Předkladatel

NETIS, a.s. 739 92 Návsí 905

REKONSTRUKCE

FARMY DOJNIC

DOLNÍ LUTYNĚ

Oznámení záměru zpracované dle § 6 zákona č.100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí

s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001 Sb.

#### Dolní Lutyně, červen 2002

Předkladatel

NETIS, a.s. 739 92 Návsí 905

REKONSTRUKCE

FARMY DOJNIC

DOLNÍ LUTYNĚ

Oznámení záměru zpracované dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001 Sb.

Zpracovatel : ing.Jarmila Paciorková

číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

Turgeněvova 3

736 01 Havířov

Tel: 069/681 8570

0602 749 482

#### Dolní Lutyně, červen 2002

ÚVOD

Oznámení záměru Rekonstrukce farmy dojnic Dolní Lutyně je zpracováno dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dle přílohy č.4.

Oznámení je zpracováno oprávněnou osobou na základě objednávky investora – firmy NETIS a.s. Návsí, která je zároveň budoucím uživatelem stavby.

Záměrem investora je rekonstrukce farmy stávajícího areálu živočišné výroby v Dolní Lutyni s realizaci stavby kravína pro 504 ks dojnic včetně dojírny a nádrží na uskladnění kejdy.

Dle zákona č.100/2001 Sb. je stavba posuzována dle bodu č.1.7 „Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka  = 500 kg živé hmotnosti) – Kategorie I. (záměry vždy podléhající posouzení) přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb.

Záměr je uveden ve sloupci B přílohy č. 1, posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí Ostrava.

OBSAH

ÚVOD	3

ČÁST A   ÚDAJE O OZNAMOVATELI	6

ČÁST B    ÚDAJE O ZÁMĚRU	6

I.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE	6

1. Název záměru	6

2. Kapacita (rozsah) záměru	6

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	6

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních

důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	7

6. Popis technického a technologického řešení záměru	9

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	11

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	12

II.  ÚDAJE O VSTUPECH	12

1. Půda	12

2. Voda	12

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	14

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	15

III.   ÚDAJE O VÝSTUPECH	17

1. Ovzduší	17

2. Odpadní vody	21

3. Odpady	23

4. Ostatní	26

5. Doplňující údaJe	33

ČÁST C  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	33

I.      Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného

území	33

II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném

území	.35

1. Ovzduší a klima	35

2. Voda	36

3. Půda	36

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje	37

5. Fauna a flóra	37

6. Ekosystémy	39

7. Krajina	39

8. Obyvatelstvo	40

9. Kulturní památky 	40

10.OCHRANNÁ PÁSMA	40

III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území

z hlediska jeho únosného zatížení	41

ČÁST D   KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ NA OBYVATELSTVO A

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 	42

I.               Charakteristika předpokládaných vlivů záměru  na obyvatelstvo a

životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	42

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů	42

2. Vlivy na ovzduší a klima	45

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky	45

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	46

5. Vlivy na půdu	48

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	49

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	49

8. Vlivy na krajinu	50

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	50

II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska

jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	51

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a

nestandardních stavech	51

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	51

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích

předpokladů při hodnocení vlivů	54

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech  a neurčitosti, které se

vyskytly při zpracování dokumentace	54

Část E  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	55

Část F  ZÁVĚR	57

ČÁST G-VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	58

Část H  PŘÍLOHY	60

Příloha č. 1 	Vyjádření Obecního úřadu Dolní Lutyně, stavební úřad – vyjádření z hlediska

územního  plánu z 6.6.2002, č.j. Výst. 1248/2002/ÚP-Saj

Příloha č. 2	Mapa širších vztahů, měřítko 1 : 10 000

Příloha č. 3	Celková situace farmy, měřítko 1 : 5 000

Příloha č. 4	Situace umístění stavby objektu kravína

Příloha č. 5	Výřez mapy územně plánovací dokumentace, 1994

Příloha č. 6	Návrh ochranného pásma – Farma Dolní Lutyně, 06/2002

Příloha č. 7 	Fotodokumentace

Příloha č. 8	Pozemky užívané investorem - schéma

# ČÁST A  ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma			NETIS a.s.

##### IČO					25838938

DIČ					364-25838938

Sídlo					739 92 Návsí č.p. 905

Identifikace oprávněného zástupce oznamovatele

Slowiaczek Miroslav, ředitel a.s.

Tel./fax  0659/357415

0659/357324, 357267

# ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

- Název záměru			Rekonstrukce farmy dojnic Dolní Lutyně

- Kapacita (rozsah) záměru	Nová stavba – rekonstrukce areálu

###### Stavba objektu kravína pro chov dojnic pro 504 ks

###### Jímky na kejdu	kapacita 2 x  4000 m3

- Umístění záměru 		kraj Moravskoslezský

Obec Dolní Lutyně

Katastrální území Dolní Lutyně

- Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Charakter stavby: 	novostavba, rekonstrukce

Odvětví:		zemědělství, živočišná výroba

Záměr je navrhován realizovat ve stávajícím areálu střediska zemědělské výroby, původně určeného pro chov hospodářských zvířat v různých kategoriích – odchov telat, jalovice, krávy, byl zde situován výkrm prasat a porodna prasnic.

Investor má záměr obnovit v areálu farmy chov zvířat se zaměřením pro chov skotu v kategorii telata, jalovice, dojnice.

Pro chov dojnic má záměr provést výstavbu nového kravína na místě stávajícího objektu původního teletníku (teletník pro 300 ks telat). V novém kravíně bude chováno 504 ks dojnic. Zároveň bude řešena výstavba objektu dojírny.

Posuzována je celá farma chovu skotu, zejména ve vztahu k pachovým emisím (OP farmy), amoniaku, posouzení možných vlivů provozu farmy z hlediska jednotlivých složek životního prostředí, zaměřena pozornost je na nakládání s odpadními produkty - zejména kejdou a její aplikací v prostředí.

### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Cílem investora je vybudovat novou moderní farmu pro chov dojnic a tím zabezpečit zintenzívnění produkce mléka jako finálního produktu. Do areálu bude umístěno základní stádo dojnic, farma jednotlivými objekty navazuje na obrat stáda ostatních kategorií skotu a zároveň na systém hospodaření na půdě zemědělského podniku.

Porovnání stávajících a výhledových kapacit chovu

Tabulka č. 1

| Objekt č./ na p.č. | Původní kapacita | Přepočet na VDJ | Nový stav | Přepočet na VDJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 p.č. 1645/6 | Kravín 100 ks | 100 | - | 0 |
| 2 p.č. 1645/4 | Kravín 80 ks | 80 | - | 0 |
| 3 p.č. 1645/3 | Kravín 100 ks | 100 | - | 0 |
| 4 p.č. 1644 | Teletník 300 ks telat, stáří 6 – 18 měsíců | 252 | Nový kravín | 504 |
| 5 p.č. 1641 |  | 0 | Teletník – telata v individuálních boudách, stáří 0 – 2 měsíce | 51 |
| 6 p.č.1640 | Kravín – porodna 120 ks | 120 | Porodna – krávy na sucho | 120 |
| 7. p.č. 1639 | Kravín 240 ks | 240 | Odchovna – jalovice 120 ks Krávy 120 ks | 240 |
| 8. p.č. 1638 | Kravín 240 ks | 240 | Jalovice 240 ks | 168 |
| 9. p.č. 1609/2 | Kravín 120 ks | 120 | Jalovice 200 ks, 3 – 6 měsíců | 117 |
| 10. p.č. 1609/3 | Porodna prasnic 80 ks | 57 | - | 0 |
| 11. p.č. 1609/6 | Výkrm prasat 300 ks | 165 | - | 0 |
| Konečný stav v přepočtu na VDJ | 1 474 | 1200 |
|  | Výsledná změna v přepočtu na VDJ: pokles o 274 VDJ |

Navrhovaná technologie provozu je řešena již na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu dojnic, využití moderních technických prvků a etologie. Moderní technologie ustájení a krmení dojnic umožňují vytvořit  velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a zabezpečit vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost a kvalitní a spolehlivá technologie.

Středisko chovu má předpoklady pro udržení konkurenceschopnosti v delším časovém horizontu.

Záměr bude řešit zajištění kvalitního prostředí pro zvířata, především je zohledněno hledisko tepelného a fyzického pohodlí a zároveň bude řešeno zkvalitnění výsledného produktu sloučením kvalitní péče o zvířata se špičkovou technologií včetně spolehlivého řešení technologických a pracovních operací a podstatného zlepšení podmínek práce ošetřovatelů zvířat.

Lokalita je situována v původním středisku zemědělské výroby v obci Dolní Lutyně, které je vybaveno objekty původně určenými k chovu zvířat včetně objektů potřebných pro chov skotu - sklady krmiv, steliv – seník o kapacitě 8 000 m3, hnojiště, silážní jámy, jímka na odpadní vody.

Investor chce zabezpečit předmětnou lokalitu pro zabezpečení chovu skotu, vhodnou lokalitu vzhledem k jejímu původnímu určení, nenašel vhodnější lokalitu, která by splňovala kritéria pro možnost realizace jeho záměru pro chov skotu se zaměřením na kategorii dojnic s návazností na  inženýrské sítě, dostatečnou vzdáleností vůči zástavbě (posunutím emisního středu dojde ke zlepšení emisních charakteristik v území, jak je dokladováno dále), dostupnost dopravy a také podmínky místa realizace stavby kravína.

Přehled zvažovaných variant

V rámci řešení chovu byla řešena pouze posuzovaná varianta. Varianta řeší výstavbu nového objektu chovu dojnic, spojeného s výstavbou nádrží na kejdu (Wolf, variantně je zvažována možnost využití nadzemních nádrží typu Vítkovice), umístění mléčných telat, chovu jalovic a řešení výstavby objektu dojírny. Takto je řešena aktivní varianta.

Produkční stáj (nový kravín) je řešen jako bezstelivový, pro dojnice v období na sucho a  porodu  je v příslušném objektu zabezpečeno ustájení ve  stlaném provozu.

Předmětným řešením rekonstrukce areálu s výstavbou nového objektu kravína včetně dojírny vznikne komplexní moderní farma pro chov dojnic.

Varianta nulová je variantou dalšího provozu střediska bez jakýchkoliv úprav, tato varianta platí pouze v teoretické rovině.

Pro variantní posouzení stavby byly zvažovány následující referenční varianty:

- varianty aktivní, spočívající ve výstavbě a provozu projektovaného areálu

- varianty aktivní nulové, spočívající v nevyužití areálu pro projektovaný účel (jiné využití)

Objekty střediska nejsou v současnosti v příznivém stavebním stavu, vyžadují stavební úpravy. Oznamovatel chce soustředit chov skotu do předmětné farmy v Dolní Lutyni, potřebuje mít k dispozici moderní dojírnu a další obslužné provozy, což je možné pouze realizací provedené stavby a úprav v technologii pro zajištění rentability chovu.

Aktivní nulová varianta představuje pokračování dosavadního provozu střediska při projektovaném zástavu všech objektů. V objektech by před a po realizaci bylo chováno:

Tabulka č. 2

| Objekt č. | Původní kapacita | Počet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Krávy | 100 ks |
| 2 | Krávy | 80 ks |
| 3 | Krávy | 100 ks |
| 4 | Telata | 300 ks |
| 6 | Krávy | 120 ks |
| 7. | Krávy | 240 ks |
| 8. | Krávy | 240 ks |
| 9. | Krávy | 120 ks |
| 10. | Prasnice | 80 ks |
| 11. | Prasata – výkrm | 300 ks |

Ve stávajícím ochranném pásmu uvedeném v územně plánovací dokumentaci (450 m, navržená postupná úprava na 250 m) se nachází část obytné zóny na jihu a jihozápadě, což spolu koliduje. Takové stanovení ochranného pásma odporuje požadavkům na zabezpečení zdravých životních podmínek v obci i obecným zásadám požadovaným při vyhlašování ochranných pásem chovů hospodářských zvířat.

Nově stanovené ochranné pásmo vycházející z nového předpokládaného chovu v území je již v souladu s platnými předpisy i požadavky na zabezpečení zdravých životních podmínek v obci a je tedy možné je akceptovat a vyhlásit.

### 6. Popis technického a technologického řešení záměru

Návrh technického řešení stavby a úprav ve středisku vychází z podnikatelského záměru investora na umístění 504 ks dojnic do nového provozu s bezstelivovou technologií.

Investiční záměr zemědělské firmy zahrnuje návrh  bezstelivového ustájení 504 kusů produkčních dojnic. Dojnice budou ustájeny ve zcela novém objektu s uspořádáním lehacích boxů, které splňuje veškeré podmínky moderního bezstelivového chovu dojnic jak projektovanou šířkou lehacích boxů, tak i šířkami pohybových chodeb a krmišť.  Kubatura vzduchu ve stáji splňuje požadavky i pro dojnice s velkým tělesným rámcem.

Dojírna je objektem s konstrukční šířkou 18 m. Objekt bude umístěn do proluky mezi dvěma  stájemi.  Základní koncepce dojírny představuje umístění kruhové technologie 32 stání v bezbariérové variantě s kapacitní celoroštovou čekárnou pro 126 ks zvířat a cílovou kapacitou mléčnice 20 000 l (variantně uvažováno s kapacitou 30 000 l).

Napájení v objektech bude zajištěno vyhřívanými napájejícími žlaby, krmení bude zvířatům volně přístupné, shrnované 3 – 4 x denně z krmného míchacího vozu.

Situování dojírny je zřejmé z grafického znázornění uvedeného v příloze  č. 4 Situace umístění stavby objektu kravína.

Porodna  a stání krav na sucho je řešeno umístěním v objektu č. 5. Telata budou chována ve venkovních  stlaných boudách do hmotnosti 80 kg (stáří 2 měsíců), následně budou umístěny do  odchovny mladého dobytka – objekt č.8  a objektu č. 7.

Situování jednotlivých objektů je vyznačeno v příloze č. 3	Celková situace farmy.

Projektované nádrže na kejdu a odpadní vody o kapacitě 2 x 4 000 m3 jsou železobetonové (konstrukce WOLF Systém). Nádrže budou vybaveny kontrolním systémem eventuelního úniku skladovaných látek, světelnou a zvukovou signalizací stavu naplnění. Variantně je v době zpracování dokumentace zvažována možnost využití nádrží typu Vítkovice.

Technologie provozu

Ustájení

Dojnice budou ustájeny volně ve skupinách v závislosti na fázi reprodukčního cyklu a užitkovosti:

- dojnice  v  období  laktace – nejméně čtyři samostatné skupiny  dojnic  v každé    produkční stáji (technologie  ustájení umožňuje vytvoření  i většího  počtu skupin  s menším  počtem dojnic  ve skupině), podlahy  lehacích boxů jsou kryty pryžovými matracemi, které nahrazují slamnatou podestýlku a umožňují dojnicím pohodlný odpočinek

- krávy nasucho – stáj č. 5

- porodna dojnic -  kotcové oddělení v rámci stáje č. 5

- telata   v    období   mléčné   výživy    budou   ustájena  na ploše mezi stájemi ve     venkovních vzdušných boudách,

- jalovice, krávy – objekty  č. 7, 8  9.

Pohyb zvířat ve stájích a  jejich přesun mezi skupinami je umožněn systémem branek pro bezpečnou  manipulaci s obsluhou.

K bezproblémovému provozu  je  vhodné provádění odrohování všech zvířat.

Krmení

Krmná dávka bude založena na konzervovaných krmivech (siláže, senáže, seno, sláma),  doplněná jadrnými krmivy a dalšími doplňky nezbytnými pro zdraví a užitkovost dojnic.  Zakládání krmiv  se bude provádět samozakládacím míchacím  vozem na krmný stůl. Jadrná krmiva budou dojnicím dávkována ve směsných dávkách s objemem přímo na žlab.

Větrání

Větrání všech stájí bude  přirozené větrací štěrbinou ve střechách a otevřenými bočními stěnami, krytými v zimním období stahovací plachtou a protiprůvanovou síťovinou.

Napájení

Zvířata mají celodenní přístup k napájecím žlabům s volnou hladinou s  nezávadnou pitnou vodou. Ve  stájích jsou navrhovány vyhřívané napájecí žlaby.

Dojení

Dojení všech  dojnic se bude  provádět v kruhové dojírně  pro 32 dojících stání s rychlým odchodem. Hodinová průchodnost  tohoto uspořádání bude cca 140 ks dojnic, celková doba dojení bude cca 5 hodin.

Před dojením  se dojnice soustředí v  prostoru čekárny dojírny, která bude celoroštová. Po podojení  odcházejí dojnice k  založenému krmnému žlabu příslušné sekce nastavenými koridory.

Uvedený způsob řešení je výhodný také  z hlediska  prevence, zejména proti mastitidám. Systémem dojení je sníženo riziko kontaminace strukového kanálku  po dojení v případě, že by dojnice po dojení ulehla. Systém branek umožní, aby se dojnice jednotlivých skupin po podojení nemíchaly.

Vstup a výstup dojnic do dojírny bude řešen pomocí vstupních branek. Dojení bude organizováno tak, že do dojírny budou postupně nastupovat jednotlivé skupiny dojnic.

Po podojení všech dojnic se  provede úklid dojírny. Nadojené mléko bude do odvozu uskladněno v chladících nádržích odpovídajícího objemu.

Dojení v  dojírně má oproti  dojení na stání  při vazném ustájení celou řadu technologických i zdravotních předností:

- úspora času při uplatněné pracovní technice,

- pracovník provádějící dojení má  dobrý přehled o zvířatech a může dobře sledovat  celkový zdravotní stav každé jednotlivé dojnice,

- vemeno je možné dobře prohlédnout, provádět kontrolu, použitím  průtokových měřičů  lze kdykoliv  přesně zjistit  denní nádoj,

- kvalita  mléka je  lepší, protože  jsou lepší  hygienické  podmínky, je usnadněné čištění vemene i udržování hygieny  okolí,

- zařízení  lze  doplňovat  a  vylepšovat dalším technickým  vybavením (příkladem je automatické otvírání vstupních   a výstupních branek,  automatické snímání dojících strojů),

- mléko od dojnic, které nesmí být  zařazeno do  mléka  tržního  (mlezivo, starodojné mléko, mléko od nemocných - mastitidních dojnic, mléko od dojnic léčených  antibiotiky)  je  dojeno  zvláštním  dojícím   strojem a soustřeďováno v konvích.

Odkliz  hnoje  a  stlaní

Produkční stáj je koncipována jako bezstelivová. Odkliz kejdy bude prováděn mechanickým shrnovačem kejdy do příčných kejdových  kanálů. Odtud je pak kejda gravitačně dopravována do čerpací jímky. Doprava kejdy z čerpací jímky do skladovací nádrže je řešena čerpadly a tlakovým potrubím.

Stlané lože  je nahrazeno měkkými  vyměnitelnými matracemi se speciálním povrchem.

Úklid probíhá automaticky. Zařízení je vybaveno blokovacím prvkem, umožňujícím zastavit provoz při jakékoliv vyskytující se  překážce překračující svým zatížením nastavenou mez.  Proti převažujícímu řešení  obdobných stájí odpadá nutnost přehánění zvířat ve skupině z jedné na druhou stranu při vyhrnování mrvy.   Tím vzniká možnost delší doby klidu zvířat ve prospěch nerušeného přístupu ke krmivu.

Porodna bude stlaná  mobilní technikou. Prostor   kotců  bude  uklízen mobilním prostředkem  s přední radlicí s bezprostředním odvozem na hnojiště.

Stlaní a odkliz chlévské mrvy menšího oddělení volné porodny bude prováděno mobilními prostředky s bezprostředním naložením mrvy v prostoru hnojné koncovky a s denním režimem odvozu mrvy.

Optimální spotřeba slámy pro stlané provozy s plochými kotci je  5 - 7 kg/kus a den.

Skladování kejdy

Stavebními objekty  budou dvě železobetonové nadzemní jímky systému WOLF. Jedna nádrž má vnitřní průměr 30,0 m , účinnou výšku skladování 6,7 m. Celková skladovací kapacita kejdového hospodářství je 8 000  m3, což je více než šest měsíců.

Nádrže budou částečně zapuštěny pod úroveň stávajícího terénu. Umístěny budou  na severovýchodním okraji areálu.  Nádrže  budou využity pro skladování kejdy ze stájí pro chov dojnic, odpadních vod z dojírny a mléčnice.

Před uvedením do provozu bude provedena řádná zkouška nepropustnosti dle příslušné normy. Nádrž  bude rovněž vybavena kontrolním systémem.

Nadzemní nádrže budou zhotoveny na místě stavby jako ucelená dodávka od specializované dodavatelské firmy WOLF SYSTÉM s.r.o. V době zpracování tohoto posouzení byla zvažována možnost využití nádrží typu Vítkovice.

### 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Měsíc a rok zahájení stavby bude upřesněn podle výsledků procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí, územního a  stavebního řízení, předpoklad zahájení je v roce 2002 s dobou výstavby cca 5 měsíců.

### 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

S ohledem na charakter řešení záměru v předmětném území je možné konstatovat, že vlivy stavby samotné a současně celého stávajícího areálu na životní prostředí se nezhorší.

Z uvedených důvodů, lze  za obec, která by mohla být dotčena předpokládanými  vlivy (zejména dílčími emisemi amoniaku a zápachu v případě nepříznivých rozptylových podmínek), je v tomto smyslu označit pouze obec Dolní Lutyně.

## II. ÚDAJE O VSTUPECH

### 1. Půda

Realizací záměru nebude zabrán žáden pozemek spadající do zemědělského půdního fondu, nedojde rovněž k záběru půdy určené k plnění funkce lesa.

Situování objektů v rámci střediska, které budou využívány k chovu zvířat:

p.č. 1645/6, p.č. 1645/4, p.č. 1645/3, p.č. 1644, p.č. 1640, p.č. 1639, p.č. 1638, 
p.č. 1609/2, p.č. 1609/3, p.č. 1609/6 – uvedené parcely jsou stavebními pozemky

Záměr realizovat stavbu kravína a dojírny je situován na pozemcích:

p.č. 1644 (stávající objekt teletníku) a p.č. 1637/1, který je ostatní plochou.

Ve vlastnictví investora je celý předmětný areál farmy, jde o pozemky zastavěných ploch a nádvoří, ostatních ploch – manipulačních ploch a stavenišť. Výše uvedené jsou parcely pouze vážící se k chovu zvířat.

### 2. Voda

### Spotřeba vody

Průměrná spotřeba vody ve stáji nového objektu kravína

Voda k dezinfekci stájí

Množství dezinfekční vody na jednu dezinfekci  			1 l/m3 (hrubé mytí)

- 2x ročně 								0,5 l/m2 (WAP)

Stáj dojnic	6000 m2  x 1,5 l  x 1                    			9,0 m3/rok

Voda k napájení

504 ks dojnic      x     60 l/den    x     365 dnů                      		11 038 m3/rok

Spotřeba vody v dojírně a mléčnici

Tabulka č. 3

| Pracovní operace | Předpokládaná spotřeba |
| --- | --- |
| Voda na mytí dojicího zařízení a mléčného potrubí proplach dezinfekce mléčného potrubí 500 l/dojení x 2 dojení/den | 1000 l/den |
| Voda sanitace chladicích tanků pro tank 25000 je spotřeba 750 l, denní odvoz mléka | 750 l/den |
| Voda na ostřik stěn dojírny použití vysokotlakého mycího zařízení WAP plocha stěn dojírny je 120 m2, spotřeba vody 1,5 l/m2/dojení 1,5 l/m2/dojení x 120 m2 x 2 dojení | 360 l/den |
| Voda na ostřik podlahy dojírny použití vysokotlakého mycího zařízení WAP plocha podlahy dojírny je 140 m2 spotřeba vody 1,5 l/m2/dojení | 420 l/den |
| Voda na ostřik podlahy čekárny vstupu použití vysokotlakého mycího zařízení WAP plocha podlahy vstupu z čekárnu je 25 m2 spotřeba vody 2,0 l/m2/dojení | 50 l/den |
| Voda na ostřik podlahy v jámě dojiče použití vysokotlakého mycího zařízení WAP spotřeba vody 1,5 l/m2/dojení plocha podlahy dojírny je 70 m2 | 210 l/den |
| Voda na ostřik podlahy v mléčnici použití vysokotlakého mycího zařízení WAP spotřeba vody 1,5 l/m3/dojení plocha podlahy mléčnice je 60 m2 | 90 l/den |
| Celkem | 3080 l/den |
| Roční spotřeba vody v dojírně: | 1 124,2 m3/rok |

Ostatní objekty (stávající) využité v rámci chovu skotu v lokalitě farmy

Voda k napájení

Jalovice 240 ks + jalovice 120 ks + krávy 120 ks + krávy na sucho 120 ks + krávy 120 ks + telata 110 ks (dle jednotlivých objektů)

720 x 50 x 365							13 140 m3/rok

110 x 30 x 365							  3 665 m3/rok

Zásobování vodou

Stávající areál farmy je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu.

Chov krav v novém objektu kravína včetně všech kategorií a počtu zvířat v území bude  zabezpečen, původně projektovaný odběr vody pro plný zástav zvířaty ve středisku překračoval požadovaný přívod vody pro nový zástav na farmě Dolní Lutyně.

### 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

### Krmiva

Nový objekt kravína

Objemová krmiva

potřeba zkrmitelné sušiny  4,5t/rok		4,5t/rok x  504  		2 268  t/rok

Jadrná krmiva

potřeba  jádra 4 kg/ks/den			4 kg/ks/den x 504 x 365 	  735,8 t/rok

Ostatní objekty (stávající) využité v rámci chovu skotu v lokalitě farmy

Skot 720 + telata 110 ks

Objemová krmiva								2 200 t/rok

Jadrná krmiva									   790 t/rok

Krmná dávka je dnes běžně sestavována na bázi konzervovaných krmiv - bílkovinných jetolotravních senáží a glycidových kukuřičných siláží s určitou dávkou sena nebo krmné slámy se sušinou cca 35 %.

Stelivová sláma

V produkční stáji nového kravína bude uplatněna bezstelivová technologie, bez použití slámy. Sláma bude spotřebovávána v porodně, která bude stlaná a v objektech stávajících a u mléčných telat.

Elektrická energie

Farma je zásobováno elektrickou energií přes vlastní trafostanici PTS TR 22/0,4 kV s výkonem transformátoru 100 kVA.

Zdroje elektrické energie i rozvody jsou pro tento účel dostatečné.

Instalovaný výkon    				 	300 kW

Výpočtový výkon      					150 kW

Roční spotřeba el. energie     				500 000 kWh

Zemní plyn

Záměr přepokládá vytápění dojírny a jejího zázemí tímto médiem. Kromě objektu dojírny bude vytápěna administrativní budova.

Spotřeba zemního plynu  je odhadována na 14 000 m3. Podrobně bude řešit vytápění projekt.

Další surovinové vstupy

Další surovinové či energetické zdroje pro posuzovaný záměr není z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí nutno uvažovat. Nedojde k nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky nebo jiné přírodní zdroje, které by musely být opatřovány vyvolanou těžbou v krajině. Stavební materiály budou dovezeny ze stávajících výroben konstrukcí a stavebnin.

### 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Posuzovaný areál je umístěn dopravním napojením místní obslužnou komunikací na silnici II/468 procházející obcí Třinec – Český Těšín – Karviná – Bohumín. Tato silnice je vybudována jako kapacitní komunikace bez dopravních závad (dle územně plánovací dokumentace). Na ní je napojena místní komunikace zabezpečující dopravní napojení předmětného areálu farmy. Místní komunikace bude využívána pro dopravu krmiv, odvoz kejdy a ostatních produktů.

Pro dopravu uvnitř areálu není potřeba vybudovat nové komunikace ani není nutné řešit vjezd do areálu nebo jeho napojení, bude využito stávající napojení, které nevykazuje zásadní závady pro provoz obsluhy zemědělského areálu.  Komunikace procházející farmou je protažena areálem farmy a umožňuje napojení areálu severně, mimo stávající zástavbu. Tato komunikace umožňuje dopravní napojení pozemků s uplatněním zejména při vývozu kejdy - aplikace na zemědělských pozemcích.

Doprava

V rámci provozu farmy chovu dojnic dojde k určitému zvýšení dopravní frekvence spojené s provozem těchto stájí pouze oproti stávajícímu stavu, tj stavu, kdy došlo k postupnému omezení a upuštění od chovu zvířat v posledním období. Oproti původnímu projektovanému stavu střediska pro chov zvířat nebude stav dopravní zátěže navýšen.

Hlavní dopravní zatížení představuje dovoz krmiv do stájí, odvoz kejdy a chlévské mrvy a dále odvoz zemědělských produktů, zejména mléka.

Tato doprava, jak již bylo uvedeno, je realizována z větší části po vnitrofaremních komunikacích, místní komunikaci a po komunikaci II. tř. (doprava chlévské mrvy, kejdy a  odpadních vod, odvoz mléka, dovoz jadrných krmných směsí).

Popis systému a frekvence dopravy spojený s provozem areálu tak, aby bylo možno vyhodnotit změnu dopravního zatížení v daném území a tím i získání podkladů pro zatížení území, především ovzduší, emisními vlivy liniové dopravy:

- dopravní zatížení odvozem mléka - mléko bude odváženo denně,

- dopravní zatížení odvozem hnoje (stlaná porodna, mléčná telata, stlané provozy),

- dopravní zatížení dovozem krmiv – jadrných krmiv pravidelný dovoz, objemových krmiv v době produkce,

- dopravní zatížení dovozem steliv - porodna, mléčná telata se slamnatou technologií, jalovice,

- dopravní zatížení odvozem a dovozem skotu - odvozem odstavených telat, vyřazených dojnic a dovozem jalovic,

- dopravní zatížení odvozem kejdy a odpadních vod.

Celková produkce kejdy a odpadních vod skladovaných v nádržích a vyvážených k aplikaci na zemědělskou půdu bude prováděna mechanizací s aplikátorem Annaburger pro zapravení kejdy přímo do půdy. Investor takovou technologickou linku má k dispozici v současnosti na svém středisku v Návsí a pro chov zvířat v Dolní Lutyni se ji chystá opatřit.

Při započtení příjezdu zhruba deseti osobních automobilů denně, bude celkový denní ekvivalent příjezdu dopravní techniky spojené s obsluhou stájí chovu dojnic ze silnice II/468  do střediska cca 22 vozidel (v praxi jde o sezónní nepravidelnosti).

Rozsah této dopravy je výrazně nevýznamný, zejména z pohledu její  frekvence v současném stavu, danému provozem na frekventované silnici II/468, že podle orientačních výpočtů zpracovatele dokumentace představuje  zatížení emisemi CO2, NOx tak malých hodnot  při rozptylových podmínkách lokality nevýznamné (výpočet produkce emisí z dopravy je uveden v kapitole III/1 Ovzduší).

Pro posouzení dopravy v době vývozu kejdy je počítáno samostatně (pouze 2 x do roka při vývozu dle rozvozového plánu) s dopravou cca 20 nákladních vozidel denně pouze v krátkém časovém období. Doprava bude zahrnovat i vývoz chlévské mrvy.

Na silnici II/468 byla použita zjištěná hodnota stanoviště 7-1616 (výchozí a cílové intenzity dopravy silniční sítě – intenzity dopravy 2000) – počet vozidel za 24 hodin dle UPD pro rok 20010 - 4 130 přepočten na 2003.

Celkové zhodnocení dopravního zatížení z hlediska kvantifikace pohybu vozidel jednotlivých typů a jejich emisní účinky na ovzduší jsou uvedeny v kapitole III/1 Ovzduší, otázka hlučnosti dopravy je řešena v kapitola III/4. Ostatní vlivy - hluk.

## III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

### 1. Ovzduší

Bodové zdroje znečištění ovzduší

###### Vytápění bude sloužit pouze pro administrativní budovu a dojírnu.

###### Předpokládaná spotřeba zemního plynu v množství 14 000 m3/rok (spotřeba zemního plynu s výhřevnosti 35 MJ/m3) – odhad množství, zabezpečení  vytápění bude řešeno v projektu.

###### Emise ze spalování zemního plynu

Tabulka č. 4

| Ukazatel | Množství emisí v kg/rok |
| --- | --- |
| TZL | 0,28 |
| CO | 4,48 |
| NOx | 26,88 |
| SO2 | 0,14 |
| CxHy | 1,79 |

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Při provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, steliva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší – jde o produkci amoniaku, sirovodíku, kysličníku uhličitého.

Sirovodík a kysličník uhličitý se při dodržování zásad správného provozu pohybují na velice nízké úrovni koncentrace a nepřekročí přípustné parametry (ON 734502). Takové koncentrace neovlivní negativně zdravotní stav zvířat ani obsluhy dojnic v okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem výrazně negativním způsobem neprojeví.

Produkce amoniaku a pachů, která způsobuje značné problémy především v chovech prasat a drůbeže, se u skotu, zejména u dojnic, kde s ohledem na charakter chovu a koncentraci a intenzitu zápachu a současně i úroveň produkce amoniaku neprojevuje významně negativně.

Tato emisně příznivá situace u stájí pro skot, zejména pro dojnice a u skladů slamnatého hnoje a navrhovanému typu uskladnění kejdy souvisí jednak s emisně vyhovujícím složením exkrementů skotu z hlediska obsahu N ve vazbě na převládající podíl objemných krmiv v krmné dávce, jednak s nižší plochou a kubaturou stáje v přepočtu na jednu DJ, což příznivě ovlivňuje emitující plochy a zároveň vyžaduje relativně nízké množství vzduchu k odvodu amoniakálních emisí a jejich rozptýlení mimo stáj.

Produkce amoniaku je vyčíslena v souladu s Metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší MŽP ČR o použití emisních faktorů pro stanovení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat výpočtem z roku 1998.

Podle tohoto pokynu jsou emisní faktory amoniaku v kg NH3/ks/rok stanoveny pro posuzované druhy a kategorie zvířat následovně:

Tabulka č.5

| Kategorie zvířat | Emisní faktor kg NH3 na kus a rok |
| --- | --- |
| SKOT Stelivové ustájení - dojnice 1) - dojnice 2) - telata, jalovice, býci 1) - telata, jalovice, býci 2) Bezstelivové ustájení - telata, jalovice, býci | Bez pastvy 22 27 11 13 15 | S pastvou 25 30 13 15 17 |

- Progresivní ustájení  skotu 	2)  Neprogresivní ustájení skotu

Navrhovaný stav – stáj dojnic

504   ks  dojnic		x	22  kg NH3		 =	11,088 t/rok

Ostatní objekty (stávající) využité v rámci chovu skotu v lokalitě farmy

Jalovice 240 ks + jalovice 120 ks + krávy 120 ks + krávy na sucho 120 ks + krávy

120 ks  telata 110 ks

720   ks  jalovic		x  	11  kg NH3		=	7,92  t/rok

110   ks telat	 	x	11  kg NH3		=	1,21  t/rok

Celkem                                                                                         9,13  t/rok

Z hlediska zařazení do kategorie zdrojů znečišťování podle platné legislativy (117/1997 Sb.) patří posuzovaná stavba kravína mezi velké zdroje znečišťování ovzduší (6.2 Stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat – velký zdroj od 500 ks skotu), platí emisní limit všeobecně platný pro amoniak, páchnoucí látky nesmí být ve vystupující vzdušině obsaženy v koncentracích ohrožujících obyvatelstvo.

Vzhledem k navrženému systému větrání nebude,  s ohledem na předpokládané ředění objemy větracího vzduchu překročen emisní limit amoniaku, stanovený vyhláškou č. 117/97 Sb., z 29. května 1997, ve znění vyhl. č. 97/2000 Sb., který představuje 50 mg/m3 a platí při hmotnostním toku  emisí vyšším než 500 g/h.

Tabulka č. 6

| Kategorie | Stáj | E.F.kg NH3 | ks | t/rok | hmotnostní tok NH3 (g/hod) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 4 | 22 | 504 | 11,088 | 1265 |
| Ostatní objekty | 6, 7, 8, 9 | 11 | 720 | 7,92 | 904 |
| Telata | 5 | 11 | 110 | 1,21 | 138 |
| CELKEM |  |  |  | 19,03 | 2307 |

Vzhledem k tomu, že se jedná o systém vzdušných stájí  s přirozeným větráním, bude se zcela jednat o takové množství, že vyprodukovaný amoniak bude dostatečně „naředěn“ a jeho koncentrace nebude dosahovat maximální hranice.

Pro měření emisí amoniaku za provozu stájí je možné využít metody změření koncentrace amoniaku přímo v ovzduší těchto  objektů a emise vypočíst na základě objemu výměny vzduchu ve stáji.

Z hlediska minimalizace produkce amoniaku ve vlastním stájovém prostoru jsou podle provedených výzkumů příznivější bezstelivové nebo jen přistýlané provozy (produkce NH3, respektive jeho obsah ve vnějším odvětrávaném vzduchu, je u bezstelivových a přistýlaných systémů zhruba poloviční než u hluboké podestýlky).

Pro omezení velikosti emisí čpavku je možné provést uplatnění deodorantů typu Aromex, Fresta apod. při skladování kejdy. V době provozu, je možné v chovu přistoupit k tomuto opatření, které se pak projeví i v korekcích. Přípravek Aromex solid plus např. na základě vyhodnocení působení na JAVE Velké Němčice, KCHPD Ploskov, Provena Třtice uváděné firmou DELACON snížil obsah čpavku v kejdě  za použití Aromexu Solid plus v kejdě o 60 – 75 %.  V rámci stanovení ochranného pásma nebylo toto opatření uplatněno vzhledem k typu technologie, situování objektů a stavu lokality. Při zjištění nepříznivých charakteristik v území je možné uplatnit uvedená opatření.

Produkce prachu

Vzhledem k tomu, že při krmení bude manipulováno s našrotovaným jadrným krmivem, které bývá největším zdrojem prašnosti, je toto hlavním potencionálním zdrojem prachu. Při pneumatickém plnění zásobních věží na jadrná krmiva z přepravních vozů bude vznikat  nepatrné množství prachu. Zde se jedná o prašnost lokální a občasnou v odhadnutém množství cca  1,1 kg.

Dále bude vznikat  nepatrné množství prachu při manipulaci se stelivem v objektu porodny dojnic, u mléčných telat a u jalovic. Je možné předpokládat prašnost v rozsahu 0,1 % celkové spotřeby steliva. Tzn., že ve stájích by mělo vznikat zanedbatelné množství cca 100 kg prachu.

Liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje znečištění budou představovány dopravními prostředky, zajišťujícími provoz farmy.

Zdrojem znečišťování ovzduší jsou produkty nedokonalého spalování benzínu a nafty přičemž do ovzduší se dostávají oxidy uhlíku, dusíku, síry, saze, tuhé částice, těžké kovy, uhlovodíky. Tuhé částice (prach, odpady ze znečištěných vozidel, obrus pneumatik apod.) mají nemalý podíl na emisích do ovzduší.

Emisní tok škodlivin je vztažen na jednotkovou trasu (1 km).

Průměrná spotřeba benzínu je uvažována 8 l, tj. 5,9 kg/ 100 km u osobních vozidel a 50 l, tj. 41,5 kg/100 km u nákladních vozidel.

Měrné emise v kg/t benzínu a nafty

Tabulka č. 7

| Měrná emise | CO | CxHy | NOx | SO2 | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kg/t benzínu | 378 | 21,2 | 14,5 | 1,9 | 0,2 |
| Kg/t nafty | 20,81 | 4,16 | 18,01 | 7,8 | - |

Spotřeba pohonných hmot v kg / 1 km

Tabulka č. 8

|  | Osobní/nákladní | Osobní | Nákladní |
| --- | --- | --- | --- |
| Provoz | 10/12 | 0,59 | 4,98 |
| Vývoz kejdy, hnoje – 2 x ročně | -/20 | - | 8,30 |

Emise škodlivin/ den

Tabulka č. 9

| Škodlivina | Osobní auta | Nákladní auta | Nákladní auta – vývoz kejdy |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 0,223 | 0,103 | 0,172 |
| CxHy | 0,012 | 0,020 | 0,034 |
| NOx | 0,008 | 0,089 | 0,149 |
| SO2 | 0,011 | 0,038 | 0,065 |
| Pb | 0,0012 | 0 | 0 |
| Celkem | 0,2552 | 0,25 | 0,420 |

Rozbor rozsahu dopravy uvedený na straně 16 uvádí příjezd zhruba deseti osobních automobilů denně a příjezd dopravní techniky spojené s obsluhou stájí chovu zvířat nákladními vozidly (nákl.vozidla a traktory) 12 vozidel (v praxi jde o sezónní nepravidelnosti) – celkem 22 vozidel. Pro posouzení skutečnosti v době nárůstu dopravy související s vývozem kejdy a chlévské mrvy k aplikaci je vypočtena hodnota emisí vycházející z předpokladu dopravy cca 20 nákladních vozidel denně (pouze po dobu vývozu kejdy).

Tato emisní zátěž není příliš významná, především vzhledem k celkovému provozu po silnici II. tř. Z uvedeného je zřejmé, že podstatná část dopravy bude uskutečňována ve středisku při krmení dojnic a nebude obtěžovat obyvatele obce.

Dopravní zatížení příjezdových dopravy je celkově nízké, ale je naakumulováno do krátkých období v době naskladňování skladů píce a vyvážení tekutých odpadů z jímek.

Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace kejdy a chlévské mrvy z hnojišť na plochy určené k hnojení. Údaje o uvolněném množství amoniaku při tomto procesu nejsou k dispozici, neboť emise amoniaku do ovzduší ovlivňuje řada faktorů (např. způsob aplikace, kvalita kejdy, půdní podmínky, povětrnostní podmínky atd.). Zde je třeba zohlednit, že řádné hnojení pozemků chlévským hnojem a kejdou vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv a k jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod. Zahraniční údaje pro vyvážení a aplikaci uvádějí hodnoty zhruba 8.5 kg NH3/ks/rok u dojnic a u telat 2.6 kg/ks/rok.

S ohledem na plánovanou kapacitu 504 ks dojnic, při řádné aplikaci kejdy při dávkách stanovených podle plánu hnojení ve vazbě na zpracovaný plán odpadového hospodářství a osevní postup investora, nemělo docházet k neúměrnému zvýšení emisí amoniaku, které by nepříznivě ovlivňovaly ovzduší.

Aplikaci kejdy je nutno provádět za optimálního bezvětrného počasí na pozemky určené rozvozovým plánem  a s využitím vhodných aplikačních prostředků se zapravením do půdy a omezením plošného rozstřiku na minimum s uplatněním vhodné mechanizace.

Hnojení pozemků kejdou vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně k lepšímu využití živin z průmyslových hnojiv a jejich vazbě na organicko-minerální komplex a tím i k jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod.

V současné době se používá několik aplikačních systémů, které zajišťují minimální únik čpavku do ovzduší a dostatečnou přesnost a rovnoměrnost dávkování. Jedná se o především o systémy s vlečnými hadicemi určenými  pro hnojení během vegetace. Součástí tohoto systému jsou různé typy pleček, které zajistí zapravení kejdy do půdy a zároveň provádí mechanické hubení plevelů v plodině. Tento systém se používá hlavně k hnojení kukuřice a obilovin. Při okamžitém zapravení kejdy do půdy dochází ke značným redukcím emisí čpavku – až 80 %.

Systémem podobným vlečným hadicím jsou tzv. vlečné botky. Byly zkonstruovány za účelem maximálního úniku čpavku do ovzduší při aplikaci. Stejně jako u vlečných hadic je kejda přes hlavu rozdělovače a rozdělovací zařízení vedena do hadic, jejichž konce nejsou vlečeny po povrchu půdy, ale jsou opatřeny kovovým nástavcem podobným secí botce. Botka narušuje povrch půdy a  kejda vytéká přímo do vytvořené rýhy. Jsou vhodné pro aplikaci kejdy před setím.

I když zmíněné systémy značně omezují emise čpavku a stále dochází ke zlepšování přesnosti dávkování, nejdokonalejšími zařízeními k aplikaci kejdy jsou systémy přímého zapravování kejdy do půdy tzv. injektory.  Tyto stroje nejvíce vyhovují požadavkům na přesnost aplikace a omezení emise čpavku do ovzduší (redukce je uváděna v intervalu 95 - 100 %). Jedná se o systémy s radlicemi, kterých může být podle typu stroje a plodiny různé množství, za které je hadicemi přiváděna kejda. Kejda je aplikovaná do větších hloubek až 20-30 cm a ihned dalším zařízením zahrnována. Toto zařízení je vhodné především k aplikaci kejdy do porostů s větší meziřádkovou vzdáleností (kukuřice, krmná řepa, cukrovka) a na pozemky  po sklizni.

Investor dle uvedených záměrů hodlá zakoupit pro předmětnou farmu příslušnou aplikační techniku, s níž má velmi dobré zkušenosti ve stávajícím svém středisku v Návsí.

V případě aplikace hnoje je nutno zabezpečit jeho bezprostřední zaoráním po rozmetání.

### 2. Odpadní vody

Celkové množství odpadních vod

Odpadní vody budou představovány především kejdou ze  stájí, dále pak odpadními vodami z dezinfekcí stájí,  zachycenými dešťovými srážkami z kontaminovaných ploch a odpadními vodami z dojírny a mléčnice.

Odpadní vody skladované v nových jímkách na kejdu

Odpadní vody z provozu objektu kravína (propočet)

Produkce kejdy na 1 dojnici = 55 kg/den

Kejda (10 % S): 504 ks dojnic  x  55 kg/den x 365 		=	 10 117 t /rok*

Dezinfekční vody:   (viz. spotř. vody)                                          =                  9  m3 /rok

* počítáno pro posouzení s přepočtem 1 m3 kejdy = 1 t

Celkem                                                                                                      10 226 m3/rok

Odpadní vody z dojírny a mléčnice

Produkce v dojírně a mléčnici (výpočet viz. kapitola spotřeba vody):

1 124,2 m3/rok

Celkem bude v nádržích kejdového hospodářství skladováno 	             11 350 m3/rok.

Tyto odpadní vody budou splaškovou kanalizací přes přečerpávací jímku odvedeny do  nádrží na kejdu.

Pro výše uvedenou kapacitu kejdy jsou navrženy nádrže zabezpečující minimální skladování na dobu 6 měsíců.

Kapacita kejdového hospodářství:

Kruhové nadzemní nádrže typu Wolf –  2 x 4000 = celková kapacita            8 000 m3

Kapacita nádrží poskytuje ještě určitý rezervní ekvivalent pro zachycení  případného přívalového deště, odvedení vod z míst možného znečištění produkty nakládání s kejdou.

Odpadní vody splaškové

Odpadní vody splaškové jsou řešeny stávajícím způsobem, do tohoto systému nakládání s odpadními vodami nebude zasahováno.

Znečištění je standardního typu a odpovídá hodnotám cca    BSK5 200 mg/l, CHSK 350 mg/l, nerozp.látky 600 mg/l, rozpuštěné látky 660 mg/l, organické látky 730 mg/l.

Voda sociální činí cca 120 l/os./den.

Jímky, podlahy stájí a manipulačních ploch a všechny prvky  splaškové kanalizace  musí být řešeny jako vodotěsné. Technické řešení těchto prostor musí vyhovovat požadavkům české legislativy, zejména požadavkům zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Investor musí  mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti skladovacích  nádrží a celé splaškové kanalizace, provedené podle ČSN 75 09 05 autorizovanou firmou. Jímky nesmí podle výsledku třech předepsaných zkoušek vykazovat žádný únik vody.

Nádrže budou vybaveny akustickou i světelnou indikací naplnění a kontrolním systémem úniku skladovaných látek.

Odpadní vody dešťové

Areál farmy má řešeno stávající odvedení srážkových vod ze střech a komunikací do vodoteče Lutyňka. Odvedení dešťových vod je řešeno dvěma kanalizacemi. Areál zahrnující objekty 4 až 8 a samostatnou kanalizací část areálu označených jako č. 9 až 11. Obě tyto části jsou svedeny do Lutyňky.

Povrchy komunikací a manipulačních ploch v areálu jsou živičné, nepropustné. Žádné manipulační plochy nebyly v průběhu přípravy dokumentace viditelně znečištěny ropnými látkami, pomístně byly znečištěny odpady organického původu. Převážná část vody z těchto ploch  zasakuje do travnatého terénu kolem zpevněných ploch. Převážně se část látek, které se dostávají  do prostředí touto cestou mohou způsobovat eutrofizace vod. Předpokladem eliminace tohoto vlivu je technologická kázeň provozovatele chovu.

### 3. Odpady

Pro nakládání s odpady platí zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., klasifikace odpadů je dle  vyhlášky 381/20001 Sb., kterou byl vydán katalog odpadů a stanoveny další seznamy odpadů.

Produkci odpadů je možné rozdělit podle časového období jejich vzniku:

- odpady vznikající při výstavbě

- odpady z provozu

- odpady, které by mohly vzniknout při havárii

Odpady vznikající při výstavbě

Tabulka č. 10

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,1 |
| 08 01 11 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O | případná část předchozího |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (neobsahující nebezpečné látky) | O | 1 500 |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (neobsahující nebezpečné látky) | O | případná část předchozího |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,1 |
| 17 02 01 | Odpadní dřevo | O | 0,1 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky) | O | 0,01 |
| 17 02 03 | Plast | O | 0,02 |
| 17 01 02 | Cihly | O | 0,1 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly, (zbytky obalů od technologie součástek atp.) | O | 0,20 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,20 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,1 |

Hlavním odpadem, vznikajícím při realizování záměru bude výkopová zemina ze stavby nádrží a z výkopů pro základy pod nové objekty. Výkopová zemina, hlušina, případně kameny je katalogem klasifikována jako O - ostatní odpad, kód druhu odpadu 17 05 04, případná část 17 05 06 (hlušina). Její množství lze v současné době, s ohledem na projekční připravenost, stanovit pouze technickým odhadem.

Lze předpokládat, že větší  část zeminy z výkopových  prací bude využita pro terénní úpravy a část bude odvezena na určenou skládku. Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace. Podle technického odhadu by mohlo vzniknout zhruba 1 500 t tohoto odpadu.

Dalším odpadem, vznikajícím při výstavbě budou odpady  charakteru stavebních zbytků, odřezků či zmetků  (sklo, cihla, kabely.). Ty budou ukládány na samostatnou stavební meziskládku a likvidovány v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství.

Obalový materiál z plastů  (15 01 02 - O) tomto případě fólie a obaly od součástek nebo  nápojů či jiných nezávadných tekutin nebo materiálů v odhadnutém množství cca 200 kg, budou  průběžně likvidovány stavební dodavatelskou firmou (odvozem na skládku TKO).

Také papírové (15 01 01 – O) či dřevěné obaly (15 01 03 – O) od např. technologických součástek a jiných materiálů se budou likvidovat sběrem a odvozem na skládku nebo do sběrných surovin.

Při finálních nátěrech konstrukcí objektů bude vznikat z nanášení nátěrových hmot (k.č. 08 01 01) barva s obsahem halogenových rozpouštědel, kategorie N. Její případné zbytky budou likvidovány odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveniště musí být skladovány v nepropustné nádobě v uzavřené místnosti.

Odpady z provozu

Tabulka č. 11

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku | O | 11350 t – kejda 6 000 t - chlévská mrva |
| 02 01 02 | Živočišná tkáň | O | 5,25 |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a (nebo) žump, odpad z chemických toalet (jímka soc. zařízení) | O | 219 |
| 02 01 08* | Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky | N | 0,4 |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,02 |
| 18 02 08* | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07 | N | 0,1 |
| 02 01 03 | Rostlinná tkáň (zbytky krmiv) | O | 10,0 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,5 |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 1,0 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 3 |

Ze zemědělského hlediska (zejména agronomicko-pedologického hlediska) nelze kejdu a hnůj považovat za klasický odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti.

Dle zákonné legislativy jde o odpad kategorie 02 01 06,  tomuto odpadu je věnována zvýšená pozornost v chovech posuzovaného charakteru.

Celková bilance produkce kejdy vychází z celkového počtu  chovaných dojnic v nové stáji.  Výpočet její produkce je uveden v předchozí kapitole.

Kejda bude skladována v nových nádržích na kejdu, její využití bude prováděna rozvozem a na vytipovaných  pozemcích podle schváleného plánu rozvozu.

V praxi se počítá  s přímou aplikací na pozemky přibližně 2 x do roka. Odpadní vody z dojírny a zázemí budou skladovány spolu s kejdou.

Celková roční produkce kejdy a odpadních vod skladovaná v jímkách na vyvážení činí 
11 350 m3. Produkce chlévské mrvy činí cca 20 tun.

Při manipulaci s krmivy bude vznikat určité množství odpadu - 02 01 03 – odpad rostlinných pletiv, který bude obsluha shrnovat na hnojnou koncovku u porodny a spolu s chlévskou mrvou budou odváženy na hnojiště. Případné zbytky nekvalitního krmiva ve skladech (sil. žlab, seník) budou také odváženy ke kompostování na hnojiště investora.

Placenty dojnic po porodech budou shromažďovány v kafilerním boxu a likvidovány spolu s uhynulými kusy. Jedná se o odpad živočišných tkání -  02 01 02.

Dalším odpadem vznikajícím provozem stájí jsou plastové obaly od dezinfekčních prostředků používaných k dezinfekci stájí a detergenčních prostředků k proplachům dojírny a úschovných nádrží - 02 01 08 a bude vznikat v množství cca 400 kg. Obaly od použitých veterinárních léčiv - název  druhu odpadu - Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07, kód 18 02 08, kterých bude cca 100 kg za rok - musí být zajištěno jejich spalování v nejbližší spalovně nebezpečných odpadů.

Bude zde také vznikat odpad ze znehodnocených zářivek k.č. 20 01 21, N - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  v odhadovaném množství cca 20 kg/rok.

Investor je povinen do doby odvozu zabezpečit uskladnění nebezpečných odpadů do odpovídajících nádob a opatřit je identifikačními listy nebezpečných odpadů.

Vedle těchto hlavních odpadů budou vznikat v celém areálu v menším množství uliční smetky č. 20 03 03, kategorie O, vznikající při čištění komunikací a směsný komunální odpad (k.č 20 03 01 - O). Z hlediska nakládání s odpadem po jeho vzniku a jeho likvidace bude řešena smluvně v návaznosti  na systém odvozu komunálního odpadu v obci.

V průběhu roku běžně dochází k  úhynu chovaných zvířat – přestože zákon č. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 písm. f, ze své působnosti výslovně vylučuje nakládání s uhynulými těly zvířat a odkazuje je na zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, je podle názoru zpracovatele dokumentace s tímto materiálem nutné obecně zacházet jako s odpadem s nebezpečnými vlastnostmi.

V daném případě, při těchto technologiích ustájení a dobrých zoohygienických podmínkách, lze uvažovat poměrně nízké procento úhynu, u dojnic cca 1 %, to znamená, že ročně může dojít k úhynu cca 5 ks zvířat o průměrné váze 500 kg, tedy celkem 2 500 kg (kravín), u ostatních zvířat je možné očekávat rovněž uvedený procentický podíl.

Jejich dočasné uskladnění bude prováděno v kafilerním boxu. Investor musí zajistit jeho správný technický stav (především trvalé zabezpečení proti kontaminaci dešťových vod v běžném provozu)  a odvoz k likvidaci do nejbližšího asanačního ústavu (Mankovice).

Odpady, které by mohly vzniknout při havárii

V rámci provozu  areálu by mohlo dojít ke  vzniku odpadů při havárii.

Jde o havárii  jímky na kejdu, kdy by mohlo dojít teoreticky k úniku uskladněné kejdy do okolního terénu. Z tohoto důvodu je nutné, aby nádrž byla řešena v souladu s požadavky  zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 308/2000 Sb., resp. prováděcí vyhl. č. 476/2000 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Další odpad, který by mohl v případě havárie vzniknout, jsou úniky paliv či mazadel z prostředků mechanizace při jejich poruchách nebo haváriích. Mohl by tak vznikat N odpad katalogového čísla 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07  nebo 13 02 07 - vše různé odpadní oleje pro spalovací motory a převodovky, případně odpad zeminy znečištěné ropnými látkami (17 05 03* - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky).

Uvedené druhy odpadů je nutné zneškodnit podle příslušné legislativy odpadového hospodářství ve vazbě na ochranu vod před znečištěním ropnými látkami. Způsob řešení bude uveden ve zpracovaném havarijním řádu farmy.

Základním požadavkem je únikům těchto látek předcházet a to především dobrým technickým stavem mechanizace a dodržováním dopravních předpisů. Kvantitativní úvahy nejsou uváděny, neboť je nelze odhadnout.

Nelze zcela opomenout málo pravděpodobnou možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvířat, které jak je již uvedeno výše řeší zákon o veterinární péči.

Poslední uvažovaný typ havárie je možný požár objektů. Zde by potom největší objem odpadů představovala stavební suť - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  (k.č. 17 09 04 - O), případně s určitým  podílem odpadu  - Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky směsný stavební odpad (k.č. 17 09 03*  - N).

Kromě uvedených odpadů nevznikají při provozu stájí chovu dojnic další odpady.

### 4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů,

### množství emisí, způsoby jejich omezení)

Průběh výstavby bude představovat časově omezené a  občasné zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků.

S ohledem na druhu výstavby a způsob rekonstrukce farmy a vzdálenosti staveniště vůči zástavbě s odčleněním bariérovými objekty není pravděpodobné, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných domů.

Při provozování stájí bude uplatňována vesměs mobilní mechanizace, jejíž hlučnost je dána zdrojem pohonu, kterým bude zpravidla motor traktoru, nakladače. Z tohoto hlediska nedojde na farmě k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastních stájí nebudou projevovat.

Větrání stájí je zajišťováno přirozeným prouděním vzduchu okny, střešními a bočními štěrbinami. Dojírna a strojovna chlazení bude vybavena ventilátory s velmi nízkou hladinou hluku (cca 50 – 60 dB). Použité strojně technologické zařízení nepřekračuje povolenou hlučnost.

Na základě zkušeností s obdobnými provozy nebude v areálu docházet k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastního stájí  nebudou vyskytovat. Podle dostupných podkladů projekční firmy hlučnost provozu farmy nepřekročí  mezní hodnoty hygienických předpisů:

LAeq 50 dBA pro den

LAeq 40 dBA pro noc

V průběhu výstavby může vznik vibrací představovat navýšení četnosti průjezdů nákladních automobilů zásobujících stavbu. Dalším možným zdrojem vibrací budou některé stavební práce jako je dusání a vibrování při betonáži základů,  podlah a jímky. Staveniště je však dostatečně vzdáleno od zastavěného území.

V průběhu vlastního provozu areálu nebudou žádné vibrace vznikat, neboť stavba ani technologie nemá žádné zdroje vibrací.

Stejně tak se v areálu nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Hlučnost z provozu vozidel

Hlučnost z provozu vozidel nebude znamenat významnou zátěž vzhledem k počtu vozidel v území. Je však třeba zaznamenat průběh provozu vozidel po silnici místní komunikace, která je vedena zástavbou. Proto bylo provedeno rámcové posouzení ovlivnění okolní zástavby hlukem z provozu dopravních systémů zabezpečujících provoz farmy.

Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku

Podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru následující:

Tabulka č. 12

| Způsob využití území | Korekce dB(A) |
| --- | --- |
| Nemocnice – objekty | 0 |
| Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení | +5 |
| Výrobní zóny bez bydlení | +20 |

V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, se použije další korekce + 5 dB. Pro noční dobu se použije korekce – 10 dB. V případě hluku působeného starou zátěží je možné použít další korekci + 12 dB.

Pro zájmové území platí:

# Oblast bydlení  	Den LAeq	=		55 dB(A)

# Noc LAeq	=		45 dB(A)

# Výrobní zóna bez bydlení

# Den  LAeq	=		70 dB(A)

Noc  LAeq	=		55 dB(A)

Hluková zátěž

Hluková zátěž ve vztahu k nově realizovanému záměru byla stanovena na základě podrobného počítačového modelu a v objektech obytné zástavby byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace. Výpočty hluku z dopravy, stanovení průběhu izofon a výpočtových bodů je provedeno v souladu s novelou „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze silniční dopravy“ (VÚVA Praha, 06/1991). Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+pásma (JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády obytných objektů. Verze Hluk +  má zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ (ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko, Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996 – část zabývající se algoritmem výpočtu Laeq silniční dopravy), včetně akceptování dopisem hlavního hygienika ČR č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 z 21.2. 1996.

Program rozšířený na H+ pásma – verze 5 je nadstandardním řešením programu Hluk + verze 4.20 s certifikací  bezproblémového přechodu na rok 2000 (použit v tomto podrobnějším posouzení). Nadstandartní verze H+ pásma programu Hluk + umožňuje zobrazovat  decibelová pásma LAeq a generovat kvalitní grafické  tiskové výstupy řešených situací s dostatečnou výpovědní hodnotou.

V zájmové lokalitě bylo vytipováno devět kontrolních (referenčních) bodů, jejich situování je zřejmé z grafického znázornění:

Tabulka č. 13

| Označení referenčního bodu | Umístění |
| --- | --- |
| 1 | p.č. 1605 |
| 2 | p.č. 1602/3 |
| 3 | p.č.1602/2 |
| 4 | p.č.1602/1 |
| 5 | p.č. 1602/5 |
| 6 | p.č. 1602/29 |
| 7 | p.č. 1602/9 |
| 8 | p.č. 1546 |
| 9 | p.č. 1614 |

Dopravní intenzity dle předpokladu dopravy (viz údaje v kapitole II./4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu) zabezpečující provoz chovu zvířat  farmy včetně dopravy na silnici II/468. Je zhodnocen nepříznivější stav, uvažující vedení dopravy po místní komunikaci vedenou podél zástavby, významná část dopravy související s vývozem kejdy a chlévské mrvy k aplikaci na zemědělských pozemcích bude uplatněna doprava obslužnou komunikací vedenou severně prodloužení faremní cesty.

Výsledky výpočtu –  provoz

Tabulka č. 14

| Kontrolní bod | Přípust. hladina | Přípust. hladina | Zjištěná hodnota Den | Zjištěná hodnota Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Den | Noc | LAeq dB(A) | LAeq dB(A) |
| 1 | 55 | 45 | 53,7 | 43,7 |
| 2 | 55 | 45 | 51,8 | 41,8 |
| 3 | 55 | 45 | 51,0 | 41,0 |
| 4 | 55 | 45 | 53,6 | 43,6 |
| 5 | 55 | 45 | 43,0 | 33,0 |
| 6 | 55 | 45 | 42,5 | 32,6 |
| 7 | 55 | 45 | 47,3 | 37,4 |
| 8 | 55 | 45 | 50,2 | 41,0 |
| 9 | 55 | 45 | 50,3 | 40,9 |

Výsledky výpočtu – pro denní dobu v době vývozu kejdy, chlévské mrvy

Tabulka č. 15

| Kontrolní bod | Přípust. hladina | Zjištěná hodnota Den |
| --- | --- | --- |
|  | Den | LAeq dB(A) |
| 1 | 55 | 54,2 |
| 2 | 55 | 52,1 |
| 3 | 55 | 51,5 |
| 4 | 55 | 54,2 |
| 5 | 55 | 43,6 |
| 6 | 55 | 42,9 |
| 7 | 55 | 47,5 |
| 8 | 55 | 54,4 |
| 9 | 55 | 52,8 |

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hluková zátěž v lokalitě na místní komunikaci zabezpečující přístup do zemědělské farmy nezpůsobí překročení přípustných hodnot hluku v objektech nejblíže situovaných areálu farmy a jejímu dopravnímu napojení. Tato skutečnost je zřejmá jak při dopravních intenzitách běžného denního provozu, tak i při dopravních intenzitách způsobených při vývozu kejdy a chlévské mrvy.

Směrný výpočet hluku z dopravy je zpracován na základě Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku. Účelem výpočtu je posoudit možnost změn hlukového zatížení v lokalitě z dopravy v případě realizace předmětného záměru, a to vzhledem ke stávající zástavbě v lokalitě v předmětném území.

Sledované charakteristiky hlučnosti v předmětném území byly znázorněny průběhy izofon v  pětidecibelových  odstupech dB(A), při výpočtu bylo provedeno ovlivnění vzrostlou zelení, výpočet byl řešen za nepříznivějších podmínek (vstupní charakteristiky) vyjádřené hladinou izofon a hodnotami zjištěné hlukové zátěže v referenčních bodech se zjištěním:

Výsledky výpočtu – pro denní dobu a pro noční dobu v době provozu

Výsledky výpočtu – pro denní dobu v době vývozu kejdy, chlévské mrvy

Na následujících stranách jsou uvedeny výstupy z programu HLUK + verze 5 se zákresem izofon podrobně rozebraného hlukového stavu v lokalitách s objekty  bydlení pro stávající a stav dopravních charakteristik a výsledků hlukové zátěže v členění dle posuzovaných variant (uvedeno na dalších stránkách).

IZOFONY- VÝSLEDKY VÝPOČTU – PROVOZ – DEN

IZOFONY- VÝSLEDKY VÝPOČTU – PROVOZ – NOC

IZOFONY- VÝSLEDKY VÝPOČTU – PRO DENNÍ PROVOZ v DOBĚ VÝVOZU KEJDY, CHLÉVSKÉ MRVY

IZOFONY- VÝSLEDKY VÝPOČTU – PROVOZ – DEN

IZOFONY- VÝSLEDKY VÝPOČTU – PROVOZ – NOC

IZOFONY- VÝSLEDKY VÝPOČTU – PRO DENNÍ PROVOZ v DOBĚ VÝVOZU KEJDY, CHLÉVSKÉ MRVY

### 5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Realizací záměru nedojde k významným terénním úpravám, není předpokládán zásah do krajiny. Stavba kravína bude realizována ve stávajícím areálu farmy, objekt bude řešen na místě stávajícího objektu.

# ČÁST C

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## I. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území

### Územní systémy ekologické stability

Koncept místního územního systému ekologické stability byl zpracován pro území Dolní Lutyně a Dětmarovice v 06/1993, ing.Arch. Zemanová a zapracován do územně plánovací dokumentace.

Územní systémy ekologické stability nebudou záměrem posuzované stavby dotčeny. Lokalita je situována mimo přímý dosah prvků územních systémů ekologické stability. Nejblíže situovaný tah ÚSES je veden severně od areálu farmy s navrženým lokálním biokoridorem  spojujícím biocentrum lokálního významu situované v oblasti západně od zámku s lokálním biocentrem východně od zástavby obce za skládkou TKO.

Základní údaje o nejblíže situovaných prvcích ÚSES

Tabulka č.16

| Označení (dle zpracovatele návrhu – generelu) | STG | Současný stav |
| --- | --- | --- |
| 42. LBC U zámku | 3BC4 | Biocentrum lokální navržené, v současnosti luční porost, rozptýlená zeleň, hodnotná alej. Doporučeno je zalesnění původními typy dřevin. |
| 43. Biokoridor Dolní Lutyně - Dětmarovice | 3BC4 | Většinou aleje, chybějící části biokoridoru, chybějící úseky doplnit, zalesnit původními dřevinami, aleje rozšířit, minimálně na šířku 15 m. |

### STG 3BC4 Querceta roboris aceris  - zahrnuje následující typická  přirozená dřevinná skladba: dub letní, dub zimní, habr obecný, javor klen, javor mleč, javor klen, jasan ztepilý.

### Zvláště chráněná území

Přímo v zájmové lokalitě se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Nejblíže situované chráněné území je situováno severně od zastavěného území Věřňovic – přírodní památka Věřňovice, významná geologická, ekologická a biologická lokalita a přírodní památka Niva  řeky Olše s dochovanými cennými partiemi nivy Olše se zbytky břehové zeleně. Žádné z těchto  území nebude záměrem dotčeno.

Při nakládání s kejdou – aplikací na zemědělských pozemcích bude v plánu rozvozu vymezeno, do kterých lokalit vážících se i k chráněným územím nebude kejda aplikována.

Přírodní parky

Zájmová lokalita je situována mimo přírodní park.

Významné krajinné prvky

Zájmová lokalita nezahrnuje ani nesouvisí s žádným významným krajinným prvkem.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Obec Dolní Lutyně je obcí s bohatou historickou tradicí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305. OD roku  1700 vlastnili  dolnolutyňský statek hrabata Taafové, od roku 1792 , za hraběte Jana Larische M(nnicha byl statek spojen s panstvím Karviná. Obec měla v minulosti vždy výrazně zemědělský charakter.

V obci se nacházejí  nemovité kulturní památky:

Farní kostel sv. Jana Křtitele se sochami sv. Antonína, sv.Jana Nepomuckého, biskupa Patrika, Ukřižovaného.

Stodola u č.p. 758

Bývalá správní budova, sýpka a hospodářská budova a areálu zámku - p.č. 1626, 1627

Žádná z uvedených památek a objektů nebude záměrem dotčena.

### Území hustě zalidněná

Zájmové území je situováno v blízkosti centra obce Dolní Lutyně, umístění farmy ale neznamená bezprostřední vliv na hustě zalidněné území.

Jde o území, které je stávajícím areálem zemědělské výroby, v minulosti s plným chovem hospodářských zvířat, v předcházejícím období využité jako NATUR středisko.

Obytná zástavba obce je tvořena převážně rodinnými domy, v centrální části obce je několik bytových domů. Souvislá zástavba je soustředěna podél toku Lutyňka a podél silnic III/4712, III/4685, III/46812.

Obec je silnicí II/468 rozdělena na dvě části. Centrum obce tvoří jižní část od této silnice, severně je situován areál zámku (ve špatném stavu). Areál farmy je situován rovněž severně od silnice II/468, napojena je farma na tuto silnici prostřednictvím místní komunikace. Jižně od této místní přístupové komunikace jsou situovány objekty bydlení. Jejich ovlivnění z hlediska emisí škodlivin a hluku je uvedeno v příslušné kapitole.

### Území zatěžována nad míru únosného zatížení včetně staré ekologické zátěže

V předmětném území farmy se dle údajů nenachází stará ekologická zátěž, území není lokalitou zatěžovanou nad míru únosného zatížení.

Významnou charakteristikou chovu zvířat ve vztahu k okolnímu prostředí je ochranné pásmo. Ochranné pásmo stávajícího – původního - střediska ŽV bylo zakresleno v územně plánovací dokumentaci.

Nově spočtené ochranné pásmo zpracované v souvislosti s posuzovanou výstavbou zahrnuje i současný stav zvířat chovaných ve středisku a nezasahuje žádný objekt hygienické ochrany (obytný dům).

Území není zatěžované nad míru únosného zatížení. V území se nenacházejí staré ekologické zátěže ani zde nejsou extrémní přírodní či jiné poměry.

### Extrémní poměry v dotčeném území

Žádné významné extrémní poměry v zájmovém území se nevyskytují.

## 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

## 1. Ovzduší a klima

Klimatické poměry

Zájmové území patří do oblasti přechodně mírně teplé oblasti, okrsku mírně teplého, vlhkého s mírnou zimou a průměrnou teplotou v roce 8 - 10  oC (MT 10).

Dle Hydrometeorologického ústavu v Ostravě je průměrná teplota vzduchu za poslední období (5 let) 8,6oC, průměrné roční srážky za stejné období 740 - 770 mm.

Průměrná teplota v měsíci lednu				- 2 až -3oC

Průměrná teplota v měsíci červenci 				17 až 18 oC

Srážkový úhrn ve vegetačním období			400 - 450 mm

Srážkový úhrn v zimním období				200 - 250 mm

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více		110 - 120 dnů

Průměrný počet dnů se sněhem				50 - 60 dnů

Průměrný počet mrazových dnů v roce			110 - 130 dnů

Průměrný potenciální výpar z povrchu půdy			650 mm

Průměrný počet dnů s inverzním zvrstvením

přízemní vrstvy atmosféry v teplé části roku			24,6

Průměrný počet dnů s inverzním zvrstvením

přízemní vrstvy atmosféry v chladné části roku		38,2

Průběhy průměrných měsíčních teplot ve oC a srážek v mm

Tabulka č. 17

| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota | -2,4 | -0,7 | 3,2 | 8,2 | 13,2 | 16,4 | 17,8 | 17,2 | 13,6 | 8,9 | 3,7 | -0,4 |
| Srážky | 25 | 29 | 33 | 47 | 80 | 105 | 76 | 90 | 66 | 32 | 36 | 41 |

Relativní četnost směru větru v %

Tabulka č.18

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Klid | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,3 | 10,6 | 5,1 | 8,3 | 12,6 | 28,7 | 7,8 | 9,9 | 4,7 | 100 |

Větrná růžice je uvedena dle údajů Hydrometeorologického ústavu Praha, pracoviště Ostrava. Tyto údaje jsou významné z hlediska možnosti rozptylu škodlivin v atmosféře. Klasifikace je prováděna podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry.

Rozptylové podmínky lokality jsou spíše příznivé - nejvyšší četnost vykazuje směr jihozápad 4. třídy stability, další nejvyšší hodnoty jsou ve 3. a 4. třídě stability při rychlostech větru 5 m/s.

V okrese Karviná je prováděno pravidelné měření znečištění ovzduší stanicemi Hygienické stanice Karviná a Českého hydrometeorologického ústavu Praha, pobočka Ostrava. Tato měření jsou prováděna ve všech pěti městech okresu Karviná a speciální mobilní technikou je zajišťováno měření v místech největšího soustředění obyvatelstva.

Prašný spad je jedním z parametrů stavu čistoty ovzduší. V současnosti je již hodnota prašného spadu na většině stanovišť v okrese příznivá, pod úrovní 50 % limitu.

Celkově je možné konstatovat, že stav ve výskytu SO2 v posledním období přijatelný. Přípustný roční  imisní limit 60 (g.m-3 na jednotlivých místech měřících stanic v okrese Karviná je naplněn z 47 - 58.

Stav výskytu NOx v ovzduší hodnocen jako závažnější než u SO2. V období zhoršených rozptylových podmínek u oxidů dusíku dochází mnohem častěji než u ostatních škodlivin k narůstu nad limitní hodnoty.

Prašný aerosol je největším problémem volného ovzduší v území. V předchozích létech byl zaznamenán prudký pokles koncentrací aerosolu v ovzduší. Na zlepšení stavu se kromě recese průmyslu podílely i mírné zimy předchozích let. Od roku 1995 však dochází opět k nárůstu. Dlouhodobě je překračován přípustný roční limit 60 (g.m-3. Okres Karviná se v této oblasti řadí k nejhorším okresům v republice.

2. Voda

Největším tokem v širších územních vztazích je řeka Olše. Tok byl v 30.letech upraven soustavnou regulací.

Středem obce Dolní Lutyně protéká vodoteč Lutyňka. V úseku nad silnicí II/468 se v předchozích obdobích projevovaly povodně, tento projev negativního dosahu byl řešen v rámci územně plánovací dokumentace a nemá vliv na posuzovaný záměr, ani posuzovaný záměr neovlivní vodohospodářské poměry v zájmovém území.

Potok Lutyňka  má plochu povodí 21,259 ha, průměrný průtok Qa činí 0,155 m3.s-1.

3. Půda

Pro zemědělské využití přihnojením bude použita kejda a hnůj na zemědělských pozemcích. Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) jako nezbytná součást pedologických charakteristik.

Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu).

V oblasti Dolní Lutyně jde o pozemky s BPEJ: 6.56.00, 6.58.00, 6.43.00, 6.43.10, 6.47.42

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek:

| 43 | Hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerizované půdy oglejené na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému zamokření |
| --- | --- |
| 56 | Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry. |
| 58 | Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění příznivé. |

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geologické poměry

Geologický podklad tvoří mořský miocén se slíny, písky a jíly. Niva Odry je tvořena erozním stupněm v sálské akumulační terase. Je tvořena plochým reliéfem s výraznými prvky fluviální modelace.

Orograficky je území řazeno do provincie Západní Karpaty, soustava vněkarpatské sníženiny, podsoustava Západní Vněkarpatské sníženiny, celek Ostravská pánev.

Oblast Dolní Lutyně se nachází v Ostravské pánvi mezi dvěma vyššími akumulačními terasami Odry a Olše, kde se zvedá nepříliš výrazná erozně denundační pahorkatina – Orlovská plošina. Ta svým plochým ústředním hřbetem v prostoru  Petřvald – Orlová dosahuje 300 m n.m. Jedná se o plochou pahorkatinu se stopami silné periglaciální modelace na sedimentech glaciální  formace typu akumulačního až erozně akumulačního reliéfu.

Polde geologického přehledu pochází podloží území severní podél Olše  z mladších čtvrtohor (holocén), jižní část území obce spadá do starších čtvrtohor (pleistocén).

Seismicita

Z hlediska seismicity území nepatří do aktivní seismické oblasti.

Zájmové území je situováno v chráněném ložiskovém území ložiska černého uhlí.

5. Fauna a flora

Širší vztahy

Biogeograficky je oblast řazena do západokarpatské biogeografické podprovincie, leží na styku s podprovincií oderskou a hercynskou. Fytogeograficky tvoří samostatný okres karpatského mezofytika a je součástí přírodní lesní oblasti podbeskydské pahorkatiny.

Zájmové území spadá dle biogeografického členění dle Culka:

2.   Podprovincie Polonská

2.3 Bioregion ostravský

Bioregion z pohledu širších vztahů zahrnuje Ostravskou pánev s řadou podmáčených stanovišť na hlínách se silným antropogenním narušením hlubinnou těžbou a koncentrací měst a těžebního průmyslu. V údolní nivě tvoří vegetační kryt společenstva lužních lesů.

Biota této oblasti je 4. vegetačního stupně dubojehličnatého s charakteristickým zastoupením krajinných prvků s normální živnou řadou nebo obohacenou dusíkem, převážně zamokřenou.  Dle mapy geobotanické rekonstrukce (Mikyška, 1972) patří území do podmáčených bučin.

Ve volné krajině převažuje orná půda, značně zastoupeny jsou vlhké louky a lužní lesy.

Zařazení lokality z hlediska přírodních systémů:

Tabulka č. 19

| Fytogeografická oblast: | MEZOFYTIKUM (Mesophyticum) – M |
| --- | --- |
| Fytogeografický obvod: | Karpatské mezofytikum (Mesophyticum carpaticum) - Karp.M |
| Fytogeografický okres: | 83 Ostravská pánev | M(m.unif) spco (oc.plan. substr: argill, paup) anthr ( pisc + silv |

Biota patří (segmenty) do mozaiky společenstev trofické řady C s naprostou převahou zamokřené hydrické řady.

Potenciálními společenstvy přímo zájmové lokality jsou:  	2C5

Zájmové území spadá  do území s živnými, střídavě zamokřenými hlinitými půdami typickými pro podmáčené dubové bučiny s převládajícími druhy stromů – dub zimní, dub letní, habr obecný, jasan ztepilý, jeřáb ptačí, lípa srdčitá.

Přímo v území areálu je celá řada zeleně stromového patra, areál je poměrně hodně ozeleněn.

Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu

E3 Stromové patro

Acer platanoides (javor mléč), Aesculus hippocastanum (jírovec maďal), Alnus glutinosa (olše lepkavá), Betula verrucosa (bříza bradavičná), Carpinus betulus (habr obecný), Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Juniperus (jalovec), Malus (jabloň), Picea excelsa (smrk ztepilý), Pirus communis (hrušeň obecná),  Populus nigra (topol černý), Populus tremula (topol osika), Prunus domestica (švestka domácí), Prunus avium (třešeň ptačí), Prunus spinosa (trnka obecná), Quercus robur (dub letní), Robinia pseudoacacia (trnovník akát), Salix alba (vrba bílá), Salix caprea (vrba jíva), Tilia cordata (lípa srdčitá), Thuja (zerav).

E2 Keřové patro:

Corynus avellana (líska obecná), Crataegus oxyacantha (hloh obecný), Frangula alnus (krušina olšová), Hedera helix (břečťan popínavý), Ribes nigrum (Meruzalka černá), Salix alba (vrba bílá), Salix caprea (vrba jíva), Sambuscus nigra (bez černý), Sambuscus racemosa (bez červený),  Syringa vulgaris (šeřík obecný).

E1 Bylinné patro:

Determinovány byly následující druhy bylinného patra:

Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla pratensis (kontryhel luční), Alchemilla  vulgaris (kontryhel obecný, Bellis perennis (sedmikráska chudobka),), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cardamine pratensis (řeřišnice luční), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), Dactylis glomerata (srha říznačka), Equisetum silvaticum (přeslička rolní), Festuca pratensis (kostřava luční), Geranium pratense (kakost luční), Geum urbanum (kuklík městský), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý), Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bílá), Chenopodium  album (merlík bílý), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Phleum pratense (bojínek luční), Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý), Poa pratensis (lipnice luční), Poa pratensis (lipnice luční), Potentilla anserina (mochna husí), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Symphytum officinale (kostival lékařský), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense (jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský),  Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek).

Zvláště chráněným a dalším regionálně významným druhům fauny a flory byla jak při vlastních terénních průzkumech, tak i při zpracování expertízy věnována hlavní pozornost. Ohrožené a vzácné druhy fauny a flory bývají také často nejlepšími bioindikátory stavu přírodního prostředí.

Vyhláška č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v § 16 - Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů (k § 50, odst. 5 zákona), odst. 1 stanoví, že základem ochrany živočichů a vegetace  je komplexní ochrana jejich stanovišť. Nedílnou součástí Vyhlášky č. 395/1992 Sb. je pak Příloha č. II. a III, které ve třech kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých druhů. Fauny a flory.  Toto dělení je základem rozdělení druhů, které byly při průzkumu  na předmětném území sledovány. Na základě průzkumu bylo konstatováno, že takové druhy nebyly přímo v zájmové lokalitě zjištěny.

6. Ekosystémy

## Návrh územních systémů ekologické stability nejblíže situovaný byl popsán na straně 32 v kapitole I. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území. Realizací záměru nebude negativně dotčen žáden z prvků územních systémů ekologické stability.

7. Krajina

Krajinný ráz

Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. Krajinný ráz je charakterizován situováním zájmové lokality v území.

Toto území je možné charakterizovat jako území stávajícího zemědělského využití v lokalitě, záměr je součástí stávající plochy areálu soustavně zemědělsky využívaného a určeného při budování k chovu hospodářských zvířat.

Reliéf

Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny, vazba krajinné  typologie na reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou být potlačena ani výrazně pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území je svým situováním ve stávajícím areálu nezastupitelný charakterizující prvek v tomto území.

Vegetace

Charakter a výskyt vegetace má pro krajinný ráz nezastupitelný význam. Významná je prostorová struktura vegetace, její druhové složení, výška, hustota, zdravotní stav, barevnost.  Jak již bylo výše vymezeno, má charakter území význam z hlediska zeleně pro stávající poměrně významné ozelenění areálu vzrostlou stromovou vegetací, která má významný vliv na začlenění celého areálu do prostoru.

8. Obyvatelstvo

Základní údaje o počtu obyvatel obce Dolní Lutyně jsou zřejmé z následujících údajů:

Tabulka č. 20

| Rok | 1869 | 1930 | 1970 | 1980 | 1990 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Lutyně celkem | 2334 | 5447 | 4880 | 4726 | 4469 | 4220 |

Obec vykazuje značnou vyjížďku za prací, z celkového počtu obyvatel za prací vyjíždělo 
81 % ekonomicky aktivních obyvatel. Značný podíl v obci má zemědělská výroba (dle ÚPD).

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Pro obec Dolní Lutyně byl zpracován Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. v 04/1994, Ing.Arch. Večerkovou územní plán (schválen na 18.zasedání obecního zastupitelstva v Dolní Lutyni dne 20.10.1994 usnesením 1.1). Zájmové území je zahrnuto do zóny výrobní zemědělské s funkčním využitím vhodným a převládajícím zemědělské a lesní výroby a služby. Nepřípustné v této zóně je obytná výstavba, většina zařízení občanské vybavenosti a rekreační zařízení.

9. Kulturní památka

Záměrem nebude dotčena žádná kulturní památka.

10. Ochranná pásma

Vodohospodářská ochranná pásma

Zájmová lokalita je situována mimo ochranné pásmo vodních zdrojů (zdroj Dolní Lutyně je dnes mimo provoz, prameniště Dolní Lutyně – pískovna Nerad - zrušeno).

Ostatní ochranná pásma

Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. - 50 m) nejsou rekonstrukcí dotčena.

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.) nejsou  polohou posuzovaného záměru rekonstrukce dotčena.

Ochranná pásma nadzemních sítí (VVN) nejsou záměrem dotčena.

Po hranicích střediska prochází zemní STL plynovod jež má stanovené ochranné pásmo 4 m.

Hygienické ochranná pásma

K zajištění ochrany životních podmínek obyvatel před  nepříznivými vlivy středisek živočišné výroby  se tato zařízení umisťují v potřebné vzdálenosti od souvislé zástavby, případně od objektů a zařízení vyžadujících hygienickou ochranu. Kolem nich se podle  ( 55 vyhl. č.137/1998 Sb. zřizují ochranná pásma chovů.

Ochranné pásmo stávajícího střediska ŽV vycházející ze zástavu zvířaty v projektovaném stavu bylo uvedeno v územně plánovací dokumentaci.

Pásmo je v souvislosti s realizací záměru nově navrhováno i kolem posuzovaného areálu chovu dojnic a  je součástí tohoto oznámení. Do výpočtu  ochranného pásma byly zahrnuty všechny objekty střediska živočišné výroby a byl vyhodnocen komplexní vliv provozu všech zařízení s chovem zvířat na emisní situaci v zájmovém území.

Hranice nově vypočteného OP nezasahuje žádný z objektů hygienické ochrany, které jsou přestavovány nejbližšími obytnými domy. Ve výpočtu je použita větrná růžice ČHMÚ a využity korekce na ochrannou zeleň a technologii chovu. Výpočet OP a jeho grafické vyjádření je uveden v příloze č. 6 Návrh ochranného pásma – farma Dolní Lutyně dokumentace.

## Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

K posouzení zatížení území po navrhované výstavbě za tímto střediskem bylo  spočteno ochranné pásmo chovu zvířat. Z výpočtu je patrné, že by nemělo dojít k zasažení obytné zástavby obce.

Z hlediska estetických a krajinářských požadavků je možno navrhovanou a posuzovanou výstavbu  kravína hodnotit jako únosnou.

# ČÁST D

# KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

### 1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů

Výstavba a provoz areálu farmy Dolní Lutyně na základě komplexního posouzení vlivů s ohledem jeho situování a charakter provozu na základě předchozího vyhodnocení a při  dodržení podmínek uvedených v dokumentaci (kapacita jímek, stavební a technické řešení stájových objektů, technologie ustájení, manipulace s odpadními produkty), nepřináší žádná významná rizika ani negativní vlivy na obyvatelstvo.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Negativní ovlivnění obyvatel obce Dolní Lutyně v bezprostředním sousedství lokality během výstavby  objektu kravína a dojnice je nevýznamné a časově omezené.

Vzhledem k charakteru provozu, nezasažení obytné zástavby vypočteným ochranným pásmem chovu lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativně zasaženo. Rozsah pásma ochrany vymezuje dosah zřejmých vlivů pachových emisí v zájmovém území. Tento rozsah pásma je charakterizován výpočtem stanoveným bez uplatnění dalších možných opatření pro chov zvířat – například deodorantů – Ekostimu do kejdy, který umožňuje významně omezit produkci čpavku. Toto opatření je možné následně v případě negativních vlivů chovu na obyvatelstvo následně omezit. Na základě dosavadních zkušeností s chovy obdobné technologie a zaměření je možné konstatovat, že další uplatnění opatření v chovu tohoto charakteru nebude potřebné.

Počet obyvatel ovlivněných účinky záměru je proto nevyčíslen, neboť není předpokládán. V nejbližším okolí areálu farmy je situováno celkem deset objektů trvale obydlených, jak již bylo uvedeno výše, nebudou záměrem přímo negativně dotčeni.

Narušení faktoru pohody

K narušení faktoru pohody obyvatel  obce Dolní Lutyně může částečně docházet při provádění výstavby. Frekvence dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz stavebních materiálů  bude vyžadovat dopravní a stavební ruch na staveništi, který vede ke zvýšení hlučnosti a bude mít za následek také zvýšení prašnosti při výkopových pracích a dopravě zeminy. Tyto vlivy budou soustředěny pouze do časového období vymezeného realizací stavby, staveniště je dostatečně vzdáleno od zastavěného území a odcloněno bariérovými objekty.

V době provozu farmy je narušení faktorů pohody pachy z chovů zvířat ve středisku za výše uvedených podmínek nepravděpodobné. Pachové emise směrem k zástavbě nelze ovšem zcela úplně vyloučit, a to zejména při působení nepříznivých větrnostních podmínek, lze je však velmi výrazně omezit.  V našem případě byl proveden výpočet ochranného pásma chovu, který se zabývá produkcí a šířením pachových látek do okolí střediska a to v závislosti na různých faktorech toto šíření ovlivňující (rychlost a směr větru, bariérové objekty, technologie). Tato studie dokládá, že vlivem provozu chovu na farmě se rozptylová situace v okolí nezhorší. Zvýšená produkce pachových látek nebude příliš emitována směrem k obytné zástavbě a v podstatě nebude ochranné pásmo zástavbu zasahovat. Moderní vzdušná technologie chovu dojnic uplatněná v areálu je rovněž výhodná.

Nepříznivé pachové aspekty mohou vznikat v rámci aplikace hovězí kejdy na pozemky v okolí obytné zástavby, zejména v případě, pokud by nebylo zajištěno okamžité zapravení do půdy nebo by docházelo k porušení technologické kázně při aplikaci.

Zpracovatel dokumentace navrhuje v rámci aktualizace rozvozového plánu kejdy zachovat cca 200 m ochranné pásmo od zástavby ve smyslu příslušných metodik.

V daném případě neexistuje ani možná obava, vznikající v této souvislosti u obyvatel z provozu ventilační techniky v nočních hodinách, neboť bude ve stájích využíváno přirozené výměny vzduchu bez použití ventilátorů. Hlučnost ventilátorů použitých pro chladící agregáty nádrží na mléko je minimální a  vzdálenost od obytné zástavby dostatečná natolik, aby ani noční provoz ventilátorů neovlivňoval pohodu obyvatel.

Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, ovzduší) se rovněž v masovém měřítku nepředpokládají a produkce amoniaku není natolik významná, aby za normálních rozptylových podmínek mohla ovlivnit pohodu v obci.

Zdravotní rizika

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro realizaci záměru na straně investora a důsledné kontroly ze strany odpovědných orgánů není předpoklad zdravotního rizika pro obyvatelstvo. Základním kriteriem pro posouzení této skutečnosti je stanovení možného rozsahu ochranného pásma, jak je uvedeno výše. Pro účely posouzení této dokumentace je způsob stanovení dostatečně průkazný. Pokud bude v budoucnosti oficiálním dokumentem stanoven požadavek na jiný způsob zjištění rozsahu ochranného pásma, bude investor tento realizovat dle předmětných požadavků.

Na základě rozborů výše uvedených je možné konstatovat, že v případě realizace úpravy druhu zvířat v objektu zemědělského střediska se ochranné pásmo nalézá mimo dosah stávající zástavby Dolní Lutyně a zároveň úpravou v technologii chovu zvířat dojde ke zmenšení rozsahu ochranného pásma původně vymezeného pro zástav původního areálu střediska, zahrnující i objekty ochrany hygienické ochrany.

Na základě stanovení rozsahu nově řešeného ochranného pásma pro posouzení této dokumentace je zřejmé, že nebudou situovány objekty ochrany v rozsahu ochranného pásma.

Z hlediska hodnocení zdravotních rizik je nutno především zhodnotit působení amoniaku. V koncentrovaném plynném stavu se jedná o hořlavý, bezbarvý, toxický plyn s charakteristickým štiplavým, dráždivým a dusivým zápachem, částečně rozpustný ve vodě (do 32,2 % hm.) s dráždivými, u vysoké koncentrace až toxickými a leptavými účinky na sliznice. Množství obsaženého amoniaku klesá s rostoucí vzdáleností od jeho zdroje a mění se stářím zvířat a vlivem teploty (s rostoucí teplotou roste koncentrace amoniaku v objektech).

Při sledování imisní situace po realizaci záměru v lokalitě na základě provedeného výpočtu bylo možné posoudit zda hodnocený stav zajistí splnění imisních limitů amoniaku (NH3).

Amoniak pro člověka má dráždivé činky, dráždí hlavně horní cesty dýchací. Podle některých údajů je amoniak cítit již od koncentrace 1 ppm (1ppm = 0,695 mg/m3), podle jiných teprve od 50 ppm (= 34,75 mg/m3), většinou se dnes udává hodnota 5 ppm (= 3,475 mg/m3). Pro delší pobyt je přijatelná koncentrace 20 – 100 ppm (= 13,9 až 69,5 mg/m3). Vzhledem k rychlému návyku lze dobře vydržet hodinu v koncentraci 300 – 500 ppm (= 208,5 až 347,5 mg/m3). Půlhodinový pobyt v koncentraci 2 500 ppm (= 2 410 mg/m3) je už životu nebezpečný. U zvířat bylo zjištěno, že již při koncentraci 3 ppm (= 2,085 mg/m3) se přestávají řasinky na sliznici dýchacích ústrojí pohybovat, po velmi dlouhých expozicích vysokých koncentrací byly zjištěny změny na různých orgánech. U lidí nebyly podobné nálezy prokázány.

Z vypočtených výsledků např. prezentovaných při připravovaném chovu zvířat s produkcí kejdy v lokalitách s obdobnou produkcí kejdy než v předmětné lokalitě  je možno konstatovat, že při provozu zemědělského střediska budou imise amoniaku (NH3) v nejbližší trvalé zástavbě splněny. Tímto jsou splněny imisní limity i ve vzdálenějších bodech od střediska v zástavbě.

Na základě měření a pozorování prováděných v chovech s obdobnou kapacitou je zřejmé, že z hlediska ovlivnění amoniakem nepřináší posuzovaný záměr pro obyvatelstvo zdravotní riziko ve statisticky významných číslech. Za velmi nepříznivých podmínek se může v blízkém okolí chovu projevit u lidí s již vyvinutými alergiemi nebo astmatem přechodné zhoršení zdravotního stavu, avšak nepředpokládá se, že by takové zhoršení nastávalo za hranicí ochranného pásma.

Negativní vlivy na obyvatelstvo se mohou pomístně a v krátkém časovém úseku objevit v období hnojení pozemků kejdou. Toto období představuje asi 2-3 týdny v roce, kdy je kejda odvážena z jímek ve středisku a aplikována na pozemky. Bude-li provozovatel dodržovat zásady správného hospodaření se statkovými hnojivy, bude tento negativní vliv přetrvávat jen několik dnů v roce, a to jen v případě větru vanoucího od hnojeného pozemku k obytné zástavbě. Tyto pachové vlivy nejsou zdraví škodlivé, je možno je zařadit do vlivů obtěžujících. Přenosy chorob z hnojených pozemků u zdravých chovů nejsou registrovány.

Sociální a ekonomické důsledky

Vlastní realizace záměru má příznivý vliv v oblasti sociální a ekonomické. V areálu je zaměstnáno dle informace investora v současnosti cca 40 zaměstnanců, předpokládá se nárůst o dalších deset.. Tato skutečnost má sociální dopad zejména pro předmětnou lokalitu s dosahem v oblasti pracovních možností.  Sociálně ekonomické dopady provozu farmy včetně realizace nového objektu kravína a dojnice v daném území lze hodnotit kladně, neboť další provozování areálu představuje dílčí sociálně - ekonomický faktor.

### 2. Vlivy na ovzduší a klima

Doba výstavby

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu (sekundární prašnost), zejména při manipulaci se stavebními materiály během výstavby.

Doba provozu

Klima nebude záměrem rekonstrukce ovlivněno. O této otázce již bylo hovořeno v kapitole Vlivy na obyvatelstvo, neboť obě kapitoly v tomto případě spolu souvisí. Dle názoru zpracovatele dokumentace nebude navrhovaná rekonstrukce farmy dojnic v předmětné lokalitě a její provoz znamenat nadměrnou zátěž ovzduší, což je dokladováno rozsahem vypočteného ochranného pásma.

Za předpokladu již výše uvedených skutečností a opatření doplněných technologickou kázní provozovatele chovu je možné považovat záměr pro dané území za únosný.

Kromě amoniaku bude při chovu zvířat produkován dále CO2, vodní páry, v zanedbatelném množství také sirovodík, merkaptany, indol, skatol, kyselina máselná a další sloučeniny uvolňující se z exkrementů zvířat. Ty budou v ovzduší obklopujícím stájový objekt obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se jejich vliv na ovzduší za hranicí ochranného pásma neprojeví. Součástí stájového vzduchu jsou také viry a bakterie, případně spóry plísní obsažené v exkrementech zvířat, jsou však pravidelně zneškodňovány prováděnou desinfekcí.

Při vyšších koncentracích amoniaku dochází ve venkovním ovzduší k jeho oxidaci a po reakci s vodou ke vzniku kyseliny sírové, která další reakcí s amoniakem neutralizuje za vzniku síranu amonného. Tím je negativní působení amoniaku v ovzduší omezeno. Ve vzdálenosti 100 m od místa produkce emisí klesá výchozí koncentrace amoniaku na 1% původního množství, což je senzoricky nezaznamenatelné.

Nárůst emisí z dopravy v území proti současnému stavu se projeví navýšením proti současnému stavu (počet průjezdů při vyskladňování a vývozu kejdy), jehož kvantifikace z hlediska stávajícího stavu je minimální vzhledem k malému stávajícímu využití areálu a situování střediska.

Vliv zápachu za hranicemi ochranného pásma se nepředpokládá.

Vliv na klima a jeho změny se v lokalitě neprojeví.

### 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk způsobený dopravními prostředky nebude vyšší než v současném stavu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostředí bude dodržena na hranici areálu.

Mobilním zdrojem hluku bude traktorová a automobilová doprava, která nebude mimo středisko v nočních hodinách provozována a ve dne s ohledem na její frekvenci nezvýší výrazně hladinu hluku a areálu a mimo něj, jak je dokladováno hlukovým posouzením dopravy.

Posuzovaný provoz celého areálu chovu zvířat by neměl mít ve vztahu k svému okolí a životnímu prostředí žádné jiné zásadní vlivy než byly popsány a kvantifikovány.

Ventilátory chlazení mléka mají velmi nízkou hlučnost a svými parametry vyhovují požadavkům hygienických předpisů. Ovlivnění obyvatel jejich hlukem v noci dle zkušeností  nepřichází v úvahu neboť areál je od obce dostatečně vzdálen.

Nepředpokládají se rovněž žádné výrazné biologické vlivy a vlivy hluku a záření, ani jiné výrazné ekologicky negativní vlivy.

Mezi biologické vlivy by bylo možné zařadit šíření některých doprovodných druhů ve stájích, jako jsou hlodavci či stájový hmyz. Proti nadměrnému výskytu a šíření těchto živočichů je nutno postupovat obvyklými způsoby, k nimž patří především pravidelná dezinsekce a deratizace celého areálu.

### 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Z hlediska vlivů na vodu je nutno odlišit vlivy přímé a zprostředkované. Přímým vlivem by mohlo být ovlivnění odběru vody na vodohospodářskou bilanci zdroje a působení posuzovaného záměru na vody v nejbližším okolí. Zprostředkovaným vlivem by mohl být vliv aplikace kejdy přímo na pozemky a jeho druhotný vliv na vodohospodářské poměry.

Vliv na charakter odvodněné oblasti

V rámci střediska nedojde k výrazné změně rozsahu ploch střech a zpevněných ploch, nedojde ani k výraznému nárůstu velikosti odtoku dešťových vod. Dle hydraulických výpočtů realizovaných pro výstavbu objektů byl stávající způsob zabezpečení lokality dostatečný a zabezpečuje odvedení i přívalových vod z lokality.

Záměr nebude mít zásadní vliv na charakter odvodnění oblasti, neboť jeho realizací nedojde ke změnám kvality povrchu ploch v areálu. Oblast části lokality s objekty s předpokládaným chovem zvířat (objekty označené čísly  4, 5, 6, 7 a 8) jsou odvodněny dešťovou kanalizací vedenou terénní úžlabinou svedenou do vodoteče Lutyňka. Rovněž z části areálu s objekty 9 až 11 jsou dešťové vody svedeny Lutyňky samostatnou kanalizací.

Areál nebude mít zásadní vliv na odebírané množství vod. Množství odebíraných vod nebude převyšovat původně projektovanou kapacitu areálu farmy.

Vliv na jakost vod

Jakost vod nebude dotčena. Při realizaci navrhované technologie nebudou produkovány odpadní vody z technologie. Veškeré technologické vody z prostor ustájení zvířat jsou zabezpečeny odvedením do podroštových kanálů. Odpadní vody budou produkovány pouze při očistě  stájového prostoru.

Při zavedení navržené technologie není předpoklad, že by mohlo dojít ke zhoršení jakosti vody v zájmové lokalitě ani jejím širším okolí.

Samostatnou významnou složkou může být možnost znečištění povrchových nebo podzemních vod při hnojení statkovými hnojivy. Převážná část znečištění povrchových vod je obecně charakterizovaného dusíkatými sloučeninami pochází právě ze zemědělské výroby. Dusíkaté látky se vyplavují zejména při používání umělých hnojiv a kapalných organických hnojiv, zvláště jsou-li tato aplikována za nevyhovujících podmínek. U fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku dokáže půda různými procesy nadbytečná hnojiva neutralizovat a uskladnit, takže k jejich vyplavování v podstatě nedochází. Opačná situace je u dusíku, protože ve vodě rozpustné dusičnany se v půdě nevážou a snadnou se vymývají. Proto je nutno hnojit půdu v takovém období, kdy jsou rostliny schopny přijímat dusík svými kořeny a využívat ho pro budování organismu. Samy o sobě jsou dusičnany pro živé organismy nejedovaté, avšak v zažívacím traktu se mohou redukovat na dusitany ničící hemoglobin a tím  omezit přenos kyslíku. To je nebezpečné zvláště při průsaku do podzemních vod využívaných pro dotaci vodovodních řadů  pitné vody, kde hrozí jednak ohrožení kojenců methemoglobinémií, nebo vznikem karcinogenních nitrosaminů. Toto nebezpečí je stejné při hnojení statkovými i umělými hnojivy.

Proto je bezpodmínečně nutné, aby chovatel aplikoval kejdu z chovu nikoliv nouzově za účelem uvolnění kapacity jímky a podroštových prostor, ale cíleně, tak, aby jejich hnojivé vlastnosti mohly být skutečně využity (na základě plánu aplikace kejdy na zemědělských pozemcích). Při špatných klimatických podmínkách (po dešti, na promrzlé půdě, sněhové pokrývce, bez zapravení) dochází k vyplavování dusíkatých sloučenin do povrchových i podzemních vod a eutrofizaci (nadměrnému rozvoji zelených rostlin) toků.

Jímky kejdy budou z hlediska jejich těsnosti po realizaci prověřeny a budou pravidelně 2x ročně vyváženy. Těsnost jímek za provozu bude průběžně ověřována v předepsaných lhůtách.

Riziko ovlivnění kvality povrchových vod organickým znečištěním je omezeno aplikací bioenzymatických prostředků, které obsah amoniaku v exkrementech a jeho uvolňování podstatně snižují. .

Za předpokladu respektování všech podmínek uvedených v dokumentaci by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod v posuzované lokalitě.

Na základě tohoto vyhodnocení je navržený systém odvedení a zneškodnění vznikajících odpadních vod a kejdy eliminující možné vlivy na vodohospodářské poměry v území za předpokladu realizace následujících opatření:

- podlahy stájových prostor budou realizovány jako vodotěsné, všechny prvky splaškové kanalizace a kejdového hospodářství budou prověřeny zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu,

- uskladňovací nádrže na kejdu budou vybaveny detekčním systémem úniku jímaných odpadních vod, s minimální kapacita uskladnění bude dodržována 6 měsíců,

- zabraněno bude pravidelně kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímky, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu,

- aktualizován bude plán hnojení a rozvozu kejdy, hnoje a odpadních vod areálu farmy, při respektování  zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, údolních niv toků, okrajů rybníků, plán předat jej ke schválení dotčeným orgánům,

- výdejní plocha kejdy bude navržena a realizována jako vodonepropustnou, tato bude od okolního terénu oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod na tuto manipulační plochu, plocha bude odkanalizována zpět do jímky,

- zabezpečeno bude pravidelné vyvážení kejdy podle zpracovaného plánu hnojení a její řádná aplikace za optimálního počasí na pozemky určené tímto plánem s využitím vhodných aplikačních prostředků se zapravením kejdy do půdy,

- v případě úniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady

Za předpokladu respektování všech navržených podmínek nemohou být ovlivněny kvalitativní parametry povrchových a podzemních vod provozem farmy.

### 5. Vlivy na půdu

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Jak již bylo uvedeno výše v textu, realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy pro vybudování  nového objektu kravína a dojírny, ani stavba nádrží na kejdu nebude znamenat zábor půdy v kultuře zemědělská půda.

###### Znečištění půdy

Aplikací kejdy na zemědělských půdách dojde za předpokladu technologické kázně při aplikaci ke zlepšení půdního profilu půd, bude aplikováno vysoce kvalitní organické hnojivo. Způsob aplikace a technologického řešení v kejdovém hospodářství je významnou složkou, která má vliv právě na kvalitu půdního profilu. Významným prvkem je technologická kázeň provozu kejdového hospodářství.

Firma zpracuje plánu rozvozu a aplikace organických hnojiv se zaměřením na produkci kejdy, plán bude schválen příslušným odborným orgánem včetně způsobu aplikace vzhledem k možnému časovému rozložení možnosti z hlediska agrotechnických s aplikací  a mimo oblast chráněných území.

Hnojivý účinek kejdy je velmi dobrý, kejda obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny, včetně stimulačních látek, které působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost. Živiny obsažené v kejdě (zejména dusík ve formě NH4) jsou rostlinami přijímány rychleji než živiny obsažené v hnoji, ale pozvolněji, než z průmyslových hnojiv.

Dusík obsažený v kejdě je méně pohyblivý, než dusík dodávaný průmyslovými hnojivy. Tato skutečnost se zpravidla nerespektuje a proto bývá kejda často mylně považována za hlavní příčinu kontaminace vod dusičnany. Ke kontaminaci může sice docházet, ale pouze v případech přehnojení, smyvu kejdy z povrchu půdy při jejím nedokonalém zapravení nebo při nevhodné aplikaci. Pro využití kejdy k přímému hnojení je rozhodující její kvalita, která je dána technologií chovu, dostatečnou skladovací kapacitou jímky a kvalitní homogenizací. Množství kejdy vyprodukované v posuzovaném objektu bude skladováno v jímce s pětiměsíční kapacitou, která zajistí její dostatečné vyzrání. Při tomto systému se průměrné ztráty dusíku a organických látek pohybují od 10 – 15 %, v závislosti na obsahu sušiny kejdy, ročním období a teplotě. U slamnatého hnoje jsou ztráty živin výrazně vyšší (35-45 % u dusíku a až 60 % u ostatních živin). Aplikací kejdy na pozemky kvalitní aplikační technikou zajistí větší přísun potřebných živin a může přispět k omezení dávek průmyslových hnojiv.

Podle stávajícího plánu  hnojení  investor disponuje celkem 1030 ha půdy v nejbližším okolí farmy. Schéma pozemků, které má investor k dispozici v zájmovém území je uvedeno v příloze č. 8	Pozemky užívané investorem.

Pokud budeme počítat aplikaci ve tříletém cyklu, pak při průměrné dávce 60 t/ha/rok, činí roční potřeba ploch 190 ha, pro zachování 3-letého cyklu pak celkem 570 ha.

Pro zajištění optimální účinnosti aplikace kejdy na úrodnost pozemků, při respektování zásad ochrany vod je tak ve firmě k dispozici dostatečné množství pozemků se zabezpečením optimalizace uplatnění v osevním postupu..

V oblasti zabezpečení eliminace vlivů na půdu jsou uplatněny  podmínky:

- Zpracovat plán hnojení  s tím, že pro jeho vypracování budou respektovány zejména následující zásady:

- zajištění projednaného vlastního nebo smluvně ošetřeného pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody

- vypracování harmonogramu hnojení kejdou na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Záměr se neprojeví ve změně místní topografie, nebude mít vliv na stabilitu ani erozi půdy, neboť dojde k využití stávajících objektů určených pro chov zvířat (demolice a obnova staveb, rekonstrukce stavby).

### 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Posuzovaný záměr znamená pouze hlubší zakládání jímek na kejdu, jinak do horninového prostředí nezasahuje. Uvedený vliv je možno pokládat za lokálně ohraničený, nikoliv  významný.

### 7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměr nebude mít podstatný vliv na floru a faunu..

V zájmové lokalitě nebyly zjištěny žádné druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II (kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).

Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění stávající flory ani fauny v lokalitě, která je areálem zemědělského střediska. Rovněž nebudou dotčeny druhy flory a fauny imisemi amoniaku a jeho spadem na plošnou jednotku. Tyto vlivy jsou natolik nízké, že nemohou způsobit přeměnu stanovišť (oligotrofních nebo mezotrofních na eutrofní) a způsobit změnu stávajících funkčních biotopů. K poškození stromového patra dochází až při průměrných ročních imisních koncentracích amoniaku nad 1 mg/m3, což při rozptylu a vzdálenosti souvislých porostů nebude dosaženo, jak je zřejmé z již proběhlých a zveřejněných závěrů pokusů. Ve vzdálenosti kolem 100 m se bude koncentrace amoniaku pohybovat v hodnotách představujících 1% emisní hodnoty amoniaku, tyto koncentrace nepředstavují pro kvalitu porostů riziko.

Negativní vlivy amoniaku na zvířata se projevují až při koncentracích kolem 150-200 mg/m3, kdy začínají jeho účinky pálením očí a působením na sliznice. Tato koncentrace je v udržovaném chovu a ve stájovém objektu uvedeného typu  nedosažitelná a vysoce překračuje hodnoty dané hygienickými požadavky na pracoviště (20, resp. max. 40 mg/m3).

Negativní účinky amoniaku na chovaná zvířata ani na volně se pohybující jedince mimo areál nenastanou.

Záměr neovlivní stávající ekosystémy nad únosnou míru. Změna stávajících zemědělských ploch navazujících na zájmovou lokalitu, nebude změněna.

Vlivy na prvky ÚSES

Záměr vlastní rekonstrukce areálu a výstavby se nedotýká žádného výhledového skladebného prvku ÚSES zájmového území. Nejblíže situovaný prvek – biokoridor - je navržen mimo zájmové území, trasa biokoridoru je vedena podél hranice areálu, nebude záměrem ani provozem farmy dotčena.

### 8. Vlivy na krajinu

Záměr je realizován ve stávajícím areálu zemědělského střediska, nedojde k ovlivnění krajiny realizací posuzovaného záměru.

### 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. Nebudou dotčeny objekty ochrany vblízkém okolí farmy – objekt zámku ani objekt sýpky.

## Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich

## velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

## Předmětný záměr související s realizací posuzovaného záměru – rekonstrukcí farmy  dojnic včetně výstavby nového kravína a dojírny není zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice. Tyto skutečnosti se týkají veškerých vlivů souvisejících s předmětným záměrem.

## Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci  provozu areálu dojít je možné charakterizovat požárem objektů, havárií dopravních prostředků, případně havárií jímky  na kejdu.

Opatření pro případ zabezpečení objektu z hlediska požáru bude součástí  projektové dokumentace a základní preventivní opatření jsou již uplatněna ve vlastním technickém řešení objektů a jejich členění z hlediska požární bezpečnosti, dodržení odstupových vzdáleností.

Dopady případných havárií by  se s největší pravděpodobností projevily pouze v nejbližším okolí ohniska, možné dopady jsou relativně málo nebezpečné. Nejúčinnější prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a proškolení pracovníků.

Jímky na kejdu musí být dokonale nepropustné, jejich nepropustnost bude pravidelně ověřená zkouškou.

Dalším rizikem je možnost nákazy chovu některou z nakažlivých nemocí skotu. Prevencí proti zavlečení nákazy do chovu je  zamezení volnému přístupu divokých zvířat a nepovolaných osob do areálu.

Dále je nutno dodržovat běžné zooveterinární zásady chovu, jako jsou - pravidelná dezinfekce, deratizace, čistota chovu, používání dezinfekčních rohoží, včasný odvoz úhynu apod.

## Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

S ohledem na popsané a zhodnocené řešení připravované rekonstrukce a výstavby kravína a dojírny v Dolní Lutyni a jeho provoz  je možno konstatovat, že celý záměr je z ekologického hlediska přijatelný za dodržení následujících podmínek:

Územně plánovací opatření

( Územně plánovací dokumentace s pokračováním chovu hospodářských zvířat v lokalitě počítá. Vypočtené ochranné pásmo odpovídající stavu po realizaci záměru je po stránce legislativní i reálné vhodné a méně omezuje okolí, než ochranné pásmo uvedené v územně plánovací dokumentaci pro původní použití areálu. Není nutné přijímat další územně plánovací opatření.

Technická a provozní opatření

( Uplatňován bude požadavek na zvýšenou technologickou kázeň provozovatele, jak při  vlastním provozu objektu živočišné výroby (manipulace s kejdou za příznivých klimatických podmínek, udržování patřičné úpravy komunikace, vymezení ploch, na nichž bude aplikace kejdy uplatňována a důsledné vyloučení ploch ochranného pásma vodních zdrojů)

( Konstrukce nádrže kejdového hospodářství bude zajišťovat nepropustnost, únosnost, provedeny budou zkoušky těsnosti všech potrubí a nádrží kejdového hospodářství.

( V areálu budou prováděna všechna potřebná zooveterinární opatření, desinsekce,  deratizace a kontrola chovu veterinárním lékařem. Rovněž veškerá vyskladňovaná zvířata a maso z porážky podléhají veterinární kontrole.

( Všechny díly podlah budou mít zabezpečenou těsnost konstrukce hydroizolací proti pronikání tekutých složek do podloží. Povrch podlah bude spádován a odvodněn. Podlahy kotců budou provedeny z materiálů odolných proti účinkům moče a používaných desinfekčních prostředků. Stavební provedení podlah musí zajišťovat nepropustnost. Při konstrukci podlah musí být tepelně izolační vrstva chráněna před zemní a stájovou vlhkostí. Povrch podlahy musí být bezpečný pro zvířata i obsluhu. Povrchy staveb a technologických zařízení s nimiž přicházejí zvířata do přímého styku musí být zdravotně nezávadné.

( Při zpracování plánu hnojení budou dodrženy směrné odstupy mezi plochami hnojenými kejdou skotu a objekty hygienické ochrany, rozstřik bude prováděn rovnoměrně po celé ploše, aby nedošlo k poškození půdní struktury, kejda bude zapravena do půdy do 24 hodin, pokud nelze zapravení provést (neorané plochy), pak se směrné odstupy zvětší na dvojnásobek.

Zpracovaný rozvozový  plán bude respektovat následující zásady:

- zajištění odpovídajícího pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody,

- vypracování harmonogramu hnojení kejdou na základě osevního postupu z důvodu prevence přehnojení pozemků

- zákaz aplikace především na pozemcích:

- 50 - 100 m od břehové hrany vodních toků a rybníků dle konfigurace terénu

- v  inundačních pásmech vodních toků

- na zamrzlých pozemcích a pozemcích krytých sněhem

- na pozemcích rozbahněných nebo silně provlhlých

- ve 2. PHO vodních zdrojů

- v ochranných pásmech zvláště chráněných územích přírody

- na svažitých pozemcích nad 8o

- na pozemcích ve vzdálenosti blíže než 200 m od obytné zástavby obcí

- na pozemcích s melioracemi mladšími 5ti let řešit pouze aplikaci do 50% průměrné dávky na hektar

- na svažitých pozemcích (do 8o) bezpodmínečně zajistit okamžité zapravení do půdy

- zajistit operativní zapravování do půdy uplatněním speciální aplikační techniky, nebo sdružením (spřažením) agrotechnických operací aplikace a zaorání

- organizačně zajistit zákaz aplikace na pozemky poblíž obcí a rekreačních oblastí (chaty, zahrádkové kolonie) v teplých letních dnech

( Investor a dodavatel stavby zabezpečí způsob nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií v souladu se stávajícími legislativními požadavky (zákon č. 185/2001 Sb.o odpadech a dalších předpisů z něj vyplývajících). Podle uvedené legislativy je původce povinen vznik odpadů omezovat a vytvářet podmínky pro využívání odpadů a jejich zneškodňování.

( Ochranným provozním opatřením bude zákaz manipulace s kejdou za nepříznivých klimatických podmínek, což je nutné zejména s ohledem na situování v předmětné oblasti.

( Prováděna bude desinfekce, deratizace a dezinsekce v chovech zvířat.

( Ochranné pásmo bude akceptováno včetně všech navržených opatření.

( Podlahy stájových prostor budou realizované jako vodotěsné, všechny prvky splaškové kanalizace a kejdového hospodářství prověřeny zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu.

( Uskladňovací nádrže na kejdu budou vybavené detekčním systémem úniku jímaných odpadních vod, s minimální 6ti měsíční  kapacitou uskladnění.

( Výdejní plocha kejdy bude řešena jako vodonepropustná, bude zabráněno vnikání dešťových vod na tuto manipulační plochu, plocha bude odkanalizována zpět do jímky

( Pravidelně bude vedena evidence odpadového hospodářství podle požadavků platné legislativy odpadového hospodářství – z.č. 185/2001 Sb., o odpadech

(  Zpracován bude havarijní řád farmy a systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu

Kompenzační opatření

(  V současné době nebyla stanovena.

Opatření, které je nutno dodržet při ukončení záměru

(  Pro případ likvidace chovu z důvodů zooveterinárních bude zajištěna důsledná ochrana obyvatel podle hygienických předpisů a směrnic, ochrany prostředí, zejména vod před vlivy použitých chemických látek, sanace chovu bude prováděna mj. podle zásad nakládání s odpady - kategorie nebezpečných odpadů.

(  Pro případ likvidace objektů (např. požáru atp.) bude postupováno v souladu s předpisy o odpadovém hospodářství a v souladu se stavebním zákonem

## Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při

## hodnocení vlivů

S ohledem na zpracování jediné varianty projektového řešení a popis a rámcové vyhodnocení  dvou referenčních variant, vyplývajících z územní determinovanosti a ekologické přijatelnosti navrhovaného provozu areálu a to jak z hlediska výstavby, tak i provozu  areálu bez podstatných škodlivých kumulovaných vlivů na životní prostředí nebylo potřebné využít žádných složitějších matematických metod prognózování.

Dokumentace  byla  zpracována  na  základě následujících podkladů:

-     Údaje investora záměru

-     Provozní projektová dokumentace MOSEP Haná, spol. s r.o., 06/2002

- Návrh ochranného pásma –

- Územní plán obce Dolní Lutyně, Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.,1994

- Výpočet pásem hygienické ochrany pro územně plánovací dokumentaci objektů farmy Medlov, VKPP Medlov, farmy Hlivice – středisko ŽV, farmy Hlivice – p.č. 19/4, farmy Zadní Újezd, 2001, Ing.Paciorková

- Znalecký posudek č. 15/2002, Návrh ochranného pásma farmy Dolní Lutyně, 06/2002, Ing.Paciorková

-    Údaje Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava - Poruba

- Pomůcka pro vymezení rozsahu PHO chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek

- Chov prasat – skripta, Ing. R. Stupka, CSc., Ing. M. Šprysl, CSc., 1997

- Zpracování kejdy, D. Hančarová, Studijní informace, 1991

## Charakteristika nedostatků ve znalostech  a neurčitosti, které se vyskytly při

## zpracování dokumentace

V době zpracování této dokumentace o vlivu záměru na životní prostředí byly většinově rozpracovány všechny základní podklady technologické, údaje o kapacitách, vstupech a výstupech, dále údaje o parametrech navrhovaného ochranného pásma farmy. Z toho důvodu bylo možno podrobně provést vlastní analýzu vstupů, výstupů i vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí.

Některé údaje musely být prezentována také formou kvalifikovaného odhadu, případně  odvozené z dostupné míry informací o rozsahu záměru.

# ČÁST E  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je řešen v jediné variantě, která zahrnuje rekonstrukci farmy v Dolní Lutyni zahrnující výstavbu nového kravína na místě původní stáje a výstavbu dojírny včetně zařízení dvou nádrží na uložení kejdy..

Toto řešení je  tzv. aktivní varianta. Kravín pro zastájení dojnic bude vybaven bezstelivovou technologií, objekt pro chov skotu v období na sucho a porodu a objekty odchovu jalovic budou vybaveny technologií stlaného provozu. Zamýšlenou výstavbou vznikne ucelená  moderní farma pro chov dojnic.

Možnou variantou je referenční varianta nulová aktivní, která spočívá v nenaplnění funkce areálu k činnosti, na kterou je projektován. Toto se zdá nepravděpodobné  a bylo by to možné jen v případě nečekaného negativního vývoje na trhu s mlékem, což se v dnešní době nepředpokládá. V tomto případě by mohl být areál využíván k jinému účelu, jako v uplynulém období.

Hodnocení variant

- varianty aktivní, spočívající ve výstavbě a provozu projektovaného areálu

- varianty aktivní nulové, spočívající v nevyužití areálu pro projektovaný účel

Bylo využito zjednodušeného postupu ekologické expertizy staveb, označované autorem prof. J. Říhou s využitím následující verbálně-numerické stupnice.

5 bodů 	optimální řešení (impakty téměř nulové, minimální  riziko, minimální obtížnost, jakost řešení nadprůměrná, minimální náklady)

4 body  	vhodné řešení (impakty slabé, riziko podprůměrné, jakost /kvalita řešení/ nadprůměrná, dostupná obtížnost, nižší náklady)

3 body 	průměrné ještě přijatelné řešení (impakt průměrný na hranici limitu, riziko průměrné, jakost průměrná, průměrná  obtížnost, průměrné náklady)

2 body  	nepříliš vhodné řešení (impakty a míra narušení silné, riziko nadprůměrné, jakost řešení podprůměrná, obtížná dostupnost, značné  náklady)

1 bod 	nevhodné řešení (impakty silně zatěžující životní  prostředí, riziko výjimečně nadprůměrné, jakost řešení nevyhovující, velká obtížnost dostupnosti, nepřijatelně vysoké náklady)

Vzhledem k tomu, že všechna kritéria nemají stejný relativní význam ve vztahu k posuzovanému problému, byla jejich poměrná důležitost stanovena zjednodušeně jako tzv. váha kritéria.

V daném případě byla zvolena jednodušší metoda přímého individuelního stanovení váhy kritéria zejména s ohledem na řešený problém.

Stupnice vah byla volena následovně:

1 -	malý vliv

2 -	střední vliv

3 -	značný vliv.

U posuzovaných variant byly hodnoceny následující kategorie impaktů:

1)	V oblasti biofyzikálního prostředí

1.1	Zábor zemědělské půdy

1.2	Znečištění ovzduší emisí NH3

1.3	Znečištění ovzduší emisí zápachu

1.4	Zátěž hlukem

1.5	Dopady na faunu a floru

1.6	Vliv na ÚSES

1.7   Emise prachu

1.8   Znečištění povrchových vod

1.9   Znečištění podzemních vod

1.10 Zátěž území odpady

1.11 Kumulované vlivy na obyvatelstvo

2)	V oblasti sociálního prostředí

2.1	Změna podmínek a předpokladů pro rekreace

2.2	Změna časové a prostorové dostupnosti pro dopravu

2.3   Historie a kultura

2.4	Vliv na území a soulad s ÚP

2.5	Vliv na investiční náklady

2.6   Vliv na provozní náklady a rentabilitu produkce

2.7   Vliv na rentabilitu produkce

Uvedená kritéria a jejich kvantifikaci lze pro dvě teoretické referenční varianty uspořádat do následující tabulky a provést jejich vyhodnocení.

Tabulka č. 21

| Kriterium | Váha | Varianta aktivní Bodů/přep.b. | Varianta aktivní nulová Bodů/přep.b. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Zábor půdy | 3 | 5/15 | 5/15 |
| 1.2. Emise NH3 | 3 | 4/12 | 5/15 |
| 1.3. Emise zápachu | 3 | 4/12 | 4/15 |
| 1.4. Emise hluku | 2 | 4/8 | 2/4 |
| 1.5. Fauna a flóra | 2 | 5/10 | 5/10 |
| 1.6. Vliv na ÚSES | 3 | 5/15 | 5/15 |
| 1.7. Emise prachu | 3 | 4/12 | 3/9 |
| 1.8. Zneč.povrch.vod | 3 | 4/12 | 4/12 |
| 1.9. Zneč.podzem.vod | 3 | 5/15 | 5/15 |
| 1.10.Zátěž území odpady | 3 | 4/12 | 3/9 |
| 1.11.Kumul.vlivy na obyv | 3 | 4/12 | 3/9 |
| 2.1. Rekreace turistika | 2 | 5/10 | 3/6 |
| 2.2. Dostupnost dopravy | 2 | 5/10 | 3/6 |
| 2.3. Historie a kultura | 1 | 5/5 | 5/5 |
| 2.4. Území a soulad s ÚP | 3 | 5/15 | 4/12 |
| 2.5. Invest.náklady | 1 | 4/4 | 2/2 |
| 2.6. Provozní náklady | 1 | 5/5 | 3/3 |
| 2.7. Rentabilita | 2 | 5/10 | 3/6 |
| CELKEM |  | 82/194 | 70/168 |
| Hodnocené pořadí |  | 1 | 2 |

Z provedeného vyhodnocení variant vyplývá, že navrhovaná varianta představuje v daném případě variantu ekologicky nejpřijatelnější, zatímco variantu 2 je možno považovat za méně vyhovující, zejména z důvodů přesně opačných, než které byly uváděny jako výhody zvolené varianty, tj. že druhá referenční varianta by byla náročná na financování provozu areálu, který byl projektován pro jiné účely a s tím spojená míra rentability provozu v něm. Navíc nelze odhadnout  k jakému účelu by byl areál využíván, ale nejspíše by vyvolal zvýšení především liniové dopravy.

Je však nutné uvést základní požadavek majitele farmy, který  je chovatelem zvířat, farma byla určena k tomuto účelu, dle územně plánovací dokumentace obec počítá s předmětným záměrem v území. Za předpokladu ekologické přijatelnosti záměru v předmětném území je tzv. aktivní varianta – záměr investora – příznivou a vhodnou variantou řešení předmětného záměru v území.

# ČÁST F  ZÁVĚR

Při zpracování tohoto hodnocení vlivu rekonstrukce farmy chovu dojnic v Dolní Lutyni byly posouzeny všechny známé vlivy a rizika z hlediska možného negativního ovlivnění životního prostředí.

Vzhledem k charakteru stavby a charakteru provozu lze konstatovat, že záměr nezpůsobí   zhoršení emisních vlivů a záměr zabezpečuje eliminaci všech možných negativní vlivů, který by záměr mohl přinést.

Zpracovatelka předkládaného posouzení vlivů záměrů posuzovaného záměru nenalezla důvody závažného negativního ovlivnění životního prostředí v důsledku realizace záměru rekonstrukce objektu živočišné výroby.

Veškeré negativní  vlivy, které by záměr mohl přinést, mohou být technicky nebo organizačně zajištěny a eliminovány. Předpokladem je plnění navrhovaných opatření v době přípravy záměru a v době technologie výroby.

Každá stavba v prostředí se určitým způsobem projeví. Je vždy potřebné najít přijatelnou míru tohoto ovlivnění.  Jako nejvhodnější je navrhováno technologické opatření posuzované problematiky.

Základním požadavkem je přísná technologická kázeň ze strany chovatele. Zároveň je nutné zabezpečit celkové zlepšení prostředí celého komplexu farmy. V tomto případě je zátěž území navrhovaným záměrem příznivá.

Je možné konstatovat na základě výše uvedených rozborů, že je v silách investora realizovat záměr tak, aby nebyly výrazně negativně ovlivněny antropogenní ani přírodní systémy a celkově životní prostředí.

# ČÁST G   VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

# NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměr je navrhován ve stávajícím středisku zemědělské výroby, které bylo v době postavení určené pro chov různých kategorií zvířat – odchov telat, jalovice, krávy, byl zde situován výkrm prasat, porodna prasnic.

Chovatel má záměr  zaměřit areál pro chov skotu v kategorii skot – telata, jalovice, dojnice. Pro chov dojnic má záměr provést výstavbu nového kravína na místě stávajícího teletníku.  V novém kravíně bude chováno 504 ks dojnic. Posouzena byla celá farma - společně všechny objekty chovu ve vztahu k pachovým emisím (OP farmy), amoniaku, vlivy na zdroje vody a aplikace vedlejších organických produktů.

Cílem investora je vybudovat novou moderní farmu pro chov dojnic a tím zintenzívnit výrobu mléka. Farma pro chov dojnic navazuje na obrat stáda ostatních kategorií skotu a na systém hospodaření na půdě zemědělského podniku.

Navrhovaná technologie provozu je řešena již na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu dojnic, využití moderních technických prvků, etologie. Moderní technologie ustájení a krmení dojnic umožňují vytvořit  velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení jsou technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie. Středisko chovu má předpoklady pro udržení konkurenceschopnosti v delším časovém horizontu.

Záměr vybudovat moderní objekt kravína včetně dojírny bude řešit zajištění kvalitního prostředí pro zvířata, především je zohledněno hledisko tepelného a fyzického pohodlí a zároveň bude řešeno zkvalitnění výsledného produktu sloučením kvalitní péče o zvířata se špičkovou technologií včetně spolehlivého řešení technologických a pracovních operací a podstatného zlepšení podmínek práce ošetřovatelů hospodářských zvířat.

Lokalita je situována v původním středisku zemědělské výroby v obci Dolní Lutyně, které je vybaveno objekty původně určenými k chovu zvířat včetně objektů potřebných pro chov skotu - sklady krmiv, steliv – seník o kapacitě 8 000 m3.

Investor zabezpečil předmětnou lokalitu pro svůj chov skotu pro původní určení areálu pro chov zvířat, nenašel jinou vhodnější lokalitu, která by splňovala kritéria pro možnost realizace jeho záměru pro chov skotu se zaměřením na kategorii dojnic - návaznost na  inženýrské sítě, dostatečná vzdálenost vůči zástavbě (posunutím emisního středu dojde ke zlepšení původních charakteristik v území, jak je dokladováno dále), dostupnost dopravy a také podmínky místa stavby kravína.

Stájjj kravína bude řešena s technologií bezstelivovou, dojnice v objektu v období na sucho a  porodu budou ustájeny ve  stlaném provozu, objekty s odchovem jalovic budou se stlaným provozem.

Ve stávajícím ochranném pásmu uvedeném v územně plánovací dokumentaci se nachází část obytné zóny na jihu a jihozápadě, což spolu koliduje.

Takové stanovení ochranného pásma odporuje požadavkům na zabezpečení zdravých životních podmínek v obci i obecným zásadám při vyhlašování ochranných pásem chovů hospodářských zvířat.

Nově stanovené ochranné pásmo je již v souladu s platnými předpisy i požadavky na zabezpečení zdravých životních podmínek v obci.

Stáj pro chov krav je koncipována jako bezstelivová. Odkliz kejdy bude prováděn mechanickým shrnovačem kejdy  do příčných kejdových  kanálů. Odtud je pak kejda gravitačně dopravována do čerpací jímky. Doprava kejdy z čerpací jímky do skladovací nádrže  WOLF  je řešena čerpadly a tlakovým potrubím (alternativně byla zvažována možnost nádrží typu Vítkovice).

Porodna bude stlaná  mobilní technikou. Prostor   kotců  bude  uklízen mobilním prostředkem  s přední radlicí s bezprostředním odklizem na hnojiště situované v areálu farmy.

Stlaní a odkliz chlévské mrvy menšího oddělení volné porodny bude prováděno mobilními prostředky s bezprostředním naložením mrvy v prostoru hnojné koncovky a s denním režimem odvozu mrvy.

V rámci řešení posouzení byla zpracována hluková studie posuzující vliv záměru související s dopravou na okolní zástavbu, navrženy jsou opatření pro zabezpečení zdravých podmínek v obci a zejména s ohledem na nejblíže situovanou zástavbu. Vypočteno bylo ochranné pásmo, zhodnoceny byly předpokládané možné vlivy záměru na prostředí.

Dokumentace byla zpracována: 06/2002

Zpracovatel oznámení : ing.Jarmila Paciorková

číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43

736 01 Havířov

Tel/fax  069/681 8570

0602 749482

e-mail eproj@volny.cz

Podpis zpracovatele:		            …….………………………….

# Část H - PŘÍLOHY

Příloha č. 1 	Vyjádření Obecního úřadu Dolní Lutyně, stavební úřad – vyjádření z hlediska

územního  plánu z 6.6.2002, č.j. Výst. 1248/2002/ÚP-Saj

Příloha č. 2	Mapa širších vztahů, měřítko 1 : 10 000

Příloha č. 3	Celková situace farmy, měřítko 1 : 5 000

Příloha č. 4	Situace umístění stavby objektu kravína

Příloha č. 5	Výřez mapy územně plánovací dokumentace, 1994

Příloha č. 6	Návrh ochranného pásma – Farma Dolní Lutyně, 06/2002

Příloha č. 7 	Fotodokumentace

Příloha č. 8	Pozemky užívané investorem - schéma

Příloha č. 1

VYJÁDŘENÍ

Obecního úřadu Dolní Lutyně, stavební úřad – vyjádření z hlediska územního  plánu

z 6.6.2002, č.j. Výst. 1248/2002/ÚP-Saj

Příloha č. 2

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Měřítko 1 : 10 000

Příloha č. 3

CELKOVÁ SITUACE FARMY

Měřítko 1 : 5 000

Příloha č. 4

SITUACE UMÍSTĚNÍ STAVBY OBJEKTU KRAVÍNA

Příloha č. 5

VÝŘEZ MAPY ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTCE

Příloha č. 6

NÁVRH OCHRANNÉHO PÁSMA – FARMA DOLNÍ LUTYNĚ

06/2002

Příloha č. 7

FOTODOKUMENTACE

Příloha č. 8

POZEMKY UŽÍVANÉ INVESTOREM - schéma

Příloha č. 1

VYJÁDŘENÍ

Obecního úřadu Dolní Lutyně, stavební úřad – vyjádření z hlediska územního  plánu

z 6.6.2002, č.j. Výst. 1248/2002/ÚP-Saj

Příloha č. 2

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Měřítko 1 : 10 000

Příloha č. 3

CELKOVÁ SITUACE FARMY

Měřítko 1 : 5 000

Příloha č. 4

SITUACE UMÍSTĚNÍ STAVBY OBJEKTU KRAVÍNA

Příloha č. 5

VÝŘEZ MAPY ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTCE

Příloha č. 6

NÁVRH OCHRANNÉHO PÁSMA – FARMA DOLNÍ LUTYNĚ

06/2002

Příloha č. 7

FOTODOKUMENTACE

Příloha č. 8

POZEMKY UŽÍVANÉ INVESTOREM

SCHÉMA