RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 70030 Ostrava

IČ: 13594516	tel.: 777 674 897		e-mail: skacel.alex@volny.cz

Lyžařský vlek Bukovec

Oznámení podle zákona 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí podle § 6,

v rozsahu Přílohy č. 3 zákona

Zpracoval: RNDr. Alexander Skácel, CSc., autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí, oprávnění č.j. 3869/625/OPV/93 vydané MŽP ČR dne 29.3.1994

celkem výtisků 8 (vč .autorského), výtisk č. ____

Ostrava, listopad 2004

Sjezdová dráha v obci Bukovec

Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí podle § 6,  v rozsahu přílohy č. 3 zákona

Obsah:

Část A. Identifikační údaje	3

A I.1. Obchodní firma – oznamovatel	3

A I.2. IČ	3

A I.3 Sídlo	3

A I.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	3

A II.1. Zpracovatel oznámení	3

A II.2. IČ	3

A II.3 Sídlo	4

A II.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon zpracovatele oznámení	4

Část B. Údaje o záměru	4

B I. Základní údaje	4

B II. Údaje o vstupech	25

B III. Údaje o výstupech	28

Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	31

C I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	31

C II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území	32

Flóra	35

Fauna	36

Část D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí	40

D I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru a odhad jejich velikosti a významnosti	40

D II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	43

D III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	44

D IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	44

D V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	46

Část E. Porovnání variant řešení záměru	46

Část F. Doplňující údaje	47

Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	47

Část H. Přílohy	48

# Část A. Identifikační údaje

## A I.1. Obchodní firma – oznamovatel

Obecní úřad Bukovec, Bukovec 270, 739 84 Písek u Jablunkova

Zastoupen: Josef Čmiel, starosta obce

## A I.2. IČ

IČ: 535940

DIČ: oznamovatel není plátcem DPH

## A I.3 Sídlo

Obecní úřad Bukovec

Bukovec 270

739 84 Písek u Jablunkova

Úřad obce s rozšířenou působností: Jablunkov

## A I.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Josef Čmiel, starosta obce Bukovec

Bydliště: Bukovec 336

Telefon: 724 180 661 (mobil)

Zástupce pro technické věci:

Petr Jalowiczor, místostarosta obce Bukovec

Bydliště: Bukovec 309

Telefon: 608 822 735

## A II.1. Zpracovatel oznámení

RNDr. Alexander Skácel, CSc. – Aquakon

## A II.2. IČ

IČ: 13594516

DIČ: není plátcem DPH

## A II.3 Sídlo

Průkopnická 24

700 30 Ostrava

## A II.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon zpracovatele oznámení

RNDr. Alexander Skácel, CSc.

Bydliště: Průkopnická 24, 700 30 Ostrava – Jih

Telefon:  596 748 979, 777 674 897 (mobil)

# Část B. Údaje o záměru

## B I. Základní údaje

### B I.1. Název záměru

Lyžařský vlek Bukovec

### B I.2. Kapacita (rozsah) projektu

Novostavba lyžařského vleku v obci s parkovací plochou pro 24 osobních vozidel. Lyžařská sjezdová dráha bude vybavena výrobou technického sněhu a osvětlením pro večerní lyžování. Celková plocha investičního záměru lyžařského vleku (areálu, vč. plochy budov a parkoviště) bude 4,176 ha. Přepravní kapacita dopravního zařízení je 900 os/hod. Délka vleku (šikmá délka) je 550m, délka lyžařské trasy 615m.

### B I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

NUTS II: Kraj Moravskoslezský

Kraj: Moravskoslezský

Obec: Bukovec

KÚ: Bukovec u Jablunkova

### B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Jedná se o novostavbu rekreačního zařízení v ploše, která je v současné době tvořena obhospodařovaným trvalým travním porostem (ve spodní části dráhy), pásem lesního pozemku šíře cca 50 – 65 m (střední část projektované lyžařské dráhy) a neobhospodařovaným trvalým travním porostem s náletovou a penetrující vegetací v počátečních stadiích sukcesního přechodu mezi agrokulturou a keřovým stupněm vývoje ekosystému (vrchní polovina lyžařské dráhy). Připravovaný lyžařský vlek je zaměřen na sjezdové lyžování pro rekreační a středně pokročilé lyžaře, včetně lyžování na snowboardech. Návrh lyžařské sjezdové dráhy v lokalitě představuje jedinou nabídku rekreačních možností tohoto typu na východní straně od města Jablunkov v okolí toku řeky Olše. Technické řešení celého záměru vznikalo v  konzultaci s místním orgánem státní správy z důvodu optimální lokalizace záměru. Projektovaný lyžařský vlek umožní zajistit vhodnou nabídku služeb pro návštěvníky obce a oživení ubytovacích kapacit, které se v obci Bukovec nalézají a mohou být pro tento účel využity.

Záměr je umístěn mimo souvisle zastavěné části obce Bukovec s trvalým osídlením. Dopravně je tato lokalita dostupná jak pomocí hromadné dopravy tak individuální automobilovou dopravou. Vzhledem k dopravní dostupnosti se jeví záměr jako vhodný pro posílení nabídky především zimních sportovních aktivit východní části Beskyd a doplní lyžařsky tradičně využívané lokality jako Javorový, Skalka, Dolní Lomná a pod. Vzhledem k charakteru a účelu využívání je uvažován provoz zařízení především sezónní – v období se sněhovou pokrývkou, prodlouženou o období s celodenní teplotou pod bodem mrazu, která umožňuje výrobu technického sněhu a umělé zasněžování lyžařských ploch. Jiné plochy pro sjezdové lyžování nejsou v obci Bukovec využívány a jejich budování se nepředpokládá.

Kumulace s jinými záměry se proto nepředpokládá, předložené „Oznámení“ podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. hodnotí investiční záměr jako celek, bez plánů na jeho další rozšiřování v budoucnosti.

Z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1, je investiční záměr "lyžařský vlek Bukovec" začleněn do kategorie č. II – záměry vyžadující zjišťovací řízení, do bodu 10.7. – Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení. Příslušným úřadem pro tento záměr je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

### B I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

(včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů i z hlediska ŽP pro jejich výběr, resp. odmítnutí)

Záměr umožní díky jeho lokalizaci využití rekreačního potenciálu krajiny v obci Bukovec v oblasti Jablunkovska a vytvoření základních podmínek pro rekreační aktivity v obci. S tím souvisí i možnost sekundárního využití provozu jako podkladu pro rozvoj ekonomiky obce – nabídkou ubytovacích kapacit i dalších služeb souvisejících s provozem projektovaného zařízení. Snahou projektanta je nalézt kompromis mezi požadavky na efektivní provoz lyžařského vleku Bukovec a požadavky ochrany přírody v okolí toku Olše. V zájmové oblasti obce Bukovec se nevyskytují sportovní zařízení obdobného typu a využití a jak místní obyvatelé tak obyvatelé přilehlé části Polska pociťují nedostatek tohoto typu sportovního vyžití, ačkoliv geografické, terénní i klimatické podmínky jsou pro tento druh rekreace vhodné.

Zájmové území leží v blízkosti  připravovaného přírodního parku Slezské Beskydy, mimo CHKO Beskydy. Lokalita leží v oblasti ochrany pod připravovanou přehradní nádrží (zatím nemá jméno) v Polsku, ale vzájemná poloha a výškové řešení lyžařského vleku Bukovec zaručí, že svým provozem projektovaný investiční záměr nemůže nijak ovlivnit vodohospodářské využití Olše ani její povodí.

Varianty topologického řešení nebyly projekčně řešeny, drobné možnosti variant trasování lyžařského vleku a vlastní lyžařské sjezdové dráhy byly diskutovány v terénu již při úvahách o trasování a zaměření terénu pro lokalizaci objektů a provozních souborů „lyžařského vleku Bukovec“.

Záměr je v souladu s konceptem územního plánu obce Bukovec. Lyžařský vlek Bukovec tak doplní nabídku lyžařských aktivit v již tradičně provozovaných lyžařských střediscích v této oblasti. Dosavadní využívání plochy zamýšlené pro využití „lyžařského vleku Bukovec“ i dřívější lyžařské využívání části svahu dává předpoklady pro soulad provozu tohoto vleku se zájmy ochrany přírody bez rizika poškození zájmů ochrany přírody. Jediným problematickým bodem je napojení projektovaného „lyžařského vleku Bukovec“ na zdroj užitkové vody pro výrobu technického sněhu.

Územní plán VÚC Beskydy tuto akci ani celkové využití rekreačního potenciálu Beskyd neřeší (viz mapa v příloze č. 3). Byl však podán návrh doplnění generelu lyžařských vleků v rámci hodnocení rekreačního potenciálu Beskyd, který záměr výstavby „lyžařského vleku Bukovec“ zahrne do budoucích rozvojových koncepcí. Tento generel sice nebyl schválen zastupitelstvem Moravskoslezského kraje a nejedná o závazný dokument, jehož ustanovení by bylo vymahatelné, jedná se však o komplexní rozvojový koncepční plán pro oblast využití rekreačního potenciálu Moravskoslezského kraje. Je považován za směrnici rozvoje cestovního ruchu Moravskoslezského kraje a takto je i využíván.

### B I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Technické řešení investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec" počítá s maximálním možným využitím terénní konfigurace, která bude vyžadovat pouze lokální vyrovnání terénního stupně lemujícího ve spodní části svahu pro "lyžařský vlek Bukovec" polní cestu.

Plocha zamýšlená investičním záměrem "lyžařský vlek Bukovec" pro výstavbu a provoz zimního sportovního zařízení leží na severním svahu vrchu Kempa (nadm. výška vrcholu 571 mnm). Je vymezena státní silnicí vedoucí k lokálnímu hraničnímu přechodu do Polské republiky a vrcholem zmíněného kopce.

Investiční záměr  "lyžařský vlek Bukovec" zahrnuje následující dílčí akce (stavební objekty a provozní soubory):

- SO 01 Lyžařský vlek a sjezdovka

- SO 02 Přeložka příjezdové komunikace k rodinnému domku

- SO 03 Přípojka vody pitné

- SO 04 Přípojka vody užitkové

- SO 05 Kanalizace splašková

- SO 06 Kanalizace dešťová

- SO 07 Přípojka elektrického vedení

- SO 08 Zdroj a přípojka vody pro zasněžování

- SO 09 Přípojka elektrického vedení sdělovacího

Provozní soubory zařízení budou tvořeny

- PS 01 – Lyžařský vlek

- PS 02 – Zasněžování sjezdovky

- PS 03 – Úprava sjezdovky (zimní úprava plochy pomocí sněžné techniky)

#### SO 01 Lyžařský vlek a sjezdovka

Uvedený stavební objekt bude tvořen následujícími prvky:

- Lyžařský vlek

- Zasněžování sjezdovky

- Osvětlení sjezdovky

- Terénní úpravy a kácení zeleně

- Víceúčelová budova

- Provozní budova stanice nástupní

- Provozní budova stanice výstupní

- Příjezd a parkoviště

so 01.01	Lyžařský vlek

Část stavby SO01.01 řeší základové konstrukce lyžařského vleku určeného pro dopravu lyžařů ze stanice nástupní na vrchol navrhované sjezdovky, do stanice výstupní. Konstrukce vlastního lyžařského vleku je řešena v dílčí části stavby PS 01.

Zemní práce

Výkopové práce se provedou strojně. Pro výkopy se předpokládá třída těžitelnosti 3-4, únosnost na základové spáře cca 0.15 MPa .

Základy

Konstrukce základů jsou pro vodící stožáry vlečného lana navrženy běžného provedení, základové patky železobetonové vybetonované do vykopaných jam a do bednění, v základech budou osazeny chráničky pro provedení instalací navržených přípojek inženýrských sítí.

so 01.02	zasněžování sjezdovky

Část stavby řeší podzemní rozvod vody a rozvod elektrického vedení pro napojení sněhových děl pro možnost zasněžování na sjezdovce.

Rozvod vody začíná v provozní budově, v místnosti strojovny. Ve strojovně je na přívod vody pro zasněžovaní osazeno výkonné tlakové čerpadlo a dávkovací zařízení s průtokoměrem pro dávkování nukleátoru (např. SNOMAX) do vody pro zasněžování, a poté je rozvodným potrubím rozvedena upravená voda po celé délce sjezdovky. Na rozvodném potrubí po celé délce sjezdovky jsou po padesáti metrech osazeny nadzemní napojovací skříně, tyto jsou vybavené nadzemním hydrantem (camlock 2“) a zásuvkou elektro (vidlice 63 A) pro napojení sněžných děl dle potřeby při zasněžování sjezdovky areálu.

Napojení přívodu elektrického proudu je provedeno z podzemního elektrického rozvodu řešeného v části stavby SO 01.03 – osvětlení sjezdovky.

Pro zasněžování sjezdovky je navrženo použití současně tří sněžných děl se současným odběrem vody maximálně 18,9 l/s.

so 01.03	osvětlení sjezdovky

Část stavby řeší osvětlení navrhované sjezdovky pro možnost večerního lyžování. Na okraji sjezdovky po celé délce je proveden podzemní rozvod elektrického vedení NN, současně je osazena řada osvětlovacích stožárů ve vzdálenosti po 20 m. Stožáry budou ocelové se stupadly pro možný přístup techniků při prováděných opravách a běžné údržbě osvětlení.

Zemní práce

Výkopové práce pro základy osvětlovacích stožárů se provedou strojně. Pro výkopy se předpokládá třída těžitelnosti 3-4, únosnost na základové spáře cca 0.15 MPa.

Základy

Konstrukce základů jsou pro osvětlovací stožáry navrženy běžného provedení, základové patky z betonu prostého vybetonované do vykopaných jam a do bednění, v základech budou osazeny chráničky pro provedení instalací přípojek elektrického vedení.

so 01.04	terénní úpravy a kácení zeleně

Část stavby řeší úpravy terénu na sjezdovce a kácení zeleně v prostoru areálu.

Kácení zeleně je rozděleno na plošné vykácení vzrostlých stromů a křovin ve dvou ucelených plochách, jedna se nachází na navržené sjezdovce, druhá se nachází v prostoru parkoviště a provozní budovy stanice nástupní.

Dále bude provedeno vykácení stromů a křovin jednotlivě se nacházejících na pozemcích navrhované stavby.

Terénní úpravy jsou navržené na pozemku navrhované sjezdovky v místě plošně vykácené zeleně, a v místě stávající prohlubně v dolní části sjezdovky.

Rozsah terénních úprav spočívá v zarovnání  terénu, zahumusování předmětné plochy a zatravnění travní směsí luční.

Výsledné parametry sjezdové dráhy budou následující:

Plocha sjezdové dráhy					27 876 m2 + 547,8 m2 (vlek)

Plocha určená pro kácení dřevin				6 564 m2

Plocha potřebná pro terénní úpravy				2 999 m2 (sjezdovka)

Plocha pro zatravňovaní dlaždice				9 137 m2

Plocha pro přeložku komunikací 				   301 m2

Dřevní hmota bude rozdělena na dvě části – využitelnou kulatinu, která bude zbožím a klest, který bude určen ke spálení v lokálních topeništích.

so 01.05	víceúčelová budova (300 m2)

Stavba je víceúčelová budova řeší prostory pro prodej permanentek, poskytnutí první pomoci, WC zaměstnanců a návštěvníků, prostory pro údržbu, garáž pro rolbu a sněhová děla, rychlé občerstvení, denní  místnost obsluhy a prostory pro odpočinek údržby.

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací  se objekt vytýčí lavičkami, zřetelně se označí výškový bod,  od kterého se budou určovat všechny výšky stavebního objektu.

Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice dle podmínek vynětí ze ZPF, která bude uložena na pozemku staveniště, a použije se k závěrečným terénním a sadovým úpravám pozemku po dokončení výstavby.

Výkopové práce se provedou strojně se začištěním základové spáry těsně před betonáží.

Vytěžená zemina se dočasně uskladní na stavební parcele a použije k závěrečným terénním a sadovým úpravám.

Pro výkopy se předpokládá třída těžitelnosti 3-4 , únosnost na základové spáře cca 0.15 MPa.

Základy

Konstrukce základů jsou navrženy běžného provedení, základové pásy z prostého betonu vybetonované do vykopaných rýh a do bednění, v horní části jsou navrženy vyztužené, v základech budou osazeny chráničky pro provedení instalací navržených přípojek inženýrských sítí.

Po odbednění základových pásů se provede rozvod vnitřních instalací umístěných pod podlahou, dále zásyp struskou (případě přírodním štěrkopískem, nebo materiálem z výkopu) hutněný, a podkladní betonová mazanina vyztužená sítí.

Součástí základových konstrukcí je podzemní vyrovnávací nádrž na vodu pro zasněžování. Tato nádrž je provedena ze železobetonu, beton vodostavebný, výztuž z oceli 10425 (V), nádrž je opatřena vodotěsnou izolací tlakovou SCHOMBURG AQUAFIN 2K na vnitřním povrchu nádrže. Stropní konstrukce nad nádrží (pod místností strojovny) je navržena železobetonová s otvorem pro nasávací potrubí čerpadla pro zasněžování sjezdovky, a otvorem pro revize a čištění jímky opatřený poklopem, v místě otvoru bude jímka opatřena stupadly.

Izolace proti zemní vlhkosti

Všechny základové konstrukce, včetně podkladní betonové základové desky, vyztužené, budou souvisle odizolovány proti zemní vlhkosti izolací, navržená je stěrka SCHOMBURG – COMBIFLEX C2 (2 l/m2).

Svislé konstrukce

Zdivo obvodové a vnitřní nosné

Zdivo obvodové, vnitřní nosné, včetně příslušných překladů a věnců, je navrženo ze stavebního systému POROTHERM, použití jednotlivých cihelných komponentů a jejich požadované pevnosti jsou určené ve výkresové části projektové dokumentace.

Malta zdící je navržena pro vnější a vnitřní nosné stěny ze stavebního systému POROTHERM, malty navržené dle požadovaných vlastností (např. tepelně izolační) a příslušných pevností jsou určené ve výkresové části projektové dokumentace.

Nadokenní, nadedveřní překlady a věnce vnějších stěn budou zatepleny tepelnou izolací, způsobem určeným dle detailních řešení  stavebního systému POROTHERM.

Při realizaci stavby - provádění vyzdívek je nutno respektovat „Podklad pro provádění – POROTHERM“.

Zdivo vnitřní výplňové (příčky)

Zdivo vnitřní výplňové (příčky), včetně příslušných překladů je navrženo ze stavebního systému POROTHERM, použití jednotlivých cihelných komponentů a jejich požadované pevnosti jsou určené ve výkresové části projektové dokumentace.

Malta zdící je navržena pro vnitřní výplňové zdivo ze stavebního systému POROTHERM, malty dle požadovaných pevností jsou určené ve výkresové části projektové dokumentace.

Vodorovné konstrukce

Konstrukce stropu nad 1.NP

Strop nad 1.NP stavby je navržen jako podhled KNAUF zateplený, izolace tl. 180 mm. Konstrukce podhledu je zavěšena táhly na konstrukci krovu objektu.

Střecha

Popis střechy

Střecha objektu je navržena jako valbová, nosný systém střechy je navržen dřevěný krov vaznicové soustavy, s krytinou z keramických tašek střešního systému TONDACH, taška Jirčanka, barva hnědá.

Nosná konstrukce střechy

Krov je navržen dřevěný, nosnou konstrukci bude tvořit krov vaznicové soustavy. Nosné konstrukce jsou uloženy na obvodových zdech a na ocelové nosné konstrukci. Pozednice budou kotveny do ŽB věnců.

Celý krov se opatří pojistnou izolační difúzní fólií a na ně „tzv. křížové“ laťování 32/50 mm pod tašky.

Celá konstrukce krovu bude opatřena impregnací proti škůdcům, hnilobě a plísním  systémem BOCHEMIT.

Izolace tepelná střechy

Konstrukce střechy bude zateplena tepelnou izolací minerální ROCKWOOL tl. 180 mm, izolace tepelná bude uzavřená na spodním líci izolační fólií – parotěsnou zábranou. Izolace tepelná je součástí stropního podhledu 1.NP.

Krytina střechy

Krytina střechy je řešena komplexně technologií střešního systému TONDACH, tj. včetně doplňkových prvků (sněhové zachytače, prostupy, krajnice, provětrání, atp.).

Odvedení dešťových vod

Odvedení dešťových vod ze střechy bude podokapními žlaby a svody do kanalizace dešťové, systém podokapních žlabů a svodů bude použit z pozinkovaných a poplastovaných plechů systému LINDAB.

Podlahy

Konstrukce podlahy

Podlaha 1. NP ve vytápěných prostorech je tvořena teplenou izolací 120 mm z desek PPS uložených na základové konstrukci opatřené izolací proti zemní vlhkosti. Tepelně izolační vrstva je uzavřená fólií  PVC a na ni jsou vybetonované betonové mazaniny s výztuží ze svařované sítě. Na tyto ŽB podlahové desky se provede nivelační stěrka a na ni budou položeny podlahové nášlapné konstrukce podle specifikace jednotlivých místností.

Podlaha 1. NP v temperovaných prostorech je tvořena teplenou izolací 60 mm z desek PPS uložených na základové konstrukci opatřené izolací proti zemní vlhkosti. Tepelně izolační vrstva je uzavřená fólií  PVC a na ni jsou vybetonované betonové mazaniny s výztuží ze svařované sítě s povrchem vsypovým (PANBEX).

Podlahové krytiny

Podlahové krytiny budou dodány dle návrhu projektové dokumentace, určené v půdorysech jednotlivých podlaží, a příslušných specifikacích, navržené jsou keramické dlažby, podlahová krytina PVC, cementová zátěžová podlaha.

Úpravy povrchů stěn a stropů

Stěny místností budou opatřeny vnitřními omítkami s malbou a nátěry, stěny hygienických zařízení budou opatřeny keramickým obkladem do výše dle specifikace jednotlivých místností.

Vnitřní povrchové úpravy – malby stěn a stropů PRIMALEX PLUS, sokl bude keramický u dlažeb bez obkladů stěn.

Venkovní omítka bude strukturovaná STOMIX, fasáda v ploše STOMIX BETADEKOR rýhovaná vodorovně, sokl STOMIX ALFADEKOR, obklad dřevem opatřen lakem lazurovacím HERBOL – transparentní.

Výplně otvorů

Okna jsou navržená plastová, barevné provedení v imitaci dřeva.

Venkovní dveře jsou navrženy dřevěné masivní, včetně ocelových zárubní.

Dveře vnitřní jsou navrženy dřevěné, včetně zárubní.

Instalace zdravotně technické

Rozvod kanalizace splaškové

Vnitřní kanalizace splašková bude provedena z trub novodurových. Odpady budou svedeny svislým odpadním potrubím do ležatých rozvodů pod podlahou 1. NP a ústí do kanalizační přípojky a tato je zaústěna do místní kanalizace splaškové, tato je zaústěna do nepropustné žumpy na vybírání s užitným objemem jímaných splaškových vod 25 m3. Tento objem odpovídá předpokládanému provozu a produkci odpadních vod v komunální sféře – používání WC, produkce odpadních vod zaměstnanců a odpadní vody z provozu občerstvení.

Kanalizace je odvětrána nad střechu.

Bilance splaškových vod – v mimo sezónním letním období je objekt nevyužíván, v sezónním období je bilance splaškových vod předpokládaná cca 1,6 m3 denně.

Rozvod kanalizace dešťové

Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu budou odveden kanalizační přípojkou do kanalizace dešťové a poté kanalizační dvěma přípojkami do stávajícího silničního rigolu.

Bilance dešťových vod ze střechy objektu 		                      30x10x125/10000 = 3,75 l/s

Rozvod vodovodní

Pitná voda

Do objektu bude přivedena pitná voda z místního vodovodního řadu (skupinový vodovod) vodovodní přípojkou. Pitná voda bude používána pro potřeby provozování dílčí části stavby „ Rychlé občerstvení“ a pro napojení umyvadel a sprch v sociální části objektu.

Vodovod vnitřní se provede z materiálu Instaplast vedený v drážkách  ve zdivu a opatřený  izolací MIRELON. Příprava TUV bude lokální v přímotopných ohřívačích TUV elektrických.

Hygienické zabezpečení vody pitné

Voda do objektu natéká ze soukromého vodovodního řádu bez hygienického zajištění. Projektem je navrženo vodu chlorovat chlornanem sodným ( SAVO) v závislosti na odběru pomocí beznapěťového impulsního vodoměru, který bude vysílat každý litr impuls na dávkovací čerpadlo FPV. Dávkovací čerpadlo na základě přijatého impulsu vstřikne roztok chlornanu sodného do upravované vody.Dávkování a koncentrace chlornanu sodného bude seřízeno tak, aby množství chloru činilo cca 0,2 mg/l.

S ohledem na kalnost ze zdroje i trubních rozvodů je navržen na vstup vody do rozvodu v objektu nerezový rukávový filtr RK 3 o výkonu cca 3 m3/h. Při zanesení filtračního rukávce se tento vyjme a propláchne v čisté vodě a lze jej opět použít pro filtraci. Odhad spotřeby byl proveden ve smyslu přílohy č. 12 vyhl. 428/2001 Sb. na základě předpokládaného počtu osob a způsobu využívání zařízení.

Bilance spotřeby pitné vody v období „užívání“:

Qden prům 	=								0,800 m3/den

Qden max	= 	0,800 x 1,25 						1,000 m3/den

Qhod max	= 	0,5 x 0,800 						0,400 m3/hod

Qsek max		= 	1000 x 0,400 / 3600					0,112 l/s

Qrok = 		=   	100 x 0,800						80,0 m3/rok

Užitková voda

Do objektu bude přivedena voda užitková, ve strojovně bude umístěna ATS úpravou vody, a dále bude proveden rozvod užitkové vody do prostorů sociálních zařízení stavby (splachování WC a pisoárů). Systém je navržen s rezervou pro možné zásobení  užitkovou vodou bytového domu v sousedství areálu.

Voda z řeky Olše po odloučení hrubých nečistot je vedena do objektu. Pro odloučení nečistot s ohledem na říční vodu je navržena dvojí filtrace, odstranění hrubých nečistot na nerezovém filtru RK 3 s nerezovou vložkou, a následné dofiltrování na stejném filtru s rukávovou vložkou pro zachycení kalnosti větší 20 mí.

Pro hygienické zajištění vody je navržen stejný systém jako u pitné vody.

Bilance spotřeby užitkové vody v období „užívání“

Qden prům 	=								0,800 m3/den

Qden max	= 	0,800 x 1,25 						1,000 m3/den

Qhod max	= 	0,5 x 0,800 						0,400 m3/hod

Qsek max		= 	1000 x 0,400 / 3600					0,112 l/s

Qrok = 		=   	100 x 0,800						80,0 m3/rok

Celková spotřeba vody pitné a užitkové  					Q = 1,6 m3/den

Instalace vytápění

Byl proveden výpočet tepelných ztrát dle ČSN 06 0210.

Celková tepelná ztráta, stanovená výpočtem činí Cce = 32,00 kW. Otopná tělesa jsou navržena přímotopná elektro desková ECOFLEX.

Instalace bleskosvodu a uzemnění

Provede se tyčová soustava s jímačem na hřebeni. Ke svodům se připojí veškerá oplechování střechy. Svody se provedou dva. Jako zemnice se použije zemnících tyčí.

Pro stavbu bleskosvodu je nutno použít normalizovaných součástek dle ČSN 35 7610 a souvisejících norem.

Bleskosvodová instalace bude provedena dle ČSN 34 1390.

Výměna vzduchu

Veškeré pobytové místnosti jsou zajištěny možnosti přirozeného větrání okny, nebo větracími mřížky, tímto je zajištěna hygienická výměna vzduchu dle příslušných norem.

Odvětrání WC a sociálních místností bude provedeno nuceným způsobem, rozvodem VZT.

so 01.06	provozní budova stanice nástupní

Část stavby objekt je určen pro potřeby obsluhy na stanici nástupní, lyžařského vleku sjezdovky (3x4m, plocha 12 m2).

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací  se objekt vytýčí lavičkami, zřetelně se označí výškový bod  od kterého se budou určovat všechny výšky stavebního objektu.

Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice dle podmínek vynětí ze ZPF, která bude uložena na pozemku staveniště, a použije se k závěrečným terénním a sadovým úpravám pozemku po dokončení výstavby.

Výkopové práce se provedou strojně se začištěním základové spáry těsně před betonáží.

Vytěžená zemina se dočasně uskladní na stavební parcele a použije k závěrečným terénním a sadovým úpravám.

Pro výkopy se předpokládá třída těžitelnosti 3-4 , únosnost na základové spáře cca 0.15 MPa .

Základy

Konstrukce základů jsou navrženy běžného provedení, základové pásy z prostého betonu vybetonované do vykopaných rýh a do bednění, v základech budou osazeny chráničky pro provedení instalací navržených přípojek inženýrských sítí.

Po odbednění základových pásů se provede rozvod vnitřních instalací umístěných pod podlahou, dále zásyp struskou (případě přírodním štěrkopískem, nebo materiálem z výkopu) hutněný, a podkladní betonová mazanina vyztužená sítí.

Izolace proti zemní vlhkosti

Všechny základové konstrukce, včetně podkladní betonové základové desky, vyztužené, budou souvisle odizolovány proti zemní vlhkosti izolací, navržená je stěrka SCHOMBURG – COMBIFLEX C2 (2 l/m2).

Svislé konstrukce

Zdivo obvodové a vnitřní

Zdivo obvodové, vnitřní je navrženo jako dřevostavba, nosný rošt je navržen dřevěný, fošnový, povrch je proveden z obkladu dřevěnýma palubkami, tepelná izolace rohože z minerální vlny tloušťky 140 mm. Pod palubkami se na vnitřní i venkovní straně provede natažení izolační fólie, a propojení mezi sebou lepící páskou.

Vodorovné konstrukce

Konstrukce stropu

Strop nad přízemím je navržen jako dřevostavba, nosný rošt je navržen dřevěný, fošnový, povrch je proveden zespodu z obkladu dřevěnýma palubkami, shora fošny, tepelná izolace rohože z minerální vlny tloušťky 180 mm. Pod palubkami a fošnami se na vnitřní i venkovní straně provede natažení izolační fólie, a propojení mezi sebou lepící páskou.

Střecha

Popis střechy

Střecha objektu je navržena jako valbová, nosný systém střechy je navržen dřevěný krov vaznicové soustavy, s krytinou z keramických tašek střešního systému TONDACH, taška Jirčanka, barva hnědá.

Nosná konstrukce střechy

Krov je navržen dřevěný, nosnou konstrukci bude tvořit krov vaznicové soustavy. Nosné konstrukce jsou uloženy na obvodových zdech.

Celý krov se opatří pojistnou izolační difúzní fólií a na ně „tzv. křížové“ laťování 32/50 mm pod tašky.

Celá konstrukce krovu bude opatřena impregnací proti škůdcům, hnilobě a plísním  systémem BOCHEMIT.

Krytina střechy

Krytina střechy je řešena komplexně technologií střešního systému TONDACH, tj. včetně doplňkových prvků (sněhové zachytače, prostupy, krajnice, provětrání atp.).

Odvedení dešťových vod

Odvedení dešťových vod ze střechy bude provedena volně do terénu.

Podlahy

Konstrukce podlahy

Podlaha 1. NP je tvořena tepelnou izolací 120 mm, mezi dřevěným roštem, záklop bude proveden z fošen hoblovaných.

Podlahové krytiny

Podlahové krytiny budou dodány dle návrhu projektové dokumentace, navržena je podlahová krytina PVC.

Úpravy povrchů stěn a stropů

Stěny místností budou opatřeny obkladem dřevem, tento je opatřen lakem lazurovacím HERBOL – transparentním.

Výplně otvorů

Okna jsou navržena dřevěné otevíravé a sklápěcí, budou opatřena okenicemi.

Venkovní dveře jsou navrženy dřevěné masivní včetně zárubně.

Instalace vytápění

Byl proveden výpočet tepelných ztrát dle ČSN 06 0210.

Celková tepelná ztráta, stanovená výpočtem činí Cce = 0,85 kW. Otopná tělesa jsou navržena přímotopná elektro desková ECOFLEX.

Instalace bleskosvodu a uzemnění

Provede se tyčová soustava s jímačem na hřebeni. Ke svodům se připojí veškerá oplechování střechy. Svody se provedou dva. Jako zemnice se použije zemnících tyčí.

Pro stavbu bleskosvodu je nutno použít normalizovaných součástek dle ČSN 35 7610 a souvisejících norem.

Bleskosvodová instalace bude provedena dle ČSN 34 1390.

Výměna vzduchu

Pobytová místnost vlekaře má zajištěnou možnost přirozeného větrání oknem, tímto je zajištěna hygienická výměna vzduchu dle příslušných norem. Místnost pro rozvaděč elektro bude odvětrán pomocí větrací mřížky.

so 01.07	provozní budova stanice výstupní

Část stavby objekt je určen pro potřeby obsluhy na stanici výstupní, lyžařského vleku sjezdovky (rozměr 6x4m, plocha 24m2).

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací  se objekt vytýčí lavičkami, zřetelně se označí výškový bod  od kterého se budou určovat všechny výšky stavebního objektu.

Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice dle podmínek vynětí ze ZPF, která bude uložena na pozemku staveniště, a použije se k závěrečným terénním a sadovým úpravám pozemku po dokončení výstavby.

Výkopové práce se provedou strojně se začištěním základové spáry těsně před betonáží.

Vytěžená zemina se dočasně uskladní na stavební parcele a použije k závěrečným terénním a sadovým úpravám .

Pro výkopy se předpokládá třída těžitelnosti 3-4 , únosnost na základové spáře cca 0.15 MPa .

Základy

Konstrukce základů jsou navrženy běžného provedení, základové pásy z prostého betonu vybetonované do vykopaných rýh a do bednění, v základech budou osazeny chráničky pro provedení instalací navržených přípojek inženýrských sítí.

Po odbednění základových pásů se provede rozvod vnitřních instalací umístěných pod podlahou, dále zásyp struskou (případě přírodním štěrkopískem, nebo materiálem z výkopu) hutněný, a podkladní betonová mazanina vyztužená sítí.

Izolace proti zemní vlhkosti

Všechny základové konstrukce, včetně podkladní betonové základové desky, vyztužené, budou souvisle odizolovány proti zemní vlhkosti izolací, navržená je stěrka SCHOMBURG – COMBIFLEX C2 (2 l/m2).

Svislé konstrukce

Zdivo obvodové a vnitřní

Zdivo obvodové, vnitřní je navrženo jako dřevostavba, nosný rošt je navržen dřevěný, fošnový, povrch je proveden z obkladu dřevěnýma palubkami, tepelná izolace rohože z minerální vlny tloušťky 140 mm. Pod palubkami se na vnitřní i venkovní straně provede natažení izolační fólie, a propojení mezi sebou lepící páskou.

Vodorovné konstrukce

Konstrukce stropu

Strop nad přízemím je navržen jako dřevostavba, nosný rošt je navržen dřevěný, fošnový, povrch je proveden zespodu z obkladu dřevěnýma palubkami, shora fošny, tepelná izolace rohože z minerální vlny tloušťky 180 mm. Pod palubkami a fošnami se na vnitřní i venkovní straně provede natažení izolační fólie, a propojení mezi sebou lepící páskou.

Střecha

Popis střechy

Střecha objektu je navržena jako valbová, nosný systém střechy je navržen dřevěný krov vaznicové soustavy, s krytinou z keramických tašek střešního systému TONDACH, taška Jirčanka, barva hnědá.

Nosná konstrukce střechy

Krov je navržen dřevěný, nosnou konstrukci bude tvořit krov vaznicové soustavy. Nosné konstrukce jsou uloženy na obvodových zdech.

Celý krov se opatří pojistnou izolační difúzní fólií a na ně „tzv. křížové“ laťování 32/50 mm pod tašky.

Celá konstrukce krovu bude opatřena impregnací proti škůdcům, hnilobě a plísním  systémem BOCHEMIT.

Krytina střechy

Krytina střechy je řešena komplexně technologií střešního systému TONDACH, tj. včetně doplňkových prvků (sněhové zachytače, prostupy, krajnice, provětrání).

Odvedení dešťových vod

Odvedení dešťových vod ze střechy bude provedena volně do terénu.

Podlahy

Konstrukce podlahy

Podlaha 1. NP ve vytápěných prostorech je tvořena teplenou izolací 120 mm, mezi dřevěným roštem, záklop bude proveden z fošen hoblovaných.

Podlahové krytiny

Podlahové krytiny budou dodány dle návrhu projektové dokumentace, navržena je podlahová krytina PVC.

Úpravy povrchů stěn a stropů

Stěny místností budou opatřeny obkladem dřevem, tento je opatřen lakem lazurovacím HERBOL – transparentním.

Výplně otvorů

Okno je navrženo dřevěné otevíravé a sklápěcí, bude opatřeno okenicí.

Venkovní dveře jsou navrženy dřevěné masivní včetně zárubní.

Instalace vytápění

Byl proveden výpočet tepelných ztrát dle ČSN 06 0210.

Celková tepelná ztráta, stanovená výpočtem činí Cce = 1,50 kW. Otopná tělesa jsou navržena přímotopná elektro desková ECOFLEX.

Instalace bleskosvodu a uzemnění

Provede se tyčová soustava s jímačem na hřebeni. Ke svodům se připojí veškerá oplechování střechy. Svody se provedou dva. Jako zemnice se použije zemnících tyčí.

Pro stavbu bleskosvodu je nutno použít normalizovaných součástek dle ČSN 35 7610 a souvisejících norem.

Bleskosvodová instalace bude provedena dle ČSN 34 1390.

Výměna vzduchu

Pobytová místnost vlekaře má zajištěnou možnost přirozeného větrání oknem, tímto je zajištěna hygienická výměna vzduchu dle příslušných norem. Sklad bude odvětrán pomocí větrací mřížky.

so 01.08	příjezd a parkoviště

Část stavby řeší sjezd z přilehlé komunikace a parkování automobilů návštěvníků lyžařského areálu. Parkoviště je projektováno pro 24 osobních automobilů. Jeho údržba bude prováděna pomoci techniky určené pro údržbu vlastní sjezdové trati.

Napojení dopravní

Parkoviště areálu bude napojen dopravně sjezdem z  komunikace přilehlé pozemku, pro příjezd je nutno provést zatrubnění stávajícího silničního rigolu potrubím DN 800. Sjezd na parkoviště je navržen v rovném úseku komunikace, rozhledové poměry jsou vyhovující.

Zpevněné plochy

Příjezdové plochy budou a parkoviště budou provedeny s povrchem ze zatravňovacích tvárnic bez obrubníků, typ BETA tvarované výšky 80 mm.

#### SO 02 přeložka příjezdové komunikace k rodinnému domku

Část stavby řeší přeložení stávajícího příjezdu k rodinnému domu. Příjezdová komunikace nová je navržena od rodinného domu na parkoviště a přes něj na nově zřízený sjezd. Plocha přeložky komunikace bude 301,22m2.

#### SO 03 Přípojka vody pitné

Stavební objekt řeší napojení objektu SO01.05 – „Provozní budova stanice nástupní“ na místní stávající skupinový vodovod. Napojení bude provedeno na stávající místní vodovod, který je ukončen v bytovém domě. Napojení bude provedeno v místě křížení stávajícího potrubí s komunikací. Kvalita tohoto zdroje je pravidelně sledována, jeho kapacita odpovídá předpokládaným požadavkům. Průběžné údaje o tomto zdroji vody soustřeďuje obecní úřad Bukovec.

Bilance vody pitné

Qden prům 	=								0,800 m3/den

Qden max	= 	0,800 x 1,25 						1,000 m3/den

Qhod max	= 	0,5 x 0,800 						0,400 m3/hod

Qsek max		= 	1000 x 0,400 / 3600					0,112 l/s

Qrok = 		=   	100 x 0,800						80,0 m3/rok

#### SO 04 Přípojka vody užitkové

Stavební objekt řeší napojení objektu SO 01.05 – „Víceúčelová budova“ na zdroj vody užitkové. Zdrojem vody užitkové bude jímka s jímáním vody z řeky Olše, užitková voda bude čerpána a potrubím dopravována do budovy, kde je ve strojovně umístěna ATS.

Bilance vody užitkové

Qden prům 	=								0,800 m3/den

Qden max	= 	0,800 x 1,25 						1,000 m3/den

Qhod max	= 	0,5 x 0,800 						0,400 m3/hod

Qsek max		= 	1000 x 0,400 / 3600					0,112 l/s

Qrok = 		=   	100 x 0,800						80,0 m3/rok

Předpokládaným požadavkům odpovídá i kapacita uvedené vodoteče. Požadavkem je zajištění minimálního průtoku Olše Q330. Průtoková řada – tzv. „malé vody“ je začleněna do příloh Oznámení.

Odběrové zařízení bude mít maximální hltnost (kapacitu spotřeby vody) 18,9 l/s.Uvedený požadavek je možné využitím toku Olše jako zdroje užitkové vody zajistit bez vážnějších kapacitních problémů. V provozním řádu zasněžovacího zařízení bude uvedeno omezení, že minimální průtok v toku Olše Q330  bude zajištěn i za cenu omezení až odstavení provozu zasněžování.

#### SO 05 Kanalizace splašková

Stavební objekt řeší napojení objektu SO01.05 – „Víceúčelová budova“ splaškovou kanalizací s odvodem splašků do nepropustné žumpy na vybírání.

Splaškové vody vzniklé užíváním dílčí části stavby SO01.05 - Víceúčelová budova, budou likvidovány odvodem do kanalizace splaškové, s jímáním do nepropustné žumpy na „vybírání“, s užitným objemem jímaných splaškových vod 25 m3.

Bilance splaškových vod – v mimo sezónním letním období je objekt nevyužíván, v sezónním období je bilance splaškových vod předpokládaná 0.8 m3 denně.

#### SO 06 Kanalizace dešťová

Stavební objekt řeší napojení objektu SO01.05 – „Víceúčelová budova“ na kanalizaci dešťovou lyžařského areálu, s odvodem do místní vodoteče. Dešťové vody ze střech jsou svedeny do dešťové kanalizace a poté do vodoteče přilehlé komunikaci (silniční rigol),

Bilance dešťových vod ze střechy objektu 			30x10x125/10000 = 3,75 l/s

#### SO 07 Přípojka elektrického vedení

Stavební objekt řeší napojení lyžařského areálu na stávající rozvod elektrického vedení ve správě SME. Bude provedena nová trafostanice na pozemku obce, napojená na elektrický rozvod VN, poté bude proveden nový přívod elektrického vedení NN do hlavní budovy podzemním vedením.

#### SO 08 Zdroj a přípojka vody pro zasněžování

Stavební objekt řeší napojení zasněžovacího systému sjezdovky areálu na místní zdroj vody. U vývařiště splavu bude provedena nová podzemní jímka, která bude v hloubce 1,8 m pod hladinou vody napojena porubím do opěrné zdi. Tímto opatřením bude jímka zavodněna do úrovně hladiny vývařiště splavu. V jímce bude umístěno ponorné čerpadlo pro dopravu vody pro zasněžování, a voda poté bude přivedena podzemní přípojkou do strojovny hlavní budovy, do vyrovnávací nádrže s užitným objemem 10 m3. Současně je osazeno čerpadlo pro přípojku užitkové vody, tato bude čerpána a potrubím dopravována do budovy, kde je ve strojovně umístěna ATS s úpravnou vody.

Bilance spotřeby vody

Q MAX užitkové vody	= 	1000 x 0,400 / 3600					0,112 l/s

Q zasněžovací vody		= 	při současně spuštěných sněžných dělech 	  	18.90 l/s

Celková maximální současná spotřeba vody z řeky Olše 				18.901 l/s

Posouzení kapacity zdroje (tok Olše) uvedena v kapitole o objektu odběru užitkové vody. Technické provedení odběrového místa bude provedeno tak, aby byl zajištěn minimální průtok v toku Olše Q330. Odběry užitkové a zasněžovací vody se nebudou časově překrývat.

#### SO 09 Přípojka elektrického vedení sdělovacího

Stavební objekt řeší napojení lyžařského areálu na stávající rozvod elektrického vedení sdělovacího ve správě Český telecom. Vedení bude provedeno vzdušným vedením, napojením na sloup u komunikace.

  - PS01	LYŽAŘSKÝ VLEK

Lyžařský vlek je navržen typu TATRAPOMA, se startem lyžaře pomocí semaforu, vlečné tyče jsou umístěny při startu v zásobníku, v klidu. Vlečná tyč teleskopická s talířem na konci se po stáhnutí lyžařem zaklesne na vodící lano a vytáhne lyžaře do stanice výstupní. Poté se vrací do stanice nástupní a zařadí se do zásobníku. Celý vlek je kompletní technologickou dodávkou TATRAPOMA SR.

Parametry lyžařského vleku:

Přepravní kapacita	-	900 osob/hod

Délka vleku (šikmá)	- 	550m

Délka lyžařské trasy 	-	615 m

Převýšení 		- 	121 m

Přepravní rychlost 	- 	3,6 m/s

Počet stojanů (sloupů)-	poháněcí stanice + 6 podpěr + horní napínací stanice

Typ vleku		-	Tatrapoma typ H 100

Poháněcí stanice 	- 	dolní, hydraulické napínání dopravního lana v horní úvrati

  - pS02	ZASNĚŽOVÁNÍ SJEZDOVKY

Zasněžování sjezdovky bude prováděno třemi sněžnými děly, zasněžování bude prováděno na sjezdovce průběžně, sněžná děla budou dopravována na potřebné místo rolbou a budou napojeny dle potřeby na nejbližší zdroj vody a elektro – hydrant + přívod NN, na rozvod sjezdovky.

Parametry sněžného děla:

Provedení		-	na tříkolovém podvozku s háky pro zvedání na radlici

Rozměr		-	2.5 x 2.3 x 2.2 m

Napájení		-	3 x 400/230V

Ventilátor		-	příkon motoru max. 11 kW

Kompresor 		-	příkon max. 7.5 kW

Vyhřívání		-	příkon max. 1.3 kW

Průtok vody		-	max. 6.3 l/s

Tlak vody		-	max. 4.0 MPa

Připojení vody	-	camlock 2“

Ventily 		-	3 vyhřívané samovypouštěcí třícestné kohouty

Nukleace		-	centrální nukleátor se šesti tryskami

Filtrace vody		-	nerezový filtr se sítkem hrubosti 30

Připojení na NN	-	vidlice 63 A

Otáčení		-	3600 horizontální rotace, 100 až 600 náklon

Oscilátor		-	volitelný elektrický, s úhlem 700

Hlučnost 		-	max 56-60 dB (ve vzdálenosti 5 m)

Celkový průtok vody pro zasněžování při současně spuštěných sněžných dělech 	-   18.9 l/s

Předpokládaná spotřeba vody v průběhu sezóny: do 8000 m3 (20 zasněžování x 400 m3)

  - PS03	úprava sjezdovky

Úprava sjezdovky bude zabezpečena jednou sněhovou rolbou včetně přídavných zařízení.

Parametry sněhové rolby:

Délka vozidla 		-	3 700 mm, (vč. přídavných zařízení 6 800 mm)

Šířka vozidla 		-	3 500 mm

Výška vozidla		-	2 600 mm

Výkon motoru		-	80/1269/EWG125kW

Jízdní rychlost		-	0-25 km/h

Měrný tlak 		-	na podložku max. 20 kg/cm2

Spotřeba paliva	-	188g/kWh při 130 rpm (8,5l/provozní hodina)

Hlučnost 		-	90 dB ve vzdálenosti 5 m (odhad)

  - Technický postup výstavby a provozu

Délka provádění zemních a betonářských prací se zvýšenou hlučností – 2 týdny. Množství materiálu dovezeného na lokalitu představuje 25 t (technologie) a stavební materiál, což předpokládá náročnost cca 40 jízd nákladních automobilů. Stavební práce budou prováděny stavebním mechanismem s hlučností 90 dB v referenční vzdálenosti 5m. V průběhu provozu bude dopravní náročnost lyžařského svahu Bukovec představovat pouze zásobování občerstvení a odvoz komunálního odpadu – cca 3 automobily/týden. Vyvážení akumulační jímky odpadních vod je předpokládáno cca 4 x během sezóny. Délka stavby sjezdové dráhy je odhadována na 2 měsíce, celý projekt včetně přeložky silnice bude dokončen za 6 měsíců.

### B I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokončení

Zahájení – únor 2005 (práce v lesním porostu)

Ukončení stavby investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec" – červenec 2005

### B I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Moravskoslezský

Obec: Bukovec (pověřený obecní úřad)

KÚ: Bukovec – Džolek

### B I.9.Investiční rozsah akce:

36 000 000 Kč

## B II. Údaje o vstupech

### B II.1. Půda a její zábor

Investiční záměr realizace "lyžařský vlek Bukovec" se dotkne následujících pozemků v katastru obce Bukovec uvedených v tabulce č. 1:

Tab. č. 1: dotčené parcely v obci Bukovec

| parc. číslo | odkoupení | věcné břemeno |
| --- | --- | --- |
| (1424/5) | část |  |
| 883/5 | část |  |
| 883/1 | část |  |
| 882/3 | část |  |
| 882/1 | část |  |
| 881/3 | část |  |
| 881/1 | část |  |
| 883/2 | celý |  |
| 880/1 | část | část |
| 880/57 | část | část |
| 880/56 |  | celý |
| 880/27 |  | celý |
| 880/59 | část |  |
| 880/23 | část |  |
| 880/60 | část |  |
| 880/61 | část |  |
| 880/22 | část | Část |
| 880/54 | část | Část |
| 880/32 | část | Část |
| 880/33 | část | Část |
| 880/34 | část |  |
| 878/3 | část | Část |
| (664/3) |  | Část |
| (665). |  | Část |
| (666). |  | Část |
| 878/3 |  | Celý |
| 3902. | část | Část |
| (684). | část |  |
| 689/7 | část | Část |
| (689). | část | Část |
| (690/4) | část | Část |
| (690/1) |  | Část |
| (696/3) | část | Část |
| (696/1) |  | Část |
| (696/4) | část | Část |
| (696/2) |  | část |
| (697). | část | část |
| (698). | část | část |
| (702/5) | část | část |
| (702/4) | část | část |
| (702/6) |  | část |
| (591). |  | část |
| (700). |  | část |
| (699). |  | část |
| (583). |  | část |
| (704). | část | část |
| (581). |  | část |
| 704/2 | část | část |
| 3899. |  | část |
| 3898. | část | část |
| (511). | část | část |
| (512). | část | část |
| (506/2) | část | část |
| 512/3 |  | celý |
| (582). |  | část |
| (506/1) | část | část |
| (505). | část | část |
| (504). | část | část |
| (709/1) |  | část |
| (579/2) |  | část |
| (3901). |  | část |

Na lokalitě Bukovec – Džolek se jedná vesměs o pastvinu, pás pozemku v šíři cca 50 m tvoří smíšený les. Stáří a složení lesního porostu nebrání vytvoření průseku.

Realizace investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec" předpokládá následující zábory ploch ZPF: 4,1ha. Pozemky nepatří do LPF, vynětí proto nebude prováděno.

Realizace areálu podmiňuje smýcení části lesního porostu, který již byl konzultován z hlediska technického i pěstebního s uživatelem lesních pozemků. Investiční záměr předpokládá dočasný zábor orné  půdy na dobu 20 let v rozsahu cca 4,1 ha, celkem bude "lyžařský vlek Bukovec" tvořit plochu cca 4,5 ha. Tato plocha bude tvořena 2,84 ha lučních porostů (trvalý travní porost), 1,2 plochy ostatní (parkoviště 0,9 ha, zbytek stavební parcely, občanská vybavenost, přeložka komunikace).

### B II.2. Voda, její spotřeba a odběr

Technický provoz "lyžařského vleku Bukovec" předpokládá jak spotřebu vody pro účely výroby technického sněhu tak spotřebu užitkové a pitné vody pro provoz doprovodných zařízení a sociálního zázemí zařízení.

Zdrojem vody pro výrobu technického sněhu lokality Bukovec bude voda z toku Olše. Pro odběr je projektováno jímací zařízení čerpací stanice. Voda bude  dále dopravována čerpadly do rozvodů tlakové vody a dále k zasněžovacímu zařízení. Průměrná spotřeba vody je dimenzována na předpokládaný počet provozních hodin ročně. Roční spotřeba vody je již projektantem navržena a potřebě zajištění minimálního průtoku Q330 v toku Olše odpovídá i lokalizace navrženého odběrového místa a jeho technické řešení.  Odebraná voda se při svém použití nedostane mimo dílčí povodí toku Olše, její kvalita nebude významně změněna. V období jarního tání tato voda doplní dotaci podzemní vody infiltrací, její přebytek bude sveden jako povrchový odtok do drenáže podél silnice, a posléze do toku Olše o několik set metrů níže po proudu. Hydrologická bilance lokality nebude proto významně změněna. Uvedený zdroj bude sloužit také jako zdroj užitkové vody v objemu 0,8 m3 denně pro sociální zařízení.

Provoz areálu předpokládá i funkci stravovacího zařízení a sociálního zázemí pro návštěvníky v průběhu zimní sezóny. Pro oba tyto provozy je potřebné zajistit pitnou vodu jak pro potravinářskou výrobu (příprava pokrmů a nápojů) tak pro zázemí – mytí nádobí, zajištění osobní hygieny personálu a na sociálním zařízení přinejmenším zajištění možnosti mytí rukou. Spotřeba vody během sezóny pro tyto účely bude činit 0,8 m3/den při maximální návštěvnosti střediska 150 osob, odhad spotřeby pitné vody za zimní sezónu je  80 m3. Jejím zdrojem je místní zdroj (skupinový vodovod). Odhad spotřeby byl proveden ve smyslu vyhl. č. 428/2001 Sb., příloha č. 12, s přihlédnutím ke způsobu využití lokality a kombinaci využití zdroje pitné a užitkové vody.

### B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Provoz "lyžařského vleku Bukovec" předpokládá nároky pouze na elektrickou energii. Jiné surovinové zdroje nebudou potřebné, energetický příkon je zajištěn výhradně energií elektrickou, plynové spotřebiče na propan – butan budou používány pouze jako nouzové. Bilance spotřeby energie je uvedena v kapitole technického popisu zařízení.

### B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Součástí investičního záměru je dobudování infrastruktury. Provoz na hlavním komunikačním tahu v obci Bukovec nebude významně změněn, neboť rozsah svahu nepředpokládá významný nárůst dopravní zátěže.

V období výstavby se bude příprava všech ploch i stavební činnost odehrávat mimo komunikace. Vzhledem k rozsahu investice bude tento vliv pouze krátkodobý a postižené plochy zregenerují během jedné vegetační sezóny. Odvoz vytěženého dřeva bude proveden po lesní cestě, objem dřeva bude upřesněn. Jedná se o smíšený les, kde odhad kubatury není přesný. Hrubý odhad vytěžené dřevní hmoty činí 5m3.

V období provozu "lyžařského vleku Bukovec"  bude pro příjezd lyžařů využívána stávající komunikace Jablunkov – Polská republika. Vzhledem k projektované kapacitě parkoviště (24 osobních vozidel) není nutno uvažovat tento vliv jako limitující (dopravní vytíženost silnice tohoto druhu je podle sčítaní dopravy - 290 aut /den – dle údajů Ředitelství silnice a dálnic).

## B III. Údaje o výstupech

### B III.1. Ovzduší

a) bodové zdroje znečištění ovzduší

V období výstavby ani v období provozu se nepředpokládá výskyt bodových zdrojů znečištění ovzduší.

b) plošné zdroje znečištění ovzduší

V období výstavby se plošné zdroje znečištění ovzduší mohou projevit jako důsledek prováděné těžby dřeva a důsledek prováděných zemních prací. Těžba dřeva bude prováděna pouze na omezené ploše pomocí technologie, která je obvykle využívána při probírkách a prořezávkách. Výkop pro vodovodní potrubí, potrubí pro odpadní vody a rozvody elektrické energie, bude proveden v délce 880 m výkopů a bude představovat přemístění 1050 m3 zeminy a zpětné zahrnutí tohoto materiálu. Bude se jednat o krátkodobý vliv, na který naváže období terénních úprav plochy. Jako významný prvek se při omezení tohoto zdroje znečištění jeví potřeba rychlého osázení uvolněné plochy travní směsí. Vliv uvedeného plošného zdroje bude působit v období max. 2 měsíců. Na ploše není možno předpokládat kontaminaci půdního materiálu a vliv tohoto zdroje (znečištění ovzduší převážně biologicky inertními minerálními částicemi rozměru > PM10) nebude významný.

V období provozu "lyžařského vleku Bukovec" se jako plošný zdroj znečištění může projevit budované parkoviště osobních automobilů. Vzhledem ke jeho kapacitě a obvyklé obměně (cca 2 automobily na 1 parkovací místo denně, tj. max. 48 automobilů) se jedná o zanedbatelný vliv, který není nutno uvažovat.

c) liniové zdroje znečištění ovzduší

V období výstavby se jako liniové zdroje znečištění mohou projevit aktivity související s přesunem materiálu a přípravou terénu pro vlastní stavbu. V průběhu výstavby bude přemístěna na lokalitu nová technologie, tvořená celkem 22 + 2 (parkoviště) ks stožárů pro osvětlení, 6 ks lanových podpěr a 2 ukotvení dopravního zařízení, další vybavení technologie, které bude představovat celkem 2 příjezdy (= 4 průjezdy) nákladních vozidel a 20 příjezdů (= 40 průjezdů) domíchávacího betonážního vozu. Z toho důvodu bude i jejich časové trvání odpovídat postupu prací a bude prakticky navazovat na vlivy plošných zdrojů znečištění v lokalitě. Navážení materiálu a technologie je rozvrženo do období 2 měsíců, což představuje 1 průjezd vozidla denně (odpovídá 2x40=80 průjezdům za celý měsíc výstavby). Předpokladem je provádění přepravních  prací pouze v době 7 – 13 hodin, aby bylo omezeno obtěžování populace podél přepravních tras na nejmenší možnou míru. Vlivy tohoto zdroje znečištění budou krátkodobé a nebudou zdrojem nepřiměřeného zhoršení kvality ovzduší.

V období provozu se jako liniový zdroj znečištění ovzduší projeví provoz motorových vozidel v souvislosti do dopravou návštěvníků. Tento faktor již byl zmíněn v souvislosti s plošným zdrojem znečištění ovzduší. Bližší modelování tohoto zdroje není vzhledem k jeho rozsahu potřebné.

### B III.2. Odpadní vody

#### Množství odpadní vody

Výstavba zařízení nepředpokládá produkci odpadních vod nad míru obvyklou při lokální lesní těžbě a terénních úpravách lesních pozemků. Tyto vody neobsahují závadné cizorodé látky a zasakují přirozeně do rozvolněného terénu v místě jejich vzniku.

#### Znečištění odpadní vody

Provoz zařízení předpokládá 6 zaměstnanců během sezóny, mimo sezónu budou v areálu pracovat pouze 0,5 osoby. Sociální zařízení pro zaměstnance a pro návštěvníky je součástí víceúčelové budovy a jeho provoz předpokládá akumulaci do nepropustné jímky objemu 25m3. Vyvážení jímky bude zajištěno pravidelně v průběhu dopoledních hodin všedních dnů tak, aby byla zajištěna na dostatečná objemová rezerva akumulace pro víkendový provoz. Likvidace vyvezené odpadní vody bude zajištěna smluvně prostřednictvím odborné firmy.

Bilance produkce odpadních vod je uvedena v technickém popisu "lyžařského vleku Bukovec" a odpovídá předpokládanému počtu a odhadované době pobytu osob na lyžařském svahu. Při návštěvnosti 150 uživatelů na svahu odpovídá produkce odpadních vod cca 10 l/os/den (1,6m3/den).

### B III.3. Odpady

Nejširší spektrum odpadů bude vznikat v průběhu výstavby a odstraňování stávajícího vleku umístěného na svahu. Vytěžené dřevo (předpoklad cca 5 m3) není odpadem, klest a ostatní dřevní hmota budou likvidovány spálením. Vytěžená zemina při výstavbě a přeložce silnice a při výstavbě parkovací plochy bude použita pro vyrovnání terénních nerovností na lokalitě.

V období provozu investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec" nebudou vznikat odpady s výjimkou částí dopravního zařízení, které bude nutno v rámci údržby vyměnit. Tyto odpady budou přebírány smluvní firmou, proto nejsou v přehledu nakládání s produkovanými odpady uvažovány.

Mezi odpady nepřímo vzniklé činností a provozem lyžařského areálu patří i předpokládaný komunální odpad tvořený obaly potravin spotřebovaných návštěvníky. Jeho množství bude kvantifikováno po první provozní sezóně. Organizačním opatřením se bude většina těchto odpadů soustřeďovat v blízkosti autobusové zastávky u spodní stanice dopravního zařízení, systém svozu bude organizován jako součást svozu komunálního odpadu obce Bukovec.

Bilance a kategorizace odpadů je uvedena v technickém popisu zařízení.

### B III.4. Hluk a vibrace

Období výstavby "lyžařského vleku Bukovec" bude produkovat stavební hluk při těžbě dřeva, která je v této lokalitě obvyklým průvodním jevem hospodářského využívání lokality a byla již zohledněna v plánech obhospodařování lokality.

Vlastní stavební práce se projeví krátkodobým hlukem stavebních mechanismů v plochách, kde bydlí pouze jedna rodina. Zdrojem hluku budou výkopové práce, činnost stavebních mechanismů a doprava nové technologie na místo, kde bude smontována. Krátkodobost tohoto působení spolu se směrováním těchto vlivů do období stanoveného orgánem hygienické služby umožní omezení negativních vlivů této činnosti na dotčené obyvatelstvo v souladu s požadavky nařízení vlády ČR č. 502/2001 Sb. v platném znění. Vzhledem ke krátkodobosti působení a k početnosti populace je možné organizačním opatřením zamezit pocitu trvalé nespokojenosti nebo rozmrzelosti této rodiny. Dalším zdrojem hlučnosti budou stavební práce spojené s výstavbou parkoviště, s přeložkou komunikace pro obytný dům a  výstavbou doprovodných zařízení – budovy technického zázemí, občerstvení a dalších objektů. Uvedené práce jsou provedeny ve prospěch dotčené rodiny a vzhledem k výrazné modifikaci rušivého účinku hluku subjektivním vztahem exponovaných jedinců není nutno očekávat projevy rozmrzelosti obyvatel ani v této souvislosti. Proto nebylo provedeno modelování hlučnosti stavebních mechanismů.

V období provozu areálu bude zdrojem hluku doprava na parkovacích plochách 
a související pohyb a hlukové projevy návštěvníků. Jak již byla uvedeno, kapacita parkovacích ploch je projektována v souvislosti s předpokládanou kapacitou areálu a vzhledem k jejímu předpokládanému rozsahu (kapacita parkoviště 24 vozidel) není nutno očekávat negativní projevy obyvatel v souvislosti s dopravním hlukem.

Dopravní zařízení lyžařského vleku nebude zdrojem nepřiměřené hlukové zátěže a navíc je lokalizováno mimo obydlenou oblast. Jakožto rizikový faktor v tomto směru se může jevit výroba technického sněhu, která probíhá obvykle po určitou dobu v nočních hodinách. Vzdálenost provozovaného sněžného děla a jeho nasměrování projeví jako významný faktor, který ovlivňuje expozici populace v blízkosti "lyžařského vleku Bukovec". Pro hlučnost provozu sněhového děla 60 dB (referenční vzdálenost 5 m) je bezpečná provozní vzdálenost od obytných objektů 50 m ve dne 6 – 22 hod (výsledná hlučnost sněžného děla činí 44 dB), v nočního hodinách 100 m (výsledná hlučnost sněžného děla na tuto vzdálenost představuje 39 dB).

Hluk způsobený návštěvníky při využívání lyžařského areálu je zdrojem nejistot. V této oblasti je možné uplatnit pouze preventivní opatření směrovaná tak, aby se návštěvníci zdržovali v těch částech lyžařského svahu, kde jejich hlukové projevy nebudou považovány za rušivé a obtěžující.

# Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Navrhované plochy pro využití jako "lyžařský vlek Bukovec" jsou vesměs součástí CHOPAV Jabunkovsko a leží v ploše připravovaného přírodního parku Slezské Beskydy. V dosahu investičního záměru je pouze tok řeky Olše, který je nejbližším prvkem kostry ekologické stability krajiny a lokalitou vymezenou v programu Natura 2000. Řeka Olše je kategorizována jako tok ostatní.

Lokalita je situována do plochy pozemků ostatních, lesní porost vznikal spontánně náletem a bude prořezán tak, aby byl vytvořen průsek pro trasu sjezdové dráhy. Zbylé plochy jsou tvořeny trvalými travními porosty – hospodářsky využívanými i ležícími ladem.

Lokalita leží mimo intravilán obce Bukovec. V jejím bezprostředním okolí leží dva obytné domy.

## C II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území

### Ovzduší a klima

Oblast Beskyd v blízkosti obce Bukovec je charakterizována jako lokalita v okrsku klimatu mírně chladného a velmi vlhkého s průměrnou roční teplotou kolem 5 oC. Oblast je charakteristická prodlouženým obdobím zimy. Oblast Beskyd je srážkově nadprůměrná (roční maximum činí 1400 mm na Lysé hoře, ve srážkovém stínu 1000 mm). Průměrné sněhové podmínky jsou uvedeny v tab. 3. Obec Bukovec se nachází v závětrné oblasti směrem od největšího zdroje znečištění atmosféry, které je tvořeno průmyslem v Třinci.

Z údajů ČHMÚ vyplývají obvyklé klimatické hodnoty platné pro lokalitu Jablunkov v průběhu posledních 30 let. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 2.

Tab. 2: Klimatická charakteristika lokality Jablunkov.

| Měsíc | Teplota (oC) | Srážky (mm) | Sníh (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Leden | -2,4 | 52,3 | 51,8 |
| Únor | -1,3 | 52,4 | 45,3 |
| Březen | 2,3 | 47,4 | 24,9 |
| Duben | 7,0 | 66,8 | 7,4 |
| Květen | 12,1 | 100,3 | 0,2 |
| Červen | 15,0 | 138,8 | 0 |
| Červenec | 16,5 | 126,7 | 0 |
| Srpen | 16,1 | 123,6 | 0 |
| Září | 12,7 | 77,9 | 0 |
| Říjen | 8,6 | 57,6 | 1,1 |
| Listopad | 3,6 | 64,1 | 24,8 |
| Prosinec | -0,7 | 61,4 | 41,6 |
| Rok | 7,45 | 962,6 | 194,1 |

Tab. 3: Průměrné dlouhodobé sněhové poměry obce Bukovec

|  | Bukovec - Kempa |
| --- | --- |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou ročně | 90 |
| Očekávaný počet dnů se přirozenou sněhovou pokrývkou na svahu sjezdařské dráhy | 90 |
| Předpoklad sněhové pokrývky na svahu sjezdařské dráhy s dosněžováním | 100 |

Kvalita ovzduší v obci Bukovec je díky expozici  mimo hlavní dosah vlivů průmyslových zdrojů znečištění z oblasti Třince. V extravilánu je možno očekávat, že se kvalita ovzduší bude blížit hodnotám pozadí koncentrací škodlivin v širší oblasti. Provoz "lyžařského vleku Bukovec" však tímto fenoménem nebude ovlivněn.

### Voda

Lokalita určená pro akci "lyžařský vlek Bukovec" leží v dosahu toku Olše. Řeka Olše patří dle klasifikace mezi toky ostatní. V oblasti Bukovce vtéká tato řeka do ČR z Polské republiky. Minimální průtok na lokalitě je Q355= 25 l/s, průměrný průtok činí 0,2 m3/s. uvedený tok je uvažován jako zdroj technologické vody pro výrobu technického sněhu i jako zdroj užitkové vody. Pro výrobu technického sněhu na "lyžařský vlek Bukovec" musí být zajištěn podle požadavků MŽP minimální průtok na hladině Q330, což činí v odběrovém profilu 18,9 l/s. Pro uvažovaný provoz zařízení je potřebný průtok v řece Olši dostatečně zajištěn. Pro potřebný odběr vody je tento zdroj kapacitně vhodný.

Terénní práce na lokalitě hodnotily i výskyt erozních rýh a náchylnost lokality k projevům eroze a citlivosti lokality na narušení travního drnu v souvislosti s erozními jevy a odnosem splavenin. Důkladná prohlídka lokality nezjistila náchylnost svahu k erozi a není proto potřebné provádět speciální ochranná opatření pro ochranu kvality vody ani půdy.

Kvalita vody řece Olši na lokalitě Bukovec odpovídá přirozenému samoznečištění vody toku. NA základně odhadu byl stanoven saprobní stupeň oligo/betamezosaprobita. Uvedený stav je způsoben rozptýlenými drobnými zdroji komunálního znečištění vody proti proudu nad navrhovaným odběrovým místem pro zajištění vody pro účely výroby technického sněhu.

Lokalita leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jablunkovsko, avšak vliv provozu "lyžařského vleku Bukovec" na kvalitu povrchové vody není nutno vzhledem k okolí a dalším zdrojům znečištění v bezprostřední blízkosti (např. zemědělské provozy) uvažovat. Jakost vody v toku Olše je monitorována podnikem Povodí Odry. Jedná se o tok vodohospodářsky velmi významný.

### Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky

Kontakt s prvkem ekologické stability :

- Řeka Olše, včetně přilehlého území na obou březích (číslo RK 1605), tvoří biokoridor (regionálního významu - RBK). Kontakt je spatřován v návrhu stavby odběrného objektu provozní vody pro sjezdovku.

- Území Těšínských Beskyd, včetně řešeného území je zařazeno do CHOPAV Beskydy.

- Navrhovaný záměr není v kontaktu se zvláště chráněným územím přírodní rezervace Bukovec „Vstavačová louka“, která se nachází ve vzdálenosti cca 400 - 500 m východním směrem. Navrhovaný záměr nebude mít žádný vliv na tuto PR.

- Záměr se nenachází na území CHKO Beskydy. Území CHKO Beskydy se nachází jižně, ve vzdálenosti cca 5,0 km. Plánovaný a posuzovaný záměr území CHKO Beskydy neovlivní.

- Na území obce Bukovec nebo v jejím okolí se nenachází přírodní park.

- Na území obce, ale v jiné části se nachází památný strom „Jilm“ (bez přesnějšího určení), který však nebude plánovaným záměrem nijak omezen.

- Na území obce Bukovec se nachází Evropsky významná lokalita Olše (kód lokality CZ 0813516). Tato Evropsky významná lokalita Olše by mohla být omezena plánovanou výstavbou jímacího objektu provozní vody.

### Zhodnocení ovlivnění Evropsky významné lokality Olše (CZ 0813516), kompenzační opatření a variantní řešení k minimalizaci vlivů plánovaného záměru.

Zajištění dostatečné potřeby provozní vody pro plánovaný záměr „Lyžařský vlek Bukovec Džolek“ je navrženo ve 3 variantách :

1. varianta:	Výstavba jímacího objektu v řečišti Olše, v místě příčného stupně. Způsob omezení negativních dopadů stavebních prací. Práce je nutno naplánovat na letní období s minimálním průtokem (zásadně neprovádět v období tření pstruha a vranky). Řečiště v místě stavby  zbavit ryb (slovení nebo vytlačení) a případně raků (vychytat a přemístit), budou-li se zde vyskytovat. Práce organizovat a připravit tak, aby proběhly v co nejkratší době. Řečiště po výstavbě uvést do původního stavu. Tato varianta představuje maloplošný a krátkodobý zásah do řečiště, které je součástí Evropsky významné lokality Olše (CZ 081 35 16). Budou-li dodržena výše uvedená opatření a bude-li při stavebních pracích dodržována technologická kázeň, nedojde realizací stavby k poškození významných biotopů  a Evropsky významné lokality Olše. Tomuto záměru je nutno podřídit i konstrukci vlastního jímacího objektu. Patrně se bude jednat o perforované PE trubky poležené v říčním dně, svedené do sběrné jímky, která může být situována mimo řečiště. Konstrukce jímacího objektu by měla být co nejednodušší, aby představovala minimální rozsah stavebních prací v řečišti, v délce cca 40 – 50 m.

2. varianta: Výstavba jímacího objektu mimo řečiště Olše v prostoru levého břehu. Tato varianta představuje minimální zásah do chráněného území.

### Fauna a flóra

## Flóra

Pozorování bylo provedeno opticky, pochůzkou  zkoumaným územím a zaznamenáno jako prostý soupis druhů a následně byly vyhotoveny dva vegetační snímky. Zastoupení druhů bylo zaznamenáno pomocí 5–ti členné stupnice (kombinace početnosti a pokryvnosti) podle Braun – Blanqueta.

Při provedeném floristickém průzkumu nebyl na zkoumané lokalitě, v letním aspektu zjištěn žádný rostlinný druh, který je předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení Přílohy č. II Seznamu zvláště chráněných druhů rostlin, Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody  krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Zařazení zkoumané plochy do fytogeografického systému:

Fytogeografická oblast :		mesofyticum

Fytogeografický obvod :		Karpatské mezofyticum

Fytogeografický okres :		č. 84 Podbeskydská pahorkatina

Fytogeografický podokres :		b) Jablunkovské mezihoří

Pramen: Květena ČR, Skalický in Hejný et Slavík, Praha 1988

Zařazení zkoumané plochy do bioegrafického systému:

3.	Podprovincie Karpatská

  - Biogeografický region Beskydský (oblast přechodné a nereprezentativní zóny)

Pramen: Biogeografické členění České republiky, Martin Culek (editor) a kolektiv, Praha 1998

Poznámka k provedenému floristickému průzkumu lokality:

Rostlinná společenstva jsou tvořena více nebo méně ustálenými kombinacemi rostlinných taxonů podmíněné prostředím. Průzkum složení vegetace na určitém stanovišti se provádí pomocí vegetačních snímků, nebo také prostým soupisem rostlinných druhů na zkoumané ploše. Velikost analyzované plochy se volí tak, aby zahrnovala pokud možno všechny druhy v porostu. Zastoupení druhů v porostu se zaznamenává pomocí 5-ti členné stupnice (kombinace početnosti a pokryvnosti) podle Braun – Blanqueta:

5 – druh pokrývající více než  ¾  plochy snímku

4 – druh pokrývající  ½  až  ¾  plochy snímku

3 – druh pokrývající  ¼  až  ½  plochy snímku

2 – druh velmi hojný pokrývající 1/20  až  ¼  plochy snímku

1 – druh řídký s malou pokryvností, pokrývající 1- 5 % plochy snímku

+     druh řídký s malou pokryvností pod 1 % plochy snímku

(r)     druh ojedinělý s malou pokryvností plochy snímku

K hodnocení možno použít i jiné druhy stupnic hodnotící zastoupení druhů rostlin na zkoumaném stanovišti.

Všechna pozorování se provádějí opticky, při pochůzce zkoumaným územím. Pří této pochůzce se zaznamenávají rostlinné a dřevinné druhy, jejich rozmístění, uspořádání na ploše. Pro zoologickou část popisu se rovněž zkoumají stopy a jiné pobytové znaky zvířat, zbytky schránek měkkýšů, vývržky dravých ptáků, hnízda ptáků, nory, zbytky ulovené kořisti, trus, chomáče peří a srsti (v našem případě také zbytky přejetých obratlovců na okraji silnice) apod. Z těchto pozorování se pak sestaví celková floristická a faunistická charakteristika lokality, její osídlení, zařazení do systému, sukcesní změny, přítomnost chráněných nebo ohrožených druhů, stanoví nutnost transferu apod.

## Fauna

Řeka Olše představuje vodní biotop s poměrně vysokou kvalitou a čistotou vody. Vyskytyjí se zde vodní organizmy pstruhového pásma jako je pstruh obecný nebo vranka obecná (ohrožený druh). Podle sdělení místních obyvatel se v řece vyskytuj i rak, může se jednat 
o raka říčního nebo raka kamenáče. Při pochůzce se nepodařilo jejich přítomnost zjistit, oba druhy patří mezi kriticky ohrožené. Z dalších předpokládaných druhů může být tento biotop osídlen vydrou, vrankou pruhoploutvou, rejscem vodním a také přechodně i lipanem podhorním.

Z bezobratlých jsou zde zastoupeny druhy jako motýlice, obecná, vážka ploská, komár obtížný, tiplice, pakomáří, z ploštic pak splešťule blátivá a (zde prosím uvést něco z dalších bentických druhú.

Mezi předpokládané druhy lze uvést zástupce myšovitých hlodavců, hryzce vodního, kterého lidé z neznalosti považují za potkana.

Tato lokalita, řeka a navazující přilehlé louky kolem kamennného stupně je v létě využívána ke krátkodobé rekreaci a mimo rekreační sezónu k pastvě dobytka.

Zkoumané terestrické biotopy byly při průzkumu rozděleny podle charakteru do dvou skupin :

- Lokality ve spodní části plánované sjezdovky, které tvoří kosené louky, pole, intenzivně vypásané pastviny a neudržovaný sad.

- Lokality ve střední a horní části plánované sjezdovky, které tvoří dnes již neudržované pastviny a rozhraní lesa a pastvin.

V pokročilém létě se zde objevují běžné druhy hmyzu, ptáci jsou zastoupeni druhy, které se zdržují poblíž lidských sídel (sýkory, kos, rehek, špaček) na lesních okrajích, v trnitém křoví byl zastižen ťuhýk obecný (patří mezi ohrožené druhy), dále zde byli pozorováni zástupci šplhavců (brhlík lesní, žluna zelená, střízlík obecný), pěnkava obecná, pěnice pokřovní 
a sojka obecná.

Savci jsou zastoupeni, především myšovitými hlodavci jako hrabošem, norníkem rudým 
a myšicí křovinnou. Běžný je také ježek východní. Sousedství lesních biotopů vytváří vhodné podmínky pro výskyt kuny lesní, kuny skalní – čitelně škodící na domácím zvířectvu – drůbeži.¨, na které také škodí přítomná liška obecná, dle sdělení místních obyvatel.

Ke konci léta nebo v zimním období zacházejí až do sadu srnec, zajíc, divoké prase a hlavně v období zimního strádání i další zástupce zvěře – jelen evropský. Zvěř srnčí se běžně zdržuje na výše položených pastvinách, kde si myslivci vybudovali posed.

Do této části obce, na louky a pastviny občas zalétají lovit drobné hlodavce káně lesní 
a poštolky. Na podzim se zde přechodně objevují kvíčaly a částí jsou stehlíci, kteří se živí semeny vysokých rostlin (pcháč rolní apod.).

Podle provedeného průzkumu zde byly zjištěny tyto druhy (nebo je předpokládán jejich výskyt), které jsou předmětem zvláštní ochrany podle příslušných ustanovení Přílohy č. III Vyhlášky MŽP č. 395/19992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o tyto následující druhy s potvrzeným nebo předpokládaným výskytem:

Druhy kriticky ohrožené :

Rak říční (předpokládaný výskyt)

Rak kamenáč (předpokládaný výskyt)

Druhy silně ohrožené :

Vydra říční (předpokládaný výskyt)

Druhy ohrožené :

Vranka obecná (výskyt potvrzen)

Vranka pruhoploutvá (předpokládaný výskyt)

Ťuhýk obecný (výskyt potvrzen)

### Ekosystémy

Dotčené ekosystémy plánovanou stavbou lyžařského vleku lze rozdělit do dvou skupin:

1.	Aquatický ekosystém řeky Olše :

Bude dotčen v důsledku stavby plánovaného jímacího objektu provozní vody, pokud bude tento umístěn do koryta řeky Olše. Z tohoto pohledu je významné technické řešení a konstrukce uvažovaného jímacího objektu. Patrně se bude jednat o perforované PE trubky poležené v říčním dně, svedené do sběrné jímky, která může být situována mimo řečiště. Konstrukce jímacího objektu by měla být co nejednodušší, aby představovala minimální rozsah stavebních prací v řečišti, v délce cca 40 – 50 m, a to v místě příčného stupně.

Jsou navrženy ještě další varianty, které zásah do koryta řeky Olše v důsledku stavby jímacího objektu ještě více minimalizují, a to:

Varianta 2 - Výstavba jímacího objektu mimo řečiště Olše v prostoru levého břehu. Tato varianta představuje minimální zásah do chráněného území.

Po skončení výstavby bude stavebními pracemi dotčena lokalita vrácena do původního stavu a dojde k opětovnému, přirozenému a samovolnému osídlení dotčeného prostoru vodními živočichy a obnoví se tak původní stav a původní přirozená rovnováha.

2	Terestrické ekosystémy

(v místě navrhované sjezdovky) nebo v jejím bezprostředním okolí lze rozdělit na dvě skupiny :

- Ekosystémy spodní části plánované sjezdové tratě (roztroušená obytná zástavba, chatová zástavba, pole, louky, pastviny, zahrady a neudržovaný sad)

- Ekosystémy střední a horní části plánované sjezdové tratě (neudržované bývalé pastviny, výběžky lesa a lesní okraje)

Ekosystémy ve spodní části sjezdové tratě vesměs louky a pastviny budou navrhovaným záměrem dotčeny minimálně, a to v období provádění stavebních prací. Jedná se o lokalitu udržovaných pastvin, kosených luk (senoseč probíhala v době průzkumu), polních kultur (brambory) a více či méně udržovaného ovocného sadu kolem několika rekreačních chat. Ohrazené louky v horní části svahu slouží především pro pastvu, sad je přístupný i lesní zvěři (zvěř srnčí a jelení a další druhy), které sad navštěvují v době zrání 
a opadu ovoce (především jablek). Převažují ovocné stromy (i zplanělé – třešeň a několik výrazných soliter) jako např. lípa srdčitá, při silnici k hraničnímu přechodu. Z bylin se zde především vyskytují kulturní traviny (bojínek luční, jílek vytrvalý), jetel luční a tolice vojtěška. Jsou zde také lokality bohaté dusíkem, což indikuje výskyt kopřivy dvoudomé. Vyšší pastevní plochy (horní část svahu) vykazují kyselou půdní reakci, což podmiňuje bohatý výskyt mechorostu – baňatky obecné.

Při botanickém průzkumu nebyly v letním aspektu nalezeny druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Po ukončení stavebních prací bude předmětné území zatravněno aby bylo zabráněno vodní erozi a další negativní vlivy minimalizovány.

Ekosystémy ve střední a horní části budoucí sjezdové trati - zabuřenělé a neudržované pastviny. Jedná se o rozsáhlé plochy bývalých pastvin, zasahujících až k vrcholu kopce Kempa. Pastviny jsou již několik let neudržované, místy ještě se zbytky ohrazení a počínají postupně zarůstat náletovými dřevinami nebo keři (bříza bílá, buk lesní, jeřáb ptačí, kalina obecná, trnka obecná, bez černý, ostružiník křovitý) ve formě soliter nebo malých skupin, které se budou zvětšovat a současně posunovat nynější porostní okraje.

V bylinném patře převažují a dominují druhy vysokých dřevnatých bylin jako vrbina obecná, konopice polní, vratič obecný, pcháč oset a zejména nápadný, mohutný děhel lesní. Z travin pak převažuje třtina chloupkatá.

S velkou pravděpodobností se na těchto pastvinách v dřívější době, kdy tyto byly koseny 
a vypásány, objevovaly i některé druhy vstavačů. V současné době je výskyt vstavačů potlačen rychlým rozvojem buřeně a počínající sukcesní změnou stávajícího biotopu.

Při botanickém průzkumu nebyly v letním aspektu nalezeny druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Také v tomto případě budou plochy sjezdové tratě po skončení terénních prací osety travním semenem aby bylo zabráněno vodní erozi a další negativní vlivy minimalizovány.

Plánovaná sjezdovka nevyžaduje odlesnění a případné zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Negativní vlivy stavebních prací lze minimalizovat.

### Chráněné části přírody, prvky ÚSES

Uvedené prvky nebudou investičním záměrem dotčeny. Plocha "lyžařského vleku Bukovec"  leží v CHOPAV Jablunkovsko, mimo velkoplošný chráněná území. Nejbližším prvkem ÚSES je regionální biokoridor lemující tok řeky Olše. Přibližně 200 m severovýchodně od lokality "lyžařský vlek Bukovec" se nalézá přírodní rezervace „Vstavačová louka“  Jiné územní limity se v lokalitě neuplatňují.

### Krajina

V okolí investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec" tvoří krajina uzavřené údolí ve kterém se střídají antropogenní krajinné útvary. Vytvoření plochy lyžařské sjezdové dráhy nebude v této krajině neorganickým cizorodým prvkem a nevytvoří novou dominantu krajiny.

### Obyvatelstvo

Obec Bukovec má v současné době 1360 obyvatel. Populace se soustřeďuje především v centru obce. Lokalita určená pro realizaci investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec" leží na okraji intravilánu obce a v jejím dosahu se nalézají pouze dva trvale obydlené rodinné domy.

# Část D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

## D I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru a odhad jejich velikosti a významnosti

Celkové hodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení.

Kvalitu životního prostředí v okolí záměru "lyžařský vlek Bukovec" je možno hodnotit jako velmi vysokou. Tato kvalita se odvíjí od charakteru jednotlivých složek životního prostředí, které mají v této oblasti Beskyd charakter znečištění širší oblasti pozadí, zatížené především dálkovým přenosem znečištění. Po stránce přírodní se jedná o oblast s plochami přírodních a přírodě blízkých ekosystémů, pouze mírně pozměněných lidskou činností, jednotlivé biotopy jsou vysoce vitální a spontánně kolonizují i opuštěné antropogení prvky v prostředí, kde vytvářejí společenstva odpovídající charakteru biotopu a stadiu ekologické sukcese. Z hlediska krajinářského se jedná o území s vysokou krajinotvornou hodnotou i po topografické stránce.

Realizace "lyžařského vleku Bukovec" může ovlivnit území se na lokalitě Bukovec především v zimním období. Během letního období zůstane v lokalitě pouze technologická část vleku s budovami, které tvoří zázemí investičního záměru. Mimosezónní využívání těchto objektů bude nárazové a občasné a bude se odvíjet od zájmu turistické veřejnosti a ekonomické efektivity provozu.

Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Investiční záměr "lyžařský vlek Bukovec" bude zdrojem potenciálních kladných i záporných vlivů na obyvatelstvo v okolí. Potenciální záporné vlivy na obyvatelstvo se realizací investičního záměru nemohou prakticky projevit, neboť se nezmění kvalita životních podmínek v okolí pokud jde o složky ekosystému – například imisní situaci, kvalitu vody, erozi svahů apod. Jediná diskutabilní složka této oblasti je tvořena hlučností, avšak i tento fenomén se může projevit pouze během zimní sezóny. Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, do 22 hodiny je možno z hlediska hlučnosti považovat za bezpečnou vzdálenost pro provoz sněžného děla 50 m od obytných budov, v noční době je to vzdálenost cca 100m.

Mýcení lesa a zemní práce budou spojeny se zvýšenou prašností, dovoz 
a montáž technologie se projeví krátkodobými dopravními imisemi a stavební hlučností. Vzhledem k odhadované dopravní intenzitě, krátké době potřebné pro provedení prací, odlehlosti lokality a počtu trvale obydlených domů v oblasti zpracovatel oznámení nepovažuje za potřebné provádět výpočet imisní zátěže z dopravy v průběhu výstavby.

Vlivy na ovzduší a klima nepovažují za rizikové vzhledem k danému záměru. Plocha parkoviště (24 míst)  nezpůsobí výraznou zátěž ovzduší exhaláty ani dopravní hlučností. V průběhu sezóny bude plocha parkoviště a sjezdařské dráhy upravována pomocí sněhové rolby. Předpoklad těchto prací činí 1 akce týdně (příprava svahu na víkend), při délce sezóny se jedná o cca 15 týdnů se předpokládá počet provozních hodin rolby do 75 hod. Vlastní technologie lyžařského vleku nebude zdrojem nepřiměřeného hluku na obytné lokalitě.

Komunální hlučnost na sjezdařské dráze se bude soustřeďovat do období provozu "lyžařského vleku Bukovec" a je možno ji regulovat pomocí provozních hodin zařízení.

Kladné vlivy se uplatní především zprovozněním dostupné lokality pro zimní sporty, neboť tato nabídka rekreačního vyžití v oblasti Bukovce chybí. Jako sekundární kladný vliv se uplatní i zlepšení podmínek pro ekonomický rozvoj obce.

Vlivy na kvalitu ovzduší

Kvalita ovzduší bude dotčena pouze v průběhu výstavby, a to krátkodobě (odhad délky trvání zemních a stavebních prací činí 2 měsíce). Nepředpokládá se kontaminace zeminy, proto zvýšená prašnost nebude předmětem zvýšení rizika poškození ekosystémů. V průběhu provozu zařízení bude zajištěna dopravní obslužnost lokality (provoz parkoviště a provoz sněhové rolby). Její kvantifikace byla provedena a při předpokládaném provozu nebude tento faktor produkovat emise, které by zhoršily prokazatelně kvalitu ovzduší v lokalitě.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Riziko negativního vlivu eroze bylo posouzeno při místním terénním šetření a byla pořízena fotodokumentace plochy připravovaného svahu. Jak prokázal dosavadní provoz malého lyžařského vleku v lokalitě, k projevům vodní eroze nedochází v míře, která by ohrožovala stabilitu lokality z hlediska odnosu splavenin i z hlediska stability travního společenstva.

Hydraulické ovlivnění koloběhu vod je možno uvažovat pouze v souvislosti s tokem Olše. Z ní bude odebírána voda pro účely výroby technického sněhu a do tohoto toku se bude po tání sněhu voda opět vracet. Vzhledem k charakteru využití vody a maximální ploše sjezdařské dráhy se nepředpokládá významné ovlivnění hydrologické charakteristiky oblasti (výpar, zásak apod). Naopak dojde k prodloužení zimní sezóny a svah bude pokryt sněhovou pokrývkou po delší dobu oproti přirozeným poměrům. Podle propočtů je vodnost toku Olše dostatečná pro zajištění potřeby vody na tuto činnost. Další varianty řešení (přemístění odběrového objektu a změna zdroje vody pro zasněžování) jsou nákladnější a budou zváženy v souvislosti s ochranou vodního ekosystému Olše.

Vlivy na půdu ani horninové prostředí

se nepřepokládají, stavba zařízení a jeho provoz bude využívat pouze povrch půdy, a to pouze přes bariéru tvořenou sněhovou pokrývkou z přirozeného nebo technického sněhu. Jediný vliv se může projevit ochranou povrchové vrstvy půdy před promrzáním a dotací vody v půdním prostředí během jarního tání.

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Hlavní vlivy na flóru, faunu a ekosystémy budou uplatněny v průběhu výstavby jako důsledek krátkodobého provozu stavební mechanizace. Díky charakteru biotopu, jeho současného využívání a lokalizaci vůči chráněným částem přírody však při této činnosti nebudou ničeny chráněné druhy rostlin ani živočichů.

V průběhu trvalého provozu se vlivy na faunu a flóru mohou uplatňovat pouze v bezprostředním okolí sjezdařské dráhy, neboť vlivy rekreačního sjezdového lyžování jsou omezeny prakticky pouze na plochu sjezdovky. Umělé zasněžování pravděpodobně posune nástup jarního aspektu oproti současnému stavu, ale trvalá sněhová pokrývka po celé zimní období bude plnit zároveň ochrannou funkci proti např. vymrzání travního porostu. Tání sněhu bude zároveň představovat dodatečnou vodní dotací pro luční společenstvo v období jarního růstu.

Samostatnou kapitolou je potřeba ochrany vodního ekosystému toku Olše v blízkosti projektovaného odběrového zařízení vody pro výrobu technického sněhu.  Problém ochrany tohoto biotopu je možno zajistit šetrným prováděním stavebních prací nebo posunutím odběrového objektu do místa toku, který je již v současné době ovlivněn lidskou činností (vývařiště pod vodohospodářským stupněm).

Luční biotop v ploše vlastní sjezdařské dráhy bude obhospodařován podobným způsobem jako doposud. Dosavadní využívání lokality nezpůsobilo poškození bioty ani poškození podmínek pro stabilní ekosystém tohoto biotopu.

Krajinný ráz nebude zamýšlenou investiční aktivitou "lyžařský vlek Bukovec" změněn.

## D II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Plocha vymezená pro "lyžařský vlek Bukovec" neleží ani nesousedí s chráněnou částí přírody a plánovaný zásah je proto přípustný. Z hlediska ochrany přírody je potřebné definovat podmínky pro návrh technického řešení odběrového objektu v toku Olše.

Vlastní plocha budoucí sjezdařské dráhy je již v současné době využívána jako trvalý travní porost a tento charakter zůstane do budoucna zachován. Proto nejsou proti záměru námitky ani ze strany hospodářského využívání plochy.

Místní populace obce Bukovec nebude výstavbou ani provozem sjezdařské dráhy negativně dotčena nad přípustnou míru. Životní podmínky stálých obyvatel zůstanou mimo zimní sezónu pravděpodobně nezměněny, v základních charakteristikách se životní podmínky nezmění ani v zimní sezónu – dojde pouze k oživení lokality rekreanty, což poskytne příležitost místním obyvatelům pro zlepšení jejich ekonomické aktivity. V celkovém odhadu výsledných vlivů se očekává převaha kladných důsledků provozu zařízení.

## D III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Záměr výstavby "lyžařského vleku Bukovec" svými vlivy nedosáhne hranice České republiky. Předpokládá se sice návštěvnost i z Polské republiky, ale její rozsah bude záviset na kapacitě hraničního přechodu a na kapacitě parkovacích míst v lokalitě. Vzhledem k charakteru a rozsahu investičního záměru se přeshraniční vlivy neprojeví ani nepřímým a následným způsobem.

## D IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření pro omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí lze formulovat podle fáze projektu, kdy budou použita. Vzhledem k charakteru lokality, jejímu současnému využívání a rozsahu předpokládaných stavebních zásahů se nejedná o zásadní limity pro výstavbu ani provoz zařízení.

a) opatření v průběhu přípravy investičního záměru

- technologické vybavení areálu bude provedeno na základě výběrového řízení, mezi výběrovými kriterii budou i kriteria ochrany životního prostředí – především hluku

- při zpracovávání projektu jímacího zařízení vody pro výrobu technického sněhu bude chráněna plocha vodního ekosystému toku Olše

- projekt provozní budovy bude obsahovat i zajištění nakládání s komunálními odpadními vodami pomocí akumulace s přepokladem vyvážení

- je nutno uvážit časový harmonogram prací tak, aby umožnil základní stabilizaci bioty na upraveném svahu

b) opatření v průběhu výstavby investičního záměru

- bude konzultována doba provádění stavebních prací v souladu s požadavky na přípustnou hlučnost

- organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlučné práce a práce spojené s emisemi do ovzduší byly prováděny po co nejkratší dobu

- hlučné práce budou prováděny v denní době

- zahájení prací bude směrováno buď do období vegetačního klidu nebo do II. poloviny léta s ohledem na potřebu odstranění dřevin

- na plochách bude prováděna údržba zeleně tak, aby byl svah před zimní sezónou stabilizován

- práce budou prováděny s ohledem na omezení erozních jevů na svahu i po skončení stavebních prací (je nutno uvážit potřebu stabilizace svahu)

- provádění prací bude zajištěno tak, aby nebyl narušen vodní ekosystém toku Olše, který je chráněn jako součást systému území programu Natura 2000

c) opatření v průběhu provozu investičního záměru

- v případě stížností nebo na základně požadavku orgánu ochrany přírody bude zajištěno proměření hlučnosti provozu lyžařského svahu

- reprodukce hudby bude soustředěna poblíž spodních stanic areálu

- údržba technologických zařízení areálu bude prováděna odbornou firmou která zajistí i odvoz vzniklého odpadu

- provozní řád zařízení zajistí, aby stálí obyvatelé lokality nebyli nadmíru obtěžováni provozem

- výroba technického sněhu neohrozí minimální průtok Q330 toku Olše

- provozovatel zajistí dostatečnou sněhovou pokrývku v provozovaných místech lyžařské dráhy

- případný výskyt erozních jevů bude ošetřen a narušená místa budou stabilizována

- v případě nedostatku sněhu nebo nemožnosti zajistit souvislou pokrývku bude provoz zařízení přerušen

- provoz zařízení neohrozí stav mokřadních biotopů v blízkosti toku Lučovec a stabilitu koryta vlastního toku

- bude zajištěna likvidace odpadů i odpadních vod v souladu s platnou legislativou

d) opatření po skončení životnosti zařízení

- technologie dopravního lyžařského zařízení bude rozebrána a vzniklý kovový odpad bude materiálově využit

- budovy budou po skončení jejich životnosti demolovány v souladu s legislativou platnou v době provádění demoličních prací

- plochy lyžařské sjezdové dráhy budou převedeny k původnímu účelu

## D V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Neurčitosti zpracování Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2000 Sb. vyplývají z neznalosti některých specifik připravovaného projektu – například záměru ve způsobu obhospodařování ploch trvalých travních porostů na lokalitě, které leží v současné době ladem. Pro zajištění informací byl na lokalitě proveden terénní průzkum zaměřený na hodnocení lokality i s ohledem na zásah investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec" do ekosystému, který je uveden v seznamu chráněných lokalit podle programu Natura 2000. Oznámení bylo zpracováno s použitím citovaných podkladů.

### Použité podklady.

- Anonymus, 2001: Příručka o květnatých loukách a přírodních rostlinách v krajině i na zahradě. Planta Naturalis, 67 str.

- KÚ Moravskoslezského kraje Ostrava, 2001: Územní plán VÚC Beskydy

- KÚ Moravskoslezského kraje, 2003: Územní generel infrastruktury cestovního ruchu v Beskydách – návrh řešení.

- Obec Bukovec, 2004: Územní plán obce, koncept řešení

- Obec Jablunkov, příslušný stavební úřad, 2004: Vyjádření k investičnímu záměru "lyžařský vlek Bukovec", č.j. UPSŘ /04 Ja

- Plíva K.,  1980: Diferencované způsoby hospodaření v lesích ČR. SZN Praha

- Plíva K., Žlábek I., 1989: Provozní systémy v lesním plánování. SZN Praha

- Quitt, 1990: Meteorologický atlas ČR

- Skácel, 2002: Terénní šetření spojené s dokumentací lokality – květen 2004, srpen 2004, září 2004.

- Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

- Guth J. (2002): Metodika mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (3.vydání). - AOPK ČR, Praha.

- Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v r. 2000). - Příroda 18: 1-166.

- Stalmachová B. (2002): 25-22-09, 25-22-14 (ZM 1: 10 000), závěrečná zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - [Ms., 18 pp. Depon. in: AOPK ČR, Praha].

# Část E. Porovnání variant řešení záměru

Investorský záměr je technicky po konzultacích investorem rozvíjen jako jednovariantní.

Lokalitní varianty nebyly uvažovány, neboť se jedná o využití předem vytipované lokality se záměrem jejího využití pro tento specifický účel. Jediné variantní řešení je možné spatřovat v posunu odběrového místa užitkové vody pro výrobu technického sněhu z toku Olše, který je předmětem ochrany podle programu Natura 2000.

Druhé posouzení je možné jako „nulová varianta“, tedy ponechání současné situace bez investičního záměru. Uvedené řešení by způsobilo konzervaci současného stavu i s problematickým využitím lokality z hlediska ekonomické aktivity obyvatel a stabilizací ladem ležících ploch v části svahu.

# Část F. Doplňující údaje

Mapová příloha se zákresem záměru je uvedena v přílohách (příloha č. 1 - 3).

Samostatně bylo zpracováno biologické hodnocení lokality s ohledem na kontakt části investičního záměru s lokalitou začleněnou do systému Natura 2000 (viz příloha č. 8).

# Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Cílem projektu je výstavba investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec" v lokalitě, která má pro uvedené rekreační vyžití podmínky po stránce topografické i po stránce využitelného krajinného potenciálu.

Cílem investičního záměru je výstavba lyžařské sjezdové dráhy na severní straně vrchu Kempa. Plocha lyžařského svahu včetně příslušenství bude 4,1 ha. Délka vleku (šikmá délka) je 550m, délka lyžařské trasy 615 m. Převýšení trasy bude 121 m, přepravní kapacita bude 900 osob/hod. Přepravní zařízení bude mít poháněcí a napínací stanici ve spodní úvrati lanového vleku. Doprava osob bude zajištěna pomocí jednomístných unášečů s tlumením rozjezdu.

Lyžařský svah bude vybaven pro večerní lyžování a umělé zasněžování. Jeho součástí bude parkoviště pro 24 osobních vozidel a přeložka komunikace pro zajištění přístupu do obytného domu. Voda pro výrobu technického sněhu bude odebírána z toku Olše, umístění odběrného objektu a jeho technické řešení bude projednáno s orgánem ochrany přírody tak, aby respektovalo požadavky ochrany vodního ekosystému uvedeného v programu Natura 2000. Pitná voda bude zajištěna z místního vodního zdroje. Odpadní voda bude řešena pomocí akumulace v nepropustné jímce a vyvážena. Nejdůležitějším rizikovým faktorem se stává hlučnost provozu sněžných děl, která mají stanovenu minimální vzdálenost od obytných objektů pro denní a pro noční dobu.

Stavba přepokládá mýcení dřevinného porostu v délce 50 m a stabilizaci nově vzniklé plochy svahu po montáži nového vleku.

Areál se nachází v CHOPAV Jablunkovsko (chráněná oblast přirozené akumulace vod), chráněná část přírody (přírodní rezervace Vstavačová louka) se nalézá ve vzdálenosti cca 300 m od svahu. V blízkosti se nalézá regionální biokoridor toku Olše (součást systému Natura 2000). Tok Olše a jeho bezprostřední okolí je chráněným pásmem pro připravovanou vodní nádrž na polské straně hranic. V okolí zamýšleného investičního záměru se počítá s vyhlášením přírodního parku Slezské Beskydy. Na základě odhadu vlivů investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec" na životní prostředí je možno usoudit, že realizace investičního záměru je z hlediska ochrany životního prostředí přijatelná při zachování současného způsobu jeho obhospodařování plochy trvalých travních porostů a krajinný ráz zůstane nezměněn. Z hlediska ochrany životního prostředí připravovaného přírodního parku Slezské Beskydy je však nutno průběhu jednotlivých fází přípravy a realizace investičního záměru respektovat opatření a podmínky uvedené v příslušné kapitole Oznámení (D IV.).

Datum zpracování oznámení:

22. listopad 2004

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:

RNDr. Alexander Skácel, CSc., Průkopnická 24, 70030 Ostrava

Tel. 777 674 897, e-mail: skacel.alex@volny.cz

Podpis zpracovatele dokumentace:

# Část H. Přílohy

- Mapová situace lokality a situování investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec" v širším okolí

- Podrobná situace lokality

- Mapový výřez lokality – VÚC Beskydy

- Výřez územního plánu obce Bukovec

- Technické řešení záměru "lyžařský vlek Bukovec"  – budoucí stav

- Postavení lokality v dokumentaci Natura (krajský úřad Moravskoslezského kraje)

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vybraných dotčených subjektů k investičnímu záměru

- Biologický průzkum lokality investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec"

- Fotografické přílohy

Foto č. 1: plocha současné sjezdařské dráhy – pohled zespodu (pravá část, levá část)

Foto č. 2: charakter porostu v horní části připravované investiční akce "lyžařský vlek Bukovec"

###### Příloha č.1

###### Mapová situace lokality a situování investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec" v širším okolí

Příloha č.2

Podrobná situace lokality

Příloha č. 3

Mapový výřez lokality – VÚC Beskydy

Příloha č. 4

Výřez územního plánu obce Bukovec

Příloha č. 5

Technické řešení záměru "lyžařský vlek Bukovec" – budoucí stav

Příloha č. 6

Postavení lokality v dokumentaci NATURA (krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2004)

Příloha č. 7

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vybraných dotčených subjektů k investičnímu záměru

Příloha č. 8

Biologický průzkum lokality investičního záměru "lyžařský vlek Bukovec"

Oddíl FLORA

#### Lokalita 1

Název akce :		Lyžařský vlek Bukovec Džolek

Stanoviště :	k.ú. Bukovec, asi 400 m severně od bývalé celnice, v místě přepokládaného odběru provozní vody (odběrný objekt), levý břeh řeky Olše

Expozice :	mírně se svažující až rovinatý levý břeh Olše až po místní zpevněnou komunikaci

Nadmořská výška :	cca 449 m

Geologický a pedologický podklad :

Niva řeky Olše, říční štěrkové, písčité a hlinité náplavy

Datum :	19.8.2004

Širší charakteristika :

Prostor levého břehu řeky Olše nad příčným stupněm a místní zpevněnou komunikací. Řeka zde nad stupněm tvoří široký, bahnitý rozliv, dělící se na několik koryt s řadou travnatých ostrůvků. Je to místo předpokládaného odběru provozní vody pro sjezdovku. Prostor je v létě využíván ke koupání.

Popis :

Stromové patro E3 (pokryvnost 10%), forma – vesměs soliterní, stáří do 10 let.

lípa malolistá (srdčitá)			Tilia cordata

vrba jíva 					Salix caprea

vrba bílá					Salix alba

jasan ztepilý					Fraxinus excelsior

Keřové patro E2 (pokryvnost 5%), forma - ohraničená skupina

maliník obecný				Rubus idaeus

ostružiník křovitý				Rubus fruticosus

Bylinné patro E1 (pokryvnost 90 %)

máta dlouholistá				Mentha longifolia

vrbina obecná					Lysimachia vulgaris

třezalka chlumní				Hypericum montanum

bršlice kozí noha				Aegopodium podagraria

vratič obecný					Tanacetum vulgare

netýkavka žláznatá (Royleova)		Impatiens roylei

chrpina luční					Jacea vulgaris, III. ssp. Subjacea

devětsil lékařský				Petasitec officinalis

celík kanadský				Solidago canadensis

pelyněk černobýl				Artemisia vulgaris

kostival lékařský				Symphytum officinale

kyprej vrbice					Lythrum salicaria

svízel povázka				Galium mollugo, I. ssp. Mollugo

starček Fuchsův				Senecio fuchsii

jitrocel kopinatý				Plantago lanceolatum

jitrocel větší					Plantago major

jetel horský					Trifolium montanum

vrbovka horská				Epilobium montanum

kopřiva dvoudomá				Urtica dioica

konopice polní				Galeopsis tetrahit

zvonek rozkladitý				Campanula patula

štírovník růžkatý				Lotus corniculatus

jetel prostřední				Trifolium medium

srha říznačka					Dactylis glomerata

lipnice hajní					Poa nemoralis

třtina chloupkatá				Calamagrostis villosa

netýkavka nedůtklivá				Inpatiens noli-tangere

pcháč bahenní					Cirsium palustre

přeslička bahenní				Equisetum palustre

#### Lokalita 2

Název akce :		Lyžařský vlek Bukovec Džolek

Stanoviště :	k.ú. Bukovec plošina – louka naproti bývalé celnice, (dojezd budoucí sjezdovky)

Expozice :	SZ, mírný svah

Nadmořská výška :	cca 450 m

Geologický a pedologický podklad :

Mělké kamenité půdy, většinou jílivotopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců

Datum :	19.8.2004

Širší charakteristika :

Hospodářsky udržovaná a využívaná, vypásaná a kosená louka v proluce obytné zástavby na pravé straně silnice Bukovec – hraniční přechod. Poslední senoseč probíhala v době vegetačního průzkumu. Na louce je umístěna spodní stanice malého, stávajícího lyžařského vleku.

Popis :

Stromové patro E3 (pokryvnost 5%), forma pouze několik dominantních soliter středního stáří při silnici Bukovec – st. hranice (hraniční přechod do Polska).

třešeň domácí					Prunus domestica

vrba bílá					Salix alba

lípa malolistá (srdčitá)		Tilia cordata	(mohutný soliter, stáří cca 80 let, 
u silnice)

Keřové patro E2 (pokryvnost 2%), jen 2 keře u plotu zahrady u rekreačních chat

bez černý					Sambucus nigra

kalina obecná					Viburnum opulus

Bylinné patro E1 (pokryvnost100%)

netýkavka nedůtklivá				Inpatiens noli-tangere

netýkavka žláznatá (Royleova)		Impatiens roylei

jestřábník lesní (zední)			Hieracium murorum (silvaticum)

kontryhel obecný				Alchemilla vulgaris

jitrocel kopinatý				Plantago lanceolatum

bršlice kozí noha				Aegopodium podagraria

jetel horský					Trifolium montanum

kopřiva dvoudomá				Urtica dioica

pampeliška, smetánka lékařská		Taraxacum officinale

jetel luční 					Trifolium pratense

kohoutek luční				Lychnis flos-cuculi

svízel povázka				Galium mollugo, I. ssp. Mollugo

zvonek rozkladitý				Campanula patula

srha říznačka					Dactylis glomerata

lipnice hajní					Poa nemoralis

bojínek luční					Phleum pratense

jílek vytrvalý					Lolium perene

E0 mechorosty (pokryvnost 5%)

baňatka obecná				Brachythecium rutabulum

#### Lokalita 3

Název akce :		Lyžařský vlek Bukovec Džolek

Stanoviště :	k.ú. Bukovec (spodní část dojezdu budoucí sjezdovky), křovinatá prohlubeň zabíhající do louky - pastviny

Expozice :	SZ, mírný svah

Nadmořská výška :	cca 455 m

Geologický a pedologický podklad :

Mělké kamenité půdy, většinou jílovotopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců

Datum :	19.8.2004

Širší charakteristika :

Úvozovitá prohlubeň, zcela zarostlá křovím, nesloužící k pastvě.

Popis :

Stromové patro E3 (pokryvnost – nehodnocena), forma soliterní

jasan ztepilý		Fraxinus excelsior, (soliterní charakt., stáří 10 let)

vrba bílá		Salix alba, (soliterní charakter, stáří 8 let)

Keřové patro E2 (vyplňuje prostor prohlubně z 80%)

bez černý					Sambucus nigra

trnka obecná					Prunus spinosa

růže šípková					Rosa canina

Bylinné patro E1 (jen křovinaté okraje prohlubně)

Mateřídouška polejovitá			Thymus pulegioides

přeslička sp.					Equisetum sp.

kostival lékařský				Symphytum officinale

kontryhel obecný				Alchemilla vulgaris

jestřábník lesní (zední)			Hieracium murorum (silvaticum)

třezalka chlumní				Hypericum montanumk

kyprej vrbice					Lythrum salicaria

vratič obecný					Tanacetum vulgare

máta dlouholistá				Mentha longifolia

pampeliška, smetánka lékařská		Taraxacum officinale

vrbina obecná					Lysimachia vulgaris

papratka samičí				Athyrium filix-femina

tolice vojtěška					Medicago sativa

E0 mechorosty (pokryvnost nehodnocena)

baňatka obecná				Brachythecium rutabulum

#### Lokalita 4

Název akce :		Lyžařský vlek Bukovec Džolek

Stanoviště :	k.ú. Bukovec horní část hospodářsky využívaných pastvin

Expozice :	SSZ, prudký svah

Nadmořská výška :	cca 460 m

Geologický a pedologický podklad :

Mělké kamenité půdy, většinou jílovotopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců

Datum :	19.8.2004

Širší charakteristika :

Horní, svažitá část hospodářsky využívané a ohrazené pastviny s několika soliterními stromy – smrky, tč. pečlivě vypasená a vykosená.

Popis :

Stromové patro E3 (pokryvnost – nehodnocena), forma – soliterní jedinci

smrk ztepilý	Picea excelsa,	(jako výrazný soliterní jedinec)

jasan ztepilý		Fraxinus excelsior, (mimo ohrazení pastviny, jako skupinka jedinců, stáří cca 15 let)

Keřové patro E2 – chybí

Bylinné patro E1 (pokryvnost 100%)

kohoutek luční				Lychnis flos-cuculi

kontryhel obecný				Alchemilla vulgaris

vikev ptačí					Vicia cracca

jitrocel kopinatý				Plantago lanceolatum

řebříček obecný				Achillea millefolium

bršlice kozí noha				Aegopodium podagraria

štírovník růžkatý				Lotus corniculatus

konopice polní				Galeopsis tetrahit

jetel horský					Trifolium montanum

kostival lékařský				Symphytum officinale

chrpina luční					Jacea vulgaris, III. ssp. Subjacea

jetel plazivý					Trifolium repens

šťovík kyselý					Rumex acetosa

jetel luční 					Trifolium pratense

kopretina bílá					Chrysanthemum leucanthemum

lipnice roční					Poa anua

srha říznačka					Dactylis glomerata

bojínek luční					Phleum pratense

jílek vytrvalý					Lolium perene

E0 mechorosty (pokryvnost 5%)

Baňatka obecná				Brachythecium rutabulum

#### Lokalita 5

Vegetační snímek č. 1

Název akce :		Lyžařský vlek Bukovec Džolek

Stanoviště :	k.ú. Bukovec střední část budoucí sjezdovky, dnes buřeni zarůstající dřívější pastvina, s projevem počáteční sukcesní změny. Horní stanice dnešního vleku.

Expozice :	SSZ, prudký svah

Nadmořská výška :	cca 460 m

Geologický a pedologický podklad :

Mělké kamenité půdy, většinou jílovotopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců

Datum :	19.8.2004

Plocha snímku :	20x20 m

Širší charakteristika :

Původní, dnes již neudržovaná pastvina postupně zarůstající buřeni s projevem počínající sukcesní změny. Z výběžku lesa se začíná na plochu postupně rozšiřovat jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jasan ztepilý (Fraxinux excelsior) a trnka obecná (Prunus spinosa).

Popis :

Stromové patro E3 (není vyvinuto)

Keřové patro E2 (pokryvnost 20%)

kalina obecná					Viburnum opulus				+

ostružiník křovitý				Rubus fruticosus				+

Bylinné patro E1 (pokryvnost 100%)

mateřídouška polejovitá			Thymus pulegioides				1

kontryhel obecný				Alchemilla vulgaris				1

třezalka chlumní				Hypericum montanum			1

vratič obecný					Tanacetum vulgare				2

vrbina obecná					Lysimachia vulgaris				2

jitrocel kopinatý				Plantago lanceolatum			1

vikev ptačí					Vicia cracca					+

kostival lékařský				Symphytum officinale				1

chrpina luční					Jacea vulgaris, III. ssp. Subjacea 		1

jestřábník lesní (zední)			Hieracium murorum (silvaticum)		1

konopice polní				Galeopsis tetrahit				3

řebříček obecný				Achillea millefolium				1

kopretina bílá					Chrysanthemum leucanthemum		1

kopřiva dvoudomá				Urtica dioica					1

děhel lesní					Angelica silvestris				2

pcháč oset					Cirsium arvense				2

srha říznačka					Dactylis glomerata				1

kostřava luční					Festuca pratensis				1

psárka luční					Alopecurus pratensis				1

třtina chloupkatá				Calamagrostis villosa				2

E0 mechorosty – výskyt potlačen rozvinutou buření.

Poznámka : Okraj lesa je lemován netýkavkou žláznatou (Royleovou) (Impatiens roylei). V předchozí době udržované a kosené pastviny se mohlo jednat o vstavačovou louku.

#### Lokalita 6

Vegetační snímek č. 2

Název akce :		Lyžařský vlek Bukovec Džolek

Stanoviště :	k.ú. Bukovec horní část budoucí sjezdovky, dříve pastvina, nyní buření, zarůstající neudržovaná pastviny.

Expozice :	SSZ, prudký svah

Nadmořská výška :	cca 560 m

Geologický a pedologický podklad :

Mělké kamenité půdy, většinou jílovotopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců

Datum :	19.8.2004

Plocha snímku :	20x20 m

Širší charakteristika :

V současné době neudržovaná pastvina, postupně zarůstající buření, s projevem sukcesní změny v podobě náletového jeřábu ptačího (Sorbus ancuparia), trnky obecné (Prunus spinosa), břízy bílé (Betula alba). Z bylin nápadně převažuje děhel lesní (Angelica silvestris).

Popis :

Stromové patro E3  (forma - ojedinělé solitery), pokryvnost 5%

bříza bílá					Betula pendula				+

jeřáb ptačí					Sorbus ancuparia				+

buk lesní					Fagus sylvatica				+

Keřové patro E2 (pokryvnost 10%)

kalina obecná					Viburnum opulus				+

trnka obecná					Prunus spinosa				+

ostružiník křovitý				Rubus fruticosus				+

bez černý					Sambucus nigra				+

Bylinné patro E1 (pokryvnost 100%)

vrbina obecná					Lysimachia vulgaris				3

třezalka chlumní				Hypericum montanum			2

děhel lesní					Angelica silvestris				3

konopice polní				Galeopsis tetrahit				2

chrpina luční					Jacea vulgaris, III. ssp. Subjacea 		+

řebříček obecný				Achillea millefolium				1

vikev ptačí					Vicia cracca					1

pcháč oset					Cirsium arvense				1

třtina chloupkatá				Calamagrostis villosa				3

kostival lékařský				Symphytum officinale				+

srha říznačka					Dactylis glomerata				2

kostřava luční					Festuca pratensis				1

psárka luční					Alopecurus pratensis				1

E0 mechorosty – výskyt potlačen rozvinutou buření.

Pozn. : V předchozí době udržované a kosené pastviny se mohlo jednat o vstavačovou louku.

Vyhodnocení botanického a floristického průzkumu

- Stanoviště : Levý břeh řeky Olše (místo plánovaného odběru provozní vody pro potřeby sjezdovky a lyžařského vleku).

Koryto řeky je zde přehrazeno kamenným stupněm s opevněnými břehy. Řeka se nad stupněm rozlévá do šířky a tvoří několik mělkých a bahnitých řečišť Stromové patro je tvořeno soliterními jedinci stáří do 10 let – lípa malolistá, jíva, vrba bílá, jasan ztepilý, které rostou na levém břehu v různě širokém pásu ohraničeném místní zpevněnou komunikací. Keřové patro tvoří skupiny maliníků, ostružiníků, kopřivy dvoudomé, pelyňku, máty dlouholisté, vrbiny obecné, zavlečeného celíku kanadského, v zástinu se objevuje starček Fuchsův a řada dalších druhů. Mimo tyto neprostupné houštiny buřeně jsou zde menší či větší travnaté plochy, v létě využívané koupajícími. Mimo rekreační sezónu jsou tyto plochy též využívány pro pastvu dobytka.

Tyto travní porosty tvoří několik druhů jetelů, jitrocel kopinatý a jitrocel větší, chrpina luční, zvonek rozkladitý, z trav pak srha říznačka, lipnice hajní, třtina chloupkatá.

Na březích nalezneme přesličku bahenní, pcháč bahenní, netýkavku nedůtklivou, kyprej vrbici a na několika místech  pronikající neofyt netýkavku žláznatou (Royleovu).

Jedná se o rostlinné druhy indikující přítomnost dusíku (kopřiva dvoudomá) nebo druhy ruderální (pelyněk černobýl) a některé zástupce neofytů jako celík kanadský, netýkavka žláznatá (Royleova).

Při botanickém průzkumu nebyly v letním aspektu nalezeny druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Pozn. : Lokalita patří do soustavy Evropsky významné lokality Olše, kód lokality 
CZ 0813516 (zatím návrh) nebo také používané označení „Natura  2000“, podle ustanovení §§ 45h a 45i, zákona.

- Stanoviště : Louky, pastviny, pole a sad v prostoru roztroušené obytné zástavby, zástavby chat (spodní dojezdová část sjezdovky, spodní stanice vleku).

Jedná se o lokalitu udržovaných pastvin, kosených luk (senoseč probíhala v době průzkumu), polních kultur (brambory) a více či méně udržovaného ovocného sadu kolem několika rekreačních chat. Ohrazené louky v horní části svahu slouží především pro pastvu, sad je přístupný i lesní zvěři (zvěř srnčí a jelení a další druhy), které sad navštěvují v době zrání 
a opadu ovoce (především jablek). Převažují ovocné stromy (i zplanělé – třešeň a několik výrazných soliter) jako např. lípa srdčitá, při silnici k hraničnímu přechodu. Z bylin se zde především vyskytují kulturní traviny (bojínek luční, jílek vytrvalý), jetel luční a tolice vojtěška. Jsou zde také lokality bohaté dusíkem, což indikuje výskyt kopřivy dvoudomé. Vyšší pastevní plochy (horní část svahu) vykazují kyselou půdní reakci, což podmiňuje bohatý výskyt mechorostu – baňatky obecné.

Při botanickém průzkumu nebyly v letním aspektu nalezeny druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Vyhlášky č. 395/1992 Sb.

3.	Stanoviště : Zabuřenělé a neudržované pastviny (střední a horní část budoucí sjezdovky).

Jedná se o rozsáhlé plochy bývalých pastvin, zasahujících až k vrcholu kopce Kempa. Pastviny jsou již několik let neudržované, místy ještě se zbytky ohrazení a počínají postupně zarůstat náletovými dřevinami nebo keři (bříza bílá, buk lesní, jeřáb ptačí, kalina obecná, trnka obecná, bez černý, ostružiník křovitý) ve formě soliter nebo malých skupin, které se budou zvětšovat a současně posunovat nynější porostní okraje.

V bylinném patře převažují a dominují druhy vysokých dřevnatých bylin jako vrbina obecná, konopice polní, vratič obecný, pcháč oset a zejména nápadný, mohutný děhel lesní. Z travin pak převažuje třtina chloupkatá.

S velkou pravděpodobností se na těchto pastvinách v dřívější době, kdy tyto byly koseny 
a vypásány, objevovaly i některé druhy vstavačů. V současné době je výskyt vstavačů potlačen rychlým rozvojem buřeně a počínající sukcesní změnou stávajícího biotopu.

Při botanickém průzkumu nebyly v letním aspektu nalezeny druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Vyhlášky č. 395/1992 Sb.

- Stanoviště : Výběžky lesa a porostních okrajů.

Tato lokalita nebude plánovanou výstavbou sjezdové tratě prakticky dotčena. Lokalitu tvoří smrkový porost stáří asi 80 let, porostní okraje jsou tvořeny pláštěm z listnáčů, zejména buku lesního, dubu zimního, javoru klenu, případně lípy srdčité. Tento porostní plášť doplňují keře jako trnka obecná, bez černý, ptačí zob obecný (Lingustrum vulgare). Bylinné patro je v zástinu omezeno na stinné druhy, jako je starček Fuchsův nebo kopytník evropský (Asarum europeum). Pomístně se vyskytují i mechy jako ploník sp. (Polytrichum sp.). Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu byly z hub nalezeny pouze zbytky rodu holubinka (Russula) pravděpodobně holubinka sinavá (Russula chloroides). Dle sdělení se zde běžně vyskytují zástupci rodu Boletus, jako např. hojný  hřib plstnatý a hřib žlutomasý (Xerocomus subtomentosus a Xerocomus chrysenteron). V porostních okrajích se často vyskytuje další častá houba – kozák, křemenáč březový (Leccinum testaceoscabrum).

Při botanickém průzkumu nebyly v letním aspektu nalezeny druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Závěrečné vyhodnocení floristického průzkumu

Pozorování bylo provedeno opticky, pochůzkou  zkoumaným územím a zaznamenáno jako prostý soupis druhů a následně byly vyhotoveny dva vegetační snímky. Zastoupení druhů bylo zaznamenáno pomocí 5–ti členné stupnice (kombinace početnosti a pokryvnosti) podle Braun – Blanqueta.

Při provedeném floristickém průzkumu nebyl na zkoumané lokalitě, v letním aspektu zjištěn žádný rostlinný druh, který je předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení Přílohy č. II Seznamu zvláště chráněných druhů rostlin, Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody  krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Zařazení zkoumané plochy do fytogeografického systému:

Fytogeografická oblast :		mesofyticum

Fytogeografický obvod :		Karpatské mezofyticum

Fytogeografický okres :		č. 84 Podbeskydská pahorkatina

Fytogeografický podokres :		b) Jablunkovské mezihoří

Pramen: Květena ČR, Skalický in Hejný et Slavík, Praha 1988

Zařazení zkoumané plochy do bioegrafického systému:

3.	Podprovincie Karpatská

  - Biogeografický region Beskydský (oblast přechodné a nereprezentativní zóny)

Pramen: Biogeografické členění České republiky, Martin Culek (editor) a kolektiv, Praha 1998

Poznámka k provedenému floristickému průzkumu lokality:

Rostlinná společenstva jsou tvořena více nebo méně ustálenými kombinacemi rostlinných taxonů podmíněné prostředím. Průzkum složení vegetace na určitém stanovišti se provádí pomocí vegetačních snímků, nebo také prostým soupisem rostlinných druhů na zkoumané ploše. Velikost analyzované plochy se volí tak, aby zahrnovala pokud možno všechny druhy v porostu. Zastoupení druhů v porostu se zaznamenává pomocí 5-ti členné stupnice (kombinace početnosti a pokryvnosti) podle Braun – Blanqueta:

5 – druh pokrývající více než  ¾  plochy snímku

4 – druh pokrývající  ½  až  ¾  plochy snímku

3 – druh pokrývající  ¼  až  ½  plochy snímku

2 – druh velmi hojný pokrývající 1/20  až  ¼  plochy snímku

1 – druh řídký s malou pokryvností, pokrývající 1- 5 % plochy snímku

+     druh řídký s malou pokryvností pod 1 % plochy snímku

(r)     druh ojedinělý s malou pokryvností plochy snímku

K hodnocení možno použít i jiné druhy stupnic hodnotící zastoupení druhů rostlin na zkoumaném stanovišti.

Všechna pozorování se provádějí opticky, při pochůzce zkoumaným územím. Pří této pochůzce se zaznamenávají rostlinné a dřevinné druhy, jejich rozmístění, uspořádání na ploše. Pro zoologickou část popisu se rovněž zkoumají stopy a jiné pobytové znaky zvířat, zbytky schránek měkkýšů, vývržky dravých ptáků, hnízda ptáků, nory, zbytky ulovené kořisti, trus, chomáče peří a srsti (v našem případě také zbytky přejetých obratlovců na okraji silnice) apod. Z těchto pozorování se pak sestaví celková floristická a faunistická charakteristika lokality, její osídlení, zařazení do systému, sukcesní změny, přítomnost chráněných nebo ohrožených druhů, stanoví nutnost transferu apod.

Oddíl FAUNA

Üvod do faunistického průzkumu

Faunistický průzkum zahrnuje jeden aquatický biotop – koryto řeky Olše- v profilu plánovaného odběrného objektu provozní vody a terestrické biotopy v místě navrhované sjezdovky nebo v jejím bezprostředním okolí. Šetření byla prováděna formou pochůzky, optickým pozorováním. Řadu informací poskytli místní obyvatelé této části Bukovec.

Řeka Olše v tomto profilu (říční km	) je podle ČSN 757221 Klasifikace jakosti povrchových vod řazena podle jakosti do II. třídy – čistá voda. Podle stupně saprobity je možno tento úsek zařadit do stupně oligosaprobního až beta mezosaprobního. Na určitém organickém znečištění se podílí výše položená obec Jasnowice v Polské republice. Tento úsek řeky Olše je možno zařadit do pstruhového pásma.

1.	Aquatický biotop řeky Olše, říční km   (přilehlá část řečiště kolem kamenného stupně) Tato lokalita je ve smyslu ust. § 45 i odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů navržena do soustavy Evropsky významných lokalit s názvem Olše, kód lokality CZ 0813616, nebo též používané označení „Natura 2000“. V letním období je tento úsek řeky využíván k letní rekreaci – koupání. Průzkumem byly zjištěny tyto druhy :					Baetis alpinus

Baetis muticus

Baetis rhodani

Ecdyonurus torrentis

Leuctra hippopus

Leuctra inermis.

Isoperla sp

Brachyptera seticornis.

Brachyptera risi

Capnia sp.

Dinocras cephalotes

Hydropsyche angustipennis

Hydropsyche pellucida

Rhyacophila nubila

Simuliidae g.sp.div.

Chironomidae g. sp. div.

pstruh obecný 						Salmo trutta

vranka obecná						Cottus gobio

skorec vodní						Cinclus cinclus

motýlice obecná					Calopteryx virgo

vážka ploská						Libellula depressa

tiplice sp.						Tipula sp.

komár obtížný						Culex molestus

pakomár sp.						Chironomus sp.

splešťule blátivá					Nepa cinerea

bruslařka rybničná					Gerris paludum

Druhy předpokládaného výskytu :			Ceratopogonidae g.sp.div.

Limoniidae et Tipulidae  g.sp.div.

Plectrocnemia sp.

Sericostoma sp.

Ephemerella sp.

vranka pruhoploutvá					Cottus poecilopus

lipan podhorní						Thymallus thymallus

rak říční						Astacus astacus 		(dle sdělení)

rak kamenáč						Austropotamobius torrentium (dle sdělení)

vydra říční						Lutra lutra			(dle sdělení)

rejsec vodní*						Neomys fodiens		(dle sdělení)

hryzec vodní*						Arvicola terrestris		(dle sdělení)

*Lidé si je často zaměňují a pletou, nebo pokládají za potkana

- Terestrické biotopy (v místě navrhované sjezdovky) nebo v jejím bezprostředním okolí.

- Spodní část plánované sjezdové tratě (roztroušená obytná zástavba, chatová zástavba, pole, louky, pastviny, zahrady a neudržovaný sad)

- Střední a horní část plánované sjezdové tratě (neudržované bývalé pastviny, výběžky lesa a lesní okraje)

- Spodní část plánované sjezdové tratě :

Plži nebyli zjištěni, díky teplému a suchému počasí prožívali dobu letního spánku. Podle sdělení místních obyvatel se zde vyskytuje hlemýžď zahradní (Helix pomatia), který však může být zaměňován za páskovku (Cepaea sp.). Podle sdělení se zde často vyskytuje skokan hnědý (Rana temporaria).

Z hmyzu byla zaznamenána přítomnost těchto druhů :

sršeň obecná						Vespa crabro

vosa obecná						Paravespula vulgaris

včela medonosná					Apis melifera

kvapník měnivý					Harpalus affinus

střevlík kožitý						Carabus coriaceus

škvor obecný						Forficula auricularia

hrobařík obecný					Necrophorus vespillo

slunéčko sedmitečné					Coccinella septempunctata

bázlivec olšový					Agelastica alni

Ptáci jsou zastoupení těmito druhy :

sýkora koňadra					Parus major

sýkora modřinka					Parus caeruelus

kos černý						Turdus merula

drozd zpěvný						Turdus philomelos

pěnkava obecná					Fringilla coelebs

rehek domácí						Phoenicurus ochruras

špaček obecný						Sturnus vulgaris

Ze savců je zde běžný :

ježek východní					Erinaceus concolor

hraboš polní						Microtus arvalis

norník rudý						Clethrionomys glareolus

kuna skalní						Martes foina

- Střední a horní část plánované sjezdové tratě :

Plži nebyli zastižení, díky teplému a suchému počasí prožívali dobu letního spánku. Na rozhraní lesa a pastvin je však častý plzák lesní (Arion rufus).

Z hmyzu se zde vyskytuje tesařík obecný (Leptura rubra), slunéčko dvojtečné (Adalia bipunctata), části jsou zástupci kovaříků (Elateridae), páteřičkovití (Cantharidae), mandelinkovití (Chrysomelidae) a kůrovci, lýkožrout smrkový (Ips typographus).

Z ptáků se v zóně lesního okraje vyskytuje :

střízlík obecný					Troglodytes troglodytes

stehlík obecný						Carduelis carduelis

brhlík lesní						Sitta europaea

ťuhýk obecný						Lanius collurio

pěnice pokřovní					Sylvia eurruca

žluna zelená						Picus viridis

sojka obecná						Garrulus glandarius

Savci jsou zastoupeni těmito druhy :

norník rudý						Clethrionomys glareolus

myšice křovinná					Apodemus sylvaticus

ježek východní					Erinaceus concolor

zajíc polní						Lepus europaeus

kuna lesní						Martes martes

liška obecná						Vulpes vulpes

prase divoké						Sus scrofa

srnec							Capreolus capreolus

jelen evropský						Cervus elaphus

Na lokalitu Džolek (místní část obce Bukovec) občas za potravou zaletuje káně lesní středoevropská (Buteo buteo buteo) a poštolka obecná (Falco tinnunculus). V pokročilém podzimu je zde možno občas spatřit drozda kvíčalu (Turdus pilaris), hýla obecného (Pyrhulla pyrhulla) a chocholouše obecného (Galerida cristata).

Závěrečné vyhodnocení faunistického průzkumu

Řeka Olše představuje vodní biotop s poměrně vysokou kvalitou a čistotou vody. Vyskytují se zde vodní organizmy pstruhového pásma jako je pstruh obecný nebo vranka obecná (ohrožený druh). Podle sdělení místních obyvatel se v řece vyskytuj i rak, může se jednat 
o raka říčního nebo raka kamenáče. Při pochůzce se nepodařilo jejich přítomnost zjistit, oba druhy patří mezi kriticky ohrožené. Z dalších předpokládaných druhů může být tento biotop osídlen vydrou, vrankou pruhoploutvou, rejscem vodním a také přechodně se vyskytujícím lipanem podhorním.

Z bezobratlých jsou zde zastoupeny druhy jako motýlice obecná, vážka ploská, komár obtížný, tiplice, pakomáři, z ploštic pak splešťule blátivá a bentické druhy charakteristické pro oligo/betamezosaprobní stupeň samoznečištění vody (Baetis rhodani, B. alpinus, B. muticus, Heptagenia flava, Ecdyonurus torrentis, Brachyptera seticornis, B. risi, Leuctra hippopus, L. inermis, Rhyacophila nubila, Hydropsyche angustipennis,  Chironomidae g.sp.div., Simuliidae g.sp. div. apod.)

Mezi předpokládané druhy lze uvést zástupce myšovitých hlodavců, hryzce vodního, kterého lidé z neznalosti považují za potkana.

Tato lokalita, řeka a navazující přilehlé louky kolem kamennného stupně je v létě využívána ke krátkodobé rekreaci a mimo rekreační sezónu k pastvě dobytka.

Zkoumané terestrické biotopy byly při průzkumu rozděleny podle charakteru do dvou skupin :

- Lokality ve spodní části plánované sjezdovky, které tvoří kosené louky, pole, intenzivně vypásané pastviny a neudržovaný sad.

- Lokality ve střední a horní části plánované sjezdovky, které tvoří dnes již neudržované pastviny a rozhraní lesa a pastvin.

V pokročilém létě se zde objevují běžné druhy hmyzu, ptáci jsou zastoupeni druhy, které se zdržují poblíž lidských sídel (sýkory, kos, rehek, špaček) na lesních okrajích, v trnitém křoví byl zastižen ťuhýk obecný (patří mezi ohrožené druhy), dále zde byli pozorováni zástupci šplhavců (brhlík lesní, žluna zelená, střízlík obecný), pěnkava obecná, pěnice pokřovní 
a sojka obecná.

Savci jsou zastoupeni, především myšovitými hlodavci jako hrabošem, norníkem rudým 
a myšicí křovinnou. Běžný je také ježek východní. Sousedství lesních biotopů vytváří vhodné podmínky pro výskyt kuny lesní, kuny skalní – čitelně škodící na domácím zvířectvu – drůbeži, na které také škodí přítomná liška obecná, dle sdělení místních obyvatel.

Ke konci léta nebo v zimním období zacházejí až do sadu srnec, zajíc, divoké prase a hlavně v období zimního strádání i další zástupce zvěře – jelen evropský. Zvěř srnčí se běžně zdržuje na výše položených pastvinách, kde si myslivci vybudovali posed.

Do této části obce, na louky a pastviny občas zalétají lovit drobné hlodavce káně lesní 
a poštolky. Na podzim se zde přechodně objevují kvíčaly a častí jsou stehlíci, kteří se živí semeny vysokých rostlin (pcháč rolní apod.).

Podle provedeného průzkumu zde byly zjištěny tyto druhy (nebo je předpokládán jejich výskyt), které jsou předmětem zvláštní ochrany podle příslušných ustanovení Přílohy č. III Vyhlášky MŽP č. 395/19992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Druhy kriticky ohrožené :

Rak říční

Rak kamenáč

Druhy silně ohrožené :

Vydra říční

Druhy ohrožené :

Vranka obecná

Vranka pruhoploutvá

Ťuhýk obecný

Pozn. : Kapitola o fauně byla vypracována s pomocí místního občana, jinak člena místního mysliveckého sdružení.

Příloha č. 9

Fotografické přílohy

Foto č. 1: plocha připravované sjezdařské dráhy – pohled zespodu

Foto č. 2: plocha ladem ležícího trvalého travního porostu