RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 70030 Ostrava

IČ: 13594516	tel.: 777 674 897		e-mail: skacel.alex@seznam.cz

Rozšíření lyžařského vleku Polanka (Jablunkov)

Oznámení podle zákona 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí podle § 6,

v rozsahu Přílohy č. 3 zákona

Zpracoval: RNDr. Alexander Skácel, CSc., autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí, oprávnění č.j. 3869/625/OPV/93 vydané MŽP ČR dne 29.3.1994

celkem výtisků 8 (vč .autorského), výtisk č. ____

Ostrava, srpen 2005

Rozšíření lyžařského vleku Polanka (Jablunkov)

Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí podle § 6,  v rozsahu přílohy č. 3 zákona

Obsah:

Část A. Identifikační údaje	3

A I.1. Obchodní firma – oznamovatel	3

A I.2. IČ	3

A I.3 Sídlo	3

A I.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	3

A II.1. Zpracovatel oznámení	3

A II.2. IČ	3

A II.3 Sídlo	3

A II.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon zpracovatele oznámení	4

Část B. Údaje o záměru	4

B I. Základní údaje	4

B II. Údaje o vstupech	10

B III. Údaje o výstupech	13

Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	18

C I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	18

C II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území	18

Část D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí	37

D I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru a odhad jejich velikosti a významnosti	37

D II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	40

D III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	41

D IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	41

D V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	43

Část E. Porovnání variant řešení záměru	44

Část F. Doplňující údaje	44

Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	45

Část H. Přílohy	46

# Část A. Identifikační údaje

## A I.1. Obchodní firma – oznamovatel

Kvadro, spol. s r.o.,

Zastoupen: ing. Iva Polochová, pověřená osoba pro investiční akci

## A I.2. IČ

IČ: 42 86 45 93

DIČ: CZ 42 86 45 93

## A I.3 Sídlo

Kvadro, spol. s r.o.

Cihelní 290

735 31 Bohumín - Skřečoň

Úřad obce s rozšířenou působností: Bohumín

## A I.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Iva Polochová, zodpovědný projektant

Bydliště: Šenov č.p. 452

Telefon: 604 160 922 (mobil)

## A II.1. Zpracovatel oznámení

RNDr. Alexander Skácel, CSc. – Aquakon

## A II.2. IČ

IČ: 13594516

DIČ: není plátcem DPH

## A II.3 Sídlo

Průkopnická 24

700 30 Ostrava

## A II.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon zpracovatele oznámení

RNDr. Alexander Skácel, CSc.

Bydliště: Průkopnická 24, 700 30 Ostrava – Jih

Telefon:  596 748 979, 777 674 897 (mobil)

# Část B. Údaje o záměru

## B I. Základní údaje

### B I.1. Název záměru

Rozšíření lyžařského vleku Polanka (Jablunkov), dále pouze "Rozšíření vleku Polanka"

### B I.2. Kapacita (rozsah) projektu

Rozšíření lyžařského vleku v areálu rekreačního střediska s využitím stávající kapacity technického zázemí. Lyžařská sjezdová dráha bude prodloužena směrem pod spodní nástupní stanici vleku o cca 80 m. Současná šikmá délka vleku je 250 m. Celková plocha investičního záměru rozšíření lyžařského vleku bude zvětšena o 1772 m2 ze stávající plochy 8880 m2 na celkovou projektovanou plochu lyžařské sjezdové dráhy 10652 m2. Přepravní kapacita dopravního zařízení zůstane stávající – 2x 300 os/hod (teoreticky 312 os/hod/větev vleku). Cílová délka vleku (šikmá délka) je 2x 354m (dvě souběžné trasy vleku), délka lyžařské trasy je stejná jako délka vleku, šířka lyžařsky využívané plochy se pohybuje z rozmezí 15 – 50 m.

Investičním záměrem "Rozšíření vleku Polanka" bude zvětšena plocha sjezdařské dráhy o cca 20%, délka lyžařského vleku o cca 30%.

### B I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

NUTS II: Kraj Moravskoslezský

Kraj: Moravskoslezský

Obec: Písek

KÚ: Písek u Jablunkova

### B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Jedná se o rozšíření rekreačního zázemí areálu v ploše, která je v současné době tvořena obhospodařovaným hospodářským lesem (ve spodní části rozšiřované lyžařské dráhy), navazující na spodní část současné lyžařské sjezdové dráhy, která je areálem rekreačního střediska provozována. Lyžařský vlek je zaměřen na sjezdové lyžování pro rekreační a středně pokročilé lyžaře, včetně lyžování na snowboardech. Lyžařská sjezdová dráha v lokalitě představuje jedinou nabídku rekreačních možností tohoto typu v této oblasti Beskyd, v blízkosti je připravována výstavba obdobného zařízení v obci Bukovec v blízkosti státní hranice ČS – PL. Technické řešení celého záměru vznikalo v  konzultaci s místním orgánem státní správy a s vlastníkem a uživatelem lesních pozemků z důvodu optimální lokalizace investičního záměru. Projektované rozšíření – prodloužení lyžařského vleku – umožní zajistit vhodnou nabídku služeb pro návštěvníky rekreačního střediska i obce Písek a oživení ubytovacích kapacit, které se v okolí nalézají a mohou být pro tento účel využity.

Záměr je umístěn mimo souvisle zastavěné části obce Písek s trvalým osídlením. Dopravně je tato lokalita dostupná jak pomocí hromadné dopravy tak individuální automobilovou dopravou s možností zimního parkování na současných parkovacích plochách jak v areálu rekreačního střediska tak na konci obce Písek. Vzhledem k dopravní dostupnosti a k dostatečnému zázemí pokud jde o ubytování a stravování se jeví záměr jako vhodný pro posílení možnosti využití rekreačního střediska během zimního období. Vzhledem k charakteru a účelu využívání je uvažován provoz zařízení pouze jako sezónní – v období se sněhovou pokrývkou, prodlouženou o období s celodenní teplotou pod bodem mrazu, která umožňuje výrobu technického sněhu a umělé zasněžování lyžařských ploch. Pro výrobu technického sněhu jsou již na lokalitě zajištěny technické prostředky a výroba technického sněhu je prováděna bez patrných negativních projevů jako vůči životnímu prostředí tak vůči uživatelům a vlastníkům okolních ploch. Jiné plochy pro sjezdové lyžování nejsou v obci Písek využívány a jejich budování se nepředpokládá.

Kumulace s jinými záměry se proto nepředpokládá, předložené „Oznámení“ podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. hodnotí investiční záměr jako cílový stav, bez plánů na jeho další rozšiřování v budoucnosti.

Z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1, je investiční záměr "Rozšíření vleku Polanka"  začleněn do kategorie č. II – záměry vyžadující zjišťovací řízení, do bodu 10.7. – Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení. Příslušným úřadem pro tento záměr je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

### B I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

(včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů i z hlediska ŽP pro jejich výběr, resp. odmítnutí)

Záměr umožní díky jeho lokalizaci lepší využití rekreačního potenciálu rekreačního střediska Polanka v obci Písek v oblasti Jablunkovska a posílení již využívané plochy pro zimní rekreační aktivity v obci. S tím souvisí i efektivnější sekundární využití střediska Polanka, které poskytuje nabídku ubytovacích kapacit i dalších služeb souvisejících se současným provozem střediska. Snahou projektanta je nalézt vhodné řešení investičního záměru, které zároveň vyhovuje požadavkům na plnění LHP a požadavkům ochrany přírody v okolí rekreačního střediska Polanka. Pro posílení lyžařského vleku v lokalitě Polanka  jsou k dispozici vhodné geografické, terénní i klimatické podmínky jsou pro tento druh rekreační a výcvikové aktivity.

Zájmové území leží v oblasti připravovaného přírodního parku Slezské Beskydy, mimo CHKO Beskydy. Lokalita leží v oblasti chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ale poloha a výškové řešení investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" zaručí, že svým provozem projektovaný investiční záměr nemůže negativně ovlivnit vodohospodářskou bilanci v lokalitě ani v povodí toku Olše.

Varianty topologického řešení nebyly projekčně řešeny, výběr vedení prodloužené trasy lyžařského vleku byl diskutován v terénu již při úvahách o zaměření terénu pro lokalizaci dolní stanice vleku a poloze odlesňovaných ploch pro investiční záměr "Rozšíření vleku Polanka".

Záměr je v souladu s konceptem územního plánu obce Písek. Dosavadní využívání plochy zamýšlené pro "Rozšíření vleku Polanka" i současné lyžařské využívání svahu dává předpoklady pro soulad provozu tohoto vleku se zájmy ochrany přírody bez rizika poškození lokality. Významné přitom je, že napojení projektovaného "Rozšíření vleku Polanka" na provozovaný zdroj užitkové vody pro výrobu technického sněhu vyhovuje kapacitně i podmínkám po realizaci investičního záměru.

Územní plán VÚC Beskydy tuto akci ani celkové využití rekreačního potenciálu Beskyd neřeší (viz mapa v příloze č. 3). Byl však podán návrh doplnění generelu lyžařských vleků v rámci hodnocení rekreačního potenciálu Beskyd, který "Rozšíření vleku Polanka" zahrne do budoucích rozvojových koncepcí. Tento generel představuje komplexní rozvojový koncepční plán pro oblast využití rekreačního potenciálu Moravskoslezského kraje. Je považován za směrnici rozvoje cestovního ruchu Moravskoslezského kraje a takto je i využíván.

### B I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Stavba obsahuje stavební objekty a provozní soubory:

SO 01		Lyžařský vlek a sjezdovka

SO 01.1	Lyžařský vlek

SO 01.2	Zasněžování sjezdovky

SO 01.3	Osvětlení sjezdovky

SO 01.4	Terénní úpravy a kácení zeleně

SO 01.5	Sociální a provozní zázemí

SO 01.6	Přístřešek pro obsluhu

SO 02 		Rozšíření přípojky a zařízení NN

PS 01		Lyžařský vlek

PS 02		Zasněžování sjezdovky

PS 03 		Úprava sjezdovky

Projektová dokumentace řeší rozšíření stávajícího lyžařského vleku, včetně navazujících stavebních objektů a provozních souborů. Vlek je součástí rekreačního a školicího střediska „Polanka“.

SO 01	Lyžařský vlek a sjezdovka

Stavba řeší rozšíření lyžařského vleku, který je součástí rekreačního střediska „Polanka“. Rozšířením vleku vzroste atraktivita celého areálu v zimním období. Rozšíření vleku je navrženo se záměrem, zkvalitnění sportovního vyžití návštěvníků dané lokality.

SO 01.1	Lyžařský vlek

Lyžařská vlek slouží k dopravě lyžařů mezi nástupní a výstupní stanicí. Délka stávajícího vleku je cca 250 m. Rozšířením vleku dojde k prodloužení trasy o cca 80 m. Stávající nástupní stanice bude přemístěná o 80 m níže po svahu a do prostoru mezi nástupní stanici a poslední stávající sloup budou osazeny 3 ks nových sloupů.

SO 01.2	Zasněžování sjezdovky

Zasněžování svahu bude v prováděno stávající technologií za pomocí mobilního sněhového děla typu LENKO 880. Jako zdroj vody pro sněhové dělo je využívána vodní nádrž (o objemu 105 m3), která se nachází v areálu střediska. V letním období je nádrž využívána pro koupání rekreantů a zimním období plní funkci akumulační jímky pro zásobování sněžného děla. Nádrž je napouštěna z místního zdroje s vydatností  6l/min.

Zdroj elektrické energie je v prostoru budovy, která je součástí areálu.

SO 01.3	Osvětlení sjezdovky

V prostoru sjezdovky se nachází stávající osvětlení (3 ks sloupů). V rámci rozšíření bude osazen 1 ks sloupu s osvětlením, který bude v prostoru přemístěné nástupní stanice. Napájení sítě osvětlení je z přípojky NN uložené v zemi v prostoru vleku.

SO 01.4	Terénní úpravy a kácení zeleně

Před započetím stavby bude odbornou firmou provedeno odlesnění pozemku, určeného pro stavbu. Poté budou provedeny terénní úpravy, které budou spočívat v úpravě linie sjezdovky a vytvoření nájezdové plochy k nástupní stanici.

SO 01.5	Sociální a provozní zázemí

Občerstvení, sociální zařízení, prodej jízdného a první pomoc je pro návštěvníky využívající vlek a sjezdovku situováno v přilehlých budovách, které jsou součástí rekreačního komplexu.

Součástí stávajícího areálu jsou také prostory pro údržbu, garáž pro rolbu, sněhové dělo a sněžný skútr. V místě posunuté nástupní stanice budou osazeny mobilní kabiny WC – 2 ks.

SO 01.6	Přístřešek pro obsluhu

V prostoru nástupní stanice bude postaven přístřešek pro obsluhu vleku a prodej jízdného. Bude se jednat o jednoduchou stavbu. Stavba není nezbytně nutná pro provoz vleku, protože veškeré zázemí je v současné době situováno v budovách v areálu střediska. Realizací přístřešku bude zajištěn pouze vyšší standart služeb provozování vleku a přilehlé sjezdovky.

SO 02 	Rozšíření přípojky a zařízení NN

Jako zdroj el. energie pro zařízení vleku je kabelové vedení uložení v zemi podél vleku. V místě nástupní a výstupní stanice se nachází rozvodné skříně. Kapacita kabelů  a rozvaděčů  bude dostačující i po prodloužení  trasy vleku.  Kabelová přípojka bude prodloužena podél rozšířené části vleku a napojena na stávající rozvody.

Součástí stavebního objektu bude rozšíření stávajícího bezpečnostního zařízení (napojení „stop“ tlačítek) a přivedení el. energie do budovy přístřešku pro obsluhu (pro napojení přímotopného vytápění, zásuvek a osvětlení)

PS 01 	Lyžařský vlek

Lyžařský vlek je navržen se dvěmi trasami.  Nosným prvkem pro vlekové zařízení jsou ocelové sloupy umístěné v ose vleku a opatřené nosníkem pro vedení vlečných lan. Nosník je ve výšce 3,5 m, s vyložením 2,25 m na každou stranu.

Každá trasa vleku se skládá z poháněcí jednotky, která je v místě nástupní stanice, napínacího zařízení na konstrukci výstupní stanice a vlečného zařízení.

Vlečné zařízení obsahuje vlečné lano Ø 10 mm, traťovou výstroj umístěnou na nosných sloupech po trase, vodicí kola v místě nástupní a výstupní stanice a vlečné teleskopické tyče opatřené koncovým talířem.

PS 02 	Zasněžování sjezdovky

Pro udržování sněhové pokrývky bude využíváno mobilní stávající sněžné dělo. Přemísťování děla je zajišťováno pomocí rolby. Zdroje pro napojení děla (voda, elektřiny), jsou situovány v přilehlém objektu ubytovny.

Typ děla: Lenko 880

Technické parametry děla -  viz příloha Průvodní zprávy (Polochová, 2005)

PS 03 	Úprava sjezdovky

Pro úpravu sjezdovky bude využívána stávající rolba včetně přídavných zařízeni, která je součástí stávajícího technického vybavení areálu určeného pro zajištění zimního provozu.

Typ:		PisteBully PB 240 D

Výrobce:	Fa Kässbokrer

Technické parametry rolby - viz příloha Průvodní zprávy (Polochová, 2005)

### B I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokončení

Zahájení – říjen 2005 (práce v lesním porostu)

Ukončení stavby investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka"  – listopad 2005

### B I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Moravskoslezský

Obec: Písek (pověřený obecní úřad)

KÚ: Písek u Jablunkova

### B I.9. Investiční rozsah akce:

1 550 000,- Kč

### B.I.10. zařazení záměru dle zákona 100/2001 Sb.

Z pohledu zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, příloha č. 1, je investiční záměr "Rozšíření vleku Polanka"  začleněn do kategorie č. II – záměry vyžadující zjišťovací řízení, do bodu 10.7. – Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení. Příslušným úřadem pro tento záměr je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Podle § 4 odst. 1c) jsou předmětem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí „změny každého záměru uvedené v příloze I. zákona 100/2001 Sb., pokud má být zvýšena kapacita nebo rozsah o 25% a více nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7 zákona 100/2001 Sb.“ Investiční záměr "Rozšíření vleku Polanka" splňuje ustanovení tohoto paragrafu, neboť délka lyžařského vleku se realizací investičního záměru zvýší o cca 30%.

## B II. Údaje o vstupech

### B II.1. Půda a její zábor

Investiční záměr realizace "Rozšíření vleku Polanka" se dotkne následujících pozemků v katastru obce Písek u Jablunkova uvedených v tabulce č. 1:

Na lokalitě Polanka se jedná trvalý travní porost a les. Stáří a složení lesního porostu nebrání vytvoření průseku.

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa (tj. stavba bude prováděna do 50 m od lesního pozemku). Vydán souhlas  č.j. 156/1157/05/Je/221.1 ze dne 11.7.2005

Tab. č. 1: dotčené parcely v obci Písek u Jablunkova

| Kat. území | Parc. č. | Vlastník/ uživatel | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| Písek u Jablunkova | 18 | SJM s Czepiec Alois a Marie, č.p.658, Mosta u Jablunkova, 739 98 | Trvalý travní porost |
| Písek u Jablunkova | 19 | SJM s Czepiec Alois a Marie, č.p.658, Mosta u Jablunkova, 739 98 | Ostatní plocha |
| Písek u Jablunkova | 75/4 | ČR, Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68 | Lesní pozemek Vynětí z LPF |
| Písek u Jablunkova | 27/2 | Kvadro, s.r.o.,Bohumín-Skřečoň, Cihelní 290, 735 81 | Trvalý travní porost |

Realizace investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" předpokládá dočasné vynětí pozemku z LPF, které bude provedeno na dobu 20 let v ploše 2775 m2, z toho 1772 m2 je určeno pro rozšíření plochy sjezdařské dráhy, na zbytku plochy bude umístěno technické zázemí pro zimní aktivity (přístřešek pro obsluhu, prostor pro odpočinek apod).

Pozemky s parcelním č.18 a 27/2 jsou pod ochranou Zemědělského půdního fondu. K dotčení pozemků dojde pouze nadzemním vedením vlečných lan ve výšce 3,5 m. V rámci této stavby nebude na pozemcích pod ochranou ZPF postavena žádná nová nosná konstrukce kotvená do terénu.

Realizace areálu podmiňuje smýcení lesního porostu na parcele č. 75/4, které již bylo konzultováno z hlediska technického i pěstebního s uživatelem lesních pozemků. Investiční záměr "Rozšíření vleku Polanka" předpokládá dočasné vynětí pozemku pro funkci lesa na dobu 20 let v rozsahu cca 0,28 ha. Plocha lyžařské sjezdové dráhy v areálu rekreačního střediska Polanka bude rozšířena o plochu cca 0,17 ha. Tato plocha bude tvořena lučními porosty (trvalý travní porost), 0,1 ha plochy ostatní (přístřešek pro obsluhu, stanoviště pro nástup rekreantů na vlek a další). Jiné plochy nebudou investičním záměrem "Rozšíření vleku Polanka" dotčeny, budou využity stávající kapacity rekreačního střediska.

Celá plocha pro vynětí z LPF 	- 2775 m2

Z toho plocha lyž. dráhy	- 1772m2

Z toho ostatní plocha		- 1003m2

### B II.2. Voda, její spotřeba a odběr

Technický provoz "lyžařského vleku Polanka" předpokládá jak spotřebu vody pro účely výroby technického sněhu tak spotřebu užitkové a pitné vody pro provoz doprovodných zařízení a sociálního zázemí zařízení. Spotřeba vody pitné nebude realizací investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" dotčena. Rozšíření sjezdové dráhy předpokládá pouze zvýšení spotřeby vody pro výrobu technického sněhu. Technický sníh bude vyráběn pouze pro dosněmování svahu, základ sněhové pokrývky bude tvořen přirozenými srážkami.

Zdrojem vody pro výrobu technického sněhu bude voda z místního zdroje vody, který slouží pro napájení současného bazénu. Pro odběr je provozováno jímací zařízení čerpací stanice. Voda bude pro účely výroby technického sněhu akumulována v bazénu (objem 105m3) a dále dopravována v ploše sjezdové lyžařské dráhy čerpadly do rozvodů tlakové vody a dále k mobilnímu zasněžovacímu zařízení. Průměrná spotřeba vody je dimenzována na předpokládaný počet provozních hodin ročně. Roční spotřeba vody je již projektantem navržena a potřebě zajištění výroby technického sněhu odpovídá i vydatnost dostupného zdroje a jeho technické řešení.  Odebraná voda se při svém použití nedostane mimo dílčí povodí toku Olše, její kvalita nebude významně změněna. V období jarního tání tato voda doplní dotaci podzemní vody infiltrací v bezprostřední blízkosti zdroje, odkud bude čerpána, její přebytek bude sveden jako povrchový odtok do okolních lesních ploch a drenáže podél silnice. Definitivním recipientem této vody je po průtoku drenáží v obci Písek tok Olše o několik set metrů níže po proudu. Hydrologická bilance lokality nebude proto významně změněna.

Provoz areálu předpokládá i funkci stravovacího zařízení a sociálního zázemí pro návštěvníky v průběhu zimní sezóny. Oba tyto provozy jsou v současné době provozovány a jejich zajištění pitnou vodou je v souladu s požadavky platné legislativy. Spotřeba vody během sezóny pro tyto účely je provozním řádem vodovodu navržena pro maximální obsazenost střediska 80 osobami (Kvadro, 2005).

### B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Provoz "lyžařského vleku Polanka" má nároky pouze na elektrickou energii a energii pro vytápění provozovaných obytných a restauračních objektů. Jiné surovinové zdroje nebudou potřebné, energetický příkon je zajištěn výhradně energií elektrickou, plynové spotřebiče na propan – butan budou používány pouze pro kuchyňský provoz. Bilance spotřeby energie je uvedena v kapitole technického popisu zařízení. Energetické nároky se realizací investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" podstatně nezvýší – zvýšení spotřeby elektrické energie se týká pouze provozu zasněžovacího zařízení v ploše rozšíření lyžařské sjezdové dráhy.

### B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Součástí investičního záměru není dobudování infrastruktury. Provoz na hlavním komunikačním tahu v obci Písek u Jablunkova nebude významně změněn, neboť kapacita rekreačního střediska nebude zvýšena a nepředpokládá se významný nárůst návštěvnosti z řad denních rekreantů. Realizací "Rozšíření vleku Polanka" se dopravní zátěž příjezdové komunikace k rekreačnímu středisku Polanka nezvýší.

V období výstavby se bude příprava všech ploch i stavební činnost odehrávat mimo komunikace. Vzhledem k rozsahu investice bude tento vliv pouze krátkodobý a postižené plochy zregenerují během jedné vegetační sezóny. Odvoz vytěženého dřeva bude proveden po lesní cestě, objem dřeva bude upřesněn. Jedná se o smrkovou monokulturu. Odhad vytěžené dřevní hmoty činí 137 m3, věk porostu je 76 let, plocha určená pro mýcení je 2775 m2.

V období provozu lyžařského vleku Polanka bude po realizaci investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" pro příjezd lyžařů využívána stávající komunikace Jablunkov – Polská republika. Vzhledem k nezměněné ubytovací a stravovací kapacitě střediska není nutno uvažovat tento vliv jako limitující ani významný (dopravní vytíženost silnice tohoto druhu je podle sčítaní dopravy - 290 aut /den – dle údajů Ředitelství silnice a dálnic).

## B III. Údaje o výstupech

### B III.1. Ovzduší

a) bodové zdroje znečištění ovzduší

V období výstavby ani v období provozu se nepředpokládá výskyt bodových zdrojů znečištění ovzduší.

b) plošné zdroje znečištění ovzduší

V období výstavby se plošné zdroje znečištění ovzduší mohou projevit jako důsledek prováděné těžby dřeva a důsledek prováděných zemních prací. Těžba dřeva bude prováděna pouze na omezené ploše pomocí technologie, která je obvykle využívána při probírkách a prořezávkách. Výkop pro patky lanových podpěr, rozvody elektrické energie a přístřešek bude představovat přemístění 50 m3 zeminy vytěžená zemina bude použita pro terénní úpravy. Bude se jednat o krátkodobý vliv, na který naváže období terénních úprav plochy. Jako významný prvek se při omezení tohoto zdroje znečištění jeví potřeba rychlého osázení uvolněné plochy travní směsí. Vliv uvedeného plošného zdroje bude působit v období max. 2 měsíců. Na ploše není možno předpokládat kontaminaci půdního materiálu a vliv tohoto zdroje (znečištění ovzduší převážně biologicky inertními minerálními částicemi rozměru > PM10) nebude významný.

V období provozu "lyžařského vleku Polanka" se plošný zdroj znečištění ovzduší nebude projevovat. V rekreačním areálu Polanka je provozováno parkoviště osobních automobilů, jehož kapacita nebude investičním záměrem dotčena. Vzhledem ke jeho kapacitě a obvyklé obměně (většinou se jedná o výměnu rekreantů v souvislosti se střídáním týdenních, event. dvoutýdenních turnusů) se jedná o zanedbatelný vliv, který není nutno uvažovat.

c) liniové zdroje znečištění ovzduší

V období výstavby se jako liniové zdroje znečištění mohou projevit aktivity související s přesunem materiálu a přípravou terénu pro vlastní stavbu. V průběhu výstavby bude přemístěna na lokalitu nová technologie, tvořená celkem 3 ks lanových podpěr a 1 stožár pro osvětlení sjezdové dráhy a obsluhu staveniště, které bude představovat celkem 4 příjezdy (= 8 průjezdů) nákladních vozidel a 2 příjezdy (= 4 průjezdy) domíchávacího betonážního vozu. Z toho důvodu bude i jejich časové trvání odpovídat postupu prací a bude prakticky navazovat na vlivy plošných zdrojů znečištění v lokalitě. Navážení materiálu a technologie je rozvrženo do období 2 týdnů, což představuje 1 průjezd vozidla denně (odpovídá 4+8=12 průjezdům za předpokládané 2 týdny provádění betonážních a montážních prací). Předpokladem je provádění přepravních prací pouze v době 7 – 13 hodin, aby bylo omezeno obtěžování populace podél přepravních tras na nejmenší možnou míru. Vlivy tohoto zdroje znečištění budou krátkodobé a nebudou zdrojem nepřiměřeného zhoršení kvality ovzduší.

V období provozu se jako liniový zdroj znečištění ovzduší projeví provoz motorových vozidel v souvislosti do dopravou návštěvníků. Tento faktor již byl zmíněn v souvislosti s plošným zdrojem znečištění ovzduší. Bližší modelování tohoto zdroje není vzhledem k jeho rozsahu potřebné.

### B III.2. Odpadní vody

#### Množství odpadní vody

Výstavba zařízení nepředpokládá produkci odpadních vod nad míru obvyklou při lokální lesní těžbě a terénních úpravách lesních pozemků. Tyto vody neobsahují závadné cizorodé látky a zasakují přirozeně do rozvolněného terénu v místě jejich vzniku.

#### Znečištění odpadní vody

Provoz zařízení předpokládá zachování stávajícího počtu zaměstnanců rekreačního střediska, které tvoří celkem 15 – 20 zaměstnanců během celého roku a není sezónně ovlivněno. Sociální zařízení pro zaměstnance a pro návštěvníky je součástí víceúčelové budovy a jeho provoz nebude investičním záměrem "Rozšíření vleku Polanka" dotčen.

Odpadní vody jsou čištěny v ČOV typu BIO CLEANER BC 75. provoz čistírny je řízen provozním řádem (Měst úřad Jablunkov, 2004). ČOV typu BIO CLEANER BC 75 obsahuje 1 kontejner (rozměry 4x2x3m) s hydraulickou kapacitou 12 – 15 m3 a čistící kapacitou 120 EO (ekvivalentních obyvatel). Čistírna byla navržena s ohledem na ubytovací kapacitu střediska 80 osob s celodenním provozem včetně stravování a personálu rekreačního střediska (80 ubytovaných osob) a 40 osob využívajících středisko krátkodobě (denní návštěvníci).

### B III.3. Odpady

Nejširší spektrum odpadů bude vznikat v průběhu výstavby a rekonstrukce některých součástí stávajícího vleku umístěného na svahu. Vytěžené dřevo (předpoklad plochy max 2775 m2, odpovídající dřevní zásoba 497 m3/ha, předpoklad vytěženého objemu cca 137 m3) není odpadem, vytěžená dřevní hmota bude předána správci pozemku – Lesy České republiky, s.p., klest a ostatní dřevní hmota budou spotřebovány na otop v rekreačním středisku Polanka. Vytěžená zemina při výstavbě a usazování patek podpěr a sloupů pro osvětlení bude použita pro vyrovnání terénních nerovností na lokalitě v ploše lyžařské sjezdové dráhy.

V období provozu po realizaci "Rozšíření vleku Polanka" nebudou vznikat odpady s výjimkou částí dopravního zařízení, které bude nutno v rámci údržby vyměnit. Tyto odpady budou přebírány smluvní firmou, proto nejsou v přehledu nakládání s produkovanými odpady podrobně uvažovány.

Tab. 2: Předpokládaná bilance odpadu vznikajícího činností celého rekreačního a školícího střediska Polanka.

| Název a druh odpadu | Kód odpadu | Kategorie odpadu | Likvidace | Původ odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpadní obaly | 15 0101 -09* | O | recyklace | Zbytky při realizaci stavby |
| Beton | 17 01 01 | O | řízená skládka | Zbytky při realizaci stavby |
| Dřevo, sklo, plasty | 17 02 01 - 03 | O | recyklace | Zbytky při realizaci stavby |
| Železo a ocel | 17 04 05 | O | recyklace | Zbytky při realizaci stavby |
| Zemina | 17 05 01 | O | využití pro terénní úpravy | Zbytky při realizaci stavby |
| Odpady ze zeleně – kompost. odpad | 20 20 01 | O | skládka | Příprava stavby, terénní úpravy |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 | O | skládka | Provoz zařízení staveniště |

Mezi odpady nepřímo vzniklé činností a provozem lyžařského areálu patří i komunální odpad vznikající při turnusovém pobytu návštěvníků a zajištění jejich stravování a běžné činnosti při provozování rekreačních aktivit, event. výukové činnosti. Jeho množství nebude realizací investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" změněno. Odvoz tohoto odpadu je zajištěn pomocí systému svozu komunálního odpadu obce Písek (v současné době je navázán smluvní vztah s firmou Nehlsen).

### B III.4. Hluk a vibrace

Období výstavby investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" bude produkovat stavební hluk při těžbě dřeva, která je v této lokalitě obvyklým průvodním jevem hospodářského využívání lokality a byla již zohledněna v plánech obhospodařování lokality (důsledek plnění LHP).

Vlastní stavební práce se projeví krátkodobým hlukem stavebních mechanismů v ploše, kde bydlí pouze jedna rodina. Zdrojem hluku budou výkopové práce, činnost stavebních mechanismů a doprava nové technologie na místo, kde bude smontována. Krátkodobost tohoto působení spolu se směrováním těchto vlivů do období stanoveného orgánem hygienické služby umožní omezení negativních vlivů této činnosti na dotčené obyvatelstvo v souladu s požadavky nařízení vlády ČR č. 502/2001 Sb. v platném znění. Vzhledem ke krátkodobosti působení a k početnosti populace je možné organizačním opatřením zamezit pocitu trvalé nespokojenosti nebo rozmrzelosti této rodiny. Proto nebylo provedeno modelování hlučnosti stavebních mechanismů.

V období provozu areálu bude zdrojem hluku doprava na parkovacích plochách 
a související pohyb a hlukové projevy návštěvníků, které se realizací investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" nezvýší. Jak již byla uvedeno, kapacita parkovacích ploch je projektována v souvislosti se současnou kapacitou rekreačního areálu Polanka a vzhledem k jejímu rozsahu se neprojevují nutno negativní projevy obyvatel v souvislosti s dopravním hlukem ani stížnosti na obtěžování hlukem.

Dopravní zařízení lyžařského vleku nebude zdrojem nepřiměřené hlukové zátěže a navíc je lokalizováno mimo obydlenou oblast. Jakožto rizikový faktor v tomto směru se může jevit výroba technického sněhu, která probíhá obvykle po určitou dobu v nočních hodinách. Vzdálenost provozovaného sněžného děla a jeho nasměrování projeví jako významný faktor, který ovlivňuje expozici populace v blízkosti "lyžařského vleku Polanka". Pro hlučnost provozu sněhového děla 60 dB (referenční vzdálenost 5 m) je bezpečná provozní vzdálenost od obytných objektů 50 m ve dne 6 – 22 hod (výsledná hlučnost sněžného děla činí 44 dB), v nočního hodinách 100 m (výsledná hlučnost sněžného děla na tuto vzdálenost představuje 39 dB).

Hluk komunálního typu způsobený návštěvníky a rekreanty při využívání lyžařského areálu je zdrojem nejistot. V této oblasti je možné uplatnit pouze preventivní opatření směrovaná tak, aby se návštěvníci zdržovali v těch částech lyžařského svahu, kde jejich hlukové projevy nebudou považovány za rušivé a obtěžující. Vzhledem k tomu, že návštěvnost rekreačního střediska je zajišťována do značné míry školními kolektivy, je tento požadavek realizovatelný v dohodě s pedagogickým dozorem.

# Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Navrhované plochy pro využití pro "Rozšíření vleku Polanka" jsou vesměs součástí CHOPAV Jabunkovsko a leží v ploše připravovaného přírodního parku Slezské Beskydy. V dosahu investičního záměru nejsou další prvky významné z hlediska ochrany přírody nebo ochrany složek životního prostředí. Řeka Olše je v obci Písek kategorizována jako tok ostatní a od plochy investičního záměru je vzdálena cca 2 km.

Lokalita je situována do plochy pozemků hospodářských, dotčený lesní porost vznikal v souladu s pěstebním plánem a je tvořen smrkovou monokulturou s vtroušenými dřevinami jiných druhů (podrobněji v příslušné kapitole).

Lokalita leží mimo intravilán obce Písek. V jejím bezprostředním okolí leží jeden obytný dům.

## C II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území

### Ovzduší a klima

Oblast Beskyd v blízkosti obce Písek je charakterizována jako lokalita v okrsku klimatu mírně chladného a velmi vlhkého s průměrnou roční teplotou kolem 5 oC. Oblast je charakteristická prodlouženým obdobím zimy. Oblast Beskyd je srážkově nadprůměrná (roční maximum činí 1400 mm na Lysé hoře, ve srážkovém stínu 1000 mm). Průměrné sněhové podmínky jsou uvedeny v tab. 3. Obec Písek u Jablunkova se nachází v závětrné oblasti směrem od největšího zdroje znečištění atmosféry, které je tvořeno průmyslem v Třinci.

Z údajů ČHMÚ vyplývají obvyklé klimatické hodnoty platné pro lokalitu Jablunkov v průběhu posledních 30 let. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 3.

Kvalita ovzduší v obci Písek je díky expozici  mimo hlavní dosah vlivů průmyslových zdrojů znečištění z oblasti Třince. V extravilánu je možno očekávat, že se kvalita ovzduší bude blížit hodnotám pozadí koncentrací škodlivin v širší oblasti. Provoz ani investiční záměr "Rozšíření vleku Polanka" však tímto fenoménem nebude ovlivněn.

Tab. 3: Klimatická charakteristika lokality Jablunkov.

| Měsíc | Teplota (oC) | Srážky (mm) | Sníh (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Leden | -2,4 | 52,3 | 51,8 |
| Únor | -1,3 | 52,4 | 45,3 |
| Březen | 2,3 | 47,4 | 24,9 |
| Duben | 7,0 | 66,8 | 7,4 |
| Květen | 12,1 | 100,3 | 0,2 |
| Červen | 15,0 | 138,8 | 0 |
| Červenec | 16,5 | 126,7 | 0 |
| Srpen | 16,1 | 123,6 | 0 |
| Září | 12,7 | 77,9 | 0 |
| Říjen | 8,6 | 57,6 | 1,1 |
| Listopad | 3,6 | 64,1 | 24,8 |
| Prosinec | -0,7 | 61,4 | 41,6 |
| Rok | 7,45 | 962,6 | 194,1 |

Tab. 4: Průměrné dlouhodobé sněhové poměry obce Mosty u Jablunkova

|  | Polanka - odhad |
| --- | --- |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou ročně | 85 |
| Očekávaný počet dnů se přirozenou sněhovou pokrývkou na svahu sjezdařské dráhy (severní expozice svahu) | 85 |
| Předpoklad sněhové pokrývky na svahu sjezdařské dráhy s dosněžováním | 95 |

### Voda

Lokalita určená pro investiční záměr "Rozšíření vleku Polanka" leží v povodí toku Olše. Řeka Olše patří dle klasifikace mezi toky ostatní. Vzhledem ke vzdálenosti od toku Olše je vliv lyžařského svahu na tento recipient vyloučen, lokální vlivy z obce Písek na vodní tok Olše budou podstatně významnější. Pro výrobu technického sněhu bude využit stávající zdroj vody, který je doposud využíván pro hygienické a pitné účely a zásobování bazénu rekreačního střediska. Nádrž bazénu bude v zimním období využívána pro akumulace pro výrobu technického sněhu. Pro potřebný odběr vody je uvedený zdroj kapacitně vhodný.

Terénní práce na lokalitě hodnotily i výskyt erozních rýh a náchylnost lokality k projevům eroze a citlivost lokality na narušení travního drnu v souvislosti s erozními jevy a odnosem splavenin. Důkladná prohlídka lokality nezjistila náchylnost svahu k erozi a není proto potřebné provádět speciální ochranná opatření pro ochranu kvality vody ani půdy.

Lokalita leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jablunkovsko, avšak vliv "Rozšíření vleku Polanka" na kvalitu podzemní ani povrchové vody není nutno vzhledem k okolí a dalším zdrojům znečištění v bezprostřední blízkosti (např. komunální vody z obce Písek) uvažovat. Jakost vody v toku Olše je monitorována podnikem Povodí Odry. Jedná se o tok vodohospodářsky velmi významný.

### Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky

Areál rekreačního střediska Polanka leží mimo prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Situování lokality pro investiční záměr "Rozšíření vleku Polanka" vzhledem k nejbližším prvkům ÚSES je znázorněno v příloze č. 4. Nejbližšími prvky ÚSES jsou regionální biokoridory č. a regionální biocentra 84 (Lísky) a 1977 (Labajov).

### Zhodnocení potenciálního ovlivnění Evropsky významných lokalit, kompenzační opatření a variantní řešení k minimalizaci vlivů plánovaného záměru

Na základě vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako příslušného orgánu bylo ověřeno, že investiční záměr ani provoz "Rozšíření vleku Polanka" neovlivní lokality tohoto druhu.

### Flóra a fauna, ekosystémy a biotopy

Dotčené ekosystémy plánovanou stavbou "Rozšíření vleku Polanka" lze rozdělit do dvou skupin terestrických ekosystémů:

1 Terestrický ekosystém lesa

2. Terestrický ekosystém trvalého travního porostu a agroekosystém

V těchto základních terestrických ekosystémech bylo provedeno terénní biologické šetření lokality.

Celková charakteristika lokality:

Lokalita Polanka představuje rozsáhlou obydlenou enklávu na severovýchodní straně hřebenu spojující vrch Gírovou (839 m) a Zelenou horu (604 m) v Jablunkovské části Beskyd na katastru obce Písek. Tato enkláva představuje rozsáhlou historicky odlesněnou lokalitu zahrnující ještě dnes obdělávaná pole, kosené louky, vypásané pastviny, několik obytných stavení z nichž pouze jedno je trvale obýváno (pan Jan Bazgier, Písek č. 166), více či méně udržované zahrady a konečně areál rekreačního střediska Polanka, založené jako bývalé rekreační středisko Třineckých železáren.

Tato enkláva je obklopena smrkovými lesy a některé dříve zemědělsky intenzívně využívané pozemky u dnes již rekreačních chalup pozvolna zarůstají náletovými dřevinami a keři. Lokalita je celoročně dobře komunikačně přístupná, jak automobilistům po udržované lesní cestě (cca 3 km z obce Písku), tak také po zelené turistické značce od Gírové pěším turistům a cykloturistům po udržovaném hřebenovém chodníku, případně po jiných lesních cestách z Bukovce nebo Mostů u Jablunkova.

Zemědělské hospodaření zde provozuje pouze rodina pana Bazgiera (trvale zde bydlící), v současné době zde pěstuje pro vlastní potřebu brambory, řepu, pšenici, seká louky, využívá je k pasení, ovce umístěné zde v ohradách pase paní Lysková  z Písku. Ostatní usedlosti jsou přeměněny na rekreační chalupy a část dříve obdělávaných pozemků začíná pozvolna zarůstat náletem.

Průzkumné práce byly provedeny formou pochůzek v období červen – červenec 2005. Řada cenných údajů, zejména o výskytu zvěře byla získána od pana Bazgiera a jeho rodiny. Druhové zastoupení vegetace bylo zachyceno pomocí soupisu a pomocí dvou vegetačních snímků.

#### FLÓRA

Floristický průzkum byl proveden formou pochůzek  (období červen - červenec) zkoumaným územím a to nejen v trase stávajícího vleku a v místě jeho předpokládaného prodloužení ale také v navazujícím území této enklávy. Všechna pozorování byla provedena opticky, při pochůzce zkoumaným územím. Při této pochůzce byly zaznamenány rostlinné a dřevinné druhy, jejich rozmístění a uspořádání na ploše a také vyhotoveny 2 vegetační snímky. Velikost analyzované plochy snímku je volena  tak, aby zahrnovala zastoupení charakteristických druhů v porostu. Zastoupení druhů v porostu je zaznamenáno pomocí 5-ti členné stupnice (kombinace početnosti a pokryvnosti) podle Braun – Blanqueta:

- 5 – druh pokrývající více než  ¾  plochy snímku

- 4 – druh pokrývající  ½  až  ¾  plochy snímku

- 3 – druh pokrývající  ¼  až  ½  plochy snímku

- 2 – druh velmi hojný pokrývající 1/20  až  ¼  plochy snímku

- 1 – druh řídký s malou pokryvností, pokrývající 1- 5 % plochy snímku

- +     druh řídký s malou pokryvností pod 1 % plochy snímku

- druh ojedinělý s malou pokryvností plochy snímku

K hodnocení možno použít i jiné druhy stupnic hodnotící zastoupení druhů rostlin na zkoumaném stanovišti.

Lokalita č.1

Charakteristika lokality: Horní konec stávajícího lyžařského vleku, na hřebenovém konci stráně. Lokalitu tvoří výsušné pastviny kolem polní cesty s křovinatými porosty, které postupně přecházejí do soliterních skupin stromů náletového původu. V místech, kde pastvina již není pravidelně kosena a vypásána vzniká postupně křovinatý porost, což je projevem začínající sukcesní změny tohoto biotopu.

Expozice: severovýchodní svah

Geologický a pedologický podklad:	mělké kamenité půdy, většinou jílovitopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců.

Přehled druhového zastoupení:

Stromová skupina, forma soliterní (původně kamenitá rozdělovací mez), stáří 5 – 25 let.

buk lesní	Fagus sylvatica

javor horský, klen	Acer pseudoplatanus

bříza bělokorá				Betula pendula

třešeň ptačí				Prunus avium

jasan ztepilý				Fraxinus excelsior

jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia

vrba jíva 				Salix caprea

Keřová skupina:

ostružiník křovitý	Rubus fruticosus

maliník obecný				Rubus idaeus

hloh obecný	Crataegus oxycantha

růže šípková				Rosa canina

trnka obecná	Prunus spinosa

Pozn.: mezi keři se vyskytují skupiny mohutné kopřivy dvoudomé (Urtica dioica).

Pastvina, bylinný pokryv (pokryvnost 100%):

pryskyřník prudký			Ranunculus acer

srha laločnatá	Dactylis glomerata

rozrazil rezekvítek			Veronica chamaedrys

řebříček obecný				Achillea millefolium

bršlice kozí noha			Aegopodium podagraria

třezalka chlupatá	Hypericum hirsutum

vrbina obecná	Lysimachia vulgaris

šťovík obecný	Rumex acetosa

svízel syřišťový				Galium verum

zvonek rozkladitý			Campanula patula

kopretina bílá				Chrysanthemum leucanthemum

lipnice luční				Poa pratensis

děhel lesní				Angelica silvestris (A. montana)

jetel plazivý				Trifolium repens

rožec rolní				Cerastium arvense

bedrník obecný				Pimpinella saxifraga

krvavec toten				Saguisorba officinalis

kontryhel obecný			Alchemilla vulgaris

vratič obecný				Tanacetum vulgare

jitrocel kopinatý			Plantago lanceolatum

chrpa luční 				Centaurea jacea

černohlávek obecný			Prunella vulgaris

Lokalita č. 2

Vegetační snímek č. 1

Místo: 	K.ú. Písek u Jablunkova, Rekreační středisko Polanka

Stanoviště:		Horní konec stávajícího lyžařského vleku na konci stráně pod hřebenem

Expozice:		Severovýchodní svah

Nadmořská výška:	cca 580 m

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovitopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců.

Plocha snímku:	20 x 20 m

Charakteristika:	Poměrně suchá a vypásaná pastvina na prudkém svahu

Datum:	2.7.2005

Popis:

Stromové patro E3 (není vyvinut)

Keřové patro E2 (není vyvinuto)

Bylinné patro E2 (pokryvnost 100 %):

srha laločnatá	Dactylis glomerata		4

chrpa luční 				Centaurea jacea		3

vrbina obecná				Lysimachia vulgaris		2

řebříček obecný				Achillea millefolium		1

bršlice kozí noha			Aegopodium podagraria	1

šťovík obecný	Rumex acetosa			1

mochna nátržník	Potentilla erecta		+

pryskyřník prudký			Ranunculus acer		1

jetel luční 				Trifolium pratense		+

jetel plazivý				Trifolium repens		+

kontryhel obecný			Alchemilla vulgaris		1

rozrazil rezekvítek			Veronica chamaedrys		+

starček Fuchsův			Senecio fuchsii			+

jahodník obecný			Fragaria vesca			+

rožec rolní				Cerastium arvense		1

jitrocel kopinatý			Plantago lanceolatum		1

lipnice luční			Poa pratensis			1

zvonek rozkladitý			Campanula patula		2

bedrník obecný				Pimpinella saxifraga		+

černohlávek obecný			Prunella vulgaris		+

vratič obecný				Tanacetum vulgare		1

Lokalita č. 3

Charakteristika lokality: Střední část (stávajícího vleku) svahu nad zpevněnou polní cestou, tvořena polem (pšenice, brambory, řepa), loukou a pastvinou.

Expozice:		Severovýchodní svah

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovitopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců.

Popis:

Keře se v této lokalitě nevyskytují

Byliny

pampeliška, smetánka lékařská		Taraxacum officinale 		převažuje

jetel plazivý				Trifolium repens

bršlice kozí noha			Aegopodium podagraria

kontryhel obecný			Alchemilla vulgaris

srha laločnatá	Dactylis glomerata

řebříček obecný				Achillea millefolium

pryskyřník prudký			Ranunculus acer

kopretina bílá				Chrysanthemum leucanthemum

lipnice luční			Poa pratensis

jitrocel kopinatý			Plantago lanceolatum

kopřiva dvoudomá			Urtica dioica

zvonek rozkladitý			Campanula patula

violka rolní				Viola tricolor

ohnice obecná			Raphanus raphanistrum

pomněnka rolní 			Myosotis arvensis

vikev ptačí				Vicia cracca

jetel luční 				Trifolium pratense

čičorka pestrá			Securigera varia

tolice vojtěška			Medicago sativa

hluchavka nachová			Lamium purpureum

hrách setý			Pisum sativum 			zplanělý

mrkev obecná			Daucus carota

bojínek luční				Phleum pratense

Lokalita č. 4

Charakteristika lokality: Střední část (stávajícího vleku) svahu pod zpevněnou polní cestou, výsušný svah této polní cesty a přilehlá pastvina.

Expozice:	Severovýchodní svah

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovitopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců.

Popis:

Keře (podél zářezu polní cesty a na jejím výsušném svahu)

Ostružiník křovitý			Rubus fruticosus		pouze místy

křídlatka japonská	Reynoutria japonica		asi 3 izolované skupiny

růže šípková				Rosa canina			pouze místy

Bylinné patro :

kontryhel obecný			Alchemilla vulgaris

kostival lékařský			Symphytum officinale

jetel luční 				Trifolium pratense

křen selský			Armoracia angustifolium	izolované  skupiny

šťovík obecný	Rumex acetosa

rozrazil rezekvítek			Veronica chamaedrys

krtičník hlíznatý			Scrophularia nodosa

vrbina obecná				Lysimachia vulgaris

jitrocel kopinatý			Plantago lanceolatum

jitrocel větší				Plantago major

chrastavec rolní 			Knautia arvensis

chrpa luční 				Centaurea jacea

bojínek luční				Phleum pratense

pampeliška, smetánka lékařská		Taraxacum officinale

kopřiva dvoudomá			Urtica dioica

čičorka pestrá			Securigera varia

vrbka úzkolistá			Epilobium angustifolium

vrbovka horská				Epilobium montanum

jahodník obecný			Fragaria vesca

mochna nátržník	Potentilla erecta

pryskyřník prudký			Ranunculus acer

jetel plazivý				Trifolium repens

třezalka chlupatá	Hypericum hirsutum

tetlucha kozí pysk			Aethusa cynapium

řebříček obecný				Achillea millefolium

konopice polní				Galeopsis tetrahit

řepík lékařský				Agrimonia eupatoria

Lokalita č. 5

Charakteristika lokality: Spodní okraj svahu (nástupní stanice stávajícího vleku), rozhraní mezi smrkovým lesem a svěží pastvinou (dnes ohrada pro pasoucí se ovce) s několika zplanělými ovocnými stromy.

Expozice: Severovýchodní svah

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovitopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců, svěží (zastíněné smrkovým lesem), místy dobře zásobené organickým dusíkem.

Poznámka: Místo, kde je uvažováno s prodloužením stávajícího vleku a sjezdovky. V současné době je tato lokalita nástupním místem vleku a dojezdem lyžařů na spodním konci stávající sjezdovky.

Popis:

Keře: nejsou zastoupeny (vypásaná pastvina)

Bylinné patro: (pokryvnost 100 %)

kohoutek luční				Lychnis flos-cuculi

zběhovec plazivý			Ajuga reptans

bršlice kozí noha			Aegopodium podagraria

šťovík obecný	Rumex acetosa

kontryhel obecný	Alchemilla vulgaris

pryšec mandloňovitý			Ephorbia amygdaloides

starček Fuchsův			Senecio fuchsii

svízel syřišťový				Galium verum

pampeliška, smetánka lékařská		Taraxacum officinale

srha laločnatá	Dactylis glomerata

bojínek luční				Phleum pratense

zvonek rozkladitý			Campanula patula

kerblík lesní				Anthriscus sylvestris

kapraď samec			Dryopteris filix-mas		na rozhraní lesa

kostřava lesní				Festuca altissima

třtina chloupkatá			Calamagrostis villosa

Mechorosty (pokryvnost 5 %):

rokytník skvělý			Hylocomium splendens

Lokalita č. 6

Vegetační snímek č. 2

Místo: 	K.ú. Písek u Jablunkova, Rekreační středisko Polanka

Stanoviště:	Smrkový stejnověký les (stáří cca 80 let), pod spodním okrajem stávajícího vleku, v místech jeho plánovaného prodloužení (k.ú. Písek u Jablunkova, parcela č. 75/4)

Expozice:	Severovýchodní mírný svah

Nadmořská výška:	cca 500 m

Geologický podklad:	Mělké kamenité půdy, většinou jílovitopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců.

Plocha snímku:	20 x 20 m

Charakteristika:	Smrkový porost, stáří 80 let s dobře vyvinutým keřovým  a bylinným patrem .

Datum:	2.7.2005

Popis:

Stromové patro E3 :

Smrková stejnověká monokultura (pokryvnost 100 %), zápoj plný, stáří cca 80 let

smrk ztepilý				Picea excelsa			5

Keřové patro E2, je bohatě vyvinuto, (pokryvnost 70 %):

jeřáb ptačí			Sorbus aucuparia		4

líska obecná			Corylus avellana		1

ostružiník sivý, ježiník			Rubus caesius			2

maliník obecný				Rubus idaeus			1

Semenáče:

jasan ztepilý				Fraxinus excelsior		1	(hloučky)

buk lesní			Fagus sylvatica			1	(hloučky)

smrk ztepilý				Picea excelsa			2	(hloučky)

Bylinné patro E1, (pokryvnost 10 %):

kapraď samec			Dryopteris filix-mas		3

papratka samičí				Athyrium filix-femina		1

šťavel kyselý			Oxalis acetosella		2

starček Fuchsův			Senecio fuchsii			3

bika chlupatá			Luzula pilosa			1

vraní oko čtyřlisté			Paris qudrifolia			+

mařinka vonná			Galium odoratum		1

kakost smrdutý				Geranium robertianum		+

kokořík přeslenitý			Polygonatum verticillatum	+

čistec lesní 			Stachys sylvatica		+

věsenka nachová			Prenanthes purpurea		1

třtina chloupkatá			Calamagrostis villosa		1

borůvka černá			Vaccinium myrtillus		2

Mechorosty E0, (pokryvnost 5 %)

ploník obecný			Polytrichum commune		1

Lokalita č. 7

Charakteristika lokality: Okraje zpevněné (asfaltové) příjezdní komunikace ke středisku, která prochází přes svažitý smrkový porost.

Expozice:	Severovýchodní svah

Geologický a pedologický podklad: Mělké kamenité půdy, většinou jílovitopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců.

Popis:

Stromové patro E3

smrk ztepilý				Picea excelsa

vrba jíva 				Salix caprea

Keřové patro E2 :

křídlatka japonská			Reynoutria japonica  		(izolované skupiny)

Bylinné patro E1 :

kopřiva dvoudomá			Urtica dioica

devětsil bílý			Petasites albus

čistec lesní 			Stachys sylvatica

vrbovka horská				Epilobium montanum

starček Fuchsův			Senecio fuchsii

podběl obecný				Tussilago farfara

kakost smrdutý				Geranium robertianum

Vyhodnocení botanického a floristického šetření lokality

Lokalita č.1 a č.2

Lokalita je tvořena poměrně suchými pastvinami na horní až hřebenové části stráně. Kolem hřebenové polní cesty se vyskytují křovinaté skupiny s pomístným výskytem soliterních stromů. V těchto stromových skupinách je častá třešeň ptačí (Prunus avium) nebo zplanělá třešeň. Z keřů převažuje trnka obecná (Prunus spinosa). Pastvina je dále v horní části porostlá skupinami mohutných kopřiv (Urtica dioica), které indikují zvýšený obsah dusíku v půdě. Vzhledem k tomu, že pastviny nejsou pravidelně koseny nebo spásány, začíná zde probíhat sukcesní vývojová změna, směřující přes náletové dřeviny k tvorbě lesního porostu. Rychlý rozvoj buřeně potlačuje případný výskyt vstavačů.

Při botanickém průzkumu nebyly v doznívajícím jarním aspektu a nastupujícím letním aspektu nalezeny rostlinné druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  a přílohy č. II Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

Lokalita č.3

Lokalita se nachází ve střední části rozsáhlého svahu nad zpevněnou polní cestou a je tvořena ohrazeným polem, loukou a pastvinou.

Na pole (pšenice, brambory, řepa) často zachází lesní zvěř. Z nalezených rostlin dominuje pampeliška smetánka lékařská, časté jsou druhy polních plevelů jako ohnice obecná.

Při botanickém průzkumu nebyly v této lokalitě nalezeny rostlinné druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  a přílohy č. II Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

Lokalita č.4

Lokalitu tvoří výsušný svah zářezu zpevněné polní cesty a přiléhající pastvina. Na svahu polní cesty bylo zaznamenáno několik izolovaných skupin křídlatky japonské. Nepřehlédnutelné jsou mohutné trsy křenu selského. Poměrně hojný je výskyt vrbiny obecné, krtičníku hlíznatého, kostivalu lékařského a pampelišky smetánky lékařské. Mohutná kopřiva dvoudomá indikuje výskyt dusíkatých látek v půdě.

Při botanickém průzkumu nebyly v této lokalitě nalezeny rostlinné druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  a přílohy č. II Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

Lokalita č.5

Lokalita se nachází na spodním okraji rozsáhlé stráně, na rozhraní svěží pastviny a smrkového lesa. Byl zaznamenán výskyt těch druhů jarního aspektu, které indikují vyšší půdní vlhkost jako kohoutek luční, zběhovec plazivý. V lokalitě jsou paseny ovce, které zásobují půdu dusíkatými látkami, což také indikuje přítomnost šťovíku obecného. V bylinném porostu převládají trávy jako srha laločnatá, bojínek luční, třtina chloupkatá. Na hranici lesa dominuje hojná kapradina kapraď samec. Častý je také mech rokytník skvělý. Přítomnost vstavačů nebyla zaznamenána.

Při botanickém průzkumu nebyly v doznívajícím jarním aspektu a nastupujícím letním aspektu nalezeny rostlinné druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  a přílohy č. II Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

Lokalita č.6

Lokalita představuje místo navrhovaného prodloužení vleku a sjezdovky. Lokalitu tvoří smrkový stejnověký porost (stáří 80 let) s přimíšeným bukem lesním a vtroušenou jedlí bělokorou. Zdravotní stav porostu je dobrý, není poškozen biotickými a abiotickými činiteli. Prodloužení vleku představuje dočasné odlesnění. Keřové patro je dobře vyvinuto, dominuje jeřáb ptačí, hojná je i líska obecná. Časté jsou skupiny semenáčků (smrk ztepilý, buk lesní). Místy jsou vytvořeny větší skupiny borůvčí. Rovněž bylinné patro je bohatě vytvořeno, dominuje kapraď samec, starček Fuchsův, hojný je šťavel kyselý, vyskytuje se i další mohutná kapradina papratka samičí, z trav je nepřehlédnutelná bika chlupatá. Nápadné je vraní oko čtyřlisté, kokořík přeslenitý a věsenka nachová, na světlejších místech vytváří menší skupinky čistec lesní.

Při botanickém průzkumu nebyly v doznívajícím jarním aspektu a nastupujícím letním aspektu nalezeny rostlinné druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. II Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

Závěrečné vyhodnocení floristického šetření lokality

Pozorování bylo provedeno opticky, pochůzkou  zkoumaným územím a zaznamenáno jako prostý soupis druhů a následně byly vyhotoveny dva vegetační snímky. Zastoupení druhů bylo v těchto vegetačních snímcích zaznamenáno pomocí 5–ti členné stupnice (kombinace početnosti a pokryvnosti) podle Braun – Blanqueta. Při šetření bylo celkem zaznamenáno 82 rostlinných taxonů.

Při provedeném floristickém průzkumu nebyl na zkoumané lokalitě, v doznívajícím jarním aspektu a nastupujícím letním aspektu zjištěn žádný rostlinný druh, který je předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení Přílohy č. II Seznamu zvláště chráněných druhů rostlin, Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zařazení zkoumané plochy do fytogeografického systému:

Fytogeografická oblast :		mesofyticum

Fytogeografický obvod :		Karpatské mezofyticum

Fytogeografický okres :			č. 84 Podbeskydská pahorkatina

Fytogeografický podokres :		b) Jablunkovské mezihoří

Pramen: Květena ČR, Skalický in Hejný et Slavík, Praha 1988

Zařazení zkoumané plochy do biogeografického systému:

3.		 Podprovincie Karpatská

3.10               Biogeografický region Beskydský (oblast přechodné a nereprezentativní zóny)

Pramen: Biogeografické členění České republiky, Martin Culek (editor) a kolektiv, Praha 1998

Zařazení zájmové lokality do lesního vegetačního stupně:

4 – bukový až 5 – jedlobukový lesní vegetační stupeň

Stručná charakteristika Beskydského biogeografického regionu č. 3.10 (dle M. Culka, Biogeografické členění České republiky)

Tento biogeografický region leží na pomezí východní Moravy, Slezska, Slovenska a Polska. Zahrnuje geomorfologický celek Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovské mezihoří a Slezské Beskydy. Bioregion tvoří nejvyšší Karpatské pohoří v ČR, je budován pískovcovým flyšem. Charakteristické je zastoupení vegetačních stupňů od 4. bukového po 7. smrkový stupeň.Typické je i zastoupení horských bučin, suťových lesů, podmáčených smrčin. Smrčiny jsou silně poškozeny imisemi, zejména v okolí Třince.

Bioregion zahrnuje úsek flyšových vnějších Karpat budovaný pískovci a jílovci křídového souvrství godulského vývoje. V nižších částech svahů a nižších hřbetech převažují silně kyselé typické kambizemě, půdy jsou kamenité až balvanité.

Zájmová část tohoto bioregionu se nachází ve fytogeografickém podokrese 84 b. Jablunkovské mezihoří.

Dle Quitta patří klima do chladné oblastí CH 7 až CH 6, podnebí je mírně teplé, na severní návětrné straně velice bohaté na srážky (Krásná – Vyšní Mohelnice 1 327 mm/rok).

#### Fauna

Faunistické šetření zahrnovalo celou oblast pasek v lokalitě Polanka se zřetelem na trasu prodloužení stávajícího lyžařského vleku, včetně trasy vleku. Šetření bylo prováděno formou pochůzek a přímého optického pozorování, nebo zaznamenáním pobytových znaků (stop, trusu, vyústění nor, nálezu uhynulých živočichů apod.). Řada poznatků o přítomností mnoha živočichů byla získána od členů rodiny Bazgierových, kteří v této lokalitě trvale bydlí a jsou dobří pozorovatelé přírody. Jmenovaní si nejvíce stěžovali na škody působené spárkatou zvěří (zvěř vysoká, srnčí a černá) na pěstovaných polních plodinách. Na domácí drůbeží působí škody liška, kuna a příležitostně zaletující jestřáb lesní. Také nedávno zaznamenali zájem jezevce lesního o domácí drůbež v nočních hodinách, který byl však vyrušen a zahnán domácími psy. Koncem léta a s přibývajícím podzimem (ubývání návštěvníků a pokles turistického ruchu) vychází jelení zvěř a srnčí z lesních porostů na paseky této lokality a projevuje zájem o nesklizené polní plodiny.

Při šetření byly zaznamenány tyto druhy živočichů, kteří zde trvale žijí nebo se zde vyskytují po přechodnou dobu.

Hmyz:

kvapník měnivý			Harpalus affinis (pole, louka, trvalý výskyt)

křižák obecný			Araneus diadematus, (louka, okraj lesa, trvalý výskyt)

dřebčík polní			Phyllotreta horticola, (pole, trvalý výskyt)

škvor obecný			Forficula auricularia (trvalý výskyt)

klikoroh sudetský		Liparus germanus (lesní okraje, trvalý výskyt)

okáč ječmínkový			Lasiommata maeva (louka, pastvina)

listokaz zahradní			Phyllopertha horticola (louka, zahrady, trvalý výskyt)

kněžice páskovaná		Graphosoma lineatum, (pole, louka, trvalý výskyt)

blýskáček řepkový		Melighetes aeneus (pole)

páteříček sp.			Cantharis livida (louka, zahrady, trvalý výskyt)

včela medonosná 		Apis mellifera (louka, pastvina, zahrada)

slunéčko sedmitečné 		Coccinella septempunctata (louka pastvina, zahrady, trvalý výskyt)

chrobák velký			Geotrupes stercorarius (les, pastvina, trvalý výskyt)

tesařík obecný			Leptura rubra (pastvina, okraj lesa, trvalý výskyt)

lýkožrout smrkový		Ips typographus (les, trvalý výskyt)

chroust obecný			Melolontha melolontha (zahrady, trvalý výskyt)

bělásek zelný			Pieris brassicae (pole, zahrady)

babočka paví oko			Inachis io (přelety)

babočka admirál			Vanessa atalanta (přelety)

čmelák rolní			Bombus pascuorum (louka pastvina, trvalý výskyt)

vosa útočná			Vespula germanica (pastvina, okraj lesa, trvalý výskyt)

sršeň obecná 			Vespa crabro (přelety)

pestřenka pruhovaná		Episyrphus balteatus (přelety)

kovařík tmavý			Agriotes obscurus (pole, trvalý výskyt)

drabčík císařský			Staphylinus caesareus (pastvina, trvalý výskyt)

pestrokrovečník mravenčí 	Thanasimus formicarius (les, trvalý výskyt)

Měkkýši:

plzák lesní			Arion rufus (pastvina, okraj lesa, trvalý výskyt)

vřetenatka sp. 			Vestia sp. (nález ulity)

Obojživelníci:

skokan hnědý			Rana temporaria (pozorován, pastvina, louka)

mlok skvrnitý			Salamandra salamandra (nález uhynulého živočicha, trvalý výskyt)

ropucha obecná			Bufo bufo (pozorována, trvalý výskyt)

Ptáci:

sojka obecná			Garrulus glandarius (pozorovány přelety)

kukačka obecná			Cucuclus canorus (dle sdělení)

strakapoud velký			Dendrocopus major (pozorován)

holub hřivnáč			Columba palumbus  (pozorován přelet)

střízlík obecný			Troglodytes troglodytes (pozorován, lesní okraje, trvalý výskyt)

ťuhýk obecný			Lanius collurio (pozorován, hnízdí, trvalý výskyt)

linduška luční			Anthus pratensis (pozorován přelet

strnad obecný			Emberiza citrinella (pozorován)

kos černý			Turdus merula (pozorován, hnízdění)

sýkora koňadra			Parus major (pozorována, hnízdění)

sýkora modřinka			Parus caeruelus (pozorována, hnízdění)

hýl obecný			Pyrrhula pyrrhula(dle sdělení)

káně lesní, středoevropská 	Buteo buteo buteo (zaznamenán častý přelet)

jestřáb lesní			Accipiter gentilis (dle sdělení občas zalétá)

bažant obecný			Phasianus colchicus (dle sdělení – trvalý výskyt, hnízdění)

drozd zpěvný			Turdus philomelos (pozorován, trvalý výskyt)

drozd kvíčala			Turdus pilaris (dle sdělení, výskyt - pozdní podzim)

pěnice pokřovní			Sylvia curruca ( (dle sdělení, hnízdí)

stehlík obecný			Carduelis carduelis (dle sdělení)

krkavec velký			Corvus corax (pozorován přelet)

Savci :

ježek východní			Erinaceus concolor (louka, pastvina – trvalý výskyt)

veverka obecná			Sciurus vulgaris (pobytové znaky, výskyt dle sdělení)

jezevec lesní			Meles meles (dle sdělení, trvalý výskyt)

kuna lesní			Martes martes (dle sdělení, trvalý výskyt)

liška obecná			Vulpes vulpes (dle sdělení, trvalý výskyt)

prase divoké			Sus scrofa (dle sdělení, trvalý výskyt)

srnec				Capreolus capreolus (dle sdělení, trvalý výskyt)

jelen lesní			Cervus elaphus (dle sdělení, trvalý výskyt)

zajíc polní			Lepus europaeus (dle sdělení, trvalý výskyt)

hraboš polní			Microtus arvalis (dle sdělení, trvalý výskyt)

myšice křovinná			Apodemus sylvaticus (okraj lesa, trvalý výskyt)

myš domácí			Mus musculus (zahrady, domácí objekty, trvalý výskyt)

Pozn.: Druhy vytištěné tučně jsou předmětem zvláštní ochrany ve smyslu příslušných ustanovení Přílohy č. III Seznamu zvláště chráněných druhů živočichů, Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhodnocení faunistického šetření lokality

V průběhu šetření bylo v této lokalitě zaznamenáno celkem 62 živočišných taxonů. Podle příslušných ustanovení Přílohy č. III Seznamu zvláště chráněných druhů živočichů, Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů zde byly zaznamenány tyto chráněné druhy živočichů:

Druhy silně ohrožené:

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), který má v této lokalitě trvalý výskyt.

Druhy ohrožené:

čmelák rolní (Bombus pascuorum)

ropucha obecná (Bufo bufo)

jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

krkavec velký (Corvus corax)

veverka obecná (Sciurus vulgaris )

Z těchto zjištěných nebo doložených druhů se zde přechodně (přelety) vyskytuje jestřáb lesní a krkavec velký. Ostatní druhy (čmelák rolní, ropucha obecná, ťuhýk obecný a veverka obecná) se zde vyskytují trvale. Ťuhýk obecný dokonce s oblibou využívá lana lyžařského vleku jako pozorovatelny.

Pozn.: Bazgierovi uváděli také občasný výskyt jeřábka lesního (Tetrastes bonasia), který patří mezi druhy silně ohrožené. Jejich pozorování však postrádá jistotu.

Celkové shrnutí biologického zpracování šetřené lokality

Při prováděném šetření zájmové lokality v souvislosti s prodloužením stávajícího lyžařského vleku v rekreačním středisku Polanka, k.ú. Písek u Jablunkova bylo v této lokalitě zjištěno 82 taxonů rostlin a 62 taxonů živočichů.

Při botanickém průzkumu nebyly v doznívajícím jarním aspektu a nastupujícím letním aspektu nalezeny rostlinné druhy, které jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  a přílohy č. II Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

Z 62 druhů v lokalitě zjištěných živočichů, 7 živočišných druhů podléhá ochraně podle příslušných ustanovení Přílohy č. III Seznamu zvláště chráněných druhů živočichů, Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny.

Jedná se o druhy, které se zde vyskytují v jarním, letním a podzimním období, dva druhy se zde vykytují pouze přechodně (jestřáb lesní a krkavec velký). Stávající lyžařský vlek včetně jeho navrhovaného prodloužení je provozován v zimním období, po zbývající část roku v této lokalitě probíhá běžné zemědělské hospodaření (polní kultury, kosení, pastva domácích zvířat).

### Chráněné části přírody, prvky ÚSES

Plocha, které se týká investiční záměr "Rozšíření vleku Polanka", leží v CHOPAV Jablunkovsko, mimo chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Zájmové lokalitě je nejbližší přírodní rezervace Bukovec, cca 2 km jihovýchodním směrem. Toto chráněné území  nebude investičním záměrem dotčeno.

Nejbližším prvky ÚSES jsou regionální biocentra č. 84 (Lísky) a 1977 (Labajov), které se nacházejí v blízkosti zájmového území. Mimoto se v oblasti nalézají dva regionální biokoridory. Plocha rekreačního střediska Polanka leží v ochranném pásmu biokoridoru, proti realizaci investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" však z tohoto pohledu nebyly vzneseny námitky (viz vyjádření uživatele lesních pozemků v příloze). Jiné územní limity z hlediska ochrany přírody se v lokalitě neuplatňují.

### Krajina

V okolí investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" tvoří krajina uzavřené údolí ve kterém se střídají antropogenní krajinné útvary. Rozšíření lyžařské sjezdové dráhy v její spodní části nebude v této krajině neorganickým cizorodým prvkem a nevytvoří novou dominantu krajiny.

### Obyvatelstvo

Obec Písek má v současné době 1783 obyvatel. Populace se soustřeďuje především v centru obce a v linii podél hlavní komunikace směrem k obci Bukovec (a dále k hranici ČS – PL). Lokalita určená pro realizaci investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" leží na mimo intravilán obce a v jejím dosahu se nalézá pouze jeden trvale obydlený rodinný dům.

# Část D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

## D I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru a odhad jejich velikosti a významnosti

Celkové hodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení.

Kvalitu životního prostředí v okolí záměru "Rozšíření vleku Polanka" je možno hodnotit jako velmi vysokou. Tato kvalita se odvíjí od charakteru jednotlivých složek životního prostředí, které mají v této oblasti Beskyd charakter znečištění širší oblasti pozadí, zatížené především dálkovým přenosem znečištění. Po stránce přírodní se jedná o oblast s plochami přírodních a přírodě blízkých ekosystémů, pouze mírně pozměněných lidskou činností, jednotlivé biotopy jsou vysoce vitální a spontánně kolonizují i opuštěné antropogenní prvky v prostředí, kde vytvářejí společenstva odpovídající charakteru biotopu a stadiu ekologické sukcese. Většina ploch je pokryta hospodářským lesem, který je obhospodařován podle schválených plánů (LHP a Osnovy lesního hospodaření). Z hlediska krajinářského se jedná o území s vysokou krajinotvornou hodnotou i po topografické stránce.

Realizace "Rozšíření vleku Polanka" nemůže ovlivnit dotčené území mimo hranice investičního záměru. S využitím plochy pro rekreační a výcvikové účely se počítá pouze v zimním období. Během letního období zůstane v lokalitě pouze technologická část vleku s budovami, které tvoří zázemí investičního záměru. S mimosezónním využíváním této plochy se nepočítá, plochy bude obhospodařována stejným způsobem jako okolní trvalé travní porosty.

Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Investiční záměr "Rozšíření vleku Polanka" bude pouze zdrojem potenciálních kladných vlivů z hlediska uživatelů – turnusových i krátkodobých (např. víkendových) návštěvníků rekreačního střediska Polanka. Potenciální záporné vlivy na trvale bydlící obyvatele v sousedící nemovitosti se realizací investičního záměru nemohou prakticky projevit, neboť se nezmění kvalita životních podmínek v okolí pokud jde o složky ekosystému – například imisní situaci, kvalitu vody, erozi svahů apod. Jedinou diskutabilní složku představuje hlučnost, avšak i tento fenomén se může projevit pouze během zimní sezóny vlivem provozu zasněžovacího zařízení. Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, do 22 hodiny je možno z hlediska hlučnosti považovat za bezpečnou vzdálenost pro provoz sněžného děla 50 m od obytných budov, v noční době je to vzdálenost cca 100m.

Mýcení lesa a zemní práce budou spojeny se zvýšenou prašností, dovoz 
a montáž technologie se projeví jednorázově dopravními imisemi a stavební hlučností při instalaci 3 ks lanových podpěr a 1 ks sloupu pro osvětlení lyžařské dráhy. Vzhledem k odhadované dopravní intenzitě, krátké době potřebné pro provedení prací, odlehlosti lokality a počtu trvale bydlících obyvatel v sousedství lyžařské dráhy zpracovatel oznámení nepovažuje za potřebné provádět výpočet imisní zátěže z dopravy a stavební činnosti v průběhu výstavby "Rozšíření vleku Polanka".

Vlivy na ovzduší a klima nepovažují za rizikové vzhledem k danému záměru. Plocha parkoviště ani způsob jeho využívání se v souvislosti s realizací záměru "Rozšíření vleku Polanka" nezmění, současná kapacita je vyhovující a není zdroje negativního ovlivnění životního prostředí v okolí rekreačního střediska Polanka. V průběhu zimní sezóny bude plocha parkoviště a sjezdařské dráhy upravována pomocí sněhové rolby. Předpoklad těchto prací činí 1 akce týdně (příprava svahu na víkend, event. turnus návštěvníků), při délce sezóny se jedná o cca 15 týdnů se předpokládá počet provozních hodin rolby do 75 hod (předpoklad průměrného provozu během zimní sezóny je 5 hodin týdně). Vlastní technologie lyžařského vleku nebude zdrojem nepřiměřeného hluku na obytné lokalitě.

Komunální hlučnost související s provozem "Rozšíření vleku Polanka" se bude soustřeďovat do období provozu lyžařské sjezdařské dráhy během zimního období a vzhledem k předpokládanému způsobu využívání plochy organizovanými skupinami především mládeže je možno ji regulovat s pomocí vedení kurzů denním programem pro účastníky rekreace a výcviku.

Kladné vlivy se uplatní především lepším využitím potenciálu lokality pro rekreační a výcvikovou aktivitu návštěvníků rekreačního střediska Polanka během zimního období. Jako sekundární kladný vliv je možno uvažovat i zlepšení podmínek pro ekonomický rozvoj obce díky tomu, že zlepšení nabídky pro zimní sportovní aktivity v rekreačním středisku Polanka stabilizuje pracovní příležitosti, které toto zařízení poskytuje i pro obyvatele v obci Písek. Dalším nepřímým kladným vlivem v oblasti sociálně ekonomické je posílení spotřeby surovin (především potravin), které jsou pro rekreační středisko Polanka zajišťovány částečně i z místních zdrojů.

Vlivy na kvalitu ovzduší

Kvalita ovzduší bude dotčena pouze v průběhu výstavby, a to krátkodobě (odhad délky trvání zemních a stavebních prací činí max. 1 měsíc). Nepředpokládá se kontaminace zeminy, proto zvýšená prašnost nebude předmětem zvýšení rizika poškození ekosystémů. V průběhu provozu zařízení bude zajištěna dopravní obslužnost lokality pro návštěvníky v rozsahu odpovídajícím současnému stavu (nepočítá se s navýšením dopravního provozu), provoz sněhové rolby bude nepatrně vyšší a jako celek se tento vliv při předpokládaném provozu 75 hod/sezóna pro úpravu parkoviště i celé sjezdařské dráhy neprojeví. Realizace investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" nebude faktorem produkujícím emise, které by zhoršily prokazatelně kvalitu ovzduší v lokalitě.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Riziko negativního vlivu eroze bylo posouzeno při místním terénním šetření a byla pořízena fotodokumentace plochy, která je jako sjezdařská dráha využívána v současné době i plochy, která je předmětem investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka". Jak prokázal dosavadní provoz lyžařského vleku v lokalitě, k projevům vodní eroze nedochází v míře, která by ohrožovala stabilitu lokality z hlediska odnosu splavenin i z hlediska stability travního společenstva.

Hydraulické ovlivnění koloběhu vod je možno uvažovat pouze v souvislosti s výrobou technického sněhu pro sjezdařskou dráhu a její rozšířenou část na spodní straně využívaného svahu. Voda pro účely výroby technického sněhu bude odebírána z místního provozovaného zdroje, který v současnosti zásobuje rekreační středisko Polanka včetně nádrže, sloužící v současné době jako bazén pro návštěvníky a rekreanty. Tento vodní zdroj má dostatečnou vydatnost pro zajištění vody v zimním období pro výrobu technického sněhu pro akumulaci vody bude využita současná nádrž. Vzhledem k charakteru využití vody a maximální ploše sjezdařské dráhy se nepředpokládá významné ovlivnění hydrologické charakteristiky oblasti během sezóny (výpar, zásak apod). na konci zimní sezóny bude voda z tajícího sněhu zasakovat do travního porostu a okolních lesních ploch, přebytek vody bude odveden drenážním příkopem podle přívodní komunikace, jak je tomu v současnosti. Vzdálenost místa zasněžování od využívaného vodního zdroje je max. 150m. vodohospodářská bilance lokality ani jejího okolí – dílčího povodí toku Olše – nebude investičním záměrem "Rozšíření vleku Polanka" ovlivněna.

Vlivy na půdu ani horninové prostředí

Tyto vlivy se mimo období výstavby investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" nepřepokládají, stavba zařízení a jeho provoz bude využívat pouze povrch půdy, a to pouze přes bariéru tvořenou sněhovou pokrývkou z přirozeného nebo technického sněhu. Jediný vliv se může projevit ochranou povrchové vrstvy půdy před promrzáním a dotací vody v půdním prostředí během jarního tání. Tento vliv (ochrana proti holomrazu) je možno považovat za pozitivní.

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Hlavní vlivy na flóru, faunu a ekosystémy budou uplatněny v průběhu výstavby jako důsledek krátkodobého provozu stavební mechanizace. Díky charakteru biotopu, jeho současného využívání a lokalizaci vůči chráněným částem přírody však při této činnosti nebudou ničeny chráněné druhy rostlin ani živočichů.

V průběhu trvalého provozu se vlivy na faunu a flóru mohou uplatňovat pouze v bezprostředním okolí sjezdařské dráhy, neboť vlivy rekreačního sjezdového lyžování jsou omezeny prakticky pouze na plochu sjezdovky. Umělé zasněžování pravděpodobně posune nástup jarního aspektu v odlesněné ploše spodní části lyžařské sjezdařské dráhy oproti současnému stavu, ale trvalá sněhová pokrývka po celé zimní období bude plnit zároveň ochrannou funkci proti např. vymrzání travního porostu a živočichů, kteří v klidovém stadiu přečkávají zimní období v půdě. Tání sněhu společně s technickým sněhem bude představovat dodatečnou vodní dotací pro luční společenstvo v období jarního růstu.

Luční biotop v ploše sjezdařské dráhy v části, která souvisí se záměrem "Rozšíření vleku Polanka" bude obhospodařován podobným způsobem jako doposud. Dosavadní využívání lokality nezpůsobilo poškození bioty ani poškození podmínek pro stabilní ekosystém tohoto biotopu.

Krajinný ráz nebude zamýšlenou investiční aktivitou "Rozšíření vleku Polanka" změněn.

## D II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Plocha vymezená pro "Rozšíření vleku Polanka" neleží ani nesousedí s chráněnou částí přírody a plánovaný zásah je proto přípustný. Z hlediska ochrany přírody proto není potřebné definovat podmínky pro ochranu biotopů, systému evropsky významných lokalit ani výskytu chráněných druhů volně žijících živočichů ani planě rostoucích rostlin.

Vlastní plocha budoucí sjezdařské dráhy je již v současné době využívána jako trvalý travní porost a tento charakter zůstane do budoucna zachován. Plocha investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" bude navazovat na tuto plochu a bude mít stejný charakter i stejný způsob obhospodařování. Proto nejsou proti záměru námitky ani ze strany hospodářského využívání plochy.

Místní populace obce Písek nebude výstavbou ani provozem rozšířené sjezdařské dráhy ve srovnání se současným stavem negativně dotčena. Životní podmínky stálých obyvatel zůstanou mimo zimní sezónu nezměněny, v základních charakteristikách se životní podmínky nezmění ani v zimní sezónu – ubytovací ani stravovací kapacita rekreačního střediska nebude zvýšena. V celkovém odhadu výsledných vlivů se očekává převaha kladných důsledků provozu zařízení.

## D III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Záměr výstavby "Rozšíření vleku Polanka" svými vlivy nedosáhne hranice České republiky. Předpokládá se sice potenciální návštěvnost i hostů ze zahraničí, především z Polské republiky, ale její rozsah bude záviset na marketingu a plánu využití kapacity rekreačního střediska Polanka. Vzhledem k charakteru a rozsahu investičního záměru se přeshraniční vlivy neprojeví ani nepřímým a následným způsobem.

## D IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření pro omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí lze formulovat podle fáze projektu, kdy budou použita. Vzhledem k charakteru lokality, jejímu současnému využívání a rozsahu předpokládaných stavebních zásahů se nejedná o zásadní limity pro výstavbu ani provoz zařízení. Rekreační středisko Polanka je již v současné době provozováno, jeho technické zázemí ani kapacita nebude investičním záměrem "Rozšíření vleku Polanka" změněna, pro provoz v budoucnosti je stávající technické zázemí vyhovující. Vlastní investiční záměr předpokládá pouze rozšíření plochy pro lyžařské využití spojené s instalací 3 ks lanových podpěr, přenesením obou poháněcích stanic na novou spodní stanici vleku a stavbu lehkých přístřešků pro obsluhu dopravního zařízení vleku. Jako hlavní provozní zázemí pro provoz lyžařského vleku budou sloužit stávající prostory rekreačního střediska Polanka.

a) opatření v průběhu přípravy investičního záměru

- po rozdělení parcely, která je součástí LPF bude zajištěno definitivní schválení vyjmutí plochy z LPF na přechodnou dobu

- je nutno uvážit časový harmonogram prací tak, aby umožnil základní stabilizaci bioty na upraveném svahu

- projekt bude obsahovat i plán ozelenění a stabilizace svahu v odlesněné části, která bude převedena na trvalý travní porost

b) opatření v průběhu výstavby investičního záměru

- organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlučné práce a práce spojené s emisemi do ovzduší byly prováděny po co nejkratší dobu

- hlučné práce budou prováděny v denní době

- zahájení prací bude směrováno buď do období vegetačního klidu nebo do II. poloviny léta s ohledem na potřebu odstranění dřevin v dohodě s uživatelem lesních ploch

- na plochách bude prováděna údržba zeleně tak, aby byl svah před zimní sezónou stabilizován

- práce budou prováděny s ohledem na omezení erozních jevů na svahu i po skončení stavebních prací (je nutno uvážit potřebu stabilizace svahu)

c) opatření v průběhu provozu investičního záměru

- reprodukce hudby bude soustředěna poblíž spodních stanic areálu, pokud bude pro provoz lyžařské sjezdařské dráhy potřebná

- údržba technologických zařízení areálu bude prováděna odbornou firmou která zajistí i odvoz vzniklého odpadu

- provozní řád zařízení zajistí, aby stálí obyvatelé lokality nebyli nadmíru obtěžováni provozem – především z pohledu výroby technického sněhu a úpravy svahu a parkoviště rolbou

- výroba technického sněhu nepřekročí kapacitu a vydatnost dostupného zdroje vody pro tento účel

- provozovatel zajistí dostatečnou sněhovou pokrývku v provozovaných místech lyžařské dráhy

- případný výskyt erozních jevů bude ošetřen a narušená místa budou stabilizována

- v případě nedostatku sněhu nebo nemožnosti zajistit souvislou pokrývku bude provoz zařízení přerušen

- bude zajištěna likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou

d) opatření po skončení životnosti zařízení

- technologie dopravního lyžařského zařízení bude rozebrána a vzniklý kovový odpad bude materiálově využit

- plochy lyžařské sjezdové dráhy v části, která bude dočasně vyjmuta z LPF, budou převedeny k původnímu účelu

## D V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Neurčitosti zpracování Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2000 Sb. vyplývají z neznalosti některých detailních specifik připravovaného projektu – například záměru ve způsobu obhospodařování ploch trvalých travních porostů na lokalitě. Předpokládá se však obdobný způsobu využití jako na okolních plochách, které na investiční záměr "Rozšíření vleku Polanka" navazují, plocha rozšíření sjezdařské dráhy bude dostupná a její svažitost dává předpoklad uvedeného způsobu využití. Pro zajištění informací byl na lokalitě proveden terénní průzkum zaměřený na hodnocení lokality i v současném lesním ekosystému. Pro hodnocení vlivů investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" byla zajištěna vyjádření i z pohledu ochrany systému evropských chráněných území (Natura 2000) a uživatele lesního porostu. Oznámení bylo zpracováno s použitím citovaných podkladů.

### Použité podklady.

- Aichele D. /M. Golteová - Bechtleová: Co tu kvete? Kvetoucí rostliny střední Evropy ve volné přírodě, Nakladatelství Ikar spol. s r.o., Praha 1996

- Anonymus, 2001: Příručka o květnatých loukách a přírodních rostlinách v krajině i na zahradě. Planta Naturalis, 67 str.

- Culek M., (ed) a kolektiv, 1998: Biogeografické členění České republiky, ENIGMA, Praha 1998

- Čihař J. a kolektiv, 2002: Příroda v České a Slovenské republice, ACADEMIA, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha 2002

- Dostál, J., 1958: Klíč k úplné květeně ČSR, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1958

- Frieling H., 1993: Co zde létá. Naši ptáci, jejich vejce a hnízda, Vydavatelství a nakladatelství Blesk, Ostrava 1993

- Guth J. (2002): Metodika mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (3.vydání). - AOPK ČR, Praha.

- Hecker U.,: Stromy a keře, REBO PRODUCTIONS, Praha 2003

- Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

- KÚ Moravskoslezského kraje Ostrava, 2001: Územní plán VÚC Beskydy

- KÚ Moravskoslezského kraje, 2003: Územní generel infrastruktury cestovního ruchu v Beskydách – návrh řešení.

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2005: Vyjádření k investičnímu záměru "Prodloužení lyžařského vleku Polanka", č.j. 12909/2005/ŽPZ/Pál/0002

- Križo M., E. Križová, R. Bies, J. Viewegh, 1996: Atlas rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze – lesnická fakulta, Praha 1996

- Kvadro, spol. s r.o., 2005: Provozní řád vodovodu pro rekreační středisko Polanka na základě kolaudačního rozhodnutí č.j. 2884/83/MK.235, Písek u Jablunkova ze dne 30.5.2005.

- Lesy České republiky, LS Jablunkov, 2005: Předběžný souhlas k dočasnému vynětí pozemku plnění funkcí lesa č.j. 1477/111/86/312.4/2005

- Lesy České republiky, LS Jablunkov, 2005: Poskytnutí údajů o ploše investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka", č.j. 756/111/81/314.2/2005

- Lippert W., Dieter Podlech: Kapesní atlas KVĚTINY, Nakladatelství Slovart, Praha 2002

- Městský úřad Jablunkov, 2003: Vyjádření k návrhu územního plánu (ÚP) obce Písek č.j. ÚPSŘ/20O/03/Ma-327 ze dne 21.5.2003

- Městský úřad Jablunkov, 2004: Schválení provozního řádu čistírny odpadních vod u RS Polanka, k.ú. Písek u Jablunkova, č.j. ŽP-1677b/03/04/Ko/231.2 ze dne 9.2.2004

- Měst NV v Jablunkově, 1983: Kolaudační rozhodnutí, který se povoluje užívání lyžařského vleku Polanka. č.j. VÚP 328/82/Ing.Tu ze dne 9.11.1983

- Obec Písek u Jablunkova, 2004: Územní plán obce, koncept řešení

- Obecní úřad v Písku, 2005: Vyjádření k investičnímu záměru "Rozšíření vleku Polanka", č.j. 2005/Ni

- Plíva K.,  1980: Diferencované způsoby hospodaření v lesích ČR. SZN Praha

- Plíva K., Žlábek I., 1989: Provozní systémy v lesním plánování. SZN Praha

- Pokorný J., 1963: Jehličnany lesů a parků, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1963

- Pokorný J., Fér F., 1964: Listnáče lesů a parků, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1964

- Polochová I., 2005: Technická zpráva investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka". Kvadro, spol. s r.o. 20 str.

- Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v r. 2000). - Příroda 18: 1-166.

- Quitt, 1990: Meteorologický atlas ČR

- Skácel, 2002: Terénní šetření spojené s dokumentací lokality – červen 2005, červenec 2005.

- Skalický in Hejný et Slavík: Květena ČR, Praha 1988

- Stalmachová B. (2002): 25-22-09, 25-22-14 (ZM 1: 10 000), závěrečná zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - [Ms., 18 pp. Depon. in: AOPK ČR, Praha].

- Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a další environmentální legislativa

# Část E. Porovnání variant řešení záměru

Investorský záměr je technicky po konzultacích investorem rozvíjen jako jednovariantní.

Lokalitní varianty nebyly uvažovány, neboť se jedná o rozšíření plochy užívání lokality, která je pro tento specifický účel využívána v souladu s platnou legislativou již v současnosti. Proto nebylo nutno uvažovat varianty lokalitní ani technologické, neboť pro budoucí provoz bude využíváno stávající technické vybavení.

Druhé posouzení je možné jako „nulová varianta“, tedy ponechání současné situace bez investičního záměru. Uvedené řešení by způsobilo konzervaci současného stavu a omezení možnosti zkvalitnění nabídky služeb pro zimní využívání rekreačního střediska Polanka.

# Část F. Doplňující údaje

Mapová příloha se zákresem záměru je uvedena v přílohách (příloha č. 1 - 3).

Biologické terénní šetření lokality s ohledem na rozšíření plochy sjezdařské dráhy bylo zpracováno na základě dvou terénních průzkumných prací v červnu a červenci 2005.

# Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Investiční záměr: "Rozšíření vleku Polanka"

Investor: Kvadro, spol. s r.o., Bohumín – Skřečoň

Cílem projektu je investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" v lokalitě, která má pro uvedené vyžití zajištěny již v současnosti vhodné podmínky po stránce topografické i po stránce využitelného krajinného potenciálu.

Cílem investičního záměru je prodloužení současné lyžařské sjezdové dráhy v sousedství areálu rekreačního střediska. V současné době je v lokalitě provozován lyžařský vlek, který bude investičním záměrem prodloužen ve spodní částí o 80m, kapacita rekreačního střediska Polanka ani přepravní kapacita lyžařského vleku nebude investičním záměrem zvýšena a zůstane na současné úrovni 2x300 os/hod. Prodloužení lyžařského vleku a sjezdařské dráhy předpokládá dočasné vynětí části parcely v ploše 2775 m2 z LPF a jeho přeměnu na trvalý travní porost, který bude využíván stejně jako okolní travní porosty. Lyžařský svah je vybaven pro večerní lyžování a umělé zasněžování. Investiční záměr počítá pouze s doplněním lanových podpěr o 3 ks a s doplněním osvětlení lyžařské dráhy o 1 stožár.

Kapacita rekreačního střediska i současný počet parkovacích míst bude zachován. Voda pro výrobu technického sněhu bude odebírána z místního zdroje v souladu s provozním řádem a kolaudačním rozhodnutím pro jeho užívání, pro akumulaci bude využita již provozovaná nádrž, která je doposud využívána v letním období jako bazén. Odběr pitné vody a  vypouštění odpadní vody se vlivem investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" nezmění a není předmětem řešení. Nejdůležitějším potenciálním rizikovým faktorem provozu "Rozšíření vleku Polanka" je hlučnost provozu sněžného děla, pro které byla stanoveny minimální vzdálenost od obytných objektů pro denní a pro noční dobu.

Stavba přepokládá mýcení dřevinného porostu v ploše 2775 m2 a stabilizaci nově vzniklé plochy svahu po montáži nového vleku a přemístění hnacích jednotek. Plocha sjezdařské lyžařské dráhy se investičním záměrem "Rozšíření vleku Polanka" zvýší oproti současnosti o 1772 m2 (o cca 20%), délka vleku o 80 m (o cca 30%).

Areál se nachází v CHOPAV Jablunkovsko (chráněná oblast přirozené akumulace vod), nejbližší chráněná část přírody je přírodní rezervace Bukovec se nalézá ve vzdálenosti cca 2 km východně od rekreačního střediska Polanka. Jižně od lokality leží ve vzdálenosti  regionální biokoridor 84, nebude však investiční činností ovlivněn. V okolí zamýšleného investičního záměru se počítá s vyhlášením přírodního parku Slezské Beskydy. Jiné limity z hlediska ochrany životního prostředí se na lokalitě nevyskytují.

Na základě odhadu vlivů investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" na životní prostředí je možno usoudit, že realizace investičního záměru je z hlediska ochrany životního prostředí přijatelná při zachování současného způsobu obhospodařování plochy trvalých travních porostů a krajinný ráz zůstane nezměněn. Z hlediska ochrany životního prostředí je však nutno průběhu jednotlivých fází přípravy a realizace investičního záměru respektovat opatření a podmínky uvedené v příslušné kapitole Oznámení (D IV.).

Datum zpracování oznámení:

3. srpen 2005

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:

RNDr. Alexander Skácel, CSc., Průkopnická 24, 70030 Ostrava

Tel. 777 674 897, e-mail: skacel.alex@seznam.cz

Podpis zpracovatele dokumentace:

# Část H. Přílohy

- Mapová situace lokality a situování investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" v širším okolí

- Podrobná situace lokality

- Mapový výřez lokality – VÚC Beskydy

- Vedení ÚSES v lokalitě Polanka

- Současný a cílový stav záměru "Rozšíření vleku Polanka"

- Postavení lokality v dokumentaci Natura (Krajský úřad Moravskoslezského kraje)

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vybraných dotčených subjektů k investičnímu záměru

- Souhlas s dočasným vynětím pozemku plnění funkcí lesa

- Porostní mapa lokality Polanka

- Fotografické přílohy

Foto č. 1: plocha současné sjezdařské dráhy – pohled zespodu

Foto č. 2: plocha pro vynětí z LPF a přeměnu na luční ekosystém

###### Příloha č.1

###### Mapová situace lokality a situování investičního záměru "Rozšíření vleku Polanka" v širším okolí

Příloha č.2

Podrobná situace lokality

Příloha č. 3

Mapový výřez lokality – VÚC Beskydy

Příloha č. 4

Vedení ÚSES v lokalitě Polanka

Příloha č. 5

Současný a cílový stav záměru "Rozšíření vleku Polanka"

Současný stav				Investiční záměr

Příloha č. 6

Postavení lokality v dokumentaci NATURA (krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2004)

Příloha č. 7

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

Příloha č. 8

Souhlas s dočasným vynětím pozemku plnění funkce lesa

Příloha č. 9: Porostní mapa lokality Polanka

Příloha č. 10

Fotografické přílohy

Foto č. 1: plocha  současné sjezdařské dráhy – pohled zespodu

Foto č. 2: plocha lesního porostu pro vynětí z LPF a přeměnu na luční ekosystém