oznamovatel

QINN INVEST s.r.o.

Mánesova 4757, 430 01 Chomutov

hobby market

bohumín, 9. května

oznámení ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zpracované v rozsahu přílohy č.3 zákona

Nositel odborné způsobilosti:   Ing. Pavla Žídková

osvědčení č.j. 4094/435/OPVŽP/95

Opava, září 2005

OBSAH

Úvod .................................................................................................…………		5

Část A  	Údaje o oznamovateli................................................……………		5

A.1.	Obchodní firma.........................................................……………… 		5

A.2.	IČ.........................................................……………………………..		5

A.3.	Sídlo.........................................................…………………………..		5

A.4. 	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného

zástupce oznamovatele..................................................……………		6

Část B	Údaje o záměru ........................................................…………….		6

B.I.  	Základní údaje .............................................................…………..		6

B.I.1. 	Název záměru..................................................................…………..		6

B.I.2. 	Kapacita (rozsah) záměru.........................................................……..		6

B.I.3. 	Umístění záměru..................................................………………..….		6

B.I.4. 	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry..........………. 		6

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu

zvažovaných variant  a hlavních důvodů pro jejich výběr,

resp. odmítnutí...........................................................…..……….…. 		6

B.I.6.	Popis technického a technologického řešení záměru....….........………. 		7

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení……		10

B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků………………………..		10

B.II.  	Údaje o vstupech  ...............................................................……..		11

B.II.1.	Půda.............................................................................……………		11

B.II.2.  	Voda  .....................................................................……………….		12

B.II.3.  	Ostatní surovinové zdroje  ...............................................………… 		13

B.II.4. 	Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu..........................…………		14

B.III. 	Údaje o výstupech..............................………………………..……		15

B.III.1.	Ovzduší.............................................................................………..		15

B.III.2.	Odpadní vody.............................................................................….		17

B.III.3.	Odpady.............................................................................………..		19

B.III.4.	Hluk a vibrace..........................................................................….	22

B.III.5	Radioaktivní a elmag. záření ……………………………………….	24

B.III.6	Pachové emise ………………………………………………………	24

B.III.7	Riziko havárií ……………………………………………………….	24

Část C  	Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území.............…...	25

C.I.  	Výčet nejzávažnějších environmentálních  rizik dotčeného území......…	25

C.II.  	Charakteristika současného stavu životního prostředí

v dotčeném území………………………………………………………	26

ČÁST D	Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a životní  	prostředí.............………………………………………….……….	34

D.1.  	Vlivy na obyvatelstvo.............…………………………………………….	34

D.2.  	Vliv na ovzduší a klima.............……………………………………...…...	35

D.3.  	Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky	37

D.4.  	Vliv na povrchové a podzemní vody.............……………………………….	38

D.5.  	Vliv na půdu.............….……………………………………………………	39

D.6. 	Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje.............……………………...	39

D.7	Ostatní vlivy ……………………………………………………………….	39

D.8.  	Vliv na faunu a flóru a ekosystémy.............…………………………….…..	40

D.9.  	Vlivy na krajinu.............…………………………………………………….	41

D.II. 	Rozsah vlivů ……………………………………………………………….....	41

D.III.  	Možnost přeshraničních vlivů…………………………………………..……	42

D.IV.  	Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí......………….	43

D.V.  	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly

při zpracování dokumentace …........………………………………………..	44

D.VI.  	Charakteristika použitých metod prognózování  a výchozích

předpokladů při hodnocení vlivů………………………………………..….	44

ČÁST E   Porovnání variant řešení záměru......……………………….………..	45

ČÁST F   Doplňující údaje….…………………………………………………….	45

ČÁST G   Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru ......…	45

ČÁST H   Přílohy

Prohlášení

Oznámení je ve smyslu § 6, odst. 1 zákona č. 244/1992 Sb. zpracováno oprávněnou osobou vlastnící osvědčení č.j.  4094/435/OPVŽP/95.

Prohlašuji, že nejsem zainteresována na oznamovaném záměru ani činnosti firmy.

V Opavě dne 10.9.2005

## ÚVOD

Oznamovatel předkládá ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., § 6 oznámení o záměru výstavby parkoviště prodejny HOBBY MARKET na ul. 9. května v Bohumíně.

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,  spadá tento záměr do kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení. Záměr je zařazen do bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. Záměr je posuzován v působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Oznámení záměru je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, oprávněnou osobou ve smyslu citovaného zákona.

A :  Údaje o oznamovateli

| 1. Obchodní firma: | QINN INVEST s.r.o. |
| --- | --- |
|  | zastoupení na základě mandátní smlouvy: Jiří Papežík Grudova 10 747 05 Opava 5 tel./fax 553 716 953 mobil: 602 705 276 |
| Kontaktní osoba: |  |
| 2. IČ: 3. Sídlo: Statutární orgán: jednatelé | 602 81 359 Mánesova 4757 430 01 Chomutov Jaroslav Holan, r.č. 630401/1494 Praha 4 - Písnice, Výletní 353 Ing. Jiří Pěchota, r.č. 630208/1797 Chomutov, Náměstí Dr. Beneše 1509/16 |
| 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: | K zastupování oznamovatele je zmocněna firma MONTESANO s.r.o., Grudova 10, 747 05 Opava 5 zastoupená jednatelem Jiřím Papežíkem Grudova 10 747 05 Opava 5 tel./fax 553 716 953 mobil 602 705 276 |
| 5. Provozovatel záměru: | QINN INVEST s.r.o. |

B. Údaje o záměru

| 1.Název záměru: | HOBBY MARKET Bohumín, ul. 9. května |
| --- | --- |
| 2.Kapacita záměru: | Prodejna cca 9000 m2, parkoviště pro 168 vozidel |
| 3. Umístění záměru |  |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Správní území obce: | 599051 Bohumín |
| Okres: | CZ0813 Karviná |
| Katastrální území: | 707031 Nový Bohumín |
| Lokalita: | ul. 9. května, areál Stavebnin |

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměr zahrnuje demolice některých stávajících objektů a novostavbu prodejny zboží pro volný čas HOBBY MARKET s parkovištěm pro osobní automobily, umístěné na ostatní nebo zastavěné ploše.

Záměr se nachází v areálu stávající prodejny stavebnin na ulici 9. května v Bohumíně.  Při realizaci záměru se předpokládá napojení areálu na stávající inženýrské sítě a vybudování dopravního napojení na stávající komunikace. U nezastavěných ploch v areálu bude realizováno ozelenění.

Kumulace stavby s jinými záměry nenastane.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění (včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů – i z hlediska životního prostředí – pro jejich výběr, resp. odmítnutí)

Záměr je navržen v lokalitě průměrně vytížené komunikace s celkovou intenzitou průjezdů vozidel 500 vozidel/hod. U pozemku, na němž má být záměr realizován, jsou k dispozici inženýrské sítě a dopravní napojení. Plocha je určena Územním plánem města Bohumína jako zóna průmyslové výroby a skladů. Z regulativů územního plánu a z vyjádření stavebního odboru města vyplývá, že záměr je v souladu s územním plánem města za podmínek uvedených ve vyjádření zařazeném v příloze č. 1.

Na dotčených pozemcích se v současné době nacházejí objekty vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří.

Výčet variant

Záměr je zpracován invariantně.

Srovnávací varianta – nulová varianta

Varianta představuje zachování současného stavu lokality bez jakýchkoliv úprav a výstavby a bez realizace záměru v jiné lokalitě. Tato varianta zachová současný stav bez odstranění nevyhovujících staveb, s případným zabuřením pozemků, s postupným chátráním staveb a s nedostatečnou estetikou. Nulová varianta je z hlediska vlivů na životní prostředí možná, avšak u daného případu je pro zachování využitelnosti lokality stejně vhodná i jiná nerušivá aktivita.

Varianta navrhovaná oznamovatelem

V lokalitě bude vybudována prodejna vybavení pro „dům, zahradu a dílnu“ pro drobný prodej. Dopravní napojení bude realizováno z ul. 9. května nebo z nově vybudované přeložky II/471, bude-li v době realizace záměru dokončena.

Umístění nové prodejny zboží pro volný čas a umístění parkoviště bude provedeno tak, aby odpovídalo daným koeficientům míry využití území a tak, aby neznamenalo zhoršení pobytové pohody obyvatelstva v okolí. V tomto směru je výhodou zařazení lokality do výrobní zóny, přičemž záměr bude současně splňovat požadavek na nerušivý provoz. Obytná zástavba je situována v dostatečné vzdálenosti od lokality záměru a je oddělena vzrostlou zelení.

Varianta splňuje standardní požadavky na obdobné záměry, vyhovuje estetickým nárokům území, zajistí demolice nevyhovujících staveb a bude minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.

Varianta zpřístupňuje obyvatelstvu v lokalitě možnost nákupu zboží pro dům, zahradu a dílnu v malém nebo větším rozsahu, je přístupná i pro pěší a nachází se v blízkosti hromadné dopravy (autobus, vlak). Svou provozní dobou bude objekt vyhovovat i potřebám zaměstnaných obyvatel.

Stavba v této variantě se jeví jako ekologicky přijatelná.

Podrobný popis záměru je uveden v následujícím oddílu.

6. Stručný popis technického a technologického řešení

Prodejna

Situace areálu je uvedena v příloze č.2. Situace představuje návrh výhledového stavu v území.

Prodejna bude sloužit pro prodej průmyslového a stavebního materiálu, nářadí, koberců, podlahových krytin, papírenského a drogistického zboží, zahradního nábytku a dárkových předmětů. Prodejna bude rozdělena pomyslně na dvě části – prodejnu se vstupní částí a zahradní centrum. K tomu bude přiléhat volná prodejní plocha v sousedství zahradního centra (skleník s východem na volnou prodejní plochu) a zázemí se skladovými a výrobními prostorami, šatnami zaměstnanců, sociální místností, kotelna, elektrorozvodna apod. Uvedené části tvoří kompaktní celek.

Prodejna zboží pro volný čas je navržena jako jednopodlažní budova s rozměry cca 130 x 70 m (cca 9000 m2).

Základní konstrukci tvoří prefabrikovaný skelet (šestilodní hala s moduly 18 a 12 m v podélném směru a 12 m v příčném směru.

Obvodový plášť je navržen jako železobetonový sendvičový zavěšený na železobetonových prefabrikovaných sloupech. Podlahy budou řešeny jako betonové, případně železobetonové, opatřené povrchovou úpravou. Podle potřeby bude zajištěna izolace proti vlhkosti. Okna a vnější dveře jsou řešena z hliníkových profilů s výplní z bezpečnostního izolačního dvojskla.

Střecha bude navržena jako jednoplášťová s tepelnou izolací a svrchní krycí vrstvou střešní fóliovou krytinou. Interiér bude osvětlen denním světlem díky bublinkovým světlíkům ve střeše.

Výška objektu bude činit 5,60 m u okraje stavby a 10,25 m ve střední zvýšené části.

Konstrukce zahradního centra bude tvořena ocelovým skeletem a bude koncipována jako dvojlodní hala s moduly 15 m v podélném směru a 12 m v příčném směru. Ostatní konstrukce (podlahy, prosvětlení objektu, okna a dveře) jsou shodné s předchozím popisem.

Celý objekt bude řešen jako bezbariérový.

Vzduchotechnika

Pro přívod vzduchu jsou použity vzduchotechnické jednotky umístěné nad podhledem, které budou nasávat venkovní vzduch ze střechy objektu přes filtr a směšovací komoru v jednotce. Výfuk vzduchu je veden přes čtyřstranné vyústky do prostoru prodejen. Větrání je řešeno jako rovnotlaké s dimenzováním na 6 m3/h na 1 m2 podlahové plochy.

V zimním období bude vzduch pomocí směšovací komory cirkulován pro udržení  vnitřní prostorové teploty +21 oC dle ČSN 060210.

K odvodu vzduchu z prostoru prodejny bude nad střechou umístěn nástřešní ventilátor s hlavicí tlumicí hluk odsávající znehodnocený vzduch přes kruhový tlumič a odsávací mřížky.

WC a sociální zařízení bude odvětráno okny nebo samostatnými ventilátorky s výkonem 50 m3/hod. Prostory kanceláře vedoucího a personálu budou odvětrány otvorem ve samostatným potrubím s mřížkou se samotahovou hlavicí ve střeše.

Prodejna bude vytápěna plynovou kotelnou se dvěma kotli.

Elektrorozvody budou řešeny v provozní soustavě 3-230/400 V, 50 Hz. Maximální celkový instalovaný příkon nepřekročí 350 kW. Areál bude vybaven novou trafostanicí s výkonem 400 kVA.

Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci, společnou pro splaškové i srážkové vody. Vody ze zpevněných ploch budou do kanalizace zaústěny přes odlučovač ropných látek s potřebnou účinností.

Pitná voda bude odebírána z veřejného vodovodního řadu vlastní přípojkou přes vodoměrnou sestavu v místě napojení.

Parkoviště pro osobní automobily

Parkoviště pro osobní automobily a příjezdové a odjezdové cesty bude vybudováno z betonové zámkové dlažby. Parkoviště bude mít celkovou kapacitu 158 parkovacích míst pro zákazníky + 10 parkovacích míst pro personál. Velikost jednotlivých parkovacích míst bude mít rozměry 2,50 m x 5,00 m. Průjezdy mezi parkovacími řadami budou 6,50 m  - 7,00 m široké. Osm parkovacích míst bude řešeno s většími rozměry pro tělesně postižené.

Jednotlivá stání a pojezdové cesty na parkovišti budou barevně odlišeny. Parkoviště bude osvětleno výbojkami umístěnými na sloupech.

Příjezd na parkoviště bude řešen odbočením pravým a levým odbočením z ulice 9. května. Tento vjezd bude sloužit pouze pro zákazníky, pro vjezd vozidel zásobování bude sloužit vjezd z téže ulice k zadnímu traktu prodejny. Uvedené vjezdy budou sloužit i pro výjezdy vozidel.

Odvodnění povrchu komunikací a parkovacích ploch bude zajištěno konstrukcí s nestmelenými podkladními vrstvami a ochrannou vrstvou s dostatečným odvodněním zemní pláně. Odvodnění parkoviště bude vedeno přes odlučovač ropných látek do veřejné kanalizace.

Volné plochy v areálu budou ozeleněny.

Zelené plochy budou osázeny rostlinami, které budou odsouhlaseny orgánem ochrany přírody v projektu ke stavebnímu řízení. Předpokládá se rovněž použití zeleně v květináčích. V případě použití zatravněných ploch bude trávník založen na urovnaném, uhrabaném terénu výsevem v dávce 0.025 -0,03 kg/m2  travní směsí bez příměsi jetelovin.

V objektu budou zaměstnáno celkem 45 osob, předpoklad provozu je dvousměnný 8-20 hod po celý týden.

Související stavby

Před započetím stavby bude zajištěna přeložka dotčených inženýrských sítí a budou odstraněny stávající budovy na dotčených pozemků.

Úroveň navrhovaného technického řešení

Záměr odpovídá běžnému standardu obdobných provozů v ČR a je v souladu s platnou legislativou. Záměr je řešen jako jednoduchý a přehledný, což dává předpoklad účelného provozu.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládá se termín zahájení výstavby na přelomu let 2005/2006 a ukončení výstavby v květnu 2006. U záměru se nepředpokládá zkušební provoz.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčeným územně správním celkem je město Bohumín. S ohledem na typ a velikost záměru a na dopravní poměry se nepředpokládá ovlivnění jiných územně samosprávných celků.

## B.II  Údaje o vstupech

# B.II.1 Půda

Plocha plánované výstavby je dle katastru nemovitostí zařazena do pozemků klasifikovaných jako zastavěná plocha a nádvoří.

Druh pozemků uvedený v tabulce č.1 souhlasí s bonitou pozemků uvedenou ve výpisu z katastru nemovitostí. Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú.Nový Bohumín:

Tab.č.1 Výměra pozemků dotčených stavbou

| Část stavby | p.č. | Plocha pozemku v m2 | Druh pozemku/ stávající využití |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt prodejny a parkoviště | 1013/2 | 4351 | zastavěná plocha a nádvoří |
|  | 1013/6 | 1891 | zastavěná plocha a nádvoří |
|  | 1013/13 | 1623 | zastavěná plocha a nádvoří |
|  | 1313/63 | 9891 | neplodná půda (ostatní plocha) |
| Výměra nezemědělských ploch celkem | 17756 |  |

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy.

Všechny uvedené pozemky budou ke dni zahájení stavby ve vlastnictví oznamovatele.

Chráněná území

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území dle zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně  a využití nerostného bohatství. Zájmový pozemek nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Ochranná pásma

Dotčeným územím prochází několik technických zařízení, jejichž ochranná pásma je nutno dodržet (nebudou-li dané sítě přeloženy).

Ochranná pásma komunikací budou dodržena.

B.II.2 Voda

a) odběr vody v době výstavby

Sociální účely

Pro stavební dělníky bude využíváno mobilní sociální zařízení bez napojení na veřejnou kanalizaci (TOI-TOI), které bude součástí staveniště prodejny zboží pro volný čas.  Pro účely zásobování pitnou vodou se bude používat balená pitná voda. Voda pro očistu bude odebírána v provozovnách stavebních firem,  nikoliv v lokalitě výstavby.

Provozní účely

Jedná se o vodu, která bude použita pro čištění komunikací během stavby. Voda pro čištění komunikací bude dovážena pomocí smluvně zajištěných cisteren a čisticích strojů.

Voda pro stavební účely bude čerpána z veřejného vodovodního řadu na základě uzavřené smlouvy s provozovatelem vodovodu.

Tab. č. 2 Předpokládaný odběr vody v době výstavby

| Odběr vody v době výstavby | [ m3 / den] | [ m3/stavební období] |
| --- | --- | --- |
| Sociální účely | 0,111 | 20 |
| Provozní účely | 2,777 | 500 |
| Celkem | 2,888 | 520 |

b) odběr vody v  době provozu

Pro odběr vody v době provozu je uvažováno pouze s požadavky nové prodejny zboží pro volný čas HOBBY MARKET. Údržba vjezdu a parkoviště bude řešena odbornou firmou na základě smluvních vztahů.

Sociální účely

Jedná se o vodu pro zaměstnance, kteří budou pracovat v nové prodejně zboží pro volný čas, což zahrnuje 45 zaměstnanců. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho zaměstnance je 60 litrů za směnu, dále se předpokládá další potřeba vody pro návštěvníky. Celková spotřeba je plánována na 12 m3/den, prům. 0,15 l/s, max. 18 l/s, 4572 m3/rok.

Provozní účely

Jedná se o vodu, která bude použita pro údržbu zeleně, úklidové a čistící činnosti. Voda pro údržbu zeleně a čištění zpevněných ploch bude dovážena v cisterně smluvně zajištěnou organizací. Stanovení organizačních a technologických podmínek údržby zeleně bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Pro potřeby zajištění požární vody se předpokládá dimenzování odběru na 26 l/s.

Zdroj vody

Odběr pitné vody bude zajištěn z městského vodovodního řadu vedoucího po ulici 9. května samostatnou vodovodní přípojkou DN 150 s měřením odběru vody v místě napojení.

Dodávka požární vody bude rovněž zajištěna z veřejného rozvodu pitné vody. Tlak vody v řadu je dostatečný. Navrhována je přípojka DN 100 s tlakem 0,2 MPa.

B.II.3 Ostatní surovinové zdroje

Spotřeba paliv:

Objekt prodejny bude vytápěn samostatnou kotelnou s celkovým instalovaným výkonem 700 kW. Předpokládá se spotřeba zemního plynu ve výši 2x38,5 m3/hod, celkem cca 114 tis. m3/rok.

Spotřeba elektrické energie:

a) v době výstavby

V době výstavby bude odběr elektrické energie zajišťován ze staveništního rozvaděče. Elektrická energie bude využita pro osvětlení staveniště a pro pohon staveništních mechanismů.

Tabulka č. 4: Příkony elektrické energie  v době výstavby

| Příkony a spotřeby elektrické energie v době výstavby |
| --- |
| Výpočtový příkon celkem Ps [ kW ] | 10 |
| Soudobost [%] | 40 |
| Očekávané zatížení [ kW] | 4 |

Očekávaná celková  spotřeba elektrické energie (180 pracovních dní, 16 hod denně):

cca 11,5 MWh.

b) v době provozu

V době provozu bude elektrická energie využita především pro osvětlení parkoviště a pro provozní účely prodejny HOBBY MARKET (osvětlení, ventilace). Osvětlení parkoviště a elektrická energie pro provoz prodejny zboží pro volný čas bude zajišťována z elektrorozvodu prodejny zboží pro volný čas. Napájení bude zajištěno z nízkonapěťových okruhů rozvodných závodů přes vlastní trafostanici s výkonem 400 kVA.

Tabulka č. 5: Příkony elektrické energie v době provozu

| Příkony a spotřeby elektrické energie |
| --- |
| Prodejna HOBBY MARKET včetně přilehlého parkoviště - instalovaný příkon Pi [ kW ] | 350 |
| Celková očekávaná roční spotřeba MWh | 590 |

Spotřeba tepelné energie

a) v době výstavby

V době výstavby se nepředpokládají zvláštní požadavky na vytápění kromě elektrického vytápění staveništních buněk, které bude zajištěno ze staveništního rozvaděče.

b) v době provozu

V době provozu se předpokládá tepelná náročnost objektů celkem 612,3 kW, roční spotřeba tepla 4130 GJ bude zajištěna provozem kotelny.

Další surovinové zdroje

Do dalších surovinových zdrojů jsou zahrnuty pohonné hmoty, stavební hmoty, zeminy pro vyrovnání terénu a ohumusování, dlažba, živičné směsi, betonové dlažby , zeleň pro výsadbu apod.

Potřeba dalších surovinových zdrojů bude vyčíslena v následných stupních projektové dokumentace. Veškeré uvedené suroviny budou využívány z místních zdrojů. K nadměrné exploataci zdrojů nedojde.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační připojení

Záměr se bude nacházet u ulice 9. května. Vjezd do areálu bude veden pravým i levým odbočením z této komunikace po nově budované komunikační přípojce, pro zásobování samostatným odbočením z téže ulice k zadnímu (západnímu) traktu objektu.

Parkovací a odstavná místa jsou dimenzována v souladu s ČSN 73 6110 včetně stání pro vozidla osob s omezenou pohyblivostí, která budou k dispozici v počtu 8 stání.  Vnitroareálové komunikace budou řešeny jako živičné.

Veškeré navazující veřejné komunikace jsou pro provoz záměru vyhovující a nepočítá se s jejich dalším rozšiřováním či budováním nových.

S navýšením intenzity na ul. 9. května v důsledku výstavby záměru se nepočítá, předpokládá se, že do areálu budou zajíždět zejména vozidla, která běžně po této komunikaci již v současné době projíždějí.

Inženýrské sítě

Napojení prodejny a parkoviště bude vyžadovat vytvoření nových přípojek ke stávajícím inženýrským sítím. Konkrétní připojovací místa nejsou v této fázi projektování stanovena. Kapacita všech sítí, které budou využívány, je pro účely výstavby prodejny i pro fázi provozu dostatečná a nepředpokládá se její navýšení.

U odvádění dešťových vod bude doloženo v následném stupni řízení hydraulické posouzení stávající stokové sítě a napojení odváděných vod.

## B.III Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

a) bodové zdroje

Provozem záměru vznikne stacionární střední spalovací zdroj znečišťování – kotelna s výkonem 3x350 kW na zemní plyn. V tomto zdroji bude ročně spáleno cca 113 857  m3/rok, čímž budou emitovány škodliviny uvedené v tabulce č. 6.

Tab. č. 6 Škodliviny z provozu kotelny

| Škodlivina | Emisní faktor | Emise |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kotelna 700 kW (2 x 350 kW) |
|  | kg/1 mil. m3 ZP | mg/s | kg/rok |
| TZL | 20 | 0,428 | 2,28 |
| SO2 | 9,6 | 0,205 | 1,09 |
| NOx | 1 920 | 41,067 | 218,66 |
| CO | 320 | 6,844 | 36,44 |
| OC | 64 | 1,369 | 7,29 |

Poznámka: 	- TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku,

CO - oxid uhelnatý, OC – organické látky

Emise ze spalování zemního plynu byly zakomponovány do vstupů rozptylové studie, která je zařazena v přílohách oznámení.

b) plošné zdroje

Při výstavbě

Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého prachu na ploše odpovídající ploše výstavby a krátkého úseku příjezdových komunikací. Tyto emise budou vznikat jednak pojezdem nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště, jednak provozem stavebních mechanismů při zemních pracích (sekundární emise). Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou přirozeným projevem pro každou stavební činnost, jsou nepravidelné, krátkodobé a nahodilé co do imisních koncentrací.

Působení tohoto plošného zdroje bude přechodné - doba demolic a zemních prací patrně nepřekročí období 4 měsíců. Prašnost ze stavební činnosti bude redukována dostatečně četným čištěním komunikací a kropením staveniště, a to zejména v době provádění demolic.

V době  provozu prodejny HOBBY MARKET

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude při provozu prodejny parkoviště osobních vozidel. Pro modelování jeho vlivu na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je zařazena v přílohách oznámení. Na základě výsledků rozptylové studie je zřejmé, že zde nebudou překračovány imisní limity.

c) liniové zdroje

Liniové zdroje znečišťování ovzduší budou představovány emisemi ze spalování pohonných hmot, a to:

- z průjezdu nákladních vozidel při samotné výstavbě

- z běžné dopravy nákladních a osobních automobilů po realizaci stavby

Emise z dopravy  při výstavbě:

V době výstavby dojde k určitému nárůstu provozu nákladních automobilů na přilehlých místních komunikacích  (ul. 9. května). Tento nárůst, který bude časově proměnný, způsobí určité zvýšení emisí znečišťujících látek z výfukových plynů, zásadní měrou však nezhorší současnou situaci stávajících koncentrací oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a organických látek v této lokalitě.

Pro odhad množství emisí z dopravy nákladních vozidel lze použít následujících zjednodušených předpokladů:

- při výstavbě budou využity převážně vozidla a mechanismy se vznětovými                  motory nad 3,5 tuny

- počet průjezdů výše uvedených vozidel  -   max. 50 / den

- pojezdy vozidel po staveništi - cca 0,5 km

- předpokládaná doba pohybu vozidel je max. 6 měsíců (tj. 180 dní)

Z následující tabulky  je  patrné množství emisí produkované zvýšenou dopravou při výstavbě prodejny a  parkoviště v lokalitě výstavby.

Tabulka č. 7: Množství emisí z dopravy při výstavbě

| Škodlivina | Na 1 km [g] | Za 1 den [g] | Po dobu výstavby [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxidy dusíku | 8,42 | 210,5 | 37,89 |
| Oxid uhelnatý | 7,67 | 191,75 | 34,52 |
| Uhlovodíky | 5,26 | 131,5 | 23,67 |

Emise z dopravy při provozu

Při provozu areálu dojde k  nárůstu intenzity osobních vozidel v území na komunikaci, která bude napojením na ul. 9. května.

Pro obsluhu prodejny se předpokládá max. 26  nákladních vozidel/den pro dovoz zboží a odvoz odpadů nebo pro údržbu zeleně.

Emisní charakteristika stávajícího liniového zdroje (ul. 9. května) je zahrnuta do imisní charakteristiky lokality stanovené sledováním stanicemi kvality ovzduší v Bohumíně.

Při běžném využití prodejny a parkoviště se předpokládá průměrná intenzita průjezdů osobních vozidel 900 vozidel/den na trase o délce 200, celková ujetá trasa za den je tedy 180 km.

Tabulka č.8: Emise z dopravy osobních automobilů

| Škodlivina | Na 1 km [g] | Za den [g] | Za rok [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxidy dusíku | 1,14 | 205 | 75 |
| Oxid uhelnatý | 15,00 | 2700 | 986 |
| Uhlovodíky | 1,14 | 205 | 75 |

Tabulka č. 9: Množství emisí z nákladní dopravy (26 vozidel do 12 t), celková trasa 0,2 km/den

| Emise z nákladní automobilové dopravy |
| --- |
| Škodlivina | Na 1 km [g] | Za den [g] | Za rok [g] |
| Oxidy dusíku | 8,44 | 1,688 | 616 |
| Oxid uhelnatý | 3,19 | 0,638 | 233 |
| Uhlovodíky | 0,46 | 0,09 | 33,58 |

Tabulka č. 10: Celkové množství emisí z nákladní a osobní dopravy při provozu parkoviště a prodejny

| Celkové emise z nákladní a osobní automobilové dopravy |
| --- |
| Škodlivina | Za den [g] | Za rok [kg] |
| Oxidy dusíku | 207 | 691 |
| Oxid uhelnatý | 2700,638 | 1219 |
| Uhlovodíky | 205,09 | 108,58 |

Uvedená kvantifikace se týká množství emisí vyprodukovaných pouze při příjezdu a  pojezdu v posuzované lokalitě parkoviště.

Opatření pro minimalizaci emisí

Při realizaci a provozu výše uvedeného projektu se nepočítá s používáním speciálních zařízení pro zachycování plynných nebo tuhých znečišťujících látek.

# B.III.2 Odpadní vody

Odpadní vody budou běžného splaškového charakteru. Mezi odpadní vody nejsou podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, počítány vody srážkové, nicméně jejich vyčíslení je pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace potřebné, proto jsou v tomto oddílu uváděny také. Je rovněž třeba vzít v úvahu, že tyto vody mohou být znečištěny ropnými látkami z úkapů na parkovišti.

Ve fázi provozu budou :

- splaškové odpadní vody svedeny bez předčištění do stávající veřejné městské kanalizace zakončené ČOV s dostatečnou kapacitou a účinností,

- srážkové vody odděleně svedeny u vod střešních (budou zaústěny do kanalizace bez čištění) a vod z parkoviště a manipulační plochy (budou do kanalizace zaústěny přes odlučovač ropných látek).

Ke srážkovým vodám ze střech objektů budou přiřazeny i srážkové vody ze sadových úprav a zatravněných ploch, kterých však vzhledem k zasakování části vod bude jen malé procento. Během vegetačního období ze správně provedených sadových úprav bude docházet k povrchovému odtoku srážkových vod pouze výjimečně při přívalových deštích. Zároveň správně provedené sadové úpravy se zapojeným porostem nedovolí splachování půdních částic.

Srážkové vody z parkoviště, u nichž je možno očekávat znečištění ropnými látkami, budou do dešťové kanalizace zaústěny přes odlučovač ropných látek s předpokládaným garantovaným výstupem NEL = 5 mg/l.

Produkce splaškových vod při výstavbě

V době výstavby budou stavebníci používat mobilní sociální zařízení bez napojení na kanalizaci (např. TOI - TOI apod.). Využití nebo odstranění odpadů z tohoto zařízení bude provádět oprávněná osoba.

Produkce splaškových vod při provozu

V objektu prodejny zboží pro volný čas a ani na parkovišti nebude provozováno veřejně přístupné sociální zařízení.

Produkce odpadních splaškových vod bude odpovídat předpokládanému odběru pitné vody, předpoklad je 4572 m3/rok.

Produkce srážkových  vod

V době výstavby budou po značnou část období srážkové vody v terénu zasakovat a nejsou zde proto vyčísleny.

Objem odváděných srážkových vod v době provozu bude činit podle předběžných propočtů 10000 m3/rok. Pro odvádění dešťových vod veřejnou stokovou sítí bude doloženo hydraulické posouzení stokové sítě. Je třeba vzít v úvahu, že již v současné době se jedná o lokalitu se zpevněnými plochami a že nárůst množství odváděných dešťových vod proti současnému stavu nebude z hlediska možnosti odvádění nadměrný.

Produkce technologických odpadních vod

Při provozu záměru nebudou produkovány technologické odpadní vody. V zařízení se nepředpokládá zřízení vývařovny, jídelny apod., a to ani pro zaměstnance.

Množství vypouštěného znečištění

Znečištění komunálních vod (vody splaškové a vody z úklidu zařízení):

Pro účely teoretického výpočtu se uvažuje produkce znečištění na 1 osobu a den 55 g nerozpuštěných látek a 60 g biochemické spotřeby kyslíku. Počet EO (ekvivalentních obyvatel) je 50.

Znečištění srážkových vod

Hlavní znečišťující látkou budou látky ropného charakteru (NEL). Srážkové vody z oblasti zásobovací rampy a z parkoviště, které by mohly obsahovat látky ropného charakteru, budou svedeny do dešťové kanalizace přes odlučovač ropných látek.  V současné době se uvažuje hodnota kontaminace ropného charakteru u znečištěných vod látkami v hodnotě od 2 do 30 mg/l. Oznamovatel počítá s instalací odlučovače ropných látek s hodnotami na výstupu v rozmezí 2,0 – 5,0 mg/l.

B.III.3 Odpady

Během výstavby a provozu záměru a parkoviště lze předpokládat vznik odpadů uvedených v následujících tabulkách. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určeny. Ze zkušeností z jiných lokalit je známo, že ani při výstavbě, ani při provozu prodejny nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů využít nebo odstranit. U všech produkovaných odpadů se předpokládá jejich předání oprávněné osobě.

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady bude podle možností přednostně zajištěno jejich využití.

- fáze výstavby

Ve fázi výstavby a přípravy staveniště budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V průběhu počáteční fáze výstavby bude nutné provést demoliční a výkopové práce, terénní úpravy a teprve potom budou následovat stavební a montážní práce.

Produkce odpadů při stavbě bude záležet na zvoleném technologickém postupu výstavby, na použitých stavebních materiálech a na skladbě podloží, která bude ověřena inženýrsko-geologickým posudkem. Ten bude sledovat kromě stavebně-technických parametrů podložních materiálů také výskyt případné kontaminace vzhledem k existenci lokality s průmyslovými objekty. V současné době se kontaminace podloží nepředpokládá.

Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných staveb. Předpokládá se zejména produkce odpadů:

Tabulka č. 11: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O, N |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby.

Pro nakládání s odpady bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhl.č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a na povrch terénu, a na základě stanovení třídy vyluhovatelnosti bude upřesněna kategorizace vzniklých odpadů, případně budou prověřeny možnosti jejich dalšího využití pro recyklaci a pro ukládání na povrch terénu, nebo možnost odstranění skládkováním.

b) fáze provozu

Při běžném provozu obchodní a administrativní části objektu budou vznikat odpady charakteristické pro tento typ zařízení, tzn. především odpady mající původ v jednotlivých oblastech poskytovaných obchodních služeb, v administrativě, údržbě a zajišťování chodu a provozu objektu. Produkce odpadů bude odpovídat běžným odpadům komunálním, odpadům z obchodních a administrativních ploch. Odpady nebudou v objektu a jeho okolí dlouhodobě skladovány, v pravidelných intervalech budou co nejdříve předávány k dalšímu využití nebo ke zneškodnění oprávněným osobám.

Největší podíl z celkového množství odpadů budou jednoznačně tvořit různé typy obalů běžně používané pro balení zboží. Bude se jednat především o papír a lepenku, dřevo a odřezky ze dřeva, plastové fólie a dále zbytkové a znehodnocené výrobky. V menším množství budou přítomny obalové spojovací materiály (např. pásky, spony), popř. některé nevratné palety a přepravky. Při běžném chodu prodejny bude také vznikat směsný komunální odpad. Převážně při údržbě a v technickém zázemí budou vznikat nebezpečné odpady, např. nefunkční zářivky apod.

Z provozu parkoviště bude vznikat odpad ze záchytu v odlučovači ropných látek a odpad z košů na odpad umístěných na parkovišti.

Množství odpadů nelze zatím přesně stanovit a bude vyhodnoceno po uvedení objektu do provozu. Předpokládá se ale, že se bude jednat o celkem cca 30 tun odpadů/rok. Vzhledem k charakteru využití a technickému vybavení lze na základě zkušeností a údajů o produkci odpadů v obdobných zařízeních předpokládat vznik následujících druhů odpadů:

Tabulka č. 12: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících v době provozu

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačů oleje | N |
| 13 05 07 | Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje | N |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | O |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 01 21 | Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti | N |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 01 40 | Kovy | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů, jejich množství,  pokud se vyskytnou, však nebudou významná.

V rámci své činnosti zajistí provozovatel v potřebné míře zpětný odběr výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru.

c) fáze ukončení záměru

Po ukončení provozu záměru vzniknou v souvislosti s případnou demolicí objektu a parkoviště především odpady:

Tabulka č. 13: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících po ukončení provozu  záměru

| Číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 20 01 21 | Zářivky | N |

Horizont ukončení provozu záměru je však natolik vzdálený, že nelze odpovědně stanovit množství a způsob nakládání s odpadem. V době zpracování oznámení se předpokládá jeho předání oprávněné osobě v celém rozsahu.

Způsob nakládání s odpady

Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými osobami. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy (zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcí předpisy – především vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., vyhl.č. 294/2005 Sb.). V souladu s nimi povede evidenci odpadů, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů, zajistí rozbory odpadů apod. Nepředpokládá se, že by oznamovatel měl povinnost ustanovit pro provozovnu záměru funkci odpadového hospodáře. Při provozu prodejny a parkoviště bude přednostně uplatňováno kritérium minimalizace množství odpadů a předcházení jejich vzniku.

Místa nakládání s nebezpečnými odpady budou označena identifikačním listem nebezpečného odpadu. Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů budou svou konstrukcí odpovídat požadavkům platné legislativy a budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a proti případným havarijním únikům znečišťujících látek.

Návrh technického vybavení odpadového hospodářství předpokládá, že v objektu budou pro vznikající odpady určena stálá místa pro umístění shromažďovacích prostředků, a to jak v prostorách pro veřejnost – zákazníky, tak v prostorách pro zaměstnance. Rovněž bude určeno místo pro shromažďování odpadů, upravené pro separovaný sběr. Papír bude využíván centrálně, lisován a odvezen k dalšímu využití, obdobně bude nakládáno s plastovými fóliemi.

Po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu bude odpad dle charakteru využit nebo odstraněn prostřednictvím oprávněných firem v zařízeních k tomu určených.

Provozovatel prodejny může být z hlediska třídění a zneškodňování odpadu podobného komunálnímu na základě písemné smlouvy zapojen do systému města, avšak v době zpracování oznámení se takové zapojení nepředpokládá. Pokud zapojen nebude a z hlediska dalšího odstranění či využití odpadu podobného komunálnímu nebude účelné tento odpad třídit, musí provozovatel zažádat o souhlas příslušný orgán státní správy v odpadovém hospodářství o souhlas k netřídění odpadů.

B.III.4  Hluk a vibrace

Lokalita se nachází v hlukově exponovaném území. Hlukové vlivy zde pocházejí zejména z automobilové dopravy, a to v převážné většině z ulice 9.května, na které byla zpracovatelkou hlukové studie zjištěna špičková hodinová intenzita dopravy 430 osobních vozidel, 35 lehkých nákladních vozidel, 40 těžkých nákladních vozidel a 4 autobusy.

Intenzita dopravy spojená se zásobováním prodejny bude představovat 20 středních nákladních vozidel/den, 6 těžkých nákladních vozidel/den, počet průjezdů vozidel osobních byl pro účely zpracování rozptylové studie brán ve výši 900 průjezdů/den.

Doprava bude vedena z ul. 9.května, u níž se nepočítá s celkovým nárůstem intenzity dopravy. Pro dopravní systém a stacionární zdroj (ventilace 57 dB, klimatizace 48 dB) byla zpracována hluková studie, která je zařazena v přílohách oznámení.

Jako vstup do zpracované hlukové studie (viz příloha oznámení) byly použity hodnoty dopravního zatížení:

Tab. č. 14 Dopravní zatížení záměrem

| Dopravní trasy | Vozidla | Rok 2006 Voz./den po výstavbě |
| --- | --- | --- |
| Nová komunikace Od křižovatky s ul.9.května | Osobní | 900 |
|  | Lehká nákladní | 20 |
|  | Těžká nákladní | 6 |
|  | Celkem | 926 |
| Parkoviště HOBBY Market | Osobní | 900 |
|  | Lehká nákladní |  |
|  | Těžká nákladní |  |
|  | Celkem | 900 |
| Zásobování HOBBY Market | Osobní |  |
|  | Lehká nákladní | 20 |
|  | Těžká nákladní | 6 |
|  | Celkem | 26 |

| Úsek veřejné komunikace | Osobní vozidla | Lehké nákladní automobily | Těžké nákladní automobily | Autobusy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ul.9.května | 430 | 35 | 40 | 4 |

Kromě dopravních charakteristik v předmětném území byly použity údaje osazení prodejny vzduchotechnickými stacionárními zdroji hluku:

- vzduchotechnická zařízení – odvod vzduchu z prodejny – ventilátory, kondenzátor chlazení

- klimatizační jednotka (sací otvor klimatizační jednotky)

Dle údajů výrobců uvedených zdrojů byly použity hodnoty:

- hodnota vzduchotechnického zařízení (VTZ)  57 dB(A) – 1 m od jednotky

- kondenzát chlazení – 48 dB(A) – do vzdálenosti 5 m od zdroje lze snížit otáčkami až na 34 dB(A)

Hlukové vlivy jsou podrobně vyhodnoceny v hlukové studii v příloze č. 3 oznámení. Při vyhodnocování hlukové zátěže byly zvoleny 4 kontrolní body - nejbližší objekty hygienické ochrany. Z výpočtů vyplývá zjištění, že hygienické limity pro hluk nebudou ani po uvedení záměru do provozu překročeny. Stávající stav hlukové zátěže v jednotlivých zvolených referenčních bodech byl stanoven na cca 50-53,8 dB(A), po výstavbě záměru a zahrnutí všech zdrojů hluku se imise hluku v území zvýší o 1-2,5 dB(A)

Pro danou lokalitu je navrženo provést ve fázi přípravy záměru (před zahájením zemních prací) a po uvedení záměru do provozu hlukové měření a v případě potřeby budou navržena protihluková opatření.

Výsledky výpočtů hlukové studie jsou uvedeny a komentovány v oddílu D.

B.III.5 Radioaktivní a elektromagnetické záření

Pro lokalitu byl zpracován radonový průzkum, jehož výsledky jsou zařazeny v příloze oznámení. Na dotčených pozemcích byl zjištěn střední radonový index, což značí, že v případě umístění pobytových místností budou při výstavbě realizována protiradonová opatření. Upřesnění druhu protiradonových opatření bude provedeno v rámci projektu.

B.III.6 Pachové emise

Parkoviště a prodejna zboží pro volný čas nebudou zdrojem emisí pachových látek.

B.III.7  Riziko havárií

- riziko vodohospodářské havárie

Riziko možné havárie vyplývá z možnosti srážky vozidel s následkem poškození palivových nádrží nebo olejových systémů. Při takové havárii by ropné látky odtekly na povrch zpevněných ploch, odkud by byly buď zachyceny v odlučovači ropných látek, nebo by částečně mohly znečistit zeminu u parkových úprav areálu. Tato zemina by musela být odtěžena a dekontaminována. Při vniknutí ropných látek do městské kanalizace bez čištění (např. na veřejné komunikaci) by došlo k jejich splachu na městskou ČOV. Zde by mohly způsobit menší problémy při biologické části čištění, nicméně neočekává se, že by množství takto uniklých ropných látek přesáhlo 50-100 l (obsah palivové nádrže), což by jejich postupnému ředění před nátokem na ČOV nemělo zásadní vliv na funkci ČOV.

b) riziko požáru

V žádném stavebním objektu nelze zcela vyloučit riziko vzniku požáru. U posuzované stavby se snaha eliminovat či minimalizovat toto riziko projevila jak při výběru stavebních materiálů, tak při protipožárním zabezpečení objektu. Stavba bude realizována v dosahu HZS, takže v případě vzniku požáru může být nebezpečí během krátkého časového úseku eliminováno.

V případě vzniku požáru se s ohledem na typ prodávaného zboží (zboží pro volný časy) neočekává závažný vývin zdraví škodlivých látek. Budou-li v objektu prodávány předměty z hlediska možnosti vzniku požáru nebezpečné (např. novoroční rakety, ohňostroje apod.), budou uloženy odděleně od ostatního zboží v samostatném požárním úseku a v množství, které není v rozporu s legislativou v požární ochraně.

Jiná rizika se u záměru nepředpokládají.

# C. údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních  charakteristik dotčeného  území

a) dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Území bylo v posledních letech využíváno pro průmyslové účely. Prioritou rozvoje v lokalitě je zabezpečení odváděných srážkových vod z hlediska možnosti znečištění ropnými látkami a ochrana objektů hygienické ochrany z hlediska hluku. Tyto podmínky rozvoje jsou způsobem realizace záměru dodrženy.

Lokalita je k průmyslovému využití určena i územním plánem města a záměr je s požadavky územního plánu v souladu.

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Záměr nezasahuje významným způsobem do oblasti využívání přírodních zdrojů.

Mezi přírodní zdroje obecně patří:

- půdní fond

Zemědělský půdní fond nebude realizací záměru dotčen.

- vodní zdroje,  voda

Území není součástí CHOPAV, OHP a nenachází se na něm žádný vodní zdroj. Záměr nepřináší nadměrnou exploataci vodních zdrojů oblasti.

- surovinové zdroje

Záměr neleží v oblasti využitelných surovinových zdrojů ani nebude znamenat jejich nadměrnou spotřebu.

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Prostředí v lokalitě je dáno průmyslovým využíváním areálu. Území náleží do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska emisí prachu, k čemuž však záměr nepřispívá.

d) území historického, kulturního nebo archeologického významu

Lokalita není součástí archeologických nalezišť a nenachází se zde žádné kulturní památky.

e) území hustě zalidněná

Lokalita není součástí hustě obydlených území. V území se nachází několik obytných domů, avšak jejich hustota a počet ovlivněných obyvatel nedosahuje limitů pro hustě osídlená území.

f) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

V současné době nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly vést ke vzniku starých zátěží. Lokalita nespadá do území zatěžovaných nad míru únosného zatížení.

## C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí v lokalitě

Klima

Předmětné území leží v mírném pásmu na hranicích mezi oblastí atlanticko - kontinentální  a oblastí evropsko - kontinentální, tedy na hranici mezi přímořským a kontinentálním klimatem. Pro tuto oblast je typický převážný výskyt vzduchových hmot mírných šířek. Výskyt jiných vzduchových hmot (arktických nebo tropických) je poměrně řídký a projevuje se obvykle výraznou povětrnostní anomálií.

Podle Quitta je území charakterizováno třídou MT 10 s dlouhým a mírně suchým teplým létem, krátkým přechodným obdobím, mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

##### Charakteristika třídy MT 10:

Počet letních dnů (s teplotou > 25°C)	40 až 50

Průměrná teplota v červenci	17až18°C

Počet ledových dnů	140 až 160

Průměrná teplota v lednu	-2 až -3°C

Počet dnů se sněhovou pokrývkou	50 až 60

Roční srážkový úhrn	600 až 700 mm

Průměrná roční teplota v Bohumíně se pohybuje okolo 8°C, sluneční svit 1751 hodin.

Převažující směr větru je jihozápadní.

Tab. č.15: Relativní četnosti směrů větru

| m.s-1 | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Calm | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 8,97 | 5,44 | 3,84 | 2,13 | 6,70 | 10,98 | 4,91 | 6,71 | 20,91 | 70,59 |
| 5,0 | 5,12 | 2,48 | 0,70 | 0,37 | 3,59 | 9,77 | 1,91 | 4,17 |  | 28,11 |
| 11,0 | 0,18 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,75 | 0,02 | 0,18 |  | 1,30 |
| Součet | 14,27 | 7,97 | 4,54 | 2,51 | 10,40 | 21,50 | 6,84 | 11,06 | 20,91 | 100,00 |

Převládajícími směry větru jsou JZ, poměrně významná je i četnost výskytu bezvětří.

Kvalita ovzduší

Oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů a nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, se rozumí ta území krajů, v jejichž působnosti se nacházejí obce, kde bylo zjištěno na základě pravidelného hodnocení kvality ovzduší překročení imisního limitu nebo imisního limitu a meze tolerance.

Ve výsledcích hodnocení kvality ovzduší je Bohumín zařazen mezi obce s překročeným imisním limitem pro ochranu zdraví lidí a mezi obce s překročeným imisním limitem pro ochranu zdraví zvýšeným o mez tolerance.

Tab.č. 16 Přehled imisních hodnot za rok 2002 ze stanice 1065 Bohumín v ulici Jateční (ČHMÚ)

| průměrná měsíční koncentrace | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | průměr za rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oxid siřičitý | 31 | 16 | 14 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 18 | 39 | 15 |
| prašný aerosol | 67 | 69 | 67 | 58 | 40 | 30 | 38 | 48 | 52 | 42 | 59 | 114 | 57 |
| oxidy dusíku | 47 | 41 | 35 | 30 | 21 | 20 | 20 | 28 | 35 | 26 | 32 | 39 | 31 |

Pro rok 2006 se na základě vývoje hodnot z měření imisních měřicích stanic se Stav imisního pozadí sledované lokality Bohumín v roce 2006 je určen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2004 a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách.

Předpokládané imisní pozadí po roce 2006 :

# - oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 70 µg/m3 a průměrná roční 28 µg/m3

# - oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 2 000 µg/m3

# - benzen – průměrná roční koncentrace 4 µg/m3

# - benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 3 ng/m3

Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou u sledovaných škodlivin stanoveny následující imisní limity :

Tabulka č. 17: Imisní limity

|  | Ochrana zdraví lidí | Ochrana ekosystémů |
| --- | --- | --- |
|  | Aritmetický průměr | aritmetický průměr |
|  | roční | denní | hodinový | osmihodinový | roční |  |
|  | µg.m-3 |
| oxid dusičitý (NO2) | 40* |  | 200* |  |  |  |
| oxid uhelnatý (CO) |  |  |  | 10 000 |  |  |
| benzen | 5* |  |  |  |  |  |
| polycyklické aromatické | 0,001* |  |  |  |  |  |
| uhlovodíky (PAH) vyjádřené |  |  |  |  |  |  |
| jako benzo(a)pyren |  |  |  |  |  |  |

# Poznámka : 	- imisní limity mají platnost od 1.1. 2005

# - * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)

Voda

Hydrologické  a hydrogeologické poměry

Území dotčené záměrem spadá do povodí řeky Odry, nachází se na pravém břehu řeky Odry. Hlavní kostru hydrologické sítě vytváří Odra spolu s hlavními přítoky, levostrannou Opavou (s Moravicí) a pravostrannou Ostravicí a Olší, sbíhající se v Ostravské Pánvi. Vodní toky a protipovodňová ochrana v jesenické a beskydské části se v minulosti vyvíjela odlišným způsobem. Beskydské toky jsou převážně soustavně upraveny, přičemž stupeň protipovodňové ochrany se pohybuje mezi 20 až 100-letou vodou. Strana jesenická byla v minulosti vybavena pouze nesystematickou regulací se stupněm protipovodňové ochrany na Q5 až Q20, kromě významnějších městských tratí.

Na řece Odře je větší inundace s významnějším vlivem na velké vody nad Ostravou po Mankovice a pod Ostravou až k soutoku s Olší.

Samotná řeka Odra pramení v Oderských vrších, teče nejprve severovýchodním směrem, ale záhy se stáčí k jihovýchodu. Protéká městem Odry a u Jeseníka nad Odrou opět mění směr k severovýchodu a protéká CHKO Poodří a dalšími přírodně chráněnými oblastmi (Polanská niva, Polanský les). V Ostravě, za Novou Vsí přibírá významnější levobřežní přítok - Opavu a za Přívozem pravobřežní Ostravici. Za Ostravou protéká inundačním územím a u Starého Bohumína již teče po státní hranici. Po soutoku z řekou Olší území ČR opouští a vydává se na sever k Baltskému moři.

V oblasti zájmového území je Odra klasifikována třídami jakosti vody:

IV., BSK5 < 15 mg/l

II., N-NO3 < 6 mg/l

III., CHSKCr < 45 mg/l

Hydrologické pořadí řeky Odry v profilu Bohumín je 2-03-02-011, říční kilometr 3,3.

Z hlediska charakteristik povrchových vod jde o oblast II-B-4-d, tj. málo vodnou, s malou retenční schopností, silně rozkolísaným odtokem a dosti vysokým koeficientem odtoku (k=0,31-0,45). Nejvodnějším měsícem je březen.

Vodohospodářsky nejvýznamnějším tokem je v oblasti potok Bohumínská stružka, který vytéká z rybníka Nový stav a je dále napájen Záblatským rybníkem. Bohumínská stružka je pravostranným přítokem toku I.řádu Odry, číslo hydrologického pořadí 2-03-02-012.

Dalším významným tokem v oblasti je potok Bajcůvka, který je bočním ramenem Bohumínské stružky. Odděluje se od ní poblíž rybníku Nový stav, uhýbá směrem k Odře, prochází areálem ŽDB a do Odry se vlévá na Polsko-České hranici, západně od rybníka Kališčák.

Zájmová lokalita je součástí hydrogeologického rajónu č.153 – Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry. Z hlediska hydrogeologických poměrů hraje nejdůležitější roli zvodeň v kvartérním kolektoru.

Rozsáhlý hydrogeologický kolektor je budován průlinově propustnými fluviálními štěrkovitými a písčitými sedimenty. Jeho propustnost, charakterizovaná koeficientem filtrace kf, se dle Jetela (1982) pohybuje v řádovém rozpětí n.10-3 až n.10-4 m.s-1. Hladina podzemní vody je mírně napjatá až napjatá, a je v přímém vztahu k infiltraci atmosférických srážek a následnému kolísání hladiny podzemních vody.

Podzemní voda proudí generelně od jihovýchodu k severozápadu k regionální erozní základně. Doplňování zvodně je podle H. Kříže (1971) sezónní, s maximálními hydrologickými stavy v měsících březnu a dubnu, a minimálními hydrologickými stavy v měsících září až listopad.

V zájmovém území ani v blízkém okolí se nevyskytují pramenné oblasti.

Předmětná lokalita je zabezpečena jednotnou kanalizaci, na kterou bude napojeno i parkoviště a samotný objekt prodejny.

Geofaktory

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Severní Vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev a podcelku Ostravská nížina – kód VIIIB-1A (Czudek et al., 1976). Z hlediska typologického členění reliéfu ČSR (Balatka et al., 1971) se jedná o region rovin akumulačního rázu, kvartérních struktur v oblasti údolních niv (kód 183). Předmětné území tvoří plochý, nižší stupeň údolní nivy, s minimálními výškovými rozdíly (cca 199 až 200 m n.m.).

Předkvartérní podloží je v širším území tvořeno neogenními sedimenty spodního badenu, reprezentovanými proměnlivě vápnitými jílovci, v přípovrchové části zvětralými a nabývajícími tak povahy jílů. Ojediněle se vyskytují laminy až vložky písků, místy slídnatých.

Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny fluviálním souvrstvím nižšího stupně údolní terasy holocénního stáří, který je směrem od báze k povrchu tvořen štěrkovými sedimenty, hlinitými písky a povodňovými hlínami a jíly. Mocnost inundačních sedimentů je proměnlivá, jejich konzistence je závislá na poloze vrstvy vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody.

Podrobné geologické poměry vlastní lokality budou zjištěny inženýrsko geologickým průzkumem, který bude zajištěn v rámci dalšího stupně projektové dokumentace.

Seizmicita

Dotčené území se nachází mimo oblast s rizikem seizmických otřesů a konfigurace terénu vylučuje pravděpodobnost svahových deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou.

Převážná část území Moravskoslezského kraje je charakterizována seismickým ohrožením do 7. stupně (dle 12stupňové makroseismické stupnice MSK-64), používané v Evropě a patří do seismické oblasti charakterizované Efektivním špičkovým zrychlením ag v rozmezí 0,065 – 0,085 g podle EUROKÓDU 8.

Eroze

Vlivem výstavby nenastanou zhoršené erozní podmínky. Volné plochy budou zpevněny nebo osety a osázeny zelení, což zabrání jak vodní, tak větrné erozi půdy.

Kontaminace zemin

Záměr nebude zdrojem kontaminace půdy. Z dosavadního využití území nevyplývá předpoklad kontaminace podloží.

Fauna a flóra

Biogeografie

Zařazení šetřené lokality do fytogeografického systému:

Fytogeografická oblast :			Mezofyticum

Fytogeografický obvod :			Karpatské mezofyticum

Fytogeografický okres :			č. 83 Ostravská pánev

(Pramen : Květena ČR, Skalický in Hejný et Slavík, Praha 1988)

Zařazení zkoumané lokality do biogeografického systému

Podprovincice :		Polomská

Biografický region :		2.4 Pooderský

(Pramen : Biogeografické členění České republiky, Martin Culek – editor a kolektiv, Praha 1998)

Stručná charakteristika biogeografického regionu  č. 2.4 (dle M. Culka)

Tento bioregion se nachází ve střední části Slezska, zabírá centrální část geomorfologického celku Ostravská pánev. Území tohoto Pooderského bioregonu pak pokračuje k severu do Polska, kde leží jeho jádro. Bioregion je tvořen nivami řeky Odry a jejich přítoků, je typicky nivní, 4. vegetačního stupně se středoevropskou vlhkomilnou a mokřadní biotou, která souvisí s Polonikem. V současnosti jsou zde hojně zastoupeny vlhké louky, rybniční soustavy a lužní lesy), pokud se ovšem nejedná o industrializovaná území silně poznamenaná dalšími antropogenními vlivy, jako je i městská zástavba města Bohumína. Bioregion je dále tvořen vyčleněnou širokou nivou řeky Odry. Dle výškové členitosti má reliéf charakter roviny s členitostí 5 - 20 m. Nejnižším bodem je koryto řeky Odry na státní hranici – cca 194 m n.m.

Stávající areál je ve významné míře ozeleněn. Nachází se zde zástupci poměrně rozmanitého zastoupení dřevin, a to jak stromového, tak keřového patra. Ze zástupců dřevin se v lokalitě nacházejí topol černý, topol osika, trnovník akát, bříza bradavičnatá, javor mléč, dub letní, růže šípková, bez černý, jeřáb ptačí.

Patro bylinné je z hlediska druhů i významnosti méně významné.

Prvky ÚSES

Posuzovaná aktivita bude provozována v centru města, kde se nenacházejí žádné evidované systémy ekologické stability. Rovněž v územním plánu se nepočítalo s vytvářením lokálních biokoridorů nebo biocenter na dotčených pozemcích.

Níže uvedené ekologicky významné segmenty  krajiny (dále EVSK) jsou zmíněny jen pro lepší vykreslení okolní krajiny, neboť EVSK evidované v návrhu ÚSES jsou od lokality záměru vzdáleny a nemají se záměrem přímou ani nepřímou souvislost. Nejblíže k lokalitě se nacházejí:

| č. | název | okres | k.ú. | rozloha [ha] | vyhl. | důvod vyhlášení | směr a vzdálenost od zájmové lokality |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| národní přírodní památka |
| 207 | Landek | Ostrava | Koblov, Petřkovice u Ostravy | 85,53 | 1966 | Ukázka přirozeného výchozu uhelné sloje | JZ, cca 7 km |
| přírodní rezervace |
| 57 | Černý les u Šilhéřovic I. | Opava | Šilhéřovice | 8,04 | 1970 | Bukový prales typický pro Oderskou nížinu | Z, cca 6 km |
| 58 | Černý les u Šilhéřovic II. | Opava | Šilhéřovice | 7,69 | 1970 | Přestárlý bukový prales | Z, cca 6 km |
| 72 | Dařenec | Opava | Vřesina u Opavy | 32,94 | 1969 | Smíšený listnatý porost dubu, habru a lípy s bohatou květenou | SZ, cca 13 km |
| 395 | Skučák | Karviná | Rychvald | 30,08 | 1969 | Rybník se vzácnou květenou (plavín leknínovitý) a bohatou avifaunou | JJV, cca 5 km |
| 1737 | Štěpán | Opava, Ostrava | Třebovice ve Slezsku, Děhylov | 66,93 | 1994 | Zazemněný rybník s rákosinami a významnou květenou a zvířenou | JZ, cca 13 km |
| 1965 | Rezavka | Ostrava | Svinov | 83,68 | 1998 | Niva řeky Odry, pestrá mozaika biotopů | JZ, cca 15 km |
| přírodní památky |
| 1204 | Kunčický bludný balvan | Ostrava | Kunčice nad Ostravicí | 0,01 | 1989 | Největší bludný balvan v ČR o váze 17,5 t | JJZ, cca 13 km |
| 1364 | Meandry Lučiny | Karviná | Havířov-Město | 40,65 | 1992 | Niva s meandrujícím tokem a zachovalými břehovými porosty | JV, cca 15 km |
| 669 | Rovninské balvany | Ostrava | Moravská Ostrava | 0,01 | 1964 | Bludné balvany | JZ, cca 9 km |
| 1668 | Turkov | Ostrava | Třebovice ve Slezsku | 34,18 | 1993 | Zbytek lužního lesa, významná lokalita obojživelníků a avifauny | JZ, cca 13 km |
| 1227 | Věřňovice | Karviná | Věřňovice | 4,58 | 1989 | Říční terasa se smíšeným porostem a bohatým bylinným patrem | SV, cca 6 km |

Zájmovým územím neprobíhá žádný biokoridor a rovněž se zde nenachází žádné biocentrum. Všechny prvky ÚSES jsou v dostatečné vzdálenosti zájmového území.

Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky

Místo výstavby není součástí žádného území chráněného z hlediska ekologické legislativy.

Katastr Nového Bohumína je zčásti začleněn do ptačí oblasti CZ0811021 Heřmanský stav - Odra – Poolzí a do evropsky významných lokalit Meandry Dolní Odry a Heřmanický rybník.

Nejbližší CHKO je CHKO Poodří.

Charakter městské čtvrti

Město Bohumín má 23 160 obyvatel a rozlohu 31 km2. K městu Bohumín je přičleněn i Rychvald, který má 6 770 obyvatel a rozlohu 17 km2.

Lokalita výstavby je zařazena do výrobní zóny. Těsně přiléhá k obytné zástavbě s občanskou vybaveností i k dalším výrobním plochám. Záměr bude umístěn u frekventované městské komunikace, podél níž je situována vícepodlažní obytná zástavba s podnikatelskými aktivitami v I. podlaží (obchody, drobné služby, zdravotnictví, školství).

Historické a kulturní památky

se v dosahu záměru nevyskytují. Nejbližšími objekty zařazenými v seznamu nemovitých kulturních památek jsou:

51945/8-4077	 kostel Božského srdce Páně (1),

Nový Bohumín),

Podélná novogotická stavba z režných cihel. Byl dostavěn a vysvěcen 			7.6.1896.

44399/8-4003	bývalá radnice (3),

Nový Bohumín.

51946/8-4077	 Fara (4),

Nový Bohumín.

49029/8-3122	 železniční stanice (5),

Nový Bohumín,

Budova je v novororenesančním stylu. Dostavěna k užívání v r. 1847, do 		dnešní podoby pak v r. 1902. Rozsáhlá generální oprava celé budovy včetně 		přednádražního prostoru byla ukončena v r. 1995.

Situování záměru ve vztahu k Územnímu plánu města Bohumína

Záměr je umístěn na ploše zařazené územním plánem do průmyslových ploch. Vlivem realizace záměru nedojde k požadavku na změnu územního plánu. Vyjádření stavebního úřadu je přílohou č. 1 oznámení.

Extrémní poměry v dotčeném území

Žádné extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.

## D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

D.1 Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

a) vlivy na zaměstnance

Záměr z hlediska hodnocení pracovních rizik a zařazení do pracovních kategorií nebude vyžadovat vyhlášení rizikového pracoviště. Zaměstnanci nebudou podléhat působení nadměrných negativních účinků na zdraví a nebudou vystaveni ani extrémním rizikům pracovních úrazů. Při běžném dodržování požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost práce bude provoz záměru z tohoto hlediska bezproblémový.

b) vlivy na obyvatelstvo v dotčeném území

ba) vlivy v době výstavby

Obyvatelstvo v nejbližším okolí bude v době výstavby přechodně vystaveno působení zvýšené hlukové zátěže a prašnosti, případně v blízkém okolí také vibrací z pojezdu 5-6 těžkých mechanismů. Toto působení bude přechodné po dobu asi 3 měsíců, bude proměnné a nebude nastávat v nočních hodinách. Vzhledem k tomu, že nejbližší obytná zástavba se nachází v dostatečné vzdálenosti od místa výstavby a je oddělena zelení, nepředpokládá se dosah vlivů z výstavby až do obytné zóny.

V tomto období se negativní působení přepravy většího objemu stavebních hmot a odpadů projeví i podél navazujících komunikací, na nichž bude doprava probíhat.

V případě vlivů v období záměru se jedná o vlivy přímé, krátkodobé, proměnné, vratné, střední závažnosti.

bb) vlivy v době provozu záměru

V době provozu záměru se neočekávají žádné podstatné a zaznamenatelné negativní vlivy, které by mohly negativně působit na zdraví obyvatelstva nebo výrazně ovlivnit jeho pobytovou pohodu. V zásadě se nepředpokládá významné navýšení dopravy na komunikaci 9. května, po níž již v současné době směřují vozidla nakupujících k obchodnímu komplexu BILLA. Případné mírné navýšení intenzity osobní dopravy na ulici 9. května nebude přinášet subjektivně vnímatelné zhoršení hlukové zátěže, prašnosti nebo imisí ze spalování pohonných hmot (viz dále hodnocení vlivů na ovzduší a hlukové vlivy).

Působení, jakkoliv bude malé, bude trvalého charakteru, proměnné v závislosti na provozních špičkách (největší působení je možno očekávat v odpoledních hodinách), co do míry působení bude u obytné zástavby malé až zanedbatelné a skončí spolu s provozem záměru.

Vlivy nebudou dosahovat úrovně hygienických a imisních limitů s výjimkou imisního limitu pro prach, který je již v současné době překračován a nebude záměrem prakticky ovlivněn.

bc) vlivy sociální a ekonomické

Záměr se pozitivně projeví vytvořením 45 nových pracovních míst a dalších pracovních míst v době výstavby a malým zlepšením pobytové pohody v širším okolí vlivem zlepšení zásobování lokality průmyslovým zbožím. Tyto vlivy budou pozitivní, dlouhodobé, co do míry působení střední až malé.

Počet obyvatel ovlivněných účinky záměru

Vlivem záměru budou ovlivněny objekty bydlení nacházející se za hranicí dotčeného areálu. Počet ovlivněných obyvatel se bude pohybovat ve stovkách, avšak ovlivnění nebude subjektivně zaznamenatelné a nebude dosahovat hranice hygienických limitů.

D.2 Vliv na ovzduší a klima

Množství a koncentrace emisí

Zvýšené emise škodlivin vzniknou při vlastní výstavbě prodejny a parkoviště  především v důsledku vyšší prašnosti a činnosti dopravy a stavebních mechanismů. Jedná se o přechodné zvýšení emisí poletavého prachu a částečně také emisí ze spalování pohonných hmot, omezené dobou zemních prací, která bude trvat několik měsíců.

Při vlastním provozu parkoviště a prodejny zboží pro volný čas budou vznikat emise především z provozu automobilové dopravy související se záměrem. Očekávaný denní nárůst dopravy byl vyčíslen v oddílu o vstupech a v popisu záměru. V současné době se předpokládá dopravní napojení z nově budované komunikace (tato komunikace má být vybudována jiným investorem a nesouvisí přím,o se záměrem), v případě, že by nová komunikace nebyla budována, bylo by zřízeno dopravní napojení z ul. 9. května.

Emise ze spalování zemního plynu byly zakomponovány do rozptylové studie. Výsledek výpočtu přírůstku koncentrací jednotlivých škodlivin je uveden v následující tabulce:

|  | Oxid dusičitý (NO2) |
| --- | --- |
|  | Imisní hodnoty | Maximální hodinová koncentrace | Imisní limit |
|  |  | µg/m3 |
|  | minimální | 0,976 | 200 |
|  | maximální | 1,979 |  |
|  | Imisní hodnoty | Průměrné roční koncentrace | Imisní limit |
|  |  | µg/m3 |
|  | minimální | 0,003 | 40 |
|  | maximální | 0,051 |  |
|  | Oxid uhelnatý (CO) |
|  | Imisní hodnoty | Maximální osmihodinová koncentrace | Imisní limit |
|  |  | µg/m3 |
|  | minimální | 1,989 | 10 000 |
|  | maximální | 13,849 |  |
|  | Benzen |
|  | Imisní hodnoty | Průměrné roční koncentrace | Imisní limit |
|  |  | µg/m3 |
|  | minimální | 0,0006 | 5 |
|  | maximální | 0,0463 |  |
|  | Benzo(a)pyren |
|  | Imisní hodnoty | Průměrné roční koncentrace | Imisní limit |
|  |  | ng/m3 |
|  | minimální | 0,000 000 122 | 1 |
|  | maximální | 0,000 008 997 |  |

Maximální nárůst imisní koncentrace v důsledku realizace stavby „HOBBY Market, Bohumín, ul. 9.května“ bude u imisí ve sledované lokalitě ve výši :

# - oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 1,98 µg/m3

# - oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,05 µg/m3

# - oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 13,85 µg/m3

# - benzen – průměrná roční koncentrace 0,05 µg/m3

# - benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 009 ng/m3

Při započtení imisních koncentrací (imisní pozadí Bohumína roku 2006) a imisních koncentrací z výstavby „HOBBY Market, Bohumín, ul. 9.května“ budou výsledné imisní koncentrace škodlivin :

# - oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 71,98 µg/m3 a roční 28,05 µg/m3

# - oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 2 013,85 µg/m3

# - benzen – průměrná roční koncentrace 4,05 µg/m3

# - benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 3,000 009 ng/m3

Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO) a benzen vycházející z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Imisní limit pro benzo(a)pyren je již dnes překročen. Imisní nárůst z výstavby „HOBBY Market, Bohumín, ul. 9.května“ činní pro roční koncentraci 0,000 003 ng/m3 v místech trvalá obytné zástavby (ul. Sv.Čecha), a proto je zanedbatelný.

Pachové látky, klima

Očekávané imisní koncentrace dalších znečišťujících látek z  prodejny HOBBY MARKET s parkovištěm budou nižší než jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující látky dle zákona o ovzduší. Pachové látky nebudou při provozu prodejny produkovány.

Klima stavbou ovlivněno nebude.

D.3 Hluk, vibrace

Hlukové vlivy z provozu záměru budou malé, stálého trvání, časově co do velikosti proměnné a soustředěné výhradně do denních hodin. Kvantifikace těchto vlivů vychází ze zpracované hlukové studie. V referenčních bodech stanovených v této studii budou při provozu záměru dosahovány následující hodnoty.

| Kontrolní bod | Stávající stav | Stav při provozu záměru |
| --- | --- | --- |
|  |  | A. Pouze stacionární zdroje* – bez parkoviště a dopravy | B. Pouze stacionární zdroje objektu a provoz související s objektem –HOBBY MARKETU (parkoviště) | C. Provoz objektu HOBBY MARKET a doprava na ulici 9.května |
|  | LAeq dB(A) | LAeq dB(A) | LAeq dB(A) | LAeq dB(A) |
|  | Den | Den | Den | Den |
| 1 | 50,6 | 4,8 | 48,8 | 53,1 |
| 2 | 53,8 | 4,5 | 45,0 | 54,8 |
| 3 | 52,3 | 4,6 | 44,9 | 53,5 |
| 4 | 51,0 | 5,8 | 48,3 | 53,3 |

*Uvedena je pouze hodnota stac.zdrojů ve venkovním prostoru (bez pozadí)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem dopravní zátěže postihující předpokládaný provoz dopravy v zájmovém území překračovat povolené hodnoty.

Sledován byl dle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, hluk chráněných objektů s rozčleněním na hluk ze stacionárních zdrojů (samostatné stacionární zdroje objektu + provoz na parkovišti) a na hluk z liniového zdroje - provoz dopravy na ulici 9.května s hlukovým pozadím.

Hodnoty navýšení hlučnosti neznamenají výrazné ovlivnění objektů v hodnotách hlučnosti. Změna hlučnosti do 3 dB(A) je obecně uváděnou charakteristikou, která je obtížně postižitelná sluchem.

V současnosti hluková zátěž souvisí zejména s provozem na ulici 9.května. Tato ulice je silnicí s podílem dopravy nákladních vozidel. Objekty a venkovní prostor je dotčen hlukovou zátěží související s tímto provozem. Úpravou vztahů umístění nového obchodního objektu nebude hluková zátěž souběžně s provozem obchodního objektu navýšena nad přípustnou mez. Nedojde ke zhoršení hlučnosti v  chráněných  venkovních prostorech staveb nad přípustnou úroveň.

Současně s dodržením přípustných hodnot v chráněném venkovním prostoru je možno předpokládat, že budou dodrženy přípustné hodnoty ve vnitřním prostoru chráněných objektů.

Pro ověření výsledků měření bude v území zajištěno měření hlukové zátěže dle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví.

Světlo

Oznamovatel bude volit takový druh osvětlení parkoviště a objektu, aby byly splněny požadavky na minimalizaci světelného znečištění Země. Vliv bude stálý, velmi malý.

Další biologické a fyzikální charakteristiky

Na parkovišti a v prodejně zboží pro volný čas nebude umístěn žádný zdroj, produkující radioaktivní a elektromagnetické záření nad míru danou platnou legislativou.

Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných,  nejsou známy.

D. 4 Vliv na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Při výstavbě nových zpevněných ploch (střecha prodejny, parkoviště s manipulační plochou pro zásobování, které budou ze zámkové dlažby, plocha příjezdové komunikace, která bude tvořena živično-betonovou směsí) znamená změnu odtokových poměrů. V současné době je část pozemků zastavěna, část je zpevněna a poměrně značná část má nezpevněný povrch. Poměr zpevněné, zastavěné a nezpevněné části se s realizací záměru změní v neprospěch nezpevněných ploch, což značí, že v lokalitě dojde ke zrychlení odtoku srážkových vod. Odtok srážkových vod z komunikací a parkoviště bude veden přes lapol. Zvýšený odtok vody bude zpomalen využitím zámkové dlažby a sadových úprav v lokalitě. Vliv se jeví jako středně významný, stálý a nezmění se ani po ukončení provozu záměru, neboť lze jen těžko předpokládat návrat ploch do nezpevněných pozemků.

Změny hydrologických charakteristik

Mimo přeložek inženýrských sítí a při zakládání objektu prodejny nebudou realizovány hlubší výkopové práce. Nebudou také budovány žádné podzemní prostory.  Ke změnám hydrologických poměrů nedojde. Hydrologická charakteristika stokové sítě bude v souvislosti s realizací záměru ověřena podle požadavku správce sítě.

Vliv na kvalitu vod

Vlastní stavba neovlivní kvalitu vod podzemních nebo povrchových vod (mimo případ havárie). Kvalitu podzemních i povrchových vod může ovlivnit provoz parkoviště a manipulační plochy především látkami ropného charakteru. Pro eliminaci tohoto jevu je v projektové dokumentaci navrženo technické opatření - odlučovač ropných látek. Srážková voda ze střech a z  ploch, u nichž se nepředpokládá kontaminace ropnými látkami, bude svedena přímo do veřejné kanalizace. Možnost výskytu havárie s únikem látek závadných vodám je minimální a nebude mít závažné důsledky.

Odpadní splaškové vody budou spolu se srážkovými vodami z parkoviště svedeny do městské kanalizace bez předchozího čištění.

Vzhledem k potřebě zimní údržby parkovišť a komunikací ovlivní chemismus odtékajících srážkových vod také posypová sůl, resp. chloridy v ní obsažené. Koncentrace těchto látek závisí především na době trvání mrazů a množství srážek a na dopravním zatížení zmiňovaných ploch. Tento vliv je možno omezit pouze použitím inertních posypových materiálů.

D.5 Vlivy na půdu

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Půda nebude záměrem ovlivněna.

Znečištění půdy a horninového prostředí

Záměr při běžném provozu nebude příčinou znečištění půdy a horninového prostředí. Zemina bude v místě rizikového pohybu kryta nepropustnou vrstvou a srážky znečištěné případnými úkapy budou vedeny do dešťové kanalizace přes odlučovač ropných látek.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Vlivem pokrytí ploch stavbami, zpevněnými povrchy a ozeleněním zbývajících ploch bude eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna. Záměr nebude mít vliv na stabilitu pozemku.

Ke změně místní topografie nedojde.

D.6 Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Stavba neovlivní horninové prostředí lokality s výjimkou skrývky dosud nezpevněných ploch a odvozu antropogenních navážek.

Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

D.7 Ostatní vlivy

Změny hydrogeologických charakteristik

Není předpoklad, že by záměr měl vliv na změnu hydrogeologických charakteristik dané lokality.

Vliv na chráněné části přírody

Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a vzhledem ke svému charakteru nemá  na blízká ani vzdálená chráněná území žádný vliv.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a předpokladu jejich zneškodnění oprávněnými osobami a upřednostněním využívání odpadů nenastanou významné vlivy v důsledku ukládání odpadů. Požadavek na využívání nebo odstraňování odpadů z demolic nevyvolá nadměrné požadavky na skládky v okolí, které by mohly vést k omezení jejich kapacity. Odpady z fáze výstavby i z fáze provozu a odstraňování záměru budou přednostně využívány.

D.8 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů

Na pozemku se nacházejí vzrostlé dřeviny, které budou muset být zčásti vykáceny (na základě povolení a v souladu s platnými právními předpisy).  Svrchní vrstva té části pozemku, která není zpevněna, bude odvezena nebo minimálně shrnuta a ponechána k využití při ozelenění. V lokalitě byl proveden zběžný biologický průzkum, který inventarizoval současný stav. Stromové patro je zčásti představováno hodnotnými jedinci, zčásti náletem. Bylinné patro tvoří především plevelné druhy.

V rámci navazujícího stavebního řízení bude předložen podrobný dendrologický průzkum a bude s orgánem ochrany přírody projednáno potřebné kácení dřevin. Současně bude v rámci projektu projednána možná náhradní výsadba zeleně.

Návrh sadových úprav bude vypracován v souladu s technickými požadavky na výsadbu a s požadavky dotčených orgánů státní správy. Návrh nových  druhů dřevin bude zpracován a přizpůsoben konkrétním klimatickým, pedologickým a hydrogeologickým podmínkám lokality. Při návrhu bude respektována míra a druh využití území a směrný koeficient zeleně, stanovující minimální podíl započítávaných ploch zeleně k vymezené funkční ploše.

Z hlediska fauny nebyl zjištěn výskyt žádného chráněného živočicha – na stanovišti žijí běžné druhy především ptactva typické pro antropogenní oblasti, z jiných obratlovců se zde předpokládá pouze výskyt hlodavců.

Poškození ekosystémů

Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů. Výstavbou nebude zasažen žádný evidovaný prvek ekosystému, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu. Plocha určená k zástavbě je obecně klasifikována stupněm stability 0, avšak v okrajových částech pozemků se nachází zeleň, která koeficient zvyšuje.

V nově upravených plochách zeleně je po stabilizaci provozu možné opětovné usídlení některých běžných pěvců a drobných savců, vázaných na porosty dřevin a parkové plochy. Tyto druhy jsou na člověka zvyklé a pohyb lidí a automobilů mohou poměrně dobře snášet.

Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, fauny a celých ekosystémů – bude vliv navrhované stavby na přírodní složky střední, trvalý, omezený na areál výstavby.

D.9 Vlivy na krajinu

Určení typu krajinného rázu a jeho prostorové vymezení

Zájmové území se rozkládá v oblasti průmyslově a dopravně využívané,  s negativními dopady antropogenní činnosti. Okolí záměru je především podnikatelské, s rušivými vlivy nebo podnikatelskými vlivy málo rušivými.

Zájmové území leží v těsné blízkosti komunikace, kde v důsledku působení různých antropogenních vlivů došlo k takřka úplné likvidaci přírodních biotopů, s výjimkou městské zeleně.

Charakteristika daného krajinného rázu

Lokalita má ráz výhradně městské zástavby, s níž není oznamovaný záměr v rozporu.

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Výstavbou a provozem obchodního areálu nebudou nepříznivě ovlivněny žádné další budovy ani architektonické a archeologické památky nebo jiné  lidské výtvory.

## D.II  Rozsah vlivů

Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v předchozích oddílech.

Z hlediska jejich synergického působení je třeba hodnotit zejména souběh hlukové zátěže a imisí škodlivin z dopravy. Ani v synergickém působení se neočekává významné negativní působení na obyvatelstvo, jeho zdraví a pobytovou pohodu. Nárůst emisí a hluku je možno hodnotit jako subjektivně obtížně zaznamenatelný, na základě hlukové studie se neočekává sluchově významně postižitelný rozdíl v hlukové zátěži před a po realizaci stavby.

Z hlediska širšího působení dojde k přerozdělení kupní síly v okolí záměru, či spíše k doplnění stávající nabídky služeb.

Vliv na dopravu

Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení dopravního ruchu na navazujících veřejných komunikacích v důsledku pojezdu nákladních vozidel a staveništních mechanismů. Vhodnou organizací stavebních prací lze tuto zátěž minimalizovat.

Při provozu prodejny zboží pro volný čas s parkovištěm se počítá s tím, že zásobování a jiná obslužnost objektu (v době mezi 6.30 - 20.00) bude zajištěna 26 nákladními vozidly denně. Na parkoviště přijede denně max. 900 osobních automobilů. Existence prodejny nezpůsobí navýšení dopravy na jiných komunikacích, spíše se očekává, že projíždějící zákazníci budou pokračovat po ul. 9. května od BILLY za účelem nákupu zboží pro vybavení dílny, zahrady apod.

Vliv navazujících a souvisejících staveb a činností

Souvisejícím záměrem je předpokládaná dostavba nové komunikace, která však byla hlukově zahrnuta do hodnocení území. Výstavba této komunikace přímo s oznamovaným záměrem nesouvisí, a proto je možné, že areál bude nutno napojit přímo z ul. 9. května. V takovém případě by souběh vlivů nenastal.

Související stavbou je demolice stávajících průmyslově využívaných objektů, výstavba dešťové kanalizace a dořešení případné přeložky nebo náhrady inženýrských sítí vedoucích přes místo výstavby.

Rozvoj navazující infrastruktury

Existencí parkoviště a prodejny nebude ovlivněn, naopak, je záměrem podpořen.

Vliv na estetické kvality území

Stavba bude navržena co nejjednodušeji - jedná se o typický produkt současné architektury, vycházející především z ekonomických ukazatelů a účelnosti. Základem je stavba ve tvaru kvádru se sedlovou střechou.  Stavba bude vyhovovat architektonickým požadavkům (viz vyjádření v příloze).

Výrazným pozitivním vlivem bude sanace nevyhovujících staveb a zjištěné staré zátěže v území.

Vliv na rekreační využití krajiny

Plocha stavby není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá se žádný negativní vliv na rekreační využití krajiny.

Biologické vlivy

Stavba nebude mít žádné přímé ani  nepřímé biologické vlivy na prostředí.

D.III Možnost přeshraničních vlivů

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vliv z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastane.

## D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Pro omezení, prevenci, vyloučení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů je navrženo:

a) pro fázi přípravy území

- Před zahájením stavebních prací ověřit po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví hlukové poměry v lokalitě.

- Zajistit odpovídající využití nebo odstranění veškerých odpadů z demolic a odtěžení zemin v lokalitě, a to s přihlédnutím k požadavkům vyhl.č. 383/2001 Sb. a vyhl.č. 294/2005 Sb.

- Kácení zeleně v lokalitě provádět výhradně se souhlasem orgánu ochrany přírody a za splnění jeho podmínek. V rámci návazných stavebních řízení předložit podrobný dendrologický průzkum zpracovaný v rámci inventarizace zeleně v dotčeném území. Při vyhotovování stavební projektu v maximální možné míře zachovat stávající zeleň.

- Projekt ozelenění lokality předložit ke schválení orgánu ochrany přírody a respektovat jeho podmínky.

- Zpracovat plán opatření pro případ havárie pro období výstavby i pro fázi provozu.

- Prověřit uložení všech inženýrských sítí v území a podle potřeby zvolit jejich vhodné přeložení nebo náhradu.

- Zajistit vyhodnocení kapacity stokové sítě pro odvádění dešťových vod.

b) fáze realizace záměru

- Veškeré případné nebezpečné odpady z demolice nebo jiné činnosti stavebních firem neprodleně odvážet oprávněnými osobami mimo lokalitu k využití, úpravě nebo odstranění, v případě jejich přechodného uložení v lokalitě je skladovat v zabezpečených shromažďovacích prostředcích.

- Dodržovat po celou dobu výstavby omezení stavebních prací ve venkovním prostoru na denní hodiny.

- Zajistit v případě potřeby kropení staveniště a čištění všech veřejných komunikací v okolí záměru a vozidel před výjezdem ze staveniště. Mytí stavebních vozidel a mechanismů provádět jen v zařízeních pro tento účel schválených.

- Zajistit souhlas příslušného orgánu státní správy pro nakládání s nebezpečnými odpady.

- Pro provoz lapolu zpracovat a předložit ke schválení havarijní řád.

- Zajistit souhlas k umístění a stavbě středního zdroje znečišťování ovzduší.

c) pro fázi provozu

- Zajistit měření emisí ze spalování zemního plynu v souladu s ustanoveními zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší.

- Zajistit podle potřeby a podle dohody s orgánem ochrany veřejného zdraví opakované měření hlukové zátěže v lokalitě a v případě potřeby navrhnout protihluková opatření.

- V zimním období používat co nejvíce inertní posypový materiál a omezit použití posypových rozpustných solí.

- Sledovat kvalitu vody vypouštěné z odlučovače ropných látek v termínech a rozsahu stanoveném vodoprávním úřadem.

- Zajistit potřebnou péči o vysazenou zeleň v lokalitě.

## D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti

Vlastní záměr je typovým projektem, jehož výstupu i vstupy jsou známy v obecné rovině známy. V daném konkrétním případu není spolehlivě známa konečná verze dopravního napojení areálu a rozsah kácení zeleně v areálu.

Výstupy hlukové studie je možno doplnit exaktním měřením v dalších fázích projektu a výstavby.

## D.VI Charakteristika použitých metod prognózování  a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Při zpracování tohoto oznámení byly použity:

- pochůzka a průzkumy na místě výstavby,

- HOBBY Market Bohumín, ul. 9. května – Hluková studie, Ing. Jarmila Paciorková, srpen 2005,

- Měření objemové aktivity radonu v ovzduší, VEGA  consulting, 2005

- HOBBY Market Bohumín, ul. 9. května – Rozptylová studie, Ing. Petr Fiedler, srpen 2005,

- platné legislativní předpisy v ochraně veřejného zdraví, bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí,

- internetové stránky ČHMÚ – kvalita ovzduší v ČR,

- programové vybavení HLUK+ - poslední verze a SYMOS 97

Použitá literatura:

- Jokl M, Kočí J. : Výstavba jako faktor životního prostředí, SNTL Praha 1986

- Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2003

- Územní plán města Bohumína

- Příslušné ČSN

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byly dále konzultace se zástupci projektové organizace a vyjádření samosprávných a státních orgánů.

## E. Porovnání variant řešení záměru

Popis navržených variant řešení

Záměr je zpracován invariantně jak co do umístění, tak co do konstrukce stavby. Variantně může být řešeno pouze dopravní napojení záměru v závislosti na výstavbě přeložky komunikace II/471 nebo přímo na ul. 9. května.

Varianta navrhovaná

Navrhovaná varianta byla podrobně popsána v oddílu B4-6 oznámení.  Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty:

- plocha je velikostí vhodná pro plánovanou výstavbu a výkup pozemků bude ošetřen před zahájením výstavby

- výstavba prodejny je v souladu s územně plánovací dokumentací

- v lokalitě existuje možnost napojení na stávající inženýrské sítě

- lokalita je dostupná pro vlastníky motorových vozidel i pro pěší

- výstavbou dojde k estetizaci lokality bez nadměrných negativních účinků na okolí

- varianta bude splňovat požadavky uvedené ve stanovisku stavebního úřadu (viz příloha č. 1 oznámení)

Na základě výše uvedených aspektů se navrhovaná varianta výstavby v dané lokalitě jeví jako možná pro realizaci oznamovaného záměru.

## F. Doplňující údaje

Doplňující údaje a mapové poklady jsou zařazeny v přílohách oznámení.

## G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Oznamovatel, kterým je firma QINN INVEST s.r.o., hodlá realizovat záměr výstavby prodejny zboží pro vybavení zahrady a dílny a pro obdobné aktivity v lokalitě u ul. 9. května v Bohumíně.

Místo výstavby je v současné době provozováno pro prodej stavebnin a je součástí ploch pro průmyslovou výrobu a sklady.

Pozemky, na nichž se záměr má nacházet, budou v době zahájení stavby ve vlastnictví oznamovatele.

Záměrem je výstavba objektu prodejny rozčleněného do dvou propojených úseků – prodejnu a zahradní centrum s navazující volnou prodejní plochou. V prodejně bude veden sortiment zahrnující průmyslového a stavebního materiálu, nářadí, koberců, podlahových krytin, papírenského a drogistického zboží, zahradního nábytku a dárkových předmětů Prodejní doba bude zajištěna v době od 8 do 20 hodin. V prodejně bude zaměstnáno 45 osob ve dvou směnách.

Součástí stavby bude zázemí pro zaměstnance a technické vybavení (kotelna, trafostanice). Objekt bude vytápěn zemním plynem a bude napojen na stávající veřejné inženýrské sítě.

Součástí záměru je také výstavba parkoviště pro 158 vozidel + 10 stání pro personál. 8 stání bude vymezeno pro tělesně postižené. Areál bude po ukončení stavebních prací ozeleněn. Celé zásobování a obslužnost prodejny zajistí denně cca 26 nákladních vozidel. Počet osobních vozidel vjíždějících na parkoviště u prodejny se předpokládá až 900 návštěv denně.

Areál  bude dopravně napojen buď na nově vybudovanou přeložku komunikace II/471 nebo (nebude-li tato přeložka správcem komunikací realizována) přímo na ul.  9. května.

Každý záměr s sebou přináší určité záporné jevy, jakými jsou například zvýšení průjezdů vozidel, hlučnost, zábor půdy apod.

Zde předkládaný záměr nese pouze vlivy poměrně malé, týkající se zejména navýšení počtu průjezdů v krátkém úseku ulice 9. května, a kácení zeleně ve stávajícím areálu.

Současně výstavba prodejny v uvedené lokalitě přinese jisté zlepšení jejího vzhledu související s odstraněním neestetických staveb v území a zajistí lepší zásobování sortimentem pro volný čas a stavbu.

Místo skácených keřů a stromů v území bude zajištěna výsadba dřevin a parková úprava volných ploch.

Pro účely zhodnocení negativních vlivů byla zpracována rozptylová a hluková studie. Jejich výsledkem je konstatování, že záměr nepřinese zhoršení hlukových a emisních vlivů na limity dané platnými předpisy (s výjimkou limitů pro benzo(a)pyren a prach, které jsou již v území překračovány, a to nikoliv vlivem posuzovaného záměru.

Celkově je možno konstatovat, že realizace záměru je v dané lokalitě vhodná a jeho provoz nebude přinášet svému okolí výrazně nepříznivé  vlivy.

V Opavě dne 10.9.2005

Oznámení zpracovala:		Ing. Pavla Žídková

Polní 293

747 62  Mokré Lazce

osvědčení č.j.  4094/435/OPVŽP/95.

Na oznámení spolupracovali:	Ing. Jarmila Paciorková (hluk)

Ing. Petr Fiedler (ovzduší – rozptylová studie)

Razítko a podpis zpracovatele oznámení:

……………………………………………………..