KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18  OSTRAVA

*KUMSX00DV9H7*

#### KUMSX00DV9H7

| váš dopis ZN.: |  |
| --- | --- |
| ZE DNE: |  |
| ČJ.: | MSK 47145/2008 |
| SP. ZN.: | ŽPZ/6877/2008/MaL |
|  | 208.3 V10 |
| VYŘIZUJE: | Ing. Bohumila Šubrtová |
| TEL.: | 595 622 533 |
| FAX: | 595 622 396 |
| E-MAIL: | bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz |
| DATUM: | 2008-03-19 |

Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Ověření kapacity a technologie zařízení pro úpravu ropných kalů na produkt TPS NOLO“

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

## Identifikační údaje

Název: 	Ověření kapacity a technologie zařízení pro úpravu ropných kalů na produkt TPS NOLO

Kapacita (rozsah) záměru:	Celková bilance upravovaného odpadu v rámci záměru    16 000 t

Celková doba trvání záměru				         cca 200 dní

(včetně odstávek a přípravných prací)

Celkové množství výstupního produktu		         max 40 000 t

Denní kapacity při jednosměnném provozu (8 h/den):

Množství zpracovaných ropných kalů	340 t/den

Spotřeba vápna pro úpravu kalů		  38 t/den

Spotřeba uhlí pro výrobu produktu		240 – 415 t/den

Množství vyrobeného produktu		718 – 793 t/den

Charakter záměru:	Předmětem záměru je časově a bilančně omezené ověření technologie a kapacity zařízení pro úpravu ropných kalů. Výsledky uvedeného ověření budou dále použity při přípravě záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“. Záměr zahrnuje výrobu produktu z upravených kalů a energetického uhlí a úpravu kalů jejich zavápněním v laguně R2 s následnou odtěžbou.

Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský

Obec:			Ostrava

Kat. území:  		Mariánské Hory

Oznamovatel: 	BYDOZA CZ, s.r.o. Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov

Souhrnné vypořádání připomínek

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, dává k předloženému oznámení záměru kladné vyjádření a nepožaduje posuzování záměru v celém rozsahu zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Požaduje při provádění prací dodržovat přípustnou míru obtěžování zápachem ve smyslu vyhlášky 362/2006 Sb. | Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje opatření pro snižování emisí pachových látek a při případném zjištění možného překročení „přípustné míry obtěžování zápachem“ práce pozastaví. |

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve svém vyjádření konstatuje, že akceptuje názor zpracovatele oznámení, který vyhodnocuje vliv záměru na životní prostředí a zdraví lidí jako nerizikový.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Požaduje, aby záměr respektoval stanovisko k záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“, které bude vydáno MŽP. | Oznamovatel zapracuje do dokumentace pro následná správní řízení opatření k zamezení možných negativních vlivů z realizace záměru na životní prostředí a zdraví lidí, a to ve smyslu opatření uvedených v dokumentaci EIA záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“. V případě, že k realizaci předloženého záměru dojde po ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“ vezme v úvahu všechny podmínky stanoviska k tomuto záměru. |

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní úřad, má k předloženému záměru níže uvedené připomínky.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Odpadové hospodářství Pro následující správní řízení bude přesně v terénu vyznačena plocha laguny R2, za které budou těženy kaly, bude předložen platný certifikát pro alternativní palivo TPS – NOLO 1 (současně platný je omezen na výrobu 3000 tun paliva) nebo zařazení vystupujících upravených kalů ze zařízení podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, bude předložen doklad, kterým budou prokazatelně vyloučeny všechny nebezpečné vlastnosti podle vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pro alternativní palivo TPS - NOLO 1 bez jakýchkoli podmínek. | Oznamovatel zapracuje do dokumentace pro následná správní řízení všechny uvedené požadavky. |
| Ochrana ovzduší veškerá zařízení, potrubí a spoje určené k manipulaci s práškovým páleným vápnem budou provedeny jako prachotěsné, všechny výstupy (výduchy) vzdušiny do ovzduší u zařízení manipulujících s práškovým páleným vápnem budou osazeny prachovými filtry s jemností filtrace odpovídající nejjemnější frakci používaného práškového vápna, únik práškového vápna do ovzduší bude považován za havarijní stav, pro účely zvládání havarijních stavů bude vypracován provozní dokument – provozní řád, v zařízení bude trvale přítomno zařízení ke zvládání havarijního úniku páleného vápna do ovzduší (skrápění, mlžení atd.). | Oznamovatel zapracuje do dokumentace pro následná správní řízení všechny uvedené požadavky. |

Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) a v souladu s § 45 h a § 45 i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb. ani na ptačí oblasti.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, má k předloženému oznámení záměru následující připomínky a v závěru požaduje posouzení záměru v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Vzhledem ke změně vyhlášky č. 357/2002 Sb. lze posuzovat produkt TPS NOLO jako odpad. ČIŽP požaduje doplnit informace o koncových zařízeních. | Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení uvede a specifikuje koncová zařízení pro využití produktu. |
| Požaduje upřesnit plochu a kapacitu meziskladu pro nevyhovující vytříděné odpady a stanovit opatření pro nakládání s odpady na tomto meziskladě. Požaduje ukládat nežádoucí předměty v uzavíratelných kontejnerech a stanovit opatření k omezení úniku pachových látek. | Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zpřesní plochy pro shromažďování vytříděného nevyhovujícího odpadu v prostoru realizace záměru a specifikuje opatření k zamezení negativního ovlivnění okolního prostředí. |
| Jako nepřípustnou uvádí ČIŽP dopravu vápna autocisternami. | Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zahrne možnost dopravy vápna zejména po železnici. |
| Přepravní trasy a skladovací plochy je v areálu realizace záměru nutno zpevnit. | Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje návrh zpevnění vnitroareálových komunikací a ploch pro shromažďování odpadů. |
| ČIŽP poukazuje na rozpor mezi dokumentací EIA a posuzováním předloženého záměru v tom, že se v oznámení nehovoří o uzavření technologií. | Oznámení předloženého záměru slouží k ověření technologií v rámci připravovaného projektu sanace lagun. Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení vyhodnotí možnost zakrytí technologie zavápnění. |
| Před započetím prací je nutno vymezit a zařadit stacionární zdroje znečišťování ovzduší. | Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení kategorizuje stacionární zdroje znečišťování ovzduší dle § 4 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší. |
| Nebezpečí průsaku nežádoucích látek do povrchových a podzemních vod požaduje eliminovat prostřednictvím zásad v havarijním plánu ve smyslu vodního zákona. | Oznamovatel v rámci dokumentace pro následná správní řízení zpracuje havarijní plán ve smyslu vodního zákona. |

- Arzinger & Partneři, s.r.o. - advokátní kancelář zaslala připomínky k záměru a sděluje, 
že realizace záměru v předloženém znění zakládá riziko poškozování životního prostředí 
a zdraví obyvatelstva. Zejména ve svém vyjádření poukazuje na níže uvedené.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Neutralizace dehtů in-situ vápnem bez jímání a čištění odplynů zapříčiňuje vysoké emise pachu a oxidu siřičitého. Vznikají rovněž emise prachu. Vhodnější je neodstraňovat původní kapalnou fázi na povrchu lagun (brání emisím oxidu siřičitého) a úpravu kalů provádět externě nebo v oddělení části ČOV. | K obavě před masivním únikem emisí SO2 lze poukázat na postupnou neutralizaci vždy objemově nevýznamné části lagun s tím, že intenzivní a kvalitní homogenizací dojde k rychlé neutralizaci SO2 a vytváření nerozpustného CaSO3 v alkalickém prostředí, který přejde do tuhé fáze, vytvořené vznikem sádrovce. Únik SO2 z uvedeného procesu a při zohlednění výsledků pilotních zkoušek zavápnění nemůže být tedy rozhodně vydáván za masivní emise s vytvořením kyselé atmosférické depozice nad rozsáhlou oblastí kolem lagun (viz výsledky rozptylové studie). K problematice přítomnosti či odstranění kapalné fáze na povrchu lagun - výsledky pilotních zkoušek neprokázaly takový efekt, který by podmiňoval přítomnost kapalné fáze z hlediska přijatelnosti vlivu na životní prostředí u procesu úpravy kalů. Navíc nedojde k odčerpání kapalné fáze před úpravou kalů z celé plochy všech lagun, ale postupně. V oznámení záměru je uvedena řada konkrétních podmínek a opatření pro zajištění kvalitního provádění sanačních prací a provádění komplexního monitoringu. |
| Nelze zaručit úplnou neutralizaci kyselých dehtů. To má za následek nemožnost dosáhnout kvalitativně rovnoměrný výstupní produkt. | Oznámení záměru vychází z podkladů zhotovitele sanace lagun Ostramo, a to včetně technického a technologického řešení. Zhotovitel musí garantovat jeho projektovanou funkčnost včetně dodržování limitů vlivu na životní prostředí stanovených příslušnou legislativou a posuzovaných v procesu EIA, které budou dále uloženy integrovaným povolením. |
| Není řešen souběh se záměrem „Úpravna zemin Ostrava“. | Záměr předpokládá dokončení do konce roku 2008. V tomto termínu není znám jiný záměr, který by byl v souběhu s předloženým. |
| Jsou opomíjeny námitky k záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“. | Záměr „Ověření kapacity a technologie zařízení pro úpravu ropných kalů na produkt TPS NOLO“, je posuzován jako zkušební provoz vlastní realizace záměru "Nápravná opatření – Laguny Ostramo" k ověření technologie v omezeném množství materiálu. |
| Uvádí pochybnosti o informacích o surovinových a energetických zdrojích. | Nároky na surovinové a energetické zdroje jsou uvedeny v předpokládaném odhadu, který bude dále upřesňován. |
| Upozorňuje, že v lagunách byly prokázány látky PCB a úpravami in-situ je možné uvolnění dioxinů, což je nepřípustné. Rovněž není možno ředit odpady, je nutno řešit jejich zneškodnění. | Oznámení uvádí limit obsahu PCB v produktu v souladu s vyhláškou č. 376/2001 Sb. s tím, že při nedosažení tohoto limitu bude výrobek předán oprávněné osobě k odstranění v režimu zákona o odpadech. PCB v ropných kalech lagun Ostramo jsou minoritní složkou odpadů, o čemž svědčí i nová vnitropodniková norma na TPS - NOLO 1, která uvádí max. obsah PCB 1 mg/kg. |
| Pilotní zkoušky není možno považovat ze reprezentativní. | V tomto případě má autor připomínky zřejmě na mysli výsledky pilotních zkoušek ITD, které se předmětného záměru netýkají. Materiál v lagunách je natolik nehomogenní, že prakticky jakýkoli rozsah pilotních zkoušek nebude plně souměřitelný s tímto obsahem. Charakter záměru jako odstranění ekologické zátěže je natolik komplikovaný, že jakékoli pilotní zkoušky bude nutno posuzovat jako výchozí podklad reprezentující daný vstup s tím, že navržené řešení bude mít dostatečnou flexibilitu jeho provádění a kontrolu průběhu všech procesů a jejich vlivů na životní prostředí. Testy však byly prováděny v měřítku postačujícím pro získání nezbytných informací pro návrh zařízení a získání poznatků z hlediska výstupů z technologie. |

- Jiné připomínky veřejnosti  k tomuto záměru nebyly v zákonem stanovené lhůtě obdrženy.

Závěr

Záměr „Ověření kapacity a technologie zařízení pro úpravu ropných kalů na produkt TPS NOLO“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně – chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Ověření kapacity a technologie zařízení pro úpravu ropných kalů na produkt TPS NOLO“, oznamovatel BYDOZA CZ, s.r.o. Frýdecká 819/44, 
739 32 Vratimov,

nebude dále posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

# Podmínky závěru zjišťovacího řízení

- V případě, že k realizaci předloženého záměru dojde po ukončení procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“ je nutno vzít v úvahu všechny relevantní podmínky stanoviska k tomuto záměru.

- Je nutno akceptovat opatření k zamezení možných negativních vlivů z realizace záměru 
na životní prostředí a zdraví lidí ve smyslu opatření uvedených v dokumentaci záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“. Jedná se zejména o opatření ke snížení emisí 
do ovzduší, snížení emisí hluku, ochrany přírody.

  - V průběhu prací provádět monitoring emisí plynných kontaminantů a prachu z lagun
a technologií záměru a imisí vybraných kontaminantů ve vybraných referenčních bodech okolí, zejména v sídlišti Fifejdy.

  - Zajistit imisní monitoring volného ovzduší v okolí staveniště a ve vybraných referenčních bodech obytné zástavby a měření koncentrací chemických škodlivin a prachu v ovzduší, včetně doporučeného kontinuálního monitoringu.

  - Režim prací operativně přizpůsobit nevyhovujícím klimatickým podmínkám.

  - Jako opatření ke snížení prašnosti a emisí polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) vázaných na prachové částice, provádět v prostoru těžby, na komunikacích a na otevřených deponiích materiálu vlhčení povrchů. Pro zajištění dostatečné efektivity skrápění bude
na základě monitoringu ovzduší navržen optimální postup a bude zapracován do provozního řádu.

  - Materiály uložené na deponiích, které by mohly být zdrojem významnějších emisí znečišťujících látek do ovzduší (produkt), překrýt mimo manipulaci PE folií.

  - Podrobný projekt komplexního monitoringu provozu technologií a činností záměru, vstupů
i všech dotčených složek životního a pracovního prostředí a vlivů na veřejné zdraví předložit v rámci provozního řádu záměru ke schválení.

  - Pro nakládání s odpady a provoz všech technologií záměru bude zpracován havarijní plán v souladu s příslušnými předpisy, technickými normami a bezpečnostními listy používaných chemických látek. Havarijní plán bude zahrnovat opatření k nápravě havárií a minimalizaci jejich negativních vlivů na životní prostředí. Provozní řád záměru bude obsahovat opatření omezující vznik z hlediska vlivu na životní prostředí nestandardních či havarijních stavů.

  - Před realizací záměru budou provedena opatření k minimalizaci jeho vlivů na faunu a floru  dotčené lokality a jejího okolí.

  - V rámci provozního řádu záměru bude zpracován návrh vhodného postupu stavebních prací
a návrh konkrétních opatření pro minimalizaci sekundární prašnosti.

  - Orgán ochrany veřejného zdraví bude požádán o vydání časově omezeného povolení k provozování zdrojů hluku dle zákona č. 258/2000 Sb, §31, odst. 1 .

  - Veškeré nakládání s odpady v technologických zařízeních a při činnostech záměru bude prováděno v souladu se schváleným provozním řádem.

  - Odpady určené pro odvoz z prostoru záměru budou předány oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění v souladu s platnými předpisy.

  - Veškeré nakládání s procesními chemickými a nebezpečnými látkami v rámci technologického vybavení a činností záměru bude prováděno v souladu se zákonem
č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách v platném znění, bezpečnostními listy (v souladu s vyhláškou č. 231/2004 Sb.), a dále s respektováním dalších relevantních předpisů a technických norem.

  - Rizika havárií při nakládání s odpady a ostatními nebezpečnými látkami v rámci záměru budou minimalizována dodržováním ustanovení zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

  - Při realizaci záměru budou zajištěna technickoorganizační opatření ke snížení emisí prachu (PM10), jako úklid zpevněných komunikací, vlhčení nezpevněných komunikací, zabezpečení deponií prašných materiálů a šetrné manipulace s nimi (vlhčení), používání plachet
na nákladní automobily při převozu sypkých (prašných) materiálů, postřiky ploch a deponií materiálů apod. Uvedená opatření budou zahrnuta do podmínek realizace záměru.

  - Ve všech fázích provozu záměru bezpečit důslednou kontrolu technického stavu stavebních mechanizmů a dopravních prostředků pro zamezení nepřípustných úniků ropných látek

  - Veškeré nakládání s odpady v rámci všech období záměru bude obecně v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a jejími přílohami.

- Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje a v rámci projednání záměru předloží či projedná zejména níže uvedené, vyplývající z provedeného zjišťovacího řízení:

- Opatření pro snižování emisí pachových látek.

- Opatření „pozastavení prací při případném zjištění možného překročení přípustné míry obtěžování zápachem“ .

- Přesné vyznačení v terénu plochy laguny R2, za které budou těženy kaly.

- Předložení platného certifikátu pro alternativní palivo TPS – NOLO 1 v požadovaném množství nebo zařazení vystupujících upravených kalů za zařízení podle vyhlášky
č.  381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

- Předložení dokladu (osvědčení), kterým budou prokazatelně vyloučeny všechny nebezpečné vlastnosti pro alternativní palivo TPS - NOLO 1, a to ve smyslu vyhlášky č. 376/2001 Sb., 
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a vyhlášky č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.

- Veškerá zařízení, potrubí a spoje určené k manipulaci s práškovým páleným vápnem provést jako prachotěsné.

- Všechny výstupy (výduchy) vzdušiny do ovzduší u zařízení manipulujících s práškovým páleným vápnem osadit prachovými filtry s jemností filtrace odpovídající nejjemnější frakci používaného práškového vápna.

- V zařízení trvale umístit zařízení ke zvládání havarijního úniku páleného vápna do ovzduší (skrápění, mlžení atd.).

- Zpřesnit plochy pro shromažďování vytříděného nevyhovujícího odpadu v prostoru realizace záměru a specifikuje opatření k zamezení negativního ovlivnění okolního prostředí

- Vyhodnotit možnost dopravy vápna zejména po železnici.

- Zapracovat návrh zpevnění vnitroareálových komunikací a ploch pro shromažďování odpadů.

- Vyhodnotit možnost zakrytí technologie zavápnění.

- Zajistit kategorizaci stacionárních zdrojů znečišťování ovzdušíve smyslu § 4 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší.

- Zpracovat havarijní plán ve smyslu vodního zákona.

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, v souladu s § 10 (zejména odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

# Odůvodnění

Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě vyjádření obdržených v rámci posuzovacího procesu.

V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem 
na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru
na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr nebude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Požadavek
na provedení celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad neakceptoval z toho důvodu, že v předloženém záměru se jedná o ověřování technologie, které je omezeno
jak množstvím zpracovávaného materiálu, tak časově a bude sloužit jako další podklad pro přípravu a realizaci záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon,  zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Ing. Milan Machač

vedoucí oddělení

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Přílohy

- vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, č.j. OŽP/3937/08/BE ze dne 19.2.2008

- vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, 
č.j. ČIŽP/49/IPP/0804030.002/08/VHK ze dne 12.3.2008

- vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
č.j. HOK/OV-1510/215.1.2/08 ze dne 7.3.2008

- vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, ze dne 19.2.2008

- vyjádření Arzinger & Partneři ze dne 3.3.2008