ZK 	         RNDr. Zuzana Kadlecová

Sokolská 3921, 760 01 Zlín                           EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY

tel.: 577 432 305                                                kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín

mobil: 606 448 182                              tel./fax: 577 012 292, e-mail: zuzana.kadlecova(gmail.com

OBCHODNÍ ZÓNA

PORUBA U ORLOVÉ

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu

Zlín, říjen 2008

Název akce:				OBCHODNÍ ZÓNA PORUBA U ORLOVÉ

Oznamovatel:				HANT BA CZ a.s.

Hraniční 277

739 61 Třinec

Investor:				HANT BA CZ, a.s.

Hraniční 277

739 61 Třinec

Zpracovatel projektu:			CENTROPROJEKT a.s.

Štefánikova 167

760 30 ZLÍN

Příslušný orgán:			Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117

702 18 Ostrava

Zpracovatel oznámení:			RNDr. Zuzana Kadlecová

Sokolská 3921

760 01 Zlín

Osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí (dle zákona č. 244/1992 Sb., zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 457/2001 Sb.),

č.j. 15 246/3983/OEP/92

vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 zákona ČNR č. 244/1992 S., o posuzování vlivů na životní prostředí dne 18.3.1993. Platnost autorizace prodloužena do 31.12.2011 rozhodnutím MŽP č.j.: 40277/ENV/06.

OBSAH																											str.

A. 	ÚDAJE O OZNAMOVATELI								 	 5

## B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU									  5

# B.I. 	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE									  5

B.I.1. 	Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1						  5

B.I.2.	Kapacita (rozsah) záměru									  6

B.I.3.	Umístění záměru 										  6

B.I.4.	Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry				  6

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant

a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí		  7

B.I.6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru					  7

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení				  9

B.I.8. 	Výčet dotčených územně samosprávných celků						  9

# B.1.9. 	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které

# budou tato rozhodnutí vydávat								  9

# B.II.	ÚDAJE  O  VSTUPECH									10

B.II.1.	Půda									10

B.II.2.	Voda									10

B.II.3.	Ostatní surovinové a energetické zdroje							10

B.II.4.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu							11

# B.III.	ÚDAJE  O VÝSTUPECH									13

# B.III.1. 	Ovzduší											13

# B.III.2. 	Odpadní vody										15

B.III.3.	Odpady											17

B.III.4.	Hluk											19

# B.III.5.	Záření radioaktivní, elektromagnetické							22

B.III.6.	Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií				22

# C. 	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ			23

C.1.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území			23

C.1.1.	Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky,

významné krajinné prvky									23

C.1.2.	Území historického, kulturního nebo archeologického významu				23

C.1.3.	Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení				23

C.1.4.	Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území					23

C.2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 			23

které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.2.1.	Ovzduší a klima										23

C.2.2.	Voda											25

C.2.3.	Půda											26

C.2.4.	Horninové prostředí a přírodní zdroje							26

C.2.5.	Fauna a flóra										26

C.2.6.	Ekosystémy										29

C.2.7. 	Krajina											29

C.2.8.	Obyvatelstvo, hmotný majetek								29

C.2.9.	Kulturní památky									29

D. 	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	30

D.1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska

pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti						30

D.1.1.	Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů					32

D.1.2. 	Vlivy na ovzduší a klima									33

D.1.3.	Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky			34

D.1.4.	Vlivy na povrchové a podzemní vody							35

D.1.5.	Vlivy na půdu										36

D.1.6.	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje						37

D.1.7.	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy								37

D.1.8.	Vlivy na krajinu										39

D.1.9.	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky						40

D.1.10.	Komplexní charakteristika vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti	40

# D.2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci					42

# D.3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice		42

D.4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů		42

D.5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	44

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 						44

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE									44

G.  	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	45

# ZÁVĚR											48

PŘÍLOHY

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

- Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)

- Situace širších vztahů

- Výkresy ke stavbě

- Rozptylová studie

- Hluková studie

- Vybrané kapitoly oznámení záměru (zpracovatel: RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.)

- Inventarizace zeleně

###### ČÁST  A

###### ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

HANT BA CZ a.s.

2. IČ

27801829

3. Sídlo

Hraniční 277

739 61 Třinec

4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Jméno, příjmení:	Ing. Roman Hladoník, předseda představenstva

Adresa:	Hraniční 277, 739 61 Třinec

Telefon:	558 339 379

E-mail:	hant@hant.cz

ČÁST  B

## ÚDAJE O  ZÁMĚRU

# B.I. 	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

B.I.1. 	Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru:

OBCHODNÍ ZÓNA PORUBA U ORLOVÉ

Zařazení záměru podle přílohy č. 1:

Posuzovaný záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, přílohy č. 1 do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod

10.6. 	Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 	3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích 	stání v součtu pro celou stavbu (v působnosti krajského úřadu).

B.I.2.	Kapacita (rozsah) záměru

- zastavěná plocha obchodní zóny obchodními objekty	cca 24 500 m2

- počet parkovacích míst					353 + 537 = 890

| Zastavěná plocha - střechy |  |  |  | 24 500.00 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavěná plocha - komunikace jih |  |  |  | 29 850.00 | m2 |
| Zastavěná plocha - komunikace sever |  |  |  | 17 900.00 | m2 |
| Komunikace - průjezd |  |  |  | 3 400.00 | m2 |
| Zeleň |  |  |  | 17 600.00 | m2 |

B.I.3.	Umístění záměru

Kraj:						Moravskoslezský

Obec:						Orlová

Katastrální území:				Poruba u Orlové

Řešené území je vymezeno ze severozápadu místní komunikací ul. U Haldy, z východní strany pak rovněž místní komunikací ul. Těšínská a stávající zelení, z jihozápadní strany stávající zelení a místní komunikací ul. Stará Štreka. Středem zájmového území prochází komunikace II/470 – ul. Slezská, která je z jižní strany napojena na komunikaci I/59 – ul Ostravská.

Stavba, zpevněné plochy, inž.sítě, komunikace, parkoviště a sadové úpravy se nacházejí na pozemcích katastrálního území Poruba u Orlové 712493 a předmětné pozemky jsou ve většině případu v majetku Města Orlová, se kterým má stavebník smluvní vztah na jejich odkoupení.

Umístění záměru je patrné ze situace širších vztahů (příloha č. 3).

B.I.4.	 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Řešená lokalita se nachází v okrajové části Orlové. Obchodní zóna je navržena okolo ulice Slezská. Slezská ulice protíná území cca na dvě nestejné poloviny, a to na západní a východní. Obě tyto části jsou pak z této ulice dopravně obsluhovány.

Předpokládá se umístění stavebních objektů vlastních obchodních domů, přeložky a přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy a komunikace, sadové úpravy, oplocení.

Obchodní jednotky jsou navrženy tak, že vstupy pro návštěvníky jsou od ul. Slezská. Předprostor před jednotkami je navržen jako záchytné parkoviště pro návštěvníky.

Vlastní dopravní napojení na komunikaci na Slezské ulici je navrženo světelnou průsečnou křižovatkou v jižní části. Na severní straně je území dopravně napojeno okružní křižovatkou. V blízkosti této křižovatky je situována malá průjezdná čerpací stanice pohonných hmot se dvěma výdejními místy.

Možnost kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Obchodní zóna Poruba u Orlové je navržena se záměrem umístit do dané lokality soubor obchodních objektů, které vytváří jednotný komplex za účelem nabídnout zákazníkovi maximální sortiment ve výběru zboží. Předpokládá se umístění prodejen potravin a doplňkového zboží, zahrádkářských a bytových potřeb, textilu, elektro, obuvi a dalšího obdobného sortimentu.

Lokalita pro stavbu Obchodní zóny byla vybrána s ohledem na její dobrou dostupnost, vyhovující dopravní infrastrukturu a možností napojení médií na stávající inženýrské sítě.

V příloze č. 1 je doloženo vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace.

B.I.6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Obchodní zóna Poruba u Orlové se nachází v okrajové části Orlové. V okolí se nachází rozptýlená výstavba rodinných domů a menších výrobních závodů. Jedná se o území se smíšenou funkcí.

Obchodní zóna je navržena okolo ulice Slezská. Slezská ulice protíná území cca na dvě nestejné poloviny, a to na západní a východní. Obě tyto části jsou pak z této ulice dopravně obsluhovány.

Západní část je plošně větší a jsou zde navrženy obchodní jednotky o větších zastavěných plochách. Obchodní jednotky jsou navrženy tak, že vstupy pro návštěvníky jsou od ul. Slezská. Předprostor před jednotkami je navržen jako záchytné parkoviště pro návštěvníky. Toto je nadimenzováno na předpokládanou velikost komerčně využitelné plochy. Systém parkovišť je navržen tak, že hlavní obslužné komunikace jsou kolmo k obchodním jednotkám. Vlastní dopravní napojení na komunikaci na Slezské ulici je navrženo světelnou průsečnou křižovatkou v jižní části. Na severní straně je území dopravně napojeno okružní křižovatkou. V blízkosti této křižovatky je situována malá průjezdná čerpací stanice pohonných hmot se dvěma výdejními místy. Zásobování obchodních jednotek je řešeno ze západní strany po celé délce jednotek.

Na východní straně obchodní zóny jsou pak umístěny menší obchodní jednotky. Obchodní jednotky jsou navrženy tak, že směrem od Slezské ulice je situováno hromadné parkoviště pro návštěvníky a hlavní vstupy do obchodních jednotek. Parkoviště je  bezbariérové s obslužnými komunikacemi kolmo na obchodní jednotky. Kapacita parkoviště je v souladu s velikostí komerčně využitelných ploch. Dopravní napojení je určeno ze stejných dopravních křižovatek jako západní část obchodní zóny. Zásobování je navrženo z východní strany  obchodních jednotek a také z ulice Těšínské.

Pro záměr je zpracována zastavovací studie. Objekty jsou ve studii projektovány v obecných formách a objemech. Studie slouží hlavně pro prověření možností daného území tzn. možnost dopravních napojení, možnost plošného zastavení, stanovení podlažnosti, možnosti napojení na inženýrské sítě, stanovení odstupných vzdáleností, apod. Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován na základě podkladů a požadavků konkrétních zájemců.

Obchodní jednotky jsou navrženy ve většině případů jako halové jednopodlažní objekty s plochými střechami. Některé objekty mohou být max. dvoupodlažní. Druhé nadzemní podlaží bude maximálně nad 30-40%  zastavěných ploch v obou polovinách obchodní zóny.

Nosnou konstrukci obchodních jednotek tvoří železobetonová popřípadě ocelová konstrukce založená na železobetonových patkách nebo pilotách. Obvodový plášť je tvořen žb. montovaným soklem bez  vložené tepelné izolace. Skládaný nebo sendvičový plášť s vloženou tepelnou izolací se bude střídat s proskleným obvodovým opláštěním v hliníkových barevně upravených rámech. Obchodní jednotky budou zastřešeny rovnou střechou se sklonem do 1% vynášenou železobetonovými případě ocelovými vazníky a vaznicemi. Odvodnění střech bude pomocí střešních vpustí podtlakového systému a pojistných atikových přepadů. V rovině střech budou osazeny světlíky a klapky pro odvod kouře a tepla, ale také pro prosvětlení obchodních ulic. Světlíky budou v provedení pevné, neotevíratelné zakrytí, klapky pro odvod kouře a tepla napojeny na EPS a 50% klapek určeno pro provětrávání haly.

Světlá výška 1.NP je do 5m, v hygienické a administrativní části v obou podlažích světlá výška 3,0m.

Střešní konstrukce bude zateplená, krytá střešní fóliovou krytinou. Podlaha 1.NP jako drátkobetonová deska na hutněném podkladu popřípadě keramická dlažba, ve 2.NP pak žb. panely zalité betonovou mazaninou s povrch.úpravou keramické dlažby. Okna budou plastová nebo hliníková s izolačním dvojsklem, prosklené hliníkové stěny. Kolem objektu bude navržen okapový chodník z betonových dlaždic.

Prostory objektů budou vytápěny teplovodním systémem z vlastních plynových kotelen.

Parkoviště jsou navržena s výsadbou stromů a místy pro stožáry veřejného osvětlení.

Vybavenost Obchodní zóny doplňuje i malá čerpací stanice PHM, která by měla sloužit pro potřebu zákazníků.

Budou provedeny sadové úpravy výsadbou keřů a stromů hlavně podél komunikací.

Počty zaměstnanců budou upřesněny po upřesnění rozsahu a využití jednotlivých objektů Obchodní zóny. Předpokládá se, že po dokončení celé stavby by zde mohlo být zaměstnáno až 500 osob.

Objektová skladba

SO 001  -          Příprava území

SO 002  -          Přeložka kanalizace jednotné

SO 003  -          Přeložka plynovodu DN 500 – GREEN GAS

SO 004  -          Přeložky VN - ČEZ

SO 005  -          Přeložky VN - OKD

SO 006  -          Úpravy veřejného osvětlení

SO 007  -          HTÚ

SO 010  -          Vodovod

SO 011 -           Vodovodní přípojky

SO 012 -           Kanalizace splašková

SO 013 -           Kanalizace dešťová

SO 014 -           STL Plynovod

SO 015 -           Plynovodní přípojky

SO 016 -           Přípojky VN

SO 017 -           Trafostanice

SO 018 -           Rozvody NN v areálu

SO 019 -           Venkovní osvětlení

SO 020 -           Přípojka elektrotechnických zařízení

SO 030 -           Úpravy komunikace Slezská

SO 031 -           Okružní křižovatka

SO 032 -           Zpevněné plochy a komunikace

SO 033 -           Oplocení

SO 034 -           Sadové úpravy

SO 101 -           Obchodní dům 1 / Interspar

SO 102 -           Obchodní dům 2 / OBI /

SO 103 -           Obchodní dům 3

SO 104 -           Obchodní dům 4

SO 105 -           Obchodní dům 5

SO 106 -           Obchodní dům 6

SO 107 -           Obchodní dům 7

SO 108 -           Čerpací stanice PHM

V příloze č. 4 jsou doloženy výkresy k navrhovým stavbám.

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení:		1.kv/2. kv. 2009

Termín dokončení:		4.kv/2010

Uvedení do plného provozu:	1.kv. 2011

B.I.8. 	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Město Orlová

# B.1.9. 	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

| Výčet navazujících rozhodnutí | Správní úřad, který bude rozhodnutí vydávat |
| --- | --- |
| územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí | Městský úřad Orlová, stavební úřad |
| povolení umístění a stavby zdrojů znečišťování ovzduší, povolení k uvedení do provozu zdrojů znečišťování ovzduší | Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽP |

# B.II.	ÚDAJE  O  VSTUPECH

B.II.1.	Půda

Pro stavbu je potřebné vynětí pozemků ze ZPF – p.č. 1161/1 v rozsahu 17 926 m2 – vlastník Město Orlová. Ostatní pozemky pro stavbu nejsou součástí ZPF.

Pro účely bonitace zemědělských půd jsou stanoveny mapovací a oceňovací jednotky BPEJ (bonitované půdně-ekologické jednotky). V hodnocené lokalitě je půda charakterizována kódem BPEJ.

BPEJ:					6.43.10

Třída ochrany:					II.

Půda náleží do II. třídy ochrany. Třídy ochrany zemědělské půdy jsou stanoveny podle přílohy k metodickému pokynu MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF. II.třída ochrany zahrnuje zemědělské pozemky, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jedná se o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování podmíněně zastavitelné.

Výstavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.

B.II.2.	Voda

Pitná voda bude použita:

- pro hygienické potřeby a pití

- pro přípravu TUV

- pro požární účely

Zdrojem pitné a požární vody pro navrhovanou stavbu je přeložený stávající vodovod.

#### Výpočet potřeby pitné vody

| Přepočet potřeby vody | na osoby-30 osob/1000m | 735 | osob |
| --- | --- | --- | --- |
| Potřeba vody |  |  |  | 100 | l/(osoba*den) |
| Max. potřeba |  |  |  | 0,85 | l/s |
| Denní potřeba |  |  |  | 73,5 | m3/den |
| Měsíční potřeba |  |  |  | 2 205,00 | m3/měsíc |
| Roční potřeba |  |  |  | 26 460,00 | m3/rok |

B.II.3.	Ostatní surovinové a energetické zdroje

Suroviny pro výstavbu

Při výstavbě vznikne potřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, a to zejména:

- drcené kamenivo, štěrkopísek a asfalt pro konstrukci vozovek

- kamenivo a štěrkopísek pro betonové konstrukce

- železobetonové, ocelové konstrukce

- běžné stavební hmoty (cement, vápno, cihly, písek)

- ocelové a kovové konstrukce

- sklo

# Zásobování elektrickou energií

V řešené lokalitě se nachází linka venkovního vedení 22 kV. Toto vedení se navrhuje přeložit mimo předpokládaný rozsah areálu a nahradit případně vedením kabelovým.

Pro zásobování areálu elektrickou energií se navrhuje ve spolupráci s distributorem energie  vybudování nové distribuční transformovny.

Nová transformovna by měla být v kioskovém provedení a na rozvodnou síť se napojí kabelovým přívodem 22 kV z přeložené trasy 22kV.

Pro připojení každého objektu bude provedena samostatná přípojka nn.

# Zásobování zemním plynem

Pro zásobování celé obchodní zóny se navrhuje realizovat regulační stanici plynu ( trasa VTL / STL / plynu vede podél zamýšleného areálu).

Výstup z RS - středotlaký rozvod plynu ke všem objektům zamýšlené zóny.

Na vstupu do objektů se osazují regulátory tlaku STL/NTL s hlavními uzávěry objektu.

Potřeba zemního plynu

- hodinová	max. 300 m³/h

- roční		649 000 m³/rok

B.II.4.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Systém parkovišť je navržen tak, že hlavní obslužné komunikace jsou kolmo k obchodním jednotkám. Vlastní dopravní napojení západní části na komunikaci na Slezské ulici je navrženo světelnou průsečnou křižovatkou v jižní části. Na severní straně je území dopravně napojeno okružní křižovatkou. Zásobování obchodních jednotek je řešeno ze západní strany po celé délce jednotek.

Na východní straně obchodní zóny je směrem od Slezské ulice situováno hromadné parkoviště pro návštěvníky. Parkoviště je bezbariérové s obslužnými komunikacemi kolmo na obchodní jednotky. Kapacita parkoviště je v souladu s velikostí komerčně využitelných ploch. Dopravní napojení je určeno ze stejných dopravních křižovatek jako západní část obchodní zóny. Zásobování je navrženo z východní strany  obchodních jednotek a také z ulice Těšínské.

Obslužné komunikace pro osobní vozidla v areálech obchodní zóny mezi řadami parkovišť mají projektovanou šířku 7,00 m, resp. 6,50 m. Pojížděné plochy jsou navrženy s asfaltobetonovým povrchem. Jsou odvodněny pomocí uličních vpustí napojených do nově navržené kanalizace zaolejovaných vod.

Východní a západní areál je dopravně napojen na obě nově navržené úrovňové křižovatky na silnici II/470, kde je umožněn vjezd a výjezd osobních a nákladních vozidel.

Parkovací kolmá stání jsou navržena podle ČSN 73 6056 – Odstavné stání a parkovací plochy silničních vozidel a mají půdorysný rozměr 2,50 /5,30m.  Pojížděné parkovací plochy jsou navrženy s dlážděným povrchem. Jsou odvodněny pomocí uličních vpustí napojených do nově navržené kanalizace zaolejovaných vod.

Celkový počet parkovacích stání u východní zóny  je 353 stání a z toho je :

- 296 míst    pro zákazníky,

-  39             pro zaměstnance,

-  18             pro osoby ZTP .

Celkový počet parkovacích stání u západní zóny  je 537 stání a z toho je :

- 483 míst   pro zákazníky,

-  27            pro zaměstnance ,

-  27            pro osoby ZTP .

Příjezd na manipulační plochu před nákladními rampami bude realizován po účelové silniční komunikaci šířky 7,00 m, což odpovídá obousměrné dvoupruhové komunikaci ohraničené silničními obrubníky. Na konci parkovacích ploch pro osobní vozy zaměstnanců bude v místě  vjezdu do zásobovacího dvora elektronicky řízená  závora a brána .

Plocha zásobovacího dvora  je výškově o 1,20 m osazena pod úroveň ±0,00 podlahy  prodejen (vykládka a nakládka je na rampy) . Šířka plochy zásobovacího dvora je 32,50 m. V podélném směru je tato plocha vodorovná a příčně je 2% vyspádována do podélného úžlabí. Tyto plochy jsou odvodněny pomocí uličních vpustí napojených do nově navržené kanalizace zaolejovaných vod

Předpokládaná intenzita dopravy do areálu obchodní zóny je stanovena na základě zkušeností z již realizovaných obdobných staveb.

Východní zóna:

- zásobování nákladními vozidly nad  3,5t				2 vozidla / denně

- zásobování nákladními vozidly do   3,5t				10 vozidel / denně

- osobní vozidla zákazníků a zaměstnanců				600 vozidel / denně

Západní zóna:

- zásobování nákladními vozidly nad  3,5t				6 vozidel / denně

- zásobování nákladními vozidly do   3,5t				12 vozidel / denně

- osobní vozidla zákazníků a zaměstnanců				1 000 voz. / denně

Doprava zákazníků a zásobování bude probíhat pouze v denní době.

Stavba bude mít podmíněné investice spočívající ve vyvolaných nezbytných přeložkách inženýrských sítí a úpravě komunikací.

Zájmové území má tato omezení a limity :

-	vedení STL plynu DN 500 a jeho bezpečnostní pásmo 40 m od osy vedení a ochranné pásmo 4 m

-	volné vedením VN 22 kV, které se musí z důvodu lepší využitelnosti pozemku částečně přeložit na severní okraj areálu

-	u kutací jámy Zwierzina I – stará – bezpečnostní pásmo R = 25 m

# B.III.	ÚDAJE  O  VÝSTUPECH

# B.III.1. Ovzduší

Zdrojem znečišťování ovzduší bude vyvolaná doprava spojená s provozem obchodní zóny, spalování zemního plynu pro výrobu potřebného množství tepla a provoz ČS PHM.

Bilance emisí z dopravy

Pro bilanci emisí byly zvoleny oxidy dusíku NOx, tuhé částice a benzo(a)pyren.

Bilance emisí jsou provedeny pro r. 2011.

Použité emisní faktory byly stanoveny na základě metodiky MŽP ČR, kterou vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla – PC program MEFA v.02 (Mobilní emisní faktory, verze 2002), publikované v září 2002.

Emisní faktory udávají, jaké množství (v průměru) znečišťující látky se dostane do ovzduší z průměrného vozidla na dráze 1 km.

Emisní hodnoty komunikací – příspěvek dopravy spojené se záměrem

| EF v g/km/vozidlo | lehká nákladní | těžká nákladní | osobní | měrná vydatnost g/s/m.10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EF NOx | 3,5272 | 19,8945 | 2,0652 |  |
| Východní zóna zásobování Slezská | 4 |  |  | 0,163 |
| Východní zóna zásobování Těšínská | 16 | 4 |  | 1,574 |
| Východní zóna osobní auta |  |  | 1200 | 28,683 |
| Západní zóna zásobování (jih 100%) | 24 | 12 |  | 3,743 |
| Západní zóna osobní auta (S 50%, J 50 %) |  |  | 2000 | 47,806 |
| Celkem nákladní | 44 | 16 |  | 5,480 |
| Celkem osobní |  |  | 3200 | 76,49 |
| Osobní ČS PHM |  |  | 500 | 11,951 |
| Nákladní ČS PHM (zás. cisterna) |  | 2 |  | 0,461 |
| EF tuhé částice | 0,3563 | 1,6738 | 0,0009 |  |
| Východní zóna zásobování Slezská | 4 |  |  | 0,0165 |
| Východní zóna zásobování Těšínská | 16 | 4 |  | 0,1435 |
| Východní zóna osobní auta |  |  | 1200 | 0,0125 |
| Západní zóna zásobování (jih 100%) | 24 | 12 |  | 0,3314 |
| Západní zóna osobní auta (S 50%, J 50 %) |  |  | 2000 | 0,0208 |
| Celkem nákladní | 44 | 16 |  | 0,0491 |
| Celkem osobní |  |  | 3200 | 0,0333 |
| Osobní ČS PHM |  |  | 500 | 0,0052 |
| Nákladní ČS PHM (zás. cisterna) |  | 2 |  | 0,039 |
| EF benzo(a)pyren | 0,0555.10-6 | 0,3423.10-6 | 0,0922.10-6 |  |
| Východní zóna zásobování Slezská | 4 |  |  | 0,0026.10-6 |
| Východní zóna zásobování Těšínská | 16 | 4 |  | 0,0261.10-6 |
| Východní zóna osobní auta |  |  | 1200 | 1,2806.10-6 |
| Západní zóna zásobování (jih 100%) | 24 | 12 |  | 0,0630.10-6 |
| Západní zóna osobní auta (S 50%, J 50 %) |  |  | 2000 | 2,1343.10-6 |
| Celkem nákladní | 44 | 16 |  | 0,0917.10-6 |
| Celkem osobní |  |  | 3200 | 3,4148.10-6 |
| Osobní ČS PHM |  |  | 500 | 0,5336.10-6 |
| Nákladní ČS PHM (zás. cisterna) |  | 2 |  | 0,0792.10-6 |

Bilance emisí ze spalování zemního plynu

Prostory objektů budou vytápěny teplovodním systémem z vlastních plynových kotelen.

Jedná se o teplovodní plynové kotelny III. kategorie. Jmenovitý tepelný výkon je stanoven dle jednotlivých obchodních domů.

Kotelny jsou s ohledem na instalovaný tepelný výkon klasifikovány jako střední zdroje znečišťování ovzduší.

Návrh kotelen:

- 2 x 400 kW

- 2 x 500 kW

- 1 x 200 kW

- 1 x 300 kW

- 1 x 400 kW

- 1 x 400 kW

- 1 x 200 kW

Vyústění komínů min. 2 m nad atiky objektů.

Celková potřeba zemního plynu

- hodinová	max. 300 m³/h

- roční		649 000 m³/rok

Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou použity emisní faktory z nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Emisní faktory pro zemní plyn:

tuhé znečišťující látky (TZL)		20 kg/1 mil.m3 ZP

oxidy dusíku (NOx)			1 920 kg/1 mil.m3 ZP

Množství emitovaných škodlivin ze spalování zemního plynu – dle emisních faktorů (vyhl. č. 352/2002 Sb.)

|  | max. emise v g/s | celkové emise v kg/rok |
| --- | --- | --- |
| Kotelna | NOx | TZL | NOx | TZL |
| 1 | 0.04 | 0.000417 | 302.016 | 3.146 |
| 2 | 0.048 | 0.0005 | 377.472 | 3.932 |
| 3 | 0.0096 | 0.0001 | 75.552 | 1.87 |
| 4 | 0.0144 | 0.00015 | 113.28 | 1.18 |
| 5 | 0.0192 | 0.0002 | 151.104 | 1.74 |
| 6 | 0.0192 | 0.0002 | 151.104 | 1.74 |
| 7 | 0.0096 | 0.0001 | 75.552 | 1.87 |

Bilance emisí z provozu ČS PHM

Čerpací stanice se podílí na znečištění ovzduší výpary těkavých organických látek VOC při manipulaci s pohonnými hmotami (ČS je vybavena rekuperací par I. stupně – odvádění par uhlovodíků při stáčení benzinů zpět do cisterny – a výdejní stojany jsou vybaveny rekuperací II. stupně – vakuové odsávání uhlovodíků při výdeji benzinů a odvádění zpět do skladovacích nádrží ).

Únik těkavých organických látek do ovzduší z provozu ČS PHM

| Surovina | Výtoč za rok | Emisní faktor | Emise VOC/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | kg VOC/m3 | kg |
| Benziny | 1 800 | 0,070 | 126 |
| Motorová nafta | 1 200 | 0,020 | 24 |
| Emise VOC celkem |  |  | 150 |

V rozptylové studii (příloha č. 5) byl vyhodnocen imisní příspěvek navržených zdrojů znečišťování ovzduší ke stávající imisní situaci v území.

Výpočet imisních koncentrací byl proveden pro oxid dusičitý NO2, suspendované částice frakce PM10, benzo(a)pyren a těkavé organické látky VOC.

# B.III.2. Odpadní vody

Splaškové odpadní vody

Splaškové OV z navrhovaných objektů se navrhují svést areálovou splaškovou kanalizací do kanalizace splaškové centrální, následně do stávajícího řadu.

# Srážkové vody

Srážkové vody ze střech a komunikací se navrhují zachycovat separátně.

Vody ze střech jsou čisté a napojují se  přímo do dešťové kanalizace areálové se zaústěním do dešťové kanalizace.

Srážkové vody z parkovišť a manipulačních ploch (potenciálně znečištěné ropnými látkami) se navrhují odvádět separátně na odlučovače ropných látek, po přečištění jsou napojeny do dešťové kanalizace.

Srážkové vody se zaústí do nejbližší vodoteče v povoleném odtokovém množství. Jedná se o Petřvaldskou stružku ve vzdálenosti cca 200 m od okraje areálu.

Jako další varianta řešení odvedení srážkových vod je zasakování do terénu. Část ploch lze svést do podzemních zasakovacích komor. Při příznivých geologických podmínkách lze tuto variantu použít.

# Bilance srážkových vod

| Výpočet splaškových odpadních vod |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavěná plocha objekty |  |  |  |  |  |  |
| Interspar |  |  |  | 6 350,00 | m2 |
| OBI |  |  |  | 5 000,00 | m2 |
| OBI |  |  |  | 3 400,00 | m2 |
| Jednotka 1 |  |  |  | 1 250,00 | m2 |
| Jednotka 2 |  |  |  | 1 250,00 | m2 |
| Jednotka 3 |  |  |  | 650,00 | m2 |
| Jednotka 4 |  |  |  | 2 500,00 | m2 |
| Jednotka 5 |  |  |  | 2 700,00 | m2 |
| Jednotka 6 |  |  |  | 1 400,00 | m2 |
| Celkem plocha |  |  |  | 24 500,00 | m2 |
| Výpočet srážkových vod |  |  |  |  |  |
| Celkem řešená plocha |  |  |  | 91 000,00 | m2 |
| Zastavěná plocha - střechy |  |  |  | 24 500,00 | m2 |
| Zastavěná plocha - komunikace jih |  |  |  | 29 450,00 | m2 |
| Zastavěná plocha - komunikace sever |  |  |  | 16 050,00 | m2 |
| Komunikace - průjezd |  |  |  | 3 400,00 | m2 |
| Zeleň |  |  |  | 17 600,00 | m2 |
| Odtokové součinitele |  |  |  |  |  |
| střechy |  |  |  | 1,00 |  |
| komunikace |  |  |  | 0,90 |  |
| zeleň |  |  |  | 0,10 |  |
| Návrhová srážka pro dimenzi kanalizace |  |  |  |  |  |
| intenzita q 15 minut 0,5 opakování |  |  |  | 157,00 | l/(s*ha) |
| Odtokové množství z řešeného areálu |  |  |  | 1 103,24 | l/s |
| Stanovení objemu retenční nádrže |  |  |  |  |  |
| Návrhová srážka pro dimenzi kanalizace |  |  |  |  |  |
| intenzita q 30 minut 0,05 opakování |  |  |  | 167,00 | l/(s*ha) |
| (1x za 20 let) |  |  |  |  |  |
| Doba trvání srážky |  |  |  | 1800 | s |
| Odtok z plochy, kdyby byla jen zeleň |  |  |  | 151,97 | l/s |
| Přítok do retenční nádrže - úhrn |  |  |  | 1 173,51 | l/s |
| Retardovaný průtok |  |  |  | 1 021,54 | l/s |
| Retenční objem |  |  |  | 1 838,77 | m3 |
| Doba prázdnění |  |  |  | 12 099,56 | s |
|  |  |  |  |  | 3,36 | hod |

B.III.3. Odpady

Odpady vznikající při výstavbě

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 03 03 | Odpadní dehtová lepenka a papír nasycený živicí a dehtem | N |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | N |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Podrobnější bilance odpadů včetně vyčíslení jejich množství bude doložena v rámci projektu organizace výstavby.

Odstranění odpadů vznikajících při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto práce. Do smluvního vztahu bude zakotveno předem, že odpady budou přednostně využívány, popř. nabídnuty k využití. Odstranění je možné uplatnit jen u těch odpadů, kde využití (materiálové, energetické) není možné.

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci ploch vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží doklady o způsobu odstranění odpadů.

### Odpady vznikající při provozu

Při provozu OZ budou vznikat následující odpady. Jejich množství je odvozeno z rozsahu prodejní plochy a údajů investora o průměrné produkci odpadů na prodejní plochu 1 000 m2 v obdobných zařízeních.

Přehled odpadů vznikajících při provozu areálu

| Katalog číslo | Druh odpadu | Kat. odpadu | t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 02 01 | Kaly z praní a z čištění | O | 2.1 |
| 02 02 02 | Odpad živočišných tkání | O | 7.65 |
| 02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (prošlé potraviny) | O | 11.4 |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O | 5.7 |
| 02 03 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | O | 2.25 |
| 02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O | 3.15 |
| 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O | 4.2 |
| 04 02 09 | Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, eleastomer, plastomer) | O | 0.3 |
| 07 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené (výrobky po záruční době) | O | 0.6 |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0.15 |
| 08 01 17 | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0.015 |
| 08 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené | O | 0.015 |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | N | 0.015 |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | 0.015 |
| 13 05 03 | Kaly z lapáků nečistot | N | 22.05 |
| 13 05 08 | Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje | N | 1.8 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 330.00 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 4.05 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 37.5 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 3.75 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 435 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné | N | 0.015 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 0.015 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod č. 17 40 10 | O | 0.45 |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | 222 |
| 20 01 02 | Sklo | O | 9.15 |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O | 0.225 |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O | 0.03 |
| 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod č. 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O | 0.825 |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | O | 0.3 |
| 20 01 39 | Plasty | O | 8.55 |
| 20 01 40 | Kovy | O | 3.9 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 4.05 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 255.00 |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 3.75 |
| 20 03 99 | Komunální odpady jinak blíže neurčené | O | 1.65 |

Pozn.:

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 38, podléhají některé výrobky, jejichž životnost skončila, zpětnému odběru použitých výrobků. Jedná se o tyto:

a)	oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,

b)	elektrické akumulátory,

c)	galvanické články a baterie,

d)	výbojky a zářivky,

e)	pneumatiky

Zářivky, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu.

Veškeré odpady vzniklé při provozu zařízení budou shromažďovány odděleně a budou v co nejkratší době předány oprávněné osobě k využití nebo odstranění. Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou označeny v souladu s § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění.

Evidence a ohlašování odpadů bude prováděno v souladu a v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění.

B.III.4. Hluk

Vliv níže popsaných zdrojů hluku je podrobně vyhodnocen v hlukové studii (příloha č. 6).

Zdroje hluku při stavební činnosti

Při výstavbě obchodního areálu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku výrazně sníží, neboť se bude pracovat převážně uvnitř objektu.

### Předpokládané zdroje hluku při výstavbě

| Zdroj hluku | Akustický výkon Lw dB(A) |
| --- | --- |
| Nákladní automobil | 80 – 90 |
| Autojeřáb | 80 – 85 |
| Velký jeřáb | 70 – 75 |
| Autodomíchávač | 80 – 85 |
| Buldozer | 85 – 95 |
| Rýpadlo | 85 – 90 |
| Sbíječka (+ kompresor) | 90 – 100 |
| Okružní pila | 97 – 107 |
| Rozbrušovačka | 90 – 108 |
| Svařovací agregát | 75 – 80 |

Výpočty hluku při výstavbě jsou provedeny pro nejméně příznivou situaci, kdy se předpokládá provoz 4 strojů v blízkosti obytné zástavby (dva případy, celkem 8 zdrojů) a 4 nákladních automobilů.

Zdroje hluku před výstavbou a při provozu záměru

Dopravní zdroje hluku – stávající

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sčítání dopravy na komunikacích v dotčené lokalitě dle výsledků celostátního sčítání ŘSD ČR v r. 2005. Hodnoty z r. 2005 jsou přepočteny na základě výhledových koeficientů ŘSD na r. 2011 (první rok celoročního provozu OC) dle materiálu ŘSD „Výhled růstu počtu vozidel, proběhů a dopravních výkonů - 2005 – 2040“. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Celoroční průměry intenzit za 24 hod – rok 2005

| č. kom. | úsek | lehká nákladní | těžká nákladní | osobní | motocykly | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 470 | 7-2731 | 452 | 918 | 7239 | 32 | 8641 |
| 470 | 7-2747 | 348 | 708 | 4458 | 30 | 5544 |
| 4747 | 7-2751 | 281 | 572 | 6720 | 49 | 7622 |
| 4728 | 7-5691 | 39 | 79 | 929 | 10 | 1057 |

Koeficienty růstu dopravy 2005 – 2011

| rok | nákladní | osobní | motocykly |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1,034 | 1,168 | 1,00 |

Celoroční průměry intenzit za 24 hod – rok 2011

| č. kom. | úsek | lehká nákladní | těžká nákladní | osobní | motocykly | celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 470 | 7-2731 | 467 | 949 | 8455 | 32 | 9903 | 8954 |
| 470 | 7-2747 | 360 | 732 | 5207 | 30 | 6329 | 5597 |
| 4747 | 7-2751 | 291 | 591 | 7849 | 49 | 8780 | 8189 |
| 4728 | 7-5691 | 40 | 82 | 1085 | 10 | 1317 | 1135 |

Dopravní zdroje hluku – související se záměrem

Předpokládaná intenzita dopravy do areálu obchodní zóny je stanovena na základě zkušeností z již realizovaných obdobných staveb.

Východní zóna:

- zásobování nákladními vozidly nad  3,5t				2 vozidla / denně

- zásobování nákladními vozidly do   3,5t				10 vozidel / denně

- osobní vozidla zákazníků a zaměstnanců				600 vozidel / denně

Západní zóna:

- zásobování nákladními vozidly nad  3,5t				6 vozidel / denně

- zásobování nákladními vozidly do   3,5t				12 vozidel / denně

- osobní vozidla zákazníků a zaměstnanců				1 000 voz. / denně

Doprava zákazníků a zásobování bude probíhat pouze v denní době.

Zadávané počty příjezdů a odjezdů vozidel

|  | lehká nákladní | těžká nákladní | osobní |
| --- | --- | --- | --- |
| Východní zóna zásobování Slezská | 4 |  |  |
| Východní zóna zásobování Těšínská | 16 | 4 |  |
| Východní zóna osobní auta |  |  | 1200 |
| Západní zóna zásobování (jih 100%) | 24 | 12 |  |
| Západní zóna osobní auta (S 50%, J 50 %) |  |  | 2000 |
| Celkem nákladní | 44 | 16 |  |
| Celkem osobní |  |  | 3200 |
| Osobní ČS PHM |  |  | 500 |
| Nákladní ČS PHM (zás. cisterna) |  | 2 |  |

Stacionární zdroje hluku – související se záměrem

Na střeše objektů budou umístěny vzduchotechnické jednotky:

akustický výkon Lw = 75 dB

V prostoru zásobovacích dvorů budou v provozu lisovací kontejnery:

akustický výkon Lw = 80 dB.

Lisovací kontejnery budou v provozu pouze v denní době, u VZT je uvažován i noční provoz.

V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty:

Varianta 0 – rok 2011

Výpočet šíření hluku pro situaci bez provozování navrhované stavby a souvisejících komunikací a parkovišť. Do výpočtu v této variantě je zahrnut provoz na komunikacích v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro rok 2011.

Varianta 1 – rok 2011

Výpočet šíření hluku pro výhledový stav, tj. po výstavbě záměru a po zprovoznění souvisejících komunikací a parkovišť. Do výpočtu je zahrnut provoz na nově navržených komunikacích, parkovištích a zvýšený provoz na přilehlých komunikacích s intenzitou dopravy pro rok 2011. Dále jsou zadány stacionární zdroje hluku spojené s provozem záměru. Provoz dopravy zásobování je pouze v denní době. Provoz stacionárních zdrojů hluku na střeše objektů v noční době je vyhodnocen v rámci varianty 2.

##### Varianta 2 – rok 2011

Do výpočtu v této variantě jsou zadány pouze stacionární a liniové zdroje hluku spojené s provozem záměru v rámci tohoto areálu. Výpočty jsou provedeny jak pro denní dobu (pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin) tak i pro noční dobu (pro nejhlučnější hodinu).

V rámci hlukové studie byl vyhodnocen také vliv hluku ze stavební činnosti.

B.III.5. Záření radioaktivní, elektromagnetické

S provozem záměru nesouvisí zařízení, která by mohla být zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření.

B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Při důsledném dodržování provozního řádu nebude docházet k případům havárie. 	Z havarijních situací může dojít k požáru nebo k úniku ropných látek.

Při vzniku požáru se budou přítomní pracovníci řídit požárními směrnicemi a do doby zásahu hasičského záchranného sboru využijí všech možností k hašení požáru.

V případě úniku ropných látek bude únik sanován sorbentem, následně shromážděn do vhodného obalu a odstraněn jako nebezpečný odpad v souladu se zákonem o odpadech.

ČÁST  C

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.1.1. 	Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky

V širším území jsou vymezeny prvky systému ekologické stability.

Zvláště chráněná území, přírodní parky a významné krajinné prvky nejsou v bezprostřední blízkosti hodnocené lokality situovány.

V posuzovaném území se nenachází žádné území ze soustavy NATURA 2000. V příloze č. 2 je doloženo stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

C.1.2.	Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V zájmovém prostoru navrhovaného záměru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště.

C.1.3. 	Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

V blízkosti záměru není situována hromadná bytová zástavba.

Posuzované území města Orlová patří na základě dat za rok 2006 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (z důvodu překračování limitních koncentrací suspendovaných částic PM10, benzo(a)pyrenu) a arsenu.

C.1.4.	Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

V lokalitě předpokládaného záměru nejsou informace o případném znečištění půdy nebo podzemních vod. V současné době probíhá na lokalitě inženýrsko-geologický průzkum.

C.2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.2.1. Ovzduší a klima

Klimaticky leží řešené území v mírně teplé oblasti MT10 s dlouhým létem, teplým a mírně suchým, krátkým přechodným obdobím, mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné faktické srážky jsou poněkud vyšší, než je uvedeno v charakteristice oblasti, tento stav je pravděpodobně dán polohou území v předhůří Beskyd na její návětrné straně. Pro oblast MT 10 jsou charakteristické následující hodnoty:

- průměrná roční teplota                                                          	8-9 °C

- průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (IV-IX)             	400-500 mm

- průměrný úhrn srážek v zimním období (X-III)                    	200-300 mm

- roční úhrn srážek                                                                      	650-700 mm

- roční počet dnů se srážkami 1 mm a více                                  	90-100 dnů

- počet mrazových dnů v roce                                                     	100-120 dnů

- roční počet dnů se sněhovou pokrývkou                                    	50-60  dnů

- počet letních dnů v roce                                                              	50-60  dnů

- délka bezmrazového období                                                      	více než 160  dnů

- roční oblačnost                                                              		do 60  %

Na základě údajů převzatých ze srážkoměrné stanice Karviná - Město byla za období 1961 – 1980 dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu 8,2o C, dlouhodobý průměrný úhrn srážek 778 mm a roční výpar 525 mm. Maximální teploty a srážky z dlouhodobého pozorování se vyskytují v červenci, minimální teploty v lednu, minimální srážky v prosinci až únoru.

Odborný odhad větrné růžice dle ČHMÚ pro město Orlová ve výšce 10 m nad zemí v %

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,27 | 7,97 | 4,54 | 2,51 | 10,40 | 21,50 | 6,84 | 11,06 | 20,91 |

Grafické znázornění větrné růžice

Stávající imisní situace NO2, suspendovaných částic frakce PM10 v území je monitorována nejblíže na stanici automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ č. 1070 Orlová. Benzo(a)pyren je monitorován na stanici ČHMÚ č. 1710 Karviná - ZÚ.

V následujících tabulkách jsou uvedeny dostupné údaje z výsledků měření v r. 2007.

Orlová

NO2

| Rok 2007 - Průměrná čtvrtletní koncentrace NO2 v μg/m3 | hod. max./ | Roční |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | datum | průměr |
| 23,7 | 17,9 | 16,1 | 27,2 | 104,3/20.11. | 21,2 |

PM10

| Rok 2007 - Průměrná čtvrtletní koncentrace PM10 v μg/m3 | denní max./ | Roční |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | datum | průměr |
| 50,7 | 36,1 | 27,8 | 53,2 | 189,9/17.11. | 41,9 |

Počet překročení limitní hodnoty denních koncentrací	93 x/rok

Pozn.: do 21.10.2008 bylo zaznamenáno 50 překročení limitní hodnoty denních koncentrací. Denní max. 139.9 μg/m3 (1.1.2008).

Karviná - ZÚ

Benzo(a)pyren

| Rok 2007 - Průměrná měsíční koncentrace BaP v ng/m3 | max/ | Roční |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | datum | průměr |
| 0,9 | 6,7 | 11,1 | 3,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 6,5 | 12,0 | 20,1 | 47,1/27.12. | 5,3 |

Z hlediska vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) území stavebního úřadu (Městský úřad Orlová) patří (dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006, Věstník MŽP, částka 4, duben 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování limitních koncentrací suspendovaných částic PM10:

- Překročení hodnoty imisního limitu pro 24h průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 > 50 (g/m3 > 35x/rok na 100 % plochy území

- Překročení hodnoty imisního limitu pro roční průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 > 40 (g/m3 na 100 % plochy území

cílového imisního limitu benzo(a)pyrenu:

- překročení hodnoty > 1 ng/m3 na 100 % plochy území

a cílového imisního limitu arsenu As:

- překročení hodnoty > 6 ng/m3 na 0,5 % plochy území.

C.2.2. Voda

Zájmové území je součástí hydrologického povodí řeky Odry, podrobněji dílčích povodí Stružky s číslem pořadí 2-03-02-004 odtékající do Heřmanických rybníků a Odry. Povodí Stružky má plochu 10,33 km2, průměrný roční průtok 0,04 m3/s. Stružka se dle místa dělí na Lazeckou stružku, Petřvaldskou stružku, Doubravskou stružku, Orlovskou stružku a Rychvaldskou stružku. Nejbližším vodním tokem je Petřvaldská stružka ve vzdálenosti cca 200 m od okraje areálu.

Velké množství povrchové vody je v širším sledovaném území akumulováno v usazovacích nádržích a rybnících (Kozí Becirk, Panský stav, Olšovec, Kališčok, Kout a další). Na utváření těchto povrchových nádrží se významně podílely poklesy po dobývání uhlí, přičemž nejvyšší poklesy terénu se často lokalizovaly do míst vodotečí a změnou jejich spádových poměrů docházelo a dosud dochází k modifikaci jejich plošného rozsahu.

C.2.3. Půda

Pro stavbu je potřebné vynětí pozemků ze ZPF – p.č. 1161/1 v rozsahu 17 926 m2 – vlastník Město Orlová. Ostatní pozemky pro stavbu nejsou součástí ZPF.

Pro účely bonitace zemědělských půd jsou stanoveny mapovací a oceňovací jednotky BPEJ (bonitované půdně-ekologické jednotky). V hodnocené lokalitě je půda charakterizována kódem BPEJ.

BPEJ:					6.43.10

Třída ochrany:					II.

Půda náleží do II. třídy ochrany. Třídy ochrany zemědělské půdy jsou stanoveny podle přílohy k metodickému pokynu MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF. II.třída ochrany zahrnuje zemědělské pozemky, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jedná se o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování podmíněně zastavitelné.

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Podbeskydská pahorkatina má charakter členité pahorkatiny a je tvořena křídovými a  starotřetihorninovými flyšovými horninami podslezského a slezského příkrovu, místy také horninami vyvřelými. Podbeskydská pahorkatina nese znaky modelace pleistocénním ledovcem, jedná se o členitý geomorfologický podcelek z flyšových vrstev s proniky z vyvřelého těšínitu.

V zájmovém území v současnosti probíhá inženýrsko-geologický průzkum.

C.2.5. Fauna a flóra

Pro získání informací o fauně a flóře zájmové lokality a zhodnocení potenciálního vlivu záměru výstavby obchodní zóny na živou přírodu byl vypracován materiál „Obchodní zóna Poruba u Orlové – vybrané kapitoly oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.“ (zpracovatel: RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.). Materiál je doložen v příloze č. 7.

Z hlediska biogeografického členění ČR náleží řešené území k Ostravskému  bioregionu v rámci Polonské podprovincie (Culek et al. 1996). Bioregion zabírá geomorfologický celek Ostravská pánev a část Moravské brány. Bioregion je význačný řadou podmáčených stanovišť a silným antropogenním narušením hlubinnou těžbou uhlí, koncentrací měst a těžkého průmyslu. Ostravský bioregion má biotu převážně 4. bukového stupně s charakteristickým zastoupením hercynských prvků, hojně však také s řadou splavených horských karpatských druhů. Potenciální přirozenou vegetaci území tvoří převážně dubové bučiny (Carici-Quercetum), na které navazují podél vodních toků lužní lesy podsvazu Alnenion glutinoso-icanae. Pro podmáčená místa byly typické bažinné olšiny svazu Alnion glutinosae.

Území má charakter ploché pahorkatiny s oblými hřbety, místy jsou větší rovinné plochy. Území budují převážně kvartérní sedimenty – glacifluviální štěrky a písky. Pedologicky v bioregionu zcela dominují pseudoglejové luvizemě. V posledních staletích převládají na povrchu v centrální části antropogenní sedimenty (haldy, odkaliště). Nadmořská výška území se pohybuje kolem 240 m n.m. Dle Quitta leží území v klimatické oblasti mírně teplé MT10. Území je poměrně bohaté na srážky – jedná se o nejvlhčí nížinnou oblast v ČR. V pánvi se vyvíjejí zejména v zimním období teplotní inverze.

Flóra

V dotčeném území lze rozlišit tři základní typy stanovišť, jež se významně liší druhovou skladbou vyšších rostlin. Většinu z plochy dotčené záměrem (cca 2/3) tvoří kulturní luční porosty s pravidelnou údržbou ve formě sečení. Tyto louky se botanicky vyznačují druhově chudým, uniformním společenstvem bylin. Jedná se o vysévané jetelotravní porosty orientované na zajištění vysoké biomasy. Tyto louky jsou tvořeny několika málo druhy trav, jetele a smetánky lékařské. V okrajových částech do porostů vnikají nejběžnější druhy přirozenějších luk (např. řebříček obecný) a druhy ruderální (kokoška pastuší tobolka). Botanická hodnota těchto porostů je minimální.

Dalším typem stanovišť jsou neudržované plochy bezlesí, jež mají charakter úzkých mezí. Tyto biotopy se vyznačují absencí pravidelného sečení a přítomností bylinného i keřového patra. Z botanického hlediska jsou tvořeny zejména ruderálními druhy bylin - třtina křovištní, kopřiva dvoudomá, pelyněk černobýl, zlatobýl kanadský, vratič obecný, srha laločnatá, ostružiník maliník, štětka obecná, hvězdnice kopinatá aj. Keřové patro je tvořeno bezem černým, vrbou jívou, trnkou obecnou, svídou krvavou a také invazní křídlatkou.

Posledním typem stanoviště je listnatý les, většinou náletového původu. Lesní porosty jsou zastoupeny zejména v jižní části území, na strmých svazích, vysýpkách hlušiny s kamenitým povrchem. Stromové patro tvoří druhy jako je vrba jíva, topol osika, trnovník akát, bříza bělokorá, javor klen, vtroušeně třešeň, pajasan žlaznatý a olše lepkavá. Keřové patro je tvořeno již výše uvedenými druhy – svídou, trnkou, bezem, navíc růží šípkovou a hlohem obecným. Bylinné patro je opět druhově chudé. Na kamenitých svazích není zastoupeno vůbec, anebo je tvořeno řídkými porosty zejména kopřivy dvoudomé, případně ostružiníkem křovitým. Na humóznějších půdách je pestrost bylin vyšší, avšak společenstvo je i zde tvořeno běžnými ruderálními a sciofilními (stín vyhledávajícími) druhy rostlin (kopřiva dvoudomá, kuklík městský, bršlice kozí noha, chmel otáčivý, svízel přítula hluchavka bílá, popenec obecný aj.). V lesích je možno se často setkat s přítomností černých skládek rozličného materiálu (stavební suť, komunální odpad, odpad z průmyslové výroby).

Celkově lze shrnout, že společenstva rostlin všech zastoupených stanovišť jsou v dotčeném území druhově chudá, s převahou kulturních (louky) nebo ruderálních (meze, lesní porosty) druhů. Poměrně hojně zde rostou také geograficky nepůvodní a invazní druhy jako je pajasan žlaznatý a křídlatka. Výskyt vzácných či zákonem chráněných druhů rostlin je s ohledem na stanovištní charakter a způsob využívání zcela vyloučen. Vegetace přítomná v území má význam spíše jako úkryt a potravní základna pro živočichy. Jelikož však botanický průzkum území probíhal na konci vegetační sezóny (říjen), nebyly zcela jistě zachyceny všechny druhy rostlin, rostoucích na lokalitě.

Pro záměr byl proveden dendrologický průzkum (viz příloha č. 8 – Inventarizace zeleně). Bude zpracován návrh kácení a projednán na odboru ŽPaZ včetně návrhu sadových úprav.

Fauna

Agrárně - industriální charakter lokality vylučuje přítomnost přírodě blízkých přírodních stanovišť, což se odráží také ve skladbě společenstev živočichů. Obecně lze konstatovat, že v území se vyskytují druhově chudá terestrická společenstva živočichů, omezená na druhy synantropní (doprovázející člověka) a eurytopní (s širokou ekologickou valencí). Zcela vyloučen je trvalý výskyt zástupců obojživelníků a plazů (absence vhodných stanovišť).

Avifauna dotčeného území a jeho blízkého okolí je tvořena nejběžnějšími druhy ptáků kulturní krajiny. Příčinou nízké druhové diverzity ptactva je zde minimální zastoupení přírodě blízkých stanovišť, jež by ptákům poskytovaly hnízdní a potravní příležitosti. Minimální počet druhů je vázán na ekosystém kulturních luk. Větší počet druhů ptáků byl zaznamenán v lesních porostech a na mezích. Vzhledem k době prováděného průzkumu (říjen) byla v území zaznamenána přítomnost pouze menší části z druhového spektra ptactva. Nezaznamenané druhy ptáků však budou rovněž patřit mezi běžně zástupce. V následujícím přehledu jsou uvedeny druhy ptáků, jež byly na lokalitě pozorovány. Pouze u některých z nich se však předpokládá možnost hnízdění v území.

Seznam druhů ptáků, zjištěných v zájmovém území

bažant obecný (Phasianus colchicus)

káně lesní (Buteo buteo)

poštolka obecná (Falco tinnunculus)

holub d. zdivočelý (Columba l. f. domestica)

holub hřivnáč (Columba palumbus)

hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

brhlík lesní (Sitta europea)

strakapoud velký (Dendrocopos major)

rehek domácí (Phoenicurus ochruros	)

kos černý (Turdus merula)

drozd zpěvný (Turdus philomelos)

sýkora babka (Parus palustris)

sýkora modřinka (Parus caeruleus)

sýkora koňadra (Parus major)

straka obecná (Pica pica)

špaček obecný (Sturnus vulgaris)

vrabec domácí (Passer domesticus)

pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Společenstvo savců je v území omezeno na nejběžnější obyvatele agrární a urbánní krajiny. Na kulturních loukách žije trvale pouze běžný krtek obecný (Talpa europaea) a hraboš polní (Microtus arvalis), pozorován byl také zajíc polní (Lepus europaeus). Pestřejší společenstvo je vázáno na lesní porosty. Zde je možno se setkat se hmyzožravci, zastoupenými ježkem východním (Erinaceus concolor) a rejskem obecným (Sorex araneus). V území se také pohybují běžné šelmy jako kuna skalní (Martes foina) či lasice kolčava (Mustela nivalis). Běžné druhy letounů (netopýři) budou využívat území pouze příležitostně k lovení potravy.

C.2.6. Ekosystémy

V širším území jsou vymezeny prvky systému ekologické stability (viz příloha č. 7). Lokalita plánovaného záměru územně nekoliduje s žádným vymezeným prvkem ÚSES.

C.2.7. Krajina

Řešená lokalita se nachází v okrajové části Orlové. Jedná se o okrajovou  část okolo ulice Slezská. Tato část je specifická tím, že je téměř rovinatá, z jedné strany otevřená a z druhé strany tvořená ul. Těšínskou. Stávající stavební objekty jsou drobného měřítka a v okolí se nacházejí i objekty halového charakteru.

Krajinný ráz je dle § 12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti a je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zájmové území lze označit jako pestrou směs urbánní, industriální a agrární krajiny s nízkým zastoupením původních přírodních stanovišť. Území je silně poznamenané důlní těžbou, což se v krajině projevuje přítomností novotvarů typu výsypek a hald. Přírodu zde reprezentují výhradně silně modifikovaná stanoviště (antropocenózy) s nízkou přírodní hodnotou. Jedná se zejména o kulturní bezlesí (louky, pole), neobhospodařované pozemky, zarůstající výsypky a haldy a také nevyužívané průmyslové objekty (tzv. brownfields).

# C.2.8. Obyvatelstvo, hmotný majetek

Pozemek leží jižně od centrálního středu města a od městské části Poruba, a to v docházkové vzdálenosti. Pozemek je rovinatý a nezastavěný. Objekty v bezprostředním okolí jsou rozmanité, průmyslové, obytné, popř. občanské. Některé jsou opraveny, ale žádný nemá větší architektonický význam.

C.2.9. Kulturní památky

V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště.

ČÁST  D

D. 	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Odhad významnosti vlivů navrhovaného záměru byl řešen pomocí metodiky vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 1998).

Vyhodnocení významnosti vlivu lze označit za nejsložitější aspekt celého procesu hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Velmi významně se zde totiž projevuje subjektivní faktor zpracovatele a často i obtížně definovatelné podmínky hodnocení. To je spojeno především se skutečností, že hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny v životním prostředí v absolutních nebo relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase.

Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba může být pokládána za subjektivní, avšak měla by zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru tak z hlediska časového působení vlivu, dosahu vlivu a reverzibility.

Následující kritéria a jejich ohodnocení byla navržena v rámci výše zmíněné „Metodiky“ a převzata pro hodnocení v předkládané dokumentaci:

1. Velikost vlivu

významný nepříznivý vliv							- 2

nepříznivý vliv									- 1

nevýznamný až nulový vliv							  0

příznivý vliv									+1

Velikost vlivu se zjišťuje v  identifikovaných vlivech, výsledek lze u většiny identifikovaných vlivů poměrně přesně vyznačit.

2. Časový rozsah vlivu

trvalý (časový rozsah vychází z názvu - např. likvidace)			- 3

dlouhodobý (trvání vlivu po dobu životnosti záměru)			- 2

krátkodobý (vymezený časový úsek výstavby nebo provozu)		- 1

Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo + 1, nemusí se časový rozsah vlivu charakterizovat (neměníme a teoreticky zlepšujeme dnešní stav).

3. Reverzibilita vlivu

vratný (přibližné obnovení původní kvality)		- 1

kompenzovatelný (částečné obnovení původní kvality)		- 2

nevratný (likvidace původní kvality)		- 3

4. Citlivost území

ano		- 1

ne		  0

Jde-li o území zvláště chráněné dle příslušných právních předpisů.

5. Nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů

ano		- 1

ne  		  0

Toto kritérium koriguje některá zásadní tvrzení u konkrétních vlivů, zejména těch, které jsou odvislé od odborné erudice zpracovatelů (jejich „odhad“ z dostupných podkladů) a neopírají se o exaktní propočty, studie, sledování (monitoring).

6. Realizovatelná možnost ochrany

úplná		1

částečná		0,1 - 0,9

nemožná		0

Na základě hodnot kritérií jsou vypočteny koeficienty významnosti:

Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + nejistoty

pro velikost vlivu ( 0 platí:

Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 - možnost ochrany)

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1

Hodnocení významnosti vlivu

významný nepříznivý vliv:							- 8 až - 11

nepříznivý vliv:								- 4 až - 7

nevýznamný až nulový vliv:							0 až - 3

příznivý vliv:  		1

Pro posouzení významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů na životní prostředí je v následujícím textu podle obecných pravidel metodiky provedeno zatřídění každého identifikovaného vlivu podle navržených kritérií významnosti.

D.1.1.	Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů

Vlivy při výstavbě

Při výstavbě bude areál staveniště plošným zdrojem prašnosti s dočasným působením. Prašnost bude eliminována vhodnou organizací práce, kropením a čištěním komunikací. Při výstavbě budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

V období výstavby je nutno eliminovat hluk ze staveniště:

- eliminací prací emitujících zvýšený hluk,

- vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi,

- vypínáním motorů strojů,

- kontrolou technického stavu strojů a mechanizace.

Stavební doprava bude prováděna pouze v denní době.

Hluková situace při provádění stavebních prací byla modelována v hlukové studii pro nejméně příznivou situaci provádění prací poblíž hranic budoucího staveniště nejblíže obytné zástavbě. Nejvyšší vypočtená hodnota u obytné zástavby je 60,9 dB. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti je v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v denní době 65 dB. Tato hodnota není překročena.

Vlivy při provozu

Vlivy hluku při provozu byly vyhodnoceny v  hlukové studii (příloha č. 6). Výpočtem byl vyhodnocen stav maximálního hlukového zatížení z provozu areálu při souběhu všech zdrojů hluku.

Po uvedení záměru do provozu dochází u nejbližší obytné zástavby ke změně hlukové situace při splnění hygienických limitů hluku.

Vypočtené hodnoty hluku v denní době z provozu zásobování a dopravy na obvodových komunikacích obchodní zóny se blíží v některých případech limitním hodnotám. Z tohoto důvodu byla rovněž posouzena realizace čtyř protihlukových stěn vysokých 3 m situovaných na hranicích pozemku OZ.

Vliv na imisní situaci byl vyhodnocen v rámci rozptylové studie (příloha č. 5).

Imisní příspěvek posuzovaného záměru ke stávající imisní situaci v lokalitě není z hlediska imisních limitů významný a nezpůsobí překročení imisních limitů.

Realizací záměru se nepředpokládá zvýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo.

Možná rizika provozu z hlediska výskytu havárií jsou popsána v  kapitole D.III. oznámení.

Realizace záměru nemá negativní sociální a ekonomické důsledky.

Zhodnocení významnosti vlivů na zdraví obyvatel:

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na zdraví

| Velikost | Časový rozsah | Reverzibilita | Citlivost | Nejistoty | Možnost ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nepříznivý | dlouhodobý | vratný | ne | ne | částečná |
| - 1 | - 2 | - 1 | 0 | 0 | 0,5 |

D.1.2. 	Vlivy na ovzduší a klima

Vyhodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno v rozptylové studii – příloha č. 5.

V  rozptylové studii byla vypočteny hodnoty koncentrací oxidu dusičitého NO2, suspendovaných částic PM10, benzo(a)pyrenu a těkavých organických látek VOC u nejbližší zástavby.

Výpočty byly provedeny pro r. 2011. Hodnocen byl příspěvek posuzovaného záměru ke stávající imisní situaci.

Vypočtené hodnoty max. imisního příspěvku po uvedení areálu do provozu pro jednotlivé škodliviny u nejbližší zástavby jsou uvedeny v následující tabulce, včetně hodnot stávajícího imisního pozadí dle měření v r. 2007 a výsledných hodnot ročních průměrů po realizaci navrhovaného areálu:

Imisní příspěvek provozu záměru

| Škodli- vina | Max. příspěvek provozu záměru u nejbližší obytné zástavby | Imisní pozadí | Výsledný roční průměr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 hodina | 24 hodin | rok |  |  |
| NO2 | 5,38 µg.m-3 |  | 0,851 µg.m-3 | 21,2 µg.m-3 | 22,051 µg.m-3 |
| PM10 |  | 0,32 µg.m-3 | 0,015 µg.m-3 | 41,9 µg.m-3 | 41,915 µg.m-3 |
| BaP |  |  | 0,000142 ng.m-3 | 5,3 ng.m-3 | 5,300142 ng.m-3 |
| VOC | 284,66 µg.m-3 |  | 1,091 µg.m-3 | neměřeno | 1,091 µg.m-3 |

Posuzovaný záměr nezpůsobí nárůst imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 tak, aby byly překročeny platné imisní limity.

Limit pro denní koncentrace PM10 a roční průměrnou koncentraci PM10 je v současné době v dané lokalitě překračován. Dle výpočtů provedených v rozptylové studii se provoz navrženého záměru nebude významně podílet na případném překračování limitů denních koncentrací a průměru roční koncentrace suspendovaných částic PM10. Při provozu parkovacích ploch a komunikací je však nutno maximálně omezit sekundární prašnost v lokalitě (ozeleněním, kropením a čištěním ploch).

Provoz záměru se nebude rovněž významně podílet na případném překračování cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. Příspěvek nákladní a osobní dopravy související s provozem záměru ke stávající imisní situaci je minimální.

Pro těkavé organické látky (VOC) nejsou stanoveny imisní limity. U nejbližší obytné zástavby byla vypočtena max. koncentrace ve výši 28,5 % doporučené hodnoty.

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na ovzduší

| Velikost | Časový rozsah | Reverzibilita | Citlivost | Nejistoty | Možnost ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nepříznivý | dlouhodobý | vratný | ne | ne | částečná |
| - 1 | - 2 | - 1 | 0 | 0 | 0,5 |

D.1.3. 	Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Vlivy na hlukovou situaci byly vyhodnoceny v samostatné hlukové studii (příloha č. 6).

V  hlukové studii byla vyhodnocena hluková situace bez provozování navrhované stavby a vlivy hluku spojené s výstavbou a provozem tohoto záměru. Hodnocen byl rok 2011 – první rok celoročního provozu záměru.

Hluková situace při provádění stavebních prací byla modelována pro nejméně příznivou situaci provádění prací poblíž hranic budoucího staveniště nejblíže obytné zástavbě. Nejvyšší vypočtená hodnota u obytné zástavby je 60,9 dB. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti je v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v denní době 65 dB. Tato hodnota není v žádném případě překročena.

Stávající hluková situace (varianta 0 - v r. 2011) se u výpočtových bodů pohybuje v závislosti na vzdálenosti výpočtových bodů od komunikací mezi 40,4 – 58,1 dB v denní době.

Z hlediska srovnání vypočtených hladin hluku s limitními hodnotami nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku LAeqp z dopravy podél pozemních nebo hlavních pozemních komunikací nedochází k překračování limitních hodnot (limitu 60 dB v denní době pro body č. 1 – 5, limitu 55 dB pro ostatní body).

Po uvedení záměru do provozu v r. 2011 (varianta 1) se vypočtené hladiny hluku pohybují od 44,0 do 58,5 dB v denní době. U nejbližší obytné zástavby dochází ke změně hlukové situace, ovšem při splnění hygienických limitů hluku.

Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s provozem záměru (pouze provoz na parkovištích a areálových komunikacích, provoz zásobování a provoz stacionárních zdrojů hluku) jako stacionárního zdroje (varianta 2) nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitních hodnot hluku 50 dB ve dne a 40 dB v noci.

Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době činí 49,9 dB.

.	Nejvyšší vypočtená hladina hluku v noční době činí 36,7 dB.

Vypočtené hodnoty hluku v denní době z provozu zásobování a dopravy na obvodových komunikacích obchodní zóny se blíží v některých případech limitním hodnotám. Z tohoto důvodu byla rovněž posouzena realizace čtyř protihlukových stěn vysokých 3 m situovaných na hranicích pozemku OZ.

V tomto případě dochází ke snížení vypočtených hodnot ve variantě 1 o max. 5,7 dB. Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době pro variantu 2 činí 47,9 dB.

Pokud budou splněny zadané parametry stacionárních a liniových zdrojů hluku dle hlukové studie, provoz nových zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Navrhovaná opatření

Podél zásobovacích dvorů a obvodových komunikací v blízkosti obytné zástavby navrhnout a realizovat oplocení s protihlukovou funkcí – vysoké min. 3 m.

Akustický výkon zdrojů hluku umístěných na střeše objektů v blízkosti obytné zástavby by neměl významně přesáhnout hodnotu 70 dB.

Provést měření hluku před zahájením stavby a po jejím dokončení u nejblíže situovaných obytných objektů jak pro denní tak i pro noční dobu.

Kritéria významnosti vlivu - vliv hluku

| Velikost | Časový rozsah | Reverzibilita | Citlivost | Nejistoty | Možnost ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nepříznivý | dlouhodobý | vratný | ne | Ne | částečná |
| - 1 | - 2 | - 1 | 0 | 0 | 0,5 |

V navrhované stavbě nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem venkovního elektromagnetického záření.

Ostatní vlivy (biologické či jiné) se nepředpokládají.

D.1.4.	Vlivy na povrchové a podzemní vody

V období výstavby

Odpadní vody z provozních a sociálních zařízení při výstavbě budou napojeny na navrhované kanalizace. Odvodnění staveniště je dodavatel stavby povinen zabezpečit tak, aby voda vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení kanalizační sítě.

Při výstavbě zajistí dodavatel stavby, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování stavebních materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo docházet k úniku látek škodlivých vodám do okolního prostředí.

V období provozu

Splaškové odpadní vody budou odváděny kanalizací splaškovou, která bude zaústěna do stávající splaškové kanalizace s odvodem na ČOV.

Srážkové vody ze střech a komunikací se navrhují zachycovat separátně. Vody ze střech jsou čisté a napojují se  přímo do dešťové kanalizace areálové se zaústěním do dešťové kanalizace. Srážkové vody z parkovišť a manipulačních ploch (potenciálně znečištěné ropnými látkami) se navrhují odvádět separátně na odlučovače ropných látek, po přečištění jsou napojeny do dešťové kanalizace.

Srážkové vody se zaústí do nejbližší vodoteče v povoleném odtokovém množství. Jedná se o Petřvaldskou stružku ve vzdálenosti cca 200 m od okraje areálu. Jako další varianta řešení odvedení srážkových vod je zasakování do terénu. Část ploch lze svést do podzemních zasakovacích komor. Při příznivých geologických podmínkách lze tuto variantu použít.

Ohrožení povrchových nebo podzemních vod posuzovaným záměrem se nepředpokládá.

Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody při výstavbě i budoucím provozu záměru považovat případné havárie či jiné nestandardní stavy.

Kritéria významnosti vlivu - vliv na jakost vod

| Velikost | Časový rozsah | Reverzibilita | Citlivost | Nejistoty | Možnost ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nepříznivý | krátkodobý | vratný | ne | Ne | částečná |
| - 1 | - 1 | - 1 | 0 | 0 | 0,5 |

#### Vlivy na povrchový odtok a odvodnění oblasti

Zastavěním prostoru v uvedené lokalitě dojde k určitému snížení infiltrace srážkových vod v území a ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod, protože stavba bude realizována na stávajících nezpevněných plochách.

K eliminaci tohoto vlivu slouží odvedení srážkových vod do podzemních zasakovacích komor. Při příznivých geologických podmínkách lze tuto variantu použít.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na povrchový odtok  a odvodnění oblasti

| Velikost | Časový rozsah | Reverzibilita | Citlivost | Nejistoty | Možnost ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nepříznivý | dlouhodobý | vratný | ne | ne | částečná |
| - 1 | - 2 | - 1 | 0 | 0 | 0,5 |

D.1.5.	Vlivy na půdu

Pro stavbu je potřebné vynětí pozemků ze ZPF – p.č. 1161/1 v rozsahu 17 926 m2 – vlastník Město Orlová. Ostatní pozemky pro stavbu nejsou součástí ZPF.

Pro účely bonitace zemědělských půd jsou stanoveny mapovací a oceňovací jednotky BPEJ (bonitované půdně-ekologické jednotky). V hodnocené lokalitě je půda charakterizována kódem BPEJ.

BPEJ:					6.43.10

Třída ochrany:					II.

Půda náleží do II. třídy ochrany. Třídy ochrany zemědělské půdy jsou stanoveny podle přílohy k metodickému pokynu MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF. II.třída ochrany zahrnuje zemědělské pozemky, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jedná se o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování podmíněně zastavitelné.

Část vytěžené ornice bude odvezena na staveništní deponii a bude zpětně využita v rámci sadových úprav. Přebytek ornice bude využit k dalšímu použití.

Kritéria významnosti vlivu – zábor ZPF

| Velikost | Časový rozsah | Reverzibilita | Citlivost | Nejistoty | Možnost ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nepříznivý | dlouhodobý | nevratný | ne | ne | částečná |
| - 1 | - 2 | - 2 | 0 | 0 | 0,5 |

Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo zájmy chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

Vlivy na znečištění půdy

Z hlediska hodnocení velikosti vlivu se nepředpokládá, že by záměr způsobil kontaminaci zemědělských půd nebo zemin.

Případné úniky znečišťujících látek jsou eliminovány opatřeními popsanými výše.

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na znečištění půdy

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

V kapitole B.III.3. Odpady je specifikována předpokládaná struktura vznikajících odpadů v rámci výstavby a provozu stavby.

Kritéria významnosti vlivu – vlivy v důsledku ukládání odpadů

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.6.	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Srážkové vody budou z parkovacích ploch odváděny přes odlučovače ropných látek.

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na horninové prostředí

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.7.	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Pro získání informací o fauně a flóře zájmové lokality a zhodnocení potenciálního vlivu záměru výstavby obchodní zóny na živou přírodu byl vypracován materiál „Obchodní zóna Poruba u Orlové – vybrané kapitoly oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.“ (zpracovatel: RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.). Materiál je doložen v příloze č. 7.

Jak bylo zjištěno terénním průzkumem, zájmová lokalita představuje biologicky méně hodnotné území v důsledku absence přírodě blízkých stanovišť. Nejhodnotnější prvky zde představují porosty spontánně narostlého lesa, do kterých je soustředěna větší část živočišné i rostlinné diverzity území. Vzhledem k velmi nízké přírodní hodnotě lokality není třeba přijímat žádná specielní opatření, minimalizující dopad plánovaného záměru na okolí.

Kritéria významnosti vlivu – likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Pro uvažovaný záměr byl zpracován materiál „Inventarizace zeleně“ (Ing. Latová Anežka, Orlová – Poruba, říjen 2008).

Pro uvolnění plochy k zástavbě je uvažováno smýcení zeleně, která se ve většině nachází po obvodu zájmového území ve svazích, pouze soliterně jsou situovány jednotlivé stromy uvnitř staveništní plochy.

Hodnocené území je situováno oboustranně kolem silnice II/470 na volných pozemcích mezi areálem bývalého dolu Žofie (Fučík 5) a zástavbou rodinných domků v části Poruba. Jedná se o pozemky zatravněné, zelená kontura svažitého obvodového límce upravené náhorní roviny byla náletovými dřevinami samovolně již v minulosti ozeleněna. Doplnění porostního pláště v rámci sanace území je lokálně vizuálně zřetelné – výsadba v „řádu“ , skupinová, s použitím specifické druhové skladby (Acer negundo, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea).

Zeleň v hodnoceném území je vysoce vitální, pouze topoly v místě staré pískovny pod bývalou hrází kališťového rybníčku již prosýchané. Porost tvoří všechny jeho kategorie, tj. bylinná, keřová i stromová. Z důvodu dlouhodobé negativní průmyslové zátěže se celoplošně v OKR a v této lokalitě nevyjímaje, profilovaly mnohé druhy stromů ve zvýšené míře do podoby keřových, vícekmenných tvarů, který vzhledem k velikosti, kompaktu a četnosti kmínků násobil šance na přežití v těžbou poznamenaném prostředí.

Na základě provedené inventarizace dřevin (viz příloha č. 8) je předběžně uvedeno k vykácení 508 ks stromů, z tohoto průměr:

do 20 cm		394 ks

do 30 cm		85 ks

do 40 cm		14 ks

do 50 cm		6 ks

do 60 cm		3 ks

do 70 - 80 cm		6 ks

Celkem je předběžně uvedeno ke smýcení 1 428 m2 křovin a náletu.

Návrh kácení bude projednán na odboru ŽPaZ včetně návrhu sadových úprav.

Je třeba zajistit za vykácené porosty adekvátní výsadbu nových stromů, a to nejen v podobě liniové zeleně, ale též kompaktních lesních remízů. Skladba dřevin v náhradní výsadbě musí být stanovištně a geograficky odpovídající.

Kritéria významnosti vlivu - likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

| Velikost | Časový rozsah | Reverzibilita | Citlivost | Nejistoty | Možnost ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nepříznivý | dlouhodobý | vratný | ne | ne | částečná |
| - 1 | - 2 | - 1 | 0 | 0 | 0,5 |

Záměr neovlivní stávající funkční ekosystémy ani nezasáhne do ploch, kde mají být nově funkční prvky ekologických systémů založeny.

V blízkosti záměru se nenacházejí evropsky významné lokality navržené v NATURA 2000 a Ptačí oblasti. Dle stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění realizace stavby nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (viz příloha č. 2).

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na ekosystémy

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.8.	Vlivy na krajinu

Realizace záměru neovlivní krajinný ráz ve smyslu §12 zákona 114/1992 Sb. ani nepředstavuje zásah do významného krajinného prvku.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na krajinný ráz

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vliv na dopravu

V důsledku provozu záměru nedojde k významnému zvýšení intenzit dopravy na souvisejících státních komunikacích. Vzhledem k více možným směrům příjezdu a více vjezdům do areálu OZ je vyvolaná doprava rozložena na více úseků komunikací.

Kritéria významnosti vlivu - vliv na dopravu

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vliv na estetické kvality území

Areál je situován na rovinatém pozemku s optickou vazbou na občanskou a bytovou výstavbu města Orlová.

Objekty obchodní zóny budou řešeny standardním způsobem obvyklým pro výstavbu obchodních areálů.

Ke zlepšení estetických kvalit území  přispějí sadové úpravy.

Kritéria významnosti vlivu - vliv na estetické kvality území

Velikost

nevýznamný až nulový

0

Vliv na rekreační využití území

Provoz záměru nemá na event. rekreační využití krajiny žádný vliv.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na rekreační využití území

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.9.	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Při realizaci záměru nehrozí poškození ani ztráta geologických či paleontologických památek.

Rovněž nelze předpokládat vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy (přetrvávající zvyky a kulturní tradice).

Stavba se nachází na území, kde se nepředpokládá ohrožení architektonických památek.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky

Velikost

nevýznamný až nulový

0

D.1.10. 	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Hodnocení významnosti jednotlivých vlivů, které bylo v rámci oznámení záměru provedeno na závěr jednotlivých kapitol, je shrnuto v následující tabulce.

Sumarizační hodnocení významnosti vlivů

| Vliv | Koeficient významnosti vlivu | Koeficient významnosti výsledný | Hodnocení významnosti vlivu |
| --- | --- | --- | --- |
| vlivy na zdraví | - 3 | - 1,5 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na ovzduší | - 3 | - 1,5 | nevýznamný až nulový |
| vliv hluku | - 3 | - 1,5 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na jakost vod | - 2 | - 1 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na povrchový odtok a odvodnění oblasti | - 3 | - 1,5 | nevýznamný až nulový |
| zábor ZPF | - 4 | - 2 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na znečištění půdy | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy v důsledku ukládání odpadů | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na horninové prostředí | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les | - 3 | - 1,5 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na ekosystémy | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na krajinný ráz | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vliv na dopravu | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vliv na estetické kvality území | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na rekreační využití území | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |
| vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky | 0 | 0 | nevýznamný až nulový |

Na základě vyhodnocení významnosti vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí je možno konstatovat, že provoz záměru neznamená z hlediska identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý vliv.

Dle provedeného vyhodnocení představuje navržený záměr mírně nepříznivý vliv (podle Metodiky hodnocený však jako nevýznamný až nulový) z hlediska vlivu na ovzduší, vlivu hluku, vlivu na zdraví, vlivu na jakost vod, vlivu na povrchový odtok a odvodnění oblasti, záboru ZPF a likvidace stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les.

Na základě vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí byla v oznámení záměru navržena některá ochranná opatření, která směřují k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci možných nepříznivých vlivů. Tato opatření budou respektována při přípravě a provozu záměru.

Z provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů je provoz záměru možný a při respektování doporučených opatření neznamená významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.

# D.2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vlivy identifikované v předchozích kapitolách zasahují lokalitu záměru a nejbližší okolí.

# D.3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

U posuzovaného záměru se nepředpokládají významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

D.4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Územně plánovací opatření

V příloze č. 1 je doloženo vyjádření příslušného úřadu z hlediska souladu s územním plánem. Navržený záměr je v souladu s územním plánem města.

Technická opatření

Pro omezení možných negativních vlivů na okolní prostředí jsou navržena následující opatření:

Ochrana vod

Při výstavbě omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy s následným znečišťováním komunikací. Zajistit očistu vozidel opouštějících stavbu areálu.

Při výstavbě důsledně dbát, aby nedošlo k úniku pohonných hmot, mazacích a hydraulických olejů z používaných stavebních mechanismů a vozidel.

Při výstavbě zamezit znečišťování vod odpady z pracovních procesů, z mytí dopravních prostředků, stavebních strojů a splachováním bláta.

Zabezpečit odvádění srážkových vod z nově navržených parkovacích ploch přes odlučovače ropných látek.

Periodicky kontrolovat kvalitu vypouštěných odpadních vod.

Ochrana ovzduší

Prašnost při výstavbě je nezbytné omezit organizací práce, kropením a čištěním komunikací.

Při výstavbě minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

Při provozu parkovacích ploch a komunikací omezit sekundární prašnost v lokalitě (ozeleněním, kropením a čištěním ploch).

K umístění a stavbě zdrojů znečišťování ovzduší je dle § 17 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění vyžadováno povolení. Příslušným orgánem je krajský úřad.

Ochrana před hlukem

V období výstavby eliminovat hluk ze staveniště:

- eliminací prací emitujících zvýšený hluk,

- vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi,

- vypínáním motorů strojů,

- kontrolou technického stavu strojů a mechanizace.

Podél zásobovacích dvorů a obvodových komunikací v blízkosti obytné zástavby navrhnout a realizovat oplocení s protihlukovou funkcí – vysoké min. 3 m.

Akustický výkon zdrojů hluku umístěných na střeše objektů v blízkosti obytné zástavby by neměl významně přesáhnout hodnotu 70 dB.

Provést měření hluku před zahájením stavby a po jejím dokončení u nejblíže situovaných obytných objektů jak pro denní tak i pro noční dobu.

Nakládání s odpady

Odpady vzniklé při realizaci záměru musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. Doklady budou předloženy při kolaudaci. Do smluvního vztahu bude zakotveno předem, že odpady budou přednostně využívány, popř. nabídnuty k využití.

Vést evidenci vznikajících odpadů v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. a nakládat s nimi dle příslušných předpisů.

Zneškodnění odpadů bude zajištěno smluvně pouze se subjekty, majícími oprávnění k této činnosti.

Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.

Ochrana přírody a krajiny

Návrh kácení projednat na odboru ŽPaZ včetně návrhu sadových úprav.

Je třeba zajistit za vykácené porosty adekvátní výsadbu nových stromů, a to nejen v podobě liniové zeleně, ale též kompaktních lesních remízů. Skladba dřevin v náhradní výsadbě musí být stanovištně a geograficky odpovídající.

Pro zajištění brzkého působení hmot zeleně realizovat výsadbu vzrostlých stromů.

Ochrana půdy a horninového prostředí

Odnětí půdy ze ZPF projednat a odsouhlasit s orgánem ochrany ZPF.

Zpracovat plán účelného využití skrývky ornice.

D.5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Při zpracování oznámení a hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací získaných osobním jednáním a terénními průzkumy. Vliv činnosti na okolní prostředí byl v předloženém oznámení prognózován na základě odborné analýzy předpokládaných vlivů a na základě expertního odhadu, tj. znalostí a zkušeností zpracovatele.

Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě, použité v tomto oznámení, byly získány :

studiem dostupné literatury

jednáním s provozovatelem

z územně plánovacích dokumentů a podkladů

terénním průzkumem

V průběhu posuzování nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami. Je možno konstatovat, že se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je řešen v jedné variantě. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí je uvedeno v kap. B.I.5. oznámení.

# F. 	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

K oznámení je přiloženo Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (příloha č. 1).

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) je v příloze č. 2.

Další přílohou (č. 3) je situace širších vztahů s umístěním záměru, v příloze č. 4 jsou doloženy výkresy ke stavbě. Rozptylová studie tvoří přílohu č. 5. V příloze č. 6 je hluková studie. Příloha č. 7 obsahuje vybrané kapitoly oznámení záměru z hlediska vlivu na flóru a faunu. V příloze č. 8 je doložena inventarizace zeleně.

G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

1. Základní údaje o záměru

Název záměru:	OBCHODNÍ ZÓNA PORUBA U ORLOVÉ

Zařazení záměru dle přílohy 	kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení),

č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb.:	bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně 	nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 	zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 	parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (v působnosti 	krajského úřadu).

Kapacita (rozsah) záměru:	- zastavěná plocha obchodní zóny obchodními objekty

cca 24 500 m2

- počet parkovacích míst			353 + 537 = 890

Kraj:	Moravskoslezský

Obec:	Orlová

Katastrální území:	Poruba u Orlové

Termín zahájení:	1.kv/2. kv. 2009

Termín dokončení:	4.kv/2010

Uvedení do plného provozu:	1.kv. 2011

Oznamovatel:	HANT BA CZ a.s.

Hraniční 277

739 61 Třinec

Účel:	Obchodní zóna Poruba u Orlové je navržena se záměrem 	umístit do dané lokality soubor obchodních objektů, které 	vytváří jednotný komplex za účelem nabídnout zákazníkovi 	maximální sortiment ve výběru zboží. Předpokládá 	se umístění prodejen potravin a doplňkového zboží, 	zahrádkářských a bytových potřeb, textilu, elektro, obuvi a 	dalšího obdobného sortimentu.

Výčet dotčených územně

samosprávných celků: 	Město Orlová

2. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Obchodní zóna Poruba u Orlové se nachází v okrajové části Orlové. Obchodní zóna je navržena okolo ulice Slezská. Slezská ulice protíná území cca na dvě nestejné poloviny, a to na západní a východní. Obě tyto části jsou pak z této ulice dopravně obsluhovány.

Západní část je plošně větší a jsou zde navrženy obchodní jednotky o větších zastavěných plochách. Obchodní jednotky jsou navrženy tak, že vstupy pro návštěvníky jsou od ul. Slezská. Předprostor před jednotkami je navržen jako záchytné parkoviště pro návštěvníky. Toto je nadimenzováno na předpokládanou velikost komerčně využitelné plochy. Systém parkovišť je navržen tak, že hlavní obslužné komunikace jsou kolmo k obchodním jednotkám. Vlastní dopravní napojení na komunikaci na Slezské ulici je navrženo světelnou průsečnou křižovatkou v jižní části. Na severní straně je území dopravně napojeno okružní křižovatkou. V blízkosti této křižovatky je situována malá průjezdná čerpací stanice pohonných hmot se dvěma výdejními místy. Zásobování obchodních jednotek je řešeno ze západní strany po celé délce jednotek.

Na východní straně obchodní zóny jsou pak umístěny menší obchodní jednotky. Obchodní jednotky jsou navrženy tak, že směrem od Slezské ulice je situováno hromadné parkoviště pro návštěvníky a hlavní vstupy do obchodních jednotek. Parkoviště je  bezbariérové s obslužnými komunikacemi kolmo na obchodní jednotky. Kapacita parkoviště je v souladu s velikostí komerčně využitelných ploch. Dopravní napojení je určeno ze stejných dopravních křižovatek jako západní část obchodní zóny. Zásobování je navrženo z východní strany  obchodních jednotek a také z ulice Těšínské.

Prostory objektů budou vytápěny teplovodním systémem z vlastních plynových kotelen.

Parkoviště jsou navržena s výsadbou stromů a místy pro stožáry veřejného osvětlení.

Vybavenost Obchodní zóny doplňuje i malá čerpací stanice PHM, která by měla sloužit pro potřebu zákazníků.

Budou provedeny sadové úpravy výsadbou keřů a stromů hlavně podél komunikací.

Počty zaměstnanců budou upřesněny po upřesnění rozsahu a využití jednotlivých objektů Obchodní zóny. Předpokládá se, že po dokončení celé stavby by zde mohlo být zaměstnáno až 500 osob.

3. Základní údaje o vlivech záměru na životní prostředí

Při výstavbě bude areál staveniště plošným zdrojem prašnosti s dočasným působením. Prašnost bude eliminována vhodnou organizací práce, kropením a čištěním komunikací. Při výstavbě budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

Hlučnost při výstavbě byla posouzena v hlukové studii. Nejbližší obytná zástavba nebude obtěžována nadměrným hlukem z prostoru stavby.

Vlivy hluku při provozu stavby byly vyhodnoceny v  hlukové studii. Výpočtem byl vyhodnocen stav maximálního hlukového zatížení z provozu areálu při souběhu všech zdrojů hluku. Po uvedení záměru do provozu dochází u nejbližší obytné zástavby ke změně hlukové situace, ovšem při splnění hygienických limitů hluku. Vypočtené hodnoty hluku v denní době z provozu zásobování a dopravy na obvodových komunikacích obchodní zóny se blíží v některých případech limitním hodnotám. Z tohoto důvodu byla rovněž posouzena realizace čtyř protihlukových stěn vysokých 3 m situovaných na hranicích pozemku OZ.

Vliv na imisní situaci byl vyhodnocen v rámci rozptylové studie. Imisní příspěvek posuzovaného záměru ke stávající imisní situaci v lokalitě není z hlediska imisních limitů významný a nezpůsobí překročení imisních limitů.

Realizací záměru se nepředpokládá zvýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo.

Odpadní vody z provozních a sociálních zařízení při výstavbě budou napojeny na navrhované kanalizace. Odvodnění staveniště je dodavatel stavby povinen zabezpečit tak, aby voda vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení kanalizační sítě.

Splaškové odpadní vody budou odváděny kanalizací splaškovou, která bude zaústěna do stávající splaškové kanalizace s odvodem na ČOV.

Srážkové vody ze střech a komunikací se navrhují zachycovat separátně. Vody ze střech jsou čisté a napojují se  přímo do dešťové kanalizace areálové se zaústěním do dešťové kanalizace. Srážkové vody z parkovišť a manipulačních ploch (potenciálně znečištěné ropnými látkami) se navrhují odvádět separátně na odlučovače ropných látek, po přečištění jsou napojeny do dešťové kanalizace.

Ohrožení povrchových nebo podzemních vod posuzovaným záměrem se nepředpokládá.

Zastavěním prostoru v uvedené lokalitě dojde k určitému snížení infiltrace srážkových vod v území a ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod, protože stavba bude realizována na stávajících nezpevněných plochách.

K eliminaci tohoto vlivu slouží odvedení srážkových vod do podzemních zasakovacích komor. Při příznivých geologických podmínkách lze tuto variantu použít.

Pro stavbu je potřebné vynětí pozemků ze ZPF – p.č. 1161/1 v rozsahu 17 926 m2 – vlastník Město Orlová. Ostatní pozemky pro stavbu nejsou součástí ZPF.

Část vytěžené ornice bude odvezena na staveništní deponii a bude zpětně využita v rámci sadových úprav. Přebytek ornice bude využit k dalšímu použití.

Jak bylo zjištěno terénním průzkumem, zájmová lokalita představuje biologicky méně hodnotné území v důsledku absence přírodě blízkých stanovišť. Nejhodnotnější prvky zde představují porosty spontánně narostlého lesa, do kterých je soustředěna větší část živočišné i rostlinné diverzity území. Vzhledem k velmi nízké přírodní hodnotě lokality není třeba přijímat žádná specielní opatření, minimalizující dopad plánovaného záměru na okolí.

Záměr neovlivní stávající funkční ekosystémy ani nezasáhne do ploch, kde mají být nově funkční prvky ekologických systémů založeny.

V blízkosti záměru se nenacházejí evropsky významné lokality navržené v NATURA 2000 a Ptačí oblasti.

Pro záměr byl proveden dendrologický průzkum. Následně bude zpracován návrh kácení a projednán na odboru ŽPaZ včetně návrhu sadových úprav.

V důsledku provozu záměru nedojde k významnému zvýšení intenzit dopravy na souvisejících státních komunikacích. Vzhledem k více možným směrům příjezdu a více vjezdům do areálu OZ je vyvolaná doprava rozložena na více úseků komunikací.

Na základě vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí byla v oznámení záměru navržena některá ochranná opatření, která směřují k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci možných nepříznivých vlivů. Tato opatření budou respektována při provozu záměru.

Z provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů je provoz záměru možný a při respektování doporučených opatření neznamená významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.

Pro větší názornost jsou k oznámení připojeny samostatné grafické, textové a mapové přílohy.

# ZÁVĚR

Účelem zpracovaného oznámení záměru podle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění

záměru

„OBCHODNÍ ZÓNA PORUBA U ORLOVÉ“

je posoudit reálně podložené pozitivní i negativní dopady záměru a posoudit vlivy provozu na jednotlivé složky životního prostředí.

Oznámení záměru bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Popis, zhodnocení a závěry plynoucí z působení jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou podrobně uvedeny v jednotlivých kapitolách členěných podle výše uvedené přílohy č. 3.

Předložené oznámení záměru je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, legislativních norem, prozkoumanosti základních složek životního prostředí a evidenci jiných zájmů na využívání území.

Posuzovaný záměr může mít určité negativní vlivy na životní prostředí. Realizací opatření, navržených k prevenci, eliminaci a kompenzaci negativních účinků na životní prostředí lze tyto vlivy minimalizovat, avšak nikoliv úplně vyloučit.

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných podkladů o záměru, o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že posuzovaný záměr je enviromentálně přijatelný a lze jej doporučit k realizaci.

Datum zpracování oznámení: 			21.10.2008

Zpracovatel oznámení:				RNDr. Zuzana Kadlecová

Sokolská 3921, 760 01 Zlín

tel.: 577 012 292

Na zpracování oznámení se podílel:			RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.

Biologická hodnocení

Mrštíkovo nám. 53

779 00 Olomouc

tel.: 776 112 559

H. Přílohy

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

- Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)

- Situace širších vztahů

- Výkresy ke stavbě

- Rozptylová studie

- Hluková studie

- Vybrané kapitoly oznámení záměru (zpracovatel: RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.)

- Inventarizace zeleně