KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18  OSTRAVA

*KUMSX009F29C*

#### KUMSX009F29C

| váš dopis ZN.: |  |
| --- | --- |
| ZE DNE: |  |
| ČJ.: | MSK 63039/2007 |
| SP. ZN.: | ŽPZ/11269/2007/Kun |
|  | 208.3 V10 |
| VYŘIZUJE: | Ing. Lucie Kunertová |
| TEL.: | 595 622 534 |
| FAX: | 595 622 396 |
| E-MAIL: | lucie.kunertova@kr-moravskoslezsky.cz |
| DATUM: | 2007-04-19 |

Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Zemědělská bioplynová stanice Uhlířov“

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: 	Zemědělská bioplynová stanice Uhlířov

Kapacita (rozsah) záměru:	elektrický výkon kogenerační jednotky		526 kW

tepelný výkon						566 kW

kapacita stávajících nadzemních jímek		2 x 3600 m3

kapacita stávajícího silážního žlabu			3 x 4500 m3

produkce digestátu					21 674 t/rok

produkce fugátu					17 228 t/rok

objem fermentoru					4323 m3

objem plynojemu					400 m3

Charakter záměru:	Novostavba bioplynové stanice ve stávajícím zemědělském areálu.

Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský

Obec:			Uhlířov

Kat. území:  		Uhlířov

Oznamovatel: 	Bioplyn energie s.r.o., Hlavní 266, 747 81 Otice

Zástupce oznamovatele:	Ing. Pavel Satke – AGRICOLA, Hlavní 266, 747 81 Otice

(na základě plné moci)

Souhrnné vypořádání připomínek

- Pan Josef Lenek, je zásadně proti výstavbě bioplynové stanice na území katastru obce Uhlířov. Jako součást svého vyjádření přikládá „Zpravodaj pro obec Uhlířov“ s výsledky dotazníku občanům k výstavbě bioplynové stanice v katastru obce Uhlířov, z něhož vyplývá, že z 88 odpovědí občanů bylo 78 občanů proti výstavbě, 9 občanů pro výstavbu a 1 občan nevěděl.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Obavy: ze šíření zápachu, z nedodržení technologických postupů a pracovní kázně, ze zásahu do krajiny v katastru obce | Oznamovatel v rámci dokumentace zapracuje: způsob řešení aktivního omezování emisí pachových látek jak při běžném provozu zařízení, tak při mimořádných stavech, technologické postupy při obsluze zařízení včetně postupu při nestandardních stavech, varianty řešení záměru v souvislosti s jeho umístěním. |

- Podnět podaný panem Josefem Lenkem – vyjádření veřejnosti; veřejnost vyjadřuje nesouhlas s uskutečněním záměru.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Obavy: ze zvýšení hlučnosti způsobené zesíleným provozem motorových vozidel při dovozu vstupních surovin a následně vývoz zbytkových produktů, z nedostatečného zajištění kontroly složení vstupních surovin, ze šíření zápachu při nedodržení či poruše technologie provozu, problém s využitím zbytkových produktů mimo vegetační období. | Oznamovatel ve fázi zkušebního provozu předloží výsledky měření venkovního hluku a hluku na pracovišti. Oznamovatel v rámci dokumentace: jednoznačně specifikuje surovinové vstupy do zařízení, zapracuje způsob řešení aktivního omezování emisí pachových látek jak při běžném provozu zařízení, tak při mimořádných stavech, upřesní způsob nakládání s výstupními produkty mimo vegetační období. |

- Obec Uhlířov, má k umístění záměru na katastru obce Uhlířov námitky a požaduje posoudit záměr v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Obavy ze zhoršení stavu životního prostředí v obci důsledkem: nedodržení technologie provozu, zvýšené frekvence dopravy těžkých mechanismů v obci, zhoršení stavu ovzduší při poruchových stavech provozu, porušení kázně při likvidaci zbytkových produktů za nepříznivých podmínek. | Oznamovatel v rámci dokumentace zpracuje: technologické postupy při obsluze zařízení včetně postupu při nestandardních stavech, studii, do jaké míry bude narušen faktor pohody v obci vlivem činností souvisejících s provozem bioplynové stanice včetně možných nestandardních stavů, upřesní způsob nakládání s výstupními produkty mimo vegetační období či za nepříznivých podmínek |

- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, nepožaduje další posuzování předmětného záměru.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, má k předloženému oznámení záměru následující připomínky:

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech považuje za nutné jednoznačně specifikovat surovinové vstupy do zařízení. | Oznamovatel v rámci dokumentace jednoznačně specifikuje surovinové vstupy do zařízení. |
| Upozorňuje na omezenou možnost aplikace digestátu, vzniklého při mimořádných či havarijních situacích, na půdu. | Oznamovatel v rámci dokumentace upřesní způsob nakládání s digestátem, vzniklým při mimořádných, popřípadě havarijních situacích. |
| Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší: umístění bioplynové stanice považuje za akceptovatelné za předpokladu aplikace schválených surovin, důsledného dodržování technologické kázně, zajištění hermetizace na daném technologickém zařízení, zajištění nezbytného vybavení s aktivním omezováním pachových látek, upozorňuje na riziko obtěžování zápachem zejména při mimořádných provozních stavech a opravách, považuje za nutné aktivně omezovat emise pachových látek při manipulaci se vstupními surovinami a při odvětrání skladovacích prostor. | Oznamovatel v rámci dokumentace zpracuje technologické postupy při obsluze zařízení, způsob řešení aktivního omezování emisí pachových látek jak při běžném provozu zařízení, tak při mimořádných stavech. |
| Upozorňuje na nutnost dodržovat podmínky ochrany ovzduší ve vztahu kategorizace bioplynové stanice jako velkého zdroje znečišťování ovzduší dle př. č. 1 k NV č. 615/2006 Sb. | Povinnost vyplývající z příslušného právního předpisu. |

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, hodnotí vliv daného záměru na zdraví a životní podmínky obyvatelstva v dotčeném území jako akceptovatelný.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Pro kontrolu uvedených hodnot bude požadovat ve zkušebním provozu měření venkovní hlučnosti a hlučnosti na pracovišti. | Oznamovatel ve fázi zkušebního provozu předloží výsledky měření venkovního hluku a hluku na pracovišti. |

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
jako dotčený správní úřad, uvádí ve svém vyjádření následující:

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů požaduje stanovení následujících podmínek: jako vstupní surovina bude využívána pouze organická hmota vzniklá zemědělskou výrobou provozovatele (kukuřičná siláž, obilniny, siláž, senáž apod.) a kejda skotu. Jakákoliv změna ve skladbě vstupních surovin bude předem projednána s věcně a místně příslušným orgánem ochrany ovzduší. stavba bude realizována a provozována za současného přijetí technicko-organizačních opatření k zamezení vzniku a záchytu emisí pachových látek, bude zpracován provozní řád se současným zapracováním informací o místech možného vývinu emisí pachových látek, o přijetí opatření k zamezení vývinu emisí pachových látek, bude popsána činnost provozovatele (včetně obsluhy) při nestandardních stavech ve vztahu k emisím pachových látek, bude ošetřeno nakládání s vadným digestátem, v rámci provozu nebudou vznikat deponie vstupních surovin nechráněné před únikem emisí pachových látek do okolí. | Oznamovatel v rámci dokumentace: jednoznačně specifikuje surovinové vstupy do zařízení a jakékoli navrhované změny ve skladbě vstupních surovin bude neprodleně konzultovat s věcně a místně příslušným orgánem ochrany ovzduší, přijme technicko-organizační opatření k zamezení vzniku a záchytu emisí pachových látek, zpracuje provozní řád zařízení včetně míst možného vývinu emisí pachových látek, přijetí opatření k zamezení vývinu emisí pachových látek, popisu činnosti provozovatele (včetně obsluhy) při nestandardních stavech ve vztahu k emisím pachových látek, popisu způsobu nakládání s vadným digestátem, popíše způsob skladování vstupních surovin |
| Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou k záměru připomínky za podmínky, že během výstavby budou stavební odpady důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií. | Povinnost vyplývající z příslušného právního předpisu. |

Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 3 písm. w) a v souladu s § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb. ani na ptačí oblasti.

## Závěr

Záměr „Zemědělská bioplynová stanice Uhlířov“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.15 – Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny, s ohledem na bod 3.1 – Zařízení ke spalování paliv 
o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW, kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Zemědělská bioplynová stanice Uhlířov“, předložený oznamovatelem Bioplyn energie s.r.o., Hlavní 266, 747 81 Otice,

bude dále posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad požaduje do dokumentace dopracovat a doplnit připomínky, vyplývající z jednotlivých vyjádření doručených při zjišťovacím řízení záměru, a to zejména:

- jednoznačně specifikovat surovinové vstupy do zařízení,

- upřesnit způsob skladování vstupních surovin,

- seznam míst možného vývinu emisí pachových látek,

- varianty řešení záměru v souvislosti s jeho umístěním,

- varianty řešení nestandardních stavů (např. způsob nakládání s digestátem, vzniklým 
při mimořádných, popřípadě havarijních situacích apod.),

- technicko-organizační opatření k zamezení vzniku a záchytu emisí pachových látek, jak 
při běžném provozu zařízení, tak při mimořádných stavech,

- způsob zabránění úniku pachu ze skladování fugátu (zejména v letních měsících),

- způsob zapracování fugátu a separátu do půdy ve vztahu k pravděpodobné pachové zátěži,

- upřesnit způsob nakládání s výstupními produkty mimo vegetační období či za nepříznivých podmínek,

- studii, do jaké míry bude narušen faktor pohody v obci vlivem činností souvisejících s provozem bioplynové stanice včetně možných nestandardních stavů,

- technologické postupy při obsluze zařízení včetně postupu při nestandardních stavech.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků stanovuje krajský úřad podle § 8 odst. 1 zákona předložení 9 vyhotovení dokumentace včetně 
1 ks elektronické podoby.

# Odůvodnění

Zjišťovací řízení bylo provedeno v souladu s § 7 odst. 2 a odst. 3 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí a dle zásad uvedených v příloze č. 2 uvedeného zákona. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě předložených materiálů k oznámení záměru „Zemědělská bioplynová stanice Uhlířov“ příslušný úřad zjistil, že předložené informace nejsou dostačující a oznámení je nutno dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci. Zejména nejsou zřejmá technicko-organizační opatření k zamezení vzniku a záchytu emisí pachových látek a nejsou identifikovány postupy řešení nestandardních stavů.

V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem 
na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru 
na životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr má významný vliv 
na životní prostředí a považuje za nezbytné provést podrobnější zhodnocení záměru dopracováním dokumentace dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon,  zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Ing. Milan Machač

vedoucí oddělení

prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí

Přílohy

- vyjádření občana, pana Josefa Lenka ze dne 27.3.2007 a ze dne 3.4.2007,

- podnět podaný panem Josefem Lenkem – vyjádření veřejnosti, ze dne 31.3.2007,

- vyjádření obce Uhlířov, č.j. 147/2007 ze dne 26.3.2007,

- vyjádření Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí, č.j. MMOP 33519/2007/ ze dne 12.4.2007,

- vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, 
č.j. 49/ŘI/0709576.02/07/VJO ze dne 30.3.2007,

- vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
č.j. HOK/OP-53/215.1.2/07-011 ze dne 26.3.2007,

- vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, ze dne 11.4.2007