Oznamovatel

Obec Staré Město

793 33 Staré Město

KANALIZACE A ČOV

STARÉ MĚSTO

Oznámení záměru z hlediska hodnocení vlivů záměru na životní prostředí zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Nositel odborné způsobilosti:	Ing. Pavla Žídková

Osvědčení č.j. 4094/435/OPVŽP/95

Prodlouženo rozhodnutím č.j. 40285/ENV/06

Opava, květen 2007

Obsah

Část A	Údaje o oznamovateli	4

A.1	Název 	4

A.2	IČ	4

A.3	Sídlo	4

A.4	Jméno a příjmení oprávněného zástupce oznamovatele, kontakt 	4

Část B	Údaje o záměru	4

B.1	Základní údaje	4

B.1.1	Název záměru a zařazení záměru	4

B.1.2	Kapacita záměru (rozsah)	5

B.1.3	Umístění záměru	5

B.1.4	Charakter záměru a možnost kumulace s jiným záměrem	6

B.1.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp.

odmítnutí	6

B.1.6 	Popis technického a technologického řešení záměru	7

B.1.7	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení	11

B.1.8	Výčet  dotčených územně samosprávních celků	11

B.1.9	Výčet návazných správních řízení a správních úřadů, které je budou

vydávat	11

B.2	Údaje o vstupech	11

B.2.1	Půda	11

B.2.2	Voda	14

B.2.3	Ostatní surovinové zdroje	14

B.2.4	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	15

B.3	Údaje o vstupech	15

B.3.1	Ovzduší	15

B.3.2	Odpadní vody	16

B.3.3	Odpady	17

B.3.4	Hluk a vibrace	19

B.3.5	Radioaktivní a elektromagnetické záření	19

B.3.6	Riziko havárie	20

Část C	Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	20

C.1	Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného

území	20

C.1.1	Územní systém ekologické stability, chráněná území, krajinný ráz	20

C.1.2	Území historického, kulturního nebo archeologického významu	21

C.1.3	Území zatěžované nad únosnou míru, hustě obydlené území, staré

ekologické zátěže, extrémní poměry	22

C.2	Charakteristiky současného stavu životního prostředí v dotčeném

území	22

Část D	Komplexní charakteristika a hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo

a životní prostředí	26

D.1.1	Vlivy na obyvatelstvo	27

D.1.2	Vlivy na ovzduší a klíma	28

D.1.3	Vlivy na vodu	28

D.1.4	Vlivy na půdu	29

D.1.5	Vlivy na floru, faunu a ekosystémy	30

D.1.6	Vlivy na prvky územního systému ekologické stability	30

D.1.7	Vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy	30

D.1.8	Poškození a ztráta geologických a paleontologických lokalit	30

D.1.9	Vlivy na antropogenní systémy	30

D.1.10	Vliv na strukturu a funkční využití území	31

D.1.11	Ostatní vlivy	31

D.2	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	32

D.3	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující hranice	33

D.4	Charakter opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí	33

D.4.1	Územně plánovací opatření	33

D.4.2	Technická a organizační opatření	33

D.5	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly

při specifikaci vlivů	34

Část E	Porovnání variant řešení	34

Část F	Doplňující údaje, seznam použité literatury a informačních zdrojů

Citovaných nebo využitých v textu tohoto oznámení	34

Část G	Všeobecné shrnutí netechnického charakteru	35

Část H	Přílohy:

- vyjádření stavebního úřadu k souladu s územním plánem (volná příloha)

- mapové přílohy (letecký snímek, mapa širších vztahů, zákres záměru)

Část A	Údaje o oznamovateli

A.1	Název

OBEC STARÉ MĚSTO

A.2	IČ

005 76 051

A.3	Sídlo

Staré Město, 793 33 Staré Město

A.4	Jméno a příjmení oprávněného zástupce oznamovatele, kontakt

p. Antonín Směšný, starosta

Tel.: +420 554 715 624

Email: obec.staremesto@tiscali.cz

Část B	Údaje o záměru

B.1	Základní údaje

B.1.1		Název záměru a zařazení záměru ( podle přílohy č. 1 zákona)

Název záměru:

Kanalizace a ČOV Staré Město

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona

| ZÁMĚR | Sloupec A | Sloupec B |
| --- | --- | --- |
| 10.15 | Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu12a)mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. |  | X |

S přihlédnutím k

| ZÁMĚR | Sloupec A | Sloupec B |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm. |  | X |

B.1.2 Kapacita záměru (rozsah)

Kapacitní údaje záměru:

Základní trubní materiál sítě:		Potrubí PVC kanalizační DN 300, 250 mm, ULTRA

RIB 1, spoje hrdlové – gravitační síť

Délka gravitační sítě:			5.448 m

Délka tlakové sítě:			40 m

Kapacita ČOV:			Q24 62,5 m3. d-1, EO 500

B.1.3	Umístění záměru

Obec:					obec Staré město

Katastrální území:			Staré Město u Bruntálu

Obec s rozšířenou působností:	Bruntál

Kraj:						Moravskoslezský kraj

Dotčené parcely

Katastrální území Staré Město

| Parcela číslo | Vlastnictví |
| --- | --- |
| 390 | Jan Beníšek, Bruntál |
| 4/1; 769/1; 2878/35 | Alena Zelená, Staré Město |
| 2891/1; 2892/1 | Moravskoslezský kraj |
| 2940/2; 2940/1; 378/1 | Česká republika, Pozemkový fond České republiky |
| 2717; 2771; 2789; 2874; 2875; 2878/1; 2878/6; 2878/12; 2878/13; 2878/15; 2881/3; 2892/2; 2941; 2942/1; 2942/2; 2946/1; 2946/3; 2783/1 | Obec Staré Město |

B.1.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jiným záměrem

Záměr řeší výstavbu splaškové kanalizační sítě sídla a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v obci Staré Město. Splašková kanalizace bude řešena gravitačně v celém svém rozsahu. Tlakové čerpání odpadních vod je pouze před čistírnou. Předčištěné odpadní vody budou napojeny do vodoteče Černý potok.

Možnost kumulace s jinými záměry, které by přinesly zásadní souběh vlivů na životní prostředí, není zpracovateli oznámení ani oznamovateli znám.

B.1.5	Zdůvodněni potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Obec Staré Město má dokončenou výstavbu veřejného vodovodu, touto investiční akci dochází k nárůstu produkce splaškových vod. Jednou ze základních povinností obce je zajistit nakládání s těmito odpadními vodami a z tohoto důvodu je předloženo oznámení záměru k vybudování kanalizačního řádu s koncovým stupněm, ČOV.

Technickým cílem tohoto záměru je akumulace splaškových odpadních vod na ČOV, na této dojde k dočištění odpadních vod na přípustnou úroveň znečištění, na výstupy z ČOV, danou nařízením vlády č. 61/2003 Sb., tabulka č. 1.

| Kapacita ČOV (EO) | CHSKCr | BSK5 | NL | N – NH4 | Ncelk. | Pcelk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p | m | p | m | p | m | p | m | p | m | p | M |
| < 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 – 2 000 | 125 | 180 | 30 | 60 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 2 001 – 10 000 | 120 | 170 | 25 | 50 | 30 | 60 | 15 | 30 | - | - | - | - |
| 10 001 – 100 000 | 90 | 130 | 20 | 40 | 25 | 50 | - | - | 15 | 20 | 2 | 6 |
| >100 000 | 75 | 125 | 15 | 30 | 20 | 40 | - | - | 10 | 20 | 1 | 3 |

Obecně lze shrnout cíle realizovaného záměrů do následujících bodů:

- Ochránit vodní tok, v jehož povodí leží lokalita záměru před kontaminací splaškovými vodami

- Zamezení znečištění půdního horizontu a podzemních vod

- Vytvoření nezávadného hygienického prostředí v obci

Záměr je zpracován invariantně.

B.1.6	Popis technického a technologického řešení záměru

Členění stavby na objety a provozní soubory:

Stavební objekty:	SO 1 – Kanalizace

SO 2 – ČOV

SO 3 – Vodovodní přípojka k ČOV

SO 4 – Vnější silnoproudé rozvody k ČOV

SO 5 – Komunikace a terénní úpravy ČOV

SO 6 – Oplocení

SO 7 – Tel. přípojka k ČOV

SO 8 – Sadové úpravy

Provozní soubory:	PS 2.01 – Čerpací stanice

PS 2.02 – Biologické čištění

PS 2.03 – Kalové hospodářství

PS 2.04 – Elektročást

Gravitační kanalizace

Je řešena jako větevná síť.

Kmenová stoka A prochází celou obcí od ČOV až po silnici I. tř. č 56 Bruntál – Světlá Hora. Do kmenové stoky budou napojeny přípojky jednotlivých nemovitostí podél silnice I. třídy a všechny navazující stoky. Stoka je ukončena u posledního rodinného domku ve směru na Světlou Horu. Před čistírnou na stoku „A“ navazuje stoka D, která vede podél místní  komunikace, křižuje vodoteč a odvádí odpadní vody z budoucí výstavby rodinných domků.

Dále na stoku „A“ navazuje stoka“B“ a „C“.

Stoka „B“ je vedena podél místní komunikace, popřípadě v jejím okraji, a sbírá odpadní vody z nemovitostí nad touto komunikací.

Stoka „C“ odvádí odpadní vody ze zástavby nad silnicí I. třídy.

Stoka „F“ je vedena podél místní komunikace a odvádí splaškové vody z nemovitostí kolem této komunikace. Je napojena do stoky „D“, křižuje Černý potok, a do stoky „D“  je napojena přes čerpací stanici.

Stoka „G“ je napojena na stoku „D“ rovněž přes čerpací stanici. Na tyto rozhodující stoky systému navazuje několik krátkých ul. sběračů. Sklon území obce je příznivý, na stokách bude dosaženo vyhovující unášecí rychlosti. Na stokách budou osazeny šachty z umělé hmoty D = 400 mm s teleskopickým poklopem. Využití těchto šachet umožňuje vyhovující unášecí rychlost, vyžaduje to i osazení šachet v komunikacích a stísněnost staveniště.

Gravitační kanalizace bude provedena z trub PVC DN 300,250 mm ULTRA RIB 1 těsněných gumovým kroužkem. Potrubí pro bez výkopovou technologii bude z polyetylénu.

Celková délka kanalizační sítě :                   5 888 m

Zemní práce :

Pro kanalizaci bude prováděn výkop rýh v průměrné hl. kolem 2,30 m. Kanalizace bude uložena tak, aby respektovala min. hl. pásmo plynovodu, tj. 1,10 m, dále respektovala hl. založení vodovodu. Pro potrubí bude proveden výkop rýhy šířky 800-1100 mm. V místech křížení komunikací I. tř. a stávající vodoteče (Černý potok) bude provedeno bezvýkopové uložení chrániček DN 250 až 400 mm. Pažení rýh bude prováděno od hloubky 1.5 metrů. Gravitační kanalizace bude v délce cca 1000 m uložena bezvýkopovou technologii.

Na zemědělských pozemcích bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a bude uložena na samostatné skládky. Sejmutí bude provedeno v pruhu 9 m. Pro skončení stav. prací bude ornice opět rozhrnuta. Potrubí kanalizace bude obsypané 300 mm nad vrchol potrubí pískem. Na obsyp se provede hutněný zásyp. Konstrukce porušených zpevněných ploch místních komunikací budou obnovené.

Podklady :

Pro potrubí PE a PVC bude položeno pískové lože tl. 100-150 mm. V chráničkách bude potrubí osazeno na objímky nebo pojízdná sedla. Uzavření chrániček se předpokládá manžetami z chloroprenového kaučuku.

Potrubí :

Na potrubí gravitační kanalizace bude použit materiál PVC DN 300, 250 a PE DN 250 mm. PE materiál bude použit u stok ukládaných bezvýkopovou technologií.

Šachty gravitační kanalizace provedeny bezvýkopovou technologií budou použity z umělé hmoty - D = 400 mm s teleskopicky osazenými poklopy.

Čistírna odpadních vod

Koncepce řešení ČOV

Čistírna odpadních vod Staré Město bude založena na biologickém principu jako nízkozátěžováná aktivace s částečnou aerobní stabilizaci kalu při aktivačním procesu a oddělenou aerobní stabilizaci a aerobním uskladnění vzniklého kalu v kalovém silu.

ČOV je navržena do jediného sdruženého objektu.

Podzemní část sdruženého objektu tvoří aktivační nádrže (denitrifikační a nitrifikační nádrž), dosazovací nádrž a nádrž aerobní stabilizace kalu. Nadzemní část tvoří provozní objekt s místnostmi dmychárny, obsluhy ČOV s elektrorozvaděčem a nezbytným sociálním zázemím.

Nadzemní objekt je navržen o rozměrech 6.9 x 10.0 metrů. Světlá výška objektu je 3 metry v sociálním zázemí tvořená podhledem. Sklon střechy je 30 stupňů. Vytápění jednotlivých místností je elektrické přímotopnými spotřebiči. Objekt je vybaven vodoinstalací, přičemž zdrojem vody je vodovodní přípojka. Odpadní vody ze soc. zařízení jsou svedeny do čerpací jímky čistírny. Objekt je vybaven světelnou elektroinstalací a dále technologickou elektroinstalací pro připojení strojního vybavení čistírny.

Velikost nádrží a uspořádání funkčních prostorů

Základem stavebního řešení je stejná šířka celé linky podle šířky dosazovací nádrže. Na tuto šířku je upravena šířka aktivační nádrže i šířka uskladňovací nádrže. Umístění nádrže kalu je vedle dosazovací nádrže. Uskladňovací nádrž bude řešena jako plně zakrytá nádrž.

| Typové označení čistírny | rozměr | ČOV Staré Město |
| --- | --- | --- |
| parametr |  |  |
| Aktivační systém |  |
| navrhovaný objem | m3 | 100 |
| hloubka vody v nádrží | m | 4,2 |
| šířka nádrže jedné linky š | m | 4,0 |
| délka nádrže denitrifikace jedné línky d | m | 1,6 |
| délka nádrže nitrifikace jedné línky n | m | 3,0 |
| počet linek | ks | 1 |
| Dosazovací nádrže |  |
| navržená plocha | m2 | 12,96 |
| šířka (délka) | m | 3,6 (1xDN-2-K) |
| stavební hloubka | m | 4,2 |
| Uskladňovací nádrže |  |
| navrhovaný objem | m3 | 50 |
| hloubka vody v nádrží | m | 3,9 |
| šířka nádrže jedné linky š | m | 3,6 |
| délka nádrže jedné línky u | m | 3,6 |
| počet linek | ks | 1 |

Nádrže se navrhují jako monolitické z armovaného vodostavebního betonu. Nádrže jsou osazeny na betonové základové desce se štěrkopískovým podsypem. V lapáku písku, denitrifikační a dosazovací nádrži budou provedeny spádové betony. Nádrže budou opatřeny ocelovým zábradlím a nezbytnými ocelovými manipulačními lávkami s pororošty a s okopovým plechem.

Návazně na hlavní objekt bude umístěna vstupní čerpací stanice.

Splaškové odpadní vody budou gravitačně přivedeny do čerpací stanice před čistírnu odpadních vod. Odpadní vody budou čerpány z čerpací stanice s ponornými čerpadly s mělnícím zařízením do aktivačních nádrží. Odtok z ČOV bude gravitační.

Vstupní čerpací stanice; PS 2.01

ČS je vybavena 2 ponornými čerpadly  (1 ks + 1 ks namontovaná rezerva, jednotkový výkon je 4,0 l/s).

V provozu bude převážně jedno čerpadlo, druhé čerpadlo bude provozováno automaticky podle výšky hladiny v čerpací jímce a bude pokrývat spolu s prvním čerpadlem maximální přítok. Z výtlaku čerpadel surové vody budou odpadní vody vedeny do aktivačních nádrží.

Biologické čištění, PS 2.02

### Kontinuální aktivační systém D - N

Hlavní technologická linka se skládá ze dvou shodných čistírenských linek. Aktivace je rozdělena v každé lince na předřazenou denitrifikační (anoxickou) zónu a nitrifikační zónu. V denitrifikační zóně bude surová odpadní voda míchána s recirkulovaným kalem. K mechanickému míchání směsi v denitrifikaci bude použito speciální horizontální ponorné míchadlo. Vstupní část denitrifikace může být jednoduchými přepážkami rozdělena na anoxický selektor. Nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými membránovými aeračními elementy Fortex AME -260. Z nitrifikační sekce bude aktivační směs odtékat přes odplyňovací prostor vyčleněný v aktivačních nádržích do dosazovací nádrže, která je společná  pro obě AN. Aktivační systém je dimenzován pro zabezpečení nitrifikace při teplotě 12°C.

### Dosazovací nádrž

Pro separaci kalu bude použita 1 dosazovací nádrž typu Dortmund DN-360 (3,6 x 3,6 m, typová s vertikálním průtokem). Dosazovací nádrž bude vybavena inovovaným odtokovým žlabem, speciálně upraveným středovým uklidňovacím válcem a stahováním plovoucího kalu do čerpací jímky vratného kalu. Recirkulaci kalu z  dosazovací nádrže do denitrifikačních zón zabezpečí speciální čerpadlo vrtulové čerpadlo umístěné přímo na potrubí vratného kalu. Z potrubí vratného kalu bude odváděn (odvětven) přebytečný kal do uskladňovací nádrže.

### Měření průtoku

Měření průtoku na odtoku bude zabezpečeno měrným Parshallovým žlabem, na odtoku z čistírny do recipientu. Žlab bude vybaven měřícím a záznamovým průtokoměrem. Signál bude přenášen do místnosti obsluhy čistírny.

Kalové hospodářství, PS 2.03

### Uskladnění kalu

Přebytečný kal je odpouštěn (čerpán) do uskladňovací nádrže kalu. Před každým odkalením je z uskladňovací nádrže ponorným čerpadlem odčerpána kalová voda zpět do aktivace a následně je aktivační systém odkalen odpuštěním stanoveného množství  přebytečného kalu. Uskladněný zahuštěný kal (s koncentrací cca 3 %) je odvážen v zahuštěném stavu.

B.1.7	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení realizace záměru	září 2007

Dokončení realizace záměru 	prosinec 2008

Uvedené termíny jsou pouze orientační a mohou se změnit v závislosti na dostupnosti finančních prostředků a postupu návazných správních řízení.

B.1.8	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Záměrem budou dotčeny:

- k.ú.  Staré Město u Bruntálu, 613312

B.1.9	Výčet návazných správních řízení a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- územní rozhodnutí, stavební povolení : Městský úřad Bruntál (stavební a vodoprávní úřad)

- povolení k vypouštění odpadních vod : Městský úřad Bruntál- vodoprávní úřad

- povolení k dotčení významných krajinných prvků „ze zákona“  - vodoteče - Městský úřad Bruntál (orgán ochrany přírody)

- -v případě, že bude zapotřebí odnětí ze ZPF na dobu delší než 1 rok – souhlas k odnětí pozemků ze ZPF :  Městský úřad Bruntál, orgán ochrany půdy

B.2	Údaje o vstupech

B.2.1		Půda

Samotná realizace záměru, a to  především ve fázi výstavby, vyžaduje zásah do půdního fondu. Výstavba kanalizační sítě sebou přináší dočasný zábor půdního fondu (ZPF), kdy část vytěžené zeminy bude s ohledem na stísněné podmínky stanoviště převážena na mezideponie. Na zemědělských pozemcích bude provedeno sejmutí ornice v tl. 300 mm, její uložení na mezideponie. Sejmutí bude realizováno v pruhu 9 m. Po skončení stavebních prací bude ornice navezena zpět a rozhrnuta.

K trvalému záboru zemědělské půdy dojde pouze v případě výstavby ČOV, kdy je počítáno s výměrou cca 0,100 ha.

Níže je uveden výčet pozemků dotčených záměrem, s uvedením druhu, ochrany a případně přiřazeného BPEJ a dále s vyznačením pozemků u nichž je předpokládáno dočasné vyjmutí z ZPF a trvalý zábor zemědělské půdy.

| Parcelní číslo | Výměra ( m2) | Druh pozemku | Ochrana | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 390 | 825 | Trvalý trávní porost | ZPF | 85800 |
| 4/1 | 18483 | Trvalý trávní porost | ZPF | 84811 (9473 m2) 85800 (9010 m2) |
| 769/1 | 3636 | Orná půda | ZPF | 85800 |
| 2878/35 | 250 | Ostatní plocha | - | - |
| 2891/1 | 32799 | Ostatní plocha | - | - |
| 2892/1 | 5590 | Ostatní plocha | - | - |
| 2940/2 | 4248 | Ostatní plocha | - | - |
| 2940/1 | 20372 | Trvalý trávní porost | ZPF | 84811 (17913 m2) 85800 (2459 m2) |
| 378/1 | 1293 | Trvalý trávní porost | ZPF | 85011 (472 m2) 85800 (821 m2) |
| 2717 | 6593 | Ostatní plocha | - | - |
| 2771 | 485 | Ostatní plocha | - | - |
| 2789 | 7309 | Ostatní plocha | - | - |
| 2874 | 1622 | Ostatní plocha | - | - |
| 2875 | 2090 | Ostatní plocha | - | - |
| 2878/1 | 432 | Ostatní plocha | - | - |
| 2878/6 | 3212 | Ostatní plocha | - | - |
| 2878/12 | 2035 | Ostatní plocha | - | - |
| 2878/13 | 4925 | Ostatní plocha | - | - |
| 2878/15 | 5887 | Ostatní plocha | - | - |
| 2881/3 | 51 | Zamokřená plocha | - | - |
| 2892/2 | 1190 | Ostatní plocha | - | - |
| 2941 | 653 | Ostatní plocha | - | - |
| 2942/1 | 3749 | Ostatní plocha | - | - |
| 2942/2 | 1218 | Ostatní plocha | - | - |
| 2946/1 | 360 | Ostatní plocha | - | - |
| 2946/3 | 517 | Ostatní plocha | - | - |
| 2783/1 | 727 | Ostatní plocha | - | - |

Chráněná území

Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany životního prostředí, památek, případně v území chráněném podle horního zákona. Záměr svou činnost  nebude mít nijakým způsobem negativní vliv na tato území.

Nejblíže vyjmenovaná lokalita:

Přírodní památka Uhlířský vrch, nacházející se cca 3 km jižně od lokality záměru, na k.ú. Města Bruntál. Jedná se o geologicky jednu z nejmladších sopek na našem území. Má v kuželu lom po bývalé těžbě tufů, používaných k výrobě tvárnic. Převážně písčité tufy obsahují větší sopečné pumy. Lávový proud, který vytékal ze sopky východním a severovýchodním směrem, je tvořen alkalickým čedičem. Nad stěnou stojí malebný kostel Panny Marie Pomocné, jednolodní barokní stavba z let 1756 - 1765. Ke kostelu vede památná čtyřřadá lipová alej, vysázená v letech 1766 - 1770.

Vzdálenější lokality

Přírodní rezervace Niva Moravice

CHKO Jeseníky

Natura 2000

Zájmová lokalita nezasahuje území, které by náleželo k vyjmenovaným lokalitám dle Natury 2000.

Nejbližší lokalita

Evropsky významná lokalita

Lom u Marburku, CZ0813453, zatopený lom s mokřadem s porosty rákosin. Nachází se na k.ú. Bruntál město.

Ptačí lokalita

Jeseníky, CZ 0711017.

Ochranná pásma

V obci jsou uloženy podzemní vedení:

- Telecomu a.s. – místní i přenosné sítě

- Severomoravské energetiky

- Kanalizační potrubí – Obec Staré Město

- Severomoravské plynárny Ostrava

- Vodovod – distribuční síť obce – Brvos Bruntál

Nadzemní vedení – dotčené ochranným pásmem:

- Distribuční rozvodny NN – SME

- Nadzemní vedení VN – SME

U stávajících podzemních inženýrských sítí je dodrženo prostorové uspořádání podzemního vedení dle ČSN 736000.

Před zahájením výstavby je nutné provést vytýčení a zaměření veškerých podzemních sítí ve spolupráci s jejich správci.

B.2.2	Voda

Záměr nebude vyžadovat odběr vody s výjimkou pro betonářské práce při osazování šachtic. Betonové prefabrikáty budou vyráběny ve stávajících betonárnách.

B.2.3	Ostatní surovinové zdroje

Realizace záměru si vyžádá spotřebu materiálu pro výstavbu kanalizační sítě a navazujících provozních celků – např. PVC, PE potrubí, chráničky, betonových prefabrikátů, obsypových matriálu (písků apod.). Celková spotřeba bude vyčíslena při realizaci vlastního záměru. Realizaci záměru nedojde k odebírání surovin v místě záměru, vyjma zpětných zásypů, např., výkopových rýh zeminou, pískem apod.

B.2.4	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr nebude vyžadovat zřízení nebo rozšíření komunikačních systému nebo infrastruktury.

Dotčení komunikací

Silnice II. tř. čís. 450 Bruntál – Staré Město-Rudná p./Pr. a silnice II/452 Staré Město –Světlá Hora. I. tř. čís. 56 bude dotčena výstavbou stoky „A“ a „C“, která je navržena podél této silnice. Křížení komunikace stokou bude ve třech  profilech. Podchod stoky pod silnicí bude řešen bezvýkopovou technologií (systém Talpa) do chrániček. K dotčení silnice dojde jen v úsecích, kde bude stoka bezvýkopovou technologií uložena do okraje vozovky. Délka stoky „C“ je 1233 metrů, přičemž se předpokládá, že 2/3 stoky budou uloženy do okraje vozovky. Na stoce bude nutno zřídit rev. šachty profilu 400 mm s teleskopickými poklopy. V okraji vozovky bude ležet kolem 30 ks šachet. Pro tyto šachty bude nutný výkop v půd. ploše 1,10 x 1,10 m. Výkop rýh nebude v silnici I. tř. prováděn.

Místní komunikace budou dotčené otevřenou stavební rýhou a stavební činností. Porušené konstrukce podkladů a krytů místních komunikací budou obnovené v původní skladbě.

B.3	Údaje o vstupech

B.3.1		Ovzduší

Fáze výstavby

Je možné očekávat zvýšené emise TZL, zejména při výkopech, nakládce a vykládce materiálů apod. Produkci těchto emisí lze částečně eliminovat účinným skrápěním exponovaných míst. Vedle těchto prací je nutné také počítat se zvýšeným pohybem techniky, která je sama o sobě prezentovaná jako  mobilní zdroj znečišťování ovzduší. Hlavními emitovanými škodlivinami z těchto jsou CO, NOX, CXHY, PM 10. S ohledem na časovou omezenost této fáze není očekáváno výrazné trvalé zhoršení kvality ovzduší v dané lokalitě.

Fáze provozu záměru

Čistírny odpadních vod jsou vedeny jako zdroj znečišťování ovzduší u kterých je očekávaná emise pašných látek.

Stanovení kategorie tohoto zdroje se řídí vyhláškou č. 615/2006 Sb., kde je pro daný typ zařízení uvedeno:

6.9 Čistírny odpadních vod

Kategorie: střední zdroj – zařízení s projektovanou kapacitou pro 2000 a více ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody, nepřevoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m3 . den-1

…s odkazem na vyhlášku č. 362/2006 Sb., § 3 a  přílohu č. 1, ve které se uvádějí stacionární zdroje, u nichž je potřeba stanovit koncentraci pachových látek a termín jejich stanovení.

Do 1. srpna 2009 u stacionárních zdrojů uvedených příloze č. 1 vyhlášky v části C

Část C

- Čistírny odpadních vod

  - Čistírny městských odpadních vod s projektovanou kapacitou 2000 a více ekvivalentních obyvatel

  - Čistírny průmyslových odpadních vod zpracovávající odpadní vody v množství větším než 50 m3. den-1 z procesu emitujících sulfan nebo amoniak nebo chlor

Projektovaná kapacita záměru je pod stanovenou hodnotu 2000 EO, očekávaná cca 500 EO (600 EO stav populace v sídle). Z tohoto důvodu je možné záměr zařadit do kategorie:

malý zdroj znečišťování ovzduší

Pro stanovení koncentrace pachových látek, záměr nesplňuje kritéria daná v příloze č. 1. vyhlášky č. 362/2006 Sb.

Eliminace obtěžování zápachem je částečně řešena stavebním provedením ČOV, jejím umístěním od nejbližší bytové zástavby (návrh cca 50m) a dále navrženou výsadbou zeleně v okolí objektu.

B.3.2		Odpadní vody

Provozem vlastního záměru nedojde ke vzniku odpadních vod. Celý záměr slouží k nakládání s odpadními splaškovými vodami a vodami srážkovými.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní ukazatele

Množství odpadních vod

| průtok | m3/d | m3/h | l/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Q24,m | 62.5 | 2.6 | 0.72 |
| Qd | 93.75 | 3.9 | 1,08 |
| Qmax, h | - | 8.2 | 2.70 |
| Qmax, do biologie |  | 8.2 | 2.70 |

Přiváděné znečištění

| ukazatel | kg/d | mg/l |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 30,0 | 467,5 |
| CHSK | 57.5 | 974,0 |
| NL | 27.5 | 428,6 |
| N-celk. | 4.5 | 70,1 |

Předpokládané emisní hodnoty

| ukazatel | hodnota “p” | hodnota “m” |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 15 | 30 |
| CHSK | 80 | 125 |
| NL | 20 | 30 |
| N-NH4+ | 7 | 10 |
| N-N03- | 15 | 20 |

Jedná se o hodnoty, zjišťované 24 hodinovými slévanými vzorky.

B.3.3		Odpady

Fáze výstavby záměru

V této fázi budou produkovány především odpady zařazené do skupiny 17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). Bude se jednat zejména o odpady z výkopů – zeminy apod.,  a dále o stavební odpady vzniklé při výstavbě ČOV – výkopová zemina ze základů, zbytky stavebních materiálu – cihla, beton, izolace apod. Mimo tyto stavební odpady budou podružně v této fázi vyprodukovány odpady obalů - v návaznosti na dodávku materiálu (technologických apod.).

Přehled pravděpodobně produkovaných odpadů

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod čísly 17 05 03 | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihla | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod čísly 17 04 10 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |

S veškerými vyprodukovanými odpady bude dále nakládáno dle platných ustanovení uvedených v příslušných zákonech a navazujících právních předpisech, zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Výkopová zemina bude dle možností použitá k zpětným zásypům nebo terénním úpravám.

Fáze provozu

Hlavní produkovanou komoditou odpadu vzniklou při provozu záměru, ČOV, budou čistírenské kaly.

| objekt/parametr | rozměr | ČOV Staré Město |
| --- | --- | --- |
| Uskladňovací nádrž |  |
| produkce přebytečného kalu | kg/d | 53 |
| objem stabilizovaného kalu | m3/d | 1,75 |
| skutečná doba uskladnění kalu | d | 36 |
| četnost odvozu (CAS 11) | 1/měsíc | 5 |

Zařazení této komodity podle příslušného katalogu odpadu uveřejněného ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., katalog odpadů…, je navrženo:

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 19 | Odpady ze zařízení na zpracováni (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely | - |
| 19 08 | Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené | - |
| 19 08 05 | Kaly z čištění komunálních odpadních vod | O |

S kalem bude dále nakládáno dle ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a navazujících předpisů, zejména -  vyhláška č. 381/2001 Sb., o podobnostech nakládání s odpady,  vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. O dalším způsobu nakládání budou rozhodovat především skutečné fyzikálně chemické parametry odpadů.

Další produkce odpadů je navázána na provoz a údržbu zařízení, ČOV.

Pravděpodobný výčet odpadů vznikajících při provozu a údržbě zařízení

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 | Odpady olejů | N |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Nakládání s odpady se řídí ustanoveními uvedenými výše.

Fáze likvidace záměru

Nepravděpodobná eventualita, rozsah záleží na stupni odstranění jednotlivých komponent záměru. Převládat by měly odpady z demolic – cihla, beton, kovové odpady, plasty apod.

B.3.4		Hluk a vibrace

Hluk

Období realizace záměru

Hlavním zdrojem hlukové zátěže bude především provoz stavební techniky a nákladních aut. Dojde k navýšení hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu.

Příklady pravděpodobných zdrojů hlukové zátěže včetně očekávaných hodnot LAeq

- Práce stavebních strojů. Nakládače, očekávaná hodnota LAeq  max. do 85 dB

- Manipulace s materiálem – např. vysypávání, očekávaná hodnota LAeq  max. do 75 dB

Tento stav však bude pouze krátkodobý a bude se týkat pouze denních hodin.

Období provozu záměru

Hlavním zdrojem hluku bude provoz strojovny zařízení ČOV. U strojního zařízení osazeného ve strojovně je očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku do 45 dB. Šíření hlukové zátěže bude částečně odstíněno vlastní objektem ČOV a dále zde bude po ukončení výstavby provedena sadová úprava – vysazením vhodné zeleně, která také částečně pohltí šíření hluku.

Obecně lze očekávat, že při dodržení standardních podmínek provozu zařízení nedojde k překročení přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku.

Vibrace

Provozem záměru nebude docházet k emisím vibrací do okolí. Jedinou dotčenou části realizace záměru je jeho výstavba, kdy může být okolí zatíženo vibracemi především z pojezdu stavební techniky a při vlastních výkopových pracích a případně při hutnění materiálu.

B.3.5	Radioaktivní a elektromagnetické záření

Součástí projektu není budování nových bytových prostor, proto zde nebude prováděno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu.

Samotný provoz záměru není zdrojem uvedených druhů záření.

B.3.6	Riziko havárie

Daná oblast je hodnocená ze dvou hledisek, a to:

- Riziko havárie s dopadem na podzemní a povrchové vody

Toto riziko je spjato především s obdobím realizace záměru, kdy je v dané lokalitě zvýšený pohyb techniky, která představuje zdroj případných úniků látek zavádných vodám, jedná se především o PHM a provozní kapaliny (oleje, brzdové kapaliny apod.).

Eliminace tohoto rizika spočívá především v pravidelné kontrole technického stavu používané techniky, její parkování mimo místa, kde by mohlo dojít k okamžitému ohrožení vod, blízko vodotečí, kanalizací atd.

Danou problematiku bude podrobněji řešit zpracovaný havarijní řád pro fázi realizace záměru.

- Riziko negativního ovlivnění zpracovávaných odpadních vod na ČOV

Jedná se především o primární resp. sekundární kontaminaci splaškových vod nad běžný rámec znečištění. Tato možnost je s ohledem na skutečnost, že se v lokalitě záměru nenachází potenciální zdroj této kontaminace, např. průmyslové podniky, minimální.

- Riziko negativního ovlivnění vodoteče nedostatečně vyčištěnými vodami z ČOV

Tato možnost existuje vždy u každé provozované ČOV, kde do procesu čištění vstupují kromě kvality odpadních vod také další faktory, jako hydraulické přetížení v době deště, kolísání teplot, výpadek el. energie apod.

Toto riziko bude ošetřeno provozním řádem ČOV, kontrolou provozních parametrů a rychlou nápravou zjištěných nedostatků.

Provoz záměru nebude zdrojem jiných rizik.

Část C 	Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.1 Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území

C.1.1		Územní systém ekologické stability, chráněná území, krajinný ráz

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kriterií. Hierarchicky je členěn od nejnižší – lokální úrovně až po nadregionální. Cílem ÚSES je uchovat a zabezpečit nerušený rozvoj genofondu krajiny v celé její pestrosti a rozmanitosti a vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilnějších ploch v krajině.

Ve Starém Městě reprezentují prvky ÚSES především středně bohatá stanoviště normální vlhkostní řady a stanoviště obohacená dusíkem zamokřená (skupiny geobiocenů 4B3 a 4BC4m 4C4).

Prostorové vazby mezi zájmovým územím a nadregionálními a regionálními stavebními prvky ÚSES je doložen na obr. níže.

Významné krajinné prvky VKP

VKP je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Za tyto jsou „ze zákona“ považovány lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou to části krajiny zaregistrované orgány ochrany přírody, jedná se např. o mokřady, stepní trávníky, remízky, meze travnaté, trávní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.

V řešeném území nebyly registrovány VKP s výjimkou vodoteče Černý potok (VKP „ze zákona“), které by byly záměrem dotčeny.

Chráněná území

Výčet chráněných území a jejich vztah k lokalitě záměru je uveden výše v textu oznámení.

Krajinný ráz

Krajinný ráz je kategorie smyslového vnímání a je utvářena souborem přírodních a kulturních prvků, složkami a charakteristikami, jejich vzájemnými vazbami a projevy v krajině.

Obec Staré Město leží ve zvlněné vrchovině. Krajina kolem sídla je intenzivně zemědělsky obdělávána. Lesní komplexy se nacházejí severně od zástavby Starého Města. Mezi zástavbou a lesy jsou celky polí.

Vegetace – bližší posuzování vegetační skladby je díky rozsahu záměru nerelevantní.

Voda

Povrchové vody z území jsou odváděny Černým potokem, východní část je pak odvodněna potokem Bukový.

C.1.2		Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Oblast realizace záměru nepředstavuje z hlediska historického, kulturního nebo archeologického významově důležitou lokalitu. V řešeném území jsou chráněné jako kulturní památky:

- Farní kostel s ohradní zdí

- Socha sv. Jana Nepomuckého

- Soubor smírčích křížů

C.1.3		Území zatěžované nad únosnou míru, hustě obydlené území, staré ekologické zátěže, extrémní poměry

Území zatěžované nad únosnou míru

Dané území je v současné době využíváno především pro lesní a zemědělskou výrobu. Z tohoto hlediska zde nebyla zjištěna zátěž nad  akceptovatelnou míru.

Hustě obydlené území

Zástavba je prezentována především výstavbou RD. Doprovodným prvkem výstavby jsou objekty občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit.

Počet bydlících obyvatel zaevidovaných k 31.12.2004 – 723.

Staré ekologické zátěže

Přímo v zájmovém území záměru není evidovaná stará ekologická zátěž.

Extrémní poměry

Lokalita nevykazuje.

C.2	Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Klimatické poměry

Z hlediska klimatu je území řazeno mezi oblasti mírně teplé MT2, severní hornatá část pak k oblasti CH7.

Charakteristika klimatických oblastí

| Okrsky | Léto |
| --- | --- |
|  | Délka (počet letních dnů) | Teplotní poměry (teplota v červenci) | Srážkové poměry (úhrn srážek ve vegetačním období) |
| MT2 | Krátké (20 – 30) | Mírné až mírně chladné (15 -17) | Mírně vlhké (400 – 500) |
| CH7 | Velmi krátké až krátké (10 – 30) | Mírně chladné (15 – 16) | Vlhké (500 – 600) |

| Okrsky | Přechodné období |
| --- | --- |
|  | Délka (počet mrazových dnů) | Jaro (teplota v dubnu) | Podzim (teplota v říjnu) |
| MT2 | Krátké (110 - 130) | Mírné (6 - 7) | Mírné (6 - 7) |
| CH7 | Dlouhé (140 - 160) | Mírně chladné (7 - 8) | Mírné (6 - 7) |

| Okrsky | Zima |
| --- | --- |
|  | Délka (počet ledových dnů) | Teplotní poměry (teplota v lednu) | Srážkové poměry (úhrn srážek v zimním období) | Sněhová pokrývka (počet dnů se sněhovou pokrývkou) |
| MT2 | Normální (40 – 50) | Mírná (-3 - -4) | Suchá (250 – 300) | Normální (80 – 100) |
| CH7 | Dlouhá (50 – 60) | Mírná (-3 - -4) | Mírně vlhká (350 – 400) | Dlouhá (100 – 120) |

| Okrsky | Roční charakteristiky |
| --- | --- |
|  | Počet dnů s teplotou 10° C | Počet dnů se srážkami – 1 mm | Počet zamračených dnů | Počet jasných dnů |
| MT2 | 140 – 160 | 120 – 130 | 150 – 160 | 40 – 50 |
| CH7 | 120 – 140 | 120 – 140 | 150 – 160 | 40 - 50 |

Větrná růžice lokality Bruntál

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,4 | 8,9 | 4,2 | 11,5 | 4,5 | 13,2 | 11,6 | 11,2 | 16,5 |

Kvalita ovzduší

Okres Bruntál je dle údajů ČHMÚ zařazen jako region s poměrně dobrou kvalitou ovzduší klasifikován tř. I, ojediněle při místních imisních zátěžích do tř. II.

Pro posouzení stavu kvality ovzduší byly vzaty údaje z monitorovací stanice ČHMU č. 1192 Světlá Hora, která je nejblíže lokalitě záměru. Údaje z let 2002 a 2003:

| měsíc | NOx 2002 μg.m-3 | Prašný aerosol SPM2002 μg.m-3 | NO2 2003 μg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 32 |  |
| 2 | 6 | 30 |  |
| 3 | 6 | 37 | 8,4 |
| 4 | 7 | 38 |  |
| 5 | 4 | 31 |  |
| 6 | 5 | 25 | 6,2 |
| 7 | 5 | 34 |  |
| 8 | 5 | 36 |  |
| 9 | 6 | 29 | 5,2 |
| 10 | 8 | 20 |  |
| 11 | 10 | 23 |  |
| 12 | 15 | 30 | 7,9 |
| Maxdatum | 544.12 | 866.2. | 246.12. |
| Roční průměr | 7 | 30 | 6,9 |

Imisní zátěž NOx a NO2 dosahuje ve sledovaných letech nízké úrovně, taktéž v případě přepočtu PM10 naměřených v roce 2002 – 30 x 0,8 – 24 μg.m-3 bylo dosaženo cca 50 % ročního limitu pro měřený rok.

Hydrologie

Celé území Starého Města patří do povodí řeky Moravice a to dílčího povodí Černého potoka.. Povrchové vody z území jsou odváděny Černým potokem, východní část území potokem Bukový. Černý potok ústí pod městem Bruntál, cca 5 km,  do vodohospodářsky významného vodního díla Slezská Harta. Černý potok teče v přirozeném korytě. Bukový potok má provedenou směrovou úpravu koryta.

Mimo řešené území je sledován vodní tok Černý potok v profilu 3851, ústí Karlovec, v období 2004 – 2005,  s těmito ukazateli:

| ukazatel | jednotka | minimum | maximum | průměr | medián | C90 | C95 | imisní limity | třída jakosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| teplota vody | °C | 0.3 | 19.3 | 8.4 | 8.9 | 17.4 | 18.4 | 25 |  |
| reakce vody |  | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 6 - 8 |  |
| elektrolytická konduktivita | mS/m | 20.8 | 52.0 | 35.5 | 37.4 | 44.9 | 48.5 |  | II. |
| biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 | mg/l | 1.2 | 5.0 | 2.7 | 2.4 | 4.7 | 4.9 | 6 | III. |
| chemická spotřeba kyslíku dichromanem | mg/l | 8.0 | 26.0 | 13.9 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 35 | II. |
| amoniakální dusík | mg/l | 0.04 | 5.80 | 0.92 | 0.33 | 2.33 | 4.97 | 0.5 | IV. |
| dusičnanový dusík | mg/l | 1.7 | 8.6 | 4.4 | 4.2 | 7.2 | 7.9 | 7 | III. |
| celkový fosfor | mg/l | 0.17 | 0.96 | 0.56 | 0.54 | 0.95 | 0.96 | 0.15 | IV. |

imisní limity dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998)

Geologická stavba oblasti

Zájmová oblast náleží k slezskému kulmu. Petrograficky je tvořena komplexem sedimentárních paleozoických hornin – břidlice, droby, jílovce – provrásněna variskou orogenezi ( antiklinála Valšov – Kočov) a tektonicky dotvořena. Významné jsou projevy terciérní vulkanické činnosti, které jsou v zájmové oblasti zastoupeny dvěma vulkanity – Lávové proudy Venušiny sopky – provázené pyroklasticky – bazanitové a nefelinotové složení, a  Uhlířský vrch  - bazanit.

Hydrogeologicky je oblast poměrně suchá – propustnost puklinová nebo průlinová.

Kulmské horniny poskytují většinou spolehlivé základové půdy. Problémy mohou nastat pouze na svazích, budovaných tence vrstevnatými a tektonicky porušenými jílovými břidlicemi.

Geomorfologie

Podle geomorfologického členění je řešené území řazeno do následujících geomorfologických jednotek:

- Provincie – Česká vysočina

  - Subprovincie – Krkonošsko – jesenická soustava

    - Oblast – Jesenická oblast

      - Celek – Nízký Jeseník

        - Podcelek – Bruntálská vrchovina; Slunečná vrchovina

          - Okrsek – Bruntálská kotlina

Seizmicita

Z hlediska seizmicity není posuzované území zařazeno do vyjmenované seizmické oblasti.

Poddolované území

Řešené území nevykazuje projevy poddolovaného území. Podle mapy „Území se zvláštními podmínkami geologické stavby, Poddolovaná území, oblast Ostravska“ (MŽP ČR, GEOFOND Praha, mapy 1 . 50 000) je evidované staré poddolované území v oblasti Uhlířského vrchu. Povrchový projev ve formě propadlin a odtěžené hlušiny – haldy. Oblast se nachází jižně od zájmové oblasti.

Ložiska nerostných surovin

V zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených nebo nevyhrazených surovin.

Pedologie

Kulmské horniny poskytují většinou spolehlivé základové půdy. Problémy mohou nastat pouze na svazích, budovaných tence vrstevnatými a tektonicky porušenými jílovými břidlicemi

Hlavními půdními jednotkami, které se vyskytují v řešeném území jsou:

- 35 – hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mrně chladné oblasti, středně těžké, slabě až středně štěrkovité, vláhové poměry jsou příznivé, někdy se projevuje mírné převlhčení

- 37 – mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou  středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 30 cm silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy

- 48 – hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, na lupcích a siltovcích, lehčí až středně těžké, středně štěrkovité až kamenité, náchylné k dočasnému zamokření

- 50 – hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené

- 58 – nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění příznivé

Charakter zástavby

Většinu obce tvoří rodinné domy a bývalé zemědělské usedlosti různé architektonické úrovně, v centrální části doplněné o několik bytových domů a poměrně rozsáhlé areály zemědělské velkovýroby.

Krajina

Obec Staré Město leží ve zvlněné vrchovině, 540 – 700 m.n.m,  krajina v okolí je intenzivně zemědělsky využívána. Rozsáhlejší lesní komplexy se nacházejí severně od obce. Nejvýznamnějším segmentem vzrostlé vegetace je vegetační doprovod Černého potoka.

Oblasti surovinových zdrojů

Posuzovaná lokalita záměru se nenachází v oblasti evidovaných surovinových zdrojů.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

Navržený záměr je v souladu s územním plánem obce. S ohledem na skutečnost, že se jedná o liniovou stavbu je plošný rozsah záměru velký a zasahuje celou obec. Realizaci záměru však dojde k zlepšení životního prostředí v dané obci a z tohoto důvodu je tento pro obec přínosem.

Příslušný stavební úřad vydá k záměru své vyjádření, které bude součásti tohoto oznámení.

Část D  Komplexní charakteristika a hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Při posuzování jednotlivých vlivů bylo použito následujícího hodnocení významnosti vlivu:

|  | Rozsah vlivu |
| --- | --- |
| Velikost vlivu | nepatrný (N) | malý (M) | velký (V) |
| nepatrný, bez vlivu (N) | bez vlivu (NN) | bez vlivu (NM) | nevýznamný(NV) |
| malý (M) | bez vlivu (MN) | nevýznamný (MM) | významný (MV) |
| velký (V) | nevýznamný (VN) | významný (VM) | významný (VV) |

Únosnost vlivu je posuzována na základě závažnosti vlivu ve třech kategoriích:

- Přijatelný vliv bez opatření nebo žádný vliv, nebo pozitivní vliv.

- Přijatelný vliv s opatřením.

- Nepřijatelný vliv.

U všech hodnocených vlivů se projeví převážně vlivy ve fázi výstavby záměru, provoz záměru nebude výraznou měrou negativně ovlivňovat životní prostředí a obyvatelstvo.

D.1		Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní ovlivnění výstavbou a provozem záměru a činností s ním souvisejících jsou v tomto oznámení hodnocena z hlediska vlivů na veřejné zdraví, tj. zejména na zdraví obyvatel v blízkosti realizovaného záměru. Vlivy na osoby provádějící výstavbu a kontrolující provoz záměru zde nejsou hodnoceny.

Ovlivnění zdraví hlukem z výstavby záměru

Za hluk jsou považovány zvuky nepříznivě ovlivňující pracovní nebo pobytovou pohodu člověka. Za nežádoucí se považuje hluk, který ruší klid, nepříjemný hluk je takový, který obtěžuje nebo snižuje pracovní způsobilost, škodlivý hluk je ten, který ohrožuje zdraví svými sluchovými nebo mimosluchovými účinky. Účinky hluku mohou být až patologické (hluchota), avšak nejběžnějšími důsledky soustavného hluku jsou poruchy spánku, podrážděnost, nervozita, snížení pracovního výkonu, bolesti hlavy apod.

Povaha hluku (běžný, vysokofrekvenční, hluk s výraznými tónovými složkami) je dána jeho kmitočtem, z hlediska délky trvání se hluk dělí na ustálený, proměnný a impulsní.

Škodlivost hluku závisí na

- vlastnostech hluku (hladině akustického tlaku, kmitočtu, době působení),

- druhu činnosti člověka (tělesná nebo duševní práce, odpočinek, potřeba soustředění),

- odolnosti organismu a jeho přizpůsobení.

Kromě možného poškození sluchu (za bezpečnou se považuje hranice 80-85 dB může být organismus negativně ovlivněn zejména po stránce nervové (nervozita, bolesti hlavy, nesoustředěnost), což se projevuje při stálém hluku kolem 65 dB.

Při výstavbě záměru bude do vnějšího okolí emitován hluk, jehož zdrojem bude převážně pohyb a práce stavební techniky a svozových prostředků přivážející resp. odvážející materiál, resp. odpad. Tento hluk můžeme charakterizovat jako nespojitý, proměnlivý. Z hlediska pozice zdroje hluku k obytné zástavbě je nutno počítat se skutečností, že tento bude v její bezprostřední blízkosti a nelze se mu vyhnout ani jej nějakým způsobem eliminovat. Na druhou stranu bude provoz výstavby probíhat v denních hodinách a při standardním vývoji zakázky by neměl zasahovat do doby pracovního volna a pracovního klidu. Tato zátěž je časově omezena.

V období provozu záměru bude hlavním zdrojem hluku provoz strojovny zařízení ČOV. U strojního zařízení osazeného ve strojovně je očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku do 45 dB. Šíření hlukové zátěže bude částečně odstíněno vlastní objektem ČOV a dále zde bude po ukončení výstavby provedena sadová úprava – vysazením vhodné zeleně, která také částečně pohltí šíření hluku.

Obecně lze očekávat, že při dodržení standardních podmínek provozu zařízení nedojde k překročení přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku.

Vibrace

Provozem záměru nebude docházet k emisím vibrací do okolí. Jedinou dotčenou části realizace záměru je jeho výstavba, kdy může být okolí zatíženo vibracemi především z pojezdu stavební techniky a při vlastních výkopových pracích a případně při hutnění materiálu.

Prašnost

Po krátkou dobu výstavby může v době suchého a větrné počasí docházet ke zvýšenému sprašování pozemků dotčených výstavbou. Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkodobé působení, které je možno omezovat kropením a čištěním komunikací, nepředpokládá se negativní vliv přechodně zvýšené prašnosti na zdraví obyvatelstva.

Škodliviny pocházející z dopravy

Krátkodobě dojde ke zvýšení intenzity dopravy vlivem pohybu stavební techniky a svozových prostředků ve fázi výstavby záměru. Tato intenzita však po ukončení výstavby dosáhne původního stavu.

Sociální a ekonomické důsledky

Provozem záměru nedojde k negativnímu ovlivnění sociálního zázemí oblasti a tento záměr nebude mít nepříznivý dopad na ekonomickou stránku života v obci. Na druhou stranu je zde nutné připomenout pozitivní dopad s ohledem na vytvoření nového pracovního místa souvisejícího s provozem ČOV.

Narušení faktoru pohody

K narušení faktoru pohody obyvatelstva dojde v době výstavby záměru. Tento stav bude krátkodobý a pomine bez dalších následků.

Vlivy na obyvatelstvo v době provozu záměru

V době provozu záměru i v době výstavby budou vlivy na obyvatelstvo nulové.

Souhrn vlivů na obyvatelstvo:

| Velikost vlivu | Rozsah vlivu | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| M | M | Nevýznamný (MM) |

D.1.2		Vlivy na ovzduší a klima

V fázi výstavby záměru je možné očekávat zvýšené emise jejichž zdrojem budou především stavební práce s nimi související provoz stavební techniky Hlavními emitovanými škodlivinami budou TZL, CO, NOX, CXHY. Tento nárůst bude časově omezen na dobu vlastní realizace výstavby.

Ve fázi provozu bude docházet emisím pašných látek, jejichž zdrojem bude provoz ČOV. Takto dané zařízení spadá dle vyhláška č. 615/2006 Sb., do kategorie malý zdroj znečišťování ovzduší. Na základě vyhlášky č. 362/2006 Sb. a  parametrů projektovaného zařízení není pro zdroj stanoven emisní limit pachových látek nebo jiné emisní limity.

Eliminace obtěžování zápachem je částečně řešena stavebním provedením ČOV, jejím umístěním od nejbližší bytové zástavby (návrh cca 50m) a dále navrženou výsadbou zeleně v okolí objektu.

Závěr hodnocení:

| Velikost vlivu | Rozsah vlivu | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| M | M | Nevýznamný (MM) |

D.1.3	Vlivy na vodu

Vlivy na charakter odvodnění

Záměr bude mít zanedbatelný vliv na zvodnění stávajících ploch záměru, v rámci realizace záměru nedojde ke zřízení nových zpevněných ploch, pozemky dotčené realizací záměru – položením kanalizačního řádu, budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu.

Oznamovatel ve fázi výstavby zajistí skladování odplavitelných materiálů (zeminy, písky) mimo břehové hrany vodotečí.

Vlivy na jakost a vydatnost podzemní vody

Záměr nebude mít žádný negativní vliv na jakost a vydatnost podzemních vod. Naopak realizaci záměru dojde k omezení primární nebo sekundární kontaminaci podzemních vod splaškovými vodami.

Vlivy na povrchové vody

Záměr nebude mít za normálních podmínek významný vliv na kvalitu nebo množství povrchových vod. Realizaci záměru dojde k omezení případných kontaminací těchto vod odpadními splaškovými vodami.

Závěr hodnocení:

| Velikost vlivu | Rozsah vlivu | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| N | N | Bez vlivu (NN) |

D.1.4	Vlivy na půdu

Zábor půdy

Realizace záměru dojde jednak k dočasnému záboru půdního fondu, a to v rámci položení kanalizačního řádu. Dále pro výstavbu ČOV dojde k trvalému záboru ZPF na výměře cca 0,1 ha, uvažovaný pozemek parcelní číslo 4/1, trvalý travní porost.

Znečištění půdy

Záměr nebude mít za normálních podmínek provozu žádný negativní vliv na kontaminaci půdy, naopak jeho provozem dochází k eliminaci kontaminace půdních systému splaškovými vodami.

Vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

Nenastane.

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Provoz záměru nebude mít žádný negativní vliv na horninové prostředí. Využívání nerostných zdrojů v území nebude omezeno.

Vliv na chráněné části přírody

Záměr neovlivní žádným způsobem chráněné části přírody.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

V době výstavby záměru dojde k produkci odpadů, převážně z výkopových prací, tento bude dle místních podmínek používán k zpětnému zásypu, pouze malé množství takto produkovaných odpadů  bude předáváno oprávněným osobám pro další nakládání s nimi (skládkování apod.).

Závěr hodnocení:

| Velikost vlivu | Rozsah vlivu | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| M | M | Nevýznamný (MM) |

D.1.5	Vlivy na floru, faunu a ekosystémy

Výstavbou a provozem záměru není očekáváno, že dojde k výrazné změně ve skladbě fauny a flory dané lokality, jakožto ve změně funkčnosti ekosystému.

Záměr nebude mít žádný vliv na lokality, stanoviště nebo druhy evidované v rámci systému NATURA 2000 nebo na území chráněná podle zvláštních předpisů.

Závěr hodnocení:

| Velikost vlivu | Rozsah vlivu | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| M | M | Nevýznamný (MM) |

D.1.6	Vlivy na prvky územního systému ekologické stability

Provoz záměru nezasahuje regionální stavební prvky ÚSES. Případné stabilní lokální prvky – lokální biocentra a lokální biokoridory- remízky apod. nejsou v rámci provozu záměru ovlivněny.

Závěr hodnocení:

| Velikost vlivu | Rozsah vlivu | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| N | N | Bez vlivu (NN) |

D.1.7	Vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy

Záměrem nebudou zasaženy kulturní hodnoty nehmotné povahy.

Závěr hodnocení:

| Velikost vlivu | Rozsah vlivu | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| N | N | Bez vlivu (NN) |

D.1.8	Poškození a ztráta geologických a paleontologických lokalit

V zájmové oblasti záměru se tyto nevyskytují.

Závěr hodnocení:

| Velikost vlivu | Rozsah vlivu | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| N | N | Bez vlivu (NN) |

D.1.9	Vlivy na antropogenní systémy

Vlivy na antropogenní systémy budou spojeny pouze s časově omezenou zvýšenou četností průjezdů a s hlukem v období výstavby, které bude omezená na několik týdnů až měsíců. Zlepšení systému odkanalizování oblasti přinese zvýšení jistoty a pobytové pohody obyvatelstva i možný rozvoj bytové zástavby a sníží investiční náročnost výstavby rodinných domů v území. Pozitivně se v území projeví možnost rozvoje výstavby bydlení s doprovodným snížením nákladů na výstavbu (nebude nutno budovat domovní ČOV).

Závěr hodnocení:

| Velikost vlivu | Rozsah vlivu | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| M | M | Nevýznamný (MM) |

D.1.10	Vliv na strukturu a funkční využití území

Záměrem nebude ovlivněna struktura ani funkční využití území. Naopak je možné očekávat příznivý dopad provozu záměru především s ohledem na vyřešení otázky nakládání se splaškovými vodami v daném území a tím eliminace případné kontaminace půdy a vod.

Závěr hodnocení:

| Velikost vlivu | Rozsah vlivu | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| N | N | Bez vlivu (NN) |

D.1.11	Ostatní vlivy

Biologické vlivy

Posuzovaný záměr nebude zdrojem biologických vlivů na okolí

Velkoplošné vlivy

Záměr nebude vykazovat žádné velkoplošné vlivy.

Vliv na dopravu

Záměr nebude mít významný vliv na zvýšení intenzity dopravy na místních komunikacích v porovnání se stávajícím stavem. Veškeré vlivy na dopravní systémy pominou s ukončením fáze výstavby záměru.

Záměr neklade žádné nároky na rozšíření stávající silniční sítě.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností, rozvoj navazující infrastruktury

Záměr si nevyžádá realizaci navazujících staveb a činností.

Realizace záměru nevyvolá výstavbu navazující infrastruktury nad stávající rámec.

Vliv na estetické kvality území

Estetické kvality území nebudou provozem záměru dotčeny.

Závěr hodnocení:

| Velikost vlivu | Rozsah vlivu | Významnost vlivu |
| --- | --- | --- |
| M | M | Nevýznamný (MM) |

D.2	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v předchozích oddílech. V tomto oddílu je uveden sumář vlivů pro komplexní zhodnocení jejich celkového dopadu.

Počet přímo zasažených obyvatel se předpokládá v řádu stovek vzhledem k blízkosti trasy záměru k obytné zástavbě, s níž záměr přímo sousedí.

Intenzita přímého i nepřímého ovlivnění bude u většiny hodnocených vlivů zanedbatelná, u hluku významná, avšak krátkodobá, jednotlivé úseky výstavby budou ve výstavbě vždy několik měsíců.

Celkové hodnocení rozsahu vlivu

| Vliv | Významnost | Únosnost |
| --- | --- | --- |
| Na obyvatelstvo | Zdravotní rizika | Nevýznamný | Přijatelný bez opatření |
|  | Sociální a ekonomické | Nevýznamný | --------- |
| Na ekosystémy | Ovzduší a klíma | Nevýznamný | --------- |
|  | Vodu | Nevýznamný, až mírně pozitivní | --------- |
|  | Půdu | Nevýznamný | Přijatelný s podmínkou maximálně šetrného provádění skrývky a po ukončení výstavby jejich zpětná aplikace na postižené pozemky |
|  | Faunu, floru a ekosystémy | Nevýznamný | --------- |
|  | ÚSES | Nevýznamný | --------- |
| Na antropogenní systémy | Kulturní hodnoty | Bez vlivu | --------- |
|  | Geologické a paleontologické lokality | Bez vlivu | --------- |
|  | Antropogenní systémy | Bez vlivu až mírně pozitivní | --------- |
| Na strukturu a funkční využití území | Doprava | Nevýznamný | --------- |
|  | Navazující související stavby, infrastrukturu | Nevýznamný | --------- |
|  | Estetická kvalita území | Nevýznamný, bez vlivu | --------- |
|  | Hluk a záření | Významný, časově omezený | Přijatelný s podmínkou realizace v denní době |
| Velkoplošný vliv | Z hlediska únosnosti území | Bez vlivu | --------- |

D.3	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující hranice

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vliv z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastane.

D.4	Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.4.1	Územně plánovací opatření

Záměr nevyžaduje žádná územně plánovací opatření.

D.4.2	Technická a organizační opatření

Fáze přípravy

- veškeré odpady vzniklé při přípravě a výstavbě záměru využít nebo odstranit v souladu s předpisy v odpadovém hospodářství,

- kulturní vrstvy zeminy ukládat a využívat v souladu s požadavky a rozhodnutím orgánu ochrany půdy,

- pro výstavbu zpracovat návrh havarijního plánu z hlediska ochrany vod a předložit ho ke schválení vodoprávnímu úřadu,

- navrhnout a projednat s orgánem ochrany přírody návrh náhradní výsadby za případně skácenou zeleň v druhové skladbě dřevin blízké místnímu přirozenému prostředí.

Fáze výstavby

- veškeré případné hlukově náročné zemní a stavební práce provádět jen v denních hodinách, podle potřeby skrápěním povrchu staveniště zamezit vzniku prašnosti za větru v suchém období,

- případné stavební odpady využívat nebo odstraňovat jen způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami,

- udržovat veškeré komunikace a manipulační plochy v okolí místa stavby čisté,

- neprovádět očistu vozidel vyjíždějících ze staveniště mimo zařízení k tomu určené,  zajistit očistu veřejných komunikací v době výstavby,

- parkování vozidel a mechanismů v území po skončení denních prací bude umožněno pouze s použitím podstavných záchytných van pod riziková místa motoru nebo hydrauliky, nelze parkovat vozidla a mechanismy na břehové hraně vodoteče a skladovat zde závadné látky,

- případné odstraňování náletové zeleně provádět pouze po odsouhlasení s orgánem ochrany přírody,

- v blízkosti dřevin manipulovat se stroji a technikou tak, aby nebyl zbytečně poškozen kořenový systém blízké zeleně,

- vytýčit ochranné pásmo vodovodu a kabelové přípojky NN v souladu s platnými předpisy.

Fáze provozu

- provádět odpovídající technické kontroly stavu záměru

D.5	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Pro hodnocení záměru jsou všechny vstupy a doprovodné okolnosti dostatečně známy z jiných obdobných aktivit.

Při zpracování oznámení se nevyskytly neurčitosti a nedostatky ve znalostech, které by bránily objektivnímu zhodnocení vlivů záměru na okolí.

Část E  Porovnání  variant řešení záměru

Záměr je řešen invariantně.

Hodnocení nulové varianty postrádá smysl s ohledem na skutečnost, že odpadní splaškové vody v současné době jsou bez čištění vypouštěny do povrchových vod. Na druhou stranu by bez realizace záměru by nedošlo k záboru zemědělského půdního fondu, který je však minimální (0,1 ha).

Realizace záměru nepřináší zásadní negativní vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Část F Doplňující údaje, seznam použité literatury a informačních zdrojů citovaných nebo využitých v textu tohoto oznámení

Přílohy jsou řazeny za textem oznámení.

Seznamy použité literatury a informačních zdrojů:

- Kanalizace a ČOV Staré Městi, Studio - D, Opava, (v textu oznámení použito zejména v části B ( s důrazem na části B.1.2, B.1.3, B.1.5, B.1.6, B.2.1, B.2.4, B.3.2, B.3.3))

- Územní plán obce Staré Město – návrh řešení, textová část, změna č.3 – návrh, Ing. Arch. Ludmila Konečná URBANISTICKÁ SPOLEČNOST, 1996, 2001 (v textu oznámení použito zejména v části C)

- internetové zdroje, zejména:

  - internetový portál Povodí Odry

  - internetový portál veřejné správy České republiky

- mapové situace vložené v textu jsou použity z těchto internetových zdrojů:

  - internetový portál www.mapy.cz

  - internetový portál veřejné správy České republiky

  - Porovnání klimatické regionalizace ČR podle Moravce – Votýpky (1998) a Quitta (1971), uveřejněno na http://max.af.czu.cz/kab/natural/text.htm

Část G	Všeobecné shrnutí netechnického charakteru

Údaje o oznamovateli

1.1	Název

OBEC STARÉ MĚSTO

1.2	IČ

005 76 051

1.3	Sídlo

Staré Město, 793 33 Staré Město

1.4	Jméno a příjmení oprávněného zástupce oznamovatele, kontakt

p. Antonín Směšný, starosta

Tel.: +420 554 715 624

Email: obec.staremesto@tiscali.cz

Údaje o záměru

Název záměru

KANALIZACE a ČOV STARÉ MĚSRO

Zařazení záměru (dle přílohy č. 1 zákona)

| ZÁMĚR | Sloupec A | Sloupec B |
| --- | --- | --- |
| 10.15 | Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu12a)mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. |  | X |

S přihlédnutím k bodu:

| ZÁMĚR | Sloupec A | Sloupec B |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm. |  | X |

Kapacita záměru (rozsah záměru)

Základní trubní materiál sítě:		Potrubí PVC kanalizační DN 300, 250 mm, ULTRA

RIB 1, spoje hrdlové – gravitační síť

Délka gravitační sítě:			5.448 m

Délka tlakové sítě:			40 m

Kapacita ČOV:			Q24 62,5 m3. d-1, EO 500

Produkce splaškových vod:

Q24						62,5 m3. d-1, 0,72 l . s-1

Qdmax						93,75 m3. d-1, 1,80 l . s-1

Qhmax						8,20 m3 . h-1, 2,27 l . s-1

Umístění záměru

Obec:					obec Staré město

Katastrální území:			Staré Město u Bruntálu

Obec s rozšířenou působností:	Bruntál

Kraj:						Moravskoslezský kraj

Stručný popis záměru

Záměr řeší výstavbu splaškové kanalizační sítě a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v obci Staré Město. Splašková kanalizace bude řešena gravitačně v celém svém rozsahu. Tlakové čerpání odpadních vod je pouze před čistírnou. Předčištěné odpadní vody budou napojeny do vodoteče Černý potok.

Obec Staré Město má dokončenou výstavbu veřejného vodovodu, touto investiční akci však došlo k nárůstu produkce splaškových vod. Jednou ze základních povinností obce je zajistit nakládání s těmito odpadními vodami a z tohoto důvodu je předloženo oznámení záměru k vybudování kanalizačního řádu s koncovým stupněm, ČOV.

Technickým cílem tohoto záměru je vyčištění odpadních vod na přípustnou úroveň znečištění danou platnými předpisy.

Obecně lze shrnout cíle realizovaného záměrů do následujících bodů:

- Ochránit vodní tok, v jehož povodí leží lokalita záměru, jedná se Černý potok ústící pod obcí  do řeky Opavy, před kontaminací splaškovými vodami

- Zamezení znečištění půdního horizontu a podzemních vod

- Vytvoření nezávadného hygienického prostředí v obci

Záměr je předložen v jedné variantě.

Hlavními vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí jsou:

| Vliv | Významnost | Únosnost |
| --- | --- | --- |
| Na obyvatelstvo | Zdravotní rizika | Nevýznamný | Přijatelný bez opatření |
|  | Sociální a ekonomické | Nevýznamný | --------- |
| Na ekosystémy | Ovzduší a klíma | Nevýznamný | Přijatelný bez opatření |
|  | Vodu | Nevýznamný, až mírně pozitivní | --------- |
|  | Půdu | Nevýznamný | Přijatelný s podmínkou maximálně šetrného provádění skrývky a po ukončení výstavby jejich zpětná aplikace na postižené pozemky |
|  | Faunu, floru a ekosystémy | Nevýznamný | --------- |
|  | ÚSES | Nevýznamný | --------- |
| Na antropogenní systémy | Kulturní hodnoty | Bez vlivu | --------- |
|  | Geologické a paleontologické lokality | Bez vlivu | --------- |
|  | Antropogenní systémy | Bez vlivu až mírně pozitivní | --------- |
| Na strukturu a funkční využití území | Doprava | Nevýznamný | --------- |
|  | Navazující související stavby, infrastrukturu | Nevýznamný | --------- |
|  | Estetická kvalita území | Nevýznamný, bez vlivu | --------- |
|  | Hluk a záření | Významný, časově omezený | Přijatelný s podmínkou realizace v denní době |
| Velkoplošný vliv | Z hlediska únosnosti území | Bez vlivu | --------- |

Závěr

Navrhovaný záměr je při dodržení platné legislativy ekologicky přijatelný a pro obyvatelstvo se jeví jako přínosný, aniž by přinášel nepřijatelný negativní vlivy na okolí.

Oznámení zpracovala:	Ing. Pavla Žídková,

Oprávněná osoba dle z.č. 100/2001 Sb.,

Č.j. 4094/435/OPVŽP/95 ze dne 13.6.1995,

Prodlouženo č.j. 40285/ENV/06

Polní 293, 747 62 Mokré Lazce

Tel.: +420 553 716 960

Email: zidkova.pavla@seznam.cz

V Opavě dne……………………………..

……………………………………….

Razítko a podpis zpracovatelky oznámení

# Footnotes

Uvedené přípustné koncentrace

Uvedené maximální koncentrace

Uváděná celková výměra parcely, nikoliv výměra záměru

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrace – 50dB v denní dobu (od 6 hod. do 22 hod) a 40 dB v noční době (od 22 hod do 6 hod)