# Oznámení

# podle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí

# o záměru stavby

Provozovna KOVOŠROT

Malá Štáhle

výtisk č. 1

## KOVOŠROT-MORAVIA CZ a.s., Dobročovice 22, 250 82 Úvaly, dále jen oznamovatel, předkládá Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje na základě znění § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona, oznámení o záměru zřízení provozovny „Kovošrot Malá Štáhle“ dále jen oznámení.

## Toto oznámení je zpracováno na základě přílohy č. 1 k zákonu, Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení),

## bodu 10.5

## „Zařízení ke sběru, výkupu, skladování a úpravě kovových odpadů a jejich využívání“.

## Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.

OBSAH											str.

## A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI						 5

1.  Oznamovatel: 		  							 5

- IČ: 										 5

3. Sídlo: 										 5

4. Statutární zástupce: 								 5

#### B. ÚDAJE O ZÁMĚRU							           6

##### I.  Základní údaje									 6

## Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:				 6

- Kapacita (rozsah) záměru: 							 6

- Umístění záměru:								 6

- Charakter záměru: 								 6

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění: 				 6

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 		 6

7.   Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:	 7

8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:				 7

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,

které budou tato rozhodnutí vydávat					      7

II 	Údaje o vstupech									 7

1. Zábor půdy 									 7

2. Odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje 			 8

III	Údaje o výstupech								 9

- Emise do ovzduší 								       9

- Množství a znečištění odpadních vod 					       9

- Kategorizace a množství odpadů 						      10

- Hluk 										      10

- Havárie									      10

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 							11

- Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik

dotčeného území								11

Geologické podloží								11

Klimatické faktory								12

Kvalita ovzduší								12

Hydrografie, hydrogeologie 						12

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí

v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.	12

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ						12

- Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti).	12

Ovzduší									12

Povrchové vody 								      13

Podzemní vody 								      13

Půda								                 13

Hluk									      13

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.			 13

- Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících

státní hranice.									 13

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů.								14

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se

vyskytly při specifikaci vlivů. 						     14

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU				14

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE								15

- Mapová dokumentace 								15

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU					15

#### H. PŘÍLOHY										16

Textové přílohy:	 								16

## 1.   Vyjádření MěÚ odboru SO Rýmařov o souladu

## záměru s územním plánem.

2.   Kopie smlouvy o pronájmu nebytových prostor

3.   Výpis z katastru nemovitostí

4.   Situační nákres

5.   Výpis z obchodního rejstříku

6.   Hluková studie

## 7.   Koordinované závazné stanovisko ŽP Rýmařov

8.   Závazné stanovisko KHS Ostrava

9.   Oznámení o změně právní formy

## Mapové přílohy: katastrální mapa

#### ÚDAJE O OZNAMOVATELI

- Oznamovatel:

KOVOŠROT-MORAVIA CZ a.s.

- IČ oznamovatele:

27416771

- Sídlo oznamovatele :

Dobročovice 22

250 82  Úvaly

4.  Statutární zástupce:

Jiří Ondrák

#### B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

##### Základní údaje

## Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

## Kovošrot Malá Štáhle

## Záměr spadá pod bod 10.5 přílohy č. 1 k zákonu, „Skladování železného šrotu(včetně vrakovišť) nad 1000 tun“.

- Kapacita (rozsah) záměru:

Kapacita zařízení bude s výhledem  k očekávaným potřebám služeb tohoto druhu v regionu max.  2000 t/rok kovového odpadu

- Umístění záměru:

Zařízení bude umístěno na pozemcích parc. číslo 87,89, 34, 359/1 k.ú. Malá Štáhle v bývalém areálu firmy LENAS s.r.o. Pozemky jsou v současné době ve vlastnictví fyzické osoby Petr Šanovec, Strálecká 1, 795 01 Rýmařov.

- Charakter záměru: Jedná se o  sběr a výkup kovových odpadů.

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění: Umístění záměru je řešeno v souladu s územním plánem obce Malá Štáhle.

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Kovové odpady budou odebírány od občanů nebo firem. Při přejímce budou roztříděny podle druhů a kategorií a následně uloženy na vyčleněná místa tak, aby nedocházelo k jejich míšení. Část odpadů – hliník – bude hydraulickými nůžkami upraven tak, aby jej bylo možno slisovat paketovacím strojem do balíků. Tato činnost bude prováděna v hale. V případě železných odpadů budou tyto autogenem rozřezány a dotřídění. Po naplnění kapacity kontejnerů (případně venkovních shromažďovacích ploch) budou odpady odvezeny k dalšímu zpracovateli. Nebudou vykupovány nebezpečné nebo nebezpečnými látkami znečištěné odpady. Barevné kovy budou umístěny ve stávajících halách zajištěné proti odcizení. Železný šrot bude umístěn na venkovních plochách.

Vybavení kovošrotu  se bude sestávat z

- velkoobjemových kontejnerů , objem 17 m³ a 29 m³

- kontejner na tříděný odpad -

- komunální odpad   1 ks

Pro příjem  kovových odpadů je zařízení vybaveno mostní váhou.

Pro manipulaci s odpady bude zařízení  vybaveno:

-vysokozdvižný  vozík DVHM 3222L

-hydraulický nakladač FUCHS F 714

- nůžky aligátorové KAJMAN 600

-souprava na pálení kyslíkem

-paketovací lis S 400

Počty pracovníků

Předpokládá  se deset  pracovníků.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Zahájení realizace záměru:	08/2007

Ukončení realizace záměru:	po obdržení souhlasu KÚ (2007)

8.   Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Jediným dotčeným samosprávným celkem bude obec Malá Štáhle.

- Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,

které budou tato rozhodnutí vydávat

Jediným dotčeným správním úřadem je stavební úřad města Rýmařova, který  vydal stanovisko úřadu z hlediska územního plánování a vydá územní rozhodnutí.

II 	Údaje o vstupech

1. Zábor půdy

Záměrem budou dotčeny následující parcely v katastrálním území Rýmařov:

Tabulka č. 1: Seznam, číslování a využití dotčených parcel.

| parc. číslo | výměra m2 | způsob využití | způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 87 89 359/1 | 24781 m2 1196 1242 3993 | Zastavěná plocha a nádvoří -„- -„- Ostatní plocha | Není -„- -„- -„- |

Areál je určen dle územního plánu k podnikání.

V rámci záměru nedojde k záboru zemědělského či lesního půdního fondu.

2. Odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje

Spotřeba vody.

Technologie skladování třídění odpadů ve sběrně si nevyžaduje potřebu           dodávky vody. Sociální zařízení pro zaměstnance je umístěno ve stávající budově na parcele č. 34, kde jsou umístěny rovněž kanceláře, budova je napojena na studnu. Spotřeba vody na jednoho zaměstnance bude cca 80 litrů, tj. 800 l denně.

Spotřeba energií je kryta ze stávajících rozvodů.

U skladovaných látek se bude jednat o odpady kategorií ostatní ,.

Skladovány, sbírány a tříděny budou odpady uvedené v tabulce č. 1.:

Tabulka č. 1: Přehled tříděných odpadů

| katalogové číslo | název odpadu | kat. |
| --- | --- | --- |
| 101102 | Sklo | O |
| 120101 | Piliny nebo třísky železných kovů | O |
| 120102 | Ostatní železný odpad | O |
| 120103 | Piliny nebo třísky neželetzných kovů | O |
| 120104 | Ostatní neželzný kov | O |
| 120105 | Plast | O |
| 150102 | Plastový obal | O |
| 150103 | Dřevěný obal | O |
| 150104 | Kovový obal | O |
| 170201 | Dřevo | O |
| 170202 | Sklo | O |

| 170203 | Plast | O |
| --- | --- | --- |
| 170401 | Měď, bronz, mosaz | O |
| 170402 | Hliník | O |
| 170403 | Olovo | O |
| 170404 | Zinek | O |
| 170405 | Železo nebo ocel | O |
| 170406 | Cín | O |
| 170407 | Směs kovů | O |
| 170408 | Kabely | O |
| 200101 | Papír nebo lepenka | O |
| 200104 | Ostatní plasty | O |
| 200107 | Dřevo | O |
| 200121 | Zářivky | N |
| 150201 | Sorbenty, čistící tkanina,ochranná tkanina | N |
| 200110 | Oděv pracovní | O |
| 160103 | Pneumatika | O |

III Údaje o výstupech

- Emise do ovzduší

Emise výfukových plynů z používaných dopravních prostředků budou  zanedbatelné.

- Množství a znečištění odpadních vod

Splaškové odpadní vody a vody ze sociálních zařízení jsou svedeny do jímky na vyvážení.

Dešťová voda se vsakuje do okolních  zelených ploch...

Případné drobné úkapy látek nebezpečných vodám budou zneškodňovány asanací na místě (pomocí asanačních rohoží, zásypem vapexem, pilinami nebo jinými sorpčními materiály).

- Kategorizace a množství odpadů

S vytříděnými odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Předpokládaná kapacita je 2000 tun kovových odpadů.

Shromažďování odpadů kategorie „O“ a „N“ bude prováděno v prostředcích k tomuto účelu určených, splňujících zákonem požadované vlastnosti. Odpady kategorie „N“ vzniknou buď při ropných úkapech z vozidel nebo obaly při doplňování kapalin do VZV.

Produkované odpady budou dále předávány jiným, k nakládání s příslušnou kategorií odpadu oprávněným osobám.

- Hluk

Areál se nachází mimo obytnou část obce na jejím kraji. Hluk může vzniknout pouze při nakládce nebo vykládce vozidel (viz hluková studie).

- Havárie

V případě  úkapu  nebezpečných    látek na zpevněný povrch areálu (pouze z přijíždějících vozidel) bude k dispozici havarijní souprava s technickým vybavením a zásobou sorpčních materiálů.

V případě, že obsluha  nebude svými silami a prostředky k asanaci havarijního úniku stačit, bude postupovat dle havarijního plánu.

S ohledem  na  aktuální  množství  rizikových  látek   v   průběhu běžné činnosti

a vlastnostem odpadů, se kterými bude nakládáno, bude nebezpečí úniku většího množství nebezpečných látek  zanedbatelné.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Zájmové území leží v lokalitě, která je určeny pro podnikatelské aktivity (průmysl)

Areál je umístěn víceméně mimo zástavbu obce .

Areál se nachází na výjezdu z obce směrem na Rýmařov vlevo od silnice č. 11. Jedná se o areál bývalé firmy LENAS s.r.o. Areál je oplocený, vybavený zpevněnými plochami, příjezdovou komunikací, budovami na shromažďování odpadů a budovou s kancelářemi a sociálními zařízeními a mostní vahou.

Zájmové území a jeho okolí nespadá do chráněné  oblasti .

- Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Geologické podloží

Z širšího geologického hlediska náleží zájmové území paleozoiku Nízkého Jeseníku. Blíže je součástí andělskohorského souvrství, které je zde budováno břidlicemi, drobovými břidlicemi a drobami a jejich zvětralinami. Tyto horniny jsou stáří Paleozoického. V nadloží těchto hornin se vyskytují hlíny a sutě různé mocnosti, které jsou stáří kvartérního. Po hydrogeologické stránce je živější oběh vázán na otevřenosti zlomových linií a puklin ve skalním podloží tvořené drobami. Omezenou propustnost vykazují polohy břidlic. Příznivé podmínky pro oběh jsou vytvořeny i v oblasti zvětralinové zóny skalního podloží a v sutích s vyšším podílem písečné frakce. Naopak omezenou propustnost až izolační charakter mají pokryvné sedimenty s výrazným podílem jílovité frakce. Z hydrogeologického hlediska náleží oblast rajónu 661 – Kulm Nízkého Jeseníku. Dlouhodobý specifický odtok je nízký až střední a činí 2-3 l/s/km2.

## Znečištění půdy

Z výsledků průzkumu lze konstatovat, že zeminy v areálu nejsou kontaminovány.Výskyt zón nadlimitního znečištění nebyl zjištěn.

Eroze

Pozemek, na kterém bude stavební dvůr umístěn,  je plochý, s velmi mírným

spádem  a má zpevněný povrch.  Provozem nebude podmíněna žádná eroze půdy.

Klimatické faktory

Území je podle klimatické regionalizace součástí mírně chladné podnebné oblasti s velmi krátkým, mírně chladný vlhkým létem, dlouhým a mírným přechodným obdobím. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká, se sněhovou přikrývkou trvající 80-100 dní. Průměrné roční srážky se pohybují od 600 do 850 mm.Průměrná roční teplota je v celé oblasti přibližně 7-8 stupňů Celsia.

Hydrografie, hydrogeologie.

Zájmové území leží v povodí Odry a je odvodňováno řekou Moravicí (hydrogeologické pořadí 4-02-02-011.

Areál se nenachází v zátopovém území obce.

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.

Při provozu zařízení  se nepředpokládá  ovlivnění žádné ze složek životního prostředí.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti).

Ovzduší

Ovzduší nebude při běžném provozu zařízení měřitelným způsobem znečišťováno. Provoz nákladních aut bude stejný, spíše menší než za existence původního vlastníka.

Mimo dopravní prostředky nebudou při provozu zařízení využívány žádné jiné stroje s výjímkou VZV a nakladače FUCHS. Případná prašnost bude v případě potřeby snižována skrápěním ploch vodou.

Povrchové vody

Povrchové vody jse vsakují do okolní zelené plochy.

Podzemní vody

Zpevněná plocha zařízení je  vyasfaltovaná. Stávající kvalita podzemních vod nebude záměrem negativně ovlivněna.

Půda

K záboru půdy ani k její erozi provozem  nedojde.

Hluk

Hluková   zátěž z   dopravy  materiálů  bude  omezena   na   provozní   dobu

(nebude  se vyskytovat  v  nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu.

Nárazová   emise   hluku   bude   spojena   s    procesy vykládání a nakládání

některých druhů odpadů.

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.

V přímém okolní se nenachází obytná zástavba. S areálem sousedí další  haly, které slouží podnikatelským subjektům jako dílny a sklady. Vzhledem k umístění zájmového území, rozsahu  a charakteru provozu zařízení bude rozsah možných vlivů zanedbatelný. Případné stížnosti obyvatel okolní obytné zástavby na hluk, prašnost resp. možný zápach je možno vyloučit.

V blízkosti zájmového území se nenachází žádný  prvek  systému ekologické

stability krajiny. Žádný významný vliv provozu kovošrotu na chráněné

části přírody nelze předpokládat.

- Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice.

Dopady uvedených úprav,  resp. umístění kovošrotu  jsou vyloučeny.

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.

Do provozních předpisů budou aplikovány dlouhodobé zkušenosti z jiných provozoven kovošrotů. Tím bude účinně předcházeno možným negativním dopadům provozu nového zařízení  na životní prostředí a jeho složky.

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů.

Míra neurčitostí je    dána podklady, které jsou v dané fázi přípravy záměru

při zpracování oznámení k dispozici. Zařízení, způsoby manipulace i procesy byly se zpracovatelem posudku a projektu projednány dostatečně detailně. K zjištění prostorových vazeb a souvislostí bylo provedeno v zájmovém území místní šetření na jaře letošního roku.

Je proto možno říci, že míra neurčitostí byla v tomto případě relativně nízká a spočívá především v projekci údajů odborných publikací a oficiálních údajů o stavu životního prostředí do zájmového území.

Využity byly rovněž údaje z internetu a přístupných databází.

V odůvodněných případech bylo vzhledem k předpokládaným nevýznamným   dopadům   uvedené   činnosti   na   životní prostředí použito

namísto složitých a nákladných analýz jednotlivých složek životního prostředí odborného odhadu.

Je možno konstatovat, že vliv záměru na životní prostředí bude při běžném provozu  zanedbatelný, respektive bude z hlediska velikosti a významnosti na hranici zjistitelnosti ekologických dopadů.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr nebyl  řešen variantně.

Rozhodnutí o umístění záměru bylo založeno na záměru oznamovatele a  bylo učiněno ve vazbě na stávající i zamýšlené prostorové a technologické a  návaznosti zařízení a procesů v daném areálu.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

- Mapová dokumentace

Kopie katastrální mapy areálu.

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Projektovaná kapacita zařízení  je 2.000 t/rok kovových odpadů.

Umístění záměru je řešeno v souladu s územním plánem obce, v bývalém objektu firmy LENAS s.r.o. Vlastní zařízení   bude umístěno zčásti uvnitř pronajatých hal a na přilehlé zpevněné ploše. Stavební ani technické úpravy nebudou prováděny.

Zahájení činnosti je předpokládáno ve 09/2007,  případně po vydání souhlasu MSK Ostrava dle § 14 zákona o odpadech.

Stávající   kvalita   ovzduší   nebude   negativně ovlivněna a to ani v případě

havarijního úniku, platné limity pro kvalitu ovzduší a vod budou dodržovány.

Odpadní vody budou odváženy na městskou čistírnu odpadních vod. .

Zařízení  nebude nadlimitním zdrojem hluku.

Provoz zařízení nebude mít negativní vliv na životní prostředí a provoz zařízení neohrozí zdraví obyvatel v okolí ani nezhorší jejich životní prostředí.

Oznámení pro zjišťovací řízení zpracoval:

Petr Šanovec

Strálecká 1

795 01  Rýmařov

tel.739 026 598

email: sanovec.petr@seznam.cz

V Rýmařově  dne 20.8.2007

#### H. PŘÍLOHY

Textové přílohy:

Textová příloha :  1.   Vyjádření MěÚ odboru SO Rýmařov o souladu

## záměru s územním plánem.

2.   Kopie smlouvy o pronájmu nebytových prostor

3.   Výpis z katastru nemovitostí

4.   Situační nákres

5.   Výpis z obchodního rejstříku

6.   Hluková studie

## 7.   Koordinované závazné stanovisko ŽP Rýmařov

8.   Závazné stanovisko KHS Ostrava

9.   Oznámení o změně právní formy