KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18  OSTRAVA

*KUMSX00DHIBC*

#### KUMSX00DHIBC

| váš dopis ZN.: |  |
| --- | --- |
| ZE DNE: |  |
| ČJ.: | MSK 32416/2008 |
| SP. ZN.: | ŽPZ/2097/2008/Plch |
|  | 208.3 V10 |
| VYŘIZUJE: | Ing. Zuzana Plchová |
| TEL.: | 595 622 993 |
| FAX: | 595 622 596 |
| E-MAIL: | zuzana.plchova@kr-moravskoslezsky.cz |
| DATUM: | 2008-02-20 |

Závěr zjišťovacího řízení záměru
„CTPark Nový Jičín“

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: 	CTPark Nový Jičín

Kapacita (rozsah) záměru:	Celková zastavěná plocha 				70 968 m2

Celkový obestavěný prostor				930 172 m3

Celková plocha komunikací				34 714 m2

Celková plocha parkoviště				4 132 m2

Celková plocha zeleně				136 740 m2

Charakter záměru:	Realizace 1. – 5. etapy CTParku, ve kterých budou vybudovány 2 haly pro skladování a 3 haly pro lehkou průmyslovou výrobu 
na severovýchodním okraji města Nový Jičín.

Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský

Obec:			Nový Jičín

Kat. území:  		Nový Jičín – Dolní Předměstí

Oznamovatel: 			CTP Invest , spol. s r.o., Cetnral Trade Park D1, 396 01  Humpolec

Souhrnné vypořádání připomínek

- Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, ve svém vyjádření uvádí následující:

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, upozorňuje, že realizací záměru dojde k záboru 10,5682 ha zemědělské půdy, a tudíž je nutno postupovat v souladu s výše uvedeným zákonem a je nutné požádat příslušný úřad o vydání zákonem předepsaných souhlasů. | Jedná se o připomínku vyplývající z příslušného právního předpisu. |
| Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lze záměr považovat za únosný pouze za předpokladu důsledného dodržení rozsahu ploch vymezených k ozelenění, a to nejen k založení trávníkových ploch, ale především k výsadbě stromů doplněných keřovými porosty. Nezbytností k částečné eliminaci vlivu provozu na okolí a k začlenění areálu do prostředí je uplatnění izolační zeleně, přičemž navrhovanou výsadbu pásu keřů ze severní strany považuje za nedostatečnou a navrhuje doplnění o stromové listnaté dřeviny v druhové skladbě přírodě blízké. Jako součást zpracované projektové dokumentace předkládané k posouzení orgánu ochrany přírody je nutné doložit návrh výsadeb ve vstupních prostorách a především v plochách parkoviště, a to jak lokalizaci dřevin (stromů a keřů) na ploše, tak složení výsadeb. Dále upozorňuje na možnou prostorovou kolizi inženýrských sítí a jejich ochranných pásem s plánovanými výsadbami stromů, kterou lze technicky řešit použitím moderních technologií (opatření proti prorůstání kořenových systémů). | Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje studii ozelenění celého areálu, tj. plán výsadby izolační zeleně (stromy a keře), návrh výsadby ve vstupních prostorách a na parkovacích plochách, včetně lokalizace dřevin (stromy a keře) a složení výsadeb. |

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ve svém vyjádření uvádí:

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Upozorňuje, že v rámci následných správních řízeních je nutné doložit aktualizaci hlukové studie na podkladě upřesněných vstupních údajů o záměru. | Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení aktualizuje hlukovou studii, a to s ohledem na upřesnění vstupních údajů o záměru. |

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, ve svém vyjádření uvádí následující.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| V oznámení je chybně uvedeno číslo ČSN a je tam chybná interpretace skutečnosti, že kotelny v administrativních budovách do instalovaného tepelného výkonu 100 kW u plynových spotřebičů nejsou kotelnami. | Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení jednoznačně určí všechny zdroje vytápění, včetně uvedení výkonů. |
| V oznámení není uvedena skutečnost, že v dané lokalitě je k dispozici i elektrická energie o napětí 22 kV, 220 kV, 420 kV a několik výtopen CZT. Zdůvodnění výběru zemního plynu není v oznámení uvedeno. | Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje využití CZT, popříp. elektrické energie. |
| Nejsou přesně specifikovány škodliviny ze spalování ZP. | Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení přesně specifikuje škodliviny ze spalování ZP. |
| V oznámení je uvedeno, že ZP bude využíván i pro technologické účely, ale není uveden výčet vypouštěných emisí z technologického využití ZP ani spotřeba ZP pro technologické účely. Rozptylová studie neuvažuje se znečištěním emisemi z technologie. | Pro jednotlivé technologie, umisťované do hal CTParku Nový Jičín v rámci jednotlivých etap, které budou naplňovat ust. § 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, musí být provedeno posouzení vlivů na životní prostředí dle uvedeného zákona. |
| V oznámení je chybně počet etap. | Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení jednoznačně určí počet etap CTParku Nový Jičín. |
| Není patrné k jakým účelům slouží technologická pitná voda a co znamenájí hodnoty uvedené v tabulce č. 7 na str. 25. | Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení jednoznačně specifikuje účel technologické pitné vody včetně množství. |
| Nekorespondují spolu předpokládaný odběr pitné vody a množství splaškových vod. | Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení jednoznačně specifikuje množství odběru pitné vody a množství splaškových vod. |
| V oznámení je uvedena, že bude provedena nutná úprava vodních toků Rakovec a Bartošovický potok. | Přílohou oznámení je veřejná vyhláška informující o zahájení vodoprávního – stavebního řízení pro vodní díla: Průmyslový park Nový Jičín – Dolní Předměstí – plocha P3, P4 – vodní díla: SO 400 – dešťová kanalizace, SO 410 – splašková kanalizace, SO 600 – úprava toku Rakovec, SO 650 – úprava přítoku Bartošovického potoka. Dle této vyhlášky spočívají úpravy potoka Rakovec ve zvýšení kapacity koryta rozšíření dna na šířku 3,0 m a provedení sypané hrázky do výšky 1,3 m v celkové délce cca 225 m. Úprava přítoku Bartošovického potoka v celkové délce cca 274 m spočívá ve zkapacitnění koryta, které bude schopno převést Q100, včetně vybudování dvou propustků. Výše zmiňovanými úpravami toku nedojde ke změně krajinného rázu ani se nezmění charakter toku. |
| Chybí informace o zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních splaškových vod z období výstavby, informace o způsobení zabezpečení stavebních mechanismů a vozidel z hlediska možné havárie a následného úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod. ČIŽP požaduje v souladu s § 39 vodního zákona zpracování havarijního plánu i pro období výstavby, mimo jiné i s uvedením možného rizika jeho řešení v případě úniku ropných látek do vodoteče při její úpravě. | Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních splaškových vod z období výstavby, způsob zabezpečení stavebních mechanismů a vozidel z hlediska možné havárie a následného úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod. Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje havarijní plán v souladu s § 39 zákona o vodách plánu i pro období výstavby, mimo jiné i s uvedením možného rizika jeho řešení v případě úniku ropných látek do vodoteče při její úpravě. |
| Vzhledem k neznalosti v době zpracování dokumentace vlastního využití předmětných hal nelze posoudit jejich vlivy na životní prostředí zvláště při možném využívání závadných látek. V této souvislosti ČIŽP upozorňuje na povinnost dle § 5 odst. 3 vodního zákona, dle kterého při provádění staveb, jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni zabezpečit odvádění, čištění, případně jiné zneškodňování odpadních vod v souladu se zákonem o vodách. | Pro jednotlivé technologie, umisťované do hal CTParku Nový Jičín v rámci jednotlivých etap, které budou naplňovat ust. § 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, musí být provedeno posouzení vlivů na životní prostředí dle uvedeného zákona. |

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
jako dotčený správní úřad, uvádí ve svém vyjádření následující:

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, z dokumentace není zřejmé jaké činnosti, případně druhy výroby budou v jednotlivých halách uskutečňovány, nelze relevantně posoudit případné negativní vlivy záměru a vliv související dopravy na kvalitu ovzduší, po uvedení záměru do provozu. Dále je nutné v souladu s § 3 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší, vyhodnotit možnost využití centrálního zdroje tepla pro vytápění jednotlivých objektů. K samotné výstavbě hal, ve kterých nebudou prováděny žádné činnosti ani výroba nemá krajský úřad připomínky. | Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje využití CZT. |
| Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, si realizace záměru vyžádá zábor půdy a podléhá postupu danému ust. § 9 zákona. | Jedná se o připomínku vyplývající z příslušného právního předpisu. |
| Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, požaduje uvést bilanci výkopových zemin, seznam odpadů, které budou vznikat během stavby, jejich množství a způsob nakládání s nimi. Stavební odpady je nutné třídit dle jednotlivých druhů a kategorií. | Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje bilanci výkopových zemin, seznam veškerých stavebních odpadů včetně způsobu nakládání s nimi dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem o odpadech. |

- Připomínky veřejnosti  k tomuto záměru nebyly v zákonem stanovené lhůtě obdrženy.

## Závěr

Záměr „CTPark Nový Jičín“ je zařazen přílohy č. 1, do kategorie II bodu 10.6 (Skladové 
a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „CTPark Nový Jičín“, předložený oznamovatelem 
CTP Invest , spol. s r.o., Cetnral Trade Park D1, 396 01  Humpolec,

nebude dále posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

# Podmínky závěru zjišťovacího řízení

- Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje, zajistí a projedná:

- studii ozelenění celého areálu, tj. plán výsadby izolační zeleně (stromy a keře), návrh výsadby ve vstupních prostorách a na parkovacích plochách, včetně lokalizace dřevin (stromy a keře) a složení výsadeb,

- aktualizaci hlukové studie, s ohledem na upřesnění vstupních údajů o záměru,

- bilanci výkopových zemin,

- seznam veškerých stavebních odpadů včetně způsobu nakládání s nimi dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem o odpadech,

- doklady o možnosti využití CZT, popříp. elektrické energie,

- jednoznačně určí všechny zdroje vytápění, včetně uvedení  výkonů,

- přesnou specifikaci škodlivin ze spalování ZP,

- počet etap CTParku Nový Jičín,

- účel  technologické pitné vody včetně množství,

- množství odběru pitné vody a množství splaškových vod,

- zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních splaškových vod z období výstavby, způsob zabezpečení stavebních mechanismů a vozidel z hlediska možné havárie a následného úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod,

- havarijní plán v souladu s § 39 zákona o vodách plánu i pro období výstavby, mimo jiné 
i s uvedením možného rizika jeho řešení v případě úniku ropných látek do vodoteče při její úpravě.

  - Pro jednotlivé technologie, umisťované do hal CTParku Nový Jičín v rámci jednotlivých etap, které budou naplňovat ust. § 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů, musí být provedeno posouzení vlivů na životní prostředí dle uvedeného zákona.

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů 
je povinen, v souladu s § 10 (zejména odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

# Odůvodnění

Zjišťovací řízení bylo provedeno v souladu s § 7 odst. 2 a odst. 3 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí a dle zásad uvedených v příloze č. 2 uvedeného zákona. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „CTPark Nový Jičín“. V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem 
na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru 
na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že není nezbytné a účelné posuzovat daný záměr.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon,  zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Ing. Milan Machač

vedoucí oddělení

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Přílohy

- vyjádření Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, č.j.  OŽP/5914/2008 ze dne 6.2.2008

- vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
č.j. HOK/NJ-213/215.1.2/08 ze dne 6.2.2008

- vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, 
č.j. ČIŽP/49/IPP/0801533.002/08/VOM ze dne 11.2.2008

- vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. MSK 32400/2008 ze dne 6.2.2008