DOBÝVACÍ PROSTOR PRO TĚŽBU ČEDIČE HÁJE III

Dokumentace podle přílohy 4 zákona 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

TZ : 169

Praha, prosinec 2003

#### Objednatel :            Fa. Pavel Dragoun, V zahradách 28, 350 02 Cheb

Číslo smlouvy :       310/136/02

Název zprávy :        Dobývací prostor pro těžbu čediče Háje III.

Druh zprávy :           Dokumentace podle přílohy 4 zákona 100/2001 o posuzování

vlivů na životní prostředí

Zhotovitel :              CZ BIJO a.s.

Tiskařská 10, 108 28 Praha 10

Tel : 2340540118

Fax : 272702152

e-mail : bijo@bijo.cz

TZ BIJO : 169

Vypracoval :           RNDr. Petr Peták, CSc.

Kontroloval :           Ing. Oldřich Kretek, interní auditor

Schválil :                Ing. Karel Bičovský, ředitel společnosti

#### Rozdělovník : zpráva byla vyhotovena v 18 číslovaných výtiscích

Výtisk č. :                     pro :

## OBSAH

## Údaje o oznamovateli                                                                          Str.7

Shrnutí připomínek zjišťovacího řízení                                                        9

## B.Údaje o záměru                                                                                          11

- Základní údaje								   11

Historie ložiska								   12

Přehled zvažovaných variant 						   13

Technické a technologické řešení záměru                                        15

Směnnost a pracovní doba                                                               16

- Údaje o vstupech                                                                              17

Půda                          							   17

Voda									   18

Ostatní surovinové a energetické zdroje                                           18

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu                                         19

Inženýrské sítě								   19

III.         Údaje o výstupech							             20

Ovzduší									   20

#### Voda									   23

Odpady									   25

Hluk									   26

Vibrace									   28

Seismické účinky                                                                              29

Záření radioaktivní, elektromagnetické				   29

## C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území                          30

a)Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného

území										   30

#### Morfologie									   30

Klimatologie									   30

Geologická charakteristika širšího okolí ložiska                                       30

Fauna a flóra									   31

Krajina a její využití								   42

Chráněné oblasti, území se zvláštním ochranným režimem                   43

Území historického, kulturního a archeologického významu                   43

Ochranná pásma								   44

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci                44

b)Charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou

významně ovlivněny							   45

Ovzduší									   45

Voda										   45

Půda										   48

- Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném

území z hlediska jeho únosného zatížení                                         50

- Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na

obyvatelstvo a na životní prostředí                                                      51

- Charakteristika předpokládaných vlivů na obyvatelstvo

a na životní prostředí                                                                        51

1.   Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů       51

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky                  51

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby                                           52

Znečištění ovzduší								 53

Kontaminace vody a půdy							 54

Rekultivace 									  55

Vliv hluku na lidské zdraví							  59

Vibrace									  65

Riziko úrazů									  66

Narušení faktorů ovlivňujících účinky záměru				  66

Narušení faktorů pohody							  66

Ekonomické a sociální důsledky						  66

Vliv na geofaktory životního prostředí					  66

Vlivy na faunu a flóru							  67

Vlivy na ekosystémy								  68

Další aspekty									  69

Vlivy na krajinu a její využití						             69

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky				  70

II.Komplexní  charakteristika vlivů záměru na životní prostředí

z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti

přeshraničních vlivů                                                                        72

III.Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích

a nestandardních stavech                                                              73

IV.Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí    				 73

Technická opatření pro fázi přípravy a výstavby				  73

Technická opatření pro fázi provozu					  75

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích

předpokladů při hodnocení vlivů                                                    77

VI.Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,

které se vyskytly při zpracování dokumentace			 79

E. Porovnání variant řešení záměru				            79

F. Doplňující údaje								  80

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru       81

H. Přílohy                          							 85

A. Údaje o oznamovateli

#### Obchodní firma : Pavel Dragoun, V zahradách 28, 350 02 Cheb

2. IČO : 13 89 49 01

3. DIČ : 123 – 4710005119

4. Sídlo : 350 02 Cheb, V zahradách 28

5. Oprávněný zástupce oznamovatele : Pavel Dragoun

6. Kontakt : Pavel Dragoun,   tel : 354 430 210

604 210 866

e-mail : dragoun @  eutit.cz

7. Vstupní informace :

Firma Pavel DRAGOUN, V zahradách 28, Cheb hodlá zahájit těžbu čediče v dobývacím prostoru Háje III. ložiska Slapany západ I. K povolení uskutečnění tohoto záměru je nutno předložit Ministerstvu životního prostředí dokumentaci podle přílohy 4 zákona 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí.

V únoru 2003 byl Ministerstvu životního prostředí předložen záměr, ke kterému bylo provedeno zjišťovací řízení, na jehož základě bylo konstatováno, že pro uznání předloženého materiálu jako dokumentace, je nutno dopracovat zejména problematiku ochrany ovzduší, znečištění a ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany přírody, nakládání s odpady, plnění funkcí lesa a celého ekosystému a hlukových zátěží (příloha 18).

Uvedené připomínky a upozornění účastníků zjišťovacího řízení byly do této dokumentace zapracovány, dokumentace byla dopracována a rozšířena.

Své stanovisko s připomínkami zaslaly :

- MŽP – odbor strategické EIA

- MŽP – odbor ochrany vod

- MŽP – odbor ochrany ovzduší

- MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody

- MŽP – odbor ekologie krajiny a lesa

- MŽP – odbor ekologie

- Min. zemědělství – odbor státní správy lesů

- Min. zdravotnictví – odbor hygieny a epidemiologie

- Karlovarský kraj – 1. Náměstek hejtmana

- Karlovarský kraj, Krajský úřad – odbor životního prostředí a zemědělství

- MěÚ Cheb – odbor životního prostředí

- Obvodní báňský úřad v Sokolově

- ČIŽP OI Ústí nad Labem – odd. ochrany vod Karlovy Vary

- ČIŽP OI Plzeň

- KHS Karlovarského kraje, územní pracoviště Cheb

- Archeologický ústav Praha

- Město Cheb – odbor organizační a správní MěÚ v Chebu

### Shrnutí připomínek účastníků zjišťovacího řízení k záměru

| Instituce | Připomínky |
| --- | --- |
| MŽP – odbor strat. EIA | bez připomínek |
| MŽP – odbor ochrany vod | bez připomínek |
| MŽP – odbor ochrany ovzduší | Použití BAT, výborný techn. stav odprášení. Splnění depozičního limitu pro prašný spad. Zajištění obce Egerteich před spadem prašných částic. Zmínit se o bezpodmínečném dodržování zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. |
| MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody | Není vyhodnocen vliv záměru na zvláště chráněné druhy živočichů, včetně možného ovlivnění jejich biotopů. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, atd. na tyto zvláště chráněné druhy živočichů a jejich biotopy. Není k dispozici vyjádření vodohospodářského orgánu ke kvalitě důlních vod a jejich vypouštění do recipientu. Detailnější posouzení, zda předpokládaný způsob vypouštění důlních vod do recipientu nebude ovlivňovat kvalitu povrchových vod v širším zájmovém, včetně možného dopadu na okolní ekosystémy, jejich stabilitu a případně i zvláště chráněné druhy a jejich biotopy. Dub tvrdý – blíže specifikovat. Respektovat nároky jednotlivých dřevin na stanovištní podmínky. |
| MŽP – odbor ekologie krajiny a lesa | Vyjádření orgánu ochrany ZPF, který bude udělovat souhlas k návrhu na stanovení DP podle § 6 zákona |
| MŽP – odbor geologie | bez připomínek |
| Karlovarský kraj, 1. nám. hejtmana | Souhlas všech 10 úseků |
| Karlovarský kraj, OŽP a zemědělství | bez připomínek |

| Instituce | Připomínky |
| --- | --- |
| MěÚ Cheb | Bez připomínek |
| OBÚ Sokolov | K stanovení DP musí být přiložena EIA. Doplnit technické opatření pro fázi provozu o zajištění prověření případných nežádoucích vlivů vedlejších účinků trhacích prací velkého rozsahu na okolní bytovou výstavbu z důvodů přesahu seismických účinků přes státní hranice. |
| KHS Karlovarského kraje, pracoviště Cheb | bez připomínek |
| ČIŽP, ochrana vod | Název potoka: Strouha nebo Tříselný potok? Jiný výpočet množství důlních vod Jakost a způsob vypouštění důlních vod |
| ČIŽP Plzeň odd. ochrany ovzduší odd. odpad. hospodářství oddělení ochrany přírody odd. ochrany lesa | bez připomínek bez připomínek Prioritní biotopy a prioritní druhy – zhodnocení podle zákona 100/2001 Sb., příloha 7 a 8 Podrobnější popis vlivu otevření DP na stávající ekosystém se zaměřením na faunu a flóru a na chráněné druhy podle zákona 114/1992 Sb. Připomenout dodržování lesního zákona 289/1995 Sb. (hlava 2, oddíl druhý) |
| Ministerstvo zemědělství | Doplnit informace hodnotící vlivy realizace záměru na lesní porosty |
| Ministerstvo zdravotnictví | Vyhodnocení hlukové zátěže, prokázání splnění platných limitů podle vyhlášky MZdr. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |
| Archeologický ústav | bez připomínek |

B. Údaje o záměru

I. Základní údaje

1. Název záměru

Dobývací prostor pro těžbu čediče Háje III. Zpracování dokumentace podle přílohy 4 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

2. Kapacita záměru

### Ložisko Slapany západ I je vyhodnoceno ve třech blocích zásob. Rozsah bloků zásob je zakreslen v přiložené mapě povrchové situace 1 : 5000 (příloha 1). Bloky zásob byly vyhodnoceny na celkové ploše 9,6626 ha. Do hloubky je ložisko omezeno stanovenou výpočetní bází          blok 1     474 m n.m.

blok 2     495 m n.m.

### blok 3     470 m n.m.

### Celkem bylo vyhodnoceno 2.914.487 m3 zásob suroviny o celkové tonáži

### 8.621.054 t.

### 3. Charakter

Nový těžební prostor, nově vybudovaná technologie úpravy kameniva.

### 4. Umístění

#### Kraj :             Karlovarský

#### Okres :          Cheb                                      kód : 3402

Obec :           Cheb

Katastrální území : Háje u Chebu               IČTUJ : 636 576

Lokalita : Slapany - západ I. (příloha 2)

### 5. Projektant

Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s.

### 6.Termín zahájení a ukončení

#### Zahájení těžby ložiska je plánováno do 10 let po stanovení dobývacího prostoru v závislosti na průběhu povolování hornické činnosti. Plánovaný roční objem těžby je 35.000 t.

Při plánované kapacitě a výrubnosti ložiska 75% vystačí  zásoba suroviny na cca 184 let.

7. Historie ložiska

Ve 30. letech minulého století byl na ložisku těžen stavební kámen v malém lomu. V roce 1993 proběhl vyhledávací průzkum na drcené kamenivo s výpočtem zásob. Zkouškami byla ověřena vhodnost suroviny jako tavného čediče. V roce 1996 bylo provedeno přehodnocení dodavatelského průzkumu ložiska.

Firma Pavel Dragoun,V zahradách 28, Cheb získala k využití ložisko tavného čediče Slapany – západ I.,na které bylo Ministerstvem životního prostředí 2.10.1997 vydáno osvědčení ložiska výhradního (příloha 3).

16.9.1999 bylo pod č.j. 830/2112/99-Fe-Cv Ministerstvem životního prostředí, územním odborem pro chomutovskou oblast stanoveno chráněné ložiskové území pro výhradní ložisko tavného čediče Slapany – západ I., lož.č. 3 250 300 v k.ú. Háje, okres Cheb (příloha 4).

Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 15.11.1999 pod č.j. 830/3128/98Ov-Fi-Cv rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru pro dobývání výhradního ložiska tavné horniny – čedič tavný ve výše uvedeném ložisku (příloha 5).

13.12.2001 podala fa. Dragoun žádost Obvodnímu báňskému úřadu Sokolov o stanovení dobývacího prostoru ložiska Slapany – západ I.

Vytěžená surovina bude zpracovávána v závodě EUTIT Stará Voda na výrobky z taveného čediče, odtříděné nevhodné podíly budou využity jako stavební kamenivo.

8. Zdůvodnění potřeby záměru

Průzkumné práce, prováděné v letech 1993 a 1996 prokázaly vhodnost suroviny z ložiska Slapany – západ I. k výrobě taveného čediče. Surovina vykazuje natolik příznivé vlastnosti, že o její zpracování projevila vážný zájem zpracovatelská společnost EUTIT ve Staré Vodě. Díky nižší viskozitě taveniny a pomalejší krystalizaci je jejím použitím možno zvýšit kvalitu i sortiment vyráběného zboží a snížit energetickou náročnost výroby. Při stávající produkci zásobí ložisko provoz závodu na několik desítek let.

Vhodná surovina se vyskytuje v celém rozsahu čedičového tělesa, které představuje celkem 8.621 kt vyhledaných zásob čediče. Tyto zásoby jsou bilanční a volné. Podle současného znění horního zákona je surovinu nutno klasifikovat jako vyhrazenou.

9. Přehled zvažovaných variant

1) Záměr těžby je řešen monovariantně. Při pohledu na podélný řez ložiska (příloha 6) a relief krajiny je zřejmé, že zpřístupnění otvírky je jak z provozního, tak z ekologického hlediska vhodné pouze z jihozápadní strany, z prostoru, kde bylo již v minulosti těženo. Pro dobývání ložiska bude uplatněna metoda povrchového dobývání ve stěnovém dvouetážovém lomu. Rozpojování skalního masivu bude prováděno trhacími pracemi velkého a malého rozsahu. Podle zkušeností s dobýváním obdobných ložisek se jeví jako nejvhodnější uplatnění clonových, případně řadových odstřelů. Při této metodě je  dosahována příznivá fragmentace rubaniny v rozvalu a poměrně malé hlukové zatížení okolí lomu. Zdrobňování nadměrných kusů rubaniny bude prováděno ocelovou koulí nebo bouracím kladivem.

2) Varianta nulová. Při jejím užití by byl zachován současný stav ložiska, tj. využití pozemků jako zemědělsky obdělávané půdy. Větší část pozemků na ložisku má dnes charakter louky s chudým zatravněním (příloha 7). Vzhledem k tomu, že žádná ze zainteresovaných stran (příloha 8) netrvá na využívání pozemků k zemědělským účelům, je možné zachování této varianty pominout.

3) Variantně je možno řešit technologii zpracování kamene. V textové části zprávy úkolu  Dobývací prostor Háje III.(BMS Blatná) je navržena mobilní drtící jednotka sestávající z ocelové násypky, čelisťového drtiče, vibračního dvouplošinového třidiče a dvou pasových transportérů. Při zpracování cca 140 t suroviny denně je takto pojatá úprava vyhovující ( příloha 9).

Druhou variantou úpravy kameniva je stabilně umístěná úpravna, která by logicky byla umístěna v prostoru současného lůmku v prakticky stejném složení jako jednotka mobilní.

Vzhledem k prostoru a velikosti je použití mobilní úpravny při těžbě 35.000 t ročně výhodnější jak z hlediska spotřeby energií při bližším návozu suroviny, tak z hlediska ohleduplnosti vůči životnímu prostředí v okolí dobývacího prostoru v omezení hlučnosti, prašnosti a emisí plynných zplodin pohonných agregátů všech používaných zařízení. Proti pevně zabudované úpravně bude nevýhodou mobilní linky  použití zmlžovací linky vodou při snižování prašných emisí, kdy flexibilní potrubí bude zdrojem častějších havárií vodního systému, než potrubí pevně na technologické lince zabudované.

Po ostatních stránkách je uvažovaná mobilní varianta zřetelně výhodnější, zvláště při použití některého z vyzkoušených a užívaných systémů pro tyto účely (EXTEC, IVM).

4) Variantní doprava  - drcené kamenivo bude deponováno na volných skládkách na počvě lomu, odkud bude nakládáno na auta a po účelově vybudované cestě bude odváženo na zpevněnou cestu, vedoucí cca 200 m  východně od dobývacího prostoru, navazující na okresní silnici Cheb – Svatý Kříž - Slapany. Po této komunikaci bude dopravováno ve směru na Cheb nebo Starou Vodu.

Variantně by bylo možno využít i cesty od dobývacího prostoru do Slapan, kde by však bylo nutno vybudovat úsek cesty přes bezejmennou vodoteč. V tomto úseku je v současné době stávající cesta špatně sjízdná.

Další možností vyvážení kamene z ložiska je po bývalé vojenské živičné silnici kopírující státní hranici do Svatého Kříže. Tato silnice je až na přejezd vodoteče Strouha v dobrém stavu, avšak k jejímu využití by bylo třeba vybudovat po západní straně dobývacího prostoru přístupovou komunikací a vytvořit pro ni průsek v lese, což není v zájmu těžařů ani ekologického pojetí těžby ložiska.

Počítá se s první uvedenou variantou.

10. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Dobývání ložiska bude zahájeno od jihozápadu z místa starého lomu. Pro exploataci bude uplatněna metoda povrchového dobývání ve stěnovém dvouetážovém lomu. Rozpojování skalního masivu bude prováděno trhacími pracemi velkého a malého rozsahu. Podle zkušeností s dobýváním obdobných ložisek se jeví jako nejvhodnější uplatnění clonových, případně řadových odstřelů. Při této metodě je dosahována příznivá fragmentace rubaniny v rozvalu a poměrně malé hlukové zatížení okolí lomu. Zdrobňování nadměrných kusů rubaniny bude prováděno ocelovou koulí nebo bouracím kladivem. Rubanina z rozvalu bude nakládána lžícovým hydraulickým bagrem nebo lopatovým kolovým nakladačem na nákladní automobily a dopravována do násypky pojízdné drtící soupravy (příloha 9). Podrcená rubanina bude tříděna na drcené kamenivo hrubé, vhodné na tavení a drobné, použitelné ve stavebnictví. Drcené kamenivo bude skladováno na volných skládkách na počvě lomu, odkud bude nakládáno na automobily a po účelové cestě odváženo na okresní silnici východně od dobývacího prostoru.

Skrývková zemina bude odklízena z ložiska postupně po etapách. V první fázi bude zakládána do jihozápadní části bývalého starého lomu, později bude využita k budování ochranného valu podél konečné plánované horní hrany lomu a zbývajícím objemem zeminy bude zakládán vytěžený prostor. Skrývkové práce budou prováděny tak, že nejprve bude shrnuta ornice na dočasnou deponii, odkud bude odvezena na místo určené v rozhodnutí o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Zbývající skrývková zemina bude odtěžována bagrem a odvážena po hlavě ložiska do vytěžených prostor v lomu. V případě zájmu stavebních firem bude odvážena, stejně jako kamenivo, k využití při stavebních pracích v Chebu a okolí.

11. Směnnost a pracovní doba

Roční časový fond zařízení :

Pracovních dnů v roce                                          252 dnů

Ztráty opravami a poruchami                                 20 dnů

Práce budou prováděny v jednosměnném  provozu s prodlouženými směnami v době nutnosti zajistit větší denní výrobní výkon těžby a úpravy kameniva.

Počet a členění zaměstnanců pro období provozu :

Předák                                                       1

Obsluha technologické linky                      3

Posádka nakladače                                    1

Celkový počet pracovníků lomu                  5

Ostatní pracovníky jako údržbáře, vážného, expedienta a další budou zastupovat pracovníci lomu Slapany.

12. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj :                      Karlovarský

Okres :                   Cheb                     Kód : 3402

Katastrální území : Háje                      IČTÚJ : 636 576

13. Úroveň navrženého technického řešení

Technické a technologické řešení těžební a technologické činnosti a zařízení odpovídá běžným světovým parametrům a platným technickým normám. Řešení prašnosti odstraněním mikronových částic prachu vodními clonami odpovídá použití BAT.

II. Údaje o vstupech

- Půda

Povrch ložiska je zvlněný v rozmezí výšek 480 – 515 m n.m. a vytváří mírnou elevaci směru jz-sv. Oblast je přístupná z okresní silnice Svatý Kříž – Slapany po místní komunikaci vedoucí do zaniklé vesnice Krásná Lípa a podél zrušené  železniční trati do Slapan. Plocha je z větší části zemědělsky obhospodařována, na malé ploše je smíšený lesní porost.

Prostor lokality leží při jihovýchodním okraji přírodního parku Smrčiny.

Bonita půdy : z přiložené bonitní mapy je vidět, že bonitované půdně ekologické jednotky spadají pod zařazení 7 50 04, 7 50 14 a 7 26 14 (příloha 10).

BPEJ 7 50 04 je půda z mírně teplého, vlhkého regionu, hnědá půda oglejená, středně těžká, slabě až středně štěrkovitá až kamenitá, dočasně zamokřená. Svažitost 0 – 3o, expozice ke světovým stranám všesměrná, skeletovitost střední, hluboká až středně hluboká.

BPEJ 7 50 14 je půda z mírně teplého, vlhkého regionu, hnědá půda oglejená, středně těžká, slabě až středně štěrkovitá až kamenitá, dočasně zamokřená, svažitost 3 – 70, expozice ke světovým stranám všesměrná, skeletovitost střední, hluboká až středně hluboká.

BPEJ 7 26 14 je půda z mírně teplého, vlhkého regionu, hnědá půda kyselá, slabě oglejená, středně těžká, štěrkovitá, s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením. Svažitost 3 – 70 , expozice ke světovým stranám všesměrná, skeletovitost střední, hluboká až středně hluboká.

- Voda

Dobývací prostor Háje III. se nachází mimo ochranné pásmo II. B minerálních vod Františkovy Lázně, na okraji CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les. Celý prostor ložiska náleží do povodí Ohře, blíže povodí říčky Odravy (1-13-01-057), která přitéká na státní území České republiky z Německa (Wondreb) a je obohacována vodotečí Strouha, která kopíruje státní hranici. Povodí Odravy od pramene k prostoru ložiska pokrývá 265 km2 a průměrný desetiletý průtok činí 2,64 m3/s.

Na území dobývacího prostoru neleží žádná studna ani pramen. Povrchový tok Odrava je v oblasti Chebu sledován v jediném profilu ODRAVA. Skupina ukazatelů kyslíkového režimu prokazuje velmi dobrý kvalitativní stav říčky. Ukazatelé kyslíku (rozpuštěný kyslík a nasycení) se svými hodnotami řadí do I.a třídy čistoty vod, biologický stav vykazuje I.b třídu čistoty.

Ukazatelé základního chemického složení se zjištěnými hodnotami projevují ve velmi dobré kvalitě a patří bez výjimky do I.a třídy čistoty vod. Celkové zatřídění zvláštních ukazatelů do III.třídy čistoty vod vychází z nepříznivých stanovení hodnot fenolů a tím je dáno i zatřídění toku Odrava na stejnojmenném profilu do III. třídy čistoty vod.

- Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie pro provoz technologické linky bude odebírána z agregátu, případně napojena na vedení v blízkosti západní hranice ložiska, které v minulosti sloužilo vojenským účelům v blízkosti státní hranice.

S plynofikací se neuvažuje.

Pro výstavbu záměru se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů

- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a účelové příjezdové komunikace – z vlastních zdrojů

- živičný kryt příjezdové komunikace – zdrojem bude dodavatelská organizace

- železo pro armatury, sloupy apod. – jedná se o komerční výrobkyze zdrojů mimo řešené území

- další běžné stavební materiály z obchodní sítě

- Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Pro fázi provozu bude lom napojen zřízenou příjezdovou komunikací na silnici III. třídy Cheb – Svatý Kříž – Slapany. Z hlediska vnějších vztahů využije lom stávající dopravní infrastruktury a nevyžaduje vybudování komunikací nových.

Hodnoty vyvolaných dopravních intenzit, které vyplývají z plánované výrobní kapacity a odvozených nároků na dopravu a expedici produktů jsou následující :

Drcené kamenivo hrubé, vhodné pro tavení          80 t denně, tj. 4 soupravy na

trase Háje III.- Stará Voda

Drobné kamenivo pro stavebnictví                            60 t denně, tj. 3 soupravy na

silnicích chebského okresu.

Pro dopravu kameniva budou využívány běžné návěsové automobily s výklopnou korbou typů TATRA a LIAZ a obdobné typy zahraniční o nosnosti 20 –22 t.

Celkový počet automobilů využívajících silnici III. třídy Cheb – Slapany, či Slapany – Háje – Stará Voda nijak významně nezatíží proti stávajícímu stavu.

- Inženýrské sítě

Na pozemcích dobývacího území se žádné inženýrské sítě nenacházejí a není s nimi ani počítáno. Veškerá sociální zařízení budou využívána v nedalekém lomu ve Slapanech, kde je vybudována k tomuto účelu budova. V lomu bude pouze chemické WC.

- Údaje o výstupech

Ovzduší

- Hlavní bodové zdroje znečištění

Technologický proces produkující znečištění

Hlavními bodovými zdroji znečištění ovzduší jsou bagr, bulldozer, kolové lopatové nakladače a technologická linka na úpravu kameniva.

Dalším bodovým zdrojem je prašnost při nakládání skrývky a ornice vytěžené bagrem na ložnou plochu auta a z ní na deponii a protihlukový val.

Dopravní a technologické mechanizmy v dobývacím prostoru vyprodukují při propočítané spotřebě 4,0 t motorové nafty měsíčně

- cca 84 kg oxidu uhelnatého

- cca 72 kg oxidů dusíku

- cca 32 kg oxidu siřičitého

- cca 18 kg uhlovodíků

Tato množství při otevřeném stěnovém těžebním prostoru lomu nečiní potíže při větrání přirozeným pohybem vzduchu.

Prašnosti technologické linky je nutno zabránit zmlžovacím zařízením. Zmlžovací zařízení odpovídající nejmodernějším poznatkům tohoto oboru bylo vyvinuto na VŠCHT Praha v Ústavu fyziky a měřící techniky fakulty chemicko-inženýrské. Toto zařízení, využívající specielní rozprašovací trysky, které rozprašují vodu stlačeným vzduchem, je schopno snížit průměrnou prašnost hluboko pod 10 mg/m3, které povoluje hygienický předpis. Tryskami vhodně prostorově uspořádanými se vytvoří pohyblivá mlhová stěna, která nepropustí ani nejmenší částice prachu nežádoucím směrem, zvlhčí je a srazí na dopravníkový pas. Při měření prašnosti v obdobném kamenolomu bylo autorizovanou laboratoří zjištěno, že průměrná prašnost se snížila z hodnoty 23,4 mg/m3 na 1,85 mg/m3. Při opakované zkoušce byl výsledek průměrné koncentrace tuhých znečišťujících látek méně než 1,8 mg/m3.

Hodnoty dodržení imisních limitů pro suspendované částice PM 10 podle nařízení vlády 350/2002 Sb. budou moci být ověřeny až praxí, dokonalé mlžné clony však dávají předpoklad úspěšného zvládnutí tohoto problému.

Hlavní výhody této metody lze spatřovat  :

- ve snížení prašnosti o 98%

- mlžení neovlivňuje hodnoty odplavitelných částic ani ostrost třídění, nedochází ke zvýšeným hodnotám podsítného

- zařízení nemá vliv na snadnou přístupnost k lince a nepřekáží při opravách a údržbě pasů, třídiče a drtiče

- mlžení ochlazuje a osvěžuje pracovní prostředí obsluhy v letních měsících

- zařízení vykazuje nízkou spotřebu elektrické energie (pouze 3% nárůst)

- nedochází k zamokření materiálu a tím zalepování sítových ploch

- prakticky nulová poruchovost

- malá spotřeba vody nepřevyšující u trysky 12 l/h

Z hlediska ochrany životního prostředí je při tomto mlžícím zařízení pouze nutno koncipovat účelně způsob práce v zimních dnech, kdy teploty klesnou pod –5oC.

Technologická linka se zakrytými technologickými celky včetně dopravních cestbude plně odpovídat požadavkům zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

- Hlavní plošné zdroje znečištění

Hlavními plošnými zdroji znečištění ovzduší prachem budou deponie ornice a skrývky a protihlukový val v době budování.

Mezideponie ornice a podornice mají rozlohu velmi proměnnou, závislou na průběhu rekultivace těžebního prostoru při jeho rozšiřování. Tyto mezideponie b udou krátkodobé, podorniční vrstvou bude zavážen povrch protihlukového valu, který bude ozeleněn, ornice bude využita k vytvoření půdy při rekultivaci vytěženého území.

Prašnost z mezideponií bude omezena vegetačním porostem. V případě zvýšení prašnosti při skrývce a nakládání ornice a podornice je nutno prašnosti zamezit kropením patřičných ploch.

- Hlavní liniové zdroje znečištění

Silniční doprava suroviny nákladními automobily

Celkově lze škodlivé látky vzniklé dopravou materiálu z lomu odhadnout takto :

- průměrný denní transport z úpravny                                 140 t kameniva

- průměrný obsah automobilové soupravy (LIAZ, TATRA)    20 t

(vozidla jsou vzata v poměru 1 : 1)

- počet automobilů denně                                                        7

- průměrná spotřeba nafty       LIAZ                                       32,8 l/100 km

TATRA                                   45,0 l/100 km

Průměrně                                                                            38,9 l/100 km

Celková průměrná spotřeba 7 automobilů na příjezdové komunikaci z Chebu a zpět

(10 km) činí 27,23 l nafty, tj. 2,72 l/km.den.

Na pojezdové komunikaci z lomu na silnici III./2143 je uvažováno zvýšení spotřeby o

30%, tj. při celkové délce trati tam a zpět 1,2 km  4,25 l/km.den.

Množství emitovaných škodlivin

| Příjezdová komunikace |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | kg/den.km | kg/rok.km |
| Oxid uhelnatý | 0,058 | 14,58 |
| Oxidy dusíku | 0,052 | 13,12 |
| Oxid siřičitý | 0,023 | 5,83 |
| Uhlovodíky | 0,012 | I.00 |
| Pojezdová komunikace |  |  |
|  | kg/den.km | kg/rok.km |
| Oxid uhelnatý | 0.029 | 7,29 |
| Oxidy dusíku | 0,023 | 5,83 |
| Oxid siřičitý | 0,012 | 2,92 |
| Uhlovodíky | 0,006 | 1,46 |

Celkové množství 0,215 kg/den.km plynných emisí ukazuje na nízké zatížení území            plynnými emisemi z dopravy (silné zatížení je klasifikováno 75 – 150 kg/den.km).

Z výsledků měření publikovaného US EPA lze dále usuzovat, že nákladní vozidlo působící v lomu emituje při volnoběhu a mírném pojezdu z výfuku mimo jiné 1,06 mg benzenu/min., množství  benzo(a)pyrenu bylo při tomto měření pod detekční hranicí, ale při jiném měření (Cadle at all., 1999) bylo zjištěno, že může být emitováno 0,0046 mg benzo(a)pyrenu/min.

| Pohyb po lomu | Dle US EPA 12/2000 |
| --- | --- |
|  | g/min/vozidlo | g/hod | Kg/rok |
| Benzen | 0,00106 | 0,064 | 0,047 |
| Benzo(a)pyren | 4,6E-06 | 2,8E-04 | 2,1E-04 |

Ani tyto  hodnoty nejsou nijak výjimečné a varující vzhledem k malé frekvenci vozidel v dobývacím prostoru.

2. Voda

Podle hydrogeologické klasifikace ložiska čediče Slapany – západ I. se jedná o ložisko s jednoduchými hydrogeologickými poměry s předpokládaným minimálním přítokem podzemních vod. Ze dna těžebního zářezu, který bude postupně v bloku 1 upadat k západu, bude voda odváděna odvodňovacím příkopem do Strouhy ( příloha 11 ) a z ní do Odravy. Vody z bloku 3 budou přečerpávány do bloku 1 (příloha 1).

Pro účely technického řešení odvodnění lomu byl proveden jednoduchý výpočet množství vody, která bude do lomu natékat. Výpočet vychází ze statistických hydrogeologických údajů z HMS Cheb a údajů uvedených v závěrečné zprávě geologického průzkumu Slapany.

Úhrnné množství ročních srážek                      636,6 mm

Průměrná roční teplota                                         6,80 C

Předpokládaný roční odpar                              198,0 mm

Redukce srážek a odpar                                   395,0 mm

Plocha lomu HG aktivní                                  96.626 m2

Výpočet množství vody natékající do lomu za rok :

QC = 96.626 x 0,395 = 38.167 m3/rok = 3.180 m3/měsíc = 106 m3/den = 1,23 l/s

Pro zvládnutí takového množství vody postačí vedle odtoku do odvodňovacího příkopu instalovat čerpadlo o výkonu 120 l/min. Pro odčerpání občasných přívalových vod, jejichž většinu by měl zachytit val okolo lomu bude vhodné instalovat čerpadlo o výkonu 200 l/min, které odčerpá průměrný vypočtený denní přítok vody do lomu v době směny.

Při výpočtu množství srážkových vod v lomu byly též použity údaje návrhového deště poskytnuté ČHMÚ Plzeň (příloha xx) :

- intenzita deště trvajícího 15 minut				114 l/s/ha,

- intenzita deště trvajícího 20 minut				  92 l/s/ha,

- předpokládaná plocha lomu po 20 letech			2,64 ha.

Pro výpočet plochy lomu byla vzata v úvahu střední hodnota  pro předpokládaný rozsah plochy lomu po 20 letech, protože skutečná plocha se bude v průběhu času měnit.

Q15 = P . 114 = 2,64 ha . 114 l/s/ha = 301 l/s

Q20 = P .   92 = 2,64 ha .   92 l/s/ha = 243 l/s

V15 = Q15 . t15 = 301 l/s . 900 s = 271 m3

V20 = Q20 . t20 = 243 l/s . 1200 s = 292 m3

Pro odčerpávání srážkové vody z lomu po občasných přívalových deštích bude k dispozici čerpadlo s výkonem 200 l/s, které odčerpá množství 292 m3 do 25 hodin. Tato voda bude odvedena do Tříselného potoka. Pokud se bude plocha lomu zvětšovat, bude změna pouze v tom, že odčerpávání vody z lomu bude trvat déle. Čerpané množství vody z lomu nepřekročí vydatnost 5 l/s.

Charakteristika zamýšleného odvádění důlních vod

Voda bude odčerpávána od paty lomové stěny ze zahloubené jímky odstředivým kalovým čerpadlem s hladinovým spínačem. Čerpaná voda bude potrubím vedena do odvodňovací rýhy. Na okraji rýhy bude vybudován zasakovací objekt, tj. výkop o rozměrech 3 x 2 m, hluboký 2 m, zasypaný štěrkem 45/160 mm a drtí 16/22 mm. Z tohoto štěrkového filtru, ve kterém dojde ke zpomalení proudění vypouštěné důlní vody, bude voda proudit k příkopu u polní cesty ( příloha 11).Propustkem pod cestou bude svedena do Tříselného potoka a jím do Odravy. S postupem lomové stěny k východu bude čerpadlo postupně přemísťováno k její patě a potrubí prodlužováno. Sací koš čerpadla bude umístěn minimálně 0,4 m nad dnem jímky, aby nedocházelo k odsávání kalů ze dna.

3. Odpady

Během přípravy a provozu záměru budou vznikat různé druhy odpadů všech kategorií. Nakládání s odpady a jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech původců (právnická nebo fyzická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká).

Původci jsou povinni vést evidenci odpadů dle vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Množství odpadů není možné v této fázi stanovit, důležité však je, aby jednotlivé druhy odpadů byly sledovány jak v další přípravě, tak při provozu lomu.

Odpady budou ukládány v označených nádobách a budou deponovány na vyhrazené ploše ošetřené podle vodohospodářských předpisů a předpisů odpadového hospodářství.

Přehled hlavních druhů odpadů vznikajících při provozu lomu

| Kód odpadu | Kategorie | Název | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 01 06 | N | Ropné kaly z údržby zařízení | Spalovna |
| 13 01 13 | N | Hydraulické oleje ostatní | Recyklace |
| 13 02 08 | N | Jiné motorové, převodové |  |
|  |  | a mazací oleje | Recyklace |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky NL | Spalovna |
| 17 04 05 | O | Železo, ocel | Recyklace |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy | Recyklace |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad | Skládka TKO |
| 20 03 04 | O | Kal ze septiků, žump | ČOV |

V uvažovaném záměru se nepočítá s většími opravami používané techniky, údržbou, garážováním a mytím. Všechny tyto úkony budou prováděny na základně v lomu Slapany.

- Hluk

Výstavba

V krátké etapě výstavby budou v rámci přípravy k umístění technologické linky odstraněny veškeré překážky porostu a provedena hrubá úprava terénu. Bude upravena přístupová, zřejmě panelová, cesta. Charakter nástupové plochy z místa starého lůmku v zásadě nevyžaduje mimořádné zemní práce a ani přesun zeminy nenabude velkých objemů.

Hluk šířený do okolí během výstavby lze jen těžko kvantifikovat vzhledem k jeho různorodosti a neznámým parametrům provozovaných stavebních strojů. Při zprovoznění lomu bude užita řada strojů, které patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy) a bodové (nakladač, autojeřáb apod.).

Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku :

- nákladní automobily určené k odvozu zeminy a k přísunu jednotlivých dílů technologické linky                LWA= 89 dB(A)

- Autojeřáb                               LpA,10= 60 – 75 dB(A)

- Nakladač                               LpA,10= 78 – 86 dB(A)

- Kompresor                             LpA,10= 70 – 90 dB(A)

Teoretický příspěvek ze zdrojů hluku vzhledem ke vzdálené obytné zástavbě bude natolik nízký, že nezpůsobí překročení hygienických limitů a nebude podílet na narušení pohody obyvatel.

Provoz

Těžba a úprava v čedičovém lomu budou provozovány pouze v denních hodinách, převážně v ranní směně.

Za zdroje hluku lze považovat především

- technologický hluk z primárního rozpojování horniny

- hluk působený technologií úpravy

- dopravní obsluhu lomu

Bodové zdroje hluku

Pro technologický hluk z primárního rozpojování horniny je nejvýše přípustná maximální hodnota akustického tlaku LAmax= 70 dB(A). Akustická energie z primárních odstřelů by neměla překročit  tuto hladinu 2 m před fasádami chráněných objektů.

Výpočtově stanovit imisní úroveň maximálních hladin akustického tlaku hluku odstřelů zatím nelze – výpočtové postupy pro stanovení imisních úrovní těchto hladin z primárního či sekundárního rozpojování suroviny doposud kodifikovány  nejsou.

Distančně jsou nejbližší objekty stálého bydlení vzdáleny cca 1.500 m a jsou v různých nadmořských výškách, chráněné zvlněnou krajinou, lesním porostem a po zahájení činnosti lomu i protihlukovým valem a násypy zeminy.

Hluk způsobený technologií úpravy

Nelze zatím dostatečně přesně specifikovat, bude silně záviset na  jednotlivých prvcích drcení, pasové dopravy a třidičů, ale vzhledem k mobilnímu použití lze  umístěním soupravy ve vhodné části dobývacího prostoru dostatečně chránit okolí před hlukem z této technologie.

Dopravní obsluha

Během rozšířené denní směny na 12 hodin projede po silnici III./2143 jako dopravní obsluha lomu sedm nákladních souprav či návěsů v obou směrech od Chebu nebo od Hájů a Slapan. Doprava nebude mít ve vzdálenostech rovnajících se vzdálenostem obytných objektů v obci Slapany od trasy dopravní obsluhy lomu takové akustické důsledky, které by vedly k překročení imisního limitu nejvýše přípustné hodnoty LAeq= 50 dB(A), platného pro zájmové území.

- Vibrace

Vibrace produkované v průběhu výstavby i provozu lomu lze charakterizovat jako lokálně omezené. Jejich intenzita v žádném případě nedosáhne (při zajištění statické i dynamické bezpečnosti technologické linky) hodnot, které by mohly mít jakýkoliv vliv na životní prostředí a zdraví pracovníků a obyvatel nejbližších objektů.

Doprava je obecně zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel a konstrukcí a stavem vozovky. Významnou velikostí se projevují dopravní otřesy ze silniční dopravy nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Vibrace dosahují frekvencí 30 – 150 Hz a amplitud několika desítek um.

S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není v dalším textu dokumentace uvažováno. Provoz lomu nebude zdrojem nadměrných vibrací.

Seismické účinky

Při těžebních odstřelech v dobývacím prostoru Háje III. budou použity pro trhací práce velkého rozsahu, prováděné maximálně třikrát ročně, jednotlivé nálože vyšší než 50 kg, celková nálož do 2400 kg podle § 34 odst.2 vyhlášky č. 72/88 Sb. ČBÚ Praha.

Lom je v dostatečné vzdálenosti od oklní zástavby a mimo vlastního zařízení provozu zde nejsou žádné objekty, které by mohly být ohroženy seismickými účinky. Pro maximální snížení seismických účinků bude použit milisekundový roznět a každá skupina náloží bude  odčasována.

Pro trhací práce malého rozsahu bude při úpravě terénu, při tvarování stěny nebo rozpojování nadměrného kusu použito dílčích náloží Permonu (suché prostředí) nebo Perunitu (mokré prostředí) do 50 kg, celková nálož nepřesáhne 200 kg, kdy poloměr manipulačního okruhu nepřesáhne 70 m.

Přeshraniční účinky budou nulové.

- Záření radioaktivní, elektromagnetické

Provoz lomu nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

- Doplňující údaje

Veškerá těžba ložiska čediče bude probíhat v jámě vytvořením stěnového lomu. Jako významnou terénní úpravu, vytvořenou pro další snížení ekologicky škodlivých efektů hluku a prašnosti, budou současně se skrývkou směrem k nejblíže obydleným usedlostem jak na české straně (Slapany), tak  na straně bavorské (Egerteich) budovány ochranné dvoumetrové valy ze skryté zeminy, které budou postupně ozeleněny (viz D.1 Rekultivace).

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

a)Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Morfologie

regionální příslušnost	: Česká vysočina – Krušnohorská soustava – Krušnohorská hornatina – Smrčiny – Chebská pahorkatina – Výhledská vrchovina

prům. nadm. výška	: cca 480 - 515 m n. m. – členitý terén

mapový podklad	: list 11 – 32 - v měřítku 1 : 50 000

Klimatologie

charakteristika	okrsek mírně teplý, vlhký, vrchovinný

prům. roč. úhrn srážek	: 593 mm/rok

(stanice Cheb, období 1901 - 1950)

prům. roč. tep. vzduchu	: 6,8 o C (stanice Cheb, období 1901 - 1950)

Geologická charakteristika širšího okolí ložiska

regionální příslušnost	: krušnohorská oblast - chebsko-dyleňské krystalinikum při západní hranici chebské pánve

geolog. charakteristika	: Podloží zájmového území je budováno krystalinikem odpovídajícím podle staršího označení jednotce chebských fylitů a je nejméně metamorfovaným komplexem s převládajícími chloriticko-seritickými fylity a hojnými kvarcitovými polohami. Stupeň metamorfózy stoupá směrem k JV až do facie dvojslídných až biotitických rul a svorů dyleňského krystalinika, které na JV navazuje na chebské krystalinikum. Dyleňské krystalinikum je již mimo zájmový prostor. Tektonicky lze chebsko-dyleňské krystalinikum označit jako nesymetrické synklinorium.

Horniny chebského krystalinika tvoří podloží jihozápadního okraje terciérní chebské pánve, která do zájmového prostoru zasahuje výběžky dílčí odravské pánve. Chebská pánev je nejzápadnější a nejmladší částí podkrušnohorské příkopové propadliny a je budována terciérními sedimenty následujícího stratigrafického sledu :

- bazální starosedelské souvrství – pro nejstarší etapy jsou charakteristické křemence nebo splachy pestrobarevného jílového materiálu,

- spodní jílovitopísčité souvrství (vyplňuje nerovnosti krystalického podloží, jde o jíly, nestejnozrnné jílovité písky a štěrky proměnlivé mocnosti),

- hnědouhelné souvrství - slojové pásmo (hlavní uhelná sloj, uhelné jíly a písky),

- sokolovské (cyprisové) souvrství (nejmocnější - až 170 m - a plošně nejrozšířenější jednotka – jílovité břidlice, písčité jíly a jíly s karbonátovými vložkami a sádrovcovými výplněmi puklin, jílovce),

- svrchní písčitojílovité (vildštejnské) souvrství (velmi proměnlivá sedimentace, obsahuje písčité jíly, ložiska keramických a plastických jílů). Keramické jíly jsou v zájmovém prostoru těženy ložiskem Hrozňatov.

Samotná chebská pánev je postižená intenzivní tektonikou.

Vulkanické horniny zóny Slapany - Marktredwitz, které jsou předmětem zájmu, řadíme k první neovulkanické fázi Českého masívu. Přítomnost terciérních bazaltů v této oblasti naznačuje pokračování hlubinného litoměřického zlomu. Ložisko čediče se sloupcovitou odlučností spočívá na kaolinizovaných chebských fylitech nebo na bělošedých jílech spodního jílovitopísčitého souvrství.

Kvartérním pokryvem o mocnosti v rozmezí cca 0,5 – 6 m jsou hlíny, písky a štěrky. Podložní čedič je pokryt zvětralinovým pláštěm proměnlivé mocnosti, který se skládá z hlinitých úlomků zvětralého čediče.

Fauna a flóra

Fauna

a) Všeobecná charakteristika:

Plánovaný  dobývací prostor  Háje III.  se nachází  severozápadně od obce  Slapany  nad  bývalou  tratí  Cheb  - Waldsassen. Plánovaný dobývací prostor  zasahuje do orné půdy, jsou zde louky a pole. V jihozápadní části dobývacího prostoru se nachází terénní deprese, která vznikla těžbou čediče. Celé okolí  bývalého díla  je zarostlé  stromy a  keři, jsou  zde však i travnaté  plochy. Na  dně je  mokřina.

b) Celkové zhodnocení lokality:

Východní  a  střední  část  plánovaného  dobývacího prostoru zaujímá  louka  a   pole.  Je  zde  silná populace hraboše polního  (Microtus arvalis).  Na   louce  žije   velké  množství   hmyzu, nejhojnější je zde saranče zelená (Omocestus viridulus).

Jihozápadní  část je  velice  členitá.  Žije zde  velké množství různého  hmyzu, několik  druhů plžů,  pavouci např.  plachetnatka keřová   (Linyphia   triangularis),    křižák   obecný   (Araneus diadematus),  křižák mramorovaný  (Araneus marmoreus). V  hromadách  kamenů  lze  zastihnout  zmiji  obecnou (Vipera berus)  /kriticky ohrožený  druh/ a  ještěrku živorodou  (Lacerta vivipara) /silně ohrožený druh/. Z obojživelníků se zde vyskytuje skokan  hnědý  (Rana  temporaria)  a  ropucha  obecná (Bufo bufo) /ohrožený druh/.

Ptáci důvodů  určit jsou  zde zastoupeni velkým  množstvím různých menších pěvců. Pravidelně  byli pozorováni  kos černý  (Turdus merula), straka obecná (Pica  pica), holub hřivnáč  (Columba palumbus) a  káně lesní (Buteo buteo).

Ze  savců  je možno uvidět  hraboše  polního  (Microtus arvalis),  ježka  obecného   západního  (Erinaceus europaeus  europaeus),  zajíce  polního  (Lepus europaeus), srnce obecného (Capreolus capreolus), trus kuny a lišku obecnou (Vulpes vulpes).

c) Faunistický seznam:

### Bezobratlí - Evertebrata

Plži - Gastropoda:

řád: stopkoocí - Stylommatophora

Plzák lesní - Arion rufus

Plzák hnědý - Arion subfuscus

Pavoukovci - Arachnoidea:

řád: pavouci - Araneae

Křižák  obecný - Araneus  diadematus

Křižák mramorovaný - Araneus marmoreus

Plachetnatka keřová - Linyphia   triangularis

Čelistnatka rákosní - Tetrannatha extensa

Stonožky - Chilopoda:

řád: různočlenky - Lithobiomorpha

Stonožka škvorová - Lithobius forficatus

Hmyz - Insecta:

řád: vážky - Odonata

Vážka  žlutavá - Sympetrum  flaveolum

řád: rovnokřídlí - Orthoptera

Saranče zelená - Omocestus viridulus

Kobylka hnědá - Decticus verrucivorus

řád: ploštice - Heteroptera

Kněžice pásovaná - Graphosoma lineatum

řád: blanokřídlí - Hymenoptera

Mravenec obecný - Lasius niger

Mravenec lesní - Formica rufa

řád: motýli - Lepidoptera

Babočka paví oko - Nymphalis io

Bělásek zelný - Pieris brassicae

řád: dvoukřídlí - Diptera

Ovád  hovězí - Tabanus  bovinus

Bzikavka  dešťová - Haematopoda pluvialis

Bzikavka slepoočka - Chrysops caecutiens

Obratlovci - Vertebrata

Obojživelníci - Amphibia

řád: žáby - Salientia

Ropucha  obecná - Bufo  bufo

Skokan  hnědý - Rana temporaria

Plazi - Reptilia

řád: šupinatí - Squamata

Ještěrka živorodá - Lacerta vivipara

Zmije obecná - Vipera berus

Ptáci - Aves

řád: pěvci - Passeriformes

Straka obecná - Pica  pica

Sojka  obecná - Garrulus  glandarius

Kos  černý - Turdus merula

Skřivan polní - Alauda   arvensis

řád: dravci - Falconiformes

Káně lesní - Buteo buteo

Poštolka obecná - Falco tinnunculus

řád: měkkozobí - Columbiformes

Holub hřivnáč - Columba palumbus

Savci - Mammalia

řád: hlodavci - Rhodentia

Hraboš polní - Microtus arvalis

řád: hmyzožravci - Insectivora

Ježek obecný západní - Erinaceus e. europaeus

řád: zajíci - Lagomorpha

Zajíc polní - Lepus europaeus

řád: sudokopytníci - Artiodactyla

Srnec obecný - Capreolus capreolus

řád: šelmy - Carnivora

Liška obecná - Vulpes vulpes

d) Charakter populací:

Populace  zcela odpovídají  rázu krajiny  a nadmořské výšce.

Populace obojživelníků  jsou na hranici přežití,  ale z mokřin od Odravy   sem  migrují   další  exempláře.

Plazi  se   vyskytují  ostrůvkovitě,  na   vhodných  místech (osluněné  hromady kamenů  a balvanů)  jsou zastoupeni  ještěrkou živorodou  a  zmijí  obecnou.  Slepýš  křehký  se  zde též určitě vyskytuje, ale nalézt se mi  ho nepodařilo. Populace plazů ser mi jeví  jako stabilní,  je zde  dostatek úkrytů  i na  přezimování, bohatá potravinová základna a klid.

Ptáci  zde též  dobře prosperují,  mají zde  dostatek křovin a stromů pro hnízdění, dostatek potravy a klid.

Populace savců zvláště hlodavců jsou zde asi nezničitelné.

Srnčí zvěř je  lovena, ale nikterak ji to  neohrožuje.

Vliv záměru na zvláště chráněné druhy živočichů

Vizuální inspekce prokázala, že na dotčeném území lze vyloučit výskyt, i potenciální, kteréhokoli rostlinného či živočišného druhu uvedeného v příloze 8 k zákonu 100/2001 Sb.

Na  lokalitě lomu je potvrzen výskyt tří druhů chráněných dle zákona 114/1992 Sb. Jedná se o kriticky ohrožený druh zmije obecná - Vipera berus, silně ohrožený druh ještěrka živorodá - Lacerta vivipara  a ohrožený druh ropucha obecná - Bufo bufo. Výskyt těchto druhů byl zaznamenán pouze v jihozápadní části předmětného území.

Zmije obecná žije od 300 do 2000 m n. m. Jejím hlavním prostředím jsou rašeliniště, vlhké louky, okraje lesů a polí. Na suchých místech nežije, nejvýše se tam vyhřívá. Zimuje často s jinými druhy hadů, zvláště však pohromadě se zmijemi z okolí. Zimování probíhá v hloubce i více než 1 m od října až listopadu do března až dubna.

Ještěrka živorodá je nejhojnější v pásmu od 400 do 1200 m n. m. Vyskytuje se hlavně na okrajích lesů , na rašeliništích a vlhkých, podmáčených místech , k její největší kumulaci však dochází na pasekách po polomech a těžbě.

Ropucha obecná vystupuje až do nadmořské výšky 2000 m. Zimuje v děrách, pod kameny, ve skalních štěrbinách, dutinách a také v lidských obydlích. Zimování končí v dubnu a krátce na to se žáby páří. Ve vodě se zdržují jen zjara v době páření.

Z výše uvedených informací lze potvrdit vhodnost lokality pro výskyt těchto druhů. V daném území, se kterým se počítá na těžbu tavného čediče, přichází v úvahu jako problematická oblast ve střetu plánovaného záměru a místní fauny pouze již zmíněný JZ kout DP Háje III. V bezprostředním okolí, to znamená mimo DP, se nachází podobně vhodné biotopy pro výskyt těchto živočichů, takže by těžbou nemělo dojít k poškození celého biotopu a tím i populací. Dalším důležitým faktorem je, že zahájení těžby se předpokládá v JZ části. Jde zde pouze o vstupní část k těžbě bloku č.1, čímž  lze předpokládat poměrně rychlý odsun z tohoto území. Na vlastní těžbu průběžně navazují rekultivační práce, které opět zlepší podmínky narušené těžbou. Ve výsledku, dle plánu rekultivací, by v těchto místech mohly vzniknout biotopy pro dané druhy dokonce zajímavější. Následný předpokladatelný přísun dalších druhů, jak živočichů tak rostlin, podle vhodnosti zvolené floristické skladby lesnické rekultivace, by měl celkově zvýšit atraktivitu dané oblasti.

Vlastní těžbou samozřejmě dojde k ovlivnění biotopů i druhů na nich se vyskytujících, nepůjde však o zásah způsobující výrazné snížení jedinců daných populací a tím jejich ohrožení. Dojde zajisté k zmenšení vhodných biotopů, ale tyto druhy jsou vnitrodruhově poměrně tolerantní, takže by tato skutečnost neměla způsobit výrazný negativní posun ve skladbě populací. Jako návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na tyto zvláště chráněné živočichy a jejich biotopy, by bylo vhodné začít s těžbou, v JZ části DP Háje III., koncem léta (konec srpna – začátek září) z několika důvodů. Za prvé zmije i ještěrka živorodá se rozmnožují ovoviviparii – vejcoživorodostí a jejich mláďata tedy budou v tuto dobu již dostatečně aktivní a tudíž schopna se dostat vlastními silami z dosahu těžebních vlivů. Dalším důvodem je, že se ve všech případech jedná o živočichy studenokrevné – ektotermní, kteří jsou v chladném období neaktivní a málo pohybliví, mohlo by tedy v chladných měsících dojít vlivem těžby k zbytečnému úhynu jedinců, kteří jsou jinak velmi plaší a citliví na otřesy půdy.

Flóra

Převažujícím vegetačním typem, který zahrnuje více než polovinu plochy plánované pro těžbu, je travní porost. Druhová kombinace zde odpovídá v této oblasti běžným porostům mezofilních, živinami dobře zásobených, ovsíkových luk (svaz Arrhenatherion KoCH 1926). Na tomto stanovišti se v druhovém zastoupení projevuje jednak jeho výhřevnost a výsušnost (orientace, mělký substrát), jednak sporadické pokusy o vyšší výnosy (druhové ochuzení, výskyt některých nitrofilních druhů).

Vizuální inspekce neprokázala, že by se na dotčeném území vyskytoval jiný typ přírodního stanoviště, než ovsíková louka svazu Arrhenatherion (dle směrnice rady 92/43/EHS pro soustavu Natura 2000 se jedná o přírodní stanoviště sekundárního trávníku nazvané „ovsíková mezofilní louka“ kódového označení 6510, resp. 6510a, a toto přírodní stanoviště je uvedeno i v Příloze 7 k zákonu 100/2001 mezi tzv. vybranými typy přírodních stanovišť). Jak ukazuje fotodokumentace i soupis druhů, jedná se o dosti degradovaný porost, přecházející v nepřírodní, ruderální vegetaci, tedy velmi běžný typ sekundárního trávníku. Ochranářská hodnota toho sekundárního a antropicky ovlivňovaného biotopu je zcela zanedbatelná. Naopak lze předpokládat, že po ukončení těžby by na skalních hranách a svazích mohla primární sukcesí postupně vzniknout bazifilní skalní společenstva

Důvod soupisu dřevin nacházejících se v blízkém okolí dobývacího prostoru neleží ve vegetační, ale v ekologické rovině. Husté, výškově i druhově diverzifikované lemy představují v kontextu okolní krajiny významný koridor pro volně žijící živočichy a po otevření lomu budou plnit důležitou izolační funkci pro eliminaci prachu a hluku zejména ve směru ke Slapanům.

V případě smrkového lesa n a východní části dotčeného území se nejedná o přírodní biotop, ale o kulturní les. Přirozené smrčiny se v ČR vyskytují ve vyšších nadmořských výškách a na stanovištích výrazně vlhčích, než je tato lokalita, avšak smrkové kultury jsou schopny prosperovat (často lépe) i na stanovištích výrazně odlišných od přirozeného – výrazně sušších či v nižších polohách. Není důvodu předpokládat, že by těžba čediče měla mít  nepříznivý vliv na stav smrkového porostu v okolí, a to i kdybychom na tomto geologickém podkladě připustili možnost výraznějších změn vodního režimu.

Samostatný vegetační typ představuje porost v zarostlém starém lůmku na jihozápadní hranici dobývacího prostoru. Větší vlhkost vytvořila vhodné podmínky pro výskyt druhů společenstva vysokých ostřic.

Floristické složení

V seznamu druhů podle jednotlivých vegetačních typů jsou druhová jména doplněna čísly 1 – 5, která představují orientační semikvantativní hodnocení početnosti druhových populací v příslušném vegetačním typu. Stupeň 1 v ní znamená vzácné zastoupení druhu na lokalitě, stupeň 5 pak velmi početný druh.

Druhové názvy jsou uvedeny dle Dostála (1989) : Nová květena ČSSR, I., II.

- Louka, pastvina

Bylinné patro :

Achillea millefolium – řebříček lékařský					3

Alchemilla  monticola – kontryhel pastvinný				1

Anthriscus sylvestris – kerblík lesní					2

Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený					3

Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl					1

Astragalus glycyphyllos – kozinec sladký				1

Campanula patula – zvonek rozkladitý					2

Cerastium holosteoides – rožec obecný					4

Cirsium arvense – pcháč rolní						2

Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý					1

Dactylis glomerata – srha laločnatá					4

Daucus carota – mrkev obecná						1

Elytrigia repens – pýr plazivý						2

Festuca rubra – kostřava červená					2

Galium album – svízel bílý							2

Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná				3

Chrysaspis dubia – dětel pochybný 					4

Lotus corniculatus – štírovník růžkatý					3

Omalotheca sylvatica – protěžec lesní					2

Phleum hubbardii – bojínek hlíznatý					1

Phleum pratense – bojínek luční						3

Pimpinella saxifraga – bedrník obecný					2

Rubus caesius – ostružiník sivý						3

Rumex crispus – šťovík kadeřavý					1

Senecio jacobaea – starček přímětník					1

Stellaria graminea – ptačinec trávovitý					1

Tanacetum vulgare – vratič obecný 					1

Taraxacum sect. Ruderalia – pampeliška lékařská			5

Trifolium hybridum – jetel zvrhlý						3

Trifolium repens – jetel plazivý						3

Trisetum flavescens – trojštět žlutavý					2

Urtica dioica – kopřiva dvoudomá					1

Vicia tetrasperma – vikev čtyřsemenná					2

- Stromové a keřové lemy

stromové patro :

Betula pendula – bříza bílá						4

Cerasus avium – třešeň ptačí 						2

Fraxinus excelsior – jasan ztepilý						2

Pinus sylvestris – borovice lesní						1

Populus tremula – topol osika						2

Prunus domestica – švestka domácí					3

Quercus robur – dub letní							4

Robinia pseudo-acacia – trnovník akát					3

Sorbus aucuparia – jeřáb obecný						3

Ulmus glabra – jilm drsný							2

Keřové patro :

Betula pendula – bříza bílá 						3

Crataegus laevigata – hloch obecný					5

Frangula alnus – krušina olšová						1

Prunus spinosa – trnka obecná						4

Pyrus communis – hrušeň obecná 					1

Quercus robur – dub letní							2

Rosa sect. Caninae – růže šípková					4

Rubus idaeus – maliník obecný						3

Salix caprea – vrba jíva							1

Sambucus nigra – bez černý						3

Sorbus aucuparia – jeřáb obecný						2

Bylinné patro :

Acetosa vulgaris – kyseláč luční						1

Aegopodium podagraria – bršlice kozí  noha				3

Agrimonia eupatoria – řepík lékařský					3

Agrostis capillaris – psineček rozkladitý					4

Achillea millefolium – řebříček obecný					4

Alliaria petiolata – česnáček lékařský					2

Anthriscus sylvestris – kerblík lesní					4

Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený					5

Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl					3

Avenella flexuosa – metlička křivolaká					2

Brachypodium pinnatum – válečka prapořitá				1

Briza media – třeslice prostřední						1

Campanula rotundifolia – zvonek okrouhlolistý				2

Cirsium arvense – pcháč rolní						2

Dianthus deltoides – hvozdík kropenatý					2

Elytrigia repens – pýr plazivý 						5

Galeopsis tetrahit – konopice rolní					3

Galium album – svízel bílý							3

Geum urbanum – kuklík městský 					2

Heracleum sphondylium – bolševník obecný				2

Holcus lanatus – medyněk vlnatý						3

Holcus mollis – medyněk měkký						4

Jacea pratensis – chrpina luční						2

Knautia arvensis – chrastavec rolní					4

Lotus corniculatus – štírovník růžkatý					1

Phleum pratense – bojínek luční						3

Pimpenalla saxifraga – bedrník obecný					2

Poa nemoralis – lipnice hajní						3

Rubus caesius – ostružiník sivý						3

Selinum carvifolia – olešník kmínolistý					3

Stellaria graminea – ptačinec trávovitý					3

Tanacetum vulgare – vratič obecný					4

Torilis japonica – tařice japonská						2

Urtica dioica – kopřiva doudomá						5

Vaccinium myrtillus – borůvka černá					1

Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek				2

Vicia sepium – vikev plotní							3

- Vlhká proláklina

bylinné patro :

Carex vesicaria – ostřice puchýřkatá 					5

Vignea vulpina – tuřice liščí						5

Glyceria fluitans – zblochan vzplývavý					3

Juncus effusus – sítina rozkladitá						3

Lycopus europaeus – karbinec evropský				1

Thyselium palustre – olešníkovec bahenní				2

Galium palustre – svízel bahenní 					1

Deschampsia caespitosa – metlice trsnatá				3

Urtica dioica – kopřiva doudomá						2

Elytrigia repens – pýr plazivý 						2

Rubus caesius – ostružiník sivý						2

Krajina a její využití

Ložisko bylo otevřeno v jihozápadní části stěnovým dvouetážovým lomem. Výška lomové stěny první etáže kolísá okolo 8 m, druhé etáže od 4 do 6 m. Povrch ložiska je zvlněný. Vytváří mírnou elevaci ve směru jihozápad – severovýchod. Oblast je přístupná z okresní silnice Svatý Kříž – Slapany po místní komunikaci vedoucí do zaniklé obce Krásná Lípa a podél zrušené železniční trati do Slapan. Plocha je z větší části zemědělsky obhospodařována, na malé ploše je smíšený lesní porost. Orograficky je lokalita součástí Smrčin a leží při jihovýchodním okraji přírodního parku Smrčiny.

Charakter městské čtvrti

Nejedná se o příměstskou čtvrť či zónu.

Chráněné oblasti, území se zvláštním ochranným režimem

Předmětná lokalita se nachází v přírodním parku Smrčiny, v chráněném území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Ložisko leží bezprostředně za okrajem CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, vyhlášené nařízením vlády č. 85/1981 Sb.

Na celý okres Cheb se vztahuje vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky z 23.12.1991, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší.

Ložisko nezasahuje do II.B ochranného pásma lázeňského místa Františkovy Lázně, vyhlášeného nařízením vlády č. 152/1992 Sb., jehož hranice se ze Slapan obrací od východu k severu k železniční trati Cheb – Mariánské Lázně.

V místě dobývacího prostoru nejsou přírodní rezervace, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky ani přírodní památky ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. a vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kromě uvedeného přírodního parku.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V blízkosti ložiska se nenalézají architektonické ani historické památky. Vzhledem k možnosti archeologických nálezů v dotčeném území je nutno 14 dní předem oznámit zahájení zemních prací Chebskému muzeu.

Území hustě zalidněná

Ložisko se nachází v prostoru mimo území hustě zalidněná (viz fotodokumentaci v příloze 13).

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Taková území se v blízkosti ložiska nenacházejí.

Ochranná pásma

Chráněné ložiskové území bylo stanoveno 16.9.1999 rozhodnutím MŽP ČR – ÚO pro chomutovskou oblast pod č.j. 830/2112/99-Fe-Cv ( příloha 4 ).

Rozhodnutí MŽP o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru bylo vydáno pod č.j. 830/3128/98-Ov-Fi-Cv ( příloha 5).

Osvědčení výhradního ložiska bylo vydáno MŽP, odborem geologické správy

2.10.1997 pod č.j. 650.59/508/97 ( příloha  3 ).

Ochranné pásmo vzdušného elektrického vedení situovaného západně od lokality je mimo dotčenou oblast.

Ochranné pásmo silnice č. III/2134 prochází mimo prostor ložiska. Dobývací prostor bude komunikačně spojen s touto silnicí účelovou cestou.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

Pro zájmové území není vytvořen územní plán. Je zpracován návrh územního plánu velkého územního celku (okres Cheb) a plán územního systému ekologické stability jako podklad pro KPÚ.

- Charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou významně ovlivněny

Ovzduší

Podnebí Chebska je ovlivňováno západními vlhkými větry od Atlantiku, které jsou vertikálně přeskupovány vlivem hraničního hřebene Českého lesa, Smrčin a Krušných hor. Nejvíce zastoupeným směrem větru je jihozápadní, s výskytem 19,77% a dále západní, s četností 15,15%, severní, s četností 12,05% a severovýchodní s 12,33%. Větší část Chebské pánve má podnebí mírně vlhké s mírnou zimou. Střední část Chebské pánve při Ohři a Odravě má pravděpodobnost výskytu suchých let 0 – 5%. Průměrný úhrn ročních srážek v okresu činí 706 mm. Průměrná roční teplota je 5 – 7oC. Část okresu, v níž se nalézá lokalita dobývacího prostoru Háje III., je charakterizována následujícími klimatickými údaji :

| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměrná teplota oC | -2,5 | -1,6 | 2,6 | 6,4 | 12 | 14,6 | 16 | 15,4 | 12 | 7,1 | 2 | -1,4 |

Roční úhrny srážek v padesátiletém průměru (1901 – 1950) činí v této části okresu 593 mm s maximem 770 mm a minimem 390 mm.

Nejteplejším měsícem v okresu je červenec, nejchladnějším leden. V červenci spadnou rovněž nejvyšší srážky, minimální srážky jsou v únoru.

Voda

Hydrologie

regionální příslušnost	: dílčí povodí řeky Odravy od Mlýneckého potoka po státní hranici

číslo hydrol. pořadí	: 1 - 13 – 01 – 056

SSZ-JJV směrem od lokality protéká Tříselný potok (na některých mapách označovaný jako „Strouha“), který představuje lokální erozní bázi. Potok dále ústí do Odravy.

Hydrogeologie

regionální příslušnost	: hydrogeologický rajón 211 – terciérní a křídové sedimenty podkrušnohorských a jihočeských pánví – Chebská pánev

Zvodnění :

V širším okolí lokality se nacházejí čtyři odlišné hydrogeologické celky.

a) Chebská pánev

Na západ od lokality se nachází františkolázeňská struktura, která je součástí chebské pánve. Střídání písčitých a jílovitých poloh v souvrstvích chebské pánve, jejich horizontální uložení, značná mocnost a dobrá propustnost písčitých poloh jsou příčinou vzniku četných zvodnělých horizontů s napjatou i volnou hladinou a s puklinově-průlinovou propustností. Dotace podzemních vod chebské pánve se děje především prostřednictvím okolního krystalinika a žuly částečně po hlubokých otevřených tektonických zónách s přívodem uhličitých minerálních vod z podloží. Chebská pánev je hlubokou, tektonicky založenou strukturou s výrazným drenážním účinkem na horniny okolního a podložního krystalinika. Intenzívní zlomová tektonika značně komplikuje celkový režim podzemních vod, jednotlivé tektonické kry mají místy vlastní hydrogeologický režim. Jinde naopak vlivem zlomů dochází k hydraulickému propojení různých zvodnělých horizontů tektonických ker s vlastním režimem podzemních vod.

Proměnlivé litologické složení spodního jílovitopísčitého souvrství a fakt, že není vyvinuto souvisle způsobují, že kolektor je roztříštěn na dílčí zvodně. S rozvětralými partiemi podložního krystalinika však jednotnou zvodeň vytváří. Průměrná hodnota transmisivity 2.10-4 m2.s-1 je jedním z důsledků nestejnoměrného vývoje souvrství, v závislosti na podílu pelitické a psamitické složky se průtočnost pohybuje v rozmezí 3.10-5 až 2.10-3 m2.s-1. Příčinou nižší propustnosti souvrství je mimo jiné značná kompakce sedimentů vahou nadloží. I přes nižší hodnoty propustnosti a roztříštěnost režimu je spodní jílovitopísčité souvrství nejdůležitějším prvkem ve spodní miocénní zvodni, především jako prostředí pro akumulaci proplyněné vody a plynu. Nadložní slojové pásmo má z hydrogeologického hlediska zvláštní postavení. Až na několik výjimek totiž nevychází na povrch a nemá možnost vlastní srážkové infiltrace, dotace do tohoto kolektoru tedy závisí výhradně na komunikaci s podložím nebo nadložím. K této komunikaci dochází buď na zlomech nebo na styku písčitých vrstev. Průměrný koeficient transmisivity činí 5.10-5 m2.s-1. Cyprisové souvrství bývalo označováno jako izolační komplex. Relativní nepropustnost způsobují pelitické sedimenty, především zpevněné jíly, pokud nejsou tektonicky porušeny. Písčitá složka má pouze lokální rozšíření, stejně tak jako vložky karbonátů v hlubší části pánve. Průměrná hodnota koeficientu transmisivity může být však poměrně vysoká – 4.10-4 m2.s-1. Hydrogeologické poměry v souvrství ovlivňuje blízkost nádrží (např. Jesenická přehradní nádrž), a to zasakováním vody do rozpukaného horninového prostředí a tlakovými změnami. Převládá puklinová propustnost cyprisového souvrství. Vonšovské jíly, které jsou součástí nadložního vildštejnského souvrství, tvoří spolu s cyprisovými jíly artéský strop spodní zvodně. Oběh vody je vázán pouze na písčitou facii svrchních novoveských vrstev. Kolektorské vlastnosti vildštejnského souvrství jsou závislé na litologii. Průměrný koeficient transmisivity ve vildštejnském souvrství je poměrně nízký - 5.10-5 m2.s-1.

b) Podložní smrčinské krystalinikum

Propustnost je výhradně puklinová a většinou poměrně nízká. Hydraulické parametry horninového komplexu jsou ovlivněny značným tektonickým porušením doprovázeným intenzívním rozpukáním, mylonitizací a přítomností žilných produktů. Ve fylitech a fylitických břidlicích je udávána specifická vydatnost v rozmezí : 2,1.10-2 až 1,93.10-8 l.s-1.m-1 při průměrné transmisivitě 8.10-5 m2.s-1. Vydatnost zdrojů je závislá na jejich situování : zda se nacházejí v infiltrační či drenážní oblasti.

c) Bazaltové těleso

Jde o puklinově propustný horninový masív. Čediče patří k horninám s nízkou propustností, živější oběh podzemní vody se odehrává pouze v pásmu přípovrchového rozpukání puklin, a to jen v případě, že pukliny nejsou druhotně zatěsněny jílovitou výplní. Z puklin mohou vytékat drobné, málo vydatné pramínky. Infiltrace srážek probíhá po celé ploše výskytu bazaltu s drenáží v úrovni místní erozní báze.

d) Kvartérní oběh podzemní vody

Na lokalitě mají kvartérní uloženiny jílovito-hlinitý charakter, jsou slabě propustné a většinou nezvodnělé. V eluviálních zvětralinách čediče nedochází k akumulaci významného množství vody. Svahová suť složená z úlomků čediče může pouze vodu odvádět po svazích.

V podloží ložiska čediče se pravděpodobně nacházejí terciérní sedimenty spodního písčitojílovitého souvrství s typicky proměnlivým poměrem jílu a písku a chebské fylity postižené sekundární kaolinizací. Oba horninové typy představují málo propustné podloží čedičového tělesa.

Směr proudění mělké p. vody	: Je konformní s morfologií terénu, tj. převážně jižním až východním směrem od lokality.

Průměrný odtok podzemní vody : 2 – 3 l.s-1. km-2 (přírodní poměry jsou narušeny existencí umělých vodních nádrží)

Půda

Plánovanou hornickou činností budou dotčeny následující pozemky  v katastrálním území Háje :

| Parcelní číslo | BPEJ | Výměra m2 | Vlastník | Druh pozemku | Právní vztah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1151/1 část | 7 50 04 | 6400 | Beer, Novák,Skalický, Stolarik, Trpák | orná půda | Vlastn.právo |
| 1151/2 část | 7 50 04 | 52100 | Česká rep., PFČR | orná půda | Správa nem. |
| 1158/1 část | 7 50 04 | 2953 | Česká rep., PFČR | orná půda | Správa nem. |
| 1155/4 část | 7 50 04 | 15480 | Česká rep., PFČR | trávní porost | Správa nem. |
| 1174 | 7 50 04 | 234 | Česká rep., PFČR | ostatní plocha | Správa nem. |
| 1219/2 část | 7 50 04 | 106 | Česká rep., PFČR | ostatní plocha | Správa nem. |
| 1177/2 | 7 50 04 | 650 | Česká rep., PFČR | travní porost | Správa nem. |
| 1151/1 část | 7 50 14 | 5640 | Beer, Novák, Skalický, Stolarik, Trpák | orná půda | Vlastn. Právo |
| 1151/2 část | 7 50 14 | 6360 | Česká rep., PFČR | orná půda | Správa nem. |
| 1155/4 část | 7 50 14 | 14040 | Česká rep., PFČR | travní porost | Správa nem. |
| 1158/1 část | 7 50 14 | 5526 | Česká rep., PFČR | orná půda | Správa nem. |
| 1219/2 část | 7 50 14 | 214 | Česká rep., PFČR | ostatní plocha | Správa nem. |
| 1177/2 část | 7 50 14 | 1010 | Česká rep., PFČR | travní porost | Správa nem. |
| 1155/4 část | 7 26 14 | 49013 | Česká rep., PFČR | travní porost | Správa nem. |
| 1151/2 část | 7 26 14 | 3360 | Česká rep., PFČR | orná půda | Správa nem. |
| 1151/1 část | 7 50 04 | 741 | Beer, Novák, Skalický, Stolarik, Trpák | příjezd. Cesta | Vlastn. Právo |
| 1151/1 část | 7 50 14 | 514 | Beer, Novák, Skalický, Stolarik, Trpák | příjezd. cesta | Vlastn. Právo |

Podrobnější údaje viz příloha č. 8,  Informace o parcelách KN.

| Přehled vlastníků sousedních pozemků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Katastr.území | Číslo parcely | Vlastník pozemku |
| Háje | 1225 | Město Cheb |
| Háje | 1170,část | PF ČR Ve Smečkách 33, Praha 1 |
|  | 1174 |  |
|  | 1155/6 |  |
| Háje | 1155/4, část |  |
| Háje | 1167, část | Lesy ČR,s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové |
|  | 1221, část |  |
| Háje | 1158, část |  |
| Háje | 1219/1, část |  |
| Háje | 1177/2, část |  |
| Háje | 1153/1 | Beer Jiří Ing., Novák Přemysl, Cheb |

Vyjádření orgánu ochrany ZPF, který bude udělovat souhlas k návrhu na stanovení dobývacího prostoru podle § 6 zákona o ochraně ZPF bude řešeno v dalším řízení.

- Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Dominantním prvkem určujícím kvalitu životního prostředí v dotčeném území bude těžba čediče v dobývacím prostoru Háje III, která toto prostředí svým hlukovým a dopravním působením nejvíce ovlivňuje. V určité míře se na kvalitě životního prostředí podílí i zemědělská výroba na pozemcích  v blízkém okolí ložiska.

Vzhledem k nízké těžbě čediče nezasáhne lom nijak výrazně do zatížení prostředí enormním vzrůstem škodlivin.

Životní prostředí v lokalitě ložiska je možno ocenit jako velmi dobré po stránce kvality povrchových vod, atmosféry i po stránce přítomnosti přírodních prvků v okolí. Přírodní park Smrčiny zaručuje zpřísněné počínání ve vztahu chování ke krajině.

Díky těmto skutečnostem je možno konstatovat, že záměr svým provozem nepřesáhne únosné zatížení území v hodnocené oblasti za předpokladu respektování podmínek provozu, které budou vytýčeny ve stanovisku k této dokumentaci.

D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

I. Charakteristika předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a na životní prostředí

1.Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

K potenciálnímu ovlivnění zaměstnanců lomu a obyvatel nejbližších obytných objektů může dojít jednak v důsledku výstavby a provozu výrobní technologie lomu a jednak v souvislosti s vyvolanou dopravou ve formě :

  - znečišťování ovzduší

  - kontaminace vody a půdy

  - hlukové zátěže

  - rizika úrazů

  - narušení psychické pohody v důsledku provozu stavby.

V průběhu výstavby bude vliv mírně negativní v důsledku zvýšení hlučnosti, zvýšené koncentrace emisí prachu, výfukových plynů mechanizmů při stavebních pracích a při dopravě zemin. Tento vliv se však bude týkat zejména vlastního pracovního prostředí zaměstnanců a pracovníků montážních firem.

S ohledem na odlehlost pracoviště od bytové zástavby a při zvážení současného dopravního, hlukového a imisního  zatížení zájmového území nelze pokládat dopady způsobené výstavbou za významné a lze je kvalifikovat jako dočasné mírné zhoršení faktorů pohody.

Při dodržování platných směrnic a norem nebude ohroženo zdraví obyvatel. Postupným zpřístupňováním těžebního prostoru, s vybudovanou protihlukovou ochranou a následnou  rekultivací vytěženého prostoru, bude zajištěna minimální devastace území, úprava částí zrekultivované plochy do dvou jezírek bude ve fádní, zemědělsky obhospodařované krajině oživujícím prvkem s možností vytvoření vhodného životního prostředí pro ptáky, ryby a obojživelníky, případně k rekreačním účelům pro obyvatele Hájů, Svatého Kříže a Slapan. Lom poskytne i zaměstnání pro 5 pracovníků a nepřímo i zaměstnání dopravcům kamene a zaměstnancům výroby taveného čediče.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Zdravotní rizika personálu lomu, tj. 5 zaměstnanců, budou omezena respektováním požadavků hygieny a bezpečnosti práce, které určí okresní hygienik.

Veškeré těžební a pomocné práce prováděné v lomu se musí řídit platnými zákony a bezpečnostními předpisy (Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství č. 439/1992 Sb. a ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

* zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č.425/1990 Sb. a zákona ČNR 542/1991 Sb., zákona 440/1992 Sb., zákona 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.,

*vyhláška ČBÚ o požadavcích na odbornou kvalifikaci a způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných ČBÚ k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 239/1998 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 74/2001 Sb.,

*vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 Sb.).

Na všechny těžební činnosti jsou zpracovány příslušné technologické postupy, zvláště na trhací práce malého rozsahu.

Každý zaměstnanec lomu bude vybaven pomůckami předepsanými k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, pracovním oděvem odpovídajícím prováděné práci a ročnímu období, obuví s ocelovou vložkou ve špičce, ochrannou přilbou při práci se zdvíhacími prostředky či pod lomovou stěnou. Pracovníci lomu budou zásobováni nápoji ze sociálního zařízení v DP Háje I. Pro ostatní sociální a hygienické potřeby, mytí, převlékání, sušení oděvů a bot bude využito sociální zařízení v DP Háje I., kam budou pracovníci přepravováni. Vzdálenost je několik set metrů. Lom bude vybaven   chemickým WC. Telefonické spojení lomu bude zajišťováno mobilním telefonem.

Znečištění ovzduší

V potenciálním ovlivnění účinky stavby by mohli být obyvatelé Slapan zejména hlukem a prachem. S touto skutečností je však v projektu počítáno. Jednak bude těžba probíhat v terénním zahloubení, jednak bude směrem k obytným prostorům protihlukový val, vzniklý navršením skrývky vůči automobilům a důlním mechanizmům. Slapany jsou od lomu odděleny i hustým stromovým a keřovým porostem v místech zářezu bývalé železnice, na jejímž tělese je plánována cykloturistická stezka vedoucí do Německa. Účinky těžby tak mohou být ovlivněni pouze pracovníci lomu a dopravci kamene při nedodržení bezpečnostních a hygienických předpisů.

Ve vztahu k obyvatelstvu a příslušným specifikovaným dopadům lze navrhovanou činnost, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, charakterizovat jako málo problematickou. Vliv lze hodnotit jako málo významný.

Hodnocení vlivu znečištění ovzduší na zdraví :

Kriterium_______________________________Hodnocení____________________

Rozsah vlivu                                             V bezprostředním okolí záměru, významný

Vliv se projeví pouze v areálu lomu

Povaha vlivu vzhledem k přesahování     Přesahování státní hranice nepřichází v

státní hranice                                            úvahu. Osada Egerteich leží v dostatečné

vzdálenosti pro nevýznamné působení

prašnosti a hluku pro tak malý zdroj, jakým

je tento lom

Velikost a složitost vlivu                           Vliv složitý k širokému spektru emitovaných

škodlivin – malý až nevýznamný, hluboce

podlimitní

Pravděpodobnost vlivu                            Vždy během provozu lomu, 252 dní v roce

Doba trvání, frekvence a vratnost           Pro pracovníky lomu v provozní dny, menší v

zimním období. Jev vratný

Kontaminace vody a půdy

Z areálu lomu budou odváděny pouze důlní a dešťové odpadní vody . Navrhované způsoby nakládání s těmito odpadními vodami vylučují za běžného provozu negativní ovlivnění povrchových i podzemních vod. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových bude v souladu s požadavky platných předpisů (nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb.), které vylučují jakékoli negativní zdravotní dopady.

Vyjádření vodohospodářského orgánu ke kvalitě důlních vod a jejich vypouštění do recipientu bude známo až po vypracování POPD v rámci žádosti o povolení vypouštění důlních vod.

Příslušné povodí lomu bude omezeno nasypaným tělesem ochranného valu situovaného podél hranice zájmového území lomu. Tento val, nasypaný ze skrývkových zemin reprezentovaných kamenitými hlinami, oddělí lom od okolí a zamezí přítoku vod z okolí lomového prostoru. Voda z atmosférických srážek nad vymezenou plochou bude jednak padat přímo na dno těžební jámy jednak částečně stékat po stěnách po stěnách skrývkového zářezu a lomových stěn.Voda stékající po svazích skrývkového řezu bude částečně vymývat jílové minerály a prachový materiál, který bude sedimentovat na ochranných lávkách nebo na počvě lomu. Jemné kalové podíly budou zachycovány v sedimentační jímce. Z čerpací jímky bude čerpána pouze odčeřená čistá voda. Voda z atmosférických srážek nebude po krátkém kontaktu s čedičovou horninou mineralizována. Čedič je chemicky odolná vyvřelá hornina z níž se nebudou rozpouštět žádné škodliviny.

Půda

Využití dobývacího prostoru nemá vliv na způsob a rozsah užívání okolních zemědělských půd s výjimkou půdy vyňaté pro účely těžby ze ZPF. Ornice z těženého území se využije k rekultivaci vytěžených ploch. Bude skrývána a deponována odděleně od ostatní skrývky. Rozvážení a  rozprostírání ornice bude prováděno jen na plochy řádně technicky upravené, ulehlé a urovnané, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.

Skrývka bude využita k zavážení a rekultivaci vytěžených prostorů podle zpracovaného plánu rekultivace, přebytečné množství se využije na protihlukovou barieru směrem k obydlené oblasti, po skončení těžby se využije k rekultivaci vytěženého areálu.

Rekultivace

Rekultivační plán byl podle horního zákona vypracován  do úplné exploatace ložiska a celkového včlenění dobývacího prostoru zpět do krajiny.

Na mapě v příloze 11 je zakreslena plocha pro dobývání dobývání do 20 let těžby s vyznačením těžebních řezů obou pater, řezu skrývky a plochy pro její dočasnou deponii. Skrývka bude následně využita pro budování ochranných valů. Zakreslený stav odpovídá následujícím parametrům :

Roční čistá produkce                                     35.000 t

Plánovaná výrubnost                                            75 %

Hrubá roční těžba (odpis zásob z ložiska)     47.000 t

Potřebná surovina na 20 let těžby               940.000 t

Požadavek na plochy nutné pro hornickou činnost :

Lesní plocha                                                    1,7227 ha

Orná půda                                                        1,5913 ha

Ostatní plochy (starý lom)                                0,9346 ha

Příjezdová cesta do lomu                                 0,5520 ha

Celkem                                                             4,8006 ha

Těžební rozvaha :

Plocha pro vlastní dobývání v mapě             2,5717 ha

Objem části bloku celkem                             869.788 m3

Z toho objem skrývky                                    128.585 m3

Zásoby čediče                                               714.203 m3

Korekce zásob čediče na výrubnost 75%     535.652 m3

Potřeba suroviny pro 20 let dobývání           940.000 t

Po přepočtu na m3   (k = 2,9)                         324.138 m3

Rezerva suroviny je nutná s ohledem na to, že dobývání ložiska bude prováděno ve dvou těžebních řezech a v lomu bude umístěna třídící linka včetně operativních skládek hotových výrobků. Pro nakládku drceného kameniva jsou nutné též manipulační plochy. To klade vyšší nároky na plochy pro zajištění provozu. Jiné řešení by kladlo nároky na zábor ploch mimo území určené k dobývání a zvyšovalo by negativně zásah do přírodního okolí.

Postup dobývání bude bezprostředně sledovat rekultivace  vytěžených prostorů, jak technická, tak biologická, které jsou popsány v následujících odstavcích.

Technické řešení komplexní úpravy území

Pro maximální utlumení zásahu do krajiny byl navržen ochranný val podle konečné horní hrany lomové jámy. Vznikne jím krajinotvorný prvek, který výrazně napomůže zakrytí těžebního zářezu a zároveň vytvoří bezpečnostní opatření, které zabrání pádu techniky, případně osob a zvířat do lomové jámy. Obě lomové jámy vzniklé po dobývání budou ponechány k zaplavení vodou s předpokládanou hladinou ve výšce 491 m n.m. (příloha č. 11). Závěrné svahy lomových stěn budou očištěny od uvolněných kamenů a ponechány přirozenému ozelenění. Sklon svahů bude 70 – 80o. Prostor mezi západním a východním jezírkem bude zalesněn. K vodním plochám budou ponechány sjezdy lomových cest. Při kraji jižní hranice dobývacího prostoru, podél vnější hrany ochranného valu, bude ponechána přístupová cesta do areálu lomu, která bude využívána i pro přístup k okolním zemědělským pozemkům. Východně od dobývacího prostoru bude tato cesta navazovat na stávající zpevněnou komunikaci Svatý Kříž – Krásná Lípa a silnici do Slapan.

Technická rekultivace

- Ochranný val

Ochranný val bude budován průběžně při provádění skrývek podél kraje dobývacího prostoru v celkové délce 1.791 m v pruhu širokém 6 m. Val bude vytvořen ze skrývkové zeminy (kamenitá zem s úlomky navětralého čediče). Výška valu bude

2 m, sklon bočních svahů 1 : 1,5.

- Západní těžební jáma (blok č.1)

Těžební jáma bude z části založena vnitřní výsypkou od jihozápadu do úrovně 490 m n.m., t.zn. že při úrovni hladiny vody 491 m n.m. bude celá těžební jáma zatopena na ploše 53.568 m2 vodou.

- Východní těžební jáma (blok č.3)

Jáma o ploše 41.483 m2 bude ponechána k zatopení vodou na úroveň 491 m n.m. Pro zpřístupnění bude zachována sjezdová lomová komunikace.

- Plocha k zalesnění (blok č.2)

Po ukončení dobývacích prací bude sjezd do lomu zachován. Po zpřístupnění rekultivovaného pozemku bude ponechán sjezd z hlavní příjezdové cesty při jižním okraji dobývacího prostoru. Plocha pro zalesnění bude povezena skrývkovou zeminou o mocnosti 50 cm a ohumusována ornicí o vrstvě 20 cm. Celkem bude na plochu 1,7691 ha rozprostřeno 5.307 m3 zeminy a 3.538 m3 ornice.

Biologická rekultivace

- Ochranný val

Těleso valu bude osázeno na ploše 90% v širokém druhovém spektru buk lesní, lípa malolistá, javor, osika, olše lepkavá, třešeň ptačí. Zbývajících 10% plochy bude zalesněno keři (trnka, svída červená, líska, hloch, růže, krušina, kalina, jíva) v místních skupinách na úpatí bočních svahů valu jako ochrana proti erozi a větru a jako refugium pro drobné ptactvo a zvěř.

- Skrývkový řez

Svah skrývkového řezu bude po ukončení technické rekultivace zalesněn. Lesní plocha přímo naváže na vnitřní patu zalesněného ochranného valu.

Základní kostru budoucích lesních porostů bude tvořit smrk (cca 70%) a dub tvrdý (cca20%). Zbývající plocha bude doplněna vtroušenými dřevinami v širokém druhovém spektru buk lesní, lípa malolistá, javor.

- Plocha k zalesnění

Technicky upravená plocha bude zalesněna. Na návětrné straně a podle horního okraje lomové stěny budou vysázeny zpevňující dřeviny buk lesní, lípa malolistá a javor. Základní kostru budoucích lesních porostů bude tvořit smrk (cca 70%) a dub tvrdý (20%).

Plochy, u nichž se počítá s lesnickou rekultivací, by měly být osázeny alespoň z části tzv. tvrdými dřevinami. Příkladem by zde měl být již zmiňovaný dub, a to jak dub letní - Quercus robur, tak hlavně dub zimní – Quercus petraea. Stanovištní nároky obou těchto druhů dřevin vyhovují podmínkám dané lokality.

Jednou z hlavních rekultivačních dřevin pro toto území, by však měl bezesporu být buk lesní – Fagus sylvatica. Jako náhradní společenstvo by zde eventuelně mohla posloužit i smrková monokultura, jejíž stanovištní nároky jsou podobné.  Při plánovaném zalesňování, v rámci provádění lesnických rekultivačních prací, by mělo být přihlédnuto k vytvoření takového porostu, který by se co nejvíce přibližoval potenciální přirozené vegetaci na dané lokalitě. Tu tvoří, dle mapy potenciální přirozené vegetace, biková bučina – Luzulo-Fagetum.

Všechny porosty budou ochráněny proti okusu a buřeni.

Vliv hluku na lidské zdraví

Jedním z rozhodujících problémů uvažovaného záměru je posouzení úrovně hlukového zatížení.

U hodnocené stavby lze rozlišovat tři skupiny zdrojů hluku:

a) primární rozpojování horniny

b)technologická zařízení úpravny kameniva,

c)doprava vyvolaná existencí provozu

Hodnocení hlukové zátěže bylo provedeno proto, že hluk není o nic méně nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické a nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:

  - akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následkem ireverzibilního poškození sluchu

  - funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného posunu sluchového prahu

  - funkční poruchy vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů

  - funkční poruchy útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu

  - funkční poruchy regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém

  - funkční poruchy motorických a psychomotorických funkcí, které mají důsledky i v oblasti pracovního výkonu

  - funkční poruchy emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %.

ani u žádného z nich.

Pro nejbližší obytnou zástavbu v okolí lokality plánovaného lomu je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovena LAeq = 55/45 dB den/noc.

Pro hluk z provozu vlastního lomu (stacionární technologické zdroje – drcení apod.)  je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A  stanovena LAeq = 50/40 dB den/noc.

Pro období výstavby je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovena LAeq = 75 dB v době od 700 do 2100 hod.

Pozn. Vzhledem ke skutečnosti, že hluk zasahuje též obec  Egerteich ve Spolkové republice Německo, je třeba konstatovat, že odpovídající hygienický limit tj. nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro obytnou zástavbu  je v Německu dle sdělení Národní referenční laboratoře pro měření hluku v komunálním prostředí  a německého HVBG vyšší než v ČR (tj. den 57 dB). Tato hodnota není v rámci EU řešena žádnou směrnicí, ale je ponechána na každém členském státu. V rámci EU tato hodnota kolísá (např. od skandinávských zemí   52 dB, po Itálii 60 dB).

Stávající hluková situace v hodnocené lokalitě je poměrně příznivá. Výrazné zdroje hluku zde ve venkovské krajině chybí. Situace v obytné zástavbě obcí Slapany i Egerteich jsou ovlivňovány především související obslužnou minimální automobilovou dopravou a dále   komunálními aktivitami obyvatelstva event. zvuky zvířat (štěkot psů)  a pod. Silnice v obcích jsou dopravně nevýznamné. Tyto zdroje jsou natolik nízké, že pro hodnocení hluku je  možno je pominout.

Změna situace může nastat až dojde k otvírce lomu (již schválený dobývací prostor) Háje II.  Lom bude ovlivňovat hlukovou situaci  hlavně provozem lomu (drtiče kameniva, nakladače apod.) dále související automobilovou dopravou na okolních komunikacích.  Jak již bylo zmíněno nedojde k souběhu činností obou lomů, tedy nedojde k souběhu zdrojů hluku z těchto aktivit. V noční době lom nepracuje a hluková situace je zde poměrně příznivá.

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.

Ten lze ve stručnosti popsat takto:

- v programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem,

- počítají se hodnoty akustického tlaku A,

- deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní           hladina akustického tlaku A,

- řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí,

- všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti

- přesnost výpočtu lze odhadovat na  ± 2 dB

Podrobnost akustických výpočtů a přesnost modelu odpovídá stupni technických podkladů, které byly v době zpracování studie k dispozici.

Počítán a hodnocen byl hluk z provozu lomu  a to jak hluk ze stacionárních zdrojů tak i hluk z dopravy související s provozem lomu.

Výpočet byl proveden pro výšku 3 m, umístění bodů 2 m od fasád objektů. Umístění výpočtových bodů je uvedeno v následující tabulce.

Výpočtové body

| Číslo výpočtového bodu | Umístění výpočtového bodu |
| --- | --- |
| 1 | Slapany rodinný domek čp. 150 |
| 2 | Slapany býv. statek čp. 3 |
| 3 | Slapany bývalá škola čp. 152 |
| 4 | Slapany dům čp. 153 a 154 |
| 5 | Slapany dům čp. 155 a 156 |
| 6 | Okraj zástavby Egerteichu |
| 7 | Hranice areálu budoucího lomu |
| 8 | Hranice areálu budoucího lomu |
| 9 | Hranice areálu budoucího lomu |
| 10 | Hranice areálu budoucího lomu |

Lokalizace výpočtových bodů je patrná z výkresu situace v příloze č. 16.

## Hodnocení výpočtu hluku

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu lomu bez vlivů stávajícího hlukového pozadí.

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu lomu

| Číslo výpočtového bodu | Umístění výpočtového bodu | Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq [dB(A)] den |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | Bodové zdroje | celkem |
| 1 | Slapany rodinný domek čp. 150 | 38,2 | 18,2 | 38,2 |
| 2 | Slapany býv. Statek čp. 3 | 23,5 | 18,6 | 24,8 |
| 3 | Slapany bývalá škola čp. 152 | 17,0 | 17,3 | 20,2 |
| 4 | Slapany dům čp. 153 a 154 | 20,8 | 18,9 | 23,0 |
| 5 | Slapany dům čp. 155 a 156 | 18,8 | 19,2 | 22,0 |
| 6 | Okraj zástavby Egerteichu | 24,1 | 26,5 | 28,5 |
| 7 | Hranice areálu budoucího lomu | 38,8 | 34,5 | 40,2 |
| 8 | Hranice areálu budoucího lomu | 35,0 | 33,5 | 37,4 |
| 9 | Hranice areálu budoucího lomu | 23,8 | 35,3 | 35,6 |
| 10 | Hranice areálu budoucího lomu | 26,4 | 32,4 | 33,4 |

Z výsledků výpočtů uvedených v předchozí tabulce je patrně, že hluk z provozu lomu  nepřesahuje ve výpočtových bodech nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku A pro denní dobu.  Vliv navrženého lomu je poměrně nevýrazný.  Vliv na okolní obytnou zástavbu je spíše teoretický. Podobně jsou i v případě největší rezervy plněny hygienické limity pro stacionární zdroje v denní době. Mapka s vyznačenými hlukovými pásmy je v příloze č. 17.

## Hluk při otevření lomu

Otevírka lomu bude především znamenat rozsáhlé zemní práce (skrývka). Lze Protože však budou zemní práce a skrývka probíhat kontinuálně po celou dobu provozu lomu, lze předpokládat, že celkové vlivy budou z hlediska hlukového maximálně srovnatelné se stavem plného provozu lomu.

Shrnutí

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že hluk z otevírky a provozu navrženého lomu Háje III. V Slapanech nebude překračovat nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A u nejbližší obytné zástavby (obce Slapany, německá obec  Egerteich) dle nařízení č. 502/2000 Sb., odpovídající německé směrnice). Nárůst zde bude jen nepatrný a  spíše teoretický.

Hodnocení vlivu hluku na lidské zdraví

Kriterium                                                             Hodnocení

Rozsah vlivu                                                       V bezprostředním okolí záměru,

významný vliv se projeví pouze

v areálu lomu. Vliv obslužné dopravy

v bezprostředním sousedství přep-

ravní trasy.

Povaha vlivu vhledem k přesahování                Přesahování státní hranice přichází

státní hranice                                                    v úvahu pouze při clonovém odstřelu

3 – 4 krát ročně, jednorázově, bez

ovlivnění pohody obyvatel osady

Egerteich.

Velikost a složitost vlivu                                     Vliv malý, fyziologicky nepostřehnu-

telný. Vliv jednoduchý, jehož význam

je v souběhu hluku z technologie

lomu a hlukové zátěže na komunikaci

Pravděpodobnost vlivu                                       Po započetí činnosti v lomu

Doba trvání, frekvence, vratnost                     V pracovní dny,v době pracovní směny.

Vratný vliv.

Bližší údaje o vlivech hluku poskytne přiložená hluková studie vypracovaná ing. Petrem Adamcem.

Vibrace

Významné vibrace při provozu technologie lomu prakticky nevznikají, vibrace vznikající při automobilovém provozu obslužné dopravy budou mít stejný charakter jako stávající doprava  a na zpevněných plochách se nepředpokládá významné ovlivnění bytové zástavby.

Riziko úrazů

Riziko úrazů lze spojovat především s primárním a sekundárním rozpojováním horniny a s automobilovou dopravou v zájmovém území. Při dodržování všech bezpečnostních předpisů a dodržování provozního řádu lomu nepředstavuje zvláštní nebezpečí v zájmovém území.

2. Narušení faktorů ovlivněných účinky záměru

Narušení faktorů pohody

Výstavba a provoz záměru může narušit faktory pohody při nevhodné organizaci práce, pokud by zejména hlukově exponované aktivity byly realizovány v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu.

Ekonomické a sociální důsledky

Navrhované využití dobývacího prostoru Háje III. k těžbě tavného čediče zajistí delší ekonomickou výrobu prefabrikátů z taveného čediče v  závodě EUTIT Stará Voda a kromě tohoto aspektu i zajištění 5 trvalých pracovních míst. Z perspektivního hlediska by měl záměr snížit výrobní nejistotu ve výrobě taveného čediče a možnost věnovat síly firmy EUTIT k řešení jiných problémů a svému rozvoji.

Vliv na geofaktory životního prostředí

Ložisko čediče Slapany – západ I. se nachází v přírodním parku Smrčiny (viz ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny § 12 a § 90 odst. 10). Jakákoliv výstavba podléhá schválení orgánem územního plánování.

Specifické zájmy ochrany přírody jsou situovány do lokalit, které jsou zakresleny v příloze 12. Jedná se o ochranu významných krajinných prvků podle § 3 písm. b, § 4 odst.2 a § 12 odst. 1 citovaného zákona 114/1992 Sb.

Na základě znalosti geologických poměrů uvedených v předchozích kapitolách lze hodnotit dobývací prostor Háje III. jako vhodný pro své účely při respektování geologických poměrů.  Je nutno dodržet, aby byla zachována minimální dvoumetrová ochranná vrstva čediče pod počvou lomu, nad podložím čedičového tělesa.

Hodnocení vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje

Kriterium                                                    Hodnocení

Rozsah vlivu                                           V prostoru záměru

Povaha vlivu vzhledem k přesahování   Přesahování státní hranice nepřichází

státní hranice                                         v úvahu

Velikost a složitost vlivu                         Vliv malý a jednoduchý

Pravděpodobnost vlivu                          Během existence záměru

Doba trvání, frekvence, vratnost            Během existence záměru. Nevratný

Vlivy na faunu a flóru

Fauna

Populace zcela odpovídají rázu krajiny a nadmořské výšce. Populace obojživelníků jsou na hranici přežití, ale z mokřin od Odravy a Strouhy migrují do předmětné lokality další exempláře. Plazi se vyskytují ostůvkovitě, na vhodných místech (osluněné hromady kamenů), jsou zastoupeni ještěrkou živorodou, slepýšem křehkým a zmijí obecnou. Populace plazů se jeví jako stabilní, je zde dostatek úkrytů i na přezimování, bohatá potravinová základna a klid.

Ptáci v předmětné lokalitě  dobře prosperují, což je dáno dostatkem křovin v okolí, které po rekultivaci ještě značně přibudou. Populace savců, zvláště hlodavců, jsou zde nezničitelné. Srnčí zvěř je lovena, vybudování lomu ji nijak neohrožuje.

Flóra

Na předmětné lokalitě a v jejím nejbližším okolí bylo zjištěno zastoupení celkem 66 druhů bylin a 18 druhů dřevin. Dominantami všech typů porostů je vždy jen několik běžných druhů, ostatní jsou zastoupeny spíše sporadicky. Plánovaná těžba neznamená z  ryze botanického stanoviska žádný zásah do druhového bohatství krajiny a neohrožuje žádný vzácnější vegetační typ.

Vlivy na ekosystémy

Nejsou známy další vlivy na ekosystémy, které by v předchozích odstavcích nebyly diskutovány. Při hodnocení nejvhodnějšího způsobu vytěžení ložiska Slapany – západ I. bylo přihlédnuto k současnému rozfárání ložiska, ke geomorfologickým poměrům na lokalitě, k úložným poměrům, báňským možnostem a k současným požadavkům na ochranu přírody a krajiny. Z uvedených hledisek se jeví jako nejšetrnější a báňsky nejpříhodnější vytěžení ložiska metodou povrchového lomového dobývání ve dvou těžebních řezech v těžební jámě s postupem do pole od jihozápadu k východu. Tento přístup umožní minimální devastaci okolní krajiny a umožní ochranu okolních pozemků před účinky dobývání ložiska.

Vlivy na významné krajinné prvky

Žádný z významných krajinných prvků „ze zákona“ (§3 písm.b, zákona č.114/1992 Sb.) není realizací posuzovaného území dotčen.

S velkou rezervou budou splněny limity pro ekosystémy. Blízkost lomu s konkrétní produkcí emisí nebude znamenat dopady na bylinný, křovinný a lesní porost.

Další aspekty

Záměr neznamená vznik dálkového přenosu imisí nebo vznik situací s přímým ohrožením povrchových vod odtokem kontaminovaných vod z areálu lomu do vodoteče.

Významným biologickým vlivem může být i ruderalizace území v případě, že plochy zasažené hornickou činností nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhových skladeb okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Proto je nutno důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními činnostmi z důvodu prevence ruderalizace dotčeného území a šíření alergenních plevelů.

Hodnocení vlivu na faunu, flóru a ekosystémy

Kriterium                                                       Hodnocení

___________________________________________________________________Rozsah vlivu                                               V nejbližším okolí záměru

Povaha vlivu vzhledem k přesahování       Přesahování státní hranice nepřichází

státní hranice                                             v úvahu

Velikost a složitost vlivu                              Vliv nevýznamný a jednoduchý

Pravděpodobnost vlivu                                Během existence záměru

Doba trvání, frekvence, vratnost                 Během existence záměru. Vliv nevratný,

technicky částečně eliminovatelný

Vlivy na krajinu a její využití

Efektivní způsob exploatace dobývacího prostoru vedený zářezem od jihozápadu k východu s bezprostřední technickou a následující biologickou rekultivací po vytěžení zmírňuje riziko narušení přirozených funkcí ekosystému v předmětném, relativně nevelkém prostoru. Vytvoření odlišného reliefu krajiny po vytěžení ložiska může být při pečlivém projektu rekultivace ekologicky přínosem jak v druhovém rozšíření fauny, tak flóry a může učinit tuto oblast zajímavější i z pohledu rekreační činnosti okolních obyvatel, při zachování vzniklých jezírek jako vodních ploch pro koupání a rybaření.

Současný stav ekologické zátěže je prakticky nulovou variantou. Do dobývacího prostoru není zasáhnuto, lokalita je využívána k zemědělským účelům. Vybudování lomu na prostoru téměř 20 ha, spojené s následnými změnami v tvorbě krajiny, představuje po dobu těžby, zejména ve spojení s emisemi plynů a hlukem z dopravy kameniva a skrývky větší zásah do současného ekosystému, mírně nepříznivý pro obyvatele Slapan, avšak ani zdaleka nepřekračující hygienické limity. Následný efekt upravených vytěžených prostorů bude nepochybně působit ve prospěch krajinného vzhledu i využívání této lokality ve prospěch obyvatelů okolních obcí i turistů projíždějících po cykloturistické stezce, vedoucí po kolejovém tělese bývalé železnice spojující Cheb s německým Waldsassen.

Hodnocení vlivu na krajinu a krajinný ráz

Kriterium                                                      Hodnocení

Rozsah vlivu                                              V širším území

Povaha vlivu vzhledem k přesahování       Přesahování státní hranice nepřichází v

státní hranice                                             úvahu

Velikost a složitost vlivu                             Vliv významný a jednoduchý

Pravděpodobnost vlivu                               Během i po existenci záměru

Doba trvání, frekvence, vratnost                Mírně negativní během existence záměru,

pozitivní po jeho ukončení, nevratný

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Výstavba lomu ani jeho samotný provoz nijak neovlivní hmotný majetek ani kulturní památky v předmětné oblasti. Charakter technologie těžby a úpravy kameniva  je nízkoodpadový a významnější škodliviny emitované do ovzduší jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky. Nejbližší obytná zástavba obce je vzdálena od zdroje několik set metrů, oddělena lesním porostem. Nárůst koncentrace škodlivin z imisí v důsledku činnosti lomu je zde tak nízký, že nebude mít prakticky žádný vliv na obytnou zástavbu.

Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky

Kriterium                                                   Hodnocení

Rozsah vlivu                                            V prostoru záměru

Povaha vlivu vzhledem k přesahování   Přesahování státní hranice nepřichází

státní hranice                                          v úvahu

Velikost a složitost vlivu                          Bez vlivu

Pravděpodobnost vlivu                           Během výstavby záměru

Doba trvání, frekvence, vratnost            Během výstavby záměru. Nevratný

- Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Na základě hodnocení jednotlivých vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že vlivy na obyvatele ve formě emisí škodlivin do ovzduší a hluku mohou ovlivnit pouze

obsluhu lomu zejména při nedodržení všech předpisů a norem k bezpečnosti práce. Pro obyvatele nejbližších zastavěných prostor se navýšení projeví většinou v minimálních, obvykle neměřitelných koncentracích a fyziologicky nepostižitelných hladinách.

Přeshraniční vliv provozu lomu nepřichází v úvahu.

Vlivy na vodu, půdu, horninové prostředí a další jsou prakticky nevýznamné. Význam bude mít ještě pohled na krajinu po důsledně provedené rekultivaci lomu, kdy zpracovaný rekultivační pohled umožní využití dané lokality ve prospěch široké veřejnosti k rekreačním účelům.

Ačkoliv se ložisko nachází v samé blízkosti státní hranice  s Německem, kterou tvoří v těchto místech vodoteč Strouha, jeho přeshraniční vlivy budou nevýznamné.

Osada Egerteich, která leží ve vzdálenosti několika set metrů od ložiska na bavorské straně hranice (viz příloha 2), je stíněna proti nepříznivým hlukovým a prašným vlivům již dnes starým odvalem, který zůstal po předválečné těžbě čediče a bude se dále navyšovat. Těžba bude probíhat v zahloubení a skrývka bude navážena do ochranného valu do výšky 2 m nad terénem. Dodržováním limitů nařízení vlády č.350/2002 Sb. a emisních limitů pro kamenolomy a zpracování kamene ze zákona č.86/2002 Sb. bude zaručena ochrana osady Egerteich před prachem z provozu lomu.

Prakticky jediným rušivým elementem, který bude v krajině za státní hranicí zaznamenán, bude zvuk sirény před clonovým odstřelem a vlastní odstřel 3 – 4 krát do roka.

Stejně jako pro obyvatele Slapan, lze konstatovat, že ovlivnění německých obyvatel se v denním režimu projeví neměřitelnými koncentracemi škodlivin a fyziologicky nepostižitelnými hladinami hluku.

- Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Environmentálním rizikům, která mohou vzniknout ve fázi otvírky ložiska a při těžebním provozu je třeba zabránit preventivními opatřeními, opírajícími se o odpovědně zpracované havarijní plány. Jedná se zejména o znečištění povrchových vod ropnými produkty při havárii těžebních a úpravenských mechanizmů a o havárii při automobilové přepravě výrobků a odpadů.

Oba druhy havárií nezpůsobí znečištění životního prostředí většího rozsahu, zvláště když jsou okamžitě k dispozici další zařízení a stroje, kterými lze zasáhnout a škodu zlikvidovat. Škodám je však nutno předcházet preventivními kontrolami mechanizmů, kontrolami stavu příjezdových komunikací, používáním záchytných van na olej pod stroji a preventivním výcvikem pracovníků, aby jednali v případě havárie podle připraveného havarijního plánu.

iV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Technická opatření pro fázi přípravy a výstavby

1. V dalším stupni projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodících vodám. Odpady budou skladovány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového hospodářství.

2. Celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval narušení faktorů pohody v blízké obci a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

3. Zpracovat plán opatření pro případ havárie v období výstavby. S tímto plánem budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci a bude uložen u  odpovědného pracovníka výstavby.

4. Ve fázi přípravy provést na vybraných místech v blízkosti osídlení změření plynných emisí, prachu a hluku, aby byly získány reprezentativní hodnoty pozadí pro případný další monitoring.

5. Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů.

- Všechny mechanizmy, které budou používány při výstavbě, musí být v dobrém technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

- Zařízení stavby musí být vybaveno chemickým WC.

- Ke kolaudaci předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doložit způsob jejich likvidace.

- Před zahájením provozu požádat o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady dle vyhlášky č.383/2001 Sb.

- Přepravu nebezpečných odpadů ke zneškodnění provádět prostřednictvím oprávněné organizace.

- Seznámit občany Slapan a majitele okolních pozemků s rozsahem zamýšleného záměru.

- Zajistit v případě archeologických nálezů při zemních pracích veškeré podmínky stanovené zákonem č.20/1978 Sb., o památkách a zákonem 242/1992 Sb., o financování záchraných archeologických výzkumů.

Technická opatření pro fázi provozu

1. Zpracovat plán opatření pro případy havárie a zhoršení jakosti vod pro období provozu. S tímto plánem budou prokazatelně seznámeni všichni provozní pracovníci a bude uložen u odpovědného pracovníka provozu.

2. Zpracovat provozní řád kamenolomu.

3. V průběhu zkušebního provozu zajistit autorizované měření emisí zdroje znečištění ovzduší.

- Všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám, budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k únikům těchto látek mimo vyhrazené prostory (záchytné a havarijní vany).

- Provozovatel vytvoří předpoklady pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

- Dodržovat důsledně dopravu pouze po projednaných komunikacích, parkovat na vymezených plochách.

- Vybudovat protihlukový val.

- Trvale sledovat prašnost úpravny a zajistit mlžení linky.

- Dodržovat podmínky, které stanoví vodohospodářský orgán pro vypouštění důlních vod přes štěrkový filtr, s kvalitou vody odpovídající nařízení vlády č. 171/1992 Sb.

- Při trhacích pracích velkého rozsahu se očekává maximální délka rozletu a odhozu od místa odstřelu do vzdálenosti 50 m Objekty ležící v pásmu přepokládaného rozletu je nutno před odstřelem vyklidit a veškerá mobilní zařízení umístěná v dosahu rozletu přemístit do bezpečné vzdálenosti.

- Pro snížení nepříznivých vlivů na populace zvláště chráněných živočichů a jejich biotopů začít s těžbou v jihozápadní části dobývacího prostoru koncem léta (konec srpna, začátek září), kdy již budou mladé zmije a ještěrky schopné uniknout z dosahu těžebních vlivů.

- Při rekultivaci a během těžby v dotyku s lesní kulturou je nutno dodržovat lesní zákon 289/1995 Sb., zejména hlavu 2, oddíl druhý.

- Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Odhad pravděpodobných vlivů záměru je založen na terénním šetření v období zpracování oznámení, na odborném posouzení biotopu, na konzultacích s pracovníky odboru životního prostředí MěÚ v Chebu a s pracovníky ochrany přírody a na stanoviscích subjektů, jejichž zájmy by mohly být potenciálně realizací záměru dotčeny.

Použité podklady :

Baruš, Oliva  a kol. 1992:  Fauna ČSFR -  Obojživelníci, Academia      Praha

Baruš, Oliva a kol.  1992:  Fauna ČSFR - Plazi, Academia Praha

Boucher 1986: Poznáme je podle stop, Artia Praha

Buchar, Ducháč, Hůrka, Lellák 1995: Klíč k určování bezobratlých,      Scientia Praha

Felix, Toman, Hísek  1978:  Přírodou krok za krokem, Artia Praha

Hrabě,  Oliva, Opatrný  1973:  Klíč  našich ryb,  obojživelníků a plazů, SPN Praha

Martínková E.: Botanický rozbor území dobývacího prostoru Háje II., 1997

Mařík J.: Faunistický průzkum dobývacího prostoru Háje II., 1997

Pecina,  Čepická  1979:  Kapesní  atlas  chráněných  a ohrožených živočichů I - III, SPN Praha

Pelikán, Gaisler, Rödl 1979: Naši savci, Academia Praha

Sbírka zákonů ČSFR, Vyhláška MŽP č. 395/1992, FMV Praha

Voráček V. a kol. : Rukověť EIA hodnocení vlivů na životní prostředí, Praha 1993

Hot mix asphalt plants, Emission Assessment Report, US EPA, 2000

Fér, F., Rohon, P. : Základy biologie, botaniky a dendrologie. ČVUT, Praha 1998,

Neuhäuslová, Z. a kol. : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha 2001

Chytrý M., Kučera T., Kočí M. : Katalog biotopů ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2001

Hrabě, S., Oliva, O., Opatrný, E. : Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. SPN, Praha 1973

Baruš, V. : Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR 2. SZN, Praha 1989

Zach, I. : Naši obojživelníci a plazy ve fotografii. SZN, Praha 1990

#### Životní prostředí České republiky, Ročenka ČEÚ

Kolektiv autorů : Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití, Min. zemědělství, Praha 1990

Vliv těžební činnosti v dobývacím prostoru Háje II. Na akustickou situaci v jeho okolí. Akustická studie, Enviconsult Praha, 1997

VI.Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Odhad hluku byl postaven na akustické studii z vedlejšího dobývacího prostoru Háje II., který je blíže obci Slapany, než předmětný dobývací prostor Háje III. Výsledky studie jasně poukazují na velmi nízké účinky hlukových efektů z primárních i sekundárních odstřelů, z technologie úpravy kameniva i z dopravní obsluhy.

V době tvorby této dokumentace nebylo známé platné stanovisko stavebního úřadu v Chebu k dalšímu rozvinutí  projekčních prací a stanovisko dopravního odboru MěÚ v Chebu k definitivně povoleným dopravním trasám dopravní obsluhy lomu. Chybí i vyjádření vodohospodářského orgánu ke kvalitě důlních vod a jejich vypouštění do recipientu.

Specifikované nejistoty a neznalosti vývoje skutečného provozu jsou však minimalizovány řadou opatření, tak jak jsou uvedena výše v textu.

E. Porovnání variant řešení záměru

Vzhledem k tomu, že záměr bude realizován na zemědělských pozemcích dostatečně vzdálených od lidských sídel, lze posuzovat  několik variant z pohledu těžby, z pohledu technologie zpracování suroviny, variantní dopravy a srovnání se současným stavem, který je vlastně nulovou variantou.

Všechny záměry jsou podrobněji uvedeny v této dokumentaci v kapitole I. Základní údaje na str. 7.

Záměr investora je otevřít ve vhodné době dobývací prostor pro těžbu kvalitního tavného čediče, vykazujícího vhodné vlastnosti pro odlévání průmyslových výrobků. Záměr těžby je zřetelně monovariantní pro uskutečnění dobývání a lze ho srovnat s variantou nulovou, tj. ponecháním dobývacího prostoru ve stávajícím stavu jako zemědělské pozemky.

Varianty technologie zpracování kamene jsou prakticky dvě a využití mobilní jednotky se jeví vhodné jak ekonomicky, tak ekologicky.

Nejdiskutovanější mohou být varianty dopravní, umožňující využití několika příjezdových a odjezdových komunikací k lomu, zdá se však, že po odmítnutí upravené cesty po tělese bývalé železnice, které bude využito podle plánů MěÚ Cheb jako cyklostezka, se vytvořila shoda investora a dopravního odboru MěÚ Cheb ve využití komunikací popsaných výše.

Celkově představuje záměr známou a v České republice i ve světě běžně používanou těžbu a úpravu nerudní suroviny, navíc v sousedních lokalitách lety prověřenou.

F. Doplňující údaje

Výstavba a provoz lomu v dobývacím prostoru Háje III. nebude mít významné negativní vlivy na životní prostředí. Ovlivnění jednotlivých složek a charakteristik životního prostředí lze označit za akceptovatelné.

Pro omezení možných negativních důsledků jsou navrhována opatření, jejichž respektování umožní omezit negativní vlivy záměru i riziko bezpečnosti provozu na přijatelnou míru.

Konečné závěry dokumentace platí za předpokladu správnosti veškerých vstupních dat a informací v ní obsažených. Pokud by v další fázi řešení problematiky došlo k upřesnění nebo ke změně uvedených předpokladů nebo se objevily odchylky oproti poznatkům uvedeným v dokumentaci, bylo by nutné tyto závěry aktualizovat s ohledem na nové poznatky a informace. Na základě doložených údajů a při respektování prezentovaných podmínek lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovanou zákony a dalšími předpisy a proto lze doporučit výstavbu a provoz lomu pro těžbu čediče v dobývacím prostoru Háje III. k realizaci.

Při zpracování dokumentace byly použity jako podklady :

  - literární údaje

  - mapové podklady

  - terénní průzkumy

  - osobní jednání

Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítku 1 : 5000

a 1 : 10000, vodohospodářská mapa ČR 1 : 50000, geologická mapa 1 : 50000,

katastrální mapa 1 : 2880, mapové podklady ložiska Slapany – západ I. a další.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je zpracováno podle přílohy č. 4 tohoto zákona a týká se dobývacího prostoru pro těžbu čediče Háje III. v okresu Cheb. Výstavba a provoz lomu na tavný čedič v tomto dobývacím prostoru má určité vlivy na životní prostředí, které musí být technickými prostředky a opatřeními sníženy na minimum.

Záměr spadá dle zákona 100/2001 Sb. do kategorie I., bod 2.3 Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo změna stávajícího.

Otevření nového dobývacího prostoru pro těžbu čediče umožní s menším negativním ovlivněním životního prostředí dodávat kvalitní tavnou surovinu pro podnik EUTIT ve Staré Vodě pro výrobu průmyslových dlaždic, prefabrikátů pro odpadní stoky kulatého i vejčitého průřezu a dalších výrobků vzdorujících abrazi. Zbylé kamenivo nevhodné granulometrie bude využito ve stavebních organizacích v okresu Cheb.

Předmětná lokalita je umístěna na zemědělských pozemcích, zčásti obhospodařovaných jako orná půda, zčásti využívaných jako louky a pastviny.

V lomu bude trvale zaměstnáno 5 pracovníků. Těžba bude prováděna v zářezu těžební jámy, patrném pouze z jejího blízkého okolí, nebude tedy negativně ovlivňovat krajinný ráz ve větším rozsahu. Okolo těžební jámy bude vybudován cca

2 m vysoký ochranný val, který po ozelenění a zalesnění vytvoří nový horizont v místní krajině a též ochrannou barieru vůči zemědělsky využívaným pozemkům a lesu.

Předpokládaný záměr se snaží komplexně  zhodnotit vliv stavby na životní prostředí. Jsou zde proto uvedeny údaje o vodě, energiích, surovinách, nároky na dopravní síť, údaje o emisích škodlivin do ovzduší, produkci odpadních vod, pevných odpadů a údaje o emisích hluku a vibrací.

Jedna z kapitol zahrnuje popis životního prostředí v areálu dobývacího prostoru a v okolí, včetně informací o situaci z hlediska chráněných území a ochranných pásem,ovzduší, podzemních a povrchových vod, půdy, hluku, fauny a flóry a popis rekultivace vytěžených prostorů.

Další část dokumentace uvádí předpokládané vlivy stavby na obyvatelstvo a okolní životní prostředí. Z předběžného vyhodnocení vyplynulo, že relativně nejvýznamnější vlivy, i když zdaleka nepřekračující emisní limity, lze očekávat z hlediska hluku, zvláště dopravního a z hlediska emisí plynů do ovzduší.

Přeshraniční vlivy do sousedního Německa dokumentace nepředpokládá. Vliv hluku ani ostatních emisí neovlivní pohodu obyvatel nejbližší bavorské osady Egerteich.

Kromě těchto vlivů byly zhodnoceny i další možné vlivy stavby na složky životního prostředí, jako je půda, voda, flóra, fauna, funkční využití území a kulturní a architektonické památky.

Při standardním provozu lomu nehrozí únik ropných látek do vod a ovzduší, jejich větší množství by mohlo uniknout pouze při havárii. Pro tuto možnost bude vypracován havarijní plán, se kterým budou seznámeni všichni pracovníci lomu, a který bude uložen u vedoucího pracovníka. I za havarijní situace by díky charakteru kontaminantů a preventivních bezpečnostních opatření nehrozilo obyvatelstvu žádné zdravotní riziko. Technologické zařízení lomu bude plně respektovat vlastnosti ropných látek používaných zejména jako motorové palivo, z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod a půdy.

Vliv výstavby a provozu lomu na rostliny bude prakticky nulový a též se nepředpokládá ovlivnění fauny, která po rekultivaci lomových náspů a stěn a jejich ozelenění najde naopak více hnízdišť a úkrytů ve vysázených stromových a keřových porostech.

Při realizaci a provozu lomu je nutno zajistit technická a organizační opatření, která zamezí vzniku havarijních stavů, zejména způsobených únikem nebezpečných látek. Bezpečnostními opatřeními může být výše rizik minimalizována až na míru běžného pracovního ohrožení.

Z výsledků akustické studie vypracované pro sousední dobývací prostor Háje II., který je blíže trvalé obytné zástavbě v obci Slapany vyplývá, že při provozu lomu nedojde k nepříznivému ovlivnění okolního životního prostředí hlukem.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že blízké životní prostředí nebude nepříznivě ovlivněno posuzovaným záměrem. Zpracovatel Dokumentace proto záměr doporučuje k realizaci.

Údaje o zpracovateli Dokumentace :

Dokumentace je zpracována držitelem autorizace podle § 19 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

RNDr. Petr Peták, CSc.

Č.j. osvědčení : 17159/4675OEP/92

Adresa : 150 00 Praha 5, Na Hřebenkách 86

Tel.:        602 212 279

H.    PŘÍLOHY

- Mapa bloků zásob

- Mapa umístění lokality dobývacího prostoru Háje III.

- Osvědčení výhradního ložiska

- Stanovení chráněného ložiskového území

- Předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru

- Geologický řez A – A

- ´Mapa se zákresem návrhu DP Háje III.

- Informace o parcelách KN

- Technologické schema těžby a úpravy

- Přehledná mapa BPEJ v DP Háje III.

- Mapa se zákresem stavu po rekultivaci DP Háje III.

- Mapa geofaktorů životního prostředí

- Fotodokumentace

- Varianty dopravní obsluhy lomu

- Výpis z obchodního rejstříku firmy Pavel Dragoun

- Výpočtové body pro měření hluku

- Mapa hlukových pásem

18. Závěr zjišťovacího řízení