# Centrální Kompostárna Brno, a.s.

# CENTRÁLNÍ KOMPOSTÁRNA BRNO

# Zařízení k využívání odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

zpracováno v členění a rozsahu přílohy č. 4

březen 2005

evidenční číslo dokumentace:  			odpovědný zpracovatel:  Ing. Alexandr Mertl			    výtisk číslo:

vydáno ve čtrnácti  výtiscích:

1 až 9	Ministerstvo životního prostředí ČR

10 a 11	Centrální kompostárna Brno, a.s.

12 		Ekologické inženýrství

# Ing. Alexandr Mertl

Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

tel.+fax: 461 634 530; e-mail: mertl@iol.cz

# OBSAH

ÚVOD															4

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK											5

# A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma 											  	13

A.2. IČO 														13

A.3. Sídlo (bydliště) 												13

A.4. Zástupce oznamovatele											13

# B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje 											  		13

B.I.1. Název záměru 											13

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 										13

B.I.3. Umístění záměru 											14

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 						14

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění							15

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 					19

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 				32

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 							32

B.II. Údaje o vstupech 												33

B.II.1. Půda													33

B.II.2. Voda													33

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje									34

B.II.4. Nároky na dopravu											35

B.III. Údaje o výstupech 												36

B.III.1. Ovzduší												36

B.III.2. Odpadní vody											38

B.III.3. Odpady												39

B.III.4. Ostatní												41

B.III.5. Doplňující údaje											41

# C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území				41

C.I.1. Charakteristika území, využití území								41

C.I.2. Ovzduší												42

C.I.3. Voda													42

C.I.4. Půda, geofaktory											42

C.I.5. Fauna, flóra, ekosystémy										43

C.I.6. Dopravní infrastruktura										44

C.I.7. Hluk													44

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území				44

C.II.1. Ovzduší a klimatické faktory									44

C.II.2. Voda													46

C.II.3. Půda a horninové prostředí									47

C.II.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz								49

C.II.5. Osídlení, kulturní památky, tradice, doprava							51

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 			54		jeho únosného zatížení

# D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

# D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí			54		a odhad jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů					54

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima										56

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky			57

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody								58

D.I.5. Vlivy na půdu											59

D.I.6. Vlivy na horninové a přírodní zdroje								59

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy									60

D.I.8. Vlivy na krajinu											60

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a místní tradice					60

D.I.10. Vlivy na dopravu											61

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 			61		velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	64

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 			65		nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.V. Charakteristika použitých metod prognózované a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	68

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	68

# E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

E.I. Popis variant řešení stavby											69

E.I.1. Varianty lokalizace stavby										69

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie					69

E.II. Porovnání variant												69

# F.

ZÁVĚR

71

# G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

G.I. Informace o účelu oznámení											72

G.II. Informace o prověřovaném záměru										72

G.III. Informace o vlivech na okolní prostředí									80

# H.

PŘÍLOHY

82

H.1. Umístění záměru – situace širších vztahů 1:50 000

H.2. Situace okolí areálu – širší vztahy 1:25 000

H.3. Umístění záměru – situace areálu 1:10 000

H.4. Situace areálu

H.5. Situace areálu na podkladu ortofotomapy ČR

H.6. Hydrologická situace

H.7. Geofaktory zájmového území

H.8. Situace okolních areálů

H.9. Rozptylová studie

H.10. Fotodokumentace

H.11. Vyjádření příslušného úřadu z hlediska souladu záměru s územně plánovací dokumentací

H.12. Znalecký posudek „Centrální kompostárna Brno - Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“

H.13. Závěry ze zjišťovacího řízení

H.14. Provozní řád – Centrální kompostárna Brno (návrh)

H.15. Podniková norma – průmyslové komposty – Centrální kompostárna Brno (návrh)

Datum, jméno a podpis zpracovatele oznámení									83

# CENTRÁLNÍ KOMPOSTÁRNA BRNO

Dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

# Úvod

Dokumentace o vlivech záměru na životní prostředí byla vypracována dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v členění a rozsahu přílohy č. 4. Posuzovaným záměrem je provoz zařízení k využívání odpadů „Centrální kompostárna Brno“.

Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení), kde je uveden pod bodem č. 10.2.:

Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou nad 30.000 t/tok.

Pro účely posuzování vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován maximálním množstvím zpracovávaných odpadů, které činí 70.000 t/rok v cílovém stavu roku 2015.

Posuzovaný záměr je novou stavbou, jejíž umístění je navrženo v prostoru bývalé skládky Brno-Černovice, v sousedství jiných provozoven pro nakládání s odpady.

Záměr vychází ze současného stavu území, podnikatelských aktivit oznamovatele, platné legislativy (upřednostnění využívání a zhodnocování odpadů před jejich odstraněním) a koncepcí a plánů odpadového hospodářství na celostátní i regionální úrovni. Nezanedbatelným faktem je platnost právních norem EU, které zavazují ČR k opatřením v oblasti odpadového hospodářství.

Pozitivním aspektem záměru je umístění do území poznamenaného předchozí činností – ukládání odpadů – s nutností rekultivace celého rozsáhlého území bývalé skládky.

Zjišťovací řízení

V listopadu 2004 bylo zpracováno oznámení záměru dle § 6 zákona a předáno na MŽP k provedení zjišťovacího řízení. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 10.12.2004 a ukončeno dne 8.2.2005 vydáním závěru zjišťovacího řízení, č.j.: 7956/OPVI/04.

V tomto závěru zjišťovacího řízení je uvedeno (citace):

„Záměr „Centrální kompostárny Brno“ naplňuje dikci bodu 10.2, kategorie I přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu může nahradit dokumentaci, případě upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené oznámení dle přílohy č. 4 k zákonu se nepovažuje za dokumentaci. Aby oznámení mohlo nahradit dokumentaci, je nutné jej dopracovat zejména s důrazem na následující oblasti:

- problematika odpadů – dopracovat dokumentaci podle požadavků uvedených v došlých vyjádřeních,

- problematika ochrany ovzduší – dopracovat dokumentaci podle požadavků uvedených v došlých vyjádřeních,

- dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz přílohy).“

Na základě uvedených závěrů zjišťovacího řízení byla zpracována dokumentace o vlivech záměru na životní prostředí. Součástí dokumentace jsou grafické a textové přílohy, které dokumentují údaje uváděné v textu vlastní dokumentace.

# VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Součástí dokumentace je souhrnné vypořádání připomínek uvedených v závěru ze zjišťovacího řízení a jednotlivých obdržených vyjádřeních příslušných správních úřadů, dotčených územně samosprávních celků. Veřejnost k oznámení neuplatnila žádné připomínky.

Závěry zjišťovacího řízení v plném znění, včetně všech vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení, jsou součástí příloh dokumentace.

Závěr zjišťovacího řízení, MŽP, č.j. 7956/OPVI/04

1. Magistrát města Brna, odbor životního prostředí

- Technické zabezpečení všech ploch, kde budou ukládány odpady, musí odpovídat těsněním příslušným skupinám skládek. V rámci dokumentace je nutné posoudit technické zabezpeční všech ploch, kde budou ukládány odpady, tj. i obj. 008 Kompostárna. V zařízení bude nakládáno s odpady kategorie ostatní, což odpovídá skupině skládek S-OO, které vyžadujíé dvě těsnící bariéry. V objektu 008 Kompostárna, který je těsněn pouze minerálním těsněním je třeba doplnit druhou těsnící bariéru.

Plochy určené pro nakládání s odpady jsou vodohospodářsky zabezpečeny kombinovaným těsněním, které je složeno z minerálního těsnění provedeného dle ČSN 8380 čl. 7.2.1 a izolační folií PeHD tl. 1,5 mm, což odpovídá skupině skládek S-OO, jež jsou určeny pro ukládání odpadů jejichž vodný výluh nepřesahuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty tř. vyluhovatelnosti III dle vyhlášky č. 282/2001 Sb., příloha č. 6, nebo pro odpady jež na základě vyluhovatelnosti hodnotit nelze. Takto zabezpečené plochy jsou vyznačeny v přiložené situaci a na vzorových řezech je dokladována skladba těsnících vrstev (dále viz text dokumentace).

- Využití podzemní vody ze studny jako pitné nedoporučuje vzhledem k její možné kontaminaci.

Voda ze studny je ve stávajícím zařízení na základě povolení využívána pro hygienickou očistu a sociální potřeby. Zaměstnanci kompostárny budou společností zabezpečeni pitnou vodou pravidelným dovozem balené pitné vody v potřebném množství.

- V následujících stupních projektové dokumentace je nutné řešit ozelenění areálu včetně návrhu domácích druhů dřevin.

V technické zprávě projektu pro územní řízení je řešeno ozelenění veškerých volných ploch areálu kompostárny včetně jeho ohraničení zeleným pásem u celé délky oplocení. Podrobná dokumentace ozelenění bude zpracována v rámci projektové dokumentace pro stavební řízení včetně projednání s příslušnými správními úřady.

2. Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje

- Při navrženém způsobu řešení jímkami na vyvážení a odváděním dešťové vody do okolního terénu je nutno prokázat, že nedojde k negativnímu ovlivnění okolních pozemků a životního prostředí (existence, starých ekologických zátěží a jejich ovlivňování, eroze apod.).

Veškeré dešťové vody z nezatížených zpevněných ploch v areálu kompostárny budou svedeny do bezodtoké akumulační jímky (požární nádrž). Přebytek těchto vod (část bude recyklována na údržbu vegetace a snižování prašnosti v provozu kompostárny) bude odvážen k odstranění. Vody ze zatížených ploch s možným znečištěním budou svedeny do záchytných jímek a využívány k udržování vlhkosti zpracovávaného materiálu na krechtech; přebytek bude rovněž odvážen k odstranění. Žádné vody z areálu kompostárny nebudou tedy odváděny na okolní plochy.

3. Magistrát města Brna, odbor památkové péče

- Řešená lokalita se může nacházet na území archeologických zájmů a stavebník je povinen předem oznámit provádění případných výkopových prací AÚ AV a v případě archeologického nálezu postupovat dle § 127 zákona č. 50/76 Sb. v platném znění.

Areál budoucí „Centrální kompostáry Brno“ je celý situován na koruně bývalé skládky TKO. Záměr terénních úprav a výkopových prací byl dopisem ze dne 22. 2. 2005 postoupen AÚ AV k vyjádření.

4. Magistrát města Brna, odbor vodního lesního hospodářství a zemědělství

- Objekt Odlučovač ropných látek je vodním dílem a věcně a místně příslušným orgánem k povolení jeho stavby je zdejší vodoprávní úřad.

Objekt odlučovače ropných látek byl doplněn do projektové dokumentace pro územní řízení včetně výkresové dokumentace a příslušné úpravy technické zprávy.

- V projektu stavby budou vyřešeny všechny připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů a organizací.

Tento požadavek bude plněn v průběhu všech následujících řízení v přípravě záměru.

- Žádost o stavební povolení bude ve smyslu ust. § 115 odst. 2 vodního zákona doložena dle vyhlášky č. 620/2004 Sb.

V žádosti o stavební povolení bude postupováno ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

- Žádost povolení bude podána oprávněným právním subjektem, kterým je investor stavby a podepsána jeho statutárním zástupcem.

Žádost o stavební povolení bude podána investorem stavby, kterým je obchodní společnost Centrální kompostárna Brno a.s., a podepsána předsedou představenstva.

- Upozorňujeme, že v odst. B.III.2. Odpadní srážkové vody z nezatížených ploch mají být odváděny do terénu (0,193 m3/s). Nebudou odváděny a následně zasakovány v jednom místě.

Žádné odpadní vody nebudou odváděny do terénu. Veškeré vody budou shromažďovány v akumulačních bezodtokých jímkách, částečně zpětně využívány a přebytek bude odvážen k odstranění mimo areál kompostárny.

5. Magistrát města Brna, odbor dopravy

- Dopravní obsluha kompostárny silniční dopravou bude stávajícím příjezdem účelovou komunikací s živičným povrchem, připojenou na místní komunikaci ul. Vinohradská. Na příjezdové účelové komunikaci nutno zajistit takové odvodnění, aby nedošlo k odtékání povrchových vod z této účelové komunikace ani z terénu k ní přilehlého na místní komunikaci ul. Vinohradská. Případné propojení na ul. Průmyslovou, které není předmětem předloženého záměru, doporučujeme.

Výškové řešení areálu zabezpečuje odtok povrchových vod mimo prostor citované komunikace. Plochy jsou spádovány směrem od této komunikace a jsou odváděny vnitroareálovým odvodňovacím systémem do bezodtokových jímek (vody, které přicházejí do styku s odpady) nebo přes lapol do požární nádrže (vody, které nepřišly do styku s odpady). Vody z areálu tedy nebudou odtékat do prostoru příjezdové komunikace, ani na jiné plochy mimo areál kompostárny.

- Živý plot nebude překážet v rozhledu účastníkům silniční dopravy v areálu i mimo areál.

Údržba zeleně kompostárny bude zajišťovat pravidelný sestřih živého plotu vedoucího po obvodu areálu do výšky umožňující bezpečný rozhled. V místech dopravního napojení budou navrženy takové druhy dřevin, které lze takto udržovat.

- Rozprostíráním vrstvy „rekozemě“ nesmí být zhoršeny odtokové poměry z předmětných ploch a nesmí dojít k přivedení povrchových vod na pozemní komunikace.

Ozeleněné menší plochy s použitím rekozemě, která vykazuje vysokou jímavost srážek s ohledem na svou fyzikální strukturu, kdy její maximální vodní kapacita dosahuje až 48 % objemu. Tato zemina bude překryta přírodní ornicí a s ohledem na srážkové poměry lokality budou tyto plochy bezodtokové. Nedostatková vláha bude dodávána potřebným postřikem a jímavost půd udržována intenzivními pěstebními zásahy k udržení neporušeného travního krytu.

Uvedené řešení musí zajistit, že veškeré přebytkové srážkové vody z areálu kompostárny budou svedeny do bezodtokých akumulačních jímek.

- V areálu Centrální kompostárny budou vyčleněny patřičné plochy pro parkování i odstavování vozidel v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

V jihozápadní části areálu (poblíž vjezdu do areálu) budou situovány plochy pro parkování a odstavování vozidel. V projektové dokumentaci je navrženo 6 parkovacích míst sloužící k danému účelu.  Výpočtem dle ČSN 736110 čl. 196 vychází potřeba dvou stání. Tyto plochy jsou odvodněny přes lapol do jímky požární vody.

Parkovací místa ( průmyslové a výrobní podniky)

N=5/7x1,6x1x0,6x1,6=1,09

- Text předloženého záměru v článku C.1.6. bude opraven; pozemní komunikace ul. Vinohradské je místní komunikace, nikoliv silnice III. třídy.

Je opraveno v textu dokumentace.

6. Statutární město Brno

- Statutární město Brno požaduje, aby zařízení a jeho provoz odpovídaly požadavkům stanoveným v právních předpisech na úseku ochrany životního prostředí.

Požadavek bude respektován ve všech řízeních směřujících k povolení a realizaci záměru.

7. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska odpadového hospodářství

K vlastnímu záměru Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vzhledem k lokalizaci záměru na staré skládce dále sděluje – požaduje:

- opravit (analogicky k ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek a vzhledem k ustanovení § 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) provedení těsnění staré skládky a vodohospodářské zabezpečení plochy uvažovaného zařízení (zamezit infiltraci povrchových vod do tělesa staré skládky

Po celé ploše zájmového území kompostárny je navržen těsnící plášť odpovídající ČSN 83 8035, neboť areál se nachází na koruně původní městské skládky komunálního odpadu. Dle ustanovení čl. 7.2 citované normy postačuje jednoplášťové těsnění s charakteristikami dle ČSN 838032 čl. 8.2.1.

Plochy pro nakládání s odpady budou vodohospodářsky zabezpečeny kombinovaným těsnícím systémem skládající se z minerálního těsnění provedeného dle ČSN 83 8035 čl. 7.2.1. a izolační folií PeHD tl. 1,5 mm, což odpovídá skupině skládek S-OO, jež jsou určeny pro ukládání odpadů jejichž vodný výluh nepřesahuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty tř. vyluhovatelnosti III dle vyhlášky č. 282/2001 Sb., příloha č. 6, nebo pro odpady jež na základě vyluhovatelnosti hodnotit nelze. Takto zabezpečené plochy jsou vyznačeny v přiložené situaci (viz text a přílohy dokumentace).

- zhodnotit možná rizika při výstavbě a provozu zařízení vzhledem ke vzniku skládkového plynu ve staré skládce, případně navrhnout opatření dle ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek

Celé území budoucí kompostárny je Ústavem využití plynu Brno zabezpečeno systémem odběrných a monitorovacích vrtů a plyn je několika řady odváděn do přilehlého zařízení ÚVP s.r.o. k využití pro výrobu elektrické energie. Vrty a trasy jímání plynu jsou součástí projektové dokumentace a jsou při návrhu kompostárny respektovány. Vývoj skládkového plynu v dané oblasti kulminoval před deseti lety a v současnosti je na spodní hranici svého vývoje. Uzavřením tělesa skládky nepropustnou uzavírací vrstvou minerálního těsnění bude zamezeno průniku vody do tělesa skládky a následně tak dojde k dalšímu omezení vývoje skládkového plynu. Monitoring bude UVP Brno s.r.o. trvale zajištěn.

- k vlastnímu provozování zařízení je nutné získat souhlas dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, případně získat i souhlas dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech

Obchodní společnost Centrální kompostárna Brno a.s. požádá v rámci následujících řízení příslušný odbor KÚ JmK o schválení Provozního řádu zařízení a o souhlas k provozování využívání odpadů za účelem jejich zhodnocením kompostováním tak, aby stavba mohla být kolaudována a uvedena do trvalého provozu.

Z hlediska ochrany ovzduší

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší požaduje doplnit dokumentaci předmětného záměru o:

- údaje o referenčních stavbách vzhledem k odlišné technologii kompostování v závislosti na emisích pachových látek

Technologie kompostování pouze z části přejímá systém kompostovacího procesu na železobetonových roštech, kde je využíváno tzv. komínového efektu. Analogický systém nebyl dosud v ČR realizován. Mimo několika kompostáren obdobného typu v Kanadě je nejblíže položenou kompostárnou této technologie městská kompostárna MPGK w Zabrzu (Polsko). Technologie je znázorněna na následujících obrázcích.

Uvedená technologie po popsána mimo jiné v článku „Jaroslav Váňa: Kompostárna v Zabrzu. Biom.cz, 2.5.2002,

http://biom.cz/index.shtml?x=89287“.

Podrobnější údaje jsou rovněž uvedeny v textu dokumentace.

Mimo uvedenou technologii je na této kompostárně vybudován také plně funkční německé provenience kontejnerový systém „KNEEER“. Efektivita výroby kompostu a desetileté ověřování však prokázalo i z hlediska monitoringu vlastností (a pachových látek) výhody kompostování na roštech a kontejnerový systém již není dále využíván. Na kompostárně byly z hlediska kvality procesu kompostování a vlivu na životní prostředí doloženy dlouhodobě dosahované odpovídající parametry této technologie.

Návrh záměru „Centrální kompostárna Brno“ se od výše uvedené technologie odlišuje zásadním způsobem v tom, že tento proces mění na plně řízený proces, kde programově elektronicky sledované hodnoty teploty, přístupu kyslíku a vlhkosti v  profilu kompostovacího tělesa jsou vyhodnocovány a upravovány po celou dobu kompostovacího procesu. Nedochází tak v žádném okamžiku k negativním výkyvům (převlhčení, anerobnímu kvašení a pod.) Je tak zabezpečen plynulý aerobní kompostovací proces bez vzniku zápašných látek (merkarptany, čpavek, metan a pod.). Řídící proces je vybaven přídavnými zařízeními korigujícími potřebu přístupu vzduchu a vody do tělesa.

- zkondenzované výpary a voda vznikající při provětrávání krechtů (dohnívání odpadů) bude používána k vlhčení kompostu pouze tehdy, bude-li zamezeno obtěžování okolí zápachem

Kondenzát ani jiná voda z odpařování či vzdušniny nebude při procesu kompostování vznikat. Voda z vlastní kompostovaní plochy bude svedena do bezodtoké jímky a odvážena k odstranění mimo areál kompostárny. Vlhkost zakládky bude udržována automaticky pomocí systému skrápěčů. Elektronická čidla měření vlhkosti zakládky vyhodnocené počítačem zajišťují stabilní vlhkost zakládky oscilující kolem 55 %.

- odpadní plyny z provzdušňování budou odváděny k biologickému filtru nebo do některého jiného rovnocenného zařízení na čištění odpadních plynů

Kompostárna nebude produkovat odpadní plyny. Odpady s vysokou vlhkostí a potencionální možností vývoje plynu budou předisponovány do souběžně projektovaného přilehlého zařízení ÚVP s.r.o. (anaerobní digesce) která bude zařízením na čištění odpadních plynů vybavena.

- v dokumentaci upřesnit eliminaci pachových látek ze zápašných odpadů v mezideponiích (kaly, kuchyňský odpad, zvířecí trus, moč, hnůj apod.)

Odpady vykazující silný zápach budou zpracovávány v sousedním zařízení anaerobní fermentace, která probíhá v uzavřeném procesu s možností eliminace zápachu a jeho šíření do okolního prostředí. Takové odpady nebudou v zařízení „Centrální kompostárny“ přebírány a zpracovávány.

Stabilizované biologické kaly z ČOV budou přebírány v kontejnerech, v případě potřeby uzavřených.

Na otevřené plochy "mezideponií" v areálu kompostárny budou ukládány pouze odpady bez známek pachu. Odpady vykazující zápach budou zpracovány přednostně a umístěny do zakládky.

- upřesnit dopravní cesty při navážení odpadů a zabezpečení dopravních prostředků z důvodu obtěžování obyvatelstva zápachem

Dopravní cesty budou podrobněji specifikovány v projektu pro stavební řízení dle výsledků probíhajícího marketingového zajišťování zdrojů surovin. Přeprava odpadů bude realizována smluvně na základě povinností přepravce vyplývajících z § 24 zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Zabezpečení dopravních prostředků bude vyplývat z charakteru jednotlivých druhů odpadů, jejich fyzikálních a chemických vlastností, přičemž veškeré přijímané odpady budou kategorie O (ostatní).

Většina biologicky rozložitelných odpadů zpracovávaných v zařízení kompostárny nebude vykazovat známky zápachu. Odpady, které tyto známky mohou vykazovat, budou přepravovány v uzavřených kontejnerech či nádobách, aby bylo vyloučeno obtěžování zápachem jak během dopravy, tak i při skladování těchto odpadů v areálu kompostárny.

- projektová dokumentace neřeší stav možného přemokření kompostu s následnými významnými emisemi amoniaku do vnějšího ovzduší

K zamokření kompostu vlivem anomálních srážek je zabráněno operativním sledováním a vyhodnocováním vlhkosti v zakládce. Ve výjimečných případech při zjištění nasycení zakládky srážkami bude kompostovací těleso překryto po nezbytnou dobu nepromokavou difusní folií. Tato fólie zabrání průniku vody do zakládky (kompostu), ale současně umožní odvod vzduchu a vodních par z materiálu (tzv. dýchání materiálu).

- přesnější specifikace odpadů (původ) a jejich procentní zastoupení v celkovém objemu odpadů

Specifikace odpadů a jejich procentní zastoupení je zpracováno v návrhu Podnikové normy na komposty jako dokladové součásti pro registraci kompostů na UKZÚZ MZe ČR. Tato norma bude v průběhu výstavby upřesněna na základě probíhajícího marketingového plánu zabezpečení vstupů surovin a výstupu výrobků.

V návrhu PN je pro 7 základních variant (receptur) uvedeno procentní složení odpadů ve směsi. Předem nelze stanovit jaké množství od konkrétní receptury se vyrobí; závisí to i na aktuálním stavu nabídky a poptávky na trhu s odpady. Provozovatel kompostárny bude mít sice uzavřeny dlouhodobé smlouvy s většími producenty biologicky rozložitelných odpadů, ale situace se může měnit a provoz zařízení by měl umožňovat jistou míru pružnosti a přizpůsobení se těmto změnám. To je zajištěno širším sortimentem vyráběných kompostů (receptur). Návrh Podnikové normy je součástí příloh dokumentace (viz příloha č. H.15.)

- podrobnější popis všech způsobů nakládání s odpady (od předání odpadu do zařízení přes úpravu až po konečné naložení s vlastními odpady a rezidui)

Podrobný popis nakládání s odpady je popsán v návrhu Provozního řádu Centrální kompostárny Brno a.s., který je v plném znění součástí příloh dokumentace (příloha č. H.14.).

- v dokumentaci upřesnit eliminaci pachových látek ze zápašných odpadů v letním období a to minimalizováním skladovací zásoby těchto odpadů v areálu kompostárny nebo mícháním těchto odpadů v uzavřeném objektu za použití biofiltrů

Eliminace pachových látek v letním období je zajištěna důsledným tříděním odpadů. Odpady s vysokým obsahem vody (travní směsi, potraviny a pod.), které mohou být potencionálním zdrojem zápachu, budou jako energeticky vysoce zásobená surovina bezodkladně předávány do zařízení „Anaerobní fermentace - ÚVP Brno s.r.o.“ a zde zpracovány anaerobní fermentací při získání metanu a výrobu elektrické energie. Kompostárna z tohoto zařízení bude odebírat do aerobní části kompostování digestát (pevný zbytek z procesu anaerobní fermentace).

- mechanická předúprava surovin (separace, štěpkování, a pod.) by měla být prováděna vhodným způsobem (zastřešený objekt apod.), který by omezil prašný spad v okolí vlivem větru, přiměřeně by měla být řešena sekundární prašnost v celém areálu kompostárny

Mechanická předúprava (drcení a štěpkování) se bude týkat pouze omezeného sortimentu odpadů a nevykazuje vzhledem k charakteru vstupních hmot (dřevo) žádnou prašnost. Obdobně je tomu i u ostatních činností kde třídění a přesívání kompostu při konstantní vlhkosti cca 55 % nevykazuje prachový charakter. Celý areál bude živým plotem oddělen od okolí, který bude mít i ochranu před účinky silnějšího přízemního větru.

- Záměr podléhá povolovacímu řízení dle ust. § 17 odst. 1 písm b) zákona č. 86/2002 Sb. Příslušným povolovacím orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Nedílnou součástí žádosti o uvedené povolení je odborný posudek a rozptylová studie, obojí zpracované autorizovanou osobou. Dle ust. § 17 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., nelze bez výše uvedeného povolení vydat územní rozhodnutí.

Všechny požadavky vyplývající z platné legislativy budou v další přípravě záměru respektovány, včetně povinností dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

8. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno

V další fázi řízení požadujeme doplnit:

- sledování obsahu ropných látek na vstupu a výstupu odpadů z hlediska jejich případného znečištění těmito látkami

Součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem kompostárny a původci odpadů a odparu odpadů budou povinnosti vyplývající z § 16 odst. d) zákona o odpadech s tím, že před převzetím odpadu v rámci stanovených povinností původce budou předloženy protokoly chemických vlastností v rozsahu stanoveném pro tuto kategorii odpadů - O. Centrální kompostárna Brno zabezpečí monitoring a kontrolní namátkové odběry vzorků včetně jejich analýz na persistentní látky.

- způsob monitorování znečištění vod svedených do akumulačních jímek (rozsah a četnost)

Monitorování znečistění vod v akumulačních jímkách před jejich odvozem na ČOV bude prováděno podle požadavků odběratele. Předpokládá se periodické sledování 2x ročně. Rozsah bude odpovídat platným předpisům a bude upřesněn v dalších fázích přípravy záměru. Rozsah monitorování bude projednán s příslušným správním úřadem před kolaudačním řízením stavby.

- odpad produkovaný z provozu odlučovače ropných látek doplnit k výčtu odpadů

Do seznamu odpadů provozu kompostárny byl doplněn odpad z odlučovačů ropných látek, katalogové č. 13 05 03* Kaly  z lapáků nečistot.

- projednat vstup odpadu č. 20 03 04 (kal ze septiků a žump) do kompostárny z důvodu jeho charakteru, původu a způsobu manipulace

Odpad katalogové č. 20 03 04 – Kal ze septiků a žump nebude do kompostárny přijímán a byl vyřazen ze seznamu přijímaných odpadů.

# A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

# A.1. Název

název:				CENTRÁLNÍ KOMPOSTÁRNA BRNO, a.s.

# A.2. IČO

# IČO:				2693 7794

# A.3. Sídlo (adresa)

sídlo:				Hlinky 40/102, 603 00 Brno

tel: 543 244 145, e-mail: ckb@volny.cz

# A.4. Zástupce oznamovatele

Ing. Josef Fojtík – předseda představenstva

Ing. Radek Fojtík – místopředseda představenstva

# B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

# B.I. Základní údaje

# B.I.1. Název záměru

název záměru:		Centrální kompostárna Brno

# B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je provozování zařízení k využívání odpadů – „Centrální kompostárna Brno“. Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení), kde je uveden pod bodem č. 10.2.:

Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou nad 30.000 t/tok.

Pro účely posuzování vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován maximálním množstvím zpracovávaných odpadů, které činí 70.000 t/rok biodegradabilních odpadů charakterizovaných jako ostatní, bez nebezpečných vlastností (v cílovém roce 2015).

Posuzovaný záměr je novou stavbou, která se nachází na ploše bývalé skládky Brno-Černovice.

# B.I.3. Umístění záměru

(kraj, obec, katastrální území)

Záměr je situován na území města Brna, které náleží k Jihomoravskému kraji.

Z hlediska územní správy je lokalizace následující:

kraj:								Jihomoravský

obec:								Brno, městská část Brno-Tuřany

katastrální území:						Brněnské Ivanovice

# Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

# B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem posuzovaným z hlediska vlivů na životní prostředí je realizace nové stavby – zařízení pro nakládání s odpady.

Navrhované zařízení je zaměřeno na zpracování odpadů biologického charakteru formou aerobního zpracování (kompostování), jehož cílem je materiálové využití získané suroviny pro technické rekultivace. Přehled přijímaných odpadů je uveden v následujícím textu.

Navržený záměr představuje zařízení k využívání odpadů bez nebezpečných vlastností , a to zejména těch druhů odpadů, které byly specifikovány sdělením odboru odpadů MŽP č. 29 uveřejněném ve Věstníku MŽP jako kompostovatelné (s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Přehled odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno, je uveden v kapitole B.I.6.

Účelem záměru je:

- využití odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

- získání využitelných materiálů – stabilizovaný substrát.

Ve smyslu přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb. představuje záměr způsob využívání odpadů:

R 3	Získávání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů).

Plocha navržená pro umístění areálu se nachází na území bývalé skládky komunálních odpadů Brno-Černovice. Záměr je umístěn mimo obytnou zástavbu, která se nachází ve vzdálenosti cca 1000 (jižně) až 1500 (severozápadně) m od areálu kompostárny.

Platný územní plán města Brna specifikuje pro dané území funkční využití – plochy pro technickou vybavenost s podrobnějším účelem likvidace odpadů (TO).

Navrženým záměrem nedochází k žádným změnám ve využití území v okolí areálu.

Záměr nevyvolává žádné nároky na realizaci dopravních nebo jiných staveb technické infrastruktury. Výstavba nové silniční komunikace v jižní části Černovické terasy je připravována nezávisle na tomto záměru a bude dopravně obsluhovat přilehlé území.

Vzhledem k umístění záměru na území města budou vlivy záměru kumulovány jak se stávajícími aktivitami v dotčeném území (podél ulice Vinohradské, f. DUFONEV – recyklace stavebních materiálů), tak s budoucími záměry jejichž umístění na území Černovické terasy připravuje územní plán města. Kumulace se stávajícími aktivitami je hodnocena v části D dokumentace, o dalších výhledových záměrech nejsou oznamovateli ani zpracovateli oznámení známy podrobnější informace.

# B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr vychází z aktivit oznamovatele, platné legislativy (upřednostnění využívání a zhodnocování odpadů před jejich odstraněním) a koncepcí a plánů odpadového hospodářství na celostátní i regionální úrovni.

Mezi podstatné důvody přípravy záměru je třeba zmínit potřebu zavedení inovací vlastního výzkumu v rámci projektu „Nové systémy technických a biologických rekultivací skládek“ a navrhované zařízení bude mimo jiné zajišťovat vstupní materiály pro tyto projekty využitím vybraných druhů odpadů.

Provedení úprav krajinářského charakteru má přímou vazbu na plánovanou investiční akci č. 579 s názvem „Rekultivace skládek v Černovicích a Tuřanech“ zahrnutou do střednědobého plánu investic města pro období 2001-2010. Konkrétní poznatky a veškeré technické výstupy z ověření nových technologií mohou být s výhodou využity v rámci projekční přípravy a následně i při realizaci této stavby.

Potřeba kapacit zařízení na zpracování organických odpadů (biologicky rozložitelných, kompostovatelných, apod.) vyplývá z platné legislativy, mezinárodních dohod a řady koncepčních materiálů celorepublikové i regionální úrovně.

V oblasti odpadového hospodářství se uvedeným otázkám věnuje:

- Koncepce odpadového hospodářství České republiky, verze 03, MŽP ČR, Praha, 11/2001

- Plán odpadového hospodářství České republiky, MŽP ČR, 2003, jehož závazná část byla schválena nařízením vlády ČR č. 197/2003 Sb.,

- Koncepce odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, 10/2002

- Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, schválený 17.6.2004

Základní prioritou Jihomoravského kraje v oblasti nakládání s komunálními odpady je vybudovat Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové a energetické využívání odpadů před jejich odstraněním skládkováním.

Směrná část POH JmK definuje opatření směřující k zajištění cílů definovaných v závazné části POH. V rámci integrovaného systému nakládání s komunálními odpady je definováno opatření v oblasti zpracování biodegradabilních odpadů (zdroj: POH JmK, směrná část):

| Číslo opatření | 2.2 |
| --- | --- |
| Název opatření | Vybudování sítě regionálních zařízení na zpracování biodegradabilních odpadů |
| Plnění cíle 2.1, 9, 10, 11.2, 12 Harmonogram do 2010 Náklady [Kč] 100 mil. Subjekt Nástroj Typ nástroje Podpora EU fondy ekonomický stát SFŽP ekonomický kraj KISOH informační Realizace obce, sdružení obcí rozpočet ekonomický firmy rozpočet ekonomický |

Jedním z cílů Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje je „snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky“. Podrobněji je tento cíl definován takto (zdroj: POH JmK, závazná část):

| Číslo cíle | 12 |
| --- | --- |
| Cíl | Snížit podíl skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů |
| Cílová hodnota na 75 % stavu produkce r. 1995 do roku 2010 na 50 % stavu produkce r. 1995 do roku 2013 na 35 % stavu produkce r. 1995 do roku 2020 Indikátor Podíl skládkovaného množství biologicky rozložitelných složek KO k celkové produkci biologicky rozložitelných složek KO v roce 1995 Zdroj dat Evidence hlášení o produkci a nakládání s odpady, ISOH, KISOH Opatření 1.1, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 9.1, 9.2, 11.2, 13.1 |

Bude doplněno na základě „Realizačního programu ČR  pro biologicky rozložitelné odpady“.

Mezi opatřeními ke splnění uvedeného cíle je jako zásadní následující:

| Číslo opatření | 2.2 |
| --- | --- |
| Název opatření | Vybudování sítě regionálních zařízení na zpracování biodegradabilních odpadů |
| Harmonogram do 2010 |

Hodnocený záměr lze zařadit mezi základní vybavenost území pro zajištění Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady. Plán odpadového hospodářství JmK uvádí (citace):

Zařízení na zpracování biodegradabilních odpadů

V rámci budování Integrovaného systému by měla být vybudována zařízení na zpracování biodegradabilních odpadů (např. kompostárny, anaerobní digesce), aby se mohla naplnit plánovaná Směrnice EU k biodegradabilním odpadům. Zpracovávat se zde bude široké spektrum biodegradabilních odpadů, především z údržby městské zeleně a z terciální sféry (obchodní řetězce, restaurace apod.).

Jak vyplývá z uvedených informací je zpracování biodegradabilních odpadů společně s chybějící kapacitou na jejich zpracování jedním z hlavních problémů odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, město Brno nevyjímaje.

Zařízení může být:

- součástí systému nakládání s komunálními odpady, kdy zpracovává vytříděný organický materiál z komunálních odpadů; jde o materiál z primárního třídění u původců odpadů, nebo z třídění na třídících linkách;

- samostatnou jednotkou nevázanou na sběr komunálních odpadů, která zpracovává ostatní druhy organických odpadů odebírané přímo od původců.

Systém podle varianty a) ukazuje následující schéma (zdroj: Koncepce OH JmK).

Schéma zpracování biodegradabilních odpadů v systému nakládání s komunálním odpadem

Vzhledem k budování systému nakládání s komunálními odpady je posuzovaný záměr navržen jako součást systému nakládání s komunálním odpadem, rovněž však může zpracovávat odpady od jiných původců. Vstup odpadů (zdroje a složení) může být na základě provozních výsledků volen podle potřeb odpadového hospodářství regionu.

Výše uvedené cíle a opatření jsou v souladu s požadavky legislativy Evropské unie. Nakládání s biodegradabilními komunálními odpady (BRKO) bude regulováno především směrnicí EU 99/31/EC, která je implementována do české legislativy. Biodegradabilní odpady zneškodňované prostým skládkováním největší měrou ovlivňují množství a kvalitu průsakové vody a mají rozhodující vliv na produkci bioplynu, jehož převažující složky tvoří tzv. skleníkové plyny.

Množství biodegradabilních odpadů ukládaných na skládky bude nutné do roku 2010 snížit na 75% produkce roku 1995 (Směrnice Rady EU 99/31/EC).

V návaznosti na evropské zkušenosti a možnosti českých podmínek se jeví, jako jedna z možností, kombinace podpory kompostování odpadů u obyvatel, výstavba kompostáren a využití odpadu k výrobě bioplynu v anaerobních reaktorech.

Na základě uvedených informací je evidentní, že technologie aerobního rozkladu je jedním z pilířů zpracování biologických odpadů a posuzovaný záměr naplňuje cíle plánů odpadového hospodářství na všech úrovních a je v souladu s navrženými opatřeními.

Navrženým záměrem dojde k vybudování zásadní kapacity pro zpracování biologických odpadů na území města a regionu. Budované zařízení představuje moderní technologii vyhovující legislativě jak ČR tak EU.

Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy H).

Obrázek č. 2: Situace zájmové lokality – areál posuzovaného záměru (1:10 000)

Umístění záměru je vázáno na plochu vymezených pozemků a nebylo řešeno v jiných lokalizačních ani technických variantách.

Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými dopady provozu, z hlediska ochrany životního prostředí ani z hlediska územního plánování (umístění je v souladu se schváleným územním plánem i se zájmy města v územním plánování).

# B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

# Charakter a účel zařízení

Účelem kompostování vybraných druhů odpadů je jejich přeměna na organické hnojivo – průmyslový kompost I. registrovaný ÚKZÚZ pro uvedení do oběhu a průmyslový kompost II. pro vlastní potřebu při rekultivacích a spotřebu při údržbě zeleně města Brna a okolí.

Technologie aerobního termofilního rozkladu organické hmoty je založena na dodávání vzduchu, resp. kyslíku (O2) do kompostu v průběhu zrání tak, aby bylo podpořeno zásobování mikroorganismů vzdušným kyslíkem. Zahříváním zakládky dochází k tak zvanému komínovému efektu aerace zakládky.

Aerobní exotermní proces hnití tak současně zajišťuje za pomocí vyšších teplot hygienizaci, budoucí zdravotní nezávadnost a dekontaminaci patogenních organismů výrobku.

# Základní popis zařízení

Zařízení kompostárny tvoří zpevněná vodohospodářsky zabezpečená plocha. Plocha je oplocena a skládá se z následujících stavebních objektů:

- tří samostatných oddělených těles kompostoviště vybavených železo-betonovými prefabrikáty;

- dvou ploch pro přejímku kalů z ČOV;

- plochy pro přejímku jiných biodegradabilních odpadů;

- plochy pro odpad určený k drcení;

- plochy pro uložení předrceného biologického odpadu;

- plochy na ukládání ostatních přetříděných biodegradabilních odpadů;

- předvstupní plochy pro homogenizovaný materiál do zakládky;

- ploch pro technologická zařízení;

- plochy pro vyrobený kompost;

- jímek;

- komunikací;

- sociálního a technického zázemí a pracoviště přejímky materiálů a vážení;

- technických sítí.

Infiltrované srážkové vody z využívaných ploch jsou sváděny do akumulačních jímek infiltrovaných vod. Srážkové vody z komunikací a ostatních zpevněných ploch jsou sváděny do akumulačních jímek čistých vod. Vody z akumulačních jímek budou využívány pro postřik uložených hmot. Odvodňovací duální systém je současně z části využíván pro rozvod stlačeného vzduchu pro regulovanou intenzifikaci aerobního procesu. Používané stroje a zařízení tvoří:

- Štěpkovač dřevní hmoty

- Homogenizační šneky

- Čerpadla zpětného výtlaku

- Kompresor aerační jednotky, alt. ventilátor

- Třídící bubnové síto výstupní suroviny s rozmělňovačem

- Balící zařízení pro finální produkt

- 2 ks dopravníků s objemovým vážením a maloobjemovými zásobníky

- 1 ks pásový dopravník

- čelní nakladač kolový.

Situace vlastního areálu kompostárny je patrná z následujícího obrázku. Podrobnější řešení areálu s vyznačením zabezpečených ploch je znázorněno v příloze č. H.4. Situace areálu.

Obrázek č. 3: Situace areálu kompostárny

Organizační a technologické zabezpečení provozu

Organizační zabezpečení provozovny

Provozní doba:			pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hod.

Suroviny – odpady jsou do zařízení naváženy v této provozní době, mimo provozní dobu je vstup přísně zakázán.

Ve výjimečných případech lze předat suroviny – odpady do zařízení mimo provozní dobu uvedenou v tomto provozním řádu, avšak zásadně po předchozím projednání s provozovatelem zařízení.

Do zařízení je zakázáno navážet druhy odpadů, které nejsou určeny provozním řádem.

Technologické zabezpečení provozu

Vstupní kontrola

Před přijetím odpadu od konkrétního původce musí být odpad podroben vstupní kontrole. Do zařízení nesmějí být přijaty odpady, které neodpovídají druhu odpadu a nejvyššímu přípustnému množství sledovaných cizorodých látek dle provozního řádu a ČSN 46 5735.

Rozsah fyzikálně-chemických analýz bude posouzen provozovatelem kompostárny s ohledem na jednotlivé druhy odpadů a jejich původ. Nezbytné fyzikálně-chemické analýzy přijímaných odpadů budou prováděny zásadně jen akreditovanými laboratořemi např. LABTECH, EKOCHEM apod.

Zakládka kompostu

Odpady za účelem kompostování se do zařízení přivážejí dopravními prostředky původců odpadů nebo vlastními dopravními prostředky.

Ke stanovení hmotnosti dovážených odpadů bude využita mostová váha, která je v přilehlém areálu centra odpadů. V prostoru kompostárny se odpady (suroviny) navážejí na přípravnou plochu, zbavují nevhodných příměsí a třídí. Po předrcení a homogenizaci dle stanoveného předpisu a podnikové normy jsou naváženy na kompostovací plochy určené pro jednotlivé receptury složení. Zakládka je kladena na prefabrikáty mostního profilu s větracími otvory a kanálky do výše až 2,8 m. Při přípravě zakládek je třeba dbát na to, aby suroviny neobsahovaly nežádoucí nerozložitelné příměsi, například kamení, kovové, plastové a skleněné předměty apod.

Technologie kompostování

Navážení biodegradabilních odpadů a jejich umísťování do ambulantních zakládek je z důvodu homogenizačního efektu prováděno tak, aby byl zajištěn požadovaný profil jednotlivých látkových složek v průřezu haldou. Násypný systém je sladěn s rozebíracím systémem. Nadsítné stanovené podnikovou normou se z bubnového síta vrací do drtiče.

Aerobní termofilní rozklad organických látek je podpořen zásobováním mikroorganismů vzdušným kyslíkem zabudováním vertikálních odvětrávacích otvorů ústících do kanálků vedených pod mostovým profilem panelů. Zahříváním zakládky dochází k takzvanému komínovému efektu aerace zakládky.

Aerobní exotermní proces hnití tak současně zajišťuje za pomocí vyšších teplot hygienizaci, budoucí zdravotní nezávadnost a dekontaminaci patogenních organismů výrobku.

Teplota kompostu v procesu zrání je měřena. Teploty jsou vedeny v provozním deníku. Teplota musí dosáhnout minimálně 45 oC po dobu 5 dnů, v případě podezření na obsah patogenních organismů musí kompost dosáhnout teploty 55 oC po dobu 21 dnů. Biogenní teplo se měří ve středu výšky zakládky v minimální hloubce 1 m od povrchu zakládky v intervalech umožňujících sledovat průběh zrání. Doba zrání při intenzivním aeračním procesu je 6 měsíců.

Zrající kompost může být zavlažován dle potřeby závlahovou vodou ze záchytné jímky tak, aby minimální obsah vody byl 40 % a maximální vlhkost 65 %. Při zavlažování je třeba, aby vrstva zrajícího kompostu nad terénem byla min. 1,5 m.

Hotový kompost

Průmyslový kompost lze považovat za hotový za podmínek, že v té době nesmí být 50 cm pod povrchem zakládky teplota vyšší než 45 oC (nad 45° C probíhá proces zrání. Na zakládce nesmí být neabsorbovaná závlaha, musí mít tvar umožňující bezpečné vzorkování a nesmí být zarostlá plevelem.

Vzorkování a zkoušení hotového kompostu dle ČSN 46 55 725 budou provádět oprávněné laboratoře např. LABTECH, EKOCHEM apod.	Průmyslový kompost musí odpovídat znakům jakosti dle tabulky č. 2 ČSN 46 5735 (viz následující tabulka).

| Průmyslový kompost – znaky jakosti |
| --- |
| znak jakosti | hodnota |
| vlhkost v % | od zjištěné hodnoty spalitelných látek do jejího dvojnásobku avšak min. 40,0 a max. 65,0 |
| spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % | min. 25,0 |
| celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek v % | min. 0,60 |
| poměr C : N | max. 30 |
| hodnota pH | od 6,0 do 8,5 |
| nerozložitelné příměsi v % | max. 2,0 |
| homogenita celku v % relativních | ± 30 |

V průmyslovém kompostu nesmí být množství ani jedné ze sledovaných látek vyšší než je stanoveno v tabulce č. 3 ČSN 46 5735 (viz následující tabulka).

| Průmyslový kompost - nejvyšší přípustné hodnoty látek |
| --- |
| sledované látky | nejvyšší přípustné množství sledované látky v mg/1kg vysušeného vzorku |
| třída I. |
| As *) | 10 |
| Cd | 2 |
| Cr | 100 |
| Cu | 100 |
| Hg | 1,0 |
| Mo *) | 5 |
| Ni *) | 50 |
| Pb | 100 |
| Zn | 300 |
| *) Stanovuje se v případech, kdy lze očekávat zvýšená množství vzhledem k použitým surovinám – odpadům. |

Při překročení některé hodnoty sledovaných látek se průmyslový kompost nesmí expedovat a musí se přepracovat surovinou s malým množstvím sledovaných látek.

Použití kompostu je limitováno ČSN 46 7535 a zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech ve znění zákona č. 308 /2000 Sb.

Popis technického a technologického řešení záměru

001 Asanace stávající skládky

Řeší hrubé vyrovnání a úpravu stávajícího terénu do předpokládaných sklonů a spádů vč.odstranění stávajících mezideponií zemin. Součástí objektu bude i provedení těsnění povrchu dotčené části Černovické terasy.

Po celé ploše zájmového území kompostárny je navržen těsnící plášť odpovídající ČSN 83 8035, neboť areál se nachází na koruně původní městské skládky komunálního odpadu. Dle ustanovení čl. 7.2 citované normy postačuje jednoplášťové těsnění s charakteristikami dle ČSN 838032 čl. 8.2.1.

Pláně minerální těsnící vrstvy, sloužící jako podklad pro konstrukční vrstvy zpevněných ploch jsou navrženy ve střechovitém spádu (směr S-J) 1%, směrem V-Z je navržen jednostranný spád 1%. Odvodnění je řešeno samostatným objektem 010.

Z modelu terénu zaměření skutečného stavu a modelu terénních úprav byl odvozen objem nutný k provedení prací ve výši 59 700 m3 násypového materiálu vč. minerálních a podkladních vrstev pro zpevněné plochy.

002 Komunikace a zpevněné plochy

Komunikačně bude areál obsluhován stávající příjezdnou účelovou komunikací zpevněnou asfaltovým krytem, která se po průjezdu vjezdovou bránou větví do dvou úseků umožňující přístup do dalších částí Černovické terasy severně od zájmového území, které jsou využívány pro provoz recyklace stavebních odpadů. Tyto komunikace jsou navrženy jako účelové vnitrozávodové, obousměrné, dvoupruhové, se šířkou jízdního pruhu 3 m a štěrkovou krajnicí šířky 1 m. Mezi těmito komunikacemi se nachází zpevněná plocha, která bude sloužit k umístění jednotlivých deponií vstupních a výstupních surovin a technologických zařízení.

Všechny plochy pro nakládání s odpady budou vodohospodářsky zabezpečeny kombinovaným těsnícím systémem skládající se z minerálního těsnění provedeného dle ČSN 83 8035 čl. 7.2.1. a izolační folií PeHD tl. 1,5 mm, což odpovídá skupině skládek S-OO, jež jsou určeny pro ukládání odpadů jejichž vodný výluh nepřesahuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty tř. vyluhovatelnosti III dle vyhlášky č. 282/2001 Sb., příloha č. 6, nebo pro odpady jež na základě vyluhovatelnosti hodnotit nelze. Takto zabezpečené plochy jsou vyznačeny v přiložené situaci.

Jedná se o plochu dvou zásobníků kalů z ČOV, plochy pro deponování ostatních odpadů a plochu pro zpracovatelskou základnu (úpravu a třídění).

003 Provozní budova

Pro potřeby obsluhy areálu bude zřízena provozní budova s kompletním sociálním vybavením. Jedná se o sestavu šesti typizovaných obytných kontejnerů propojené obvodovou atikou. Umístění kontejnerů je na panelové ploše. Budova bude napojena na přípojku NN a rozvod vody. Splašková voda ze sociálního zařízení bude shromažďována v nepropustné akumulační jímce.

Sestava bude obsahovat následující místnosti:

Vážní místnost – vstup a výstup surovin, napojení na vážní zařízení, obslužný PC

Šatna ženy, šatna muži

Denní místnost obsluhy

WC + sprcha ženy, WC + sprcha muži

Kancelář vedoucího

Sklad pracovních pomůcek

Přípojka NN bude provedena z nejbližšího možného místa v areálu. Kabel bude zemní, v hlavním rozvaděči v provozní budově bude i měření. Ovládání čerpadel bude ruční i automatické, hlídání hladiny bude automatické s výstražným signálem.

004 Váha

Je navržena tenzometrická přejezdová váha NP4 s obchodní certifikací, která je umístěna v betonovém základu v prostoru u provozní budovy a od sousedního jízdního pruhu (objízdného) je oddělena ocelovým svodidlem. Provoz přes vážní můstek je usměrňován světelnou signalizací z vážní místnosti. Váha je integrována s obslužným PC, která kromě vyhodnocení hmotnosti váženého vozidla a tisku vážních lístků umožňuje i vedení evidence přijatých a expedovaných surovin.

005 Kanalizační jímka

Shromažďuje splaškové vody ze sociálního zařízení provozní budovy. Je nepropustná objemu min. 6 m3 a je zřízena z typizovaných prefabrikovaných ŽBT dílců z vodostavebního betonu s vnitřní izolací.

006 Rozvody NN

Zajišťují napojení provozní budovy na stávající rozvodnou síť, osvětlení areálu a napojení čerpadel zpětného výtlaku technologické vod, připojení aerační jednotky a dalších mechanizmů souboru OOI. V rozvodné skříni v provozní budově bude ovládání i výstražné opatření.

007 Rozvody vody

Voda bude napojena na stávající výtlak vody ze stávající studny (kapacita 16 l/s - p.č. 2616/10), popř. bude vysazena odbočka z potrubí, které povede k navrhovanému bufetu v k rekultivaci určené části Černovické terasy (biokoridor - prostor cyklostezky). Napojení bude do sociálního zařízení v provozní budově. Z provozní budovy bude vytaženo rezervní potrubí k plochám s nakládáním s biohmotou.

008 Kompostárna

Plochy určené pro nakládání s odpady jsou vodohospodářsky zabezpečeny kombinovaným těsněním, které je složeno z minerálního těsnění provedeného dle ČSN 8380 čl. 7.2.1 a izolační folií PeHD tl. 1,5 mm, což odpovídá skupině skládek S-OO, jež jsou určeny pro ukládání odpadů jejichž vodný výluh nepřesahuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty tř. vyluhovatelnosti III dle vyhlášky č. 282/2001 Sb., příloha č. 6, nebo pro odpady jež na základě vyluhovatelnosti hodnotit nelze. Takto zabezpečené plochy jsou vyznačeny v přiložené situaci (příloha H.4.) a na vzorových řezech je dokladována skladba těsnících vrstev.

Jako kompostovací jednotka slouží vodohospodářsky zabezpečená plocha půdorysných rozměrů 90x50 m. Plocha je rozdělena do tří samostatných sekcí, jejichž střechovitý spád směrem k jejímu středu umožňuje samostatné odvedení případných průsaků. V nejnižším místě každého pole je u vyústění umístěno drenážní potrubí PeHD 225 mm pevnostní řady PN6, svádějící průsaky do plnostěnného svodného potrubí a následně do sběrné jímky. Toto technické řešení umožňuje i členění vod ze zaplněných a prázdných sekcí obdobně jako u řízených skládek odpadů.

Stavebně je plocha provedena ze speciálních kompostovacích panelů rozměrů 300x200x30 cm, které díky žebrování a perforaci (viz následující obrázky – řez kompostárnou) umožňuje jednak bezproblémový odvod průsaků do podkladní (drenážní) vrstvy a jednak provzdušňování  krechtů z aerační jednotky.

Kompostovací panely jsou uloženy na podkladní vrstvě z recyklátu frakce 16-63 mm tl. 20-34 cm (nad sběračem). Tato vrstva slouží současně i jako drenážní a od povrchu minerálního těsnění je oddělena geotextilií gramáže 400 g/m2 ze 100 % PP. Jednotlivé kompostovací sekce jsou od sebe odděleny prefabrikovanými prvky tvaru L.

009 Aerační jednotka

Při zvýšeném objemu zpracovávaných materiálů bude nutno zkrátit dobu zpracování na „krechtech“. Provedení je možné pomocí zvýšeného množství O2 dodávaného do krechtů popř. zvýšením teploty v počátečním stádiu. Pro daný provoz je volena alternativa zvýšení množství O2 kompresorem z volného ovzduší. Rozvod bude z potrubí PP (PN6) (90 mm.

Odbočky budou ke každé linii kompost. panelů z ( 63 mm s možností přímého napojení pomocí uzávěrů na volné ovzduší (). Napojení bude pouze u „naplněných krechtů“. Tepelná úprava je dodatečně možná s využitím tepla z akumulační jímky () pomocí volné hadice sání kompresoru v ní umístěné.

010 Odvodnění

Plochy zpracování a navážení jsou nezastřešené. Srážkové vody v plochách „využívaných“ tzn. infiltrované budou sváděny do akumulačních jímek infiltrovaných vod, vody z plochy nevyužívané budou sváděny do akumulačních jímek čistých vod (požární nádrže). Odvodnění jednotlivých plochy bude provedeno odděleně podle charakteru plochy a možného znečištění vod z těchto ploch. Členění vod bude nátokem do svodů provedených žlaby z betonu. Nátoky budou pomocí PEHD „vložek“ A) plných průtokových a B) otevřených se zaslepovací koncovkou. Podle daného krechtu bude použití vložek zaměňováno. Žlaby budou, vzhledem k přístupu manipulačních mechanizmů, překryty roštem umožňujícím kontrolu a čištění.

Drény z ploch budou kombinací drenážních příkopů s vývodem na svodné drenážní potrubí ( zaústěné do svodných žlabů s ochranou proti mechanickému poškození.

Žlaby budou svedeny do akumulačních sběrných jímek provedených z prefabrikovaných dílů, popř. z monolitického železobetonu.

011 Výtlak infiltrovaných vod

Z akumulačních jímek budou vytaženy hydranty na výtlaku infiltrovaných vod z každé jímky pro postřik uložených hmot. Výtlak bude proveden z PP ( 90 mm, PN6, plněný ponorným čerpadlem h=15(20 m, Q= 6,3 l/s. V případě nedostatku akumulovaných vod je navržen pomocný rozvod vody z požární nádrže.

012 Oplocení

Areál biodegradabilního hospodářství bude ze strany V, Z, J oplocen drátěným pletivem 50/50 výšky 2 m na betonových popř. dřevěných sloupcích, které bude doplněno vjezdovou branou š=6,20 m. Ze strany severní navazuje zájmové území na další části Černovické terasy, která je využívána pro recyklaci stavební suti a oba provozy budou vzájemně propojeny.

013 KTÚ

V rámci tohoto objektu bude z vnitřní strany podél oplocení zřízen biokoridor ve formě  živého plotu šířky 2 m a výšky 2 m. Ze strany západní, kde je perspektivně uvažováno s vybudováním příjezdové komunikace k budoucímu záměru vybudování golfového hřiště (další etapa rekultivace a využití Černovické terasy), bude biokoridor proveden i z vnější strany oplocení.

V tomto pruhu bude rozprostřena vrstva rekozemě v tl. 70 cm. V rámci objektu bude rovněž ozeleněna plocha u provozní budovy a ostatní nezpevněné plochy travním výsevem s výsadbou ozdobných dřevin.

Výška dřevin bude volena podle účelu tak, aby byl umožněn bezpečný provoz silniční dopravy na všech komunikacích v areálu i mimo něj.

Do vegetačního krytu biokoridoru (živého plotu) budou navrženy domácí druhy dřevin. Projekt vegetačních úprav bude zpracován a projednán v navazujících etapách přípravy záměru.

Po výsadbě bude následovat běžná údržba sečením travních porostů a prořezem dřevin.

Schéma provozu zařízení je znázorněno na následujícím obrázku.

Další obrázky znázorňují vzorové řezy zpevněnými plochami pro dopravu a manipulaci, kompostování a nakládání s odpady (zásobníky, úložné plochy).

Provoz obdobného zařízení kompostárny je popsán v řadě odborných článků. Jako referenční uvádíme článek „Jaroslav Váňa: Kompostárna v Zabrzu. Biom.cz, 2.5.2002.“

(http://biom.cz/index.shtml?x=89287)

Citovaný článek uvádíme v plném znění:

„Kompostárna v Zabrzu, Jaroslav Váňa

Měl jsem nedávno příležitost navštívit v Polsku kompostárnu v Zabrzu, kterou provozují místní technické služby (Mieskie Przedsiebiorsktwo Gospodarki Komunalnej w Zabrzu). Kompostárna se nachází na okraji města Zabrze asi 50 km od Opavy. Je spojena se sběrným dvorem a poblíž se nachází i skládka komunálního odpadu.

Při návštěvě kompostárny jsem shlédl některé postupy kompostování bioodpadů, které by mohly být aplikovány i v našich podmínkách. Zejména bych chtěl komentovat postup kompostování odpadů ze zeleně.

Na počátku linky je výkonné homogenizační zařízení se čtyřmi homogenizačními šneky a s automatickou váhou. Do homogenizátoru se dávkují odpady po mechanické úpravě (štěpka, dřevo, tráva) nebo bez této úpravy (listí, kaly, krátké seče trávy). Zhomogenizovaný čerstvý kompost se odváží nákladním automobilem na kompostovací plato 30 x 30 m, kde se vrství do výšky cca 3,5 m. Kapacita tohoto plata je údajně 3000 t. Plato je sestavené z prefabrikátů, uložených na podlaze s živičným povrchem. Konstrukce prefabrikátu (viz obrázek) 300 x 150 cm umožňuje zvýšenou aeraci kompostu štěrbinami o šířce 2,5 cm z kanálků, které vytváří mostový profil prefabrikátu. Výška tohoto kanálku je cca 15 cm a jeho šířka je 120 cm. Výměna plynů v kompostové zakládce je v celém profilu navrstveného kompostu zintenzívněna komínovým efektem, který stoupá při zahřívání kompostu. Čerstvý vzduch vstupuje štěrbinami a oxid uhličitý uniká povrchem kompostovací zakládky. Aerační překopávky se neprovádějí. Menší komplikací celého zařízení je nutnost čištění kanálků, kam propadá jemný materiál při kompostování. kanálky se čistí údajně jednou ročně traverzou vlečenou profilem kanálku.

Kompostovací plato je provozováno ve dvou režimech. V případě, že kompost zraje na tomto platu 6 měsíců, je jako stabilizovaný kompost proséván na bubnovém sítu (průměru otvorů 3,5 cm) s výtěžností 70 % hmotnosti. Nadsítná frakce je po vybrání kontaminujících plastů odvážena na počátek linky do drtiče a homogenizátoru. Kompost je expedován ke hnojení zemědělské půdy.

Další režim, který byl provozován v době mé návštěvy, spočívá v prosévání zrajícího kompostu po 2 - 3 měsíční fermentaci na plata na bubnovém sítu (průměr otvorů 5 cm). Z podsítné frakce jsou vytvářeny kompostové zakládky na zpevněném povrchu kompostárny o výšce cca 2,5 m, které dozrávají ještě jeden měsíc a za toto období jsou minimálně čtyřikrát překopány čelním samojízdným překopávačem.

Další kompostárenská linka je vybavena soustavou aerovaných uzavřených kontejnerů systému KNEER s čištěním odplynu na filtru, jehož náplní je částečně zkompostovaná stromová kůra. Aerace je řízena počítačem, doba ventilace je 3 minuty s přestávkami 2 - 30 minut. Doba zdržení zrajícího substrátu v kontejneru je 14 dní, pak kompost dozrává na volné ploše. Zařízení bylo využíváno na kompostování čistírenských kalů a odpadů ze zeleně. Jeho další využití se předpokládá při kompostování kuchyňských odpadů z hotelů a restaurací.

Jakostní znaky vyrobených kompostů není možno vztáhnout k provozně evidované surovinové skladbě, zejména se nepodařilo zjistit množství a kvalitu čistírenských kalů používaných při kompostování.

Komposty obsahují v sušině 1,6 - 2,2% N, 2,4% P2O5, 0,8% K2O a 1% MgO. Spalitelné látky představují 42 - 45% v sušině. Obsah cizorodých látek je zejména u Cd a Zn neobvykle vysoký, ale odpovídá polské normě pro zemědělské použití (Wymagania rolnicze) jak je patrno z níže uvedené tabulky. Pro srovnání uvádím i požadavky české normy (ČSN 465735 tř. I)

| Jakostní znak | jedn. | kompost Zabrze | Polská norma | ČSN 465735 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I. | II. | I. |
| C (min) | % suš. | 21,6 | 18 | 13 | 12,5 |
| N (min) | % suš. | 2,22 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| K (min) | mg/kg suš. | 5 510 | 830 | 415 | x |
| Cd (max) | mg/kg suš. | 8 | 5 | 15* | 2 |
| Cr (max) | mg/kg suš. | 430 | 300 | 500 | 100 |
| Cu (max) | mg/kg suš. | 60 | 300 | 600 | 100 |
| Ni (max) | mg/kg suš. | 17,2 | 100 | 200 | 50 |
| Pb (max) | mg/kg suš. | 153 | 350 | 500 | 100 |
| Zn (max) | mg/kg suš. | 1871 | 1500 | 2500 | 300 |

* do zemědělské půdy jen do hodnoty 10

Projektanti a investoři kompostáren mohou najít v Polsku značnou inspiraci, neboť na polských kompostárnách se provozuje řada známých světových systémů. Čeští normotvůrci v oblasti jakosti kompostů se mohou zamyslet nad tím, zda české normy pro kompost nejsou příliš přísné a nebrzdí tak rozvoj kompostování bioodpadů.

Obr. 1: Konstrukce prefabrikátu“ (konec citace)

Přehled zpracovávaných odpadů

Zařízení je konstruováno jako zařízení pro zpracování a využití biodegradabilních odpadů bez nebezpečných vlastností. Následující tabulka uvádí přehled odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., které budou přijímány k využití.

| Katalogové číslo | Název |
| --- | --- |
| Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
| Odpady z výroby a ze zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu |
| 02 02 01 | Kaly z praní a čištění |
| 02 02 04 | Kaly z čištění OV v místě jejich vzniku |
| Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, …. |
| 02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání… |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 03 05 | Kaly z čištění OV v místě jejich vzniku |
| Odpady z výroby cukru |
| 02 04 01 | Zemina z čištění a praní řepy |
| 02 04 02 | Odpad uhličitanu vápenatého |
| 02 04 03 | Kaly z čištění OV v místě jejich vzniku |
| Odpady z mlékárenského průmyslu |
| 02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 05 02 | Kaly z čištění OV v místě jejich vzniku |
| Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
| 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 06 03 | Kaly z čištění OV v místě jejich vzniku |
| Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů |
| 02 07 01 | Odpady z praní, čištění a mechanického surovin |
| 02 07 02 | Odpady z destilace lihovin |
| 02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 07 05 | Kaly z čištění OV v místě jejich vzniku |
| Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy |
| Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky |
| 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |
| 03 03 07 | Mechanicky uvolněný výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |
| 03 03 11 | Kaly z čištění OV v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 |
| Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu |
| 04 01 01 | Odpadní klihovka a štípenka |
| Odpady z textilního průmyslu |
| 04 02 10 | Organické hmoty z přírodních produktů |
| Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení |
| 10 01 03 | Popílek ze zpracování rašeliny a neošetřeného dřeva |
| Obaly |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |
| Dřevo, sklo, plasty |
| 17 02 01 | Dřevo |
| Zemina, kamení a vytěžená hlušina |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 |
| Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené |
| 19 08 02 | Odpady z lapáků písku |
| 19 08 05 | Kaly z čištění komunálních odpadních vod |
| 19 08 09 | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky |
| 19 08 12 | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 |
| 19 08 14 | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 |
| Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely |
| 19 09 02 | Kaly z čiření vody |
| Odpady z regenerace olejů |
| 19 11 06 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05 |
| Komunální odpady |
| 20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven |
| 20 01 25 | Jedlý tuk a olej |
| Odpady ze zahrad a parků |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |
| 20 02 02 | Zemina a kameny |
| 20 02 03 | Jiný biologicky rozložitelný odpad |

Procentní zastoupení jednotlivých skupin odpadů ve výsledných kompostech uvádí návrh podnikové normy „Podniková norma – průmyslové komposty – Centrální kompostárna Brno“. Toto složení určuje pro jednotlivé receptury (viz příloha č. H.15.).

Do polotovarů nesmějí být používány suroviny (odpady), které po ukončení biologického zrání budou mít charakter cizorodých látek. Nejvyšší přípustné množství sledovaných látek uvádí následující tabulka.

| Nevyšší přípustné obsahy látek v přijímaných odpadech |
| --- |
| sledované látky | Nejvyšší přípustné množství sledované látky v mg/1kg vysušeného vzorku |
| As *) | 30 |
| Cd | 5 |
| Cr | 200 |
| Cu | 500 |
| Hg | 4 |
| Ni *) | 100 |
| Pb | 200 |
| Zn | 2 500 |
| AOX | 500 |
| PCB | 0,6 |
| *) Stanovuje se v případech, kdy lze očekávat zvýšená množství vzhledem k použitým surovinám – odpadům. |

V případě podezření že suroviny (odpady) obsahují další neodbouratelné cizorodé látky, stanovují se v souladu s ČSN 46 5735 i další potenciálně přítomné látky. Použitelnost odpadů (surovin) se posuzuje v souvislosti s technologii v jednotlivých případech individuálně.

Kapacitní údaje zařízení v časové ose uvádí následující tabulka.

| Charakteristické kapacitní údaje zařízení |
| --- |
| rok | biodegradabilní odpad v tunách | suroviny v sušině v tunách | kompost v tunách |
| 2005 | 20 500 | 4 100 | 8 200 |
| 2010 | 53 000 | 10 600 | 21 200 |
| 2015 | 69 000 | 13 800 | 27 600 |
| 2016 (1 | 70 000 | 14 000 | 28 000 |
| (1 – rok 2016 – dosažení maximální (cílové) kapacity zařízení |

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (výstavby): 03/2005.

Předpokládaný termín zahájení provozu: 07/2005.

# B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

vyšší územně správní celky:		Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

obce:					Úřad městské části Brno-Tuřany

Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno-Tuřany

V oblasti výstavby vykonává státní správu stavební úřad při ÚMČ Brno-Tuřany. Výkon státní správy v územním plánování vykonává MMB, odbor územního plánování a rozvoje.

# B.II. Údaje o vstupech

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

# B.II.1. Půda

Záměr je navržen na pozemcích náležejících k bývalé skládce TKO na Černovické terase. Všechny pozemky byly již dříve vyňaty ze ZPF. V současné době nejsou pozemky využívány. Plocha areálu je vymezena na následujících pozemcích:

p.č. 228/1 (část pozemku)

p.č. 228/2

p.č. 228/9

p.č. 228/11

Výřez z pozemkové mapy je patrný z následujícího obrázku.

Obrázek č. 8: Výřez z pozemkové mapy – umístění areálu

Záměr tedy nevyžaduje žádný zábor zemědělského ani lesního půdního fondu.

# B.II.2. Voda

pitná voda

Do areálu centrální kompostárny bude zavedena voda ze studny sousedního areálu f. DUFONEV. Využití tohoto zdroje je pro daný účel povoleno a schváleno příslušným úřadem.

Pitná voda pro zaměstnance kompostárny bude zajištěna dovozem balené vody.

Předpokládaná spotřeba vody vychází z uvažovaného počtu zaměstnanců.

# 5 zaměstnanců ve dvou směnách z toho 1 v administrativě

potřeba vody:		4 × 100 = 400 l/den

1 ×   40 =   40 l/den

celková potřeba vody:	    	       440 l/den

Následující souhrnné údaje vycházejí z předpokladu dvousměnného provozu, pět dní v týdnu, 250 pracovních dní v roce:

| potřeba PITNé vody |
| --- |
| průměrná potřeba vody | maximální denní potřeba Qm = Qd × 1,5 [m3/den] | hodinové maximum Qh = (Qm/16) × 1,8 [l/hod.] |
| m3/den | l/hod | l.s-1 | m3/měsíc | m3/rok |  |  |
| 0,44 | 27,5 | 0,00764 | 9,2 | 110 | 0,66 | 74,25 |

technologická voda

Během provozu bude používána technologická voda pro potřebu zavlažování zakládky v době zrání. Voda pro zavlažování zakládky bude čerpána z bezodtoké retenční jímky pro záchyt srážkových vod z fermentační plochy, případně z jímky srážkové vody z ostatních zpevněných ploch. Případný nedostatek vody v retenční jímce může být řešen prostřednictvím rozvodu vody v areálu (odběr ze studny) nebo dovozem vody v cisternách.

požární voda

V případě požáru během provozu stavby bude jako voda požární použita voda z rozvodu pitné vody, případně voda shromážděná v retenčních jímkách a voda dovezená zásahovými vozidly.

Za provozu bude využívána požární nádrž, do které budou svedeny vody ze zpevněných plochy areálu kompostárny.

# B.II.3. Surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie

Za provozu se potřeba elektrické energie vztahuje na pokrytí provozu technologických zařízení, osvětlení, zásuvek a běžných spotřebičů.

# Celkový instalovaný příkon (odhad):		Pi =  850 kW

Elektrická energie bude přivedena samostatnou přípojkou napojenou na stávající rozvody NN v území. Současná zařízení provozovaná v této části Černovické terasy jsou napojeny na stožárovou trafostanici, která bude v rámci výstavby celého komplexu odpadového hospodářství rekonstruována.

# Tepelná energie

Tepelná energie bude potřeba pouze pro vytápění provozního objektu.

Potřeba tepelné energie je odhadována na cca 25 kW. Předpokládá se využití odpadního tepla ze sousedního provozu ÚVP – anaerobní digesce, případně elektrické vytápění.

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty budou potřebné pro provoz mobilních zařízení – nakladač, štěpkovač apod. Odhadovaná spotřeba činí 1000 l nafty za rok. Skladování a doplňování pohonných hmot bude řešeno z existujících zařízení sousedního areálu f. DUFONEV.

# Vstupní suroviny

Vstupními surovinami pro provoz zařízení jsou odpady specifikované v kapitole B.I.6.

Jiné suroviny nejsou uvažovány, půjde o běžná množství hmot pro provádění údržby a oprav bez výrazné spotřeby některých strategických zdrojů přírodních surovin.

# B.II.4. Nároky na dopravu

Nároky na staveništní dopravu nejsou řešeny – stavební práce nevyžadují zvýšenou dopravu materiálů. Terén na staveništi je rovinatý bez nutnosti rozsáhlých terénních úprav.

Dopravní nároky provozu kompostárny jsou dány zejména dopravou odpadu ke kompostování a dále odvozem hotového kompostu. Ostatní dopravní nároky (doprava zaměstnanců, servisního materiálu resp. další související činnosti) jsou celkově málo významné.

Doprava biodegradabilního odpadu ke kompostování bude postupně vzrůstat od uvedení do provozu (rok 2005), kdy se předpokládá návoz cca 20.500 tun za rok, plná kapacita se předpokládá po cca 10 letech provozu (rok 2016 a další), kdy se předpokládá návoz cca 70.000 tun ročně. Z toho je plánováno 12.000 tun digestátu a nugátu z připravovaného přilehlého provozu anaerobní fermentace (ÚVP Brno) a 4.000 tun z údržby veřejné zeleně rekultivace Černovické terasy, které nebudou mít žádný dopad na vnější dopravní infrastrukturu. Celkem bude tedy činit návoz dopravními prostředky v maximální projektované variantě cca 56.000 tun/rok.

Obdobně tak expedice kompostu bude vzrůstat od cca 8.200 tun ročně (rok 2005) až po cca 28.000 tun ročně (rok 2016 a další). Z toho je projektem uvažována spotřeba kompostu pro potřebu rekultivace Černovické terasy ve výši 80 % produkce po dobu cca 20 let. Maximální výše expedice mimo Černovickou terasu bude ve výši cca 5.600 tun/rok.

Dále lze předpokládat, že provoz kompostárny bude špičkový v teplé polovině roku, pro špičkových 6 měsíců (cca květen až říjen) předpokládáme 75 % veškerého souvisejícího provozu.

Dopravní obsluha kompostárny bude prováděna výhradně silniční dopravou, která bude probíhat pouze v pracovních dnech.

Za uvedených předpokladů bude průměrný denní návoz v plné kapacitě 56 000 x 0,75/125 = 336 tun a průměrná denní expedice 5600 x 0,75/125 = 34 tun. Celkem tedy bude ve špičkovém období transportováno průměrně cca 370 tun materiálu denně.

Transport materiálu bude lehkými nebo středními nákladními automobily (valníkovými, kontejnerovými resp. skříňovými) o průměrné užitečné hmotnosti cca 3 až 8 tun, druhotné suroviny (kaly, sedimenty vodních nádrží, zeminy apod.) budou dopravovány těžkými nákladními automobily nebo návěsovými soupravami o užitečné hmotnosti 20 až 30 tun. Pro další úvahy vycházíme z průměrné užitečné hmotnosti transportních vozidel 5 tun. Za tohoto předpokladu bude celkový denní počet roven 370/5 = 74 vozidel. Je ovšem nutno uvažovat i návrat (resp. odjezd) prázdných vozidel. Průměrná denní intenzita dopravy přes vrátnici areálu tak bude v úrovni cca 150 vozidel denně.

Výsledná hodnota je stanovena konzervativně (není uvažováno zpětné vytěžování vozidel, je uvažována poměrně nízká užitečná hmotnost vozidel, je uvažováno špičkové období provozu) a lze ji považovat za horní odhad vyvolaných intenzit dopravy.

Dopravní trasa bude směrována po účelové komunikaci směrem na ul. Vinohradskou, po dokončení komunikační sítě Černovické terasy na připravovanou ul. Průmyslovou. Všechny uvedené ulice jsou součástí výrobních či průmyslových zón (s výjimkou stávající zahrádkářské kolonie při hlavní příjezdové komunikaci) a navazují bezprostředně na vyšší komunikační síť.

Zvláštní nároky na zajištění dopravy nejsou kladeny, většina biodegradabilního materiálu představuje inertní materiál, obdobně tak  produkovaný kompost nepředstavuje nebezpečné zboží.

Údaje o stávající dopravní infrastruktuře dotčeného území je uvedena v části C této dokumentace, kapitole II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území - 10. Dopravní a jiná infrastruktura.

# B.III. Údaje o výstupech

(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

# B.III.1. Ovzduší

Posuzovaný záměr patří podle platné legislativy do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší (příloha č. 1 Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší):

5.2. Kompostárny

Kategorie: střední zdroje znečišťování

Platí pro zařízení určená pro průmyslové kompostování.

5.2.1. Stávající zdroje znečišťování

Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

5.2.2. Nové zdroje znečišťování

Platí obecné emisní limity pro pachové látky.

Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet zásady uvedené v bodu 0.3 této přílohy

Na uvedené zařízení se vztahují obecné emisní limity podle vyhlášky č. 356/2002 Sb.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší

Vlastní technologie není bodovým zdrojem znečišťování ovzduší.

Pro drcení dřevního odpadu bude kompostárna vybavena štěpkovačem. Při štěpkování bude docházet k emisi pevných částic. Prachové částice budou poměrně hrubé a proto u nich nelze předpokládat větší vznos a tedy i dolet. K emisi bude docházet pouze po dobu štěpkování.

Homogenizační šneky a třídící bubnové síto výstupní suroviny nebudou zdrojem emise tuhých částic, neboť během provozu budou zpracovávat surovinu vlhkou a tedy neprašnou. Pouze při spuštění zařízení může docházet k uvolnění zaschlých nečistot, emise bude časově omezená, objem škodlivin nebude příliš významný.

Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Za plošný zdroj znečišťování ovzduší lze považovat plochy pro aerobní proces, kde dochází k rozkladu organických látek ve zpracovávaných odpadech. Potenciálním zdrojem emise tuhých znečišťujících látek bude předúprava odpadů (drcení), deponie předrceného odpadu a homogenizovaného materiálu zakládky a třídění (síta). K emisi prachu může docházet především během manipulace s těmito materiály v teplých a suchých dnech. Množství emitovaného prachu bude záviset na vlhkosti a hrubosti materiálu, povrchu deponie a na rychlosti větru. Vzhledem k charakteru upravovaných materiálů (dřevo) a jejich zpracování (hrubé drcení) a udržované vlhkosti zakládky i kompostu nebude emise tuhých látek významná.

Zdrojem emise pachových látek v případě kompostáren mohou být jednak deponie materiálů určených ke kompostování a dále plocha vlastního kompostiště, především během překopávek.

V případě hodnocené kompostárny je navržena poněkud odlišná technologie, spočívající v provzdušňování kompostu vzduchem vháněným do zakládky pomocí kompresoru. V průběhu kompostovacího procesu tedy nebude překopávání prováděno.

Navržený postup tedy zajistí dostatečný přístup kyslíku a minimalizuje tak možnost započetí anaerobních procesů při nichž vznikají výrazné pachové látky. Pokud v některých místech zakládky v průběhu zrání kompostu takováto místa vzniknou, zůstanou pachové látky uzavřeny v pórech kompostu, kde dojde k jejich dalšímu rozkladu nebo se budou uvolňovat do ovzduší pouze velmi pomalu s malou intenzitou.

Odpady vykazující silný zápach budou zpracovávány v sousedním zařízení anaerobní fermentace, která probíhá v uzavřeném procesu s možností eliminace zápachu a jeho šíření do okolního prostředí. Takové odpady nebudou v zařízení „Centrální kompostárny“ přebírány a zpracovávány.

Podle předpokládaných parametrů a řízení celého aerobního rozkladu nebude k úniku pachových látek z ploch na území kompostárny docházet. Vzhledem k tomu, že tyto vlastnosti budou ověřovány v rámci zkušebního provozu, musí být v každém případě respektovány požadavky vyhlášky č. 356/2001 Sb., přílohy č. 2, která stanovuje emisní limity pro pachové látky a dále § 15 téže vyhlášky, kde jsou uvedeny imisní limity obtěžování zápachem.

Emisní limity pro pachové látky

Obecný emisní limit pro zdroj umístěný v obydlených částech intravilánů obcí nebo jejich ochranných pásmech je 50 OUER.m-3 měřeno na komíně, výduchu nebo výpusti ze zařízení pro omezování emisí. Ochranným pásmem se rozumí území ve vzdálenosti kratší nebo rovné 2 km od nejbližšího místa na hranici přilehlých obcí.

Obecný emisní limit pro zdroj, který je vzdálen více než 2 km od nejbližšího místa na hranici intravilánů přilehlých obcí je 100 OUER.m-3 měřeno na komíně, výduchu nebo výpusti ze zařízení pro omezování emisí.

V případě, že zdroj bude mít více komínů, výduchů nebo výpustí s různými typy pachů, musí být provedeno i měření smísením jednotlivých vzorků do jednoho a výsledná hodnota pachových jednotek nesmí překročit hodnotu 100 OUER.m-3.

V případě, že zdroj nemá vlastní komín, výduch nebo výpust nesmí překročit koncentrace fugitivních pachových látek na hranici pozemku stacionárního zdroje 5 OUER.m-3, pokud je zdroj umístěn v obydlených částech intravilánů obcí nebo v jejich ochranných pásmech.

Je-li zdroj fugitivních emisí umístěn vně ochranných pásem přilehlých obcí, nesmí překročit koncentrace fugitivních pachových látek na hranici pozemku stacionárního zdroje 20 OUER.m-3.

Plošným zdrojem především plynných škodlivin bude také pohyb vozidel a mechanismů po areálu kompostárny. Intenzitu, tedy počet vozidel pohybujících se po areálu předpokládáme shodnou s počtem vozidel přijíždějících do areálu. Dále se zde bude k manipulaci se surovinou a kompostem využíván čelní nakladač.

Předpokládané množství emitovaných škodlivin z pohybu vozidel v areálu kompostárny

| tuhé látky g/den | SO2 g/den | NOx g/den | CO g/den | org. látky g/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 401 | 3052 | 904 | 350 |

Liniové zdroje znečišťování ovzduší

Za liniový zdroj znečišťování ovzduší se považují otevřené silniční komunikace, tj. automobilový provoz. Změny v dopravních intenzitách na okolních komunikacích vlivem provozu střediska recyklace elektroniky lze považovat za nevýznamné. Z uvedeného důvodu není tato doprava podrobněji hodnocena.

Liniový zdroj bude představovat automobilová doprava surovin a hotového produktu, případně doprava zaměstnanců a návštěvníků areálu.

Předpokládané množství škodlivin emitované obslužnou dopravou

| tuhé látky kg/km.den | SO2 kg/km.den | NOx kg/km.den | CO kg/km.den | org. látky kg/km.den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,157 | 0,004 | 4,783 | 1,383 | 0,503 |

# Mobilní zdroje znečišťování ovzduší

Za mobilní zdroje znečišťování ovzduší lze považovat technologická zařízení v areálu vybavená spalovacími motory.

Podle §4, odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.: „Mobilními zdroji znečišťování ovzduší jsou samohybná a další pohyblivá, případně přenosná zařízení vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto motory slouží k vlastnímu pohonu, nebo jsou zabudovány jako nedílná součást technologického vybavení“. Zejména jde o „nesilniční mobilní stroje“.

Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování upravují zvláštní předpisy: zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě, zákon o civilním letectví.

Spotřeba nafty v rámci provozovny činí přibližně 1 000 l/rok. Množství emitovaných látek je stanoveno v rámci pohybu vozidel a mechanismů (plošné zdroje).

# B.III.2. Odpadní vody

Extravilánové vody

S ohledem na rovinný charakter lokality bude areál bez přítoku srážkových vod z extravilánu.

# Srážkové vody

V souvislosti se zástavbou území bude vybudován systém zachycení a odvedení srážkových vod z areálu provozu.

Rozsah zpevněných ploch činí dle projektové dokumentace cca 2,7 ha, z toho zhruba 1,55 ha budou činit zabezpečené plochy určené k nakládání s odpady a kompostování (dále zatížené plochy).

Objem srážek zachycených na zpevněných plochách komunikací a provozních objektů v průměrném klimatickém roce lze přiblížit pomocí vztahu:

V = F × ( × h

kde:

V	je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]

F	je zastavěná plocha [m2]

- F1 = 15 500 m2 (zatížené plochy)

- F2 = 15 150 m2 (ostatní plochy)

(	je odtokový koeficient

- ( = 0,8 (komunikace a zpevněné plochy se sklonem 1 až 5 %)

h	je průměrná výška srážek [m]

- h = 0,49 m (srážkoměrná stanice Tuřany, průměr 1960-1990)

V1 = F1 × ( × h = = 15 500 × 0,7 × 0,49 = 6 076 m3

V2 = F2 × ( × h = = 15 150 × 0,7 × 0,49 = 5 938,8 m3

Uvedený objem odpovídá průměrnému odtoku vody ve výši 0,193 l.s-1 ze zatížených ploch a 0,188 z ostatních ploch.

Srážkové vody ze zatížených ploch (ze zpracování odpadů) budou sváděny do akumulačních bezodtokých jímek a podle kvality používány ke zvlhčování zpracovávaného kompostu. Přebytek bude odvážen k odstranění mimo areál kompostárny

Srážkové vody z nezatížených ploch (ostatní zpevněné plochy) budou sváděny do požární nádrže. Plocha parkoviště u vjezdu do areálu bude zabezpečena odlučovačem ropných látek. Tyto vody budou rovněž po analýze kvality používány k omezení prašnosti v areálu, zálivku zeleně apod. Přebytek vody v požární nádrži bude odvážen k odstranění mimo areál kompostárny.

Z uvedeného řešení vyplývá, že žádná voda z areálu kompostárny nebude odváděna do okolního terénu.

# Odpadní vody splaškové

Produkce odpadních vod splaškových bude činit dle výpočtu potřeby vody (část B, kapitola II.2.) cca 110 m3/rok. Tyto vody budou jímány do bezodtoké jímky splaškových vod a odváženy na městskou ČOV v Modřicích.

| PRODUKCE ODPADNíCH VOD SPLAšKOVýCH |
| --- |
| průměrná denní produkce | měsíční produkce | roční produkce |
| 0,44 m3/den | 9,2 m3/měs. | 110 m3/rok |

# Odpadní vody technologické

Za technologické odpadní vody lze považovat vody z retenčních jímek kompostovací plochy (krechty) a ostatních ploch určených k nakládání s odpadem. Tyto vody budou používány na vlhčení kompostu. Toto nezbytné ošetření zakládky je zároveň způsobem likvidace vod odparem. Přítok odpadních vod technologických bude součástí přítoku vod srážkových z plochy. Celkově lze uvažovat, vzhledem k vysokému odparu, řádově nižší objem odpadních vod ze skrápění zakládky, než činí přítok vod ze srážek (viz výše).

# Čistící zařízení, recipient

Odpadní vody technologické (vody odsazené z navážené suroviny nebo zakládky) ani odpadní vody splaškové a srážkové vody z fermentační plochy nebudou v areálu čištěny ani nebudou vypouštěny do povrchových toků nebo podzemních vod. Projekt předpokládá využití těchto vod pro ošetřování zakládky a likvidaci odparem.

Rovněž srážkové vody z komunikací a ostatních ploch, které nebudou zatíženy nakládáním s odpady (čisté srážkové vody) nebudou odváděny do okolního terénu, ani vypouštěny do volních toků či podzemních vod. Předpokládá se částečné využití pro ošetřování vegetace v areálu a snižování prašnosti při manipulaci a zpracování některých druhů odpadů. Přebytek těchto vod bude odvážen k odstranění mimo areál kompostárny.

# B.III.3. Odpady

Za provozu areálu budou produkovány odpady z procesu zpracování suroviny (biodegradabilních odpadů) a provozu technologických zařízení. Dále jde o odpady z běžného provozu (úklid, údržba, sociální zařízení).

Způsoby využití, resp. odstraňování, odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat platnou legislativu. Provoz střediska bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.

Přehled produkovaných odpadů uvádí následující tabulka.

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 13 05 | Odpady z odlučovačů oleje |  |
| 13 05 03* | Kaly z lapáků nečistot | N |
| 19 05 | Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů |  |
| 19 05 01 | Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu | O |
| 19 05 02 | Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu | O |
| 19 05 03 | Kompost nevyhovující jakosti | O |
| 19 12 | Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) |  |
| 19 12 01 | Papír a lepenka | O |
| 19 12 02 | Železné kovy | O |
| 19 12 03 | Neželezné kovy | O |
| 19 12 04 | Plasty a kaučuk | O |
| 19 12 05 | Sklo | O |
| 19 12 06* | Dřevo obsahující nebezpečné látky | N |
| 19 12 07 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 | O |
| 19 12 08 | Textil | O |
| 19 12 09 | Nerosty (např. písek, kameny) | O |
| 19 12 10 | Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) | O |
| 19 12 11* | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky | N |
| 19 12 12 | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 | O |
| 20 01 | Složky odděleného sběru |  |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 01 40 | Kovy | O |
| 20 03 | Ostatní komunální odpady |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump | O |

Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem odstraněny. Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a prováděcích vyhlášek.

B.III.4. Ostatní

Hluk z provozu posuzovaného areálu lze rozdělit na:

- hluk z provozu technologických zařízení;

- hluk z areálového provozu mobilních zařízení (nakladače, nákladní vozidla);

- hluk z mimoareálové dopravy (dovoz odpadů, expedice produktů).

Provoz zařízení i celého areálu nebude významnějším zdrojem hluku. Akustické parametry jednotlivých technologických zdrojů hluku ani celého zařízení nejsou v současné době známy.

Hluk z mimoareálové dopravy (dovoz a odvoz materiálů) bude s ohledem na očekávané intenzity zanedbatelný.

Vzhledem k umístění areálu není problematika hluku (jak technologie, tak i navazující dopravy) významná. V dalších etapách bude nutné prokázat respektování platných limitů hluku na hranici areálu či zóny.

Jiné výstupy do prostředí (vibrace, záření, zápach) nejsou u předloženého záměru očekávány.

# B.III.5. Doplňující údaje

Záměr nevyžaduje žádné významné terénní úpravy ani zásahy do krajiny.

# C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

# C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

(například územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

# C.I.1. Charakteristika území, využití území

Areál kompostárny se nachází v JV sektoru města Brna, k.ú. Brněnské Ivanovice, které náleží městské části Brno – Tuřany.

Pozemky vymezené pro uvedený provoz jsou součástí tzv. Černovické terasy, která je charakteristická skládkou komunálních odpadů, v současné době již uzavřenou a neprovozovanou.

Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 235 m n.m.

V okolí navržené provozovny se v současné době vyskytují plochy po částečné rekultivaci skládky, využívané pro obdobné aktivity (nakládání s odpady) nebo bez využití. V území převažuje průmyslové využití, nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 1000 m (J) a 1500 m (SZ) od navrženého areálu.

V bezprostřední blízkosti areálu kompostárny se nachází současný provoz f. DUFONEV – recyklace stavebních materiálů (severně) a plánovaný provoz ÚVP Brno - zařízení anaerobní digesce organických odpadů (jižně). Situování okolních areálů je patrné z následujícího obrázku.

Obrázek č. 9: Situace okolních areálů

# C.I.2. Ovzduší

Území města Brna patří (dle Nařízení vlády č 60/2004 a dle sdělení č. 6 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 4 z dubna 2004) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).

Zájmové území se nachází na území města Brna, prakticky však mimo souvislou obytnou zástavbu. Kvalita ovzduší je zde ovlivňována především velkými a regionálními průmyslovými zdroji a automobilovou dopravou. Malé zdroje (včetně domovních tepelných zdrojů) se zde s ohledem na vzdálenost projevují omezeně.

# C.I.3. Voda

Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.

Posuzovaný záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) podle Nařízení vlády č. 10/1979 Sb a Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.

# C.I.4. Půda, geofaktory

Záměr nevyžaduje zábor zemědělského ani lesního půdního fondu.

Staré ekologické zátěže

Dle ÚP města Brna se záměr nachází v oblasti bývalé skládky a v oblasti prokázané kontaminace podzemních vod.

Uvažovaný záměru se nachází na území bývalé městské skládky, která využívala depresí po těžbě štěrkopísku k navážení komunálního a průmyslového odpadu. Skládkování v lokalitě probíhalo od 40. let 20. století do roku 1996. Celková plocha skládek v okolí činí 98 ha a objem uloženého odpadu cca 9 600 000 m3. Skládka byla budována bez podložní technické bariéry, přirozenou bariéru na části území skládky tvoří nepropustné neogenní jíly, na části skládky chybí i přirozený podložní izolační prvek, skládka je budována na neogenních píscích (Benkovič 2001).

Povrch skládky není izolován proti pronikání srážkových vod. Důsledkem tohoto stavu je negativní ovlivnění podzemních vod artézské zvodně v prostředí neogenních písků. Situace skládky je znázorněna na následujícím obrázku č. 10.

Obrázek č. 10: SITUACE SKLÁDKY ČERNOVICE

výřez ze základní mapy ČR 1 : 10 000, zákres podle registru starých zátěží MŽP ČR

# C.I.5. Fauna, flóra, ekosystémy

Záměr se nedotýká žádných zvláště chráněných částí přírody. V okolí navržené provozovny se nenacházejí žádné prvky ochrany přírody a krajiny – VKP, ÚSES, fauna a flóra.

Celkově lze území provozovny i její bezprostřední okolí charakterizovat z hlediska živých složek přírody jako území silně narušené antropogenními vlivy (předchozí provoz skládky, současné aktivity v odpadovém hospodářství). Z hlediska ekologické stability lze území hodnotit stupněm 1 jako území nestabilní.

# C.I.6. Dopravní infrastruktura

Areál provozovny je napojen účelovou komunikací na místní komunikaci v ulici Vinohradské. Tato komunikace je dále napojena jak na silnice vyšší třídy (městský okruh, D1, D2, …), tak na silnice nižší třídy a místní komunikace.

# C.I.7. Hluk

Dotčené území tvoří otevřená volná krajina. Zdroje hluku zde tvoří především provoz ostatních provozoven (DUFONEV, EKOINTERES) a automobilová doprava.

V zájmovém území provozovny se nenachází žádný objekt požívající ochranu před působením nadměrného hluku. V provozu se z hlediska hluku uplatní pouze ochrana pracovního prostředí.

Venkovní prostředí má charakter průmyslové zóny.

# C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

# C.II.1. Ovzduší a klima

Kvalita ovzduší

Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1130 Brno - Tuřany. S ohledem na typ hodnoceného záměru uvádíme především údaje o imisní zátěži oxidem dusičitým (NO2) a tuhé znečišťující látky.

Oxid dusičitý NO2 - naměřené hodnoty za rok 2003

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti hodnoceného území dosahují úrovně cca 60 % imisního limitu (LV = 40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 62 % limitu (LV = 200 µg.m-3).

Dle rozptylové studie zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí a imisí JM kraje (Mgr. Bucek) dosahuje v prostoru navrhované stavby maximální hodinová imisní zátěž NO2 hodnot do 150 µg.m-3, průměrná roční koncentrace pak hodnot cca 20 µg.m-3.

Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž hodnoceného území označit za vyšší, přesto však s rezervou podlimitní.

Tuhé znečišťující látky frakce PM 10 - naměřené hodnoty za rok 2003

Z uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace tuhých imisí v blízkosti hodnoceného území blíží úrovni imisního limitu (LV = 40 µg.m-3), maximální denní koncentrace pak hodnotu limitu (LV = 50 µg.m-3) překračuje.

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že stávající úroveň imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami se u ročních průměrů pohybuje těsně pod hranicí imisního limitu, u maximálních 24hodinových koncentrací hodnotu limitu překračuje s nadlimitní četností.

V prostoru navrhované stavby dosahuje maximální denní imisní zátěž tuhých imisí, dle rozptylové studie zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí a imisí JM kraje (Mgr. Bucek), hodnot do 150 µg.m-3, průměrná roční koncentrace pak hodnot cca 20 µg.m-3.

Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž hodnoceného území označit za vyšší, přesto však podlimitní.

Oxid siřičitý SO2 – naměřené hodnoty za rok 2003

Imisní zátěž SO2 je u všech sledovaných parametrů (dob průměrování) s rezervou pod hranicí imisních limitu.

# Klimatické poměry

Z klimatického hlediska leží lokalita v teplé klimatické oblasti T 4 s následující charakteristikou:

T 4 – velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Další údaje shrnujeme v následující tabulce.

| Číslo oblasti | T 4 |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 20 až 30 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více | 140 až 160 |
| Počet mrazových dnů | 110 až 130 |
| Počet ledových dnů | 40 až 50 |
| Průměrná teplota v lednu | -2 až -3 |
| Průměrná teplota v červenci | 16 až 17 |
| Průměrná teplota v dubnu | 6 až 7 |
| Průměrná teplota v říjnu | 6 až 7 |
| Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více | 110-120 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | 350-450 |
| Srážkový úhrn v zimním období | 250-300 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 60 až 80 |
| Počet dnů zamračených | 150 až 160 |
| Počet dnů jasných | 40 až 50 |

# C.II.2. Voda

Hydrologický popis území

Území posuzovaného záměru se nachází v povodí Ivanovického potoka, hydrologické pořadí č. 4-15-03-022.

Ivanovický potok

Ivanovický potok pramení severně od Brněnských Ivanovicích ve výšce 225 m n.m. Plocha povodí činí 40,3 km2, délka toku 8,3 km. Ivanovický potok ústí zleva do Svratky u Rajhradic, v nadmořské výšce 186 m n.m. Průměrný dlouhodobý průtok u ústí činí 0,08 m3.s-1.

Ivanovický potok protéká ve směru SSV - JJZ zhruba 750 m vjv. od pozemku uvažované výstavby, areál se nachází oblasti horního toku.

Ivanovický potok není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Hydrologická situace zájmového území je patrná z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy H).

Obrázek č. 11: Hydrologická situace

výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000

# Kvalita povrchových vod

Vlastním územím areálu stavby neprotékají žádné vodní toky, na území areálu uvažované stavby se nenacházejí žádné trvalé akumulace povrchových vod. Území je odvodňováno evapotranspirací a zasakováním srážkových vod do podzemí.

Pramenné oblasti

Areál posuzovaného záměru se nachází mimo pramenné oblasti.

# Zátopová území

Území záměru se nachází mimo zátopová území vodních toků.

# Vodní zdroje

Území záměru se nachází mimo ochranná pásma a mimo povodí vodních zdrojů určených pro veřejné zásobování pitnou vodou.

# C.II.3. Půda a horninové prostředí

Půda

Jak vlastní plochu areálu, tak i širší okolí, tvoří navážky horní vrstvy při úpravách terénu na bývalé skládce komunálních odpadů. Podle evidence nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha.

Podle posouzení pedologických poměrů na území Černovické terasy (Adamec, 1996) se na zájmové ploše areálu vyskytují tzv. antropogenní půdy, které plně ztratily diagnostické znaky některého půdního typu. Jde o plochu, na které byla provedena technická rekultivace skládky.

# Geomorfologické poměry

Podle morfologického členění ČR (Demek 1987) náleží zájmové území provincii Západní Karpaty, soustavě Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Dyjskosvratecký úval, podcelku Pracká pahorkatina, okrsku Tuřanská plošina.

Tuřanská plošina je tvořena vyšší akumulační terasou řeky Svitavy. Charakter terénu je mírně zvlněný. Lokalita výstavby se nachází ve východní části této morfologické jednotky, dále na východ přechází do nižších poloh podcelku Dyjsko- svratecká niva, která tvoří místní erozní bázi.

Zájmové území se nachází na území tzv. Černovické terasy, terén je v okolí areálu výstavby rovinný, na západě je terasa omezena prudkým údolním svahem, který omezuje nivu soutokové oblasti Svitavy a Svratky. Nadmořská výška zájmového území se pohybuje okolo 235 m n.m.

Původní charakter terénu je v širším okolí výrazně narušen antropogenními prvky spojenými s akumulací odpadů, dopravními koridory a těžbou štěrkopísků v minulosti.

# Geologické poměry

Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území sedimentární výplni karpatské předhlubně neogénního stáří. V období miocénu došlo v oblasti k opakované mořské transgresi a k zaplavení tektonicky podmíněných depresí. Na zájmovém území jsou zastoupeny sedimenty spodního badenu. Ze sedimentů spodního badenu převládá na zájmovém území a v jeho širším okolí převážně pelitická facie tvořená komplexem modravě šedých, světlešedých, nazelenalých vápnitých jílů s vložkami písků a štěrků (tégly). Tyto sedimenty vystupují v nadloží bazálních klastik spodního badenu charakteru středně až hrubě zrnitých silně vápnitých písků, místy štěrkovitých.

Souvrství neogenních sedimentů bylo severozápadně od zájmového území na Dornychu ověřeno vrtem HV 1 (Klíma 1976, uvedeno ve Franzová 1983) v mocnosti vyšší než 138 m. Povrch neogenních jílu byl vrtem zastižen v hloubce 11,9 m pod úrovní trénu, do hloubky 150 m, ve které byl vrt ukončen nebylo dosaženo povrchu Brněnského masívu, jehož horniny tvoří na území předneogenní podklad.

V blízkosti lokality (situace viz. přílohová část) byl proveden ložiskový průzkum (Lakota 1968).

Podložní sedimenty neogénu jsou na lokalitě zastoupeny převážně jíly, dále jemně písčitými jíly případně jílovitými jemnozrnnými písky.

V nadloží neogenního souvrství se na území prověřovaného záměru nachází klastické sedimenty vyšší říční terasy řek Svratky a Svitavy. Jedná se o štěrky s příměsí převážně hrubého písku, štěrkopísky se středně až hrubě zrnitou písčitou frakcí. Blíže k povrchu pak vystupují rovněž písky a písky se štěrkem. Vrstevní sled je ukončen písčitou hlínou a kulturní vrstvou zeminy.

Mocnost kvartérního souvrství byla na území zjištěna od 7,45 m (V12) až více než 15,2 m (V7). Ověřená úroveň povrchu neogénu se na lokalitě pohybuje od 227,28 m n.m. (V12) po 219,43 m n.m. (Z1).

Původní vrstevní sled zachycený průzkumnými pracemi byl na území výrazně narušen těžbou štěrkopísku a následným zavezením těžebních jam komunálním a průmyslovým odpadem, na území lze předpokládat nahrazení většiny mocnosti kvartérního souvrství antropogenní navážkou.

Situace archivních vrtů z okolí posuzované provozovny součástí přílohové části této dokumentace (příloha č. H.7. Geofaktory zájmového území).

# Hydrogeologická situace

Podložní hydrogeologický systém na zájmovém území náleží hydrogeologickému rajónu 224 - Dyjsko-svratecký útvar, a to jeho severnímu výběžku. Zvodnění souvrství miocénních sedimentů rajónu je vázáno na dobře propustné písčité až štěrkopísčité polohy. Pelitické sedimenty charakteru jílů, vápnitých jílů až jílovců plní v systému funkci stropních případně bazálních izolátorů.

Zvodnění v neogenních sedimentech bylo ověřeno hydrogeologickým vrtem, který byl vyhlouben na Dornychu, severozápadně od zájmového území, do hloubky 150 m (Franzová 1983). Kolektorem podzemní vody jsou zde neogenní písky, které byly vrtem ověřeny v neúplné mocnosti 76 m v metráži 74 až 150 m pod úrovní terénu. Podzemní vody jsou artéského charakteru s negativní piezometrickou výškou. Propustnost neogenního kolektoru je charakterizována koeficientem filtrace, stanoveným na základě výsledků čerpací zkoušky v hodnotě kf = 5,56 . 10-5 m.s-1.

Neogenní sedimenty rajónu č. 224 tvoří na území stavby bazální izolátor zvodnění klastických sedimentů nadložního rajónu č. 164.

V nadloží neogenního souvrství se nachází výrazná akumulace říčních sedimentů řek Svratky a Svitavy, která náleží rajónu č. 164 - Fluviální sedimenty povodí Dyje, dílčímu rajónu 164-2 - povodí Svratky. Podzemní vody rajónu jsou vázány na hydrogeologicky významnou akumulaci klastických říčních sedimentů s dobrou až velmi dobrou průlinovou propustností.

Na zájmovém území se nachází sedimenty vyššího terasového stupně Svratky a Svitavy, který je z hlediska výskytu podzemní vody méně významný než sedimenty terasy údolní nivy s přímou hydraulickou spojitostí s povrchovým tokem. Zvodnění vyšších teras je pak dotováno převážně atmosférickou vodou.

Území areálu stavby se nachází v prostoru ploché elevace Čtvrtní. V sousedství hranice areálu se nachází průzkumné území ložiskového průzkumu na štěrkopísky, kde bylo dle archivních zdrojů (Lakota 1968) vyhloubeno celkem 12 průzkumných vrtů. Vrty byly ukončeny v hloubkách do 15,2 m převážně v prostředí kvartérních štěrkopísků, některými vrty byl v hloubkách okolo 10 m zachycen povrch podložních jílů nebo písčitých jílů neogénního stáří. Žádným z vrtů nebyla zastižena hladina podzemní vody, pouze ve vrtu V10 byly zachyceny slabé přítoky na úrovni 14,3 m pod úrovní terénu. Lokálně lze očekávat zvodnění v místech depresí povrchu neogénu.

Kvalita podzemní vody

Podzemní voda nebyla v rámci archivních průzkumů na lokalitě zjištěna.

Původní propustné souvrství říčních štěrků a písků bylo na místě a v širším okolí lokálně odtěženo těsně nad úroveň neogénního podloží, vytěžený objem horniny byl nahrazen různorodým odpadem. Skládka nebyla izolací povrchu proti průniku srážkových vod do tělesa skládky. Rovněž v podloží skládky nebyla vybudována technická bariéra proti unikání průsakových vod do podloží. Na části plochy bývalé skládky zahrnující zájmové území je podloží kvartéru budováno neogenními jíly, které tvoří přirozenou bariéru proti pronikání skládkových vod do nižších poloh, na části plochy skládky tato bariéra chybí a v podloží kvartéru vystupují neogenní písky. Důsledkem je pronikání skládkových vod do prostředí neogénního zvodnění. Zátěž artézských vod neogénu zejména amoniakálním dusíkem, dusičnany a dusitany byla ověřena pozorovacími objekty v širším okolí skládky.

# Nerostné suroviny

Akumulace kvartérních štěrkopísků byla v blízkosti zájmového území těžena na ložiscích Černovice I až V. Ložisko Černovice je z části vytěžené a zavezené odpadem, z části bez perspektivy dalšího využití.

Na vlastním území uvažované výstavby nezasahuje území s ložiskovou ochranou.

Situace ložiska je doložena v přílohové části oznámení (příloha H.7.).

Jiné zdroje

Záměr je lokalizován na území bývalé skládky komunálního a průmyslového odpadu o značném rozsahu. Na území se předpokládá nutnost jímání a využívání skládkového plynu, které bylo zahájeno v souvislosti se záměrem anaerobní digesce v sousedním areálu ÚVP Brno.

# Stabilita území, seismicita

Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové pohyby.

Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem zátěže do 6° M.C.S.

# C.II.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz

Zájmové území představuje v širším měřítku (údolní niva řeky Svitavy, Ráječek a Černovické terasa) z hlediska přírodních poměrů velmi zajímavou kontaktní plochu, na níž hraničí biotopy velmi rozdílné svými vlastnostmi.

Podle biogeografického členění České republiky (Culek a kolektiv 1995) se zájmové území nachází v Lechovickém bioregionu (4.1b), podprovincie Panonská. Černovická terasa náleží do biochory č. 4.1.2. Teplých pahorkatin a vrchovin.

# Flóra a fauna

Zájmové území se nachází na antropogenních půdách bez významnějších či souvislých ploch zeleně či výskytu živočichů. Jedinými významnějšími prostory s výskytem vegetace i živočichů jsou plochy západně od řešeného prostoru (zahrádky, Černovický hájek – Ráječek), zelené pásy podél vodních toků a odvodňovacích kanálů.

Východně od zájmové lokality se v rámci tzv. Švédských valů nacházejí lokality s výskytem chráněných druhů živočichů.

Všechny prvky ochrany přírody se nacházejí zcela mimo dosah jakýchkoliv vlivů záměru.

# Územní systém ekologické stability, VKP a ekosystémy

Na vlastní řešené území provozovny nezasahují žádné prvky územního systému ekologické stability. Nejbližšími prvky jsou lokální biokoridor podél Ivanovického potoka (JV) a regionální biocentrum Černovický hájek (Z za železniční tratí). Širší území je pokryto sítí biokoridorů a biocenter jednotlivých úrovní v systému ekologické stability

Všechny prvky sítě územního systému ekologické stability jsou situovány ve značné vzdálenosti a mimo dosah jakýchkoliv vlivů záměru.

Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy.

# Krajina, krajinný ráz

Území Černovické terasy tvoří rovinný a otevřený terén, bez lesních porostů a jiných přírodních překážek. Černovická terasa tvoří výraznou vyvýšeninu nad kotlinou centrální části města Brna.

Tento charakter území byl ještě umocněn předchozí činností – těžbou nerostných surovin a následným ukládáním odpadů do vytěžených prostor a technickou rekultivací části zavežených ploch.

V území se nevyskytují žádné přirozené dominanty. Jedinou významnou dominantou jsou tzv. Švédské valy, nacházející se cca 1,2 km západně od prostoru navrženého areálu. Jde o terénní vyvýšeninu tvořenou jurskými vápenci.

Vodní plochy ani toky se v území prakticky nevyskytují.

Krajina zájmového území se vyznačuje silným antropogenní narušením. Hodnotnější prvky (např. Švédské valy) jsou zastoupeny velmi omezeně. V zájmovém území nejsou významné ani jiné hodnoty, jako např. rekreační lokality nebo pěší či cyklistické a turistické trasy.

Z uvedeného popisu vyplývá, že hodnota krajiny v zájmovém území je silně narušena. Lokalizace areálu v širších souvislostech je patrná z následujícího obrázku.

# Obrázek č. 12 : Využití území v okolí areálu  (1:25 000)

Na následujícím obrázku je zákres areálu na podkladu ortofotomapy ČR (podrobněji viz přílohy H).

# Obrázek č. 13 : Využití území v okolí areálu  - výřez z ortofotomapy ČR

# C.II.5. Osídlení, kulturní památky, tradice, doprava

Území prověřovaného záměru se nachází na území města Brna, městské části Brno – Tuřany.

Lokalita záměru se nachází mimo obytnou zástavbu, která je historicky vázána k místním centrům (Staré Černovice), a později expanduje zástavbou volných ploch podél místních komunikací (Brněnské Ivanovice, Tuřany).

Na řešeném území se nevyskytují žádné kulturní a historické památky.

Archeologické nálezy nejsou v na dotčených plochách registrovány.

Území je významnou lokalitou z hlediska rozvoje průmyslu a komerčních aktivit. Na území Černovické terasy je vymezena průmyslová zóna se značným rozvojovým potenciálem. Průmyslový charakter je pro dotčené území jednoznačně dominující charakteristikou.

Dopravní a jiná infrastruktura

Všechny provozované i připravované záměry (včetně záměru, který je předmětem této dokumentace) mají souvislost s nakládáním s odpady, které je v území dlouhodobě zavedené a předpokládané územním plánem. Z toho vyplývá i využívání dopravní infrastruktury pro všechny aktivity v území.

Komunikační síť v území je zřejmá z následujícího obrázku.

Obrázek č. 14: Komunikační síť dotčeného území

Příjezdová komunikace k prostoru záměru je účelovou komunikací vedenou z ulice Vinohradské do prostoru záměru. Tato příjezdová komunikace má zpevněný asfaltobetonový povrch, směrové, šířkové a směrové uspořádání vyhovuje pro požadovaný provoz. V současné době je využívána pro příjezd k zahrádkové kolonii, plochám bývalé skládky, recyklačnímu provozu firmy Dufonev a připravovanému záměru anaerobní fermentace firmy ÚVP.

Ulice Vinohradská a Kaštanová/Tuřanská jsou sběrnými městskými komunikacemi funkční třídy B2, s přímou obsluhou území. Ulice Černovická je rychlostní městskou komunikací funkční třídy A2, vedené v segregované poloze a mimoúrovňovými kříženími, zároveň tvoří jihovýchodní segment velkého městského okruhu. Stavební a prostorové uspořádání uvedených komunikací umožňuje požadovaný provoz, dílčí prostorové omezení představuje pouze železniční podjezd na ulici Vinohradské.

Dotčeným územím prochází dálnice D1, napojení je možné na dálničních křižovatkách Brno - jih resp. Brno - Slatina. V souvislosti s přípravou průmyslové zóny je připravována i výstavba dálniční křižovatky Brno - Průmyslová.

Při ulici Vinohradské se prakticky nevyskytuje obytná zástavba, obdobně tak při ulici Kaštanové. Ulice Černovická je vedena ve zcela segregované poloze. V ulici Tuřanské začíná souvislá obytná zástavba Brněnských Ivanovic a dále Tuřan.

V severní části dotčeného území je připravována a postupně realizována výstavba průmyslové zóny Černovická terasa. Po dokončení její komunikační sítě (páteřní - sběrná ulice Průmyslová a navazující obslužné komunikace) bude dopravní obsluha kompostárny i přilehlých aktivit směrována tímto směrem (viz obrázek č. 15: Územní plán města Brna).

Stávající intenzity dopravy na komunikacích dotčeného území uvádí následující tabulka.

Tab.: Intenzity dopravy na komunikacích dotčeného území [vozidel/24 hodin]

| Ulice | Celkem | % těžkých |
| --- | --- | --- |
| Vinohradská | 7 000 | 22 |
| Kaštanová/Tuřanská | 15 000 | 17 |
| Černovická | 20 000 | 22 |

Územím prochází železniční trať ČD (Brno - Vlára), avšak bez možnosti jejího přímého využití.

Územně plánovací dokumentace

Navržený areál je podle schváleného územního plánu města (1994) umístěn na plochu s funkčním určením pro technickou vybavenost s podrobnějším účelem likvidace odpadů (TO).

Funkce ploch pro technickou vybavenost je definována takto:

- jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro zařízení a provozování zásobovacích sítí a likvidaci odpadů (pokud není plocha rezervována pro všeobecný účel technického vybavení.

Dále je k této funkci uvedeno:

- Sběrná střediska primární separace vybraného komunálního odpadu lze považovat za provozovny nerušící bydlení a lze je umístit do funkčních ploch, které jejich umístění připouští. Specifikaci vybraného komunálního odpadu musí schválit OŽP MMB.

- Střediska zpracování a recyklace odpadů lze považovat za výrobní provozovny a lze je umístit do funkčních ploch pro průmysl (PP) a do ploch pro likvidaci odpadů (TO).

Navrženým záměrem dochází k naplnění územního plánu. Umístění areálu je patrné z následujícího obrázku.

Obrázek č. 15: Územní plán města Brna – výřez z mapové části

# C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Kvalita životního prostředí v dotčeném území je z převážné části určena způsobem antropogenního využívání příslušného segmentu krajiny. V daném případě se v širším měřítku jedná se o krajinu s nízkou ekologickou stabilitou.

Nejvýznamnější zátěž je zájmovém území definována v oblasti vody a geofaktorů životního prostředí, ve kterých je dotčené území v současné době zatíženo nad únosnou míru. Záměr je lokalizován v území se starou zátěží značného rozsahu, která je dána uložením cca 9 600 000 m3 komunálního a průmyslového odpadu v těžebních jámách bez odpovídajícího zajištění proti průsaku srážkových vod do tělesa skládky a proti odtoku průsakových vod z tělesa skládky. Celkové riziko je dle registru starých zátěží MŽP ČR klasifikováno jako extrémní, lokálního rozsahu.

Rekultivace ploch bývalé skládky a celková regenerace krajiny je jednou z priorit rozvoje území a musí být v souladu s jakoukoli novou aktivitou.

Posuzovaný záměr nepředstavuje kvalitativně nový prvek lidské činnosti v dané oblasti, nýbrž vychází ze stávajícího způsobu využívání území. Provoz záměru směřuje k naplnění předpokládaných cílů v oblasti rekultivace a uzavření bývalé skládky.

V ostatních složkách a faktorech životního prostředí nejsou identifikovány takové skutečnosti, které by způsobovaly zhoršení podmínek životního prostředí v dané oblasti, s kumulativními důsledky pro únosné zatížení dotčeného území.

Záměr představuje území malé rozlohy, vlastní území a jeho okolí je v současné době již zásadně narušeno předchozí činností spojenou s ukládáním odpadů. Projevy vlivů realizace a provozu záměru na jednotlivé složky životního prostředí lze charakterizovat jako lokální a málo významné. Realizace posuzovaného záměru nepředstavuje zatížení dotčeného území nad únosnou mez.

Novou činnost lze na lokalitě akceptovat v případě, že nebude představovat riziko dalšího nárůstu zátěže této složky prostředí a že nebude představovat překážku řešení stávající situace.

# D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

# D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

# D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:

- se znečištěním ovzduší,

- se zvýšenou hlukovou zátěží,

- se znečištěním vody a půdy,

- se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),

- s psychickou zátěží.

Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází cca 1000 až 1500 m od objektu provozovny. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:

- Záměr nebude významným zdrojem znečišťování ovzduší – vlastní provoz je kategorizován jako střední zdroj znečišťování ovzduší; z hlediska znečištění ovzduší nejsou očekávány žádné významnější změny stávající imisní zátěže v blízkém ani v širším okolí stavby; nedojde ani k významnější změně dopravních zátěží (intenzit). U obytné zástavby v zájmovém území záměru není očekáváno překračování imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu rovněž předpokládány.

- Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru v celém zájmovém území není očekáváno. S ohledem na umístění areálu nelze očekávat žádné zdravotní důsledky z důvodu hlukové zátěže z výstavby či provozu záměru.

- Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Stabilizovaný substrát musí pro uplatnění na půdách splňovat limity obsahu rizikových látek (ČSN 46 5735). Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních nebo povrchových vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.

- Navýšení dopravy vlivem provozu recyklace lze považovat za zanedbatelné (řádově do 1 % současné celkové dopravní zátěže). Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků nebude zvýšeno ani sníženo.

- Záměr se nachází mimo souvislou obytnou zástavbu. Jde o území silně ovlivněné antropogenní činností (těžbou nerostných surovin, skládka odpadů, zpracování odpadů), dlouhodobě vyhrazené pro daný typ využití (nakládání s odpady). Narušení psychické pohody není předpokládáno.

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako mírně pozitivní s malým významem pro dané území.

Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.

Pro podrobnější vyhodnocení zdravotních rizik vyplývajících z realizace záměru byl v rámci této dokumentace zpracován znalecký posudek „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“. Tento posudek, jehož zpracovatelem je MUDr. Bohumil Havel, který je držitelem autorizace pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, je v plném znění součástí příloh dokumentace (přílohy č. H.12.).

Závěry tohoto posudku jsou následující (citace):

„V. Závěr:

Z provedeného hodnocení vlivů záměru „Centrální kompostárna Brno“ na veřejné zdraví    vyplývají tyto hlavní závěry:

- Při dodržování provozního řádu a předpokládaném technickém zabezpečení nehrozí, že by provoz centrální kompostárny mohl být zdrojem zdravotních rizik pro obyvatele v  okolí. Vyloučit patrně nelze možnost obtěžování uživatelů plochy individuální rekreace situované západním směrem za plánovaným pásmem zeleně, kterou protíná příjezdní komunikace.

- V rámci další projektové přípravy záměru je proto třeba konkretizovat a vyhodnotit akustické parametry technologických zařízení a při provozu kompostárny důsledně realizovat opatření k maximální eliminaci sekundární prašnosti a prevenci vzniku pachových emisí.

- Tyto závěry jsou zatíženy výše uvedenými nejistotami a jsou platné za předpokladu platnosti poskytnutých výchozích podkladů.“ (konec citace)

# D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vliv na kvalitu ovzduší lze hodnotit z několika hledisek:

a) snížení emise skleníkových plynů

b) provoz kompostárny – emise pachových látek a tuhých znečišťujících látek

c) provoz obslužné dopravy.

Snížení emise skleníkových plynů

Provoz kompostárny jednoznačně přispěje k omezování produkce a volné emise látek vznikajících při neřízeném kompostování biologických odpadů nebo jejich skládkování. Při procesu zrání kompostu vznikají plynné emise, jejichž složení bylo zjištěno při experimentech. Jde o amoniak (NH3), metan (CH4), oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO), oxid dusíku (N2O), oxidy dusíku (NOx), sirovodík (H2S), a další odérové plyny.

Při experimentech bylo zjištěno, že na 1 t sušiny kompostu je při klasickém aerobním způsobu kompostování na hromadách s překopáváním vyprodukováno 6 kg metanu. Metan je hlavní složkou bioplynu (resp. skládkového plynu), a při klasickém kompostování nebo ukládání biologických odpadů do skládek uniká do atmosféry.

Zvolená technologie jednak omezuje produkci a únik uvedených plynů, a současně umožňuje maximální vázání sloučenin uhlíku v organické hmotě kompostu. Zpracováním odpadů v kompostárně bude omezen únik metanu v množství 84 t/rok (v maximální kapacitě zařízení - odborný odhad). Rovněž dojde k omezení úniku dalších výše uvedených látek znečišťujících ovzduší.

Provoz kompostárny – emise pachových látek a tuhých znečišťujících látek

Technologický proces aerobního rozkladu organických látek je navržen tak, aby produkce a následné emise  pachových látek byly maximálně omezeny. Tohoto cíle je dosaženo omezením manipulace s materiálem v průběhu zrání, kdy rozkladné procesy jsou podporovány zásobováním mikroorganismů vzdušným kyslíkem bez nutnosti překopávání či jakékoli manipulace s hmotou.

Vlivy emise pachových látek budou díky použité technologii kompostování nízké. Díky tomu, že pro aeraci nebude použito překopávání kompostu, ale nucené provzdušňování (vhánění vzduchu do zakládky speciálními kanály a porézním dnem), nebude docházet k intenzívní nárazové emisi pachových látek.

Případné občasné emise aromatických látek uvolňované z dovezené suroviny nebo z kompostu nebudou významné, zařízení při dodržení předepsaných technologických postupů bude schopno dodržovat obecné emisní limity (5 OUER na hranici pozemku).

S ohledem na vzdálenost obytné zástavby nepředpokládáme obtěžování obyvatelstva zápachem.

Emise tuhých znečišťujících látek bude v průběhu provozu nízká, významně neovlivňující imisní zátěž okolí stavby. V průběhu výstavby může, především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných částic, takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění polních prací.

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a vzdálenost areálu od obytné neočekáváme významnější ovlivnění kvality ovzduší v blízkých osídlených oblastech.

Provoz obslužné dopravy

Vlivy emisí plynných škodlivin produkovanými obslužnou dopravou kompostárny byly výpočtově vyhodnoceny v rozptylové studii, jejíž výsledky jsou prezentovány v příloze H.9. Výpočet byl proveden pro rozhodnou škodlivinu - oxid dusičitý (NO2).

Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací (NO2) jsou situovány na ulici Vinohradské (příjezdová komunikace) a do prostoru areálu kompostárny. Hodnoty průměrných ročních koncentrací zde podle výpočtu budou dosahovat hodnot cca 1,5 µg.m-3. Jedná se tedy o nárůst koncentrace, který výrazně neovlivňuje celkovou imisní situaci v lokalitě. V porovnání s hodnotou imisního limitu se, i při započtení stávající úrovně znečištění, jedná o koncentrace bezpečně pod úrovní příslušného imisního limitu (40 µg.m-3).

Maximální příspěvky hodinové koncentrací (NO2) vycházejí taktéž do prostoru ulice Vinohradské. Hodnoty příspěvku maximálních koncentrací zde dle výpočtu budou dosahovat hodnot do 10  µg.m-3. Také v tomto případě jde o nárůst koncentrace, který výrazně neovlivňuje celkovou imisní situaci v lokalitě. V porovnání s hodnotou imisního limitu se, i při započtení stávající úrovně znečištění, jedná o koncentrace pod úrovní příslušného imisního limitu (200 µg.m-3).

Průběh imisích koncentrací je patrný z následujícího obrázku.

Obrázek č. 16: Imisní koncentrace NO2 - příspěvek obslužné dopravy k záměru

| průměrné roční koncentrace | maximální hodinové koncentrace |
| --- | --- |

Podrobněji je rozložení imisních příspěvků znázorněno na obrázcích v rozptylové studii (viz příloha H.9.).

Celkový vliv provozu z hlediska emise látek znečišťujících ovzduší lze z globálního hlediska považovat za pozitivní. Místní vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a přijatelné. Provoz areálu nebude příčinou překračování imisních limitů. Vliv vyvolané automobilové dopravy lze s ohledem na její intenzity považovat za málo významný.

Významnější ovlivnění klimatických podmínek a faktorů vlivem provozu záměru není předpokládáno.

# D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Vliv na hlukovou situaci

Na plochu areálu provozovny lze nahlížet jako na plochu průmyslu. V daném případě lze limit stanovit takto:

základní hladina							LAeq,T 	= 50 dB

stavby a území pro bydlení (korekce)				   +5 dB

výrobní zóny bez bydlení						+ 20 dB

denní doba (6 – 22 h)							     0 dB

noční doba (22 – 6h)							  -10 dB

Limit pro denní dobu lze stanovit takto:

a) ve venkovním prostoru, v místech výrobní zóny bez bydlení		LAeq,8h = 70 dB

b) ve venkovním prostoru, v místech obytné zástavby			LAeq,8h = 55 dB

Vzhledem k umístění záměru mimo oblast obytné zástavby nelze očekávat nadlimitní akustickou zátěž v prostoru nejbližší obytné zástavby z provozu areálu.

Navýšení dopravy vůči současnému stavu je z akustického hlediska prakticky zanedbatelné a představuje nárůst ekvivalentní hladiny hluku v řádu max. desetin dB. Podíl vozidel do kompostárny nepřekročí cca 1 % celkových intenzit a cca 5 % intenzit nákladních vozidel v libovolném profilu ulice Vinohradské. Vůči stávající hladině hluku není takový nárůst dopravy akusticky prakticky postižitelný a objektivně zjistitelný.

# Vlivy v důsledku záření

Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.

# D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

# Vlivy na povrchové vody

# Vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik

Novým areálem kompostárny nedojde k významnému ovlivnění odtokových poměrů nebo hydrologických charakteristik okolních toků. Výstavbou kompostárny nebudou přímo dotčeny žádné povrchové toky. Provoz stavby neklade nároky na čistění a vypouštění odpadních vod z technologie zpracování nebo odpadních vod splaškových. Vody z technologických ploch budou jímány v retenčních jímkách a užívány k vlhčení kompostové zakládky. Čisté srážkové vody z nezatížených ploch budou sváděny do požární nádrže a používány k údržbě vegetace a snižování prašnosti při provozu kompostárny. Přebytek vod bude odvážen k odstranění mimo areál kompostárny (na vhodnou ČOV). Splaškové vody budou jímány v bezodtoké jímce a podle potřeby odváženy na městskou ČOV. Z popisu vyplývá, že žádné vody nebudou odváděny na terén v okolí kompostárny.

Množství srážek zachycených na technologických plochách bude činit cca 6 100 m3 v průměrném klimatickém roce, množství srážek z nezatížených ploch bude činit zhruba 6 000 m3 za rok.

Výstavbou areálu budou místně ovlivněny přirozené odtokové poměry. Srážková voda spadlá na území areálu je v současné době odváděna převážně odparem a evapotranspirací, zčásti odtéká po povrchu a pod povrchem ve směru spádu terénu a zčásti zasakuje do podzemí, do prostředí nezabezpečené skládky komunálních a průmyslových odpadů v prostoru těžby štěrkopísků.

V rámci stavby bude povrch skládky na ploše stavby rekultivován v souladu s požadavky ČSN 83 80 35 Skládkování odpadů – uzavírání a rekultivace skládek. Dle ustanovení čl. 7.2 citované normy postačuje jednoplášťové těsnění s charakteristikami dle ČSN 838032 čl. 8.2.1. V důsledku bude zamezeno dotaci skládky pod areálem srážkovými vodami a současně dojde ke snížení povrchového a podpovrchového odtoku.

# Vlivy na jakost vod

Nejsou předpokládány vlivy na kvalitu povrchových vody. Vody z areálu provozu budou likvidovány nebo využívány jiným způsobem než vypouštěním do vod povrchových.

# Vlivy na podzemní vody

# Změny hydrogeologických charakteristik

Stavba se nachází v oblasti bez výskytu stálého zvodnění, archivními průzkumnými vrty nebyly podzemní vody zastiženy. Hydrologické charakteristiky byly později na území výrazně narušeny odtěžením původního štěrkopísčitého souvrství a následným zavezením depresí po těžbě průmyslovým a komunálním odpadem.

V souvislosti s realizací stavby bude stávající povrch skládky, který není zajištěn proti infiltraci srážkových vod, izolován minerální a technickou bariérou v souladu s požadavky ČSN 83 80 35 o uzavírání a rekultivaci skládek. Dojde tak k zamezení vsaku srážkových vod do prostředí skládky. Výše popsaným nakládáním se srážkovými vodami (bez odvádění na okolní terén) dojde k redukci průsaku vod do tělesa skládky na lokalitě.

Vlivy na hydrologický režim v důsledku navýšení stávajícího odběru ze studny sousedního provozu pro potřeby zajištění vody areálu kompostárny jsou s ohledem na rozsah této potřeby (v průměru cca 0,0035 l.s-1) nevýznamné.

# Vliv na kvalitu podzemní vody

Nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu podzemních vod. Větší část zpevněných ploch (technologické plochy) bude bez odtoku, s uzavřeným hospodařením se zachycenými vodami.  Technologické plochy (fermentační plocha a plochy k navážení odpadu a kalů) budou (kromě podložního těsnění povrchu skládky) vodohospodářsky zabezpečeny kombinovaným těsnícím systémem skládající se z minerálního těsnění provedeného dle ČSN 83 8035 čl. 7.2.1. a izolační folií PeHD tl. 1,5 mm, což odpovídá skupině skládek S-OO, jež jsou určeny pro ukládání odpadů jejichž vodný výluh nepřesahuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty tř. vyluhovatelnosti III dle vyhlášky č. 282/2001 Sb., příloha č. 6, nebo pro odpady jež na základě vyluhovatelnosti hodnotit nelze.

Stavba se nachází v oblasti prokázané kontaminace podzemních vod. Realizací stavby dojde k lokálně významné redukci infiltrace srážkových vod do tělesa skládky a tím ke snížení odnosu znečistění do podloží skládky.

Ostatní zpevněné plochy budou odvodněny do požární akumulační jímky. Zajištění parkovacích ploch je předpokládáno pomocí odlučovače ropných látek s garancí zbytkového znečistění na výstupu ze zařízení do 0,05 mg NEL.l-1.

# D.I.5. Vlivy na půdu

Vliv na využití a kvalitu půdy

Záměr nevyžaduje zábor zemědělského nebo lesního půdního fondu. Vlivy na půdu v dotčených plochách lze hodnotit jako nulové.

Výsledným produktem kompostárny bude průmyslový kompost, který bude využíván k rekultivaci horní vrstvy skládky, event. jiným obdobným účelům. Celkové vlivy na půdu v zájmovém území lze tedy hodnotit jako pozitivní a významné.

# D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vliv na geologické poměry

Vybudování jednotlivých stavebních objektů bude spojeno s terénními úpravami v nevýznamném rozsahu. V souvislosti s izolací povrchu podložní skládky bude na plochu areálu navezeno cca 60 000 m3 izolačního a rekultivačního materiálu a dojde tak ke zvýšení úrovně terénu.

Vlivy na horninové prostředí nejsou předpokládány, stavba se nachází na povrchu mocné antropogenní navážky odpadu bez možnosti zásahu do přirozeného vrstevního sledu nebo negativního ovlivnění kvality horninového prostředí.

# Vliv na nerostné suroviny

Výstavbou areálu nebudou dotčeny zdroje nerostných surovin, stavba není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez nároků na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby.

# Vlivy na vodní zdroje

Stavba se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů pro zásobování obyvatelstva i mimo ochranná pásma zdrojů minerálních vod, ovlivnění těchto zdrojů je vyloučeno.

# Vlivy na jiné přírodní zdroje

V souvislosti se zátěží území skládkováním bylo zahájeno jímání a využívání bioplynu z rozkladných procesů v tělese skládky.

Celé území budoucí kompostárny je Ústavem využití plynu Brno zabezpečeno systémem odběrných a monitorovacích vrtů a plyn je několika řady odváděn do přilehlého zařízení ÚVP s.r.o. k využití pro výrobu elektrické energie. Vrty a trasy jímání plynu jsou součástí projektové dokumentace a jsou při návrhu kompostárny respektovány. Vývoj skládkového plynu v dané oblasti kulminoval před deseti lety a v současnosti je na spodní hranici svého vývoje. Uzavřením tělesa skládky nepropustnou uzavírací vrstvou minerálního těsnění bude zamezeno průniku vody do tělesa skládky a následně tak dojde k dalšímu omezení vývoje skládkového plynu. Monitoring bude UVP Brno s.r.o. trvale zajištěn.

Provozem stavby nebude případná těžba plynu omezena, izolace povrchu skládky v místě výstavby přispěje k žádoucímu zadržení plynu v kolektoru skládky.

# D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Vlivy na flóru a faunu lze považovat za prakticky nulové.

Realizace záměru nepovede k žádné změně biotických charakteristik lokality. Dotčena budou pouze společenstva vyskytující se na rekultivované ploše bývalé skládky.

Odpady produkované z provozu nebudou na místě likvidovány ani dlouhodobě ukládány.

Jiné vlivy na flóru a faunu (znečištění ovzduší, hluk) nejsou očekávány.

Realizací posuzovaného záměru nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.

Podle stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemůže mít hodnocený záměr významný vliv na žádnou navrhovanou evropsky významnou lokalitu soustavy NATURA 2000 nebo navrhovanou ptačí oblast.

# D.I.8. Vlivy na krajinu

Záměr je umístěn na rekultivované ploše bývalé skládky komunálních odpadů. Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako zanedbatelný. Areál není umístěn v exponované lokalitě z hlediska krajinného rázu.

# D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a místní tradice

Řešené území záměru se nachází v lokalitě zatížené dlouhodobou průmyslovou činností (těžba, skládka odpadů). Kulturní památky a historicky významné objekty se v zájmovém území záměru nenacházejí. Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, místo spojené s významnou osobou.

Pravděpodobnost výskytu a narušení archeologických památek je s ohledem na předchozí aktivity v území nulová. Podle vyjádření MMB, odboru památkové péče, se může řešená lokalita nacházet na území archeologických zájmů. Provádění výkopových a zemních prací bude oznámeno Archeologickému ústavu AV.

# D.I.10. Vlivy na dopravu a jinou infrastrukturu

Vliv na dopravní infrastrukturu souvisí s intenzitou obslužné dopravy záměru, tedy počtem přijíždějících a odjíždějících vozidel. Celková (vyvolaná) intenzita obslužné dopravy záměru kompostárny činí do cca 150 převážně lehkých a středních nákladních vozidel denně. Pozaďová (stávající) intenzita dopravy na ulici Vinohradské činí cca 7.000 vozidel denně, z toho cca 22% těžkých. Z toho vyplývá, že podíl dopravy související se záměrem kompostárny činí nejvýše cca 2% celkových intenzit na ulici Vinohradské. U nákladních vozidel je tento podíl vyšší a činí cca 9% intenzit nákladních vozidel na ulici Vinohradské.

S uvážením toho, že doprava se na ulici Vinohradské větví prakticky do dvou směrů, lze odhadnout, že podíl vozidel do kompostárny nepřekročí cca 1% celkových intenzit a cca 5% intenzit nákladních vozidel v libovolném profilu ulice Vinohradské. Na další komunikační síti (ulice Kaštanová/Tuřanská a Černovická) dojde k dalšímu větvení dopravy a i vzhledem k vyšším pozaďovým intenzitám dopravy jde již o zanedbatelné a neměřitelné ovlivnění.

Ulice Vinohradská je schopna požadované intenzity dopravy bezproblémově přenést. Totéž se týká i hlavní příjezdové komunikace k záměru. Nezbytné je zajištění odpovídající stavební i zimní údržby. V okolí hlavních příjezdových komunikací se prakticky nevyskytuje obytná zástavba, což je možno považovat z hlediska ochrany životního prostředí za výhodu.

Výhledové napojení na nově připravovaný a budovaný komunikační systém průmyslové zóny Černovické terasy je bezproblémové. V době dosažení cílové kapacity kompostárny se předpokládá, že tento komunikační systém bude již plně funkční.

Záměr kompostárny je v souladu s územním plánem, využívá také dopravní vazby předpokládané územním plánem. Z tohoto pohledu tedy nevznikají dodatečné dopravní nároky nad rámec koncepčního řešení území. Zároveň lze předpokládat, že v případě nerealizace záměru kompostárny by zde vznikl jiný záměr, avšak charakterem (a tím i dopravními nároky) srovnatelný.

Vlivy na dopravu lze považovat za nízké a v rámci celkových dopravních intenzit za zanedbatelné.

Vlivy v průběhu výstavby

Dopravní nároky pro období výstavby nejsou blíže specifikovány. Nebudou však dosahovat dopravním nárokům (a tím i intenzity dopravy) pro období provozu. Vztahuje se tedy na ně výše uvedená analýza pro období provozu s dostatečnou rezervou a nepředstavují významný problém.

Vlivy na jinou infrastrukturu

Záměr kompostárny nepovede k zásahům do stávající infrastruktury ani k jejímu rozvoji. Kompostárna bude využívat infrastrukturní sítě pouze pro svoji potřebu, a to na základě smluvního vztahu s jejich vlastníky resp. správci.

# D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

D.II.1. Zdraví obyvatelstva sociální a ekonomické vlivy

Významnější vlivy provozu zpracování odpadů budou omezeny na vlastní prostor areálu, kde se vyskytují pouze pracovní prostory. Vlivy na zdraví obyvatelstva jsou hodnoceny jako zanedbatelné.

Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je místní, charakter vlivů realizace záměru je mírně pozitivní.

D.II.2. Ovzduší

Z hlediska místních vlivů lze provoz areálu považovat za přijatelný bez významnějších negativních důsledků na kvalitu ovzduší. Provoz areálu nezpůsobí překračování imisních limitů v zájmovém území.

Z hlediska globálních důsledků je nutno realizaci záměru považovat za pozitivní – zpracování biologických odpadů řízeným způsobem omezuje emise skleníkových plynů a významem odpovídajícímu kapacitě zařízení přispěje k naplňování platných zákonů i mezinárodních dohod.

D.II.3. Voda

Místně významné negativní vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány v souvislosti s výstavbou staré nezajištěné skládky. Výstavbou kompostárny dojde k izolaci cca 2,7 % celkového povrchu skládky proti průsaku srážkových vod, což je hodnoceno jako málo významný dopad pozitivního charakteru. Ostatní vlivy na podzemní nebo povrchové vody jsou hodnoceny jako místní, bez významu.

Ovlivnění zdrojů pitné vody nebo léčivých zdrojů vod není předpokládáno ani v případě mimořádného stavu.

Vlivy spojené se změnou způsobu odvodnění jsou lokální, vázané výhradně na areál provozovny, nevýrazné, bez významných negativních nebo pozitivních dopadů.

D.II.4. Půda, geologické poměry a přírodní zdroje

Realizací záměru nebude dotčen zemědělský ani lesní půdní fond; negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou očekávány. Uplatnění vyrobeného kompostu pro rekultivace horní vrstvy skládky či zušlechťování půd je hodnoceno jako žádoucí a pozitivní efekt celého procesu zpracování biologických odpadů.

Místně významné negativní vlivy na geofaktory životního prostředí, spočívající v narušení přirozeného prostředí a změně skladby vrstevního sledu, byly na území realizovány v souvislosti s výstavbou staré nezajištěné skládky.

Vlivy stavby na horninové prostředí a jeho kvalitu jsou hodnoceny jako nulové.

D.II.5. Živé složky přírody

Areál kompostárny je součástí městské krajiny poznamenané předchozí průmyslovou činností. Nedojde k zásahu do biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu a to ani v lokálním měřítku.

Záměrem nebudou dotčeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny.

D.II.6. Vlivy na krajinu

Vlivy na krajinný ráz nejsou očekávány.

D.II.7. Hluková situace a záření

V areálu budou provozovány především technologické zdroje hluku. Mimo vlastní areál nedojde v území k objektivně postižitelnému a významnému nárůstu hlukové zátěže.

Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.

D.II.8. Kulturní a historické památky, tradice

Vlivy na kulturní a historické památky, a na místní tradice, nejsou očekávány.

D.II.9. Doprava

Významnější dopravní vlivy nejsou očekávány. Navýšení intenzity dopravy na okolních komunikacích je hodnoceno jako nízké a v rámci celkových dopravních intenzit jako zanedbatelné.

D.II.10. Identifikace a charakterizace vlivů záměru

Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí, uvedené v předchozím textu, lze shrnout následujícím způsobem:

# 1. Aspekty s kladným vlivem:

- odpadové hospodářství – úprava a využití odpadů (viz přehled přijímaných odpadů);

- umístění záměru do již existujícího průmyslového areálu lze z hlediska využití území hodnotit jako zásadní kladný faktor – nevzniká nárok na zábor volných ploch a bude využita existující infrastruktura;

- využití produktu zařízení k rekultivaci ploch na území Černovické terasy;

- širší (globální) pozitivní aspekty záměru spočívající v omezování emise skleníkových plynů a zúrodňování půdy přirozeným organickým materiálem.

# 2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným:

- vlivy na obyvatelstvo (chemické škodliviny, hluk);

- vibrace, elektromagnetické, ionizující záření;

- vlivy na povrchové a podzemní vody;

- zábor nebo zásah do ZPF a LPF;

- horninové prostředí, přírodní zdroje;

- fauna a flóra,  ekosystémy ;

- hmotný majetek, kulturní památky.

# 3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, popř. splňující s rezervou platné nebo doporučené limity:

- vlivy obslužné dopravy - znečištění ovzduší a hluk (mimo areál).

# 4. Aspekty s vlivem nedosahujícím platné limity nebo s vlivem, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost (přestože nedosahuje platných limitů):

Aspekty tohoto druhu s působením mimo vlastní průmyslový areál nejsou v souvislosti s posuzovaným záměrem indikovány.

V rámci vlastního provozu je třeba věnovat pozornost všem způsobům nakládání s přijímanými odpady (od přejímky, skladování, úpravy, třídění až po výstupní materiál), řízení aerobního procesu a systému nakládání se srážkovými vodami.

# 5. Aspekty s vlivem podstatným nebo přesahujícím platné limity:

Aspekty tohoto druhu nejsou v souvislosti s posuzovaným záměrem indikovány.

Závěr

Z provedeného přehledu je patrné, že posuzovaný záměr není provázen rizikem vlivů, které by způsobily narušení některého z faktorů ochrany životního prostředí.

Uvedený rozbor slouží rovněž jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C oznámení) lze formulovat závěr, že posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové úrovně životního v dané lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu. Charakter ovlivnění prostředí bude minimální.

Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféry v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.

# D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Charakter případné havárie a pravděpodobnost jejího vzniku je dán charakterem prováděných činností spojených s posuzovaným záměrem.

# Havárie z důvodu předmětu činnosti

V provozu nebude nakládáno s nebezpečnými látkami a přípravky ve smyslu definice zákona č. 157/1998 Sb., v platném znění (chemické látky). Na provoz není uplatňován zákon č. 353/1999 Sb., v platném znění (prevence závažných havárií).

S látkami charakteru chemických látek a přípravků bude v areálu nakládáno v minimálním rozsahu. Ropné látky budou skladovány v nízkém objemu odpovídajícím provozním potřebám manipulační techniky. V areálu budou jímány vody z technologických ploch v bezodtokých jímkách o objemu řádově 102 m3.

V souvislosti s provozem kompostárny připadají v úvahu nestandardní stavy spojené:

- s únikem odpadu mimo zajištěné plochy,

- s přetečením jímek na technologických plochách,

- s únikem závadných látek z manipulační nebo přepravní techniky v důsledku nehody.

S ohledem na zajištění podloží kompostárny izolací povrchu skládky lze předpokládat lokalizaci úniku bez možnosti průniku do podloží.

V případě překročení kapacity jímek vod z technologických ploch mimo areál může dojít k zasáknutí těchto vod do prostoru staré skládky. Vody budou obdobné kvality jako průsakové vody vyskytující se ve skládce, z tohoto důvodu by únik vod z areálu kompostárny neznamenal významné zhoršení stávajícího stavu.

# Havárie z důvodů přerušení dodávky energie

Výpadek dodávky elektrické energie by měl vliv na provoz technologických zařízení. Při výpadku by byla zařízení odstavena bez jakýchkoliv rizik. Zálohování napájení elektrickou energií musí být posouzeno z hlediska bezpečnosti vlastního provozu.

Areál nebude napojen na rozvod zemního plynu, ani na veřejný vodovod. Výpadky v zásobování se v provozu nijak neprojeví.

# Požár

Požárně – bezpečnostní řešení objektů je součástí příslušných stupňů projektové dokumentace. V rámci požárně technického řešení stavby bude uplatněno takové stavební řešení (vč. použití konstrukčních materiálů), které odpovídá současně platným předpisům požární ochrany, a které zajistí odpovídající parametry v této oblasti.

S ohledem na provozované činnosti není realizace posuzovaného záměru spojena se zvýšeným požárním rizikem.

Celkově bude provoz zabezpečen v souladu s požadavky na požární bezpečnost staveb daného typu tak, jak to vyplývá z platných předpisů. Zvýšené riziko požáru tedy není nutno v souvislosti s posuzovaným záměrem uvažovat.

# Technologická nekázeň

Technologická nekázeň, tedy používání nesprávných pracovních postupů, je řešena formou organizace práce a školení pracovníků. Lidský faktor v řízení provozu zahrnuje široké spektrum oblastí a může mít vliv na zvýšené negativní projevy provozu vůči některým složkám životního prostředí (např. nevhodné skladování či úprava odpadů). V posuzovaném provozu však technologická nekázeň nemá významný podíl na vzniku možných havarijních stavů s dopadem na jednotlivé složky životního prostředí.

# Dopravní nehody

Komunikační napojení areálu je realizováno pomocí silniční sítě. Rizika vyplývající z případné havárie dopravních prostředků, přepravujících odpady k úpravě a jejich odvoz k dalšímu využití, musí být řešena v příslušném havarijním plánu provozu kompostárny a přepravce odpadů.

# Živelní pohroma

Lokalita výstavby se nenachází v oblasti se zvýšenou pravděpodobností živelních pohrom (povodeň, záplavy, zemětřesení atd.).

# Zvýšená rizika v průběhu výstavby

Výstavba provozovny nepředpokládá použití mimořádných postupů nebo materiálů, které by se vymykaly z charakteru běžných staveb daného typu. Není tedy dán předpoklad ke zvýšenému riziku vzniku havárií nebo mimořádných stavů.

# Souhrn

Realizace posuzovaného záměru nebude mít za následek zvýšení environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech. Rizika běžného charakteru jsou zvládnutelná obvyklými technickými a organizačními opatřeními.

# D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Návrh opatření v této kapitole vychází zejména z charakteristiky uvedené v kapitole D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů. Nejsou uvedena veškerá opatření, která vyplývají z povinností daných současnými předpisy a požadavky příslušných úřadů.

# Zdraví obyvatelstva

Nejsou požadována žádná opatření k ochraně zdraví obyvatelstva.

Vlastní areál bude zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí a neoprávněné manipulaci s odpady a zařízením.

# Ovzduší

V průběhu výstavby vhodným opatřením (např. kropením) omezovat emise prachu.

Surovinu při přípravě zakládky udržovat v dostatečně vlhkém stavu, aby nedocházelo k úletu prašných částic.

Drcení a třídění odpadů bude probíhat tak, aby emise tuhých látek byla vyloučena (udržováním vlhkosti materiálů, zakrytováním zařízení apod.).

Odpady vykazující silný zápach budou zpracovávány v sousedním zařízení anaerobní fermentace, která probíhá v uzavřeném procesu s možností eliminace zápachu a jeho šíření do okolního prostředí. Takové odpady nebudou v zařízení „Centrální kompostárny“ přebírány a zpracovávány.

Stabilizované biologické kaly z ČOV budou přebírány v kontejnerech, v případě potřeby uzavřených.

Na otevřené plochy "mezideponií" v areálu kompostárny budou ukládány pouze odpady bez známek pachu. Odpady vykazující zápach budou zpracovány přednostně a umístěny do zakládky.

Pro omezení produkce a emise pachových látek bude vybudována a provozována technologie nucené aerace zakládky. Tento způsob omezí nutnost manipulace s materiálem a tím i uvolňování aromatických látek do ovzduší.

Kompostárna je zařazena do kategorie „střední zdroje znečišťování“ dle vyhlášky č. 353/2002 Sb., příloha č. 1, odst. 5.2 Kompostárny (pro průmyslové kompostování). U předmětného záměru bude dle platné legislativy nutné provést autorizované měření emisí pachových látek do 4 let od nabytí účinnosti vyhlášky č. 356/2002 Sb. Měření bude provedeno v období, kdy je pach intenzivní.

Dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. - Stacionární zdroje nebo jejich zařízení, na které se vztahuje měření emisí pachových látek podle § 11odst. 1 písm.b) a c) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší  se provede měření emisí pachových látek podle zvláštního právního předpisu  podle § 15 Měření emisí pachových látek odst. 1 také pro kompostárny  (viz bod 6. Kompostárny).

Komunikace a zpevněné plochy udržovat čisté, stejně tak dopravní a manipulační techniku, aby nedocházelo k resuspenzi prachu z těchto ploch (tj. k tzv. sekundární prašnosti).

Použité mechanizmy a nákladní automobily musí splňovat emisní limity škodlivin produkovaných do ovzduší spalováním pohonných hmot.

# Půda, voda a geofaktory

Po celé ploše zájmového území kompostárny bude proveden těsnící plášť odpovídající ČSN 83 8035 s ohledem na skutečnost, že areál se nachází na koruně původní městské skládky komunálního odpadu. Dle ustanovení čl. 7.2 citované normy postačuje jednoplášťové těsnění s charakteristikami dle ČSN 838032 čl. 8.2.1.

Všechny plochy určené pro nakládání s odpady budou vodohospodářsky zabezpečeny kombinovaným těsnícím systémem skládající se z minerálního těsnění provedeného dle ČSN 83 8035 čl. 7.2.1. a izolační folií PeHD tl. 1,5 mm, což odpovídá skupině skládek S-OO, jež jsou určeny pro ukládání odpadů jejichž vodný výluh nepřesahuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty tř. vyluhovatelnosti III dle vyhlášky č. 282/2001 Sb., příloha č. 6, nebo pro odpady jež na základě vyluhovatelnosti hodnotit nelze.

Odvodnění areálu bude navrženo tak, aby bylo vyloučeno odtékání srážkových povrchových vod mimo tento areál, včetně příjezdové účelové komunikace.

Zemní úpravy budou navrženy a provedeny tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů z dotčených nebo okolních ploch, a nemohlo dojít k přivedení povrchových srážkových vod na pozemní komunikace.

Systém nakládání s odpadními vodami bude navržen tak, aby byl vyloučen únik veškerých závadných látek mimo prostor provozovny - na terén a následně do půdy a do podzemních vod.

Bude důsledně zajištěno oddělené nakládání s vodami z technologických ploch a se srážkovými vodami z ostatních ploch.

Součástí vodohospodářského řešení areálu budou:

- akumulační jímky pro shromažďování srážkových vod z technologických ploch

- bezodtoká jímka na splaškové odpadní vody

- retenční jímka (požární) na dešťové vody z parkovišť a komunikací.

Retenční (akumulační) jímky vod z technologických ploch budou provozovány podle schváleného manipulačního (provozního) řádu, součástí této dokumentace bude řešení nouzové likvidace vod v případě dlouho trvajících nebo přívalových srážek spojených s vyčerpáním retenční kapacity jímek.

Parkovací a komunikační plochy budou zajištěny odlučovačem ropných látek. S ohledem jejich možné využití k ošetřování vegetace a snižování prašnosti provozu bude nutné garantovat obsah zbytkového znečistění NEL na výstupu z ORL do 0,05 mg.l-1, pokud příslušný úřad státní správy ve vodním hospodářství nestanoví jinak.

Bude vybudován kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.

Budou prováděny pravidelné kontroly těsnosti všech skladovacích objektů, jímek a potrubí.

Bude vypracován provozní řád zařízení, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele k vodohospodářským objektům a zařízením v areálu.

Bude vypracován havarijní řád zařízení, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele v případě specifikovaných havarijních situací.

# Flóra a fauna, krajina

Budou provedeny vegetační výsadby na volných plochách v areálu kompostárny a zeleného vegetačního pásu podél celé délky oplocení areálu. Podrobná dokumentace výsadeb bude zpracována v rámci projektové dokumentace pro stavební řízení včetně projednání s příslušnými správními úřady. V návrhu výsadeb budou v maximální míře voleny domácí druhy dřevin.

V rámci komplexních terénních úprav bude vybudována část biokoridoru podél západní hranice areálu kompostárny. Podrobný návrh technického řešení a výsadeb bude projednán s příslušným správním úřadem v ochraně přírody.

# Hluk

Instalovaná technologická zařízení budou vybavena a umístěna tak, aby ve všech místech uvnitř provozu byly splněny požadavky na ochranu zdraví pracovníků a hygienu práce.

Mimo vlastní areál budou respektovány nejvyšší přípustné hodnoty hlukové zátěže.

Akustické parametry instalovaných zdrojů hluku budou doloženy v dalších etapách přípravy stavby a bude prokázáno splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku mimo areál kompostárny.

# Odpadové hospodářství

Provozní řád zařízení k využívání odpadů bude aktualizován podle závěrů procesu hodnocení vlivů na životní prostředí a bude schválen příslušným správním úřadem v odpadovém hospodářství.

V rámci provozu zařízení k využívání odpadů je nezbytné respektovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazujících prováděcích předpisů.

Skladování jednotlivých druhů odpadů bude rovněž prováděno v souladu se schváleným provozním řádem zařízení.

Provozovatel se bude řídit schváleným provozním řádem a povede provozní deník v rozsahu a členění přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

# Kulturní a historické památky, tradice

# Zahájení výkopových a zemních prací bude ohlášeno příslušnému odbornému archeologickému pracovišti (AU AV). V případě archeologického nálezu bude respektován postup dle § 127 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění.

# Doprava

Dopravní provoz bude omezen pouze na denní dobu pracovních dní.

V případě znečištění vozidel je nutno zajistit před výjezdem z areálu na pozemní komunikace jejich očištění.

Živý plot bude udržován v takovém stavu, aby nebyl překážkou v rozhledu účastníkům silniční dopravy v areálu i mimo něj.

# Organizace výstavby a ostatní opatření

Po vybudování nové komunikace v jižní části Černovické terasy (propojení na ul. Průmyslovou) bude dopravní napojení areálu kompostárny (i ostatních provozoven) orientováno na tuto komunikaci. Nové dopravní řešení v zájmovém prostoru bude odpovídat územním podmínkám a požadavků příslušných úřadů.

# D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Charakter možného ovlivnění životního prostředí byl stanoven na základě shromážděných podkladů a platných právních norem metodou odborného odhadu a analogie. Statistické výpočtové metody byly použity pro popis vlivů na kvalitu ovzduší z navazující obslužné dopravy. Rozptylová studie byla zpracována podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.

Byly provedeny základní výpočty pro hrubou kvantifikaci množství srážkových vod, jako vstupní data byly použity archivní údaje o výšce srážek a údaje o rozsahu a spádu zpevněných ploch, vlivy byly posuzovány s uvážením konzervativních a obecně platných předpokladů.

Bylo využito sčítání dopravy provedené Brněnskými komunikacemi, a.s., terénní obchůzky a návrh komunikačního systému města Brna. Pro hodnocení vlivů na dopravu byl využit konzervativní přístup (který spíše nadhodnocuje vyvolané intenzity dopravy a naopak neuvažuje růst pozaďové dopravy), výsledné hodnocení vyvolané dopravní vlivy spíše nadhodnocuje, tzn. z hlediska posouzení souvisejících vlivů na životní prostředí je takové hodnocení na "straně bezpečné".

Výchozí tezí použitou při hodnocení možných vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí je jednak obecný charakter záměru a jednak situace v lokalitě, kde se posuzovaný provoz nachází.

Pro získání údajů potřebných pro vypracování této dokumentace byly použity dostupné podklady. Jedná se zejména o podklady o technickém provedení posuzovaného záměru (informace oznamovatele a projektového týmu) a podklady o zájmovém území. Dále bylo využito informací získaných při osobních konzultacích na příslušných úřadech.

# D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při     hodnocení vlivů

Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborném odhadu vycházejícím z předpokladů uvedených v dokumentaci, charakteru zájmového území a dostupných odborných informací.

Rozsah a konkrétnost údajů shromážděných v této dokumentaci odpovídají stupni přípravy posuzovaného záměru, ve kterém byla dokumentace zpracována. Podkladem byl zejména popis uvažovaných technologií a postupů doplněný jejich grafickým znázorněním.

Z hlediska popisu současného stavu životního prostředí zájmového území byly k dispozici podklady týkající jak vlastní lokality, tak i širší oblasti.

Pro kvantifikaci emise pachových látek nebyla k dispozici žádná měření z obdobných zařízení. Hodnocení vychází z obecných principů, které budou ověřeny ve fázi zkušebního provozu zařízení.

Některé technické parametry uvažovaných zařízení (zdroje hluku, akumulační jímky) budou specifikovány v dalších fázích přípravy a realizace stavby.

Souhrnně lze konstatovat, že se při zpracování dokumentace nevyskytly takové nedostatky či neurčitosti ve znalostech, které by omezovaly platnost či formulaci příslušných závěrů z hlediska vlivů na životní prostředí.

# E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

(údaje podle kapitol B, C, D, F, G  a H v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

# E.I. Popis variant řešení stavby

# E.I.1. Varianty lokalizace stavby

Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), a nebyl řešen v jiných lokalizačních variantách.

Dalším významným argumentem je lokalizace na plochách určených schváleným územním plánem pro aktivity v odpadovém hospodářství.

Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování. Z hlediska funkčního využití dochází k naplňování územního plánu města.

# E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie

Kompostování formou aerobního rozkladu biodegradabilních odpadů je jedním z řady technických prvků v integrovaném systému nakládání s komunálním odpadem.

Vlastní technologické řešení záměru vychází z návrhu oznamovatele a je řešeno v jedné variantě. Z tohoto důvodů nejsou zvažovány ani prověřovány žádné další varianty technologického řešení záměru.

# E.II. Porovnání variant

Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující nerealizaci stavby. Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy areálu bez využití.

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr označit pro dané území za únosný a přijatelný. Území je narušené lidskou aktivitou a z hlediska ochrany živých složek nepožívá významnější ochrany. Využití území je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Využití řešeného území pro prověřovaný záměr je podmínečně vhodné a vzhledem k charakteru provozu lze takové využití považovat za přijatelné.

Souhrnně lze záměr hodnotit jako nezbytný prvek v systému nakládání s odpady zájmového regionu. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako nízkou bez významných negativních dopadů.

Variantu realizace prověřovaného záměru lze považovat za přijatelný a vhodný způsob využití a rozvoje území.

Jiné podstatné informace

Mezi jiné podstatné informace uvádíme:

  - závěry vyjádření dotčených odborů MŽP k záměru

  - citace odborných článků k dané problematice

Závěry vyjádření dotčených odborů MŽP k záměru:

- MŽP, odbor ochrany ovzduší

Vyjádření č.j.: 4956/740/04/JM ze dne 7.1.2005

Ve vyjádření je uvedeno, že k oznámení záměru nejdou za odbor ochrany ovzduší žádné připomínky.

- MŽP, odbor odpadů

Vyjádření č.j.: OODP/5351/04 ze dne 20.1.2005

Ve vyjádření je uvedeno, že k oznámení záměru nejdou z hlediska kompetencí odboru odpadů MŽP žádné připomínky.

- MŽP, odbor ochrany vod.

Vyjádření č.j.: 3989/OOV/2004 ze dne 4.1.2005

Ve vyjádření je uvedeno, že k oznámení záměru nejdou z hlediska ochrany vod žádné připomínky.

Citace odborných článků k dané problematice

Jaroslav Váňa: Posuzování vlivu kompostáren na životní prostředí (citace):

„Při posuzování vlivu kompostáren na životní prostředí zahrnující nejdůležitější ekosystémy tj. půdu, vodu, horninové prostředí, ovzduší, klima, krajinu a přírodní zdroje převažují vlivy pozitivní. Negativní vlivy kompostáren jsou důsledkem jejich nevhodné lokalizace vůči dalším objektům v krajině a použití nevhodných technologicko-technických postupů. Organizačně technickým řešením je možné negativní vlivy kompostáren na životní prostředí podstatně omezit.

Kompostování umožňuje recyklovat organické látky a rostlinné živiny. Kompostování výrazně omezuje tvorbu skleníkových plynů při nakládání s bioodpady, a tím snižuje důsledky klimatické změny. Významnou funkcí kompostování je tzv. sekvestrace uhlíku, spočívající v dočasném vyřazení uhlíku obsaženého ve stabilizovaném kompostu z přírodního koloběhu. Uhlík obsažený v humusových látkách vzniklých kompostováním se mikrobiologicky obtížně rozkládá a není tak zdrojem oxidu uhličitého. V některých státech EU má používání vysokých dávek stabilizovaných kompostů na půdě uváděné do klidu charakter projektů Joint Implementation. Bez kompostování se neobejdou rekultivace a zúrodňování pouští. Kompostování je právem považováno za technologii trvale udržitelného života na této planetě.“

(Biom.cz, 13.8.2003, http://biom.cz/index.shtml?x=143314).

Jan Habart: Kompostováním proti klimatickým změnám (volná citace):

„Skleníkový efekt, kterému jsou přikládány klimatické změny na Zemi, je způsoben především emisemi plynů CO2, CH4, N2O a dalších. Největší vliv má právě oxid uhličitý, který se do atmosféry dostává především spalováním fosilních paliv (ropy, uhlí a zemního plynu) (Fott a kol, 1999).

Jedním ze způsobů jak snížit množství skleníkových plynů, které unikají do atmosféry je kompostování bioodpadů. Cílem je aplikace organické hmoty do půdy s cílem zvýšit obsah půdní organické hmoty. Většina organického uhlíku Země je vázána právě v půdní organické hmotě.

Také kompost je tvořen z velké části z uhlíku (tvoří až 40 % sušiny). Pokud by byl biomateriál spálen, uhlík shoří a unikne do atmosféry ve formě oxidu uhličitého. V případě uložení bioodpadu na skládku se zvýší produkce metanu, který rovněž přispívá k nárůstu skleníkového efektu.

V případě, že je bioodpad kvalitně zkompostován, zůstane velká část uhlíku ve výsledném kompostu, například ve formě humusových látek a organominerálních komplexů. Takto vázaný uhlík je při zapravení do půdy dlouhodobě využitelný v řádu desítek let a nepřispívá ke skleníkovému efektu. Tímto mechanizmem lze výrazně snížit produkci skleníkových plynů do atmosféry, a tím přispět k omezení hrozby klimatických změn.

Současně je třeba zdůraznit, že tímto mechanismem není jen snižován skleníkový efekt, ale také dochází ke zlepšování kvalitu orné půdy. Organická hmota (především humusové látky) má velký vliv na půdní úrodnost. Půda s dostatkem humusu poskytuje vyšší úrodu, lépe se obdělává, což má značný vliv na snížení spotřeby pohonných hmot pro zemědělské stroje, organická hmota v půdě dokáže zadržovat vodu, což může snížit intenzitu povodní a půdní erozi.“

(Biom.cz, 8.12.2003, http://biom.cz/index.shtml?x=154847).

# F.

# ZÁVĚR

Předložená dokumentace se zabývá hodnocením vlivů záměru provozu zařízení k využívání odpadů „Centrální kompostárna Brno" na životní prostředí.

Realizace záměru nevyvolá významné negativní důsledky na životní prostředí. Vlivy výstavby a provozu záměru na území bývalé skládky komunálních a průmyslových odpadů Brno-Černovice lze hodnotit jako nízké a málo významné.

U nejbližší obytné zástavby lze vlivy záměru hodnotit jako zanedbatelné, objektivně neprokazatelné a subjektivně nepostižitelné.

Umístění provozu zařízení k využívání odpadů lze označit za akceptovatelné jak z hlediska stavu jednotlivých složek životního prostředí v zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové ekologické zátěže území.

Charakter provozu i zájmového území nevyžaduje žádná zvláštní či vyjímečná opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí.

Provoz se nevyznačuje specifickými riziky vůči některé ze složek prostředí, eliminace rizik provozu je tedy pouze v rovině dodržování provozních řádů a pracovních postupů.

Během zpracování dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily jeho realizaci. Souhrnně lze konstatovat:

- Umístění provozu je, s přihlédnutím k charakteru záměru a využití zájmového území, optimální.

- Provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí.

- Důsledky provozu na zdraví a pohodu obyvatel jsou akceptovatelné a málo významné.

Závěry dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí nepřinášejí významné argumenty proti jeho realizaci v daném technickém řešení na dané lokalitě. Z hlediska vlivů na životní prostředí a na zdraví obyvatel lze s realizací záměru na výstavbu a provoz zařízení k využívání odpadů „Centrální kompostárna Brno“ v předložené a hodnocené variantě souhlasit.

Konečné závěry platí za předpokladu správnosti vstupních dat a informací uváděných v dokumentaci. Pokud by v průběhu další přípravy záměru nebo při jeho realizaci došlo ke změně vstupních parametrů nebo se objevily odchylky oproti uváděným předpokladům, bylo by vhodné tyto závěry aktualizovat s ohledem na nové poznatky a informace.

# G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

# G.I. Informace o účelu dokumentace

Tato dokumentace je zpracována v souladu s požadavky § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., s náležitostmi podle přílohy č. 4 k zákonu. Účelem této dokumentace je poskytnout informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu uvedeného zákona. Své písemné vyjádření k dokumentaci může zaslat každý na adresu příslušného pracoviště Ministerstva životního prostředí do 30-ti dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci.

V listopadu 2004 bylo zpracováno oznámení záměru dle § 6 zákona a předáno na MŽP k provedení zjišťovacího řízení. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 10.12.2004 a ukončeno dne 8.2.2005 vydáním závěru zjišťovacího řízení, č.j.: 7956/OPVI/04.

Součástí dokumentace je vypořádání všech připomínek ze závěru zjišťovacího řízení.

# G.II. Informace o prověřovaném záměru

Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je provozování zařízení k využívání odpadů – „Centrální kompostárna Brno“. Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení), kde je uveden pod bodem č. 10.2.:

Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou nad 30.000 t/tok.

Pro účely posuzování vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován maximálním množstvím zpracovávaných odpadů, které činí 70.000 t/rok biodegradabilních odpadů charakterizovaných jako ostatní, bez nebezpečných vlastností (v cílovém roce 2015).

Posuzovaný záměr je novou stavbou, která se nachází na ploše bývalé skládky Brno-Černovice.

Záměr je situován na území města Brna, které náleží k Jihomoravskému kraji.

Z hlediska územní správy je lokalizace následující:

kraj:								Jihomoravský

obec:								Brno, městská část Brno-Tuřany

katastrální území:						Brněnské Ivanovice

Záměrem posuzovaným z hlediska vlivů na životní prostředí je realizace nové stavby – zařízení pro nakládání s odpady.

Navrhované zařízení je zaměřeno na zpracování odpadů biologického charakteru formou aerobního zpracování (kompostování), jehož cílem je materiálové využití získané suroviny pro technické rekultivace. Přehled přijímaných odpadů je uveden v následujícím textu.

Navržený záměr představuje zařízení k využívání odpadů bez nebezpečných vlastností ), a to zejména těch druhů odpadů, které byly specifikovány sdělením odboru odpadů MŽP č. 29 uveřejněném ve Věstníku MŽP jako kompostovatelné (s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

# Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

Účelem záměru je:

- využití odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

- získání využitelných materiálů – stabilizovaný substrát.

Ve smyslu přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb. představuje záměr způsob využívání odpadů:

R 3	Získávání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů).

Plocha navržená pro umístění areálu se nachází na území bývalé skládky komunálních odpadů Brno-Černovice. Záměr je umístěn mimo obytnou zástavbu, která se nachází ve vzdálenosti cca 1000 (jižně) až 1500 (severozápadně) m od areálu kompostárny.

Platný územní plán města Brna specifikuje pro dané území funkční využití – plochy pro technickou vybavenost s podrobnějším účelem likvidace odpadů (TO).

Navrženým záměrem nedochází k žádným změnám ve využití území v okolí areálu.

Záměr nevyvolává žádné nároky na realizaci dopravních nebo jiných staveb technické infrastruktury. Výstavba nové silniční komunikace v jižní části Černovické terasy je připravována nezávisle na tomto záměru a bude dopravně obsluhovat přilehlé území.

Vzhledem k umístění záměru na území města budou vlivy záměru kumulovány jak se stávajícími aktivitami v dotčeném území (podél ulice Vinohradské, f. DUFONEV – recyklace stavebních materiálů), tak s budoucími záměry jejichž umístění na území Černovické terasy připravuje územní plán města. Kumulace se stávajícími aktivitami je hodnocena v části D dokumentace, o dalších výhledových záměrech nejsou oznamovateli ani zpracovateli oznámení známy podrobnější informace.

Záměr vychází z aktivit oznamovatele, platné legislativy (upřednostnění využívání a zhodnocování odpadů před jejich odstraněním) a koncepcí a plánů odpadového hospodářství na celostátní i regionální úrovni.

Potřeba kapacit zařízení na zpracování organických odpadů (biologicky rozložitelných, kompostovatelných, apod.) vyplývá z platné legislativy, mezinárodních dohod a řady koncepčních materiálů celorepublikové i regionální úrovně.

V oblasti odpadového hospodářství se uvedeným otázkám věnuje:

    - Koncepce odpadového hospodářství České republiky, verze 03, MŽP ČR, Praha, 11/2001

    - Plán odpadového hospodářství České republiky, MŽP ČR, 2003, jehož závazná část byla schválena nařízením vlády ČR č. 197/2003 Sb.,

    - Koncepce odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, 10/2002

    - Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, schválený 17.6.2004

Základní prioritou Jihomoravského kraje v oblasti nakládání s komunálními odpady je vybudovat Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové a energetické využívání odpadů před jejich odstraněním skládkováním.

Směrná část POH JmK definuje opatření směřující k zajištění cílů definovaných v závazné části POH. V rámci integrovaného systému nakládání s komunálními odpady je definováno opatření v oblasti zpracování biodegradabilních odpadů (podrobněji viz část B dokumentace).

Jak vyplývá z uvedených informací je zpracování biodegradabilních odpadů společně s chybějící kapacitou na jejich zpracování jedním z hlavních problémů odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, město Brno nevyjímaje.

Vzhledem k budování systému nakládání s komunálními odpady je posuzovaný záměr navržen jako součást systému nakládání s komunálním odpadem, rovněž však může zpracovávat odpady od jiných původců. Vstup odpadů (zdroje a složení) může být na základě provozních výsledků volen podle potřeb odpadového hospodářství regionu.

Cíle a opatření POH JmK jsou v souladu s požadavky legislativy Evropské unie. Nakládání s biodegradabilními komunálními odpady (BRKO) bude regulováno především směrnicí EU 99/31/EC, která je implementována do české legislativy. Biodegradabilní odpady zneškodňované prostým skládkováním největší měrou ovlivňují množství a kvalitu průsakové vody a mají rozhodující vliv na produkci bioplynu, jehož převažující složky tvoří tzv. skleníkové plyny.

Množství biodegradabilních odpadů ukládaných na skládky bude nutné do roku 2010 snížit na 75% produkce roku 1995 (Směrnice Rady EU 99/31/EC).

V návaznosti na evropské zkušenosti a možnosti českých podmínek se jeví, jako jedna z možností, kombinace podpory kompostování odpadů u obyvatel, výstavba kompostáren a využití odpadu k výrobě bioplynu v anaerobních reaktorech.

Na základě uvedených informací je evidentní, že technologie aerobního rozkladu je jedním z pilířů zpracování biologických odpadů a posuzovaný záměr naplňuje cíle plánů odpadového hospodářství na všech úrovních a je v souladu s navrženými opatřeními.

Navrženým záměrem dojde k vybudování zásadní kapacity pro zpracování biologických odpadů na území města a regionu. Budované zařízení představuje moderní technologii vyhovující legislativě jak ČR tak EU.

Umístění záměru je vázáno na plochu vymezených pozemků a nebylo řešeno v jiných lokalizačních ani technických variantách.

Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými dopady provozu, z hlediska ochrany životního prostředí ani z hlediska územního plánování (umístění je v souladu se schváleným územním plánem i se zájmy města v územním plánování).

Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy H).

Obrázek č. 2: Situace zájmové lokality – areál posuzovaného záměru (1:10 000)

# Charakter a účel zařízení

Účelem kompostování vybraných druhů odpadů je jejich přeměna na organické hnojivo – průmyslový kompost I. registrovaný ÚKZÚZ pro uvedení do oběhu a průmyslový kompost II. pro vlastní potřebu při rekultivacích a spotřebu při údržbě zeleně města Brna a okolí.

Technologie aerobního termofilního rozkladu organické hmoty je založena na dodávání vzduchu, resp. kyslíku (O2) do kompostu v průběhu zrání tak, aby bylo podpořeno zásobování mikroorganismů vzdušným kyslíkem. Zahříváním zakládky dochází k tak zvanému komínovému efektu aerace zakládky.

Aerobní exotermní proces hnití tak současně zajišťuje za pomocí vyšších teplot hygienizaci, budoucí zdravotní nezávadnost a dekontaminaci patogenních organismů výrobku.

# Základní popis zařízení

Zařízení kompostárny tvoří zpevněná vodohospodářsky zabezpečená plocha. Plocha je oplocena a skládá se z následujících stavebních objektů:

- tří samostatných oddělených těles kompostoviště vybavených železo-betonovými prefabrikáty;

- dvou ploch pro přejímku kalů z ČOV;

- plochy pro přejímku jiných biodegradabilních odpadů;

- plochy pro odpad určený k drcení;

- plochy pro uložení předrceného biologického odpadu;

- plochy na ukládání ostatních přetříděných biodegradabilních odpadů;

- předvstupní plochy pro homogenizovaný materiál do zakládky;

- ploch pro technologická zařízení;

- plochy pro vyrobený kompost;

- jímek;

- komunikací;

- sociálního a technického zázemí a pracoviště přejímky materiálů a vážení;

- technických sítí.

Infiltrované srážkové vody z využívaných ploch jsou sváděny do akumulačních jímek infiltrovaných vod. Srážkové vody z komunikací a ostatních zpevněných ploch jsou sváděny do akumulačních jímek čistých vod. Vody z akumulačních jímek budou využívány pro postřik uložených hmot. Odvodňovací duální systém je současně z části využíván pro rozvod stlačeného vzduchu pro regulovanou intenzifikaci aerobního procesu.

Používané stroje a zařízení tvoří:

- Štěpkovač dřevní hmoty

- Homogenizační šneky

- Čerpadla zpětného výtlaku

- Kompresor aerační jednotky, alt. ventilátor

- Třídící bubnové síto výstupní suroviny s rozmělňovačem

- Balící zařízení pro finální produkt

- 2 ks dopravníků s objemovým vážením a maloobjemovými zásobníky

- 1 ks pásový dopravník

- čelní nakladač kolový.

Situace vlastního areálu kompostárny je patrná z následujícího obrázku.

Obrázek č. 3: Situace areálu kompostárny

Organizační a technologické zabezpečení provozu

Organizační zabezpečení provozovny

Provozní doba:			pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hod.

Suroviny – odpady jsou do zařízení naváženy v této provozní době, mimo provozní dobu je vstup přísně zakázán.

Ve výjimečných případech lze předat suroviny (odpady) do zařízení mimo provozní dobu uvedenou v tomto provozním řádu, avšak zásadně po předchozím projednání s provozovatelem zařízení.

Do zařízení je zakázáno navážet druhy odpadů, které nejsou určeny provozním řádem.

Technologické zabezpečení provozu

Vstupní kontrola

Před přijetím odpadu od konkrétního původce musí být odpad podroben vstupní kontrole. Do zařízení nesmějí být přijaty odpady, které neodpovídají druhu odpadu a nejvyššímu přípustnému množství sledovaných cizorodých látek dle provozního řádu a ČSN 46 5735.

Rozsah fyzikálně-chemických analýz bude posouzen provozovatelem kompostárny s ohledem na jednotlivé druhy odpadů a jejich původ. Nezbytné fyzikálně-chemické analýzy přijímaných odpadů budou prováděny zásadně jen akreditovanými laboratořemi např. LABTECH, EKOCHEM apod.

Zakládka kompostu

Odpady za účelem kompostování se do zařízení přivážejí dopravními prostředky původců odpadů nebo vlastními dopravními prostředky.

Ke stanovení hmotnosti dovážených odpadů bude využita mostová váha, která je v přilehlém areálu centra odpadů. V prostoru kompostárny se odpady (suroviny) navážejí na přípravnou plochu, zbavují nevhodných příměsí a třídí. Po předrcení a homogenizaci dle stanoveného předpisu a podnikové normy jsou naváženy na kompostovací plochy určené pro jednotlivé receptury složení. Zakládka je kladena na prefabrikáty mostního profilu s větracími otvory a kanálky do výše až 2,8 m. Při přípravě zakládek je třeba dbát na to, aby suroviny neobsahovaly nežádoucí nerozložitelné příměsi, například kamení, kovové, plastové a skleněné předměty apod.

Technologie kompostování

Navážení biodegradabilních odpadů a jejich umísťování do ambulantních zakládek je z důvodu homogenizačního efektu prováděno tak, aby byl zajištěn požadovaný profil jednotlivých látkových složek v průřezu haldou. Násypný systém je sladěn s rozebíracím systémem. Nadsítné stanovené podnikovou normou se z bubnového síta vrací do drtiče.

Aerobní termofilní rozklad organických látek je podpořen zásobováním mikroorganismů vzdušným kyslíkem zabudováním vertikálních odvětrávacích otvorů ústících do kanálků vedených pod mostovým profilem panelů. Zahříváním zakládky dochází k tak zvanému komínovému efektu aerace zakládky.

Aerobní exotermní proces hnití tak současně zajišťuje za pomocí vyšších teplot hygienizaci, budoucí zdravotní nezávadnost a dekontaminaci patogenních organismů výrobku.

Teplota kompostu v procesu zrání je měřena. Teploty jsou vedeny v provozním deníku. Teplota musí dosáhnout minimálně 45 oC po dobu 5 dnů, v případě podezření na obsah patogenních organismů musí kompost dosáhnout teploty 55 oC po dobu 21 dnů. Biogenní teplo se měří ve středu výšky zakládky v minimální hloubce 1 m od povrchu zakládky v intervalech umožňujících sledovat průběh zrání. Doba zrání při intenzivním aeračním procesu je 6 měsíců.

Zrající kompost může být zavlažován dle potřeby závlahovou vodou ze záchytné jímky tak, aby minimální obsah vody byl 40 % a maximální vlhkost 65 %. Při zavlažování  je třeba, aby vrstva zrajícího kompostu nad terénem byla min. 1,5 m.

Hotový kompost

Průmyslový kompost lze považovat za hotový za podmínek, že v té době nesmí být 50 cm pod povrchem zakládky teplota vyšší než 45 oC (nad 45° C probíhá proces zrání). Na zakládce nesmí být neabsorbovaná závlaha, musí mít tvar umožňující bezpečné vzorkování a nesmí být zarostlá plevelem.

Vzorkování a zkoušení hotového kompostu dle ČSN 46 55 725 budou provádět oprávněné laboratoře např. LABTECH, EKOCHEM apod.	Průmyslový kompost musí odpovídat znakům jakosti dle tabulky č. 2 ČSN 46 5735 (viz následující tabulka).

| Průmyslový kompost – znaky jakosti |
| --- |
| znak jakosti | hodnota |
| vlhkost v % | od zjištěné hodnoty spalitelných látek do jejího dvojnásobku avšak min. 40,0 a max. 65,0 |
| spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % | min. 25,0 |
| celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek v % | min. 0,60 |
| poměr C : N | max. 30 |
| hodnota pH | od 6,0 do 8,5 |
| nerozložitelné příměsi v % | max. 2,0 |
| homogenita celku v % relativních | ± 30 |

V průmyslovém kompostu nesmí být množství ani jedné ze sledovaných látek vyšší než je stanoveno v tabulce č. 3 ČSN 46 5735 (viz následující tabulka).

| Průmyslový kompost - nejvyšší přípustné hodnoty látek |
| --- |
| sledované látky | nejvyšší přípustné množství sledované látky v mg/1kg vysušeného vzorku |
| třída I. |
| As *) | 10 |
| Cd | 2 |
| Cr | 100 |
| Cu | 100 |
| Hg | 1,0 |
| Mo *) | 5 |
| Ni *) | 50 |
| Pb | 100 |
| Zn | 300 |
| *) Stanovuje se v případech, kdy lze očekávat zvýšená množství vzhledem k použitým surovinám – odpadům. |

Při překročení některé hodnoty sledovaných látek se průmyslový kompost nesmí expedovat a musí se přepracovat surovinou s malým množstvím sledovaných látek.

Použití kompostu je limitováno ČSN 46 7535 a zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech ve znění zákona č. 308/2000 Sb.

Další informace o stavebním řešení záměru a schéma provozu zařízení jsou uvedeny v části B dokumentace.

Kapacitní údaje zařízení v časové ose uvádí následující tabulka.

| Charakteristické kapacitní údaje zařízení |
| --- |
| rok | biodegradabilní odpad t/rok | suroviny v sušině t/rok | kompost t/rok |
| 2005 | 20 500 | 4 100 | 8 200 |
| 2010 | 53 000 | 10 600 | 21 200 |
| 2015 | 69 000 | 13 800 | 27 600 |
| 2016 (1 | 70 000 | 14 000 | 28 000 |
| (1 – rok 2016 – dosažení maximální (cílové) kapacity zařízení |

# G.III. Informace o vlivech na okolní prostředí

V dokumentaci je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo, ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C této dokumentace.

Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako nízké až nulové. Žádné negativní důsledky na zdravotní stav obyvatelstva nebyly při zpracování oznámení identifikovány. Vlivy na zdraví obyvatel v důsledku realizace záměru jsou tedy hodnoceny jako akceptovatelné a málo významné.

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako pozitivní s malým významem v území.

Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.

Celkový vliv provozu z hlediska emise látek znečišťujících ovzduší lze z globálního hlediska považovat za pozitivní. Místní vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a přijatelné. Provoz areálu nebude příčinou překračování imisních limitů. Významnější ovlivnění klimatických podmínek a faktorů vlivem provozu areálu není předpokládáno.

Vlivy na povrchové vody nejsou očekávány. Stavbou nebudou dotčeny stávající vodní plochy ani vodní toky v území.

Nejsou předpokládány vlivy na kvalitu povrchových vod. Vody z areálu provozu budou likvidovány nebo využívány jiným způsobem než vypouštěním do povrchových vod.

Nejsou předpokládány významné vlivy na kvalitu podzemních vod.

Nakládání se všemi druhy odpadních vod bude respektovat územní podmínky a odpovídat charakteru provozu.

Záměr nezasahuje na území ochranných pásem zdrojů pitné vody.

Záměr nevyžaduje zábor zemědělského nebo lesního půdního fondu. Vlivy na půdu v dotčených plochách lze hodnotit jako nulové.

Výsledným produktem kompostárny bude průmyslový kompost, který bude využíván k rekultivaci horní vrstvy skládky, event. jiným obdobným účelům. Celkové vlivy na půdu v zájmovém území lze tedy hodnotit jako pozitivní s významným dopadem.

Realizace záměru nepředstavuje riziko pro kvalitu půdy, horninového prostředí nebo podzemních vod.

V zájmovém území není zaznamenán výskyt hodnotných rostlinných nebo živočišných společenstev. Nedojde k zásahu do biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu.

Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Vlivy na flóru a faunu lze považovat za prakticky nulové.

Realizace záměru nepovede k žádné změně biotických charakteristik lokality. Dotčena budou pouze společenstva vyskytující se na rekultivované ploše bývalé skládky komunálních odpadů. Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako zanedbatelný.

Vzhledem k umístění záměru mimo oblast obytné zástavby nelze očekávat nadlimitní akustickou zátěž v prostoru nejbližší obytné zástavby z provozu areálu.

Navýšení dopravy v hodnotě cca 1 % celkových intenzit vůči současnému stavu je z akustického hlediska prakticky zanedbatelné a představuje nárůst ekvivalentní hladiny hluku v řádu max. desetin dB. Akusticky je takové navýšení dopravy prakticky nepostižitelné a objektivně obtížně zjistitelné.

Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.

Vlivy na dopravu lze považovat za málo významné. Podíl vozidel do kompostárny nepřekročí cca  1 % celkových intenzit a cca 5 % intenzit nákladních vozidel v libovolném profilu ulice Vinohradské (pro dosažení maximální kapacity v roce 2016). Na další komunikační síti (ulice Kaštanová/Tuřanská a Černovická) dojde k dalšímu větvení dopravy a i vzhledem k vyšším pozaďovým intenzitám dopravy jde již o zanedbatelné a neměřitelné ovlivnění. V době dosažení cílové kapacity zařízení je předpokládáno napojení z nové komunikace v jižní části Černovické terasy.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na historické nebo kulturní památky.

Shrnutí

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr označit pro dané území za předpokladu respektování stanovených podmínek jako únosný a přijatelný. Území je narušené lidskou aktivitou a z hlediska ochrany živých složek nepožívá významnější ochrany, využití území je v souladu s územně plánovacími podklady.

Využití řešeného území pro prověřovaný záměr je podmínečně vhodné a vzhledem k charakteru provozu lze takové využití považovat za přijatelné.

Souhrnně lze záměr hodnotit jako nezbytný prvek v systému nakládání s odpady zájmového regionu. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako nízkou bez významných negativních dopadů.

Variantu realizace prověřovaného záměru lze považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.

# H.

# PŘÍLOHY

Grafická část oznámení obsahuje přílohy:

H.1. Umístění záměru – situace širších vztahů 1:50 000

H.2. Situace okolí areálu – širší vztahy 1:25 000

H.3. Umístění záměru – situace areálu 1:10 000

H.4. Situace areálu

H.5. Situace areálu na podkladu ortofotomapy ČR

H.6. Hydrologická situace

H.7. Geofaktory zájmového území

H.8. Situace okolních areálů

H.9. Rozptylová studie

H.10. Fotodokumentace

H.11. Vyjádření příslušného úřadu z hlediska souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Magistrát města Brna, Odbor územního rozvoje a plánování

Ve vyjádření je komentován soulad s Územním plánem města Brna (citace):

„Záměr vybudovat centrální kompostárnu pro potřeby města Brna se nachází na části pozemku p.č. 228/1, kde ÚPmB vyčleňuje návrhové plochy likvidace odpadů (TO). Tyto plochy jsou součástí ploch pro technickou vybavenost, které jsou určeny k umístění staveb a zařízení sloužící pro likvidaci odpadů. Předložený záměr výstavby kompostovány je v souladu s funkcí ploch navržené Územním plánem města Brna, a tudíž o jeho umístění na předmětnou plochu lze uvažovat.“

H.10. Fotodokumentace

H.12. Znalecký posudek „Centrální kompostárna Brno - Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“

H.13. Závěr zjišťovacího řízení, MŽP

H.14. Provozní řád – Centrální kompostárna Brno (návrh)

H.15. Podniková norma – průmyslové komposty – Centrální kompostárna Brno (návrh)

Datum zpracování oznámení:

7. března 2005

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

# Ing. Alexandr Mertl

oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,

činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků

hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí

osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

# Trstěnice 106

569 57 Trstěnice u Litomyšle

tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis zpracovatele oznámení:

……………………………………

Spolupráce:	Ing. Pavel CETL 				emise, ovzduší

RNDr. Josef GLOS			ochrana přírody

MUDr. Bohumil HAVEL		zdravotní rizika

Mgr. Tomáš CHUDÁREK		voda, geofaktory

Ing. Petr MYNÁŘ				doprava, hluk

H. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v dokumentaci

H.1. Umístění záměru – situace širších vztahů 1:50 000

H.2. Situace okolí areálu - širší vztahy 1:25 000

H.3. Umístění záměru – situace areálu 1:10 000

H.4. Situace areálu

H.5. Situace areálu na podkladu ortofotomapy ČR

H.6. Hydrologická situace

H.7. Geofaktory zájmového území

H.8. Situace okolních areálů

H.9. Rozptylová studie

H.10. Fotodokumentace

H.12. Znalecký posudek „Centrální kompostárna Brno - Hodnocení vlivů na veřejné zdraví“

H.13. Závěr zjišťovacího řízení, MŽP

H.14. Provozní řád – Centrální kompostárna Brno (návrh)

H.15. Podniková norma – průmyslové komposty – Centrální kompostárna Brno (návrh)

# Footnotes

Ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazujících právních předpisů.

podle doby provozování krechtu

zvýšení teploty při zakrytí jímky na cca 60(80o C

potrubí je nutné pro členění vod!

bez nebezpečné vlastnosti - infekčnost

Pro výpočet byly použity program MEFA 02 a emisní faktory dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 365/2002 Sb.

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.

) Ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazujících právních předpisů.