MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

# Praze dne     . srpna 2003

Č.j.: 3552/OIP/03

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

# Identifikační údaje

Název záměru:			Příčná spojka 400 kV Čechy Střed - Bezděčín

Kapacita (rozsah) záměru:	Náhrada stávajícího nadzemního přenosového vedení elektrické energie o napětí 220 kV novým nadzemním sdruženým přenosovým vedením elektrické energie 
o napětí 400 kV/220 kV v délce cca 68,5 km

Umístění záměru:	kraj: 		Středočeský, Liberecký

obec:		Čelákovice, Vyšehořovice, Mochov, Káraný, Sojovice, Skorkov, Předměřice nad Jizerou, Tuřice, Kochánky, Sedlec, Zdětín, Chotětov, Jizerní Vtelno, Hrušov, Bezno, Strenice, Rokytovec, Vinec, Bukovno, Dalovice, Mladá Boleslav, Hrdlořezy, Bítouchov, Bakov nad Jizerou, Nová Ves u Bakova, Ptýrov, Klášter Hradiště nad Jizerou, Jivina, Mohelnice nad Jizerou, Chocnějovice, Sezemice, Kobyly, Svijanský Újezd, Soběslavice, Vlastibořice, Pěnčín, Radimovice, Sychrov, Hodkovice nad Mohelkou, Frýdštejn

kat. území:	Čelákovice, Sedlčánky, Záluží u Čelákovic, Kozovazy, Mochov, Káraný, Sojovice, Skorkov, Otradovice, Předměřice nad Jizerou, Tuřice, Kochánky, Sedlec 
u Benátek nad Jizerou, Zdětín u Benátek nad Jizerou, Chotětov, Jizerní Vtelno, Hrušov, Bezno, Strenice, Rokytovec, Vinec, Bukovno, Dalovice u Mladé Boleslavi, Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, Bítouchov 
u Mladé Boleslavi, Dalešice u Bakova nad Jizerou,  Malá Bělá, Nová Ves u Bakova, Ptýrov, Klášter Hradiště nad Jizerou, Jivina, Mohelnice nad Jizerou, Chocnějovice, Drahotice, Sovenice u Mnichova Hradiště, Sezemice, Kobyly, Svijanský Újezd, Soběslavice, Vlastibořice, Kamení, Radimovice u Sychrova, Radostín, Hodkovice nad Mohelkou, Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, Bezděčín u Jablonce nad Nisou

Obchodní firma oznamovatele:	ČEPS, a.s.

IČ oznamovatele:			25702556

Sídlo oznamovatele:			Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

II.	Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení: 		Ing. Oldřich Halaška

ENERGOTIS, s.r.o.

Žižkova 5

787 01 Šumperk

Datum předložení oznámení:	srpen 2002

Zpracovatel dokumentace: 		Ing. Květoslava Konečná

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 8129/952/OPVŽP/97

Datum předložení dokumentace:		prosinec 2002

Zpracovatel posudku:		Ing. Václav Obluk

Morseova 245

109 00 Praha 10 - Petrovice

osvědčení odborné způsobilosti

č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98

Datum předložení posudku:		duben 2003

Veřejné projednání:			místo konání: 	  Kulturní dům Hodkovice nad Mohelkou

datum konání:   24. 6. 2003

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

Proces posuzování vlivů na životní prostředí proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a vyhlášky  MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Vlivy záměru „Příčná spojka 400 kV Čechy Střed - Bezděčín“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

Veřejnost ani občanská sdružení podle § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), se k oznámení záměru ani k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí nevyjádřila. Veřejnost neprojevila o veřejné projednání posudku zájem.

Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání č.j.: 3315/OIP/03 ze dne 4. 7. 2003.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

Obec Káraný - vyjádření k dokumentaci č.j.: Výst/Kr/442/2003 ze dne 20. 1. 2003

Obec Sojovice - vyjádření k dokumentaci zn.: 1/2/03 ze dne 6. 2. 2003

Obec Chotětov - vyjádření k dokumentaci č.j.: 48/2003 ze dne 11. 2. 2003

Město Bakov nad Jizerou - vyjádření k dokumentaci č.j.: 172/03 ze dne 27. 1. 2003

Obec Klášter Hradiště nad Jizerou - vyjádření k dokumentaci zn.: 29/2003 ze dne 31. 3. 2003

Obec Chocnějovice - vyjádření k dokumentaci č.j.: 778/2002 ze dne 28. 1. 2003

Město Hodkovice nad Mohelkou - vyjádření k dokumentaci ze dne 31. 1. 2003

Středočeský kraj - vyjádření k dokumentaci č.j.: HT 460/03 ze dne 13. 2. 2003 a vyjádření k posudku č.j.: HT 2013/03 ze dne 6. 6. 2003

Liberecký kraj - vyjádření k dokumentaci ze dne 29. 1. 2003 a vyjádření k posudku č.j.:KULK 5828/2003RZE ze dne 5. 6. 2003

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář ředitele - vyjádření k dokumentaci zn.: KULK/34/2003 ze dne 24. 1. 2003 a vyjádření k posudku zn.: KULK/34/2003 ze dne 2. 6. 2003

Ministerstvo zdravotnictví, odbor hygieny a epidemiologie - vyjádření k dokumentaci zn.: HEM-3212-20.12.02/36278 ze dne 7. 1. 2003

Krajský hygienik Středočeského kraje - vyjádření k dokumentaci zn.: 126-215/Kam/2003/27 ze dne 22. 1. 2003

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí - vyjádření k dokumentaci č.j.: 040/2297/2002 ze dne 12. 2. 2003

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec - vyjádření k dokumentaci zn.: 10/HI/6890/02/KM ze dne 7. 1. 2003)

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha – vyjádření k posudku č.j.: 1/HI/6892/03 ze dne 23. 6. 2003

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany přírody - vyjádření k dokumentaci č.j.: OOP/9495/02 ze dne 14. 1. 2003

# III.  Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Posuzovaný záměr „Příčná spojka 400 kV Čechy Střed - Bezděčín“ se  s ohledem na výsledky procesu posuzování vlivů na životní prostředí  doporučuje lokalizovat v hlavní trase (tj. mezi stožáry č. 7 a č. 191) do stávajícího energetického koridoru (stávající trasy vedení) s tím, že ochranné pásmo zůstává prakticky zachováno a že přitom v úseku od Bakova nad Jizerou po Bezděčín (tj. cca od stožáru č. 130) budou využity nižší stožáry typu „Dunaj“.

Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány neúnosné vlivy na složky životního prostředí. Posuzovaný záměr významně neovlivní obyvatelstvo, živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky. Záměr jako liniová stavba sice ovlivní krajinný ráz, avšak s ohledem na opatření rezultující z procesu posuzování vlivů na životní prostředí lze tento vliv považovat z hlediska velikosti a významnosti za únosný, resp. přijatelný. Ostatní potenciální nepříznivé vlivy posuzovaného záměru, především v etapě výstavby, neznamenají ohrožení životního prostředí, neboť se rovněž dají technickými a organizačními opatřeními omezit.

Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí, zejména pak opatření k ochraně krajinného rázu, lze  konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí je rovněž zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná a že se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde 
o znečišťování životního prostředí:

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení předmětného záměru. V souvislosti s ochranou životního prostředí se jedná především o podrobné řešení umístění a výšky stožárů.

Navržené základní řešení záměru s respektováním podmínek rezultujících z procesu posuzování představuje standardní technickou úroveň při výstavbě přenosového vedení elektrické energie o napětí 400 kV.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

Příslušná opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a životního prostředí rezultující z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.

Za zásadní opatření je třeba považovat optimalizaci umístění a výšky stožárů přenosového vedení elektrické energie s ohledem na omezení potenciálních nepříznivých vlivů na krajinný ráz v úseku od Bakova nad Jizerou po Bezděčín (tj. cca od stožáru č. 130) při využití nižších stožárů typu „Dunaj“.

Náležitá pozornost musí být v rámci další přípravy záměru věnována rovněž přípravě a řešení plánu organizace výstavby s ohledem na technická a organizační opatření k omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí v etapě výstavby.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Z provedeného posouzení vlivů záměru na životní prostředí vyplývá kompromisní řešení spočívající v lokalizaci přenosového vedení elektrické energie v hlavní trase (tj. mezi stožáry č. 7 a č. 191) do stávajícího energetického koridoru (stávající trasy vedení) s tím, že ochranné pásmo bude prakticky zachováno a že přitom v useku od Bakova nad Jizerou po Bezděčín (tj. cca od stožáru č. 130) budou využity nižší stožáry typu „Dunaj“.

Pokud jde o zaústění nového vedení  do elektrické stanice Čechy Střed, je  z hlediska vlivů na životní prostředí možná varianta A i B, s upřednostněním varianty A. Zaústění  nového vedení  do elektrické stanice Bezděčín  je z hlediska vlivů na životní prostředí nejpřijatelnější u variant 1, 4 a 6 a jejich realizace je z hlediska ochrany životního prostředí možná. Varianta č. 5 je vzhledem k obtížnému napojení technicky problematická. Jako zcela nežádoucí jsou z hlediska vlivů na životní prostředí varianty 2 a 3. Konečný výběr z preferovaných variant  1, 4 a 6 je možné učinit v následném správním řízení k povolení tohoto záměru, ve kterém příslušný správní úřad bude komplexně zvažovat i další podklady mimo okruh zájmů ochrany životního prostředí.

Z hlediska řešení konstrukce fázových vodičů se doporučuje dále sledovat variantu V 12 nebo variantu V 22.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku:

Vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů obdržená k dokumentaci vlivů záměru „Příčná spojka 400 kV Čechy Střed -Bezděčín“ na životní prostředí a posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí jsou vypořádána ve stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Stanovisko:

Na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

SOUHLASNÉ  STANOVISKO

k záměru

„Příčná spojka 400 kV Čechy Střed - Bezděčín“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

Doporučená varianta:

Varianta řešení záměru popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Příčná spojka 400 kV Čechy Střed - Bezděčín“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) s tím, že:

- nové přenosové vedení elektrické energie v hlavní trase (tj. mezi stožáry č. 7 a č. 191) bude orientováno do stávajícího energetického koridoru (stávající trasy vedení) a řešeno jako sdružené vedení, přitom v úseku od Bakova nad Jizerou po Bezděčín (tj. cca od stožáru č. 130) s využitím nižších stožárů typu „Dunaj“ o základní výšce 34,8 m, která však bude v další přípravě záměru optimalizována (snížena) s ohledem na morfologii terénu,

- zaústění vedení elektrické energie do elektrické stanice Čechy Střed bude v rámci další přípravy záměru řešeno ve variantě A,

- zaústění vedení elektrické energie do elektrické stanice Bezděčín bude v rámci další přípravy záměru řešeno ve variantách 1, 4 a 6,

- řešení konstrukce fázových vodičů bude dále navrženo ve variantě V 12 nebo variantě V 22,

a to při respektování příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Pro fázi přípravy:

- Další přípravu záměru orientovat v hlavní trase (tj. mezi stožáry č. 7 a č. 191) na stávající energetický koridor (stávající trasu vedení) tak, aby byl prakticky zachován současný rozsah ochranného pásma stávajícího vedení elektrické energie 220 kV.

- V rámci další přípravy záměru optimalizovat zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu umístění a výšku jednotlivých stožárů nového vedení, a to i ve vztahu  k morfologii terénu a požadavku minimální vzdálenosti prověšených vodičů od země s tím že, zvýšená pozornost bude věnována příslušným konkrétním místům tak, aby z vyhlídek skalních měst Příhrazské skály, Sokol a Kozlov stožáry a vedení nelikvidovaly estetickou hodnotu místa.

- S ohledem na  omezení vlivů na krajinný ráz navrhnout barevné řešení stožárů ve vztahu k pohledovému pozadí, resp. barvu nátěrové hmoty, a popřípadě navrhnout výsadbu popínavých rostlin.

- Optimalizaci řešení s ohledem na omezení vlivu na krajinný ráz konzultovat 
a projednat zejména s příslušnými orgány ochrany přírody, včetně Správy CHKO Český ráj.

- Umístění nových stožárových míst precizovat  i s ohledem na ochranu zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, skladebných prvků územního systému ekologické stability krajiny a na ochranná pásma vodních zdrojů a zátopová území.

- Zajistit jako přílohu dokumentace pro územní řízení detailní odborné posouzení vlivu vedení na krajinný ráz, včetně modelového zakreslení situace (fotomontáže) vedení při využití opatření k omezení vlivu na krajinný ráz a bez využití těchto opatření, a to i v případě doporučených variant zaústění vedení do elektrické stanice Bezděčín.

- Precizovat v návaznosti na preferenci variant řešení příslušné zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa a řešit náhradní zalesnění nebo výsadbu jiné zeleně za pozemky odňaté z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

- Přechody vodních toků a ochranných pásem vodních zdrojů konzultovat a projednat s příslušnými správci.

- S ohledem na preferenci variant řešení zaústění vedení do elektrické stanice Bezděčín dořešit vhodné místo překřížení vedení 220 kV a 400 kV.

- V rámci další přípravy navrhnout v migračních trasách avifauny (tj. přechodech vedení přes Labe a Jizeru) a v přeletových zónách v místech proluk lesních porostů vhodná výstražná zařízení k omezení kolizních situací avifauny s vedením elektrické energie s tím, že tyto úseky vyznačit nejen v úseku přeletového koridoru, ale i ve vzdálenosti cca 100 – 150 m od vlastní hranice těchto koridorů po obou stranách. Řešení přitom optimalizovat i s ohledem na ochranu krajinného rázu.

- Respektovat prostorové uspořádání sítí technického vybavení a v rámci další přípravy stavby precizovat technická opatření k omezení vlivů vyvolaných indukovaným napětím.

- S ohledem na letiště Mnichovo Hradiště – Hoškovice navrhnout odpovídající technická signalizační opatření.

- V rámci další přípravy stavby zajistit průběžnou komunikaci s dotčenými územními samosprávnými celky a rovněž předložení následných stupňů dokumentace podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Při zpracování, resp. aktualizaci, provozního řádu akcentovat i problematiku ochrany životního prostředí včetně  řešení provozních závad, nestandardních a havarijních stavů s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí.

- Při přípravě plánu organizace výstavby akcentovat i ochranu životního prostředí, zejména optimalizovat umístění zařízení staveniště a řešení přístupových tras tak, aby nedocházelo ke střetům se zájmy ochrany přírody a krajiny s ohledem na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, skladebné prvky územního systému ekologické stability krajiny a  ochranná pásma vodních zdrojů.

- Do plánu organizace výstavby zapracovat soubor organizačních a technických opatření s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí, včetně opatření pro případ vzniku nestandardních stavů a havárie, zejména úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

- S ohledem na aktuální podmínky na trhu optimalizovat výběr nátěrových hmot i z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

- Informovat dotčené orgány územního plánování o průběhu přípravy záměru tak, aby výsledná řešení mohla být promítnuta do zpracování příslušných územně plánovacích dokumentací.

- Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikaci garancí na minimalizování nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí a ve výběrovém řízení zohlednit i celkovou délku výstavby, požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby s využitím životnímu prostředí šetrných technologií.

Pro fázi realizace:

- Při realizaci stavby zabezpečit dodržení maximálně možné šetrnosti s ohledem na ochranu zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, skladebných prvků územního systému ekologické stability krajiny a ochranných pásem vodních zdrojů.

- Případné kácení dřevin provádět v době vegetačního klidu a výhradně v ochranném pásmu vedení.

- Před prováděním  zemních prací poučit příslušné osoby o postupu ve vztahu k event. archeologickým nálezům a zahájení těchto prací předem ohlásit příslušnému orgánu státní památkové péče.

- S ohledem na konkrétní situaci zajistit suché WC.

- V rámci výstavby upřednostňovat s ohledem na konkrétní situaci technologii pilotování patek stožárů.

- Zabezpečit dokonalý technický stav všech mechanizmů na staveništi a jejich kontrolu z hlediska možných úkapů ropných látek a eliminovat možnost znečištění vod, zejména pak v ochranných pásmech vodních zdrojů.

- Při výstavbě v případě potřeby realizovat vhodná opatření ke snížení prašnosti ze stavební činnosti a související dopravy.

- Při provádění stavebních a montážních prací respektovat povinnosti vůči vlastníkům dotčených pozemků a neznehodnotit je včetně plodin s tím, že bude vhodnou formou zajištěna včasná informovanost vlastníků těchto pozemků popřípadě jejich uživatelů o zahájení výstavby.

- V rámci likvidace stávajícího vedení zajistit kompletní odstranění stožárů včetně betonových patek a vhodnou úpravu terénu a rekultivaci.

- Vytěženou zeminu, která nebude využita v místě pro úpravu terénu, a ostatní stavební odpady uložit na schválené úložiště s tím, že odpady využitelné jako druhotné suroviny přednostně nabídnout k jejich využití.

- V průběhu výstavby zajistit u dodavatele stavby vedení evidence odpadů podle příslušných právních předpisů, kontrolovat ji a rovněž zabezpečit, aby byla včetně relevantních dokladů kdykoliv přístupná ke kontrole orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

- Ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění a informovat příslušné orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství o kolaudačním řízení.

- Nakládání s příslušnými nátěrovými hmotami podřídit charakteristikám podle bezpečnostních listů těchto látek a eliminovat jejich úniky do životního prostředí.

- V případě dotčení melioračních zařízení zachovat jejich funkčnost.

- Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů zajistit v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci ploch postižených výstavbou.

- Zajistit důsledné plnění souboru organizačních a technických opatření v etapě výstavby, včetně průběžné kontroly dodržování příslušných opatření k ochraně životního prostředí.

Podmínky pro fázi provozu:

  - Při provozu respektovat povinnosti vůči vlastníkům dotčených pozemků s důrazem na zajištění včasné informovanosti vlastníků těchto pozemků popřípadě jejich uživatelů o případných aktivitách, které by mohly mít potenciální vliv na tyto pozemky.

  - Omezovat vznik odpadů a vzniklé odpady přednostně nabízet k jejich využití.

  - Zajistit průběžnou údržbu prostoru ochranného pásma šetrným prováděním výřezů a eliminovat invazní druhy dřevin a ruderalizaci.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy  ani příslušná povolení vydávaná podle zvláštních předpisů.

### Ing. Jaroslava HONOVÁ

pověřená řízením odboru

IPPC a projektové EIA