Rozšíření lakovacích kapacit

Impress, a.s. Skřivany

Oznámení

podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznámení zpracoval:	          Ing. Vladimír Plachý

č. odborné způsobilosti

182/OPV/93 z 21.1. 1993

Na zpracování se podílel:	Ing. Vladimír Bláha

Hradec Králové, 14. srpna 2002      		   Archivní číslo:  233/02

Oznámení bylo zpracováno podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. a podle metodického pokynu odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP.

ČÁST  A

Údaje o oznamovateli

1.  Obchodní firma

Impress, a.s.

2.  IČO

46506381

3.  Sídlo

Jankovcova 2, 170 88  Praha 7

Adresa pro písemný styk:

Impress,a.s.

Výrobní podnik Skřivany

Tovární 67

503 32 Skřivany

4.  Oprávněný zástupce oznamovatele

Ing. Ivo Mader, generální ředitel

telefon  0602-485 808

ČÁST  B

Údaje o záměru

I.  Základní údaje

1.  Název záměru

Rozšíření lakovacích kapacit.

2.  Kapacita záměru

Výroba 3 miliard ks vík na konzervy za rok s umístěním na trhu západní a střední Evropy, rozšíření o 20 milionů polakovaných plechů (tandemovou linkou oboustranně), tj. o 30 milionů m2.

3.  Umístění záměru

Královéhradecký kraj

obec Skřivany

katastrální území Skřivany

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Vybudování závodu na výrobu vík po pokrytí požadavků trhu východní Evropy. Kumulace s jinými záměry se nedá předpokládat. Jde o podnikatelský záměr vedení mezinárodní společnosti s vazbou na průzkum trhu.

5.  Zdůvodnění  potřeby záměru a jeho umístění

Vrcholové vedení společnosti Impress, a.s. jejíž sídlo je v Amsterdamu, rozdělilo své výrobní podniky do divizí podle charakteru výroby. Vzhledem k výhodné poloze případné expanze na východní trhy rozhodlo vybudovat ve Skřivanech výrobní podnik, který bude vyrábět víka na konzervy s kapacitou 3 miliardy vík za rok. Rozhodujícím faktorem byla poloha a vlastnictví objektů a pozemků v této lokalitě.

6.  Popis technického a technologického řešení záměru

Filozofie projektu je následující:  do výrobního podniku Skřivany jsou dováženy svitky tenkých plechů a to buď kamiony či železnicí a ze Skřivan jsou odvážena hotová víka na konzervy přímo ke spotřebitelům či sesterským výrobním závodům k dalšímu zpracování. Za tímto účelem byla již dříve dovezena ze zemí západní Evropy zařízení na dělení svitků, lakovací linka a linky na výrobu vík. Postupně se dokončuje výstavba hal pro centralizaci výrobních linek na výrobu vík. Vzhledem k tomu, že na požadovaný objem výroby je nutné rozšířit lakovací kapacity, investor přistupuje k výstavbě nové lakovny v novostavbě objektu s označením L6.

Tandemová linka je v současnosti nainstalovaná ve výrobním závodě v Anglickém Rhymney. Tandemová linka je vybavena incinerátorem (termický spalovač) firmy LTG Stuttgart o kapacitě 22.000 m3/hod, který zbavuje odsávaný odpadní vzduch rozpouštědel z výše uvedené linky a z vložené sušící pece. Tento spalovač bude umístěn na samostatné konstrukcí nad vlastní lakovací linkou. Veškeré zařízení včetně napojených instalací bude umístěno pod střechou nové výrobní haly.

Rozhodující surovinou, která je zpracovávána je tenký ocelový plech, pro jeho ochranu se používají potravinářské laky a pro těsnění vík pak těsnící hmota. Všechny vstupní suroviny jsou nakupovány. Pro pohon strojního zařízení je rozhodující dodávka elektrické energie jejíž spotřeba se předpokládá v objemu 600 -700 tis.kWh/měsíc. Pro sušící pece, spalování výparů z laků a v neposlední řadě pro vytápění je rozhodující dodávka zemního plynu, v průběhu topné sezóny okolo 300 000 m3/měsíc. Voda pro výrobní účely předmětné technologie není potřebná.

Ostatní surovinové a energetické zdroje:

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu: Obslužnost uvedeného záměru by měla zajistit kamionová doprava v předpokladu cca 15 kamionů denně.

7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení: realizace postupuje po dílčích etapách již od roku 1999. Zahájení kompletace nové haly lakovny se předpokládá v prosinci 2002. Dokončení projektu „Rozšíření lakovacích kapacit" prosinec 2003.

8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec Skřivany, okres Hradec Králové, kraj Královehradecky, region severovýchodní Čechy.

9.  Zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Kategorie I, bod 4.4  Povrchová úprava kovů nebo plastů elektrolytickými nebo chemickými procesy, včetně lakoven, s kapacitou od 500 tis m2/rok upravené plochy.

II.  Údaje o vstupech

1.  Půda

Nová zástavba vznikne na původních zastavěných plochách, neboť výrobní podnik Impress, a.s. Skřivany se nachází v areálu bývalého cukrovaru a je vedena ve výpisu z Katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Výpis z katastru nemovitostí je přiložen. Záměr (hala L6) se nachází na pozemku kat.č. 197/5, ostatní-manipulační plocha).

2.  Voda

Ve výrobě nebude voda spotřebovávána.

Nové nároky na spotřebu vody lze předpokládat pouze z nových sociálních zařízení. Zde bude započten nárůst zaměstnanců o počet cca 30.

3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje

Surovinové zdroje

Požadované množství vstupních plechů:

Rychlost: 5.000 - 6.000 tabulí/h

Max. rychlost: do 6.000 tabulí/h, tedy až 20 milionů plechů, cca 20 tis tun/rok, to je 40 milionů projetí plechů lakovnou

Max. velikost tabule: 960 x 1150 mm

Min. velikost tabule: 510 x 710 mm

Požadované množství stlačeného vzduchu pro kompletní linku:

- cca 35 m3/h při 4 - 6 bar (0,4 - 0,6 MPa)

Celkový nainstalovaný elektrický výkon kompletní linky:

- 220 kW, celková roční spotřeba 600 až 700 MWh.

Celkový nainstalovaný výkon plynových spotřebičů:

- Dopalovací zařízení Maxon Circular Incinopak 8M (Incinerátor). Instalovaná kapacita hořáku: 2,4 MW (250 m3 zemního plynu/h), cca 300 000 m3/měsíc, tj. 3,6 mil. m3. Při běžném provozu je však stupeň obsahu organických látek v dopalované vzdušnině tak vysoký, že reálná spotřeba zemního plynu klesá na 12000 m3 za měsíc. Ověření lze provést měřením.

Požadované množství vody:

- Spotřeba pro cca 30 nových pracovníků (120*30=3600 litrů denně), úklid haly zanedbatelné množství.

Požadovaná spotřeba laků:

- Celkem laky: 400 tun za rok

- Bílý lak 62 tun za rok

- Čirý lak 64 tun za rok

- Stříbrolak 16 tun za rok

- Al pigmentovaný zlatolak 36 tun za rok

- Zlatolaky 222 tun za rok

Požadovaná spotřeba hadrů:

- Celkem: 6 tun za rok

Požadovaná spotřeba ředidel:

- Celkem ředidla: 44 tun za rok

- Butylglykol bez specifikace roční spotřeby

- Butylglykoacetát bez specifikace roční spotřeby

- Methoxypropylacetát bez specifikace roční spotřeby

Laky:

HE 1526/510 (Produkt), Safety sheet english only

- Xyleny 			2,5 až 10 hmot. %	CAS 1330-20-7

- Mesitylene		0 až 2,5 hmot. % 	CAS 108-67-8

- Trimethylbenzene	2,5 až 10 hmot. % 	CAS 95-63-6

- N butanol			2,5 až 10 hmot. % 	CAS 71-36-3

- IsoButylmethylketon	0 až 2,5 hmot. % 	CAS 108-10-1

- Nafta			10 až 25 hmot. %	CAS 64742-95-6

Shutzlack farblos, Safety sheet Czech

- Aromatické uhlovodíky		25 –50  hmot. %	CAS 64742-94-5

- 1methoxy1acetoxypropan	5 - 10 hmot. % 	CAS 108-65-6

- Isoforon				5 - 10 hmot. % 	CAS 78-59-10

- 3 methoxybutylesterl		do 5  hmot. % 	CAS neuvedeno

- Butan 1 ol			do 5 hmot. % 	CAS 71-36-3

- Aromatické uhlovodíky		pod 5 hmot. %	CAS 64742-95-6

- Methanol				0,1 až 1 hmot. %	CAS 50-00-0

Stříbrný lak, Safety sheet Czech

- Buthoxyethanol			2,5 až 10  hmot. %	CAS 111-76-2

- 2 methoxypropan1ol		2,5 až 10 hmot. % 	CAS 108-65-6

- 4 Methoxy4methylpentan2ol	pod 2,5 hmot. % 	CAS 123-42-2

- formaldehyd			0,23  hmot. % 	CAS 50-00-0

- nafta, lehká			2,5 až 10 hmot. % 	CAS 64742-95-6

- nafta, těžká			25 až 50 hmot. % 	CAS 64742-94-5

- polyaminy			2,5 až 10 hmot. %	CAS neuvedeno

Energetické zdroje

Řešený objekt bude napájen z vlastní existující trafostanice. Je případně možné její zkapacitnění.

4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dopravu surovin a rovněž tak odvoz výrobků bude zajišťovat maximálně 15 nákladních kamionů. Areál je vybaven železniční vlečkou s možností nakládky a vykládky surovin a výrobků. Dopravní napojení se nemění. Areál závodu je napojen stávajícím příjezdem přes obec Skřivany. Navážení surovin a odvoz výrobků probíhá před školkou. Intenzity dopravy byly orientačně sečteny pracovníkem firmy EMPLA, pro denní hodinovou intenzitu dále bylo využito sčítání ŘSD Praha.

Laky byly testovány SZÚ a byla zjištěna jejich zdravotní vhodnost a bezpečnost pro styk s pitnou vodou (neutrální pH), kyselinou octovou a ethylakoholem.

III.  Údaje o výstupech

Uvažovaný záměr rozšíření lakovacích kapacit vybudováním haly L6 a instalace tandemové linky (automatické přetočení lakovaných plechů) navazuje na současné provozy firmy Impress, a.s., provoz Skřivany, která se obdobnou činností zabývá.

Novostavba haly bude 11 m široká, dlouhá téměř 119 metrů s konstrukční výškou 13,75 metrů ve směru severním (u dopalováku).

Současný stav, obr. č. 1:

Rozšíření o budovu L6, obr. č. 2:

obr. č. 3: Současná lakovna je na levé straně. Mezi objekty bude hala L6

obr. č. 4: Pohled ku nástrojárně ve směru sklad. L6 prodlouží budovu vlevo o 9,5 metru

Technologie výroby:

Celá procedura výroby začíná přivezením materiálu (tenkých plechů o tloušťce cca 0,2 mm) svinutých na cívkách. Tyto plechy jsou uskladněny. Poté je provedena rozměrová úprava stříháním dle požadavku finálního produktu. Úpravu polotovaru provádí stříhací linka.

Následně je paleta s připravenými plechy dopravena k lakovací lince. Obsluha umístí plechy do zásobníku. Z tohoto jsou v cyklu linky odebírány vakuovým podavačem do lakovacího prostoru a poté do transportéru v kolmém směru. Poté plechy kontinuálně v dopravníku vstupují do sušárny. Tato je vybavena 3 až 4mi hořáky a následným chlazením vzdušninou. Dle sdělení zadavatele je chlazení prováděno bezkontaktně o ohřátá vzdušnina je emitování do atmosféry bez obsahu těkavých organických složek.

Po vysušení lakované vrstvy a ochlazení jsou plechy shromažďovány a dopravovány k  lisu, který vylisuje cílové víko.

Obr. č. 5: Odsávání technologie sušení

Obr.č. 6: Ventilace skladu

1.  Ovzduší

### Uvažované rozšíření výroby o tandemovou linku pro lakování plechů bude vybaveno dopalovacím zařízením. Tento dopalovací hořák zneškodňuje organické látky obsažené ve vzdušnině.

Zdroje emisí je možné identifikovat následovně:

- Dopalovací hořák (kapacita 22000 m3/hodinu, více než 6m3/sec)

- Emise otepleného vzduchu z chlazení (pouze znečištěn tepelně)

- Emise případně uniknuvších těkavých látek do pracovního prostředí a dále emitovaných do atmosféry. Tento zdroj je však zanedbatelný z důvodu podtlakového nasávání znečištěných vzdušnin a jeho objemu.

- Emise z dopravy polotovarů a výrobků, emise vznikající příjezdem vozidel zaměstnanců.

2.  Odpadní vody

Ve výrobě se voda nespotřebovává a výroba není tedy napojena na kanalizaci. Splaškové vody ze sociálního zařízení jsou svedeny do bývalého biologického rybníka.

V areálu lze tedy identifikovat 2 základní druhy vznikajících odpadních vod:

- Vody splaškového charakteru

- Vody dešťové (vody ze střech a vody z komunikací a manipulačních ploch)

Kanalizace dešťová a splašková jsou oddělené. Areál se dříve nacházel v III.pásmu hygienické ochrany zdroje pitné vody, jenž byl ze zákona zrušen. V současnosti je tedy areál vně ochranných pásem. Kanalizační šachty jsou vedeny odděleně, spojují se při opuštění areálu. Výpočet přírůstku BSK5 a NL vychází z odhadu přírůstku zaměstnanců 30.

- 60 g BSK5/denně 	1800/2=900 g BSK-5

- 55 g NL/denně		1650/2=825 g NL

- 125 RAS g/denně 	3750/2=1875 g RAS

S ohledem na situaci však nelze aplikovat přepočet na stav odtékající vody z rybníka z důvodu neznalosti množství natékajících vod do biologického rybníka a zdrojů těchto odpadních vod.

I přes tuto skutečnost je však zřejmé, že řeka Cidlina je vodárensky významným tokem a areál se nachází v blízkosti údolní nivy, která je však výrazně změněna antropogenní činností. Výstupem z hlediska odpadních vod jsou zejména:

- Zachycené vody ze střechy

- Vody ze zpevněných ploch

- Vody z nových sociálních zařízení

3.  Odpady

Technologie výroby lakovaných vík přináší vznik několika druhů odpadů. S ohledem na skutečnost, že již v současnosti je v areálu obdobná výroba provozováno, lze dále potencionálně vznikající odpady zřetelně identifikovat.

Tabulka č. 1 – Odpady z výroby , jejich množství a údaje o předávání odpadu

| Název | kat. číslo | zneškodňovatel |
| --- | --- | --- |
| Jiná organická rozpouštědla bez sedlin | 07 03 04* | Břemus spol.s r.o. |
| Jiná organická rozpouštědla se sedlinami | 07 03 04* | Břemus spol.s r.o. |
| Odpadní lepidla a těsnící materiály s obsahem organických rozpouštědel | 08 04 09* | Břemus spol.s r.o. |
| Odpadní řezná emulze a roztoky bez halogenů | 12 01 09* | Břemus spol.s r.o. |
| Jiné převodové a mazací oleje | 13 02 05* | Břemus spol.s r.o. |
| Absorpční činidla, čistící tkaniny | 15 02 02* | Břemus spol.s r.o. |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo tímto znečištěné obaly | 15 01 10* | Břemus spol.s r.o. |
| Pneumatiky | 16 01 03 | Břemus spol.s r.o. |
| Plastové obaly | 15 01 02 | Břemus spol.s r.o. |
| Olověné akumulátory | 16 06 01* | Břemus spol.s r.o. |
| Zářivka, výbojka | 20 01 03* | Břemus spol.s r.o. |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 |  |

*  nebezpečné odpady

Dále lze uvažovat odpady, které jsou předávány k recyklaci. Jde zejména o zbytky plechů, prolisy, zmetky.

Odpady jsou tříděny a shromažďovány v určených prostorech, které jsou zabezpečeny proti znečištění okolní půdy a vod, v intencích dotčených předpisů. S odpady je nakládáno v souladu s příslušnými právními normami.

Ve společnosti Impress, a.s., provozovna Skřivany je zaveden systém nakládání s odpady, který odpovídá zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích vyhlášek a pozdějších předpisů. Problematiku nakládání s odpady je možné konzultovat s pověřenou osobou.

4. Hluk

Hlavními zdroji hluku ve venkovním prostředí u řešeného nového provozu budou mít zejména stacionární zdroje:

- Ventilátor dopalovacího zařízení. V případě uvažované stavby bude spolu s dospalovacím zařízením v I.NP, celkově lze jako zdroj brát dospalovací zařízení.

- Manipulace s plechy. V hale L6 se nepředpokládá lisování (vylisování požadovaného tvaru) plechů. Uvnitř haly může dosáhnout úroveň hluku až 90 dB(A).

- Doprava materiálu

- Výduchy vzduchotechniky

ČÁST  C

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## 1.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Územní systém ekologické stability

Pro území Skřivan byl zpracován generel místního systému ekologické stability [3]. Navrhovaný záměr se nachází v severovýchodní části takto vymezeného území. LÚSES Skřivany byl zpracován Atelier, prosinec 1993. Území širší lokality je středně ohroženo erozí, 3,1 až 4,5 tuny/ha

Všechny stávající i plánované biokoridory a biocentra jsou mimo areál závodu Impress, a.s.  V zájmovém území se nachází biokoridor regionálního významu podél toku Cidliny a její nivy. Biocentrum místního významu je v prostoru Medříče a Lišic cca 9 km v obou směrech Cidliny. Je pravděpodobné, že niva Cidliny může být potencionálním prvkem mapování Natura 2000. Zmíněné mapování však není na území ČR dokončeno, a není tudíž možné aplikovat částečné výsledky z důvodu komplexnosti Natury 2000.

Umístění areálu (šipka záměru L6 za halou v pozadí) v obci Skřivany, obr. č. 7

Chráněná území, ochranná pásma

Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu se v místě záměru nevyskytují. Areál sousedí s kulturní památkou zámeček a přilehlým parkem.

Podle územního plánu Skřivan se řešená hala nenachází na okraji ochranného pásma speciálního zařízení (ČOV, heliport, vedení VN, VVN, apod.).

Obrázek: Chráněná uzemí, VKP z map ÚSES, obr. č. 8

Obrázek: ÚSES biokoridory, biocentra, obr. č. 9

Hluk

Měření hluku, současný stav. Pracovníci zpracovatele dokumentace provedli orientační měření noční i denní hlukové zátěže (intenzity) na hranicích pozemku ve směru k obydleným areálům a ve směru k zámečku,

Vzhledem k tomu, že obdobné lakovací linky (jednoduché) jsou již umístěny v stávající výrobní hale, bylo v táto hale provedeno orientační měření hluku, na základě kterého bude možno posoudit jaké hladiny hluku lze předpokládat v nové výrobní hale L6.

Naměřené hladiny hluku ve výšce zhruba 1,5 m od podlahy a ve vzdálenosti cca 1 m od zdi stávající výrobní haly,  kde jsou umístěny 3 jednoduché lakovací linky, se pohybovaly v rozmezí od 82,0 do 93,0 dB přičemž průměrná hodnota byla zhruba 87 dB. Z uvedeného měření je patrno, že naměřené hodnoty v horním pásmu překračují hygienický limit 85 dB a proto je předpoklad, že i v nové výrobní hale bude tento limit překročen.

Skutečné hladiny hluku bude možno však zjistit až měřením při zkušebním provozu a vyvodit z nich v případě potřeby příslušná opatření. Např. osobní ochranné pomůcky, hlukové zástěny, úpravy vzduchotechnických vyústí apod.

Stávající stav

Stávající hluková situace ve venkovním prostředí areálu závodu byla (s ohledem na nejbližší obytnou zástavbu a umístění nové výrobní haly lakovny L6) zmapována formou orientačního měření hladiny hluku na hranici pozemku areálu závodu. Vzhledem k tomu, že stávající provoz je nepřetržitý a i provoz v nové hale L6 je předpokládán nepřetržitý bylo měření provedeno jak v denní tak i noční době.

- Orientační měření

Měřeno cca 1 m od hranice pozemku areálu závodu, mikrofon byl umístěn ve výšce cca 2 m nad zemí, osa mikrofonu směřovala kolmo ke zdroji hluku, měřeny ekvivalentní hladiny hluku LAeq.

Tabulka č. 2

| Číslo měřícího místa | Popis místa měření | Naměřené hodnoty LAeq [dB] |
| --- | --- | --- |
|  |  | denní | noční |
| 1 | Hranice pozemku s domy (nejblíže 3 podlažní dům s obchodem a bytovými jednotkami) v Tovární ulici. Bod umístěn cca 5 m od budovy údržby a 40 m od výrobní haly Pechiney Čechobal s.r.o. Vzdálenost od předpokládané výrobní haly lakovny L6 je zhruba 150 m. Bod umístěn na pozemku Pechiney Čechobal s.r.o. | 55,2 | 48,7 |
| 2 | Hranice pozemku s domy (nejblíže 3 podlažní dům - školka s bytem) v Tovární ulici. Bod umístěn cca 40 m od západního rohu výrobní haly Pechiney Čechobal s.r.o. a zhruba 100 m od nové výrobní haly P3, spalovače a stávající lakovny. Vzdálenost od předpokládané výrobní haly lakovny L6 je zhruba 150 m. Bod umístěn na pozemku Pechiney Čechobal s.r.o. | 56,8 | 51,3 |
| 3 | Roh hranice pozemku s domy v Tovární ulici. Bod umístěn cca 55 m od západního rohu výrobní haly Pechiney Čechobal s.r.o., zhruba 85 m od nové výrobní haly P3, 90 m od spalovače a 100 m od stávající lakovny. Vzdálenost od předpokládané výrobní haly lakovny L6 je zhruba 150 m. Bod umístěn na pozemku Pechiney Čechobal s.r.o. | 57,4 | 54,0 |
| 4 | Roh hranice pozemku s bývalým zámečkem v části kde jsou umístěny sklady určené k demolici, cca 60 m od rohu haly CC1 dělení svitků a cca 60 m od předpokládané výrobní haly lakovny L6. | 45,6 | 38,1 |
| 5 | Hranice pozemku s bývalým zámečkem v místech brány kde dříve byl vjezd do areálu zámečku. Zhruba 50 m od výrobní haly bývalé rafinerie a 100 m od předpokládané výrobní haly lakovny L6. | 46,8 | 38,5 |

Dominantní zdroje hluku na měřících bodech

bod  1. -  provoz ve stávající lakovně a hale CC1

bod 2. -   provoz ve stávající lakovně, hale CC1, výrobní hala bývalé rafinerie

bod 3.  -  výrobní hala Pechiney Čechobal s.r.o.

bod 4.  -  provoz ve stávající lakovně, spalovač, výrobní hala Pechiney Čechobal s.r.o.

bod 5.  -  provoz ve stávající lakovně, spalovač, výrobní hala Pechiney Čechobal s.r.o.

V průběhu jednotlivých měření byla u většiny výrobních hal zhruba 1/3 oken odevřena. Provoz ve výrobních provozech odpovídal běžnému režimu.

- popis a zhodnocení stávajícího stavu

Hladiny hluku z provedených orientačních měření se v době měření v nočních hodinách na námi posuzovaných orientačních bodech pohybovaly v rozmezí od 38 dB do 54 dB a v denní době v rozmezí od 43 dB do 57 dB.

Vzhledem k tomu, že území s nejbližší obytnou zástavbou přímo sousedí s hranicí areálu závodu a nejbližší obytné budovy na tomto území jsou položeny zhruba 20 až 30 m od této hranice, lze předpokládat, že především v nočních hodinách jsou, za stávajícího stavu, na tomto území hygienické limity, které stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru, překračovány.

Na měřících bodech číslo 1. - 3. (body umístěny na hranici pozemku patřící společnosti Pechiney Čechobal s.r.o.), kde byly naměřeny nejvyšší hodnoty hladiny hluku, lze vyspecifikovat několik možných zdrojů emisí hluku, které na těchto bodech nejvíce ovlivňují výslednou hladinu hluku.

- výrobní hala Pechiney Čechobal s.r.o. – hlavním zdrojem hluku z této haly jsou zřejmě vyústky VZT umístěné na stěnách výrobní haly, při otevřených světlících, dveřích nebo oknech jsou to výrobní linky umístěné v hale

- spalovač – hluk z chodu ventilátoru spalovače a nárazovitě hluk způsobený vypouštěním stlačeného vzduchu z agregátů spalovače, naměřené hladiny hluku ve vzdálenosti cca 5  m od zdroje se pohybovaly dle režimu provozu spalovače v rozmezí od 60 do 69 dB

- stávající lakovna - výduchy od lakovacích a tiskařských linek umístěné na střeše lakovny, hluk z chodu lakovacích a tiskařských linek uvnitř lakovny (výsledný podíl je ve velké míře odvislý od otevřených oken nebo vrat lakovny), ventilátory na střeše lakovny

- výrobní haly  P1, P2 – hluk z  linek na víka uvnitř hal (výsledný podíl je ve velké míře odvislý od otevřených oken nebo vrat lakovny), ventilátory na střeše výrobních hal.

POZN. Výše uvedené hlavní zdroje hluku byly specifikovány pouze na základě subjektivního dojmu při obhlídce a orientačním měření v areálu závodu. Pro bližší specifikaci a podíl jednotlivých zdrojů emisí hluku na hlukové situaci na hranici areálu závodu by bylo nutno provést podrobné měření hluku.

V současnosti je většina provozů (lakovna, haly P1, P2, P3, CC1 a CC2) společnosti Impress, a.s. ve zkušebním provozu a do ukončení zkušebního provozu se předpokládá výstavba strojovny VZT včetně nových rozvodů VZT, které budou zajišťovat nucenou výměnu vzduchu ve výrobních prostorech. V stávající fázi je celý návrh VZT v jednání a známy jsou pouze požadované hodinové výměny vzduchu v jednotlivých prostorech. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a zkušebnímu provozu výrobních linek lze předpokládat, že stávající hluková situace není definitivní.

Stará ekologická zátěž

V závodě Impress, a.s.  (bývalý areál Strojobal Skřivany) nebyla zjištěna havárie, případně jiné havarijní úniky látek nebezpečných vodám a horninovému prostředí. Odpadní vody byly vždy odváděny do biologického rybníka cukrovaru. Tuto skutečnost nevyřešení nakládání s odpadními vodami na úrovni počátku 21.století lze označit za starou ekologickou zátěž. Již původní dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí Strojobal Skřivany, listopad 1993 EMPLA, předpokládala vybudování kanalizace na odvod splaškových vod. Tato nebyla doposud provedena. Zástupce zadavatele zpracovateli sdělil, že napojení na veřejnou kanalizaci, případně realizace vlastní ČOV bude provedeno nejpozději v průběhu roku 2003.

Obrázek: Obsah chrómu v půdách, obr. č. 10

Drobné úkapy ropných látek do horninového prostředí nejsou dokladovány, areál má z hlediska průzkumu kontaminace nízký až nulový stupeň prozkoumanosti. Nepředpokládá se však masivní plošná kontaminace saturované a nesaturované zóny ropnými uhlovodíky. V cukrovaru nebylo ve zvýšené míře nakládáno s chlorovanými uhlovodíky, PCB, DDT, pesticidy, mořícími činidly a podobně. Areál byl dříve cukrovarem. Nelze vyloučit možné nenulové koncentrace pesticidů v sedimentech pracích vod oplachu řepky.

Identifikace náplní transformátorů za současnou halou (těsně za záměrem L6) z hlediska vyhlášky č. 384/01 Sb., o evidenci PCB nebyla provedena. Nelze vyloučit dřívější nebo současný výskyt náplní s PCB, případně drobnou kontaminaci betonů kobek a jímek stání.

Drobné úkapy ze zpevněných ploch jsou v současnosti (stejně jako v minulosti) bez předčištění přiváděny do biologického rybníka.

## 2.  Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Ovzduší

Imisní situace ve Skřivanech není trvale sledována. Nejbližší a vhodné měřící místo ČHMÚ (nebo O(K)HS) je AIM 1112 Přelouč.

Obrázek: Měřící místa stavu ovzduší v ČR, obr. č. 11

Pro sledování přirozeného pozadí však není možné pro absenci dat ručního měření (modré a oranžové kolečko v Novém Bydžově) použít. Jako orientační bylo tedy použito měření např. AIM 1112 (Přelouč). Dle charakteru, stavu obydlenosti je tato oblast příbuzná, a je vhodnější hodnoty přirozeného pozadí použít, než bližší stanice (např. HK Sukovy sady (zatížené dopravou), HK observatoř (klidová zóna).

obr. č. 12: Umístění stanice 1112

Popis současné předpokládané imisní situace:

Jako hodnoty NOx byly použity maximální koncentrace průměrné (z prosince 2001, tabulka č. 5) a maximální koncentrace dosažené v prosinci 2001.

Průměrná roční koncentrace NOx v průběhu roku 2001 v Přelouči dosáhla IHr  =    28,6 μg /m3 s maximem IHk  =  99,46 μg/m3.

Počet zdrojů znečištění ovzduší REZZO 1 v k.ú. obcí (zde 2: Pechiney Čechobal + Impress, a.s.. (v tabulce na následující stránce IMP)), obr. č. 13

Tabulka č. 3: REZZO 1 Zdrojů

Klima

Území patří do mírně teplé a mírně vlhké klimatické oblasti  T2

Průměrné srážky: 		roční				607 mm

Průměrná teplota: 		roční				8,3 °C

Větrná růžice pro Nový Bydžov (v příloze - rozptylová studie) byla sestavena v ČHMÚ Praha.

Převažující směry větrů: 	západní 			19,77 %

severozápadní		16,75 %

jihovýchodní 			12,6 %

severovýchodní 		11,11 %

Podíl tříd stability v průběhu roku:

I. 	5,96 %		II. 	13,17 %		III. 	36,39 %

IV. 	35,45 %		V. 	9,03 %

Stávající imisní situace v lokalitě není zmapována měřením. Pro všechny zdroje používané v roce 1993 byly vypočtena rozptylová studie. Následné rozptylové studie pro zdroje znečištění realizované mezi léty 1993 až 2002 nebyly provedeny. Jako pozadí tedy budou využity údaje uvedené v literatuře a údaje rozptylové studie a s aplikací rozptylové studie pro současný stav v areálu (Pechiney Čechobal + Impress, a.s.).

Podzemní vody

Širší region trpí nedostatkem kvalitní podzemní vody. Podzemní vody jsou ve velkých hloubkách, jsou teplé, silně mineralizované. Zdroje těchto podzemních vod jsou málo vydatné, obvykle nevyhovují obsahem Mn a Fe.

Řeka Cidlina (zde její širší inundační koryto), které má formu přirozené říční nivy pozměněné intenzivní antropogenní činností, je vodárensky významným tokem. Dříve areál ležel uvnitř ochranného pásma III.třídy. Po jeho zrušení leží vně ochranných pásem vodního zdroje.

Geologické a strukturně tektonické poměry

Zájmové území náleží z regionálně geologického hlediska k východolabské tabuli, k západní části tzv. Pardubické kotliny. Na geologické stavbě sledovaného zájmového území se podílejí sedimenty české křídové tabule, které jsou kryté kvartérními uloženinami převážně fluviálního původu. Vrstvy křídových sedimentů jsou subhorizontálně uloženy. Převažující horniny jsou jílovce, slínovce a prachovce. Téměř k povrchu vystupují pouze slínovce svrchního turonu, které jsou ve svrchních přípovrchových partiích často silně rozrušeny (ve směru východním).

Hydrogeologické poměry

Z hydrogeologického hlediska je na sledovaném území oběh podzemní vody rozdělen do dvou rozdílných kolektorů. Tyto kolektory jsou rozdílně jednak hloubkou uložení a zároveň i významností z pohledu využitelnosti. Mělký oběh podzemní vody je vázán na průlinově propustný kolektor tvořený terasovými kvartérními uloženinami a přípovrchovým pásmem intenzivního rozvolnění turonských slínovců. Hladina podzemní vody bývá pod jílovitými sedimenty místy mírně napjatá. Mělká zvodeň v širší lokalitě je vázána na poměrně nevýznamný nivní systém kvartérních sedimentů řeky Cidliny, které jsou velmi často zahliněné. Provedenými průzkumnými vrtnými pracemi nebyla na lokalitě podzemní voda svrchní zvodně zastižena. Hluboký horizont podzemní vody je vázán na cenomanské pískovce, které jsou překryty vrstvami turonských slínovců. Oběh podzemní vody v tomto kolektoru je zpomalený a jeho hladina je napjatá. Riziko zavlečení kontaminace do podzemní vody tohoto hlubokého obzoru je minimální vzhledem k přítomnosti izolačních vrstev.

Hydrologické poměry

Hlavní hydrologickou osou sledovaného území je řeka Cidlina. Řeka Cidlina reprezentuje v daném území erozní bázi a jsou jí částečně drénovány i podzemní vody vázané na terasové uloženiny tvořící obecně vzhledem k zahlinění nepříliš výrazný kolektor.

Obrázek: Geologická struktura /SSV od Bydžova/, obr. č. 14

Povrchové vody

Území je odvodněno řekou Cidlinou, která protéká od severu k jihu, zhruba již 100 m východně od posuzované lokality. Koryto Cidliny je rozvětvené, oblast říční nivy je oblastí pro přirozené vybřežení:

Z tohoto důvodu není v posuzovaném areálu problém s výskytem záplavových vln a vod. Záměr je umístěn v areálu bývalého cukrovaru, jenž byl vystavěn na konci 19.století, tedy s ohledem na výskyt záplavových vod.

Záplavové území

Celé dotčené území závodu se nachází v sousedství  přímé inundace řeky Cidliny. Areál leží v jeho přímém sousedství.

Obrázek: Zátopové uzemí v okrese Hradec Králové, obr. č. 15

Půda

Stávající objekt výrobní haly a pomocné provozy včetně sociálního zázemí jsou umístěny na kat.č. 197/5, ostatní-manipulační plocha). Nový objekt L6 bude umístěn na uvedeném pozemku. Tyto pozemky jsou majetkem investora. K záboru zemědělského půdního fondu nedojde. V širší oblasti Cidliny vystupují v poměrně velkých plochách černozemě degradované, vertické, oglejné až pelosoly v úpadech černice.

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Oblast je součástí sosioregionu Polabská tabule, která má ráz akumulační krajiny s rozsáhlými údolními nivami a plošinami říčních teras. Mělká zvodeň je vázána na kvartérní sedimenty Cidliny.

Vody mělké zvodně jsou s určitostí využívány zejména k zálivce. Hloubka ustálené hladiny podzemní vody nebyla sledována, stejně jako její kvalita. Hladina podzemní vody mělké zvodně je závislá na okamžitém srážkovém úhrnu a dlouhodobé úrovni hladiny Cidliny. Sedimenty Cidliny jsou místy zahliněny. Podzemní vody budou pravděpodobně vykazovat znečištění dusičnany, železem, případně amonnými ionty. Hladina mělké zvodně se pohybuje pravděpodobně na úrovní 2 až 3 m p.t.

Obrázek: Zakreslení vyhrazených a chráněných ložiskových území, obr. č. 16

Flora a fauna

V blízkosti areálu závodu není znám výskyt ohrožených a chráněných organizmů.

S areálem sousedí zámeček s rozlehlým parkem, ve kterém je umístěn ústav sociální péče. Park je dle zákona č. 114/92 Sb. evidován jako významný krajinný prvek. Niva řeky Cidliny je také významným krajinným prvkem, která tvoří na části toku hranici parku. Nelze vyloučit, že niva řeky Cidliny může být potencionálně prvkem mapování Natura 2000. V parku jsou mapovány 3 památné duby a 3 březovce trojtrnné byly v roce 1993 označeny za potencionálně památné.

Obrázek: Památné stromy, obr. č. 17

Krajina a obyvatelstvo

Areál závodu Impress, a.s. slouží k průmyslové výrobě (dříve cukrovar) již od konce 19.století. Jedná se krajinu antropogenního charakteru. Zemědělských ploch je 4,5 krát více, než lesů. Lesy jsou zaměřeny na pěstování dubu a jsou ekologicky poměrně stabilní.

Kopie generelu místního systému ekologické stability je v příloze. Dle regionálního systému ekologické stability se území nachází v biochoře 1/3/1-široké říční nivy, u jejího okraje.

Charakter biochory 1/3/1:

- Biochora modální 1-2 ekologicky blízké ekosystémy

- Základní charakter – plochá niva řeky ovlivněné periodickými záplavami

- Vegetační stupeň č. 2, bukodubový s vegetační dobou 165 dní

- Trofické řady: BC (mezotrofněnitrofilní), C (mezotrofní), A (oligotrofní), AB (oligomezotrofní), B (mezotrofní).

- Hydrické řady 4 (zamokřená), 5 (mokrá)

- Potencionální společenstva 2C4, 1-4BC4, 4A4, 2B4.

Obrázek: Rozložení jednotlivých biochor, obr. č. 18

Kostra ekologické stability je nedostatečná. Koryto Cidliny představuje významný potencionální biokoridor regionálního významu, s potencionální funkcí Natura 2000.

Fyziotypy aktuální vegetace:

- VO (bylinné vodní a pobřežní vegetace), MT (hydrofilní až mezofilní trávníky), LO (mokřadní a příbřežní křoviny.

Krajina je intenzivně zemědělsky využívaná, typ výroby řepařsko-obilnářská. Bytová výstavba je soustředěna do intravilánu obce Skřivany, je převážně charakteru soustředěné venkovské zástavby. V blízkosti areálu Impress, a.s.  se nachází zástavba městského charakteru (panelový dům), školka, ústav sociální péče. Krajina není výrazněji rekreačně využívána. Využití lze definovat na úrovni roztroušené turistiky (zejména cykloturistiky) a nivu Cidliny jako rekreační zónu odpočinkového charakteru zejména pro obyvatele obce Skřivany.

Hmotný majetek

Hmotný majetek tvoří řešená výrobní hala a okolní výrobní objekty závodu Impress, a.s.  a Pechiney Čechobal. Za významný kulturní majetek lze označit část areálu Impress, a.s.  a zámeček s přilehlým parkem.

Kulturní památky

Mezinárodní kulturní památky je zapsán zámeček (v současnosti ÚSP). A park včetně ohradní zdi, která tvoří hranici s areálem Impress, a.s., provoz Skřivany. Dalšími národními kulturními památkami ve Skřivanech jsou:

- Kostel a zvonička

- „kočárovna“ v areálu Impress, a.s.

OÚ odbor kultury považuje za památkově cenné další objekty ve Skřivanech v těsné blízkosti areálu:

- současná závodní jídelna s kuchyní

- čtvrť obytných domů mezi hlavní bránou a školou

- dělnická kolonie u nádraží

- brána a strážní domek Impress, a.s. směrem k nádraží

Výhledově bylo uvažováno s památkovou ochranou celého areálu závodu – zejména objektu rafinerie.

## 3.  Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

V současnosti je širší území ovlivněno zejména provozem firem IMPRESS, a.s. a Pechiney Čechobal v areálu dřívějšího Strojobalu ve Skřivanech. Technologie výroby firmy Impress, a.s.. je v současnosti téměř shodná s plánovanou dostavbou L6. Vliv na životní prostředí lze identifikovat v těchto základních oblastech:

- Emise hluku Impress, a.s. Technologie výroby vykazuje až 90 dB(A) u vybraných procedur. Jde o lakovací linku včetně sušáren, ventilátor dopalovacího zařízení, navážení a odvážení materiálu. Zdroje hluku jsou v současnosti orientovány ve směru jihozápadním.

- Emise hluku Pechiney Čechobal: Technologie výroby vykazuje nižší hlukovou emisi oproti Impress, a.s. Ve směru k jihozápadu jsou však instalovány 3 ventilátory bez tlumiče hluku.

- Emise organických těkavých složek z výroby Impress, a.s. S ohledem na podtlakový režim se nepředpokládá výraznější existence těchto emisí. Při obhlídce na pozemcích Impress, a.s. nebyl zjištěn zápach. Zadavateli nejsou dostupná měření obsahu organických polutantů v pracovním prostředí současných hal. Odvětrávání světlíky (přirozené) není prováděno.

- Emise organických těkavých složek z výroby Pechiney Čechobal. S ohledem na rovněž podtlakový režim se nepředpokládá výraznější existence těchto emisí. Při obhlídce na pozemcích Impress, a.s. nebyl zjištěn zápach. Zadavateli nejsou dostupná měření obsahu organických polutantů v pracovním prostředí současné haly. V hale je prováděn tisk na folie. Částečně probíhá přirozené odvětrávání světlíky v stropní konstrukci.

- Emise oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, látek charakterizovaných měřením jako VOC z dopalovacího zařízení Impress, a.s.

- Emise oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, látek charakterizovaných měřením jako VOC z dopalovacího zařízení Impress, a.s.

- Emise zejména oxidů dusíku a případně oxidu uhelnatého z dopravy materiálu a výrobků Impress, a.s.

- Emise zejména oxidů dusíku a případně oxidu uhelnatého z dopravy materiálu a výrobků Pechiney Čechobal

Automobilová doprava v okolí areálu je místní, s nízkou intenzitou. Jde zejména o obslužnou dopravu. Většina nákladní vozidel (NA) vjížděla nebo vyjížděla z areálu.

V posledních letech nebyla zaznamenána žádná stížnost od obyvatelstva v okolí areálu Impress, a.s.  o obtěžování zápachem z provozu tohoto závodu. Lze tedy usuzovat, že ani imisní limity pro pachové látky nejsou v obytné zástavbě v okolí závodu překračovány.

Úroveň přirozeného pozadí z hlediska hlukové zátěže je popsáno jako současný stav v hlukové studii. Úroveň přirozeného pozadí z hlediska sledovaných polutantů je odhadnuto dle charakteru území a měření v blízkosti Skřivan. Měření imisního zatížení ve Skřivanech nebylo prováděno, případně jeho výsledky nejsou dostupné.

Širší oblast Skřivan je zatížena zejména intenzivní zemědělskou činností a působením větrné eroze a dopravou. Intenzitu zatížení lze odhadnout z hlediska celé ČR označit jako podprůměrnou. Imisní zatížení blízkých obydlených areálů bylo zhodnoceno z hlediska subjektivních pocitů obyvatel a případné identifikace spadů na návětrných partiích.

- Obhlídka říms oken paneláku před areálem

- Obhlídka říms oken školky

- Obhlídka říms oken v zámečku

Z hlediska zatížení obyvatel sousedních objektů lze stav označit za charakteristické sousedství strojírenského podniku s nepřetržitým provozem. Situace zejména v jižní části areálu může v současné době překračovat hygienický limit. Spady na plochách nebyly identifikovány při obhlídce.

Závěry hlukové studie: současný stav.

Hladiny hluku z provedených orientačních měření se v době měření v nočních hodinách na námi posuzovaných orientačních bodech pohybovaly v rozmezí od 38 dB do 54 dB a v denní době v rozmezí od 43 dB do 57 dB.

Vzhledem k tomu, že území s nejbližší obytnou zástavbou přímo sousedí s hranicí areálu závodu a nejbližší obytné budovy na tomto území jsou položeny zhruba 20 až 30 m od této hranice, lze předpokládat, že především v nočních hodinách jsou, za stávajícího stavu, na tomto území hygienické limity, které stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru, překračovány.

Na měřících bodech číslo 1. - 3. (body umístěny na hranici pozemku patřící společnosti Pechiney Čechobal s.r.o.), kde byly naměřeny nejvyšší hodnoty hladiny hluku, lze vyspecifikovat několik možných zdrojů emisí hluku, které na těchto bodech nejvíce ovlivňují výslednou hladinu hluku.

- výrobní hala Pechiney Čechobal s.r.o. – hlavním zdrojem hluku z této haly jsou zřejmě vyústky VZT umístěné na stěnách výrobní haly, při otevřených světlících, dveřích nebo oknech jsou to výrobní linky umístěné v hale,

- spalovač – hluk z chodu ventilátoru spalovače a nárazovitě hluk způsobený vypouštěním stlačeného vzduchu z agregátů spalovače, naměřené hladiny hluku ve vzdálenosti cca 5  m od zdroje se pohybovaly dle režimu provozu spalovače v rozmezí od 60 do 69 dB,

- stávající lakovna - výduchy od lakovacích a tiskařských linek umístěné na střeše lakovny, hluk z chodu lakovacích a tiskařských linek uvnitř lakovny (výsledný podíl je ve velké míře odvislý od otevřených oken nebo vrat lakovny), ventilátory na střeše lakovny,

- výrobní haly  P1, P2 – hluk z  linek víka uvnitř hal (výsledný podíl je ve velké míře odvislý od otevřených oken nebo vrat lakovny), ventilátory na střeše výrobních hal.

POZN. Výše uvedené hlavní zdroje hluku byly specifikovány pouze na základě subjektivního dojmu při obhlídce a orientačním měření v areálu závodu. Pro bližší specifikaci a podíl jednotlivých zdrojů emisí hluku na hlukové situaci na hranici areálu závodu by bylo nutno provést podrobné měření hluku.

### ČÁST  D

### Komplexní charakteristika a Hodnocení vlivů záměru na Obyvatelstvo a  životní prostředí

## I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a

## životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Kladným vlivem záměru z hlediska sociálně-ekonomického je vytvoření nových pracovních míst pro obyvatele okresu Hradec Králové (zejména pro profese dříve pracující ve firmě Strojobal, provoz Skřivany).

V sousedství průmyslového areálu Impress, a.s. se nachází venkovská zástavba. V blízkosti areálu Impress, a.s. se nachází také zástavba městského charakteru (panelový dům), školka, ústav sociální péče. Průmyslová výroba v areálu však probíhala dříve, než všechny výše zmíněné objekty začaly sloužit k současnému účelu.

Obyvatelstvo širší lokality bude ovlivněno zejména těmito aspekty:

- Vyšší intenzita dopravy, průjezd převážně centrem Nového Bydžova

- Pozitivní socioekonomický vliv na trh pracovních sil

Obyvatelstvo sousedních blízkých lokalit bude ovlivněno zejména těmito aspekty:

- Vyšší intenzita dopravy, průjezd převážně centrem Skřivan

- Pozitivní socioekonomický vliv na trh pracovních sil

- Nárůstem emisí zejména oxidů dusíku (viz rozptylová studie)

Nepředpokládá se realizací haly L6 zhoršení hlukové zátěže na hranicích pozemku na měřitelné úrovni. Zpracovatel hlukové studie však navrhuje technické úpravy současných zdrojů a podmínky realizace L6, taky aby byly jeho závěry platné. Závěry vycházejí z elementární rozptylové a hlukové studie a hodnocení zdravotních rizik tak, aby bylo naplněno hodnocení kumulativních, sekundárních a nepřímých vlivů.

2. Vlivy na ovzduší a klima

### Uvažované rozšíření výroby o tandemovou linku pro lakování plechů bude vybaveno dopalovacím zařízením. Tento dopalovací hořák zneškodňuje organické látky obsažené ve vzdušnině.

Zdroje emisí je možné identifikovat následovně:

- dopalovací zařízení (kapacita 22000 m3/hodinu, více než 6m3/sec)

- emise otepleného vzduchu z chlazení (pouze znečištěn tepelně)

- emise případně uniknuvších těkavých látek do pracovního prostředí a dále emitovaných do atmosféry. Tento zdroj je však zanedbatelný z důvodu podtlakového nasávání znečištěných vzdušnin a jeho objemu.

- emise z dopravy polotovarů a výrobků, emise vznikající příjezdem vozidel zaměstnanců.

Výrobou tedy dochází k emisím:

- zplodin spalování směsi organicky znečištěné vzdušniny a zemního plynu (zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, VOC)

- tepelně znečištěné vzdušniny

Vstupní data:

Pro rozptylovou studii bylo využito výsledků autorizovaného měření ovzduší dopalovacího zařízení firmy Pechiney Čechobal. Odhad je proveden pro ostatní dopalovací zařízení, na než byly data aplikovány. Realizací záměru vznikne systém 3 dopalovacích zařízení (velkých zdrojů znečištění) ovzduší. Bylo přihlédnuto také k registru REZZO1.

Jako úroveň přirozeného pozadí byla brána obvyklá hodnota převážně zemědělské krajiny, hodnoty naměřené AIM č. 1112.

Průměrná roční koncentrace NOx v průběhu roku 2001 v Přelouči dosáhla IHr  =    28,6 μg /m3 s maximem IHk  =  99,46 μg/m3. I zde je však zdrojem NOx zejména doprava (je možné tuto skutečnost porovnat s mapkou koncentrací NOx v ČR). Za průměr pro Skřivany (širší okolí bez zdrojů REZZO) považujeme úroveň 10 až 20 μg/m3.

obr. č. 19: Intenzita dopravy:

V úseku Nový Bydžov – Skřivany byla zjištěna intenzita dopravy na úrovni 2185 vozidel/den – sčítací místo 5-2550 komunikace 327, na úseku Skřivany – Smidary byla zjištěna intenzita dopravy na úrovni 1463 vozidel/den – sčítací místo 5-2587 komunikace 327. Silnice III. třídy Skřivany – Podoliby tedy dle sčítání vykazuje intenzitu 1040. Tato skutečnost odpovídá orientačnímu hodinovému sčítání EMPLA 2002.

Výpočet imisních koncentrací byl proveden podle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha. Při výpočtu rozptylové studie bylo uvažováno i se zdroji emisí ve stávajících provozech areálu. Výpočtový model AEOLIUS (pro kaňony ulic a městských oblastí) nebyl aplikován z důvodu převahy volné krajiny.

Podle uvedené metodiky byly provedeny výpočty imisních koncentrací (průměrných půlhodinových a ročních) ve zvolených referenčních bodech. Hodnoty imisních koncentrací byly vypočteny pro všech pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových krocích 1°. Dále byla vypočítána případná doba překročení zadané průměrné půlhodinové imisní koncentrace. S ohledem na skutečnost, že jde o otevřený terén, krajinu byl použit výpočtový model SYMOS. Lokalita je charakteru rovinného, s velmi malým a zanedbatelným převýšením.

- Rok 1994. Pro výpočet byla použita matice výškopisu a zdroje popsané v tabulce č. 1 Rozptylové studie pro plynofikaci závodu Strojobal Skřivany/Stavoterm Nový Bydžov z května 1994 (EMPLA archivní číslo 076/94). Tato rozptylová studie je přiložena. Výpočet je proveden pro 24 referenčních bodů, zdroje emisí Z1 až Z 19.

- Rok 2002. Pro rok 2002 byla provedena eliminace skupinových zdrojů Pechiney Čechobal a Impress, a.s., které byly řešeny v rozptylové studii 1994. Tyto byly nahrazeny 2 dopalovacími jednotkami. Byly vyřazeny zdroje Z10-13, Z14-15 a Z 16-17. Byly přidány zdroje dopalovacích jednotek (Z20 a Z21) dle specifikace zařízení s využitím naměřených hodnot EMPLA na zařízení Pechiney Čechobal. Tyto byly použity následně (po přepočtu na výkonový faktor) pro existující dopalovací zařízení Impress, a.s.

Tabulka č. 4

| Zdroj | MNOx g/s | VS m3/s | tS °C | H m | d m | ( | Pd h/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z20 – dopalovák Pechiney | 0,0442 | 25 | 270 | 18 | 0,95 | 0,66 | 24 |
| Z21 – dopalovák Impress 1, | 0,0372 | 24 | 270 | 10 | 0,8 | 0,66 | 24 |

- Rok 2004. Pro rok 2004 (realizace dostavby L6) byla provedena eliminace skupinových zdrojů Pechiney Čechobal a Impress, a.s., které byly řešeny v rozptylové studii 1994. Tyto byly nahrazeny 2 dopalovacími jednotkami. Byly vyřazeny zdroje Z10-13, Z14-15 a Z 16-17. Bylo počítáno s dopalovacími jednotkami (Z20 a Z21) dle specifikace zařízení s využitím naměřených hodnot EMPLA na zařízení Pechiney Čechobal. Tyto byly použity následně (po přepočtu na výkonový faktor) pro existující dopalovací zařízení IMPRESS 1 a IMPRESS 2 (hala L6)

.

Tabulka č. 5

| Zdroj | MNOx g/s | VS m3/s | tS °C | H m | d m | ( | Pd h/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z20 – dopalovák Pechiney | 0,0442 | 25 | 270 | 18 | 0,95 | 0,66 | 24 |
| Z21 – dopalovák Impress 1, | 0,0372 | 24 | 270 | 10 | 0,8 | 0,66 | 24 |
| Z22 – dopalovák Impress, 2 | 0,0372 | 24 | 270 | 15 | 0,8 | 0,66 | 24 |

Z výsledků rozptylové studie vyplývá:

- Realizací dopalovacího zařízení L6 dojde k velmi nevýrazným změnám průměrných koncentrací NOx ve všech sledovaných referenčních bodech ve výšce 7 a 15 m nad terénem.

- Realizací dopalovacího zařízení L6 nedojde k zásadnějším změnám maximálních ročních koncentrací NOx ve všech sledovaných referenčních bodech ve výšce 7 m nad terénem.

- Realizací dopalovacího zařízení L6 nedojde k zásadnějším změnám maximálních ročních koncentrací NOx ve všech sledovaných referenčních bodech ve výšce 15 m nad terénem. Tyto koncentrace dle výpočtů již v současné situaci mohou představovat možnost překročení maximálních koncentrací NOx pro 3 hodiny denně, a to pouze ve výšce 15 metrů na střeše objektu Impress, a.s., jenž je využíván jako sklad. Při výpočtu v matici 100 metrů (49 referenčních bodů) byla tato skutečnost potvrzena.  Realizací L6 o výšce komína minimálně 15 metrů nedojde k výraznější změně. Je zřejmé, že zejména dopalovací zařízení Z 21 (Impress, dopalovák 1) o výšce komína 10 metrů je zdrojem zvýšených koncentrací.

- Zhodnocení současné situace ve směru parku zámečku a vzdálenějších lesních komplexů (Skřivanský les) a zejména Loučnohorský les s významnými druhy rostlin nebyl proveden, a nepředpokládá se.

- Emise ethylalkoholu naměřené z provozu Pechiney Čechobal nepředstavují žádné riziko, jde o velmi nízké koncentrace

Vypočtené emise ethylacetátu jsou velice závažné a dále nepřípustné. Je nutné realizovat opatření na nápravu. Zjištěné maximální koncentrace až mg/m3 mohou způsobit silné smyslové podráždění. HI může dosahovat až úrovně jednotek. Není však známa četnost provozu mytí válců, jde o provoz sousední společnosti.

## Aplikace výsledků na hodnocení zdravotního rizika

Na základě zjištění provedených měření, aplikace výpočtového modelu a obhlídky lokality bylo přistoupeno k zhodnocení možných zdravotních rizik vyplývajících z realizací záměru. Tato skutečnost je důležitá zejména z důvodu existence ústavu sociální péče v sousedství.

Pro hodnocení zdravotního rizika byly využity tyto vstupní informace:

- Výsledky provedených měření emisí (EMPLA 2001)

- Výsledky rozptylové studie (aplikace modelu)

Na základě těchto dat jsou možné tyto interpretace:

- V areálu se v současné době vyskytují 2 dopalovací zařízení

- Nejsou používány chlorované uhlovodíky (rozpouštědla)

- Vzdušnina z pracovního prostředí (hal) je odčerpávána rovněž do dopalovacího zařízení

- Realizací záměru dojde k instalaci dalšího (třetího dopalovacího zařízení).

Rozptylovou studií byla posouzena koncentrace NOx, SO2, CO v referenčních bodech. Bylo zjištěno, že koncentrace SO2 a CO je možné označit za nevýznamné. Koncentrace etanolu z čištění válců rovněž nepředstavují významné riziko. Tato činnost je prováděna v sousední společnosti, byla změřena a výsledky jsou známy orgánům státní správy. Pro ethylacetát bylo použit hrubý odhad. Je zřejmé, že zejména maximální koncentrace při mytí válců v sousední společnosti mohou vyvolat minimálně nepříjemné pocity. Jde však o současný stav. Jenž je opět znám orgánům státní správy. Zpracovatel dokumentace předpokládá skutečný stav na úrovni emisních limitů s velice mizivou četností provozu. Situace však nemůže být hendikepem pro Impress, a.s. Z výše uvedených důvodů tedy byl posouzen vliv zdravotních rizik pro NOx a obydlené oblasti, mimo referenčního bodu na neobydlené střeše skladu v majetku Impress, a.s. Navýšením komína současného zdroje Z21 (dopalovák Impress, a.s.) by došlo k poklesu i v tomto bodě (15 metrů vysoká zástavba). V úrovni 7 metrů zvýšených koncentrací nedosahuje.

# Hodnocení zdravotních rizik

## Identifikace a určení nebezpečnosti škodlivin

Nejzávažnější škodlivinou se z hlediska využívaných technologií, množství emisí a nepříznivých účinků na zdraví obyvatel jeví oxidy dusíku (NOx). Jako oxidy dusíku (resp. nitrózní plyny) se označuje směs vyšších oxidů dusíku, zejména oxidu dusnatého a dusičitého, přičemž za normálních teplot oxid dusičitý velmi převažuje. V rámci spalovacích procesů je převážně emitován oxid dusnatý (NO), který se oxiduje na oxid dusičitý (NO2).

OXIDY DUSÍKU NOx, OXID DUSIČITÝ NO2

Z hlediska toxicity, účinků na lidské zdraví je z této skupiny látek nejvýznamnější oxid dusičitý (NO2).

Oxid dusičitý NO2 (CAS 10102-44-0)

Toxikologická charakteristika sloučenin:

Fyzikální údaje: Červenohnědý, štiplavě páchnoucí, ve vodě rozpustný plyn, při nízkých teplotách je bezbarvý (barva závisí na poměru mezi monomerem a dimerem, rezavě červené zbarvení nitrózních plynů  (podle síly vrstvy) je zřetelné asi od koncentrace 100 ppm)).

Molární hmotnost (kg/kmol): 46,01

Bod  varu: 21,15 °C

Bod  tání: -10,2 °C

Relativní hustota kapaliny (voda = 1): 1,400

Hustota par (vzduch = 1): 1,6

Hořlavost: Nehořlavý, se čpavkem a vodíkem tvoří výbušnou směs.

Účinky: Dráždí a ovlivňuje dýchací funkce a snižuje odolnost k onemocnění cest dýchacích a plic a zvyšuje riziko výskytu astmatických záchvatů.

Při akutní otravě  se mohou projevit účinky:

- dráždivé (iritační) – nejobvyklejší, projeví se edémem plic nebo pneumónií

- zvratný (reverzibilní) – dechové obtíže, cyanóza, zvracení, závratě, spavost až bezvědomí. V krvi lze prokázat methemoglobin.

# Zhodnocení vztahu dávka - účinek

Zhodnocení vztahu dávka – účinek vychází z údajů databáze US EPA.

Malé, statisticky významné vratné účinky byly prokázány u pacientů s mírným astmatem po 30 minutových expozicích oxidu dusičitému při koncentraci 560 µg/m3 (0,3 ppm) v průběhu přerušovaného cvičení. (Následky opakovaných expozic těchto subjektů nejsou známy.) Opakované studie ukazují asi 10 % změny ve funkci plic; ačkoliv tyto změny jsou statisticky významné, zůstávají v rozsahu fyziologických variací, a proto nemusí být nutně škodlivé. Řada epidemiologických studií relativně velkých skupin exponovaných v interiérech (v kuchyních) hodinovým koncentracím oxidu dusičitého vyšším než 500 µg/m3 (0,26 ppm) neposkytla jednoznačný důkaz škodlivých účinků.

Avšak u pokusných zvířat vyvolávají 1 až 6 měsíční expozice oxidu dusičitému při koncentracích v rozsahu 190 až 940 µg/m3 (0,1 až 0,5 ppm) změny struktury i metabolismu plic a snižují jejich antibakteriální obranyschopnost. Další expozice pokusných zvířat mohou vést k emfyzematázním změnám.

Studie zvířat neposkytují přesvědčivý důkaz biochemických, morfologických nebo fyziologických účinků na plíce po jediné akutní expozici koncentracím, které jsou v rozsahu nejnižších koncentrací s pozorovatelnými účinky na člověka.

Na druhé straně však astmatici s mírným stupněm onemocnění nereprezentují všechny astmatiky a pravděpodobně existují jednotlivci s vyšší citlivostí k oxidu dusičitému. Střednědobé a dlouhodobé studie zvířat kromě toho ukazují významné morfologické, biochemické a imunologické změny. Navíc byla publikována studie účinku 20 minutové expozice oxidu dusičitému při koncentraci 460 µg/m3 (0,24 ppm) na rezistenci dýchacích cest u normálních jedinců a souhrn popisující zvýšenou citlivost astmatiků i normálních jedinců k bronchokonstrikčním látkám po jednohodinové expozici oxidu dusičitému při koncentraci 190 mµg/m3 (0,10 ppm).

Toxikologické studie zvířat a epidemiologické studie ukazují, že k toxicitě oxidu dusičitého přispívají spíše maximální koncentrace než celková dávka (součin koncentrace a doby trvání expozice).

Jako hodinová a 24 hodinová směrná hodnota úrovně oxidu dusičitého se doporučují koncentrace 400 µg/m3 (0,21 ppm), resp. 150 µg/m3 (0,08 ppm). Hodinová směrná hodnota se zakládá na názoru, že nejnižší koncentrace s pozorovanými účinky u astmatiků, tj. 560 µg/m3 (0,30 ppm), není nezbytně škodlivá a poněkud nižší doporučená směrná koncentrace poskytuje další rezervu ochrany. Uvedená 24 hodinová směrná hodnota vychází z toho, že je třeba předcházet opakování expozic blížících se nejnižším úrovním, kdy byly pozorovány účinky, a vytvořit tak dostatečnou bezpečnostní rezervu k ochraně před chronickými účinky.

Doporučované limitní hodnoty koncentrace dle WHO pro NO2  jsou nižší a to: doporučená 1 hodinová limitní koncentrace je 200 µg/m3, doporučená limitní hodnota koncentrace pro roční průměr je 40 µg/m3.

# Hodnocení inhalační expozice

Hodnocení expozice vychází z výstupů imisního disperzního modelu SYMOS. Byly využity  roční průměrné koncentrace NO2 (resp. maximální koncentrace v obytné zástavbě – tj. v referenčních bodech č. 10, 14, 21) a krátkodobé maximální průměrné půlhodinové koncentrace NO2  (resp. maximální koncentrace v referenčním bodě č. 10, 14, 21) a to pro situaci současného stavu a stavu po realizaci stavby při provozu ve výšce 7 metrů - v tabulce.

Tabulka: Hodnoty koncentrace NO2 získané modelem SYMOS v obytné zástavbě

Tabulka č. 6

| Referenční bod č. | současný stav | stav po realizaci |
| --- | --- | --- |
|  | krátkodobé maximální průměrné půlhodinové koncentrace μg/m3 | roční průměrné koncentrace μg/m3 | krátkodobé maximální průměrné půlhodinové koncentrace μg/m3 | roční průměrné koncentrace μg/m3 |
| 10 | 23,58 | 1,30 | 24,10 | 1,40 |
| 14 | 27,17 | 1,10 | 27,30 | 1,14 |
| 21 | 22,63 | 0,70 | 22,70 | 0,70 |

Imisní limity pro venkovní ovzduší v České republice  pro NO2 není stanoven, limit pro NOx je uveden v tabulce.

Tabulka č. 7: Imisní limity pro venkovní ovzduší pro NOx v ČR:

| Imisní limit NOx | Limit μg/m3 |
| --- | --- |
| IHk (krátkodobá maximální průměrná půlhodinová koncentrace) | 200 |
| IHd (průměrná denní 24 hod. koncentrace) | 100 |
| IHr (průměrná roční koncentrace) | 80 |

Očekává se, že imisní limit dle očekávané legislativy (prováděcích vyhlášek a nařízení k zákonu č. 86/20002 Sb.) pro krátkodobou 1 hodinovou koncentraci NOx bude mít hodnotu 200 μg/m3 a tato hodnota nebude smět být překročena více než 18 krát za kalendářní rok. V aplikaci na zdravotní rizika však tato skutečnost je marginální.

Pro srovnání  jsou uvedeny i koncentrace NO2 stanovené v Evropě (závazné limity platné v členských státech EU

Tabulka č. 8: Imisní limity pro NO2 v stanovené v Evropě CD 1999/30/EC°

| Imisní limit NO2 | Limit μg/m3 |
| --- | --- |
| 1 hod. maximum | 200 |
| 24 hod. průměr | 40 |
| Roční průměr | 30 |

Výstupy z  rozptylové studie prokázaly, že nejsou v  žádném z referenčních bodů obytné zástavby překračovány imisní limity pro NOx pro roční průměrné koncentrace a to jak pro situaci současného stavu, tak pro stav po realizaci stavby při provozu.

Limit pro maximální průměrnou půlhodinovou koncentraci byl překročen již za stávající situace  ve  výšce 15 m (referenční bod č. 24.). Vypočítaná maximální průměrná půlhodinová koncentrace dosáhla hodnoty 260 µg/m3 (s pravděpodobností překročení hodnoty koncentrace 200 µg/m3 po dobu 3 hod/rok) nejedná se však o obytnou zástavbu, ale objekt skladu.

Není však známa současná úroveň zatížení lokality – pozadí imisemi oxidů dusíku a proto nebyla do modelového výpočtu započítána.

Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace a jejich velikost, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území).  Celkový počet obyvatel obce Skřivany je 1035 obyvatel (z toho 481 mužů a 554 žen). Tento údaj je k  1. 1. 2002 a vychází ze sčítání lidu, domů a bytů Českého statistického úřadu.  Odhaduje se, že počet exponovaných osob vzhledem k převládajícím západní a severozápadním větrům nedosáhne více jak 20 %  z celkového počtu obyvatel Skřivan.

# Charakterizace  rizika

Pro odhad rizika byly využity zkušenosti US EPA využívající Risk – based concentration (RBC)  pro NO2 - viz tabulka.

Tabulka č. 9: RBC Table (zdroj US EPA) pro nekarcinogenní efekty

|  | CAS | RfDo mg/kg/d | RBC (Risk-based concentration) ambient air μg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitrogen dioxide | 101 02 440 | 1,00E+00 | 3,7 E+03 |

RBC at HI  of 0,1 < RBC-c

Doporučované limitní hodnoty koncentrace dle WHO pro roční průměr je 40 µg/m3 NO2, tato koncentrace není překračována u hodnot získaných modelem SYMOS.

Poměr maximální reálné koncentrace NO2 (roční průměr) získané disperzním modelem SYMOS pro stávající  stav a stav po realizaci stavby  - tj. provozu nové linky s  RBC hodnotou udává možnost zvýšení zdravotního rizika  dané expozicí této reálné koncentraci  NO2. Pro obě situace je tento poměr řádově nižší než 0,5, tj. hodnoty koncentrací dusíku v dané lokalitě nepředstavují významné riziko nepříznivých zdravotních účinků.

Mírné riziko nárůstu počtu osob s příznaky onemocnění dýchacích cest, plic a výskytu astmatických záchvatů by mohly způsobit zhoršené rozptylové podmínky  a zvýšené krátkodobé koncentrace NO2.  Srovnáním doporučovaných hodinových směrných hodnot (dle US EPA – 400 µg/m3, dle WHO – 200 µg/m3) s maximální průměrnou půlhodinovou koncentrací získanou výpočtem disperzním modelem (v referenčním bodě č. 10, 14, 21  v 7 metrech) tyto hodnoty nejsou překročeny.

#### Nejistoty

Nejistoty odhadu zdravotních rizik vycházejí z použitých dat, tj.  nejistot a omezení daných disperzním model SYMOS, nejistot experimentálně získaných  dat, míry chyby při stanovení RBC a dalších doporučených hodnot z databáze US EPA atd.

Dále není známa současná úroveň zatížení lokality – pozadí imisemi oxidů dusíku a proto nebyla do modelového výpočtu a hodnocení započítána.

Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace a jejich velikost, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území).

Pro potřeby odhadu bylo uvažováno, jako by koncentrace NOx byla rovna NO2, čímž dochází k nadhodnocení rizika z důvodu nižší toxicity NO.

V neposlední řadě je nutné zmínit, že spotřebovaný zemní plyn dle rozptylové studie je pouze orientační a pro rozptylovou studii byly využity naměřené koncentrace na jednom ze zařízení, jenž byly aplikovány a ostatní dopalováky obdobné konstrukce a funkce. Výrobci garantují splnění emisních limitů.

3.  Vlivy na hlukovou situaci

Hlavními zdroji hluku ve venkovním prostředí u řešeného nového provozu budou mít zejména stacionární zdroje:

- Ventilátor dopalovacího zařízení. V případě uvažované stavby bude spolu s dospalovacím zařízením v I.NP, celkově lze jako zdroj brát dospalovací zařízení.

- Manipulace s plechy. V hale L6 se nepředpokládá lisování plechů. Uvnitř haly může dosáhnout úroveň hluku až 90 dB(A).

- Doprava materiálu

- Výduchy vzduchotechniky

S ohledem na charakter nové výstavby a jejího umístění (podmínky realizace nové výstavby, akustická neprozvučnost sten, atd). nedojde za jejich splnění k měřitelnému nárůstu hlukové zátěže ve zvolených referenčních bodech.

Při shrnutí výsledků je nutno se na hlukovou situaci v námi posuzované lokalitě podívat ze dvou hledisek.  Nejprve zhodnotit stávající hlukové zatížení v areálu závodu a následně posoudit předpokládanou hlukovou situaci po zprovoznění nové výrobní haly L6.

O stávající hluková situace v námi posuzované lokalitě a to především na jihozápadní hranici pozemku areálu závodu nejlépe vypovídají námi naměřené hodnoty při orientačním měření, které přesáhly hygienické limity a to jak v denní (maximální naměřená hodnota na hranici pozemku LAeq = 57,4 dB) tak v noční době (maximální naměřená hodnota na hranici pozemku LAeq = 54,0 dB). Pokud budeme z těchto hodnot vycházet nelze označit stávající hlukovou situaci za vyhovující a doporučuji provést určitá protihluková opatření (viz. 4.1 protihluková opatření).  Podíl na stávající hlukové zátěži mají obě společnosti sídlící v areálu závodu (Impress, a.s. a Pechiney Čechobal s.r.o.) proto bude zřejmě nutno, aby nedošlo ke zbytečným problémům, provést podrobné měření hluku na hranici pozemku areálu závodu při různých režimech provozu a přesně specifikovat podíl obou společností na hlukové zátěži a následně z toho vyvodit příslušná řešení.

Situace po zprovoznění výrobní haly L6. V modelovém výpočtu nám maximální příspěvek hladiny hluku z provozu nové výrobní haly L6 na hranici pozemku vyšel 31,4 dB při naměřená hodnotě v totožném bodě 38,1 dB a při součtu obou hladin hluku dostaneme výslednou hodnotu 38,9 dB, což představuje nárůst hlukové zátěže o 0,8 dB z čehož je patrno, že příspěvky ze stacionárních zdrojů z nové výrobní haly L6 jsou málo významné a jejich velikost respektuje platné hygienické limity platné pro zájmovou lokalitu. Proto zprovoznění námi posuzované nové výrobní haly L6 s tandemovou lakovací linkou by při dodržení hodnot použitých v modelovém výpočtu nemělo mít na hlukové zatížení v posuzované lokalitě zásadní vliv. Ani mírné navýšení dopravy (přírůstek 0,6 dB) v blízkosti areálu závodu, konkrétně v Tovární ulici, nebude mít zásadní vliv na stávající hlukovou zátěž v okolí posuzované komunikace.

Pro to, aby zprovoznění nové výrobní haly L6 nemělo negativní vliv na hlukovou situaci v posuzované lokalitě je nutno minimálně  dodržet vstupní hodnoty použité v modelovém výpočtu. Hladina hluku uvnitř výrobní haly 1 m od dělících zdí a stropu by neměla přesáhnou 87 dB. U všech částí obvodového pláště včetně oken, dveří i střešní konstrukce by měl být zaručen minimální střední index vzduchové neprůzvučnosti RwA = 30 až 40 dB. U vyústek pro přívod a odvod teplého vzduchu pro novou lakovací linku a vyústky komínu spalovacího zařízení je nutno zajistit hladinu akustického tlaku 1 m od zdroje do 57 dB.

Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit přímým měřením hladin hluku až při skutečném provozu.

Hodnocení zdravotních rizik

Výsledky vlivu příspěvku stacionárních zdrojů hluku ve výpočtových bodech zkombinované s výsledky dopravního hluku.

Tabulka č. 10

| Číslo měřícího místa | Popis místa měření | Naměřené hodnoty LAeq [dB] |
| --- | --- | --- |
|  |  | denní | noční |
| 1 | Hranice pozemku s domy (nejblíže 3 podlažní dům s obchodem a bytovými jednotkami) v Tovární ulici. Bod umístěn cca 5 m od budovy údržby a 40 m od výrobní haly Pechiney Čechobal s.r.o. Vzdálenost od předpokládané výrobní haly lakovny L6 je zhruba 150 m. Bod umístěn na pozemku Pechiney Čechobal s.r.o. | 55,2 | 48,7 |
| 2 | Hranice pozemku s domy (nejblíže 3 podlažní dům - školka s bytem) v Tovární ulici. Bod umístěn cca 40 m od západního rohu výrobní haly Pechiney Čechobal s.r.o. a zhruba 100 m od nové výrobní haly P3, spalovače a stávající lakovny. Vzdálenost od předpokládané výrobní haly lakovny L6 je zhruba 150 m. Bod umístěn na pozemku Pechiney Čechobal s.r.o. | 56,8 | 51,3 |
| 3 | Roh hranice pozemku s domy v Tovární ulici. Bod umístěn cca 55 m od západního rohu výrobní haly Pechiney Čechobal s.r.o., zhruba 85 m od nové výrobní haly P3, 90 m od spalovače a 100 m od stávající lakovny. Vzdálenost od předpokládané výrobní haly lakovny L6 je zhruba 150 m. Bod umístěn na pozemku Pechiney Čechobal s.r.o. | 57,4 | 54,0 |
| 4 | Roh hranice pozemku s bývalým zámečkem v části kde jsou umístěny sklady určené k demolici, cca 60 m od rohu haly CC1 dělení svitků a cca 60 m od předpokládané výrobní haly lakovny L6. | 45,6 | 38,1 |
| 5 | Hranice pozemku s bývalým zámečkem v místech brány kde dříve byl vjezd do areálu zámečku. Zhruba 50 m od výrobní haly bývalé rafinerie a 100 m od předpokládané výrobní haly lakovny L6. | 46,8 | 38,5 |

Dominantní zdroje hluku na měřících bodech

bod  1. -  provoz ve stávající lakovně a hale CC1

bod 2. -   provoz ve stávající lakovně, hale CC1, výrobní hala bývalé rafinerie

bod 3.  -  výrobní hala Pechiney Čechobal s.r.o.

bod 4.  -  provoz ve stávající lakovně, spalovač, výrobní hala Pechiney Čechobal s.r.o.

bod 5.  -  provoz ve stávající lakovně, spalovač, výrobní hala Pechiney Čechobal s.r.o.

V průběhu jednotlivých měření byla u většiny výrobních hal zhruba 1/3 oken odevřena. Provoz ve výrobních provozech odpovídal běžnému režimu.

Mírné navýšení dopravy (maximálně možné předpokládané) též nemá zásadní vliv na hlukovou situaci v okolí.

# Určení nebezpečnosti, vztah dávky a účinku 1)

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.

Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné procento populace.

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém a  nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví, motilitu zažívacího traktu.

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí.

WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na  komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období.

Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto :

Poškození sluchového aparátu 1) je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou známkou poškození morfologické a funkční změny sluchových buněk vnitřního ucha. Nelze předpokládat poškození hlukového ústrojí obyvatel okolních obcí.

Zhoršení komunikace řečí1) v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a  vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči.

Nepříznivé ovlivnění spánku1) se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. Efekt  narušeného spánku se projevuje i následující den např. zhoršeným subjektivním hodnocením kvality spánku, rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností.  Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.

K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat  od hodnoty hluku  LAeq = 30 dB(A). Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB(A). Nálada a výkonnost následující den nebyla ovlivněna při hodnotách venkovního hluku do 60 dB(A). Nelze předpokládat nepříznivé ovlivnění spánku obyvatel obcí.

Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku1)  byly prokázány v řadě  epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i  trvalé ve formě hypertenze a ischemické choroby srdeční.

Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina hluku s efektem na  ICHS v epidemiologických studiích byla 70 dB(A). Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h  v rozmezí 65 – 70 dB(A) a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných osob. Nelze předpokládat nepříznivé ovlivnění spánku obyvatel obcí.

Obtěžování hlukem1) vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje  nebo vyčerpání.

Při působení hluku zde však kromě fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích.

U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). Procento mírně nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB(A).

Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB(A). Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území by proto měla být limitující hladina hluku nižší. Většina evropských zemí používá  pro nový rozvoj limitující LAeq 40 dB(A). Během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne.

Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR1) je obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. Několikrát ověřená je zde i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na civilizační choroby.

# Hodnocení expozice a charakterizace rizika1)

K detailnímu kvantitativnímu zhodnocení míry zdravotního rizika z očekávané hlukové expozice je třeba modelovat šíření hluku v posuzovaných lokalitách a znát počty obyvatel v jednotlivých domech.

Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace a jejich velikost, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území).  Celkový počet obyvatel obce Skřivany je 1035 obyvatel (z toho 481 mužů a 554 žen). Tento údaj je k  1. 1. 2002 a vychází ze sčítání lidu, domů a bytů Českého statistického úřadu.  Odhaduje se, že počet exponovaných osob vzhledem k převládajícím západní a severozápadním větrům nedosáhne více jak 20 %  z celkového počtu obyvatel Skřivan ve směru referenčních bodů 1, 2 a 3 hlukové studie.

Dominantním zdrojem hluku záměru jsou tyto:

- Stávající stacionární zdroje

Jako dostačující se však pro posouzení zdravotního rizika jeví zpracovaná hluková studie s 8 orientačními výpočtovými body, které reprezentují nejbližší stávající nebo uvažované objekty se zjevně  nejvyšší hlukovou zátěží. Výstupem hlukové studie jsou denní a noční ekvivalentní hladiny hluku pro jednotlivé referenční body. Nejzatíženější referenční bod byl identifikován bod č. 1, 2 a 3. Ověření skutečných nárůstů hlukových hladin a případná kompenzační opatření bylo provedeno orientačním měřením, jehož výsledky jsou uvedeny níže v tabulce.

Z výsledků je zřejmé, že provozem v současné době je nejvíce zatížena oblast bodů 1, 2 a 3. .

obr. č. 20

Pro výpočet byly použity tyto vstupy:

- Doprava: Zjištěná intenzita denní dopravy (ŘSD Praha), měření v denní a noční době

- Stacionární zdroj hluku: měření na hranicích pozemku

Z výsledků hlukové studie, výsledků měření a jejich aplikace na možná zdravotní rizika jsou zřejmé tyto skutečnosti:

- V současné době nelze vyloučit výskyt „mírně nespokojených osob“ zejména ve směru jihozápadním. Hluková studie předpokládá kompenzační opatření k eliminaci současného stavu.

- Realizace záměru vyžaduje splnění hygienických limitů na hranici areálu, zejména ve směru ústavu sociální péče. Tato bude bezpodmínečně splněna na úrovni 40 dB(A) pro noční dobu s doporučením dle závěru hodnocení zdravotních rizik na úrovni do 37 dB(A). Toto bude dosaženo dostatečnou neprůzvučností sendvičových konstrukčních prvků, oken a tlumiči hluku na stacionárních zdrojích.

- Pro denní dobu lze jako tuto doporučenou hranici vzít úroveň 50 dB(A) s ohledem na existenci více než 2 metry vysoké obvodové hraniční zdi ve směru ústav sociální péče (zámeček)

obr. č. 21 Zámeček

obr. č. 22 Park zámečku

4.  Vlivy na povrchové a podzemní vody

Provozem nové technologie nebudou vznikat žádné odpadní vody a provoz tedy nebude napojen na kanalizaci. Dojde pouze k nárůstu splaškových vod ze sociálního zařízení. Tyto odpadní vody budou vypouštěny do kanalizace a odvedeny v současné době do biologického rybníka.

Kanalizace dešťová a splašková jsou oddělené. Areál se dříve nacházel v III.pásmu hygienické ochrany zdroje pitné vody, jenž byl ze zákona zrušen. V současnosti je tedy areál vně ochranných pásem. Kanalizace jsou vedeny odděleně a spojují se až při opuštění areálu. Úroveň používaného řešení nakládání s odpadními vodami je nízká. Nárůstem pracovníků ve společnosti Impress, a.s. nedojde k razantnímu zhoršení současného stavu. Lze předpokládat mírné navýšení BSK-5 a CHSK odpadních vod o cca 30 EO (ekvivalentních obyvatel).

V rámci procesu EIA (Strojobal 1993) bylo zjištěno, že vody vytékající z biologického rybníka dosahovaly:

- BSK-5	16,2 mg/l

Aplikace přepočtu BSK-5,  NL a RAS je nerealizovatelný z důvodu absence definovaného odtoku z rybníka a vůbec znalosti napojení kanalizací do tohoto biologického rybníka.

BSK-5 není sledovaným parametrem pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Dle sdělení zadavatele je v jednání s příslušnými orgány řešení této nevyhovující situace.

Areál leží v blízkosti záplavového území. Řeka Cidlina však v úseku disponuje dostatečně širokým rozlivovým pásem pro vybřežení na východním okraji. Viz mapa strana 26.

Dle sdělení zástupce zadavatele je zřejmé, že Impress, a.s. bude napojen na veřejnou kanalizaci. V tomto směru doporučujeme celkové napojení kanalizací podniku na kanalizaci veřejnou. Je zřejmé, že realizací záměru nedojde k zhoršení současného stavu, jenž je poněkud nestandardní.

Obr. č. 23 Biologický rybník

Obr. č. 24 Biologický rybník je neudržován a značně ruderalizován

Obr. č. 25 Biologický rybník se nachází v přímém sousedství jednoho z koryt Cidliny

Obr. č. 26 Biologický rybník se nachází v přímém sousedství rybníka

Obr. č. 27 Přítok pravděpodobně splašků do biologického rybníka

Obr. č. 28 Biologický rybník je neudržován a značně ruderalizován

Odpadní vody dešťové ze střech objektů budou svedeny do současné dešťové kanalizace a následně do biologického rybníka. Plocha střech je odhadnuta na 11 krát 119 m, tedy 1300 m2. Pro 15 minutový déšť, i=113 l/s/ha = 13,5 m3 zachycených vod střechou L6 (retence potrubí, výpar zanedbán).

Odpadní vody dešťové z manipulačních ploch budou svedeny do současné dešťové kanalizace a následně do biologického rybníka. Výstavbou haly L6 dojde k snížení velikosti manipulačních ploch. Manipulační plochy v areálu ve směru příjezdu jsou moderní asfaltové konstrukce. Nejsou však vybaveny odlučovači ropných látek. Pro případ vzniku havárie bude manipulační dvůr vybaven bodem havarijního zásahu v intencích prováděcích předpisů zákona č. 254/01 o vodách. Prováděcí předpisy ke dni zpracování oznámení nejsou k dispozici.

5.  Vlivy na půdu

Nová zástavba vznikne na původních zastavěných plochách, neboť výrobní podnik Impress, a.s. Skřivany se nachází v areálu bývalého cukrovaru a je vedena ve výpisu z Katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Výpis z katastru nemovitostí je přiložen. Záměr (hala L6) se nachází na pozemku kat.č. 197/5, ostatní-manipulační plocha). Vliv havárie je posouzen v následující kapitole.

6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizace záměru nebude mít žádný vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.

7.  Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Před započetím stavby objektu L6 nebude zapotřebí mýtit jakékoliv porosty ani devastovat stávající společenstva.

8.  Vlivy na krajinu

Záměr nebude mít žádný vliv na krajinu. Nachází se v uzavřeném areálu IMPRESS, A.S..

9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Nachází se však v blízkosti areálu Ústavu sociální péče, který sídlí v areálu zámečku. Při realizaci dle požadavků zejména hlukové a rozptylové studie nedojde k snížení faktorů pohody obyvatel.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Kladným vlivem záměru z hlediska sociálně-ekonomického je vytvoření nových pracovních míst pro obyvatele okresu Hradec Králové (zejména pro profese dříve pracující ve firmě Strojobal, provoz Skřivany).

Obyvatelstvo širší lokality bude ovlivněno zejména těmito aspekty:

- Vyšší intenzita dopravy, průjezd převážně centrem Nového Bydžova

- Pozitivní socioekonomický vliv na trh pracovních sil

Obyvatelstvo sousedních blízkých lokalit bude ovlivněno zejména těmito aspekty:

- Vyšší intenzita dopravy, průjezd převážně centrem Skřivan

- Pozitivní socioekonomický vliv na trh pracovních sil

- Nárůstem emisí zejména oxidů dusíku (viz rozptylová studie)

2. Vlivy na ovzduší a klima

### Uvažované rozšíření výroby o tandemovou linku pro lakování plechů bude vybaveno dopalovacím zařízením. Tento dopalovací hořák zneškodňuje organické látky obsažené v odsávané vzdušnině.

Zdroje emisí je možné identifikovat následovně:

- dopalovací zařízení (kapacita 22000 m3/hodinu, více než 6m3/sec)

- emise otepleného vzduchu z chlazení (pouze znečištěn tepelně)

- emise případně uniknuvších těkavých látek do pracovního prostředí a dále emitovaných do atmosféry. Tento zdroj je však zanedbatelný z důvodu podtlakového nasávání znečištěných vzdušnin a jeho objemu.

- emise z dopravy polotovarů a výrobků, emise vznikající příjezdem vozidel zaměstnanců.

Výrobou tedy dochází k emisím:

- zplodin spalování směsi organicky znečištěné vzdušniny a zemního plynu (zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, VOC)

- tepelně znečištěné vzdušniny

Doprava: V úseku Nový Bydžov – Skřivany byla zjištěna intenzita dopravy na úrovni 2185 vozidel/den – sčítací místo 5-2550 komunikace 327, na úseku Skřivany – Smidary byla zjištěna intenzita dopravy na úrovni 1463 vozidel/den – sčítací místo 5-2587 komunikace 327. Silnice III. třídy Skřivany – Podoliby tedy dle sčítání vykazuje intenzitu 1040. Tato skutečnost odpovídá orientačnímu hodinovému sčítání EMPLA 2002.

Výpočet imisních koncentrací byl proveden podle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha. Při výpočtu rozptylové studie bylo uvažováno i se zdroji emisí ve stávajících provozech areálu. Výpočtový model AEOLIUS (pro kaňony ulic a městských oblastí) nebyl aplikován z důvodu převahy volné krajiny.

Výpočtové modely:

- Rok 1994. Pro výpočet byla použita matice výškopisu a zdroje popsané výše. Rozptylové studie pro plynofikaci závodu Strojobal Skřivany/Stavoterm Nový Bydžov z května 1994 (EMPLA archivní číslo 076/94). Tato rozptylová studie je přiložena. Výpočet je proveden pro 24 referenčních bodů, zdroje emisí Z1 až Z 19.

- Rok 2002. Pro rok 2002 byla provedena eliminace skupinových zdrojů Pechiney Čechobal a Impress, a.s., které byly řešeny v rozptylové studii 1994. Tyto byly nahrazeny 2 dopalovacími jednotkami. Byly vyřazeny zdroje Z10-13, Z14-15 a Z 16-17. Byly přidány zdroje dopalovacích jednotek (Z20 a Z21) dle specifikace zařízení s využitím naměřených hodnot EMPLA na zařízení Pechiney Čechobal. Tyto byly použity následně (po přepočtu na výkonový faktor) pro existující dopalovací zařízení Impress, a.s.

- Rok 2004. Pro rok 2004 (realizace dostavby L6) byla provedena eliminace skupinových zdrojů Pechiney Čechobal a Impress, a.s., které byly řešeny v rozptylové studii 1994. Tyto byly nahrazeny 2 dopalovacími jednotkami. Byly vyřazeny zdroje Z10-13, Z14-15 a Z 16-17. Bylo počítáno s dopalovacími jednotkami (Z20 a Z21) dle specifikace zařízení s využitím naměřených hodnot EMPLA na zařízení Pechiney Čechobal. Tyto byly použity následně (po přepočtu na výkonový faktor) pro existující dopalovací zařízení IMPRESS 1 a IMPRESS 2 (hala L6)

.

Z výsledků rozptylové studie vyplývá:

- Realizací dopalovacího zařízení L6 dojde k velmi nevýrazným změnám průměrných koncentrací NOx ve všech sledovaných referenčních bodech ve výšce 7 a 15 m nad terénem.

- Realizací dopalovacího zařízení L6 nedojde k zásadnějším změnám maximálních ročních koncentrací NOx ve všech sledovaných referenčních bodech ve výšce 7 m nad terénem.

- Realizací dopalovacího zařízení L6 nedojde k zásadnějším změnám maximálních ročních koncentrací NOx ve všech sledovaných referenčních bodech ve výšce 15 m nad terénem. Tyto koncentrace dle výpočtů již v současné situaci mohou představovat možnost překročení maximálních koncentrací NOx pro 3 hodiny denně, a to pouze ve výšce 15 metrů na střeše objektu Impress, a.s., jenž je využíván jako sklad. Při výpočtu v matici 100 metrů (49 referenčních bodů) byla tato skutečnost potvrzena.  Realizací L6 o výšce komína minimálně 15 metrů nedojde k výraznější změně. Je zřejmé, že zejména dopalovací zařízení Z 21 (Impress, dopalovák 1) o výšce komína 10 metrů je zdrojem zvýšených koncentrací.

- Zhodnocení současné situace ve směru parku zámečku a vzdálenějších lesních komplexů (Skřivanský les) a zejména Loučnohorský les s významnými druhy rostlin nebyl proveden, a nepředpokládá se.

- Emise ethylalkoholu naměřené z provozu Pechiney Čechobal nepředstavují žádné riziko, jde o velmi nízké koncentrace

Vypočtené emise ethylacetátu ze stávajících provozů jsou velice závažné a dále nepřípustné. Je nutné specifikovat jejich možný a reálný hmotnostní tok. Zjištěné maximální koncentrace až mg/m3 mohou způsobit silné smyslové podráždění. HI může dosahovat až úrovně jednotek. Není však známa četnost provozu mytí válců, jde o provoz sousední společnosti.

## Hodnocení zdravotních rizik z hlediska zatížení emisemi

Na základě zjištění provedených měření, aplikace výpočtového modelu a obhlídky lokality bylo přistoupeno k zhodnocení možných zdravotních rizik vyplývajících z realizací záměru. Tato skutečnost je důležitá zejména z důvodu existence ústavu sociální péče v sousedství.

Rozptylovou studií byla posouzena koncentrace NOx, SO2, CO v referenčních bodech. Bylo zjištěno, že koncentrace SO2 a CO je možné označit za nevýznamné. Koncentrace etanolu z čištění válců rovněž nepředstavují významné riziko. Tato činnost je prováděna v sousední společnosti, byla změřena a výsledky jsou známy orgánům státní správy. Pro ethylacetát bylo použit hrubý odhad. Je zřejmé, že zejména maximální koncentrace při mytí válců v sousední společnosti mohou vyvolat minimálně nepříjemné pocity. Jde však o současný stav. Jenž je opět znám orgánům státní správy. Zpracovatel dokumentace předpokládá skutečný stav na úrovni emisních limitů s velice mizivou četností provozu. Situace však nemůže být hendikepem pro Impress, a.s. Z výše uvedených důvodů tedy byl posouzen vliv zdravotních rizik pro NOx a obydlené oblasti, mimo referenčního bodu na neobydlené střeše skladu v majetku Impress, a.s. Navýšením komína současného zdroje Z21 (dopalovák Impress, a.s.) by došlo k poklesu i v tomto bodě (15 metrů vysoká zástavba). V úrovni 7 metrů zvýšených koncentrací nedosahuje. Detailní popis byl proveden v rozptylové studii.

3.  Vlivy na hlukovou situaci

Hlavními zdroji hluku ve venkovním prostředí u řešeného nového provozu budou mít zejména stacionární zdroje:

- Ventilátor dopalovacího zařízení. V případě uvažované stavby bude spolu s dospalovacím zařízením v I.NP, celkově lze jako zdroj brát dospalovací zařízení.

- Manipulace s plechy. V hale L6 se nepředpokládá lisování plechů. Uvnitř haly může dosáhnout úroveň hluku až 90 dB(A).

- Doprava materiálu

- Výduchy vzduchotechniky

S ohledem na charakter nové výstavby a jejího umístění (podmínky realizace nové výstavby, akustická neprozvučnost sten, atd). nedojde za jejich splnění k měřitelnému nárůstu hlukové zátěže ve zvolených referenčních bodech.

Situace po zprovoznění výrobní haly L6. V modelovém výpočtu nám maximální příspěvek hladiny hluku z provozu nové výrobní haly L6 na hranici pozemku vyšel 31,4 dB při naměřená hodnotě v totožném bodě 38,1 dB a při součtu obou hladin hluku dostaneme výslednou hodnotu 38,9 dB, což představuje nárůst hlukové zátěže o 0,8 dB z čehož je patrno, že příspěvky ze stacionárních zdrojů z nové výrobní haly L6 jsou málo významné a jejich velikost respektuje platné hygienické limity platné pro zájmovou lokalitu. Proto zprovoznění námi posuzované nové výrobní haly L6 s tandemovou lakovací linkou by při dodržení hodnot použitých v modelovém výpočtu nemělo mít na hlukové zatížení v posuzované lokalitě zásadní vliv. Ani mírné navýšení dopravy (přírůstek 0,6 dB) v blízkosti areálu závodu, konkrétně v Tovární ulici, nebude mít zásadní vliv na stávající hlukovou zátěž v okolí posuzované komunikace.

Pro to, aby zprovoznění nové výrobní haly L6 nemělo negativní vliv na hlukovou situaci v posuzované lokalitě je nutno minimálně  dodržet vstupní hodnoty použité v modelovém výpočtu. Hladina hluku uvnitř výrobní haly 1 m od dělících zdí a stropu by neměla přesáhnou 87 dB. U všech částí obvodového pláště včetně oken, dveří i střešní konstrukce by měl být zaručen minimální střední index vzduchové neprůzvučnosti RwA = 30 až 40 dB. U vyústek pro přívod a odvod teplého vzduchu pro novou lakovací linku a vyústky komínu spalovacího zařízení je nutno zajistit hladinu akustického tlaku 1 m od zdroje do 57 dB.

Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit přímým měřením hladin hluku až při skutečném provozu.

Hodnocení zdravotních rizik z hlediska hlukového zatížení

Z výsledků hlukové studie, výsledků měření a jejich aplikace na možná zdravotní rizika jsou zřejmé tyto skutečnosti:

- V současné době nelze vyloučit výskyt „mírně nespokojených osob“ zejména ve směru jihozápadním. Hluková studie předpokládá technická opatření k eliminaci současného stavu.

- Realizace záměru vyžaduje splnění hygienických limitů na hranici areálu, zejména ve směru ústavu sociální péče. Tato bude bezpodmínečně splněna na úrovni 40 dB(A) pro noční dobu s doporučením dle závěru hodnocení zdravotních rizik na úrovni do 37 dB(A). Toto bude dosaženo dostatečnou neprůzvučností sendvičových konstrukčních prvků, oken a tlumiči hluku na stacionárních zdrojích.

- Pro denní dobu lze jako tuto doporučenou hranici vzít úroveň 50 dB(A) s ohledem na existenci více než 2 metry vysoké obvodové hraniční zdi ve směru ústav sociální péče (zámeček)

4.  Vlivy na povrchové a podzemní vody

Provozem nové technologie nebudou vznikat žádné odpadní vody a provoz tedy nebude napojen na kanalizaci. Dojde pouze k nárůstu splaškových vod ze sociálního zařízení. Tyto odpadní vody budou vypouštěny do kanalizace a odvedeny v současné době do biologického rybníka. Kanalizace dešťová a splašková jsou oddělené. Areál se dříve nacházel v III.pásmu hygienické ochrany zdroje pitné vody, jenž byl ze zákona zrušen. V současnosti je tedy areál vně ochranných pásem. Kanalizace jsou vedeny odděleně a spojují se až při opuštění areálu. Úroveň používaného řešení nakládání s odpadními vodami je nízká. Nárůstem pracovníků ve společnosti Impress, a.s. nedojde k razantnímu zhoršení současného stavu. Lze předpokládat mírné navýšení BSK-5 a CHSK odpadních vod o cca 30 EO (ekvivalentních obyvatel).

Dle sdělení zástupce zadavatele je zřejmé, že Impress, a.s. bude napojen na veřejnou kanalizaci. V tomto směru doporučujeme celkové napojení kanalizací podniku na kanalizaci veřejnou, která bude dle informací realizována v roce 2003. Je zřejmé, že realizací záměru nedojde k zhoršení současného stavu, jenž je poněkud nestandardní.

Odpadní vody dešťové ze střech objektů budou svedeny do současné dešťové kanalizace a následně do biologického rybníka. Plocha střech je odhadnuta na 11 krát 119 m, tedy 1300 m2. Pro 15 minutový déšť, i=113 l/s/ha = 13,5 m3 zachycených vod střechou L6 (retence potrubí, výpar zanedbán).

Odpadní vody dešťové z manipulačních ploch budou svedeny do současné dešťové kanalizace a následně do biologického rybníka. Výstavbou haly L6 dojde k snížení velikosti manipulačních ploch. Manipulační plochy v areálu ve směru příjezdu jsou moderní asfaltové konstrukce. Nejsou však vybaveny odlučovači ropných látek. Pro případ vzniku havárie bude manipulační dvůr vybaven bodem havarijního zásahu v intencích prováděcích předpisů zákona č. 254/01 o vodách. Prováděcí předpisy ke dni zpracování oznámení nejsou k dispozici.

5.  Vlivy na půdu

Nová zástavba vznikne na původních zastavěných plochách, neboť výrobní podnik Impress, a.s. Skřivany se nachází v areálu bývalého cukrovaru a je vedena ve výpisu z Katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Výpis z katastru nemovitostí je přiložen. Záměr (hala L6) se nachází na pozemku kat.č. 197/5, ostatní-manipulační plocha). Půda nebude oproti současnému stavu výrazněji dotčena.

6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizace záměru nebude mít žádný vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.

7.  Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Před započetím stavby objektu L6 nebude zapotřebí mýtit jakékoliv porosty ani devastovat stávající společenstva.

8.  Vlivy na krajinu

Záměr nebude mít žádný vliv na krajinu. Nachází se v uzavřeném areálu Impress, a.s.

9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Nachází se však v blízkosti areálu Ústavu sociální péče, který sídlí v areálu zámečku. Při realizaci dle požadavků zejména hlukové a rozptylové studie nedojde k snížení faktorů pohody obyvatel.

Navrhovaná technologie nebude mít žádné nepříznivé vlivy za státními hranicemi vzhledem ke značné vzdálenosti záměru od státních hranic. Nepředpokládají se možné kumulativní a sekundární vlivy mimo území ČR.

III.  Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod pro dobu výstavby bude zpracován. Zdrojem úniku škodlivých látek mohou být dopravní a stavební mechanismy a některé stavební materiály.

Provoz navrhované nové výroby žádné větší riziko pro životní prostředí a bezpečnost zaměstnanců a obyvatel nepředstavuje. V hale L6 bude nakládáno se shodnými chemickými látkami a přípravky jako v současném provoze Impress, a.s. Jejich zpracovávaný objem se zvýší v závislosti na nárůstu výroby.

Posuzované vstupy:

- Příjezd vozidel, manipulační plochy a manipulační prostředky

- Ocelové plechy

- Chemické látky a přípravky technologie lakování a případně tisku

Spotřeba laků:

- Celkem laky: 400 tun za rok

- Bílý lak 62 tun za rok

- Čirý lak 64 tun za rok

- Stříbrolak 16 tun za rok

- Al pigmentovaný zlatolak 36 tun za rok

- Zlatolaky 222 tun za rok

Spotřeba ředidel:

- Celkem ředidla: 44 tun za rok

- Butylglykol bez specifikace roční spotřeby

- Butylglykoacetát bez specifikace roční spotřeby

- Methoxypropylacetát bez specifikace roční spotřeby

Laky:

HE 1526/510 (Produkt),

- Složek: Xn, Xi, F (zdraví škodlivý, dráždivý, hořlavý)

- Přípravek Xn (zdraví škodlivý), F (hořlavý)

Shutzlack farblos),

- Složek: Xn, Xi, F,N, T (zdraví škodlivý, dráždivý, toxický, nebezpečný ŽP, hořlavý)

- Přípravek Xn (zdraví škodlivý)

Stříbrný lak,

- Složek: Xn, Xi, N, T (zdraví škodlivý, dráždivý, toxický, nebezpečný ŽP)

- Přípravek Xi (dráždivý), F (hořlavý)

- Příjezd vozidel, manipulační plochy a manipulační prostředky

Při příjezdu vozidel a pojezdu manipulačních prostředků nelze vyloučit vznik úkapů olejů (případně jejich únik) a únik pohonných hmot.

Opatření:vybudování bodu havarijního zásahu na centrálním dvoře. Bude obsahovat těsnící tmel pro případ porušení nádrže, sorpční hmotu a neporušené plastikové pytle, odolné rukavice, překrývky kanalizačních vpustí, a přehledný plán pro případ vzniku havárie, včetně plánu vyrozumění. Kanalizační vpusti doporučujeme barevně označit.

- Ocelové plechy

Nakládání nevyžaduje jiná opatření, než uvedená v kapitole dopravy.

- Chemické látky a přípravky technologie lakování a případně tisku

Nakládání s látkami uvedených nebezpečných vlastností vyžaduje orientaci na tyto oblasti:

- Nebezpečí pro zdraví obyvatel působeních chemických a fyzikálních vlastností

- Nebezpečí pro životní prostředí (zejména horninové prostředí, podzemní a povrchové vody a ovzduší

- Nebezpeční vzniku požáru

Z hodnocení podle zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky nebylo provedeno, případně není zpracovateli dostupné. Hladiny výpočtu je odvislá zejména od množství skladovaných látek. Výpočet zobecňuje riziko pro všechny výše uvedené oblasti havarijního působení.

Požár představuje největší ohrožení pracovníků závodu vzhledem k nahromadění hořlavých látek v této řešené hale i ostatních provozech závodu. Při požáru by unikaly do ovzduší toxické zplodiny hoření. Stavba proto musí být projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z jejího charakteru a musí být respektovány požadavky norem v oboru požární bezpečnosti staveb.

Pro případu úniku při přepravě je nutné využít vybavení havarijního bodu. Veškeré požadavky budou specifikovány schváleným havarijním řádem. Únikem do horninového prostředí a následně na hladinu podzemních vod mělké zvodně a ohrožení kvality vod řeky Cidliny.

IV.  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Před prováděním výkopových prací na stavebním pozemku se musí provést zatřídění jednotlivých druhů vznikajících odpadů a navrhnout způsob jejich likvidace. V případě potřeby, např. při zjištění znečištění odpadu, bude proveden vodný výluh vzorku odpadu a obsah v sušině (vyhláška č. 383/01 Sb.) podle výsledku navržen způsob likvidace. (Rozbory obsahu v sušině dle tabulky 9.1 a 9.3 vyhlášky č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.)

Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů bude ke stavbě doložen souhlas OkÚ RŽP Hradec Králové, vyjádření Povodí Labe s.p. Projektová dokumentace bude doplněna o povodňový plán a plán havarijních opatření po dobu výstavby. Do termínu kolaudace stavby bude zpracován povodňový plán pro trvalý provoz uvedené výroby.

Bude provedena analýza rizik řešené výroby a na jejím základě bude zpracován havarijní plán.

Ve zkušebním provoze bude provedeno měření emisí ze všech bodových zdrojů této nové výroby.

Bude prováděna pravidelná kontrola a údržba instalací a technologických zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy.

V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky a opatření uvedená v této dokumentaci.

Požadavky z hlediska předcházení vzniku havárií a eliminaci jejich důsledků, z hlediska technických opatření

Pro fázi výstavby a projekce:

- Před výstavbou bude posouzena únosnost terénu na úrovní obvyklých hodnot pro zakládání podobných staveb.

- Konstrukce haly bude provedena dle platných požárně bezpečnostních norem, včetně napojení vodovodu.

- Bude vyhotoven havarijní řád pro případ úniku provozních náplní stavebních zařízení.

- Odtok ze zpevněných ploch bude řešen se znalostí možnosti ohrožení kvality povrchových vod.

Pro fázi provozu:

- Záměr bude provozován dle příslušných požárně bezpečnostních předpisů.

- Objekt bude vybaven hlásičem požáru nejbližší jednotce profesionálních hasičů.

- Objekt bude dostatečně vybaven pro případ zásahu bleskem.

- Objekt bude realizován dle požadavků příslušných ČSN při specifikaci maximálního skladovaného množství a třídy její nebezpečnosti.

- Vozidla ADR budou vybavena příslušným plánem pro případ vzniku havárie a pokyny přítomnými při přepravě pro jednotlivé druhy přepravovaných odpadů.

- Plán ohlášení budou součástí provozního řádu.

- Veškeré rozvody elektrické energie budou provedeny v požadovaném konstrukčním provedení (s omezenou možností iniciace požáru, nebo výbuchu).

- V hale s technologiemi a skladech je přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm.

- Opatření:vybudování bodu havarijního zásahu na centrálním dvoře. Bude obsahovat těsnící tmel pro případ porušení nádrže, sorpční hmotu a neporušené plastikové pytle, odolné rukavice, překrývky kanalizačních vpustí, a přehledný plán pro případ vzniku havárie, včetně plánu vyrozumění. Kanalizační vpusti doporučujeme barevně označit

Požadavky z hlediska bezpečnosti práce, organizačních opatření:

Pro fázi výstavby a projekce:

- Pracovníci budou prokazatelně seznámeni se specifiky práce. Budou se řídit organizačními pokyny a dbát pokynů vedení IMPRESS, A.S..

- Není možné skladovat nebezpečné odpady přímo pod atmosférickými vlivy bez speciálních opatření (stavební odpady: obaly od vápna, apod.).

Pro fázi provozu:

- Obsluha musí být prokazatelně proškolena dle zákona o chemických látkách

- Veškeré nakládání s odpady bude prováděno v souladu se schváleným provozním řádem, jenž bude ve shodě se zákonem 185/01 Sb., a jeho prováděcími předpisy

- Samostatný sklad hořlavin, včetně jímky pro případ úniku

- Není možné skladovat nebezpečné odpady přímo pod atmosférickými vlivy bez speciálních opatření.

Požadavky z hlediska ochrany přírody a krajiny

Pro fázi provozu, výstavby a projekce:

- Není možné spalovat odpady vznikající za provozu, případně výstavby. S odpady je nutno nakládat dle zákona č. 185/01 Sb., o odpadech ve znění prováděcích předpisů

- Realizace haly L6 nepředpokládá žádné mýcení, ani jiný zásah. Plochy jsou převážně zpevněné.

- Z  hlediska zákona 254/01 bude nutné vypracovat havarijní plán (a bude předložen ke schválení) vyjádří se mimo jiné správce vodotečí (ZVHS, regionální kancelář Hradec Králové, Povodí Labe s.p.).

Požadavky z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod

Pro fázi výstavby a projekce:

- Bude zapovězeno vypouštění jakýchkoliv vod do horninového prostředí a povrchových vod. Bude vypracován plán pro případ vzniku havárie.

Pro fázi provozu:

- Bude urychleně vyřešeno nakládání s odpadními vodami v intencích současné legislativy (254/01 Sb.).

- Zpevněné plochy budou posouzeny s ohledem na možnost vzniku havárií, drobných úkapů apod. Bude zajištěno, aby nedocházelo k uniku do biologického rybníka.

Požadavky z hlediska nakládání s odpadními vodami

Pro fázi výstavby:

- Bude zapovězeno vypouštění jakýchkoliv vod do horninového prostředí a povrchových vod. Bude vypracován plán pro případ vzniku havárie.

Pro fázi provozu:

- Bude urychleně vyřešeno nakládání s odpadními vodami v intencích současné legislativy (254/01 Sb.). V průběhu roku 2003 bude provedeno napojení na veřejnou kanalizaci

- Zpevněné plochy budou posouzeny s ohledem na možnost vzniku havárií, drobných úkapů apod. Bude zajištěno, aby nedocházelo k uniku do biologického rybníka.

- Případné separátní vypouštění OV (dešťových a splaškových) bude provedeno v souladu s požadavky zákona o vodách a jeho prováděcích předpisů

Požadavky z hlediska dopravy

Pro fázi výstavby:

- Nepředpokládají se zvláštní požadavky.

Pro fázi provozu:

- Nepředpokládají se zvláštní požadavky.

Požadavky z hlediska eliminace hlukového zatížení

Pro fázi výstavby:

- Fáze výstavby nebude z hlediska hlukového zatížení představovat závažnější negativní vliv. Negativní vliv nelze vyloučit na území ústavu sociální péče. Práce budou probíhat výhradně v denní době.

Pro fázi projekce:

S ohledem na stávající hlukovou situaci bych před uvedením výrobních provozů, které jsou ve zkušebním provozu do trvalého provozu navrhoval provést určitá protihluková opatření na základě kterých by následně měli být splněny požadované hygienické limity pro hluk ve venkovním prostředí u nejbližší obytné zástavby.

- provést odhlučnění stávajícího spalovače, popř. vystavět protihlukovou stěnu směrem k obytné zástavbě

- výduchy lakovacích a tiskařských linek opatřit tlumiči hluku

- zajistit, aby především v nočních hodinách nedocházelo k neopodstatněnému otvírání oken, světlíků či vrat výrobních prostor, kde je předpoklad úniku emisí hluku

- stávající výduchy a sání VZT vybavit dostatečně účinnými tlumiči hluku, jedná se zejména o sání ventilátorů, sání a výfuky ventilátorů a veškerá potrubí pro odvod spalin

- při realizaci návrhu nové VZT umístit strojovnu do oddělené místnosti se stěnami s dostatečnou vzduchovou neprůzvučností, sací a výduchové vyústky umístit směrem od obytné zástavby a popř. vybavit protihlukovými tlumiči

- U všech částí obvodového pláště včetně oken, dveří i střešní konstrukce by měl být zaručen minimální střední stupeň vzduchové neprůzvučnosti RwA = 30 až 40 dB(A). Pokud tyto budou nižší (např. 30 dB(A)) bude aktualizována možnost jejich použití výpočtem. Z důvodu nižšího čísla by bylo nutné provést autorizované měření např. provozu Impress (linka lakování), bez tisku, obdobné zařízení, případně měření tandemové linky v místě, kde je již provozována. Zpracovatel doporučuje použít panely s neprůzvučností 40 dB(A), v případě nižší hodnoty neprůzvučnosti na úrovni 30 dB(A), může nastat (po uvedení do zkušebního provozu) nutnost dalších opatření pro dosažení dostatečné vyhovující hladiny hluku na hranicích pozemku.

- U vyústek pro přívod a odvod teplého vzduchu pro novou lakovací linku a vyústky komínu spalovacího zařízení je nutno zajistit hladinu akustického tlaku 1 m od zdroje do 57 dB(A).

- Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit přímým měřením hladin hluku až při skutečném provozu.

Výše uvedená opatření jsou pouze informativní a pro případná konkrétní protihluková opatření by bylo nutno provést podrobné zmapování hlukové situace formou měření a na základě těchto výsledků navrhnout rozsah případných protihlukových opatření.

Konkrétní protihluková opatření u stávajících zařízení budou provedena dle výsledků detailní studie s průzkumem zdrojů hluku v areálu.

Pro fázi provozu:

Budou plněny veškeré požadavky vyplývající z předchozích fází projektové a postprojektové dokumentace tak, aby byly dodrženy požadované limity a tato skutečnost byla ověřena měřením.

- Měření hluku v areálu a na jeho hranici

Požadavky z hlediska nakládání s odpady

Pro fázi výstavby:

- Se stavebními odpady bude naloženo s ohledem na zákon o odpadech.

Pro fázi provozu a projekce:

- Nakládání s odpady bude řešeno v intencích a dle požadavků zákona odpadech.

Požadavky z hlediska ochrany ovzduší a zdraví obyvatel a pracovního prostředí

Pro fázi výstavby a projekce:

- Bude konstruováno podtlakové odsávání na úrovní 22000 m3/hodinu

- Veškeré technologie budou vybaveny odsáváním

- Vypouštění vzdušniny bez předčištění bude zakázáno

- Případné technologie čištění součástí strojů rozpouštědly a odmašťovadly bude výhradně na bázi nechlorovaných rozpouštědel a budou umístěny v podtlakových boxech. Výpary budou odváděny do dopalovacího zařízení.

- Stavební práce budou probíhat tak, aby nedocházelo k vzniku prašnosti nad únosnou mez

- Bude vyřešeno dopalovací zařízení dle závěrů rozptylové studie.

- Vypočtené emise ethylacetátu (Pechiney Čechobal) jsou velice závažné a dále nepřípustné. Je nutné realizovat opatření na nápravu. Zjištěné maximální koncentrace až  mg/m3 mohou způsobit silné smyslové podráždění. HI může dosahovat až úrovně jednotek!

- Všechny dopalovací zařízení budou vybavena komíny o výšce koruny minimálně 15 metrů nad terénem.

Pro fázi provozu:

- Budou prováděna měření v intencích daných právními předpisy.

- Budou prováděna servisní opatření v intencích daných výrobci dopalovacího zařízení. Práce budou prováděny oprávněnou organizací.

- Před uvedením do trvalého provozu budou ověřeny účinnosti zařízení na bázi autorizovaného měření emisí

- Bude provedena kategorizace prací a měření faktorů pracovního prostředí

V průběhu zakládání stavby a zemních prací budou přizvání experti Muzea Východních Čech, případně další odborníci v oboru archeologie.

V. Charakteristika použitých metod  prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Výchozí situace v širší lokalitě byla posouzena nejprve na základě expertní obhlídky. Zpracovatel dokumentace je obeznámen s provozem ve společnostech sídlících v areálu. Vybrané dostupné faktory byl změřeny (emise, hluk), Ostatní dostatečně popsány.

Pro prognózování byly použity expertní modely a podklady dodané zadavatelem. Byla zpracována hluková studie (vstupní data byla změřena), rozptylová studie (aplikace změřených údajů). Uvedené skutečnosti byly zhodnoceny z hlediska možného zdravotního rizika  ve vztahu k současné situaci.

VI.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Není známa současná imisní zátěž lokality, ve které se uvažovaný záměr nachází a to z hlediska těkavých organických látek a CO a NOx. Tyto hodnoty byly expertně odhadnuty výpočtem – obecně používaným modelem pro výpočet rozptylových studií..

Při výpočtu rozptylové studie byly použity údaje z naměřených hodnot zařízení na dopalování Pechiney Čechobal.

Tyto nedostatky by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu k životnímu prostředí.

Část  E

Porovnání variant řešení záměru

Řešení záměru je předloženo pouze v jedné variantě, protože se jedná o přístavbu haly L6 k současnému areálu. Jako nulová varianta je tedy posouzena absence dostavby L6.

ČÁST  F

ZÁVĚR

Oznámení je zpracováno dle požadavků přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Hodnocení nepřímých, kumulativních a sekundárních vlivů je posouzeno zejména pro ovzduší a hluk.

ČÁST  G

Shrnutí netechnického charakteru

Společnost Impress, a.s. je spolu se společností Pechiney Čechobal jedním ze dvou základních zaměstnavatelů ve Skřivanech. Firma Strojobal (která v areálu realizovala výrobu před rokem 1989) se zabývala výrobou a návrhem obalů z pocínovaných plechů. V tomto směru je produkce současných producentů v areálu obdobná.

Technologie firmy Impress, a.s. je již v současnosti používána na lakování vík zejména pro potravinářský průmysl. Filozofie projektu je následující:  do výrobního podniku Skřivany budou dováženy svitky tenkých plechů a to buď kamiony či železnicí a ze Skřivan budou odvážena hotová víka na konzervy přímo ke spotřebitelům či sesterským výrobním závodům k dalšímu zpracování.

Za tímto účelem byla již dříve dovezena ze zemí západní Evropy zařízení na dělení svitků, lakovací linka a linky na výrobu vík. Postupně se dokončuje výstavba hal pro centralizaci výrobních linek na výrobu vík. Vzhledem k tomu, že na požadovaný objem výroby je nutné zvýšit výrobu, investor přistupuje k výstavbě nové lakovny v novostavbě objektu s označením L6.

Tandemová linka je v současnosti nainstalovaná ve výrobním závodě v Anglickém Rhymney. Tandemová linka je vybavena incinerátorem (termický spalovač) firmy LTG Stuttgart o kapacitě 22.000 m3/hod, který zbavuje odsávaný odpadní vzduch rozpouštědel z výše uvedené linky a z vložené sušící pece. Tento spalovač bude umístěn na samostatné konstrukcí nad vlastní lakovací linkou. Veškeré zařízení včetně napojených instalací bude umístěno pod střechou nové výrobní haly.

Rozhodující surovinou, která bude zpracovávána je tenký ocelový plech, pro jeho ochranu se používají potravinářské laky a pro těsnění vík pak těsnící hmota. Všechny vstupní suroviny jsou nakupovány. Pro pohon strojního zařízení je rozhodující dodávka elektrické energie jejíž spotřeba se předpokládá v objemu 700 -850 tis.kWh/měsíc. Pro sušící pece, spalování výparů z laků a v neposlední řadě pro vytápění je rozhodující dodávka zemního plynu, v průběhu topné sezóny okolo až 500 000 m3/měsíc. Voda pro výrobní účely předmětné technologie není potřebná.

Je tedy zřejmé, že jde o lehkou strojírenskou výrobu. Z hlediska ochrany okolí před působením hluku byla vypracována hluková s studie, která uvádí podmínky tak, aby nedošlo k zhoršení současného stavu. Tato studie navrhuje opatření, která by vedla ke snížení hlukové zátěže, zejména na jihozápadní oblasti areálu.

Obdobná situace je s problematikou ochrany ovzduší. Lakování znečišťuje vzdušninu organickými látkami, které jsou hlavními složkami většiny laků. Tyto látky mají velmi často nízký práh detekce smyslovými orgány (čichem). Tyto jsou odváděny do dopalovacího zařízení (odsávány v množství 22000 m3) a spolu se zemním plynem spalovány. Emise ze zařízení musí splňovat požadavky zákona na ochranu ovzduší, v době zkušebního provozu záměru budou změřeny.

Opatřeními uvedenými v této dokumentaci je ošetřen záměr z hlediska ochrany životního prostředí, tak aby jeho vliv byl minimalizován a účinky nepřekročily únosné hranice. Základním požadavkem zpracovatele dokumentace je udržení kvality životního prostředí, případně doporučení pro jeho zlepšení.

ČÁST  H

PŘÍLOHY

- Hluková studie EMPLA 2002

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru

- Přehledná situace lokality. M 1 : 5 000.

- Rozptylová studie EMPLA 2002

- Výpis z katastru nemovitostí

- Bezpečnostní listy užívaných látek a přípravků, další přílohy

Všechny přílohy jsou přiloženy v závěru oznámení.

Literární podklady:

- Impress vstupní informace pro zpracovatele dokumentace (Richter 6/2002)

- Meridin, centralizace výroby vík Impress ,a.s. Skřivany – technická zpráva (7/2002)

- Meridin, centralizace výroby vík Impress ,a.s. Skřivany – schéma (7/2002)

- GERIM, seznam bodů z jednání, 07/2002

- Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP, EIA, Strojobal Skřivany, Ing. Plachý EMPLA, 11/1993

- Rozptylová studie Plynofikace areálu Strojobal, EMPLA 1994

- Měření emisí E51/2001 a E97/2001 EMPLA 2001

- Webové stránky Okresního úřadu v Hradci Králové, obrázky č. 8 –11, 13-18

- Webové stránky Ředitelství silnic a dálnic, obrázek č. 19

- Webové stránky ČHMI, obrázek č. 12

Datum zpracování dokumentace: 14. srpen 2002

Zpracovatel oznámení:	Ing. Vladimír Plachý

Prokopa Holého 459

500 02  Hradec Králové

telefon 0495539 241 (495539241)

nebo 0602-185 048   (602185048)

e-mail:  empla@telecom.cz

Na zpracování se podílel:	Ing. Pavel Tomíška

telefon 049/5630499 (495630499)

Ing. Vladimír Bláha

telefon 049/5630499 (495630499)

Ing. Stanislav Eminger, CSc.

telefon 049/5630499 (495630499)

Mgr. David Svoboda

telefon 049/5630499 (495630499)

# Footnotes

Bezpečnostní listy laků (3) jsou v příloze a jsou posouzeny ve vlivu na ovzduší

Hadry po upotřebení přecházejí do odpadů 15 02 02*, nebo 15 02 03 dle dokumentace původce

Podklady ČHMI za rok 2001 pro stanici 1112 (Přelouč)

Údaje z materiálů observatoře Hradec Králové, z mapy Klimatické oblasti ČR a mapy Agro-klimatologické členění ČR

Bird areas and Nature habitats

Ústav sociální péče

Orientačně proveden výpočet. Byla zjištěna intenzita 81 OA a 15 NA. Z tohoto počtu byly 4 traktory.

Viz hluková studie. Komentář k současnému stavu je přiložen i v této kapitole.

Podklady ČHMI za rok 2001 pro stanici 1112 (Přelouč)

Teplota dle vnitřní teploty skladu

3) teplota spalin naměřená

Použitá literatura a jiné zdroje informací:

Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě, MŽP ČR, 1996.

U.S.  EPA: Databáze IRIS (www.epa.gov/IRIS/search.htm)

U.S.  EPA: Risk- Based Concentration Table (www.epa.gov/reg3hwmd/risk/riskmenu.htm)

MUDr. Bohumil Havel: Vyhodnocení údajů o vlivech na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik, Závod na výrobu kol z lehkých slitin pro osobní automobily. OHS, Svitavy 2001.

Prof. MUDr. Kamil Provazník,  prof. MUDr. Miroslav Cikrt, doc. MuDr. Lumír Komárek: Manuál prevence v lékařské praxi. Základy hodnocení zdravotních rizik.  SZÚ, Praha 2000.

- Vyhodnocení údajů o vlivech na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik, Závod na výrobu kol z lehkých slitin pro osobní automobily,

Mudr. Bohumil Havel, OHS Svitavy

- Podklady a studie SZÚ

- Hluková studie Impress, a.s.,a.s. provozovna Skřivany), Mgr. Svoboda EMPLA 2002 (233/02)

www.rsd.cz

Dle konkrétního řešení. Investor předpokládá v průběhu roku 2003 realizovat připojení na veřejný vodovod obce Skřivany

Bezpečnostní listy laků (3) jsou v příloze a jsou posouzeny ve vlivu na ovzduší