OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

dle § 6 zákona č. 100 / 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona

Pokračování hornické činnosti v DP Kozolupy - Čeřinka

říjen 2002

# OBSAH

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	3

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	4

I. Základní údaje	4

II. Údaje o vstupech	8

III. Údaje o výstupech	13

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	20

1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území	20

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území které budou pravděpodobně významně ovlivněny	22

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	30

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	30

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	37

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice	37

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	37

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	38

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	39

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	40

1. Mapová a jiná dokumentace	40

2. Další podstatné informace oznamovatele	40

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	41

H. PŘÍLOHA	43

Použitá literatura	44

Přílohy

FOTODOKUMENTACE

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## 1. Obchodní firma

Lomy Mořina spol. s r. o. (dále v textu jen Lomy Mořina)

## 2. IČO

61465569

## 3. Sídlo

Mořina, PSČ 267 17, okres Beroun

## 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Jaroslav Šilhánek

tel.:	311 702 111

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## I. Základní údaje

### 1. Název záměru

Pokračování hornické činnosti v DP Kozolupy – Čeřinka

### 2. Kapacita (rozsah) záměru

Těžba suroviny celkem: …………………..	……………..  1 119 000 t/rok

(bez výklizů a skrývek)

Z toho:

- vápence pro odsiřování a ostatní chemické využití ………	700 000 t/rok

- stavební kamenivo…………………….………………….. 300 000 t/rok

### 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: 	Středočeský

Okres: 	Beroun

Obec:	Mořina

Bubovice

Vysoký Újezd (k.ú. Kozolupy)

Topograficky je hodnocené území zobrazeno na listu mapy 12 – 41 Beroun 1:50000 a na listech SMO Beroun 4 – 6 a 4 – 7. Provozovna je zpřístupněna neveřejnou komunikací spojující lom a provoz Mořina vzdálený 1,6 km.

### 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Jedná se o pokračování v těžbě na ložisku vápenců Čeřinka (č. ložiska 065302) v rámci dobývacího prostoru Kozolupy. V rámci povolovacího procesu bude žádáno o povolení těžby od hranice současného povolení hornické činnosti k hranici ochranného pilíře státní silnice č. 11613

Dobývání podle připravovaného plánu otvírky, přípravy a dobývání naváže na dosavadní etáže a bude postupovat směrem k východ k ochrannému pilíři státní silnice.Dobývací práce budou sledovat SZ křídlo antiklinály a po dosažení pilíře státní silnice se těžba rozvine v JV křídle antiklinály (t.j. ke stranám dobývacího prostoru 6,7 a 8).

Těžba bude probíhat dle nového POPD. V současné době probíhá na ložisku těžba na základě POPD platného od r. 1996 vydané OBÚ v Kladně

Těžená surovina bude i nadále stejně jako v současnosti odvážena k úpravě na technologickou linku v provozu Mořina.

Zázemí lomu,tj.především materiálové sklady,jsou umístěny též v provozu Mořina, který je od lomu vzdálen 1,6 km.

### 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměrem je těžba vysokoprocentních a ostatních vhodných vápenců pro účely odsiřování kouřových plynů tepelných elektráren. Pro odstranění kyselých složek kouřových plynů se používají převážně vápence s vysokým obsahem CaCO3 (nad 90%) a nízkým obsahem nežádoucích doprovodných sloučenin. Na ložisku Čeřinka jsou ověřeny zásoby těchto vápenců,  které se zde těží již od roku 1958.

Hlavním důvodem pokračování těžby v dobývacím prostoru Kozolupy - Čeřinka je ložiskové nahromadění kvalitních vysokoprocentních vápenců potřebných jako suroviny pro odsiřování kouřových plynů elektráren.

Dalším důvodem k pokračování  současné těžby v DP Kozolupy – Čeřinka je skutečnost, že před několika lety proběhla zásadní a nákladná rekonstrukce  provozu Mořina, včetně investic do provozu lomu. Tento záměr prošel v letech 1995 a 1996 procesem posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona 244 / 1992 Sb.

Přehled nákladů vložených do provozu Mořina od 1.1.1995 do 1.10.2002

Rekapitulace investic do provozu Mořina od 1.1.1995 do 1.10.2002:

| Stavby | 124 948 728 Kč |
| --- | --- |
| SZNR | 54 369 009 Kč |
| Pozemky | 43 522 799 Kč |
| Celkem | 222 840 536 Kč |

# Rekapitulace nákladů do provozu Mořina, úsek vlečka od 1.1.1995 do 1.10.2002

| Investiční náklady | 29 061 222 Kč |
| --- | --- |
| Opravy – svršek | 50 417 200 Kč |
| Celkem vlečka | 79 478 422 Kč |
| Celkové náklady tedy činí | 302 318 958 Kč |

Náklady na biologickou rekultivaci a její údržbu činí celkem 3 606 426,- Kč

Nezanedbatelnými dalšími důvody pokračování těžby v dané lokalitě je též:

- personální vybavení zkušenými pracovníky

- dopravní napojení vlastní železniční vlečkou na systém Českých drah

- existující inženýrské sítě

- relativně nízké investiční náklady, díky tomu, že se jedná o pokračování současné činnosti s existujícím technickým vybavením.

Záměr je předkládán v následujících variantách řešení:

V rámci zpracování oznámení záměru byly původně navrhovány dvě varianty pokračování hornické činnosti na ložisku, které se lišily zejména svým plošným rozsahem. Kromě předkládané varianty 1 byla řešena taktéž varianta maximální. V této variantě bylo navrhováno dotěžení zásob v hranicích DP Kozolupy. Tato varianta byla součástí záměru posuzovaného dle zák. 244 / 1992 Sb. v roce 1995. V rámci předběžného rozhodování však bylo od podrobného hodnocení a posouzení této varianty ustoupeno. Důvodem byl daleký časový horizont a v současné době nemožnost odhadnout, zda bude a v jakém množství zapotřebí těžená surovina, nutnost řešit přeložku komunikace III. třídy a značný zábor zemědělské půdy. Dále je tedy uvažována pouze varianta I.

#### Varianta 1

Varianta 1 oproti variantě maximální do značné míry plošně omezena. Východní hranice navrhovaných těžebních postupů je souběžná s komunikací III. třídy č. 11613 (navrhované nové POPD), přičemž je respektováno ochranné pásmo komunikace. Hranice této varianty jsou vyznačeny v příloze č. 2 ( kap. F. Doplňující údaje)

#### Varianta nulová – aktivní

K realizaci této varianty by došlo v případě, že by nebyla povolena další hornická činnost na ložisku. Těžba zásob by nadále pokračovala v hranicích daných platným POPD. V tomto případě by k ukončení těžby došlo přibližně v roce 2005.

Zastavení činnosti v lomu Čeřinka by znamenalo v podstatě zastavení či výrazné omezení činnosti provozu Mořina. Toto by znamenalo znehodnocení značných investic. Potřeba vysokoprocentních vápenců jako suroviny pro odsíření kouřových plynů elektráren, kterou je nutné z důvodů ochrany ovzduší uspokojovat  by znamenala tlak na těžbu potřebného množství suroviny v jiných lokalitách. Vzhledem k tomu, že ložiska vysokoprocentních vápenců jsou téměř pouze v chráněných oblastech, znamenala by tato varianta pouze přenesení problémů z jedné lokality na druhou.

### 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Těžba je a bude prováděna v etážovém jámovém lomu. Báze 6. etáže bude zároveň bází lomu. Jednotlivé etáže budou jako doposud označovány takto :

etáž č. 1 		skrývková

etáž č. 2 		405 m n.m.

etáž č. 3 		389 m n.m.

etáž č. 4 		376 m n.m.

etáž č. 5 		360 m n.m.

etáž č. 6		348 m.n.m.

etáž č. 7		338 m n.m.

Dobývání podle připravovaného plánu otvírky, přípravy a dobývání naváže na dosavadní etáže a bude postupovat směrem k východ k ochrannému pilíři silnice III. třídy č. 11613. Dobývací práce budou sledovat SZ křídlo antiklinály a po dosažení pilíře silnice se těžba rozvine v JV křídle antiklinály (t.j. ke stranám dobývacího prostoru 6, 7 a 8).

Surovina se rozpojuje trhacími pracemi velkého rozsahu podle generelu trhacích prací (clonové odstřely). Odstřelem rozpojená surovina se bez dalšího skladování dopravuje k úpravě.

V předpolí současného lomu jsou již na části plochy provedeny skrývky (na hranici danou schváleným POPD). Na dalších plochách v předpolí, plánovaných k těžbě suroviny budou provedeny skrývkové práce v předstihu před vlastní těžbou. Skrývání je prováděno buldozerem na deponii. Skrývkové práce budou prováděny běžnými mechanizačními prostředky používanými při zemních pracích : lopatové rypadlo skrývku rozpojí a naloží na dopravní prostředek, který ji přemístí na výsypku. Skrývkové hmoty se nebudou ukládat na mezideponie.

Ornice a podorničí se skrývá odděleně a skladuje na deponiích odděleně od ostatních skrývkových hmot a to až do doby dalšího využití ornice na rekultivace (rekultivace výsypek) v souladu s návrhem plánu rekultivace.

Celkový zábor vesměs zemědělské půdy bude cca 18 ha. Ornice s podorničím mají průměrnou mocnost 0,28 m, celkový objem skrývkových hmot (na celé ploše plánované těžby) bude 51 000 m3. Skrývkové hmoty budou využity k rekultivaci výsypek, část bude uložena na dočasnou deponii uvnitř dobývacího prostoru.

Výklizové hmoty (většinou hlíny s vápencovou sutí) mají průměrnou mocnost 4,42 m a jejich celkový objem je 997 tis. m3 . Tyto budou uloženy na vnitřní výsypku (pokračování stávající, po jejím zaplnění se uvažuje o zřízení nové výsypky blíže k místu těžby).

Do skrývkové etáže je zahrnuta ornice a podorničí a hlíny s vápencovou sutí. Ornice a podorničí zúrodnění schopné se skrývá odděleně.

Přehled používané mechanizace je uveden v následující tabulce.

Tabulka č. 1: Používaná mechanizace v povozu lomu Mořina

| Druh | Počet | Využití |
| --- | --- | --- |
| E 303 | 3 | nakládka rubaniny (v jedné směně je provozu 1 nakladač) |
| E 302 | 1 |  |
| CAT 988 G | 1 | kolový nakladač |
| DH 641 | 1 | rypadlo |
| KOM 240 impaktor | 1 | na rozbíjení velkých kusů rubaniny + kladivo Furukawa |
| buldozer T 130 | 1 | práce na výsypce |
| Belaz | 3 | doprava rubaniny do závodu |
| HBM - 60 | 1 | lomová vrtací souprava |
| Dodavatelsky |  |  |
| DH 641 | 1 | bagr - nakládka |
| buldozer | 1 |  |
| T 148 | 4 | doprava |

### 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení:		2004

Termín ukončení:	2017

### 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: 		Středočeský

Okres: 	Beroun

Obce: 		Vysoký Újezd,

Bubovice,

Mořina (areál zpracovatelského provozu)

### 9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů  přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001

Kategorie II

Bod 2.4 – Zvýšení povrchové těžby nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok.

Sloupec A

## II. Údaje o vstupech

### Těžená surovina

Dobývací prostor Kozolupy - Čeřinka (č. 60174)

Dobývacího prostor byl stanoven rozhodnutím Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů ze dne 21.10.1963 č.j. MHD-DP 95, změna rozhodnutí Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství ze dne 13.5.1985 č.j. FMHTS/RBMZ – DP 95. Dobývací prostor u SBS  zaevidován v knize DP díl 6 folio 174.

Chráněné ložiskové území Kozolupy (č. 06530200)

Stanovené rozhodnutím OBÚ v Kladně zn. 3001/90/460.2/Ha/Ka z 4. 3. 1991

Rozhodnutí o schválení zásob KKZ

Usnesení KKZ ze dne 14.3.1955 č.j. 155/120f – 05/22-55, 05/20-56 ze dne 28.2.1956 a  č.j. 05/110 ze dne 21.9.1959 a dále usnesení KHZ při GŘ RDMZ byly zrušeny a nahrazeny výpočtem zásob Kozolupy – Čeřinka č.ú. 010793 z r.1994 s doplňkem č. l z r. 1999.Zásoby vypočtené v r.1994 byly schválené těžební organizací Lomy Mořina spol. s r.o. a stejným způsobem byl protokolem ze dne 2.3.1999 schválen doplněk č.1.

Stav zásob na ložisku k 1.1.2001 včetně objemu těžby a ztrát v r. 2000 je uveden v následujících tabulkách.

Tabulka č. 2: VV (vysokoprocentní vápenec) - měrná jednotka „kt“

| Zásoby bilanční | Zásoby nebilanční | Těžba | Ztráty |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozkoumané | Vyhledané | celkem | Za rok 2000 |
| Volné | vázané | volné | vázané |  |  |  |
| 7929 | 1952 |  |  |  | 338 | 142 |

Tabulka č. 3: VO (vápence ostatní) - měrná jednotka „kt“

| Zásoby bilanční | Zásoby nebilanční | Těžba | Ztráty |
| --- | --- | --- | --- |
| prozkoumané | Vyhledané | celkem | Za rok 2000 |
| volné | vázané | volné | vázané |  |  |  |
| 24331 | 2922 |  |  |  | 103 | 94 |

Tabulka č. 4: SK (stavební kámen) - měrná jednotka „kt“

| Zásoby bilanční | Zásoby nebilanční | Těžba | Ztráty |
| --- | --- | --- | --- |
| prozkoumané | Vyhledané | celkem | Za rok 2000 |
| volné | vázané | volné | vázané |  |  |  |
| 22246 | 2922 |  |  |  | 51 | 48 |

Prioritou těžby je získání co největšího objemu vysokoprocentního vápence (VV) pro odsíření tepelných elektráren. Pro nové povolení hornické činnosti si těžař stanovil roční objem těžby 500 kt VV, což odpovídá poptávce odběratele (ČEZ). Aby tento objem mohl být z lomu vytěžen, musí   být zároveň vytěžen vápenec ostatní (VO) a stavební kámen, které jsou v nadloží i podloží VV, protože jinak by nebylo možné lom zahloubit do spodních etáží. Objem hrubé těžby také ovlivňuje znečištění VV (cca 20 %). Vzájemný poměr jednotlivých druhů suroviny je možné zjistit z výrobní evidence těžby u těžaře. Z výše uvedených  tabulek lze odvodit, že na cílový objem těžby VV (čistá + 20 % znečištění) ve výši 600 kt bude zapotřebí vytěžit cca 300 kt VO a SK. Celkový objem těžby za rok bez skrývek a výklizů bude 900 až 1 119 kt.

Tabulka č. 5: Přehled množství těžené suroviny

| Položka | Množství |
| --- | --- |
| Celková uvažovaná roční těžba | 1 119 kt |
| Expedovatelná těžba | 1 119 kt |
| z toho: po železnici | 600 kt |
| po silnici | 519 kt |
| výklizy | 500 kt |
| skrývky | 40 000 m3 |
| časové rozložení v průběhu roku po čtvrtletích | 1.-3. 28 % 4.-6. 24 % 7.-9. 22 % 10.-12. 26 % |

### Půda

Dobývací prostor  Kozolupy – Čeřinka se nachází na k.ú. Bubovice a k.ú. Kozolupy. Část tohoto DP je již roztěžená a vyjmuta ze ZPF. Plochy plánované k dalšímu pokračování těžby se nacházejí na k.ú. Kozolupy a tvoří je orná půda.

Celkový zábor zemědělské půdy bude cca 18 ha. Ornice s podorničím mají průměrnou mocnost 0,28 m, celkový objem skrývkových hmot (na celé ploše plánované těžby) bude cca 51 tis. m3. Část bude použita k rekultivaci výsypek, ostatní se uloží na dočasnou deponii uvnitř dobývacího prostoru.

Na ploše plánovaného záboru zemědělské půdy v důsledku realizace předkládaného záměru se nacházejí tyto bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ):

4.18.11   	0,4 ha

4.18.14		14,6 ha

4.38.15		2,5 ha

4.38.46		0,4 ha

První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region: 4 – MT1 – mírně teplý suchý.

Druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky:

18 - rendziny a rendziny hnědé na vápencích, středně těžké, štěrkovité až kamenité s malou vododržností

38 – mělké hnědé půdy na všech horninách středně těžké až těžší v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m kamenité až pevná hornina, méně výsušné

Poslední dvojčíslí charakterizuje kombinaci svažitosti a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku.

11 – mírný svah, všesměrná expozice, slabá skeletovitost

14 – mírný svah, všesměrná expozice, střední skeletovitost, hluboká půda

15 – mírný svah, všesměrná expozice, slabá skeletovitost, hloubka mělká

46 – střední svah, jižní expozice, střední skeletovitost, hloubka mělká

Jedná se o zemědělskou půdu řazenou dle Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu  (resp. jeho přílohy  ze dne 12.6.1996 Č.j.: OOLP/1067/96) do čtvrté a páté třídy ochrany zemědělské půdy.

### Voda

Voda v lomu je využívána pro technologické a hygienické účely. Zdrojem pitné vody pro lom Čeřinka je vlastní studna (vybudována v 30. letech).

Roční spotřeba pitné vody v lomu		70 - 90 m3

Celková spotřeba pitné vody v lomu a v provozu Mořina 	  	2018 m3/rok

Společnost LOMY MOŘINA provádí pravidelné odběry a kontroly kvality pitné vody. Poslední kontrolní odběr byl provedena 21.5.2002 a dle výsledků akreditované zkušební laboratoře voda splňuje limitní hodnoty jednotlivých ukazatelů pro pitnou vodu. Za pravidelné kontroly neporušenosti studny a pravidelnou desinfekci odpovídá vodohospodář společnosti.

Užitková voda pro skrápění komunikací v lomu je přivážena z provozu Mořina.

Zdrojem pitné a užitkové vody v provozu Mořina jsou prameny ve štole v systému 5. patra Trestaneckého lomu s vydatností 80 m3 za den.

Potřeba užitkové vody v provozu Mořina a lomu Čeřinka:

kropení komunikací v lomu	5000 m3/rok

zkrápění v závodě Mořina	3600 m3/rok

kropení vozovek			1000 – 1500 m3/rok

Potřeba užitkové vody celkem	9600 – 10100 m3/rok v závislosti na počasí

### Ostatní surovinové a energetické zdroje

# Elektrická energie

Elektrická energie je využívána k napájení strojů (vrtací soupravy, el. rýpadla), pro osvětlení lomu a dále pro osvětlení a vytápění provozního objektu v lomu (šatny, WC). Vytápění objektu se používají akumulační kamna na noční proud. K ohřevu vody dochází v akumulačních boilerech na noční proud.

Energie je rozváděna pomocí vzdušného vedení z rozvodny Čeřinka (trafo 100 kVA). Ke strojům je energie přiváděna kabely VN 6 kV.

roční průměrná spotřeba elektrické energie	cca 190 000 kWh

Do budoucna se předpokládá stejná spotřeba, popř. její pokles v souvislosti s modernizací zařízení.

# Spotřeba PHM a mazadel

roční spotřeba nafty	316 600 l

roční spotřeba olejů

        - olej motorový	400 l

        - olej hydraulický	820 kg

        - olej převodový	1620 kg

        - olej kompresorový 	540 kg

        - olej motorový	180 kg

###### Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Pokračováním hornické činnosti nevzniknou nároky na novou dopravní a jinou infrastrukturu. Využívány budou stávající účelové komunikace a silniční síť.

V současné době je větší část produkce dopravována po železnici a menší část produkce silniční dopravou. S tímto způsobem dopravy se počítá i do budoucna. To znamená, že po železnici bude dopravováno cca 600 kt ročně a cca 519 kt bude dopravováno nákladními automobily.

V současnosti tvoří významnou složku silniční dopravy produkce lomu Holý Vrch (cca 410 kt ročně). S uzavřením lomu Holý Vrch dojde ke zvýšení přepravy produkce z provozu Mořina. Přepravní směry zůstanou zachovány. Dojde k mírnému snížení dnešního objemu po silnici přepravovaného materiálu z dnešních asi 560 kt (Čeřinka 150 kt, Holý Vrch 410 kt) na plánovaných cca 519 kt ročně.

| Současné trasy silniční dopravy | zastoupení v % cca |
| --- | --- |
| 1. Kuchař – Chýnice – Ořech | 60 |
| 2. Kuchař – Tachlovice – Rudná, popř. Jinočany | 10 |
| 3. Bubovice – Loděnice | 20 |
| 4. Mořina – Dobřichovice, popř. Hlásná Třebáň | 10 |

Výklizy jsou přemisťovány pouze v prostoru lomu z místa těžby do prostoru ukládání v souvislosti se sanací již vytěženého prostoru.

V roce 2000 bylo provedeno sčítání dopravy na silnicích  v okolí provozu Mořina, po kterých  probíhá silniční doprava z tohoto provozu. Výsledky tohoto sčítání dopravy, poskytnuté Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jsou uvedeny na následující straně.

### VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ DOPRAVY NA DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTI V ROCE 2000

#### EXTRAVILÁN-INTRAVILÁN

Celoroční průměr za 24h

Tabulka č. 6:

| SIL | ÚSEK | ZAČÁTEK ÚSEKU | KONEC ÚSEKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 11613 | 1-7400 | vyús.z 11610 | Mořina, zaús.do 10122 |
| 11610 | 1-7410 | Bubovice,vyús.11611 | vyús.11613(na Mořinu) |

Tabulka č. 7:

| SIL | ÚSEK | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | S | TNV | PS | ALFA | BETA | GAMA | C | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11613 | 1-7400 | 71 | 34 | 7 | 72 | 14 | 16 | 24 | 0 | 11 | 4 | 253 | 898 | 8 | 1159 | 176 | 61:39 | 1,05 | 1,14 | 0,92 | 1 | 7 |
| 11610 | 1-7410 | 84 | 52 | 13 | 57 | 13 | 7 | 40 | 0 | 14 | 6 | 286 | 992 | 9 | 1287 | 187 | 61:39 | 0,78 | 1,20 | 0,65 | 0 | 7 |

## VYSVĚTLIVKY

SIL	-Číslo silnice 1)

ÚSEK	-Číslo sčítacího úseku

N1	-Lehká nákladní (užitečná hmotnost do 3,5t) 2)

N2	-Střední nákladní (užitečná hmotnost 3,5-10t) 2)

PN2	-Přívěsy středních nákladních

N3	-Těžká nákladní (užitečná hmotnost přes 10t) 2)

PN3	-Přívěsy těžkých nákladních

NS	-Návěsové soupravy

A	-Autobusy 2)

PA	-Přívěsy autobusů

TR	-Traktory 2)

PTR	-Přívěsy traktorů

T	-Těžká motorová vozidla a přívěsy

O	-Osobní a dodávkové automobily

M	-Jednostopá motorová vozidla

S	-Součet všech motorových vozidel a přívěsů

TNV	-Těžká nákladní vozidla (0,1.N1+0,9.N2+PN2+N3+PN3+1,3NS+A+PA)

PS	-Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední) návratové špičce

ALFA,BETA	-Ukazatel variací silniční dopravy

GAMA	-ALFA/BETA

C	-Intenzita cyklistického provozu3)

P	-Počet sčítacích dnů, ze kterých je počítán průměr za 24h

Poznámky:

1)	Pokud se ve sloupci SIL vyskytne MK, jedná se o místní komunikaci

2)	Bez přívěsu i s přívěsy

3)	3-silná (nad 50 za h), 2-střední (6-50 za h), 1-slabá (do 5 za h), 0-žádná (0 za h)

## III. Údaje o výstupech

### Ovzduší

Společnost LOMY MOŘINA je ve smyslu platného nařízení vlády č. 353/2002 Sb. středním zdrojem znečišťování ovzduší (příloha č. 1 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb.. bod 3.6 „Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého“). Pro provoz tohoto zdroje znečištění platí, že „emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba u zdroje snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší je nutno, s ohledem na technické možnosti, vybavit podle povahy procesu vodní clonou, skrápěním, odprašovacím nebo mlžícím zařízením. Realizace opatření musí být odsouhlasena a pravidelně vyhodnocována inspekcí.“ Dále platí, že „na hranici pozemku kamenolomu nesmí být překročen depoziční limit pro prašný spad“. Depoziční limit pro prašný spad je dle NV č. 350/2002 Sb. 12,5 g/m2/1 měsíc. Účelem vyhlášení tohoto limitu je ochrana lidského zdraví.

Vlastní technologie k výrobě drceného kameniva, která je situována ve vzdálenosti cca 1,6 km od lomu, je středním zdrojem znečišťování ovzduší.

Lom Čeřinka je stávajícím zdrojem znečišťování ovzduší. Zdroj je zahlouben oproti okolnímu zvlněnému terénu. Nejbližší objekty pro bydlení jsou vzdáleny cca 500 m od zdroje. Zdroj je umístěn v terénu na místě s dobrými rozptylovými podmínkami. Zdroj bude provozován ve dvou směnách. Vzhledem k charakteru zdroje je prakticky nemožná kontrola množství emitovaných znečišťujících látek.

Liniové zdroje znečištění ovzduší

# Vnitropodniková doprava

# Přeprava suroviny a výklizů kapacita 1 TNA (BELAZ) ... 40 t

1 119 kt/rok,  tj. 4 476 t/den =  tj. cca 112 TNA/den tzn. 224 jízd TNA/den

Vnější automobilová doprava produktů

Průměrná nosnost soupravy 25 t

Roční expedice produkce automobily cca 519 kt/rok což je cca 2 076 t/den = 83 TNA/den to znamená 166 jízd TNA/den.

U liniových zdrojů považujeme za nejzávažnější emise oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a organických látek prezentovaných jako uhlovodíky. Dále doprava způsobuje tzv. sekundární prašnost, vířením prachu sedimentovaného na vozovkách. Tuto prašnost je možno výrazně eliminovat čištěním a kropením vozovek.

Pro orientační stanovení ročních emisí znečišťujících látek z automobilové dopravy v prostoru provozu Mořina při navrhovaném stavu v roce 2004, byly použity emisní faktory vypočtené  programem „mefa02“. Pro výpočet byly stanoveny tyto parametry: výpočtový rok – 2002, kategorie vozidla – HDV, palivo – diesel, emisní úroveň – EURO 2, rychlost jízdy – 30 km/h, podélný sklon vozovky – 3%,

Při průměrné vzdálenosti dopravy 1,6 km najezdí automobily v provozu Mořina celkem: vnitrozávodní doprava 358 km/den, expedice 266 km/den

Tabulka č. 8: Roční emise znečišťujících látek z automobilové dopravy v prostoru provozu Mořina při navrhovaném stavu v roce 2004

| Znečišťující látka | Emisní faktor [g/km] | Vnitrozáv. doprava [g/den] | Expedice [g/den] | Celkem [g/den] | Celkem [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 7,8753 | 2 821 | 2 095 | 4 916 | 1 229 |
| NOx | 39,1655 | 14 021 | 10 419 | 24 440 | 6 110 |
| NO2 | 4,8053 | 1 722 | 1 278 | 3 000 | 750 |
| SO2 | 0,0677 | 24 | 18 | 42 | 11 |
| NxHy | 2,3020 | 823 | 612 | 1 435 | 359 |
| PM | 0,9986 | 357 | 266 | 623 | 156 |
| PM 10 | 0,9387 | 336 | 250 | 586 | 147 |

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

V provozu Mořina jsou následující bodové zdroje znečišťování ovzduší:

- drcení 1. a 2. stupně

- třídění 1. stupně

- finální třídění střední

- expedice, zásobní sila

Tyto zdroje znečištění jsou opatřeny odsáváním s filtry a je pravidelně prováděno měření emisí z těchto zdrojů. Podle provozní evidence zdrojů za rok 2001 byla celková emise tuhých látek do ovzduší z technologie v provozu Mořina 0,388 t/rok.

### Odpadní vody

Lom Čeřinka

Odpadní vody z hygienických zařízení jsou odváděny do jímky, umístěné pod objektem správní budovy v lomu. Jímka je vyvážena průběžně, dle potřeby.

roční množství splaškových vod z lomu ze sociálního zař.		60 - 80 m3

Jiné odpadní vody v provozu lomu nevznikají.

Převážná většina srážkových vod, vnikajících do prostoru lomu, se vsakuje do podloží. Jen v případě přívalových dešťů menší část srážek povrchově odtéká. Ze zpevněných manipulačních a dopravních ploch v provozní části areálu srážkové vody stékají volně mimo tyto plochy, kde se volně vsakují. Srážkové vody nejsou tedy nijak usměrňovány ani využívány.

Provoz Mořina

V provozu Mořina vznikají splaškové odpadní vody v závodní kuchyni s jídelnou a v hygienických zařízeních. Splaškové vody z provozu Mořina jsou jímány do jímek a vyváženy odbornou firmou.

V provozu Mořina nevznikají žádné technologické odpadní vody.

Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech v provozu Mořina jsou zčásti odváděny jednotnou kanalizací závodu a zčásti odtékají na nezpevněný terén, kde se volně vsakují.

### Odpady

Na odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládané v odvalech, výsypkách a odkalištích se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2, odst. 1 písm b zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Běžným provozem lomu vznikají tyto odpady:

Tabulka č. 9:  Odpady

| Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 130205 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 150202 | Adsorpční činidla,filtrační materiály, čistící tkaniny | N |
| 160103 | Pneumatiky | O |
| 160601 | Olověné akumulátory | N |
| 160708 | Odpady obsahující ropné látky | N |
| 170405 | Železo a ocel | O |
| 170411 | Kabely | O |
| 190813 | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky | N |
| 200121 | Zářivky | N |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |
| 200304 | Kal ze septiků a/nebo žump | O |

### Hluk a vibrace

Zdrojem hluku a vibrací jsou trhací práce, technologie drcení a třídění kameniva a doprava hotových výrobků.

#### Trhací práce

#### Seismické a hlukové účinky v okolí lomu Čeřinka jsou monitorovány firmou Geodyn spol. s r.o., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10 – Malešice. Dle výsledků měření nepřesahují naměřené hodnoty seismických účinků trhacích prací nejvyšší přípustné meze stanovené pro sledované objekty dle ČSN 730040. Dále též hodnoty vibrací nepřesahují nejvyšší přípustné meze dle Nařízení vlády 502 ze dne 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (příloha 10) a také akustické účinky trhacích prací nepřesahují přípustné meze akustického tlaku.

#### Technologie

Zdroje hluku v lomu jsou provozovány převážně v zahloubení lomu a od nejbližší zástavby je odděluje stěna lomu, jejíž výška závisí na etáží, v které probíhají práce. Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 300 m od okraje lomu. Těžba se však v současné době od zástavby vzdaluje a i při další plánované těžbě se bude i nadále těžba od zástavby vzdalovat.

Při zpracování dokumentace dle zákona č. 244/1992 v roce 1995 bylo provedeno měření hluku v obci Bubovice při běžném provozu lomu. Dle tohoto měření zjištěný hluk v obci Bubovice pohybující se v rozmezí 54 - 55 dBA, pocházel z dopravy po komunikaci a hluk z lomu se na celkovém pozadí prakticky neuplatňoval.

Doprava

Doprava produkce provozu Mořina prováděná nákladními automobily bude činit 83 nákladních souprav denně tj. 166 pojezdů denně. Vzhledem k tomu, že jde o pokračování v těžbě, situace se oproti současnosti, nezmění nebo se změní pouze minimálně.

### Záření radioaktivní, elektromagnetické

V lomu Čeřinka nejsou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani významnější zdroje záření elektromagnetického. Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 222Rn.  Směrné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví  prováděcí předpis k zákonu č. 18/0997 Sb. (atomový zákon), vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  č. 184/1997 Sb.

Směrné hodnoty hmotnostní aktivity ve stavebním materiálu jsou stanoveny vyhláškou    č. 184/1997 Sb. v příloze č. 11.

Tabulka č10: Směrné hodnoty hmotnostní aktivity ve stavebním materiálu

| Stavební materiál | Hmotnostní aktivita Ra-226 (Bq/kg( |
| --- | --- |
| Popis | kód podle standardní klasifikace produkce | použití pro stavby s pobytovým prostorem | použití výhradně pro stavby jiné než s pobytovým prostorem |
| Stavební kámen | 14.1 | 120 | 500 |
| Písek, štěrk, kamenivo a jíly | 14.2 | 80 | 300 |
| Výrobky z přírodního kamene pro stavení účely | 26.7 | 120 | 500 |

Měrná  aktivita  226Ra kameniva z lomu Čeřinka je v souladu s uvedenou vyhláškou pravidelně sledována akreditovanou laboratoří ÚNS – Radon, s.r.o., Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora - Sedlec.

Protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu ze dne 25.9.2001 uvádí pro vzorek kameniva (vápenec) z lomu Čeřinka tyto výsledky měření:

Výsledky měření ( standardní nejistota

- Hmotnostní aktivita radionuklidu Ra 226	  <12  Bq/kg

- Hmotnostní aktivita radionuklidu Ra 228	  < 25  Bq/kg

- Hmotnostní aktivita radionuklidu Th 228	  < 26  Bq/kg

- Hmotnostní aktivita radionuklidu K 40       < 89  Bq/kg

Hodnocení

Hmotnostní aktivita Ra 226 ve vzorku nepřevyšuje směrnou hodnotu 120 Bq/kg, stanovenou vyhláškou č. 184/1997 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany (příl. č. 11, tab. č. 1). Výsledky rozboru vyhovují požadavkům § 6 zákona č. 18/1997 Sb. na obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu. Materiál může být použit i pro stavby s pobytovým prostorem.

### Rizika havárií

V souvislosti s provozem lomu může dojít k následujícím předvídatelným havarijním situacím:

- Mimořádné události způsobené trhacími pracemi

- Havárie vyhrazených zařízení

  - vyhrazená tlaková zařízení

  - vyhrazená elektrická zařízení

- Provozní nehody (havárie) a poruchy technického zařízení

- Požáry

  - požáry provozních budov a zařízení lomu

  - požár lesa v blízkosti lomu

- Sesuvy zemin a hornin

- Ropné havárie - havarijní zhoršení jakosti vod

  - únik do povrchových vod

  - únik do podzemních vod

- Úrazy, hledání pohřešované osoby

- Za další předvídatelný druh havárie lze též považovat vyhlášení výstražné stávky, předem ohlášené stávky, živelné stávky a stávky okupační.

Provozní řády (PŘ), Technologické postupy (TP)

Provozní řády:

PŘ skladu ropných látek, mazací oleje

PŘ skladu ropných látek, LTO

TP pro práce s dvoukolovým žebříkem

PŘ transportních zařízení ve společnosti Lomy Mořina

TP vrtací a trhací práce:

Pokyny pro obsluhu a údržbu vrtné soupravy HBM – 60

Pokyny pro obsluhu a údržbu pojízdného kompresoru Holman 400-170

Pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení nakladače KOMATSU

Pokyny pro obsluhu a údržbu - dozery typové řady DZ

Pokyny pro obsluhu a údržbu rýpadlo E 303

Určení potřebného počtu vedoucích trhacích prací

Pokyny pro obsluhu a údržbu vrtací soupravy SLVE 81

TP Vrtání nadměrných kusů horniny v lomech společnosti Lomy Mořina

TP a Pokyny pro obsluhu lomových vrtacích souprav ve společnosti Lomy Mořina

TP Nakládání a doprava rozpojené horniny:

Směrnice pro ukládání, kontrolu ukládání a manipulaci s vlečnými kabely VN pro lomy Čerinka a Holý vrch u společnosti Lomy Mořina

TP pro skrývkové práce v lávkách na lomu Čeřinka

TP pro provoz výsypky

TP pro práci s buldozery a pokyny pro jejich obsluhu  a údržbu ve společnosti Lomy

Mořina

TP a pokyny pro obsluhu pro práci lopatových nakladačů ve společnosti Lomy Mořina

TP a pokyny pro obsluhu pro práci lopatových rypadel ve společnosti Lomy Mořina

TP pro rozpojování nadměrných kusů horniny železnou koulí platný pro všechny provozy organizace

TP pro skrývkové a dobývací práce v lomech společnosti ..

###### TP Drcení a třídění

TP Údržba a skladování

Pokyny pro obsluhu a údržbu

Povinná dokumentace plynoucí z předpisů Státní báňské správy:

- Technologický postup pro povrchové dobývání

- Technologický postup pro úpravu suroviny

- Technologický postup pro provoz výsypek

- Dopravní řád pro strojní dopravu

- Pokyny pro obsluhu strojů a zařízení

- Pokyny pro prohlídky,údržbu a revize elektrických zařízení

- Technologický postup pro trhací práce malého rozsahu

- Technický projekt odstřelu pro trhací práce velkého rozsahu

- Pokyny pro prohlídky konstrukcí.

Havarijní plány

Havarijní plán zpracovaný dle předpisů Státní báňské správy, především vyhl.č. 26/1989 Sb. (o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu) a 51/1989 Sb. (o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů) v platném znění.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### A) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Okolí ložiska bylo předmětem různých geologických výzkumů již před druhou světovou válkou (Kettner, Kodym a další). Určitou představu o možnosti těžby v prostoru ložiska Čeřinka měla již Pražská železářská společnost, která lomy v okolí Mořiny vlastnila. Již tehdy se uvažovalo o nafárání překopem z lomu Mořina do prostoru ložiska Čeřinka. Souvislé mapování prostoru, stratigrafický a paleontologický výzkum byly provedeny až po roce 1947. V té době byla i řešena otázka možnosti využití vápencové suroviny v hutnickém průmyslu, který byl tehdy zvláště preferovaný. Zhodnocení vápenců vysokoprocentních bylo tehdy provedeno pro celý Barrandien, včetně oblasti Čeřinky.

Na ložisku Čeřinka-západ byly otvírkové práce zahájeny v roce 1958 (Železnorudné doly a hrudkovny n.p., Ejpovice). Rozšíření těžby a skutečně průmyslové využívání pro potřeby hutnického průmyslu nastalo až v 60. letech. V pozdějších letech došlo k omezení spotřeby těchto vápenců pro kladenské hutě a těžba byla utlumena. V roce 1977 lomy i výrobní zařízení převzaly Rudné doly n.p., Příbram. Od 70. let výroba byla přeorientována na jiné odběratele. V té době závod produkoval drcené kamenivo, mleté vápence, umělé konglomeráty a další výrobky. V letech 1990-1992 byla těžba silně omezena a později na přechodnou dobu zcela zastavena. V roce 1993 lomy získala společnost ČEZ a.s., která spolu s Pragocementem a.s., Radotín v roce 1994 vytvořily dceřinou společnost Lomy Mořina  spol s r.o.

Ložisko je roztěženo jámovým lomem o 7 etážích se sjezdovými komunikacemi na jednotlivé etáže a s komunikacemi pro odvoz rubaniny do provozu Mořina. Orientace těžby je ve směru od západu k východu (ve směru vrstevnatosti). Těžební stěny jsou orientovány napříč vrstev značného sklonu. Z důvodů úložních poměrů, zachování účelného založení a geometrie lomu je nutno průběžně přitěžovat i méně kvalitní nadložní a podložní vápence.

### B) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

#### Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Okolí ložiska je tradičním územím těžby vápenců pro účely výroby vápna, hutních vápenců a stavebního kamene. V okolí se vyskytuje řada opuštěných lomů z období 19. a 20. století a to i v prostoru státní přírodní rezervace Karlštejn (lomy Malá Amerika, Paraple a další).  Další opuštěné lomy se nachází v CHKO i mimo – Velká Amerika, Trestanecký, lom u Kozolupy, Cífkovna. Dříve byly těženy hlavně vápence vysokoprocentní pro hutní účely (Pražská železářská společnost) a z toho důvodu byla zřízena i železniční vlečka do lomů u Mořiny. Partie kvalitních vápenců (koněpruských a sliveneckých) byly většinou již vytěženy a těžba ukončena.

V současně těžených lomech v okolí jsou dobývány většinou vápence horší kvality (vápence ostatní) srovnatelné se surovinou těženou v lomu Čeřinka, nebo i horší. Asi 2 km severně je v provozu lom Branžovy, kde je těžena surovina obdobné kvality i složení. Lom provozuje společnost Českomoravský cement a.s. a surovina je dodávána jako vápencová korekce do cementárny Radotín. Vápence s velmi nízkým obsahem CaCO3 v lomu Holý Vrch u Trněného Újezdu těží společnost Lomy Mořina, surovina slouží k výrobě drceného kameniva.

Ověřené zásoby vápence srovnatelné kvality jako v DP Kozolupy – Čeřinka se ještě nachází v DP Mořina – ložisko Kamenný vrch a předpolí lomu Branžovy. Dále jsou evidovány zásoby na ložisku Trněný Újezd – Starý Čížovec, kde byla těžba dříve zastavena. Využitelnost těchto zásob je podmíněna dotěžením zásob v provozovaných lomech, ale i ochranou přírody a životního prostředí.

### C) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

#### Územní systém ekologické stability krajiny

Do území v jeho nejzápadnější části (dnes netěžené, kde probíhá rekultivace) zasahuje nadregionální biocentrum (NRBC) Karlštejn – Koda. Vzhledem k situování biocentra  v největším krasovém území České kotliny je pro biocentrum typická vápnomilná biota s řadou endemitů. Zastoupeny jsou teplomilné šípákové doubravy, skalní vápencové lesostepi, vápnomilné bučiny, vápencová stepní lada a bradla. Významný je výskyt subendemických a endemických druhů fauny.

#### Zvláště chráněná území

Předmětné území se nachází v CHKO Český kras (dále jen CHKO). CHKO bylo vyhlášeno výnosem MK ČSR čj. 4947/1972 ze dne 12.4.1972. Plocha CHKO je 128 km2, přičemž zastoupení jednotlivých druhů pozemků je následující: 38 % lesy, 8 % travnaté porosty, 50 % zemědělská půda, 4 % ostatní ( lomy, vodní a stavební plochy). Plocha rozšíření těžebního prostoru, podobně jako převážná část plochy v současnosti roztěžené leží v 2. a 3. zóně CHKO. V rámci CHKO bylo vyhlášeno celkem 18 maloplošných chráněných území. Dobývací prostor Kozolupy zasahuje svou jižní částí na území národní přírodní rezervace (NPR) Karlštejn a tedy leží v jeho 1. zóně. NPR byla vyhlášena v roce 1955 Výnosem ministerstva kultury č. 24.029/55 a dodatečně registrována v roce 1988 Výnosem Ministerstva kultury č. 14.200/88-SÚOP na ploše 1547 ha. Předmětem ochrany je bohatství významných rostlinných a živočišných druhů, reprezentujících skalní, stepní, lesostepní i lesní společenstva. Na území NPR se nacházejí světově význačné geologické profily, paleontologické lokality a krasové jevy. V tomto prostoru však již těžba neprobíhá a území je rekultivováno.

#### Významné krajinné prvky

DP není  součástí významných  krajinných prvků.

#### Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V zájmovém území se nenacházejí žádné architektonické a historické památky.

Celé širší okolí území je však známé svými archeologickými nálezy. Z katastrů obcí Bubovice a Mořina pocházejí doklady o sídelních aktivitách člověka v pravěku a časném středověku. V k.ú. Bubovice bylo objeveno sídliště kultury s lineární keramikou z mladší doby kamenné (jeskyně u vodopádu), pohřebiště mohylové kultury z doby bronzové a ojedinělé nálezy kamenných nástrojů z eneolitu. V k.ú. Mořina, severozápadně od obce bylo ve vápencových lomech  objeveno středohradištní a mladohradištní pohřebiště a v území zvaném Za studnou bylo při výstavbě silnice objeveno sídliště středohradištní. Nálezy dokládající vrcholné středověké osídlení pocházejí ze všech okolních katastrů.

Přímo ze zájmového území nejsou zatím známy žádné archeologické nálezy, nejsou však vyloučeny. V případě archeologického nálezu je nutné postupovat podle platných předpisů. V tomto smyslu musí být všichni zaměstnanci závodu informováni.

#### Území hustě zalidněná

Záměr není situován do území hustě zalidněného. Hustota osídlení na území obce Bubovice činí 59 obyvatel / km2 a na území obce Vysoký Újezd 45 obyvatel / km2.

#### Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

V okolí DP Kozolupy – Čeřinka nejsou území zatěžovaná nad míru únosného zatížení.

## 2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území které budou pravděpodobně významně ovlivněny

#### Základní charakteristika

#### Ovzduší

Klimatické poměry

Řešené území leží v  teplé klimatické oblasti T, která je podrobněji specifikována jako klimatická jednotka T2 Tato klimatická jednotka je charakterizována dlouhým létem, teplým a suchým. Přechodná období jsou velmi krátká s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Klimatická oblast je dále charakterizována průměrnými údaji:

Počet letních dnů										50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C			160 - 170

Počet mrazových dnů								120 - 130

Počet ledových dnů									30 - 40

Průměrná teplota v lednu							-3 - -5°C

Průměrná teplota v červenci							18 - 19°C

Průměrná teplota v dubnu							7 - 8°C

Průměrná teplota v říjnu								7 - 9°C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více		90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetační období					350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období					200 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou					50 - 70

Počet dnů zamračených								120 - 140

Počet dnů jasných									40 - 50

Klimatické údaje je možné doplnit též o mikroklimatickou charakteristiku vycházející z dlouhodobých měření na nejbližší klimatické stanici Praha – Ruzyně, jejichž výsledky jsou publikovány ČHMÚ Praha (normály za období 1961 – 1990):

Tabulka č11:  Průměrná teplota vzduchu v °C

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | roční ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1,6 | -0,9 | 3,8 | 7,2 | 14,4 | 14,3 | 18,3 | 18,6 | 11,7 | 11,8 | 2,3 | -2,1 | 8,3 |

Tabulka č12:  Průměrný úhrn srážek v mm

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | roční úhrn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,3 | 16,8 | 51,1 | 57,4 | 40,0 | 72,4 | 98,8 | 86,0 | 67,6 | 20,4 | 30,1 | 34,0 | 605,9 |

Směr a rychlost větru uvádíme pro stanici Beroun; jsou použity údaje za rok 2000:

Tabulka č13:  Průměrné směry proudění větru v %

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvětří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,28 | 12,14 | 10,77 | 11,79 | 2,51 | 21,30 | 13,96 | 12,84 | 11,40 |

Tabulka č. 14:  Procentní podíl rychlostí proudění větru

| rychlost (m .s-1) | podíl |
| --- | --- |
| 0,0 – 0,5 | 37,85 % |
| 0,5 – 2,5 | 55,61 % |
| 2,5 – 7,5 | 6,53 % |

V uzavřeném prostoru lomu je rychlost větru obecně potlačena a jeho směr deformován. Jde o zcela přirozený důsledek vlivu tření pohybujícího se vzduchu o zemský povrch.

Vzhledem k tvaru a orientaci terénu dochází v prostoru lomu k relativně častějšímu výskytu přízemních inverzí.

Kvalita ovzduší

V území uvažovaného záměru se uplatňují lokální, ale také regionální a nadregionální imisní vlivy. Území se nachází mezi dvěma lokalitami produkující značné množství emisí. Na západě je to město Beroun a na východě je hlavním znečišťovatelem město Praha a jeho aglomerace. Pro západní část jsou charakteristické časté teplotní inverze vzduchu zabraňující vhodnému rozptylu škodlivin a pro Prahu překročení emisních limitů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a prach. Z lokalit ovlivňujících svými emisemi okolní území jsou nejvýznamnější tyto zdroje: Vápenka Čertovy schody ve Tmani s roční emisí CO 1 125,025 t, Králův Dvůr s více zdroji a emisí SO2 překračující 1 500 t/r. Ostatní zdroje emisí dosahují hodnot o dva řády menších.

Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Beroun dle REZZO 1 – 3  v roce 2000 byly: Tuhé látky – 616,1 t/rok, SO2 – 847,4 t/rok, NOx – 542,6 t/rok, CO – 3 416,3 t/rok, CxHy – 492,1 t/rok.

#### Voda

Dobývací prostor Kozolupy – Čeřinka leží ve dvou povodích:

1-11-05-029 Bubovický potok 	plocha povodí 8,861 km2

průměrný roční průtok (Qa) 9 l.s-1

1-11-05-041 Karlický potok 	plocha povodí 19,850 km2

průměrný roční průtok (Qa) 15 l.s-1

Areál provozu Mořina spadá též částečně do povodí:

1-11-05-031 Budňanský potok 	plocha povodí 8,717 km2

průměrný roční průtok (Qa) 9,6 l.s-1

Všechny tři jmenované toky jsou levostrannými přítoky Berounky. Ve všech třech vodních tocích je možno podle ČSN 74 72 21 klasifikovat vodu jako vodu III. třídy, tj. jako vodu znečištěnou. Znečištění nezpůsobuje provoz Mořina.

# Hydrogeologie ložiska

Území náleží do povodí Bubovického potoka (1-11-05-029), který protéká SZ od lomu Čeřinka a do povodí Karlického potoka (1-11-05-41). Západní část ložiska je tedy povrchově odvodňována do Bubovického potoka k ZJZ a jen nejvýchodnější část do potoka Karlického k V. Území patří k srážkově méně bohatým, neboť se dlouhodobý srážkový úhrn na nejbližší srážkoměrné stanici v Karlštejně pohybuje okolo 570 mm za rok.

Vápence v oblasti ložiska tvoří silně nehomogenní prostředí s krasovo-puklinovou porózitou, kde podzemní voda proudí po plochách diskontinuit k drenážním bázím. Dominantní je propustnost puklinová. Z hydrogeologických průzkumů prováděných v rámci hodnocení ložiska vyplynulo, že vápence tvoří nepropustné až dosti slabě propustné horninové prostředí s koeficientem filtrace v řádu 10-6 až10-10 m.s-1.Na proudění podzemní vody má prvořadý vliv geologická stavba a tektonické porušení. K intenzivnímu odvodnění antiklinální struktury dochází ve směru vrásové osy a uložení vrstev, tj. k ZJZ. Jen nepatrná V část ložiska je pravděpodobně odvodňována do povodí Karlického potoka, což potvrzuje průběh úrovně hladiny podzemní vody.

Hladina podzemní vody se pohybuje v různých úrovních v závislosti na rozpukanosti masivu, přítomnosti pokryvných útvarů a zvětralin a na pozici vůči drenážní bázi. Vyšší propustnost vykazují tektonické linie a doprovodné rozpukané zóny. K dispozici jsou občasná měření úrovní hladin podzemní vody v jeskyních Arnoldka a Čeřinka, které ukazují, že v letech 1995 až 1996 se hladina podzemní vody v JZ části ložiska pohybovala na úrovni 319,4 až 327 m n.m. (jeskyně Čeřinka), v SZ části na úrovni 295,1 až 304,7 m n.m. (jeskyně Arnoldka), což je cca 90 m pod terénem. V SV části ložiska u obce Kozolupy dokumentuje úroveň hladiny podzemní vody v puklinovém prostředí vápenců vrt V121. Za sledované období 1995 až 2001 se úroveň hladiny podzemní vody pohybovala okolo 370 až 373 m n.m.  Jeskyně Zdeňka, která je situovaná v SZ části lomu a zasahuje cca 18 m pod bází 6. etáže, tj. v úrovni 330 m n.m. dokumentuje, že hladina podzemní vody je pod touto úrovní.

Podzemní vody v prostoru ložiska mají dokumentovánu vyšší tvrdost, celkovou mineralizaci okolo 0,66 g.l-1 a typ Ca-HCO3-SO4. V méně propustných vápencích má podzemní voda vyšší mineralizaci okolo 0,9 až 1,2 g.l-1 a značnou tvrdost okolo 5 až 7 mmol.l-1. V povodích s intenzivním zemědělským hospodařením mají podzemní vody vysoké koncentrace nitrátů.

V puklinově propustném prostředí vápenců, které v prostoru ložiska tvoří antiklinální hřbet se pravděpodobně nevytváří trvale zvodnělé pásmo, což dokumentuje postupné obnažování skalního masivu lomovou stěnou bez přítoků podzemní vody.

#### Půda

V rámci dokumentace o posuzování vlivu stavby „Rekonstrukce provozu Mořina“ na životní prostředí zpracované firmou Investprojekt Brno spol.s.r.o. v roce 1995, byl proveden též pedologický průzkum lokality DP Kozolupy – Čeřinka. Dle tohoto průzkumu je tvořen půdní pokryv lokality převážně rendzinou typickou, ojediněle kambizemí rendzinovou, hlinitého až jílovitohlinitého zrnitostního složení. Jedná se o půdy mělké, slabě až silně kamenité v orniči i podorničí. Dále se zde vyskytují kambizem typická, jílovitého zrnitostního složení na převážně břidličnatých souvrstvích staršího paleozoika a kulmu a hnědozem typická, zrnitostně hlinitá až jílovitohlinitá, rovněž tak jak rendziny na svahovinách, těžkých hlínách až hlinitých píscích s drobnějším skeletem z převážně kyselého materiálu.

### Geologie

Území těžby leží mezi obcemi Kozolupy, Mořina a Bubovice. Vlastní zpracovatelský závod a expedice je v provozovně Mořina. 	Povrch území je v nadmořských výškách 370-420 m n.m. Terén je většinou mírně zvlněný. Východní část území je odvodňována bezejmenným potokem k východu do Karlického potoka, západní část území je odvodňována k jz. Bubovickým potokem. Ložiskovým územím prochází rozvodnice těchto dvou povodí. Místní erozivní báze na západě průzkumného území je 340 m n.m., na východě 360 m n.m.

Komunikačně je ložisko nejlépe přístupné od zpracovatelského závodu Mořina účelovou komunikací pro odvoz rubaniny. V okolí ložiska je řada silnic místního významu s připojením na dálnici Praha - Beroun. Východní část ložiska přetíná silnice Mořina - Bubovice. V zpracovatelském závodu končí železniční vlečka Nučice - Mořina.

Převážná část území se nachází v 3. a 2. zóně ochrany CHKO, mimo nejvýchodnější úsek za silnicí Bubovice – Mořina (leží mimo CHKO). Do nejzápadnější části ložiskového prostoru zasahuje Státní přírodní rezervace Karlštejn (zóna ochrany 1).

Prostor DP Kozolupy-Čeřinka náleží do centrálního segmentu pražské pánve, k antiklinále Doutnáče. Jedná se o zvrásněnou centrální část barrandienského synklinoria. Stratigraficky náleží podstatná část vrstev ložiska k sedimentům spodního devonu ve stupni lochkov, prag a zlíchov.Antiklinála Doutnáče je mírně asymetrická, SZ křídlo má sklon vrstev 25-55°, JV křídlo má sklony 50-80° výjimečně i 90°. Osa antiklinály se mírně noří k VSV. Zvrásněný komplex převážně vápencových hornin je porušen příčnou a diagonální tektonikou. Hlavními prvky směrné tektoniky je kodský přesmyk, který probíhá asi 1,2 km JV od zkoumaného území. Tektonické porušení a puklinové systémy predisponují vznik různých forem krasu. Spolu s hlavními strukturami určují i morfologii terénu.

Stupeň lochkov - facie vápenců radotínských a kotýských. V ložisku jde prakticky pouze o vápence kotýské o mocnosti 40-80 m. Vápence jsou organodetritické, světle šedé až šedé, zřetelně vrstevnaté, s uzlovitým povrchem vrstevních ploch, obsahují tenké laminy a mázdry šedých vápnitých jílovců až břidlic. Běžný je výskyt rohovců v různých formách a velikostech, často bývají i dolomitizované.Vápence kotýské s rohovci nebyly nikde na ložisku ověřeny v celé mocnosti.Charakteristickým znakem je přítomnost rohovců, obvykle nepravidelných tvarů, často protažených ve směru vrstevnatosti. Mocnost rohovců bývá několik cm až dm, ve směru vrstevnatosti bývají protažené od několika dm až po několik metrů. Dolomitizace vápenců je obvykle malého rozsahu a vyskytuje se prakticky pouze ve východní části ložiska. Nejčastěji se jedná o slabou až velmi slabou dolomitizaci vápenců v obsazích více než 4 % MgCO3, výjimečně až 10 %. Podle průzkumných výsledků uvedená poloha na ložisku Čeřinka nesouvisle existuje V nejsvrchnější části kotýských vápenců se nacházejí vápence bez rohovců,které byly vyčleněny na základě chemizmu hornin..

Stupeň prag - sedimenty pragu jsou faciálně pestré. Mělkovodní facie představují vápence koněpruské a slivenecké a z části loděnické. Vyšší facie patří již do postupného prohlubování sedimentačního prostoru a biodetritické facie jsou nahrazovány mikritovými. Sem náleží vápence řeporyjské a dvorecko-prokopské. Vápence dvorecko-prokopské jsou převážně mikritové až biomikritové, výrazně vrstevnaté - tence lavicovité nebo deskovité. Obsahují často tenké vložky tmavě šedých vápnitých břidlic. Vzácně se mohou objevit i rohovce ve svrchních částech polohy, ale nejsou obvyklé. Mocnost je 7-15 m, výjimečně i 5 m. Průměrný obsah vápenců dvorecko-prokopských 88,8 % CaCO3 a 5,8 % SiO2.

Vápence koněpruské - světle šedé až bělavé, tlustě lavicovité až masivní s častou krinoidovou faunou,jsou biodetritické. V některých případech je vrstevnatost nevýrazná i když ne zcela nezřetelná. Jiné partie bývají naopak výrazně vrstevnaté - deskovité. Kolísání mocnosti je opět značné v rozmezí 11 až 30 m, nejčastěji v rozmezí 18 až 25 m. Patří mezi chemicky nejkvalitnější vápencové suroviny, průměrný obsah CaCO3 94,7 % a SiO2 1,1 %.

Vápence slivenecké - světle šedé narůžovělé až načervenalé, masivní až tlustě lavicovité, náleží již k typicky biodetritické facii. Jejich variabilita v mocnosti je značná - v rozmezí 5 až 20 m. Pro četné faciální přechody je vysvětlitelné kolísání mocnosti. Náleží k nejkvalitnějším vápencovým surovinám na ložisku s obsahem CaCO3 je 95,3 % a SiO2 1,1 %.

Vápence loděnické - světle šedé, často barevně skvrnité (nažloutlé, nazelenalé, načervenalé), lavicovité s tenkými laminami vápnitých pelitů. Tvoří přechodní facií mezi biodetritickými vápenci (sliveneckými) a vápenci mikritovými (řeporyjskými, nebo dvorecko-prokopskými). Jsou nejčastěji bílošedé, pleťové i barevně skvrnité - zelenošedé, načervenalé, nafialovělé i žlutavé. Jedná se o vápence biomikritové tlustě deskovité až deskovité, často s uzlovitým povrchem vrstevních ploch. Běžné v nich bývají příměsi organického detritu. V západní části ložiska je mocnost až 50 m (kolísá mezi 30 až 50 m). Mocnost k východu se snižuje a postupně. Z hlediska využitelnosti se jedná o velmi dobrou surovinu vhodnou v řadě průmyslových oborů včetně odsíření kouřových plynů. To dokládá i průměrný chemismus vápenců loděnických - 91,5 % CaCO3 a 2,8 % SiO2.

Vápence řeporyjské - červenohnědé mikritové vápence, vrstevnaté s hlíznatou texturou. Nejčastěji jsou lavicovité, hlíznaté s uzlovitým povrchem vrstevních ploch. Do okolních vápenců mohou přecházet pozvolným vertikálním, častěji i horizontálním přechodem. Mocnost v prostoru ložiska je relativně nízká a obvykle je v mocnostech 5-8 m a v některých částech lomu Čeřinka a v jeho východním předpolí vykliňují. Průměrný chemismus vápenců řeporyjských je 86,6 % CaCO3 a 6,7 % SiO2.

Vápence dvorecko-prokopské - šedé až světle šedé výrazně vrstevnaté s hlíznatou texturou, místy s tenkými vložkami vápnitých pelitů.

Stupeň zlíchov - mají jednoduší a pravidelnější vývoj. Nejčastěji se jedná o šedé zřetelně vrstevnaté vápence,převážně mikritové až organodetritické, s častými rohovci. Představují je vápence zlíchovské,které mají v širší oblasti celkovou mocnost asi 60 m. Z hlediska praktického využití je nejvýznamnějším prvkem přítomnost rohovců, které významným způsobem ovlivňují celkový chemismus vápenců. Rohovce bývají ve formě hlíz. Obsah SiO2 může stoupnout až na 28 %

Kvartérní sedimenty jsou obvykle omezeny na deluviální a eolicko-deluviální sedimenty, případně i eolické (spraše a sprašové hlíny). Malého rozsahu bývají fluviální a deluviofluviální sedimenty místních vodotečí.

Stavbu ložiska porušuje řada tektonických poruch a linií s malým pohybem, nebo i bez pohybu. Nepřímo má tektonika význam z důvodu vzniku fyzikálních nehomogenit jako potenciální místa vzniku zkrasovění. Příčná tektonika má směry S-J až SSZ-JJV, s přechodem do směrů diagonálních SZ-JV, které jsou méně časté. Směrná tektonika byla zjištěna ve střední a východní části ložiska a má převážně směr VSV-ZJZ. Sklony zlomových linií jsou převážně strmé 80-90°. Některé poruchy jsou vyhojeny sekundárním kalcitem, případně i jinými karbonáty a je na ně vázáno zkrasovění.

Na povrchové zkrasovění navazují i krasové deprese. Vertikální zkrasovění je vázáno na stejné dislokace. Jde o hlubší komíny, kapsy či protáhlé puklinovité prostory. Na křížení dislokací dochází při silném zkrasovění k uvolňování bloků a vzniku velkých dómovitých prostor. Dutiny jsou vyplněny neogenními a kvartérními sedimenty (písky, štěrky, hlíny). Na intenzívně tektonizovaných liniích dochází při pokročilém zkrasovění k vyplavení mylonitů či vypadání tektonické brekcie a ke značnému rozšiřování prostor.

Podzemní krasové jevy jsou založeny na tektonických liniích směrů SZ-JV a S-J, které predisponují též vertikální zkrasovění. Jeskyně jsou přednostně vyvinuty ve vápencích stupně lochkov a prag. Vývoj jeskyní omezuje šikmé uložení deskovitých loděnických vápenců, respektive vápenců kotýských s rohovci. Nejvíce jeskyní je ve vápencích koněpruských, sliveneckých a loděnických. Zkrasovění je vázáno na horizont 410 - 290 m n.m. a 260 m n.m., v propasti Čeřinka a Arnoldce kolem 380 a 360 m n.m.

Propast Čeřinka – ústí propasti leží v patě Z stěny I. etáže lomu, 5 m pod úrovní původního terénu. Jde o komplex strmě ukloněných chodeb a puklin vázaný na příčné (SZ-JV) i směrné (JZ-SV) poruchy a jejich křížení s vrstevními plochami o úklonu asi 45° k SSZ. Jeskyně je vyvinuta ve vápencích koněpruských, sliveneckých a zčásti i loděnických. Dno propasti tvoří jezírko o nejvyšší naměřené hloubce 16 m. Hladina jezírka vykazuje v průběhu roku velké výkyvy až 20 m.

Propast Arnoldka - leží v SZ stěně lomu. Propast má dva vchody. Původní leží v nejnižší etáži lomu a druhý byl otevřen vyčistěním a rozšířením krasového komínu na povrch asi 5 m od okraje lomové stěny. Oba vchody uzavřeny. Jeskyně je vyvinuta ve vápencích sliveneckých a loděnických s úklonem 40°. Na dně propasti je jezírko, s hladinou asi 71 m pod úrovní Bubovického potoka a 39 m pod nejnižší úrovní jezera v Palachově propasti.

Vápence dvorecko-prokopské, řeporyjské, loděnické, slivenecké a koněpruské jsou používány pro odsiřování.

Surovinu pro výrobu kameniva představují tedy na ložisku vápence zlíchovské a vápence kotýské. Z provedených zkoušek vyplývá, že ve frakcích nad 8 mm (8-16 a 16-32 mm) odpovídá jejich kvalita třídě A dle ČSN 72 1512. Za dobře využitelnou považujeme i frakci 4-8 mm - převážně ve třídě A s tím, že vápence zlíchovské bude nutno čas od času kontrolovat kvůli možnosti jejich povrchového navětrání a tím zhoršení vlastností.	Problematické je využití kameniva drobného 0-4 mm. Vápence s rohovci, kde je SiO2 v amorfní formě je tato forma kysličníku křemičitého považována v kamenivu za nebezpečnou z hlediska alkalického rozpínání.

#### Fauna a flóra

Ve vztahu k záměru dobývání vyhrazeného nerostu v lomu Čeřinka bylo Jaromírem Bratkou zpracováno biologické hodnocení území se zvláštním zřetelem na charakterizování zastoupení a významu přírodních složek ve vztahu k předpokládaným vlivům těžby vysokoprocentního vápence ve stanoveném dobývacím prostoru, umístěném v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český Kras, v blízké návaznosti na biologicky a krajinářsky  cenné území národní přírodní rezervace (NPR) „Karlštejn“, které je přílohou tohoto oznámení.

Z textu biologického hodnocení vybíráme:

„Zoogeograficky patří území do palearktické  oblasti, eurosibiřské podoblasti, provincie listnatých lesů, zvířeny hercynského původu v obvodu Středočeských pahorkatin a nížin a v  konkrétním biotopu (Mařanovo členění, upravené Bucharem 1983). S odkazem na faunu čel. Carabidae (řád Coleoptera) a dalších skupin (vše Insecta) lze zkoumané území řadit do faunistického okresu Karlštejnská pahorkatina (Zelený 1972, Půlpán 1968, Soldán 1980). Zastoupeny jsou ponejvíce faunistické prvky arboreální (Vulpes vulpes, Apodemus sylvaticus, Picus canus, Carabus cancellatus aj.), současně také prvky mediteránní, a to jak s areály, vycházejícími ze sekundárních či terciárních faunistických center, tak i s areály polycentrického charakteru (Picus canus, Carduelis chloris aj.). K prvkům panonským (případně stepně-eremiálním) náleží výskyt Cricetus cricetus a Microtus arvalis.

Celkem bylo při rekognoskačním zoologickém průzkumu zjištěno 122 druhů živočichů.

Floristický a dendrologický průzkum byl prováděn mezi 22. dubnem až 29. srpnem 2002. Znamená to, že v aktuálních datech chybí podzimní aspekt. Celkem bylo při rekognoskačním botanickém průzkumu zjištěno 112 druhů rostlin vč. dřevin.

Na polích je pěstován ječmen dvouřadý, méně pšenice obecná a oves setý. Segetální vegetace je v největší míře vyvinuta převážně při okrajích kultur. Vyskytují se zde teplomilné plevely ze svazu Caucalidion lappulae s nárokem na vysoký obsah bází v půdě - jsou to např. hrachor hlíznatý, lnička drobnoplodá, ostrožka stračka, vzácnější silenka noční, z ohrožených druhů (sensu Holub et Procházka 2000) hlaváček letní a drchnička modrá, oba druhy v desítkách exemplářů. Menší zastoupení mají i mírně teplomilné plevely na mírně bázemi bohatých půdách ze svazu Sherardion. Sem patří hojná bračka rolní a tetlucha kozí pysk. Početné množství tvoří obecně rozšířené plevely obilnin, okopanin a pionýrských ruderálních společenstev ze  třídy Stellarietea mediae Tüxen - kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, pryšec kolovratec, opletka svlačcovitá, hluchavka nachová, pomněnka rolní, penízek rolní, pcháč rolní, svlačec rolní, pýr plazivý, svízel přítula, rdesno ptačí.

Na kulturních loukách silně dominuje ovsík, hojné jsou i další mezofilní trávy, běžné luční druhy ovsíkové louky sv. Arrhenatherion jsou přítomny v menším množství. Vyskytují se zde i některé ruderály - např. pcháč oset, vikev huňatá či svlačec rolní.

Na složení křovinných remízů se podílí poměrně velké množství keřů náležejících do řádu Prunetalia, včetně jednotlivých lesních dřevin, naznačujících již sukcesi k lesním fytocenózám. Byly zaznamenány růže, hloh, slivoň trnka, javor babyka, hrušeň polnička, ptačí zob obecný, svída krvavá, řešetlák počistivý a bez černý.

Vedle křovinného remízu v J části předmětného území jsou zachovány mezofilní až semixerotermní trávníky (sv. Arrhenatherion, sv. Bromion), představující patrně nejhodnotnější část území. Mezofilní prvky reprezentuje např. kostřava červená, ovsík vyvýšený, kopretina bílá, jitrocel kopinatý, chrastavec rolní, kakost luční, ze slabších termofytů zde roste např. len počistivý, šalvěj luční, kostřava žlábkovitá, jahodník trávnice nebo jitrocel prostřední. Je zde poměrně vitální a početná populace ohroženého rozrazilu ožankovitého; ten kromě výskytu v semixerotermních trávnících tvoří při okrajích křovin teplomilná lemová společenstva sv. Geranion sanguinei spolu např. s kopretinou chocholičnatou, válečkou prapořitou a kozincem sladkolistým.

Liniové dřevinné remízy jsou složeny z původních dřevin potenciální vegetace - habru, javoru babyky, dubu zimního apod., jejich okraj pokrývá křovitý plášť z některých výše jmenovaných keřů. V bylinném podrostu převažují nitrofilní druhy - kerblík lesní, kopřiva dvoudomá, krabilice mámivá, kuklík městský. Představují vliv eutrofizace, zejména díky splachům z polí. Hájových druhů přirozených lesů je málo - jsou to válečka lesní, pýrovník psí a srha mnohomanželná.“

### Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

Uvažovaný záměr leží v k.ú. Bubovice (obec Bubovice) a v k.ú. Kozolupy (obec Vysoký Újezd)

Obec Bubovice má rozpracovanou územně plánovací dokumentaci. V roce 1997 bylo schváleno zadání pro zpracování návrhu.

Návrh územního plánu sídelního útvaru Vysoký Újezd byl schválen  1994 a vyhláška obce nabyla účinnosti téhož roku. Tato ÚPD řeší i sídlo Kozolupy. Plocha lomu Čeřinka není však řešena ve schváleném návrhu ÚPD.

Záměr pokračování těžby v lomu Čeřinka je lokalizován ve schváleném dobývacím prostoru v chráněném ložiskovém území. Záměr není v rozporu s ÚPD.

Část provozu Mořina se nachází na k.ú. Mořina (obec Mořina). Územní plán obce Mořina byl schválen 20. 4. 2000 a vyhláška obce nabyla účinnosti 6. 5. 2000. Navrhovaný záměr není v rozporu se schválenou ÚPD obce Mořina.

#### Limity využití území (ochranná pásma, chráněná území)

- CHKO Český kras

- Ochranné pásmo silnice III. třídy činí 15 m. V případě realizace varianty I. by bylo nezbytné provést přeložení dotčené komunikace.

- Pásmo hygienické ochrany – není stanoveno

- Chráněné ložiskové území

- Stanovený dobývací prostor

# D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## 1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

### Změny v čistotě ovzduší

V souvislosti s realizací záměru nedojde oproti současnému stavu k významnějším změnám v kvalitě ovzduší v okolí lomu Čeřinka a provozu Mořina.

V případě nulové varianty, tj. nerealizace záměru  by došlo po dotěžení prostoru těženého na základě dnes platného POPD během několika let (2 – 3) ke snížení emisí prachu z lomu Čeřinka. Vzhledem k potřebě suroviny k odsíření  by došlo k přesunutí této ztracené kapacity do jiného prostoru s dosud neznámými dopady na ovzduší.

### Změna mikroklimatu

Záměr nezpůsobí změnu mikroklimatu, vliv je nevýznamný.

### Vlivy na vodu

##### Změna kvality povrchových a podzemních vod

Z lomu Čeřinka nejsou vypouštěny žádné odpadní vody. Dalším pokračováním těžby nebude ovlivněno vypouštění odpadních vod v provozovně Mořina.

Jakost podzemních vod může být ovlivněna znečištěním důlních vod v prostoru lomu např. v důsledku havárie či úniky ropných látek z techniky a zbytky trhaviny. Tomuto nebezpečí je možné předcházet dodržováním technologické kázně, kontrolou a údržbou mechanizace a dodržováním předepsaných postupů při odstřelech.

Vliv záměru na kvalitu povrchových a podzemních vod za běžných podmínek se dá hodnotit jako nevýznamný. V případě výjimečného stavu - havárie - může být nepříznivý.

##### Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě

Rozšířením těžebního prostoru lomu dojde ke zvýšení dotace podzemních vod srážkovou vodou a tím dojde ke snížení povrchového odtoku do Bubovického potoka a do Karlického potoka. Vzhledem k tomu, že plocha uvažované těžby (18 ha) tvoří jen nepatrné procento z ploch dotčených povodí, dá se předpokládat,že vliv na vodní poměry toků bude nevýznamný.

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní vody

Záměr neovlivní vydatnost zdrojů podzemní vody záměr nezpůsobí změny hladiny podzemní vody, jedná se o vliv nevýznamný.

### Vlivy na půdu, územní a geologické podmínky

##### Zábory půd  (ZPF, PUPFL)

Celkový zábor zemědělské půdy bude cca 18 ha. Ornice s podorničím mají průměrnou mocnost 0,28 m, celkový objem skrývkových hmot (na celé ploše plánované těžby) bude cca 51 tis. m3. Část bude použita k rekultivaci výsypek, ostatní se uloží na dočasnou deponii uvnitř dobývacího prostoru.

Jedná se o zemědělskou půdu řazenou dle Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu  (resp. jeho přílohy  ze dne 12.6.1996 Č.j.: OOLP/1067/96) do čtvrté a páté třídy ochrany zemědělské půdy.

Z celkového záboru ZPF převažují pozemky s nejvyššími povolenými třídami ochrany jedná se o vliv nepříznivý nevratný.

Vlivy na čistotu půd

Použitá technologie těžby a úpravy nepředstavuje žádné zvýšené nebezpečí na znečištění půdy.

V současném roztěženém prostoru, je půda skryta a nehrozí tedy žádné její znečištění. V průběhu rozšíření těženého prostoru může dojít k znečištění půdy pouze při provádění skrývkových prací a deponování skrývek na výsypky.

Teoreticky může hrozit znečištění půdy v okolí lomu a to pouze v případě havarijního úniku pohonných hmot a mazacích či hydraulických olejů a jejich transportu  vodou do okolí.

Toto nebezpečí lze minimalizovat vhodným zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, při dodržování bezpečnostních opatření, pravidelnou a preventivní údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku apod.

Pro případ havárie je těžební organizací zpracován havarijní plán a plán likvidace ropné havárie.

Vliv na čistotu půd je možno označit za nevýznamný až nulový.

##### Vliv na stabilitu a erozi půdy

Geotechnické poměry ložiska rámcově určuje mocnost zvětralého pláště a poměrně intenzivní tektonické porušení směru SZ-JV a S-J. Pro řešení stability skalních svahů byl vysloven předpoklad, že skalní masiv je možno považovat za soustavu tuhých bloků, které jsou od sebe odděleny plochami diskontinuty. Svah může být porušen pouze pohybem bloků po těchto plochách.

Stavební geologie n.p.v r. 1986 doporučila sklony závěrných svahů pro severní stěnu 55-65°, pro jižní stěnu 40°.RNDr.Bohumil Svoboda, CSc vyhotovil v r. 1998 znalecký posudek č.30/98 v němž posoudil geologické poměry na lokalitě Kozolupy-Čeřinka Trněný Újezd z hlediska stability těžebních a závěrných svahů.Na základě vyhodnocení archivovaných materiálů a prohlídky stěn doporučuje způsob zajištění stability,který se uplatní i v novém plánu OPD :

- Jihovýchodní stěna (severní okraj lomu) je dlouhodobě stabilní pod úhlem 70°.

- Severozápadní stěna (jižní okraj lomu) je stabilní pod úhlem 45°,tj.po vrstevních plochách nebo vrstevních tektonických poruchách.

- Krátkodobá stabilita severozápadní stěny je možná pod úhlem 60° pokud se ve stěně nenachází vrstevní tektonická porucha. Krátkodobou stabilitou se rozumí doba od vytěžení do okamžitého zavezení nejspodnější etáže skrývkovým nebo inertním materiálem.

- Těžební stěny musí být pravidelně kontrolovány, zda nevznikají zátrhy.

Pro plán OPD se podle zmíněného znaleckého posudku odvozují tyto závěrečné svahy lomu:

- Závěrečný sklon jihozápadní stěny (severní okraj lomu podél hranice dobývacího prostoru označené vrcholy 2 a 3) bude 35° ve skrývkové etáži a 70° v těžebních etážích.V závěrečném svahu se spojí všechny etáže v jeden svah.

- Svah podél hranice ochranného pásma silnice Bubovice – Mořina obdobný s tím rozdílem,že sklon svahu spojených etáží bude 60°.

- Závěrečný svah v jižním křídle antiklinály a v jejím jádru bude 35°ve výklizovém stupni a 60° ve spojených etážích.

- Závěrečný sklon severozápadní svahu (jižní okraj lomu) bude především vycházet ze sklonu vrstevních ploch (nebo poruch),jehož hodnota se předpokládá asi 45°. Na patách etáže se zachovají dopravní cesty.Sklon závěrečného svahu výklizové etáže bude 35° .

Hlinitokamenité skrývky i výklizy zkrasovělých partií se budou ukládat na stávající vnitřní výsypku, která se bude rozšiřovat směrem k východu.Při ukládání hmot na ní bude respektováno stanovisko Správy CHKO Český kras a rozhodnutí MŽP o udělení výjimky  k těžební činnosti tím,že povrch výsypky bude ukončen v úrovni II.etáže a bude modelován podle původního terénu.Výklizovými hmotami se zasype také vytěžený prostor po 7.etáži. Uvažuje se s postupným snižováním výsypky ke dnu lomu.

Byla provedena rekonstrukce provozního technologického zařízení pro zpracování vápenců pro odsíření tepelných elektráren (drcení, třídění a expediční zásobníky) pro nakládku na železnici (převaha suroviny – 750 kt ročně). Dále bylo instalováno odprášení a odklon automobilové dopravy mimo obec Mořina.

Svahy lomu budou v pravidelných lhůtách,které budou závodním lomu určeny v provozní dokumentaci (technologickém postupu pro povrchové dobývání), kontrolovány.V havarijním plánu se určí postup při vzniku situace související narušením stability těžebních řezů.

Ochrana proti erozi na plochách, na nichž bude ukončena hornická činnosti (těžba, val apod.) bude provedena biologickou rekultivací podle plánu sanace a rekultivace.

Vliv na stabilitu a erozi půdy bude nevýznamný.

##### Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Těžba v DP Kozolupy - Čeřinka má a bude mít vliv na horninové prostředí i na nerostné zdroje, neboť tento vliv je smyslem těžební činnosti.

### Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vlivy přímé dočasné

Dočasné přímé vlivy jsou vázány na období přípravy a realizace těžby, dále na rekultivaci těžebního prostoru. Ohroženy či zahubeny budou organismy v místě stavby, s výjimkou těch, které budou součástí transferu. K tomu dojde rozsáhlou manipulací s půdou, odtěžením jejích povrchových vrstev a deponováním, dopravou, pohybem mechanismů, průběžnými změnami odtokových poměrů a změnami v režimu podzemních vod. Určitou roli mohou hrát také občasné úniky PHM, mazadel a chemikálií. Pro faunu destruktivním efektem může být noční osvětlení těžebny (bude-li zřízeno), lákající mnohé živočichy do aktivní zóny.

Možným a současně vítaným vlivem může být vznik stanovišť vzácnějších druhů organismů, a to jak rostlin (xerotermní společenstva na obnažených a chudých půdách), tak živočichů se specifickými požadavky na stanoviště (z ptáků např. bělořit šedý, chocholouš obecný aj.,  řada druhů bezobratlých, např. z řádu Hymenoptera etc.).

Nevítaným efektem provozu těžebny je možné zavlečení či přilákání synantropních živočichů (např. hlodavců) nebo invazivních rostlin.

Nacházejí-li se v dotčeném prostoru migrační trasy živočichů, budou přerušeny nebo změněny.

Vizuálně málo patrným, ale mimořádně významným efektem těžby budou nálezy paleozoické fauny v těžených vrstvách horniny.

Vlivy přímé trvalé

Dominantním vlivem odtěžení vyhrazeného nerostu je změna morfologie krajiny v DP, která přinese i trvalé změny existenčních podmínek organismů. V daném případě se však po ukončení rekultivace pro mnohé z nich jedná o zvětšení jejich životního prostoru. Nepochybně musí dojít ke změnám režimu podzemních vod a v důsledku změněné dotace vodou nelze vyloučit budoucí změny ve stavu a skladbě okolních porostů.

Nacházejí-li se v dotčeném prostoru migrační trasy živočichů, budou pravděpodobně přerušeny  trvale.

Ve vztahu k NPR a jejímu  ochrannému pásmu nepředstavuje nový záměr, pokračování těžby ve stanoveném DP  trvalou změnu v jejich funkcích. Plánovaná těžba se bude od NPR stále vzdalovat a tím se budou i negativní vlivy (hluk, prašnost) snižovat.

Trvalé vlivy po ukončení těžby a rekultivace jsou odvislé od způsobu a intenzity následné údržby, současně také od samovolné repatriace organizmů či jejich záměrné reintrodukce.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Na plochách určených k pokračování těžby se trvale nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin. Vliv je možno hodnotit jako nevýznamný až nulový.

Likvidace, poškození lesních porostů a  stromů a porostů rostoucích mimo les

Uvažovaný záměr je lokalizován na plochách existující orné půdy. Pokračování těžby v DP Kozolupy – Čeřinka se nedotkne lesních ani nelesních porostů ani stromů rostoucích mimo les.  Vliv záměru je nevýznamný až nulový.

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP

Na plochách plánované těžby se nenacházejí existující ani navrhované prvky ÚSES. Vliv záměru je nevýznamný až nulový.

Vlivy na další významná společenstva

Záměr ovlivňuje cenné geologické a paleontologické lokality, ale zároveň tyto odkrývá a zpřístupňuje. Umístění záměru nezasahuje přírodovědecky cenné lokality s patrnou druhovou rozmanitostí společenstev. Záměr má vliv lokálně nepříznivý.

### Změny reliéfu krajiny

Záměr znamená výrazný  lokální zásah do terénu krajiny, který se však neprojeví vytvářením nových pohledově dominantních prostorů. Vliv záměru je nepříznivý.

### Vliv na krajinný ráz

Záměr spočívá v pokračování těžby v zahloubeném jámovém lomu, který se dnes pohledově v krajině prakticky neuplatňuje. Při pokračování těžby do předpolí lomu téměř až k silnici Bubovice – Mořina, otevře se lom pohledově z této sinice. Z ostatních směrů bude lom kryt okolním terénem. Vliv na krajinný ráz je nepříznivý. Po ukončení těžby a rekultivaci lomu může prostor tohoto lomu pohledově tvořit (jako ostatní staré uzavřené lomy v okolí) zajímavou a romantickou lokalitu. Z tohoto pohledu se jedná o vliv dočasný.

### Vliv na budovy, kulturní památky

Záměr nemá nepříznivé vlivy na architektonické a archeologické památky, ani na jiné kulturní památky. Jedná se o vliv nevýznamný až nulový.

### Vlivy na geologické a paleontologické památky

Mimo zastižených krasových jevů – především výše zmíněných jeskyní, je obnaženo celé skalní defilé profilem vápenců stupně prag, strukturní a tektonické prvky včetně různých forem zkrasovění, které budou zachovány. Po ukončení těžby by odkryvy skalních stěn měly být i předmětem ochrany jako studijní a naučné geologické profily.

Geologický vývoj oblasti je velmi pestrý a v poznání vývoje paleozoika patří ke klasickým oblastem světového významu. Značný význam je přikládán geologicky významným lokalitám, především z hlediska paleontologie, stratigrafie, karsologie. Přírodovědný a vědecký význam spočívá ve vysoké kvalitě a souborném zpracování celého území a v uceleném a zachovaném stratigrafickém vývoji siluru a spodního devonu, ale i v přístupnosti výchozů a odkryvů. Některé paleontologické lokality byly vyhlášeny jako maloplošná chráněná území. V řadě opuštěných lomů vznikly zcela nové biotopy, které jsou dnes předmětem ochrany přírody.

Mezi geologicky významné lokality byl pod číslem 38 zařazen i lom Bubovice-Čeřinka (Kovanda 1984). Jedná se o jeden z profilů od svrchního lochkovu do spodního zlíchovu. Je zde evidována paleontologická lokalita ve spodních polohách zlíchovských vápenců v sz. stěně lomu a některé krasové jevy. Konkrétně se jedná o zachování vstupů do obou jeskyní. V rámci těžby i sanačních úprav je zajištěna přístupnost jeskyní i zachování skalního defilé sz. lomové stěny, které s postupem těžby bude ještě rozšířeno. Tím bude zachován celý profil souvrstvím lochkov, prag a zlíchov včetně přechodných facií, tektonických prvků a zkrasovění.

Dle metodiky k vyhodnocování vlivů dobývání nerostů na životní prostředí se jedná o nepříznivý vliv. Však vzhledem k odkrytí stratigrafických profilů a paleontologických lokalit, k jejich zpřístupnění i skutečnosti, že i během procesu těžby probíhá geologický a paleontologický průzkum a popis lokality není tento vliv tak jednoznačně negativní.

### Vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti

Ke změnám dopravní obslužnosti v souvislosti s uvažovaným záměrem nedojde. Dopravní zatížení v regionu se oproti současnosti nezmění. Záměr má vliv nepatrný až nulový.

### Vlivy na strukturu a funkční využití území

Záměr představuje pokračování ve stávajícím funkčním využití území lomu a změnu funkčního využití ploch zemědělské půdy, ovšem na plochách, kde už tato změna využití byla schválena stanovením dobývacího prostoru. Zábor zemědělské půdy představuje změnu funkčního využití území na ploše omezené rozsahem odnětí (cca 18  ha ).

Ve fázi ukončení dojde ke změně funkčního využití území  v souvislosti s cílovým stavem území postiženého těžbou po sanaci a rekultivaci. Dotčené území (plocha lomu) nebude poté využíváno k průmyslovým účelům - těžbě suroviny, ale bude plnit funkce jiné (např. přírodovědné – odkryv stratigrafických profilů a paleontologických lokalit, část funkce lesa, popř. funkce rekreační).

Z hlediska dotčených cca 18 ha plochy dotčené záměrem je nutno vlivy spojené se změnou funkčního využití území hodnotit jako nepříznivé. Však z pohledu širšího území lze vliv záměru jako celku na funkční využití krajiny hodnotit jako nevýznamnou. V ploše rozšíření těženého území lze změnu klasifikovat jako trvalou a nevratnou.

### Vlivy na rekreační využití území

Záměr nevyvolá změnu ve stávajícím rekreačním využití území, jedná se o vliv nevýznamný až nulový.

### Biologické vlivy

Přítomnost těžby v území může vytvářet podmínky pro šíření invazních rostlin a alergenních plevelů. Míra šíření roste s dobou probíhající těžby, výskytem stanovišť s hlubokou půdou a blízkostí zdroje diaspor invazních druhů. Vzhledem k tomu, že při těžbě dochází k odstranění půdy to je prostředí vhodného pro šíření invazních druhů, je toto nebezpečí omezeno na deponie ornice a nově sanované a rekultivované plochy. Výskyt synantropních a ruderálních druhů v prostoru těžebny a v okolí  je závislý na intenzitě údržby daných ploch. V případě pravidelné údržby „zelených ploch“ v okolí úpravny sečením, je možnost šíření uvedených druhů do určité míry omezena.

Pozornost je třeba věnovat deponiím ornice a rekultivovaným plochám. Je třeba kontrolovat přítomnost invazních druhů a v případě zjištění jejich nežádoucího výskytu přijmout opatření k jejich omezení či likvidaci.

Při průběžné péči o zmiňované plochy jsou uvedené vlivy nevýznamné a dočasné.

### Fyzikální vlivy

Záměr není zdrojem záření. Hluk ani vibrace, spojené s provozem lomu, nedosahují limitních hodnot.  Hlavním zdrojem seismických projevů spojených se záměrem je používání clonových odstřelů pro rozpojování suroviny. Vzhledem k poloze lomu jsou tyto vlivy nevýznamné.

Vliv dopravy produkce provozu Mořina na hlukovou situaci podél dopravních tras bude nepříznivý.

### Vlivy spojené s havarijními stavy

V případě vzniku některých druhů havárií by velikost těchto vlivů mohla být nepříznivá (např. selhání lidského činitele a únik ropných látek do povrchových vod). V případě havárie by mohl být vliv i nepříznivý. Případné vlivy by však byly krátkodobé a vratné, popř. kompenzovatelné.

### Vlivy na zdraví

Nepříznivý vliv na zdraví obyvatel může mít silniční doprava produkce provozu Mořina.

### Sociální důsledky

Sociální důsledky záměru, vzhledem k jeho charakteru a rozsahu, lze považovat za pozitivní s ohledem na podílu na tvorbě zaměstnanosti v regionu. Na pokračování těžby v lomu Čeřinka  je závislý též provoz Mořina. V případě realizace, záměr nevyvolá změnu životní úrovně obyvatelstva ani nebude pravděpodobně měnit jejich dosavadní návyky. Záměr neovlivní strukturování obyvatelstva v daném území - např. dle věku, zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti ad. V případě nerealizace by sociální důsledky byly záporné, neboť by znamenaly,  zvýšení nezaměstnanosti v dané oblasti a s ní spojených problémů.

#### Ekonomické důsledky

V souladu s ustanovením § 32a odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horního zákona) v platném znění, těžař ročně odvádí obvodnímu báňskému úřadu 10 000 Kč za stanovený dobývací prostor za každý započatý km2. Tuto úhradu převede obvodní báňský úřad  obci, na jejímž území se dobývací prostor nachází. Dále dle ustanovení tohoto § odst 2, je organizace povinna zaplatit na účet OBÚ roční úhradu z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách, nebo vyhrazených nerostů. Výpočet úhrady se provádí dle § 3 vyhl. 617/1992 Sb,

Nerealizace záměru jak již bylo výše uvedeno, by vzhledem k potřebě suroviny k odsiřování spalin znamenalo zajištění zde těžené kapacity v jiné lokalitě s nároky na investice. Případné úplné zrušení provozu Mořina by znamenalo ztrátu neamortizovaných investičních nákladů vložených do rekonstrukce tohoto provozu. Tyto investice byly vynaloženy v nedávné minulosti též na základě kladného výsledku procesu EIA, jak je též výše uvedeno.

### Souhrn - vyhodnocení celkové významnosti vlivů

Z hlediska výsledné významnosti byly jako nepříznivé identifikovány následující vlivy:

- Zábory půd

- Vlivy na další významná společenstva – vliv na geologické a paleontologické lokality

- Změny reliéfu krajiny

- fyzikální vlivy - vliv hluku z dopravy produkce

- vlivy na zdraví - vliv hluku z dopravy produkce

Predikce významnosti vlivů spojených s přepravou kameniva z lomu byla učiněna bez přihlédnutí k plánovaným ochranným opatřením, která budou konkretizováno po dohodě se zainteresovanými stranami. Tato opatření by měla uvedené vlivy minimalizovat.

S ohledem na častou konfliktnost těžby nerostných surovin ve vztahu k životnímu prostředí je možné konstatovat, že vlivy spojené s realizací předkládaného záměru nenabývají takového rozsahu, aby záměr nebylo možné (za předpokladu vyřešení výše uvedených dílčích problémů) doporučit k realizaci. Opačný postoj - zamítnutí záměru - by přirozeně vedl k nahrazení tohoto zdroje suroviny k odsíření jiným zdrojem. Na tomto místě není možné říci, do jaké míry by vlivy spojené s alternativní těžbou na jiné lokalitě byly kvantitativně a kvalitativně odlišné, pravděpodobné však je, že by jejich celková významnost v daném území (CHKO Český kras) byla přinejmenším obdobná.

Doba trvání všech výše uvedených vlivů na okolí je předpokládána po celou dobu provozování lomu, tj.při odhadovaných těžitelných zásobách cca 13 let.

## 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Většina vlivů přímo souvisejících se záměrem je svým působením plošně omezena na vlastní prostor lomu, popř. na jeho nejbližší okolí.

Vlivy spojené s dopravou výrobků působí v podstatě na celé délce přepravních tras avšak s různým podílem na celkovém dopravním zatížení (tento podíl přirozeně se vzdáleností od lomu klesá).

## 3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice

Záměr nevyvolá nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

## 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Po ukončení těžby na ložisku budou provedeny sanační a rekultivační práce. Sanace a rekultivace lze považovat za stěžejní kompenzační opatření.

S ohledem na vývoj názorů na způsoby sanace a rekultivace území postižených těžbou, bude předložen ke schválení nový souhrnný plán sanace a rekultivace, který bude zohledňovat nové trendy a názory v této oblasti. Souhrnný plán sanace a rekultivace bude také obsahovat  pohledové studie území před a po realizaci sanačních a rekultivačních prací. Obecně bude rekultivace pojata takovým způsobem, který bude respektovat přírodní podmínky daného území a samozřejmě i názory zainteresovaných stran (např. Správa CHKO Český kras, dotčené obce).

Vysázení zeleného pásu při východním okraji navrhovaného rozsahu těžby

Z hlediska ochrany půdy bude odděleně na celé odnímané ploše skryta ornice. Tato bude dočasně uložena na deponii při okraji skrývané plochy a bude později využita na rekultivaci.

Ornice uložená na deponii bude chráněna proti zcizení. Bude zachován přístup na sousední zemědělské pozemky. Při realizaci záměru budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF.

Pro účely projednání a realizace těžby navrhujeme trvalý monitoring, a to jak v návaznosti na výsledky tohoto hodnocení, tak po dobu případné těžby a rekultivace. Monitoring spočívá ve sledování ovlivnění povrchových a podzemních vod, ovzduší, ekosystémů, biodiverzity, paleontologických (příp. i antropologických) nálezů. Jedná se také o již existující ekologický dohled nad těžbou a  sledování geofaktorů.

Přestože tento výčet představuje pouze několik málo řádků, obsahuje ve skutečnosti řadu odborně a časově náročných činností, které musí být součástí jak těžby, tak i rekultivace a údržby rekultivovaných ploch.

Vedle vlastní rekultivace může být významným opatřením případné provedení transferů organismů, ukáže-li se to potřebné. Transfer může být prováděn individuálně (u nejvýznamnějších organizmů), nebo masově (např. skrytím povrchové vrstvy půdy s organizmy a přemístěním do jiných míst ve slabé vrstvě).

## 5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

#### Ovzduší

V době zpracování oznámení neměl zpracovatel k dispozici výsledky rozptylové studie.

#### Hluk

V době zpracování oznámení nebyla k dispozici hluková studie z dopravy produkce z provozu Mořina.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je předkládán v jedné variantě řešení. Vlivy navrhované varianty záměru jsou blíže popsány v předchozích kapitolách tohoto oznámení.

S ohledem na roztěžení lomu v rámci dotčeného dobývacího prostoru a s tím související připravenost suroviny k dobývání je vhodné tento zdroj nerostné suroviny využít.

Variantou nulovou je automaticky ta možnost, že pro těžbu v navrženém rozsahu nebude vydáno povolení k hornické činnosti a v další těžbě v lomu Čeřinka nebude pokračováno. Varianta by znamenala dotěžení zásob v rozsahu stanoveném povolením hornické činnosti a následně - přibližně v roce 2004 - ukončení hornické činnosti na ložisku. Vlivy této varianty na životní prostředí nejsou v oznámení podrobně hodnoceny. Důsledkem volby této varianty by bylo v podstatě zrušení provozu Mořina se všemi sociálními i ekonomickými důsledky. Ložisko by bylo ponecháno v roztěženém stavu.

Volba nulové varianty by jednoznačně vedla k nahrazení zdroje suroviny jiným zdrojem (poptávka po daných výrobcích by se nezměnila). Tím by mohla být otvírka ložiska nového, která se však v daném území (CHKO) jeví jako nereálná.

Je zřejmé, že některé vlivy, které byly v aktivní variantě identifikovány jako významné, by ve variantě nulové byly nevýznamné (např. vliv hluku).

# F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

## 1. Mapová a jiná dokumentace

Přílohy:

- Mapa širšího okolí zájmového území

- Základní důlní mapa 1 : 5 000, s vyznačením plošného rozsahu záměru

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (ke kapitole H. oznámení)

- Biologické hodnocení (samostatná příloha)

## 2. Další podstatné informace oznamovatele

- Kopie výpisu z obchodního rejstříku

- Protokol o měření přírodních radionuklidů

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předkládaným záměrem je těžba vhodných vápenců pro účely odsiřování kouřových plynů tepelných elektráren. Pro odstranění kyselých složek kouřových plynů se používají převážně vápence s vysokým obsahem CaCO3 (nad 90%) a nízkým obsahem nežádoucích doprovodných sloučenin. Na ložisku Čeřinka (č. ložiska 065302)  jsou ověřeny zásoby těchto vápenců,  které se zde těží již od roku 1958.

Jedná se o pokračování v těžbě na tomto ložisku v rámci dobývacího prostoru Kozolupy. V rámci povolovacího procesu bude žádáno o povolení těžby od hranice současného povolení hornické činnosti k hranici ochranného pilíře státní silnice č. 11613

Dobývání podle připravovaného plánu otvírky, přípravy a dobývání naváže na dosavadní etáže a bude postupovat směrem k východu k ochrannému pilíři státní silnice. Dobývací práce budou sledovat SZ křídlo antiklinály a po dosažení pilíře státní silnice se těžba rozvine v JV křídle antiklinály (a.a. ke stranám dobývacího prostoru 6,7 a 8).

Hlavním důvodem pokračování těžby v dobývacím prostoru Kozolupy - Čeřinka je ložiskové nahromadění kvalitních vysokoprocentních vápenců potřebných jako suroviny pro odsiřování kouřových plynů elektráren.

Dalším důvodem k pokračování  současné těžby v DP Kozolupy – Čeřinka je skutečnost, že před několika lety proběhla zásadní a nákladná rekonstrukce  provozu Mořina, včetně investic do provozu lomu (302 318 958,- Kč). Tento záměr prošel v letech 1995 a 1996 procesem posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona 244 / 1992 Sb.

Předmětné území se nachází v CHKO Český kras Dobývací prostor Kozolupy zasahuje svou jižní částí na území národní přírodní rezervace (NPR) Karlštejn a tedy leží v jeho 1. zóně. NPR byla vyhlášena v roce 1955 Výnosem ministerstva kultury č. 24.029/55 a dodatečně registrována v roce 1988 Výnosem Ministerstva kultury č. 14.200/88-SÚOP na ploše 1547 ha. Předmětem ochrany je bohatství významných rostlinných a živočišných druhů, reprezentujících skalní, stepní, lesostepní i lesní společenstva. Na území NPR se nacházejí světově význačné geologické profily, paleontologické lokality a krasové jevy. V tomto prostoru však již těžba neprobíhá a území je rekultivováno.

Na základě posouzení jednotlivých vlivů spojených s pokračováním těžby v lomu Čeřinka lze vyvodit následující závěry:

      - Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod nehrozí při současném provozu nebezpečí negativního ovlivnění režimu a jakosti vod. Podle dosavadních poznatků a předložené dokumentace by měly být vlivy těžby na vodní režim přijatelné, neboť těžba do trvale zvodněného prostředí nezasáhne.

      - Z hlediska ochrany kvality vod neznamená těžba v lomu zásah do přírodního prostředí. Samozřejmě musí být organizačně zabezpečena účinná likvidace případného úniku znečišťujících látek (zejména ropných).

      - Dle dostupných podkladů by vliv těžby na čistotu ovzduší neměl být významný. Nejvýznamnějším činitelem z hlediska znečišťování ovzduší souvisejícím s pokračující těžbou je doprava těžené suroviny ke zpracování a expedice části produkce silniční dopravou

      - Plánovaný záměr bude mít též nepříznivý vliv z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Realizace záměru si vyžádá zábor cca 18 ha zemědělské půdy. Jedná se o zemědělskou půdu řazenou do čtvrté a páté třídy ochrany.

      - Z hlediska geologických a paleontologických památek bude mít pokračování těžby též nepříznivý vliv. Však vzhledem k odkrytí stratigrafických profilů a paleontologických lokalit, k jejich zpřístupnění i skutečnosti, že i během procesu těžby probíhá geologický a paleontologický průzkum a popis lokality není tento vliv tak jednoznačně negativní.

      - Jako významný byl předběžně stanoven vliv hluku z automobilové dopravy.

Součástí těžby je i následná úprava území a zahlazení škod na krajině. Po vytěžení kamene v lomu Čeřinka budou probíhat terénní úpravy lomu a území bude rekultivováno nebo snad lépe řečeno renaturalizováno, tj. navráceno přírodě. Pro tento účel je těžařem v průběhu těžby vytvářena finanční rezerva.

Těžba nerostných surovin, jakožto specifická lidská činnost, ve své podstatě koliduje se zájmy ochrany životního prostředí. Těžko si v současné době představit takový záměr těžby, který by s sebou nenesl významné vlivy na životní prostředí. Na základě posouzení předkládaného záměru je možné konstatovat, že pokračování těžby v lomu Čeřinka je vzhledem k rozsahu souvisejících vlivů přijatelné. Podmínkou realizace je samozřejmě vyřešení výše zmíněných dílčích problémů. Opačný postoj - zamítnutí záměru - by přirozeně vedl k nahrazení tohoto zdroje vápence pro odsíření jiným zdrojem. Těžba na jiné lokalitě by znamenala přinejmenším obdobné zatížení životního prostředí jako pokračující těžba v kamenolomu Čeřinka.

# H. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Viz Příloha 3

Datum zpracování oznámení:

říjen 2002

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Zpracovali

Ing. Jan Dřevíkovský

RNDr.  Václav Štefek

Mgr. Jiří Bělohlávek

Vladimíra Trojánková

Odpovědný řešitel

Ing. Jan Dřevíkovský (držitel autorizace dle z. č. 100/2001 Sb., osvědčení odborné způsobilosti č. j. 2556/381/OPV/93)

Adresa

GET s. r. o., Praha

pracoviště Kutná Hora, Benešova 610, 284 01 Kutná Hora

tel.: 0327 / 51 36 15

e - mail: kutnahora@get.cz

Podpis zpracovatele (zpracovatelů) oznámení:

# Použitá literatura

Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR (1992) - Federální výbor pro životní prostředí, Geografický ústav ČSAV Brno, Praha

Bajer a kol.: Metodika k vyhodnocování vlivů dobývání na životní prostředí. EIA 1, 2/2001 Ročník VI.. MŽP, Praha, 2001.

Culek M.: Biogeografické členění České republiky. Enigma, 1996.

Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny. Academia, Praha, 1987.

Bratka J., a kol.: Biologické hodnocení ve vztahu k záměru dobývání vyhraženého nerostu Čeřinka. Depon. in GET s.r.o., 2002.

Löw J. a kol.: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Nakl. Doplněk Brno, 1995.

Mikyška R.: Vegetace ČSSR A2, vysvětlivky ke geobotanické mapě, Academia, Praha,1968.

Plán péče CHKO České středohoří na roky 2000 - 2009, CHKO České středohoří

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1 – 3. Academia, Praha, 1980.

Quitt, E. : Klimatické oblasti Československa. ČSAV Brno, 1973.

# Kupec J. a kol.: Dokumentace o hodnocení vlivů stavby „Rekonstrukce provozu Mořina“ na životní prostředí. INVESTprojekt s.r.o. Brno, 1995

# Svoboda B.: Seismický monitoring červenec – prosinec 2001. GEODYN spol. s r.o., Praha, 2001

# MAPOVÉ PODKLADY

Státní mapa 1:5000 - odvozená Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek - BPEJ. Geodézie, n.p. Praha, 1982.

Státní mapy odvozené 1 : 5 000

Základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000

Soubor geologických a účelových map 1 : 50 000, Český geologický ústav, Český úřad geodetický a kartografický.

# Přílohy

Příloha č.1	Mapa širšího okolí zájmového území

Příloha č.2	Základní důlní mapa 1 : 5 000, s vyznačením plošného rozsahu záměru

Příloha č.3a	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (ke kapitole H. oznámení)

Příloha č.3b	Vyjádření obce Vysoký Újezd

Příloha č.4	Biologické hodnocení (samostatná příloha)

Příloha č.5	Kopie výpisu z obchodního rejstříku

Příloha č.6	Protokol o měření přírodních radionuklidů

Příloha 1 		Mapa širšího okolí zájmového území (bez měřítka)

Příloha č. 3a

Příloha č. 3b

# Příloha č. 5

Příloha č. 6

fotodokumentace

Obr. 1: Pohled na předpolí lomu – plochy uvažovaného pokračování těžby (směr pohledu severovýchod).

Obr. 2: Pohled na předpolí lomu – plochy uvažovaného pokračování těžby (směr pohledu jihovýchod).

Obr. 3 	Lomová stěna ve směru těžby

Obr. 4	Pohled do lomu Čeřinka od západu, ve směru postupu těžby, v popředí probíhající sanační práce

Obr. 5	Pohled do lomu Čeřinka od východu, v pozadí probíhající sanační práce

Obr. 6  Letecký pohled na lom Čeřinka (nahoře jih)

# Footnotes

V oznámení o výši poplatku za střední zdroje znečišťování ovzduší z roku 2002 je vypočtena emise tuhých znečišťujících látek z technologie drcení a třídění vápence 0,388 t/rok.