MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65

V Praze dne 23. května 2003

Č.j.: 2675/OIP/03 Kv e.o.

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

# Identifikační údaje:

Název: 	Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)

Kapacita (rozsah) záměru:	Novostavba silnice se čtyřmi nebo více jízdními pruhy (min. kategorie R26,5/120), delší než 10 km (var. 1 – délka 22,572 km; var. 2 – délka 24,279 km; var. 3 – délka 24,039 km).

Charakter záměru: 	Novostavba rychlostní silnice.

Umístění: 	kraj:	Jihomoravský

obce:	Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Drnholec, Horní Věstonice, Mikulov, Novosedly, Pasohlávky, Perná, Pohořelice, Vlasatice.

k.ú.:	Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Drnholec, Horní Věstonice, Mikulov, Novosedly, Pasohlávky, Perná, Pohořelice, Vlasatice.

Termín zahájení: 	2006

Termín ukončení: 	2011

Oznamovatel: 	Ředitelství silnic a dálnic ČR, úsek výstavby – odbor výstavby a technický Brno, Šumavská 33, 612 54  Brno

Souhrnné vypořádání připomínek:

Připomínky ve vyjádřeních, která příslušný úřad obdržel, se týkají zejména následujících okruhů témat:

- ochrana vod - ovlivnění povrchových a podzemních vod;

- vliv na krajinný ráz, faunu a flóru, zvláště chráněná území a ÚSES;

- vliv stavby na prostupnost krajiny ve vztahu k migraci organismů a možné ohrožení stability ekosystémů;

- nakládání s odpady;

- hluková a imisní zátěž;

- ochrana ZPF – zábor ZPF, narušení stávající struktury kultur v rámci ZPF (např. vinice);

- narušení struktury komunikací nižšího řádu.

Závěr:

Záměr „Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)“ naplňuje dikci bodu 9.4 „Novostavby, rekonstrukce a přeložky silnic se čtyřmi nebo více jízdními pruhy, delší než 10 km“, kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

- zhodnocení vlivů záměru na flóru a faunu (důraz na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich biotopy), na zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., na strukturu a funkčnost prvků ÚSES a na krajinný ráz;

- posouzení vlivů na prostupnost krajiny ve vztahu k migracím organismů;

- zhodnocení záměru vzhledem k návrhu části posuzovaného území jako součásti celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000;

- zhodnocení vlivu na lokální klimatické poměry ve vztahu k možnému zhoršení pěstebních podmínek pro kultury vinné révy a teplomilných ovocných dřevin;

- posouzení vlivu na hydrologické poměry (např. riziko úniku znečišťujících látek do povrchových vod, možný úbytek podzemních vod apod.);

- specifikovat opatření navržená k zabránění případných úniků škodlivin do povrchových a podzemních vod, a to pro fázi výstavby i provozu;

- vyhodnotit, zda záplavové území Dyje nebude, s ohledem na povodňové události posledních let, dotčeno způsobem, který by snížil odtok;

- v rámci varianty č. 1 v úseku přechodu trasy mezi nádržemi Nové Mlýny I a II vyhodnotit formou subvariant technické řešení s ohledem na stabilitu hráze vodního díla a rozdílné funkční využití obou nádrží;

- doplnění údajů o vlivech záměru na obyvatelstvo z hlediska hluku a imisí, zhodnocení hlukové zátěže - návrh vhodných opatření;

- vyhodnocení dopadů záměru na strukturu komunikací nižšího řádu a místní dopravu (např. její zabezpečení zejména mezi oběma břehy Novomlýnských nádrží);

- vymezení ploch určených pro dočasné uložení skrývkových zemin;

- přehodnocení varianty č. 1 tak, aby nedošlo k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa komplexu lužních lesů severně od Novomlýnských nádrží (např. využitím současných prostorových možností k rozšíření silnice bez nového záboru, snížení rychlosti v úseku hráze);

- dopracovat samostatnou kapitolu „Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice“ a vyhotovit ji také v německém jazyce;

- vyhodnotit vlivy nulové varianty, tzn. neprovedení záměru;

- v rámci porovnání variant a zdůvodnění jejich volby zohlednit plánovanou rychlostní silnici Hatě – Znojmo – Jihlava (např. kumulativní vliv obou záměrů, a to zejména na tok Dyje a přilehlá chráněná území); doplnit porovnání s nulovou variantou;

- prověřit možnost alternativního řešení ve formě železnice;

- vypracovat dopravní prognózu s údaji o předpokládaných dopravních intenzitách v r. 2020; zohlednit také dopady plánované rychlostní silnice Hatě – Znojmo – Jihlava na vznik dopravy;

- z hlediska vlivů překračujících státní hranici je třeba v případě varianty 4:

- zpracovat hlukovou a rozptylovou studii hodnotící současný stav, období výstavby i provozu;

- zhodnotit případně postižené vodní ekosystémy a citlivost podzemní vody;

- uvést opatření pro zamezení negativních dopadů překračujících státní hranici;

- dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz přílohy).

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 18 kusů.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Přílohy:

- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru geologie ze dne 5. 2. 2003;

- kopie vyjádření Obecního úřadu Pasohlávky ze dne 3. 2. 2003;

- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod ze dne 4. 2. 2003;

- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany přírody ze dne 14. 2. 2003;

- kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 12. 2. 2003;

- kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno ze dne 18. 2. 2003;

- kopie vyjádření Jihomoravského kraje (usnesení Rady Jihomoravského kraje) ze dne 13. 2. 2003;

- kopie vyjádření Obecního úřadu Brod nad Dyjí ze dne 11. 1. 2003;

- kopie vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (společně s vyjádřeními odborů dopravy, regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, kultury a památkové péče) ze dne 17. 2. 2003;

- kopie vyjádření Obecního úřadu Dolní Dunajovice ze dne 14. 2. 2003;

- kopie vyjádření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 2. 2003;

- kopie vyjádření Obecního úřadu Pasohlávky ze dne 18. 2. 2003;

- kopie vyjádření Správy CHKO Pálava ze dne 24. 2. 2003;

- kopie vyjádření Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí ze dne 3. 3. 2003;

- kopie vyjádření Obecního úřadu Horní Věstonice ze dne 24. 2. 2003;

- kopie vyjádření Ministerstva zemědělství, odboru státní správy lesů ze dne 18. 3. 2003;

- kopie vyjádření Obecního úřadu Březí ze dne 17. 3. 2003;

- kopie vyjádření Městského úřadu Mikulov ze dne 24. 3. 2003;

- kopie vyjádření Obecního úřadu Dobré Pole ze dne 3. 4. 2003;

- překlad vyjádření Spolkového ministerstva pro zemědělství a lesní hospodářství, životní prostředí a vodní hospodářství ze dne 9. 4. 2003;

- překlad vyjádření Spolkového úřadu pro životní prostředí ze dne 1. 4. 2003;

- překlad vyjádření společnosti ASFINAG (Akciová společnost pro financování dálnic a rychlostních silnic) ze dne 25. 3. 2003;

- překlad vyjádření Spolkového ministerstva pro dopravu, inovaci a technologie, skupiny silnice, oddělení plánování a životního prostředí ze dne 31. 3. 2003;

- překlad vyjádření Obce Drasenhofen ze dne 25. 3. 2003;

- překlad vyjádření sdružení „Zelení“, Vídeň ze dne 26. 3. 2003;

- překlad vyjádření Klubu „Zelených“ v parlamentu ze dne 26. 3. 2003;

- překlad vyjádření sdružení „Zelení“ v Dolnorakouském zemském sněmu ze dne 26. 3. 2003;

- překlad vyjádření Občanské iniciativy B305 Kapellerfeld ze dne 26. 3. 2003.

### Ing. Jaroslava HONOVÁ

pověřená řízením odboru

IPPC a projektové EIA

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky