Oznámení záměru

Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo

ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o.

Středočeský kraj

zpracováno dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4

Vypracoval: 	Ing. Josef Tomášek, CSc. a kolektiv

Mníšek pod Brdy

prosinec 2005

Identifikační údaje

Název:	 Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. o záměru realizovat stavbu - Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo

Zadavatel:	ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o.

Zdaboř 1

261 01  Příbram V

IČ:	62954024

kontaktní pracovník: 	Ing. Oldřich Zábrodský - jednatel

tel.:	318 675 554

603 422 930

e-mail: ecoinvest@ecoinvest.cz

Zpracovatel:	Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Pražská 900

252 10  Mníšek pod Brdy

IČ:	46349316

DIČ:	CZ46349316

kontaktní pracovník:	Ing. Josef Tomášek, CSc.

tel.: 	318 591 770-71

603 525 045

fax: 	318 591 772

e-mail: som@sommnisek.cz

Obsah

Situace	1

ČÁST  A ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI	3

ČÁST  B ÚDAJE  O  ZÁMĚRU	4

B.I. Základní údaje	4

B.I. 1. Název záměru	4

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	4

B.I.3. Umístění záměru	4

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	4

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	5

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru	5

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	6

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	6

B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zákonu 100/01 Sb.	7

Podrobnější popis záměru	8

Historie areálu jámy č. 9	8

Charakteristika odvalu j.č. 9	8

Areál jámy č. 9	9

Vlastní záměr	10

Odtěžba odvalu jámy č. 9	10

Doprava	12

Rekultivace	14

Areál Ecoinvestu Příbram s.r.o.	15

B.II.1. Půda	18

B.II.2. Voda	21

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	22

Elektrická energie	22

Motorová nafta	22

Materiál na úpravu komunikací	22

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	23

B.III. Údaje o výstupech	26

B.III.1. Ovzduší	26

Emise v etapě přípravy záměru	26

Emise v rámci provozu	26

B.III.2. Odpadní vody	28

Ve fázi přípravy	28

Ve fázi provozu	28

B.III.3. Odpady a produkty hornické činnosti	28

Produkty hornické činnosti	29

B.III.4. Ostatní	31

Hluk	31

Vibrace	31

Záření	31

Záření elektromagnetické	31

Záření radioaktivní	31

Jiné výstupy	34

B.III.5. Doplňující údaje	34

ČÁST  C ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM  ÚZEMÍ	35

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	35

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny	35

C.1.2. Chráněná území	35

C.1.2.1. Chráněná území z hlediska horního zákona	35

C.1.2.2. Chráněná území z hlediska ochrany vod	36

C.1.2.3. Chráněná území z hlediska ochrany přírody (zák. ČNR č. 114/92 Sb.)	36

C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu	37

C.1.4. Území hustě zalidněná	37

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území	38

Radon	42

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	48

C.2.1. Ovzduší a klima	48

C.2.2. Voda	50

C.2.3. Půda	52

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje	54

Regionální geologické zařazení	54

Základní popis ložiska	54

Regionální hydrogeologické zařazení	55

Hydrogeologické prostředí, propustnost hornin – typ	56

Poddolování	56

Radioaktivita	56

Tektonika a seismická aktivita	59

C.2.5. Fauna a flóra	60

C.2.6. Krajina	60

C.2.7. Hmotný majetek	61

C.2.8. Územní plány	61

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	62

ČÁST  D  KOMPLEXNÍ  CHARAKTERISTIKA  A  HODNOCENÍ  VLIVŮ  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ	63

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	63

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	63

Pracovní prostředí	64

Ovzduší	64

Uvolňování přírodních radionuklidů do pracovního prostředí	65

Hluk	66

Životní prostředí	66

Znečištění ovzduší	66

Hluková zátěž	69

Vliv záměru na veřejné zdraví	71

Práce s rizikovými látkami	72

Znečištění vody a půdy	72

Havarijní stavy	72

Sociální a ekonomické důsledky	73

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima	74

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky	75

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	75

D.I.5. Vlivy na půdu	75

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	75

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	76

D.I.8. Vlivy na krajinu	77

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	77

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	78

D.II.1. Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti	78

D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů	79

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	80

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	81

Návrh monitoringu	82

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	84

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování oznámení	85

ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	86

ČÁST F ZÁVĚR	87

ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	88

ČÁST H PŘÍLOHY	90

## Situace

Příbramské uranové ložisko bylo objeveno koncem čtyřicátých let minulého století. K rozsáhlé exploataci došlo po vyčerpání ložisek v okolí Jáchymova. Vrcholu bylo dosaženo v šedesátých letech. Vlastní ložisko se táhne od Třebska až po Mníšek pod Brdy. Severovýchodní část ložiska nebyla příliš bohatá a těžba zde byla brzy zastavena. V padesátých letech byla postupně budována úpravna uranových rud v údolnici Dubeneckého potoka, využívající maximálně terénu pro využití gravitačního toku upravovaných rudnin. Technologie byla průběžně doplňována a rozšiřována a to i o úpravu rud barevných kovů. Koncem šedesátých let byla zahájena produkce tříděného kameniva z hlušinových materiálů – z těžby odvalů. Tato činnost je v úpravně provozována dosud. Kalové podíly z úpravy rud byly ukládány na odkaliště severně od úpravny.

O zastavení těžby uranu na předmětném ložisku rozhodla vláda ČSFR usnesením č. 848 ze dne 17. 12. 1990. Vlastní uranová činnost – úprava rudy – byla v úpravně ukončena v roce 1991.

Jednotlivé těžební, zpracovatelské a pomocné objekty byly likvidovány dle upřesňovaného projektu likvidace jednotlivých těžebních a úpravárenských kapacit ložiska Příbram. Areál bývalé úpravny 1. Máje byl vyčleněn z DIAMO s.p., o.z. Správa uranových ložisek Příbram delimitačním projektem z 15. 5. 1996 a získán do vlastnictví ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o. v rámci privatizace. Společnost ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o. získala areál úpravny 1. Máje na základě privatizačního projektu schváleného smlouvou s FNM ČR č. 187/96. Privatizací byly zastaveny veškeré probíhající likvidační práce. ECOINVEST PŘÍBRAM pokračuje v dřívější činnosti – výrobě tříděného kameniva z odvalů.

Z produktů výroby tříděného kameniva byla zavedena výroba zámkové dlažby a dalších betonářských produktů v roce 1989 - i tato výroba je dosud provozována.

Z počátku byly zpracovávány hlušiny z odvalu úpravny, později se upravovala těžená hlušina z dolů a z odvalů šachet č. 16 a č. 21. Odval šachty č. 21 je dotěžen. V současné době je těžen pro výrobu tříděného kameniva odval jámy č. 16, kde zásoby vydrží ještě na zhruba 2 - 4 roky (doba závisí jednak na odbytu tříděného kameniva, jednak na kontaminaci spodních partií odvalu). Na úpravně kameniva byl zpracován i materiál z těžby pro vytvoření kavernového zásobníku plynu. V současnosti jsou k dispozici prakticky pouze zbytky tohoto materiálu.

Dosavadní produkce činí cca 28 mil. tun tříděného kameniva. Maxima bylo dosaženo v roce 1988 - 1 361 kt. Současná produkce se pohybuje kolem 300 - 400 tisíc tun/rok.

Dosavadní posuzovaní vlivů na životní prostředí dle zák. 244/1992 Sb., resp. 100/2002 Sb. týkající se předmětného záměru:

- Obalovna živičných směsí Bytíz - 1997

- Odkaliště Bytíz - 1993

- Zpracování odvalu č. 19 na drcené kamenivo – 2002

V roce 2002 proběhl proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) na budoucí odtěžbu odvalu jámy č. 19 se zpracováním na tříděné kamenivo v areálu ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o. Podle bilancí je v předmětném odvalu uloženo 2 022 217 m3 hlušinového materiálu. K záměru bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Do dnešního dne však nedošlo ani k dílčí realizaci a není zřejmé, zda investor (Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.) tento záměr využije.

- Odstranění staré ekologické zátěže - bývalá úpravna uranové rudy 1. Máj. (areál Ecoinvestu Příbram s.r.o.) - 2003. K záměru bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí.

Celkem je na odvalech po bývalé uranové činnosti uloženo podle evidence cca 29,5 mil. m3. Z toho je dle Technického projektu likvidace uvažováno (nebo spíše vhodných) 23,5 mil. m3 pro výrobu tříděného kameniva.

Výroba tříděného kameniva z odvalových materiálu po těžbě uranových rud má nepochybně značný přínos v tom, že pro potřeby regionu není nutno otvírat nebo provozovat primární ložisko stavebního kamene což je nesporný ekologický přínos. Rovněž tak postupná odtěžba hald pro daný účel představuje postupné odstraňování staré ekologické zátěže území včetně pozitivního vlivu na krajinu. Lze tedy reálně předpokládat, že předmětná činnost - výroba tříděného kameniva z odvalů po uranové činnosti - bude i nadále pokračovat a vzhledem k zásobám vhodné suroviny po dobu ve vyšších desítkách let. S ohledem na skutečnost, že dlouhodobě je tato činnost provozována v areálu bývalé úpravny uranové rudy 1. Máj (nyní ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o.) s vazbou především na činné odkaliště není reálný důvod tuto činnost přemisťovat na jiné území. Platná územně plánovací dokumentace předpokládá i nadále v zájmovém území průmyslovou činnost.

Předkládané oznámení se zabývá vlastní odtěžbou odvalu č. 9 a dopravou haldoviny do areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o. Oznámení se nezabývá vlastním zpracováním haldoviny, protože realizací záměru nedochází k technologickým ani kapacitním změnám ve vlastní technologii.

Předkládané oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 zákona 100/2001 v platném znění.

Oznámení bylo zpracováno oprávněnou osobou ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tomáškem, CSc. (č. o. 69/14/OPV/93). Dále spolupracovali oprávněné osoby RNDr. Tomáš Bajer, CSc. - č. o. 2719/4343/OEP/92/93, Ing. Ivana Lundáková - č. o. 7232/876/OPVŽP/99, Ing. Josef Smetana - č.o. 3199/501/OPV/93 a další.

Zpracovatel oznámení využil § 15 zákona 100/01 Sb. a záměr předběžně projednal s příslušným úřadem (MŽP ČR) dne 21. 9. 2005.

# ČÁST  A
ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o.

2. IČ

62954024

3. Sídlo (bydliště)

Zdaboř 1

261 01  Příbram V

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Oldřich Zábrodský - jednatel

26101  Příbram VIII. - 120

tel.:	603 422 930

# ČÁST  B
ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

### B.I. 1. Název záměru

Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

V současnosti je dotěžován pro výrobu tříděného kameniva odval jámy č. 16 v blízkosti areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o.

Kapacita odtěžby odvalu jámy č. 9 se předpokládá do 150 000 t ročně.

Množství uložené haldoviny na předmětném odvalu činí podle bilancí 2 195 086 m3, tj. cca 4 000 000 t, z toho se předpokládá odtěžba 90 %, tj. cca 3 600 000 t haldoviny.

### B.I.3. Umístění záměru

Kraj: Středočeský

Okres: Příbram

Obec: Háje

Katastr: Háje

Předmětný odval jámy č. 9 se nachází jihozápadně od obce Háje, severovýchodně od komunikace Příbram - Jerusalém.

Záměr se nedotýká intravilánu obcí.

Lokalizace záměru je zřejmá ze situací v příloze 2.

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Není známa kumulace s jiným záměrem. Pokud by byla zahájena odtěžba odvalu jámy č. 19 jedná se o lokalizaci na jiném katastru a dopravní trasa je zcela odlišná od posuzovaného záměru.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Výroba tříděného kameniva z odvalových materiálu po těžbě uranových rud má nepochybně značný přínos v tom, že pro potřeby regionu není nutno otvírat nebo provozovat primární ložisko stavebního kamene, což je nesporný ekologický přínos. Rovněž tak postupná odtěžba hald pro daný účel představuje postupné odstraňování staré ekologické zátěže území včetně pozitivního vlivu na krajinu.

Záměr je vyvolán potřebou zajištění vstupní suroviny pro další pokračování výroby tříděného kameniva na zařízení Ecoinvest Příbram s.r.o. v prostorech bývalé úpravny uranové rudy na Bytízu.

V roce 2002 sice proběhl proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) na budoucí odtěžbu odvalu jámy č. 19 (katastr Dubenec) se zpracováním na tříděné kamenivo v areálu ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o., do dnešního dne však nedošlo ani k dílčí realizaci a není zřejmé, zda investor (Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.) tento záměr využije. V případě, že jej využije, není zřejmé, zda haldovina bude skutečně zpracovávána na úpravně tříděného kameniva Ecoinvestu Příbram, nebo bude zřízena úpravna u odvalu a kamenivo bude odváženo pro potřeby investora.

Oznamovatel byl tedy postaven před úkol zajistit si vstupní surovinu bez odhledu na to zda bude záměr odtěžby odvalu jámy č. 19 realizován či nikoliv.

Výběr vhodného odvalu k odtěžbě byl oznamovatelem prováděn především z hlediska dopravní dostupnosti. Nejblíže k úpravně tříděného kameniva jsou odvaly jam č. 11, 11 A a č. 10. Tyto odvaly mají však podstatně vyšší zbytkový obsah uranu a z výroby tříděného kameniva by byl významně velký podíl a byly by problémy s jeho průběžným uložením. Navíc se část těchto odvalů nachází v propadovém pásmu.

Další nejbližší odval jámy č. 21 je prakticky již odtěžen a zpracován. Dalším odvalem je odval jámy č. 9 na katastru Háje, na který padla konečná volba.

### B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Vlastní záměr spočívá ve dvou zásadních problematikách:

- vlastní odtěžba odvalu

- doprava haldoviny do areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o

Odtěžba odvalu

Halda (odval jámy č. 9) bude těžena odshora po etážích tak, aby bylo možno stále využívat nájezdovou účelovou komunikaci na odval.

Otvírka bude prováděna z koruny odvalu, těžba bude prováděna v lávkách (řezech) jejichž výška bude určena v Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) ve správním řízení u Obvodního báňského úřadu Příbram (§ 18, odst.2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ze dne 21.dubna 1988 ve znění pozdějších změn a doplňků - zákon o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě).

Odtěžba bude prováděna kolovým nakladačem přímo na nákladní auta, která budou odvážet haldovinu na zpracování do areálu Ecoinvestu. Mechanizace na odvalu bude doplněna buldozerem pro případ, že to bude nutné – přibližování suroviny, úprava etáží pro pojezd nákladních aut apod.

Pro kolový nakladač bude u haldy vybudována jednoduchá uzamykatelná garáž. Pro potřeby obsluhy kolového nakladače a případně řidičů nákladních aut bude zřízeno sociální zařízení formou stavební buňky. WC bude chemické. Pitná voda bude dovážena balená.

Předpokládá se, že těžbu bude zajišťovat 1 kolový nakladač (příp. 1 buldozer) a potřebný počet těžkých nákladních automobilů. Vzhledem k tomu, že uložený materiál je již rozrušený, nebudou nutné trhací práce.

Těžba bude prováděna jako sezónní - březen až listopad - v pracovních dnech v jedné směně. Těžba se předpokládá po 100 dnů v roce v prodloužených směnách - 10 hodin. Fond pracovní doby 1000 hod ročně.

Denní těžba max. 1500 t/den.

Doprava haldoviny do areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o

Dopravní trasa využívá veřejnou komunikaci Příbram – Jerusalem - silnice č. 11812, dále účelovou panelovou komunikaci DIAMO s.p., o.z. SUL k bývalé výdušné jámě č. 13. Od tohoto areálu se jedná o více méně polní nezpevněné cesty až na lesní cestu k bývalé silnici č. 4. Dále po této nepoužívané komunikaci až ke stávající silnici č. 118. Dopravní trasa dále pokračuje po veřejné komunikaci (č. 118) k areálu jámy č. 16 a odtud již po komunikaci Ecoinvestu do vlastního areálu na zpracování haldoviny na tříděné kamenivo. Navržená dopravní trasa je uvedena v příloze 3.1.

Nutné úpravy komunikací:

- Pro komunikační napojení – umožnění vjezdu do areálu odvalu - jsou nutné terénní úpravy v okolí odvalu jámy č. 9 (v patě).

- Polní a lesní cesty budou zpevněny na těžký provoz.

- Z bývalé silnice č. 4 bude nutno provést terénní úpravy k zajištění výjezdu na silnici č. 118.

Podrobněji je problematika těžby a odvozu uvedena na konci části B.I.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

zahájení:	rok 2006

ukončení:	cca rok 2030 (při maximální těžbě 150 000 t/rok)

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vyšší územně správní celek: Středočeský kraj

Územně správní celky:

těžba: Háje

doprava: Háje, Příbram - Jerusalem

### B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zákonu 100/01 Sb.

Záměr lze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. zařadit do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) do bodu 2.5 Uran - těžba (včetně změny a ukončení těžby) a úprava uranové rudy (chemická úprava a jiné technologie, odkaliště a kalová pole) v kompetenci Ministerstva životního prostředí ČR.

### Podrobnější popis záměru

Areál jámy č. 9 a její odval se nacházejí na katastru obce Háje, v dobývacím prostoru Brod. Severně a západně od odvalu jsou zemědělsky využívané pozemky. Východně je areál jámy č. 9, propadové pásmo, zemědělsky využívaná půda. V samé blízkosti propadového pásma je v současnosti budován obytný objekt (zřejmě v návaznosti na výstavbu rodinných domků obce Háje). Severovýchodně za areálem jámy je zalesněný kopec Holanec - 592 m n.m., jižně od odvalu zalesněný kopec Jestřabinec - 589,6 m n.m. Východně od kopce Holanec probíhá poměrně rozsáhlá výstavba rodinných domků na katastru obce Háje.

Podél jihovýchodní paty odvalu vede komunikace od Příbrami na Jerusalém a dále kolem provozu kavernového zásobníku plynu na silnici č. 4 (Strakonická). Před odvalem je kolem západní paty odvalu odbočka do obce Háje, kde se tato komunikace napojuje na silnici č. 118.

#### Historie areálu jámy č. 9

Hloubení jámy č. 9 bylo zahájeno v roce 1950. Jáma byla vyhloubena až na 11. patro a dosáhla hloubky 557,2 m (včetně jámové tůně). Ohlubeň jámy byla na úrovni 545,9 m n.m. Po ukončení těžby byla jáma na základě projektu likvidace zasypána (po roce 1991) a v současnosti je opatřena ohradníkem.

Odval jámy č. 9 sloužil k ukládání hlušiny, příp. nebilanční rudniny při těžbě z jámy č. 9. Je tedy v bezprostřední blízkosti tohoto areálu. Počátek budování odvalu je cca v roce 1951 Z areálu vede na až na temeno odvalu přístupová komunikace a to od zdola po severním úbočí a v konci po západním úbočí. Odval je realizován na Sázkovém potoce, který je pod odvalem převeden betonovým potrubím. Toto potrubí je již z části nefunkční a v současné době se připravuje přeložka vodoteče mimo odval (investice DIAMO s.p.).

V areálu jámy č. 9 byla v letech 1967 – 1973 realizována dekontaminační stanice s kapacitou do 40 l/s. Tato DS byla využívána pro dekontaminaci důlních vod a průsakových vod z odvalu (cca 1 1/s). K 1. 12. 1994 bylo ukončeno čerpání a čištění důlních vod. Od r. 1995 byly čištěny pouze průsakové vody z odvalu.

Funkce DS j.č. 9 pominula v roce 1998 (16.12.1998) tím, že průsakové vody odvalu byly přečerpávány do komína na žíle J1, a později vybudováním a zprovozněním vrtu pro zapouštění průsakových vod do podzemí (2000). Průsakové vody odvalu jsou tak součástí důlních vod příbramského ložiska a jsou čištěny na nově vybudované dekontaminační stanici u bývalého areálu jámy č. 19.

#### Charakteristika odvalu j.č. 9

V hlušinovém materiálu odvalu převládají algonkické břidlice (více než 90 %). Zbytek je tvořen kambrickými slepenci a drobami a minerály žilných výplní. Ve výplni žil na ložisku bylo nalezeno téměř 90 minerálů, z nich převládá kalcit, dále křemen, uranit, urano-antraxolit, galenit, sfalerit atd.

Obecně je přijat předpoklad, že odvaly po těžbě uranu na Příbramsku obsahují cca 0,005 % zbytkového obsahu uranové mineralizace. V daném případě je předpokládaný obsah o něco vyšší – cca 0,006 %. Při výše uvedených parametrech představuje odval j. č. 9 nahromadění cca 250 t uranu. Uvedený obsah je 6 - 10 krát větší než je udávaný pozaďový obsah uranu v horninách středočeského plutonu (8-10 ppm).

Poznámka: Tento údaj byl v podstatě potvrzen při měření provedeném v rámci diplomové práce – R. Košťál „Radiometrické charakteristiky, homogenita a distribuce radioaktivních komponent v odvalovém materiálu š. č. 16 v Příbrami Hájích“ (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2005). Nalezeny obsahy nejčastěji 30 – 50 ppm eU.

Přesné množství nelze na základě současného stavu informací zjistit. Vzhledem k moderní technologii radiometrického třídění používané na technologickém komplexu j.č. 9 může se pohybovat spíše na spodní hranici tohoto odhadu.

Vlastní odval má tvar tabulovitý s převahou algonkických břidlic do 50 cm. Hlušinový materiál byl na odval dopravován lanovkou. Na korunu odvaly vede svahem přístupová komunikace. Odval má průměrnou výšku cca 50 m, přičemž jihovýchodní část koruny je vyšší.

Koruna haldy byla upravována, v roce 1992 byla na části haldy provedena pokusně biologická rekultivace, kdy zde bylo umístěno cca 3000 t kalů z městské čistírny v Praze na Trojském ostrově a z městské ČDV Příbram.

Odval je umístěn na pozemku o ploše 91 247 m2. Je zde umístěno 2 195 086 m3 hlušinového materiálu, tj. cca 4 000 000 t.

#### Areál jámy č. 9

V areálu jámy č. 9 je několik vlastníků. Podstatná část areálu jámy č. 9 je ve vlastnictví:

Kovo Příbram, s.r.o.

Šachta č. 9, Háje okres Příbram 261 01

Telefon: 318 627 101, fax: 318 627 101, IČO: 25673467, DIČ: CZ25673467

Popis činnosti: zahradní krby, grily, udírny, teplovzdušná kamna a krby na dřevo i kachlové provedení, krbové vložky na míru, nerez materiály.

Dále v areálu podniká:

Restap CZ s.r.o.

Elišky Přemyslovny 388

156 00  Praha - Zbraslav

Tel.: 257 923 422, Fax: 257 923 422, IČO: 26212749

Jedná se o firmu zabývající se v areálu jámy č. 9 nakládáním s odpady.

Některé objekty, nebo pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob.

Ve vlastnictví DIAMO s.p., o.z. SUL zůstaly tyto objekty:

  - dekont. stanice

  - usazovací nádrže

  - jímky

  - strojovna

určené k postupné likvidaci.

Z objektu dekontaminační stanice byl v r. 1998 odvezen ionex na jiné ČDV v DIAMO s.p., technologické zařízení v objektu zůstalo. V současné době připravuje DIAMO s.p. zrušení tohoto vodního díla – povoleno rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram čj. 35879/2005/OŽP/Fa ze dne 25. 11. 2005. Zůstane zachována část nadzemních objektů stavby DS. Po demontáži technologického vybavení budou ostatní prostory zasypány inertním materiálem.

Situace areálu je uvedena v příloze 3.4.

Současný stav území dokumentuje ortofotosnímek (příloha 2.3) a fotodokumentace (příloha 9).

#### Vlastní záměr

Vlastní záměr spočívá ve dvou zásadních problematikách:

- vlastní odtěžba odvalu

- doprava haldoviny do areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o

Jedná se o 2 195 086 m3 uložené haldoviny, tj. cca 4 000 000 t uložené na ploše 91 247 m2.

Předpokládá se odtěžba 90 % uloženého materiálu - 3 600 tis. t haldoviny k odtěžbě.

Při předpokládané těžbě 150 tis. t ročně se jedná o životnost zdroje tříděného kameniva 24 let.

##### Odtěžba odvalu jámy č. 9

Příprava k realizaci záměru

Jsou nutné terénní úpravy v okolí odvalu jámy č. 9 (v patě) pro komunikační napojení – umožnění vjezdu do areálu odvalu. Předpokládá se příjezd na haldu ze silnice Příbram – Jerusalem, vybudováním nájezdu na silnici a vzestupné etáže z haldoviny až na stávající nižší plochu v tabuli odvalu. Vzestupná komunikace na odval nebude řešena jako zpevněná, bude pouze hutněná a nebude řešena jako dvoupruhá – předpokládá se jedna výhybna.

Nájezd na silnici Příbram - Jerusalem bude řešen kolmo k této komunikaci tak, aby byly dobré rozhledové podmínky. Před výjezdem na veřejnou komunikaci bude větší zpevněná plocha tak, aby přijíždějící prázdné nákladní auto mohlo počkat na auto s nákladem haldoviny z odvalu.

Vlastní příjezd k odtěžbě bude od západu již zmíněnou komunikací.

Jiný než navržený přístup k dopravě odtěženého materiálu prakticky není možný. Samozřejmě velmi výhodné by bylo využít stávající nájezd na odval a odvalovou komunikaci.

Toho by bylo možno dosáhnout v těchto variantách:

- přes bývalý areál jámy č. 9

- vybudování přístupové komunikace při severní patě odvalu s nájezdem na odvalovou komunikaci

- vybudování přístupové komunikace při východní patě odvalu s nájezdem na odvalovou komunikaci

Přístup přes areál by významně narušoval činnost současných vlastníků pozemků a objektů v areálu jámy č. 9.

Vybudování přístupové komunikace podél severní paty odvalu přináší technické problémy - např. překlenutí obvodového příkopu (bývalá výpust vyčištěných vod z dekontaminační stanice). Nehledě na tyto problémy tato komunikace by musela překonat propadová pásma na severovýchod od paty odvalu - z bezpečnostních důvodů tedy nereálné.

Vybudování přístupové komunikace podél východní paty odvalu naráží na stejný problém jako v předešlém případě - rozsáhlé propadové pásmo podél vodoteče (oplocené). Nelze tedy realizovat z bezpečnostních důvodů.

Jiné možnosti:

- lanovka - půjde přes cizí pozemky - stěží lze předpokládat souhlas majitelů pozemků s dlouhodobým umístěním stožárů lanovky bez ohledu na její trasu. Navíc dlouhodobé porušení krajinné rázu.

- doprava rubaniny zakrytovaným skluzem k patě odvalu, kde by byla realizována nakládka na nákladní auta. Přes veškerá opatření (např. mlžení) nelze zajistit tak, aby tento způsob dopravy nebyl významným zdrojem hluku a příp. prašnosti.

Způsob těžby

Halda (odval jámy č. 9) bude těžena odshora po etážích tak, aby bylo možno stále využívat nájezdovou účelovou komunikaci na odval.

Otvírka bude prováděna z koruny odvalu, těžba bude prováděna v lávkách (řezech) jejichž výška bude určena v Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) ve správním řízení u Obvodního báňského úřadu Příbram (§ 18, odst.2 zákona ČNR č.61/1988 Sb. ze dne 21.dubna 1988 ve znění pozdějších změn a doplňků - zákon o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě).

Na základě analogie s těžbou odvalu š.č. 16 lze předpokládat povolenou výšku řezu 5 m. Doprava rubaniny bude prováděna těžkými nákladními automobily, příp. návěsovými soupravami.

Odtěžba bude prováděna kolovým nakladačem přímo na nákladní auta, která budou odvážet haldovinu na zpracování do areálu Ecoinvestu. Mechanizace na odvalu bude doplněna buldozerem pro případ, že to bude nutné – přibližování suroviny, úprava etáží pro pojezd nákladních aut apod.

Pro kolový nakladač bude na odvalu vybudována jednoduchá uzamykatelná garáž. Pro potřeby obsluhy kolového nakladače a případně řidičů nákladních aut bude zřízeno sociální zařízení formou stavební buňky. WC bude chemické. Pitná voda bude dovážena balená.

Předpokládá se, že těžbu bude zajišťovat 1 kolový nakladač (v případě potřeby + 1 buldozer) a potřebný počet těžkých nákladních automobilů. Vzhledem k tomu, že uložený materiál je již rozrušený, nebudou nutné trhací práce.

Zásobování mechanizmů na odvalu bude prováděno externí službou. Zásobování nákladních aut v areálu odvalu nebude prováděno.

V suchém období bude nutné zajistit pro snížení prašných emisí zkrápění rubaniny a přepravní cesty po odvalu. Bude řešeno kropící cisternou.

Vlastní realizace záměru bude zpracována v POPD (Plán otvírky, přípravy a dobývaní) ve smyslu platných legislativních předpisů a předložena OBÚ Příbram k odsouhlasení.

##### Doprava

Doprava bude vedena od odvalu jámy č. 9 do areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o. po veřejných a účelových komunikacích tak, aby se v maximální míře vyhnula průjezdu kolem obytných objektů. Nejkratší dopravní trasa jde přes obec Háje. Tato trasa nebude využita, neboť vede přes obytnou zónu a navíc část komunikace není povolena pro těžká nákladní auta. Navržená dopravní trasa je uvedena v příloze 3.1.

Dopravní trasa využívá veřejnou komunikaci Příbram – Jerusalem - silnice č. 11812, dále účelovou panelovou komunikaci DIAMO s.p., o.z. SUL k bývalé výdušné jámě č. 13. Od tohoto areálu se jedná o více méně polní nezpevněné cesty až na lesní cestu k bývalé silnici č. 4. Dále po této nepoužívané komunikaci až ke stávající silnici č. 118. Z bývalé silnice č. 4 bude nutno provést terénní úpravy k zajištění výjezdu na silnici č. 118.

Dopravní trasa dále pokračuje po veřejné komunikaci (č. 118) k areálu jámy č. 16 a odtud již po komunikaci Ecoinvestu do vlastního areálu na zpracování haldoviny na tříděné kamenivo.

Na trase mezi veřejnou komunikací a lesní cestou je předpokládají realizovat 3 výhybny. V lese se nepředpokládá realizovat výhybna – k vyhýbání bude využit nájezd na starou silnici č. 4.

Celková délka dopravní trasy 5,2 km.

| úsek dopravní trasy (km) | popis | navrhované úpravy | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 - 0,4 | u paty odvalu a na svahu odvalu, část. využití stávající odvalové komunikace | vybudování rozšířeného nájezdu na silnici Příbram - Jerusalém (silnice č. 4), přístupové odvalové komunikace | neveřejná komunikace |
| 0,4 - 0,9 | komunikace Příbram Jerusalém (silnice č. 4), | křižovatku s komunikací DIAMA s.p. k jámě č. 13 vybavit zrcadlem | veřejná komunikace |
| 0,9 - 1,88 | zpevněná (panelová) komunikace DIAMO s.p. k jámě č. 13 | provést opravy komunikace a realizovat jednu výhybnu (na pozemku DIAMO s.p., další výhybna při vjezdu do areálu jámy č. 13 | komunikace (veřejná) minimálně využívaná nájemci objektů jámy č. 13 a asi 2 objektů Jerusalema |
| 1,88 - 2,40 | pokračování komunikace od jámy č. 13 - nezpevněná (polní) komunikace | zpevnění komunikace na těžký provoz | komunikace (veřejná) minimálně využívaná |
| 2,40 - 2,45 | nezpevněná polní komunikace Háje - Jesenice | zpevnění komunikace na těžký provoz - jednosměrný | komunikace (veřejná) minimálně využívaná |
| 2,45 - 2,55 | polní cesta nezpevněná | zpevnění komunikace na těžký provoz - jednosměrný | v současné době nevyužívaná mimo majitelů nebo správců pozemků v okolí (včetně Lesů ČR) po provedených úpravách užívací právo mimo oznamovatele jen pro Lesy ČR a majitele pozemků |
| 2,55 - 3,15 | lesní cesta nezpevněná | zpevnění komunikace na těžký provoz - jednosměrný nutné úpravy při nájezdu na starou Strakonickou nájezd na starou Strakonickou zároveň ve funkci výhybny | v současné době nevyužívaná mimo majitelů nebo správců pozemků v okolí (včetně Lesů ČR) po provedených úpravách užívací právo mimo oznamovatele jen pro Lesy ČR a majitele pozemků |
| 3,15 - 4,08 | zpevněná „stará“ Strakonická (č. 4) - | odstranění náletových dřevin, vyčištění komunikace, dílčí opravy | v současné době nevyužívaná mimo majitelů nebo správců pozemků v okolí (včetně Lesů ČR) po provedených úpravách užívací právo mimo oznamovatele jen pro Lesy ČR a majitele pozemků |
| 4,08 - 4,10 | pozemek Ředitelství silnic a dálnic v současnosti není komunikací | realizace nájezdu ze staré Strakonické na silnici č. 118 od silnice č. 118 opatřeno zákazovou značkou - zákaz vjezdu mimo povolení Lesy ČR, LS Dobříš | po provedených úpravách užívací právo mimo oznamovatele jen pro Lesy ČR a majitele pozemků |
| 4,1 - 4,6 | silnice č. 118 | bez úprav | veřejná komunikace |
| 4,6 - 5,2 | komunikace Ecoinvestu do areálu | bez úprav | neveřejná komunikace |
| 0,9 - 2,55 |  | umístění výhyben | bude řešeno v další fázi projektové přípravy mimo jiné i dle dostupnosti pozemků |

Předběžný souhlas s užíváním lesních komunikací - Lesy ČR s.p., LZ Dobříš - příloha 10. Lesní práce v dotčeném území nebudou ovlivněny, těžbu odvalu lze těmto pracem přizpůsobit. Vlastní využívání lesních pozemků pro dopravu investora bude řešeno samostatnou smlouvou.

Nejvýznamnější úpravy komunikací jsou znázorněny v příloze 3.2.

V trase k výdušné jámě č. 13 vede komunikace severně od osady Jerusalem. Komunikace není v přímém kontaktu s žádnými obytnými objekty. Nejblíže trasy jsou objekty v osadě Jerusalem.

##### Rekultivace

V této souvislosti nutno konstatovat, že posuzovaný záměr se týká odtěžby odvalu a že vlastní technickou a biologickou rekultivaci po odtěžbě bude provádět DIAMO s.p. Předmětem záměru není tedy rekultivace odvalu. Odval zůstává po celou dobu realizace záměru majetkem DIAMO s.p., o.z. SUL a oznamovatel surovinu od majitele (správce) surovinu nakupuje.

S přihlédnutím k naznačeným termínům těžby nelze dnes přesně stanovit následná rekultivační opatření. Přesto lze v obecných rysech předpokládat jaký způsob bude zvolen.

Lze předpokládat, že na místě zůstane cca 10 % objemu odvalu, který nebude odtěžen. Jedná se cca o 400 000 t materiálu. Je to z toho důvodu, že dlouhodobým uložením v odvalu dochází k migraci přírodních radionuklidů v tělese odvalu směrem dolu a lze tedy předpokládat, že nejnižší partie odvalu budou nabohacené přírodními radionuklidy a nebudou vhodné pro úpravu na tříděné kamenivo.

Jak vyplývá z charakteru odvalového materiálu a širší situace, lze předpokládat, že bude zvolen způsob lesotechnické rekultivace, kdy bude plocha po částečně odtěženém odvalu osázena stromy.

Tomu bude předcházet závěrečné porovnání plochy odvalu do tvaru mírné homole se zachováním odtokových poměrů včetně zachování vybudovaných vodohospodářských děl (např. připravovaná přeložka Sázkového potoka).

Při takto navržené technické rekultivaci bude provedeno proměření nového terénu z hlediska dávkového příkonu gama (před navezením biologicky oživitelné vrstvy). Případné anomálie, signalizující vyšší výskyt uranových minerálů v povrchové vrstvě, budou tyto odtěženy a využity s.p. DIAMO buď pro zásyp propadového pásma u Bytízu nebo v odkališti I. V tu dobu již s největší pravděpodobností nebude možno je využít pro zásyp úvodních důlních děl (jam) na ložisku. Jejich kapacita je velmi omezená a za 15 - 20 let budou již všechny zasypány.

Pro realizaci biologické rekultivace bude nutno realizovat pokryv buď souvislý nebo hnízdovitý biologicky oživitelného materiálu.

Vzhledem na skutečnost, že odtěžba odvalu je navržena v ploše od shora dolů - problém rekultivace nastane po relativně dlouhém časovém období - 24 let. Je tedy nadčasové navrhovat způsob provádění rekultivace odvalu po odtěžbě v dalekém časovém horizontu. Rekultivace v daném časovém období musí logicky ctít legislativní předpisy v té době platné.

Pouze obecně lze konstatovat, že s největší pravděpodobností bude odtěženo 90 % odvalu jámy č. 9. To znamená, že na místě zbude cca 400 000 t haldoviny. Lze předpokládat, že terén po rekultivaci bude o cca 6 - 7 m nad původním terénem a tím zcela zanikne současný zcela nepřirozený antropogenní útvar odvalu s převýšením cca 50 m nad původním terénem.

Pokud se týká vybudovaných zpevněných komunikací včetně výhyben nebudou tyto po ukončení záměru likvidovány a zůstanou zachovány pro obslužnost území.

Vlastní záměr má návaznost na existující výrobu tříděného kameniva v areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o.

#### Areál Ecoinvestu Příbram s.r.o.

Historie areálu

V padesátých letech byla postupně budována úpravna uranových rud v údolnici Dubeneckého potoka, využívající maximálně terénu pro využití gravitačního toku upravovaných rudnin. Z těchto let je zachován přejímkový bunkr, který je předmětem současných úprav mimo předmětný záměr. Technologie byla průběžně doplňována a rozšiřována a to i o úpravu rud barevných kovů. Koncem šedesátých let byla zahájena produkce tříděného kameniva z hlušinových materiálů – z těžby odvalů. Tato činnost je v úpravně provozována dosud. Kalové podíly z úpravy rud byly ukládány na odkaliště severně od úpravny.

Privatizace

Společnost ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o. získala areál úpravny 1. Máje na základě privatizačního projektu schváleného smlouvou s FNM ČR č. 187/96.

Výroba tříděného kameniva

Z počátku byly zpracovávány hlušiny z odvalu úpravny, později se upravovala těžená hlušina z dolů a z odvalů šachet č. 16 a č. 21. Odval šachty č. 21 je dotěžen. V současné době je těžen pro výrobu tříděného kameniva odval jámy č. 16, kde zásoby vydrží ještě na zhruba 2 - 4 roky (doba závisí jednak na odbytu tříděného kameniva, jednak na kontaminaci spodních partií odvalu). Na úpravně kameniva byl zpracován i materiál z těžby pro vytvoření kavernového zásobníku plynu. V současnosti jsou k dispozici prakticky pouze zbytky tohoto materiálu.

Dosavadní produkce činí cca 28 mil. tun tříděného kameniva. Maxima bylo dosaženo v roce 1988 - 1 361 kt. Současná produkce se pohybuje kolem 300 - 400 tisíc tun/rok.

Technologie výroby tříděného kameniva spočívá v několikastupňovém drcení a třídění za mokra. V případě zpracovávání materiálů (hald, odvalů) z uranové činnosti se využívá radiometrického třídění pro snížení obsahu uranových minerálů v produktu. Produkt je podroben radiometrické kontrole. Pokud nevyhovuje, je vracen na radiometrické třídění.

K úpravě se využívá voda z odkaliště (Bytíz I). Praním se smyjí z kameniva jemné podíly, kde se nejvíce kumulují zbytky radioaktivních materiálů. Oplachová voda (včetně kalů z praní) je vracena zpět na odkaliště. Na odkaliště Bytíz I jsou ukládány kaly z praní kameniva v tomto rozsahu:

| rok 2000 | 5591 m3 |
| --- | --- |
| rok 2001 | 5760 m3 |
| rok 2002 | 3200 m3 |
| rok 2003 | 5935 m3 |
| rok 2004 | 5762 m3 |

Jednotlivé vyrobené frakce tříděného kameniva jsou po radiometrické kontrole přímo expedovány nebo ukládány na depo k pozdější expedici.

Výroba tříděného kameniva je předmětem činnosti Ecoinvest s.r.o. Firma má oprávnění k hornické činnosti.

Schéma výroby tříděného kameniva je uvedeno na konci této kapitoly.

Z uvedeného vyplývá, že jak byla úprava uranových rud spjata s provozem odkaliště, je takto spjata i výroba tříděného kameniva.

Vytříděné „aktivní“ kamenivo je na základě dohody s o.z. SUL využíváno na zásypy výchozů důlních děl a propadů (smlouva 20/98). Množství „aktivního“ kameniva tvoří cca 3 % vsázky. Množství kalů představuje cca 1 % vsázky. Vytříděné cizorodé předměty (dřevo, železo, kabely apod.) jsou obsaženy ve vsázce do 0,4 %.

Byla prováděna technologická opatření, aby množství vytříděného „aktivního“ kameniva bylo sníženo na 1 - 2 %. Toto se podle informací podařilo zvýšením citlivosti třídění v polovině r. 1999 dosáhnout. Úprava spočívá ve zdvojení radiometrické kontroly u sfukovačů. Opatření zvýšilo hmotnostní aktivitu Ra226 v aktivním podílu až na 4 500 Bq/kg, ale výrazně snížilo jeho celkové množství.

Další výrobou, která je v areálu Ecoinvestem provozována je např. výroba zámkové dlažby.

Obalovna živičných směsí.

Společně s firmou Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. byla v areálu bývalé úpravny realizována moderní obalovna živičných směsí o kapacitě 160 t/hod obalované směsi. Před realizací byla provedena dekontaminace dotčeného území. Materiály z odklizu byly po radiometrické kontrole použity při sanaci odkaliště II. - Bytíz.

Kotelna

V areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o. je dále provozována kotelna na uhlí, které zásobuje teplem nejen vlastní areál ale i ostatní areály v okolí – areál šachty č. 16, vězeňskou službu atd.

V areálu Ecoinvestu probíhá v současnosti intenzivní příprava pro zahájení odstranění starých ekologických zátěží. V daném případě se jedná o kontaminaci přírodními radionuklidy z bývalé hornické uranové činnosti. Byl proveden ekologický audit, riziková analýza, bylo vydáno rozhodnutí ČIŽP k odstranění zátěže, byl proveden doprůzkum a zpracován projekt, ke kterému je vydáno stavební povolení. V současnosti je v přípravě výběrové řízení na dodavatele prací.

Realizace záměru odtěžby haldoviny z odvalu jámy č. 9 pro výrobu tříděného kameniva nevyžaduje žádná dodatečná opatření v areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o.

jen v tištěné podobě

B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Půda

Vlastní odtěžba bude realizována na pozemku ležícím v katastrálním území Háje. Odval je situován na pozemku, který je ve vlastnictví DIAMO s.p., o.z. SUL a který byl již dříve odňat z lesního půdního fondu. Vlastní odtěžba tedy nevyžaduje nový zábor půdy.

Pro realizaci napojení na komunikaci 11820 z odvalu není třeba vynětí ze ZPF - pozemek je veden jako ostatní plocha. Nájezd na odval bude realizován tak, aby nemuselo dojít k záboru lesního pozemku.

V okolí odvalu a dopravní trasy se jedná o BPEJ: 5.27.04, 5.26.14, 5.67.01, 5.47.12, 5.32.11, a 5.32.14

V trase dopravy v úseku 0,9 - 2,55 bude nutno realizovat cca 3 výhybny nákladních aut. Jejich lokalizace není zatím určena - bude záviset mimo jiné i na dostupnosti pozemků. Předběžná potřebná plocha pro jednu výhybnu cca 160 m2. Celkem cca 520 m2. Jedná se o pozemky ZPF, BPEJ 5.27.04 a 5.67.01.

Popis těchto BPEJ:

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu

5 - region MT 2 mírně teplý, mírně vlhký; suma teplot nad + 10 (C 2 200 - 2 500; prům. roční teplota 7 - 8 (C; průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm; pravděpodobnost such vegetačních období 15 - 30 %, vláhová jistota 4 - 10

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

27 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy výsušné

67 - Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám

|  | svažitost | expozice*) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 3(, úplná rovina, rovina | všesměrná |

*) vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu

|  | skeletovitost | hloubka *) |
| --- | --- | --- |
| 1 | bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá | hluboká, středně hluboká |
| 4 | středně skeletovitá | hluboká, středně hluboká |

*)	vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 k odnímání půdy ze ZPF je tato BPEJ zařazena do V. třídy ochrany zemědělské půdy. Do této třídy ochrany jsou zahrnuty BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné.

Na lesní cestě v blízkosti staré Strakonické bude nutno provést úpravu (příliš malý poloměr zatáčení pro nákladní auta) – úprava bude provedena po dohodě s Lesy České republiky.

Situace pozemků v okolí záměru je zřejmá z přílohy 3.3.

Pozemky záměru a v okolí:

| pozemek č. | plocha m2 | druh plochy | vlastník (správce) | BPEJ/plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vlastní odval |
| 354/1 | 32230 | dobývací prostor – ostatní plocha | DIAMO |  |
| 352/1 | 17931 | dobývací prostor – ostatní plocha | DIAMO |  |
| pozemky severně od odvalu |
| 355 | 12513 | orná půda | soukr. - 2 vlastníci | 52704/12441 56701/72 |
| 356/1 | 7592 | trvalý travní porost | soukr. – 3 vlastníci | 52704/846 56701/6746 |
| 356/2 | 244 | trvalý travní porost | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 56701/244 |
| 356/3 | 151 | trvalý travní porost | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 52704/117 56701/34 |
| 356/4 | 176 | trvalý travní porost | 2 vlastníci | 52704/176 |
| 356/5 | 94 | trvalý travní porost | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 52704/42 56701/52 |
| 356/6 | 54 | trvalý travní porost | Stanislav Kantor | 52704/54 |
| 356/7 | 57 | trvalý travní porost | Pozemkový fond České republiky | 52704/57 |
| 358 | 3724 | lesní pozemek | Město Příbram |  |
| pozemky jižně od odvalu |
| 353 | 1455 | lesní pozemek | Obec Háje |  |
| pozemky západně od odvalu |
| 351 | 655 | orná půda | Pozemkový fond České republiky | 53214/655 |
| 352/2 | 2824 | dobývací prostor – ostatní plocha | Milana Rendlová |  |
| 349 | 864 | ostatní komunikace | Městský národní výbor Příbram |  |
| 346 | 251 | orná půda | Pozemkový fond České republiky | 53211/251 |
| 341 | 2255 | trvalý travní porost | David Mareček | 56701/2255 |
| 342 | 2778 | jiná plocha – ostatní plocha | DIAMO |  |
| 344 | 40 | trvalý travní porost | Pozemkový fond České republiky | 53211/33 56701/7 |
| 345 | 5 | jiná plocha – ostatní plocha | Milana Rendlová | 53214/655 |
| 338/1 | 129452 | lesní pozemek | Město Příbram |  |
| 338/2 | 3125 | lesní pozemek | Město Příbram |  |
| 352/3 | 85 | dobývací prostor – ostatní plocha | Obec Milín |  |
| 352/4 | 269 | dobývací prostor – ostatní plocha | Městský národní výbor Příbram |  |
| 352/5 | 98 | dobývací prostor – ostatní plocha | Obec Háje |  |
| areál jámy č. 9 |
| 354/43 | 2151 | dobývací prostor – ostatní plocha | DIAMO |  |
| 354/42 | 268 | dobývací prostor – ostatní plocha | DIAMO |  |
| 354/41 | 1320 | dobývací prostor – ostatní plocha | DIAMO |  |
| 354/40 | 1070 | dobývací prostor – ostatní plocha | DIAMO |  |
| 354/38 | 144 | zastavěná plocha a nádvoří | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |  |
| 354/37 | 277 | zastavěná plocha a nádvoří | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |  |
| 354/34 | 483 | zastavěná plocha a nádvoří | Robert Dub |  |
| 354/33 | 181 | zastavěná plocha a nádvoří | Robert Dub |  |
|  |  | budova bez čísla popisného nebo evidenčního | Robert Dub |  |
| 354/32 | 30 | dobývací prostor – ostatní plocha | DIAMO |  |
| 354/31 | 602 | dobývací prostor – ostatní plocha | Restap CZ s.r.o. |  |
| 354/30 | 194 | zastavěná plocha a nádvoří | Restap CZ s.r.o. |  |
|  |  | budova bez čísla popisného nebo evidenčního | Státní ústav jaderné,chemické a biologické ochrany |  |
| 354/29 | 139 | zastavěná plocha a nádvoří | ELPRO - DELICIA, a.s. |  |
|  |  | budova bez čísla popisného nebo evidenčního | ELPRO - DELICIA, a.s. |  |
| 354/28 | 1 | zastavěná plocha a nádvoří | Lesy České republiky, s.p. |  |
|  |  | budova bez čísla popisného nebo evidenčního | KOVO Příbram s.r.o. |  |
| 354/27 | 52 | jiná plocha – ostatní plocha | Lesy České republiky, s.p. |  |
| 354/26 | 42 | dobývací prostor – ostatní plocha | KOVO Příbram s.r.o.. |  |
| 354/25 | 2768 | dobývací prostor – ostatní plocha | DIAMO |  |
| 354/24 | 241 | dobývací prostor | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |  |
| 354/23 | 4448 | dobývací prostor – ostatní plocha | Restap CZ s.r.o. |  |
| 354/22 | 360 | dobývací prostor – ostatní plocha | KOVO Příbram s.r.o.. |  |
| 354/21 | 1150 | jiná plocha – ostatní plocha | Lesy České republiky, s.p. |  |
| 354/20 | 34 | zastavěná plocha a nádvoří | Restap CZ s.r.o. |  |
|  |  | budova bez čísla popisného nebo evidenčního | Restap CZ s.r.o. |  |
| 354/19 | 190 | zastavěná plocha a nádvoří | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |  |
|  |  | budova bez čísla popisného nebo evidenčního | Restap CZ s.r.o. |  |
| 354/18 | 175 | zastavěná plocha a nádvoří | Restap CZ s.r.o. |  |
|  |  | budova bez čísla popisného nebo evidenčního | Restap CZ s.r.o. |  |
| 354/17 | 44 | zastavěná plocha a nádvoří | Lesy České republiky, s.p. |  |
|  |  | budova bez čísla popisného nebo evidenčního | Restap CZ s.r.o. |  |
| 354/16 | 2124 | zastavěná plocha a nádvoří | Restap CZ s.r.o. |  |
| 354/15 | 28 | zastavěná plocha a nádvoří | Restap CZ s.r.o. |  |
|  |  | budova bez čísla popisného nebo evidenčního | Restap CZ s.r.o. |  |
| 354/14 | 82 | zastavěná plocha a nádvoří | KOVO Příbram s.r.o.. |  |
|  |  | budova bez čísla popisného nebo evidenčního | KOVO Příbram s.r.o.. |  |
| 354/12 | 741 | zastavěná plocha a nádvoří | KOVO Příbram s.r.o.. |  |
|  |  | budova bez čísla popisného nebo evidenčního | KOVO Příbram s.r.o.. |  |

Pro dopravní trasu do areálu Ecoinvestu Příbram jsou k dispozici výpisy z katastrů, včetně vlastníků. Jedná se o rozsáhlý soubor údajů, který již přesahuje rozsah oznámení.

Ochranná pásma

Lokalita leží v dobývacím prostoru Brod ložiska Příbram, který bude zachován v potřebném rozsahu do dokončení likvidačních prací DIAMO s.p., o.z. SUL. Jeho existence zajišťuje ochranu podzemních i povrchových kapacit ložiska. V r. 1992 byl jeho rozsah zmenšen a uvolněny části na SV a JZ křídle ložiska.

Uvnitř dobývacího prostoru bylo Ministerstvem životního prostředí rozhodnutím z 30.8.1993 stanoveno chráněné území Milín II pro ochranu podzemního kavernového zásobníku plynu (KZP) vyraženého z j. č. 16. Odval jámy včetně dopravní trasy se nacházejí uvnitř tohoto ochranného pásma.

V lokalitě záměru ani po dopravní trase nejsou vyhlášena žádná pásma hygienické ochrany vod.

Za ochranné pásmo lze považovat propadové pásmo (oplocené) na Sázkovém potoce (východně od odvalu) a dílčí propady v areálu jámy č. 9 - západní část. Realizace záměru se těchto pásem netýká.

Odval j.č. 9 se nachází v ochranném pásmu letiště Dlouhá Lhota.

### B.II.2. Voda

Pro vlastní záměr (těžbu) není voda potřeba. Potřeba vody by byla pouze pro zkrápění v suchém období. Nejreálnější je použití cisterny s užitkovou vodou v suchém období. Předpoklad potřeby vody - 30 suchých dnů v roce, 1 cisterna denně (7 m3). Celkem 210 m3/rok. Pro doplňování bude využit zdroj užitkové vody v areálu Ecoinvest, napojený na zdroj vodárna Háje - upravená vltavská voda. Uváděná spotřeba užitkové vody představuje jen malý podíl z množství užitkové vody odebrané firmou Ecoinvest s.r.o. Realizací záměru se spotřeba vody v úpravně kameniva prakticky nemění.

Pro potřebu osádek nakladače, buldozeru event. automobilů bude dodávána balená voda v potřebném množství.

Pro sociální účely bude voda zajištěna v areálu Ecoinvestu.

### B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

#### Elektrická energie

Vlastní technologie odtěžby ji nepotřebuje. Nepočítá se s osvětlením, těžba nebude probíhat v zimním období.

#### Motorová nafta

Nákladní automobily zajišťující dopravu těženého materiálu budou čerpat podle potřeby pohonné hmoty v čerpacích stanicích mimo vlastní lokalitu. Jediný stroj pro nějž musí být PHM dováženy bude kolový nakladač (případně buldozer). Spotřeba nafty pro mechanizmy je při navrhované kapacitě cca 26 t /rok (32 500 l).

Nároky na PHM:

- Kolový nakladač - Doba nakládky jednoho TNV 4 min. – nakládka 50 min za hodinu, pro model počítáno 60 min. Stejná doba je počítána i pro návěsy. Spotřeba 20 l nafty /hod.

- Buldozer činnost max.. 5 hod denně spotřeba 25 l/hod.

- Nákladní auta - nejsou uvažována - nebudou zásobována naftou v prostoru odvalu. (veřejné čerpací stanice nebo v areálu Ecoinvestu).

Spotřeba PHM (l)

|  | den | rok |
| --- | --- | --- |
| nakladač | 200 | 20 000 |
| buldozer | 125 | 12 500 |
| celkem | 325 | 32 500 |

Zásobování mechanizmů na odvalu externí firmou dovozem.

Odpovídající spotřeba motorového oleje 150 l.

Oleje budou skladovány jen pro okamžitou spotřebu v originálním balení ve stávajícím skladu v areálu Ecoinvestu a na odval jámy č. 9 budou dováženy.

#### Materiál na úpravu komunikací

Přístupová komunikace na odval.

Ve vlastním prostoru odvalu bude využíván materiál odvalu.

Nájezd na silnici Příbram - Jerusalem - (silnice č. 4)

Prostor nájezdu z odvalu na silnici Příbram - Jerusalem bude řešen jako rozšířený s možností bezproblémového najíždění a vyjíždění a možnosti stání až 2 TNV nebo jedné návěsové soupravy.

Až po nájezd na odvalovou komunikaci se předpokládá živičný povrch s nutností vyrovnání stávajícího terénu s výškou veřejné komunikace. Předpokládá se vodorovné řešení tohoto prostoru. Materiály pro vyrovnání terénu budou získány z úpravy komunikací v dopravní trase. V případě nedostatku materiálu bude využito podsítné z výroby tříděného kameniva z provozu Ecoinvestu. Pro konstrukci zpevněné plochy budou použity štěrky z produkce Ecoinvestu, potřebné živičné směsi pak z Obalovny Příbram.

Dopravní trasa

V dopravní trase až po jámu č. 13 se nepředpokládají významné úpravy stávajícího stavu komunikace. Od jámy č. 13 dále se jedná o nezpevněné komunikace. Předpokládá se jejich úprava na těžký provoz formou hutněného štěrkového povrchu a to včetně navrhovaných výhyben. Potřebný štěrk bude z produkce výroby tříděného kameniva Ecoinvestu. Pokud se toto řešení v průběhu provozu neosvědčí, budou tyto komunikace řešeny jako zpevněné pro těžký provoz se živičným povrchem.

Napojení dopravní trasy v úseku stará Strakonická - silnice č. 118 bude v každém případě řešeno se živičným povrchem se zajištěním potřebných materiálů obdobně jako v předchozích případech.

Na úpravu komunikací bude zpracován samostatný projekt, který bude pochopitelně obsahovat nároky na potřebné materiály.

### B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Navržená dopravní trasa využívá veřejnou komunikaci Příbram – Jerusalem - silnice č. 11812, dále účelovou panelovou komunikaci DIAMO s.p., o.z. SUL k bývalé výdušné jámě č. 13. Od tohoto areálu se jedná o více méně polní nezpevněné cesty až na lesní cestu k bývalé silnici č. 4. Dále po této nepoužívané komunikaci až ke stávající silnici č. 118. Dopravní trasa dále pokračuje po veřejné komunikaci (č. 118) k areálu jámy č. 16 a odtud již po komunikaci Ecoinvestu do vlastního areálu na zpracování haldoviny na tříděné kamenivo. Navržená dopravní trasa je uvedena v příloze 3.1.

Navržená trasa dopravy představuje průjezd lesem až na silnici č. 118. Proto zpracovatel oznámení jednal s Lesy ČR, Lesní závod Dobříš o možnostech využití lesních komunikací. Souhlasné vyjádření je uvedeno v příloze 10.

Menší problém je s úpravou výjezdu ze „staré“ strakonické na silnici III. třídy č. 118. Jedná se pozemek Ředitelství silnic a dálnic. I komunikace v lese bude vyžadovat další úpravy pro průjezd těžké nákladní techniky.

Stávající komunikace k větrací jámě č. 13 je zpevněná – dále je nezpevněná. Součástí záměru bude tedy úprava komunikace – zpevněný povrch – včetně zřízení výhyben v dohledu (viz kapitola Podrobnější popis záměru v části B.I tohoto oznámení). Nutno zpracovat projekt úpravy komunikací.

Celková délka dopravní trasy 5,2 km, z toho 1,0 km tvoří veřejné komunikace, 0,6 km komunikace v areálu oznamovatele, 3,6 km účelové, polní a lesní a opuštěné komunikace. Cca 0,02 km komunikace bude nutno vybudovat.

Nároky na dopravu

- jedná se o dopravu 150 000 t haldoviny ročně

- provoz odtěžby sezónní – mimo zimní období - prosinec - únor

- těžba 100 dnů ročně, tj. 1500 t/den

- doba těžby denně 10 hod

Jsou uvažovány dvě varianty:

A - náklady TNV 12 t

B - alternativa velkokapacitní 22 t (NS – návěsové soupravy)

|  | varianta A | varianta B |
| --- | --- | --- |
|  | TNV | TNV | NS (návěsové soupravy) | přepočet na TNV |
|  | den | hod | den | hod | den | hod |
| počet nákladů | 125 | 12,5 | 68,2 | 6,8 | 88,6 | 8,9 |
| počet jízd | 250 | 25 | 136,4 | 13,6 | 177,3 | 17,7 |

V rozptylové studii pročítána varianta horší - A

Mechanizmy na odvalu:

- buldozer – přibližování haldoviny ze zářezů, úprava etáží pro pojezd nákladních aut

- nakladač – nakládání haldoviny na nákladní auta

Frekvence dopravy na silnici č. 118 podle sčítání v roce 2000 (sčítací místo 1-2760):

|  |  |  | celoroční průměr (2000) za 24 hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| nákladní automobily |  |  |  |
|  | lehké | (N1) | 151 |
|  | střední | bez přívěsu (N2) | 10 |
|  |  | s přívěsem (PN2) | 0 |
|  | těžké | bez přívěsu (N3) | 8 |
|  |  | s přívěsem (PN3) | 1 |
|  | návěsové soupravy | (NS) | 0 |
|  | autobusy | sólo (A) | 32 |
|  |  | kloubové (PA) | 0 |
|  | traktory | bez přívěsu (TR) | 2 |
|  |  | s přívěsem (PTR) | 1 |
| nákladní automobily celkem |  | (T) | 205 |
| osobní automobily |  | (O) | 1928 |
| motocykly |  | (M) | 13 |
| celkem |  | (S) | 2146 |
| těžká nákladní vozidla* (TNV) | 65 |

* - TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA

Výhledové koeficienty růstu dopravy dle ŘSD ČR

| rok | komunikace tř. | osobní | nákladní |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 - 2005 | I. | 1,16 | 1,15 |
| 2000 - 2005 | II. | 1,14 | 1,13 |
| 2000 - 2005 | III. | 1,12 | 1,11 |
| 2005 - 2010 | I. | 1,14 | 1,13 |
| 2005 - 2010 | II. | 1,11 | 1,10 |
| 2005 - 2010 | III. | 1,09 | 1,06 |

Nárůst dopravy silnici č. 118 v souvislosti se záměrem:

|  | dle sčítání v r. 2000 TNV | dle výhled. koef. v r. 2006 TNV | nárůst záměrem v roce 2006 TNV | celkem 2006 TNV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nákladní auta - varianta A | 65 | 75 | 250 | 325 |
| návěsové soupravy - varianta B |  |  | 177 | 262 |

Odhad počtu potřebných nákladních aut:

|  | varianta A (TNV) | varianta B (návěsové soupravy) |
| --- | --- | --- |
| nakládka | 5 min | 7 |
| doprava do Ecoinvestu - návrhová rychlost 30 km/hod | 10,5 | 10,5 |
| vykládka v Ecoinvestu | 2 min | 3 |
| jízda na odval - návrhová rychlost 30 km/hod | 10,5 | 10,5 |
| rezerva cca 15 % | 4 min. | 4 |
| celkem | 32 min | 35 min |
| počet potřebných nákladních aut (náv. souprav) | 6,7 = 7 | 4 |

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Ovzduší

Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní zdroje znečišťování ovzduší.

Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je obvykle používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS.

#### Emise v etapě přípravy záměru

Bodové zdroje:

Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě přípravy nevzniknou.

Liniové zdroje:

Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní techniky při zemních pracech a při návozu stavebního materiálu v etapě přípravy záměru. Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných akcí lze očekávat maximální dopravní zatížení během terénních úprav kolem 10 nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 2 měsíce. Odhad pohybů nákladních automobilů v další etapě přípravy by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě přípravy nelze spolehlivě predikovat.

Plošné zdroje:

V rámci terénních úprav, u paty odvalu jámy č. 9 (nájezdová komunikace), úpravy komunikací k silnici č. 118 apod. Jedná se o úpravy malých rozsahů bez významných zdrojů. Přesto zpracovatel oznámení doporučuje:

- vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

#### Emise v rámci provozu

Nové zdroje, které vzniknou při realizaci záměru lze charakterizovat takto:

Bodové zdroje znečištění

Při realizaci záměru nevzniknou žádné nové bodové zdroje znečišťování ovzduší.

Ani stávající provoz výroby tříděného kameniva v areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o. není zdrojem tuhých znečišťujících látek, protože třídění je prováděno v prostředí vody.

Plošné zdroje znečištění

Jako plošný zdroj znečištění je uvažován již odval ve stávajícím stavu. V důsledku větrné eroze jsou z povrchu uvolňovány prašné částice.

Při fyzické prohlídce bylo zjištěno, že plocha odvalu je významně pokrytá náletovou zelení a odkryté plochy neobsahují na povrchu jemné částice. Lze tedy predikovat závěr, že zdrojem sekundární prašnosti bude pouze plocha odtěžby, kterou je potřeba z tohoto hlediska účelně organizovat.

Vlastní těžbu lze organizovat tak, aby byla zahájena na nejvyšší ploše tabule odvalu – zde realizovat odtěžbu 3 – 4 etáží a pak přesunout těžbu na nižší plochu tabule. Max. plochu odkrytou těžbě lze odhadnout na 2 ha při výšce nad terénem 50 m.

Sekundární prašnost byla odhadnuta podle zkušenosti z jiných objektů na 0,0025 g/s/ha. Při celoročním působení se jedná o 157,8 kg/rok. Pro rozptylovou studii bylo použito hodnoty 160 kg/rok.

Při těžbě odvalu k tomu přistupuje další plošný zdroj, který představuje pohyb nakladače (a příp. buldozeru) na odvalu. Plocha odvalu dotčená touto činností představuje plošný zdroj o rozměrech 40 ( 50 m tj. 2000 m2. Tento zdroj bude v provozu 10 hodin denně a 100 pracovních dnů v roce.

Kolový nakladač 20 l nafty /hod, činnost denně 10 hod.

Buldozer max. spotřeba 25 l/hod, činnost 5 hod denně

Na stejné ploše je nutno uvažovat pohyby a stání nákladních aut odvážejících haldovinu.

Suma emisí z plošného zdroje

|  | NOx | PM10 | Benzen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| nakladač | 0,01560 | 0,89840 | 0,26054 | 0,00518 | 0,29843 | 0,08654 | 0,00001 | 0,00048 | 0,00014 |
| buldozer | 0,00975 | 0,56150 | 0,16283 | 0,00324 | 0,18652 | 0,05409 | 0,00001 | 0,00030 | 0,00009 |
| nákladní automobily | 0,065 | 2,338 | 0,853 | 0,010 | 0,200 | 0,073 | 0,00021 | 0,007 | 0,00271 |

Liniové zdroje znečištění

Liniové zdroje znečištění vyplývají z modelu dopravy:

|  | varianta A | varianta B |
| --- | --- | --- |
|  | TNV | TNV | NS (návěsové soupravy) | přepočet na TNV |
|  | den | hod | den | hod | den | hod |
| počet nákladů | 125 | 12,5 | 68,2 | 6,8 | 88,6 | 8,9 |
| počet jízd | 250 | 25 | 136,4 | 13,6 | 177,3 | 17,7 |

Pro rozptylovou studii byla uvažována pouze varianta A, neboť představuje vyšší emisní zátěž.

Vliv záměru na imisní zátěž je posouzen rozptylovou studií - příloha 5. Rozptylovou studií je posouzena vlastní odtěžba a doprava haldoviny.

Emise na komunikačním systému v roce 2006:

| NOx | PM10 | Benzen |
| --- | --- | --- |
| g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| 0,000130 | 4,676 | 1,707 | 0,000021 | 0,401 | 0,146 | 0,00000041 | 0,015 | 0,00542 |

Opatření k snižování emisí:

Jediným prostředkem k snižování emisí (sekundární prašnosti) je dodržování minimální těžební plochy odvalu a důsledný postřik prašných ploch v případě nepříznivých klimatických podmínek. Jedná se pochopitelně především o pojezdové plochy na odvalu.

### B.III.2. Odpadní vody

#### Ve fázi přípravy

Realizací přípravy nevznikají odpadní vody.

#### Ve fázi provozu

Odpadní vody nevznikají. Sociální zabezpečení pracovníků provádějících odtěžbu a dopravu bude v areálu Ecoinvestu. Přímo na odvalu bude realizováno chemické WC.

Průsakové vody odvalu tak jako dosud budou zachycovány drénem pod západní patou odvalu a zapouštěny vrtem do podzemí – stávají se součástí důlních vod a budou čištěny na nově vybudované dekontaminační stanici v areálu jámy č. 19 s výpustným profilem Kocába – vše v režii DIAMO s.p. Vlastní záměr se tohoto systému nedotkne.

Dalším vodohospodářským dílem je zajištění toku vodoteče (Sázkového potoka). V současnosti je vodoteč pod odvalem zatrubněna (provedeno již při budování odvalu). Zatrubnění je ve špatném technickém stavu a v přípravě je přeložka vodoteče mimo odval. Záměr není s tímto řešením v konfliktu. Jedná se o akci DIAMO s.p., o.z. SUL mimo posuzovaný záměr.

### B.III.3. Odpady a produkty hornické činnosti

Při realizaci záměru a v průběhu jeho využívání budou vznikat dále nevyužitelné materiály dvojího druhu:

-	odpady s nimiž bude nakládáno v režimu dle zákona o odpadech č. 125/97 Sb. resp. č. 185/2001 Sb.

-	produkty hornické činnosti na něž se ve smyslu § 1 odst. 2 písmeno b) téhož zákona nevztahuje režim zákona o odpadech

Do skupiny odpadů dle bodu a) bude mj. patřit dřevo z vykácené zeleně (náletových dřevin). Tento odpad bude kategorie O, kódově poněkud obtížně zařaditelný – např. 01 01 99, nebo 20 02 01 - biologicky rozložitelný odpad.

Ve vlastním provozu budou vznikat během provozu odpady z údržby těžebních mechanismů a TNA. Tato údržba bude zajištěna mimo prostor odvalu v zařízeních Ecoinvestu. Prakticky půjde jen o použité oleje, olejové filtry, textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami, stejně tak jako odpady z údržby těžebních mechanizmů.

Další druh odpadů, který bude v prostoru odvalu vznikat je odpad ze sociálního zázemí zaměstnanců:

-	odpad z chemického WC

-	obaly z PET lahví ve kterých bude dodávána balená voda,

-	obaly od potravin apod. tj. souhrnně řečeno směsný komunální odpad

Přehled odpadů, které budou vznikat v přípravě záměru

| kód druhu odpadu | název | místo vzniku | kategorie | předpokládané nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 01 99 nebo 20 02 01 | odpady jinak blíže neurčené biologicky rozložitelný odpad (dřevo z vykácené zeleně) | přístupová komunikace na odval včetně nájezdu na veřejnou komunikaci | O | využití |
|  |  | vyčištění staré silnice č. 4 -Strakonické v zájmovém úseku, včetně nájezdu na silnici č. 118 | O | využití |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | z úpravy komunikací na dopravní trase včetně výhyben | O | využití při budování přístupové komunikace na odval |

Přehled odpadů, které budou vznikat během provozu

| kód druhu odpadu | název | kategorie | předpokládané nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 01* | odpadní hydraulické oleje | N | Specializovaná firma |
| 13 02* | odpadní motorové, převodové nebo mazací oleje | N | Specializovaná firma |
| 15 01 10* | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (např. obaly od olejů) | N | Specializovaná firma |
| 15 02 02 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Specializovaná firma |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | Technické služby Příbram |
| 20 03 04 | kal ze septiků a žump (chemické toalety) | O | ČOV Dubenec AQUA s.r.o. |

* odpady nebudou vznikat na odvalu (v místě těžby)

#### Produkty hornické činnosti

Podle § 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. je činnost zřizování a provozování odvalů - § 2, bod e), zajišťování a likvidace starých důlních děl § 2 bod g) - (těžba odvalu) související se záměrem, hornickou činností, příp. činností prováděnou hornickým způsobem - § 3 bod a). Hornickou činnost netvoří pouze vlastní technologie těžby a úpravy, ale i práce, které s touto činností souvisejí, mimo jiné i demolice a demontáž již nevyužitelných objektů, zařízení a materiálů včetně sanací.

Materiály, které při hornické činnosti vznikají nebo s ní souvisí, jsou definovány jako produkty hornické činnosti, pokud s nimi není nakládáno na zařízeních určených pro nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech.

Haldovinu lze tedy v tomto smyslu považovat rovněž za produkt hornické činnosti.

Při vlastním zpracování haldoviny v provozu Ecoinvestu vzniká další významná skupina produktů hornické činnosti.

Tyto nevznikají v prostoru odvalu, ale na území technologického zázemí záměru v prostoru úpravny Ecoinvestu. Jde o materiály, které podléhají zákonu č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu společného výkladu MŽP a ČBÚ lze do této skupiny zařadit následující dále nevyužitelné materiály:

-	kalové podíly, které jsou ukládány na odkaliště, podle dosavadních výsledků vznikají podílem do 1 %

-	neprodejné nezužitkovatelné podíly s vyšším obsahem radioaktivních látek než připouští legislativa spojená se zákonem č. 18/97Sb. (atomový zákon), zejména vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb.

- 	tzv. „cizorodé“ materiály v odvalu - dřevo, kovové části apod. Tyto aktivní podíly vznikají podílem cca 1%.

Nakládání s kaly

Vzhledem ke kvalitě vstupní suroviny je množství ukládaných kalových podílů invariantní vůči zpracovávanému odvalu – je prakticky jedno zda jde o odval š. č. 16 nebo š.č.9. Na základě smlouvy o poskytování technologických služeb mezi DIAMO s.p. o.z. SUL a firmou Ecoinvest je pro ukládání kalů z provozu technologie výroby tříděného kameniva Ecoinvestu vyhrazeno z celkové kapacity odkaliště Bytíz 200 000 m3. Odkaliště Bytíz má zároveň sloužit pro ukládání kalů z dekontaminační stanice důlních vod při bývalé jámě č. 19. Oznamovatel – Ecoinvest proto do budoucna hodlá řešit jiný způsob ukládání kalů – např. do podzemních vydobytých prostor, kterých je v okolí provozovny Bytíz dostatek.

Nezužitkovatelné podíly a cizorodé materiály

Dalším produktem je dále nevyužitelné kamenivo se zbytky aktivních podílů z výroby). Podle dosavadních zkušeností lze předpokládat množství do 1 %, tj. v průběhu záměru do 40 000 t.

Celková potřeba materiálu na zásyp zbývajících úvodních důlních děl v ložisku Příbram je 238 494 m3.

| Hlavní důlní dílo | m3 |
| --- | --- |
| Jáma č. 5 | 6712 |
| Jáma č. 11 | 8182 |
| Jáma č. 11A | 33761 |
| Jáma č. 13 | 19344 |
| Jáma č. 15 | 28132 |
| Jáma č. 16 | 90829 |
| Jáma č. 19 | 29850 |
| Komín VK 11-24/0 | 13872 |
| Komín KVB 44 | 7762 |
| Celkem | 238494 |

Nakládání s produkty hornické činnosti pokud se týče vytříděného dále nevyužitelného materiálu není zásadním problémem záměru a je řešeno smlouvou s DIAMO s.p., o.z. SUL.

### B.III.4. Ostatní

#### Hluk

Zdrojem hluku je hlavně pohyb nákladních vozidel jak po koruně odvalu tak zejména po liniové trase mezi odvalem a úpravnou Ecoinvestu. Zde se trasa zčásti přímo dotýká obytné zástavby.

Emise hluku dle údajů výrobce ve vzdálenosti 10 m :

buldozer Liebherr 721	103 – 106 dB dle zátěže

kolový nakladač 	105 dB

#### Vibrace

Vlastní záměr není zdrojem vibrací.

Vibrace připadá v úvahu pouze pro obsluhu nakladače, buldozeru a vozidel TNA. Ty jsou v těchto případech řešeny samostatnými rozhodnutími hlavního hygienika při povolování provozu schvalovaných typů vozidel.

#### Záření

##### Záření elektromagnetické

Při realizaci záměru nevznikají žádné zdroje elektromagnetického záření a není nutno realizovat opatření, která by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené v přílohách k nařízení vlády č.480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Opatření uvedená v tomto nařízení vlády se na tento záměr nevztahují.

##### Záření radioaktivní

Odval sám obsahuje zbytky těžených přírodních radioaktivních minerálu uranu. Je zdrojem, který v současné době uvolňuje do okolí radionuklidy, zejména radon. Měřením byly ověřeny v jeho bezprostředním okolí zvýšené hodnoty objemové aktivity radonu za určitých meteorologických situací (inverse, noční bezvětří apod.).

Dále je zřejmé, že v důsledku větrné eroze se z povrchu uvolňují prašné částice obsahující též přírodní radionuklidy z uran radiové rozpadové řady. Tato emise souvisí se zvýšeným obsahem přírodních radioaktivních látek v odvalovém materiálu proti běžným přírodním hodnotám. Toto uvolňování může vést inhalační cestou k určitému ozáření osob.

Další cestou uvolňování radionuklidů do okolí je vyluhování odvalového materiálu dešťovými srážkami a jejich pronikáním do vod. Pronikání do povrchových vod bylo zastaveno vybudováním jímacího systému z paty odvalu a odvodem vod vrtem do podzemí. Pronikání do podzemních vod nebylo zatím kvantifikováno, ale nelze ho vyloučit.

Všechny tyto mechanizmy resp. jejich průběh tvoří pro daný záměr vstupní, pozaďové hodnoty a po dokončení záměru budou tyto procesy ukončeny a odstraněn zdroj uvolňování do okolí. To nevylučuje, že v průběhu probíhající těžby se může uvolňování radionuklidů do okolí přechodně i zvýšit. Ocenění výstupů do okolí v důsledku realizace záměru je následující:

###### Emise radonu

V Analýze rizik při sanaci ložiska Příbram byla celková emise radonu z odvalu š.č. 9 v současném stavu oceněna na 0,122 MBq/s. Jde o velmi hrubý odhad vycházející z ocenění difúzního toku radonu z nepokryté plochy. Krátkodobě může být tato hodnota ovlivněna změnami atmosférického tlaku, posuzovány byly rovněž sezónní výkyvy. Tato emise tvoří výchozí stav:

Plošný zdroj

Přídatné uvolňování radonu lze očekávat při těžbě kameniva. V závislosti na obsahu zbytkové mineralizace a porózitě odvalového materiálu lze očekávat vysoké hodnoty objemové aktivity Rn v tomto půdním vzduchu. Tyto hodnoty budou velmi proměnlivé i v závislosti na způsobu těžby. Jako dobrý odhad lze použít údaj udávaný Jakubickem a Schmidtem (WISMUT GmbH, SRN) při sanacích v Krušnohorské oblasti - v 1m3 haldového materiálu je ve vzduchu v pórech odvalového materiálu 82 kBq radonu. Vzhledem k obdobnému typu hlušinového materiálu považujeme tento údaj za výchozí i v našem případě. Za předpokladu, že se při nakládání veškerý Rn uvolní, lze ocenit tuto emisi při maximální těžbě (za uvedených předpokladů těžby 85 m3/hod) na 2,0 kBq/s. Tím se může při maximální těžbě emise z odvalu zvýšit z 0,122 MBq/s na 0,124 MBq/s tj. o 1,5 %. To je hluboko v mezích kolísání faktorů ovlivňujících exhalaci Rn z odvalu.

Liniové zdroje

Představuje to transport kameniva na do areálu Ecoinvestu. V případě vyhodnocení tohoto mechanizmu uvolňování radonu při otvírce ložiska kaolinu v sousedství uranového zrudnění Ruprechtov byl odvozen emisní faktor 10,8 kBq/km. Pro odhad byl náklad na ložné ploše automobilu aproximován plochou 20 m2. V našem případě lze postupovat obdobně. Odhlédneme-li od toho, že převážná část Rn unikla při nakládání, lze na základě údajů o aktivitě hlušinového materiálu odhadnout radonový tok z povrchu na 1,1 Bq.m-2. s-1 tj. z plochy automobilu 22 Bq/s. I kdyby byly všechny automobily, které zajistí při uvažované intenzitě těžby přepravu (12,5), najednou na trase, lze odhadnout tento liniový zdroj na 275 Bq/s. To je při celkové emisi radonu z odvalu jámy č. 9 - 0,122 MBq/s - naprosto bezvýznamné.

###### Emise tuhých látek s obsahem radionuklidů

V rámci analýzy rizik byl zpracován i katalog emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší. Mechanizmus uvolňování je hlavně spojen se sekundární prašností. Celkem emise TZL v oblasti příbramského uranového ložiska byly konzervativně odhadnuty na 32,02 g/s, z toho odval j. č. 9 - 1,04 g/s. Jako další významné zdroje v okolí záměru byly určeny odval š.6 - (0,80 g/s), odval š.16 (2,957g/s), areál jámy č. 9 (0,07 g/s). Uvedené hodnoty vycházejí ze záměrně konzervativních předpokladů (až jak by v krajních podmínkách mohl daný objekt působit) a ve skutečnosti neodpovídají dlouhodobě sledovaným prašným spadům v regionu v rámci monitoringu DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram.

V předkládaném oznámení jsou použity již reálné hodnoty, které vycházejí i ze skutečnosti, že používaný program pro rozptylovou studii (Symos 97, verse 2003) umožňuje rovněž vyhodnotit prašný spad z daného zdroje v konkrétním bodě. Porovnání s výsledky monitoringu – v daném případě i dlouhodobého – naráží na problém, že výsledky monitoringu zahrnují nejen posuzovaný zdroj ale i další zdroje v okolí včetně dálkových přenosů, přičemž radioaktivita je přirozenou vlastností horninového prostředí a navíc existují umělé zdroje radioaktivity – spalovací procesy především na pevná paliva a jiné zdroje.

Realizací záměru vyvolaný zdroj prašnosti souvisí zejména s pohybem vozidel po odvalu. Měření sekundární prašnosti zviřované pohybem vozidel bylo prováděno Přírodovědeckou fakultou Ostrava v r.1997. Podle této práce (Sborník prací PF. Ostravské university, svazek 167, řada geografie a geologie) činí sekundární prašnost zviřovaná pojezdem po suchých nezpevněných plochách po trase 500 m 0,0032 g a proto se ve většině případů zanedbává. Řádově vyšší hodnoty byly zjištěny při pohybu vozidel v kaolinovém lomu. Při výpočtech prašné emise při sanaci ploch odkalištích DIAMO s.p.,o.z. GEAM byla použita hodnota ještě o další řád vyšší.

Délka pojezdové trasy k ploše odvalu je přibližně do 500 m, materiál odvalu je relativně hrubý. I přesto považujeme údaj použitý v Dolní Rožínce za dobře vystihující náš případ, alespoň v suchém období - 0,32 g/500m. Při střední rychlosti jízdy po odvalu 20km/hod je toto množství tedy zvířeno během 90 s, při 30 km/hod. během 60s. Emise prachu tedy bude ležet mezi 3,6. 10-3 g/s a 5,3. 10-3g/s.

Srovnáme-li tento údaj s údajem o teoretické emisi prachu z povrchu odvalu způsobené větrem - 1,758 g/s lze konstatovat, že průměrná emise prachu proti předpokladům použitým v analýze rizik se zvýší o 0,2 - 0,3 % při průjezdu jednoho vozidla. Při předpokládaném současném pohybu tří vozidel po odvalu je to 0,61 - 0,90 %

Obdobně se změní minimálně emise radionuklidů obsažených v uvolňovaném prachu. Předpokládáme, že složení prachu bude kopírovat obsah radionuklidů v odvalovém materiálu. Na základě výsledku měření distribuce aktivity v odvalovém materiálu byl odvozen předpoklad průměrného obsahu U v odvalovém materiálu 62 ppm a na základě toho odvozena i emise uranu v prachu 0,1097 mg/s (podíl na celkové emisi v oblasti 3,83 %). Tato emise představuje výchozí stav a za výše uvedených předpokladů se při realizaci záměru zvýší nejvýše o 0,9 %. Emise z odvalu se tedy výrazně nezvýší a podstatně se nezmění ani závěry z analýzy rizik týkající se expozice obyvatelstva v okolí.

V průběhu těžby se uvolňování radionuklidů do vod nebude dlouhodobě měnit. Posléze v důsledku snížení výšky odvalu dojde i k poklesu výšky prognózované napjaté hladiny vod v tělese odvalu a ke snížení hydraulického spádu pro uvolňování průsakových vod do okolí. Tuto změnu lze obtížně kvantifikovat a na kvalitě vod v povrchových vodotečích v okolí odvalu je pravděpodobně nebude možné postřehnout.

Odval š.č. 9 patří v příbramské oblasti k odvalům s minimálním zbytkovým obsahem uranové mineralizace. Je to důsledek používání moderní technologie třídění již na dole. Distribuce radionuklidů v povrchové vrstvě byla kontrolována radiometricky a je znázorněna v příloze č. 4.5.

#### Jiné výstupy

Nejsou známy jiné výstupy záměru. Záměr není zdrojem zápachu.

### B.III.5. Doplňující údaje

Realizací záměru dojde k potlačení umělé nepřirozené dominanty v území.

# ČÁST  C
ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM  ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Zájmové území se nachází v území, které bylo ovlivněno těžbou uranové rudy.

### C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny

Areál jámy č. 9 ani přilehlého odvalu nemá přirozené napojení biokoridory na biotopy nebo biocentra. V širším zájmovém území se nevyskytují nadregionální a regionální prvky systému ekologické stability. Nejbližším prvkem lokálního charakteru je lokální biocentrum označené v mapovém podkladu v příloze 4.2. jako BC1. Toto biocentrum je od odvalu jámy č. 9 vzdáleno 150 m JV směrem. Jedná se o odvodněné louky poměrně druhově pestré se zregulovaným potokem. Vlhkomilné druhy rostlin se nachází pouze v odvodňovacím kanálku. Ojedinělý výskyt úpolínu evropského na svahu zregulovaného potoka. 99% plochy zaujímá travobylinné patro, 1% plochy olše. V sousedství tohoto biocentra probíhá v současnosti východním směrem výstavba rodinných domků.

Toto biocentrum je napojeno na biocentrum v lokalitě Vršce (severně) a na biocentrum západně od areálu jámy 6 lokálními biokoridory (v příloze 4.2. označeny BK1 a BK2). Biokoridor BK2 protíná trasu odvozu materiálu z odvalu v místě odbočení z komunikace Příbram - Jeruzalém na místní komunikaci.

Dopravní trasa vede ještě kolem lokálního biocentra (označeno v mapovém podkladu v příloze 4.2. jako BC2). Jedná se navržené lesní biocentrum - monokulturní les. Toto biocentrum je napojeno na další biocentra lokálním biokoridorem (BK3), který vede východně od zastavěného území obce Háje směrem S-J a protíná dopravní trasu při jejím napojení na „starou strakonickou“.

Územní systém ekologické stability v okolí záměru je znázorněn v příloze 4.2.

### C.1.2. Chráněná území

#### C.1.2.1. Chráněná území z hlediska horního zákona

Dobývací prostory v širším zájmovém území:

DP Lešetice 	- 5,860 755 km2

DP Brod	- 6,605 908 km2

DP Bytíz 	- 7,626 957 km2

c e 1 k e m	 20,093 620 km2

Odval jámy č. 9 se nachází v dobývacím prostoru Brod ložiska Příbram, který bude zachován v potřebném rozsahu do dokončení likvidačních prací DIAMO s.p., o.z. SUL. Jeho existence zajišťuje ochranu podzemních i povrchových kapacit ložiska. V r. 1992 byl jeho rozsah zmenšen a uvolněny části na SV a JZ křídle ložiska. Chráněné ložiskové území je v hranicích dobývacího prostoru. Předmětný záměr není v rozporu s dobývacím prostorem. Dobývací prostor je znázorněn v příloze 4.6.

Uvnitř dobývacího prostoru bylo Ministerstvem životního prostředí rozhodnutím z 30.8.1993 stanoveno chráněné území Milín II pro ochranu podzemního kavernového zásobníku plynu (KZP) vyraženého z j. č. 16. Odval jámy č. 9 včetně dopravní trasy se nacházejí uvnitř tohoto ochranného pásma.

Za ochranné pásmo lze považovat i propadové pásmo (oplocené) na Sázkovém potoce (východně od odvalu) a dílčí propady v areálu jámy č. 9 - západní část. Realizace záměru se těchto pásem netýká.

#### C.1.2.2. Chráněná území z hlediska ochrany vod

Zájmové území odvalu jámy č. 9 ani dopravní trasa do areálu Ecoinvestu se nenachází v blízkosti ochranných pásem vodních zdrojů.

#### C.1.2.3. Chráněná území z hlediska ochrany přírody (zák. ČNR č. 114/92 Sb.)

Zvláště chráněná území a přírodní parky

Zvláště chráněná území ani přírodní parky ve smyslu zákona 114/92 Sb. se v zájmovém území nenacházejí.

Natura 2000

Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno novelou zákona 114/92 Sb. - zákon 218/2004 Sb.).

V širším okolí záměru se tyto lokality nenacházejí - viz příloha 4.3.

Významné krajinné prvky

Registrované významné krajinné prvky (VKP) se v zájmovém území nenacházejí. V území se však vyskytují VKP, jejichž status je dán zákonem o ochraně přírody a krajiny. Podle § 3, písm. b), zákona č. 114/1992 Sb. jsou významnými krajinnými prvky veškeré „lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy“. Na základě této definice se v území nacházejí nebo do něj okrajově zasahují následující VKP:

- vodoteč Sázkový potok

- lesy v okolí odvalu

- lesy v okolí navržené dopravní trasy

### C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V areálu jámy č. 9 a odvalu, kde má být realizován záměr, ani v jejich bezprostředním okolí nejsou žádné registrované kulturní nebo technické památky.

### C.1.4. Území hustě zalidněná

Záměr se nedotýká intravilánu obcí. Odval jámy č. 9 se nachází na katastru obce Háje. Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná. Cca 1 km od odvalu se severovýchodně nachází zastavěné území obce Háje, 1,5 km severozápadně město Příbram, 1,2 km jihozápadně Brod a 500 m jihovýchodně Jerusalem (součást Příbrami).

Statistické údaje o obci Háje:

| ZUJ: | 598402 |
| --- | --- |
| ID obce: | 3655 |
| Statut města: | Ne |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 664 ha |
| Počet obyvatel: | 258 |
| Z toho v produkt. věku: | 161 |
| Průměrný věk: | 37,2 |
| Pošta: | Ne |
| Škola: | Ne |
| Zdravotnické zařízení: | Ne |
| Policie: | Ne |
| Kanalizace (ČOV): | Ne |
| Vodovod: | Ano |
| Plynofikace: | Ne |

Nejbližšími trvale obydlenými objekty na katastru obce Háje jsou nové objekty v lokalitě Za Vrchem, pod kopcem Holanec, západně od zástavby obce Háje. Od odvalu jsou tyto objekty vzdáleny cca 400 m a jsou pohledově odcloněny zalesněním kopce Holanec. Jihovýchodně od odvalu, hned u jeho paty, je v současnosti ve výstavbě rodinný domek, který se po dokončení stane nejbližším trvale obydleným objektem4.

Nejbližší obytné objekty v obci Jerusalem jsou od odvalu vzdáleny cca 500 m. Dopravní trasa po místní komunikaci povede cca 50 m od nejbližších objektů této osady. Pohledově jsou tyto objekty od odvalu odcloněny lesním porostem.

Na katastru Příbram jsou nejbližší obytné objekty v lokalitě Sázky cca 800 m severozápadně od odvalu. Tyto objekty jsou z odvalu pohledově patrné.

### C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

Širší zájmové území (uranové ložisko Příbram) je dotčeno hlavně důsledky těžby uranu, které téměř ve všech ekologických aspektech ovlivňovalo životní prostředí. Těžbou uranu došlo ke znehodnocení původní funkce území v mnoha aspektech.

V blízkosti záměru - při navrhované dopravní trase - je objekt výdušné jámy č. 13. Tato jáma byla významným zdrojem emisí radonu v době těžby (a později v době zatápění ložiska – tento zdroj již v současnosti pominul). V areálu jámy č. 9 byla mimo běžných těžebních zařízení i dekontaminační stanice důlních vod a průsakových vod odvalu, která vyčištěné vody vypouštěla do vodoteče Sázkový potok.

Samotná existence odvalu jámy č. 9 je nepřirozenou dominantou krajiny a prakticky stálým zdrojem sekundární prašnosti se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů (nikoliv však nad únosnou míru ohrožující veřejné zdraví).

Imisní monitoring

V oblasti Příbram provádí s.p. DIAMO, o.z. SUL monitoring míst dotčených předchozí uranovou činností v poměrně husté monitorovací síti. Monitorovací místa jsou umístěna v pozicích mezi potenciálními zdroji prašnosti event. Rn222 a nejbližšími sídelními útvary. Kódové označení měřících míst je sestaveno z označení příslušného dolu a pořadového označení bodu v dané lokalitě. Schéma rozmístění bodů je uvedeno v „Programu monitorování, veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany (SPP-SUL-22-01-01_V1_R0) resp. aktualizovaném vydání (SPP-SUL-22-01-01_V2_R0). Později byla síť bodů doplněna o body na nichž jsou instalovány monitory Rn ALGADE.

Z výsledků rozsáhlého monitoringu uvádíme v dalším textu údaje z bodů, které mohou být ovlivněny emisemi z odvalu š. č. 9. Např. u prašných emisí jsou uvedeny údaje za okolí odvalu š.č. 9 a dvou nejbližších sousedních bodů – j. č. 13 a odvalu š.č. 6. Obdobně i u měření Rn.

Prašný spad

Je sledován celkový prašný spad, ztráta žíháním (slouží pro určení obsahu minerální frakce), spad U a Ra226.

Pro měření prašného spadu byla v okolí každého sledovaného odvalu nebo možného zdroje definována skupina bodů (obvykle 4) na nichž je sbírán prašný spad. V r. 2001 byla upravena metodika zpracování vzorků. Vzorky z každé skupiny bodů jsou vyhodnocovány jako jeden vzorek. Úprava sledovala zvýšení množství vzorku shromážděného k analýze za účelem zvýšení přesnosti analýz. Bod, ke kterému jsou výsledky vztahovány pro zavedení do databáze je v následujícím přehledu označen tučně.

Pro příbramskou oblast je charakteristické, že u celkového prašného spadu jsou dlouhodobě zjišťovány v okolí odvalů j.č. 3 (Kamenná) a j.č. 21 (Háje), ve srovnání s jinými body v oblasti, hodnoty výrazně vyšší. Zvýšené jsou i hodnoty v okolí j.č. 6 a Bytízu.

V průběhu roku se zjišťované hodnoty mění, pravidelně je zjišťováno, že s nástupem teplejšího a suššího období stoupají častěji hodnoty celkového prašného spadu až nad hodnotu spadu 12,5 g.m-2 (30d) –1. Obvykle se překročení této hranice zjišťuje v okolí odvalu š.č.3 (Kamenná) a v okolí odtěženého odvalu š. č. 21.

Výsledky z okolí odvalu š. č. 9 jsou zatím na úrovni průměru oblasti, v celkovém spadu spíše pod průměrem a reprezentují situaci dalších odvalů v oblasti, které jsou dlouhodobě v klidu.

Průměrné hodnoty monitoringu prašného spadu za roky 1997 - 1999

| Označení vzorku | ID | průměr |
| --- | --- | --- |
|  |  | Prašný spad | Spad miner. | Podíl miner. | Spad U238 | Spad Ra226 |
|  |  | (g.m-2 (30d) -1) | (g.m-2 (30d) -1) | frakce v % | mg.m-2. (30d)-1 | Bq.m-2. (30d) -1 |
| 9-1 | 117 | 7,128 | 2,108 | 35,155 | 0,544 | 6,393 |
| 9-2 | 118 | 12,050 | 6,031 | 32,340 | 0,611 | 3,376 |
| 9-3 | 119 | 12,654 | 2,437 | 27,371 | 0,758 | 4,602 |
| 9-4 | 281 | 18,503 | 5,527 | 26,532 | 0,657 | 4,523 |
| 13-1 | 116 | 4,573 | 0,794 | 20,625 | 0,732 | 3,814 |
|  |  | směrodatná odchylka |
| 9-1 | 117 | 6,123 | 3,059 | 21,326 | 0,629 | 3,810 |
| 9-2 | 118 | 18,422 | 16,186 | 25,652 | 0,709 | 1,720 |
| 9-3 | 119 | 21,422 | 4,882 | 21,811 | 0,794 | 2,817 |
| 9-4 | 281 | 11,069 | 8,253 | 25,328 | 0,762 | 2,721 |
| 13-1 | 116 | 2,708 | 0,353 | 7,733 | 0,838 | 1,652 |
|  |  | maximum |
| 9-1 | 117 | 20,900 | 12,502 | 76,700 | 2,000 | 12,500 |
| 9-2 | 118 | 73,000 | 65,554 | 89,800 | 2,700 | 6,200 |
| 9-3 | 119 | 83,850 | 19,533 | 76,600 | 2,600 | 11,600 |
| 9-4 | 281 | 38,800 | 29,511 | 83,600 | 3,000 | 9,100 |
| 13-1 | 116 | 10,430 | 1,346 | 35,500 | 3,100 | 8,000 |

Hodnoty monitoringu prašného spadu za roky 2000 - 2005

| rok | ID | odval | spad celkem g. m-2. (30d)-1 | spad min. frakce g. m-2. (30d)-1 | podíl min. frakce (%) | spad U mg. m-2. (30d)-1 | spad Ra Bq. m-2. (30d)-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 119 | 9-1; | 7,47 | 0,69 | 22,1 | 0,45 | 4,9 |
|  |  | 9-2; | 3,80 | 2,18 | 30,6 | 0,20 | 4,6 |
|  |  | 9-3; | 6,98 | 1,98 | 33,8 | 0,23 | 4,5 |
|  |  | 9-4; | 28,76 | 2,71 | 12,9 | 0,41 | 4,4 |
|  |  | průměr bodů 9-1; 9-2; 9-3; 9-4; | 11,75 | 1,89 | 24,85 | 0,3225 | 4,6 |
| 2001 |  | průměrný spad na bodech 9-1; 9-2; 9-3; 9-4; | 8,45 | 1,11 | 19,48 | 0,22 | 3,02 |
| 2002 |  |  | 8,48 | 1,24 | 24,1 | 0,13 | 0,6 |
| 2003 |  |  | 5,35 | 1,18 | 29,4 | 0,10 | 0,5 |
| 2004 |  |  | 4,98 | 0,93 | 23,0 | 0,04 | 0,9 |
| 2005 /I,II |  |  | 2,32 | 0,41 | 17,67 | 0,03 | 0,40 |
| 2005/III,IV |  |  | 1,50 | 0,58 | 38,51 | 0,09 | 0,61 |
| 2005/V,VI |  |  | 7,82 | 1,14 | 14,54 | 0,08 | 0,30 |
| 2000 | 116 | 13-1 | 5,02 | 0,69 | 18,5 | 0,27 | 4,1 |
| 2001 |  |  | 5,99 | 0,88 | 18,98 | 0,16 | 2,42 |
| 2002 |  |  | 7,91 | 1,11 | 21,2 | 0,18 | 0,8 |
| 2003 |  |  | 5,35 | 1,31 | 28,7 | 0,19 | 1,5 |
| 2004 |  |  | 6,63 | 1,14 | 28,6 | 0,15 | 1,7 |
| 2005 /I,II |  |  | 0,34 | 0,22 | 64,29 | 0,06 | 0,61 |
| 2005/III,IV |  |  | 0,69 | 0,36 | 51,37 | 0,10 | 1,77 |
| 2005/V,VI |  |  | 16,80 | 3,67 | 21,82 | 0,24 | 1,18 |

Měření prašného spadu není prováděno metodikou dle přílohy Nařízení vlády 350/2002 Sb. v platném znění ale vlastní metodikou používanou v DIAMO s.p., o.z. SUL dlouhodobě. Výsledky nejsou proto srovnatelné s limity dle citovaného nařízení.

Situace profilů měření prašného spadu je uvedena na následující stránce.

Situace monitorovacích bodů pro odběr vzorků vod a pro měření prašného spadu - jen v tištěné podobě

##### Radon

Monitoring radonu je prováděn několika metodami. Výsledky monitoringu Rn222 v bodech, které mohou být ovlivněny odvalem š. č. 9 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Rozhodující metodou je dlouhodobé měření ekvivalentní objemové aktivity Rn (EOAR) s použitím kontinuálního monitoru Rn ALGADE, na dalších bodech je použito pro kontrolu situace měření metodou BUHS (EOAR), případně je dlouhodobě měřena pro získání informací o průběhu denních cyklů OAR (většinou 24 hodin) objemová aktivita Rn (OAR) přístrojem AlphaGuard (resp. Radim). Od r. 2002 není prováděno měření OAR stopovými detektory.

Měření ekvivalentní objemové aktivity Rn (EOAR)

- Kontinuální měření EOAR s použitím monitorů radonu v ŽP firmy ALGADE

Toto měření je zajišťováno pouze v oblastech Příbram a Mydlovary – v obou oblastech jsou instalovány monitory ALGADE na 5 bodech pro podchycení průměrných hodnot EOAR v kritických skupinách obyvatel. Expozice probíhá po celý měsíc a exponované detektory jsou vyhodnocovány 1x měsíčně v laboratoři SÚJCHBO.

Pro náš případ jsou významné údaje z lokality Příbram – Sázky. Tato městská část je nejvíce ovlivněna případnými emisemi z odvalu š. č. 9 (a š. č. 6). Pro srovnání uvádíme údaje i z ostatních měřených bodů v oblasti. Měření je zde zajišťováno od IV. čtvrtletí 2003

Přehled výsledných hodnot kontinuálního měření EOAR – ALGADE 2004:

| Měřený bod | ID | Počet měření | Překročení | EOAR -ALGADE (Bq.m-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VÚ | ZÚ | průměr | min. | max |
| Narysov-na Výfuku (pozadí) | 392 | 12 | 0 | * | 6,92 | 2 | 16 |
| Kamenná | 316 | 9** | 0 | * | 12,88 | 9 | 16 |
| Brod B-1 | 318 | 12 | 0 | * | 23,25 | 3 | 43 |
| Sázky | 323 | 12 | 0 | * | 14,33 | 4 | 25 |
| Dubenec -OÚ | 391 | 12 | 0 | * | 10,92 | 4 | 15 |

Pozn.: * - zásahová úroveň není definována

** - skutečný počet měření ovlivněn datem prvního nasazení

Už tyto průměrné údaje naznačují to, co potvrzují i jiná měření, že v důsledku morfologie terénu mezi odvalem š.č. 9 a městskou částí Příbram – Sázky se zde za určitých meteorologických situací častěji vyskytují vhodné podmínky pro hromadění radonu – v údolí Sázkového potoka.

Podrobný přehled dosavadních zjištění je uveden v následující tabulce, včetně neúplných částí r. 2003 a 2005.

| rok | expozice |  | profil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | odběr č. | Narysov – Na Výfuku čp. 61 | Kamenná čp. 22 | Brod čp. 28 | Příbram- Sázky | Dubenec -OÚ | průměr |
| 2003 | 29.10.- 27.11. | 1 |  |  |  | 12 | 16 | 14 |
|  | 27.11.- 6.1. | 2 | 16 |  | 5 | 13 | 14 | 12 |
| 2004 | 6.1.-29.1. | 3 | 10 |  | 3 | 11 | 12 | 9 |
|  | 29.1.-27.2. | 4 | 3 | 14 | 20 | 6 | 10 | 10,6 |
|  | 29.3.-28.4. | 5 | 2 | 11 | 33 | 10 | 7 | 12,6 |
|  | 28.4.-26.5. | 6 | 3 | 11 | 29 | 16 | 6 | 13 |
|  | 27.5.-29.6. | 7 | 3 | 6 | 25 | 12 | 4 | 10 |
|  | 29.6. -3.8. | 8 | 7 | 6 | 14 | 8 | 4 | 7,8 |
|  | 3.8.-31.8. | 9 | 7 | 16 | 43 | 25 | 16 | 21,4 |
|  | 31.8.-30.9. | 10 | 4 | 16 | 38 | 22 | 12 | 18,4 |
|  | 30.9.-25.10. | 11 | 5 | 16 | 30 | 14 | 13 | 15,6 |
|  | 9.11.-30.11. | 12 | 6 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9,2 |
|  | 30.11.-4.1. | 13 | 9 | 9 | 15 | 11 | 15 | 11,8 |
| 2005 | 4.1.-31. 1. | 14 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 |
|  | 31.1.-28.2. | 15 | 3 | 13 | 11 | 11 | 19 | 11,4 |
|  | 28.2.-30.3. | 16 | 3 | 18 | 17 | 10 | 15 | 12,6 |
|  | 30.3.-28.4. | 17 | 4 | 18 | 46 | 19 | 12 | 19,8 |
|  | 28.4.-31.5. | 18 | 10 | 14 | 75 | - | 16 | 28,75 |
|  | 31.5.-29.6. | 19 | 4 | 10 | 68 | 20 | 7 | 21,8 |
|  | 29.6.-28.7. | 20 | 6 | 12 | 45 | 15 | 15 | 18,6 |
|  | průměr |  | 5,74 | 12,24 | 28,11 | 13,11 | 11,50 | 14,22 |
|  | směr. odchyl. |  | 3,40 | 3,72 | 19,94 | 5,18 | 4,31 | 5,51 |
|  | max. |  | 16 | 18 | 75 | 25 | 19 | 28,75 |
|  | min |  | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 |

Situace lokalizace monitorů Algade je uvedena následující stránce.

jen v tištěné podobě

Na dalších bodech se provádí jednorázové kontrolní měření EOAR. Jde o body, které mají omezený význam z hlediska vystihnutí exposice kritické skupiny obyvatel, ale kontrola se provádí za účelem rovnoměrného zmapování imisní situace v celém regionu. Přehled výsledků z nejbližších bodů které mají vztah k odvalu š. č. 9:

Jednorázová měření 1997 - 1999

| profil | ID | EOAR |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bq.m-3 |
|  |  | průměr | směrodatná odchylka | prům.+směr. odchylka | maximum |
| 9-1 | 117 | 5,70 | 3,71 | 9,41 | 13,7 |
| 9-2 | 118 | 5,01 | 3,42 | 8,43 | 11,1 |
| 9-3 | 119 | 5,88 | 3,42 | 9,30 | 12,8 |
| 9-4 | 281 | 5,33 | 2,93 | 8,27 | 9,8 |
| 13-1 | 116 | 6,13 | 5,12 | 11,26 | 25 |

Měření 2001 - 2004

| Měřený bod | Rok | ID | Počet měření | EOAR (Bq.m-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | průměr | min. | max |
| 9-2 | 2001 | 118 |  | 8,2 | 3,2 | 13,1 |
| 9-3 |  | 119 |  | 8,6 | 3,0 | 14,2 |
| 9-4 |  | 281 |  | 7,6 | 5,0 | 10,3 |
| 5-1 | 2002 | 109 | 2 | 10,73 | 3,1 | 18,35 |
| 9-2 |  | 118 | 2 | 7,27 | 2,3 | 12,23 |
| 9-3 |  | 119 | 2 | 8,63 | 2,8 | 14,46 |
| 9-4 |  | 281 | 2 | 7,83 | 5,1 | 10,56 |
| 13-1 |  | 116 | 1 | 15,09 |  | 15,09 |
| 5-1 | 2003 | 109 | 1 | 5,25 |  | 5,25 |
| 9-2 |  | 118 | 1 | 8,74 |  | 8,74 |
| 9-3 |  | 119 | 1 | 7,49 |  | 7,49 |
| 9-4 |  | 281 | 1 | 6,74 |  | 6,74 |
| 13-1 |  | 116 | 2 | 2,2 |  | 2,55 |
| 9-1 | 2004 | 117 | 4 | 6,49 | 4,85 | 8,56 |

Průměrné hodnoty zahrnující i denní cykly kolísání EOAR jsou vesměs vyšší než jednorázově získané hodnoty zachycující pouze situace v denních hodinách. Rovněž závislost na aktuální meteorologické situaci je zřejmá – nejnižší hodnoty do 5 Bq.m-3 jsou zjišťovány při větrném počasí, max. hodnoty jsou zjišťovány při dlouhodobých měřeních v nočních hodinách. Na výsledných hodnotách se podílí vedle meteorologických podmínek (inverzní situace, směr a rychlost větrů, vlhkost, noční pokles teplot) zřejmě i morfologie povrchu. Proto jsou nejvyšší hodnoty nalézány v údolích Příbramského potoka (Brod), potoka k Sázkám (městská část Příbram – Sázky) nebo v okolí odkaliště u Bytízu (bod A–0).

- Měření OAR přístroji Alphaguard

Jde o přístroje automaticky a průběžně zaznamenávající objemovou aktivitu Rn v ovzduší. Pokud není uvedeno jinak, provádí se tento druh měření většinou vždy v dohodnutém objektu v obytné části obce, kde je zajištěna ochrana přístrojové techniky před neoprávněnou manipulací.

Přehled měření provedených v oblasti Příbram:

rok 2001

| Lokalita | ID | Frekvence | Počet měření | Překročení | Objemová aktivita Rn v Bq.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Průměr za rok | Průměrné hodnoty za 24 hod. |
|  |  |  |  | VÚ | ZÚ |  |  |
| Příbram – Sázky | 323 | 1x čtvrtletně | 4 | - | - | 18,25 | 24, 23, 15, 11 |
| Háje | 319 | 1x čtvrtletně | 4 | - | - | 28,5 | 16, 35, 34, 29 |

rok 2002

| Lokalita | ID | Frekvence | Počet měření | Překročení | Objemová aktivita Rn v Bq.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VÚ | ZÚ | Průměr za rok | Průměrné hodnoty za 24 hod. |
| Příbram – Sázky | 323 | 1x čtvrtletně | 2 | - | - | 24,50 | 28;21; |
| Háje | 319 | 1x čtvrtletně | 3 | - | - | 38,33 | 19;52;29; |
| Brod | 318 | 1x čtvrtletně | 3 | - | - | 83,66 | 170;49;32; |

rok 2003

| Lokalita | ID | Frekvence | Počet měření | Překročení | Objemová aktivita Rn v Bq.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VÚ | ZÚ | Průměr za rok | Průměrné hodnoty za 24 hod. |
| Příbram – Sázky | 323 | 1x čtvrtletně | 4 | - | - | 16,5 | 9; 27; 23; 7 |
| Háje | 319 | 1x čtvrtletně | 4 | - | - | 31,5 | 24; 38; 43; 21 |
| Brod | 318 | 1x čtvrtletně | 4 | - | - | 108,5 | 35; 298; 78; 23 |

rok 2004

| Lokalita | ID | Četnost měření | Počet měření | Překročení | Objemová aktivita Rn v Bq.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VÚ | ZÚ | Průměr za rok | Průměr za 24 hod. |
| Příbram – Sázky | 323 | 1x čtvrtletně | 4 (10*) | - | ** | 105,8(61,9*) | 187; 95; 109; 32 |
| Háje | 319 | 1x čtvrtletně | 4 | - | ** | 30 | 29; 26; 33; 32 |
| Brod | 318 | 1x čtvrtletně | 3 (13*) | 1 | ** | 281(83,0*) | 65; 723; 55 |

Pozn.: * - hodnoty včetně krátkodobých měření přístrojem AlphaGuard popř.Radim 3

**- zásahová úroveň není definována

V r. 2003 bylo ukončeno měření EOAR v 24 hodinových cyklech, v novém monitorovacím programu je nahrazeno integrálním monitorováním přístroji ALGADE.

Výsledné hodnoty EOAR – celodenní (24 hod.) měření

Rok 2001

| Měřený bod | ID | Frekvence | Počet měření | Překročení | Ekvivalentní objemová aktivita Rn (Bq.m-3) za rok 2001(průměry za 24 hod.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VÚ | ZÚ | průměr | min. | max |
| 9-1 | 117 | 1x čtvrtletně | 4 | 1 | * | 39,84 | 4,9 | 138,9 |
| 13-1 | 116 | 1x čtvrtletně | 4 | 1 | * | 23,05 | 3,5 | 74,2 |

Rok 2002

| Měřený bod | ID | Frekvence | Počet měření | Překročení | Ekvivalentní objemová aktivita Rn (Bq.m-3) za rok 2002(průměry za 24 hod.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VÚ | ZÚ | průměr | min. | max |
| 9-1 | 117 | 1x čtvrtletně | 4 | 3 | * | 29,21 | 4,35 | 65,42 |
| 13-1 | 116 | 1x čtvrtletně | 4 | 2 | * | 12,43 | 2,36 | 25,25 |

Rok 2003 – 1. pololetí

| Měřený bod | ID | Frekvence | Počet měření | Překročení | Ekvivalentní objemová aktivita Rn (Bq.m-3) za rok 2003 (průměry za 24 hod.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VÚ | ZÚ | průměr | min. | max |
| 9-1 | 117 | 1x čtvrtletně* | 2 | 0 | ** | 6,12 | 5,66 | 6,58 |
| 13-1 | 116 | 1x čtvrtletně* | 2 | 0 | ** | 2,12 | 1,69 | 2,55 |

Pozn.: * - Se souhlasem SÚJB byl tento typ měření ukončen v červnu.

** - zásahová úroveň není definována

Měření OAR stopovými detektory

Další měření, které bylo v oblasti prováděno bylo dlouhodobé měření s použitím stopových detektorů. Vzhledem k tomu, že je považováno pouze za orientační bylo ukončeno. Uvádíme zde pro úplnost výsledky za rok 2002.

| Stanoviště | ID | OAR (Bq. m-3) | Stanoviště | ID | OAR (Bq. m-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblast Příbram |
| 5-1 | 109 | 53 | 6-1 | 108 | 81 |
| 9-1 | 117 | 52 | 9-2 | 118 | 61 |
| 9-3 | 119 | 68 | 13-1 | 116 | 86 |

Dávkový příkon gama

Souhrn výsledků měření dávkového příkonu gama odvalu:

| odval jámy č. | počet hodnot | maximum | průměr | směrodat. odchylka | průměr+odchylka | plocha | objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Gy/hod | (Gy/hod | (Gy/hod | (Gy/hod | m2 | m3 |
| 9 | 682 | 1,31 | 0,359487 | 0,167119 | 0,526606 | 91247 | 2195086 |

Grafické znázornění výsledků je uvedeno v příloze 4.5.

Stav širšího zájmového území na základě výsledků leteckého snímkování z roku 1997 je dokumentován přílohou 4.4.

## C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Zájmové území odvalu jámy č. 9 se nachází na katastru obce Háje, v okrese Příbram ve Středočeském kraji. Odval lze charakterizovat přibližně těmito souřadnicemi:

x -777 100

y -1 085 200

z - 533 (pata odvalu)

### C.2.1. Ovzduší a klima

Klimatické poměry jsou charakterizovány sledováním na stanici HMÚ Příbram - Březové Hory (období 1931 - 1960) a jsou uvedeny v následující tabulce:

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S (mm) | 38,0 | 36,0 | 36,0 | 49 | 66,0 | 67,0 | 73,0 |
| S 0,1 mm (dny) | 12,1 | 11,4 | 11,3 | 12,4 | 12,1 | 12,0 | 12,2 |
| S 1 mm (dny) | 8,7 | 8,0 | 8,2 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,2 |
| S 10 mm (dny) | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| T ((C) | -2,4 | -1,4 | 2,3 | 6,6 | 12,0 | 15,3 | 17,0 |
| Ep (mm/den) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 2,5 | 2,9 |
| Ep (mm/měsíc) | 15,1 | 15,1 | 17,2 | 26,1 | 54,1 | 73,8 | 91,0 |
| S-Ep (mm) | 22,9 | 20,9 | 18,8 | 22,9 | 11,9 | -6,8 | -18,0 |
|  | VIII | IX | X | XI | XII | III-VI | I-XII |
| S (mm) | 69,0 | 49,0 | 48,0 | 39,0 | 41,0 | 218,0 | 611,0 |
| S 0,1 mm (dny) | 12,2 | 10,4 | 11,3 | 12,3 | 12,4 | 12,0 | 11,8 |
| S 1 mm (dny) | 10,1 | 8,3 | 8,0 | 8,4 | 8,5 | 37,5 | 107,7 |
| S 10 mm (dny) | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 5,6 | 15,1 |
| T ((C) | 16,1 | 12,6 | 7,3 | 2,0 | -1,3 | 9,1 | 7,2 |
| Ep (mm/den) | 2,7 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 5,6 | 16,1 |
| Ep (mm/měsíc) | 82,8 | 48,7 | 29,0, | 23,1 | 16,9 | 171,1 | 492,9 |
| S-Ep (mm) | -13,8 | 0,3 | 19,0 | 15,9 | 24,1 | 46,9 | 118,1 |

| S (mm) | průměrný úhrn srážek v mm |
| --- | --- |
| S 0,1 mm (dny) | průměrná počet dnů se srážkami 0,1 mm a více |
| S 1 mm (dny) | průměrná počet dnů se srážkami 1 mm a více |
| S 10 mm (dny) | průměrná počet dnů se srážkami 10 mm a více |
| T ((C) | průměrná teplota vzduchu |
| Ep (mm/den) | potenciální denní hodnota výparu v mm |
| Ep (mm/měsíc) | potenciální měsíční hodnota výparu v mm |
| S-Ep (mm) | potenciální infiltrace v mm |

Hodnoty potenciálního výparu byly vypočteny podle vzorce: Ep = E . c

E = 10(0,0452T-0,204)

c = pro III., IV., IX., a X. měsíc 0,7

c = pro V. až VIII. měsíc 0,8

v zimních měsících se hodnota c nenásobí

Z tabulky plyne nerovnoměrné rozdělení srážek v průběhu roku, nejméně srážek spadne v únoru a březnu, které se svými 36 mm podílejí jen 5,9 % na ročním srážkovém úhrnu, nejvíce srážek je v červenci, kdy spadne 73 mm srážek, což odpovídá 11,9 % ročního srážkového úhrnu. Množství srážek spadlých ve vegetačním období výrazně převyšuje množství srážek období nevegetačního klidu.

Časový vývoj roční srážek v Příbrami (Podlesí) je uveden na následujícím grafu :

Kvalita ovzduší

V okrese Příbram není žádná obec uvedena v seznamu obcí, kde je registrováno překročení limitní hodnoty a meze tolerance pro ochranu zdraví a překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví. Seznamy na základě dat z roku 2003 jsou uvedeny ve Věstníku Ministerstva životního prostředí částka 12 ročník XIV.

Podle rozptylové studie Znečištění ovzduší na okrese Příbram (ČHMÚ Praha, 1995) bylo v roce 1994 emitováno na okrese 2 331,9 t tuhých látek/rok, 5 521,9 t SO2/rok, 2 448,6 t NOx/rok, 6 303,6 t CO/rok, 1 253,1 t CxHy/rok a 2 488,3 kg Pb/rok (pouze z mobilních zdrojů).

Podle aktualizované rozptylové studie Znečištění ovzduší na okrese Příbram (ČHMÚ Praha, 2000) bylo v roce 1999 emitováno na okrese 1 167,4 t tuhých látek/rok, 4 077,7 t SO2/rok, 1 307,8 t NOx/rok, 4 779,2 t CO/rok, 1 171,1 t CxHy/rok a 1,4 t Pb/rok (mimo mobilních zdrojů).

Největším zdrojem znečišťování ovzduší v blízkosti předmětného záměru je kotelna bývalé úpravny 1. máje, která je majetkem Ecoinvestu (hnědé uhlí) a Obalovna Příbram (palivo LTO). V obou případech se jedná dle stávající legislativy o velké zdroje znečišťování ovzduší.

Stávající stav kvality ovzduší vyplývá i z programu snižování emisí Středočeského kraje

Další údaje o kvalitě ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii – příloha 5.

### C.2.2. Voda

Hydrologické poměry širší oblasti ložiska Příbram jsou relativně jednoduché a jsou podmíněny zejména geologickou stavbou a z ní vyplývajícího reliéfu povrchu. Reliéf terénu je poznamenán erozní činností vod v závislosti na litologickém složení hornin. Deprese jsou reprezentovány rozsáhlými plošnými sníženinami s výjimkou zaříznutějších údolí horních úseků povrchových toků.

Severozápadní část příbramského uranového ložiska je odvodňována prostřednictvím Příbramského potoka a dále Litávky do Berounky.

Zájmové území záměru náleží do povodí Příbramského potoka (č. hydrologického 1-11-04-008), do dílčího povodí Sázkového potoka, který protéká zatrubněný pod odvalem.

| vodoteč | úsek | ovlivnění uranovou činností |
| --- | --- | --- |
| Povodí Příbramského potoka |  |
| Příbramský potok | po ústí Lešetického potoka | šurf 7, |
|  | pod ústím Lešetického potoka | Lešetický potok |
|  | po ústí Vojny | Palec I, KV 44, odval j.č. 15, rozvodna Brod, šurf 11, šurf 13, jáma a odval j.č. 4 |
|  | po ústí Jeruzalémského potoka | Vojna, areál j. č. 15 včetně odvalu, šurf 35, šurf 16, |
|  | po ústí Sázkového potoka | Jeruzalémský potok, šurf 15, jáma a odval č. 5 a č. 6 |
|  | po profil Hořejší obora | Sázkový potok, šurf 9 |
|  | po ústí do Litavky | (ORTAS) |
| Lešetický potok | po ústí do Příbramského potoka | j.č.2, j.č. 4, šurf 12, šurf 44, j.č. 1, šurf KD 3, šurf 12 |
| Vojna | po ústí do Příbramského potoka | odval j.č. 2, areál a odval č. 4, šurf 38 |
| Jeruzalémský potok | po ústí Konětopského potoka | j.č. 13, |
|  | po ústí do Příbramského potoka | šurf KV 6, areál a odval j.č. 6 aj. č. 5, šurf 21 |
| Sázkový potok | po areál j. č. 9 | areál j.č. 16, j.č. 13 |
|  | po ústí do Příbramského potoka | odval a areál j. č. 9, odval 6a (Svatá Hora) |
| Litavka | po ústí Příbramského potoka | - |
|  | po profil Daleké Dušníky | - |

Po zatopení ložiska s jediným odvodňovacím místem rudného pole v areálu jámy č. 19 dojde k převodu vod z povodí Příbramského potoka (Litavky) do povodí Kocáby.

Oblast Sázkového potoka

Kvalita je ovlivňována jednak odvalem a areálem j.č. 9, případně šurfy nad areálem jámy č. 6 a odvalem jámy č. 6A. Vliv odvalu jámy č. 9 byl částečně eliminován realizací zapouštěcího vrtu do podzemí. Průtok je značně negativně ovlivněn uranovou činností. V suchém období je zajišťována dotace potoka „vltavskou vodou“.

Základní rozsah opatření k řešení následků hornické činnosti pro potok K Sázkám (takto označen v materiálech o.z. SUL Sázkový potok) byl stanoven v aktualizované studii z roku 1994 a předpokládá:

- převedení části trasy potoka mimo odval j.č. 9 (omezení vzniku kontaminovaných průsaků, zamezení úniků vody do podzemí), projekt přeložky arch. č. 30732-2 byl zpracován v únoru 1995. K zahájení prací zatím nedošlo, (nevyjasněné pozemkové vztahy) předpoklad realizace v nejbližším období.

- zajištění možnosti dotace vody v potoce do množství Q355 = 1,5 1/s odběrem surové vltavské vody. Projekt odběru vody arch. č. 30732-3 byl zpracován v únoru 1995 a zrealizován.

- na potoce K Sázkám před ústím do rybníka Sázky byl realizován měrný objekt, na základě jeho sledování je prováděna dotace vodoteče.

Stávající řešení je funkční ale nezajišťuje řešení do budoucna, protože není jisté zachování zdroje vltavské vody.

Průsakové vody byly původně čištěny na DS u j. č. 9, v roce 1998 byly přečerpávány do komína na žíle J1. Plánovaný odvodňovací vrt u odvalu j.č. 9 (množství průsaků 1 – 1,5 1/s) byl zrealizován v březnu 2000 a v návaznosti byl vybudován odvodňovací drén.

Výsledky sledování o.z. SUL (situování monitorovacích bodů pro odběr vzorků vod je zřejmé ze situace v kapitole C.1.5.):

- ID 111 - Potok k Sázkám-přítok od Jesenice nad odvalem š.č. 9 - pozadí - profil přestal být monitorován v roce 2001

- ID 112 - Potok k Sázkám vstup do rybníka na Sázkách;

- ID 113 - Potok k Sázkám výstup z rybníka na Sázkách; (nemá z hlediska posuzovaného záměru praktický význam)

Pozadí ID 111 Potok k Sázkám-přítok od Jesenice nad odvalem š.č. 9

| Rok |  | U (mg/l) | Ra (mBq/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 Počet analýz 2 | Průměr | 0,050 | 120 |
|  | min | 0,039 | 98 |
|  | max | 0,061 | 142 |
| 2000 Počet analýz 3 | Průměr | 0,016 | 46 |
|  | min | 0,012 | 37 |
|  | max | 0,019 | 55 |

Vzhledem k nízkým hodnotám na ID 112 a 113 se již tento bod od r. 2001 nesleduje. Byl sledován v souvislosti s pokusem (biologická rekultivace) s ukládáním čistírenských kalů na odvalu š. č. 9.

- ID 112 Potok k Sázkám vstup do rybníka na Sázkách;

| Rok |  | U (mg/l) | Ra (mBq/l) | pH | RL105(mg/l) | NL105(mg/l) | SO4(mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 Počet analýz 5 | průměr | 0,053 | 52 | 7,6 | 158 | 15,2 | 43,4 |
|  | min | 0,009 | 21 | 7,5 | 140 | 4,1 | 36,6 |
|  | max | 0,155 | 72 | 7,7 | 170 | 37,9 | 48,0 |
| 2000 Počet analýz 10 | průměr | 0,078 | 58 | 7,32 | 258 | 15,0 | 78,2 |
|  | min | 0,040 | 38 | 7,0 | 153 | 2,6 | 32,0 |
|  | max | 0,115 | 97 | 7,65 | 440 | 57,5 | 201,2 |
| 2002 Počet analýz 3 | průměr | 0,085 | 35 | 7,23 | 279 | 7,0 | 60,1 |
|  | min | 0,047 | 33 | 7,21 | 214 | 0,4 | 55,4 |
|  | max | 0,124 | 36 | 7,25 | 343 | 13,7 | 64,7 |
| 2003 Počet analýz 3 | průměr | 0,063 | 28 | 7,23 | 308 | 9,2 | 42,0 |
|  | min | 0,014 | 22 | 7,14 | 187 | 6,5 | 37,7 |
|  | max | 0,115 | 37 | 7,30 | 547 | 12,0 | 46,6 |
| 2004 Počet analýz 12 | průměr | 0,021 | 44 | 7,39 | 193 | 6,6 | 43,9 |
|  | min | 0,009 | 19 | 7,25 | 146 | 0,6 | 32,6 |
|  | max | 0,042 | 67 | 7,54 | 281 | 18,0 | 58,7 |
| 2005 | 18. 1. | 0,033 | 94 | 7,4 | 178 | 1,8 | 43,3 |
|  | 15. 2. | 0,010 | 36 | 7,02 | 293 | 1,8 | 65,9 |
|  | 29.3. |  |  | 7,07 | 287 | 4,4 | 64,01 |
|  | 11. 4. |  |  | 7,27 | 310 | 5,3 | 84,72 |
|  | 24.5. |  |  | 8,14 | 335 | 23,4 | 84,72 |
|  | Průměr | 0,022 | 65 | 7,38 | 281 | 7,3 | 68,53 |
|  | min | 0,010 | 36 | 7,02 | 178 | 1,8 | 43,3 |
|  | max | 0,033 | 94 | 8,14 | 335 | 23,4 | 84,72 |

podrobnější analýza na ID 112

|  | 7. 1. 2000 | 29. 11. 2000 | 23. 11. 2001 | 15. 10. 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn (mg/l) |  | 0,120 | 0,050 | 0,06 |
| Pb (mg/l) |  | 0,0057 | < 0,002 | < 0,002 |
| As (mg/l) |  | 0,0121 | 0,0038 | 0,009 |

Situace je zřejmá z výřezu vodohospodářské mapy - příloha 4.1.

### C.2.3. Půda

Půdy v okrese Příbram jsou obecně více kontaminovány rizikovými prvky (Pb, Cd, As) než v jiných okresech v důsledku vyššího pozadí v horninovém prostředí, těžby rud barevných kovů a hutnického zpracování. V zájmovém území těžby odvalu jámy č 9 se tyto anomálie nevyskytují.

Zemědělská půda v okolí odvalu j. č. 9 a dopravní trasy je zařazena do BPEJ 5.27.04, 5.26.14, 5.67.01, 5.47.12, 5.32.11, a 5.32.14.

Popis těchto BPEJ:

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu

5 - region MT 2 mírně teplý, mírně vlhký; suma teplot nad + 10 (C 2 200 - 2 500; prům. roční teplota 7 - 8 (C; průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm; pravděpodobnost such vegetačních období 15 - 30 %, vláhová jistota 4 - 10

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

26 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry

27 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy výsušné

32 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu

47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření

67 - Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám

|  | svažitost | expozice*) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 3(, úplná rovina, rovina | všesměrná |
| 1 | 3 - 7(, mírný sklon | všesměrná |

*) vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu

|  | skeletovitost | hloubka *) |
| --- | --- | --- |
| 1 | bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá | hluboká, středně hluboká |
| 2 | slabě skeletovitá | hluboká |
| 4 | středně skeletovitá | hluboká, středně hluboká |

*)	vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 k odnímání půdy ze ZPF je tato BPEJ zařazena do V. třídy ochrany zemědělské půdy. Do této třídy ochrany jsou zahrnuty BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné.

### C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

##### Regionální geologické zařazení

Zájmové území se nachází na rozhraní geomorfogických subprovincií

- Českomoravská subprovincie zastoupená geomorfologickou oblastí Středočeská pahorkatina, celek Benešovská pahorkatina

- Poberounská subprovincie zastoupená Brdskou oblastí, celek Brdská vrchovina

##### Základní popis ložiska

Příbramské uranové ložisko zaujímá pruh území probíhající ve směru JZ-SV mezi Rožmitálem - Dobříší o délce cca 24 km a šířce 1,5 až 2 km. Geograficky patří tato oblast do jihovýchodního předhůří Brd, terén se zde vyznačuje pahorkovitým nebo členitým reliéfem. Nejvyšší kóta + 605 m nad úrovní Jaderského moře je východně od obce Háje (v blízkosti jámy č. 16), nejnižší kóta + 393 m leží u obce Daleké Dušníky (šurf č. 55).

Vlastní uranové ložisko je žilným ložiskem hydrotermálního původu, jeho geneze je vázána na exokontakt středočeského granitoidního plutonu, vzniklého v době variského vrásnění.

Nejvýznamnějšími průvodními horninami jsou slabě regionálně a kontaktně metamorfované horniny svrchního proterozoika (břidlice), částečně překryté kambrickými sedimenty. Uranové zrudnění je vázáno na rudní žíly SZ až SV směru (převážně strmé, pravé), rozměry rudních žil se pohybují od desítek metrů až po 1000 i více metrů po směru i sklonu při mocnosti převážně 5 až 100 cm (výjimečně až 10 m). Ve výplni žil bylo stanoveno téměř 90 minerálů, z nichž převládá kalcit, dále se vyskytují křemen, uranit, urano-antraxolit, galenit, sfalerit a další. Uranové minerály jsou na plochách žil soustředěny do rudních čoček, jejichž plocha činí cca 10% celkové žilné plochy.

Průvodními horninami jsou sedimenty pospilitové série svrchního proterozoika, na kterých jsou diskordantně uloženy slepence a pískovce spodního kambria. Všechny sedimenty jsou kontaktně i regionálně metamorfovány a proto je pro ně používán termín břidlice (algonkické břidlice). Z litologického hlediska je kladen důraz na prvotní genezi a proto se dále užívají termíny jako jílovce, prachovce, pískovce aj.

Pospilitová série v prostoru ložiska dosahuje mocnost i 1 700 - 2 000 m. Hlavní vrásou ložiska je 25 km dlouhá příbramská antiklinála. Rudné žíly jsou v prostoru ložiska rozloženy nepravidelně. Koncentrují se v žilných seskupeních - uzlech. Jsou to složitá tělesa tvořená jedním či několika minerálními prožilky v zóně drcených a hydrotermálně postižených hornin (tektonické poruchy).

Průmyslově dobývané rudy se dělily na 3 typy:

- smolincový

- uran - antraxolitový

- sfalerit - galenitový + stříbrné rudy v pozdním období

Přesné začátky těžby na Příbramsku nelze přesně zjistit. Sahají daleko za první zachované písemné zprávy. Na základě archeologických průzkumů a dalších nálezů lze soudit, že prvními těžaři ve 2. a 3. století před naším letopočtem byli Keltové. Svědčí o tom zbytky primitivních tavících pecí železných rud u Radětic a dále zbytky po těžbě zlata z pískových sedimentů podél vodotečí – Litavka, v okolí Tochovic aj. Část těchto rýžovišť byla znovu přepracována ve středověku.

První písemný doklad o příbramském hornictví pochází z dubna 1311, další písemný doklad pochází z roku 1330 – oba bez konkrétních údajů a lokalizaci dolu nebo hutě.

V roce 1527 se uvádí 27 opuštěných dolů.

Doba rozkvětu příbramského hornictví začíná začátkem 16. stol. kromě březohorského revíru se pracovalo i na Květné, v Obecnici, v Třebsku, u Vrančic, Milína, Životic a jinde.

V 17. stol. dochází k obnovení těžby železa na Příbramsku.

V širším zájmovém území se jedná o tyto historické těžby:

Třebsko – rýžovnické práce, dobývání stříbronosných rud - nejhlubší jámy

Kamenná – rýžováni zlata, dobývání železných rud,

Vojna – historická těžba železných rud, šachtice 19 m, jáma Jiljí

Žežice – těžba železných rud, těžba polymetalických rud, Schwarzenberská šachta 159 m

Brod – těžba železných rud, omezená těžba olova

Hatě – těžba železné rudy

Lešetice – těžba železných rud

Svatá Hora – těžba železných rud, těžba polymetalů - neúspěšná

Nová Hospoda – průzkumné práce z minulého století – neúspěšné

Bytíz – rýžování zlata, dobývání křemenných žil, dobývání na sv. Ivanu nejasné buď zlato nebo antimon

Historický báňský revír příbramských stříbro - olovo - zinkových rud (mimo zájmové území) byl v zásadě dělen na Březohorské ložisko a ložisko Bohutín. Historické začátky dobývání v revíru jsou odhadovány zhruba před 2000 lety. Významnější kutací práce jsou doloženy z 9. století. Jednalo se o kutací práce při povrchu s ohledem na tehdy dostupnou techniku do malých hloubek. K výraznému rozvoji hornictví a hutnictví došlo v 17. a 18. století realizací hlubinných jam a zpřístupnění bohatých hlubinných rudných žil. Hloubení jámy Anna, která patří k Březohorskému ložisku, bylo zahájeno v roce 1789. V roce 1856 dosáhla hloubky 594,8 m, v roce 1903 hloubky 1094,6 m, konečné hloubky bylo dosaženo v roce 1941 - 1464,3 m (celkem 39 pater). Jáma Anna se tak stala druhou nejhlubší jámou v revíru - jáma Prokop s konečnou hloubkou 1597,6 m v roce 1966 a 41 patry je nejhlubší důl u nás vůbec (v rudném hornictví mimo uran).

##### Regionální hydrogeologické zařazení

Zájmové příbramského uranového ložiska území náleží do tří hydrogeologických rajónů:

- jihozápadní část - hydrogeologický rajón 632 - krystalinikum v povodí střední Vltavy

- střední část - hydrogeologický rajón 623 - krystalinikum, proterozikum a paleozoikum v povodí Berounky

- severovýchodní část - hydrogeologický rajón 625 - proterozikum a paleozoikum v povodí přítoku Vltavy

Převážná část zájmového území je tvořena žulou až granodiority, a gabrodiority středočeského moldanubického a štenovického masivu s propustností puklinovou. Severně na toto pásmo navazuje pásmo střídání břidlic, prachovců a drob rovněž s puklinovou propustností. Zvodnělé kolektory v zájmovém území analýzy rizik jsou značně ovlivněné hornickými pracemi a to jak depresním kuželem uranového ložiska Příbram, tak polymetalického ložiska Březové Hory.

##### Hydrogeologické prostředí, propustnost hornin – typ

V případě granodioritů se jedná o koeficient transmisivity 1,5.10-5 - 1,6.10-4 m2/s s variabilitou 0,51, v případě prachovců pak koeficient transmisivity 6,8.10-6 - 2,0.10-4 m2/s s variabilitou 0,74.

Hydrogeologické poměry příbramského uranového ložiska jsou podrobně popsány v části III "Závěrečné zprávy" (Jech 1995). Ve vztahu k záměru však nemají praktickou vypovídací schopnost.

##### Poddolování

Horninové prostředí a režim podzemních vod je zásadním způsobem ovlivněn rozsáhlou důlní činností.

Propadová pásma - v zájmovém území se jedná o oplocené propadové pásmo na Sázkovém potoce východně od odvalu a o jednotlivé propady v severovýchodní části areálu jámy č. 9.

Vlastní odval:

| označení odvalu | katastr | tvar | materiál | plocha (m2) dle TPL | plocha dle evid. karet ZZ | objem (m3) původní dle TPL | objem (m3) původní dle ZZ | objem (m3) současný TPL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j.č. 9 | Háje | tabulovitý | převaha algonkické břidlice do 50 cm | 91 247 | 84903 | 2 195 086 | 2 195 086 | 2 195 086 |

| označení odvalu | stav rekultivace |
| --- | --- |
| j.č. 9 | koruna haldy upravována, v roce 1992 byla na části haldy provedena pokusně biologická rekultivace (návoz čistírenských kalů), do budoucna se předpokládá zpracování na kamenivo |

##### Radioaktivita

Primárním zdrojem radonu v geologickém prostředí je uran v horninách. Obecně lze říci, že nejvyšší obsahy uranu jsou dosahovány v horninách vyvřelých (žulách, durbachitech), střední obsah v metamorfovaných horninách (pararuly) a nejnižší v sedimentárních horninách (pískovce, jílovce).

Podle Atlasu map ČR GEOČR 500 patří předmětné území do kategorie radonového rizika z geologického podloží vysoké - viz následující stránka. Kategorie radonového rizika odpovídají vlastnostem horninového prostředí. Na další straně je uvedena radiometrická mapa zájmového území, která hodnotí radiologické vlastnosti přirozeného horninového prostředí. Zájmové území je z tohoto hlediska nad celostátním průměrem (důsledek uranového zrudnění).

Mapa radonového rizika

I/4

přechodná kategorie radonového rizika (nízká - střední)

převážně nízká kategorie radonového rizika

převážně střední kategorie radonového rizika

převážně vysoká kategorie radonového rizika

odval j.č. 9

Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.

| Kategorie radonového | Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) při propustnosti podloží |
| --- | --- |
| rizika | nízké | střední | vysoké |
| 1. nízké | <30 | <20 | <10 |
| 2. střední | 30-100 | 20-70 | 10-30 |
| 3. vysoké | >100 | >70 | >30 |

Radiometrická mapa

I/4

(nGy/h)

odval j.č. 9

Vlastnosti horninového prostředí podstatně ovlivňují výši efektivní dávky, kterou ročně dostává obyvatelstvo.

Podle radiometrické mapy ČR dávkový příkon gama terestrického původu se pohybuje od cca 5 nGy/hod (východně od Třeboně) po cca 210 nGy/hod (maximální extrém je v oblasti Milevsko, konkrétně lokalita Petrovice). Tomu odpovídá dávka pro obyvatele v rozmezí 30,7 - 1 287,7 (Sv/rok. Jedná se sice o celou republiku, ale maximální hodnoty se nenacházejí zcela vzdáleně od zájmového území.

Obecné složení dávky je obecně dáno následujícím „koláčem“, který se mění v závislosti na vlastnostech horninového prostředí dané lokality, nadmořské výšky, vlivů z umělých zdrojů včetně lékařských vyšetření.

Stav v zájmové oblasti z hlediska radiační zátěže je dobře znám v důsledku soustavného monitoringu prováděného DIAMO s.p., o.z. SUL, celostátní monitorovací sítě a nepravidelného leteckého snímkování.

##### Tektonika a seismická aktivita

V zájmovém území se nevyskytují význačné tektonické poruchy.

Ve smyslu ČSN 73 0036 nepatří zájmové území do seismických oblastí, není proto nutné uvažovat účinky zemětřesení.

###### Seismicita

Zájmové území se nenachází v oblastech seizmických projevů. Zájmová lokalita je v oblasti označované na mapě ohnisek zemětřesení a ohniskových oblasti jako oblast „B“. Tato oblast reprezentuje centrální část Českého masivu.. V této oblasti bylo zaznamenáno několik otřesů, jejichž IMAX nepřesáhlo 5° MSK-64. Mnohé z nich, v okolí Kutné Hory, Příbrami a Kladna, pak byly interpretovány jako báňské otřesy. V této oblasti intenzita nejsilnějšího zaznamenaného otřesu nepřesáhla 5° MSK-64.

Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá celé území do oblasti makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupňů). Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží) - viz ČSN P ENV 1998-1-1. Nejvyšších hodnot je dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území patří do zóny H.

### C.2.5. Fauna a flóra

Fytogeografické členění:

Fytogeografická oblast: mezofytikum

Fytogeografický obvod: České mezofytikum

Fytogeografický okres: Podbrdsko

Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): bikové doubravy a bučiny (Luzulo albidae - Quercetum petraeae, Luzulo - Fagetum)

Na vlastní lokalitě byl proveden botanický průzkum dne 13. 7. 2005. Během tohoto průzkumu bylo nalezeno 163 druhů rostlin včetně dřevin (podrobněji viz příloha 8). Na odvalu byl zjištěn jeden druh rostliny zvláště chráněné podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.: Aurinia saxatilis subsp.arduini - tařice skalní (druh v kategorii ohrožené). Tento výskyt je zjevně druhotný (použití čistírenských kalů pro pokusnou rekultivaci) a nejsou v tomto směru navrhována žádná opatření.

11. 10. 2005 byl pak proveden průzkum dopravní trasy včetně nájezdu na haldu dle záměru. Závěry tohoto průzkumu:

- Na lokalitě nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.

- Druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky dokreslují uspokojující stav krajiny a jejich výskyt potvrzuje, že toto území nebylo v minulosti zcela zdevastováno předchozími melioracemi, rekultivacemi a odvodněním.

- Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany přírody žádné námitky.

- V blízkosti trasy byly zjištěny dvě mravenčí kupy. Mraveniště na konci trasy je situováno v těsné blízkosti cesty a je nutné jeho přemístění. Druhé mraveniště je v dostatečné vzdálenosti od navržené komunikace, ale je nutné, aby byla jeho existence akceptována při eventuálních úpravách trasy.

### C.2.6. Krajina

Morfologicky posuzovaná lokalita představuje výškově značně členitý terén s určující údolnicí Sázkového potoka a dominantními kopci, které tvoří souvislejší pás na severu (v podstatě rozvodnice mezi Příbramským potokem a Kocábou). V okolí záměru jsou významné dominanty kopce - zalesněný kopec Holanec - 592 m n.m., jižně od odvalu zalesněný kopec Jestřabinec - 589,6 m n.m. Nepřirozenými dominantami území jsou odvaly jámy č. 9 a další nejbližší odval - jámy č. 6.

Jižní svah od obce Háje je v současnosti intenzivně využíván k výstavbě rodinných domků.

### C.2.7. Hmotný majetek

Realizací záměru nebude dotčen jiný hmotný majetek než vlastní odval. Jedná se o majetek státu ve správě DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek.

Užívání komunikací včetně jejich úprav ve správě DIAMO s.p., o.z. SUL a jiných majitelů (včetně Lesů ČR) bude řešeno samostatnými smluvními vztahy.

### C.2.8. Územní plány

Územní plán obce Háje byl schválen obecně závaznou vyhláškou obce 3/2003 o závazných částech územního plánu ze dne 25. 12. 2003. Tento územní plán neřeší prostor odvalu jámy č. 9.

Územní plán Města Příbram byl schválen obecně závaznou vyhláškou 2/2002 o závazných částech územního plánu ze dne 6. 1. 2003. Tento územní plán má již dvě schválené změny. Změna č. 1 byla schválena obecně závaznou vyhláškou 3/2004 ze dne 30. 6. 2004 a změna č. 2 obecně závaznou vyhláškou 3/2005 ze dne 20. 4. 2005.

## C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Kvalita životního prostředí v širší zájmové oblasti byla dříve velmi výrazně ovlivněna rozvojem uranového průmyslu. Původně vysoce kvalitní přírodní prostředí, využívané harmonicky k zemědělským, lesnickým a rekreačním účelům, zcela změnilo charakter v důsledku intenzivní těžby uranu.

Od konce čtyřicátých let minulého století probíhal v širším území intenzivní geologický průzkum, který posléze vedl k intenzivní těžbě klasickým hlubinným způsobem.

V dané oblasti se jednalo především o intenzivní těžbu na jámě č. 9, jámě č. 6, jámě č. 12, jámě č.16 a provoz výdušné jámy č. 13.

Intenzivní rozvoj oblasti vedl ve svém důsledku i k devastaci původního charakteru krajiny, která se změnila v souvislosti se vznikem řady mohutných odvalů hlušiny. Radiační zátěž v důsledku bývalé uranové činnosti není příliš významná s výjimkou okolí odvalu jámy č. 15 a bytízskou oblast mimo zájmové území záměru.

Kvalitu životního prostředí v zájmovém území po ukončení těžební činnosti lze označit za velmi dobrou s výjimkou již zmíněných odvalů, které nepřirozeným způsobem změnily krajinu. Opuštěné těžební areály ve většině případů získaly jiné využití.

# ČÁST  D
 KOMPLEXNÍ  CHARAKTERISTIKA  A  HODNOCENÍ  VLIVŮ  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

## D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

### D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Mezi zdravotní rizika záměru, mimo dopravy spojené s provozem, je možno zahrnout:

- pracovní prostředí

- ovzduší

- hluk

- radioaktivita

- znečištění ovzduší

- tuhými znečišťujícími látkami

- plynnými emisemi

- uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí

- hluková zátěž

- práce s rizikovými látkami

- znečištění vody a půdy

- havarijní stavy

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti organismu.

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.

Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila rizik na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře.

Za citlivé oblasti v daném případě lze označit nejbližší obytnou zástavbu k odvalu - rozestavěný rodinný domek na katastru Háje a dále nejbližší objekty na dopravní trase (Jerusalem)

#### Pracovní prostředí

Za pracoviště lze považovat celý prostor odtěžby odvalu včetně technického zázemí.

##### Ovzduší

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou dány nařízením vlády č. 178/2001 Sb. v platném znění. V § 6, odst. 1 je uvedeno: Na všech pracovištích musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby byly, pokud je to možné, pro zaměstnance zajištěny vyhovující pracovní podmínky, již od počátku pracovní doby. Limitní hodnoty mikroklimatických podmínek jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace jsou upraveny v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení. Koncentrace chemických látek a prachu v pracovním ovzduší, jejichž zdrojem není technologický proces, nesmí překračovat 30 % hodnoty jejich přípustných expozičních limitů.

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty z přílohy č. 2 tabulky č. 1 výše uvedeného nařízení vlády nazvané „Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení“, připadající v daném případě v úvahu:

| škodlivina | číslo CAS | PEL | NPK-P | poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 |  |
| NOx | 10102-43-9 | 10 | 20 |  |
| benzen | 71-43-2 | 3 | 10 | D, P |

PEL - přípustné expoziční limity

NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky

CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts

PEL - přípustné expoziční limity jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrace plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době (§5 a násl. zákoníku práce), aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace chemické látky nad hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace musí být v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního limitu překročena.

NPK-P nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť jsou koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. S ohledem na možnosti chemické analýzy lze při hodnocení pracovního prostředí porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této chemické látky po dobu nejvýše 10 minut.

Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii těžby dopravní prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.jsou uvedeny přípustné expoziční limity pro prach. V této příloze se přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) prachu označuje PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Pro horninové prachy je stanoven PELr 2,0 mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr ( 5 %, 10/Fr mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr ( 5 % a PELc 10 mg/m3. Fibrogenní složkou v tomto případě je křemen.

Výpočtové body na odvalu dle rozptylové studie (příloha 5) lze považovat za pracovní prostředí.

##### Uvolňování přírodních radionuklidů do pracovního prostředí

Monitorování pracoviště a pracovníků je a bude zajištěno v rámci „Programu monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany“, který je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, v platném znění, a vyhláškou SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Program je schvalován a jeho plnění kontrolováno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Praha.

Vybrané výsledky monitoringu jsou uvedeny v předchozí kapitole. Představují ale výsledky monitoringu zaměřeného na kontrolu životního prostředí a lze z nich pouze usuzovat na možné úrovně ozáření v pracovním prostředí při těžbě odvalu. Rozhodovat zde bude také úroveň použitého technologického postupu.

Posuzovaný záměr nepředstavuje významné riziko z hlediska pracovního prostředí. Dávkové příkony záření gama lze očekávat poněkud zvýšené nad úroveň běžného přírodního pozadí příbramské oblasti (0,13µGy/h). Jak vyplývá z radiometrické mapy znázorňující distribuci přírodních radionuklidů v povrchové vrstvě je možno očekávat při těžbě odvalu běžný příkon dávkového ekvivalentu v průměru na úrovni 0,36µSv/h. Nejpravděpodobnější hodnoty nepřevýší  0,56µSv/h (průměr + směr. odchylka). Zjištěné hodnoty jsou dokonce menší než je směrná hodnota pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytných nebo pobytových  místnostech – 1 µSv/h (Vyhláška č. 307/2002 Sb., § 95, odst. 1) V každém případě to bude pod úrovní  2,5 µSv/h, která je ve vyhlášce č. 307/2002 Sb. považována za účelnou pro vymezení kontrolovaného pásma.

Poněkud větší riziko lze očekávat od dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa, obsažených v polétavém prachu. Podle zkušeností z jiných obdobných pracovišť lze předpokládat, že větší část možného ozáření bude souviset s inhalací prachu s obsahem přírodních radionuklidů

Za některých atmosférických situací by mohly se objevit zvýšené hodnoty objemové aktivity radonu. Ochrana pracovníků bude řešena v provozním řádu odtěžby odvalu a bude předmětem příslušného povolovacího řízení. V každém případě lze odůvodněně předpokládat nízkou úroveň rizika ozáření a v žádném případě není předpoklad překročení stanoveného  limitu pro radiační pracovníky ( Vyhláška č. 307/2002 Sb., § 20, odst. 1):

„pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření  100 mSv za sebou jdoucích kalendářních roků“

Na základě analogie s jiným obdobnými pracovišti předpokládáme roční efektivní dávku na úrovni menší než 10 mSv/rok ( spíše okolo 5 mSv/rok).

Ve smyslu § 36 odst. (1), písmeno j) této vyhlášky je pro tuto činnost třeba povolení podle § 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění.

Na pracovišti bude zřejmě vyžadován monitoring pracovního prostředí a muset být zpracován program monitoringu.. obdobně jako je tomu ve vlastním areálu Ecoinvest a.s. Podle §14, písmeno f) Vyhlášky SÚJB č.307/2002 Sb. bude pracoviště pravděpodobně považováno SÚJB za pracoviště III. kategorie (shromažďování produktů hornické činnosti  na odvalech). S tím bude souviset vyhlášení sledovaného pásma (§ 29, odst. 2) a bude muset být zajištěn monitoring pracovního prostředí.

##### Hluk

Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:

- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním poškozením sluchu

- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného posunu sluchového prahu

- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů

- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu

- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti pracovního výkonu

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %.

Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ze dne 27. listopadu 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro osmihodinovou pracovní dobu LAeq.8h, kterou je nejvyšší přípustná normovaná hladina expozice hluku pro běžnou dobu trvání pracovního dne 8 h LEX,8h, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A 85 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Nejvyšší přípustná směnová expozice hluku A EA,8h na pracovišti pro druh činnosti ve skupině VI podle přílohy č. 2 k nařízení vlády 502/00 Sb. je 3 640 Pa2s.

#### Životní prostředí

##### Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší způsobené provozem dle záměru se týká

- plošných zdrojů

- liniových zdrojů

- sekundární prašnosti

Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B.III.1. a v rozptylové studii (příloha 5). Za hlavní polutanty lze považovat u

- plošných zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, dále pak organické látky (z toho z dopravních prostředků zvláště benzen)

- liniových zdrojů - doprava - dtto jako předešlý bod

- sekundární prašnosti - tuhé znečišťující látky

Hodnoty imisních limitů základních škodlivin vycházejí z přílohy č. 1 Nařízení vlády 350/2002 Sb. ve znění nař. vl. č. 60/2004 Sb. a 429/2005 Sb. Pro suspendované částice (PM10), pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx), a pro benzen jsou hodnoty imisních limitů uvedeny v rozptylové studii příloha 5.

Toxikologické vlastnosti plynných emisí jsou uvedeny v příloze 7.1. - Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví.

Hodnocení kvality ovzduší ve venkovním prostředí realizací záměru bylo provedeno v rozptylové studii (příloha 5).

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen pro následující látky:

anorganické znečištění: NO2, frakce PM10 - volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z liniových a plošných zdrojů (z pohybu mechanizmů a nákladních aut v prostoru odvalu). Ve výpočtu jsou dále zahrnuty liniové zdroje znečištění ovzduší z dopravy a sekundární prašnost z povrchu odvalu.

organické znečištění: výpočet byl proveden pro benzen.

Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která představuje celkem 2601 výpočtových bodů v síti (1 – 2601) a pro nejbližší budované a plánované objekty obytné zástavby (3001 - 3003) a pro výpočtový bod č. 3004 modelově hodnotící příspěvky k imisní zátěži pro pozemky určené pro funkci lesa. Výpočtová síť a výpočtové body jsou patrné z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené rozptylové studie v příloze 5.

Výpočet byl proveden ve jedné variantě:

  - pro rok 2006, představující příspěvky záměru ke stávajícímu stavu

Výpočtové hodnoty v prostoru odvalu lze považovat za pracovní prostředí.

- Tuhé znečišťující látky (PM10)

V rozptylové studii byly pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003 modelovány koncentrace PM10 (aritmetický průměr /1 rok a za 24 hod) a dále prašný spad.

Prašný spad byl počítán pro tři profily v okolí záměru včetně dopravní trasy.

Příspěvky jsou uvedeny v tabulce (souhrn výsledků z rozptylové studie):

| Varianta | Charakteristika | Výpočtová síť | Body mimo síť obytná zástavba | Bod č. 3004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |  |
| Příspěvky v roce 2006 | PM10 | Aritmetický průměr 1 rok | 0,02977 | 0,72503 | 0,09174 | 0,35317 | 0,10296 |
|  | PM10 | Aritmetický průměr 24 hodin | 1,21987 | 30,22765 | 2,71672 | 11,75347 | 3,04924 |

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru hodnota 40 (g.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 (g.m-3.

Nejbližší stanice AIM (463, 1508) nesignalizují překračování ročního aritmetického průměru, epizodně však může docházet k překračování 24 hodinového aritmetického průměru.

Příspěvky posuzovaného záměru z hlediska všech uvažovaných zdrojů se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybují ve výpočtové síti do 0,73 (g.m-3, u nejbližšího objektu obytné zástavby do 0,35 (g.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace.

Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru pohybují ve výpočtové síti do 30,23 (g.m-3, u nejbližšího objektu obytné zástavby do 11,75 (g.m-3.

Z hlediska výpočtu depozice prašného spadu jsou vypočteny hodnoty do 7,06 g.m-2 za měsíc, což jsou depozice pod stanoveným depozičním limitem.

- Oxidy dusíku

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2.

Nová legislativa zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO.

Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.

Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Z tabulky uvedené v rozptylové studii je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší.

V rozptylové studii byly pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003 modelovány koncentrace NO2 (aritmetický průměr /1 rok a za 1 hod). Souhrn výsledků z rozptylové studie je uveden v následující tabulce.

| Varianta | Charakteristika | Výpočtová síť | Body mimo síť obytná zástavba | Bod č. 3004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |  |
| Příspěvky v roce 2006 | NO2 | Aritmetický průměr 1 rok | 0,12218 | 1,96075 | 0,38645 | 1,54498 | 0,43375 |
|  | NO2 | Aritmetický průměr 1 hod | 5,94557 | 84,06727 | 12,42919 | 59,54574 | 13,95053 |

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 (g.m-3 a 200 (g.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.

Nejbližší stanice AIM (1508, 1493) nesignalizují překračování stanovených imisních limitů.

Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybují ve výpočtové síti do 1,96 (g.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 1,54 (g.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace.

Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru v roce nepřesáhnou 84,07 (g.m-3 ve výpočtové síti a 59,55 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť u obytné zástavby, což lze označit za akceptovatelný příspěvek jak ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen.

- Benzen

Souhrn výsledků z rozptylové studie:

| Varianta | Charakteristika | Výpočtová síť | Body mimo síť obytná zástavba | Bod č. 3004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |  |
| Příspěvky v roce 2006 | Benzen | Aritmetický průměr 1 rok | 0,00768 | 0,19905 | 0,03416 | 0,18050 | 0,03835 |

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 (g.m-3.

Nejbližší stanice AIM (1454) sice nesignalizuje překračování hodnoty imisního limitu, její vzdálenost však není reprezentativní pro pozadí zájmového území.

Příspěvky k imisní zátěži benzenu se pohybují hluboce pod hodnotou imisního limitu a tudíž je patrné, že posuzovaný záměr svými příspěvky nebude znamenat výraznější ovlivnění ani pozadí, ani překročení ročního imisního limitu pro tuto škodlivinu.

##### Hluková zátěž

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb. V § 12 odst. 2 tohoto nařízení je stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech stavby dle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

| Způsob využití území | Korekce (dB) |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné venkovní prostory | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce – 5 dB.

1) Použije pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk ze stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo po opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Podrobněji je problematika hygienických limitů popsána v akustické studii uvedené v příloze 6. V akustické studii je hodnocen záměr na úrovni roku 2006 a to ve vztahu k nejbližším objektům trvalé využívaným k bydlení.

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt HLUK+, verze 6.60, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Výsledky výpočtů jsou sumarizovány v následující tabulce. Lokalizace výpočtových bodů je zřejmá ze situace v akustické studii.

Tab.: Výsledky výpočtů

| Výp. bod | výška (m) | /Laeq (dB)/ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Konečný stav (příspěvek záměru) |
|  |  | D | P | C |
| 1 | 3 | 37,1 | 44,3 | 45,1 |
| 1 | 6 | 38,6 | 44,3 | 45,3 |
| 2 | 3 | 47,5 | 32,7 | 47,7 |
| 2 | 6 | 48,9 | 32,7 | 49,0 |
| 3 | 3 | 43,1 | 28,2 | 43,2 |
| 3 | 6 | 44,5 | 28,2 | 44,6 |
| 4 | 3 | 27,5 | 32,5 | 33,8 |

D - doprava

V - průmysl

C - celkem

Z uvedených výsledků výpočtů vyplývá, že zdroje hluku související přímo s odtěžbou odvalu nebudou u nejbližších objektů obytné zástavby způsobovat překračování základního hygienického limitu pro denní dobu.

Z výsledků výpočtů dále vyplývá, že:

- u modelově zvolených výpočtových bodů nebudou v důsledku vyvolané přepravy překročeny limitní hladiny akustického tlaku pro nejbližší objekty obytné zástavby.

- u modelově zvolených výpočtových bodů nebude překročena základní limitní hladina akustického tlaku pro denní dobu. U výpočtového bodu č.2 se však výsledky výpočtů pohybují v pásmu nejistoty vyhodnocení výsledků výpočtů (±2 dB) a proto lze doporučit po zahájení odtěžby provést kontrolní měření reálné akustické situace u tohoto výpočtového bodu a v případě potřeby přijmout organizační opatření (snížení denního objemu odváženého materiálu) vedoucí k zajištění plnění základního hygienického limitu pro denní dobu. Nejedná se však o trvale obydlený objekt - v současnosti slouží ke klubovním a společenským účelům.

#### Vliv záměru na veřejné zdraví

Na základě provedené akustické studie a rozptylové studie bylo provedeno odborné posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatel v příloze 7.1. oprávněnou osobou (MUDr. Bohumil Havel). Ze závěru tohoto vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví citujeme:

Ve stručném souhrnu hodnocení zdravotních rizik lze ve vztahu k hodnocenému záměru přes uvedené nejistoty relativně spolehlivě konstatovat tyto závěry:

Podle výsledků hlukové studie nebude realizace záměru představovat pro obyvatele v okolí riziko nepříznivých zdravotních účinků hluku.

Určité zdravotní riziko zde pravděpodobně představuje, stejně jako v jiných oblastech s běžnou kvalitou ovzduší, stávající imisní pozadí látek znečišťujících ovzduší.

Malý příspěvek k tomto vlivu by měl i předpokládaný imisní vliv záměru. U citlivého ukazatele respirační nemocnosti u dětí lze na základě vztahů expozice a účinku ze zahraničních epidemiologických studií teoreticky odhadnout zvýšení vlivem imisního příspěvku záměru do 3,5 %.

Nejvyšší hodnoty imisního příspěvku benzenu dosahují spodní okraj řádového rozmezí přijatelné úrovně karcinogenního rizika, která však nebude v zájmovém území záměru překročena ani při konzervativním odhadu úrovně imisního pozadí.

Tyto závěry jsou platné za předpokladu platnosti poskytnutých výchozích podkladů.

Oprávnění udělované MZd k hodnocení zdravotních rizik nepokrývá hodnocení radiační zátěže, které je zcela v kompetenci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tuto část hodnocení zpracoval Ing. Josef Smetana (příloha7.2.)

Závěry předmětného hodnocení:

Realizace záměru není spojená s významným rizikem ozáření ani pro pracovníky provádějící likvidaci areálu, ani pro okolí. I při konzervativním přístupu k hodnocení rizika nebyly zjištěny situace kdy by byly překročeny limity stanovené v ochraně před zářením.

Obecný limit 1 mSv je naplněn stejně tak jako optimalizační mez pro celkové výpusti z pracoviště kde se vykonávají radiační činnosti podle §56, odst. 3 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., kterou je u kritické skupiny obyvatel průměrná efektivní dávka 250 µSv za kalendářní rok. Byl  dokonce dostatečně prokázána rozumně dosažitelná úroveň radiační ochrany (50 µSv za kalendářní rok).

I když byly použity velmi konzervativní předpoklady výsledek v žádném případě nepřekročil tyto meze, v podstatě je na úrovni běžné fluktuace přírodních hodnot. Vzhledem k velmi nízkým obsahům přírodních radionuklidů v těženém materiálu, omezené provozní době v běžném roce a nízkým emisím prachu  je odůvodněný předpoklad, že skutečnost bude ještě výrazně nižší.

I když je možno konstatovat, že v současném stavu, po realizaci předchozích etap likvidace dolu je lokalita relativně málo kontaminovaná, dojde po realizaci záměru k dalšímu snížení kontaminace přírodními radionuklidy. Výsledkem realizace záměru bude v dlouhodobější perspektivě navrácení plochy představující starou ekologickou zátěž po těžbě uranových rud do stavu kdy bude moci být rekultivována do stavu relativně blízkého původnímu přírodnímu stavu lokality.

Záměr je v souladu s platnou právní úpravou v radiační ochraně.

#### Práce s rizikovými látkami

Za rizikové látky lze v daném případě považovat materiály, které mají být předmětem odtěžby. Jedná se o hlušinu sice se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů až jen nevýznamně nad přirozené pozadí. Nakládání s tímto materiálem se bude řídit rozhodnutím SÚJB včetně monitorování pracoviště.

Stejná praxe je u dosud těženého odvalu jámy č. 16. Z hlediska stávajících zkušeností pracovníků Ecoinvestu s.r.o., včetně prováděné kontrolní činnosti lze vliv považovat za zanedbatelný.

V rámci předmětného záměru nebudou v prostoru odvalu skladovány žádné rizikové látky a nebude s nimi ani nakládáno. Zásobování mechanizmů naftou na odvalu bude zajišťováno dovozem externí firmou bez meziskladování.

#### Znečištění vody a půdy

Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.

#### Havarijní stavy

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují:

- požár

- únik škodlivých látek

- počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie

Vzhledem k situování záměru nelze nepředpokládat negativní ovlivnění obyvatelstva s výjimkou nevýznamného ovlivnění nejbližších obytných objektů v dopravní trase, což je zohledněno ve vypracované akustické studii a rozptylové studii.

- narušení faktorů pohody

Realizace hodnoceného záměru je situována v území, které se nachází v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Území není využíváno k rekreačním účelům.

Lze proto konstatovat, že během realizace nemohou být faktory pohody významněji narušeny při respektování podmínek navržených předloženým oznámením.

#### Sociální a ekonomické důsledky

Realizace záměru bude mít pozitivní vlivy na pracovní příležitosti a tudíž sociální situaci. Vznikne cca 7 - 10 (podle zvolené varianty dopravních prostředků) nových pracovních míst - řidiči nákladních automobilů převážejících materiál z odvalu do areálu Ecoinvestu, obsluha těžebních mechanizmů na odvalu, pracovník řídící vlastní odtěžbu a zajišťující organizačně celý provoz.

### D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vliv na ovzduší byl posouzen rozptylovou studií (příloha 5). Vliv na kvalitu ovzduší byl vyhodnocen za konzervativních předpokladů.

Výpočet znečištění byl proveden pro následující látky:

Tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM 10 – volba této znečišťující látky souvisí s emisemi z plošných a liniových zdrojů, které souvisejí s vlastním záměrem těžby v posuzované lokalitě.

NO2 a benzen - volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z plošných a liniových zdrojů souvisejících s dopravou jak ve stávajícím, tak ve výhledovém stavu. Plošný zdroj potom představuje nákladní automobily v prostoru těžby a dopravy.

Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která představuje celkem 2601 výpočtových bodů v síti (1 – 2601) a pro nejbližší budované a plánované objekty obytné zástavby (3001 - 3003) a pro výpočtový bod č. 3004 modelově hodnotící příspěvky k imisní zátěži pro pozemky určené pro funkci lesa. Následující sumarizační tabulka podává přehled o vypočtených nejnižších a nejvyšších koncentracích jednotlivých škodlivin (v (g.m-3) ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť (příspěvky):

| Varianta | Charakteristika | Výpočtová síť | Body mimo síť obytná zástavba | Bod č. 3004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |  |
| Příspěvky v roce 2006 | NO2 | Aritmetický průměr 1 rok | 0,12218 | 1,96075 | 0,38645 | 1,54498 | 0,43375 |
|  | NO2 | Aritmetický průměr 1 hod | 5,94557 | 84,06727 | 12,42919 | 59,54574 | 13,95053 |
|  | PM10 | Aritmetický průměr 1 rok | 0,02977 | 0,72503 | 0,09174 | 0,35317 | 0,10296 |
|  | PM10 | Aritmetický průměr 24 hodin | 1,21987 | 30,22765 | 2,71672 | 11,75347 | 3,04924 |
|  | Benzen | Aritmetický průměr 1 rok | 0,00768 | 0,19905 | 0,03416 | 0,18050 | 0,03835 |

Obec Háje není v seznamu obcí, kde je registrováno překročení limitní hodnoty a meze tolerance pro ochranu zdraví v rámci obcí České republiky ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. v roce 2002 a v roce 2003 - % plochy obce v ukazatelích kvality ovzduší - PM10 roční průměr, PM10 24h průměr, benzen, BaP, Cd, Ni. Stejně tak obec Příbram není v seznamu obcí, kde je registrováno překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví v rámci obcí České republiky v ukazatelích kvality ovzduší (2002, 2003) - SO2 24h průměr, NO2 roční průměr, PM10 roční průměr, PM10 24h průměr, CO max. denní 8h klouz. průměr, benzen, BaP, Cd, Ni. (Nař. vlády č. 350/2002 Sb. v platném znění - č. 60/2004 Sb., Věstník Ministerstva životního prostředí prosinec 2004).

Stejné konstatování se týká i okolních obcí.

Je možno konstatovat, že vliv realizace záměru z hlediska posuzovaného aspektu je podle dosažených výsledků malý a akceptovatelný.

### D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Vlivy na akustickou situaci jsou podrobně hodnoceny již v kapitole D.I.1. a v akustické studii v příloze 6.

Vlivy na radiační zátěž jsou uvedeny ve vlastním textu oznámení a v příloze 7.2.

Další fyzikální a biologické charakteristiky záměru nejsou známy.

### D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Realizací záměru nedochází ke změně odvodnění oblasti. Realizace přístupové cesty na odval a nájezd na veřejnou komunikaci nepředstavuje významnou změnu.

Vliv žádný významný.

Vliv na jakost vody

Dešťové vidy dopadající na plochu odvalu se stávají součástí průsakových vod odvalu a následně důlních vod, které jsou čištěny na dekontaminační stanici u bývalé jámy č. 19. Realizací záměru nedochází ke změně.

Vliv žádný.

### D.I.5. Vlivy na půdu

Realizací záměru dochází k nevýznamnému záboru zemědělské půdy v důsledku nutnosti realizace výhyben na navržené dopravní trase – polní a účelové komunikace. Budou realizovány asi tři výhybny – jejich umístění bude předmětem samostatného projektu a roli bude v každém případě hrát dostupnost pozemků.

Jedná se o cca 520 m2 v V. třídě ochrany.

Nájezd na odval bude realizován tak, aby nemuselo dojít k záboru lesního pozemku. Na lesní cestě v blízkosti staré Strakonické bude nutno provést úpravu (příliš malý poloměr zatáčení pro nákladní auta) – úprava bude provedena po dohodě s Lesy České republiky.

V případě prodloužení staré Strakonické na silnici č. 118 se jedná o navazující úsek v délce cca 20 m v majetku Ředitelství silnic a dálnic, přičemž pozemek je vedený jako plocha ostatní.

Vliv nevýznamný.

### D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizací záměru dojde k podstatnému ovlivnění horninového prostředí – odstraněním převážné části antropogenního útvaru vzniklého hornickou činností. Postupným odstraňováním haldového materiálu umístěném na odvalu jámy č. 9 dojde k postupnému snižování kontaminace průsakových vod odvalu a tím i k částečnému snížení nároků na čištění v dekontaminační stanici u jámy č. 19. Množství průsakových vod odvalu se záměrem nemění.

Realizací záměru nebude dotčena ochrana přírodních zdrojů – chráněného ložiskového území Brod.

Vliv pozitivní.

### D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Při realizaci záměru bude nutno provést mýcení náletových dřevin:

- v ploše těžby

- při realizaci přístupové komunikace na odval

- při realizaci nájezdu na veřejnou komunikaci

- při zprovoznění staré Strakonické

- při realizaci napojení staré Strakonické na silnici č. 118

Realizace výhyben nevyžaduje mýcení náletových dřevin.

V ploše těžby bude mýcení prováděno jen v rozsahu nezbytně nutném pro pokračování těžby. Jedná se o dřeviny jak v koruně odvalu, tak na svazích. Konečná výsadba dřevin v tomto prostoru bude provedena až po provedené odtěžbě a po konečných terénních úpravách.

Zprůjezdnění lesní komunikace na starou Strakonickou si vyžádá odstranění několika vzrostlých jehličnanů. Přesný rozsah bude určen dohodou s Lesy České republiky.

Veškeré odstraňování dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu.

Odstranění dřevin vyvoláno jak úpravou plochy pro těžbu, tak k realizací přístupu k těžbě a nakonec i vedením dopravní trasy na úpravu haldoviny na tříděné kamenivo.

Ze závěru botanického průzkumu vyplývá, že na vlastní lokalitě odvalu j.č.9 byl zjištěn jeden druh rostliny zvláště chráněné podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.: Aurinia saxatilis subsp.arduini - tařice skalní. Tento výskyt je zjevně druhotný (použití čistírenských kalů pro pokusnou rekultivaci) a nejsou v tomto směru navrhována žádná opatření ze strany zpracovatele botanického průzkumu.

Podél dopravních tras nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. Je konstatováno, že vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany přírody žádné námitky. V blízkosti trasy byly zjištěny dvě mravenčí kupy. Mraveniště na konci trasy je situováno v těsné blízkosti cesty a je nutné jeho přemístění. Druhé mraveniště je v dostatečné vzdálenosti od navržené komunikace, ale je nutné, aby byla jeho existence akceptována při eventuálních úpravách trasy.

Vlastní odtěžba odvalu j.č. 9 není v kolizi s žádným prvkem územního systému ekologické stability. Dopravní trasa kříží dva biokoridory. Jeden v místě odbočení z komunikace Příbram - Jeruzalém na místní (panelovou) komunikaci, druhý při napojení dopravní trasy na „starou strakonickou“. Jedná se o i v současnosti využívané komunikace - v této souvislosti nejsou zatím navrhována žádná opatření.

Vliv významný, akceptovatelný.

Natura 2000

Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno novelou zákona 114/92 Sb. - zákon 218/2004 Sb.). Tyto lokality se okolí záměru nenacházejí.

Že záměr nemá prokazatelná vliv na lokality je potvrzeno vyjádřením Krajského úřadu Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství (příloha 10).

### D.I.8. Vlivy na krajinu

Realizací záměru bude odstraněn nepřirozený antropogenní prvek v krajině, jehož vrchol je na úrovni okolních kopců. V současném stavu sice postupně zarůstá ale pro jeho zařazení do krajiny by bylo potřeba ještě desítky let. I pak by to však nebyl přirozený prvek, neboť svahy jsou tvořeny sypným úhlem haldoviny. Odtěžbou převážné části odvalu, následnými terénními úpravami a konečnou biologickou rekultivací (pravděpodobně lesotechnickou) bude dosaženo odpovídajícího souladu s okolní krajinou.

Realizací záměru nebude nutno v regionu otvírat žádné nové ložisko stavebního kamene po dobu životnosti záměru, což lze rovněž hodnotit jako pozitivní.

Vliv pozitivní.

### D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Realizací záměru bude dotčen majetek:

- státu – odval jámy č. 9 je majetkem státu, přičemž správu majetku provádí DIAMO s.p., o.z. SUL. Odtěžba odvalu bude prováděna po dohodě s DIAMO s.p. za úhradu.

- státu – některé využívané komunikace jsou ve vlastnictví státu prostřednictvím DIAMO s.p.. Využívání těchto komunikací, případně úpravy budou na základě dohody oznamovatele s DIAMO s.p.

- obce Háje - některé využívané komunikace jsou ve vlastnictví obce Háje. Využívání těchto komunikací, případně úpravy budou na základě dohody oznamovatele s obcí Háje

- Lesy České republiky – využívané lesní komunikace jsou ve vlastnictví Lesů České republiky. Využívání těchto komunikací, případně úpravy budou na základě dohody oznamovatele s Lesy České republiky

Ve všech případech již existují předběžné dohody. Předběžný souhlas Lesů ČR je uveden v příloze 10.

Vliv nevýznamný.

Se záchranným archeologickým průzkumem není při realizaci záměru nutné počítat. Rovněž nedojde k ohrožení kulturních památek, v lokalitě se žádné nevyskytují.

## D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

### D.II.1. Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti

V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí podle jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny od nejvýznamnějšího po nejméně významný.

- vlivy na krajinu

- vlivy na horninové prostředí

- vlivy na ovzduší

- vlivy na akustickou situaci

- vlivy na floru a faunu

- vlivy na veřejné zdraví

- vlivy na půdu

- vlivy na vodu

Vlivy na krajinu

Jedná se významný pozitivní vliv. Realizací záměru dojde k odstranění výrazného nepřirozeného antropogenního prvku v krajině.

Vlivy na horninové prostředí

Jedná se o nevýrazný pozitivní vliv. Odstraněním odvalu dojde k nižší dotaci kontaminace důlních vod průsakovými vodami odvalu.

Vlivy na ovzduší

Odtěžbu je nutno realizovat odpovídajícími mechanizmy a získanou haldovinu je nutno dopravit na další zpracování – výrobu tříděného kameniva. To logicky přináší určitou zátěž území, což bylo posouzeno rozptylovou studií. Výsledky této studie ukazuji, že zátěž dotčeného území je akceptovatelná a že v žádném případě nebudou překročeny platné imisní limity.

Vlivy na akustickou situaci

Akustická zátěž spojená se záměrem souvisí jednak s vlastní těžbou, jednak s dopravou. Těžba i doprava bude probíhat pouze v denní dobu v pracovních dnech. Příspěvek záměru v jinak relativně klidném prostředí byl posouzen akustickou studií. Studie prokázala, že realizací záměru nebudou nepřekročeny platné hygienické limity ve vztahu k obytným objektům.

Vlivy na floru a faunu

V rámci realizace záměru je nutno provést kácení náletových dřevin v ploše odvalu (postupně), při realizaci nájezdu na odval a nájezdu na veřejnou komunikaci. Dále bude nutno odstranit náletovou zeleň na staré Strakonické a při realizaci výjezdu z této komunikace na silnici č. 118. Vzrostlé jehličnany při úpravě lesní komunikace bude odstraněny po dohodě s Lesy České republiky.

Vlivy na veřejné zdraví

Podle provedené studie odhadu zdravotních rizik:

Podle výsledků hlukové studie nebude realizace záměru představovat pro obyvatele v okolí riziko nepříznivých zdravotních účinků hluku.

Určité zdravotní riziko zde pravděpodobně představuje, stejně jako v jiných oblastech s běžnou kvalitou ovzduší, stávající imisní pozadí látek znečišťujících ovzduší.

Záměr je v souladu s platnou právní úpravou v radiační ochraně a nepředstavuje významné riziko z hlediska ochrany pracovníků ano obyvatel v okolí.

Vlivy na půdu

V rámci realizace záměru se předpokládá minimální nárok na zábor půdy. Prakticky se to týká jen realizace výhyben na dopravní trase v rozsahu cca 520 m2. Jedná se o zemědělské půdy v V. třídě ochrany.

Vlivy na vodu

Nebyly zjištěny žádné prokazatelné vlivy.

### D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů

Realizací záměru nelze předpokládat přeshraniční vlivy.

## D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

- možnost vzniku havárií

Možná rizika vzniku havárii lze uvažovat:

- při vlastní odtěžbě odvalu

- při dopravě

Při odtěžbě odvalu připadá v úvahu havárie jen při nedodržení podmínek POPD. Havárie z titulu poruchy mechanizmu - vylití z jakýchkoliv příčin oleje nebo PHM.

Při dopravě se prakticky jedná o havárii vozidla a vysypání přepravovaného nákladu.

- dopady na okolí

Dopady výše uvedených havárií na okolí jsou minimální.

Pokud dojde k úniku ropných látek na odvalu, může dojít ke kontaminaci průsakových vod ropnými látkami. Vzhledem k velkému ředění v důlních vodách by neměla mít takováto havárie prokazatelný vliv na parametry čištění důlních vod. V případě havárie většího rozsahu - vylití dodavatelské cisterny (nafta) se doporučujeme sanační zásah - odtěžbu zasažené horninové partie a odvoz na specializované zařízení na biodegradaci.

Při havárii na veřejné komunikaci spojené s rozptýlením transportovaného materiálu musí provozovatel zabezpečit odkliz rozptýleného materiálu. Pokud nedojde k úniku ropných látek nedojde takovou havárií k ohrožení složek životního prostředí.

- preventivní opatření

Možné havarijní případy a předcházení zpracovat do provozního řádu odtěžby odvalu. Na odvalu skladovat minimální provozní množství ropných látek.

- následná opatření

Následná opatření jsou popsána v předchozích odstavcích.

## D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

- územně plánovací opatření

Stávající platnou územně plánovací dokumentací není území areálu jámy č. 9 ani odvalu řešeno. Ukončení záměru - odtěžby odvalu jámy č. 9 pro výrobu tříděného kameniva - přesahuje časovou platnost územně plánovací dokumentace obce Háje. Lze doporučit, aby při zpracování nové územně plánovací dokumentace obce Háje bylo již přihlíženo k předpokládanému konečnému stavu území podle v té době aktuálních podkladů DIAMO s.p., o.z. SUL, který bude realizátorem konečných úprav v rámci zahlazování následků hornické činnosti v daném regionu.

- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek)

Technická opatření jsou popsána již v textu předkládaného oznámení.

Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení, která jsou již většinou presentována v předchozím textu:

V období přípravy záměru:

    - zpracovat POPD odtěžby odvalu jámy č. 9 se zapracováním připomínek s dosavadního projednání

    - zpracovat projekt nutných úprav komunikací na dopravní trase

    - zpřesnit rozsah dřevin k nutnému odstranění

V období realizace

    - (	všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi (odval + úprava dopravní trasy) musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek

    - (	v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

    - (	dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací

    - (	dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací

    - smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

    - náletové dřeviny budou odstraňovány jen v období vegetačního klidu

    - odborně bude přemístěno mraveniště při konci staré Strakonické

    - s kulturní vrstvou při záboru půd nakládat dle rozhodnutí orgánu ochrany půdního fondu

    - pro těžební prostředky zřídit na odvalu uzamykatelný přístřešek

    - zajistit ochranu přeložky Sázkového potoka, která má být v nejbližší době realizovaná

    - nebudou prováděny výkopové práce v okolí odvalu pod úrovní původního terénu

V období provozu

    - provádět monitoring v rozsahu požadovaném příslušnými orgány státní správy

    - provést měření akustické zátěže v době provozu v dopravní trase, především v osadě Jerusalém v rozsahu dohodnutém s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

    - radiační zátěž v období realizace záměru bude řešena samostatným řízením se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Praha

- neprovádět údržbu technických prostředků na odvalu

- neparkovat dopravní prostředky v mimopracovní dobu na odvalu

- minimalizovat aktuální těženou plochu

    - dodržovat protiprašná opatření při těžbě a dopravě

(	oznamovatel zajistí účinnou techniku pro čištění komunikací v případě jejich znečištění

    - mimo období těžby budou nebudou mechanizmy (kolový nakladač, buldozer) umístěny na odvalu

- jiná opatření

Je nutno smluvně dohodnout stav v jakém bude odtěžený odval předán DIAMO s.p. o.z. SUL k následné technické a biologické rekultivaci.

##### Návrh monitoringu

Obvyklou součástí programů monitorování je předprovozní monitoring pro kontrolu původního stavu životního prostředí a možnost vyhodnocení dopadu záměru na životní prostředí. V případě tohoto záměru je výhodné, že existuje značně rozsáhlý soubor údajů o sledování parametrů životního prostředí jdoucí až do období těžby na jámě č.9. Nevýhodou je, že je silně orientován na sledování a hodnocení radiologických veličin. Přesto je to velmi cenný soubor dat. V každém případě je účelné navázat na stávající monitoring prašného spadu a radonu. Prašný spad však bude nutno měřit podle metodiky Nařízení vlády 350/2002 Sb. v platném znění.

Pro kontrolu vlivů záměru na životní prostředí je nutno připravit a realizovat program monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska ochrany životního prostředí projednaný s příslušnými orgány státní správy.

V každém případě by mělo dojít k dohodě, co bude monitorováno a stanovení odpovědnosti - DIAMO s.p., o.z. SUL a realizátor odtěžby. Monitoring okolí by měl navázat na současný program monitoringu DIAMO s.p. pro tuto lokalitu.

Součástí monitoringu v průběhu těžby by v každém případě měla být pravidelná kontrola přepravní trasy realizátorem. Konkrétní rozsah monitoringu bude stanoven v průběhu povolovacího řízení.

## D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 11.

Hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných od oznamovatele, od DIAMO s.p., o.z. SUL, poznatků o daném regionu získaných z různých zdrojů a vlastních podkladů zpracovatele oznámení. K hodnocení bylo využito znalostí zpracovatelů oznámení o problematice uranové činnosti.

Prognózy byly prováděny na základě technických propočtů( v některých případech na základě odborných odhadů. K posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší bylo použito programu SYMOS 97, verze 2003. Akustická situace realizací záměru byla hodnocena programem HLUK+, verze 6.00. K hodnocení byly použity současně platné legislativní předpisy.

## D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování oznámení

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací s projektantem, investorem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních zkušeností. Určitým nedostatkem byla skutečnost, že předkládané oznámení bylo vyhotoveno v období přípravy projekčních podkladů, které nejsou ve všech směrech ještě precizovány. Na druhou stranu to umožňuje zpracovateli oznámení ovlivnit konečné projekční řešení vlastními podněty, které jsou v předloženém oznámení presentovány. Ve vlastním projektu se mohou objevit změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a vyhodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené ve zpracovaném oznámení.

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 11 v části H tohoto oznámení.

Rizika těžby odvalů jsou známa a ve zpracovaném oznámení jsou dostatečně dokladována.

# ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

(pokud byly předloženy)

Řešení záměru je předloženo jednovariantně. Jako varianty připadají v úvahu dopravní trasy. Různé varianty byly posuzovány v přípravě záměru. Předkládaná varianta respektuje nutnost minimální zátěže v okolí především obytných objektů.

Další reálnou variantou je volba dopravních prostředků pro odvoz odtěžené haldoviny z odvalu jámy č. 9 na výrobu tříděného kameniva v areálu Ecoinvestu s.r.o. Je možno použít běžná těžká nákladní auta nebo vícetonážní návěsové soupravy. Hodnocení vlivu na životní prostředí je předkládaném oznámení zaměřeno na běžná nákladní auta. Použití vícetonážních návěsových souprav je jak z hlediska emisí hluku, tak emisí plynných škodlivin příznivější.

# ČÁST F
ZÁVĚR

Předkládané oznámení o vlivu stavby na životní prostředí hodnotí vliv záměru „Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo“ firmou Ecoinvest Příbram s.r.o. Záměr využití odvalu je situován na katastru obce Háje, mimo obytné části obce. Doprava odtěžené haldoviny je řešena tak, aby minimálním způsobem zasahovala nebo ovlivňovala obytné objekty.

Navrhovaný záměr je součástí koncepce zahlazování následků hornické uranové činnosti v regionu a je součástí TPL (technický projekt likvidace) předmětné oblasti DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram. Předmětný odval je v předmětném materiálu navržen k využití.

Realizace záměru vyžaduje řadu dílčích opatření mezi něž patří i realizace přístupové komunikace na odval a zprůchodnění navržené dopravní trasy do areálu Ecoinvestu na další zpracování (výrobu tříděného kameniva). Tato dopravní trasa je vedena z části i po účelových lesních komunikacích, což je předběžně projednáno s Lesy České republiky.

Realizací záměru bude odstraněna nepřirozená dominanta území, která negativně ovlivňuje krajinu.

Nejsou známy překážky z hlediska ochrany životního prostředí, které by bránily realizaci předmětného záměru „Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo“ v dané lokalitě. Je možno konstatovat, že na základě poskytnutých podkladů, získaných informací a dalších podkladů a hodnocení provedeného v předkládaném oznámení předmětný záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí a je žádoucí ho realizovat (z důvodů uvedených v předchozím textu oznámení).

Zpracovatel oznámení na základě znalostí uvedených v předkládaném oznámení doporučuje záměr

r e a l i z o v a t

za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění případných připomínek z jejího projednávání a dalších stupňů schvalování záměru.

# ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předkládané oznámení se zabývá odtěžbou odvalu č. 9 a dopravou haldoviny do areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o. Oznámení se nezabývá vlastním zpracováním haldoviny, protože realizací záměru nedochází k technologickým ani kapacitním změnám ve vlastní technologii.

Pro potřeby stavebních organizací, výstavbu komunikací a pod, je na našem trhu stálý požadavek na dodávky kameniva vhodných jakostních parametrů, zejména z hlediska pevnosti, nízkého obsahu škodlivých látek resp. jejich nízké vyluhovatelnosti a pod.

Převážné většině těchto požadavků vyhovuje hlušina z odvalů příbramských uranových dolů. Jediný nedostatek je sice nízký, ale přesto požadavkům radiační ochrany často nevyhovující, zbytkový obsah uranové mineralizace. Jistou výhodou je, že z původní suroviny jdou žilné uranové minerály snadno oddělit, nejsou homogenně rozptýleny v hmotě. Na tom byl již v 60-tých letech založen záměr využití hlušinového materiálu jako druhotné suroviny pro výrobu upraveného kameniva. Technologie je založena na využití téhož principu, který byl používán při radiometrickém třídění uranové rudy. Drcený hlušinový materiál je tříděn pod radiometrickou kontrolou, kdy je z toku suroviny vydělován podíl se zvýšeným obsahem uranové mineralizace. Zbývající většinový podíl má výrazně snížen obsah přírodních radionuklidů pod stanovené limitní obsahy. Konečný efekt je dosahován praním kameniva, kterým jsou odplaveny kalové podíly v nichž se hromadí nejvíce aktivních (radioaktivních) složek.

To je ve stručnosti přehled používané technologie, který objasňuje některé aspekty vlivů na složky životního prostředí. Celá technologie výroby tříděného kameniva je realizována v areálu bývalé úpravny 1. máj mimo zájmovou lokalitu odtěžby odvalu. Realizací odtěžby se technologie úpravy nemění. Dosud byl zpracováván odval šachty č. 16 a č. 21 a dále žula z realizace kavernového zásobníku plynu. Odval jámy č. 16 není dosud zcela zpracován, ale má již jen velmi omezenou životnost. Z tohoto hlediska provozovatel hledá nové zdroje pro logické udržení stávající výroby. Volba padla na odval jámy č. 9 na katastru obce Háje především z technicko ekonomických důvodů. Pochopitelně blíže úpravně kameniva jsou odvaly jámy č. 11 a 11 A. Tyto odvaly však vykazují významně vyšší podíl aktivních složek a horší technologické parametry. Z hlediska životního prostředí by bylo sice účelné tyto odvaly zpracovat, vzhledem k vysokému podílu aktivních složek by však tato výroba byla pro provozovatele neekonomická a v podstatě nerealizovatelná, protože se jedná o nedotovanou výrobu.

Odtěžením odvalu jámy č. 9 bude odstraněna jiná, i když méně významná zátěž životního prostředí, která přinese pozitivní přínos i v odstranění nepřirozeného prvku v krajině.

Odval jámy č. 9 je na katastru obce Háje. Záměr je koncipován tak, že předpokládá odtěžbu 150 000 t haldoviny ročně po dobu 100 dnů v roce v pracovní dny v denní době při vynechání zimních měsíců.

Doprava odtěženého materiálu bude vedena mimo obytné části obcí tak, aby vliv na pohodu obyvatel byl minimální. Doprava bude vedena z části po polních a lesních cestách s využitím již nevyužívané bývalé silnice Strakonické. Tyto komunikace budou přizpůsobeny překládané dopravě, včetně výhyben. Záměr je předběžně projednán s dotčenými vlastníky včetně Lesů České republiky.

Vlastní těžba a doprava způsobuje do určité míry zátěž z hlediska kvality ovzduší a hluku, příp. radiační zátěže. Pro zhodnocení těchto vlivů byla zpracována rozptylová studie, akustická studie, studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví.

Ze zpracovaných materiálů vyplývá, že při realizaci záměru budou dodrženy platné legislativní předpisy, nebudou překračovány žádné limity a nebude docházet k nadměrnému rušení pohody obyvatel v okolí.

Přesto jsou zpracovatelem oznámení navržena další opatření k omezení nepříznivých vlivů záměru.

Záměr nemá žádný vliv na vody. Realizace záměru nevyvolává žádná návazná opatření v místě výroby tříděného kameniva - v areálu Ecoinvestu Příbram s.r.o.

Realizace záměru umožňuje pro uspokojení potřeb v regionu využívat i nadále stávajících hald po bývalé hornické uranové činnosti bez potřeby otvírat nové primární ložisko stavebního kamene.

# ČÁST H
PŘÍLOHY

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

- Mapové přílohy

  - Situace 1 : 25 000

  - Situace 1 : 5 000

  - Ortofotosnímek

- Situace záměru

  - Celková situace včetně dopravní trasy

  - Úseky úpravy komunikační trasy

  - Pozemková mapa

  - Situace areálu jámy č. 9

- Účelové mapy

  - Výřez vodohospodářské mapy

  - ÚSES

  - Lokality Natura 2000 - situace

  - Letecké snímkování radiační situace z roku 1997

  - Dávkový příkon gama - odval jámy č. 9

  - Hranice dobývacích prostorů

- Rozptylová studie

- Akustická studie

- Vliv na veřejné zdraví

  - Hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí

  - Problematika radiační zátěže

- Botanický průzkum

    - Výsledek botanického průzkumu odvalu č.9 u obce Háje u Příbrami

    - Výsledek botanického průzkumu navržené trasy dopravy mezi haldou č.9 u obce Háje a lokalitou Bytíz u Příbrami

- Fotodokumentace

- Doklady

    - Předběžný souhlas Lesů ČR s užíváním lesních komunikací

    - Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

- Podklady

Zpracovatel oznámení:

Ing. Josef Tomášek, CSc. (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - č.o. 69/14/OPV/93)

Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Pražská 900

252 10 Mníšek pod Brdy

IČO:	46349316

DIČ:	CZ46349316

tel.: 	318 591770-71

0603 525 045

fax: 	318 591 772

e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracovali:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-ENVI Consult, (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - č.o. 2719/4343/OEP/92/93)

RNDr. Vladimír Faltys, Pardubice

MUDr. Bohumil Havel, Svitavy

Ing. Eva Horálková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - č.o. 7232/876/OPVŽP/99)

Ing. Jitka Krejčová, Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Ing. Josef Smetana, DIAMO s.p., o.z. SUL

Ing. Martin Šára, ECO-ENVI Consult

Datum zpracování oznámení: 		23. 12. 2005

Podpis zpracovatele oznámení:

Uvedena jen povinná příloha 1 a situace 1 : 25 000 ostatní jen v tištěné podobě

# Text boxes

II/118

I/66

II/118

I/66