Předkladatel

IRCR Manufacturing s.r.o.

Air Solutions Group

DOSTAVBA AREÁLU

IR – ASG UNIČOV

Oznámení záměru zpracované dle § 6 zákona č.100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí

s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy č.3 k zák.č.100/2001 Sb.

#### Olomouc, květen 2003

Předkladatel

IRCR Manufacturing s.r.o.

Air Solutions Group

DOSTAVBA AREÁLU

IR – ASG UNIČOV

Oznámení záměru zpracované dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy č.3 k zák.č.100/2001 Sb.

Zpracovatel : ing.Jarmila Paciorková

číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43

736 01 Havířov

Tel: 59681 8570

602749482

#### Olomouc, květen 2003

OBSAH

Strana:

ČÁST A. Údaje o oznamovateli 						     	  5

ČÁST B. Údaje o záměru 				 			 	  6

I. Základní údaje  								         	  6

- Název záměru									  6

- Kapacita (rozsah) záměru								  6

- Umístění záměru 									  6

- Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)				  	  6

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí	  9

- Popis technického a technologického řešení záměru			  	10

- Výčet dotčených územně samosprávných celků				            15

- Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1

k tomuto zákonu								            15

II. Údaje o vstupech									15

- Zábor půdy									15

- Odběr a spotřeba vody								16

- Surovinové a energetické zdroje							17

III. Údaje o výstupech  								18

- Množství a druh emisí do ovzduší						18

- Množství odpadních vod a jejich znečištění					28

- Kategorizace a množství odpadů							30

- Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií		34

5.   Hluk										35

ČÁST C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území			41

- Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

dotčeného území 									41

  - Dosavadní využívaní území a priority a jeho trvale udržitelného využívání	41

  - Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	41

  - Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností  		42

- na územní systémy ekologické stability

- na zvláště chráněná území

- na území přírodních parků

- na významné krajinné prvky

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu

- na území  hustě zalidněná

- na územní zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 			43

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí 		46

- Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti

a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence

a vratnosti)									46

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci			49

- Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice				49

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů								50

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které

se vyskytovaly při specifikaci vlivů						51

- Další podstatné informace oznamovatele					51

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)			51

F. Doplňující údaje									51

- Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení			51

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru			52

H. Příloha										56

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu

se schválenou územně plánovací dokumentací

Části F. a H. uvedeny v příloze

ÚVOD

Oznámení záměru Dostavba areálu IR – ASG Uničov  je zpracováno oprávněnou osobou dle 
§ 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3.

Záměrem investora je dostavba stávajícího areálu firmy o montážní nebo výrobní halu  vedle stávajícího  závodu na montáž kompresorů ve dvou etapách v lokalitě průmyslové zóně na severním okraji města Uničov. Půjde o stavbu dvou velikostně stejných hal jako je stávající hala.

# ČÁST A  ÚDAJE O OZNAMOVATELI

- Údaje o oznamovateli

Investor 			          	IRCR Manufacturing s.r.o.

AIR Solutions Group

Šumperská 1345

783 91 Uničov

Oznamovatel				IRCR Manufacturing s.r.o.

AIR Solutions Group

Šumperská 1345

783 91 Uničov

##### Oprávněný zástupce

oznamovatele				Ing. Miroslav Lácha, výrobní ředitel

Tel. 585093210

Fax. 585093202

Miroslav_lacha@eu.irco.com

Projektant 				ING.GEC – AGP OLOMOUC

Sídlo					Jungmannova 12

772 00 Olomouc

IČO					12082473

DIČ					379-430819438

Ing. Gec Augustin

tel 00420 585 208 475, fax 00420 585 208 454

E-mail : gec@agpol.cz

# ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

- Název záměru			Dostavba areálu IR – ASG Uničov

- Kapacita (rozsah) záměru

Zábor zemědělské půdy		5,3 ha

Stavba je řešena ve dvou etapách:

1.etapa:

objekt montážní  nebo výrobní haly	11 709 m2

komunikace a zpevněné plochy	  2 616 m2

Celkem 1.etapa			14 325 m2

2.etapa:

objekt montážní  nebo výrobní haly	11 709 m2

komunikace a zpevněné lochy	  2 800 m2

Celkem 2.etapa			14 508 m2

Předpoklad uvedení do provozu v etapách 1 – 2.etapa

1. etapa 				2004

2. etapa 				2005

- Umístění záměru 		kraj Olomouc

město Uničov

okres Olomouc

- Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Lokalita určená pro realizaci předmětného záměru je situována v k.ú. Uničov na parcele č. 652/1 poblíž frekventované komunikace II/446 (ulice Šumperská) na severním okraji města Uničov.  Celé území je průmyslovou zónou města, plocha je určena schváleným územním plánem města Uničova k zástavbě objekty průmyslové výroby (průmyslová a komerční zóna určená pro větší výrobní celky).

Na části parcely 652/1 je v současnosti v provozu stávající závod provádějící montáž kompresorů IR – AIR solutions Group o velikosti 2,7 ha. Pro připravované další etapy je k dispozici celkem plocha 5,3 ha.

V lokalitě plochy průmyslové zóny je v současnosti rovněž situován objekt závodu na zpracování gumových směsí Thona (závod 1 a 2), polovinu plochy průmyslové zóny o výměře cca 10 ha vlastní firma Miele, která zde v současnosti zahájila stavbu 1.etapy závodu na montáž praček.

Schéma situování navazujících závodů průmyslové zóny

Celý areál se jeví jako vhodný pro daný druh zástavby s urbanistickou funkcí odpovídající další přístavbě montážních nebo výrobních hal.

V zájmovém území se nachází v současné době obslužná komunikace průmyslové zóny a zóna má řešeno napojení inženýrskými sítěmi.

Vymezení zájmového území

Závod IR – AIR Solutions Group – stávající  část – je situován severně od obslužné komunikace průmyslové zóny. Prostor pro řešení 1.a 2.etapy přístavby je situován severně od stávajícího objektu závodu na montáž kompresorů.

Západní hranici předmětného území tvoří plochy orné půdy zemědělské výroby. Severní hranici tvoří rovněž zemědělská půda. Nová stavba je omezena v severovýchodní části silnicí III/31548 Uničov- Troubelice probíhající od jihovýchodu k severozápadu.

Východní hranici tvoří areál firmy THONA, závod na zpracování gumových směsí. Jižní hranici tvoří obslužná komunikace průmyslové zóny, jižně od této komunikace se staví areál firmy Miele, závodu na montáž praček, v současnosti 1.etapa.

Pro tuto stavbu (2.a 3.etapa)  bylo zpracováno oznámení o posuzování vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., proběhl proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí. V současnosti bylo zjišťovací řízení ukončeno.

Stávající stav lokality je zřejmý z mapové dokumentace uvedené v části H tohoto oznámení. Na titulní straně je zachycen stávající závod na montáž kompresorů – jeho administrativní objekt.

Stav plochy určené pro výstavbu areálu, v pozadí stávající závod IR - ASG

Jižně od areálu průmyslové zóny je  situována obytná zóna západně od ulice Šumperská. Plochu mezi posuzovaným záměrem a obytnou oblast odděluje lokalita s výstavbou závodu Miele. Od tohoto závodu jsou obytné objekty odděleny 50 m širokým ochranným pásmem zeleně (zčásti je zeleň vysazena, bude doplněna).

Vzdálenost přístavby nových objektů závodu IRC –ASG  R od obytné zástavby jižním směrem je cca 200 až 250 m. V jižním směru je dále rozsáhlý areál dřevařského závodu. V severovýchodním směru je obytná zástavba zastoupena dvěma objekty bydlení situovanými podél silnice II/446.

Dopravní napojení

Doprava ve směru k dálničním tahům je zatím vedena přes město Uničov ve směru na Šternberk, Olomouc nebo na Medlov a Mohelnici.

Toto řešení je dočasné, do vybudování severozápadní části obchvatu města Uničova a do zprůjezdnění vyššího podjezdu pod železniční tratí v obci Červenka.

Průmyslová zóna je napojena obslužnou komunikací na státní silnici II/446 Uničov - Šumperk. Dopravní napojení přístavby v obou etapách bude navazovat na tuto obslužnou komunikaci průmyslové zóny.

Stávající montážní hala je projekčně navržena s výhledem k připravovanému záměru realizovat přístavbu, dopravní systém stavby 1.a  2.etapy bude navazovat na stávající systém vnitrozávodové dopravy.

Vnitrozávodová komunikace je v současnosti objízdná kolem montážní haly. Při vjezdu do závodu jsou umístěny parkovací plochy pro zaměstnance i pro obchodní návštěvy – 127 parkovacích míst. Na výjezdu je situována expediční vrátnice. Na západní straně objektu stávajícího jsou 4 nákladní rampy pro příjem komponentů technologického procesu. Na opačné straně, tj. východní, jsou 4 nakládací rampy pro expedici hotových výrobků.

Stejným způsobem bude řešen i dopravní provoz zajišťující výrobu v objektech obou etapách.

Charakter řešeného záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými nebo uvažovanými) je dána situováním  záměru v předmětné lokalitě průmyslové zóny, na pozemku investora, v prostoru navazujícím na jeho stávající výrobní objekt. Rovněž sousední stavby mají charakter průmyslové a montážní výroby.

Záměr spadá  dle  zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1, do kategorie II, podle §7  pod zjišťovací řízení – předmětem posouzení je strojírenská a elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2.

### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Cílem přístavby obou objektů je řešit rozšíření výroby – montáže - v předmětném území související s činností firmy na navazující ploše.

Z hlediska pracovně technického, estetického i z hlediska ochrany životního prostředí je možno konstatovat, že  vzniknou postupně dva nové objekty pro průmyslového využití, jejichž situování, dopravní napojení bude vhodně v předmětném území řešeno. Součástí řešeného záměru je zabezpečení pracovních příležitostí.

Dle informací zástupce projektanta nebyly podrobně sledovány jiné alternativy umístění záměru v lokalitě města vzhledem k přípustnosti řešení záměru navrhovaným způsobem v průmyslové zóně města.. Tato skutečnost vyplývá i z územně plánovací dokumentace, která vymezuje území pro uvedenou činnost.

Podrobný výběr byl směrován jako výstavba navazujících montážních, případně výrobních hal, v rámci  území průmyslové zóny.

Při přípravě záměru na základě  souladu se záměry města, podmínkách územně plánovací dokumentace, uspořádání ploch v území, způsobu řešení navrhované stavby v obou etapách, možnosti respektování a napojení inženýrských sítí, napojení na komunikační systém a typové požadavky na provozní uspořádání objektu, bylo přistoupeno k přípravě prací souvisejících s využitím předmětné lokality pro dostavbu na navazujícím území ve dvou řešených etapách. Z tohoto důvodu nebyl záměr na základě zhodnocení možnosti umístění v dané lokalitě řešen variantně.

Výsledné uspořádání je dáno provozním řešením stávajícího objektu, souvisejících ploch, včetně velikosti a tvaru stavby a  dopravního řešení celého provozního areálu.

Zároveň jsou jako určující charakteristika respektování inženýrských sítí vážící se ke stávajícímu závodu a předmětnému pozemku. Významnou charakteristikou je způsob napojení na vnější komunikační systém a dodržení stávajícího vnitrozávodového dopravního řešení.

Realizace přístavby je dle poskytnutých podkladů v souladu s kompletním dopravním systémem oblasti možná.

Přístavba v obou etapách je navržena na pozemcích ve vlastnictví investora v  k.ú. Uničov, na parcele č. 652/1.

Dle územního plánu města Uničov je plocha součástí zóny V 3, která je určená jako hlavní  průmyslová a komerční zóna na pozemcích pro větší výrobní celky s výhodným napojením na dopravní skelet, zejména po dobudování  silničního obchvatu.

Z vyjádření odboru výstavby Městského úřadu Uničov (zn.: 4822/2003-výst/Št/Sd z 28.4.2003) vyplývá, že předmětný záměr je zcela v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (ÚPD schválen 26.9.2000, obecně závazná vyhláška č.01/2000 o vyhlášení závazných částí územního plánu města Uničov z 12.12.2000).

### 6. Popis technického a technologického řešení záměru

Návrh technického řešení přístavby a úprav v předmětné lokalitě vychází z podnikatelského záměru investora na rozšíření stávajícího výrobního závodu s převahou montážních prací.

Technologické a technické řešení předmětných staveb, které jsou řešeny v rámci dostavby areálu ve dvou etapách, bude odpovídat stávajícímu provozovanému objektu. Možnost uplatnění technologie souvisí s požadavkem odběratelů výsledných produktů realizované výroby – montáže – v nových objektech. Investor počítá s přizpůsobením se novým požadavkům zákazníků. Z toho důvodu má záměr řešit objekty v obou etapách tak, aby mohl umístit potřebné technologie nebo montážní závod v nových halách bez negativního vlivu na okolní prostředí. Stanoveny proto budou limity pro stavby v území z hlediska možných vlivů na prostředí ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí.

Způsob řešení obou hal ve dvou etapách bude odpovídat stávající provozované montážní hale. Montážní hala v západní části (vstupní technologická část) zahrnuje  nejprve skladovací prostory v návaznosti na nákladní rampy. Je zde situován sklad komponentů. Na tento sklad navazuje montážní linka, ve stávajícím objektu jsou situovány 4 linky. Na konci montážních linek jsou situovány sekce zkušeben. Zkušebny jsou vestavěny dovnitř haly a jsou vybudovány z materiálů tlumících hluk. Ze zkušeben je odváděno teplo, případně spaliny prostřednictvím vzduchotechniky nad střechu haly.  Za sekcí zkušeben je situován sklad hotových výrobků a expedice.

Stejným způsobem bude řešeno situování výrob nebo montáží obou nových objektů se zabezpečením uplatněné technologie dle jejího požadavku se specializací konečných technologií.

Stávající objekt je vybaven nádrží na zaolejované vody z čištění montážních prostor, která je řešena jako podzemní, na západní straně objektu montážní haly (betonová, dvouplášťová, vybavena detekcí prostoru mezi plášti, signalizací naplnění nádrže).

Dále zde je situován sklad látek na bázi ropných látek v přístavbě. Jsou zde umístěny sklady oleje a emulzí potřebné pro montáž  ve stávajícím objektu.. Vedle skladu je situována zpevněná odvodněná plocha určená pro stáčení kapalin.

Odpadní dešťová voda je před vypouštěním do dešťové kanalizace vyčištěna v odlučovači ropných látek.

Pokud bude v nových halách situován obdobný technologický proces, bude jeho vnitřní provoz a technologické a pomocné vybavení odpovídat výše uvedeným zásadám. Proto jsou zde uvedeny základní charakteristiky stávající haly z hlediska zabezpečení eliminace možných vlivů na prostředí.

Firma má záměr realizovat dvě nové haly. Nezbytné je zvážit i možnost uplatnění jiného technického využití, než je využita ve stávajícím areálu firmy. Stanoveny z toho důvodu jsou podmínky (limity), které musejí být rozšířením výrobních hal v předmětném území dodrženy.

Nový objekt bude v obou etapách využívat stávající vjezd. Pokud by došlo k uplatnění objektu pro samostatnou výrobu, je možné navrhnout samostatný vjezd s vrátnicí i provozní budovou. Stavba je řešena již ve stávajícím využití projekčně tak, že uvedené řešení je možné.

1.etapa dostavby

V 1.etapě bude realizována stavba jednoho objektu montážní  nebo výrobní haly o ploše 144,20 x 81,2 m, tj. ve stejné velikosti jako stávající hala.  Stávající objekt administrativní budovy byl původně navržen pro výhledový závod IR – Road Machinery Group, který měl být budován na vedlejší parcele. Stávající objekt – kanceláře, šatny, hygienické zařízení, jídelna – bude z toho důvodu dostačující i pro první etapu objektu výrobní nebo montážní haly.

Zastavěná plocha				  11 709 m2

Objem budovy				108 798 m3

Světlá výška					           7 m

Plocha novách komunikací			    2 616 m2

Plocha bouraných komunikací		       700  m2

Objízdná komunikace bude na severní straně vyspádována a odvodněna do terénu. Realizována bude kanalizace dešťová ze střechy objektu a komunikací a zpevněných ploch.

Elektrická energie bude zabezpečena z hlavní trafostanice z objektu. Plyn je možné napojit z plynové regulační stanice. Zabezpečení pitnou vodou bude řešeno stávajícím způsobem. Dešťová kanalizace bude svedena do stávající kanalizace, splašková kanalizace bude svedena do přečerpávacích jímek a stávající kanalizace.

2.etapa dostavby

Záměrem investora je realizovat další montážní nebo výrobní halu v severním směru. Hala je navržena o stejné ploše jako stávající hala, tj. rovněž 144,20 x 81,2 m. Stávající administrativní budova je kapacitně navržena pouze pro možnost uplatnění pro 1.etapu přístavby, proto bude v rámci této etapy vybudován i objekt provozní budovy, tj. kanceláře, šatny, hygienické zařízení.  Předpokládá se rovněž vybudování nové vrátnice.

Zastavěná plocha				  11 709 m2

Objem budovy				108 798 m3

Světlá výška					           7 m

Plocha nových komunikací			    2 800 m2

Plocha bouraných komunikací		       700  m2

Provozní budova

Dvoupodlažní objekt	   			2 x 870 m2

Pro 2.etapu budou platit z hlediska zabezpečení zdrojů stejné závěry jako u předchozích objektů (stávající, 1.etapa).

Elektrická energie bude zabezpečena z hlavní trafostanice.

Plyn je možné napojit z plynové regulační stanice.

Zabezpečení pitnou vodou bude řešeno stávajícím způsobem.

Dešťová kanalizace bude svedena do stávající kanalizace, splašková kanalizace bude svedena do přečerpávacích jímek a stávající kanalizace.

Řešení obou objektů přístavby bude odpovídat stávajícímu objetu včetně  respektování provozních požadavků výrobního toku, toku materiálu ve výrobním procesu, pohyb zaměstnanců a realizace výrobního procesu.  Vstup do zadní části areálu je tvořen objektem zadní vrátnice, výjezd bude řešen přes expediční vrátnici.

Stavba stávajícího závodu i nových částí, tj. přístavby v obou etapách, vychází z toho, že všechny fáze technologického procesu budou soustředěny v jednom provozním objektu – technologický postup montáže, sklady, pomocné provozy.

Oba objekty dostavby v areálu jsou  z architektonického hlediska řešeny na stejném principu jako stávající.

Založení bude řešeno s ohledem na nepříznivé základové poměry. Objekt přístaveb bude řešen stejně jako stávající objekt, tj. montážní hala – ocelový skelet. Obvodové pláště budou částečně tradiční, vyzdívané, částečně montované ze skládaného panelu (plech a tepelná izolace).

Montážní hala přístavby je navržena jako pětilodní s nosnou konstrukcí  jednotlivých lodí, tvořenou ocelovým rámem z tenkostěnných profilů.

Stávající objekt je řešen pro 220 pracovníků, toho 170 výrobních, ve dvou směnách, v řízení a administrativě 50 osob v 1.směně (počítáno v projektu ve výhledu 380 pracovníků, z toho 300 výrobních, 80 administrativních).

Stejným způsobem bude dimenzována i přístavba. Současně se stavbou jednotlivých objektů dojde ke zvýšení počtu zaměstnanců.

Předpoklad je cca 160 zaměstnanců v každé etapě (130 výrobních, 30 administrativních).

Pro první řešenou přístavbu je stávající administrativní objekt vyhovující a dostatečný. Pro druhou etapu přístavby bude řešena stavba objektu nového s předpokladem cca 30 řídících a administrativních pracovníků.

Stávající vstup  do administrativní části je z vnějšku v přízemí vstupní halou s recepcí. Odtud je možný vstup do montážní haly nebo po schodišti do administrativní části situované v patře této části objektu. V centrální části je v návaznosti na schodiště hala pro návštěvníky a jednací místnosti. V administrativní části jsou kanceláře vedení závodu a obchodního oddělení.

V další části administrativní budovy je velká halová kancelář pro provozní management, obchodní oddělení, pomocné a sanitární provozy. Ve 3.podlaží jsou situovány pomocné provozy – plynová kotelna, strojovna výtahu, místnost serveru, ústředny požární signalizace. Uvedená provozní budova bude dostatečná i pro zabezpečení 1.etapy přístavby. Ve druhé etapě bude obdobné zařízení s velikostí odpovídající realizovanému záměru řešeno v této etapě.

Všechny provozy stávajícího objektu i obou přístaveb závodu jsou pod jednou střechou, pracovníci tedy nebudou muset přecházet v průběhu směny z vnitřního do vnějšího prostoru a nebudou tudíž vystavováni velkým teplotním změnám. Technickými prostředky bude také zabráněno vystavení dělníků nízkým teplotám v zimním období při otevření vrat během příjmu komponentů nebo při expedici hotových výrobků.

Zásobování (příjem komponentů) bude prováděno ze západní strany, expedice hotových výrobků z východní části objektu.

Celý areál závodu bude oplocen. Oplocení v jednotlivých etapách bude  navazovat na stávající. V rámci řešení etap bude ze severní strany demontováno a znovu použito.

Přístavby v obou etapách budou z hlediska inženýrských sítí řešit napojené na stávající vybavení objektu investora. Z hlediska elektrické energie bude nová přístavba v obou etapách napojena na hlavní trafostanici, rovněž  napojení z plynové regulační stanice v areálu bude využito.

Z hlediska vod bude celý areál závodu řešen stávajícím způsobem. Zásobování pitnou vodou bude zabezpečeno stávajícím způsobem, odpadní vody budou rovněž řešeny s využitím kanalizace dešťové a splaškové. Při přípravě realizace stávajícího objektu bylo řešeno dostatečné napojení na uvedená média i ve výhledu.

###### Doprava

Dopravu je možné rozčlenit v rámci nového závodu na dopravu:

- nákladní dopravu (těžkou kamionovou dopravu, ostatní nákladní dopravu)

- osobní dopravu

## Nákladní doprava

Nákladní doprava bude zajišťovat dovoz komponentů, polotovarů, obalového materiálu, hotových výrobků a odpadů s předpokládaným následujícím objemem nákladní dopravy:

Těžká kamionová doprava zahrnuje dovoz součástí a odvoz hotových výrobků (po 20 t ročně). Ostatní nákladní doprava zahrnuje nakládání s odpady, zásobování, dovoz pracovních pomůcek.

Tabulka č.1

| Komunikace | Vozidla | Předpoklad – cca rok 2005 voz/den |
| --- | --- | --- |
| Vozidla pro IR-ASG | Osobní | 500 |
| příjezd a odjezd | Lehká nákladní | 16 |
|  | Těžká nákladní | 44 |
|  | Celkem | 560 |

Pro propočet vlivů na prostředí je nezbytné započítat i provoz vozidel v ostatních závodech průmyslového areálu, dle poskytnutých podkladů předpoklad:

Tabulka č.2

| Komunikace | Vozidla | Předpoklad – cca rok 2005 voz/den |
| --- | --- | --- |
| Vozidla pro MIELE | Osobní | 500 |
| příjezd a odjezd | Lehká nákladní | 16 |
|  | Těžká nákladní | 44 |
|  | Celkem | 560 |
| Vozidla pro THONA | Osobní | 120 |
| příjezd a odjezd | Lehká nákladní | 8 |
|  | Těžká nákladní | 20 |
|  | Celkem | 148 |

## Osobní doprava

V rámci osobní dopravy bude přepravováno v konečné fázi po realizaci obou etap výstavby 540 pracovníků závodu (220 pracovníků stávající stav dle projektu, 160 pracovníků předpoklad 1.etapa, 160 pracovníků předpoklad 2.etapa)  každý pracovní den do zaměstnání a zpět do jejich bydlišť.

Dle předpokladu bude asi 60 % zaměstnanců využívat hromadné osobní dopravy (autobusové), 40 % zaměstnanců bude dojíždět do zaměstnání individuálními dopravními prostředky. Doprava bude řešena v tomto případě osobními vozy. V letním období lze předpokládat významný podíl dopravy cyklistické, případně motocyklistické.

Hromadná doprava představuje cca 320 osob denně do zaměstnání a ze  zaměstnání,

Individuální, převážně automobilová osobní doprava v hlavní směně využije cca 220  zaměstnanců denně.

K výše uvedenému výčtu je nutno připočítat individuální motorizovanou osobní dopravu řídících pracovníků při denních výjezdech za služebními  povinnostmi a příjezdy obchodních a jiných návštěvníků závodu. Znamená to dalších asi 60 výjezdů a příjezdů osobních vozů v hlavní směně v každém pracovním dnu.

V rámci přípravy stavby byly vymezeny požadavky na stavebně-technické řešení stavby zahrnující:

( hygienický požadavek (zabezpečení vnitřní povrchové teploty konstrukce nad rosným    bodem),

( ochrana zdraví a životního prostředí (zajištění dostatečné tepelné pohody a mikroklimatu pracovních prostor),

( úspora energie (minimalizace spotřeby energie na vytápění a větrání), zajistit hygienické             zázemí včetně stravování.

Uvedené požadavky vážící se k vlastnímu provozu závodu budou v rámci stavby v plné míře zabezpečeny. Plošné výměry jednotlivých místností zázemí závodu (např. hygienické prostory, jídelna, šatny apod.) byly navrženy na počet pracovníků stávajícího stavu a 1.etapy přístavby, pro 2.etapu budou řešeny samostatným objektem. Tato skutečnost umožňuje samostatné řešení zejména v rámci 2.etapy přístavby, tedy je možné v rámci tohoto řešení provést samostatné řešení celého provozu.

### 7. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj Olomoucký

Okres Olomouc

Město Uničov

k.ú. Uničov

8. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu

Kategorizace záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb, § 4:

Záměr spadá  dle  zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1, do kategorie II, podle §7  pod zjišťovací řízení – předmětem posouzení je dle bodu 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2.

Záměr je uveden ve sloupci B přílohy č. 1, posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Olomouc, Odbor životního prostředí Olomouc.

## II. ÚDAJE O VSTUPECH

### Zábor půdy

Záměr (obchodní areál včetně zpevněných ploch, dopravního napojení a terénních úprav) je situován v k.ú. Uničov na pozemku p.č. 652/1. Stávající provoz zaujímá plochu 2,7 ha, pro 1.a 2.etapu přístavby má investor k dispozici 5,3 ha zemědělské půdy.

Tabulka č.3

| Parc. č. | Výměra (ha) | Kultura | BPEJ | Vynětí | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 652/1 | 5,3 | orná půda | 3.14.00 | 14 325 m2 – 1.etapa 14 508 m2 – 2.etapa 2 4167 m2 venkovní úpravy | území stavby |

Záměrem bude dotčen pozemek p.č. 652/1, který jsou ornou půdou, tedy zemědělským pozemkem, pro nějž platí potřeba řešit trvalé vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a  zabezpečit provedení skrývky kulturní zeminy.

Pro realizaci inženýrských sítí vzhledem k tomu, že jde o přístavbu stávajícího areálu, nedojde k záboru ani vstupu do zemědělského půdního fondu.

Na pozemku pro trvalý zábor bude provedena skrývka kulturní vrstvy  půdy do hloubky 
0,35 m. Kubatura skrývky kulturních zemin bude cca 5 000 m3 pro první etapu stavby a 
5 000 m3 pro druhou etapu přístavby.

Velikost skrývek je navržena na základě provedeného pedologického průzkumu v lokalitě. Skryté kulturní zeminy budou použity dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu.

Rozhodující část zeminy může být využita pro zúrodnění zemědělských pozemků obhospodařovaných Zemědělsko-obchodním družstvem vlastníků Újezd u Uničova.

Otázka provedení a využití skryté kulturní vrstvy půdy v rámci dostavby (druhá a třetí etapa) bude podrobně řešena v projektové dokumentaci v souladu s požadavky z.č. 334/92 Sb.

Realizací záměru nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa.

- Odběr a spotřeba vody

###### Pitná voda

Zásobování  závodu vodou bude řešeno z veřejného vodovodu města Uničova. Trasa veřejného vodovodu  vede souběžně s obslužnou komunikací průmyslového areálu.

Voda je potřeba v zařízeních hygienických a v kuchyňském provozu. V montážním provozu není voda spotřebovávána.

V závodě se předpokládá značná variabilita  výroby, s častými změnami v důsledku přizpůsobování se požadavkům zákazníků. Z toho vyplývá i variabilita potřeb surovin a energií, v tomto případě vody. Obdobný závěr platí pro všechny druhy energií.

Potřeba vody :

Voda bude nezbytná pro zařízení hygienická a pro kuchyňský provozu. V montážním procesu se  voda spotřebovává rovněž   na čištění a úklid.

Specifická potřeba vody (dle přílohy 12 k vyhl.č.428/2001 Sb., pol.čís.9 a pol.čís.44)

1.etapa

pracovníci  THP				  60 l/den x 30 	=   1 800 l

výrobní pracovníci VP			130 l/den  x 130 	= 16 900 l

Celkem								= 18 700 l/den

Provoz závodu:				dvě směny – 244 pracovních dní v roce

Tabulka č.4

|  | 1.etapa dostavby | 2.etapa dostavby | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet pracovníků |
| THP (technickohospodářští pracovníci) | 30 | 30 | 60 |
| VP (výrobní pracovníci) | 130 | 130 | 260 |
| Celkem | 160 | 160 |  |
| Potřeba vody – pracovníci |
| THP m3/den | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| VP m3/den | 16,9 | 16,9 | 33,8 |
| Celkem m3/den | 18,7 | 18,7 | 37,4 |
| Celkem m3/rok | 4562,80 | 4562,80 | 9125,60 |

Protipožární voda

Pro zásobování  závodu požární vodou vyhovují hydranty osazené na stávajícím vodovodním řádu  průmyslové zóny DN 200 mm. . Pro  vnitřní požární hydranty je voda rozváděna vnitřním vodovodem. Potřeba požární vody pro stávající závod byla projektem navržena pro vnitřní odběrná místa do 10 l/s. Pro dostavbu bude odpovídajícím způsobem požadováno stanovení potřeby požární vody v rámci projektu řešení staveb.

### 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Následující potřeby energií surovin vody a dalších provozních prostředků jsou odvozeny ze stávajícího objektu montážního závodu.

### Elektrická  energie

Předpokládaná spotřeba elektrické energie 			3 4000 MWh za rok (dle projektu)

Elektrická energie bude dodávána  z hlavní trafostanice v projektu v obou etapách přístavby.

### Zemní plyn

Potřeba zemního plynu je dána spotřebou plynu pro vytápění haly a pro ohřev teplé užitkové vody.

Při vytápění zemním plynem bude činí celková spotřeba plynu za rok pro provoz závodu 
IR – ASG Uničov:

Parametry zdrojů znečišťování ovzduší :

Dostavba areálu IR - ASG Uničov – celkový výkon 2 500 kW

- celková spotřeba zemního plynu 560 000 m3/rok

- celkový objem spalin v komínech  - 0,178 Nm3/s

# Stávající IR - ASG Uničov – celkový výkon 1 276 kW (dle projektu)

- celková spotřeba zemního plynu 279 600 m3/rok

max.hod.odběr – běžný provoz	       264 m3/hod.

výhled				       500 m3/hod.

min.hod.odběr			          6 m3/hod.

5 120 m3/den

- celkový objem spalin v komínech  - 0,089 Nm3/s

- 2 kotle Vaidrus G90 o výkonu 120 kW na zemní plyn, výška komínů 10,2 m

- 1 kotel Vaillant VU CZ 242/2-5 o výkonu 24 kW na zemní plyn, výška komínu 4 m

- 2 ohřívače TUV Quantum Q7 o výkonu 146 kW na zemní plyn, výška komínů 10,2 m

- 2 vzduchotechnické jednotky H40 CIC o výkonu 100 kW na zemní plyn, výška komínů 13,2 m

- 2 vzduchotechnické jednotky H40 CIC o výkonu 260 kW na zemní plyn, výška komínů 13,2 m

Zásobování plynem bude provedeno v obou etapách  napojením z plynové regulační stanice umístěné v areálu.

### Potřeba materiálu (výroba)

Potřeba materiálu bude vycházet ze skutečného stavu výroby, který bude v rámci obou nových objektů přístaveb uplatněn. Vzhledem k tomu, že investor bude v konečném důsledku řešit vlastní uplatnění technologie v území obou přístaveb s ohledem na požadavky odběratelů, nelze v současnosti potřebné materiály vyčíslit.

Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby dle dosavadních podkladů a znalostí pro provoz  potřebné.

## III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

### 1. Množství a druh emisí do ovzduší

# Imisní charakteristika lokality

Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR nejsou v Uničově měřící stanice s měřením imisních koncentrací. Nejbližší měření v okrese Olomouc je na stanicích Litovel, Luká a Olomouc pro oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx) a oxid uhelnatý (CO).

Měření imisí benzenu a  benzo(a)pyrenu se v okrese Olomouc neprovádí.

Výsledky měření imisních koncentrací v roce 2001 jsou (představují imisní pozadí – stávajícího stavu) :

stanice ČHMÚ č. 1078 Litovel

- oxid dusičitý (NO2) – průměrné hodinové koncentrace 45,2 (g/m3 a roční koncentrace 14 (g/m3

- oxidy dusíku (NOx) – průměrné roční koncentrace 16 (g/m3

stanice ČHMÚ č. 1217 Luká

- oxidy dusíku (NOx) – průměrné roční koncentrace 7,4 (g/m3

stanice ČHMÚ č. 1075 Olomouc

- oxid dusičitý (NO2) – průměrné hodinové koncentrace 60,3(g/m3 a roční koncentrace 22 (g/m3

- oxidy dusíku (NOx) – průměrné roční koncentrace 31 (g/m3

# oxid uhelnatý (CO) – osmihodinové maximum 1 937 (g/m3

stanice HS č. 1197 Olomouc, ul. Šmeralova

- oxidy dusíku (NOx) – průměrné roční koncentrace 36 (g/m3

- oxid dusičitý (NO2) – průměrné hodinové koncentrace 61,1 (g/m3 a roční koncentrace 23 (g/m3

# Pro posouzení vlivů dostavby závodu IR - ASG Uničov na okolí byla zpracována rozptylová studie imisní situace (ochrana zdraví lidí a ekosystémů) jako podklad k dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí a pro správní řízení podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů).

Rozptylová studie hodnotí současně jako bodové a liniové zdroje znečišťování ovzduší s dopadem na okolí:

- dostavbu a areál IR - AIR SOLUTION GROUP Uničov, včetně parkoviště a nákladní dopravy,

- areál MIELE, včetně parkoviště a nákladní dopravy,

- areál THONA, včetně parkoviště a nákladní dopravy

- nejbližší komunikace – ulice  Šumperská - silnice II/446, II/449, III/31548 a nová obslužná komunikace průmyslové zóny

Výpočtem je zjištěn příspěvek sledovaných zdrojů znečišťování ovzduší (dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) na imisní zátěž okolí. Jedná se o dominantní znečištění sledovaných škodlivin v dané lokalitě.

# Emisní charakteristika zdroje

Liniové zdroje znečištění ovzduší

Liniovými zdroji emisí je parkoviště pro zaměstnance, návštěvy a nákladní doprava IR - ASG, dále parkoviště pro zaměstnance, návštěvy a nákladní doprava MIELE, dále parkoviště pro zaměstnance, návštěvy a nákladní doprava THONA, nová komunikace průmyslové zóny a nejbližší komunikace (silnice II/446, II/449 a III/31548).

Rozptylová studie hodnotila stav v době po uvedení do provozu dostavby IR - ASG Uničov (předpoklad - rok 2005) z pohledu provozu výše uvedených kotelen a silniční doprava na silnici II/446, II/449 a III/31548, nové komunikaci průmyslové zóny, parkoviště a nákladní doprava pro IR- ASG, MIELE a THONA.

Bodové zdroje znečištění ovzduší

# Bodovými zdroji emisí je dostavba areálu IR - ASG Uničov - cílový stav - kotle na zemní plyn o celkovém výkonu 2 500 kW, včetně stávajících zdrojů (kotle, ohřívače TUV a vzduchotechnika o celkovém výkonu 1 276 kW).

# Bodové zdroje emisí areálu MIELE jsou dva kotle o celkovém výkonu 2 400 kW.

# Bodové zdroje emisí areálu THONA jsou dva kotle o celkovém výkonu 298 kW.

Bodové zdroje – kotelny IR - ASG, MIELE a THONA produkují znečišťující látky : tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a organické látky (OC). Liniové zdroje - silniční doprava, produkuji znečišťující látky – tuhé znečišťující látky (TZL), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren, jiné anorganické a organické látky. Na základě rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise :

- oxid dusičitý (NO2),

- oxidy dusíku (NOx),

- oxid uhelnatý (CO),

- benzen,

- benzo(a)pyren

Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže v době po uvedení do provozu dostavby IR - ASG Uničov v roce 2005 z pohledu ochrana zdraví lidí a ekosystémů pro – oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren.

Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden softwarem SYMOS´97 v2003 – 5.1.1.

# Metodika výpočtu umožňuje :

- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů,

- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou rychlost pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů - stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu,

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského,

# hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého.

# Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší:

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability ovzduší,

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat),

- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat),

- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti,

- větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat),

- roční průměrné koncentrace,

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost od    zdroje, pokud nejsou vstupní podklady pro NO2,

- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru,

- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity).

# Výpočet koncentrací z liniových zdrojů

Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem. Liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů, které respektují tvar komunikace. Emisní zatížení komunikace se zadává v délkové intenzitě emise [ g/s.m].

# Imisní limity pro znečišťující látky

Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou stanoveny následující imisní limity :

Tabulka č.5

|  | Ochrana zdraví lidí | Ochrana ekosystémů |
| --- | --- | --- |
|  | aritmetický průměr | aritmetický průměr |
| Imise | roční | denní | hodinový | osmihodinový | roční |  |
|  |  |  |  | g.m-3 |  |  |
| Oxid dusičitý (NO2) | 40* |  | 200* |  |  |  |
| Oxidy dusíku (NOx) |  |  |  |  | 30** |  |
| Oxid uhelnatý (CO) |  |  |  | 10 000 |  |  |
| Benzen | 5* |  |  |  |  |  |
| Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) vyjádřené jako benzo(a)pyren | 0,001* |  |  |  |  |  |

# Poznámka : 	- imisní limity mají platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dány meze tolerance)

# - * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)

# - ** imisní limity mají platnost od 14.8.2002

# Meteorologické údaje

Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 rychlostech větru pro Uničov ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná metodika v bodě 2.0.

Celková průměrná větrná růžice lokality Uničov :

Tabulka č.6

| m.s-1 | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Calm | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 10.38 | 3.14 | 2.91 | 4.76 | 3.26 | 5.46 | 7.62 | 5.09 | 16.02 | 58.64 |
| 5,0 | 7.46 | 1.76 | 2.90 | 5.46 | 3.56 | 3.93 | 7.33 | 4.43 |  | 36.83 |
| 11,0 | 1.15 | 0.09 | 0.18 | 0.78 | 0.17 | 0.61 | 1.06 | 0.49 |  | 4.53 |
| Součet | 18.99 | 4.99 | 5.99 | 11.00 | 6.99 | 10.00 | 16.01 | 10.01 | 16.02 | 100.00 |

Zdroje

Podklady obsahují údaje o dostavbě areálu IR – ASG, dále MIELE a THONA.

Intenzity dopravy v Uničově (silnice II/446, II/449 a III/31548) vycházející z výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000 od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Údaje o dopravě pro průmyslové areály vycházejí z údajů od jednotlivých firem.

V souladu s úpravou metodiky “SYMOS 97”, provedené ČHMÚ Praha a EKOAIR v 11/2002 jsou pro výpočet imisí oxidu dusičitého (NO2) použity emise oxidy dusíku (NOx) s tím, že pro krátké vzdálenosti je imise NO2 pouze 10 až 12 % vypočtené koncentrace NOx a pro velké vzdálenosti jsou až 90 %.

Parametry zdrojů znečišťování ovzduší :

# IR - ASG Uničov – celkový výkon 1 276 kW

- 2 kotle Vaidrus G90 o výkonu 120 kW na zemní plyn, výška komínů 10,2 m

- 1 kotle Vaillant VU CZ 242/2-5 o výkonu 24 kW na zemní plyn, výška komínu 4 m

- 2 ohřívače TUV Quantum Q7 o výkonu 146 kW na zemní plyn, výška komínů 10,2 m

- 2 vzduchotechnické jednotky H40 CIC o výkonu 100 kW na zemní plyn, výška komínů 13,2 m

- 2 vzduchotechnické jednotky H40 CIC o výkonu 260 kW na zemní plyn, výška komínů 13,2 m

- celková spotřeba zemního plynu 279 600 m3/rok

- celkový objem spalin v komínech  - 0,089 Nm3/s

Pozn.: K dispozici  byl Protokol o autorizovaném měření emisí  plynové teplovzdušné jednotky č. 26002, 26102, 26202, 26302, 26402, 26502, 26602 a 26702, Autorizovaná měřící skupina, B.Liška Brno, měření11/2002).

# Dostavba areálu IR - ASG Uničov – celkový výkon 2 500 kW

- celková spotřeba zemního plynu 560 000 m3/rok

- celkový objem spalin v komínech  - 0,178 Nm3/s

# MIELE – celkový výkon 2 400 kW

- 2 kotle Buderus Ekostrean GE 615 o výkonu 1 200 kW na zemní plyn, výška komínů 
10 m

- celková spotřeba zemního plynu 286 000 m3/rok

- celkový objem spalin v komínech  - 0,091 Nm3/s

# THONA – celkový výkon 298 kW

- 2 kotle Vaidrus G 300 o výkonu 149 kW na zemní plyn, výška komínů 10 m

- celková spotřeba zemního plynu 60 000 m3/rok

- celkový objem spalin v komínech  - 0,019 Nm3/s

Silniční provoz

Počty vozidel roku 2000 pro silnice II/446, II/449 a III/31548 vycházející z výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000 od Ředitelství silnic a dálnic ČR. Počty vozidel pro průmyslové areály vycházejí z údajů od jednotlivých firem. Výhled pro rok 2005 vychází z přepočtu podle výhledových koeficientů pro roky 1995 - 2030 od ŘSD ČR.

Tabulka č.7

| Komunikace | Vozidla | Rok 2000 voz/den | Rok 2005 voz/den |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnice II/446 - Šumperská | Osobní | 4 231 | 5 650 |
| sčítací místo 7-1991 | Lehká nákladní | 825 | 995 |
|  | Těžká nákladní | 172 | 271 |
|  | Celkem | 5 228 | 6 916 |
| Silnice II/446 | Osobní | 3 579 | 4 607 |
| sčítací místo 7-1987 | Lehká nákladní | 620 | 735 |
|  | Těžká nákladní | 164 | 230 |
|  | Celkem | 4 363 | 5 772 |
| Silnice II/446 | Osobní | 2 789 | 3 373 |
| sčítací místo 7-1998 | Lehká nákladní | 375 | 444 |
|  | Těžká nákladní | 110 | 148 |
|  | Celkem | 3 274 | 3 965 |
| Silnice II/449 | Osobní | 1 062 | 1 343 |
| sčítací místo 7-0596 | Lehká nákladní | 185 | 221 |
|  | Těžká nákladní | 60 | 79 |
|  | Celkem | 1 307 | 1 643 |
| Silnice III/31548 | Osobní | 933 | 1 202 |
| sčítací místo 7-4790 | Lehká nákladní | 190 | 227 |
|  | Těžká nákladní | 58 | 87 |
|  | Celkem | 1 181 | 1 516 |
| Vozidla pro IR-ASG | Osobní |  | 500 |
| příjezd a odjezd | Lehká nákladní |  | 16 |
|  | Těžká nákladní |  | 44 |
|  | Celkem |  | 560 |
| Vozidla pro MIELE | Osobní |  | 500 |
| příjezd a odjezd | Lehká nákladní |  | 16 |
|  | Těžká nákladní |  | 44 |
|  | Celkem |  | 560 |
| Vozidla pro THONA | Osobní |  | 120 |
| příjezd a odjezd | Lehká nákladní |  | 8 |
|  | Těžká nákladní |  | 20 |
|  | Celkem |  | 148 |

Předpokládaný nárůstu vozidel (je již zahrnut v tabulce) na silnicích II/446, II/449 a III/31548 v roce 2005 vlivem průmyslové zóny je od města Uničov 70 % a 30 % směrem k městu Uničov.

Emise

Plynové agregáty

Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou požity emisní limity (příloha č. 4 – 1.1.4) z nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, pro kotle o výkonu větším než 0,2 až do 50 MW.

Tabulka č.8

| Škodlivina | Emisní limit | Emise |
| --- | --- | --- |
|  |  | IR-ASG | Dostavba IR-ASG | MIELE | THONA |
|  | mg/m3 | kg/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok |
| SO2 | 35 | 98,2 | 196,5 | 100,4 | 21,0 |
| NOx | 200 | 561,3 | 1122,7 | 574,0 | 119,8 |
| CO | 100 | 280,7 | 561,3 | 287,0 | 59,9 |

Postup výpočtu emisí z emisních limitů byl zvolen proto, aby rozptylová studie prokázala plnění imisních limitů bez ohledu na garantované emise od výrobce. Emisní limity je nutno plnit v souladu s platnou legislativou.

Silniční provoz

Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K výpočtu jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz).

Tabulka č.9

| Emisní faktory pro silniční dopravu v obci (g/km.voz.) |
| --- |
|  | NO2 | NOx |
| Rok | 2005 | 2005 |
| Osobní vozidla | 0,054 | 2,275 |
| Lehká nákladní vozidla | 0,425 | 3,715 |
| Těžká nákladní vozidla | 1,553 | 22,271 |
|  | CO | benzen |
| Rok | 2005 | 2005 |
| Osobní vozidla | 1,663 | 0,067 |
| Lehká nákladní vozidla | 2,323 | 0,009 |
| Těžká nákladní vozidla | 13,977 | 0,057 |
|  | benzo(a)pyren |  |
| Rok | 2005 |  |
| Osobní vozidla | 0,000098 |  |
| Lehká nákladní vozidla | 0,000059 |  |
| Těžká nákladní vozidla | 0,000342 |  |

Tabulka č.10

| Emisní faktory pro silniční dopravu mimo obec (g/km.voz.) |
| --- |
|  | NO2 | NOx |
| Rok | 2005 | 2005 |
| Osobní vozidla | 0,050 | 2,896 |
| Lehká nákladní vozidla | 0,301 | 4,116 |
| Těžká nákladní vozidla | 1,305 | 28,254 |
|  | CO | benzen |
| Rok | 2005 | 2005 |
| Osobní vozidla | 1,714 | 0,046 |
| Lehká nákladní vozidla | 2,098 | 0,006 |
| Těžká nákladní vozidla | 12,468 | 0,036 |
|  | benzo(a)pyren |  |
| Rok | 2005 |  |
| Osobní vozidla | 0,000319 |  |
| Lehká nákladní vozidla | 0,000161 |  |
| Těžká nákladní vozidla | 0,001514 |  |

Výpočet byl proveden pro emise

oxid dusičitý  NO2

oxidy dusíku NOx

oxid uhelnatý CO

benzen a benzo(a)pyren

Grafické vykreslení imisní zátěže okolí je uvedeno v části H. – Rozptylová studie pro následující imise:

Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrné hodinové koncentrace

Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrné roční koncentrace

Imise oxidy dusíku (NOx) - průměrné roční koncentrace

Imise oxidu uhelnatého (CO) - průměrné osmihodinové koncentrace

Imise benzenu - průměrné roční koncentrace

Imise benzo(a)pyrenu - průměrné roční koncentrace

# Hodnocení výsledků

# Hodnocení průměrných hodinových a ročních koncentrací NO2

Průměrné hodinové koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax (maximální hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota představuje nejnepříznivější stav, který může nastat.

V okolí „Dostavba areálu IR - ASG Uničov“ na území  1 500 x 1 500 m jsou průměrné hodinové koncentrace imisí oxid dusičitý (NO2) v rozmezí 0,68 až 4,86 (g.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí  0,011 až 0,189 (g.m-3.

# Imisní limity průměrné hodinové a roční koncentrace oxidu dusičitého (NO2) jsou ve všech místech splněny pro ochranu zdraví lidí.

# Hodnocení průměrných ročních koncentrací NOx

V okolí „Dostavba areálu IR - ASG Uničov“ na území  1 500 x 1 500 m jsou průměrné roční koncentrace imisí oxidy dusíku (NOx) v rozmezí 0,166 až 3,483 (g.m-3.

# Imisní limit průměrné roční koncentrace oxidy dusíku (NOx) je ve všech místech splněn pro ochranu ekosystémů.

# Hodnocení průměrných osmihodinových koncentrací CO

V okolí „Dostavba areálu IR - ASG Uničov“ na území  1 500 x 1 500 m jsou průměrné osmihodinové koncentrace imisí oxid uhelnatý (CO) v rozmezí 4,23 až 38,76 (g.m-3.

# Imisní limit průměrné osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého (CO) je ve všech místech splněn pro ochranu zdraví lidí.

Hodnocení průměrných ročních koncentrací benzenu

V okolí „Dostavba areálu IR - ASG Uničov“ na území  1 500 x 1 500 m jsou průměrné roční koncentrace imisí benzenu v rozmezí 0,002 až 0,059 g.m-3, viz příloha - vykreslené průměrné roční imisní koncentrace.

# Imisní limit průměrné roční koncentrace benzenu je ve všech místech splněn pro ochranu zdraví lidí.

Hodnocení průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu

V okolí „Dostavba areálu IR - ASG Uničov“ na území  1 500 x 1 500 m jsou průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu v rozmezí 0,000004 až 0,000102 ng.m-3, viz příloha - vykreslené průměrné roční imisní koncentrace.

Imisní limit průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu je ve všech místech splněn pro ochranu zdraví lidí.

Tabulkový přehled koncentrací

| Oxid dusičitý (NO2) Tabulka č.11 |
| --- |
| Imisní hodnoty | Průměrné hodinové koncentrace |
|  | (g/m3 |
| Minimální | 0,68 |
| Maximální | 4,86 |
| Oxid dusičitý (NO2) Tabulka č.12 |  |
| Imisní hodnoty | Průměrné roční koncentrace |
|  | (g/m3 |
| Minimální | 0,011 |
| Maximální | 0,189 |
| Oxidy dusíku (NOx) Tabulka č.13 |
| Imisní hodnoty | Průměrné hodinové koncentrace |
|  | (g/m3 |
| Minimální | 0,166 |
| Maximální | 3,483 |
| Oxid uhelnatý (CO) Tabulka č.14 |
| Imisní hodnoty | Průměrné osmihodinové koncentrace |
|  | (g/m3 |
| Minimální | 4,23 |
| Maximální | 38,76 |
| Benzen Tabulka č.15 |  |
| Imisní hodnoty | Průměrné roční koncentrace |
|  | (g/m3 |
| Minimální | 0,002 |
| Maximální | 0,059 |
| Benzo(a)pyren Tabulka č.16 |
| Imisní hodnoty | Průměrné roční koncentrace |
|  | ng/m3 |
| Minimální | 0,000004 |
| Maximální | 0,000102 |

Rozptylová studie imisní situace posoudila dopad vlivu stavby „Dostavba areálu IR - ASG Uničov“ na okolí. Na základě provedeného výpočtu je možné posoudit, zda hodnocené stavby zajistí splnění imisních limitů pro oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren vycházejících z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, pro ochranu zdraví lidí a ekosystémů.

Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že pro dostavbu areálu IR - AIR SOLUTION GROUP Uničov, včetně parkoviště a nákladní dopravy, dále areál MIELE, včetně parkoviště a nákladní dopravy, dále areál THONA, včetně parkoviště a nákladní dopravy a nejbližší komunikace (ul. Šumperská - silnice II/446, II/449, III/31548 a nová komunikace průmyslové zóny) jsou imisní limity splněny na sledovaném území (1 500 x 1 500 m). Tím jsou splněny i ve vzdálenějších bodech. Pro výpočet imisních koncentrací byly využity údaje o silničním provozu v dané lokalitě, kde silniční doprava představuje dominantní znečištění ovzduší.

Použité řešení je nejvýhodnější z hlediska ochrany ovzduší a splňuje požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. a v důsledku realizace stavby „Dostavba areálu IR - ASG Uničov“ a její uvedení do provozu nemůže docházet k překročení imisních limitů.

### 2. Množství odpadních vod a jejich znečištění

Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové a odpadní vody dešťové.

Dešťové vody

Kanalizace závodu je oddílná. Dešťová kanalizační síť závodu, větevná síť, bude napojena na stávající kmenovou dešťovou stoku veřejné kanalizace města Uničova (označená jako stoka A  DN 800 a 1200 mm). Trasa stoky  vede souběžně s obslužnou komunikací průmyslové zóny. Stoka je uložena v zeleném pásu při jižním okraji uvedené komunikace a ústí do čerpací stanice dešťových vod situované na západním okraji celé zóny.

Provozovatelem  dešťové kanalizace zóny  je Středomoravská vodárenská, a.s. Olomouc. Stoka je určena pro odvádění dešťových vod z povodí celé průmyslové zóny. Její kapacita odpovídá odtoku z celého povodí zóny. Je dimenzovaná na odtok deště trvání 15 minut, periodicity 1.  Kapacita čerpací stanice dešťových vod odpovídá odtoku z daného povodí.

Stanice zvedá dešťové vody do melioračního odpadu protékajícího při západní hranici zóny Meliorační odpad ústí do toku  Lukavice, cca 1 km od průmyslové zóny.

Přítok dešťových vod  do čerpací stanice

při dešti per.1,trvání 15 minut		        			2 176,12 l/s

Kapacita čerpací stanice dešťových vod 				150 -2400,00 l/s

Plocha povodí dešťové kanalizace – neredukovaná			34,435 ha

Plocha povodí dešťové kanalizace – redukovaná			17,837 ha

Na uvedenou kmenovou stoku budou napojené větevné stoky dešťové kanalizace ze střechy obou objektů a komunikací.

Celková délka dešťové kanalizace pro 1.etapu bude 205 m, pro 2.etapu bude 335 m.

Odlučovač ropných látek ORL

Ve stávajícím závodu jsou dešťové vody ze střech, komunikací a zelených ploch odváděny gravitační kanalizací do stávající stoky DN 800 mm. Kapacita stoky dle výpočtu převyšuje odtok dešťových vod trvání 15 min.ze závodu.  Na tuto kmenovou stoku je připojeno i parkoviště osobních vozidel přes lapač ropných látek LOP 1 (7 ks). Lapák je vybaven sedimentačním košem a děleným absorpčním filtrem z Fibriolu.

Dalším zdrojem dešťových vod znečištěných ropnými látkami je stáčecí plocha nafty a minerálních olejů o výměře 40 m2. Dešťové vody jsou přípojkou DN 150 dopravované z plastové dešťové vpusti stáčecí plochy do plastového lapače ropných látek LOP2. Výstup z lapače je napojen na dešťovou kanalizaci závodu. Lapač má kapacitu 2 l/s, na výstupu koncentrace  dosahují hodnot do 0,5 mg/l.. Lapač je tvořen lapákem písku, odlučovací komorou, koalescenčním filtrem, sorpčním filtrem a dočištovacím filtrem (absorpční filtr FIBROIL, koagescenční filtr – strukturně lehčená pěna). Průtočné množství pro lapač L 02 je stanovené při odtokovém součiniteli 1, intenzitě deště 150 l/s/ha – 0,6 l/s. Lapač svou kapacitou vyhovuje pro max.skutečný průtok.

V dostavbách závodu bude osazen odlučovač ropných látek uvedeného typu rovněž na kanalizačních stokách odvádějících vody z míst možného znečištění ropnými látkami, pokud bude takový provoz v rámci nových objektů uplatněn.

Povodí závodu (stávající závod a 1. a 2.etapa dostavby ) tvoří 23,28 % plochy povodí dešťové kanalizace celé průmyslové zóny, tj. 34,435 ha.

Kanalizační síť je dimenzována i na průtok v obou etapách dostavby, v rámci příravy projektu bude tento závěr ověřen.

Splaškové odpadní vody

Splašková kanalizace závodu  je napojena na kmenovou stoku  splaškové kanalizace města Uničova, řešenou jako tlakovou, připojenou na stávající gravitační stoku.

Stoka je gravitační a odvádí splaškové vody produkované v závodech zóny do stávající uliční stoky města Uničova.

Kanalizace závodu (stávající)  je dimenzována tak, aby vyhovovala i výhledovému připojení další etapy závodu (přečerpávací jímky a stávající kanalizace).

Na domovní kanalizaci odvádějící vody z jídelního bloku je osazen lapač tuku (průtok 2,00 l/s).

Kanalizace průmyslové zóny je dimenzovaná na odtok splaškových vod.

Q 24 		Qm   =	110,025 m3 / den  	   		1,27 l/s

Q hod.       	55,000 m3 / hod.		 		15,28 l/s

Počet  pracovníků zóny		        			900

Počet EO zóny 			        			647

Kapacita a rychlost – stoka SP DN 300 mm			68,97 l/s  - 0,98 m/s

Kapacita a rychlost – stoka SP DN 500 mm			280,88 l/s -1,43 m/s

Odtok splaškových vod

Výpočet odtoku splaškových vod je dán výpočtem potřeby vody pro pracovníky dle výše uvedených hodnot.

### Kategorizace a množství odpadů

Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:

- Odpady vznikající  během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací)

- Odpady vznikající při vlastním provozu

Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů

### A. Odpady vznikající při výstavbě

###### Tabulka č. 17

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 * | Kovové obaly | N |
| 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O |
| 17 04 02 | Hliník | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 09* | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | N |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Přebytečná zemina

Při výkopech vznikne přebytečná zemina. Podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu na staveništi to bude směs hlíny jílovitoprachovité, pevné, světle hnědé a štěrku písčitého, hrubého. Vytěžená zemina bude ukládána na skládce a periodicky odvážena buď k využití na jiném staveništi - jedná se o zeminu vhodnou pro hutnění v různých podkladních vrstvách, nebo na skládku.

Celkové množství přebytečné zeminy:

17 05 04 - O								1.800  m3

Směs stavebních odpadů

Při výstavbě vzniká směs  odpadů používaných stavebních hmot - zbytky cihel, malty, keramických materiálů, betonu, sádry. Ve větší míře se stanou součástí zásypů přímo na místě stavby. Přebytky budou shromažďovány na stavbě a odvezeny buď k zásypům na jiných stavbách, nebo na skládku inertního odpadu.

Celkové množství odpadu v průběhu stavby

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 03 – O 					40 t

Dřevo

Zahrnuje nepoužitelné zbytky bednění, pomocných konstrukcí, lešení, zničené palety, zbytky obalů, odřezky dřevěných konstrukcí a jiný dřevěný stavební odpad. Odpad bude soustřeďován na jednom místě a uplatněn jako palivové dřevo.

Množství vzniklé v průběhu stavby:

17 02 01 – O								3 t

Plast

Odpad bude zahrnovat obalové folie stavebních materiálů, plastové vázací pásky, zbytky izolačních a jiných folií, zbytky plastových potrubí, plastové nádoby od stavebních hmot, nátěrů, tmelů, lepidel, přísad, chemikálií, PET lahve po pracovnících na stavbě. Plastové odpady budou soustředěny na jednom místě, slisovány a odváženy k druhotnému zpracování. Plastové odpady, které jsou zařazeny jako nebezpečné (15 02 01) budou soustředěny v nepropustných uzavřených kontejnerech ( např. plastové kontejnery typ 0014 Mevatec). Odvoz a jejich likvidace bude zajištěna službou s oprávněním k manipulaci s těmito odpady.

Množství produkovaných odpadů v průběhu stavby:

17 02 03 – O								1,0 t

15 01 10 – N								0,1 t

Kovy

Kategorie odpadů zahrnuje zbytky potrubí ocelových, měděných, plechů hliníkových, pozinkovaných, černého plechu, armovacího železa, zbytků po montáži ocelové konstrukce, spojovací prvky, ocelové vázací pásky, vázací dráty, zničené části kovového bednění, kabely, obaly od barev, tmelů, lepidel. Kovové odpady budou soustřeďovány na skládku a periodicky odváženy k druhotnému zpracování. Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou ukládány do uzavřených nepropustných nádob a odváženy službou oprávněnou k manipulaci s nebezpečnými odpady.

Celková předpokládaná produkce odpadů v průběhu stavby:

17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 09 – kat. O				4,0 t

15 01 04 - kat. N								0,2 t

B. Odpady vznikající při vlastním provozu

Tabulka č.18

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky,dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 | O |
| 12 01 02 | Úlet železných kovů | O |
| 13 01 09* | Hydraulické oleje | N |
| 13 02 04* | Minerální motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové odpady | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O |
| 16 06 01 * | Olověné akumulátory | N |
| 16 02 13* | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 33* | Baterie a akumulátory a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující truť | N |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 06 * | Odpad z čištění kanalizace | N |

Odpady vznikající při montáži

V současnosti produkce odpadů vykazuje produkci 6 000 kg nebezpečného odpadu, 28 000 kg ostatního odpadu, z toho 64 % produkovaného odpadu je recyklováno (1/4 2003).

Kovový odpad

Vzniká jako odpad při montáži, dále odpad z obalů dovážených komponentů, poškozených náhradních dílů

Celková roční produkce odpadu :

12 01 02 – O 						1,0 t

Dřevo

Zahrnuje zničené palety, obalové dřevo a rámy, dřevěné bedny

Celková roční produkce :

03 01 05	 - O						2,0 t

Mazací oleje

Vznikat budou v provozu montážních a dopravních strojů bude docházet k výměně náplní olejů v převodovkách strojů a v hydraulických systémech strojů. V kompresorovně bude vznikat olejový kondenzát z odlučovače oleje. Olej bude předáván odborné firmě k dalšímu zpracování.

Celkové roční množství odpadního oleje :

13 02 04, 13 01 09 – N					1,2 t

Plasty a plasty znečištěné od ropných látek

Plastové obaly a folie budou ukládány do plastových uzavřených kontejnerů (např. Mevatec Roudnice n. L. typ 0014, typ 0056). Plasty budou periodicky odváženy k recyklaci., plastové obaly od olejů, mazadel, mycích a desinfekčních prostředků budou ukládány v uzavřených plastových kontejnerech (např. Mevatec Roudnice n. L. typ 0014, typ 0056). Plasty budou periodicky odváženy k likvidaci oprávněnou firmou.

Celkové roční množství plastových odpadů :

15 01 02 - O, 15 01 10 – N 				12,0 t

Papírový, nebo lepenkový obal

Zahrnuje lepenku a obalový papír od dováženého zboží, neznečištěné nebezpečnými látkami, kancelářský papírový odpad, papírový odpad z kuchyně, tiskoviny, budou shromažďovány v samostatném kontejneru na papír ( např. Mevatec Roudnice n. L. typ 0014) a periodicky odváženy k recyklaci.

Celková roční produkce odpadového papíru

15 01 01 – O 						100,0 t

Zaolejovaný papír, vlna, filtry

Zahrnuje mastný papír z obalů,  mastné papír. utěrky z dílen, zaolejovaná vlna, čistící tkaniny, filtry vzduchotechniky, filtry olejové. Odpad bude v montážní hale shromažďován v plastových pytlích v kovových stojanech (např. Mevatec Roudnice n. L. typ 1020) a shromažďovány v uzavíratelných plastových kontejnerech, (např. Mevatech Roudnice n. L. typ 0014). Periodicky budou odváženy k likvidaci ve spalovně.

Celková roční produkce odpadu  :

15 01 01 - O, 15 02 02 – N 				2,0 t

Zářivky, galvanické články suché

Kategorie odpadu zahrnuje produkci - zářivky, výbojky, žárovky, suché galvanické články přístrojů a zřízení z administrativní a sociální části závodu a montážních a skladovacích prostor budou ukládány v samostatných uzavíratelných plastových nádobách (např. Mevatech Roudnice n. L. typ 5040). Periodicky budou odváženy oprávněnou firmou k zneškodnění.

Celková roční produkce odpadu :

20 01 33, 20 01 21 – N 					0,2 t

Galvanické články mokré

Vnitrozávodová doprava je řešena akumulátorovými vysokozdvižnými vozíky a manipulačními paletizačními vozíky. Z toho plyne produkce odpadních olověných akumulátorů po skončení jejich životnosti. Olověné akumulátory budou shromažďovány v samostatných nepropustných  uzavřených nádobách s kyselinovzdorným nátěrem (např. typ 1254 Mevatec). Akumulátory budou odváženy odbornou, pověřenou firmou k demontáži a recyklaci.

Roční produkce odpadu :

16 06 01 – N  						1,0 t

Pneumatiky, pryž

Zahrnuje staré pneumatiky, pryžové těsnění a jiný pryžový odpad. Odpad bude shromažďován v samostatném kontejneru a odvážen k recyklaci.

Roční produkce odpadu :

16 01 03 – O 						0,5 t

Všechny výše uvedené odpady z výroby budou skladovány v popsaných kontejnerech a nádobách a tyto budou umístněny pod přístřeškem na vymezeném místě. Obdobně bude řešen provoz v obou etapách přístavby závodu.

Pokud  bude produkován další odpad, bude provedena jeho kategorizace a bude s ním nakládáno dle platné legislativy.

Komunální odpad

Komunální odpad  zahrnuje odpad z odpadkových košů v kancelářské část objektu, šaten a jídelny,  prach a bláto z čistících zón u vstupů do objektu, smetky z periodicky čištěných komunikací a zpevněných ploch, filtry vysavačů a j. Bude soustřeďován v kontejnerech pro odvoz prostředky technických služeb.

Celkové roční množství :

20 03 01 – N 						64,0 t

Odpad z údržby zeleně

Posečená tráva, vyhrabané listí ze zelených ploch závodu budou odváženy ke kompostování.

Množství odpadu za rok :

20 02 01 – O  						4,0 t

Usazeniny z kanalizace

Usazeniny jsou vyčleněny jako kal z čištění kanalizačních šachet. V průběhu čištění bude odvážen bez meziskladování  k likvidaci.

Množství odpadu za rok :

20 03 06 - N	 					14,0 t

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Navržený záměr realizovat dostavbu montážního nebo výrobního závodu ve dvou etapách  není za předpokladu přijetí a realizace uvedených opatření takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií.

Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, znečištěnými vodami, při nedodržení protipožárních opatření, případně při havárii vozidel na přilehlých komunikacích.

Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek v případě havárie v technologii a dopravním provozu.

Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor vymezený pro provoz dopravy  znamená případné nebezpečí znečištění zeminy a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením parkoviště v rámci stávajícího stavu, stejně bude zabezpečena i při dostavbě obou etap.

Případný únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.

V rámci technologie provozu uvnitř zařízení a manipulace se vstupními komponenty bude uplatňována mechanizace bez možnosti havárie z hlediska úniku nebezpečených látek.

Otázka umístění havarijní olejodolné jímky a záchytné jímky s olejodolným nátěrem bude stavebně řešena v rámci jednotlivých etap, pokud bude nutné takové jímky realizovat nad stávající úroveň dle použité technologie montáže nebo výroby.

5. Hluk

Uvedená kapitola byla do oznámení vložena vzhledem k typu záměru v území a ucelenému pohledu na lokalitu.

Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:

- hluk v době výstavby,

- hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z provozu montážního závodu IR – ASG Uničov ve stávajícím závodě, přístavby v obou variantách, závodu Miele a  Thona souvisejícího s provozem dopravních systémů.

Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku

Podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru následující:

###### Tabulka č.19

| Způsob využití území | Korekce dB(A) |
| --- | --- |
| Nemocnice – objekty | 0 |
| Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení | +5 |
| Výrobní zóny bez bydlení | +20 |

V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, se použije další korekce + 5 dB. Pro noční dobu se použije korekce – 10 dB. V případě hluku působeného starou zátěží je možné použít další korekci + 12 dB.

Pro zájmové území platí:         	Oblast bydlení     Den    LAeq	=  55 dB(A)     (objekty u II/446  + 5)

Noc    LAeq	=  45 dB(A)     (objekty u II/446  + 5)

Výrobní zóna bez bydlení     Den    LAeq	=  70 dB(A)

Noc    LAeq	=  60 dB(A)

Posouzena byla denní a noční doba.

Vnitřní prostor

Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod.

# Příloha č. 5 Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení

Tabulka č.20

| Druh chráněné místnosti |  | Korekce /dB/ |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | -5 -15 |
| Lékařské vyšetřovny, ordinace | Po dobu používání | -5 |
| Operační sály | Po dobu používání | 0 |
| Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | 0 -10 |
| Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolní zařízení a školní zařízení, koncertní síně, kulturní střediska | Po dobu používání | +10 |
| Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, restaurace | Po dobu používání | +15 |
| Prodejny, sportovní haly | Po dobu používání | +20 |

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

###### Hluk v době výstavby

Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že stavební práce budou pouze v omezeném časovém období, stavba nesouvisí s náročnou přípravou území pro stavbu. Rovněž situování stavby zabezpečuje eliminaci negativních vlivů v době stavby.

Hluk z provozu montážního střediska

V době provozu prodejny není očekávána hluková zátěž okolí. Veškerá vzduchotechnika je řešena tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty a nebylo obtěžováno obyvatelstvo – situování, směrování. Tyto požadavky jsou stavebně technickým řešením realizovatelné.

Hluk z provozu dopravních systémů

Hluková zátěž ve vztahu k nově realizovanému záměru byla stanovena na základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k objektům obytné zástavby byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace. Výpočty hluku z dopravy, stanovení průběhu izofon a výpočtových bodů je provedeno v souladu s novelou „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze silniční dopravy“ (VÚVA Praha, 06/1991). Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+pásma (JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády obytných objektů. Verze Hluk +  má zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ (ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko, Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996 – část zabývající se algoritmem výpočtu Laeq silniční dopravy), včetně akceptování dopisem hlavního hygienika ČR č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 z 21.2. 1996.

Program rozšířený na H+ pásma – verze 5 je nadstandardním řešením programu Hluk + verze 4.20 s certifikací  bezproblémového přechodu na rok 2000 (použit v tomto podrobnějším posouzení).

Nadstandartní verze H+ pásma programu Hluk + umožňuje zobrazovat  decibelová pásma LAeq a generovat kvalitní grafické  tiskové výstupy řešených situací s dostatečnou výpovědní hodnotou.

Základní vstupní podklady

- Mapové podklady lokality – stávající stav  zájmové lokality: mapa měřítka 1 : 5 000, 1 : 10 000

- územní plán – ÚPN města Uničova

- DUR Miele – montážní závod Uničov, ing.Gec – AGP Plomouc, 01/2003 (1.etapa)

- Údaje o dopravních kapacitách silnice II/446 – sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000

- Údaje o provozu v objektech firmy THONa a závodu na montáž kompresorů

Dopravní zátěž

Stávající doprava

Pro stanovení dopravních intenzit na silnici II/ 446 Olomouc – Šumperk – St.Město pod Sněžníkem – st.hranice byla použito výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2 000. Hodnoty dopravní zátěže vycházejí ze sčítání dopravy provedené v roce 2 000 (dle ŘSD).

Hodnoty dopravních intenzit

silnice II/446 		sčítací bod 	7-1987 		4363

  - 5228

7-1998   		3274

silnice III/31548 		           	7-4790			1181

Stávající doprava v prostoru obslužné komunikace severně umístěných stávajících průmyslových objektů dle údajů poskytnutých provozovatelem závodu o skutečnosti (areál závodu THONA a závodu IR-AIR SOLUTIONS GROUP – dovoz a odvoz 5 - 7 kamiónů/den - 20 t náklad, 12 – 14  nákl.vozidel menší tonáže, odvoz odpadů, osobní vozidla).

Z výše uvedených charakteristik jsou odvozeny intenzity dopravy na silnici v lokalitě související se stávající dopravou v předmětném území (stejné údaje jako pro rozptylovou studii).

Tabulka č.21

| Komunikace | Vozidla | Rok 2000 voz/den | Rok 2005 voz/den |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnice II/446 - Šumperská | Osobní | 4 231 | 5 650 |
| sčítací místo 7-1991 | Lehká nákladní | 825 | 995 |
|  | Těžká nákladní | 172 | 271 |
|  | Celkem | 5 228 | 6 916 |
| Silnice II/446 | Osobní | 3 579 | 4 607 |
| sčítací místo 7-1987 | Lehká nákladní | 620 | 735 |
|  | Těžká nákladní | 164 | 230 |
|  | Celkem | 4 363 | 5 772 |
| Komunikace | Vozidla | Rok 2000 voz/den | Rok 2003 voz/den |
| Silnice II/446 | Osobní | 2 789 | 3 373 |
| sčítací místo 7-1998 | Lehká nákladní | 375 | 444 |
|  | Těžká nákladní | 110 | 148 |
|  | Celkem | 3 274 | 3 965 |
| Silnice II/449 | Osobní | 1 062 | 1 343 |
| sčítací místo 7-0596 | Lehká nákladní | 185 | 221 |
|  | Těžká nákladní | 60 | 79 |
|  | Celkem | 1 307 | 1 643 |
| Silnice III/31548 | Osobní | 933 | 1 202 |
| sčítací místo 7-4790 | Lehká nákladní | 190 | 227 |
|  | Těžká nákladní | 58 | 87 |
|  | Celkem | 1 181 | 1 516 |

Předpokládané dopravní intenzity pro průmyslový areál dle dosud realizovaných a prognozovaných výrob (2005):

Tabulka č.22

| Vozidla pro IR-ASG | Osobní | 500 |
| --- | --- | --- |
| příjezd a odjezd | Lehká nákladní | 16 |
|  | Těžká nákladní | 44 |
|  | Celkem | 560 |
| Vozidla pro MIELE | Osobní | 500 |
| příjezd a odjezd | Lehká nákladní | 16 |
|  | Těžká nákladní | 44 |
|  | Celkem | 560 |
| Vozidla pro THONA | Osobní | 120 |
| příjezd a odjezd | Lehká nákladní | 8 |
|  | Těžká nákladní | 20 |
|  | Celkem | 148 |

Při výpočtu bylo provedeno zhodnocení míry ovlivnění realizací záměru zejména na obytnou zástavbu nejblíže situovanou areálu firmy IR – ASG Uničov – dostavba areálu v etapě 1 a 2 v průmyslové zóně.

Volba kontrolních bodů výpočtu

V zájmové lokalitě byly vytipovány kontrolní (referenční) body, jejich situování je zřejmé z grafického znázornění. Tyto body (5) jsou zvoleny vzhledem k blízkosti obytných objektů posuzovanému záměru. Pro možnost stanovení míry ovlivnění provozem v této části přípravy stavby. Zahrnuty byly referenční body použity v posouzení z hlediska realizace výstavby areálu MIELE a objekty bydlení nejblíže situované posuzovanému záměru – severně od průmyslové zóny – podél ulice Šumperská.

Výsledky výpočtu

###### Stav stávající s areálem Miele

###### Tabulka č.23

| Kontrolní bod | Místo – fasáda objektu | Hlučnost LAeq dB(A) | Hlučnost LAeq dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Den | Noc |
| 1 | Objekt p.č. 955/1 | 56,2 | 46,1 |
| 2 | Objekt p.č. 632/29 | 44,8 | 37,2 |
| 3 | Objekt p.č. 1652 | 40,7 | 31,3 |
| 4 | Objekt bydlení za silnicí II/446 | 58,6 | 48,4 |
| 5 | Objekt bez bydlení – výrobní využití | 53,8 | 43,7 |
| 6 | U objektu Thona | 53,4 | 44,6 |
| 7 | U objektu IR-ASG-Uničov | 50,4 | 47,3 |
| 8 | Objekt SV od průmyslové zóny (u II/446) | 54,9 | 44,9 |
| 9 | Objekt SV od průmyslové zóny (u II/446) – směr k prům.zóně | 49,8 | 40,0 |

###### 2.etapa dostavby

###### Tabulka č.23A

| Kontrolní bod | Místo – fasáda objektu | Hlučnost LAeq dB(A) | Hlučnost LAeq dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Den | Noc |
| 1 | Objekt p.č. 955/1 | 56,2 | 46,1 |
| 2 | Objekt p.č. 632/29 | 45,1 | 37,2 |
| 3 | Objekt p.č. 1652 | 40,7 | 31,3 |
| 4 | Objekt bydlení za silnicí II/446 | 58,8 | 48,6 |
| 5 | Objekt bez bydlení – výrobní využití | 53,9 | 43,9 |
| 6 | U objektu Thona | 54,7 | 45,4 |
| 7 | U objektu IR-ASG-Uničov | 51,2 | 47,8 |
| 8 | Objekt SV od průmyslové zóny (u II/446) | 55,2 | 45,2 |
| 9 | Objekt SV od průmyslové zóny (u II/446) – směr k prům.zóně | 49,9 | 40,2 |

Porovnání - stav s areálem Miele a stav s provozem objektů dostavby IR ASG Uničov

###### Tabulka č.24

| Kontrolní bod | Místo – fasáda objektu | stav s areálem Miele LAeq dB(A) | S provozem objektů dostavby IR ASG Uničov LAeq dB(A) | + LAeq dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DEN |
| 1 | Objekt p.č. 955/1 | 56,2 | 56,2 | 0 |
| 2 | Objekt p.č. 632/29 | 44,8 | 45,1 | +0,3 |
| 3 | Objekt p.č. 1652 | 40,7 | 40,7 | 0 |
| 4 | Objekt bydlení za silnicí II/446 | 58,6 | 58,8 | +0,2 |
| 5 | Objekt bez bydlení – výrobní využití | 53,8 | 53,9 | +0,1 |
| 6 | U objektu Thona | 53,4 | 54,7 | +1,3 |
| 7 | U objektu IR-ASG-Uničov | 50,4 | 51,2 | +0,8 |
| 8 | Objekt SV od průmyslové zóny (u II/446) | 54,9 | 55,2 | +0,3 |
| 9 | Objekt SV od průmyslové zóny (u II/446) – směr k prům.zóně | 49,8 | 49,9 | +0,1 |

###### Tabulka č.24A

| Kontrolní bod | Místo – fasáda objektu | stav s areálem Miele LAeq dB(A) | S provozem objektů dostavby IR ASG Uničov LAeq dB(A) | + LAeq dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOC |
| 1 | Objekt p.č. 955/1 | 46,1 | 46,1 | 0 |
| 2 | Objekt p.č. 632/29 | 37,2 | 37,2 | 0 |
| 3 | Objekt p.č. 1652 | 31,3 | 31,3 | 0 |
| 4 | Objekt bydlení za silnicí II/446 | 48,4 | 48,6 | +0,2 |
| 5 | Objekt bez bydlení – výrobní využití | 43,7 | 43,9 | +0,2 |
| 6 | U objektu Thona | 44,6 | 45,4 | +0,8 |
| 7 | U objektu IR-ASG-Uničov | 47,3 | 47,8 | +0,5 |
| 8 | Objekt SV od průmyslové zóny (u II/446) | 44,9 | 45,2 | +0,3 |
| 9 | Objekt SV od průmyslové zóny (u II/446) – směr k prům.zóně | 40,0 | 40,2 | +0,2 |

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem dopravní zátěže a provozu průmyslových zdrojů postihující nový předpokládaný provoz v zájmovém území v cílovém stavu dle uvedených podkladů překračovat povolené hodnoty. Referenční body č. 1, 4 , 8 a 9 jsou situována přímo u silnice II/446 – přípustná hodnota navýšení + 5 dB(A) znamená pro den 60 dB(A), pro noc 50 dB(A) – převažující doprava. K navýšení hlučnosti v jednotlivých objektech dojde o + 0,1 až 1,3 dB(A) pro den a 0,2 – 0,8 pro noc. Nárůst nd úroveň 1 dB(A) není vázán k objektům bydlení.

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že nový záměr v území neovlivní stav hlučnosti v předmětném území.

Z grafického znázornění (uvedeného v příloze tohoto oznámení) a z hodnot vyplývá skutečnost, že hluk v předmětném území souvisí zejména s dopravou na silnici II/446. Nárůst hlučnosti  je v hodnotách, které neznamenají nárůst v jednotkách dB(A), ale pouze v menších hodnotách, neznamená pro obyvatele vjemovou charakteristiku nárůstu a dosahování hodnot nad přípustné.  Tato skutečnost bude po realizaci budoucího obchvatu města spojena se změnou na místní komunikaci a dojde k výraznému úbytku intenzit dopravy v předmětném území. Pro zjištění skutečného stavu hluku v území je pro provoz související se záměrem v území doporučeno provedení měření hlučnosti po realizaci předmětného záměru v lokalitě.

V případě zjištění stavu hlučnosti nad přípustnou úrovní, mohou být provedena  opatření pro omezení negativních vlivů. Na základě předpokládaných intenzit dopravy a při souběžném provozu v celém území není takový negativní vliv předpokládán.

Na grafických schématech uvedených v příloze tohoto oznámení jsou zobrazeny  referenční body a izofony hluku pro stávající stav území a pro nový stav v lokalitě (zpracováno v rámci přípravného posouzení pro účely tohoto oznámená). Sledovány byly hodnoty pro denní a noční dobu.

Z grafického znázornění vyplývá, že  hluk v předmětném území souvisí zejména s dopravou na ulici Šumperská, tento provoz nebude v souvislosti s předpokládaným nárůstem souvisejícím s montážním areálem významněji ovlivněn.

# ČÁST C

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## 1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území

  - Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Zájmové území určené pro stavbu je v současnosti plochou zemědělsky využívanou jak vyplývá i z fotodokumentace uvedené v části  F. Doplňující údaje tohoto oznámení.

Jde o volné prostranství, které navazuje na stávající objekt areálu IR-AIR SOLUTIONS GROUP - závodu na montáž kompresorů.

V jižní části je situován prostor pro realizaci výstavby závodu Miele na výrobu praček. Jižně od plochy pro stavbu areálu Miele navazuje severní část městské zástavby a objekt areálu původních Dřevařských závodů Uničov. Východně od zájmového území je situována první část  průmyslové zóny Uničov s objekty firmy THONA a.s.

Uvedené využití a situování v předmětném území je zřejmé z fotodokumentace, která je součástí tohoto oznámení.

Dosavadní využití území není významně narušeno dle posouzení celkové situace a začlenění lokality v souladu se záměry města vymezenými dle územního plánu jako průmyslovou a komerční zónu.

Záměr je možné považovat z hlediska funkčnosti za souvisící se stanovenými prioritami trvale udržitelného rozvoje této části území města Uničov.

  - Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Přímo zájmové území, v němž má být realizován záměr, není takovým, které by nad přijatelnou míru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

Území, v němž má být realizována 1.a 2.etapa dostavby závodu (montážní nebo výrobní provoz) není územím s trvalými přírodními zdroji a zároveň záměr  není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.  Dojde ke změně využití části tohoto území od zemědělské výroby pro průmyslové využití. Tuto změnu podrobně zhodnotil územní plán města v rámci jeho přípravy a projednávání.

Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

Navrhovaná stavba se nenalézá ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu příslušné legislativy (mimo oblast  CHOPAV – PHO vodních zdrojů 2.stupně, jak je zřejmé z výřezu územního plánu města uvedeného v části H tohoto oznámení).

Lokalita je situována mimo oblasti vymezených v rámci zák.č.114/1992 Sb.

Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností

- na územní systémy ekologické stability

Plochy navržené pro místní ÚSES jsou zakresleny v územním plánu města. Na plochách dotčených územními systémy ekologické stability by se dle vyhlášky  č. 01/2000 o vyhlášení závazných částí územního plánu města Uničov neměly umísťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, průmyslovou a zemědělskou výrobu, skladování a skládky odpadů. Rovněž se zde nedoporučuje provádět změny kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm. Nelze zde provádět nepovolené pozemkové úpravy, odvodňování, a narušovat ekologicko stabilizační funkci těchto ploch. Pro ÚSES platí požadavek na respektování a ochranu  regionálního a lokálního biokoridoru, který  spolu se stávajícími a doplňovanými biocentry vytvářejí vyvážený ekologický systém.

Územní systémy ekologické stability nebudou záměrem posuzované stavby dotčeny. Lokalita je situována mimo přímý dosah prvků územních systémů ekologické stability. Nejblíže situovaný tah ÚSES regionální tah (RBK 1G) s vloženými lokálními biocentry  LBC 8, 
LBC 7 je veden podél vodoteče východně  od zájmového území mimo předmětné území.

### - zvláště chráněná území

Přímo v zájmové lokalitě se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Nejblíže situované chráněné území Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, zahrnující komplex lužních lesů, mokřadních luk a tůní podél řeky Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice, je situováno jižně od předmětného území v odstupové vzdálenosti. V jižní části  místní části Benkov  jsou situovány plochy výjimečné svou kvalitou, patřící do II.zóny CHKO Litovelské Pomoraví. Uvedená část je mimo zájmové území.

Žádné ze zvlášť chráněných území nebude záměrem dotčeno.

- přírodní parky

Zájmová lokalita je situována mimo přírodní park.

- významné krajinné prvky

Zájmová lokalita nezahrnuje ani nesouvisí s žádným významným krajinným prvkem.

- území historického, kulturního nebo archeologického významu

Město Uničov je jedním ze sedmi moravských královských měst na území souvisejícím s územím Hrubého a Nízkého Jeseníku. Uničov je třetí nejstarší královské město Moravy, založeno bylo  moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem. Tuto skutečnost potvrdil v roce 1223 Přemysl Otakar I.

Historické jádro města má vymezenou Městskou památkovou zónu (MPZ).

Ve městě se nacházejí  nemovité kulturní památky (výběr):

Radnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Medelská brána, Mariánský sloup,  Vodní branka, kostel Povýšení sv. Kříže, městská šatlava, kašna s s Neptunem, kašna s orlem, vodní branka, socha sv. Anny Samotřetí, sousoší sv. Jana Nepomuckého,  památník padlým volyňským Čechům, Hradební zdi a zbytky hradeb, vymezené domy na Masarykově náměstí.

Žádná z uvedených památek a objektů nebude záměrem dotčena. Dotčeny nebudou ani objekty navržené do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ani památky místního významu.

Na jednotlivých katastrech území města Uničova jsou evidovány lokality s významnými archeologickými nálezy. Celé území (dle ÚPD) je nutné považovat za území s archeologickými nálezy. Tomuto vlivu bude při přípravě skrývek a stavebních pracech věnována příslušná pozornost v souladu s platnou legislativou.

### - území hustě zalidněná

Zájmové území je situováno mimo centrální část města Uničova, umístění plochy dostavby areálu závodu neznamená bezprostřední vliv na hustě zalidněné území.

Obytná zástavba nejblíže situována je umístěná podél místní komunikace p.č. 627/25 jižně od zájmového území na severním okraji městské zástavby, od předmětné části území oddělena stavbou areálu Miele a plochou se zelení (stávající, navrženou dosadbou).

Jedná se o dvoupodlažní rodinné domky a 2 podlažní  bytové domy a následují objekty původně  Dřevařských závodů Uničov (nyní CARMAN a.s.).

Severně od předmětného území se západně podél silnice II/446 nacházejí dva objekty rodinných domů.

Jejich ovlivnění z hlediska emisí škodlivin a hluku je uvedeno v příslušné kapitole.

### - území zatěžována nad míru únosného zatížení včetně staré ekologické zátěže

V předmětném území se nenachází stará ekologická zátěž, území není lokalitou zatěžovanou nad míru únosného zatížení. Jde o zemědělsky obdělávaný pozemek, bez přímého střetu s jiným využitím, které by mohlo být vázáno na případnou starou zátěž.

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Realizací předmětného záměru v území byly sledovány při přípravě záměru složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny – vlivy na obyvatelstvo, na hlukovou situaci,  na ovzduší a klima, vodu, půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje, floru, faunu a ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.

( Vlivy na obyvatelstvo

Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí vážící se k obyvatelstvu. Sledovány byly v rámci tohoto oznámení možné vlivy z hlediska ovzduší, hlučnosti, odpadů.

### Z hlediska vlivu na ovzduší je možné konstatovat, že v  době výstavby a v době provozu montážního závodu ve všech etapách výstavby a provozu by mohly být emitovány do volného ovzduší škodliviny vznikající v rámci skrývek zemin za nepříznivých klimatických podmínek, z provozu kotelny (energetické centrum) a dopravních systémů. Zhodnocením dle závěrů odpovídající rozptylové studie (se zohledněním vzdálenosti k jednotlivým objektům nejblíže situovaným) a propočtu je možné konstatovat, že předpokládaná velikost zátěže nebude mít vliv na překročení přípustných limitních  hodnot pro jednotlivé škodliviny.

Rovněž ze zpracované hlukové studie z posouzené zátěže ve vztahu k nejblíže situované obytné zástavbě (objekty severovýchodně od zájmového území a obslužné  komunikace průmyslové zóny vyplývá, že nedojde k nárůstu ovlivnění provozem dostavby areálu.

Je možné konstatovat, že v předmětném území nezhorší dostavba obou objektů a její provoz  neúměrně stávající hlukovou zátěž.

Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů je možné označit jako provoz bez nadměrného ovlivnění nejblíže situovaných objektů antropogenních systémů (objektů bydlení). Základním předpokladem pro zabezpečení eliminace uvedených vlivů bude technologická kázeň provozovatele zařízení, především provoz související s dovozem vstupních komponentů a hotových výrobků.  Významný podíl budou mít také podíl dopravy související s zaměstnanci a provozem zákazníků a vedoucích pracovníků.

Dle výše uvedených závěrů souvisejících s emisemi škodlivin, hluku, situováním záměru, stávajícím a nově realizovaným ozeleněním a za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze strany provozovatele zařízení a zaměstnanců nebude nad únosnou míru narušen faktor pohody.

Tato skutečnost je dána rovněž situováním předmětného areálu průmyslové zóny na okraji města Uničov.

Objekt montážního závodu posuzovaného typu (technologie) a velikosti faktor pohody neúměrně v lokalitě neohrozí. Provoz průmyslového závodu nebude souviset s negativním ovlivněním prostředí předmětné lokality a souvisejících ploch.

Faktor pohody může být lokálně narušen pouze při výstavbě, zejména při skrývkách kulturních zemin a přesunech hmot, dovozu stavebních materiálů a pohybem mechanismů v území v době stavby. Tato skutečnost může být výrazně eliminována organizací práce související s přípravou staveniště.

Objekt montážního závodu faktor pohody neúměrně v lokalitě neohrozí.

( Vlivy na hlukovou situaci

Hlučnost z technologie je garantována příslušným dodavatelem těchto zařízení v souladu s hygienickými požadavky. Hluk ve venkovním prostředí z provozu těchto zařízení se nepředpokládá. V interiéru haly nebude používána technologie překračující ekvivalentní hladinu akustického tlaku L AeqT  85 dB. Pokud bude takový stav řešen, pak bude provedeno ohlučnění prostoru s realizací takové zátěže. Vzhledem k typu stavby, odstupové vzdálenosti od obytné zástavby, realizovaného pásma zeleně není předpoklad ovlivnění z provozu v objektech dostavby na okolní prostory.

Hluk z dopravních systémů pro zájmovou lokalitu byl posouzen předběžně hlukovou studií pro účely tohoto oznámení. Limity pro území budou dodrženy. Uvedený závěr je dokladován zákresem izofon hluku uvedeným v části H Doplňující údaje tohoto oznámení.

Průkaznost tohoto konstatování je možné ověřit provedeným měřením hlučnosti po zahájení provozu a ustálení dopravních a výrobních skutečností (zátěže) v území.

( Vlivy na ovzduší a klima

Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je uvedeno již výše.  Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.

( Vlivy na vodu

Charakter odvodnění oblasti z širšího pohledu nebude ovlivněn.

Odvod odpadních vod splaškových a dešťových je v zájmovém území řešen. Kanalizační řád bude dodržen, schopnost odvést odpadní vody byla při přípravě projektu propočtem prověřena a bude aktualizována v dalším stupni projektové dokumentace.

Parkoviště stávajícího objektu je vybaveno lapolem zajišťujícím záchyt znečištěných dešťových vod při havarijním stavu. Typ použitého lapolu odpovídá požadavkům na řešení eliminace případného možného ovlivnění v prostoru.

Pokud dojde v další dostavbě k vytvoření nových parkovacích míst nebo bude uplatněno taková technologie, která bude vyžadovat toto řešení, bude realizován lapol.

V montážním závodu nebudou vzhledem k typu technologie používány takové prostředky (chemické látky), které by mohly ohrozit prostředí.

( Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Tyto charakteristiky budou ovlivněny. Dojde k trvalému záboru zemědělské půdy – ornice. Na pozemku zařazeném do zemědělského půdního fondu bude provedena skrývka kulturních zemin, tyto budou opětovně využity dle rozhodnutí orgánu ochrany půdního fondu.

Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.

( Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy

Při přípravě záměru v území bylo provedeno rámcové posouzení předmětné lokality s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.

Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.

Při přípravě průmyslové zóny v území byla realizována výsadba zeleně (městská zeleň) na p.č. 652/65 (situována jižně od předmětné části průmyslové zóny). Tato zeleň má provést zejména odčlenění obytné části navazující zástavby od areálu se stavbami průmyslových objektů. Dle poskytnutých informací bude zeleň dále doplněna a zabezpečena její funkčnost (estetická a hygienická). Rovněž podél stávajícího areálu ve směru k uvedené zástavbě je relizována výsadba zeleně. Tato bude dále doplněna v rámci dostavby areálu. Budou řešeny vegetační úpravy celého prostoru 1.a 2.etapy dostavby. Zeleň bude mít ochranný a estetický charakter. Realizací sadových úprav bude situování dostavby v lokalitě po zapojení vysazených jedinců příznivě esteticky dořešeno.

( Vlivy na krajinu

Krajina nebude z širšího pohledu ovlivněna nad únosnou míru. V rámci města bude na ploše v současnosti zemědělského půdního fondu (rovinné území v kultuře – orná půda) realizována dostavba stávajícího průmyslového objektu stejného typu jako navazující objekt. Oba objekty realizované ve dvou etapách lokalitu stavebně a účelově doplní a zároveň přímo nenaruší navazující prostor.

Záměr je situován v prostoru mezi již realizovanými stavbami průmyslového charakteru. Jeho umístění nebude znamenat zásadní vliv na krajinu v oblasti. Doplní areál stavbami ve dvou etapách stejného charakteru

( Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

- Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Základní ukazatele zahrnující posouzení a vymezení možnosti ovlivnění prostředí realizací záměru v území jsou uvedena v oznámení.

Posouzení vlivu stavby nového objektu montážního závodu, jeho provozu včetně dopravního napojení, na zdraví obyvatelstva bylo provedeno z časového hlediska s rozlišením období vlastní výstavby a následně období provozu.

Hodnocení zdravotního rizika je složeno ze stanovení nebezpečnosti, hodnocení expozice a  charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat z hlediska vlivu znečištěného ovzduší, vlivu hlukové zátěže, produkce odpadů a vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.

Navržený závod je závodem montážním. Budou se zde montovat automatické pračky, myčky, sušičky různých velikostí a typů. Montážní práce nejsou spojeny s produkcí škodlivin. Pro vnější okolí závodu nebude jeho provoz zdrojem zdravotních rizik.

### Vliv znečištěného ovzduší

V době výstavby budou emitovány škodliviny  při provádění manipulace se zeminami v případě nepříznivých klimatických podmínek. Tento jev bude vázán pouze na dobu realizace, mimo ucelenou zástavbu. V době provozu průmyslového objektu budou emitovány do volného ovzduší škodliviny z provozu kotelny a dopravních prostředků. Emitovány budou zejména NOx, jejich posouzení bylo provedeno rozptylovou studií. Tato zhodnotila vliv provozu stávajících objektů v průmyslové zóně, tj. objektů v současnosti v provozu, ale zařazeny byly i objekty připravované (Miele, a.s.), objekty připravované jako dostavba areálu IR – ASG, zařazena byla i doprava stávající a předpokládaná.

Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že tento provoz nebude znamenat pro okolní prostředí nadměrnou zátěž. Při provozu budou dodrženy veškeré zákonné hodnoty z hlediska ochrany ovzduší.

Pro realizaci dostavby budou voleny nejlepší dostupné technologie za ekonomicky, technicky a ekologicky přijatelných podmínek z hlediska ochrany ovzduší.

### Vliv hlukové zátěže

Hlukové emise mohou ovlivňovat především obytnou zástavbu nejblíže situovanou. V předmětném území jde o objekty jižně za plochou areálu Miele, a.s. a plochy s vysazenou městskou zelení mezi stavěným areálem Miele, a.s. a zástavbou a zelení mezi areálem IR – ASG a obslužnou komunikací průmyslové zóny.

Zeleň mezi průmyslovou zónou a obytnou částí jižně bude doplněna a zabezpečena její trvalá údržba. Rovněž v rámci dostavby objektů v 1.a 2.etapě bude realizována výsadba zeleně, tvořící ochrannou bariéru vůči prostředí obou objektů bydlení v severovýchodní části.

Zhodnocena byla hluková zátěž, jejímž úkolem bylo posoudit zda přídatné hlukové emise vzniklé provozem dopravních systémů po realizaci dostavby obou etap montážního závodu v zájmovém území mohou neúnosně zhoršit stávající situaci. Výsledky hodnocení ukazují, že nárůst hlučnosti ve sledovaných referenčních bodech nezpůsobí nadměrnou hlukovou zátěž související s provozem dostavby areálu IR – ASG Uničov.

### Vliv produkce odpadů

Odpady vzniklé při výstavbě budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních. Jejich zneškodnění bude prováděno odbornou firmou na základě smluvního vztahu. Takový vztah v současnosti firma má řešen a způsob nakládání s odpady je v souladu s požadavky na nakládání s odpady.

S odpady zařazené mezi odpady nebezpečné bude nakládáno dle požadavků platné legislativy, svoz a zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma. Odpadové hospodářství má zabezpečeno místo dočasného uložení odpadů s uplatněním  denního odvozu odpadů.

Vliv na pracovní prostředí , parametry mikroklimatu:

Dle požadovaných parametrů pracovní podmínky objektů dostavby výrobního - montážního závodu budou splňovat požadavky české hygienické legislativy.

V závodě musí být dodržovány parametry mikroklimatu, osvětlení dle platného nařízení vlády č. 178/2001, jímž se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a hluku podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Mikroklima ve výrobních a skladovacích prostorách, pomocných provozech, hygienických zařízeních bude upravováno v letním období filtrací s větráním, v zimním období filtrací, větráním a vytápěním. V zimním období se předpokládá  0,6 násobná výměna vzduchu v každé hale (120 m3/ os./den), v letním období bude zvýšená  možnost větrání až na 1,5 násobek objemu každé haly.

Vzhledem k předpokládanému charakteru výroby a větrání prostor lze očekávat, že nebudou překročeny přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek a prachu v ovzduší pracovišť dle nařízení vlády č.178/2001 Sb.

Práce, které budou v závodě vykonávány, lze zařadit dle předpokladu do tříd IIa a IIb dle 
tab. č. 1 Přílohy č. 1 k uvedenému nařízení vlády.

Při montážních nebo výrobních pracích dělníci nebudou namáháni zvedáním těžkých nebo nebezpečných břemen. Provoz bude vybaven  jeřáby a zdvihacími a manipulačními prostředky, dělníci nebudou  namáháni zvedáním těžkých a nebezpečných břemen. Nebudou překračovány přípustné hmotnosti přenášených břemen 50 kg, případně 30 kg s energetickým výdejem, který nepřekročí hodnoty uvedené v tab. č. 1, části A, Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Všechny provozy závodu jsou pod jednou střechou. Vykládání a nakládání nákladních vozů se bude provádět prostřednictvím nakládacích ramp s těsnícími límci a vyrovnávacími můstky, které propojí krytý prostor nákladních vozů s výrobní halou  bez přímého propojení s venkovním prostředím. Příjem dílců bude prováděn přes zádveřní prostory.

Operativní teploty v jednotlivých pracovních provozech

###### Tabulka č.25

| Chladné období roku | Třída práce | t (oC) | Proudění vzduchu (m/s) | Re (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáže | IIa | 13 – 21 | 0,1 – 0,2 | 30 - 70 |
| Příjem komponentů | IIb | 9 – 18 | 0,2 – 0,3 | 30 – 70 |
| Údržbářské dílny | IIa | 13 – 21 | 0,1 – 0,2 | 30 – 70 |
| Kanceláře | I | 18 – 24 | ≤ 0,1 | 30 – 70 |

###### Tabulka č.26

| Teplé období roku | Třída práce | t (oC) | Proudění vzduchu (m/s) | Re (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáže | IIa | 16 – 27 | 0,2 - 0,3 | 30 - 70 |
| Příjem komponentů | IIb | 14 – 26 | 0,2 – 0,3 | 30 – 70 |
| Údržbářské dílny | IIa | 16 – 27 | 0,2 – 0,3 | 30 – 70 |
| Kanceláře | I | 20 – 28 | 0,1 – 0,2 | 30 – 70 |

Osvětlení

Denní osvětlení na pracovištích bude řešeno podle ČSN 36 0035. Denní osvětlení v hale se širokým rozponem bude zajištěno především střešními světlíky z polykarbonátových desek s obrubou, které umožní přivést denní světlo na potřebné pracoviště.

Dle provedeného výpočtu denního osvětlení  bude k prosvětlení pracovišť v hale nutno použít cca 12,5 % plochy střechy.

Umělé osvětlení bude dimenzováno dle ČSN 36 0035 podle charakteru práce na příslušném pracovišti. Počítá se ze základní intenzitou umělého osvětlení v hale 200 luxů. Montážní linka má vlastní osvětlení s intenzitou 500 luxů.

### Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod.

Vlastní realizace záměru má příznivý vliv v oblasti sociální a ekonomické. Nově postavený  závod zaměstná celkem 282 nových zaměstnanců, z toho 252 výrobních pracovníků bude pracovat v dvousměnném provozu a 30 zaměstnanců bude pracovat v administrativě a řízení závodu. Nový závod příznivě ovlivní zaměstnanost v městě a blízkém okolí. V jednotlivých etapách bude zaměstnanost postupně narůstat jak je dokladováno výše.

Sociálně ekonomické dopady provozu včetně realizace nového areálu v daném území lze hodnotit kladně, neboť další provozování areálu představuje dílčí sociálně - ekonomický faktor.

### Zdravotní  rizika pro obyvatelstvo

Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů a provozu

Nejcitlivější skupina z hlediska expozice NO2 jsou astmatici a bronchitici, u nichž se náchylnost k astmatickým projevům objevuje při 1 až 2 hodinové expozici koncentrací NO2 v rozmezí 375 - 565 (g.m-3. Průměrná denní koncentrace, ani krátkodobá koncentrace IHk by neměla překračovat přípustné hodnoty.

Nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány, jak je dokladováno rozptylovou studií, uvedenou v části H tohoto oznámení.

Přípustné imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek podle hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních norem rovněž nebudou dosahovány.

U oxidu siřičitého je zvýšená nemocnost dětí zaznamenávána při  ročních koncentracích vyšších než 70  (g.m-3. Denní koncentrace vyšší než 250  (g.m-3 se podílejí na zvýšení akutních respiračních onemocnění.

Přípustné normy dle platné legislativy nebudou dosahovány.

Při vyšších koncentracích CO ve volném ovzduší je možno očekávat vyšší výskyt akutních záchvatů ischemické choroby srdeční.

Přípustné imisní koncentrace podle hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních norem nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány.

###### Hluk

Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy  nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde o obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.

Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem montážního závodu nepřekračují maximální povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků uvedených v předchozí části.

Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní projevy (dle epidemiologické studie - TNO, 1994)

###### Tabulka č. 27

| Nepříznivý zdravotní Projev | Typ prostředí | Projev nebyl pozorován pod hodnotou |
| --- | --- | --- |
|  | Zatížené hlukem | Parametr | měřená hodnota | Místo |
| Sluchová ztráta | ŽP | LAeq 24h | 70 dB(A) | Interiér |
|  | ŽP – plod | LAeq 8h | méně 85 dB(A) | Interiér |
| Hypertenze | ŽP + sil.doprava | LAeq 6-22h | 70 dB(A) | Exteriér |
| ICHS | ŽP + sil.doprava | LAeq 6-22h | 65 - 70 dB(A) | Exteriér |
| Nálada násled. den |  | LAeq noc | méně 60 dB(A) | Exteriér |
| Výkonnost násled. den |  | LAeq noc | méně 60 dB(A) | Exteriér |

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to pro stanovení  nejvýše přípustných hodnot hluku.

Hodnot uvedených ve výše uvedené tabulce, způsobující nepříznivý zdravotní projev na obyvatelstvu nebude dosaženo, jak je dokladování hlukovým posouzením.

Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismu obyvatel dosahováno, realizace i posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění okolních antropogenních systémů.

V době výstavby bude zatížení obyvatel jako u každé stavební činnosti větší. Toto lze omezit krátkou dobou výstavby a dodržením všech opatření k zamezení negativních vlivů doprovázejících uvedenou činnost. Při použití navrhovaných opatření antropogenní zóna nebude významně dotčena nad únosnou míru.

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů záměru realizovat dostavbu areálu IR – ASG Uničov na severním okraji města Uničov vztažený k předmětnému území a populaci nebude znamenat negativní dopad dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a charakteristikami, velikostí předmětné stavby, jejím situováním, včetně způsobu řešení záměru v území.

Objekt bude doplněn výsadbou zeleně zabezpečující estetizaci a hygienizaci území a začlenění záměru do okolního prostředí.  Podrobně bude tato záležitost řešena projektem. Způsob realizace stávajícho objektu areálu firmy IR – ASG Uničov v předmětném území dává záruku, že objekty dostavby v obou etapách budou obdobně začleněny do předmětného území a dosah vlivů pro předmětné území a populaci bude eliminován.

- Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice

Předmětný záměr související s realizací stavby montážního závodu a souvisejících staveb není zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice.

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření pro dobu přípravy

- Vzhled objektů realizovaných v rámci dostavby bude řešen v souladu s požadavky regulativů územně  plánovací dokumentace a odpovídá typovému řešení stávajícího objektu v území.

- Dopravní řešení dostavby bude odpovídat stávajícímu, bude realizována postupná dostavba napojení objektů dostavby podle doby realizace obou etap.

- Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby zejména s ohledem na přípravu staveniště.

- Řešeno bude zabezpečení eliminace vlivů na vodní prostředí umístěním odlučovače ropných látek pro zabezpečení eliminace případného úniku ropných látek do prostředí, zvolen bude typ odlučovače s garantovaným obsahem ropných látek na výstupu dle výše uvedených charakteristik. Tyto charakteristiky budou řešeny v rámci jednotlivých etap výstavby.

- Vytápění bude řešeno plynovou kotelnou s napojením na stávající inženýrské sítě.

- Místo možnosti úniku ropných látek (sklad látek na bázi ropných látek, plocha pro stáčení kapalin) bude vybaveno záchytnou jímkou s olejodolným nátěrem a havarijní jímkou.

Opatření v období výstavby

- Dodržována bude technologická kázeň ze dodavatele stavby, organizace výstavby bude  řešena tak, aby zejména hluk neobtěžoval okolní  obyvatelstvo, bude prováděno čištění podvozků nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště, čištění povrchu vozovky, vypínání motorů nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti.

- Při úniku ropných látek ze stavebních mechanismů nebo přepravních automobilů při havárii neprodleně bude kontaminovaná zemina odtěžena a zneškodněna.

- Nakládání se skrytými kulturními zeminami bude probíhat tak, aby nedocházelo ke znehodnocení kulturních zemin. Skryté zeminy (zemědělský půdní fond) budou využity dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu (doporučeno je využití pro překryv plochy pro ozelenění zájmového území a využití pro zemědělské úpravy v nejbližším okolí).

Opatření pro období provozu:

- Řešen je odvod odpadních vod splaškových stávající kanalizační sítí, dodržovány budou  limity   kanalizačního řádu.

- Dešťové vody z parkovišť (pokud bude provedena další realizace) před vypouštěním do kanalizace budou předčištěny (odlučovač ropných látek).

- Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení lokality s ohledem na zásobování,  osobní auta zaměstnanců a zákazníků a pohyb chodců, tato bude realizací záměru doplněna o oba nové objekty realizované v rámci obou etap dostavby.

- Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách, 352/1999 Sb. a chemických přípravcích ve znění platných předpisů).

- Zpracován bude Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám.

- Zpracován bude Provozní řád odlučovačů ropných látek, zahrnovat bude pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače.

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při specifikaci vlivů

Vlivy zpracované v tomto oznámení byly řešeny na základě záměru o realizaci dostavby dvou objektů se stanovením limitních hodnot a požadavků řešení na základě stávajícího provozu v objektu montážního závodu areálu firmy IR – ASG Uničov. Použitá výroba nebo montáž a realizovaných objektech bude vycházet z požadavků odběratelů se zohledněním konečného produktu. Projekt bude podrobně řešit konečnou dispozici v rámci obou objektů s ověřením předpokládaných impaktů.

Údaje o dostavbě byly odvozeny z podnikatelského záměru společnosti IR – ASG Uničov.

- Další podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném oznámení. V projektu budou upřesněny podrobné údaje řešené stavbou, některé výměry mohou být v rámci technického řešení  upraveny.

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)

Předmětný záměr stavby je vázán k předmětné lokalitě,  nebyl řešen variantně.

F. Doplňující údaje

1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení

Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:

Situování zájmového území z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000

Situace – stávající stav, měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno

Situace – 1.etapa, měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno

Situace – 2.etapa, měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno

Dle Studie dostavby areálu IR – ASG Uničov  – zpracovatel Ing.Gec – AGP

Olomouc, 01/2003

Jiná dokumentace:

Výřez mapy územního plánu města Uničov, měřítko 1 : 5 000

Fotodokumentace

Rozptylová studie Dostavba areálu IR – ASG Uničov, Ing.Petr Fiedler,

05/2003

Hluková studie Dostavba areálu IR – ASG Uničov, Ing. Paciorková, 05/2003

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Lokalita určená pro realizaci předmětného záměru je situována v k.ú. Uničov na parcele č. 652/1 poblíž frekventované komunikace II/446 (ulice Šumperská) na severním okraji města Uničov.  Celé území je průmyslovou zónou města, plocha je určena schváleným územním plánem města Uničova k zástavbě objekty průmyslové výroby (průmyslová a komerční zóna určená pro větší výrobní celky).

Na části parcely 652/1 je v současnosti v provozu stávající závod provádějící montáž kompresorů IR – AIR solutions Group o velikosti 2,7 ha. Pro připravované další etapy je k dispozici celkem plocha 5,3 ha.

V zájmovém území se nachází v současné době obslužná komunikace průmyslové zóny a zóna má řešeno napojení inženýrskými sítěmi.

Závod IR – AIR Solutions Group – stávající  část – je situován severně od obslužné komunikace průmyslové zóny. Prostor pro řešení 1.a 2.etapy přístavby je situován severně od stávajícího objektu závodu na montáž kompresorů.

Západní hranici předmětného území tvoří plochy orné půdy zemědělské výroby. Severní hranici tvoří rovněž zemědělská půda. Nová stavba je omezena v severovýchodní části silnicí III/31548 Uničov- Troubelice probíhající od jihovýchodu k severozápadu.

Východní hranici tvoří areál firmy THONA, závod na zpracování gumových směsí. Jižní hranici tvoří obslužná komunikace průmyslové zóny, jižně od této komunikace se staví areál firmy Miele, závodu na montáž praček, v současnosti 1.etapa.

Pro tuto stavbu (2.a 3.etapa)  bylo zpracováno oznámení o posuzování vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., proběhl proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí. V současnosti bylo zjišťovací řízení ukončeno.

Jižně od areálu průmyslové zóny je  situována obytná zóna západně od ulice Šumperská. Plochu mezi posuzovaným záměrem a obytnou oblast odděluje lokalita s výstavbou závodu Miele. Od tohoto závodu jsou obytné objekty odděleny 50 m širokým ochranným pásmem zeleně (zčásti je zeleň vysazena, bude doplněna).

Vzdálenost přístavby nových objektů závodu IRC –ASG  R od obytné zástavby jižním směrem je cca 200 až 250 m. V jižním směru je dále rozsáhlý areál dřevařského závodu. V severovýchodním směru je obytná zástavba zastoupena dvěma objekty bydlení situovanými podél silnice II/446.

Doprava ve směru k dálničním tahům je zatím vedena přes město Uničov ve směru na Šternberk, Olomouc nebo na Medlov a Mohelnici.

Toto řešení je dočasné, do vybudování severozápadní části obchvatu města Uničova a do zprůjezdnění vyššího podjezdu pod železniční tratí v obci Červenka.

Průmyslová zóna je napojena obslužnou komunikací na státní silnici II/446 Uničov - Šumperk. Dopravní napojení přístavby v obou etapách bude navazovat na tuto obslužnou komunikaci průmyslové zóny.

Stávající montážní hala je projekčně navržena s výhledem k připravovanému záměru realizovat přístavbu, dopravní systém stavby 1.a  2.etapy bude navazovat na stávající systém vnitrozávodové dopravy. Vnitrozávodová komunikace je v současnosti objízdná kolem montážní haly. Při vjezdu do závodu jsou umístěny parkovací plochy pro zaměstnance i pro obchodní návštěvy – 127 parkovacích míst. Na výjezdu je situována expediční vrátnice. Na západní straně objektu stávajícího jsou 4 nákladní rampy pro příjem komponentů technologického procesu. Na opačné straně, tj. východní, jsou 4 nakládací rampy pro expedici hotových výrobků.

Stejným způsobem bude řešen i dopravní provoz zajišťující výrobu v objektech obou etapách.

Cílem přístavby obou objektů je řešit rozšíření výroby – montáže - v předmětném území související s činností firmy na navazující ploše.

Z hlediska pracovně technického, estetického i z hlediska ochrany životního prostředí je možno konstatovat, že  vzniknou postupně dva nové objekty pro průmyslového využití, jejichž situování, dopravní napojení bude vhodně v předmětném území řešeno. Součástí řešeného záměru je zabezpečení pracovních příležitostí.

Technologické a technické řešení předmětných staveb, které jsou řešeny v rámci dostavby areálu ve dvou etapách, bude odpovídat stávajícímu provozovanému objektu. Možnost uplatnění technologie souvisí s požadavkem odběratelů výsledných produktů realizované výroby – montáže – v nových objektech. Investor počítá s přizpůsobením se novým požadavkům zákazníků. Z toho důvodu má záměr řešit objekty v obou etapách tak, aby mohl umístit potřebné technologie nebo montážní závod v nových halách bez negativního vlivu na okolní prostředí. Stanoveny proto budou limity pro stavby v území z hlediska možných vlivů na prostředí ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí.

Způsob řešení obou hal ve dvou etapách bude odpovídat stávající provozované montážní hale. Montážní hala v západní části (vstupní technologická část) zahrnuje  nejprve skladovací prostory v návaznosti na nákladní rampy. Je zde situován sklad komponentů. Na tento sklad navazuje montážní linka, ve stávajícím objektu jsou situovány 4 linky. Na konci montážních linek jsou situovány sekce zkušeben. Zkušebny jsou vestavěny dovnitř haly a jsou vybudovány z materiálů tlumících hluk. Ze zkušeben je odváděno teplo, případně spaliny prostřednictvím vzduchotechniky nad střechu haly.  Za sekcí zkušeben je situován sklad hotových výrobků a expedice.

Stejným způsobem bude řešeno situování výrob nebo montáží obou nových objektů se zabezpečením uplatněné technologie dle jejího požadavku se specializací konečných technologií.

Stávající objekt je vybaven nádrží na zaolejované vody z čištění montážních prostor, která je řešena jako podzemní, na západní straně objektu montážní haly (betonová, dvouplášťová, vybavena detekcí prostoru mezi plášti, signalizací naplnění nádrže).

Dále zde je situován sklad látek na bázi ropných látek v přístavbě. Jsou zde umístěny sklady oleje a emulzí potřebné pro montáž  ve stávajícím objektu.. Vedle skladu je situována zpevněná odvodněná plocha určená pro stáčení kapalin.

Odpadní dešťová voda je před vypouštěním do dešťové kanalizace vyčištěna v odlučovači ropných látek.

Pokud bude v nových halách situován obdobný technologický proces, bude jeho vnitřní provoz a technologické a pomocné vybavení odpovídat výše uvedeným zásadám. Proto jsou zde uvedeny základní charakteristiky stávající haly z hlediska zabezpečení eliminace možných vlivů na prostředí.

Firma má záměr realizovat dvě nové haly. Nezbytné je zvážit i možnost uplatnění jiného technického využití, než je využita ve stávajícím areálu firmy. Stanoveny z toho důvodu jsou podmínky (limity), které musejí být rozšířením výrobních hal v předmětném území dodrženy.

Nový objekt bude v obou etapách využívat stávající vjezd. Pokud by došlo k uplatnění objektu pro samostatnou výrobu, je možné navrhnout samostatný vjezd s vrátnicí i provozní budovou. Stavba je řešena již ve stávajícím využití projekčně tak, že uvedené řešení je možné.

1.etapa dostavby

V 1.etapě bude realizována stavba jednoho objektu montážní  nebo výrobní haly o ploše 144,20 x 81,2 m, tj. ve stejné velikosti jako stávající hala.  Stávající objekt administrativní budovy byl původně navržen pro výhledový závod IR – Road Machinery Group, který měl být budován na vedlejší parcele. Stávající objekt – kanceláře, šatny, hygienické zařízení, jídelna – bude z toho důvodu dostačující i pro první etapu objektu výrobní nebo montážní haly.

Zastavěná plocha				  11 709 m2

Objem budovy				108 798 m3

Světlá výška					           7 m

Plocha novách komunikací			    2 616 m2

Plocha bouraných komunikací		       700  m2

Objízdná komunikace bude na severní straně vyspádována a odvodněna do terénu. Realizována bude kanalizace dešťová ze střechy objektu a komunikací a zpevněných ploch.

Elektrická energie bude zabezpečena z hlavní trafostanice z objektu. Plyn je možné napojit z plynové regulační stanice. Zabezpečení pitnou vodou bude řešeno stávajícím způsobem. Dešťová kanalizace bude svedena do stávající kanalizace, splašková kanalizace bude svedena do přečerpávacích jímek a stávající kanalizace.

2.etapa dostavby

Záměrem investora je realizovat další montážní nebo výrobní halu v severním směru. Hala je navržena o stejné ploše jako stávající hala, tj. rovněž 144,20 x 81,2 m. Stávající administrativní budova je kapacitně navržena pouze pro možnost uplatnění pro 1.etapu přístavby, proto bude v rámci této etapy vybudován i objekt provozní budovy, tj. kanceláře, šatny, hygienické zařízení.  Předpokládá se rovněž vybudování nové vrátnice.

Zastavěná plocha				  11 709 m2

Objem budovy				108 798 m3

Světlá výška					           7 m

Plocha nových komunikací			    2 800 m2

Plocha bouraných komunikací		       700  m2

Provozní budova

Dvoupodlažní objekt	   			2 x 870 m2

Pro 2.etapu budou platit z hlediska zabezpečení zdrojů stejné závěry jako u předchozích objektů (stávající, 1.etapa).

Elektrická energie bude zabezpečena z hlavní trafostanice. Plyn je možné napojit z plynové regulační stanice. Zabezpečení pitnou vodou bude řešeno stávajícím způsobem. Dešťová kanalizace bude svedena do stávající kanalizace, splašková kanalizace bude svedena do přečerpávacích jímek a stávající kanalizace.

Řešení obou objektů přístavby bude odpovídat stávajícímu objetu včetně  respektování provozních požadavků výrobního toku, toku materiálu ve výrobním procesu, pohyb zaměstnanců a realizace výrobního procesu.  Vstup do zadní části areálu je tvořen objektem zadní vrátnice, výjezd bude řešen přes expediční vrátnici.

Stavba stávajícího závodu i nových částí, tj. přístavby v obou etapách, vychází z toho, že všechny fáze technologického procesu budou soustředěny v jednom provozním objektu – technologický postup montáže, sklady, pomocné provozy.

Oba objekty dostavby v areálu jsou  z architektonického hlediska řešeny na stejném principu jako stávající.

Stávající objekt je řešen pro 220 pracovníků, toho 170 výrobních, ve dvou směnách, v řízení a administrativě 50 osob v 1.směně (počítáno v projektu ve výhledu 380 pracovníků, z toho 300 výrobních, 80 administrativních).

Stejným způsobem bude dimenzována i přístavba. Současně se stavbou jednotlivých objektů dojde ke zvýšení počtu zaměstnanců.

Předpoklad je cca 160 zaměstnanců v každé etapě (130 výrobních, 30 administrativních).

Pro první řešenou přístavbu je stávající administrativní objekt vyhovující a dostatečný. Pro druhou etapu přístavby bude řešena stavba objektu nového s předpokladem cca 30 řídících a administrativních pracovníků.

Stávající vstup  do administrativní části je z vnějšku v přízemí vstupní halou s recepcí. Odtud je možný vstup do montážní haly nebo po schodišti do administrativní části situované v patře této části objektu. V centrální části je v návaznosti na schodiště hala pro návštěvníky a jednací místnosti. V administrativní části jsou kanceláře vedení závodu a obchodního oddělení.

V další části administrativní budovy je velká halová kancelář pro provozní management, obchodní oddělení, pomocné a sanitární provozy. Ve 3.podlaží jsou situovány pomocné provozy – plynová kotelna, strojovna výtahu, místnost serveru, ústředny požární signalizace. Uvedená provozní budova bude dostatečná i pro zabezpečení 1.etapy přístavby. Ve druhé etapě bude obdobné zařízení s velikostí odpovídající realizovanému záměru řešeno v této etapě.

Všechny provozy stávajícího objektu i obou přístaveb závodu jsou pod jednou střechou, pracovníci tedy nebudou muset přecházet v průběhu směny z vnitřního do vnějšího prostoru a nebudou tudíž vystavováni velkým teplotním změnám. Technickými prostředky bude také zabráněno vystavení dělníků nízkým teplotám v zimním období při otevření vrat během příjmu komponentů nebo při expedici hotových výrobků.

Zásobování (příjem komponentů) bude prováděno ze západní strany, expedice hotových výrobků z východní části objektu.

Celý areál závodu bude oplocen. Oplocení v jednotlivých etapách bude  navazovat na stávající. V rámci řešení etap bude ze severní strany demontováno a znovu použito.

###### Doprava

Nákladní doprava bude zajišťovat dovoz komponentů, polotovarů, obalového materiálu, hotových výrobků a odpadů s předpokládaným následujícím objemem nákladní dopravy:

Těžká kamionová doprava zahrnuje dovoz součástí a odvoz hotových výrobků (po 20 t ročně). Ostatní nákladní doprava zahrnuje nakládání s odpady, zásobování, dovoz pracovních pomůcek. Vozidla pro IR-ASG dle předpokladu budou v množství 560 za den (z toho těžná nákladní vozidla 44 (příjezd a odjezd) za den.

V rámci osobní dopravy bude přepravováno v konečné fázi po realizaci obou etap výstavby 540 pracovníků závodu (220 pracovníků stávající stav dle projektu, 160 pracovníků předpoklad 1.etapa, 160 pracovníků předpoklad 2.etapa)  každý pracovní den do zaměstnání a zpět do jejich bydlišť.

Dle předpokladu bude asi 60 % zaměstnanců využívat hromadné osobní dopravy (autobusové), 40 % zaměstnanců bude dojíždět do zaměstnání individuálními dopravními prostředky. Doprava bude řešena v tomto případě osobními vozy. V letním období lze předpokládat významný podíl dopravy cyklistické, případně motocyklistické.

Hromadná doprava představuje cca 320 osob denně do zaměstnání a ze  zaměstnání,

Individuální, převážně automobilová osobní doprava v hlavní směně využije cca 220  zaměstnanců denně.

K výše uvedenému výčtu je nutno připočítat individuální motorizovanou osobní dopravu řídících pracovníků při denních výjezdech za služebními  povinnostmi a příjezdy obchodních a jiných návštěvníků závodu. Znamená to dalších asi 60 výjezdů a příjezdů osobních vozů v hlavní směně v každém pracovním dnu.

Zpracováno bylo hlukové posouzení předmětného území a rozptylová studie se začleněním všech zdrojů souvisejících s průmyslovou zónou a dopravy na navazujících komunikacích.

Na základě výsledků jsou stanoveny podmínky a opatření pro realizaci předmětného záměru v území.

H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

Městský úřad Uničov, zn 4822/2003-výst./Št/Sd.z 28.4.2003

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Dostavba areálu IR – ASG Uničov“ je ekologicky přijatelná a lze ji

doporučit

k realizaci na navržené lokalitě.

Oznámení bylo zpracováno: 05/2003

Zpracovatel oznámení : ing.Jarmila Paciorková

číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43

736 01 Havířov

Tel/fax  596818570

602749482

e-mail eproj@volny.cz

Podpis zpracovatele:		            …….………………………….

# Část H - PŘÍLOHY

Situování zájmového území z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000

Situace – stávající stav, měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno

Situace – 1.etapa, měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno

Situace – 2.etapa, měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno

Dle Studie dostavby areálu IR – ASG Uničov  – zpracovatel Ing.Gec – AGP Olomouc, 01/2003

Výřez mapy územního plánu města Uničov, měřítko 1 : 5 000

Fotodokumentace

Rozptylová studie Dostavba areálu IR – ASG Uničov, Ing.Petr Fiedler, 05/2003

Hluková studie Dostavba areálu IR – ASG Uničov, Ing. Paciorková, 05/2003

SITUOVÁNÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VLIVŮ Měřítko 1 : 10 000

SITUACE – STÁVAJÍCÍ STAV

Měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno

SITUACE – 1.ETAPA

Měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno

SITUACE – 2.ETAPA

Měřítko 1 : 1 000 – zmenšeno

Dle Studie dostavby areálu IR – ASG Uničov  – zpracovatel Ing.Gec – AGP Olomouc, 01/2003

VÝŘEZ MAPY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOV

Měřítko 1 : 5 000

FOTODOKUMENTACE

ROZPTYLOVÁ STUDIE DOSTAVBA AREÁLU IR – ASG UNIČOV

Ing.Petr Fiedler, 05/2003

HLUKOVÁ STUDIE DOSTAVBA AREÁLU IR – ASG UNIČOV

Ing. Paciorková, 05/2003

IZOFONY HLUČNOSTI DLE DOPRAVNÍCH INTENZIT – STÁVAJÍCÍ STAV V LOKALITĚ

DEN

IZOFONY HLUČNOSTI DLE DOPRAVNÍCH INTENZIT – STÁVAJÍCÍ STAV V LOKALITĚ

NOC

IZOFONY HLUČNOSTI DLE DOPRAVNÍCH INTENZIT – 1.ETAPA DOSTAVBY

DEN

IZOFONY HLUČNOSTI DLE DOPRAVNÍCH INTENZIT – 1.ETAPA DOSTAVBY

NOC

IZOFONY HLUČNOSTI DLE DOPRAVNÍCH INTENZIT – 2.ETAPA DOSTAVBY

DEN

IZOFONY HLUČNOSTI DLE DOPRAVNÍCH INTENZIT – 1.ETAPA DOSTAVBY

NOC

H. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

Městský úřad Uničov, zn 4822/2003-výst/Št/Sd z  28.4.2003