Česká republika – Ministerstvo vnitra

Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7

OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ A OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR V PŘEROVĚ

Oznámení

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

(dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)

##### Přerov, září 2002

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7

OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ A OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR V PŘEROVĚ

Zpracovatel oznámení : ing.Jarmila Paciorková

číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

ing.Jarmila Paciorková - EPRO

Selská 43, 736 01 Havířov

Tel/fax  069/681 8570

0602 749482

##### Přerov, září  2002

Obsah:                                                                                                      Strana:

A. Údaje o oznamovateli 							     	  5

B. Údaje o záměru 				 				 	  5

I. Základní údaje  								         	  5

- Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)				  6

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí	  7

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru			  8

- Výčet dotčených územně samosprávných celků					13

- Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1

k tomuto zákonu									13

II. Údaje o vstupech									14

- Zábor půdy									14

- Odběr a spotřeba vody								14

- Surovinové a energetické zdroje							14

III. Údaje o výstupech  								16

- Množství a druh emisí do ovzduší						16

- Množství odpadních vod a jejich znečištění					18

- Kategorizace a množství odpadů							18

- Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií		19

5.   Hluk										20

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území				28

- Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

dotčeného území 									28

  - Dosavadní využívaní území a priority a jeho trvale udržitelného využívání	28

  - Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	28

  - Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností  		29

- na územní systémy ekologické stability

- na zvláště chráněná území

- na území přírodních parků

- na významné krajinné prvky

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu

- na území  hustě zalidněná

- na územní zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 			31

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí 		33

- Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti

a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence

a vratnosti)									33

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci			35

- Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice				35

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů								35

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které

se vyskytovaly při specifikaci vlivů						37

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)			37

F. Doplňující údaje									37

- Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení			38

- Další podstatné informace oznamovatele					38

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru			38

H. Příloha										40

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu

se schválenou územně plánovací dokumentací

Části F. a H. uvedeny v příloze

- Údaje o oznamovateli

Investor 			          	Česká republika – Ministerstvo vnitra

Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO					00007064

DIČ					-

Oprávněný zástupce 		 plk.Ing. Pavel Koděra

oznamovatele	            		zástupce ředitele Policie ČR, správy Sm kraje Ostrava

Sídlo					ul.30.dubna 24, 728 99 Ostrava

Tel.č.					069/614 1111 (596 141 111)

Projektant				ing.arch.Harazim Radomil

Sídlo					Masná 10, 602 00 Brno

IČO					181 45 825

ČKA					01293

Tel/fax				543 248 598

taps.harazim@mybox.cz

B. Údaje o záměru

I. Základní údaje

Název záměru

Okresní ředitelství a obvodní oddělení policie ČR v Přerově

Kapacita (rozsah) záměru

Plocha navržená pro výstavbu OŘP a OOP  Přerov 		20 795 m2

Zastavěná plocha včetně dvora				  5 340 m2

Parkoviště pro zaměstnance				     	    963 m2

Parkoviště pro veřejnost					    737 m2

Počet parkovacích míst pro zaměstnance OŘP a OOP 	      34 míst

Počet parkovacích míst pro návštěvníky OŘP a OOP	      50 míst

Počet parkovacích míst pro veřejnost			    171 míst

Umístění záměru 						kraj Olomoucký

#### Město Přerov

k.ú. Přerov

Záměr je situován na p.č. 4394/1, 6744/1, na p.č. 6741/3 je situována  trafostanice, parkoviště pro veřejnost je situováno na p.č. 6744/1, bude realizováno na ploše stávající p.č. 6741/3 pokud bude provedeno přeložení trafostanice dle návrhu, okružní křižovatka a dopravní napojení je řešeno p.č. 4394/21. Pozemková situace bude upřesněna v projekčním řešení, zejména řešení inženýrských sít.

- Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Záměrem stavby je realizace objektu administrativní budovy okresního ředitelství a obvodního oddělení policie ČR v k.ú. Přerov na ploše stávajícího parkoviště a veřejné zeleně před areálem výstaviště na Kopaninách.

Předmětná lokalita je situována v zastavěném území v blízkosti centrální části města Přerova.

Plocha pro umístění stavby je ohraničena stávající komunikací ulice Kopaniny, následně Osmek v jižní části, západně ulicí  U výstaviště - komunikací vedoucí k areálu Výstaviště Přerov a východně liniovou zelení rostoucí podél vodoteče Strhanec. Podrobnější popis umístění záměru je uveden v další části.

V současnosti je předmětná lokalita zpevněnou plochou parkoviště sloužící pro lokální parkování v případě konaných akcí souvisejících zejména s areálem výstaviště, případně kulturně společenských akcí na území města. Plocha je využívána také lokálně jako zpevněná plocha. Své funkci slouží parkoviště jen nepravidelně a uvedená rozsáhlá zpevněná plocha zůstává většinou prázdná. Výstaviště bude výhledově napojeno  na příjezdovou komunikaci přímo od Lipníka nad Bečvou a v místě napojení je výhledově uvažováno dle dostupných podkladů situování velkokapacitního parkoviště pro  konání akcí na výstavišti. Návštěvníci pak nebudou na sídliště Kopaniny vůbec zajíždět.

Záměr spadá  dle  zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1, do kategorie II, podle §7  pod zjišťovací řízení – …….areály parkovišť se zastavěnou plochou nad 1 000 m2…..

Předmětem posouzení je tedy parkoviště, související s areálem administrativní budovy, jehož provoz zabezpečuje parkovacími plochami pro zákazníky.

Zájmové území pro realizaci stavby je situováno východně od příjezdové komunikace k přerovskému výstavišti (ulice U výstaviště). K této komunikaci přiléhají rampy sousedící prodejny potravin a občanské vybavenosti.. Východní část je ohraničena vodotečí Strhanec a následně osmipodlažními objekty sídliště Osmek. Vodoteč Strhanec je lemována vzrostlou zelení stromového patra. Jde o interakční prvek, jehož ochrana je významná pro zabezpečení ekologické stability v předmětném území.

Severní část vymezeného území pro řešení záměru je tvořena areálem výstaviště a následně chráněnou přírodní oblastí Žebračka (státní přírodní rezervace). Jižní část zájmového území je tvořena komunikací Kopaniny s nepravidelným napojením silnic Za mlýnem, Osmek a místní komunikace.

Pozemek je situován v nadmořské výšce cca 210 m n.m.

Stávající charakter plochy je zřejmý z fotodokumentace, uvedené v doplňujících údajích části F. a na titulní straně. Pozemek se jeví jako vhodný pro realizaci předmětného záměru ve vztahu k předpokládanému využití nového objektu a jeho provozu.

Stavba budovy ředitelství policie ČR ovlivní funkci a provoz předmětné lokality ve vztahu k jejímu stávajícímu uplatnění, řešen bude zejména vliv na kvalitu dopravní obsluhy území a řešeného objektu. Budova vyvolává související investice pro realizaci stavby. Jde zejména o úpravy na komunikační síti, připojení objektu, parkoviště, zajištění pěších vazeb, vybavení křižovatky U výstaviště a Osmek  - dopravně bude objekt napojen na ulici Kopaniny  prostřednictvím nové okružní křižovatky.

Realizována bude vícepodlažní budova administrativního charakteru s nezbytnými provozními a technickými prostorami vázánými k činnosti a specifice potřeb pro provoz předmětného objektu. Stavba je tvořena několika samostatnými celky rozdílné funkce a konstrukčního řešení.

Administrativní  křídla okresního ředitelství a obvodního oddělení mají navržen podélný konstrukční systém, jak je zřejmé z mapových příloh.  Tento systém umožňuje  pružně reagovat na změny dispozice se zohledněním možných organizačních změn a charakteru využití objektu. Hmotové seskupení navržených objektů do obdélníkového (lichoběžníkového) tvaru jako ze všech stran uzavřený blok je z hlediska  uvažovaného provozu vhodně řešen.

Závazná část územně plánovací dokumentace omezuje výšku zástavby občanské vybavenosti na 6 podlaží. Limit řešení stavba dle návrhu respektuje, jak je zřejmé z návrhu graficky znázorněného a uvedeného v části F. Doplňující údaje (dle zastavovací a objemové studie zpracované Alfaprojekt Olomouc a.s., 2001).

Předmětná lokalita je komplexně rozčleněna na dvě části  Jižní část předmětného území je jako pohledově významný prostor řešena pro umístění záměru – objektu stavby Okresního ředitelství a obvodního oddělení Policie ČR, severní část území s přímou vazbou na výstaviště je využita pro parkování návštěvníků, zároveň je rezervou pro obyvatele sídliště. Její realizace bude provedena po vyřešení provozu a přeložení stávajícího objektu trafostanice.

Parkoviště pro veřejnost a návštěvníky je řešeno jako úrovňové. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody v území nebylo možné umístit garáže pod úroveň terénu a jsou řešena úrovňová parkovací místa..Pro provoz objektu je navrženo dvoupodlažní parkovací stání nad terénem.. Velikost vnitřního dvora objektu je dána  požadavkem na předpokládaný pohyb autobusu a cisterny s návěsem.

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Posuzovaná stavba bude mít  význam jako ucelený objekt sloužící pro zabezpečení stavebního programu pro novou výstavbu okresního ředitelství a oddělení policie ČR. Jde o objekt, který bude sloužit pro komplexní zabezpečení požadavků souvisejících s činností a problematikou provozu zařízení investora stavby.

Základním důvodem řešení stavby je sjednocení policejních složek do jednoho objektu, neboť v současné době jsou jednotlivé uvedené složky umístěny v různých objektech a místech města Přerova.

Dle informací zástupce investora byly v rámci přípravy záměru sledovány jiné alternativy umístění záměru v lokalitě města. Konečný výběr lokality souvisí s možností zejména majetkoprávní vůči pozemkům, nikoliv výběr související s možným ovlivněním životního prostředí.

Při přípravě záměru na základě  předběžného projednání s majiteli pozemků a městem, podmínkách územně plánovací dokumentace, uspořádání ploch v dané lokalitě, souvisejících ploch,  tvaru řešené stavby, možnosti respektování a napojení inženýrských sítí, možného napojení na komunikační systém a typové požadavky na provozní uspořádání areálu bylo přistoupeno k záměru využít předmětnou lokalitu pro realizaci záměru v předmětném území. Z tohoto důvodu nebyl záměr na základě zhodnocení možnosti umístění v dané lokalitě řešen následným variantním řešením souvisejícím s výběrem lokality pro situování záměru.

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a stávající dopravní systém se zabezpečením nového dopravního napojení areálu.

Řešený záměr investora je v souladu s územně plánovací dokumentací (změna ÚPD č. 50/01 Policie ČR – ÚpnSÚ Přerov) schválenou 11.4.2002, zastupitelstvo města Přerov) zpracovanou ing.Arch. Josef Mikeška, Projekční a inženýrská kancelář, 01/2002, Přerov.  Grafická část navrhovaného řešení – Komplexní urbanistický návrh je uvedena v části F. Doplňující údaje tohoto oznámení.

Dle územního plánu je plocha umístěna v lokalitě navržené z hlediska funkčního využití  jako občanská vybavenost  OB.  Investiční záměr není v rozporu s funkčním využitím dle územně plánovací dokumentace města.

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Objekt je řešen jako administrativní budova, tvořena několika celky rozdílné funkce a konstrukčního řešení. Prosklená obvodová stěna je členěna v pravidelném modulu po 1 m. V tomto modulu mohou být přestavovány příčky aniž by došlo k zásahu do konstrukce budovy. S ohledem na případné úpravy dispozice kanceláří  nejsou v obvodovém traktu  používány  zavěšené pohledy. Konstrukční systém ve dvorních  křídlech se zázemím pro automobily je zvolen obousměrný, skeletový.

Suterénní prostory jsou omezeny pouze  na střelnici se zázemím a výměníkovou stanicí. Způsob založení závisí zejména na výsledcích provedeného geologického průzkumu v lokalitě v dalším řešení projektu. V současnosti  průzkum probíhá, pro projekční řešení bude k dispozici a jeho závěry budou v projektu řešeny.  Předpokládá se na základě dosavadních znalostí o území zakládání objektu na pilotách.

Vzhled budovy vychází z jednoduché skladby základních geometrických těles a působení základních materiálů – ocel, dřevo, sklo. Jednoduchost řešení spočívá v promyšleném použití materiálů a dokonalou realizací detailu. Administrativní budova využívá jihozápadní orientace, na dvě osluněná průčelí budovy je navržena nízkoenergetická  dvouplášťová fasáda.

Vnitřní tepelně izolační plášť má navrženy sendvičové parapety v líci obloženy dřevoštěpkovými deskami. Vnější plášť je tvořen jednoduchým zasklením, které zajišťuje tepelný komfort vnitřních prostor během celého roku. V letním období je využíváno komínového efektu  pro odvádění přebytečného tepla a vnitřní fasáda se nepřehřívá. V zimním období  je využíváno skleníkového efektu, který umožňuje přímé větrání do mezery mezi skly bez tepelných ztrát. Použití dvouplášťové fasády znamená dle dostupných údajů až třicetiprocentní úspory pro provoz během roku.

Konstrukční systém  ve dvorových křídlech se zázemím pro automobily je dimenzován na uvedenou zátěž.

Kanceláře a pobytové místnosti  budou mít přímé denní osvětlení a větrání. Provozy bez požadavku na trvalý pobyt osob budou zasazeny dovnitř dispozičního řešení. Budou samostatně odvětrávány dle účelu jejich použití a platných hygienických předpisů.  Okna a dveře budou zabezpečeny  ve všech prostorech přízemí zábranami z performovaného plechu, v ostatních podlažích bude bezpečnost zajištěna posuvnými panely z performovaného plechu. Technologické místnosti budou opatřeny žaluziemi a samostatnou klimatizací. Technologické místnosti s telekomunikační technikou, výpočetní a operační středisko budou vybaveny dvojitými podlahami, definitivní řešení těchto míst bude řešeno projektem. Na střeše objektu budou umístěny stožáry nad  o výšce stanovené výpočtem  v projektovém řešení. Na střeše bude umístěna rovněž manipulační  plošina s vyšší váhovou zátěží. Této plošině bude přizpůsobeno projektem stavební řešení objektu.

Jelikož předmětem posouzení není vlastní objekt policie, není mu věnována další významná pozornost v rámci tohoto oznámení. Zachyceny jsou zejména vazby na předmětné území, dopravní napojení objektu, provoz související s dopravou a zejména inženýrskými sítěmi, situování záměru do lokality z hlediska přírodních systémů a zabezpečení eliminace vlivů na tyto přírodní složky.

Realizace stavebního objektu zahrnuje veškeré požadavky na řešení funkčnosti objektu vzhledem k jeho specifickému významu a využití.  Technické a stavební řešení jednotlivých poschodí včetně jednotlivých středisek a technologických místností budou  plnit podmínky platných právních předpisů (stavební zákon, zdravotnické zařízení dle vyhl.MZ ČR, kantýna dle MZ ČR č. 295/97 a 107/2001, cela dle Věstníku MV č. 25/1994, skladiště zbraní a munice dle věstníku MV č. 12/1994 atd). Uvedená stavební problematika bude posouzena v rámci stavebního řízení. Dodržena bude veškerá platná legislativa na úseku plnění vzhledem k jednotlivým složkám životní prostředí.

Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., veškeré vstupy umožňují dle projektu bezproblémový přístup a pohyb handicapovaných klientů, na parkovišti je  vyhrazeno 6 parkovacích míst.

Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty:

SO 01 	Příprava území (včetně přeložky parovodu)

SO 02 	Objekt  PČR (členěn na dilatační celky a provozní celky)

SO 03 	Přípojka tepla

SO 04 	Přípojka vody

SO 05 	Přípojka  NN

SO 06 	Přípojka slaboproudu včetně kabelové televize

SO 08 	Komunikace a zpevněné plochy

SO 09 	Venkovní osvětlení

SO 10 	Oplocení

SO 11 	Venkovní architektura

SO 12 	Sadové úpravy

Technologická část – provozní objekty

PS 01	Slaboproudé rozvody

PS 02  NN rozvody

PS 03	Motorgenerátor

PS 04	Výtahy

PS 05	Myčka osobních vozů

PS 06 	Čerpací stanice PHM

Výše uvedené stavební objekty a provozní soubory charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené problematiky ve vztahu k problematice posouzení možného ovlivnění životního prostředí.

Parkoviště osobních automobilů (posuzovaný prvek)

Parkovací místa jsou rozčleněna následujícím způsobem, jak již bylo uvedeno ve výčtu ploch na straně 5 tohoto oznámení:

Parkoviště pro zaměstnance				     	    963 m2

Parkoviště pro veřejnost					    737 m2

Celkem plocha pro parkoviště				 1 700 m2

Počet parkovacích míst pro zaměstnance OŘP a OOP 	      34 míst

Počet parkovacích míst pro návštěvníky OŘP a OOP	      50 míst

Počet parkovacích míst pro veřejnost			    171 míst

Celkem počet parkovacích míst				    255 míst

Kolmá parkovací stání jsou navržena o rozměru 2,5 x 5,0 m, před vstupem do budovy je navrženo 6 stání pro vozidla invalidů.

Objekt policie je dopravně napojen z ulice U výstaviště. Objekt vnitrobloku (zařízený jako dlážděný dvůr) bude zajištěn pro autobus a služební vozidla.

Parkoviště je napojeno rovněž z ulice U výstaviště, šířka komunikace mezi řadami stání je 
6,5 m. Dle vypočtené bilance klidové dopravy je dle ČSN 73 6110 potřeba 83 parkovacích stání pro provoz řešeného projektu. Zbývající stání jsou určena pro potřeby jiné – obyvatel v obytné zóně, záležitostí probíhající na výstavišti.

Tomuto rozčlenění bude odpovídat i postupná příprava stavebního řešení celého záměru. V první fázi – při bezprostřední realizaci objektu stavby bude provedena výstavba  parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky objektu OŘP a OOP, pro veřejnost následně po přemístění stávající trafostanice a přeložky inženýrských sítí – zejména parovodu bude provedena další část realizace uvedených parkovacích míst.

Dopravní řešení napojení

Dopravní řešení napojení objektu zahrnuje úpravy na komunikační síti, připojení objektu a parkoviště, bilanci klidové dopravy a zajištění pěších vazeb.

Řešení křižovatky U výstaviště a ulice Osmek je navrženo malou okružní křižovatkou (širší územní vztahy). Pro řešení okružní křižovatky byla zpracována Ing. Petrem Staňkem Alfaprojekt Olomouc a.s. Studie úpravy v 01/2002.

Návrh okružní křižovatky byl v této studii řešen ve dvou variantách lišících se parametrem průměru okružní křižovatky a uspořádáním  napojení  úseku ulice Za mlýnem na Osmek.

Křižovatka  byla v obou variantách navržena jako malá okružní, umožňující  plynulý pohyb vozidel skupiny 2, tj. autobusů a velkých nákladních automobilů, včetně průjezdu po prstenci vozidlům skupiny 3 – tj. velký nákladní automobil s přívěsem.

Tabulka č. 1

| Varianta A | Varianta B |
| --- | --- |
| Průměr 30 m | Průměr 26 m |
| Šířka jízdního pásu 6,0 m | Šířka jízdního pásu 6,0 m |
| Šířka zpevněného prstence 2,0 m | Šířka zpevněného prstence 2,0 m |
| Poloměr obrubníků Vjezdových oblouků 12-15 m Výjezdových 20 – 30 m | Poloměr obrubníků vjezdových oblouků 12 m výjezdových 25 m |
| V ulici Kopaniny při zústění zúžení na 8,0 m v místě stávajících strůvků se stromy | V ulici Kopaniny při zústění zúžení na 8,0 m v místě stávajících strůvků se stromy |
| Ulice Za mlýnem připojena do okr.křiž., stávající šířka 7,0 m | Ulice Za mlýnem připojena do okr.křiž., rozšířená šířka 8,0 m |
| Úsek ulice Za mlýnem k Osmeku uslepen | Úsek ulice Za mlýnem k Osmeku upraven jako jednosměrná jednopruhá komunikace, připojení na ulici Osmek je je upraveno pro jednoměrné pravé připojení. |
| Ulice Osmek v délce 100 m směrově upravena | Ulice Osmek v délce 100 m směrově upravena |
| Ulice Osmek upravena v kategorii MS9/50 | Ulice Osmek upravena v kategorii MS9/50 |

Na základě studie bylo konstatováno, že proveditelnost úpravy prostoru křižovatky je možná v obou variantách a z hlediska funkčnosti, dopadů na okolí i nákladů jsou obě varianty srovnatelné.

Rovněž byly řešeny pěší tahy, ty budou zajištěny navrženými chodníky, navazujícími na stávající, umožní kvalitní všesměrové spojení prostorem křižovatky. Přechody větví křižovatky jsou navrženy přes chráněné ostrůvky.

Intenzita dopravního zatížení byla sledována z prognózy v Dopravním modelu města Přerov s následujícími hodnotami:

U výstaviště

1000/100 voz./24 hod 1998

1500/100 voz./24 2010 prognóza

Kopaniny                                                        			Osmek

1600/240/24 hod 1998						2500/330 voz./24 h 1998

2400/270 voz./24 2010						2300/170/24 h 2010

Za mlýnem

2700/400 voz./24 1998

4000/120 voz./24 2010

Stanoveny byly hlukové poměry (program Hluk +) pro zjištění hlukové situace a ovlivnění  obytných panelových domů v  ulici Za mlýnem (zvážení  možnosti vedení  úseku komunikace jednosměrně (od Kopanin). Studie uvádí, že hodnoty zjištěné budou pro den a noc nedosahují limitních hodnot. Ve studii jsou uvedeny hodnoty  ve variantě A  v bodě  1 – 3 m pro rok 2010 53,9 dB(A) a pro bod 1 – 22 m v hodnotě 55,6 dB(A) – s limitem 60 dB(A). Varianta označená jako B dle studie vykazuje o málo menší hlukové působení.

Pro oblast parkoviště bylo provedeno posouzení hlukové zátěže v rámci tohoto oznámení, využity jsou hodnoty dopravní zátěže dle realizované studie uvedené na straně 11 tohoto oznámená se zohledněním realizace předmětného objektu v území, neboť se jedná o zásadní charakteristiku související s provozem dopravních prostředků.

Zjištěné hodnoty jsou uvedeny na straně 22 tohoto oznámení.

Sadové úpravy

Volné plochy budou ozeleněny. Navržená zeleň bude řešena celkem v pěti různých možnostech. Jde zejména o vytvoření  pásma soliterních dřevin na okraji parkoviště na severním okraji řešeného území (komplexní řešení), alej listnatých stromů podél ulice U výstaviště a zeleň před vstupem do objektu. Mimo tyto výsadby je navržena rovněž dosadba zeleně v blízkosti nové lávky (navržena dle studie pro zabezpečení propojení sídliště Osmek) a doplnění vegetace (tvorba interakčního prvku) podél vodoteče.

Druhová skladba výsadeb pro výsadbu je navržena zastoupením v převaze druhů javor mleč Acer platanoides, javor klen Acer pseudoplatanus.

V blízkosti toku (interakční prvek) je navržena výsadba autochtonních dřevin. Mezi parkovacími místy je navržena výsadba jírovec Aesculus carnea Briotii (bezplodé jírovce) případně buk lesní  Fagus sylvatica, dub červený Quercus rubra.

Alej navržená podél ulice U výstaviště má za úkol oddělit silnici od ostatních staveb, proto zde jsou navrženy zejména  různé druhy lip  - lípa srdčitá Tilia cordata, lípa velkolistá Tilia platyphylla, lípa zelená Tilia euchlora. Tyto stromové součásti aleje budou  umístěny na zatravněných plochách.

V prostoru před vstupem do řešeného objektu jsou navrženy nižší druhy dřevin s kulovitým tvarem koruny – Acer platanoides Globosum, Prunus fruticosa Globosum, případně kontrastně vyšší jedince štíhlého vzrůstu Gagus sylvatica dawych, Crataegus monogyna Stricta, Ulmus Lobel. Uvedené druhy zeleně budou situovány v ostrůvcích zeleně (ochrana bude řešena zvýšeným obrubníkem, případně litinovou mříží). Podrobný návrh vegetačních úprav bude řešen v rámci SO 12 Sadové úpravy v projektu stavby.

Jiným prvkem výsadeb bude výsadba zeleně podél vodoteče. Doplněno bude zejména keřové patro – navrženy jsou kaliny Viburnum, zimolez Lonicera, doplněna je dle návrhu výsadba kosterních dřevin – jasan ztepilý  Fraxinus excelsior, dub letní Quercus robur, javor mleč Acer platanoides.

Inženýrské sítě

Součástí řešení objektu je realizace  vodovodní a kanalizační přípojky do objektu.

Vody dešťové a odpadní vody splaškové  budou odváděny jednotnou kanalizací napojenou na stávající kanalizační řád situovaný v ulici U výstaviště. V současnosti je navrženo alternativně odvedení dešťových vod do vodoteče, vody z parkovišť, které by mohly být znečištěny ropnými látkami, budou odvedeny pouze před odlučovač ropných látek.

Vytápění je řešeno variantně s možností zabezpečení horkovodní přípojkou nebo parovodní přípojkou. V rámci projektu bude o výběru skutečné realizace rozhodnuto. Z hlediska vlivů na ovzduší je významný fakt, že nebude vytvořen nový zdroj produkce emisí sloužící pro zabezpečení tepla v předmětném objektu.

Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba objektu  včetně parkovacích ploch a následně provoz související j činností  policie ČR v předmětném území a provozu souvisejícímu s parkovacími místy.

Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován.

Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobný  objekt a stavbu. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků je řešené účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a technologických požadavků.

Posuzované parkoviště je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel.

- Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj Olomoucký

Okres Přerov

Město Přerov

- Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu

Ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. je oznámení zpracováno dle § 4 zákona, dle přílohy č. 1 je  záměr zařazen v  kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) - bodu 10.6 …..areály parkovišť se zastavěnou plochou nad 1 000 m2.

II. Údaje o vstupech

- Zábor půdy

Záměr je situován na p.č. 4394/1, 6744/1,  které jsou ostatní plochou. Na p.č. 6741/3 je situován stávající objekt trafostanice. Parkoviště pro veřejnost je situováno na p.č. 6744/1, bude realizováno na p.č. 6741/3 pokud bude provedeno přeložení trafostanice dle návrhu.  Výstavba okružní křižovatky a dopravního napojení je řešena na  p.č. 4394/21, která je ostatní plochou.

Jak je zřejmé z výše uvedeného výčtu začlenění jednotlivých parcel pro zástavbu, realizací stavby nebudou zabrány pozemky spadající do zemědělského půdního fondu.

Nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa.

- Odběr a spotřeba vody

###### Pitná voda

### Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad – vodovodní přípojka napojena na vodovod v ulici U výstaviště – DN 100 ve správě Vodovodů a kanalizací Přerov a.s.

#### Předpokládaná spotřeba vody

Administrativa			125 x 5 l/os./den		8 125 l/den

Zadržení				5 x 120 l/os./den		  600 l/den

Posluchači				30 x 6 l/os./den		  180 l/den

Mytí aut								6 000 l/den

Celkem 								14 9055 /den = 15 m3/den

Maximální denní spotřeba						22,4 l

Roční spotřeba							3 806 m3

- Surovinové a energetické zdroje

###### Elektrická energie

Pro připojení na veřejnou energetickou síť – distribuční síť  SME, a.s. Objekt bude napojen na stávající trafostanici, tato bude dle výhledu při realizaci parkoviště pro veřejnost přesunuta ve směru severním (k výstavišti). Předpokládaná délka přípojky je 150 m. Z trafostanice bude objekt napojen dvěma kabely do přípojkové skříně situované na fasádě objektu.

## Vytápění

Objekt bude napojen na CZT města Přerova.

Jako zdroj tepla pro objekt je navržen ve dvou možných řešeních – horkovodní nebo parovodní přípojkou:

Horkovodní přípojka

Horkovod je ve správě firmy Teplo Přerov a.s.. Realizace této varianty vyžaduje výměnu 77 m potrubí za potrubí DN 65 od předávací stanice Kopaniny po místo odbočky k objektu budovy PČR.

Parovodní přípojka

Parovod je ve správě MST Přerov a.s.. Objekt je možné napojit na parovodní přípojku 50/32 v délce 21 m na trasu parovodu v ulici Kopaniny z nově vybudované šachty.

V objektu bude instalována horkovodní tlakově nezávislá předávací stanice  (voda – voda) nebo parní předávací stanice se třemi malými stojatými výměníky (podle zvoleného řešení).

Rozvod tepla bude zabezpečen po areálu k jednotlivým napojovacím tepelným uzlům – provozní úseky OOP, OŘ, společné prostory výdeje stravy, tělocvičny apod.).

V místech největší spotřeby TUV budou instalovány nepřímo natápěné zásobníky.

Jako otopná plocha budou osazeny panelové deskové radiátory s programovým vytápěním jednotlivých místností.

Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz  potřebné.

III. Údaje o výstupech

- Množství a druh emisí do ovzduší

V rámci zabezpečení ochrany ovzduší bude dodržen zákon č. 86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, 
č. 351/2002 Sb., kterou se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší…, č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity …...

###### Bodové zdroje emisí

###### Vzhledem k napojení objektu na CZT města Přerova nebude v předmětném území realizací záměru sledován bodový zdroj emisí.

###### Liniové zdroje emisí – doprava v době provozu objektu

Při provozu musejí být sledované imise  škodlivin dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. v nejbližší trvalé zástavbě splněny a to i v souladu všech producentů v území.

Pro výpočet jsou používány měrné emise Pragoprojektu Praha, které vycházejí z prováděných dánských výzkumů v silniční dopravě a odpovídají dnešnímu stavu v silniční dopravě.

Při výpočtu množství emisí (CO, CxHy, NOx) byl uvažován městský provoz vozidel a o pojezd osobních vozidel na parkovišti, vjezd autobusu  a osobních služebních vozidel.

Pro výpočet byly použity měrné emise pro osobní a pro těžká vozidla, vycházející z dánských výzkumů v silniční dopravě. Bylo uvažováno s provozem centra v rozsahu 365 dnů v roce.

Uvedené měrné emise jsou pro silniční provoz – město:

###### Tabulka č. 2

| Emise | Osobní vozidla | Nákladní vozidla |
| --- | --- | --- |
|  | g.voz-1.km-1 | g.voz-1.km-1 |
| Měrné emise NOx | 1,24 | 17,06 |
| Měrné emise CO | 16,25 | 3,95 |
| Měrné emise CxHy | 1,24 | 1,26 |

Z provozu předpokládaného v rámci objektu je odborným odhadem odvozen předpoklad (pro orientační propočet možné produkce emisí z dopravy, včetně pojezdu na parkovišti) dopravy v předmětném úseku dopravy (cca 200 m) a vypočteny emise z dopravy v následující hodnotě (počítáno s provozem 100 osobních vozidel/den a 5  příjezdů nákladních vozidel - autobus):

Osobní vozidla

NOx OA  =  1,24 x 100  x  0,200 x 2 x 365 x  10-6   = 0,0181 t.rok-1

CO OA   = 16,25 x 100  x 0,200 x 2 x 365 x 10-6   = 0,2372 t.rok-1

CxHy OA =  1,24 x 100  x  0,200 x 2 x 365 x 10-6  = 0,0181 t.rok-1

Nákladní vozidla  - autobus

NOx NA- = 17,06 x 5 x 0,100 x 2 x 365 x 10-6   = 0,00622 t.rok-1

CO NA-  = 3,95 x 5 x 0,100 x 2 x 365 x 10-6   = 0,000144 t.rok-1

CxHy NA = 1,26 x 5 x 0,100 x 2 x 365 x 10-6   = 0,000459 t.rok-1

###### Celkem

NOx   =   0,02432 t.rok-1

CO     =   0,23734 t.rok-1

CxHy  =   0,01855 t.rok-1

Jde o orientační propočet týkající se emisí v rámci škodlivin výše uvedených vycházející z hodnot uvedených v tabulce na straně 15 oznámení. Dle nařízení vlády č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity jsou sledované škodliviny vymezeny

Pro orientační stanovení výše emisí v území je proveden výše uvedený propočet ve škodlivinách dosud sledovaných, z nichž je zřejmé, že podíl na stavu ovzduší v lokalitě není impaktem významným.

Významným vlivem souvisejícím se snižováním emisí z liniových zdrojů má inovace vozidel. Předpokládá se, že v průběhu příštích cca 10 letech dojde u nás k významné obnově osobních automobilů a vozidla provozovaná v příštích letech budou produkovat méně škodlivin nejen vzhledem k používání řízených katalyzátorů, neboť v ČR je možno připustit od 1.10.1993 nově do provozu pouze vozidla s řízeným třícestným katalyzátorem, ale také vzhledem k nižší průměrné spotřebě pohonných hmot. V současnosti většina nových osobních vozidel u nás plní emisní limit EURO III a mnohé vozy plní i emisní limit EURO IV.

Plošné zdroje emisí

Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, v tomto případě půjde o přejezdy stavebních mechanismů během stavby na stavební ploše během činností souvisejících s přípravou lokality pro výstavbu a vlastní stavební práce.

Nejvýznamněji se může uvedený vliv za nepříznivých klimatických podmínek. Rozsah stavební činnosti bude časově omezen na dobu vlastní realizace přípravy staveniště a vlastní stavbu. Realizace programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem s ohledem na stávající stav území.

Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních strojů, jejichž množství závisí na množství nasazených  dopravních a stavebních mechanismů, jejich technickém stavu  a době provozu a prach z provozu vozidel na komunikacích.

Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje odborným odhadem je možné stanovit jako množství emitovaného prachu 
na cca 0,6 t /stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek za špatné organizace práce, ta bude významným faktorem eliminace možných vlivů. Za příznivých klimatických podmínek a situování zájmové lokality se vliv stavebních činností ve významném zhoršení kvality ovzduší v zástavbě neprojeví. V době výstavby bude za zhoršených klimatických podmínek zabezpečeno zkrápění přístupových komunikací a jejich průběžné čištění. Tato skutečnost bude významným eliminujícím faktorem zejména vzhledem k tomu, že lokalita je v blízkosti obydlených částí města.

Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po omezenou dobu výstavby v lokalitě.

- Množství odpadních vod a jejich znečištění

Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové, odpadní vody dešťové.

###### Produkce odpadních vod splaškových

### Odvod splaškových vod bude řešen jednotnou kanalizací na pojenou na stávající kanalizační řád DN 300 v ulici U výstaviště.

Množství splaškových vod  je uváděno propočtem 14,9 m3/den.

Produkce  vod dešťových

Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných ploch (plocha pro zásobování) budou svedeny do jednotné kanalizace kanalizačního řádu DN 300 v ulici U výstaviště.

Zvažována alternativně je rovněž možnost odvedení srážkových vod do vodoteče Strhanec. Ze zpevněných ploch parkoviště budou tyto vody odvedeny přes odlučovač ropných látek.

Množství dešťových vod ze střechy a zpevněné plochy bude vypočteno v rámci projektu a bude rovněž v případě odvedení vod dešťových do vodoteče proveden hydrotechnický výpočet pro posouzení této vodoteče.

Odlučovač ropných látek bude řešen s doplněným sorpčním filtrem ORL snižující znečištění dešťových odpadních vod na hodnotu NEL menší 0,4 mg/l (garance dodavatele s hodnotou menší než je tato přípustná).

- Kategorizace a množství odpadů

Dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů:

### Odpady vznikající při výstavbě

###### Tabulka č. 3

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru

###### Tabulka č. 4

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Očekávané množství (t/rok) | Předpokládaný způsob zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj | O | 0,1 | Odborná firma |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačů oleje | N | 0,2 | odborná firma |
| 13 05 03 | Kaly z lapáků nečistot | N | 0,3 | odborná firma |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 10 | výkup |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 3 | výkup, odbor. firma |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 5 | výkup, odbor. firma |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,5 | výkup |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O | 0,2 | odborná firma |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,1 | odborná firma |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | 5 | výkup |
| 20 01 02 | Sklo | O | 0,2 | výkup |
| 20 01 39 | Plasty | O | 0,8 | odborná firma |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 0,5 | odborná firma |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 60 | odborná firma |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 0,5 | odborná firma |
| 20 01 21 | Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti | N | 0,01 | odborná firma |

Vzhledem ke specifickému využití  předmětného objektu se mohou objevit i jiné odpady vážící se k provozu. Tyto budou řešeny v rámci povinností dle zákona č. 185/2001 Sb. a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou.

- Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Navržený záměr realizovat uvedený stavební objekt včetně parkoviště a dopravního napojení objektu v lokalitě není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií.

Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při nedodržení protipožárních opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích.

Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek v případě havárie v dopravním provozu a při provozu vozidel v rámci vlastního areálu (autobus, nádrž na PHM, cisterna, krytá stání služebních vozidel).

Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkoviště znamená případné nebezpečí znečištění zeminy, povrchových a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením parkoviště.

Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.

5. Hluk

Uvedená kapitola byla do oznámení vložena vzhledem k typu záměru v území a ucelenému pohledu na lokalitu.

###### Hluk v době výstavby

Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že stavební práce budou pouze v omezeném časovém období, stavba souvisí s demolicí jednoho objektu, která bude řešena po omezenou dobu realizace.

Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku

Venkovní prostor

Podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru následující:

###### Tabulka č. 5

| Způsob využití území | Korekce dB(A) |
| --- | --- |
| Nemocnice – objekty | 0 |
| Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení | +5 |
| Výrobní zóny bez bydlení | +20 |

V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, se použije další korekce + 5 dB. Pro noční dobu se použije korekce – 10 dB. V případě hluku působeného starou zátěží je možné použít další korekci + 12 dB.

Pro zájmové území pro oblast bydlení platí:

# Oblast bydlení

# Den   	LAeq				=	50 + 5 = 	55 dB(A)

# Noc	LAeq				=	50 + 5 – 10 =	45 dB(A)

V blízkosti silnice Kopaniny (i dle studie křižovatky) je použita další korekce + 5 dB)

# Den   	LAeq				=	50 + 5 + 5  = 	60 dB(A)

Noc	LAeq				=	50 + 5 + 5 – 10 = 50  dB(A)

Pro oblast bez bydlení platí:

# Oblast bydlení

# Den   	LAeq				=	50 + 20 = 	70 dB(A)

Noc	LAeq				=	50 + 20 – 10 = 60  dB(A)

Vnitřní prostor

Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod.

# Příloha č. 5

Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení

Tabulka č.6

| Druh chráněné místnosti |  | Korekce /dB/ |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | -5 -15 |
| Lékařské vyšetřovny, ordinace | Po dobu používání | -5 |
| Operační sály | Po dobu používání | 0 |
| Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | 0 -10 |
| Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolní zařízení a školní zařízení, koncertní síně, kulturní střediska | Po dobu používání | +10 |
| Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, restaurace | Po dobu používání | +15 |
| Prodejny, sportovní haly | Po dobu používání | +20 |

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Hluk z provozu dopravních systémů

Hluková zátěž ve vztahu k nově realizovanému záměru byla stanovena na základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k objektům obytné zástavby byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace. Výpočty hluku z dopravy, stanovení průběhu izofon a výpočtových bodů je provedeno v souladu s novelou „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze silniční dopravy“ (VÚVA Praha, 06/1991). Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+pásma (JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády obytných objektů. Verze Hluk +  má zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ (ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko, Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996 – část zabývající se algoritmem výpočtu Laeq silniční dopravy), včetně akceptování dopisem hlavního hygienika ČR č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 z 21.2. 1996.

Program rozšířený na H+ pásma – verze 5 je nadstandardním řešením programu Hluk + verze 4.20 s certifikací  bezproblémového přechodu na rok 2000 (použit v tomto podrobnějším posouzení).

Nadstandartní verze H+ pásma programu Hluk + umožňuje zobrazovat  decibelová pásma LAeq a generovat kvalitní grafické  tiskové výstupy řešených situací s dostatečnou výpovědní hodnotou.

Volba kontrolních bodů výpočtu

V zájmové lokalitě bylo vytipováno deset kontrolních (referenčních) bodů, jejich situování je zřejmé z grafického znázornění.  Referenční body 1 – 3, 6 - 9 jsou zvoleny u objektů sídliště s trvalým bydlením, objekty označené 4 – 5 jsou objekty občanské vybavenosti u silnice U výstaviště.

### Stanovení kontrolních (referenčních) bodů – schéma - je uvedeno na straně 23.

Výsledky výpočtu – venkovní prostor

###### Tabulka č.7

| Kontrolní bod | Realizace stavby OŘ PČR a OO PČR s parkovištěm LAeq dB(A) | Realizace stavby OŘ PČR a OO PČR s parkovištěm pro veřejnost v severní části LAeq dB(A) | Realizace stavby OŘ PČR a OO PČR s parkovištěm LAeq dB(A) | Realizace stavby OŘ PČR a OO PČR s parkovištěm pro veřejnost v severní části LAeq dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Den | Noc | Den | Noc |
| 1 | 39,6 | 28,7 | 39,6 | 29,1 |
| 2 | 37,4 | 26,2 | 37,4 | 26,8 |
| 3 | 35,5 | 29,2 | 35,9 | 30,5 |
| 4 | 52,2 | 41,4 | 52,3 | 41,4 |
| 5 | 54,2 | 42,6 | 54,2 | 42,6 |
| 6 | 33,0 | 27,8 | 33,4 | 28,9 |
| 7 | 42,8 | 32,0 | 42,8 | 32,0 |
| 8 | 49,2 | 36,9 | 49,2 | 36,9 |
| 9 | 54,0 | 41,8 | 54,0 | 41,8 |
| 10 | 54,3 | 42,7 | 54,3 | 42,7 |

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem dopravní zátěže postihující nový předpokládaný provoz v zájmovém území překračovat povolené hodnoty. K navýšení hlučnosti v jednotlivých objektech při realizaci další části parkoviště v severní části pro veřejnost po provedení přesunu trafostanice dojde v rozmezí od 0 do 0,4 dB(A) pouze  u objektů nejblíže situovaných této části území. Tato hladina hluku nebude znamenat pro obyvatele nadměrnou hlukovou zátěž. Obecně je uváděno, že navýšení hlučnosti do 3 dB(A) je pro sluch významně nepostižitelné.

Pro zjištění skutečného stavu hluku v území je pro provoz související se záměrem v území doporučeno provedení měření hlučnosti po realizaci předmětného záměru v lokalitě.

V případě zjištění stavu hlučnosti nad přípustnou úrovní, mohou být provedena  opatření pro omezení negativních vlivů. Na základě předpokládaných intenzit dopravy a souběžném provozu v celém území není takový negativní vliv předpokládán.

Na následujících grafických schématech jsou zobrazeny  referenční body a izofony hluku pro stávající stav území a pro nový stav v lokalitě. Sledovány byly hodnoty pro denní a noční dobu.

SCHÉMA SITUOVÁNÍ REFERENČNÍCH BODŮ V LOKALITĚ

IZOFONY HLUČNOSTI DLE DOPRAVNÍCH INTENZIT V LOKALITĚ - REALIZACE STAVBY OŘ PČR A OO PČR S PARKOVIŠTĚM

DEN

IZOFONY HLUČNOSTI DLE DOPRAVNÍCH INTENZIT V LOKALITĚ - REALIZACE STAVBY OŘ PČR A OO PČR S PARKOVIŠTĚM

NOC

IZOFONY HLUČNOSTI DLE DOPRAVNÍCH INTENZIT V LOKALITĚ - REALIZACE STAVBY OŘ PČR A OO PČR S REALIZACÍ PARKOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST V SEVERNÍ ČÁSTI

DEN

IZOFONY HLUČNOSTI DLE DOPRAVNÍCH INTENZIT V LOKALITĚ - REALIZACE STAVBY OŘ PČR A OO PČR S REALIZACÍ PARKOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST V SEVERNÍ ČÁSTI

NOC

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

- Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

  - Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Předmětné území je v současnosti využívané  jako parkoviště pro sídliště, pro burzy a výstavy pořádané na výstavišti. Toto využití je časově nepravidelné. Výstaviště bude dle výhledu napojeno na silnici s příjezdem přímo od Lipníka. Asfaltová plocha parkoviště zůstává většinou  bez vozidel,  prázdná.

Dosavadní využití území není dle posouzení situace a začlenění lokality dle územního plánu města se směrováním lokality do funkčního využití občanská vybavenost (OB).

Lokalita je situována mimo centrální městskou zónu, ale s přímým napojením na městskou část.

Záměr souvisí s možnými prioritami trvale udržitelného rozvoje této části území města.

  - Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Přímo zájmové území, v němž má být realizována výstavba parkoviště souvisejícího s objektem OŘ PČR a OO PČR, není územím vzhledem ke zpevněné parkovací ploše  s trvalými přírodními zdroji. V bezprostřední blízkosti lokality je situován interakční prvek doprovázející zeleň kolem vodoteče Strhanec. Tento nebude za předpokladu dodržení technologické kázně v rámci výstavby a při využívání objektu negativně dotčen. Záměr je situován mimo státní přírodní rezervaci situovanou severovýchodně.

Záměr  není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

Výstavba se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných surovinových zdrojů či přírodních bohatství.

Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

Výřez mapy chráněná území přírody

Měřítko 1 : 300 000

1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností

- na územní systémy ekologické stability

Územní systémy ekologické stability jsou v předmětném území vymezeny nejblíže situovaným biocentrem regionálního významu RBC 1/35, 36, 45, 46 severovýchodně od předmětné lokality. Uvedené biocentrum znamená unikátní pozůstatek původních lužních lesů údolní nivy Bečvy . Převážná část předmětného území byla  vyhlášena  jako státní přírodní rezervace (234 ha). NPR – Žebračka.- L7 označen ve výše uvedené grafice.  Dřevinná skladba porostů se příliš neliší od  přirozené skladby. Jde o dubohabrový les, bučinu, lužní porost. Keřové patro zahrnuje krušinu, svídu, lísku, trnku, růži šípkovou, brslen evropský, bez černý.  Typický je zde výskyt chráněných bylin. Lesní komplex je rovněž důležitým hnízdištěm ptáků, bohaté ptačí refungium.

Uvedený prvek nebude záměrem dotčen, ovlivněn ani žádným způsobem narušen.

Východně pro zájmového území je situován interakční prvek označen IP 25/45.

STG (skupiny typů geobiocénů) tohoto prvku jsou  1BC4. Jde o rameno Strhance s bohatým vegetačním doprovodem v severní části prvku  cca 350 m) a ve zpevněném korytě bez vegetace.

Uvedený prvek nebude negativně dotčen, naopak v rámci vegetačních úprav je navrženo v souladu  s požadavkem  dle zásad ochrany interakčního prvku  podle možnosti osázením  provést část výsadeb podél vodního toku. V rámci výsadby  je navrženo použití pouze autochtonních dřevin.

Je možné provést  důkladnější rekonstrukci v rámci území interakčního prvku se zabezpečením probírky, případně dosadby dlouhověkými kosterními dřevinami – jasanem Frainus excelsior, dubem Quercus robur, javorem Acer platanoides. Záměrem nebude prvek negativně dotčen. Navržené výsadby odpovídají požadovanému druhovém složení a řešení dané části předmětného území.

Ekologická stabilita je stav ekosystému nebo krajiny charakterizovaný schopností vyrovnávat rušivé vlivy (zpravidla důsledky lidské činnosti) bez citelných a dlouhodobých škod. Je jedním ze základních znaků kvality lidského životního prostředí a je vlastní ekosystémům a krajinným celkům, blížícím se přirozenému stavu.

O rozmístění a rozsahu územního SES na všech úrovních rozhodují následující základní kritéria :

- kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystémů, dané pestrostí relativně trvalých přírodních podmínek (skupinami typů geobiocénu = STG),

- kritérium prostorových vazeb potenciálních ekosystémů,

- kritérium minimálně nutných prostorových a časových parametrů, udávající minimální velikost nebo maximální délky jednotlivých  částí ÚSES a etapizaci jejich zakládání,

- kritérium aktuálního stavu krajiny s charakteristikou současného stavu dané krajiny z hlediska míry současné endogenní  ekologické stability jednotlivých částí,

- kritérium společenských záměrů a limitů v souvislosti s celkovou koncepcí rozvoje a využívání krajiny se zohledněním územních záměrů, aby bylo možno minimalizovat střety ÚSES  s plánovanými stavbami.

Při posouzení uvedených kritérií je možné konstatovat, že přítomnost stavby v předmětném území nebude působit nad únosnou úroveň na prvky ÚSES, zahrnující i interační prvky v území, situované v blízkosti záměru.

- na zvláště chráněná území

Vlastní stavba  se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny.

- na území přírodních parků

Zájmová lokalita je situována mimo oblast přírodního parku

- na významné krajinné prvky

Zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek, niva vodoteče Strhanec je prvkem chráněným dle zákona č. 114/1992 Sb.  V zájmovém území dotčeném stavbou nejsou evidovány chráněné stromy.

Žáden prvek nebude záměrem negativně dotčen ani ohrožen stavbou nebo provozem realizovaného záměru. Vodoteč Strhanec bude zachována bez přímého vlivu z hlediska přírodních systémů (uvedeno v části týkající se tohoto území jako interakčního prvku). Do vodoteče bude odvedena dešťová voda ze střech a vyčištěná voda  (odlučovač ropných látek) v případě zvolení této varianty řešení se zhodnocením hydrotechnickými propočty v rámci projektu, na základě opatření nebude mít tato skutečnost vliv na biotu  doprovázející uvedenou vodoteč. V rámci vegetačních úprav bude doplněna vegetace  související s tímto prvkem, její řešení bude konzultováno s dotčeným orgánem ochrany přírody. Rovněž navrhovaná lávka přes vodoteč bude konzultačně s dotčeným orgánem ochrany přírody prověřena.

Východně v odstupové vzdálenosti je situován park Michalov. Nebude záměrem dotčen.

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu

Lokalita není situována v oblasti přímého střetu s historickými památkami, kulturními nebo archeologickými památkami, záměr nemůže tedy znamenat zátěž z tohoto hlediska.

Je situována mimo městskou památkovou zónu a mimo ochranné pásmo památkové zóny. Rozsah ochranného pásma je zřejmý z mapové přílohy uvedené v části F.(výřez územně plánovací dokumentace – změna č.50/01).

- na území hustě zalidněná

Zájmové území je situováno mimo centrum města, na okraji zástavby situované východně za vodotečí Sthanec a západně za objekty občanské vybavenosti a ulicí U výstaviště. Umístění objektu neznamená bezprostřední zásadní vliv na hustě zalidněné území, jde o lokalitu (jak je zřejmé z přehledné situace) umístěnou v oblasti severního okraje města s navazující plochou výstaviště severně.

Cílovým řešením je záměr, který je řešen s ohledem na zabezpečení soustředění všech policejních složek do jednoho uceleného objektu.

Soustředění těchto složek policie do jednoho objektu se zabezpečením plného funkčního vybavení pro provoz má příznivý vliv na obyvatelstvo.

Skutečnost vlivu na obytnou zástavbu je dokladována propočtem emisí škodlivin a hlukovou zátěží vyjádřenou v hlukovém posouzení výše uvedeném.

- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Zájmová lokalita je situována na území stávajícího parkoviště – zpevněné plochy. Plocha nevykazuje starou zátěž, vzhledem ke sporadickému  využití lokality je zřejmé, že lokalita je z tohoto pohledu bez charakteristik možného ovlivnění.

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Realizací předmětného záměru v území byly sledovány při přípravě záměru následující složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny a sledovány byly:

( Vlivy na obyvatelstvo

Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou dokladována v tomto oznámení. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu.

### Z hlediska vlivu na ovzduší je možné konstatovat, že v  době výstavby a v době provozu v objektu budou emitovány do volného ovzduší škodliviny z provozu dopravních systémů, dopravou je emitován zejména NOx. Zhodnocením dle odpovídajících studií rozptylu (z provozu parkovišť obdobné velikosti) a vzdálenosti k jednotlivým objektům nejblíže situovaným je možné konstatovat, že velikost zátěže bude v mezích  pod limitními  hodnotami.

Posouzením hlukových emisí, které by mohly ovlivňovat nejblíže situovanou obytnou zástavbu a objekty nejblíže situované parkovišti a přístupové trase silnice bylo řešeno na základě zhodnocení  hlukových emisí provozem dopravních systémů v zájmovém zemí. Je možné konstatovat, že v zájmovém území nezhorší nový objekt se započtením všech dopravních charakteristik neúměrně stávající hlukovou zátěž.

### Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů je možné označit jako provoz bez nadměrného ovlivnění okolních antropogenních systémů.

Dle výše uvedených skutečností (emise, hluk, situování záměru, ozelenění)  není předpoklad narušení faktoru pohody. Objekt neúměrně v lokalitě neohrozí okolní prostředí.

Faktor pohody může být lokálně narušen při výstavbě, zejména při dovozu stavebních materiálů a pohybem mechanismů v území v době stavby. Tato skutečnost může být výrazně eliminována organizací práce související s přípravou staveniště.

( Vlivy na ovzduší a klima

Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez. Dle závěru zpracovatele tohoto oznámení nebude navrhovaný záměr znamenat nadměrnou zátěž ovzduší.

Za předpokladu připojení na CZT města Přerova,předpokládanému provozu a pohybu vozidel na parkovišti a přijetí uvedených opatření je možné záměr považovat pro dané území za únosný.

( Vlivy na vodu

Charakter odvodnění oblasti z širšího pohledu nebude ovlivněn. Charakteristiky vodoteče Strhanec nebudou záměrem ovlivňovány za předpokladu dodržení provedených opatření a provedení hydrotechnických výpočtů charakterizujících ovlivnění této vodoteče v rámci projektu v případě řešení formou varianty odvedení dešťových vod do této vodoteče.

V rámci projektu bude provedeno hydrologické posouzení pro zabezpečení odvodu vody v případě zvýšení srážkových poměrů. Projektant prověří tyto charakteristiky při řešení vodohospodářských poměrů v lokalitě.

Odvod odpadních vod splaškových je v zájmovém území řešen kanalizační přípojkou do stávající městské kanalizace.

Kanalizační řád bude dodržen, schopnost odvést odpadní vody bude projektem prověřena. Provozovatel objektu bude dodržovat limity platného kanalizačního řádu. Totéž bude platit v případě řešení varianty jednotnou kanalizační sítí.

V novém objektu nebudou používány takové prostředky (chemické látky), které by mohly ohrozit prostředí.

( Vlivy na hlukovou situaci

Hluk z dopravních systémů pro zájmovou lokalitu byl posouzen hlukovou studií se závěrem, že požadované limity pro území budou dodrženy. Průkaznost tohoto konstatování může být  ověřena provedeným měřením hlučnosti po zahájení provozu a ustálení dopravních skutečností (zátěže) v území.

( Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Tyto charakteristiky nebudou ovlivněny.

Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.

( Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy

Uvedené vlivy nebudou realizací záměru ovlivněny. V rámci přípravy záměru v území bylo provedeno rámcové posouzení předmětné lokality s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.

Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že v území lokality vzhledem k jejímu situování a stávajícímu stavu lokality (zpevněná plocha parkoviště) se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II (kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).

Údaje je možné dokladovat mimo vlastní průzkum rovněž na základě stanovení aktuálního stavu krajiny v rámci zpracování generelu ÚSES, kdy byla provedena podrobná rekognoskace terénu.

V rámci stavby budou realizovány sadové úpravy, které budou řešit výsadbu vhodné zeleně.

Zeleň bude mít ochranný a estetický charakter, její vliv bude zejména v oblasti navazující na vodoteč Strhanec ekostabilizující.

Realizací tohoto záměru vegetačních úprav bude situování stavby nového objektu v lokalitě po zapojení vysazených jedinců v území příznivě esteticky dořešeno.

V rámci realizace přesunu stávající trafostanice dojde k demolici tohoto objektu a zároveň k odstranění stávající vzrostlé zelně tvořené v převaze vzrostlými smrky. Objekt je zachycen ve fotodokumentaci – část C. Na ploše před tímto objektem (parkoviště pro veřejnost v další části je v současnosti výsadba nově realizována (javory – Acer). Tuto bude možné v případě nejbližšího časového řešení přesadit v případě realizace této části parkovacích ploch.

( Vlivy na krajinu

Krajina nebude z širšího pohledu ovlivněna. Objekt architektonicky odpovídá jeho situování v území,  v lokalitě v současnosti jsou parkovací plochy realizovány. V rámci města bude na ploše v současnosti se zpevněnou parkovací plochou realizována výstavba předmětného objektu, bez přímého vlivu na krajinné systémy se zachováním dostatečné plochy pro interakční prvek v území

Konečné řešení celé lokality je zřejmé z grafické přílohy.

( Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

- Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

Základní ukazatele pro možnost posouzení a stanovení možnosti ovlivnění realizací záměru v území jsou uvedena v tomto oznámení.

Posouzení vlivu stavby nového objektu včetně dopravního napojení na zdraví obyvatelstva bylo provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.

Proces hodnocení zdravotního rizika byl složen z  určení nebezpečnosti, hodnocení expozice a  charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat z hlediska vlivu znečištěného ovzduší, vlivu hlukové zátěže, produkce odpadů a vlivu na psychickou pohodu.

### Vliv znečištěného ovzduší

V době výstavby a v době provozu v objektu budou emitovány do volného ovzduší škodliviny z provozu dopravních prostředků stavby. Hodnoty produkce škodlivin budou na úrovni limitů.

### Vliv hlukové zátěže

Hlukové emise mohou ovlivňovat především obytnou zástavbu nejblíže situovanou.  Zhodnocena byla imisní hluková zátěž rámcově zhodnotit, zda hlukové emise vzniklé provozem dopravních systémů realizací výstavby mohou neúnosně zhoršit stávající situaci.

### Vliv produkce odpadů

Odpady vzniklé při výstavbě budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních. Jejich zneškodnění bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu. Odpady zařazené mezi odpady nebezpečné budou skladovány dle požadavku příslušné legislativy, svoz a zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.

### Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo

###### Identifikace nebezpečnosti

Na základě rozboru toxikologických dat o jednotlivých identifikovaných škodlivinách, na základě porovnání hmotnostních toků, na základě předpokladu imisní zátěže v okolí realizace záměru byly hodnocením zdravotních rizik sledovány jednotlivé škodliviny.

Z hlediska posouzení vlivu fyzikálních  faktorů byl sledován hluk.

Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů

Oxidy dusíku

Pro NOx byly pro posouzení možnosti ovlivnění převzaty publikované údaje ze „Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě,  Část III  Anorganické škodliviny - Oxid dusičitý“. V tomto  materiálu byla akutní odezva pozorována u bronchitiků při inhalaci trvající 5 minut při koncentraci 2 820 (g.m-3 NO2, změny  plicních funkcí byly u zdravých osob pozorovány při koncentracích vyšších než l 880 (g.m-3 NO2 a u osob nemocných astmatem byly změny vyvolány koncentracemi vyššími než 900 (g.m-3 NO2. Nejcitlivější skupina z hlediska expozice NO2 jsou astmatici a bronchitici, u nichž se náchylnost k astmatickým projevům objevuje při 1 až 2 hodinové expozici koncentrací NO2 v rozmezí 375 - 565 (g.m-3. Průměrná denní koncentrace IHd  nesmí překračovat l00 (g.m-3 NO2, průměrná celoroční koncentrace IHr je stanovena v hodnotě 80 (g.m-3 NO2, krátkodobá koncentrace IHk by neměla překračovat koncentraci 200 (g.m-3 NO2.

Uvedené hodnoty nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány, jak je dokladováno propočtem.

Tuhé znečišťující látky :

Tuhé znečišťující látky vyvolávají změnu  funkce a kvality řasinkového epitelu v horních dýchacích cestách, což může vyvolávat  hypersekreci bronchiálního hlenu a snížení schopnosti dýchacího systému a vytvoření podmínek  pro vznik zánětlivých změn v důsledku bakteriální nebo virové infekce. Akutní zánětlivé postižení  často přechází  do fáze chronické   - vznik chronické bronchitidy s následným postižením oběhového  systému. Vyšší výskyt těchto postižení je možné sledovat u rizikových skupin populace tj. dětská populace, staří  lidé a lidé s nemocemi dýchacího a  srdečně cévního systému. Přípustné imisní koncentrace podle hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních norem jsou následující:  IHk (Kmax) - 500  (g.m-3, IHd (Kd) - 150  (g.m-3, IHr (roční průměrná koncentrace) - 60  (g.m-3 .

Uvedené hodnoty nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány, jak je dokladováno propočtem.

Oxid siřičitý

Nepříznivé zdravotní projevy zvýšené expozice SO2 jsou obdobné  jako projevy TZL. Zvýšená nemocnost dětí je zaznamenávána při  ročních koncentracích vyšších než 70  (g.m-3. Denní koncentrace vyšší než 250  (g.m-3 se podílejí na zvýšení akutních respiračních onemocnění .

Přípustné normy dle platné legislativy: IHk (Kmax) - 500  (g.m-3,  IHd (Kd) - 150  (g.m-3, IHr (průměrná roční koncentrace) - 60  (g.m-3

Uvedené hodnoty nebudou dosahovány.

Oxid uhelnatý

Zdravotní projevy, které vyvolává  expozice oxidu uhelnatého  vyplývají z jeho zvýšené afinity k hemoglobinu a tvorbě karboxyhemoglobinu. Při vyšších koncentracích CO ve volném ovzduší je možno očekávat vyšší výskyt akutních záchvatů ischemické choroby srdeční. Přípustné imisní koncentrace podle hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních norem: IHk (Kmax) - 10 000  (g.m-3,  IHd (Kd) - 5 000  (g.m-3,  IH8hod. - 3 000  (g.m-3

Uvedené hodnoty nebudou dosahovány.

###### Hluk

Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy  nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde o obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.

Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem obchodního střediska nepřekračují maximální povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků uvedených v předchozí části.

Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismu obyvatel dosahováno, realizace i posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění okolních antropogenních systémů.

Sociální, ekonomické důsledky

Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených oblastech.

Posuzovaný záměr – parkoviště - nemá sociální nebo ekonomické  vlivy.

Narušení faktoru pohody

Dle dokladovaných skutečností (emise, hluk, situování)  není předpoklad narušení faktoru pohody. Faktor pohody může být lokálně narušen při výstavbě, tento vliv bude významně omezen organizací prací v území a omezen na dobu výstavby.

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů záměru realizovat uvedený objekt vztažený k předmětnému území a populaci nebude znamenat negativní dopad dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a charakteristikami, vzhledem k předmětné stavbě a počtu parkovacích ploch, včetně způsobu řešení záměru v území.

- Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice

Předmětný záměr související s realizací objektu a souvisejícího parkoviště není zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice.

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření pro dobu přípravy:

- Architektonický vzhled objektu bude řešen  v souladu s požadavky regulativů územně  plánovací dokumentace, rozpracovány budou jednotlivé části stavebního objektu ve vztahu k začlenění celého objektu do předmětné lokality.

- Zpracováno bude dopravní řešení napojení areálu se zhodnocením technických parametrů  vozovek (šířkové uspořádání, kryt silnice vzhledem k předpokládanému provozu). Dopravní napojení ulice  Kopaniny a ulice U výstaviště je možné zabezpečit okružní křižovatkou.

- Řešena bude problematiky propojení pro pěší vzhledem k dopravní zátěži a pohybu vozidel v území.

- Samostatně bude řešena vnitřní technicko-správní problematika stavebního objektu z hlediska jednotlivých složek životního prostředí.

Rámcově je řešeno zabezpečení  jednotlivých impaktů životního prostředí – sklad chemických látek, odpadů,  řešení hluku, jednotlivá oddělení budovy správních činností, situování parkoviště služebních vozidel, čerpání pohonných hmot.

- Zpracován bude projekt výsadby zeleně, zohledněna bude přítomnost interakčního  prvku východně sousedící se zájmovým územím, druhová skladba projednána s příslušným orgánem státní správy.

- Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby zejména s ohledem na přípravu staveniště.

- Řešeno bude situování odlučovače ropných látek pro zabezpečení eliminace případného úniku ropných látek do prostředí, s vodohospodářským orgánem bude projednán typ odlučovače s ohledem na garantovaný obsah ropných látek na výstupu, projekt stavby bude předložen vodohospodářskému orgánu k vyjádření. Bude provedeno hydrotechnické propočtení odvedení dešťových vod v případě odvedení vod dešťových do vodoteče.

- Řešena bude problematika přemístění  stávající trafostanice dle časového řešení realizace severní části zájmového území, součástí řešení přeložky bude realizace související náhradní výsadba zeleně za související vykácenou zeleň v této části území. Zhodnocena bude možnost přesadby stávající zeleně v této části území (nově vysazena).

Opatření v období výstavby:

- Dodržována bude technologická kázeň ze dodavatele stavby, organizace výstavby bude  řešena tak, aby zejména hluk neobtěžoval okolní  obyvatelstvo, důsledným čištěním podvozků nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště a čištěním povrchu vozovky, případně realizací oddělujících bariér bude zabráněno vzniku sekundární prašnosti, vypínáním motorů nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti, bude snížena velikost plynných emisí a emisí hluku do okolí apod.

- Při úniku ropných látek ze stavebních mechanismů nebo přepravních automobilů neprodleně bude kontaminovaná zemina odtěžena a zneškodněna.

- Na výstupu odpadních vod dešťových na parkovišti bude instalován odlučovač olejů.

- Dodrženy budou předepsané požadavky na sadbu vycházející z projednání s dotčeným orgánem státní správy (druhová skladba, velikost obvodu kmínku, kořenový bal, kůly, hnojení, výměna substrátu, ochrana kmene).  Plán výsadeb bude dodržen zejména s ohledem na rozhledové poměry, pohyb pěších, situování jednotlivých výsadeb v zhledem k jejich situování v území.

Opatření pro období provozu:

- Řešen je odvod odpadních vod splaškových stávající kanalizační sítí, dodržovány budou  limity   kanalizačního řádu.

- Dešťové vody z parkovišť před vypouštěním budou předčištěny (odlučovač ropných látek).

- Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení lokality s ohledem na provoz objektu, služební vozidla a  pohyb chodců.

- Prováděna bude pravidelná údržba vysázené zeleně.

- Po realizaci záměru bude provedeno změření hlučnosti v navazujících lokalitách pro ověření předpokladu posouzení hlukové zátěže v území za předpokladu požadavku příslušného hygienika, pokud budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo opatření pro jejich eliminaci.

- Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách, 352/1999 Sb. a chemických přípravcích ve znění platných předpisů).

- Zpracován bude Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám.

- Zpracován bude Provozní řád odlučovače ropných látek, zahrnovat bude pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače.

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při specifikaci vlivů

Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadní nedostatků nebo neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci oznámení. Otázka výběru odvodu dešťových vod – odvedením do vodoteče nebo využitím městské kanalizace bude prověřena v rámci projektu. Rovněž zabezpečení tepla horkovodem nebo parovodem bude projekčně vyřešeno dále.

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)

Předmětný záměr stavby je vázán k předmětné lokalitě,  nebyl řešen variantně.

F. Doplňující údaje

1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení

Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:

Situování areálu z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000

Situace – Koordinační situace - schéma

Celková situace stavby - zmenšeno

Perspektivní pohled

dle Zastavovací a objemové studie, Alfaprojekt

Olomouc, a.s., 10/2001

Jiná dokumentace:

Změna č.50/01, ÚPnSÚ Přerov „Policie ČR“ – Komplexní urbanistický návrh,

měřítko 1 : 5 000

Kopie katastrální mapy, měřítko 1 : 1 000

Křižovatka ulic Kopaniny a U výstaviště, varianta A

Dle Alfaprojekt Olomouc, a.s. 01/2002- zmenšeno

Fotodokumentace

2. Další podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném oznámení.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Záměrem stavby je realizace objektu administrativní budovy okresního ředitelství a obvodního oddělení policie ČR v k.ú. Přerov na ploše stávajícího parkoviště a veřejné zeleně před areálem výstaviště na Kopaninách.

Předmětná lokalita je situována v zastavěném území v blízkosti centrální části města Přerova.

Plocha pro umístění stavby je ohraničena stávající komunikací ulice Kopaniny, následně Osmek v jižní části, západně ulicí  U výstaviště - komunikací vedoucí k areálu Výstaviště Přerov a východně liniovou zelení rostoucí podél vodoteče Strhanec.

V současnosti je předmětná lokalita zpevněnou plochou parkoviště sloužící pro lokální parkování v případě konaných akcí souvisejících zejména s areálem výstaviště, případně kulturně společenských akcí na území města. Plocha je využívána také lokálně jako zpevněná plocha. Stavba budovy ředitelství policie ČR ovlivní funkci a provoz předmětné lokality ve vztahu k jejímu stávajícímu uplatnění, řešen bude zejména vliv na kvalitu dopravní obsluhy území a řešeného objektu. Budova vyvolává související investice pro realizaci stavby. Jde zejména o úpravy na komunikační síti, připojení objektu, parkoviště, zajištění pěších vazeb, vybavení křižovatky U výstaviště a Osmek  - dopravně bude objekt napojen na ulici Kopaniny  prostřednictvím nové okružní křižovatky.

Realizována bude vícepodlažní budova administrativního charakteru s nezbytnými provozními a technickými prostorami vázánými k činnosti a specifice potřeb pro provoz předmětného objektu. Stavba je tvořena několika samostatnými celky rozdílné funkce a konstrukčního řešení.

Předmětná lokalita je komplexně rozčleněna na dvě části  Jižní část předmětného území je jako pohledově významný prostor řešena pro umístění záměru – objektu stavby Okresního ředitelství a obvodního oddělení Policie ČR, severní část území s přímou vazbou na výstaviště je využita pro parkování návštěvníků, zároveň je rezervou pro obyvatele sídliště. Její realizace bude provedena po vyřešení provozu a přeložení stávajícího objektu trafostanice.

Parkoviště pro veřejnost a návštěvníky je řešeno jako úrovňové. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody v území nebylo možné umístit garáže pod úroveň terénu a jsou řešena úrovňová parkovací místa..Pro provoz objektu je navrženo dvoupodlažní parkovací stání nad terénem.. Velikost vnitřního dvora objektu je dána  požadavkem na předpokládaný pohyb autobusu a cisterny s návěsem.

Řešený záměr investora je v souladu s územně plánovací dokumentací (změna ÚPD č. 50/01 Policie ČR – ÚpnSÚ Přerov) schválenou 11.4.2002, zastupitelstvo města Přerov) zpracovanou ing.Arch. Josef Mikeška, Projekční a inženýrská kancelář, 01/2002, Přerov.

Vzhled budovy vychází z jednoduché skladby základních geometrických těles a působení základních materiálů – ocel, dřevo, sklo. Jednoduchost řešení spočívá v promyšleném použití materiálů a dokonalou realizací detailu. Administrativní budova využívá jihozápadní orientace, na dvě osluněná průčelí budovy je navržena nízkoenergetická  dvouplášťová fasáda.

Vnitřní tepelně izolační plášť má navrženy sendvičové parapety v líci obloženy dřevoštěpkovými deskami. Vnější plášť je tvořen jednoduchým zasklením, které zajišťuje tepelný komfort vnitřních prostor během celého roku. V letním období je využíváno komínového efektu  pro odvádění přebytečného tepla a vnitřní fasáda se nepřehřívá. V zimním období  je využíváno skleníkového efektu, který umožňuje přímé větrání do mezery mezi skly bez tepelných ztrát. Použití dvouplášťové fasády znamená dle dostupných údajů až třicetiprocentní úspory pro provoz během roku.

Konstrukční systém  ve dvorových křídlech se zázemím pro automobily je dimenzován na uvedenou zátěž.

Jelikož předmětem posouzení není vlastní objekt policie, není mu věnována další významná pozornost v rámci tohoto oznámení. Zachyceny jsou zejména vazby na předmětné území, dopravní napojení objektu, provoz související s dopravou a zejména inženýrskými sítěmi, situování záměru do lokality z hlediska přírodních systémů a zabezpečení eliminace vlivů na tyto přírodní složky.

Realizace stavebního objektu zahrnuje veškeré požadavky na řešení funkčnosti objektu vzhledem k jeho specifickému významu a využití.  Technické a stavební řešení jednotlivých poschodí včetně jednotlivých středisek a technologických místností budou  plnit podmínky platných právních předpisů (stavební zákon, zdravotnické zařízení dle vyhl.MZ ČR, kantýna dle MZ ČR č. 295/97 a 107/2001, cela dle Věstníku MV č. 25/1994, skladiště zbraní a munice dle věstníku MV č. 12/1994 atd). Uvedená stavební problematika bude posouzena v rámci stavebního řízení. Dodržena bude veškerá platná legislativa na úseku plnění vzhledem k jednotlivým složkám životní prostředí.

Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., veškeré vstupy umožňují dle projektu bezproblémový přístup a pohyb handicapovaných klientů, na parkovišti je  vyhrazeno 6 parkovacích míst.

Parkoviště osobních automobilů (posuzovaný prvek)

Počet parkovacích míst pro zaměstnance OŘP a OOP 	      34 míst

Počet parkovacích míst pro návštěvníky OŘP a OOP	      50 míst

Počet parkovacích míst pro veřejnost			    171 míst

Celkem počet parkovacích míst				    255 míst

Kolmá parkovací stání jsou navržena o rozměru 2,5 x 5,0 m, před vstupem do budovy je navrženo 6 stání pro vozidla invalidů.

Objekt policie je dopravně napojen z ulice U výstaviště. Objekt vnitrobloku (zařízený jako dlážděný dvůr) bude zajištěn pro autobus a služební vozidla.

Parkoviště je napojeno rovněž z ulice U výstaviště, šířka komunikace mezi řadami stání je 
6,5 m. Dle vypočtené bilance klidové dopravy je dle ČSN 73 6110 potřeba 83 parkovacích stání pro provoz řešeného projektu. Zbývající stání jsou určena pro potřeby jiné – obyvatel v obytné zóně, záležitostí probíhající na výstavišti.

Tomuto rozčlenění bude odpovídat i postupná příprava stavebního řešení celého záměru. V první fázi – při bezprostřední realizaci objektu stavby bude provedena výstavba  parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky objektu OŘP a OOP, pro veřejnost následně po přemístění stávající trafostanice a přeložky inženýrských sítí – zejména parovodu bude provedena další část realizace uvedených parkovacích míst.

Dopravní řešení napojení objektu zahrnuje úpravy na komunikační síti, připojení objektu a parkoviště, bilanci klidové dopravy a zajištění pěších vazeb.

Volné plochy budou ozeleněny. Navržená zeleň bude řešena celkem v pěti různých možnostech. Jde zejména o vytvoření  pásma soliterních dřevin na okraji parkoviště na severním okraji řešeného území (komplexní řešení), alej listnatých stromů podél ulice U výstaviště a zeleň před vstupem do objektu. Mimo tyto výsadby je navržena rovněž dosadba zeleně v blízkosti nové lávky (navržena dle studie pro zabezpečení propojení sídliště Osmek) a doplnění vegetace (tvorba interakčního prvku) podél vodoteče.

Vody dešťové a odpadní vody splaškové  budou odváděny jednotnou kanalizací napojenou na stávající kanalizační řád situovaný v ulici U výstaviště. V současnosti je navrženo alternativně odvedení dešťových vod do vodoteče, vody z parkovišť, které by mohly být znečištěny ropnými látkami, budou odvedeny pouze před odlučovač ropných látek.

Vytápění je řešeno variantně s možností zabezpečení horkovodní přípojkou nebo parovodní přípojkou. V rámci projektu bude o výběru skutečné realizace rozhodnuto. Z hlediska vlivů na ovzduší je významný fakt, že nebude vytvořen nový zdroj produkce emisí sloužící pro zabezpečení tepla v předmětném objektu.

Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba objektu  včetně parkovacích ploch a následně provoz související j činností  policie ČR v předmětném území a provozu souvisejícímu s parkovacími místy.

Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován.

Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobný  objekt a stavbu. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků je řešené účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a technologických požadavků.

Posuzované parkoviště je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel.

H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

Vyjádření odboru rozvoje, investic, územního plánu a architektury Městský úřad Přerov

z 4.9.2002, č.j. 1733/02ROZvl.

Oznámení bylo zpracováno: 09/2002

Zpracovatel oznámení : ing.Jarmila Paciorková

číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

Podpis zpracovatele oznámení:		            …….………………………….

F. Doplňující údaje

Situování areálu z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000

Situace – Koordinační situace - schéma

Celková situace stavby - zmenšeno

Perspektivní pohled

dle Zastavovací a objemové studie, Alfaprojekt Olomouc, a.s., 10/2001

Změna č.50/01, ÚPnSÚ Přerov „Policie ČR“ – Komplexní urbanistický návrh,

měřítko 1 : 5 000

Kopie katastrální mapy, měřítko 1 : 1 000

Křižovatka ulic Kopaniny a U výstaviště, varianta A

Dle Alfaprojekt Olomouc, a.s. 01/2002- zmenšeno

Fotodokumentace

### SITUOVÁNÍ AREÁLU Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VLIVŮ

Měřítko 1 : 10 000

SITUACE – KOORDINAČNÍ SITUACE - schéma

CELKOVÁ SITUACE STAVBY - zmenšeno

PERSPEKTIVNÍ POHLED

dle zastavovací a objemové studie, Alfaprojekt Olomouc, a.s., 10/2001

ZMĚNA Č.50/01, ÚPNSÚ PŘEROV „POLICIE ČR“

KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH

měřítko 1 : 5 000

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

měřítko 1 : 1 000

KŘIŽOVATKA ULIC KOPANINY A U VÝSTAVIŠTĚ -  VARIANTA A

dle Alfaprojekt Olomouc, a.s. 01/2002- zmenšeno

FOTODOKUMENTACE

A	Lokalita situování záměru v území (titulní stránka).

B	Pohled na zpevněnou plochu pro realizaci záměru stavby a parkoviště ve směru k ulici

Osmek, vlevo linie vegetace doprovázející interakční prvek – vodoteč Strhanec.

C	Objekt stávající trafostanice se stromovou vegetací, v pozadí zpevněná plocha  pro

realizaci záměru v území.

H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

Vyjádření odboru rozvoje, investic, územního plánu a architektury Městský úřad Přerov

z 4.9.2002, č.j. 1733/02ROZvl.

1