M.L.S. Holice, spol. s r.o.

Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S.

Olomouc – Holice – oznámení II

Oznámení podle § 6 zákona ČR č. 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na ŽP

Oznamovatel:		M.L.S. Holice, spol. s r.o.

Sladkovského 43

772 04 Olomouc

Zpracovatel oznámení:

Ing. Aleš Calábek, GEO–HYDRO–CONSULT

tř. Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc

tel.: 777 579 972, e-mail: calabek@ghconsult.cz

osvědčení odborné způsobilosti - autorizace

podle Vyhlášky MŽP ČR č. 499/1992 Sb.

č.j. 8939/1302/OPVŽP/96

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Olomouc, 01 / 2006

Předložené oznámení o posouzení vlivů na ŽP navazuje na oznámení téhož záměru, na které bylo ukončeno zjišťovací řízení (závěr zjišťovacího řízení ze dne 26. 1. 2006, č.j. KÚOK/6361/2006). Oproti tomuto původnímu oznámení pouze došlo k navýšení parkovacích míst o 44 stání. V tomto oznámení je ovšem znovu oznámen celý záměr,

a to ve svém plném rozsahu včetně technologie.

Hluková a rozptylová studie jsou upraveny pro celkové kapacity záměru.

Obsah Oznámení k posouzení vlivů na ŽP:

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	3

A.1  	Obchodní firma	3

A.2 	IČO	3

A.3  	Sídlo ( bydliště )	3

A.4  	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce	3

A.5  	Projektant projektu	3

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	4

B.I  	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4

B.I.1  	Název záměru	4

B.I.2  	Kapacita (rozsah) záměru	4

B.I.3  	Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )	5

B.I.4  	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5  	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	7

B.I.6  	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	8

B.I.7 	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	12

B.I.8  	Výčet dotčených územně samosprávných celků	12

B.I.9  	Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů příl. č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb.	12

B.II  	ÚDAJE O VSTUPECH	13

B.III	ÚDAJE O VÝSTUPECH	16

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	25

C.I  	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného   území	25

C.II	Charakteristika stavu složek Životního Prostředí v dotčeném území	28

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIV. PROSTŘEDÍ	35

D.I  	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	35

D.II  	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	41

D.III  	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice	42

D.IV 	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	42

D.V  	Charakter. nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	44

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	44

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	45

F.I  	Mapové a jiné dokumentace týkající se údajů v oznámení	45

F.II  	Další podstatné informace oznamovatele	45

G.	VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	45

H.	PŘÍLOHY	51

Přílohy:

- Příloha č. 1	Hluková studie

- Příloha č. 2	Rozptylová studie

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Obchodní firma

M.L.S. Holice, spol. s r.o.

Sladkovského 43, 772 04 Olomouc

A.2 IČO

476 74 270

A.3 Sídlo ( bydliště )

M.L.S. Holice, spol. s r.o.

Sladkovského 43, 772 04 Olomouc

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce

Zastupuje: JART – JANDA spol. s r.o.

Ing. Arch Janda, Hanáckého pluku 4, 772 00 Olomouc

Tel.: 585 227 039

e-mail.: jart@jart.cz

A.5 Projektant projektu

- Generální dodavatel projektové dokumentace:

FCC – První česká projekční  stavební, a.s., Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

JART – JANDA spol. s r.o., Ing. Arch Janda, Hanáckého pluku 4, 772 00 Olomouc

- Zpracovatel dokumentace – „oznámení podle § 6 zákona ČR č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na ŽP“:

Ing. Aleš Calábek, GEO – HYDRO – CONSULT, tř. Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc

Obr.: Přehledná situace umístění záměru

Umístění záměru

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1 Název záměru

Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S.

Olomouc – Holice – oznámení II

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

M.L.S. Holice, spol. s r.o., Sladkovského 43, 772 04 Olomouc má záměr rozšířit výrobu povrchové úpravy statorů a rotorů (impregnace, lakování). Rozšiřuje stávající výrobní halu, příjezd a parkovací stání.

Na přístavbu výrobní haly v areálu M.L.S. Holice bylo vydáno stavební povolení č.j. OPS/2005Ivy ze dne 9.9.2005, které nabylo právní moci dne 12.9.2005.

Dokumentace změny stavby před dokončením, pro kterou se zpracovává oznámení o posouzení vlivů na ŽP řeší rozšíření provozního souboru PS 02-Výrobní hala II o technologii impregnaci II. a stříkací kabiny (shodné technologie jsou provozovány ve stávající výrobní hale).

Technologie budou umístěny ve stavebním objektu SO 04-Přístavba výrobní haly (ve výstavbě) v místnostech č.158-impregnace II. a č.m. 155-výrobní hala II (dvě stříkací kabiny).

Ve stavebním objektu SO 04-Přístavba výrobní haly budou pro umístění technologie realizovány 2 vzduchotechnické jednotky (ve výhledu 3) a rozvody (jedna VZT jednotka bude sloužit pro impregnaci II. a stříkací kabinu povrchové úpravy vynutí, druhá VZT jednotka pro stříkací kabinu  povrchové úpravy alternátorů).

Napojení na vnitřní média (vnitřní přívod plynu pro 2 pece – výhled 3 pece, vnitřní teplovodní přívod pro VZT jednotky, vnitřní přívod stlačeného vzduchu pro vzduchovou impregnaci a vnitřní kabelové napojení NN pro jednotlivé technologie).

Do změny stavby před dokončením je zahrnuta i drobná stavební úprava na uzavření a temperování venkovního skladu kovových koster - č.m.162, který byl původně mezi zádveřími 156 a 157 zastřešený, ale otevřený. Vytápění skladu bude zajištěno jednou podstropní teplovzdušnou jednotkou napojenou na vnitřní teplovodní přívod.

Do změny stavby před dokončením je zahrnuta změna SO 22-Komunikace a parkovací plochy II- 44 nových parkovacích míst na ploše 1010m2 (stávající areál 53 park.míst, ve výstavbě 47 park.míst), odvodnění nových park. míst bylo řešeno a povoleno v předcházejícím stupni PD pro stavební povolení.

V rámci přístavby naroste počet zaměstnanců o 99 osob v třísměnném provozu.

B.I.3 Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )

Katastrální území:		Olomouc - Holice

Obec:				Olomouc

Kraj:				Olomoucký

NUTS II:			Střední Morava

Mikroregion:			Olomoucko

Staveniště se nachází v areálu firmy MLS Olomouc – Holice, ulice Průmyslová na parc.č. 319/5 a sjezd na parc.č. 2004/3. Jedná se o přístavbu ke stávající výrobní hale.

Podle platného územního plánu se pozemek nachází v průmyslové zóně ,“Keplerova“, v ploše určené pro výrobu, sklady, výrobní služby. Záměr výstavby objektu je proto v souladu s územně plánovací dokumentací.

- Umístění záměru v území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností :

Umístění realizace záměru přístavby výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice není omezeno :

- extrémními staveništními poměry (sesuvy, sutě, prudké svahy, nestabilizované náplavy a písky, záplavy, seismicita, poddolovaná území)

- starými zátěžemi (důlní činnost, skládky, odvaly a výsypky, intoxikace půdy)

- současným využitím území

Umístění realizace záměru je slučitelné :

- se současnými, či očekávanými aktivitami

- navržený záměr je v souladu s prioritami trvale udržitelného využívání území (soulad s územně plánovací dokumentací, soulad se strategií rozvoje mikroregionu Olomoucko i PRÚOOK)

- Umístění záměru v území významném z hlediska stability prostředí :

Umístění realizace záměru přístavby výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice není omezeno :

- poměrnou hojností, hodnotou a regenerační schopností přírodních zdrojů (ekosystémů stabilních, stabilizujících, vysoce produkčních, autoregulačních, atd.)

- relativní jedinečností jednotlivých přírodních a civilizačních krajinných prvků (na úrovni celostátní, regionální, či lokální)

- prvky ekologické stability krajinného systému a jejich funkčností, zejména pokud jde o mokřady (jezera, rybníky, rašeliniště, údolní nivy, atd.) řeky, souvislé lesy, horské oblasti, zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění) a území a oblasti klasifikované nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů (např. zák. č. 138/1973 Sb. v platném znění)

- Umístění záměru v území speciálního zájmu :

Umístění realizace záměru přístavby výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice není omezeno :

- místy zvláštního vědeckého významu

- hustě obydlenými oblastmi (soulad s ÚPD)

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace pro stavební povolení (ve sloučeném územním a stavebním řízení) řeší SO 04-přístavbu výrobní haly a SO 05-přístavbu administrativy ke stávajícímu objektu firmy Moteurs-Leroy-Somer, v průmyslové zóně podél ulice Průmyslová v Olomouci-Holici v areálu firmy M.L.S. na parc.č. 319/5.

Součástí dokumentace je i nezbytné rozšíření komunikací a parkovacích ploch SO 22–Komunikace a parkovací plochy II. (včetně vybudování nového sjezdu z komunikace Průmyslová na parc.č.2004/3), dotčení oplocení SO 23-Brána a úprava oplocení a rozšíření areálového osvětlení SO 25-Veřejné osvětlení II.

Stavba nebude přispívat ke kumulaci negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s případnými dalšími rozvojovými záměry v zájmové oblasti. Veškeré rozvojové aktivity v zájmovém území jsou řešeny schválenou územně plánovací dokumentací.

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Navržený záměr je plně v souladu se strategií rozvoje mikroregionu Olomoucko, jakož i Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Z obou strategických dokumentů vyplývá jasná podpora malého a středního podnikání. Z těchto i z dalších důvodů koná nejen investor této akce, ale i ostatní kompetentní činitelé v regionu nezbytné kroky pro neustálé zlepšování podmínek pro rozvoj nejen podnikatelských aktivit, ale i ostatních rozvojových projektů.

Umístění stavby v dané lokalitě vyplývá z podnikatelského záměru investora, který vychází z racionálně koncipované prognózy zvyšující se poptávky po výrobním programu jeho zaměření. Jedná se prakticky o rozšíření provozu stávající výroby investora.

Variantní řešení:

Staveniště se nachází v areálu firmy MLS Olomouc – Holice, ulice Průmyslová na parc.č. 319/5 a sjezd na parc.č. 2004/3. Jedná se o přístavbu ke stávající výrobní hale.

Podle platného územního plánu se pozemek nachází v průmyslové zóně “Keplerova“, v ploše určené pro výrobu, sklady, výrobní služby. Záměr výstavby objektu je proto v souladu s územně plánovací dokumentací.

Oznamovatel  neuvažoval o variantním umístění realizace záměru, situování stavby vyplynulo

Ze stávajícího umístění výrobní haly a z možnosti jejího rozšíření v návaznosti na prostorové možnosti na pozemku ve vlastnictví investora (oznamovatele).

Lokalita umístění záměru je pro investora výhodná z důvodů rovinatosti pozemku, velikosti pozemku a z důvodu výhodného dopravního napojení lokality na okraji krajského města.

V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky, či rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v členských zemích Evropské unie.

Obr.: Pohled na stávající výrobní areál investora - umístění záměru

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Staveniště se nachází v areálu firmy MLS Olomouc – Holice, ulice Průmyslová na parc.č. 319/5 a sjezd na parc.č. 2004/3.

Jedná se o přístavbu ke stávající výrobní hale.

Podle platného územního plánu se pozemek nachází v průmyslové zóně „Keplerova“ v ploše určené pro výrobu, sklady, výrobní služby. Záměr výstavby objektu je proto v souladu s územně plánovací dokumentací.

Přístavba výrobní haly se nachází v severní části řešeného území, v místě plánovaného stávajícího objektu.

Staveniště je rovinatého charakteru

Zastavěná plocha:		SO 04 – Přístavba haly 			2324 m2

SO 05 – Přístavba administrativy  	  238 m2

SO 22 – Komunikace 			2245 m2

SO 22 – Parkovací plocha		1120 + 1010 m2

SO 22 - chodníky 			  225 m2

Z urbanistického a architektonického hlediska stavba  navazuje na stávající objekty výrobní haly MLS. Výškově navazuje na stávající objekt. Maximální výška přístavby nepřesáhne stávající výrobní halu. Do přístavby budou z venkovního prostoru  pouze 2 vstupy (vjezdy) zádveří expedice příjmu dl. 11 m. V obou zádveřích budou venkovní sekční vrata. Vnitřní vrata budou rychloběžná. Obě zádveří budou zateplená a mezi nimi bude lehká střešní konstrukce. Jinak je přístavba napojena dispozičně na stávající výrobní halu.

Konstrukčně hala navazuje na stávající halu a bude se sestávat ze čtyř traktů á 18,0m. Modulová délka přístavby 30m.

Konstrukční systém je z ocelových plnostěnných sloupů a vazníků. V každém traktu bude řešena jeřábová dráha, která bude kolejnicemi navazovat na jeřábové dráhy stávající haly. Provoz přístavby výrobní haly navazuje bezprostředně na stávající výrobní halu (rozšíření výroby).

Rovněž přístavba administrativy navazuje na stávající administrativu a rozšiřuje její provoz. Administrativa je rovněž řešena z nosné ocelové konstrukce (stropní konstrukce ŽB). Nová administrativa bude dvoupodlažní, jako stávající administrativa.

V horním patře je rozšířen provoz šaten – mužů a nová čistá a špinavá šatna pro pracovníky impregnace. Stávající zrušené šatny pro pracovníky impregnace rozšíří šatny žen. V přístavbě budou řešeny šatny pro pracovníky impregnace. V přízemí budou nové kanceláře, dílna a nový prostor výměníkovou stanici II. Ve stávajících prostorách administrativy bude osazena nová trafostanice II ( do připravených prostor v rámci výstavby stávající haly)

Podlahy budou shodné s podlahami ve stávajících objektech. Výrobní hala – drátkobetonová podlaha, administrativa – PVC, keramická dlažba.

Obvodový plášť je u výrobní haly ze svislého venkovního trapézového plechu na nosných kazetových c-profilech, s vloženou tepelnou izolací z minerální vlny.

Střecha ve stejném spádu (2%), jako stávající hala - 4 trakty – 4 hřebeny. V 2% spádu je sendvičová konstrukce tvořená z nosného trapézového plechu, parozábrany, tepelné izolace z minerální vlny a hydroizolační střešní krytiny vytažené po obvodu pod atiky a klempířské prvky.

Vnitřní dělící stěny jsou sádrokartonové dle světlých a konstrukčních výšek a požárních odolností a technických požadavků. Zeď mezi administrativou  a výrobní halou je zděná tl. 300 mm, popřípadě betonová.

Přístavba haly bude sloužit k rozšíření výroby generátorů, jež jsou hlavním výrobním programem stávající haly.

V přístavbě bude prováděno navíjení statorů a rotorů a kompletační montáž hotových výrobků.

Popis technologie:

Impregnace statorů:

Technologie pro vakuovanou tlakovou impregnaci (VPI) –dodavatel ROLLISOLA-MEIER GMBH slouží k impregnování statorů (a menších rotorů). Impregnuje se ve vakuu a pod tlakem a na součásti se nanáší epoxidová pryskyřice - lak 006 – 0838 dodavatele SterLIng technology ltd. Naimpregnované statory a rotory přicházejí do vytvrzovacích pecí.

Investor se rozhodl použít impregnační lak 006-0838, dodavatele STERLING TECHNOLOGY LTD s nízkým obsahem styrenu 2,5%.

Provoz sestává z těchto částí:

Nádoby pro vakuovanou impregnaci …..2 ks

Zvonová nádoba s trojdílným bajonetovým ventilem (nebo též: se 3 bajonetovými ventily – nejasné) a samostatná nádrž hydrauliky.

Impregnační nádoby jsou vypočteny a navrženy podle normy PED 97/23/EC. Německý kontrolní úřad (TŨV) provedl jejich předběžné, výrobní a tlakové zkoušky.

Zásobní nádrž na pryskyřici….1 ks

Průměr 2000 mm, výška 2500 mm a objem 8 m3

Přetlakový systém …. 1 ks

Systém obsahuje 1 adsorbční sušičku

Pracovní plošina, strojová plošina …. 1 ks

Slouží k umístění přídavných agregátů, např. vakuových pump, chladících nebo ohřívacích jednotek apod.

Kontrolní plošina …. 1 ks

Slouží obsluze ke kontrole plnění falešných nádrží.

Pec …. 2 ks (ve výhledu + 1 ks – rozptylová studie uvažuje cílový stav = 3 pece)

Pec slouží k zahřívání a vytvrzování impregnovaných statorů a rotorů.

Konstrukce :

2 dvojkřídlé dveře osazené průzorem s osvětlením,

dvojstěnný plechový plášť s nehořlavou silnou 150 mm,

nepřímé vyhřívání zemním plynem.

Vozík …. 2 ks

Konstrukce :

rozložitelný vozík složený ze 3 spojitelný dílů, s ručním ovládáním.

Nemá otočné zařízení, ale je na horní straně vybaven nádobou na zachování odkapávající pryskyřice.

Ovládací skříň …. 1 ks

Umožňuje plně automatické ovládání provozu i pecí

a.) vnitřní ohřívací a chladící potrubí, chladící zařízení s nádrží na solanku

b.) míchadlo

c.) bezpečnostní ventil

Nádrž na pryskyřici je vypočtena a navržena podle předpisu AD-Merklãtter(německé komise pro vysokotlaká zařízení) a německých předpisů pro tlakové nádoby skupiny V. Kromě toho prošla vnitropodnikovou kontrolou kvality u výrobce.

Vakuové stanice …. 2 ks

Sestávají ze 2 vakuovaných předřazených pump a 2 kořenových Rootových  pump.

Pumpy jsou potrubím napojeny na impregnační komoru a zásobní nádrž, z nichž odsávají vzduch.

Vodou chlazený chladící agregát …. 1 ks

Zařízení slouží k ochlazování zásobní nádrže.

Elektrická ohřívací jednotka …. 1 ks

Zařízení slouží k zahřívání pryskyřice v zásobní nádrži

Ventily a soustava potrubí …. 1 sada

Nachází se mezi zásobní nádrží a impregnační nádobou. Pomocí změn tlaku dopravuje pryskyřici tam a zpět.

Ve zpětném potrubí, jímž se pryskyřice vrací, je osazen filtr s vložkou z nerezové oceli.

Používané látky

V provozu se nacházejí zásoby následujících kapalin:

- max. 8 m3 impregnační pryskyřice (006 – 0838, STEGLING TECHNOLOGY LTD) v zásobní nádrži respektive v impregnační nádobě.

- max. 3000 l vody s 30% glykolu ve vnitřních trubkách

- 4 x 6,5 l minerálního oleje jako maziva do vakuovaných pump

- přibližně 70 l hydraulického oleje do hydraulického agregátu pro ovládání bajonetového uzávěru a zdvihacího mechanismu nádrže

- přibližně 5 kg chladícího média R 407C v chladícím agregátu.

Impregnace rotorů:

Rotory jsou impregnované na natáčecím zařízení nad otevřenou hladinou epoxidové pryskyřice 006 –0838 dodavatele STERLING TECHNOLOGY LTD a po impregnaci přicházejí do vytvrzovacích pecí (viz provoz vytvrzovacích pecí)

Natáčecí strojní zařízení

Stroj je určen pro zajištění rotování rotorů max. 3t při impregnaci

Sestava zahrnuje :

1. nosný rám

2. natáčecí zařízení s pohonem

3. 2 prstence ,,přípravky,,

4. nádoba pro jímání

1. Nosný rám

- svařovaný rám  2600 x 1000 x 900

- 4 zvýšené nohy podstavce umožňují boční vyjmutí nádoby na zachycování laku a sestávající se 4 destiček (pro nohy), které jsou odejmutelné pro jejich záměnu za držák koleček

- na rámu jsou 4 zvedací oka pro manipulaci pomocí mostového jeřábu

2. Natáčecí zařízení

- sestává se ze 4 nosných kladek upevněných na rámu nosiče

- jedna z kladek je poháněná pro rychlost 2,7 m/min (tak aby se rotor otáček 3,4 m/min)

- pohon motorovou jednotkou s pneumatickou převodovkou uvnitř izolované skříně

3. Prstence ,,přípravky,,

- 2 prstence vnější a vnitřní s mosaznou výstelkou

4. Nádoba pro jímání laku

- nádoba je uložena a upevněna na zvedací plošině, která je pohyblivá

- množství laku potřebného pro potopení vinutí rotoru : 45 až 50 litrů

Provoz povrchové úpravy:

Povrchová úprava alternátorů

Povrchová úprava alternátoru se bude provádět ve stříkací kabině DYNACLEAN s vodní clonou od fy Kovofiniš z Ledče nad Sázavou, která je schválena SZÚ v Brně č. rozhodnutí 08-R-288/70. Nanášení nátěrové hmoty je elektrostatickou pistolí (fy WAGNER,  KREMLIN apod.). Tato technologie umožňuje použít pro nástřik minimum barvy a současně omezuje rozstřikování barvy v kabině na minimum.

Pracovník pomocí mostového jeřábu a zvedacího prostředku zavěstí výrobek a přesune jej do kabiny, která má v horní části výřez k tomu způsoben. Provede řádně nástřik povrchu alternátoru včetně spodní části a vyjede z lakovací kabiny. Pomocí jeřábu převeze alternátor do sušícího prostoru k odpaření ředidel obsažených v NH.

Vzhledem k tomu, že plánovaná max. denní produkce je 20 ks alternátorů, činí denní spotřeba cca 20 x 2,5 = 50 kg nátěrové hmoty včetně katalyzátoru a ředidla. Tyto nátěrové hmoty budou umístěny v plechové uzamykatelné skříňce se záchytnou (havarijní) vanou.

Odsávaný vzduch z kabiny (cca 20 000 m3) je nahrazován novým vzduchem nasávaným z venkovního prostoru a ohřívaný teplovodní výměníkem.

V sušícím prostoru (např. vytěkacím tunelu) dochází k odpaření  ředidel a je vybaven odsáváním, aby okolní pracovní prostředí nebylo zatíženo výpary ředidel.

Povrchová úprava vinutí se bude provádět v suché stříkací kabině od fy GALATEK z Ledče nad  Sázavou, která je schválena SZÚ v Brně. Nanášecí nátěrové hmoty je elektrostatickou pistolí. Tato technologie umožňuje použít pro nástřik minimum barvy a současně omezuje rozstřikování barvy v kabině na minimum.

Vzhledem k tomu, že plánovaná max. denní produkce je 20 kusů alternátorů, činí denní spotřeba cca 20 x 1,5 =30 kg nátěrové hmoty. Tyto nátěrové hmoty budou umístěny v plechové uzamykatelné skříňce se záchytnou (havarijní)   vanou.

Odsávaný vzduch z kabiny (cca 16 000 m3) je nahrazován novým předehřátým vzduchem nasávaným z venkovního prostoru.

V sušícím prostoru (např. vytěkacím tunelu) dochází k odpaření ředidel a je vybaven odsáváním, aby okolní pracovní prostředí nebylo zatíženo výpary ředidel.

Roční spotřeba a odpady provozu impregnace a povrchové úpravy

| NÁZEV PŘÍPRAVKU | ROČNÍ SPOTŘEBA | ODPAD |
| --- | --- | --- |
| epoxidová pryskyřice 006-0838 (STERLING TECHNOLOGY LTD) | 120 000 kg | 2 000 kg |
| barva + tvrdidlo CP 80 (GERALDY a.s. + CORCOLAC Mader – Frace) ředidlo CP 80 (GERALDY a.s.) | 22 000 kg 3 000 kg | 2 300 kg |
| lak G 145 T | 4 000 kg | 80 kg |

Plochy povrchové úpravy - v řešené přístavbě – 26.029 m2/rok, celkem M.L.S. – 59.245 m2/rok

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení výstavby	- spodní stavba				09/2005

Předpokládané ukončení stavby					02/2006

Lhůta výstavby							6 měsíců

Harmonogram přípravy projektu a vlastní realizace se budou odvíjet dle finančních možností investora.

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

Projekt bude realizován v k. ú. Olomouc – Holice.

B.I.9 Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů příl. č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb.

Záměr přístavby výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc – Holice je podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 zařazena do:

- kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

- bodu 4.2 – Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10.000 do 500.000 m2/rok celkové plochy úprav. (V řešené přístavbě – 26.029 m2/rok, celkem M.L.S. – 59.245 m2/rok)

- bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3.000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

B.II ÚDAJE O VSTUPECH

PŮDA:

Podle platného územního plánu se pozemek nachází v průmyslové zóně „Keplerova“ v ploše určené pro výrobu, sklady, výrobní služby. Záměr výstavby objektu je proto v souladu s územně plánovací dokumentací.

Před zahájením vlastních stavebních prací bude provedena příprava dotčeného území, která bude spočívat v přípravě plochy pro vlastní stavbu-přesun a skrývce ornice, která bude rozprostřena rovnoměrně na stávající nezastavěné plochy v areálu.

Lesní půdní fond není stavbou dotčen.

VODA:

Realizace stavby a její provozování vyžaduje odběr vody v běžném množství jako u podobných silničních staveb.

Voda pitná:

Pokrytí potřeby pitné vody po dobu výstavby pro stavební dvůr a ostatní zařízení staveniště bude řešeno napojením na stávající rozvody vody ve stávajícím výrobním areálu investora.

Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (dle směrnic MLVH ČSR a MZd ČSSR č. 9/1973 Sb.):

- pouze pro pití příp. mytí nádobí	5 l/osobu a směnu

- pro mytí a sprchování		120 l/os a směnu (pro prašný a špinavý provoz)

Pro provoz přístavby výrobní haly:

Napojení je navrženo na stávající měřený rozvod pitné vody měřené ve stávajícím objektu MLS. Do stávajícího fakturačního měření ve vodoměrné šachtě u hranice pozemku nebude zasahováno.

Spotřeba vody - nárůst specifické spotřeby:

76 pracovníků x 80 = 6.080 l/den, tj. 0,07l/s = 1.611 m3/rok

Stávající fakturační měření vyhovuje

Voda požární:

Případná potřeba požární vody v průběhu výstavby bude řešena, vzhledem k charakteru stavby a rozsahu území, podle místních podmínek a okolností. Zdrojem může být stávající vodovodní síť v areálu nebo dovoz vody na místo požáru technikou zásahových jednotek.

Surovinové a energetické zdroje:

Vstupní suroviny:

Hlavními vstupními surovinami po dobu výstavby jsou stavební materiály. Jejich celková spotřeba není na tomto stupni přípravy stavby specifikována výkazem výměr. Předpokládá se obdobná potřeba stavebních materiálů jako u běžných staveb tohoto typu.

Provoz stavby si vyžádá vstupní suroviny v rámci technologického zařízení vlastní výroby – viz roční spotřeba provozu impregnace a povrchové úpravy – str. 12.

Elektrická energie:

Pro stavební dvůr, příp. pro zařízení staveniště se uvažuje s přípojkou NN ze stávající el. sítě v areálu závodu.

Celkové bilance:

- Instalovaný příkon osvětlení a technologie: 	Pi=841,7kVA

- Soudobost                                                   	0,7

- Celkový soudobý příkon                              	Pp = 589,19kVA

Světelná instalace:

Osvětlení haly je navrženo svítidly s halogenidovým zdrojem.V kancelářích jsou navržena svítidla zářivková vestavná do podhledu. Nouzové osvětlení je navrženo svítidly s vlastním zdrojem. Připojení technologického zařízení bude samostatnými kabely z přípojnicového rozvodu, přes pojistkovou skříň dle požadavku technologického celku.

Trafostanice:

Trafostanice je navržena pro dvě stanoviště transformátorů 800kVA, v první etapě je osazeno jedno stanoviště osazeno trafem 800 kVA.

V rámci přístavby haly bude osazen druhý transformátor v suchém provedení a s přirozeným chlazením, krytí je bez krytu- IP00. Transformátor T2, 800kVA bude mít stejné parametry jako T1 / paralelní chod traf/ a bude vybaven tepelnou ochranou na každou fázi se světelnou a akustickou signalizací.

Veřejné osvětlení:

- Instalovaný příkon 	Pi = 4kW

- Soudobost              	1

- Soudobý příkon     	Pp = 4kW

Osvětlení nových přístupových komunikací a parkovací plochy bude navrženo zčásti sadovými stožáry s výbojkovým svítidlem typu 150W. Osazení stožárů je navrženo v zeleném pásu, povrchová úprava stožáru je žárový zinek, výška stožáru je 6m. Osvětlení komunikací kolem objektu bude na venkovní zdi objektu ramenovým výbojkovým svítidlem 150W a reflektorem 400W.

Zemní plyn:

Stávající objekt MLS je v současnosti plynofikován pro technologické účely.

Tepelné energie:

Vytápění je navrženo teplovodním otopným systémem dle stávajícího objektu MLS.

Zdrojem vytápění je navržena předávací stanice pro vytápění a ohřev TUV navržená samostatně pro řešenou přístavbu. Předávací stanice PS15 je navržena v 1.NP SO05. Vybavení dle PS15.

SO 05- Přístavba administrativy

Základní topný systém je navržen konvekční otopnými tělesy deskovými, doplnění topnými a větracími podokenními jednotkami v šatnách.

SO 04- Přístavba výrobní haly

Tato hala bude vytápěna stropními sálavými teplovodními trubkovými registry. Tyto budou zavěšeny pod stropem  a napojeny na samostatnou topnou skupinu v sociálním zařízení budou otopná tělesa, v hale bude napojena vzduchotechnická jednotka.

Pro usměrnění tepelného toku budou osazeny pod stropem povalové ventilátory

Do stávajícího objektu je přivedena stávající přípojka páry a tlakového kondenzátu- CZT firmy Dalkia.

Orientační přehled samostatných topných skupin:

- Ohřev TUV – neregulovaná topná voda – 150kW

- SO 04- vytápění stropními panely a otopnými tělesy v sociálním zařízení- 170kW

- SO 04- vzduchotechnika     – 	34kW

- SO 05- vytápění konvekční – 	30kW

- SO 05- vzduchotechnika     -  	72kW

Celkem		           		306kW

Po redukce na -5st.C             	220kW

Navržená předávací stanice 	300/100 kW vyhovuje.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:

V průběhu výstavby budou vyvolány nároky na staveništní dopravu. Hlavní objem přepravy materiálů bude probíhat v rámci zemních prací a v rámci dovozu stavebního materiálu. Tato doprava bude vedena Průmyslovou ulicí mimo obytnou zástavbu a dále po místních, krajských, či státních komunikacích v návaznosti na potřeby stavby.

Dopravní nároky v průběhu provádění stavebních a montážních prací, lze je odhadnout v období provádění intenzivních prací v řádu nejvýše několika desítek vozidel denně. Jde o průměrnou hodnotu, která se může krátkodobě zvýšit a naopak po navezení hlavního objemu razantně poklesnout.

Při provozu výrobní haly bude dopravní obslužnost zajišťována dopravou nákladními automobily – počítá se s navýšením 1 kamionu denně oproti stávajícímu stavu. Rovněž se počítá s navýšením počtu osobních automobilů – doprava zaměstnanců.

Nákladní kamionová doprava bude užívat dopravní napojení přes ulici Průmyslovou, Keplerovu, dále se pak rozvětví na jednotlivé krajské, či státní komunikace podle potřeb a požadavků obsluhy provozu.

B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH

OVZDUŠÍ:

Pro posouzení vlivů záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je přílohou tohoto oznámení o posouzení vlivů na ŽP. Vycházíme ze stávající situace – stávajícího znečištění ovzduší provozem areálu M.L.S. a dopravní zátěží oblasti.

Přehled emisí ze stávajících zdrojů

| Zařízení | Znečišťující látka | Emise kg/hod | Emise g/s | Počet provozních hod/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypalovací pec č. 1 | Organický uhlík | 0,025 kg/h | 0,006944 g/s | 7488 |
| Vypalovací pec č. 2 | Organický uhlík | 0,037 kg/h | 0,010278 g/s | 7488 |
| Vypalovací pec č. 3 | Organický uhlík | 0,019 kg/h | 0,005278 g/s | 7488 |
| Vypalovací pec č. 4 | Organický uhlík | 0,022 kg/h | 0,006111 g/s | 7488 |
| Prostorové odsává- ní impregnace | Organický uhlík | 0,044 kg/h | 0,012222 g/s | 7488 |
|  | Styren | 0,017 kg/h | 0,004722 g/s | 7488 |
| Výměník pec č. 1 | NOx jako NO2 | 0,0157 kg/h | 0,004361g/s | 7488 |
| Výměník pec č. 2 | NOx jako NO2 | 0,01487 kg/h | 0,004131 g/s | 7488 |
| Výměník pec č. 3 | NOx jako NO2 | 0,01680 kg/h | 0,004667 g/s | 7488 |
| Výměník pec č. 4 | NOx jako NO2 | 0,01571 kg/h | 0,004364 g/s | 7488 |
| Stříkací kabina – Základ | TZL | 0,013 kg/h | 0,003611g/s | 6240 |
|  | Organický uhlík | 0,217 kg/h | 0,060278 g/s | 6240 |
| Stříkací kabina – vrchní lak | TZL | 0,008 kg/h | 0,002222 g/s | 6240 |
|  | Organický uhlík | 0,568 kg/h | 0,004722 g/s | 6240 |

Nově navržené zdroje znečišťování ovzduší budou mít obdobné emisní charakteristiky jako stávající zdroje. Emisní parametry nových zdrojů znečišťování ovzduší byly odvozeny z měření emisí na stávajících zdrojích.

Pro výpočet imisní situace z nově navržených zdrojů jsou uvažovány z naměřených hodnot hmotnostního toku emisí u jednotlivých zařízení (vypalovací pece a výměníky) ty nejvyšší.

Přehled emisí z nově navržených zdrojů

| Zařízení | Znečišťující látka | Emise kg/hod | Emise g/s | Počet provozních hod/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypalovací pec č. 5 | Organický uhlík | 0,037 kg/h | 0,010278 g/s | 6240 |
| Vypalovací pec č. 6 | Organický uhlík | 0,037 kg/h | 0,010278 g/s | 6240 |
| Vypalovací pec č. 7 | Organický uhlík | 0,037 kg/h | 0,010278 g/s | 6240 |
| Nové prostorové odsávání impregnace | Organický uhlík | 0,044 kg/h | 0,012222 g/s | 6240 |
|  | Styren | 0,017 kg/h | 0,004722 g/s | 6240 |
| Výměník pec č. 5 | NOx jako NO2 | 0,01680 kg/h | 0,004667 g/s | 6240 |
| Výměník pec č. 6 | NOx jako NO2 | 0,01680 kg/h | 0,004667 g/s | 6240 |
| Výměník pec č. 7 | NOx jako NO2 | 0,01680 kg/h | 0,004667 g/s | 6240 |
| Stříkací kabina nová – základ | TZL | 0,013 kg/h | 0,003611 g/s | 4160 |
|  | Organický uhlík | 0,217 kg/h | 0,060278 g/s | 4160 |
| Stříkací kabina nová - vrchní lak | TZL | 0,008 kg/h | 0,002222 g/s | 4160 |
|  | Organický uhlík | 0,568 kg/h | 0,004722 g/s | 4160 |

Liniové zdroje znečišťování ovzduší:

Intenzita dopravy na souvisejících komunikacích je stanovena z podkladů sčítání dopravy ŘSD z roku 2000 a z podkladů sčítání dopravy ve městě Olomouci v roce 2000.

Intenzita dopravy za 24 hodin

| Ulice | Varianta 0 2005 stávající stav | Varianta A 2006 po realizaci projektu | Varianta B 2010 | Varianta C 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osobní | nákladní | osobní | nákladní | osobní | nákladní | osobní | nákladní |
| Keplerova | 3760 | 292 | 4223 | 318 | 4580 | 343 | 4933 | 367 |
| Průmyslová | 450 | 30 | 736 | 51 | 779 | 58 | 813 | 65 |
| Na zábraní | 50 |  | 51 |  | 55 |  | 58 |  |

Pro bilanci emisí byla zvolena rozhodující škodlivina z dopravy - oxidy dusíku NOx a z dalších škodlivin tuhé látky, benzen a benzo(a)pyren.

Použité emisní faktory byly stanoveny na základě metodiky MŽP ČR, kterou vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla – PC program MEFA v.02 (Mobilní emisní faktory, verze 2002), publikované v září 2002.

V předložené studii byly vypočteny hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2, suspendovaných částic PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu, těkavých organických látek (stanovených jako TOC) a styrenu u nejbližší zástavby vzhledem k navrženému záměru „Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc – Holice“.

Pro srovnání byly výpočty provedeny pro stávající stav bez provozu záměru (varianta 0) a pro situaci po uvedení záměru do provozu (varianta 1). Samostatně (varianta 2) byl posouzen příspěvek stávajících a nově navržených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v areálu závodu.

Limitní koncentrace pro hodnocené škodliviny nejsou v žádné z variant hodnocených výpočtovým programem překročeny. To platí i v případě započtení stávajícího imisního pozadí, s výjimkou denních limitů koncentrací PM10.

Na základě výsledků z automatizovaného imisního monitoringu na stanici Olomouc dochází již za současného stavu k překračování denních imisních koncentrací PM10, jejich překračování lze i nadále předpokládat.

Území města Olomouce patří z tohoto důvodu (Věstník MŽP, částka 12, prosinec 2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodu překračování limitních denních koncentrací suspendovaných částic PM10.

Po dobu výstavby budou krátkodobě jako plošné zdroje působit skladky sypkých materiálů a vlastní plocha staveniště. Emitovanými škodlivinami budou především tuhé látky (prach), případě spaliny produkované motory stavebních strojů a dopravní techniky.

Během provozu se působení plošných zdrojů znečišťování ovzduší nepředpokládá.

Podrobné údaje včetně výpočtů a závěrů – viz Rozptylová studie – příloha oznámení.

Odpadní vody:

Odpadní vody jsou v § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách definovány:

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek odpadu.

Pro přístavbu výrobní haly je navržena oddílná kanalizace samostatně pro splaškové a dešťové odpadní vody.

Splašková kanalizace bude napojena do kanalizace v závodě dle SO 24. Splašková kanalizace bude napojena do revizních šachet na pozemku MLS. Kanalizace je navržena jako větvená s 1 hlavním svodem přes odpady odvětraný nad střechu. Do kanalizace budou napojeny připojovacím potrubím do nové kanalizace.

Odpadní vody budou běžné, v souladu s kanalizačním řádem města - správce SMV a.s.

Dešťové svody D1-D3 budou napojeny do revizní šachty dále do běžné jednotné gravitační kanalizace v areálu MLS. Jedná se o běžnou dešťovou odpadní vodu ze střech bez škodlivých příměsí. Odvodnění zpevněných ploch dle SO 24.

Nárůst odtoku do jednotné kanalizace:  splašková kanalizace 2,5l/s

Dešťová kanalizace: dle návrhu Geberit PLUVIA  72l/s

Ostatní plochy: cca 3200m2x 0,0139x0,85= 38l/s

Celkový přínos do jednotné vnitrozávodní komunikace Q=110l/s - kanalizace vyhovuje.

Je řešeno odkanalizování přístavby objektu MLS včetně venkovních zpevněných  ploch. Projekt řeší kanalizaci v areálu závodu. Navržená kanalizace nezasahuje do přípojky ani do veřejné kanalizační sítě.

Parametry odpadních vod:

Běžné dešťové odpadní vody bez škodlivých příměsí ze střechy a parkoviště osobních aut.

Množství odpadních vod:

střechy  Pluvia 		72l/s

zpevněné plochy 	38l/s

Celkový přínos do jednotné vnitrozávodní komunikace Q=110l/s

Kanalizace vyhovuje.

Společná přípojka do uliční kanalizace po realizaci přístavby – kapacita - Q= 262l/s

Návrh vyhovuje.

Veškerá kanalizace je uvnitř areálu MLS, do veřejné části přípojky ani kanalizaci mimo areál nebude zasahováno.

Shrnutí:

Ve fázi realizace stavby lze předpokládat, že nebude vznikat velké množství odpadních vod. Jejich vznik bude přechodný a v době provozu stavby nebude nadále pokračovat.

V průběhu výstavby bude třeba příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit způsob zneškodnění splaškových vod.

Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími předpisy.

ODPADY:

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. Odhad druhové skladby je veden na základě odborných znalostí a zkušeností pracovníků zpracovatelské organizace. Způsob odstraňování je uveden na základě předběžných údajů zpracovatele dokumentace.

Během výstavby i provozu přístavby výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice se musí zřizovatel stavby řídit veškerými právními normami týkajících se nakládání s odpady:

- zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb. v platném znění

- vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb. Katalog odpadů

- vyhl. MŽP č. 383 / 2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady

- vyhl. MŽP č. 376 / 2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

a další.

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů stavby, odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O) a odpady nebezpečné (N). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit odstraňování odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy.

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Po dobu realizace přístavby výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice je předpokládán vznik následujících odpadů:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Doporučené nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla | Spalovna nebezpečných odpadů |
| 13 01 10* | Nechlorované hydraulické minerální oleje | Recyklace, příp. spalovna nebezpečných odpadů |
| 13 02 05* | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | Recyklace, příp. spalovna nebezpečných odpadů |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | Druhotná surovina |
| 15 01 02 | Plastové obaly | Recyklace |
| 15 01 06 | Směsné obaly | Skládka |
| 15 02 02* | Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | Spalovna nebezpečných odpadů |
| 17 01 01 | Beton | Recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | Druhotná surovina |
| 17 02 03 | Plasty | Recyklace |
| 17 03 01* | Asfaltová směs obsahující dehet | Skládka nebezpečných odpadů |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | Recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Druhotná surovina |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 | Druhotná surovina |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | Využití na stavbě, skládka |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | Využití na stavbách, skládka |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | Skládka |
| 20 03 03 | Uliční smetky | Skládka |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | Skládka |

Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště při údržbě a opravách strojů, při přepravě materiálů na staveniště, při skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech a budou vznikat i odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou.

Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či nezávadného odstraňování odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu.

V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich odstranění.

Množství některých odpadů vzniklých při stavebních pracích zatím nelze specifikovat. Většina odpadů bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro terénní úpravy v rámci stavby, recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka atd...). Odpady kategorie N je nutno ukládat do zvláště určených kontejnerů a odstraňovat je smluvně zajištěnou oprávněnou firmou (doporučené nakládání – viz tabulka).

Za provozu výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice se předpokládá vznik následujících odpadů:

| Č.p. | Druh | Kód | Kategorie | Likvidace Odpadu (např.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olověné akumulátory | 160 601 | N | RUMPOL Ostrava |
| 2 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 200 121 | N | TS Olomouc |
| 3 | Papír a lepenkový obal | 150 101 | O | TS Olomouc |
| 4 | Směsný a komunální odpad | 200 301 | O | TS Olomouc |
| 5 | Plastový obal | 150 102 | O | TS Olomouc |
| 6 | Nechlorovaný minerální převodový olej | 130 205 | N | RUMPOL Ostrava |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační mat.,(vč.olej. filtrů) čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné neb. tkanin | 150 202 | N |  |
| 8 | Obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 150 110 | N | TS města Olomouc |
| 9 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | 130 208 | N | TS města Olomouc |
| 10 | Jiné rozpouštědla a směsi rozpouštědel | 140 603 | N | TS města Olomouc |
| 11 | Nevytvrzený odpadní lak | 080 111 | N | RUMPOLD Ostrava |
| 12 | Vytvrzený lak nebo barvy | 080 111 | N | RUMPOLD Ostrava |
| 13 | Vodný kal s obsahem barev | 080 115 | N | RUMPOLD Ostrava |
| 14 | Kaly z barev nebo laků obsahující neb.látky | 080 113 | N | RUMPOLD Ostrava |
| 15 | Popel z pece | 190 111 | O | RUMPOLD Ostrava |

Uskladnění odpadů:

Uskladnění odpadů se provádí dle stavu odpadů (tuhé a tekuté)

Tekuté odpady:

Uskladnění tekutých odpadů, které jsou klasifikovány jako nebezpečné, bude ve stávajícím skladu nebezpečných odpadů (v sudech v kontejneru).

Tuhé odpady:

Uskladnění tuhých odpadů (ostatní) bude  v určených stávajících kontejnerech.

Nakládání s odpady bude zabezpečeno dle zákona o odpadech č.185/01 Sb. a prováděcích vyhlášek.

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií:

Při provádění stavby nelze vyloučit možnost poruchy stavebních strojů, či obslužných dopravních prostředků, spojené s únikem ropných látek (oleje, nafta). Pro tento účel budou na stavbě k dispozici prostředky pro odstraňování případných úniků (sorpční materiál, koště, lopata, krumpáč, PVC pytle).

V rámci provozu jsou rizika havárií minimalizována systémem technických a organizačních opatření. Pro případný únik nebezpečných látek jsou u technologických zařízení instalovány záchytné vany pro 100% obsahu. Rovněž i sklad nebezpečných odpadů je opatřen záchytnou jímkou.

HLUK:

Hluk při výstavbě:

Hlukové emise, šířené do nejbližšího okolí výrobní haly během její výstavby, lze jen těžko přesně stanovit, vzhledem k velké různorodosti jednotlivých zdrojů hluku v jednotlivých fázích realizace a více méně neznámým parametrům stavebních mechanizmů, které budou použity.

Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na počátku stavebních prací, při skrývce zeminy a při jejím odvozu, případně při demolicích a navážení stavebního materiálu. Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich současném provozu a místě jejich působení.

| Zdroje hluku | Předpokládaná hladina hluku LAekv dB /A/ |
| --- | --- |
| Nákladní automobily | 80 – 90 |
| Autojeřáb | 80 – 85 |
| Rýpadlo | 85 – 90 |
| Buldozer | 85 – 95 |
| Kompresor + sbíječka | 90 – 100 |
| Svářecí agregát | 75 – 80 |
| Rozbrušovačka | 90 – 108 |

Po dobu výstavby jsou dodavatelské organizace povinny pro snížení hlukových emisí provádět zejména tato opatření:

- Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu opatřené

předepsanými kryty pro snížení hluku.

- Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů.

- Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů.

- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

Hluk při provozu výrobní haly v areálu M.L.S. V Olomouci - Holici:

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku ve venkovním prostoru. Nařízení č. 502/2000 Sb. bylo novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb., které nabylo účinnosti od 1. 4. 2004.

- Pro účely tohoto nařízení se rozumí hlukem každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak nebezpečný.

- Nejvyšší přípustnou hodnotou se rozumí zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo vibrací.

- Stavbami pro bydlení se rozumí stavby, které slouží byť i jen zčásti k bydlení.

- Stavbami občanského vybavení stavby určené pro využívání veřejnosti pro zdravotní, sociální nebo veterinární péči, přechodné ubytování, školní nebo předškolní výchovu, vědu a výzkum, kulturu, sport, služby, obchod, veřejné stravování.

- Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení nebo stavby občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti, s výjimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní pracoviště.

- Hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy.

- Stará hluková zátěž je stávající stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený hlukem z dopravy historicky vzniklý do dne účinnosti tohoto nařízení.

Nařízení vlády č.502/2000 Sb. ve znění nař.vlády č.88/2004 Sb. stanovuje nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro osmihodinovou pracovní dobu součtem základní hladiny akustického tlaku a korekce na druh vykonávané činnosti. Pro fyzickou práci ve skupině VI. bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání řečí se stanovuje nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku na:

LAeq,8hodin = 85 dB                 a                   LAeq,12hodin = 83,2 dB.

Dle modelového výpočtu hladin akustického tlaku v interiéru přestavby haly zpracované RNDr. Matějem 06/2005 (viz projektová dokumentace stavby)  a výsledného závěru hladiny akustického tlaku na pracovních místech v interiéru výrobní haly nebudou překročeny.

Zdroje hluku:

Hluk od výrobního zařízení uvnitř přístavby výrobní haly:

Jedná se především o montážní práce, při kterých nevzniká žádný nadměrný hluk. Zařízení osazená  v rámci haly nejsou významným zdrojem hlukové zátěže. Nejvýznamnějším zdrojem hluku budou občasně prováděné údery ručním kladivem popř. plastovým kladivem na dřevěné klíny.

Další zdroj hluku pochází od manipulace výrobků mostovými jeřáby a od stříhání izolace vzduchovými kleštěmi. Hlučnost těchto zařízení by neměla přesáhnout hranici 85 dB(A).

Hluk od nevýrobních aktivit uvnitř budov:

- Administrativa - v prostoru kanceláří nepřesáhnou hodnoty požadovaných 55-65 dB(A).

- Výměníková stanice - v nové výměníkové stanici nepřesáhnou hodnoty 75 dB(A).

- Údržbářská dílna - v prostorech údržbářské dílny nebude stálý zdroj hluku. Budou zde prováděny pouze běžné údržbářské práce.

Hluk od výrobního a nevýrobního zařízení vně budov:

Mobilní zdroje hluku (doprava):

Nákladní automobilová doprava zajišťující dovoz a odvoz materiálů a výrobků. Doprava bude zajišťována nákladními a dodávkovými automobily. Nárůst automobilové dopravy vyvolané přístavbou činí 1 kamion za 1den. Další navýšení dopravy představují příjezdy a odjezdy osobních automobilů zaměstnanců M.L.S.

Pro posouzení celkové hlukové zátěže z budoucího provozu výrobní haly byla zpracována hluková studie, která je přílohou tohoto oznámení o posouzení vlivů na ŽP. Z jejích závěrů uvádíme:

Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy byl použit program HLUK+ firmy JpSoft  „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“ (RNDr.Miloš Liberko, Mgr.Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy, autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České republiky ze dne 20.11.1991, a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy. Použití Novely je hygienickou službou rovněž schváleno.

Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, provedených autory programu, je možno teoretické výsledky výpočty i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do II.třídy přesnosti s chybou (2 dB. Velmi důležitou skutečností přitom je, že při všech ověřovaných běžných situacích je vypočítaná hodnota vždy vyšší než hodnota Laeq reálně naměřená. Hodnoty Laeq získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy tedy jsou na straně bezpečnosti výpočtu.

Tato studie se zabývá řešením ve čtyřech variantách.

- Varianta 0	stávající stav

- Varianta A	výhledový stav v roce 2006 ( uvedení haly do provozu )

- Varianta B	výhledový stav v roce 2010

- Varianta C	výhledový stav v roce 2015

Cílem studie je prokázat jak budou v okolí příjezdové komunikace k navrhované hale – ulice Průmyslová v návaznosti na lokality s obytnou zástavbou plněny nejvýše přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru u obytné zástavby. Součástí studie je zhodnocení počtu obyvatel a území zasaženého nepřípustně vysokými hodnotami hluku.

Z výsledků výpočtů stanovených za pomocí programu HLUK+ vyplývá, že u žádného výčtového bodu nebude překročena přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru.

VIBRACE:

Při jízdě silničních vozidel vznikají tzv. dopravní otřesy. Jejich velikost a charakter je v první řadě určen hmotou samotného vozidla, kvalitou jeho odpružení, jeho rychlostí a zrychlením, kvalitou povrchu a druhem konstrukce vozovky. Nemalý vliv mají také geologické poměry v daném místě.

Dopravní otřesy se šíří podložím a působí na budovy v blízkém okolí silniční komunikace. Tyto seismické účinky se projevují maximálně do vzdálenosti několika desítek metrů od místa, kde vznikají.

ZÁŘENÍ:

Radonový průzkum byl proveden v souladu s platnou metodikou „Kategorizace radonového rizika základových půd“ (ČGÚ Praha 1994) a postupem „Metodiky stanovení radonového rizika stavebního pozemku“ (Doporučení SÚJB, Praha 1998)

Z důvodů vyplývajících požadavků na zajištění radiační ochrany projektovaná stavba umístěná na pozemku s nízkým radonovým rizikem nevyžaduje provedení konkrétních technických opatření podle ČSN 730601 vedoucích ke snížení přírodního ozáření osob v důsledku výskytu radonu v podloží. Není třeba provádět speciální projektové úpravy protiradonového charakteru, lze použít běžnou konstrukční technologii se standartní izolací stavby od geologického podloží.

Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (OAR)

Minimální zjištěná hodnota OAR				 	6,0 kBq/m3

Maximální zjištěná hodnota OAR				30,0 kBq/m3

Průměrná hodnota OAR v podloží plochy			12,6 kBq/m3

Směrodatná odchylka souboru hodnot OAR			  6,5 kBq/m3

Rozhodná hodnota OAR (3.kvartil souboru hodnot)		13,0 kBq/m3

(hodnota CS PRO ÚČEL čsn 730601)

VÝSLEDNÁ  KATEGORIE  RADONOVÉHO  RIZIKA	- 	NÍZKÉ

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Charakteristika a využití území:

Staveniště se nachází v areálu firmy MLS Olomouc – Holice, ulice Průmyslová na parc.č. 319/5 a sjezd na parc.č. 2004/3. Jedná se o přístavbu ke stávající výrobní hale.

Podle platného územního plánu se pozemek nachází v průmyslové zóně “Keplerova“, v ploše určené pro výrobu, sklady, výrobní služby. Záměr výstavby objektu je proto v souladu s územně plánovací dokumentací.

Oznamovatel  neuvažoval o variantním umístění realizace záměru, situování stavby vyplynulo

ze stávajícího umístění výrobní haly a z možnosti jejího rozšíření v návaznosti na prostorové možnosti na pozemku ve vlastnictví investora (oznamovatele).

Lokalita umístění záměru je pro investora výhodná z důvodů rovinatosti pozemku, velikosti pozemku a z důvodu výhodného dopravního napojení lokality na okraji krajského města.

Půda:

Stavba je lokalizována na plochách určených platným územním plánem k využití jako VV – výroba, sklady, výrobní služby.

Před zahájením vlastních stavebních prací bude provedena příprava dotčeného území, která bude spočívat v přípravě plochy pro vlastní stavbu-přesun a skrývce ornice, která bude rozprostřena rovnoměrně na stávající nezastavěné plochy v areálu.

Lesní půdní fond není stavbou dotčen.

ekosystémy:

Oznamovaný záměr je lokalizován na území průmyslové zástavby, mimo území ochranných pásem chráněných částí přírody. Na vlastním dotčeném území se nenachází žádný významný krajinný prvek ani prvky územního systému ekologické stability.

Celkově lze území charakterizovat z hlediska živých složek přírody jako území silně narušené antropogenními vlivy (osídlení, průmyslová výroba, zemědělství, doprava). Z hlediska ekologické stability lze území hodnotit stupněm 1 až 2 (území nestabilní a narušená).

Dopravní infrastruktura:

Na území Olomouce se kříží a sbíhají silniční komunikační osy:

- silnice I/46 Vyškov - Olomouc - Opava

- silnice I/35 Hradec Králové - Svitavy - Mohelnice - Olomouc - Lipník nad Bečvou

- silnice I/55 Přerov - Olomouc

Komunikace, které budou využívány pro zásobování  výrobní haly, jsou všechny výše uvedené silnice.

V dotčeném území jsou vedeny silnice přibližně severojižním / západovýchodním směrem. Silnice prochází městskou zástavbou (ulice Keplerova) a tvoří sběrné městské komunikace funkční třídy B2, s dvoupruhovým šířkovým uspořádáním a umožňující přímou obsluhu území. Navazující úseky silnice I/35 v centrální části města (zejména ulice Velkomoravská) jsou v současné době zdrojem dopravních závad i negativního ovlivnění životního prostředí. Z tohoto důvodu se k realizaci připravují obchvatové, či průpichové komunikace (východní tangenta, severní spoj, atd.).

Síť komunikací v dotčeném území je doplněna řadou městských obslužných komunikací.

Území historického, kulturního a archeologického významu:

Na území města Olomouce je vyhlášena Městská památková rezervace (MPR) vyhlášená MK ČR dne 21. 12. 1987, ve které jsou situovány i národní kulturní památky vyhlášené nařízením vlády ČR ze dne 16. 8. 1995 – areál bývalého Přemyslovského hradu, kostel sv. Mořice a soubor barokních kašen a sloupů.

Mimo území Městské památkové rezervace se v širším okolí zájmového území nachází Národní kulturní památka Klášterní Hradisko, nemovitá kulturní památka areálu Chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a další objekty památkového zájmu.

Realizace projektu „Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice“ nebude ve střetu se zájmy památkové péče.

Hustě zalidněná území:

Centrální část Olomouckého kraje – město Olomouc spolu s dalšími městy ve vzdálenosti do cca 30 km vytváří aglomerovaný trh s přibližně 350.000 obyvateli. Ekonomické klima je, podobně jako v jiných krajích, ovlivňováno rozvojem ve dvou oblastech. První je zvyšování zaměstnanosti ve službách. Zatímco v průmyslu a stavebnictví se zaměstnanost pohybuje kolem celostátního průměru, v zemědělství je dokonce o polovinu vyšší, v sektoru služeb je podprůměrná – asi o desetinu nižší než v ostatních krajích ČR. Druhým fenoménem je rozvoj malých a středních podniků. Podle údajů OSSZ v kraji působí přes 11.000 malých podniků s méně než 20 zaměstnanci. Malé podniky zaměstnávaly v roce 2000 cca 85.000 obyvatel, což zahrnuje asi 35 % všech pracovních míst a významně se podílejí na celkové změně sektorové struktury zaměstnanosti, když především ve službách absorbují úbytky pracovních míst v jiných odvětví (zejména zemědělství).

V územním obvodu Olomouckého kraje působí řada celostátně významných tradičních podniků 
a společností v široké škále oborů a odvětví. V kraji je soustředěno přes 30% celostátního potravinářského průmyslu, jenž vytváří téměř 14% ekonomických výkonů kraje a zaměstnává 13% obyvatel. Dominantní pozici v ekonomice kraje mají podniky zpracovatelského průmyslu v odvětvích všeobecného strojírenství, kovodělného průmyslu a odvětví elektrických a optických přístrojů. Tato odvětví vytvářejí více než 50% výkonů celého zpracovatelského průmyslu v kraji a zaměstnávají 49% z celkového počtu zaměstnanců v sektoru průmyslu. Z dalších oborů je významný průmysl textilní, sklářský, výroba stavebních hmot.

Realizace projektu „Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice“ napomůže ke zlepšení podnikatelského prostředí a snížení míry nezaměstnanosti na Olomoucku.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení:

V posuzovaném území se v současnosti nenachází žádné území, které by bylo zatěžováno nad míru obvyklou nebo nad míru přípustnou příslušnými zákony (ovzduší, voda apod.).

Staré ekologické zátěže:

Staré ekologické zátěže můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny můžeme zařadit ty zátěže, které vznikají primárně činností člověka, jako jsou např. pozůstatky materiálů, černé skládky, opuštěné výrobní areály a plochy, kde mohlo v době provozu dojít ke kontaminaci nebezpečnými látkami apod.

Do druhé skupiny starých ekologických zátěží můžeme zařadit zátěže, které vznikají sekundární činností člověka, tedy následně jako druhotný jev antropogenní činnosti. do této skupiny patří např. poddolovaná území, sesuvná území, území ovlivněná větrnou a vodní erozí atd. Tento typ zátěže se na posuzovaném území nenachází.

Z dostupných podkladů a materiálů předpokládáme, že v prostoru záměru „Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice“  se nenachází zeminy kontaminované cizorodými látkami.

C.II Charakteristika stavu složek Životního Prostředí v dotčeném území

Ovzduší a klima:

Kvalita ovzduší:

Území města Olomouce patří z tohoto důvodu (Věstník MŽP, částka 12, prosinec 2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodu překračování limitních denních koncentrací suspendovaných částic PM10.

Jako nejvýznamnější zdroj znečišťování ovzduší se projevují především velké bodové zdroje jako například výtopny firem Dalkia Morava s.r.o. a Moravskoslezských tepláren a.s., nebo výrobní podniky (SETUZA apod.). Samotné město Olomouc, respektive zde soustředěné tepelné zdroje a na město vázaná automobilová doprava (spolu s tranzitní dopravou) pochopitelně také svým dílem přispívají ke znečišťování ovzduší.

Klimatické charakteristiky:

Zájmové území spadá do klimatické oblasti teplé T 2. Z toho lze soudit i na klimatické podmínky v průběhu roku. Léto je dlouhé, teplé a mírně vlhké, krátké přechodné období s teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá, až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

| Klimatická charakteristika oblasti T 2 |
| --- |
| Počet letních dnů | 50 – 60 dnů |
| Počet dnů v roce s průměrnou teplotou 10 oC a více | 160 – 170 dnů |
| Počet mrazových dnů v roce | 100 – 110 dnů |
| Počet ledových dnů | 30 – 40 dnů |
| Průměrná teplota ledna | - 2 až – 3 oC |
| Průměrná teplota července | 18 až 19 oC |
| Průměrná teplota dubna | 8 až 9 oC |
| Průměrná teplota října | 7 až 9 oC |
| Průměrný počet dnů v roce se srážkami většími než 1 mm | 90 –100 dnů |
| Srážkový úhrn za vegetační období | 350 – 400 mm |
| Srážkový úhrn v zimním období | 200 – 300 mm |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40 – 50 dnů |
| Počet dnů zamračených | 120 – 140 dnů |
| Počet dnů jasných | 40 – 50 dnů |

Průměrné teploty vzduchu (°C)  (stanice Olomouc):

| stanice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olomouc | -3,0 | -1,4 | 3,1 | 8,6 | 14,0 | 17,3 | 19,1 | 18,3 | 14,4 | 8,8 | 3,9 | -0,2 | 8,6 |

Průměrný úhrn srážek (mm)  (stanice Olomouc):

| stanice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olomouc | 27 | 23 | 28 | 39 | 61 | 75 | 86 | 74 | 47 | 46 | 41 | 30 | 577 |

Srážkových dnů, kdy spadne 0,1 mm nebo více, je asi 140 za rok, nejčastěji prší v letních měsících, nejméně v září. Vydatnější srážky, 1 mm nebo více, jsou nejčastější v červnu a v červenci, nejméně jich je v březnu a v září. Dnů s vysokými srážkami 10 mm nebo více je v průběhu roku kolem 17 – 18 a vyskytují se převážně v teplé části roku.

Mezoklimatické poměry jsou ovlivněny reliéfem a různorodým charakterem povrchu v širším zájmovém území. To přispívá ke vzniku teplotně kontrastních ploch, mezi kterými dochází za vhodného radiačního typu počasí ke vzniku mikrocirkulačních procesů. V širším okolí realizace záměru je třeba počítat s rozvinutím topoklimatických procesů provázených vytvářením místních teplotních inverzí s kumulací škodlivin v ovzduší.

geomorfologické, Geologické a hydrogeologické poměry, přírodní zdroje:

Geomorfologické členění:

Geomorfologické zatřídění zájmového území je podle Zeměpisného lexikonu ČSR následující:

Provincie: 	Západní Karpaty

Soustava: 	Vněkarpatské sníženiny

Podsoustava:	Západní Vněkarpatské sníženiny

Celek:		Hornomoravský úval

Podcelek:	Uničovská plošina

Okrsek: 	Žerotínská rovina

Žerotínská rovina je nížinná pahorkatina tvořená náplavovými kužely vodních toků stékajících z Nízkého Jeseníku pokrytých sprašemi a svahovými sedimenty.

Terén na lokalitě je generelně rovinný a plochý.

Geologické a hydrogeologické poměry:

V rámci výstavby stávajícího objektu byl proveden inženýrsko-geologický průzkum v období 09/2000, který je doplněn inženýrsko – geologickým průzkumem z roku 2005. Průzkumy byly zpracovány panem RNDr. Pavlem Vavrdou.

Provedený doplňkový IGP ověřil inženýrsko - geologické poměry, základové poměry a údaje o podzemní vodě v místech realizovaných průzkumných sond v prostoru projektovaného rozšíření provozovny MLS v Olomouci - Holici.

Na bázi všech sond bylo zastiženo (několik desítek metrů mocné) souvrství třetihorních (spodnobádenských), vápnitých, vysoce plastických mořských jílů svrchu tuhé až pevné, níže pevné konzistence. V nadloží spodnobádenských jílů (tzv. téglů) bylo ověřeno přibližně 2,6 m až 5,9 m mocné souvrství proměnlivě zajílovaných písků a štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy. V nadloží souvrství písků štěrkopísků údolní terasy zde spočívá několik dm až cca 2,4 m mocné souvrství aluviálních hlín. Vrstevní sled je zde uzavřen až 2,5 m mocným souvrstvím navážek.

Základové poměry v místě projektovaného rozšíření provozovny MLS hodnotím jako složité (ČSN 73 1001, čl. 20 b), projektovanou stavbu rozšíření provozovny lze považovat za objekt staticky náročné konstrukce (ČSN 73 1001, čl. 21b). Ze dvou výše uvedených důvodů bude nutno při navrhování základů objektu rozšíření provozovny postupovat podle zásad III. geotechnické kategorie (ČSN 73 1001, čl. 24 b).

V případě zakládání na plošných základech bude nutno zvolit hloubku založení objektu vzhledem k výskytu navážek v hloubce okolo 2,50 m p. t, tj. na kótě okolo 208 m n. m. Tato hloubka je s ohledem na klimatické vlivy (ČSN 73 1001, čl. 31) zcela dostačující.

V hloubce okolo 2,50 m p. t. se místy vyskytují polohy málo únosných jílů měkké konzistence. V případě výskytu měkkých jílů bude nutno tyto odtěžit a nahradit je vhodným materiálem.

Zeminy v hloubce okolo 2,50 m p. t. jsou výrazně nehomogenní a v prostoru projektované výrobní haly vykazují rozlišné přetvárné charakteristiky. Z tohoto důvodu doporučuji v případě plošného založení objektu provést sjednocení deformačních parametrů v základové jámě např. vyrovnávacím štěrkopískovým polštářem (s funkcí roznášecí a homogenizační).

Jako alternativa se nabízí hlubinné založení - založení objektu na pilotech. Piloty bude buď možno vetknout do podložních bádenských jílů (hloubka báze pilot okolo 10 - 12 m, stanoví statik), nebo je vetknout (opřít) (d)o souvrství jílovitých štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy (hloubka báze pilot okolo 4 m, stanoví statik).

Jednotlivé piloty doporučuji propojit železobetonovými základovými pasy. Do armatury pasu doporučuji navařit „kari“ rohože, které budou vyztužovat a nést podlahu. Vybudování podlahy na navážce považuji za nevhodné (viz. kap. 3.4).

Spojitá a volná hladina podzemní vody byla v prostoru projektovaného rozšíření provozovny MLS zastižena v hloubce okolo 2,8 m - 3,2 m p. t. (tj. na kótě okolo 207,5 m – 208,2 m n. m). Podzemní voda, která byla odebrána z (archivního) vrtu V-1 nevytváří podle ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda agresivní prostředí na betonové konstrukce.

Pro vypracování rozpočtu zemních prací doporučuji počítat s třídou těžitelnosti zemin III podle ČSN 73 3050 „Zemní práce“.

Přírodní zdroje:

Z kategorie přírodní zdroje se v širším okolí realizace záměru nachází ložisko nerostných surovin – cihlářské suroviny, rašeliny a chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod CHOPAV Kvartéru řeky Moravy. Tyto přírodní zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.

Obr.: Výřez z mapy ložisek

nerostných surovin

Voda a vodní hospodářství:

Z hlediska vodohospodářského ochranného režimu leží zájmové území cca 1.5 km východně od okraje Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, která byla vyhlášena Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb., a která pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci především podzemních vod.

Ochranná pásma vodních zdrojů podzemních a povrchových vod v současné době do prostoru zájmové lokality nezasahují.

###### Obr.: Výřez z vodohospodářské mapy

Zvláště chráněná území:

Zvláštní ochrana přírody vychází ze zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a navazujících vyhlášek. Zákon rozeznává velkoplošná a maloplošná chráněná území. Území neleží v žádné CHKO ani jiném velkoplošném chráněném území.

Stavba neprochází ani neleží v těsné blízkosti žádného chráněného území. Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou z maloplošných Přírodní památka Bázlerova pískovna (1659), Přírodní památka Plané loučky (315) a Přírodní rezervace Chomoutovské jezero (1663) Z velkoplošných chráněných území pak CHKO Litovelské pomoraví.

Realizace projektu „Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. v Olomouci - Holici“ neovlivní tato chráněná území.

Obr.: Chráněná území přírody.

Významné krajinné prvky:

VKP jsou definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky taxativně vyjmenovanými v § 3, odst. B) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, vyskytujícími se v řešeném katastrálním území jsou lesy, vodní toky a údolní nivy. Podle § 4, odst. 2 citovaného zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Jejich využití je možné jedině tak, aby nebyla narušena jejich stabilizační funkce. K jakýmkoli zásahům je třeba závazné stanovisko orgánů ochrany přírody.

Navrhovaná „Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice“ není ve střetu s významnými krajinnými prvky.

Fauna a flóra:

Fauna:

Zastoupení živočichů odpovídá druhově lokalizaci v nivních polohách řeky Moravy centrální Hané a především situování v okrajové zemědělsko - průmyslové části města Olomouce. Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími zdejší ekotop jsou plochy průmyslových areálů, přítomnost železničního koridoru v sousedství i další průmyslová výroba v okolí. Celá řada původních živočichů vymizela v předchozích dobách v důsledku ztráty svých stanovišť.

Na území projektované stavby a v jejím bezprostředním okolí nebyl proveden podrobný zoologický průzkum. V době zpracování této dokumentace nebyly na lokalitě ani v jejím okolí zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů podle zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny v platném znění a následujících obecně závazných právních předpisů.

Flóra:

Zájmové území leží v těsné blízkosti zastavěného území, do kterého částečně zasahuje. Území je lidskou činností pozměněné, přirozená vegetace ustoupila. Umístění stavby je situováno na plochách, které jsou přirozeným společenstvům značně vzdálena – území průmyslové zóny, nejvýše zatravněné území s náletovými dřevinami. Tyto plochy se vyznačují velmi nízkým koeficientem ekologické stability.

Na předmětné lokalitě nebyl proveden podrobný fytocenologický průzkum. Během rekognoskace terénu však žádné zvláště chráněné druhy rostlin pozorovány nebyly. Nepředpokládá se výskyt druhů kriticky ohrožených nebo druhů silně ohrožených.

Územní systém ekologické stability a krajinný ráz:

„Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce“, takto charakterizuje ekologickou stabilitu zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb., § 5. Značná část území našeho státu byla v minulém období destabilizována. Intenzifikace zemědělství, zejména maximalizace ploch orné půdy, včetně řady další antropogenních vlivů podstatným způsobem změnila krajinu. Byl opomenut základní princip, že člověk spolu s dalšími organismy je neoddělitelnou součástí přírody, že mezi nimi existuje přirozená vzájemná souvislost a člověk má právo přetvářet přírodu pouze v souladu s principiem „trvale udržitelného rozvoje“. Tento přístup umožní uspokojovat základní životní potřeby současných i budoucích generací tak, aby přitom nedocházelo ke snížení rozmanitosti přírody a ohrožení přirozených funkcí ekosystémů.

Hlavním projevem ekologické stability je ekologická rovnováha, tj. dynamický stav ekologického systému, který se trvale udržuje jen s malým kolísáním, nebo do něhož se příroda po případné změně opět spontánně vrací. Ekologická stabilita (schopnost) i ekologická rovnováha (stav) se udržují přírodními procesy pomocí autoregulačních mechanismů, jejichž základ je ve vzájemných vazbách rostlin, živočichů a mikroorganismů, tvořící ekosystém.

Pod termínem krajina rozumíme část zemského povrchu s charakteristickými rysy, které ji odlišují od okolních částí. Za krajinu se považuje přirozeně nebo účelově vymezená část zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, oběh látek a výměna informací.

Dnešní kulturní krajiny se výrazně odlišují od původních krajin před příchodem člověka. Původní krajiny (označované také termínem přírodní) sestávají ze vzájemně působících přírodních složek a vytvářejí se pod vlivem přírodních, krajinotvorných pochodů. Pochopení struktury přírodních krajin a pochodů, které je vytvářely, je nutné pro racionální využívání stávajících kulturních krajin.

S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavedl do praxe zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz je v něm definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Z textu zákona je možno odvodit, že krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný, jedinečný a cenný. Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní, kulturní nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec.

V předmětném území, ani v jeho bezprostřední blízkosti se nenacházejí žádné stávající ani navržené prvky územního systému ekologické stability.

Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. v Olomouci - Holici je navržena v urbanizovaném území v části města Olomouce s výrazným zastoupením průmyslových a podnikatelských areálů. Prvky ÚSES ani krajinný ráz nebudou stavbou ovlivněny.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIV. PROSTŘEDÍ

D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na obyvatelstvo, Veeřej. zdraví, včetně ekonomicko – sociálních vlivů:

Vlivy na obyvatelstvo lze rozdělit na bezprostřední - přímé působení posuzovaného záměru na obyvatele a zprostředkované – nepřímé působení.

Z přímých vlivů na obyvatelstvo jsou nejvýznamnější hluk a imise z provozu automobilové dopravy.

Nepřímé vlivy lze charakterizovat jako působení posuzovaného záměru na změnu sociálně ekonomické situace v území.

Hlavními škodlivými vlivy realizace záměru jsou hluk a znečišťování ovzduší.

Hluk:

Nařízení vlády č.502/2000 Sb. ve znění nař.vlády č.88/2004 Sb. stanovuje nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro osmihodinovou pracovní dobu součtem základní hladiny akustického tlaku a korekce na druh vykonávané činnosti. Pro fyzickou práci ve skupině VI. bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání řečí se stanovuje nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku na:

LAeq,8hodin = 85 dB                 a                   LAeq,12hodin = 83,2 dB.

Dle modelového výpočtu hladin akustického tlaku v interiéru přestavby haly zpracované RNDr. Matějem 06/2005 (viz projektová dokumentace stavby) a výsledného závěru hladiny akustického tlaku na pracovních místech v interiéru výrobní haly nebudou překročeny.

Zdroje hluku:

Hluk od výrobního zařízení uvnitř přístavby výrobní haly:

Jedná se především o montážní práce, při kterých nevzniká žádný nadměrný hluk. Zařízení osazená  v rámci haly nejsou významným zdrojem hlukové zátěže. Nejvýznamnějším zdrojem hluku budou občasně prováděné údery ručním kladivem popř. plastovým kladivem na dřevěné klíny.

Další zdroj hluku pochází od manipulace výrobků mostovými jeřáby a od stříhání izolace vzduchovými kleštěmi. Hlučnost těchto zařízení by neměla přesáhnout hranici 85 dB(A).

Hluk od nevýrobních aktivit uvnitř budov:

- Administrativa - v prostoru kanceláří nepřesáhnou hodnoty požadovaných 55-65 dB(A).

- Výměníková stanice - v nové výměníkové stanici nepřesáhnou hodnoty 75 dB(A).

- Údržbářská dílna - v prostorech údržbářské dílny nebude stálý zdroj hluku. Budou zde prováděny pouze běžné údržbářské práce.

Hluk od výrobního a nevýrobního zařízení vně budov:

Mobilní zdroje hluku (doprava):

Nákladní automobilová doprava zajišťující dovoz a odvoz materiálů a výrobků. Doprava bude zajišťována nákladními a dodávkovými automobily. Nárůst automobilové dopravy vyvolané přístavbou činí 1 kamion za 1den. Další navýšení dopravy představují příjezdy a odjezdy osobních automobilů zaměstnanců M.L.S.

Pro posouzení celkové hlukové zátěže z budoucího provozu výrobní haly byla zpracována hluková studie, která je přílohou tohoto oznámení o posouzení vlivů na ŽP. Z jejích závěrů uvádíme:

Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy byl použit program HLUK+ firmy JpSoft  „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“ (RNDr.Miloš Liberko, Mgr.Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy, autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České republiky ze dne 20.11.1991, a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy. Použití Novely je hygienickou službou rovněž schváleno.

Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, provedených autory programu, je možno teoretické výsledky výpočty i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do II.třídy přesnosti s chybou (2 dB. Velmi důležitou skutečností přitom je, že při všech ověřovaných běžných situacích je vypočítaná hodnota vždy vyšší než hodnota Laeq reálně naměřená. Hodnoty Laeq získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy tedy jsou na straně bezpečnosti výpočtu.

Tato studie se zabývá řešením ve čtyřech variantách.

- Varianta 0	stávající stav

- Varianta A	výhledový stav v roce 2006 ( uvedení haly do provozu )

- Varianta B	výhledový stav v roce 2010

- Varianta C	výhledový stav v roce 2015

Cílem studie je prokázat jak budou v okolí příjezdové komunikace k navrhované hale – ulice Průmyslová v návaznosti na lokality s obytnou zástavbou plněny nejvýše přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru u obytné zástavby. Součástí studie je zhodnocení počtu obyvatel a území zasaženého nepřípustně vysokými hodnotami hluku.

Z výsledků výpočtů stanovených za pomocí programu HLUK+ vyplývá, že u žádného výčtového bodu nebude překročena přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru. Podrobně – viz hluková studie – příloha „oznámení“.

#### Znečištění ovzduší:

Pro posouzení vlivů záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je přílohou tohoto oznámení o posouzení vlivů na ŽP. Vycházíme ze stávající situace – stávajícího znečištění ovzduší provozem areálu M.L.S. a dopravní zátěží oblasti.

Nově navržené zdroje znečišťování ovzduší budou mít obdobné emisní charakteristiky jako stávající zdroje. Emisní parametry nových zdrojů znečišťování ovzduší byly odvozeny z měření emisí na stávajících zdrojích.

Pro výpočet imisní situace z nově navržených zdrojů jsou uvažovány z naměřených hodnot hmotnostního toku emisí u jednotlivých zařízení (vypalovací pece a výměníky) ty nejvyšší.

Liniové zdroje znečišťování ovzduší:

Intenzita dopravy na souvisejících komunikacích je stanovena z podkladů sčítání dopravy ŘSD z roku 2000 a z podkladů sčítání dopravy ve městě Olomouci v roce 2000.

Pro bilanci emisí byla zvolena rozhodující škodlivina z dopravy - oxidy dusíku NOx a z dalších škodlivin tuhé látky, benzen a benzo(a)pyren.

Použité emisní faktory byly stanoveny na základě metodiky MŽP ČR, kterou vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla – PC program MEFA v.02 (Mobilní emisní faktory, verze 2002), publikované v září 2002.

V předložené studii byly vypočteny hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2, suspendovaných částic PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu, těkavých organických látek (stanovených jako TOC) a styrenu u nejbližší zástavby vzhledem k navrženému záměru „Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc – Holice“.

Pro srovnání byly výpočty provedeny pro stávající stav bez provozu záměru (varianta 0) a pro situaci po uvedení záměru do provozu (varianta 1). Samostatně (varianta 2) byl posouzen příspěvek stávajících a nově navržených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v areálu závodu.

Limitní koncentrace pro hodnocené škodliviny nejsou v žádné z variant hodnocených výpočtovým programem překročeny. To platí i v případě započtení stávajícího imisního pozadí, s výjimkou denních limitů koncentrací PM10.

Na základě výsledků z automatizovaného imisního monitoringu na stanici Olomouc dochází již za současného stavu k překračování denních imisních koncentrací PM10, jejich překračování lze i nadále předpokládat.

Území města Olomouce patří z tohoto důvodu (Věstník MŽP, částka 12, prosinec 2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodu překračování limitních denních koncentrací suspendovaných částic PM10.

Po dobu výstavby budou krátkodobě jako plošné zdroje působit skladky sypkých materiálů a vlastní plocha staveniště. Emitovanými škodlivinami budou především tuhé látky (prach), případě spaliny produkované motory stavebních strojů a dopravní techniky.

Během provozu se působení plošných zdrojů znečišťování ovzduší nepředpokládá.

Podrobné údaje včetně výpočtů a závěrů – viz Rozptylová studie – příloha oznámení.

Řešení denního a umělého osvětlení na pracovišti

Vyhovující denní osvětlení je zajištěno střešními světlíky ve výrobní hale II a okny v administrativě dle Světelně technické studie denního osvětlení zpracované 28.6.2005 RNDr. V. Navrátilem - viz technické výpočty v projektové dokumentaci stavby.

Umělé osvětlení je vypočteno a navrženo dle ČSNEN 12464-1 „Vnitřní pracovní prostory“ (trvalá pracovní místa administrativní 500lx a trvalé pracovní místa navíječe velkých cívek 300lx-viz technické výpočty v PD.

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

dle nařízení vlády č. 523/2002 Sb.,kterým se mění nařízení vlády č.178/2001 Sb.

Rizikové faktory pracovních podmínek a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců.

§ 3 Osvětlení

Navržené denní osvětlení vyžaduje vyloučení denního světla. Denní osvětlení v kancelářích dosahuje parametrů požadovaných normami na funkčně vymezených plochách

Navržené umělé osvětlení pracovišť odpovídá nárokům vykonané práce na zrakovou činnost, pohodu vidění a bezpečnost zaměstnanců a je v souladu z normovými hodnotami dle ČSN EN 12464-1 pro daný charakter pracovní činnosti 500 Ix a 300lx (referenční číslo 2.6.2 navíjení velkých cívek, 2.6.3 impregnace cívek-vinutí)

Osvětlovací soustavy a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny ve lhůtách  odpovídající nejméně normovým hodnotám a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány.

§ 6 Větraná pracoviště

Všechna pracoviště výrobní haly  mají navrženo nucené větrání vzduchotechnickými jednotkami, aby byly dodrženy parametry interního klima dle platných hygienických požadavků a pracoviště administrativy a zázemí má navrženou klimatizaci dle požadavku investora.

Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a požadavky investora. Větrání zajišťuje požadované prostředí a je současně zajištěna nucená výměna vzduchu 80 m3/h na osobu dle nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

§ 7 Fyzická zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží

Celková fyzická zátěž vycházející z daných činností je ve všech ukazatelích menší než povolená přípustná.

Rotory statory jsou dopraveny jeřáby.

Výstupní výrobky jsou expedovány elektrickými vysokozdvižnými  vozíky na nákladní automobily.

Všechny pracoviště splňují prostorové požadavky v příloze nařízení – minimální plocha pracoviště, minimální světlé výšky a podchodné výšky, požadavky na pracovní místa.

§ 27 Opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání osobních ochranních pracovních prostředků

Pokud je při trvalé práci, zařazené jako rizikové, nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikových faktorů stanovených tímto nařízením nebo jiným právním předpisem a pokud to povaha ochranného pracovního prostředku vyžaduje, musí být během této práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit osobní ochranný pracovní prostředek. Počet bezpečnostních přestávek a jejich trvání se upravuje podle charakteru práce a pracovních podmínek a druhu osobního ochranného pracovního prostředku, Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován rizikovým faktorům překračujícím hygienické limity.

#### Změna ekonomicko - sociální situace v území:

Realizací navržené stavby dojde k využití území v rámci stávající průmyslové zóny.

Realizace projektu „Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice“ napomůže ke zlepšení podnikatelského prostředí a snížení míry nezaměstnanosti na Olomoucku – vytvoření 89 pracovních míst.

Vlivy na půdu geologické poměry a přírodní zdroje:

Vlivy na půdu:

Podle platného územního plánu se pozemek nachází v průmyslové zóně „Keplerova“ v ploše určené pro výrobu, sklady, výrobní služby. Záměr výstavby objektu je proto v souladu s územně plánovací dokumentací.

Před zahájením vlastních stavebních prací bude provedena příprava dotčeného území, která bude spočívat v přípravě plochy pro vlastní stavbu-přesun a skrývce ornice, která bude rozprostřena rovnoměrně na stávající nezastavěné plochy v areálu.

Lesní půdní fond není stavbou dotčen.

Vlivy na horninové prostředí:

Vzhledem k rovinnému charakteru terénu nebudou během výstavby budovány zářezy do stávajícího terénu, nedojde tedy k významným zásahům do přípovrchových vrstev horninového prostředí.

Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu znatelně ovlivněna. Se silniční dopravou je obecně spojeno riziko kontaminace horninového prostředí a podzemní vody nebezpečnými látkami v důsledku dopravní nehody. Technické řešení systému odvodnění výrobní haly zabezpečí ochranu recipientů dešťových vod i rozšíření znečištění do vod podzemních.

Veškerá technologická zařízení, kde je manipulováno s nebezpečnými látkami (rovněž i sklad nebezpečných odpadů), jsou opatřena záchytnými havarijními jímkami.

Ovlivnění infiltračních poměrů v důsledku vybudování nepropustné plochy – výrobní hala s odvodněním do povrchových vod bude, vzhledem k poměru plochy haly a infiltrační plochy hydrogeologického povodí, nevýznamné.

Vlivy na přírodní zdroje:

Umístění záměru nezasahuje na území ložisek nerostných surovin ani chráněná ložisková území, výrobní hala je bez střetů se zájmy ložiskové ochrany a oznamovanou stavbu lze hodnotit jako stavbu bez přímých vlivů na nerostné suroviny.

Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Stavba výrobní haly může do určité míry ovlivnit povrchové a podzemní vody v těchto směrech:

- odvodnění přilehlého území (např. přirozený a celkový odtok),

- jakost vod.

Míra těchto ovlivnění je přímo závislá na vodohospodářském řešení záměru, které musí respektovat příslušné zásady a normy.

Při dodržování všech norem a předpisů jak při výstavbě, tak i během provozu, by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod.

Vlivy na faunu, flóru, krajinu a krajinný ráz:

Vlivy na faunu, flóru krajinu a krajinný ráz mají charakter nevratných změn v území. Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice je navržena v urbanizovaném území v části města Olomouce s výrazným zastoupením průmyslových a podnikatelských areálů – v areálu stávající průmyslové zóny.

Z tohoto důvodu budou vlivy na výše uvedené složky ŽP málo významné.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

Na území města Olomouce je vyhlášena Městská památková rezervace (MPR) vyhlášená MK ČR dne 21. 12. 1987, ve které jsou situovány i národní kulturní památky vyhlášené nařízením vlády ČR ze dne 16. 8. 1995 – areál bývalého Přemyslovského hradu, kostel sv. Mořice a soubor barokních kašen a sloupů.

Mimo území Městské památkové rezervace se v širším okolí zájmového území nachází Národní kulturní památka Klášterní Hradisko, nemovitá kulturní památka areálu Chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a další objekty památkového zájmu.

Realizace projektu „Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice“ nebude ve střetu se zájmy památkové péče.

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí nebudou podle dosavadních šetření dosahovat úrovně, která by ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel. Úrovně emisí při výstavbě jsou často závislé na ohleduplnosti stavebních firem na staveništi a je obtížné tyto vlivy kvantifikovat.

Co se týče vlivu stavby za provozu, byly zvažovány následující negativní (-), ale i pozitivní (+) faktory a míra jejich významu, přičemž označení (-) reprezentuje úroveň na hranici pozorovatelnosti 
(- - -) pak vliv výrazný:

- hluk při výstavbě – dočasný (-)

- hluk při provozu - trvalý (-)

- emise polutantů při výstavbě (- -)

- emise polutantů při provozu (- -)

- možné ovlivnění pohody při výstavbě (-)

- možné ovlivnění pohody při provozu (-)

- havarijní riziko při výstavbě (-)

- vlivy na sociálně – ekonomickou situaci obyvatel – zřízení nových pracovních míst (+++)

Na základě provedených analýz a hodnocení záměru ve fázi výstavby a předpokládaného provozu můžeme konstatovat (se stupněm věrohodnosti, daným rozsahem vstupních informací), že uvedené negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí v okolí realizace záměru  nebudou vytvářet zásadní argumentaci pro možnost nerealizovat záměr.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice

S ohledem na výše uvedené vlivy projektu, které budou omezeny právě na území okolo výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice, budou přeshraniční vlivy zde zcela vyloučeny.

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

#### V současném stavu rozpracovanosti záměru navrhujeme následující opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky ŽP:

#### Etapa přípravy:

- Na základě výsledků hydrologického průzkumu navrhnout a s příslušným vodohospodářským úřadem projednat technické řešení nakládání s dešťovými vodami z komunikace, včetně řešení havarijních situací s únikem látek nebezpečných vodám.

- Projekt organizace výstavby zpracovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám a výstavba probíhala plynule. Tímto postupem bude zajištěno minimální ovlivnění obytné zástavby v okolí prašným aerosolem, exhalacemi a hlukem ze stavebních mechanismů i dopravní techniky.

#### Etapa výstavby:

- Zajistit účinnou kontrolu provádění stavby tak, aby nedocházelo ke znečišťování okolních komunikací.

- Při provádění zemních prací je nutné zamezit vzniku sekundární prašnosti při pojezdu vozidel.

- Při provádění zemních prací a při práci v oblasti vodních toků věnovat pozornost zamezení úniků nebezpečných látek. Tento požadavek zohlednit již při výběru dodavatele prací s tím, že je vhodné preferovat používání biologicky rozložitelných látek jako provozní medium používaných mechanismů.

- Řešení ploch zařízení stavenišť musí respektovat požadavek ochrany povrchových i podzemních vod. V prostoru staveniště:

  - nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy;

  - nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla);

  - bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX) pro případnou likvidaci úniků ropných látek.

- Provést skrývku orniční vrstvy půdy podle výsledků pedologického průzkumu.

- Ornice a podorniční vrstva budou deponovány odděleně a ošetřeny ve smyslu platných předpisů.

#### Etapa provozu:

- Provozovatel musí před zahájením výkonu práce zpracovat dokumentaci dle Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání, je splnění požadavků uvedených v §3 odst. 3 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Stroje a technická zatížení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám zkouškám, revizím, údržbám a opravám.

- Bezpečnost při práci pro výstavbu i budoucí provoz bude zajištěna především dodavatelskou a provozní dokumentací technologických  nebo pracovních postupů, pravidelnými povinnými vyškoleními pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických  zařízení (nařízených dle § 273 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) a ověřováním jejích znalostí nejméně jedenkrát za 12 měsíců, vybaveními pracovníků vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebným k bezpečnému výkonu práce a zajištěním všech pracovišť  proti úrazovému riziku pracovníků.

- Pravidelně bude prováděno kontrolní měření kvality odpadních vod a dodržován platný kanalizační řád.

- Při nakládání s odpady (manipulace, třídění, skladování, atd.) bude jejich původce postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a předpisů souvisejících. Smluvně bude zajištěno zneškodnění či druhotné využití odpadů.

- V případě havárie (únik ropných látek či jiných nebezpečných látek, atd.) bude postupováno dle schváleného provozního řádu.

D.V Charakter. nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

V rámci zpracovávání oznámení dle § 6 zákona ČR č. 100/2001 Sb. se nevyskytly žádné nedostatky nebo neurčitosti ve znalostech, které by znemožnily specifikovat očekávané vlivy stavby na životní prostředí a obyvatelstvo. To vše v podrobnosti odpovídající zpracovanému stupni projektové dokumentace.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Staveniště se nachází v areálu firmy MLS Olomouc – Holice, ulice Průmyslová na parc.č. 319/5 a sjezd na parc.č. 2004/3. Jedná se o přístavbu ke stávající výrobní hale.

Podle platného územního plánu se pozemek nachází v průmyslové zóně “Keplerova“, v ploše určené pro výrobu, sklady, výrobní služby. Záměr výstavby objektu je proto v souladu s územně plánovací dokumentací.

Oznamovatel  neuvažoval o variantním umístění realizace záměru, situování stavby vyplynulo

ze stávajícího umístění výrobní haly a z možnosti jejího rozšíření v návaznosti na prostorové možnosti na pozemku ve vlastnictví investora (oznamovatele).

Lokalita umístění záměru je pro investora výhodná z důvodů rovinatosti pozemku, velikosti pozemku a z důvodu výhodného dopravního napojení lokality na okraji krajského města.

V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky, či rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v členských zemích Evropské unie.

Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující nerealizaci stavby.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.I Mapové a jiné dokumentace týkající se údajů v oznámení

Mapové a další přílohy jsou vloženy jako výřezy v textu příslušných kapitol této dokumentace.

Situace stavby – viz příloha tohoto „Oznámení“.

F.II Další podstatné informace oznamovatele

V rámci zpracování tohoto „Oznámení“ nebyly oznamovatelem doloženy jiné podstatné informace, než jsou informace výše uvedené.

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Účel zpracovaného „Oznámení“:

Zpracované oznámení je provedeno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.

Základní informace o záměru:

Záměr přístavby výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc – Holice je podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 zařazena do:

- kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

- bodu 4.2 – Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10.000 do 500.000 m2/rok celkové plochy úprav. (V řešené přístavbě – 26.029 m2/rok, celkem M.L.S. – 59.245 m2/rok)

- bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3.000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

Název a popis záměru:

Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S.

Olomouc – Holice – oznámení II

M.L.S. Holice, spol. s r.o., Sladkovského 43, 772 04 Olomouc má záměr rozšířit výrobu povrchové úpravy statorů a rotorů (impregnace, lakování). Rozšiřuje stávající výrobní halu, příjezd a parkovací stání.

Na přístavbu výrobní haly v areálu M.L.S. Holice bylo vydáno stavební povolení č.j. OPS/2005Ivy ze dne 9.9.2005 , které nabylo právní moci dne 12.9.2005.

Dokumentace změny stavby před dokončením, pro kterou se zpracovává oznámení o posouzení vlivů na ŽP řeší rozšíření provozního souboru PS 02-Výrobní hala II o technologii impregnaci II. a stříkací kabiny (shodné technologie jsou provozovány ve stávající výrobní hale).

Technologie budou umístěny ve stavebním objektu SO 04-Přístavba výrobní haly (ve výstavbě) v místnostech č.158-impregnace II. a č.m. 155-výrobní hala II (dvě stříkací kabiny).

Ve stavebním objektu SO 04-Přístavba výrobní haly budou pro umístění technologie realizovány 2 vzduchotechnické jednotky (ve výhledu 3) a rozvody (jedna VZT jednotka bude sloužit pro impregnaci II. a stříkací kabinu povrchové úpravy vynutí, druhá VZT jednotka pro stříkací kabinu  povrchové úpravy alternátorů).

Napojení na vnitřní média (vnitřní přívod plynu pro 2 pece – výhled 3 pece, vnitřní teplovodní přívod pro VZT jednotky, vnitřní přívod stlačeného vzduchu pro vzduchovou impregnaci a vnitřní kabelové napojení NN pro jednotlivé technologie).

Do změny stavby před dokončením je zahrnuta změna SO 22-Komunikace a parkovací plochy II- 44 nových parkovacích míst na ploše 1010m2 (stávající areál 53 park.míst, ve výstavbě 47 park.míst), odvodnění nových park. míst bylo řešeno a povoleno v předcházejícím stupni PD pro stavební povolení.

V rámci přístavby naroste počet zaměstnanců o 99 osob v třísměnném provozu.

Staveniště se nachází v areálu firmy MLS Olomouc – Holice, ulice Průmyslová na parc.č. 319/5 a sjezd na parc.č. 2004/3.

Jedná se o přístavbu ke stávající výrobní hale.

Podle platného územního plánu se pozemek nachází v průmyslové zóně „Keplerova“ v ploše určené pro výrobu, sklady, výrobní služby. Záměr výstavby objektu je proto v souladu s územně plánovací dokumentací.

Přístavba výrobní haly se nachází v severní části řešeného území, v místě plánovaného stávajícího objektu.

Staveniště je rovinatého charakteru

Zastavěná plocha:		SO 04 – Přístavba haly 			2324 m2

SO 05 – Přístavba administrativy  	  238 m2

SO 22 – Komunikace 			2245 m2

SO 22 – Parkovací plocha		1120 + 1010 m2

SO 22 - chodníky 			  225 m2

Umístění záměru:

Katastrální území:		Olomouc - Holice

Obec:				Olomouc

Kraj:				Olomoucký

NUTS II:			Střední Morava

Mikroregion:			Olomoucko

Staveniště se nachází v areálu firmy MLS Olomouc – Holice, ulice Průmyslová na parc.č. 319/5 a sjezd na parc.č. 2004/3. Jedná se o přístavbu ke stávající výrobní hale.

Podle platného územního plánu se pozemek nachází v průmyslové zóně ,“Keplerova“, v ploše určené pro výrobu, sklady, výrobní služby. Záměr výstavby objektu je proto v souladu s územně plánovací dokumentací.

- Umístění záměru v území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností :

Umístění realizace záměru přístavby výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice není omezeno :

- extrémními staveništními poměry (sesuvy, sutě, prudké svahy, nestabilizované náplavy a písky, záplavy, seismicita, poddolovaná území)

- starými zátěžemi (důlní činnost, skládky, odvaly a výsypky, intoxikace půdy)

- současným využitím území

Umístění realizace záměru je slučitelné :

- se současnými, či očekávanými aktivitami

- navržený záměr je v souladu s prioritami trvale udržitelného využívání území (soulad s územně plánovací dokumentací, soulad se strategií rozvoje mikroregionu Olomoucko i PRÚOOK)

- Umístění záměru v území významném z hlediska stability prostředí :

Umístění realizace záměru přístavby výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice není omezeno :

- poměrnou hojností, hodnotou a regenerační schopností přírodních zdrojů (ekosystémů stabilních, stabilizujících, vysoce produkčních, autoregulačních, atd.)

- relativní jedinečností jednotlivých přírodních a civilizačních krajinných prvků (na úrovni celostátní, regionální, či lokální)

- prvky ekologické stability krajinného systému a jejich funkčností, zejména pokud jde o mokřady (jezera, rybníky, rašeliniště, údolní nivy, atd.) řeky, souvislé lesy, horské oblasti, zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění) a území a oblasti klasifikované nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů (např. zák. č. 138/1973 Sb. v platném znění)

- Umístění záměru v území speciálního zájmu :

Umístění realizace záměru přístavby výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice není omezeno :

- místy zvláštního vědeckého významu

- hustě obydlenými oblastmi (soulad s ÚPD)

Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo, veřejné zdraví a jednotlivé složky životního prostředí:

Vlivy na obyvatelstvo:

Vlivy na obyvatelstvo lze rozdělit na bezprostřední - přímé působení posuzovaného záměru na obyvatele a zprostředkované – nepřímé působení.

Z přímých vlivů na obyvatelstvo jsou nejvýznamnější hluk a imise z provozu automobilové dopravy.

Nepřímé vlivy lze charakterizovat jako působení posuzovaného záměru na změnu sociálně ekonomické situace v území.

Hlavními škodlivými vlivy automobilové dopravy jsou hluk a znečišťování ovzduší.

Hluk:

Pro posouzení celkové hlukové zátěže z budoucího provozu výrobní haly byla zpracována hluková studie, která je přílohou tohoto oznámení o posouzení vlivů na ŽP.

Tato studie se zabývá řešením ve čtyřech variantách.

- Varianta 0	stávající stav

- Varianta A	výhledový stav v roce 2006 ( uvedení haly do provozu )

- Varianta B	výhledový stav v roce 2010

- Varianta C	výhledový stav v roce 2015

Cílem studie je prokázat jak budou v okolí příjezdové komunikace k navrhované hale – ulice Průmyslová v návaznosti na lokality s obytnou zástavbou plněny nejvýše přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru u obytné zástavby. Součástí studie je zhodnocení počtu obyvatel a území zasaženého nepřípustně vysokými hodnotami hluku.

Z výsledků výpočtů stanovených za pomocí programu HLUK+ vyplývá, že u žádného výčtového bodu nebude překročena přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru. Podrobně – viz hluková studie – příloha „oznámení“.

#### Znečištění ovzduší:

Pro posouzení vlivů záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je přílohou tohoto oznámení o posouzení vlivů na ŽP. Vycházíme ze stávající situace – stávajícího znečištění ovzduší provozem areálu M.L.S. a dopravní zátěží oblasti.

Limitní koncentrace pro hodnocené škodliviny nejsou v žádné z variant hodnocených výpočtovým programem překročeny. To platí i v případě započtení stávajícího imisního pozadí, s výjimkou denních limitů koncentrací PM10.

Na základě výsledků z automatizovaného imisního monitoringu na stanici Olomouc dochází již za současného stavu k překračování denních imisních koncentrací PM10, jejich překračování lze i nadále předpokládat.

Území města Olomouce patří z tohoto důvodu (Věstník MŽP, částka 12, prosinec 2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodu překračování limitních denních koncentrací suspendovaných částic PM10.

#### Změna ekonomicko - sociální situace v území:

Realizací navržené stavby dojde k využití území v rámci stávající průmyslové zóny.

Realizace projektu „Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice“ napomůže ke zlepšení podnikatelského prostředí a snížení míry nezaměstnanosti na Olomoucku – vytvoření 89 pracovních míst.

Vlivy na půdu:

Podle platného územního plánu se pozemek nachází v průmyslové zóně „Keplerova“ v ploše určené pro výrobu, sklady, výrobní služby. Záměr výstavby objektu je proto v souladu s územně plánovací dokumentací.

Před zahájením vlastních stavebních prací bude provedena příprava dotčeného území, která bude spočívat v přípravě plochy pro vlastní stavbu-přesun a skrývce ornice, která bude rozprostřena rovnoměrně na stávající nezastavěné plochy v areálu.

Lesní půdní fond není stavbou dotčen.

Vlivy na horninové prostředí:

Vzhledem k rovinnému charakteru terénu nebudou během výstavby budovány zářezy do stávajícího terénu, nedojde tedy k významným zásahům do přípovrchových vrstev horninového prostředí.

Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu znatelně ovlivněna. Se silniční dopravou je obecně spojeno riziko kontaminace horninového prostředí a podzemní vody nebezpečnými látkami v důsledku dopravní nehody. Technické řešení systému odvodnění výrobní haly zabezpečí ochranu recipientů dešťových vod i rozšíření znečištění do vod podzemních.

Veškerá technologická zařízení, kde je manipulováno s nebezpečnými látkami (rovněž i sklad nebezpečných odpadů), jsou opatřena záchytnými havarijními jímkami.

Ovlivnění infiltračních poměrů v důsledku vybudování nepropustné plochy – výrobní hala s odvodněním do povrchových vod bude, vzhledem k poměru plochy haly a infiltrační plochy hydrogeologického povodí, nevýznamné.

Vlivy na přírodní zdroje:

Umístění záměru nezasahuje na území ložisek nerostných surovin ani chráněná ložisková území, výrobní hala je bez střetů se zájmy ložiskové ochrany a oznamovanou stavbu lze hodnotit jako stavbu bez přímých vlivů na nerostné suroviny.

Vlivy na faunu, flóru, krajinu a krajinný ráz:

Vlivy na faunu, flóru krajinu a krajinný ráz mají charakter nevratných změn v území. Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice je navržena v urbanizovaném území v části města Olomouce s výrazným zastoupením průmyslových a podnikatelských areálů – v areálu stávající průmyslové zóny.

Z tohoto důvodu budou vlivy na výše uvedené složky ŽP málo významné.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky:

Realizace projektu „Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice“ nebude ve střetu se zájmy památkové péče.

Závěry:

Rozsah vlivů na obyvatelstvo vzhledem k  ploše zasaženého území a k relativně malé intenzitě vlivů bude malý a nebude prakticky pozorovatelný.

Negativní vlivy na obyvatele nebudou podle dosavadních šetření dosahovat úrovně, která by ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel. Úrovně emisí při výstavbě jsou často závislé na ohleduplnosti stavebních firem na staveništi a je obtížné tyto vlivy kvantifikovat.

#### V současném stavu rozpracovanosti záměru navrhujeme následující opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky ŽP:

#### Etapa přípravy:

- Na základě výsledků hydrologického průzkumu navrhnout a s příslušným vodohospodářským úřadem projednat technické řešení nakládání s dešťovými vodami z komunikace, včetně řešení havarijních situací s únikem látek nebezpečných vodám.

- Projekt organizace výstavby zpracovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám a výstavba probíhala plynule. Tímto postupem bude zajištěno minimální ovlivnění obytné zástavby v okolí prašným aerosolem, exhalacemi a hlukem ze stavebních mechanismů i dopravní techniky.

#### Etapa výstavby:

- Zajistit účinnou kontrolu provádění stavby tak, aby nedocházelo ke znečišťování okolních komunikací.

- Při provádění zemních prací je nutné zamezit vzniku sekundární prašnosti při pojezdu vozidel.

- Při provádění zemních prací a při práci v oblasti vodních toků věnovat pozornost zamezení úniků nebezpečných látek. Tento požadavek zohlednit již při výběru dodavatele prací s tím, že je vhodné preferovat používání biologicky rozložitelných látek jako provozní medium používaných mechanismů.

- Řešení ploch zařízení stavenišť musí respektovat požadavek ochrany povrchových i podzemních vod. V prostoru staveniště:

  - nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy;

  - nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla);

  - bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX) pro případnou likvidaci úniků ropných látek.

- Provést skrývku orniční vrstvy půdy podle výsledků pedologického průzkumu.

- Ornice a podorniční vrstva budou deponovány odděleně a ošetřeny ve smyslu platných předpisů.

#### Etapa provozu:

- Provozovatel musí před zahájením výkonu práce zpracovat dokumentaci dle Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání, je splnění požadavků uvedených v §3 odst. 3 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Stroje a technická zatížení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám zkouškám, revizím, údržbám a opravám.

- Bezpečnost při práci pro výstavbu i budoucí provoz bude zajištěna především dodavatelskou a provozní dokumentací technologických  nebo pracovních postupů, pravidelnými povinnými vyškoleními pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických  zařízení (nařízených dle § 273 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) a ověřováním jejích znalostí nejméně jedenkrát za 12 měsíců, vybaveními pracovníků vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebným k bezpečnému výkonu práce a zajištěním všech pracovišť  proti úrazovému riziku pracovníků.

- Pravidelně bude prováděno kontrolní měření kvality odpadních vod a dodržován platný kanalizační řád.

- Při nakládání s odpady (manipulace, třídění, skladování, atd.) bude jejich původce postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a předpisů souvisejících. Smluvně bude zajištěno zneškodnění či druhotné využití odpadů.

- V případě havárie (únik ropných látek či jiných nebezpečných látek, atd.) bude postupováno dle schváleného provozního řádu.

H. PŘÍLOHY

- Identifikační údaje o zpracování „Oznámení“ – datum, jméno, podpis …

- Město Olomouc, vyjádření z hlediska souladu záměru s ÚPD

| Název: |  | M.L.S. Holice sol. s r.o. Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc – Holice – oznámení II |
| --- | --- | --- |
| Datum zpracování: |  | Leden 2006 |
| Zpracovatelé dokumentace |
|  | Zpracovatel | Bydliště | Telefon |
| 1 | Ing. Aleš Calábek | Dolany 570, 783 16 Dolany | 777 579 972 |
| 2 | Ing. Klára Calábková | Dolany |  |
| 3 | RNDr. Zuzana Kadlecová | Zlín |  |

Přílohy:

- Příloha č. 1	Hluková studie

- Příloha č. 2	Rozptylová studie

# Text boxes

Přístavba výrobníá haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice

Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice

Přístavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc - Holice