OZNÁMENÍ ZÁMĚRU VÝSTAVBY

podle § 6 zákona  č. 100 /2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

v rozsahu přílohy č. 3

Mubea IT Spring Wire s.r.o., Prostějov – I. etapa

| Odpovědný řešitel: | RNDr. Petr Obst, držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí podle zák. ČNR č. 244/1992 Sb. (vydalo MŽP ČR, č.j. 17832/2781/OPVŽP/01) |
| --- | --- |
| Řešitelský tým: | RNDr. Ing. Miroslav Hájek Ing. Jiří Králíček Ing. Tereza Kunešová Ing. Miloš Pulkrábek RNDr. Miroslav Raus RNDr. Vladimír Zýval |
| Jednatel: | RNDr. Miroslav Raus |
|  | GeoVision s.r.o. Chodovická 472/4 193 00 Praha 20 |
|  | pracovištì Praha, Badeniho 1 160 00 Praha 6 |
|  | tel./fax: 281 864 391 |
|  | e-mail: raus@geovision.cz, gv@geovision.cz |

únor2005

Obsah												    str.

Úvod	4

A.	úDAJE O OZNAMOVATELI	4

B.	Údaje o záměru	5

B.I.	Základní údaje	5

B.I.1	Název záměru	5

B.I.2	Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3.	Umístění záměru	6

B I.4.	Charakter záměru a možnost  kumulace s jinými záměry	7

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 	variant	7

B.I.6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	7

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	10

B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávních celků	10

B.II.	Údaje o vstupech	11

B.II.1.	Půda	11

B.II.2.	Voda	12

B.II.3.	Elektrická energie	13

B.II.4.	Plyn	14

B.II.5.	Ostatní surovinové zdroje	15

B.II.6.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	15

B.III.	 Údaje o výstupech	16

B.III.1.	Ovzduší	16

B.III.2.	Odpadní vody	17

B.III.3.	Odpady	18

B.III.4.	Hluk	19

B.III.5.	Vibrace	21

B.III.6.	Prašnost	21

B.III.7.	Záření	21

B.III.8.	Riziko havárií	21

C.	 ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	22

C.I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 	území	22

C.II.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 	území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	24

C.II.1. 	Ovzduší	24

C.II.2.	 Hluk	25

C.II.3.	 Ostatní složky ŽP	25

D.	ÚDAJE O VLIVU ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 	PROSTŘEDÍ	28

D.1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	28

D. 1.1.	Vliv na kvalitu ovzduší	28

D. 1.2.	Vliv na hlukovou situaci	28

D. 1.3.	Vlivy na ostatní složky ŽP	29

D.2. 	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	30

D.3.	Možné vlivy, přesahující státní hranice	32

D.4.	Opatření k prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů	32

D.4.1.	Opatření ke snížení vlivu na kvalitu ovzduší	32

D.4.2.	Opatření ke snížení vlivu akustického tlaku	32

D.4.3.	Opatření ke snížení vlivu na kvalitu vody	33

D.4.4.	Opatření ke snížení vlivu na zeleň	33

D.4.5.	Opatření ke snížení vlivu havárií	33

D.5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 	specifikaci vlivů	33

E. 	Porovnání variant řešení záměru	34

F. 	Doplňující údaje	34

G.	 Shrnutí netechnického charakteru a závěr	35

H.	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 	z hlediska územně plánovací dokumentace	36

# Úvod

Oznámení záměru výstavby haly závodu Mubea IT Spring Wire s.r.o. je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. (příloha č. 3) v platném znění. Záměr vychází z „Projektové dokumentace pro územní řízení“, kterou zpracovali Ing. Petr Turek et al. a z údajů investora.

Předmětem projektu je výstavba nového výrobního areálu firmy Mubea IT Spring Wire s.r.o. Prostějov, CR (dále investor) v průmyslové zóně, sektor G v Prostějově.  Samotná výstavba areálu na pozemcích o celkové výměře cca 14ha je investorem rozdělena na několik etap v časovém horizontu zhruba 5ti let. Tento projekt zahrnuje výstavbu 1.etapy, kde se bude realizovat nová výrobní hala určená pro výrobu vstupního materiálu stabilizátorů a pružin pro automobilový průmysl (příprava a zušlechťování ocel. drátů resp. tyčí). Zastavěná plocha výrobní haly  bude 9.750 m2, plocha parkoviště pro 66 aut bude cca 1.800 m2 a ostatní zpevněné plochy (komunikace atd.) budou mít cca 14.000 m2.

Podle zákona 100/2001 Sb., přílohy 1 spadá záměr nejspíše do kategorie II, bodů 4.1 a 4.3 – jedná se tedy o záměr podléhající zjišťovacímu řízení v kompetenci krajského úřadu.

V rámci Oznámení byly vypracovány Studie znečištění ovzduší, Odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů a Akustická studie.

# A.	úDAJE O OZNAMOVATELI

| A.1 | Obchodní jméno: | Mubea IT Spring Wire s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| A.2 | IČO: | 26954664 |
| A.3 | Sídlo: | Dolní 100, 797 11 Prostějov |
| A.4 | Oprávněný zástupce: | Ing. Štěpán Urbanec |
|  | bydliště: | U stadionu 12, Olomouc |
|  | telefon: | 582 778 400 |

# B.	Údaje o záměru

## B.I.	Základní údaje

### B.I.1	Název záměru

Záměr je uváděn pod názvem MUBEA IT Spring Wire s.r.o. Prostějov

### B.I.2	Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je výstavba 1. etapy nového výrobního areálu firmy Mubea IT Spring Wire s.r.o. Prostějov, (dále investor) v průmyslové zóně, sektor G v Prostějově. Samotná výstavba areálu na pozemcích o celkové výměře cca 14ha je investorem rozdělena na několik etap v časovém horizontu zhruba 5ti let. Tento záměr zahrnuje výstavbu 1.etapy, kde se bude realizovat nová výrobní hala určená pro výrobu vstupního materiálu stabilizátorů a pružin pro automobilový průmysl (příprava a zušlechťování ocel. drátů resp. tyčí). V současné době vyrábí Mubea-HZP s.r.o. ve stávajících halách v Prostějově cca 300 tisíc kusů šroubových pružin měsíčně resp. 400 tisíc kusů stabilizátorů měsíčně. To znamená, že v nové výrobní hale se zpracuje cca 10 tisíc tun ocel. drátů resp. tyčí za rok, které bude do nového areálu dopravovat cca 20 nákladních automobilů (TIR) za den.

Z hlediska zastavovacího plánu sektoru G průmyslové zóny je navrhovaná stavba jako samostatně stojící objekt mimo stávající ochranná pásma a neovlivňuje nijak stávající popř. budoucí zástavbu průmyslové zóny. Celý areál bude oplocen vyjma parkoviště pro osobní auta v SZ části areálu, vjezd do areálu bude přes vrátnici. Nová výrobní hala bude napojena na stávající vnější inženýrské sítě, tj. pitný vodovod (rozvod pitné a požární vody), plynovod STL, podzemní VN vedení, splaškovou kanalizaci (společná kanalizace vedená na ČOV města Prostějov) a telekomunikační rozvody.

Příprava staveniště pro výstavbu si vyžádá poměrně velké zemní práce a přesuny zeminy včetně vytvoření dočasné deponie kulturních vrstev půdy o objemu cca 22.000 m3, která bude umístěna na volné ploše v JV části areálu.

Základní údaje :

- plocha pozemku						cca 14 ha

- zpevněné plochy (komunikace aj.)				cca 10.400 m2

- parkoviště (1.etapa, 66 aut)					cca 1.800 m2

- zastavěná plocha výrobní haly				9.750 m2

- výškové uspořádání nové stavby			+/-0,00 m = 212,00 m.n.m.

V nové výrobní hale je předpokládán dvousměnný provoz. Celkový počet pracovníků bude 105 včetně 10 THP.

### B.I.3.	Umístění záměru

Nový výrobní areál je lokalizován v prostoru mezi ulicemi Kojetínská, U spalovny, Kralická a budoucí páteřní komunikací průmyslové zóny, sektor G. Severní strana areálu je ohraničena Mlýnským náhonem a stávajícími inženýrskými sítěmi vč. ochranných pásem (nadzemní a podzemní VN vedení a kanalizační řad). Z jižní strany k areálu přiléhají zastavěné pozemky průmyslové zóny resp. pozemky nezastavěné určené pro další výstavbu. Vjezd do nového areálu bude dočasně (v rámci této etapy výstavby) řešen z ulice U spalovny v jeho SZ části s tím, že zde bude respektován prostor pro budoucí nový chodník a zastávku MHD. Východní strana areálu je ohraničena prostorem pro budoucí páteřní komunikaci sektoru G průmyslové zóny vč. nového chodníku, cyklistické stezky a zastávky MHD. Z této komunikace bude proveden v budoucnu nový vjezd do areálu investora, tj. pravděpodobně jako součást další etapy výstavby nového areálu (2. etapa výstavby).

Komunikačně bude areál napojen na stávající místní obslužnou komunikaci U spalovny, která je v JZ části průmyslové zóny spojena s komunikací vyššího řádu (ulice Kojetínská). Tj. tímto směrem bude do nového areálu dopravován veškerý vstupní materiál resp. odváženy finální produkty výrobce.

V následující tabulce je přehled dotčených pozemků – některé budou zasaženy jen částečně (7357/1).

| Admin. jednotka | název |
| --- | --- |
| kraj | Olomoucký |
| obec - katastrální území (ÚTJ) | Prostějov 733491 |
|  | parcela | výměra (m2) | majitel (uživatel) |
|  | 7360/4 | 30152 | Město Prostějov |
|  | 7360/25 | 2418 | Město Prostějov |
|  | 7360/27 | 27586 | Město Prostějov |
|  | 7360/33 | 353 | Město Prostějov |
|  | 7357/1 | 91832 | Město Prostějov |
| obec - katastrální území (ÚTJ) | Kralice na Hané 672441 |
|  | 309/32 | 25250 | Město Prostějov |

### B I.4.		Charakter záměru a možnost  kumulace s jinými záměry

Předmětem oznámení je projekt výstavby nové výrobní haly v 1. etapě výstavby průmyslového areálu Mubea IT Spring Wire s.r.o. Lokalita záměru je situována do průmyslové zóny Prostějov – sektor G. Jedná se o výrobu vstupního materiálu stabilizátorů a pružin pro automobilový průmysl (příprava a zušlechťování ocel. drátů resp. tyčí). V nové výrobní hale se zpracuje cca 10tisíc tun ocel. drátů resp. tyčí za rok, které bude do nového areálu dopravovat cca 20 nákladních automobilů (TIR) za den. Předpokládaný počet osobních automobilů je cca 70 denně.

V širším  okolí jsou další průmyslové provozy:

- Haná – Metal, s.r.o. -  výkup a zpracování kovových odpadů;

- SOU stavební

- Kame-eko – spalovna průmyslových odpadů a skleníkové hospodářství

- Megawaste-ekoterm, s.r.o. – nakládání s odpady, včetně nebezpečných

- dt výhybkárna a mostárna, a.s.

- Hanácké železárny a pérovny,

Díky svojí pozici – tj. blízkosti rychlostní komunikace – je reálný předpoklad, že zóna se bude dále rozvíjet  a budou zde další podniky s obdobným zaměřením.

### B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant

Záměr vytvoří nové pracovní příležitosti (105 v první etapě) v místech, která jsou určena pro průmyslovou výrobu. Charakter výstavby odpovídá celkovému rázu lokality. Firma Mubea již má v Prostějově svojí provozovnu a počítá tak s dalším rozšířením výroby – je tedy významným investorem v oblasti, který zpracovává polotovary (železné dráty) do finálních výrobků pro automobilový průmysl (stabilizátory a pružiny).

Záměr nebyl zpracován ve variantách a je v souladu se schváleným územním plánem což dokládá příloha H.

### B.I.6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Stavební řešení

Nová výrobní hala je navržena jako třílodní jednopodlažní ocelová hala o rozponu 3 x 20,0 m v příčném směru o celkové šířce 40,00m, v podélném směru v modulu à 12,50 m o celkové délce 162,50 m. Výška haly je dána požadavky technologie, tj. cca +8,80 m ve hřebeni haly pod ocelový vazník, resp. +10,00 m v úrovni atiky. Jeřábové  dráhy pro pojezd  5-ti tunových jeřábů jsou na úrovni + 7,00 m. Založení haly resp. základových patek bude dle IG průzkumu na žlb. pilotách délky cca 8,00 m.

Tvar střechy je sedlový v oboustranném sklonu cca 5% s vloženým hřebenovým světlíkem š. 5,00 m po celé délce každé lodi haly. Nosná konstrukce střechy haly je z tenkostěnných vaznic a trapézového plechu v. vlny 50 mm vč. tepelné izolace tl. 140 mm a kotvené vodotěsné izolace. Opláštění haly z lehkých PUR panelů tl. 60 mm, kladených na svislo a kotvených na tenkostěnné ocel. paždíky. Sokl resp. podezdívka je na úrovni +1,20 m, v severní fasádě je průběžný pás oken v. 1,50 m na úrovni +6,30 m resp. v jižní fasádě na úrovni +1,20 m. Před západním štítem je předsazena ocel. stříška š. 6,00 m a délky 40,0 m ve výšce cca 5,00 m. V opláštění haly je umístěno cca 9 kusů sekčních vrat r. 4,50 x 4,50 m vč. dveří pro pěší, které ústí na přilehlé komunikace resp. přilehlé plochy.

Podlaha haly na úrovni +/-0,00 = 212,00 m.n.m. je betonová(drátkobeton) vč. nosných podkladních vrstev (Edef2=45 Mpa pro úroveň H.T.Ú.), do podlahy budou umístěny základy pro technologické zařízení ve smyslu dispozice dodavatele technologie fi. MUBEA. V hale budou vnitřní rozvody požární vody (cca DN 80), užitkové vody (max. DN 280 mm), STL plynovodu pro vytápění haly, stlačeného vzduchu 6 bar a rozvody silnoproudu (přípojnice 800-3200 kVA).

V prostoru haly sl.ř. C-D/1-3 bude umístěna vnitřní dvoupodlažní vestavba  o  rozměrech cca 28,30x19,10 m, kde budou umístěny následující místnosti :

- úroveň 1.NP (+/-0,00 m) : trafostanice 2x2 MW vč. reservy 2 MW, úpravna surové vody, dílny, šatny pro muže (95 osob) resp. pro ženy (15 osob) vč. sociálního zázemí a jídelna pro cca 50 osob vč. personálního zázemí

- úroveň 2.NP (+4,00 m) : rozvodna VN a NN, kompresorová stanice, laboratoře, kanceláře THP a vedení závodu, zasedací místnost vč. sociálního zázemí, kuchyňka, prostor pro teplovodní  kotelnu resp. VZT jednotku a server

Střední spojovací chodba je zaústěna do haly na úrovni +/-0,00 m resp. na obezděné jednoramenné schodiště (na úrovni +4,00 m) ústící do prostoru haly. Konstrukce je navržena jako zděný objekt se žlb. stropy (panely SPIROLL) na rozpon 8,00 m pro každý trakt vestavby. Pro konstrukci 2.NP je možno též použít lehkou O.K. se sádrokartonovými stěnami resp. příčkami. Celková výška vestavby je 7,70 m. Osvětlení vestavby je zajištěno ze západní resp. jižní strany dvěma průběžnými pásy oken v. 1,50 m na úrovni +1,00 m resp. +5,00 m. Vytápění vestavby je teplovodní z plynové NTL kotelny vč. ohřevu TUV pro sprchy a umývárny, šatny a sociál. zařízení jsou větrány pomocí nuceného podtlakového větrání z VZT jednotky vč. zázemí pro jídelnu. Rozvodny VN/NN a kompresorová stanice budou též větrány nuceným způsobem vč. přívodu čerstvého vzduchu, trafostanice pro olejové transformátory bude větrána přirozeně, dtto prostor laboratoře a dílen. Přívod vody pro sociální zařízení, ohřev TUV aj. bude zajištěn přípojkou pitného vodovodu vč. připojení vnitřních hydrantů požární vody ve vestavbě a v hale. Splaškové vody budou svedeny do čerpací stanice vně haly a následně přečerpány do vnější společné městské kanalizace. Na úrovni 2.NP bude vyhrazen prostor pro server, telefonní ústřednu apod.

Z architektonického hlediska se celkově jedná o plošnou zástavbu s relativně nízkou výškou a převládajícím průmyslovým vzhledem, který respektuje celkový charakter nové zástavby průmyslové zóny. Barevné řešení vychází z charakteristických barev investora, tj. opláštění haly bude světlé (RAL 9002) vyjma prostoru vestavby, kde bude použita modrá barva (RAL 5005) vč. lemování atiky haly a konstrukce stříšky před západním štítem resp. vjezdových vrat do haly. Sokl na úrovni +1,20 m bude šedý (přírodní beton), pásy oken budou v barvě bílé, logo investora bude v barvě modré (RAL 5005).

Z důvodu přípravy chladící vody pro technologické zařízení ve výrobní hale, bude nutno vybudovat podzemní čerpací stanici surové vody vč. zásobní nádrže a chladících věží, která bude s výrobní halou spojena potrubním kanálem.

Železobetonový objekt se sestává z jímky na oteplenou vodu o objemu 60 m3, z jímky na vychlazenou vodu o stejném objemu,čerpací stanice surové (podzemní) vody a úpravny surové vody. Půdorysný tvar celého objektu je o rozměrech 6,30x15,00m, hloubka založení vč. podkladních vrstev bude na úrovni cca –3,00m (dno jímek a čerpací stanice na úrovni  –2,50m)  resp. žlb. strop bude na úrovni okolní zpevněné plochy cca –0,10m. Ventilátorové chladící věže GWK (2 kusy vč. reservy) budou osazeny na žlb. stropu jímky a budou propojeny potrubím s čerpací stanicí, která má dva provozní okruhy : chladící okruh pro technologii s dvěma čerpadly  HPK o výtlačném množství cca 190m3/hod a tlaku cca 5atm resp. okruhu chladících věží též s dvěma čerpadly HPK o výtlačném množství cca 230m3/hod a tlaku cca 2 atm. Celková spotřeba přídavné vody do chladícího cirkulačního okruhu bude cca 5m3/hod což odpovídá vydatnosti čerpacích studní v dané lokalitě ve smyslu provedeného hydrologického průzkumu (2-3 l/s, tj. cca 7-10 m3/hod).

GWK - chladící věže konstrukční řady GHKV jsou určeny pro těžký a mnohaletý provoz, díky provedení z korozivzdorného materiálu - jakostní ocel. Konstrukce opláštění se sestává z 2 mm silného ocelového plechu, materiál č. 1.4301. Tabule plechu upravené sraženými hranami jsou odizolovány prostřednictvím trvanlivých plastických materiálů a vzájemně spojeny pomocí V2A - šroubů. Opláštění a vodní zachycovací vana vytváří jeden montážní celek. Na zadní straně chladících věží se nalézá dostatečně rozměrný vstupní otvor pro kontrolu zařízení. Veškeré ocelové části chladící věže jsou rovněž vyrobeny z jakostní oceli. Mezi ventilátorem a opláštěním chladící věže je včleněno výfukové hrdlo ventilátoru. Tím je zajištěna dostatečná vzdálenost mezi mokrým prostorem a oběžným kolem ventilátoru.

rozměry:

délka							5590 mm

šířka							2420 mm

výška							2295 mm

hmotnost čistá/pracovní	                     	        2600/500 kg

Při hlavním vjezdu do areálu resp. u vnějšího parkoviště bude situován objekt vrátnice, tj. jako jednopodlažní zděný objekt o půdorysných rozměrech cca 4,0x6,0m o výšce cca 3,00m, který bude napojen na potřebné inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektro NN a slaboproud) vč. ovládání vjezdové brány š.8,0m a automatické závory.

Technologie

V Prostějově vyrábí firms MUBEA-HZP s.r.o. od roku 1998 šroubové pružiny (přes 300 tis. kusů měsíčně) pro automobilový průmysl (např. značky Ford, Fiat, Škoda, BMW aj.). V současné době zaměstnává MUBEA-HZP s.r.o. cca 265 pracovníků ve stávajícím areálu v několika výrobních halách v Prostějově. Pro výrobu pružin a stabilizátorů je nutný speciální vstupní materiál (ocel. dráty a tyče), který se v současné době vyrábí v mateřském závodě. MUBEA ve Weissensee v Německu. Záměrem investora je stávající výrobu finálních výrobků v Prostějově rozšířit o novou výrobu vstupního materiálu v novém výrobním areálu, do kterého chce investor postupně přesunout technologické zařízení z mateřského závodu v Německu. Výrobní plnoautomatizované linky na výrobu resp. zušlechtění ocel. drátů resp. tyčí o celkové kapacitě zpracování 10.000 tun ocel. materiálu za rok, vč. instalace válcovacích linek, lisů, popouštěcích el. pecí apod. – dále viz seznam strojů a technologického zařízení PS-101 Výroba a zušlechťování vstupního materiálu vč. technologické dispozice (zpracovatel fi. MUBEA, T.Schwane). Dopravu vstupního materiálu a expedici finálních výrobků bude zajišťovat cca 20 nákladních automobilů TIR za den.

Investor předpokládá celkovou výstavbu výrobního areálu v několika etapách, tj. v roce 2005 až 2006 se bude realizovat výstavba výrobní haly č.1, která je součástí tohoto projektu. Následně v časovém horizontu cca 4-5 let předpokládá rozšíření výroby vstupního materiálu pro ocel. pružiny a stabilizátory a výstavba další výrobní haly č.2 pro další rozšíření výroby ocel.pružin a stabilizátorů v závislosti na vývoji světových trhů v automobilovém průmyslu.

Příjem ocel. materiálu bude ze západní strany výrobní haly vč. skladovacích prostor pro svitky ocel. drátů a svazky ocel. tyčí o celkové ploše cca 2100m2. Zušlechtěné ocel. dráty a tyče budou sladovány ve východní části haly v ocel. regálech resp. v plechových bednách na podlaze v prostoru expedice finálních výrobků o celkové ploše cca 850 m2. Dopravu materiálu uvnitř výrobní haly bude zajišťovat celkem šest 5-ti tunových jeřábů.

Pro potřeby výroby v nové výrobní hale č.1 bude nutno zřídit nové pomocné provozy, tj. trafostanici 22/0,4 kVA osazenou dvěma transformátory 2x2,0 MW vč. reservy pro další transformátor 2 MW (viz PS-102), rozvodnu VN a NN (viz PS-103), čerpací stanici surové vody vč. zásobní nádrže a chladících věží (viz PS-105),  kompresorovou stanici pro výrobu stlačeného vzduchu (viz PS-104) a úpravnu surové vody pro technologické rozvody chladící vody (viz PS-106) ve výrobní hale.

V nové výrobní hale č.1 se předpokládá dvousměnný provoz s následujícím počtem pracovníků (dělnických profesí) :

- ranní směna :		40 mužů	10 žen

- odpolední směna :		30 mužů	5 žen

- noční směna :		zatím nebude využita

Sociální zázemí pro uvedený počet dělníků vč. šaten bude umístěn ve vestavbě výrobní haly, vč. předpokládaného počtu 10 THP pracovníků.

### B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

| Zahájení stavebních prací (1. etapa) | IX/2005 |
| --- | --- |
| Ukončení stavebních prací (1.etapa) | IX2006 |

### B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávních celků

Krajský úřad: 	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Obec: 	Město Prostějov, Náměstí T.G.M. 12-14, 797 42 Prostějov

Obec Kralice na Hané, Masarykovo nám.41, 798 12 Kralice na Hané

## B.II.	Údaje o vstupech

### B.II.1.	Půda

Pozemky, na nichž je plánována výstavba jsou dosud ve vlastnictví města Prostějov jsou vedeny jako orná půda (ZPF).  V současnosti probíhá jednání o prodeji a scelování pozemků.

V následující tabulce je přehled BPEJ:

| Parcela č. | BPEJ | Výměra (m2) | třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 7357/1 | 30400 | 9508 | II |
|  | 30300 | 43058 | I |
|  | 35900 | 39266 | III |
| 7360/4 | 30300 | 29669 | I |
|  | 35900 | 483 | III |
| 7360/25 | 30300 | 2418 | I |
| 7360/27 | 30300 | 27586 | I |
| 7360/33 | 30300 | 353 | I |
| 309/32 | 30300 | 23541 | I |

Zastoupení jednotlivých BPEJ ukazuje následující graf:

Popis BPEJ:

30300 –  	černozem lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu, středně těžké, s příznivým vodním režimem, půdy v úplné rovině bez projevů plošné vodní eroze, půdy hluboké

30400 – 	černozem nebo drnové půdy černozemní na píscích, mělké (do 30 cm) překryty spraše na píscích, lehké, velmi výsušné, půdy v úplné rovině bez projevů plošné vodní eroze, půdy hluboké

35900 – 	nivní půda glejová (fluvizem glejová) na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vláhové poměry nepříznivé, půdy v úplné rovině bez projevů plošné vodní eroze, půdy hluboké

Na lokalitě nebyl dosud proveden pedologický průzkum. Podle analogických průzkumů a údajů z okolí lze předpokládat, že mocnost ornice je v průměru minimálně 0,30 m. IG a Hg průzkum na lokalitě (Farkaš. 2004) udává mocnost orné půdy 0,4 m ve vrtaných sondách.. V projektu se předpokládá, že celkově bude skryto 22.500 m3 kulturních vrstev půdy.

V prostoru staveniště bude na volné ploše dočasná deponie ornice a podorničí. Vznikne  tak nové zemní těleso o půdorysném rozměru cca 110 x 70 m o výšce cca 3,0 m, které bude umístěno v jižní části lokality.

### B.II.2.	Voda

Přípojka pitné vody bude provedena z připojovacího místa v ulici U spalovny, DN 150, tlak 4 atm. Z řadu bude přípojka do sociálního zázemí haly. Spotřeba požární vody pro vnitřní hydranty v hale při součinnosti dvou hydrantů cca 2,2 l/s, vnější trasa s osazením 2ks venkovních hydrantů kolem hlavní komunikace.

Průměrná denní potřeba

Qd = 90 x 0,12 + 10 x 0,06 = 11,2 m3 den-1 = 0,01 l s-1

Max.hodinová potřeba

maxQh = (40 x 0,12 + 10 x 0,06) x 0,50 = 2,60 m3 hod-1 = 0,72 l s-1

Roční potřeba

Qroč =  11,2 x 260 = 2 900 m3/rok

Pro provoz technologie, zejména chladící soustavy bude používáno jako medium upravená surová voda. Ta bude jímána z kopané studny, průměr, hloubka a umístění bude specifikováno hydrogeologem v následujícím období. Předpokládaná kapacita zdroje je cca 2,0 l/s, podle údajů o potřebě vody  jsou vstupní údaje následující :

Objem zásobní nádrže	 	  :

Wn = 120 m3

Potřeba doplňování systému chlazení :

Qd =10 m3/den = 0,12 l/s

Pro provoz doplňování vody a pro první plnění zásobní nádrže je uvažováno s čerpadlem o výkonu cca 1,85 l/s = 6,7 m3/hod, čerpaná surová voda bude dopravována přes kontinuální úpravnu vody do zásobní nádrže, kde bude umístěn plovákový mechanismus s nastavením max. hladiny, při poklesu bude uvedeno v činnost čerpadlo ve studni a bude doplňována voda do systému, při dosažení Hmax v nádrži bude čerpadlo vypnuto.

### B.II.3.	Elektrická energie

Do areálu bude přivedena elektrická energie VN přípojkou 4 MW podzemním kabelem z připoj.místa. Předpokládá se trafostanice 22/0,4kVA (2x trafo 2MW vč. rezervy).

Celkovou bilanci elektrické energie udává následující přehled:

Předpokládaný instalovaný příkon elektrické energie:

| technologické zařízení výrobní haly: | 2.351,00 kW |
| --- | --- |
| jeřáby: | 30,00 kW |
| vnitřní osvětlení: | 200,00 kW |
| venkovní osvětlení: | 15,00 kW |
| motorové spotřebiče: | 24,00 kW |
| teplovzdušné vytápění a ventilace: | 75,00 kW |
| provoz kantiny: | 20,00 kW |
| výpočetní a kancelářská technika: | 5,00 kW |
| ostatní: | 12,00 kW |
| Celkový instalovaný příkon: | 2.732,00 kW |

Předpokládaný koeficient současnosti za normálního provozu:

Výrobní hala:				( = 0,8

Koeficient současnosti je závislý na denní či noční době a na dalších faktorech souvisejících s provozem areálu skladové haly.

Předpokládané výpočtové zatížení (současný příkon) areálu za normálního provozu:

Pp 	= 2.732,00 x 0,8 = 2185,6 kW

Předpokládaná maximální roční spotřeba elektrické energie:	Ar  = 9.000.000 kWh/rok

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie vychází z těchto předpokladů:

- 2 směnný provoz  haly bez sobot a nedělí

- délka jedné směny bude 8 hod.

- během nočních hodin bude v provozu venkovní a reklamní osvětlení

### B.II.4.	Plyn

Plyn povede přípojkou STL plynovodu do haly z připoj.místa. Vytápění haly bude teplovzdušnými jednotkami RHEINLAND vč. odvedení spalin. Bilance spotřeby je v následujícím přehledu:

Potřeba tepla - vytápění				          440 kW

větrání					          490 kW

------------------------------------------------------------------------

celkem					          930 kW

Navržený jmenovitý výkon jednotek 		             5 x 200 kW

Jmenovitá spotřeba paliva					max. 108 m3/h

Kromě haly bude ještě vytápěn administrativní vestavek, a to z centrálního zdroje tepla , jímž budou 2 závěsné plynové kotle Viessmann Vitodens 200 o výkonu 2 x 35 kW, celkem 70 kW umístěné v samostatné místnosti v 2.NP. Kotle budou ohřívat topnou vodu na konstantní teplotu, která bude vedena do sdruženého rozdělovače a sběrače, odkud jsou napojeny jednotlivé vytápěcí větve. Roční spotřeba ZP pro vytápění bude11 300 m3/rok.

Roční spotřeba paliva bude závislá na podílu tepelných zisků z technologie výroby a potřebě hygienicky nutné výměny vzduchu – bude upřesněno v dalším stupni PD.

Tepelná bilance ústředního vytápění nových objektů byla stanovena zkráceným výpočtem podle ČSN 06 0210 na základě daných údajů a za předpokladu, že stavebně technické vlastnosti budovy odpovídají ČSN 730542.	Následující výpočet je proveden pro 1. etapu výstavby.

Potřeba tepla

| Objekt výrobní haly – vytápění a větrání | 1 000 kW |
| --- | --- |
| Administrativní přístavek | 70 kW |
| celkem | 1 070 kW |

Roční spotřeba tepla a paliva

| Instalovaný výkon plynových spotřebičů | 1 070 kW |
| --- | --- |
| Palivo - zemní plyn 2 kPa | 33,5 MJ/m3 |
| max. hodinová spotřeba | 108 m3/hod |
| celkem ročně | 200 500 m3 |

### B.II.5.	Ostatní surovinové zdroje

Tok materiálu při výrobě se předpokládá ve výši cca 10.000 t/rok.

V období výstavby předpokládáme použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na specielní výrobu, těžbu nebo dovoz.

### B.II.6.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Hlavní vjezd do areálu pro nákladní a osobní dopravu je situován v jeho SZ části, tj. bude napojen na stávající místní obslužnou komunikaci U spalovny, která bude dle územního plánu rekonstruována včetně provedení chodníku a zastávky MHD. Pro osobní dopravu bude sloužit parkoviště pro 66 aut (1. etapa výstavby) zaměstnanců nového areálu s tím, že parkoviště bude umístěno vně oplocení areálu a vjezd do areálu bude přes vrátnici s elektricky ovládanou bránou. Uvnitř areálu bude zajištěno osm parkovacích míst pro vedení závodu popř. pro VIP návštěvy v prostoru zpevněné plochy před výrobní halou č.1.

Příjezdová komunikace k vrátnici resp. hlavní vnitrozávodní komunikace bude mít šířku 8,0 m, ze severní strany budou do výrobní haly situovány dva vjezdy o šířce 6,0 m resp. z jižní strany bude provedena zpevněná plocha o šířce 10,0 m kolem haly. Před výrobní halou, tj. na západní straně bude provedena velká manipulační zpevněná plocha o šířce 40,0 m pro příjezd kamionů se vstupním materiálem do haly s tím, že část plochy před halou bude zastřešena lehkou ocelovou stříškou š šířky 6,0 m a délkou 40,0 m. Na východní straně haly se provede další manipulační plocha pro expedici finálních výrobků v šířce 25,0 m, která bude                                 navazovat na 2.etapu výstavby výrobního areálu.

Areál výrobní haly bude vybaven telefonní ústřednou. Předpokládá se cca 8 vstupních státních linek. Ústředna bude obsluhovat pobočkové telefonní stanice, jejich počet bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.

## B.III.		Údaje o výstupech

### B.III.1.	Ovzduší

Stav a ovlivnění ovzduší je řešeno v samostatné příloze F3. Proto jsou v této části  uvedeny pouze základní údaje.

Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy a vytápění zemním plynem jsou rozhodující oxid dusičitý u  kterého poměr emisí a imisních limitů je nejvyšší číslo. Proto také pro něj byl provedeny výpočty. Jsou-li splněny imisní limity NO2, budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní škodliviny. Výpočty byly dále provedeny  benzen.

Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů AM k celkovému znečištění. V následující tabulce  jsou uvedeny maximální součtové krátkodobé (hodinové) NO2 a benzenu v referenčních bodech od všech posuzovaných zdrojů AM tj. vytápění AM, vyvolané dopravy AM, pojezdu v areálu a na parkovišti.

Maximální součtové krátkodobé (půlhodinové)  koncentrace NOx a hodinové koncentrace NO2 z provozu AM   [µg/m3]

| Bod č. | Název bodu | NO2 | benzen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOU dílny | 0,72 | 0,061 |
| 2 | RD Na Hrázi | 0,22 | 0,010 |
| 3 | OD Pražská | 0,23 | 0,014 |
| 4 | Haná Metal | 0,59 | 0,048 |
| 5 | Zapa beton | 0,35 | 0,023 |
| 6 | Linde | 0,36 | 0,024 |

V následující   tabulce  je uveden vypočtený odhad průměrné roční koncentrace NO2 od všech  posuzovaných zdrojů  včetně celého pozadí, tj. dálkového přenosu a blízkých dopravních zdrojů   a z toho příspěvek samotného AM a imisní příspěvek benzenu k průměrné roční koncentraci.

Vypočtený odhad průměrné roční koncentrace  NO2 a z toho podíl AM [µg/m3] imisní příspěvek k roční průměrné koncentraci benzenu

| Bod č. | Název bodu | KrNO2 | ΔKr NO2 AM | Kr benzenu | ΔKr benzenu AM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOU dílny | 27,0 | 0,034 | 1,7 | 0,0008 |
| 2 | RD Na Hrázi | 27,2 | 0,013 | 1,7 | 0,0002 |
| 3 | OD Pražská | 27,5 | 0,010 | 1,8 | 0,0002 |
| 4 | Haná Metal | 27,0 | 0,026 | 1,7 | 0,0005 |
| 5 | Zapa beton | 27,1 | 0,016 | 1,7 | 0,0002 |
| 6 | Linde | 27,1 | 0,017 | 1,7 | 0,0002 |
| LIMIT | 40 |  | 5 |  |

### B.III.2.	Odpadní vody

Pro odkanalizování zájmového území je stanovena koncepce (dle požadavku vodoprávního úřadu) následujícím způsobem: dešťové vody ze střech budou vsakovány na pozemku, dešťové vody ze zpevněných ploch a komunikací budou odvedeny do Mlýnského náhonu, parkovací a manipulační plochy budou předčištěny na gravitačním odlučovači. Splaškové vody budou odvedeny do městské kanalizace zakončené ČOV.

Zasakování

Pro 1.etapu je řešeno odvedení srážkových vod ze střechy svedením do 2 střešních svodů, které přecházejí v krátkou ležatou kanalizaci, která přechází  do zasakovacího systému. Bude navržen systém RAUSIKO trubního zasakování fmy Rehau pro decentrální vsakování

Systém představuje 2 větve kanalizace zakončené šachtami Š Š 2 a Š 7, které budou rozdělovací a převedou průtok dešťových vod ze střechy celkem ke 4 šachtám RAUSIKO, kde bude okruh zasakovací rýhy s potrubím DN 250 mm a štěrkem 16/22 mm, celková délka cca 300 m .Předběžný návrh vychází z následujících hodnot :

Plocha střechy		-	10 000 m2

Intenz.příval deště	-	250 l/s/ha

Návrh.množství Qvs	- 	225 l/s

Koef.filtrace kf	- 	2 x 10-3 m/s

Šířka rýhy		- 	1,0 m

Návrh. délka rýhy	-	300 m

Hladina podzemní vody cca 208 m.n.m., úroveň nivelety rýhy 1 m nad úroveň hladiny podzemní vody, osová vzdálenost rýh od sebe je 6,0 m, rozdělovací šachty budou rozdělovat průtok vody do obou směrů rýhy

Dešťové vody z ploch

Odkanalizování dešťovou kanalizací s výústí do náhonu představuje stokový systém tvořený odvedením vod ze zpevněné plochy před čelní stranou haly (cca 33 l/s), dále pokračování stoky směrem k náhonu, kde se připojí stoka z parkoviště s předčisticím zařízením, návrh.množství cca 50 l/s. Zbývající odvodnění komunikací u haly bude řešeno odvodněním do terénu.

Splaškové vody

Budou svedeny ze sociálních zařízení do čerpací kanalizační stanice, odkud budou dále čerpány do stávající městské kanalizace u náhonu (gravitačně pokračuje k likvidaci na městskou ČOV). Z hlediska charakteru výroby a případných špon apod. bude řešeno čerpání bez mělniče, výtlak DN 80 mm. Bilance splaškových vod odpovídá cca potřebě a množství pitné vody.

### B.III.3.	Odpady

Odpady vzniklé realizací záměru lze zásadně rozdělit do tří hlavních skupin:

- odpady vzniklé při výstavbě;

- odpady vzniklé novým provozem.

- Odpady vzniklé při výstavbě

Přehled předpokládaných odpadů ukazuje následující tabulka i s jejich kategorizací:

| č. odpadu | Název odpadu | kategorie |
| --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy | O |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | O |
| 12 01 01 | Piliny a třísky železných kovů | O |
| 12 01 03 | Piliny a třísky neželezných kovů | O |
| 12 01 0 | Plastové hobliny a třísky | O |
| 12 01 13 | Odpady ze svařování | O |
| 12 01 21 | Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi s obsahem dehtu | N |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neobsahující dehet | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |

Odpad, který bude produkován v rámci stavby bude na místě tříděn a odvážen k likvidaci stavební firmou.

- Odpady vzniklé novým provozem (výchozím podkladem jsou plány odpadového hospodářství stávajících provozů MUBEA).

| č. odpadu | Název odpadu | kategorie | množství t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 01 04 | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a mateč. louhy | N | 0,049 |
| 07 02 13 | Plastový odpad | O | 0,059 |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo jiné NL | N | 0,380 |
| 08 03 18 | Odpadní tiskařský toner neuvedený pod č. 080317 | O | 0,059 |
| 12 01 01 | Piliny a třísky železných kovů | O | 37,070 |
| 12 01 05 | Plastové hobliny a třísky | O | 0,210 |
| 12 01 09 | Odpadní řezné emulze a roztoky obsahujícící halogeny | N | 20,440 |
| 12 01 14 | Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky | N | 2,460 |
| 13 01 05 | Nechlorované emulze | N | 2,310 |
| 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | N | 1,130 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 1,580 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 1,540 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 43,310 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 5,770 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály | N | 10,900 |
| 16 02 13 | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky | N | 0,560 |
| 16 02 14 | Vyřazená zařízení neuvedená pod číslem 160209 a 160213 | O | 0,039 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 2.450,000 |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | 7,610 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,040 |

Odpady budou tříděny v areálu závodu a likvidovány v souladu se zákonem. Mubea IT Spring Wire s.r.o. povede odpadové hospodářství, kde budou uvedeni všichni odběratelé odpadu.

### B.III.4.	Hluk

Hluk je řešen v samostatné příloze F4, proto jsou v této části uvedeny pouze zásadní výsledky.

V následujícím jsou uvedeny výsledky výpočtu hluku v bodech SB č. 1 - 3 pro denní dobu pro stav bez haly a stav s plánovanou výrobní halou-1.etapa (započítán i hluk pronikající z haly a vestavku na základě průzvučnosti stavební konstrukce).

| Sledovaný bod č. : | LAeq,T (dB) |
| --- | --- |
|  | Stav bez navrhované haly | Stav s navrhovanou halou-1.etapa |
| 1 | 47,9 | 57,7 |
| 2 | 52,5 | 53,6 |
| 3 | 48,3 | 48,5 |

V následujícím jsou uvedeny dílčí hodnoty LAeq,T pouze od zdrojů hluku v areálu výrobní haly (zdroje typu doprava na areálových komunikacích a parkovišti, stacionární zdroje hluku) pro 8 nejhlučnějších hodin dne a pro 1 nejhlučnější hodinu v noci a dále od vyvolané dopravy po komunikacích v oblasti. V případě 8 nejhlučnějších hodin dne je uvažována doprava na parkovišti a na areálových komunikacích v úrovni 70% celkové maximální denní intenzity (osobní a nákladní), dále je  uvažován souběžný provoz stacionárních zdrojů hluku související s novou výrobní halou. V případě 1 nejhlučnější hodiny v noci je uvažován pouze souběžný provoz stacionárních zdrojů a dále v případě nočního provozu haly i hluk od technologie vyzařovaný na základě průzvučnosti haly.

| Sledovaný bod: | LAeq,T (dB) |
| --- | --- |
|  | Pouze zdroje v areálu související s novou výrobní halou-1.etapa | Vyvolaná doprava na veřejné komunikační síti |
|  | 8 nejhlučnějších hodin dne | 1 nejhlučnější hodina v noci |  |
| 1 | 58,1 | 58,0 | 21,6 |
| 2 | 45,3 | 42,8 | 45,5 |
| 3 | 36,3 | 34,4 | <20 |

Hlukově nejexponovanější etapou budou zemní práce. V provozu bude na staveništi rypadlo, vrtná souprava a nákladní automobily pro přesun materiálu do prostoru deponie na pozemku jihovýchodně od haly (ve vzdálenosti cca 100 m). Přesná organizace výstavby bude řešena v projektu POV v rámci stavebního povolení akce. V této fázi lze konstatovat, že stavební práce na staveništi  budou probíhat pouze v denní době v časovém úseku od 7 do 21 hodin. V následující tabulce jsou uvedeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od provozu předpokládaných hlavních mechanismů, které budou použity ve výše uvedených etapách stavby. Hladiny hluku jsou stanoveny pro vzdálenost  10 m od obrysu zařízení:

| Etapa stavby: | předpokládané mechanismy: | LAeq-10 m (dB) | Průměrná doba využití v denní době 7 – 21 hodin (h) – odhad |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemní práce | rypadlo (2x) | 84 | ~5 |
|  | vrtná souprava (1x) | 85 | ~5 |
|  | nákladní souprava (např. Tatra 815) | 90* (LASEL-7,5 m) | cca 100 jízd/den (pouze po staveništi) |
|  | automix | 75 (při vypouštění betonu) 90* (LASELl-7.5 m) | ~ 4 jízd/den |
| Výstavba objektu haly, konečné úpravy terénu | automix | 75 (při vypouštění betonu) 90* (LASELl-7.5 m) | ~ 20 jízd/den |
|  | čerpadlo na beton | 79 | ~3 |
|  | autojeřáb | 75 | ~3 |
|  | ruční rozbrušovačka | 75 | ~ 4 |
|  | cirkulárka | 78 | ~ 4 |
|  | lehký nákladní automobil (např. AVIA) | 87*(LASEL-7.5 m) | cca 20 jízd/den |
|  | vibrátor přítlačný | 75 | ~8 |
|  | vibrační válec | 85 | ~2 |
|  | střihačka betonářské oceli | 82 | ~3 |
|  | ohýbačka betonářské oceli | 77 | ~3 |

### B.III.5.	Vibrace

Vibrace budou způsobovány především pojezdem kamionů, případně při stavbě i pojezdem těžkých mechanismů. Pro šíření vibrací je zásadní geologická charakteristika podloží. Jílovitopísčité nezpevněné sedimenty účinně tlumí přenos vibrací na větší vzdálenosti. A právě tyto sedimenty jsou pro podloží studované lokality záměru charakteristické. Lze tedy oprávněně předpokládat, že přenos vibrací bude minimální a v podstatě nepřesáhne pozemek záměru, kromě pohybu těžkých nákladních automobilů na silnicích. Pojezd těchto mechanismů na silnicích však bude v oblasti mimo trvale obydlené objekty. Předpokládá se, že automobily budou najíždět ihned na rychlostní komunikaci.

### B.III.6.	Prašnost

Prašnost bude prakticky zvýšena jen při stavebních pracích (demolice, prach zvířený stavebními mechanismy a nákladními automobily). Vliv nebude významný, stavební firma bude případně využívat zkrápění, aby snížila negativní dopady.

### B.III.7.	Záření

Radioaktivní záření není předpokládáno, oblast záměru patří mezi lokality s nízkým indexem radonového rizika, což je dáno geologickou stavbou podloží.

Elektromagnetické záření vyvolává pouze trafostanice, úroveň tohoto záření je však velice nízká a z hlediska vlivu na pracovníky i případné návštěvníky objektu je zcela zanedbatelná.

Během etapy výstavby i během provozu je nutno chránit pracovníky před nepříznivým vlivem záření při svařování apod. Mimo staveniště resp. mimo výrobní halu se tento vliv neprojeví.

### B.III.8.	Riziko havárií

Riziko havárií při výstavbě a provozu záměru je minimální. Nelze vyloučit havárie, které jsou vždy spojeny s podobnými budovami (výbuch plynu, požár, teroristický útok). Jejich rizika jsou eliminována provozními opatřeními.

Požárně nebezpečný prostor nebude přesahovat pozemek záměru. Příjezd požárních vozidel do vzdálenosti menší než 20 m od vchodů bude zajištěn po komunikaci, která splňuje požadavky ČSN. Z požárních úseků je možné pro evakuaci použít nechráněné únikové cesty pro únik na rovině.

PHP budou umístěny na přístupných a dobře viditelných místech tak, aby nebránily úniku osob.

# C.		ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Území záměru bylo již dříve vyčleněno jako průmyslová zóna. Nenacházejí se zde ani prvky ÚSES, ani žádná zvláště chráněná území, přírodní rezervace, památky, parky či jiné významné krajinné prvky.

Lokalita není ani obydlena, nejbližší obytný dům je cca 600 V od areálu záměru. V širším  okolí jsou další průmyslové provozy:

- Haná – Metal, s.r.o. -  výkup a zpracování kovových odpadů;

- SOU stavební

- Kame-eko – spalovna průmyslových odpadů a skleníkové hospodářství

- Megawaste-ekoterm, s.r.o. – nakládání s odpady, včetně nebezpečných

- dt výhybkárna a mostárna, a.s.

- Hanácké železárny a pérovny a.s.

Nová výstavba je plánována na orné půdě. Investor požádá o vynětí ze ZPF. Pozemek v současnosti převážně leží ladem a probíhají na něm přípravy ke skrytí ornice. Na lokalitě byl proveden orientační popis stavu flory a fauny (viz kapitola C.II.).

Geomorfologicky je oblast záměru součástí Romžské nivy – VIIIA-3A-c (podcelek Prostějovská pahorkatina, celek Hornomoravský úval). Je to akumulační rovina podél řeky Romže, kde část je zabraná urbanizovaným územím Prostějova, zbytek tvoří pole a louky (Demek et al. 1987).

Podle Quitta (1975) patří lokalita záměru do teplé klimatické oblasti T 2, která se vyznačuje: dlouhým teplým a suchým létem, má velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá. Sněhová pokrývka má malou trvanlivost.

Průměrné měsíční úhrny srážek (Prostějov 1931 – 1960) jsou v následující tabulce:

| měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srážky v mm | 27 | 29 | 27 | 32 | 59 | 71 | 86 | 66 | 40 | 44 | 39 | 31 | 551 |

Pozemek je odvodňován Mlýnským náhonem při silnici Prostějov – Kralice n. Hané, který ústí zprava do říčky Valová (Romže, č.h.p. 4-12-01-026).  Tento vodní tok pramení ve Dzbeli ve výšce 492 m n.m., plocha povodí je 456,4 km2, délka toku je 31,3 km, říčka ústí do Moravy zprava u Uhřic, kde má průměrný průtok 1,37 m3/s. Jedná se o vodohospodářsky významný tok. Pstruhová voda je až po jez v Lutotíně na horním toku, dále je voda charakterizovaná jako mimopstruhová (Vlček et al., 1984).

Geologicky patří oblast záměru ke karpatské předhlubni, v níž je zlomově založen Hornomoravský úval. Hlubší podloží je tvořeno svrchnomiocenními šedými vápnitými jíly. Na povrch vystupují řídce relikty pliocenních sedimentů (převážně písčité jíly s vložkami písků a štěrků – tz. pliocenní pestrá série).Kvarterní uloženiny jsou zasoupeny jednak fluviálními sedimenty říček Hloučely a Valové (Romže), jednak sprašovými hlínami a sprašemi. Vrstevní sled uzavírají kulturní vrstvy půdy (podorničí a ornice). V lokalitě záměru ani v jeho okolí není bilancováno ani evidováno žádné ložisko nerostných surovin, čili není zde žádné CHLÚ ani DP.

Pro hydrogeologické poměry lokality mají význam především kvartérní fluviální uloženiny, které jsou charakteristické dobrou průlinovou propustností (kf = 2 x 110-3 m/s. Ustálená hladina podzemní vody je předpokládána podle hg. průzkumů zhruba na kótě 208 až 211 m n.m. V sondách, které byly v okolí lokality záměru realizovány byla tato hladina naměřena v hloubkách 2 – 4 m pod terénem. Lokální erozivní bází je blízký Mlýnský náhon ústící do říčky Valová. Z geologické stavby oblasti vyplývá, že nelze vyloučit komunikaci s touto vodotečí. Pro potřeby technologické (chladící) vody bude hloubena čerpací studně s dostatečnou kapacitou napájení nové čerpací stanice chladící vody vč. zásobní nádrže o objemu cca 2 x 60m3. Ve smyslu provedeného hydrogeologického průzkumu sektoru G průmyslové zóny, nesmí být čerpáním vody ohrožen režim podzemních vod pro celou lokalitu průmyslové zóny. Vydatnost zdroje lze předpokládat na úrovni 2 – 3 l/s.

Při předchozích průzkumech nebylo zjištěno znečištění horninového prostředí.

V širším zájmovém území jsou vymezeny prvky místního systému ekologické stability. Jejich osu tvoří nivy říček Hloučely a Valové. Vodní tok Valové se nachází cca 600 m severovýchodním směrem od posuzované lokality, vodní tok Hloučely cca 700 m severním směrem. Podél obou toků je vymezen navržený lokální biokoridor. Nejbližší lokální biocentrum (BC U koupaliště) je vymezeno severně od průmyslové zóny v nivě říčky Hloučely.

Zvláště chráněná území či přírodní parky v blízkosti lokality záměru nejsou.

Významným krajinným prvkem ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je vodní tok a niva říček Hloučely, Valové a Mlýnského náhonu při Kralické ulici.

Osídlení kraje lze zaznamenat od neolitu (cca 5000 př. n.l.). Raně středověká osada Prostějov vznikla patrně v prostoru Petrského náměstí a ulice Újezd. Trhová ves se v místě hlavního náměstí vyvíjela od poloviny 13. století.

V prostoru záměru však nejsou známy žádné kulturní, architektonické, historické památky či archeologická naleziště. Vzhledem k dlouhé historii území však není možné vyloučit případný archeologický nález, na investora se vztahuje povinnosti vyplývající z památkového zákona č. 20/1987 Sb.

## C.II.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Celková realizace záměru zásadně negativně neovlivní životní prostředí v lokalitě. Nejvýznačnější složkou, která by mohla být postižena, je ovzduší. Posuzováno bylo i možné hlukové znečištění a to jak stavbou, tak i vlastním provozem záměru.

### C.II.1. 	Ovzduší

Vliv provozu záměru na ovzduší byl zpracován ve Studii znečištění ovzduší, která je samostatnou přílohou tohoto Oznámení (Příloha F 3).

V posuzovaném území o výšce cca 212 m n.m. jsou  díky orografii terénu  střední  rozptylové podmínky,  s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,3 m/s. Velký dopravní zdroj – provoz na dálniční komunikaci E 462 Brno  Olomouc způsobuje zvýšené hodnoty znečištění ovzduší pozadím, zejména oxidy dusíku ve své blízkosti. Od Posuzovaného areálu je dálniční tah vzdálen cca 700 m. V této vzdálenosti se však vliv tohoto tahu již téměř neprojeví.

V následující tabulce jsou uvedeny očekávané průměrné roční koncentrace znečišťujících látek v okolí navrhovaného AM:

Průměrné koncentrace znečišťujících látek

| Škodlivina | Kr ( (g/m3 ( | limit ( (g/m3 ( |
| --- | --- | --- |
| NOx | 36 | 80 *) |
| NO2 | 27 | 40 **) |
| SO2 | 10 | 50 **) |
| PM 10 | 24 | 40 **) |
| benzen | 1,7 | 5 **) |

*) již neplatný limit

**) platný limit - hodnoty bez meze tolerance.

Protože kvalita ovzduší v posuzovaném místě je výrazně ovlivněna stávajícími dopravními zdroji byly ze stávajících zdrojů a celkového pozadí stanoveny pozaďové koncentrace znečišťujících látek v jednotlivých bodech. Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy a vytápění zemním plynem jsou rozhodující oxid dusičitý u  kterého poměr emisí a imisních limitů je nejvyšší číslo. Proto také pro něj byl provedeny výpočty. Jsou-li splněny imisní limity NO2, budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní škodliviny. Výpočty byly dále provedeny  benzen.

V následující   tabulce  je uveden vypočtený odhad průměrné roční koncentrace NO2 od všech  posuzovaných zdrojů  včetně celého pozadí, tj. dálkového přenosu a blízkých dopravních zdrojů   a z toho příspěvek samotného AM a imisní příspěvek benzenu k průměrné roční koncentraci.

Vypočtený odhad průměrné roční koncentrace  NO2 a z toho podíl AM [µg/m3] imisní příspěvek k roční průměrné koncentraci benzenu

| Bod č. | Název bodu | KrNO2 | ΔKr NO2 AM | Kr benzenu | ΔKr benzenu AM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOU dílny | 27,0 | 0,034 | 1,7 | 0,0008 |
| 2 | RD Na Hrázi | 27,2 | 0,013 | 1,7 | 0,0002 |
| 3 | OD Pražská | 27,5 | 0,010 | 1,8 | 0,0002 |
| 4 | Haná Metal | 27,0 | 0,026 | 1,7 | 0,0005 |
| 5 | Zapa beton | 27,1 | 0,016 | 1,7 | 0,0002 |
| 6 | Linde | 27,1 | 0,017 | 1,7 | 0,0002 |
| LIMIT | 40 |  | 5 |  |

### C.II.2.		Hluk

V průmyslové zóně (sektor G) nejsou obytné stavby. Nejbližší obytná zástavba je situovaná východně ve vzdálenosti cca 430 m u komunikace Kralická. Jedná se o místo Kralický háj s činžovním objektem (4NP) a s rodinným domem (1 NP). Mezi plánovanou výrobní halou a nejbližší obytnou zástavbou jsou volné pozemky.

Následující tabulka uvádí výsledky výpočtu hluku v bodech SB č. 1 - 3 pro denní dobu pro stav bez haly:

| Sledovaný bod č. : | LAeq,T (dB) |
| --- | --- |
|  | Stav bez navrhované haly |
| 1 | 47,9 |
| 2 | 52,5 |
| 3 | 48,3 |

### C.II.3.		Ostatní složky ŽP

Voda

Území záměru je odvodňováno Mlýnským náhonem ústícím do říčky Valová. Do tohoto náhonu bude sveden stokový systém dešťové kanalizace ze zpevněných ploch (cca 33 l/s), dále pokračování stoky směrem k náhonu, kde se připojí stoka z parkoviště s předčisticím zařízením, návrh.množství cca 50 l/s. Zbývající odvodnění komunikací u haly bude řešeno odvodněním do terénu. Také srážkové vody ze střechy budou 2 střešními svody přecházejícími v krátkou ležatou kanalizaci odvedeny  do zasakovacího systému.

Hydrogeologie a horninové prostředí

Pro potřeby technologické vody je projektovány studna, jejíž umístění a další charakteristiky vyplynou z následného hydrogeologického průzkumu, který zohlední celkovou situaci širšího území tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hladiny podzemní vody v širším okolí. Samotné stavební práce proběhnou nad touto hladinou a tedy ji nezasáhnou.

Ekosystémy

Výstavba záměru bude na pozemcích vyčleněných pro průmyslovou zónu (sektor G), které jsou na orné půdě. V minulosti zde bylo zahradnictví, které je prakticky již zlikvidováno.

Aktuální stav přírody a krajiny byl na zájmové lokalitě zkoumán v lednu 2005, tedy vesměs podle vegetačního krytu z roku 2004, který se však na vlastní lokalitě vyskytuje pouze sporadicky a jeví známky počínající ruderalizace. Vyvinutější je na severním okraji při valu u Mlýnského náhonu.

Záměr je situován na zemědělské půdě. Již dřívější používání pozemků znamenalo vymizení autochtonních druhů živočichů a rostlin. V současné době jsou jedinými přírodě blízkými společenstvy s významem pro biotu porosty podél říčky Hloučely a Valové.

Fauna

Na území projektované stavby a v jejím bezprostředním okolí nebyl proveden podrobný zoologický průzkum. V době zpracování dokumentace nebyly na lokalitě ani v jejím okolí zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů podle § 48 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny a následujících obecně závazných právních předpisů (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb).

Z hlediska fauny mají význam porosty dřevin a zeleň podél vodního toku Hloučely a Valové ve vzdálenosti cca 500 m severně a severovýchodně od hranic areálu stavby. Dále je možno zmínit také zeleň podél Mlýnského náhonu severně od lokality. Fauna je vázána převážně na tyto pozemky. Ze savců se podle dřívějších záznamů vyskytují ježci (Erinaceus concolor), dále krtek obecný (Talpa europaea), hraboš polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus.) Významný podíl fauny tvoří ptáci - směs druhů typických pro listnaté porosty a druhů zemědělské krajiny: pěnkava obecná (Fringilla coelebs), kos černý (Turdus merula), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), sýkory (Parus major, caeruleus), drozd zpěvný (Turdus philomelos). K nim přistupují druhy sídlištní – vrabec domácí (Passer domesticus) a polní (Passer montanus), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), jiřička obecná (Delichon urbica), rehek domácí (Phoenicurus ochruros). V zájmovém území staveniště nejsou biotopy s místem jejich rozmnožování.

Flóra

Na valu při Mlýnském náhonu a na okrajích pozemku záměru byly zjištěny a popsány následující druhy:

kopřiva dvoudomá		Urtica dioica

kuklík městský		Geum urbanum

vlaštovičník větší		Chelidonium majus

svízel přítula			Galium aparine

merlík bílý	Chenopodium album

řebříček obecný		Achillea millefolium

heřmánkovec přímořský	Tripleurospermum maritimum

bodlák obecný			Carduus acanthoides

svlačec rolní			Convolvulus arvensis

opletník plotní			Calystegia sepium

pcháč oset			Cirsium arvense

pýr plazivý			Agropyrum repens

pelyněk černobýl		Artemisia vulgaris

kopřiva dvoudomá		Urtica dioica

lebeda rozkladitá	Atriplex patula

Ze stromů, které rostou při Mlýnském náhonu byly popsány:

borovice lesní			Pinus sylvestris

bříza bělokorá 		Betula pendula

topol osika 			Populus tremula

dub letní 			Quercus robur

olše lepkavá 			Alnus glutinosa

jasan ztepilý 			Fraxinus excelsior

Je však nutné podotknout, že tyto dřeviny nebudou nijak ohroženy ani stavbou  ani provozem záměru.

Na zájmovém území nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné ani ohrožené druhy rostlin a jejich výskyt je zde za současné situace ruderálních stadií vývoje vegetačního krytu velmi nepravděpodobný. Žádná závažnější zjištění ve vegetaci zájmové lokality se již neočekávají.

# ÚDAJE O VLIVU ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Jediným podstatným vlivem, který by při provozu záměru mohl negativně působit na veřejné zdraví a životní prostředí je kvalita ovzduší. Diskutována je i možnost hlukového znečištění lokality.

### D. 1.1.	Vliv na kvalitu ovzduší

- Navrhovaná výstavba areálu MUBEA  Prostějov IT Spring Wire s.r.o.  je do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  znečišťujících látek v  hodnocení dle nových předpisů.

- Příspěvek provozu (včetně vyvolané dopravy) k průměrné roční koncentraci NO2 v době jeho zprovoznění  bude nejvyšší u sousední budovy dílen středního odborného učiliště a bude max. 0,09 % ročního imisního limitu

- Nejvyšší krátkodobý imisní příspěvek bude také u sousední budovy dílen středního odborného učiliště a bude menší než 0,4 % krátkodobého imisního limitu

- Imisní příspěvky benzenu budou velmi malé

- Imisní limity NO2 a benzenu  nebudou  překračovány  ani v součtu s pozadím.

Provoz areálu MUBEA  Prostějov IT Spring Wire s.r.o.  včetně vyvolané dopravy, ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů škodlivin ve svém okolí. Jeho vliv na kvalitu ovzduší v chráněném okolí bude velmi malý. Tato příznivá skutečnost je dána tím, že emise znečišťujících látek z provozu areálu nebudou velké, vyvolaná doprava je relativně malá, je užito nízkoemisních vytápěcích zařízení a zdroje v areálu jsou diverzifikovány.

### D. 1.2.	Vliv na hlukovou situaci

Hluk v chráněném venkovním prostoru u nejbližší obytné zástavby bude po zprovoznění plánované výrobní haly (1. etapa) v úrovni pod hygienickým limitem 55 dB pro den. Navýšení hluku vlivem provozu výrobní haly oproti stávajícímu stavu je v úrovni 0,2 dB, což lze naprosto zanedbat. Dále bylo prokázáno, že hluk od zdrojů v areálu výrobní haly bude u nejbližší obytné zástavby v úrovni hluboko pod limitem 50 dB pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích hodin dne a pro 1 nejhlučnější hodinu v noci.

U východní hranice areálu SOU dochází k nárůstu hluku až o 10 dB vlivem provozu ventilátorových věží. Nejedná se ale o chráněný venkovní prostor, protože  v areálu SOU je pouze  objekt dílen (nejsou zde klasické učebny),  využití venkovního prostoru kolem objektu SOU je pro sklad materiálu (nejsou zde sportoviště).

Hluk od stavební činnosti související s výše uvedenou akcí bude v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby pod hygienickým limitem 60 dB stanoveným pro stavební činnost  v časovém úseku dne od 7 do 21 hodin. V době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku není možné hlučnou stavební činnost z hlediska hluku provádět.

### D. 1.3.	Vlivy na ostatní složky ŽP

Vliv na vodu

Vzhledem k tomu, že část vod ze zpevněných ploch bude po přečištění odvedena do Mlýnského náhonu, lze považovat tento vliv za pozitivní – zvýší se vodnost mělké vodoteče s pomalým tokem. Zároveň to však znamená důslednou kontrolu čistícího zařízení, aby nemohlo dojít ke znečištění tohoto vodního toku ropnými látkami.

Vliv na hydrogeologii

Odběr technologické vody ze studny bude znamenat ovlivnění hladiny podzemní vody. Nezbytný bude proto hydrogeologický průzkum, který tento vliv bude kvalifikovat a kvantifikovat. Ke snížení účinků tohoto vlivu je však projektováno zasakování čistých dešťových srážek z nekontaminovaných ploch. Tento vliv tedy zatím charakterizujeme jako mírně negativní.

Vliv na horninové prostředí

Horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem záměru nijak ovlivněno.

Vliv na půdu

K realizaci záměru bude nutné skrýt ornou půdu. Investor plánuje vytvoření dočasné deponie, kde bude uložena zvlášť ornice a zvlášť podorničí, takže ke znehodnocení kulturních vrstev půdy nedojde a bude možné je použít jednak pro parkové úpravy areálu po jeho dokončení, jednak bude možné tyto vrstvy dále použít k rekultivacím. Vzhledem k tomu, že lokalita záměru je situována do schválené průmyslové zóny, není možné předpokládat, že by zemědělská produkce mohla v lokalitě pokračovat.

Vliv na ekosystémy

Výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy. Stromový porost podél Mlýnského náhonu ovlivněn nebude a ve vyšším stupni PD bude vypracována studie ozelenění.

## D.2. 	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Z charakteru posuzovaného objektu a z údajů v předchozích kapitolách vyplývá, že případné vlivy záměru budou omezeny pouze na lokalitu stavby (dotčené pozemky) a její těsné okolí.

Vlivy jsou přehledně hodnoceny v následující screeningové matici (odpovídající dlouhodobým záměrům MŽP), která využívá následujícího hodnocení:

+2 - 	naprosto kladný vliv na obyvatelstvo a životní prostředí;

+1 - 	spíše kladný vliv na obyvatelstvo a životní prostředí;

0 -	nemá žádný vliv na obyvatelstvo a životní prostředí;

-1 - 	spíše záporný vliv na obyvatelstvo a životní prostředí;

-2 - 	naprosto záporný vliv na obyvatelstvo a životní prostředí;

Okruhy problémů, které nebudou naprosto ovlivněny záměrem výstavby nejsou v tabulce rozepisovány.

|  | Vliv záměru |
| --- | --- |
| Hlavní problémy | Dopad vlivu (+2, +1, 0, -1,-2) | Charakter vlivu (+1, +0.5, 0) | Případné připomínky |
| kvalita ovzduší |  |  |  |
| Emise SO2 | 0 | 0 |  |
| Mikročástice (PM10) | 0 | 0 |  |
| Emise NOx | 0 | 0 |  |
| Překročení imisních limitů | 0 | 0 |  |
| Troposférický ozón | 0 | 0 |  |
| Výskyt smogu | 0 | 0 |  |
| Jiné | 0 | 0 |  |
| kvalita vody |  |  |  |
| Kontaminace podzemních vod | 0 | 0 |  |
| Kontaminace povrchových vod toxickými polutanty, včetně bio-akumulačních | 0 | 0 |  |
| Kontaminace povrchových vod patogenními mikroorganismy | 0 | 0 |  |
| Kontaminace povrchových vod organickými polutanty (BSK a CHSK) | 0 | 0 |  |
| Kontaminace povrchových vod anorganickými solemi a nerozpuštěnými látkami | 0 | 0 |  |
| Neadekvátní zčištění městských odpadních vod | 0 | 0 |  |
| Znečištění nitráty ze zemědělských zdrojů | 0 | 0 |  |
| Eutrofizace povrchových vod | 0 | 0 |  |
| Špatná kvalita vod určených ke koupání | 0 | 0 |  |
| Nedostatečná ochrana vodních zdrojů | 0 | 0 |  |
| Záplavy | 0 | 0 |  |
| Poškozené vodní ekosystémy (povodí řek apod., včetně rybí populace) | 0 | 0 |  |
| Kontaminované říční usazeniny a biota | 0 | 0 |  |
| Jiné | +1 | + 0,5 |  |

| Hlavní problémy | Dopad vlivu (+2, +1, 0, -1,-2) | Charakter vlivu (+1, +0.5, 0) | Případné připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
| NAKLÁDÁNÍ S odpadY |  |  |  |
| Neefektivní sběr tuhých komunálních odpadů | 0 | 0 |  |
| Nedostatečné třídění odpadů pro recyklaci (papír, sklo, umělá hmota apod.) | +1 | 0,5 |  |
| Nedostatečná recyklace, opakované použití a obnovování, včetně použitých obalů | +1 | 0,5 |  |
| Nadměrné skládkování biologicky rozložitelného odpadu, včetně emisí skládkových plynů | 0 | 0 |  |
| Neadekvátní zneškodňování nebezpečných odpadů | 0 | 0 |  |
| Neadekvátní kompostování biologicky rozložitelných odpadů | 0 | 0 |  |
| Negativní vlivy spaloven odpadů (emise, apod.) | 0 | 0 |  |
| Nezabezpečené skládky | 0 | 0 |  |
| Nelegální skládky | 0 | 0 |  |
| Jiné | 0 | 0 |  |
| ochrana přírody | 0 | 0 |  |
| OBYtné oblasti |  |  |  |
| Špatná kvalita ovzduší ve městech | 0 | 0 |  |
| Hluk | -1 | 0,5 |  |
| Odpadky | 0 | 0 |  |
| Nadměrný automobilový provoz (zácpy, parkování) | -1 | 0,5 |  |
| Nedostatek zeleně | +1 | 0,5 |  |
| Špatná údržba včetně historického dědictví | 0 | 0 |  |
| Problémy se zásobováním pitnou vodou | 0 | 0 |  |
| Nedostatek kapacit pro čištění odpadních vod, problémy při nakládání s čistírenským kalem | 0 | 0 |  |
| Neefektivní využití energie v obytném sektoru | 0 | 0 |  |
| Opuštěné oblasti, brownfields, apod. | 0 | 0 |  |
| Jiné | 0 | 0 |  |
| zdraví OBYVATEL | 0 | 0 |  |
| zemědělsTVÍ/ orná půda | -2 | 1 |  |
| průmysl | +2 | 1 |  |
| doprava |  |  |  |
| Neudržitelná doprava | 0 | 0 |  |
| Emise z dopravních prostředků | 0 | 0 |  |
| Hluk z dopravy | -1 | 0,5 |  |
| Ničení městského prostoru (například parkováním) | 0 | 0 |  |
| Odstavená vozidla (vraky) | 0 | 0 |  |
| Nedostatečná městská hromadná doprava, včetně železniční | 0 | 0 |  |
| Znečištění způsobené údržbou aut, skladováním a prodejem paliv a mazadel apod. | 0 | 0 |  |
| Jiné | 0 | 0 |  |
| Energie | 0 | 0 |  |
| změna využití půdy | -2 | 1 |  |

| Hlavní problémy | Dopad vlivu (+2, +1, 0, -1,-2) | Charakter vlivu (+1, +0.5, 0) | Případné připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzumní přístup | 0 | 0 |  |
| Nedostatečné manažerské schopnosti k řešení environmentálních problémů | 0 | 0 |  |
| Nedostatek environmentálního vzdělání (školy) | 0 | 0 |  |
| Nedostatečné zvyšování environmentálního vědomí veřejnosti | 0 | 0 |  |
| Nízká účast veřejnosti, včetně NNO při rozhodování v oblasti ŽP | 0 | 0 |  |
| Environmentální kriminalita, vandalismus | 0 | 0 |  |
| Faktory pohody | - 1 | 0,5 |  |
| Jiné | 0 | 0 |  |

## D.3.	Možné vlivy, přesahující státní hranice

Rozsah záměru neumožňuje uvažovat o vlivech, které by přesáhly státní hranici ČR.

## D.4.	Opatření k prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů

### D.4.1.	Opatření ke snížení vlivu na kvalitu ovzduší

Vzhledem k tomu, že navrhovaná výstavba areálu záměru je do území, ve kterém nejsou překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle nových předpisů, se žádná opatření nenavrhují.

### D.4.2.	Opatření ke snížení vlivu akustického tlaku

U východní hranice areálu SOU dochází k nárůstu hluku až o 10 dB vlivem provozu ventilátorových věží. Nejedná se ale o chráněný venkovní prostor, protože  v areálu SOU je pouze  objekt dílen (nejsou zde klasické učebny),  využití venkovního prostoru kolem objektu SOU je pro sklad materiálu (nejsou zde sportoviště). Přesto je navrženo na východní hranici a částečně na severní hranici areálu SOU plné oplocení výšky min. 2,5 m nad terén, které bude částečně působit jako protihluková bariera.

### D.4.3.	Opatření ke snížení vlivu na kvalitu vody

Stavební práce budou nad úrovní hladiny podzemní vod a nevykazují zvýšené riziko ohrožení režimu podzemních vod. Pro stavební práce se žádná opatření nenavrhují. Nutné je ovšem dodržet všechny předpisy tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemní vody ropnými látkami.

Dešťové vody ze střechy a části zpevněné plochy, která není ohrožena kontaminací budou odvedeny do vsakovacího systému. Dešťová voda z ploch,které by mohly být kontaminovány bude odvedeny do velkokapacitního odlučovače ropných produktů (lapol) a po přečištění bude vypouštěna do Mlýnského náhonu. Vzhledem k tomu je nutné, aby provozovatel dbal na technologickou kázeň a pravidelnou kontrolu povrchu těchto komunikací a činnosti lapolu.

### D.4.4.	Opatření ke snížení vlivu na zeleň

Konečný povrch po terénních úpravách bude upraven podorničím a ornicí a oset travní směsí. V současné době na pozemcích dotčených novou stavbou není zeleň, kterou by bylo nutné nějak chránit. V rámci vyšších stupňů projektové dokumentace bude provedena i studie ozelenění areálu.

### D.4.5.	Opatření ke snížení vlivu havárií

V rámci výstavby nových objektů bude instalována EPS (elektropožární signalizace) pro zajištění včasného zásahu a snížení nároků na SAP v halovém prostoru a omezení rozsahu škod.

Dále bude provedeno označení příslušnými bezpečnostními tabulkami a bude dodržována technologická kázeň a pravidelné prohlídky technologických zařízení v souladu s příslušnými předpisy.

## D.5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Záměr výstavby výrobní haly je posuzován ve stádiu projektové dokumentace pro územní řízení. Známý způsob využití objektu dovoluje celkem přesně stanovit vlivy stavby a jejího provozu na životní prostředí.

# E. 	Porovnání variant řešení záměru

Projekt záměru nebyl zpracován ve variantách, proto ani nejsou posuzovány. Areál záměru je v průmyslové zóně, kde je další výstavba průmyslového objektu předpokládána. Jedinou možnou variantou by tedy byla varianta nulová s výraznými negativními dopady na zaměstnanost.

# F. 	Doplňující údaje

## Mapová a jiná dokumentace

Seznam příloh, které jsou součástí posudku:

F1	Širší vztahy – mapa 1 : 10.000

F2	Situace záměru 1 : 2.500

F3	Ovzduší

F3/1	Studie znečištění ovzduší

F3/2	Odborný posudek dle zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší

F4	Akustická studie

F5	Fotodokumentace

# G.		Shrnutí netechnického charakteru a závěr

Oznamovaným záměrem je stavba nového areálu firmy Mubea IT Spring Wire s.r.o. Firma Mubea již v Prostějově vyrábí náporové stabilizátory a pružiny pro prakticky všechny hlavní automobilové výrobce ve světě.. Záměr umožní rozšíření výroby a přenesení části výrobního programu ze SRN. V první etapě bude vytvořeno 105 nových pracovních míst a v plánu je další rozšíření výrobního areálu.

Nová výstavba je plánována na pozemku, který je veden jako orná půda. Investor požádá o vynětí ze ZPF. Pozemek byl již dříve vyčleněn jako průmyslová zóna.

Díky vytápění provozních hal a administrativních budov by mohlo být negativně ovlivněno ovzduší. Proto byla zpracována Studie znečištění ovzduší, která kromě vytápění řeší i vliv vyvolané dopravy. Celkový výsledek je, že provoz záměru., včetně vyvolané dopravy, ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů škodlivin ve svém okolí. Jeho vliv na kvalitu ovzduší v chráněném okolí bude velmi malý. Tato příznivá skutečnost je dána i tím, že emise znečišťujících látek z provozu areálu nebudou velké a areál je umístěn v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby.

Hluk v chráněném venkovním prostoru u nejbližší obytné zástavby bude po zprovoznění plánované výrobní haly (1. etapa) v úrovni pod hygienickým limitem 55 dB pro den. Navýšení hluku vlivem provozu výrobní haly oproti stávajícímu stavu je v úrovni 0,2 dB, což lze naprosto zanedbat. Dále bylo prokázáno, že hluk od zdrojů v areálu výrobní haly bude u nejbližší obytné zástavby v úrovni hluboko pod limitem 50 dB pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích hodin dne a pro 1 nejhlučnější hodinu v noci.

Jako zdroj technologické vody je předpokládána surová vody jímaná ze studny. Její realizaci bude předcházet hydrogeologický průzkum, který určí ideální místo jejího založení a ověří maximální kapacitu jímání vody, aby nedošlo k ovlivnění hladiny podzemní vody v oblasti.

Areál závodu bude napojen na splaškovou kanalizaci, dešťové vody budou z čistých ploch vsakovány do podloží, voda z potenciálně znečištěných ploch bude po přečištění vypouštěna do blízkého mlýnského náhonu, který je při Kralické ulici. Tím dojde ke zředění vod a zvýšení průtoku.

Na lokalitě, kde je plánována výstavba byla provedena analýza vegetačního krytu a popsána i pravděpodobně se vyskytující fauna. Nebyly popsány ani zjištěny zvláště chráněné nebo ohrožené druhy živočichů nebo rostlin.

Záměr výstavby 1. etapy Mubea IT Spring Wire s.r.o. v Prostějově nepředstavuje ani při stavbě, ani při provozu významné ovlivnění složek životního prostředí.

# H.	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Oznámení zpracovali:

| Jméno a příjmení | bydliště | telefon |
| --- | --- | --- |
| RNDr. Ing. Miroslav Hájek | U Bachmače 1 Plzeň | 377 241 203 |
| Ing. Jiří Králíček | Doležalova 1056 Praha 9 | 602 331 772 |
| Ing. Tereza Kunešová | SNP 560 Prachatice | 377 241 203 |
| Ing. Miloš Pulkrábek | Na dolinách 1 Praha 4 | 241 431 535 |
| RNDr. Miroslav Raus | Chodovická 472 Praha 20 | 281 864 391 602 391 831 |
| RNDr. Vladimír Zýval | U Bachmače 3 Plzeň | 377 241 203 |

RNDr. Petr Obst, 	držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků  hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí podle zák. ČNR č. 244/1992 Sb. (vydalo MŽP ČR, č.j. 17832/2781/OPVŽP/01)

bydliště:	Štoky  čp 83

telefon:	281 864 391

Přílohy

F1	Širší vztahy – mapa 1 : 10.000

F2	Situace záměru 1 : 2.500

F3	Ovzduší

F3/1	Studie znečištění ovzduší

F3/2	Odborný posudek dle zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší

F4	Akustická studie

F5	Fotodokumentace