Oznámení záměru

podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění

zemědělská bioplynová stanice Tištín

agroDružstvo Tištín

Únor 2007	FARMTEC A.S.

Tisová 326

391 33 Jistebnice

OBSAH:

A. 1.	Obchodní firma	3

A. 2.	IČ	3

A. 3.	Sídlo	3

A. 4.	Oprávněný zástupce	3

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	3

B. I.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

B. I. 1.	Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	3

B. I. 2.	Kapacita (rozsah) záměru	3

B. I. 3.	Umístění záměru	4

B. I. 4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	4

B. I. 5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	4

B. I. 6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	4

B. I. 7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	6

B. I. 8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků	6

B. I. 9.	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	6

B. II.	ÚDAJE O VSTUPECH	7

B. II. 1.	Zábor půdy	7

B. II. 2.	Odběr a spotřeba vody	7

B. II. 3.	Ostatní surovinové a energetické zdroje	8

B. II. 4.	Doprava	8

B. III.	ÚDAJE O VÝSTUPECH	9

B. III. 1.	Emise do ovzduší	9

B. III. 2.	Odpadní vody	11

B. III. 3.	Odpady	11

B.III.4.	Ostatní	12

B.III.5.	Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	13

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	14

C. I.	VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ	14

C. II.	STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY	14

C. II. 1.	Ovzduší a klima	14

C. II. 2.	Voda	15

C. II. 3.	Půda	15

C. II. 4.	Fauna a flora, chráněná území, ÚSES	16

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	17

D. I.	CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI	17

D. I. 1.	Vlivy na obyvatelstvo	17

D. I. 2.	Vlivy na ovzduší a klima	18

D. I. 3.	Vlivy na vodu	18

D. I. 4.	Vlivy na půdu	19

D. I. 5.	Vlivy na faunu, floru, chráněná území a ÚSES	19

D. II.	ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI	20

D. III.	ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE	20

D. IV.	OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ	20

D. V.	CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ	21

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	22

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	23

F. 1	Mapa širších vztahů M 1 : 150 000	23

F. 2	Mapa širších vztahů M 1 : 10 000	24

F. 3	Situace umístění	25

F. 4	Ilustrační foto	26

F. 5	Rozptylová studie	27

F. 6	Hluková studie	49

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	63

H.	PŘÍLOHA	65

H. 1	Vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace	65

H. 2	Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,ve znění zákona č. 218/2004 Sb.	66

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## A. 1.	Obchodní firma

Agrodružstvo Tištín

## A. 2.	IČ

49970763

## A. 3.	Sídlo

Tištín 240

798 29 Tištín

## A. 4.	Oprávněný zástupce

Josef Horák

předseda představenstva

Tištín 240

798 29 Tištín

tel.: 602 747 061

# B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B. I.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### B. I. 1.	Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Zemědělská bioplynová stanice Tištín

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění dle vyjádření ministerstva životního prostředí naplňuje dikci bodu 10.15 „Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny;…“, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu, jako podlimitní záměr k bodu 3.1 „Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW“, kategorie II, přílohy č. 1 k cit. zákonu. Záměr bude tedy posuzován ve zjišťovacím řízení, kde příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad Olomouckého kraje.

### B. I. 2.	Kapacita (rozsah) záměru

Elektrický výkon zařízení 500 kW, tepelný výkon 535 kW.

V areálu se dále nacházejí stávající stájové objekty pro 662 ks krav, 240 ks telat v mléčné výživě a 264 ks telat v rostlinné výživě, porodna prasnic s kapacitou 56 ks, jalovárna prasnic s kapacitou 196 ks, odchov selat 720 ks. Převážná část těchto objektů je zdrojem organické hmoty (kejdy) pro bioplynovou stanici.

### B. I. 3.	Umístění záměru

Kraj:	Olomoucký

Okres:	Prostějov

Obec:	Tištín

Katastrální území:	Tištín

### B. I. 4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter stavby:	novostavba

Odvětví:	zemědělství, výroba energie

Jedná se o novostavbu bioplynové stanice (kombinované zařízení k výrobě bioplynu a jeho energetickému využití) ve stávajícím zemědělském areálu. Kumulaci s jinými záměry je možno vyloučit, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu nenacházejí jiné záměry, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit.

### B. I. 5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr řeší otázku zpracování biomasy a statkových hnojiv jejich energetickým využitím, což napomůže snížení produkce pachových látek z chovu zvířat (skladování kejdy) a hnojení zemědělských pozemků v blízkosti obytných území a zároveň povede k diverzifikaci příjmů investora. Kogenerační jednotka bude kromě výroby elektrické energie využívána i jako zdroj tepla pro objekty v areálu popř. pro další provoz např. dosoušení obilnin. Výroba elektrické energie kogenerací z obnovitelných zdrojů energie (biomasy) je pro životní prostředí přínosná. Důvodem pro výstavbu bioplynových stanic je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v souladu s požadavky mezinárodních společenství na snížení spotřeby fosilních paliv a snížení emisí z jejich spalování. Tento trend je podporován státem - zákon č. 180/2005 Sb. ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Umístění záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na dostupnost vstupních surovin, vhodného pozemku a inženýrských sítí.

### B. I. 6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Údaje o záměru pro potřeby oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění jsou převzaty z projektu pro stavební povolení „Výstavba bioplynové stanice Tištín“, zpracované firmou Farmtec, a.s., oblastní ředitelství Uherské Hradiště. Je navrženo následující řešení.

Záměr je rozčleněn do následujících stavebních objektů:

SO – 01 Fermentor

SO – 02 Provozní budova

SO – 03 Přečerpávací jímka

SO – 04 Plynojem

SO – 05 Jímka na digestát

Princip procesu:

Jedná se o proces, kdy bez přístupu vzduchu dochází při určité teplotě pomocí specifických bakterií k rozkladu organické hmoty za současného vývinu bioplynu. Zkušenosti z již fungujících provozů ukazují, že v rámci anaerobní fermentace se rozloží cca 30 – 50 % organické hmoty. V tomto případě bude využíván systém tzv. mezofilní fermentace organické hmoty při teplotě cca 37 oC, který se vyznačuje poměrně značnou stabilitou procesu. Proces se rozděluje do dvou hlavních fází – kyselinotvorné, při které dojde k vyčerpání dostupného kyslíku a metanogenní fáze, při které dojde k účinnému prokvašení substrátu se stabilizovaným vývinem metanu. Hmota po fermentaci (digestát) bude z fermentoru postupně odčerpávána, stejně jako vznikající bioplyn, který bude dodáván přes plynojem do kogenerační jednotky, která představuje vysoce efektivní princip výroby elektrické energie a tepla. Materiál po fermentaci (digestát) bude skladován v jímkách a následně bude využíván pro hnojení zemědělských pozemků.

SO – 01 Fermentor

Objekt je tvořen zastropenou kruhovou částečně zapuštěnou jímkou rozdělenou na dva prostory soustřednými prstenci. Vnitřní má průměr 23 m, vnější má průměr 32 m. Celkový objem fermentoru je 4323 m3 (2038 m3 -1. stupeň a 2285 m3 – 2. stupeň). Výška fermentoru je 6 m. Dno fermentoru, stěny (prstence) a zastropení jsou provedeny technologií vodotěsného betonu (např. Wolf systém). Vnější stěna fermentoru je zateplená. Strop je zateplen a překryt vrstvou betonové mazaniny. Ve vnitřním prostoru fermentoru je osazena technologie – vrtulová míchadla (ve vnějším prstenci), pádlová míchadla (ve vnitřním prstenci), odsíření plynu, šnekový vynašeč usazenin. Vytápění fermentoru zabezpečuje stálou teplotu 36-38°C v komorách. Jde o teplovodní vytápění využívající zbytkové teplo vyvinuté při provozu kogenerační jednotky. Rozvod jednotlivých okruhů vytápění je v obvodové stěně fermentoru.

K objektu fermentoru patří dávkovač pevných substrátů s násypkou a čerpací centrum. Dávkovač je umístěn v betonové vaně zapuštěné v terénu. Substrát v dávkovači je promícháván a šnekovým dopravníkem pravidelně automaticky dávkován do fermentačního prostoru. Dávkovač má objemnou násypku 50 m3, materiál se do něj naváží čelním nakladačem 2x denně. Čerpací centrum je umístěno v prostoru u paty fermentoru, pod úrovní dna. Zde dochází k přečerpávání jednotlivých substrátů vcházejících a vycházejících z fermentoru. Přívod kejdy je z přečerpávací jímky, odváděný substrát je čerpán do jímek na digestát.

SO – 02 Provozní budova

K umístění kogenerační jednotky bude využit stávající nevyužívaný objekt vepřína, z něhož bude část upravena jako provozní budova. V části objektu bude umístěno obslužné zázemí stanice - velín, v části bude umístěna kogenerační jednotka s periferními zařízeními a v části bude umístěn čerstvý a použitý olej.

Ve velínu se bude odehrávat ovládací a kontrolní činnost obsluhy. Je zde umístěna řídící skříň agregátu, synchronizační skříň, skříň silových elektrorozvodů a terminál pro řízení a kontrolu (stolní počítač a příslušný software).

Do prostoru pro kogenerační jednotku je přístup z exteriéru zvukově odhlučněnými vraty umožňující manipulaci s kogenerační jednotkou a z předsíně dveřmi pro častý pohyb obsluhy. Jinak je místnost bez okenních otvorů.

Kompaktní kogenerační jednotka je motor určený pro spalování bioplynu s generátorem elektrického proudu. Navržený typ Jenbacher má elektrický výkon 500 kW a tepelný výkon 535 kW. V místnosti jsou umístěny další, pro provoz jednotky nezbytné periférie – tlumič výfuku, výměník tepla pro vytápění, výměník pro maření tepla, generátorové sběrnice. Zvnějšku místnosti je také umístěna regulační plynová řada jako zakončení plynovodu od plynojemu. Větrání je zajištěno přívodem vzduchu z čelní stěny pomocí tlačného ventilátoru s filtrem vzduchu a tlumičem sání. Odvod vzduchu je do boční části střechy na protější straně přes tlumič odvodu vzduchu. Na střeše objektu je umístěn chladič kogenerační jednotky a výfuk.

SO – 03 Přečerpávací jímka

Podzemní kruhová monolitická jímka bude umístěna vedle fermentoru. Užitná kapacita jímky je 196 m3, průměr 7,0 m, výška 6,0 m. Jímka je navržena z vodotěsného betonu. Jedná se o jímku dodávanou např. firmou Wolf s.r.o. Praha. Dno jímky je opatřeno kontrolním systémem, tj. přídavnou hydroizolací s monitorovacím systémem.

SO – 04 Plynojem

Pro vyrovnání nestejnoměrného vývinu bioplynu bude na plynové cestě mezi fermentor a kogenerační jednotku vsazen plynojem. Jde o plynojem s vakem o objemu 400 m3. Je umístěn v nadzemní kruhové schránce ze železobetonu s lehkým ocelovým zastřešením.

SO – 05 Jímka na digestát

Kruhová monolitická jímka o kapacitě   6358 m3, průměr 30,0 m, výška 9,0 m. Jímka je navržena z vodotěsného betonu. Jedná se o jímku dodávanou např. firmou Wolf systém s.r.o. Dno jímky je opatřeno kontrolním systémem, tj. přídavnou hydroizolací s monitorovacím systémem.

### B. I. 7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Datum zahájení stavby bude upřesněno na základě výsledků procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí, stavebního řízení, zahájení stavby se předpokládá v roce 2007 a bude probíhat cca 6 měsíců.

### B. I. 8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:	Olomoucký

Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Prostějov

Obec:	Tištín

### B. I. 9.	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí bude vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) stavebním úřadem v Němčicích nad Hanou.

## B. II.	ÚDAJE O VSTUPECH

Novostavba bioplynové stanice bude zcela realizována ve stávajícím zemědělském areálu Agrodružstva Tištín v katastrálním území Tištín.

Vstupy je možno rozdělit do dvou etap.

a) Vstupy v období výstavby – dovoz stavebních materiálů, technologie, elektrická energie a voda

b) Vstupy v období provozu - pro provoz bioplynové stanice bude potřeba organická hmota vzniklá zemědělskou výrobou provozovatele především kukuřičná siláž (6000 t/rok), travní senáž (450 t/rok), řepné řízky (3000 t/rok), kejda skotu v množství (12962 t/rok), kejda prasat (1872 t/rok), podestýlka (800 t/rok). Dále bude potřeba elektrická energie pro zařízení a teplo pro vytápění fermentoru (bude zajišťováno z kogenerace). Kogenerační jednotka bude na rozvodnou síť připojena prostřednictvím vlastní trafostanice, která bude umístěna v sousedství provozní budovy.

### B. II. 1.	Zábor půdy

Pozemky na kterých proběhne výstavba bioplynové stanice se nacházejí ve stávajícím zemědělském areálu na katastrálním území Tištín. Pozemky v areálu jsou vedeny jako ostatní plochy. Zastavěné plochy se zvětší o novostavbu fermentoru (804 m2), přečerpávací jímky (78 m2), jímky na digestát (707 m2), plynojemu (55 m2). Stavbou nebudou dotčeny pozemky. které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemky určené k plnění funkce lesa.

Chráněná území

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění.

Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).

Záměr nezasahuje chráněné území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.

Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena.

Ochranná pásma komunikací, nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve správě jiných správců nejsou záměrem dotčena, týká pouze vlastních inženýrských sítí v areálu podle projektu.

Obecně chráněné přírodní prvky

Nejbližší významný krajinný prvek je les cca 100 m východně od areálu.

### B. II. 2.	Odběr a spotřeba vody

Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná, vzhledem k tomu, že většina materiálů náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová. Voda bude používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení betonů atp.

V rámci trvalého provozu se voda pro potřeby bioplynové stanice nespotřebovává, surovinové složení substrátů zakládaných do fermentoru vzhledem k dostatku kejdy nevyžaduje ředění.. Sociální zařízení pro potřeby stavby i provozu bude využíváno stávající v areálu.

### B. II. 3.	Ostatní surovinové a energetické zdroje

Materiál bude zajišťovat dodavatel stavby. Výstavba si vyžádá relativně malé množství stavebních materiálů, které budou na stavbu dováženy nákladními automobily (betonové směsi, cihelné bloky, bet. prefabrikáty, atp.).

Během výstavby bude el. energie odebírána ze stávajících rozvodů. K významnému navýšení spotřeby nedojde. V době provozu bude el. energie zabezpečována z vlastní výroby.

Pro provoz bude potřeba organická hmota vzniklá zemědělskou výrobou provozovatele především kukuřičná siláž především kukuřičná siláž (6000 t/rok), travní senáž (450 t/rok), řepné řízky (3000 t/rok), kejda skotu v množství (12962 t/rok), kejda prasat (1872 t/rok), podestýlka (800 t/rok), elektrická energie pro zařízení a teplo pro vytápění fermentoru (bude zajišťováno z kogenerace).

### B. II. 4.	Doprava

Nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou bioplynové stanice bude časově omezený a zanedbatelný. Stálé zatížení dopravní sítě vyvolává navážení siláže a senáže pro fermentaci ze žlabů umístěných u Víceměřic. Dodávka siláže a senáže se uskutečňuje celoročně prostřednictvím traktorových návěsů s kapacitou 22 t 1x za den ze směru od Těšic. Dodávka řepných řízků se uskutečňuje pomocí souprav NA s vlekem s kapacitou 24 t cca 1x za tři dny ze směru od Nezamyslic.

Nárazově bude z areálu odvážen digestát po fermentaci k aplikaci na zemědělské pozemky. Odvoz zbytkového digestátu se provádí od března do června a od srpna do listopadu prostřednictvím traktorů s kejdovými cisternami, jejichž kapacita činí v průměru 18,5 m³. V provozu lze v tuto dobu počítat s maximálně 30 příjezdy a odjezdy denně.

Ostatní doprava surovin k fermentaci se denně bude uskutečňovat pouze v rámci areálu čerpáním potrubím (kejda) cca 40 t. Dále dochází k cestám obsluhy a podobně. Vzhledem k tomu, že je pro bioplynovou stanici využívána z velké části kejda nedojde k významnému nárůstu související dopravy, protože hmotnost vstupních surovin se fermentací sníží oproti původnímu stavu o cca 14 %.

Ostatní cesty budou spíše nepravidelného charakteru. Dosavadní provoz areálu byl podmíněn prakticky stejnou frekvencí dopravy stejného charakteru, z tohoto pohledu nedojde tedy k žádné zásadní změně.

Areál je napojen na komunikace vjezdem ze silnice Koválovice u Tištína - Tištín procházející okolo areálu, která dále pokračuje na Těšice, resp. Nezamyslice. Doprava bude realizována tak, aby se minimalizoval průjezd přes centrum obce Tištín, k čemuž bude sloužit maximální využití objízdných účelových komunikací podél obce. Kapacita komunikací je dostačující a není nutno ji v souvislosti s realizací záměru zvyšovat. V rámci stavby se v okolí bioplynové stanice vybudují nové zpevněné manipulační plochy s cílem snadné manipulace a udržování pořádku.

## B. III.	ÚDAJE O VÝSTUPECH

### B. III. 1.	Emise do ovzduší

Realizací záměru dojde ke snížení emisí amoniaku a pachových látek z kejdy, která byla dosud skladována v jímkách, rovněž dojde ke snížení emisí z klasických zdrojů tepla, které jsou používány v některých budovách a budou nahrazeny výrobou tepla v kogenerační jednotce.

Realizací záměru dojde ve vlastním zemědělském areálu z bioplynové stanice především k emisím NOx a CO. V areálu bude dále skladován digestát, zbytek po fermentaci. Tento produkt fermentace je již biologicky stabilizovaný a nedochází v něm k rozkladným procesům a není tedy zdrojem zápachu.

Bodové zdroje znečištění

Zdrojem emisí souvisejících s provozem bioplynové stanice bude především kogenerační jednotka GE Jenbacher, typ JMS 312 s instalovaným elektrickým výkonem 500 kW, tepelným výkonem 535 kW. Spotřeba bioplynu 217 Nm3/hod, která bude provozována 24 hod denně, po dobu 8000 hod v roce. Spaliny budou odváděny komínem výšky 6 m. Objemový tok spalin uváděný v podkladech výrobce je 0,534 Nm3/s, emise NOx 452 mg/m3, hmotnostní tok NOx 0,2414 g/s, 869,04 g/hod, 6,951 t/rok, emise CO 258 mg/m3, hmotnostní tok CO 0,1378 g/s, 495,98 g/hod, 3,968 t/rok.

Podle nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 4, položka 1.1.6. Stacionární pístové spalovací motory se jmenovitým tepelným výkonem 0,2 až 5 MW, patří mezi střední zdroje znečišťování ovzduší a platí pro ně následující emisní limity v mg/m3:

Dalším zdrojem možných emisí bude občasný provoz zařízení k likvidaci odpadních plynů (fléry), která bude v provozu v případě odstavení kogenerační jednotky z provozu z důvodu např. prováděných servisních prohlídek atp., protože technologie výroby bioplynu neumožňuje přerušení procesu fermentace (to by způsobilo špatnou funkci fermentoru, horší kvalitu bioplynu atp.). Pro tento zdroj znečišťování ovzduší platí závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů dle přílohy č. 1, části I., nařízení vlády č. 615/2006 Sb., které zařízení splňuje.

Liniové zdroje znečištění

Liniové zdroje emisí jsou představovány dopravními prostředky zajišťujícími dopravu vstupních surovin a odvoz digestátu po fermentaci. Přeprava materiálu pro potřeby bioplynové stanice bude probíhat na vzdálenost max. 4 km. Nárazově bude z areálu odvážen digestát po fermentaci 21 200 m3/rok skladovaný v jímce – 1146 souprav/rok k následné aplikaci na zemědělské pozemky. Aplikace bude rozdělena do dvou období březen-červen a srpen- listopad s denním maximem 15 souprav. Do areálu budou průběžně přiváženy suroviny pro fermentaci siláž, senáž, řepné řízky. Vzhledem k tomu, že se jedná o různé druhy substrátů, které jsou naváženy (odváženy) v různých obdobích nebude docházet ke kumulaci dopravy, která by způsobila významný vliv na okolí.

Pachové látky

Předmětná stanice bude zásobena výlučně substráty ze zemědělské primární produkce investora. Pachové problémy u bioplynových stanic vznikají obzvláště tehdy, když jsou prokvašovány také kofermentáty (odpady z jatek atp.). Protože tyto suroviny v předmětném případě nebudou použity, lze počítat pouze s malými pachovými emisemi.

Následující stavební části bioplynové stanice mohou být nazírány jako zdroje pachových emisí:

- zásobník dávkovače substrátů - otevřená plocha zásobníku je asi 30 m² je velmi malá, nevznikají žádné významnější emise pachových látek.

- kejdová jímka – jímka na kejdu se zásobní kapacitou na cca 10 dní, která bude využita jako příjmová do které bude kejda dopravována samospádem, jímka bude zastropená z toho vyplývá, že nevznikají žádné významnější emise pachových látek

- fermentor - je uzavřená nádrž z monolitického železobetonu, ve stěně budou vsazeny trubkové průchodky, které budou vyhotoveny z odolných materiálů a budou plynotěsné a vodotěsné (trubková průchodka s těsnicí přírubou) - emise pachových látek nevznikají

- jímky digestátu – vzhledem k dlouhé době zdržení substrátu ve fermentoru a malého zatížení organickou sušinou (< 5 %) lze očekávat u digestátu ve srovnání s hovězí nebo vepřovou kejdou minimální emise pachu, tyto budou dále minimalizovány ponecháním digestátu v klidu a vytvořením přirozeného kalového stropu, který bude minimalizovat emise.

Hlavním zdrojem emisí z areálu zůstane i nadále chov hospodářských zvířat a produkce amoniaku, který je hlavní znečišťující látkou před realizací bioplynové stanice i po její realizaci. Využitím technologie bioplynové stanice dojde ke snížení emisí amoniaku a pachových látek z areálu, technologie využití kejdy v bioreaktoru je dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisní limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, zařazena jako snižující technologie emisí při skladování kejdy až o 85 %.

### B. III. 2.	Odpadní vody

a) technologické vody

Vlastní technologie bioplynové stanice neprodukuje odpadní vody.

b) srážkové vody

Srážkové vody nelze zahrnovat mezi vody odpadní. Manipulace se srážkovými vodami je uvedena pouze pro přehlednost. Srážkové vody budou představovány srážkami spadlými na plochu jímek, které budou zachycovány v jímkách. Srážkové vody ze střech a komunikací jsou svedeny na terén a zasakovány. Srážkové vody z manipulačních ploch v místech nakládání s materiálem pro fermentaci budou svedeny do přečerpávací jímky a čerpány do fermentoru.

### B. III. 3.	Odpady

Pro nakládání s odpady platí zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., úplné znění zákon č. 106/2005 Sb., v platném znění, klasifikace odpadů je prováděna dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu atd.

Produkci odpadů můžeme rozdělit podle časového období jejich vzniku:

- odpady vznikající při výstavbě

- odpady z provozu

Ve fázi výstavby bude minimální produkce odpadů. Vznikne malé množství odpadu inertního charakteru jehož množství nelze v této fázi přesně stanovit. Vznikající odpad bez obsahu nebezpečných látek (směs betonu, cihel, keramiky, kabely, železo, ocel, izolační materiály, směs stavebních a demoličních odpadů apod.) bude zneškodňovat stavební firma provádějící stavební práce. Odpady budou přednostně předány k dalšímu využití (např. recyklaci), odpady které nelze dále využít budou odstraněny uložením na povolenou skládku dle druhu odpadu.

Název odpadu:	Katalog. číslo	Kategorie:

Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O

Plastové obaly	15 01 02	O

Kovové obaly	15 01 04	O

Směsi nebo oddělené frakce	17 01 07	O

betonu, cihel, keramiky bez NL

Dřevo	17 02 01	O

Železo, ocel	17 04 05	O

Kabely neobsahující NL	17 04 11	O

Zemina a kamení bez NL	17 05 04	O

Vytěžená hlušina bez NL	17 05 06	O

Izolační materiály bez NL	17 06 04	O

Směs stavebních a demoličních	17 09 04	O

odpadů bez NL

Odpady nebudou odstraňovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v areálu k terénním úpravám okolí objektů, přebytek bude uložen na pozemku investora. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Za provozu bioplynové stanice bude nejvýznamnějším produktem digestát, který lze zařadit pod katalogová čísla 19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu a 19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu, tento však vzhledem k dalšímu využití pro zemědělské účely investora nelze považovat za odpad. Roční produkce digestátu bude 21 200 t/rok.

Ze zemědělského hlediska digestát nelze považovat za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti. Digestát bude skladován ve stávající a nové jímce. Aplikace na zemědělskou půdu bude realizována dle aktualizovaného plánu organického hnojení, který vychází z osevního postupu.

Za provozu bioplynové stanice budou produkovány obvyklé odpady pro tato zařízení. Tyto odpady budou předávány jiným odborným subjektům k využití nebo odstranění (odb. firma). Pro nakládání s nebezpečnými odpady si provozovatel musí opatřit souhlas dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.

Název odpadu:	Katalog. číslo	Kategorie:

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje	13 02 06	N

Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O

Plastové obaly	15 01 02	O

Kovové obaly	15 01 04	O

Obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly jimi

znečištěné	15 01 10	N

Absorpční činidla, filtrační materiály, (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochr. oděvy zneč. nebezp. látkami	15 02 02	N

Olejové filtry	16 01 07	N

Zářivky	20 01 21	N

### B.III.4.	Ostatní

Hluk

Realizace záměru je z hlediska hlukových vlivů nekonfliktní. Veškerý produkovaný hluk z provozu je vlastním objektem kogenerační jednotky a vzdáleností natolik utlumen, že nebude u obytných objektů zaznamenatelný. Hlukové vlivy budou pocházet především z provozu kogenerační jednotky a pojezdu vozidel a mechanismů. Objekty bioplynové stanice budou od nejbližších obytných objektů vzdáleny cca 220 m.

Při realizaci záměru nedojde k překročení limitů hluku u obytné zástavby v území nad rámec platných hygienických limitů, což je prokázáno hlukovou studií v příloze F.6.

Vibrace

Při provozu záměru budou využívána vozidla a soupravy s nosností do 24 t, přepravní trasy naložených souprav budou vedeny v maximální míře mimo obec a z těchto důvodů nehrozí ovlivnění vibracemi.

### B.III.5.	Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

S výstavbou a provozem posuzovaného záměru mohou souviset následující rizika:

- Únik látek škodlivých vodám (PHM, motorové oleje, apod.) při manipulaci s nimi nebo v důsledku havárie motorových vozidel či stavebních mechanismů v důsledku zanedbání bezpečnostních předpisů nebo porušení pravidel silničního provozu.

- Požár objektů nebo jejich částí v důsledku zanedbání nebo porušení protipožárních předpisů.

- Znečištění povrchových a podzemních vod při aplikaci digestátu, toto riziko bude ošetřeno aktualizovaným plánem organického hnojení.

Pro snížení těchto rizik je doporučeno pro období výstavby i provozu stanovit max. povolenou rychlost v areálu, vypracovat havarijní plán a požární řád, dodržovat předpisy pro manipulaci s látkami škodlivými vodám. V případě běžného provozu při dodržování podmínek daných provozním řádem nehrozí v objektech navrhované kapacity a technologie vážné nebezpečí havárie.

# C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C. I.	VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Obec Tištín se nachází cca 20 km jižně od Prostějova v jižní části okresu Prostějov. Obec Tištín má v současné době 526 obyvatel a obec má vlastní samosprávu. Katastrální území Tištín má rozlohu cca 826 ha. Území náleží dle geomorfologického členění do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, celku Litenčická pahorkatina, podcelku Bučovická pahorkatina a okrsku Tištínská pahorkatina. Záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.

Obec se nachází v nadmořské výšce cca 220 m. Území zemědělského areálu spadá do povodí potoka Tištínka, který je pravostranným přítokem Hané, ta se vlévá zprava do řeky Moravy. Katastr má charakter kulturní zemědělské krajiny, z velké části intenzívně zemědělsky využívané.

V zájmovém území stavby se nenacházejí prvky územního systému ekologické stability, ani zvláště chráněná území, přírodní parky či významné krajinné prvky. Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o území hustě zalidněné. Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.

Registrované významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nejsou autorovi oznámení v zájmovém území kolem navrhovaného umístění záměru známy. V širším okolí záměru se vyskytují následující chráněná území: národní přírodní památka Křéby (cca 2 km jižně), přírodní rezervace Vitčický les (5 km západně). Vlastní obec Tištín i posuzovaný záměr leží mimo oblasti soustavy NATURA 2000.

Památné stromy. V okolí se nacházejí spíše sporadicky hodnotné skupiny dřevin či solitery.

## C. II.	STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

### C. II. 1.	Ovzduší a klima

Z hlediska základních klimatologických charakteristik spadá území, ve kterém je záměr umístěn do klimatického regiony T 3 – teplý, mírně vlhký.

Klimatologické charakteristiky z nejbližší stanice Vyškov 251 m n. m.

Průměrné teploty ve oC

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,6 | -1,0 | 3,6 | 8,6 | 13,9 | 16,7 | 18,6 | 17,8 | 14,2 | 8,7 | 3,3 | -0,5 | 8,4 |

Na kvalitu ovzduší mají vliv převládající směry větru.

Průměrná četnost směrů větru lokality Tištín

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvětří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost % | 15 | 12 | 5 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 10 |

Průměrné srážky v mm ze stanice Morkovice (297 m n. m.):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 30 | 34 | 44 | 71 | 85 | 86 | 81 | 59 | 56 | 48 | 37 | 663 |

Znečištění ovzduší

Na základě polohy záměru v otevřené krajině lze předpokládat, že jde o území s velmi dobrou provětrávaností, v okolí se nevyskytují žádné významnější zdroje emisí.

Kvalita ovzduší v okolí záměru je ovlivňována především lokálními topeništi v zastavěném území a dopravou. V blízkém okolí nejsou významné bodové zdroje znečištění ovzduší. Vlastní posuzovaný záměr přispívá k znečištění ovzduší především produkcí NOx a CO, která je vyhodnocena v části B.III.1. Emise do ovzduší. Znečištění ovzduší produkované bioplynovou stanicí, ve srovnání s průmyslem a dopravou je v širším kontextu zanedbatelné.

### C. II. 2.	Voda

Posuzované území obce Tištín (zemědělský areál a jeho sousedství) je odvodňováno potokem Tištínka ČHP 4-12-02-039, která je pravostranným přítokem Hané, ta se vlévá zprava do řeky Moravy. Posuzovaný záměr nijak významně neovlivní vodohospodářské poměry v zájmovém území. Areál je napojen na dostatečně kapacitní obecní vodovod s pitnou vodou. Z hlediska ochrany povrchových i podzemních vod bude nutné zajistit nepropustnost fermentoru, jímek a manipulačních ploch, kde bude nakládáno se vstupními surovinami.

Zastavěné plochy se zvětší o novostavbu fermentoru (804 m2), přečerpávací jímky (78 m2), jímky na digestát (707 m2), plynojemu (55 m2). Dešťové vody ze střech objektů a nekontaminovaných zpevněných ploch budou odváděny na terén a zasakovány. Dešťové vody z plochy, na které se manipuluje se substrátem budou svedeny do přečerpávací jímky.

### C. II. 3.	Půda

Zastavěné plochy se zvětší o novostavbu fermentoru (804 m2), přečerpávací jímky (78 m2), jímky na digestát (707 m2), plynojemu (55 m2). Stavba nebude zasahovat na pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.

Půda v blízkém okolí záměru je zařazena především do BPEJ 3.01.00.

Popis BPEJ:

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu

3 - region T3 teplý, mírně vlhký; suma teplot nad + 10 (C 2 500 - 2 800; prům. roční teplota 8 - 9 (C; průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm; pravděpodobnost suchých vegetačních období 10 - 20 %, vláhová jistota 4 - 7

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

01 – Černozemně (typické i karbonátové) na spraši; středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem.

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám

|  | sklonitost | expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0-1(, úplná rovina | všesměrná |

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu

|  | skeletovitost | hloubka |
| --- | --- | --- |
| 0 | bezskeletovité | půda hluboká |

Znečištění půd

Kontaminace půdy v okolí posuzovaného záměru nebyla prověřována. Vzhledem k charakteru dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely (zemědělská půda) nelze kontaminaci předpokládat.

### C. II. 4.	Fauna a flora, chráněná území, ÚSES

Výstavba bioplynové stanice proběhne ve stávajícím zemědělském areálu. Plochy, které budou výstavbou dotčeny zpevněné, zatravněné a využívané převážně jako manipulační plochy. Toto území obsahuje nepříliš hodnotné společenství rostlin, které se vyskytuje v analogických lokalitách v okolí. Prostor staveniště není příhodný pro rozvoj populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že podrobný průzkum lokality není nutný a výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny lze prakticky vyloučit.

Na posuzované lokalitě je poměrně chudé zastoupení fauny, podmíněné především málo pestrou flórou a blízkostí stávajících stájových a skladovacích objektů a obce.

V okolí záměru se nevyskytují lesní porosty. Nejbližší lesní porost leží západně od areálu ve vzdálenosti cca 100 m od areálu. Tento lesní porost nebude stavbou a provozem bioplynové stanice dotčen.

V zájmovém území stavby se nenacházejí prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), ani zvláště chráněná území, přírodní parky či významné krajinné prvky.

# D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D. I.	CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

### D. I. 1.	Vlivy na obyvatelstvo

Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během doby výstavby je vzhledem k rozsahu stavby nevýznamné a časově omezené. Tyto vlivy (prašnost, hluk) budou soustředěny pouze do časového období vymezeného realizací stavby. Vzhledem k charakteru provozu a vzdálenosti od obce lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativně zasaženo.

Navržená technologická zařízení, či technologické postupy, nebudou způsobovat nadlimitní hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru pro denní dobu 50 dB a pro noční dobu 40 dB nebudou vlivem záměru překročeny.

Zdroje hluku v rámci provozu bioplynové stanice jsou následující: doprava substrátu pro fermentaci do areálu, odvoz digestátu, manipulace s materiálem v rámci provozu, kogenerační jednotka.

Dodávka siláže a senáže se uskutečňuje celoročně prostřednictvím traktorových návěsů s kapacitou 22 t 1x za den ze směru od Těšic. Dodávka řepných řízků se uskutečňuje pomocí souprav NA s vlekem s kapacitou 24 t cca 1x za tři dny ze směru od Nezamyslic. Odvoz zbytkového digestátu na pole ke hnojení se provádí v obdobích od března do června a od srpna do listopadu, dle aktuálních klimatických podmínek a potřeby hnojení prostřednictvím traktorů s kejdovými cisternami, jejichž kapacita činí v průměru 18,5 m³. V provozu lze v tuto dobu počítat s maximálně 30 příjezdy a odjezdy denně v době max. 7:00 až 20:00 hodin.

Doprava nebude převyšovat současné dopravní špičky do areálu v době sklizně např. kukuřic a nebude se těmito dopravními špičkami kumulovat.

Pro manipulaci s materiálem v rámci provozu bude používán kolový nakladač nebo alternativně traktor s čelním nakladačem. Pouze v denní době 7:00 až 19:00 h po dobu max. 20 min/den.

Kogenerační jednotka bude umístěna v uzavřeném odhlučněném objektu, jediným zdrojem hluku bude výfuk, výfukový otvor se nachází cca 8,5 m nad terénem. Předním vestavěný tlumič výfuku odpadních plynů je proveden dvouúrovňově a instalován pro zbytkovou hladinu hluku uváděnou výrobcem 65 dB(A).

Nejbližší obytné objekty jsou od zařízení bioplynové stanice vzdáleny 210 m. Mezi obytnou zástavbu a zařízeními bioplynové stanice produkujícími emise hluku je stávající zeleň a dále zde budou umístěny objekty zařízení bioplynové stanice, které neprodukují hlukové emise a budou působit jako clonící objekty. Vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci je provedeno v hlukové studii v příloze F.6.

Negativní ovlivnění obyvatel zápachem při rozvážení digestátu na zemědělské pozemky nehrozí, vzhledem k tomu, že při aplikaci vyprodukovaného digestátu nehrozí emise pachových látek jako v případě aplikace kejdy.

Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, ovzduší) se rovněž nepředpokládají a celková produkce emisí z bioplynové stanice není natolik významná, aby mohla nějak ovlivnit pohodu v obci.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro realizaci záměru a kontrol ze strany odpovědných orgánů není předpoklad nějakého zdravotního rizika pro obyvatelstvo.

V případě sociálně ekonomického vlivu záměru nelze hovořit o zlepšení či zhoršení současného stavu. V souvislosti s výstavbou bioplynové stanice nevzniknou nová pracovní místa, protože obsluhu zajistí stávající pracovníci.

### D. I. 2.	Vlivy na ovzduší a klima

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu, zejména při manipulaci se stavebními materiály během výstavby a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek. Vzhledem k umístění staveniště lze předpokládat, že v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné.

Za pozitivní přínosy anaerobní fermentace je třeba označit následující:

Anaerobní fermentace, spojená s výrobou bioplynu s jeho následným energetickým využitím má velmi pozitivní vliv na životní prostředí. Řízená anaerobní fermentace zabezpečí jímání metanu (bioplynu) a jeho energetické využití (zamezení úniku do atmosféry). Metan CH4 jako hlavní energetická složka bioplynu vzniká i v přírodě při samovolném rozkladu organické hmoty. Přitom je velmi významným skleníkovým plynem (1 t CH4 = 21 t CO2.).

Řízená anaerobní fermentace = stabilizace biomasy (zamezení dalšího rozkladu, odstranění zápachu a hygienických rizik). Při samovolném rozkladu organické hmoty dochází ke značné emisi pachových látek a existují i další hygienická rizika (mikroby, hmyz).

Bioplyn je obnovitelné palivo (potenciál se obnovuje přírodními procesy). tzn., že při energetickém využití bioplynu je bilance spotřebovaného (pro růst biomasy) CO2 a vyprodukovaného (spálením bioplynu) CO2 neutrální.

Vlastní provoz bioplynové stanice se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi NOx a CO. Ty budou v ovzduší obklopujícím areál obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se jejich vliv na ovzduší nijak negativně neprojeví. Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k imisním limitům je řešena rozptylovou studií, která je v části F. 5 oznámení.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

### D. I. 3.	Vlivy na vodu

Realizací záměru nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Dešťové vody ze střech a nekontaminovaných zpevněných ploch budou zasakovány. Dešťové vody spadlé na manipulační plochu kontaminovanou surovinami pro fermentaci budou svedeny do přečerpávací jímky. Aplikací digestátu, může být ovlivněna povrchová a podzemní voda v oblasti. Prevencí před případnými haváriemi je důsledné dodržování aktualizovaného plánu organického hnojení a dále pravidelné proškolování pracovníků rozvážejících organická hnojiva a pravidelná kontrola jejich činnosti. Při skladování a aplikaci digestátu musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Ohrožení povrchových nebo podzemních vod hrozí v případě hrubého porušení plánu organického hnojení a technologické kázně. Manipulační plochy, jímky a fermentor budou stavebně provedeny a udržovány jako nepropustné objekty. Skladovací jímky na digestát bude pravidelně vyvážena. Vyvážení se nebude řídit naplněním, ale skutečně vhodnými podmínkami pro rozvoz, protože kapacita jímek je 8058 m3, což je dostačující minimálně pro 4,5 měsíční skladování.

### D. I. 4.	Vlivy na půdu

Hnojivý účinek digestátu na půdu je velmi dobrý, obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny, včetně stimulačních látek, které působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost. Živiny obsažené v digestátu jsou rostlinami přijímány pozvolněji, než z průmyslových hnojiv.

Vlastnosti digestátu závisí především na druhu zpracovávaných materiálů, méně už na technologickém procesu. V porovnání s přímou aplikací surového materiálu (např. hovězí kejdy) má anaerobně zfermentovaný substrát řadu výhod:

- substrát je biologicky stabilizovaný a homogenizovaný,

- zvýšení využitelnosti živin a snížení jejich vyplavitelnosti,

- snížení obsahu patogenů a semen plevelů,

- snížení zápachu,

- pokles emisí skleníkových plynů.

Dusík obsažený v digestátu je méně pohyblivý, než dusík dodávanými průmyslovými hnojivy. Ke kontaminaci může sice docházet, ale pouze v případě přehnojení, ale vzhledem k dostatečnému množství ploch k němu nebude docházet. Aplikace na pozemky zajistí přísun potřebných živin a přispívá k omezení dávek průmyslových hnojiv. Pro udržení úrodnosti půdy je pak důležité do půdy doplňovat živiny a organickou hmotu, její množství by mělo být takové, aby postačovalo k vyhnojení celé výměry orné půdy alespoň 1 x za 4 roky.

Investor obhospodařuje v současné době cca 2260 ha zemědělské půdy, plochy kam může být digestát aplikován mají rozlohu cca 1200 ha. Při roční produkci digestátu, která činí 21200 t.rok-1 se dávkou 60 t/ha vyhnojí 353 ha. Aplikace organických hnojiv bude probíhat dle aktualizovaného plánu organického hnojení. Rozloha obhospodařovaných zemědělských pozemků je dostatečná a nebude docházet k jejich přehnojování.

### D. I. 5.	Vlivy na faunu, floru, chráněná území a ÚSES

Záměr nebude mít podstatný vliv na faunu a floru. Realizace záměru bude prováděna ve stávajícím areálu v obci Tištín. V samotném areálu ani jeho těsném okolí nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, které by záměrem mohli být ovlivněny. Stávající zeleň na hranici areálu zůstane zachována. Ochrana okolního území bude zabezpečena dodržováním provozního řádu a plánu organického hnojení.

## D. II.	ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Negativní vlivy posuzovaného záměru budou patrné především na pozemcích přímo dotčených výstavbou.

Rozvážení digestátu na zemědělské pozemky bude ovlivňovat relativně velké území. Jedná se o cca 1200 ha obhospodařovaných ploch v okolí realizovaného záměru. Tyto vlivy lze označit za velkoplošné. Je ale nutno připomenout, že při aplikaci vyprodukovaného digestátu nehrozí emise pachových látek jako v případě aplikace kejdy. Vliv záměru na složky životního prostředí po jeho realizaci bude co do velikosti malý a z hlediska významnosti málo významný.

## D. III.	ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

## D. IV.	OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ

Na základě projektu s ohledem na popsané a zhodnocené řešení výstavby zemědělské bioplynové stanice v obci Tištín a jejího budoucího provozu je možno konstatovat, že celý záměr je z ekologického hlediska přijatelný za dodržení následujících podmínek:

- bude zpracován provozní řád

- bude zpracován havarijní plán

- bude aktualizován plán organického hnojení,

- fermentor, manipulační plochy se surovinami, jímky budou provedeny izolované proti pronikání tekutých složek do podloží,

- prověřit nepropustnost jímek, včetně jejich propojení

- bude zajištěn řádný provoz a kontrola jímek na digestát,

- zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu,

- zabezpečit vyvážení digestátu podle aktualizovaného plánu organického hnojení a jeho řádnou aplikaci za optimálního počasí na pozemky určené tímto plánem s využitím vhodných aplikačních prostředků,

- v případě úniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady,

- minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti,

- bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem, případně kropením,

- v prostoru staveniště nebude prováděno odstraňování odpadů spalováním,

- důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření plevelů,

- udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů,

- stavební odpady nebudou odstraňovány zahrabáváním nebo ukládáním do terénních nerovností,

- v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám; zneškodnění nebezpečných odpadů realizovat pouze na smluvním základě s odbornou firmou,

- odpady budou ukládány utříděně, přednostně předány k využití a případně odstraňovány v souladu s platnou legislativou,

- pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

- aktualizovat systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu,

- v rámci areálu navrhuji vhodnými dřevinami doplnit ozelenění areálu v okolí nových staveb.

## D. V.	CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

V době zpracování tohoto oznámení o vlivu záměru na životní prostředí byly k dispozici všechny základní údaje technologické, údaje o kapacitách, vstupech a výstupech. Na jejich základě bylo možno provést analýzu vstupů, výstupů i vlivů záměru na životní prostředí. Podklady předložené oznamovatelem a projektantem lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci očekávaných vlivů na životní prostředí a pro zpracování oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

# E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je řešen v jedné variantě, kterou představuje výstavba novostavby bioplynové stanice. Tato varianta je z hlediska výkonu optimálním řešením ve vztahu k množství investorem produkované a zpracovávané biomasy a statkových hnojiv. Vstupy a výstupy této varianty byly hodnoceny v jednotlivých kapitolách předloženého oznámení.

Realizace záměru přispěje ke zvýšení využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie, včetně využívání odpadního tepla pro vytápění stávajících objektů v areálu.

Navržená bioplynová stanice je zařízení, které prakticky neprodukuje odpady. Veškeré vstupní suroviny jsou anaerobně přeměněny na kvalitní hnojivo s dobrými užitnými vlastnostmi, které bude aplikováno na zemědělské pozemky.

Z výše uvedeného hodnocení navrhované varianty vyplývá, že se jedná o variantu vhodnou, v souladu se záměry územního plánování, ekologicky únosnou a rentabilní. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost a kvalitní a spolehlivá technologie.

Zemědělská činnost a kombinovaná výroba bioplynu a energie je významná pro udržení krajiny jako významný spotřebitel energeticky využitelné biomasy, tvoří ekologicky a ekonomicky vyvážený celek.

# F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

## F. 1	Mapa širších vztahů M 1 : 150 000

## F. 2	Mapa širších vztahů M 1 : 10 000

## F. 3	Situace umístění

## F. 4	Ilustrační foto

Pohled na místo umístění fermentoru	Pohled na část bývalé stáje, která bude 		upravena na provozní budovu

Pohled na strop fermentoru (v pozadí 	Kogenerační jednotka

plynojem

## F. 5	Rozptylová studie

Rozptylová studie

Zemědělská bioplynová stanice Tištín,

okr. Prostějov

Únor 2007	Farmtec, a.s.

Ing. Radek Přílepek

Tisová 326

391 33 Jistebnice

- Úvod

V rozptylové studii jsou hodnoceny příspěvky nově budované bioplynové stanice Agrodružstva Tištín v areálu v obci Tištín k imisní zátěži a to z hlediska bodových zdrojů znečištění ovzduší v souladu s navrhovaným řešením. Rozptylová studie je zpracována jako podklad pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí.

- Vstupní údaje

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v jedné variantě hodnotící příspěvky po výstavbě bioplynové stanice k imisní zátěži.

Z hlediska navrhovaného stavu provozu je hodnocen stav související s provozem bioplynové stanice, který představuje provoz spalovacího motoru spalujícího produkovaný bioplyn. Varianta vyhodnocuje příspěvek k imisní zátěži v anorganickém znečištění po výstavbě a uvedení do provozu.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové síti, která je blíže definovaná v bodě 3.2 předložené rozptylové studie a byl řešen pro následující látky:

- anorganické znečištění: NOx, NO2- volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z bodového zdroje (spalování bioplynu)

Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových podkladech, znázorňujících rozložení příspěvků k imisní zátěži sledovaných škodlivin.

Vstupní údaje, jejichž znalost je potřebná pro výpočet příspěvků zdrojů znečištění ovzduší k imisní zátěži je možné rozdělit do následujících celků.

  - Emisní charakteristika zdroje

#### 2.1.1. Bodové zdroje znečištění ovzduší

Bodovým zdrojem znečištění ovzduší v rámci tohoto předkládaného záměru je kogenerační jednotka JMS 312 GS-B.L spalující bioplyn (zdroj anorganického znečištění). V následujícím přehledu jsou bilancovány výstupy emisí z provozu tohoto zařízení. Emise jsou určeny na základě měření provedeném na shodném zařízení, které poskytl výrobce firma Jenbacher.

#### Anorganické znečištění

##### Kogenerační jednotka

výrobce: GE Jenbacher

typ: JMS 312 GS-B.L, tepelný výkon 566 kW, elektrický výkon 526 kW

spotřeba bioplynu 217 Nm3/h

objemový tok spalin	0,534 Nm3/s

emise NOX	452 mg/Nm3

hmotnostní tok NOx	0,2414 g/s

Výška výduchu	8,5 m

Provoz 24 hodin denně, cca 8000 provozních hodin za rok

Tab.: Souřadnice bodového zdroje

| Název zdroje | Souřadnice zdroje |
| --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| Kogenerační jednotka | 460 | 510 | 229 |

bod x=0 y=0 leží v levém dolním rohu výpočtové sítě

Pro oxid siřičitý nebyl výpočet prováděn. Vzhledem k tomu, že emise oxidu siřičitého jsou významně nižší, než emise oxidů dusíku lze reálně předpokládat, že ani v tomto případě nebude znamenat provoz významný příspěvek k imisní zátěži.

Pro oxid uhelnatý nebyl výpočet prováděn. Emise oxidu uhelnatého jsou nižší než emise oxidů dusíku. Vzhledem k tomu, že imisní limit pro CO je cca o dva řády vyšší než pro NO2 nelze ani z tohoto titulu předpokládat významné ovlivnění kvality ovzduší natož překračování příslušného imisního limitu.

Pro tuhé znečišťující látky nebyl výpočet prováděn. Z hlediska znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami lze konstatovat, že provozem kogenerační jednotky se imisní zátěž území působením výše zmíněného zdroje významně nemění.

  - Obecná charakteristika lokality

Geografická a topografická charakteristika lokality je patrná z mapy uvedené v bodě 3.2. Výpočtová oblast se nachází v rozmezí 214 až 245 m n.m.

  - Klimatické a meteorologické charakteristiky území

Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro lokalitu Tištín pro 5 tříd teplotní stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru dle Bubníka a Koldovského zpracovaný ČHMÚ. Parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu s rozdělením podle jednotlivých tříd rychlosti a stability, která je vytvořena programem SYMOS97´verze2003.

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)

[m/s]	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Součet

I.tř. v=1.7 	0,89	0,68	0,36	0,76	0,97	1,18	1,09	0,69	3,07	9,69

II.tř. v=1.7 	2,86	2,16	1,07	1,98	1,95	1,99	1,57	2,08	3,52	19,18

II.tř. v=5 	0,08	0,08	0,03	0,05	0,11	0,16	0,09	0,07	0	0,67

III.tř. v=1.7 	2,97	2,57	1,38	2,35	2,09	2,59	1,97	2,65	1,62	20,19

III.tř. v=5 	2,19	2,32	0,62	0,73	1,01	1,76	0,71	1,51	0	10,85

III.tř. v=11 	0,06	0,04	0	0	0	0,02	0,01	0,05	0	0,18

IV.tř. v=1.7 	1,09	0,72	0,49	1,27	1,56	1,89	1,48	0,68	1,07	10,25

IV.tř. v=5 	2,47	2,11	0,47	0,98	1,67	2,6	1,5	1,88	0	13,68

IV.tř. v=11 	1,11	0,49	0,03	0,05	0,11	0,18	0,04	0,54	0	2,55

V.tř. v=1.7 	0,84	0,62	0,47	1,66	1,98	1,79	1,16	0,58	0,72	9,82

V.tř. v=5 	0,44	0,21	0,08	0,17	0,55	0,84	0,38	0,27	0	2,94

Sum (Graf)	15	12	5	10	12	15	10	11	10	100/100

Odborný odhad větrné růžice - graf (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)

  - Lokalizace zdroje

Kogenerační jednotka (zdroj znečištění ovzduší) bude umístěna ve stávajícím zemědělském areálu jihozápadně od obce Tištín, okres Prostějov, kraj Olomoucký. Nejbližší obytné objekty jsou od zdroje znečištění vzdáleny cca 290 m.

  - Imisní charakteristika lokality

Realizace posuzovaného záměru je situována do území, které lze z hlediska stávajícího pozadí popsat následujícími nejbližšími stanicemi AIM:

Imisní pozadí lokality:

NOx

| Rok: | 2005 |
| --- | --- |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Břeclav |
| Látka: | NOx-oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Roční LV : | 30,0 |
| Roční MT : | 0,0 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| BMISA 40821 | ČHMÚ 1135 Mikulov-Sedlec | Automatizovaný měřicí program CHLM | 151,9 |  | 30,4 | 11,7 | 65,0 |  | 27,8 | 12,4 | 15,3 | 10,6 | 9,2 | 20,8 | 14,2 | 7,69 | 339 |
|  |  |  | 28.11. |  | 80,5 | 37,1 | 01.12. |  |  | 33,2 | 83 | 83 | 82 | 91 | 12,6 | 1,62 | 4 |

NO2

| Rok | 2005 |
| --- | --- |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Vyškov |
| Látka: | NO2-oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 200,0 |
| Hodinové MT : | 50,0 |
| Hodinové TE : | 18 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 10,0 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| BVYSM 39241 | ČHMÚ 1497 Vyškov | Manuální měřicí program GUAJA |  |  |  |  | 98,0 |  | 48,0 | 19,0 | 20,7 | 19,0 | 20,4 | 31,0 | 22,8 | 14,02 | 357 |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.12. |  |  | 64,0 | 90 | 91 | 86 | 90 | 19,1 | 1,86 | 4 |

- Metodika výpočtu

  - Metoda, typ modelu

V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší.

V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika SYMOS 97, verze 2003.

Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:

- stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot koncentrací

- stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

- nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování  znečištění ze stacionárních zdrojů.

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje:

- výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)

- výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)

- stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.

Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře , kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze  rozdělit do těchto tří kategorií:

| Kategorie | Průměrná doba setrvání v atmosféře |
| --- | --- |
| I | 20 h |
| II | 6 dní |
| III | 2 roky |

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:

| Znečišťující látka | Kategorie |
| --- | --- |
| oxid siřičitý | II |
| oxidy dusíku | II |
| oxid dusný | III |
| amoniak | II |
| sirovodík | I |
| oxid uhelnatý | III |
| oxid uhličitý | III |
| metan | III |
| vyšší uhlovodíky | III |
| chlorovodík | I |
| sirouhlík | II |
| formaldehyd | II |
| peroxid vodíku | I |
| dimetyl sulfid | I |

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu.

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.

Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.

K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:

| Třída větru | Třída rychlosti větru |
| --- | --- |
| slabý vítr | 1.7 m/s |
| střední vítr | 5.0 m/s |
| silný vítr | 11.0 m/s |

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:

| Třída stability | Název | Vertikální teplotní gradient [оC na 100 m] | Popis třídy stability |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | superstabilní | ( < -1,6 | silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu |
| II. | stabilní | -1,6 ( ( < -0,7 | běžné inverze,špatné podmínky rozptylu |
| III. | izotermní | -0,7 ( ( < 0,6 | slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient,často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky |
| IV. | normální | 0,6 ( ( ( 0,8 | indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek |
| V. | konvektivní | ( > 0,8 | labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek |

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.

| rozptylová podmínka | třída stability | rychlost větru |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 1,7 |
| 2 | II | 1,7 |
| 3 | II | 5 |
| 4 | III | 1,7 |
| 5 | III | 5 |
| 6 | III | 11 |
| 7 | IV | 1,7 |
| 8 | IV | 5 |
| 9 | IV | 11 |
| 10 | V | 1,7 |
| 11 | V | 5 |

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2.

Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO.

Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.

Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis.

Pro představu, jak bude vypadat podíl  c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty  c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.

| třída stability | podíl koncentrací NO2 / NOx |
| --- | --- |
|  | vzdálenost 1 km | vzdálenost 10 km | vzdálenost 100 km |
| I | 0,149 | 0,488 | 0,997 |
| II | 0,156 | 0,532 | 0,999 |
| III | 0,174 | 0,618 | 1,000 |
| IV | 0,214 | 0,769 | 1,000 |
| V | 0,351 | 0,966 | 1,000 |

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší.

  - Referenční body

Výpočtová oblast, ve které se předpokládá vliv záměru je definována jako čtvercové území o rozměrech 1400 x 1400 m, toto území bylo vymezeno v závislosti na parametrech zdroje, konfiguraci terénu a rozmístění obytných objektů. Pro účely výpočtu byla zkoumaná oblast rozdělena na síť s krokem 100 m ve směru obou os. Ve směru osy X, která míří k východu je oblast dlouhá 1400 m, což odpovídá 15 bodům. Ve směru osy Y, která míří k severu je oblast dlouhá 1400 m, což odpovídá 15 bodům. Charakteristiky znečištění ovzduší jsou tedy počítány v síti 15 x 15 uzlových bodů, celkem tedy pro 225 uzlových bodů.

N

M 1:10 000

3.3	Imisní limity

Hodnoty imisních limitů základních škodlivin vycházejí z přílohy č. 1 Nařízení vlády 597/2006 Sb. a jsou uvedeny v následujících tabulkách. Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.

Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu |
| --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 h | 200 (g.m-3 NO2, nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 rok | 40 (g.m-3 NO2 |
| Ochrana ekosystémů | Aritmetický průměr / 1 rok | 30 (g.m-3 NOx |

Meze tolerance

| Znečišťující látka | Doba průměrování | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 1 hodina | 40 (g.m-3 | 30 (g.m-3 | 20 (g.m3 | 10 (g.m-3 |
| NO2 | 1 rok | 8 (g.m-3 | 6 (g.m-3 | 4 (g.m-3 | 2 (g.m-3 |

- Výstupní údaje

  - Typ vypočtených charakteristik

Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003 jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních pro jednotlivé znečišťující látky a charakteristiky pro body ve zvolené výpočtové síti. Všechny vypočtené hodnoty jsou uvedeny v přiložených tabulkách.

Pro přehlednost je v následující tabulce uveden souhrn znečišťujících látek a jejich vypočtených charakteristik.

| Polutant | Hodnocená charakteristika | jednotky |
| --- | --- | --- |
| NOx | Aritmetický průměr /1 rok | (g.m-3 |
| NO2 | Aritmetický průměr /1 rok Aritmetický průměr / 1 h | (g.m-3 |

- Kartografická interpretace výsledků

Příspěvky k imisní zátěži - NOX v μg.m-3 (navrhovaný stav)

aritmetický průměr 1 rok

N

M 1:10 000

Příspěvky k imisní zátěži - NO2 v μg.m-3 (navrhovaný stav)

aritmetický průměr 1 rok

N

M 1:10 000

Příspěvky k imisní zátěži - NO2 v μg.m-3 (navrhovaný stav)

aritmetický průměr 1 hod

N

M 1:10 000

- Diskuse výsledků

Při interpretaci výsledků je nutné mít na paměti několik skutečností:

- Přestože autoři metodiky byli vedeni snahou o maximální věrohodnost všech použitých postupů, je zřejmé, že základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené nějakou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně.

- Klimatické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice nebo výskyt inverzí).

- Výpočetní rovnice byly stanovené za předpokladu maximální vzdálenosti referenčního bodu od zdroje 100 km. Pro delší vzdálenosti nelze metodiku použít.

- Při výběru referenčních bodů nelze většinou postihnout podrobně všechny nerovnosti terénu. Protože program vyhodnocující terénní profily pracuje pouze s nadmořskými výškami v místech referenčních bodů a zdrojů, může se stát, že se nějaký terénní útvar (např. úzké údolí) "ztratí". Při konstrukci map znečištění ovzduší je nutné k těmto možnostem přihlédnout.

- V metodice se nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré vypočtené výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu. Stejně tak metodika nezohledňuje sekundární prašnost, která může tvořit velkou část prachu v ovzduší.

Do výpočtu provedeného pomocí obecné metodiky SYMOS´97 nelze zahrnout vliv kumulace znečišťujících látek pod inverzemi a v údolích. Metodika uvádí metodu, jak toto znečištění vypočítat, ale ta vyžaduje samostatné řešení v konkrétním údolí. Z tohoto důvodu nejsou ve studii tyto výsledky zahrnuty.

Vypočtené koncentrace by měly být v každém referenčním bodě srovnány s imisními limity (přípustnými koncentracemi). Aby se úroveň znečištění ovzduší od uvažovaného zdroje (zdrojů) dala považovat za přijatelnou, musí vypočtené charakteristiky znečištění ovzduší splňovat podmínky stanovené příslušnými předpisy.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v jedné variantě hodnotící příspěvky po výstavbě bioplynové stanice k imisní zátěži.

Z hlediska navrhovaného stavu provozu je hodnocen stav související s provozem kogenerační jednotky. Varianta vyhodnocuje příspěvek k imisní zátěži v anorganickém znečištění po výstavbě a uvedení do provozu.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 225 výpočtových bodů.

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v2003 je programový systém pro modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek:

| Výpočtová varianta | škodlivina | Body výpočtové sítě |
| --- | --- | --- |
|  |  | minimální hodnota | maximální hodnota |
| Navrhovaný stav | NOx aritmetický průměr 1 rok ((g.m-3) | 0,143862 | 1,666215 |
| Navrhovaný stav | NO2 aritmetický průměr 1 rok ((g.m-3) | 0,014746 | 0,182782 |
| Navrhovaný stav | NO2 aritmetický průměr 1 hod ((g.m-3) | 1,051700 | 13,341994 |

Vyhodnocení imisní zátěže pro oxidy dusíku je provedeno v souladu s legislativou pro roční koncentrace NOx (vztahující se však k ochraně ekosystémů). Vypočtené příspěvky se pohybují ve výpočtové síti do 1,67 (g.m-3. V zásadě lze konstatovat, že provoz posuzovaného záměru se na změně imisní zátěže z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru v podstatě neprojeví. Ve vztahu k platnému imisnímu limitu je nutné konstatovat, že imisní limit pro NOx představovaný aritmetickým průměrem za kalendářní rok 30 (g.m-3 je vztahován k ochraně ekosystémů, kam řešené území nenáleží. I při zohlednění pozadí zájmového území se provoz areálu na imisní zátěži významně neprojeví.

Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod pro NO2 je ve výpočtové síti dosažena maximální koncentrace 13,34 (g.m-3 pro navrhovaný stav. I se zohledněním pozadí spolu s uvažovanými mezemi tolerance nebude docházet k překračovaní imisního limitu představovaného aritmetickým průměrem 1 hod. pro NO2.

Příspěvky NO2 k imisní zátěži z hlediska ročního aritmetického průměru pro navrhovaný stav jsou maximálně 0,18 (g.m-3. I se zohledněním pozadí spolu s uvažovanými mezemi tolerance nebude docházet k překračovaní imisního limitu představovaného ročním aritmetickým průměrem pro NO2.

Celkově lze tudíž učinit závěr, že provoz bioplynové stanice v Tištíně ve vztahu ke zjištěným hodnotám imisní zátěže a následně i ve vztahu k obyvatelstvu je akceptovatelný.

Firma Farmtec a.s. je držitelem osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií č.j.: 3687/740/02 ze dne 21.3.2005 dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

V Jistebnici dne 1. 2. 2007 				Ing. Radek Přílepek

- Příloha: Výsledky výpočtu v tabulkové formě.

Příspěvky k imisní zátěži – navrhovaný stav.

| ČÍSLO BODU | X-ová souřadnice | Y-ová souřadnice | Z-ová souřadnice | NOX | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | aritmetický průměr 1 rok (μg.m-3) | aritmetický průměr 1 rok (μg.m-3) | aritmetický průměr 1 hod (μg.m-3) |
| 1 | 0 | 0 | 236 | 0,368361 | 0,049485 | 3,069746 |
| 2 | 100 | 0 | 242 | 0,414961 | 0,054537 | 3,574851 |
| 3 | 200 | 0 | 245 | 0,463993 | 0,059839 | 4,029785 |
| 4 | 300 | 0 | 245 | 0,507222 | 0,064507 | 4,336210 |
| 5 | 400 | 0 | 241 | 0,527706 | 0,066646 | 4,195346 |
| 6 | 500 | 0 | 238 | 0,523313 | 0,066093 | 3,881234 |
| 7 | 600 | 0 | 237 | 0,501681 | 0,063780 | 3,689532 |
| 8 | 700 | 0 | 235 | 0,463718 | 0,059720 | 3,385869 |
| 9 | 800 | 0 | 238 | 0,423262 | 0,055435 | 3,409929 |
| 10 | 900 | 0 | 235 | 0,376948 | 0,050420 | 3,068817 |
| 11 | 1000 | 0 | 231 | 0,334813 | 0,045825 | 2,819876 |
| 12 | 1100 | 0 | 226 | 0,273782 | 0,038519 | 2,199300 |
| 13 | 1200 | 0 | 223 | 0,225954 | 0,032703 | 1,743473 |
| 14 | 1300 | 0 | 222 | 0,198703 | 0,029513 | 1,602654 |
| 15 | 1400 | 0 | 223 | 0,184414 | 0,028035 | 1,672094 |
| 16 | 0 | 100 | 234 | 0,418097 | 0,054851 | 3,176150 |
| 17 | 100 | 100 | 240 | 0,548223 | 0,069344 | 6,145148 |
| 18 | 200 | 100 | 244 | 0,719816 | 0,089030 | 7,938763 |
| 19 | 300 | 100 | 244 | 0,862600 | 0,105008 | 8,781652 |
| 20 | 400 | 100 | 242 | 0,944071 | 0,113975 | 8,615362 |
| 21 | 500 | 100 | 237 | 0,824023 | 0,099718 | 6,450861 |
| 22 | 600 | 100 | 232 | 0,558447 | 0,068608 | 3,510988 |
| 23 | 700 | 100 | 232 | 0,523493 | 0,065147 | 4,104212 |
| 24 | 800 | 100 | 234 | 0,442424 | 0,056248 | 4,067664 |
| 25 | 900 | 100 | 230 | 0,342826 | 0,044931 | 3,054881 |
| 26 | 1000 | 100 | 225 | 0,258378 | 0,035112 | 2,128713 |
| 27 | 1100 | 100 | 222 | 0,206111 | 0,029047 | 1,643816 |
| 28 | 1200 | 100 | 221 | 0,178186 | 0,025941 | 1,505481 |
| 29 | 1300 | 100 | 221 | 0,159807 | 0,023967 | 1,505209 |
| 30 | 1400 | 100 | 222 | 0,147671 | 0,022749 | 1,607462 |
| 31 | 0 | 200 | 225 | 0,396700 | 0,051263 | 2,099898 |
| 32 | 100 | 200 | 236 | 0,532230 | 0,065878 | 5,130103 |
| 33 | 200 | 200 | 243 | 0,879383 | 0,105439 | 9,208925 |
| 34 | 300 | 200 | 244 | 1,145665 | 0,134502 | 11,131616 |
| 35 | 400 | 200 | 240 | 1,248043 | 0,144941 | 9,841769 |
| 36 | 500 | 200 | 236 | 1,062708 | 0,123677 | 6,979552 |
| 37 | 600 | 200 | 230 | 0,647397 | 0,076752 | 3,210125 |
| 38 | 700 | 200 | 229 | 0,535918 | 0,064885 | 3,215181 |
| 39 | 800 | 200 | 227 | 0,406961 | 0,050905 | 2,577110 |
| 40 | 900 | 200 | 224 | 0,306389 | 0,039866 | 1,952670 |
| 41 | 1000 | 200 | 221 | 0,237208 | 0,032155 | 1,599371 |
| 42 | 1100 | 200 | 220 | 0,202567 | 0,028458 | 1,481077 |
| 43 | 1200 | 200 | 220 | 0,180403 | 0,026170 | 1,436763 |
| 44 | 1300 | 200 | 221 | 0,166120 | 0,024795 | 1,520438 |
| 45 | 1400 | 200 | 222 | 0,152780 | 0,023440 | 1,615233 |
| 46 | 0 | 300 | 225 | 0,430110 | 0,054629 | 2,110355 |
| 47 | 100 | 300 | 232 | 0,446631 | 0,054549 | 3,480841 |
| 48 | 200 | 300 | 242 | 1,009771 | 0,117843 | 10,590838 |
| 49 | 300 | 300 | 242 | 1,484487 | 0,168178 | 13,341994 |
| 50 | 400 | 300 | 238 | 1,640465 | 0,182782 | 10,405379 |
| 51 | 500 | 300 | 234 | 1,248487 | 0,139428 | 5,662085 |
| 52 | 600 | 300 | 230 | 0,725198 | 0,082890 | 3,213510 |
| 53 | 700 | 300 | 225 | 0,452890 | 0,053936 | 2,027966 |
| 54 | 800 | 300 | 222 | 0,334303 | 0,041741 | 1,714708 |
| 55 | 900 | 300 | 221 | 0,281918 | 0,036693 | 1,584569 |
| 56 | 1000 | 300 | 220 | 0,237964 | 0,032214 | 1,501967 |
| 57 | 1100 | 300 | 220 | 0,210329 | 0,029474 | 1,486741 |
| 58 | 1200 | 300 | 223 | 0,206383 | 0,029662 | 1,779508 |
| 59 | 1300 | 300 | 226 | 0,198415 | 0,029239 | 2,162034 |
| 60 | 1400 | 300 | 228 | 0,183435 | 0,027762 | 2,343515 |
| 61 | 0 | 400 | 224 | 0,432544 | 0,054389 | 1,978174 |
| 62 | 100 | 400 | 232 | 0,406037 | 0,049145 | 3,497176 |
| 63 | 200 | 400 | 242 | 1,011544 | 0,115959 | 12,149756 |
| 64 | 300 | 400 | 237 | 1,326616 | 0,146211 | 9,515320 |
| 65 | 400 | 400 | 235 | 1,666215 | 0,177145 | 9,126959 |
| 66 | 500 | 400 | 228 | 0,704666 | 0,074896 | 3,961265 |
| 67 | 600 | 400 | 226 | 0,517393 | 0,057824 | 2,898673 |
| 68 | 700 | 400 | 222 | 0,368159 | 0,043965 | 1,935559 |
| 69 | 800 | 400 | 220 | 0,304450 | 0,038300 | 1,604289 |
| 70 | 900 | 400 | 219 | 0,261415 | 0,034335 | 1,491480 |
| 71 | 1000 | 400 | 219 | 0,233026 | 0,031740 | 1,398821 |
| 72 | 1100 | 400 | 222 | 0,232623 | 0,032490 | 1,682649 |
| 73 | 1200 | 400 | 224 | 0,217969 | 0,031296 | 1,947990 |
| 74 | 1300 | 400 | 231 | 0,220635 | 0,032328 | 2,675322 |
| 75 | 1400 | 400 | 235 | 0,191239 | 0,028900 | 2,527910 |
| 76 | 0 | 500 | 224 | 0,441385 | 0,055242 | 1,976950 |
| 77 | 100 | 500 | 237 | 0,469141 | 0,056506 | 6,880972 |
| 78 | 200 | 500 | 241 | 0,813279 | 0,093261 | 12,362729 |
| 79 | 300 | 500 | 236 | 0,847998 | 0,093216 | 8,104864 |
| 80 | 400 | 500 | 232 | 0,488097 | 0,050664 | 6,921661 |
| 81 | 500 | 500 | 226 | 0,143862 | 0,014746 | 2,285342 |
| 82 | 600 | 500 | 222 | 0,277526 | 0,031507 | 1,764426 |
| 83 | 700 | 500 | 220 | 0,312243 | 0,038144 | 1,938150 |
| 84 | 800 | 500 | 219 | 0,290515 | 0,037161 | 1,524429 |
| 85 | 900 | 500 | 219 | 0,266333 | 0,035328 | 1,502027 |
| 86 | 1000 | 500 | 220 | 0,248371 | 0,033970 | 1,490055 |
| 87 | 1100 | 500 | 223 | 0,246230 | 0,034472 | 1,779990 |
| 88 | 1200 | 500 | 226 | 0,237075 | 0,033999 | 2,275625 |
| 89 | 1300 | 500 | 235 | 0,224302 | 0,032949 | 2,727840 |
| 90 | 1400 | 500 | 237 | 0,195159 | 0,029551 | 2,592469 |
| 91 | 0 | 600 | 224 | 0,435447 | 0,054670 | 1,978006 |
| 92 | 100 | 600 | 238 | 0,541145 | 0,066037 | 7,410985 |
| 93 | 200 | 600 | 240 | 0,874240 | 0,102274 | 10,916952 |
| 94 | 300 | 600 | 235 | 0,969467 | 0,110224 | 6,768813 |
| 95 | 400 | 600 | 228 | 0,467671 | 0,051758 | 3,894669 |
| 96 | 500 | 600 | 222 | 0,280839 | 0,030687 | 1,813458 |
| 97 | 600 | 600 | 219 | 0,345919 | 0,040422 | 1,760716 |
| 98 | 700 | 600 | 219 | 0,359429 | 0,044431 | 1,840113 |
| 99 | 800 | 600 | 219 | 0,327813 | 0,042188 | 1,528399 |
| 100 | 900 | 600 | 220 | 0,303320 | 0,040302 | 1,540423 |
| 101 | 1000 | 600 | 224 | 0,313268 | 0,042475 | 1,959588 |
| 102 | 1100 | 600 | 226 | 0,286852 | 0,039987 | 2,316060 |
| 103 | 1200 | 600 | 230 | 0,268664 | 0,038398 | 2,813146 |
| 104 | 1300 | 600 | 236 | 0,229790 | 0,033878 | 2,719556 |
| 105 | 1400 | 600 | 240 | 0,199254 | 0,030263 | 2,626961 |
| 106 | 0 | 700 | 224 | 0,415985 | 0,052773 | 1,975027 |
| 107 | 100 | 700 | 236 | 0,523860 | 0,065745 | 5,811880 |
| 108 | 200 | 700 | 239 | 0,850697 | 0,102643 | 8,886043 |
| 109 | 300 | 700 | 235 | 0,979797 | 0,115722 | 6,659719 |
| 110 | 400 | 700 | 227 | 0,629702 | 0,074885 | 3,141235 |
| 111 | 500 | 700 | 221 | 0,428242 | 0,051631 | 2,069447 |
| 112 | 600 | 700 | 219 | 0,424015 | 0,051972 | 1,897581 |
| 113 | 700 | 700 | 219 | 0,410599 | 0,051752 | 1,655462 |
| 114 | 800 | 700 | 220 | 0,375472 | 0,048758 | 1,597979 |
| 115 | 900 | 700 | 224 | 0,386449 | 0,051145 | 1,986179 |
| 116 | 1000 | 700 | 229 | 0,393520 | 0,053068 | 3,112187 |
| 117 | 1100 | 700 | 232 | 0,327210 | 0,045575 | 3,045705 |
| 118 | 1200 | 700 | 234 | 0,274570 | 0,039481 | 2,883754 |
| 119 | 1300 | 700 | 238 | 0,234337 | 0,034734 | 2,759463 |
| 120 | 1400 | 700 | 242 | 0,202182 | 0,030862 | 2,628118 |
| 121 | 0 | 800 | 222 | 0,354212 | 0,045828 | 1,715533 |
| 122 | 100 | 800 | 232 | 0,411509 | 0,053812 | 3,403693 |
| 123 | 200 | 800 | 238 | 0,720862 | 0,090042 | 7,106250 |
| 124 | 300 | 800 | 234 | 0,749051 | 0,092309 | 5,409250 |
| 125 | 400 | 800 | 227 | 0,584359 | 0,072670 | 2,455370 |
| 126 | 500 | 800 | 221 | 0,423371 | 0,053801 | 1,770757 |
| 127 | 600 | 800 | 219 | 0,394637 | 0,050634 | 1,594174 |
| 128 | 700 | 800 | 218 | 0,371482 | 0,048478 | 1,469532 |
| 129 | 800 | 800 | 220 | 0,373681 | 0,049535 | 1,544494 |
| 130 | 900 | 800 | 224 | 0,381180 | 0,051319 | 1,971911 |
| 131 | 1000 | 800 | 231 | 0,387080 | 0,052951 | 3,105751 |
| 132 | 1100 | 800 | 232 | 0,323680 | 0,045639 | 2,987857 |
| 133 | 1200 | 800 | 232 | 0,275135 | 0,039960 | 2,848554 |
| 134 | 1300 | 800 | 242 | 0,233958 | 0,034974 | 2,756745 |
| 135 | 1400 | 800 | 243 | 0,203831 | 0,031340 | 2,624001 |
| 136 | 0 | 900 | 222 | 0,325505 | 0,042973 | 1,699985 |
| 137 | 100 | 900 | 229 | 0,379435 | 0,051090 | 3,167270 |
| 138 | 200 | 900 | 237 | 0,572210 | 0,074110 | 5,797646 |
| 139 | 300 | 900 | 234 | 0,597736 | 0,076544 | 4,940868 |
| 140 | 400 | 900 | 228 | 0,519042 | 0,066890 | 2,827212 |
| 141 | 500 | 900 | 221 | 0,374679 | 0,049553 | 1,660291 |
| 142 | 600 | 900 | 219 | 0,347754 | 0,046396 | 1,523563 |
| 143 | 700 | 900 | 218 | 0,328415 | 0,044363 | 1,437633 |
| 144 | 800 | 900 | 218 | 0,312880 | 0,042921 | 1,378203 |
| 145 | 900 | 900 | 219 | 0,294770 | 0,041194 | 1,411640 |
| 146 | 1000 | 900 | 224 | 0,308619 | 0,043590 | 1,945033 |
| 147 | 1100 | 900 | 235 | 0,311008 | 0,044550 | 2,943932 |
| 148 | 1200 | 900 | 240 | 0,266947 | 0,039282 | 2,883595 |
| 149 | 1300 | 900 | 243 | 0,228366 | 0,034559 | 2,695055 |
| 150 | 1400 | 900 | 243 | 0,201779 | 0,031342 | 2,603918 |
| 151 | 0 | 1000 | 221 | 0,284652 | 0,038511 | 1,575395 |
| 152 | 100 | 1000 | 228 | 0,323813 | 0,045026 | 2,807628 |
| 153 | 200 | 1000 | 235 | 0,444295 | 0,059766 | 4,515787 |
| 154 | 300 | 1000 | 233 | 0,465217 | 0,061984 | 4,110283 |
| 155 | 400 | 1000 | 228 | 0,426938 | 0,057133 | 2,870166 |
| 156 | 500 | 1000 | 223 | 0,354443 | 0,048200 | 1,846679 |
| 157 | 600 | 1000 | 220 | 0,315478 | 0,043445 | 1,477392 |
| 158 | 700 | 1000 | 217 | 0,274715 | 0,038522 | 1,310870 |
| 159 | 800 | 1000 | 217 | 0,265975 | 0,037734 | 1,263127 |
| 160 | 900 | 1000 | 217 | 0,250409 | 0,036113 | 1,252348 |
| 161 | 1000 | 1000 | 217 | 0,228233 | 0,033604 | 1,257643 |
| 162 | 1100 | 1000 | 228 | 0,283498 | 0,041498 | 2,555171 |
| 163 | 1200 | 1000 | 239 | 0,254259 | 0,038049 | 2,745066 |
| 164 | 1300 | 1000 | 241 | 0,225673 | 0,034593 | 2,694673 |
| 165 | 1400 | 1000 | 240 | 0,199154 | 0,031300 | 2,568851 |
| 166 | 0 | 1100 | 220 | 0,248842 | 0,034549 | 1,459643 |
| 167 | 100 | 1100 | 229 | 0,293377 | 0,041886 | 2,917533 |
| 168 | 200 | 1100 | 233 | 0,348192 | 0,048659 | 3,578498 |
| 169 | 300 | 1100 | 233 | 0,383132 | 0,052888 | 3,780211 |
| 170 | 400 | 1100 | 230 | 0,370812 | 0,051236 | 3,144378 |
| 171 | 500 | 1100 | 226 | 0,338792 | 0,047200 | 2,337877 |
| 172 | 600 | 1100 | 220 | 0,272032 | 0,038758 | 1,506080 |
| 173 | 700 | 1100 | 217 | 0,240790 | 0,034865 | 1,243639 |
| 174 | 800 | 1100 | 216 | 0,226375 | 0,033207 | 1,180711 |
| 175 | 900 | 1100 | 215 | 0,209647 | 0,031267 | 1,124387 |
| 176 | 1000 | 1100 | 216 | 0,203827 | 0,030801 | 1,185009 |
| 177 | 1100 | 1100 | 217 | 0,193014 | 0,029657 | 1,223006 |
| 178 | 1200 | 1100 | 222 | 0,200034 | 0,030996 | 1,631009 |
| 179 | 1300 | 1100 | 232 | 0,210849 | 0,032925 | 2,386028 |
| 180 | 1400 | 1100 | 231 | 0,185990 | 0,029750 | 2,247065 |
| 181 | 0 | 1200 | 220 | 0,225176 | 0,032056 | 1,414965 |
| 182 | 100 | 1200 | 230 | 0,256318 | 0,037678 | 2,776101 |
| 183 | 200 | 1200 | 232 | 0,287856 | 0,041639 | 3,107308 |
| 184 | 300 | 1200 | 232 | 0,312174 | 0,044680 | 3,257690 |
| 185 | 400 | 1200 | 230 | 0,309420 | 0,044261 | 2,929964 |
| 186 | 500 | 1200 | 224 | 0,267712 | 0,038833 | 1,952782 |
| 187 | 600 | 1200 | 218 | 0,219883 | 0,032596 | 1,331845 |
| 188 | 700 | 1200 | 216 | 0,204589 | 0,030665 | 1,182155 |
| 189 | 800 | 1200 | 215 | 0,194220 | 0,029434 | 1,120882 |
| 190 | 900 | 1200 | 215 | 0,187993 | 0,028804 | 1,124884 |
| 191 | 1000 | 1200 | 215 | 0,179516 | 0,027887 | 1,111106 |
| 192 | 1100 | 1200 | 216 | 0,173823 | 0,027366 | 1,150254 |
| 193 | 1200 | 1200 | 217 | 0,165078 | 0,026408 | 1,166443 |
| 194 | 1300 | 1200 | 233 | 0,198079 | 0,031490 | 2,304326 |
| 195 | 1400 | 1200 | 236 | 0,178871 | 0,029046 | 2,249598 |
| 196 | 0 | 1300 | 227 | 0,246193 | 0,035618 | 2,247643 |
| 197 | 100 | 1300 | 231 | 0,224732 | 0,034000 | 2,628286 |
| 198 | 200 | 1300 | 231 | 0,240523 | 0,035987 | 2,689302 |
| 199 | 300 | 1300 | 230 | 0,252796 | 0,037544 | 2,727107 |
| 200 | 400 | 1300 | 229 | 0,261717 | 0,038704 | 2,741218 |
| 201 | 500 | 1300 | 220 | 0,203690 | 0,030907 | 1,440128 |
| 202 | 600 | 1300 | 216 | 0,181372 | 0,027920 | 1,178755 |
| 203 | 700 | 1300 | 215 | 0,175770 | 0,027232 | 1,121928 |
| 204 | 800 | 1300 | 215 | 0,173387 | 0,027029 | 1,115815 |
| 205 | 900 | 1300 | 215 | 0,168826 | 0,026566 | 1,103323 |
| 206 | 1000 | 1300 | 215 | 0,162575 | 0,025891 | 1,097030 |
| 207 | 1100 | 1300 | 215 | 0,154983 | 0,025032 | 1,077675 |
| 208 | 1200 | 1300 | 216 | 0,149860 | 0,024527 | 1,092200 |
| 209 | 1300 | 1300 | 236 | 0,183792 | 0,029785 | 2,199438 |
| 210 | 1400 | 1300 | 242 | 0,164615 | 0,027245 | 2,066423 |
| 211 | 0 | 1400 | 229 | 0,229446 | 0,033990 | 2,387602 |
| 212 | 100 | 1400 | 230 | 0,198266 | 0,030855 | 2,447106 |
| 213 | 200 | 1400 | 230 | 0,209600 | 0,032314 | 2,521114 |
| 214 | 300 | 1400 | 229 | 0,218890 | 0,033525 | 2,547541 |
| 215 | 400 | 1400 | 223 | 0,192290 | 0,029819 | 1,755948 |
| 216 | 500 | 1400 | 217 | 0,164416 | 0,025961 | 1,219717 |
| 217 | 600 | 1400 | 215 | 0,156826 | 0,024937 | 1,109382 |
| 218 | 700 | 1400 | 214 | 0,152576 | 0,024401 | 1,052118 |
| 219 | 800 | 1400 | 214 | 0,151100 | 0,024290 | 1,051700 |
| 220 | 900 | 1400 | 215 | 0,152116 | 0,024571 | 1,086169 |
| 221 | 1000 | 1400 | 216 | 0,151319 | 0,024628 | 1,111648 |
| 222 | 1100 | 1400 | 218 | 0,152638 | 0,025024 | 1,222431 |
| 223 | 1200 | 1400 | 232 | 0,183262 | 0,029776 | 2,205181 |
| 224 | 1300 | 1400 | 238 | 0,168612 | 0,027889 | 2,104413 |
| 225 | 1400 | 1400 | 242 | 0,154692 | 0,026063 | 2,022328 |

## F. 6	Hluková studie

# G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Obchodní firma	Agrodružstvo Tištín

IČ		499 707 63

Sídlo		Tištín 240

798 29  Tištín

Oprávněný zástupce	Josef Horák

předseda představenstva

Tištín 240

798 29 Tištín

tel.: 602 747 061

Název záměru	Zemědělská bioplynová stanice Tištín

Kapacita (rozsah ) záměru

Elektrický výkon zařízení 500 kW, tepelný výkon 535 kW.

Umístění záměru

Kraj:	Olomoucký

Okres:	Prostějov

Obec:	Tištín

Katastrální území:	Tištín

Charakter stavby:	novostavba

Odvětví:	zemědělství, výroba energie

Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění je výstavba novostavby bioplynové stanice s příslušenstvím. Jedná se o novostavbu bioplynové stanice (kombinované zařízení k výrobě bioplynu a jeho energetickému využití) ve stávajícím zemědělském areálu.

Záměr řeší otázku zpracování biomasy a statkových hnojiv jejich energetickým využitím, což napomůže diverzifikaci příjmů investora.

Umístění záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na dostupnost vstupních surovin, vhodného pozemku a inženýrských sítí.

Princip procesu:

Jedná se o proces, kdy bez přístupu vzduchu dochází při určité teplotě pomocí specifických bakterií k rozkladu organické hmoty za současného vývinu bioplynu. Zkušenosti z již fungujících provozů ukazují, že v rámci anaerobní fermentace se rozloží cca 30 – 50 % organické hmoty. V tomto případě bude využíván systém tzv. mezofilní fermentace organické hmoty při teplotě cca 37 oC a vyznačuje se poměrně značnou stabilitou procesu. Proces se rozděluje do dvou hlavních fází – kyselinotvorné, při které dojde k vyčerpání dostupného kyslíku a metanogenní fáze, při které dojde k účinnému prokvašení substrátu se stabilizovaným vývinem metanu. Hmota po fermentaci bude z fermentoru postupně odčerpávána, stejně jako vznikající bioplyn, který bude dodáván přes plynojem do kogenerační jednotky, která představuje vysoce efektivní princip výroby elektrické energie a tepla.

Záměr je rozčleněn do následujících stavebních objektů:

SO – 01 Fermentor

SO – 02 Provozní budova

SO – 03 Přečerpávací jímka

SO – 04 Plynojem

SO – 05 Jímka na digestát

Průběh výstavby, nevelké rozsahem a časově omezené na poměrně krátkou dobu, neovlivní zásadním způsobem okolní životní prostředí ani neohrozí zdraví občanů v nejbližších obytných objektech v obci Tištín. Ani v bezprostředním důsledku provozu nedojde k ovlivnění, případně narušení okolního prostředí. Negativní vlivy mohou nastat pouze v případě technologické nekázně. Při dodržení příslušných předpisů jsou však tato rizika vyloučena.

Jako zdroj emisí je bioplynová stanice zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší.

Navržená výstavba ovlivní rozsah zemědělského půdního fondu. Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, nedojde k negativnímu vlivu na vodu. Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani živočichů, prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, nedojde k poškození krajinného rázu.

Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku výstavby a následného provozu.

# H.	PŘÍLOHA

## H. 1	Vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace

## H. 2	Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Datum zpracování oznámení : 5.2. 2007

Jméno a příjmení :  Ing. Radek Přílepek

Bydliště :  Sudoměřice u Tábora 131, 391 36

Telefon : 602 539 541

E-mail:  rprilepek@farmtec.cz

Autor je oprávněn ke zpracovávání dokumentací a posudků dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02 ze dne 15.10.2002.

Ing. Radek Přílepek