Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.J.: KUOK 35416/2007                                                    V Olomouci dne 15. 5. 2007

Sp. Zn.: KÚOK/35416/2007/OŽPZ/506

# Sp. a skart. znak: 8.25-V/5

| Vyřizuje: Petr Matečka tel.: 585 508 633 fax: 585 508 424 e-mail: p.matecka@kr-olomoucky.cz | - dle rozdělovníku - |
| --- | --- |

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název:

„Vestavba lakovny práškové lakovny do výrobní haly provozované v rámci areálu KOVO TOPIČ a.s.“ Kojetín

# Kapacita (rozsah) záměru:

V technologickém projektu je uvažováno s projektovanou výrobní kapacitou lakovny upravované plochy: celkem 385 000 m2 za rok.

Charakter záměru:

Předmětem posuzovaného záměru je realizace vestavby nové technologie lakovny, která se skládá s následujících hlavních provozních souborů:

1.	Zavěšení obrobků na dopravník

2.	Chemická předúpravna

3.	Sušící pec

4.	Práškovací kabina

5.	Vypalovací pec

6.	Sejmutí obrobků z dopravníku

7.	Cyklon

8.	Kazetový filtr

9	Ventilátor

10.	Plynový hořák pro ohřev sušící pece

11.	Plynový hořák pro ohřev vypalovací pece

12.	Ponorné čerpadlo v podlaze

14.	Neutralizační stanice odpadních vod

Vlastní technologie povrchových úprav spočívá v navěšení výrobku, který poté prochází systémem pasivačních a fosfátovacích lázní pro chemickou úpravu povrchů, dále pak sušícím tunelem do prostoru kabiny pro nanášení práškového plastu (nátěrových hmot). Po provedení povrchové úpravy se výrobek vypálí v peci, svěsí z dopravníku a po kontrole zabalí k expedici. Čistírna odpadních vod (neutralizační stanice) je řešena jako monobloková, skládající se z míchaného reaktoru, zásobníků na chemikálie pro vlastní neutralizaci a úpravu odpadních vod, z nichž budou tyto látky dávkovány do reaktoru. Vzniklý neutralizační kal bude přečerpáván do kalové nádrže a odvodňován na kalolisu. Na výtoku vyčištěné vody bude instalována jednotka s pískovým filtrem k dočištění odpadní vody a zachycení jemných částic vysráženého kalu. K úpravě surové technologické vody, používané ve výrobním procesu bude sloužit zařízení na výrobu demineralizované vody.

Umístění záměru:

Kraj: 	Olomoucký

Okres:	Přerov

Obec: 	Kojetín

Katastrální území:	Kojetín

Předmětem záměru je umístění práškové lakovny pro automatizované nanášení práškových nátěrových hmot umístěné ve stávajícím areálu společnosti KOVO TOPIČ a.s. – dolní část, na pozemku parcelní číslo 1661, 1140/15 v k.ú. Kojetín.

Údaje o oznamovateli:

| A.1 | Obchodní jméno: | KOVO TOPIČ a.s. |
| --- | --- | --- |
| A.2 | IČO: | 258 25 666 |
| A.3 | Sídlo: | Křenovská 1374, 752 01 Kojetín |
| A.4 | Oprávněný zástupce: | Martina Soušková |
|  | Adresa: | Křenovská 1374, 752 01 Kojetín |
|  | telefon: | 581 299 011 |

Souhrnné vypořádání připomínek:

K záměru bylo doručeno celkem 6 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků: Olomouckého kraje, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Městského úřadu Přerov OŽP, Městského úřadu Kojetín, České inspekce životního prostředí OI Olomouc a Krajského úřadu Olomouckého kraje OŽPZ.

Připomínky, jež byly obsahem vyjádření se týkaly těchto oblastí:

- Olomoucký kraj

Nemá připomínek

- Krajský úřad Olomouckého kraje

Nemá připomínek

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov

Nemá připomínek

- Městský úřad Přerov, odbor životního prostředí

Nemá připomínek

- Městský úřad Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

Nemá připomínek

- Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc

Nemá připomínek

Závěr:

Záměr „Vestavba lakovny práškové lakovny do výrobní haly provozované v rámci areálu KOVO TOPIČ a.s.“ Kojetín naplňuje dikci bodu 4.2. kategorie II. přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 a § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze strany veřejnosti ani dotčených orgánů státní správy nebyly vzneseny závažnější připomínky k uvažované investici, došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Vestavba lakovny práškové lakovny do výrobní haly provozované v rámci areálu KOVO TOPIČ a.s.“ Kojetín

n e b u d e

p o s u z o v á n   p o d l e  c i t o v a n é h o  z á k o n a.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Je však nezbytné v navazujících správních řízeních zohlednit výše uvedené podmínky a připomínky uplatněné k předmětnému záměru dotčenými správními úřady.

Ing. Josef Veselský

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky:

Město Kojetín

Olomoucký kraj - zde

Dotčené správní úřady:

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství

Magistrát města Přerova, odbor životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova, odbor zemědělství, Smetanova 7, 750 11  Přerov 2

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov

ČIŽP OI, oddělení ochrany ovzduší, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Oznamovatel:

KOVO TOPIČ a.s., Křenovská 1374, 752 01 Kojetín

Zpracovatel oznámení:

Mgr. Jakub Bucek, Staňkova 18 a, 602 00 Brno

Na vědomí

MŽP ČR, OVSS VIII, Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 110 00 
Praha 10

spis