D o k u m e n t a c e

### podle zákona  č.100/2001 Sb. v následujících zněních

### o posuzování vlivů na životní prostředí,

### § 8 odst. 1 a  přílohy č. 4

Modernizace

Chovu dojnic Drahany

Vypracoval:

Ing.Pavel Marťan, autorizovaná  osoba ze zákona č. 100/2001 Sb., § 19

osvědčení odborné způsobilosti č.j.4204/680/OPV/93 ze dne 1.6.1993

# OBSAH

___________________________________________________________________________

## A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI	                       ………………………………………..     4

A.1.  Obchodní firma			           ………………………………………..     4

##### A.2.  IČO				                       ………………………………………..     4

A.3.  Projektant                                                    ………………………………………..      4

##### B.ÚDAJE O ZÁMĚRU			           .………………………………………..    4

B.I.  Základní údaje			            ………………………………………..    4

### B.I.1.  Název záměru				                  		    		   4

B.I.2.  Kapacita ( rozsah ) záměru						           	   4

B.I.3.  Umístění záměru								   4

#### B.I.4.  Charakter záměru a možnosti kumulace s jinými záměry			   4

#### B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru							   6

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru			   6

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	   7

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků – adresy úřadů		   9

B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zákonu

č.100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí			   9

B.II.  Údaje o vstupech			           ………………………………………..     10

B.II.1. Zábor půdy									   10

B.II.2. Odběr a spotřeba vody							   10

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje						   11

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu					   11

B.III.  Údaje o výstupech		                      ………………………………………..      12

B.III.1. Emise do ovzduší								   12

B.III.2. Odpadní vody                                                     				   13

B.III.3. Odpady                                						   14

B.III.4. Ostatní									   15

##### C.ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ     ……..               19

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území     19

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území      20

### C.III.Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území

### z hlediska jeho únosného zatížení                                                                        24

##### D.KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU

##### NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                                                          28

D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a

životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti   ………….         28

D.I.1.  Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 		  28

D.I.2.  Vlivy na ovzduší a klima                                           			  30

D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky	  30

D.I.4.   Vlivy na povrchové a podzemní vody                                                          30

D.I.5.   Vlivy na půdu                                                                                              32

D.I.6.   Vlivy na horninové prostředí a zdroje                                                          32

D.I.7.   Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy                                                             32

D.I.8.   Vlivy na krajinu                                                                                            33

D.I.9.   Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce                               33

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů                …………….          34

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných havárií a nestandardních stavech                                        ………...……………….  34

D.IV.  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	  ……..……………….   35

D.IV.1. Územně plánovací opatření                                                                         35

D.IV.2. Technická opatření                                                                                       35

D.V.   Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů

při hodnocení vlivů                                                     ……………………………   37

D.VI.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly

při specifikaci vlivů	……………………………….……..……………….                    37

##### E.     POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	………………………………                  37

##### F.     ZÁVĚR               		………………………………………………………         38

#### G.     VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	……….….          39

##### G.1.  Obchodní jméno oznamovatele

G.2.  Název záměru

G.3.  Kapacita ( rozsah ) projektu

G.4.  Umístění záměru

G.5.  Charakter projektu a možnost kumulace s jinými záměry

H.        PŘÍLOHY		………………………………………………………

- Vyjádření  stavebního úřadu                                                                                           42

- Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na územní soustavy Natura  2000, vydané dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v následujících zněních                       43

# Rozptylová studie                                                                                                            44

## ČÁST  A.	Údaje o oznamovateli

A.1.  Obchodní firma : AGRO Rozstání, družstvo

Rozstání č.p. 200,

PSČ  798 62

### Zástupce oznamovatele :

Rostislav  Pořízka, předseda družstva

bydliště : Bousín 9, 798 61 Drahany

T : 582395428, f : 582395427, m : 731616533

e : agro@mbox.vol.cz

### A.2.  IČO                  :  494 45 014

A.3.  Projektant        :   ZETES PROJEKT s. r. o., Karafiátová 459, 339 01 Klatovy

Část B. Údaje o záměru

# B.I. Základní údaje

B.I.1.  Název záměru :

Modernizace chovu  dojnic Drahany

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru :

Výstavba nové haly po zrušení stávajících  stájí (280 krav vč. stájí na jiných střediscích) pro 408 dojnic, mléčnice, odchovny pro 120 jalovic (rekonstrukce původního kravína), teletníku – 120 telat (rekonstrukce skladu sena), výstavba nových  silážních a senážních žlabů, přečerpávací jímky 60 m3, skladu kejdy 2 x 4 000 m3 na farmě v Drahanech  tak, aby vyhovovala moderním požadavkům na chov skotu.

Současný  stav na středisku Drahany  : 96 dojnic, 120 prasnic, 100 selat, celkem 162 DJ

Navrhovaný stav : 408 dojnic, 120 jalovic,  120  telat, celkem 588 DJ

Nárůst o 426 DJ na středisku Drahany, změna technologie ustájení ze stlaného provozu na kejdu.

B.I.3.  Umístění záměru  :

kraj                      :   Olomoucký

místo stavby        :   Drahany

katastrální území :   Drahany, kód ČSÚ 631523

kód NUTS 4 CZ0713 Prostějov

Stávající a plánované objekty stájí se nachází ve stávajícím areálu živočišné výroby investora v k.ú. Drahany Jihozápadně od zastavěné části obce. V zájmovém území je možnost napojení na inženýrské sítě, stavba nebude zasahovat do žádných ochranných pásem a pásem hygienické ochrany.

B.I.4.  Charakter záměru (stavby):

Jedná se o novostavbu stáje pro dojnice a navazující mléčnice, stavební úpravy a přístavbu stávajícího dvouřadého vazného kravína na ustájení jalovic, stavební úpravy stávajícího skladu sena a slámy pro ustájení telat, novostavbu silážního žlabu a skladovacích jímek.

Přehledná situace

Pohled na staveniště a K 96 k rekonstrukci

B.I.5.   Zdůvodnění potřeby záměru :

- zlepšení podmínek pro chov (welfare) skotu

- uzavřený obrat  stáda  chovu skotu v zemědělském podniku

- dopravní napojení na stávající areálové komunikace

- napojení na inženýrské a energetické sítě

### B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru

Návrh řešení vychází ze současných podmínek a situace v areálu střediska živočišné výroby. Staveniště se nachází z větší části uvnitř areálu zemědělské farmy v obci Drahany. Na farmě je v současnosti stávající dvouřadý kravín(225/1-5), sklad sena na 8 000 m3(291), sklad sena a slámy(224), sklad strojů (290), vepřín (223/1 a 223/2)-, dílny 229/1 a 229/2) a posklizňová linka 230/1-4). Plochy vhodné pro dostavbu na mléčnou farmu jsou směrem od obce.

Stávající zemědělská farma bude doplněna o novou stáj pro volné ustájení dojnic, namísto stávajícího vazného kravína a vepřína. Vepřín nebude provozován a farma bude sloužit jako mléčná s uzavřeným obratem stáda. Stávající stlaný provoz – hnojné hospodářství bude nahrazeno kejdovým z důvodů snížení pracnosti. Toho bude navíc dosaženo instalací dojících automatů v nové volné stáji. Stávající vazný kravín bude upraven na odchovnu jalovic s volným boxovým ustájením. Stávající sklad slámy bude nově využíván pro ustájení cca 120 ks telat v období mléčné výživy. Ve stáji pro dojnice budou ustájeny i suchostojné krávy a bude zde i porodna.

Popis stavby

SO 01 – stáj pro 408 ks dojnic

Šestiřadá halová stáj s krmným stolem uprostřed a 5ti dojícími roboty. Vlastní stáj je nepodsklepený jednopodlažní halový objekt o rozponu 31,5m, rozteči 6m a délce 108,4m. Střecha bude sedlová se sklonem střešních rovin 180, krytina -  vlnitý sklolaminát – PAMA R177/51 tl. 2mm. V hřebeni je navržen polykarbonátový světlík ARNTJEN s aktivní odvětrávací štěrbinou šířky 2,5m. Podélné stěny stáje budou opatřeny světlopropustnou a UV záření odolnou plachtou, kterou lze otevírat směrem shora dolů-CURTAIN-SYSTEM. Otevírání a zavírání je regulováno automaticky na základě povětrnostních podmínek. Ve štítech budou osazena plachtová vrata, u krmného stolu budou vybavena dálkovým ovládáním.

### SO 02 -  mléčnice

V objektu je mléčnice bude chodba, denní místnost, kancelář, WC s předsíní, úklidová komora, umývárna, WC, šatna, kompresorovna, strojovna, mléčnice, a sklad desinfekčních prostředků. Je navržena zděná zateplená s pultovou střechou o rozměrech 6,8 x 25,8m. V objektu bude i sociální zařízení pro zaměstnance a kancelář pro umístění počítačového pracoviště pro řízení dojících robotů a monitorování stáje.

SO 03  - odchovna jalovic

Jedná se o stavební úpravy stávajícího vazného dvouřadého kravína K 96 na volnou boxovou stáj pro odchov jalovic. K objektu bude k východní podélné stěně přistavěn krmný stůl šířky 4,5 m. V objektu budou řešeny dvě řady boxů pro jalovice, hnojná chodba a krmiště. Vybouráním otvorů do východní podélné stěny bude umožněno krmení z nově přistavěného krmného stolu š. 4,5 m. Odkliz kejdy bude pomocí mechanických lopat a kejdováho kanálu do stávající močůvkové jímky u stáje, která bude sloužit jako přečerpávací.

### SO 04  - teletník

Jedná se o stávající sklad slámy, kde budou umístěna telata v období mléčné výživy. Bude zde provedena nová podlaha, zábrany a boční plachty. Bude zde stlaný provoz. V objektu bude ustájeno cca 120 ks telat v období mléčné výživy. Objekt bude příčně průjezdný a budou zde 2 x 2 přistýlané kotce.

SO 06 - jímky na kejdu

Kejda bude ze stáje  přečerpávána pomocí přečerpávací jímky SO 05 o užitném obsahu 60 m3 do skladovacích nádrží SO 06. Přečerpávací jímka bude nepropustná (zkouška dle ČSN 75 09 05) a bude opatřená kontrolním systémem úniku. Jedná se o  skladovacích nádrží o užitném obsahu   2 x 4 000 m3. Bude vybudována částečně zapuštěná nadzemní kruhová jímka z nerezového plechu opatřená rovněž kontrolním systémem úniku skladovaných látek. Průměr jímky bude 31,83m, výška 6,28m, z čehož cca 1m bude jímka zapuštěná pod terén. Dno skladovací jímky bude z vodostavebního betonu a pod ním bude uloženo potrubí kontrolního systému. Kapacita jímek splňuje požadavky vyhlášky č. 274/1998 Sb.o skladování a způsobu používání hnojiv. U jímky bude provedena zkouška nepropustnosti dle ČSN 75 0905. Součástí skladovací jímky bude i výdejní plocha SO 07 pro  její vyprazdňování. Plocha bude mít půdorysné rozměry 4,5 x 10m, bude vyvýšená nad okolní terén a zabezpečená proti úniku kejdy do podloží a odkanalizovaná do přečerpávací jímky.

SO 08 - silážní a senážní žlab

Farma bude doplněna o silážní a senážní žlab o kapacitě 3 x 2000 m3 s prostorem pro uskladnění 700 m3 kukuřice. Je navržen žlab z prefabrikátů tvaru „A“ a stěnových panelů. Žlab bude zabezpečen proti úniku silážních šťáv do podloží fólií a vybaven kontrolním systémem.

Stavbu doplňují inženýrské sítě. Je navržena oddílná kanalizace. Dešťová kanalizace bude provedena z potrubí PVC KG.

Areál  má vlastní střediskový vodovod. Přípojka z tohoto vodovodního řadu bude provedena od objektu č. kat. 291( hydrant u seníku) potrubím rPE 63 x 5,8 uloženým v nezámrzné hloubce 1,5 m pod terénem.

Je navrženo napojení přístupovou stávající panelovou komunikaci ze silnice č. II/378 Drahany – Otinoves, která bude rekonstruována a stávající komunikace v areálu. Nové komunikace a zpevněné plochy u stáje budou provedeny  živičné. Komunikace jsou navrženy v zákl. šířce 4,5m. Odvodnění komunikací bude  rigolovkami do terénu.

Oplocení  zemědělského areálu  bude doplněno v jižní části drátěným pletivem výšky 1,6m.

Nezastavěné plochy v okolí stavby budou podél  komunikací  zatravněny a osázeny jehličnany – smrk (Pinacea abies).

Objekty budou navrženy v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 191/2002 Sb., a stavebním zákonem 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek.

Navrhované kapacity:

- SO 01 stáj pro dojnice – 408 ks

- SO 02 – mléčnice – 2 x 10 000 litrů

- SO 03 - odchovna jalovic – 120 ks

- SO 04 – teletník - 120 ks mléčná výživa

- SO 05 – přečerpávací jímka -  60 m3

- SO 06 – skladovací jímky 2 x 4 000 m3

- SO 08 – silážní žlab 3 x 2 000 m3 + sklad kukuřice 700 m3

Krmení je zabezpečeno z krmného stolu, kde se bude krmení zakládat míchacím krmným vozem.

Napájení zvířat je řešeno z velkokapacitních vyhřívaných žlabů. V zimě poskytují pro zvířata relativně teplou a v létě chladnou vodu. Žlaby se jednoduše obsluhují, čistí a při provozu jsou velice spolehlivé. Žlab je vyroben ze zdravotně nezávadného plastu. Přívod vody do žlabu bude veden v podlaze s vyvedením v noze rámu žlabu k plovákovým ventilům.

Větrání a vytápění je řešeno jako přirozené samotížné větrání.

Návrh technologie vychází ze stavebního a technického uspořádání stájí a vyhovuje základním požadavkům zoohygieny chovaných zvířat. Rozměry, plochy  splňují podmínky EU 91/630 EEC a vyhl. MZe č. 191/2002 Sb.  pro welfare zvířat.

### B.I.7. Předpokládané termíny zahájení a dokončení realizace záměru :

- zahájení					4 Q 2007

- dokončení, uvedení do provozu		4 Q 2008

### B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků – adresy úřadů

Kraj: 	Krajský úřad - Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

Města a obce: 	Městský úřad Prostějov

náměstí T. G. Masaryka
                              796 01 Prostějov

obec s rozšířenou působností:

pověřený obecní úřad

Město Plumlov

Městys Drahany

Drahany 26
                               798 61 Drahany

### B.I.9.	Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zákonu č. 163/2006 Sb.  o posuzování vlivů na životní prostředí

Dokumentace záměru „Modernizace chovu dojnic Drahany“ je zpracována podle § 8 odst. 1 a  přílohy č. 4  zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v následujících zněních (dále jen zákon).

Podle § 7 proběhlo  zjišťovací řízení v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje,  který je příslušným orgánem dle § 6 a přílohy č.1 zákona se závěrem, že záměr bude dále posuzován a do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí zpracované dle přílohy č. 4 citovaného zákona je nutné zapracovat a vypořádat se s připomínkami, součástí dokumentace dále budou dokumenty :

- Důsledně a bezchybně bude vypracována  příslušná část dokumentace zabývající se kategorizací odpadů a nakládání s nimi. Viz kap. B.III.3.

- Součástí dokumentace bude rozptylová studie zpracovaná v patřičném rozsahu, doplněno příloha č. 3

- V plném rozsahu bude vyhověno všem připomínkám KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územního pracoviště Prostějov, opraveno

B. II.  Údaje o vstupech

B.II.1. Zábor půdy

Pozemek č.kat. 770/3 je veden jako pastvina, ostatní pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha.  Stavební parcely č.kat. st. 224 a 225/1-5 jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří.

Dojde k  trvalého záboru zemědělského půdního fondu. Podle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o par. č.kat. 770/3, trvalý travní porost, BPEJ 73715, v V. třídě ochrany.

Třídy ochrany zemědělské půdy a stupně přednosti v ochraně vycházejí z produkčních tříd hlavních zemědělských plodin, oceněných v cenách, přihlížejících k úrovni cen světového trhu. Metodický postup vytváření nových tříd ochrany vychází z týchž zásad jako dosavadní kategorizace, založených na vyjádření ztráty produkce, která se odnětím půdy nenávratně ztrácí.

V dané lokalitě, kde je realizovaná stavba na zemědělském půdním fondu, je tedy s ohledem na výše uvedené bonitovanou půdní ekologickou jednotku zařazena do IV. a V.  třídy ochrany ZPF – jedná se o půdy s podprůměrnou a velmi nízkou produkční schopností, s omezenou ochranou a využitelné pro výstavbu. Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

Je vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona ČNR č. 334/92 Sb., část III a to tím, že je zastavěna jen nejnutnější plocha.

S ohledem na stávající stav – vybudované nepředpokládá se skrývka ornice. Dodatečně  investor požádá o vynětí ze ZPF úřad -  OŽP Prostějov (jedná o rozsah  do 1 ha).

V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

V řešeném území se nenachází plochy zemědělské půdy zatížené nadlimitními hodnotami koncentrací cizorodých látek. Zájmové území lze označit za pozemek bez staré zátěže.

Z hlediska dotčení lesních pozemků – výstavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu §3 zák. č. 289/1995 Sb, ani nebude dotčeno 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) ochranné pásmo lesa. Takové pozemky se nenacházejí ani ve vzdálenosti, kde by mohly být záměrem ovlivněny.

B.II.2. Odběr a spotřeba vody

Potřeba vody pitné vody                                                                                      223 m3/rok

Bazén                                                                                                                    36 m3/rok

Celkem                                                                                                                259 m3/rok

Ostatní provoz

Kropení vegetačních ploch                                                                                  843 m3/rok +)

Celkem                                                                                                              1 102 m3/rok

+)  ke kropení (zavlažování) bude využito dešťových a předčištěných vod

Výpočet potřeby vody je převzat z Dokumentace pro územní řízení.

V současné době je v areálu zřízena studna, z níž mají Lesy ČR, s.p. povolen odběr 1 000 m3 vody za rok. Čerpací zkouška nového zkušebního vrtu byla ukončena 5. 12. 2006. Vydatnost vrtu 0,09 l/s (cca 2 838 m3/rok) – převzato z Hydrologického průzkumu. V současné době se provádí rozbor vody.

B.II.3.  Surovinové  a  energetické  zdroje

Po dobu výstavby bude pitná voda pouze na zařízení staveniště a veškeré potřeby zajistí dodavatel stavby.

Zemědělské středisko je napojeno na stávající vodovod. Kvalita vody je průběžně kontrolována hygienickou službou a při kolaudaci stavby nezávadnost bude dokladována.

Bilance potřeby vody :

volné ustájení dojnic :  průměrná spotřeba  100 l/kus/den   x   408  dojnic              40 800  l/den

jalovice                                                            30 l/kus/den   x     120                         3 600 l/den

telata                                                                15  l/kus/den   x    120                        1 800 l/den

Celkem za den                                                                                                          46 200 l

Celkem za rok                                                                                                           16 863 m3

Sociální zařízení

Potřeba vody              60 l/os/den

Počet osob                  3 osoby

Celkem za rok : 3 x 60 l x 365 dnů = 44 m³

Celková roční potřeba:                16 707 m³

### B.II.3 	Surovinové a energetické zdroje

Pro stavební dvůr (zařízení staveniště) bude řešena přípojkami NN a vody ze stávající distribuční sítě střediska. Odhad celkového výpočtového výkonu je 100 kW.

Nárůst potřeby elektrické energie během provozu bude pro osvětlení, dojení  a přečerpání kejdy.

Hodnocená stavba nebudou mít nároky na dodávku zemního plynu a tepelnou energii.

Spotřeba krmiv :

| Kategorie | Ks | Kg/ks/den | Celkem kg/d | Celkem t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice Skot ost. | 408 120 | siláž 30 senáž 25 jádro 8 siláž 35 senáž 7 | 12 240 10 200 3 264 4 200 840 | 4 468 3 723 1 191 1 533 307 |

Celkem                                                    11 222 t

Další surovinové vstupy

Další surovinové či energetické zdroje pro posuzovaný záměr není z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí (zprostředkované vlivy výstavby) nutno uvažovat, poněvadž nedochází k nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky či jiné přírodní zdroje, které by musely být opatřovány např. vyvolanou těžbou v krajině.

### B.II.4 	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Stávající komunikační napojení areálu bude měněno. Bude nový vjezd přístupovou stávající panelovou komunikaci ze silnice č. II/378 Drahany – Otinoves, která bude rekonstruována a stávající komunikace v areálu. Nové komunikace a zpevněné plochy u stáje budou provedeny  živičné. Komunikační vazby ve vlastním areálu se nemění. Uvedená komunikace  bude využívána pro dopravu krmiv, výkrmového skotu, vyřazených dojnic, odvoz  kejdy a  kadaverů.

Výstavbou a provozem dojde ke zvýšení  frekvence dopravy. Nároky na dopravní zatížení jsou odvozeny  z  potřeby krmiva, produkce kejdy, odvoz kadaverů  a vlastní produkce mléka. Rámcově je zhodnocen systém a frekvence dopravy.

Dopravní  zatížení

- dovoz  krmiva

- odvoz kadaverů

- odvoz mléka a skotu ve výkrmu

- vyřazených dojnic

- turnusový odvoz a aplikace  kejdy a hnoje na pozemky  podle hnojařského plánu,

- odvoz splaškových vod na ČOV

B. III.  Údaje o výstupech

- III. 1. Emise do ovzduší

Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami je stavba zařazena podle § 4, odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. se jedná o velký zdroj, kategorie vyjmenovaných zemědělských zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 1.2.a) celková roční emise nad 10 t NH3.rok-1

Emisní faktor pro amoniak kgNH3/zvíře/rok

| Kategorie zvířat | Stáj | Kejda podestýlka | zapravení do půdy | celkový emisní faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice Telata, býci, jalovice | 10,0 6,0 | 2,5 1,7 | 12,0 6,0 | 24,5 13,7 |

Emisní limit pro všechny zemědělské zdroje znečišťování je platný specifický emisní limit pro amoniak na úrovni emisního limitu.

Nejbližšími chráněným objekty  jsou obytné objekty zastavěné části obce jsou vzdáleny cca 120 m.

V chovu – provozu budou použity referenční a ověřené technologie snižující emise :

- V chovu skotu – boxové ustájení a odkliz hnoje a kejdy několikrát denně - snížení emisí amoniaku o 50 %

- Ponechání chlévského hnoje v klidu do vytvoření přírodní krusty - snížení emisí amoniaku o 35 - 50 %

  - Zapravení hnoje při orbě do 24 hodin - snížení emisí amoniaku o 60 %

  - Kejda bude aplikována injektáží s uzavřenou štěrbinou - snížení emisí amoniaku o 80 %

Imisní limit a mez tolerance pro amoniak – Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.  – není stanoven. Viz příloha č.3

Imisní limit pro obtěžování zápachem, přípustná míra obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování  – Vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., v § 1  stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem jako stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo omezením pachového vjemu. Překročení přípustné míry obtěžování zápachem  se posuzuje na základě písemné stížnosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází.

Evropská pachová jednotka (European odour unit EOU nebo OUER) definovaná evropskou normou EN13725 jako množství pachových látek, které odpařeno do 1 m3 neutrálního plynu za normálních podmínek (teplota 273,15 K, tlak 101,325 kPa) vyvolá u testujících pozorovatelů stejný smyslový vjem jako 123 µg n-butanolu, rozptýleného v objemu 1 m3 neutrálního plynu za normálních podmínek (Evropská referenční pachová hmotnost – EROM).

Zápach může být snížen několika způsoby:

- správným ustájením zvířat,

- skladováním exkrementů mimo stáj v uzavřených prostorech,

- zabráněním proudění vzduchu okolo exkrementů.

    - Provozovatel povede seznam stálých a proměnných údajů, které tvoří provozní evidenci podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. a zpracuje provozní řád podle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Výstavba - za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Jedná se především o některé druhy prací - bourací práce či  dočasné skládky sypkých materiálů.Pro tyto zdroje je s ohledem na jejich charakter obtížné exaktně stanovit množství emitujících látek či dobu jejich působení. Vzhledem k charakteru výstavby  a jejího umístění není nutné tyto zdroje  podrobovat žádné speciální analýze.

Provoz - možným zdrojem prašnosti může být manipulace se suchými krmnými směsmi. Krmné směsi budou uloženy v nadzemních skladovacích silech. Sem bude směs navážena pomocí tzv. KUKA vozů a pneumatickou cestou dopravována do zásobníků. Každý zásobník je opatřen tkaninovým filtrem, který zabraňuje prášení při plnění zásobníku. Použité zásobníky mají atest na provozování a skladování krmných směsí. Krmná směs je od zásobníku ke krmným liniím dopravována pomocí uzavřených trubkových dopravníků. Z tohoto důvodu nelze hovořit o vzniku prašnosti při manipulaci s krmivem.

##### Liniové zdroje znečištění ovzduší

### v etapě výstavby :

Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní techniky při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou podobných staveb v jiných lokalitách lze očekávat maximální dopravní zatížení během betonáže podlah  úprav kolem max. 10 nákladních automobilů/den. Odhad pohybů nákladních automobilů v etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat.

v etapě provozu :

Liniové zdroje znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky, pohybující se po příjezdové komunikaci a jeho obslužné  komunikaci, resp. zpevněné ploše. Dovoz krmiva, vyvážení kejdy. Při průměrném pohybu uvedených traktorů nebo nákladních automobilů 1 – 2/den s nastartovaným motorem (příjezd a odjezd) v areálu po dobu max. 5 – 10 minut představují podle orientačně provedeného propočtu za použití metodiky Ústavu pro výzkum motorových vozidel v Praze v případě posuzované rekonstrukce  následující množství v g za den:

| Typ dopravy | Min | Emise CO/ g | Emise Cx Hy /g | Emise NOx /g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nákladní | 15 | 7,5 | 6,7 | 9,7 |

Jedná se řádově o hodnoty v praxi obtížně měřitelné a zanedbatelné v hodnotách  v tabulce uvedených gramů NOx, CO a CxHy za den. S ohledem na stávající intenzitu dopravy bude příspěvek ke znečištění ovzduší vlivem dopravy málo významný.

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění

### Období výstavby:

V období rekonstrukce a výstavby není nutno uvažovat se vznikem žádných speciálních odpadních vod. U odpadních vod splaškových lze očekávat nárůst oproti navrhovanému provozu z důvodu většího počtu pracovníků na rekonstrukci.

Období provozu :

Podle přílohy č. 3 k vyhl. 274/1998 Sb,,jak vyplývá ze změn provedených vyhl. č. 476/2000Sb.,vyhl. č. 473/2002 Sb. a vyhl. č. 399/2004 Sb.

Dojnice : 408 ks  x  1,2  x  21,9  = 10 722 m3/rok

Jalovice  :120 ks x 0,62 x 18,7 =     1 391 m3/rok

Telata     :120 ks  x 0,15 x 22,6 =       407 m3/rok

Celkem                                          12 520 m3/rok   4 173 m3/ 4 měsíce, Na dobu 6 měsíců : 6 260 m3

V hodnotě na l ks jsou obsaženy i vody z mléčnice a desinfekce stáje.

Splaškové odpadní vody

Produkce splaškových vod ze sociálního zařízení nebude zvýšena. Potřeba 3 pracovníků bude zajištěna stávajícími pracovníky.

Dešťové vody

Dešťové vody ze střech a komunikací budou svedeny na terén  a vsakovány do zelených pásů.

Rozvozový plán bude  v souladu s Nařízením vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání  a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

B. III. 3.  Odpady

Odpady vznikající při  výstavbě.

Výkopová zemina je katalogem klasifikována jako O - ostatní odpad, kód druhu 17 05 04. Jeho množství lze v současné době, s ohledem na minimální projekční připravenost, stanovit pouze technickým odhadem na  základě zastavovacího plánu a způsobu zakládání. S ohledem na  charakter staveniště lze předpokládat, že bude  zemina bude v maximální možné míře využita pro terénní úpravy.

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Množství t | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11( | Odpadní barvy obsahující organická rozpouštědla | N |  | Likv.odb.f. |
| 15 01 10( | Obaly obsahující zbytky nebez. látek nebo obaly těmito lát. znečišt. |  |  |  |
| 17 01 01 | Beton | O |  | Recyklovat |
| 17 02 02 | Sklo | O |  | Recyklovat |
| 17 03 01( | Asfalt s obsahem dehtu | N |  | Recyklovat |
| 17 04 05 | Odpadní železo, ocel | O |  | Recyklovat |
| 17 04 11 | Odpadní kabely | O |  | Recyklovat |
| 17 05 04 | zemina a kamení | O |  | Recyklovat |
| 17 06 04 | Ostatní izolační materiály | O |  | Likv.odb.f. |
| 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady | O |  | Recyklovat |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |  | Recyklovat |
| 20 01 21 | Zářivky | N |  | Likv.odb.f. |
| 20 01 38 | Dřevo | O |  | Recyklovat |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |  | Kompost |

Dokumentace k realizaci stavby na  základě výkazu výměr určí množství a způsob s jeho nakládáním. Pro smíšené odpady je dodavatel povinen doložit osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, jinak je povinen dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady. Se všemi odpady musí být nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. v následujících zněních (106/2005 Sb.).

Odpady  vznikající  při provozu

Ze zemědělského hlediska nelze kejdu a hnůj  považovat za klasický odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani  její úrodnosti. Skladování a užití kejdy a hnoje  jako odpadu (02 01 06 zvířecí trus, moč a hnůj vč. znečištěné slámy, kapal. odpady) řeší zákon č. 156/1998 Sb. § 9, resp. vyhláška MZe č. 274/1998 Sb.§ 4.

Nutno zdůraznit, že řádné hnojení pozemků živočišnými exkrementy v našem případě kejdou vede ke zvýšení podílů organické hmoty a přírodního N v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv, včetně jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod. Vlastní užití bude realizováno v souladu s aktualizovaným plánem organického hnojení.

Dalším odpadem  vznikající  provozem stáje jsou plastové obaly (desinfekční prostředky, veterinární léčiva), zářivky a  uliční smetky.

Odpady podléhající rychlému rozkladu s následným vznikem nepříjemného zápachu je nutno uchovávat tyto v uzavřených nádobách nebo kontejnerech, které budou pravidelně vyprazdňovány. Nebezpečné odpady je zapotřebí shromažďovat v nádobách s nepropustným dnem, v uzamčených a větraných prostorách specielně k tomu určených. Likvidace nebezpečného odpadu bude smluvně zajištěna u odborné akreditované firmy.

Při provozu chovu dochází  k úhynu zvířat.  Problematika uhynulých  je řešena veterinárním zákonem č. 166/1999 Sb. a následujících znění (147/2006 Sb.), výkladová komise MŽP ČR č. 6/2000. Ke skladovaní   kadaverů je vybudován  kafilerní box   a likvidace je smluvně zajištěna s asanačním ústavem.

Navrhovaná  investice nebude produkovat zdraví škodlivé látky ani toxické odpady. Odpad druhové skladby vychází z obecně platných zvyklostí a ze zkušeností provozu již existujících stájí . Odpad při provozu stájí vzniká :

- údržbou povrchu vozovky

- údržbou zelených ploch

- údržbou a opravou technologického  zařízení

- údržbou osvětlení

- údržbou stavby

- zooveterinární péčí

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Množství v t | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 020102 | živočišná tkáň, kadavery | O |  | Likv.odb.f. |
| 020106 | Kejda, hnůj | O |  | Hnojivo |
| 08 01 11( | Odpadní barvy | N |  | Likv.odb.f. |
| 15 01 01 | Papírový anebo lepenkový obal | O |  | Recyklovat |
| 15 01 02 | Plastový obal | O |  | Recyklovat |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | O |  | Recyklovat |
| 15 01 04 | Kovový obal | O |  | Recyklovat |
| 15 02 02( | Upotřeb. čist.tkanina, filtr.mater. | N |  | Likv.odb.f. |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |  | Recyklovat |
| 20 01 02 | Sklo | O |  | Recyklovat |
| 20 01 21( | Zářivka anebo ostatní odpad s obsahem rtuti | N(Y29) |  | Likv.odb.f. |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |  | Likv.odb.f. |
| 200304 | kal ze septiků a žump | O |  |  |

B.III. 4. Ostatní

Hluk

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí - limity nejvýše přípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Požadavky kladené zákonem na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi jsou obsaženy v oddíle 6, § 30 - 34.

Prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu je Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,. které vstoupilo v účinnost dnem 1.června 2006 a nahradilo dřívější úpravu NV 502/2001 Sb. .

Citované Nařízení vlády (NV) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. Zároveň stanovuje způsob měření a hodnocení těchto hodnot. Podle základního ustanovení tohoto nařízení musí být expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a vibracím omezena tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku.

Toto nařízení vlády se nevztahuje na hluk z  užívání bytu, hluk a vibrace prováděné nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojensk0ých akcí a  akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchrannou lidského života, zdraví a majetku. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy. (Například nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku)

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a hlukové zátěže na pracovištích jsou stanoveny pro hluk ustálený a proměnný, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (hygienické limity) v chráněných vnitřních prostorech staveb (§10) a ve chráněném venkovním prostoru (§11) jsou uvedeny ve zkráceném znění v následujících odstavcích.

Přípustné limity  jsou postaveny na prevenci rizika poškození zdraví populace. Detaily prevence expozici hluku  řeší metodický návod Hlavního hygienika ČR  č.j. HEM 300.11.1201-34065. Kvantifikace rizika hluku v mimopracovním prostředí je předmětem autorizačního návodu AN 15/04 (Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika hluku v mimopracovním prostředí)  zpracovaným MUDr. Havlem, SZÚ 2004.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve chráněném venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11.

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu.

Hlukové korekce v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru

Poznámka:

1)Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku (§3 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů..

2)Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3)Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikací v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách  v ochranném pásmu drah.

4)Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikací a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového a výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5dB.

Stavbami pro bydlení jsou stavby které slouží byť i jen z části pro bydlení. Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, zájmové a jiné činnosti. Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb jsou uvedeny v nařízení vlády a to jako nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb. Hodnoty se vyjadřují jako ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h) a v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu(LAeq,1h). Pro hluky z jiných než dopravních zdrojů zůstává denní maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru v úrovni 50 dB (A) pro denní dobu a 40 dB(a) pro noční dobu. V případě prokázání tónové složky pak 45 dB (A) pro denní dobu a 35 dB(a) pro noční dobu.

Porovnáním stávajících a výhledových hodnot LAeq v denní i noční době lze předpokládat, že rozdíl obou hodnot ekvivalentní hladiny hluku před a po realizaci záměru se bude pohybovat v desetinách až prvních jednotkách dB (max. 1,5 dB). Takový rozdíl není smyslově postižitelný a lze tak konstatovat, že akustická situace v území se pozorovatelně nezmění. Lze tedy předpokládat, že budou dodrženy přípustné hygienické limity ekvivalentní hladiny hluku ve smyslu výše citovaného nařízení vlády. Vliv stacionárních zdrojů (tj. jejich příspěvky k LAeq) je malý.

Zdroje hluku a jeho intenzita budou rozdílné v období rekonstrukce a provozu farmy. V období rekonstrukce a výstavby vznikne krátkodobá hluková zátěž v okolí demoličních a stavebních prací. Podle druhu mechanizmů dosáhnou maximální hodnoty hlukové zátěže 85 dB (A) v bezprostředním okolí strojů. Bude se jednat o hluk na staveništi (tj. v pracovním prostředí v denní době od 7.00 do 18.00 hod). V nejbližší obytné zástavbě, která je vzdálená 200 a více metrů, bude hluk na hranici slyšitelnosti - snížení pod 20 dB. Na utlumení hluku se výrazně projevuje práce uvnitř objektů a konfigurace terénu.

Průběh  výstavby bude představovat časově  zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem použití stavební mechanizace. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na začátku stavebních prací. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro  zemní práce se pohybuje v rozmezí 80 - 89 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně. Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu, době a místě jejich působení. Není pravděpodobné překročení povolených hodnot u nejbližší obytné zástavby. Z provozního hlediska lze  konstatovat, že nárůst  automobilů a stavební mechanizace  nepřekročí  Laeq 50 dB (A).

Hlavním kriteriem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina zvuku A (LAeq), která představuje energetický průměr okamžitých hladin zvuku A a je vyjadřována v decibelech. V rámci povolení stavby byl vypracován časový harmonogram výstavby tak, aby jak vlastní stavební práce, tak i nákladní doprava byla minimalizována zejména ve večerních hodinách a dnech klidu.

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena a bude realizována pouze ve dne a to v pracovních dnech.

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká a s ohledem na dostatečnou vzdálenost od obce negativně obyvatele Drahan nebude ovlivňovat.

Základem posouzení je tedy z uvedených důvodů určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti r [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje Hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vrtná souprava | - | LpA10 = 80 dB(A) | 4 |
| 2 | Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 3 | Rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 4 | Nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | Nákladní automobily Tatra 815 (3 –5 kusů) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti r [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 6 |
| 2 | Čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | Domíchávače beton. směsi (2 kusy) | 92 dB(A) | - | 4 |
| 4 | Stavební míchačky (2 kusy) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |
| 5 | Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy) |  | LpA1 = 80 dB(A) | 6 |
| Doprava | NA Liaz s návěsem (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Vlastní provoz - chladící jednotky osazené tlumícími komorami mají ve vzdálenosti  10 m hladinu hluku  Lw 55 dB i menší.

Vibrace

Nový vznik vibrací může představovat navýšení průjezdu nákladních automobilů, zásobujících stavbu. Dále je možno počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou potřebné zemní práce, vibrování a ukládání betonových konstrukcí a podobně. Je třeba zdůraznit, že jejich výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a přenos do nejbližší obytné zástavby se s ohledem na její vzdálenost od případných zdrojů vibrací nepředpokládá.

Při provozu vznikají tzv. dopravní třesy. Jejich velikost a charakter je určena hmotou samotného vozidla, kvalitou jeho odpružení, jeho rychlostí a zrychlením, kvalitou povrchu a druhem konstrukce vozovky. Nemalý vliv mají geologické poměry v daném místě.  Jejich intenzita v žádném případě hodnot, které by mohly mít jakýkoliv vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů. Dopravní otřesy se šíří podložím a působí na budovy maximálně několik desítek metrů od místa, kde vznikají.

Záření radioaktivní a elektromagnetické

Nepředpokládá se s výskytem žádného zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického záření. V průběhu vlastní výstavby je možno očekávat krátkodobé používání svářecích agregátů. Ultrafialové záření  se může vyskytovat  pouze krátkodobě po dobu  montáží   konstrukcí  či  technologií   při  svařování obloukem či  plamenem a přitom budou  využívány běžné osobní ochranné pomůcky.

Na stavbě nebudou  instalována žádná zařízení, která by mohla  být zdrojem radioaktivního  či ionizujícího záření ve smyslu vyhl.  MZ ČSR č.59/1972 Sb. o  ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

Radonové riziko z podloží je hodnoceno v následující části dokumentace v kapitole C.II. Hodnocený objekt se  nenachází ani  v oblasti působení  zdrojů vysokých či velmi vysokých frekvencí.

ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Přírodní prostředí zájmového území je značně strukturně a funkčně zjednodušeno, zejména výraznými intenzifikačními zásahy do krajiny v průběhu 60. až 80. let. Vlastní plochu zájmového území tvoří ostatní plocha areálu investora, původní stájové objekty pro skot a prasata, jednopodlažní a nepodsklepené, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou.

Středisko  se nachází jihozápadně  od zastavěné části obce. Bezprostředně posuzované zájmové území je možno pokládat za intenzivně zemědělsky využívané.

Prioritním využitím území přímého staveniště oznamovaného záměru je tedy zemědělská výroba – objekt chovu hospodářských zvířat.

Prioritou trvale udržitelného využití je tedy soulad zemědělské výroby – chovu hospodářských zvířat s požadavky ochrany životního prostředí a jeho složek; včetně zajištění okolního území před úniky kontaminovaných dešťových vod z areálu, zajištění všech odpadních vod, dostatečného větrání a optimálních zoohygienických podmínek chovu, s dopadem do minimalizace čpavkových a pachových emisí do okolí. Trvalá udržitelnost je rovněž dána dostatečnou pozemkovou kapacitou pro aplikaci vedlejších organických produktů s ohledem na povrchové vody, polohu významných krajinných prvků a skladebných prvků ÚSES a na polohu obytné zástavby jednotlivých sídelních útvarů.

V kontextu produkční funkce venkovské krajiny jde dále o optimální využití zemědělské půdy ve vztahu k rozmístění jednotlivých kultur s ohledem na členitost území a potenciální erozi v území (relativně členitý terén s řadou lokalit vysoce náchylných k erozi ve vztahu k podloží) a s ohledem na uchování strukturních prvků krajiny (meze, kamenice, remízy atp.).

Po celém obvodu obce se nachází půda intenzivně zemědělsky využívána. 	Zorněny jsou plochy i v návaznosti na drobné toky až po úzký břehový porost nebo přímo po břehovou hranu. Vysoký je stupeň ruderalizace keřového a bylinného patra.

Přírodovědecky významnější lokality  jsou dostatečně vzdáleny od posuzovaného záměru a nejsou ohroženy ani umístěním zařízení staveniště.

Přírodovědná šetření zpracovatele nejsou provedena. Popis stavu bioty pro účely posouzení vlivů této navrhované výstavby na životní prostředí  vychází z  obecnější charakteristiky širšího zájmového území.

Na dotčeném území se většinou projevují problémy, které jsou označeny jako hlavní, již delší dobu identifikované problémy ochrany životního prostředí :

- negativní zatížení prostředí automobilovou dopravou

- ochrana zemědělského půdního fondu jako významné složky životního prostředí před   vodní a větrnou erozí a zbytečnými a neodůvodněnými zábory

- zajištění údržby drobných vodních toků.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Ovzduší a klima

Klimatické poměry jsou dány především geografickou polohou, zejména nadmořskou výškou a geomorfologickou situací. Ostatní faktory (např. lesní porost, expozice terénu, návětrná nebo závětrná poloha) se uplatňují pouze lokálně.

Z hlediska základních klimatologických charakteristik spadá území, ve kterém je záměr umístěn do klimatického regionu MT 3 – teplý, značně vlhký. Průměrná teplota 7,2 oC. Průměrné srážky  629 mm. Vláhová jistota 10.

Průměrná četnost směrů větru

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvětří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost % | 2 | 17,1 | 6,6 | 4,6 | 5 | 19,9 | 111,7 | 5,7 | 27,4 |

Znečištění ovzduší

Na základě polohy záměru v otevřené krajině lze předpokládat, že jde o území s velmi dobrou provětrávaností, v okolí se nevyskytují žádné významnější zdroje emisí. Znečištění ovzduší ovlivňuje zejména automobilová doprava, velké zdroje znečištění, kterými jsou kotelny průmyslových podniků a kotelny pro vytápění obytných domů se v nejbližším okolí nevyskytují. Vlastní hodnocený objekt bude ke zvýšení přispívat minimálně,k znečištění ovzduší především produkcí NH3 a pachy.  Vyhodnoceno v části B.III.1. Ovzduší.

Voda

Ovlivnění hydrogeologických poměrů a vydatnosti vodních zdrojů - vlivem posuzované ho záměru nedojde k zásahům do zvodnělé části kolektoru ani jiným změnám ovlivňujícím hydrogeologické poměry, např. založením staveb, zasakováním srážkových či jiných vod, změnou infiltrace srážkových vod apod.

V areálu nebudou zřízeny zdroje podzemní vody (studny) a diskutovat vliv hydraulické deprese či exploatace zvodně je proto bezpředmětné.

Vodní toky tvoří nejen významnou složku krajiny, ale i důležitý přírodní zdroj zásobování obyvatelstva, průmyslu i zemědělství.

Ve vodnosti krajiny se výrazně projevuje orografický faktor, tedy vzrůst vodnosti od nižších do vyšších poloh v závislosti na zvyšujících se srážkách.

Posuzované území  (zemědělský areál a jeho sousedství) je odvodňováno Velkou Hanou ČHP 4-12-02-001, významný vodní tok č. 696 (Vyhl. Mze č. 267/2005). Posuzovaný záměr nijak významně neovlivní vodohospodářské poměry v zájmovém území.

Připravovaná výstavba a provoz si vyžádá  nárůst požadavků na dodávku vody z veřejného zdroje vody. Proponované nároky potřeby vody lze pokrýt ze stávajících zdrojů vody bez nároků na jejich  posílení. V souvislosti s výstavbou se nepředpokládají žádné změny reliéfu území. Z pohledu ovlivnění charakteru odvodnění území vlivem změn reliéfu terénu lze vlivy posuzovaného záměru hodnotit jako nevýznamné  a v projektu  stavby řešitelné. K  nárůstu odvodněných ploch a jejich kvality nedojde. Množství srážkových vod odvedených z území nemůže nijak pozorovatelně ovlivnit průtok v recipientu ani hydraulické poměry. Posuzovaná stavba se nenachází v zátopovém území  a ani množství odvedených vod z relativně  malé plochy nezvyšuje riziko vzniku povodňových stavů.

Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod – v objektu  nebudou skladovány látky škodlivé vodám ve větším rozsahu. S hlediska možnosti znečištění vod není posuzovaná stavba riziková. Při případném havarijním úniku, např. při havárii v dopravě nebo při manipulaci na ploše předpokládáme, že eventuelní únik bude neprodleně likvidován běžnými prostředky (zachycení uniklé látky na vhodný sorbent). Odstavná stání vozidel s nákladem látek škodlivým vodám jsou vyloučena.

Půda

V hodnoceném území se vyskytují hnědé půdy na kyselých, minerálně  chudých podkladech. u. Půdy jsou lehké až středně těžké, oligotrofní, charakterizované v BPEJ stupněm 27, 37. Jsou málo vododržné, snadno vysýchavé a vláhové poměry závisí na množství srážek.

Realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy. Vlivy stavby na změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy se v okolí stavby neprojeví.

Větší rizika jsou spojena s fází výstavby, při výstavbě může vzniknout riziko buď zahrnováním odpadů v rámci terénních úprav nebo úkapy ropných látek při nedokonalém technickém stavu stavební mechanizace  nebo úniku jiných nebezpečných látek.

Geomorfologie

Geograficky je zájmové území součástí Drahanské vrchoviny, dílčí jednotky vrchoviny Konické.

Vodohospodářská mapa

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Zájmové území patří k rozsáhlé oblasti Drahanské vrchoviny, která je budována horninami spodnokarbonského stáří, v kulmském vývoji. Tento komplex hornin - břidlice, droby a slepence se mnohotvárně střídá, přičemž směrem k povrchu droby nabývají převahy. Jsou masivní, čerstvé, modravě šedé, po zvětrání hnědošedé, hrubozrnné. Pelitická komponenta je zastoupena v malé míře. V údolních polohách tvoří pokryvné útvary fluviální sedimenty, které tvoří jen úzké pruhy kolem místních vodotečí.

Hydrogeologické poměry jsou v zájmovém území dány, kromě geologických činitelů, srážkovými poměry, velikostí infiltračního území, petrografií, tektonickou stavbou a dalšími faktory. Celá oblast Drahanské vrchoviny patří do oblasti puklinových vod velmi malých vydatností. Mělký infiltrační cyklus podzemní vody se vyskytuje v bazálních polohách eluvií - na styku se skalním povrchem. Vydatnosti obzorů jsou závislé na plošném rozšíření propustnějších materiálů a jejich mocnosti. Většinou jsou vydatnosti těchto horizontů malé a značně kolísají. V údolních polohách, kde jsou vyvinuty mocnější polohy fluviálních sedimentů - štěrkopískového charakteru, bývají vydatnosti uspokojivé.

Hodnocené území leží mimo seismickou oblast.

Fauna a flora

Jedná se o zemědělské středisko – farmu mimo zastavěnou část obce. V posuzované lokalitě byl proveden zběžný biologický průzkum zde vyskytujících se druhů rostlin a živočichů. Z hlediska floristického i faunistického se jedná o území poměrně fádní s výskytem velkého podílu synantropních druhů. V bezprostředním okolí staveniště lze očekávat faunu i floru, vázanou na zemědělsky využívanou půdu, přičemž fauna je vázána především na bylinné ruderární a lesní porosty.

Intenzivním polařením s chemickou ochranou rostlin dále došlo k narušení přirozených potravních řetězců a tím i ústupu některých živočichů, zejména hmyzu.

Průzkum fauny dokládá poměrně ochuzený ekotop. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel. Konkrétní výstupy terénních šetření lze shrnout následovně:

- savci - hraboš polní (Microtus arvalis), krtek obecný (Talpa europaea).

- potkan (Rattus norvegicus)

- ptáci - vrabec domácí (Passer domesticus), konipas bílý (Motacilla alba), strnad obecný (Emberiza citrinella), zvonohlík zahradní (Serinus serinus),  stehlík obecný (Carduelis carduelis), kos černý (Turdus merula), bažant obecný (Phasianus colchicus), holub domácí (Columba palumbus). Hnízdění vlaštovky obecné ve stájích nezjištěno. Nebyl zjištěn výskyt nebo hnízdění poštolky obecné, sýčka obecného nebo sovy pálené.

- zástupci jiných obratlovců nebyli zjištěni, jejich výskyt není předpokládán. Orientační průzkum např. na výskyt ropuchy obecné nebo ropuchy zelené pod zbytky hmot či kameny byl negativní.

- měkkýši  :  plzák lesní, hlemýžď zahradní, keřovka  plavá, slimáček síťkovaný.

- pavouci : křižák  obecný, křižák obecný, slíďák mokřadní,  plachetnatka keřová.

- hmyz : babočka  kopřivová, bělásek zelný, hnědásek květelový, slunéčko sedmitečné, střevlík fialový, tesařík dubový, tesařík obecný, lýkožrout smrkový, mandelinka duhová, pěnodějka obecná, motýlice obecná, komár pisklavý, saranče čárkovaná, mravenec drnový.

Výskyt kopřivy dvoudomé a šťovíku koňského indikuje na mnoha místech podél vodotečí nitrifikaci prostředí. V údolích kolem toků  pronikají do zájmového území společenstva luhů a olšin (Alno - Padion), zejména olšová jasenina (Alno - Fraxinetum) s nejčastějšími dřevinami jasanem ztepilým (Fraximus exelsior), olší lepkavou (alnus glutinosa), v keřovém  patru  s ptáčnicí  (Prunus avia), střemchou  (Padus racemosa), bezem černým (Sambucus nigra),  z bylin krabilice chlupatá (Chareophyllum hirsutum), netýkavka nedůtklivá (Impaties noli - tangere), svízel přítula a svízel bahenní  (Galium aparine, G. Palustra) a ostřice (Carex sp.).  Vrby se vyskytují  při březích potoků a to zejména vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (S. fragilis) vrba čevenice (S. purpurea).

Nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb.

Vlivy na faunu - záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Vlivem stavby nelze očekávat opuštění biotopu citlivými druhy ptáků a obojživelníků, v okolí však mají dostatek úkrytových možností a lze očekávat, že po čase se rekonstruovaná stanoviště opět obsadí.

Vlivy na ekosystémy -  vlivy na dřeviny rostoucí mimo les - vždy se jedná o dřeviny vysazené v liniích či dřeviny náletové rostoucí v liniích, které navrhovaná stavba neovlivní,  požadavek na jejich odstranění není

Územní systém ekologické stability krajiny

Není dotčen.

Zvláště chráněná území, významné krajinné prvky

Posuzovaná lokalita staveniště ani jeho okolí ovlivněné provozem plánované stavby se nenachází žádné chráněné území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., O ochraně přírody a krajiny.  Záměr nekoliduje se žádným obecně chráněným přírodním prvkem nebo významným krajinným prvkem „ze zákona„. Posuzovaný záměr leží mimo oblasti soustavy NATURA 2000.

Jiné charakteristiky životního prostředí

Všechny horniny obsahují určité množství U238. Jedná se o stopové množství uranu. Uran se přirozeným radioaktivním rozpadem mění na 226Ra. Následujícím členem rozpadové řady je radon 222Ra. Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný lidskými smysly. Radon vznikající radioaktivním  rozpadem horninového uranu je uvolňován ze zrn minerálů do  intergranulárních prostor v půdě. Odtud může migrovat do objektů, zejména do jejich sklepních a přízemních částí vlivem  teplotních a tlakových gradientů mezi půdním vzduchem a vzduchem  uvnitř objektu.

Lidský organismus může být ovlivněn radonem, pocházejícím ze tří hlavních zdrojů:

- z půdního vzduchu

- z podzemní vody

- ze stavebních hmot

První dva zdroje radonu úzce souvisejí s geologickým prostředím. Kromě primárního obsahu uranu v horninách a jejich zvětralinovém plášti má na výslednou objemovou aktivitu uranu vliv řada dalších faktorů. Mezi ně patří např. pórovitost, propustnost hornin, zrnitost, půdní vlhkost, tektonické porušení, ale i řada klimatických a meteorologických faktorů.  které způsobují dlouhodobé a krátkodobé variace objemové  aktivity radonu v prostředí.

Odvozená mapa radonového rizika v M 1 : 200 000 byla pro oblast  celé republiky zpracována jako výsledný společný projekt Ústředního ústavu geologického Praha, Uranového průzkumu  Liberec, Geofyziky Praha a Přírodovědecké fakulty UK Praha.

Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímá měření objemové aktivity radonu v  detailním měřítku, pro jednotlivé lokality a stavby. Údaje z mapy slouží k vymezení rizikových oblastí, nikoliv však jako přímý a jediný podklad pro detailní interpretaci radonového rizika na jednotl. stavebních plochách.

Radonové riziko z geologického podloží je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika / mapa Jihomoravského kraje, kterou zpracoval v měřítku 1: 200 000 Český geologický ústav,  charakterizovat v posuzované lokalitě jako riziko střední  - 2Cm (kulmské sedimenty metamorfované).

### C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení.

Úvodem této části je možno konstatovat, že ovlivnění posuzovaným záměrem  nelze předpokládat, poněvadž není stavebně zasahováno do strukturních prvků krajiny, nelze ani pro zprostředkované vlivy předpokládat jakoukoli zvýšenou míru nepříznivosti či významnosti vlivu.

Územní systémy ekologické stability, chráněná území

Realizací záměru nebude přímo ovlivněn prvek územních systémů ekologické stability. Na uvedeném území se nenachází žádný ÚSES.

Zájmové území nespadá do území chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Ochranná pásma přírodních prvků (ÚSES, vodní zdroje) a prvků technické infrastruktury nebudou dotčena. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stávající zemědělské středisko se zastavěnými pozemky, nepředpokládá se realizací záměru  významnější vliv na krajinu a její kulturní hodnoty.

Mapa ÚSES

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Drahany mají 548 obyvatel, z toho v produkt. věku 307 a s průměrný věkem 37,9 roků. V Drahanech je pošta, škola a zdravotnické zařízení,  má veřejný vodovod a je plynofikována.

Jméno městyse Drahany je podle jedněch pramenů odvozeno od osobního jména Drahan (po založení to byla ves rodiny Drahanovy). Podle staré pověsti majitel hradu drahanského (Drahuše) měl děti Hartmana, Ottu, Bohuše a Maruši. Všechny podělil pozemky a postavil jim dvory a u dvorů se usazovali dělníci. Vznikly tak vesnice Hartmanice (Niva), Bohušín (Bousín), Otinoves a Mařín (zanikla po husitských válkách).Jiné prameny odvozují název obce od podstatného jména "draha", to je cesta, která vedla z Prostějova k Brnu. Nedaleko Drahan se nachází zřícenina hradu Drahuš, jinak Starý Plumlov. Ve zbraslavské kronice se nazývá hradem drahanským. Český král Jan Lucemburský dal "zbavit" Moravu loupeživých rytířů a jejich hrady po roce 1310 dobyl. Mezi nimi i Drahuš. Jan Lucemburský prodal Drahany roku 1322 Vokovi z Kravař za 2.200 hřiven stříbra. Tento rod držel panství plumlovské, tedy i Drahany, do roku 1495, potom patřilo rodu Pernšetjnů, od roku 1590 Lichtensteinům až do roku 1925. Roku 1384 byly Drahany městečkem, ve staré pečeti měly beránka s praporkem, znak patrona Jana Křtitele. Tomu byl zasvěcen farní jednolodní kostel s kruhovým presbytářem.Roku 1609 poklesly Drahany na ves, až roku 1908 povýšeny na městys. Drahany náležely k farnosti v Určicích, pak k Jedovnicím. V třicetileté válce byly značně poničeny, znovu však celé z dříví postaveny. Přibližně z této doby pochází "poklad" 556 stříbrných mincí, nalezených v roce 1984 severovýchodně od kostela při dláždění chodníku V 2. polovině 19. století začíná rozkvět obce. Byla založena záložna, čtenářský spolek s knihovnou o 600 svazcích, živnostenský spolek, roku 1880 dobrovolný hasičský sbor. Pošta byla zřízena roku 1868, 1905 Sokol. Od roku 1907 se konaly výroční trhy, 1909 postaveny pouliční lucerny. Elektrifikace byla provedena roku 1931, pravidelná autobusová linka zavedena 1925, telefon 1928. Nová trojtřídní jednoposchoďová budova školy byla postavena r. 1895 (obecná škola). Měšťanská škola pro celé okolí otevřena 24. srpna 1930. Před okupací ji navštěvovalo 173 žáků. V roce 1590 se v Drahanech uvádí 40 osídlených domků, po třicetileté válce jen 18 osazených, 21 pustých. Nejvíce obyvatel měly roku 1900 - 1085 obyvatel. Rozvoj městečka byl přerušen nacistickou okupací 1939 -1945, kdy se museli obyvatelé Drahan i okolních vsí vystěhovat. Mnoho domů bylo poškozeno, několik úplně zbořeno, takže se po válce všichni obyvatelé vrátit nemohli. Osídlili vesnici Libinu na Šumpersku po Němcích. 11 drahanských občanů bylo vězněno, 3 popraveni. Po válce nastala obnova obce, oprava kostela, domů, začal se rozvíjet veřejný život. V dalších letech bylo vybudováno kino, kulturní dům, obřadní síň, nákupní středisko, dílna OP, opravena škola. Městysem se Drahany staly opět roku 1908. Patřívaly k politickému okresu v Prostějově a soudnímu okresu v Plumlově. Městečko však zůstávalo horskou zemědělskou obcí s rozsáhlým lesním hospodářstvím a s málo úrodnou půdou. V obci bylo sídlo lesního revíru plumlovského velkostatku, družstvo pro zpracování dřeva, záložna, konzum, nerozvinul se ani drobný místní průmysl, zato bylo rozšířeno domácké krejčovství. Pošta je v obci od roku 1911. Nejstarším spolkem v obci byl spolek živnostenský založený r. 1871, dále byl v Drahanech spolek čtenářský. Hasičský sbor byl založen roku 1880, Sokol roku 1904. V obci byl čilý kulturní život (divadelní spolek od r. 1929), pěvecký soubor, v roce 1934 byl založen sportovní klub atd.

### Ochranná pásma vyplývající ze zákona

A) ochranná pásma elektrických vedení

Ochranná pásma a režim v nich pro vedení zřizovaná po 31.12.1994 jsou stanovena dle zákona č. 222/94 Sb., § 19. Tato ochranná pásma činí:

- OP venkovních vedení VN 1-35 kV a trafostanic VN/NN	7 m od krajního vodiče (resp. od trafostanice)

- OP velmi vysokého napětí 	35-110 kV včetně	12 m

110-220 kV včetně	15 m

220-400 kV včetně	20 m

nad 400 kV		30 m

Pro vedení vybudovaná před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají zachována OP stanovená dle dřívějších předpisů, a to:

- OP velmi vysokého napětí 	220-380 kV 	            25 m

110-220 kV 	            20 m

60-110 kV 	            15 m

- OP venkovních vedení VN a trafostanic VN/NN	10 m

- OP kabelových vedení všech napětí		1 m

- OP venkovních vedení NN se nestanovuje

Ochranná pásma se měří od krajního vodiče vedení na každou stranu. Pásmo je vymezeno svislou rovinou.

B) Ochranná pásma  produktovodů a plynovodů

B1) Ochranná pásma plynovodů jsou dle zákona č. 222/1994 Sb.vymezena ve vodorovné vzdálenosti měřené po obou stranách kolmo na plynovod nebo plynovodní přípojku. Jejich šíře činí na každou stranu:

- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně 	4 m

- u plynovodů a přípojek 200-500 mm			8 m

- u plynovodů a přípojek nad 500 mm		          12 m

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se   rozvádějí plyny v zastavěném území obce 		                                   1 m

- u technologických objektů				            4 m

- ve zvl. případech  (v blízkosti těžebních objektů, vodních děl) může ministerstvo stanovit rozsah OP až na 200 m

Stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele příslušného plynárenského zařízení.

B2) Bezpečnostní  pásma jsou určena  k zamezení nebo  zmírnění účinků případných havárií a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu je 200 m kolmo na obě strany plynovodu. Každý zásah do bezpečnostního pásma VVTL plynovodu musí být projednán s odborem provozu a údržby s.p. Transgas Praha.

C) Ochranná pásma vodovodů jsou dle ČSN 2 m od okraje potrubí

D) Ochranná pásma kanalizace jsou dle ČSN 3 m od okraje potrubí

E) Ochranná pásma  silnic

Silniční ochranná pásma se zřizují podle zákona o pozemních komunikacích ze dne 23.1.1997 při všech dálnicích, silnicích a místních komunikacích I. a II. třídy mimo území zastavěná nebo k souvislému zastavění určená. Hranice silničních ochranných pásem je určena svislými plochami vedenými po obou stranách komunikace ve vzdálenosti:

| Od osy přilehlého jízdního pásu dálnice a rychlostní silnice I. třídy nebo rychlostní místní komunikace | 100 m |
| --- | --- |
| Od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy | 50 m |
| Od osy vozovky silnic II. a III. třídy | 15 m |

F) Ochranná pásma  železnic činí dle zákona 60 m od osy krajní koleje

G) Ochranná  pásma podzemních dálkových  kabelů jsou 2 m po celé délce kabelové trasy. Hloubka OP je 3 m a rovněž do výšky činí 3 m (měřeno od úrovně půdy). V OP je zakázáno zřizovat stavby, skládky materiálu a provozovat činnosti, které by mohly znesnadnit  přístup ke kabelům nebo hrozit plynulost a bezpečnost jejich provozu. Dále je zakázáno provádět bez  souhlasu zodpovědné organizace zemní práce (výkopy, sondy).

H) Manipulační pásma vodních toků: ochranná pásma vodních toků vyplývající ze Zákona o vodách (pro oplocení 6 m, pro trvalé objekty 15 m od břehu, paty hráze). OP se měří od břehové hrany, jedná se o volný manipulační pruh. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavební objekty. Hodnocenou stavbou ochranná pásma nebudou dotčena.

### Ochranná pásma a pásma hygienické ochrany vyhlašovaná

A) Ochranná pásma vodárenských zdrojů nezasahují do řešeného území.

B) ČOV není

C) OP hřbitova 25 m, není

D) Ochranné pásmo lesa – není

Ochranná pásma komunikací, nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve správě jiných správců : nejsou.

ČÁST D – KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů  záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení  jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Záměr nepředstavuje budování nového provozu, ale pokračování v chovu hospodářských zvířat v areálu stávající farmy. Stavba je situována v dostatečné vzdálenosti  od obytné zástavby. Okolí je zemědělská krajina s převahou orné půdy.

Ovlivnění zdraví obyvatelstva provozem a výstavbou  bude minimalizováno až vyloučeno. Provozem nedojde k markantnímu zvýšení emisní ani imisní zátěže, ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt nádorových onemocnění, malformací apod.

Mezi přímá zdravotní rizika, která mají místní význam pro zaměstnance farmy, lze zařadit: (a) hluk, (b) prašnost, (c) emise plynných a pevných látek včetně alergenů a mikroorganismů a (d) zápach ve vnitřním prostoru hal. Nejvíce budou zasaženi pracovníci ve stáji při ošetřování, porodech a vyskladňování. Nejzávažnější jsou z hlediska ochrany lidského zdraví alergeny ve stájovém vzduchu.

V příloze č.2 k Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. je uveden přípustný expoziční limit (PEL) pro amoniak 14 mg NH3.m-3 a nejvyšší přípustná koncentrace amoniaku v pracovním prostředí (NPK-P) 36 mg NH3.m-3. Při vdechování stájového vzduchu se zvyšuje dechová frekvence člověka - ošetřovatele cca o 5%. Při zvýšené koncentraci NH3 ve stájovém vzduchu (cca 35 mg.m-3 ) dochází k slzení očí a silnému dráždění nosních dýchacích cest. Styk s vysokou emisní koncentrací NH3 způsobuje naleptání očí, dýchacích orgánů a kůže. Je potřebné, aby nedocházelo k vytváření toxických koncentrací amoniaku v prostorách chovu a aby byly splněny hygienické požadavky na pracovní prostředí z hlediska NPK. Pokud by se v prostorech chovu vyskytovaly koncentrace amoniaku vyšší, než které jsou povoleny pro pracovní prostředí, docházelo by také ke zhoršení zdravotního stavu prasat, ke zvýšeným úhynům a k pomalejším přírůstkům. Je proto především v zájmu provozovatelů objektů, aby dodržovali technologii chovu a minimalizovali emise amoniaku.

Stáj je uzavřeným pracovním prostředím. Přístup veřejnosti je  prakticky vyloučen. Rovněž pobyt pracovníků je časově omezen. Úroveň hluku ve stáji je ovlivněna vlivy zvenčí (např. pojezdy traktorů, přelety letadel), které jsou náhodné a těžko ovlivnitelné, nicméně mohou mít vliv na etologické problémy chovu. Hluk uvnitř haly by mohl být faktorem významným z hledisek etologie chovu. Maximální hluk v hale za provozu kolísá od 60 do 80 dB (jeho měření a vliv na welfare je předmětem obecnějších výzkumů). Z hlediska vlivů na lidské zdraví (i s přihlédnutím k charakteru práce např. při vyskladňování) je tento hluk přijatelný.

Provoz stáje a farmy nebude při výstavbě a  provozu představovat pro obyvatele Drahan zdravotní rizika.

Ve fázi výstavby bude záměr do jisté míry zdrojem emisí do ovzduší a zdrojem hluku. Negativně budou probíhajícími stavebními pracemi ovlivněny obyvatelé žijící v okolí staveniště. Při výstavbě nebudou ovlivněny podzemní vody. Výstavba neovlivní flóru, faunu ani ekosystémy.

Ve venkovním prostoru farmy a okolí bude hluková hladina na přijatelné úrovni, do obytné zástavby hluk z farmy nezasáhne.

Při dodržování technologické kázně a předpisů na úseku BOZP  a zásad popsaných v zadání stavby je vliv na zdraví zaměstnanců minimalizován (kap. D.IV. Charakteristika opatření  k prevenci,…),  není třeba přistupovat k neobvyklým opatřením.

Narušení místních tradic ap. nelze v souvislosti s výstavbou areálu očekávat. Negativní sociologické reakce a vyvolané změny chování obyvatelstva nelze  rovněž předpokládat. S ohledem na předpokládané dobré vodohospodářské zabezpečení jeho provozu včetně rozvozu kejdy nebudou  přicházet v úvahu ani emise  do vody či půdy a v žádném případě nedojde k ohrožení případných doplňkových vlastních zdrojů vody obyvatel.

Stavbu z hlediska ekonomicko - sociálních aspektů lze hodnotit pozitivně, neboť znamená zajištění pracovních příležitostí v regionu postiženém úpadkem tradičních výrob.

Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) nelze v souvislosti s provozem očekávat. Charakter činnosti neklade vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků, a lze rovněž předpokládat, že potřeba pracovních sil bude saturována  z  Drahan. Ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) proto rovněž nelze očekávat.

Vznik negativních vlivů na zdraví obyvatelstva je vzhledem k relativní odlehlosti areálu a frekvenci dopravy v souvislosti s kapacitou  silnice nepravděpodobné, a to i po dobu  výstavby, kdy lze předpokládat zvýšenou frekvenci těžkých nákladních vozidel a expozice hluku ze stavební činnosti.

Na základě zkušeností s obdobnými projekty, není známa skutečnost, že by při výstavbě či provozu těchto provozoven mohla vznikat nějaká přímá zdravotní rizika. Přímá rizika by mohla působit například na citlivé či nemocné osoby v nejbližší zástavbě, pokud by při stavbě a provozu projektovaného areálu nebyla dodavatelem stavby respektována opatření pro jejich minimalizaci (např. špatnou organizací stavby z hlediska hluku a prašnosti). Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší zástavby od lokality je však toto riziko prakticky vyloučeno.

Pokud jde o pracovníky provádějící realizaci záměru (zaměstnanci firem), nelze například nikdy vyloučit rizika pracovního úrazu. Při respektování bezpečnostních předpisů je však riziko pracovního úrazu nízké. Nelze vždy vyloučit kumulaci jistých negativních či nesymptomních vlivů a jejich synergické účinky v případě kombinace těchto vlivů, které se mohou při jejich jednotlivém posuzování jevit jako zcela bezvýznamné. Pracovníci provádějící výstavbu areálu i zaměstnanci budoucího provozu musí být prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně právními předpisy, provozními řády a havarijními plány. Výstavba projektovaného areálu také pozitivně ovlivní úpravu místa stavby výsadbou vhodné zeleně.

S ohledem na kvantifikované vlivy vyhodnocených v předešlých kapitolách, zejména pokud se jedná o škodliviny, které jsou schopny přenosu atmosférou a představují tak relativně nejvyšší a nejrychlejší možné ovlivnění obyvatel, je možné konstatovat, že emisní a hlukové zatížení s ohledem na vzdálenost a stupeň ředění nemůže ohrozit za běžných rozptylových situací pohodu a v žádném případě zdraví obyvatel. Není proto nutné uvažovat s žádnými opatřeními ohledně protihlukové ochrany nejbližší obytné zástavby.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k charakteru provozu a  vzdálenosti nejbližší obytné zástavby od posuzované stavby lze konstatovat, že k ovlivnění emisemi škodlivých látek a hluku nemůže docházet ani v období dlouhodobějších nepříznivých rozptylových podmínek.

Narušení faktorů pohody

Vzhledem k výše uvedenému posouzení se nepředpokládá, že by projektovaný záměr mohl významně ovlivnit pohodu obyvatel Drahan. Ani v době výstavby ovlivnění obyvatel nenastane. Hygienické limity pro stavební hluk budou v každém případě dodrženy.

Při dodržování schváleného plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší včetně zásad rozvozového plánu by nemělo docházet obtěžování obyvatelstva zápachem. Výjimečně může být ovlivněna pohoda obyvatel v případě nepříznivých klimatických podmínek (inverze, nepříznivého směru větrů)

Možná rizika provozu, spojená s haváriemi jsou popsána v příslušné kapitole této dokumentace.

Vlivy na obyvatelstvo zprostředkované přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, ovzduší) se  nepředpokládají.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

S ohledem na kvantifikované vlivy vyhodnocených v předešlých kapitolách, resp. rozptylovou studií (př.č. 3), pokud se jedná o škodliviny, které jsou schopny přenosu atmosférou a představují tak relativně nejvyšší a nejrychlejší možné ovlivnění obyvatel, je možné konstatovat, že předpokládané emisní  zatížení nemůže ohrozit pohodu a v žádném případě zdraví obyvatel.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

Taktéž v souvislosti s akustickou zátěží provozu  není nutné předpokládat takové zvýšení, které by mohlo znamenat ovlivnění zdravotního stavu  obyvatel. Vzduchotechnické zařízení není navrženo (přirozené větrání), chladící jednotky mléka v mléčnici  bude odhlučněno vlastní stavbou, resp. budou osazené tlumícími komorami a hlukovou izolací  tak, aby hlučnost splňovala nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Dopravní frekvenci lze označit za málo významnou. Doprava zvětší části bude vedena mimo zastavěnou část obce. Není proto nutné uvažovat s žádnými opatřeními ohledně protihlukové ochrany  v souvislosti s navrhovanou stavbou.

Přímá rizika nastanou, pokud by při stavbě a provozu projektovaného areálu nebyla dodavatelem stavby respektována opatření pro jejich minimalizaci (např. špatnou organizací stavby z hlediska hluku a prašnosti). Pokud jde o pracovníky provádějící realizaci záměru (zaměstnanci firem), nelze například nikdy vyloučit rizika pracovního úrazu. Při respektování bezpečnostních předpisů je však riziko pracovního úrazu nízké. Nelze vždy vyloučit kumulaci jistých negativních či nesymptomních vlivů a jejich synergické účinky v případě kombinace těchto vlivů, které se mohou při jejich jednotlivém posuzování jevit jako zcela bezvýznamné. Pracovníci provádějící výstavbu i zaměstnanci musí být po jejím uvedení do provozu prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně právními předpisy, provozními řády a havarijními plány. Výstavba projektovaného areálu pozitivně ovlivní výsadba vhodné zeleně.

D.I.4.  Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlastní výstavba a provoz nebude mít přímý vliv. Nepředpokládá ani vliv při skladování a  aplikaci kejdy. Celý proces skladování vychází ze zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, § 9 a dodržování Vyhlášky MZe č. 274/1998 Sb. a následujících zněních O skladování a způsobu používání hnojiv, § 4, Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí (Nitrátové směrnice) a vlastního Plánu organického hnojení. Investor zajistí aplikátor s uzavřenou štěrbinou pro  hnojení kejdou.

Rozvozový plán bude  v souladu s Nařízením vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání  a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

Hnojiva a statková hnojiva mohou být používána na zemědělské půdě jen tehdy, když nehrozí přímé vyplavení nebo povrchový smyv dusíku do vod. Účinnost dodaných živin, jejich využití rostlinami a případné ztráty závisejí na půdně-klimatických podmínkách, pěstovaných plodinách, typu hnojiv a statkových hnojiv, jakož i termínu jejich aplikace.

| Zemědělský pozemek s pěstovanou plodinou nebo připravený pro založení porostu | OBDOBÍ BEZ HNOJENÍ |
| --- | --- |
|  | hnůj, kompost | kejda, močůvka, hnojůvka (tekutá statková hnojiva) | minerální dusíkatá hnojiva |
| Jednoleté plodiny na orné půdě | 1. 6.–31. 7.*) | 15. 11.–31. 1. | 1. 11.–31. 1. |
| Travní (jetelovinotravní) porosty na orné půdě, louky a pastviny | aplikace není časově omezena | 15. 11.–31. 1. | 1. 10.–28. 2. |

*)   hnojení hnojem nebo kompostem na orné půdě je v měsících červnu a červenci možné 
    jen v případě následného pěstování ozimých plodin nebo meziplodin

Používání ostatních statkových hnojiv a organických, příp. organominerálních hnojiv, se řídí podle poměru uhlíku k dusíku (C : N). Pokud je poměr C : N ve statkovém hnojivu nebo hnojivu větší nebo roven hodnotě 10, platí doporučení jako pro používání hnoje a kompostu. Při poměru C : N pod 10 jsou zásady používání stejné jako pro tekutá statková hnojiva.

Používání hnojiv a statkových hnojiv na svažitých pozemcích

Na svažitých pozemcích existuje zvýšené riziko znečištění vod erozí půdy, povrchovým smyvem aplikovaných hnojiv, statkových hnojiv nebo exkrementů pasených zvířat a vyplavováním dusičnanů podpovrchovým odtokem. Výše rizika ztrát dusíku závisí na půdně-klimatických podmínkách stanoviště, tvaru pozemku, délce, členitosti a expozici svahu, pěstovaných plodinách, zpracování půdy a použitých hnojivech a statkových hnojivech. Na lehkých písčitých půdách s dobrou infiltrací obecně převládá vyplavení, naopak na těžkých jílovitých půdách je vyšší riziko povrchového odtoku.

Aby se předešlo ztrátám dusíku, je třeba zejména na svažitých orných půdách bez porostu (sklonitost nad 3() budou neprodleně zapravovány dusíkaté hnojivé látky do půdy.

U trvalých travních porostů na půdách se sklonitostí nad 7( je při hnojení  omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového N . ha–1.

Na půdách bez rostlinného pokryvu se sklonitostí nad 12° se nebude aplikace dusíkatých hnojivých látek, s výjimkou neprodleně zapraveného hnoje či vyzrálého kompostu provádět.

Na půdách ohrožených erozí (sklonitost nad 7() budou dodržována vhodná agrotechnická protierozní opatření odpovídající stanovištním podmínkám.

# Zásady aplikace organických hnojiv

## v PHO  1.  stupně – nelze hnojit žádným organickým hnojivem

## PHO  2. stupně vnitřní podzemních zdrojů – lze hnojit jen při přímém rozmetání a zapravení    hnoje do půdy. Močůvkou a kejdou jen se souhlasem hygienika.

2. stupně vnitřních povrchových zdrojů – hnojem bez omezení. Zákaz hnojení močůvkou a kejdou, jen v případě účelového hospodaření povoluje výjimku  vodohospodářský a hygienický orgán.

PHO 2.stupně vnější podzemních zdrojů – hnojem a močůvkou lze hnojit bez omezení v dávkách  20 – 60 t/ha. Kejdou lze hnojit ve středních dávkách 40 – 60 kg N/ha. Výjimečně lze použít dělených dávek.

2.stupně vnější povrchových zdrojů – hnojem bez omezení, močůvkou a kejdou v souladu s režimem hospodaření v povodí vodárenských toků a PHO, schváleného vodohospodářským rozhodnutím v dávkách 20 – 60 t/ha, u kejdy střední dávkou, případně dělenou aplikací do 100 kg/ha.

PHO 3.stupně povrchových zdrojů vod – hnojem bez omezení, kejdou a močůvkou ve středních dávkách 20 – 60 t/ha.

Dávky hnojení jsou stanoveny podle Metodiky organického hnojení (Věstník MZVž ČSR, částka 15/18 z 23. 4. 1981).

Na svažitých pozemcích se sklonem nad 30 musí být veškerá organická hnojiva aplikovaná na ornou půdu ihned zaorána. Nehnojí se v blízkosti  souvislé zástavby obcí, po stranách vodních toků, rybníků, v blízkosti ploch veřejných zájmů, rekreačních ploch a po stranách melioračních svodnic a odpadů.

Odstupové vzdálenosti mezi hnojenými plochami a objekty hygienické ochrany :

200 m od souvislé zástavby obcí

100 m po stranách vodních toků

100 m od rybníků a vodních nádrží

100 m od ploch veřejných zájmů, rekreačních ploch a oblastí

50 m po stranách melioračních svodnic a odpadů

Nehnojí se v blízkosti  souvislé zástavby obcí, po stranách vodních toků, vodních nádrží, v blízkosti ploch veřejných zájmů, rekreačních ploch a po stranách melioračních svodnic a odpadů.

D.I.5.  Vlivy na půdu

Vlastní výstavba a provoz nebude mít vliv. Aplikace kejdy, řádné hnojení pozemků živočišnými exkrementy vede naopak ke zvýšení podílů organické hmoty a přírodního N v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv, včetně jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy.

D.I.6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Nebude mít vliv.

D.I.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES) poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů. Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. V rámci tohoto oznámení se míra dotčení specifikuje pro přímo a potenciálně dotčené prvky ÚSES. Za přímo dotčené prvky se přitom pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo křížení s navrženou výstavbou. Za potenciálně dotčené prvky systému ÚSES se pokládají i ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.

Posuzovaný záměr není v územní kolizi nebo v dotčení se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými prvky ekologické stability krajiny. S ohledem na nepříliš vysoký předpokládaný podíl obslužné dopravy a na způsob navrhovaného řešení energetiky  areálu není nutno předpokládat vznik natolik významných imisních situací, které by mohly ovlivnit interakční prvky dřevin. Kvalitně provedenými sadovými úpravami, které doplní stávající a výhledově zachovávané prvky dřevin, je možno dále diferencovat v pozitivním smyslu stanovištní rozmanitost zájmového území.

Vlivy na významné krajinné prvky

Žádný z významných krajinných prvků „ze zákona“  (§ 3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb.) není přímo realizací posuzovaného záměru dotčen.

Vlivy na další ekosystémy

Záměr se  nedotýká biologicky cenných ploch.

#### Obecné závěry k dotčení prvků ÚSES:

Z výše uvedených skutečností lze specifikovat následující obecné závěry k dotčení prvků ÚSES připravovaným projektem :

Projekt nepředpokládá žádný významný zásah na území výše uvedených lokálních biocenter a biokoridorů a obecně by nemělo dojít vlivem realizace projektu k žádnému ohrožení funkce těchto prvků systému ekologické stability krajiny. Vlivy na ekosystémy je možno hodnotit jako zanedbatelné  nebo nulové.

Podrobné podmínky pro ochranu jednotlivých prvků ÚSES při provádění a provozu projektovaného zařízení budou moci být uplatněny v průběhu řízení předepsaných pro dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, a to ve smyslu § 126 stavebního zákona, který řeší ochranu složek životního prostředí a jiných zvláštních zájmů.

D.I.8.  Vlivy na krajinu

Z hlediska zásahu do krajiny lze konstatovat, že předmětná stavba  nebude představovat změnu krajinného rázu místa i v  širších pohledových vztazích.

Zhodnocení :

| Krajinná složka | Projev | Význam, poznámky |
| --- | --- | --- |
| Plochy orné půdy | Negativní | Velký |
| Lesní porosty | Pozitivní | Velký |
| Trvalé travní porosty | Pozitivní | Malý (spíše v uzavřených enklávách) |
| Doprovodné kulisy a linie dřevin | Pozitivní | Střední až určující (celá řada liniových a skupinových prvků v okolí) |
| Vodní toky | Pozitivní | - |
| Vodní plochy | Pozitivní | - |
| Zástavba nejbližších sídelních útvarů | Neutrální | Střední (relativně homogenická většinově nízkopodlažní zástavba sídelního útvaru) |
| Komunikace | Negativní | Střední |

Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného areálu na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:

- Vznik nové charakteristiky území: - realizací záměru nedojde k vytvoření nové charakteristiky území.

- Narušení stávajícího poměru krajinných složek: - ten je již dnes poměrně nevyvážený, poněvadž převládají významné negativní charakteristiky – stávající středisko ŽV a velký podíl orné půdy, vysílač Kojál a VE.

- Narušení vizuálních vjemů: - záměr nebude vytvářet novou určující pohledovou hmotu souborem objektů s horizontální a vertikální dominancí.

V tomto kontextu stoupá význam následujících zásad či opatření:

- realizace sadových  úprav jižní a západní hranici navrhovaného areálu komplexní zahuštěnou výsadbou stromů a keřů, vnitřní rozčlenění skupinami a liniemi, pomístně i použití popínavých dřevin v exteriérech

- určující barevná kombinace objektů areálu s vyloučením velkoplošných ostrých barevných kontrastů, volit kombinaci vzájemně se doplňujících barev, pokud možno s využitím přírodě blízkých barevných odstínů teplých barev

- vyloučení určujícího použití reflexních materiálů v exteriérech

- pro oplocení areálu je nezbytné volit lehká pletivová oplocení.

- Dálkové pohledy - nelze vyloučit ze silnice Otinoves - drahany, vliv však nebude pokládán  za určující.

Při hodnocení místa krajinného rázu lze konstatovat, že  estetická hodnota krajinného rázu je snížena již stávajícími objekty.

D.I.9.  Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy (lidové tradice, stávající kultura).

Situování stavby ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci

Podle Územního plánu sídelního útvaru Drahany schváleného 1994 a jeho následných změn se stavba nachází v zastavěném území zemědělském areálu s funkčním využitím ploch jako zemědělské výrobní plochy a částečně zasahuje do plochy s funkčním využitím pro  průmyslovou výrobu a služby.

###### D.II.	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Nejsou, vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.

D.III.     Charakteristika environmentálních rizik při možných havárií a nestandardních stavech

Látky a technologie navrhované k použití při výstavbě a provozu díla nepředstavují žádná zvýšení rizika havárií nad běžnou úroveň vyskytující se při obdobných činnostech (stavební práce, doprava, vlastní výroba a údržba objektu apod.)

Havárie (§ 40 zákona o vodách) je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v předchozím odstavci, pokud takovému vniknutí předcházejí.

V souladu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a  vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami bude zpracován havarijní plán

Látky a technologie navrhované k použití při výstavbě a provozu díla nepředstavují žádná zvýšení rizika havárií nad běžnou úroveň vyskytující se při obdobných činnostech (stavební práce, doprava, údržba objektů apod.)

V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací

| Typ havárie | Ohrožený objekt | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Havarijní únik škodlivých látek při dopravě, přepravě, manipulaci nebo z nedbalosti | horninové prostředí a podzemní voda | nutná technická a organizační opatření, technická opatření |
| Havárie v rozvodech elektřiny, vzduchotechniky ap., s nebezpečím požáru | areál farmy, okolní objekty a obytná zástavba, zaměstnanci | nutná organizační a preventivní opatření |
| technologická nekázeň, porušení předpisů BOZP | Zaměstnanci | nutná technická a organizační opatření |

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího rozsahu. V případě uvedených havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Riziko průniku kontaminantů z dopravních prostředků až k hladině podzemní vody je možno označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný sanační zásah i relativně jednoduchými prostředky. K úniku by zřejmě došlo na zpevněné ploše, ze které lze kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně dočistit plochu detergentem.

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijního plánu, požární prevence).

Předpokládaný vznik havárie lze předpokládat pouze  teoreticky při havárii dopravního prostředku.  Odpad mimo autovraku (16 01 04(, N) nelze přesně specifikovat.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně    kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.IV.1 Územně plánovací opatření

Z hlediska  využití daného území představuje navržená varianta posuzovaného zařízení přijatelné řešení.

D.IV.2 Technická opatření

Technická opatření, která mají být uplatněna při  provozu posuzované stavby. Jedná se především:

Při přípravě a realizaci stavby :

- podlahy a stěny, krmné systémy musí být snadno čistitelné a deinfikovatelné

- veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha, zvířata nebo krmivo, řešit jako zdravotně nezávadné

- zneškodnění směsného stavebního odpadu (beton, kamenina znečištěná živočišnými exkrementy při likvidaci podlah dnešních stájí a stájových kanalizací) projednat  s  orgánem odpadového hospodářství

- projekt stavby bude projednán s vodohospodářským orgánem z hlediska zabezpečení vodohospodářských poměrů v území

- v dalším stupni projektové dokumentace je nutné dopracovat návrh ozelenění areálu a sadových úprav, které budou projednány s orgány státní správy.

- před vlastní realizací stavby je povinností provozovatele vyžádat si v jednotlivých etapách řízení souhlas orgánu ochrany ovzduší dle § 17 odst.1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. V rámci tohoto řízení bude  předložen odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou, který posoudí konkrétní technické řešení z hlediska požadavků platných předpisů v oblasti ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami a stanoví podmínky ochrany ovzduší.

- řešení veterinární problematiky v chovech zvířat konzultovat s Krajskou veterinární správou    již ve stádiu zpracování projektové dokumentace (§ 56 odst. 1, zákona č. 166/1999 Sb. v následujících zněních).

- doklad o provedené zkoušce vodonepropustnosti jímek

- v průběhu stavby bude prováděna pravidelná kontrola stavebních mechanismů, a to  především z hlediska možných úkapů všech provozních náplní

- během výstavby je nutné omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a provozem staveniště, udržovat dobrý technický stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na zabezpečené ploše

- v případě úniku ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými látkami

- snižovat prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny

- uplatnit zákaz zneškodňování odpadů  spalováním a zahrnováním

- důsledně rekultivovat všechny plochy nezasažené provozem z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

- celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách (jízdy automobilů v okolí obytných objektů)

- během výstavby je nutné používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb.

- stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a vyhláškami.

Při vlastním provozu :

pravidelná asanace musí být prováděna dezinfekcí, dezinsekcí  a deratizací

v technologii chovu budou   zavedeny referenční technologie snižující emise

- udržování celého areálu v čistotě a údržbu a ošetřování zeleně v areálu i jeho okolí.

- v zimním období místo posypových solí k ošetření komunikací bude používán inertní materiál.

- pro snížení výskytu stájového hmyzu instalovat lapače much, nejlépe na systému infrazářičů

- zajistit údržbu a ošetřování vysázených dřevin, údržbu a výchovu stávajících porostů

- zajistit reálnost všech protihavarijních opatření ve středisku včetně vybavení Vapexem

-  skladování a užití kejdy jako odpadu (02 01 06) provádět podle vyhlášky 399/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MZe  č. 274/1998 SB. o skladování a způsobu používání hnojiv

- s chemickými látkami a přípravky používanými při výstavbě a provozu farmy (např. ropné     látky) bude nakládáno v souladu s těmi ustanoveními zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 352/1999 Sb., které se na nakládání s těmito látkami vztahují.

- eliminační opatření technického charakteru pro likvidaci havarijního úniku musí být doplněna preventivními organizačními opatřeními, zpracováním manipulačních řádů a havarijního plánu

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů na prázdno

- v případě nebezpečné nákazy či epidemie budou provedena opatření, aby se tyto nemohly dále šířit. Podrobně uvedeno v pohotovostním plánu pro případ vzniku nebezpečné nákazy hospodářských zvířat. Jedná se zejména o uzamčení objektu, vpouštění osob s platným veterinárním osvědčením, osoby vstupují do provozu přes rohože napuštěné chlorovým vápnem a  vozidla projíždějí dezinfekční zónou.

- v době nákazové situace ustavuje předseda družstva komisi, která koordinuje postupy s Krajskou veterinární správou, pracovištěm Prostějov a provádí kontrolu provozu.

- do 15. února každého kalendářního roku předkládá ČIŽP  souhrnnou provozní evidenci čpavkové emise (formuláře SPEZZO) a oznámení o výpočtu poplatku vč. příloh na Krajský úřad Olomouckého kraje, OŽP.

- v případě likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o odpadovém     hospodářství z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem ohledně likvidace      staveb, analogie platí pro případnou likvidaci objektů z důvodu vzniku závažných                    epidemiologických situací

- odpadní vody ze sociálního zařízení budou likvidovány na nejbližší ČOV

- zakázat skladování a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody

Ostatní opatření

- zavést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb.,            o odpadech,

- důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany objektu.

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

### - zpracovat Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší, ve kterém budou zapracovány předpoklady uvedené v kap. B.III.1.	Emise do ovzduší

- zpracovat Provozní řád, Havarijní plán, zajistit proškolení pracovníků

- ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadů oprávněnou osobou

- odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu všech pracovišť a ploch; provádět pravidelná školení pracovníků

- zajistit bezpečnost provozu (dopravy) vhodným dopravním značením.

###### D.V.    Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

S ohledem na dosud rozpracovanou dokumentaci pro územní řízení  byly u řady profesí získávány informace z ještě připravovaného záměru investora, požadavky OÚ, rozpracovaných nabídek dodavatelů stavební i technologické části. Přesto díky pravidelným konzultacím s investorem  byly  získávány poměrně úplné  dílčí podklady pro hodnocení impaktů. Tato skutečnost s sebou přesto nese dílčí  riziko vzniku případných byť nepodstatných změn či upřesnění v projektu, které však podle provedených konzultací nemohou mít zásadní dopad na věrohodnost závěrů dokumentace.

Z těchto důvodů jsou v dokumentaci uvedeny i některé technické odhady a údaje orientačně vypočtené a odvozené. Případné nedostatky ve znalostech nebrání řádnému vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí.

Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány  poměrně úplné. V kontextu již rozpracované projektové dokumentace aktivní varianty řešení, vyplývající z územní danosti k charakteru záměru, vlastnictví objektu a pozemků investorem a rámcového vyhodnocování referenčních variant řešení, nebylo třeba využívat složitějších metod prognózování včetně metod matematických.

###### D.VI.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Míra neurčitostí, resp.nedostatku znalostí je především dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy projektu k dispozici. Podrobná znalost těchto podkladů, dobrá spolupráce s  investorem, zpracovatel Dokumentace a jeho spolupracovníci jsou názoru, že nejsou zanedbány ani opomenuty základní souvislosti včetně kvantifikace vlivů na životní prostředí. V otázkách přírodovědných podkladů se nejasnosti nevyskytovaly.

ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného areálu  investorem v jediné již před zahájením projektových prací vybrané územní variantě v podobě, jak je prezentována a hodnocena touto dokumentací. Varianta představuje jediné řešení  tzv. aktivní  varianty,  výstavba nových objektů, resp. rekonstrukce  ve  stávajícím středisku ŽV.

Dokumentace z hlediska lokalizace uvažuje pouze s jednou variantou umístění záměru, která je dána  stávajících budov a vlastnictvím pozemků pro realizaci stavby. Navrhované řešení  včetně její kapacity je v daných podmínkách ekonomicky racionální a v dané oblasti je environmentálně únosnou.

V rámci přípravy posuzované stavby - dokumentace  pro rozhodnutí o umístění stavby, spočívající v popsané výstavbě nové stáje v areálu investora.  Dále je pro srovnání základní varianty posouzena t.zv. referenční varianta aktivní nulová představována případem, kdy by z důvodů nečekaně negativního vývoje společnosti došlo k odbytovým potížím a stavba by musela být využívána k jiným komerčním účelům než chovu zvířat. I v tomto případě však platí zásada, že posuzovaná stavba by musela být užívána v souladu s případnými regulativy územní plánovací dokumentace. Nesmí  být využíván k účelům z ekologického hlediska nepřijatelným (např. potencionálním možným negativním ovlivněním okolní půdy, vody či ovzduší).

Z uvedeného vyhodnocení vyplývá, že posuzovanou variantu je možné považovat za optimální, zatímco hodnocená referenční varianta pasivní stávající stav se jeví nevyhovující pro welfare zvířat.

S ohledem na charakter posuzované výstavby (progresivní chov dojnic  za respektování základních etologických potřeb zvířat, ekologických aspektů a požadavků), dosažený stupeň  poznání v této oblasti u obdobných ve vyspělých zemích Evropy, je navržena a řešena a tudíž i posuzována i jediná optimální technologická varianta řešení a umístění stáje. Technologická varianta řešení  je podle všech známých poznatků  v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu a představuje technologii, uznávanou a doporučovanou v zemích EU.

ČÁST F – ZÁVĚR

Jako  zdroj výchozích podkladů pro hodnocení a analýzu vstupů a posouzení informací o stavu životního prostředí byly použity zejména tyto podklady:

- Oznámení záměru „Modernizace chovu  dojnic Drahany“ je zpracováno podle § 6, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  v následujících zněních (dále jen zákon), přílohy č. 3 a závěry zjišťovacího řízení

- podklady předané investorem

- výsledky konzultací, diskusí a prováděných korektur

- archivní podklady a oficiální údaje (ČHMÚ, ČEÚ, GEOFONDU ČR)

- konzultace a informace ze stávajících provozů chovu skotu  srovnatelné kapacity  a jejich prohlídka

- poznatky z dostupné literatury a podkladů, např. Atlasu životního prostředí, Souboru účelových map 1:200 000, 1: 50 000 a 1:25 000,vydaných ČGÚ, ročenky ČEÚ aj.

- poznatky z místních šetření a terénních rekognoskací

- poznatky z další odborné literatury a Internetu

## Postup při zpracování dokumentace

Při zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích:

- sběr vstupních dat a informací

- vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury

- analýza vstupů,  rekognoskace lokality

- konzultace se specialisty(ovzduší, hluk,  příroda)

- analýza impaktů

- vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy

Při zpracování Dokumentace o hodnocení vlivů  na životní prostředí zpracovatel vycházel ze stanovisek DOSS k Oznámení, byly posouzeny všechny známé vlivy a možná rizika z hlediska negativního ovlivnění složek životního prostředí a zdraví obyvatelstva a nebyly prokázány výrazné kolizní vlivy na jejich jednotlivé složky. Výstavba a  budoucí  provoz je připravován uváženě a zodpovědně, s vědomím možných rizik a střetů, způsobuje výhledově některé nevratné  negativní vlivy - zábor zemědělské půdy, přesto  není v rozporu s možným funkčním využitím území. Je předpoklad, že stavba nebude negativně působit na životní prostředí v dané lokalitě.

Území je pro novou výstavbu vhodné z hlediska majetkoprávního i technického. Stavba nezasahuje do chráněných objektů, dřevin, porostů a památek.

V  Dokumentaci je provedeno důsledné vyhodnocení jak z hlediska nároků na vstupy, které  jsou přiměřené rozsahu výstavby a provozu posuzovaného střediska a stájí pro chov dojnic a ostatního skotu  na zemědělském středisku  v  Drahanech. Z hlediska možnosti jejich zabezpečení nevznikají žádné zásadní problémy.

U výstupů je v oblasti ovlivnění ovzduší  z uvedené rozptylové studie patrné, že  posuzovaný záměr nemůže negativně ovlivňovat obyvatele Drahan.

Z hlediska produkce odpadních vod splaškových, technologických a dešťových  nedochází u klasických splaškových vod a vod dešťových k významnějším změnám proti původnímu stavu. Splaškové vody  budou jímány do  dokonale zabezpečené jímky a vyváženy na ČOV.

Z hlediska produkce odpadů jak při výstavbě, tak i provozu stáje chovu je možno konstatovat, že není spojen s významnou produkcí odpadů a lze doložit, že výrobní proces je do značné míry orientován na minimalizaci odpadů.

Z hlediska ovlivnění hlukem s ohledem na situování posuzovaného areálu,  stacionárních zdrojů hluku (chlazení mléka) a přírůstku dopravy nedojde k prokazatelnému ovlivnění pohody a zdravotního stavu obyvatel obce.

Z hlediska posouzení přes hraničních vlivů je  možno jednoznačně konstatovat, že posuzovaný záměr ani v jednom ze svých výstupů takové vlivy negeneruje.

Závěrem je tedy možno konstatovat, že posuzovaný záměr je možné za předpokladu realizace navržených podmínek a opatření považovat z hlediska vlivů na životní prostředí za  únosný.

Výstavba a  budoucí  provoz je připravován uváženě a zodpovědně, s vědomím možných rizik a střetů, nezpůsobuje výhledově nevratně neřešitelné negativní vlivy a není v rozporu s možným funkčním využitím území. Je předpoklad, že stavba nebude negativně působit na životní prostředí v dané lokalitě. Stavba musí být zabezpečena z hlediska popsaných vstupů a odbornou realizací.

Všechny zásadní charakteristiky jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Zde je třeba zdůraznit, že vliv stavby  na  jednotlivé složky ŽP je skutečně malý.

Z hlediska posouzení přeshraničních vlivů je  možno jednoznačně konstatovat, že posuzovaný záměr ani v jednom ze svých výstupů takové vlivy negeneruje.

Synergismus s jinými připravovanými či uvažovanými záměry v okolí se nepředpokládá.

Závěrem je tedy možno konstatovat, že posuzovaný záměr je možné za předpokladu realizace navržených podmínek a opatření považovat za  ú n o s n ý  a z hlediska vlivů na životní prostředí   d o p o r u č i t   jeho realizaci.

ČÁST G – VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

G.1.  Obchodní jméno oznamovatele:  AGRO Rozstání, družstvo

Rozstání č.p. 200,

PSČ  798 62

G.2.  Název záměru :     Modernizace chovu  dojnic Drahany

G.3. Kapacita (rozsah) záměru : Výstavba nové haly po zrušení stávajících  stájí (280 krav vč. stájí na jiných střediscích) pro 408 dojnic, mléčnice, odchovny pro 120 jalovic (rekonstrukce původního kravína), teletníku – 120 telat (rekonstrukce skladu sena), výstavba nových  silážních a senážních žlabů, přečerpávací jímky 60 m3, skladu kejdy 2 x 4 000 m3 na farmě v Drahanech  tak, aby vyhovovala moderním požadavkům na chov skotu.

Současný  stav na středisku Drahany  : 96 dojnic, 120 prasnic, 100 selat, celkem 162 DJ

Navrhovaný stav : 408 dojnic, 120 jalovic,  120  telat, celkem 588 DJ

Nárůst o 426 DJ na středisku Drahany, změna technologie ustájení ze stlaného provozu na kejdu.

G.4.  Umístění záměru  :

kraj                      :   Olomoucký

místo stavby        :   Drahany

katastrální území :   Drahany, kód ČSÚ 631523

kód NUTS 4 CZ0713 Prostějov

Stávající a plánované objekty stájí se nachází ve stávajícím areálu živočišné výroby investora v k.ú. Drahany Jihozápadně od zastavěné části obce. V zájmovém území je možnost napojení na inženýrské sítě, stavba nebude zasahovat do žádných ochranných pásem a pásem hygienické ochrany.

## G.5.  Charakter projektu a možnost kumulace s jinými záměry

Stávající zemědělská farma bude doplněna o novou stáj pro volné ustájení dojnic, namísto stávajícího vazného kravína a vepřína. Vepřín nebude provozován a farma bude sloužit jako mléčná s uzavřeným obratem stáda. Stávající stlaný provoz – hnojné hospodářství bude nahrazeno kejdovým z důvodů snížení pracnosti. Toho bude navíc dosaženo instalací dojících automatů v nové volné stáji. Stávající vazný kravín bude upraven na odchovnu jalovic s volným boxovým ustájením. Stávající sklad slámy bude nově využíván pro ustájení cca 120 ks telat v období mléčné výživy. Ve stáji pro dojnice budou ustájeny i suchostojné krávy a bude zde i porodna.

Šestiřadá halová stáj s krmným stolem uprostřed a 5ti dojícími roboty. Vlastní stáj je nepodsklepený jednopodlažní halový objekt o rozponu 31,5m, rozteči 6m a délce 108,4m. Střecha bude sedlová se sklonem střešních rovin 180, krytina -  vlnitý sklolaminát – PAMA R177/51 tl. 2mm. V hřebeni je navržen polykarbonátový světlík ARNTJEN s aktivní odvětrávací štěrbinou šířky 2,5m. Podélné stěny stáje budou opatřeny světlopropustnou a UV záření odolnou plachtou, kterou lze otevírat směrem shora dolů-CURTAIN-SYSTEM. Otevírání a zavírání je regulováno automaticky na základě povětrnostních podmínek. Ve štítech budou osazena plachtová vrata, u krmného stolu budou vybavena dálkovým ovládáním.

### SO 02 -  mléčnice

V objektu je mléčnice bude chodba, denní místnost, kancelář, WC s předsíní, úklidová komora, umývárna, WC, šatna, kompresorovna, strojovna, mléčnice, a sklad desinfekčních prostředků. Je navržena zděná zateplená s pultovou střechou o rozměrech 6,8 x 25,8m. V objektu bude i sociální zařízení pro zaměstnance a kancelář pro umístění počítačového pracoviště pro řízení dojících robotů a monitorování stáje.

Navrhované kapacity:

- SO 01 stáj pro dojnice – 408 ks

- SO 02 – mléčnice – 2 x 10 000 litrů

- SO 03 - odchovna jalovic – 120 ks

- SO 04 – teletník - 120 ks mléčná výživa

- SO 05 – přečerpávací jímka -  60 m3

- SO 06 – skladovací jímky 2 x 4 000 m3

- SO 08 – silážní žlab 3 x 2 000 m3 + sklad kukuřice 700 m3

Návrh technologie vychází ze stavebního a technického uspořádání stájí a vyhovuje základním požadavkům zoohygieny chovaných zvířat. Rozměry, plochy  splňují podmínky EU 91/630 EEC a vyhl. MZe č. 191/2002 Sb.  pro welfare zvířat.

Jedná se o novostavbu stáje pro dojnice a navazující mléčnice, stavební úpravy a přístavbu stávajícího dvouřadého vazného kravína na ustájení jalovic, stavební úpravy stávajícího skladu sena a slámy pro ustájení telat, novostavbu silážního žlabu a skladovacích jímek.

ČÁST H – PŘÍLOHY

- Vyjádření  stavebního úřadu

- Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na územní soustavy Natura  2000, vydané dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v následujících zněních

- Rozptylová studie

Zpracoval :

### Ing. Pavel Marťan, Strmá 1046, 686 05 Uherské Hradiště

t/f : 572579765, 572556608, m : 603816127, e : pavel.martan@quick.cz

pavel.martan@hitech.cz

autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č.j. osvědčení 4204/680/OPV/93

V Uherském Hradišti  30. srpna   2007

Podpis hlavního zpracovatele oznámení:

Oznámení je zpracováno celkem ve 12 výtiscích:

10 výtisků předloženo na Krajský úřad Olomouckého kraje  včetně 1 CD nosiče

Vyjádření  stavebního úřadu

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na územní soustavy Natura  2000, vydané dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v následujících zněních