Oznamovatel:			MORA MORAVIA, spol.s.r.o.

Nádražní 50

Hlubočky – Mariánské údolí, 783 66

Zpracovatel:			GHC regio s.r.o.

Dolní náměstí 22/43

779 00 Olomouc

e-mail: calabek@ghcregio.cz

www.ghcregio.cz

tel.: +420 774 579 973

Mora Moravia, spol.s.r.o.

Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o.

OZNÁMENÍ O POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽP

zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

ve znění zák. č. 93/2004 Sb. a zák. č. 163/2006 Sb.

Zpracovatelé:

Ing. Aleš Calábek, 	e-mail: calabek@ghcregio.cz  		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tel.: +420 774 579 973,

osvědčení odborné způsobilosti - autorizace

podle Vyhlášky MŽP ČR č. 499/1992 Sb. č.j. 8939/1302/OPVŽP/96

Ing. Klára Calábková, 	e-mail: calabkova@ghcregio.cz 		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hluková studie

Olomouc, 07 / 2007

Obsah Oznámení o posouzení vlivů na ŽP:

A.   ÚDAJE O OZNAMOVATELI	3

A.1  	Obchodní firma	3

A.2 	IČO	3

A.3  	Sídlo ( bydliště )	3

A.4  	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce	3

A.5  	Projektant projektu	3

B.   ÚDAJE O ZÁMĚRU	4

B.I  	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4

B.I.1  	Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1	4

B.I.2  	Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3  	Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )	5

B.I.4  	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5  	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	6

B.I.6  	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	7

B.I.7 	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	8

B.I.8  	Výčet dotčených územně samosprávných celků	8

B.I.9  	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, která budou tato rozhodnutí vydávat	9

B.II  	ÚDAJE O VSTUPECH	10

B.III	ÚDAJE O VÝSTUPECH	12

C.   ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	20

C.I  	Výčet nejzávažnějších environment. charakteristik dotčeného území	20

C.II	Charakteristika stavu složek Životního Prostředí v dotčeném území	24

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIV. PROSTŘEDÍ	27

D.I  	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	27

D.II  	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	32

D.III     Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice	32

D.IV 	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	33

D.V  	Charakter. nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	34

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	34

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	34

F.I  	Mapové a jiné dokumentace týkající se údajů v oznámení	34

F.II  	Další podstatné informace oznamovatele	35

G.	VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	35

H.	PŘÍLOHY	36

Příloha:		Hluková studie

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím firmy GHC regio s.r.o. Použití dokumentace, jejích dílčích částí nebo výsledků je možné pouze pro účel specifikovaný touto zakázkou - objednatelem. Veřejná publikace nad rámec smluvního určení, předání třetí osobě nebo její jiné využití, je vázáno na souhlas zpracovatele, firmy GHC regio s.r.o.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Obchodní firma

MORA MORAVIA, spol.s.r.o.

Nádražní 50, Hlubočky  - Mariánské údolí, 783 66

A.2 IČO

64609944

A.3 Sídlo ( bydliště )

MORA MORAVIA, spol.s.r.o.

Nádražní 50, Hlubočky  - Mariánské údolí, 783 66

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce

Zastupuje:		Ing. Vítězslav Růžička – generální ředitel

Doručovací adresa :	Nádražní 50, Hlubočky  - Mariánské údolí, 783 66

Tel.:		585 164 000

A.5 Projektant projektu

- Zpracovatel  studie

P. Krč, Mora Moravia s.r.o.

- Zpracovatel dokumentace – „oznámení podle § 6 zákona ČR č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na ŽP“:

GHC regio s.r.o. Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olomouc

IČ: 277 90 797

Obr.: Přehledná situace umístění záměru

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o.

Záměr výstavby parkoviště v rámci projektu „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o.“ je podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 zařazen do:

- kategorie II 	- záměry vyžadující zjišťovací řízení

- bodu 10.6  	- … parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu 		pro celou stavbu

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem projektu je dořešení vstupní části areálu závodu na ploše vzniklé po demolici staveb odstraněných z důvodu špatného technického stavu. V rámci předkládaného projektu bude řešena nová vrátnice areálu, úschovna kol, vybudování parkoviště a nových přístupových komunikací. Umístění všech staveb je situováno na území stávajícího areálu MORA MORAVIA. Na projekt je zpracována studie.

Rozsah záměru:

  - Výstavba nové vrátnice – zastavěná plocha 33 m2

  - Úschovna kol pro zaměstnance – 110 m2

  - Parkovací plocha pro zaměstnance MORA MORAVIA, s.r.o. – 115 parkovacích míst

  - Přístupové trasy – komunikace pro vozidla, chodník pro pěší

B.I.3 Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )

Katastrální území:		Hlubočky

Obec:				Hlubočky – Mariánské údolí

Kraj:				Olomoucký

NUTS II:			Střední Morava

Připravovaný záměr „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA,s.r.o.“ se nachází v obci Hlubočky – Mariánské údolí. Jedná se o vybudování nové vrátnice, úschovny kol, parkoviště a přístupových cest.

Projekt „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA,s.r.o“ je v souladu s územním plánem obce Hloubočky – viz vyjádření příslušného stavebního úřadu (příloha).

- Umístění záměru v území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností :

Umístění realizace záměru „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA,s.r.o“ není omezeno :

- extrémními staveništními poměry (sesuvy, sutě, prudké svahy, nestabilizované náplavy a písky, záplavy, seismicita, poddolovaná území)

- starými zátěžemi (důlní činnost, skládky, odvaly a výsypky, intoxikace půdy)

- současným využitím území

Umístění realizace záměru je slučitelné :

- se současnými, či očekávanými aktivitami

- navržený záměr je v souladu s prioritami trvale udržitelného využívání území (soulad s územně plánovací dokumentací, soulad se strategií rozvoje mikroregionu Bystřička i PRÚOOK)

- Umístění záměru v území významném z hlediska stability prostředí :

Umístění realizace záměru „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA,s.r.o“ není omezeno :

- poměrnou hojností, hodnotou a regenerační schopností přírodních zdrojů (ekosystémů stabilních, stabilizujících, vysoce produkčních, autoregulačních, atd.)

- relativní jedinečností jednotlivých přírodních a civilizačních krajinných prvků (na úrovni celostátní, regionální, či lokální)

- prvky ekologické stability krajinného systému a jejich funkčností, zejména pokud jde o mokřady (jezera, rybníky, rašeliniště, údolní nivy, atd.) řeky, souvislé lesy, horské oblasti, zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění) a území a oblasti klasifikované nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů (např. zák. č. 138/1973 Sb. v platném znění)

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Cílem záměru je dořešit vstupní část závodu MORA MORAVIA vybudováním nové vrátnice úschovny kol, parkoviště pro zaměstnance a příjezdové komunikace. Záměr se nachází v obci Hlubočky části Mariánské údolí, v této části obce převažuje průmyslová výroba. Nejbližší dotčenou zástavbou je zdravotní středisko na ulici U kapličky.

Realizací záměru dojde nejen ke zlepšení dopravní situace v okolí areálu závodu MORA MORAVIA, ale k celkovému zlepšení dopravní situace v celém okolí, především na ulici Nádržní a ulici U kapličky. V současné době osobní auta zaměstnanců parkují na všech přilehlých komunikacích a nepřiměřeně ovlivňují stávající zástavbu (hlukem a prašností). Stavba parkoviště u vstupní části areálu MORA MORAVIA soustředí auta pracovníků závodu do jednoho místa a omezí popojíždění aut při „hledání“ parkovacího stání podél komunikací, vodního toku a na dalších odstavných místech v současnosti.

Stavba nebude přispívat ke kumulaci negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s případnými dalšími rozvojovými záměry v zájmové oblasti. Veškeré rozvojové aktivity v zájmovém území jsou řešeny územně plánovací dokumentací.

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Připravovaný záměr „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA,s.r.o“ se nachází na ploše stávajícího areálu závodu MORA MORAVIA, s.r.o. na prostou, který vznikl po demolici a odstranění nevyužívaných objektů. V současné době využívají zaměstnanci k parkování všechna dostupná místa v okolí areálu závodu, dochází tak k nežádoucímu ovlivňování okolí především hlukem a prašností.

Záměrem projektu je nabídnout zaměstnancům a zákazníkům závodu MORA MORAVIA kvalitní a kapacitní stání u rekonstruovaného vstupu do areálu a zamezit tím parkování na přilehlých komunikacích a přispět tak k zlepšení dopravní situace a životního prostřední v zájmovém území. 	Realizací projektu nedojde k navýšení intenzity dopravy v dané lokalitě, stávající parkující auta budou pouze soustředěna do jednoho místa. Parkoviště nebude veřejné, bude sloužit pouze pro potřeby zaměstnanců a hostů MORA MORAVIA, s.r.o.

Variantní řešení:

Oznamovatel neřešil variantní umístění realizace záměru, situování stavby vyplynulo ze stávajícího umístění areálu závodu MORA MORAVIA a z umístění volného prostoru, který vznikl po demolici a odstranění nevyužívaných objektů. Lokalita parkoviště je vhodně vybraná v návaznosti na dobrou dopravní dostupnost a návaznost na krajskou komunikaci procházející obcí Hlubočky.

V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky, či rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v členských zemích Evropské unie.

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru

- Nová vrátnice

Řeší náhradu provizorního (po odstranění původní vrátnice v rámci realizovaných demolic objektů), nevhodně umístěného hlavního vstupu do závodu. Odstraní se tak z dopravního pohledu kritické místo při odbočování z hlavní silnice na komunikaci směrem k nádraží a dále na Přáslavice. Jedná se o stavbu minimálních možných rozměrů, umístěnou na břehu řeky Bystřice, v návaznosti na chodník pro pěší od vlakového nádraží.

Jednopodlažní zděný objekt 5,5 x 6,0 m; v = 2,85 m.

Členění: recepce – 2 osoby, „šatna“ pro vrátné, WC, prostor pro hosty

Vstup do areálu závodu – brána + elektricky ovládaná závora

Energie:

Voda – pitná, z vlastního rozvodu firmy

Elektrická energie – osvětlení, vytápění – napojeno na vnitřní firemní rozvod

Slaboproud: Telefon, EPS, EZS

Řešení odpadních vod - napojen do stávající jednotné kanalizace ve vzdálenosti cca 20 m, 	napojené před areálem	závodu do obecní kanalizace, svedené do stávající obecní ČOV

- Úschovna kol

V souvislosti s novým řešením vstupu, je nutné přemístění úschovny kol pro zaměstnance dojíždějících z okolních obcí ze směru od Přáslavic a Velké Bystřice. Jedná se opět o náhradu stávající provizorní úschovny v areálu firmy.

Jedná se o uzamykatelný přístřešek o rozměru 20 x 5,5 m, ocelová nosná konstrukce 	ohraničená plotovými panely (shodné se stávajícím oplocením), zastřešená 	polykarbonátonovými deskami, 	betonová podlaha, mobilní stojany na jízdní kola.

- Parkovací plocha

Řeší parkování pro zaměstnance MORA, kteří v současné době parkují v prostoru před areálem (u zdravotního střediska) a na břehu řeky Bystřice směrem k restauraci v Údolí. Parkoviště bude mít omezenou kapacitu a bude zabezpečeno tak, aby sloužilo pouze pro zaměstnance a návštěvy s povolením. Nejedná se o nárůst počtu parkování v této části obce. Řeší pouze rozšíření na stávající plochu areálu MORA a tím pádem uvolnění míst pro zaparkování návštěvníků zdravotního střediska a výrazně lepší situaci na stanovištích autobusů při příjezdu a odjezdu pracovníků na směny. Týká se pracovníků využívající autobusové přepravy, jak z MORA, tak i FOUNDEIK a Honeywell.

Kapacita – 115 stání. K zabezpečení určení pouze pro zaměstnance MORA bude vjezd opatřen 	elektricky ovládanou mechanickou závorou na chip karty, vydávanou pouze zaměstnancům a 	kontrolován dále pracovníky vrátnice.

Povrch parkoviště bude živičný, technické provedení dle ČSN 736056 – Odstavné a parkovací 	plochy silničních vozidel. Odvod srážkových vod a úkapů bude řešen přes LAPOL do stávající 	jednotné kanalizace s napojením na ČOV v Hlubočkách.

- Přístupové plochy

  - Komunikace – oprava původní komunikace š = 6 m a původního manipulačního prostoru v areálu závodu, na příjezdovou komunikaci na parkoviště a k vjezdu (vrátnici) do areálu

  - Chodník pro pěší – posunutí hranice oplocení ohraničující areál až za novou parkovací plochu, umožní vybudování nového chodníku pro pěší zaměstnance z obce Mariánské Údolí, přímo k vrátnici. Tím se rovněž sníží pohyb osob kolem stanovišť autobusů.

  - Oplocení – přemístění stávajícího nového oplocení za hranici nově budovaného přístupového chodníku. Oddělení výrobního areálu od parkoviště.

  - Osvětlení – nově vybudovaných ploch.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení výstavby				09 / 2007

Ukončení stavby				12 / 2007

Harmonogram přípravy projektu a vlastní realizace se budou odvíjet dle finančních možností investora.

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

Projekt bude realizován v k. ú. Hlubočky

Obec:				Hlubočky – Mariánské údolí

Kraj:				Olomoucký

NUTS II:			Střední Morava

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, která budou tato rozhodnutí vydávat

Další rozhodnutí pro projekt bude vydáváno formou rozhodnutí ve správním řízení:

- územní rozhodnutí o umístění stavby / územní souhlas ve smyslu ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí vydá věcně a místně příslušný stavební úřad; dále následné stavební povolení – vydá věcně a místně příslušný stavební úřad;

- povolení podle ustanovení § 18 zákona č. 274/2001 Sb. k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Rozhodnutí vydá věcně a místně příslušný vodoprávní úřad;

- souhlas podle ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., v případě, že se bude jednat o nakládání s nebezpečnými odpady. Rozhodnutí vydá věcně a místně příslušný orgán odpadového hospodářství;

- povolení k případné stavbě lapolu (odpadní vody z restaurace, příp. parkoviště) a nakládání s vodami dle ustanovení § 8 a 15 vodního zákona - vydá vodoprávní úřad;

B.II ÚDAJE O VSTUPECH

PŮDA:

Realizace záměru nevyvolá potřebu záboru půdy, stavba bude realizována na plochách v areálu firmy uvolněných po odstraněných objektech.

VODA:

Realizace stavby vyžaduje odběr vody v běžném množství jako u podobných staveb.

Voda pitná:

Období výstavby:

Pokrytí potřeby pitné vody pro stavební dvůr a ostatní zařízení staveniště bude řešeno napojením na stávající rozvody vody v areálu firmy, popř. dovozem cisternami.

Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka:

- pouze pro pití příp. mytí nádobí	5 l/osobu a směnu

- pro mytí a sprchování		120 l/os a směnu (pro prašný a špinavý provoz)

V rámci provozu:

- pro sociální zařízení v budově vrátnice (umyvadlo, WC) – předpokládaná spotřeba:

40 l/směnu

120 l/den

43,8 m3/rok

- pro kropení a čištění zpevněných ploch parkoviště – předpoklad 10 m3/rok

Voda požární:

Případná potřeba požární vody v průběhu realizace i provozu záměru bude řešena, vzhledem k charakteru záměru a rozsahu území, podle místních podmínek a okolností. Požární voda bude řešena odběrem z vnitropodnikového rozvodu vody, případně hasičskými záchrannými sbory.

Surovinové a energetické zdroje:

Vstupní suroviny:

Hlavními vstupními surovinami po dobu výstavby jsou stavební materiály. Jejich celková spotřeba není na tomto stupni přípravy stavby specifikována výkazem výměr. Předpokládá se obdobná potřeba stavebních materiálů jako u běžných staveb tohoto typu – stavba vrátnce a přístřešku pro kola, podkladní vrstvy a asfaltový povrch parkoviště, příjezdová komunikace – napojení parkoviště na silnici, přípojky inž. sítí.

Elektrická energie:

¨

Elektrická energie bude sloužit pro zabezpečení vytápění a osvětlení objektu vrátnice a k osvětlení parkoviště. Přesné výkonové bilance zpracovaná technická studie neřeší, bude se však jednat o minimální odběry, přípojka elektro bude napojena na stávající el. Rozvody v areálu závodu MORA MORAVIA.

Zemní plyn:

Stavba nemá nároky na dodávku zemního plynu.

Tepelné energie:

Stavba nemá nároky na dodávku tepelné energie.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:

Realizace záměru bude klást poměrně malé nároky na stávající dopravní a jinou infrastrukturu – doprava stavebního materiálu, odpadů ze stavby, doprava pracovníků, atd., tedy běžné nároky na infrastrukturu jako u obdobných typů staveb. Zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu budou v rámci realizace záměru, především při provádění zemních prací.

Dostupnost závodu MORA MORAVIA je zajištěna po stávající komunikaci.

Katastrálním územím obce Hlubočky prochází silnice:

III/443 17	Velká Bystřice – Hrubá Voda

III/443 19	Mariánské Údolí – Posluchov

III/443 18	Mariánské Údolí – Mrsklesy - Přáslavice

B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH

OVZDUŠÍ:

Bodové zdroje znečištění ovzduší:

Posuzovaná stavba není bodovým zdrojem znečišťování ovzduší.

Plošné zdroje znečištění ovzduší:

Plošným zdrojem znečištění ovzduší se může stát ve fázi výstavby, kdy budou prováděny skrývkové a výkopové práce. V případě jejich kombinace s déletrvajícím suchem a větrným počasím mohou částečky narušené vrstvy půdy do jisté míry způsobit znečištění ovzduší.

Vzhledem k proměnlivosti tohoto působení a jeho krátkodobosti nelze jeho vliv exaktně vyhodnotit. Tento stav je však časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními.

Liniové zdroje znečištění ovzduší:

Zásadní vliv na čistotu ovzduší v okolí navrhované stavby má dopravní obsluha celého komplexu, která podle zkušeností z vlastního provozu a z řady obdobných staveb je výrazná zejména pro prostředí okolo vozovek. Příjezd zaměstnanců a hostů firmy MORA MORAVIA je předpokládán především v denních hodinách.

Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva - benzinu a motorové nafty. Do ovzduší se tak dostávají především oxidy uhlíku, dusíku, síry, dále uhlovodíky, saze, tuhé částice a těžké kovy.

Další škodliviny jsou ve formě tuhých částic - prachu, které vznikají zviřováním nečistot dopravou na vozovkách. Jedná se zbytky zimních posypů, odpady ze znečištěných vozidel, obrusu pneumatik.

Způsob zachycování emisí:

V případě motorových vozidel je v celosvětovém měřítku vyvíjen na výrobce neustálý legislativní tlak, směřující ke snižování produkce znečišťujících látek. V současné době jsou ve světě prosazovány a v řadě případů i schváleny normy, které musí motorové vozidlo splňovat, aby mohlo být použito k provozu na pozemních komunikacích.

Výbavu vozidel, která splňují normy EURO, tvoří systémy s elektronicky řízenými procesy přípravy palivové směsi a řízenými třícestnými katalyzátory výfukových plynů s využitím kyslíkových snímačů, v případě vznětových motorů i umístění filtrů pevných částic.

Odpadní vody:

Odpadní vody jsou v § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách definovány:

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek odpadu.

Odpadní vody dešťové:

Na staveništi se v podstatě vždy jedná o možnost vymývání kontaminovaného terénu dešťovou vodou. Odpadní voda ze stavby může vzniknout zcela výjimečně. Pokud vznikne, předpokládá se její vsak do terénu. Znečištění dešťové vody ze stavby se nepředpokládá. Havárie nelze předvídat.

Odvedení dešťových odpadních vod ze staveniště a ZS není řešeno. Tyto odpadní vody mohou být, za předpokladu, že nebude docházet k erozi a znečišťování okolí stavby, rozvedeny do okolního terénu.

V rámci provozu budou odpadní dešťové vody vznikat – ze střechy vrátnice a přístřešku pro kola a ze zpevněných ploch komunikace a parkoviště. Dešťové odpadní vody z parkoviště budou odváděny přes lapol, který bude zachycovat případné znečištění vod ropnými látkami způsobené úkapy, či haváriemi.

Dopad na koncentraci fyzikálních a chemických složek v povrchových i podzemních vodách v okolí navrženého vstupního areálu bude minimální.

Odpadní vody splaškové:

Období výstavby:

Splaškové odpadní vody budou vznikat převážně v zařízeních staveniště. V těchto místech se předpokládá realizace chemických WC, jejichž obsah bude pravidelně odvážen na nejbližší biologickou čistírnu odpadních vod nebo kanalizací napojenou na ČOV.

Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (dle směrnic MLVH ČSR a MZd ČSSR č. 9/1973 Sb.):

- pouze pro pití příp. mytí nádobí	5 l/osobu a směnu

- pro mytí a sprchování		120 l/os a směnu (pro prašný a špinavý provoz)

Odpadní vody v rámci provozu:

Ze sociálního zařízení vrátnice – umyvadlo, WC (40 l/směnu, 120 l/den, 	43,8 m3/rok)

Odvedení odpadních vod bude řešeno stávající kanalizační přípojkou do obecní kanalizace (stávající obecní ČOV).

ODPADY:

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. Odhad druhové skladby je veden na základě odborných znalostí a zkušeností pracovníků zpracovatelské organizace. Způsob odstraňování je uveden na základě předběžných údajů zpracovatele dokumentace.

Během provozu záměru „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o.“ se musí zřizovatel stavby řídit veškerými právními normami týkajících se nakládání s odpady:

- zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb. v platném znění,

- vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb. Katalog odpadů,

- vyhl. MŽP č. 41 / 2005 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady,

- vyhl. MŽP č. 376 / 2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

a další.

Přiměřeně se na nakládání s odpady vztahuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a na nakládání s nebezpečnými odpady pak zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách.

Obecné podmínky nakládání s odpady:

Původce odpadů je povinen postupovat při veškerém nakládání s odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich odstraněním. Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je třeba volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Dle ustanovení § 11 zákona o odpadech má přednost materiálové využití odpadu před jeho odstraněním.

Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související (nakládání s odpady) nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a prováděcími předpisy převzala. Odpady, které původce nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do vlastnictví této oprávněné osoby a do té doby musí být z jeho strany zajištěno:

- třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit mísení)

- řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm), únikem (vylití, rozsypání) či odcizením.

Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů.

Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. S nebezpečnými odpady může dodavatel stavby nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu. Balení a označování nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 356/2003 Sb.).

Odpady v rámci firmy jsou řešeny vnitřní směrnicí. Nakládání s nebezpečnými odpady má MORA MORAVIA, s.r.o. povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. OŽPZ-5571-7230/03-Pon, ze dne 19.8.2003.

Odpady vznikající v rámci realizace záměru:

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu přípravných prací nelze v daném stupni přípravy stavby přesně stanovit. Odpady budou předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (provozovatel) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění).

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Doporučené nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla | Spalovna nebezpečných odpadů |
| 13 01 10* | Nechlorované hydraulické minerální oleje | Recyklace, příp. spalovna nebezpečných odpadů |
| 13 02 05* | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | Recyklace, příp. spalovna nebezpečných odpadů |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | Druhotná surovina |
| 15 01 02 | Plastové obaly | Recyklace |
| 15 01 06 | Směsné obaly | Skládka |
| 15 02 02* | Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | Spalovna nebezpečných odpadů |
| 17 01 01 | Beton | Recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | Druhotná surovina |
| 17 02 03 | Plasty | Recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Druhotná surovina |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 | Druhotná surovina |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | Využití na stavbě, skládka |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | Využití na stavbách, skládka |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | Skládka |
| 20 03 03 | Uliční smetky | Skládka |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | Skládka |

Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště při údržbě a opravách strojů, při přepravě materiálů na staveniště, při skladování a vydávání materiálů a budou vznikat i odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou.

V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich odstranění.

Množství některých odpadů vzniklých při stavebních pracích zatím nelze specifikovat, v řadě případů bude toto množství známo až po zpracování výkazu výměr stavebních prací. Většina odpadů bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro terénní úpravy v rámci stavby, recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka atd...). Odpady kategorie N je nutno ukládat do zvláště určených kontejnerů a odstraňovat je smluvně zajištěnou oprávněnou firmou (doporučené nakládání – viz tabulka).

Odpady vznikající v rámci provozu:

| Kód druhu odpadu. | Název druhu odpadu | Doporučené nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- |
| 20 01 21* | Zářivky | Skládka nebezpečných odpadů |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | Skládka |
| 20 03 03 | Odpady komunální a jim pod. | Skládka |

Odhad druhové skladby odpadů vychází z obecně platných zvyklostí a ze zkušeností z provozu jiných parkovacích ploch a obslužných ploch.

Množství odpadů na tomto stupni přípravy projektu nebylo určeno.

Odpady budou odstraňovány v souladu s platnou legislativou. Část odpadů je recyklovatelná, zbývající odpady budou zneškodňovány předepsaným způsobem. Velkoobjemový odpad – papír – bude lisován. Navržené způsoby nakládání s odpady je třeba doložit předběžnými souhlasy provozovatelů zařízení (skládky, spalovny, specializované firmy) s odběrem odpadů k likvidaci.

Hluková situace:

Intenzita dopravy na hlavní komunikaci III/44317	procházející obcí Hlubočky byla převzata ze sčítání ŘSD v roce 2005. Intenzita dopravy na dalších zájmových komunikacích (ulice U Kapličky, ulice Nádržní) byla stanovena na základě terénního průzkumu a orientačního sčítání dopravy.

Obsazenost parkoviště se po realizaci předpokládá cca 90 %, ve výhledu lze očekávat 100 % obsazenost parkoviště při ranní směně. V současné době jsou kladeny vysoké dopravní nároky na ranní směnu provozu, kdy v areálu firmy pracuje cca 533 zaměstnanců. Na další směny provozu již nejsou kladeny takové nároky ( 2 směna cca 221 zaměstnanců a 3 noční směna cca 8 zaměstnanců ). V dalším hodnocení hlukové studie bude dále řešena pouze doprava způsobená ranní směnou firmy MORA MORAVIA.

Do intenzity dopravy je také započten provoz autobusů, ulicí Nádražní projíždí 3 autobusové linky s celkových počtem spojů 19 za den.

Intenzity dopravy:

|  | Varianta 0 2007 stávající stav | Varianta A 2008 výhledový stav | Varianta B 2013 výhledový stav |
| --- | --- | --- | --- |
| ulice | Osobní | Nákladní | Osobní | Nákladní | Osobní | Nákladní |
| Olomoucká | 879 | 190 | 915 | 194 | 1 005 | 202 |
| U kapličky | 70 | 3 | 30 | 4 | 38 | 4 |
| Nádražní | 520 | 105 | 541 | 107 | 591 | 111 |
| nové parkoviště* | - | - | 103* | - | 115* | - |

Intenzita dopravy  za 24 hodin.

* Intenzita dopravy za 8 hodin ( ranní směna v MORA MORAVIA )

Výše uvedené vstupní hodnoty byly zadány do výpočtu hlukové zátěže – viz příloha „Hluková studie“. Ze závěrů hlukové studie uvádíme:

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku,  se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného venkovnímu prostoru a chráněnému venkovnímu prostoru staveb.

Korekce podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

| Druh chráněného prostoru | Korekce [dB] |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.

Vysvětlivky:

1)	Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku6), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)	Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3)	Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4)	Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

- Hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy.

- Nejvyšší přípustnou hodnotou se rozumí zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo vibrací.

- Stavbami pro bydlení se rozumí stavby, které slouží byť i jen zčásti k bydlení.

- Stavbami občanského vybavení stavby určené pro využívání veřejnosti pro zdravotní, sociální nebo veterinární péči, přechodné ubytování, školní nebo předškolní výchovu, vědu a výzkum, kulturu, sport, služby, obchod, veřejné stravování.

- Chráněným venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení nebo stavby občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti, s výjimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní pracoviště.

Na předkládaný projekt byla zpracována hluková studie ( doložena v příloze ). Předmětem této studie je posouzení a vyhodnocení vlivů realizace projektu na stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb před nebližší zástavbou. Předmětem posouzení je nejbližší zástavba na ulici Nádražní a U kapličky.

Výpočtové body jsou zvoleny 2 m před fasádami objektů, v úrovni 3 m nad terénem. Výpočtové body 1 a 2 jsou umístěny u zdravotního střediska, výpočtový bod 3 je u „Hostince v údolí“ výpočtové body 4 – 7 výrobní objekty ( body 5,6,7 areál MORA MORAVIA ).

Tabulky výsledků

|  | Varianta A stávající stav 2007 | Varianta A uvedení do provozu 2008 | Varianta B výhledový stav 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Výp. | denní doba | denní doba | denní doba |
| bod | A LAeq dB (A) | A LAeq dB (A) | A LAeq dB (A) |
| 1 | 53,8 | 50,6 | 50,8 |
| 2 | 53,2 | 49,9 | 50,2 |
| 3 | 50,2 | 44,5 | 44,7 |
| 4 | 47,9 | 47,2 | 47,5 |
| 5 | 49,6 | 52,5 | 52,9 |
| 6 | 40,9 | 45,1 | 45,6 |
| 7 | 49,6 | 50,1 | 50,3 |

Povolené limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A

Výpočtové body 1 – 2

Hodnoty A LAeq,T pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích mohou nabývat u chráněného venkovního prostoru staveb v denní době max. 55 dB.

Výpočtový bod 3

Hodnoty A LAeq,T pro hluk z dopravy na účelových komunikacích mohou nabývat u chráněného venkovního prostoru staveb v denní době max. 50 dB.

Výpočtové body 4 – 7 jsou vypočteny pouze z orientačních důvodů pro dokreslení stavu hlukové zátěže v okolí parkoviště. Pro tyto body neplatí definice chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb dle zákona o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. v platném znění.

Závěr hlukové studie:

Hluk z dopravy se jeví jako jeden z nejvýznamnějších zdrojů hluku, který na rozdíl od stacionárních zdrojů působí v širokém pásu v okolí komunikací a v prostoru křižovatek dochází ke kumulaci jeho účinků. Významnou roli sehrává vysoký podíl nákladní dopravy a špatný technický stav používaného vozového parku. Nemalou měrou se podílí na zhoršování hlukové situace špatný technický stav vozovek a malá propustnost dopravních uzlů.

Z výsledků výpočtů stanovených za pomocí programu HLUK+ vyplývá, že u žádného výčtového bodu nebude překročena přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb.

Jak vyplývá z porovnání jednotlivých variant, vybudování parkoviště bude mít pro zájmovou lokalitu pozitivní dopad, dojde ke snížení hlučnosti a k celkovému zlepšení dopravní situace zájmové lokality soustředěním parkujících aut do vyhrazeného parkoviště. Auta zaměstnanců a návštěvníků areálu MORA MORAVIA nebudou muset parkovat na přilehlých komunikacích a zpevněných plochách a tím negativně zatěžovat okolí areálu.

Vliv hluku je v mezích povolených Nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 148/2006 Sb.

VIBRACE:

Otázky, spojené s ochranou před vibracemi upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vibrace se mohou projevit především v časově omezeném období výstavby. Zde mohou být generovány použitými mechanismy v období výstavby. Dopad na širší okolí však nebude významný.

Za provozu nebude stavba obsahovat a využívat zařízení, která by způsobovala vibrace s hodnotami a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:

V rámci projektu „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o.“ nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření (atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad. Rovněž nebudou používány materiály, které jsou zdrojem radioaktivního záření.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I Výčet nejzávažnějších environment. charakteristik dotčeného území

CHARAKTERIStIKA ÚZEMÍ:

První zmínka o Hlubočkách je z r. 1368. O čtyřicet let později obec patřila k panství blízkého, ale dnes dávno zaniklého hradu Hluboký. Za dalších sto let připadly Hlubočky panství zámku ve Velké Bystřici. Tou dobou už byla z hradu opuštěná zřícenina a v pozdějších dobách se dokonce vedly spory o jeho pravé poloze. Na začátku 19. stol. vznikla i osada Mariánské Údolí. Roku 1854 pan I. K. Machánek postavil na místě starých hamrů hřebíkárny. Roku 1870 byla založena akciová společnost Moravia. Tato společnost vlastnila i závody v Mariánském Údolí. Dnešní moderní závody MORA MORAVIA, s.r.o., které jsou proslulé výrobou plynových spotřebičů, odlitků ze šedé litiny a dílů leteckých motorů, vyváží své výrobky bezmála do celého světa. Právě tyto závody daly podnět k tomu, aby Hlubočky využily práva, jež jim dal zákon o obcích z r. 1990, totiž vlastnit svůj obecní znak a prapor. Obec pak zažádala heraldickou komisi parlamentu o schválení, což se stalo v Praze dne 23. října 1992.

V současné době je obec Hlubočky moderně se rozvíjející obcí v sousedství krajského města OIomouce. Obec má v současné době cca 4.700 obyvatel, kteří žijí v 5-ti částech obce na celkové rozloze 2.932 ha.

Klima:

Klimatické charakteristiky:

Hlavními klimatickými činiteli jsou v lokalitě nadmořská výška a konfigurace terénu v krajině.

Okres Olomouc má obecně podnebí mírného pásu, avšak značné teplotní i srážkové rozdíly v jednotlivých jeho částech jsou závislé právě na výše zmíněných činitelích.

Nejchladnějším měsícem bývá leden s průměrnými teplotami kolem – 6o C, nejteplejší bývá červenec s průměrnou teplotou kolem 17o C. Počet letních dnů obvykle nepřekračuje 30, počet mrazových dnů 130.

Vzdušné srážky jsou charakterizovány ročním úhrnem kolem 670 mm. Nižší srážkový úhrn je dán záchytem srážek horami ohraničujícími Hornomoravský úval ze západu.

Počet dní se srážkami nad 0,1 mm je min. 150 ročně, nad 10 mm 18 ročně. Počet dnů se sněžením na okraji Oderských vrchů dosahuje až 60 ročně, výška sněhové pokrývky je nesouvislá obvykle do 50 cm. Oblačnost bývá největší v listopadu a nejmenší v září.

Větrnou cirkulaci zajišťují především západní a severozápadní větry. Rozložení četnosti větru v jednotlivých směrech ukazuje větrná růžice.

Celková průměrná větrná růžice lokality Hlubočky, okr. Olomouc

| m.s-1 | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Calm | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 2,84 | 4,98 | 4,45 | 2,56 | 2,40 | 2,84 | 4,89 | 2,98 | 25,55 | 53,49 |
| 5,0 | 3,23 | 7,34 | 4,24 | 1,03 | 4,41 | 9,32 | 9,28 | 3,77 |  | 42,62 |
| 11,0 | 0,13 | 0,21 | 0,10 | 0,00 | 0,44 | 1,87 | 0,91 | 0,23 |  | 3,89 |

Geologické, geomorfologické poměry, přírodní zdroje:

Geomorfologie:

Z geomorfologického hlediska řešené území náleží do:

Provincie:	Česká vysočina

Soustava:	Krkonošsko – jesenická soustava

Podsoustava:	Jesenická podsestava

Celek:		Nízký Jeseník

Podcelek:	Domašovská vrchovina

Okrsek:		Radíkovská vrchovina

Horninami Nízkého Jeseníku jsou převážně kulmské droby a břidlice s vložkami slepenců, méně je zde vulkanitů a sedimentů z období devonu.

Geologické a pedologické poměry:

Geologické podmínky:

Geologické podloží zájmové lokality je tvořeno drobami a břidlicemi, Vyskytují se zde půdy hemioligotrofní, mezotrofní, místy eutrofní. Dále se zde vyskytují pseudogleje a gleje. Ve vyšší části území pak hnědé půdy nenasycené, často oglejené.

Přírodní zdroje:

V rámci zájmového území nejsou evidovány přírodní zdroje.

Poddolovaná území:

Nejsou registrována.

Sesuvná území:

Nejsou registrována.

Voda a vodní hospodářství:

Povrchová voda

Zájmové území oblasti spadá do povodí Moravy, tedy do úmoří Černého moře a je odvodňováno říčkou Bystřicí, do níž se vlévají Bezejmenný pravostranný přítok a pravostranný potok Pstružník. S úmořím Černého moře sousedí v blízkosti Smilova úmoří moře Baltského, kde do Baltského moře odtékají vody řekou Odrou. Linie hlavního evropského rozvodí vede okresem Olomouc v délce 30 km od Moravského Berouna přes Smilov, Velkou Střelnou a dále k Potštátu.

Řeka Morava má v Olomouci průtok asi 25 m3/s. Jejím levostranným významným přítokem je říčka Bystřice, která protéká pod předmětnou lokalitou a částečně tvoří její jihovýchodní hranici. U ústí do Moravy má Bystřice průměrný roční průtok 1,8 m3/s.

Podle „Souhrnné zprávy o vývoji jakosti povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2002-2003“, (zpracovatel Povodí Moravy, s.p. Brno), je kvalita povrchové vody v řece Bystřici tř.II – III (klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221).

Podzemní voda

V území realizace záměru nejsou vyhlášena PHO centrálních vodních zdrojů.

Půdy:

Realizace záměru nevyvolá potřebu záboru půdy, stavba bude realizována na plochách v areálu firmy uvolněných po odstraněných objektech.

Hustě zalidněná území:

Obec Hlubočky je moderně se rozvíjející obcí v sousedství krajského města OIomouce. Obec má v současné době cca 4.700 obyvatel, kteří žijí v 5-ti částech obce na celkové rozloze 2.932 ha.

Záměr řeší vstupní část závodu MORA MORAVIA vybudováním nové vrátnice, úschovny kol, parkoviště pro zaměstnance a příjezdové komunikace. Záměr se nachází v obci Hlubočky části Mariánské údolí, v této části obce převažuje průmyslová výroba. Nejbližší dotčenou zástavbou je zdravotní středisko na ulici U kapličky.

Realizací záměru dojde nejen ke zlepšení dopravní situace v okolí areálu závodu MORA MORAVIA, ale k celkovému zlepšení dopravní situace v celém okolí, především na ulici Nádržní a ulici U kapličky. V současné době osobní auta zaměstnanců parkují na všech přilehlých komunikacích a nepřiměřeně ovlivňují stávající zástavbu (hlukem a prašností). Stavba parkoviště u vstupní části areálu MORA MORAVIA soustředí auta pracovníků závodu do jednoho místa a omezí popojíždění aut při „hledání“ parkovacího stání podél komunikací, vodního toku a na dalších odstavných místech v současnosti.

Dle sdělení odboru výstavby Obecního úřadu Hlubočky (viz příloha) jsou dotčené pozemky v souladu s územním plánem sídelního útvaru Hlubočky – aktivity výroby a služeb, souvisle zastavěné a volné plochy pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu, pro skladování a služby výrobního charakteru.

Staré ekologické zátěže:

Staré ekologické zátěže můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny můžeme zařadit ty zátěže, které vznikají primárně činností člověka, jako jsou např. pozůstatky materiálů, černé skládky, opuštěné výrobní areály a plochy, kde mohlo v době provozu dojít ke kontaminaci nebezpečnými látkami apod.

Do druhé skupiny starých ekologických zátěží můžeme zařadit zátěže, které vznikají sekundární činností člověka, tedy následně jako druhotný jev antropogenní činnosti. do této skupiny patří např. poddolovaná území, sesuvná území, území ovlivněná větrnou a vodní erozí atd. Tento typ zátěže se na posuzovaném území nenachází.

Firma MORA MORAVIA, s.r.o. provozuje svou činnost v území se starou zátěží. Bylo řešeno procesem sanace staré zátěže v letech 2003 – 2004.

Dodavatel sanačních prací	GEO Group a.s., Ostrava

Supervizní organizace		ENVI-AQUA, s.r.o. Brno

C.II Charakteristika stavu složek Životního Prostředí v dotčeném území

Fauna a flóra:

Fauna:

Na území projektované stavby a v jejím bezprostředním okolí nebyl proveden podrobný zoologický průzkum. V době zpracování této dokumentace nebyly na lokalitě ani v jejím okolí zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů podle zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny v platném znění a následujících obecně závazných právních předpisů.

Flóra:

Charakter a výskyt vegetace má pro krajinný ráz nezastupitelný význam. Významná je prostorová struktura vegetace, její druhové složení, výška, hustota, zdravotní stav, barevnost. Zájmové území je tvořeno plochou stávajícího závodu, navazující vegetací doprovázející vodoteč Bystřice, plochy původně využité jako zemědělské (převaha travního porostu). V širším území je ucelená plocha lesního porostu (mimo zájmové území). V širším území pak jsou ucelené plochy rekreačně využitých pozemků s odpovídající vegetací.

Bude respektována stávající zeleň podél vodního toku Bystřice.

Na předmětné lokalitě nebyl proveden podrobný fytocenologický průzkum. Během rekognoskace terénu však na území řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o. žádné zvláště chráněné druhy rostlin pozorovány nebyly. Nepředpokládá se výskyt druhů kriticky ohrožených nebo druhů silně ohrožených.

Zájmové území je součástí urbanizované části obce se stávajícím umístěním průmyslového areálu. Plocha pro vstupní část závodu byla vytvořena demolicí starých budov.

Zvláště chráněná území, Natura 2000, VKP:

Stavba je situována na okraji přírodního parku Údolí Bystřice, zahrnující oblast 125,8 km2.

Přírodní park byl vyhlášen nařízením č. 6/1995 Okresního úřadu Olomouc (15.8.1995) a zahrnuje oblast části území okresu Olomouc a Bruntál. Přírodní park leží v Domašovské vrchovině na pomezí okresu Olomouc a Bruntál. Osu území tvoří řeka Bystřice a její údolní niva. Požadavkem z hlediska ochrany přírodního parku je zachovat ráz krajiny s typicky soustředěnými přírodními, estetickými hodnotami s předpoklady koexistence rekreačních funkcí, přiměřeného hospodářského využití a urbanizace života v obci.

Dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými prvky všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a taková území, která jsou jako VKP zaregistrována příslušným orgánem ochrany přírody. V místech navržené stavby nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky.

Navrhovaná stavba „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o.“ není ve střetu s významnými krajinnými prvky.

Z hlediska soustavy NATURA 2000, evropsky významná stanoviště a ptačí oblasti, lze konstatovat, že žádné z těchto území nezasahuje do místa stavby a tato území nebudou stavbou ovlivněna.

Na Olomoucku nejblíže situované lokality z hlediska NATURY 2000 „ptačí oblasti“ Libavá, Litovelské Pomoraví – nejsou záměrem dotčeny. Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti – viz vyjádření KÚOK, Odbor ŽP a zem. (v příloze).

Územní systém ekologické stability, krajinný ráz:

ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.

Rozlišují se tři úrovně ÚSES:

- místní (lokální)

- regionální

- nadregionální

Z hlediska širších územních vztahů prochází územím osa nadregionálního biokoridoru. Osa nadregionálního biokoridoru prochází regionálními biocentry Hřeben, Vrábl, Hadovec. Šířka osy tohoto biokoridoru je v lesním porostu 40 m.

V zájmovém území (širší územní vztahy) se vyskytují:

Regionální biocentrum Vrábl je tvořeno lesním porostem, který na západním okraji přechází v břehový porost kolem řeky Bystřice.

Regionální biocentrum Hrubá Voda

Regionální biokoridor Hrubá Voda – Vrábl – veden převážně po břehu řeky Bystřice, v území se zástavbou opouští v některých úsecích hlavní tok. Druhová skladba rostlin je v těchto částech mnohem pestřejší než v zapojených porostech ve vrchních částech svahů. Celé zaříznuté údolí Bystřice má chladnější klima než vyšší části svahů.

Prvky ÚSES nebudou realizací záměru dotčeny.

Krajinný ráz, reliéf:

Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. Krajinný ráz je charakterizován situováním zájmového území mimo antropogenně zatíženou oblast s umístěním posuzovaného záměru na ploše stávajícího závodu a v bezprostředním navazujícím prostoru.

Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé lokality, vazba krajinné typologie na reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou být potlačeny ani výrazně pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území je právě svým situováním a návazností na podnikatelskou část obce určujícím prvkem krajinného rázu a bude znamenat charakterizující prvek v tomto území.

Nemovité kulturní památky a architektonická naleziště:

Řešené zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, nenalézají se zde objekty uvedeného významu.

Archeologická naleziště

V zájmové lokalitě se nenalézají žádné architektonické ani historické památky. Rovněž lokalita neleží v oblasti střetů žádného ze známých prostorů archeologických nalezišť.

Ochrana kulturních a historických hodnot území

Z hlediska zájmů státní památkové péče se v obci Hlubočky nachází a je nutno respektovat:

- objekty zapsané ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek

- památky místního významu

Státní seznam nemovitých kulturních památek:

Hlubočky

- rychta č. p. 10 pod kostelem, parc. č. 16

Seznam nemovitých památek místního a regionálního významu

Hlubočky

- kostel Božského Srdce páně na návsi, parc. č. 103

- boží muka u kostela Božského srdce páně, parc. č. 724/2

- kamenný kříž u vlakového nádraží, parc. č. 335/12

- kamenný kříž na hřbitově, parc. č. 442/3

- kamenný kříž ulice na výsluní, parc. č. 828

Výše uvedené kulturní památky nebudou realizací záměru dotčeny.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIV. PROSTŘEDÍ

D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na obyvatelstvo, Veřejné zdraví, včetně ekonomicko – sociálních vlivů:

Obec Hlubočky zahrnuje území cca 2932 ha, počet obyvatel v obci je v rozmezí cca 4 700 obyvatel.

Pro obec měla průmyslová výroba v předmětném areálu dlouhodobý význam. V roce 1825 byly v Mariánském Údolí založeny železárny s vysokou pecí. Tímto rokem začala v území historie továrny (výroba kamen a sporáků). Továrna změnila několikrát své jméno a majitele.

Po válce v roce 1946 byl podnik zestátněn, v roce 1990 se z koncernového podniku změnil na právní formu s.p. V roce 1994 proběhla privatizace, veškerý majetek mimo závod Hlubočky získala společnost RAMO Olomouc spol. s.r.o. V následujících letech došlo k restrukturalizaci firmy a vzniku samostatných firem. Foundeik – slévárna, MORA AEROSPACE – letecká výroba a MORA MORAVIA, s.r.o. – výrobce varné techniky, jako součást koncernu GORENJE Groupe.

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické vlivy:

Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat z hlediska:

- vlivu znečištěného ovzduší,

- vlivu hlukové zátěže,

- produkce odpadů,

- vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následovně projevit v poklesu odolnosti organismu. Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.

Hodnocení rizika se zabývá identifikace rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Je jedním ze základních vstupů do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila riziko na únosnou míru a udržela je v únosné míře.

Hodnocení rizika:

Nebezpečnost je vlastnost látky, či fyzikálního nebo biologického faktoru působit nepříznivý účinek na zdraví člověka či na životní prostředí. Je to vlastnost „vrozená“ (daný faktor jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven (exponován). Tato vlastnost nebude provozem a řešením obchodních, dopravních a provozních vztahů a použitých prvků ovlivněna.

Riziko je vyjádřeno jako pravděpodobnost, se kterou skutečně dojde za definovaných podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku. V číselném vyjádření se tato pravděpodobnost může pohybovat od 0 (k poškození vůbec nedojde) do 1 (k poškození dojde ve všech případech).

Číselně je možné předmětný záměr označit číslem 0.

Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitým faktorem a určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnosti mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění.

Potenciální rizika z realizace záměru se nepředpokládají.

Vliv znečištěného ovzduší:

K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat z hlediska vlivu na zdraví obyvatel za významné, patří znečištění ovzduší související s emisemi především oxidů dusíku a benzenu jako významných emitentů ovlivňujících imisní zátěž v souvislosti s dopravou. V rámci posuzovaného záměru nelze tato problematika označit za významnou z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu obyvatel.

Vliv hlukové zátěže:

Hodnocena byla hluková zátěž, jako důsledek provozu dopravních systémů. Vlivem realizace záměru (parkoviště – zlepšení dopravní obslužnosti) dojde ke snížení hlukové zátěže v okolí – viz hluková studie v příloze oznámení.

Vliv produkce odpadů:

Odpady vzniklé při výstavbě a provozu budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních. Jejich zneškodnění je a bude prováděno odbornou firmou na základě smluvního vztahu.

Odpady zařazené mezi odpady nebezpečné (jejich produkce je přesně vymezena) a zneškodnění zajišťuje specializovaná firma. Nakládání s odpady je prováděno podle zpracované organizační směrnice, předepisující jednotný postup pro nakládání s odpady v souladu se zákonem č.17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb.

Realizací záměru nedojde ke změně rozsahu a druhu odpadu proti stávajícímu stavu

Vliv na pracovní prostředí:

Realizací záměru budou zlepšeny pracovní podmínky zaměstnanců ve vrátnici, rovněž se zlepší dopravní obslužnost (možnost parkování a úschovy kol) pro ostatní zaměstnance a návštěvníky MORY MORAVIA, s.r.o.

Vlivy na sociální vztahy, psychickou pohodu:

Pozitivní je zlepšení parkovacích možností pro pracovníky dojíždějící autem. Pozitivní bude i dopad rozvoje firmy (jehož součástí je i řešení vstupní části závodu) na tvorbu nových pracovních míst širšího zájmového území.

Hluk a znečištění ovzduší:

Za hluk jsou považovány zvuky nepříznivě ovlivňující pracovní nebo pobytovou pohodu člověka. Za nežádoucí se považuje hluk, který ruší klid, nepříjemný hluk je takový, který obtěžuje nebo snižuje pracovní způsobilost. Škodlivý hluk je ten, který ohrožuje zdraví svými sluchovými nebo mimosluchovými účinky. Účinky hluku mohou být až patologické (hluchota), avšak nejběžnějšími důsledky soustavného hluku jsou poruchy spánku, podrážděnost, nervozita, snížení pracovního výkonu, bolesti hlavy apod.

Povaha hluku (běžný, vysokofrekvenční, hluk s výraznými tónovými složkami) je dána jeho kmitočtem, z hlediska délky trvání se hluk dělí na ustálený, proměnný a impulzní.

Škodlivost hluku závisí na:

- vlastnostech hluku (hladině akustického tlaku, kmitočtu, době působení),

- druhu činnosti člověka (tělesná nebo duševní práce, odpočinek, potřeba soustředění),

- odolnosti organismu a jeho přizpůsobení.

Kromě možného poškození sluchu (za bezpečnou se považuje hranice 80-85 dB(A)) může být organismus negativně ovlivněn zejména po stránce nervové (nervozita, bolesti hlavy, nesoustředěnost), což se projevuje při stálém hluku kolem 65 dB(A).

V rámci zpracování oznámení o posouzení vlivů na ŽP je v příloze doložena hluková studie (Ing. Calábková). Ze závěrů hlukové studie uvádíme:

Z výsledků výpočtů stanovených za pomocí programu HLUK+ vyplývá, že u žádného výčtového bodu nebude překročena přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb.

Jak vyplývá z porovnání jednotlivých variant, vybudování parkoviště bude mít pro zájmovou lokalitu pozitivní dopad, dojde ke snížení hlučnosti a k celkovému zlepšení dopravní situace zájmové lokality soustředěním parkujících aut do vyhrazeného parkoviště. Auta zaměstnanců a návštěvníků areálu MORA MORAVIA nebudou muset parkovat na přilehlých komunikacích a zpevněných plochách a tím negativně zatěžovat okolí areálu.

Vliv hluku je v mezích povolených Nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 148/2006 Sb.

Zásadní vliv na čistotu ovzduší v okolí navrhované stavby má dopravní obsluha celého komplexu, která podle zkušeností z vlastního provozu a z řady obdobných staveb je výrazná zejména pro prostředí okolo vozovek. Příjezd zaměstnanců a hostů firmy MORA MORAVIA je předpokládán především v denních hodinách - ranní směna provozu, kdy v areálu firmy pracuje cca 533 zaměstnanců. Na další směny provozu již nejsou kladeny takové nároky ( 2 směna cca 221 zaměstnanců a 3 noční směna cca 8 zaměstnanců ).

Realizací záměru dojde k soustředění automobilů zaměstnanců a návštěv závodu MORA MORAVIA, s.r.o. do jednoho místa – parkoviště. Z tohoto důvodu již pracovníci nebudou nuceni, z důvodu absence parkovacích míst, vyhledávat volné parkovací stání na okolních plochách, podél cest a vodoteče. Tím se sníží i zbytečné pojíždění automobilů při vyhledávání parkování a celkově se sníží zatížení lokality automobilovou dopravou oproti stávajícímu stavu.

Vlivy na půdu:

Realizace záměru nevyvolá potřebu záboru půdy, stavba bude realizována na plochách v areálu firmy uvolněných po odstraněných objektech.

Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Realizace projektu „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o.“ může do určité míry ovlivnit povrchové a podzemní vody v těchto směrech:

- odvodnění přilehlého území (např. přirozený a celkový odtok),

- jakost vod.

Míra těchto ovlivnění je přímo závislá na vodohospodářském řešení záměru, které musí respektovat příslušné zásady a normy, platné pro technické řešení odvodnění silničních komunikací.

Odvod srážkových vod z povrchu zpevněné plochy parkoviště (včetně případných úkapů) bude řešen přes LAPOL do stávající jednotné kanalizace s napojením na ČOV v Hlubočkách.

Při dodržování všech norem a předpisů jak při výstavbě, tak i během provozu, nebude docházet k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod.

Vlivy na půdu, území a geologické podmínky:

Vlivy na rozsah, znečištění a způsob užívání půdy:

Nárok na zábor ZPF ani PUPFL stavba nevytváří.

Záměr nebude mít vliv na obsah škodlivých látek v půdě v okolí. Jedná se o technické zlepšení infrastruktury území se soustředěním parkovacích míst na nově zřizované parkoviště.

Znečištění půdy nebo horninového prostředí může nastat ropnou havárií (dopravní mechanismy). Při poškození palivových nádrží a mazacích systémů dopravních prostředků může dojít k úniku ropných látek s následným vnikem do kanalizace. Toto bude minimalizováno technickým opatřením – návrh odvodnění s příslušným lapačem.

Vlivy na topografii, stabilitu a erozi půdy:

Výškopis v zájmovém území nebude změněn. Záměr řeší technickou rekonstrukci stávající infrastruktury bez velkých přesunů hmot a bez změn reliéfu území.

Stabilita území nebude narušena. Při krátkodobém ukládání skrývek je nutno dodržovat doporučené sklony svahů.

Povrchová větrná a vodní ani introskeletová eroze nebude z důvodu charakteru stavby a reliéfu území vznikat.

Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje:

Záměr „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o.“ nebude mít vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Vlivy na chráněná území:

Předmětná lokalita nezasahuje do zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Vlivy na flóru a faunu:

Vstupní část závodu MORA MORAVIA, s.r.o. je navržena v urbanizovaném území v části obce Hlubočky – Mariánské údolí s výrazným zastoupením podnikatelských provozoven a objektů dopravní obslužnosti. Z tohoto důvodu budou vlivy na výše uvedené složky ŽP málo významné.

Vliv produkce odpadů:

Původce odpadů bude, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich skutečných vlastností. Bude je shromažďovat utříděně podle druhu a kategorií a zabezpečí je před nežádoucím únikem do životního prostředí.

Odpady v rámci firmy jsou řešeny vnitřní směrnicí. Nakládání s nebezpečnými odpady má MORA MORAVIA, s.r.o. povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. OŽPZ-5571-7230/03-Pon, ze dne 19.8.2003.

Vzhledem k tomu, že v rámci širšího území v současné době existuje dostatečná kapacita specializovaných firem pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z realizace záměru ani z provozu problematická. Bude-li s odpady v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativné ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

Řešené zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, nenalézají se zde objekty uvedeného významu.

V zájmové lokalitě se nenalézají žádné architektonické ani historické památky. Rovněž lokalita neleží v oblasti střetů žádného ze známých prostorů archeologických nalezišť.

Vlivy na strukturu a funkční vymezení území:

Projekt „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA,s.r.o“ je v souladu s územním plánem obce Hloubočky – viz vyjádření příslušného stavebního úřadu (příloha).

Závěrem lze konstatovat, že navrhovaný záměr včetně minimalizačních a kompenzačních opatření se svým rozsahem pohybuje v mezích ekologické únosnosti dotčeného území.

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí nebudou podle dosavadních šetření dosahovat úrovně, která by ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel. Úrovně negativních vlivů při výstavbě a provozu záměru jsou do jité míry závislé na ohleduplnosti pracovníků a dodržování režimu v rámci závodu MORA MORAVIA, s.r.o.

Realizací záměru bude dotčeno pouze řešené území, v přilehlém území budou převažovat pozitivní vlivy – soustředění dopravních prostředků zaměstnanců a návštěv závodu do nové vstupní části závodu. Realizací záměru dojde k odstranění parkování automobilů zaměstnanců MORA MORAVIA, s.r.o. na veškerých volných plochách v okolí.

Na základě provedených analýz a hodnocení záměru ve fázi přípravy a předpokládaného provozu můžeme konstatovat (se stupněm věrohodnosti, daným rozsahem vstupních informací), že uvedené negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí v okolí zájmového území realizace záměru, nebudou vytvářet zásadní argumentaci pro možnost nerealizovat záměr.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice

S ohledem na výše uvedené vlivy záměru, které budou omezeny právě na území v blízkosti lokality závodu MORA MORAVIA, s.r.o. v Hlubočkách, Mariánském údolí, budou přeshraniční vlivy zcela vyloučeny.

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

#### V současném stavu rozpracovanosti záměru navrhujeme tato opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky ŽP:

Územně plánovací opatření:

- Z hlediska stávajícího platného územního plánu není pro posuzovaný záměr třeba žádných územně plánovacích opatření. Záměr je v souladu se schválenou ÚPD obce Hlubočky.

Technická a technologická opatření:

- Projekt organizace výstavby zpracovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám a výstavba probíhala plynule. Tímto postupem bude zajištěno minimální ovlivnění obytné zástavby v okolí prašným aerosolem, exhalacemi a hlukem ze stavebních mechanismů i dopravní techniky.

- V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude řešeno (pro fázi výstavby i provozu) množství vznikajících odpadů, stanovení konkrétních míst na nádoby na tříděný odpad a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání či odstraňování vznikajících odpadů, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

- V průběhu výstavby a provozu záměru je nutno zajistit nakládání se závadnými látkami s ohledem na recipienty zájmového území, v souladu s ustanovením § 38, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Uživatel závadných látek musí respektovat citované ustanovení zákona o vodách, jakož i plnit povinnosti stanovené tímto zákonem.

- Veškeré stavební práce musí být prováděny šetrně s ohledem na co nejmenší míru narušení okolního prostředí.

- Řešení ploch zařízení stavenišť musí respektovat požadavek ochrany povrchových i podzemních vod. V prostoru staveniště:

  - nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy;

  - nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla);

  - bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX) pro případnou likvidaci úniků ropných látek.

- Při nakládání s odpady (manipulace, třídění, skladování, atd.) bude jejich původce postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a předpisů souvisejících. Smluvně bude zajištěno odstraňování odpadů.

- Bude zpracována organizace vnitřního dopravního řešení parkoviště a vjezdu do areálu závodu s ohledem na provoz v rámci závodu s řešením usměrnění dopravy ve špičkách.

- Bude zpracován havarijní plán pro případ úniku ropných látek.

D.V Charakter. nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Zpracované oznámení se dotýká záměru realizace řešení vstupu do závodu MORA MORAVIA, s.r.o. a parkoviště v rámci stávajícího areálu firmy.

Pro posouzení byl respektován stávající stav závodu z hlediska používané technologie výroby. Pro komplexní posouzení záměru jsou v oznámení uvedeny údaje obsažené ve zpracovaném technickém návrhu uáměru. Podrobné zpracování řešení záměru bude projekčně následně řešeno a dokladováno ve stavebním řízení.

V rámci zpracovávání oznámení dle § 6 zákona ČR č. 100/2001 Sb. se nevyskytly žádné nedostatky nebo neurčitosti ve znalostech, které by znemožnily specifikovat očekávané vlivy stavby na životní prostředí a obyvatelstvo. To vše v podrobnosti odpovídající zpracovanému stupni projektové dokumentace.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Situování stavby vyplynulo ze stávajícího umístění areálu závodu MORA MORAVIA a z umístění volného prostoru, který vznikl po demolici a odstranění nevyužívaných objektů. Lokalita parkoviště je vhodně vybraná v návaznosti na dobrou dopravní dostupnost a návaznost na krajskou komunikaci procházející obcí Hlubočky.

Vlastní záměr je zpracován v jedné variantě, která vyplývá z prostorového uspořádání zájmové lokality, rozsahu a tvaru pozemků a vlastnických práv.

Nulová varianta – varianta neprovedení záměru by znamenala nadále neutěšený stav v možnostech parkování v nejbližším okolí.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.I Mapové a jiné dokumentace týkající se údajů v oznámení

Situace záměru – viz příloha tohoto „Oznámení“.

F.II Další podstatné informace oznamovatele

V rámci zpracování tohoto „Oznámení“ nebyly oznamovatelem doloženy jiné podstatné informace, než jsou informace výše uvedené.

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Účel zpracovaného „Oznámení“:

Zpracované oznámení je provedeno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.

Základní informace o záměru:

Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o.

Záměr výstavby parkoviště v rámci projektu „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o.“ je podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 zařazen do:

- kategorie II 	- záměry vyžadující zjišťovací řízení

- bodu 10.6  	- … parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu 		pro celou stavbu

Popis a kapacity záměru:

Záměrem projektu je dořešení vstupní části areálu závodu na ploše vzniklé po demolici staveb odstraněných z důvodu špatného technického stavu. V rámci předkládaného projektu bude řešena nová vrátnice areálu, úschovna kol, vybudování parkoviště a nových přístupových komunikací. Umístění všech staveb je situováno na území stávajícího areálu MORA MORAVIA. Na projekt je zpracována studie.

Rozsah záměru:

  - Výstavba nové vrátnice – zastavěná plocha 33 m2

  - Úschovna kol pro zaměstnance – 110 m2

  - Parkovací plocha pro zaměstnance MORA MORAVIA, s.r.o. – 115 parkovacích míst

  - Přístupové trasy – komunikace pro vozidla, chodník pro pěší

Umístění záměru:

Katastrální území:		Hlubočky

Obec:				Hlubočky – Mariánské údolí

Kraj:				Olomoucký

NUTS II:			Střední Morava

Projekt „Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA,s.r.o“ je v souladu s územním plánem obce Hloubočky – viz vyjádření příslušného stavebního úřadu (příloha).

Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo, veřejné zdraví a jednotlivé složky životního prostředí:

Negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí nebudou podle dosavadních šetření dosahovat úrovně, která by ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel. Úrovně negativních vlivů při výstavbě a provozu záměru jsou do jité míry závislé na ohleduplnosti pracovníků a dodržování režimu v rámci závodu MORA MORAVIA, s.r.o.

Realizací záměru bude dotčeno pouze řešené území, v přilehlém území budou převažovat pozitivní vlivy – soustředění dopravních prostředků zaměstnanců a návštěv závodu do nové vstupní části závodu. Realizací záměru dojde k odstranění parkování automobilů zaměstnanců MORA MORAVIA, s.r.o. na veškerých volných plochách v okolí.

Na základě provedených analýz a hodnocení záměru ve fázi přípravy a předpokládaného provozu můžeme konstatovat (se stupněm věrohodnosti, daným rozsahem vstupních informací), že uvedené negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí v okolí zájmového území realizace záměru, nebudou vytvářet zásadní argumentaci pro možnost nerealizovat záměr.

Na závěr lze konstatovat, že navrhovaný záměr včetně minimalizačních a kompenzačních opatření se svým rozsahem pohybuje v mezích ekologické únosnosti dotčeného území.

H. PŘÍLOHY

- Identifikační údaje o zpracování „Oznámení“ – datum, jméno, podpis …

- Obecní úřad Hlubočky – odbor výstavby, vyjádření z hlediska souladu záměru s ÚPD

- Krajský úřad Olomouckého kraje – stanovisko s vyloučením vlivu na lokality soustavy NATURA 2000

- Situace záměru

- Hluková studie

##### Identifikační údaje o zpracování „Oznámení“

| Název: |  | MORA MORAVIA, s.r.o. Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Datum zpracování: |  | Červenec 2007 |
| Zpracovatelé dokumentace |
|  | Zpracovatel | Bydliště | Telefon |
| 1 | Ing. Aleš Calábek | Dolany 570, 783 16 Dolany | 774 579 973 |
| 2 | Ing. Klára Calábková | Dolany | 777 579 972 |

# Text boxes

VSTUPNÍ ČÁST

MORA MORAVIA, s.r.o.