Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.J.: KUOK 79184/2009	V Olomouci dne 4. 9. 2009

SpZn.: KÚOK/79184/2009/OŽPZ/7289

Sp. a skart. znak: 208.3- V5

| Vyřizuje: Ing. Michaela Kohoutková tel.: 585 508 627 fax: 585 508 424 e-mail: m.kohoutkova@kr-olomoucky.cz |  |
| --- | --- |

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název:

„Místní komunikace Určická – Krasická, Prostějov“

Kapacita (rozsah) záměru:

Délka navržené místní komunikace je 679, 245 m a skládá se ze 4 větví a vjezdů k nemovitostem.

- VĚTEV 1: hlavní trasa v délce 577, 869 m

- VĚTEV 2: připojení ulice V Polích v délce 25, 094 m

- VĚTEV 3: připojení stávajících místních kom. na VĚTEV 1 v délce 8,058 m

- VĚTEV 4: úprava stávající místní komunikace v délce 68, 224 m

Charakter záměru:

Předmětem záměru je výstavba místní komunikace Určická – Krasická. Jedná se o komunikační propojení dvou stávajících komunikací – ulice Určické, která je průjezdním úsekem silnice III/37765, a ulice Krasické, která je místní komunikací. Hlavní důvod realizace komunikace je odklonění tranzitní dopravy z centra města. Délka navržené místní komunikace je 679, 245 m a skládá se ze 4 větví a vjezdů k nemovitostem.

Umístění:

Kraj: 		 	Olomoucký

Obec: 		Prostějov

Kat. území: 	Prostějov

Zahájení záměru: 		druhá polovina roku 2009

Dokončení záměru: 	6 měsíců od zahájení realizace

Údaje o oznamovateli:

Obchodní firma: Město Prostějov

Identifikační číslo: 00288659

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Jan Tesař, starosta

Souhrnné vypořádání připomínek:

K záměru byla doručena celkem 4 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků: Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Krajské hygienická stanice (KHS) Olomouckého kraje – územní pracoviště Prostějov a České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát (ČIŽP OI) Olomouc. V žádném z obdržených vyjádření nebyl vznesen požadavek na aplikaci procesu EIA.

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany životního prostředí

Ochrana ovzduší

Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství - jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu § 42 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) citovaného zákona k předloženému záměru sděluje  :

Bodový zdroj: 		 	žádné nejsou

Plošné a liniové zdroje:	vlastní stavba, doprava vyvolaná realizací záměru

- Součástí předložené dokumentace nebyla vlastní rozptylová studie

- Z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování staveb je dále nutné respektovat stanoviska místně příslušných orgánů obcí, které jsou ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona, dotčenými správními orgány v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a vydávají stanoviska pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů.

- Z předložených materiálů vyplývá, že součástí staveb nebudou stacionární zdroje znečišťování ovzduší.

- Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem nákladních automobilu na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních mechanismů při zemních pracích. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné přesto bude nutné jej minimalizovat souborem technicko a organizačních opatření např.: odstraňovat mechanické nečistoty a další nečistoty (zeminy) ulpělé na podvozcích vozidel a stavebních mechanismů; provádět pravidelnou očistu znečištěných komunikací při výstavbě aj.

Dále upozorňujeme oznamovatele, na skutečnost, že na str. 48 v podkapitole Vlivy na kvalitu ovzduší, je citováno již neplatné nařízení vlády č. 350/2002 Sb., toto bylo zrušeno a nahrazeno NV 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství - jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu § 42 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve  znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) citovaného zákona sděluje, že nemá k předloženému záměru dalších připomínek.

Odpadové hospodářství

K výše uvedenému záměru nemá orgán odpadového hospodářství připomínky.

Oddělení vodního hospodářství

Odvodnění komunikace je navrženo do 14 typových betonových prefa vpustí a dvou žlabů. Dešťové vody budou odděleny z uličních vpustí do osmi vsakovacích studní, které budou umístěny severně v zelené ploše 2 m od cyklostezky. Jsou navrženy z betonových skruží se stupadly, průměr 1500 mm, hloubka cca 4 m. Jsou osazeny do štěrkové vrstvy, ve spodní části obsypány štěrkem (hrubý štěrkový filtr) a uloženy cca 1 m nad hladinou spodní vody. Dešťové vody budou předčištěny na odlučovači ropných látek na hodnoty znečištění NEL do 5 mg/l.

Přeložka komunikace se nenachází v žádném ochranném pásmu vodního zdroje ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Odvádění předčištěných dešťových vod na ukazatel NEL do 5 mg/l, (případně posypové soli) do vod podzemních prostřednictvím vsakovacích studní nelze z vodohospodářského hlediska akceptovat.

Oddělení lesnictví

Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa, bez připomínek.

Oddělení ochrany přírody

Natura 2000

Krajský úřad Olomouckého, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 75 a podle § 77a odst. 3 písm. w) zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru vydal dne 30. 7. 2009 pod č.j. KUOK 74686/2009 v souladu s § 45i odst. 1 zákona stanovisko, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)

Bez připomínek. Souhlas k odnětí byl vydán 3. 7. 2009, č.j. KUOK 58887/2009.

Orgán ochrany přírody

Bez připomínek.

- KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – územní pracoviště Prostějov

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace výše uvedeného záměru v rozsahu dotýkajících se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a jeho prováděcí předpisy, vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci vyjádření, že k předloženému oznámení zahájení zjišťovacího řízení zařazeného v kategorii II „Místné komunikace Určická – Krasická, Prostějov“, nepožaduje orgán ochrany veřejného zdraví další posuzování záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, za těchto podmínek:

- v dalším stupni projektové dokumentace bude hluková studie doplněna v souladu s § 2 odst. 23 zákona č. 258/2000 Sb., z hlediska předpokládané hlukové zátěže obyvatel dotčených výstavbou komunikace o podklady umožňující posoudit zdravotní riziko expozice hluku v denní a noční dobu v chráněných prostorách definovaných v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., a řešit situaci pro jednotlivé lokality (problematické úseky u pozemní komunikace ulice Určické, Okružní a Krasické), kde jsou hygienické limity hluku z dopravy překročeny dle výpočtu předložené hlukové studie, včetně nejistoty výpočtu. Na základě výsledků doplněné hlukové studie navrhnout protihluková opatření s doložením jejich účinnosti, tj. včetně nejistoty výpočtu, která budou cílena k ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku,

- v doplněné hlukové studii jednoznačně specifikovat hodnocení „hladin hluku“ pro denní a noční dobu – variantní zhodnocení hladin hluku nelze posuzovat (Hluková studie 08/2009 bod 1. Zadání, bod 5. Dopravní omezení a příloha hlukové studie – Tabulka výsledků),

- další stupeň projektové dokumentace bude obsahovat technická, organizační a další opatření cílená ke snížení hlukové zátěže v nejbližších chráněných oristirech definovaných v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., (např. protihluková clona, val, specifikace druhu oken s uvedenou zvukovou neprůzvučností, úprava povrchu vozovky, dopravní omezení, snížení rychlosti..),

- v rámci projektové dokumentaci pro stavební řízení budou navržena účinná opatření eliminující snižování kvality bydlení v lokalitě dotčené stavbou ze stavební činnosti – ochrana před hlukem a vibracemi a minimalizace prašnosti během výstavby.

- ČIŽP OI Olomouc

ČIŽP OI Olomouc po prostudování předložených podkladů nemá k realizaci záměru připomínky.

- Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí

Stanovisko vodoprávního úřadu

Záměr není třeba posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Souhrnné stanovisko

Orgán ochrany lesa, ochrany přírody, ochrany ZPF, orgán státní správy myslivosti, orgán odpadového hospodářství a orgán ochrany ovzduší – bez připomínek.

Závěr:

Záměr „Místní komunikace Určická – Krasická, Prostějov“ naplňuje dikci bodu 9.1., kategorie II, přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) a § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze strany veřejnosti ani dotčených orgánů státní správy nebyly vzneseny závažnější připomínky k uvažované investici, došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Místní komunikace Určická – Krasická, Prostějov“

n e b u d e

p o s u z o v á n  p o d l e  c i t o v a n é h o  z á k o n a

za předpokladu splnění následující podmínky, za které je možno výše uvedený záměr realizovat:

- oznamovatel splní v dalším stupni projektové dokumentace podmínky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci– územní pracoviště Prostějov (viz příslušné vyjádření).

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Je však nezbytné v navazujících správních řízeních zohlednit výše uvedené podmínky a připomínky uplatněné k předmětnému záměru dotčenými správními úřady.

Ing. Josef  Veselský

vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu Olomouckého kraje

# Rozdělovník:

# Dotčené územní samosprávné celky

Město Prostějov, nám. T.G. Masaryka 12 – 14, 796 01 Prostějov

Olomoucký kraj

# Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, Školní 4, 796 01 Prostějov

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

# Oznamovatel

Město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

# Na vědomí

MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 110 00 
Praha 10