Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.J.: KUOK 89668/2009	V Olomouci dne 23. 10. 2009

SpZn.: KÚOK/89668/2009/OŽPZ/7330

Sp. a skart. znak: 208.3- V/5

| Vyřizuje: Ing. Iva Chodurová tel.: 585 508 624 fax: 585 508 424 e-mail: i.chodurova@kr-olomoucky.cz |  |
| --- | --- |

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název:

„Vestavba práškové lakovny do stávající výrobní haly firmy TŘÍDIČ s.r.o., 
Šternberk ve Šternberku“

Kapacita (rozsah) záměru:

Prášková lakovna – plocha úprav:			480 000 m2/rok

Spotřeba práškového plastu:				48,0 t/rok

Velikost ošetřovaných dílů:

Maximální rozměry:		v = 2 500 mm

l = 5 800 mm

š = 1 500 mm

maximální hmotnost dílů:	2 500 kg

Provoz ve 2 směnách, 4 000 h/rok; 10 výrobních a 6 nevýrobních zaměstnanců na směnu; celkem 32 zaměstnanců.

Charakter záměru:

Jedná se o vestavbu technologie práškové lakovny a předpravy do části stávající výrobní haly na parcele č. 2352/1 v k.ú. Šternberk, ve stávajícím výrobním areálu provozovatele lakovny tj. TŘÍDIČ s.r.o., Šternberk ve Šternberku. Nová lakovna na práškové barvy bude využívána na lakování ocelových dílů vyráběných investorem.

Linka nanášení práškových plastů se pro zajištění výše popsaných technologických postupů skládá z těchto hlavních částí:

- Průjezdné tryskací zařízení

- Komorový odmašťovací stroj KOS 2 x 15 x 25

- Komorová suška

- Kabina nanášení PP

- Vypalovací pec

- Dopravní systém

- Příslušenství

Umístění:

Kraj: 		 	Olomoucký

Obec: 		Šternberk

Kat. území: 	Šternberk

Zahájení záměru: 		2009

Dokončení záměru: 	2009

Údaje o oznamovateli:

Obchodní firma: TŘÍDIČ s.r.o.

Identifikační číslo: 25900307

Sídlo: Pískoviště 1633/3, 785 01 Šternberk

Oprávněný zástupce oznamovatele:	Ing. Jan Cafourek

Souhrnné vypořádání připomínek:

K záměru byla doručena vyjádření, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouckého kraje, Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastní inspektorát Olomouc. Olomoucký kraj vznesl požadavek aplikace procesu EIA.

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany životního prostředí

Ochrana ovzduší

Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k realizaci předmětného záměru dalších připomínek, dle našeho názoru se „Oznámení“ v rámci zjišťovacího řízení zabývá problematikou ochrany ovzduší ve vyhovujícím rozsahu a není nutné v další fázi zpracovávat „Dokumentaci vlivů záměru na ŽP“.

Odpadové hospodářství

Z hlediska odpadového hospodářství nejsou žádné připomínky.

Oddělení vodního hospodářství

Vodoprávní úřad prostudoval předložené oznámení o posuzovaném záměru dle ust. § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen oznámení) a upozorňuje na tyto skutečnosti:

- V souvislosti s realizací záměru bude v areálu nakládáno se závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Vodoprávní úřad upozorňuje na potřebu zpracování havarijního plánu. Příslušným vodoprávním úřadem ke schválení havarijního plánu je Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí. Plán opatření pro případ havárie musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování škodlivých následků.

- Zneškodňovaní stanice odpadních vod je stavbou vodního díla ve smyslu ust. § 55 vodního zákona. K vydání stavebního povolení a povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace je kompetentní speciální stavební úřad, tj. vodoprávní úřad Městského úřadu Šternberk, odbor životního prostředí.

Oddělení ochrany přírody

Natura 2000 – významný vliv na soustavu Natura 2000 vyloučen stanoviskem č.j.    85582/2009 ze dne 4.9.2009

Ochrana přírody a ZPF – bez připomínek.

- KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

K předloženému oznámení záměru „Vestavba práškové lakovny do stávající výrobní haly firmy TŘÍDIČ s.r.o., Šternberk ve Šternberku“, oznamovatele TŘÍDIČ s.r.o., Pískoviště 1633/3, Šternberk, nemá orgán ochrany veřejného zdraví připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

- Olomoucký kraj

Uvažovaný záměr je v souladu se strategickým dokumentem – Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje a není v rozporu ani s územně plánovací dokumentací Olomouckého kraje - Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Upozorňujeme, že záměr se nachází v území CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod).

Vzhledem k této skutečnosti zastáváme názor, že je nutno tento záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme, aby v dokumentaci dle § 8 cit. zákona byl kladen důraz na ochranu podzemních vod.

Záměr „Vestavba práškové lakovny do stávající výrobní haly firmy TŘÍDIČ s.r.o., Šternberk ve Šternberku“ je umístěn do části stávající výrobní haly na parcele č. 2352/1 v k.ú. Šternberk, ve stávajícím výrobním areálu. Dostatečnou ochranu území je možno zajistit v následných správních řízeních.

- ČIŽP – Oblastní inspektorát Olomouc

ČIŽP na základě prostudování předložených podkladů nemá k realizaci záměru připomínky.

Závěr:

Záměr „Vestavba práškové lakovny do stávající výrobní haly firmy TŘÍDIČ s.r.o., Šternberk ve Šternberku“ naplňuje dikci bodu 4.2, kategorie II, přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) a § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, kdy ze strany veřejnosti a dotčených orgánů státní správy vznesené připomínky k uvažované investici byly řádně vypořádány, došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Vestavba práškové lakovny do stávající výrobní haly firmy TŘÍDIČ s.r.o., 
Šternberk ve Šternberku“

n e b u d e

p o s u z o v á n   p o d l e   c i t o v a n é h o   z á k o n a

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Je však nezbytné v navazujících správních řízeních zohlednit výše uvedené podmínky a připomínky uplatněné k předmětnému záměru dotčenými správními úřady.

Ing. Josef  Veselský

vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu Olomouckého kraje

# Rozdělovník:

# Dotčené územní samosprávné celky

Město Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk

Olomoucký kraj

# Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

# Oznamovatel

TŘÍDIČ s.r.o., Pískoviště 1633/3, 785 01 Šternberk

# Na vědomí

MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 
110 00 Praha 10