Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 115741/2008	V Olomouci dne 21. 1. 2009

SpZn: KÚOK/115741/2008/OŽPZ/7265

Sp. a skart. znak: 208.3-V/20

| Vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek tel.: 585 508 632 fax: 585 508 424 e-mail: v.cvek@kr-olomoucky.cz |  |
| --- | --- |

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název:

„Pivonín – areál Pivoňka“

Kapacita (rozsah) záměru:

Objekt ubytování:					kapacita 40 lůžek

Denní centrum ekologické výchovy:		kapacita 20 lidí + personál

Parkoviště 						kapacita 15 stání

Hospodářské objekty pro ustájení zvířat, koňská jízdárna, technické zázemí, objekt sušárny bylinek.

Charakter záměru:

# Záměrem je výstavba Areálu Pivonín – tematického agroturistického areálu se školícím centrem ekologické výchovy, včetně potřebného zázemí. V areálu vznikne objekt ubytování s kapacitou 40 osob, dále denní centrum ekologické výchovy s kapacitou 20 osob + personál, parkoviště pro 15 osobních automobilů, objekt sušárny bylinek a několik dalších objektů a přístřešků pro ustájení hospodářských zvířat.

Umístění:

Kraj: 		 	Olomoucký

Obec: 		Zábřeh

Kat. území: 	Pivonín

Zahájení realizace: 	jaro 2010

Dokončení: 		podzim 2012

Údaje o oznamovateli:

Obchodní firma: AREÁL PIVOŇKA, o.p.s.

Sídlo: Pivonín čp. 17, 789 01 Zábřeh – Pivonín

Souhrnné vypořádání připomínek:

K záměru byla v zákonné lhůtě doručena vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouckého kraje, Odboru správního, oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh, Odboru rozvoje Města Zábřeh, České inspekce životního prostředí a Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územního pracoviště Šumperk.

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody

Bez připomínek.

Oddělení ochrany životního prostředí

Orgán ochrany ovzduší

V rámci výstavby je nezbytné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů.

Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k realizaci předmětné akce zásadních připomínek, dle našeho názoru se „Oznámení záměru“ v rámci zjišťovacího řízení zabývá problematikou ochrany ovzduší ve vyhovujícím rozsahu a není nutné v další fázi zpracovávat „Dokumentaci vlivů záměru na ŽP“.

Orgán odpadového hospodářství

Odpad uvedený v kapitole odpady, v tabulce odpadů vznikajících provozem zařízení označený jako „Galvanický článek 20 01 20“ dle platného Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.) neexistuje. Jinak bez připomínek.

Oddělení lesnictví

Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa, bez připomínek.

Oddělení vodního hospodářství

Upozorňuje na tyto skutečnosti:

- lokalita výstavby Areálu Pivoňka leží v ochranném pásmu zdroje pitné vody Pivonín, Drozdov.

- odlučovač ropných látek je stavbou vodního díla ve smyslu ust. § 55 vodního zákona, k jehož realizaci je třeba mít povolení vodoprávního úřadu. K vydání stavebního povolení je kompetentní speciální stavební úřad, tj. vodoprávní úřad MěÚ Zábřeh.

- z předložené dokumentace není zřejmý zdroj vody pro zásobování areálu pitnou vodou

- Olomoucký kraj

Nepožaduje dále tento záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP ve znění pozdějšího předpisu. Zastává názor, že potřebnou ochranu životního prostředí a dopady realizace tohoto investičního záměru lze dostatečně posoudit a zajistit při následných správních řízeních.

- Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, Oddělení životního prostředí

Stanovisko vodoprávního úřadu:

Upozorňuje na tyto skutečnosti:

- Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít k ohrožení ani ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

- V rámci stavby budou respektovány stávající vodohospodářské sítě a objekty, které budou zaměřeny před zahájením stavby kompetentním pracovníkem jejich správcem.

- Mechanizační prostředky užívané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek.

- Vypouštět předčištěné odpadní vody do vodoteče lze za souhlasného stanoviska správce toku.

- Vypouštěné předčištěné splaškové vody budou splňovat limity znečištění podle nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

- Odvedení dešťových vod ze střech objektů a zpevněných ploch bude řešeno tak, aby nedocházelo k  podmáčení okolních pozemků.

- Stavba odlučovače ropných látek, vodovodu a kořenové čistírny odpadních vod se související splaškovou kanalizací je stavbou vodního díla dle § 55 vodního zákona. K vydání stavebního povolení je kompetentní speciální stavební úřad, tj. vodoprávní úřad MěÚ Zábřeh, odd. ŽP. Žádost investora stavby nebo jeho zplnomocněného zástupce o stavební povolení k provedení vodního díla podle § 15 vodního zákona bude  obsahovat doklady a údaje dle  vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Projektová dokumentace (2 paré) bude zpracována autorizovanou osobou pro vodohospodářské stavby. Součástí žádosti o povolení stavby kořenové čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace bude i žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Správní orgán má za to, že dotčení zájmů chráněných vodním  zákonem, postačí ošetřit v následných správních řízeních a není nutné záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb..

Upozornění: Stanovisko není vyjádřením dle § 18 vodního zákona, není ani  rozhodnutím ve správním řízení  a nenahrazuje vyjádření, povolení ani souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto  zákona.

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší:

Nemá k předloženému záměru námitek při splnění následující podmínky:

- během výstavby  zamezit sekundární prašnosti (kropením apod.)

- po uvedení do provozu bude provozovatel areálu plnit povinnosti provozovatele malého zdroje znečišťování ovzduší (kotel na zemní plyn) uvedené v zákoně o ochraně ovzduší včetně pravidelného měření.

- zařízení (spalování plynných paliv, popř. dřevo, peletky) bude posouzeno v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Vyjádření orgánu ochrany přírody:

Dotčení zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, postačí ošetřit v následných správních řízeních a není nutné záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF):

Zemědělské pozemky v k.ú. Pivonín, které budou dotčeny realizací výše uvedené akce jsou součástí zemědělského půdního fondu, na nějž se vztahuje vydání souhlasu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, k odnětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely, o který je nutno požádat před vydáním územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Vyjádření orgánu státní správy lesů:

Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření státní správy v odpadovém hospodářství:

nemá k předloženému záměru námitek při splnění následujících podmínek:

- S veškerými odpady, které vzniknou během akce a provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a  jeho prováděcími předpisy.

- Všechny odpady, které vzniknou při akci, musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.

- Investor, resp. prováděcí firma, bude odpady vznikající při stavbě přednostně využívat v rámci této stavby, případně i při svých dalších aktivitách, nebo je nabízet k využití jiným osobám. Odpady musí být s výjimkou zeminy před dalším využitím recyklovány na schváleném zařízení.

- Odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno. Z odpadů budou nejprve vytříděny využitelné složky.

- Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby. Původce (tj. ten, při jehož činnosti odpady vznikají) je povinen vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi uvedenými v ustanovení §21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu využití či odstranění odpadů a způsob zajištění odstraňování odpadů

- V případě vzniku nebezpečného odpadu v rámci akce (např. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné) musí mít prováděcí firma „Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti vydá příslušný úřad. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.

- V případě vzniku nebezpečného odpadu v rámci provozu (např. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné) musí mít původce odpadu „Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti vydá příslušný úřad. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.

- Město Zábřeh, odbor rozvoje

Z hlediska města Zábřeh je dostačující projednání výše uvedeného záměru v následných správních řízeních (územní a stavební řízení), není tedy nutné záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

- Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc

Pro daný záměr je potřeba vyřešit vsakování dešťových vod nebo jejich zdržení na pozemku dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ust. § 20 odst. 5 písm. c), v souladu s ust. § 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. ČIŽP OI Olomouc nemá k předloženému záměru jiné připomínky.

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk

k předloženému oznámení záměru „Pivonín – areál Pivoňka“, oznamovatel Areál Pivoňka o.p.s. Pivonín, nemá orgán ochrany veřejného zdraví zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce požaduje předložit výsledek laboratorního vyšetření vzorku pitné vody ze studny v úplném rozsahu podle § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Závěr:

Záměr „Pivonín – areál Pivoňka“ naplňuje dikci bodu 10.13. kategorie II, přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c tohoto zákona. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze strany veřejnosti a dotčených orgánů státní správy byla vznesena jedna závažnější připomínka k uvažované investici, došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Pivonín – areál Pivoňka“

n e b u d e

p o s u z o v á n  p o d l e  c i t o v a n é h o  z á k o n a.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Josef  Veselský

vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky

Město Zábřeh

Olomoucký kraj – zde

Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – zde

Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk, Rooseveltova 11, 787 01 Šumperk 1

ČIŽP OI, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Oznamovatel

Areál Pivoňka, o.p.s., Pivonín čp. 17, Zábřeh – Pivonín 789 01

Oprávněný zástupce oznamovatele

PaedDr. Božena Sojáková, nám. Míru 13, Štíty 789 91

Zpracovatel oznámení

GHC regio s.r.o., Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olomouc

Na vědomí

MŽP ČR, OVSS VIII, Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 110 00 
Praha 10