Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.J.: KUOK 93401/2013                            	V Olomouci dne 31. 10. 2013

SpZn.: KÚOK/82213/2013/OŽPZ/7119

Sp. a skart. znak: 208.3-V/5

| Vyřizuje: Ing. Lenka Barochová tel.: 585 508 627 fax: 585 508 424 e-mail: l.barochova@kr-olomoucky.cz | Dle rozdělovníku |
| --- | --- |

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)

Identifikační údaje:

Název:

„Revitalizace trati Bludov - Jeseník“

Stručná charakteristika záměru:

Posuzovaným záměrem je revitalizace trati Bludov – Jeseník v traťovém úseku Bludov žst. (mimo) – Hanušovice žst. (mimo), resp. úsek od km 49,357 do km 69,734 trati Bludov – Hanušovice a úsek mezi odbočkou Sudkov a Chromeč trati Zábřeh na Moravě – Hanušovice od km 0,088 do km 0,862. Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku, rekonstrukce nástupišť v zastávkách a železničních stanicích, rekonstrukce železničních přejezdů vč. jejich nového zabezpečení, rekonstrukce železničních mostů, propustků a elektrických zařízení vč. osvětlení zastávek a železničních stanic. Dále dojde k rekonstrukci stávajícího železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Obsahem revitalizace není elektrizace trati. Rekonstrukce se týká železničních stanic Ruda nad Moravou a Hanušovice a zastávek Bludov-lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, Raškov a Hanušovice-Holba.

Umístění:

Kraj: 	 		Olomoucký

Obec:	               	Bludov, Chromeč, Bohutín, Ruda nad Moravou, Bohdíkov, Kopřivná,

Hanušovice

Kat. území: 		Bludov, Chromeč, Bohutín nad Moravou, Bartoňov, Ruda nad

Moravou, Raškov Ves, Komňátka, Dolní Bohdíkov, Raškov Dvůr,

Lužná u Hanušovic, Kopřivná, Hynčice nad Moravou, Hanušovice

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 		03/2015

Předpokládaný termín ukončení výstavby:		06/2016

Údaje o oznamovateli:

Firma: 					Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Identifikační číslo: 			709 94 234

Sídlo:						Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00

Oprávněný zástupce oznamovatele:   Moravia Consult Olomouc a.s., Legionářská 8,

772 00 Olomouc

Souhrnné vypořádání připomínek:

K záměru bylo doručeno 5 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků: Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk, České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc, Olomouckého kraje a obce Chromeč. V žádném z těchto vyjádření nebyl vznesen požadavek na aplikaci procesu EIA.

Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany životního prostředí

Orgán ochrany ovzduší

Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k předkládanému záměru připomínek, lze jen konstatovat, že:

- v období realizace záměru dojde k výskytu emisí do ovzduší v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi, v rámci výstavby je proto nutné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů,

- pro provoz záměru nebude instalován vyjmenovaný zdroj.

Orgán odpadového hospodářství

Upozorňujeme, že vzniklé odpady s obsahem PCB, je nutno odstranit a nakládat s nimi v zařízeních k tomu určených v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a vyhláškou č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, v platném znění.

Dále upozorňujeme, že v souladu s ust. § 35 zákona o odpadech musí původce odpadů, který nakládá s odpady obsahujícími azbest, zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach.

Budou dodrženy výše uvedené povinnosti vyplývající z platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství.

Oddělení lesnictví

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Příslušným k vyjádření podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde Městský úřad Šumperk.

Oddělení ochrany přírody

Natura 2000

Stanovisko s vylučujícím významným vlivem na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti bylo vydáno dne 23. 8. 2013, č.j.: KUOK 74670/2013.

Orgán ochrany přírody

Před začátkem prací doporučujeme chemickou likvidaci invazních druhů rostlin, aby nedošlo k jejich rozšiřování odvozem, nebo převrstvení podloží, ve kterém rostou. Především se to týká klejichy hedvábné (Aasclepias syriaca) nacházející se ve vlakové zastávce Bartoňov.

V případě rekonstrukce propustků používaných k převádění trvalých průtoků je třeba použít k jejich přestavbě rámový typ propustku s nezpevněným dnem a migrační lavicí na jedné straně.

Vyústění všech rekonstruovaných propustků je třeba řešit bezbariérově, přirozeným způsobem umožňujícím migraci všech živočichů.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)

K uvedenému záměru neuplatňuje z hlediska ZPF připomínky.

Oddělení vodního hospodářství

Navrhovaná stavba se nachází:

- ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Morava (záplavové území významného vodního toku bylo stanoveno opatřením pod č.j.: KUOK/6388/04/OŽPZ/339 ze dne 17. 09. 2004, ve znění 1. změny stanovení záplavového území pod č.j.: KUOK/27150/05/OŽPZ/339 ze dne 21.11.2005, 2. změny stanovení záplavového území pod č.j.: KUOK 33030/2006 ze dne 23. 03. 2006 a 3. změny stanovení záplavového území pod č.j.: KUOK 7785/2010 ze dne 04. 05. 2010),

- ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Morava (záplavové území významného vodního toku pro říční km 296,255-325,176 (pravý břeh) – 328,019 (levý břeh) bylo stanoveno opatřením pod č.j.: KUOK 49835/04/OŽPZ/7206 ze dne 10. 07. 2006),

- ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Desná (záplavové území významného vodního toku bylo stanoveno opatřením pod č.j.: KUOK 552/2010 ze dne 05. 1. 2010, ve znění 1. změny stanovení záplavového území pod č.j.: KUOK 46862/2011 ze dne 11. 05. 2011, 2. změny stanovení záplavového území pod č.j.: KUOK 31662/2012 ze dne 02. 04. 2012, 3. změny stanovení záplavového území pod č.j.: KUOK 50657/2012 ze dne 08. 06. 2012 a 4. změny stanovení záplavového území pod č.j.: KUOK 14193/2013 ze dne 04. 03. 2013,

- v Chráněné oblasti podzemní akumulace vod – Kvartér řeky Moravy (vyhlášeno Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb.),

- v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Bludov,

- v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Bohdíkov (ochranné pásmo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu Šumperk pod č.j.: Voda/936/R/101/91/Sa/235 ze dne 27. 03. 1991).

Z hlediska veřejných zájmů na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti KÚOK OŽPZ, je navrhovaná stavba možná za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavbou ani jejím následným provozem nesmí dojít k ohrožení kvality ani množství povrchových a podzemních vod.

2. Bude zpracován plán opatření pro případ havárie znečištění vody závadnými látkami podle ust. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, který bude projednán a schválen příslušným vodoprávním úřadem.

3. Musí být respektovány podmínky opatření KÚOK, kterým bylo stanoveno záplavové území významného vodního toku Morava a významného vodního toku Desná, zejména pak:

- Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ust. § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.

- Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s.p. Brno. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.

- Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě detailně propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než Q100.

Zohledněno – viz. podmínky závěru zjišťovacího řízení.

- Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Vodoprávní úřad nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměr postačí ošetřit v následných správních řízeních.

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dále jen „ZOPK“)

V projektové dokumentaci pro územní řízení požaduje upřesnit rozsah celého staveniště, doložit aktuální hydrobiologický průzkum, rozsah a lokalizaci kácení jednotlivých druhů dřevin, a to především ve vztahu k zásahu do významných krajinných prvků (dále též „VKP“), v tomto případě vodních toků a jejich údolních niv, a celkové hodnocení vlivu akce na VKP.

Zohledněno – viz. podmínky závěru zjišťovacího řízení.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění)

Z projektové dokumentace pro územní řízení bude zřejmé, zda a v jakém rozsahu dojde k dotčení ZPF. V případě využívání zemědělských pozemků k nezemědělským účelům je nutné toto zdůvodnit a pokud budou zemědělské pozemky využívány k nezemědělským účelům po dobu delší než 1 rok (včetně uvedení do původního stavu), bude nutný k akci souhlas zdejšího orgánu ochrany ZPF ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění.

Státní správa lesů (zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Dojde k dotčení ochranného pásma lesa. Záměr postačí ošetřit v následných správních řízeních.

Orgán odpadového hospodářství (zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění)

Nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Bez připomínek.

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc

Navrhuje rozšíření zoologického průzkumu, především ve vztahu k vodním živočichům (např. mihule potoční, mník jednovousý, vranka obecná, vranka pruhoploutvá) a migračním trasám, a doplnění opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodě D.4 o opatření ve fázi realizace:

Při zkrápění používaných komunikací, zařízení a staveniště, kdy nelze zajistit kvalitu a vyloučit znečištění odváděných vod, učinit taková opatření, aby nedošlo k znečištění a přímému odtékání vod do vodních toků a ploch s možným výskytem vodních, resp. na vodu vázaných živočichů.

Provádět práce v místech křížení stavby s migračními trasami pomaleji se pohybujících živočichů v období mimo dobu jejich migrace (a to nejen migrace adultních, ale i juvenilních jedinců), popř. učinit jiná opatření ke snížení počtu střetů stavební techniky s migrujícími živočichy.

Dále ČIŽP upozorňuje na faktické nepřesnosti obsažené v předloženém oznámení záměru (např. rozpor v termínu konání orientačního zoologického průzkumu, odkaz na neplatnou legislativu).

Zohledněno – viz. podmínky závěru zjišťovacího řízení.

Faktické nepřesnosti uvedené v oznámení budou v projektové dokumentaci pro následná správní řízení opraveny.

- Olomoucký kraj

Záměr není v rozporu se strategickým dokumentem – Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, není ani v rozporu se zásadami územního rozvoje pro území Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 (opatření obecné povahy č.j. KUOK 28400/2011 ze dne 22. 4. 2011, které nabylo účinnost 14. 7. 2011). Olomoucký kraj nepožaduje dále tento záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Potřebnou ochranu životního prostředí a dopady realizace tohoto investičního záměru lze dostatečně posoudit a zajistit při následných správních řízeních.

- Obec Chromeč

Nepovažuje za nutné záměr posuzovat ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, otázky životního prostředí postačí ošetřit v následných správních řízeních.

Závěr:

Záměr „Revitalizace trati Bludov - Jeseník“ naplňuje dikci bodu 9.2 „Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť.“ kategorie II, přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) a § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován.

Na základě zjišťovacího řízení, provedeného dle § 7 citovaného zákona, kdy ze strany dotčených orgánů státní správy a samosprávy nebyly vzneseny připomínky k uvažované investici takového charakteru, jež by poukazovaly na významný negativní vliv záměru na životní prostředí a obyvatelstvo v dané lokalitě, a tedy nutně vedly k posuzování záměru v celém rozsahu a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 citovaného zákona došel krajský úřad k závěru, že záměr

„Revitalizace trati Bludov - Jeseník“

n e b u d e

d á l e   p o s u z o v á n   p o d l e   c i t o v a n é h o   z á k o n a

Podmínkou realizace záměru je, aby v dalších fázích povolovacích řízení záměru byla dodržena opatření uvedená v části D IV. oznámení “Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ a dále připomínky a doporučení uvedená v obdržených vyjádřeních dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků. Připomínky, doporučení a podmínky tohoto závěru zjišťovacího řízení budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Budou zohledněny následující podmínky, za kterých je možno výše uvedený záměr realizovat:

- V případě rekonstrukce propustků používaných k převádění trvalých průtoků je třeba použít k jejich přestavbě rámový typ propustku s nezpevněným dnem a migrační lavicí na jedné straně. Vyústění všech rekonstruovaných propustků je třeba řešit bezbariérově, přirozeným způsobem umožňujícím migraci všech živočichů.

- Stavbou ani jejím následným provozem nesmí dojít k ohrožení kvality ani množství povrchových a podzemních vod.

- Bude zpracován plán opatření pro případ havárie znečištění vody závadnými látkami podle ust. § 39 vodního zákona a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, který bude projednán a schválen příslušným vodoprávním úřadem.

- Musí být respektovány podmínky opatření KÚOK, kterým bylo stanoveno záplavové území významného vodního toku Morava a významného vodního toku Desná.

- V projektové dokumentaci pro územní řízení musí být upřesněn rozsah celého staveniště, zda a jakou měrou dojde k dotčení ZPF.

- Bude rozšířen zoologický průzkum, především ve vztahu k vodním živočichům (např. mihule potoční, mník jednovousý, vranka obecná, vranka pruhoploutvá) a migračním trasám, jehož výsledky budou v dalších stupních projektové dokumentace zapracovány a zohledněny.

- Při zkrápění používaných komunikací, zařízení a staveniště, kdy nelze zajistit kvalitu a vyloučit znečištění odváděných vod, učinit taková opatření, aby nedošlo k znečištění a přímému odtékání vod do vodních toků a ploch s možným výskytem vodních, resp. na vodu vázaných živočichů.

- Provádět práce v místech křížení stavby s migračními trasami pomaleji se pohybujících živočichů v období mimo dobu jejich migrace (a to nejen migrace adultních, ale i juvenilních jedinců), popř. učinit jiná opatření ke snížení počtu střetů stavební techniky s migrujícími živočichy.

- Bude upřesněn rozsah a lokalizace kácení jednotlivých druhů dřevin, a to především ve vztahu k zásahu do významných krajinných prvků, v tomto případě vodních toků a jejich údolních niv, a celkové hodnocení vlivu akce na VKP.

Odůvodnění:

Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

K výše uvedenému záměru bylo v zákonné lhůtě doručeno 5 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků: Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk, České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc, Olomouckého kraje a obce Chromeč. V žádném z těchto vyjádření nebyl vznesen požadavek na aplikaci procesu EIA.

Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

Krajský úřad stanovil podmínky pro realizaci záměru, které budou řešeny v rámci další již podrobně zpracované dokumentace k územnímu a následnému stavebnímu řízení. Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě oznámení a požadavků doručených během zjišťovacího řízení.

V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že záměr není nutno posuzovat v rozsahu celého zákona za předpokladu zohlednění podmínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Obce Bludov, Chromeč, Bohutín, Ruda nad Moravou, Bohdíkov, Kopřivná, město Hanušovice a Olomoucký kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

Zároveň žádáme obce Bludov, Chromeč, Bohutín, Ruda nad Moravou, Bohdíkov, Kopřivná a město Hanušovice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí 
a zemědělství.

otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený

vedoucí oddělení integrované prevence

Odboru životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu Olomouckého kraje

# Rozdělovník:

# Dotčené územní samosprávné celky

# •	Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov

# •	Obec Chromeč, Chromeč 71, 789 01 Zábřeh

# •	Obec Bohutín, Bohutín 65, 789 62 Bohutín

# •	Obec Ruda nad Moravou, Ruda nad Moravou 40, 789 63 Ruda nad Moravou

# •	Obec Bohdíkov, Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov

# •	Obec Kopřivná, Kopřivná 115, 788 33 Kopřivná

# •	Město Hanušovice, Hlavní ulice 92, 788 33 Hanušovice

# •	Olomoucký kraj

# Dotčené správní úřady

# •	Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

# •	Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31,

# 787 01 Šumperk

# •	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní

# pracoviště Šumperk, Lidická 56, 787 36 Šumperk

# •	ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

# Oprávněný zástupce oznamovatele

# •	Moravia Consult Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

# Na vědomí

# •	MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

# •	MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65,

# 110 00 Praha 10

# •	Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc