MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65

odbor výkonu státní správy I, Podskalská 19, 128 00 Praha 2

V Praze dne 20. ledna 2006

Č.j.:  500/2175/503 10/05

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

# Identifikační údaje:

Název:	Plazmová tavírna – zařízení na zpracování nízkoryzostních materiálů, SAFINA, a.s., závod Vestec

Kapacita (rozsah) záměru:	Plazmové tavící zařízení s roční zpracovatelskou kapacitou 1000 t surovin.

Charakter záměru:	Nové technologické zařízení na výrobu neželezných kovů. Vlastní záměr spočívá v realizaci nového objektu                         a technologie ve stávajícím areálu společnosti SAFINA, závod Vestec. Navržená technologie je zaměřena                      na zpracování druhotných surovin s obsahem neželezných kovů, jednak z provozu recyklace elektroniky, jednak              od jiných dodavatelů.

Umístění:			kraj:              Středočeský

obec:             Vestec

kat. území:    Vestec u Prahy

Zahájení: 	                          červenec 2006  (předpoklad)

Ukončení:		leden 2007

Oznamovatel:	SAFINA, a.s.

Vídeňská 104, Vestec

252 42  Jesenice

Souhrnné vypořádání připomínek:

Připomínky ve vyjádřeních, která příslušný úřad obdržel, se týkají zejména následujících okruhů témat:

- ochrana ovzduší

- nakládání s odpady

K těmto připomínkám bylo přihlíženo. Veřejnost neuplatnila ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

Většina obdržených vyjádření hodnotila předložené oznámení jako dostatečný podklad, který může v další fázi procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí nahradit dokumentaci. Uvedené připomínky lze řešit v rámci následných správních řízení.

Středočeský kraj ve svém vyjádření požaduje předložené oznámení dopracovat                        z hlediska ochrany ovzduší a doporučuje zaměřit se především na problematiku případných imisí těžkých kovů v okolí technologie. Tato problematika by měla být řešena v průběhu zkušebního provozu a v následných povolovacích řízeních.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství upozorňuje, že v oznámení chybí přehled odpadů, které vzniknou při výstavbě zařízení. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů konstatuje, že oznámení uvádí pouze přehled předpokládaných odpadů vznikajících z provozu nového zařízení, avšak bez uvedení předpokládaného množství a způsobů nakládání a dále zcela postrádá uvedení přehledu vznikajících odpadů z vlastní výstavby. Tyto požadavky budou vypořádány při zpracování posudku a v následných povolovacích řízeních.

Závěr:

Záměr „Plazmová tavírna - zařízení na zpracování nízkoryzostních materiálů, SAFINA, a.s., závod Vestec“ naplňuje dikci bodu 4.3, kategorie I, a dikci bodu 10.1, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru,                          že předložené oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat              a považuje se za dokumentaci.

Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Miloslav Kuklík

ředitel odboru výkonu státní správy I

Podskalská 19, 128 00 Praha 2

### Přílohy:

- kopie vyjádření Středočeského kraje

- kopie vyjádření Krajského úřadu  Stč. kraje - odboru životního prostředí a zemědělství

- kopie vyjádření Městského úřadu Černošice - odboru životního prostředí

- kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Stř. kraje se sídlem v Praze

- kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha

- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí - odboru ochrany vod

- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí - odboru odpadů

- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí - odboru ochrany ovzduší

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky