Oznámení pro zjišťovací řízení

dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rozšíření výrobní technologie

Behr Czech s.r.o., Mnichovo Hradiště

listopad 2006 – leden 2007

Zpracovatel oznámení: 	Ing. Květoslava Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Osvědčení odborné způsobilosti 	č.j. 129/952/OPVŽP/97

Spolupracovali:		Ing. Jana Jinková

Litoměřická 54

470 01 Česká Lípa

telefon: 737 242 587

Oznámení je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, přílohy č.1, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení):

7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok.

Struktura Oznámení odpovídá příloze č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Obsah

A. Údaje o oznamovateli	5

A.I. Oznamovatel:	5

A.II. Oprávněný zástupce oznamovatele:	5

B. Údaje o záměru	6

B.I. Základní údaje	6

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1	6

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3. Umístění záměru	6

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	7

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	8

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	8

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	11

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	11

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	11

B.II. Údaje o vstupech	12

B.II.1. Půda	12

B.II.2. Voda	12

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	13

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	15

B.III. Údaje o výstupech	15

B.III.1. Ovzduší	15

B.III.2. Odpadní vody	17

B.III.3. Odpady	18

B.III.4. Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí	19

B.III.5. Popis rizik bezpečnosti provozu	21

C.	Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	23

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území	23

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	24

C.II.1. Ovzduší	24

C.II.2. Voda	24

C.II.3. Půda	25

C.II.4. Flora	26

C.II.5. Fauna	26

C.II.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz	26

C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	28

D.	Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	29

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	29

D.I.1. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky	30

D.I.2. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy	30

D.I.3. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	31

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	31

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	32

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	32

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	36

E.	Porovnání variant řešení záměru	37

F.	Doplňující údaje	37

G.	Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	38

G.I. Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí	40

G.I.1. Vliv na ovzduší	40

G.I.2. Vliv na vodu	40

G.I.3. Odpady	41

G.I.4. Vliv na dopravu	41

G.I.5. Další vlivy	41

H.	Příloha	43

Další přílohy	43

A. Údaje o oznamovateli

A.I. Oznamovatel:

Název:			Behr Czech s.r.o.

IČO:  				261 50 905

Sídlo: 			Víta Nejedlého 1471

295 01 Mnichovo Hradiště

A.II. Oprávněný zástupce oznamovatele:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Jednatel společnosti:

Dr.Ing. Hans-Dieter Müller

K Brusce 7

160 00 Praha 6

tel. 326 770 512

Ředitel závodu

Ing. Luboš Rieger

Farského 2198

390 02 Tábor

tel. 326 770 510

# B. Údaje o záměru

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název:   Rozšíření výrobní technologie

Zařazení podle přílohy č.1:

7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomérů s kapacitou nad 100 t/rok.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Projektovaná výrobní kapacita:

rok 2007:	2 700 000 ks

rok 2008:	4 510 000 ks

spotřeba surovin:		3 000 t plastů za rok (2008)

B.I.3. Umístění záměru

Kraj:			Středočeský

Okres:		Mladá Boleslav

Obec:			Mnichovo Hradiště

Katastrální území:	Mnichovo Hradiště

Pozemky: 		p.č. 2474/1 a 2474/24

Záměr bude umístěný ve stávající výrobní hale oznamovatele. Výrobní areál leží v jižní okrajové části města Mnichovo Hradiště cca 500 m od hustěji obydlené městské zástavby při silnici druhé třídy č. 610 a železniční trati Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Turnov v zóně určené pro lehký průmysl a sklady. Umístění je patrné z následujícího obrázku.

obrázek č.1: umístění záměru

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem posuzovaného záměru je realizace vstřikovny plastů ve stávající výrobní hale společnosti Behr Czech s.r.o. v Mnichově Hradišti. V areálu společnosti jsou v současné době vyráběny chladiče, chladicí moduly, klimakondenzátory, klimatizace a topení, výparníky a topná tělesa.

Vstřikovna plastů bude umístěna v prostorách stávající haly v její severozápadní části, kde dříve operovala firma Hella – Behr.

Produktem vstřikovny budou plastové díly pro klimatizační zařízení a výměníky tepla.

V bezprostředním sousedství výrobního areálu se nachází výrobní areál společnosti STAVMEK, dceřinné společnosti japonské společnosti Komatsu, druhého největšího světového výrobce stavebních strojů. V areálu vyrábí kovové rámy stavebních strojů a je zde montovna.

O plánovaném záměru podobného charakteru, se kterým by se mohly vlivy posuzovaného záměru kumulovat, není oznamovateli nic známo.

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr vyplývá z potřeby podnikatelského záměru oznamovatele. Hlavním důvodem návrhu posuzovaného záměru je realizace úspory, která vychází z rozdílu nákladů na  vlastní výrobu plastových dílů a nákupní ceny u stávajících dodavatelů. Nezanedbatelným důvodem je snížení dopravní zátěže vyplývající z nutnosti přivážet hotové plastové výlisky odjinud.

O umístění posuzovaného záměru rozhodlo několik důvodů:

- vstřikovna plastů bude umístěna ve stávající výrobní hale oznamovatele

- není třeba budovat příjezdové cesty ani parkovací plochy

- realizace záměru bude výhodná i z důvodu snížení dopravní náročnosti – při dopravě výrobků je „převážený vzduch“ (objem výrobku je v tomto případě větší než objem suroviny)

- zanedbatelný není ani vznik nových pracovních míst.

Záměr je předkládaný pouze v jedné variantě vzhledem ke skutečnosti, že bude umístěný ve stávajícím výrobním objektu oznamovatele.

Zvážení nulové varianty

Posuzovaný záměr bude umístěný ve stávajícím výrobním objektu oznamovatele. V případě, že by posuzovaný záměr nebyl realizován, bude místo využito opět pouze k průmyslovým účelům.

B.I.6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Technické řešení záměru spočívá v realizaci stavebních úprav části stávající výrobní haly (viz následující obrázek)  a instalace technologie. Stavební úpravy spočívají ve zvýšení stropu (změna instalace osvětlení a topení), realizaci základů pod stroje a jeřábovou dráhu, utěsnění podlahy, instalaci přívodu vody, tlakového vzduchu a elektřiny. Na dobu stavby bude tato část haly oddělena provizorní stěnou. Po dokončení stavebních úprav zde bude ve dvou etapách instalováno 7 vstřikolisů. Osmý vstřikolis má funkci technologické rezervy.

Technologický proces výroby začíná navezením granulované termoplastické směsi (polypropylen, polyamid, polyfenylsulfid) do sušičky, kde se suší při stanovené teplotě.

Vysušený materiál je nasáván do násypky vstřikovacího lisu. Odtud se sype do komory, kde je plastifikačním šnekem tlačen do válce. Zde se při teplotě 190°C – 320 °C (podle typu materiálu) roztaví a ve formě taveniny vstupuje do trysky, kterou je tavenina vstřikována do formy. Po vychlazení či temperování (vyhřívání formy až na 160°C - podle typu plastu) se forma otvírá a výlisek je z formy odebrán automatickým manipulačním zařízením a položen na pásový dopravník, odkud je příslušným pracovníkem odebrán a uložen do předepsaného balení. Poté se celý cyklus opakuje.

K úpravě pro účely pozdější recyklace odpadních plastů se bude používat jeden až dva rychloběžné drtiče, které budou umístěny vedle lisů. Nadrcený materiál nebude vracen zpět do výroby, bude určen k prodeji jinému zpracovateli.

Lisy jsou chlazeny vodou pomocí dvou uzavřených chladících okruhů. Jeden okruh slouží pro chlazení forem (150 kW) a druhý pro chlazení hydrauliky lisů (350 kW). Chladicí systém zahrnuje 4 nádrže á 1100 l (celkem 4400 l) plus objem potrubních vedení. Ztráty vody v systému budou doplňovány z veřejného vodovodního řadu stávající přípojkou. Tyto ztráty mohou nastat dvěma způsoby:

- při poruše některé z hadic přivádějící vodu přímo k formě, resp. k hydraulice lisu (jde o mimořádnou situaci, úbytek vody nelze přesně určit)

- při výměně formy (úbytek bude činit zhruba objem formy).

Doplňování vody bude automatické. Součástí chladicího systému bude rovněž automatická dávkovací stanice pro chemické ošetření vody. Do chladicí vody bude dávkován stabilizátor tvrdosti, přípravek pro protikorozní ochranu potrubí, armatur a dalších zařízení  a přípravek proti tvorbě řas.

Volný vzduchový vnější chladič se bude chladit v průběhu roku pouze vzduchem. Pro dostatečné chlazení i během výkonových špiček nebo vysokých venkovních teplot v letním období bude na chladiči instalováno skrápění – ochlazování lamel vodou. Ta bude odebírána opět z vodovodního řadu.

Provoz výrobních strojů vyžaduje tlakový vzduch. Projekt uvažuje s využitím stávajících kompresorů.

Vnitropodniková doprava (přísun materiálu k lisům a expedice hotových výrobků) je zajišťována vysokozdvižným vozíkem.

obrázek č. 2: nákres vstřikolisu

Vytápění

Vzhledem k pracovním teplotám vstřikolisů a velkému množství odpadního tepla nebude po většinu potřeba halu vytápět. V případě potřeby je k dispozici kapacita stávající zdrojů tepla - 3 kotlů  1 x 600 a 2x 660 kW na zemní plyn. Jde o stávající střední zdroj znečišťování ovzduší. Teplo je rozváděno pomocí teplovodních rozvodů.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení: 2007

Termín dokončení: 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec Mnichovo Hradiště

B.I.9.	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- Stavební povolení vydané příslušným obecným stavebním úřadem, zde MěÚ Mnichovo Hradiště

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda

Zařízení bude umístěno ve stávajícím objektu výrobní haly v areálu společnosti Behr Czech s.r.o. v Mnichově Hradišti. Záměrem budou dotčené dva pozemky : na p.p.č. 2474/24 v k.ú. Mnichovo Hradiště je situovaný vlastní záměr, na p.p.č. 2474/1 v k.ú. Mnichovo Hradiště je navrženo chlazení. Pozemek p.č. 2474/24 je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 2474/1 je vedený jako ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha.

Vynětí ze ZPF

Záměr si nevyžádá vynětí ze ZPF ani PUPFL. Stávající stav využití pozemků v okolí záměru zůstane nedotčen.

B.II.2. Voda

##### Pitná voda

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu.

V provozu vstřikovny plastů bude v roce 2007 (4 stroje) zaměstnáno 12 lidí, v roce 2008 (7 strojů + 1 technologická rezerva) 21 lidí. Celkové předpokládané navýšení potřeby vody pro sociální účely vyvolané realizací záměru bude činit cca 480 m3/rok v roce 2007 a 840 m3/rok v roce 2008.

Technologická voda

Za technologickou vodu lze považovat vodu pro doplňování chladicího systému a vodu pro skrápění chladiče při výkonových špičkách a při vysokých venkovních teplotách během letního období. Celková potřeba bude pokryta stávající vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu.

Chladicí systém zahrnuje 4 nádrže á 1100 l (celkem 4400 l) plus objem trubních vedení. Ztráty vody v systému mohou nastat dvěma způsoby:

- při poruše některé z hadic přivádějící vodu přímo k formě, resp k hydraulice lisu (jde o mimořádnou situaci, úbytek vody nelze přesně určit)

- při výměně formy (úbytek bude činit zhruba objem formy).

Doplňování vody bude automatické. Součástí chladicího systému bude rovněž automatická dávkovací stanice pro chemické ošetření vody.

Chlazení skrápěním: volný vzduchový vnější chladič bude v průběhu roku chlazený pouze vzduchem. Pro dostatečné chlazení i během výkonových špiček nebo vysokých venkovních teplot v letním období bude na chladiči instalováno skrápění – ochlazování lamel vodou. Potřeba vody pro skrápění lze odhadnout z následujících údajů:

potřeba vody pro 1 ventilátor:			36 l /min.

počet ventilátorů:					4 ks

počet provozních hodin 				100/rok

Celková potřeba vody pro skrápění pro všechny 4 ventilátory bude činit  14 – 15 m3/rok .

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Suroviny, pomocné materiály a další látky

V zařízení bude celkem zpracováno cca 3000 t surovin za rok.

Granulovaná termoplastická směs (polypropylen PP, polyfenylsulfid PPS nebo polyamid PA), která je výchozí a základní surovinou pro výrobu plastových dílů, není klasifikovaná jako nebezpečná podle zákona č. 356/2003 Sb. Přehled surovin včetně předpokládané spotřeby je uvedený v následující tabulce.

Tabulka č.1: přehled základních surovin (plastů)

| Obchodní název | Označení druhu plastu | Spotřeba (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Lüfter (bude používán od roku 2008) | PP GF30 | 134 836 |
| Hostacom XM2 U34 102942 BASEL (M2UO2) | PP TV20 | 1 758 634 |
| Hostacom M4UO5 | PP TV 40 | 112 807 |
| Ultramid A3WG6 | PA66 GF 30 | 733 041 |
| Ticona Fortran | PPS GF40 | 163 800 |
| Ticona Fortran | PPS | 92 150 |
| Ultramid A3HG6 | PA66 GF 40 | 23 962 |

V následující tabulce jsou uvedeny pomocné materiály pro úpravu vody chladicího systému. Do chladicí vody bude dávkován stabilizátor tvrdosti, přípravek pro protikorozní ochranu potrubí, armatur a dalších zařízení  a přípravek proti tvorbě řas. Vzhledem k tomu, že v době zpracování Oznámení nebyl znám dodavatel chladicího systému, jsou v tabulce uvedeny dvě skupiny chemikálií tak, jak je uvádí dva uvažovaní dodavatelé.

Tabulka č. 2: přehled pomocných přípravků pro úpravu chladicí vody

| Název | Nebezpečná složka | Klasifikace |
| --- | --- | --- |
| Reisner BI 122 | peroxid vodíku 19% | Xi - dráždivý |
| Reisner CO 110 | Kyselina (1-hydroxy-ethylen) difosfonová <20% | Xi - dráždivý |
| Reisner CG 130b | - | - |
| nebo |
| Biocheck 3103 | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on <1,5% | C - žíravý |
| Heizan 700 | Hydroxid sodný <5% | Xi - dráždivý |
| Heizan K 701 | Hydroxid sodný <5% | Xi - dráždivý |

Zásobování elektrickou energií

Objekt bude elektrickou energií zásobovaný stávající přípojkou z veřejné sítě společnosti Středočeská energetika a.s.

Příkon vstřikolisů činí v průměru cca 450 kW, chladícího zařízení 250 kW a zásobování materiálem 80 kW.

Tabulka č.3: přehled elektrického výkonu vstřikolisů instalovaných v roce 2007

| Stroj č. | Množství zpracované suroviny (t) | Instalovaný výkon (kW) | Účinnost (%) | Skutečný výkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 152 | 50 | 76 |
| 2 | 1300 | 202 | 50 | 101 |
| 3 | 600 | 152 | 50 | 76 |
| 4 | 300 | 85 | 50 | 42,5 |

Tabulka č.4: přehled výkonu elektrického vstřikolisů instalovaných v roce 2008

| Stroj č. | Množství zpracované suroviny (t) | Instalovaný výkon (kW) | Účinnost (%) | Skutečný výkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1300 | 202 | 50 | 101 |
| 6 | 150 | 45 | 50 | 22,5 |
| 7 | 300 | 68 | 50 | 34 |

Zdroj dat: údaje projektanta

Tabulka č.5 : spotřeba energie - odběrový návrh na rok 2007:

| Pololetí | Měsíční odběr | Tech.maximum |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.250 500 kWh | 2100 kW |
| 2. | 1.480 500 kWh | 2500 kW |

Zdroj dat: údaje projektanta

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Posuzovaný záměr bude umístěný ve stávajícím objektu  - výrobní hale oznamovatele. Záměr si nevyžádá žádné dopravní úpravy, výstavbu komunikací ani parkovacích ploch.

B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší

Posuzovaný záměr spočívá pouze v tepelném přetváření termoplastických granulovaných polymerů. Při této činnosti nedochází k žádné chemické reakci, neuvolňují se žádné produkty rozkladu. Zařízení není z tohoto důvodu odsáváno.

Popis vzduchotechniky:

Jako zdroj energie pro stroje je využívána výlučně elektrická energie. Vstřikolisy při procesu termoplastického tváření produkují značné množství tepla, proto je potřeba tepla v hale minimální. Pro případ potřeby je zde k dispozici teplo ze stávajícího tepelného zdroje, kterým je kotelna na plyn (střední zdroj znečišťování ovzduší).  Naopak po většinu roku vznikne potřeba odvádět odpadní teplo od vstřikolisů. Proto budou výměnu vzduchu v části haly, ve které budou umístěny vstřikolisy, zajišťovat:

- světlíky ve stropě haly

- v extrémních klimatických podmínkách 3 odtahové ventilátory o jednotlivém výkonu 35 000 m3/hod, tzn. o celkovém výkonu 105 000 m3/hod.

Kategorie zdroje

Kategorie zdroje se stanovuje pomocí výpočtu, který je uveden v NV č. 353/2006 v platném znění. Toto NV č. 353/2002 Sb. bylo však na přelomu roku 2006 zrušeno a nahrazeno NV č. 615/2006 Sb. V příloze č. 1 tohoto NV jsou uvedeny tzv. zdroje vyjmenované, mezi kterými popisovaná činnost není. Jde tedy o zdroj nevyjmenovaný. Postup při kategorizaci zdrojů je uveden v § 3 tohoto NV.  Zde jsou zde uvedeny limitní emise (TZL, SO2, Cl, TOC, NOx, H2S, F, CO a NH3) při projektovaném výkonu zdroje a koncentracím odpovídajícím emisnímu limitu. Nad tento uvedený limit jde o velký zdroj, mezi 10 a 100 % jde o střední zdroj, pod 10% jde o zdroj malý.

Pro VOC (těkavé organické látky) je uvedena limitní hodnota pro velký zdroj 10 tun emisí za rok. Pro střední zdroj tedy platí hodnota mezi 1 – 10 tunami za rok.

Tento výpočet jde aplikovat v daném případě jen velmi obtížně. Pro ilustraci bude zpětně spočítána kapacita vzduchotechniky taková, při které by bylo nutno zařadit zdroj jako střední:

X m3/hod   x  8000 hod / rok  x  50 mg/m3 = 1 tuna VOC

X = cca 2500 m3/hod

K této vzduchotechnické výměně nebude za běžného stavu pomocí světlíků docházet, z toho důvodu je navržena kategorizace zdroje jako malý zdroj znečišťování ovzduší nevyjmenovaný. Tato kategorizace dopovídá reálné situaci, kdy nedochází k téměř žádné produkci emisí, neboť při teplotě tváření nedochází k rozkladu polymerů.

Dalším argumentem pro zařazení do této kategorie je skutečnost, že tento zdroj prakticky nelze sledovat pomocí autorizovaného měření emisí. Jediné, co lze zcela spolehlivě sledovat, je kvalita pracovního prostředí, která je stanovena požadavky vyplývajícími z prováděcích předpisů k zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění., kterým je NV č. 178/2001 Sb. v platném znění.

B.III.2. Odpadní vody

V souvislosti s provozem vstřikovny plastů bude vznikat pouze splašková odpadní voda ze stávajícího sociálního zařízení.

Technologická odpadní voda vznikat nebude. Chladicí vody budou kolovat v uzavřeném chladicím systému.

Chladicí systém zahrnuje 4 nádrže o jednotlivém objemu 1100 l (celkem 4400 l) plus objem trubních vedení. Ztráty vody v systému mohou nastat dvěma způsoby:

- při poruše některé z hadic přivádějící vodu přímo k formě, resp k hydraulice lisu (jde o mimořádnou situaci, úbytek vody nelze přesně určit)

- při výměně formy (úbytek bude činit zhruba objem formy).

Každý vstřikolis obsahuje záchytnou vanu pro zachycení případných úniků olejů a zároveň pro zachycení chladicí vody při výměně formy. Před výměnou formy obsluha uzavře ventily chladicího systému, takže objem vypuštěné chladicí vody bude prakticky roven objemu formy. Obsah záchytné vany bude pokaždé přečerpán do označeného nepropustného kontejneru a předán oprávněné osobě k odstranění jako odpad.

Chladicí vody vzniklé skrápěním venkovního chladiče v dobách výkonové špičky a při vysokých venkovních teplotách v letním období budou volně stékat na terén pod chladičem a zde budou přirozeným způsobem vsakovány.

Nové srážkové vody ať už ze střech nebo ze zpevněných ploch nebudou v souvislosti s realizací záměru vznikat, neboť záměr je umístěn ve stávajících objektech.

Splaškové vody jsou vypouštěny do veřejné kanalizace, srážkové vody jsou přes retenční nádrž o objemu 220 m3 odváděny do toku Veselky. Vody z  parkoviště a manipulačních ploch jsou předtím přečištěny v odlučovačích ropných látek. Na této stávající situaci se nic s realizací záměru nezmění.

B.III.3. Odpady

V následujících tabulkách je uvedený přehled těch druhů odpadů, jejichž vznik zpracovatel Oznámení předpokládá v průběhu realizace záměru a při běžném provozu areálu.

Tabulka č. 6: výčet odpadů vzniklých v průběhu realizace záměru:

| Katalogové číslo odpadu | Kategorizace | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 01 03 |  | Dřevěné obaly |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
| 17 01 01 | O | Beton |
| 17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |
| 17 03 02 | O | Asfaltové směsi neobsahující dehet. |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |

Tabulka č.7: výčet odpadů vznikajících při provozu posuzovaného záměru:

| Katalogové číslo odpadu | Kategorizace | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | O | Papír a lepenka |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 07 02 13 | O | Plastové odpady |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
| 15 10 01 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 13 05 07 | N | Zaolejovaná voda (obsah záchytných van vstřikolisů) |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |

V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Odstraňování všech odpadů bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby.

V konečné fázi bude k technologii umístěn jeden až dva rychloběžné drtiče plastů, kde budou drceny „zmetky“, tj. nekvalitní plastové výlisky. Nadrcený materiál nebude vracen zpět do výroby, bude předáván oprávněné osobě k recyklaci.

B.III.4. Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí

Výrobní areál leží v jižní okrajové části města Mnichovo Hradiště cca 500 m od hustěji obydlené městské zástavby při silnici druhé třídy č.610 a železniční trati Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Turnov. Území je v zóně určené pro lehký průmysl a sklady.

V bezprostředním okolí areálu jsou ve vzdálenosti 83 a 95 m dva dvoupodlažní obytné objekty. V mezilehlém prostoru je zatravněná plocha, vnitropodniková obslužná komunikace a parkoviště pro zaměstnance (prostor s odrazivým povrchem). Vzdálenost na hranici pozemku firmy je cca 70 m od obvodové stěny stávající výrobní haly.

Pro posouzení hlukové zátěže lokality realizací záměru byla zpracována hluková studie, která je přílohou č. 4. Tuto hlukovou studii zadal oznamovatel a předal ji zpracovateli Oznámení jako podklad pro zpracování Oznámení.

Popis technologie z hlediska hlukové zátěže

Zdrojem dat je hluková studie.

Tabulka č. 8: Hluková zátěž venkovního chladicího zařízení

| Název | Vzdálenost mikrofonu | Hladina akust. tlaku | Hladina akust. výkonu |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontejner technologie chlazení | - | - | - |
| Suchý chladič | 5,0 m | 48,0 dBA | 76,5 dBA |
| Suchý chladič | 5,0 m | 48,0 dBA | 76,5 dBA |
| Kondenzátor | 5,0 m | 49,0 dBA | 76,3 dBA |
| Chladicí věž | 5,0 m | 48,0 dBA | 75,5 dBA |

Tabulka č. 9: Hluková zátěž vnitřní technologie

| Název | Uzavírací síla | Hladina akust. tlaku | Hladina akust. výkonu |
| --- | --- | --- | --- |
| Zásobování granulátem | - | 75 dB | 97,9 dB |
| Vstřikovací lis plastů | 1300 t | 75 dB | 98,7 dB |
| Vstřikovací lis plastů | 150 t | 72 dB | 91,8 dB |
| Vstřikovací lis plastů | 150 t | 72 dB | 91,8 dB |
| Vstřikovací lis plastů | 1300 t | 75 dB | 98,7 dB |
| Vstřikovací lis plastů | 650 t | 72 dB | 94,2 dB |
| Vstřikovací lis plastů | 350 t | 72 dB | 92,7 dB |
| Vstřikovací lis plastů | 350 t | 72 dB | 92,7 dB |
| Vstřikovací lis plastů | 650 t | 72 dB | 94,2 dB |

Ve stávající dělicí konstrukci budou vytvořeny tři otvory pro nasávání vzduchu. Vlastní otvory o ploše 2,0 x 1,2 m jsou opatřeny žaluziemi. Otevírání a zavírání žaluzií je spojeno s funkcí technologie výměny vzduchu ve výrobní hale.

Zpracovatel hlukové studie se zaměřil na hodnocení emisí technologického hluku výroby a hluku sestavy chlazení na hranici pozemku včetně návrhů protihlukových opatření. Podrobný popis akustické situace je uveden v textu hlukové studie.

Hladina akustického tlaku v prostoru instalované technologie bude dosahovat hodnot v rozsahu 72,0 – 81,9 dB s tím, že nejvyšší hodnoty hluku budou v místě zařízení pro zásobování granulátem a také v místě vstřikovacích lisů plastů s uzavíracím tlakem 1300 tun.

Hladina akustického tlaku na vnitřní straně obvodové stěny bude cca 78 dB. Stávající stavební hodnota neprůzvučnosti této dělicí konstrukce je cca 18 dB. Stávající obvodová stěna je tedy z pohledu instalování nové technologie poddimenzovaná.

Výsledná ekvivalentní hladinu akustického tlaku A na hranici pozemku firmy BEHR CZECH s.r.o. by dosahovala za stávající situace bez protihlukových opatření hodnoty 51,1 dBA. Lze tedy konstatovat, že na hranici pozemku firmy by za stávající situace byla nadlimitní hodnota hluku a to jak v denní, tak i v noční době.

Z důvodu nadlimitních hodnot hluku bylo přistoupeno k návrhu protihlukových opatření. Protihluková opatření jsou navržena v rozsahu zesílení stávající obvodové konstrukce o další skládané vrstvy, vybudování protihlukové konstrukce v místě otvorů pro nasávání vzduchu a vybudování protihlukové clony v místě instalace technologie chlazení. Podrobně jsou popsána v kapitole D.IV.

Předpokládaná výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A na hranici pozemku firmy BEHR CZECH s.r.o. bude po provedení protihlukových opatření hodnoty 38,8 dBA. Lze tedy předpokládat, že na hranici pozemku firmy bude za podmínky provedení protihlukových opatření podlimitní hodnota hluku a to jak v denní, tak i v noční době.

Nárůst dopravy související s realizací záměru se nepředpokládá. Ve vstřikovně plastů budou vyráběny komponenty pouze pro vlastní potřebu. Tyto komponenty se v současné době dovážejí od externího dodavatele. Po realizaci záměru se budou dovážet pouze suroviny, tím odpadne „převážení vzduchu“ ve výrobcích, protože objem výrobku je větší než objem suroviny potřebné na výrobek

B.III.5. Popis rizik bezpečnosti provozu

Ohrožení zdraví člověka

Z hlediska potenciálních škodlivých účinků mohou být zdrojem případného ohrožení zdraví lidí pouze přísady do chladicí vody. Podle platné legislativy v oblasti chemických látek a přípravků jsou některé z nich Xi – dráždivé, jeden přípravek je C - žíravý viz. tabulka č. 2 v kap. B.II.3. Chladicí voda jako taková nebezpečné vlastnosti mít nebude.

Přípravky pro úpravu chladicí vody budou dávkovány automatickou dávkovací stanicí. Nebezpečí ohrožení zdraví tak hrozí pouze při doplňování přípravků do zásobníků a při jejich navážení. Nebezpečí spočívá v eventuálním poleptání nebo podráždění očí a kůže.

Ohrožení bezpečnosti

Realizace záměru nepředstavuje zvýšené ohrožení bezpečnosti. Používané suroviny a pomocné přípravky nejsou hořlavé, nemají nebezpečné reakce. Zdrojem úrazu mohou být elektrická zařízení. Při úniku oleje hrozí nebezpečí uklouznutí.

Pro případ požáru bude objekt dostatečně vybavený hasicími přístroji. Pro objekt bude zpracovaný požární řád a obsluha bude důsledně proškolována.

Ohrožení životního prostředí

Zdrojem případného ohrožení životního prostředí jsou přísady do chladicí vody a olejová náplň vstřikolisů. Přípravky působí škodlivě zejména na vodní prostředí. Je nezbytné zabránit jejich průniku do podzemních a povrchových vod včetně kanalizací a kontaminaci půdy. Toto nebezpečí bude eliminováno již konstrukcí strojů a úpravou výrobních prostor.

Součástí každého stroje bude záchytná vana pro zachycení případných úniků oleje a zároveň pro zachycení chladicí vody při výměně formy. Pří výměně formy obsluha nejdříve uzavře ventily chladicího okruhu a pak teprve formu vymění. Chladicí voda o objemu formy bude zachycena výše zmíněnou záchytnou vanou.

Pro případ mimořádné události, kdy dojde k úniku buď oleje nebo chladicí vody z uzavřeného okruhu např. prasknutím hadice chladicího okruhu, bude podlaha opatřena ochranným nátěrem, spáry budou zatmeleny vodotěsným tmelem. Podlaha tak zachytí případné úniky závadných látek.

# Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území

Město Mnichovo Hradiště leží přibližně 70 km severně od Prahy nedaleko okresního města Mladá Boleslav. Město bývá označováno jako jedna ze vstupních bran do Českého ráje. Ve městě je zámek a v okolí města se nachází celá řada turisticky atraktivních cílů. Město má vyčleněnou průmyslovou zónu, kolem města vede dálnice z Prahy do Liberce. Mnichovo Hradiště má 12 částí o celkové katastrální výměře 3331 ha. Počet obyvatel dosáhl v letošním roce počtu 8513.

Krajina v okolí Mnichova Hradiště je obdělávanou urbanizovanou zemí, zčásti průmyslově využívanou, se zatížením silniční dopravou.

Posuzovaný záměr je navržený ve stávající hale výrobního areálu oznamovatele v průmyslové zóně v jižní okrajové části města Mnichovo Hradiště. Hala je cca 500 m od hustěji obydlené městské zástavby mezi silnicí druhé třídy č. 610 a železniční tratí Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Turnov.

Výrobní areál leží na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída, v ochranném pásmu vodního zdroje, které bylo vyhlášeno podle zákona č. 138/1973 Sb. jako PHO III. stupně toku Jizery. Neleží ve stanoveném záplavovém území vodního toku. Nejbližší vodotečí je tok Veselky ve vzdálenosti cca 30 m od jihovýchodního okraje výrobního areálu a tok Jizery ve vzdálenosti cca 600 m od umístění posuzovaného záměru (od SZ okraje výrobní haly).

Záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální, regionální ani lokální úrovně.

Dotčené území není součástí žádného přírodního parku, nezasahuje a není součástí žádného zvláště chráněného území, není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality.

Na lokalitě ani v nejbližším okolí se nevyskytují žádné architektonické a historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být stavbou dotčeny.

Zájmové území nezasahuje ani není součástí žádné ptačí oblasti.

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V následujících kapitolách jsou popsány základní složky životního prostředí. V tomto konkrétním případě se nepředpokládá jejich významné ovlivnění, přesto jsou v této kapitole popsány.

C.II.1. Ovzduší

Okolí Mnichova Hradiště leží v mírně teplé oblasti klasifikované jako okrsek B3, tj. mírně teplý, mírně vlhký s mírnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 8 a 9 °C. Průměrný roční úhrn srážek kolísá od 500 do 700 mm.

Nejbližší stanice pro sledování kvality ovzduší je automatizovaná monitorovací stanice ČHMÚ Praha v Mladé Boleslavi ve vzdálenosti cca 12 km jižním směrem od posuzované lokality. Průměrné koncentrace škodlivin a ozonu naměřené v této stanici v roce 2005 jsou uvedené v následující tabulce.

Tabulka č.9: průměrné koncentrace škodlivin a ozonu ve stanici AIM v Mladé Boleslavi v roce 2005 v μg/m3

| Látka | Max. denní | Čtvrtletní | Roční arit. průměr |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 28,7 | - | 7,3 | 5,6 | 11,1 | 8,3 |
| PM10 | 134,5 | 47,7 | 30,8 | 31,0 | 34,3 | 35,8 |
| NO2 | 66,6 | - | 16,3 | 12,2 | 24,1 | 17,9 |
| O3 | 125,3 | - | 76,9 | 62,7 | 31,7 | 56,7 |

Rozptylové podmínky závisí na meteorologických situacích daných rychlostí a směrem větru a stabilitou zvrstvení atmosféry.

Z hlediska imisní zátěže se posuzovaná lokalita nachází v relativně čisté oblasti.

C.II.2. Voda

Oblast, ve které leží uvažovaná lokalita, vodopisně náleží do hlavního povodí Labe, oblasti povodí Horního a středního Labe, povodí Jizery od Kamenice po Klenici s číslem hydrologického pořadí 1-05-02. Číslo hydrologického pořadí čtvrtého řádu je 10-05-02-059.

Hydrogeologicky spadá do hydrogeologického rajónu č. 443 Jizerský izolátor, ID hydrogeologického rajónu (dle HEIS VÚV Praha) 4430 Jizerská křída levobřežní.

Plocha hydrogeologického rajónu činí 899,47 km2.

Posuzovanou lokalitu odvodňuje vodní tok Veselka, která je levobřežním přítokem toku Jizery. Jizera je podle platné legislativy významným vodním tokem.

Správa povodí spadá do kompetence společnosti Povodí Labe a.s., Hradec Králové. Správa toku Veselka přísluší ZVHS Mladá Boleslav.

Lokalita leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída a v ochranném pásmu vodního zdroje toku Jizery, které bylo stanoveno podle zák. č. 138/1973 Sb. jako PHO III. stupně.

Realizací záměru nebudou vodní poměry dotčeny.

### C.II.3. Půda

Zařízení bude umístěno ve stávajícím objektu výrobní haly v areálu společnosti Behr Czech s.r.o. v Mnichově Hradišti. Záměrem budou dotčené dva pozemky: na p.p.č. 2474/24 v k.ú. Mnichovo Hradiště je situovaný vlastní záměr, na p.p.č. 2474/1 v k.ú. Mnichovo Hradiště je navrženo chlazení. Pozemek p.č. 2474/24 je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 2474/1 je vedený jako ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha.

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy ani lesních pozemků. Záměr bude umístěný v zastavěném území, v průmyslové zóně, ve stávajícím objektu.

Vynětí ze ZPF

Záměr si nevyžádá vynětí ze ZPF ani PUPFL. Stávající stav využití pozemků v okolí záměru zůstane nedotčen.

Kontaminace půdy a horninového prostředí

V areálu společnosti byla v roce 1998 provedena sanace staré ekologické zátěže spočívající v odtěžení zeminy znečištěné ropnými látkami pocházejícími z provozu bývalého cukrovaru.

### C.II.4. Flora

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude umístěný v zastavěném území, v průmyslové zóně, ve stávajícím objektu, je tato kapitola nerelevantní.

### C.II.5. Fauna

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude umístěný v zastavěném území, v průmyslové zóně, ve stávajícím objektu, je tato kapitola nerelevantní.

C.II.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Investiční záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální, regionální ani lokální úrovně. Lokalita byla zařazena do stupně ekologické stability 0 (tento stupeň zahrnuje městskou zástavbu, průmyslové a zemědělské objekty, skládky, parkoviště apod.). Pro úplnost zpracovatel Oznámení uvádí výčet nejbližších prvků ÚSES v následující tabulce.

Tabulka č. 10: výčet nejbližších prvků ÚSES

| Typ | Název | Číslo | Vzdálenost |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadregionální biokoridor kontaktní, složený | Širší údolí Jizery | 1 NBK | 500 m |
| Lokální biokoridor modální | Veselka | 27 LBK | 30 m |
| Významný krajinný prvek | Veselá – Pod Humny | 9 VKP | 1500 m |
| Lokální biocentrum reprezent. | Pod Horkou | 20 LBC | 100 m |
| Lokální biocentrum | Malá Horka | 22 LBC | 1000 m |

Přírodní parky

Dotčené území není součástí žádného přírodního parku.

Zvláště chráněná území

Dotčené území nezasahuje a není součástí žádného zvláště chráněného území.

Evropsky významné lokality

Zájmové území není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality.

Ptačí oblasti

Zájmové území nezasahuje ani není součástí žádné ptačí oblasti.

Památné stromy

V zájmovém území nebyl orgánem ochrany přírody vyhlášen žádný památný strom.

Evropsky významná stanoviště NATURA 2000

Lokalita nezasahuje na území NATURA 2000. vyjádření orgánu ochrany přírody je součástí přílohy č. 2.

C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Krajina v okolí Mnichova Hradiště je obdělávanou urbanizovanou zemí, zčásti průmyslově využívanou, se zatížením silniční dopravou.

Posuzovaný záměr je navržený ve stávající hale výrobního areálu oznamovatele v průmyslové zóně v jižní okrajové části města Mnichovo Hradiště. Hala je cca 500 m od hustěji obydlené městské zástavby při silnici druhé třídy č.610 a železniční trati Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Turnov.

Výrobní areál leží na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída, v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně toku Jizery, mimo stanovené záplavové území vodního toku.

Záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální, regionální ani lokální úrovně. Dotčené území není součástí žádného přírodního parku, nezasahuje a není součástí žádného zvláště chráněného území, není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality.

Na lokalitě ani v nejbližším okolí se nevyskytují žádné architektonické a historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být stavbou dotčeny. Lokalita nezasahuje do ptačí oblasti.

Realizace záměru se nedotkne zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Hydrologické poměry lokality nebudou záměrem dotčeny.

Z hlediska znečištění ovzduší a hlukové zátěže je v uvažované lokalitě hlavním zdrojem automobilová doprava. Na základě výsledků hlukové studie, která je přílohou č. 4 tohoto Oznámení, byla navržena konkrétní protihluková opatření, která jsou podrobně popsána v kapitole D.IV a v hlukové studii. Při jejich důsledné realizaci není předpoklad negativního ovlivnění lokality hlukem. Toto bude ověřeno měřením po realizaci záměru. V případě nesplnění platných limitů oznamovatel zrealizuje další protihluková opatření.

- Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Tato kapitola obsahuje zhodnocení vlivů stavby na obyvatelstvo a jednotlivé složky životního prostředí.

Z hlediska zdravotních rizik záměr nebude mít dopad na zdraví lidí, ať už zaměstnanců nebo veřejnosti.

Z vyhodnocení v příslušné kapitole vyplývá, že potenciálně rizikovou látkou jsou přísady do chladicí vody. Podle platné legislativy jsou některé z nich Xi – dráždivé, jeden přípravek je žíravý viz. tabulka č. 2 v kap. B.II.3. Chladicí voda jako taková vzhledem k malému množství přísad nebezpečné vlastnosti mít nebude.

Přípravky pro úpravu chladicí vody budou dávkovány automatickou dávkovací stanicí. Nebezpečí ohrožení zdraví tak hrozí pouze při doplňování přípravků do zásobníků a při jejich navážení. Nebezpečí spočívá v eventuálním poleptání nebo podráždění očí a kůže obsluhy. Negativní vliv na okolní obyvatelstvo je nulové. Negativní vliv na zdraví obsluhy je při používání ochranných pracovních prostředků a zásad bezpečnosti práce minimální.

Při úniku olejů existuje nebezpečí uklouznutí. Toto nebezpečí je pouze lokální. Dalším zdrojem úrazu mohou být elektrická zařízení.

Zhodnocení vlivů stavby:

- realizace záměru neovlivní významně ovzduší, klima ani další faktory území. Provoz není zdrojem emisí do ovzduší. Bude zajištěna pouze výměna vzduchu z důvodu odvodu tepla.

- Nedojde k  ovlivnění hydrologických a hydrogeologických poměrů lokality kvality povrchových a podzemních vod. Záměr bude umístěný ve stávajícím objektu bez nutnosti budování dalších zpevněných ploch a komunikací. Dešťové vody ze střech jsou přes retenční nádrž odváděny do toku Veselky, srážkové vody z parkoviště jsou před tím vyčištěny v ORL. Splaškové odpadní vody jsou odváděny stávající přípojkou do veřejné kanalizace zakončené městskou čistírnou odpadních vod (MČOV). Technologické vody vznikat nebudou. Proti úniku závadných látek do vnějšího prostředí budou přijata opatření – viz kapitola D.IV.

- Nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Záměr bude realizovaný na území mimo stanovené záplavové území.

- Realizace záměru nepřinese navýšení dopravy, očekává se její snížení – do doby realizace záměru se výrobky dovážejí od externích dodavatelů, po realizaci se budou dovážet pouze suroviny.

- Při realizaci protihlukových opatření navržených zpracovatelem hlukové studie se nepředpokládá negativní ovlivnění lokality hlukem. Tato skutečnost bude ověřena měřením a v případě nutnosti budou provedena další protihluková opatření.

D.I.1. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

Zařízení bude umístěno ve stávajícím objektu výrobní haly v areálu oznamovatele. Pozemky dotčené záměrem jsou p.č. 2474/1 a 2474/24 v k.ú. Mnichovo Hradiště. Pozemek p.č. 2474/24 je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 2474/1 je vedený jako ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha.

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy ani lesních pozemků. Vzhledem ke konstrukci a umístění strojů (vstřikolisů) nehrozí negativní vliv  na půdu. Negativní vliv na geologické podmínky lze prakticky vyloučit.

D.I.2. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na flóru a fytocenózy

Vzhledem k tomu, že záměr bude umístěný v zastavěném území, v průmyslové zóně, ve stávajícím objektu výrobní haly, lze ovlivnění flóry a fytocenózy vyloučit.

Vlivy na faunu

Vzhledem k tomu, že záměr bude umístěný v zastavěném území, v průmyslové zóně, ve stávajícím objektu výrobní haly, lze ovlivnění fauny vyloučit.

Celkový závěr

Realizace záměru nebude mít negativní vliv na flóru a fytocenózy širšího okolí. Přímé ovlivnění ekosystémů je prakticky vyloučeno. Záměr neovlivní zvláště chráněné části krajiny, evropsky významné lokality, ptačí oblasti ani prvky ÚSES, VKP. Realizací  nedojde k likvidaci zvláště chráněných ani regionálně významných rostlin. Stávající stav lokality je charakterizován velmi nízkým stupněm ekologické stability. Vzhledem k umístění ve stávajícím objektu nedojde ke snížení hnízdních a pobytových možností pro pěvce.

Zájmové území patří k oblastem s průměrnou hodnotou krajinného rázu, bez významných prvků jedinečnosti. Realizací záměru ve stávajícím průmyslovém  areálu na okraji obce v průmyslové zóně nedojde k negativnímu vlivu na krajinu.

D.I.3. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr bude umístěný v okrajové části města určené pro průmyslovou zónu ve stávajícím výrobním areálu ve stávající výrobní hale. V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky. Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V této kapitole jsou shrnuty údaje uvedené v předchozí kapitole. Za zasažené území lze pokládat především bezprostřední okolí výrobního objektu. Rozsah vlivů byl v podstatě zhodnocen v předchozí kapitole a vyplývají z tohoto hodnocení následující závěry:

1) Pracovníci firmy, kteří mohou být ovlivněni účinky chemických látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi, budou řádně poučeni a vybaveni ochrannými pracovními prostředky.

2) Jednotlivé složky životního prostředí budou chráněny opatřeními provedenými v souladu s platnými normami, zákony, prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády. Opatření viz kapitola D.IV.

3) Obyvatelstvo města nebude realizací záměru dotčeno, záměr je umístěný mimo obydlenou zónu. Obyvatelé dvou nejbližších obytných budov budou chráněni před působením hlukové zátěže z posuzovaného záměru pomocí protihlukových opatření navržených na základě výsledků hlukové studie případně dalších protihlukových opatření vyplývajících z kontrolního měření po realizaci záměru.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Tento záměr nebude mít vliv přesahující státní hranice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Zdrojem případného ohrožení životního prostředí jsou přísady do chladicí vody a olejová náplň vstřikolisů. Přípravky působí škodlivě zejména na vodní prostředí. Je nezbytné zabránit jejich průniku do podzemních a povrchových vod včetně kanalizací a kontaminaci půdy. Toto nebezpečí bude eliminováno již konstrukcí strojů a úpravou výrobních prostor.

Parametry stanovené hygienickými předpisy nebudou na základě zkušeností ze stávajících objektů překračovány.

Ochrana zdraví pracovníků obsluhy a zákazníků

Z vyhodnocení v příslušné kapitole vyplývá, že potenciálně rizikovou látkou jsou přísady do chladicí vody. Podle platné legislativy jsou některé z nich Xi – dráždivé, jeden přípravek je C - žíravý viz. tabulka č. 2 v kap. B.II.3. Chladicí voda jako taková nebezpečné vlastnosti mít nebude.

Přípravky pro úpravu chladicí vody budou dávkovány automatickou dávkovací stanicí. Nebezpečí ohrožení zdraví tak hrozí pouze při doplňování přípravků do zásobníků a při jejich navážení. Nebezpečí spočívá v eventuálním poleptání nebo podráždění očí a kůže. Negativní vliv na obyvatelstvo je nulové. Negativní vliv na zdraví obsluhy bude eliminován použitím ochranných pracovních prostředků nutných pro práci se žíravinami – ochranné pracovní brýle, ochranné rukavice, ochranná obuv a oděv.

V objektu bude k dispozici lékárnička pro možnost poskytnutí předlékařské první pomoci a zdroj pitné vody. Pro Biocheck 3103 (žíravina) budou v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. vypracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky. Tato „pravidla“ budou vyvěšena na vhodném místě.

Ochrana bezpečnosti

Žádná ze surovin a pomocných látek není látkou hořlavou, výbušnou ani podporující hoření. Pro případ požáru bude objekt vybavený hasicími přístroji a bude pro něj zpracovaný požární řád. Obsluha bude pravidelně  proškolována.

Ochrana vodního prostředí

Součástí každého stroje bude záchytná vana pro zachycení případných úniků oleje a zároveň pro zachycení chladicí vody při výměně formy. Pří výměně formy obsluha nejdříve uzavře ventily chladicího okruhu a pak teprve formu vymění. Chladicí voda o objemu formy bude zachycena výše zmíněnou záchytnou vanou. Obsah záchytné vany bude pokaždé přečerpán do označeného vodotěsného kontejneru a předán oprávněné osobě k odstranění.

Pro případ mimořádné události, kdy dojde k úniku buď oleje nebo chladicí vody z uzavřeného okruhu např. prasknutím hadice chladicího okruhu, bude podlaha opatřena ochranným nátěrem, spáry budou zatmeleny vodotěsným tmelem. Podlaha tak zachytí případné úniky závadných látek.

Ochrana ovzduší

V průběhu provádění stavebních úprav haly lze očekávat zejména zvýšení prašnosti a také emisí z nákladních automobilů a stavebních strojů. Prašnost lze snížit organizačními opatřeními, např. kropením manipulačních ploch v době sucha, čištěním automobilů vyjíždějících ze stavby, zaplachtováním sypkých nákladů.

Odpady

Pro minimalizování množství vznikajících odpadů bude třeba zajistit jejich důsledné třídění. Veškeré vzniklé odpady budou předávány k odstranění oprávněné osobě.

Hlukové poměry

Na základě výsledků hlukové studie, která je přílohou č. 4 tohoto Oznámení, byla navržena protihluková opatření spočívající v:

- zesílení stávající obvodové konstrukce výrobního objektu o další skládané vrstvy a vybudování protihlukové konstrukce v místě otvorů pro nasávání vzduchu

- vybudování protihlukové clony v místě instalace venkovního kompresoru pro chlazení

Úprava obvodového pláště objektu

Stávající dělicí konstrukce obvodového pláště objektu bude doplněna z vnitřní strany výrobní haly o další skládané vrstvy tak, aby bylo dosaženo požadované neprůzvučnosti. Výpočtová hodnota neprůzvučnosti je 35 dB. S ohledem na vedlejší cesty je uvažovaná stavební hodnota neprůzvučnosti je 32 dB.

Skladba stávající dělicí konstrukce:

- trapézový plech – TW 35/207 – tl. 0,75 mm

- tepelná izolace – ORSIL ISOPHENE - tl. 100 mm

- ocelová kazeta – K120x600 – tl. 0,75 mm

Doplnění stávající dělicí konstrukce:

- zvuková izolace – ISOVER ORSIK – tl. 100 mm

- trapézový plech – TW 35/207 – tl. 0,75 mm

Zesílená dělicí konstrukce je navržena v místě obvodových stěn podél prostoru instalované technologie. Celková délka zesílené dělicí konstrukce je cca 105 m. Výška zesílené dělicí konstrukce je 7,0 m (měřeno od podlahy). Současně se počítá se zrušením stávajících okenních výplní.

Montáž nosných profilů pro obklad bude provedena tak, že mezi stávající ocelovou kazetu a nosný profil bude vložen gumový pásek. Tímto způsobem budou liniové spoje nahrazeny pouze bodovými spoji. Na 1 m2 připadají maximálně 3 bodové spoje.

Montáž doplňující dělicí konstrukce musí být provedena tak, aby byly eliminovány vedlejší cesty šíření hluku.

Úprava otvorů pro nasávání vzduchu

Ve stávající dělicí konstrukci budou vytvořeny tři otvory pro nasávání vzduchu. Vlastní otvory o ploše 2,0 x 1,2 m budou opatřeny žaluziemi. Otevírání a zavírání žaluzií bude spojeno s funkcí technologie výměny vzduchu ve výrobní hale.

Nasávací otvory budou ve výšce 0,6 m nad úrovní podlahy výrobní haly. Z vnější strany obvodové stěny bude každý nasávací otvor doplněn o protihlukovou konstrukci. Jedná se o modifikaci protihlukové clony se zastřešením. Vzduch bude nasáván z obou bočních stran a přes otevřenou žaluzii bude procházet do výrobního prostoru. Protihluková konstrukce bude délky 5,0 m, šířky 0,8 m a výšky cca 3,5 m. Z uvedených rozměrů vyplývá, že protihluková konstrukce bude přesahovat po obou stranách otvor pro nasávání vzduchu o 1,5 m.

Skladba protihlukové konstrukce:

- trapézový plech – TW 35/207 – tl. 0,75 mm

- zvuková izolace – ISOVER ORSIK – tl. 100 mm

- trapézový plech – TW 35/207 – tl. 0,75 mm

- pohltivý obklad - ISOVER ORSIK – tl. 80 mm

Pohltivý obklad bude umístěný na vnitřní plochy protihlukové konstrukce. Je možné použít fixaci pomocí pletiva s použitím difúzní fólie.

Úprava sestavy chlazení

Sestava chlazení bude umístěná ve venkovním prostoru u obvodové stěny výrobní haly. Šíření hluku ve směru k okolní obytné zástavbě bude omezeno protihlukovou clonou. Protihluková clona bude předsazena o 6,5 m od obvodové stěny, bude dlouhá 25,0 m a vysoká 6,0 m. Sestava chlazení bude instalována ve vzdálenosti 1,0 m od protihlukové clony.

Skladba protihlukové clony:

Protihluková clona je sestavena ze stěnových panelů KINGSPAN KS1000 FR tl. 80 mm. Stěnový panel má neprůzvučnost cca 25 dB. Jádro tohoto typu panelu je z minerální vlny.

Je volena rozteč sloupků 5,0 m. Sloupky budou upevněny do betonových patek zapuštěných do země. Do výšky 0,30 m nad zemí bude betonový sokl. Od výšky 0,30 m bude instalován stěnový panel KINGSPAN. Při instalaci je nutné dbát na přesnou montáž bez mezer mezi výplní a sloupky a nebo mezi výplní a betonovým soklem.

Po provedení výše uvedených protihlukových opatření je předpoklad, že dojde ke snížení hluku na hranici pozemku firmy BEHR CZECH s.r.o. pod stanovený hygienický limit.

Účinnost provedených protihlukových opatření bude ověřeno kontrolním měření po realizaci záměru. Pokud nebudou splněny platné hygienické limity, bude oznamovatel povinen provést další protihluková opatření.

Omezení hlukových emisí v období stavby

Budou zřetelné zejména v období provádění stavebních úprav. Jejich projevy však budou jen místního charakteru. Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze je však výrazně snížit použitím vhodné organizace práce, úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

V průběhu zpracování tohoto materiálu se nevyskytly takové nejistoty a neurčitosti, které by vnesly připomínky zásadního charakteru pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí.

- Porovnání variant řešení záměru

Návrh je předložen v jediné variantě. Záměr je navržený ve stávajícím objektu výrobní haly ve stávajícím výrobním areálu oznamovatele v průmyslové zóně bez nutnosti budování komunikací a zpevněných ploch.

- Doplňující údaje

Součástí tohoto oznámení jsou přílohy - jsou zde také mapové přílohy, schémata a další doplňující informace.

- Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Předmětem posuzovaného záměru je realizace vstřikovny plastů ve stávající výrobní hale společnosti Behr Czech s.r.o. v Mnichově Hradišti. V areálu společnosti jsou v současné době vyráběny chladiče, chladicí moduly, klimakondenzátory, klimatizace a topení, výparníky a topná tělesa. Produktem vstřikovny budou plastové díly pro klimatizační zařízení a výměníky tepla.

Stavebníkem je společnost Behr Czech s.r.o., IČO 261 50 905, se sídlem Víta Nejedlého 1471 , Mnichovo Hradiště.

Vstřikovna plastů bude umístěna v prostorách stávající haly v její severozápadní části, kde dříve operovala firma Hella – Behr.

Uvažovaná lokalita leží v jižní okrajové části města Mnichovo Hradiště cca 500 m od hustěji obydlené městské zástavby při silnici druhé třídy č.610 a železniční trati Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Turnov. Území je v zóně určené pro lehký průmysl a sklady. Umístění je patrné z následujícího obrázku.

obrázek č.3: letecký snímek se zkreslením místění záměru

Technologický proces výroby začíná navezením granulované termoplastické směsi do sušičky, kde se suší při stanovené teplotě.

Vysušený materiál je nasáván do násypky vstřikovacího lisu. Odtud se sype do komory, kde je plastifikačním šnekem tlačen do válce. Zde se při teplotě 190°C – 320 °C (podle typu materiálu) roztaví a ve formě taveniny vstupuje do trysky, kterou je tavenina vstřikována do formy. Po vychlazení či temperování (vyhřívání formy až na 160°C - podle typu plastu) se forma otvírá a výlisek je z formy odebrán automatickým manipulačním zařízením a položen na pásový dopravník, odkud je příslušným pracovníkem odebrán a uložen do předepsaného balení. Poté se celý cyklus opakuje.

K úpravě umožňující recyklaci odpadních plastů se bude používat jeden až dva rychloběžné drtiče, které budou umístěny vedle lisů. Nadrcený materiál nebude vracen zpět do výroby, bude určen k prodeji. I v případě, že nebude instalovaný drtič, budou plasty prodávány jako surovina externímu zpracovateli.

Lisy budou chlazeny vodou pomocí dvou uzavřených chladících okruhů. Jeden okruh bude sloužit pro chlazení forem a druhý pro chlazení hydrauliky lisů.  Ztráty vody v systému budou doplňovány z veřejného vodovodního řadu stávající přípojkou. Doplňování vody bude automatické. Součástí chladicího systému bude automatická dávkovací stanice pro chemické ošetření vody. Do chladicí vody bude dávkován stabilizátor tvrdosti, přípravek pro protikorozní ochranu potrubí, armatur a dalších zařízení  a přípravek proti tvorbě řas.

Volný vzduchový vnější chladič se bude chladit v průběhu roku pouze vzduchem. Pro dostatečné chlazení i během výkonových špiček nebo vysokých venkovních teplot v letním období bude na chladiči instalováno skrápění – ochlazování lamel vodou. Ta bude odebírána opět z vodovodního řadu.

Provoz výrobních strojů vyžaduje tlakový vzduch. Projekt uvažuje s využitím stávajících kompresorů.

Vnitropodniková doprava (přísun materiálu k lisům a expedice hotových výrobků) bude zajišťována vysokozdvižným vozíkem.

V souvislosti s provozem vstřikovny plastů bude vznikat pouze splašková odpadní voda ze sociálního zařízení. Ta bude vypouštěná stávající přípojkou do veřejné splaškové kananlizace zakončené MČOV.

Technologická odpadní voda prakticky vznikat nebude. Chladicí vody budou kolovat v uzavřeném chladicím systému. Množství srážkových vod ať už ze střech nebo ze zpevněných ploch se ralizací záměru nezvýší.

Realizace záměru nezmění charakter území. Záměr bude umístěný ve stávající výrobní hale.

Při hodnocení vlivů posuzované činnosti na jednotlivé složky životního prostředí vycházel zpracovatel z dostupných informací a současné úrovně poznání. Podkladové materiály byly získány od zadavatele (investora), z internetu a vlastními poznatky z místního šetření.

G.I. Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí

G.I.1. Vliv na ovzduší

V průběhu stavebních úprav haly lze očekávat zejména zvýšení prašnosti. Prašnost lze snížit organizačními opatřeními, např. kropením manipulačních ploch v době sucha, čištěním automobilů vyjíždějících ze stavby, zaplachtováním sypkých nákladů.

Provoz instalovaných vstřikolisů  je malým zdrojem znečištění ovzduší a jeho vliv na ovzduší je zanedbatelný.

G.I.2. Vliv na vodu

Nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Záměr bude realizovaný na území mimo stanovené záplavové území.

Nedojde k  ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality a kvality povrchových a podzemních vod.

Provozem vstřikovny plastů bude vznikat pouze splašková odpadní voda ze sociálního zařízení. Ta bude vypouštěna stávající přípojkou do veřejné kanalizace zakončené MČOV.

Technologická odpadní voda prakticky vznikat nebude. Chladicí vody budou kolovat v uzavřeném chladicím systému.

Chladicí systém zahrnuje 4 nádrže o jednotlivém objemu 1100 l (celkem 4400 l) plus objem trubních vedení. Ztráty vody v systému mohou nastat dvěma způsoby:

- při poruše některé z hadic přivádějící vodu přímo k formě, resp k hydraulice lisu (jde o mimořádnou situaci, úbytek vody nelze přesně určit)

- při výměně formy (úbytek bude činit zhruba objem formy).

Chladicí vody vzniklé skrápěním venkovního chladiče v dobách výkonové špičky a při vysokých venkovních teplotách v letním období budou vsakovány na pozemku oznamovatele.

Každý vstřikolis obsahuje záchytnou vanu pro zachycení případných úniků olejů a zároveň pro zachycení chladicí vody při výměně formy. Před výměnou formy obsluha uzavře ventily chladicího systému, takže objem vypuštěné chladicí vody bude prakticky roven pouze objemu formy. Obsah záchytné vany bude pokaždé přečerpán do označeného vodotěsného kontejneru a předán oprávněné osobě k odstranění.

Objem srážkových vod ať už ze střech nebo ze zpevněných ploch zůstane zachován. Srážkové vody jsou přes retenční nádrž odváděny do toku Veselky. Vody z parkoviště a manipulačních ploch jsou přečištěny v odlučovačích ropných látek.

G.I.3. Odpady

Při výstavbě a následném provozu posuzovaného záměru budou vznikat odpady podrobně uvedené v kapitole B.III.3. V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Odstraňování všech odpadů bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby.

G.I.4. Vliv na dopravu

Realizace záměru nebude mít za následek  zvýšení dopravy.

G.I.5. Další vlivy

Hluk

V bezprostředním okolí areálu jsou ve vzdálenosti 83 a 95 m dva dvoupodlažní obytné objekty. V mezilehlém prostoru je zatravněná plocha, vnitropodniková obslužná komunikace a parkoviště pro zaměstnance (prostor s odrazivým povrchem). Vzdálenost na hranici pozemku firmy je cca 70 m od obvodové stěny stávající výrobní haly.

Pro posouzení hlukové zátěže lokality realizací záměru byla zpracována hluková studie, která je přílohou č. 4

Zpracovatel hlukové studie se zaměřil na hodnocení emisí technologického hluku výroby a hluku sestavy chlazení na hranici pozemku včetně návrhů protihlukových opatření. Podrobný popis akustické situace je uveden v textu hlukové studie.

Z důvodu vypočtených nadlimitních hodnot hluku bylo přistoupeno k návrhu protihlukových opatření. Protihluková opatření jsou navržena v rozsahu zesílení stávající obvodové konstrukce o další skládané vrstvy, vybudování protihlukové konstrukce v místě otvorů pro nasávání vzduchu a vybudování protihlukové clony v místě instalace technologie chlazení. Protihluková opatření jsou podrobně popsána v kapitole D.IV.

Nárůst dopravy související s realizací záměru se nepředpokládá.

Fauna, flora, ekosystémy

Realizace záměru nebude mít negativní vliv na flóru a fytocenózy širšího okolí, nezpůsobí přímé ovlivnění ekosystémů, neovlivní zvláště chráněné části krajiny, evropsky významné lokality, ptačí oblasti ani prvky ÚSES, VKP, nedojde k likvidaci zvláště chráněných ani regionálně významných rostlin. Stávající stav lokality je charakterizován velmi nízkým stupněm ekologické stability.

Záměr bude umístěný na okraji obce v lokalitě určené jako průmyslová zóna ve stávajícím výrobním areálu oznamovatele, ve stávajícím objektu výrobní haly. V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky. Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek.

- Příloha

1) Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

2)   Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

### Další přílohy

3)  Mapový podklad s vyznačením lokality – výřez z mapy 1 : 5 000

4)  Hluková studie

Zpracovatel oznámení: 	Ing. Květoslava Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

tel. 603 217 985

Osvědčení odborné způsobilosti 	č.j.8129/952/OPVŽP/97

Spolupracovali:		Ing. Jana Jinková

Litoměřická 54

470 01 Česká Lípa

telefon: 737 242 587

# Text boxes

Manipul. plocha

Nová vstřikovna plastů

120 m

300 m

kanceláře

Výroba chladicích  modulů

Výroba výparníků pro klimatizace

Údržba

sklady