MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 9. dubna 2009

###### Č.j.: 500/2103/500 12/08/25381/ENV/09

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů.

# Identifikační údaje

Název záměru:	Instalace druhé linky na zpracování recyklovaných odpadních plastů

Kapacita (rozsah) záměru:	Rozšíření výroby zpracování granulátu ze směsných recyklovaných aglomerovaných plastů ze separovaného sběru s přídavkem odpadního polyetylénu, jejímž koncovými výrobky jsou zejména manipulační palety. Stávající výrobní linka má kapacitu  2 000 tun výrobků ročně. Druhá výrobní linka, která bude instalována          do stávající výrobní haly, bude mít rovněž kapacitu        cca 2 000 tun výrobků ročně, tj. celková kapacita výroby po realizaci záměru se zvýší na cca 4 000 tun výrobků     za rok. Záměr zahrnuje vybudování nové skladové haly palet  a zřízení nové zpevněné plochy.

Obě výrobní linky budou provozovány v nepřetržitém provozu cca 333 dnů v roce.

Umístění záměru:      kraj:	Středočeský

obec: 	Měšice

k. ú.:	Měšice u Prahy

Obchodní firma oznamovatele:	 Stabilplastik, spol. s r.o.

IČ oznamovatele:	 25619578

Sídlo (bydliště) oznamovatele:	ul. 5. května 457, 250 64 Měšice

# Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení: 	Ing. Karel Vurm, CSc

Ortenovo náměstí 13, 170 00 Praha 7

osvědčení o odborné způsobilosti:

č.j. 17275/4713/OEP/92

s prodloužením autorizace: č.j. 44853/ENV/06

Datum předložení oznámení:	16. 11. 2007

Zpracovatel dokumentace:           	Mgr. Romana Jurnečková

GEOtest Brno, a.s.

Šmahova 112, 659 01 Brno

osvědčení o odborné způsobilosti: č.j. 473/72/OIP/03

s prodloužením autorizace: č.j.  40056/ENV/07

Datum předložení dokumentace: 	26. 11. 2008

Zpracovatel posudku:	Ing. Josef Tomášek, CSc.

Středisko odpadů Mníšek

Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy

osvědčení o odborné způsobilosti: č.j. 69/14/OPV/93

s prodloužením autorizace: č.j.  45139/ENV/06

Datum předložení posudku:	17. 2. 2009

Veřejné projednání:	Veřejné projednání se v souladu s § 9 odst. 9 cit. zákona    nekonalo.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- Dne 16.11.2007 obdrželo MŽP oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona               č. 100/2001 Sb. v platném znění zprac. Ing. Karlem Vurmem, CSc..

- Dne 3.12.2007 oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům               a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

- Dne 11.12.2007 byla zveřejněna informace o zahájení zjišťovacího řízení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.

- Dne 30.1.2008 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.

- Dne 26.11.2008 obdržel OVSS I dokumentaci zpracovanou Mgr. Romanou Jurnečkovou, oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu zák.č. 100/2001 Sb.

- Dne 1.12.2008 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům   a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.

- Dne 4.12.2008 byla zveřejněna informace o dokumentaci na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje

- Dne 9.1.2009 byl OVSS I  pověřen zpracováním posudku  Ing. Josef Tomášek, CSc.

- Dne 17.2.2009 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek.

    - Dne 18.2.2009 rozeslal OVSS I posudek dotčeným územním samosprávným celkům            a  správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

    - Dne 24.2.2009 byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce Krajského úřadu  Středočeského kraje.

Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci za akceptovatelnou v souladu s požadavky přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě vyhodnocení dokumentace a doručených vyjádření navrhl příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek, které stanovuje v bodu VII. svého návrhu stanoviska.

Závěry veřejného projednání:

Veřejné projednání podle § 17 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se v souladu s § 9 odst. 9 citovaného zákona neuskutečnilo. Příslušný úřad neobdržel nesouhlasné vyjádření ani zásadní připomínky k dokumentaci a neobdržel žádné připomínky k posudku. Veřejnost včetně občanského sdružení Děti Měšic se procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí zúčastnila pouze ve fázi zjišťovacího řízení, jejich námitky           a připomínky k oznámení záměru byly v další fázi procesu posuzování plně uspokojeny. K dokumentaci a posudku již námitky ani připomínky ze strany  veřejnosti  a občanského sdružení Děti Měšic vzneseny nebyly.

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky. Vlivy záměru „Instalace druhé linky na zpracování recyklovaných odpadních plastů“ na životní prostředí byly posouzeny  ze všech podstatných hledisek.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Středočeský kraj

(vyjádření k dokumentaci č.j.: 002767/2009/KUSK ze dne 7.1. 2009)

- Obec Měšice

(vyjádření k dokumentaci č.j. 0000026/09 ze dne 12.1. 2009)

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

(vyjádření k dokumentaci č.j.: 178029/2008/KUSK/OŽP/Pr ze dne 6.1 2009)

- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, pracoviště Praha

(vyjádření k dokumentaci čj.: 100/78343/2008 ze dne  8.12. 2008)

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha

(vyjádření k dokumentaci č.j.: ČIŽP/41/S1/0731615.002/09/PTM ze dne 7.1. 2009)

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod

(vyjádření k dokumentaci č.j.: 87650/ENV08; 3662/740/08 ze dne 10.12.2008)

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší

(vyjádření k dokumentaci č.j.: 87647/ENV/08, 3422/820/08/IB ze dne  15.12 2008)

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

(vyjádření k dokumentaci č.j. 17388-217/2008/Kam  ze dne 1.12. 2008)

III.  Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

V procesu posuzování vlivů na životní prostředí se hodnotí přijatelnost realizace záměru z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Z hlediska těchto aspektů nebyl nalezen natolik významný faktor, který by, při akceptování podmínek formulovaných v tomto stanovisku, bránil posuzovanému záměru v jeho realizaci.

Za potenciálně nejvýznamnější faktor  provozu záměru lze považovat pachovou zátěž. Ve fázi zjišťovacího řízení byla v tomto směru vznesena i řada námitek ze strany občanského sdružení Děti Měšic. Tuto problematiku se podařilo úspěšně vyřešit  jednáním s dotčenými orgány státní správy i samosprávy a s občanským sdružením Děti Měšic. Podrobnosti k technickému řešení jsou uvedeny v následující kapitole. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit v souvislosti se záměrem  za malé a málo významné

Celkově lze konstatovat, že posuzovaný záměr „Instalace druhé linky na zpracování recyklovaných odpadních plastů“ je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný. Provozem, rozšířeným o druhou linku, nebude významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel ani jednotlivé složky životního prostředí. Se záměrem rovněž nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Při respektování doporučení vycházejících z  procesu posuzování vlivů na životní prostředí, navržených v tomto stanovisku, lze s jeho realizací vyslovit souhlas.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Technologie výroby přepravek z druhotné suroviny (granulátu z recyklovaného plastového odpadu) je založena na natavení vstupní suroviny na požadovanou teplotu              a následným vtlačováním do forem a posléze chlazením. Jedná se o technologii založenou na fyzikálních procesech. Teplota tavení plastů je řízena automaticky. Na základě požadavků       občanského sdružení Děti Měšic instaloval Stabilplastik, spol. s r. o., jako pojistku, do řídícího procesu program, který v případě, že by na stěnách extruderu překročila teplota taveniny 230° C, spustí alarm a dojde k odstavení výroby.

Technologie výroby přepravek je zdrojem odpadního plynu. Po zahájení provozu          první linky se ukázalo, že zařízení na čištění odpadní vzdušiny z výroby je nevhodně konstruováno  a nesplňuje technické předpoklady. Na základě, v té době opakovaně řešených stížností, firma výrobu zastavila a přikročila k instalaci zcela nové, stávající čistící                  a dezodorační linky. Výroba pak byla obnovena v roce 2005.

V současné době je navržena a postupně realizována třístupňová úprava odpadního plynu:

- pračka s náplní zředěného hydroxidu sodného

- biofiltr

- uhlíkový filtr

Při této kombinaci úpravy odpadního plynu je záruka, že nebude docházet k projevům pachové zátěže u nejbližší obytné zástavby. Navíc výduch odpadního plynu z jeho úpravy      je vyveden mimo vlastní provoz, ve vzdálenosti 195 m od výduchu uhlíkového filtru,  poblíž správní budovy Stabilplastiku.Toto řešení je možno považovat za nadstandardní, dává však v každém případě záruku za hranicí bezpečnosti, že k projevům obtěžujícího zápachu z provozu docházet nebude. Přesto je do návrhu podmínek stanoviska příslušného úřadu dána podmínka měření ve zkušebním provoze.

Na lince se vyrábějí výrobky z druhotné suroviny – granulátu z recyklovaného plastového odpadu. Tento granulát není odpadem podle zákona o odpadech. Investor výrobní surovinu nakupuje. Je nesporné, že by bylo lepší zpracovávat tuzemskou surovinu                  a Stabilplastik, spol. s r. o. učinil v tomto směru již řadu pokusů. Granulát, pocházející z ČR, byl však vždy podstatně dražší než surovina zahraniční provenience. Oznamovatel záměru  však přesto počítá s tím, že po instalaci druhé výrobní linky bude, v důsledku předpokladu lepší ekonomiky výroby, možno zpracovávat rovněž surovinu z ČR.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně návrhu povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí vyplývající z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy a  realizace i ukončení záměru.

Za zásadní opatření je třeba považovat opatření související s ochranou ovzduší,              především s eliminací pachové zátěže.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr byl předložen v jedné reálné variantě.

Vypořádání vyjádření k  dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 8 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů.

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v příslušné části posudku. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, respektive ve formě podmínek navrženy do návrhu stanoviska.

Vypořádání vyjádření k posudku:

K posudku dokumentace záměru „Instalace druhé linky na zpracování recyklovaných odpadních plastů“  byla doručena vyjádření následujících subjektů:

- Středočeský kraj, č.j. 043134/2009/KUSK ze dne 25.3.2009.

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,          č.j.: 029982/2009/KUSK/OŽP/Pr  ze dne 17.3.2009

- Městský úřad Brandýs nad Labem, odbor životního prostředí, pracoviště Praha,   č.j.: 100/11619/2009 ze dne 2.3.2009.:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod,  č.j.: 11994/ENV/09; 442/740/09  ze dne 25.2.2009.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha,                                č.j. ČIŽP/41/S1/0731615.003/09/PPA ze dne 24.3.2009.

Ve všech těchto vyjádřeních je konstatováno, že k vypracovanému posudku není připomínek.

Stanovisko  příslušného  úřadu  z  hlediska přijatelnosti  vlivů  záměru  na  životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru:

Na základě oznámení, dokumentace, posudku, vyjádření k nim uplatněných                   a doplňujících informací Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 10 odst. 3 téhož zákona  z hlediska přijatelnosti vlivů záměru  na životní prostředí

## SOUHLASNÉ  STANOVISKO

k záměru

„Instalace druhé linky na zpracování odpadních plastů“

v provoze  Stabilplastik, spol. s r. o. v Měšicích

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace a budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v navazujících správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

Doporučená varianta:

Na základě závěrů posudku a doplňujících informací se k realizaci doporučuje varianta popsaná v dokumentaci a posudku při splnění následujících podmínek.

Podmínky souhlasného stanoviska:

I. Pro fázi přípravy:

  - Oznamovatel a investor záměru požádá Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí  a zemědělství o povolení změny zdroje  podle § 17 zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění.  Žádost doloží odborným posudkem.

II.  Pro fázi výstavby:

  - Stavební mechanizace a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém stavu.

  - Zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách budou        v období výstavby minimalizovány z důvodů omezení prašnosti.

  - V případě nepříznivých klimatických podmínek (sucho, větrno) v době provádění zemních prací budou prašné odkryté stavební plochy skrápěny.

  - Po dobu realizace stavby bude zamezeno zbytečným přejezdům stavebních mechanismů   a důsledně dbáno na vypínání motorů mechanismů v době přestávek.

  - Odpady budou shromažďovány podle jednotlivých druhů na vyčleněném místě a budou průběžně odváženy, využití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou osobou.

  - Oznamovatel a investor záměru dodrží projekční řešení uvedené v dokumentaci, včetně umístění výduchu odpadního plynu z provozu.

III.  Pro fázi zkušebního provozu :

  - Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude aktualizován požární řád.

  - Veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám v rámci uvažovaného záměru, budou splňovat podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám z hlediska technického zabezpečení objektů.

  - Bude provedeno měření hluku a škodlivin v pracovním prostředí v rozsahu dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví.

  - Zařízení bude provozováno v projektové sestavě odlučovacích zařízení - filtrační zařízení, biofiltr, filtr s aktivním uhlím.

  - Bude provedeno autorizované měření pachových látek dle rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje   k povolení zkušebního provozu zařízení.

  - V  případě překročení hodnoty požadované hodnoty (dané podmínkami ke zkušebnímu provozu)  provede provozovatel další opatření k dosažení této hodnoty.

  - Pokud to bude technicky a ekonomicky možné, budou upřednostňovány vstupní  suroviny z tuzemska.

  - Na základě výsledků zkušebního provozu a jejich vyhodnocení bude požádán Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  o stanovení podmínek pro trvalý provoz z hlediska ochrany ovzduší.

IV.  Pro fázi trvalého provozu :

  - Při provozu technologie budou dodržovány povinnosti stanovené zákonem č. 86/2002 Sb., o ovzduší, v platném znění a specifikované vyhláškou MŽP č. 615/2006 Sb. a dalšími prováděcími předpisy.

  - Po zahájení trvalého provozu bude prováděno autorizované měření emisí v rozsahu           v četnosti dle příslušného rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje.

  - Za provozu obou linek bude provedeno kontrolní měření hladiny hluku na hranici pozemku směrem k nejbližší zástavbě a u nejbližší zástavby v noční i denní době. Měřící místa a rozsah měření budou předem projednána s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může          být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. f)             a § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku