MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 00  PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 27. dubna 2009

###### Č.j.: 500/391/500 12/09/30005/ENV/09

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů.

# Identifikační údaje

Název záměru:	Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice – Zelená

Kapacita (rozsah) záměru:	Předpokládaná výroba 220 000 ks výrobků za rok (ohřívače vody 10 – 1 000 litrů), což představuje 480 000 m2 smaltované plochy a 320 000 m2 práškované plochy při provozu 235 dnů v roce ve třech směnách.

Stavba zahrnuje přestavbu stávajících hal a výstavbu nových objektů; vybudování strojírenské části výroby; instalaci smaltovací linky včetně zařízení předúpravy a čistírnu technologických odpadních vod; linku povrchových úprav (práškové lakování); montážní linku ohřívačů vody včetně balící části; logistické zázemí (příjem, skladování a expedice vstupních surovin, chemických látek a přípravků, výrobků a odpadu); obslužné části provozu (administrativní část, šatny, sociální zařízení, atd.). Záměr je situován v areálu bývalých kasáren po Sovětské armádě v obci Luštěnice – Zelená.

Umístění záměru:      kraj:	Středočeský

obec:	Luštěnice

kat. území:	Luštěnice

Obchodní firma oznamovatele:	Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.

IČ oznamovatele:	45148465

Sídlo (bydliště) oznamovatele:	Benátky nad Jizerou, Dražice 69

# Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení:	Ing. Václav Martinovský

Jáchymovská 277/14, 460 10 Liberec

autorizace č. 28650/ENV/06

Datum předložení oznámení:	10.10.2008

Zpracovatel dokumentace:           	Oznámení bylo zpracováno podle přílohy č. 4 k citovanému zákonu. V závěru zjišťovacího řízení č.j. 500/1919/503 10/08 ze dne 5. 12. 2008 bylo konstatováno, že předložené oznámení není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci.

Zpracovatel posudku:	         Ing. Alexandr Mertl

Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

autorizace č. 45335/ENV/06

Datum předložení posudku:	9.3.2009

Veřejné projednání:	Veřejné projednání se v souladu s § 9 odst. 9 cit. zákona nekonalo.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- Dne 10.10.2008 obdrželo MŽP oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění zpracované Ing. Václavem Martinovským, oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb.

- Dne 23.10.2008 byl proces EIA převeden odborem posuzování vlivů na životní prostředí (OPVŽP) MŽP na odbor výkonu státní správy I (OVSS I) MŽP.

- Dne 30.10.2008 oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a zahájeno zjišťovací řízení.

- Dne 5.12.2008 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat  a považuje se za dokumentaci.

- Dne 9.12.2008 pověřil OVSS I zpracováním posudku Ing. Alexandra Mertla, oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb.

- Dne 9.3.2009 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek.

    - Dne 10.3.2009 rozeslal OVSS I posudek dotčeným územním samosprávným celkům a správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Informace o posudku byla zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje dne 16.3.2009.

Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci za akceptovatelnou v souladu s požadavky přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě  vyhodnocení oznámení (dokumentace), obdržených vyjádření a dalších zjištěných informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice – Zelená“ v předložené variantě navrhovaného umístění i technického řešení za respektování podmínek pro navazující správní řízení a užívání stavby, které stanovuje ve svém návrhu stanoviska.

Závěry veřejného projednání:

Veřejné projednání podle § 17 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se v souladu s § 9 odst. 9 citovaného zákona neuskutečnilo. Příslušný úřad neobdržel nesouhlasné vyjádření ani zásadní připomínky k dokumentaci (oznámení) a neobdržel žádné připomínky k posudku. Veřejnost se procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí nezúčastnila, občanské sdružení ve smyslu § 23 odst. 9 citovaného zákona nevzniklo.

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky. Vlivy záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice – Zelená“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Středočeský kraj

(vyjádření k oznámení /dokumentaci/ ze dne 19.11.2008)

- Obec Luštěnice

(vyjádření k oznámení /dokumentaci/ ze dne 18.12 2008)

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

(vyjádření k oznámení /dokumentaci/ č.j.: 162389/2008/KUSK/OŽP/Pr ze dne 14.11.2008, vyjádření k posudku č.j.: 040898/2009/KUSK/OŽP/Pr ze dne 27.3.2009)

- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí

(vyjádření k oznámení /dokumentaci/ č.j. ŽP-208-80743/2008 ze dne 24.11.2008)

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Mladá Boleslav

(vyjádření k oznámení /dokumentaci/ zn.: 4497 – 217/08/MB ze dne 29.10.2008)

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha

(vyjádření k  oznámení /dokumentaci/ č.j.: ČIŽP/41/IPP/0820468.001/08/PTM ze dne 19.11.2008

7.	Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec

(vyjádření k  oznámení /dokumentaci/ zn.: ČIŽP/51/IPP/0820460.001/08/LJU ze dne 18.11.2008, vyjádření k posudku zn.: ČIŽP/51/IPP/0820460.002/09/LJU ze dne 16.4.2009)

8.	Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší

(vyjádření k oznámení /dokumentaci/ č.j.: 77923/ENV/08; 3152/820/08/IB ze dne 21.11.2008)

9.	Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod

(vyjádření k oznámení /dokumentaci/ č.j.:77922/ENV/08; 3367/740/08 ze dne 5.11.2008)

10.	Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

(vyjádření k oznámení /dokumentaci/ č.j.: 77912/ENV/08; 6035/720/08 ze dne 7.11.2008)

11. Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu

(vyjádření k oznámení /dokumentaci/ č.j. 6260/610/08; 77917/ENV/08 ze dne 19.11.2008)

III.  Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Vlivy záměru v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními normami či předpisy.

Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí.

Výstavbou a provozem záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice – Zelená“ nebude při realizaci doporučených opatření významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel a jednotlivé složky životního prostředí.

Na základě podkladů soustředěných v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí v zájmovém území záměru.

Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké až středně významné, lokálního charakteru, bez rizika významných negativních dopadů na životní prostředí.

Technické řešení záměru, které bude v navazující přípravě záměru upřesňováno, a navrhovaná opatření, resp. podmínky vyplývající z procesu posuzování, umožňují vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat nepříznivé účinky záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Na základě všech podkladů získaných v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí bude působení stavby posuzovaného záměru akceptovatelné a vlivy výstavby a provozu závodu na výrobu ohřívačů vody v lokalitě Luštěnice – Zelená budou pod úrovní stanovenou platnými předpisy. Týká se to zejména ochrany veřejného zdraví (působení hluku a znečištění ovzduší v okolí areálu závodu), ale i nakládání s odpadními vodami, havarijního zabezpečení  a chráněných částí přírody.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je závod na výrobu ohřívačů vody.

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem. Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná řízení k povolení předmětného záměru.

Prioritami přípravy záměru musí být kromě zajištění kvality vlastní stavby a umístěných technologií rovněž bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí v okolí navrhovaného výrobního závodu.

V daném případě lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.

Vzhledem k charakteru výroby se jako zásadní jeví požadavky na technologické zdroje znečišťování ovzduší (smaltování, lakování, odmašťování, sušení a vypalování), jejichž emisní limity stanovují příslušné právní předpisy. Dále to jsou požadavky na nakládání s odpadními vodami včetně jejich úpravy a předčištění.

Technické řešení záměru při respektování navržených opatření odpovídá požadavkům k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. podmínky, snižují či zmírňují vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví na akceptovatelnou úroveň.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně návrhu povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice – Zelená“ na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména podmínky týkající se veřejného zdraví, ovzduší, hluku, odpadních vod, nakládání s nebezpečnými látkami a ochrany krajinného rázu.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr byl v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí zpracován a hodnocen v jedné projektové aktivní variantě.

Vypořádání vyjádření k  dokumentaci:

V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 11 vyjádření, z toho 9 vyjádření dotčených správních úřadů a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti v rámci zjišťovacího řízení nebylo doručeno. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány ve zjišťovacím řízení, a byly zohledněny při zpracování posudku.

Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a vypořádány. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku zařazeny do návrhu stanoviska.

Vypořádání vyjádření k posudku:

K posudku dokumentace záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice – Zelená “ byla doručena vyjádření následujících subjektů:

- Středočeský kraj, č.j. 050183/2009/KUSK ze dne 30.3.2009.

- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, 
č.j.: ŽP –208 –7386/2009 ze dne 18.3.2009.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, 
č.j. ČIŽP/41/IPP/0820468.002/09/PPA ze dne 2.4.2009.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, 
zn.: ČIŽP/51/IPP/0820460.002/09/LJU ze dne 16.4.2009.

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, 
č.j.: 17815/ENV/09; 616/740/09 ze dne 25.3.2009.

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, 
č.j.: 925/820/09/IB ze dne 18.3.2009.

- Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, 
č.j.: 17812/ENV/09, 1850/720/09 ze dne 13.3.2009.

Ve všech těchto vyjádřeních je konstatováno, že k vypracovanému posudku není připomínek.

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
č.j.: 040898/2009/KUSK/OŽP/Pr ze dne 27.3.2009.

Podstata vyjádření

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů požaduje rozšířit podmínku pod bodem 16) pro fázi přípravy o následující znění: „Škodlivě zasahovat realizací záměru do přirozeného vývoje zvláště chráněných rostlin nebo živočichů je podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. možné pouze za předpokladu povolení výjimky ze zákazů uvedených v § 49 nebo § 50 tohoto zákona příslušným orgánem ochrany přírody“.

Vypořádání vyjádření

Požadovaný doplněk je zahrnut do podmínky č. 16. tohoto stanoviska.

Stanovisko:

Na základě oznámení (dokumentace), posudku, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 10 odst. 3 téhož zákona z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

## SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru

„Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice –Zelená“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

Doporučená varianta:

Na základě závěrů posudku a doplňujících informací se k realizaci doporučuje varianta popsaná v oznámení (dokumentaci) a posudku, tj. výroba 220 000 ks ohřívačů za rok, což představuje 480 000 m2 smaltované plochy a 320 000 m2 práškované plochy při provozu 235 dnů v roce ve třech směnách a při splnění níže uvedených podmínek.

Podmínky souhlasného stanoviska:

I. Pro fázi přípravy:

- Hlavní vjezd do areálu situovat na místní komunikaci při východní hranici areálu. Napojení areálu na veřejné komunikace bude respektovat požadavek na vyloučení stání nákladních automobilů na veřejných komunikacích. Vytvořit prostor před vrátnicí mimo veřejné příjezdové komunikace, který umožní krátkodobé zastavení před vjezdem do areálu tak, aby nebyl blokován provoz na veřejných komunikacích.

- K územnímu řízení zpracovat odborný posudek podle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, kterým budou doloženy navrhované parametry zdrojů znečišťování ovzduší a provedeno zařazení zdrojů do příslušné kategorie podle prováděcích vyhlášek. Zdroje znečišťování ovzduší navrhnout tak, aby splňovaly kritéria nejlepších dostupných technik (BAT).

- Volbu technologie pro zdroj tepelné energie zaměřit na minimalizaci produkce látek znečišťujících ovzduší formou nízkoemisních hořáků a dalších technických opatření.

- Srážkové vody z parkovišť a manipulačních ploch odvádět přes odlučovače ropných látek, jejichž umístění a technické parametry budou navrženy v další fázi projektové přípravy záměru.

- Odpadní vody z přípravny jídel odvádět přes lapač tuků, jehož umístění a technické parametry budou navrženy v další fázi projektové přípravy záměru.

- V další projekční přípravě zpracovat hydrogeologický posudek za účelem ověření zasakování čistých srážkových vod (ze střech), ve kterém bude posouzena i potřeba realizace retenční nádrže čistých srážkových vod v areálu závodu. Na základě závěrů HG posudku navrhnout způsob nakládání s těmito srážkovými vodami.

- Splaškové vody z areálu odvádět veřejnou kanalizací na místní ČOV.

- Technologické odpadní vody zneškodňovat ve vlastní stanici k čištění průmyslových odpadních vod, která bude součástí provozní technologie. Přečištěné technologické odpadní vody odvádět do veřejné kanalizace a na místní ČOV. Technologii navrhnout tak, aby vyhovovala plánovaným parametrům hydraulického zatížení s garantovaným čistícím efektem pro přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které musí vyhovovat kanalizačnímu řádu při předpokládaném látkovém zatížení. Pokud budou ze zařízení vypouštěny do kanalizace odpadní vody s obsahem zvláště nebezpečných látek, je třeba získat povolení dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.

- Před zahájením výstavby ověřit kontaminaci nejbližších zdrojů podzemní vody a úroveň znečištění podzemních vod na blízkých monitorovacích objektech.

- Ke stavebnímu řízení upřesnit technická zabezpečení nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, resp. látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, k prevenci jejich úniků do životního prostředí.

- Podlahy provozní haly navrhnout a realizovat jako nepropustné s průkaznou odolností proti působení žíravin.

- V další projekční přípravě zpracovat návrh výsadby zeleně a vegetačních úprav areálu. Pro vizuální odclonění nových objektů a celého areálu výsadbu orientovat na volné plochy v areálu a v podobě souvislého pásu zeleně podél jeho jižní hranice (směrem k obytné zástavbě). K výsadbě použít geograficky a stanovištně původní druhy, které odpovídají místním podmínkám a charakteru území.

- Barevné řešení stavby navrhnout s využitím přírodních odstínů barev, aby co nejméně narušovala okolní krajinu.

- Ke stavebnímu řízení doložit rozhodnutí o povolení ke kácení stávajících dřevin v areálu záměru a návrh kompenzačních opatření (náhradní výsadba).

- Ke stavebnímu řízení zpracovat přehled druhů a množství odpadů pro fázi výstavby a provozu a předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Ke stavebnímu řízení doložit botanický a zoologický průzkum zaměřený na ověření výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na dlouhodobě nevyužívaných plochách v areálu záměru. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění ze zákazů uvedených v § 49 nebo § 50 tohoto zákona a navrhnout vhodná opatření k ochraně zjištěných druhů a jejich stanovišť (ponechání na místě s vhodným ochranným režimem, přemístění do blízké vhodné lokality apod.).

- Ke stavebnímu řízení zpracovat aktualizovanou hlukovou studii na základě podrobných údajů o technologických zařízeních a provozu ve výrobním areálu. V rámci studie navrhnout taková stavební, technická a organizační opatření, která zajistí dodržování hygienických limitů hluku v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb v okolí areálu.

- Ke stavebnímu řízení doložit návrh na protihlukovou ochranu vnitřních prostor objektu ubytovny v areálu. Technické řešení bude vycházet z aktualizované hlukové studie tak, aby byly respektovány příslušné hygienické limity hluku vztahující se k danému objektu.

- Ke stavebnímu řízení zpracovat návrh osvětlení areálu, ve kterém bude respektován požadavek na ochranu obytné zástavby před světelným smogem. Osvětlení navrhnout tak, aby podíl světelného toku svítidel do horního poloprostoru nepřekročil 15 %, resp. nenarušoval blízkou obytnou zástavbu.

- Ke stavebnímu řízení zpracovat plán organizace výstavby (POV). Do POV je třeba zahrnout řešení následujících oblastí:

- Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy realizovat výhradně v denní době.

- Při provádění zemních prací provádět kontrolu možné kontaminace odtěžených zemin či navážek. V případě prokázání kontaminace postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. provést zneškodnění zemin a materiálů jako nebezpečného odpadu prostřednictvím oprávněných osob na zařízeních k tomu určených.

- Navrhnout a realizovat opatření k omezení prašných emisí (omezení stavebních prací při nepříznivých klimatických podmínkách, čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště, zakrytí sypkých materiálů při dopravě, minimalizace „aktivních ploch“ a skrápění nejvíce exponovaných ploch, zejména komunikací a manipulačních ploch).

- Minimalizovat úkapy ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních prostředků zajištěním jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a vozidel používat záchytné vany.

- Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, zajistit respektování příslušných předpisů a norem. Navrhnout a realizovat preventivní opatření k vyloučení či omezení úniku nebezpečných látek na povrch a odtoku do veřejné kanalizace.

- Při nakládání s odpady zajistit dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování a následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

- Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi. Součástí havarijního plánu bude způsob informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního prostředí, případně správců vodních toků.

- Vybavit staveniště prostředky pro případnou likvidaci úniku pohonných hmot nebo jiných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

- Ke stavebnímu řízení doložit seznam všech nebezpečných chemických látek umístěných v objektu, ve kterém bude uveden druh, množství a fyzikální forma jednotlivých látek. Na základě údajů v tomto seznamu provést návrh na zařazení objektu podle § 3 nebo vypracovat protokol o nezařazení podle § 4 zákona č. 59/2006 Sb., (o prevenci závažných havárií).

- Ke kolaudačnímu řízení doložit Havarijní plán pro zacházení se závadnými látkami podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Ke kolaudačnímu řízení zpracovat příslušné provozní řády (provozní řád, požární plán) s důrazem na opatření k ochraně životního prostředí, včetně řešení provozních závad, nestandardních a havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.

- Ke kolaudačnímu řízení vypracovat Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky podle § 44 odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších předpisů).

II.  Pro fázi výstavby:

- Při výstavbě postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Realizovat stavbu s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu plnění příslušných opatření.

- Staveniště vybavit tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných látek).

- Přebytek materiálů z výkopů využít přednostně k terénním úpravám v areálu. Nevyužitelný přebytek předat oprávněné osobě k trvalému uložení.

- Zajistit odpovídající ochranu dřevin v areálu staveniště.

- Na plochách dotčených výstavbou provést v rámci konečných terénních úprav vhodnou technickou a biologická rekultivaci.

- Do doby kolaudace stavby ukončit zatravnění a výsadbu dřevin dle projektu sadových úprav.

- Ke kolaudačnímu řízení doložit přehled druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění.

III.  Pro fázi provozu:

- Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s platnými právními předpisy, pravidelně provádět požadovaná měření emisí a údržbu technologie tak, aby množství emitovaných látek znečišťujících ovzduší bylo minimalizováno. V případě potřeby realizovat nápravná opatření v provozu zdrojů znečišťování ovzduší.

- Veškeré technologické (průmyslové) odpadní vody odvádět výhradně přes průtočnou zneškodňovaní stanici. O provozu tohoto zařízení vést evidenci a dodržovat technologickou kázeň především z hlediska plnění stanovených přípustných ukazatelů zbytkového znečištění vypouštěných odpadních vod.

- Po uvedení závodu do provozu provést chemickou analýzu a zařazení produkovaných kalů z čistírny technologických odpadních vod, navrhnout a zajistit patřičný způsob jejich odstranění.

- Provádět odpovídající údržbu vodních děl („vodohospodářských zařízení“) realizovaných jako součást stavby závodu, zabezpečovat jejich správnou funkci a tím i ochranu cílového recipientu odpadních vod.

- Veškeré prvky stavby určené k trvalé ochraně proti úniku nebezpečných látek mimo určené prostory (izolované podlahy, sklady nebezpečných látek, atd.) udržovat ve stavu plné funkčnosti a podle potřeby provádět jejich údržbu.

- Skladování nebezpečných chemických látek a přípravků, včetně odpadů, zajistit v souladu s požadavky platných předpisů.

- V provozu používat výhradně chemické látky a chemické přípravky, které jsou v souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) registrované nebo přeregistrované.

- Technologickými a organizačními opatřeními zabezpečit dodržování hygienických limitů hluku v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru a nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru staveb.

- Jižní vjezd do areálu z místní komunikace a severní vjezd ze silnice II/275 Brodce – Luštěnice využívat pouze v mimořádných situacích (vjezd požární a jiné zásahové techniky, nadměrná vozidla apod.).

- Dopravní obsluhu areálu nákladními automobily realizovat v maximální míře mimo obydlené oblasti s vyloučením průjezdu přes území Luštěnice – Zelená.

- Zpevněné plochy v areálu udržovat v zimním období převážně mechanickým způsobem s omezením chemických prostředků.

- Odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince zajistit včasnou náhradu.

- Omezovat vznik odpadů, zajistit separovaný sběr odpadů a vzniklé odpady přednostně nabízet k jejich využití.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a ustanovením § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku