### DOKUMENTACE

o hodnocení vlivů na životní prostředí, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4 k zákonu, záměru

Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody

Luštěnice - Zelená

Odpovědný řešitel :

Ing. Václav Martinovský 	Osvědčení ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí, podle ust. z.č. 244/92 Sb. - č.j. 3471/576/OPV/93 ze dne 20.5.1993 - MŽP ČR a č.j. 4532/OPVŽP/ 02 ze dne 18.9.2002 – MŽP. Rozhodnutí MŽP o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, č.j. 28650/ENV/06, ze dne 5.5.2006.

Řešitelé jednotlivých úseků a spolupracovníci :

Mgr. Radomír Smetana (hluk, ovzduší)

Ing. Jitka Růžičková (zdravotní rizika)

Mgr. Václav Treml (krajinný ráz)

Spolupráce :

Ladislav Beran

Ing. arch. Zdeněk Kadlec

RNDr. Martin Krejčík, CSc.

Firma :    	Ing. Václav Martinovský, SVHF

Jáchymovská 277/14

460 10 Liberec 10

Provozovna : 	Nitranská 418, 460 01 Liberec 1

tel. 485 108 481, fax 485 150 186, mobil 603 834 867

e-mail : martinovskysvhf@cmail.cz

Zakázka č. SVHF-EIA08142; září 2008

OBSAH

Seznam použitých zkratek

Seznam obrázků a tabulek v textu; Seznam volných příloh					7

ÚVOD

# Část A

## ÚDAJE O OZNAMOVATELI								 9

# Část B

## ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I.      Základní údaje									9

## B.I.1.    Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru

B.I.3.    Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )

B.I.4.    Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

B.I.5.    Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu variant a jejich výběru

B.I.6.    Popis technického a technologického řešení záměru

B.I.7.    Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru

B.I.8     Výčet dotčených územně samosprávných celků

B.I.9 	 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10, odst. 4 a správních úřadů, které jej vydají

## B.II.      Údaje o vstupech									28

B.II.1.   Půda

B.II.2.   Voda

B.II.3    Ostatní surovinové a energetické zdroje

B.II.4.   Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

## B.III.    Údaje o výstupech									36

B.III.1.  Ovzduší

B.III.2.  Odpadní vody

B.III.3.  Odpady

B.III.4	 Ostatní

4.1 Hluk a vibrace

4.2 Záření

4.3 Zápach

4.4 Rušivé světlo

B.III.5.  Doplňující údaje

5.1 Významné terénní úpravy

5.2 Zásahy do krajiny

# Část C

## ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1.        Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 	57

C.1.1      Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

C.1.2      Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

C.1.3      Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na :

C.1.3.1.     ÚSES

C.1.3.2.     Krajinný ráz

C.1.3.3.     Zvláště chráněná území

C.1.3.4.     Zvláště chráněná území - NATURA

C.1.3.5.     Území přírodních parků

C.1.3.6.     Významné krajinné prvky a památné stromy

C.1.3.7.     Území historického, kulturního, nebo archeologického významu

C.1.3.8.     Území hustě zalidněná

C.1.3.9.     Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

C.1.3.10    Extrémní poměry v dotčeném území

## C.2.       Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	63

C.2.1.        Ovzduší a klima

C.2.2.        Voda

C.2.3.        Půda

C.2.4.	      Hluk

C.2.5.        Záření, zápach, ochranná pásma

C.2.6         Horninové prostředí a přírodní zdroje

C.2.7.        Fauna

C.2.8.        Flóra

C.2.9.        Ekosystémy

C.2.10.      Krajina

C.2.11.      Obyvatelstvo

C.2.12.      Hmotný majetek

C.2.13.      Kulturní památky

C.3.        Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska

jeho únosného zatížení								71

# Část D

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.     Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a ŽP a  hodnocení jejich velikosti a významnosti							73

D.I.1.    Vlivy na obyvatelstvo

D.I.2.    Vlivy na ovzduší a klima

D.I.3.    Vliv na hlukovou situaci

D.I.4.    Vliv na povrchové a podzemní vody

D.I.5.    Vlivy na půdu

D.I.6.    Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

D.I.7.    Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

D.I.8.    Vlivy na krajinu

D.I.9.    Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

D.II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů					77

D.III.	Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních     stavech										78

D.IV.    Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí						80

D.V.      Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při

hodnocení vlivů									84

D.VI.    Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

Zpracování dokumentace								86

# Část E

## POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 	   					88

# Část F

## ZÁVĚR								  			89

# Část G

## VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

90

Část H

## PŔÍLOHY 											93

## Seznam příloh :

- Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, sdělení k žádosti o územně plánovací informaci, č.j. 15768/2008/OStRM ze dne 28. května 2008

- Vyjádření Obce Luštěnice k záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody - Luštěnice“ z hlediska územně plánovací dokumentace, ze dne 23. července 2008

- Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků a koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j  36107/2008/KÚSK, ze dne 14. března 2008

- Vyjádření MŽP ČR, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, č.j. 30592/ENV/08 ze dne 21. dubna 2008, o zařazení záměru dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb

- Výpis z evidence nemovitostí dotčených pozemků zájmového území

- Výřez z katastrální mapy (zájmové území)

- Výpis z obchodního rejstříku společnosti Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.

- FOTODOKUMENTACE

Seznam volných příloh :

- Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená; Hluková studie – EkoMod Mgr. Smetana Radomír, Liberec, IX/2008

- Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená; Rozptylová studie; EkoMod Mgr. Smetana Radomír, Liberec, IX/2008

- Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená; posouzení vlivů na veřejné zdraví – Hodnocení zdravotních rizik; BERYL spol. s r.o. Liberec; Ing. Jitka Růžičková, Ing. Eliška Wagnerová, IX/2008

- Posouzení vlivu záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená;“ na krajinný ráz; Mgr. Václav Treml, Ph. D., Klatovy, VII/2008

# SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

| ČOV, BČOV | Čistírna odpadních vod, biologická ČOV | KŘ | Kanalizační řád |
| --- | --- | --- | --- |
| OV, o.v. | Odpadní vody | NBK, RBK, LBK | Nadregionální biokoridor, regionální biokoridor, lokální biokoridor |
| CFC | Freony | OPVZ | Ochranné pásmo vodních zdrojů |
| ČR | Česká republika | RBC, LBC | Regionální biocentrum, lokální biocentrum |
| DZ | Družstevní závody | OA | Osobní automobil |
| EU, ES, EHS | Evropská unie, Evropské společenství, Evropské hospodářské společenství | OPK, OOPK | Ochrana přírody a krajiny, orgán ochrany přírody a krajiny |
| NV | Nařízení vlády | OP | Ochranné pásmo |
| MZe | Ministerstvo zemědělství | EVL | Evropsky významná lokalita |
| PD | Projektová dokumentace | PO | Ptačí oblast |
| ZPF, PUPFL | Zemědělský půdní fond, půda určená k plnění funkce lesa | CHÚ | Chráněné území |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí | VKP | Významný krajinný prvek |
| VH | Vodní hospodářství | ÚP VÚC Mladá | Územní plán vyššího územního celku Mladá |
| PL | Povodí Labe s.p. | ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| OP | Ochrana přírody | HG | Hydrogeologie, hydrogeologický |
| MěÚ | Městský úřad | VN, NN | Vysoké napětí, nízké napětí |
| KÚ | Krajský úřad | ÚPNSÚ | Územní plán sídelního útvaru |
| PHO | Pásmo hygienické ochrany | DSÚ | Dotčené správní úřady |
| KM | Katastrální mapa | ČGS | Česká geologická služba |
| SA | Sovětská armáda | THP | Technicko-hospodářský pracovník |
| TNA | Těžký nákladní automobil | SES, ÚSES | Systém ekologické stability, územní SES |
| ŽP | Životní prostředí | TTP | Trvalé travní plochy |
| KHS | Krajská hygienická stanice | SO ORP | Správní obvod obce s rozšířenou působností |
| E.I.A. | Environmental Impact Assesment - hodnocení vlivů na životní prostředí | NO | Nebezpečné odpady |
| KN | Katastr nemovitostí | ÚSES | Územní systém ekologické stability |
| dB | Decibel | ZS | Zneškodňovací stanice |
| LAeq | Ekvivalentní hladina akustického tlaku A | LwA | Akustický výkon |

Seznam obrázků a tabulek v textu :

Seznam obrázků :

Obrázek č. 1 Vymezení zájmové lokality (mapa 1:50000; letecký snímek)

Obrázek č. 2 Situační řešení záměru a okolí v zájmovém území

Obrázek č. 3 Celková situace – areál DZD – strojírna v Luštěnicích

Obrázek č. 4 Přehledné blokové schéma technologie výroby ohřívačů vody

Obrázek č. 5 Blokové schéma průtočné zneškodňovací stanice (ČOV)

Obrázek č. 6 Hala č. 1 (výroba)

Obrázek č. 7 Půdorys haly č. 4 (šatna a ubytovna)

Seznam tabulek :

Tab. č. 1 :   Spotřeby hlavních výrobních  materiálů za rok (předpoklad)

Tab. č. 2 :   Spotřeby energií a vody za rok (předpoklad)

Tab. č. 3 :   Přehled budov a hal v zájmové lokalitě- současný stav

Tab. č. 4 :   Přehled pozemků v zájmové lokalitě - současný stav

Tab. č. 5 :   Seznam rekonstruovaných objektů

Tab. č. 6 :   Vzorové složení směsi pro smaltování (provoz DZ Dražice - strojírna s.r.o.)

Tab. č. 7 :   Termín zahájení a dokončení realizace záměru

Tab. č. 8 :   Přehled dotčených územně-– správních celků

Tab. č. 9 :   Výčet navazujících rozhodnutí dotčených správních úřadů

Tab. č. 10:  Celková bilance ploch

Tab. č. 11:  Přehled spotřeby CHLaP

Tab. č. 12 : Další chemické látky a přípravky pro provoz

Tab. č. 13 : Příklad složení suchých smaltovacích směsí (DZ Dražice - strojírna s.r.o. - současná výroba)

Tab. č. 14 : Přehled ročních spotřeb použitých činidel při zneškodňování 4000 m3 odpadních vod

Tab. č. 15 : Nároky na dopravu - přehledná tabulka

Tab. č. 16 : Výsledky měření imisí v území v roce 2006 a 2007 v Ml. Boleslavi[(g/m3]

Tab. č. 17 :  Přehled spalovacích zdrojů pro vytápění

Tab. č. 18 :  Emisní charakteristiky

Tab. č. 19 :  Přehled výduchů

Tab. č. 20 :  Emisní charakteristiky

Tab. č. 21 :  Emise z pohybu vozidel na parkovacích a nakládacích plochách [g/s]

Tab. č. 22 :  Imisní limity, cílové imisní limity a meze tolerance pro ochranu zdraví lidí

Tab. č. 23 :  Povolené limity kvality vstupní odpadní vody v kanalizačním řádu - výběr (příloha č.1KŘ)

Tab. č. 24 :  Produkce odpadních vod

Tab. č. 25 :  Koncentrační limity vod vypouštěných ze zneškodňovací průtočné  stanice (max. znečištění)

Tab. č. 26 :  Odtok srážkových vod v areálu

Tab. č. 27 :  Odpady z výstavby záměru (předpoklad)

Tab. č. 28 :  Odpady produkované při výrobě tepelných ohřívačů

Tab. č. 29 :  Přehled produkovaných odpadů ze smaltovací linky DZD Dražice – strojírna v Dražicích

Tab. č. 30 :  Výsledky měření [dB]

Tab. č. 31 :  Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 a odhad dopravy v roce 2010 [voz/24 h]

Tab. č. 32 :  Ekvival. hladiny akus. tlaku A v nejbližších chrán. místech ze zdrojů v areálu závodu, den

Tab. č. 33 :  Ekvival. hladiny akust. tlaku A v nejbližších chrán.místech ze zdrojů v areálu závodu, noc

Tab. č. 34 :  Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v nejbližších chráněných místech, denní doba

Tab. č. 35 :  Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v nejbližších chráněných místech, noční doba

Tab. č. 36 :  Objemová aktivita Rn222 v kBq.m-3 z podloží v kategorii radonového indexu

Tab. č. 37 :  Počet obyvatel v zájmové lokalitě (zdroj - Obecní úřad Luštěnice)

Oznámení je zpracováno v 11 výtiscích (9 x MŽP ČR, 1x DZ Dražice – strojírna s.r.o., 1x archiv)

ÚVOD

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. vyrábí ucelenou řadu ohřívačů vody (bojlerů) se systémem topných těles již od roku 1956 a jejich vysoká technická úroveň odpovídá světovému standardu. Mimo špičkového zpracování a kvalitních materiálů použitých při výrobě a náročné kontrole během výrobního procesu je jednou z hlavních výhod ohřívačů vody systém topných těles.

Počátky výroby ohřívačů vody se datují od doby znárodnění značné majetkové části družstva v Dražicích, které bylo zaměřeno na výrobu elektřiny z vodní energie. Podnik se přeorientoval na výrobky a služby pro obyvatelstvo se zaměřením na domácnost a sportovní vyžití. V roce 1956 se jedním z programů stala výroba ohřívačů vody pod vedením bývalého živnostníka pana Křováka. V roce 1972 byl dokončen vývoj kombinovaného ohřívače vody a jeho zavedení do sériové výroby.

Koncem osmdesátých let vyráběl Družstevní kombinát Dražice kolem 13 000 kombinovaných ohřívačů vody ročně a v této oblasti zaměstnával cca 50 pracovníků. Po změně politické situace v roce 1989 dochází k rozdělení družstva na samostatné obchodní firmy. Jednou z těchto firem je i  společnost Družstevní závody Dražice - strojírna, s.r.o., která převzala výrobu ohřívačů vody. Společnost se stává největší prodejcem ohřívačů vody v tuzemsku a od roku 1994 začíná rozvoj exportu a vývoz do 16 zemí v Evropě. V roce 2006 společnost vyrobila 129 700 ks ohřívačů a zaměstnávala 210 osob.

Na základě výborných výsledků v kvalitě produkovaných ohřívačů vody došlo k obchodnímu spojení Družstevních závodů Dražice - strojírna s.r.o. se švédskou firmou NIBE INDUSTRIER AB, se sídlem v Markarydu. V současnosti nastává prudký rozvoj výroby ohřívačů vody. Dochází k rozšíření sortimentu, modernizaci technologie a neustálému zvyšování výroby. Rozvoj továrny nebyl možný ve stávajícím areálu, proto je nutný rozvoj v dalším samostatném objektu. Na základě dohody se zahraničními partnery byl vybrán a následně zakoupen další areál pro výstavbu samostatného závodu na výrobu bojlerů.

Vybraný areál se nachází v části obce Luštěnice - Zelená, podél komunikace č. II/275  z Brodců do Luštěnic, v severní části bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá. Původně byl areál kasáren určen pro spojařské jednotky Sovětské armády a byl stavebně dokončen v roce 1988. Ve stávajícím areálu je v současné době provozován sklad hotových výrobků továrny z Dražic. Investor předpokládá realizaci záměru ve stávajícím areálu, v bývalém vojenském objektu, bez zásahu do okolí stavby. Realizace záměru vhodným způsobem přispěje k revitalizaci bývalého vojenského prostoru

Záměr přestavby areálu na strojírenský podnik pro výrobu ohřívačů vody bude spočívat v rekonstrukci současných šesti hal, nevýrobního objektu a výstavbu nových výrobních a skladových objektů. V podstatě se uvažuje se zastřešením stávajícího nádvoří bývalého autoparku. Dále se uvažuje s vybudováním retenční nádrže a vjezdu ze silnice Brodce - Luštěnice. Nevýrobní objekt bude rekonstruován na kanceláře, ubytovnu a šatny. Objekty budou vytápěny zemním plynem a v rámci přestavby budou také rekonstruovány inženýrské sítě.

Výrobní činnost v novém rekonstruovaném areálu bude provozována ve třech směnách s výrobní kapacitou 220 tis. ks bojlerů (různé velikosti) za rok. Provoz podniku bude nepřetržitý po dobu 235 dnů v roce (3 směny). Realizace záměru výrobny bojlerů vytvoří dle předpokladů 210 pracovních míst v rámci dělnických profesí a 30 míst pro technicko-hospodářské pracovníky.

Jedná se tedy o záměr vyžadující stavební zásahy do stávajících objektů spojený s instalací výrobního strojního zařízení a technologie povrchových úprav, včetně nutného logistického zázemí. Samotná výroba bude zaměřena na zpracování ocelového materiálu s následnou povrchovou úpravou smaltováním a práškovým lakováním a bude prakticky totožná s výrobou v mateřském závodě v Dražicích (i z hlediska vlivů na životní prostředí). Převažujícím finálním výrobkem budou ohřívače vody (bojlery), které budou dodávány do evropských zemí.

Projekty rekonstrukce stávajících objektů jsou zpracovávány s cílem minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Veškerý provoz bude realizován v souladu s platnými zákonnými předpisy ČR, zejména s ohledem na ochranu životního prostředí a zdravých životních podmínek obyvatelstva.

Informace o záměru pro obyvatele byly uvedeny v Luštěnickém zpravodaji č. 3 (červenec 2008).

Záměr „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody  Luštěnice - Zelená“, naplňuje dikci bodu č. 4.4 kategorie I. přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven s kapacitou nad 500 0000 m2/rok celkové plochy úprav.

Příslušným úřadem k provedení posouzení vlivu záměru na životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí. Po dohodě s MŽP a v souladu s ust. § 6, odst. 5 zákona, je oznámení předkládáno jako dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, podle přílohy č. 4 k zákonu

ČÁST A

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

| A. 1. Obchodní firma: | Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. |
| --- | --- |
| A. 2. IČ: | 45148465 |
| A. 3. Sídlo: | Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou |
| A. 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: | Ing. Karel Pacourek , generální ředitel Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: 326 370 951, fax. . 326 370 993 |

ČÁST B

## ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B. I. Základní údaje

B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená“

Záměr „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody  Luštěnice - Zelená“, naplňuje dikci bodu č. 4.4 (povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven s kapacitou nad 500 0000 m2/rok celkové plochy úprav) kategorie I. přílohy č. 1 k zákonu č. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem k provedení posouzení vlivu záměru na životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí (dle vyjádření MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, č.j. 30592/ENV/08 ze dne 21. dubna 2008).

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru

Základním cílem záměru je vybudování nového strojírenského závodu na výrobu ohřivačů vody v bývalých kasárnách po Sovětské armádě v  obci Luštěnice - část  Zelená.

Vybudování strojírenského závodu zahrnuje :

- přestavby stávajících hal a výstavba nových objektů

- vybudování strojírenské části výroby

- instalaci smaltovací linky, včetně zařízení předúpravy a zneškodňovací stanici technologických vod (ČOV)

- linku povrchových úprav (práškové lakování )

- montážní linku ohřívačů vody, včetně balící části

- logistické zázemí (příjem, skladování a expedice vstupních surovin, chemických látek a přípravků, výrobků a odpadů)

- obslužné části provozu (administrativní část, šatny, sociální zařízení, atd.)

Druh výroby:

Strojírenská výroba, zpracování ocelového materiálu, dělením, lisováním, svářením s následnou povrchovou ochranou smaltování a práškovým lakováním.

Převažující výrobek:

Ohřívače vody elektrické, kombinované a nepřímotopné v objemech 10 - 1000 litrů. Výrobkem je vnitřní vložka bojleru s průměrnou smaltovanou plochou 2,4 m2 (označení standardní bojler). Vedlejší výrobky nejsou.

Popis výrobku:

Svařená ocelová nádoba se smaltovanými vnitřními plochami, vložená ve vnějším ocelovém plášti chráněném práškovou vypalovanou barvou. Prostor mezi nádobou a pláštěm je vyplněn polyuretanovou izolační pěnou bez fluorovaných uhlovodíků. Ohřívač může být vybaven elektrickým topným tělesem a regulací teploty. Obal výrobku je kombinací polystyrenu a kartonu.

Kapacity :

Celková teoretická kapacita nového závodu představuje :

Počet výrobků (ohřívače vody 10 - 1000 litrů)			220 000 ks/rok

Smaltovaná plocha							480 000 m2/rok

Práškovaná plocha							320 000 m2/rok

Typ provozu :							235 dnů v roce, 3 směny

Orientační počet zaměstnanců 					210 dělníků, 30 THP

Tab. č. 1 : Spotřeby hlavních výrobních  materiálů za rok (předpoklad)

| Název | Jednotka | Množství |
| --- | --- | --- |
| ocelové plechy do tloušťky 5 mm ,trubky | t | 11 000 |
| smalt | t | 320 |
| prášková barva | t | 80 |
| polyuretanová izolace 800 T | t | 350 |
| plastové díly | t | 350 |
| obalový materiál | t | 770 |
| svářecí drát pro sváření v ochranné atmosféře průměru 1 a 1.2 mm | t | 80 |
| ostatní materiály | t | 500 |

Tab. č. 2 : Spotřeby energií a vody za rok (předpoklad)

| Název | Jednotka | Množství |
| --- | --- | --- |
| elektrická energie – požadovaný příkon | MWh | 3 000 |
| zemní plyn | MW | 11 000 |
| voda – technologická (roční spotřeba) | m3 | 3 700 |
| voda – pro komunální účely (roční spotřeba) | m3 | 6 000 |

## B. I. 3. Umístění záměru

Bývalý vojenský výcvikový prostor sovětské armády se nachází cca 1,5 km západně od obce Luštěnice. Prostor spadá do katastrálního území obce Luštěnice, okresu Mladá Boleslav. Širší oblast zájmového území lze vymezit pomyslnou spojnicí obcí Luštěnice - Brodce – Lipník – Struhy. Jedná se o oblast náležející do bývalého vojenského výcvikového prostoru o rozměru cca 4,5 x 3,5 km (16 km2), které leží v katastrech obcí Brodce, Dražice a Smilovice - Újezdec. Kasárenské prostory se nacházejí na severovýchodním okraji bývalého vojenského výcvikového prostoru, samotné zájmové území bývalých spojařských kasáren je umístěno až na severním okraji areálu kasáren.

Přehledná situace okolí zájmové lokality v měřítku 1 : 50 000 je uvedena na obrázku č. 1. Areál bývalých kasáren se rozkládá na rovinatém území v nadmořské výšce cca 200 m.n.m. Půdorys bývalých kasáren tvoří přibližně obdélník protažený ve směru východ - západ.

Samotný záměr je situován na katastrálním území obce Luštěnice – část Zelená. Na jižním okraji zájmového území se nachází obytný areál části obce Luštěnice - Zelená. Tři panelové domy byly postaveny v roce 1980 dle sovětských stavebních norem (tzv. panelové domy kyjevského typu) a sloužily pro ubytování důstojníků SA z posádky Luštěnice a jejich rodin. Po odchodu Sovětské armády v roce v květnu 1991 byly byty převedeny do vlastnictví obce Luštěnice a následně byla v roce 1994 provedena generální rekonstrukce (nyní panelové domy č.p. 400 - 413).

Ve třech popisovaných pětipodlažních objektech se nachází celkem 229 bytů (1+1, 1+2, 1+3). Východně od panelových domů je v současné době rekonstruován další bytový objekt (předpokládáno je 18 bytových jednotek). Část pozemků mezi panelovými domy, parkovištěm (točnou pro autobusovou dopravu) a zájmovým areálem je určena pro výstavbu garáží. Tyto objekty jsou v době zpracování hodnocení vlivů na životní prostředí ve výstavbě.

U budované bytové jednotky stojí rodinný dům s provozovnou uměleckého kováře. Poněkud východněji je provozovna firmy Bioval Kosořice. Popisovanou jižní část zájmového území doplňuje prodejna potravin a pekárna (výroba i prodej pekařských výrobků). Poněkud dále na jihu za panelovými domy se nachází provozovna firmy M. Soft.CZ - computer systém.

Jihovýchodně od popisovaného areálu je volný prostor po zbouraném objektu bývalé vojenské kuchyně a jídelny. Tato plocha patří společnosti Rollyx - kovovýroba s.r.o. Jižně od popisovaného pozemku - přes místní obslužnou komunikaci je areál pily (pilařská výroby M. Knotek) a truhlářství L- Krouský.

Západně od plochy areálu ve vlastnictví DZ Dražice - strojírna s.r.o. se nachází plánovaná zahrádkářská kolonie. Severozápadně (vklíněna do zájmové plochy) se nachází stavba bývalé vojenské kotelny (nyní firma Bioplast s.r.o. – zpracování plastů). V současné době je objekt rekonstruován a bude zde probíhat výroba z plastů. Poněkud dále západním směrem se nachází hydrogeologický vrt LU 1 ve zděném ochranném objektu. Tento objekt sloužil jako zdroj pitné a užitkové vody pro původní areál kasáren. Zatravněné plochy postupně směrem dále na západ nahrazuje lesní porost.

Cca 500 m severovýchodním směrem od zájmového areálu v části lesního masivu zvané Kristián je umístěn objekt velkovýkrmny vepřů (PROMA Josefov) se stanoveným ochranným pásmem. Jde o rozsáhlý areál, který je prakticky zcela skryt za dřevinným lemem, projevuje se však pachově. Severní část zájmového území (za komunikací II. třídy) je využívána zemědělským způsobem (orná půda).

Pro realizaci záměru nejsou nutné plošné nároky mimo stávající areál bývalých kasáren.V rámci výstavby nebude třeba vynětí pozemků ze ZPF ani pozemků PUPFL V následující tabulce č. 3  a 4 je uveden celkový souhrn ploch území. Areál je dopravně spojen silnicí druhé třídy s obcí Luštěnice a Brodce (II/275), dále je z  uvedené komunikace možný nájezd na dálnici Mladá Boleslav - Praha (R 10 - E 65). Situačního řešení záměru a okolí je uvedeno na obrázku č. 2.

Tab. č. 3: Přehled budov a hal v zájmové lokalitě- současný stav (viz přílohy č. 5 a 6)

| Název objektu | Parcelní číslo | Zastavěná plocha (m2) | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| Skladová hala | st. 5001 | 1047 | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| Skladová hala | st. 5002 | 1050 | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| Skladová hala | st. 5003 | 1048 | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| Skladová hala | st. 5004 | 1049 | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| Skladová hala | st. 5005 | 1050 | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| Skladová hala | st. 5006 | 1049 | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| Kulturní dům | st. 5007 | 1196 | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| Věznice | st. 5010 | 213 | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| Vrátnice I – funkční | st. 5011 | 41 | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| Vrátnice II - nefunkční | st. 5012 | 104 | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| Truhlárna | st. 5110 | 455 | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |

Tab. č. 4: Přehled pozemků v zájmové lokalitě - současný stav (viz přílohy  č. 5 a 6)

| Číslo parcely | Výměra (m2) | Druh pozemku | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 5001 | 1047 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5002 | 1050 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5003 | 1048 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5004 | 1049 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5005 | 1050 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5006 | 1049 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5007 | 1196 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5008 | 877 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5010 | 213 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5011 | 104 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5012 | 89 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5110 | 455 | zastavěná plocha a nádvoří | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5010/39 | 60362 | ostatní plocha (komunikace) | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5010/49 | 395 | ostatní plocha jiná plocha | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| 5010/51 | 1027 | ostatní plocha jiná plocha | DZ Dražice – strojírna s.r.o. |
| Celkem | 71011 |  |  |

## B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Posuzovaným záměrem je „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody – Luštěnice“ v obci  Luštěnice, části obce Zelená. Záměr je situován na severní okraj bývalého vojenského prostoru Mladá, zhruba 1,1 km západně od okraje obce Luštěnice při silnici II/275. Území pro realizaci záměru bylo dříve využíváno jako kasárna sovětské posádky. Záměr počítá s dostavbou a přestavbou již existujících objektů (šest skladových hal resp. bývalých garáží, bývalý kulturní dům, ubytovací objekt, vojenská věznice) a výstavbou jedné nové haly. Celý současný areál má rozlohu cca 7 ha.

Ze šesti současných skladových objektů (garáží) by měla překrytím nádvoří vzniknout jedna rozsáhlá hala o půdorysných rozměrech ca. 220 x 70 m, a to včetně nově přistavené skladové haly v severní části areálu. Výška střechy by neměla přesáhnout 10 m. Bývalý kulturní dům bude adaptován na výrobní halu, zároveň k němu bude přistavena hala o rozměrech 30 x 42 m. Zcela nová skladová hala má být vystavena v části pozemku přiléhající přímo k silnici II/275. Tato hala má mít půdorysné rozměry cca 100 x 30 m, výška štítu by opět neměla přesáhnout 10 m. Bývalý obytný objekt bude rekonstruován na ubytovací, skladovací prostory a šatny. Areál bude dále vybaven parkovištěm pro 60 - 70 automobilů a osvětlením venkovních prostor. V současné době je areál využíván převážně jako sklad Družstevních Závodů Dražice-strojírna s.r.o., cílem záměru je kompletní výroba ohřívačů vody.

Ohřívače vody jsou určeny především pro přípravu teplé vody v sociálních zařízeních menšího rozsahu. Přímé ohřívače připraví menší objemy teplé vody v krátkých intervalech. Tzv. kombinované ohřívače jsou přizpůsobeny ohřevu celého objemu zásobníku vody např. topnou vodou z jiného zdroje tepla pomocí výměníku, čímž dochází k úspoře elektrické energie. Elektrické topné těleso v uvedených ohřívačích je keramické, suché a je zasunuto do ocelové jímky, která je navařena na ocelovém víku příruby. Systém keramických těles je vhodný pro agresivní a tvrdou vodu.

Rekonstrukce bývalého vojenského areálu na strojírenský podnik navazuje na tradiční výrobu ohřívačů vody v Dražicích. Jedná se o rozšíření a pokračování stávající činnosti, rozšíření výroby je nutné vzhledem k požadavkům na produkci ohřívačů vody.

Charakter záměru, tj., výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody, spočívá především v úpravě stávajícího areálu bývalých kasáren. Pozemky, na kterých bude záměr realizován jsou v plném vlastnictví investora a jsou určeny v rámci ÚP VÚC Mladá pro další rozvoj lehké průmyslové činnosti. Územní plán velkého územního celku Mladá (Terplan, březen 1994, schváleno usnesením vlády č. 723 ze dne 19.12.1994). Stavba je v souladu s navrhovaným rozvojem obce Luštěnice a zájmová lokalita bude navržena k realizaci lehké průmyslové činnosti i v územním plánu, který je v současné době zpracováván. V současné době je stanoveno zastavěné území obce Luštěnice vč. Zelené.

Samotný nový strojírenský závod se nachází prakticky mimo oblast hustě obydlených území, je dobře přístupný po místních komunikacích a celkem zde bude pracovat cca 240 zaměstnanců. Lokalita je napojena na stávající komunikační síť. Rovněž tak se uvažuje s napojením na další infrastrukturu části obce Luštěnice - Zelená (kanalizace, voda, plyn, rozvody elektřiny, spoje).

Z hlediska kumulace s jinými záměry je nutno uvést již částečně realizovaný rozvoj lokality z hlediska bydlení a využití dalších částí vojenského areálu pro lehkou průmyslovou výrobu (skladování). Areál strojírenského podniku sousedí s obytnou zónou ve své jihozápadní části.

.

B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně variant a jejich výběru

Zdůvodnění umístění záměru

Umístění posuzované stavby je jednoznačné z důvodu vlastnictví pozemků a ostatních nemovitostí bývalého areálu kasáren v severní části území bývalé posádky SA v Luštěnicích - části Zelená.Výstavba strojírenského závodu bude realizována rekonstrukcí stávajících hal. Provoz bude napojen na všechny potřebné inženýrské sítě s potřebnou kapacitou k realizaci hodnoceného záměru.

Z hlediska komunikační napojení je stávající provoz dopravně napojen na silnici II. třídy č. 275, která navazuje na rychlostní komunikaci R 10 (E 65). Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa, neboť dotčený pozemek je zastavěn.

Účelem realizace záměru ze strany investora je zvýšení kapacity výroby ohřívačů vody. V zájmové lokalitě vznikne výrobní kapacita s vyspělou zahraniční technologií, šetrnou k životnímu prostředí, která umožní realizovat vývoz českých výrobků v potřebné kvalitě a rozsahu.

Z hlediska místní komunální politiky lze konstatovat, že v obci Luštěnice chybí místní velký zaměstnavatel a proto je nutné zabezpečovat okolní hromadnou dopravu osob do okolí. Tato praxe je poměrně náročná z finančního z finančního a environmentálního pohledu. Realizace záměru přinese, oživení části bývalého vojenského výcvikového prostoru, v daném území dojde k  rozšíření pracovních míst pro kvalifikované pracovníky z oboru strojírenství, které má v širším okolí dlouholetou tradici.

Z hlediska variantního řešení záměru oznamovatel (investor) neuvažuje s variantním řešením, protože navrhovaný záměr se týká konkrétního areálu, který byl pro již předem určen pro realizaci lehké průmyslové činnosti a za totožným účelem byl i investorem zakoupen. V areálu v současné době probíhá na lokalitě skladování výrobků DZ Dražice - strojírna s.r.o. v Benátkách nad Jizerou.

B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru

Popis současného stavu areálu :

Areál severních kasáren v posádce Luštěnice - Zelená o rozloze cca 71 000 m2 je umístěn podél komunikace II. třídy č. 275 Brodce - Luštěnice. Kasárna byla původně plánována pro umístění spojovacího praporu Sovětské armády. Ze stavebního hlediska byl areál tvořen ubytovacím objektem, kuchyní a jídelnou (proběhla demolice), kulturním domem, útvarovou věznicí, dvěmi vrátnicemi a autoparkem (zděné garáže). Kasárna byla stavebně dokončena v roce 1988.

Účelové komunikace v areálu kasáren byly kryty živičným povrchem, další plochy tvořil udržovaný travní porost s výsadbou pěstovaných kultivarů převážně jehličnatých dřevin. Areál je do dnešní doby oplocen. Oplocení je tvořeno zinkoocelovým pletivem, které je již silně opotřebeno. Kasárna byla napojena na místní zdroj pitné vody z hlubinného vrtu, v současné době je uvedené připojení nefunkční a objekt není napojen na vodovodní řad. Původní kanalizační síť v areálu je ve špatném technickém stavu (byla kontrolována kamerovými zkouškami) a proto je doporučena výstavba nového kanalizačního přivaděče na místní ČOV. V kasárnách zůstal zachován částečný rozvod elektrické sítě pro osvětlení komunikací, další rozvod elektrické energie neexistuje.

Vyobrazení současného stavu je uvedeno na výřezu z katastrální mapy (obr. č. 3)

Ubytovací objekt

Ubytovací objekt v kasárnách tvoří typizovaná stavba sovětského vzoru o třech nadzemních podlažích, p.č. 5008, zastavěná plocha je 935 m2. Stavebně je budova realizována z cihel, omítnuta, bez zateplení, střešní krytinu tvoří asfaltová lepenka. Objekt je vybaven typizovanými širokými okny, vnitřní členění jednotlivých podlaží bude vyžadovat řadu úprav.

Samostatné skladovací haly (garáže)

Šest samostatných hal stojí na p.č. 5001 - 5006, zastavěné plocha činí cca 1050 m2 na jeden objekt a každá hala má průměrnou výšku 5,8 m s původním využitím garáže vojenské techniky. Každá hala je v polovině předělena nenosnou příčkou. Stavebně jsou řešeny jako železobetonové nosné konstrukce  se železobetonovým stropem. Střešní krytinu tvoří asfaltová lepenka. Konstrukce jsou obezděny panely (Syporex), hrubě omítnuté a nezateplené. V podélné straně má každá z hala řadu dvanácti ocelových vrat o rozměru 4 x 5 m. Stavby garáží jsou bez oken, výtápění, rozvodů elektroinstalace a vody . Podlaha je betonová, prašná. Celkový stav nosné konstrukce je dobrý, obezdění, střešní krytina a podlaha jsou opotřebované.

Kulturní dům

Objekt kulturního domu na p.č. 5007 o ploše 1 196 m2. Skládá se ze železobetonové nosné konstrukce s cihlovým obezděním o zastavěné ploše 740 m2 a výšce 7,3 m a dvěmi podélnými přístavky o celkové ploše 460 m2 a  výšce 3,5 m .Vnitřní stěny stavby nejsou omítnuty. Objekt je nezateplený. Střecha je řešena dřevěným záklopem s hliníkovými šablonami. V objektu není podlaha. Okna, dveře jsou dřevěná silně opotřebená a netěsná. V budově není vytápění, rozvod vody a elektrické energie.

Vojenská věznice

Objekt bývalé posádkové věznice na p.č. 5010 o ploše 213 m2 . Zděný, zdevastovaný objekt určený k přestavbě.

Objekt vrátnice - jih

Objekt nevyužívané vrátnice na p.č.5011 o ploše 104 m2. Zděný, zdevastovaný, nevyužitelný objekt určený k demolici.

Objekt vrátnice - východ

Objekt vrátnice na p.č. 5012 o ploše 41 m2 určený k přestavbě

Truhlárna

Budova truhlárny na p.č. 5110. Zděný, zdevastovaný, nevyužitelný objekt určený k demolici,

není součástí rekonstrukce areálu.

Stavební rekonstrukce areálu :

Tab. č. 5 : Seznam rekonstruovaných objektů

| Název objektu | Číslo objektu |
| --- | --- |
| Výrobní hala | 1 |
| Pomocná výroba (pomocná strojní výroba) | 2 |
| Pomocná výroba (výroba akumulačních nádrží) | 3 |
| Šatny, ubytovna | 4 |
| Skladovací hala | 5 |
| Vrátnice | 6 |
| Trafostanice | 7 |
| Sklad chemikálií a nebezpečných odpadů | 8 |
| Manipulační plocha | 9 |
| Retenční nádrž | 10 |
| Parkoviště zaměstnanců | 11 |
| Zatravněná plocha (včetně budovy bývalé truhlárny) | 12 |

Situace areálu DZ Dražice v Luštěnicích po stavební rekonstrukci je uvedena na obrázku č. 4. Dále je používáno číselné označení nových budov dle zákresu.

Vstupní údaje o realizaci stavební části záměru.

Využití bývalého vojenského areálu (severních kasáren) s celkovou plochou pozemku cca 7 ha  bude spočívat zčásti v rekonstrukcí stávajících objektů (6 hal, každá o ploše 1080 m2,  haly s plochou  675 m2, nevýrobního objektu o třech nadzemních podlažích se zastavěnou plochou 935 m2 a dvou menších objektů o rozměrech 213 m2 a 41 m2) a dále ve výstavbě nových výrobních hal (o rozměrech  4 200 m2 a 1 800 m2) a skladovacích hal (o ploše 2700 a 3000 m2). Objekty budou zateplené a vytápěné, dále bude provedeno zapojení příslušných inženýrských sítí. V areálu je předpokládáno parkování, dále bude provedena realizace plného sociálního zázemí, jídlo pro zaměstnance bude do areálu přiváženo do přípravny jídel.

Postup stavebních činností při rekonstrukci areálu

Spojení hal 2 - 6 zastřešením volného prostoru o ploše 4 200 m2 mezi nimi vznikne ucelený výrobní objekt s plochou cca 10 000 m2. Zastřešení bude provedeno samostatnou ocelovou nosnou konstrukcí s střechou ze sendvičových panelů se světlíky. Současné stavby haly 2 - 6 budou prosvětleny okny a zatepleny. V celé ploše bude zhotovena nová betonová podlaha.Vytěžená zemina ze základů staveb bude z větší části použita na terénní úpravy. Následovat bude rekonstrukce hal. Na p.č. 5010/39 v prostoru mezi halami bude vestavěna zastřešená ocelová nosná konstrukce, která propojí všechny haly v jeden výrobní celek.

Rekonstrukce haly č. 7 vnitřními opravami omítek, podlah a rozvodů energií se změnou užívání na zpracování a sváření ocelových plechů. Nástavba na halu č. 7. ocelová; vytápěná, výrobní hala o ploše cca 1 800 m2 je určena na zpracování a sváření ocelových plechů.

Stavba nové ocelové skladové haly o ploše cca 2 700 m2 napojená na stávající halu č.1. Vznikne skladový objekt o ploše cca 3 900 m2 s 5 nakládacími rampami na expedici výrobků. Na halu na p.č. 5006 bude napojena ocelová skladovací hala s nakládacími rampami.

Součástí výstavby strojírenského závodu bude také realizace nové haly č. 5 na p.č. 5012 o ploše 3 000 m2 pro skladování hotových výrobků. Dále bude provedena rekonstrukce nevýrobního objektu č. 10 (bývalé vojenská ubytovna) se změnou užívání na ubytovnu se 60 lůžky a šatnami pro cca 220 pracovníků.

Rozsah stavebních činností

a) Rekonstrukce hal p.č. 5001 - 5005

- odstranění vrat a rámu - 60 ks

- vybourání vnitřních příček, opravy omítek - 160 m3 zdiva

- v zadní stěně každé haly zhotovení 2 prosvětlovacích otvorů o rozměru 4x 4 s parapetní výškou 1,5 m, částečně otevíratelných.

- zateplení stěn objektů zateplovacím fasádním systémem - 2 500 m2

- položení nové střešní krytiny a zateplení střechy - 5 250 m2

- nové oplechování střech a vodorovné i svislé odvody dešťových vod

- vymalování vnitřních prostor hal  4 000 m2

- vytápění objektu - 20 ks teplovzdušné  plynové topidlo RUBUR 30 kW

- elektroinstalace a  osvětlení  stálé , osvětlení bezpečnostní.

- podlaha  nová betonová vrstva drátkobetonu tl. 200 mm - 5 250 m2

- v halách p.č. 5002 a 5005 bude vybudováno sociální zařízení každé s kapacitou WC 20 osob (muži)  10 osob (ženy) a umyvadla, s rozvodem vody a  napojením na kanalizaci.

- požární rozvod vody podle požární dokumentace

- rozvod tlakového vzduchu a technických plynů

- obchvat (komunikace podél haly č. 1 ) - z hlediska protipožárního zabezpečení

b) Technické řešení stavby vestavěné haly u objektů na p.č. 5001 - 5005:

V prostoru mezi halami p.č. 5001-5005 na p.č. 5010/39 bude vestavěna ocelová zastřešená konstrukce, která vytvoří se stávajícími halami obestavěný prostor cca 10311 m2 , z toho cca 6 023 m2 ve stávajících halách a cca  5 050 m2 v nové hale. Jednolodní ocelová konstrukce haly s rozponem 28 m a tuhými rámovými rohy a kloubovým uložením základové patky.Podélné a příčné ztužení zajišťují diagonály ve ztužidlových polích. Střešní rovina je zavětrována v obou štítových polích. Hala navazuje volným prostorem do sousedních hal.Volné boční stěny a štítová stěna oddělující sklad hotových výrobků budou opláštěny sendvičovými panely 80 mm. Střecha s prosvětlovacími prvky se systémem SIKA. Okolo nově vzniklé výrobní hala č. 1 bude vystavěna komunikace z hlediska umožnění přístupu požární techniky).

Základy:

Dvoustupňové železobetonové patky s kalichem kotvení a ocelovou výztuží. Beton B15. V místech kde hala není napojena na sousední objekty a tvoří obvodovou stěnu, budou zhotoveny základové pásy 400 x 800 mm.

Konstrukce nosné:

Ocelová rámová konstrukce s tuhými rámovými rohy v horních spojích a kloubovým uložením základové patky.Podélné a příčné ztužení zajišťují diagonály ve ztužidlových polích. Střešní rovina je zavětrována v obou štítových polích.

Konstrukce obvodové:

Hala je vestavěna mezi stávající haly. V odstupech mezi stávajícími objekty bude doplněn obvodový plášť z plechových zateplených PUR panelů tloušťky 80 mm .

Střešní konstrukce:

Tvořena trapézovým plechem, polystyrénovou izolací tloušťky 140 mm hydroizolační krycí folií Sika plain. Ve střeše bude prosvětlovací pás s uzaviratelnými otvory.

Proti radonové opatření.

Stavba se nachází v lokalitě středního radonového rizika. Dostatečná funkce protiradonových opatření je spojena s návrhem hydroizolace.

Klempířské konstrukce:

Veškeré klempířské prvky jsou součástí dodávky haly

Výplně otvorů

Okna v obvodovém plášti ,dveře a vjezdová vrata jsou součástí dodávky haly

Podlahy :

Navržené z drátkobetonu 200 mm s nosností 90 kN/m2 beton B25. Podlahy položeny na stávající živičný podklad.

c) Hala k objektu na p.č. 5007

Přístavba ocelové haly k objektu na p.č. 5007. Jednolodní ocelová konstrukce haly s rozponem 30 a délce 42 m a tuhými rámovými rohy a kloubovým uložením základové patky. Podélné a příčné ztužení zajišťují diagonály ve ztužidlových polích. Střešní rovina je zavětrována v obou štítových polích..Boční stěny budou opláštěny sendvičovými panely 80 mm. Střecha s prosvětlovacími prvky se systémem SIKA.

Základy:

Dvoustupňové železobetonové patky s s kalichem kotvení a ocelovou výztuží. Beton B15

Mezi patkami budou zhotoveny základové pasy základové pásy 400 x 800 mm

Konstrukce nosné:

Ocelová rámová konstrukce s tuhými rámovými rohy v horních spojích a kloubovým uložením základové patky.Podélné a příčné ztužení zajišťují diagonály ve ztužidlových polích. Střešní rovina je zavětrována v obou štítových polích

Konstrukce obvodové:

Plechové zateplené PUR panely tloušťky 80 mm.

Střešní konstrukce:

Tvořena trapézovým plechem, polystyrenovou izolací tl. 140 mm hydroizolační krycí folií SIKA

plain. Ve střeše bude prosvětlovací pás s uzaviratelnými otvory.

Proti radonové opatření.

Stavba se nachází v lokalitě středního radonového rizika. Dostatečná funkce protiradonových

opatření je spojena s návrhem hydroizolace.

Klempířské konstrukce:

Veškeré klempířské prvky jsou součástí dodávky haly

Výplně otvorů:

Okna v obvodovém plášti ,dveře a vjezdová vrata jsou součástí dodávky haly

Podlahy:

Navržené z drátkobetonu - 200 mm s nosností 90 kN/m2 beton B25.

d) Rekonstrukce kulturního domu na p.č. 5007 na výrobní objekt

- vybourání jeviště - 170 m3

- nahození nových a oprava stávajících omítek ca 1000 m2

- oprava střechy - výměna poškozených šablon 100 m2 , nátěr střechy 120 m2

- oprava a výměna dřevěných střešních podhledů a nátěr

- výměna svislých a vodorovných okapových prvků

- výměna oken 250 m2 , venkovních dveří 10 m2

- zateplení objektu fasádním zateplovacím systémem

- nová podlaha 1200 m2 drátkobetonu - 200 mm, včetně vybudování patek pro mostový jeřáb 5 t  o celkovém objemu cca 20 m3

- vytápění 4 ks teplovzdušných plynových jednotek Robur 30 kW

- napojení na kanalizaci 20 m

- napojení na rozvod vody 15 m a vnitřní rozvod 100 m (včetně požárního rozvodu)

- elektroinstalace  a osvětlení  stále a bezpečnostní. IT kabeláž

- sociální zařízení WC pro 10 mužů, 5 žen

- šatna se sociálním zařízením s bezbariérovým vstupem pro pracovníky s omezenou pohybovou schopností

- 2 x kancelář 30 m2

- svačinová místnost

- pohotovostní sklad

- teplovodní vytápění kanceláří , šaten , soc. zařízením a příprava TUV

- rozvod tlakového vzduchu a technických plynů

- vestavba 2 ks výsuvných zateplených vrat 4x4 m

- opravy přístupových komunikací k budově

e) Skladová hala k objektu p.č. 5006

Dvoulodní ocelová konstrukce haly s rozměry 61 x 49 m oddělená boční stěnou od haly výrobní. Hala bude napojena na stávající halu p. č. 5006 a vytvoří jeden sklad hotových výrobků. Terén v jihovýchodní části před prostorem nepoužívané vrátnice bude navýšen na úroveň plochy podlah v halách.Využitím přirozené terénní vlny vznikne převýšení pro nakládací rampy.

Základy:

Dvoustupňové železobetonové patky s kalichem kotvení a ocelovou výztuží. Beton B15. Mezi patkami budou zhotoveny základové pasy základové pásy 400 x 800 mm

Konstrukce nosné:

Ocelová rámová konstrukce s tuhými rámovými rohy v horních spojích a úkloubovým uložením základové patky.Podélné a příčné ztužení zalištují diagonály ve ztužidlových polích. Střešní rovina je zavětrována v obou štítových polích.

Konstrukce obvodové:

Plechové zateplené PUR panely tloušťky 80 mm.

Střešní konstrukce:

Tvořena trapézovým plechem, polystyrenovou izolací tloušťky 140 mm hydroizolační krycí folií Sika plain. Ve střeše bude prosvětlovací pás s uzaviratelnými otvory.

Protiradonové opatření.

Stavba se nachází v lokalitě nízkého radonového rizika. Dostatečná funkce je spojena s návrhem hydroizolace.

Klempířské konstrukce:

Veškeré klempířské prvky jsou součástí dodávky haly

Výplně otvorů :

Okna v obvodovém plášti ,dveře a vjezdová vrata jsou součástí dodávky haly

Podlahy:

Navržené z drátkobetonu - 200 mm s nosností 90 kN/m2 beton B25. Mezi patkami budou zhotoveny základové pasy základové pásy 400 x 800 mm

Konstrukce nosné:

Ocelová rámová konstrukce s tuhými rámovými rohy v horních spojích a kloubovým uložením základové patky.Podélné a příčné ztužení zajišťují diagonály ve ztužidlových polích. Střešní rovina je zavětrována v obou štítových polích.

Konstrukce obvodové:

Plechové zateplené PUR panely tloušťky 80 mm.

Střešní konstrukce:

Tvořena trapézovým plechem, polystyrénovou izolací tloušťky 140 mm hydroizolační krycí folií Sika plain. Ve střeše bude prosvětlovací pás s uzaviratelnými otvory.

Protiradonové opatření.

Stavba se nachází v lokalitě středního radonového rizika. Dostatečná funkce protiradonových opatření je spojena s návrhem hydroizolace.

Klempířské konstrukce:

Veškeré klempířské prvky jsou součástí dodávky haly

Výplně otvorů :

Okna v obvodovém plášti ,dveře a vjezdová vrata jsou součástí dodávky haly.Na úrovni nakládací rampy budou čtyři těsnící límce a pohyblivé nakládací rampy  pro nakládání

kamionů.

f) Výstavba nové skladovací haly č. 5 o ploše 3 000 m2 pro skladování hotových výrobků.

Výstavba nové haly bude realizována na zatravněné části pozemku p.č. 5012 ve tvaru obdélníka, orientovaného ve směru východ – západ, o rozměrech 30 x 96 m. Realizace haly bude vyžadovat odstranění 3 ks vzrostlých dřevin (akát trnitý). Samotná hala bude tvořena železobetonovou konstrukcí, opláštění bude na bázi sendvičových panelů tloušťky 100 mm a bude určena pro skladování vstupních materiálů.

g) Rekonstrukce bývalé ubytovny

Rekonstrukce bývalé ubytovny bude vyžadovat výměnu oken, instalaci zateplení, vytápění, obnovu rozvodů elektřiny, vody a odpadů. Okna budou plastová, systém Salamander – design 2D, Streamline, pětikomorový systém s izolačním dvojsklem a ocelovými zinkovými výztuhami o rozměru 2400 x 2100 mm. celkový počet oken bude 150 ks. Vytápění bude realizováno zemnim plynem. V přízemí budovy jsou navrženy pomocné sklady, 1. patro - ubytovna (60 lůžek) a ve 2. patro - šatny pro cca 220 pracovníků.

h) Sklad chemikálií a shromaždiště nebezpečných odpadů

Sklad chemikálií a hořlavých kapalin bude proveden v souladu s ČSN 650201. Jedná se o samostatně stojící objekt, tvořící samostatný požární úsek. sklad je navržen jako hlavní sklad s kapacitou, převyšující 100 m3 skladovaných látek. Kapacita havarijní jímky bude 3% z celkového objemu skladovaných látek, nejméně však 10 m3.Zděná stavba lehkou střechou se záchytnými jímkami v podlaze, odpovídající předpisům pro daný způsob využití. Chemické látky a přípravky budou skladovány v uzavřeném skladu. Také zde bude vyčleněna část pro skladování nebezpečných odpadů. Sklad bude mít uzamykatelný vchod a dostatečné větrání neuzavíratelnými otvory dle požadavků ČSN 650201.

Podlaha bude izolovaná s keramickým obkladem, odolným proti působení skladovaných látek. Podlaha skladu bude tvořit nepropustnou havarijní jímku, vyspádovanou do bezodtokové sběrné jímky, povrch podlahy bude proveden jako chemicky odolný proti působení skladovaných látek. Rovněž stěny skladu budou opatřeny keramickým obkladem tak, aby byla zajištěna jejich ochrana před působením skladovaných látek. Sklad bude vybaven požárně bezpečnostními zařízeními dle požadavků příslušných norem

i) Kanalizace:

V areálu bude vybudována nová kanalizační stoka s přípojkami k jednotlivým objektům. Délka stoky na pozemcích investora cca 600 m v plastovém potrubí průměru 300 mm, délka na pozemcích obce 135 m v kamenině průměru 300 mm. Kanalizace využije stávajícího kanalizačního řádu s napojením do ČOV.

j) Vodovodní řad:

Bude vybudován vodovodní řad s obchodním měřením a požárním obchvatem a 3 venkovními  hydranty. Délka řadu cca 300 m z toho bude 30 m na pozemcích obce. Dále bude realizována nová vodovodní přípojka včetně požárního přívodu.

k) Plyn:

Bude vybudována plynová přípojka s obchodním měřením a  rozvodem ke všem vytápěným budovám. Tlak na paty budov 100 KPa, na každé budově bude regulován na potřebnou mez. Plyn : nová plynová přípojka 300 kPa, 320 m3/h.

l) Elektrická energie:

V areálu bude postavena nová trafostanice 22 kW/400V, 2 x 630 kW

m) Osvětlení areálu:

V areálu bude provedena instalace nových osvětlovacích těles podél komunikačních cest k budovám  včetně nových el.rozvodů.

n) Parkoviště a přístřešky na kola:

Pro zaměstnance a návštěvy závodu bude vybudováno parkoviště uvnitř areálu , budova na p.č. 5012 bude přestavěna na úschovnu kol. Stávající vjezd bude využit jako přístup na parkoviště zaměstnanců. pro cca 60 - 70 osobních aut.

o) Retenční nádrž

Záchytná nádrž na dešťové vody s kombinovaným využitím jako požární nádrže

Instalace technologie výroby ohřívačů vody :

Technologie strojírenského závodu na výrobu ohřivačů vody zahrnuje :

- logistické zázemí (příjem, skladování vstupních surovin)

- strojírenská výroba vstupních součástí

- smaltovací linka včetně předúpravy (vnitřní části ohřivačů)

- linka povrchových úprav (práškové lakování) - vnější části ohřívačů

- montáž ohřivačů vody včetně vnitřní izolace a zabalení výrobků

- logistické zázemí (skladování a expedice výrobků, odvoz odpadů, pomocné provozy vč. ČOV)

Přehledné zjednodušené blokové schema technologie výroby je uvedeno na obrázku č. 4

Charakteristika technologického zařízení

Produkce (ohřívače vody 10 - 1000 litrů)	max. 220 000 ks/rok

Povrch k smaltování:				max. 480 000 m2/rok (pro referenční bojler)

Práškovaná plocha				320 000 m2/rok

Fond pracovní doby:				max. 235 dnů/rok x 24 hod/den/3 směny

Využití FPD:					max. 80 - 85%

Opravy:					max. 10%

Provozní čas :					4 900 h/rok

Hodinový výkon:				max. 60 ks/hod

Orientační počet zaměstnanců 		210 dělníků, 30 THP

Logistické zázemí (příjem, skladování vstupních surovin)

Skladování výrobního materiálu bude probíhat v temperovaných halách č. 5. Skladování chemikálií bude realizováno zabezpečeném skladu chemikálií se záchytnými vanami č. 8. Skladování ocelových polotovarů bude prováděno ve výrobních halách nebo na volné ploše pod přístřešky.

Strojírenská výroba vstupních součástí

Obecná charakteristika výrobní technologie

Strojírenskou vstupní výrobní činnost je možno rozdělit do dvou zásadních bloků – výroba vnitřní nádrže a výroba vnějšího pláště bojleru.Výroba probíhá z neopracovaných (surových) materiálů a z dodaných profilů, příp. polotovarů.

Výroba vnitřní nádrže

Vstupní materiál pro výrobu vnitřních nádrží ohřívačů vody tvoří opracované, neopracované kovové profily i dodávka polotovarů. Polotovary (především bezešvé trubky) jsou po navaření spirály připojeny k boční straně vnitřní nádrže. Technologie úpravy spočívá v kartáčování, vrtání a sváření na stativu. Boční část vnitřní nádrže je vyráběna z neopracovaných materiálů válcováním, svářením (svar) a následně je podrobena tlakové zkoušce.

Výroba bočního  pláště

Výroba bočního pláště je realizována z neopracovaných profilů. V první etapě je provedeno nastříhání plechů, dále jejich lisování dle zvolených tvarů a následuje bodové induktivní sváření (svrchní a boční strana) a očista svařovaného povrchu.

Přehled hlavní instalované strojírenské technologie

Lisovací linka :	hydraulický tažný (přítlakový lis 500 tun)	1 ks

stroje na opracování výlisků			2 ks

robotizované pracoviště řezání laserem 	1 ks

robotizované pracoviště sváření Mig 	1 ks

stroje na zpracování plechů (stříhací nůžky)	4 ks

Svářecí linka: 	soustava svářecích poloautomatů v ochranné atmosféře Ar - CO2  (12 ks)

Odsávání znečištěného vzduchu z pracovišť je realizováno přes rekuperační filtr.

Smaltovací linka včetně předúpravy (vnitřní nádrže ohřivačů)

Smaltovací linka je využívána v rámci realizace antikorozní ochrany vnitřních nádob ohřívačů vody.

Obecná charakteristika výrobní technologie

Systém keramických těles dobře odolává tvrdé a agresivní vodě a výrazně prodlužuje životnost nádoby v každých podmínkách. Vzhledem k agresivnímu prostředí je nutno také provádět kvalitní antikorozní povrchovou ochranu bojlerů. Na základě praktických zkušeností bylo proto navrženo smaltování ocelových konstrukcí ohřívačů vody

Smalt je sklo komplikovaného chemického složení (sklovitý anorganický povlak), které je upraveno tak, aby jeho výsledné fyzikální a chemické vlastnosti umožnily jeho natavení na kov a vytvořily na něm celistvý ochranný povlak.

Typy smaltovaných výrobků:

- smaltování drahých kovů (zlato, stříbro, platina, měď)

- smaltování šedé litiny (okrasná umyvadla, dříve vany)

- smaltovaní ocelového plechu do tloušťky cca 2 mm (vany, umyvadla, reklamní tabule)

- smaltování silnostěnného plechu (bojlery a jiné výrobní nádoby) - předmět činnosti záměru

Technologie smaltování

Relativní složitost procesu smaltování je dána značně rozdílnými vlastnostmi kovu a sklovitého povlaku. V technické praxi se technologie smaltování charakterizuje jednotlivými operacemi, jejichž výsledkem je pevné spojení smaltovaného povlaku na příslušném podkladovém kovu ve vyhovující kvalitě.

Vrstvy smaltu sestávají ze smaltovacího prášku (např. živec, borax, křemen, jíl, kryolit) a barviv (oxidy kovů). Základní hmota se nanese na lesklý povrch obrobku a při teplotě nad 800°C se vypaluje. Vznikající sklovitá tenká vrstva (0,2 až 0,4 mm) je velmi tvrdá, odolná vůči chemikáliím a žáru, ale velmi křehká, má menší pevnost v tahu a průtažnost.

Obecný postup výrobních operací u smaltování:

Smaltovací linka slouží pro nanášení antikorozní ochrany na tělesa ohřívačů vody - bojlerů Z technologického hlediska je linka tvořena předúpravou, nanášením smaltéřské suspenze, sušící a vypalovací pecí. Smaltéřská směs bude připravována v provozní hale z dodaných surovin drcením v kulovém mlýně.Jako topné medium bude využíván zemní plyn.

- povrchová předúprava kovu

- příprava smaltéřské suspenze

- nanášení suspenze na kov

- sušení

- vypalování

Předúprava (vanová  odmašťovací a mořící automatická linka)

Předúprava znamená odmaštění a příprava ocelového plechu (výrobku) pro následné nanášení smaltéřské suspenze.

Černé zboží bude dvoustupňově odmašťováno v alkalickém odmašťovacím roztoku o koncentraci cca 5% hmotnostních. Aktivní složkou jsou zejména hydroxid sodný a křemičitan sodný.  Odmašťování je prováděno protiproudně, tj. po vyčerpání odmašťovací schopnosti lázně v 1. stupni je její obsah převeden do zásobní nádrže, nahrazen roztokem z 2. stupně a v 2. stupni je připraven čerstvý roztok. Zbytky odmašťovacího roztoku jsou ze zboží odstraněny dvoustupňovým oplachem vodou.

Odmaštěné zboží bude mořeno v kyselině sírové o počáteční koncentraci cca 10 - 12 %. Po vyčerpání mořící kapacity bude roztok podroben likvidaci a bude připraven mořící roztok nový. Zbytky mořícího roztoku jsou ze zboží odstraněny dvoustupňovým oplachem vodou. Před další úpravou je proveden poslední oplach za zvýšené teploty. Do oplachové vody je přidáno pasivační činidlo.

Povrch lázní je odsáván pomocí štěrbin, umístěných podél delší strany van (vana s H2SO4 a odmaštění), ventilátory jsou umístěny v prostoru mořící linky a výduchy jsou vedeny přes odlučovač kapek nad střechu budovy. Před dalšími technologickými operacemi je zboží usušeno.

Technologický postup předúpravy :

- 2 x zásadité odmaštění - Surfaclean 900

- 3 x oplach studenou vodou s protiproudým doplňováním

- 2 duplicitní moření H2 SO4, 10-12%, 50°C

- 3 x oplach studenou vodou

- 1 x oplach teplou vodou s pasivací Surfaseal 16

- sušení horkým vzduchem

Smaltování

Vnitřní povrch suchých bojlerů je pokryt vodnou suspenzí jemně mletých komponent smaltu. Základem směsi je voda, skleněná frita, jíl, křemen, borax, kyselina boritá a malá množství pomocných látek. Bude probíhat mokré nanášení smaltu na smaltovacím manipulátoru. Pro informaci uvádíme technologii smaltování, která je nyní provozována v Družstevních závodech Dražice – strojírna s.r.o.

Smaltárenská suspenze je vodní suspenze rozemletých dílů skla (frity ), křemene, jílů a stavěcích prostředků. Na 100 dílů frity se do mlecího bubnu přidává obvykle 25 dílů křemene, 6-8 dílů jílů (modrý a bílý ), 0,1 -1 díl stavěcích prostředků a  případně se přidává 0,01 - 0,1 dílu lepidla ( akrylátová suspenze na zpevnění biskvitu ) a asi 50 dílů vody. Výsledná suspenze je kapalina o specifické hmotnosti okolo 1,8 kg/dm3, a přesně specifikovaných technických a technologických parametrů. Nanášení suspenze se provádí se na jednoúčelových zařízeních (tzv. polejvácích), tak aby bylo docíleno rovnoměrné vrstvy smaltu v celé ploše výrobku.

Vzorové složení směsi - násady do kulového mlýna je následující:

Tab. č. 6: Vzorové složení směsi pro smaltování (provoz DZ Dražice - strojírna s.r.o.)

| surovina | navážka do mlýna (kg) |
| --- | --- |
| Frita ED 7 | 300 |
| Jíl ED 7 | 22,5 |
| Křemen W 10 | 75 |
| Borax | 0,210 |
| Kyselina boritá | 0,600 |
| Dusitan sodný | 0,150 |
| Přísada F 205 * | 0,600 |
| F 550 * | 0,450 |
| F 853 * | 0,060 |
| MW 7510/N FL | 6 |
| Voda | 155 |

* komerční názvy - povrchově aktivní látky, smáčedla

Linka sušení (tunelová sušárna pro boilery s nastavitelnými tryskami)

Sušení výrobků vytváří předpoklad k tomu, aby povrch smaltu byl po vypálení hladký a bez vad, teplota sušení je 100 - 130 °C. V případě nedostatečného usušení smaltu může dojít při vypalování smaltu k tvorbě velkých bublin ve struktuře smaltu a zhoršení jeho kvality.

Vzdálenost zátěže:		800 mm

Počet taktů/trysek:		53 ks

Doba taktu :			(1,5) - 2,0 min

Prostoj/tryska			1,70 min

Doba sušení			90 min

Teplota:			cca 100 °C (vyhřívání teplem z odpadního plynu)

Sušič je konstruován jako dvojitý pás - tunelový sušič s vnějším pláštěm (tunel 1900 x 500 mm) s 53 nastavitelnými tryskami. Provedení tunelu je navrženo v modulech s upevňovacími elementy. Vnější plášť sušiče je tvořen izolovanými modulovými deskami a nosnou pomocnou konstrukcí. Pro využití tepla odpadních plynů (sušič bojlerů) je instalován ohřívací box, umístěný na podestě nad sušičem, sestávající ze skříně, přívodu odplynů a pomocného elektrického hořáku (100 kW), kompletně s pojišťovacími a kontrolními elementy pro plyn a vzduch, výměníkem tepla, ventilátorem odplynu a cirkulačním ventilátorem. Potrubí odplynu se nachází mezi pecí a ohřívacím boxem (izolované potrubí). Řízení sušárny je integrováno do řídící skříně pece. Sušení probíhá v tunelové kontinuální tunelové nepřímo vyhřívané peci při teplotě 80 - 110 °C po dobu 90 minut. Potřebné teplo je zajišťováno ze dvou zdrojů:

- rekuperací odpadního tepla z vytápění vypalovací pece

- přídavnými hořáky na zemní plyn s maximálním výkonem 100 kW.

Pro rekuperaci je sušárna vybavena rekuperátorem s nuceným oběhem vzduchu; ohřátý vzduch je použit pro sušení, ochlazené spaliny ze zemního plynu jsou vypouštěny do atmosféry.

Linka žárového smaltování

Vypalování smaltu se provádí při teplotě vypalování je 840 - 850 °C, v oxidační atmosféře, vypalování probíhá podle přesně dané vypalovací křivky a doba na vypalovací teplotě je 5 - 6 min. Při vypalování shoří organické složky ( akrylát - je-li obsažen ve smaltu ) na vodu a oxid uhličitý. Křemen se do smaltu přidává kvůli zvýšení zdravotní nezávadnosti smaltu ( odolnost vůči horké vodě a vůči kyselině citronové), především zvyšuje odolnost smaltu proti tepelným šokům a zajišťuje přídržnou smaltu. Během vypalovacího procesu nedochází k žádnému uvolňování organických látek, protože ve smaltárenské suspenzi nejsou obsaženy.

Vypalovací plynová pec s vyložením z keramických vláken, vytápěná vyzařovacími trubkami z materiálu a rekuperačními hořáky, kompletní s řízením.

Instalovaný příkon				900kW

Provozní výkon				700 kW

Spotřeba (zemní plyn)			75 m3/hod

Kapacita					60 ks/hod, 3000 kg/hod

Elektrická energie				230/400V, 50 Hz

Otop:						zemní plyn 70-90 mbar, +/- 5%

Hladina hluku 1 m od objektu		pod 80 dB

Vypalovací teplota				860 oC

Teplota odpadních plynů			350 - 400 °C

Výpal je prováděn v reverzní smaltovací peci s vyložením z keramických vláken, vytápěné vyzařovacími trubkami. Doba zdržení ve vypalovací zóně pece je 6 minut. Vytápění je nepřímé, spaliny s teplotou 350 - 400 °C jsou využity pro ohřev sušárny. Odvětrání sušícího a vypalovacího prostoru bude vedeno nad střechu haly. Výrobky jsou přepravovány na závěsných dopravnících. Blokové schema technologie smaltování bojlerů je uvedeno na obrázku č. 4.

Linka povrchových úprav (práškové lakování) - vnější části ohřívačů

Automatická lakovací linka Ideal line slouží k realizaci nanášení práškových barev na vnější části ohřivačů vody (obal) jako ochranné antikorozní vrstvy.

Obecný postup výrobních operací u práškového barvení:

- povrchová předúprava kovu a sušení

- nanášení práškového laku na kov (elektrostaticky)

- vypalování

Předúprava (postřikovací stroj)

- železnatý fosfát s odmaštěním Surfazit D6 (na bázi H3PO 4)

- 3 x oplach demineralizovanou vodou

- sušení

Nanášení práškové barvy

Nanášení práškové barvy probíhá ve dvou úrovních v nanášecí elektrostatické kabinovém zařízení Wagner s uzavřeným oběhem barvy. Následuje vypálení barvy v plynové vypalovací peci.

- vypalovací teplota			 200°C

- instalovaný příkon 			380kW

Montáž ohřivačů vody včetně vnitřní izolace a zabalení výrobků

Montáž bude realizována v hale č. 1. Montáž ohřívačů vody z hotových dílů je prováděna na montážní lince, kterou tvoří válečkové dopravníky s mechanickým posunem. Linka bude vybavena pneumatickými utahovací mechanizmy a základními zvedacími mechanismy pro ulehčení manuální lidské činnosti. V rámci montáže je prováděna zkouška těsnosti.

Samostatným krokem v rámci montáže ohřivačů vody je realizace vnitřní izolační polyuretanové vrstvy (mezi vnitřní a vnější částí ohřívače vody). Plnění je prováděno manuálně dvěma pracovníky (jeden vkládá a odebírá, další pracovník provádí vypěnění) pomocí dvousložkové směsi. Dvousložkový systém je dodáván v kontejnerech 1m3. Dodavatel BAYSYSTEM, výrobce BAYER. Obě komponenty se přečerpají do tlakových zásobníků. Celá aplikace se provádí pomocí vstřikovacího stroje HENECKE. Výstupem je tryska, kterou se smíchaná hmota v přesném poměru vstříkne do výrobku (mezi vnitřní bojler a obal, kde reaguje na pěnu). Poslední činností v rámci montáže je balení ohřívačů vody do kartonových obalů a následně do ochranné polyetylenové folie.

Logistické zázemí (skladování a expedice výrobků, odvoz odpadů)

Skladování hotových výrobků: ve skladovacích halách s regálovým systémem v jižní části haly č. 1.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru

Tab. č. 7: Termín zahájení a dokončení realizace záměru

| Předpokládaný termín zahájení: | březen 2009 |
| --- | --- |
| Předpokládaný termín ukončení: | březen 2010 |

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Tab. č. 8: Přehled dotčených územně-– správních celků

| kraj: | Středočeský |
| --- | --- |
| okres: | Mladá Boleslav |
| pověřená obec | Mladá Boleslav |
| pověřená obec s rozšířenou pravomocí | Mladá Boleslav |
| stavební úřad | Mladá Boleslav |
| obec | Luštěnice |
| část obce | Zelená |
| katastrální území: | Luštěnice |

B. I. 9 	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10, odst. 4 a správ. úřadů, které jej vydají

Tab. č. 9: Výčet navazujících rozhodnutí dotčených správních úřadů

|  | Rozhodnutí – věc | Příslušný úřad |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozhodnutí o umístění středního zdroje znečišťování ovzduší | KÚ SK, OŽPaZ, Praha |
|  | Souhlas se stavbou v CHLÚ | KÚ SK, OŽPaZ, Praha |
|  | Závazná stanoviska DSÚ (§ 4, odst. 2 z.č. 183/06 Sb.) | DSÚ |
|  | Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby | MM Mladá Boleslav, SÚ |
| 2. | Stavební řízení - povolení VH díla | MM Mladá Boleslav, OŽP |
|  | - povolení - ostatní stavby | MM Mladá Boleslav, SÚ |
|  | Povolení k nakládání s vodami | MM Mladá Boleslav, OŽP |
|  | Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (do 100t/r) | MM Mladá Boleslav, OŽP |

Poznámka : 	Výčet rozhodnutí a správních úřadů není vyčerpávající. Bude rozhodnuto v rámci procesu EIA a navazujících správních řízeních.

## B. II. Údaje o vstupech

B. II. 1. Půda

Celková plocha záměru je cca 71 000 m2 na parcelách uvedených v příloze č. 5 v rámci zájmového areálu. Dotčená plocha pro výstavbu závodu je na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského ani lesního půdního fondu. Jde o plochy v katastru nemovitostí vedené jako zastavěné plochy nebo plochy ostatní. Realizace strojírenského závodu na výrobu ohřivačů vody nebude vyžadovat zábor dalšího půdního fondu.

Tab. č. 10: Celková bilance ploch

| Pozemky | plocha [m2] |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha a nádvoří | 9 227 |
| Ostatní komunikace, jiná plocha | 61 784 |
| Celkem | 71 011 |

B. II. 2. Voda

Odběr vstupní pitné vody pro potřeby provozu bude zajišťován ze sítě Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav a.s. v celkovém objemu cca 10 000 m3 za rok. Původně byla obec Luštěnice zásobována pitnou vodu ze dvou hlubinných vrtů u Voděrad přes vodojem v Luštěnicích. V současné době je obec Luštěnice připojena na skupinový vodovod Benátky nad Jizerou s dostatečnou kapacitou.

Odběr vody celkem – výstavba

Pro dobu výstavby budou pro zásobování pitnou vodou (pitné, sociální účely, technologie) sloužit stávající objekty investora. V případě nutnosti použít vodu pro účely zkrápění pro snížení prašnosti a mytí vozovek, bude toto zajištěno dodavatelsky. Dále je uvažováno s potřebou vody pro stavební účely.

Potřeba vody – odborný odhad - (špinavé a prašné provozy) 750 m3 - pro sociální účely po dobu výstavby.

Potřeba vody pro kropení a mytí vozovek a stavební práce - odborný odhad :

- mytí vozovek - cca 1000 m2; 5 l.m-2; 20 x; 100 m3.r-1 vody;

- kropení – prašnost – cca 2000 m2; 1 l.m-2;  20 x; 40 m3.r-1 vody.

- stavební práce (příprava směsí, zkrápění betonu apod.) - 200 m3.r-1 vody;

Celková odhadnutá potřeba vody po dobu výstavby - cca 1150 m3. Skutečná potřeba vody bude záviset na vlastní organizaci a zabezpečení výstavby, klimatických podmínkách a postupu výstavby.

Odběr vody - provoz

Voda bude v rámci provozu závodu používána především pro technologické účely - přípravu lázní v procesu předúpravy a smaltovací směsi a dále jako voda pro sociální účely zaměstnanců. Dle podkladů poskytnutých investorem by roční spotřeba vody neměla překročit 9 700 m3 za kalendářní rok. V rámci provozu bude také vyráběna demineralizovaná voda (ionexy). Stanice bude umístěna  v těsné blízkosti mořící linky. Během provozu stanice bude také prováděna její regenerace (HCl, NaOH).

Plocha 	cca 5 m2

Výkon	 	500 l/ hod, 16m3/den

Potřeba požární vody

Potřeba požární vody je dána normativními předpisy a bude specifikována projektem protipožárního zabezpečení stavby v dalším stupni projektové dokumentace. Potřeba vody bude kryta z veřejného vodovodu, případně z vody srážkové, která bude jímána v retenční nádrži.

## B. II. 3  Ostatní surovinové a energetické zdroje

#### Stavební materiály

- Násypový materiál, zemina

S ohledem na konfiguraci terénu bude v maximální možné míře využit materiál ze skrývky  zeminy.

- Kamenivo, štěrky a štěrkopísky

Tyto materiály budou dovezeny dodavatelskou firmou. Předpokládá se využití místních zdrojů z oblasti regionu. Potřebné množství bude určeno prováděcím projektem.

- Betonové dlažby a živičný kryt zpevněných ploch a parkovišť

Materiály budou dodány dodavatelskou firmou. Potřebné množství bude určeno prováděcím projektem.

- Betony pro základové a vodorovné konstrukce

Zdrojem bude výroba betonové směsi z  oblasti Mladoboleslavska. Potřebné množství bude určeno prováděcím projektem.

- Ostatní dlažby, keramika, železo, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, krytina, plastové výrobky, kovové výrobky, dřevo, sklo, apod. Podrobné rozdělení a množství těchto materiálů bude uvedeno v prováděcích projektech. Jedná se o standardní obchodní komoditu. Zajistí dodavatelská organizace.

#### Dodávky energií

- Elektrická energie z veřejné sítě

Dodávka elektrické energie bude zajištěna přes novou trafostanici. Podrobné řešení bude v projektu ke stavebnímu řízení.

- Zemní plyn

Potřeba zemního plynu bude realizována novou přípojkou. Podrobné řešení bude v projektu ke stavebnímu řízení.

V tabulkách č. 11 až 12 je uveden předpoklad spotřeby chemických látek a přípravků. V tabulce č. 13 je uveden předpoklad složení smaltovacích směsí. V tabulce č. 14 je přehled spotřeby CHLaP při čištění odpadních vod.

Tab. č. 11: Přehled spotřeby chemických látek a přípravků

| Název přípravku | Symbol | Složení | CAS | Symbol | Roční potřeba (kg) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SURFACLEAN 900 | C | NaOH (50-60%) | 1310-73-2 | C | 6000 | Odmaštění |
| SURFAZIT D6 | Xi | H3PO4 (10-20%); dále obsahuje tenzidy, urychlovače, ve vodném roztoku | 7664-38-2 | C | 4000 | Odmaštění |
| Kyselina sírová | C | H2SO4 (94-98%) | 7664-93-9 |  | 20000 | Moření |
| SURFASEAL 16 | Xi | Na2CO3 (60-70%) | 497-19-8 | Xi | 3500 | Pasivace |
| SURFACLEAN N-971 | - | Vodný roztok tenzidů | - | - | 750 | Odmaštění |
| Kyselina dusičná | O,C | HNO3 (60%) | 7697-32-2 |  | 60 | Odmaštění |
| Kyselina chlorovodíková | C | HCl (31%) | ES 231-595-7 |  | 3500 | Demi stanice |
| BEIZZUSATZ 764 | Xi | Vodný roztok tenzidů | - | - | 300 | Moření |
| Tetraboritan sodný dekahydrát | - | Na2B4O7.10 H2O | 1303-96-4 | - | 500 | Součást smaltování |
| Dusitan sodný | T,O,N | NaNO2 (98,5%) | 7632-00-0 |  | 300 | Součást smaltování |
| SURFASIT D13 | Xi | H3PO4 (10-20%); NaF | 7664-38-2 7631-49-4 | C T,C | 4000 | Odmaštění a fosfátování |
| 4CLEANER 06 | Xi | Ethoxylovaný mastný alkohol (5-15%) Ethanol (5-15%) | 68951-67-7 64-17-5 | Xi,N F | 200 | Čistící přípravek |
| DUO CLEAN | T | Dichlormethan (>50%) N,N-dimethyl formamid (<10%) 1 H Imidazol-1-ethanol,4,5-dihydro-,2-C15-17- nenasycené alkylderiváty Tetrahydrofuran 1,2,3-benzotriazol | 75-09-2 68-12-2 68937-01-9 109-99-9 95-14-7 | Xn T N F,Xi Xn | 50 | Čistící přípravek |
| Kyselina chlorovodíková | C | HCl (31%) | ES 231-595-7 |  | 660 | Neutralizace |
| Hydroxid sodný | C | NaOH | 1310-73-2 |  | 1500 | Neutralizace |
| Vápenný hydrát | Xi | Ca(OH)2 | 1305-62-0 | Xi | 16000 | Neutralizace |
| SOKOFLOK | - | polymer | - | - | 23 | Neutralizace |
| ACMOS MC | - |  |  |  | 40000 | Separační prostředek |
| INVERPUL TR | - |  |  |  | 70000 | Prášková barva |
| IMPASOL 2 | Xn | Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká. Nízkovroucí hydrogenovaný benzin | 64742-48-9 | Xn | 2000 | Odmaštění |
| ISOBAY | Xn | Difenylmethanisokynát, isomery a homology (>98%) | 9016-87-9 |  | 600000 | Přípravek pro výrobu polyurethan. pěn |
| BAYTHERM CH (A132) | - | bis(2-dimethylamino ethyl)ether (<0,2%) Benzyldimethylamin (<2%) | 3003-62-3 103-83-3 | T T | 20000 | Přípravek pro výrobu polyurethan. pěn |
| BAYTHERM CH (V234B) | - | Benzyldimethylamin (<3,1%) | 103-83-3 |  | 380000 | Přípravek pro výrobu polyurethan. pěn |
| P8500 | F,Xn | Může obsahovat : |  |  | 500 | Mytí stříkacích pistolí, 3 verze |
|  |  | Aceton (mimo verzi 2 – 55,55%) Bezínová frakce (ropná) hydrogenačně odsířená, lehká pyrolyzní (pouze verze 0 – 30,2%) Isobutylalkohol (pouze verze 2 – 20,5%) Butanon (pouze verze 2 -80%) Toluen (mimo verzi 2 30,15 %) | 67-64-1 92045-57-3 78-83-1 78-93-3 108-88-3 | F,Xi T F,Xi F,Xi F,Xn |  |  |
|  |  | Obsah VOC v g.l-1 815; TOC g.kg-1 715) |  |  |

Tab. č. 12 : Další chemické látky a přípravky pro provoz

| Název | Roční potřeba (kg.r-1) | Upřesnění |
| --- | --- | --- |
| NUTO H 32 | 500 | Hydraulický olej |
| PARAMO HM | 1000 | Hydraulický olej |
| PARAMO OLB | 30 | Převodový olej |
| TRYSK M6A | 550 | Motorový olej |
| NAFTA | 20000 | PHM |
| Propan-butan | 700 | PHM |
| ARGON | 45000 | TP |
| Oxid uhličitý | 15000 | TP |
| ACETYLEN | 400 | Svářecí plyn |
| CORGON | 100 | Svářecí plyn |
| CORGON 5 | 100 | Svářecí plyn |
| MISON | 10000 | Svářecí plyn |
| PROPAN SHELL | 15000 | PHM |

Složení suchých smaltovacích směsí, používaných pro smaltování boilerů je uvedeno v následující tabulce:

Tab. č. 13 : Příklad složení suchých smaltovacích směsí (DZ Dražice - strojírna s.r.o. - současná výroba)

| Výrobce PEMCO Bruggy | % | Výrobce WENDEL | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Frita | cca 70 | Frita | cca 75 |
| Jíl | 5 - 6 | Jíl | 5 - 6 |
| Křemen | cca 20 | Křemen | cca 20 |
| Borax | 0,1 - 0,2 | Borax | cca 0,05 |
| Dusitan sodný | 0,01 - 0,02 | Kyselina boritá | 0,1 - 0,2 |
| Zirkon - ZrSiO4 | 3,5 | Dusitan sodný | 0,03 - 0,04 |
| Optapix- lepidlo na bázi nitrocelulozy | 0,01 - 0,02 | Na2MoO4 2H2O | cca 0,1 |
|  | ZnS | 0,1 - 0,3 |
|  | Lepidlo - celulóza | cca 0,015 |

Pro provoz (ČOV) zneškodňovací stanice průmyslových odpadních vod budou použita tato činidla:

- Kyselina sírová - 32% roztok, dodávka v kontejnerech 1 m3.

- Kyselina chlorovodíková 36% roztok, dodávky v kontejnerech 1 m3.

- Aluminát pro stavebnictví.  Silně alkalická sypká hmota dráždivých účinků, obsahuje oxid hlinitý.

- Vápenný hydrát

- Hydroxid sodný 20% roztok. Dodávka v kontejnerech o objemu 1 m3.

- Organický flokulant Sokoflok 16.

Tab. č. 14 : Přehled ročních spotřeb použitých činidel při zneškodňování 4000 m3 odpadních vod

| Chemikálie | Jednotka | Množství/rok |
| --- | --- | --- |
| Kyselina chlorovodíková 36% | kg | 6 000 |
| Kyselina sírová 32% | kg | 6 000 |
| Hydroxid sodný 20% | kg | 100 |
| Vápenný hydrát | kg | 58 000 |
| Aluminát | kg | 18 500 |
| Sokoflok 16 | kg | 50 |

Při provádění budou spotřebovávány pohonné hmoty dopravních strojů (benzín, nafta, mazací, převodové a hydraulické oleje). Spotřeba pohonných hmot a maziv je dána normami, resp. technickými podmínkami příslušných strojů a zařízení.

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Pro dopravu surovin i výrobků bude užívána automobilní doprava. Areál je dopravně napojeno silnicí II. třídy č. 275 , Brodce - Luštěnice a následně na dálniční komunikaci Praha – Liberec I/10. V rámci výstavby bude nutno na základě požadavku Obecního úřadu Luštěnice provést úpravu vjezdu do areálu (z jižní na severní stranu přímo z komunikace II/275 pro nákladní automobily).

Převážná část dopravy je realizována po uvedené rychlostní komunikaci, výstavba strojírenského závodu nevyvolá zvýšené nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. Při realizaci záměru bude využita stávající infrastruktura. Expedice a navážení materiálu bude realizováno od 6.00 hod. do 18.00 hod, v noci bude užívána pouze vnitropodniková doprava vysokozdvižnými vozíky.

Vnitropodniková přeprava materiálu:

2 ks vysokozdvižný vozík naftový pro venkovní pohyb

4 ks vysokozdvižný vozík PB  pro pohyb ve výrobních a skladovacích halách

Doprava vstupních materiálů:

Kamiony a nákladní auta

Expedice hotových výrobků:

Kamiony a nákladními auta

Odvoz odpadů:

Nákladní auta do nosnosti 10 tun, celkem všech odpadů cca 1270 tun za rok

Základní teze dopravní obslužnosti provozu strojírenského závodu :

- předpokládá se dovoz 15 000 tun vstupních materiálů za rok (nákladní automobily – 15 tun), 235 dnů v roce , tj. cca 4 nákladní automobily denně (4 TNA za den)

- expedice výrobků (220 000 ks bojlerů/rok), odvoz nákladními vozy – průměrně 140 ks na nákladní automobil, 1570 vozů/rok, cca 7 aut denně (7 TNA denně)

- odvoz tříděného odpadu, celkem 1 270 tun, nákladní automobil do nosnosti 10 tun, odvoz cca 1 x za dva dny (0,5 TNA)

- doprava zaměstnanců na pracoviště - předpokládá se osobní automobil, k dispozici je v místě i MHD a příp. vlaková doprava, počet zaměstnanců - 240, parkoviště v areálu – 64 míst, pracovní doba - nepřetržitá pro cca 180 osob, .60 osob pouze denní směny

- parkoviště - 30 míst blokováno pro administrativu, návštěvy apod., dalších 34 míst (17 příjezdů a 17 odjezdů OA), vedení a administrativa –  30 OA přijede do závodu na začátku denní směny (v 8,00 hod) a opustí závod po jejím konci (17,00 hod).

- vstup do závodu bude realizován přes dvě vrátnice (osobní pro zaměstnance – východ a nákladní – severní část areálu)

Tab. č. 15: Nároky na dopravu - přehledná tabulka

| Druh vozidla | náklad | denní doprava | max. hodina |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | voz/den | pohyby/den | pohyby/hod |
| TNA | Vstup | 4 | 8 | 0,5 1) |
| TNA | Výstup | 7 | 14 | 0,88 1) |
| TNA | odpad | 0,5 | 1 | 0,06 1) |
| OA |  | 81 | 162 | 60 2) |

- rovnoměrně rozdělené do 16 hodin

- příjezd a odjezd při výměně směn

B. III.  Údaje o výstupech

## B. III. 1. Ovzduší

# Emise v období výstavby

Předpokládaná doba výstavby je cca od roku 2009 do roku 2010 (cca 12 měsíců). Stavba bude při nepříznivých okolnostech (sucho, větrno) představovat časově a plošně plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Emise z dopravy budou nepravidelné a oproti možnému znečištění ovzduší z plošného zdroje ne až tak významné a opět časově a plošně omezené.

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti ( u obydlené zástavby): Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem ze stavby.

Poznámka : Vlastní opatření budou záviset na povětrnostních podmínkách a v rámci výstavby budou  přijímána patřičná opatření.

Emise v době provozu zařízení

Současná imisní situace v lokalitě

Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno nejblíže na stanici ČHMÚ v Mladé Boleslavi (vzdálenost 10 km). Jedná se o stanici reprezentativní v oblastním měřítku, pro městské prostředí a venkov do vzdálenosti 50 km. Imisní koncentrace benzenu a dalších uhlovodíků jsou nejblíže sledovány v Mělníku, CO v Praze a vzdálenějších stanicích. Tyto údaje již nejsou pro posuzovanou lokalitu reprezentativní.

Výsledky imisního monitoringu v roce 2006 a 2007 jsou uvedeny v následující tabulce.

Tab. č.  16 Výsledky měření imisí v území v roce 2006 a 2007 v Ml. Boleslavi[(g/m3]

|  |  | NO2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 |
| hodinové hodnoty | maximální | 133,5 | 134,9 |
|  | 19 MV | 99,3 | 99,9 |
|  | 98% kvantil | 67,3 | 78,4 |
| roční hodnota | průměr | 21,1 | 23,2 |
| Stanice |  | PM10 |
|  |  | 2006 | 2007 |
| denní hodnoty | maximální | 298,7 | 110,7 |
|  | 36 MV | 64,0 | 53,7 |
|  | 98% kvantil | 105,6 | 84,2 |
| roční hodnota | průměr | 39,7 | 30,4 |

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2006, 2007 – Souhrnný roční tabelární přehled , Internetová stránka ČHMÚ Praha

Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2006 leží sledované území v ploše s hodnotami ročních průměrných koncentrací:

roční koncentrace NO2			< 26 (g/m3,

roční koncentrace PM10			30 – 40 (g/m3,

36. nejvyšší denní koncentrace PM10		30 – 50 (g/m3,

roční koncentrace benzenu			< 2 (g/m3.

Charakteristika zdrojů emisí

Vytápění :

Vytápění objektů bude zajištěno spalováním zemního plynu.

- vytápění haly 1	20 ks teplovzdušných plynových jednotek ROBUR 30 kW,

- vytápění haly 3	4 ks teplovzdušných plynových jednotek ROBUR 30 kW,

- vytápění objektu ubytovny (kotelna v objektu 200 kW)

Tab. č. 17  Přehled spalovacích zdrojů pro vytápění

| zdroj | instalovaný výkon [kW] | spotřeba ZP [m3/hod] | komín |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výška [m] | průměr[m] |
| vytápění haly 1 | 20 x 30 | 71 | 7,5 | 20 x 0,08 |
| vytápění haly 3 | 4 x 30 | 14 | 7,5 | 4 x 0,08 |
| vytápění ubytovny | 200 | 23,4 | 15 | 0,1 |

Pro výpočet rozptylu znečišťujících látek ze spalovacích zdrojů byly použity hodnoty emisních koncentrací na úrovni emisního limitu, a to i pro vytápění haly 3 které představuje malý zdroj pro který nejsou stanoveny emisní limity. Emisní limit jsou stanoveny nařízení vlády č. 146/2007 Sb. – 200 mg NOx/m3, 100 mg CO/m3.

Tab. č. 18  Emisní charakteristiky

|  | objem spalin [m3/s] | hmotnostní tok emisí NO [g/s] |
| --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO |
| jednotky ROBUR | 0,012 | 0,0024 | 0,0012 |
| kotelna 200 kW | 0,080 | 0,016 | 0,008 |

Technologie :

Emise jednotlivých látek jsou stanoveny pro emisní koncentrace na úrovni příslušných emisních limitů.

Tab. č.  19  Přehled výduchů

|  | výška | průměr | objem vzduchu, spalin | teplota | znečišťující látky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m3/s | °C |  |
| smaltování |
| odmaštění | 10 | 0,55 | 2,8 | 30 | H+ |
| vypalování | 10 | 0,25 | 0,3 | 350 | NOx, CO |
| odvětrání suš. a vypal. prostoru | 10 | 0,35 | 0,33 | 120 | TZL |
| nanášení práškových barev |
| odmaštění | 10 | 0,1 | 0,43 | 30 | H+ |
| vypalování – ohřev | 10 | 0,2 | 0,152 | 350 | NOx, CO |
| vypalovací pec | 10 | 0,35 | 0,33 | 200 | TZL, TOC |
| mletí frit |
| mlýn | 10 | 0,35 | 1 | 25 | TZL |

Tab. č. 20: Emisní charakteristiky

| Zdroj emisí | zneč. látka | emisní limit [mg/m3] | hmot. tok emisí [g/s] | právní předpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| smaltování |
| odmaštění | H+ | 10 | 0,0278 | 356/2002 |
| vypalování, nepřímý ohřev 1) | NOx | 200 | 0,0512 | 146/2007 |
|  | CO | 100 | 0,0256 | 146/2007 |
| sušení, pomocný hořák 100 kW 1) | NOx | 200 | 0,0080 | 146/2007 |
|  | CO | 100 | 0,0040 | 146/2007 |
| odvětrání suš. a vypal. prostoru | TZL | 50 | 0,0165 | 615/2006, bod 2.6. |
| nanášení práškových barev |
| odmaštění | H+ | 10 | 0,0043 | 356/2002 |
| vypalování | NOx | 200 | 0,0304 | 146/2007 |
|  | CO | 100 | 0,0152 | 146/2007 |
| prostor pece | TZL | 50 | 0,0165 | 355/2002 |
|  | TOC | 3 | 0,01 | 355/2002 |
| mletí frit |
| mlýn | TZL | 200 | 0,0028 | 356/2002 |

1)  společný odtah

Automobilová doprava

Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2009 byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.06, představující komerční variantu modelu MEFA 02, publikovaného jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002.

Program MEFA 06 stanovuje rozdělení vozidel v dopravním proudu pro konkrétní typ komunikace podle plnění emisních kategorií EURO. Jako charakteristické škodliviny ze spalování pohonných hmot v automobilové dopravě byly hodnoceny NO2, CO, PM10 a benzen.

Pro stanovení emisí z pohybu vozidel na parkovišti a nakládacích/vykládacích plochách byly zahrnuty emise ze studených startů a z pojezdu vozidel v ploše parkoviště v průměrné délce 100 m. Emise ze studených startů byly stanoveny po konzultaci s ing. Kröblem jako násobky emisí z průjezdu vozidel rychlostí 5 km/h po dobu 5 s. Program MEFA 06 nezohledňuje víceemise ze studených startů, emisní hodnoty počítá pro ustálený režim jízdy.

Hmotnostní tok emisí z parkoviště byl stanoven z počtu vozidel přijíždějících k jednotlivým parkovacím plochám (vykládání surovin, nakládání hotových výrobků, parkoviště OA), emisních faktorů pro vozidla s rychlostí 10 km/h a plochy parkoviště.Předpokládá se, že během nakládky a vykládky budou motory automobilů vypnuté.

Pro komunikace v ploše areálu byla předpokládána rychlost vozidel 30 km/h, na silnici II/275 90 km/h.

Tab. č. 21: Emise z pohybu vozidel na parkovacích a nakládacích plochách [g/s]

| Plocha | NOx | CO | PM10 | benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parkoviště OA | 0,0000284 | 0,0000805 | 0,0000011 | 0,0000031 |
| expedice | 0,0000410 | 0,0000432 | 0,0000046 | 0,0000002 |
| vykládání surovin | 0,0000718 | 0,0000756 | 0,0000080 | 0,0000003 |

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ [2], platné od roku 1998 a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin vychází z Gaussova normálního rozdělení trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění vzduchu převládá transport znečišťujících látek nad difúzí.

Pozemek pro výstavbu nového závodu leží v lokalitě určené pro průmyslovou výrobu, na okraji obce Luštěnice-Zelená. Nejbližší obytnou zástavbu představují 3 panelové domy ležící jihozápadně od areálu ve vzdálenosti cca 100 – 150 m. Jako podklady pro hodnocení imisní situace v okolí posuzovaného závodu byly provedeny výpočty imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě. Byla použita výpočetní síť o rozměrech 2,8 x 2,0 km se stranou čtverce 100 m. Vypočítané hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě s krokem 25 metrů metodou nejmenší křivosti a z nich pak sestrojeny izoliniové mapy maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací sledovaných polutantů.Pro podrobné zhodnocení situace po výstavbě závodu byly napočteny úplné výsledky imisního zatížení v 8 referenčních bodech, představujících nejbližší obytnou zástavbu části Zelená

Výběr referenčních bodů v dotčené části obce Luštěnice - Zelená

Imisní limity

Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance nařízením vlády č. 597/2006 Sb.

Tab. č. 22  Imisní limity, cílové imisní limity a meze tolerance pro ochranu zdraví lidí

| Znečišťující látka | Doba průměrování | limit/přípustná četnost překročení | mez tolerance | datum splnění limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | 200 (g/m3 / 18 | 20 (g/m3 1) | 31. 12. 2009 |
|  | 1 kalendářní rok | 40 (g/m3 | 4 (g/m3 2) | 31. 12. 2009 |
| Oxid uhelnatý | 8 hodin | 10 mg/m3 |  |  |
| PM10 | 24 hodin | 50 (g/m3 / 35 |  |  |
|  | 1 kalendářní rok | 40 (g/m3 |  |  |
| Benzen | 1 kalendářní rok | 5 (g/m3 | 2 (g/m3 3) | 31. 12. 2009 |

- bude se snižovat o 10 (g/m3 každý rok od roku 2008 do roku 2010

- bude se snižovat o 2 (g/m3 každý rok od roku 2008 do roku 2010

- bude se snižovat o 1 (g/m3 každý rok od roku 2008 do roku 2010

Pro těkavé organické látky VOC nejsou zákonem stanoveny imisní limity. Dříve používané hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací pro uhlovodíky, stanovené referenční laboratoří ZSÚ jsou již považovány za zastaralé. Jen pro orientaci zde uvádíme nejvyšší přípustnou krátkodobou koncentraci pro vyšší uhlovodíky 1000 (g/m3, která může sloužit jako ukazatel úrovně znečištění ovzduší uhlovodíky uvolňovanými do ovzduší z dodatkového spalovacího zařízení závodu.

Hodnocení imisní situace

Prezentace výsledků

Hodnoty koncentrací představují přírůstek koncentrací k imisní situaci v lokalitě. Obecně lze konstatovat, že krátkodobé koncentrace všech látek dosahují svých maxim v areálu závodu a v nezastavěné ploše severozápadně od areálu, za silnicí II/275, kde terén mírně stoupá. Roční koncentrace vytvářejí pás od jihovýchodu k severozápadu s maximem v areálu závodu.

Imisní přírůstek z areálu závodu

Oxid dusičitý NO2

Imisní koncentrace NO2 jsou prezentovány na mapách č. 4 a 5. Maximální hodinové koncentrace mohou dosáhnout v areálu závodu hodnot kolem 3 (g/m3. Veškerá zástavba  obce Zelená již leží v pásmu přízemních koncentrací nižšími než 2 (g/m3, území obce Luštěnice s výjimkou několika nejbližších domů pod v pásmu koncentrací do 1 (g/m3. Tyto koncentrace představují hodnotu do 2 % imisního limitu a jsou nevýznamné.

Roční koncentrace NO2 se budou pohybovat v setinách (g/m3, což jsou hodnoty v porovnání s imisním limitem zanedbatelné, nižší než 1 % imisního limitu 40 (g/m3.  Veškerá zástavba obce Luštěnice leží mimo izolinii vymezující koncentrace vyšší než 0,01 (g/m3, zástavba obce Zelené pod hodnotou 0,03 (g/m3.

Oxid uhelnatý CO

Krátkodobé osmihodinové koncentrace CO jsou prezentovány na mapě č. 6. Vzhledem k vysokému imisnímu limitu (10 mg/m3) nepředstavují očekávané imisní koncentrace ve vztahu k imisnímu limitu žádný problém. Očekávané koncentrace v okolí závodu i v širším území zahrnujícím blízkou obytnou zástavbu nepřekročí imisní koncentrace hodnotu 20 (g/m3, to je 0,2 % imisního limitu.

Tuhé znečišťující látky, frakce PM10

Zdrojem emisí TZL bude především vypalování výrobků po procesu smaltování a lakování. Výpočet byl proveden pro emise na úrovni emisního limitu, to je 50 mg/m3. Z obdobných již provozovaných technologií je známo, že skutečné emisní koncentrace z těchto procesů jsou výrazně nižší. Lze tedy předpokládat, že i imisní koncentrace PM10 budou ve skutečnosti nižší než jsou zde prezentované hodnoty.

Maximální denní koncentrace při emisích na úrovni emisních limitů TZL mohou v areálu závodu dosáhnout hodnot až 6 (g/m3. Pás koncentrací vyšších než 5 (g/m3 se táhne severním směrem do nezastavěného území za silnicí II/275. V nejbližší zástavbě Zelené lze očekávat přízemní koncentrace kolem 4 (g/m3, na fasádách nejbližších domů koncentraci kolem 4,5 (g/m3. Převážná část obce však již leží v pásu koncentrací nižších než 2 (g/m3 (4 % imisního limitu). V obci Luštěnice (s výjimkou malé části na západním okraji obce) budou koncentrace nižší než 1 (g/m3.

Průměrné roční koncentrace se budou pohybovat maximálně v desetinách (g/m3 (v areálu závodu kolem 0,12 (g/m3). V obci Zelená nepřekročí hodnotu 0,06 (g/m3 a v Luštěnicích budou nižší než 0,02 (g/m3. Ve srovnání s imisním limitem se jedná o hodnoty nevýznamné, koncentrace 0,1 (g/m3 představuje 0,25 % ročního imisního limitu.

Těkavé organické látky vyjádřené jako TOC

Krátkodobé koncentrace TOC (celkový organický uhlík) jsou prezentovány v mapě na obr.č. 9. Pro organické látky souhrnně není stanoven imisní limit. Pro porovnání může sloužit dříve užívaná hodnota dle Referenční laboratoře SZÚ, která jako přípustnou hodnotu stanovila koncentraci 1000 (g/m3. Hodinové koncentrace TOC se budou v okolí závodu i v blízké obytné zástavbě pohybovat desetinách (g/m3. Při přepočtu na VOC (těkavé organické látku, obvykle přepočítáváno pomocí vztahu TOC = 0,8 x VOC) budou koncentrace VOC výrazně pod hodnotou 1 % doporučené koncentrace 1000 (g/m3.

Silné kyseliny vyjádřené jako H+

Zdrojem emisí těchto látek bude proces odmašťování a v něm používané kyseliny – kyselina sírová a kyselina fosforečná. Při neexistenci imisního limitu lze přípustnost výsledných imisních koncentrací hodnotit pouze ve vztahu ke zdraví obyvatel. To je součástí samostatné studie – hodnocení zdravotních rizik.Krátkodobé koncentrace dosáhnou v areálu závodu a bezprostředním okolí hodnot přes 20 (g/m3. V nejbližší obytné části obce Zelená budou tyto koncentrace nižší než 15 (g/m3, v převážné části obce i v obci Luštěnice budou nižší než 5 (g/m3.

Benzen

Zdrojem emisí benzenu bude výhradně automobilová doprava, to znamená pohyb vozidel (osobních i nákladních) v areálu závodu. Očekávané roční koncentrace (obr.č. 11) budou zcela zanedbatelné, což je vzhledem k nízké intenzitě automobilové dopravy očekávané. Imisní koncentrace se budou pohybovat hluboko pod imisním limitem, budou o 4 – 5 řádů nižší než imisní limit 5 (g/m3.

Automobilová doprava po veřejných komunikacích

Nákladní doprava z areálu bude vedena po silnici II/275 směrem k silnici I/10 a dále po ní. Bude tedy vedena zcela mimo obytnou zástavbu blízkých obcí. Vzhledem ke stávající dopravě po silnici II/275 budou imisní příspěvky vyvolané dopravy zcela zanedbatelné. Průjezd 23 NA za den představuje nárůst nákladní dopravy na silnici II/275 (podle výsledků sčítání v roce 2005) o 4 %, celkové dopravy o necelých 9 .

## B. III. 2. Odpadní vody

Realizací záměru budou produkovány odpadní vody splaškové, průmyslové a srážkové.

# Odpadní vody v období výstavby

V době výstavby se v zájmové lokalitě nepředpokládá vznik odpadních vod. Vznikající splaškové vody budou odváženy k externímu zneškodnění.

Odpadní vody v době provozu záměru

Splaškové odpadní vody

V závodě bude zaměstnáno cca 240 zaměstnanců a bude vznikat cca 120 litrů splaškových odpadních vod na osobu a den (uvažujeme plný trojsměnný provoz u 180 osob, 30 osob v obslužných denních provozech a 30 zaměstnanců v administrativě - čisté prostředí). Celkové množství splaškových vod bude ročně v množství cca 6 000 m3. Znečištění vznikajících splaškových odpadních vod nepřekročí hodnoty kanalizačního řádu. Přípravna jídel bude určena pro kapacitu cca 120 strávníků, pracoviště budou mít kompletní sociální zázemí. Při ohřevu dovážených jídel budou vznikat odpadní tuky, které budou jímány v lapáku tuků. Uvedené odpadní vody budou odváděny k vyčištění nově vybudovaným kanalizačním napojením na přivaděč ve správě obce a dále na čistírnu odpadních vod obce Luštěnice (část Zelená).

Obec Luštěnice tvoří tři části: Luštěnice, Voděrady a Zelená. Ve vlastní obci Luštěnice jednotná, v sídelní oblasti Zelená splašková kanalizace slouží ke společnému odvádění odpadních a srážkových vod z území obce a k odvádění splaškových vod ze sídelního útvaru. ČOV je situována v oblasti Zelená. Odpadní vody z vlastní obce jsou na čistírnu přečerpávány, odpadní vody ze sídelního útvaru jsou přivedeny gravitační kanalizací.

Ve 2. polovině 90. let, po předání části původního vojenského prostoru Mladá -  Zelená obci, vznikl projekt na využití tohoto prostoru. Čistírenská technologie po původním vojenském osídlení byla rekonstruována na stávající úroveň (3 linky biologického čištění), které umožňují čištění odpadních vod od 2000 EO, v rezervě zůstává dosud nedokončená sekce - linka biologického čištění (cca 670 EO).Odpadní vody z vlastní obce Luštěnice jsou přiváděny do mechanicko - biologické čistírny odpadních vod  výtlačným potrubím V1 z vlastní čerpací stanice ČS1, která slouží pro tuto část i jako hrubé předčištění. Odpadní vody ze sídelního útvaru Zelená jsou přiváděny gravitačním potrubím - tzv. stokou A na hrubé předčištění a čerpací jímku, které jsou součástí čistírny.

Základní projektové kapacitní parametry ČOV Luštěnice :

Počet EO (60 g/ob. den)			2000

Prům. denní množství OV		qd	260 m3/den

Prům. denní průtok			q	3 l/s

Max. bezdeštný průtok		qmax	5,74 l/s

Profil – pravý břeh, ř. km			1,0

Q355						0,005 m3/s

Qprůměrný					 0,023 m3/s

Správce toku (recipientu)- Od Struh		ZVS Poděbrady

Koncentrace přiváděného znečištění BSK5  (120,0 kg/den), CHSK (240,0 kg/den), NL (110,0 kg/den)

Koncentrace vypouštěného znečištění (tj. z ČOV) : BSK5			 prům.  15 mg/l

CHSK				 80 mg/l

NL				 20 mg/l

N-NH4				 10 mg/l

Tab. č. 23: Povolené limity kvality vstupní odpadní vody v kanalizačním řádu - výběr (příloha č.1KŘ)

| Ukazatel | Název | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Reakce vody | - | 6,0 – 9,0 |
| BSK5 | Biochemická spotřeba kyslíku | mg/l | 500 |
| CHSKCr | Chemická spotřeba kyslíku | mg/l | 1 000 |
| NL | Nerozpuštěné látky | mg/l | 500 |
| RAS | Rozpuštěné anorganické soli | mg/l | 1 000 |
| SO4 | Sírany | mg/l | 400 |
| NEL | Nepolární extrahovatelné látky | mg/l | 10 |

Technologické (průmyslové) odpadní vody

Zdrojem odpadních vod z procesu povrchových úprav (smaltování, práškové barvení) bojlerů jsou :

- vyčerpaná mořící lázeň

- vyčerpaná odmašťovací lázeň

- oplachové vody z moření

- oplachové vody z odmaštění

- oplachové vody z pasivace

Vyčerpaná mořící lázeň

Vyčerpaná mořící lázeň obsahuje maximálně 10 % volné kyseliny sírové a cca 280 - 300 g/l síranu železnatého.

Vyčerpaná odmašťovací lázeň

Vyčerpaná odmašťovací lázeň je alkalický roztok, obsahující cca 5% odmašťovacího přípravku s dominantními složkami NaOH a křemičitanu sodného.

Oplachové vody

Oplachové vody jsou směsí vod z moření, odmaštění a pasivace.

Z provozu vanové linky moření odpadají dva druhy oplachových odpadních vod a koncentráty operačních lázní. Jednak to jsou alkalické oplachové odpadní vody a pak kyselé oplachové odpadní vody. Výše uvedené druhy odpadních vod budou před vlastním zneškodněním, v instalované průtočné zneškodňovací stanici, uchovávány v zásobní nádrži oplachových vod. Koncentráty, kterými jsou vyčerpaná odmašťovací lázeň a vyčerpaná mořící lázeň budou odstraňovány také ve zneškodňovací stanici.

Z provozu linky předúprav práškové lakovny rovněž odpadají oplachové vody a koncentráty. Svých charakterem se jedná o kyselé oplachové odpadní vody a kyselé koncentráty.

Při provozu vlastní zneškodňovací stanice rovněž vznikají odpadní vody a to vody ze zpětného proplachu pískových filtrů, které se zpracovávají spolu s oplachovými , odpadními vodami ve zneškodňovací stanici. Veškeré provozní vody vzniklé při údržbě vanové linky moření a linky předúprav práškové lakovny budou rovněž odstraňovány ve zneškodňovací stanici.

Tab. č. 24 : Produkce kapalných odpadů

| Operace | Přípravek | Složení | Koncentrace (g/l) | Objem (m3/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vanová linka moření |
| Chemické odmašťování | Surfaclean 900 | NaOH Neionogenní tenzidy Olej Nerozpuštěné látky | 15 - 25 2 - 3 0,8 – 1,2 1 – 2 | 20 |
| Oplach po odmaštění | Voda | Dtto odmašťování | 10 x nižší než odmašťování | 1430 |
| Moření | Mořící lázeň Beitzzusatz 764 | H2SO4 Fe2+ Nerozpuštěné látky Tenzidy | 110 – 120 58 - 60 1 – 1,5 0,1 – 0,2 | 173 |
| Oplach po moření | Voda | Dtto moření | 10 x nižší než odmašťování – ponor | 1430 |
| Pasivace | Surfaseal 16 | Na2CO3 Nerozpuštěné látky | 5 – 10 0,1 – 0,5 | 520 |
| Linka přípravy povrchu práškové linky |
| Fe-fosfát | Surfasit D6 | Fe2+/3+ H3PO4 Tenzidy Olej Nerozpuštěné látky | 0.05 – 0.1 1 – 2 0.4 – 0.8 1 – 2 1 – 2 | 77 |
| Oplach po Fe-fosfátu | Voda | Dtto výše uvedené lázně | 10 x nižší než výše uvedené lázně | 300 |
| Mycí a údržbové vody | Voda | Viz. lázně výše uvedené | 10 x nižší než výše uvedené lázně | 50 |
| Odpadní voda z reverzní osmózy | Voda | Dtto vstupní pitná voda | 3 x vyšší než vstupní pitná voda | 240 |

Pro pracoviště předúprav bude vyráběna demineralizovaná voda pomocí reverzní osmózy. Zde bude vznikat odpadní voda, která bude mít stejné chemické složení jako voda vstupní, pouze koncentrace všech látek bude trojnásobná. Tuto odpadní vodu není nutno zpracovávat na zneškodňovací stanici a je možné ji vypouštět bez další úpravy do kanalizačního řádu.

Uvedená množství a kvalita odpadních vod jsou pro projektovaný výkon vanové mořící linky s kapacitou 270 m2/h upravované plochy a roční pracovní fond linky 4800 hodin a dále pro projektovaný výkon linky předúprav práškové linky 80 m2/h a roční pracovní fond linky 4800 hodin. Obě linky úpravy povrchu budou produkovat celkem 4 240 m3 odpadních vod (0,9 m3/hod, 0,25 l/s).. Z toho bude ročně ve zneškodňovací stanici odstraněno 4 000 m3 odpadních a údržbových vod.

Zneškodnění odpadních roztoků z předúpravy

Odpadní vody ze zásobních nádrží budou řízeně přiváděny do průtočné zneškodňovací stanice. Průtočná zneškodňovací stanice je určena pro likvidaci odpadních vod vznikajících ve vanové lince moření, tak i lince předúprav v práškové lakovně. Nejprve odpadní vody vstupují do reaktoru pro deemulgaci mastnot a poté do reaktoru chemického srážení. Po vysrážení složek přítomných v odpadních vodách následuje oddělení vzniklých kalů od vyčištěné vody. Kaly se dále odvodňují na kalolisu a vyčištěná voda se vede do průtočného reaktoru k úpravě pH. Po proběhlé úpravě pH jsou odpadní vody filtrovány na pískovém filtru a kontrolovány na koncovém měrném objektu. Jsou-li splněny podmínky pro vypouštění, jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do kanalizačního systému obce Luštěnice.

Odpadní vody z protiproudých oplachů a pasivačního oplachu jsou vedeny do dvoustupňové neutralizační míchané nádrže, kde jsou neutralizovány hydroxidem vápenatým na hodnotu pH 12.  Do reakční směsi je postupně dávkován odpadní roztok z odmašťování, a to v množství cca 500 l/měsíc. Zneutralizovaný roztok je provzdušňován a kondicionován přídavkem flokulantu a bentonitu. Následně jsou pevné podíly odfiltrovány na kalolisu. Filtrační koláč bude odvážen periodicky autorizovanou firmou k zneškodnění (ostatní odpad). Hodnota pH filtrátu je upravena kyselinou chlorovodíkovou na hodnotu pod 9 a takto vyčištěná voda bude vypouštěna do kanalizace.

Na základě požadavků kanalizačního řádu (VaK Mladá Boleslav) bude nutné realizovat technologii pro snížení rozpuštěných anorganických solí (především síranů, které tvoří dominantní podíl RAS v odpadních vodách). Technologie pro odstraňování síranů je následující : v prvním kroku se sírany odstraňují srážením vápenného hydrátu. Zbytkové koncentrace síranů jsou v tomto případě 1800 - 2000 mg/l. V druhém kroku se k odpadním vodám přidává tzv. aluminát, což je ve své podstatě speciální cement s obsahem hliníkových iontů. Přídavkem tohoto činidla lze teoreticky dosáhnout zbytkové koncentrace síranů na úrovni 5 mg/l. Praktické provozy se však pohybují okolo hodnoty 400 mg/l. Nejvhodnější aluminát byl určen na základě technologických zkoušek s odpadními vodou ze závodu DZ Dražice – strojírna v Dražicích.

Strojně technologické zařízení průtočné zneškodňovací stanice se skládá ze zásobní nádrže na oplachové vody, dvou nádrží na koncentráty lázní, reaktorů, lamelových usazováků, kalové nádrže, kalolisu, pískových filtrů, dávkovacích jednotek chemikálií, reaktoru úpravy pH, koncového objektu měření pH a průtoku vypouštěné odpadní vody.

Průmyslové rozvody obsahují rozvody následujících médií:

- Vody a tlakového vzduchu od místa napojení na zdi haly k napojovacím místům na stroji

- Oplachové vody ze zásobní nádrže do reaktoru I

- Koncentráty ze zásobních nádrží do reaktoru II

- Propojení jednotlivých částí ZS včetně dávkování chemikálií

- Odsávací vzduchotechnika

Výstupem dekontaminačního procesu bude voda, vypouštěná na základě povolení do kanalizačního systému obce Luštěnice, část Zelená ve správě Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s..

Tab. č. 25 : Koncentrační limity vod vypouštěných ze zneškodňovací průtočné  stanice (max. znečištění)

| Parametr | Vstup do ZS průměrné hodnoty | Výstup ze ZS* Průměrné hodnoty | Kanalizační řád obce Luštěnice Maximální hodnoty pro 2 hodinový směsný vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
| Objem vod (m3/rok) | 4000 | 4050 | Neuvedeno |
| Objem vody (m3/den) | 16 | 16,2 | Neuvedeno |
| Objem vody (m3/h) | 0,83 | 0,84 | Neuvedeno |
| pH | 3 – 4 | 6– 9 | 6 – 9 |
| Nerozpuštěné látky (mg/l) | 1000 | 30 | 500 |
| Nepolární extrahovatelné látky (mg/l) | 1000 | 5 | 10 |
| Extrahovatelné látky (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | 75 |
| PAL-A (mg/l) | 100 | 10 | 10 |
| CHSKCr (mg/l) | 2000 | 800 | 1000 |
| BSK5 (mg/l) | 1200 | 400 | 500 |
| Pcelk (mg/l) | 40 | 5 | 10 |
| N-NH4+ (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | 45 |
| Ncelk (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | 60 |
| RAS (mg/l) | 5000 | 1000 | 1000 |
| SO42- (mg/l) | 5000 | 400 | 400 |
| Cl- (mg/l) | 100 | 400 | 400 |
| F- (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | Neuvedeno |
| Kyanidy celk. (mg/l) | Nevyskytují se | Nevyskytují se | 0,2 |
| Kyanidy vol. (mg/l) | Nevyskytují se | Nevyskytují se | Neuvedeno |
| Fenoly jednosytné | Nevyskytují se | Nevyskytují se | 5 |
| Zn (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | 1,0 |
| Ni (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | 0,1 |
| Fe (mg/l) | 500 | 1 | Neuvedeno |
| Hg (mg/l) | Nevyskytují se | Nevyskytují se | 0,01 |
| Cu (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | 0,2 |
| Crcelk (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | 0,3 |
| Cr6+ (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | 0,05 |
| Pb (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | 0,1 |
| Cd (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | 0,01 |
| Ag (mg/l) | Nevyskytují se | Nevyskytují se | 0,1 |
| As (mg/l) | Nevyskytují se | Nevyskytují se | 0,05 |
| Co (mg/l) | Nevyskytují se | Nevyskytují se | 0,01 |
| Se (mg/l) | Nevyskytují se | Nevyskytují se | 0,01 |
| Mo (mg/l) | Nevyskytují se | Nevyskytují se | 0,01 |
| V (mg/l) | Nevyskytuje se | Nevyskytuje se | 0,05 |
| AOX (mg/l) | Nevyskytují se | Nevyskytují se | 0,05 |
| Teplota (°C) | 20 | 20 | 40 |

Srážkové vody

Srážkové vody ze zpevněných živičných venkovních ploch, u kterých i přes použití záchytných van proti možným úkapům nelze vyloučit případnou kontaminaci ropnými látkami, bude rovněž odváděna přes odlučovač ropných látek.

Pro obec Luštěnice je směrodatná intenzita deště (t = 15 min.) při periodicitě 1, i = 110 l/s.ha; odtokový koeficient intravilánu vlastní obce (37% plochy) Y = 0,2. Průměrný srážkový úhrn je 620 mm/rok/m2.Údaje převzaty z DSŘ - VIS Hradec Králové 01/2001; srážkový úhrn - ČHMÚ Praha- Komořany, rok 2003.V oblasti sídelního útvaru Zelená je pouze splašková kanalizace.

Základní údaje pro výpočty :

Celkové průměrné množství srážek v oblasti za rok – 620 mm

Celková odvodňovaná plocha – 71011 m2; (údaj dle hydrotechnických výpočtů projektanta - 70070 m2)

Intenzita návrhového deště – 110 l.s-1.ha-1

Množství vod 		- Qsrážk.v. 	= qsrážk.v. ( celk. množství srážek za rok ) x A  (plocha )

Teoretické množství srážkových vod

Celkem 		- Qsrážk.v. 	=   44027 m3.r-1;

Množství vod (max.)	- Qsrážk.v.max. 	= qsrážk.v. ( vydatnost 15 min. deště, při periodicitě

1 )   x  A  (plocha ) x  ψ ( součinitel odtoku )

Teoretické množství srážkových vod

Celkem         	- Qsrážk.v.max.	=  300 l.s-1;

Tab. č. 26 . Produkce srážkových vod v areálu

| Druh povrchu | Plocha [m2 ] | Koeficient odtoku | Množství [l.s-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| Plocha zastřešení objektů (střechy) | 21720 | 0,90 | 215 |
| Zpevněné plochy | 12980 | 0,45 | 64 |
| Plocha retence – nezpevněné plochy | 820 | 0,20 | 2 |
| Zeleň - trávníky | 34550 | 0,05 | 19 |
| Max. odtok srážkových vod | 70070 | - | 300 |

Poznámka : Nerovnoměrné rozložení srážek ( v čase i prostoru ) a tedy i nerovnoměrné rozložení odtoků dešťovou kanalizací má za následek že k úplnému využití sítě dochází jen zřídka. Kanalizace bude dimenzována pro odvedení srážkové intenzity 15 min. deště.  Objem retenční nádrže a vsakovací prostory by tomuto odtoku měly vyhovovat.

Srážková neznečištěná voda bude ze střech budov svedena přímo srážkové kanalizace a jímána v retenční nádrži a zasakována. Srážkové vody ze zpevněné odkanalizované plochy budou odváděny do srážkové kanalizace přes lapol a akumulovány v retenční nádrži a případně dále zasakovány.

Pro detailní ověření možnosti zásaku srážkových vod byly provedeny v areálu bývalých kasáren dvě velkoobjemové průzkumné sondy označené indexy S-1 a S-2. Sondy byly provedeny v místě předpokládaného zásaku srážkových vod. Předkvartérní podklad je v celé zájmové ploše budoucího staveniště tvořen kompaktním slínitým pískovcem svrchnokřídového křídového stáří. Nad zvětralým slínitým pískovcem (přechodnou zónou) pak byla v prostoru sondy S-1 ověřena vrstva kvartérního štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy. vrstva převážně jemnozrnných písků s příměsí jemnozrnné zeminy. Tuto vrstvu zatřídit do skupin zemin písčitých, písek s příměsí jemnozrnné zeminy.

Zhruba do hloubek cca 2,50 m lze uvažovat se zeminou, jejíž hydraulické parametry budou odpovídat zjištěným hodnotám koeficientu filtrace (propustnosti) v řádu 8-9.10-5 m/s, což lze klasifikovat jako propustnost velmi dobrou. Nadložní vrstvy vátých písků (ověřeny však jen v sondě S-2) vykazují ještě o řád příznivější hodnoty (1,0 .10-4 m/s), jedná se však o polohy neprůběžné, vertikálně i horizontálně omezené, takže s uvedenou hodnotou rozhodně nelze počítat celoplošně. Podložní slinité pískovce, které budou zastiženy v kompaktnějším vývoji budou však vykazovat propustnost již o minimálně jeden či dva řády nižší.

Stanovený koeficient filtrace : 8,0 .10 –5 m/s, hladina podzemní vody nebyla v průběhu průzkumných prací zastižena. Na základě zjištění geologických a laboratorně stanovených hydraulických parametrů jednotlivých druhů zemin lze konstatovat, že zásak srážkových vod ze střech a zpevněných ploch je v průmyslovém areálu Luštěnice možný. Z hydrogeologického hlediska je možné vyslovit s vypouštěním srážkových vod do vod podzemních za dodržení omezujících podmínek souhlas.

Pracovní a skladovací izolovaná plocha bude napojena na zařízení k jímání ropných látek. Pro čištění znečištěných srážkových vod bude využit typizovaný odlučovač ropných látek dle požadavků příslušného vodohospodářského orgánu na výstupní koncentraci ropných látek (C10 - C40 ). Typ a přesné technické parametry upřesní projektant v dílčím prováděcím projektu. Objem retenční nádrže a způsob zásaku včetně příslušných technologických parametrů je převzat z prováděcího projektu.

Potřebný objem retence srážkových vod . 				507, 0 m3

Skutečný objem retence srážkových vod v areálu : (variantně dle hloubky nádrže)

Plocha (S)  =  cca 400,0 (dno) až 820,0 (hladina) m2.

Při hloubce (H)  =  cca 1,50 m, objem (V)  =  cca 864,0 m3;

Variantně - při hloubce (H)  =  cca 2,00 m, objem (V)  =  cca 1.152,0 m3

Srážková voda z retenční nádrže bude využita také k závlaze a očistě v areálu, případně bude zahrnuta do systému požární ochrany strojírenského závodu.

B. III. 3. Odpady

Odpady budou vznikat při fázi výstavby i ve fázi provozu.Současná legislativa na úseku odpadového hospodářství požaduje především předcházení vzniku odpadů a zajištění jejich přednostního využití. S tím souvisí zejména jejich třídění a zajištění možného dalšího využití.

Produkce odpadů v období výstavby

Pro fázi přípravy území bude důležitá skrývka svrchního humusového horizontu na místě výstavby nové haly (podél komunikace II. třídy č. 275) a produkovaný odpad z demolice nevyužitelných objektů nebo jejich částí (vrátnice, příp. bývalý kinosál apod.). Následovat bude příprava ploch pro stavby, výkopy inženýrských sítí, přemístění zemin a vlastní stavba základů. Předpokládá se využití skryté zeminy v rámci terenních úprav přímo v zájmové lokalitě. Bilance zemin musí být upřesněna a předložena v rámci stavebního řízení.

Odhad množství i kategorizace odpadů je vždy v tomto případě přibližný. Množství odpadů, ale i jejich zařazení, bude odvislé jak od vlastního způsobu výstavby, tak i případné kontaminace, především zemin a kamení.

V podstatě se jedná o formální záležitost. Nicméně se doporučuje investorovi zpracovat před zahájením prací harmonogram výstavby, kde by měla být samostatná část odpadového hospodářství. Pro vlastní výstavbu i provoz není až tak podstatné uvedení množství odpadů. Podstatné je zabezpečit nakládání s nimi v souladu se zákonnými předpisy a především zabezpečit nakládání s odpady nebezpečnými.

Je ovšem nutno konstatovat, že jak příprava stavby, tak i její vlastní realizace a především budoucí provoz se nevymyká běžným podmínkám na tomto úseku činnosti. V rámci přípravy území bude provedeno skrytí povrchu území a kulturní vrstvy zeminy, která bude dále využita. Budou provedeny inženýrské sítě. Odhadovaná skladba odpadů při výstavbě a provozu je uvedena v následující tabulce.

Tab. č. 27 : Odpady z výstavby záměru (předpoklad)

| P.č. | Kód odpadu | Název odpadu | Předpokládané využití/zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 00 00 | stavební a demoliční odpad | skládkování |
| 2. | 17 01 00 | beton, hrubá a jemná keramika | skládkování |
| 3. | 17 02 01 | odpadní stavební dřevo | štěpkování, použití při kompostování |
| 4. | 17 03 02 | asfaltové směsi | recyklace, popř. skládkování |
| 5. | 17 05 00 | zemina vytěžená | zpětné použití při výstavbě, popř. skládkování |
| 6 | 17 02 03 | odpadní plast | skládkování |
| 7. | 17 05 04 | zemina a kameny bez obsahu N - látek | zpětné použití při výstavbě |
| 8. | 17 05 06 | vytěžená hlušina | zpětné použití při výstavbě, popř. skládkování |
| 9. | 17 06 04 | izolační materiály | recyklace, popř. skládkování |
| 10. | 17 07 00 | směsný stavební a demoliční odpad | skládkování |
| 11. | 17 09 04 | směsné staveb. a demol. odpady bez N. látek | recyklace, popř. skládkování |
| 12. | 20 03 01 | směsný komunální odpad | odvoz s komunálním odpadem |
| 13 | 15 01 01 | papírové nebo lepenkové obaly | recyklace, |
| 14 | 15 01 02 | plastové obaly | recyklace, |
| 15 | 15 01 03 | dřevěné obaly | recyklace, |
| 16 | 15 01 04 | kovové obaly | recyklace, |
| 17 | 15 01 05 | kompozitní obaly | recyklace, popř. skládkování |
| 18 | 15 01 06 | směsné obaly | recyklace, popř. skládkování |
| 19 | 15 01 10 | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné | skládkování |
| 20 | 15 02 02 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | skládkování |
| 21 | 15 02 03 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | skládkování |
| 22 | 20 02 01 | biologický rozložitelný odpad | recyklace, popř. skládkování |
| 23 | 20 03 01 | směsný komunální odpad | skládkování |
| Možná produkce odpadů : |
|  | 08 01 00 | odpady z používání barev a laků | skládkování, spalovna |
|  | 08 02 00 | odpady z používání ostatních nátěrových hmot | skládkování, spalovna |
|  | 08 04 00 | odpady z používání lepidel a těsnících materiálů | skládkování, spalovna |
|  | 20 01 27 | barva, pryskyřice, lepidlo | skládkování, spalovna |
|  | 20 01 28 | barva, lepidlo, pryskyřice | skládkování, spalovna |
|  | 20 01 13 | rozpouštědla | spalovna, recyklace |

Produkce odpadů v době provozu

Pevné odpady v procesu výroby elektrických ohřívačů vody :

- odpadní ocel - železo z výroby částí ohřivačů

- odpadní obalové materiály - papír, plast, dřevo

- ostatní odpad (komunální, použité ochranné pomůcky, kal z odlučovačů olejů) apod.

- neutralizační kaly z čištění oplachových vod

- zmetkové zboží z výpalu, okuje.

Neutralizační kaly

Do odpadních kalů z průtočné zneškodňovací stanice přejdou po provedených chemických reakcích látky z použitých činidel a odpadních vod. Při předpokládaném znečištění odpadních vod a navrženém dávkování vznikne ve zneškodňovací stanici ročně 115 tun kalů o sušině 30%. Toto množství představuje cca 20 kg kalů na 1 m3 zneškodněné (vyčištěné) odpadní vody. Odvodněný kal bude obsahovat tenzidy, ropné látky a těžké kovy jako Fe. Takovýto kal není možno ukládat na skládku netoxických tuhých odpadů, ale je nutno jej upravit fyzikálně chemickými způsoby a uložit na skládku S-NO, za podmínek stanovených Provozním řádem skládky, nebo jej odstranit prostřednictvím oprávněné osoby.

Odpadní kal ze zneškodňovací stanice lze klasifikovat dle katalogu odpadů ::

19 02 05	kaly z fyzikálně-chemického zpracování.

Po provedení stanovení vlastností  definovaných zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění, z kalů skutečné produkce budou tyto kaly zařazeny buď do kategorie O nebo N.

Tab. č. 28 : Odpady produkované při výrobě ohřívačů vody

| č. | Kód odpadu | Název odpadu | Předpokládané množství (tun) | Předpokládané využití/zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Směsný komunální odpad | 140 | skládkování |
| 2. | 19 02 05 | Kaly z fyzikálně chemického zpracování | 115 | skládkování |
| 3. | 03 03 08 | Odpady ze tř. papíru a lepenky k recykl. | 80 | recyklace |
| 4. | 17 04 05 | Železo a ocel | 900 | recyklace |
| 5. | 08 02 01 | Odpadní prášková barva | 3 | skládkování |
| 6 | 15 01 02 | Plastové obaly | 10 | recyklace |
| 7 | 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | 5 | kompostování |
| 8 | 19 08 09 | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky | 0,01 |  |
|  | N 14 06 03 | Jiná rozpouštědla směsi rozpouštědel | 18 | spálení |
|  | N 13 01 10 | Použité nechlorované oleje | 0,24 | spálení |
| . | N 15 02 02 | Aktivní uhlí | 0,1 | spálení |
|  | N 15 02 02 | Absorpční činidla a filtrační mat. | 3 | spálení |
|  | N 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad s Hg | 0,08 | Recyklace, skládkování |

Zmetky z výpalu

Tvoří zanedbatelný podíl produkce. Budou zneškodňovány spolu s ostatním kovovým odpadem předáním specializované firmě jako železný šrot.

Tab. č. 29 : Přehled produkovaných odpadů ze smaltovací linky DZD Dražice – strojírna v Dražicích

| odpad | kod odpadu (O) | jednotka | kapacita 60 ks/hod |
| --- | --- | --- | --- |
| kaly a filtrační koláče | 110 110 | t/rok | 66 |
| zmetky z výpalu (kov) | 170 405 | t/rok | 7,2 |

Poznámka : informace na základě stávající výroby v DZ Dražice – strojírna v Dražicích

Odpadové hospodářství bude zajišťovat dodavatel stavby a následně provozovatel zařízení , ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., a jeho prováděcích předpisů, v platném znění

Jedná se zejména o :

- zařazování odpadů podle druhů a kategorií, jejich třídění a shromažďování; zabezpečení před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem;

- předání odpadů pouze osobě k tomu oprávněné;

- vedení průběžné evidence odpadů

- zajištění přednostního druhotného  využití odpadů; minimalizace prostřihů, recyklace obalů  a dalších odpadů

Odstranění produkovaných odpadů v procesu provozu výroby ohřivačů vody bude zajišťováno dodavatelsky - tedy předáním oprávněným subjektům. Na nebezpečné odpady bude vybudováno shromaždiště odpadů dle příslušných přepisů (sklad chemikálií a nebezpečených odpadů)

## B. III. 4.Ostatní

4. 1. Hluk a vibrace

Pro účely Dokumentace realizována Hluková studie (volné přílohy).

# Hluk v období výstavby

Po dobu rekonstrukce a výstavby výrobního areálu dojde k zvýšení nároků na stávající dopravní síť způsobenému dovozem stavebních materiálů a technologií a případně i odvozem výkopové zeminy. Doprava materiálů bude probíhat výlučně nákladní automobilovou dopravou, po silnici II/275. Při zemních a stavebních pracích v průběhu výstavby se předpokládá nasazení standardní stavební mechanizace.

Na základě předběžných údajů lze průměrnou dopravní frekvenci na veřejných komunikacích určit pouze orientačně odborným odhadem, upřesnění těchto hodnot je nutné provést v rámci další projektové přípravy na základě bilance zemních materiálů, stavebních hmot a rozsahu dodávek strojně technologických zařízení v průběhu montážních prací.

Automobilová doprava v průběhu výstavby bude zdrojem hluku. Předpokládá se příjezd a odjezd asi 40 TNA denně a 20 LNA denně, v trvání 8 - 12 hodin, kdy bude denně probíhat výstavba případně rekonstrukce jednotlivých objektů.

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 21 hodin, kdy je pro povolené stavby zvýšená nejvyšší přípustná hladina hluku. Nejbližší chráněné venkovní prostory jsou ve vzdálenosti cca 120 - 150 m. Na tuto vzdálenost působí tyto zdroje hluku jako bodové zdroje. Útlum hluku vzdáleností je při vzdálenosti 500 m cca 50 dB. I pro mechanizmy s akustickým výkonem do 100 dB pak hladina hluku u nejbližší obytné zástavby bude výrazně pod hodnotou nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku pro povolené stavby.

Hluk v době provozu zařízení

Současná akustická situace v lokalitě

Ve dnech 27. - 28. srpna 2008 bylo provedeno v lokalitě měření hluku v denní a v noční době. Cílem měření bylo stanovit hlukové pozadí v nejbližším chráněném venkovním prostoru.

Tab. č. 30 : Výsledky měření [dB]

| Měřící místo | měření | LAeq,T | LA90 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | doba měření | interval | délka [min] |  |  |
| MM1 | noc | 23,45 – 0,45 | 60 | 42,1 | 37,2 |
|  | den | 16,00 – 17,00 | 60 | 48,9 | 40,7 |

Mikrofon nasměrovaný na průmyslovou zónu, kde bude umístěn výrobní závod. Jedná se o klidnou lokalitu bez výrazných zdrojů hluku. Zdrojem hluku je místní občasná osobní doprava na přilehlých komunikacích a v denní době hluk z ventilátoru blízké pekárny. Jedná se o hluk proměnný bez výrazné tónové složky.

Současná doprava v lokalitě

Odhad intenzity dopravy na nejbližší komunikační síti (silnice II/275) pro rok 2010 byl proveden na základě výsledků pravidelného sčítání dopravy ŘSD ČR na dálniční a silniční síti v roce 2005 pomocí růstových koeficientů ŘSD.

Tab. č. 31: Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 a odhad dopravy v roce 2010 [voz/24 h]

| Komunikace | sčítací úsek | OA | NA | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| silnice II/275 - sčítání 2005 | 1-1680 | 1 561 | 512 | 7 | 2 080 |
| růstový koeficient ŘSD 2010/2005 |  | 1,19 | 1,06 | 1,00 | - |
| silnice II/275 - odhad 2010 |  | 1 858 | 543 | 7 | 2 408 |

Zdroje hluku

Automobilová doprava

Zdrojem hluku v území je automobilová doprava po příjezdových komunikacích v území, to  po silnicí II/275 a doprava generovaná provozem skladového areálu a parkoviště pro zaměstnance (cca 60 - 70 osobních automobilů). Počty vozidel jsou uvedeny v kapitole B.II.4.

Parkovací plochy :

Parkoviště OA

Parkovací plocha ve východní části areálu, před skladovou halou 5, bude mít 64 parkovacích míst.

Pohyb na parkovišti:

- 17 OA na každou směnu (51 OA za den)

- dalších 30 OA před denní směnou (vedení a administrativa)

- nejhlučnějších 8 hodin v denní době – 47 OA v intervalu 7,00 – 15,00 (30 OA denní směna, 17 OA odpolední směna)

- nejhlučnější hodina v noční době – 17 OA ranní směna v intervalu 5,00 – 6,00.

Nakládací a vykládací plochy :

Provoz pouze v denní době.

Vykládka – 4 NA za den, to jsou při rovnoměrném rozdělení 2 NA za 8 hodin na vykládací ploše u haly 5

Expedice – 7 NA za den, to je 3,5 NA za 8 hodin na nakládací ploše u skladu v jižní části haly 1.

Provoz ve výrobní hale :

Rozmístění jednotlivých technologických celků ve výrobní hale je zobrazeno na následujícím schématu.

Rozmístění výrobní technologie v hale č. 1

Ve stávajícím provozu v Dražicích bylo prováděno měření hluku v pracovním prostředí. Výsledky měření u jednotlivých technologií jsou v dalším použity jako podklady pro hodnocení hluku ve vnitřním prostředí výrobní haly. Všechna měření prováděla Hygienická laboratoř Mladá Boleslav, Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně. Pro tuto hlukovou studii jsou výsledky měření použity jako informace o celkové očekávaném stavu hlučnosti v prostoru výrobní haly.

Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z průmyslových zdrojů hluku byl použit program HLUK+ pásma firmy JpSoft ver. 8.11 profi „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy, autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České republiky ze dne 20. listopadu 1991 , a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z roku 2005, nahrazující přílohu č.1 Metodických pokynů.

Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku vychází program z metodiky, zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb - stavební akustika“ (VÚPS Praha, 1985).

V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají se hodnoty akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.

Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, provedených autory programu, je možno teoretické výsledky výpočty i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do II. třídy přesnosti s chybou (2 dB. Velmi důležitou skutečností přitom je, že při všech ověřovaných běžných situacích je vypočítaná hodnota vždy vyšší než hodnota Laeq reálně naměřená. Hodnoty Laeq získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy tedy jsou na straně bezpečnosti výpočtu.

Maximální naměřené hodnoty byly použity jako vstup do modelu vytvořeného programem Izofonik. Rozložení hladiny akustického tlaku ve výrobní hale bylo provedeno výpočtově programem Izofonik ver.3.2.

Hladiny akustického tlaku ve výšce 3 m ve výrobní hale (jih je vlevo )

Hodnocení hlukové zátěže

Legislativa - hygienické limity hluku

Hygienické limity hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro zjednodušení uvádíme pouze hodnocení navržených hodnot  a jejich korekcí z příloh uvedeného zákona. (plné znění je uvedeno v příloze č. 2)

Důsledky pro řešení studie :

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněné venkovní prostory budov:

- pro hluk z provozu v areálu závodu – stacionární zdroje, vnitrozávodová doprava včetně obslužné dopravy uvnitř areálu -  50 dB v denní době, 40 dB v noční době,

- pro hluk z dopravy po hlavních komunikacích (silnice II/275) je 60 dB v denní době, 50 dB v noční době.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněné vnitřní prostory budov (pro obytné místnosti bytových objektů):

- pro hluk z provozu v areálu závodu – stacionární zdroje, vnitrozávodová doprava včetně obslužné dopravy uvnitř areálu -  40 dB v denní době, 30 dB v noční době,

- pro hluk z dopravy po hlavních komunikacích (silnice II/275) je 45 dB v denní době, 35 dB v noční době pro stávající obytné objekty,

- pro hluk z dopravy po hlavních komunikacích (silnice II/275) je 40 dB v denní době, 30 dB v noční době pro nové obytné objekty (ubytovna v objektu 4).

Hluk z provozu výrobního areálu

Zdroji hluku působící celou provozní dobu jsou všechna zařízení uvnitř výrobní haly. Další zdroje hluku v areálu představují v denní době (v nejhlučnějších 8 hodinách) pohyb a parkování nákladních vozidel a osobních vozidel zaměstnanců. V noční době, v nejhlučnější hodině, představuje zdroj hluku osobní automobilová doprava zaměstnanců, přijíždějících na ranní směnu před 6. hodinou. Výsledky výpočtu v referenčních bodech jsou prezentovány v následujících tabulkách.

Tab. č. 32 : Ekvival. hladiny akus. tlaku A v nejbližších chrán. místech ze zdrojů v areálu závodu, den

| Bod | výška [m] | LAeq [dB] |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava v areálu | stac. zdroje | celkem |
| 1 | 3 | < 15 | 28,8 | 28,8 |
|  | 12 | < 15 | 34,8 | 34,8 |
| 2 | 3 | < 15 | 28,4 | 28,4 |
|  | 12 | < 15 | 32,3 | 32,3 |
| 3 | 3 | < 15 | 27,7 | 27,7 |
|  | 12 | < 15 | 31,5 | 31,5 |
| 4 | 3 | < 15 | 18,5 | 18,5 |
|  | 12 | < 15 | 31,8 | 31,8 |
| 5 | 3 | < 15 | 19,8 | 21,1 |
|  | 12 | < 15 | 31,5 | 31,5 |
| 6 | 5 | < 15 | 19,0 | 19,0 |
| 7 | 8 | 33,7 | 27,0 | 34,5 |
| Limit | 50 | 50 | 50 |

Tab. č. 33: Ekvival. hladiny akust. tlaku A v nejbližších chrán. .místech ze zdrojů v areálu závodu, noc

| Bod | výška [m] | LAeq [dB] |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava v areálu | stac. zdroje | celkem |
| 1 | 3 | < 15 | 28,8 | 28,8 |
|  | 12 | < 15 | 34,8 | 34,8 |
| 2 | 3 | < 15 | 28,4 | 28,4 |
|  | 12 | < 15 | 32,3 | 32,3 |
| 3 | 3 | < 15 | 27,7 | 27,7 |
|  | 12 | < 15 | 31,5 | 31,5 |
| 4 | 3 | < 15 | 18,5 | 18,5 |
|  | 12 | < 15 | 31,8 | 31,8 |
| 5 | 3 | < 15 | 19,8 | 21,1 |
|  | 12 | < 15 | 31,5 | 31,5 |
| 6 | 5 | < 15 | 19,0 | 19,0 |
| 7 | 8 | 37,1 | 37,6 | 40,4 |
| Limit | 40 | 40 | 40 |

Očekávané hladiny akustického tlaku vyvolané provozem areálu společnosti jsou ve dne i v noci výrazně pod hodnotami hygienického limitu pro denní a noční dobu. Hluk z dopravy v areálu se v podstatě neprojeví, intenzita dopravy je nízká a bude zastíněná vybudovanou protihlukovou stěnou na jižní hranici areálu.

Celková hluková zátěž

Nárůst dopravy po silnici II/275 představuje

- 128 OA a 23 NA v denní době a 34 OA v noční době.

Tab. č. 34:  Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v nejbližších chráněných místech, denní doba

| Bod | LAeq [dB] |
| --- | --- |
|  | areál závodu(doprava v areálu, stac. zdroje ) | doprava do závodu po silnici II/275 | zdroje závodu celkem (sl. 2 + sl. 3) | silnice II/275 (bez dopravy do areálu) | celková hluková zátěž (sl. 4 + sl. 5) |
| č. | výška [m] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | 28,8 | 17,4 | 29,1 | 29,9 | 32,5 |
|  | 12 | 34,8 | 22,2 | 35,0 | 35,2 | 38,1 |
| 2 | 3 | 28,4 | 18,4 | 28,7 | 30,8 | 32,9 |
|  | 12 | 32,3 | 23,0 | 32,6 | 35,7 | 37,4 |
| 3 | 3 | 27,7 | 18,5 | 28,2 | 30,9 | 32,8 |
|  | 12 | 31,5 | 23,2 | 32,1 | 35,7 | 36,5 |
| 4 | 3 | 18,5 | 13,3 | 19,6 | 26,5 | 27,3 |
|  | 12 | 31,8 | 20,8 | 32,1 | 33,9 | 36,1 |
| 5 | 3 | 21,1 | 7,4 | 21,3 | 25,3 | 26,8 |
|  | 12 | 31,5 | 20,4 | 31,8 | 33,6 | 35,8 |
| 6 | 5 | 19,0 | 15,3 | 20,5 | 27,8 | 28,5 |
| 7 | 8 | 34,5 | 30,4 | 35,9 | 42,8 | 43,6 |
| Limit | 50 | 60 | - | 60 | - |

Tab. č. 35: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v nejbližších chráněných místech, noční doba

| Bod | LAeq [dB] |
| --- | --- |
|  | areál závodu(doprava v areálu, stac. zdroje ) | doprava do závodu po silnici II/275 | zdroje závodu celkem (sl. 2 + sl. 3) | silnice II/275 (bez dopravy do areálu) | celková hluková zátěž (sl. 4 + sl. 5) |
| č. | výška [m] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | 28,8 | 17,4 | 29,1 | 21,1 | 29,7 |
|  | 12 | 34,8 | 22,2 | 35,0 | 26,4 | 35,6 |
| 2 | 3 | 28,4 | 18,4 | 28,7 | 22,0 | 30,7 |
|  | 12 | 32,3 | 23,0 | 32,6 | 26,9 | 33,6 |
| 3 | 3 | 27,7 | 18,5 | 28,2 | 22,1 | 29,2 |
|  | 12 | 31,5 | 23,2 | 32,1 | 26,9 | 33,2 |
| 4 | 3 | 18,5 | 13,3 | 19,6 | 17,7 | 21,8 |
|  | 12 | 31,8 | 20,8 | 32,1 | 25,1 | 32,9 |
| 5 | 3 | 21,1 | 7,4 | 21,3 | 16,5 | 22,5 |
|  | 12 | 31,5 | 20,4 | 31,8 | 24,8 | 32,6 |
| 6 | 5 | 19,0 | 15,3 | 20,5 | 19,0 | 22,8 |
| 7 | 8 | 40,4 | 30,4 | 40,8 | 34,0 | 41,6 |
| Limit | 40 | 50 | - | 50 | - |

Vlivem hluku z areálu bude v chráněném venkovním prostoru budovy budoucí ubytovny v areálu závodu překročena limitní hodnota pro noc 40 dB. Protože před okny ubytovny orientovanými do areálu závodu bude překračována v noční době hodnota hygienického limitu, je nutno v rekonstruovaném objektu zajistit účinnou ochranu vnitřních prostor.

4. 2. Záření

Realizací záměru, ani po dobu vlastní výstavby, nebude emitováno žádné záření. Území je však situováno v oblasti středního rozsahu radonového rizika v rámci výstavby je nutná realizace technických opatření.

4. 3. Zápach

Realizací záměru, ani po dobu vlastní výstavby, nebude produkován zápach.

4.4	Rušivé světlo

Rušivé světlo představuje světelné záření do okolí, a to v důsledku večerního provozu a údržby areálu. Jedná se o osvětlení obslužných, manipulačních a parkovacích ploch apod

B. III. 5. Doplňující údaje

5. 1. Významné terénní úpravy

Terénní úpravy záměru jsou malého rozsahu.

5. 2. Zásahy do krajiny

Z hlediska realizace záměru se nebude jednat o významný zásah do krajiny, bude využito staveb původního vojenského areálu. Pro zájmové území bylo zpracováno posouzení vlivu záměru „Výstavba strojírenského závodu  na výrobu ohřívačů vody – Luštěnice „ na krajinný ráz dle § 12 zák. č. 114/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ (Treml 2008). Zpráva je v přílohové části (volné přílohy).

# Část C

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C. 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Na území plánované výstavby strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody v k. ú. Luštěnice není žádný z environmentálních prvků uvedených v legislativních předpisech životního prostředí, který by vylučoval realizaci záměru.

C. 1. 1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Řešené území je situováno v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Mladá, v území relativně slabě urbanizovaném a antropogenizovaném. Území je součástí bývalé posádky německých, československých a sovětských vojsk. Celý VVP měl plochu  58,75 km2 a byl zrušen v roce 1991.

V současné době probíhá rozsáhlá revitalizace vojenského prostoru. Tím jsou dány i částečně priority využívání území. Drobná osada Zelená je připomínána již na konci 18. století. Posuzované území (osada Zelená u Luštěnic) bylo historicky využíváno od října 1940, kdy proběhl výkup pozemků pro potřeby německé armády v rámci rozšiřování vojenského výcvikového prostoru. Oblast byla označována jako tzv. Nordlager u Luštěnic. Po roce 1945 byla v uvedeném prostoru dislokována československá armáda.

Vojenské útvary dislokované v posádce Luštěnice:

| 3. tanková základna | 1955 až 1958 |
| --- | --- |
| 1. výsadkové výcvikové středisko | 1960 až 1964 |
| 1. výsadková průzkumná rota | 1965 až 1968 |
| 311. vrtulníkový roj | 1964 až 1968 |

Po roce 1968 byla posádka zvolena pro umístění Sovětské armády. V roce 1991 se v posádce Luštěnice - Zelená nacházelo celkem sedm útvarů a posádková prádelna. Pro informaci uvádíme dostupné údaje o dislokaci sovětských vojsk v posádce Zelená - Luštěnice.

- 979. samostatný letecký prapor radioelektronického boje

- 144. samostatný automobilní prapor

- 556. samostatný automobilní prapor

- zásobovací prapor (potraviny)

Dominantním znakem místa je rozvolněná zástavba plošně velkého měřítka bývalých objektů náležících k vojenskému prostoru (kasárna, ubytovací objekty, sklady, velké zpevněné plochy), Dalším spoluurčujím znakem území je hustá síť komunikací.

Posuzovaný areál kasáren v posádce Luštěnice - Zelená byl stavebně dokončen údajně v roce 1988 (kolaudace 1989 ?). Odsun útvarů SA z posádky Luštěnice je uskutečněn mezi dny 6.- 27. května 1991. V zájmovém areálu se od roku 1991 byly umístěny skladovací a administrativní provozy společnosti IDA a.s. (minerální vody). Uvedený areál se následně stal součástí majetku pro konkursní řízení a v roce 2004 byl zakoupen společností Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. a užíván opět pro skladování výrobků.

Z pohledu priorit trvale udržitelného využívání území lze konstatovat, že záměr je v souladu s prioritami území, schválenými v ÚP VÚC Mladá a danými v navrženém územním plánu a uvažuje se s pokračujícím trendem využíváním území a jeho dalšího rozvoje, zejména jako zony pro lehkou průmyslovou činnost. Rozvoj areálu je logickým vyústěním  využití území, zkvalitnění, současně s řešením možných dopadů této činnosti do životního prostředí.

C. 1. 2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Z hlediska relativního zastoupení přírodních zdrojů, jejich kvality a schopnosti regenerace je možno konstatovat, že v zájmovém území se takové zdroje nenacházejí, pokud pomineme standardní zdroje pitné vody, nacházející se v křídovém kolektoru. Tyto vodní zdroje v širším zájmovém území slouží většinou k individuálnímu zásobování, jsou to zdroje obnovitelné, nepožívající zvláštní ani významné ochrany (např. ochranná pásma, CHOPAV apod.). Zdroje přírodních minerálních vod (zejména Poděbrady a Sadská) i když jsou vázány na cenomanské struktury České křídové pánve (Jičínská tabule), jsou dostatečně vzdáleny a rovněž chráněny, takže je třeba je pouze zmínit ve výčtu surovinových zdrojů širšího území, ale v žádném případě nebudou uvažovaným záměrem ovlivněny.

V území se netěží ani žádné nerostné suroviny, i když z tohoto pohledu je třeba upozornit na skutečnost, že permokarbonské uloženiny v podloží České křídové tabule jsou součástí tzv. Mšenské pánve, kde v podloží permokarbonských pískovců a prachovců (tzv. svrchní červená jalovina) byla prokázána uhlonosná sedimentace. Hlavní část zásob je vyvinuta v tzv. mělnickém souslojí, v 1 – 3 slojích o max. mocnosti 3,85 m. Starší nýřanské sloje jsou uloženy hlouběji a jejich mocnost kolísá většinou od 1,0 do 1,5 m a jen vynímečně dosahují mocnosti 2,6 m. Nejsvrchnější – kounovská sloj – má hlavní oblast svého vývinu na Kladensku a Plzeňsku. V zájmovém území dosahuje mocnosti nejvýše 1,0 m a jen ojediněle přesahuje mocnost 2,5 m. Celkem je v Mšenské pánvi ověřena více jak 1 mld. t zásob, z toho 255 821 kt v kategorii C2B. Hloubka uložení hlavní části zásob (mělnická sloj) kolísá od 170 do 920 m. Vzhledem ke komplikovaným báňsko-technickým poměrům ložiska a negativním dopadům těžby (ohrožení nadložního cenomanského kolektoru podzemních vod) a celkovému útlumu uhelného hornictví v rámci ČR není těžba uhlí v Mšenské pánvi v dlouhodobém výhledu reálná. Ložiska uhlí obecně patří ke zdrojům neobnovitelným. Dalšími surovinami širšího území jsou především sklářské a slévárenské písky vázané především na turonské uloženiny a opuky, využívané ve stavebnictví a v menší míře pak štěrkopísky, vázané na terciérní uloženiny větších toků (Jizera, Labe) a cihlářské hlíny, vázané na kvartérní eolické sedimenty (sprašové hlíny).

Přehled přírodních zdrojů v širším území, jejich vazba na rozdílné geologické formace a struktury a schopnost jejich regenerace:

| struktura, formace | Přírodní zdroj | regenerace |
| --- | --- | --- |
| 1. Permokarbon Mšenské pánve | ložiska černého uhlí | neobnovitelný zdroj |
| 2. Křídové sedimenty České křídové pánve (Severočeská, Středočeská křída) | zdroje podzemní vody (též minerální vody – okolí Poděbrad a Sadské), sklářské a keramické suroviny – sklářské a slévárenské písky, lokálně stavební kámen – opuka | voda obnovitelný zdroj, ostatní suroviny neobnovitelné zdroje |
| 3. Terciérní uloženiny (zejm. terasové sedimenty větších toků) | písky až štěrkopísky, zdroje podzemní vody | voda obnovitelný zdroj, ostatní neobnovitelné zdroje |
| 4. Kvartérní sedimenty (zejména eolické, u vodních zdrojů eluvio až deluvio-fluviální) | cihlářské hlíny a suroviny, lokální zdroje pitné vody | voda obnovitelný zdroj, ostatní neobnovitelné zdroje |

C. 1. 3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

1. 3. 1. ÚSES

Areál bývalých kasáren určený pro výstavbu strojírenského závodu na ohřivačů vody se nenachází v ploše jakéhokoliv prvku systému ekologické stability. V širším okolí areálu se nacházejí dále uvedené prvky ÚSES. Pozitivními přírodními hodnotami krajinného rázu jsou také nadregionální a regionální prvky sítě územních systémů ekologické stability, které se částečně překrývají s významnými krajinnými prvky. Jde o regionální biocentra Straškovský les a Dubový les a regionální biokoridory Straškovský les – Dubový les a Straškovský les – Chlum.

Na jihu navazuje lesní komplex na rozsáhlou soustavu zarůstajících luk (VKP a navržená přírodní rezervace Traviny). Místo se nachází v biochoře plošin na vápnitých pískovcích ve druhém vegetačním stupni. Jde o plochou krajinu se základní estetickou hodnotou (dle ÚPVPK Terplan). Lesní porosty podobné rozlohy jako dnes se zde nacházejí již na mapách 1. vojenského mapování (konec 18. stol.), od té doby se pouze měnily tvary porostních okrajů

V platném územním plánu VÚC Mladá je v závazné části zahrnuto nadregionální biocentrum, zabírající prakticky celý bývalý VVP vyjma zastavěných nebo silně denaturalizovaných ploch, do kterých patří i posuzované území. Z výše uvedeného vyplývá, že pozitivní přírodní hodnoty krajinného rázu jsou soustředěny zejména na západní okraj oblasti krajinného rázu, kde je situována i lokalita záměru. Z hlediska ekologické stability oblasti krajinného rázu jde o silně zemědělskou krajinu (polní krajina).

1. 3. 2. Krajinný ráz

Území plánované výstavby leží ve Středočeském kraji, okres Mladá Boleslav, na katastrálním území obce Luštěnice, cca 3 km západním směrem od centra obce v severní části bývalého areálu posádky SA Luštěnice - Zelená. Dotčený krajinný prostor se nachází v oblasti krajinného rázu, která je vymezena plošinou ze severu ohraničenou Holovršským hřbetem, z východu lesním komplexem Jabkenicka a ze západu pak údolím Jizery a členitější jižní zalesněnou částí bývalého vojenského prostoru Milovice-Mladá.  Hlavní charakteristikou oblasti jsou otevřené až polootevřené prostory ukončené málo převýšenými horizonty. Převažují zde roviny ve druhém vegetačním stupni na vápnitých pískovcích, opukách a slínech. Oblast Leží na nevýrazném rozhraní Mladoboleslavského a Benátského bioregionu (Culek a kol. 1996, Culek a kol. 2005). Celé posuzované území náleží převážně do krajiny se základní estetickou hodnotou (dle Územních průmětů významných prvků krajiny - Terplan 1976).

Oblast krajinného rázu leží na okraji staré sídelní krajiny. Trvale osídlena je tedy již od neolitu. V tomto období oblastí procházela jedna z neolitických dálkových tras (Květ 2003). V jižní části území jsou dále doklady o osídlení v době železné (laténské hradiště – Jabkenice). O stávajících větších obcích oblasti nalezneme první zmínky v raném a zejména ve vrcholném středověku (Vlkava, Luštěnice, Dobrovice). V oblasti krajinného rázu se tak zpravidla nachází vsi ulicového typu středověkého až raně středověkého založení. Relikty cestní sítě ukazují na dřívější přítomnost traťové plužiny, která byla zpravidla setřena během kolektivizace. Krajina má výrazně zemědělský charakter. V této charakteristice je dle map vojenských mapování dlouhodobě ustálená. Krajinou matricí je orná půda, krajinné plošky jsou tvořeny remízy, rybníky a sídly. Koridory jsou reprezentovány cestami a velmi řídkou říční sítí. V rámci posouzení bylo zpracováno hodnocení vlivu na krajinný ráz (viz volné přílohy).

1. 3. 3. Zvláště chráněná území

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody. V zájmovém území se nenacházejí ochranná pásma místních vodních zdrojů. Nejbližší ochranné pásmo je podél toku Vlkava mezi obcemi Voděrady a Luštěnice, kde je vymezeno PHO II. stupně, které ale není v kontaktu s uvažovaným záměrem. Prakticky celé širší zájmové území se nachází v bývalém  III. PHO Káraný.

Významné pozitivní přírodní hodnoty krajinného rázu jsou zastoupeny zejména významnými krajinnými prvky Traviny (navržená Přírodní rezervace), VKP Straškovský les, Polní rybník u Struh a v menší míře i další ze zákona stanovené lesní a vodní plochy, vodní toky a údolní niva Vlkavy.

Zájmové území se nachází na ložisku černého uhlí Mělnické pánve. Pro toto ložisko byla stanovena územní ochrana v dané oblasti, podle ust. § 16, zák. č. 44/88 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovením Chráněného ložiskového území (CHLÚ) č. 97530000 Bezno, jako pro dosud netěžené ložisko černého uhlí Mělnická pánev (č. B3 075300). V případě uvedeného CHLÚ Bezno se však dle rozhodnutí OBÚ Kladno o stanovení CHLÚ (č.j. 1493/90/460.2 Ha/St, ze dne 26. 11. 1990) za znemožnění nebo ztížení dobývání nepovažují všechny stavby v hranicích zastavěných částí obcí a stavby obytných a vodohospodářských objektů mimo hranice zastavěných částí obce. Zákres ložiskového území viz v přehledné mapě.

1. 3. 4. Zvláště chráněná území NATURA 2000

Ve smyslu zák. č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, NATURA 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje  zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je NATURA 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu  nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území.

Jako ptačí oblasti se vymezí  území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními předpisy Evropských společenství, které stanoví vláda nařízením.

Evropsky významná lokalita je lokalita, vyžadující zvláštní územní ochranu a splňující podmínky  podle §  45a odst. 1, která:

- byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících  se na území České  republiky vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy Evropských společenství a vyžadujících územní ochranu (dále jen "národní  seznam"), a to až do doby jejího zařazení  do seznamu lokalit  významných pro Evropská společenství (dále jen "evropský seznam"),

- splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam zařazena, a vyskytuje  se na ní prioritní typ přírodního stanoviště  nebo prioritní  druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s Evropskou komisí (dále jen "Komise") jedná, a to až do doby, kdy se o zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen "sporná lokalita"), nebo

- byla zařazena do evropského seznamu.

Posuzované území není součástí žádného zvláště chráněného území ve smyslu ochrany NATURA 2000 ani se v něm žádné takovéto území nenachází. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 36107/2008/KÚSK, ze dne 14. března 2008 jako orgán ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti vydal stanovisko, že lze vyloučit významný vliv předloženého projektu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (příloha č. 3).

1. 3. 5. Území přírodních parků

Zájmové území není součástí žádného přírodního parku, v okolí zájmového území se žádný přírodní park nenachází. Realizace záměru nebude mít vliv na území přírodních parků. Nejbližším přírodním parkem jsou Traviny, vzdálené cca 5 km vzdušnou čarou jihozápadním směrem od zájmového území a přírodní park Jabkenicko, jehož jihozápadní hranice probíhá cca 10 km severovýchodně. Území charakteru národního parku či CHKO se v širším zájmovém území nenachází.

Navržená PR Traviny

Území cca 5km jihozápadním směrem od obce Luštěnice bylo v letech 1904 až 1990 součástí vojenského výcvikového prostoru Mladá. Vlastní rezervace by měla zaujímat 68 ha, ochranné pásmo cca 150 ha. Absencí pravidelného hospodaření a užíváním území jako cvičiště zde vznikla ruderalizovaná lada a velká část prostoru byla zcela bez vegetačního pokryvu. Po ukončení vojenské činnosti v roce 1991 začalo území rychle zarůstat a sukcesně se vyvíjet směrem k přírodovědecky zajímavým bylinným společenstvům se sveřepem vzpřímeným a válečkou prapořitou, které tvoří dominanty loukám podobného porostu. Větší část navržené rezervace je rovinného charakteru, dnes s povrchem členěným antropogenními tvary - tankovými okopy, zákopy a krátery po granátech. V nich se po větších deštích a zvláště na jaře udržuje voda, která je biotopem velmi vzácných žábronožek a listonohů letních, příp. obojživelníků.

1. 3. 6. Významné krajinné prvky a památné stromy

Významný krajinný prvek (VKP) je nástrojem obecné ochrany přírody a krajiny. Ve smyslu ust. § 3, písm. b), zák. č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, je významný krajinný prvek definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou  jimi jiné  části krajiny,  které zaregistruje podle §  6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů  a  zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků, přičemž zvláště chráněná  část  přírody je z této definice vyňata. Uvedenou definici je možno v podstatě vztáhnout na jakoukoli část přírody a krajiny, neboť vždy v sobě zahrnuje jistou míru výše definované hodnoty.

Významné krajinné prvky jsou chráněny  před poškozováním a ničením. Využívají se  pouze  tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové  zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy  patří zejména umisťování  staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

V zájmovém území se nenacházejí registrované VKP. V popisovaném území se také nenacházejí žádné registrované památné stromy. Záměr tudíž nebude mít vliv na památné stromy. Nejbližší registrované památné stromy jsou v obcích Vlkava (cca 6 km vzdušnou čarou) a Jabkenice (cca 7 km vzdušnou čarou)

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu nedochovaly. Nejbližší prostory které jsou navrhovány za zvláště chráněná území : návrhy PR Traviny, PR Pod Benáteckým vrchem.

1. 3. 7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V území bývalé vojenské posádky Luštěnice - Zelená, kde bude záměr realizován, se nenacházejí žádné hodnoty historického, kulturního ani archeologického významu, ani žádné kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu památek ČR.

Z nejblíže situovaných památkově chráněných objektů, vyskytujících se v okolí uvažovaného záměru se jedná o budovu a areál kostela sv. Martina, chráněnou hřbitovní zeď s branou, zámek v obci č. p. 6 a sochu sv. Jana Nepomuckého. Všechny tyto památky se nacházejí přímo v obci Luštěnice. V blízkém okolí se nacházejí historické kulturní objekty ve Struhách (kostel), dále zámek ve Vinařicích, renesanční památky v Dobrovicích (přestavěný zámek, kostel sv. Bartoloměje) a barokně-renesanční zámek ve Vlkavě.

1. 3. 8. Území hustě zalidněná

Obec Luštěnice se nachází na silnici 1/38 Mladá Boleslav - Nymburk, 12 km jižně od Mladé Boleslavi. Obec leží na spojnici komunikací ve směru Mladá Boleslav - Kolín (města automobilového průmyslu) a v blízkosti dálnice 1/10 Praha - Turnov - Liberec, cca 45 km od hlavního města Prahy. Jedna z částí obce - Zelená byla v minulosti nejsevernější součástí bývalého vojenského prostoru Mladá, který byl rozhodnutím vlády ČR k 31. 12. 1991 zrušen.

O části Zelená bylo v rámci revitalizace vojenského prostoru rozhodnuto oživit a obnovit tak bývalou osadu, která nesla stejný název. V obci jsou evidovány 3 části - (Luštěnice, Voděrady, Zelená), 16 ulic a 361 adres. V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 1 990 obyvatel (stav k 30.6. 2008).

Obyvatelé obce Luštěnice mají k dispozici mateřskou a základní školu, základní obchod s potravinami a další služby, autobusové a vlakové spojení na trase Nymburk - Mladá Boleslav, městskou hromadnou dopravu z Mladé Boleslavi.

Nejbližší hustě osídlené území je města Benátky nad Jizerou (ve vzdálenosti cca 5 km jihozápadně od zájmové lokality, 6 900 obyvatel) a Mladá Boleslav (8 km severozápadně, 50 000 obyvatel).

1. 3. 9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Záměr je situován v území, kde byla prováděna poměrně intenzivní vojenská činnost a kde se mohou vyskytovat staré ekologické zátěže, které mohou překračovat deklarovanou míru zatížení horninového prostředí.

Počáteční průzkumy kontaminace horninového prostředí byly prováděny již v roce 1990 - 1991, v rámci řešení problematiky odchodu Sovětské armády (Stavební geologie, Lána V., 1991, viz podkladové materiály). Během uvedených prací byla provedeno důkladné zdokumentování možných zdrojů kontaminace a provedeny řada geofyzikálních a atmogeochemických prací, vrtných prací a byly odebrány vzorky zemin a podzemních vod. Na základě výsledků průzkumných prací byly určeny ohniska kontaminace především na bázi ropných látek a chlorovaných uhlovodíků a následně zahájeny sanační práce, které hradilo MŽP ČR. Zájmové území (severní kasárna a autopark v posádce Luštěnice) nevykazovalo dle výsledků prací kontaminaci horninového prostředí. Nejbližší oblast s ověřenou kontaminací se nachází cca 150 m jižně od zájmového areálu (autopark vojenského útvaru, nyní pila, kde byla zjištěna přítomnost volné fáze ropných látek na hladině podzemní vody - hg. vrty řady LP 917, LP 918 a LP 933). Další kontaminované území v posádce Luštěnice - Zelená bylo ověřeno u bývalé prádelny a čistírny oděvů (ropné látky a chlorované uhlovodíky), v autoparku ve východní části posádky, u tzv. Vysílače a u bývalého PZH. Významný vrt HV 2 byl dlouhodobě čerpán za účelem dekontaminace zájmového území. Monitorovací práce v režii MŽP ČR probíhají v bývalé posádce Zelená do dnešní doby.

Ověření kontaminace horninového prostředí proběhlo v rámci převodu vlastnictví areálu. Průzkumné práce prováděla společnost Earth Tech s.r.o. Praha (mgr. Aleš Pokorný , viz podkladové materiály). Terénní práce probíhaly v červenci 2006. V zájmovém území severních kasáren Luštěnice - Zelená bylo provedeno 22 vrtů SL1 až SL22 k posouzení možné kontaminace svrchní vrstvy horninového prostředí dále byl proveden odběr půdních vzorků a vzorků půdního vzduchu v průběhu vrtných prací. Byly odebrány vzorky podzemní vody z nových i stávajících monitorovacích vrtů. Dočasné vrty byly geodeticky zaměřeny. Na základě laboratorních analýz odebraných vzorků koncentrace téměř všech kontaminantů je rozsahem pod mezí citlivosti laboratorních metod nebo nepřekračuje parametry ukazatelů tzv „B kategorie“ dříve používaných ukazatelů kontaminace, tzn. koresponduje s jejich přírodním výskytem (přirozeným pozadím).

V zájmové oblasti bývalé posádky nejsou v současné době provozována zařízení, která by svým charakterem ovlivňovala životní prostředí nad rámec únosného zatížení. Do území okrajově zasahuje OHP výkrmny vepřů Josefov (cca 500 m západně o zájmové lokality). Areál vepřína je kryt zeleným ochranným pásem.

Realizace záměru pravděpodobně přinese do území určitou míru zátěže navíc, zejména z hlediska hlukové a emisní zátěže. Nelze však říci, že dojde k jeho nadměrnému - neúnosnému (ireverzibilnímu, nevratnému) zatížení, které by znamenalo neúnosný stav.

Závěrem lze konstatovat, že přírodní prostředí ve vymezeném území je schopno zátěž, s ohledem na výše popsané skutečnosti v důsledku realizace uvažovaného záměru, jímž je zamýšlené rozšíření , snést, resp. se s takovouto zátěží vyrovnat.

1. 3. 10. Extrémní poměry v dotčeném území

Extrémní poměry se v dotčeném území nevyskytují, tudíž extrémní poměry nebudou mít vliv  na realizaci záměru a naopak, ani realizací záměru nebudou vyvolány extrémní poměry v území.

C. 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C. 2. 1. Ovzduší a klima

Posuzované území se nachází v oblasti, která je charakterizovaná příznivým životním prostředím z hlediska kvality ovzduší. Obec Luštěnice se nachází přibližně 12 km jižně od města Mladá Boleslav, kde je nejbližší průmyslová výroba, která může mít dopad na kvalitu ovzduší. Ve vzdálenosti 8 km jihozápadním směrem jsou Benátky nad Jizerou, kde jsou pouze menší průmyslové zdroje znečišťování ovzduší.

V Mladé Boleslavi je v rámci imisního monitoringu prováděno kontinuální sledování kvality ovzduší, které prokázalo zlepšující se trendy v oblasti čistoty ovzduší. Předmětná oblast není zařazena mezi oblasti se zvláštními požadavky na ochranu ovzduší. V obci Luštěnice nejsou žádné významné průmyslové zdroje znečišťování ovzduší, převládá zde zemědělská činnost. Nejvýznamnějšími zdroji škodlivin ovlivňující kvalitu ovzduší jsou kotle pro vytápění v obytné zástavbě, které spalují zemní plyn.

Lokalita je zařazena do klimatické oblasti T2, charakterizované teplým, suchým a dlouhým létem, krátkým přechodným obdobím, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až mírně suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný úhrn ročních srážek je 60 mm, z toho ve vegetačním období 334 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek je 93 mm. Průměrná teplota je 8,2 °C, ve vegetačním období 14,5 °C. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je 40, mrazových dnů je 100 a zámrzná hloubka by neměla přesáhnout 90 cm.

C. 2. 3. Voda

Povrchová voda:

Hydrograficky patří zájmové území k povodí Labe. Z pohledu okolí obce Luštěnice je důležitým vodním tokem Vlkava a její přítoky Dobrovka, Jabkenický potok a Stračí potok. Kvalita vody ve Vlkavě není pravidelně sledována. Významnou vodní plochou je Vlkavský rybník. Podél toku Vlkava je mezi obcemi Voděrady a Luštěnice vymezeno II. a PHO vodního zdroje, ale posuzovaný záměr do tohoto pásma nezasahuje.

Převážná část zájmového území spadá do hydrologického povodí Jizery (č.h.p. 1-05-03-013). Východní část prostoru je součástí povodí Vlkavy (č.h.p. 1-04-07-018 a 1-04-07-023) Hydrologická (orografická) rozvodnice probíhá prakticky středem území - centrem areálu posádky Luštěnice severojižním směrem (mezi samotami Josefov a Struhy).

Podzemní voda:

Hydrogeologické poměry jsou dány geologickou stavbou území a morfologií povrchu. V zájmovém území se vyskytuje zvodeň vázaná na vrstvu písků a písčitých hlín v nadloží nepropustných jílovců. Toto prostředí umožňuje průlinovou propustnost. Infiltrační část se nachází na svazích nevýrazných elevací severně a východně nad obcí, zasáklá voda odtéká po nepropustném slínovcovém podloží směrem k jihovýchodu k toku Vlkava, který dále odvádí vodu k jihu.

Podzemní voda je dotována vsakem srážkové vody na morfologické elevaci a na úrovni hladiny v toku. Kolísání hladiny podzemní vody je závislé na intenzitě srážek v průběhu roku. Vzhledem k vysoké propustnosti kolektoru lze předpokládat kolísání hladiny vody v závislosti na ročním období a srážkách. Po zimním období a vydatnějších srážkách lze předpokládat její úroveň blíže k povrchu. Průměrná propustnost hlín, písků se pohybuje v řádu 10-5 až 10-7 m/s.

Křídová pánev této oblasti obsahuje dva prakticky samostatné, nad sebou ležící, zvodněné kolektory. Jsou to průlino-puklinově propustný, cenomanský kolektor a převážně puklinově propustný (cca 100 m mocný) turonský kolektor v jeho nadloží. Tyto kolektory jsou odděleny až 140 m mocným izolátorem bělohorského souvrství.

C. 2. 3. Půda

Nejrozšířenějším půdním typem v posuzované oblasti je hnědá půda eubazická (nasycená). V okolí vodních toků lze najít i pseudoglejové a nivní půdy.Vzhledem k tomu, že se záměr bude realizovat ve stávajícím areálu, který je zastavěný nebo jsou zde zpevněné ploch, resp. dříve udržované kulturní trávníky se již v zájmovém území posuzované výstavby nenacházejí přirozené půdní typy, celé zájmové území severních kasáren v posádce Luštěnice - Zelená je tvořeno antropozeměmi po navážkách a terénních úpravách. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že v rámci výstavby  nebude realizován zábor ZPF, není třeba dále provádět hodnocení z hlediska tříd a ochrany ZPF.

C. 2. 4. Hluk

Současnou hlukovou zátěž v území představuje především automobilová doprava po stávajících přilehlých komunikacích a parkovacích plochách, vč. osobních automobilů, příp. pekárna a pila.

Pro posouzení akustické situace v území byla zpracována hluková studie, je navrženo  sledování a  realizace ochranných opatření.

C. 2. 5. Záření, zápach, ochranná pásma

Radon

Ovlivnění lidského organismu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:

- z půdního vzduchu

- z podzemní vody

- ze stavebních materiálů

Radon je o plyn, který je nepostižitelný lidskými smysly. Po přeměně na izotopy polonia, vizmutu a olova (poločas rozpadu radonu je 3,8 dne), které mají schopnost vázat se na prachové částice v ovzduší, mohou být vdechovány do plic, kde mohou iniciovat karcinomy plic (téměř 30 % všech onemocnění rakoviny je způsobeno radonem).

Většina území Mladoboleslavska se nachází v území se středním radonovým rizikem. V areálu bývalých kasáren (budoucím výrobním areálu DZ Dražice – strojírna s.r.o. bylo provedeno firmou RADON v.o.s. Praha v červnu 2008 stanovení radonového indexu. V rámci průzkumných prací bylo provedeno 192 bodových odběrů půdního vzduchu. Pozemek bývalých kasáren je z hlediska vnikání radonu z podloží do budov pozemkem se středním radonovým indexem (24,5 kBq.m-3, prostředí středně plynopropustné s tendencí k vysoké plynopropustnosti).. Po stanovení radonového indexu pozemku je třeba řešit konstrukci budov tak, aby pronikání radonu do budov bylo minimální. Podle ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu vyžaduje realizace stavby v případě zjištěného středního radonového indexu ochranná opatření stavebního objektu. V rámci výstavby budou aplikována ochranná opatření stavebního objektu proti vnikání půdního radonu.

Tab. č. 36 : Objemová aktivita Rn222 v kBq.m-3 z podloží v kategorii radonového indexu

| Kategorie radonového indexu | Objemová aktivita při propustnosti podloží |
| --- | --- |
|  | nízká | střední | vysoká |
| Nízká | <30 | <20 | <10 |
| Střední | 30-100 | 20 - 70 | 10-30 |
| Vysoká | >100 | >70 | >30 |

Ochranná pásma a střety zájmů v dotčené oblasti:

Hodnocená lokalita se nachází :

- mimo území s registrovanými svahovými deformacemi a sesuvy

- v území s intenzitou seismicity 6. stupňů M.C.S (ČSN 73 00 36 - seizmická zatížení staveb)

- v oblasti středního radonového rizika

- mimo ochranná pásma vodních zdrojů (bývalé III. OPVZ - Káraný)

- mimo ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

- v blízkosti chráněné oblasti přirozené akumulace podzemní vody (Severočeská křídová pánev)

- mimo chráněná území přírody dle zák. č .114

- mimo vyhlášená zátopová území

- v blízkosti povodí vodohospodářsky významného toku řeky Jizery

V okolí zájmového areálu se vyskytují tato ochranná pásma inženýrských sítí a staveb:

1) ochranné pásmo komunikace II. třídy č. 275

2) ochranné pásmo středotlakého plynovodu - vede podél obce Luštěnice, je vymezeno 2 m, ale nezasahuje do zájmových prostor

3) ochranné pásmo výkrmny vepřů. Výpočtový poloměr pásma hygienické ochrany výkrmny prasat PROMA Josefov je podle posudku firmy Bohemiaprojekt s.r.o. Hradec Králové 564,12 m pro průměrnou kapacitu 5 685 prasat a zasahuje do severní části zájmového území. Možný zápach, zejména v letních měsících je eliminován zeleným ochranným pásem

Území je v blízkosti bývalého Pásma hygienické ochrany vodního zdroje Káraný (nebo někdy též Jizery). Ochranné pásmo bylo vyhlášeno na základě rozhodnutí OLVH Středočeského KNV v Praze pod čj.VLHZ 4090/85-233 ze dne 18.3.1986. Zde jsou vyhlášena OPVZ I., II. a III.stupně, přičemž OPVZ III.stupně zahrnuje celé povodí Jizery (okresy, Jablonec, Liberec, Jičín, Mladá Boleslav).

Do vymezené zájmové plochy nezasahuje Chráněná oblast přirozené akumulace vod Severočeská křída. Vyhlášena byla nařízením vlády ČR č.85/1981 Sb. ze dne 24.června 1981 o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. Hranice v území probíhá po levém břehu Jizery.

## C. 2. 6. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Orograficky náleží území do České křídové tabule, dále do celku Jizerská tabule a podcelku Středojizerské tabule, Dobrovické část. Zkoumané území náleží k jizerské části Polabské nížiny. V širším okolí se nadmořské výšky pohybují v rozmezí 210 m (údolní niva toku Vlkava) až po 228 m n. m. (vrch východně od obce Luštěnice). Morfologicky se jedná o krajinu téměř rovinného charakteru - údolní nivu, ze které vystupují nevýrazné morfologické elevace.

Geologie:

Zájmové území náleží zájmové území k centrální části Českého masívu a je součástí litostratigrafického celku Česká křídová pánev (Misař et al., 1983) a leží při jejím jihozápadním okraji. Celou plochu zájmového území pokrývají kvartérní a svrchnokřídové sedimenty. Statigraficky sedimenty přísluší střednímu turonu jizerského souvrství, které směrem do podloží plynule přecházejí do spodního turonu bělohorského souvrství. Protože tato statigrafická hranice je litologicky neostrá, bývají tyto celky popisovány společně. Mocnost spodnoturonských slínovců se zde pohybuje okolo 140 m. bazální perucko - korycanské souvrství je v oblasti vyvinuto v mocnosti cca 30 m (Herčík et al., 1987).

V podloží křídové pánve se nacházejí Svrchnokarbonské uloženiny (Jetel J., 1982), které vykliňují na tzv. „luštěnické elevaci“, tvořené proterozoickými metamorfity.

Kvartérní pokryv je statigraficky nevýznamný a tvoří jej písčitohlinité eluvium v mocnostech do 3 m.

Křída

Sedimenty středního turonu obecně tvoří jemnozrnné psamity s proměnlivým obsahem prachovité a karbonátové složky. Obsah prachovité složky generelně vzrůstá směrem k podloží, kde prachovité pískovce plynule přecházejí do prachovců a podložních spodnoturonských slínovců. Na lokalitě bývalé posádky Luštěnice - Zelená rozlišujeme čtyři litotypy zpevněných nenavětraných hornin:

- jemnozrnný pískovec

- prachovitý pískovec

- písčitý prachovec

- písčitý slínovec

Při vyšším obsahu karbonátové složky rozlišujeme také vápnité ekvivalenty.

Středoturonský komplex tvoří v podstatě rytmické střídání jemnozrnných a prachovitých pískovců. Směrem do podloží prachovité pískovce plynule přecházejí do cca 7 – 10 m mocné vrstvy písčitých prachovců, dále následují písčité slínovce spodního turonu. Navětrávání hornin je patrné do hloubky cca 9 m, hlouběji se projevuje pouze v zónách předisponovaných puklinami trhlinami.

Zónu nevětrávání lze obecně rozčlenit na uvedené části :

0,0 – 2,5 m	kvartér, písčito - hlinité eluvium

2,5 – 3,0 m	rozvětralý pískovec, rozpadavý

3,0 – 7,0 m	navětralý pískovec, kompaktní

7,0 – 9,0 m	slabě navětralý pískovec

Kvartér

Kvartérní sedimenty tvoří převážně písčité eluvium - jemnozrnné hlinité písky až písčité hlíny. Zhruba 1,5 - 2 m pod terénem se nachází asi 1 m mocná poloha silně jílovitých písků až slabě písčitých jílů, charakteristicky rezavě zbarvená. Zrnitost zemin je proměnlivá, směrem k bázi se zvětšuje (úlomky pískovců). V menší míře jsou zastoupeny antropogenní sedimenty, které vznikaly v průběhu budování areálu. Jedná se zejména o hlinito - kamenité navážky a zakryté skládky. Sedimenty tohoto charakteru se nacházejí ve větší části okrajových území, v menší míře v centru zastavěných ploch. Přirozený kvartérní pokryv je narušen zástavbou, zpevněnými nepropustnými asfaltovými a betonovými plochami, které mohou hrát roli při šíření kontaminace.

Sedimenty kvartéru jsou plošně litologicky monotónní, východním směrem přibývá jílovité složky. Mocnost kvartérního pokryvu kolísá zhruba od 1 do 3 m. mocnost kvartérního pokryvu se generelně zmenšuje východním směrem. Západní a severozápadní části území je pokryv do značné míry také narušen antropogenními vlivy.

Tektonika:

Tektonická stavba širšího zájmového území je poměrně jednoduchá i přesto, že zde superponují vlivy lužické (SZ - JV) a krušnohorské (ZJZ - VSV) tektoniky. Regionální význam má tzv. luštěnický zlom lužického směru, který probíhá cca 3 km severovýchodně od centra řešené oblasti. Podle této dislokace je severní kra zakleslá cca o 50 m . Luštěnický zlom (Herčík et al., 1987) západním směrem vyznívá na příčných dislokacích S - J směrem.

V zájmovém území se více uplatňuje tektonika krušnohorského směru  (ZJZ - VSV). Geofyzikálně byla interpretována celá řada poruch tohoto směru, z nichž nejvýznamnější probíhá jižním okrajem zájmového území. Paralelně s touto poruchou probíhá několik lokálních ploších dislokací s minimálním vertikálním posunem. Širší pukliny jsou vyplněny karbonátem (kalcit) a slabě pyritizovány.

Celkově lze konstatovat, že území je nevýrazně tektonicky postsedimentálně postiženo dvěma systémy rupturálních poruch poklesového charakteru s minimálním hloubkovým dosahem.

Hydrogeologie:

Z hydrogeologického hlediska leží areál bývalé posádky Luštěnice – Zelená - povodí toku Vlkavy (č. povodí 1-04-07-018, 1-04-07-023 a 1-04-07-024), základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000, list 13-11 Benátky nad Jizerou).

Zájmové území leží při jižním okraji bilančního celku S – 2 ve smyslu F. Herčík et al. (1987) „Syntéza české křídové pánve“. Jsou zde vyvinuty dva samostatné kolektory podzemních vod. 	Ve smyslu stávající platné hydrogeologické rajonizace území České republiky (M.Olmer, J.Kesl – Hydrogeologické rajony, VÚV Praha 1990) je hodnocené zájmové území součástí hydrogeologického rajonu 441– Jizerský coniak. Rajón zahrnuje mimo jiné i plochu středních částí povodí Žehrovky a Libuňky.

Hydrogeologické vlastnosti nesaturované zóny

Nesaturovaná zóna je v celém zájmovém území tvořena kvartérními eluviálními sedimenty a středněturonskými prachovitými pískovci s různým stupněm nevětrání. Mocnost kvartérních eluviálních jemnozrnných hlinitých písků až písčitých hlín je 1 - 3 m. V zájmové oblasti leží vždy nad hladinou podzemní vody.

Vzhledem k převaze písčité složky jsou kvartérní sedimenty velmi dobře propustné pro zasakující srážkové vody. Mocnost nesaturované zóny středoturonských sedimentů se na většině území pohybuje mezi 7 - 12 m. Prachovité, vápnité, jemnozrnné pískovce jsou nad hladinou podzemní vody silně rozpukané, do hloubky až 9,0 m pod terénem navětralé. Jsou dobře propustné pro zasakující srážkové vody, ale i pro případné polutanty. Svrchní kolektor s převážně volnou hladinou je tvořen prachovitými, vápnitými, jemnozrnnými pískovci okrajové facie jizerského souvrství.

Cenomanský kolektor

Spodní, cenomanské kolektor je od střednoturonského oddělen 140 m mocným spodnoturonským komplexem prakticky nepropustných prachovitých slínovců a slínovců. Piezometrické nivó artésky napjaté cenomanské zvodně se pohybuje zhruba okolo 205 m n. m., tj. je zhruba o 5 m výše než je úroveň volné hladiny středoturonské zvodně. Podzemní vody cenomanské zvodně nejsou v zájmovém území ani v jeho okolí vodárensky využívány. Vzhledem k mocnosti a dobrým izolačním vlastnostem spodnoturonských slínovců nejsou podzemní vody cenomanského kolektoru ohroženy případným průnikem kontaminantu z popisované oblasti.

Středněturonská zvodeň

Středněturonské prachovité vápnité jemnozrnné pískovce jsou jako celek dobře průlinovo - puklinově propustné. Horninové prostředí je nehomogenní a to se projevuje plošně i vertikálně, migrační cesty představují tektonicky predisponované puklinové systémy ve střednoturonských sedimentech. Hlavní směr proudění podzemní vody v turonské zvodní je uváděn ve směru k SZ (ne k JV do údolí Jizery, kde jsou situovány vodárenské vrty káranského vodovodu).

Nejbližší hg. objekty v turonské zvodni u zájmového areálu se nachází cca 100 západním směrem. Jedná se o bývalý vodárenský vrt LU 3 (hloubka 73 m.p.t., umístěn v ochranném objektu, sloužil dříve pro zásobování areálu pitnou vodou) a Le 1 (strukturní vrt bývalého ÚÚG) a dále vrty LU 1 a LU 2. Významný hydrogeologický objekt HV 2 se nachází v centrální části posádky (jižně od zájmové lokality a byl také využíván pro zásobování posádky Sovětské armády pitnou vodou a po roce 1999 sanačně čerpán. Na jižním okraji bývalé posádky se nachází uvedené hg. objekty, zasahující turonskou zvodeň - LH 2 (hl. 113 m, průměr. výstroje 168 mm ), LH 3 (hl. 50 m, prům. výstroje 168 mm ) a poněkud dále  jižněji LP 922 (hl. 122, 5 , vrtání 76 mm - údaje o výstroji neuvedeny) a vrt LH 1 (hl. 116 m, průměr výstroje 168 mm).

Z hlediska hydraulických parametrů lze horninové prostředí zájmového území charakterizovat jako poměrně dobře propustné. Obecně lze říci, že nejméně propustná se jeví centrální část oblasti, kde hodnoty koeficientu transmisivity se pohybují v rozmezí řádů 10-4 až 10-7 m2.s-1 a koeficientu filtrace v rozmezí 10-5 až 10-8 m.s-1. Po celém území se ale projevuje vysoká variabilita hodnot svědčící o puklinově propustném horninovém prostředí. Zájmovým územím prochází hydrogeologická rozvodnice, kde se nachází zóna infiltrace svrchního kolektoru. S rozvodnicí pak souvisí kolísání hladiny podzemní vody až v rozsahu několika metrů.

C. 2. 7. Fauna

Území se nachází severně od Luštěnic, jižně v těsné blízkosti od silnice Dražice - Luštěnice. Leží v rovinaté až mírně zvlněné krajině. Okolí tvoří od západu zatravněné plochy s fragmenty dřevinných porostů, sever a východ zaujímají komunikace s následující obdělávanou zemědělskou plochou a jih zaujímá obydlená zona. Celkově jde o antropizovanou tzv. agrocenózu. Vlastní zájmová lokalita je značně denaturalizovaná a částečně zruderalizovaná. Lokalita je otevřená a přehledná.

Vliv na biologické hodnoty lokality má antropogenní činnost v areálu a jeho okolí, dopravní stavby v jejím okolí ze severní a východní strany a zemědělská činnost. Samotný areál je oplocen, z větší části tvořen zastavěnými plochami nebo živičným povrchem bývalých komunikací, odstavných ploch a parkovišť. Ostatní ploch tvoří travnatý, kulturní, nyní neudržovaný porost s ojedinělými solitery nelesních dřevin.

Lokalita samotná z hlediska přítomnosti živočišných druhů nemá velký kvalitativní potenciál, a´t z hlediska přístupnosti nebo vzhledem k přítomnosti polních kultur v nejbližším okolí a samotný areál neposkytuje vhodný životní prostor ani možnost pro migraci a vývoj živočišných druhů. Většina živočichů v daném území patří k běžně se vyskytujícím druhům, především ptákům a nižším hlodavců. V zájmovém území nepředpokládáme výskyt zvláště chráněných druhů, resp. taxonů živočichů dle přílohy č. III k Vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

C. 2. 8. Flóra

Dotčené území biogeograficky spadá do Mladoboleslavského bioregionou (bioregion 1.6. Culek et al. 1996). Bioregion zaujímá nižší reliéfy tvořené Mrlinskou tabulí, východní části Jizerské tabule a jižní části Turnovské pahorkatiny.

Porosty v bezprostředním okolí posádky Luštěnice - Zelená jsou vlivem minulého využívání a silně ruderalizovány. Významný je komplex lesních porostů západně od lokality záměru. Jde převážně o stejnověké porosty borovice lesní s příměsí dubů, na východní straně místa pak i smrku, jejichž výška se pohybuje v rozmezí 10-20m. Jde o jeden z největších lesních celků v oblasti krajinného rázu. Lesní porosty jsou nepůvodní, syntaxonomicky nezařaditelné. Druhové složení však neodpovídá potenciální přirozené vegetaci (výrazně vyšší zastoupení borovice lesní a smrku ztepilého v aktuální druhové skladbě, v porostech už  převládaly v minulosti – viz předchozí vojenské mapování, měnil se pouze rozsah porostu). Zbývající jedinci v prořídlém porostu jsou většinou borovice lesní, málo se vyskytuje javor klen, dub letní a modřín opadavý.

Ruderální podrostová vegetace na lesních světlinách po vykácení stromového patra sestává z druhů pasekových společenstev. V současné době prodělává vegetace intenzivní sukcesní vývoj. V areálu posádky Luštěnice - Zelená se setkáme řadou topolů vlašských vysazených ve dvou skupinách na jižním okraji lesního porostu u bývalé prádelny, výsadbou jeřábů v dříve  kulturních trávnících, lípy srdčité, břízy převislé, trnovníku akátu a vrby (autopark). Spoluurčujícím znakem místa jsou porosty keřů i stromů (hlohy, šípky, dub letní, zimní, jasan ztepilý, javor mléč, trnovní akát a další) postupně zarůstající travní porosty a lada, což se týká zejména západní části místa. Stromy a keře místo krajinného rázu spolu se zástavbou dobře člení, takže se v něm nachází řada menších uzavřených až polouzavřených prostorů.

Nelesní partie západně od oploceného prostoru byly dříve využívány jako zahrádky. V dnešní době je celá plocha zarostlá travním porostem s dominancí trav a s četnými ruderalizujícími prvky, které jsou důsledkem minulého využívání a které postupně vyznívají. V keřovém patru se významně se uplatňuje bez černý. Východní stranu území vně oplocení zaujímá podél komunikace alej kterou tvoří jírovec maďál, na jižní stranu území podél komunikace se nachází alej topolu kanadského. Na ploše před panelovými domy je významný soliter lípy srdčité.

Přímo v oploceném území areálu pro výstavbu strojírenského závodu na výrobu ohřivačů nalezneme především dřeviny ozdobného charakteru (kultivary smrku) a dřeviny náletové. Bylinné patro je tvořeno zatravněnou, kulturní a dříve udržovanou plochu .

Dřeviny v zájmovém areálu

Na plochách lokalit záměru se aktuálně vyskytují prvky nelesní zeleně, které budou realizací záměru ohroženy a v jednom případě i přímo určeny k odstranění :

- oblast 1: východní část vymezené lokality, výskyt 5 ks vzrostlého, zavětveného kultivaru smrku, východně od bývalé ubytovny, výsadba podél budovy

- oblast 2: severní strana bývalého kulturního domu - kinosálu, 4 ks kultivaru smrku (stříbrný), výsadba v řadě podél budovy

- oblast 3: severní část, nyní volná plocha, určeno k výstavbě haly č.5, s kusy několika kmenových jedinců trnovníku akátu (náletové dřeviny). Tyto dřeviny jsou určeny k odstranění.

- oblast 4: severozápadní část území, v rohu oplocení – vrba jíva, náletová dřevina

C. 2. 9. Ekosystémy

Podle definice zák. č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny se ekosystémem rozumí funkční  soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a  předáváním informací a které  se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

Podle ekologické terminologie (Jakrlová, Pelikán 1999) je ekosystém základní funkční jednotkou přírody, resp. jednota živé biocenózy a jejího neživého prostředí, tvořící dynamicky rovnovážný ekologický systém.

Zahrnuje hlavní 4 složky:

a) stanoviště se souhrnem abiotických faktorů (podnebí, půda, mrtvá organická hmota),

b) producenty (autotrofní rostliny),

c) konzumenty (vícečlánkový potravní řetězec živočichů a člověka),

d) dekompozitory (rozkladače).

Úplný ekosystém musí obsahovat všechny 4 složky, mezi nimiž probíhá koloběh hmoty a jednosměrný tok energie. Nutno konstatovat, že popisovaná lokalita stanovené požadavky nesplňuje.

Zelená je specifickým pozůstatkem výstavby ve vojenském prostoru, v době pobytu sovětských vojsk, žijících relativně samostatným životem, bez výraznější vazby na centrální sídlo obce.Zástavba má výrazně extenzivní charakter, s velkými plochami bývalých vojenských dílen,skladů a garáží. Doposud se zde nacházejí devastované, poloprovizorní objekty kasárenského ubytování, určené k demolici. Provozní budovy jsou v současné době využívány různými firmami pro skladování a převážně pro provozy málo kvalifikované výroby. V posledním období byla v zájmové lokalitě realizována rozsáhlá výstavba řadových rodinných domů a penzionů, navazující na předchozí rekonstrukci panelových domů po Sovětské armádě. Oblast můžeme označit jako rozhraní umělých ekosystémů, založených na bázi vysazených smrkových a borovicových kultur a obhospodařovaných pozemků.

C. 2. 10. Krajina

Záměr je situován do místa s již existující zástavbou nezemědělského charakteru (bývalé objekty vojenské infrastruktury). Ty jsou zde dominantním znakem krajinného rázu s negativní estetickou hodnotou. Záměr adaptací stávajících objektů a výstavbou několika nových vytvoří v místě půdorysně největší stavby, avšak v kontextu celého areálu bývalých kasáren a příslušné infrastruktury v Zelené nepůjde o změnu využití území ani o změnu ve stávajícím vnímání nezemědělského charakteru této části krajiny. V dané části kasárenského areálu (v severovýchodní části Zelené) se zastavěná plocha zvětší zhruba dvojnásobně (stávající stav - ca 1,15 ha, záměr - ca 2,26 ha). Zahuštění zástavby po realizaci záměru však nebude výrazně odlišné od stávajícího stavu.

Záměr „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody - Luštěnice“ v obci  Luštěnice, části obce Zelená  je situován do oblasti se základní až sníženou hodnotou krajinného rázu. Snížené hodnoty vesměs vycházejí z necitlivých zásahů do ryze zemědělského charakteru krajiny, které zde proběhly při výstavbě infrastruktury vojenského prostoru Mladá. Realizací záměru, který má podobně jako vojenské objekty průmyslový charakter nedojde tedy k vytvoření nových negativních znaků krajinného rázu. Naopak některé mohou být odstraněny (např. špatný aktuální stav staveb, odstranění nepůvodních druhů dřevin), některé zase posíleny (plošný vjem areálu při pohledech ze severu). Toto posílení již přítomných negativních hodnot krajinného rázu se týká zejména místa krajinného rázu.

V ostatních místech krajinného rázu nebude ráz krajiny ve svých základních charakteristikách změněn ani snížen. Uvedený negativní jev, t.j. plošné zvýraznění areálu průmyslových staveb při pohledech ze severu by šlo velice účinně omezit rozčleněním této strany navrhovaného areálu dřevinami stromového vzrůstu a vytvořením pláště křovin. Při aplikaci takovýchto kompenzačních opatření by pak přechod areálu do zemědělské krajiny (v tomto případě ještě zprostředkovaný linií silnice II/275) byl srovnatelný nebo dokonce méně kontrastní než je tomu dnes.

Z hlediska hospodářského využívání krajiny je dominantní funkce zemědělského hospodaření  zaměřeno na produkci prasat a hospodaření s pěstováním zeleniny, obilovin, kterou doplňuje především pěstování řepy.

Pro posouzení vlivu záměru na krajinný ráz byla vypracována samostatná zpráva (Treml) „Posouzení vlivu na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.“. Podrobné výsledky a závěry dokumentující vliv záměru na krajinný ráz v posuzovaném území jsou uvedeny v této zprávě (volné přílohy). Vlivy na krajinu a krajinný ráz jsou uvedeny v části D.

C. 2. 11. Obyvatelstvo

Tab. č. 37 :Počet obyvatel v zájmové lokalitě (zdroj-– Obecní úřad Luštěnice)

| Místo | Jednotka | Počet |
| --- | --- | --- |
| Počet obyvatel obce Luštěnice - 1991 | osob | 878 |
| Počet obyvatel obce Luštěnice - 2008 (k 30.6.) | osob | 1990 |
| Počet obyvatel – Luštěnice část Zelená | osob | 947 |
| Počet obyvatel – Zelená (dotčená oblast v obytné zoně) * | osob | 472 |
| Plocha katastrálního území obce Luštěnice | ha | 1407,07 |
| Hustota obyvatel | ob/km2 | 141 |

* dotčená oblast zahrnuje tři rekonstruované panelové domy č.p. 400 - 413 a obytný dům ve výstavbě (18 bytových jednotek, předpoklad 3 osoby na 1 bytovou jednotku). Pro posouzení vlivu záměru jsou uvažovány pouze osoby přihlášené k trvalému pobytu

C. 2. 12. Hmotný majetek

Hmotný majetek v území představují především plochy a objekty včetně stávajícího vybavení v areálu bývalých kasáren. Realizace záměru přispěje ke zhodnocení uvedeného hmotného majetku. Další hmotný majetek je tvořen nemovitostmi v okolí.

C. 2. 13. Kulturní památky

V obci Luštěnice se nacházejí tyto památky:

1642		Areál kostela sv. Martina

1642/1		Budova kostela sv. Martina

1642/2		Chráněná hřbitovní zeď s branou

1643		Zámek č. p. 6

1644		Socha sv. Jana Nepomuského

Archeologické naleziště v Luštěnicích .

- sídliště doby římské, 20 m jižně od obce

- kostrové pohřebiště slovanské, 150 m jižně od obce

Architektonické památky ani archeologická naleziště se nenacházejí v blízkosti zájmového území a nebudou realizací záměru dotčeny.

C. 3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Úroveň současného stavu životního prostředí v posuzovaném území je dána jeho současným využíváním, vzhledem k tomu, že se jedná o území, které náleželo prakticky od roku 1940 do roku 1990 do vojenského výcvikového prostoru. Tato skutečnost přispěla ke specifickému vývoji zájmové lokality a v současné době probíhají snahy o živení uvedeného prostoru z hlediska osídlení i využití navržené průmyslové zony (lehký průmysl a skladování). V současné době můžeme zájmovou oblast zařadit do méně exponované části obce Luštěnice. Životní prostředí  je v současné době ovlivňováno spíše stavební činností, která má ovšem dočasný charakter. Průmyslová činnost se omezuje na skladování a lehké provozovny (pila apod.).

Výstavba a provoz výrobního závodu na výrobu ohřívačů vody v průmyslovém areálu v Luštěnicích-Zelené splňuje podmínky lehké průmyslové činnosti. Realizace záměru zajistí možnost pracovních příležitostí obyvatelů obce Luštěnice.

Provoz závodu na výrobu ohřívačů vody v Luštěnicích-Zelené a areálu bývalých kasáren přinese do území nové zdroje emisí, jejichž dopad na kvalitu ovzduší v blízkém i vzdálenějším okolí závodu nebude významný. Imisní přírůstek látek ze spalování zemního plynu (oxid dusičitý, oxid uhelnatý) bude velmi nízký a bude se pohybovat maximálně v prvních jednotkách procent příslušných imisních limitů, a to i při emisích na úrovni emisního limitu.

Z technologie výroby ohřívačů vody budou do ovzduší emitovány látky, vznikající při povrchové úpravě výrobků – při smaltování a nanášení práškových barev. Budou to v prvé řadě tuhé znečišťující látky. Imisní koncentrace PM10 se budou pohybovat výrazně pod hodnotou imisního limitu pro denní koncentrace, maximálně do 10 % limitní hodnoty. Roční příspěvek bude ve srovnání s imisním limitem nevýznamný.

Těchto hodnot by bylo dosaženo při emisích na úrovni emisního limitu, z obdobných již provozovaných technologií je známo, že skutečné emisní koncentrace z těchto procesů jsou výrazně nižší. Lze tedy předpokládat, že i imisní koncentrace PM10 budou ve skutečnosti nižší než jsou hodnoty prezentované v této studii a denní koncentrace se budou reálně pohybovat na úrovni jednotek procent imisního limitu.

Emise z vyvolané automobilové dopravy budou vzhledem k její předpokládané nízké intenzitě zanedbatelné. Nákladní doprava a převážná část osobní dopravy bude vedena po silnici II/275 směrem k silnici I/10 zcela mimo zastavěné území.

Produkce odpadních vod po přestavbě bývalých kasáren a zahájení výroby v průmyslovém závodě na produkci ohřivačů vody také nezpůsobí zhoršení stavu životního prostředí v zájmové lokalitě. Splaškové odpadní vody budou odváděny přímo na mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod, která se nachází v časti obce Luštěnice Zelená a má dostatečnou hydraulickou i látkovou kapacitu. Technologické odpadní vody z výroby budou podrobeny čištění na průtočné zneškodňovací stanici přímo v areálu závodu a po splnění limitů předepsaných kanalizačním řádem obce Luštěnice odvedeny na výše uvedenou biologickou ČOV. Srážkové vody budou odděleně jímány, využity nebo zasakovány do podzemních vod.

Nárůst obslužné automobilové dopravy v rámci výstavby a realizace záměru nezpůsobí v období provozu takový nárůst hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech, který by výrazně ovlivnil akustickou situaci v těchto lokalitách. Hodnoty akustického tlaku ze zdrojů v areálu závodu i z nákladní a osobní dopravy do areálu po veřejných komunikacích budou s výraznou rezervou pod hodnotami hygienických limitů pro denní i pro noční dobu. Nicméně jsou navrhována ochranná opatření pro případ, kdy by hodnoty byly překročeny.

Výjimku představuje objekt v areálu závodu, jehož část by měla sloužit jako ubytovna pro pracovníky. V chráněném venkovním prostoru tohoto objektu bude v noci překračována hodnota hygienického limitu o několik desetin dB. Rekonstrukce tohoto objektu spočívá mj. i ve výměně oken. Pro ochranu vnitřního chráněného prostoru této ubytovny budou nová okna takové kvality, aby byla tato ochrana zajištěna v souladu s hygienickým požadavkem. Třída zvukové izolace oken byla stanovena podle ČSN 73 0532.

Zneškodnění odpadů z výroby ohřivačů vody bude zajištěno externími firmami v souladu se zákonem o odpadech a dalšími prováděcími předpisy.

Posuzovaný záměr nesnižuje současné hodnoty krajinného rázu, v jednom z identifikovaných míst krajinného rázu však posiluje projev již existujících znaků krajinného rázu s negativní hodnotou. Posuzovatelem navržené kompenzační ozelenění stromovými i křovitými dřevinami by hmotu stavby rozčlenilo a zjemnilo by přechod průmyslového areálu do zemědělské krajiny. V takovém případě by pak již nedošlo k žádným změnám identifikovaných hodnot krajinného rázu.

Závěrem je možno konstatovat, že realizace záměru nepřinese do území významnou zátěž, která by překročila jeho únosné zatížení. Naopak, jedná se o dílčí etapu celkového rozvoje území, která nemá za účel zásadně navyšovat jeho kapacitu směrem k neúnosnosti, ale naopak je snahou o řešení revitalizaci území bývalého vojenského prostoru.

# Část D

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na VEŘEJNÉ ZDRAVÍ a ŽP a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.   Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a ŽP a  hodnocení jejich velikosti a významnosti

## D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo

Expertiza za účelem zhodnocení zdravotního rizika záměru je uvedena ve volných přílohách a byla zpracována ve smyslu zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, za použití metodik Agentury pro ochranu životního prostředí USA - US EPA a Světové zdravotnické organizace - WHO a s přihlédnutím k nařízení evropské komise ES 1488/94. Při úpravě expertizy se vychází z požadavku autorizačního návodu SZÚ.

Byl hodnocen záměr „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice – Zelená“ na zdravotní stav obyvatel v okolí. Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými expozicemi z technologie, vytápění a z vyvolané automobilové dopravy. Byla hodnocena rizika imisí oxidu uhelnatého, silných kyselin, suspendovaných částic PM10, oxidu dusicitého a benzenu. Rizika byla hodnocena pro exponované osoby žijící v objektech nejblíže záměru Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní expoziční scénář. Byl zjištěn zanedbatelný vliv nových příspěvku záměru na zdravotní obtíže související s akutní a chronickou expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím imisním pozadím.

Dál byl zjištěn nízký až zanedbatelný vliv součtu nových příspěvků záměru a imisního pozadí na zdravotní obtíže související s akutní expozicí PM10 a mírné zvýšené zdravotního rizika součtu maximálních nových příspěvku záměru a imisního pozadí na zdravotní obtíže související s chronickou expozicí PM10. Nutno zdůraznit, že hlavní příčinou mírné zvýšeného rizika je jednoznačně imisní pozadí. Podíl vlastního příspěvku záměru je zanedbatelný. Bylo zjištěno, že nové roční imisní příspěvky benzenu ze záměru budou mít i v součtu sestávajícím imisním pozadím zanedbatelný vliv na výskyt souvisejících zdravotních poškození. Mírné zvýšené zdravotní riziko jednoznačně souvisí s imisním pozadím.

Podíl vlastního příspěvku záměru je zanedbatelný. Byl zjištěn zanedbatelný vliv nových příspěvku záměru na zdravotní obtíže související.s expozicí siných kyselin (kyseliny sírové) a to i pro citlivé skupiny obyvatel. Z výsledku hodnocení je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze v důsledku realizace záměru předpokládat významné zvýšené riziko zdravotních účinků. Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívaču vody Luštěnice – Zelená“, nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví pro obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Po dobu rekonstrukce a výstavby výrobního areálu dojde k zvýšení nároku na stávající dopravní síť způsobenému dovozem stavebních materiálu a technologií a případně i odvozem výkopové zeminy.Doprava materiálu bude probíhat výlučně nákladní automobilovou dopravou, po silnici II/275. Automobilová doprava v průběhu výstavby bude zdrojem hluku. Předpokládá se příjezd a odjezd asi 40 TNA denně a 20 LNA denně, v trvání 8 – 12 hodin, kdy bude denně probíhat výstavba případně rekonstrukce jednotlivých objektu. Při zemních a stavebních pracích v průběhu výstavby se předpokládá nasazení standardní stavební mechanizace. Na základě předběžných údajů lze průměrnou dopravní frekvenci na veřejných komunikacích určit pouze orientačně odborným odhadem, upřesnění techto hodnot je nutné provést v rámci další projektové přípravy na základe bilance zemních materiálů, stavebních hmot a rozsahu dodávek strojně technologických zařízení v průběhu montážních prací. Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 21 hodin, kdy je pro povolené stavby zvýšená nejvyšší přípustná hladina hluku. Nejbližší chráněné venkovní prostory jsou ve vzdálenosti cca 120 – 150 m. Na tuto vzdálenost působí tyto zdroje hluku jako bodové zdroje. Útlum hluku vzdáleností je při vzdálenosti 500 m cca 50 dB.

Na základe vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry:

  - Vypočtené hladiny akustického tlaku vyvolané provozem areálu společnosti jsou ve dne i v noci výrazně pod hodnotami hygienického limitu pro denní a noční dobu.

  - Hluk z dopravy v areálu se v podstatě neprojeví, intenzita dopravy je nízká a je zastíněná vybudovanou protihlukovou stěnou na jižní hranici areálu.

  - Hluk z provozu strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice – Zelená (stacionární zdroje a doprava v areálu) nepřekračuje v chráněném venkovním prostorů stávajících obytných domu hygienické limity pro denní ani noční dobu a nelze předpokládat účinky z expozice hluku pro obyvatele v okolí.

  - Hluk z vyvolané dopravy po veřejných komunikacích nepřekračuje hygienické limity ani v denní ani v noční době a vzhledem k vypočteným hodnotám hladin akustického tlaku (které jsou o více než 15 dB nižší než hlukové pozadí v současnosti) nedojde vyvolanou dopravou k ovlivnění akustické situace v chráněném venkovním prostoru stávajících obytných domu.

  - Pro zajištění dodržení hygienických limitu v chráněném vnitrním prostoru ubytovny umístěné v areálu závodu je třeba objekt vybavit okny se stavební vzduchovou neprůzvučností odpovídající předpokládaným hladinám hluku v chráněném venkovním prostoru.

Hluk z výstavby záměru není hodnocen z důvodů absence informací o použitých stavebních mechanismech, které budou použity a není známa ani dopravní frekvence na veřejných komunikacích v průběhu výstavby. Z výsledku výpočtu v hlukové studii vyplývá, že posuzovaným záměrem nedojde k překračování hygienických limitu v chráněném venkovním prostoru okolních obytných zástaveb. Pro ubytovnu situovanou uvnitř areálu, kde nebudou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru, je třeba zajistit, aby byl objekt vybaven okny se stavební vzduchovou neprůzvučností tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku pro chráněný vnitrní prostor budovy. Po realizaci záměru bude provedeno měření hlukové zátěže v okolním venkovním prostoru. Při nedodržení limitů směrem k bytové zástavbě by byla vybudována protihluková stěna. Po provedení navržených protihlukových opatření (případně i protihluková stěna na jižní hranici areálu a vybavení objektu ubytovny okny se stavební vzduchovou neprůzvučností) by nemělo docházet k překračování hygienických limitu a je tedy možné konstatovat, že změny v akustické situaci jsou akceptovatelné a významné nezvýší zdravotní rizika obyvatel posuzovaného území.

## D. I. 2.   Vlivy na ovzduší a klima

V rámci zpracování Dokumentace byla zpracována Rozptylová studie (viz volné přílohy).

Provoz závodu na výrobu ohřívačů vody v Luštěnicích-Zelené v areálu bývalých kasáren přinese do území nové zdroje emisí, jejich dopad na kvalitu ovzduší v blízkém i vzdálenějším okolí závodu nebude významný.

Imisní přírůstek látek ze spalování zemního plynu (oxid dusičitý, oxid uhelnatý) bude velmi nízký a bude se pohybovat maximálně v prvních jednotkách procent příslušných imisních limitů, a to i při emisích na úrovni emisního limitu.

Z technologie výroby ohřívačů vody budou do ovzduší emitovány látky, vznikající při povrchové úpravě výrobků – při smaltování a nanášení práškových barev. Budou to v prvé řadě tuhé znečišťující látky. Imisní koncentrace PM10 se budou pohybovat výrazně pod hodnotou imisního limitu pro denní koncentrace, maximálně do 10 % limitní hodnoty. Roční příspěvek bude ve srovnání s imisním limitem nevýznamný. Těchto hodnot by bylo dosaženo při emisích na úrovni emisního limitu, z obdobných již provozovaných technologií je známo, že skutečné emisní koncentrace z těchto procesů jsou výrazně nižší. Lze tedy předpokládat, že i imisní koncentrace PM10 budou ve skutečnosti nižší než jsou hodnoty prezentované v této studii a denní koncentrace se budou reálně pohybovat na úrovni jednotek procent imisního limitu.

Emise z vyvolané automobilové dopravy budou vzhledem k její předpokládané nízké intenzitě zanedbatelné. Nákladní doprava a převážná část osobní dopravy bude vedena po silnici II/275 směrem k silnici I/10 zcela mimo zastavěné území.

## D. I. 3.   Vliv na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky

Vlivy jsou podrobně uvedeny v Hlukové studii (viz volné přílohy), v kapitole B.III.4.1 a D.I.1.

Výstavba a provoz výrobního závodu na výrobu ohřívačů vody v průmyslovém areálu v Luštěnicích-Zelené a s tím spojený nárůst obslužné automobilové dopravy nezpůsobí v období provozu takový nárůst hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech, který by výrazně ovlivnil akustickou situaci v těchto lokalitách.

Hodnoty akustického tlaku ze zdrojů v areálu závodu i z nákladní a osobní dopravy do areálu po veřejných komunikacích budou s výraznou rezervou pod hodnotami hygienických limitů pro denní i pro noční dobu.

Výjimku představuje objekt v areálu závodu, jehož část by měla sloužit jako ubytovna pro pracovníky. V chráněném venkovním prostoru tohoto objektu bude v noci překračována hodnota hygienického limitu o několik desetin dB. Rekonstrukce tohoto objektu spočívá mj. i ve výměně oken. Pro ochranu vnitřního chráněného prostoru této ubytovny budou nová okna takové kvality, aby byla tato ochrana zajištěna v souladu s hygienickým požadavkem. Třída zvukové izolace oken byla stanovena podle ČSN 73 0532.

Po uvedení závodu do provozu bude změřena aktuální situace a případně budou realizována další ochranná opatření (např. vybudování protihlukové stěny směrem k obytné zástavbě).

D. I. 4.  Vliv na povrchové a podzemní vody

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody v území jak z hlediska kvality, tak z hlediska vydatnosti. Pouze v případě vzniku nestandardních stavů (možný vznik havárie a únik provozních náplní ze strojů a zařízení) by mohlo dojít především k ohrožení kvality horninového prostředí. Únik kontaminantu do podzemních vod je nutno v zájmovém území omezit v rámci příslušných preventivních opatření. Při vzniku nestandardního stavu je třeba neprodleně zahájit práce na jeho odstranění. Odpadní vody průmyslové budou, po předčištění a dosažení limitů kanalizačního řádu, vypouštěny společně na ČOV Luštěnice-Zelená. Odtok vod je do potoka  Od Struh a následně do Vlkavy.

D. I. 5.  Vlivy na půdu

Realizace záměru bude prováděno mimo ZPF a PU PFL.

D. I. 6.   Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Areál se nachází v CHLÚ Bezno (Mělnická pánev). Rozhodnutí o stanovení CHLÚ – výhradního ložiska černého uhlí, vydal OBÚ Kladno v roce 1990. K záměru by se měla vyjádřit Česká geologická služba – GEOFOND Praha a OBÚ Kladno. Souhlas se stavbou v CHLÚ musí vydat KÚ SK Praha. Nepředpokládá se negativní vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.

D. I. 7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

## Vlivy na rostlinstvo

V ploše záměru se nachází na terénu starší navážky, bez většího botanického významu. V průběhu výstavby je třeba očekávat částečnou ruderalizaci stavebně dotčených ploch. Narušené plochy budou včas sanovány a následně udržovány, tyto druhy záhy ustoupí.

Vlivy na živočichy

Je možno konstatovat, že vliv záměru nepovede k zásadnímu ochuzení fauny v širším sledovaném území neboť dotčený biotop je urbanizován a nepředpokládáme ze výskyt chráněných živočišných druhů.

Územní systém ekologické stability

Realizací záměrů nedojde ovlivnění prvků systému ÚSES.

Ochrana dřevin rostoucích mimo les

Realizací záměru dojde k odstranění i některých prvků vzrostlé nelesní zeleně: V rámci kompenzačních opatření je doporučena náhradní výsadba  po dokončení výstavby areálu.

D. I. 8.  Vlivy na krajinu

Z hlediska vlivů na krajinu bylo zpracováno samostatně „Posouzení vlivu na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ (Treml 2008) (viz volné přílohy).V místě krajinného rázu nedojde realizací záměru ke změně charakteru (otevřenosti, uzavřenosti) dílčích krajinných prostorů. Záměr tedy nenaruší stávající měřítko krajiny. Záměr rozvoje nebude snižovat většinu hodnot krajinného rázu v území, nebude v rozporu s měřítkem krajiny.

D. I. 9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody - Luštěnice“ bude znamenat, ve fázi provozu, zvýšení zátěže provozu na místních komunikacích. S ohledem na současný stav zátěže dopravy v území, je přírůstek zanedbatelný.

Existence stavby a provozu strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody - Luštěnice nebude mít negativní vliv na sousední hmotný majetek. Vlivy na kulturní památky se nepředpokládají.

D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich velikosti a  významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Souhrn získaných poznatků při technickém a technologickém posouzení :

Změna kvality a kvantity vstupů a výstupů je vyvolána dvěma faktory:

- realizace nové výrobní kapacity,

- umístění výrobní kapacity v areálu bývalých kasáren po SA

V důsledku obou faktorů dochází v zájmové lokalitě uvedeným skutečnostem :

- nárok na spotřebu zemního plynu,

- nárok na elektrickou energii,

- nároku na spotřebu pitné vody,

- produkci spotřeb základních chemikálií,

- nárůstu odpadů

- nárůstu objemu odpadních vod

- nárůstu objemu odpadních kalů z čištění odpadních vod

- zvýšení množství emisí do ovzduší

- zvýšení produkce hlukového zatížení

- nárustem osobní a nákladní dopravy

Souhrn získaných poznatků při hodnocení vlivů na životní prostředí :

- záměr bude realizován formou instalace výroby umístěním do stávajících rekonstruovaných hal, bez záboru zemědělské či lesní půdy,

- záměr navazuje na již vybudované prostory, užívá již vybudovaných a dostatečně kapacitně dimenzovaných inženýrských sítí,

- celý prostor, v němž bude prováděna výroby ohřívačů vody, je stavebně řešen tak, aby byl odolný působení používaných chemických látek a aby byla eliminována možnost úniku provozních hmot + CHLaP do životního prostředí,

- v obci Luštěnice se v současné době zpracovává územně plánovací dokumentace, budoucí areál DZ Dražice - strojírna s.r.o. je veden jako výrobní plocha, oblast je vyřešena z hlediska využití ve ÚP VÚC Mladá,

- realizace záměru si vyžádá kácení vzrostlé zeleně v rozsahu 3 ks dřevin (trnovník akát)

- případný nárůst imisních koncentrací všech sledovaných plynných škodlivin bude ve zlomcích hodnot imisních limitů a v žádném případě nezpůsobí ani při nepříznivých povětrnostních podmínkách překročení imisních limitů,

- hluk od výroby a dopravy nepřekračuje kritéria Nař. vl. č. 148/06 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

- na základe vyhodnocení výstupu rozptylové a hlukové studie lze i pres všechny uvedené nejistoty konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované lokalitě, za předpokladu dodržení doporučení z hlukové studie, jsou akceptovatelné pro posuzovaný záměr,

- čištění splaškových vod a předčištěných průmyslových vod je zajištěno v dostatečně dimenzované a účinné ČOV Luštěnice, srážkové vody budou využity či zasakovány,

- negativní vliv provozu se nepředpokládá v oblasti vodního hospodářství, závod bude vybaven průmyslovou čistírnou odpadních vod s dostatečnou kapacitou a účinností,

- vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů nepředpokládáme závažné ovlivnění kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, společnost zabezpečuje zneškodnění odpadů prostřednictvím odborných firem mimo areál závodu,

- DZ Dražice - strojírna s.r.o. má v rámci společnosti vypracovány provozní řády a havarijní plány pro řešení  mimořádných událostí a má zaveden systém jakosti ISO 9000,

- Provozem záměru nedojde k ohrožení biocenter a systémů ekologické stability, realizací záměru nebude narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra záměr se nedotýká historických ani kulturních památek, nebude realizován v ploše předpokládaných archeologických nálezů

Výčet negativních vlivů záměru na životní prostředí, zmiňovaných v předchozí kapitole, je s ohledem na realizaci podstatné části záměru obvyklý a lze jej považovat v souvislosti s uvedenými okolnostmi a potřebami za přijatelný. Je tedy možno konstatovat, že z hlediska územně plánovací dokumentace za předpokladu dodržení platných ochranných pásem, provozních opatření v rámci technologie výroby ohřivačů vody a předpokladu naplnění doporučených opatření v kapitole D.IV, nejsou konstatovány střety zájmů při výstavbě a provozu.

Při vlastní realizaci záměru může dojít ke krátkodobému narušení faktoru pohody v důsledku  zemních úprav, demolic a výstavby hal.

Významný nepříznivý vliv přesahující státní hranice ČR se nepředpokládá.

D. III. 	Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody v Luštěnicích vlastní provoz svým charakterem nedávají  předpoklad ke vzniku závažných havárií.  V rámci provozu se bude nakládat s látkami vysoce hořlavými, žíravými, zdraví škodlivými, dráždivými, toxickými a nebezpečnými pro životní prostředí. Nakládání s chemickými látkami a přípravky musí být v souladu s nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a novým chemickým zákonem.

Obecně lze konstatovat, že environmentální rizika při nestandardních stavech jsou pro :

- povrchové a podzemní vody ( havarijní únik látek )

- ovzduší – pracovní i venkovní ( havarijní únik látek, požár, apod.)

- obecné okolí ( při návozu CHLaP a odvozu odpadů )

Z pohledu zákona č. 59/06 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky, nepřesahuje okamžité skladované množství kategorizovaných látek hodnoty, stanovené v přílohách k tomuto zákonu (dle sdělení investora). Závod tedy nespadá do kategorie podléhající režimu tohoto zákona.

S ohledem na skutečnost skladování závadných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních vod, musí být, v souladu s ustanovením § 39 , odst. 2, písm. a zák. č. 254/01 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, vypracován havarijní plán a provedena opatření k zamezení úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod. HP je nutno projednat se správcem toku. HP schvaluje vodoprávní úřad.

Možná rizika a havarijní stavy

## Rizika úniku závadných látek

Míra a rozsah ohrožení nebo zasažení vod únikem závadných látek jsou závislé především na množství uniklé látky, místě úniku a rychlosti a kvalitě provedených sanačních prací.

Při úniku závadných látek může dojít:

-     k ohrožení povrchových vod únikem závadných látek do  kanalizace, což znamená únik většího množství závadných látek přes ČOV (zneškodňovací stanici);

-	ke kontaminaci horninového prostředí únikem závadné látky na volnou plochu areálu.

K úniku závadných látek může dojít při :

- nedodržení pracovní kázně

- skladování látek, manipulaci s nimi

- přepravě

- havárii dopravního prostředku

- živelné události

Část skladovaných látek a přípravků má charakter nebezpečných závadných látek. Podrobný popis možných rizik a jejich následků je popsán v bezpečnostních listech.

Preventivní opatření

## Technická opatření

- sklady hořlavin a ostatních CHLaP musí vyhovovat příslušným normativním předpisům;

- skladování musí být dle pokynů a informací v kapitole 7 BL;

## Provozně-organizační opatření

- musí být zpracována Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky (dle §44a odst.10 zákona č.258/2000 Sb. v platném znění), schvaluje KHS

- sklady budou provozovány podle závazných ustanovení provozních řádů

- pravidelně se bude provádět školení pracovníků manipulujících se závadnými látkami

- pracoviště, kde se manipuluje z nebezpečnými chemickými látkami a přípravky budou vybavena ochrannými prostředky (ochrannými oděvy, ochrannou obuví, kyselinovzdornými rukavicemi, ochrannými brýlemi popř. obličejovou maskou a dýchacím přístrojem)

Realizační opatření

  - Zastavit únik závadné látky

  - Zamezit rozšiřování zasaženého prostoru

  - Odčerpávat obsah jímek, případně dalších míst, kde došlo k nahromadění závadné látky

  - Aplikovat sorpční prostředky, provést neutralizaci

  - Odstranit neutralizační produkt, sorbent, apod.

  - Při úniku na zabezpečené plochy s možností odtoku do kanalizace tomu okamžitě zamezit.  Unikne-li závadná látka přesto do kanalizace uzavřít urychleně odtok z kanalizace a závadnou látku odčerpávat z šachet všemi dostupnými prostředky. Při úniku anorganických kyselin a hydroxidů neprovádět neutralizaci.

- Při úniku látek na nezpevněné plochy okamžitě zahájit sanační práce a odtěžit kontaminovanou zeminu.

Současně musí být zpracována opatření pro případ požáru a možnosti úniku nebezpečných zplodin hoření z chemických látek a přípravků.

Obecné ohrožení z návozu CHLaP a odvozů odpadů řeší systém ADR a příslušné další normy a je věcí příslušných osob, které tuto činnost zajišťují.

Reálné možnosti havárií jsou z používání plynu a vznik požáru. Tomu musí zabránit příslušná preventivní opatření a havarijní plány, pro případné řešení mezních situací.

Havarijní situace technického charakteru – vzduchotechnika, chladící zařízení, vodovod a kanalizace, musí být řešeny provozovatelem s cílem nejen omezit škodu na vlastním majetku, ale především i zabránit dalším škodám s tím spojeným.

V rámci výstavby je  nutno účinnými opatřeními (např. záchytné vany) předcházet možné kontaminaci vod a zemin; v případě že nastane havarijní únik je nutno okamžitě provést sanaci zasaženého území.

Dopady na okolí

Dopad na okolí mohou mít případné havarijní situace z použití plynu, nedovoleného nakládání s CHLaP, požár a nedostatečná kapacita kanalizace a retenční nádrže při přívalovém dešti. V havarijním plánu musí být zakotven postup minimalizace vlivu těchto situací na okolí.

#### Preventivní opatření

Preventivní opatření musí být zakotvena v provozních řádech a havarijním plánu. Je to především technologická kázeň a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a bezpečnosti práce. Instalace, údržba a provozování technologických zařízení musí být v souladu s příslušnými předpisy a normami.

#### Následná opatření

V případě vzniku havarijního stavu musí být zároveň řešena ochranná opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí a zdravé životní podmínky. Jedná se zejména o nakládání s odpady a zamezení kontaminace vod a horninového prostředí.

D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Tato opatření jednak vycházejí z předložených podkladů a zadání investora a jednak vyplynula ze zpracování Dokumentace.

Záměr bude realizován v souladu s územně plánovacími dokumenty (původní ÚPNSÚ i nově připravovaný), dle vyjádření Obce Luštěnice. Zároveň respektuje i regulační plán daného území.

Nebude zábor ZPF, ani PUPFL.

Infrastruktura a sítě jsou připojovány na již existující hlavní přívody, takže je snížena potřeba stavební činnosti s vybudováním těchto přívodů spojená a tedy jsou sníženy i dopady na životní prostředí. Výjimkou bude vybudování nové čistírny průmyslových odpadních vod.

S ohledem na vliv na krajinu a krajinný ráz bude řešeno vlastní stavební řešení a barevnost objektu směrem k minimalizaci negativního vlivu. Velmi důležité bude ozelenění areálu.

Pokud budou dodrženy všechny technické a právní normy již během realizace stavby, pak rizika z provozu a vzniku možných havárií jsou minimální. Budou zpracovány havarijní plány, protipožární a hygienické instrukce, atd.

Fáze přípravy a realizace záměru:

- Pro ochranu podzemních i povrchových vod  řešit v PSP odlučovače ropných uhlovodíků s integrovaným odlučovačem kalu a sorpčním filtrem a samostatný jistící filtr pro odvedení vod ze zpevněných ploch do retenční nádrže. Volné parkovací plochy řešit s nepropustným povrchem.

- Zabezpečit projektovou přípravu a stavební realizaci  lapače tuků u provozu přípravny jídel.

- Retenční nádrže pro částečný záchyt srážkových vod řešit v minimálním objemu, dle hydrotechnických výpočtů  pro záchyt 15-min. deště s periodicitou 1,0.

- Připravit výstavbu nové čistírny průmyslových vod, tak aby vyhovovala plánovaným parametrům hydraulického zatížení a s garantovaným čistícím efektem pro stanovené emisní limity, které musí vyhovovat kanalizačnímu řádu, při předpokládaném látkovém zatížení.

- Zajistit v předstihu projednání záměru s vodoprávním úřadem – (stavební řízení; vodoprávní řízení – zejména povolení dle ust. § 8 vodního zákona, odst. 1, bodu 5, tj. povolení k jinému nakládání s nimi a při plnění podmínek stanovených ust. § 38 vodního zákona)

- Projednat s předstihem s vodoprávním úřadem návrh Manipulačního a provozního řádu a Havarijního plánu.

- Stavební řešení upravit tak, aby byly plněny podmínky správců a majitelů sítí.

- Před realizací činnosti závodu ověřit kontaminace nejbližších zdrojů podzemní vody (monitorovacích objektů) – informaci o aktuálním znečištění hlubších vrstev horninového prostředí

- Při projekci i výstavbě plně respektovat ustanovení  zákonů č. 254/01 Sb. o vodách a o       změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně prováděcích  předpisů.

- Připravit projekt ozelenění areálu; projednat projekt i druhovou skladbu s MM Mladá Boleslav, OŽP. Zpracovat v rámci přípravy stavby seznam dřevin ke kácení na pozemcích investora a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody; 3 ks trnovník akát, výčetního obvodu cca 60 - 155 cm, v místě haly č. 5.

- Pro výběrové řízení na dodavatele stavby stanovit prioritní podmínky a požadavek na garance minimalizace negativních vlivů výstavby na životní prostředí a zdravé životní podmínky.

- Při výstavbě řešit účinnými opatřeními snížení prašnosti ( zejména v suchých obdobích ) a omezení exhalací ze stavebních strojů a dopravních mechanismů; vozidla přepravující sypké a prašné hmoty opatřit plachtami k zamezení úniku těchto hmot.

- Při výstavbě řešit nakládání s odpady tak, aby nebyly skladovány in situ,nekontaminovaly okolí a odstraňovat je, respektive nakládat s nimi, v souladu se zákonnými předpisy,  zejména s ohledem na ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů; zajistit  třídění odpadů. S ohledem na povinnost zpětného odběru některých výrobků počítat s větší kapacitou zabezpečených míst pro jejich shromažďování. Při používání výrobků z recyklovaného stavebního odpadu postupovat v souladu se zákonem č. 22/97 Sb., a jeho prováděcích předpisů.

- Zamezit vtoku NL a NEL do kanalizace srážkových vod. snížit riziko vzniku havarijního stavu v důsledku úniků provozních náplní ze strojů a zařízení na minimum tím, že příp. doplňování nebo výměna těchto náplní nebudou prováděny přímo v terénu při práci, ale na vyhrazených a zabezpečených místech; používat biologicky odbouratelné oleje. V rámci výstavby účinnými opatřeními (např. záchytné vany) předcházet možné kontaminaci vod a zemin; v případě že nastane havarijní únik je nutno okamžitě provést sanaci zasaženého území;

- Při provádění zemních prací respektovat ustanovení § 176 stavebního zákona, v souladu s ustanovením zák. č. 20/87 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- V případě prokázání výskytu kontaminovaných zemin při zemních pracích, realizovat zneškodnění vytěžené kontaminované zeminy – nebezpečného odpadu,  prostřednictvím oprávněných osob;

- Z hlediska ochrany ovzduší se jedná o střední zdroj znečišťování ovzduší. K umístění a stavbě je třeba povolení KÚ SK, OŽPaZ. K žádosti je nutno doložit jak RS, tak Posudek, podle požadavků z.č.  86/02 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fáze provozu záměru :

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod :

- Veškeré technologické vody - budou vedeny výhradně přes ČOV - průtočnou zneškodňovací stanici. O provozu zneškodňovací stanice vést předepsanou evidenci a dbát na technologickou kázeň především z hlediska dodržování stanovených parametrů kanalizačního řádu obce Luštěnice.

- Podlahy výrobní haly, realizovat s izolací a průkaznou odolností proti působení žíravin; udržovat udržovány v kvalitním stavu, znemožňujícím pronikání závadných látek do podloží.

- Zpracovat HP (§39 vodního zákona) pro zacházení se závadnými látkami.

- Zajistit skladování chemických látek a přípravků, odpadů (zejména nebezpečných a kalů z ČOV) v souladu se zákonnými normami.

- Provádět pravidelnou kontrolu včetně dokumentace jednotlivých kontrol a zabezpečit další základní preventivní opatření

Z hlediska ochrany ovzduší :

- po dokončení realizace záměru provést měření produkovaných emisí spalovaného plynu a emisí z technologických výduchů autorizovaným měřícím pracovištěm; případně přijmout nápravná opatření.

- ve stanovených intervalech zajišťovat měření emisí na výstupu do venkovního ovzduší, vést předepsanou provozní evidenci středních zdrojů znečišťování ovzduší. Provozovatel bude hradit poplatky za provozování zdroje znečišťování spalovaným plynem dle systému REZZO, na základě předložených výsledků měření.

Z hlediska zneškodnění odpadů :

- Provést chemickou analýzu a zařazení produkovaných kalů z čištění odpadních vod a navrhnout jejich ekologické odstranění v souladu s platnou legislativou;

- Zabezpečit třídění vzniklých odpadů - papír, obaly, plasty;  optimalizaci stříhacích procesů, minimalizaci šrotu a jeho třídění;

- Nakládat s odpady dle platných právních norem a předpisů, zejména vést průběžnou evidenci, označovat místa skladování NO ILNO; zajišťovat pravidelný úklid venkovních prostorů;

- Vypracovat příslušné provozní řády (zejména PŘ , požární plán a havarijní plány a odsouhlasit je s příslušnými správními úřady.

Z hlediska chemických látek :

- Používat výhradně chemické látky a chemické přípravky, které jsou v souladu s nař. ES č. 1907/2006 (REACH) – registrované, nebo přeregistrované.

- Vypracovat  Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky (dle §44a odst.10 zákona č.258/2000 Sb. v platném znění)  a projednat s KHS, ÚP Mladá Boleslav.

- Dodržovat navržená opatření v kapitole D.III..

- Vypracovat a zaslat KÚ SK protokol o nezařazení, v souladu s ustanovením § 4, odst. 1 z.č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

- Při nakládání s látkami podléhajícími režimu zákona č. 353/03 Sb., v platném znění (resp. nových předpisů – REACH a nový chemický zákon) a příslušným prováděcím předpisům, zajistit plnění ustanovení těchto předpisů.

Z hlediska hluku a vibrací.

- Zajistit při provozu stálý technický dozor nad kvalitou procesu tak, aby nedocházelo k překračování limitů akustické zátěže ve venkovním chráněném prostoru (např. provoz výduchů vzduchotechniky)

- Zajistit realizaci protihlukových opatření tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku v souladu s požadavky zákona č. 258/00 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nař. vl. č. 148/06 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- V rámci zkušebního provozu aktualizovat Hlukovou studii – provést měření akustické zátěže a v případě překročení limitů pro obytnou zástavbu realizovat výstavbu protihlukové stěny (mezi stavbou a zeleným pásem na jižní straně areálu) a její účinek znovu ověřit měřením zátěže.

- U jižní hranice areálu (směrem k bytové zástavbě) realizovat souvislý pás ochranné zeleně, za účelem snížení šíření hlukové zátěže z prostoru areálu a pro snížení dopadu na ráz lokality.

- Vrata jižního vjezdu (využívaná pouze v mimořádných situacích pro vjezd např. požární techniky) budou řešena jako plná vrata bez otvorů a meze mezi křídly.

- Při rekonstrukci budovy kasáren (budoucí ubytovna a šatny) provést výměnu oken v souladu s ČSN 73 0532. Technické parametry na východní straně musí dosahovat Rw = 30 dB (vážená neprůzvučnost okna) a třída zvukové izolace TZI = 2.

- při práci se zařízeními emitujícími hluk z hlediska ochrany zdraví používat ochranné pracovní prostředky proti hluku k omezení jeho působení a během této práce zařazovat bezpečnostní přestávky v souladu s příslušnými ustanoveními NV č. 148/06 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

Z hlediska ochrany přírody :

- Zabezpečit realizaci výsadby zeleně v zájmovém areálu (po dokončení stavebních prací) Zajišťovat péči o zeleň na vlastních pozemcích.

Ostatní :

- Zajistit, aby podíl světelného toku svítidel do horního poloprostoru nepřekročil 15 %, respektive aby nenarušoval blízkou obytnou zástavbu.

- Zpevněné plochy se nedoporučuje v rámci zimní údržby ošetřovat chemickým posypem, či postřikem.

- Zajistit při výstavbě ochranná protiradonová opatření.

D.V.      Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při

hodnocení vlivů

Vzhledem k posuzování pouze jedné relevantní varianty  v této lokalitě (kromě nulové) nebylo nutné v tomto případě použít prognózovacích metod. Výchozí situace byla hodnocena na základě předložených podkladových materiálů, inženýrsko-geologického průzkumu a hydrogeologického posouzení, návrhu technologie čištění průmyslových odpadních vod, rozptylové studie, hlukové studie, posouzení vlivu na krajinný ráz, údajů o území a dostupných databází (vč. vlastních průzkumů) o životním prostředí v místě. Výhledový stav byl stanovován expertním odhadem a na základě využitelné literatury, podkladů  a osobních zkušeností autorů Dokumentace.

Pro celkové hodnocení byly použity :

Legislativní podklady, zákonné normy:

- Zákon č. 254/01 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů

- Nař. vl. č. 61/03 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, včetně prováděcích předpisů, v platném znění

- Vyhláška MZe č. 428/01 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/01 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně, některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. MZe č. 470/01 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 86/02 Sb., o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

- Nař. vl. č. 597/06 Sb., kterým se stanoví imisní limity a  podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

- Nař. vlády č. 615/06 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních zdrojů znečišťování ovzduší.

- Nař. vl. č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

- Zákon č. 258/00 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Nař. vl. č. 148/06 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Nař. vl. č. 132/05 Sb., kterým se stanoví seznam evropsky významných lokalit

- Vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zák. č. 289/95 Sb. o lesích v platném znění.

- Zákon č. 185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 183/06 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon )

- Zák. č. 100/01 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých  souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Literatura, mapové a grafické podklady:

| [1.] Balatka B., Czudek T., Demek J. et al. (1972): | Geomorfologické členění ČSR, Stud. Geogr., 23,1-138,24,1-140, Brno |
| --- | --- |
| [2.] Löw J., Míchal I. (2003): | Krajinný ráz; Ústav aplikované ekologie LF ČZU Kostelec nad Černými Lesy; Lesnická práce s.r.o. Kostelec nad Černými Lesy |
| [3.] Kolektiv (1992): | Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR, Geografický ústav ČSAV Brno, FVŽP Praha |
| [4.] Quitt E. (1971): | Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16, ČSAV Geografický ústav, Brno |
| [5.] Culek M. (ed. 1996): | Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. |
| [6.] Mísař Z. et al (1983) : | Geologie ČSSR I. Český masív, SPN Praha 1983 |
| [7.] Němeček J. (1981): | Základní diagnostické znaky a klasifikace půd ČSR, studie ČSAV č. 8, ACADEMIA Praha 1981 |
| [8.] Kutílek M. (1978): | Vodohospodářská pedologie, SNTL Praha 1978 |
| [9.] Jakrlová J., Pelikán J. (1999): | Ekologický slovník terminologický a výkladový, FORTUNA Praha 1999 |
| [10.]: Kolektiv autorů (1992 | Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR, Geografický ústav ČSAV Brno, FVŽP Praha |
| [11.]: Culek, M.(ed.) a kol. (1996): | Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. 347 s |
| [12.] Culek, M. a kol. (2005): | Biogeografické členění České republiky II. díl. AOPK ČR, Praha, 589 s. |
| [13.] Květ, R. (2003): | Duše krajiny. Staré stezky v proměnnách věků. Academia. Praha. 166 s. |
| [14.] Kolejka, J., Lipský, Z., Pokorný, J., (2000): | Ráz krajiny České republiky. GIS a DPZ pomáhají v jeho identifikaci a hodnocení. GEOinfo, 7, č. 2, s. 24-27 |
| [15.] Löw, J., Míchal, I. (2003): | Krajinný ráz. Lesnická práce. Praha. 551 s. |
| [16.] Míchal, I. (2000): | Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve státní správě. AOPK ČR, Praha, 45 s. |
| [17.] Vorel, I. a kol. (2003): | Metodiky posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Vydavatelství ČVUT, Praha, 85 s. |
| [18.] TERPLAN (1976): | Územní průměty významných prvků krajiny – krajinářské hodnocení, Severočeský kraj. |
| [19.] :Liberko M.: 1991 | Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Praha |
| [20.] MŽP, Planeta 2/2005 | Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004. Hluk v životním prostředí, , str. 4-32. Praha 2005. |
| [21.] Liberko M.:, 1996 | Hluk pozemní dopravy a ochrana proti němu. In: Dopravní hluk, sborník přednášek k semináři České akustické společnosti, Praha |
| [22.] Němec J. et al.:, 1970 | Hluk a jeho snižování v praxi. SNTL Praha 1970. |

Ostatní:

| Novota a.s, Praha | Znalecký posudek o hodnotě nemovitosti č. 1800AH4911/08 – bývalý vojenský areál Luštěnice, okres Mladá Boleslav, pro Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o., červen 2008 |
| --- | --- |
| Stavební geologie a.s. Praha, RNDr. V. Lána | Zpráva o průzkumu znečištění přírodního prostředí v areálu posádky SA Luštěnice, červen 1991 |
| SEPA s.r.o., Praha, RNDr. J. Černý, . | AR a supervize stavu horninového prostředí a podzemní vody po asanaci, ekologické zátěže – posádka SA Luštěnice, 1996 |
| Geologická kancelář Prospekta, Liberec, ing. J. Pazderský | Luštěnice – přestavba průmyslového areálu, zpráva o provedeném inženýrskogeologickém průzkumu, březen 2008 |
| Krajský úřad středočeského kraje, Praha | Územní plán velkého územního celku Mladá, změna č. 1 |
| Terplan a.s. , Praha, ing. arch. Karel Hocke | Územní plán obce Luštěnice – Zelená, II. koncept, říjen 1998 |
| Earth Tech CZ s.r.o.Prague,mgr. Ales Pokorny | Final Report on Site investigation DZD Drazice, August 2006 |
| Ing. arch Zdeněk Kadlec, Mladá Boleslav | Studie záměru rozvoje areálu Výrobní a skladový areál Družstevních závodů Dražice-strojírna, Luštěnice - Zelená, červen 2008 |
| RADON v.o.s., Praha, Ing. Martin Neznal, Ing. Matěj Neznal, | Odborný posudek – stanovení radonového indexu na akci Areál družstevních závodů Dražice, červen 2008, č.z. 1228-08 |
| Geologická kancelář Prospekta, Liberec, ing. J. Pazderský | Luštěnice – přestavba průmyslového areálu - možnost likvidace srážkových vod ze střech a zpevněných ploch, srpen 2008 |
| EKOL s.r.o.-Ledeč nad Sázavou, RNDr. Krejčík M., CSc. | Projekt – dokumentace ke stavebními řízení – souhrnná technická zpráva PS 1 – průtočná ZS, číslo projektu: E 0829-10-90, září 2008 |

Internetové stránky:

| Ministerstvo životního prostředí: | www.env.cz |
| --- | --- |
| Český statistický úřad: | www.czso.cz |
| Český báňský úřad | www.cbusbs.cz |
| Ministerstvo vnitra ČR: | www.mvcr.cz |
| Česká geologická služba, GEOFOND: | www.geofond.cz |
| Česká geologická služba: | www.geology.cz |
| Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: | www.aopk.cz |
| Český hydrometeorologický ústav: | www.chmi.cz |
| Města a obce online - portál veřejné správy: | www.mesta.obce.cz |

D. VI.   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Dokumentace byla zpracována na základě požadavku oznamovatele, který hodlá uskutečnit záměr, který je z hlediska možných vlivů v území významný. Jedná se vybudování strojírenského závodu na výrobu ohřivačů vody v areálu bývalých kasáren Sovětské armády v Luštěnicích – část Zelená. Při zpracování tohoto oznámení byly výchozími podklady dokumenty předané oznamovatelem na základě požadavku zpracovatele Dokumentace. Hodnocení záměru se opírá o další odborné studie, které byly v rámci uvažovaného a vlivu tohoto záměru na životní prostředí zpracovány. Přehled uvedených dokumentů je uveden v předchozí kapitole. Další vlivy, jako morfologické, geologické a hydrogeologické poměry, vodní poměry, dopravní situace apod. byly zkoumány a ověřovány terénním šetřením přímo na lokalitě.

Kvalita zpracování oznámení o možných vlivech na životní prostředí závisí především na kvalitě a hodnověrnosti podkladů stávajícího a výhledového stavu, na kvalitě prognózních a hodnotících metod a na stupni neurčitosti ve znalostech a údajích. Pro zpracování oznámení byl k dispozici úvodní projekt a v rámci realizace záměru můžeme předpokládat nevýznamné změny. Tyto podklady byly doplněny o další informace investora, který poskytl i vyjádření orgánů státní správy dosud vydaná k projektu. Zpracovatel oznámení provedl ověření potřebných údajů a konzultoval záměr s dotčenými orgány.

Určitý stupeň nejistoty je také např. ve stanovení stupně rozsahu vlivů na životní prostředí, které může být ovlivněno subjektivním hodnocením posuzovatele. Poměrně rozsáhlý stupeň nejistot lze uvést v rámci hodnocení zdravotních rizik (údaje o imisním pozadí, zdravotním stavu obyvatelstva, jeho migraci či setrvání na lokalitě, prognozách založených na matematickém modelování a dalších zvolených parametrech).

# Část E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Předložené stavební a technické řešení předpokládá jedinou variantu, kterou se toto oznámení zabývá. Nutno zde však podotknout, že výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody je v souladu s územně plánovacími podklady Obce Luštěnice. Jedná se o další plánované využití pozemků a budov v majetku investora, situovaných do areálu po sovětské armádě. V současné době je areál využíván investorem pro skladovaní vyrobených ohřívačů vody v závodě v Dražicích.

Záměr přinese do území nabídku nových cca 240 pracovních míst. Záměr je vítán představiteli Obce především z tohoto důvodu. Většina pracující populace z části Zelená musí dojíždět za prací do Mladé Boleslavi, případně Benátek n.J., a nebo dalšího okolí.

V rámci hodnocení záměru nebyly identifikovány významné negativní vlivy. Pokud budou dodrženy zákonné normy a realizována opatření uvedená v kapitole D.IV.. V případě překročení akustické zátěže vůči obytné zástavbě v části Zelená, je navržena realizace protihlukové stěny.

Teoreticky možnou alternativou je varianta nulová. To znamená nerealizovat výstavbu strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody. Tato varianta však postrádá opodstatnění  z několika důvodů :

- Jedná o využití pozemků a budov v majetku investora;

- Dojde k využití bývalého areálu Sovětské armády, opravám a nové výstavbě v rámci celého území areálu;

- Možnost napojení na stávající infrastrukturu  (plyn, el. energii, kanalizace, vodovod, komunikace)

- Realizací výrobního procesu dojde k podstatnému zvýšení nabídky pracovních míst v území.

Variantně stavbu závodu řešit nelze, neboť jde o využití pozemku a budov v areálu, který je ohraničen oplocením, cizími pozemky a silnicí II/275. Areál logisticky navažuje na komunikační systém. Variantně by šlo ovšem řešit dílčí části stavby, zejména halu č. 1. To bude řešeno v rámci územního a stavebního řízení s tím, že musí být dodrženy regulativy územní plánovací dokumentace a  navržená opatření v kapitole D.IV a samozřejmě ustanovené všech příslušných zákonných norem.

# Část F

## ZÁVĚR

F. I. 	 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v Dokumentaci

Mapová dokumentace, převzatá od projektanta a investora, je zpracována ve formě obrázků 2,3 a 7. V části H je  požadovaná příloha – vyjádření k záměru, z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyjádření KÚ Středočeského kraje z hlediska vlivu na EVL a ptačí oblasti.

F.II. Další podstatné informace oznamovatele a závěr

Stavba „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody  Luštěnice - Zelená“

je, z hlediska očekávaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a k c e p t o v a t e l n á, a to jak při zohlednění vlivů působících během stavby, tak i vlivů trvalých po jejím dokončení, i z pohledu případných možných havárií.

Na základě toho se doporučuje k realizaci posuzovaný záměr, t.j.

„Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody  Luštěnice - Zelená“

v daném území a v daném rozsahu.

Datum zpracování Oznámení :		 	30. září 2008

Zpracovatel Oznámení :  				Ing. Václav Martinovský

Jáchymovská 277/14

460 10 Liberec 10

tel. 485 108 481, 603 834 867

tel/fax : 485 150 186

email : martinovskysvhf@cmail.cz

Podpis zpracovatele Oznámení :			…………………………………….

Spolupracovníci :

Mgr. Radomír Smetana, EKOMOD,

Gagarinova 779, 460 07 Liberec 7;

604 738 166; email : ekomod@seznam.cz

AO ovzduší; MŽP 2358/740/03; 2187/820/08/DK

Člen České akustické společnosti, OS

Mgr. Václav Treml, Ph. D., technický poradce v oboru životního prostředí

B. Němcové 176, 339 01 Klatovy

603 330 922; email : treml@natur.cuni.cz

Ing. Jitka Růžičková

Anglická 22, 360 09 Karlovy Vary

AO pro posuzování vlivů na veřejné zdraví; MZd, č.j.  HEM-300-11.11.04/33071

BERYL s.r.o., Erbenova 146/10, 460 08, Liberec 8

485 150 103; email : beryl.lbc@centrum.cz

# Část G

## VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Uvažovaný záměr se nachází v antropogenně změněné lokalitě, v bývalém vojenském areálu. Základním cílem záměru je výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřivačů vody v celkové kapacitě 220 000 ks bojlerů za rok. V továrně o ploše cca 7 ha bude pracovat cca 240 zaměstnanců. Areál bude dopravně napojen na silnici II. třídy. Areál se rozkládá na rovinatém území, v  nadmořské výšce 220 m.n.m. Předpokládaný termín stavby je v období 2009 - 2010.

Součástí výroby bude i smaltovací linka pro nanášení antikorozní ochrany na tělesa ohřívačů vody – bojlerů. Z technologického hlediska je linka tvořena předúpravou, nanášením smaltéřské suspenze, sušící a vypalovací pecí a provoz nanášení práškových barev. Jako topné medium bude využíván zemní plyn.

Po provedeném hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví lze konstatovat , že záměr přinese do území negativní i pozitivní vlivy :

- z hlediska ochrany veřejného zdraví  zvýšené akustické a emisní zátěže území,

- z hlediska ochrany životního prostředí zvýšení emisí ze spalování zemního plynu a technologie do ovzduší; zvýšení emisí akustické zátěže z provozu a vyvolané dopravy, produkci průmyslových odpadních vod,

- z hlediska zaměstnanosti zvýšení počtu nabídek na pracovní místa.

Uvedený souhrn patří k obvyklým negativním i pozitivním jevům, které přináší průmyslová činnost do území. Návrh vodního hospodářství areálu a technologie striktně vychází z podmínek, které vyloučí ohrožení podzemních či povrchových vod.

Záměr nebude mít žádné nebo zanedbatelné vlivy na :

- povrchové a podzemní vody

- horninové prostředí a přírodní zdroje

- hmotný majetek a kulturní památky

Z hlediska rozsahů vlivů ve vztahu k zasaženému území a populaci, lze konstatovat, že uvažované vlivy nepřekračují limitní hodnoty. Při vlastní realizaci záměru může dojít ke krátkodobému narušení faktoru pohody v důsledku rekonstrukce budov, výstavby  a zemních úprav. Významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice se nepředpokládají. Dokumentace je zpracována na úrovni stávajících podkladů, zejména předprojektového záměru výstavby strojírenského závodu, legislativních předpisů, známých údajů o vlivu obdobné výroby na základní složky životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území.

Provoz samotný lze zařadit do skupiny zařízení, které mají omezený vliv na životní prostředí. Způsob výroby bude poměrně šetrný k životnímu prostředí. Navržený rozsah výroby neovlivňuje negativně další využití území. Zvolená technologie výroby je odpovídající potřebám výroby a technologie je vybavena opatřeními, která eliminují negativní vliv na životní prostředí. Produkované odpady vznikají v malém množství. Dále je nutno konstatovat, že produkovaný odpad z výroby neovlivňují chemismus okolních pozemků a podzemních vod. Navržené eliminační a omezující vlivy budou uvedeny  v systému jakosti ISO 9000.

Zamýšlená modernizace nepovede k nárůstu negativních vlivů a dalších činností s souvisejících na přírodní složky životního prostředí. Činností  strojírenského závodu nedojde k ohrožení biocenter a systémů ekologické stability.

Provedenou analýzou možných negativních vlivů na složky životního prostředí, bylo prokázáno, že z hlediska celkového pohledu na jednotlivé složky životního prostředí je záměr v navržené aktivní variantě možno doporučit k realizaci za předpokladu dodržení stanovených opatření v kapitole D.IV. Záměr v posouzeném rozsahu je možno doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro životní prostředí. Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru za předpokladu dodržení uvedených doporucení, nebude tato aktivita představovat významné zvýšené riziko pro lidské zdraví pro obyvatele v okolí.

Záměr samotný představuje v České republice zřídka se vyskytující snahu o opětné využití již existujících opuštěných území průmyslového či vojenského  charakteru, tj. neobsazuje dosud nezastavěné území.

ČÁST H PŘÍLOHY

# Část H

PŘÍLOHY

## Seznam příloh :

  - Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, sdělení k žádosti o územně plánovací informaci, č.j. 15768/2008/OStRM ze dne 28. května 2008

  - Vyjádření Obce Luštěnice k záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody - Luštěnice“ z hlediska územně plánovací dokumentace, ze dne 23. července 2008

  - Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků a koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j  36107/2008/KÚSK, ze dne 14. března 2008

  - Vyjádření MŽP ČR, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, č.j. 30592/ENV/08 ze dne 21. dubna 2008, o zařazení záměru dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb.

  - Výpis z evidence nemovitostí dotčených pozemků zájmového území

  - Výřez z katastrální mapy (zájmové území)

  - Výpis z obchodního rejstříku společnosti Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.

  - FOTODOKUMENTACE

Seznam volných příloh :

- Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená; Hluková studie – EkoMod Mgr. Smetana Radomír, Liberec, IX/2008

- Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená; Rozptylová studie; EkoMod Mgr. Smetana Radomír, Liberec, IX/2008

- Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená; posouzení vlivů na veřejné zdraví – Hodnocení zdravotních rizik; BERYL spol. s r.o. Liberec; Ing. Jitka Růžičková, Ing. Eliška Wagnerová, IX/2008

- Posouzení vlivu záměru „Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice - Zelená;“ na krajinný ráz; Mgr. Václav Treml, Ph. D., Klatovy, VII/2008