Oznámení pro zjišťovací řízení

dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Vestavba lakovny  a zařízení na zpracování polyuretanových hmot do stávající skladové haly v Milovicích

Březen 2009

Obsah

A. Údaje o oznamovateli	4

A.I Oznamovatel:	4

A.II Oprávněný zástupce oznamovatele:	4

B. Údaje o záměru	5

B.I Základní údaje	5

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1	5

4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.	5

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3 Umístění záměru	5

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	7

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	7

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru	9

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	16

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků	16

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	16

B.II Údaje o vstupech	17

B.II.1 Půda	17

B.II.2 Voda	17

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje	18

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	21

B.III Údaje o výstupech	21

B.III.1 Ovzduší	21

B.III.2 Odpadní vody	27

B.III.3. Odpady	28

B.III.4 Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí	28

B.III.5 Popis rizik bezpečnosti provozu	31

C.	Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	34

C.I   Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území	34

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	35

C.II.1. Ovzduší a klima	35

C.II.2 Voda	36

C.II.3 Půda	36

C.II.4 Flora a fauna	37

C.II.6 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz	38

C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	39

D.	Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	40

D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	40

D.I.1 Vliv na obyvatelstvo	40

D.I.2 Vliv na ovzduší	41

D.I.3 Vliv hlukovou situaci	42

D.I. 4  Vliv na povrchové a podzemní vody	43

D.I.5 Vlivy na půdu, území a geologické podmínky	43

D.I.6 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy	43

D.I.7 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	43

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	44

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	44

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	44

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	45

E.	Porovnání variant řešení záměru	45

F.	Doplňující údaje	45

G.	Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	46

G.I Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí	47

H.	Příloha	50

Další přílohy	50

Podklady	50

A. Údaje o oznamovateli

A.I Oznamovatel:

Subjekt:			BENET  AUTOMOTIVE s.r.o.

IČO:  				26196891

Sídlo: 				Chobotecká 139

293 01 Mladá Boleslav - Čejetice

A.II Oprávněný zástupce oznamovatele:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Jiří Burget

Nezvalova 287

293 01 Mladá Boleslav

602 654 907

# B. Údaje o záměru

B.I Základní údaje

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název: Vestavba lakovny  a zařízení na zpracování polyuretanových hmot do stávající skladové haly v Milovicích

Zařazení podle přílohy č.1:

Oznámení je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, přílohy č.1, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení):

4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.

7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

Projektovaná maximální lakovaná plocha:                83 000 m2/rok

Maximální projektovaná spotřeba rozpouštědel:      6 754 kg/rok

Maximální projektovaná spotřeba surovin pro výrobu polyuretanových hmot:  182,3 tun/rok

Struktura oznámení odpovídá příloze č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí České republiky.

B.I.3 Umístění záměru

Kraj:			Středočeský

Okres:			Nymburk

Obec:			Milovice

Katastrální území:   Benátecká Vrutice

Adresa: 		Topolová 810, 289 24 Milovice - Benátecká Vrutice

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem posuzovaného záměru je vestavba lakovny a zařízení na zpracování polyuretanových hmot do stávající skladové jednopodlažní haly B. Hala B byla povolena jakou součást výstavby dvou skladových a víceúčelových hal A a B na pozemku č. 1394/16 v k.ú. Benátecká Vrutice. Pro tento záměr proběhlo také zjišťovací řízení. a v době zpracování tohoto oznámení je stavba povolena do zkušebního provozu. V současnosti je záměrem investora halu B využívat jiným způsobem, k výrobním účelům.

Lakovna bude osazena dvěma stříkacími a sušícími kabinami pro lakování stylingových nárazníků a spoilerů a přípravnou v podobě sádrokartonové vestavby. Z lakovacích boxů bude odtah emisí veden přes dvoustupňový filtr s náplní aktivního uhlí. Sušení je zajištěno nepřímým ohřevem pomocí hořáku na zemní plyn. Maximální počet nalakovaných dílů (nárazníků) se předpokládá 216 ks denně při třísměnném provozu.

Z polyuretanových hmot se budou vyrábět stylingové nárazníky a zadní přítlačná křídla pro osobní automobily a v lakovně se bude provádět povrchová úprava těchto dílů.

Zařízení na zpracování polyuretanových hmot se skládá ze zásobníků surovin (polyol, isokyanát a minerální plnivo), směšovací jednotky a nosiče forem, což je v podstatě hydraulický lis. Maximální počet zdvihů lisu (zavření a otevření formy) při třísměnném provozu je 270.

Hala leží na pozemcích, které jsou podle schváleného územního plánu určeny pro území nerušící výroby, komerce – opravny, řemeslné služby a drobné výroby. Původně byly pozemky součástí vojenského prostoru.

O záměru podobného charakteru, se kterým by se mohly vlivy posuzovaného záměru kumulovat, není oznamovateli nic známo.

B.I.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr vyplývá z podnikatelské činnosti oznamovatele. Oznamovatel (firma BENET AUTOMOTIVE s.r.o. je právním nástupcem firmy AUTOTEST – CZ) provozuje lakování stylingových doplňků pro auta v  Mladé Boleslavi - Čejeticích. Provozovna v Čejeticích je nepříliš šťastně situována v intravilánu obce v těsné blízkosti obytné zástavby. V současnosti se oznamovatel rozhodl činnost lakování v Čejeticích ukončit a přesunout zde provozované a podle všech platných předpisů povolené dva lakovací boxy do nově postavené haly B v Milovicích.  Současně se rozhodl doplnit tuto činnost o výrobu dílů z polyuretanu. Do Čejetic i do haly v Milovicích jsou v současnosti tyto díly dováženy hotové od jiných dodavatelů. Ve víceúčelové hale A v Milovicích je schválena montážní činnost, hotové stylingové díly jsou zde montovány na osobní auta.

O přemístění a rozšíření této činnosti rozhodlo několik důvodů:

- lakovna i zařízení na zpracování polyuretanových hmot budou umístěny ve stávající hale B, v sousední hale A pak proběhne montáž, budou významně omezeny nároky na přepravu.

- lokalita je umístěná, na rozdíl od stávající lakovny v Čejeticích, v dostatečné vzdálenosti od obydlené zóny

- záměr je v souladu se schváleným územním plánem

- výrobní program lisování stylingových autodílů z PUR hmoty vhodně doplní činnost investora, sníží významným způsobem přepravní náročnost, protože suroviny pro výrobu PUR nejsou tak objemově náročné, jako hotové díly.

Vlastníkem pozemků i staveb  (hala A, hala B a Administrativa) - je firma IMPULS Milovice s.r.o., Dlouhá 709/26, Praha , Staré Město, 110 00 ( leasingová společnost). Tato majetková situace je součástí celého podnikatelského záměru.

Záměr je předkládaný pouze v jedné variantě.

Zvážení nulové varianty

Posuzovaný záměr bude umístěný ve stávajících objektech umístěných na pozemcích podle územního plánu určených pro území nerušící výroby, komerce – opravny, řemeslné služby a drobné výroby. Tomuto určení plánovaná činnost vyhovuje.

Stávající lakovna v Čejeticích je umístěna v intravilánu obce v blízkosti obytné zástavby a navíc v omezených prostorech a proto považuje investor za vhodné využít dostavěných hal v Milovicích k přemístění této činnosti na vhodnější místo.

Pokud by nebylo možno přemístit tuto výrobní činnost do nové haly, bude hala využívána ke skladování, nelze vyloučit její pronájem jiné firmě.

B.I.6	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

V roce 2007 proběhlo zjišťovací řízení zahájené na podnět oznamovatele pro výstavbu dvou skladovacích hal. Na základě tohoto řízení a následného stavebního řízení byly na předmětném pozemku vystavěny a do zkušebního provozu uvedeny dvě haly.

Víceúčelová hala A je dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu 67,9 x 43,3 m, ve které  jsou obě patra rozdělena na dvě sekce. V 1NP- (přední části ) je dílna montáže autodoplňků na osobní automobily a expedice. V zadní část jsou dílny. V 2NP jsou prostory dílen úprav autodoplňků, kompletáže a skladování. Další částí víceúčelové haly je čtyřpodlažní objekt administrativy. V 1NP je zázemí haly pro 30 zaměstnanců dělnických profesí.Ve zbývajících třech podlažích jsou kanceláře pro 10 až 12 zaměstnanců řízení firmy BENET AUTOMOTIVE s.r.o. Tato hala A není předmětem tohoto zjišťovacího řízení. Činnost zde provozovaná však bezprostředně navazuje na činnost, která je předmětem zde uvedeného záměru, proto považovali zpracovatelé oznámení za vhodné zde tyto skutečnosti uvést.

Stávající skladová hala B, která je předmětem tohoto záměru, je jednopodlažní objekt obdélníkového tvaru 73,16 x 43,68 m světlé výšky 8,2 m. Hala měla podle původního záměru sloužit ke skladování hliníkových a ocelových ráfků kol, pneumatik a jiných autodílů a autodoplňků. V současné době je prázdná.

Jedná se o jednopodlažní objekt o zastavěné ploše 3053,3 m2, obestavěný prostor činí 28273,5 m3. Hala je umístěna při vjezdu do areálu. Součástí haly je vestavba sloužící jako denní místnost, dále sklad s kompresorem, sociálním zařízením pro pět zaměstnanců a vrátnice.

Investor chce obě technologie, lakovnu a zařízení na zpracování polyuretanových hmot, umístit ve stávající hale B.

Popis technologie

Lakovna bude tvořena následujícími částmi:

Obrázek č. 6: schematický nákres vestavby lakovny

- Přípravna, která bude umístěna v prostoru před lakovacími kabinami a bude oddělena od ostatních prostorů haly sádrokartonovou přístavbou (viz obrázek). Budou zde probíhat operace přípravy dílů před lakováním, tzn. otření povrchu utěrkou z mikrovlákna, zmatnění povrchu jemným brusivem, odmaštění povrchu, tmelení drobných povrchových defektů, lokální leštění nedokonalostí laku, broušení a usazení dílu do přípravku. Budou zde umístěny stojany, na kterých budou výše uvedené práce prováděny buď ručně nebo broušením bruskou opatřenou nuceným odsáváním přes filtr průmyslového vysavače s výstupem filtrovaného vzduchu zpět do haly.

- Prostor chladnutí dílů – je součástí úseku přípravny (totožný prostor s přípravnou) a je tedy opět oddělen od ostatních prostorů haly sádrokartonovou přístavbou. V tomto úseku budou odstaveny přípravky s díly na dobu cca 2 hodiny pro ochlazení na okolní teplotu.

- Míchárna barev - prostor mezi kabinami od čisté zóny oddělen sádrokartonovou stěnou opatřenou vstupními dveřmi o šířce 90 cm. Zastřešení je provedeno pomocí trapézových plechů. Zde budou umístěny plechovky s nátěrovými systémy. Míchárna barev bude sloužit k přípravě potřebného množství odstínů a směsí NH pro lakování jedné šarže nárazníků a křídel. Maximální množství skladovaných barev bude 100 kg.  Během přípravy barev je dávkováno zpravidla malé množství barev, maximálně 2 l.

- Lakovací kabiny č.1 a 2 - typové označení GL/2 Mega Top, výrobce TERMOMECCANICA GL, Itálie. Jde o lakovací kabiny pro diskontinuální provoz o vnitřních rozměrech 7,50 (délka) x 4,00 (šířka) x 2,45 (výška) m. Každá kabina je vybavena dvěma vzduchotechnickými jednotkami – vstupní a výstupní. Pracují v tlakově vyrovnaném režimu. V kabinách je prováděno ruční stříkání pomocí stříkací pistole a sušení.

Popis vzduchotechnických jednotek lakovacích kabin č. 1 a 2:

1) Vstupní vzduchotechnická jednotka - součástí je:

- výměník s nepřímým ohřevem zemním plynem, který má samostatný výduch. Tepelný výkon hořáku typového označení Riello ( dvoustupňový, zemní plyn ) je 243 kW. Hořák zajišťuje teplotu sušení v rozmezí 60-80oC.

- filtr na TL (strop) filtrující nasávanou vstupující vzdušninu. Dále je na vstupní vzduchotechnické jednotce další zařízení pro filtraci TL. Důvodem je zajištění přisávání dokonale přečištěné vzdušniny a tím zajištění správné kvality lakování. Na čerstvě nanesený lak se nesmí přichytávat částečky prachu.

2) Výstupní vzduchotechnická jednotka – její popis je důležitý z hlediska posouzení dopadu kabiny na ovzduší.  Skládá se ze dvou stupňů:

- před vzduchotechnickou jednotkou je předřazen podlahový filtr s filtrační hmotou PA Grün 2s s odlučivostí 81%.

- v odtahové vzduchotechnické jednotce bude umístěn kapsový textilní filtr  a filtr s aktivním uhlím určený na záchyt VOC osazený patronami o celkové hmotnosti 320 kg

- dále je součástí výstupní jednotky ventilátor o vzduchotechnickém výkonu 24 000 m3/hod

Sklad barev – stavebně oddělený prostor v té části haly, kde je umístěna vestavba lakovny, zabezpečený nepropustnou betonovou podlahou, odvětrávaný podle požadavků bezpečnostních předpisů. Barvy umístěny na záchytných vanách s rošty (viz foto). Předpokládá se zhruba 2 týdenní zásoba, což odpovídá množství přípravků cca 1 tuna.

Obrázek č. 6 – lakovací kabina výrobce TERMOMECCANICA GL, Itálie a způsob skladování přípravků ve skladu barev

Zařízení na výrobu polyuretanových hmot

Tato technologie bude sloužit k výrobě autodílů (nárazníky, přítlačná křídla) z polyuretanové hmoty.

Skládá se z těchto částí:

- zásobníky na suroviny – polyol, izokyanát a minerální plnivo

- předmíchávací zařízení na smíchání polyolu s minerálním plnivem

- směšovací zařízení na smíchání polyolu s plnivem a izokyanátu

- vymrazovačka vzduchu na odstranění kondenzovaných par v tlakovém vedení směsi

- příslušná forma umístěná v nosiči forem (lisu)

Princip výroby polymeru PUR (polyuretan)

Výroba hmoty PUR se uskutečňuje smíšením 2 základních komponent a dalších přísad ve směšovací hlavě. Jedním z nich je předpolymer, který je připravován v míchacím boxu a dále v předpolymerizační stanici. Předpolymer se připravuje z polyesterpolyolu a isokyanátu. Vlastní polyuretan vzniká ve formě po nástřiku směsi předpolymeru a zesíťovadla a to chemickou reakcí – polymerací (polyadice diisokyanátů a polyolů).

Principem činnosti tohoto zařízení je postupné smíchání všech surovin a jejich následné vtlačení do formy, kde hmota ztuhne a vytvoří požadovaný díl. Aby nedošlo k přilepení výrobku k formě, je prázdná forma vystříkána předem separátorem Acmos 36-5015. Při této činnosti se uvolňují emise VOC. Proto je prostor otevřené formy odsáván pomocí ventilátoru o výkonu 15 000  m3/hod. Výduch z tohoto prostoru není filtrován.

Obrázek č. 7: schéma technologie výroby PUR výlisků

Celková charakteristika technologického postupu

Výroba polymeru PUR

Uskutečňuje se smíšením 2 komponent ve směšovací hlavě. Jedním z nich je předpolymer, který je připravován v míchacím boxu a dále v předpolymerizační stanici. Předpolymer se připravuje z polyesterpolyolu a isokyanátu. Vlastní polyuretan vzniká ve formě po nástřiku směsi předpolymeru a zesíťovadla a to chemickou reakcí – polymerací (polyadice diisokyanátů a polyolů).

Všechny složky se reakce účastní v kapalném stavu a postupnou chemickou reakcí se mění v pevnou látku.

Pracoviště pro výrobu výlisků z tvrdé PUR hmoty bude tvořeno následujícími zařízeními:

Zásobník pro suroviny polyol a isokyanát - zásobovací místo surovin (polyol a Isokyanát) pro směšovací zařízení. Zásobník se skládá z podstavy pro uložení barelů ze surovinou, domíchávačem suroviny, nasávacích hadic a zubovým čerpadlem s dávkováním 20L/min.

Předmíchávací zařízení pro polyol a plnivo - slouží k promíchání základní suroviny polyolu s minerálním plnivem. Tato část zařízení se skládá se základního rámu, dávkovací pumpy pro přepravu surovin (polyol a minerální plnivo) do předmíchávacího zařízení, míchací nádoby na 500l s míchacím zařízením, automatické váhy a šnekového dopravníku pro minerální plnivo

Zásobník pro plnivo - nádoba sloužící k plynulému odebírání minerálního plniva pomocí šnekového dopravníku do předmíchávacího zařízení.

Bezpečnostní zásobník pro polyol - slouží k bezpečnému provozu směšovacího zařízení, zabraňuje nepravidelnému dávkování surovin do směšovací hlavy. Zařízení se skládá z 750l nádoby s míchačkou, automatického dávkování suroviny, ohřívacího agregátu a dávkovacího čerpadla.

Směšovací zařízení - slouží ke správnému dávkování jednotlivých komponent (polyol + minerální plnivo + isokyanát). Zařízení se skládá se dvou tlakových nádob, dvou míchacích zařízení, sacího potrubí, rámu směšovacího zařízení a dvou směšovacích pístových čerpadel.

Hydraulické vedení směšovacího zařízení - slouží k dopravě namíchané směsi z tlakových válců do formy, která je umístěna v nosiči forem.

Tlakové zařízení -  slouží v vyrovnávání úbytku objemu vzduchu ve stlačené surovině (polyol, isocyanát), která je dopravována ze zásobníku do směšovací hlavy.

Vymrazovačka vzduchu - slouží k odstranění kondenzovaných par v tlakovém vedení vzduchu.

Chladící agregát - je zařízení, které bude sloužit k ochlazování tepla, které vzniká v hydraulickém systému směšovacího zařízení a nosiče forem během lisování výlisků. Ochlazované médium je voda, objem ochlazovaného média je 500 litrů. Chladící médium je R407C.

Nosič forem - slouží k přidržení formy při procesu vstřikování, během něhož dochází k chemické reakci polyolu a isokyanátu a ve formě dochází k určitému přetlaku. Jedná se o hydraulický lis. Objem hydraulické náplně je 1500L. Součástí lisu je i ventilátor o vzduchotechnickém výkonu 15.000 m3/hod, který slouží k odsávání těkavých podílů separátoru ACMOS a odvodu horkého vzduchu při otevření formy a vyjímání finálních výrobků.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení: 2009

Termín dokončení: 2010

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec Milovice

B.I.9	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- Rozhodnutí o změně v užívání stavby vydané příslušným stavebním úřadem, zde MěÚ Milovice

- Rozhodnutí o povolení umístění, stavby a uvedení do provozu zdroje znečišťování ovzduší vydané Krajským úřadem Středočeského kraje

B.II Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Stávající haly A i B jsou součástí areálu, který je umístěný na pozemcích v k.ú. Benátecká Vrutice.

Tabulka č. 1: Přehled pozemků dotčených záměrem (v době zpracování oznámení ještě nebylo vloženo po rozdělení pozemků do katastru nemovitostí)

| Čísla pozemků navržených | Čísla pozemků stávající | Výměra nově navržených pozemků v m2 | Druh nově navrženého pozemku | Způsob využití nově navrženého pozemku | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5120 | 1394/16 | 3400 | Zastavěná plocha | Jiná plocha | Hala B |
| 5121 | 1394/16 | 3062 | Zastavěná plocha | Jiná plocha | Hala A |
| 5124 | 1394/16 | 223 | Zastavěná plocha | Jiná plocha | Hala A – AB část |
| 1394/16 | 1394/16 | 4408 | Ostatní plocha, ostatní komunikace |  | nádvoří |

V současné době jsou těchto pozemcích postavené dvě haly, A a B, které jsou využívány jako víceúčelové a skladové.

Vynětí ze ZPF a PUPFL

Záměr nevyžaduje vynětí ze zemědělského půdního fondu. Nedotkne se ani lesní půdy.

B.II.2 Voda

##### Pitná voda

Zásobování pitnou vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

V areálu je zaměstnáno celkem 45 lidí, z toho 10 v administrativě, 5 ve skladu a 30 ve víceúčelové hale A. Tento počet se navýší o 5 lidí.

Předpokládaná potřeba vody pro ně bude dosahovat cca 3,6 m3/den.

Technologická voda

Potřeba technologické vody bude omezena prakticky pouze na chlazení nutné pro výrobu výlisků z PUR. Je plánováno chlazení cirkulační. Chladicí voda se bude pohybovat v uzavřeném okruhu s chladicí jednotkou. Potřeba chladící vody a její dopouštění bude řešeno také odběrem pitné vody z vodovodu.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje

Suroviny, pomocné materiály a další látky

Realizace záměru nebude kromě instalace příčky a sádrokartonové vestavby vyžadovat stavební úpravy. Půjde především i instalaci technologie. Materiál a technologie na lakovací kabiny je dodáván výrobcem, příčky budou vystavěny ze sádrokartonových desek.

Zásobování elektrickou energií

Objekt je zásobovaný elektrickou energií z veřejné rozvodné sítě ve správě skupiny ČEZ a.s. přes trafostanici ve vlastnictví investora areálu.

Vytápění haly

Vytápění haly B, která je předmětem oznámení, je již realizováno 5 teplovzdušnými plynovými jednotkami o jednotlivém výkonu 30 kW. Jde o stávající stav povolený v rámci stavby skladové haly. Každá jednotka má vlastní výduch. Předpokládaná spotřeba zemního plynu na 5 teplovzdušných jednotkách bude činit max. 20 000 m3/rok. Jde o zařízení, které je již instalováno a v provozu. Z hlediska kategorie zdroje jde o malé zdroje znečišťování ovzduší.

Vytápění lakovacích boxů

Každá lakovací kabina má nainstalován hořák na předehřev vstupujícího vzduchu. Jeden hořák má instalovaný tepelný výkon 243 kW, celkový instalovaný výkon obou hořáků (2 boxy, každý jeden hořák) je 486 kW. Roční spotřeba zemního plynu je stanovena na základě zkušenosti z provozu těchto boxů v Čejeticích na max. 400 000 m3/rok.

Nátěrové systémy

V lakovacích boxech se budou používat přípravky, které lze z hlediska účelu použití rozdělit následujícím způsobem (postup aplikace):

1) Základ – plnič – rozpouštědlová dvousložková barva Wörwag, která slouží ke spojení nátěrového systému s plastovým výliskem (nárazník, křídlo, lišty).

2) Základní barevný lak - vodouředitelné barvy namíchané a dodávané firmou Cadence Inovation Liberec. V tabulce jsou uvedeny pouze dva barevné odstíny, které jsou nejčastěji používané. Ostatní barevné odstíny mají srovnatelné složení a obsah VOC.

3) Vrchní čirý lak (Klarlack) – rozpouštědlová dvousložková barva Glasurit od firmy BASF Coatings.

4) Jako odmašťovadlo se používá izopropanol.

Tabulka č.2: Sortiment používaných přípravků v procesu lakování:

| Název přípravku | % těk. podíl | Nebezpeč. složky | CAS | Vzorec | Obsah v % | R-věty složek | Klasifikace složek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wörwag R1218 Haftgrund Dunkelgrau (plnič) | cca 67 | 1,2,4 trimetylbenzen | 95-63-6 | C9H12 | 1 - 5 | 10-20-36/37/38-51/53 | Hořlavý, Xn, N |
|  |  | methyl-iso-butylketon | 108-10-1 | C6H12O | 1 - 5 | 11-20-36/37-66 | F, Xn |
|  |  | 1-methyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | C5H9NO | 1 - 5 | 36/38 | Xi |
|  |  | xylen | 1330-20-7 | C8H10 | 15 | 10-20/21-38 | Hořlavý, Xn |
|  |  | 2-butoxyethylacetát | 112-07-2 | C8H16O3 | 1 - 5 | 20/21 | Xn |
|  |  | butylacetát | 123-86-4 | C6H12O2 | 5 - 10 | 10-66-67 | hořlavý |
|  |  | cyklohexanon | 108-94-1 | C6H10O | 5 - 10 | 10-20 | Hořlavý, Xn |
|  |  | Solventní nafta (těž.ar.) | 64742-94-5 |  | 5 – 10 | 51/53-65 | Xn, N |
|  |  | ethylbenzen | 100-41-4 | C8H10 | 1 - 5 | 11-20 | F, Xn |
|  |  | bis-(2-methoxypropyl) ether | 34590-94-8 | C7H16O3 | 11 |  |  |
| Wörwag 59619 Härter (tužidlo do plniče) | cca 40 | 1,6-hexamethylen diisokyanát polymer | 28182-81-2 |  | 26 | 42/43 | Xn |
|  |  | xylen | 1330-20-7 | C8H10 | 1 – 5 | 10-20/21-38 | Hořlavý, Xn |
|  |  | butylacetát | 123-86-4 | C6H12O2 | 31 | 10-66-67 | hořlavý |
|  |  | hexamethylen-1,6-diisokyanát | 822-06-0 | C8H12N2O2 | < 1 | 23-36/37/38-42/43 | T |
|  |  | toluen diisokyanát | 26471-62-5 | C9H6N2O2 | < 1 | 26-R36/37/38-40-42/43-52/53 | T+ |
|  |  | 1-methoxy-2-propylacetát | 108-65-6 | C6H12O3 | 1 – 5 | 10-36 | Hořlavý, Xi |
| Glasurit Lak 924-68 (vrchní lak) | 55 | Xylen | 1330-20-7 | C8H10 | 2,5 – 10 | 10-20/21-38 | Xn |
|  |  | Ethylbenzen | 100-41-4 | C8H10 | 1 – 2,5 | 11-20 | F, Xn |
|  |  | 1,2,4 trimetylbenzen | 95-63-6 | C9H12 | 0,1 - 1 | 10-20-36/37/38-51/53 | Hořlavý, Xn, N |
|  |  | 1- butanol | 71-36-3 | C4H10O | 1 – 2,5 | 10-22-37/38-41-67 | Hořlavý, Xn |
|  |  | Aceton | 67-64-1 | C3H6O | 1 – 2,5 | 11-36-66-67 | F, Xi |
|  |  | 4-methyl-2-pentanon | 108-10-1 | C6H12O | 2,5 - 10 | 11-20-36/37-66 | F, Xn |
|  |  | butylacetát | 123-86-4 | C6H12O2 | 10 - 25 | 10-66-67 | hořlavý |
|  |  | Hydroyfenyl-alkylbenzotriazol | 127519-17-9 |  | 1 – 2,5 | 51/53 | N |
|  |  | Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) dekandioát | 41556-26-7 | C30H56N2O4 | 0,1 - 1 | 43-50/53 | Xi |
|  |  | Kyselina benzoová | 65-85-0 | C7H6O2 | 0,1 - 1 | 36 | Xi |
|  |  | Solventní nafta (leh.ar.) | 64742-95-6 |  | 0,1 - 1 | 10-51/53-65-66-67 | Xn, N |
| Glasurit 2K tužidlo 922-38 (do vrchního laku) | 10 | butylacetát | 123-86-4 | C6H12O2 | 2,5 - 10 | 10-66-67 | hořlavý |
|  |  | hexamethylen-1,6-diisokyanát | 822-06-0 | C8H12N2O2 | 0,1 - 1 | 23-36/37/38-42/43 | T |
|  |  | 1,6-hexamethylen diisokyanát polymer | 28182-81-2 |  | 75 - 100 | 42/43 | Xn |
| Glasurit Ředidlo 352-91 (do vrchního laku) | 100 | Mesitylen | 108-67-8 | C9H12 | 1 – 2,5 | 10-37-51/53-65 | Hořlavý,Xi, N |
|  |  | Dipenten | 138-86-3 | C10H16 | 1 – 2,5 | 10-38-43-50/53 | Hořlavý,Xi, N |
|  |  | 1,2,4 trimetylbenzen | 95-63-6 | C9H12 | 2,5 - 10 | 10-20-36/37/38-51/53 | Hořlavý, Xn, N |
|  |  | butylacetát | 123-86-4 | C6H12O2 | 25 - 50 | 10-66-67 | hořlavý |
|  |  | 2-butoxyethylacetát | 112-07-2 | C8H16O3 | 2,5 - 10 | 10-20-36/37/38 | Xn |
|  |  | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát | 108-65-6 | C6H12O3 | 2,5 - 10 | 10-36 | Hořlavý,Xi |
|  |  | Benzínová frakce lehká | 64741-69-1 |  | 2,5 - 10 | 10-51/53-65-66-67 | Hořlavý, Xn, N |
|  |  | ethyl 3-ethoxypropionát | 763-69-9 | C7H14O3 | 0,1 - 1 | 66 |  |
| Barva Black Magic | 11 | 2-butoxyetanol | 111-76-2 | C6H14O2 | 2,5-10 | 20/21/22-36/38 | Xi |
|  |  | 2,4,7,9-tetrametyl-5-decin-4,7-diol | 126-86-3 | C14H26O2 | 1-2,5 | 36-52/53 | Xi |
| Barva Brilliant Silber | 16 | 2-butoxyetanol | 111-76-2 | C6H14O2 | 5 - 7 | 20/21/22-36/38 | Xi |
|  |  | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112 -34 -5 | C8H18O3 | 1 - 2 | 36 | Xi |
|  |  | N-metyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | C5H9NO | 2 - 5 | 36/38 | Xi |
|  |  | 1-butanol | 71-36-3 | C4H10O | 1-2 | 10-22-37/38-41-67 | Hořlavý, Xn,Xi |
| odmašťovadlo | 100 | Izopropanol, propan-2-ol | 67-63-0 | C3H8O | 100 | 11-36-67 | Vysoce hořlavý, dráždivý |

Tabulka č.3: Roční spotřeba nátěrových systémů - předpokládá se následující

| Technologie | Surovina | Spotřeba v kg/rok |
| --- | --- | --- |
| Lakování | Základ – plnič | 2700 |
|  | Barevný lak | 8700 |
|  | Vrchní čirý lak | 6800 |
|  | Odmašťovadlo | 1620 |

Suroviny pro výrobu PUR

Tabulka č.4: Přípravky používané v procesu výroby PUR dílů

| Název přípravku | % těk. podíl | Nebezpeč. složky | CAS | Vzorec | Obsah v % | R-věty složek | Klasifikace složek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separátor ACMOS 36-5015 | 25 | 1-propanol | 71-23-8 | C3H8O | 20-25 | 11-41-67 | F, Xi |
| Elastolit R8718/106/LT polyol | -- | diethylmethylbenzendiamin | 68479-98-1 | C11H18N2 | 25-45 | 21/22-36-48/22-50/53 | Xn, N |
|  |  | polyetherdiamin | 9046-10-0 |  | 4 - 7 | 21/22-34-52/53 | C |
|  |  | Bis(dodecyltio)dioktylstanan | 22205-30-7 | C40H84S2Sn | 0,1-1 | 22-43-48/22-53 | Xn |
| Iso 138/5 isocyanate | -- | Difenylmetan-4,4-diizokyanát (MDI) | 101-68-8 | C15H10N2O2 | 10-90 | 20-36/37/38-42/43 | Xn |
| TREMIN VP 939-955 | - | Wollastonit, modifikovaný křemičitan vápenatý | 013983-17-0 | Ca×H2O3Si | <100 | -- | -- |

Tabulka č.5: Roční spotřeba surovin - předpokládá se následující

| Technologie | Surovina | Spotřeba v kg/rok |
| --- | --- | --- |
| Výroba PUR dílů | Separátor | 729 |
|  | Polyol | 54000 |
|  | Isokyanát | 91800 |
|  | Min. plnivo TREMIN | 36500 |

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Vjezd na pozemky je z ulice Topolová přes pozemek p.č. 1394/19 na nejnižším místě areálu na SZ straně areálu. Vjezd je stávající. Areál je napojen na stávající obslužnou komunikaci průmyslové zóny. Záměr nevyvolá potřebu budování nových komunikačních napojení.

B.III Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Problematiku ochrany ovzduší, která se vztahuje k posuzovanému záměru,  upravuje  zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. K němu se z hlediska tohoto záměru vztahují prováděcí předpisy:

- NV č. 146/2007 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

- NV č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb.,  kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 509/2005 Sb.)

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouř, přípustné míry obtěžování zápachem e a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 363/2006 Sb. a č. 570/2006 Sb.)

Tuto legislativu považovali zpracovatelé Oznámení za nutné uvést proto, že při stanovení kategorie, emisních limitů a dalších údajů je na ní odkazováno.

B.III.1.1 Výčet zdrojů znečištění ovzduší a jejich kategorizace

Popisovaná technologie obsahuje následující zdroje znečištění ovzduší:

- Tepelné zdroje - vytápění haly a hořáky lakovacích boxů (nepřímý ohřev)

Zařízení určená pro vytápění, spadají svým tepelným výkonem do  kategorie malého zdroje znečišťování ovzduší. U plynových zářičů se jejich tepelné výkony v jednom objektu pro účely kategorizace nesčítají, ani se nepřičítají k výkonům hořáků z lakovacích boxů, protože není technicky možné jejich zaústění do jednoho výduchu.

Spalovací zdroj – nepřímé ohřevy lakovny

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší §4, odst. 5, písm.c) zařazuje tento zdroj následujícím způsobem:

Střední spalovací zdroje jsou zdroje o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně.

Vzhledem k celkovému tepelnému výkonu 486 kW jsou nepřímé technologické ohřevy  zařazeny jako střední spalovací zdroj. Každý hořák má vlastní výduch.

Emisní limit podle NV č. 146/2007 Sb. příl. č.4 -  spalovací zařízení spalující plynná paliva:

| Jmenovitý tepelný příkon (MW) | Emisní limity podle jm.tepelného výkonu spalovacího zdroje (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) | Referenční obsah kyslíku % O2 |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | TZL | CO |  |
|  | 0,2 - 1 MW |  |
| Plynné palivo | 35 | 200 | -- | 100 | 3 |

- Lakovací kabiny.

Vyhl. 355/2002 Sb., příloha č. 2, odst. 5– Průmyslová aplikace nátěrových hmot – opravy automobilů a přestříkávání vozidel. Zařízení s roční projektovanou spotřebou rozpouštědla od 2 tun včetně jsou velké zdroje znečišťování ovzduší. Nově instalovaná technologie bude vzhledem ke své maximální projektované spotřebě organických rozpouštědel (9,167 t) zařazena mezi velké  zdroje znečišťování ovzduší.

Emisní limit pro TOC 50 mg/m3  a pro TZL 3 mg/m3. Dále je stanoven emisní limit fugitivních emisí (podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel) 25%.

3)Výroba PUR, nanášení separátoru ACMOS –  je střední zdroj znečišťování ovzduší nevyjmenovaný, kategorizovaný dle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 615/2007 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Kategorii zdroje je nutno určit výpočtem dle NV č.615/06 Sb. pro emise VOC:

50 (emisní limit pro VOC) x 15 000 (výkon ventilátoru) x 6000 (provozní hodiny) = 4,5 t VOC

V NV č.615/06 Sb. §3, odst.3b – zdroj, jehož roční emise TOC při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu jsou v rozmezí 1 – 10 tun, je středním zdrojem znečišťování ovzduší

Emisní limit (relevantní pro danou technologii) – všeobecně platný pro TOC 50 mg/m3.

B.III.1.2 Druh, množství a koncentrace emisí ze zdrojů znečištění ovzduší

Emise ze spalování zemního plynu (emise z vytápění a emise z hořáků lakovacích boxů)

Emise ze spotřeby zemního plynu jsou vedeny v následující tabulce. Jsou spočítány na základě emisních faktorů pro spalování ZP uvedených v již zrušeném NV č. 353/2002 Sb., příloha č. 5.

Tabulka č.6: Emise ze spotřeby zemního plynu

|  | Plynové jednotky a hořáky celkem |
| --- | --- |
| Spotřeba ZP v tis. m3/rok | 420 |
| TL v kg/rok | 8,4 |
| SO2 v kg/rok | 8,1 |
| NOx v kg/rok | 806 |
| CO v kg/rok | 134 |

Výpočet je proveden pro spalování zemního plynu v zařízeních pro vytápění haly a v hořácích lakovny v hale B.

Emise z lakování

Následující výpočet použitý pro kategorizaci zdroje platí za předpokladu, že by se všechna rozpouštědla udávaná výrobcem uvolnila do ovzduší.

Tabulka č.7: Emise z lakování

|  | Hm.% organických rozpouštědel ve složkách | Hm.% těkavých podílů ve směsi (vážený průměr z údajů v BL) | Roční spotřeba směsí (namíchaných barev) v kg | Roční spotřeba VOC v kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wörwag barva | 67 | 64,5 | 2700 | 1742 |
| Wörwag tužidlo | 40 |  |  |  |
| Glasurit lak | 55 | 55 | 8700 | 4785 |
| Glasurit tužidlo | 10 |  |  |  |
| Glasurit ředidlo | 100 |  |  |  |
| Barevný lak | 15 | 15 | 6800 | 1020 |
| Odmašťovadlo | 100 | 100 | 1620 | 1620 |
| Celkem v kg za rok |  |  | 19820 | 9167 |

Výpočet těkavých podílů ve směsi respektuje údaje o obsahu těkavých složek udaných v bezpečnostním listu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dvousložkové barvy, kde většina složek vstupuje do chemické reakce za vzniku polymeru (působí jako tzv. síťovadla), nedojde k jejich úplnému uvolnění do ovzduší a výsledný únik VOC do ovzduší bude o mnoho menší.

Tabulka č.8: Výpočet emisí z lakování

| Výduch | Hmotnostní tok VOC | Výkon ventilátoru | Průměrná koncentrace VOC | Koncentrace TOC před filtrací | Koncentrace TOC za filtrací |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | kg/hod | kg/den | m3/hod | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
| 1 | 4,584 | 0,764 | 18,34 | 24 000 | 31,8 | 22 | 4 |
| 2 | 4,584 | 0,764 | 18,34 | 24 000 | 31,8 | 22 | 4 |

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že by koncentrace TOC na výduchu měla i bez filtrace plnit emisní limit 50 mg/m3. Přesto bude instalován dostatečně velký filtr s náplní aktivního uhlí (AU), který při správné údržbě sníží emise na min. 20% (hodnota uvedená v tabulce) z běžné praxe vyplývá, že i na 5% vstupní koncentrace.

Vzhledem k obsahu náplně filtru na záchyt VOC – 320 kg AU je sorpční schopnost filtru 80 kg VOC. Za předpokladu fugitivních emisí cca 10-15 % bude tato schopnost vyčerpána zhruba za týden provozu. Tento předpoklad je nutno potvrdit ve zkušebním provozu vážením přírůstků filtračních náplní a následně zanesením výsledků do provozního předpisu, který bude údržbu filtru upravovat.

Koncentrace TZL bude po několikanásobném záchytu velmi nízká a emisní limit, který je 3 mg/m3 bude splněn bez problémů.

Lakovací boxy, které budou instalovány v hale B v Milovicích, jsou v současnosti provozovány v provozovně v Čejeticích u Mladé Boleslavi. Jediným rozdílem, který odlišuje stávající stav od zde prezentovaného záměru, je filtr na záchyt VOC s náplní pouze 11 kg AU. Ten nebude po přemístění použit a bude nahrazen filtrem mnohem větším, s obsahem AU 320 kg. Jedním z důvodů je předpoklad mnohem většího časového využití obou kabin.

V Čejeticích provedla firma TESO a.s. na výduších z obou lakovacích kabin dne 27.5.2008 měření emisí. Na tomto zařízení byly v té době již instalovány filtry s náplní aktivního uhlí, jde však o jiné filtry, než jsou navrženy do haly v Milovicích. Jejich náplň má hmotnost pouze 11 kg na jednom zařízení. Nátěrové hmoty se shodují s hmotami navrženými pro lakování v Milovicích. Výsledky měření jsou prezentovány v následujících tabulkách.

Tabulka č.9: Výduch č. 1

| Zneč. látka | Střední koncentrace v mg/m3 | Hmotnostní tok v kg/h | Výrobní emise v kg/100 l barvy |
| --- | --- | --- | --- |
| TOC | 36,3 | 0,489 | 7,8 |
| TZL | <0,3 | (0) | (0) |

Tabulka č.10: Výduch č. 2

| Zneč. látka | Střední koncentrace v mg/m3 | Hmotnostní tok v kg/h | Výrobní emise v kg/100 l barvy |
| --- | --- | --- | --- |
| TOC | 30,1 | 0,353 | 7,0 |
| TZL | <0,3 | (0) | (0) |

Výsledky měření zhruba potvrzují výpočet uvedený v tabulce č. 8. Při náplni aktivního uhlí 11 kg lze očekávat, že účinnost filtrace nebude vysoká a hlavně dlouhodobá. Přesto lakovna plní stanovené emisní limity.

Zařízení na výrobu polyuretanových hmot

V tomto zařízení se ze základních surovin (polyol, izokyanát a minerální plnivo) neuvolňují žádné emise. Při výrobě PUR dílů vzniká pouze teplo. Emise VOC vznikají pouze ze separátoru, který se nastříká do formy před jejím uzavřením. Po otevření  formy a vyjmutí hotového dílu dojde vlivem tepla k uvolnění všech těkavých složek ze separátoru. Při celkové předpokládané spotřebě přípravku ACMOS 36-5015 do 1 t bude maximální emise VOC 250 kg za rok. Koncentrace VOC bude při výkonu odsávacího ventilátoru 15000 m3/hod a 6000 provozních hodinách činit max. 3 mg/m3.

Emise z dopravy

V oznámení pro zjišťovací řízení z února 2007 pro účely stavby obou skladových a víceúčelových hal byly uvedeny a z hlediska emisní zátěže hodnoceny následující údaje o předpokládaném dopravním zatížení, které se realizací záměru nezmění:

Tabulka č.11: Předpokládané dopravní zatížení

| proces | Druh vozidla | Četnost navážení |
| --- | --- | --- |
| Navážení a odvoz materiálů | kamion s autodíly | 1x denně |
|  | kamion s osobními vozidly | 2x denně |
|  | MERCEDES SPRINTER 3,5 t | 2x denně |
|  | IVECO 7,5 t | 1x denně |
| Odvoz odpadů | IVECO 7,5 t | 12x ročně |
| Doprava zaměstnanců | osobní automobil | 25 denně |

Vzhledem ke skutečnosti, že díly, které jsou předmětem montáže, se budou vyrábět přímo na místě z primárních surovin a nebudou naváženy kamióny od italských dodavatelů, očekává se, že nedojde k navýšení, ale spíše snížení této dopravní náročnosti. Suroviny pro výrobu PUR jsou objemově mnohem skladnější, než vylisované díly, a tím dojde k omezení stávající dopravy do areálu, kdy díly určené k montáži jsou do areálu přiváženy hotové. Vzhledem k navýšení počtu zaměstnanců o 5 je předpokládané navýšení osobní dopravy zanedbatelné.

V následujících odstavcích je provedena rekapitulace výpočtu emisní zátěže z dopravy z již citovaného oznámení pro zjišťovací řízení z roku 2007. Pro posouzení předpokládaných příspěvků k  imisní zátěži  související s dopravou byly uvažovány emisní faktory pro rok 2006.

Jsou uvedeny typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. Za nejvýznamnější škodliviny z dopravy lze pokládat oxidy dusíku a benzen. Emisní faktory pro rok 2006 jsou sumarizovány v následující tabulce:

Tabulka č.12: Emisní faktory pro dopravu

| Typ vozidla | Rychlost (km/h): | Emisní faktor (g/km) |
| --- | --- | --- |
|  |  | NOx | Benzen |
| OA | 50 | 5,0111 | 0,1946 |
| LNA | 50 | 1,9740 | 0,0024 |
| TNA | 50 | 19,0404 | 0,0594 |

Při bilancích hmotnostních toků jednotlivých škodlivin spojených s dopravní obslužností zařízení je uvažováno s výše uvedenými doporučenými emisními faktory, dopravní obslužností uvedenou v kap. B.II.4. a z pohybů automobilů na příjezdové komunikaci. Na základě předpokládaného počtu pohybů, ujeté vzdálenosti a emisních faktorů lze bilancovat následující sumu emisí:

Tabulka č.13: Bilance  - emise z dopravy

| Typ vozidla | Rychlost (km/h) | Emisní faktor (g/km) | počet km/1 průjezd | počet průjezdů za den | km/ den | emise v g/den | dní v roce | emise v kg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | Benzen |  |  |  | NOx | Benzen |  | NOx | Benzen |
| OA | 50 | 5,0111 | 0,1946 | 3 | 25 | 75 | 375,8325 | 14,595 | 250 | 93,958 | 3,64875 |
| LNA | 50 | 1,974 | 0,0024 | 3 | 3 | 9 | 17,766 | 0,0216 | 250 | 4,4415 | 0,0054 |
| TNA | 50 | 19,0404 | 0,0594 | 3 | 3 | 9 | 171,3636 | 0,5346 | 250 | 42,840 | 0,13365 |
| suma |  |  |  |  |  |  | 564,9621 | 15,1512 |  | 141,24 | 3,7878 |

Uvedené emise se týkají nejen lokality, kde bude stát sklad, ale také trasy průjezdu obcí, která byla odhadnuta podle mapových podkladů.

B.III.2 Odpadní vody

Odpadní vody budou dvojí: odpadní vody splaškové ze sociálního zařízení a odpadní vody technologické. Technologické odpadní vody budou tvořit zasolené chladící vody občas jednorázově vyměňované. Tyto vody budou obsahovat zejména anorganické znečištění bez zvýšeného obsahu organických látek a bez obsahu kovů.  Jiné technologické odpadní vody vznikat nebudou.

Tyto odpadní vody budou bez přečištění vypouštěny do veřejné jednotné kananlizace ve správě společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Nymburk. Množství vypouštěných odpadních vod odpovídá množství odebrané pitné vody z veřejného vodovodního řadu, tj. cca 3,6 m3/den.

Dešťová kanalizace

Do dešťové kanalizace jsou svedeny veškeré srážkové vody ze střech, zpevněných i nezpevněných ploch. Pro přečištění dešťových vod z parkovišť a manipulačních ploch je osazen odlučovač ropných látek. Dešťová kanalizace je před zaústěním do věřejné kanalizace opatřena retenční nádrží, ze které jsou dešťové vody řízeně vypouštěny pomocí plovákového regulátoru do veřejné jednotné kanalizace ve správě společnosti Vodovody a kanalizace a,.s. Nymburk. Nádrž slouží k retenci přívalových dešťových vod, jako zdroj požární vody a jako zdroj zálivkové vody pro zalévání zelených ploch v areálu.

Tento systém je stávající a vlivem záměru nedojde k jeho změně.

B.III.3. Odpady

V následujících tabulkách je uvedený přehled těch druhů odpadů, jejichž vznik zpracovatel oznámení předpokládá v průběhu realizace instalace nové technologie a při běžném provozu této výrobní technologie.

Tabulka č. 14: Výčet odpadů vzniklých při realizaci záměru

| Katalogové číslo odpadu | Kateg. | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 01 03 |  | Dřevěné obaly |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |

Tabulka č. 15: Výčet odpadů vznikajících při provozu záměru

| Katalogové číslo odpadu | Kateg. | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 05 01 | N | Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje (již vznikající odpad) |
| 15 01 01 | O | Papír a lepenka |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
| 15 01 10 | N | Obaly obs. zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 13 05 07 | O | Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje |
| 07 02 99 | N/O | Odp. jinak blíže neurč.(nestabilizovaný plast z výroby PUR) |
| 07 02 13 | O | Plastový odpad |

Ve výrobní  hale nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Odstraňování všech odpadů bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby.

B.III.4 Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí

Zdroji hluku pro pracovní prostředí budou zařízení určená k provozu záměru – lakovací boxy, jejich vzduchotechnické zařízení a linky na výrobu dílů z PUR hmoty včetně chlazení.

Lakovací boxy jsou výrobcem navrženy tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty stanovené pro pracovní prostředí. Tuto skutečnost lze také ověřit ze závěrů protokolu o měření hluku na pracovišti vydaného firmou Greif – akustika, s.r.o. Měření bylo provedeno 30.5.2008 v Čejeticích a jeho účelem bylo prověřit, zda jsou plněny platné hygienické limity pro hluk v pracovním prostředí. Na pracovišti byly v době měření v chodu obě kabiny včetně vzduchotechniky a bylo prováděno ruční broušení lakovaných dílů. Bylo zvoleno celkem 6 měřících bodů na 3 pracovištích. Výsledky měření v těchto bodech zjistilo následující (změřené) hodnoty: 77,0 dB, 79,2 dB, 75,6 dB, 56,1 dB, 73,4 dB, 58,6 dB. Z těchto změřených hodnot byly vypočteny následující hodnoty pro 3 pracoviště: 78,3 dB, 75,1 dB, 70,6 dB. Měření potvrdilo, že stanovené emisní limity pro nízkofrekvenční hluk 85 dB jsou plněny. Vysokofrekvenční hluk nebyl zjištěn.

Z uvedených výsledků lze vyvodit, že pro obdobné zařízení instalované do haly v Milovicích lze očekávat podobné výsledky. Tyto předpoklady budou ověřeny po instalaci lakovacích boxů včetně vzduchotechnických jednotek do haly B měřením hluku v pracovním prostředí. Pokud by došlo k překročení limitních hodnot pro pracovní prostředí, budou navržena opatření ke snížení hlukové zátěže.

Zařízení pro výrobu PUR dílů je vzhledem k velkému počtu elektromotorů významným zdrojem hluku pro pracovní prostředí. Tato technologie se bude nacházet za dělící přepážkou na opačném konci haly než lakovna. Protože v době zpracování oznámení byla tato technologie do haly již umístěna, bylo možno provést měření hluku v pracovním prostředí ve stadiu provozních zkoušek. Výsledky potvrdily překročení hodnoty 85 dB a proto bude nutno navrhnout a provést opatření ke snížení hluku. Ta budou spočívat ve výměně některých částí této technologie. Po jejich realizaci bude provedeno další měření hluku na pracovišti a předpoklady snížení hlukové zátěže budou ověřeny.

Zdroje hluku pro vnější prostředí budou následující:

- automobilová doprava související s provozem hal. Nárůst dopravy po místních komunikacích jak již bylo uvedeno nelze očekávat, jde o stávající zátěž, která se nezmění.

- vzduchotechnická zařízení obou lakovacích boxů, z nichž se bude hluk částečně přenášet výduchy.

- chladící zařízení pro chlazení technologie výroby PUR dílů. Jeho výrobcem je italská firma FRIGO MECCANICA INDUSTRIALE. Bude umístěno vně haly na krátké JV stěně.

Pro posouzení vlivu hluku ze vzduchotechniky lakovacích boxů na venkovní chráněný prostor byly opět použity výsledky měření z Čejetic. I zde provedla měření firma Greif – akustika s.r.o. Měření bylo provedeno také 30.5.2008 a jeho účelem bylo prověřit, zda jsou plněny platné hygienické limity pro hluk ve venkovním chráněném prostoru. Měření bylo provedeno v okolí lakovny, která v Čejeticích, jak již bylo uvedeno, není příliš šťastně umístěna vzhledem k obytné zástavbě. Pro měření byly zvoleny 4 body na hranici pozemku reprezentující venkovní prostor. Zařízení v Čejeticích bylo provozováno pouze v denní době. Body byly ve vzdálenosti 30 – 40 m od objektu lakovny.

Hygienické limity jsou následující:

- venkovní prostor: 50 dB;     venkovní prostor staveb: den 50 dB, noc 40 dB

Zjištěné a přepočtené hodnoty: 45,6 dB, 45,0 dB, 43,4 dB. Hluk pozadí byl zjištěn na úrovni 42,7 dB. Z uvedeného je zřejmé, že i na takto krátkou vzdálenost dojde k dostatečnému utlumení hluku tak, že jsou splněny hygienické limity stanovené pro venkovní prostory. V Milovicích se nejbližší obytné objekty nachází zhruba 100 m J a JV směrem (dolní šipky na obrázku).

Vliv hluku z chladícího zařízení byl prověřen také ve stadiu provozních zkoušek měřením na hranici pozemku v denní době a měřením 2 m od fasády nejbližšího obytného objektu jak v denní tak v noční době. Na základě předběžných výsledků bylo potvrzeno překročení limitních hodnot a navrženo protihlukové opatření spočívající ve vystavění dostatečně vysoké přepážky ve tvaru písmene L okolo tohoto chladícího zařízení ve směru k obytné zástavbě.  Jeho účinnost bude ověřena dalším měřením ihned po jeho realizaci. Bez dosažení platných limitních hodnot jak pro vnitřní tak pro vnější prostředí nemůže být zařízení uvedeno do trvalého provozu.

B.III.5 Popis rizik bezpečnosti provozu

Ohrožení zdraví člověka

Z hlediska potenciálních škodlivých účinků mohou být zdroji případného ohrožení zdraví lidí jednak hlučnost a jednak chemické znečištění pracovního prostředí nebo atmosféry, které mohou způsobit používané barvy a rozpouštědla, resp. jejich složky na bázi těkavých uhlovodíků.

Předpokládanou hlučností zařízení se zabývala kapitola B.III.4. Z informací zde uvedených vyplynulo, že z hlediska provozu posuzovaného záměru lze očekávat splnění podmínek platné legislativy kladených na hlučnost jak v pracovním prostředí, tak ve venkovním prostoru či venkovním prostoru staveb. Platná legislativa ukládá provozovateli povinnost měření hluku na pracovišti, stanovení kategorií pracovišť a vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, pokud se ukáže to být nutné. Stejně tak bude provedeno měření venkovního prostoru, nejlépe na hranici pozemku.

Z hlediska chemických vlivů jsou pracovníci opět chráněni platnou legislativou. Vlastnosti používaných přípravků i vlastností složek z hlediska vlivů na zdraví lidí jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č.16: Přehled vlastností složek používaných přípravků v lakovně

| Nebezpeč. složky | CAS | Vzorec | Obsah v přípravcích v % | R-věty složek | Klasifikace složek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,4 trimetylbenzen | 95-63-6 | C9H12 | 0,1 -10 | 10-20-36/37/38-51/53 | Hořlavý, Xn, N |
| methyl-iso-butylketon | 108-10-1 | C6H12O | 1 - 5 | 11-20-36/37-66 | F, Xn |
| 1-methyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | C5H9NO | 1 - 5 | 36/38 | Xi |
| xylen | 1330-20-7 | C8H10 | 1-15 | 10-20/21-38 | Hořlavý, Xn |
| 2-butoxyethylacetát | 112-07-2 | C8H16O3 | 1 - 10 | 20/21 | Xn |
| butylacetát | 123-86-4 | C6H12O2 | 5 - 50 | 10-66-67 | hořlavý |
| cyklohexanon | 108-94-1 | C6H10O | 5 - 10 | 10-20 | Hořlavý, Xn |
| Solventní nafta (těž.ar.) | 64742-94-5 |  | 5 – 10 | 51/53-65 | Xn, N |
| ethylbenzen | 100-41-4 | C8H10 | 1 - 5 | 11-20 | F, Xn |
| bis-(2-methoxypropyl) ether | 34590-94-8 | C7H16O3 | 11 |  |  |
| 1,6-hexamethylen diisokyanát polymer | 28182-81-2 |  | 26-100 | 42/43 | Xn |
| hexamethylen-1,6-diisokyanát | 822-06-0 | C8H12N2O2 | < 1 | 23-36/37/38-42/43 | T toxický Xi dráždivý |
| toluen diisokyanát | 26471-62-5 | C9H6N2O2 | < 1 | 26-R36/37/38-40-42/43-52/53 | T+ |
| 1-methoxy-2-propylacetát | 108-65-6 | C6H12O3 | 1 – 10 | 10-36 | Hořlavý, Xi |
| 1- butanol | 71-36-3 | C4H10O | 1 – 2,5 | 10-22-37/38-41-67 | Hořlavý, Xn |
| Aceton | 67-64-1 | C3H6O | 1 – 2,5 | 11-36-66-67 | F, Xi |
| 4-methyl-2-pentanon | 108-10-1 | C6H12O | 2,5 - 10 | 11-20-36/37-66 | F, Xn |
| Hydroyfenyl-alkylbenzotriazol | 127519-17-9 |  | 1 – 2,5 | 51/53 | N |
| Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) dekandioát | 41556-26-7 | C30H56N2O4 | 0,1 - 1 | 43-50/53 | Xi |
| Kyselina benzoová | 65-85-0 | C7H6O2 | 0,1 - 1 | 36 | Xi |
| Mesitylen | 108-67-8 | C9H12 | 1 – 2,5 | 10-37-51/53-65 | Hořlavý,Xi, N |
| Dipenten | 138-86-3 | C10H16 | 1 – 2,5 | 10-38-43-50/53 | Hořlavý,Xi, N |
| Benzínová frakce lehká | 64741-69-1 |  | 2,5 - 10 | 10-51/53-65-66-67 | Hořlavý, Xn, N |
| ethyl 3-ethoxypropionát | 763-69-9 | C7H14O3 | 0,1 - 1 | 66 |  |
| 2-butoxyetanol | 111-76-2 | C6H14O2 | 2,5-10 | 20/21/22-36/38 | Xi |
| 2,4,7,9-tetrametyl-5-decin-4,7-diol | 126-86-3 | C14H26O2 | 1-2,5 | 36-52/53 | Xi |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112 -34 -5 | C8H18O3 | 1 - 2 | 36 | Xi |
| N-metyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | C5H9NO | 2 - 5 | 36/38 | Xi |
| Izopropanol, propan-2-ol | 67-63-0 | C3H8O | 100 | 11-36-67 | Vysoce hořlavý, dráždivý |

Tabulka č.17: Přehled vlastností složek používaných přípravků v  procesu výroby PUR dílů

| Název přípravku | % těk. podíl | Nebezpeč. složky | CAS | Vzorec | Obsah v % | R-věty složek | Klasifikace složek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separátor ACMOS 36-5015 | 25 | 1-propanol | 71-23-8 | C3H8O | 20-25 | 11-41-67 | F, Xi |
| Elastolit R8718/106/LT polyol | -- | diethylmethylbenzendiamin | 68479-98-1 | C11H18N2 | 25-45 | 21/22-36-48/22-50/53 | Xn, N |
|  |  | polyetherdiamin | 9046-10-0 |  | 4 - 7 | 21/22-34-52/53 | C |
|  |  | Bis(dodecyltio)dioktylstanan | 22205-30-7 | C40H84S2Sn | 0,1-1 | 22-43-48/22-53 | Xn |
| Iso 138/5 isocyanate | -- | Difenylmetan-4,4-diizokyanát (MDI) | 101-68-8 | C15H10N2O2 | 10-90 | 20-36/37/38-42/43 | Xn |
| TREMIN VP 939-955 | - | Wollastonit, modifikovaný křemičitan vápenatý | 013983-17-0 | Ca×H2O3Si | <100 | -- | -- |

Jedná se o látky většinou zdraví škodlivé nebo dráždivé, které při požití mohou způsobit poškození plic. Jejich páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Mohou místně odmašťovat a dráždit pokožku.

Dvě složky vykazují vlastnost označenou symbolem T nebo T+, klasifikovanou jako toxický a vysoce toxický, jde však o složky s tak nízkým obsahem, že výsledný přípravek není nositelem těchto vlastností. Složka solventní nafta nevykazuje vlastnost  T karc. kat. 1 nebo 2, neboť tato vlastnost závisí na skutečném obsahu benzenu (při koncentraci nižší než 0,1 % hmot. objemu se tento symbol a věta R45 neuvádí). Pokud tato věta uvedena není, výrobce tím garantuje obsah benzenu <0,1%.

Z hlediska rizik se ohrožení zdraví týká především pracovního prostředí, kde je nutno předpokládat dopad na zaměstnance. Před nepříznivými vlivy pracovního prostředí budou zaměstnanci chráněni v souladu se zákonem o zdraví lidu a předpisy souvisejícími. Dozor nad plněním těchto předpisů má krajská hygienická stanice.

Jednotlivé prostory lakovny budou konstrukčně řešeny tak, aby dopad na zdraví obsluhy byl minimální. Budou odsávány, pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami.

Ohrožení bezpečnosti

Zdrojem ohrožení bezpečnosti může být jednak automobilová doprava a jednak provoz některých zařízení. Za riziková je nutno považovat veškerá elektrozařízení a také ta zařízení, která mohou být zdrojem požáru.

Používané suroviny a pomocné přípravky jsou sice v řadě případů hořlavé, vzhledem k zabezpečení jednotlivých zařízení je riziko požáru sníženo na minimum.

Pro případ požáru bude objekt dostatečně vybavený hasicími přístroji. Pro objekt bude zpracovaný požární řád a obsluha bude důsledně proškolována.

Ohrožení životního prostředí

Organická rozpouštědla, barvy a další používané přípravky působí škodlivě na vodu, půdu a ovzduší. Je třeba zabránit jejich průniku do spodních a povrchových vod, kontaminaci půdy a emisím do ovzduší.

Pro zabránění úniku těchto závadných látek byla provedena technická opatření již při stavbě haly a další budou provedena při instalaci technologie lakovacích kabin, skladu barev (vestavba v hale),  zařízení pro výrobu PUR výlisků a souvisejících zařízení a objektů.

Ředidla, barvy a další přípravky budou skladovány v původních uzavřených obalech ve skladu barev (stavebně oddělený a vodohospodářsky zabezpečený prostor v hale). V sousedství lakovacích boxů je vyhrazen prostor pro umístění provozní zásoby barev a jejich přípravu pro nanášení zabezpečený v souladu s požadavky předpisů. Na místě skladování i přípravy budou sanační prostředky k likvidaci případných úkapů.

V rámci zkušebního provozu bude vypracován a předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení plán opatření pro případ havárie.

- Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území

Město Milovice leží v nížině středního Polabí nedaleko Lysé nad Labem a  Nymburka. Mají 7000 obyvatel, jejich katastrální území má rozlohu 2831 ha. Město se skládá ze čtyř městských částí: Milovice, Benátecká Vrutice, Boží Dar a Mladá.

Nedílnou součástí historie je vznik vojenského újezdu Mladá v roce 1904, ve kterém působila nejdříve armáda rakouskouherská, pak československá, německá a nakonec sovětská. Vojenský výcvikový prostor byl zrušen v roce 1995 a v roce 1996 byla započata revitalizace bývalého vojenského výcvikového prostoru. V části Boží Dar leží bývalé vojenské letiště, které je známé každoročními srazy tuningových vozidel.

Areál neleží na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v ochranném pásmu vodního zdroje ani ve stanoveném záplavovém území vodního toku. Nejbližší vodotečí je tok nazvaný Svodnice od Benátské Vrutice. Ta je pravostranným přítokem Mlynařice, která ústí do toku Labe.

Investiční záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální, regionální ani lokální úrovně.

Dotčené území není součástí žádného přírodního parku, nezasahuje a není součástí žádného zvláště chráněného území, není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality. Nezasahuje ani není součástí žádné ptačí oblasti.

Na posuzované lokalitě ani v nejbližším okolí se nevyskytují žádné architektonické a historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být stavbou dotčeny. Na území obce Milovice leží kostel Svaté Kateřiny. JZ směrem od města se nachází vojenský hřbitov Cimitero militare Italiano. Nebudou záměrem dotčeny.

Nejbližší obytná zástavba se nachází zhruba 100 m jižním směrem. Všechny objekty v nejbližším sousedství jsou určeny pro průmyslovou výrobu (např. pila).

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V následujících kapitolách jsou popsány základní složky životního prostředí. V tomto konkrétním případě se nepředpokládá jejich významné ovlivnění, přesto jsou v této kapitole popsány.

C.II.1. Ovzduší a klima

Oblast Milovic a okolí  leží v teplé oblasti, klasifikované jako mírně teplá oblast MT 11. Ta má poněkud vlhčí léto, delší přechodné období a delší trvání sněhové pokrývky. Zabírá většinu pahorkatin a ploché vrchoviny střední části České kotliny.

Tabulka č. 18: Klimatická charakteristika  Milovic a okolí

| počet letních dnů | 40 – 50 |
| --- | --- |
| počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více | 140 - 160 |
| počet mrazových dnů | 110 - 130 |
| počet ledových dnů | 30 – 40 |
| průměrná teplota v lednu | -2°C až -3°C |
| průměrná teplota v červenci | 17°C – 18°C |
| průměrná teplota v dubnu | 7°C – 8°C |
| průměrná teplota v říjnu | 7°C – 8°C |
| průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 90 - 100 |
| srážkový úhrn ve vegetačním období | 350 – 400 mm |
| srážkový úhrn v zimním období | 200 – 250 mm |
| počet dnů se sněhovou pokrývkou | 50 – 60 |
| počet dnů zamračených | 120 – 150 |
| počet dnů jasných | 40 – 50 |

Rozptylové podmínky závisí na meteorologických situacích daných rychlostí a směrem větru a stabilitou zvrstvení atmosféry.

Ve středních Čechách převládají větry ze západního sektoru, tj. jihozápadní, západní a severozápadní směry. To je dáno charakterem cirkulace mírných šířek, v nichž převládá západovýchodní přenos. V blízkosti není umístěna žádná měřící stanice ČHMÚ sledující kvalitu ovzduší, ale protože jde o venkov, lze očekávat hodnoty škodlivin příznivější, než ve větších městských aglomeracích.

C.II.2 Voda

Oblast, ve které leží uvažovaná lokalita, vodopisně náleží do hlavního povodí Labe, oblast povodí Horní a střední Labe. Nejbližší vodotečí je Svodnice od Benátské Vrutice, která protéká ve vzdálenosti cca 500 m jižním směrem. Tato vodoteč je pravostranným přítokem Mlynařice, ta je opět pravostranným přítokem Labe. Území má číslo hydrologického pořadí 1-04-07-043-0.

Hydrogeologicky spadá do hydrogeologického rajónu č. 443 Jizerský izolátor (dle HEISu Jizerská křída levobřežní).  Plocha hydrogeologického rajónu činí 899,47  km2 .

Správa toku i povodí spadá do kompetence společnosti Povodí Labe a.s., závod Střední Labe.

Lokalita neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v ochranném pásmu vodního zdroje ani ve stanoveném záplavovém území vodního toku.

C.II.3 Půda

Pod Milovicemi se nachází významné ložisko jezerní křídy a vápnitých slatin. V posuzované lokalitě se vyskytují půdní typy rendziny a pararendziny.

Rendziny vznikají ze skeletových rozpadů karbonátových hornin (vápence, dolomity, magnezity, travertiny, slíny s vysokým obsahem CaCO3). Při zvětrávání karbonátových hornin se CaCO3 rozpouští, CO2 uniká a váže se ve vodě, čímž vzniká kyselina uhličitá H2CO3 a dochází jednak k vymývání vápníku vodou, jednak k jeho vázání v humusu. Kdyby byly výchozí substráty zcela chemicky čisté, byly by oblasti jejich výskytu holé, neboť by se zde nemohla rozvinout vegetace, jež by kromě vápníku nebo hořčíku neměla k dispozici ostatní potřebné živiny. Karbonátové substráty mají vždy příměsi, tzv. nerozpustný zbytek (živce, oxidy železa a hliníku, jílové minerály, křemen), díky nimž se na těchto matečných horninách může vytvořit minerální půdní hmota. To je příčinou, proč jsou rendziny mělké, kamenité a s nízkým podílem jemnozemě.

Rendziny tvoří přechody ke kambisolům a luvisolům.

Rendziny mají pH neutrální až zásadité, příznivé sorpční schopnosti a nepříznivé fyzikální vlastnosti (nedostatek vody). Rendziny jsou kvalitní (humózní), ale pro jednostranný chemismus (nadbytek vápníku a hořčíku, nedostatek draslíku a fosforu) jsou málo úrodné.

Po odlesnění rendziny podléhají snadno erozi. Původní vegetací jsou šípákové a teplomilné doubravy až stepi.

Hlavním půdotvorným procesem je humifikace, možné je i vnitropůdní zvětrávání.

V České republice se pro nízký výskyt vápenců rendziny vyskytují v omezené míře.

Pararendziny jsou půdy blízké rendzinám. Pararendzina je půda na silikátovém podkladě obsahujícím karbonáty a vyznačující se silikátovým mikroskeletem. Půdotvorné substráty pararendzin tvoří přechod mezi nekarbonátovými horninami, z nichž vzniká ranker, a horninami karbonátovými, z nichž vzniká rendzina.

Pararendziny mají převážně neutrální pH a příznivé sorpční vlastnosti. Ve srovnání s rendzinami jde o příznivější půdy co do mocnosti horizontu, nižšího podílu skeletu a vyrovnanějšího chemismu (omezený podíl vápníku). Stejně jako rendziny i pararendziny trpí vysycháním.

Pararendziny se vytvářejí v oblastech křídových a zpevněných sedimentů, dále na spraších, spodních morénách kontinentálního zalednění a suti obsahující CaCO3. Pararendziny se vyskytují zpravidla vždy v nižších oblastech, mají mnohem menší stabilitu než rendziny a ve vlhčích oblastech rychle přecházejí v kambizemě nebo podzoly.

Původní vegetací jsou teplomilné doubravy.

Hlavním půdotvorným procesem je vedle vnitropůdního zvětrávání humifikace.

C.II.4 Flora a fauna

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude umístěný v zastavěném území v již postavené hale na pozemích, které byly součástí areálu bývalého vojenského prostoru s drobnými stavbami a komunikacemi, v zóně určené pro nerušící výroby, opravny, řemeslné služby a drobnou výrobu, je tato kapitola nerelevantní.

C.II.6 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální, regionální ani lokální úrovně.

Památné stromy

V k.ú. Benátecká Vrutice je vyhlášený památný strom: lípa malolistá, skupina 2 stromů, jižně od obce, vlevo u silnice na Lysou nad Labem. Realizací záměru nebude dotčen.

Zvláště chráněná území

Přírodní památka Pod Benáteckým vrchem leží ve vzdálenosti cca 500 m severně od posuzovaného areálu. Byla vyhlášena  v roce 2002. Jsou to travnatá lada s pozoruhodnými společenstvy teplomilných širokolistých trávníků s vzácnými druhy rostlin a živočichů. Mají původ ve využívání území od začátku 20. století jako vojenského cvičiště (střelnice, pojezdy vozidel, okopy apod.) bývalého vojenského prostoru Mladá. V současné době probíhá samovolné zarůstání  území dřevinami a vniká cenná mozaika trávníků, lesních lemů a plevelových společenstev.

Realizací a následným provozem areálu nebude výše uvedená lokalita žádným způsobem dotčena.

Přírodní parky

Dotčené území není součástí žádného přírodního parku. V blízkém okolí se žádný přírodní park nenachází.

Ptačí oblasti

Zájmové území nezasahuje ani není součástí žádné ptačí oblasti.

Evropsky významné lokality

Lokalita nezasahuje na území NATURA 2000. Nejbližším takto chráněným územím je Evropsky významná lokalita Milovice – Mladá ve vzdálenosti cca 1 km SV směrem. Zahrnuje tyto typy přírodních stanovišť:

2330 – Otevřené trávníky kontinentální dun s paličkovcem (Corynephorus) a s psinečkem (Agrostis)

4030 – Evropská suchá vřesoviště

6210 – Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco – Brometalia)

6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

91710 – Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9190 – Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Druhy: čolek velký (Triturus cristatus)

Druhým takto chráněným územím je Evropsky významná lokalita Hrabanovská černava ve vzdálenosti cca 2,5 km JZ směrem od posuzované lokality. Zahrnuje tyto typy přírodních stanovišť:

6210 – Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (festuco-Brometalia)

6410 – Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7210 – Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

7230 – Zásaditá slatiniště

Žádná z výše uvedených lokalit nebude záměrem ovlivněna.

C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Obecně je krajina v okolí Milovic obdělávanou urbanizovanou zemí, průmyslově využívanou. Významný vliv na rozvoj města i krajiny  měla existence vojenského prostoru Mladá. Na jednu stranu je kladným pozůstatkem po něm zachovalá příroda na území bývalého vojenského prostoru, na druhé straně zbylo po armádě mnoho opuštěných chátrajících objektů a areálů. Přímým důsledkem je i absence průmyslu, protože obyvatele měst při vojenských prostorech zaměstnávala armáda.

V současné době probíhá za pomoci státních dotací revitalizace bývalého vojenského výcvikového prostoru. Jsou rekonstruovány bytové domy, obnovuje se infrastruktura města. Příliv zejména mladých lidí vyvolává potřebu vzniku nových pracovních míst.

Posuzovaný záměr leží na pozemcích, které jsou podle schváleného územního plánu určeny pro území nerušící výrobu, komerci – opravny, řemeslné služby a drobnou výrobu. Původně byly pozemky součástí vojenského prostoru. Výroba, lakování a montování autodílů do nových auto je plně v souladu s územním plánem.

- Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Stanovení velikosti, složitosti a významnosti vlivů lze označit za nejsložitější aspekt celého procesu hodnocení. Odráží se v něm jak subjektivní názory zpracovatele, tak i obtížně definovatelné podmínky hodnocení.

Tato kapitola obsahuje zhodnocení vlivů stavby na obyvatelstvo a jednotlivé složky životního prostředí.

D.I.1 Vliv na obyvatelstvo

V souvislosti s posuzovaným záměrem budou vytvořena další pracovní místa v této lokalitě. Z tohoto pohledu je vliv stavby na obyvatelstvo pozitivní.

Při identifikaci rizik je nutno rozdělit posuzované typy znečištění na:

      - fyzikální noxa – hlučnost

      - chemické znečištění atmosféry

      - vliv na pohodu a stresovou zátěž

Zdrojem dopravního hluku bude provoz osobních a nákladních automobilů v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu, v denní i noční době.  Tato zátěž se instalací technologie, která je předmětem tohoto oznámení, nezmění, lze dokonce očekávat její snížení.

Chemické imise jsou definovány v kap. B.III.5 na základě složení používaných přípravků. Proti vlivu těchto škodlivin budou pracovníci chráněni v souladu s legislativou stanovenou zákonem o ochraně veřejného zdraví a předpisy souvisejícími. Dozor nad plněním těchto předpisů má příslušné pracoviště KHS.

Vliv hluku a emisí z technologie jsou předmětem dalších kapitol (D.I.2 a D.I.3).

Vliv na pohodu bydlení zcela jistě souvisí s výše uvedenými faktory, které však nemusí být jediné způsobující subjektivní pocit stresu či omezení. V takovém případě bývá podstatným faktorem těsné sousedství, stínění pozemku budovami apod. V tomto konkrétním případě je pozitivní skutečností to, že obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti min. 100 m.

D.I.2 Vliv na ovzduší

Pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru a ovzduší byla zadána ke zpracování rozptylová studie, která je přílohou tohoto oznámení.

Podrobný výpočet imisního zatížení byl proveden pro 7 referenčních bodů, vyznačených na mapě na obr.č. 9, charakterizujících zástavbu obce Benátecké Vrutice a obytnou zástavbu v bývalém vojenském prostoru Mladá.

Obrázek č. 9:  Benet Milovice – umístění záměru, referenční body

U budov byly počítány koncentrace v nejnepříznivějším místě na fasádě přilehlé ke zdroji znečištění.

Referenční body:

| 1. Benátecká Vrutice č.p. 161 | 5. Benátecká Vrutice č.p. 11 |
| --- | --- |
| 2. Benátecká Vrutice č.p. 173 | 6. Mladá č.p. 606 |
| 3. Benátecká Vrutice č.p. 50 | 7. Mladá č.p. 550 |
| 4. Benátecká Vrutice č.p. 69 |  |

Citace závěru rozptylové studie, která je přílohou č. 3 tohoto oznámení:

Posuzovaný záměr – provoz společnosti Benet s.r.o. Milovice – bude umístěn do nezastavěného prostoru na východním okraji obce Benátecká Vrutice, v ploše bývalého vojenského areálu Mladá.

Nové zdroje emisí – spalovací a technologické zdroje v areálu – nebudou překračovat imisní limity a ani nezpůsobí takový nárůst imisních koncentrací, který by překročení limitů vyvolal.

Přitížení imisní situace v okolí záměru z těchto zdrojů bude nevýznamné. Přírůstky imisních koncentrací v území a u nejbližší obytné zástavby, kterou představuje především obec Benátecké Vrutice západně od posuzovaného záměru, se budou pohybovat v jednotkách procent příslušných imisních limitů. V případě ročních koncentrací všech posuzovaných látek budou příspěvky zdrojů v areálu zcela zanedbatelné. Krátkodobé koncentrace částic PM10 se mohou teoreticky dostat v nejbližší zástavbě na hodnoty kolem 10 % imisního limitu. Pravděpodobnost výskytu takovéto koncentrace je však velmi malá, četnost „příznivých“ meteorologických situací je cca půl procenta roční doby. Skutečné imisní koncentrace budou nižší, než jsou tyto prezentované hodnoty. Výpočet byl proveden pro emise na úrovni emisních limitů, skutečné emisní koncentrace a rezerva, s jakou bude v případě tuhých látek dodržen emisní limit, budou zjištěny při měření emisí v době zkušebního provozu.

Vzhledem k tomu že imisní příspěvky oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého ze spalovacích zdrojů byly počítány pro emise na úrovni emisního limitu, budou skutečné imise ze spalovacích zdrojů s velikou pravděpodobností nižší.

Vliv připravovaného záměru na imisní situaci v lokalitě nebude významný a lze proto na základě výsledků rozptylové studie doporučit vydání souhlasného stanoviska k žádosti o povolení záměru „Vestavba 2 lakovacích boxů a zařízení na zpracování polyuretanových hmot“ do stávající skladové haly v areálu společnosti v Benátecké Vrutici.

D.I.3 Vliv hlukovou situaci

Vzhledem k instalaci technologie do uzavřené haly lez očekávat vliv této technologie za zanedbatelný. Vliv na okolí může mít pouze vzduchotechnika obou lakovacích boxů prostřednictvím výduchů a chladící zařízení umístění na JV fasádě na krátké stěně haly B. Vzhledem k značné vzdálenosti obytných objektů se jejich vliv očekává nevýznamný. Přesto bude ve zkušebním provozu provedeno měření hluku (navrženo na hranici areálu). Pokud se prokáže nadměrný vliv těchto zařízení, budou provedena protihluková opatření na těchto zdrojích hluku.

D.I. 4  Vliv na povrchové a podzemní vody

Protože záměr bude realizován v již postavené hale, nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Areál, kde je hala umístěna, leží na území mimo stanovené záplavové území.

Kvalitu povrchových nebo podzemních vod by mohl ohrozit únik závadných látek. Pro zabránění úniku závadných látek byla provedena technická opatření již při stavbě haly a další budou provedena při instalaci technologie lakovacích kabin, zařízení pro výrobu PUR výlisků a souvisejících zařízení a objektů.

Ředidla a barvy a další přípravky budou skladovány v původních uzavřených obalech na určeném místě v hale. V sousedství lakovacích boxů je vyhrazen prostor pro umístění provozní zásoby barev zabezpečený v souladu s požadavky předpisů. Na místě budou sanační prostředky k likvidaci případných úkapů.

V rámci zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení plán opatření pro případ havárie.

D.I.5 Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

Záměr bude situován v již postavené hale, hala je situována na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu, nejde ani o lesní pozemky nebo pozemky určené pro funkci lesa. Negativní vliv na geologické podmínky lze vyloučit.

D.I.6 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Realizace záměru spočívá v instalaci technologie do již postaveného objektu. Záměr nevyvolá ani navýšení dopravní zátěže. Z tohoto důvodu se nedotkne zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, nebude mít významný negativní vliv na flóru a fytocenózy širšího okolí. Přímé ovlivnění ekosystémů je v zájmovém území prakticky vyloučeno. Nebudou ovlivněny zvláště chráněné části krajiny, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, prvky ÚSES ani VKP.

D.I.7 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr bude umístěný ve stávající hale v okrajové části obce určené pro území nerušící výrobu. V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky. Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek.

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Záměr je navržen do stávající již postavené haly. Záměr nevyvolá navýšení dopravní zátěže. Za zasažené území lze považovat nejbližší okolí této haly. Hala je umístěna ve značné vzdálenosti od lidských sídel a je od nich oddělena jinými objekty a mimolesní zelení. Z tohoto pohledu nebude vliv předloženého záměru významný.

Rozsah vlivů byl v podstatě zhodnocen v předchozí kapitole a vyplývají z tohoto hodnocení následující závěry:

1) Jednotlivé složky životního prostředí budou chráněny opatřeními provedenými v souladu s platnými normami, zákony, prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády. Opatření viz kapitola D.IV.

2) Obyvatelstvo nebude realizací záměru dotčeno, záměr je umístěn mimo obydlenou zónu.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Tento záměr nebude mít vliv přesahující státní hranice.

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Ochrana bezpečnosti

Podmínky pro fázi provozu:

- v průběhu instalace technologie a jejího provozu zajistit ochranu bezpečnosti dodržováním legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

- Sledovat vliv používaných přípravků na kvalitu pracovního prostředí

Ochrana vodního prostředí

Podmínky pro fázi provozu:

- Manipulace s látkami závadnými pouze v uzavřené a zabezpečené hale na vyhrazených místech opatřených sanačními prostředky.

- Bude zpracován a předložen ke schválení Plán opatření pro případ havárie.

Ochrana ovzduší

Podmínky pro fázi provozu:

Na výduchy z prostoru lakování a sušení instalovat několikastupňovou dostatečně kapacitní filtraci určenou pro záchyt emisí tuhých látek a těkavých organických látek.

Odpady

Podmínky pro fázi provozu:

- odpady vzniklé při provozu důsledně třídit dle jejich druhů.

- vybrané druhy odpadů předávat k recyklaci nebo následnému zpětnému použití.

- odpad, který nebude možno využít, předávat oprávněné firmě k odstranění podle jeho skutečných vlastností.

Hlukové poměry

Podmínky pro fázi přípravy:

- po realizaci stavby před uvedením do trvalého provozu provést měření hluku v pracovním i vnějším prostředí

- při zjištění nadměrného vlivu hluku realizovat protihluková opatření před uvedením do trvalého provozu

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

V průběhu zpracování tohoto materiálu se nevyskytly takové nejistoty a neurčitosti, které by vnesly připomínky zásadního charakteru pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí.

- Porovnání variant řešení záměru

Návrh záměru je předložen v jediné variantě.

- Doplňující údaje

Součástí tohoto oznámení jsou přílohy - jsou zde také mapové přílohy, schémata a další doplňující informace.

- Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Oznamovatelem  je společnost BENET  AUTOMOTIVE s.r.o., IČO:  26196891 se sídlem Chobotecká 139, 293 01 Mladá Boleslav – Čejetice.

Umístění záměru: Topolová 810, 281 24 Milovice

Předmětem posuzovaného záměru je vestavba lakovny a zařízení na zpracování polyuretanových hmot do stávající skladové jednopodlažní haly B. Hala B byla povolena jakou součást výstavby dvou skladových a víceúčelových hal A a B na pozemku č. 1394/16 v k.ú. Benátecká Vrutice (parcelní číslo je aktuální v době povolování záměru). Pro tento záměr proběhlo také zjišťovací řízení. a v době zpracování tohoto oznámení je povolena do zkušebního provozu. Hala B byla původně určena pro skladování. V současnosti je záměrem investora halu B využívat jiným způsobem, k výrobním účelům.

Lakovna bude osazena dvěma stříkacími a sušícími kabinami pro lakování stylingových nárazníků a spoilerů s přípravnou v podobě sádrokartonové vestavby. Z lakovacích boxů bude odtah emisí veden přes dvoustupňový filtr s náplní aktivního uhlí. Sušení je zajištěno nepřímým ohřevem pomocí hořáku na zemní plyn. Maximální počet nalakovaných dílů (nárazníků) se předpokládá 216 ks denně při třísměnném provozu.

Z polyuretanových hmot se budou vyrábět stylingové nárazníky a zadní přítlačná křídla pro osobní automobily a v lakovně se bude provádět povrchová úprava těchto dílů.

Zařízení na zpracování polyuretanových hmot se skládá ze zásobníků surovin (polyol, isokyanát a minerální plnivo), směšovací jednotky a nosiče forem, což je v podstatě hydraulický lis. Maximální počet zdvihů lisu (zavření a otevření formy) při třísměnném provozu je 270.

Hala leží na pozemcích, které jsou podle schváleného územního plánu určeny pro území nerušící výrobu, komerci – opravny, řemeslné služby a drobnou výrobu. Původně byly pozemky součástí vojenského prostoru.

Při hodnocení vlivů posuzované činnosti na jednotlivé složky životního prostředí vycházel zpracovatel z dostupných informací a současné úrovně poznání. Podkladové materiály byly získány od zadavatele (investora), z internetu a vlastními poznatky z místního šetření.

G.I Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí

- Instalací technologie do již zrealizované haly nedojde k  ovlivnění hydrologických a hydrogeologických poměrů lokality, kvality povrchových ani podzemních vod. Splaškové odpadní vody a zasolené vody z chlazení budou vypouštěny do jednotné veřejné kanalizace zakončené městskou čistírnou odpadních vod.

- Zdrojem ohrožení životního prostředí mohou být látky závadné z hlediska ohrožení povrchových nebo podzemních vod obsažené v přípravcích, které budou používány při lakování nebo výrobě PUR výlisků. Tyto látky působí škodlivě na vodu, půdu a ovzduší. Je třeba zabránit jejich průniku do spodních a povrchových vod a kontaminaci půdy. Manipulace s těmito látkami se bude odehrávat v uzavřené a zabezpečené hale na vyhrazených místech opatřených sanačními prostředky. Bude zpracován a předložen ke schválení Plán opatření pro případ havárie.

- Protože záměr bude realizován v již postavené hale, nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Areál, kde je hala umístěna, leží na území mimo stanovené záplavové území.

- Hlavní činností provozovanou v posuzovaném areálu bude výroba, lakování, skladování a montáž hotových autodílů a autodoplňků (tuning aut). Budou používány chemické látky a přípravky s nebezpečnými vlastnostmi podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění platných předpisů. Jejich sortiment je znám z bezpečnostních listů navržených přípravků. Jejich vliv na pracovní prostředí je znám a bude sledován. Z hlediska zdravotních rizik nebude mít záměr významný dopad na zdraví lidí, ať už zaměstnanců nebo veřejnosti.

- Při instalaci technologie a následném provozu posuzovaného záměru budou vznikat odpady podrobně uvedené v kapitole B.III.3. V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Pro minimalizování množství vznikajících odpadů určených k odstranění bude třeba zajistit jejich důsledné třídění. Veškeré vzniklé odpady budou předávány k odstranění nebo využití oprávněné osobě.

- Realizace záměru se nedotkne zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny.

- Navržené technologie jsou klasifikovány jako zdroje znečišťování ovzduší a jsou zdrojem emisí. Na výduchy z prostoru lakování a sušení bude instalována několikastupňová filtrace určená pro záchyt emisí tuhých látek a těkavých organických látek. Emise na výstupu z těchto zařízení se očekávají hluboko pod platnými emisními limity. Zařízení pro spalování zemního plynu určená k vytápění nebo ohřevu vzduchu do lakovny jsou vzhledem ke kvalitě paliva poměrně nevýznamným zdrojem emisí. Zařízení pro výrobu výlisků bude emitovat těkavé organické látky pocházející ze separátoru ACMOS. Z důvodu poměrně malé spotřeby tohoto přípravku bude jejich vliv nevýznamný.

Protože záměr nevyvolá navýšení přepravní náročnosti, bude vliv emisí z dopravy také zanedbatelný.  Instalace technologie do stávající haly nevyvolá potřebu stavebních úprav takových, které by mohly mít vliv na ovzduší.  Posuzovaný záměr nebude mít významný vliv na kvalitu ovzduší. Vliv na ovzduší je podrobně hodnocen v přiložené rozptylové studii.

- Vliv hluku bude akceptovatelný, nepřekročí povolené limitní hodnoty. Zpracovatel oznámení na základě předložených podkladů nepředpokládá ovlivnění stávajících hlukových poměrů vlastním provozem posuzovaného záměru tak, aby bylo nutné přijímat protihluková opatření. Tato skutečnost bude prověřena měřením hluku v období zkušebního provozu. Pokud bude měřením ve zkušebním provozu zjištěn vliv hluku překračující povolené limitní hodnoty, dojde k instalaci protihlukových opatření na zdrojích hluku.

- Realizací posuzovaného záměru nedojde k negativnímu ovlivnění kvality životního prostředí.

- Záměr je umístěný na okraji obce v lokalitě určené pro území nerušící výrobu. V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky. Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek.

- Provoz záměru nepředstavuje ohrožení zdraví a bezpečnosti lidí a ohrožení životního prostředí. Chemické látky a přípravky s nebezpečnými vlastnostmi budou v areálu používány, ale pracovníci budou proti jejich vlivu chráněni v souladu s požadavky platných předpisů.

- Příloha

- Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

- Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

### Další přílohy

- Rozptylová studie

### Podklady

- Projektová dokumentace

- Chráněná území ČR – svazek Liberecko (agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

- Oznámení pro zjišťovací řízení „Novostavba skaldové a víceúčelové haly v Milovicích“, Konečná 2007

- Protokol o autorizovaném měření emisí č. T/529/08/00,  TESO a.s.

- Protokol o autorizovaném měření hluku Z080305-02, Pracoviště, Greif akustika, s.r.o.

- Protokol o autorizovaném měření hluku Z080305-01, Venkovní chráněný prostor, Greif akustika, s.r.o.

Zpracovatel oznámení: 	Ing. Květoslava Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Osvědčení odborné způsobilosti 	č.j.8129/952/OPVŽP/97

Spolupracovali:		Ing. Jana Jinková

Litoměřická 54

470 01 Česká Lípa

telefon: 737 242 587

Ing. Jindřich Konečný

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Tel. 604 287 351

Mgr. Radomír Smetana – EkoMod

Gagarinova 779, Liberec

Tel. 604 738 166

V České Lípě 13.3.2009

Podpis zpracovatele oznámení: ..............................................................