# A. údaje o oznamovateli

#### A.1. Obchodní firma

Pražská energetika, a.s.

#### A.2. IČ

60193913

#### A.3. Sídlo

Na Hroudě 1492/4, Praha 10, 100 05

#### A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Ing. Vladimír Kocian – vedoucí odboru Výstavba sítě

# B. údaje o Záměru

## B.I. Základní údaje

### B.I.1. Název záměru

Rekonstrukce vedení 110 kV Červený vrch – Praha-Sever.

### B.I.2. Rozsah (kapacita) záměru

Z celkové délky vedení 11 405,8 m mezi portály TR Červený vrch a TR Praha-Sever bude rekonstrukce provedena v rozsahu 11 322,9 m. Počáteční úsek (portál Červený vrch – stožár č. 26) o délce 82,9 m byl rekonstruován v roce 1997.

### B.I.3. Umístění záměru

Hlavní město Praha

| Správní obvod | Městská část | Katastrální území |
| --- | --- | --- |
| Praha 6 | Praha 6 | Vokovice, Dejvice |
|  | Nebušice | Nebušice |
|  | Lysolaje | Lysolaje |
|  | Suchdol | Suchdol, Sedlec |
| Praha 8 | Praha 8 | Bohnice, Čimice |
|  | Dolní Chabry | Dolní Chabry |

Středočeský kraj

| Okres | Obec | Katastrální území |
| --- | --- | --- |
| Praha-západ | Horoměřice | Horoměřice |
|  | Roztoky | Roztoky u Prahy |

###### Délka vedení a umístění stožárů na jednotlivých katastrálních územích

Hlavní město Praha:

Vokovice – 525,3 m z toho k rekonstrukci 442,4 m (úsek TR Č.vrch - st.č. 26 v délce 82,9 m není součástí hodnocení,

Dejvice – 898,4 m (st.č. 29 – 31, 34), v případě realizace variantního řešení v prostoru Jenerálky (viz dále)  + cca 50 m,

Nebušice – 450,1 m (st.č. 32 – 33, 35),

Lysolaje – 191,9 m (st.č. 43),

Suchdol – 3.093,3 m (st.č. 44 – 56),

Sedlec – 0,0 m (pouze ochranné pásmo),

Bohnice – 1.619,0 m (st.č. 58 – 64, zaústění do TR Praha Sever),

Čimice – 2.524,8 m (st.č. 65 – 71, 74 – 76),

Dolní Chabry – 322,1 m (st.č. 72 – 73).

Středočeský kraj (okres Praha – západ):

Horoměřice – 1.547,8 m (st.č. 36 – 42),

Roztoky u Prahy – 233,1 m (st.č. 57).

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Stávající vedení vvn, které je předmětem rekonstrukce, má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury. Jedná se o nadzemní vedení vvn 110 kV V-120/389 s výškou stožárů okolo 30 m.

Rekonstrukcí se rozumí odstranění stávajících podpěrných bodů – stožárů s izolátory, fázových vodičů a zemnícího lana (demontáž), vybourání původních základových patek a betonáž nových základů, vztyčení nových stožárů s novými izolátory, natažení nových vodičů a nového zemnícího lana (montáž). Při rekonstrukci budou zachována stávající stožárová místa s těmito výjimkami:

v případě varianty Jenerálka se počítá se změnou umístění 3 stožárových míst č. 29 – 31 (viz dále).

v důsledku koordinace trasy vvn s trasou silničního okruhu (stavba 519) dojde k posunu stožárů č. 59 (cca o 10 m východně) a  č. 68 (cca 35 m k SZ)

Typ a výška stožárů zůstanou nezměněny, s výjimkou č. 64 (zvýšení o 3 m) a č. 68 (zvýšení o 9 m). Výměnou fázových vodičů bude zvýšena přenosová schopnost vedení.

Na k.ú. Suchdol, Bohnice a Čimice je v souběhu s trasou vedení 110 kV sledována trasa tzv. „Silničního okruhu“, konkrétně dílčích úseků Ruzyně - Suchdol (stavba 518) a Suchdol – Březiněves (stavba 519). Časový horizont realizace silničního okruhu není dosud jednoznačně určen vzhledem k přetrvávajícím střetům zájmů. Prostorová koordinace obou liniových staveb je zajištěna. V rámci realizace tunelového úseku stavby č. 518 silničního okruhu budou stožáry v tomto úseku přeneseny do trasy silničního tělesa.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant

Současné vedení 110 kV Červený vrch – Praha Sever (V-120/389) bylo postaveno v roce 1957, z převážné části jako součást vedení Slapy – Praha-Sever. V roce 1997 bylo provedeno jeho zaústění do nově vybudované rozvodny Červený vrch a v roce 1999 přepojení v rekonstruované rozvodně Praha-Sever.

Vzhledem ke svému stáří (obecně uvažovaná návrhová životnost elektrického vedení je 50 let) již neodpovídá technický stav stávajícího vedení nárokovaným požadavkům:

stožárové konstrukce jsou značně zkorodované,

vodiče neumožňují zvýšení přenosové kapacity,

konstrukce stávajících stožárů nevyhovují parametrům zvýšené statické zátěže spojené s případnou instalací nových vodičů,

není znám technický stav podzemních částí betonových základů.

Rekonstrukce je projektována v trase stávajícího vedení, se zachováním stávajících stožárových míst. V krátkém úseku mezi stožáry č. 28 a 32, kde vedení prochází zástavbou (Jenerálka), je variantně sledována možnost vedení v nové trase s vyloučením průchodu přes obytnou zástavbu a oddálením stožáru od objektu Mezinárodního baptistického semináře (IBTS).

#### Popis trasy

Rekonstrukce vedení 110 kV se týká trasy mezi rozvodnami Červený vrch (k.ú. Vokovice) a Praha-Sever (k.ú. Bohnice). Počáteční úsek mezi portálem TR Č.vrch a prvním stožárem (č. 26) o délce 82,9 m byl rekonstruován v roce 1997, z celkové délky stávající trasy mezi oběma TR 11.405,8 m se záměr na rekonstrukci týká tedy 11.322,9 m dlouhého vedení.  Pracovně byla trasa pro účely hodnocení v Dokumentaci rozdělena na 4 úseky:

###### Úsek 1 -  portál TR Č.vrch (st. č. 26) –  hranice hl. m. Prahy (za st. č. 35)

V úvodním úseku trasa překonává napříč široké údolí Šáreckého (Litovického) potoka. Dno údolí se nachází v nadmořské výšce cca 230 m, hrany údolí v trase vedení 325 m (Č.vrch - jižní hrana), resp. 330 m (severní hrana). V klesajícím úseku od TR Č.vrch na pravobřežní části jsou první dva stožáry umístěny na pozemcích zahrádek (č. 26, k.ú. Vokovice – není součástí hodnocení) či sadů (č. 27, k.ú. Vokovice), třetí (č. 28, k.ú. Vokovice) na rozhraní starého zpustlého ovocného sadu a pruhu lesa nad nivou Šáreckého potoka. Delší levobřežní část začíná stožáry č. 29 a 30 (oba k.ú. Dejvice) na návrší v uzavřeném areálu Mezinárodního baptistického teologického semináře (IBTS) na Jenerálce. Stožár č. 31 (k.ú. Dejvice) je umístěn při severní hraně silnice do Nebušic, blízko pravého břehu Nebušického potoka (levostranný přítok Šáreckého potoka). Mezi stožáry č. 30 a 31 jsou vodiče vedeny přes obytnou zástavbu v uličce Ve Skalách. Rovněž stožár č. 31 je umístěn v těsné blízkosti obytné zástavby (dům v lokalitě Pod Habrovkou). V dalším průběhu vede trasa přímo k severu – stoupá od Nebušického potoka k severní hraně údolí.

Stožáry č. 32, 33 (oba k.ú. Nebušice) a 34 (k.ú. Dejvice) jsou umístěny na loukách či v pruhu lesa ve svahu (č. 32), stožár č. 35 (k.ú. Nebušice) ve výklenku při severní hranici oploceného soukromého pozemku v lokalitě Gabrielka. Mezi stožáry č. 34 a 35 vodiče procházejí ve značné výšce nad plochami obytné zástavby v ulici U Gabrielky. Za stožárem č. 35 směrem k severu vedení pokračuje v průseku úzkého pruhu lesa a dostává se na plošinu se zemědělskými půdami. V tomto místě opouští území Prahy směrem do území Středočeského kraje (okres Praha – západ, k.ú. Horoměřice).

Trasa je vedena generelně k severu, lomovými body jsou stožáry č. 26, 27, 29, 31 (resp. 30 , 31 a 32 ve var. Jenerálka) a 35.

###### Úsek 2 -  hranice hl.m. Prahy (za st. č. 35)  – hranice hl. m. Prahy (za st. č. 56)

Dlouhý úsek v rovinatém terénu. Začíná na severní hraně Šáreckého údolí, kde trasa vychází z lesa na plochy orné půdy a vstupuje na území Středočeského kraje. Následují stožáry č. 36 – 42 (okres Praha – západ, k.ú. Horoměřice), na území Prahy pak již č. 43 (k.ú. Lysolaje) a č. 44 – 49 (k.ú. Suchdol), všechny umístěné v polích. Trasa mezi stožáry č. 37 a 38 přetíná silnici č. II/240, mezi stožáry č. 43 a 44 protíná silnici III/303 a mezi stožáry č. 46 a 47 silnici č. II/241 Suchdol – Černý Vůl. V místě stožáru č. 47, lokalizovaném na severní straně silnice II/241, se trasa ostře lomí a v souběhu s dalším vedením 110 kV (V-311/312, Praha Sever - Slaný) směřuje k východu. Mezi stožáry č. 47 a 48 přechází přes ulici Dvorskou (mimo zástavbu). Za stožárem č. 49 vedení vstupuje do rozsáhlého území zahrádkářských kolonií v Suchdole. Stožáry (č. 50 – 55, k.ú. Suchdol) jsou umístěny uvnitř oplocených pozemků v těchto koloniích, pouze stožár č. 53 na volném travnatém prostranství proluky mezi dvěma koloniemi. Stožár č. 56 (k.ú. Suchdol) se nachází v mírně k severovýchodu ukloněném svahu na okraji louky a malého oploceného sadu. Za tímto stožárem trasa opouští území Prahy (k.ú. Suchdol) a přechází na území Středočeského kraje (okres Praha – západ, k.ú. Roztoky u Prahy).

Trasa ve své první části směřuje k severu až severovýchodu, v místě stožáru č. 47 se lomí k východu až severovýchodu. Prochází rozsáhlými plochami zemědělské půdy, v závěrečné části zahrádkářskými koloniemi a loukami. V úseku mezi stožáry č. 47 a 56      (a dále k východu) dochází k souběhu s dalším vedením vvn 110 kV (V-311/312, Praha-Sever - Slaný) a také k souběhu s trasou  plánovaného Silničního okruhu (SO, stavba č. 518). V celém souběhu s vedením V-311/312 (tj. až do TR Praha Sever) tvoří hodnocené vedení „jižní linku“ v koridoru obou vedení vvn. S trasou SO dochází ke trojímu křížení. Lomovými body v tomto úseku vedení jsou stožáry č. 40, 47, 49 a 52.

###### Úsek 3 - hranice hl. m. Prahy (za st. č. 56) – st. č. 67 včetně

Úsek přechází příkře zahloubenou údolní katény Vltavy a dále pokračuje ve zvlněném terénu jižně od Čimického a Drahaňského údolí. Za stožárem č. 56 se trasa dostává v délce cca 230 m na území okresu Praha – západ (k.ú. Roztoky u Prahy). Stožár č. 57 (k.ú. Roztoky u Prahy) je umístěn v horní části prudkého zalesněného svahu (v dolní části též skalnatého) na levém břehu Vltavy. V protilehlém pravobřežním svahu se na rozhraní lesa a louky nachází stožár č. 58 (hl.m. Praha, k.ú. Bohnice), dále směrem k východu pokračuje vedení na území Prahy (k.ú. Bohnice) mírně členitým terénem s loukami, poli, remízky a lesíky napříč Čimickým údolím. V místě stožáru č. 64 přechází vedení z k.ú. Bohnice do k.ú. Čimice, mezi stožáry č. 64 a 67 vedení prochází po svahu Drahaňského údolí. V místě stožáru č. 67 se trasa lomí k jihovýchodu až jihu.

Trasa vede volnou krajinou daleko od zástavby. Kříží Vltavu a mezi stožáry č. 61 a 62 nevýraznou sníženinu v polích při horním toku Čimického potoka. Trasa je v celém tomto úseku vedena v souběhu s dalším vedením vvn 110 kV (V-311/312, Praha Sever - Slaný), tvoří jižní linku v koridoru. Trasa 3x kříží plánovaný Silniční okruh (stavba č. 519). Lomovými body jsou stožáry č. 57, 61, 64 a 67.

###### Úsek 4 -  st. č. 67 – portál TR Praha Sever

Závěrečný úsek do TR Praha Sever, vedený v počátku k severu ukloněným svahem, dále pak rovinatým terénem plochami orné půdy. Od lomového stožáru č. 67 trasa směřuje k jihovýchodu, v místě stožáru č. 70 se stáčí v úhlu 146o dále k jihu a v přímé trase pokračuje směrem do TR. Mezi stožáry č. 70 a 71 přechází přes silnici Čimice – Dolní Chabry (ulice Čimická/Spořická), mezi stožáry č. 75 a 76 ulici K Ládví (mimo zástavbu). Všechny stožáry (č. 68 – 71, 74 - 76 v k.ú. Čimice, č. 72 a 73 v k.ú. Dolní Chabry) jsou lokalizovány v polích.

V místě stožáru č. 67 se koridor vvn rozšiřuje o vedení 110 kV V-117/118 a v místě stožáru č. 70 o vedení 110 kV V-919/920. V tomto koridoru 4 vvn hodnocené vedení tvoří krajní jihozápadní linku. Mezi stožáry č. 73 a 74 se trasa přibližuje východnímu okraji zástavby v Čimicích (rodinné domy, škola).

###### Variantní řešení

V rámci úseku 1 je variantně řešen úsek mezi stožáry č. 28 a 32 (pracovní označení varianta „Jenerálka“). Stožár č 29 je uvažován v tomto případě jako nosný (stávající stožár je kotevní), je o několik metrů oddálen od objektu IBTS a pokračuje v přímém směru až k ulici Nebušické, kde je nově situován rohový stožár č. 30 (posun proti stávajícímu stožárovému místu cca o 130 m). Následující stožár č. 31 je proti původní trase posunut cca o 42 m, odkud se vedení vrací ke stožáru č. 32 (též záměna nosného stožáru za kotevní) do původní trasy. Cílem této varianty je odstranit stávající průchod vedení obytnou zástavbou jižně od ulice Nebušické. Celková délka trasy se prodlužuje cca o 50 m.

Jiné varianty nebyly v rámci zpracování dokumentace posouzení vlivů záměru na životní prostředí zadány a požadavek na jejich posouzení nevyplynul ani ze závěrů zjišťovacího řízení dle § 7 zák. č. 100/2001 Sb. Důvodem je soulad se schváleným územním plánem hlavního města Prahy, který nadále v dotčeném území počítá s existencí nadzemního elektrického vedení.

Vyhláška č.26/1999 Sb., HMP (čl. 4, odst. 10) o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTTP) požaduje v zastavěném území obce umisťování rozvodných zařízení pod zem – tzv. „kabelizaci“. Odbor územního rozhodování MHMP vydal dne 13.08. 2003 rozhodnutí čj. MHMP/3077225/03/OUR/MI/HJ o povolení výjimky z  tohoto ustanovení s odkazem na soulad se schváleným územním plánem hl. města Prahy.

Toto koncepčně a technologicky zcela odlišné řešení by v případě posuzovaného záměru vyžadovalo vyhledání nové trasy, změnu schváleného územního plánu hl. města Prahy a samostatné posouzení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. Stávající trasa je pro toto řešení v řadě úseků nevhodná (průchod obytnou zástavbou, plochami chráněnými dle zák. č. 114/1992 Sb.,  překonání vodních toků).

### B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Projekt bude zpracován podle normy ČSN 333300/84 a návazných předpisů s přihlédnutím k evropské normě EN 50341 a jejího Národního normalizačního aspektu (ČSN EN 50341-3-19). Norma stanovuje obecné technické požadavky pro navrhování staveb nadzemního vedení elektrické energie.

#### Technické údaje

###### Délka vedení

celkem 11 405,8 m, z toho k rekonstrukci 11 322,9 m (v případě realizace varianty Jenerálka o cca 50 m více)

###### Počet stožárů

celkem 51, z toho 50 k rekonstrukci - st.č. 26 nový, z toho kotevních (typ D4) 17 ks (16+1), nosných (typ C4) 34 ks.

###### Stožáry

ocelové (ocel 11 523) příhradové šroubované konstrukce pro dva systémy vedení s konfigurací hlavy stožáru typ „soudek“, úzké, pozinkované, s vyložením střední konzole (nosný  – šíře celkově 6,0 m,  kotevní  – 8,3 m),

( výška okolo 30 m (min. 26,5 m (14 ks),  max. 39,3 m (1 ks – č. 48),

( vzdálenost  okolo 250 m (min. 68,7 m – mezi původními st.č. 29 a 30, max. 442 m – mezi st.č. 61 a 62).

###### Základy

blokové, monolitické z prostého betonu B 15,

plocha základů pro 1 stožárové místo je cca 6 m2 (nosné st.), resp. 10 m2 (kotevní st.), objem cca 20 m3, resp. 30 m3 (bude upřesněno na základě geologického průzkumu).

###### Fázové vodiče:

450/52 AlFe

###### Zemnící lano

kombinované s optickými vlákny, o konkrétním typu lana a počtu vláken bude rozhodnuto později.

###### Izolátorové závěsy

sestavené z kompozitních izolátorů (Rodurflex)

###### Ochranné pásmo

dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) je pro vedení 110 kV vymezeno svislými rovinami, vedenými ve vodorovné vzdálenosti 12 m od krajního vodiče.

celková šíře OP rekonstruovaného vedení (stožáry s vyložením střední konzole 3 m) činí 30 m (12 + 3 + 3 + 12). Proti stávajícímu vedení (s vyložením střední konzole 3,6 m) dojde ke zúžení OP o 2 x 3,6 m, neboť pro stávající vvn 110 kV je dle předpisů platných do r. 1994 stanoveno OP 15 m od krajního vodiče (15 + 3,6 + 3,6 + 15)

v ochranném pásmu je zakázáno:

zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky,

provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízení.

nechávat růst porosty nad výšku 3 m,

hnojení umělými hnojivy (tekuté či práškové) – letecký postřik (ČSN 343089), neboť tím dochází k nánosu na izolátorové závěsy s následkem výpadků el. proudu.

existence ochranného pásma dále vyžaduje

udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů. (jedná se tedy o jisté „vnitřní OP“, které však na rozdíl od minulé právní úpravy není nutno udržovat vždy, ale, cit. (§ 46, odst.4): „pokud je takový volný pruh třeba“).

V případě, že nemůže dojít k narušení vedení stromy (např. v případě příčného překonání hlubokého údolí), je udělována výjimka z OP (v tč. platném zákoně č. 458/2000 to provozovateli umožňuje § 46, odst.11) a lesní porost přesahující svou výškou limitní 3 m může být zachován.

#### Postup rekonstrukce

sejmutí vodičů stávajícího vedení (185 AlFe 6 – cca 51,8 t) a zemnícího lana (50 Fe – cca 4,6 t)

odstrojení izolátorových závěsů (celkem 435 ks)

demontáž stožárů (celkem 50 ks – cca 145 t)

rozrušení stávajících betonových základů stožárů, odvoz veškerého materiálu (celkem cca 975 m3)

betonáž nových základů se základovým dílem ocelové konstrukce nového stožáru

montáž ocelové konstrukce stožárů na staveništi v blízkosti základů (celkem 50 ks - cca 234,5 t)

vztyčení stožárů nad základovým dílem klopením, příp. štokováním (postupné sestavení po dílech)

montáž izolátorových závěsů (celkem 435 ks)

natažení vodičů (cca 116,5 t) a zemnícího lana

nátěr stožárů (celkem cca 7.100 m2)

dokončovací práce (terénní úpravy, uvedení pozemků do původního stavu)

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru

termín zahájení: 		dosud nestanoven (předpoklad r. 2004)

termín dokončení:		cca 4 měsíce od zahájení

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Hlavní město Praha + městské části (MČ)

MČ Praha 6

MČ Praha 8,

MČ Praha – Dolní Chabry,

MČ Praha – Nebušice,

MČ Praha – Suchdol,

MČ Praha – Lysolaje,

Středočeský kraj

Roztoky,

Horoměřice

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Půda

#### Zemědělská půda

Rekonstrukce ve stávající trase nevyžaduje trvalé ani dočasné odnětí zemědělského půdního fondu (ZPF) či pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V základní variantě budou nové stožáry až na výše uvedené výjimky (stožáry č. 59 a 68) umístěny na stejných místech jako stožáry dosavadní. Ani v případě nového umístění zmíněných stožárů se ve smyslu § 9, odst. 2, písm. b, bod č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu nejedná o trvalé odnětí ZPF a není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Plocha betonových základů jednotlivých opěrných bodů vedení (stožárů) nepřesáhne stanovený limit 30 m2.

V etapě výstavby dojde k realizaci přístupových cest a manipulačních prostor (stavenišť) v bezprostředním okolí stožárů. V jednotlivých případech by rozsah těchto nároků  neměl přesáhnout stovky nebo max. tisíce m2 v závislosti na vzdálenosti stožáru od stávajících zpevněných cest. Vzhledem k předpokládané délce výstavby 1 stožáru (max. 1 až 2 týdny) se nejedná o dočasné odnětí ZPF ve smyslu zák. č. 334/1992 Sb. v platném znění.

Staveniště se bude skládat z manipulačních ploch (pruh o šířce 8 m v ose vedení) a montážních ploch (u každého stožáru plocha 16 x 40 m). U rohových stožárů je nutno pro umožnění tažení nových vodičů prodloužit manipulační plochu za každý rohový stožár v ose vedení o cca 30 – 50 m. V případě obtížných podmínek v místě stožáru mohou být montážní práce (zejména sestavení konstrukce z dílů) provedeny mimo vlastní stožárové místo, tzn., že montážní plocha v místě stožáru může mít menší, než výše uvedené rozměry. Přístupové cesty k vedení z větší části existují (stávající silnice, městské komunikace, polní či lesní cesty), v malé míře je nutno tyto cesty vybudovat (šířka 4 m). Dle DÚR se předpokládá:

vybudování panelové cesty ke stožáru č. 27 (délka 150 m),

nezpevněné cesty ve svahu ke stožáru č. 32 (180 m) a ke stožáru č. 57 (200 m),

úprava přejezdů přes meze na přístupové cestě ke stožárům č. 27, 35 a 58,

zpevnění stávajících polních a lesních cest drobným štěrkem tam, kde by pohybem vozidel a mechanizace mohlo dojít k jejich poškození (celkem cca 1 300 m).

###### Varianta Jenerálka

V případě realizace variantního řešení v nové trase mezi stožáry č. 28 a 32 dojde ke změně v lokalizaci stožárových míst č. 29 – 31, takže stávající stožárová místa budou nahrazena novými:

stožár č. 29 bude umístěn oproti stávajícímu stožáru č. 29 o cca 5 m západněji, na parcelním č. 4498 (sad / zahrada),

stožár č. 30 na parcelním č. 4401/30 (ostatní pozemky /neplodná půda),

stožár č. 31 na parcelním č. 4362/5 (dle lesního hospodářského plánu součást lesních pozemků – porostní skupina 371F2).

Vzhledem k tomu, že betonové základy opěrných bodů vedení (stožárů) nepřesáhnou jednotlivě plochu 30 m2, není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF k trvalému odnětí (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 9, odst. 2, písm. b, bod 1).

V trase vvn 110 kV se ve velké míře vyskytují pozemky řazené do I. či II. třídy ochrany ve smyslu Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF (č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996). Nové stožárové místo č. 29 se nachází na pozemku začleněném k BPEJ 2.10.10, tj. do II. třídy ochrany.

#### Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Území s lesní půdou, které bude v důsledku výstavby a provozování vedení 110 kV dotčeno, je malého rozsahu. K přímému ovlivnění (záboru) dojde pouze ve variantě „Jenerálka“ – v případě nového stožáru č. 31 – v rozsahu 12,2 m2.

Z hlediska lesního zákona dochází v ochranném pásmu vvn k trvalému omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa. Omezení využívání je společně s odnětím Vyhláškou MZe ČR č. 77/1996 Sb. klasifikováno jako zábor. Redukcí šířky ochranného pásma ve smyslu platných předpisů na 30 m (viz. B.I.6.) se rozsah pozemků s omezeným využitím snižuje na cca 4,2418 ha, tj. o 1,02 ha. V případě varianty „Jenerálka“ je rozsah omezení využití „lesních pozemků“ vyšší o 610 m2.

### B.II.2. Voda

Výstavba ani provoz stožárového vedení 110 kV nevyžaduje žádné odběry pitné ani technologické vody.

Pro výstavbu betonových základů stožárů vvn bude betonová směs dovážena na místo stavby. Vlastní stavba bude realizována prostřednictvím mobilních pracovních skupin, jejichž délka pobytu u jednotlivých stožárů se v konkrétních dnech bude pohybovat v řádu několika hodin. Z tohoto důvodu se nepočítá s existencí stavebního dvora ani s instalací mobilních WC.

Záměr tedy nevyvolává nárok na odběry vody z vodovodní sítě ani na zřízení nových zdrojů vody. Vlastní provoz a údržba vedení je také bez nároků na tyto zdroje.

### B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Potřeba surovinových zdrojů pro rekonstrukci vvn bude zajištěna dovozem materiálu (beton, ocelové díly konstrukce stožárů, fázové vodiče, zemnící lano, izolátory, drobný montážní materiál). Přesná specifikace a kvantifikace materiálů potřebných pro realizaci záměru bude provedena v dalších fázích projektové přípravy. Obecně lze uvést, že při výstavbě a provozu vedení vvn nejsou používány suroviny nebo materiály s prokázaným negativním vlivem na životní prostředí nebo zdraví obyvatel.

### B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Při rekonstrukci vedení nevznikají zvláštní nároky na dopravní či jinou infrastrukturu s výjimkou realizace dočasných přístupových cest ke stožárům. K tomuto účelu budou maximálně využity stávající užitkové komunikace a polní cesty, které budou následně upraveny zpět do původního stavu.

Z hlediska vlivů na prostředí bude v daném případě citlivá realizační fáze úseků procházejících zastavěným územím, kdy nelze alespoň po omezenou dobu vyloučit průjezd stavebních a dopravních mechanismů obytnou zástavbou. Podobný problém představuje rekonstrukce stožárů v lokalitách chráněných dle zák. č. 114/1992 Sb. nebo v jejich blízkosti.

| Stožáry č. | Přístup | Další opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 - 28 | ul. Oválová, Nad Jenerálkou, Na křídle, Na Krutci a dále v trase vvn | úprava vjezdu, nová panelová cesta | obytná zástavba, zahrádkářská kolonie, extenzivní sady z části na lesní půdě, na území přírodního parku |
| 29-30 | ul. Nebušická, Nad Habrovkou |  | areál IBTS, na území přírodního parku |
| 31 | ul. Horoměřická |  | na území přírodního parku |
| 32-34 | ul. Horoměřická, Truhlářka a dále v trase vvn | nová nezpevněná cesta mezi č. 32 a 33 | mozaika lesíků, remízků, mezí a extenzivních luk, na území přírodního parku |
| 35-37 | ze silnice II/240 průjezdem přes pole a dále v trase vvn | úprava přejezdu přes mez mezi č. 35 a 36 | průchod mezi 2 RD, č. 35 v blízkosti rekreačního objektu, na území přírodního parku (vč. č. 35) |
| 38-41 | ze silnice II/240 a dále v trase vvn |  | zahrádkářská kolonie, ochr. pásmo PP Housle |
| 42-46 | ze silnice II/241 průjezdem přes pole a dále v trase vvn |  |  |
| 47 | ze silnice II/241 |  |  |
| 48-49 | ul. Dvorská a dále v trase vvn |  |  |
| 50-51 | ul. Suchdolská, Za sokolovnou, místní komunikace |  | chatová kolonie |
| 52-53 | ul. Suchdolská |  | obytná zástavba |
| 54-57 | ul. Otvovická a dále v trase vvn | nová cesta k č. 57 | obytná zástavba, zahrádkářská kolonie, č. 57 na území PR Roztocký háj a v NRBc ÚSES, přírodní park |
| 58-61 | ul. U Drahaně, místní komunikace, polní cesta a dále v trase vvn | úprava přejezdu přes mez mezi č. 58 a 59 | na území NRBc ÚSES přírodního parku, č. 58 v blízkosti PR Zámky |
| 62-64 | ul. U Drahaně, polní cesta a dále v trase vvn |  | obytná zástavba, na území přírodního parku, č. 64 v kontaktu s NRBc ÚSES |
| 65-66 | ul. K mlýnu, polní cesta k č. 65 a dále v trase vvn |  | obytná zástavba, na území přírodního parku, č. 66 na území NRBc ÚSES |
| 67-70 | ul.Čimická (točna MHD) a dále v rase vvn |  |  |
| 71-73 | ul. Čimická a dále v trase vvn |  | v blízkosti obytné zástavby |
| 74-75 | z účelové komunikace od ul. V Ládví, průjezdem přes pole |  |  |
| 76 | účelová komunikace podél areálu PRE a.s. |  |  |

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Ovzduší

V důsledku rekonstrukce elektrického vedení nedojde k nárůstu znečištění ovzduší. Emise škodlivin z dopravních a stavebních mechanizmů po dobu provádění stavebních prací budou časově i místně velmi omezené a z kvantitativního hlediska málo významné.

### B.III.2. Odpadní vody

Výstavba, provoz ani údržba vedení nejsou spojeny s produkcí odpadních vod.

### B.III.3. Odpady

V době rekonstrukce vedení bude dle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.) vznikat především odpad charakteristický pro stavební a demoliční činnost (skupina 17), obalové materiály (skupina 15), odpad z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů (skupina 08) a odpady komunální (skupina 20).

Objemově nejvýznamnějším odpadem bude beton (betonové úlomky) z původních základů stožárů a výkopový materiál. Demontované stožáry budou na montážním místě rozřezány autogenem. Keramické izolátory, ocelohliníková lana, ocelové a hliníkové armatury budou demontovány a stejně jako ostatní odpad z demontáže odvezeny mimo území stavby. Při činnosti stavebníka v souvislosti s rekonstrukcí vedení vzniknou ještě odpady z lesnictví (kácení dřevin), odpady z obalů nátěrových hmot, event. výkopová zemina z rozšířených výkopů základových míst stožárů.

Druhy a kategorie odpadů - odpady vznikající v době výstavby (předběžná specifikace)

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 08 01 12 | Akrylátová barva rozpustná ve vodě | N |
| 08 01 15* | Vodný kal s obsahem barev a/nebo laků | N |
| 08 01 19* | Vodná suspenze s obsahem barev a/nebo laků | N |
| 15 01 01 | Papírový a/nebo lepenkový obal | O |
| 15 01 02 | Plastový obal | O |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | O |
| 15 01 04 | Kovový obal | O |
| 15 01 05 | Kompozitní obal | O |
| 15 01 06 | Směs obalových materiálů | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plast | O |
| 17 04 05 | Železo a/nebo ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neobsahující ropné látky, uhelný dehet ani jiné nebezpečné látky | O |
| 17 05 03 | Zemina a kameny | O |
| 17 09 04 | Směsný stavební a/nebo demoliční odpad | O |
| 20 01 11 | Textilní materiál | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

O - ostatní odpad, N - nebezpečný odpad, * - odpad zařazen mezi nebezpečné odpady

Nakládání s odpady bude zajišťováno osobami oprávněnými k této činnosti. Nakládání s odpady bude zajišťováno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

V době provozu vvn nebude produkován žádný odpad. Odpad může vzniknout pouze v případě prací na údržbě či opravách stožárů nebo vedení.

### B.III.4. Ostatní výstupy

#### Hluk a vibrace

Zdrojem hluku a případných vibrací bude provoz stavebních a dopravních mechanizmů ve fázi výstavby vedení. Tato zátěž má místně i časově omezený charakter a je vázána vždy na konkrétní úsek trasy vvn. V jednotlivých fázích výstavby se předběžně počítá s využitím níže uvedených mechanizmů po níže uvedenou dobu:

#### a) Demontáž části stávajícího vedení 110 kV:

demontáž vodičů:

navíjecí a brzdné zařízení

montážní plošina Tatra + traktor

autojeřáb Tatra

PV3S pro dopravu osob

demontáž stožárů

PV3S pro dopravu osob

autojeřáb Tatra

Tatra nákladní automobil

elektrocentrála a el. rozbrus pro řezání stožárů

výkon: 	stožár výztužný - 1 až 2 / den

stožár nosný - 2 až 3 / den

demontáž základů

PV3S pro dopravu osob

Tatra nákladní

autobagr DN 112 s hrotem na rozrušení patek

případně elektrocentrála a el. sbíječky

autojeřáb Tatra

výkon:	stožár výztužný - 1 až 2 / den

stožár nosný - 2 až 3 / den

#### b) Výstavba nového vedení 110 kV

výkopy základů

autobagr DH 112, Tatra (nákladní automobil)

PV3S doprava osob

výkon:	stožár výstužný - cca 1 až 2 / den

stožár nosný - cca 2 až 3 / den

betonáž základů

Tatra mix pro dopravu betonu, případně Tatra sklápěcí

dieselagregát a el. vibrátory

PV3S pro dopravu osob

výkon:	stožár výztužný - cca 1 / den

stožár nosný - cca 2 / den

montáž stožárů:

PV3S pro dopravu osob

Tatra nákladní pro dopravu stožároviny

autojeřáb Tatra pro vykládání stožároviny

dieselagregát, případně elektrocentrála a el. utahováky

výkon:	stožár výztužný - cca 1 / den

stožár nosný - cca 2 / den

stavba stožárů pro dílech

výsuvný autojeřáb Tatra

PV3S pro dopravu osob

dieselagregát, případně elektrocentrála a el. utahováky

výkon:	stožár výztužný - cca 1 / den

stožár nosný - cca 2 až 3 / den

tažení vodičů

navíjecí a brzdné zařízení

montážní plošina Tatra, autojeřáb Tatra

PV3S pro dopravu osob, traktor

výkon: celý úsek vedení 110 kV		3 až 5 dnů

#### Elektrické a magnetické pole

Nadzemní vedení vvn 110 kV, protékané elektrickým proudem o frekvenci 50 Hz, představuje nízkofrekvenční zdroj elektrického a magnetického pole, která však při těchto vlnových délkách nejsou svázána vlastnostmi známými z šíření elektromagnetických vln. Pro hodnocení vlivů na zdraví člověka je v případě nízkofrekvenčních polí rozhodující magnetické pole.

Hygienický limit ochrany zdraví před účinky polí tohoto typu stanoví nařízení vlády č. 480/2000 Sb., které již zohledňuje dokument Evropské unie č. 1999/519/EC ze dne 12.6.1999: „Doporučení rady EU: Meze pro nepřetržitou expozici veřejnosti a zaměstnance elektroenergetických zařízení v elektromagnetických polích (0 až 300 GHz)“ jsou stanoveny následovně:

B = 100 (T - pro ostatní osoby (veřejnost)

B = 500 (T - pro zaměstnance elektroenergetických zařízení

Mezní hodnoty intenzity elektrického pole pro nepřetržitou expozici jsou výše zmíněným nařízením vlády č. 480/2000 Sb. stanoveny na  E (kV/m):

5 kV/m	pro ostatní osoby (veřejnost)

10 kV/m	pro zaměstnance elektroenergetických zařízení.

Norma ČSN 33 2040 kromě toho definuje pásmo vlivu vedení jako prostor v okolí zařízení, kde je intenzita elektrického pole ve výši 1,8 m nad zemí vyšší než 1 kV/m. Pásmo vlivu by mělo být rovno nebo menší než ochranné pásmo vedení. Tato mezní hodnota pro elektrické pole je pro nepřetržitou expozici přísnější než výše citované nařízení vlády. č. 480/2000 Sb.

Pro účely posouzení zdravotních účinků vedení 110 kV vychází dokumentace ze zjištění Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření a EGÚ – Laboratoř velmi vysokého napětí a.s. publikovaných v následujících dokumentech, jejichž závěry lze shrnout do následujících bodů:

Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz (Informace NRL - 12/2002)

Intenzita magnetického pole je nejvyšší přímo pod vodičem a se vzdáleností prudce klesá. Nadlimitní účinky magnetického pole vyznívají v případě standardního dvojvedení 110 kV ve čtverci 4 x 4 m od vodiče. Při maximální možné hodnotě proudu v jednom vodiči (I = 1240 A) je ve vzdálenosti 8 m od vodiče (min. vzdálenost stavby) hodnota magnetické indukce mezi 14  - 16 (T. U dvojvedení jsou hodnoty v případě symetrického uspořádání fází přibližně 2 x vyšší než v případě uplatnění střídavého sledu fází.

Elektrická pole tohoto typu jsou velmi slabá nebo mají vysokou impedanci, takže se na indukování elektrických proudů v těle člověka prakticky neuplatňují a nejsou předmětem hygienického hodnocení. Ve vzdálenosti 15 m od středu vedení činí intenzita pole pouze cca 1/20 maxima. U elektrického pole se výrazně projevuje stínící účinek objektů. Uvnitř budov, a to i přímo pod vedením, je pole prakticky nulové. Rovněž porosty stromů a keřů intenzitu pole výrazně snižují, podle hustoty porostu a vegetačního období lze hovořit až o řádu násobků. V případě magnetického pole se stínící účinek budov a porostů neuplatňuje.

Elektrické a magnetické pole 50 Hz v okolí vedení 25 kV a 123 kV (EGÚ – 09/2002)

Pro dvojité vedení 123 kV typu SOUDEK byly provedeny výpočty závislostí intenzity elektrického pole na uspořádáni fází a výšce vodičů nad zemí a závislostí magnetické indukce na proudu, uspořádání fází a výšce vodičů. Výpočty byly provedeny pro:

3 až 4 varianty uspořádáni fázových vodičů

proudové zatížení:	200 A, 400 A a 600 A

napětí:			118kV

výšky vodičů:		8 m, 12 m a 16 m

tři průřezy vodičů: AIFe 240/40, AIFe 450/52 a AIFe 680/85.

Z hlediska hodnot intenzity elektrického pole (E) bylo zjištěno:

nejvyšší hodnota intenzity elektrického pole vypočítaná pro nejnepříznivější uspořádání vodičů a jejich výšku nad zemí 8 m dosáhla v místě přímo pod vedením hodnoty 2,5 kV/m.

optimálním uspořádáním fázových vodičů lze u všech typů vedení 123 kV snížit maximální hodnotu elektrického pole pod 1,5 kV/m.

u všech typů vedení je intenzita elektrického pole na hranici ochranného pásma podstatně nižší než 1 kV/m.

typ použitého vodiče má na hodnotu intenzity elektrického pole poměrně malý vliv. Rozdíl mezi intenzitou při použití vodiče AIFe 680/85 a AlFe 240/40 je asi 10%.

stínící vliv stromů a ostatních porostů vyšších než 2 m se výrazně podílí na snížení intenzity elektrického pole pod těmito porosty a v jejich bezprostředním okolí. Pod stromy se elektrické pole odstíní téměř úplně a v jejich blízkosti se snižuje o desítky procent. Podobně se podle starších měření EGU projevuje i stínící vliv staveb. Uvnitř staveb je elektrické pole způsobené vedením v jejich blízkosti prakticky nulové, i když vně budov dosahuje intenzity až 10 kV/m. Vně budov se jejich stínící vliv uplatňuje v závislosti na jejich výšce do několika metrů.

Z hlediska hodnot intenzity magnetického pole (B) bylo zjištěno:

nejvyšší hodnota magnetické indukce vypočítaná pro nejnepříznivější uspořádání fází dosahuje při výšce vodičů nad zemí 8 m a extrémně vysokém proudu 600 A hodnoty 18 (T

při běžných hodnotách proudů 200 A nepřesahuje u žádného vedení magnetická indukce hodnotu 10 (T

stínící vliv porostů se v případě magnetického pole neuplatňuje.

Výsledky výše citovaných výpočtů jsou graficky prezentovány v části Přílohy.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik

### C.1.1. Stávající využití území

Vzhledem k intenzivnímu rozvoji hlavního města došlo v blízkém i širším okolí koridoru od doby výstavby vedení (1957) k poměrně značným změnám ve funkčním využití území. V době výstavby mělo toto území charakter vnějšího okraje pražské periférie s nižší hustotou a částečně venkovským charakterem osídlení a vysokým podílem neurbanizovaných zemědělsky využívaných nebo přírodně hodnotných ploch.

V současné době se stavební rozvoj v tomto prostoru výrazně přiblížil administrativním hranicím města Prahy, případně je překročil. Trasa hodnoceného vedení tak v podstatě kopíruje severní okraj souvislé zástavby. Dotčené širší okolí trasy je možné souhrnně charakterizovat jako zónu, ve které se město stýká se svým relativně méně urbanizovaným zázemím. Pro tento prostor je charakteristická snaha o maximální využití dosud volných územních rezerv pro stavební rozvoj (bydlení, služby, výroba a sklady) a realizace celé řady vazeb ve sféře dopravní a technické infrastruktury mezi Prahou a přiléhajícím územím Středočeského kraje.

Území, kterým trasa prochází, je možné z hlediska funkčního využití rozdělit do 3 základních typů:

souvisle zastavěné území s převahou obytné nebo smíšené zástavby (Vokovice, Jenerálka, Nový Suchdol, východní okraj Čimic).

přírodní nebo přírodě blízké území s významným zastoupením ploch chráněných dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Šárecké údolí – Tichá Šárka, kaňon Vltavy, Čimické údolí, Drahaňské údolí).

V rámci těchto dvou kategorií se podřízeně uplatňuje i funkce příměstské rekreace v podobě chatových osad či zahrádkářských kolonií (zejména Vokovice a Suchdol).

Zemědělsky využívaná krajina s vysokým stupněm zornění (prostor Horoměřice – Nebušice – Lysolaje - Suchdol, prostor Čimice – D. Chabry).

Nejvýznamnějším novým prvkem, jehož realizace významným způsobem ovlivní tuto část hlavního města, je pražský silniční okruh, procházející dotčeným územím v ose Suchdol – Čimice.

### C.1.2. chráněná území přírody

#### Zvláště chráněná území

V kontaktu s vedením vvn či v jeho blízkosti se nacházejí tato zvláště chráněná území přírody a krajiny (kategorie dle zákona č. 114/1992 Sb.):

Přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí

ev. č. 374, 111,42 ha, k.ú. Roztoky u Prahy,

krajinářsky velmi hodnotné území, smíšené lesní porosty, teplomilná společenstva, skalní výchozy.

Přírodní památka Jenerálka

ev. č. 142, 1,51 ha, k.ú. Dejvice,

výrazný geologický a krajinný prvek - skalní suk z hornin svrchního proterozoika a ordoviku, výskyt chráněných druhů rostlin – xerotermní společenstva skalní stepi a lesostepi,

vyhlášeno ochranné pásmo velkého rozsahu.

Přírodní památka Zámky

ev.č. 763, 5,23 ha, k.ú. Bohnice,

výchozy proterozoických hornin se skalními a lesostepními společenstvy,

2 lokality spojené ochranným pásmem velkého rozsahu (úprava v roce 2002).

Přírodní památka Housle

ev.č. 747, 3,82 ha, k.ú. Lysolaje,

erozní rokle s geologickým profilem svrchní křídou v nadloží proterozoických hornin, zbytky stepní vegetace, rokle druhotně zalesněna (smrk, akát),

vyhlášeno ochranné pásmo.

Přírodní památka Sedlecké skály

ev.č. 757, 7,48 ha, k.ú. Sedlec, Suchdol,

skály a svahy se zachovalou květenou stepí a skal,

vyhlášeno ochranné pásmo velkého rozsahu (úprava v roce 2002).

Trasa posuzovaného záměru se dostává do přímého kontaktu (střetu) se zvláště chráněným územím přírody v případě stožárového místa č. 57, které je situováno na ploše PR Roztocký háj – Tiché údolí. Trasa je zde vedena lesním průsekem v horní části prudkého svahu vltavského údolí. Celková délka průchodu vedení územím PR je 233,1 m.

Při překonávání vltavského údolí (stožáry č. 57 – 58) dochází k dalším 2 případům, kdy jsou vodiče vedeny ve značné výšce nad územím ZCHÚ přírody a tedy bez přímého vlivu na chráněné území, neboť nejbližší stožáry se nacházejí mimo plochy ZCHÚ:

na levém břehu Vltavy prochází vodiče vysoko nad cípem území PP Sedlecké skály,

na pravém břehu Vltavy přecházejí vodiče přes PP Zámky

Existence kontaktu vedení vvn s PP Housle není v daném měřítku zpracování jednoznačně určitelná. Současné vedení nijak neomezuje výšku porostu dřevin v závěru rokle Housle.

#### Přírodní parky

Přírodní parky jsou vyhlašovány za účelem ochrany krajinného rázu. Před platností současného zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. byl pro podobný účel zaveden termín „oblast klidu“. Posuzované vedení 110 kV prochází územím přírodních parků  Šárka – Lysolaje a Drahaň – Troja. Oba přírodní parky byly dne 15.11.1990 v této kategorii vyhlášeny. Zákon č.114/1992 Sb. je převedl v § 90, odst.10 do nově zřízené kategorie přírodní park.

- Šárka – Lysolaje

v ústřední evidenci (ÚSOP) č. 104,

příkře zahloubené údolí Šáreckého (Litovického) potoka - přirozený tok se zachovalými břehovými porosty a zbytky lužního lesa, s rozsáhlými skalními výchozy proterozoických hornin (břidlice, droby, buližníky) a s významnou vegetací skalních stepí ve vrcholových partiích.

Drahaň – Trója

v ÚSOP č. 105,

strmý pravobřežní svah vltavského údolí a údolí přítoků Vltavy (potoky Drahaňský, Čimický, Bohnický) zahloubený v drobách a břidlicích s porosty teplomilné skalní vegetace a zbytky teplomilných a mezofilních lesů.

Trasa vvn prochází přírodním parkem Šárka – Lysolaje  v úvodním úseku trasy mezi stožáry č. 27 – 35, v celkové délce cca 1 850 m. V případě realizace varianty „Jenerálka“ je to cca 1 900 m. V lokalitě Housle je s hranicí tohoto PP v kontaktu v délce cca 100 m

Přírodním parkem Drahaň – Trója prochází trasa v délce cca 2.300 m (stožáry č. 58 – 67), z toho v délce cca 200 m (v úseku mezi stožáry č. 63 – 67) trasa víceméně kopíruje jižní hranici parku.

#### Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky (VKP) se rozlišují na VKP ex lege (definice v zákoně č. 114/1992 Sb., § 3, písm.b, věta druhá) a VKP registrované (RVKP - § 3, písm.b, věta třetí a čtvrtá).

Za VKP ze zákona se považují všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Trasa vvn 110 kV prochází v několika dílčích úsecích lesními porosty. Jejich charakteristika je prezentována v kapitole C.1.3.

Za VKP jsou též považovány všechny vodní toky v dotčeném území a jejich údolní nivy (Vltava a její přítoky – potoky Krutecký, Šárecký, Nebušický, Lysolajský, Čimický, Drahaňský). Menší vodní plocha je situována na Šáreckém potoce pod jeho soutokem s potokem Nebušickým. Soustava několika menších rybníků se nachází na horním toku Drahaňského potoka. Žádná z uvedených ploch se nedostává s trasou vvn do přímého kontaktu, jejich vzdálenost od nejbližších stožárů se pohybuje od 300 m výše.

Objektivně větší váhu mají přesně vymezené a dokladované registrované VKP. V zájmovém území koridoru podél trasy vvn 110 kV nebyl právoplatně zaregistrován žádný RVKP.

#### Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny je vzájemně propojeným souborem ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Skladebnými prvky ÚSES jsou biocentra a biokoridory, na místní (lokální) úrovni vymezované interakční prvky zprostředkovávají příznivé působení na okolní ekologicky nestabilní prostředí. Rozlišuje se lokální (místní), regionální a nadregionální ÚSES.

Vymezený ÚSES se stává obecně závazným po schválení v závazné části ÚPD. Pro území města Prahy byl územní plán schválen usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999. ÚPN SÚ hl.m. Prahy je zpracován v souladu s materiálem "Nadregionální a regionální ÚSES ČR - územně-technický podklad" (MMR ČR, 1996), který je od 1.7.1997 platným závazným podkladem pro projektování ÚSES.

Na území hl.m. Prahy jsou v blízkosti trasy hodnoceného vedení vvn vymezeny tyto skladebné části ÚSES:

nadregionální biocentrum (NRBc) Údolí Vltavy (č. N1/2) - nejvýznamnější skalnatý kaňon v kyselých horninách v hercynské podprovincii v ČR, xerotermní i mezofilní skalní a suťové ekosystémy - mozaika skalních stepí, lesostepí, teplomilných a mezofilních lesů, suťových lesů,

nadregionální biokoridor (NRBk) - osa č. N3/9 a jeho ochranná zóna,

lokální biocentrum (LBc) existující (funkční) č. L1/174 Jenerálka - niva Šáreckého potoka,

lokální biokoridory (LBk) chybějící / nefunkční č. L3/235 Nebušický potok, L4/235 Šárecký potok (spojka mezi LBc L1/174 a L3/235) a L3/391 (spojka od LBc 1/172 Červený vrch k ose NRBk N3/9)

V úseku mezi stožáry č. 28 a 29 přecházejí vodiče nad LBc (L1/174) vymezené v nivě Šáreckého potoka jako vložené do NRBk (osa N3/9). V úseku mezi č. 31 a 32 přecházejí vodiče nad LBk L3/235 (Nebušický potok). Tyto skladebné části ÚSES prakticky nejsou existencí vvn ovlivněny. Podél osy NRBk je vymezena ochranná (nárazníková) zóna, kterou trasa prochází napříč na pravobřežní straně údolí Šáreckého potoka (pruh lesa, zpustlý sad).

Jediným přímým kontaktem vvn s prvky ÚSES je umístění stožárů č. 57, 58 a 66 v rámci NRBc Údolí Vltavy (N1/2). Celková délka trasy protínající území NRBc je cca 900 m (600 m v údolí Vltavy, cca 300 m podél jižního okraje Drahaňského údolí).

### C.1.3. Lesní porosty

Lesní porosty dotčeného území náležejí do přírodní lesní oblasti č.17 – Polabí. Porosty, které trasa vvn protíná jsou charakterizovány prostřednictvím následujících taxačních údajů:

##### LHC Praha

371C1 – les zvl. určení, lesní typ 1H4, věk 31 let, zakmenění 10, borovice 45%, lípa 40%, dub 15%.

371E - les zvl. určení, v podrostu habr, javor babyka, jasan, akát, keře, místy sutě a skála na povrchu:

371E1 – lesní typ 1C1, věk 31 let, zakmenění 10, dub 40%, borovice 35%, lípa 15%, habr 10%.

371E2 – lesní typ 1C2, věk 94 let, zakmenění 8, modřín 30%, jasan 25%, akát 20%, habr 15%, borovice černá 10%.

371F - les zvl. určení

371F2 - listnáče částečně výmladkového původu, místy keře, ovocné stromy. Věk 86 let, lesní typ 1B7, zakmenění 9, dub 45%, habr 45%, javor klen 5%, javor babyka 5%.

369B - les zvl. určení

369B4 - věk 55 let, lesní typ 1K7, zakmenění 4, jabloň 100%.

365B – les zvl. určení

365B1 -  věk 32 let, lesní typ 1B2, zakmenění 9, borovice 50%, lípa 30%, dub 10%, dub červený 5%, habr 5%.

365B2 - věk 79 let, lesní typ 1J1, zakmenění 7, akát 50%, jíva 20%, bříza 15%, smrk 10%, habr 5%.

362B – les zvl. určení, místy mělká kamenitá půda až skála na povrchu:

362B1 – lesní typ 1B2, věk 14 let, zakmenění 10, borovice 40%, dub 30%, lípa 20%, habr 10%.

362B2 – lesní typ 1B2, věk 24 let, zakmenění 10, borovice 70%, modřín 20%, dub 10%.

361B – les zvl. určení, mírný svah severní expozice, místy zbytky třešňovek

361B2 – lesní typ 1K1, věk 47 let, zakmenění 10, lípa 40%, dub 30%, javor mléč 15%, borovice 10%, habr 5%.

361B3 – lesní typ 1K1, věk 65 let, zakmenění 8, akát 50%, modřín 15%, dub 15%, smrk 10%, třešeň 10%.

##### LHC Nižbor

30B – les zvl. určení (les na území přírodní rezervace)

30B14/7 – dvouetážová porostní skupina o celkové výměře 17,45 ha:

etáž 14 – lesní typ 1A3, věk 139 let, zakmenění 7, dub 85%, habr 10%, modřín 5%, výměra 12,21 ha.

etáž 7 – lesní typ 1B7, věk 68 let, zakmenění 3, habr 90%, dub 10%, výměra 5,24 ha.

Trasa vvn vytváří v šíři svého ochranného pásma přerušení lesních porostů průsekem – bezlesím, v těchto místech:

mezi stožáry č. 26 – 28 (cca 300 m)

lesní porost 368D a 369B ve svahu na pravobřežní straně údolí Šáreckého potoka ve vlastnictví hl.m. Prahy,

trasa prochází bezlesím č. 204 (zahrada, výměra 1,74 ha) v porostu 368D (úsek mezi st.č. 26 a 27 v délce cca 100 m) a porostní  skupinou 369B4 (mezi st.č. 27 a 28),

bezlesí č. 204 je ve skutečnosti zahrádkářskou kolonií, jejímž severozápadním okrajem s menší intenzitou využití vedení prochází (st.č. 27 je umístěn v zahrádce/sadu),

porostní skupina 369 B4 je v úseku mezi st.č. 27 a 28 (cca 150 m) starým ovocným sadem, zarůstajícím náletovými dřevinami, v části od st.č. 28 k cestě na jižním okraji potoční nivy směrem ke st.č. 29 (cca 50 m) listnatým lesním porostem, který však není vzhledem ke konfiguraci terénu a umístění stožáru č. 28 vedením ovlivněn,

blíže viz botanický průzkum (kap. C.2.) v okolí stožárů č. 27 a 28.

těsně před stožárem č. 31 (cca 15 m)

pruh mezi silnicí Jenerálka – Nebušice (ulice Nebušická) a oploceným pozemkem severně,

v platném LHP veden jako lesní pozemek, por.sk. 371F2,

reálně se v daném místě jedná o pozemek bez lesního porostu, s ruderální bylinnou vegetací silničního příkopu a několika mladými náletovými dřevinami (parc.č. 4362/2, 4362/5, 4362/6),

vlastní stožár umístěn za rozpadlým plotem, na parc.č. 4357 (neplodná půda),

v případě realizace Varianty Jenerálka dojde k posunutí stožárového místa o cca 20 m západně, stožár bude umístěn přímo na lesním pozemku por. sk. 371F2 (parc.č. 362/5) a zejména šíří ochranného pásma v jeho západní části ovlivní v délce cca 20 m okraj skutečného lesního porostu dané porostní skupiny (parc.č. 4350, 4350/1, 4362/4).

mezi stožáry č. 31 a 33 (cca 200 m)

lesní porost 371E ve svahu nad údolím Nebušického potoka (levý břeh) ve vlastnictví hl. m. Prahy,

stávající trasa vedena bezlesím (průsekem) č. 222 (parc. č. 1146 část) v porostní skupině 371E1 a nad bezlesím č. 224 (parc. č. 1147) a porostní skupinou 371E2 (v daném místě parc. č. 1141),

stožár č. 32 umístěn na ploše bezlesí č. 224, tj. na ploše PUPFL,

v případě realizace „varianty Jenerálka“ dojde k mírnému prodloužení úseku (v řádu metrů) přes porostní skupinu 371E2, s nutností omezit výšku porostu, případně vytvoření průseku bezlesí ve východním okrajovém cípu uvedené porostní skupiny (parc.č. 1141) v šíři ochranného pásma vedení vvn.

mezi stožáry č. 34 a 35 (cca 80 m)

lesní porost 371C při horní hraně severního okraje Šáreckého údolí ve vlastnictví hl.m. Prahy,

trasa v průseku – bezlesí č. 222 v porostní skupině 371C1,

stožár umístěn mimo lesní pozemek, ve výklenku do oploceného území zahrady u obytného domu jižně.

mezi stožáry č. 39 a 40 (cca 100 m)

lesní porost 365B v závěru rokle Housle ve vlastnictví hl.m. Prahy,

trasa prochází západním okrajem por.sk. 365B1,

„tečování“ porostu ve snížené části reliéfu (rokli) dosud nemá omezující vliv na výšku porostu v aktuálním věku 32 let (dle LHP).

oboustranně stožáru č. 57 (cca 250 m)

lesní porost 30 B v prudkém levobřežním svahu údolí Vltavy (LHC Nižbor)

trasa v širokém průseku pro dvě vedení 110 kV – bezlesí č. 102 uvnitř porostní skupiny 30B14/7

území PR Roztocký háj – Tiché údolí,

v uvedeném průseku umístěn stožár č. 57

oboustranně stožáru č. 58 (cca 150 m)

lesní porost 362B v prudkém pravobřežním svahu údolí Vltavy ve vlastnictví hl.m. Prahy,

trasa v průseku – bezlesí č. 178 mezi porostními skupinami 362B1 (severně) a 362B2 (jižně), níže ve svahu bezlesí č. 180 (skalnaté svahy – PP Zámky),

v uvedeném průseku umístěn stožár č. 58

oboustranně stožáru č. 64 (cca 50 m)

lesní porost 361B na jižním okraji Drahanského údolí ve vlastnictví Arcibiskupství pražského (361B2, bezlesí č. 175) a soukromých vlastníků (361B3),

trasa v průseku pro dvě vedení 110 kV – bezlesí č. 175 mezi porostními skupinami 361B2 (severně) a 361B3 (jižně – mělká boční rokle),

v uvedeném průseku umístěn stožár č. 64

oboustranně stožáru č. 66 (cca 220 m)

lesní porost 361B na jižním okraji Drahanského údolí ve vlastnictví Arcibiskupství pražského (361B2, bezlesí č. 175),

trasa v průseku pro dvě vedení 110 kV – bezlesí č. 175 uvnitř porostní skupiny 361B2,

v uvedeném průseku umístěn stožár č. 66.

## C.2. Charakteristika stavu složek životního prostředí

### C.2.1. klima a ovzduší

Podnebí je řazeno v členění dle Quitta (1971) do  teplé oblasti T 2. Typické je dlouhé teplé a suché léto, velmi krátká přechodná období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá. Sněhová pokrývka trvá velmi krátce (40 – 50 dnů). V území převládá větrné proudění ze západních směrů.

Kvalita ovzduší v prostoru severního okraje Prahy a přilehlého území okresu Praha-západ je relativně dobrá. Ploché části reliéfu jsou dobře provětrávány. Zvýšená pravděpodobnost výskytu inverzních situací (především v zimních měsících) s nárůstem koncentrace škodlivin v ovzduší v důsledku provozu lokálních topenišť existuje pouze v případě hluboce zaříznutých údolí Vltavy a Šáreckého potoka. Na celkové kvalitě ovzduší se samozřejmě podílejí i velké zdroje znečištění na území Prahy. Z hlediska dálkového transferu znečištění je pro dotčené území významným zdrojem EMĚ Mělník.

V poslední době na území Prahy kvalitu ovzduší stále výrazněji ovlivňují emise z mobilních (liniových) zdrojů, tj. zejména z automobilové dopravy. V případě realizace stavby Silničního okruhu lze v prostoru Suchdola, Bohnic a Čimic očekávat zvýšení koncentrací oxidů dusíku.

### C.2.2. Voda

#### Ochrana vod

Z pohledu ochrany vodních poměrů není pás území dotčený posuzovanou stavbou součástí žádné z vyhlášených Chráněných oblastí přirozené akumulace vod – CHOPAV podle zákona o vodách č.254/2001 Sb. a není předmětem ani jiné zvýšené ochrany nebo zájmu ochrany vod. Posuzovaná trasa 110 kV neprochází, ani se nedotýká ochranných pásem zdrojů pitné vody a nezasahuje ani do ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů podle zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích.

#### Odtokové poměry

Hydrologické poměry území lze charakterizovat jako podprůměrné v rámci české části povodí Labe, resp. i celé České republiky. Přes relativně těsnou návaznost posuzované trasy na obvod zastavěného území hlavního města, nejsou odtokové poměry jednotlivých povodí nad místem kontaktu výrazněji narušeny a vodoteče mají zachovaný přírodní ráz. Z dotčených vodních toků má dominující postavení Vltava, která je vyhláškou MZe č. 470/2001 Sb. stanovena významným vodním tokem. Ostatní kontaktované vodoteče náleží do kategorie drobných toků. Z funkcí vodního toku, tak jak je vymezuje vyhláška MZe č. 470/2001 Sb. splňují kontaktované vodní toky přiměřeně:

odvádění povrchové vody z povodí,

zajištění podmínek pro nakládání s vodami,

dotování nebo odvádění podzemních vod,

funkce ekologické zajišťující tvorbu podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy,

ovlivňování mikroklimatu,

spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny,

v případě Vltavy plavbu,

v omezeném rozsahu i rekreaci.

Dotčené území posuzované trasy rekonstrukce vedení 110 kV náleží hydrologicky do oblasti povodí Vltavy od Rokytky po  ústí – číslo hydrologického pořadí 1-12-02. Vltava tvoří přirozenou osu hydrologické sítě vodotečí, jejichž povodím vedení vvn prochází.

Celkově delší část trasy na levém břehu Vltavy přechází povodím Šáreckého (Litovického) a Nebušického potoka, horní částí potoka Housle a povodím Suchdolského potoka vstupuje do přímého kontaktu s hluboce zaříznutým údolím Vltavy (říční staničení 40,15 km). Na pravém břehu trasa prochází povodím Čimického a Drahanského potoka a před rozvodnou Praha Sever u Dolních Chaber se vrací do povodí Čimického potoka.

Roční úhrny srážek v dotčených dílčích povodích jen mírně přesahují 500 mm (516 mm), což odpovídá pouze 74 % průměrné hodnoty území ČR. Dosahované specifické odtoky místních přítoků Vltavy jsou nižší než polovina průměrné hodnoty povodí Labe a patří tak rozhodně k nejnižším v Čechách.

Relativně setrvale vysoké průtoky má Vltava, což je dáno především rozlohou jejího povodí a do značné míry i vlivem řízeného ovládání průtoků manipulací na vodních nádržích Vltavské kaskády. Zcela odlišná je charakteristika levostranných i pravostranných přítoků Vltavy. Jedná se o malá povodí, z nichž pouze Šárecký (Litovický) potok plochou 62,9 km2 jako jediný přesahuje 5,3 km2. Ostatní povodí jsou podstatně menší (viz tabulka). Při zmíněných podprůměrných hodnotách ročních srážek a zejména specifického odtoku jsou dosahované roční průměry průtoků velmi nízké. Minimální průtokové hodnoty vyjádřené průtokem Q355 mohou klesat až pod 1 l/s s výjimkou Šáreckého potoka.

Povodňové průtoky nedosahují nebezpečných hodnot (kromě Vltavy) a pouze u Šáreckého potoka (Q100 =  26,5 m3/s v profilu křížení s trasou) vyžadují pozornost.

Spádové poměry přítoků Vltavy jsou příznivé, s tendencí k bystřinnému režimu proudění a zabezpečují bezproblémové odvádění vody z území. Meandrujícím tokem je Šárecký potok s plochami mokřadů v údolní nivě.

Terénní podmínky nejsou příznivé pro zakládání umělých vodních nádrží. V dosahu do 500 m od posuzované trasy je evidována malá vodní nádrž (bočně napájená) na Šáreckém potoce pod ústím Nebušického potoka, s plochou 0,64 ha a další malá vodní nádrž (cca 0,7 ha) je na Drahanském potoce. Uměle vzdutou vodní hladinu má také Vltava nad jezem v Klecánkách.

Povodí a vodní toky kontaktované trasou 110 kV

| Tok, povodí č. hydrolog. pořadí | Místo kontaktu č. stožárů | Druh kontaktu | Plocha povodí km2 | Odvozené hodnoty průtoků v místě kontaktu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celková | Z toho v místě kontaktu | Průměr roční l/s | Q355 l/s | Povod-ňový Q100 m3/s |  |
| Bezejmenný přítok Kruteckého potoka 1-12-02-004 | Jenerálka stožárové pole 176-177 | příčné křížení toku | 0,26 | 0,13 | 0,3 | 0 | 0,1 | Krutecký p. je pravostr. přítokem Šáreckého p. |
| Šárecký (Litovický) p. 1-12-02-004 | Jenerálka stožárové pole 177-178 | příčné křížení toku | 62,93 | 50,5 | 115 | 8 | 26,5 | Šárecký p. je levostr. přítokem Vltavy |
| Nebušický p. 1-12-02-005 | Truhlářka stožárové pole 180-181 | příčné křížení toku | 5,3 | 5,2 | 12 | 1 | 3 | Nebušický p. je levostr. přítokem Šáreckého p. |
| Povodí potoka Housle (Lysolajský p.) 1-12-02-006 | Přírodní památka Housle stožárové pole 188-189 | bez kontaktu s vodotečí, pouze přechod horní částí povodí | 3,3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | potok Housle je levostr. přítokem Šáreckého p. |
| Suchdolský p. 1-12-02-014 | Suchdol stožár. pole 196-199 | bez kontaktu s vodotečí, pouze přechod horní částí povodí | 2,9 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | Suchdolský p. je pravostr. přítokem Únětického p. |
| Vltava 1-12-02-007 | hranice Prahy, nad ústím Čimického p. stožár. pole 206-207 | příčné křížení toku | 28 090 | 27 207 | 14 8250 | 26 100 | 4 135 |  |
| Čimický p. 1-12-02-007 | Bohnice stožár.pole 210-211 | příčné křížení toku | 2 | 1,6 | 3,6 | 0 | 1,5 | Čimický p. je pravostr. přítokem Vltavy |
| Drahanský p. 1-12-02-008 | Čimice u stožáru č.215 | bez kontaktu s vodotečí, pouze přechod povodím | 6,59 | - | 0 | - | - | Trasa 110 kV přetíná povodí bočně v délce 2 km |

Původní režim povrchových i podzemních vod v dotčeném území doznal ve svém dosavadním vývoji řadu změn, jejichž dosah není v průběhu trasy rovnoměrný. V celkovém hodnocení však tyto změny vodního režimu zdaleka nedosahují hranice totální přeměny, k jaké obvykle dochází v prostředí okraje velkoměstské zástavby. Vzhledem k tomu, že trasa vedení tvoří do značné míry rámec souvislé zástavby města, je zřejmé, že k intenzivnějším změnám vodních poměrů došlo v těch částech trasy, kde má dotčené území městský charakter, nebo kde na území tohoto typu navazuje. K hlubším změnám odtokových poměrů došlo zejména na koncích trasy v blízkosti rozvoden, v přímé souvislosti se sídlištní zástavbou. Změny spočívají v redukci přirozených vsakovacích ploch a výrazném růstu zpevněných a nepropustných ploch a s tím i vyvolaným zvýšením a  zrychlením povrchového odtoku a jeho odváděním do jiných směrů. Ve srážkově chudé oblasti je pak doplnění podzemních vod redukováno, případně až vyloučeno. V protikladu ke koncovým úsekům lze považovat za poměrně málo ovlivněný vodní režim v zalesněných svazích a v údolích vodotečí. Vedle Vltavy jsou to údolí Šáreckého a Nebušického potoka, údolí potoka Housle (Lysolajský potok) a na pravém vltavském břehu údolí  Drahanského potoka. Jako závažněji pozměněné jsou hodnoceny vodní poměry v úsecích trasy na odlesněných zemědělských plochách západně Lysolají a Suchdola a severně Čimic. Překvapivé jsou lokální ztráty průtoků Čimického potoka.

Jakost povrchových vod

Ve srovnání se změnami odtokových poměrů jsou prokazatelně závažnější zhoršení jakosti povrchových vod. V tomto směru lépe vystihují skutečný stav charakteristiky místních přítoků než samotné Vltavy, jejíž výsledná jakost v Praze je ovlivňována přítokem z mnohonásobně rozsáhlejšího území. Souhrnně je stav čistoty povrchových vod v dotčeném území charakterizován třídou 4. Třída 4  je definována jako stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému.

Z vodních toků kontaktovaných posuzovanou rekonstrukcí vedení 110 kV je pravidelně sledována jakost vody ve Vltavě a v Šáreckém potoce. Sledovanými profily nejbližšími kontaktu s trasou jsou Podolí a Libčice na Vltavě a Jenerálka a ústí na Šáreckém potoce. Jakost vody v ostatních kontaktovaných tocích je vzhledem k jejich malému významu sledována pouze menším počtem odběrů a má proto jen orientační výsledky, případně není předmětem sledování.

Třídy jakosti v tocích kontaktovaných trasou 110 kV

| Ukazatel | Vltava | Šárecký p. Džbán | Čimický p. ústí | Drahanský p. ústí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podolí | Libčice |  |  |  |
| A. Obecné, fyzikální a chem. ukazatele celkové hodnocení z toho: BSK5 rozpuštěný kyslík CHSKCr amoniakální dusík dusičnanový dusík celkový fosfor B: Specifické organ. látky celkové hodnocení C: Kovy a metaloidy celkové hodnocení D: Mikrobiolog. a biolog. ukazatele celkové hodnocení | 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 | 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 | 3 3 1 3 2 3 3 4 2 1 |  |  |
| Souhrnné hodnocení (podle nejnepříznivějšího ukazatele) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Vltava se v čistotě vody výrazně zlepšuje a stává se nejčistší velkou řekou na území Čech. V roce 2001 nebyly v žádném z profilů naměřeny hodnoty odpovídající třídě 5 – velmi silně znečištěná voda. V profilu Vltava-Libčice výrazně poklesly hodnoty zejména v ukazatelích BSK5, CHSKCr a celkový fosfor, zřejmě v důsledku rozšíření ČOV v Praze-Troji. Klesající trend  mají i koncentrace dusičnanového dusíku. Vybrané chlorované organické látky se v posledních 2 až 3 letech pohybují většinou pod mezemi detekce v celém pražském úseku řeky a výsledky sledování potvrzují nízké zatížení těžkými kovy a specifickými organickými látkami. Velkými zdroji znečištění Vltavy jsou podle výsledků analýz především velké přítoky (Berounka).

Šárecký potok je ovlivněn výstavbou dálničního obchvatu v oblasti Ruzyně. Byly konstatovány změny odtokových poměrů a očekává se ovlivnění jakosti zimní údržbou vozovek. Na Šáreckém potoce proběhlo sledování změn kvality vody v závislosti na denní době. Potok se ukázal jako nejvíce ovlivněný denním režimem života obyvatel, tj. nárůstem fekálního znečištění před odchodem do zaměstnání a po příchodu domů. Je sledován ve 4 pevných odběrních místech. V profilu Džbán je řazen do 4.třídy.

Čimický potok má nízké průtoky a ve své trase několikrát střídavě vystupuje na povrch a opětovně mizí. V místě kontaktu s posuzovanou trasou je bez průtoku. Množství kontrolních vzorků neodpovídá normě, podle dílčích výsledků je řazen do 3.třídy.

Drahanský potok je v horním úseku ovlivněn Chaberskou skládkou odpadů, v dolní části je po chemické stránce poměrně čistý. Podle výsledků rozboru vzorků je řazen do 4.třídy.

Nařízení vlády č.103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv (dusičnanové znečištění) zahrnuje do zranitelných oblastí všechna katastrální území kontaktovaná posuzovanou trasou, kromě Vokovic a Dejvic.

### C.2.3. Půda

V závislosti na geologickém složení skalního podloží jsou nejrozšířenějším typem půd v dotčeném území černozemě (plošiny na pravém břehu Vltavy) a hnědozemě (plošiny na levém břehu Vltavy) vyvinuté na spraších, a hnědé půdy na horninách proterozoika.

Území v koridoru podél trasy vvn 110 kV je v některých úsecích intenzivně zemědělsky využíváno. Zemědělské půdy jsou v těchto částech řazeny k bonitně velmi hodnotným. To mj. vedlo v minulosti k odstranění většiny „přírodních nebo přírodě blízkých prvků v krajině (remízky, meze, linie trvalých porostů podél polních cest apod.) a  rozsáhlých ploch orné půdy.

Zemědělská půda je klasifikována prostřednictvím bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ). BPEJ vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (01 - 78), což je základní taxonomická jednotka. Dohromady první tři číslice kódu zařazují příslušný zemědělský pozemek k hlavní půdně-klimatické jednotce (HPKJ). Čtvrtá číslice charakterizuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice stanovuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.

HPJ jsou seskupení půdních forem příbuzných vlastností, které jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdního profilu, stupněm hydromorfismu a v případech některých HPJ i charakteristickou svažitostí, morfologií terénu či zúrodňovacím opatřením. Vyhláška MZe ČR č. 546/2002 Sb. nově upravuje charakteristiku těchto HPJ (příloha č. 2 novelizované Vyhlášky MZe ČR č. 327/1998 Sb.).

V zájmovém území se vyskytují následující půdy dle klasifikace BPEJ:

typické BPEJ - 2.10.00 (plošina na levém břehu Vltavy), 2.01.00 (plošina na pravém břehu Vltavy),

časté BPEJ - 2.10.10, 2.04.01, 2.01.12, 2.02.10, 2.22.13, 2.25.14, 2.37.16, 2.37.46, 2.60.00,

ostatní BPEJ - 2.08.10, 2.25.04, 2.26.51, 2.26.54, 2.41.89.

##### Charakteristika hlavních půdních jednotek:

HPJ 01 – černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem,

HPJ 02 – černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, převážně s příznivým vodním režimem,

HPJ 04 – černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 30 cm) uložených na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silně propustné půdy s výsušným režimem,

HPJ 08 – černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, případně i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50%, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti,

HPJ 10 – hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší,

HPJ 22 – půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína, málo vododržné, výsušné,

HPJ 25 – kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické, výjimečně i kambizemě pelické na opukách a tvrdých slínovcích, středně těžké, až středně skeletovité, půdy s dobrou vodní kapacitou,

HPJ 26 – kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry,

HPJ 37 – kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách,

HPJ 41 – půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké až velmi těžké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici,

HPJ 60 – černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, spraši a sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně vlhčí.

### C.2.4. Reliéf a horninové prostředí

Geomorfologicky je reliéf dotčeného území součástí Pražské plošiny, resp. jejího podcelku Kladenské plošiny. Zarovnaný nebo jen mírně zvlněný reliéf na křídových a pleistocénních terasových sedimentech je rozčleněn hluboce zaříznutými údolími Vltavy a jejích přítoků (Šárecký p., Čimický p., Drahaňský p.).

Horninové prostředí dotčeného území je charakterizováno geologickou stavbou a z ní odvozenými inženýrsko-geologickými a hydrogeologickými poměry jednotlivých úseků.

#### TR Červený vrch – Truhlářka (st. č. 26 – 34)

Skalní podloží první části úseku tvoří ordovické šárecké břidlice ve facii černých břidlic, které směrem k severu přecházejí do podložního komplexu břidlic a drob s převahou břidlic kralupsko—zbraslavské skupiny. Kvartérní pokryv zastupují především nivní uloženiny Šáreckého a Nebušického potoka.

V minulosti probíhaly v tomto území pokusy o dolování železných rud v sedimentech ordovického stáří. O těchto aktivitách neexistují dostatečné podklady a stará důlní díla nelze již dnes přesně lokalizovat. Jedno dílo bylo údajně zastiženo ve sklepě starého hostince JZ od Jenerálky. Druhá zmínka uvádí existenci štoly ražené v J svahu asi 370 m SZ od Jenerálky (cca v prostoru mezi stožárem č. 31 - 32). Tato štola měla být v roce 1853 již zcela propadlá a zavalená, ale její průběh byl dosud patrný. Nebezpečí poddolování v lokalitě Jenerálka je dnes naprosto minimální a spíše hypotetické. Přesná lokalizace není známa a pozůstatky po dobývání Fe-rud byly již v polovině 19. století prakticky aplanovány.

Uvedené horniny tvoří zvrásněný puklinový kolektor se zvýšenou propustností v mělké přípovrchové zóně zvětralin a rozpojení puklin. Transmisivita (průtočnost) je velmi nízká, dosahuje řádu l0-6 m2/s. Podzemní vody v šáreckých břidlicích mohou mít agresivní účinky na beton i železo. Podle mapy inženýrsko-geologického rajónování lze očekávat hladinu podzemní vody v šáreckých břidlicích v hloubce 2 m, v břidlicích kralupsko—zbraslavské skupiny hloubce do 2 m. V údolních nivách Šáreckého a Nebušického potoka bude hladina podzemní vody vyšší.

#### Truhlářka – Suchdol (st. č. 35 – 47)

Horniny skalního podloží tvoří zprvu cenomanské korycanské pískovce, které přecházejí do turonských vápnitých jílovců a slínovců bělohorského souvrství. Tyto vystupují na den v elevacích na výchozech Housle a u Lysolají. Jinak je celé území tohoto úseku překryto sprašovými hlínami, sprašemi, drťovými sprašemi a eolickodeluviálními uloženinami.

V korycanských pískovcích i v bělohorském souvrství je vytvořen průlinovo -  puklinový kolektor. Transmisivita (průtočnost) se udává v řádu n.l0-5 (m2/s) - je střední až nižší. Podle výše uvedených podkladů lze očekávat hladinu podzemní vody v hloubce 2 m.

#### Suchdol – levý břeh Vltavy (stožár č. 48 – 57)

Horniny skalního podkladu vystupují až v blízkosti levého břehu Vltavy. Jsou to proterozoické břídlice a droby kralupsko-zbraslavské skupiny. Od Suchdola je jinak skalní podklad zakryt pleistocenními sedimenty, z nichž největší rozsah zaujímají terasové štěrky. Dále jsou zde sprašové hlíny, spraše, drťovité spraše a eolickodeluviální uloženiny.

V horninách proterozoika jsou podzemní vody přítomny jen v omezené míře. Pokud je kolektor vůbec vyvinut, je to puklinový kolektor, propustný jen v přípovrchové zóně zvětralin a otevřených puklin. Udává se transmisivita (průtočnost) v řádu n.10-6 m2/s.  Dobře zvodnělé jsou terasové štěrky s průtočností v řádech 10-4 až 10-3 m2/s.  Zvýšená opatrnost je nutná při čerpání ze stavebních jam, protože dosah vzniklé odvodňovací deprese může být značný (zejména při zakládání patek sloupů 50, 51, 54 a 55).

V inženýrsko-geologické rajonizaci lze očekávat hladinu podzemní vody v terasových štěrcích v hloubce do 2 m.

#### Pravý břeh Vltavy - území severně od Čimic (st.č. 58 –70)

Na tomto břehu tvoří horniny skalního podkladu stejně jako na levém břehu horniny kralupsko-zbraslavské skupiny proterozoika (střídání drob a břidlic s převahou drob). Horniny skalního podkladu jsou překryty terasovými uloženinami v území severně od Zámků k severovýchodu a v území západně od Čimic sprašovými hlínami, sprašemi, drťovými sprašemi a eolicko - deluviálními uloženinami.

V proterozoických břidlicích, v břidlicích i drobách jsou podzemní vody přítomny jen omezeně. Pokud je kolektor vůbec spojitě vyvinut, je to převážně puklinový kolektor, propustný jen v přípovrchové zóně zvětralin a otevřených puklin. Udává se transmisivita (průtočnost) n.10-6 m2/s. Dobře zvodnělé budou terasové štěrky s průtočností v řádech 10-4 až 10-3 m2/s. Při zakládání patek stožárů č. 60 a 61 nelze vyloučit zvýšený přítok z terasových štěrků.

V mapě inženýrsko-geologického rajónování se uvádí hladina podzemní vody v hloubce větší než 5 m pro horniny skalního podkladu. V terasových štercích lze očekávat hladinu podzemní vody v hloubce od 2 do 5 m.

#### Území severně od Čimic – TR Praha-Sever (stožáry č. 71 – 76)

Horniny skalního podkladu tvoří vápnité jílovce až slínovce bělohorského souvrství (stáří turon). Tyto křídové uloženiny jsou v převážné části území překryty kvartérními sedimenty. Především jsou to sprašové hlíny, spraše, drťovité spraše a eolickodeluviální sedimenty. V úseku mezi stožáry č. 73 a 74 se nacházejí lakustrinní až fluviolakustrinní písky zdibského stadia.

Na sedimenty bělohorského souvrství je vázán průlinovo – puklinově propustný kolektor. Jeho transmisivita (průtočnost) se pohybuje v řádech n.10-5 m2/s. U sprašových hlín lze očekávat hodnoty transmisivity 10-5 až 10-6  m2/s. U písků zdibského stadia lze očekávat průtočnost v řádu n.l0-4 m2/s.

Podle mapy inženýrsko - geologické rajonizace lze dle dosti vzdálených údajů odečíst hladinu podzemní vody v hloubce 2 – 5 m. Zvýšená opatrnost je nutná při zakládání v píscích zdibského stadia, nejen z hlediska vlastního založení patek stožárů č. 73 a 74, ale i z hlediska přítoků při čerpání ze stavebních jam.

### C.2.5. Flóra a fauna

Biota přísluší k termofytiku. Většina území se nachází v Řipském bioregionu (kód 1.2), pouze nejvýchodnější část (okolí Čimic a D.Chaber) v Českobrodském bioregionu (1.5). V teplé a suché oblasti (T 2) je údolí Vltavy mezi Prahou a Kralupy n.Vlt. unikátním příkladem údolního fenoménu.

Flóra v systému dle Zlatníka přísluší převážně ke 2. (buko-dubovému) vegetačnímu stupni, zejména v území dynamického reliéfu podél Vltavy se vyskytují azonálně i stupně 1., resp. 3. (inverze vegetační stupňovitosti na dně úzkých bočních údolí podél přítoků Vltavy).

Zjištění orientačního botanického průzkumu provedeného na vybraných úsecích trasy (září 2002):

#### Vokovice - Jenerálka

Stožár č. 27 - udržovaný sad s občasně sečeným travním společenstvem svazu Arrhenatherion. Dominantou jsou druhy Trisetum flavescens a Trifolium pratense. Hojně se vyskytují typické druhy jako Arrhenatherum elatius, Geranium pratense, Dactylis glomerata, Festuca pratnesis, Taraxacum officinale, Fragaria vesca, Rumex acetosa, Leontodon autumnalis, Leontodon hispidus, Plantago media, Plantago lanceolata, Galium album, Holcus lanatus. Blízká mez je zarostlá jasanem s liánou Humulus lupulus. Z dalších dřevin zjištěna třešeň ptačí (Cerasus avium), bez černý (Sambucus nigra) a růže (Rosa sp.). Dominantou bylinného patra je zde kopřiva (Urtica dioica), která se objevuje i těsně u stožáru. Ze synantropních druhů se ojediněle objevuje Onopordum acanthium.

Stožár č. 28 - neudržovaný ovocný sad (jabloně, jednotlivé hrušně) na živném stanovišti z velké části zarostlý bujnými vysokými křovinami a nižšími náletovými stromy se sukcesním vývojem směrem k lesu. Nejvíce se prosazuje hloh (Crataegus oxyacantha) a trnka (Prunus spinosa). Z dalších dřevin je hojná svída (Cornus sanquinea). Přímo u stožáru se objevují ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), růže (Rosa sp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Pod stožárem jsou i vzrostlé exempláře dubu letního (Quercus robur) jako složky přirozeného lesa. Silně se rozrůstají ostružiníky (Rubus caesius, Rubus fruticosus). V poměrně bohatém bylinném patře převládají mezofilní druhy svazu Arrhenatherion s dominancí ovsíku (Arrhenatherum elatius). Kodominantou podzimního aspektu je Agrimonia eupatoria. Zjištěny charakteristické druhy jako Geranium pratense, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Plantago media, Plantago lanceolata, Coronilla varia, Fragaria vesca, Trifolium pratense, Trifolium repens, Geum urbanum, Dactylis glomerata, Taraxacum officinale, Bromus erectus, Cichorium intybus, Crepis biennis, Hypericum perforatum. Z druhů se synantropní tendencí se objevuje kolonie Calamagrostis epigejos, Geum urbanum, Urtica dioica, ve vlhčích partiích pak Alopecurus pratensis, Chaerophyllum temulum a Stellaria graminea. Lesní druhy reprezentuje Viola hirta. Bylo objeveno i několik semenáčků javoru mléče (Acer platanoides) a dubu letního (Quercus robur).

#### Gabrielka

Stožár č. 33 - kulturní mezofilní louka s lemovou keřovou vegetací u paty stožáru s dominantní svídou (Cornus sanquinea). Dále se objevují ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), bez černý (Sambucus nigra) a ostružiník (Rubus fruticosa). Lučními dominantami chudého bylinného patra jsou druhy Arrhenatherum elatius a Trisetum flavescens. Hojné jsou dále druhy Crepis biennis, Dactylis glomerata, Phleum pratense. Bohatší je přilehlý okraj lesa - převládající plášťové společenstvo s dubem letním (Quercus robur), trnkou (Prunus spinosa) a růžemi (Rosa sp.). V bylinném patře zjištěny druhy Campanula rapunculoides, Vicia angustifolia, Vicia tetrasperma, Cirsium vulgare, Lotus corniculatus, Taraxacum officinale.

Stožár č. 34 - kulturní mezofilní louka s keři okolo paty stožáru - svídou (Cornus sanquinea), brslenem (Euonymus europaeus), růží (Rosa sp.) a hustými porosty ostružiníku (Rubus fruticosus agg.). V druhově chudém bylinném patře dominují Phleum pratense, Arrhenatherum elatius a Plantago lanceoalata, dále zjištěny druhy Agrostis stolonifera, Holcua lanatus, Crepis biennis, Geranium pratense. Ze západní strany přiléhá les s dubem zimním (Quercus petraea) a modřínem (Larix decidua), z východní habrová doubrava, místy s vysazenými borovicemi (Pinus sylvestris).

#### Nový Suchdol - Roztocký háj

Stožár č. 56 - kulturní mezofilní travní společenstvo s dominancí druhů Arrhenatherum elatius a Dactylis glomerata. Dále zjištěny druhy Convolvulus arvensis, Coronilla varia, Vicia sepium, Malandrium album. Ze synantropních druhů se objevuje Artemisia vulgaris a Balota nigra. Místy Calamagrostis epigejos. Kolem stožáru kolonie dřevin tvořená bezem černým (Sambucus nigra) s porosty ostružiníku (Rubus fruticosus agg.) a s jedinci hrušně (Pyrus communis), dubu letního (Quercus robur) a mladého ořešáku (Juglans regia).

Stožár č. 57 - podél lesního průseku dvou vedení 110 kV synantropizovaný okraj lesa typu habrové doubravy a fragmenty mezofilních travních společenstev postupně zarůstající akátinou. Z lesních dřevin se vedle habru (Carpinus betulus) objevují babyka (Acer campestre), dub zimní (Quercus petraea) a hloh (Crataegus monogyna). V keřovém patře v průseku je vedle expandujícího akátu (Robinia pseudoacacia) zastoupena rovněž svída (Cornus sanquinea), bez černý (Sambucus nigra), růže (Rosa sp.), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), skalník (Cotoneaster integrrima), trnka (Prunus spinosa) a mohutné porosty ostružiníku (Rubus fruticossus agg.). Dominantou bylinného patra jsou Stellaria holostea a Geum urbanum, dále zjištěny druhy Brachypodium sylvaticum, Viola hirta, Dactylis polygama, Impatiens parviflora, Galeopsis bifida, Poa nemoralis. Ve zbytku luční enklávy jsou vedle ovsíku (Arrhenatherum elatius) zastoupeny mj. druhy Hypericum perforatum a Taraxacum officinale. Zjištěn semenáč ořešáku (Juglans regia). Pod stožárem je malý fragment xerotermního společenstva třídy Festuco-Brometea s druhy Alyssum saxatile, Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Carex humilis, Koeleria sp., Euphorbia cyparissias, Dianthus detoides. Teucrium chamaedrys, Stachys recta, Pimpinella saxifraga, Verbascum nigrum, Potentilla neumanniana, Centaurea rhenana a druhů skalních štěrbin a drolin s druhy Polypodium vulgare, Sedum sexangulare, Sedum maximum.

Fauna v dotčeném území je hercynského původu, se západními vlivy (indikační druhy: ježek západní, ropucha krátkonohá). V současnosti převládají druhy otevřené středoevropské kulturní stepi (běžné druhy ptáků, savců, bezobratlých), bohatší a cennější je pouze fauna větších lesních porostů (zejména ptactvo) a vlhkých poloh při vodních tocích a plochách (vodní ptactvo, obojživelníci, plazi, bezobratlí). Faunisticky významným územím je především kaňon Vltavy s přilehlými svahy bočních údolí. Zejména se zde ve skalních a stepních společenstvech zachovaly fragmenty unikátních teplomilných společenstev.

V území, které bude rekonstrukčními pracemi, případně krátkým novým úsekem vedení (Varianta Jenerálka) bezprostředně dotčeno, nebyl zaznamenán výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin či živočichů dle příloh č. II. a III. Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

### C.2.6. Ekosystémy

V území převládají druhotné, antropicky silně ovlivněné ekosystémy, zejména agroekosystémy a ekosystémy urbanizovaného a přilehlého území. Nejcennější relativně přírodě blízké ekosystémy jsou fixovány na území chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o širší prostor ostře zahloubeného údolí (kaňonu) Vltavy, včetně bočních údolí (roklí) protékaných drobnými vodními toky, a oblast přírodního parku Šárka – Lysolaje.

Zbytky relativně přírodě blízkých ekosystémů jsou zahrnuty do vymezeného ÚSES, zejména jsou součástí unikátního nadregionálního biocentra Údolí Vltavy a širšího prostoru nadregionálního biokoridoru, vedeného Šáreckým údolím.

### C.2.7. Krajina

Území, kterým trasa prochází, je krajinou příměstskou, do značné míry urbanizovanou. Směrem na severozápad a sever, tedy směrem do Středočeského kraje, přechází do krajiny kulturní – zemědělské, s ostrovy příměstského i venkovského osídlení a ostrůvky, častěji však liniemi relativně zachovalé přírody. Tyto tři základní krajinné typy (sídelní, zemědělský, přírodní) jsou lokálně doplněny dalšími složkami, plošně se zejména uplatňuje existence zahrádkářsko-chatařských kolonií a osad (Suchdol, Vokovice).

Jako krajinářsky nejhodnotnější partie dotčeného území lze identifikovat tyto lokality:

údolí Šáreckého potoka – původně přírodní charakter zalesněných svahů se skalními výchozy paleozoických a proterozoických hornin je ovlivněn jednak novější zástavbou, které dominuje především areál baptistického semináře a jednak stožáry předmětného vedení 110 kV (především na horizontu levobřežního svahu Šáreckého údolí  - stožár. č. 35). Dílčími prostory s vyšší kvalitou „krajinného rázu“ jsou:

okolí PP Jenerálka - údolní niva Šáreckého potoka při soutoku s potokem Kruteckým

Gabrielka – Truhlářka - mozaika lesíků, mezí a sečených luk v levobřežním svahu Šáreckého údolí

kaňon Vltavy - příkře zahloubený v horninách proterozoika, významným novým krajinným prvkem v tomto prostoru se stane přemostění vltavského údolí trasou silničního okruhu

Drahaňské a Čimické údolí - údolí bočních přítoků Vltavy s porosty teplomilné skalní vegetace a zbytky teplomilných a mezofilních lesů.

### C.2.8. Obyvatelstvo

Hlavní město Praha

| Správní obvod | Městská část | Počet obyvatel (2002) |
| --- | --- | --- |
| Praha 6 | Praha 6 | 99 850 |
|  | Nebušice | 2 302 |
|  | Lysolaje | 793 |
|  | Suchdol | 5 259 |
| Praha 8 | Praha 8 | 101 494 |
|  | Dolní Chabry | 2 503 |

Středočeský kraj

| Okres | Obec | Počet obyvatel (2002) |
| --- | --- | --- |
| Praha-západ | Horoměřice | 2 085 |
|  | Roztoky | 5775 |

Hustota obyvatelstva v území, kterým trasa vvn prochází je značně nerovnoměrná. Nejhustěji osídlené úseky jsou:

okolí úvodního úseku trasy, který navazuje na starší vícepodlažní zástavbu Vokovic

průchod Suchdolem

koncová část trasy sledující východní okraj sídliště Čimice.

### C.2.9. Hmotný majetek

Posuzovanou trasou vedení vvn 110 kV není přímo ohrožen hmotný majetek. V dané trase vedení 110 kV existuje od roku 1957 a stavební vývoj se existenci vvn a jeho ochranného pásma do značné míry přizpůsobil. Za problematická z hlediska případného ohrožení majetku je možné považovat ta místa, kde jsou stávající stožáry umístěny v bezprostřední blízkosti objektů trvalého nebo přechodného bydlení:

ulice Oválová (Vokovice) - stožár č. 26 je situován v blízkosti obytných domů (( 30 m),

Jenerálka – areál IBTS - stožár č. 29 je situován cca 20 m od západního okraje hlavní budovy v areálu Mezinárodního baptistického teologického semináře (dříve Výzkumný a vývojový ústav elektroakustiky),

Jenerálka - ulice Ve Skalách - vedení prochází nad západní částí obytného domu č. p. 2348/10 (parc. č. 4369), v OP se dále nacházejí objekty č. p. 2350/12 (parc. č. 4371) a č.p. 2344/7 (parc. č. 4375),

Pod Habrovkou - severně od stožáru č. 31 se v OP vedení nachází další obytný objekt (parc. č. 4356),

Gabrielka - ulice U Gabrielky - v  ochranném pásmu se nacházejí obytné objekty č.p. 446 a 569, vzhledem k vysoké terénní hraně, na které je umístěn stožár č. 35 jsou vodiče vedeny ve značné výšce nad terénem a nepředstavují pro uvedené objekty zásadnější ohrožení, vlastní stožár č. 35 je umístěn v blízkosti rekreačního objektu,

Housle (k.ú. Horoměřice) - jižně od stožáru č. 40 prochází vedení severovýchodní okrajovou částí chatovo-zahrádkářské osady. V tomto SV cípu v současné době probíhá výstavba obytného domu v těsném kontaktu s ochranným pásmem vedení, západně od něj. Stavební úřad Velké Přílepy vydal stavební povolení dne 18.6.2003,

ulice Libčická (Čimice)  - stožár č. 73 je situován v blízkosti 2 rodinných domů.

Koloniemi zahrádek s množstvím objektů charakteru dočasných staveb (chatky, kolny, přístěnky apod.) trasa prochází v těchto úsecích:

u stožáru č. 26 – délka cca 50 m, stožár umístěn těsně u zahradní chatky v izolovaném pásu několika zahrádek,

v okolí stožáru č. 27 – délka cca 120 m, stožár umístěn v travnatém sadu s dřevěnou boudou v západní okrajové části kolonie,

stožáry č. 49 až 53 – délka cca 570 m, napříč velkou zahrádkářskou kolonií, stožáry č. 50, 51, 52 umístěny uvnitř,

stožáry č. 53 až 56 – délka cca 370 m, napříč severní částí velké kolonie, stožáry č. 54 a 55 umístěny uvnitř.

Zařízením veřejné vybavenosti se stožáry přibližují ve dvou případech:

stožáry č. 26 - 27 vedení prochází nad okrajovou západní částí veřejně přístupného dětského hřiště v místě bývalého malého povrchového lomu,

stožáry č. 73 - 74 vedení prochází východně podél areálu základní školy v Čimicích, ve vzdálenosti cca 30 m od školních hřišť.

### C.2.10. Kulturní a historické hodnoty v území

V bezprostředním kontaktu s trasou vedení 110 kV není vymezeno chráněné území historického nebo kulturního významu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Ve schváleném  ÚPN SÚ hl.m. Prahy je vyjádřen záměr na vyhlášení památkových zón v prostoru Jenerálky (s pokračováním Šáreckým údolím k východu), na území Starého Suchdola a v Sedleci. Žádné z těchto území není v kontaktu s trasou vvn 110 kV.

V blízkosti trasy vedení vvn 110 kV se nachází řada objektů chráněných statutem nemovité kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb.v platném znění:

Pozdně barokní a klasicistní usedlosti

Jenerálka (k.ú. Dejvice),

Jehněčí Dvůr (k.ú. Dejvice),

Truhlářka (k.ú. Nebušice),

Gabrielka (k.ú. Nebušice),

Jenerálka - Kostel Panny Marie (k.ú. Dejvice),

hostinec Chumberk (k.ú. Suchdol),

Brandejsův statek – původně středověká tvrz s dochovanou renesanční dispozicí a zbytky sgrafit, současná podoba z roku 1838 (k.ú. Suchdol),

hřbitov s kaplí v Bohnicích (k.ú. Bohnice).

Archeologická lokalita se nachází v území na pravém břehu Vltavy, v prostoru Zámky – Čimické údolí – Drahaňské údolí. Trasa vvn 110 kV prochází nad jejím jihovýchodním cípem,  stožáry na území archeologické lokality umístěny nejsou.

## C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí

Kvalita životního prostředí v této okrajové severní části Prahy a v přilehlém území Středočeského kraje je poměrně diferencovaná jak územně, tak v rámci jednotlivých složek životního prostředí.

Kvalita ovzduší v prostoru severního okraje Prahy a přilehlého území Středočeského kraje je relativně dobrá. Přímo v dotčeném území se nenacházejí žádné velké zdroje znečištění. Na emisní zátěži se kromě lokálních topenišť a automobilové dopravy podílí též dálkový transfer škodlivin ze vzdálenějších velkých zdrojů na území Prahy a Středočeského kraje.

Původní režim povrchových i podzemních vod v dotčeném území doznal ve svém dosavadním vývoji řadu změn jejichž dosah není v průběhu trasy rovnoměrný. K významnějším změnám vodních poměrů došlo v těch částech trasy, kde má dotčené území městský charakter, nebo kde na území tohoto typu navazuje (počáteční a koncový úsek). Jako závažněji pozměněné jsou hodnoceny také vodní poměry v úsecích trasy na odlesněných zemědělských plochách západně Lysolají a Suchdola a severně Čimic. Naopak poměrně málo ovlivněný vodní režim zůstal zachován v zalesněných svazích a v údolích vodotečí. Podle jakosti povrchových vod a podle využití území je možné usuzovat na sníženou nebo jen podmíněnou vhodnost pro pitné účely v důsledku častého překročení mezních hodnot koncentrace dusičnanů, případně i dusitanů, amonných iontů a časté mikrobiologické znečištění.

Z hlediska přírodních a krajinářských hodnot území jsou nejvýše klasifikovány kaňon Vltavy a údolí jeho přítoků Šáreckého, Drahaňského a Čimického potoka s vysokým podílem ploch chráněných dle zák. č. 114/1992 Sb. Okolí Horoměřic a Lysolají s vysokým stupněm zornění a vysoce urbanizovaný prostor Čimic a Dolních Chaber v koncovém úseku trasy jsou hodnoceny jako území s hodnotou základní nebo sníženou.

# D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru

# na obyvatelstvo a životní prostředí

## D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů a hodnocení jejich

## velikosti a významnosti

### D.I.1. Vlivy na oBYVATELSTVO

Vlivy na obyvatelstvo lze rozdělit do několika kategorií:

hluk, prašnost a emise ze stavebních mechanismů v době výstavby

vlivy magnetického a elektrického pole v období provozu

snížení estetické kvality obytného či rekreačního prostředí v důsledku průchodu trasy v těsné blízkosti dotčené lokality

#### Vlivy hluku, prašnosti a emisí v době výstavby

S těmito vlivy je třeba počítat jednak v dílčích úsecích, kde se trasa vvn dostává do těsné blízkosti obytné zástavby a jednak v dílčích úsecích příjezdových tras na staveniště, které procházejí obytnou zástavbou. Z údajů v kapitole B je patrné, že tyto vlivy budou časově i územně velmi omezené. Doba činnosti stavebních mechanismů v jednotlivých úsecích nepřesáhne v jednotlivých fázích výstavby dobu dnů (max. týdnů) a nedojde při nich k překročení hodnot platných hygienických limitů ani k trvalé změně kvality obytného prostředí.

Zvýšené vnímání především hlukové zátěže (narušení faktorů pohody) bude dáno tím, že na většině území jsou hodnoty hlukového pozadí velmi nízké. Podobně negativně bude vnímána i prašnost, jejímž zdrojem bude stavební činnost a doprava „na“ a „ze“ stavenišť. Předkládaná dokumentace proto v kapitole D.IV. navrhuje konkrétní opatření pro eliminace těchto vlivů.

Jako lokality, kde nelze vyloučit dočasné narušení faktorů pohody, byly identifikovány:

Vokovice (ul. Oválová, Nad Jenerálkou, Na křídle, Na Krutci) – příjezdová trasa ke stožárům č. 26 – 28,

Jenerálka (areál IBTS) - stožáry č. 29 a 30 jsou umístěny uvnitř areálu, stožár č. 29 v těsné blízkosti hlavní budovy,

Jenerálka (ul. Ve Skalách, Pod Habrovkou) - několik rodinných domů se nachází v bezprostřední blízkosti vedení, stožár č. 31 je umístěn uvnitř oploceného pozemku, severně od něj se v těsné blízkosti vedení východně nachází další obytný dům,

Truhlářka (ul. U Gabrielky) – 2 rodinné domy jižně od stožáru č. 35 pod terénní hranou, vlastní stožár č. 35 se nachází v těsné blízkosti (výklenku) oploceného pozemku s rekreačním domkem,

Suchdol (ul. Suchdolská, Za sokolovnou, Otvovická) – příjezdové trasy ke stožárům 52 – 57, stožáry č. 54 a 55 umístěny uvnitř areálu zahrádkářské kolonie,

Čimice (ul. U Drahaně, K mlýnu) – příjezdové trasy ke stožárům č. 62 – 66,

Čimice - stožáry č. 71 – 76 v těsné blízkosti východního kraje obytné zástavby.

Variantní řešení trasy v prostoru Jenerálky je z hlediska těchto vlivů zcela rovnocenné se základní variantou rekonstrukce vedení ve stávající trase.

#### Vlivy magnetického pole a elektrického pole v období provozu

Zjištění Národní referenční laboratoře pro neionizující záření a EGÚ, a.s., prezentované v kap. B.III.4. a v grafických přílohách dokladují, že zdravotní rizika spojená s vlivem polí tohoto typu na lidský organismus jsou prakticky zanedbatelná. Nadlimitní hodnoty magnetického pole (( 100 (T) vyznívají v případě standardního dvojvedení 110 kV již ve vzdálenosti 4 m od vodiče a při výše vodiče 8 m nad terénem jsou hodnoty magnetického pole menší než 20 (T.

Elektrická pole se na indukování elektrických proudů v těle člověka prakticky neuplatňují a nebývají předmětem hygienického hodnocení. Optimálním uspořádáním fázových vodičů lze u všech typů vedení 123 kV snížit maximální hodnotu elektrického pole pod 1,5 kV/m. Výrazně se projevuje stínící účinek objektů. Uvnitř budov, a to i přímo pod vedením, je pole prakticky nulové. Na hranici ochranného pásma jsou hodnoty elektrického pole hluboko pod úrovní 1 kV/m.

Bez ohledu na minimální význam těchto vlivů lze jednoznačně doporučit v prostoru Jenerálky odklonění trasy vvn mimo prostor obytné zástavby v ulici Ve Skalách. V ulici U Gabrielky není změna trasy nutná. Vodiče vedou ve značné výšce nad terénem, takže jakékoliv negativní dopady na lidské zdraví jsou v tomto případě prakticky  vyloučené.

#### Estetická kvalita obytného a rekreačního prostředí

Do značné míry subjektivně pociťovaným vlivem je snížení estetické kvality obytného či rekreačního prostředí v důsledku průchodu trasy nadzemního vedení vvn v těsné blízkosti konkrétní lokality. Tento aspekt může mít též svůj „ekonomický rozměr“ promítnutý do tržní hodnoty nemovitosti.

V případě hodnocené stavby je skutečností, že vedení vvn v dané trase existuje od roku 1957 a následující stavební rozvoj se mu víceméně přizpůsobil. Jeho rekonstrukcí v základní variantě tedy nedojde ke změně oproti současnému stavu. Změna trasy v prostoru Jenerálky přinese z tohoto hlediska mírné zlepšení situace jak v areálu IBTS, tak především v obytné zástavbě ulice Ve skalách.

### D.I.2. Vlivy na ovzduší a Klima

Jak již bylo prezentováno v předchozí kapitole, vlivy na ovzduší budou velmi malé a omezené pouze na dobu výstavby. Vzhledem k etapizaci výstavby po dílčích úsecích lze očekávat, že tyto vlivy budou omezeny na bezprostřední okolí staveniště a příjezdových komunikací.

Realizace záměru není spojena s ovlivněním klimatu.

### D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a fyzikální charakteristiky

Jsou popsány v kapitole D.I.

### D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

#### Vlivy na jakost vod

Potenciálně mohou být povrchové vody ovlivněny jen v relativně krátkém období výstavby. Tímto přechodně působícím a pouze potenciálním vlivem je, případně může být znečištění povrchového odtoku zákalem způsobeným zeminou odplavenou ze staveniště po odstranění vegetačního krytu, z nezpevněných příjezdových cest nebo vytěženou při výkopu stožárových základů. Vzhledem k tomu, že stožáry nejsou umisťovány do těsného kontaktu s vodními toky ani do jejich zátopových území je pravděpodobnost znečištění zákalem povrchových vod velmi omezena výhradně na dobu intenzivnějších dešťových srážek. Jedná se o vliv srovnatelný s projevy běžné výstavby drobných objektů (chaty, rodinné domky) nebo manipulace se zemědělskou, případně lesnickou technikou.

Stupeň i rozsah vlivu je možné minimalizovat, případně zcela vyloučit. Úprava terénu do původního stavu po ukončení stavebních prací je nutná a je dosažitelná běžnými postupy zahrnujícími úpravu povrchu terénu a obnovení vegetačního krytu. Velikost a významnost tohoto dočasného vlivu je proto hodnocena jako velmi nízká.

Závažnějším vlivem působícím rovněž jen potenciálně v krátkém období rekonstrukčních prací jsou drobné úniky ropných látek z motorových jednotek a mazacích mechanizmů. Pokud nejde o masivní únik havarijního charakteru, popsaný v kapitole D.III., uplatní se drobné úniky (úkapy) při znečištění povrchových vod pouze ve spojení s odtokem dešťových vod, a to již při velmi nízkých koncentracích. Velikost a významnost tohoto dočasného potenciálního vlivu převyšuje vliv dříve zmíněného zemního zákalu a je proto hodnocena jako nízká, ale nezanedbatelná. Vliv je možné podstatnou měrou minimalizovat dodržováním technologické kázně a nasazením mechanizačních a dopravních prostředků v dobrém a kontrolovaném technickém stavu.

Vzhledem k použití stožárů v pozinkované úpravě a použití vodou ředitelných nátěrových hmot, je omezeno riziko kontaminace vod těmito látkami.

#### Vliv na odtokové poměry

V době provozu nevytvářejí stožárová vedení, ani základy stožárů překážku odtoku vody z území a nemění dosavadní režim odtoku v kvantitě, ani v kvalitě. Etapa provozu rekonstruovaného vedení 110 kV na povrchové vody je proto hodnocena jako „bez vlivu“.

K havarijní kolisi vodoteče s vedením 110 kV může dojít při extrémním vybřežení průtoku, při němž stožár může vytvořit překážku plynulého odtoku. V takovém případě by došlo k lokálnímu zdržení a  zpomalení odtoku. V krajním případě by mohlo dojít k vytvoření bariéry ze zachycených plovoucích předmětů a vzdutí vody s následným prolomením a vytvořením lokální povodňové vlny. Vyvrácení stožáru je u větších toků jen málo pravděpodobné, u malých toků prakticky vyloučené.

Podrobným rozborem pevně stanoveného umístění stožárů v posuzované trase vedení bylo ověřeno, že žádný z 50, resp.51 stožárů není situován ve vodorovné vzdálenosti menší než 32 m od břehu některé z kontaktovaných vodotečí a také jejich převýšení v místě vetknutí do terénu je bezpečně větší než může dosáhnout hladina povodně Q100, event. největší známé povodně. Tento závěr podrobného rozboru je ověřen šetřením u správců kontaktovaných vodních toků. V dokumentaci jsou zakresleny záplavové čáry, tak jak jsou stanoveny, případně jak je připraven jejich návrh. U drobných toků, pro které není záplavové území stanoveno (např. bezejmenný přítok Kruteckého potoka u Jenerálky) jsou povodňové průtoky natolik nevýznamné a horizontální i vertikální odstupy stožárů od vodoteče tak bezpečné, že kontakt s povodňovým průtokem je v jednoznačně vyloučen.

Změna umístění stožáru č. 31 ve variantě Jenerálka na tomto závěru nic nemění.

Minimální odstupy stožárů od břehů kontaktovaných vodních toků

| Tok | Číslo stožáru na pravém břehu toku | Vodorovný odstup (m) od pravého břehu | Svislý odstup (m) od pravého břehu | Hodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na levém břehu toku | od levého břehu | od levého břehu |  |
| 1. Bezejmenný přítok Kruteckého p. | 27 / 28 | 40 m / 127 m | 4 m / x (za rozvodím) | stožáry mimo záplavové území |
| 2. Šárecký p. | 28 / 29 | 120 m / 125 m | 12 m / 20 m | dtto 1. |
| 3. Nebušický p. | 31 / 32 | 32 m / 152 m | 9 m / 10 m | dtto 1. |
| 4. Vltava | 58 / 57 | 125 m / 150 m | 71m / 70 m | dtto 1 |
| 5. Čimický p. | 62 / 61 | 185 m / 257 m | 36,5 m / 42 m | dtto 1. |
| 6. Drahanský p. | x / 67 | x / 115 m | x / 43,8 m | dtto 1. |

#### Vliv na režim a jakost podzemních vod

Kontakt posuzovaného stožárového vedení s podzemními vodami má pouze bodový charakter a situačně je vymezen jednoznačně rozmístěním stožárů. Posuzovaná rekonstrukce vedení v základní variantě (až na popsané výjimky - viz kap. B.I.) důsledně zachovává stávající stožárová místa, takže při provádění výkopových prací bude podzemní voda kontaktována pouze v těch místech a v tom rozsahu, jak tomu bylo doposud. Hloubka základů nosných stožárů (celkem 34 ks) je standardně 2,200 m, u kotevních stožárů 3,0 m (celkem 17 ks). Půdorysné rozměry jsou 3,5 x 3,5  m, max. 4 x 4 m.

Potenciálním kritickým obdobím pro ovlivnění podzemních vod je pouze etapa rekonstrukčních prací. Pouze v tomto přechodném a relativně krátkém časovém úseku by mohlo dojít k ovlivnění režimu a příp. jakosti v těch stožárových místech, v nichž se dno výkopu přiblíží k hladině podzemní vody, tzn. tam, kde lze očekávat výskyt hladiny podzemní vody v hloubkách okolo 2 m, příp. menších. K této situaci může dojít u stožárů, jejichž základové prostředí tvoří terasové štěrkopísky. Podle dostupných podkladů bylo možné hydrogeologické poměry dotčeného území ověřit pouze rámcově, nikoliv konkrétně pro jednotlivá stožárová místa. Z tohoto důvodu dokumentace doporučuje hydrogeologickým průzkumem ověřit případné přítoky do stavebních jam a dosah depresních kuželů u stožárů č. 50, 51, 53, 54, 60, 61, 73 a 74.

### D.I.5. Vlivy na půdu

#### Rekonstrukce ve stávající trase

Jak vyplývá z kapitoly B.III., záměr si v této variantě nevyžádá trvalé odnětí zemědělského půdního fondu (ZPF) či pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Jako základové prostředí budou využity jámy stávajících stožárových základů. Pouze v případě, že rozměry stávajících základů nevyhovují platným normám, dojde k úpravě základové jámy do požadovaných rozměrů.

V etapě výstavby bude nutno vybudovat některé přístupové cesty a prostory stavenišť. Podrobná specifikace je uvedena v kapitole B.III. Doba záboru, včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, je předpokládána kratší než 1 rok. K odnětí ZPF tedy není potřeba souhlasu orgánu ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 9, odst. 2, písm. c).

Hlavními vlivy stavby bude eroze půdy odplavením ze staveniště po odstranění vegetačního krytu, z nezpevněných příjezdových cest nebo vytěženou při výkopu stožárových základů a snížení provzdušnění svrchní vrstvy v důsledku zhutnění pojezdem stavebních a dopravních mechanismů.

Vzhledem k etapizaci stavby na dílčí úseky bude rozsah půdy vystavený těmto vlivům omezen. Dobu mezi zahájením stavebních prací a uvedením pozemků do původního stavu lze odhadnout max. na několik měsíců. Po ukončení stavební činnosti budou takto dotčené pozemky většinou uvedeny zpět do původního stavu. Počítáno je s demontáží příjezdové panelové cesty ke st. č. 27, naopak zpevněné cesty ke st. č. 32 a 57 budou ponechány pro přístup ke stožárům v případě oprav a údržby. Z těchto důvodů lze zmíněné vlivy považovat za málo významné.

Způsob zabezpečení staveniště proti únikům nebezpečných (ropných, event. jiných) látek do půdy zejména v případě možných havarijních situací je identický s ochranou vody popsanou výše.

Z hlediska pozemků určených k plnění funkcí lesa dojde redukcí šířky ochranného pásma ve smyslu platných předpisů na 30 m (viz. B.I.6.) ke snížení rozsahu pozemků s omezeným využitím cca o 1,02 ha.

#### Varianta Jenerálka

V případě realizace varianty mezi stožáry č. 28 a 32 dojde ke změně v lokalizaci stožárových míst tří stožárů (č. 29 – 31). Vzhledem k tomu, že betonové základy opěrných bodů vedení (stožárů) nepřesáhnou jednotlivě plochu 30 m2, není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF k trvalému odnětí (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 9, odst. 2, písm. b, bod 1).  Nedojde ani k faktickému nárůstu „zpevněných ploch“, neboť místa stávajících stožárů budou navrácena k původnímu využití.

K přímému ovlivnění dojde pouze ve vztahu PUPFL – v případě nového stožáru č. 31 – v rozsahu 12,2 m2. Rozsah omezení využití „lesních pozemků“ je v případě varianty „Jenerálka“ vyšší o 610 m2.

### D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vzhledem k převaze využití základových jam stávajících stožárů budou tyto vlivy prakticky nulové. Pouze tam, kde je základová jáma založena v lakustrinních píscích  zdibského stadia (stožáry č. 73 a 74) se doporučuje ověření základových poměrů inženýrsko-geologickým průzkumem.

### D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

V době provádění rekonstrukčních prací dojde při demontáži starého a montáži nového vedení, zejména stožárových konstrukcí a betonových základů, k lokálnímu zhoršení stavu oproti současnému. Týká se to zejména stožárových míst obtížně přístupných, z důvodu členitosti terénu a obklopení hustým vegetačním krytem (lesním, nelesním).

Narušení významnějších lokalit výskytu cenné bioty v souvislosti se stavbou bude jen malé. Záměr předpokládá zachování stožárových míst (s výjimkou Varianty Jenerálka – viz dále). Území v režimu ochranného pásma, z hlediska vegetačního krytu zejména s omezením výšky porostu na 3 m (lesní průseky) se sníží (viz B.I.5.).

Na podkladě terénního průzkumu a orientačního botanického vyhodnocení vybraných úseků trasy bylo vytipováno 5 míst, resp. úseků, které jsou z hlediska ochrany přírody a krajiny relativně cenné a provádění montážních prací a zajištění přístupových cest znamená lokální zhoršení stavu přírody:

##### 1. Pravobřežní svah údolí Šáreckého potoka u Jenerálky

Úsek se stožáry č. 27 a 28. Obtížně přístupný úsek ve svahu. Formálně se jedná o lesní pozemky – PUPFL, porosty 368D (bezlesí č. 204) a 369B (porostní skupina 4). Bezlesí 368D204 je ve skutečnosti zahrádkářskou kolonií, jejímž severozápadním okrajem s menší intenzitou využití vedení prochází (st. č. 27 je umístěn v zahrádce/sadu, navazující na intenzivně využívanou část zahrádkářské kolonie východně od trasy). Por. sk. 369B4 je v úseku mezi st. č. 27 a 28 neudržovaným ovocným sadem (jabloně, jednotlivé hrušně), zarůstajícím náletovými dřevinami, v části od st. č. 28 k cestě na jižním okraji potoční nivy směrem ke st. č. 29 listnatým lesním porostem, který však není vzhledem ke konfiguraci terénu a umístění stožáru č. 28 vedením ovlivněn.

Svah je součástí přírodního parku Šárka - Lysolaje, ochranného pásma PP Jenerálka, ochranné zóny nadregionálního biokoridoru N 3/9. Je zde plánováno vybudování panelové přístupové cesty ke st. č. 27 o délce cca 150 m od východu podél hranice zahrádkářské kolonie, tj. při severní hranici dětského hřiště a východní hranici neudržovaného sadu. Po ukončení prací bude cesta demontována. Přístup ke stožáru č. 28 bude od stožáru č. 27, tj. napříč neudržovaným sadem na lesní půdě (369B4). V celém úseku dlouhém celkem cca 250 m bude tedy nutno v šíři 8 m vykácet staré ovocné stromy, případně mladší náletové dřeviny (zejména keře).

V nivě potoka je vymezeno funkční lokální biocentrum L1/174, tvořené rákosinou a břehovými porosty Šáreckého potoka. Vedení vvn ani práce při jeho rekonstrukci toto biocentrum neohrozí.

##### 2. Levobřežní svah údolí Šáreckého a Nebušického potoka (Gabrielka – Truhlářka)

Úsek se stožáry č. 31 až 35. Svahy jižní a jihovýchodní orientace. Mozaika lesíků, mezí, sečených luk, většinou na plochách PUPFL (porosty 371E, 371C).

Stožár č. 32 se nachází v dolní části prudkého zalesněného svahu a je velmi obtížně přístupný. Další dva stožáry výše ve svahu (č. 33, 34) jsou umístěny v méně exponovaných polohách, na kulturních mezofilních loukách. V okruhu několika metrů kolem paty těchto stožárů se vyskytuje poměrně hustý keřový porost. Stožár č. 35 je umístěn ve výklenku na rozhraní lesa (porost 371C) a zahrady u rekreačního domku, je obklopen keři.

Území je součástí přírodního parku Šárka - Lysolaje. Mezi stožáry č. 31 a 32 vedení překonává nefunkční lokální biokoridor č. L4/235 (Nebušický potok). Nadzemní vedení tento biokoridor neomezuje.

Stavební práce nejvíce ovlivní území ve svahu mezi st.č. 32 a 33, přístup ke st.č. 33 a 34 je relativně bezproblémový. Od st.č. 33 je plánována nezpevněná cesta šikmo svahem ke st.č. 32 v délce cca 180 m. Cesta povede pod současným vedením, tzn. plochami bezlesí č. 222 a 224 v porostu 371E. Ke st.č. 35 bude přístup zajištěn od severu po nezpevněné cestě od st.č. 36 pod vedením vvn plochou bezlesí 371C222. Mez mezi polem a cestou západo-východní orientace podél severní hranice lesa 371C1 bude upravena pro přejezd (stržena).

##### 3. Roztocký háj

Stožár č. 57 je umístěn v prudkém levobřežním svahu kaňonu Vltavy. Je poměrně složitě přístupný ve směru od Suchdola. Umístěn je v lesním průseku (bezlesí 345B93, LHC Nižbor) v šíři ochranných pásem dvou nadzemních vedení (koridor společný s vedením Praha Sever - Slaný) s hustým keřovým porostem s expandujícím akátem. Níže ve svahu pod stožárem se nachází fragment stepního travinného společenstva třídy Festuco-Brometea. Výše položený stožár č. 56 je lehce přístupný, umístěný v mírném svahu na okraji mezofilní kulturní louky.

Území je v úseku dlouhém cca 250 m součástí přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí. Stožár č. 57 je umístěn přímo na ploše rezervace. Území je součástí nadregionálního biocentra Údolí Vltavy.

Přístupnost stožáru č. 57 bude zajištěna ve směru od okraje zástavby v Suchdole. Cesta v šířce 4 m má být vybudována na okraji ochranného pásma v nejméně svažité části, je tedy možné, že kromě bezlesí č. 93 zasáhne i do lesa por.sk. 345B2/4 (v LHP je takováto cesta, pocházející zřejmě z období výstavby vedení v roce 1957, naznačena, reálně prakticky neexistuje).

##### 4. Zámky

Okolí stožáru č. 58. Stožár je umístěn na pravobřežním svahu Vltavského údolí, ve středně svažitém terénu. Nachází se v lesním průseku (bezlesí č. 178) v porostu 362B.	Území se nachází uvnitř přírodního parku Drahaň – Troja a je součástí nadregionálního biocentra Údolí Vltavy a ochranného pásma PP Zámky. Vlastní území PP Zámky není nadzemním vedením dotčeno - skalní a stepní společenstva nedosahují výšky vedení.

Stožár bude přístupný po nezpevněné cestě od východu v ose vedení. Pro upravení příjezdu bude nutno strhnout mez.

##### 5. Drahaňské údolí

Stožár č. 64 je umístěn na ploše bezlesí č. 175 (porost 361B) na jižním okraji údolí. Přístupný bude bez problémů od jihu z pole. Stožár č. 66 je obtížně přístupný – nachází se v pruhu bezlesí lesního průseku pro dvě vedení vvn (č. 175) uvnitř porostní skupiny 361B2. Jižní část této skupiny tvoří pruh listnatého lesa o šířce cca 30 m, dále k jihu navazují plochy polí. Bezlesí je osázeno borovicemi výšky cca 5 m. Pro zajištění přístupu ke stožáru bude nutné tyto porosty v nezbytném rozsahu vykácet.

Území se nachází v přírodním parku Drahaň - Troja, je součástí nadregionálního biocentra Údolí Vltavy.

Ostatní stožáry při jižním okraji Drahaňského údolí (č. 65, 67) jsou umístěny na okraji polí, mimo les, a jsou dobře přístupné.

#### Varianta Jenerálka

Realizace stavby v této variantě nebude znamenat významný negativní zásah do stávajícího přírodního prostředí. Stožárové místo č. 29 zůstane v rámci stejné parcely, pouze posunuto o cca 5 m západně. Jedná se o udržovanou travnatou plochu s ovocnými stromy uvnitř areálu Baptistického semináře. Stožár č. 30 bude nově umístěn mimo areál semináře, na nevyužívané ploše zarostlé mladšími náletovými dřevinami („neplodná plocha“). Stožár č. 31 se mírným posunutím k západu (o cca 20 m) dostane na plochu lesního pozemku (v LHP por.sk. 371F2). Jedná se o úzký pruh mezi silnicí (ulice Nebušická) a oploceným pozemkem při Nebušickém potoce, částečně pouze s jednotlivými náletovými dřevinami, v západní části pak se skutečným porostem lesa. Ke kácení vzrostlých stromů na stožárovém místě nedojde, nelze vyloučit nutnost odstranit některé stromy ve svahu v západní části ochranného pásma vedení. Všechna tři nová stožárová místa jsou dobře přístupná.

#### Vlivy na faunu

Vlivy na faunu nejsou předpokládány. Stožáry užívané pro vedení 110 kV nejsou pro faunu nebezpečné.

### D.I.8. Vlivy na krajinu

Rekonstrukcí předmětného vedení nedojde v převážné části trasy ke změně krajinného rázu dotčeného území proti současnému stavu.

V prostoru Jenerálky byl ověřen dopad na estetickou kvalitu dotčeného území v případě změny trasy v úseku mezi stožáry č. 28-32 (tzv. „Varianta Jenerálka“) formou vizualizace nové trasy (viz přílohová část). Z porovnání se současným stavem, který je možné ztotožnit se „základní variantou“ rekonstrukce vyplývá, že v dotčeném prostoru nedojde k zásadním změnám.

Z fotodokumentace je dále patrné, že nezměněna zůstane i pohledově silná expozice stožáru č. 35 na hraně Šáreckého údolí.

V prostoru Drahaňského údolí se ve vazbě na stavbu silničního okruhu (stavba 519) počítá u stožárů č. 64 a 68 se zvýšením o 3, resp. 9 m. Stožár č. 68 je již součástí úseku, kde dochází k souběhu tří linek vvn, které tak utvářejí pohledově výrazný prvek v krajině. Lze tedy předpokládat, že navýšení stožáru č. 68 bude rušivě působit spíše na větší vzdálenosti než v bezprostředním okolí stožáru.

Nelze pominout, že k významné kvalitativní změně v charakteru krajiny dojde realizací tělesa silničního okruhu.

### D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a na kulturní a historické hodnoty území

Posuzovanou trasou vedení vvn 110 kV není dotčen hmotný majetek ve významném rozsahu či kvalitě. Problematická místa trasy jsou popsána v kap. C.2. Střet s obytnou funkcí v lokalitě Jenerálka výrazně snižuje navrhované variantní řešení.

Rekonstrukcí vedení 110 kV nebudou dotčeny památkově hodnotné objekty v okolí stavby. V případě zjištění archeologického nálezu během výstavby je standardní postup určen platnou legislativou (zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění a dále zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění).

## D.II. Charakteristika vlivů z hlediska jejich velikosti a významu

Rozsah vlivů výše popsaných v kapitole D.I. je časově i územně omezený. Vlivy se soustřeďují zejména do bezprostředního okolí jednotlivých stožárů a trvají pouze po dobu max. několika týdnů až měsíců.

Realizace demontážních a montážních prací je náročnější z hlediska požadavků na ochranu prostředí v případech kdy:

stožárové místo je obtížně přístupné,

zajištění přístupu k němu a vlastní pracovní výkon vyžaduje rozsáhlejší zásah do vegetační krytu, včetně příp. kácení dřevin.

Z tohoto hlediska lze významnější zásah do území očekávat v těchto úsecích:

mezi stožáry č. 26 – 28 (panelová cesta na lesním pozemku, kácení zejména ovocných stromů),

mezi stožáry č. 32 – 33 (nezpevněná cesta na lesním pozemku v prudkém svahu, kácení zejména keřů a výmladků),

mezi stožáry č. 35 – 36 (nezpevněná cesta na lesním pozemku v prudkém svahu, kácení zejména keřů – dřín, stržení meze),

mezi stožáry č. 56 – 57 (obtížný přístup ke st.č. 57 po nezpevněné cestě na lesním pozemku v prudkém svahu, kácení zejména keřů a akátu, v případě zásahu do lesa i vzrostlých listnatých stromů – habr, dub, vše uvnitř přírodní rezervace),

mezi stožáry č. 58 – 59 (nezpevněná cesta na lesním pozemku ve svahu, kácení zejména keřů, stržení meze),

mezi stožáry č. 65 – 67 (obtížný přístup ke st.č. 66 – nezpevněnou cestou průsekem od západu, pro zajištění této cesty a manipulačního pruhu o šířce 8 m v ose vedení bude nutno vykácet vysázený porost borovice v bezlesí ochranného pásma o výšce cca 5 m).

V těchto případech je žádoucí, aby maximum montážních prací bylo provedeno mimo vlastní stožárové místo a velikost montážních ploch byla výrazně nižší než standardně uvažovaných 16 x 40 m.

V případě realizace Varianty Jenerálka může dojít k nutnosti kácet některý z ovocných stromů mezi st. č. 29 a 30, u st. č. 31, který bude nově umístěn na lesním pozemku, bude zřejmě nutno odstranit některé dřeviny ze západní části ochranného pásma (porostní sk. 371F2).

Zvýšením stožáru č. 68 o 9 m (v souvislosti se stavbou silničního okruhu) dojde ke zvýšení jeho pohledové exponovanosti a rozšíření území, ze kterého bude vnímán jako technická dominanta území.

Umístění a rozsah záměru vylučují možnost vlivů přesahujících státní hranice.

## D.III. Rizika při možných haváriích a nestandardních stavech

V době provozu představují stavby vedení elektrické energie minimální riziko havárie. Při velmi extrémních klimatických podmínkách může dojít ke zpřetrhání lan vedení, eventuálně k deformaci stožárových konstrukcí. Nelze přitom vyloučit krátkodobé výpadky v dodávkách elektrické energie.

Z rozboru potenciálních vlivů havárií stožárového vedení na vodu vyplývají celkem dvě situace vykazující možnost ovlivnění režimu podzemních nebo povrchových vod. Dosah jejich vlivů má v obou případech lokální měřítko a vylučuje charakter environmentální  katastrofy. V pořadí podle významnosti vlivu se jedná o:

havarijní únik ropných, případně nátěrových toxických látek v průběhu rekonstrukce vedení,

kolise povodňového průtoku ve vodotečích s tělesem stožáru.

K poškození jakosti povrchových nebo podzemních vod může dojít v etapě rekonstrukce při havarijním úniku pohonných nebo mazacích hmot z motorových nebo převodových mechanizmů těžebních a dopravních prostředků při jejich doplňování nebo opravách v prostoru stavební činnosti. Havarijní úniky při plnění nebo poruše nádrží jsou spíše jednorázové a podle objemu zásobní nádrže se mohou pohybovat od 10 do 200 l. Ochranou je především prevence spočívající v dodržování technologické kázně, v dodržování stanoveného havarijního řádu a pohotovosti základního vybavení pro rychlé provedení prvních záchranných kroků.

Dosah havárie závisí na objemu úniku a včasnosti sanačních opatření a může se projevit ve směru proudění vody u povrchových vod velmi rychle do vzdálenosti vyjádřené v kilometrech. Při průniku do podzemních vod je rychlost postupu menší, avšak za cenu náročnější asanace důsledků.

Nereálnost kolise povodňového průtoku ve vodotečích s tělesem stožáru byla doložena v kapitole D.I.4.

## D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě

## kompenzaci nepříznivých vlivů

#### Ve fázi přípravy záměru:

Hydrogeologickým průzkumem ověřit případné přítoky do stavebních jam a dosah depresních kuželů u stožárů č. 50, 51, 53, 54, 60, 61, 73 a 74.

Inženýrsko geologickým průzkumem ověřit způsob založení základů stožárů č. 73 a 74.

Zajistit udělení výjimky ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť - silniční okruh, stavba 518 Ruzyně - Suchdol, stavba 519 Suchdol – Březiněves.

Zabezpečit prostorovou koordinaci umístění stožárů s trasami technické infrastruktury

S orgány letecké dopravy projednat realizaci opatření vyplývajících z křížení trasy s přistávacím koridorem letiště Praha- Ruzyně.

Specifikovat prostory pro zařízení staveniště a přístupové cesty včetně předpokládané rozlohy.

Staveniště lokalizovat výhradně mimo pozemky s výrazným zastoupením nelesních porostů a dřevin a mimo zátopová území vodních toků, v dostatečné vzdálenosti od břehové hrany  při současném zajištění ochrany břehových porostů.

V POV navrhnout a s orgány místně příslušných městských částí projednat a dohodnout konkrétní technická a organizační opatření pro zmírnění vlivů provádění stavebních prací v blízkosti obytné zástavby (dílčí stožárové úseky č. 26 – 35, 48 – 57, 71-76).

V rámci přípravy dokumentace pro stavební řízení specifikovat rozsah likvidace a prořezu vzrostlé zeleně. Pro úseky procházející nejhodnotnějšími plochami dle zák. č. 114/1992 Sb. (PR Roztocký háj – Tiché údolí, NRBc Údolí Vltavy) a pro další úseky vyžadující kácení zpracovat dendrologický posudek dřevin v ochranném pásmu vvn.

Projednat s vlastníky nemovitostí střety vedení vvn se zástavbou, zejména v případech, kdy stavby stojí v ochranném pásmu vedení.

Upřesnit jednotlivé druhy odpadů a jejich množství, stanovit předpokládaný způsob jejich zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Dodavatel stavby před zahájením stavebních činností vypracuje a předloží příslušným orgánům ke schválení plán havarijních opatření pro případ úniku škodlivých látek ve smyslu zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění.

#### V etapě výstavby:

Stavbu realizovat v ucelených etapách v nezbytně nutném rozsahu.

Veškeré stavební práce provádět výhradně v pracovní dny v období od 8 – 17 hod.

Kácení dřevin provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu a v období vegetačního klidu. Postupovat v souladu s ČSN DIN 18 920 (ochrana stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních činnostech).

Zbytky z lesní zeleně (kácení, ořez) využít po dohodě s vlastníkem, pravděpodobně zejména rozdrcením v mobilním mulčovacím zařízení s ponecháním hmoty na lesních pozemcích.

Přebytečný materiál ze stavební činnosti odvážet a zneškodňovat, případně recyklovat v souladu s požadavky  zák. č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů.

V případě potřeby zajistit skrápěním snížení sekundární prašnosti stavenišť a příjezdových komunikací.

Průběžně kontrolovat technický stav používaných stavebních a dopravních mechanismů  a jejich vybavení prostředky pro likvidaci případných úniků.

Veškerou údržbu a opravy stavebních a dopravních mechanismů včetně doplňování pohonných a mazacích hmot provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům, zásadně mimo obvod stavenišť. Zjištěné úniky budou neprodleně lokalizovány, ohlášeny a odborně sanovány.

Použitím stožárů s pozinkovanou povrchovou úpravou vyloučit nebo alespoň omezit dokončovací práce s aplikací nátěrových hmot.

Maximálně šetrně provádět přístup ke stožárovým místům a vlastní demontáž a montáž stožárových konstrukcí, zejména v lokalitách s trvalým vegetačním krytem.

Dočasné zábory půdy (období realizace stavby) snížit na nezbytně nutnou míru, minimalizovat negativní vliv dočasných záborů na zemědělskou produkci realizací stavby ve vhodném období zemědělského cyklu.

Na montážních místech na zemědělské půdě skrytou orniční vrstvu po ukončení výstavby rozprostřít okolo stožárových míst.

Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po ukončení stavby do původního stavu či stavu obdobném původnímu, pokud nebude s vlastníkem nemovitosti dohodnuto jinak. Nezpevněné cesty ke stožárům č. 32 a 57 budou z důvodu zajištění přístupnosti stožárů ponechány, panelová cesta ke stožáru č. 27 bude odstraněna.

#### V etapě provozu

V rámci realizace tunelového úseku stavby č. 518 silničního okruhu realizovat přenesení stožárů do trasy silničního tělesa.

Při údržbě stožárů a vodičů omezit používání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných vodám (viz příloha č.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách). Zajistit zneškodnění veškerých zbytků používaných látek a jejich obalů v souladu s požadavky zák. č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů.

## D.V. Výchozí předpoklady, užité metody prognózování

### D.V.1. Legislativní předpisy:

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí

Nařízení vlády ČR č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Nařízení vlády ČR č. 502/2002 Sb.

Vyhláška MZe ČR č. 546/2002 Sb.

Vyhláška MZe ČR č. 77/1996 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Vyhláška MZe ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků

Vyhláška MZe ČR č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí

Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996, č. j. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze ZPF.

### D.V.2. Ostatní podklady

Rekonstrukce vedení 110 kV Červený vrch – Praha-Sever, technická zpráva (Elektrotrans, a.s. - 11/2001)

Elektrické a magnetické pole 50 Hz v okolí vedení 25 kV a 123 kV (EGÚ – Laboratoř vysokého napětí, a.s. - 09/2002)

Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz (Informace NRL - 12/2002)

Nadregionální a regionální ÚSES ČR - územně-technický podklad MMR ČR, 2000

Culek, M. a kol.: Biogeografické členění České republiky, 1996

Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. In: Studia geographica 16, 1971

LHP pro LHC Praha na období 1.1.1994 – 31.12.2003. ÚHÚL Stará Boleslav, 1993

LHP pro LHC Nižbor na období 1.1.1998 – 31.12.2007. Lesprojekt Stará Boleslav, 1997

ÚPN SÚ hlavního města Prahy. Schválen usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999. Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné části ÚP hl. m. Prahy

Publikace Praha Životní prostředí 2002 (Magistrát Hlavního města Prahy, leden 2003)

Analýza hydrologických poměrů podle základní vodohospodářské mapy ČR  1 : 50 000

Hydrologické poměry ČSSR 1970

Analýza hydrogeologických poměrů podle základní hydrogeologické mapy ČR

ČSN 75 7221 – Klasifikace jakosti povrchových vod

Mapy geofaktorů životního prostředí (ČGS 1985)

Základní mapy ČR  1 : 10 000

vlastní terénní průzkum

## D.VI. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly

## při zpracování dokumentace

Hlavním nedostatkem je chybějící představa o době realizace staveb č. 518 a 519  pražského silničního okruhu, které by umožnily lepší vzájemnou koordinaci obou liniových staveb.

V oblasti ochrany vodních poměrů je pociťován nedostatek podrobných aktuálních vědomostí o výskytu, hloubce a jakosti podzemních vod v jednotlivých stožárových místech. Tato okolnost je omezena skutečností, že základy nových stožárů budou situovány přesně v místech dosavadních stožárů a pokud k ovlivnění byly vytvořeny podmínky, pak k němu již dávno došlo a stav je stabilizovaný.

Ostatní nedostatky a neurčitosti nepředstavují pro identifikaci možných vlivů a jejich kvantifikaci zásadní omezení.

# E. Porovnání variant řešení Záměru

Variantní řešení vůči základní variantě, která předpokládá rekonstrukci vedení ve stávající trase, je uvažováno pouze v prostoru Jenerálky v krátkém úseku mezi stožáry č. 28 a 32.

Rozdíly v hodnocení vlivů obou variant jsou jen málo významné. Pro variantu Jenerálka hovoří odstranění stávajícího průchodu vedení přes obytnou zástavbu kolem ulice Ve Skalách a oddálení stožárů od objektů baptistického semináře. Základní varianta je naopak mírně příznivější z hlediska vlivů na pozemky určené k plnění funkcí lesa. V ostatních aspektech jsou obě varianty prakticky rovnocenné.

Na podkladě těchto skutečností doporučujeme rekonstrukci vedení ve variantě Jenerálka.

# F. Závěr

Současné vedení 110 kV Červený Vrch – Praha Sever (V-120/389) bylo postaveno v roce 1957. V roce 1997 bylo provedeno jeho zaústění do nově vybudované rozvodny Červený Vrch a v roce 1999 přepojení v rekonstruované rozvodně Praha Sever.

Z důvodu stáří již neodpovídá technický stav stávajícího vedení nárokovaným požadavkům. Rekonstrukce vedení je veřejně prospěšnou stavbou, která zajistí distribuci elektrické energie pro spádovou oblast na dobu dalších cca 50 let. Realizace stavby ve Variantě Jenerálka umožní vyřešit střet stávající trasy předmětného vedení 110 kV s několika objekty obytné zástavby. Většina zjištěných vlivů na složky životního prostředí je spojena s etapou výstavby a z převážné části jsou klasifikovány jako málo významné s časově, resp. územně omezeným rozsahem.

# G. Shrnutí netechnického charakteru

Dokumentace posuzuje vlivy rekonstrukce vedení 110 kV mezi rozvodnami Červený Vrch (resp. od stožáru č. 26) a Praha-Sever na složky životního prostředí. Celková délka vedení mezi oběma TR je 11 405,8 m, úsek určený k rekonstrukci je dlouhý 11 322,9 m. Důvodem rekonstrukce je stáří vedení (postaveno v r. 1957) a vzrůstající nároky na  přenosovou kapacitu.

Záměr předpokládá v základní variantě rekonstrukci (= výstavbu nových stožárů) v místech současných stožárů s výjimkou několikametrových posunů  stožárů č. 59 (cca o 10 m východně) a  č. 68 (cca 35 m k SZ)  v souvislosti koordinace s trasou pražského silničního okruhu. Variantně řešený úsek mezi stožáry č. 28 a 32 v prostoru Jenerálky počítá se změnou umístění 3 stožárových míst č. 29 – 31, což by umožnilo odklon vodičů mimo obytnou zástavbu v ulici Ve skalách.

Úroveň složek životního prostředí v jednotlivých částech trasy vedení je poměrně diferencovaná. Za nejhodnotnější (z hlediska přírodních a krajinářských hodnot) lze považovat kaňon Vltavy a údolí jeho přítoků Šáreckého, Drahaňského a Čimického potoka s vysokým podílem ploch chráněných dle zák. č. 114/1992 Sb.  Kvalita prostředí v prostoru  Horoměřic a Lysolají, resp. Čimic a Dolních Chaber je v důsledku  vysokého stupně zornění resp. intenzivní urbanizace  relativně nižší.

Na k.ú. Suchdol, Bohnice a Čimice je v souběhu s trasou vedení 110 kV sledována trasa tzv. „Silničního okruhu“, konkrétně dílčích úseků Ruzyně - Suchdol (stavba 518) a Suchdol – Březiněves (stavba 519). Časový horizont realizace silničního okruhu není dosud jednoznačně určen vzhledem k přetrvávajícím střetům zájmů. Prostorová koordinace obou liniových staveb bude zajištěna.

V rámci zpracování dokumentace bylo zjištěno, že většina zjištěných vlivů záměru je spojena s etapou výstavby. Z převážné části jde o vlivy málo významné s časově, resp. územně omezeným rozsahem (hluk, prašnost, emise). Jejich zdrojem bude především činnost stavebních mechanismů v místech stožárů a doprava k těmto plochám, která je v některých případech (Vokovice, Suchdol, Čimice) vedena obytnou zástavbu. Nezbytnost zajištění přístupu ke stožárovým místům vyžaduje v některých případech zásah do lesní i mimolesní zeleně v ochranném pásmu vedení. To vyžaduje citlivý postup především v případech, kdy jsou stožáry umístěny v území chráněném dle zák. č. 114/1992 Sb. (stožár č. 57 - PR Roztocký háj – Tiché údolí, NRBc údolí Vltavy - stožár č. 58). Z vlivů na povrchové a podzemní vody je jako nejvýznamnější riziko úniku ropných látek. Pro zmírnění a eliminaci těchto vlivů navrhuje dokumentace konkrétní opatření. V území s výskytem terasových štěrkopísků je doporučeno podrobné ověření hydrogeologických poměrů s cílem zjištění případného přítoku podzemních vod do stavebních jam a rozsahu takto vzniklého depresního kužele (stožáry č. 50, 51, 53, 54, 60, 61, 73 a 74).

Za jediný zdroj trvalého vlivu v době provozu rekonstruovaného vedení lze považovat zvýšení stožáru č. 68, které přispěje ke zvýšení jeho pohledové exponovanosti a rozšíření území, ze kterého bude vnímán jako technická dominanta území.

Obě výše popsané varianty jsou z hlediska popsaných vlivů prakticky rovnocenné.  Dokumentace doporučuje jako výhodnější variantu „Jenerálka“, vzhledem k odklonění trasy mimo prostor obytné zástavby. Mírně zvýšený rozsah omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa v této variantě je v daném případě akceptovatelný mj. proto, že vzhledem ke zúžení ochranného pásma vvn celkově dochází v obou variantách (v porovnání se současným stavem) k redukci tohoto omezení cca o 1 ha.

# H. Přílohy

- Závěr zjišťovacího řízení dle §7 zák. č. 100/2001 Sb. (čj. NM/700/1363/500/1549/503/02)

- Vyhodnocení připomínek ze zjišťovacího řízení

- Grafická prezentace výpočtů magnetického a elektrického pole pro vedení 123 kV - typ Soudek (EGÚ – 09/2002)

- Vizualizace variantního řešení trasy v prostoru Jenerálky

- Vyjádření Pragoprojekt, a.s. a PUDIS, a.s. ke koordinaci záměru se stavbami silničního okruhu č. 518 a 519

- Mapové schéma 1:10 000

V Praze 27.10.2003

#### Zpracovatelé:

RNDr. Libor Krajíček, osvědčení odborné způsobilosti dle zák. č. 100/2001 Sb. č.j. 5033/793/OPV/93 , Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7, 170 00  tel.: 220873087

RNDr. Martin Kubeš, Závist 1159, Praha - Zbraslav, tel.: 244402740, 606614741

Ing. Jiří Štolc, Žabovřeská 1159, Praha – Zbraslav, tel: 257921306

Mgr. Alena Kubešová, osvědčení odborné způsobilosti č. 3269/468/OPVŽP/99, Závist 1159, Praha - Zbraslav, tel. 244402740, 724039528

RNDr. Stanislav Klír, Dr.Sc., Ke Klimentce 37, Praha 5, 150 00, tel. 257211127

##### Podpis zpracovatele dokumentace:

# Footnotes

Viz vyjádření projektových organizací stavebních úseků 518 a 519 Pragoprojekt a.s. a PUDIS a.s. v části „Přílohy“.

Není předmětem řešení v rámci této dokumentace!

Dle terminologie lesního zákona č. 289/1995 Sb. „pozemky určené k plnění funkcí lesa“ – PUPFL, přibližně totéž jako „lesní pozemky“ dle Katastru nemovitostí).

Maximální možná hodnota napětí (U) pro dané zařízení, běžná provozní hodnota U = 110 kV

Typ použitý v rámci rekonstrukce předmětného vedení

Vybrané taxační údaje k lesním porostům s průseky bezlesí dle LHP pro LHC Praha (platnost 1994-2003) a pro LHC Nižbor (platnost 1998-2007)

Na území hl. m. Prahy mají všechny lesní porosty statut lesů zvláštního určení – kategorie lesy příměstské