MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65

V Praze dne 28. ledna 2004

Č.j.: 500/1475/500 12/03

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

# Identifikační údaje

Název záměru:	Středisko likvidace autovraků S.V.A. Soběhrdy

Kapacita (rozsah) záměru:	Cca 3 autovraky za týden, tj. cca 140 autovraků za rok, což odpovídá cca 90 t odpadů za rok (při průměrné hmotnosti autovraku 0,6 t).

Umístění záměru:	kraj:	Středočeský

obec:	Soběhrdy

kat. území:	Soběhrdy

Obchodní firma oznamovatele:	Auto S.V.A. spol. s r.o.

IČ oznamovatele:	25 13 09 19

Sídlo (bydliště) oznamovatele:	Soběhrdy 9, 256 01 Benešov

# Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení: 	Ing. Miroslav Ptáček

U Svodnice 102

104 00 Praha 10 - Královice

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 127/12/OPVŽP/94

Datum předložení oznámení:	červen 2003

Zpracovatel dokumentace:	Ing. Miroslav Ptáček.

U Svodnice 102

104 00 Praha 10 - Královice

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 127/12/OPVŽP/94

Datum předložení dokumentace:	srpen 2003

Zpracovatel posudku:	RNDr. Naděžda Pízová

EKOBÁZE

### Palackého 781

339 01 Klatovy II

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 14361/2211/OHRV/93

Datum předložení posudku:	7. listopad 2003

Veřejné projednání:	 místo konání:      zasedací místnost obecního úřadu Soběhrdy

datum konání:    2. 12. 2003

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- 11. 6. 2003 – MŽP obdrželo oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., zpracované Ing. Miroslavem Ptáčkem.

- 17. 6. 2003 – proces EIA převeden MŽP na OVSS I.

- 23. 6. 2003 – oznámení rozesláno příslušným úřadem dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

- 7. 8. 2003 – vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení s výsledkem,  že na základě zjišťovacího řízení požaduje předložit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č.4 k citovanému zákonu, zpracovanou doplněním předloženého oznámení ve smyslu v závěru uvedených pokynů a dále se zohledněním všech požadavků a podmínek obsažených ve vyjádřeních k oznámení.

    - 28. 8. 2003 – příslušný úřad obdržel dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., Ing. Miroslavem Ptáčkem.

    - 29. 8. 2003 – dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

    - 17. 10. 2003 – příslušným úřadem pověřena zpracováním posudku RNDr. Naděžda Pízová, EKOBÁZE.

    - 7. 11. 2003 – příslušný úřad obdržel zpracovaný posudek.

    - 11. 11. 2003 – posudek rozeslán příslušným územním samosprávným celkům a příslušným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Společně s posudkem byla rozeslána pozvánka na veřejné projednání záměru.

    - 2. 12. 2003 – veřejné projednání záměru, které se konalo  v zasedací místnosti obecního úřadu Soběhrdy, okres Benešov od 15:00 hod. do 16:10 hod.

    - Závěry posudku – zpracovatelka posudku vyhodnotila dokumentaci jako akceptovatelnou. Na základě vyhodnocení oznámení, dokumentace a doručených vyjádření navrhuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za respektování podmínek, které stanovuje v bodu III.6. svého návrhu stanoviska.

    - Závěry veřejného projednání – veřejnost projevila o veřejné projednání malý zájem. Celkem bylo na veřejném projednání přítomno 7 osob. Občanské sdružení ve smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. nevzniklo. Na veřejném projednání byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že záměr je realizovatelný za předpokladu respektování všech technických a provozních opatření k ochraně životního prostředí.

    - Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, a vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Středočeský kraj – vyjádření k oznámení č.j.: HT 2491/03 ze dne 18.7.2003, vyjádření k dokumentaci č.j.: HT 3356/03 ze dne 8.10.2003.

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí - vyjádření k dokumentaci zn. 9688-34985/03/OŽP-Ve ze dne 3.10.2003, vyjádření k posudku zn. 12447-49130/03/PŽP-Ve ze dne 5.12.2003.

- Městský úřad v Benešově, odbor životního prostředí - vyjádření k oznámení Č.j. ŽP 7756/03/EIA ze dne 3. 7. 2003, vyjádření k dokumentaci Č.j. ŽP 11871/03-EIA ze dne 5.9.2003.

- Ministerstvo zdravotnictví – vyjádření k oznámení zn. HEM-3212-24.6.03/18210 ze dne 28. 7. 2003, vyjádření k dokumentaci zn. HEM-3212-1.9.-24609/03 ze dne 8.9.2003.

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Benešově -vyjádření k oznámení zn.: 2497, 2670-215/2003-ME,HJ ze dne 10.7.2003, vyjádření k dokumentaci zn.: 3642-215/2003-HJ ze dne 16.9.2003.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, vyjádření k oznámení č.j. 1/HI/7255/03 ze dne 23.7.2003.

# III.  Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Vlivy posuzovaného záměru zařízení na likvidaci autovraků se předpokládají následující:

-	Nulový vliv  na  zdravotní  stav  obyvatelstva,  klima,  na horninové prostředí  a přírodní zdroje,  na faunu, na ekosystémy, na krajinu, na hmotný majetek a kulturní památky.

-        Nevýznamné  zlepšení vlivů  na sociálně ekonomický stav obyvatelstva, na povrchové a podzemní vody, na půdu, na flóru.

-        Nevýznamné zhoršení vlivů se předpokládá na hlukovou situaci a ovzduší.

Vliv na obyvatele:

Obyvatelé nejbližších obytných objektů budou obtěžováni krátkodobě během výstavby hlukem  a prachem. Z hlediska sociálního  a ekonomického lze předpokládat i vliv pozitivní (oživení dění v obci, dvě nové pracovní síly).

Vliv na půdu:

Nedojde k záborům zemědělské ani lesní půdy.

Vliv na vodu:

Dojde ke zlepšení stávajícího stavu a k zabezpečení areálu proti úniku ropných látek. Nebudou produkovány technologické odpadní vody. Splaškové a dešťové vody ze zpevněné plochy budou svedeny přes odlučovač ropných látek do obecní splaškové kanalizace  a dále na obecní čistírnu odpadních vod.

Vliv na ovzduší:

Objekt bude vytápěn elektrickou energií, zdrojem emisí bude související doprava (minimální rozsah), fugitivní emise ze shromažďování odpadů.

Vliv na flóru, faunu, ekosystémy:

Vlivy budou v podstatě nulové.

Vliv na archeologické a architektonické památky:

Realizací stavby nebudou dotčeny žádné kulturní ani archeologické památky.

Vliv na produkci odpadů:

Zařízení bude sloužit pro zneškodňování nebezpečných odpadů a je tedy z hlediska odpadů velice prospěšné. Nově vzniklé nebezpečné odpady budou zneškodňovány oprávněnými osobami, ostatní odpady budou využívány především jako druhotná surovina.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Technické řešení posuzovaného záměru je stanoveno příslušnými právními předpisy, které musí zpracovatel projektu stavby dodržet. Jejich splnění bude prověřeno při kolaudačním řízení.

Jedním z nejdůležitějších technických parametrů u posuzovaného záměru je zabezpečení proti úniku ropných látek a proti emisím hluku. Všechny prostory, kde budou demontovány autovraky, nebo shromažďovány nebezpečné odpady, budou vyspádovány do nepropustných záchytných jímek. Venkovní zpevněná plocha bude odkanalizována přes odlučovač ropných látek do obecní čistírny odpadních vod. Odlučovač ropných látek pro kontaminované dešťové vody musí mít dostatečnou účinnost tak, aby byly dodrženy požadavky správce kanalizace a čistírny odpadních vod, tj. výstupní hodnoty NEL jím přečištěné vody musí být v souladu s kanalizačním řádem obce.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, včetně všech  povinností a podmínek pro sledování a rozbor  vlivů na životní prostředí:

Příslušná opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a životního prostředí vyplývající z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr byl předložen v jedné aktivní variantě. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí prokázalo, že navrhované řešení je akceptovatelné.

Vypořádání vyjádření k  dokumentaci:

K dokumentaci bylo doručeno celkem 5 vyjádření, z toho 1 vyjádření dotčeného územně samosprávného celku a 4 vyjádření dotčených správních úřadů. Příslušný úřad neobdržel žádné vyjádření občanů, občanských sdružení nebo iniciativ.

Vypořádání všech požadavků a připomínek obsažených ve  vyjádření je zpracováno v části V. posudku. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byly   zpracovatelkou posudku zařazeny do návrhu stanoviska příslušného úřadu.

Vypořádání vyjádření k posudku:

Příslušný úřad obdržel k posudku celkem 1 vyjádření, a to: vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí ze dne 5.12.2003. Připomínky uvedené v tomto vyjádření se týkaly pouze drobných úprav ve formulaci textu posudku.

Stanovisko:

Na základě oznámení, dokumentace,  posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9, vyjádření k nim uplatněným a doplňujících informací, vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  a  o změně  některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o  posuzování vlivů na životní prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

## SOUHLASNÉ  STANOVISKO

k záměru

#### „Středisko likvidace autovraků S.V.A. Soběhrdy“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí,  nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních, nebo jiných navazujících řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

Doporučená varianta:

Na základě závěrů posudku, veřejného projednání a doplňujících informací se k realizaci doporučuje varianta popsaná v dokumentaci a posudku při splnění následujících podmínek.

Podmínky souhlasného stanoviska:

I.  Podmínky pro fázi přípravy:

- V další projektové přípravě řešit pracovní plochy v hale a skladové plochy pod přístřeškem s možností jejich kontaminace ropnými látkami. Tyto plochy musí být vyspádovány do bezodtokých nepropustných záchytných jímek.

- V další projektové přípravě řešit venkovní zpevněné plochy, které musí být  svedeny do dešťové kanalizace vybavené možností jejího zahrazení u revizní šachty sorpčního odlučovače ropných látek.

- V další projektové přípravě řešit osazení odlučovače ropných látek pro kontaminované dešťové vody  na odtoku z areálu,  který  bude  garantovat  kvalitu  vody  na  odtoku do  1 mg NEL/l (případně dle požadavků správce kanalizace, tj. v souladu s kanalizačním řádem obce).

- Zajistit souhlas správce kanalizace a ČOV  pro napojení svodu dešťových vod ze zpevněných ploch areálu do splaškové kanalizace obce.

- Součástí další projektové přípravy (projektu pro územní řízení) bude akustické zhodnocení  a doložení, že budou dodrženy požadavky nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Další stupeň projektové přípravy doplnit vypracovaným  provozním řádem, požárním řádem a havarijním plánem.

- Při zpracování havarijního plánu, provozního a požárního řádu zdůraznit i problematiku ochrany životního prostředí, včetně řešení mimořádných provozních stavů a závad, nestandardních stavů a havarijních stavů s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí.

- Projektová dokumentace bude řešit potřebu požární vody.

- V další projektové přípravě budou specifikovány shromažďovací  prostředky pro všechny druhy odpadů, které bude možno potenciálně uložit ve shromaždišti nebezpečných odpadů v přístřešku a ve skladu olejů.

- V další projektové přípravě se doporučuje řešit ozelenění areálu stromovou, keřovou a bylinnou zelení.

II. Podmínky pro fázi realizace:

- Ke kolaudačnímu řízení předložit doklad o nepropustnosti záchytných jímek a odlučovače ropných látek.

- Pro dobu zemních prací a vlastní stavby dbát na minimalizaci emisí prachu, hluku a zabránit znečištění vozovek zeminou. V případě znečištění komunikace toto znečištění okamžitě odstranit.

- Mechanizmy používané pro realizaci stavby udržovat v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům ropných látek.

- Ke kolaudačnímu řízení předložit doklady o vhodném zneškodnění  odpadů vzniklých během realizace stavby.

- Během realizace stavby vést evidenci odpadů v souladu s požadavky příslušných platných předpisů.

- Zajistit zneškodňování odpadních a dešťových vod ze staveniště tak, aby nemohlo dojít k jakémukoliv ovlivnění podzemních a povrchových vod nebo zanášení kanalizace.

- Do doby kolaudace stavby specifikovat typ mycího stolu včetně používaných chemických látek a přípravků v procesu čištění.

- V případě vizuálního zjištění kontaminace zeminy ze stávajícího skladování autovraků tuto znečištěnou zeminu zneškodnit jako nebezpečný odpad a zasažené místo sanovat v rozsahu dle výsledků analýz.

- Před prováděním zemních prací poučit příslušné pracovníky o postupu ve vztahu k případným archeologickým nálezům a zahájení těchto prací ohlásit příslušnému orgánu         státní památkové péče.

- Vyloučit stavební práce v nočních hodinách, resp. od 21. hodiny večerní do 7. hodiny ranní, ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátků.

- Ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění předložit Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství žádost o udělení souhlasu s provozem zařízení a provozním řádem zařízení ke zneškodňování nebezpečných odpadů, kde provozní řád zpracovaný dle požadavků přílohy č.1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. bude obsahovat monitoring.

- Před zahájením provozu požádat o souhlas vodoprávního úřadu a předložit ke schválení havarijní plán dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

III. Podmínky pro fázi provozu:

1.	Pneumatiky ukládat v uzavíratelném kontejneru pro snížení možnosti požáru.

2.   Neočištěná   neodmaštěná vozidla  umisťovat pouze  na vodohospodářsky  zabezpečených

plochách.

3.   Důsledně  dodržovat   provozní  předpisy,  tj. schválený   provozní  řád   a  havarijní  plán,

k nakládání s ropnými látkami a odpady s jejich kontrolami.

4.   Zajišťovat pravidelné školení pracovníků.

5.   Dodržovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  ve znění  pozdějších  novel a jeho prováděcí předpisy.

6.   Veškeré prostory, ve kterých  bude  nakládáno  (včetně skladování)  s látkami  škodlivými

vodám,  zabezpečit  proti únikům   těchto  látek  do povrchových  nebo podzemních vod  a tyto prostory vybavit dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků.

7.   Vyhotovit   provozní  řád zařízení   pro  zneškodňování  odpadů   v souladu  s  požadavky

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady.

8.   Zařízení   provozovat  na  základě  souhlasu   k  provozování  zařízení  ke  zneškodňování

odpadů  dle  § 14 zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších novel  (obsah

žádosti uveden v § 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.).

9.   S nebezpečnými chemickými látkami  a přípravky nakládat v souladu s požadavky zákona

č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších novel  a  jeho prováděcích předpisů a následně podle

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

10. Při provozu zařízení  plně respektovat  požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve   znění pozdějších novel a jeho prováděcích předpisů.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

##### Ing. Jaroslava HONOVÁ

pověřená řízením odboru

IPPC a projektové EIA

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku