MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65

V Praze dne 17. června 2005

###### Č.j.: 500/2469/500 12/05/4754/OPVI/05

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

# Identifikační údaje

Název záměru:	Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník – Praha

Kapacita (rozsah) záměru:	Rozšíření tepelného výkonu Výtopny Krč ze stávajících 52,32 MW na 111 MW osazením dalších kotelních jednotek K4 (výkon 17,44 MW), K5 (výkon 23,8 MW) a K6 (výkon 17,44 MW).

Umístění záměru:		kraj:	Praha

obec:	Praha; Městská část Praha 4

kat. území:	Krč

Obchodní firma oznamovatele:	Pražská teplárenská a.s.

IČ oznamovatele:	45273600

Sídlo (bydliště) oznamovatele:	Partyzánská 7, 170 00 Praha 7

# Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení: 	RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

ECO-ENVI-CONSULT Jičín

Sladkovského 111, 506 01  Jičín

osvědčení odborné způsobilosti č. 2719/4343/OEP/92/93

Datum předložení oznámení:	květen 2003

Zpracovatel dokumentace:	RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

ECO-ENVI-CONSULT Jičín

Sladkovského 111, 506 01  Jičín

osvědčení odborné způsobilosti č. 2719/4343/OEP/92/93

Datum předložení dokumentace:	prosinec 2004

Zpracovatel posudku:	Ing. Karel Horníček

### Blešnovská 873, 190 14  Praha 9

osvědčení odborné způsobilosti č. 5563/883/OPV/93

Datum předložení posudku:	duben 2005

Veřejné projednání:	místo konání: Praha 4, Táborská 35,

datum konání: 25. 5. 2005

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- Dne 19. 5. 2003 obdrželo MŽP oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., zpracované RNDr. Tomášem Bajerem, CSc. (ECO-ENVI-CONSULT).

- Dne 23. 5. 2003 byl proces EIA převeden MŽP- OIP na MŽP - OVSS I.

- Dne 26. 5. 2003 bylo oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům     a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření a bylo zahájeno zjišťovací řízení.

- Dne 15. 8. 2003 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení s výsledkem, že záměr bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. K záměru bude předložena dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 k citovanému zákonu, zpracovaná především s důrazem na uvedené oblasti, se zohledněním všech požadavků a podmínek obsažených ve vyjádřeních k oznámení.

    - Dne 30. 12. 2004 obdržel příslušný úřad dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., RNDr. Tomášem Bajerem, CSc. (ECO-ENVI-CONSULT ).

    - Dne 3. 1. 2005 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

    - Dne 21. 2. 2005 byl příslušným úřadem zpracováním posudku pověřen Ing. Karel Horníček (oprávněná osoba, která je držitelem autorizace ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb.)

    - Dne 25. 4. 2005 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek.

    - Dne 29. 4. 2005 byl posudek rozeslán příslušným územním samosprávným celkům a příslušným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

    - Dne 25. 5. 2005 se konalo veřejné projednání záměru.

Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku vyhodnotil dokumentaci jako akceptovatelnou v souladu s požadavky přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. a v souladu s požadavky uvedenými v závěru zjišťovacího řízení. Na základě doporučení dokumentace, doručených vyjádření       a vlastního zhodnocení navrhl příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k realizaci záměru „Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník - Praha“ za předpokladu respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.

Závěry veřejného projednání:

Veřejné projednání proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování                              vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – dále jen zákon, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb.,             o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí – dále jen vyhláška. Veřejnost se veřejného projednání nezúčastnila, občanské sdružení ve smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. nevzniklo. Celkem bylo
na veřejném projednání přítomno 17 osob. Na veřejném projednání byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že záměr je realizovatelný za předpokladu respektování všech navržených technických a provozních opatření k ochraně životního prostředí. Podrobně je průběh veřejného projednání uveden v zápisu z veřejného projednání č.j. 500/778/500 12/05 e.o. ze dne 7. 6. 2005.

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky. Vlivy záměru „Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník - Praha“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Hlavní město Praha

(vyjádření k dokumentaci ze dne 2. 2. 2005, vyjádření k posudku ze dne 26. 5. 2005)

- Městská část Praha 4                                                                                            (vyjádření k dokumentaci ze dne 1. 2. 2005, vyjádření k posudku ze dne 24. 5. 2005 )

- Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí

(vyjádření k dokumentaci ze dne 31. 1. 2005, vyjádření k posudku ze dne 23. 5. 2005)

- Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha – jih                          (vyjádření k dokumentaci ze dne 3. 2. 2005, vyjádření k posudku ze dne 26. 5. 2005)

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha                         (vyjádření k dokumentaci ze dne 11. 2. 2005)

III. Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Posuzovaný záměr společnosti Pražská teplárenská, a.s. „Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník – Praha“ představuje rozšíření stávajícího tepelného výkonu záložního
a špičkového zdroje Výtopna Krč na celkovou výkonovou úroveň 111 MW (stávající výkon je 52,32 MW), je situován v areálu stávající Výtopny Krč, na pozemcích v k.ú. Krč. Navrženým technickým řešením se vytváří potřebné kapacity pro:

- provoz zdroje ve funkci špičkového tepelného zdroje v topné sezóně, kdy zdroj bude provozován vždy paralelně s tepelným napáječem TN-Střed. Budou provozovány jen nově instalované nízkoemisní kotle. Režim a rozsah provozu bude závislý na poklesu venkovní teploty a aktuálních potřebách odběratelů především v obytných oblastech Krč-Novodvorská-Modřany. Dále zdroj bude vyrovnávat výkonové disproporce mezi dodávkou tepla z TN-Střed a potřebou odběratelů v době ranních a večerních špiček,

- provoz zdroje ve funkci záložního a tepelného zdroje v topné sezóně, kdy zdroj
je, v závislosti na venkovní teplotě vzduchu a potřebách odběratelů, schopen zajistit dodávku 110 MW jak do sítě CZT Krč, tak odběratelům napojeným na TN-Střed pro případ rozsáhlé havárie a přerušení dodávek tepelné energie ze zdrojů CZT (centrální zásobování teplem),

- provoz zdroje ve funkci záložního tepelného zdroje v letním období, kdy zdroj umožňuje zachovat dodávky teplé užitkové vody při plánovaných nebo mimořádných dodávkách Pražské teplárenské soustavy. Výtopna je schopna zajistit dodávku v obytných souborech Zahradní město, Košík, Jižní město I a II, Krč, Novodvorská, Lhotka a Modřany.

Vlivy na obyvatelstvo:

Hlavními dopady provozu záměru budou vlivy, které budou na obyvatelstvo působit  prostřednictvím zvýšení hladiny akustického tlaku a příspěvku ke stávajícímu znečištění ovzduší. Z hlediska vlivů na zdravotní stav obyvatelstva je nejzávažnější škodlivinou NO2. Širší zájmové území je již v současné době zatíženo určitou úrovní imisního pozadí NO2        a NOx z různých zdrojů. Tato expozice představuje pro obyvatele určité riziko nepříznivých účinků, projevujících se zvýšením nemocnosti na respirační onemocnění. Imisní příspěvek Výtopny Krč je však z hlediska zdravotního rizika chronických účinků imisí zanedbatelný.
Za bezvýznamný však tento příspěvek nelze označit z pohledu akutních a subakutních účinků NOx v období zhoršených rozptylových podmínek, a to zejména s přihlédnutím k expozici velkého počtu obyvatel včetně nejcitlivějších skupin populace.

Vlivy na ovzduší:

Pokud bychom vyhodnotili nejhorší možný stav, který představuje výpočet s použitím emisních faktorů při současném provozu všech 6 kotlů, pak se příspěvky NO2 k celkové imisní zátěži ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 0,03 g/m3, ve vztahu k dosaženému hodinovému aritmetickému průměru do 21,2 g/m3 (0,14 %).

Vliv na hlukovou situaci:

Z výsledků výpočtů lze konstatovat, že dojde k určitému zhoršení akustické situace před fasádami nejbližších chráněných objektů. V případě ubytovacího komplexu situovaného severně od areálu výtopny by ekvivalentní hladiny akustického tlaku mohly dosahovat hodnot 37,2 až 38,6 dB v noční době, což je mírně pod hranicí hygienického limitu. Nárůst proti současnému stavu může činit až 3,1 dB při současném chodu všech kotlů. V případě obytné zástavby v ul. Zálesí mohou hodnoty Lmin před fasádami dosahovat 37,9 až 39,5 dB v noční době, což je mírně pod hranicí hygienického limitu. Nárůst proti současnému stavu může činit cca 2 dB při současném chodu všech kotlů.

Uvedené okruhy byly především podrobněji komentovány v rámci vypracování posudku. Navržená technická, respektive projektová a organizační opatření vedoucí k prevenci, minimalizaci i eliminaci negativních dopadů předloženého záměru, jsou formulována do podmínek stanoviska příslušného úřadu.

Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za nulové, malé
až nevýznamné, při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů
na životní prostředí umožňující realizaci předloženého záměru.

Celkově lze konstatovat, že posuzovaný záměr „Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník- Praha“ je z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí, při dodržení navržených opatření, akceptovatelný.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud
jde o znečišťování životního prostředí:

Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru, kdy budou instalovány nízkoemisní kotle s ekonomizéry, lze konstatovat, že pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících předloženým záměrem jsou použita odpovídající technická opatření omezující výstupy do jednotlivých dotčených složek životního prostředí.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a podmínek pro sledování a rozbor  vlivů na životní prostředí:

Příslušná opatření k  ochraně zdraví obyvatelstva a životního prostředí, vyplývající z procesu posuzování vlivů na životní prostředí, byla navržena v dokumentaci a doplněna
či rozpracována v posudku na základě doručených vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů. Navrhovaná opatření, i s ohledem
na průběh veřejného projednání dokumentace a posudku, jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr „Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník – Praha“ byl předložen v jedné  variantě. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí prokázalo, že navrhované řešení
je akceptovatelné.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

K dokumentaci obdržel příslušný úřad celkem 7 vyjádření, z toho 2 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 5 vyjádření dotčených správních úřadů. Příslušný úřad neobdržel žádné vyjádření občanů, občanských sdružení, iniciativ, nebo jiných zástupců veřejnosti. Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku vypořádány. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku navrženy ve formě podmínek do návrhu stanoviska.

Vypořádání vyjádření k posudku:

Příslušný úřad obdržel k posudku ve lhůtě celkem 7 vyjádření, z toho 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z obdržených vyjádření jsou vypořádány podmínkami stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Stanovisko:

Na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací, vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad, podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

## SOUHLASNÉ  STANOVISKO

k záměru

#### „Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník - Praha“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Doporučená varianta:

Na základě závěrů posudku, veřejného projednání a doplňujících informací
se k realizaci doporučuje varianta řešení záměru popsaná v dokumentaci.

Podmínky souhlasného stanoviska:

I. Pro fázi přípravy:

- V rámci realizace záměru instalovat kotle, respektive hořáky, s co nejpříznivějšími emisními parametry, v souladu s ustanovením § 3 odst. 6 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

- V dalším stupni projektové dokumentace provést konstrukční řešení zastřešení objektu nové kotelny tak, aby byl použit materiál o plošné hmotnosti minimálně m´= 100 kg/m2, a to pro zajištění požadované minimální stavební neprůzvučnosti.

- V rámci další projektové přípravy objektu nové kotelny respektovat následující doporučení:

- vstup do objektu (vrata) osadit zvukoizolačními ocelovými vraty sendvičové konstrukce s dvojitým těsněním po obvodu dosedacích ploch, vzduchová mezera tl. 10 cm bude vyplněna plstí z minerálních vláken,

- použít zdvojená okna o vzduchové neprůzvučnosti minimálně R´w = 30 dB,

- větrací otvory, výdechy a nasávání zatlumit na hodnotu maximálně 65 dB
ve vzdálenosti 1 m před otvorem vně fasády.

- V rámci projektové přípravy objektu ventilátorovny respektovat následující doporučení:

- z hlediska konstrukčního řešení zastřešení dodržet vzduchovou neprůzvučnost  minimálně R´w = 43 dB,

- vstup do objektu (vrata) osadit zvukoizolačními ocelovými vraty sendvičové konstrukce s dvojitým těsněním po obvodu dosedacích ploch, vzduchová mezera tl. 10 cm bude vyplněna plstí z minerálních vláken,

- větrací otvory, výdechy a nasávání zatlumit na hodnotu maximálně 65 dB
ve vzdálenosti 1 m před otvorem vně fasády,

- u obvodové konstrukce zajistit hodnotu vzduchové neprůzvučnosti minimálně R´w = 45 dB.

- Zajistit, aby větrací otvory, výdechy a nasávání související s novými horkovodními čerpadly umístěnými ve stávající dílně údržby, byly zatlumeny na hodnotu maximálně   65 dB ve vzdálenosti 1 m před otvorem vně fasády.

- U všech technologických zařízení (kotelní jednotky, čerpadla, ventilátory) dodržet pružná upevnění zařízení deklarovaná výrobcem.

- Potrubí mezi jednotlivými zařízeními osadit tlumiči hluku.

- Ke stavebnímu řízení upřesnit návrhy protihlukových opatření a prokázat zajištění dodržení limitu pro vnější hluk 50 dB (A) pro den a 40 dB (A) pro noc.

- Jako součást dokumentace pro stavební povolení doložit výpočet hluku ze stavební činnosti, v souladu s Nařízením vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění NV č. 502/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a event. návrh protihlukových opatření. Hodnota akustického tlaku A ze stavební činnosti nesmí překročit  v době od 7,00 hod. do 21,00 hod LAeq,T = 65 dB.

- V dalších stupních projektové dokumentace podrobně určit prostory pro možné skladování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám           ze všech aktivit v rámci výstavby uvažovaného záměru. Tyto látky lze skladovat pouze       ve vyhrazených prostorách, v souladu s plánem odpadového hospodářství a legislativou v oblasti ochrany vod.

- Upřesnit druhy a množství odpadů vznikajících během výstavby a provozu zařízení,  určit způsob jejich odstranění nebo využití v souladu s § 11 zák. č. 185/2001 Sb.,             o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

- V dokumentaci pro účely územního řízení zapracovat ochranu dřevin rostoucích mimo les v souladu s postupy danými ČSN DIN 18 920.

- Vypracovat plán havarijních opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám
pro období výstavby i následný provoz zařízení.

- Ke stavebnímu povolení požádat příslušný vodoprávní úřad o udělení souhlasu ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých  zákonů.

- S příslušnými organizacemi (vlastník, provozovatel) projednat zvýšený odběr pitné vody, zvýšený odběr zemního plynu a zvýšený odběr elektrické energie, plynoucí z rozšíření provozu.

- Zajistit, aby zbytkové znečištění technologických odpadních vod v požadovaném rozsahu splnilo limity pro vypouštění odpadních vod stanovených příslušným kanalizačním řádem veřejné kanalizace.

- Zpracovat plán sadových úprav a jeho návrh projednat s příslušným správním orgánem.

- V dalším stupni projektové přípravy specifikovat protipožární zabezpečení stavby             v souladu s požadavky příslušného orgánu vykonávajícího státní požární dozor a před uvedením stavby do provozu požádat o schválení požárního řádu

- Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek specifikaci garancí na minimalizaci negativních vlivů výstavby na životní prostředí.

II. Pro fázi realizace:

- V případě úniku ropných látek v průběhu výstavby tento únik sanovat v souladu s plánem havarijních opatření a zajistit odstranění kontaminované zeminy oprávněnou osobou.

- Na zařízení staveniště neskladovat látky škodlivé vodám.

- V případě nepříznivých klimatických podmínek provádět skrápění příslušných stavebních ploch.

- Zajistit, aby dodavatel stavebních prací odpovídal za průběžné čištění vozovek od nečistot ze staveniště.

- Stavební práce provádět tak, aby ovlivnění obyvatel okolní bytové zástavby (hlukem, emisemi) bylo minimální. Na stavbě musí být omezena práce ve dnech pracovního volna a v noční době.

- Před kolaudací stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vznikajících během procesu výstavby a doložit způsob jejich likvidace. Likvidaci odpadů smluvně zajistit oprávněnou osobou.

- Pro fázi výstavby předložit ke schválení plán havarijních opatření ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zajistit posouzení celého prostoru výstavby z hlediska splnění platných hlukových limitů daných přílohou 6 NV č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a předložit je ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

- V rámci zkušebního provozu stavby zařízení zajistit akreditovanou firmou provedení kontrolního měření vybrané obytné zástavby pro ověření závěrů hlukové studie                 a účinnosti navržených protihlukových opatření, a to v denní i noční době. Rozsah měření a výběr referenčních bodů pro ověření měření konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

- Ke kolaudaci stavby (k žádosti o povolení trvalého provozu) doložit, že hluk z plného provozu výtopny nepřekračuje hygienické limity pro venkovní chráněný prostor                a venkovní i vnitřní chráněné prostory staveb.

III. Pro fázi provozu:

- Technologické odpadní vody a splaškové odpadní vody odvádět do kanalizace.

- Množství a skladbu jednotlivých druhů odpadů za  kalendářní rok nahlásit vždy nejpozději do 15. února roku následujícího Magistrátu hlavního města Prahy, odboru životního prostředí.

- Zajistit, aby provozní řád zařízení obsahoval podmínku výhradního přednostního využití výkonu nově instalovaných nízkoemisních kotlů. Provoz stávajících kotlů využívat výjimečně pouze při nenadálých situacích.

- S nebezpečnými látkami nakládat ve smyslu ustanovení §44 písm. a) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

- Průběžně udržovat a ošetřovat stávající a nově vysazenou zeleň.

Toto stanovisko k realizaci záměru „Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník
- Praha“ nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být          na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona                        č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

##### Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka  odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku