MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 9. března 2007

Č.j.: 530/308/07

Č.j.: 17583/ENV/06

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

ve znění pozdějších předpisů

# Identifikační údaje

Název záměru:	ELBEL – závod na výrobu automatických praček a sušiček, Havraň

Kapacita (rozsah) záměru:		Celková výroba aut.praček a sušiček 1.500.000 ks/rok.

Povrchová úprava kovů a plastů 6.000.000 m2/rok.

Umístění záměru:			kraj:		Ústecký

obec:		Havraň

kat. území:	Havraň

Obchodní firma oznamovatele:	ELBEL s.r.o.

IČ oznamovatele:			27401481

Sídlo oznamovatele:			Jakubská 647/2, 110 00  Praha 1

# Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení: 		RNDr. Stanislav Lenz , Tebodin CR s.r.o., Praha

osvědčení odb. způsobilosti č.j.: 24141/2709/OPVŽP/99

Datum předložení oznámení:	14.4.2006

Zpracovatel dokumentace:		RNDr. Stanislav Lenz, Tebodin CR s.r.o., Praha

osvědčení odb. způsobilosti č.j.: 24141/2709/OPVŽP/99

Datum předložení dokumentace:	29.8.2006

Zpracovatel posudku:	RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-ENVI-CONSULT Pardubice

osvědčení odb. způsobilosti: č.j.: 2719/4343/OEP/92/93

Datum předložení posudku:		8.1.2007

Veřejné projednání:			místo konání:	   Obecní úřad Havraň

datum konání:	   21.2.2007

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- Dne 14.4.2006 obdrželo MŽP oznámení dle příl. č. 4 cit. zákona zpracované RNDr. Stanislavem Lenzem.

- Dne 28.4.2006 bylo oznámení záměru převedeno odborem posuzování vlivu na životní prostředí a IPPC (OPVI) MŽP na odbor výkonu státní správy I (OVSS IV) MŽP.

- Dne 3.5.2006 bylo oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření a bylo zahájeno zjišťovací řízení.

- Dne 29.6.2006 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení s konstatováním, že oznámení není možné považovat za dokumentaci a k záměru bude předložena dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 k cit. zákonu, zpracovaná především s důrazem na uvedené oblasti, se zohledněním všech požadavků a podmínek obsažených ve vyjádřeních k oznámení.

- Dne 29.8.2006 obdržel příslušný úřad dokumentaci.

- Dne 5.9.2006 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

- Dne 11.9.2006 byl pověřen zpracováním posudku RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

- Dne 8.1.2007 obdržel příslušný úřad posudek.

- Dne 9.1.2007 byl posudek rozeslán příslušným územním samosprávným celkům a příslušným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

- Dne 22.1.2007 bylo oznámeno veřejné pojednání záměru.

- Dne 21.2.2007 se konalo veřejné projednání záměru.

Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku na základě v posudku uvedených skutečností navrhuje vydat souhlasné stanovisko k posuzovanému záměru.

Závěry veřejného projednání:

Veřejné projednání proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, a v souladu s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, dále jen „vyhláška“.

Občanské sdružení „Chceme žít“ se sídlem v Moravěvsi podalo vyjádření pouze k oznámení, v dalších fázích se již procesu posuzování aktivně  neúčastnilo.

Na veřejném projednání byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek. Podrobně je průběh veřejného projednání uveden v zápisu z veřejného projednání č.j. 530/308/07 ze dne 22.2.2007.

Celkem bylo na veřejném projednání přítomno 13 osob.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Rada Ústeckého kraje - usnesení č. 19/59R/2006 ze dne 11.10.2006,

- Obec Havraň - vyjádření ze dne 11.10.2006,

- Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí

#### Č.j.: OŽPaMU/3882/06/Fo ze dne 10.10.2006,

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Most

Č.j.: KHSUL 3038/2006 ze dne 14.09.2006,

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem

Č.j.: 44/ŘI/0626538.02/06/UJP ze dne 03.10.2006,

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší

Č.j.: 2782/740/06/MS ze dne 12.9.2006

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod

Č.j.: 2816/650/06/ ze dne 7.9.2006

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa

Č.j.: 2559/640/06 a 61365/ENV/06 ze dne 19.10.2006

- Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Č.j.: 61362/ENV/06, 1273/750/06 ze dne 15.09.2006

# III.  Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Jak je patrné z průběhu procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na půdu a vlivy na obyvatelstvo (z hlediska imisní a akustické situace zájmového území). Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné. Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru. V souvislosti s ochranou životního prostředí se jedná především o podrobnou specifikaci v oblasti vlivů na ovzduší a obyvatelstvo a vlivy na půdu.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor  vlivů na životní prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, výstavby a provozu záměru.

Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel jednovariantní řešení, příslušným úřadem  nebylo požadováno doplnění variant.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 9 vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V. zveřejněného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému úřadu, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného posudku nejsou akceptovány.

Vypořádání vyjádření k  posudku

Ke zveřejněnému posudku obdržel příslušný úřad v zákonné lhůtě pouze 1 vyjádření správního úřadu. Vyjadřuje souhlasný postoj k projednávanému záměru a ztotožňuje se se závěry, ke kterým dospěl zpracovatel posudku.

Stanovisko:

Na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

## SOUHLASNÉ  STANOVISKO

k záměru

„ELBEL – závod na výrobu automatických praček a sušiček, Havraň ”

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Doporučená varianta:

Na základě závěrů posudku, veřejného projednání a doplňujících informací se k realizaci doporučuje varianta popsaná v dokumentaci a posudku při splnění následujících podmínek.

Podmínky souhlasného stanoviska:

I. Pro fázi přípravy:

- V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy; v rámci odnětí ze ZPF postupovat v souladu s doporučeními uvedenými  v dopisu MŽP č.j.: M/100610/03 ze dne 15.7.2003.

- V rámci další přípravy záměru podat žádost o povolení umístění zdroje znečišťování ovzduší podloženou odborným posudkem a rozptylovou studií dle zák. 86/2002 Sb., v platném znění. V rámci odborného posudku lze doporučit diskutovat a ozřejmit následující skutečnosti:

- upřesnit a doložit hodnoty výstupních koncentrací TOL u kataforetického lakování,

- upřesnit a doložit způsob zjištění v dokumentaci EIA uváděných koncentrací TZL a VOC u práškového lakování,

- pro spalovací zařízení RTO podat podrobnější popis a funkci spalovacího zařízení,

- spalovací zařízení RTO musí vykazovat takovou účinnost, aby ho bylo možné považovat za BAT,

- pro spalovací zařízení RTO bilancovat veškeré emise (tedy ze spalování zemního plynu, emise nespálených VOC a emise ze spalovaného materiálu),

- doložit podrobnější popis filtru za práškovým lakováním,

- podrobněji diskutovat problematiku uvolňování emisí pachových látek u zdrojů nevybavených zařízením na omezování VOC.

- Součástí dokumentace pro stavební povolení bude aktualizovaná hluková studie, dokladující plnění hygienických limitů z provozu zdrojů hluku v areálu výrobního závodu ELBEL.

- V dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku.

- Podmiňujícím předpokladem pro zahájení výstavby  zpevněných a zastavěných ploch souvisejících se záměrem výstavby výrobního závodu ELBEL musí být rozšíření stávající retence pro vody z průmyslové zóny tak, aby byl bezpečně zachycen objem přívalové srážky z nově vzniklých ploch.

- V rámci další projektové přípravy budou doloženy podrobnější informace o průmyslové ČOV, která bude předčišťovat technologické odpadní vody na vodohospodářským orgánem odsouhlasené limity pro vypouštění těchto předčištěných technologických odpadních vod.

- V rámci zpracování projektu pro stavební řízení upřesnit množství a stupeň znečištění jednotlivých odpadních vod  vstupujících do zařízení ČOV tak, aby na výstupu odpadních vod z ČOV byly trvale dodržovány hodnoty ukazatelů pro vypouštění těchto vod do vod povrchových.

- Součástí další projektové přípravy bude podrobný hydrogeologický průzkum, který bude kromě jiného vyhodnocovat vliv záměru na hladinu podzemní vody a na směr a rychlost proudění podzemních vod.

- Veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes odlučovače ropných látek tak, aby obsah nepolárních extrahovatelných látek na výstupu z odlučovače odpovídal požadavku vodohospodářského orgánu; odlučovače budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období přívalových dešťů.

- Pro zjištění počáteční akustické situace v zájmovém území ve vztahu ke zvoleným dopravním trasám a bodům obytné zástavby situovaným nejblíže výrobnímu závodu  provést před zahájením provozu měření počáteční akustické situace; po zahájení provozu závodu uvedené měření zopakovat; výběr měřících míst konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

- Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru( tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.

- Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.

- Upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění.

- V rámci projektu pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav areálu.

- Zmírnit pohledové působení výškově určujících objektů areálu závodu vyloučením reflexních nátěrů nebo kontrastní kombinace nápadných barevných odstínů.

II. Pro fázi výstavby:

- Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.

- Zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF.

- Skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu minimalizace ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu a drobných obratlovců.

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízení staveniště musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v těchto územích.

- V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

- Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací.

- Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch.

- Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů.

- Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných záchytných a havarijních jímek.

III. Pro fázi provozu:

- Před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod.

- Před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád závodu.

- Do zahájení zkušebního provozu předložit „Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, který bude v dostatečném předstihu předložen k vyjádření příslušnému vodoprávnímu úřadu.

- Bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád navrhované průmyslové čistírny odpadních vod.

- V rámci provozního řádu pravidelně sledovat kvalitu vody na výstupu z čistírny; rozsah a četnost analýz bude prováděna dle požadavku příslušného vodohospodářského orgánu.

- Bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád odlučovačů ropných látek.

- Provozní řád odlučovačů ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich pravidelnou kontrolu a údržbu.

- Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti .

- V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění.

- V rámci zkušebního provozu závodu bude provedeno autorizované měření emisí středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší, rozsah měření upřesní příslušný inspektorát ČIŽP.

- Zásobování výrobního závodu bude realizováno pouze v době 06.00 – 22,00 hod; tento požadavek bude zapracován do provozního řádu výrobního závodu

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být  na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a ustanovením § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

##### Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku