Oznámení záměru

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (v rozsahu přílohy č. 3 k výše uvedenému zákonu)

Název záměru:	„Guardian – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka“

Charakter  záměru:	Nová stavba

Objednatel:	Investorsko inženýrská a. s.

Gorkého 658/15

460 01 Liberec 1

Zpracoval:	RNDr. Jan Horák - oprávněný zpracovatel

osvědčení o odborné způsobilosti

čj. 16237/4368/OEP/92, ze dne 4. 3. 1993

držitel autorizace zn. 4532/OPVŽ/02 ze dne  18. 9. 2002

Spolupracovali:	Ing. Petr Boháč

Petr Bouška

Ing. Alžběta Erbenová

Mgr. Radomír Smetana

Zakázkové číslo:	Z 12/07

Ředitel společnosti:	RNDr. Jan Horák

Adresa firmy:	SCES - Group, spol. s r. o.

Petrská 1178

110 00 Praha 1

provozovna:  Stroupežnického 7,

400 01 Ústí nad Labem

tel. : 475 201 113, 475 220 397

fax : 475 201 227, 475 220 397

IČ:  48288268

Bankovní spojení:   Raiffeisenbank, Ústí nad Labem

č. ú.  1027000777/5500

e-mail:                  sces@sces.cz

webová strana:     www.sces.cz

Datum vypracování: 	červenec 2007

Obsah                                                                                                       č í s l o   s t r á n k y

ÚVOD	8

A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI	11

A.1  Obchodní firma	11

A.2  IČ	11

A.3  Sídlo (bydliště)	11

A.4  Jméno,   příjmení,     bydliště    a     telefon     oprávněného     zástupce      oznamovatele	11

B.  ÚDAJE O ZÁMĚRU	13

B.I  Základní údaje	13

B.I.1  Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	13

B.I.2  Kapacita (rozsah) záměru	13

B.I.3  Umístění záměru	13

B.I.4  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	14

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných    variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	14

B.I.6 	Popis technického a technologického řešení záměru	15

B.I.7  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	22

B.I.8  Výčet dotčených  územně samosprávných celků	23

B.I.9  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	23

B.II  Údaje o vstupech	24

B.II.1  Půda	24

B.II.2  Voda	24

B.II.3  Surovinové a energetické zdroje	29

B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	31

B.III  Údaje o výstupech	33

B.III.1  Ovzduší	33

B.III.2  Odpadní vody	39

B.III.3  Odpady	43

B.III.4  Hluk a vibrace	46

B.III.5  Doplňující údaje	52

C.  ÚDAJE       O       STAVU       ŽIVOTNÍHO         PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM  ÚZEMÍ	55

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného  území	55

C.1.1  Územní systém ekologické stability krajiny	55

C.1.2 Zvláště chráněná území	55

C.1.3  Přírodní parky	55

C.1.4  Významné krajinné prvky	56

C.1.5  Památné stromy	56

C.1.6  Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru	56

C.1.7  Území hustě zalidněná	56

C.1.8  Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení	56

C.1.9  Staré ekologické zátěže	57

C.1.10  Extrémní poměry v dotčeném území	57

C.1.11  Výskyt radonu	57

C.1.12  NATURA 2000	57

C.1.13  Přírodní léčivé zdroje	57

C.2  	Stručná  charakteristika stavu  složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	58

C.2.1  Ovzduší a klima	58

C.2.2  Geomorfologické poměry	59

C.2.3  Hydrologické poměry	59

C.2.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje	60

C.2.5  Půda	61

C.2.6  Flóra	61

C.2.7  Fauna	61

C.2.8  Obyvatelstvo	61

D.   údaje o vlivech záměru na  veřejné  zdraví  a životní prostředí	64

D.1  Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	64

D.1.1  Vlivy na veřejné zdraví	64

D.1.2  Sociálně ekonomické vlivy	69

D.1.3  Vlivy na ovzduší a klima	69

D.1.4  Vlivy na hlukovou situaci	74

D.1.5  Vlivy na povrchové a podzemní vody	78

D.1.6  Vlivy na půdu	80

D.1.7  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	81

D.1.8  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	82

D.1.9  Vlivy na krajinu	83

D.1.10  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	84

D.2  Rozsah  vlivů  vzhledem  k  zasaženému  území  a  populaci	85

D.3   Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících státní hranice	87

D.4   Opatření   k  prevenci,   vyloučení,   snížení,   popřípadě   kompenzaci nepříznivých vlivů	88

D.4.1  Územně plánovací opatření	88

D.4.2  Technická a organizační opatření	88

D.5   Charakteristika   nedostatků   ve   znalostech  a   neurčitostí,  které  se vyskytly při specifikaci vlivů	91

E.  Porovnání  variant  řešení  záměru	94

E.1  Varianta A – aktivní varianta	94

E.2  Referenční varianty	94

E.2.1  Varianta B – nulová varianta (bez činnosti)	94

E.2.2  Varianta C – jiné využití území	94

F.  doplňující  údaje	97

F.1  Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	97

F.2  Další podstatné informace oznamovatele	97

g.   všeobecně         srozumitelné      shrnutí netechnického  charakteru	99

G.1  Vlivy záměru Guardian na hlukovou zátěž	100

G.2  Vlivy záměru Guardian na znečištění ovzduší	100

G.3  Vlivy záměru Guardian na obyvatelstvo	100

G.4  Vlivy záměru Guardian na přírodní podmínky	101

G.5  Vlivy záměru Guardian na vody	101

G.6  Ostatní vlivy záměru Guardian	101

H.  Příloha	104

H.1  Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace	104

H.2  Přílohy mapové, obrazové a grafické a právní dokumenty	104

H.3  Samostatné přílohy – odborné expertizy	104

Seznam  zkratek

BPEJ	bonitovaná půdně ekologická jednotka

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

ČR	Česká republika

DUR	dokumentace k územnímu řízení

DÚSC	dotčené územní samosprávné celky

E. I. A.	Environmental Impact Assessment, posuzování vlivů na životní prostředí

Guardian	Guardian Automotive Czechia s. r. o.

CHKO	chráněná krajinná oblast

CHLÚ	chráněné ložiskové území

CHOPAV	chráněná oblast přirozené akumulace vod

I I a. s. 	Investorsko inženýrská a. s., se sídlem Gorkého 658/15, 460 01 Liberec 1

KČDO	katalogové číslo druhu odpadu

KN	katastr nemovitostí

k. ú.	katastrální území

KÚ	Krajský úřad

KÚ ÚK	Krajský úřad Ústeckého kraje

LBC	lokální biocentrum

LBK	lokální biokoridor

MěÚ	Městský úřad

MZe	Ministerstvo zemědělství ČR

MŽP	Ministerstvo životního prostředí

NO 	nebezpečný odpad

NRBK	nadregionální biokoridor

NV	nařízení vlády

OA	osobní automobil

OZKO	oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

oznámení	oznámení záměru dle § 6, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu záměru Guardian – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka

OŽPZ	odbor životního prostředí a zemědělství

PA	polyamidy

p. č.	parcelní číslo

PM10	frakce suspendovaných prachových částic do velikosti 10 μm

PP	polypropylén

PřP	přírodní park

Příloha č. 12	Příloha č. 12 k vyhlášce MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon                        č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

PZ Krupka	Průmyslová zóna Krupka

RB	regionální biocentrum

RTO  	Regenerative Thermal Oxidizer, regenerační termický oxider

RDN	retenční dešťová nádrž

ŘSD	ředitelství silnic a dálnic ČR

SCES	SCES - Group, spol. s r. o., Petrská 1178, 110 00 Praha

s. p.	státní podnik

SZÚ	Státní zdravotní ústav

TNA	těžký nákladní automobil

TOC	total organic carbon, celkový organický uhlík

TUV	teplá užitková voda

TZL	tuhé znečišťující látky

ÚK	Ústecký kraj

ÚPD	územně plánovací dokumentace

ÚSES	územní systém ekologické stability

VKP	významný krajinný prvek

VOC	volatile organic compound, těkavé organické látky – TOL

VZT	vzduchotechnika

zákon	zákon č . 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

záměr	záměr  výstavby   závodu  na  výrobu  plastových   dílů  pro  automobilový 	průmysl společnosti Guardian Automotive Czechia s. r. o. v PZ Krupka

ZPF	zemědělský půdní fond

ŽP	životní prostředí

ŽPZ	životní prostředí a zemědělství

Přílohy

Příloha P1    Vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění o zařazení záměru

Příloha P2         Stanovisko   Krajského   úřadu  Ústeckého   kraje  k   evropsky  významným   lokalitám a ptačím oblastem

Příloha P3         Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa

Příloha P4         Výkresová dokumentace

Příloha P5         Fotodokumentace

Příloha P6	   Bezpečnostní listy

Příloha P7	Osvědčení a autorizace zpracovatele oznámení RNDr. Jana Horáka

Samostatné přílohy

SP1                    Guardian Automotive Czechia s. r. o.,  Závod Krupka, Rozptylová studie

SP2                    Guardian Automotive Czechia s. r. o.,  Závod Krupka, Hluková studie

# ÚVOD

Předložené oznámení dle přílohy č. 3 záměru Guardian – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka, (dále jen oznámení) dle  zákona          č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých dalších zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), je zpracováno ve smyslu § 6 zákona, v rozsahu a s náležitostmi podle přílohy č. 3  k uvedenému zákonu.

Posuzovaný záměr společnosti Guardian Automotive Czechia s. r. o. se týká realizace nové stavby v Průmyslové zóně Krupka (dále jen PZ Krupka), kde by měly být vyráběny  plastové díly pro automobilových průmysl. Na ploše přibližně 6 ha, mezi stávajícími závody Tivall a logistickým a skladovým areálem Toyota, by měl být v období 10/2007 až 12/2008 postaven závod, který bude tvořen dvěma hlavními provozy, a to vstřikovací linkou a lakovací linkou. Ve vstřikovací lince by mělo být  zpracováno cca 2 500 t za rok vstupní suroviny – pryskyřic a v lakovací lince by měly být povrchově upravovány plastové díly o ploše přibližně 435 000 m2 za rok.

Dle vyjádření Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) ze dne 21. 6. 2007 pod zn. 44730/ENV/07, záměr naplňuje dikci bodu 4.2 (Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu a dikci bodu 7.1 (Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok, kategorie II  zákona. Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle výše uvedeného zákona, přičemž příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.

Na základě stanoviska orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Ústeckého kraje č. ev. 105425/07/ZPZ/N-651 ze dne 8 6. 2007 nebude mít záměr samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle zákona         ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Výstavba závodu Guardian v PZ Krupka je dle dopisu odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Krupka ze dne 13. 06. 2007, zn. OÚPASŘ/14549-2007/507-2007/Jích. v souladu se schválenou ÚPD města Krupka. Navrhovaný závod se nachází v sektoru č. 91 – území výroby mimosídelního typu. Dominantní využití tohoto sektoru je pro zařízení výroby a služeb zpracovatelského průmyslu.

V rámci oznámení jsou zhodnoceny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí dle rozsahu předepsaném v příloze č. 3. Pro hodnocení specifických vlivů byly v souladu s požadavky zákona zpracovány odborné posudky a studie, které jsou podkladem pro vlastní hodnocení a jsou zařazeny jako samostatné přílohy k oznámení. Jedná se o následující odborná hodnocení:

- Hluková studie záměru,

- Rozptylová studie škodlivin znečišťujících ovzduší záměru.

- Hodnocení flory a fauny na základě místního terénního průzkumu s postihnutím jarního aspektu.

Součástí příloh k oznámení jsou rovněž vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a dalších předaných vyjádření úřadů a v přiměřeném rozsahu mapová a obrazová dokumentace.

Oznámení záměru bylo zpracováno na základě podkladů a informací společností Guardian a Investorsko inženýrská a. s.

Firma Guardian uvádí, že množství zpracovávaných rozpouštědel bude postupně klesat tak, aby v průběhu roku 2011 bylo v technologii používáno minimum rozpouštědel a používány vodou rozpustné barvy.

Část   A

ÚDAJE  o  oznamovateli

# A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## A.1  Obchodní firma

Guardian Automotive Czechia s. r. o.

Týn 1049

110 00 Praha 1

IČ: 279 15 905

zastoupená společností

Investorsko inženýrská a. s.

## A.2  IČ

250 47 183

## A.3  Sídlo (bydliště)

Gorkého 658/15

460 01 Liberec 1

## A.4  Jméno,   příjmení,     bydliště    a     telefon     oprávněného     zástupce      oznamovatele

Ing. Radim Průša

technický manažer

Gorkého 658/15

460 01 Liberec 1

telefon:  +420 485 253 345

fax:        +420 485 253 366

mobil:    +420 731 547 834

e-mail:    prusa@iias.cz

Část B

ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

# B.  ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I  Základní údaje

### B.I.1  Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Guardian – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka“

Dle vyjádření MŽP zn. 44730/ENV/07 ze dne 21. 6. 2007 záměr „ Guardian Automotive Czechia s. r. o“ naplňuje dikci bodu 4.2 (Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a dikci bodu 7.1 (Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok,  kategorie II citovaného zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního prostředí.

### B.I.2  Kapacita (rozsah) záměru

Záměr společnosti Guardian Automotive Czechia s. r. o. (dále jen Guardian) předpokládá výstavbu nového závodu na výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl  v Průmyslové zóně Krupka, sektor SEVER. Vlastní závod budou tvořit dvě hlavní jednotky, a to vstřikovací linka a lakovací linka. Ve vstřikovací lince bude lisováním zpracováváno cca 2 500 t.rok-1 vstupní suroviny – pryskyřic.  Pryskyřice budou tvořeny ABS – Acrylonitril Butadien Styrenem, polypropylénem, polyamidy a zpětným využitím recyklovaného materiálu. V lakovací lince budou povrchově upravovány zde vyrobené plastové díly o ploše přibližně 435 000 m2.rok-1.

### B.I.3  Umístění záměru

Výstavba záměru je situována v Ústeckém kraji, v okrese Teplice, v k. ú. obce Krupka a na ploše Průmyslové zóny Krupka.

Kraj:                           Ústecký kraj

Okres:	Teplice

Obec:                           Krupka

Katastrální území:       k. ú. 675261 Krupka

Pozemky:	parcela p. č. 2242/15 a 2242/29.

Situační výkres umístění záměru je uveden v Příloze P3 oznámení.  Podrobný seznam p. č. pozemků je uveden včetně výměr v Tabulce T2, v části B.II.1 Půda.

### B.I.4  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter záměru je novostavba. Umístění stavby je předpokládáno v PZ Krupka.

Z hlediska možnosti kumulace s jinými záměry je v blízkosti záměru Guardian v PZ Krupka, v sektoru SEVER umístěn výrobní závod společností Tivall CZ, s. r. o. a Logistický a skladový areál Toyota.

Společnost Tivall CZ, s. r. o. zde vyrábí a distribuuje mražené potraviny pro vegetariány. Skladové centrum Toyota slouží pro zásobování lokálních dealerů v České republice a ve východní části Německa náhradními díly pro vozy Toyota a Lexus. Jako možnost kumulace se jeví, jednak vytápění všech areálů výše uvedených závodů zemním plynem a z toho vyplývající emise a imise a jednak obslužná autodoprava a z toho plynoucí emise a imise.

### B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných    variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

#### B.I.5.1  Zdůvodnění a umístění záměru

Pro umístění záměru do PZ Krupka se investor rozhodl na základě velmi dobré infrastruktury, výborné dopravní dostupnosti a souladu výrobního programu záměru Guardian s ÚPD města Krupka v sektoru č. 91 - území výroby mimosídelního typu. Dominantní využití tohoto sektoru  je pro – zařízení výroby a služeb zpracovatelského průmyslu.

V rámci PZ Krupka byla realizována nová infrastruktura pro účely jednotlivých investorů. Závod Guardian využívá - vodovodní síť, splaškovou kanalizaci, výtlačnou kanalizaci, STL plynovod, místní komunikace, přeložku silnice III.třídy, rozšíření silnice I/13, veřejné osvětlení, rozvod el. energie podzemními kabely 22 kV a rozvody telefonních kabelů a linek ISDN.

Pro dešťovou kanalizaci jsou v zóně určeny stávající vodoteče se zaústěním do Zalužanského potoka, který protéká mezi jednotlivými sektory. Toto řešení bylo již projednáno s dotčenými orgány státní správy.

Bylo vybudováno dopravní napojení na hlavní trasy – obslužná komunikace průmyslové zóny – napojení na komunikaci I/13 (E 442) Ústí nad Labem - Cheb  a dále  přímé napojení na silnici I/8 (E 55) Praha -  Teplice - Cínovec a dálnici D8. Do budoucna se počítá s vybudováním sjezdu z dálnice D8 do PZ Krupka a s řešením dopravy 100% napojením na dálnici.

#### B.I.5.2  Přehled zvažovaných variant

Byly zvažovány pouze dvě varianty, a to varianta nulová a varianta aktivní. Pro variantu aktivní hovoří jednak již realizovaná infrastruktura zóny, dobré dopravní napojení PZ Krupka a soulad výrobního programu závodu Guardian s ÚPD města Krupka – využití sektoru pro zařízení výroby a služeb zpracovatelského průmyslu.

V případě varianty nulové by byl závod Guardian postaven někde jinde na ploše jiné PZ a namísto jeho by byl realizován jiný záměr obdobného zaměření a obdobnými vlivy na životní prostředí.

### B.I.6 	Popis technického a technologického řešení záměru

V závodě budou pracovat 232 zaměstnanci v nepřetržitém třísměnném cyklu, kromě sobot a nedělí. Ve vstřikovně se bude zpracovávat cca 2 500 t.rok-1 vstupní suroviny – pryskyřice (typu ABS – Acrylonitril Butadien Styren, PP, PA a zpětným využití recyklovaného materiálu) a v lakovně se budou povrchově upravovat plastové díly o ploše přibližně 435 000 m2.rok.1.

Výrobní hala má mít rozměry 126 x 84 m. Bude jednopodlažní. Bude v ní umístěna technologie lakovací a tvářící linky, sklad vyrobeného zboží a sklady vstupních surovin, nakládací prostor pro 4 nákladní automobily pro odvoz hotových výrobků, další technologie (chladicí věže, trafostanice, mechanická dílny apod.). Pro dopravu surovin bude sloužit 40 t jeřáb. Administrativní část bude dvoupodlažní.V přízemí budou umístěny kanceláře a v nadzemním podlaží šatny. V západním rohu je technické zázemí (sklad olejů, dobíjení baterií atd.), dále chladící věže a 4 sila pro skladování základní suroviny pro výrobu výrobků z plastu. Na JV straně budovy bude parkoviště se 138 stáními pro osobní automobily. Okolo budovy bude vybudována asfaltová cesta pro příjezd a odjezd nákladních automobilů. U severního rohu budovy je přístavba skladu barev a prostor pro odpady. Vedle skladu je umístěno spalovací zařízení RTO s 30 m vysokým komínem – viz Příloha P4.

Technický a technologický popis je rozdělen na dvě části, a to na popis technologie lakovací linky a popis technologie vstřikovacích lisů. Výše uvedenými technologiemi by měly být vyráběny plastové díly pro automobilových průmysl. V následujících dvou tabulkách uvádíme výhled spotřeb rozpouštědel pro výrobu:

Tabulka T1  Odhad spotřeby rozpouštědel pro jednotlivé nátěry – rok 2009

| Barva | obsah rozpouštědel | odhad roční spotřeby | celkový objem rozpouštědel | dodatečné ředění | celkové množství dodávaného rozpouštědla | celkové množství rozpouštědla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [kg.rok-1] | [%] | [kg.rok-1] |
| podkladový nátěr | 55 | 40 000 | 22 000 | 40 | 16 000 |  |
| základový nátěr barevný | 45 | 60 000 | 27 000 | 30 | 18 000 |  |
| průsvitný lak | 60 | 55 000 | 33 000 | 30 | 16 500 |  |
| katalyzátor * | 60 | 20 000 | 12 000 |  |  |  |
| celkem |  | 175 000 | 94 000 |  | 50 500 | 144 500 |

Pozn.: *  Katalyzátor - přísada pro lepší ulpění barvy na podkladu.

Dále pak se výše uvedená rozpouštědla používají pro čištění – cca 10 000 kg rozpouštědel za rok. V nátěrových hmotách jsou použity jako hlavní tyto rozpouštědla – xyleny, butylacetát, n-butanol a  ethylbenzen. Bližší údaje o nich jsou uvedeny v části D a v bezpečnostních listech v Příloze P6  oznámení.

Pro časový horizont 2010 a dále - je uveden předpoklad investora - používání vodou rozpustných barev – viz následující tabulka:

Tabulka T2  Odborný odhad budoucí spotřeby rozpouštědel

| Barva | obsah rozpouštědel | odhad spotřeby | celkový objem rozpouštědel |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [kg.rok-1] |
| podkladový nátěr | 10 | 40 000 | 4 000 |
| základový nátěr | 15 | 60 000 | 9 000 |
| průsvitný lak | 3 | 55 000 | 1 650 |
| katalyzátor * | 60 | 20 000 | 12 000 |
| celkem |  | 175 000 | 26 650 |

Budoucí spotřeba rozpouštědel bude snížena z cca 154, 5 t na 26,65 t, tzn. přibližně o 128 000 kg.

#### B.I.6.1  Vstřikovací lisy

V této části technologie budou vyráběny plastové díly pro automobilový průmysl ve vstřikovacích lisech technologií tlakového vstřikování do forem. Surovinou pro proces jsou umělé pryskyřice. Budou využity následující druhy pryskyřice:

- ABS – Acrylonitril Butadien Styren,

- polypropylen,

- polyamidy.

Pryskyřice je do zařízení dodávána buď jako volně sypaná (přepravovaná z venkovních sil, viz dispoziční výkres) nebo ve velkých pytlích nebo kontejnerech octabins skladovaných  uvnitř objektu.  Skladovací kapacita venkovních sil je 4 x 25 t. Skladovací kapacita uvnitř objektu je přibližně 1 000 t.

Pryskyřice se suší suchým a teplým vzduchem (50 °C) v malých množstvích (asi 100 kg na stroj), které budou po ohřátí dále použity během následujících hodin. Pryskyřice je přiváděna přímo ze sil nebo z kontejnerů octabins do sušičky. Kontejnery jsou dopravovány pomocí vysokozdvižných vozíků. Pryskyřice je přiváděna do násypky pneumaticky.

Lisování vstřikováním do forem je realizováno ve vstřikovacích lisech, viz následující obrázek:

Obrázek č. 1  Schéma vstřikovacího lisu

Obrázek č. 2  Vstřikovací lis

Pryskyřice je do stroje přiváděna přes násypku a vstupuje do válce vstřikování vlastní vahou přes plnící hrdlo. Po vstupu do válce je pryskyřice ohřáta na příslušnou teplotu tavení pryskyřice a je vstřikována do formy šnekem pohybujícím se vpřed i zpět nebo pěchovačkou.

Forma je součástí stroje, který přijímá plast a příslušně ho tvaruje. Forma je neustále chlazena na teplotu, která umožňuje, aby pryskyřice tuhla a byla studená na dotyk. Desky formy jsou k sobě drženy hydraulickou nebo mechanickou silou. Svírací síla je definována jako tlak vstřikování násobený celkovou projektovanou plochou dutiny a pro naše zařízení se pohybuje  v rozmezí 400 t až 4 000 t. Formy jsou předimenzovány v závislosti na druhu pryskyřice, která má být použita.

Formy jsou specifické pro každý vyrobený díl a jsou umístěny do stroje mostovými jeřáby. Nejtěžší forma může mít hmotnost až 40 t.

Obrázek č. 3  Fotografie vstřikovacího lisu

Po vychlazení plastu se forma otevře a manipulátor vyjme díl z formy.

Některé mechanické činnosti jsou prováděny, zatímco díl je stále manipulátorem uchycen (jako odstraňování otřepů, odstraňování přebytečného plastu, aplikace pásky apod.).

V některých případech musí být díly vypalovány. Manipulátor pak přemístí díly nad plynový plamen. Použitým plynem je zemní plyn. Tento proces zvyšuje přilnavost nátěru na díl.  Po této úpravě je díl upuštěn na malý pásový dopravník a přesunut k operátorovi. Operátor kontroluje díly, případně provádí nějakou montážní práci a buď je balí do krabice (konečná expediční krabice) nebo je vkládá na zařízení, které přivádí díl do dalšího kroku výrobního procesu (natírání, montáž apod.).

Montáž dílů sestává ve většině případů z montáže natřených a nenatřených dílů, vkládání spon, aplikace loga apod. Po kontrole hotových dílů se výrobky balí do krabice (konečná expediční krabice) nebo probíhá montáž dílů, případně jejich povrchová úprava lakováním.

#### B.I.6.2  Technologie lakovací linky

Zařízení lakovací linky tvoří následující části:

- Zařízení předběžné úpravy

  - Toto zařízení se používá pro odplavení špíny ulpívající na dílech a sestává ze zón čistění (špína ulpívající na dílech je odplavena alkalickým čistícím činidlem): Použité činidlo: P3-VR5129/28 od Henkel nebo podobné. Spotřeba je asi 300 l/měsíc.

  - 2 zóny pro odstranění zbytků čistícího prostředku.

  - Zóna oplachování DI. Demineralizovaná voda smíchaná s Plastiwash FR od Henkel (nebo podobný), spotřeba Plastiwash asi 1000 l/rok.

  - Spotřeba vody asi 1100 l/hodinu na zařízení. Tekuté odpady: odpařená voda asi 400 l/hodinu; vypuštěná voda 700 l/hodinu. Nádrž vody u stroje má obsah asi 9000 l.

  - Zařízení sestává ze skříně tunelu s vodními vanami: Plastové díly jsou přepravovány na dopravníku. Čerpadla odebírají vodu z van, vedou ji přes filtrační stupně (odpad shromážděný z kovových filtrů je upraven jako nerizikový odpad) a stříkají ji do dílů tryskami. Výměník tepla ohřívá vodu v zóně odmašťování na 60 °C.

  - Odpadní voda je vypouštěna přes potrubní systém a likvidována v kanalizaci.

  - Odsávací zařízení na vstupu do tunelu zabraňuje úniku páry otvory a ta je odváděna do atmosféry komíny na střeše.

- Zóny vyfukování

  - Zóna vyfukování sestává z buňky, která je navržena jako vana. Jednotka cirkulujícího vzduchu s filtry (vytvořený odpad je považován za bezrizikový odpad) dodává vzduch do jednotlivých trysek, které mohou být nastaveny na profil obrobků. Celá buňka je vyfukována shora dolů. Shromážděná voda je odvedena do kanalizace.

- Sušička vody předběžné úpravy

  - Zde se odpaří zbývající voda na povrchu obrobků.

  - Sušička funguje podle principu cirkulace vzduchu. Vzduch je rozdělován po stropě filtru, pod obrobky je zabudována jednotka odběru vzduchu.

  - Předpokládáno je topné zařízení i ventilátory cirkulujícího vzduchu. Voda je odváděna samospádovým odvodněním.

- Sušička pro podkladový základní nátěr a průsvitný lak

  - V sušičkách nátěrů jsou obrobky ohřáty a nátěrový materiál je vysoušen po stanovenou dobu.

  - Sušičky fungují na principu cirkulujícího vzduchu, na vstupu a výstupu je vždy vzduchová clona.

  - Vzduch je rozdělován po celém povrchu stropu filtru, jednotka odběru vzduchu je zabudována pod obrobky.

  - Pro odvedení rozpouštědel, která byla uvolněna je odsávací vzduch zaveden do čistící jednotky odpadního vzduchu. (RTO)

  - Vzduch je ohříván integrovanými vzduchovými ohříváky (nepřímé ohřívání zemním plynem) a jsou předpokládány ventilátory cirkulujícího vzduchu.

  - Předpokládány jsou zóny chlazení pro chlazení obrobků po každém procesu sušení. Zóny chlazení fungují v provozním režimu cirkulujícího vzduchu. Vzduch je odebírán z tunelu chlazení, filtrován (filtry jsou považovány za nerizikový odpad) a chlazen, zbaven pramínků vody a nasměrován na obrobky.

- Zóny odvětrávání

  - Tyto zóny jsou použity pro odpaření rozpouštědel s nízkým bodem varu a vody před skutečným procesem sušení.

  - Zóny sestávají z tunelu se spádovým průtokem vzduchu. Vzduch může být ohřát max. na teplotu 40 °C. Vzduch je rozdělován po celém povrchu stropu filtru, odsávací jednotka je zabudována pod obrobky.

  - Pro odvedení vody nebo rozpouštědel, která byla uvolněna je odsávací vzduch zaveden do čistící jednotky odpadního vzduchu. Vypočtená maximální koncentrace je pro množství rozpouštědel 3,3 g.Nm-3 a pro vodu 20 g.m-3.

- Jednotka úpravy vzduchu se zvlhčovačem vzduchu

  - Průtočné množství vzduchu, který je odebírán různými zařízeními musí být nahrazeno odpovídajícím množstvím vzduchu. To zaručuje konstantní poměry tlaku a teploty.

  - Vzduch je nasáván z vnějšího prostředí objektu, filtrován, ohříván a zvlhčován.

- Buňka vypalování

  - V buňce vypalování jsou vyčištěné a vysušené díly vypalovány pro zajištění optimální přilnavosti nátěru na plastový povrch. Vypalování se provádí roboty. Konstrukce skříně  odpovídá lakovací buňce, celý prostor buňky vypalování je zásobován vzduchem přes stropní filtr. Vzduch je odsáván pod obrobky.

- Lakovací boxy s jednotkami úpravy necirkulujícího vzduchu

  - V lakovacím boxu je aplikován nátěrový materiál na obrobky. Nátěrový materiál je aplikován stříkacími pistolemi, které se mechanicky pohybují přes obrobek. Je-li to nutné, pistolemi může pohybovat operátor.

  - K buňce je připojena kontrola mokré vrstvy. Ta spočívá v prostoru, kde operátor může prohlížet obrobky nebo případně díl vyjmout pro kontrolu.

  - V lakovacích boxech je vertikální proudění vzduchu se spádovým tahem asi 0,4 m/s. Toto proudění zachytí zbývající postřik a zavede ho do systému pračky nátěru.

  - Pračka sestává z nepřerušované vodní clony. V přechodové oblasti jsou do systému cirkulujícího vzduchu zabudovány labyrintové sběrače. Pod buňkou je sběrací kanál: Odtud je voda z pračky zavedena nádrže systému.

  - Část průtoku vody z pračky je zavedena do systému koagulace (koagulačním činidlem je SIDACOAG od Sidasa nebo podobný, kapacita nádrže je 1000 litrů, odpad je oddělen od vody a je považován za nebezpečný odpad; voda je vracena do nádrže).

  - Buňky jsou vybaveny stropním filtrem (filtry jsou pravidelně vyměňovány) a osvětlením.

  - Vstup a výstup z buňky je vybaven vanou, která je zaplavena vodou.

  - Pro odvedení vody nebo rozpouštědel, která byla uvolněna je odsávací vzduch zaveden do čistící jednotky odpadního vzduchu. Vypočtená maximální koncentrace je pro množství rozpouštědel 3,3 g.Nm-3 a pro vodu 20 g.m-3.

- Jednotky úpravy recirkulačního vzduchu

  - Tyto jednotky se používají k čištění a úpravě vzduchu lakovacího boxu.

  - Vzduch prochází přes 2 filtry (filtry jsou pravidelně vyměňovány, vyměněné filtry jsou považovány za nerizikový odpad čištění a likvidace), chladící jednotku s odlučovačem vodních kapiček, ohřívák  a koncový filtr.

  - Výměníky tepla jsou vyrobeny z hliníku a mohou být čištěny vysokotlakým čistícím zařízením s tlakem do 100 barů.

- Systém dopravníků

  - Obrobky jsou připevněny k hřebenům, které se pohybují po lince pomocí  systému dopravníků.

  - Hřebeny musí být po uplynutí určitého času čištěny specializovanou firmou.

  - Dopravníkový systém odebírá obrobky přes celou linku, na různých úrovních (úroveň podlahy, mezilehlá úroveň a horní úroveň).

- Elektrické spínací zařízení a systém ovládání

  - Elektrická rozvodná deska i systém ovládání jsou vyrobeny podle norem CE, což zaručuje správný provoz zařízení.

- Jednotka RTO (Regenerative Thermal Oxidizer) - regenerační termický oxider

  - Jednotka RTO slouží pro likvidaci zbytků VOC v odsávaném vzduchu. Zemní plyn je zapotřebí pouze pro zážeh plamene. Spaliny jsou vedeny do 30 m vysokého komína. Vytvořené teplo by mohlo být využito v procesu. Schéma jednotky RTO je uvedeno v Příloze P4 oznámení.

- Systém dodávání nátěru

  - Vedle každého lakovacího boxu je instalována přípravna nátěrů.

  - V této přípravně jsou sudy barvy i rozpouštědla a katalyzátoru připojeny k systému dodávky nátěru do stříkacích pistolí pro nátěr 2k.

  - Systém dodávání nátěru je proveden jako nevýbušná konstrukce.

  - Sudy barvy jsou do přípravny nátěru dopravovány buď ručně nebo vysokozdvižným vozíkem.

  - Dodávka nátěru zahrnuje automatický měnič barvy umístěný co nejblíže každé pistole.

  - Čistící rozpouštědlo se používá k čištění zařízení. Toto rozpouštědlo je maximálně zachycováno, aby mohlo být recyklováno externí společností.

Zpočátku budou používány běžné barvy na bázi organických rozpouštědel. Počet různých odstínů bude 200 – 500 v závislosti na požadavcích zákazníka.

Při procesu nanášení barev je vzduch s obsahem zbytkových par rozpouštědel odváděn z prostoru lakování a ze sušících komor do dodatkového spalovacího zařízení pro likvidaci těkavých organických látek – jednotka RTO (Regenerative Thermal Oxidizer, regenerační termický oxider).

### B.I.7  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru Guardian je říjen 2007 a ukončení výstavby je předpokládáno v měsíci prosinci 2008. Investiční náklady byly odhadnuty na přibližně 600 mil. Kč.

### B.I.8  Výčet dotčených  územně samosprávných celků

Dotčené územní samosprávné celky (dále jen DÚSC), kterých se záměr týká, jsou Město Krupka a Ústecký kraj.

### B.I.9  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Územní řízení a stavební povolení, které bude vydávat Městský úřad Krupka, odbor  územního plánu a stavebního řádu. Pro stavbu vodohospodářských částí záměru bude nutný vodohospodářský souhlas  - vydává MěÚ Krupka, odbor životního prostředí.

Pro umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší pak bude vydávat souhlas Krajský úřad Ústeckého kraje,  odbor životního prostředí a zemědělství.

Po dokončení stavby bude následovat kolaudace – kolaudační rozhodnutí pro stavební část vydává příslušný stavební úřad, tj. Městský úřad Krupka, odbor  územního plánu a stavebního řádu; pro vodohospodářskou část MěÚ Krupka, odbor životního prostředí.

## B.II  Údaje o vstupech

### B.II.1  Půda

Výstavba záměru by měla být realizována na pozemcích p. č., jejichž seznam je uveden v následující tabulce.

Tabulka T3  Přehled parcel pro záměr Guardian na pozemcích v k. ú. Krupka

| Parcelní číslo | Výměra [m2] | Druh pozemku | Způsob využití | Vlastnictví | Způsob ochrany | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území 675261 Krupka |
| 2242/15 | 77 360 | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha | I I a. s. | - | bez |
| 2242/29 | 2 241 | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha | I I a. s. | - | bez |

V Příloze P3 oznámení je uveden výpis z katastru nemovitostí (dále jen KN) a snímek z katastrální mapy záměru. Z údajů výpisu z KN Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, katastrální pracoviště Teplice vyplývá, že nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Druh pozemku je ostatní plocha se způsobem využití sportoviště a rekreační plocha. Rovněž nedojde k záboru lesní půdy. V dalším průběhu realizace záměru bude nutno změnit způsob využití pozemku.

Území vymezené pro výstavbu budovy má mírně svažitý povrch terénu v nadmořské výšce v rozsahu 222 - 218 m n. m., mírně ukloněný od SZ směrem k JV.

### B.II.2  Voda

V závodu Guardian bude používána pouze pitná voda. Tuto vodu bude dodávat společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Dodávaná pitná voda odpovídá svými parametry:

- pitné vodě pro přípravu jídel a pití a pro sociální zařízení,

- chladicí vodě pro doplňování chladících okruhů závodu Guardian,

- hasební vodě pro vnitřní a vnější požární zásahy,

- kvalitě vody pro technologické účely.

Potřebu vody pro záměr můžeme rozdělit na potřebu vody pro období jeho výstavby a pro období vlastního provozu. V dalším textu oznámení záměru je popsán výpočet potřeby vody pro obě dvě období.

Potřebu pitné vody pro stravovací a hygienické účely a užitkové vody pro další účely určuje Příloha č. 12 k vyhlášce MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon                        č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Příloha č. 12).

#### B.II.2.1  Základní údaje

Hlavní zásobovací řád průmyslové zóny DN 200 je napojen na stávající vodovodní řád DN 200 a tlaku 0,7 MPa a je zaokruhován. Další řády 2, 3, 4 o dimenzích DN 160 – 200 jsou napojeny z hlavního zásobovacího řádu. Pro zajištění vody pro potřebu záměru pro období provozu je uvažováno s napojením záměru na stávající vodovodní řád PEHD DN 160 o tlaku 0,7 Mpa  v místě budoucího parkoviště. Do areálu bude přiváděna pouze pitná vody.

Maximální roční odběr pitné vody pro záměr, dle údajů projektanta, je uvažován celkem 68 000 m3.rok-1. Tato voda bude sloužit pro stravovací (jídelna) a hygienické účely (sprchy a WC) a technologické účely (lakovací linka, doplňování chladicího okruhu).

#### B.II.2.2  Potřeba vody

Pro potřeby zásobování záměru pro stravovací a hygienické účely je uvažováno pouze s jedním zdrojem vody pro veškeré účely, tj. s pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu SČVK DN 160. Lze předpokládat, že dodávka pitné vody z vodovodního řadu bude sloužit pro následující účely:

- pro hygienické a sociální potřeby (sprchy a WC),

- pro pitné a stravovací účely,

- jako požární voda – nádrž pro samočinné hasicí zařízení – sprinklery, zdroje požární vody pro vnitřní a vnější hydranty a doplňování vnější nádrže požární vody,

- pro technologické účely – lakovací linka a doplňování vody do chladicího cirkulačního okruhu.

Pro některé účely provozního charakteru (mytí a údržba komunikací a zalévání zeleně) by bylo možné využít užitkovou vodu, zajišťovanou externí firmou.

##### B.II.2.2.1  Potřeba vody pro období výstavby

V období výstavby záměru bude pitná voda potřebná pro realizaci záměru pouze pro sociální účely. Množství vody bude záviset na počtu pracovníků (maximální počet v dokončovací fázi je předpokládán ve výši 50 pracovníků). Dle termínů, uvedených v kapitole B.I.7, je doba výstavby uvažována maximálně 15 měsíců. Směrná čísla roční potřeby vody na jednoho zaměstnance jsou uvedena v Příloze č. 12.

Během výstavby bude zařízení staveniště napojeno provizorně na stávající vodovod pitné vody a splaškovou kanalizaci. Zdrojem pitné vody pro zaměstnance po dobu výstavby může být balená pitná voda. Potřeba pitné vody pro období výstavby byla odhadnuta na základě výše uvedených měrných spotřeb na cca 750 m3.

Voda na přípravu betonové směsi nebude potřeba, ten bude dodáván na stavbu již hotový z betonárky v Teplicích. Objem množství vody bude určen dle technologického postupu v dalším stupni PD.

Dále je zde možnost použití užitkové vody na čištění okolních komunikací a údržbu sadových úprav areálu.

##### B.II.2.2.2  Potřeba vody pro období provozu záměru

A)  Potřeba pitné vody

Pro provoz záměru bude potřebný trvalý odběr vody pro hygienické, sociální, pitné a další potřeby. Výpočet potřeby vody – směrná čísla roční potřeby vody jsou uvedena v Příloze č. 12 a potřeby na jednoho pracovníka jsou uvedeny v následujícím textu. Potřeba vody pro období provozu je uvedena v následující tabulce:

kancelářské budovy

na jednoho zaměstnance

v budově pouze s výtoky a WC               				12 m3.rok-1

v budově s umyvadly, WC a s centrální přípravou teplé vody

nebo průtokovými ohřívači, popř. bojlery      			16 m3.rok-

provozovny místního významu kde se vody neužívá k výrobě

na jednoho zaměstnance v jedné směně

s výtoky, WC a příprava teplé vody v průtokovém ohřívači

(bojleru) a možností sprchování teplou vodou       			30 m3.rok-

Tabulka T4  Předpokládaná potřeba pitné vody záměru

| Ukazatel | Specifikace | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Roční pracovní doba | Počet pracovních dnů za rok | den.rok-1 | 250 |
|  | Počet pracovních hodin za rok | hod.rok-1 | 6 000 |
| Počet pracovníků | Celkem v pracovním dni | osoba | 232 |
|  | - z toho maximum na ranní směně | osoba | 104 |
| Limity specifické potřeby vody na osobu | Administrativa (40 pracovníků) | m3.rok-1 | 16 |
|  | Provoz (192 pracovníků) | m3.rok-1 | 30 |
| Denní potřeba pitné vody | Potřeba vody celkem za den - Qp | m3.den-1 | 26,6 |
|  | Průměrná hodinová potřeba vody | m3.h-1 | 1,1 |
|  | Roční potřeba vody | m3.rok-1 | 6 400 |

Z orientačních výpočtů vyplývá, že průměrná hodinová potřeba pitné vody pro hygienické potřeby a další účely by měla být  přibližně 1,1  m3.hod-1.

Výše uvedené ukazatele potřeby pitné vody jsou dále doplněny o výpočty nerovnoměrnosti potřeby vody, tj. o výpočty zvýšení maximální denní a hodinové potřeby vody. Výpočtové vztahy a výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka T5  Maximální hodnoty potřeby vody – nerovnoměrnost potřeby

| Ukazatel | Symbol, výpočet | Jednotky | Potřeba vody dle limitů |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrná denní potřeba vody (192 + 40 osob) | Qp,d | m3.den-1 | 26,6 |
| Průměrná potřeba vody na ranní směně (dtto) | Qp,s | m3.směna-1 | 10,2 |
| Maximální denní potřeba vody (192 + 40 osob) | Qm,d = Qp,d . kd (kd = 1,5) | m3.den-1 | 39,9 |
| Maximální směnová potřeba vody (64 + 40 osob) | Qm,s = Qp,s . ks (ks = 1,5) | m3.směna-1 | 15,3 |
| Maximální hodinová potřeba vody na ranní směně (dtto) | Qh = 0,5 . Qp,s | m3.h-1 | 5,1 |

Pro hygienické a sociální potřeby zaměstnanců záměru pro období provozu lze uvažovat s potřebou pitné vody v průměru přibližně 26,6 m3.den-1, maximálně 39,9 m3.den-1, tj. 1,7 l.s-1. Pro technologickou potřebu záměru pro období provozu, dle údajů projektanta, je průměrná denní potřeba 120 m3.den-1 pitné vody a maximálně 2,1 l.s-1 pitné vody.

Celková maximální potřeba pitné vody pro hygienické a sociální potřeby zaměstnanců a pro technologii je pak cca  160 m3.den-1 pitné vody, tj. 3,8 l.s-1.

B)  Potřeba vody pro další účely – sadové úpravy

Pro udržovací práce - čištění komunikací a pro údržbu a zalévání zeleně - lze používat pitnou vodu, popř. užitkovou vodu dováženou pomocí autocisteren, zajišťovaných specializovanými společnostmi. Potřeba vody pro zkrápění komunikací bude  vzhledem k charakteru  objektů minimální.

V Příloze č. 12  nejsou hodnoty potřeb pro čištění komunikací a zalévání zeleně uvedeny. Dle dokumentace k územnímu řízení (dále jen DUŘ) je uvažováno s kropením sadových úprav (maximálně 120 pracovních dní a 6 m3.den-1) ve výši 720 m3.rok-1 pitné vody.

C)  Potřeba vody pro doplňování chladicích okruhů

Hodinové množství doplňované vody do chladicího okruhu je, dle údajů projektanta,  maximálně 7 m3.hod.-1 vody, v průměru 2 m3.hod.-1 vody, tj. odluh a odkal činí  přibližně 12 000 m3.rok-1vody.

D)  Požární voda

Zdrojem hasební vody protipožárního zajištění vnitřních ploch záměru je navržený vodojem se strojovnou sprinklerového hasícího zařízení. Hlavním zdrojem vody pro hašení požáru bude v budoucnu zaokruhovaný požární vodovod, který se skládá z řádu DN 225,  PE80 (SDR 11, PN10). Z požárního vodovodu bude napojena přípojka do haly. Na trase vodovodu budou vysazeny  nadzemní hydranty.

Na venkovním vodovodu, budou osazeny nadzemní hydranty, které budou zajišťovat hasební vodu pro venkovní požární zásah v dostatečném množství a tlaku (požární odběr vody Q = 14 l.s-1 , požární odběr vody Q = 25 l.s-1 s požárním čerpadlem mobilní techniky, minimální statický přetlak 0,2 MPa). Venkovní požární hydranty budou řádně označeny dle ČSN 018013. Množství požární vody bude zajištěno dle ČSN 730873 pro výrobní objekty a sklady s velikostí plochy S > 1 500 m2. Množství požární vody bude zajištěno dle ČSN 730873 pro výrobní objekty a sklady. Potrubí vodovodu bude ukládáno do výkopové rýhy v nezámrzné hloubce. Trasa vodovodu je vedena v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi v areálu závodu

##### Za účelem možnosti využití dešťové vody pro požární účely je na východní straně areálu realizována retenční dešťová nádrž (dále je RDN) o obsahu přibližně 472 m3.

D)  Celková potřeba vody

Na základě vypočtených údajů je celková roční potřeba pitné vody pro záměr         49 120 m3.rok-1.

### B.II.3  Surovinové a energetické zdroje

#### B.II.3.1  Stavební materiály

Pro výstavbu záměru budou použity běžné stavební materiály, z nichž lze uvést následující stavební součásti, resp. stavební materiály:

- kompletní železobetonová konstrukce, beton, ocelová konstrukce,

- vodovodní potrubí PVC o různých dimenzích,

- ocelové potrubí o různých dimenzích,

- kanalizace DN 250,

- sádrokartonové systémy,

- hliníkové stavebnicové prvky,

- elektroinstalační materiál, svítidla, spínače a zásuvky,

  - elektrické průtokové ohřívače pro umývadla, pro dřezy a výlevky,

- vzduchotechnické jednotky,

  - rozvody studené vody z PP tlakové řady PN 20,

  - pro napojení vnitřních hydrantů potrubí ocelové pozinkované DN 25 a DN 32.

- humus, travní semeno, dřeviny a křoviny pro sadové úpravy,

- další obvyklé stavební materiály, zde blíže nespecifikované

Veškeré stavební materiály je nutné specifikovat v prováděcím projektu stavby. Jedná se o použití běžných stavebních materiálů, bez negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, tj. na vodu,  horninové prostředí a ovzduší.

V nátěrových hmotách jsou použity jako hlavní rozpouštědla – xyleny, butylacetát,      n-butanol a ethylbenzen. Bližší údaje o nich a dalších použitých látkách, jsou uvedeny v bezpečnostních listech v Příloze P6  oznámení. Další látky jsou uvedeny v následující tabulce

Tabulka T6  Použité látky v technologii záměru Guardian

| Název | Skupenství, látka | R-věty |
| --- | --- | --- |
| KL-2 | mazivo | R36/37/38, R43, R50/53 |
| KRAFMOLD S-10 | aerosol | R12 |
| KRAFMOLD 20-E | aerosol | R12, R38, R40 |
| IMP ConduCtura 2C F.S | kapalina | R10,11,20,21,36-38, 41, 43, 51/53, 65, 66 |
| DAYTONAGRAU Z7S | kapalina | R10,11,20,21,36-38, 41, 43, 51/53, 65, 66 |
| BAHIA BEIGE X1Z | kapalina | R10,11,20,21,36-38, 41, 43, 51/53, 65, 66 |
| GRANATROT Z3F | kapalina | R10,11,20,21,36-38, 41, 43, 51/53, 65, 66 |
| PLATANENGRŰN X6Y | kapalina | R10,11,20,21,36-38, 41, 43, 51/53, 65, 66 |
| MUGELLOBLAU Z5E | kapalina | R10,11,20,21,36-38, 41, 43, 51/53, 65, 66 |
| BLACK UNI L-200 | kapalina | R10,11,20-22,36-38, 41, 43, 51/53, 65-67 |
| CAMPANELL WHITE R9A | kapalina | R10,11,20-22,36-38, 41, 43, 51/53, 65-67 |
| CYCOLOY C1000HF | pevné pelety | - |
| ABS | granule, kopolymer | R20,23-25,36-38,45,46,62,68 |
| PP | granule | - |
| POLYAMIDE 6 (PA 6) | granule | - |

#### B.II.3.2  Elektrická energie

##### B.II.3.2.1  Elektrická energie pro období výstavby

Bude řešena připojením z trafostanice ČKD Kutná Hora o příkonu 30 kW. Odběry budou zajišťovány staveništními rozvaděči. El. energie bude využita na osvětlení staveniště a pro napájení pracovního nářadí. Potřebný odběr el. energie pro období výstavby je odhadován na přibližně 78 MWh.

##### B.II.3.2.2  Elektrická energie pro období provozu

Energetické nároky záměru, tj. projektovaný příkon záměru činí přibližně 9 MVA:

lisovací linka vstřikováním do forem        3 000 kWe

lakovací linka                                             1 000 kWe

kompresory                                                   250 kWe

chladicí systém, chladiče                              350 kWe

osvětlení                                                        200 kWe

klimatizační jednotky, ventilace                   200 kWe

celkem 					       5 000 kWe

Tabulka T7  Technické údaje o elektrickém napájení areálu záměru

| Technický parametr | Jednotky | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| celkový instalovaný příkon | kW | 5 000 |
| koeficient současnosti | - | 0,8 |
| maximální současný příkon | kW | 4 000 |
| předpokládaná roční spotřeba elektrické energie | MWh.rok-1 | 24 000 * |

Pozn.: *  V dalším stupni PD bude tato spotřeba upřesněna.

##### B.II.3.2.3  Jiné elektrické zdroje

V případě výpadku el. energie nebude napájení soustavy řešeno nějakým náhradním zdrojem elektrické energie, např. dieselagregátem.

#### B.II.3.3  Zemní plyn

##### B.II.3.3.1  Zemní plyn pro období výstavby

V době výstavby nebude zemní plyn odebírán.

##### B.II.3.3.2  Zemní plyn pro období provozu

Zemní plyn bude u záměru Guardian spotřebováván pro technologii a pro vytápění.

Vytápění haly bude zajišťovat 28 podstropních tepelných zářičů s vývodem spalin nad střechu haly s celkovým instalovaným výkonem 28 x 15 kW.

Zdrojem tepla pro vytápění administrativní přístavby a ohřev TUV bude řešen plynovým kotlem o výkonu 150 kW, umístěným v 2. NP administrativní budovy s komínem vyvedeným 1 m nad střechu budovy.

Ohřev vody pro technologii a ohřev vzduchu pro lakovací linku a pro sušárny lakovací linky zajistí několik plynových kotlů – 2 x 150 kW pro ohřev technologické vody, 3 x 200 kW pro sušící boxy a 250 kW pro ohřev vzduchu pro lakovací linku. Odvod spalin všech kotlů bude vyústěn 1 m nad střechu objektu haly.

Dále je zemní plyn spotřebován v jednotce RTO, přibližně 400 m3.rok-1, avšak pouze v době zážehu jednotky.

Bližší rozdělení je uvedeno v následující tabulce:

Tabulka T8  Přehled spalovacích zdrojů a spotřeb zemního plynu

| Poř. číslo | zdroj | instalovaný výkon [kW] | spotřeba ZP [m3.hod-1] | spotřeba ZP [tis. m3.rok-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vytápění haly | 28 x 15 | 57 | 285 |
| 2 | vytápění AB a ohřev TUV | 150 | 18 | 85 |
| 3 | ohřev vody pro lakovnu | 2 x 150 | 35 | 210 |
| 4 | ohřev vzduchu pro lakovnu | 250 | 28 | 168 |
| 5 | ohřev vzduchu pro sušení | 3 x 200 | 67 | 402 |
| 6 | C e l k e m | 1 720 | 205 | 1 150 |

Pozn.:  Spotřeba zemního plynu pro jednotku RTO  je zahrnuta v technologii lakovací linky.

Potřeba zemního plynu - hodinová  			205 m3.hod-1

Potřeba zemního plynu - roční 		       1  150 tis. m3.rok-1

### B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

V období výstavby a i provozu bude staveniště záměru napojeno místní komunikací    PZ Krupka na komunikace I/13 (E442) Ústí nad Labem - Teplice.

V období provozu bude napojení areálu záměru. Doprava surovin a hotové produkce bude zajišťována nákladními automobily. Podle předpokladů investora bude veškerá doprava z komunikace I/13 směřovat na dálnici D8.

Pro zaměstnance areálu bude realizováno celkem 138 parkovacích míst pro OA.

#### B.II.4.1  Současná automobilová doprava v lokalitě

Na hlavní příjezdové komunikaci k závodu Guardian (komunikace I/13) bylo v roce 2005 provedeno sčítání dopravy. Výsledky sčítání s odhadem pro rok 2008 jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka T9  Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 a odhad dopravy v roce 2008 (počet vozidel za 24 hodin)

| Komunikace | sčítací úsek | OA | TNA | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| komunikace I/13, sčítání 2005 | 4-2728 | 10 413 | 2 429 | 63 | 12 905 |
| růstový koeficient ŘSD 2008/2005 |  | 1,110 | 1,036 | 1,000 | - |
| komunikace I/13, odhad 2008 |  | 11 558 | 2 516 | 63 | 14 137 |

## B.III  Údaje o výstupech

### B.III.1  Ovzduší

Znečišťování ovzduší záměru můžeme rozdělit jednak pro období výstavby, jednak pro období provozu.

V období výstavby budou zdroji emisí stavební mechanizmy, těžké nákladní automobily (TNA), které budou zajišťovat dopravu většiny stavebních materiálů a dále pak osobní automobily (OA), které budou zajišťovat dopravu zaměstnanců na stavbu a zpět. Pro období výstavby záměru nejsou v současné době relevantní údaje.

Pro období výstavby, které by mělo trvat 15 měsíců, budou největší počty mechanizmů a TNA soustředěny v době zakládání stavby. Ta však bude trvat pouze 2 až 3 měsíce a ze stavebních mechanizmů a TNA budou emitovány NO2, PM10 a benzen.

V období provozu budou zdrojem znečišťování ovzduší emise z technologie a vytápění ze spalování zemního plynu a dále pak autodoprava. Do technologických emisí můžeme zahrnout jednak technologické zdroje (dodatečné spalování v jednotce RTO), jednak vytápění haly a kanceláří a ohřev TUV. Bližší údaje jsou uvedeny v Tabulce T8. Autodoprava představuje zásobování záměru surovinami a odvozem hotových výrobků a vjezdy zaměstnanců na parkoviště.

#### B.III.1.1  Základní údaje

Podrobné vlivy výstavby a provozu záměru jsou kvalitativně i kvantitativně vyhodnoceny v materiálu  Guardian Automotive Czechia s. r. o.,  Závod Krupka, Rozptylová studie, která je uvedena v Samostatné příloze SP1 oznámení. V této studii je provedeno hodnocení na základě emisních faktorů dle programu MEFA v. 02, publikovaným jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku MŽP č. 10/2002. Pohyb mechanizmů při výstavbě a provozu záměru lze posuzovat jako mobilní zdroje znečišťování ovzduší.

Emise z provozu mobilních zdrojů (automobilů a stavebních mechanizmů) závisí na řadě faktorů zahrnujících vlivy druhu, stáří a technického stavu používaného vozového parku, dále vlivy povrchu komunikace, stoupání, klesání a jízdního režimu. Program MEFA  umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů [g.km-1] pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Při výpočtu bylo předpokládáno, že používaná vozidla splňují předpisy EURO1.

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, platné od roku 1998 a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Zpracovatel rozptylové studie je držitelem licence programu SYMOS97v2003, verze 6.0.

Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení zvolených hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru i různé třídy teplotní stability atmosféry.

Pro účely posouzení vlivu záměru a zvýšené dopravy po komunikacích v nejbližším okolí  byly vypočítávány očekávané imisní koncentrace škodlivin ve dvanácti referenčních bodech, které charakterizují nejbližší obytnou zástavbu. Jako škodliviny byly uvažovány následující nejvýznamnější emitované znečišťující látky - NO2, benzen a PM10.

V souladu s metodikou SYMOS 97 byly vypočteny:

- průměrné roční imisní koncentrace pro NO2, benzen a PM10,

- maximální denní imisní koncentrace PM10,

- krátkodobé maximální hodinové imisní koncentrace pro NO2 a VOC.

Imisní koncentrace jednotlivých škodlivin aktivní varianty v referenčních bodech pro období provozu jsou uvedeny v tabulkové formě v příloze rozptylové studie a dále pak v izoliniových mapách imisních koncentrací jednotlivých škodlivin.

#### B.III.1.2  Právní podmínky v oblasti ochrany ovzduší

V oblasti  ochrany čistoty ovzduší a hodnocení emisních vlivů platí v současné době právní předpisy, které je nutné respektovat při provozu jakéhokoliv zařízení, které je zdrojem znečišťování ovzduší. V konkrétním případu provozu záměru uvádíme z kompletního souboru následující relevantní právní předpisy :

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon             č. 230/2006 Sb.),

- Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší,

- Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb.,

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb.,  kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouř, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování a podmínky jejich uplatňování.

#### B.III.1.3  Charakteristika emisních zdrojů

Výpočet byl proveden pro rok 2008. Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2008 byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v. 02, publikovaný jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku MŽP č. 10/2002. Program při výpočtu zohledňuje podélný sklon vozovky.

Pro stanovení emisí z pohybu vozidel na parkovišti a nakládacích/vykládacích plochách byly zahrnuty emise ze studených startů a z pojezdu vozidel v ploše parkoviště v průměrné délce 100 m. Hmotnostní tok emisí z parkoviště byl stanoven z počtu vozidel přijíždějících k jednotlivým parkovacím plochám (vykládání surovin, nakládání hotových výrobků, parkoviště OA), emisních faktorů pro vozidla s rychlostí 10 km/h a plochy parkoviště.

Pro komunikace v ploše areálu byla předpokládána rychlost vozidel 30 km.h-1, na příjezdové komunikaci v průmyslové zóně 50 km.h-1, na silnici I/13 90 km.h-1.

Tabulka T10  Emisní faktory automobilové dopravy (EURO1) [g/km/vozidlo]

| Druh vozidla | rychlost [km/h] | NO2 | PM10 | benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OA | 50 | 0,0162 | 0,0005 | 0,0097 |
|  | 90 | 0,0183 | 0,0014 | 0,0125 |
| LNA | 50 | 0,3770 | 0,2279 | 0,0097 |
|  | 90 | 0,2638 | 0,3165 | 0,0059 |
| TNA | 50 | 1,2808 | 1,5700 | 0,0594 |
|  | 90 | 1,1014 | 1,3548 | 0,0374 |

Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance             NV č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

Tabulka T11  Imisní limity, cílové imisní limity a meze tolerance pro ochranu zdraví lidí

| Znečišťující látka | aritmetický průměr za období | imisní limit / možný počet překročení za rok | mez tolerance | datum do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 1 h | 200 (g.m-3 /18 | 50 (g.m-3 1) | 1. 1. 2010 |
|  | kalendářní rok | 40 (g.m-3 | 10 (g.m-3 2) | 1. 1. 2010 |
| suspendované částice PM10 | 24 h | 50 (g.m-3 / 35 |  |  |
|  | kalendářní rok | 40 (g.m-3 |  |  |
| benzen | kalendářní rok | 5 (g.m-3 | 5 (g.m-3 3) | 1. 1. 2010 |

- bude se snižovat o 10 (g.m-3 každý rok od roku 2005 do roku 2010

- bude se snižovat o 2 (g.m-3 každý rok od roku 2005 do roku 2010

- bude se snižovat o 1 (g.m-3 každý rok od roku 2005 do roku 2010

Území ve kterém se nachází areál záměru není součástí NP ani CHKO ani vybranou přírodní lesní oblastí ve smyslu vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb. a proto se na toto území nevztahují imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.

#### B.III.1.4  Referenční body

Pozemky pro výstavbu záměru leží v lokalitě PZ Krupka. Obytná zástavba v nejbližším okolí inkriminovaného území není, nejbližší obytné území představuje obytná zástavba města Krupka severně od závodu ve vzdálenosti cca 1,2 km a městské části statutárního města Teplice, Sobědruhy (západně), obce Srbice (jižně) a městské části města Krupka Nové Modlany (východně). Vzdálenost hranic těchto obcí od areálu závodu se pohybuje od cca    500 m do 700 m.

Jako podklady pro hodnocení imisní situace v okolí posuzovaného závodu byly provedeny výpočty imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě. Byla použita výpočetní síť o rozměrech 2,0 x 2,8 km se stranou čtverce 100 m. Vypočítané hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě s krokem 25 metrů metodou nejmenší křivosti a z nich pak sestrojeny izoliniové mapy maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací sledovaných polutantů.

Pro podrobné zhodnocení situace po výstavbě závodu byly napočteny úplné výsledky imisního zatížení ve 12 referenčních bodech, představujících nejbližší obytnou zástavbu blízkých obcí. Detailní přehled bodů je uveden v Samostatné příloze SP1 a mapa na Obrázku č. 4 na straně 72 v Části D oznámení.

#### B.III.1.5  Období výstavby záměru

##### B.III.1.5.1  Sekundární prašnost

Pro období výstavby nebyly předány relevantní údaje pro výpočty emisí. Ze zkušenosti s obdobnými projekty můžeme však konstatovat, že nárůsty imisních koncentrací posuzovaných škodlivin - NO2, benzen a PM10 – a s ohledem na vzdálenost k nejbližší obytné zóně budou zanedbatelné a vliv záměru pro období výstavby nevýznamný.

Část města Krupky leží v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen OZKO) a dochází zde k překročení denního imisního limitu suspendovaných prachových částic PM10 na 7,6 % území. Vliv stavby záměru  pro období výstavby bude vhodné minimalizovat následným opatřením.

Doporučení D1

Za účelem snížení sekundární prašnosti při výstavbě v případě suché stavební plochy bude v podmínkách provádění stavby stanovena povinnost zkrápění těchto ploch vodou proti nadměrné prašnosti.

##### B.III.1.5.2  Nákladní automobilová doprava

První fáze výstavby, odtěžení a odvoz výkopové zeminy z místa nadbytku na místo nedostatku zeminy stavby, bude probíhat po dobu cca 2 až 3 měsíců. Ze zkušenosti s obdobnými projekty můžeme odhadnout   intenzitu stavební dopravy maximálně  na             8 TNA.hod-1.

V době provádění základové desky bude hlavním dopravovaným materiálem beton. Intenzita nákladní dopravy bude nižší, cca 5 TNA.hod-1. Dále pak bude stavba obvodového pláště ze standardních sendvičových panelů

Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací se projeví především krátkodobě, v nárůstu krátkodobých (hodinových, osmihodinových a denních koncentrací), nárůst ročních koncentrací bude ovlivněn nízkým využitím roční doby. Odhadnuté přírůstky imisních koncentrací jednotlivých škodlivin, na základě analogie s obdobnými záměry, na okraji vozovky budou zanedbatelné:

PM10			denní koncentrace 		setiny µg.m-3

NO2			hodinová koncentrace	desetiny µg.m-3

benzen			roční koncentrace		desetiny ng.m-3

Doporučení D2

Všechny stavební mechanizmy a vozidla udržovat v dobrém technickém stavu. Doplňování PHM pojízdnou cisternou nebo ze sudů řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše nebo s použitím záchytné vany, závadné látky a nebezpečné odpady v lokalitě neskladovat.

V souladu s havarijním plánem neprodleně průběžně odstraňovat všechny úkapy a úniky ropných látek. Používat jen dobře biologicky odbouratelná mazadla.

#### B.III.1.6  Období provozu

##### B.III.1.6.1  Vytápění a zdroje tepla pro technologii

Vytápění haly bude zajišťovat 28 podstropních tepelných zářičů s vývodem spalin nad střechu haly s celkovým instalovaným výkonem 28 x 15 kW.

Zdrojem tepla pro vytápění administrativní přístavby a ohřev TUV bude řešen plynovým kotlem o výkonu 150 kW, umístěným v 2. NP administrativní budovy s komínem vyvedeným 1 m nad střechu budovy.

Ohřev vody pro technologii a ohřev vzduchu pro lakovací linku a pro sušárny lakovací linky zajistí několik plynových kotlů – 2 x 150 kW pro ohřev technologické vody,                  3 x 200 kW pro sušící boxy a 250 kW pro ohřev vzduchu pro lakovací linku. Odvod spalin všech kotlů bude vyústěn 1 m nad střechu objektu haly. Detailní přehled zdrojů byl uveden v Tabulce T8.

V případě zdrojů pro technologii se jedná o střední spalovací zdroje, zdroje vytápění jsou malými spalovacími zdroji. Pro výpočet rozptylu znečišťujících látek ze spalovacích zdrojů byly použity hodnoty emisních koncentrací na úrovni emisního limitu. Emisní limit pro oxidy dusíku jsou stanoveny nařízení vlády č. 352/2002 Sb. – 200 mg NO2/m3. Pro malé zdroje zákon emisní limity nestanovuje, pro výpočet rozptylové studie byly použity hodnoty emisního limitu pro střední zdroje.

Skutečné emise budou pravděpodobně výrazně nižší, nové plynové spalovací zdroje s moderní konstrukcí dosahují hodnot emisních koncentrací NOx výrazně pod hodnotu 50 % emisního limitu.

Tabulka T12  Emisní charakteristiky spalovacích zdrojů (pro 1 zdroj ze skupiny zdrojů)

| Zdroj [kW] | NOx jako NO2 – emisní limit | objemový tok spalin při jmenovitém výkonu | hmotnostní tok | využití roční doby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mg.m-3] | [m3.s-1] | [g.s-1] | [%] |
| 15 | 200 | 0,0069 | 0,00139 | 14 |
| 150 | 200 | 0,0614 | 0,0123 | 14 |
| 150 | 200 | 0,060 | 0,012 | 68 |
| 250 | 200 | 0,096 | 0,019 | 68 |
| 200 | 200 | 0,076 | 0,015 | 68 |

##### B.III.1.6.2  Lakovací linka

Při procesu nanášení barev je vzduch se zbytkovým obsahem par rozpouštědel odváděn z prostoru lakování a ze sušících komor do dodatkového spalovacího zařízení pro likvidaci těkavých organických látek – jednotky RTO (regenerativní termická oxidace). V tomto zařízení jsou VOC spalovány ve směsi se vzduchem. Na zážeh je zapotřebí zemní plyn; spotřeba zemního plynu je cca 8 m3 pro sobotu a neděli. Instalovaná jednotka RTO bude umístěna mimo výrobní halu u severního rohu budovy. Důležité garantované hodnoty jednotky RTO jsou následující:

garantované emise:		NOx		100 mg.m-3,

CO		100 mg.m-3,

VOC 		  20 mg.m-3.

hmotnostní tok spalin:		NOx		    0,5 g.s-1,

CO		    0,5 g.s-1,

VOC 		    0,1 g.s-1.

Spaliny budou odváděny samostatným komínem o výšce 30 m. Množství spalovaného vzduchu bude 18 000 m3.hod-1 a teplota spalin 120 °C.

##### B.III.1.6.3  Automobilová doprava

Dopravu surovin a hotových výrobků bude zajišťovat denně kromě sobot a nedělí         35 TNA a 10 LNA. To představuje cca 90 průjezdů nákladních automobilů denně po příjezdových komunikacích.

V areálu závodu bude ještě parkoviště osobních automobilů zaměstnanců o celkové kapacitě 138 parkovacích míst. Maximální předpokládaný pohyb OA bude následující:

Zhruba 60 OA přijede a odjede při výměně jednotlivých směn. Asi 40 OA přijede do závodu na začátku ranní směny a opustí závod po jejím konci. Toto představuje příjezd         220 OA za den, to je 440 pohybů OA.

Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2008 byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02, publikovaný jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku MŽP č.10/2002.

Při výpočtu bylo předpokládáno, že používaná vozidla splňují předpisy EURO1. Jako charakteristické škodliviny ze spalování pohonných hmot v automobilové dopravě byly hodnoceny NO2, PM10 a benzen. V Tabulce T8 v kapitole B.III.1.3 byly již uvedeny emisní faktury automobilové dopravy pro různé rychlosti a OA, LNA a TNA.

V porovnání s očekávanou intenzitou dopravy po silnici I/13 představuje 45 průjezdů NA a 220 OA za den ve směru na dálnici D8 nárůst nákladní dopravy o 3,6 % a nárůst celkové dopravy o 3,8  %. Výše uvedený maximální nárůst dopravy vyvolá v okolí příjezdové komunikace (10 m od osy komunikace) nárůst imisních koncentrací, jehož hodnoty jsou uvedeny v Tabulce T19 v kapitole D.1.3.

### B.III.2  Odpadní vody

Vznik odpadních vod záměru můžeme rozdělit jednak pro období výstavby, jednak pro období provozu záměru.

#### B.III.2.1  Odpadní vody pro období výstavby

Pro období výstavby záměru bude generálním dodavatelem stavby zajišťována sestava buňkoviště (typizovaný kontejnerový systém) jako jednopodlažní s částí:

- administrativní (kanceláře vedení a dozoru stavby, zasedací místnost),

- sociální (umývárna, WC).

Sestavu buněk je možné změnit dle zvyklostí vybraného dodavatele stavby. Na staveništi mohou být dále rozmístěny mobilní chemické WC v doběhových vzdálenostech od pracovišť.

Zařízení staveniště bude provizorně připojeno na stávající splaškovou kanalizaci. Odvádění splaškových vod je v PZ Krupka zajištěno kombinací gravitačních stok a výtlačných potrubí s čerpacími stanicemi. Na pozemek investora byla prodloužena stoka splaškové kanalizace DN 250. Tato kanalizace bude zaústěna do hlavní stoky areálové splaškové kanalizace a dále do stávající veřejné stoky na čerpací stanici průmyslové zóny a odtud jsou přečerpávány směrem na ČOV Bystřany.

#### B.III.2.2  Odpadní vody pro období provozu

V souvislosti s provozem záměru uvažujeme následující druhy odpadní vody:

- splaškové odpadní vody,

- předčištěné technologické odpadní vody,

- odkal a odluh chladicích okruhů,

- dešťové vody.

V dalším textu bude popsána problematika jednotlivých druhů odpadních vod.

##### B.III.2.2.1  Splaškové vody

Území plánovaného závodu Guardian bude odkanalizováno oddílnou kanalizační sítí. Veškeré splaškové odpadní vody záměru jsou odkanalizovány do stávající veřejné stoky na čerpací stanici průmyslové zóny a odtud jsou přečerpávány směrem na ČOV Bystřany.  Kanalizace splašková je uvnitř areálu navržena jako gravitační. Společně se splaškovými odpadními vodami je odváděna i technologické odpadní vody z areálu a odluh a odkal z chladicích okruhů.

Celková produkce splaškových vod ze sociálních zařízení vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků (232 zaměstnanců), vypouštěných průmyslových a chladících odpadních vod a je uvedena, dle údajů projektanta, v následujícího přehledu:

Qodpad = 48 000 m3.rok-1, tj. v průměru 192 m3.den-1 (8 m3.hod-1) a maximálně až     14 m3.hod-1.

##### B.III.2.2.2  Technologické odpadní vody

Z výrobního procesu závodu budou odtékat předčištěné technologické odpadní vody, které vznikají v procesu úprav povrchů součástek automobilových karosérií a jejich lakování. Zařízení předběžné úpravy se používá pro odplavení nečistot ulpívajících na lakovaných dílech a sestává ze zón čistění (nečistoty ulpívající na dílech jsou odplaveny alkalickým čistícím činidlem). Používá se činidlo P3-VR5129/28 od firmy Henkel nebo podobné. Spotřeba činidla je cca 300 l.měsíc-1. Dále z druhé zóny pro odstranění zbytků čistícího prostředku a zóny oplachování DI. Demineralizovaná voda je smíchaná s Plastiwash FR od Henkel (nebo podobným prostředkem), spotřeba Plastiwash přibližně 1 000 l.rok-1.

Spotřeba vody je  asi 1 100 l/hodinu na zařízení.

Tekuté odpady: odpařená voda asi 400 l/hodinu; vypuštěná voda 700 l/hodinu. Nádrž vody u stroje má obsah přibližně 9 000 l.  Zařízení se skládá ze skříně tunelu s vodními vanami. Plastové díly jsou přepravovány na dopravníku. Čerpadla odebírají vodu z van, vedou ji přes filtrační stupně (odpad shromážděný z kovových filtrů, je upraven jako nerizikový odpad) a stříkají ji do dílů tryskami. Výměník tepla ohřívá vodu v zóně odmašťování na       60 °C.  Odpadní voda je vypouštěna potrubním systémem do splaškové kanalizace.

Pračka lakovacího boxu se skládá z nepřerušované vodní clony. V přechodové oblasti jsou do systému cirkulujícího vzduchu zabudovány labyrintové sběrače. Pod buňkou je sběrací kanál, odtud je voda z pračky zavedena do nádrže systému.

Část průtoku vody z pračky je zavedena do systému koagulace (koagulačním činidlem je látka SIDACOAG nebo obdobná látka, kapacita nádrže je 1 000 litrů, odpad je oddělen od vody a je shromažďován jako nebezpečný odpad; voda je vracena zpět do nádrže).

Na úpravu cca 0,5 m³.h-1 odpadní vody se používají následující chemikálie – přibližně       0,5 l H2SO4, 0,5 l FeCl3 a cca 1,8 l flokulantu o koncentraci 0,05 %.

Množství odpadní vody po projití jednotkou reverzní osmózy je cca 0,5 m³.h-1 a zahuštění je přibližně troj až čtyřnásobné oproti vstupním koncentracím v pitné vodě.

Splaškovou kanalizací DN 250 jsou veškeré technologické odpadní vody, spolu s ostatními splaškovými odpadními vodami, odváděny do stávající veřejné stoky na čerpací stanici průmyslové zóny a odtud jsou přečerpávány směrem na ČOV Bystřany. Jejich množství je přibližně 8 m3.hod.-1, tj. 48 000  m3.rok-1.

Množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace nepřekročí nejvyšší přípustné hodnoty sledovaných ukazatelů dle platného kanalizačního řádu. Dle údajů projektanta toto bude splněno. Kvalita vypouštěných vod je následující:

Kvalita vyčištěné odpadní vody z lakovací linky po úpravách:

-  teplota                                  :    max. 35°C
	    -  pH                                       :    6,5 - 9,5
	    - NEL                                     :    20 mg/l
	    - nerozpuštěné látky (po 2 h) : 1 mg/l

##### B.III.2.2.3  Odkal a odluh chladicího okruhu

Obsah chladicího okruhu je 25. m3 vody. Hodinové množství doplňované vody do chladicího okruhu je, dle údajů projektanta,  maximálně  7 m3.hod.-1 vody, v průměru           2 m3.hod.-1 vody, tj. odluh a odkal činí  přibližně 12 000 m3.rok-1vody. Odluh a odkal bude odpouštěn do odpadní splaškové vody z areálu závodu.

##### B.III.2.2.4  Dešťové vody

Celková plocha střech budov včetně parkoviště pro veřejnost činí 10 584 m2. Veškeré dešťové vody ze střech budov budou svedeny pomocí žlabů a budou napojeny do stávajícího systému dešťové kanalizace. Dešťové vody jsou odvedeny veřejnou dešťovou stokou DN 500 do stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do Zálužanského potoka. Dešťová kanalizace je uvnitř areálu navržena jako gravitační, výškové řešení je dle konfigurace terénu. Na trubních vedeních kanalizace jsou rozmístěny prefabrikované revizní šachty.

A)  Celkové roční množství dešťových vod

Roční množství dešťových vod je vypočteno na základě následujícího vztahu:

W =  P . h . k

Tabulka T13  Roční množství dešťových vod

| Údaj | Symbol | Jednotky | hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Plocha odvodňovaného území | P | m2 | 10 584 |
| Průměrná roční srážková výška | h | m.rok-1 | 0,550 |
| Součinitel odtoku | k | - | 1,0 |
| Roční množství dešťových vod | W | m3.rok-1 | 5 821 |

B)  Množství dešťových vod při přívalovém dešti

Množství dešťových vod při přívalovém dešti je vypočteno za účelem návrhu dimenze společného potrubí pro odvod vyčištěných vod za ČOV a dešťových vod. Výpočet je proveden na základě podobného vztahu při předpokládané intenzitě přívalového deště po dobu 15 min.

Q  =  P . i . k

Tabulka T14  Množství dešťových vod při přívalové dešti

| Údaj | Symbol | Jednotky | hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Plocha odvodňovaného území - střechy | P | m2 | 10 584 |
| Plocha odvodňovaného území – zpevněné komunikace | P | m2 | 5 900 |
| Intenzita přívalového deště | i | l.s-1.m-2 | 0,015 |
| Součinitel odtoku (střecha) | k | - | 0,9 |
| Součinitel odtoku (zpevněné komunikace ) | k | - | 0,8 |
| Množství dešťových vod | Q | l.s-1 | 142,4 |

Při 15 minutovém přívalovém dešti přiteče do RDN přibližně 130 m3 dešťové vody. Nádrž má přibližně trojnásobnou kapacitu. Řízený odtok z RDN do vodoteče je zajištěn a činí    Qodtok =   60 l.s-1.

### B.III.3  Odpady

#### B.III.3.l  Produkce odpadů

Odpady záměru mohou vznikat jednak v období výstavby, jednak v období provozu.

Větší množství odpadů záměru bude vznikat v průběhu výstavby, v souvislosti se zemními a stavebními pracemi. Vzhledem k charakteru výstavby a předpokládanému objemu stavebních prací a založení stavby na nerovném terénu vznikne větší množství odtěžené zeminy. V minimální míře budou vznikat i odpady komunálního charakteru. Množství odpadů v současném stupni PD nelze přesněji určit.

V období provozu záměru nepředpokládáme vznik většího množství odpadů.

#### B.III.3.2  Podmínky nakládání s odpady

Problematiku odpadového hospodářství  lze posuzovat za situace výstavby a provozu záměru. Předpokládané odpady je nutné kvalifikovat ve smyslu vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré činnosti v oblasti nakládání s odpady jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy, tj. ve smyslu zákona          č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  a příslušnými prováděcími vyhláškami MŽP ČR (vyhlášky MŽP č. 376, č. 381,       č. 382, č. 383 a č. 384/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V oblasti nakládání s obaly je nutné vycházet ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále je nutné při nakládání s odpady respektovat právní předpisy týkající se chemických látek a přípravků a prevence havárií, tj. zákonů č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 434/2005 Sb.) a č. 352/1999 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

#### B.III.3.3  Odpady v etapě výstavby záměru

V průběhu výstavby záměru vznikají běžné stavební odpady, případně odpadní zeminy. Vzhledem k terénním podmínkám v místě výstavby lze předpokládat, dle údajů projektanta, vyrovnanou bilanci  výkopové zeminy.

V následujícím přehledu jsou uvedeny druhy předpokládaných odpadů vznikajících při stavebních pracích a zatříděných dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška MŽP č. 503/2004 Sb.). V tabulce jsou rovněž naznačeny možnosti nakládání s odpady, respektive možné způsoby jejich odstranění.

Tabulka T15  Přehled předpokládaných odpadů při výstavbě záměru

| Název | Kategorie | KČDO | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| odpad druhově blíže neurčený (odpad ze zeleně) | O | 02 01 99 | kompostování, skládka TKO |
| uniklé ropné látky | N | 05 01 05 | biodegradace |
| odpady z použití barev a laků (odpady se zbytky barev) | N | podskupina 0801 | spalovna NO |
| jiné motorové, převodové nebo mazací oleje | N | 13 02 08 | recyklace |
| odpady obalů | O | podskupina 1501 | recyklace |
| upotřebená čisticí tkanina | O, N | podskupina 1502 | spalovna NO |
| beton | O | 17 01 01 | druhotné využití, recyklace |
| stavební odpad – cihla | O | 17 01 02 | druhotné využití, recyklace |
| dřevo | O | 17 02 01 | spalovna, druhotné využití |
| stavební odpad – sklo | O | 17 02 02 | druhotné využití, recyklace |
| stavební odpad – plast | O | 17 02 03 | druhotné využití, recyklace |
| asfaltové směsi neobsahující dehet | O | 17 03 02 | druhotné využití, recyklace |
| železo a ocel | O | 17 04 05 | druhotné využití, recyklace |
| směsné kovy | O | 17 04 07 | sběrna kovů, recyklace |
| kabely neuvedené pod 170410 | O | 17 04 11 | druhotné využití, recyklace |
| zemina a/nebo kameny (výkopová zemina) | O | 17 05 01 | skládka zemin |
| zemina a kamení neuvedená pod 170503 | O | 17 05 04 | druhotné využití, skládka |
| ostatní izolační materiál | O | 17 06 04 | skládka |
| směsné stavební a demoliční odpady | O | 17 09 04 | skládka |
| papír a lepenka | O | 20 01 01 | recyklace |
| zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 20 01 21 | odstranění oprávněnou firmou |
| biologicky rozložitelný odpad | O | 20 02 01 | kompostování |
| směsný komunální odpad | O | 20 0301 | skládka TKO |

Množství výše uvedených odpadů, které budou vznikat v průběhu výstavby záměru, nelze v současné době přesněji určit. I když lze předpokládat množství odpadů v omezené míře, je nezbytné, aby v rámci dalším stupni PD byl doložen konkrétní způsob nakládání s odpady vzniklými při výstavbě, zejména způsob jejich odstranění nebo uložení na skládku odpovídající skupiny v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška MŽP č. 353/2005 Sb.). Je nutné řešit umístění a zabezpečení sběrných míst pro jednotlivé druhy odpadu, zejména pro nebezpečné odpady. Dále je potřebné u určitých druhů odpadů posoudit a realizovat možnosti jejich recyklace. Při kolaudaci stavby je nutné dokladovat vzniklé odpady a způsob jejich odstranění, respektive jejich druhotné využití. V souvislosti s dodávkami stavebních  prvků v obalech je nutné dodržet podmínky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).

Po dobu výstavby budou na staveništi zajištěny nádoby na komunální odpad a jejich pravidelné vyprazdňování. Nádoby budou umístěny v určeném prostoru zpevněné skladové plochy pro tříděný odpad. Pro likvidaci stavebního odpadu, obalových materiálů budou v prostoru staveniště umístěny uzavíratelné kontejnery tak, aby se zabránilo rozptylování lehkých částí  po okolí vlivem větru. Povinně bude prováděno třídění odpadů a dodržování pravidel pro nakládání s ropnými látkami.

#### B.III.3.4  Odpady při provozu záměru

Při provozu záměru budou vznikat především odpady komunálního charakteru související s charakterem provozu areálu záměru a dále pak v souvislosti s provozem technologických linek. Dále se bude jednat o odpady pocházející z údržby, úklidu areálu,  okolních zatravněných ploch a dále pak obvyklé druhy komunálních odpadů.

Původcem odpadů bude provozovatel zařízení, který musí zajistit odstraňování odpadů zákonným způsobem – viz kapitola B.III.3.2. V následujícím přehledu jsou uvedeny předpokládané druhy hlavních odpadů, které mohou vznikat při provozu, zařazené podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů..

Tabulka T16  Přehled  předpokládaných odpadů při provozu záměru

| Název | množství [kg.rok-1] | kategorie | KČDO | nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 9 732 | N | 08 01 11 | spalovna NO |
| Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky | 53 373 | N | 11 01 09 | spalovna NO |
| ostatní motorové, převodové a mazací oleje | 12 467 | N | 13 02 08 | odstranění oprávněnou firmou |
| papírové a lepenkové obaly | 51 523 | O | 15 01 01 | recyklace |
| kovové obaly | 24 415 | O | 15 01 04 | recyklace |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 20 487 | N | 15 01 10 | spalovna NO |
| plasty | 44 417 | O | 16 01 19 | recyklace |
| papír a lepenka |  | O | 20 01 01 | recyklace |
| sklo |  | O | 20 01 02 | recyklace |
| biologicky rozložitelný odpad |  | O | 20 02 01 | kompostování |
| jiný biologicky nerozložitelný odpad |  | O | 20 02 03 | skládka |
| směsný komunální odpad | 182 372 | O | 20 03 01 | skládka TKO |
| uliční smetky |  | O | 20 03 03 | skládka TKO |
| odpad z čištění kanalizace |  | O | 20 03 06 | odstranění oprávněnou firmou |

Pozn.: Údaje byly získány od investora z provozu obdobného závodu ve Valencii ve Španělsku.

Přehled odpadů však nemusí být úplný a může být doplněn v dalším stupni PD.

Pro nakládání s odpady je nutné určit prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám. Tyto odpady je nutné ukládat pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství. Veškeré odpady předávat k zneškodnění pouze organizacím s příslušným oprávněním k této činnosti, prioritně řešit možnosti recyklace určitých odpadů.

Areál musí být vybaven sběrnými odpadovými koši a provozovatel musí zajistit jejich pravidelné vyprazdňování do kontejnerů pro shromažďování odpadů. Pro zajištění separace odpadů vybavit areál kontejnery pro oddělený sběr papíru, skla a plastů. Účinnost takového primárního třídění odpadu však bude závislá především na lidském faktoru.

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že záměr nebude významným zdrojem odpadů.

### B.III.4  Hluk a vibrace

#### B.III.4.1  Základní údaje

Pro hodnocení hluku vlivem dopravy a provozu záměru byla vypracována hluková studie, která je součástí předloženého oznámení a je zařazena v Samostatné příloze SP2  oznámení.

Posouzení vlivu hluku pro období výstavby a pro období provozu záměru je provedeno pomocí výpočtového programu, který umožňuje na základě vstupních dat (geometrické uspořádání lokality v měřítku, parametrů objektů, parametrů stacionárních zdrojů hluku, intenzitě dopravy, umístění referenčních bodů a dalších údajů – např. stávající hlukové situaci) stanovit očekávanou ekvivalentní hladinu hluku v referenčních bodech výpočtu, které jsou zvoleny na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru a v nejbližším okolí. Umístění referenčních bodů bylo zvoleno tak, aby se postihla nejzatíženější místa hlukem ze stacionárních zdrojů hluku a ze související dopravy.

Výpočet je proveden pro období roku 2008, kdy se předpokládá realizace a dokončení záměru. Vypočtený budoucí stav záměru je porovnán s nejvyššími přípustnými hodnotami hluku, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Výstavba záměru bude probíhat pouze v denní době od 7.00 do maximálně 21.00 hod.

Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z průmyslových zdrojů hluku byl použit program HLUK+ pásma firmy JpSoft ver. 7.16 normal „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy, autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České republiky ze dne 20. 11. 1991, a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z roku 2004, nahrazující přílohu č.1 Metodických pokynů.

Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku vychází program z metodiky, zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb – stavební akustika“ (VÚPS Praha, 1985).

Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, provedených autory programu, je možno teoretické výsledky výpočtů i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do II. třídy přesnosti s chybou (2 dB. Velmi důležitou skutečností přitom je, že při všech ověřovaných běžných situacích je vypočítaná hodnota vždy vyšší než hodnota Laeq reálně naměřená. Hodnoty Laeq získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy tedy jsou na straně bezpečnosti výpočtu.

#### B.III.4.2   Stručný popis technického řešení a zdrojů hluku

Jedná se o novou stavbu, která má být realizována v lokalitě Průmyslové zóny Krupka. Výstavba je předpokládána po období maximálně 15 měsíců, kdy nejdříve přibližně 2 až 3 měsíce budou probíhat přípravné práce, zakládání stavby a následně, po dobu cca 12 měsíců bude realizována výstavba haly, technologie, parkoviště, a dalších souborů. Bilance vytěžené zeminy pro zakládání stavby je prakticky vyrovnaná. Určité malé množství přebytečné zeminy bude uloženo v areálu pro další využití.

#### B.III.4.3  Charakteristika mechanizmů

V současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou k dispozici ani konkrétní znalosti o všech použitých strojních zařízeních. Pro posouzení hlukové zátěže při výstavbě byly proto použity hodnoty akustického výkonu běžných zařízení, používaných při stavebních pracích obdobného rozsahu:

- rypadlo				81 dB ve vzdálenosti 10 m,

- kompresor				72 dB ve vzdálenosti 10 m,

- vrtná souprava			84 dB ve vzdálenosti 10 m,

- beranidlo				90 dB ve vzdálenosti 10 m,

- jeřáb				80 dB ve vzdálenosti 10 m,

- čerpadlo na betonovou směs	72 dB ve vzdálenosti 10 m.

Počet jednotlivých zařízení a doba jejich provozu není přesně znám, výše uvedený přehled vychází ze zkušeností s obdobnými stavebními akcemi. Hodnota LAeq,T vypočítaná podle dále uvedeného vztahu charakterizuje emisní parametry skupiny strojů ve vzdálenosti 10 m v závislosti na době jejich nasazení.

#### B.III.4.4  Nejvyšší přípustné hodnoty hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb se podle nařízení vlády stanoví součtem základní hladiny hluku            LAeq,T = 50 dB(A)  a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo.

A)     Hluk z příjezdových komunikacích

Pro chráněné venkovní prostory budov a chráněné venkovní prostory zájmového území, nacházející se v blízkosti veřejných příjezdových komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikaci převažující, byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem z těchto komunikací uvažovány tyto hodnoty hygienického limitu hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb:

základní hodnota hluku						LAeq,T = 50 dB

korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory

  - korekce pro noční dobu pro chráněné venkovní prostory staveb	k = - 10 dB

  - pro hluk z pozemní dopravy na hlavních pozemních komunikacích (silnice I/13) podle odstavce 3) přílohy 3						k = + 10 dB

Těmto korekcím odpovídá hlukový limit pro hluk z automobilové dopravy po hlavních komunikacích

pro chráněné venkovní prostory staveb

pro den LAeq,T = 60 dB, pro noc LAeq,T = 50 dB,

pro chráněné ostatní venkovní prostory

pro den  a noc LAeq,T = 60 dB.

B)     Hluk ze stacionárních zdrojů a z dopravy v areálu

Pro chráněné venkovní prostory budov a chráněné venkovní prostory zájmového území ovlivňované hlukem ze stacionárních zdrojů v posuzované ploše výrobního areálu a z automobilové dopravy v této ploše byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí uvažovány tyto hodnoty hygienického limitu hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb:

základní hodnota hluku						LAeq,T = 50 dB

korekce pro noční dobu pro chráněné venkovní prostory staveb	         k = -10 dB

Těmto korekcím odpovídá hlukový limit pro hluk z průmyslového parku

pro chráněné venkovní prostory staveb

pro den LAeq,T = 50 dB, pro noc LAeq,T = 40 dB,

pro chráněné ostatní venkovní prostory

pro den  a noc LAeq,T = 50 dB.

Podrobné podmínky a vyhodnocení vlivu zdrojů hluku v dotčeného území jsou uvedeny v hlukové studii, která tvoří Samostatnou přílohou SP2 předloženého oznámení. Podstatné výsledky a hodnocení jsou dále uvedeny v části D.1.1.3 Vlivy hluku dle hlukové studie  oznámení.

#### B.III.4.5  Období výstavby

Po dobu výstavby areálu dojde k zvýšení nároků na stávající dopravní síť způsobenému dovozem stavebních materiálů a technologií a případně i odvozem výkopové zeminy.

Doprava materiálů bude probíhat výlučně nákladní automobilovou dopravou, po komunikaci I/13 (E 442). Při zemních a stavebních pracích v průběhu výstavby se předpokládá nasazení standardní stavební mechanizace – buldozery Caterpilar, nakladače, vibrační válce, vrtné soupravy, míchačky na beton, těžké nákladní automobily, autojeřáby, vibrační válce atd.

Na základě předběžných údajů lze průměrnou dopravní frekvenci na veřejných komunikacích určit pouze orientačně odborným odhadem, upřesnění těchto hodnot je nutné provést v rámci další projektové přípravy na základě bilance zemních materiálů, stavebních hmot a rozsahu dodávek strojně technologických zařízení v průběhu montážních prací. Automobilová doprava v průběhu výstavby bude zdrojem hluku. Předpokládá se příjezd a odjezd asi 40 TNA denně a 20 LNA denně, v trvání 8 - 12 hodin, kdy bude denně probíhat výstavba jednotlivých objektů.

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 21 hodin, kdy je pro povolené stavby zvýšená nejvyšší přípustná hladina hluku. Nejbližší chráněné venkovní prostory jsou ve vzdálenosti cca 500 m. Na tuto vzdálenost působí tyto zdroje hluku jako bodové zdroje. Útlum hluku vzdáleností je při vzdálenosti 500 m cca 64 dB. I pro mechanizmy s akustickým výkonem do 120 dB pak hladina hluku u nejbližší obytné zástavby bude výrazně pod hodnotou nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku pro povolené stavby.

Nárůst intenzity nákladní dopravy v průběhu výstavby vyvolá v denní době v okolí silnice I/13 (ve vzdálenosti 10 m od osy vozovky) zvýšení ekvivalentní hladiny hluku maximálně o 0,1 dB, z 68,6 dB na 68,7 dB.

#### B.III.4.6  Období provozu záměru

Rovněž níže uvedené údaje byly čerpány ze Samostatné přílohy SP2 – hlukové studie předloženého oznámení.

##### B.III.4.6.1  Zdroje hluku uvnitř výrobní haly

Zdroji hluku ve výrobní hale a  ve vnitřních prostorách  budou především následující zařízení:

- vstřikovací stroje 			LAw  max. 87 dB

- ostatní zařízení  			LAw  max. 85 dB

- VZT jednotky lakovací linky 	LAw  max. 62 dB

- kompresory 				LAw  max. 72 dB

- jednotka chlazení  			LAw  max. 70 dB

Obvodový plášť haly záměru je navržen ze standardních sendvičových panelů (např. Kingspan KS 1000 o tloušťce 120 mm s výplní z minerální vaty a indexem vzduchové neprůzvučnosti Rw = 28 dB).

Hluk ve výrobní hale při běžné činnosti nepřekročí 85 dB. Hodnota akustického výkonu na vnější fasádě obvodového pláště nebude vyšší než 57 dB.

##### B.III.4.6.2  Zdroje hluku vně výrobní haly

Vně výrobní haly budou umístěna některá zařízení, která budou představovat zdroje hluku. Jsou to jednak zařízení vzduchotechniky na objektu výrobní haly, jednak další zařízení v prostoru areálu závodu (RTO, chladící věže a další).

Přehled hlavních zdrojů hluku

- spalovací zařízení RTO 			LAp max. 80dB ve vzdálenosti 1m,

- chladící věže 					LAp = 60 dB ve vzdálenosti 15 m,

- kompaktor odpadu 				LAw  max. 85 dB,

- VZT jednotka výrobní haly, střecha 	LAw  max. 62 dB,

- VZT jednotka pom. provozů, střecha 	LAw  max. 60 dB,

- odsávání lakovací linky 			LAw  max. 65 dB,

- větrání skladu barev 				LAw  max. 62 dB.

S výjimkou kompaktoru odpadu budou všechny dílčí zdroje v činnosti i v noční době.

##### B.III.4.6.3  Dopravní zdroje hluku

Plošnými zdroji hluku jsou parkoviště u jednotlivých objektů. Liniové zdroje hluku jsou trasy pohybu vozidel v ploše závodu.

Nákladní automobily budou přijíždět a odjíždět rovnoměrně v průběhu celé denní doby, s nočním provozem TNA se nepočítá. Toto omezení je deklarováno provozovatelem.

Počty nákladních automobilů jsou následující :

- nákladní automobily – max. 45 NA za den, z toho 35 kamionů a 10 LNA.

Osobní vozy zaměstnanců budou přijíždět a odjíždět před koncem a po skončení příslušné směny.

- nejhlučnějších 8 hodin v denní době – odjezd 100 OA po ranní směně a příjezd 60 OA na odpolední směnu,

- nejhlučnější hodina v noční době – příjezd 100 OA na dopolední směnu.

##### B.III.4.6.4  Referenční body

Pro posouzení hlukových imisí v nejbližších chráněných venkovních prostorech byly zvoleny čtyři referenční body, představujících nejbližší obytné objekty v okolních obcích – město Krupka, městská část statutárního města Teplice - Sobědruhy, obce Srbice a městská část města Krupka - Nové Modlany. V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže.

Umístění referenčních bodů pro hodnocení hlukové zátěže je patrné z map hlukových pásem v přílohy SP2 hlukové studie.

##### B.III.4.6.4  Hluk z provozu výrobního areálu

Zdroje hluku v areálu představují v denní době (v nejhlučnějších 8 hodinách) pohyb a parkování nákladních vozidel a osobních vozidel zaměstnanců.

V noční době, v nejhlučnější hodině, představuje zdroj hluku osobní automobilová doprava zaměstnanců, přijíždějících na ranní směnu před šestou hodinou ranní.

Zdroji hluku, působící celou provozní dobu, jsou všechna zařízení uvnitř výrobní haly, na objektu výrobní haly a samostatně stojící zařízení v areálu závodu. Akustický výpočet byl proveden pro referenční body ve výšce 3 m nad terénem.

Doprava v areálu včetně pohybu vozidel na parkovacích plochách je uvažována ve dne v úseku nejhlučnějších 8 hodin, v noční době v nejhlučnější hodině.

Z hodnot Tabulek 3 a 4 Hlukové studie vyplývá, že očekávané hladiny akustického tlaku jsou v denní i v noční době výrazně pod hodnotami hygienického limitu, platného pro denní a noční době.

##### B.III.4.6.5  Hluk z nárůstu dopravy

Nárůst dopravy po silnici I/13 v obou příjezdových směrech o průjezd 240 OA a 45 NA v denní době a 80 OA v noční době zvýší intenzitu dopravy na této silnici minimálně.

Toto navýšení dopravy vyvolá v okolí komunikace I/13 (ve vzdálenosti 7,5 m od osy komunikace) nárůst hlukové zátěže:

v denní době o 0,1 dB z 68,6 dB na 68,7 dB,

v noční době o 0,2 dB z 61,6 dB na 61,8 dB.

V noční ani v denní době nedojde navýšením osobní automobilové dopravy v důsledku provozu výrobního závodu k takovému navýšení intenzity dopravy, které by prokazatelně zvýšilo hlukovou zátěž okolí hlavní příjezdové komunikace silnice I/13. Zvýšení hluku o cca 0,1 až 0,2 dB odpovídá běžnému kolísání dopravy v průběhu dne.

#### B.III.4.7  Vibrace

Doprava je obecně zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel, a konstrukcí a stavem vozovky. Tyto otřesy působí na stavby v blízkém okolí komunikací seismickými účinky. Významnou velikostí se projevují dopravní otřesy ze silniční dopravy nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku.Vibrace dosahují frekvencí                30 - 150 Hz a amplitud několika desítek µm.

Vibrace produkované v průběhu výstavby záměru lze charakterizovat jako lokálně omezené. Jejich intenzita v žádném případě nedosáhne (při zajištění statické a dynamické bezpečnosti objektu) hodnot, které by mohly mít jakýkoli vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů v dotčeném území, vzdálené vzdušnou čarou minimálně 500 m a více. Silniční provoz bude realizován po stávajících veřejných kapacitních komunikacích, kde je s těmito důsledky počítáno již při návrhu a realizaci těchto komunikací. Tímto postupem bude vyloučen nepříznivý vliv na veřejné zdraví v okolí silničních komunikací.

S významným působením vibrací z dopravy v období výstavby a provozu není v dalším textu oznámení uvažováno. Stavba záměru nebude zdrojem nadměrných vibrací.

### B.III.5  Doplňující údaje

#### B.III.5.1  Záření radioaktivní, elektromagnetické

Radioaktivní záření při výstavbě ani provozem záměru v dané lokalitě nebude vznikat. Zpracovatel oznámení má k dispozici údaje, že v dotčeném území záměru bylo provedeno měření objemové aktivity radonu 222Rn  pro stanovení radonového indexu.

Dle zákona č. 13/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívaní jaderné energie a ionizujícího záření, je potřeba u nových staveb zjišťovat radonový index, neboť se jedná o stavbu s pobytovými prostory. Na základě údajů protokolu společnosti Traxmandl s. r. o. ze dne 28. 6. 2007 můžeme konstatovat následující:

- objemová aktivita radonu v půdních plynech se pohybovala v rozmezí 3,6 až        21,2 kBq.m-3 a  hodnota třetího kvartilu souboru hodnot činila cA75 = 8,8 kBq.m-3 na severozápadě lokality a dále na jihovýchodě se hodnoty pohybovaly v rozmezí       2,7 až 35,4 kBq.m-3 a  hodnota třetího kvartilu souboru hodnot činila                      cA75 = 9,6 kBq.m-3,

- podloží na lokalitě - zeminy zařazeny dle ČSN 73 1001, plynopropustnost (f pod 0,063 mm) na severozápadě 69,5 % a na jihovýchodě 69,1 %,

- z výše uvedených hodnot středního kvartilu a plynopropustnosti prostředí vyplývá, že se jedná se tudíž o stavební parcelu s nízkým radonovým indexem.

Objekt nebude vyžadovat zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží do interiéru.

V požadavcích vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., je věnovaná pozornost stavebním materiálům, používaných při výstavbě – vyžadovat atesty od výrobců, resp. dodavatelů těchto stavebních materiálů.

Při provozu záměru mohou být zdrojem elektromagnetického záření veškerá zařízení s elektrickými pohony. V daném případě se jedná pouze transformátory a motory pohonů. Veškerá zařízení se vznikem elektromagnetického záření musí být provedena v souladu s příslušnými předpisy, případná místa s vyšší intenzitou záření bude nutné označit. Lze předpokládat, že vlivy elektromagnetického záření budou nevýznamné.

#### B.III.5.2  Rizika vzniku havárií

Rizika vzniku havárií u záměru jsou samozřejmě možná a jedná se jednak o možnosti poruchy na zařízení záměru (vzduchotechnika, plynové kotle apod.), a jednak o možnosti havárie plynoucí z nárůstu automobilového provozu.

Je reálný předpoklad, že rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií budou minimální a svým rozsahem zanedbatelné.

Část  C

ÚDAJE  O  stavu  životního prostředí  v  dotčeném  území

# C.  ÚDAJE       O       STAVU       ŽIVOTNÍHO         PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

## C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného  území

### C.1.1  Územní systém ekologické stability krajiny

V širší zájmové oblasti se nacházejí nadregionální, regionální a lokální prvky  územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES). Plánovaný záměr do žádného z prvků ÚSES nezasahuje.

Přibližně 2,5 km severním směrem od posuzované lokality prochází nadregionální biokoridor NRBK K4 Jezeří – Stříbrný roh, jehož ochranné pásmo leží cca 600 m od plánovaného prostoru výstavby. Tento biokoridor zahrnuje převážně mezofilní hájová a bučinná společenstva.

Ve východním směru cca 500 m od sledované lokality prochází regionální biokoridor RBK 567 K4 – Kateřina, který zahrnuje polní a luční společenstva, břehové porosty a směs dřevin lužních lesů. Tento RBK propojuje výše popsaný NRBK K4 a regionální biocentrum RBC 1343 Kateřina – Modlanské rybníky, které je situováno cca 1,8 km jihovýchodním směrem od dané lokality. RBC tvoří převážně přírodě blízká luční a vodní společenstva.

Z lokálních prvků ÚSES se nejblíže zájmového území nachází lokální biokoridor LBK 16, který prochází podél železniční trati cca 200 m severním směrem a lokální biocentrum LBC 12 Zalužanský potok,  které je situováno cca 400 m jihovýchodním směrem při východní hranici průmyslové zóny Krupka.

### C.1.2 Zvláště chráněná území

Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V okruhu do 10 km se nachází jedno velkoplošné a tři maloplošná chráněných území. Jedná se o CHKO České středohoří, jehož nejbližší hranice prochází cca 7,3 km východním směrem od místa záměru a dále o přírodní rezervace Černá louka, Rač a Malhostický rybník, které jsou od posuzované lokality vzdálené od 6,5 do 7,5 km.

### C.1.3  Přírodní parky

V bezprostřední blízkosti zájmového území se nenachází území přírodních parků (dále jen PřP). Nejblíže situovaný vzhledem k místu záměru je PřP Východní Krušné hory, jehož hranice se nachází cca 5,4 km v severním směru.

### C.1.4  Významné krajinné prvky

Podle § 3 písmena b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jsou významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) lesy, vodní plochy, vodoteče a jejich nivy. Nejblíže situovaným VKP ve smyslu tohoto ustanovení je lesní porost, který se rozkládá podél východní hranice dotčených pozemků, dále bezejmenná vodoteč s drobnou vodní plochou a mokřadem, který je situovaný cca 200 m západně od místa záměru a Modlanský potok a jeho niva včetně doprovodných porostů, cca 300 m východním směrem.

V zájmovém území ani jeho okolí se nenacházejí registrované VKP ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 výše citovaného zákona.

### C.1.5  Památné stromy

Ve vlastním zájmovém prostoru ani jeho nejbližším okolí nejsou registrovány žádné památné stromy.

### C.1.6  Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru

Výstavba průmyslového podniku je situována do průmyslové zóny Krupka, která se nachází v okrajové části Krupky, tedy zcela mimo městskou památkovou zónu, kde je koncentrováno největší množství kulturních památek. V blízkosti oznamovaného záměru se žádná kulturní památka nenachází.

Vlastní území výstavby ani jeho okolí plánovaného záměru nespadá dle údajů Státního archeologického seznamu do území s archeologickými nálezy.

### C.1.7  Území hustě zalidněná

Oznamovaný záměr je situován ve správním území města Krupka, kde se hustota obyvatel pohybuje okolo 288 obyvatel na 1 km2, což je ve srovnání s celorepublikovým průměrem (130 obyv. na 1 km2) nadprůměrná hodnota. Vlastní území výstavby se však nachází mimo území obytné zástavby, v zóně, která je v platném územním plánu určena pro průmyslovou činnost.

Nejbližší soustředěná obytná zástavba je od plánovaného areálu vzdálena cca 400 m východním směrem za přibližně 300 m širokým pásem zeleně. Jedná se o část obce Krupka – Nové Modlany. Další obytné plochy jsou situovány cca 600 m jižním směrem od místa záměru za silnici I/13 v teplické místní části Srbice, přibližně ve stejné vzdálenosti v západním směru začíná obytná zástavba další teplické místní části – Sobědruhy.

### C.1.8  Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Tato charakteristika se v zájmovém území vyskytuje.  Je uvedena v kapitole části B.III. jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. OZKO pro denní imisní limit PM10 a cílový imisní limit pro benzo(a)pyren.

### C.1.9  Staré ekologické zátěže

Dle databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěží) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém okolí evidovány žádné staré ekologické zátěže.

Je nutno však upozornit, že se zde v letech 1968 – 1990 nacházel sovětský vojenský prostor, kde byl vybudován objekt muničního skladu s ochrannými valy. Dále zde docházelo k pohybu vojenské techniky a tak nelze zcela vyloučit možnost úniku ropných látek.

### C.1.10  Extrémní poměry v dotčeném území

Extrémní poměry, např. sesuvná území a podobně, se v zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik.

### C.1.11  Výskyt radonu

V zájmové lokalitě převažuje dle mapy radonového rizika radonový index 1, tj. nízký radonový index, v okolí lokality převažuje radonový index 2, tj. přechodný radonový index.

Společnost Traxmandl s. r. o zpracovala v měsíci červnu 2007 Protokol o stanovení radonového indexu pozemku, dle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., v místě plánované výstavby budovy záměru v PZ Krupka. Na základě zjištěné hodnoty třetího kvartilu na severozápadě cs = 8,8 kBq.m-3 a cs = 9,6 kBq.m-3 na jihovýchodě, stanovené plynopropustnosti a regionální geologie byla stavební parcela zařazena do kategorie: nízkého radonového indexu.

Objekt nebude vyžadovat zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží do interiéru.

### C.1.12  NATURA 2000

Dle stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 8.6.2007, č. ev. 105425/07/ZPZ/N-65, nebude mít plánovaný záměr samostatně ani ve spojení s jinými, významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Nejbližší lokalitou spadající do soustavy Natura 2000 je ptačí oblast Východní Krušné hory (CZ0421005), jejíž nejbližší hranice prochází cca 4,5 km severně od místa záměru.

### C.1.13  Přírodní léčivé zdroje

Posuzovaná lokalita se nenachází v žádném ochranném pásmu vodních zdrojů, zvláště chráněném území ani ve sledovaném zátopovém území. Leží ale v širším ochranném pásmu   II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice. Z hlediska řešené problematiky průzkumu a vlastní stavby tato skutečnost ale nemá žádný praktický dopad.

## C.2  	Stručná  charakteristika stavu  složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### C.2.1  Ovzduší a klima

C.2.1.1  Klimatické charakteristiky

Posuzované území náleží dle Quitta (1971) do teplé klimatické oblasti T2, která je charakterizována teplým, suchým a dlouhým létem, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota činí 8,4oC, roční úhrn srážek se pohybuje v průměru od 550 do 500 mm. V zájmové oblasti převládají západní a severozápadní větry, jejichž četnost činí v součtu 35,7 %.

Podkrušnohorská oblast se jako celek vyznačuje sklonem k častějšímu výskytu nepříznivých rozptylových podmínek (tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry s častým výskytem inverzních situací), které lze očekávat až po třetinu roční doby.

C.2.1.2  Znečištění ovzduší

Zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, OZKO, jako prováděcím právním předpisem, který vymezuje části území (zóny) nebo sídelní seskupení (aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance.

Ve Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení OZKO na základě dat za rok 2005, jsou jako nejmenší územní jednotky pro vymezení OZKO uvedena území stavebních úřadů. V konkrétním případě města Krupky dochází k překročení denního imisního limitu suspendovaných prachových částic PM10 na 7,6 % území a k překročení hodnoty cílového imisního limitu benzo(a)pyrenu na 4,7 % území, které je v působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Krupka.

Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2005 leží sledované území v ploše s hodnotami ročních průměrných koncentrací:

PM10			14 - 30 (g/m3,

NO2			< 26 (g/m3,

benzen		< 2 (g/m3.

V posledních letech se zlepšuje v lokalitě imisní situace NO2, jehož maximální koncentrace se pohybují kolem 50 % limitní hodnoty, roční průměr představuje 40 % limitní hodnoty. Ke zhoršování situace dochází v případě imisní zátěže prachem (PM10), jehož koncentrace mezi roky 2004 a 5005 vzrostly.

Kvalita ovzduší je v posuzovaném území ovlivňována zejména dalšími stacionárními a mobilními zdroji znečišťování ovzduší. V okolí se nachází několik velkých a středních zdrojů znečišťování (v rámci PZ Krupka je to např. Knauf Insulation, Tivall, Gabarro a další), rovněž mobilní zdroje významně přispívají ke znečištění ovzduší, především škodlivinami CO, NOx a uhlovodíků CxHy. Automobilová doprava je i významným zdrojem sekundárního znečištění – prašnosti. Dominantním zdrojem znečišťování je v daném případě silnice I/13 (E442).

Ze vzdálenějších zvlášť velkých zdrojů znečišťování se mohou uplatňovat zejména emisní vlivy společnosti Severočeské doly a. s., Doly Bílina, ČEZ, a. s., Elektrárny Ledvice či Chemopetrol, a. s. Látky, emitované z těchto zdrojů, zasahují danou oblast především při inverzním zvrstvení vzduchu nebo při západním a jihozápadním proudění vzduchu.

### C.2.2  Geomorfologické poměry

Zájmová oblast patří ke geomorfologické subprovincii Krušnohorská soustava, v dílčím členění náleží k celku Mostecká pánev s podcelkem Chomutovsko - teplická pánev a nachází se v jejím okrsku Chabařovická pánev poblíž hranice s Cínoveckou hornatinou a Teplickým středohořím.

Chabařovická pánev představuje tektonickou sníženinu mezi Krušnými horami a Českým středohořím, budovanou miocenními jezerními jíly, písky a hnědouhelnými slojemi, na okrajích cenomanskými pískovci, svrchnoturonské slínovce, terciérní vulkanity a kvartérní pokryvy. Tvoří erozně denudační a akumulační, od severozápadu k jihovýchodu mírně ukloněný povrch denudačních plošin, svahů, úpatních hald, náplavových kuželů a nízkých říčních teras levostranných přítoků Bíliny, místy s čedičovými suky.

Posuzovaná lokalita se nachází v nadmořské výšce přibližně 220 m n. m.

### C.2.3  Hydrologické poměry

Vlastním zájmovým územím neprotékají vodní toky ani se zde nenacházejí vodní plochy. Východně, cca 300 m od posuzované plochy, protéká Zalužanský potok (číslo hydrogeologického pořadí 1-14-012-087), který tvoří levostranný přítok Bíliny, pramení v Krušných Horách v nadmořské výšce 449,2 m n. m., protéká rybníkem Kateřina a Chabařovickým jezerem  a do recipientu se vlévá u Trmic v nadmořské výšce 175,46 m n. m. Cca 200 m západním směrem od posuzované lokality protéká drobný bezejmenný vodní tok, na kterém se nachází drobná vodní nádrž s mokřadními plochami v okolí. Širším zájmovým územím protéká Modlanský, Unčínský a Maršovský potok.

Nejvýznamnějšími vodními plochami v okolí je Modlanský rybník (59,1 ha) a Kateřina (58 ha), které jsou situovány cca 1,4 km jihovýchodně vzhledem k poloze záměru. V jeho okolí se dále nachází několik menších vodních ploch lokálního významu.

Území se však nachází v ochranném pásmu II.stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice. Podél Maršovského a Unčínského potoka se nacházejí vodárenská pásma, která však na sledovanou lokalitu nezasahují.

Oblast plánovaného záměru neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Správním územím města Krupka prochází hranice CHOPAV Krušné hory, která je od dané lokality vzdálená cca 1,7 km v severním směru.

### C.2.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje

C.2.4.1  Geologické poměry

Zájmové území geologicky spadá do oblasti Severočeské pánve. Ta je rozlohou    1 050 km2 a uhelnými zásobami největší a nejvýznamnější podkrušnohorskou pánví. Spolu s neovulkanickým komplexem České středohoří, který do výplně pánve prostorově i stratigraficky významně zasahuje, je severočeská pánev součástí severovýchodně orientovaného podkrušnohorského prolomu mezi krušnohorským zlomem na severozápadě a zlomy podbořanským a středohorským na jihovýchodě.

Předmětná lokalita je součástí oblasti, kde se uplatnila tzv. sedimentační etapa, kdy se ukládalo tzv. nadložní souvrství  jílů a písků. Uhlotvorná sedimentace byla potlačena vytvořením rozsáhlé jezerní pánve, kdy došlo k rozsáhlému usazování nejmohutnějšího souvrství komplexu miocénních pánevních sedimentů, jeho stáří se odhaduje do období helvétu až spodního turonu. Maximálních mocností dosahuje v mostecké části pánve – kolem 500 m, v okolí Teplic pouze cca 150 m. V nadložním souvrství převládají jíly a jílovce většinou hnědošedých a šedohnědých barev, které jsou převážně nepísčité, nevrstevnaté a velmi hutné, kaolinicko – oolitické s různou příměsí montmorillonitu.Kvartérní pokryv je zastoupen navážkami s vrstvou diluviálních – svahových sedimentů.

C.2.4.2  Hydrogeologické poměry

Z hydrologického hlediska je území součástí hydrogeologického rajonu č. č. 213 – Mostecká pánev. Zvodnění Krušnohorského krystalinika je zde vázáno pouze na otevřený puklinový systém, který bývá ještě napojen na bazální křídu v pískovcovém vývoji. Tento hluboký kolektor je směrem do nadloží izolován mohutným komplexem svrchnokřídových slínů a slínovců, který se obecně považuje za prakticky nepropustný. U svrchnokřídových sedimentů je zvodnění s napjatou hladinou vázáno na bazální pískovcový kolektor, kde pohyb podzemní vody směřuje od západu k východu k nádrži Kateřina.

Zájmové území je tvořeno terciérními jíly a jílovci. Ty jsou díky svému charakteru (jemnozrnné zeminy až poloskalní horniny) ve zdejší hydrogeologické struktuře izolátorem a kvartérní fluviální písčité štěrky kolektorem. Podzemní voda se vyskytuje ve formě slabých průsaků či velmi slabých přítoků v polohách tvrdých jílů.

V průběhu hydrogeologického průzkumu lokality prováděných v minulosti a z dostupné literatury byly zastiženy dva horizonty podzemní vody. První je vyvinut na bázi navážek, případně diluvií a voda je zadržována na povrchu téměř nepropustné vrstvy  rozloženého jílovce mosteckého souvrství (0,53 – 3,06 m). Druhý horizont je vyvinut v prostředí relativně více rozvolněného jílovce nebo v prostředí drobných podrcených zón (3,2 – 7,9 m).

C.2.4.3  Přírodní zdroje

Podle mapy ložiskové ochrany se sledované území Průmyslové zóny Krupka nachází v území vedeném jako výhradní ložisko hnědého uhlí B3 118400 Modlany – hlubina  a současně jako chráněné ložiskové území hnědého uhlí CHLÚ 711840000 – Modlany. Dobývací prostor Modlany však byl již uzavřen a byla podána žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu na odpis části zásob výhradního ložiska hnědého uhlí pod schválenou Průmyslovou zónou Krupka. Sledované území se nachází za hranicemi závazných těžebných limitů.

### C.2.5  Půda

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které jsou umístěny na katastrálním území 675261 Krupka.

Dotčené pozemky nemají charakter zemědělské půdy, nemají stanoveny BPEJ a realizace záměru tak není v kolizi s ochranou zemědělského půdního fondu a PUPFL.

### C.2.6  Flóra

Plánovaný záměr je situován do areálu průmyslové zóny. Na plochách určených k výstavbě proběhly terénní úpravy (odstranění svrchní vrstvy půdy včetně vegetačního krytu, zarovnání terénních nerovností apod.). V současné době se na těchto plochách uchycují pouze pionýrské a náletové druhy rostlin bez významnější biologické hodnoty.

Při severní a východní hranici zájmového území se nachází převážně zapojené stromové porosty, které jsou pozůstatky dubohabřin, které v minulosti pokrývaly převážnou část regionu.  Ve stromovém patře převládá dub zimní (Quercus petraea), hojně se vyskytuje habr obecný (Carpinus betulus) a lípa srdčitá ( Tilia cordata ). Biologicky hodnotným územím je niva Zalužanského potoka, která je zároveň  významným lokálním biocentrem a se nachází východně cca 400 m od posuzované lokality. Okolí toku tvoří převážně zapojené stromové porosty s převahou lípy velkolisté (Tilia cordata), dubu letního (Quercus robur), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), mléče (A. platanoides) a dalších. V prosvětlených částech je dobře vyvinuté keřové patro tvořené převážně mezofilními druhy opadavých listnatých lesů, jako je bez černý (Sambucus nigra) či růže šípková (Rosa canina).

### C.2.7  Fauna

Přímo na zájmovou lokalitu není stanovištně vázán výskyt živočišných druhů, jedná se pouze o krátkodobě pobytovou či přeletovou lokalitu. Vhodné biotopy vytváří niva Zalužanského potoka s menšími mokřadními a vodními plochami, na které je vázán výskyt zástupců avifauny, vyskytuje se zde např. racek chechtavý (Larus ridibundus), potápka malá (Podiceps ruticollis), kachna divoká (Anas platyrhynchos), lyska černá ( Fulica atra ), volavka popelavá (Ardea cenerea). Z dalších zástupců aviafauny  je v tomto prostoru potvrzen výskyt strnada rákosního (Embrezia schoeniclus), strnada obecného (Embrezia citrinella), rákosníka zpěvného (Acrocephalus palustris  či drozda kvíčaly (Turdus pilaris) apod.

### C.2.8  Obyvatelstvo

Záměr je situován do PZ Krupka, mezi okrajové části města Krupka (městská část Nové Modlany - ), statutárního města Teplice (městská část Sobědruhy - ) a obcí Srbice (262 obyvatelé). Ve skutečnosti může mít záměr vliv pouze na obyvatelstvo v nejbližší vzdálenosti obytných zón od areálu Guardian a to je, dle odborného odhadu, cca stovky obyvatel. Nejbližší vzdálenost referenčního bodu (hranice areálu Guardian) k obytné zóně je přibližně 400 m vzdušnou čarou.

Část   D

ÚDAJE  o  vlivech  záměru  na veřejné  zdraví  a  životní  prostředí

# D.   údaje o vlivech záměru na  veřejné  zdraví  a životní prostředí

## D.1  Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Výstavba a provoz závodu společnosti Guardian, pro výrobu plastových automobilových dílů,  bude mít jako každá průmyslová činnost, určitý vliv na jednotlivé složky životního  prostředí a na veřejné zdraví. Rozsah a intenzita těchto vlivů bude záviset na úrovni technického vybavení a zabezpečení  technologických procesů, zejména na úseku  výstupů emisí, odpadních vod, odpadů a dodržování hygienických podmínek  pracovního prostředí.

Lze předpokládat, že závod Guardian bude v tomto směru používat nejlepší dostupnou techniku (BAT) a uplatňovat účinná technická opatření pro eliminaci nebo omezení negativních účinků ve výše uvedených oblastech, takže vlivy provozu na životní prostředí a veřejné zdraví by neměly být významné.

V následujících částech oznámení jsou charakterizovány vlivy výstavby a provozu závodu Guardian na životní prostředí a veřejné zdraví, na základě stavu životního a tedy i přírodního prostředí v zájmové oblasti, technických a výrobních podkladů o záměru a odborných studií provedených za účelem hodnocení hlukové a imisní zátěže.

V rámci této části jsou některé vlivy charakterizovány z hledisek pravděpodobnosti s přihlédnutím k době trvání,  frekvenci a vratnosti. Předložené oznámení je sice zpracováno s náležitostmi podle přílohy č. 3 k zákonu, avšak pro členění dílčích kapitol této části byl z důvodu logiky a lepší přehlednosti zvolen postup odpovídající příloze č. 4 k zákonu.

### D.1.1  Vlivy na veřejné zdraví

D.1.1.1  Vlivy záměru na imisní a hlukovou zátěž

Vlivy výstavby a provozu záměru závodu Guardian v PZ Krupka „Sever“  na veřejné zdraví obyvatelstva se může potenciálně projevit působením následujících negativních faktorů:

- znečištění ovzduší emisemi z dopravy

- znečištění ovzduší emisemi z provozních stacionárních zdrojů

- emise hluku z provozních zdrojů a z dopravy

- znečištění povrchové a podzemní vody a půdy v havarijních případech

V rámci oznámení  je  provedeno orientační hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví, které v souladu s § 19, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u záměrů uvedených v kategorii II, přílohy č. 1 k tomuto zákonu, není  nutné hodnotit držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Vlivy významnějších škodlivin z provozu na veřejné zdraví jsou hodnoceny na základě výrobních podmínek závodu Guardian, podle rozsahu látek používaných v provozní technologii a s přihlédnutím k výsledkům rozptylové a hlukové studie, která je součástí předloženého oznámení jako Samostatná příloha SP 1 a SP 2.

Vliv výstavby závodu na veřejné zdraví není hodnocen, neboť se jedná o běžné stavební a montážní práce po poměrně krátkou dobu, bez významnějších účinků na životní prostředí a veřejné zdraví, za předpokladu dodržování příslušných opatření k eliminaci a minimalizaci vlivů na životní prostředí.

Z charakteru výroby v závodu Guardian a dopravy surovin a výrobků,  se v oblasti vlivů na veřejné zdraví v zájmové oblasti mohou projevovat následující účinky škodlivých faktorů:

- Imisní zátěž v zájmové oblasti pocházející z emisí škodlivin z následujících výrobních, dopravních a administrativních úseků:

- Emise spalin z termické likvidace RTO těkavých organický látek (dále jen VOC) v odpadním vzduchu z lakovny. Emise obsahují zejména NOx (NO2) a zbytkový obsah VOC (zejména xyleny, butylacetát, butanol, ethylbenzen a další organické látky). Garantovaná emisní koncentrace VOC stanovená jako celkový organický uhlík (TOC) ve spalinách z jednotky RTO je 20 mg.m-3, což se dle výsledků rozptylové studie projeví zcela nevýznamnými imisními koncentracemi v hodnotách maximálně 5 (g.m-3.

- Emise spalin z vytápění výrobních hal a administrativní budovy a z ohřevu  teplé užitkové vody (TUV) na bázi využití zemního plynu, kde prioritní škodlivinou je NOx. Předpokládá se použití nízkoemisních hořáků s minimem tvorby NOx, takže vlivy na veřejné zdraví z těchto úseků by měly být nevýznamné.

- Emise škodlivin z nákladní a osobní automobilové dopravy, která produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot široké spektrum emisí, přičemž za nejvýznamnější lze považovat oxidy dusíku (NOx), tedy směs NO a NO2, suspendované částice prachu ve frakci PM10 a benzen .

- Hluková zátěž z provozu nákladních a osobních automobilů na dopravních trasách a z provozních  stacionárních zdrojů závodu, zejména z vzduchotechnických zařízení a provozních strojních zařízení .

D.1.1.2   Zdravotní vlivy významnějších škodlivých faktorů

Vzhledem k tomu, že v závodu Guardian budou používány určité látky a provoz bude doprovázen faktory s potenciálně nepříznivými účinky na lidské zdraví, jsou v následujícím přehledu  uvedeny pouze informativně zdravotní vlivy významnějších škodlivin, bez ohledu na jejich kvantitativní vztahy k posuzovanému záměru  .

a)  Hluk

Zdravotní rizika zvýšené hladiny hluku, v případě překročení přípustných limitů, se mohou projevit v akutním nebo chronickém funkčním poškození sluchového orgánu, v poruchách spánku, v poruchách regulačních a vegetativních funkcí s negativními projevy v oblasti zažívacího traktu, v poruchách kardiovaskulárního systému,  motorických a psychomotorických funkcí a  emocionální rovnováhy.

Účinky dlouhodobého působení hluku lze rozdělit na účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organizmu. Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování  a dalších nežádoucích vlivů.

Z hlediska vlivu záměru na životní prostředí v oblasti zdravotních účinků hluku budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování hlukových limitů pro provozní a dopravní činnosti dle výše uvedeného nařízení.

Na základě výsledků hlukové studie lze předpokládat, že nárůst hlukové zátěže v okolí silnice I/13, která představuje příjezdovou komunikaci do areálu, se bude v nejnepříznivějším případě pohybovat do 0,2 dB a bude nevýznamný. Hluk z provozu v ploše areálu závodu bude výrazně pod limitními hodnotami. Za těchto předpokladů by se neměly projevit nepříznivé zdravotní účinky na obyvatele vlivem hlukové zátěže ve venkovních chráněných prostorech.

b)  Oxidy dusíku (NOx, NO2)

Oxidy dusíku patří do skupiny fotochemických oxidantů spolu s ozonem (O3), peroxyacylnitráty (PAN) a četnými dalšími sloučeninami. Za účasti těkavých organických látek a slunečního záření vytvářejí fotochemický smog. Již při jeho koncentracích kolem     200 mg.m-3 dochází u lidí ke dráždění očí. Zvláště vnímavé k dráždivým účinkům fotochemických oxidantů jsou děti, u nichž bylo prokázáno dráždění horních cest dýchacích a spojivek již při překročení úrovně 100 mg.m-3 O3.

Ze všech uvedených důvodů je v zájmu ochrany obyvatelstva žádoucí snižovat expozici oxidům dusíku s ohledem jak na aktuální výši krátkodobých koncentrací, tak na chronické účinky expozic dlouhodobých.

b)  Suspendované částice prachu (TZL) ve frakci PM10

Suspendované částice prachu ve frakci PM10 jsou složkou tuhých znečišťujících látek (TZL), jejichž původem je zvýšená prašnost v ovzduší v důsledku dopravních a stavebních činností. Významné negativní zdravotní účinky prachu mají především frakce suspendovaných částic o průměru částice pod 10 (m, označené jako PM10, které pronikají do spodních cest dýchacích, nebezpečnější jsou jemnější respirabilní částice o průměru do         2,5 (m, označené jako PM2,5, které pronikají až do plicních sklípků. Pro účely posouzení zdravotních vlivů zvýšené prašnosti se vychází z výsledků rozptylové studie, která porovnává vypočtenou imisní zátěž s imisním limitem pro frakci PM10, určeným Nařízením vlády          č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

Zdravotní účinky suspendovaných částic prachu ve frakci PM10 a nižší se projevují zejména v dráždění sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních cest dýchacích, vyvolání zvýšené sekrece bronchiálního hlenu. V důsledku těchto účinků se snižuje samočisticí funkce a obranyschopnost organizmu a vznikají vhodné podmínky pro virové a bakteriální respirační infekce. Při dlouhodobé expozici může dojít k přechodu akutních zánětlivých forem do chronické fáze a tím k vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic. Pro posouzení zdravotních vlivů zvýšené prašnosti frakce PM10, případně vyvolané hodnoceným záměrem, jsou však rozhodující výsledky rozptylové studie škodlivin v porovnání s imisními limity danými výše uvedeným Nařízením vlády.

c)  Benzen

V oblasti životního prostředí je benzen značně rozšířen a je do něj uvolňován spalováním fosilních paliv, z výfukových plynů motorových vozidel, z cigaretového kouře apod. Benzen je také přirozenou součástí řady potravin. Vyšší koncentrace benzenu se mohou vyskytovat v okolí průmyslových závodů s petrochemickými procesy a podobně.

Hlavní cestou příjmu benzenu do organizmu je inhalace z ovzduší, přičemž v plicích se absorbuje cca 50 % vdechovaného benzenu, absorpce kůží je nízká. Po vstřebání do organizmu je benzen oxidován v játrech a pravděpodobně i v kostní dřeni na metabolity, zejména na fenol, hydrochinon a katechol, které jsou vylučovány močovými cestami. Benzen má nízkou akutní toxicitu, závažnější je chronický účinek, kdy produkty přeměny benzenu  v lidském organizmu mají negativní účinek na kostní dřeň, čímž dochází k poruchám tvorby krve, k možnosti vzniku leukémie při vyšších chronických expozicích, k snížení rezistence vůči infekcím a k dalším zdravotně závažným projevům.

Karcinogenní účinek benzenu byl prokázán řadou epidemiologických studií u pracovníků v řadě průmyslových odvětvích. Na základě epidemiologických studií je benzen zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny IARC do skupiny prokázaných lidských karcinogenů. Z hlediska působení konkrétních vlivů benzenu na lidské zdraví je však  rozhodující především doba působení a koncentrace benzenu v ovzduší.

d)  Organické látky v nátěrových hmotách a ředidlech

Nátěrové hmoty obsahují značný rozsah organických látek, přičemž z hlediska hmotnostního podílu v rozpouštědlech jsou v případě oznamovaného záměru nejvýznamnější xyleny, butylacetát, butanol a  ethylbenzen. Zdravotní účinky těchto organických látek jsou rámcově uvedeny v následujícím přehledu:

- Xyleny, respektive směs izomerů o-, m- a p-xylenu, jsou aromatické uhlovodíky, které mají především narkotické a dráždivé účinky. Směs izomerů xylenu má čichový práh v koncentraci cca  200 ppm ve vzduchu. Při chronické expozici se projevují bolesti hlavy, únavnost a zažívací potíže. Xyleny mají rovněž dráždivé dermální účinky a pronikají kůží do organizmu. Předpokládá se, že xyleny nemají  negativní vliv na krvetvorbu jako benzen, ale někteří autoři je považují za podezřelé.

- Butylacetát je ester kyseliny octové a butanolu. Butylacetát je podle pokusů na zvířatech prakticky nejedovatý, dermální účinky nejsou významné, je však nebezpečný pro oči. Neadaptované osoby dráždí od koncentrace cca 200 ppm, koncentrace 300 ppm je již silně dráždivá. Hlavní účinek je narkotický, není vyloučeno, že chronické nebo opakované dlouhodobější  působení může způsobit psychické změny.

- Butanol  lze považovat za látku při požití nebo při inhalaci za prakticky nejedovatou, je však velmi nebezpečný pro oči. V porovnání s účinky etanolu má butanol asi třikrát jedovatější a dráždivější účinky. Dráždivé účinky se projevují od koncentrace 25 – 50 ppm ve vzduchu. Chronická expozice při koncentraci cca 100 ppm by však neměla působit zdravotní škody.

- Ethylbenzen je aromatický uhlovodík je podle pokusů na zvířatech při inhalaci přibližně stejně jedovatý jako benzen, při požití je však jedovatější. Hlavní účinek je narkotický podobně jako toluen a dráždivý na oči a horní cesty dýchací. Rovněž má dermální dráždivé účinky. Na rozdíl od benzenu nepoškozuje ethylbenzen krvetvorbu.

Z hlediska provozních podmínek budou výše uvedené organické látky obsažené v odpadních vzduchu z lakovny a sušicího zařízení termicky likvidovány v jednotce dodatkovém spalovacím zařízení RTO (Regenerative Thermal Oxidizer - regenerační termický oxider), s velmi vysokou účinností s dosažením garantované emisní koncentrace pod 20 mg.m-3 VOC.  Za těchto podmínek, v souladu s výsledky rozptylové studie, by se  zbytkové emise výše uvedených organických látek ve spalinách RTO neměly významně projevit ve zvýšení  imisní zátěže v zájmové území.

Významnější vliv se však může projevit v pracovním prostředí určitých úseků závodu Guardian, zejména při manipulaci s nátěrovými hmotami a ředidly. Tyto činnosti budou zabezpečeny technickými opatřeními a dodržováním příslušných provozních řádů, bezpečnostních a hygienických předpisů.

D.1.1.3   Souhrnné hodnocení vlivů na veřejné zdraví

Podkladem pro hodnocení expozice škodlivinám a hluku byly odborné studie, a to „Rozptylová studie“ a „Hluková studie“, vypracované v rámci oznámení záměru, které jsou zařazeny jako samostatné přílohy SP 1 a SP 2 k předloženému oznámení. Pro hodnocení potenciálních vlivů na veřejné zdraví byla dále provedena identifikace nebezpečnosti  jednotlivých škodlivin a stručné zhodnocení zdravotních účinků. Na základě výše uvedených podkladů lze uvést následující závěry:

Ze závěrů hodnocení imisní zátěže rozptylovou studii škodlivin vyplynulo, že koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů připravovaného závodu Guardian v průmyslové zóně v Krupce budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto konstatování platí jak pro spalovací a technologické zdroje v areálu firmy, tak i pro emise z automobilové dopravy. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí přírůstek emisí ze zdrojů závodu s rezervou překročení příslušných imisních limitů.

Ze závěru hodnocení hlukové zátěže  provedené hlukovou studií vyplývá,  že výstavba a provoz výrobního závodu firmy Guardian a s tím spojený nárůst obslužné automobilové dopravy nezpůsobí v období provozu takový nárůst hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech, který by výrazně ovlivnil akustickou situaci v těchto lokalitách.

Ve výše uvedených odborných studiích byly výpočtovými metodami zjištěny nevýznamné vlivy záměru na imisní a hlukovou zátěž v zájmovém území. Ze těchto podmínek lze předpokládat, že i vlivy záměru na veřejné zdraví nebudou významné. Významnější vlivy by se mohly projevit pouze při provozních anomáliích, poruchách a haváriích, při porušení provozních řádů a bezpečnostních předpisů a podobně, a to zejména v pracovním prostředí.

### D.1.2  Sociálně ekonomické vlivy

Ze sociálního a ekonomického hlediska lze záměr hodnotit pozitivně, neboť znamená nárůst pracovních příležitostí v oblasti s poměrně vysokou nezaměstnaností. V závodě bude zaměstnáno v různých profesích celkem 232 pracovníků v nepřetržitém třísměnném cyklu. Lze předpokládat pracovní příležitosti i pouze pro zaučené pracovníky, kteří jsou za jiných podmínek obtížně zaměstnatelní.  Potřeba pracovních sil bude zajišťována  v rámci regionu, pravděpodobně z okresu Teplice a Ústí nad Labem. Sociálně ekonomické faktory se však pozitivně projeví i v navazujících výrobních oblastech a dopravní infrastruktuře, tj. v podnicích zajišťujících výrobu a dodávku  surovin, v automobilovém průmyslu a  podobně.

### D.1.3  Vlivy na ovzduší a klima

D.1.3.1  Vlivy na ovzduší

Vliv provozu závodu Guardian na ovzduší v zájmové oblasti vychází z výsledků modelových výpočtů imisní zátěže v rozptylové studii škodlivin v porovnání s příslušnými imisními limity danými nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Plné znění rozptylové studie je zařazeno v Samostatné příloze SP 1 k předloženému oznámení.

a)  Současný stav znečištění ovzduší

Problematika vlivů na ovzduší je posuzována i se zřetelem k současnému stavu kvality ovzduší v zájmové oblasti, definovaném podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ve formě oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) podle překračování příslušných imisních limitů. Dle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, uveřejněném ve Věstníku MŽP z 03/2007 k vymezení OZKO na základě dat za rok 2005, dochází v konkrétním případě města Krupky k překročení imisního limitu suspendovaných prachových částic PM10 na 7,6 % území a k překročení imisního limitu benzo(a)pyrenu na    4,7 % území, které je v působnosti Stavebního úřadu Krupka.  Podrobnější údaje o současném stavu kvality ovzduší v zájmovém území jsou uvedeny v kapitole C.2.1. předloženého oznámení.

Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno přímo na stanici ČHMÚ v Krupce. Imisní koncentrace benzenu dalších uhlovodíků jsou nejblíže sledovány v Ústí nad Labem. Výsledky imisního monitoringu v roce 2004 a 2005 jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka T17  Výsledky měření imisí NO2, PM10 a benzenu v roce 2004 a 2005

| Parametr údajů | Stav | NO2 - Krupka [(g.m-3] | PM10 - Krupka [(g.m-3] | benzen - Ústí n. L. [(g.m-3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| hodinové | max. | 98,3 | 119,6 | 240,0 | 248,0 | 23,4 | 14,8 |
|  | 98% kvantil | 55,1 | 49,5 | 66,0 | 68,0 | 11,4 | 6,1 |
| denní | max. | 77,8 | 63,3 | 160,1 | 73,8 | 15,8 | 7,6 |
|  | 98% kvantil | 48,0 | 40,2 | 50,0 | 61,4 | 9,3 | 4,8 |
| roční | průměr | 16,0 | 15,6 | 19,7 | 22,6 | 1,3 | 1,4 |

Maximální koncentrace NO2 se pohybují kolem 50 % limitní hodnoty, roční průměr představuje 40 % limitní hodnoty. Imisní situace NO2 se v lokalitě zlepšuje, zhoršuje se však stále imisní zátěž prachem, koncentrace PM10 mezi roky 2004 a 2005 vzrostly.

Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2005 leží sledované území v oblasti s hodnotami ročních průměrných koncentrací:

roční koncentrace NO2:			< 26 (g/m3,

roční koncentrace PM10:			14 – 30 (g/m3,

roční koncentrace benzenu:			< 2 (g/m3.

b)  Imisní limity

Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,

Tabulka T18  Imisní limity a meze tolerance pro ochranu zdraví lidí

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Imisní limit pro rok 2010 [(g.m-3] | přípustná četnost překročení | Mez tolerance pro rok 2008 [(g.m-3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | hodinové | 200 | 18 | 20 |
|  | roční | 40 | - | 4 |
| PM10 | denní | 50 | 35 | - |
|  | roční | 40 | - | - |
| Benzen | roční | 5 | - | 2 |

Pro těkavé organické látky VOC nejsou zákonem stanoveny imisní limity. Dříve používané hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací pro uhlovodíky, stanovené referenční laboratoří SZÚ, jsou považovány za zastaralé a lze je použít pouze pro orientaci. Pro danou situaci lze podle tohoto předpisu orientačně uvést nejvyšší přípustnou krátkodobou koncentraci pro vyšší uhlovodíky 1 000 (g.m-3, která může sloužit jako ukazatel úrovně znečištění ovzduší uhlovodíky uvolňovanými do ovzduší z dodatkového spalovacího zařízení – jednotky RTO závodu Guardian.

c)  Metodika výpočtu a referenční body

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ platné od roku 1998 a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin vychází z Gaussova normálního rozdělení trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění vzduchu převládá transport znečišťujících látek nad difúzí.

Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů a do výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu, přičemž umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení zvolených hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru i různé třídy teplotní stability atmosféry.

Pro hodnocení imisní situace v okolí posuzovaného závodu byly provedeny výpočty imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě. Byla použita výpočetní síť o rozměrech 2,0 x 2,8 km se stranou čtverce 100 m. Vypočtené hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě a z těchto hodnot byly sestrojeny izoliniové mapy maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací sledovaných polutantů.

Pozemek pro výstavbu závodu Guardian leží v lokalitě určené pro průmyslovou výrobu. Obytná zástavba v nejbližším okolí inkriminovaného území není, nejbližší obytná zástavba města Krupka se nachází severně od závodu ve vzdálenosti cca 1,2 km a obcí Sobědruhy západně, Srbice jižně a Nové Modlany východně, přičemž vzdálenost hranic těchto obcí od areálu závodu se pohybuje od 500 do 700 m. Pro podrobné zhodnocení situace po výstavbě závodu byly napočteny úplné výsledky imisního zatížení ve 12 referenčních bodech, představujících nejbližší obytnou zástavbu blízkých obcí, jejichž umístění je uvedeno na následujícím obrázku.

Obrázek č. 4  Referenční body v okolí záměru Guardian

d)  Hodnocení imisní situace

V rozptylové studii jsou hodnoceny imise významnějších škodlivin ze stacionárních spalovacích zdrojů v areálu závodu a z mobilních zdrojů, tj. z automobilové dopravy. Imisní hodnoty jsou vypočteny v příslušných referenčních bodech obytné zástavby  a představují přírůstek koncentrací k imisní situaci v lokalitě. V souhrnu jsou hodnoceny imisní příspěvky následujících škodlivin:

- Oxid dusičitý NO2 ze spalovacích zdrojů v areálu, především z dodatkové spalovací jednotky RTO, a z automobilové dopravy v areálu závodu a na příjezdových komunikacích .

- Těkavé organické látky VOC z dodatkové spalovací jednotky RTO.

- Suspendované prachové částice PM10 z automobilové dopravy v areálu a na příjezdových komunikacích.

- Benzen z automobilové dopravy v areálu závodu a na příjezdových komunikacích.

Imise ze zdrojů v areálu závodu

V areálu závodu je zdrojem oxidu dusičitého převážně spalování znečištěného vzduchu organickými látkami ve spalovacím zařízení RTO, přičemž  výška komína 30 m zajišťuje, že maximální hodinové koncentrace lze očekávat ve vyšších partiích severně až severozápadně od zdroje, tedy na jižním okraji města Krupky, kde dosažené maximální koncentrace přibližně 4 (g.m-3 představují 2 % imisního limitu. Průměrné roční koncentrace NO2 dosahují svého maxima v blízkosti areálu, jejich hodnoty 0,06 (g.m-3 jsou však ve vztahu k imisnímu limitu 40 (g.m-3 zanedbatelné a jsou nižší než 1 % limitní hodnoty. Ve vybraných referenčních bodech se budou přírůstky ročních koncentrací NO2 pohybovat v setinách (g.m-3.

Maximální krátkodobé imisní koncentrace těkavých organických látek VOC z dodatkového spalování znečištěného vzduchu z lakovací linky budou v pásu severně až severozápadně od zdroje a jejich rozložení bude mít podobný charakter jako hodinové koncentrace NO2. Maximální očekávané hodnoty jsou 5 (g.m-3, hodnoty ročních imisních  koncentrací ve vybraných bodech jsou v setinách (g.m-3. Při orientačním porovnání s hodnotou 1000 (g.m-3 se jedná o hodnoty zcela nevýznamné.

Imisní příspěvek benzenu a tuhých znečišťujících látek ve frakci PM10 pochází z automobilové dopravy v areálu závodu a bude soustředěn pouze do nejbližšího okolí závodu. Očekávané imisní koncentrace benzenu jsou vzhledem k poměrně málo intenzivní automobilové dopravě velmi nízké. Roční koncentrace benzenu budou v nejbližším okolí závodu maximálně v tisícinách (g.m-3 (imisní limit 5 (g.m-3). Stejně nevýznamné budou i koncentrace suspendovaných prachových částic ve frakci PM10, neboť nákladní doprava nebude intenzivní a emisní faktory osobních vozidel jsou zanedbatelné. Roční koncentrace PM10 v setinách (g.m-3 a denní maximální koncentrace v desetinách (g.m-3 jsou velice nízké a v porovnání s imisními limity jsou nevýznamné.

Imise z automobilové dopravy po příjezdových komunikacích

Hlavní příjezdovou komunikací do závodu Guardian bude silnice I/13, přičemž dle výsledků sčítání dopravy v roce 2005 s odhadem pro rok 2008 vychází nevýznamný vliv nárůstu dopravy v souvislosti s provozem závodu. Doprava surovin a hotové produkce bude zajišťována nákladními automobily. Podle předpokladů bude veškerá doprava směřovat na dálnici D8. V porovnání se očekávanou intenzitou dopravy po silnici I/13 představuje            45 průjezdů NV a 220 OA za den ve směru na dálnici D8 nárůst nákladní dopravy o 3,6 % a nárůst celkové dopravy o 3,8  %.

Výše uvedený maximální nárůst dopravy vyvolá v okolí příjezdové komunikace nárůst imisních koncentrací, jejichž hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka T19  Koncentrace znečišťujících látek v okolí silnice I/13, 10 m od osy silnice

| Znečišťující látka | Parametr | Imisní koncentrace [(g.m-3] | Nárůst [%] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bez dopravy do areálu | Přírůstek dopravy do areálu |  |
| NO2 | hodinová | 31,7 | 1,14 | 3,6 |
|  | roční | 1,56 | 0,056 | 3,6 |
| PM10 | 24 hodin | 0,125 | 0,0046 | 3,6 |
|  | roční | 27,9 | 1,00 | 3,6 |
| benzen | roční | 1,79 | 0,064 | 3,6 |

Výše uvedený maximální nárůst dopravy vyvolá v okolí příjezdové komunikace (10 m od osy komunikace) nárůst imisních koncentrací, jehož hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Závěrem je v rozptylové studii konstatováno, že koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů připravovaného závodu Guardian Automotive Czechia v průmyslové zóně v Krupce budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto konstatování platí jak pro spalovací a technologické zdroje v areálu firmy, tak i pro emise z automobilové dopravy. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí přírůstek emisí ze zdrojů závodu překročení příslušných imisních limitů s dostatečnou rezervou. Podrobné údaje o vlivu záměru na ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii, která tvoří Samostatnou přílohu SP 1 oznámení.

D.1.3.2  Vlivy na klima

Na základě výsledků rozptylové studie byl prokázán nevýznamný vliv provozu závodu  a související obslužné dopravy závodu Guardian na ovzduší. Za těchto podmínek lze předpokládat, že provoz tohoto závodu nebude mít rovněž významný vliv na klimatické podmínky v zájmovém území. Je však nutné vzít v úvahu, že tento závod bude pouze  jedním ze zdrojů znečišťování ovzduší umístěných v Průmyslové zóně Krupka, přičemž po obsazení celé průmyslové zóny výrobními závody by celý komplex mohl ovlivňovat klimatické podmínky, zejména při inverzních situacích doprovázených nepříznivými rozptylovými podmínkami.

### D.1.4  Vlivy na hlukovou situaci

D.1.4.1  Podmínky hodnocení hlukové zátěže

Pro účely  oznámení záměru byla zpracována hluková studie, zařazená jako Samostatná příloha SP 2 oznámení, která hodnotí vlivy záměru na hlukovou zátěž v zájmovém území. Provoz zařízení v závodu Guardian přinese do zájmové lokality nové zdroje hluku a vyvolá nárůst stávající automobilové dopravy do průmyslové zóny. Předkládaná hluková studie posuzuje hlukové poměry v dotčeném území po realizaci záměru a hodnotí ovlivnění nejbližší obytné zástavby novými zdroji hluku. V rámci hlukové studie je posuzován budoucí stav po realizaci záměru a nárůstu dopravy související s provozem v této průmyslové zóně za stavu pro rok 2008.

Výsledky hodnocení hlukové zátěže jsou porovnány s nejvyššími přípustnými hladinami hluku, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Podle výše  uvedeného právního předpisu byly pro hodnocení hlukové zátěže závodu Guardian stanoveny následující hlukové limity:

a)  Hluk z příjezdových komunikací

Pro chráněné venkovní prostory zájmového území, nacházející se v blízkosti veřejných příjezdových komunikací byly pro účely hodnocení ve venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem z těchto komunikací uvažovány následující hodnoty hygienického limitu hluku:

Pro hluk z automobilové dopravy po hlavních komunikacích odpovídá následující hlukové limity:

- pro chráněné venkovní prostory staveb:

  - pro den             LAeq,T = 60 dB

  - pro noc             LAeq,T = 50 dB

- pro chráněné ostatní venkovní prostory:

  - pro den  a noc   LAeq,T = 60 dB.

b)  Hluk ze stacionárních zdrojů a z dopravy v areálu

Pro chráněné venkovní prostory budov a chráněné venkovní prostory zájmového území ovlivňované hlukem ze stacionárních zdrojů v posuzované ploše výrobního areálu a z automobilové dopravy v této ploše byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí uvažovány následující hodnoty hygienického limitu hluku:

Pro hluk z průmyslového areálu odpovídá následující hlukové limity:

- pro chráněné venkovní prostory staveb:

  - pro den               LAeq,T = 50 dB

  - pro noc               LAeq,T = 40 dB

- pro chráněné ostatní venkovní prostory:

  - pro den  a noc     LAeq,T = 50 dB.

D.1.4.2  Metodika výpočtu a referenční body

Pro hodnocení hluku z průmyslových zdrojů a z automobilové dopravy byl použit program HLUK+ pásma firmy JpSoft ver. 7.16 normal „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy, autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České republiky ze dne 20. 11. 1991 , a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z roku 2005. Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku vychází program z metodiky, zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb – stavební akustika“.

Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, je možno teoretické výsledky výpočtu i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do II. třídy přesnosti s chybou (2 dB. Velmi důležitou skutečností přitom je, že při všech ověřovaných běžných situacích je vypočítaná hodnota vždy vyšší než hodnota Laeq reálně naměřená. Hodnoty Laeq získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy tedy jsou na straně bezpečnosti výpočtu.

Stav současné akustické situace byl zjišťován měřením a výhledový stav po realizaci plánovaného záměru byl zjišťován výpočetním postupem. K výpočtům bylo použito výše popsaný programu HLUK+ pásma. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referenčních bodech byly stanovovány 2 m před fasádou domů ve výšce obytných místností a izofony byly počítány ve výšce 3 m nad terénem.

Pro posouzení hlukových imisí v nejbližších chráněných venkovních prostorech byly zvoleny 4 referenční body, představující nejbližší obytné objekty v okolních obcích  Krupka, Sobědruhy,  Srbice a Nové Modlany, v kterých byl proveden výpočet hlukové zátěže.

D.1.4.3   Zdroje hluku

Zdroji hluku v závodu Guardian budou jednak stacionární  provozní zařízení umístěná uvnitř výrobní haly a ve vnějším prostoru u výrobní haly, a jednak dopravní zdroje hluku z provozu nákladní a osobní automobilové dopravy.

a) Provozní zdroje hluku (stacionární)

V kapitole B.III.4.6 byly již uvedeny provozní stacionární zdroje hluku a jejich maximální akustické výkony.

Hluk ve výrobní hale při běžné činnosti nepřekročí 85 dB, přičemž hodnota akustického výkonu na vnější fasádě obvodového pláště budovy nebude vyšší než 57 dB.

b)  Dopravní zdroje hluku (mobilní)

Pro účely výpočtu úrovně hlukové zátěže v referenčních bodech mobilní dopravní zdroje rozděleny na následující skupiny:

- Plošné zdroje hluku  -  parkoviště u jednotlivých objektů

- Liniové zdroje hluku  -  trasy pohybu vozidel v ploše závodu.

Nákladní automobilová doprava bude probíhat rovnoměrně na ranní a odpolední směně, v počtu 45 NA, z toho 35 TNA a 10 LNA. Osobní automobily zaměstnanců budou přijíždět a odjíždět před koncem a po skončení příslušné směny v následujícím předpokládaném rozsahu.

- Nejhlučnějších 8 hodin v denní době – odjezd 100 OA po ranní směně a příjezd 60 OA na odpolední směnu.

- Nejhlučnější hodina v noční době – příjezd 100 OA na dopolední směnu.

D.1.4.3  Hodnocení hlukové zátěže

Hodnocení hlukové zátěže, respektive ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v nejbližších chráněných venkovních prostorech, je provedeno jednak pro provozní a dopravní zdroje v areálu závodu Guardian (provozní zařízení uvnitř a vně výrobní haly, pohyb nákladní a osobní automobilové dopravy) a jednak z hlediska nárůstu automobilové dopravy po silnici I/13. Doprava surovin a hotové produkce bude zajišťována nákladními automobily a podle předpokladů bude veškerá doprava vedena ve směru na dálnici D8.

Kromě toho bylo provedeno hodnocení hlukové zátěže v průběhu výstavby přičemž modelovými výpočty bylo zjištěno, že hladina hluku u nejbližší obytné zástavby bude výrazně pod hodnotou nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku pro povolené stavby. Působení hluku bude pouze krátkodobé a bude probíhat pouze v denní době.

a)  Hluková zátěž z provozních zdrojů výrobního areálu

Zdroji hluku působícími celou provozní dobu jsou všechna zařízení uvnitř výrobní haly, na objektu výrobní haly a samostatně stojící zařízení v areálu závodu. Dalšími zdroji hluku jsou nákladní a osobní automobily při pojezdu a parkování uvnitř areálu, které se budou z hlediska hlukové zátěž projevovat periodicky po omezenou dobu.

Výsledky výpočtu jsou prezentovány v následujících tabulkách. Stacionární provozní zdroje hluku jsou považovány za stálý zdroj hluku, provozovaný v denní i v noční době. Doprava v areálu včetně pohybu vozidel na parkovacích plochách je uvažována ve dne v úseku nejhlučnějších 8 hodin, v noční době v nejhlučnější hodině.

Tabulka T20  Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v nejbližších chráněných        místech ze zdrojů v areálu závodu

| Referenční bod | Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq [dB] |
| --- | --- |
|  | denní doba | noční doba |
|  | doprava | provoz | celkem | doprava | provoz | celkem |
| 1. Nové Modlany | 13,0 | 29,7 | 29,8 | 21,1 | 29,7 | 30,3 |
| 2. Krupka | 3,1 | 29,6 | 29,6 | 6,3 | 29,6 | 29,6 |
| 3. Sobědruhy | 5,4 | 32,6 | 32,6 | 7,8 | 32,6 | 32,6 |
| 4. Srbice | 9,2 | 21,9 | 31,9 | 12,7 | 21,9 | 32,0 |
| L i m i t y | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Hladiny akustického tlaku, zjištěné modelovými výpočty,  jsou v denní i v noční době výrazně pod hodnotami hygienického limitu.

b)  Hluková zátěž z nárůstu dopravy

Nárůst dopravy po silnici I/13 při průjezdu 240 OA a 45 NA v denní době a 80 OA v noční době zvýší intenzitu dopravy na této silnici minimálně. Doprava surovin a hotové produkce bude zajišťována nákladními automobily, přičemž bude veškerá nákladní doprava vedena ve směru na dálnici D8.

Zvýšení frekvence automobilové dopravy v souvislosti s provozem závodu Guardian vyvolá v okolí silnice I/13 ve směru k dálnici D 8 (ve vzdálenosti 7,5 m od osy komunikace) následující nárůst hlukové zátěže:

- v denní době o 0,1 dB z 68,6 dB na 68,7 dB

- v noční době o 0,2 dB z 61,6 dB na 61,8 dB

V noční ani v denní době nedojde navýšením osobní automobilové dopravy v důsledku provozu výrobního závodu k takovému navýšení intenzity dopravy, které by prokazatelně zvýšilo hlukovou zátěž okolí hlavní příjezdové komunikace silnice I/13. Zvýšení hladiny hluku o 0,1 až 0,2 dB odpovídá běžnému kolísání dopravy v průběhu dne.

D.1.4.4  Závěr

Výstavba a provoz výrobního závodu firmy Guardian Automotive Czechia v průmyslové zóně Krupka a s tím spojený nárůst obslužné automobilové dopravy nezpůsobí v období provozu takový nárůst hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech, který by výrazně ovlivnil akustickou situaci v těchto lokalitách.

Nárůst hluku v okolí silnice I/13, která představuje příjezdovou komunikaci do areálu, se bude v nejnepříznivějším případě pohybovat do 0,2 dB a bude nevýznamný. Hluk z provozu v ploše areálu závodu bude výrazně pod limitními hodnotami.

Podrobné výsledky hodnocení hlukové zátěže jsou uvedeny v hlukové studii, která tvoří Samostatnou přílohu SP 2 k oznámení.

### D.1.5  Vlivy na povrchové a podzemní vody

D.1.5.1  Povrchové vody

Z hlediska posouzení vlivů záměru na povrchové vody lze vycházet z hydrologických podmínek v zájmovém území,  kde východně ve vzdálenosti cca 300 m od posuzovaného areálu Guardian protéká pouze Zalužanský potok, který se vlévá do rybníku Kateřina a dále přes Chabařovické jezero do řeky Bíliny. Zájmové území výstavby náleží hydrologicky do povodí řeky Bíliny. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků, patří řeka Bílina a Zalužanský potok od ústí po propust silnice I/13 mezi významné vodní toky. Oblast posuzovaného  záměru neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), nejbližší hranice CHOPAV probíhá severně ve vzdálenosti cca 1,7 km od lokality.

V souvislosti s provozem záměru budou v areálu vznikat následující odpadní vody:

- splaškové odpadní vody

- předčištěné technologické odpadní vody

- odkaly a odluhy chladících okruhů

- dešťové vody

Splaškové odpadní vody budou napojeny do splaškové kanalizace, realizované v předstihu v rámci výstavby infrastruktury průmyslové zóny Krupka. Tato splašková kanalizace DN 250 bude zaústěna do hlavní stoky areálové splaškové kanalizace a dále do stávající veřejné stoky na čerpací stanici průmyslové zóny a odtud jsou přečerpávány směrem na ČOV Bystřany.

Dešťové vody budou odváděny do  retenční dešťové nádrže (dále jen RDN), přičemž z odvodnění komunikací a zpevněných ploch budou odváděny systémem uličních vpustí a odvodňovacích drénů, z parkovišť a exponovaných míst budou odváděny  přes odlučovače ropných látek. Z RDN budou veškeré dešťové vody vypouštěny dešťovou kanalizací do stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do Zalužanského potoka.

Technologické odpadní vody z jednotlivých provozních úseků budou předčištěny a splaškovou kanalizací DN 250 jsou, spolu s ostatními splaškovými odpadními vodami, odváděny do stávající veřejné stoky na čerpací stanici průmyslové zóny a odtud jsou přečerpávány směrem na ČOV Bystřany.

Na základě projektovaného technologického zabezpečení vodohospodářských úseků v areálu Guardian, lze předpokládat, že provoz záměru nebude mít významný vliv na povrchové vody. Podmínkou je dodržování provozních řádů, vodoprávních předpisů a limitů příslušného kanalizačního řádu. K negativnímu ovlivnění jakosti povrchové vody by mohlo dojít pouze v případě poruch a havárií spojených s únikem látek nebezpečných vodám. V takových případech je nutné provést neprodleně sanační zásahy podle příslušných havarijních řádů. Z hlediska změny odtokových poměrů zájmového území lze uvést, že v areálu Guardian bude část plochy zastavěna výrobními objekty a dále budou vytvořeny nové zpevněné a nezpevněné plochy (komunikace, manipulační plochy a pod.), na úkor současných ploch pokrytých většinou plevely a náletovými rostlinami. Vlivem těchto zásahů dojde k určité změně odtokových poměrů v zájmovém území, neboť se omezí přirozené vsakování dešťové vody do horninového prostředí, takže dešťovou kanalizací bude odtékat větší množství vody do vodoteče. K zmírnění  nepříznivých hydrologických vlivů při přívalových deštích by měla postačovat funkce retenční dešťové nádrže.

D.1.5.2  Podzemní  vody

Podle hodnocených hydrogeologických podmínek se v zájmové území areálu Guardian nenacházejí žádné vodní zdroje určené pro zásobovaní obyvatel pitnou vodou, ani výhledově se s využitím podzemní vody pro tyto účely neuvažuje. Zájmové území se sice nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Teplice, ale v této oblasti se realizace záměru vzhledem k provozní charakteristice  neprojeví. Rovněž nejbližší vodárenská pásma v okolí Maršovského a Unčínského potoka se nacházejí v dostatečné vzdálenosti a do zájmového území výstavby nezasahují.

Podle výsledků hydrogeologického průzkumu se ustálená hladina podzemní vody nachází většinou v hloubce větší než 3 m p. t., místně však  byly zjištěny anomálie v hloubce podzemní vody v rozmezí 1 – 5 m p. t.

Hydrogeologické poměry lokality jsou významně ovlivněny antropogenní činností, zejména bývalou hlubinnou těžbou hnědého uhlí, neboť uhelné sloje vytvářejí  zvodnělý kolektor s pohybem  podzemní vody od západu k východu, k čerpací stanici na jámě Kateřina.

K ovlivnění hydrogeologických podmínek po stránce jakosti podzemní vody negativně přispělo i využití lokality sovětskou armádou v období let 1970 – 1990, kdy v tomto prostoru byly skladovány pohonné hmoty a další ropné látky. V souvislosti s přípravou území pro průmyslovou zónu města Krupka po roce 2000 byly provedeny terénní práce výkopové práce pro realizaci technické infrastruktury, které na hydrogeologické podmínky neměly podstatný vliv. Na základě průzkumných prací prováděných v letech 2004 – 2006 byla zjištěna místní kontaminace horninového prostředí ropnými látkami a dle výsledků byly provedeny omezené sanační zásahy.

V souvislosti s výstavbou a provozem závodu Guardian, za normálních stavebních a provozních podmínek a s přihlédnutím k charakteru lokality, nelze předpokládat významnější vlivy na systém podzemních vod. Zájmové území je součástí schválené průmyslové zóny, k jejímuž zřízení se souhlasně vyjadřoval Báňský úřad v Mostě i správce ložiska.  Dobývací prostor Modlany byl již uzavřen a byla podána žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu na odpis části zásob výhradního ložiska hnědého uhlí pod schválenou průmyslovou zónou Krupka.

Potenciální vliv na jakost podzemních vod nelze teoreticky vyloučit v případě havarijních stavů, například při větším úniku ropných látek. Pro eliminaci nepříznivých vlivů na jakost vod je třeba v rámci realizace záměru dodržovat následující opatření:

- Postupovat v souladu s provozními, dopravními, požárními a havarijními plány, vypracovanými pro období výstavby a provozu ,

- Zajistit, aby všechny mechanizmy používané při výstavbě, byly v dokonalém technickém stavu a zejména dbát, aby nedocházelo k úniku ropných látek. V případě vzniku těchto situací zajistit neprodleně sanační zásahy.

- V průběhu výstavby realizovat provozní opatření u stavební a dopravní techniky proti úniku ropných látek do volného terénu.

- Na plochách staveniště neskladovat pohonné hmoty ani jiné látky škodlivé vodám, doplňování PHM provádět mimo staveniště a pouze na místě k tomu určeném.

### D.1.6  Vlivy na půdu

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které jsou po stránce charakteru druhu specifikovány jako ostatní plocha s půdou bez určení hodnoty BPEJ.  Pozemky v lokalitě tedy nemají charakter zemědělské půdy a nejsou v žádné třídě ochrany ZPF.

Z posouzení geologického profilu pozemků  je zřejmé, že v souvislosti s předchozím využitím lokality a terénními úpravami pro přípravu průmyslové zóny Krupka,  většinou zcela chybí půdní složka horninového prostředí.  Povrchová vrstva pozemků  je převážně tvořena zeminami s příměsí různorodých navážek.

Realizace záměru nebude mít v žádném případě jakýkoliv negativní vliv na půdu, naopak lze předpokládat, že volné plochy  v areálu Guardian budou pokryty vrstvou kvalitní zemědělské půdy z externích zemníků, s realizací kulturní vegetační úpravy. Za těchto předpokladů lze považovat pozitivní vliv záměru na půdu v zájmovém území.

### D.1.7  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Z geologických profilů horninového prostředí v zájmové lokalitě výstavby areálu Guardian  vyplývá, že po geologické stránce se jedná o prakticky bezcenné území významně narušené předchozí antropogenní činností. Kvartérní pokryv je zastoupen svahovými hlínami, sprašovými hlínami, lokálně se objevují proluviální písčité štěrky a podél Zalužanského potoka je pokryv tvořen fluviálními písčito-hlinitými sedimenty.

V zájmovém území byl v 05/2007 realizován Inženýrsko – geologický průzkum Báňskými projekty, a. s., Teplice provedením 5ti vrtaných sond do hloubky 12 m. Z výsledků hodnocení průzkumu vyplývá, že povrch terénu je prakticky v celém rozsahu pokryt recentní navážkou o mocnosti většinou v rozmezí 1 až 1,5 m. V místech objektů bývalého muničního skladu je mocnost navážky až do hloubky cca  3,5 m. Recentní navážky jsou  neulehlé až rozpadavé a jsou tvořeny různorodou směsí jílů, hlíny, kamenů, škváry a úlomků cihel, asfaltu a betonu. Kvartérní pokryv je ve svrchní části tvořen na většině území tmavě hnědou humózní hlínou orničního typu s ojedinělými drobnými kameny tuhé až místy měkké konzistence. Její mocnost se pohybuje okolo 0,5 – 0,7 m. Podklad kvartérních a recentních uloženin tvoří terciérní jíly nadložního souvrství jejichž kvalita je závislá na jejich hloubce uložení.

V letech 2005 – 2006 byly v sektoru PZ Krupka „Sever“ prováděny dílčí průzkumné práce za účelem zjištění kontaminace horninového prostředí a podzemních vod. Místně byla prokázána kontaminace ropnými látkami stanovenými jako NEL a na těchto místech byly provedeny lokální sanační zásahy. Průzkum kontaminace byl proveden pomocí vrtaných sond v geometrické síti přibližně 50 x 50 m.

Na základě charakteru lokality a jejího využití v minulosti, nelze  jednoznačně vyloučit možnost lokální kontaminace horninového prostředí v jiných místech, což je případ zjištění kontaminace zeminy bojovou chemickou látkou - chlorpikrinem na severozápadním okraji PZ  v průběhu výstavby závodu Tivall koncem roku 2006.

Vzhledem k charakteru  zájmové lokality se nepředpokládá ovlivnění horninového prostředí při realizaci a provozu oznamovaného záměru. Vliv zemních prací na geologické poměry zájmového území bude nevýznamný, geologické poměry nebudou realizací záměru významněji ovlivněny. Podobně nelze předpokládat negativní vlivy výroby za podmínek normálního provozu.

K negativnímu dopadu na tuto složku ŽP by mohlo dojít v případě havarijního stavu spojeného s únikem ropných látek ze stavebních strojů a dopravních prostředků nebo vlivem úniku nátěrových hmot a ředidel z technologických nebo dopravních zařízení do volného terénu.  Za této situace lze aplikovat obdobná opatření jako v kapitole D.1.5. „Vlivy na povrchové a podzemní vody“.

Z hlediska vlivů na přírodní zdroje lze uvést, že zájmové území PZ krupka se nachází na území výhradního ložiska hnědého uhlí „Modlany – hlubina“ v chráněném ložiskovém území hnědého uhlí Modlany.  Dobývací prostor Modlany byl již uzavřen a byla podána žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu na odpis části zásob výhradního ložiska hnědého uhlí pod schválenou Průmyslovou zónou Krupka. Zájmové území je za hranicemi závazných těžebních linií stanovených usnesením vlády ČR č. 444 ze den 30. 11. 1991, přičemž  v daném prostoru správce ložiska Palivový kombinát Ústí nad Labem, s. p., s těžbou neuvažuje.

Za těchto podmínek nemůže mít realizace záměru jakýkoliv vliv na přírodní zdroje v zájmovém území a rovněž se nepředpokládají vlivy na geologické a paleontologické památky.

### D.1.8  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Hodnocení vlivů na flóru a faunu vychází z podstatných údajů o biologické charakteristice zájmového území a blízkého okolí záměru, uvedených v kapitole C.2.6. „Flóra“ a C.2.7. „Fauna“ předloženého oznámení. V následujícím textu jsou zhodnoceny podstatné výsledky výše uvedených  biologických údajů.

D.1.8.1  Vlivy na flóru

Na vlastní ploše určená k výstavbě areálu, na které proběhly terénní úpravy, se vyskytují  pouze  náletové druhy rostlin bez významnější biologické hodnoty. Při severní a východní hranici zájmového území se nachází převážně zapojené stromové porosty, které jsou pozůstatkem dubohabřin. Biologicky hodnotným územím je pouze niva Zalužanského potoka, nacházející se východně cca 300 - 400 m od areálu Guardian, která je zároveň  významným lokálním biocentrem.

V  zájmové lokalitě se nevyskytují  botanické druhy chráněné podle zákona         ČNR   č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a  krajiny, ve znění pozdějších předpisů  a vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ani uvedené v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin ČR. V areálu se rovněž nevyskytují žádná cenná přirozená ani přírodě blízká rostlinná společenstva.

Z tohoto hlediska nebude mít výstavba závodu Guardian v zájmovém území významný vliv na flóru. V souvislosti s realizací záměru lze očekávat postupné zkulturnění pozemků v okolí zastavěných ploch, na kterých probíhá v současné době samovolná sukcese. Tyto plochy působí neestetickým dojmem a přispívají k šíření ruderálních a invazních druhů do okolí. Po ukončení výstavby a následném ozelenění okolních ploch a údržbě se zvýší estetická hodnota této části zájmového území.

D.1.8.2  Vlivy na faunu

Z hodnocení charakteristiky této složky životního prostředí vyplývá, že na zájmovou lokalitu není stanovištně vázán výskyt živočišných druhů, jedná se pouze o krátkodobě pobytovou či přeletovou lokalitu. Vhodné biotopy vytváří niva Zalužanského potoka s menšími mokřadními a vodními plochami, na které je vázán výskyt zástupců avifauny. Z jednotlivých druhů ptáků se zde vyskytuje v kategorii ohrožených podle přílohy č. II k vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., pouze potápka malá (Podiceps ruticollis). Ostatní druhy avifauny nejsou vedeny v žádné kategorii ohrožených druhů fauny.

V zájmové lokalitě se přímo nevyskytují žádné významnější druhy fauny, které by mohly být negativně ovlivněny výstavbou areálu Guardian. Jediný ohrožený druh avifauny, potápka malá, se vyskytuje v dostatečné vzdálenosti od areálu, takže by neměl být výstavbou ani provozem záměru ohrožen.

D.1.8.3  Vlivy na ekosystémy

V  zájmové oblasti se nacházejí nadregionální, regionální a lokální prvky  územního systému ekologické stability, přičemž plánovaný záměr do žádného z těchto prvků přímo  nezasahuje. Z lokálních prvků ÚSES se nejblíže od areálu Guardian nachází lokální biokoridor LBK 16, který prochází podél železniční trati cca 200 m severním směrem a lokální biocentrum LBC 12 Zalužanský potok,  které je situováno cca 400 m jihovýchodním směrem při východní hranici sektoru „Sever“ průmyslové zóny Krupka.

Vlivy výstavby a provozu výrobního závodu Guardian, souvisejících staveb a dopravních komunikací na kvalitu současného ekosystému v zájmovém území jsou v podstatě zanedbatelné. Ekologická soustava zájmového území byla již v minulosti narušena a v současné době je nestabilní. Realizace  dalších podnikatelských záměrů v Průmyslové zóně Krupka bude probíhat v dalších letech a  teprve po dokončení všech staveb dojde k postupné přiměřené stabilizaci ekosystémů tohoto území. Zájmové území není z ekologického hlediska nijak významné, neboť se jedná o schválenou průmyslovou zónu.

### D.1.9  Vlivy na krajinu

Areál závodu Guardian je situován do sektoru I „Sever“ průmyslové zóny Krupka, která zahrnuje další sektory, a to Sektor II „Pod tratí“ a Sektor III „Ke Kateřině“. V jednotlivých sektorech jsou již provozovány některé průmyslové podniky a nebo probíhá výstavba dalších podniků. Západně od zájmové lokality oznamovaného záměru se nachází rozsáhlé obchodní centrum „Olympia“ a řada dalších komerčních objektů.

Území Průmyslové zóny Krupka se nachází jižně od města Krupka na katastrálním území Soběchleby a Bohosudov. Sektor I „Sever“ do kterého je záměr situován je na severu ohraničen železniční tratí ČD Ústí nad Labem – Teplice a na jihu silnicí č. I/13.

Krajina je poměrně plochá s mírným sklonem k jihovýchodu a jihu. Severním a východním směrem  od sledované lokality se nacházejí místní celky porostlé listnatými stromy a keři a ojediněle menší remízky.

Jednotlivé výrobní  podniky v PZ Krupka mají podobný architektonický vzhled, který subjektivně sice  nepůsobí příliš esteticky, avšak  z důvodu průmyslového využití jsou tyto stavby pravděpodobně optimálním řešením. V porovnání se současným stavem zájmového území průmyslové zóny nebude výrobní areál Guardian novou dominantou krajiny.

Lze tedy konstatovat, že vzhledem k současnému krajinnému charakteru, nebude mít oznamovaný záměr  významný vliv na krajinný ráz a významné krajinné prvky.

### D.1.10  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr bude realizován na pozemcích, které jsou ve vlastnictví společnosti Inženýrsko-investorská, a. s. Liberec, zastupující investora. Kromě využití pozemků určených k výstavbě závodu Guiardian, nebude mít záměr žádný další vliv na hmotný majetek.

V místě realizace oznamovaného záměru se nevyskytují žádné kulturní a historické památky. Nejbližší architektonickou památkou je udržovaná zřícenina  kostela sv. Prokopa se zachovalými obvodovými zdmi bez střechy, která se nachází ve vzdálenosti přibližně 480 m severozápadním směrem od zájmové lokality, u silnice Teplice  - Krupka. Za tímto kostelem na opačné straně silnice je Památník obětem pochodu smrti. Obě památky jsou od areálu odděleny železniční tratí a pohledově i lesním porostem u této trati. Realizace záměru nebude mít žádný vliv na tyto kulturní a historické památky.

Z hlediska možného výskytu archeologických památek je nutné připomenout, že se jedná o historicky osídlované území, kde údajně původní středověké osídlení  se rozkládalo i v okolí kostela sv. Prokopa. Nelze tedy vyloučit možnost náhodných archeologických nálezů, zejména při hlubších výkopech, pod vrstvu terénních úprav průmyslové zóny.

V rámci výstavby je nutné respektovat požadavky zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). V souladu s výše uvedenými předpisy je nutné s měsíčním předstihem oznámit přesné datum zahájení výkopových prací Ústavu archeologické památkové péče v Mostě. V případě archeologických nálezů na stavbě musí být umožněno provedení záchranného archeologického průzkumu.

## D.2  Rozsah  vlivů  vzhledem  k  zasaženému  území  a  populaci

Na základě vyhodnocení jednotlivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze souhrnně konstatovat, že míra ovlivnění těchto komponent nebude příliš významná, bez zásadních nevratných změn na životní prostředí a zdraví obyvatel v místě záměru a jeho okolí.

Výše uvedený předpoklad minimálního rozsahu vlivů na životní prostředí vychází i z charakteru zájmového území, které je určeno pro průmyslové využití a je vybaveno potřebnou technickou infrastrukturou, tj. přívodem vody a energií, kanalizací a systémem čištění odpadních vod.

Minimální vlivy lze dokladovat vlastním hodnocením záměru a na základě závěrů odborných studií v oblasti hodnocení vlivů na imisní a hlukovou situaci, které byly vypracovány v rámci předloženého oznámení. K problematice rozsahu vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci uvádíme následující podstatná zjištění.

- Emise ze zdrojů závodu Guardian a ze související zvýšené dopravy v období provozu nezpůsobí překročení krátkodobých ani dlouhodobých imisních limitů stanovených platným právním předpisem.

- K problematice hluku lze uvést, že vliv zvýšené dopravy se prakticky nepromítne do hlukové situace v zájmovém území a v okolí příjezdových  komunikací. Podobně nebude významný nárůst hlukové zátěže z provozních zdrojů hluku v areálu Guardian. Při provádění stavebních prací může v určité fázi výstavby docházet k překračování přípustné hladiny akustického tlaku pro stavební činnost, ale hodnoty hygienického limitu hluku nebudou v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů překračovány.

- Hodnocení vlivů na obyvatelstvo, tj. především hodnocení vlivu hluku a emisí z jednotlivých stacionárních a mobilních zdrojů, nebude za normálních provozních podmínek významné. Vzhledem k umístění záměru nebude mít jeho realizace vliv na hlukovou a imisní situaci obytných lokalit širšího zájmového území.

- Z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů bylo zjištěno, že se na lokalitě vyskytuje pouze potápka malá v kategorii ohrožených druhů, a to v mokřadní oblasti Zalužanského potoka v dostatečné vzdálenosti od areálu. V souvislosti s realizací a provozem záměru nebude oblast fauny významně dotčena.

- Na základě botanického hodnocení je možné konstatovat, že záměr není v kolizi s ochranou přírody z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů. Celé území průmyslové zóny Krupka v  sektoru I „Sever“ je narušeno antropogenní činností a terénními úpravami, takže za současného stavu je vegetační pokryv tvořen většinou ruderálními porosty.

- Další významné environmentální charakteristiky, jako jsou ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, území přírodních parků a oblasti soustavy Natura 2000 a vlivy na krajinný ráz nebudou realizací záměru žádným způsobem dotčeny.

- Realizace záměru nebude mít za normálních provozních podmínek podstatný vliv na hydrologické, hydrogeologické, ani pedologické charakteristiky. K negativnímu ovlivnění těchto charakteristik může dojít pouze při havarijních stavech, kdy je však nutné postupovat podle příslušných provozních a havarijních řádů, s řešením následných sanačních opatření.

- Z hlediska produkce odpadních vod bude provoz záměru produkovat předčištěné technologické a splaškové odpadní vody, které budou odváděny splaškovou kanalizací a čištěny v centrální mechanicko-biologické ČOV. Dešťové vody budou odváděny přes retenční dešťovou nádrž samostatnou kanalizací do veřejné vodoteče.

- Problematika odpadů nepředstavuje v souvislosti s realizací záměru významný vliv na ŽP. V rámci výstavby budou vznikat odpady odpovídající obdobným stavebním činnostem v obvyklém množství a obvyklého charakteru. Při provozu budou vznikat ostatní a nebezpečné odpady, které budou odstraňovány v souladu s právními předpisy pro nakládání s odpady. V případě dodržování všech právních předpisů z oblasti nakládání s odpady nebude tato zátěž na ŽP významná.

Na základě všech uvedených skutečností lze souhrnně konstatovat, že realizace záměru nabude mít významný vliv na životní prostředí. Případné vlivy, spojené s realizací záměru, budou časově omezené, reversibilní a pouze lokálního významu. V případě realizace doporučených opatření a dodržování dotčených právních předpisů nebude rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci významný.

Za předpokladu dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví a příslušných provozních, bezpečnostních a havarijní řádů by nemělo docházet k významnému ovlivňování  nejbližší obytné zástavby v obcích Sobědruhy, Srbice a Nové Modlany.

## D.3   Údaje  o  možných  významných  nepříznivých  vlivech  přesahujících státní hranice

Výstavba závodu Guardian je situována v průmyslové zóně Krupka, ve vzdálenosti přibližně 6 - 7 km od česko – německé státní hranice probíhající severně v Krušných horách. V zájmové oblasti převládá západní a severozápadní proudění větru. V případě významnějšího úniku emisí, na příklad při havarijních stavech, tvoří masiv Krušných hor určitou přirozenou  ochranu pro transmisi látek znečišťujících ovzduší na území SRN.

V případě nežádoucího znečištění povrchových vod v Zalužanském potoce je minimální možnost přenosu znečištění vodní cestou - Zalužanský potok – jezero Chabařovice (v současné době není realizován přepad do Bíliny) – Bílina – Labe - na území SRN.

Na základě charakteristiky záměru, jeho umístění v dané oblasti a podle posouzení vlivů záměru na životní prostředí, nelze předpokládat jakýkoliv nepříznivý vliv přesahující státní hranice. Výstavba a provoz závodu Guardian může mít vliv pouze na nejbližší okolí.

## D.4   Opatření   k  prevenci,   vyloučení,   snížení,   popřípadě   kompenzaci nepříznivých vlivů

### D.4.1  Územně plánovací opatření

Navržená výstavba závodu „GUARDIAN Automotive Czechia“ je situována na území Průmyslové zóny Krupka, která je určena pro průmyslové využití výrobních aktivit podobného typu. Podle územně plánovací dokumentace se areál Guardian  nachází v sektoru č. 91 – území výroby mimosídelního typu.

Na základě vyjádření Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městského úřadu Krupka zn. OÚPASŘ/14549-2007/507-2007/Jích, ze dne 13. 6. 2007 je navrhovaný záměr v souladu se schválenou ÚPD města Krupka

Z hlediska  územně  plánovací  dokumentace nejsou navrhována žádná opatření, bude postupováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v součinnosti s dalšími  relevantními právními předpisy.

### D.4.2  Technická a organizační opatření

Z hodnocení vlivů realizace záměru na životní prostředí vyplynuly málo významné vlivy v této oblasti. Eliminaci či minimalizaci možných nepříznivých vlivů je třeba zajistit dodržováním příslušných provozních a havarijních řádů pro výrobnu, dodržováním podmínek uvedených v oznámení a v rozhodnutích a stanoviskách příslušných správních úřadů a dotčených orgánů.

V následujícím přehledu jsou uvedena základní technická opatření pro zabezpečení optimálních podmínek výroby v závodu Guardian ve vztahu k životnímu prostředí.

D.4.2.1  Opatření k ochraně ovzduší

- V rámci výstavby pravidelně kontrolovat technický stav mobilní techniky používané při výstavbě se zaměřením na kontrolu emisí. V případě znečištění veřejných komunikací zajistit techniku pro jejich čištění, v případě nutnosti zajistit zkrápění ploch a komunikací za účelem omezení emisí prachu.

- Pro provoz výrobních technologií a souvisejících procesů vypracovat provozní,  havarijní a požární řády. Zejména je nutné dbát na dodržování optimálních provozních podmínek u zařízení jednotky RTO odpadního vzduchu s cílem maximálního omezení emisí těkavých organických látek (VOC).

- Zajistit provádění měření emisí látek ze zdrojů znečišťujících ovzduší, ve smyslu příslušných právních předpisů, tj. zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Dbát na dodržování příslušných ustanovení zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky

D.4.2.2  Protihluková opatření

- Při výstavbě závodu provádět stavební práce v době od 7.00 do 21.00 hod., tj. v době s  povolenou   korekcí  hluku  + 15 dB, v souladu s nařízením vlády              č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- V průběhu výstavby směrovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin, minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách, neprovádět hlučné práce o víkendech a svátcích. Minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů (rypadla, nakladače) a využívat stavební mechanismy s co nejnižší hlučností.

- Při provozu závodu kontrolovat hlučnost vybraných provozně – technologických zařízení, případně realizovat protihluková opatření.

- Nákladní automobilovou dopravu pro dodávky surovin a odvoz výrobků směrovat výhradně po silnici I/13 směrem k dálnici D 8.

D.4.2.3  Opatření k ochraně vod, půdy a horninového prostředí

- V etapě výstavby realizovat technická a provozní opatření pro zabránění úniku ropných látek u stavebních a dopravních mechanizmů a provádět kontroly jejich technického stavu.

- V případě kontaminace půdy nebo povrchové vody nebezpečnými látkami provést neprodleně odstranění zdroje kontaminace a zajistit sanaci povrchové vody nebo horninového prostředí. S kontaminovanou zeminou nakládat jako s nebezpečným odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích vyhlášek.

- Na plochách staveniště neskladovat pohonné hmoty ani jiné látky škodlivé vodám, doplňování PHM provádět pouze na místě k tomu určeném.

- Při provozu závodu dodržovat provozní řády a opatření pro odvod odpadních vod, zejména na úseku předčištění  technologických odpadních vod odváděných oddílnou kanalizací do ČOV Bystřany. Dodržovat a kontrolovat limity stanovené příslušným kanalizačním řádem pro průmyslovou zónu.

D.4.2.4  Opatření k nakládání s odpady

- Nakládání s odpady provádět v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

- Zajistit potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v místě stavby.

- Zajistit předávání odstraňování odpadů firmami s příslušným oprávněním, dle možností předávat určité druhy odpadů k dalšímu využití při splnění zákonných podmínek.

- V souvislosti provozem závodu  a s nakládáním  s odpady  dodržovat rovněž zákon č. 434/2005 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a příslušné prováděcí předpisy k tomuto zákonu.

D.4.2.5  Opatření k ochraně přírody

- V závěrečné etapě výstavby závodu realizovat ozelenění nezastavěných ploch a výsadbu okrasných dřevin.

- V průběhu výstavby nezasahovat do zalesněných biotopů severně u železniční trati ČD a východně podél Zalužanského potoka, které jsou sídlištěm avifauny.

- Zabránit případnému šíření invazních druhů rostlin.

- Při provozu závodu provádět pravidelnou sadovou údržbu ozeleněných ploch.

## D.5   Charakteristika   nedostatků   ve   znalostech  a   neurčitostí,  které  se vyskytly při specifikaci vlivů

Specifikace vlivů záměru na životní prostředí byla provedena na základě podkladů oznamovatele, vyžádaných odborných hodnocení v oblasti vlivů na hlukovou a imisní zátěž a vlastních odborných znalostí a zkušeností. Významným vodítkem je rovněž charakteristika zájmového území z hlediska biologických podmínek, stavu horninového prostředí a povrchových vod. Je zřejmé, že úroveň posuzování vlivů na životní prostředí bude odpovídat rozsahu a kvalitě vstupních údajů a informací použitých pro zpracování oznámení.

Z těchto hledisek můžeme naznačit předpoklady následujících nedostatků ve znalostech a neurčitostí:

- Hodnocení imisí a hluku je nutné provádět modelovými výpočty, přičemž je nutné konstatovat, že každá výpočtová metodika může zahrnovat určité nepřesnosti. V současné době však vypovídací schopnost modelových výpočtů není prozatím nahraditelná. Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také přistupovat. Při praktickém ověřování těchto metod lze nalézt chybu do 20 % u modelování znečištění ovzduší a ± 2 dB u hluku.

- V oblasti dopravy surovin a výrobků se vychází z určitých předpokladů na základě údajů získaných v rámci projektové přípravy. Podobně u výstavby v dané fázi projektové dokumentace nejsou k dispozici přesné údaje o objemech přepravy zemin, skladbě a počtu stavebních mechanismů, časové součinnosti a délce nasazení strojů apod.

- Z hlediska charakteristiky území a horninového prostředí je nutné připomenout, že zájmová oblast výstavby závodu Guardian byla v minulosti využívána pro přesně nespecifikované účely a rovněž není známé jak v minulé době bylo na tomto území nakládáno s odpady a případně dalšími nebezpečnými chemickými látkami. V rámci přípravy staveb v PZ Krupka byl prováděn průzkum kontaminace horninového prostředí a místně byla prokázána kontaminace NEL, v jednom místě u SZ strany závodu Tivall dokonce kontaminace nebezpečnými chemickými látkami. Vzhledem k tomu, že průzkum kontaminace nebylo možné provádět plošně a detailně, nelze jednoznačně vyloučit možnost kontaminace nebezpečnými látkami na dalších místech. Z výsledků analýz vzorků zemin a vody Laboratoře paliv, odpadů a vod VÚHU a. s. ze dne 11. 6. 2007 můžeme konstatovat, že obsahy škodlivin nevykazovaly nadlimitní hodnoty. Z tohoto pohledu je nutné přistupovat k zemním pracím v průběhu výstavby závodu.

Případné nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly v průběhu zpracování oznámení, vyplynuly převážně z charakteru současného rozsahu vstupních údajů a informací Zpracovatel oznámení se však domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.  Je zřejmé, že po výstavbě závodu budou  v rámci zkušebního provozu některé výstupy upřesněny a rovněž budou provedena i příslušná měření v oblasti vlivů na životní prostředí, tj. hluku, emisí, kvality odpadních vod a podobně.

Míru takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným hodnocením záměrů. Předložené oznámení je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na současné úrovni poznání. Všechny dostupné informace o současném stavu životního prostředí v zájmovém území byly využity a do oznámení  zapracovány.

Část  e

porovnání  variant  řešení  záměru

# E.  Porovnání  variant  řešení  záměru

## E.1  Varianta A – aktivní varianta

Investorem byla předložena pouze jedna varianta, a to varianta výstavby záměru „Guardian – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka“. Žádné další varianty nebyly zpracovateli oznámení předány.

Území bude využito pro výstavbu záměru. Výstavba výše uvedeného závodu Guardian odpovídá schválenému územnímu plánu. Parcely p. č. 2242/15 a 2242/29 v k. ú. Krupka  Vlastní II a. s. a leží v sektoru Sever, č. 91. Výstavba závodu Guardian v PZ Krupka je dle dopisu odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Krupka ze dne 13. 06. 2007, zn. OÚPASŘ/14549-2007/507-2007/Jích. v souladu se schválenou ÚPD města Krupka. Navrhovaný závod se nachází v sektoru č. 91 – území výroby mimosídelního typu. Dominantní využití tohoto sektoru je pro zařízení výroby a služeb zpracovatelského průmyslu.

V oznámení je předkládána pouze jedna varianta řešení záměru a posuzována je pouze jediná varianta řešení – aktivní varianta, tj. navržená varianta výstavby závodu Guardian.

Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části B, vliv aktivní varianty je popsán v části D textu oznámení.

V souhrnu lze konstatovat, že záměr Guardian – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka bude mít na většinu složek životního prostředí minimální vliv. Emise ani doprava nezpůsobí zhoršení imisní, dopravní a hlukové situace. Nebudou dotčeny ekosystémy ani chráněné části přírody, nedojde k narušení prvků ÚSES. Nedojde k záboru ZPF. Zvýší se počet pracovních míst pro obyvatele okresu Teplice a popř. i Ústí nad Labem.

## E.2  Referenční varianty

### E.2.1  Varianta B – nulová varianta (bez činnosti)

Na dotčených pozemcích PZ Krupka nebude realizována žádná stavba. Docházelo by dále k zarůstání území. Nedošlo by k navýšení intenzity dopravy a tím k neznatelnému zvýšení hluku z dopravy o cca 0,1 dB ve dne a 0,2 dB v noci a emisí rovněž z dopravy a zařízení. Dle územního plánu města Krupky je území určeno pro zařízení výroby a služeb zpracovatelského průmyslu, a proto je platnost nulové varianty v delším časovém horizontu velmi málo pravděpodobná.

### E.2.2  Varianta C – jiné využití území

Dle schváleného územního plánu jsou předmětné plochy parcela p. č. 2242/15 a 2242/29 v k. ú. Krupka v PZ Krupka určeny pro zařízení výroby a služeb zpracovatelského průmyslu. V případě, že by nebyl realizován záměr Guardian, lze reálně očekávat, že dojde k výstavbě jiného záměru obdobného typu, popř. více záměrů obdobného typu. Lze očekávat, že investoři by maximálně využili limity prostorové regulace územního plánu. Intenzita dopravy, zvýšení emisí škodlivin a zvýšení intenzity hluku v období výstavby i provozu by pravděpodobně byly obdobné. Protože pro tuto variantu neexistuje konkrétní záměr, není možné uvést její popis a posoudit vliv této varianty.

Vzhledem k výše uvedenému hypotetickému významu jmenovaných variant byla ze srovnávacích variant použita k hodnocení pouze nulová varianta.

Na základě všech vlivů, které byly uvedeny a hodnoceny v oznámení, a které souvisejí s realizací navrhovaného záměru Guardian, za předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí, můžeme konstatovat:

Navrhovaná stavba je akceptovatelná a záměr „Guardian – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka“, je možno doporučit k realizaci.

Část  f

doplňující  údaje

# F.  doplňující  údaje

## F.1  Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Pro vypracování oznámení výstavby záměru byla zpracovateli objednatelem  poskytnuta řada dalších materiálů, které sloužily jako podklady pro vypracování oznámení. V samostatných přílohách jsou zařazeny odborné expertizy, tj. rozptylová a hluková studie a další dokumenty.

Zpracovatel obdržel rovněž vyjádření a rozhodnutí dotčených správních úřadů a orgánů. Jednak MŽP ve věci vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a dále OŽPZ KÚ ÚK ve věci stanoviska orgánu přírody a krajiny k záměru z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vyjádření MŽP je uvedeno v Příloze P1, stanovisko KÚ ÚK je zařazeno do Přílohy P2.  Výpis z KN a snímek katastrální mapy je uveden v Příloze P3.

Vyjádření účastníků řízení pro daný záměr a správců inženýrských sítí však v této fázi zpracování oznámení nebyla předána.

Seznam použité literatury včetně výše uvedených samostatných příloh je uveden na závěr tohoto oznámení.

## F.2  Další podstatné informace oznamovatele

Další podstatné informace neuvádíme, v textu předloženého oznámení byly uvedeny veškeré údaje, které měl zpracovatel oznámení k datu jeho předložení k dispozici.

Část  G

všeobecně  srozumitelné shrnutí  netechnického charakteru

# g.   všeobecně         srozumitelné      shrnutí netechnického  charakteru

Předložené oznámení záměru „Guardian – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka“, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), je zpracováno v rozsahu a s náležitostmi podle přílohy č. 3 k uvedenému zákonu.

Na základě vyjádření Ministerstva životního prostředí je podle výše uvedeného zákona záměr zařazen do kategorie II, pod pořadové číslo 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav“ a zároveň pod pořadové číslo 7.1 „Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok“. Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle výše uvedeného zákona, přičemž příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.

Oznamovaný záměr společnosti Guardian Automotive Czechia s. r. o. spočívá v  realizaci výrobního závodu v Průmyslové zóně Krupka,  kde by měly být vyráběny  plastové díly pro automobilových průmysl. Závod Guardian bude umístěn na ploše přibližně necelých 6 ha, mezi stávajícími závody Tivall a logistickým a skladovým areálem Toyota. Termín výstavby se předpokládá v období od 10/2007 až do  12/2008.

Závod bude tvořen dvěma hlavními provozy, a to vstřikovací linkou a lakovací linkou. Ve vstřikovací lince by mělo být  zpracováno ročně cca 2 500 t vstupní suroviny, tj. pryskyřic a v lakovací lince by měly být povrchově upravovány plastové díly o ploše přibližně 435 000 m2 za rok. Součástí realizace záměru bude výstavba komunikací, souvisejících objektů a obslužných inženýrských sítí uvnitř areálu, které budou napojeny na technickou infrastrukturu  průmyslové zóny, realizovanou v předstihu. Jedná se zejména o vodovodní řady, plynové přípojky, přívod elektrické energie, kanalizační systém a telekomunikační soustavu. Součástí průmyslové zóny je společná mechanicko-biologická ČOV, do které budou zavedeny i odpadní vody z areálu Guardian.

Výstavba závodu Guardian v Průmyslové zóně Krupka je dle dopisu odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Krupka v souladu se schválenou ÚPD tohoto sídelního útvaru. Průmyslová zóna je přednostně určena pro realizaci výrob a služeb v oblasti zpracovatelského průmyslu.

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které jsou v současné době ve vlastnictví společnosti Investorsko inženýrská a. s., Liberec, která ve fázi přípravy stavby zastupuje oznamovatele a investora, společnost Guardian Automotive Czechia s. r. o., Praha

V rámci oznámení jsou zhodnoceny podstatné vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo, přičemž pro tento účel byly v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracovány následující odborné posudky a hodnocení:

- Rozptylová studie pro hodnocení vlivu záměru na  imisní zátěž

- Hluková studie pro hodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci

Z výsledků hodnocení vlivů záměru výstavby závodu Guardian v průmyslové zóně Krupka na životní prostředí vyplývají konkrétní závěry, které lze shrnout v následujícím přehledu:

## G.1  Vlivy záměru Guardian na hlukovou zátěž

Vlivy záměru na hlukovou zátěž v zájmovém území jsou hodnoceny modelovými výpočty v hlukové studii.  Zdroji hluku v závodu Guardian budou jednak stacionární  provozní zařízení umístěná uvnitř výrobní haly a ve vnějším prostoru u výrobní haly, a jednak dopravní zdroje hluku z provozu nákladní a osobní automobilové dopravy.

Výstavba a provoz výrobního závodu firmy Guardian Automotive Czechia v průmyslové zóně Krupka a s tím spojený nárůst obslužné automobilové dopravy nezpůsobí v období provozu takový nárůst hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech, který by výrazně ovlivnil akustickou situaci v těchto lokalitách. Nárůst hluku v okolí silnice I/13, která představuje příjezdovou komunikaci do areálu, se bude v nejnepříznivějším případě pohybovat do 0,2 dB a bude nevýznamný. Hluk z provozu v ploše areálu závodu bude výrazně pod limitními hodnotami.

## G.2  Vlivy záměru Guardian na znečištění ovzduší

Vliv provozu závodu Guardian na ovzduší v zájmové oblasti vychází z výsledků modelových výpočtů imisní zátěže v rozptylové studii škodlivin v porovnání s příslušnými imisními limity. Jednotlivě jsou hodnoceny imisní příspěvky oxidu dusičitého NO2 ze spalovacích zdrojů v areálu a z automobilové dopravy, těkavých organických látek VOC z dodatkové spalovací jednotky RTO, suspendovaných prachových částic PM10 z automobilové dopravy v areálu a na příjezdových komunikacích a benzenu z automobilové dopravy v areálu závodu a na příjezdových komunikacích.

Modelovými výpočty bylo zjištěno, že koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů připravovaného závodu Guardian  budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Tyto závěry platí jak pro spalovací a technologické zdroje v areálu firmy, tak i pro emise z automobilové dopravy. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí přírůstek emisí ze zdrojů závodu překročení příslušných imisních limitů.

## G.3  Vlivy záměru Guardian na obyvatelstvo

Vlivy výstavby a provozu záměru závodu Guardian na obyvatelstvo by se prakticky nemohly  projevit působením některých nepříznivých faktorů na veřejné zdraví, ani za předpokladu extrémních situací, např. havárií. Z tohoto důvodu byly uvedeny pouze informativní údaje o zdravotních účincích jednotlivých faktorů, bez ohledu na kvantitativní prokázání těchto vlivů.

Z tohoto hlediska mohou mít nežádoucí zdravotní účinky emise škodlivin z provozních zdrojů a z dopravy, chemické látky, hluk a případně i znečištění povrchové a podzemní vody a půdy při havarijních stavech. Výpočtovými metodami byly  zjištěny nevýznamné vlivy záměru na imisní a hlukovou zátěž v zájmovém území, takže za těchto podmínek lze předpokládat, že i vlivy záměru na veřejné zdraví nebudou významné. Významnější vlivy by se mohly projevit pouze při provozních anomáliích, poruchách a haváriích, při porušení provozních řádů a bezpečnostních předpisů a podobně, a to zejména v pracovním prostředí.

V oblasti vlivů na obyvatelstvo se pozitivně projeví sociálně ekonomické faktory, neboť realizace záměru znamená zvýšení pracovních příležitostí v regionu s poměrně vysokou nezaměstnaností.

## G.4  Vlivy záměru Guardian na přírodní podmínky

V rámci oznámení byl posouzen výskyt flóry a fauny v zájmovém území a s přihlédnutím k charakteru tohoto území byly zhodnoceny vlivy záměru po botanické a živočišné stránce. Vzhledem k tomu, že na lokalitě se nevyskytují chráněné nebo významnější  botanické druhy, nebude mít záměr významný vliv na flóru. Lze naopak předpokládat, že po ukončení výstavby a následném ozelenění okolních ploch se zvýší estetická hodnota této části zájmového území. Rovněž bylo prokázáno, že v zájmové lokalitě se přímo nevyskytují žádné významnější druhy fauny, které by mohly být negativně ovlivněny realizací záměru. Jediný ohrožený druh avifauny (potápka malá), se vyskytuje v dostatečné vzdálenosti od areálu, takže by neměl být výstavbou ani provozem záměru ohrožen.

## G.5  Vlivy záměru Guardian na vody

Při provozu závodu budou vznikat odpadní vody různého charakteru, a to splaškové odpadní vody, předčištěné technologické odpadní vody, odkaly a odluhy chladících okruhů a dešťové vody.

Splaškové odpadní vody a předčištěné technologické vody, včetně odluhů a odkalů chladicích okruhů, budou napojeny do splaškové kanalizace, realizované v předstihu v rámci výstavby infrastruktury průmyslové zóny Krupka. Splašková kanalizace DN 250 bude zaústěna do hlavní stoky areálové splaškové kanalizace a dále do stávající veřejné stoky na čerpací stanici průmyslové zóny a odtud jsou přečerpávány směrem na ČOV Bystřany. V této ČOV budou čištěny na úroveň vodoprávních limitů.

Dešťové vody budou odváděny do retenční dešťové nádrže, přičemž v místech možného znečištění dešťových vod budou realizovány gravitační odlučovače ropných látek. Veškeré dešťové vody jsou odvedeny dešťovou stokou DN 500 do stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do Zalužanského potoka.

Za předpokladu dodržení provozních řádů a vodoprávních předpisů nebude mít záměr významný vliv na znečištění vod.

## G.6  Ostatní vlivy záměru Guardian

Vzhledem k umístění a charakteru záměru nebude mít jeho realizace v žádné případě vliv na oblasti soustavy Narura 2000 či jiná chráněná území, rovněž funkce VKP ani ÚSES nebudou nijak narušeny.

Kulturní a historické památky se v prostoru půmyslové zóny nevyskytují, nebo se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od lokality, takže  žádné vlivy na tuto složku nepřicházejí v úvahu.

Realizace záměru nebude mít vliv na geomorfologické, hydrologické, hydrogeologické, hydrogeologické ani pedologické charakteristiky. K ohrožení povrchových vod a horninového prostředí může dojít pouze v havarijních případech, zejména při úniku látek nebezpečných vodám (nafta, oleje). Technická a organizační opatření pro eliminaci důsledků havarijních stavů budou součástí provozních a havarijních řádů závodu Guardian.

Vzhledem k umístění záměru do stávající průmyslové zóny, kde se nacházejí objekty obdobného charakteru jako je navrhovaná výstavba, nedojde jeho realizací k významnějšímu ovlivnění krajinného rázu.

Z hlediska produkce odpadů se bude jednat o odpady v kategorii „ostatní odpad“,  a „nebezpečný odpad“, s kterými bude nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy. V závodu budou vytvořeny potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů před jejich odstraněním.

Závěrem lze uvést, že realizace záměru „Guardian – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka“ bude mít pouze malý vliv na životní prostředí a obyvatelstvo. Vzhledem k průmyslovému charakteru zájmového území, připraveného pro umístění podobných výrobních aktivit, se zde téměř nevyskytuje živá složka přírody, takže v biologické oblasti se realizace záměru prakticky neprojeví. K nepříznivému ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí by mohlo dojít pouze výjimečně, a to pouze v případě provozních anomálií a havarijních stavů.

Část  h

příloha

# H.  Příloha

## H.1  Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Zpracovatel oznámení obdržel dopis odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Krupka ze dne 13. 06. 2007, zn. OÚPASŘ/14549-2007/507-2007/Jích. v souladu se schválenou ÚPD města Krupka. Navrhovaný závod se nachází v sektoru č. 91 – území výroby mimosídelního typu. Dominantní využití tohoto sektoru je pro zařízení výroby a služeb zpracovatelského průmyslu.

Záměr „Guardian – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka“ na parcelách p. č. 2242/15 a 2242/29 v k. ú. Krupka            je v souladu s územním plánem města Krupka.

Výše uvedený dopis s přílohou tvoří Přílohu H1 oznámení.

## H.2  Přílohy mapové, obrazové a grafické a právní dokumenty

Přílohy tohoto oznámení tvoří následující mapové, obrazové a grafické přílohy, které jsou uvedeny v následujícím seznamu:

Seznam příloh:

Příloha H1     Vyjádření  odboru  územního  plánování  a stavebního řádu Městského úřadu Krupka k záměru z hlediska ÚPD

Příloha P1        Vyjádření      ústředního     správního     úřadu     z     hlediska     zákona

č. 100/2001 Sb., v platném znění o zařazení záměru

Příloha P2         Stanovisko   Krajského   úřadu  Ústeckého   kraje  k   evropsky  významným   lokalitám a ptačím oblastem

Příloha P3         Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa

Příloha P4         Výkresová dokumentace

Příloha P5         Fotodokumentace

Příloha P6	   Bezpečnostní listy

Příloha P7	    Osvědčení a autorizace zpracovatele oznámení RNDr. Jana Horáka

## H.3  Samostatné přílohy – odborné expertizy

SP1                    Guardian Automotive Czechia s. r. o.,  Závod Krupka, Rozptylová 	studie

SP2                    Guardian Automotive Czechia s. r. o.,  Závod Krupka, Hluková studie

Zpracoval:	RNDr. Jan Horák - oprávněný zpracovatel

osvědčení o odborné způsobilosti

čj. 16237/4368/OEP/92, ze dne 4. 3. 1993

držitel autorizace zn. 4532/OPVŽ/02 ze dne 18. 9. 2002

SCES – Group, spol. s r. o

Petrská 1178

110 00 Praha 1

provozovna

Stroupežnického 7

400 01 Ústí nad Labem

telefon: 475 201 113

fax:       475 201 227

Podpis zpracovatele oznámení:

Osoby, které se podílely na zpracování oznámení:

Ing. Petr Boháč

Chlumecká 343

403 39 Chlumec

Petr Bouška

Heydukova 7

415 01 Teplice

Ing. Alžběta Erbenová

Vyklická 279

403 39 Chlumec

Podpisy osob, které se na zpracování oznámení podílely:

Datum zpracování oznámení:

v Ústí nad Labem, 20. 7. 2007

Seznam použité literatury:

[1]   Guardian Automotive Czechia s. r. o.,  Závod Krupka, Rozptylová studie, Smetana R., Liberec, červenec 2007

[2]   Guardian Automotive Czechia s. r. o.,  Závod  Krupka, Hluková  studie, Smetana R., Liberec, červenec 2007

[3]    Posouzení radonového indexu stavby závodu Guardian,  Traxmandl s. r. o., Most, červen 2007

[4]    Protokol č. 471/2007/POV, Rozbory zemin  a vody, VÚHU a. s., Most, 11. 6. 2007

[5]    Průzkumné práce – zóna Krupka,  Inženýrsko – geologický  průzkum, Technická zpráva Báňské projekty Teplice a. s., květen 2007

[6]   Dokumentace   k  územnímu  řízení,  některé  části,  Tebodin Czech Republic, s. r. o., Praha, červenec 2007,

[7]    Internetové strany Portál veřejné správy ČR, www.geoportal.cenia.cz

[8]    Chráněná  území přírody České republiky, 1 : 500 000, SHOcart, Vizovice, 2001

[9]    Internetové stránky Mapy.Atlas.cz (www.mapy.atlas.cz)

[10]   Internetové stránky Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz)

[11]   Internetové stránky Ministerstva životního prostředí (www.env.cz)

[12]  Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na  životní  prostředí  a  o  změně  některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

[13]   Internetové stánky Mapy radonového indexu mapového serveru www.cgu.cz

[14]   Právní dokumenty, vyjádření a rozhodnutí příslušných správních a dotčených orgánů

[15]  Registr  legislativy  životního  prostředí Envi Paragraf, verze 5.110, poslední aktualizace  19. 7. 2007, EnviWeb s. r. o.

[16]  Písemné, grafické podklady a ústní sdělení objednatele