Posouzení záměru podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000

Příloha č. 5

STANOVENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU BUŠKOVICE A HORNICKÁ ČINNOST NA VÝHRADNÍM LOŽISKU BENTONITU NEPOMYŠL

Zpracoval:

RNDr. Adam Véle

listopad 2009

| Posuzovaný záměr: | Stanovení dobývacího prostoru Buškovice a hornická činnost na výhradním ložisku bentonitu Nepomyšl |
| --- | --- |
| Umístění záměru: | Kraj: Ústecký Katastrální území: Buškovice, Nepomyšl |
| Objednatel: | GET s.r.o. Korunovační 630/29 170 00 Praha 7 |
| Zpracovatel: | Mgr. Adam Véle Železný Brod 116 468 22 Železný Brod tel: 737309406 e-mail: adam.vele@e-ko.cz web: www.e-ko.cz IČ: 71829059 osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. Č.j.: 630/2912/05 |

V Železném Brodě 25. 10. 2009                                                         Adam Véle

## Obsah

Úvod	4

Zadání	4

Cíl	4

Postup zpracování hodnocení	4

Údaje o záměru.	4

Základní údaje.	4

Údaje o vstupech	6

Údaje o výstupech.	7

Údaje o EVL a PO.	9

Identifikace dotčených lokalit	9

Popis dotčených lokalit	10

Dotčené předměty ochrany	11

Hodnocení vliv záměru do EVL a PO.	13

Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení.	13

Možné vlivy záměru	13

Hodnocení vliv záměru na dotčené předměty ochrany.	14

Hodnocení vliv záměru na celistvost lokalit	19

Závěr.	20

Seznam použitých zkratek.	21

Literatura.	21

Příloha.	22

## 1. Úvod

1.1 Zadání

Předkládané hodnocení bylo vypracováno na základě objednávky firmy GET s.r.o. Hodnocení vzniklo na základě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje č. 203205/ZPZ/07/N-805 vydaného dne 21. 11. 2007, které nevylučuje vliv záměru na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO).

1.2 Cíl

Cílem předkládaného naturového hodnocení je zjistit, zda záměr má významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost PO Doupovské hory.

1.3 Postup zpracování hodnocení

Hodnocení bylo provedeno po prostudování podkladových materiálů o posuzovaném záměru, provedení dvou biologických průzkumů a studia odborné literatury, zejména článků publikovaných ve vědeckých časopisech. Zpracování hodnocení probíhalo od května do srpna 2009, samotný terénní průzkum území (screening) započal již na jaře 2007.

## 2. Údaje o záměru

2.1 Základní údaje

Posuzovaným záměrem je „Stanovení dobývacího prostoru Buškovice a hornická činnost na výhradním ložisku bentonitu Nepomyšl.“ Záměr je navržen pouze v jednom variantním řešení. Záměr se nachází v k.ú. obcí Buškovice a Nepomyšl. Stanovená plocha DP je 469 128 m2, z čehož 216 519  m2 tvoří plocha dobývání. Plocha dobývání je rozdělena na 2 samostatné části. Maximální roční objem dobývání suroviny výhradního ložiska: 140 000 t/rok. Předpokládaný termín zahájení hornické činnosti je v roce 2011. Předpokládaný termín ukončení dobývání je v roce 2031.

Skrývkové práce

Otvírka těžebny bude zahájena na ploše A, po jejímž dotěžení bude pokračováno na ploše B. Na ploše A bude generelní postup od severu (oblasti s nižším podílem skrývek) k jihu. Skrývka celková se skládá z ornice a ostatní skrývky. Mocnost ornice a podorničí se pohybuje od 0,25 do 0,95 m. Skrývka ornice a podorničí bude prováděna v jednom skrývkovém řezu. Ostatní skrývka a výklizy budou použity na sanaci závěrných svahů lomu. Do doby založení vnitřní výsypky budou skrývkové materiály deponovány na vnější výsypce ve formě valu okolo těžebny uvnitř navrhovaného dobývacího prostoru.

Těžební práce

Surovina se bude těžit v etážích o celkové maximální výšce jedné etáže 5 m. Mocnost suroviny se pohybuje od 5,70 do 25,00 m, v závislosti na mocnostech výklizů. Surovina bude rozrušována rypadlem a nakládána na nákladní automobily technologické dopravy (vnitrolomové), které ji dopraví na deponii u vjezdu do lomu. Z této deponie bude surovina nakládána dalším pásovým (popř. kolovým) rypadlem (jež bude využitelné  pro těžbu) na nákladní automobily a odvážena ke zpracování mimo zájmové území.

Zušlechťování

Úprava bentonitů bude realizována mimo zájmové území.

Expedice

Surovina bude kolovým rypadlem naložena na nákladní vozy o průměrné nosnosti 28 t a odvážena po účelové zpevněné komunikaci, která bude vybudována mezi dočasnou deponií a napojením na komunikaci III/22113. Veškerá expediční doprava bude směrována po komunikaci III/22113 a obchvatu Buškovic na silnici II/221 a dále přes západní okraj Podbořan po II/226 na silnici 1. třídy I/6.   Průměrná denní expedice bude 560 t. Pro odvoz tohoto množství suroviny bude potřeba (při výše uvedené průměrné nosnosti nákladních vozů) 20 nákladních vozů, tedy 40 jízd za den. Jedná se o maximální množství, přičemž skutečná zátěž může být nižší.

Provozní režim

Těžebna bude provozována pouze v pracovní dny a v jedné směně. tj. cca 250 dní v roce. Expedice natěžené suroviny bude provozována celoročně, v denní době.

Sanace území postiženého těžbou

Plocha A bude rekultivována zpět na zemědělskou půdu. Na části plochy B (na 5 ha z 9 ha) vznikne po těžbě vodní plocha.

Možnost kumulace

V informačním systému EIA/SEA nebyly v době zpracování hodnocení uvedeny záměry, jež by mohly mít kumulativní vliv s posuzovaným záměrem.

Obr. 1: Zákres posuzovaného záměru a jeho překryv s PO Doupovské hory.

2.2.Údaje o vstupech

2.2.1 Půda

Celková plocha přímo ovlivněná hornickou činností uvnitř dobývacího prostoru (vč. administrativně-technického zázemí, odvalového hospodářství a účelové komunikace) má výměru 26,4905 ha. K tomu přistupuje plocha nové účelové komunikace mimo dobývací prostor o výměře 0,0811 ha.

2.2.2 Voda

Spotřeba vody bude pouze pro účely hygienické a na pití. Pitná voda může být dovážená. Pro hygienické účely se předpokládá využití vody z vlastní studny. Dle počtu zaměstnanců v řádech stovek m3/rok. Užitková voda nebude spotřebovávána.

2.2.3 Surovinové a energetické zdroje

Ze surovinových a energetických zdrojů budou využívány fosilní paliva (nafta, benzin) a elektrická energie. Roční spotřeba nafty pro provoz rypadel při maximálním výkonu je odhadována na 110 000 l. Dále bude nafta tankována do nákladních automobilů v lomu. Její spotřeba bude proměnlivá dle vzdálenosti od místa těžby na deponii suroviny a deponie (valy) skrývkových hmot. Elektrická energie bude využívána pouze pro účely svícení a vytápění administrativního zázemí vč. šaten.

2.2.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Surovina tedy bude odvážena k dalšímu zpracování ihned po těžbě v neupraveném stavu. Dampr bude sypat natěženou surovinu na deponie u výjezdu z lomu. Surovina bude nákladními vozy o průměrné nosnosti 28 t odvážena po nové účelové zpevněné komunikaci, která bude vybudována mezi dočasnou deponií a napojením na komunikaci III/22113. Veškerá expediční doprava bude směrována po komunikaci III/22113 a obchvatu Buškovic na silnici II/221 a dále přes západní okraj Podbořan po II/226 na silnici 1. třídy I/6.   Průměrná denní expedice bude 560 t. Pro odvoz tohoto množství suroviny bude potřeba 20 nákladních vozů, tedy 40 jízd za den. Celková délka nové účelové komunikace bude přibližně 830 m, šířka 3 m. Z toho uvnitř dobývacího prostoru Buškovice je délka komunikace 570 m, vně dobývacího prostoru 260 m. V rámci realizace záměru budou využívány veřejné komunikace. Součástí příparvy záměru bude i vybudování příjezdové komunikace k místu deponie bentonitů (místo nakládky) a plochy pro technologickou a obslužnou dopravu v klidu.

2.3 Údaje o výstupech

2.3.1 Ovzduší

Ovzduší bude znečišťováno z bodových, plošných i liniových zdrojů. Za bodové zdroje emisí lze považovat výfuky motorů mechanismů použitých při těžbě a skrývce, které jsou po dobu své činnosti víceméně na jednom místě. Za malé plošné zdroje emisí PM10 lze považovat manipulaci se sypkými materiály. Liniovými zdroji emisí je doprava vyvolaná přepravou a expedicí vytěžené suroviny a přepravou skrývky

Tab 1: Přehled emisí z bodových zdrojů (shodné pro těžbu na ploše A i B)

| Název zdroje | FPD [h.r-1] | Emise [g.s-1], BaP [µg.s-1] |
| --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | PM10 | Benzen | BaP |
| rypadlo motor (těžba) | 2000 | 0,1750 | 0,0525 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0016 |
| rypadlo motor (skrývka) | 2000 | 0,1750 | 0,0525 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0016 |
| rypadlo nebo nakladač motor (expedice) | 2000 | 0,1167 | 0,0350 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0011 |
| dozer motor (skrývka) | 2000 | 0,1750 | 0,0525 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0016 |

Tab 2: Přehled emisí z plošných zdrojů (shodné pro těžbu na ploše A i B)

| Název zdroje | FPD [h.r-1] | Emise |
| --- | --- | --- |
|  |  | [g.s-1] |
|  |  | NOx | CO | PM10 | Benzen | BaP * 10-6 |
| Naložení auta těžba | 2000 | --- | --- | 0,0492 | --- | --- |
| Složení auta těžba | 2000 | --- | --- | 0,0009 | --- | --- |
| Naložení auta expedice | 2000 | --- | --- | 0,0492 | --- | --- |
| Naložení auta skrývka | 2000 | --- | --- | 0,0492 | --- | --- |
| Složení auta skrývka | 2000 | --- | --- | 0,0009 | --- | --- |

Tab 3: Přehled emisí z liniových zdrojů (shodné pro těžbu na ploše A i B)

| Komunikace | FPD [h.r-1] | Emise [g.km-1.s-1] * 10-3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | PM10 | Benzen | BaP * 10-6 |
| K1 - expedice | 2000 | 4,669 | 4,435 | 5,306 | 0,022 | 0,285 |
| K2 - doprava suroviny na deponii | 2000 | 14,600 | 14,676 | 26,009 | 0,075 | 0,423 |
| K3 - rozvoz skrývka | 2000 | 14,600 | 14,676 | 26,009 | 0,075 | 0,423 |

Tab 4: Přehled plošných zdrojů emisí – sekundární prašnost

| Název zdroje | FPD [h.r-1] | Emise |
| --- | --- | --- |
|  |  | [g.s-1] |
|  |  | PM10 |
| sekundární prašnost těžebna, vítr 1,7 m/s | 3101,9 | 0,018 |
| sekundární prašnost těžebna, vítr 5 m/s | 5152,6 | 0,162 |
| sekundární prašnost těžebna, vítr 11 m/s | 473,9 | 0,927 |
| sekundární prašnost těžebna, vítr 20 m/s | 31,6 | 1,989 |

2.3.2 Odpadní a důlní vody

Tab 5: Přehled zdrojů vypouštěných vod

| Druh vod | Zdroj vod | Množství | Místo vypouštění | Vypouštěné znečištění | Čisticí zařízení a jejich účinnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odpadní vody typu městských odpadních vod | hygienické zařízení |  | Zachycení v bezodtoké jímce | - | odvoz na ČOV |
| Technologické odpadní vody | Nebudou vznikat | - | - | - | - |
| Důlní vody | Podzemní a srážkové vody vnikající do lomu | Plocha A: 1,5 l/s Plocha B: 0,8 l/s. | Alternativně: Plocha A: 1) silničním příkopem 2) do opuštěné těžebny Plocha B 1) silničním příkopem 2) po převedení na druhou stranu silnice dtto var 1 u plochy A | Ukazatel Emisní limit „p“ Emisní limit „m“ pH 6-8 6-8 NL 25 mg/l 40 mg/l NEL nebo uhlovodíky C10-C40 0,5 mg/l 1 mg/l | usazení jemných podílů v jímce důlních vod |

2.3.3 Hluk

Zdroje hluku lze rozdělit do dvou kategorií: hluk z dopravy - v okolí komunikací, hluk z provozu při těžbě - v místě a okolí lomu. Mobilní (liniové dopravní) zdroje – liniové dopravní zdroje hluku budou u hodnoceného záměru tvořeny mimoareálovou dopravou, která bude zajišťovat expedici produktů. Tato složka dopravy bude realizována po síti veřejných silnic. Jako liniový zdroj hluku je vyhodnocena též vnitroareálová přeprava vytěžené suroviny. Stacionární (bodové) zdroje - provoz technologických strojních zařízení resp. jejich pohonů.  Hladina hluku v místě záměru a jeho okolí je znázorněna na obr. 2.

Obr. 2: Výsledky akustické studie – hluk z těžby na ploše A

## 3. Údaje o EVL a PO

3.1 Identifikace dotčených lokalit

Záměr je situován do okrajové části PO Doupovské hory. Přesto, že v oblasti je hustý výskyt naturových lokalit (obr. 3), nebudou žádné další lokality záměrem ovlivněny. Nejbližší lokalitou je EVL Krásný Dvůr, která je vzdálena přibližně 0,5 km. Páchník hnědý, který je předmětem ochrany, by mohl být ovlivněn pouze v případě změny hydrologických podmínek, které by vedly k zániku stromů, jejichž dutiny obývá. Takováto změna je však na základě hydrogeologického posouzení (Koroš 2009) prakticky vyloučena. Nákladní automobily dopravující vytěžený materiál nebudou jezdit skrze žádnou EVL či PO ani v jejich blízkosti.

Obr. 3: EVL a PO nacházející se v blízkosti záměru. Šipka – umístění záměru, 1 – EVL Doupovské hory, 2 – EVL Hradiště, 3 – PO Doupovské hory, 4 – EVL Petrohrad, 5 - EVL Střela, 6 - EVL Týniště, 7 – EVL Soběchlebské terasy, 8 – EVL Želinský meandr, 9 – PO Vodní nádrž Nechranice, 10 – EVL Běšický chochol, 11 - EVL Krásný Dvůr

3.2 Popis dotčených lokalit

3.2.1 PO Doupovské hory (CZ0411002)

Oblast o rozloze 63 116,7 ha se nachází v západních Čechách, mezi obcemi Kláštěrec nad Ohří, Karlovy Vary, Čichalov a Krásný Dvůr. Území má okrouhlý tvar, na délku i na šířku přesahuje 28 km a shoduje se s geomorfologickým celkem Doupovské hory. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 278 - 932 m.

Biota: Doupovské hory jsou jedním z významných území České republiky z hlediska výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků. Původní vegetační kryt tohoto území tvořily v minulosti převážně květnaté bučiny, jejichž poměrně rozsáhlé zbytky se zachovaly dodnes. Pro Doupovské hory je v současné době nejtypičtější, a to hlavně v centrální části, mozaika travinobylinných společenstev, porostů keřů a listnatých lesíků, které vznikly sukcesí na opuštěných a neobhospodařovaných bývalých zemědělských pozemcích. Vodní plochy se vyskytují převážně v okrajových částech území. Území se rozkládá v nadmořské výšce 290-928 metrů. Část oblasti je využívána jako vojenský výcvikový prostor.

Kvalita a význam: Členitost území a pestrosti jednotlivých biotopů je příčinou vysokého početu (148) hnízdících ptačích druhů. Převládají zde druhy lesních a lučních společenstev. Oblast je navržena pro 11 druhů přílohy I, ale i některé z dalších 19 druhů přílohy I tu mají významné populace. Kromě kritériových druhů v oblasti hnízdí 19 dalších druhů přílohy I, např. tetřívek obecný (Tetrao tetrix), skřivan lesní (Lullula arborea), sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Hnízdí zde také bukač velký (Botaurus stellaris) a bekasina otavní (Gallinago gallinago).

Zranitelnost:

Intenzivní pastva, sečení luk v nevhodnou dobu (chřástal polní). Zarůstání a zalesňování podmáčených luk (chřástal polní). Odvodňování mokrých luk a pramenišť (chřástal polní).
Zarůstání stepních a lesostepních stanovišť trnitými křovinami (včelojed lesní, lelek lesní, pěnice vlašská, ťuhýk obecný). Zarůstání skalních stěn a bradel (výr velký). Nezákonný lov (včelojed lesní, výr velký).

Management: Mezi tradiční lidské činnosti v oblasti patří lesnictví, myslivost, zemědělství, rybářství, vojenská činnost, turistika a rekreace.

Ptačí druhy, jež jsou předmětem ochrany PO Doupovské hory

chřástal polní (Crex crex)

čáp černý (Ciconia nigra)

datel černý (Dryocopus martius)

lejsek malý (Ficedula parva)

lelek lesní (Caprimulgus europaeus)

moták pochop (Circus aeruginosus)

pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

včelojed lesní (Pernis apivorus)

výr velký (Bubo bubo)

žluna šedá (Picus canus)

3.3 Dotčené předměty ochrany

V území určeném k těžbě (viz obr. 1) a jeho blízkém okolí (do vzdálenosti cca 100 m od hranic navrženého DP) byly provedeny dva biologické průzkumy. Během nich byla zjištěna přítomnost dvou druhů (ťuhýk obecný, moták pochop), jež jsou předmětem ochrany PO Doupovské hory. Přelety a kroužení motáka pochopa byly zaznamenány nad oběma plochami DP. Výskyt ťuhýků byl zaznamenán na Kozím hřbetu za jižní hranicí DP.

Obr. 4: Detailní zákres hranice PO Doupovské hory na Kozím hřbetu

Tab. 6: Ovlivnění jednotlivých předmětů ochrany

| Předmět ochrany | Přítomnost předmětu ochrany | Možné ovlivnění | Důvod |
| --- | --- | --- | --- |
| chřástal polní | NE | NE | nevyskytuje se |
| čáp černý | NE | NE | nevyskytuje se |
| datel černý | NE | NE | nevyskytuje se |
| lejsek malý | NE | NE | nevyskytuje se |
| lelek lesní | NE | NE | nevyskytuje se |
| moták pochop | ANO | ANO | loví potravu |
| pěnice vlašská | NE | NE | nevyskytuje se |
| ťuhýk obecný | ANO | ANO | hnízdí za hranicí DP |
| včelojed lesní | NE | NE | nevyskytuje se |
| výr velký | NE | NE | nevyskytuje se |
| žluna šedá | NE | NE | nevyskytuje se |
| páchník hnědý | NE | NE | nevyskytuje se |

## 4. Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení

Zadavatel hodnocení poskytl následující podklady: dokumentace EIA, akustická studie, hydrogeologická studie, mapy. Dodané podklady jsou pro zhodnocení vlivu záměru dostatečné.

4.2 Možné vlivy záměru

Z biologických průzkumů provedených v letech 2007 a 2009 vyplývá, že z předmětů ochrany PO Doupovské hory se na území DP vyskytuje pouze moták pochop.  Ťuhýk obecný hnízdí na Kozím hřbetu v blízkosti jižní hranice DP. Jeden pár hnízdí poblíž jižní hranice plochy A. Hnízdění druhého páru bylo zaznamenáno jihozápadně od technologické plochy, v místech kudy prochází hranice PO. Moták pochop i ťuhýk obecný mohou být ovlivněny realizací a provozem záměru i následnou rekultivací. Během přípravy a realizace záměru dojde k zániku části stávajícího biotopu (X2 – intenzívně obhospodařovaná pole) motáka pochopa. Realizace záměru by mohla mít rušivý vliv na jak na motáka pochopa tak zejména na ťuhýka obecného.

Zábor biotopu obecně patří k nevýznamnějším negativním vlivům, neboť může zcela znemožnit hnízdění či sběr (lov) potravy apod. Je-li zábor plošně rozsáhlý, dochází často ke snížení velikosti populace.

Druhým těžbou a odvozem suroviny způsobeným vlivem je vyrušování způsobené zvýšeným pohybem osob a techniky, ale zejména zvýšeným hlukem. Antropogenní rušení se může projevit opuštěním hnízdní lokality či snížením fitness hnízdícího páru, neboť zasažení jedinci věnují méně času a energie shánění potravy. Senzitivní ptáci jsou vesměs ovlivňováni hlukem přesahujícím hodnotu 65 dB. Moták pochop nepatří mezi druhy citlivé k vyrušování, ťuhýk obecný naopak reaguje na vyrušování velmi senzitivně.

Území se nachází na okraji PO, díky čemuž nedojde k fragmentaci vhodných biotopů na území PO Doupovské hory. Hluk na hranici DP bude dosahovat méně než 55 dB.

Dotčené předměty ochrany budou ovlivněny i rekultivací lomu. Převážná část plochy A bude opětovně převedena na polní kultury, část na les, větší část plochy B bude rekultivována hydricky. Pokud bude terén vhodně morfologicky upraven, může mít rekultivace pozitivní vliv.

4.3 Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany

4.3.1 Moták pochop

4.3.1.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky

Ke hnízdění vyhledává především mokřadní biotopy se stojatou nebo pomalu tekoucí vodou a s litorálními porosty. Hnízda staví ve vysoké vegetaci, místy s řídce vtroušenými dřevinami, nejčastěji v litorálních zónách vodních ploch s rákosem a orobincem. Hnízdí zpravidla jednou ročně, snůška obsahuje průměrně 4 až 5 vajec.  Stále častěji bývá hnízdo umístěno v poli s obilím nebo na lesních pasekách a v ruderální vegetaci, což lze vysvětlit zvýšením hustoty populací v přirozených mokřadních biotopech i vysušováním mokřadů s následným úbytkem rákosin. Úspěšnost vyhnízdění není ovlivněna žádnou komponentou krajiny.

Moták pochop je potravním generalistou. Jeho potravní spektrum je významně ovlivněno abundancí hraboše, který bývá v období gradace hlavní kořistí. Čtyřicet šest procent potravy tvoří savci (hraboš polní, zajíc polní a hryzec vodní). Významný podíl zaujímají také ptáci (koroptev polní, racek chechtavý, lyska černá, skřivan polní, bažant obecný. Zbytek potravy tvoří obojživelníci a ryby. Pochop loví nízkým letem nad terénem, přičemž využívá rozhraní biotopů, kde se snaží kořist překvapit. Biotopy v okolí hnízdiště zastoupené loukami a poli by měly mít z důvodu dostatečné potravní nabídky rozlohu přibližně 143 ha.

V ČR má druh vzestupný trend početnosti. Obsazuje většinu vhodných lokalit až do cca 700 m. n. m. Je rozšířen na většině území republiky, méně jen v hraničních pohořích na jihozápadě a severozápadě. Ohrožujícím faktorem může být nelegální odstřel a ničení hnízd pro předpokládané škody na drobné zvěři. Mezi významné ohrožující faktory patří také odvodňování a vysušování mokřadů.

Hnízdní teritoria jednoho páru se rozkládají na ploše 27 – 100 ha, domovské okrsky se rozkládají na ploše až 900 ha, průměrně 160 ha. Jako první odlétají koncem července nehnízdící subadultní ptáci, později následováni dospělci a mláďaty. Jarní migranti přilétají začátkem března.

4.3.1.2 Kvantitativní údaje

Populace motáka pochopa na území ČR dosahuje 1300-1700 párů. Ve všech PO žije dohromady 149-184 párů. Na území PO Doupovské hory se vyskytuje 25-30 párů. Hnízdění motáka pochopa nebylo zaznamenáno, pozorovány byly pouze přelety a kroužení nad územím. Záměrem dotčené území je pravděpodobně využíváno jedním párem motáků.

4.3.1.3 Kvalita

V PO Doupovské hory žije 25-30 p. motáka pochopa, což je 2% až > 0% celkové populace na území ČR. Lokalita není izolována, leží uvnitř areálu rozšíření druhu. Zdejší populace je dobře zachovaná. Celkově ji lze hodnotit jako velmi významnou. Téměř na celé ploše DP se nachází intenzivně obhospodařované polní kultury, které jsou podstatnou složku hnízdních okrsků, neboť slouží jako loviště. Pole se hojně vyskytují v blízkém i vzdálenějším okolí DP. Samotný DP (resp. jeho část) se nachází na okraji PO, do níž zasahuje pouze částečně.

4.3.1.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany

Zábor biotopu:

Záměr DP (konkrétně plocha těžby A) umístěný do polní kultury leží plochou 19,7 ha na území PO Doupovské hory. Těžbou přímo dotčeno bude 10,6 ha. Během dvouletého terénního průzkumu nebylo hnízdění motáků na území DP ani poblíž jeho hranic zaznamenáno. Jako vhodné nejbližší hnízdiště se jeví cca 330 m jihozápadně vzdálený mokřad (bývalý lom). Rozloha území DP činí přibližně 12 % rozlohy domovského okrsku hnízdícího páru, pouze 7 % se však nachází na území dotčeném těžbou. Rozloha navrženého DP by se teoreticky mohla rovnat 73 % (resp. 39 % skutečně dotčeného) hnízdního teritoria jednoho páru. Lokalitu však nelze považovat za zcela ideální teritorium, neboť se zde nevyskytují vodní plochy, u kterých pochopové hnízdí nejčastěji a které se vyskytují v širším okolí záměru. Pole tvoří matrix okolní krajiny, v okolí záměru se nachází velké množství ploch svoji kvalitou odpovídajících nebo převyšujících kvalitu dotčeného stanoviště. Kroužící pochop byl pozorován i v okolí záměru. DP tedy tvoří pouze část teritoria.

Snížení potravní nabídky:

Realizace záměru významně omezí možnost lovu potravy v dotčeném území. Rozloha průměrně velkého domovského okrsku jednoho páru bude záborem polních kultur o rozloze necelých 11 ha snížena přibližně o 12 %. Loviště v okolí hnízdiště by měla mít rozlohu min. 143 ha. V blízkém okolí záměru se nachází dostatek polních kultur (obr. 5), které mohou být motáky využity k lovu potravy, rozloha polí sloužících jako loviště nebude nižší než výše uvedené minimum.

Obr. 5: Krajinný pokryv v okolí záměru (označen šipkou). Zdroj: Portál veřejné správy.

Vyrušování:

Moták pochop patří k druhům, kteří kvůli vyrušování opouštějí lokalitu pouze zřídka. Z výsledků studie v Poodří vyplývá, že motáci ke hnízdění preferují plochy vzdálené 290 a více metrů od místa působení rušivých vlivů. Blízký mokřad je vzdálen více než 330 m, rušení bude navíc částečně odstíněné Kozím hřbetem, zvedajícím se za jižní hranicí navrženého DP. Silné vyrušování provozem lomu během lovu potravy lze vyloučit, neboť lov potravy byl zaznamenán i poblíž blízkého aktivního lomu na ložisku Krásný Dvůr. Z provedené hlukové studie navíc vyplývá, že již ve vzdálenosti cca 200 m od místa těžby nebude hladina hluku překračovat 45 dB.

4.3.1.5 Podíl ovlivněné populace v dotčené lokalitě

Záměr sníží potravní základnu 1 páru. Pokud by tím došlo k jeho vážnému ovlivnění, jednalo by se o 5 % populace, jež je předmětem ochrany dotčené PO, 0,54-0,67 % párů obývajících všechny PO v ČR a 0,06-0,087 % v ČR.

4.3.1.6 Významnost vlivů

Za nejsilněji negativně působící vliv lze označit zábor biotopu, jež je spojen se snížením potravní nabídky (hraboše polního) v domovském okrsku (příp. teritoriu). Vzhledem k výskytu shodných biotopů v okolí záměru (uvnitř i vně PO) lze vliv označit pouze za mírně negativní. Zábor většiny DP bude pouze dočasný. Po skončení těžby bude větší část území převedena zpět na pole. Mimo hranice PO vznikne nová vodní plocha (na místě plochy těžby B).

Vyrušování motáků přípravou a realizací záměru bude mít nulový až mírně negativní vliv. Hnízdiště motáků je dostatečně vzdáleno. Druh není k vyrušování citlivý, jeho výskyt byl pozorován i v okolí stávajících lomů (mimo PO).

Za prospěšnou lze hodnotit navrženou vodní rekultivaci, jež zvýší rozlohu preferovaných hnízdních biotopů avšak již mimo území PO. Vliv rekultivace lze označit za nulový až mírně pozitivní, v závislosti na provedení rekultivace (rozloha litorálu).

Realizací záměru dojde k ovlivnění jednoho páru motáka pochopa, což odpovídá 5 % populace druhu na území PO Doupovské hory. Vzhledem k tomu, že nedojde ke ztrátě hnízdiště, ale pouze části lovišť, nelze vliv hodnotit jako významně negativní.

4.3.1.7 Závěr

Z dvouletého průzkumu území vyplývá, že moták pochop v navrženém DP nehnízdí, ale zalétá sem lovit potravu. Zábor biotopu spojený se snížením potravní nabídky bude mít mírně negativní vliv. Vyrušování ptáků zvýšeným hlukem bude mít vliv nulový až mírně negativní. Navržený způsob rekultivace bude mít v závislosti na detailech provedení vliv nulový až mírně pozitivní. Celkově lze vliv na populaci motáka pochopa v PO Doupovské hory označit jako mírně negativní.

4.3.2 Ťuhýk obecný

4.3.2.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky

Ťuhýk obecný obývá stepní stráně, různé křovinaté biotopy, lesní okraje a paseky. Hnízdí od nížin až poměrně vysoko do hor. Hlavní složku potravy tvoří hmyz (brouci, blanokřídlí), ale také pavouci i jiní členovci. Občas také uloví drobné hlodavce, plazi a obojživelníky. Potravu loví především na travních plochách.

Ťuhýci hnízdí jednou ročně, pouze v případě neúspěšného hnízdění snáší náhradní snůšku.

Hnízdo bývá nejčastěji umístěno na trnitých keřích (šípek, hloh, trnka). První vejce snáší na přelomu května a června, případné náhradní hnízdění probíhá v červnu až začátkem července. Na vejcích sedí 14-16 dní. Mláďata jsou krmena 15 dní na hnízdě a 3-4 týdny po vyvedení. Tažný druh přilétá koncem dubna až začátkem května, odlétá od konce srpna do začátku října. Dospělci jsou často věrni svému hnízdišti.

V České republice je tento druh rozšířen poměrně rovnoměrně takřka po celém území. Ve vhodném prostředí existují dosud regiony s poměrně vysokými hnízdními hustotami, jako např. Vsetínsko, Pavlovské vrchy nebo České středohoří. V druhé polovině 20. století se projevilo u nás výrazné ubývání početnosti, ale od 80. let se zdá, že se tento trend zastavil. Citlivě reaguje na změny v zemědělské krajině.

Hustota osídlení se mění podle charakteru biotopu. Nejčastěji se pohybuje kolem 4 párů/km2, na vhodných plochách může dosáhnout i počtu několik desítek párů na km2.

4.3.2.2 Kvantitativní údaje

Populace ťuhýka obecného na území ČR dosahuje 30000-60000 párů. Ve všech PO žije dohromady 1800-2400 párů. Na území PO Doupovské hory se vyskytuje 450-500 párů. V území přímo dotčeném posuzovaným záměrem ťuhýci nehnízdí. Hnízdění 2 párů ťuhýka obecného bylo opakovaně potvrzeno v keřích rostoucích na Kozím hřbetu.

4.3.2.3 Kvalita

V PO Doupovské hory žije 450-500 p. ťuhýka obecného, což je 2% až > 0% celkové populace na území ČR. Lokalita není izolována, leží uvnitř areálu rozšíření druhu. Zdejší populace je dobře zachovaná. Celkově ji lze hodnotit jako vysoce významnou. Téměř na celé ploše DP se nachází intenzivně obhospodařované polní kultury, které vylučují hnízdění ťuhýků. Ťuhýci preferují lov potravy na travnatých plochách s nízkým porostem, kde snáze vyhledají potravu. Pole nacházející se na území DP není vhodným lovištěm. Kozí vrch nacházející se poblíž jižní hranice DP je ideálním hnízdištěm.  V xerotermním ekotopu rostou keře růže šípkové, v níž ťuhýci hnízdí. Počet hnízdících ťuhýků (2-3 páry) není z pohledu populace v PO nijak zásadní. Území se nachází na hranici PO a lze jej označit jako zdrojové místo umožňující šíření ťuhýků směrem do i vně PO.

4.3.2.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany

Vyrušování

Ťuhýk obecný patří k senzitivním druhům, časté vyrušování by mohlo být příčinou opuštění hnízdní lokality. Vyrušování pohybem osob je nepravděpodobné. Významnější by mohl být pohyb těžké techniky, jejíž hluk bude do hnízdiště doléhat. Z provedené hlukové studie vyplývá, že hluk bude dosahovat na hranici DP hodnot nižších než 55 dB (ekvivalentní hodnota akustického tlaku pro denní dobu - pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin), což platí pro situaci při nejméně příznivém rozmístění zdrojů hluku na povrchu terénu (Bubák, Moravec 2009).

4.3.2.5 Podíl ovlivněné populace v dotčené lokalitě

Záměr ovlivní 2 páry ťuhýka obecného hnízdící na území PO, což je cca 0,6 – 0,67 % populace žijící v PO Doupovské hory, 0,13-0,17 % populací ve všech PO a 0,005 – 0,01 % populace na území ČR. V případě šetrně prováděné otvírky lomu a těžby (zemní práce na rozhraní plochy A a Kozího hřbetu nebudou probíhat v době námluv a hnízdění tj. v měsících květnu a červnu) nebude populace ťuhýků na území PO ovlivněna.

4.3.2.6 Významnost vlivů

Jediným negativní vlivem je vyrušování pohybem, ale zejména zvýšeným hlukem. Hladina hluku na hnízdišti bude dosahovat max. 50 dB, tzn. nedosáhne prahové hodnoty 65 dB, při níž senzitivní druhy opouštějí hnízdiště. V hlučném prostředí je zpěv samců slyšet pouze na kratší vzdálenosti a nebo je uskutečňován v jiných frekvencích. Následkem obou jevů může být nižší fitness ptáků. Kozí hřbet nacházející se poblíž jižní hranice navrženého DP je pro hnízdění i lov ťuhýků ideální plochou. Dva páry ťuhýků hnízdící na území PO budou dotčeny zvýšeným hlukem, který však nezpůsobí opuštění hnízdiště. V případě dodržení níže uvedených opatření bude mít záměr na populaci ťuhýků nulový vliv. Níže v textu jsou navržena opatření snižující negativní vliv na ťuhýky.

4.3.2.7 Závěr

Ťuhýk obecný se vyskytuje za hranicí DP, kde by mohl být vyrušován zejména zvýšeným hlukem. Hladina hluku nebude natolik významná, aby způsobila opuštění hnízdiště. Vzhledem k počtu párů hnízdících v PO Doupovské hory, bude vliv záměru při dodržení navrženého opatření, nulový. V případě nedodržení uvedeného doporučení bude vliv mírně negativní.

4.4. Hodnocení vlivu záměru na celistvost lokalit

Záměr je přibližně jednou třetinou situován do PO Doupovské hory. Území DP v PO je v současnosti využíváno jako intenzivně obhospodařované pole. Moták pochop jej využívá k lovu potravy. Pole tvoří matrix okolní krajiny, záměr nezpůsobí zánik jediného potravního zdroje. Významné vyrušování při činnostech důležitých pro zachování resp. růst populace v PO lze vyloučit, neboť motáci se vyskytují i poblíž stávajících aktivních lomů. Dva páry ťuhýka obecného budou zasaženy zvýšeným hlukem, což odpovídá 0,6 % populace v PO Doupovské hory. Zasažené území je důležité, neboť v místní části PO se jedná pravděpodobně o nejkvalitnější biotop, splňující veškeré ekologické nároky ťuhýků. Hranice PO jsou administrativně vymezeny, obě části Kozího hřbetu (uvnitř i vně PO) jsou z ochranářského hlediska rovnocenné. Pravděpodobný je meziroční přesun v počtu hnízdících párů uvnitř resp. vně PO. Význam Kozího hřbetu je nutno posoudit jednotně jako celku, neboť páry hnízdící v PO zaletují i do částí mimo PO a opačně. Z provedené hlukové studie, vyplývá, že vyrušování nebude natolik silné, aby ovlivnilo výskyt ťuhýků na Kozím hřbetu. Je však možné, že některý z hnízdících párů zahnízdí na jižní od záměru odkloněné části Kozího hřbetu. Integrita stanoviště jako celku (ve smyslu plnění ekologických funkcí) nebude touto změnou narušena.

5. Závěr

Záměr  „Stanovení dobývacího prostoru Buškovice a hornická činnost na výhradním ložisku bentonitu Nepomyšl“ nebude mít v případě dodržení navržených zmírňujících opatření na celistvost a předměty ochrany EVL a PO významný negativní vliv.

Navržená zmírňující opatření:

- Skrývka ornice na ploše A bude prováděna od začátku listopadu do konce února tj. v době, kdy se motáci na lokalitě nevyskytují.

- Mezi okrajem DP a spodní hranou části Kozího hřbetu, jež leží na území PO Doupovské hory, bude ponechán min. 10 m široký pás, který bude zatravněn autochtonními druhy rostlin. Na jeho severním okraji bude vysázena linie keřů (šípek, hloh), izolující Kozí hřbet od DP.

Seznam použitých zkratek

| PO | ptačí oblast |
| --- | --- |
| EVL | evropsky významná lokalita |
| DP | dobývací prostor |

Použitá literatura

HYDR. PRŮZKUM

Anonymus, 2001: Hodnocení plánu a projektu, významne ovlivnujících lokality soustavy Natura 2000: Metodická prírucka k ustanovení clánku 6(3) a 6(4) smernice o stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, XII/1.

Anonymus, 2001: Péce o lokality soustavy Natura 2000: Ustanovení clánku 6 smernice o stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, IX/ 4.

Bock W.F., 1978: Hunting-area and food of the marsh-harrier (Cirus aeruginosus) in Schleswig-Holstein. Journal of Ornithology 119 : 298-307.

Brumm H., 2004: The impact of environmental noise on song amplitude in a territorial bird. Journal of Animal Ecology, 73: 434-440.

Bubák Daniel, Moravec Emil: Akustická studie. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí – Stanovení DP Buškovice a hornická činnost na výhradnímložisku bentonitu Nepomyšl. GET s.r.o., Praha, 2009. Draft.

Hirvonen H., 2001: Impacts of highway construction and traffic on a wetland bird community. UC Davis: Road Ecology Center. Retrieved from: http://escholarship.org/uc/item/3ts9d194

Koroš Ivan: Hydrogeologické posouzení. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí – Stanovení DP Buškovice a hornická činnost na výhradnímložisku bentonitu Nepomyšl. GET s.r.o., Praha, 2009. Draft.

Madders M.,  Whitfield D. P., 2006: Upland raptors and the assessment of wind farmimpact. Ibis 148: 43-56.

Němečková I., Mrlík V., Drozd P., 2008: Timing of breeding, habitat preference and reproductive successof marsh harriers (Circus aeruginosus). Biologia 63/2: 261—265.

Roth, P. (ed.), 2003: Legislativa evropských společenství v oblasti územní a druhé ochrany přírody (směrnice 79/409/EHS, směrnice 92/43/EHS, rozhodnutí 97/266/EHS). MŽP, Praha.

Ruddock M., Whitfield D.P., 2007: A Review of Disturbance Distances in Selected Bird Species. A report from Natural Research (Projects) Ltd to Scottish Natural Heritage.

Sternalski A.,Bavoux C.,Burneleau G.,Bretagnolle V, 2008: Philopatry and natal dispersal in a sedentary population of western marsh harrier. Journal of Zoology 274: pp. 188-197.

Wirkowski J., 1989: Breeding biology and ecology of the marsh harrier Circus aeruginosus in the Barycz Valley, Poland. Acta Ornithologica 25: 223-320.

Véle A., 2009: Stanovení DP Krásný Dvůr I a hornická činnost prováděná na ložisku nepomyšl. Biologické posouzení záměru, nepublikováno.

Zákon ČNR ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zemancová, M., Bělohlávek, J.: Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí – Stanovení DP Buškovice a hornická činnost na výhradnímložisku bentonitu Nepomyšl. GET s.r.o., Praha, 2009. Draft.

http://www.ukbap.org.uk/UKPlans.aspx?ID=402

Mapové a informační zdroje: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí, Natura 2000, Portál veřejné správy ČR, CENIA

Příloha