MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10  PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

# V Praze dne       února 2004

## Č. j. 541a/03/881/6560/OIP/03

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

I.  Identifikační údaje

Název záměru:		„Rozšíření výroby provozu GALVIA s.r.o. Třemošnice       v Českém Dubu“

Kapacita (rozsah) záměru 			16 685 000 m2 plochy upravené lakováním /rok

Umístění záměru:		kraj: 	Liberecký

obec: 	Český Dub

k.ú.:	Český Dub

Obchodní firma oznamovatele 	GALVIA, spol. s r.o.

IČ oznamovatele:			62 06 36 85

Sídlo oznamovatele:			Budovatelů 323, 538 43 Třemošnice

II.  Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení:			Ing. Václav Martinovský, SVHF

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3471/576/OPV/93

Datum předložení oznámení:	3. 2. 2003

Zpracovatel dokumentace:			Ing. Václav Martinovský, SVHF

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3471/576/OPV/93

Datum předložení dokumentace:	6. 8. 2003

Zpracovatel posudku: 			RNDr. Zbyněk Ryšlavý, CSc.

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3747/597/OPV/93

Datum předložení posudku:			13. 11. 2003

Veřejné projednání:			místo konání: Český Dub

datum konání: 4. 12. 2003

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

3. 2. 2003	- obdržel příslušný úřad oznámení záměru, zpracované Ing. Václavem Martinovským

6. 2. 2003 	- bylo zahájeno zjišťovacího řízení.

25. 3. 2003 	- vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení.

6. 8. 2003 	- byla předána dopracovaná dokumentace.

3. 10. 2003     - byl příslušným úřadem pověřen zpracovatel posudku RNDr. Zbyněk Ryšlavý, CSc.

13. 11. 2003	- obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek.

14. 11. 2003   - byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

14. 11. 2003    - byla rozeslána pozvánka na veřejné projednání posudku dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům, oznamovateli, zpracovateli dokumentace a zpracovateli posudku.

4. 12. 2003      - veřejné projednání záměru.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí proběhl po formální stránce bez připomínek. Veřejnost se v  průběhu procesu nevyjádřila.

Závěry veřejného projednání:

Na veřejném projednání byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek. Občanské sdružení ve smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. nevzniklo.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 4

- Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 4

- Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 26, 460 59 Liberec1

- Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec 1

III.  Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Nejvýznamnější vlivy záměru na životní prostředí lze předpokládat v oblasti nakládání s vodami, zejména jejich vypouštění do toku Ještědky a dále v oblasti ochrany ovzduší, zejména při provozu zařízení emitujících polutanty do ovzduší.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Úroveň technického řešení záměru lze pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí hodnotit jako dostatečnou, dopracování některých technických detailů bude nutno provést v rámci následných správních řízení nezbytných k povolení navrhovaného záměru.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí:

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru. Zejména se jedná o následující opatření:

- dořešit problematiku čištění odpadních vod s cílem snížit množství vypouštěných dusičnanů,

- v rámci zkušebního provozu zajistit autorizované měření emisí znečišťujících látek   do ovzduší z nových technologických zdrojů (LOIC) a v případě překročení imisních limitů přijmout opatření ke snížení emisí.

Návrh povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

# Doporučujeme investorovi především zajistit zvýšení odběrů vzorků vod z ČOV I, zjistit stav pozadí povrchových vod a vyhodnotit skutečný dopad vypouštění odpadních vod na kvalitu povrchové vody.

Dále je nutno ve zkušebním provozu provést měření všech škodlivin odsávaných z provozu linky LOIC. V případě, že zjištěné hodnoty budou vyšší než hodnoty  garantované, provést přepočet rozptylu škodlivin a v případě překročení imisních limitů přijmout opatření             ke snížení emisí.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr byl předložen pouze v jedné variantě.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení):

Vypořádání vyjádření k dokumentaci bylo provedeno v posudku k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Důležitá vyjádření jsou zahrnuta v tomto stanovisku.

Vypořádání vyjádření k posudku:

Vypořádání vyjádření k posudku bylo provedeno zčásti na veřejném projednání záměru a zčásti tímto stanoviskem. Důležitá vyjádření jsou zahrnuta v tomto stanovisku.

Stanovisko:

### Na základě dokumentace (popřípadě oznámení), posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů      na životní prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

#### SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru

„Rozšíření výroby provozu GALVIA s.r.o. Třemošnice v Českém Dubu“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Doporučená varianta:

Na základě závěrů posudku, veřejného projednání a doplňujících informací se k realizaci doporučuje varianta navržená v dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí při splnění následujících podmínek.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Podmínky pro fázi přípravy

- Zpracovat příslušné havarijní a protipovodňové plány, provozní řády, zahrnující mezi jiným opatření k ochraně životního prostředí, včetně řešení provozních závad, nestandardních a havarijních stavů s cílem eliminovat vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

- Dořešit problematiku čištění odpadních vod s cílem snížit zvláště množství vypouštěných aniontů, jako jsou fluoridy a dusičnany.

- Dořešit problematiku nakládání s obaly.

Podmínky pro fázi realizace

- V rámci zkušebního provozu provést měření všech škodlivin odsávaných z provozu linky LOIC. V případě, že zjištěné hodnoty budou vyšší než hodnoty garantované, provést přepočet rozptylu škodlivin a v případě překročení imisních limitů přijmout opatření ke snížení emisí. Zároveň ověřit imisní situaci ve vztahu k šestimocnému chrómu. Provést měření emisí všech látek, které mohou být případně emitovány          z provozu stávajících linek (VALEO I, zinkovna).

- Ve zkušebním provoze ČOV II řešit intenzifikaci čistícího procesu za účelem celkového zlepšení účinnosti procesu, zejména u dusičnanů a fluoridů.

- Zajistit zvýšení odběrů vzorků vod z ČOV I, zjistit stav pozadí povrchových vod a vyhodnotit skutečný dopad vypouštění odpadních vod na kvalitu povrchové vody.

- Zajistit, aby veškeré nádrže a zařízení galvanovny, včetně nádrží ve skladech měly příslušné atesty dokládající jejich vodotěsnost a odolnost proti působení používaných chemických látek a chemických přípravků.

- Při realizaci zpevněných ploch v jižní části areálu zajistit odvedení srážkových vod přes záchytnou jímku, která by měla sloužit i jako jedno z protihavarijních opatření.

- Navrhnout a realizovat protipovodňová opatření - zejména ochrana skladu chemikálií LOIC, biologické čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace.

Podmínky pro fázi provozu

- Zajistit sledování případné kontaminace sedimentů v recipientu (těžké kovy).

- Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky podřídit jejich charakteristikám uváděným v bezpečnostních listech a eliminovat jejich úniky           do životního prostředí.

- Případné úkapy a jiné úniky látek škodlivých vodám likvidovat uvnitř areálu prostřednictvím k tomu oprávněné organizace nezávadným způsobem.

- Zajišťovat optimální provoz zdrojů znečišťování ovzduší a odlučovacích zařízení, včetně optimálního seřízení plynových zařízení v podniku.

- V průběhu provozu zajistit vedení evidence a klasifikaci odpadů a chemických látek podle příslušných právních předpisů, kontrolovat ji a rovněž zabezpečit, aby byla, včetně relevantních dokladů, kdykoliv přístupná ke kontrole orgánů státní správy. Vznikající odpady shromažďovat odděleně podle jejich druhů.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Ing. Jaroslava HONOVÁ

pověřená řízením odboru

posuzování vlivů na životní prostředí

a IPPC

Rozdělovník k č.j. 541a/03/881/6560/OIP/03

Oznamovatel:

GALVIA, spol. s r.o.,

do rukou Ing. Petr Šimák,

Smržov 29, 463 43 Český Dub

Dotčené územní samosprávné celky:

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

460 01  Liberec 1

Obec Český Dub

463 03 Český Dub

Dotčené správní úřady:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Palackého nám. 4

128 01  Praha 2

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Husova 64

460 31  Liberec 1

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

460 01  Liberec 1

Magistrát města Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 26

460 59  Liberec 1

Zpracovatel dokumentace:

Vážený pan

Ing. Václav Martinovský

Jáchymovská 277/14

460 10  Liberec 10

Zpracovatel posudku:

Vážený pan

RNDr. Zbyněk Ryšlavý, CSc.

Třída 1. máje 52

460 01  Liberec