MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10  PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

# V Praze dne 9. května 2006

## Č. j. 541/226/06/32724/ENV/06

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

- Identifikační údaje

Název záměru:				Silnice I/9 – obchvat Dubá

Kapacita (rozsah) záměru 		Varianta 1

délka trasy – 1,81 km

plocha vozovek – 18 000 m2

plocha přeložek a úprav dotčených kom. – 15 650 m2

plocha nových mostů – 1 365 m2

Varianta 2

délka trasy – 2,55 km

plocha vozovek – 23 250 m2

plocha přeložek a úprav dotčených kom. – 13 300 m2

plocha nových mostů – 2 410 m2

Varianta 3:

délka trasy – 2,95 km

plocha vozovek – 27 750 m2

plocha přeložek a úprav dotčených kom. – 12 510 m2

plocha nových mostů 2 200 m2

Umístění záměru:		kraj: 	Liberecký

obec: 	Dubá

k.ú.:	Dubá, č. k.ú. 63329

Obchodní firma oznamovatele 	Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec

IČ oznamovatele:			659 93 390

Sídlo oznamovatele:			Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1

- Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení:			RNDr. Petr Anděl, CSc., EVERNIA s.r.o.

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 7248/1155/OPV/93

Datum předložení oznámení:	4. 3. 2005

Zpracovatel dokumentace:			RNDr. Petr Anděl, CSc., EVERNIA s.r.o.

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 7248/1155/OPV/93

Datum předložení dokumentace:	27. 10. 2005

Zpracovatel posudku: 			Ing. Libor Ládyš, EKOLA group spol. s r.o.

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3772/603/OPV93

Datum předložení posudku:			6. 3. 2006

Veřejné projednání:		Od konání veřejného projednání bylo v souladu s § 9 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) upuštěno.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

Předložený záměr naplňuje dikci bodu 10.15 kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu („Stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy a nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které mohou závažným způsobem změnit stav životního prostředí ve zvláště chráněných územích podle zvláštních předpisů nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis“), je tedy záměrem vyžadujícím zjišťovací řízení. Příslušným úřadem je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí.

- Dne 4. 3. 2005 bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo oznámení záměru.

- Dne 9. 3. 2005 bylo zahájeno zjišťovací řízení a příslušný úřad rozeslal oznámení dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

- Dne 20. 5. 2005 bylo zjišťovací řízení ukončeno vydáním závěru zjišťovacího řízení, v němž příslušný úřad konstatuje, že záměr bude posuzován podle zákona.

- Dne 27. 10. 2005 obdrželo Ministerstvo životního prostředí dokumentaci o vlivech záměru na životní prostředí.

- Dne 1. 11. 2005 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům k vyjádření a zveřejnění.

- Dne 20. 1. 2006 byl zpracováním posudku na dokumentaci pověřen pan Ing. Libor Ládyš z firmy EKOLA group, spol. s r.o.

- Dne 6. 3. 2006 byl vyhotovený posudek předložen Ministerstvu životního prostředí.

- Dne 10. 3. 2006 došlo k rozeslání posudku k vyjádření a ke zveřejnění dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

Veřejnost se procesu posuzování vlivů na životní prostředí nezúčastnila.

Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí za akceptovatelnou. Po vyhodnocení dokumentace a připomínek dotčených správních úřadů a samosprávných celků doporučuje zpracovatel posudku příslušnému správnímu úřadu vydat souhlasné stanovisko k realizaci záměru ve variantě 3 za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Město Dubá

- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí

- Městský úřad Česká Lípa, odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod

- Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody

- Liberecký kraj

- Krajský úřad Libereckého kraje

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec

- Správa CHKO Kokořínsko

- Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Jednotlivé vlivy posuzované stavby jsou seřazeny podle jejich významu a následně jsou tyto vlivy hodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny od nejvýznamnějšího po nejméně negativní.

Vliv na zábor ZPF

Realizací přeložky silnice I/9 dojde k dočasnému i trvalému záboru zemědělské půdy v poměrně velkém rozsahu. Cca 80-83 % délky trasy je vedeno po zemědělské půdě. Největší zábor půdy tvoří zemědělská půda I. třídy ochrany, což je nejkvalitnější zemědělská půda. Částečně bude dotčena i zemědělská půda III. třídy ochrany.

Vliv na archeologické památky

Širší zájmové území je územím s potencionálním výskytem archeologických nálezů ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném znění. V souladu s tímto ustanovením je stavebník již od doby přípravy stavby povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Ve vymezeném území se t.č. nachází pouze jedna známá archeologická lokalita (kostrové pohřebiště z cca 11. století), která se dotýká varianty 1 v úseku km 1,08-1,17 stavby.

Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

Vliv na flóru

Většinu území pokrývají zemědělsky využívané pozemky, botanicky zajímavější lokality jsou tvořeny především remízky, keřovými pásy podél cest a většími lesíky. Při provedeném botanickém průzkumu nebyly zjištěny žádné druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Zcela okrajový je i výskyt ohrožených druhů podle červeného seznamu (Procházka 2001), konkrétně dvou druhů kategorie C4a (Lycopis arvensis, Prus pyraster), tj. méně běžné druhy vyžadující další pozornost.

Vliv na faunu

Nejvýznamnější jsou dvě rokle, které se nacházejí v trase obchvatu. Obě mají funkci přírodního refugia v plochách orné půdy a slouží jako přirozený biokoridor k migraci živočichů. V zoologicky cennějších lokalitách (drobné remízky, meze, lesní pásy) je doporučen další zoologický průzkum, který upřesní výskyt obecných či zvláště chráněných druhů živočichů (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) a navrhne případná opatření ke snížení negativního dopadu realizace obchvatu na tyto živočichy.

Vliv na lesní porosty

Vlivy budou minimální, vzhledem k malé rozloze lesních porostů v trase silnice. Z navržených variant je nejvhodnější z hlediska lesního záboru varianta 3, která se dotýká lesních porostů nejméně. Z hlediska krajinotvorného se jedná o významný krajinný prvek definovaný dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vliv na krajinný ráz

Obchvat je veden převážně otevřenou zemědělskou krajinou. Předpokládá se přijatelný zásah do krajinného rázu za podmínek dodržení opatření navržených k minimalizaci negativních vlivů stavby na krajinný ráz. Změna oproti současnému stavu, kterou přinese realizace obchvatu, je z hlediska vlivu na krajinný ráz akceptovatelná. Negativní vliv na krajinu bude do značné míry zmírněn realizovanými sadovými úpravami.

Vliv na vody

Zájmové území se nachází v oblasti CHOPAV Severočeská křída, leží však mimo ochranná pásma vodních zdrojů. Při výstavbě ani při provozu se nepředpokládá významný vliv na kvalitu vod. Riziko kvalitativního ovlivnění hrozí pouze při havarijních stavech, pro tento případ je nutné mít zpracovaný havarijní plán. V období provozu se projeví nárůst zpevněných ploch a s ním související zvýšené množství odváděných dešťových vod a zrychlení jejich odtoku. V bezprostřední blízkosti posuzované trasy nejsou evidovány žádné významnější zdroje hromadného zásobování podzemní vodou. Obec Dubá je napojena na vodovod. Zdrojem pitné vody jsou jímací objekty v oblasti prameniště Liběchovka. Pro dva starší bytové domy (č.p. 7 a 8) na konci obce ve směru od Prahy slouží jako zdroj pitné a užitkové vody hydrogeologický vrt. Vrtaná studna jímá vodu vázanou na svrchnokřídové souvrství. Navržený obchvat je v dostatečné vzdálenosti od tohoto zdroje, není třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Vliv na horninové prostředí a hydrogeologické charakteristiky

V zájmovém území se nenalézá žádné ložisko nerostných surovin ani chráněné ložiskové území. V trase projektovaného obchvatu nejsou evidovány žádné sesuvy a svahové deformace či poddolovaná území. Nejbližší zdroj podzemní vody, prameniště Liběchovka, nebude záměrem dotčen.

Vliv na ÚSES a zvláště chráněná území

Část zájmového území obchvatu (asi polovina) je součástí CHKO Kokořínsko. Žádná maloplošná zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, nebudou dotčena. V zájmovém území se nenalézá žádný prvek nadregionálního nebo regionálního významu. V zájmovém území je navrženo jedno lokální biocentrum a dále jeden lokální biokoridor.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

V případě realizace varianty č. 1 a č. 2 je ohrožena socha panny Marie u zámeckého parku, která by v případě realizace těchto variant musela být přesunuta. Socha sv. Jana Nepomuckého nebude dotčena. Detailní stav hmotného majetku není nyní znám, bude podrobně zjištěn v dalším stupni projektové dokumentace pro vybranou variantu trasy. Jsou plánovány demolice částí úseků stávajících komunikací v souvislosti s jejich napojením na obchvat.

Vliv na akustickou situaci

Z hlediska nadlimitní hlukové zátěže je stavba pro obyvatelstvo bezkonfliktní. Nejpříznivější je varianta č. 3, ve variantě č. 1 a č. 2 je třeba pro zachování hygienických limitů vybudovat protihlukovou clonu.

Vliv na znečištění ovzduší

Ve všech variantách jsou očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek hluboko pod imisními limity i v nejbližším okolí komunikace, a to pro oba sledované horizonty 2010 a 2020.

Vliv na produkci odpadů

Nebudou vznikat nadstandardní druhy a množství odpadu.

Vliv na obyvatelstvo

Po omezenou dobu, po dobu výstavby je nutno očekávat negativní vlivy na obyvatelstvo, a to zvýšením hlukové zátěže a zvýšením koncentrace prachové frakce PM10. Vliv provozu lze považovat z hlediska zdravotních rizik z expozice znečišťujícími látkami a hlukem za málo významný

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Technické řešení záměru je vhodné a správné, stejně jako situování záměru. Při dodržení všech legislativních požadavků na umístění záměru a způsob výstavby lze technické řešení záměru považovat za standardní. Nezbytným požadavkem je zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace, z posudku a dále z nových poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů v průběhu přípravy území ke stavbě.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

Vstupní informace a použité metody hodnocení předkládané dokumentace mají dobrou vypovídací schopnost a jsou zpracovány na dobré úrovni. Technické řešení spolu s navrženými doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování vlivů na životní prostředí respektují požadavky na omezení, resp. vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí. Dokumentace EIA předkládá soubor opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Z vyhodnocení dokumentace vyplývá, že varianta 3 obchvatu Dubé je nejpříznivější z následujících důvodů, které jsou uvedeny v dokumentaci a posudek se s nimi ztotožňuje:

- optimální technické řešení;

- největší vzdálenost od obytné zástavby;

- nejmenší zatížení obyvatel hlukem a emisemi do ovzduší;

- nejmenší ovlivnění zámeckého parku;

- nejmenší potenciální vliv na archeologické lokality;

- nejmenší zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Varianta 1 je lépe hodnocena v tomto parametru:

- menší zábor ZPF (nejkratší trasa).

Varianta 2 ve všech sledovaných vlivech na životní prostředí a obyvatelstvo vychází jako středně vhodná, nacházející se mezi variantou 1 a 3.

Zpracovatel posudku se shoduje se zpracovatelem dokumentace, že k další přípravě a realizaci záměru by měla být doporučena varianta 3 obchvatu Dubé.

Vypořádání vyjádření k oznámení a dokumentaci:

Vypořádání vyjádření k oznámení:

K předloženému oznámení obdržel příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení celkem 9 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí OI Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje, městský úřad Česká Lípa, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Správa CHKO Kokořínsko, MŽP – odbor ochrany vod, odbor zvláště chráněných částí přírody, odbor ochrany ovzduší, odbor ekologie krajiny a lesa). Příslušný správní úřad neobdržel žádná vyjádření občanských sdružení, iniciativ či jednotlivých občanů.

Připomínky k oznámení, resp. požadavky na doplnění údajů v rámci dokumentace se týkaly především těchto okruhů:

- hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz;

- přítomnost CHOPAV a s tím související problematika ovlivnění vod;

- doplnění počtu příspěvků imisních koncentrací pro suspendované částice PM10.

Na základě těchto vyjádření k oznámení jsou součástí dokumentace příslušné studie (akustická, rozptylová, biologický průzkum, a studie vlivu na krajinný ráz), které jsou podrobným podkladem pro hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Ostatní drobné připomínky k oznámení a požadavky byly řešeny v příslušných kapitolách dokumentace. V dokumentaci chybí pouze výpočet suspendované frakce PM10. Vzhledem k charakteru záměru a jeho situování však není absence posouzení PM10 na závadu z hlediska komplexního posouzení záměru.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

Příslušný úřad obdržel celkem 11 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků. Veškeré připomínky jsou vypořádány v posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku navrženy do podmínek stanoviska.

Vypořádání vyjádření k posudku:

Příslušný úřad obdržel celkem 9 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků. Všechna vyjádření byla souhlasná a ztotožňují se s doporučením varianty 3 obchvatu. Správa CHKO Kokořínsko upozornila na nesprávný údaj o umístění zájmového území v ochranném pásmu CHKO, který se objevil i v posudku. CHKO Kokořínsko žádné ochranné pásmo nemá a obchvat se zčásti nachází přímo na území CHKO Kokořínsko. Tento údaj byl příslušným úřadem ve stanovisku opraven.

Stanovisko:

### Na základě oznámení záměru, dokumentace, posudku, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

#### SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru

„Silnice I/9 – obchvat Dubá“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Doporučená varianta:

Na základě závěrů dokumentace, posudku, vyjádření dotčených správních úřadů a doplňujících informací se k realizaci doporučuje varianta č. 3, tj. komunikace v délce 2,95 km, při splnění následujících podmínek.

Podmínky souhlasného stanoviska:

I.	Pro fázi přípravy

- Trasa doporučené varianty 3 vedení obchvatu I/9 (Dubá) bude převzata do územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje a do územního plánu města Dubá.

- Bude zpracován plán organizace výstavby, který bude obsahovat:

- určení časového harmonogramu prací;

- stanovení přepravních tras materiálu, zemin a ornice;

- lokalizaci ploch pro zařízení stanoviště;

- návrh protierozních opatření pro období výstavby;

- stanovení množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu silnice;

- stanovení objemu zemin a ornice přemisťovaných během výstavby;

- stanovení produkce a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů vznikajícími při výstavbě a způsobu třídění odpadů v rámci výstavby;

- návrh preventivních a kontrolních opatření proti úniku ropných látek na staveništi;

- zpracování Havarijního plánu pro nakládání se závadnými látkami po dobu výstavby a s návrhem opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi.

- Při výběrovém řízení na dodavatele navrhovaných prací by mělo být jedním z kritérií plnění ochrany složek životního prostředí. Tyto požadavky a případné garance by pak měly být zakotveny v následné realizační smlouvě.

- V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněno na základě výškového zaměření terénu a navrhovaných konečných podélných sklonů, zda bude u přeložky realizován pruh pro pomalá vozidla či nikoliv.

- Budou stanoveny úseky stávající komunikace, které budou v souvislosti s výstavbou obchvatu I/9 zrušeny. Pro tyto úseky bude zpracován projekt rekultivace.

- Plochy pro zařízení staveniště by měly být zřízeny v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, v plochách s nízkou ekologickou stabilitou a nesmějí zasahovat do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů) či do významných botanických a zoologických lokalit.

- Je nutno řešit konkrétní přístupy a příjezdy na pozemky, které novou komunikací zaniknou.

- Přepravní trasy materiálu, zemin a ornice budou voleny s ohledem na minimalizaci zatížení obytné zástavby, bude vyloučeno pojíždění nákladních automobilů ve volné krajině a využíváno co nejkratšího napojení na stávající silniční síť.

- Navržená opatření na ochranu ovzduší ve fázi výstavby (tj. zkrápění v době sucha, čištění vozovek a minimalizace zásob sypkých stavebních materiálů) budou zahrnuta do stavebního povolení.

- Detailní geotechnické i inženýrsko-geologické poměry v trase varianty 3 (převážně v místech pilířů mostních objektů) musí být ověřeny podrobným průzkumem, jehož výsledkům musí být podřízeno i technické řešení stavby.

- Po konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem bude upřesněn způsob odvádění dešťových vod ze zářezů, z komunikace a z mostních objektů a způsob jejich čištění před odtokem do vodoteče.

- Odvodňovací příkopy budou navrženy s dostatečným profilem i pro přívalové srážkové vody, které zabezpečí odtok odpadních vod z vozovek.

- Před vyústění do vodních toků bude zařazeno zařízení na zachycení pevných splavenin a ropných látek.

- Bude proveden hydrogeologický průzkum v místě plánované stavby a posouzen možný vliv stavby na podzemní vody.

- Pro zvolenou variantu 3 bude podrobněji specifikován rozsah trvalého či dočasného záboru PUPFL a ZPF.

- Při přípravě stavby budou minimalizovány trvalé i dočasné zábory zemědělské a lesní půdy.

- Bude zpracována bilance skrývky svrchních kulturních vrstev půdy a plán na jejich využití. Bude zajištěno oddělené deponování ornice a podorniční vrstvy.

- V další fázi projektové dokumentace bude zpracováno technické řešení mostních objektů a dále výsadba vegetačních prvků podél silničního tělesa, zejména na pohledově otevřených úsecích tak, aby doporučená varianta 3 byla co nejmenším zásahem do krajinného rázu a jeho hodnot.

- Navržené lokální biocentrum LBC 2 bude posunuto mimo trasu obchvatu z důvodu zajištění spojitosti a funkčnosti ÚSES do budoucna.

- Před zahájením výstavby bude zajištěn zoologický průzkum zachycující jarní a letní aspekt a v případě zjištění výskytu obecně nebo zvláště chráněných druhů živočichů budou navržena a realizována záchranná opatření, resp. bude požádán příslušný správní úřad o udělení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny.

- Na základě výsledků průzkumu migračních tras živočichů budou v dalším stupni projektové dokumentace navrženy rámové propustky pro drobné živočichy.

- Zábor lesních pozemků bude realizován v co nejmenší možné míře a nesmí být dotčeny sousedící neodňaté lesní pozemky ani jejich části.

- V dalším stupni projektové dokumentace budou stanoveny počty kácených dřevin na ploše trvalého záboru a zpracován návrh vegetačních úprav, který bude projednán s CHKO Kokořínsko. Na základě tohoto bude zpracována studie ozelenění stavby (projekt zeleně) s počty a druhovým zastoupením navržené zeleně a předložena k odsouhlasení v rámci stavebního řízení.

- V projektu vegetačních úprav svahů zářezů a násypů přeložky I/9 budou uplatněny pohledové, rozptylové a hlukové aspekty. Navržené vegetační úpravy budou vhodně navázány na významnější biologické lokality. Pro úpravy budou použity dřeviny geograficky původní a odpovídající místním podmínkám (dub letní i zimní, habr, lípa, javor babyka, z keřů svída, ptačí zob, líska, šípková růže aj.).

- Budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití resp. odstranění.

- Před zahájením výstavby bude proveden průzkum ohrožené archeologické lokality:

- povrchová terénní prospekce;

- ověření výsledků prospekce – potvrzení lokalit;

- archeologický průzkum lokalit.

(Archeologickou prospekci zajišťuje Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě)

II.	Pro fázi realizace

- Výstavba komunikace bude probíhat dle plánu organizace výstavby (viz. bod 2 fáze I).

- Budou prováděny pravidelné preventivní kontroly stavebních mechanismů a nákladních automobilů s cílem předcházet úniku ropných látek.

- V případě úniku látek škodlivých vodám bude postupováno podle havarijního plánu.

- Pohyb všech stavebních mechanizmů bude probíhat pouze po vytýčené trase, před výjezdem ze stavby bude zajištěno očištění vozidel, v případě znečištění veřejných komunikací zajistí dodavatel stavby jejich očištění.

- Proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktoru pohody obyvatelstva a případné stížnosti budou řešeny ve spolupráci s Městským úřadem Dubá.

- Při výkopových pracích bude proveden rozbor zemin, zda mohou být použity jako inertní materiál nebo zda jsou nebezpečným odpadem.

- Na rekultivaci odstraněných úseků stávající komunikace a na svahy násypů a zářezů bude použita ornice ze skrývky. Rozprostření ornice na svahy násypů a zářezů, zatravnění a výsadba dřevin budou provedeny v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů.

- Budou učiněna preventivní opatření pro minimalizaci hluku při výstavbě (např. protihluková ochrana stacionárních zařízení, dodržování pracovní doby od 6 do 21 hod., omezení těžké nákladní dopravy na pracovní dny, minimalizace výstavby o víkendech, omezení hlučných stavebních prací v brzkých ranních hodinách a pozdních odpoledních hodinách apod.) s cílem dodržení limitních hodnot hluku dle nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

- Při provádění stavby budou minimalizovány emise polétavého prachu (minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů, a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti, kropením v době sucha, pravidelným čištěním vozovek, zamezením úniku sypkých materiálů při přepravě).

- Budou minimalizovány emise z mobilních zdrojů, udržováním jejich dobrého technického stavu.

- V areálu staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob pohonných hmot pro stavební mechanismy, doplňování pohonných hmot bude realizováno za preventivních opatření (ochranné vany, sorbenty).

- Bude minimalizována přítomnost stavební techniky na staveništi. Tato technika bude zajištěna lokálně zpevněným podložím (panely) a instalací záchytných nádob se sorbenty pod stojícími stavebními mechanismy. Na staveništi bude přítomna havarijní souprava a sorbent bude podle potřeby doplňován.

- Budou používána chemická WC.

- Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje tak, aby byly splněny všechny relevantní cíle a opatření v tomto plánu obsažené. Vzniklé odpady budou přednostně využívány, popř. recyklovány. Se zeminou (hlušinou a kamenivem), která nebude využita k terénním úpravám bude nakládáno jako s odpadem, tzn. v souladu s platným zákonem o odpadech. U vybouraných úseků živičné vozovky je nutné s tímto odpadem nakládat dle jeho skutečných vlastností, tedy pokud obsahuje dehet jako s nebezpečným odpadem.

- Dočasné deponie materiálu, zařízení staveniště, stavební mechanismy, stavební materiál a jiné suroviny nebudou umisťovány na lesní pozemky (alespoň dočasně odňaté) nad míru nezbytně nutnou, pro jejich umístění budou preferovány jiné lokality.

- Při provádění stavebních prací na lesních pozemcích budou používány biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny a budou prováděna opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a životní prostředí.

- Kácení dřevin bude prováděno v nezbytně nutném rozsahu období vegetačního klidu (říjen-březen).

- Budou chráněny stromy nacházející se v blízkosti pohybu stavební techniky (ochrana kmene i kořenové části) během stavby včetně ochrany dřevin při přeložkách inženýrských sítí. Případně poškozené dřeviny budou vhodným způsobem ošetřeny před rozpadem a infekcí.

- Mostní objekty budou zakládány tak, aby byl co nejvíce šetřen vegetační pokryv a reliéf údolí a bude zde omezen pohyb mechanizace na nezbytnou míru.

- Na svahy s větším sklonem bude použita geotextilie s travním semenem. O vysázené dřeviny bude nutno alespoň dva roky pečovat (zálivka, dosadba).

- V rámci kompenzačních opatření bude realizována náhradní výsadba dřevin za vykácené dřeviny rostoucí mimo les. Rozsah náhradní výsadby stanoví orgán ochrany přírody.

- V předstihu před zahájením výstavby bude smluvně zajištěn archeologický dohled a záchranný archeologický výzkum.

III.	Pro fázi provozu

- Po uvedení přeložky do provozu bude prověřeno hlukové zatížení nejbližších obytných objektů v úsecích, kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům.

- V případě překročení hygienických limitů budou navržena a realizována dodatečná protihluková opatření a vyhodnocena jejich účinnost. (Pozn.: v případě nesplnění hlukových limitů ve vnějším prostoru je nezbytné zajistit ochranu vnitřních prostor).

- V případě instalace sedimentační nádrže bude zajištěn její pravidelný servis (čištění, výměna funkčních částí).

- V bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m) bude vyloučena zemědělská produkce, do větší vzdálenosti (min. 40-50 m) od komunikace bude vyloučeno pěstování listové zeleniny, v tomto pásmu mohou být pěstovány pouze ty zemědělské rostliny, jejichž části určené ke spotřebě nekumulují rizikové prvky a látky nebo takové rostliny, které se nekonzumují.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku