MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 31. 5. 2007

# Č.j.:39888/ENV/07

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

# Identifikační údaje:

Název: 	Přístavba nové výrobní haly společnosti SCHENK PLASTIC SOLUTION s.r.o., Liberec

Kapacita (rozsah) záměru: 	2 500 t zpracovaných polymerů ročně

6 160 m2 zastavěné plochy celkem, z toho 2000 m2 komunikací a zpevněných ploch, 40 parkovacích stání pro osobní automobily

Charakter záměru: 	Výstavba nové výrobní haly, která bude navazovat na stěnu stávající haly, výstavba objízdné komunikace a parkoviště ve stávající průmyslové zóně.

Umístění: 			kraj:	Liberecký

obec:	Liberec

k. ú.:	Doubí u Liberce

Zahájení: 			2007

Ukončení: 			2008

Oznamovatel: 		SCHENK PLASTIC SOLUTION s.r.o.

Ampérova 493

460 01 Liberec 2

Záměr „Přístavba nové výrobní haly SCHENK PLASTIC SOLUTION s.r.o., Liberec“ naplňuje dikci bodu 7.1, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Přístavba nové výrobní haly SCHENK PLASTIC SOLUTION s.r.o., Liberec“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

Fáze přípravy a výstavby:

- Stavebník je povinen podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a vyžádat si jeho stanovisko.

- Ke stavebnímu povolení bude zajištěno povolení příslušného vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do povrchových vod, případně k nakládání s vodami povrchovými.

- Ke stavebnímu povolení bude zajištěno povolení příslušného orgánu státní správy ke kácení dřevin.

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat především z hlediska možných úkapů ropných látek. Při výjezdu vozidel ze staveniště bude prováděno opatření proti znečištění veřejných komunikací (čištění pneumatik nákladních vozů a zemních strojů). Mechanismy budou odstavovány na nepropustné ploše.

- Celý proces výstavby bude zajištěn organizačně tak, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. Budou prováděna opatření pro minimalizaci negativních vlivů (kropení prašných povrchů během výstavby, používání stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu aj.).

- V průběhu výstavby nesmí dojít k úniku závadných látek do vnějšího prostředí; musí být učiněna příslušná opatření v souladu s ust. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Před uvedením staveb do provozu bude vypracován a předložen ke schválení plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, provozní řád a požární řád.

- Odpady vzniklé při výstavbě budou přednostně využívány, popř. recyklovány a energeticky využívány. S nebezpečnými odpady na staveništi bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, aby nedocházelo k ohrožení nebo znečištění životního prostředí, popřípadě k negativnímu vlivu na zdraví osob (tj. k úniku do životního prostředí, odcizení, působení přírodních vlivů). Vzniklé nebezpečné odpady ze staveniště budou v co nejkratším termínu odváženy k využití nebo předávány k likvidaci oprávněným osobám. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží způsob jejich odstranění.

- V rámci konečných terénních úprav budou důsledně rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi (prevence ruderalizace území). V rámci sadových úprav budou využity dřeviny odpovídající rajonizaci v dané oblasti.

Fáze provozu:

- Srážkové vody z parkoviště budou vedeny přes zachycovač ropných látek, který bude dimenzován v souladu s hydrotechnickými výpočty. Odpadní splaškové vody budou vypouštěny do kanalizace, která je napojena na veřejný kanalizační systém města Liberec s centrální ČOV v Liberci. Odpadní splaškové vody nesmí překračovat limity stanovené správcem (provozovatelem) kanalizace, do které budou odpadní vody vypouštěny, resp. schváleným kanalizačním řádem. Správce kanalizace rovněž stanoví místo a způsob napojení splaškové kanalizace.

- Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám. Směsný komunální odpad bude předáván k odstranění po vytřídění využitelných složek. Případné společné shromažďování odpadů s návazností společného využití nebo odstranění je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů dle vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- Zařízení nesmí obtěžovat okolní obyvatele zápachem.

- Pravidelně bude kontrolován stav a funkce odlučovače ropných látek a sledováno znečištění vypouštěných dešťových vod do dešťové kanalizace. Látky, které by mohly při svém úniku do okolí ohrozit kvalitu podzemních nebo povrchových vod (hydraulický olej, mazadla), budou zabezpečeny odpovídajícím způsobem proti úniku při jejich skladování a manipulaci. Plochy a místa, kde se bude manipulovat s látkami, které by mohly kontaminovat povrchové nebo podzemní vody, půdu nebo geologické podloží, budou provedeny v nepropustné úpravě v kombinaci s havarijní jímkou.

Odůvodnění:

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Příslušný úřad neobdržel žádné relevantně zdůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení.

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje,

- Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec,

- Liberecký kraj,

- Krajský úřad Libereckého kraje,

- Magistrát Města Liberec,

- Statutární město Liberec,

- MŽP, odbor ochrany ovzduší,

- MŽP, odbor ochrany vod.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - nenavrhuje posuzovat záměr v celém rozsahu zákona. Při výstavbě a provozu záměru v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude Krajská hygienická stanice považovat záměr z hlediska hodnocení zdravotního rizika expozice populace hlukem za přijatelný.

Česká inspekce životního prostředí

- z hlediska odpadového hospodářství - nejsou připomínky, oblast je popsána přehledně.

- z hlediska ochrany vod - návrh řešení vodohospodářské části záměru je zpracován v souladu s platnou legislativou. Opatření k prevenci a vyloučení nepříznivých vlivů záměru jsou v daném stupni dokumentace vyčerpávající.

- z hlediska ochrany ovzduší - emise z průběhu výstavby (prašnost) budou sníženy příslušnými opatřeními. V rozptylové studii je doloženo, že vznikající emise nezpůsobí nadměrné imisní zatížení ani nejbližšího okolí.

- z hlediska ochrany přírody - nejsou připomínky. Oznámení řeší daný záměr zcela dostatečně, a proto ČIŽP nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat podle zákona.

Liberecký kraj - neuplatňuje žádné připomínky k oznámení, nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona.

Krajský úřad Libereckého kraje

A. Z hlediska odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí:

- z hlediska nakládání s odpady - chybí možná produkce odpadů obalů z barev nebo laků, které budou při stavební činnosti používány. Při kolaudačním řízení stavby je investor povinen doložit evidenci odpadů, které při stavbě vznikly a způsob, jak bylo s odpady naloženo.

- z hlediska ochrany ovzduší  - z pohledu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), dojde v rámci realizace předmětného záměru ke změně stávajícího středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – kotelny na zemní plyn. V případě výše zmíněných obráběcích strojů a brusek se jedná o malý stacionární zdroje znečišťování ovzduší, který nevyžaduje vydání povolení orgánu ochrany ovzduší.

Provozovatel (žadatel) doloží v rámci stavebního řízení příslušnému stavebnímu úřadu povolení orgánu ochrany ovzduší ke změně stavby výše uvedené kotelny na zemní plyn jako středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. O toto povolení je nutno předem požádat Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, a k žádosti doložit podklady potřebné pro správné a úplné posouzení věci. K žádosti musí být doložen odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že z doložených podkladů předmětného oznámení je zřejmé, že očekávané emise z provozu stacionárních spalovacích zdrojů a liniových zdrojů v rozšířeném areálu společnosti SCHENK PLASTIC SOLUTION, s.r.o., umístěného v průmyslové zóně Liberec – Jih, nezpůsobí překročení krátkodobých a dlouhodobých imisních limitů sledovaných znečišťujících látek (PM10, NO2, CO, benzen a benzo(a)pyren) v okolí zdroje stanovených příslušným relevantním právním předpisem na úseku ochrany ovzduší.

- z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem - napojení je uvažováno na stávající rozvody v areálu. Kanalizace je oddílná, dešťová je opatřena odlučovači ropných látek, technologické odpadní vody s obsahem nebezpečných látek (10,5 t/rok) budou likvidovány jako odpad (shromažďování v izolované nádobě a pravidelně odváženy oprávněnou osobou).

Dále upozorňuje na nesrovnalosti v jednotlivých kapitolách – na str. 8 je uváděno zřízení nového parkoviště a na str. 29 je uváděno, že nedojde k výstavbě nových parkovacích ploch.

V kapitole D.IV. Opatření k prevenci – opatření ochrana vod je jako jedno z opatření uvedeno zajistit povolení k vypouštění odpadních (kontaminovaných srážkových) vod do vod povrchových od vodoprávního úřadu. K tomuto upozorňuje, že § 38 vodního zákona uvádí, co jsou vody odpadní. V případě dešťových vod je však vždy nutno pečlivě zvažovat a prokazovat, zda mohou být trvale tak znečištěny, že mohou v konkrétním místě ohrozit jakost vod. V tomto případě je krajský úřad toho názoru, že tyto vody zde nemohou být tak trvale znečištěny, aby byly charakterizovány jako vody odpadní, a proto se bude v tomto případě jednat o jiné nakládání s povrchovými vodami, nikoliv o vypouštění odpadních vod.

Příslušné vodoprávní povolení bude vydávat MML – OŽP jako příslušný vodoprávní úřad.

- z hlediska ochrany přírody a krajiny - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 77a, odst. 3, písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), po posouzení výše uvedeného záměru, v souladu s ustanovením § 45i, odst. 1 zákona, vydává toto stanovisko:

Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

B. Z  hlediska odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

- z hlediska oddělení památkové péče

Stanovisko oddělení památkové péče:

Realizace záměru nijak neovlivní žádnou národní kulturní památku. Z tohoto hlediska nemají k předloženému záměru žádné připomínky a nebude nutné jej posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, z důvodů možných vlivů na národní kulturní památky.

Protože se má stavební činnost provádět na území s archeologickými nálezy je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky.

Stanovisko oddělení cestovního ruchu

Nemá připomínky, není nutné posuzovat záměr v celém rozsahu zákona.

Krajský úřad uplatňuje výše uvedené připomínky k předloženému oznámení a nepožaduje posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Připomínky byly zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení.

Město Liberec - nemá k oznámení připomínky a nepožaduje posuzovat záměr v celém rozsahu zákona.

Magistrát Města Liberec

- z hlediska ochrany přírody a krajiny - záměr není nutné dále posuzovat v celém rozsahu zákona.

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu - k zahájení zjišťovacího řízení k záměru nemá připomínky.

- z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem - nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona.

- z hlediska ochrany ovzduší - nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona.

- z hlediska nakládání s odpady - nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona. Upozorňuje, že během stavby i následného provozu musí být dodrženy veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisů.

Ministerstvo životního prostředí

- Odbor ochrany vod - bude nutné provést celou řadu opatření technického rázu. V oznámení jsou opatření stanovena pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v projektu nebo ve fázích zkušebního provozu. Odbor ochrany vod se záměrem souhlasí za předpokladu dodržení pravidel stanovených nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a dále pravidel stanovených vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a dalších výše uvedených závazků k ochraně povrchových a podzemních vod. Připomínky budou zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení.

- Odbor ochrany ovzduší - v průběhu výstavby bude docházet ke zvýšení prašnosti, proto požadují dodržování opatření navržených v oznámení záměru. Předložená rozptylová studie hodnotí příspěvky k imisní situaci (CO, NO2, PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu včetně zhodnoceného imisního pozadí). Dle závěru rozptylové studie záměr nezpůsobí nárůst imisních koncentrací. Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu ovzduší bude záměr z hlediska ochrany ovzduší akceptovatelný.

Veřejnost neuplatnila ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

Závěr:

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, 
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky