MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 20.10.2003

Č.j.: 4575/OIP/03

STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIVŮ  PROVEDENÍ  ZÁMĚRU

NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

- Identifikační údaje

I.1. Název záměru: 	Lom Panské Dubenky – těžba vyhrazené nerostné suroviny – dvojslídného granitu

I.2. Kapacita záměru: 	 těžba dvojslídného granitu do 10.000 m3/rok po dobu cca 20ti let

I.3. Termín zahájení a ukončení:   2003 - 2023

I.4. Umístění záměru:

kraj:				Vysočina

pov.obec III. st.:		Telč

obec: 				Panské Dubenky

k.ú:				Panské Dubenky

I.5. Obchodní firma oznamovatele:	Josef Máca - Kamenosochařství

I.6. IČ oznamovatele: 		           10120441

I.7. Sídlo oznamovatele: 			Lovětín čp. 49

p. 588 51 Batelov

## II.  Popis průběhu hodnocení

II.1. Oznámení:

Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. bylo vypracováno v červnu 2002 oprávněnou osobou RNDr. Janem Markem CSc. číslo osvědčení č.j. 2714/406/OPV/93 ze dne 19.1.1993. Oznámení bylo předáno 7.8.2002. MŽP přeneslo působnost na svůj odbor výkonu státní správy VII v Brně dne 8.8.2002

II.2. Dokumentace:

Dokumentace byla vypracována v únoru 2003 oprávněnou osobou RNDr. Janem Markem CSc. číslo osvědčení č.j. 2714/406/OPV/93 ze dne 19.1.1993.

II.3. Posudek:

Posudek zpracoval RNDr. Milan Macháček, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92 Sb., č.j. 6333/246/OPV/93  ze dne 15.4.1993. Posudek byl příslušnému úřadu předložen 1. srpna 2003.

II.4. Veřejné projednání:

Místo veřejného projednání:    Zasedací místnost Obecního úřadu Panské Dubenky

Datum veřejného projednání:  27. srpna 2003

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo 7.8. 2002

- Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne: 12.08. 2002

- Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 8.10.2002 pod čj. 560/2507/02-Ro s následujícím závěrem:

Záměr „Lom Panské Dubenky “ naplňuje dikci bodu 2.3, kategorie I, přílohy č.1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle §7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, na jehož základě dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné zpracovat zejména s důrazem na následující oblasti:

  - Bude zpracován hydrogeologický posudek, který zhodnotí možnost ovlivnění vydatnosti a jakosti prameniště veřejného vodovodu , které se nachází v blízkosti plánovaného DP

  - Bude zpracována hluková studie, která zhodnotí zatížení obyvatel dotčené bytové zástavby hlukem z předpokládaného provozu včetně nákladní dopravy, a to jak ve fázi přípravy, tak za následného provozu

  - Bude proveden podrobnější rozbor vlivu záměru na krajinný ráz

  - Bude proveden podrobnější rozbor vlivu na floru a faunu

  - Bude dopracována kapitola týkající se odpadních vod, zejména řešení odvádění splaškových vod do kanalizace

  - zohlednění a vypořádání všech požadavků na doplnění a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních

- Zveřejnění dokumentace bylo provedeno dne: 12.3.2003

- Zpracovatel posudku byl stanoven dne:  30.04.2003, MŽP OVSS VII, čj. 560/1386/03

- Žádost o prodloužení lhůty k vypracování posudku: 26.06.2003, čj. EX 35/2003-Ma

- Prodloužení lhůty pro vypracování posudku: MŽP OVSS VII ze dne 30.06.2003, čj. 560/2003/03-Ro

- Vyhotovený posudek byl předložen dne: 1.8.2003

Závěry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí za akceptovatelnou. Pro podrobnější vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí bylo provedeno samostatné místní šetření a konzultace s vybranými orgány státní správy a s oznamovatelem. Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace a vyžádaných doplňujících informací doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru Lom Panské Dubenky – těžba vyhrazené nerostné suroviny – dvojslídného granitu ve variantě navrhovaného rozšíření těžby vyhrazené suroviny na úroveň 665 m n.m. za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.

Závěry veřejného projednání:

Vlivy záměru „Lom Panské Dubenky“ na životní prostředí byly projednány ze všech podstatných hledisek. Bylo zjištěno, že záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí únosný. V průběhu jednání se nevyskytla žádná otázka, kterou by nebylo možné zodpovědět, ani okolnost, která by zakládala důvod pro přerušení veřejného projednání.

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. se k posuzované dokumentaci a k posudku vyjádřily:

1) Kraj Vysočina

vyjádření čj. KUJI 120/2002/OZP/Váv/1 ze dne 01.04.2003

2) Krajská hygienická stanice Vysočina se sídlem v Jihlavě

vyjádření čj. 1093/2003/215 Sm ze dne 11.04. 2002

vyjádření čj. 3844/2003/215 Sm ze dne 28.8.2003

3) Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Havlíčkův Brod

vyjádření č.j. 6/HI/2541/03/La ze dne 11.04. 2003

4) Městský úřad Telč - orgán ochrany ovzduší

vyjádření čj. 1V6B/03/ŽP/551-VR/245 ze dne 14.04. 2003

5) Městský úřad Telč - orgán ochrany přírody

vyjádření čj. 1V6B/03/ŽP/551-Cha/246 ze dne 14.04. 2003

6) Městský úřad Telč - orgán státní správy lesů

vyjádření čj. 1V6B/03/ŽP/551-Be ze dne 14.04. 2003

7) Městský úřad Telč - orgán státní památkové péče

vyjádření čj. ŽP/551-A/Gr-03 ze dne 10.04. 2003

8) Městský úřad Telč - vodohospodářský orgán

vyjádření čj. DY5J/03/ŽP/1020-Dv-231/2 ze dne 02.06.2003 – vyžádáno zpracovatelem posudku

9) Obvodní báňský úřad v Brně

vyjádření č.j. 1546/03-511 ze dne 20.03.2003

III. Hodnocení záměru

III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na les jako významný krajinný prvek, ovlivnění morfologie terénu včetně krajinného rázu, jakož i dílčí vlivy  na faktor pohody.

Tato problematika byla podrobněji komentována v rámci vypracování posudku Navržená technická respektive projektová a organizační opatření vedoucí k eliminaci negativních dopadů předloženého záměru jsou zformulována do podmínek prezentovaných ve stanovisku příslušného úřadu.

Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé až nevýznamné,  při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí umožňující realizaci předloženého záměru.

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Jedná se o záměr rozšíření těžby ve vymezeném DP pro výhradní surovinu – dvojslídný granit na celkové výměře DP 3,9637 ha s tím, že pro první etapu těžby vyhrazené suroviny je požadováno rozšíření prostoru těžby o cca 1,5 ha, vesměs na úkor lesních porostů. Již z této skutečnosti vyplývá, že bude docházet ke střetům s různými zájmy ochrany životního prostředí. Posuzovaný záměr je umístěn do člověkem nepříliš pozměněné krajiny (zalesněné návrší druhově nepříliš bohatým lesním porostem),  změnu krajinného rázu lze považovat za akceptovatelnou při respektování doporučení uvedených ve stanovisku E.I.A.

Nejvýznamnějším aspektem je vliv těžby na lesní porosty v oblasti, poněvadž postupně musí dojít k odlesnění na požadovanou výměru těžebního prostoru. Mohly být podrobněji posouzeny dopady na lesní porosty v okolí (statika, ekologická stabilita). Kladem záměru je nerealizace  trvalého odvalu jak v lomu, tak mimo DP, deponie skrývkového materiálu a odpadní suroviny lze s ohledem na zájem na  jejich využití pokládat za dočasné.  Vlivy na vodní režim nejblíže položených studní pro obecní vodovod Panské Dubenky na základě předložených posudků nejsou předpokládány a po konkretizaci jsou navrhována dostatečná opatření k ochraně životního prostředí a jeho jednotlivých složek

Je nutné aby příslušný kontrolní úřad (orgán báňské správy, orgány ochrany životního prostředí) na provozovateli lomu  uplatňoval dodržování konkrétních opatření na ochranu přírody včetně doporučení, formulovaných ve stanovisku E.I.A.

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány s dobrou vypovídací schopností a jsou dostačující pro pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.

Technické řešení ošetřené navrženými  doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování vlivů na životní prostředí  respektuje dle názoru zpracovatele posudku základní požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na  životní prostředí.

Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Zpracovatelský tým dokumentace navrhoval následující soubor opatření:

Vlivy na ovzduší, emise hluku a seizmické účinky

provoz stavebních mechanismů a dopravy bude prováděn pouze v denní době, těžiště trhacích prací a nákladní dopravy bude realizováno v pracovních dnech v době mezi 6 – 16. hodinou, provoz v sobotu pouze výjimečně, mezi 8 .- 12. hodinou

pro omezení prašnosti bude v suchém období v lomu prováděno skrápění vodou z akumulační jímky srážkových a důlních vod

bude prováděna pravidelná kontrola technického stavu používaných mechanismů a nákladních automobilů, které musí splňovat imisní limity škodlivin produkovaných do ovzduší spalováním pohonných hmot. Pro minimalizaci hlučnosti používaných strojů a zařízení je důležitý jejich dobrý technický stav, proto budou prováděny pravidelné kontroly technického stavu a údržba

pro bezpečný průběh trhacích prací musí organizace důsledně dodržovat schválený technologický postup trhacích prací, na ložisku jsou používány výhradně trhací práce malého rozsahu

v zájmu ochrany nejbližších staveb, kterými jsou obecní studny a obecní vodojem se počítá, že v případě přiblížení se exploatačních prací na vzdálenost menší než 200 m od zájmových objektů bude provedeno kontrolní seizmické měření. Na základě výsledků měření bude rozhodnuto o dalším postupu, rovněž bude posouzen účinek trhacích prací na nově vybudovaný sociálně administrativní objekt.

Vlivy na podzemní a povrchové vody

veškeré mechanismy budou z hlediska zamezení možných úkapů ropných látek udržovány v dobrém technickém stavu a minimálně 1x týdně kontrolovány

pod odstavenými mechanismy budou v místech teoretického úniku či úkapů ropných produktů instalovány plechové nebo plastové záchytné vany

manipulace s ropnými látkami bude prováděna pouze na vymezeném místě

ropné produkty budou dodávány pouze na jednu směnu a případné přebytky budou skladovány ve skaldu vhodně zajištěném proti nežádoucímu vniknutí

v případě, že bude hrozit kontakt s vodou, budou používány trhaviny s posuvným účinkem v obalech nepropustných pro vodu

na hranici DP ve směru odtoku povrchových srážkových vod budou zhotoveny drenážní rýhy vyplněné filtrační vrstvou písku

Dále je upozorněno na havarijní plán, báňské předpisy a skutečnost, že příjezdová cesta do lomu vede podél hranic 2 OP obecních vodních zdrojů, musí být poučeni řidiči

Vlivy na půdu a morfologii území

pro minimalizaci záborů lesních pozemků bude vynětí příslušných částí pozemku a odlesňování prováděno postupně, skrývkové práce budou prováděny tak, aby vyňaté pozemky co nejdéle mohly sloužit svému účelu

pro zachycení srážkových vod řešena akumulační  jímka ve dně lomu – zdroj požární vody a omezení prašnosti, bude bráněno volnému odtékání vod po spádnici z důvodu prevence vzniku erozních rýh a odnosu půdy na sousedních pozemcích – v zásadě potvrzeno

v rámci POPD řešen program sanačních a rekultivačních prací pro případ, že nedojde k úplnému vytěžení zásob suroviny, sesvahování stěn, výsadba stromků, podpora přirozené sukcese

Vlivy na obyvatelstvo

Zásady pro zajištění bezpečnosti práce v lomu

deklarace existence zpracování technologického postupu

deklarace schválení postupu trhacích prací malého rozsahu

zajištění ochrany lidí mimo lom v době trhacích prací, vymezení bezpečnostního okruhu pro rozlet kamenů, stavění hlídek, vyklizení prostoru

bude zpracován traumatologický plán

budou prováděna lékařská vyšetření všech pracovníků lomu

provádění skrápění vodou jako snížení prašnosti, některá pracoviště jsou vybavena odsáváním prachu, vybavenost respirátory

pro bezpečnost v prostoru lomu a jeho okolí po ukončení těžby

upravení stěn lomu proti sesutí

oplocení severní a zčásti i východní a západní stěny, s umístěním výstražných tabulí

Vlivy na biotu

těžební prostor i stěny lomu upravené proti sesutí budou po skončení těžby ponechány přirozenému vývoji

v lomu ani jeho okolí nebude zřizován trvalý odval

v okolí lomu bude zachován přirozený vegetační kryt

odlesnění bude prováděno mimo vegetační období

pro rekultivaci ploch bude využit původní půdní pokryv

případné poškození okolního lesního porostu v okolí lomu bude kompenzováno výsadbou lesních dřevin, druhová skladba bude odpovídat přirozenému prostředí

návrh rekultivace bude po ukončení 1. fáze těžby aktualizován a korigován s orgánem ochrany přírody a krajiny

III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel dvě varianty pro těžbu vyhrazené nerostné suroviny – dvojslídného granitu v lomu Panské Dubenky: variantu aktivní – realizaci těžby  a variantu nulovou – bez činnosti (těžby vyhrazeného nerostu, jen dokončení těžby nevyhrazené suroviny).

Dle dokumentace a provedeného vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že z hlediska dopadu na některé složky životního prostředí se  jako vhodnější jeví varianta dotěžení nevýhradní suroviny, protože nebude vyžadovat další odlesnění a vyšší náklady na rekultivaci po těžbě, bude potřeba prověřit kapacitu ČOV ve vztahu k vydanému vodoprávnímu povolení. Varianta aktivní umožní zachovat a prodloužit zaměstnanost a povede k využití kvalitní vyhrazené suroviny. Z hlediska dopadů na vodní režim s ohledem na polohu obecních zdrojů jsou obě varianty rovnocenné, s ohledem na tektonickou stavbu a úroveň využívané zvodně studněmi jejich ovlivnění je prakticky vyloučeno. Za předpokladu dodržení podmínek a opatření, včetně podmínek předběžné opatrnosti, lze aktivní variantu pokládat z hlediska velikosti a významnosti vlivů za akceptovatelnou.

III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem osm vyjádření. Jednalo se o vyjádření orgánů státní správy a příslušného kraje, příslušná obec se k dokumentaci nevyjádřila. Příslušný úřad neobdržel žádné vyjádření občanů, občanských sdružení nebo iniciativ. Vyjádření vodohospodářského orgánu k dokumentaci si vyžádal zpracovatel posudku.

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému úřadu.

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:

K posudku obdržel příslušný úřad jediné písemné stanovisko, a to z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Toto stanovisko bylo uplatněno po veřejném projednání, avšak ve stanovené lhůtě. Požadavky vyplývající z tohoto stanoviska byly do podmínek stanoviska zahrnuty.

III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  na základě dokumentace  o hodnocení vlivů na životní prostředí,  vyjádření příslušných obcí, dotčených orgánů státní správy a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle § 10 odst. 3 téhož zákona

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O

k záměru

LOM PANSKÉ DUBENKY – těžba vyhrazené nerostné suroviny – dvojslídného granitu

ve variantě rozšíření těžby na úroveň 665 m n.m.

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Pro fázi přípravy:

- V rámci přípravy POPD zdůraznit zejména následující prostorové a územní zásady:

- Připravit jednotlivé etapy postupného odlesnění pro realizaci etáže na úrovni 665 m n.m. v celkové maximální výměře záměru těžby vyhrazené nerostné suroviny nad rámec prostoru stávajícího lomu na výměře  maximálně 1,5 ha

- připravit způsob preventivního vytváření zpevněného zapláštění výhledového severního a severovýchodního okraje a severní hranice, včetně podsadeb klenu a buku

- Aktualizovat připravený návrh POPD záměru těžby pro využití ložiska dvojslídného granitu Panské Dubenky ve vymezeném DP Panské Dubenky s předpokládaným zahájením v roce 2003, který bude respektovat zejména následující zásady ochrany životního a přírodního prostředí v rámci výhledové těžby dvojslídného granitu v lomu Panské Dubenky:

- maximální využitelná plocha pro vlastní těžbu granitu je dána celkovým rozsahem navrhovaného dalšího odlesnění do 1,5 ha nad rámec dnešního vymezení lomu, přičemž těžba výhradní suroviny nebude zahlubována pod úroveň těžebního dna 665 m n.m. Otevření další etapy se zahloubením pod uvedenou úroveň řešit až v rámci 2. fáze těžby (po 15 -20ti letech) na základě vyhodnocení monitoringu vod, vztahu k vodním zdrojům pro obec Domašín  a stavu odkrytých stěn lesních porostů.

- připravit a respektovat technologii těžby bez tvorby trvalého odvalu v prostoru lomu, navrhovaného rozšíření DP i mimo DP, v lomu umožnit pouze dočasné skladování deponie skrývkového materiálu a odpadní suroviny

- připravit  konkrétní postupy  pro odlesnění prostoru skrývek při respektování následujících zásad:

- odlesnění realizovat mimo vegetační období postupně po jednotlivých dále uvedených etapách

- první fázi  (zpřístupnění vyhrazené suroviny) řešit maximálně v rozsahu do 0,5 ha a dále postupovat jednotlivými etapami o výměře do 0,25 ha/rok

- plný rozsah odlesnění a skrývky pro období 5ti let realizovat vždy rok před těžbou v období vegetačního klidu

- v rámci přípravy zásad pro odlesnění v plochách DP zajistit fyzickou ochranu okolních, dočasně či trvale ponechávaných lesních porostů

- připravit postupy pro realizaci skrývky nadloží  s tím, že budou respektovány především následující zásady

- těžiště skrývek  v lese realizovat v mimovegetačním období z důvodu minimalizace vlivů na floru a faunu po jednotlivých etapách v závislosti na aktuálním rozsahu odlesnění

- zajištění eventuelních včasných záchranných transferů zjištěných jedinců zvláště chráněných druhů obojživelníků a hmyzu, vázaných na zimoviště  pod dřevy v prostorech skrývek (odlesnění), pokud jedinci těchto druhů budou v prostorech další etapy skrývky v postupně vznikajícím předpolí lomu na výše uvedených pozemcích potvrzeni biologickým průzkumem

- při trhacích pracích malého rozsahu nepřekračovat celkové hmotnosti ani dílčí hmotnosti používaných náloží (maximální celková nálož do 10 kg) garantovaných projektem malých trhacích prací s tím, že pro prostory, ve kterých hrozí kontakt s vodou, zajistit používání trhavin s posuvným účinkem v obalech nepropustných pro vodu,

- stanovit zásady pro hydrogeologický monitoring (výše hladiny) v obecních studních vodovodu Panské Dubenky a monitoringu kvality vod v maximálním rozsahu (pH, NEL, NL, dusičnany) a projednat je s vodohospodářským orgánem

- stanovit zásady pro umístění drenážní zasakovací rýhy tak, aby nemohlo docházet k nežádoucímu podmáčení lesních porostů a zásady pro kontrolu účinnosti této drenážní rýhy, včetně způsobu nakládání s případně kontaminovaným štěrkovým materiálem,

- stanovit zásady pro zajištění dokumentace a záchrany náhodně objevených archeologických  jevů

- provést revizi těžařské techniky  a dopravních mechanismů z hlediska těsnosti hydraulických zařízení a pohonných agregátů,

- stanovit (případně aktualizovat)  konkrétní zásady havarijního plánu při úniku ropných látek, zejména pro prostory stání techniky, prostory mezi a pro skrývkové práce včetně zásad pro nakládání s případně kontaminovanou zeminou a zásad prevence šíření případného znečištění vod v areálu; dále připravit  zásady prevence a řešení případné havárie ve skladu výbušnin,

- konkretizovat hlavní zásady projektu rekultivace lomu Panské Dubenky s tím, že po ukončení 1. fáze těžby (za 15 -20 let) aktualizovat návrh rekultivace a projednat případné korekce s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

- Před vydáním nového povolení k hornické činnosti aktualizovat (navrhnout) provádění monitoringu vydatnosti a jakosti podzemních vod a povrchových vod v okolí lomu podle následujících zásad:

- monitorování úrovně hladiny vody ve studních veřejného vodovodu Panské Dubenky a realizaci kontrolních vzorků kvality vody v minimalizovaném rozsahu (pH, NL, NEL, dusičnany) v četnosti, vyplývající z projednání s vodohospodářským orgánem (MěÚ Telč)

- monitorování kvality vody v jímce akumulace srážkových a důlních vod (sledované složky – pH, nerozpuštěné látky - NL, ropné látky – RL, dusičnany – NO3,, hliník – Al) v intervalu 2x ročně

- Připravit zásady pro nakládání s důlními vodami (řešení dostatečné akumulační jímky, odvádění prostřednictvím zasakovací drenážní rýhy s ohledem na prevenci nežádoucího podmáčení lesních porostů), včetně monitoringu kvality.

- V rámci dalších stupňů přípravy těžby na ložisku doložit aktuální bilanci vznikajících splaškových vod ve vztahu k předpokládaným bilancím spotřeby vody a v případě zjištění dosažení či překročení kapacity ČOV projednat a zabezpečit odpovídající řešení  likvidace splaškových vod (např. formou posílení ČOV atp.).

- V rámci další přípravy neuvažovat se skladováním PHM v lomu.

- Zajistit stání techniky na zabezpečené ploše s tím, že bude důsledně vybavena prostředky na zachycování úniků a úkapů ropných látek a ochráněna proti vyplavení srážkovými vodami. Pokud bude jako ochranný prvek využita jímka pro akumulaci srážkových a důlních vod, technicky zabezpečit její přepad proti úniku ropných látek do drenážní rýhy a dále do okolí.

- Podmínkou dalšího pokračování těžby vyhrazené suroviny bude vypracování rozptylové studie na respirabilní frakce PM10.

- Na základě výstupů rozptylové studie vyhodnocující příspěvky k imisní zátěži frakce PM10 bude podmínkou realizace záměru vypracování studie hodnocení zdravotních rizik související s imisním pozadím frakce PM10 a příspěvků uvažovaného záměru ve vztahu k této frakci.

- Podmínkou dalšího pokračování těžby vyhrazené suroviny bude aktualizace akustické studie z hlediska přesnější specifikace stacionárních zdrojů hluku a jejich lokalizace pro variantu největšího se přiblížení těžby k objektům obytné zástavby obce.

- Podmínkou dalšího pokračování těžby vyhrazené suroviny musí být podání jednoznačného průkazu, že odstřelem horniny nebude ovlivněn majetek, jakož i faktor pohody nejbližších objektů obytné zástavby.

- Aktualizovat evidenci odpadového hospodářství původce podle skutečných objemů jednotlivých druhů odpadů, výhledově vznikajících v rámci pokračování těžby v lomu, v rámci prováděcí dokumentace těžby doložit způsob nakládání s odpady vzniklými v procesu těžby a zpracování suroviny, včetně  zákazu zneškodňování  odpadů zahrnováním nebo pálením.

- Pro vlastní zahájení další těžby specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového hospodářství; zneškodnění těchto odpadů  realizovat pouze na smluvním základě prostřednictvím odborně způsobilého subjektu, který doloží, že je schopen zneškodňovat smluvně ošetřené druhy odpadů způsobem, který je v souladu se zvláštními předpisy ochrany životního prostředí.

- Aktualizovat  havarijní plán lomu Panské Dubenky ve smyslu identifikace všech situací, které mohou být v rámci těžby označeny za havarijní stavy včetně popisu opatření, které budou výrazně eliminovat vznik těchto situací. Součástí dokumentu mj. musí být i popis a řešení situace havárie dopravního prostředku nebo úniku přepravovaných látek na přístupové komunikaci podél OP vodních zdrojů obce Panské Dubenky. Dále dokument bude obsahovat dostupnost technických prostředků pro řešení situace, způsob řízení a koordinace zásahu, způsob informování obyvatelstva v případě vzniku situací, které svými důsledky mohou přesahovat prostor lomu - zejména úniků látek nebezpečných vodám, způsob a postup sanačních prací a specifikaci nejvhodnějších příjezdových tras, pokud budou realizovány po veřejných komunikacích. Důraz bude položen na případy havarijního úniku látek škodlivých vodám. S obsahem havarijního plánu  budou seznámeni všichni pracovníci; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.

- Aktualizovat provozní řád ve smyslu, že z důvodu snížení hlučnosti provozu a omezení rizik při nakládání s ropnými látkami hornina nebude rozpojována propalováním propalovací soupravou.

- Připravit způsob biologického průzkumu ve vznikajícím  předpolí lomu (plochách navazujícího odlesnění před skrývkami) s důrazem na výskyt zvláště chráněných, případně regionálně významných druhů živočichů včetně ověření reprezentativnosti jejich populací. Tuto přírodovědnou dokumentaci předpolí lomu a odvalu zajišťovat  z důvodu možné precizace případných záchranných opatření (transfery jedinců doložených výskytů zvláště ohrožených druhů živočichů, vyhledávajících zimoviště pod dřevy a materiály, příprava a realizace náhradních biotopů.

Pro fázi těžby (provozu lomu):

- V období otvírky etáže pro těžbu vyhrazené suroviny organizačně zajistit, aby nedocházelo k souběhu stacionárních zdrojů hluku ze skrývkových prací, těžby nevýhradní suroviny a jejího zpracování.

- Před zahájením skrývkových prací uzavřít smlouvu s odborným archeologickým pracovištěm na odborný dohled event. na záchranný průzkum podle z. č. 20/1987 Sb.

- Odlesnění porostů za účelem umožnění skrývek realizovat podle jednotlivých etap s tím, že tato odlesnění budou realizována mimo vegetační období. Veškeré plošné skrývky realizovat rovněž mimo vrcholné vegetační období z důvodu minimalizace přímých dopadů na ekosystémy, floru  a faunu.

- Po schválení vynětí pozemků určených k plnění funkcí lesa provádět skrývkové práce postupně dle projednané etapizace záměru s cílem, aby vyňaté plochy mohly co nejdéle sloužit původnímu účelu.

- V rámci provozního řádu zajistit vedení evidence o denním počtu pohybů TNA souvisejících s odvozem těženého materiálu a skrývky z prostoru těžebny; podmínkou realizace záměru bude respektování skutečnosti, že maximálně povolený počet pohybů TNA/den v souvislosti s posuzovaným záměrem  nepřesáhne 4 pohyby TNA/den

- Provoz těžebních mechanismů a dopravy provádět pouze v denní době, těžiště trhacích prací a nákladní dopravy bude realizováno v pracovních dnech v době mezi 06.00 – 16.00 hod.; výjimečně v sobotu mezi 08.00-12.00 hodin

- Pro omezování sekundární prašnosti udržovat vnitřní lomové komunikace v čistotě a v případě nutnosti provádět skrápění všech ploch, které mohou být potenciálním zdrojem této prašnosti; aktualizovaný provozní řád bude jasně deklarovat stavy a podmínky, za kterých budou přijímána opaření k eliminaci sekundární prašnosti. Pro omezení prašnosti v suchých obdobích zajistit v lomu  skrápění vodou z akumulační jímky srážkových a důlních vod.

- V rámci provozního řádu řešit používání trhavin v místech, kde nelze vyloučit kontakt s vodou způsobem vylučujícím riziko kontaminace vod, v těchto prostorech a polohách používat trhaviny s posuvným účinkem v obalech nepropustných pro vodu

- V rámci provozního řádu vyloučit používání technologie rozpojování hornin propalováním pomocí propalovací soupravy.

- Důsledně dodržovat technologickou kázeň při těžbě a udržovat v dokonalém technickém stavu všechny stacionární zdroje znečištění ovzduší produkující prach, zejména udržovat těžební a dopravní mechanismy a technické zařízení technologické linky v takovém stavu, aby nehrozilo nadměrné zatěžování ovzduší emisemi.

- Všechny mechanismy musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně dle požadavku provozního řádu

- V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy  těsnými vanami nebo jiným vhodným způsobem pro případné zachycení uniklých ropných produktů

- V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a zneškodněna předepsaným způsobem

- Veškeré prostory, ve kterých bude nakládáno (včetně skladování) s látkami nebezpečnými vodám budou zabezpečeny proti únikům těchto látek do podzemních nebo povrchových vod; tyto prostory budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků

- PHM doplňovat pouze na v provozním řádu vymezeném a dostatečně zajištěném místě.

- Zabránit volnému odtékání důlních vod po spádnici, aby nedocházelo k vytváření  erozních rýh a odnosu půdní vrstvy na sousedních pozemcích; pro odvod nadbytečných důlních vod lze řešit  zasakovací rýhu na západním okraji DP  s ohledem na prevenci podmáčení lesních porostů vlivem nízkého akumulačního potenciálu mělkého zvětralinového pláště

- Akumulační jímku na důlní vodu vyhloubit v prostoru lomu na objem  minimálně 20m3

- V případě výhledového přestěhování  skladu trhavin nový sklad řešit v souladu s platnými předpisy.

- V rámci provozního řádu vyloučit mytí automobilů a ostatních mechanizmů v prostoru lomu.

- Zahájit a vyhodnocovat  monitorování úrovně hladiny vody v obecních studních Panské Dubenky a minimalizované sledování kvality těchto vod podle výsledků projednání s vodohospodářským orgánem.

- Pokud dojde přes všechna preventivní opatření k úniku znečišťujících látek do horninového prostředí, je provozovatel zařízení a dopravních prostředků povinen postupovat podle havarijního plánu s tím, že je povinen zejména neprodleně zabránit dalšímu šíření rizikových látek, tedy zajistit odtěžení kontaminované zeminy a zabezpečit její asanaci nebo uložení na povolenou skládku.

- Zabezpečit důsledně separované nakládání s odpady podle jejich kategorie, zneškodnění všech druhů nebezpečných odpadů zajistit pouze na základě smluvního vztahu s odborně způsobilým subjektem,  který prokáže, že je schopen zneškodňovat uvedené druhy odpadů v souladu se zvláštními předpisy ochrany životního prostředí; nepotřebná strojní zařízení a jejich části a všechny další druhy odpadů  ukládat na předem určená místa s následným zneškodněním.

- Ohrožení porostů námrazou minimalizovat zachováním porostního pláště a patřičnou péčí o tento lesní plášť; vyhodnocovat stav lesního pláště a po dohodě s odborným lesním hospodářem přijímat včas preventivní lesnická opatření.

- Důsledně vyhodnocovat výsledky přírodovědného průzkumu předpolí lomu a odvalu prostoru lomu. V případě nálezu jedinců nebo populací zvláště chráněných živočichů v prostoru skrývek,  v prostoru těžby (i sanační) a při rekultivačních pracích zajistit jejich záchranu a přesun na náhradní stanoviště, způsob případného transferu konzultovat s orgánem ochrany přírody.

- Těžební jámu ponechat přirozenému vývoji se vznikem jezera.

- Po ukončení 1. fáze těžby aktualizovat návrh rekultivace ve spolupráci s orgánem ochrany přírody a krajiny.

- Na základě dohody (smlouvy) s obecním úřadem a lesní správou o dodávání těžebního odpadu na údržbu cest, úpravu terénu při stavební činnosti (zásypy, podsypy) atp. z důvodu snížení objemů dočasných deponií v prostoru lomu.

Pro fázi postupného ukončení provozu těžebny

- Připravit a postupně realizovat v terénu projekt rekultivací lomu Panské Dubenky při respektování zejména následujících zásad:

- připravit podrobný návrh rekultivace po ukončení 1. fáze těžby formou aktualizace stávajícího návrhu s tím, že budou podrobně rozklíčovány jednotlivé etapy postupné rekultivace

- připravit podrobný návrh zajištění lomu před vnikem nepovolaných osob kombinací oplocení a dalších technických způsobů a metod

- připravit podrobný návrh na úpravu a stabilizaci lomových stěn s respektováním požadavků na jejich optické rozčlenění

- přednostní vytipování již stabilizovaných prostorů lomu v závislosti na postupech těžby s tím, aby stabilizované prostory mohly být podrobeny postupné  rekultivaci

- zajištění svahování závěrných stěn s vyloučením jednolitých ploch s tím, že bude navrženo a realizováno rozčlenění stěny do roklí, skalních lavic  v přírodě blízkých tvarech či skalních stupňů, s možností skupinové dosadby dřevin nebo podpory přirozené sukcese na dělících prvcích stěny

- podpora přirozené sukcese v okolí vznikajícího jezera v lomu a na svazích odvalu

- terénní úpravy provádět ve vazbě na návoz vhodné zeminy (nelze navážet jiné než autochtonní zeminy a materiál z lomu - prevence ruderalizace a zavlečení diaspor stanovištně nevhodných druhů rostlin)

- podpora vzniku xerofytních enkláv a přechodových ekotonů podél koruny prostorově již stabilizovaných závěrných svahů

- Zajistit ochranu a údržbu xerofytních ploch a vznikajících přechodových ekotonů  kolem závěrných svahů lomu jako dalších ploch rozvoje biodiverzity.

- Odstranit ze dna lomu  všechny mechanismy a technologické části provozu, tak aby bylo dno čisté ( s výjimkou ponechání částí odpadní suroviny) a připravené pro úpravu včetně umožnění vzniku vodních a mokřadních ploch na části dna lomu.

- Odstranit z prostoru provozního zázemí všechny mechanismy, technologické části a dočasné stavební objekty provozu, tak aby území bylo připraveno pro lesnickou rekultivaci, připravit možnosti využití provozní budovy

- V potenciálně rizikových místech, zejména  v okolí stanovišť techniky, skladu výbušnin atd. provést průzkum kontaminace a v případě zjištění zvýšené koncentrace škodlivin provést sanaci.

- Před vlastním opuštěním prostoru lomu zajistit stabilitu svahů a prověřit bezpečnost prostoru z hlediska předchozího nakládání s výbušninami.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Ing. Jaroslava Honová

pověřená řízením odboru IPPC a projektové EIA

Rozdělovník:

Oznamovatel:

# Josef Máca – Kamenosochařství

Lovětín 49

588 51 Batelov

Zpracovatel dokumentace:

RNDr. Jan Marek, CSc.

Stavební geologie – GEOTECHNIKA a.s.

152 00  Praha 5 – Barrandov

Zpracovatel posudku:

# RNDr. Milan Macháček – EKOEX Jihlava

Žižkova 93

586 01  Jihlava

# Dotčené územní samosprávné celky:

# Kraj Vysočina

zastoupený odborem životního prostředí

Žižkova 57

587 38  Jihlava

# Obec Panské Dubenky

do rukou starosty

Panské Dubenky 33
378 53 Strmilov

Dotčené správní úřady:

# Ministerstvo zdravotnictví

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

# Krajská hygienická stanice kraje Vysočina

Vrchlického 57

587 25  Jihlava

# Městský úřad Telč

odbor životního prostředí

nám. Zachariáše z Hradce 10

588 56  Telč

# Česká inspekce životního prostředí

OI Havlíčkův Brod

Bělohradská 3304

580 02  Havlíčkův Brod

# Obvodní báňský úřad v Brně

Cejl  13

601 42  Brno