MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65

V Praze dne          října 2003

Č.j.: 4486/OIP/570/555/03/13

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

# Identifikační údaje

Název záměru:		Autovrakoviště Količín

Kapacita (rozsah) záměru:		80 t zpracovaných odpadů / rok

Umístění záměru:	kraj: 		Zlínský

obec:		Holešov

kat. území:		Količín

Obchodní firma oznamovatele:		Roman Kamenec, KOVTRANZ, Mysločovice

IČ oznamovatele:		60373016

Sídlo (bydliště) oznamovatele:		763 01, Mysločovice 121

# Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení

(a zároveň dokumentace):			RNDr. Zuzana Kadlecová, Zlín

osvědčení odb. způsobilosti č.j. 15 246/3983/OEP/92

(na základě zjišťovacího řízení je oznámení považováno za dokumentaci)

Datum předložení oznámení

(a zároveň dokumentace):			12. 3. 2003

Zpracovatel posudku:		RNDr. Josef Kupec, Brno

osvědčení odb. způsobilosti č.j. 15 332/4007/OEP/92

Datum předložení posudku:		10. 7. 2003

Veřejné projednání:	místo konání:          Holešov, Městský úřad

datum konání:         2. 9. 2003

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

Proces posuzování vlivů na životní prostředí proběhl po formální i věcné stránce bez komplikací. Veřejnost se v  průběhu procesu nevyjádřila ani nezúčastnila veřejného projednání. Nevzniklo ani žádné občanské sdružení ve smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

Městský úřad Holešov  (vyjádření ze dne 25.3.2003 a 26.3.2003)

Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc  (vyjádření ze dne 3.4.2003)

KHS Zlínského kraje  (vyjádření ze dne 13.4.2003)

KrÚ Zlínského kraje  (vyjádření ze dne 16.4.2003)

# III.	Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Hodnocení vlivů na životní prostředí prokázalo, že provoz autovrakoviště nebude mít přímý negativní vliv na zdraví obyvatelstva ve sledované lokalitě. Provozem nebude docházet k zvyšování zdravotních rizik ani narušování faktorů pohody. Posuzovaný záměr je ve shodě s ÚPn města Holešov situován do území, které je v  určeno pro drobnou výrobu a služby.

Záměr lze označit  za ekologicky přijatelný a doporučit jej k realizaci.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Technické řešení záměru respektuje po doplnění projektu o demontážní dílnu s nepropustným podložím  platnou legislativu v oblasti nakládání s odpady, zejména zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech k nakládání s odpady.

Technická úroveň záměru odpovídá požadavkům a zkušenostem v oblasti nakládání s odpady. Umístění a původní určení stavby však vyžaduje důsledné dodržování technologické kázně při provozu autovrakoviště.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

Opatření, navržená v oznámení záměru odpovídají velikosti a rizikovosti záměru pro okolní obyvatelstvo a jednotlivé složky ekosystému. Opatření bylo navrženo celkem 22, většina z nich byla převzata do návrhu  tohoto stanoviska.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť záměr byl předložen jako invariantní.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku:

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Autovrakoviště Količín“ na životní prostředí a posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí jsou vypořádána ve stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Stanovisko:

Na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku, veřejného projednání podle § 9, odst. 9, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

## SOUHLASNÉ  STANOVISKO

k záměru

„Autovrakoviště Količín”

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Doporučená varianta:

Na základě závěrů posudku, veřejného projednání a doplňujících informací se k realizaci doporučuje varianta navržená v dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí při splnění následujících podmínek.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Podmínky pro fázi přípravy

- Zabezpečit ve vstupní části vrakoviště urychlenou výstavbu demontážní dílny podle doplněného projektu pro stavební řízení s nepropustnou úpravou podlahy, která zabrání možným únikům závadných látek do horninového prostředí a podzemní vody (izolační pásy Ropoplast).

- Ve smyslu ustanovení §17 vodního zákona (254/2001 Sb.) požádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas se stavbou.

Podmínky pro fázi realizace

- Vzhledem ke stáří odpadních jímek provést kontrolu jejich těsnosti. V návaznosti na vodní zákon požádat vodoprávní úřad, aby v rámci souhlasu se stavbou konkretizoval potřebu průběžných kontrol vodotěsnosti.

- Aktualizovat provozní řád zařízení a v dostatečném předstihu požádat Krajský úřad Zlínského kraje o souhlas s provozem autovrakoviště a s jeho provozním řádem (stávající povolení končí platnost 31. 12. 2003).

- Po vybudování a zprovoznění demontážní haly ověřit kvalitu odtékající dešťové vody v jímkách. V případě, že nebude zjištěno znečištění ropnými látkami, lze souhlasit s využitím této vody ke kropení plochy autovrakoviště.

Podmínky pro fázi provozu

- Demontáž autovraků, zbavování autovraků provozních náplní, znečištěných součástí a jiných nebezpečných odpadů provádět výhradně v demontážní hale.

- Pod každý autovrak okamžitě po příjmu umístit záchytnou vanu o rozměrech, zajišťujících zachycení všech provozních kapalin.

- Na otevřenou plochu ukládat pouze autovraky, prosté všech provozních kapalin a nebezpečných součástí (odpadů). Autovraky nutno ukládat na otevřenou plochu jen v jedné vrstvě, neukládat autovraky na boku nebo na střeše.

- Před přejímkou kontrolovat dokumentaci autovraku a jeho číselné označení v rozsahu podle přílohy č. 17 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech k nakládání s odpady.

- Při přejímce vizuálně kontrolovat, zda v autovracích nejsou uloženy jiné nežádoucí předměty nebo odpady. Při jejich zjištění je do zařízení nepřijímat.

- Provádět kontrolu hmotnosti autovraků na základě údajů v technickém průkazu, resp. na základě hmotnosti analogických vozidel.

- Do provozního deníku po přejímce zaevidovat příjem odpadu - datum, katalogové číslo, druh odpadu, přibližné množství a původce odpadu.

- Dodavateli autovraku vystavit doklad o jeho převzetí v rozsahu podle přílohy č. 17 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

- Veškeré nádoby, obsahující kapalné nebezpečné odpady ukládat do záchytných van.

- Odpady, vznikající při demontáži autovraků nebo při provozu autovrakoviště, budou po naplnění shromažďovacích obalů resp. po dokončení demontáže několika vraků odváženy firmami, oprávněnými k jejich převzetí.

- Nebezpečné odpady budou shromažďovány podle jednotlivých druhů ve vhodných nádobách nebo obalech, uložených v buňce.

- Kovové součásti, znečištěné ropnými látkami, budou uloženy v krytém plechovém skladu v záchytných vanách.

- Případné úniky závadných látek na plochu autovrakoviště asanovat nasákavými materiály. K dispozici bude dostatečné množství těchto materiálů.

- Množství vody v jímkách bude pravidelně sledováno (1x za měsíc) a zaznamenáváno do provozního deníku.

- Obsluha je povinna důsledně dbát na separované ukládání nebezpečných odpadů v nádobách k tomu určených. Průběžně musí kontrolovat, zda jsou nádoby řádně uzavřeny a nejsou-li poškozeny. Dále musí být obsluhou kontrolováno řádné označení nádob.

- Obsluhu autovrakoviště může vykonávat jen osoba způsobilá, starší 18 let, seznámená s provozním řádem a základy požární ochrany.

- Pravidelně budou kontrolovány hasící přístroje a udržovány v provozuschopném stavu.

- V provozním deníku nutno vést evidenci o příjmu autovraků, vzniku jednotlivých odpadů při demontáži a o jejich předání ke zneškodnění.

- Pokud dojde k události, která by mohla ohrozit životní prostředí, musí být proveden zápis do provozního deníku. O případné havárii nutno vyrozumět příslušné správní úřady (krajský úřad, orgán ochrany veřejného zdraví, případně další orgány a instituce podle povahy a rozsahu havárie).

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

### Ing. Jaroslava Honová

pověřená řízením odboru

IPPC a projektové EIA

#### Rozdělovník k č.j. 4486/OIP/570/555/03/13

-Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4,128 01 Praha 2

-KHS Zlín, pracoviště Kroměříž

-Zlínský kraj (+KrÚ Zlín. kraje)

-OŽP MěÚ Holešov (+ město Holešov)

-OI ČIŽP Olomouc

-R. Kamenec, Mysločovice 121, 763 01  Mysločovice

-RNDr Z. Kadlecová, T.G.Masaryka 2433, 760 01  Zlín

-Ing J. Kupec, Axmanova 13, 623 00  Brno