MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65

V Praze dne        prosince 2005

Č.j.: 570/1070/I/05/Ku/300077/710/05

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

# Identifikační údaje

Název záměru: 	Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra                                              pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice

Kapacita (rozsah) záměru:   V rámci výše uvedeného zařízení bude vybudována kompostárna  o celkové kapacitě 25 000 t zpracovaných odpadů za rok, sklad odpadů kategorie O a N s roční kapacitou 15 000 t, hala úpravy odpadů, kde bude probíhat třídění a úprava odpadů v množství                                           40 000 t/rok. Pro úpravu odpadů biodegradací je odhadováno ročně 30 000 t odpadů. Součástí záměru je i rozšíření stávající řízené skládky odpadů na celkovou kapacitu  2 900 000 m3.

Celková plocha areálu Centra včetně stávající skládky by měla činit 303 000 m2.

Umístění: 	kraj:	          Zlínský

obec:	          Otrokovice, Pohořelice, Oldřichovice

kat. území:    Kvítkovice u Otrokovic

Pohořelice u Napajedel

Oldřichovice u  Napajedel

Obchodní firma oznamovatele:                  Moravská skládková společnost a.s.,

IČ oznamovatele:                                        46343687

Sídlo (bydliště) oznamovatele:                   Skládka Kvítkovice, 765 02  Otrokovice

# Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení:                     Ing. Vladimír Plachý – autorizovaná osoba

EMPLA,  spol. s. r. o. Hradec Králové

Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví

ul. Jana Krušinky

500 02    Hradec Králové

osvědčení MŽP ČR čj. 182/OPV/93

Datum předložení oznámení:          4. května 2005

Zpracovatel dokumentace:              V závěru zjišťovacího řízení č.j. 570/1502/I/05/Ku         ze   dne 1. července 2005 bylo konstatováno, že oznámení záměru se považuje za dokumentaci.

Zpracovatel posudku:                      RNDr. Stanislav Novák

Prakšická 990

688 01 Uherský Brod

osvědčení MŽP ČR čj. 15120/3906/OEP/92

Datum předložení posudku:	           4. října 2005

Veřejné projednání:	místo konání:  Obřadní síň Městského úřadu Otrokovice

datum konání: 14. listopadu 2005

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- 4. května 2005 obdrželo Ministerstvo životního prostředí oznámení záměru „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“ (dále jen „záměr“)

oznamovatel - Moravská skládková společnost a.s., Skládka Kvítkovice, Otrokovice,

zpracovatel oznámení - Ing. Vladimír Plachý, EMPLA spol. s r.o.).

- 12. května 2005 bylo oznámení záměru rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

- 1. července 2005  vydalo Ministerstvo životního prostředí závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. (oznámení je považováno za dokumentaci).

- 29. července 2005 byl Ministerstvem životního prostředí pověřen RNDr. Stanislav Novák, aby zpracoval posudek o vlivech záměru.

- 4. října 2005  obdrželo Ministerstvo životního prostředí zpracovaný posudek.

- 10. října 2005 rozeslalo Ministerstvo životního prostředí posudek dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření včetně pozvánky na veřejné projednání.

- 14. listopadu 2005 se konalo veřejné projednání podle § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za dodržení specifikovaných  podmínek k omezení vlivů záměru na životní prostředí, které stanovuje v bodu III.6. svého návrhu stanoviska.

Závěry veřejného projednání:

Veřejné projednání proběhlo v souladu s ust. § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), dále jen „zákon“, a § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, dále jen „vyhláška“. Celkem bylo na veřejném projednání přítomno 11 osob. Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání uvedeny v zápisu z veřejného projednání č.j 2182/III/05/Ku ze dne 22. listopadu 2005.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Město Otrokovice

- Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně

- ČIŽP OI  Brno

- MŽP ČR, odbor odpadů

- MŽP ČR, odbor ochrany vod

- MŽP ČR odbor ochrany ovzduší

# III.  Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Podle výsledků celkového posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že životní prostředí realizací záměru „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“ bude ovlivněno na místní úrovni, převážně v prostoru areálu stávajícího a nově navrženého areálu skládky Kvítkovice. Záměr lze realizovat a provozovat za podmínek a opatření k minimalizaci a eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, uvedených v Oznámení a v části IV. „Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ posudku. Za těchto podmínek lze záměr akceptovat.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Výčet potřebných technických opatření, uvedených v oznámení, je dostačující a byl dále upřesněn na základě požadavků orgánů veřejné správy, je tedy na solidní stavební a technické úrovni.

Na základě údajů, uvedených v oznámení záměru stavby „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“, doplňujících informací a předložených vyjádření lze hodnotit technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání jako dostačující za dodržení dále specifikovaných podmínek k omezení vlivů záměru na životní prostředí.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní  prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

Opatření na snížení nepříznivých vlivů připravovaného záměru na životní prostředí, obsažených v oznámení, ve vyjádření dotčených orgánů a návrhu zpracovatele posudku, jsou uvedena v tomto stanovisku z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

V textu oznámení byla zpracována pouze navrhovaná varianta (jednovariantní řešení), která řeší výstavbu Centra v areálu skládky Kvítkovice. Jedná se tzv. aktivní variantu. Aktivní varianta je složena z několika dalších variant A, B a C (podvarianty), které řeší otázku situování kompostování a biodegradace na různých plochách v areálu dotčené skládky. Varianta nulová je variantou dalšího provozu bez jakýchkoliv úprav, tj. bez realizace Centra. Lze konstatovat, že uvedená nulová varianta není v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Plánem odpadového hospodářství Zlínského kraje. Uvažovaná varianta objektivně popisuje základní stavy řešení z hlediska místního i funkčního, pro proces EIA je dostačující a závěry variantního řešení lze akceptovat.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení):

K dokumentaci (oznámení záměru) obdržel příslušný úřad celkem 8 vyjádření v zákonné lhůtě a jedno vyjádření po uplynutí lhůty k vyjádření. Veřejnost se ke zveřejněné dokumentaci (oznámení záměru) nevyjádřila. Vyjádření všech dotčených subjektů byla přehledně a úplně vypořádána v posudku v souladu s § 9 zákona.

Vypořádání vyjádření k posudku:

Příslušný úřad obdržel k posudku jedno vyjádření (vyjádření MŽP, odboru ochrany ovzduší), které souhlasí se závěry posudku bez připomínek.

Stanovisko:

Na základě dokumentace (oznámení záměru), posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9, uplatněných vyjádření a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů             na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů         na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

## SOUHLASNÉ  STANOVISKO

k záměru

„ Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování  Centra  pro komplexní nakládání

s odpady Kvítkovice ”

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Doporučená varianta:

Na základě závěrů posudku a doplňujících informací se k realizaci doporučuje varianta popsaná v dokumentaci (oznámení záměru) a posudku.

Podmínky souhlasného stanoviska:

I. Pro fázi přípravy:

- Centrum pro komplexní nakládání s odpady zapracovat do závazné části územního plánu obcí Otrokovice, Pohořelice a Oldřichovice.

- Navrhovaný záměr leží na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Investor akce (stavebník) je povinen již od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.

- V jarním období je třeba provést terénní průzkum lokality „jihozápad“ a vyhodnotit vliv uvažovaného záměru na druhovou rozmanitost a na existenci zdejších populací fauny a flóry (popř. navrhnout vhodná opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů nebo transfer rostlin).

- Investor jako žadatel o odnětí zemědělské půdy ze ZPF  předloží potřebné podklady ve smyslu ust. § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb. a ust. § 3 a 6 a přílohy č. 3 a 5 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Dále je žadatel a provozovatel povinen dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu ust. § 4 zákona č. 334/1992 Sb., které zohlední v předkládané žádosti.

- Technické řešení a zabezpečení  uvažovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady bude navrženo v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a v souladu s příslušnými technickými normami ČSN.

- V projektové dokumentaci budou podrobněji specifikovány všechny prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních závadných látek (v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství a ochrany vod) a bude řešena ochrana vod před znečištěním závadnými látkami během výstavby  i provozu záměru.

- Skladování odpadů z nemocnic bude řešeno v dalších stupních povolovacích procesů (v provozním řádu skladu, schvalovaného v rámci změny integrovaného povolení). Skladování nemocničních odpadů bude konzultováno s příslušnými úřady (odbor ŽPaZE KÚ Zlínského kraje a OŽP MěÚ Otrokovice). V případě skladování nemocničních odpadů budou dodrženy příslušné legislativní předpisy ochrany veřejného zdraví a odpadového hospodářství. Nemocniční odpady budou skladovány v chlazeném boxu v odpovídajících shromažďovacích prostředcích za dodržení časových lhůt pro nakládání.

- Kompostovací proces a specifikace zpracovávaných odpadů řešit v rámci návrhu provozního řádu kompostárny, předkládaného jako součást žádosti o změnu integrovaného povolení, kterou bude posuzovat a schvalovat Krajský úřad Zlínského kraje. Po dobu procesu IPPC konzultovat žádost o změnu integrovaného povolení (technologie kompostování, provozní řád, strukturu kompostovatelných odpadů, aj.) s OŽP MěÚ Otrokovice.

- V rámci projektových prací a přípravy záměru bude po konzultaci s odborným hydrogeologem a vodoprávním orgánem v případě potřeby přistoupeno k úpravě stávajícího systému monitorovacích vrtů podzemních vod pro zjišťování úniku závadných látek a rozsahu tohoto monitoringu.

- Případná instalace a odvod drenážních vod pod základovou spárou skládky bude řešena v rámci projektu Centra, zde rozšíření skládky.

- V případě realizace nových zdrojů užitkové vody je třeba zajistit odborné hydrogeologické posouzení (se zaměřením na posouzení vydatnosti zdrojů vody, možnosti ovlivnění hydrogeologických parametrů, ovlivnění režimu a změny hladiny podzemních vod).

- Po vnějším jihovýchodním a jihozápadním okraji plánovaného Centra je navrženo alternativní trasování lokálního biokoridoru 200024. (Zároveň s připravovanou stavbou záměru doporučujeme řešit majetkoprávní poměry zájmových pozemků pro trasování biokoridoru s následným převodem na obec Pohořelice, Oldřichovice).

- V dalším stupni projektového rozpracování:

- zajistit zapracování studie alternativního trasování ÚSES pro obce Oldřichovice, Pohořelice a Otrokovice (jednoznačně vymezená trasa lokálního biokoridoru) do návrhu změny územního plánu výše zmíněných sídelních útvarů,

- vymezit plochy pro výsadbu zeleně na začlenění stavby do krajiny po dobu provozu skládky - upřesnit lokalizaci navrhované stavby (vč. výškových poměrů),

- před zahájením územního řízení v době znalosti přesného technického řešení záměru předložit odbornou studii obsahující konkrétní hodnocení vlivu stavby na krajinu, krajinný ráz, vč. pohledového hodnocení a navrhnout konkrétní opatření ke snížení nepříznivých vlivů na krajinu a estetické vnímání krajiny.

- Po dohodě s orgánem ochrany přírody a krajiny požádat o vydání souhlasu z důvodu ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona č. 114/92 Sb.), pokud tak bude požadováno.

- Investor nechá vypracovat projekt ozelenění areálu skládky tak, aby do sebe zaintegroval již stávající nebo navrhovanou výsadbu dřevin. Do návrhu skladby dřevin budou použity autochtonní stromy a keře v souladu s požadavky ÚSES.

- V případě realizace varianty umístění kompostovaní plochy na plochu II. až IV. etapy tělesa stávající řízené skládky odpadů bude nutné ověřit a zajistit vhodným způsobem stabilitu tělesa skládky, které se bude nacházet pod kompostovací plochou.

- Záměrem budou v rámci terénních úprav a přípravy území dotčeny vzrostlé dřeviny. Dle navrženého projektového řešení je nutné řádně zdokumentovat a ohodnotit dřeviny, které budou v rámci realizace záměru odstraněny. Ke kácení dřevin je dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.

- Záměr je zařízením ve smyslu zákona č.76/2002 Sb., stavební povolení pro takovéto zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení od příslušného správního úřadu – Krajského úřadu Zlínského kraje (žádost o změnu integrovaného povolení). V rámci řízení o vydání integrovaného povolení pro Centrum budou schvalovány provozní řády pro jednotlivá zařízení, zpracované v souladu s platnou legislativou. Tyto provozní řády budou řešit problematiku druhů zpracovávaných odpadů, dokladování kvality, způsob sledování a řízení procesů a účinnosti technologie i možnost využívání či odstranění vznikajících upravených odpadů či výrobků. Dále zde budou uvedeny zásady a podmínky provozu zařízení, které zaručí ochranu zdraví obyvatel a jednotlivých složek životního prostředí (včetně dodržení emisních limitů pro pachové látky i při nepříznivých klimatických podmínkách u veškerých zpracovávaných odpadů). Požádat o změnu integrovaného povolení z důvodů navýšení kapacity stávajícího zařízení, spadajícího pod přílohu č.1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci (v platném znění).

- Sklad odpadů jako možný nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší z hlediska emisí pachových látek se doporučuje řešit odborným posudkem v souladu s ust. § 17 zákona č. 86/2001 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a novel, vypracovaným autorizovanou osobou pro zpracování posudků.

- Projednat v dalších fázích povolení dle stavebního zákona a IPPC povinnosti, spojené s legislativou ochrany ovzduší, tj. kompostárnu, sklad odpadů a rozšíření stávající řízené skládky odpadů Kvítkovice s kapacitou do 60.000 tun.rok-1.

- V projektové dokumentaci specifikovat množství odsávané vzdušiny z haly úpravy odpadů, popis odlučovacího zařízení a návrh zařazení zdroje znečišťování ovzduší.

- Zpracovat požární zprávu navrženého záměru Centra v rámci vyhotovení projektové dokumentace.

II. Pro fázi realizace:

- Stavba bude prováděna tak, aby bylo minimalizováno riziko narušení životního prostředí a faktorů pohody obyvatel žijících v okolních obcích. Veškerá přeprava stavebních materiálů a hmot a samotná výstavba bude uskutečňována pouze v denní době.

- Při výstavbě záměru  je třeba omezovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky následujícími postupy :

- pravidelným čištěním vozovky a v případě sucha kropením,

- minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti,

- za nepříznivých povětrnostních podmínek je třeba zamezit šíření prašnosti do okolí (např.  vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.),

- zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a před výjezdem z areálu stavby řádnou očistou vozidel.

- Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich využití nebo odstranění bude vedena odpovídající evidence. Při kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložen způsob jejich odstranění.

- Při výstavbě skládky po etapách je nutné zajistit a prověřit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. Těsnění skládkovacích a provozních ploch, jímek průsakových vod i drenážní systémy průsakových vod musí být chráněny proti poškození při výstavbě i v průběhu provozu záměru.

- Provést technické kontroly a analýzy z hlediska kvality minerálního těsnění, sváru jednotlivých pásů fólie, kontrolní geoelektrické proměření těsnosti izolační fólie, sypané drenážní vrstvy (správná zrnitost) a těsnosti provozního vybavení (těsnost jímky, zpevněných ploch – zabezpečené multifunkční plochy a zpevněné asfaltové plochy, atd.). Doklady o provedených kontrolách založit do archivů společnosti a do archivu místně příslušného stavebního úřadu.

- V rámci výstavby i provozu záměru musí být provedena v maximální možné míře všechna dostupná opatření zabraňující erozi půdy. Odkryté plochy budou zajištěny (např. zatravněny) co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti, splachům půdy či zaplevelení.

- Při realizaci zemních prací (skrývka a odtěžení zeminy, výstavba zabezpečených ploch) je třeba zamezit poškození cennějších lokalit v blízkosti záměru (prvky ÚSES, remízky aj.). V těchto místech se nesmí umísťovat ani dočasné deponie, výstavby zázemí, parkovat stroje a vozidla, nesmí být negativně ovlivněna stabilita půdy, je třeba zabránit znečištění půdy a odnosu a splachu půdy a používaných materiálů, odpadů a závadných látek, apod.

- Během stavby dodržovat podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů (např. dle vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu), směrnic a schválených ČSN.

III. Pro fázi provozu:

- Provoz záměru bude organizačně zabezpečen způsobem, který  bude omezovat narušení faktorů pohody - v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu nebude provoz záměru realizován, veškerá přeprava odpadů bude uskutečňována pouze v denní době a v pracovních dnech. Výjimečně, pokud si to vyžádají provozní potřeby (např. potřeba zajistit bezpečné odstranění odpadů, kontaminované zeminy apod. z likvidované havárie), bude Centrum v provozu i mimo výše uvedenou dobu.

- Pro ověření závěrů hlukové studie je třeba během zkušebního provozu záměru provést kontrolní akreditované měření vlivu hluku na hranici venkovního prostoru a na hranici venkovního prostoru obytných budov a porovnat výsledky s předpokládaným stavem a stavem před realizací záměru. V případě překročení limitů bude třeba realizovat dodatečná protihluková opatření.

- V rámci provozu skládkovacích ploch investor uvažuje i s odstraňování odpadů s obsahem azbestu. Skládky, které přijímají odpady s obsahem azbestu, musí při nakládání s těmito odpady splňovat požadavky platné legislativy. Provozovatel musí zejména zajistit realizaci dostatečných opatření k zabránění uvolňování azbestových vláken nebo azbestového prachu do ovzduší (během provozu i uzavření skládkovacích ploch), provádění prací kvalifikovanými a proškolenými pracovníky a důsledné dodržování podmínek k zajištění ochrany zdraví pracovníků. Podrobnosti při nakládání s odpady s obsahem azbestu řeší zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a novel a vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání          na povrchu terénu. Nakládáním s azbestem a odpady s obsahem azbestu se zabývá také zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a jeho prováděcí předpisy. Pro nakládání s asbestem je nezbytné dodržovat ust. § 7 vyhl. č. 294/2005 Sb.                    o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- Veškeré nakládání s odpady v jednotlivých zařízeních v areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy a dle schválených provozních řádů (současně aktualizovat ve vztahu k nové vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, např. proces biodegradace, technologický materiál pro zajištění skládky). Do jednotlivých zařízení Centra budou dováženy a přijímány  pouze odpady, jejichž skladování, úprava, využívání či odstranění bude povoleno. Při každém příjmu odpadu bude prováděna kontrola souladu s kritérii stanovenými pro jednotlivá zařízení.

- Seznam odpadů přijímaných do kompostárny vyvěsit u vjezdu do Centra. Na základě smluvních vztahů s dodavateli odpadů a oprávněnými osobami řešit dovoz odpadů           do kompostárny mimo zastavěné území města Otrokovice (kde je to ze strany provozovatele skládky možné zajistit). Požadovat včasný dovoz kompostovatelných odpadů ke zpracování v kompostárně za účelem minimalizace zápachu biologicky odbouratelných odpadů po dobu transportu do kompostárny a kompostovatelné odpady přepravovat tak, aby nedocházelo k šíření pachových látek (shromažďovací prostředky, uzavření odpadů v době transportu, apod.). Stejný princip nakládání s kompostovatelnými odpady bude dodržovat dopravce skládkové společnosti.

- Přijímat odpady dle schválených povolení a požadovat od původců a oprávněných osob, které předávají odpady do zařízení pro nakládání s odpady (zde Centra), aby příslušné odpady byly zařazovány podle katalogu odpadů v souladu s platnou legislativou.

- Při skladování nemocničních odpadů (pokud bude prováděno) budou dodrženy příslušné legislativní předpisy na ochranu veřejného zdraví a odpadového hospodářství. Nemocniční odpady budou skladovány v chlazeném boxu v odpovídajících shromažďovacích prostředcích za dodržení časových lhůt pro nakládání.

- Vyskytnou-li se v rámci podnikatelské činnosti společnosti Moravská skládková společnost a.s. druhy odpadů, které nebude možné upravit, využít nebo odstranit v zařízeních Centra, budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.

- Během provozu Centra se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze                     po zpevněných komunikacích. Vykládka přivážených odpadů bude realizována pouze      na   k tomu účelu určených plochách.

- Při provozu záměru nesmí docházet k nežádoucímu znehodnocení, zneužití nebo úniku skladovaných, upravovaných, využívaných či odstraňovaných odpadů. Každý zaměstnanec bude dbát na to, aby bylo zabráněno jakémukoli poškození ochranných prvků zabezpečených ploch, jímek a skládky. Přístup do Centra bude povolen pouze                  ve stanovené pracovní době a to jen pracovníkům Centra, obsluze vozidel přivážejících odpady a orgánům zmocněným ke kontrole. Ostatním osobám bude povolen vstup pouze na základě povolení vedoucího Centra. Areál bude zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob.

- Oznamovatel bude původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a bude povinen plnit povinnosti původce odpadu, stanovené tímto zákonem a souvisejícími legislativními předpisy.

- Nebezpečné odpady z dekontaminační plochy po provedené biologické úpravě budou zařazeny do ostatních odpadů na základě výsledků rozborů autorizovanou laboratoří a Osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Podklady budou archivovány dle požadavků platné legislativy.

- Doplňování pohonných hmot či maziv musí být realizováno pouze na vyhrazené zpevněné ploše. Tato plocha musí zabezpečena tak, aby v případě náhodného úniku závadných látek nemohlo dojít ke kontaminaci okolního prostředí.

- V objektech a na plochách, kde se pracuje s látkami nebezpečnými vodám, musí být zajištěny sanační materiály vhodné pro okamžité použití. Postupy sanace  zapracovat       do provozních řádů Centra, jejíž součástí budou i postupy v případě havárie Centra. Veškeré havárie musí být ohlášeny dle schválených ohlašovacích postupů v provozních řádech a evidovány.

- Závadné látky, ohrožující jakost vod, je nutno skladovat v prostředcích nebo zařízení, které bude splňovat požadavky ochrany vod, skladování chemických látek a/nebo shromažďování odpadů (např. havarijní vana, dvouplášťová nádoba, nepropustná odolná podlaha, obchodní balení, apod.).

- V případě, že odpady umístěné ve skladovacích, přepravních či shromažďovacích prostředcích budou umístěny mimo zabezpečené manipulační plochy, budou tyto prostředky zajištěny tak, aby nemohlo dojít za nepříznivého počasí (déšť, sníh) k jejich přetečení a úniku odpadů. Nebezpečné odpady s obsahem těkavých látek budou skladovány v uzavřených obalech určených k tomuto účelu tak, aby bylo zabráněno jejich vytěkávání.

- Pravidelně bude kontrolován technický stav mechanismů používaných v areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady. Při odstavení strojů a strojního zařízení budou tyto stroje zabezpečeny proti zneužití cizí osobou. Se závadnými látkami bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která jsou dostatečně zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních.

- Mechanizační prostředky budou provozovány tak, aby nedošlo k poškození ploch a okrajů ploch zařízení pro kompostování a dekontaminaci a nedošlo k úniku upravovaného odpadu mimo dekontaminační a kompostovací plochu. Zapracovat do provozního řádu a proškolovat pracovníky.

- Bude prováděno pravidelné monitorování dle schválených provozních řádů jednotlivých zařízení Centra. Program kontroly a monitorování bude zaměřen zejména na sledování průsakových vod, podzemních a povrchových vod v okolí Centra, sledování stavu počasí, množství a složení skládkového plynu, kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí. Dále bude 1 x ročně stanoveno procento zaplnění skládky odpadem  a kontrolováno dodržování schválené figury skládky.

- Denně bude realizována vizuální kontrola výškové úrovně hladiny v jímkách průsakových vod a funkčnosti technického vybavení Centra. Při údržbě a čištění retenčních nádrží je nutné dbát zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k poškození izolační PEHD fólie nádrží. Průsakové vody z jednotlivých technologií budou recirkulovány pouze zpět na provozní plochy, ze kterých pochází.

- Odpadní vody z kompostárny a dekontaminační plochy budou zneškodňovány v  ČOV s respektováním dovozových vzdáleností. Věc bude řešena na základě rozborů odpadních vod a doložena souhlasem správce ČOV (např. smluvním vztahem).

- Na základě smluvních vztahů s dodavatelskou firmou realizovat zneškodnění dezinfekčního roztoku z fermentační nádrže.

- Systém odvodnění neznečištěných srážkových vod z areálu Centra a okolí musí být udržován v provozuschopném stavu (záchytné sběrné příkopy při hranicích areálu nesmí být poškozeny či zaneseny, aby mohly řádně plnit svoji funkci).

- Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a přípravky, které lze dle zákona č. 254/01 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění označit jako nebezpečné závadné látky, je provozovatel povinen učinit odpovídající opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových či podzemních vod nebo do kanalizace. Pro případ havárie a následného úniku látek (pohonné či mazací hmoty, odpady, odpadní vody apod.) bude vypracován plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek. V případě havárie se bude postupovat podle zpracovaného plánu.

- Dojde-li při rozborech kontrolních vzorků vod z monitorovacích vrtů k podezření na možné porušení izolace zabezpečených ploch, dna skládky či porušení izolace jímek průsakových vod, budou ihned provedeny další odběry a rozbory, včetně vzorku z  drénu d0  pro porovnání a ověření. V případě zjištění a prokázání netěsnosti budou provedena technická opatření, jejichž rozsah bude konzultován s odbornými osobami a s příslušnými orgány státní správy. Při podezření na možné porušení izolace jímek průsakových vod, bude nutné přijmout opatření a vysledovat místo porušení. Při větším rozsahu poškození bude poškozená jímka odstavena, obsah přečerpán do jiné jímky nebo na těleso skládky a poškozené místo opraveno odbornou firmou.

- V případě havárie je provozovatel povinen postupovat podle zpracovaných a schválených havarijních a provozních řádů a řídit se rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje o způsobu a termínech nápravných opatření, které je třeba učinit. Veškerá pravidla požární ochrany areálu i postupu v případě požáru budou stanovena ve směrnici trvale vyvěšené v areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady.

- Havárie (požár) bude neprodleně ohlášena orgánům veřejné správy (státní správa, samospráva) a dalším právnickým osobám v souladu s platnou legislativou na ochranu vod, ovzduší a integrovaného záchranného systému dle postupu ve schválených provozních řádem Centra.

- Provoz Centra (zejména skládkovacích a kompostovacích ploch) pravděpodobně bude, jako u jiných obdobných zařízení, spojen s výskytem některých druhů ptactva, hlodavců, hmyzu. Omezení výskytu těchto živočichů lze dosáhnout dodržováním provozního řádu zařízení. Výskyt hmyzu, hlodavců i ptactva je třeba průběžně sledovat a v případě zvýšeného výskytu přijmout účinná opatření (provedení dezinsekce či deratizaci oprávněnou odbornou osobou, omezovat výskyt ptactva pomocí sokolnicky vedených dravců apod.).

- V případě skladování neznečištěné zeminy (např. pro rekultivace) je nutné deponie zabezpečit proti erozi či znečištění, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.

- Mezi významné emise produkované provozem posuzovaného Centra budou patřit i pachové látky. Pro snížení emisí pachových látek je třeba důsledně respektovat následující postupy  a opatření:

- Dodržování přísné kontroly na vstupu do zařízení s vyloučením:

- odpadů, které nesplňují limitující faktory pro užití technologie úpravy (limitující podmínky a vlastnosti odpadů budou uvedeny v  provozním řádu každého z uvažovaných zařízení),

- odpadů přijímaných k biodegradaci s významným podílem VOC (těkavých organických látek),

- Důsledně dodržovat technologické postupy kompostování (zejména řádné provzdušňování během procesu), skládkování, dekontaminačního procesu (kontrola parametrů znečištění) a opatření ke snižování sekundární prašnosti a zápachu               dle schváleného provozního řádu a podmínek integrovaného povolení (IPPC),

- Uvolňování pachových látek ze skládkovacích ploch minimalizovat následným hutněním a překrýváním vhodným materiálem či odpadem. Při dostatečném množství uvolňovaného skládkového plynu provést aktivní odplynění skládky,

- Ve skladu odpadů využívat jen takových skladovacích prostředků, které svým provedením budou vyhovovat technickým požadavkům aktuálně platné legislativy. Nebezpečné odpady s obsahem těkavých látek budou skladovány v uzavřených obalech,

- Na základě výsledků monitoringu skládkového plynu případně rozhodnout o způsobu jeho likvidace či využití  tak, aby nedocházelo k překračování emisního limitu             pro pachové látky a překračování imisních limitů pro obtěžování zápachem.

- V době provozu záměru je třeba v souladu s platnou legislativou provést autorizované měření pachových látek. Pokud by se zjistilo překročení stanoveného limitu pro pachové látky, bude muset být rozhodnuto o opatřeních ke snižování emisí.

- V pravidelných intervalech v souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. provozovatel musí provádět autorizované měření emisí ze všech posuzovaných zdrojů a plnit povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, stanovené v § 11 a 12 zákona č.86/2002 Sb. v platném znění.

- Provozovatel záměru je povinen vést provozní evidenci a vypracovat návrh souboru technickoprovozních parametrů a technicko-organizačních opatření k zajištění provozu nových stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší („provozní řád”)     dle vyhlášky č. 356/2002 Sb. a předložit návrh ke schválení kompetentnímu orgánu ochrany ovzduší.

- Před případnou instalací dalších kogeneračních jednotek vypracovat žádost, která bude zpracována dle vyhlášky č. 356/2002 Sb. a bude obsahovat odborný posudek a rozptylovou studii vypracované autorizovanou osobou a předložit na příslušný orgán ochrany ovzduší nebo požádat o změnu integrovaného povolení. Po instalaci provést autorizované měření emisí. Bude zajišťovat provozovatel kogeneračních jednotek            ve vlastní režii.

- Provoz záměru bude zdrojem sekundární prašnosti, ke snížení prašnosti budou realizována a důsledně dodržována následující opatření :

- recirkulace a rozliv průsakové vody na povrch tělesa skládky,

- pravidelné čištění komunikací v areálu Centra a v případě suchého a větrného počasí skrápění příjezdové komunikace užitkovou vodou včetně očisty vozidel,

- ukládání odpadu na skládku do tzv. denního pracovního pole s následným rozhrnováním, hutněním a překrýváním vhodným materiálem či odpadem,

- použití skladovacích prostředků, jejichž konstrukční provedení neumožňuje druhotné znečištění ovzduší prachem,

- důsledné dodržování schválených pracovních postupů jednotlivých technologií.

- Pro snížení sekundární prašnosti mobilní drtiče využít vodní clonu rozprašováním v místě drcení nebo aplikaci vodního postřiku na demolovaný odpad.

- K zamezení úletů lehkých odpadů mimo areál Centra bude sloužit i 2 metry vysoké oplocení a řádným hutněním odpadu kompaktorem a překrýváním odpadu vrstvou zeminy nebo jiných inertních materiálů či odpadů. V určitých případech lze použít záchytnou síť. Vzniklé úlety lehkých částí odpadu budou dle potřeby sesbírávány obsluhou Centra (v areálu i mimo areál Centra). Dopravci převážející odpad, u kterého by bylo nebezpečí úletu během transportu, mají povinnost odpad zajistit proti úletům lehkých částí odpadu - např. sítěmi.

- Zajistit monitoring na přítomnost bioplynu ve skládce a po pozitivních výsledcích zahájit čerpání a jímání bioplynu s návaznosti na odplynění stávající skládky s využitím plynu pro výrobu elektrické energie. Systém jímání bioplynu na rozšířené skládce postupně napojovat na stávající odplyňovací systém.

- Z důvodů přítomnosti skládkového plynu musí provozovatel skládky zajistit veškeré nevětrané prostory (sběrné jímky, šachtice drenážního systému, vlastní sběrné studny bioplynu) proti přístupu osob (i dětí).

- Všichni pracovníci budou pravidelně proškolováni v oblasti ochrany životního prostředí. Dotčení pracovníci budou seznámeni s provozními řády zařízení, s návody od výrobců strojů a vybavení, s pravidly bezpečnosti práce na pracovišti, požárními předpisy a s postupem při havárii. Odpovědní pracovníci budou důsledně kontrolovat plnění opatření k ochraně životního prostředí a dodržování technologie uvedené v provozních řádech zařízení.

- V případě zjištění křídlatky japonské nebo bolševníku velkolepého je nutno přistoupit        k jejich okamžité likvidaci.

- V závislosti na změnách činnosti, postupů, spektra a podmínek přijímaných odpadů či platné legislativy bude prováděna pravidelná aktualizace provozních řádů, havarijního řádu a požární směrnice.

- Během provozu skládky budou dodržovány protipožární a bezpečnostní předpisy a hygiena práce, bezpečnostní předpisy uváděné v jednotlivých závazných ČSN a v technologických postupech pro jednotlivé práce a činnosti.

IV. Pro fázi ukončení provozu záměru:

- Po ukončení skládkování na skládce nebo její části bude následovat úprava tvaru tělesa skládky, uzavření a rekultivace povrchu a provozování uzavřené skládky včetně monitorování. Rekultivace bude provedena dle schválené projektové dokumentace a v souladu s ČSN 83 8035 v aktuálním znění.

- Po ukončení provozu skládky provozovatel zabezpečí její sanaci, následnou péči a zamezí negativnímu vlivu na životní prostředí. Tyto činnosti zajistí provozovatel z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy. Technologická zařízení vybudovaná pro provoz a kontrolu provozu (čerpací a kontrolní jímky, monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů apod.) musí zůstat v provozu i po uzavření provozu skládky po dobu tvorby a uvolňování průsakových vod a skládkového plynu.

- Před ukončením provozu celého záměru – tj. Centra pro komplexní nakládání s odpady bude dotčenému orgánu ochrany životního prostředí předloženo ke schválení vhodné řešení sanace dotčených pozemků a jejich rekultivace.

- Bude zajištěno odstranění neupotřebených a nevyužitých surovin, materiálů a odpadů vzniklých v průběhu provozu záměru v souladu s platnou legislativou. Dále bude zajištěna likvidace odpadních splaškových vod z retenční jímky a odpadních průsakových vod z jednotlivých zařízení pro nakládání s odpady. Odpadní vody, odpady a další látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí být řádně zabezpečeny a nakládání s nimi musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod podle zákona      č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a novel a dle příslušných prováděcích předpisů.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být          na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3  a ustanovením § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku