oznamovatel

štěrkovny spol. s r.o. dolní benešov

747 22  Dolní  Benešov

Těžba štěrkopísku

v prostoru změny – rozšíření dobývacího prostoru Dolní Benešov

a navazujícího nevýhradního ložiska

oznámení

o hodnocení  vlivu záměru na životní prostředí

v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.

- dokumentace

Nositel odborné způsobilosti:   	Ing. Pavla Žídková

osvědčení č.j. 4094/435/OPVŽP/95

Opava, leden 2006

OBSAH

ÚVOD		5

ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	5

B.I. Základní údaje	5

B.I.3. Umístění záměru	6

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí	6

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru	8

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	10

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	12

B.I.9. Zařazení záměru do působnosti zákona	12

B.II. Údaje o vstupech	12

B.II.1.  Půda	12

B.II.2. Voda	13

B.II.3 Ostatní surovinové zdroje	14

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	14

B.III. Údaje o výstupech	15

B.III.1. Ovzduší	15

B.III.2. Odpadní vody	16

B.III.3. Odpady	18

B.III.4. Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy)	18

B.III.5. Doplňující údaje	20

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	20

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného   území	20

C.2. 	Charakteristika současného stavu životního   prostředí v dotčeném  území	25

C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu	25

C.2.2. Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod	27

C.2.3. Základní charakteristiky půd zájmového území	28

C.2.4. Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů	29

C.2.5. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna, flora, ekosystémy, krajina)	30

C.2.6. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí	36

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	37

ČÁST D.	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ

VLIVŮ ZÁMĚRU NA veřejné zdraví A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	38

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti  a významnosti	38

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima	42

D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky	45

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	46

D.I.5. Vlivy na půdu	49

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	50

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	51

D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu	52

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	54

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	54

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	56

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	58

D.IV.1. Základní  opatření	58

D.IV.2. Technická opatření	59

D.IV.3. Kompenzační opatření	60

D.IV.4. Jiná opatření	60

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	60

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace	61

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	62

ČÁST F. ZÁVĚR	62

ČÁST G. Všeobecně srozumitelné shrnutíne technického  charakteru	62

ČÁST H.  PŘÍLOHY	65

ÚDAJE O OZNÁMENÍ	66

Seznam použitých zkratek

| BPEJ | bonitovaná půdně ekologická jednotka |
| --- | --- |
| MŽP ČR | Ministerstvo životního prostředí České republiky |
| Mze ČR | Ministerstvo zemědělství České republiky |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČIŽP | Česká inspekce životního prostředí |
| DP | dobývací prostor |
| EIA | anglický název „Environmental Impact Assesment“ –hodnocení vlivů na životní prostředí |
| HPJ | hlavní půdní jednotka |
| CHLÚ | chráněné ložiskové území |
| k.ú. | katastrální území |
| LA | hladina hluku A [dB(A)] |
| LAeq | ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)] |
| LAeqp | nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)] |
| LAmax | maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)] |
| KHS | krajská hygienická stanice |
| k.ú. | katastrální území |
| KÚ MSK | Krajský úřad Moravskoslezského kraje |
| PM10 | respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menších než 10 (m |
| POPD | plán otvírky, přípravy a dobývání |
| PUPFL | pozemky určené k plnění funkce lesa |
| ÚP | územní plán |
| ÚPD | územně plánovací dokumentace |
| ÚSES | územní systém ekologické stability |
| VKP | významný krajinný prvek |
| VÚC | vyšší územní celek |
| ZCHÚ | zvláště chráněné území |
| ZPF | zemědělský půdní fond |

# ÚVOD

Podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 spadá posuzovaný záměr do kategorie I, bodu 2.3 Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo změna stávajícího a následně 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000t/rok. Oznámení záměru je vypracováno v rozsahu přílohy č. 4 citovaného zákona (dokumentace).

# ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Název oznamovatele:	Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov

2. IČO:			471 50 335

3. Sídlo firmy:		747 22 Dolní Benešov

Kontaktní adresa:		Zámostní 39

710 00 Slezská Ostrava

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:					Ing. Rudolf Bochenek

bydliště: Ostrava 2 – Koblov, Antošovická 260

tel.: 596 240 811

e-mail: rudolf.bochenek@sterk.cz

Kontaktní osoba pro projednávání oznámení:

RNDr. Petr Reclík

tel.:  737 266 413

e-mail:  petr.reclik@sterk.cz

# ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

B.I. 1. Název záměru         		Těžba štěrkopísku v prostoru změny – rozšíření 					dobývacího prostoru Dolní Benešov a 							navazujícího nevýhradního ložiska

B.I. 2. Kapacita záměru

- plocha změny DP 157 729,71 m2

- plocha nevýhradního ložiska 85 287,34 m2

- plocha  dotčená hornickou činností celkem

243 017,05 m2 včetně ochranných pilířů

- roční těžba max. 100 000 t

- časový předpoklad celé těžby je 10 let

### B.I.3. Umístění záměru

Kraj:				Moravskoslezský

Obec:				506702 Dolní Benešov

Katastrální území:		628638 Dolní Benešov

789411 Zábřeh u Hlučína

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, představuje záměr kombinaci hornické činnosti v podobě těžby štěrkopísku výhradního ložiska na ploše, která má být pokryta změnou dobývacího prostoru Dolní Benešov, a činnosti prováděné hornickým způsobem, kterou je těžba štěrkopísku v nevýhradním ložisku navazující na tuto změnu dobývacího prostoru.

Ložisko Dolní Benešov, stejně jako ostatní ložiska nerostných surovin všeobecně, je nepřemístitelným přírodním nahromaděním nerostné suroviny, v daném případě štěrkopísku, který svými technologickými parametry splňuje požadavky na přírodní kamenivo pro stavební účely dle ČSN EN 12 620, ČSN EN 13 043 a ČSN EN 13 242.

Záměr představuje dotěžení zbytkových částí bloků zásob č. 6, 9 a 10 výhradního ložiska, které přesahují hranici dlouhodobě exploatovaného dobývacího prostoru, a navazující těžbu štěrkopísku za hranicí těchto bloků zásob jihozápadním směrem. K  realizaci záměru je potřebná změna dobývacího prostoru Dolní Benešov a souběžné povolení hornické činnosti, v případě těžby nevýhradního ložiska pak územní rozhodnutí a navazující povolení činnosti prováděné hornickým způsobem.

V době realizace záměru budou dotěženy veškeré těžitelné zásoby štěrkopísku v dobývacích prostorech Dolní Benešov a Dolní Benešov I, proto nedojde ke kumulaci s jinými záměry.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr je předkládán v jedné variantě, což je dáno fixním situováním ložiska štěrkopísků. Ložisko je k dnešnímu dni roztěženo ve stanoveném dobývacím prostoru, kde je hornická činnost před ukončením.

Výhradní ložisko štěrkopísku Dolní Benešov se nachází na levém břehu řeky Opavy v jejím středním úseku, kde řeka tvoří meandrující tok, a to v prostoru jižně od zástavby Dolního Benešova a Zábřehu u Hlučína. Užitková surovina ložiska je uložena ve dvou horizontech. Ve svrchní části se nachází fluviální sedimenty údolní terasy řeky Opavy, ve spodní části se v místech podložních prohlubenin lokálně vyskytují glacilakustrinní písky. Tyto sedimenty se uložily na podložních třetihorních vápnitých jílech miocenního stáří. V nadloží užitkové suroviny se nachází mladší kvartérní sedimenty s převahou jílovitých povodňových hlín. Jejich svrchní vrstvu pak tvoří humózní hlíny.

V oblasti ložiska Dolní Benešov byla v minulosti provedena řada průzkumných prací. Poslední etapu průzkumných prací provedl n.p. Geologický průzkum Ostrava v listopadu 1986. Na základě výsledků tohoto průzkumu byl zajištěn výpočet zásob na ložisku, který byl následně schválen usnesením Komise pro klasifikaci zásob č.j. 835-05/45-87 ze dne 21.12.1987, které zrušilo původní výměr Komise pro klasifikaci zásob č.j. 292-05/17-70 ze dne 16.4.1970.

Tímto usnesením byly schváleny zásoby na ložisku ke dni 29.10.1986:

Geologické zásoby celkem:					9,634.000 m3

skrývka:					3,381.100 m3

z toho ornice:			                           410.800 m3

K 31.12.2004 zůstalo na ložisku dle statistického výkazu Geo(MŽP)V 3-01 6,082.000 m3 geologických zásob, z toho se však pouze 195.000 m3 vytěžitelných zásob nachází ve stávajícím DP Dolní Benešov.

Výhradní ložisko štěrkopísku Dolní Benešov je dobýváno od 70. let minulého století. Rozhodnutím Ministerstva stavebnictví ČSR č.j. OIP/3-281/70 ze dne 22.5.1970 bylo o tomto ložisku rozhodnuto, že je podle § 13 zákona č. 41/1957 Sb. vhodné k průmyslovému dobývání a zároveň bylo předáno k dobývání n.p. Štěrkovny a pískovny Olomouc. Na ložisku byl stanoven dobývací prostor Dolní Benešov rozhodnutím GŘ ČSK Praha č.j. DP-99/73 ze dne 26.4.1974 a zaevidován osvědčením Českého báňského úřadu Praha č.j. 3682/74 ze dne 12.8.1974 v knize dobývacích prostorů díl 7 folio 788. Na základě další etapy ložiskového průzkumu, která zvětšila rozsah ložiskového území, bylo o ložisku rozhodnuto rozhodnutím GŘ ČSK Praha č.j. 3.GMO/632/88 ze dne 24.11.1988, že je vhodné pro potřeby národního hospodářství podle § 7 odst. 1) zákona č. 44/1988 Sb. a zároveň bylo předáno k dobývání organizaci Štěrkovny a pískovny n.p. Olomouc. Následně byl stanoven rozhodnutím Ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR č.j. TZÚS/GMO-564/89 ze dne 30.11.1989  dobývací prostor Dolní Benešov I navazující na původní dobývací prostor Dolní Benešov.

Dobývací prostor Dolní Benešov I byl zaevidován Českým báňským úřadem v knize dobývacích prostorů díl 7 folio 1062.

Delimitací a následnou privatizací bylo ložisko Dolní Benešov včetně obou dobývacích prostorů převedeno na současnou těžební organizaci Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov.

Oba dobývací prostory spolu sousedí a pokrývají část výhradního ložiska Dolní Benešov, která je vůči zbývající části ložiska uměle ohraničena na západě a severu místní vodotečí Mlýnská strouha. Východní hranici představuje státní silnice III/4676 spojující Háj ve Slezsku a Dolní Benešov. Z jihu je ložisková oblast vymezena tokem řeky Opavy.

Pro úplnost je možno zmínit alespoň teoretickou variantu nulovou.

Nulová varianta představuje stav, kdy v území doběhne (předpoklad během 1 roku) těžba ve stanoveném DP Dolní Benešov, DP nebude rozšířen a těžba za jeho hranicí nebude probíhat. Negativem zásadního charakteru u této varianty je skutečnost, že dojde k porušení ustanovení horního zákona vyžadujícího úplné a hospodárné vytěžení ložiska nerostné suroviny. Bez realizace záměru zůstane nevytěženo celkem cca 5,8 miliónů zásob výhradního ložiska, na jehož prozkoumání byly v minulosti vynaloženy nemalé finanční prostředky. Kromě toho budou zrušena v území pracovní místa související s těžbou a štěrkopísek bude dovážen do území z jiných vzdálenějších zdrojů. Výhodou této varianty je nezasahování do žádné ze složek životního prostředí, což odpovídá skutečnosti, že v území nebude žádná hornická činnost vyvíjena.

Varianta navrhovaná počítá s rozšířením dobývacího prostoru do oblasti, ve které má těžba štěrkopísku málo významný dopad na jednotlivé složky životního prostředí, přičemž budou respektována ustanovení horního zákona. Negativem této varianty je jak zábor ZPF, který bude z větší části dočasný a bude kompenzován nejen zpětným využitím svrchních kulturních vrstev pro rekultivaci, ale také možností vytvořit v konečné fázi trvalý travní porost navazující na sousedící volnou vodní plochu těžebního jezera v DP Dolní Benešov.

Se zachováním těžby v území souvisí také zachování stávajících pracovních míst a dostupnost těžené suroviny v regionu.

Další výhodou proti otvírce nových lokalit je dostupnost veškerého zázemí (jak pro zaměstnance, tak zázemí technologického), komunikačních systémů a kvalifikovaných pracovních sil.

S ohledem na skutečnost, že veškeré vlivy záměru souvisí s hornickou činností v lokalitě, nebude dále v dokumentaci nulová varianta hodnocena (žádný z vlivů u nulové varianty nenastane).

### B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Záměr představuje těžbu štěrkopísku na části bloků zásob výhradního ložiska přesahujících severozápadní hranici stávajícího dobývacího prostoru Dolní Benešov s přechodem do navazujícího nevýhradního ložiska. Záměr lze rozdělit do tří etap. První etapu představují skrývkové práce, druhou etapu těžební práce a závěrečnou etapu rekultivační práce.

Prostorem záměru prochází vodoteč Štěpánka, která spolu se svým ochranným pásmem rozdělí zájmové území záměru na dva oddělené těžební prostory. Tyto těžební prostory budou rovněž respektovat další vodoteč Mlýnská strouha včetně jejího ochranného pásma. Při skrývkových a těžebních pracích budou rovněž respektována ochranná pásma vedení VN Zábřeh u Hlučína – štěrkovna Dolní Benešov a vedení VN Zábřeh u Hlučína – Smolkov.

Skrývkové práce

Jejich podstatou je oddělené skrytí ornice a podorničních vrstev doprovázené vykácením zeleně vyskytující se ve vlastních těžebních prostorech. V první fázi dojde k uložení ornice a podorničních vrstev na stávající deponie v rámci DP v prostoru mezi břehem těžebního jezera a pravým břehem Mlýnské strouhy. Po vytvoření dostatečného předstihu těžebních prací budou vytěžené části těžebních prostorů postupně zaplňovány dalšími skrývkovými materiály a výškově napojovány na úroveň okolního terénu.

Na ložisku Dolní Benešov je k provádění skrývkových prací používáno dieselhydraulické rýpadlo s podkopovou lžící a dozér. Tento způsob je všeobecně používán při skrývkových pracích na obdobných typech ložisek. Odvoz skrývkových materiálů z rozšířené části DP budou zajišťovat 3 nákladní automobily TATRA 815.

Těžební práce:

Použitá dobývací metoda je strojní. Hornina je rozpojována pohybem břitu těžebního stroje v hornině, a to bez použití trhacích prací. Na rozdíl od stávající používané dobývací metody v rámci ložiska Dolní Benešov, kterou byla tzv. „mokrá“ dobývací metoda pomocí korečkového rypadla PKR 150, bude v důsledku nedostatečného rozsahu těžebního prostoru použita tzv. „suchá“ dobývací metoda s využitím dieselhydraulického rypadla a nakládkou vytěženého štěrkopísku na nákladní automobily, které jej dopraví do prostoru přístavu těžebního jezera.

Pro odvoz štěrkopísku z těžebního prostoru na levém břehu Štěpánky bude vybudován provizorní most přes Mlýnskou strouhu do prostoru severně od přeložky odkaliště. Odtud bude doprava štěrkopísku prováděna po komunikaci v areálu štěrkovny do přístavu těžebního jezera. Pro odvoz štěrkopísku z těžebního prostoru na pravém břehu Štěpánky bude využita stávající panelová komunikace včetně mostu přes Mlýnskou strouhu. Následně bude doprava štěrkopísku vedena po komunikaci na severním břehu těžebního jezera do přístavu.

Dopravu štěrkopísku budou zajišťovat již zmíněné tři nákladní automobily TATRA 815.

Ve štěrkovně Dolní Benešov je použit klasický mokrý úpravárenský proces sestávající se z třídění, drcení a následného odvodnění výsledných frakcí štěrkopísku. Z přístavu těžebního jezera je nerostná surovina odebírána pomocí plovoucího elevátoru a pásovou dopravou přemístěna na úpravárenskou linku. Na úpravárenské lince se těžená surovina pouze upravuje, a to odplavením jemných částic, případně podrcením nadměrných kusů. Zušlechťování štěrkopísku se zde neprovádí.

Výsledným produktem úpravy je těžené kamenivo roztříděné podle normy na jednotlivé frakce podle požadavků odběratelů. Základními výslednými frakcemi jsou ve štěrkovně Dolní Benešov frakce 0/4, 0/8 a 8/16. Jednotlivé frakce jsou ukládány na zemní skládky. Ze zemních skládek je štěrkopísek nakládán na dopravní prostředky kolovým nakladačem. Odpadní kaly tvořené jemnými částicemi (jílovitými výpěrky) budou ukládány do již vybudovaného odkaliště výpěrků. Doprava kalů do úložiště bude prováděna samospádem. Množství kalů je závislé na množství vsázky do úpravárenského procesu. Výtěžnost úpravárenského procesu je dána obsahem škodliviny – jemných částic – v primární surovině – štěrkopísku. Podle dosavadních zkušeností se obsah jemných částic na ložisku Dolní Benešov pohybuje kolem 8 % vstupujícího množství suroviny.

Záměr se nedotýká zázemí štěrkovny Dolní Benešov a navazujících provozů, t.j. sociální budovy a technologického zařízení úpravny včetně vývozu štěrkopísku, které zůstanou beze změny.

Provádění „suché“ dobývací metody bude zajištěno instalací vodního čerpadla, které bude podle potřeby odčerpávat prosakující podzemní vodu. Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov úspěšně používají tuto dobývací metodu při realizaci přemístění úložiště výpěrků. K tomuto účelu budou těžební prostory osazeny čerpadlem o přiměřeném výkonu, které bude nepravidelně podle potřeby čerpat z těžební jámy odsazenou důlní vodu. Čerpaná důlní voda bude  vypouštěna do vodoteče Mlýnská strouha za podmínek stanovených vodoprávním úřadem.

Rekultivační práce

Plán rekultivace území dotčeného těžbou počítá s částečným navrácením obou těžebních prostorů zpět do zemědělského půdního fondu, kultury trvalý travní porost. Zbývající část, na jejíž technickou rekultivaci nebude dostatek výplňových hmot, zůstane zachována jako vodní plocha. Výměra této plochy se předpokládá přibližně 10 ha. K rekultivaci budou použity rovněž materiály ze skrývkových prací prováděných v minulém období, které jsou uloženy na deponiích na severním břehu těžebního jezera a v prostoru přeložky odkaliště.

Po vyplnění části těžebních prostorů podorničními vrstvami a jejich zhutnění bude ve dvouletém cyklu provedena biologická rekultivace zpět do kultury trvalý travní porost s rozptýlenou zelení, případně u zbytku plochy na vodní plochu. U vodní plochy bude po konzultaci s odbornými pracovišti a s orgánem ochrany přírody navržen v Plánu sanace a rekultivace takový tvar, aby byla vytvořena stanoviště vhodná pro usídlení druhů ptactva a obojživelníků běžných v území.

Mechanizace a způsob organizace práce:

Veškeré činnosti v rámci skrývkových, těžebních a rekultivačních prací budou prováděny za pomocí těchto prostředků:

- 1 dieselhydraulické rypadlo CATERPILLAR CAT 325

- 1 dozér CATERPILLAR CAT D 5

- 3 nákladní automobily TATRA 815

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá nárůst skrývkových a těžebních prací oproti současnému stavu, kdy je štěrkovnou Dolní Benešov ročně produkováno 100.000 tun štěrkopísku, zůstane zachován stávající způsob organizace práce i stávající intenzita dopravy. Skrývkové a těžební práce budou prováděny výše uvedenými mechanizmy vždy 5 dnů týdně v denní směně, v případě zvýšených požadavků na odběr suroviny v prodloužené denní směně (12 hod). Závislost prací na klimatických poměrech vylučuje každoročně provádění těžebních prací v období od začátku prosince do konce února.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení těžby štěrkopísku je u I. etapy (rozšíření DP) po ukončení procesu EIA a schválení POPD, u II. etapy po provedení změny územního plánu města Dolní Benešov a ukončení následných správních řízení. Těžba bude prováděna po dobu cca 10 let ode dne zahájení těžby. Biologická rekultivace bude ukončena v následujících dvou letech po ukončení těžby v území, dnešní  předpoklad je v roce 2017.

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Těžbou v lokalitě bude dotčeno správní území:

kraj:		  	Moravskoslezský

okres:			Opava

obec:		    	506702 Dolní Benešov

k.ú.:			628638 Dolní Benešov

789411 Zábřeh u Hlučína

### B.I.9. Zařazení záměru do působnosti zákona

Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, do bodu 2.3  Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo změna stávajícího (kategorie I)  a následně do bodu  2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000t/rok (kategorie II), příslušným orgánem státní správy v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí ČR.

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1.  Půda

Záměrem bude dotčena plocha celkem 24,301705 ha, z toho 15,772971 ha bude zahrnovat změna dobývacího prostoru a 8,528734 ha plocha nevýhradního ložiska. V těchto plochách je zahrnuta také plocha ochranných pilířů místních vodotečí Mlýnská strouha a Štěpánka a vedení VN, která nebude vyjímána, není však v této fázi přípravy přesně stanovena.

Plocha  skutečného odnětí ze ZPF bude upřesněna v rámci podání žádosti o odnětí půdy ze ZPF.

Plocha konkrétních dotčených pozemků a jejich bonita je uvedena v příloze oznámení.

Dotčené pozemky budou skrývány postupně v závislosti na postupu těžby. Ornice a podornice bude ukládána odděleně do figur na vybrané místo ve stávajícím DP (mezi břeh stávajícího jezera a pravý břeh Mlýnské strouhy).

Dotčené pozemky jsou II. a V. stupně přednosti  v ochraně půdy.

### Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) upřesňující jejich pedologickou charakteristiku.

Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Půda BPEJ 6.67.00 (převažující) je zařazena do V. třídy ochrany zemědělské půdy, menší část plochy DP zabírá půda s BPEJ 6.58.00, která spadá do II. třídy ochrany, a půda s BPEJ 5.69.01, která spadá do V. třídy ochrany. Průběh hranic mezi oběma BPEJ neumožňuje se pozemkům s kvalitní půdou zcela vyhnout.

PUPFL nebudou těžbou dotčeny.

Část pozemků bude vyjímána trvale, u těch se předpokládá vytvoření vodní plochy a závěrných svahů těžební jámy, část pozemků bude vyjmuta dočasně a bude navrácena do ZPF (předpoklad cca 5 ha z celkové plocha v severní části dotčeného území). Pro rekultivaci pozemků vracených zpět do ZPF budou využity skrývkové materiály z předchozí těžby, které jsou k dnešnímu dni uloženy na okraji stávajícího DP.

Zvláště chráněná území a ochranná pásma

Vytýčením dobývacího prostoru a těžební činností v něm ani v navazujícím nevýhradním ložisku nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území přírody stávající ani navrhovaná nebo jejich ochranná pásma. Ochranná pásma vodotečí Štěpánka a Mlýnská Strouha stanovená na 6 m od břehové hrany budou respektována a nebude do nich zasahováno, stejně jako do ochranných pásem technického charakteru.

Nejbližším územím chráněným ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky, vyhlášená Nařízením Okresního úřadu v Opavě č.j. 33/97 dne 22.10.1997, s celkovou výměrou přibližně 375 ha. Účelem jejího vyhlášení je zachování uceleného komplexu mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů nivy řeky Opavy a zejména ochrana ploch sloužících jako hnízdiště vzácných druhů bahňáků. Realizací záměru nebude toto chráněné území dotčeno.

### B.II.2. Voda

Pitná voda

Pitnou vodu pro zásobování WC a umýváren umístěných v prostoru úpravny odebírá provozovatel z městského vodovodního řadu. Ten je napojen na Ostravský oblastní vodovod. Zdroje pitné vody v území jsou dostačující.

Stávající odběr pitné vody zůstane zachován v současném rozsahu po celou dobu provozu lokality. Odběr pitné vody se podle evidence pohybuje do 1000 m3/rok.

Užitková voda

Pro provoz stávající úpravny s ohledem na technologii mokrého třídění je potřebný přívod užitkové vody. Pro tyto účely bude stejně jako v současnosti využívána voda z těžebního jezera, odkud je potrubím z čerpací stanice vedena voda v množství asi 70 m3/den, tj. asi 18000 m3/rok (množství se liší podle množství a kvality upravované suroviny) ke třídění, při němž jsou vodou vypírány nežádoucí jemné příměsi.

Pro odběr vody požádá oznamovatel o vydání povolení k nakládání s vodami.

### B.II.3 Ostatní surovinové zdroje

a) elektrická energie

Přípojka el. energie je vedena z vlastních trafostanic oznamovatele k úpravně těžené suroviny a k provozní budově. Množství odebírané el. energie se při realizaci záměru zůstane zachováno přibližně na hodnotě 200 MWh.

b) pohonné hmoty

Pro provoz nákladních vozidel a těžebních mechanismů v těžebním prostoru činí spotřeba pohonných hmot cca 1000 l nafty/den, tj. přibližně 280 t/rok. S prodloužením dopravních tras se toto množství mírně zvýší cca na 300 t/rok.

.	c) těžená surovina - štěrkopísek

Těžená surovina je po úpravě ukládána na zásobní skládku a odsud odvážena nákladními automobily. Celkové  množství zpracovávané suroviny bude představovat 100 tis. t ročně (zůstane zachována stávající ustálená těžba). Způsob úpravy se s realizací záměru nezmění.

### B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Expedice suroviny z místa nakládky hotových výrobků je napojena zpevněnou účelovou komunikací na silnici I. třídy č. 56 Opava -  Hlučín – Ostrava.

Místo vykládky těžené suroviny („přístav“ těžebního jezera Dolní Benešov) bude spojeno s místem těžby vnitřními komunikacemi zpevněnými panely a těženou surovinou. Trasa komunikací se při realizaci záměru proti současnému stavu prodlouží v nejzazším místě těžby až o 1250 m. Dopravou vytěženého štěrkopísku mezi těžebními prostory a místem vykládky v „přístavu“ u těžebního jezera nebudou dotčeny veřejné komunikace.

Areál úpravny se zázemím a kancelářemi je napojen na telekomunikační síť. K zásahu do veřejných komunikací a vedení telekomunikačních kabelů v rámci posuzovaného záměru nedojde.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Ovzduší

a) bodové zdroje

- vytápění

Sociální zařízení provozovny je vytápěno el. akumulačními kamny. Na tomto stavu se s realizací záměru nic nezmění. Vytápění provozovny tedy není zdrojem znečišťování ovzduší.

- čerpání pohonných hmot

Oznamovatel nedisponuje čerpací stanicí pohonných hmot. Ty jsou do mechanismů a vozidel čerpány z pojízdné cisterny denně dovážející do areálu naftu z jiného areálu provozovatele situovaného mimo správní území Dolního Benešova.

b) plošné a liniové zdroje

- tuhé znečišťující látky

Štěrkopísek těžený poměrně nízko nad hladinou podzemní vody si bude dlouho udržovat zvýšenou přirozenou vlhkost a jen výjimečně během suchého období nebo za silného větru lze očekávat silnější sprašování.

Těžba a úprava suroviny není zdrojem emisí prachu a tento stav se s realizací záměru nezmění. Těžená surovina bude vzhledem k vyšší hladině podzemní vody a nasákavosti materiálu vlhká až mokrá a celý proces úpravy zůstane i nadále mokrý. Počáteční stav skrývání svrchních vrstev bude trvat několik týdnů, poté bude těžba zahloubena pod hladinu podzemní vody.

Emise prachu jsou proto při provozu štěrkovny takřka výhradně druhotného původu, tedy pocházejí z případných úsypů nebo z vyschlých okrajů těžební jámy, pozemků s provedenou skrývkou, deponií skrývek a prachu na komunikacích. Jejich omezení v lokalitě je dosahováno zkrápěním komunikací. Odhad množství prachových emisí ze sekundárních zdrojů jsou problematické a nelze ho provést s potřebnou přesností.

- emise ze spalování pohonných hmot

Liniovým zdrojem je komunikace k dopravě vytěženého písku od místa těžby k přes provizorní most přes Mlýnskou strouhu. Pro výpočet je předpokládán pohyb deseti nákladních vozidel za hodinu provozu (tj. celkem 20 příjezdů a odjezdů), výpočtová rychlost je 20 km/hod.

Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2010, emisní kategorie nákladních vozidel je uvažována EURO 1.

Použité emisní faktory vozidel

| Látka | Těžké nákladní automobily |
| --- | --- |
|  | 20 km/hod |
| NOx | 32,94 g/km |
| CO | 13,35 g/km |
| PM10 | 3,09 g/km |
| Benzen | 0,115 g/km |
| Benzo(a)pyren | 0,1903 g/km |

## Emisní parametry mobilních zdrojů – plošný zdroj

Rypadlo a dozer byly vzhledem k pohybu po těžebním prostoru uvažovány jako plošné zdroje, pro výpočet emisí byly použity následující předpokládané spotřeby nafty:

Spotřeby nafty

| Mechanismus | spotřeba nafty [l/motohodinu] |
| --- | --- |
| Rypadlo | 18 |
| Dozer | 15 |

Dále je předpokládán pohyb 10-ti nákladních vozidel za hodinu po ploše dobývacího prostoru (v místě těžby), je uvažována průměrná ujetá vzdálenost jednoho vozidla 100 m průměrnou rychlostí 10 km/hod.

Množství emisí za rok je stanoveno z údajů uvedených v příloze č. 4 vyhlášky MŽP ČR č. 356/2002 Sb.

Emisní faktory a hmotnostní tok emisí plošného zdroje - mechanizmy

| Látka | Emisní faktor | Hmotnostní tok (dozer + rypadlo) | Hmotnostní tok (nákl. vozidla) | Celkový hmotnostní tok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/t paliva] | g/s | g/s | g/s |
| CO | 15 | 1,14.10-4 | 7,19.10-3 | 7,30.10-3 |
| NOx | 50 | 3,80.10-4 | 1,28.10-2 | 1,32.10-2 |
| TZL (PM10 ) | 1 | 7,61.10-6 | 1,60.10-3 | 1,60.10-3 |
| Benzen | 0,0772* | 5,87.10-7 | 6,26.10-5 | 6,32.10-5 |
| Benzo(a)pyren | 29,6.10-9* | 2,25.10-13 | 4,69.10-11 | 4,71.10-11 |

*  Emisní faktor není stanoven, stanoveno poměrově z emisního faktoru pro VOC
pro těžká nákladní vozidla, rychlost 5 km/hod a kategorii EURO 1 v programu MEFA

Kategorizace zdroje

Těžba a úprava kameniva je obecně zařazena jako vyjmenovaný střední technologický zdroj znečišťování ovzduší. V daném případě se jedná o těžbu z vody s mokrou úpravou, z tohoto důvodu je nutno projednat kategorizaci zdroje (zda se skutečně jedná o zdroj znečišťování ovzduší) s ČIŽP.

### B.III.2. Odpadní vody

a) splaškové

Odpadní vody ze sociálního zařízení v administrativní budově úpravny jsou svedeny do bezodtoké podzemní betonové jímky s kapacitou 150 m3. Tyto odpady jsou pravidelně odváženy k čištění na městskou ČOV. Množství produkovaných splaškových  vod koresponduje s odběrem pitné vody pro sociální zařízení úpravny, tedy přibližně do 1000 m3/rok .

b) technologické vody

Technologické vody v objemu přibližně 70 m3/den jsou v současné době odváděny do kalového pole, kterým je vyčleněná část těžebního jezera. Po zprovoznění přeložky úložiště výpěrků budou vedeny do úložiště a poté po odsazení vypouštěny do těžebního jezera.

Voda z vypírky (z úpravy) vedená do úložiště výpěrků podle rozboru jednorázově odebraného vzorku obsahuje:

Ukazatele znečištění surové vody

| ukazatel | mg/l |
| --- | --- |
| Nlcelk | 2321 |
| Nlorg. | 71 |
| Rlcelk | 363 |
| Rlorg | 55 |
| pH | 7,98 |

Při ročním objemu těžby 100 000 t a množství výpěrků 8% z těžby bude do úložiště výpěrků ukládáno 8000 t nerozpuštěných látek/rok.

Důlní voda z nového těžebního prostoru bude odváděna po odsazení do Mlýnské strouhy. Pro vypouštění vody z nové části těžebního prostoru i odsazené vody z  úložiště výpěrků požádá oznamovatel o povolení k nakládání s vodami podle zákona o vodách.

Důlní vody vypouštěné z úložiště výpěrků do těžebního jezera vykazují na základě dostupných rozborů přibližně znečištění:

Ukazatele znečištění odsazené vody

| ukazatel | mg/l |
| --- | --- |
| CHSKCr | 40 |
| Nlcelk | 8 |
| Nlorg. | 2 |
| Rlcelk | 150 |
| Rlorg | 20 |
| pH | 7-8 |

Důlní voda odváděná z nového těžebního prostoru do Mlýnské strouhy bude vykazovat obdobné hodnoty znečištění. Její množství bude závislé na množství srážek, v současné době se podle dostupných podkladů předpokládá vypouštění v množství cca 20 l/s.

c) dešťové vody

Srážkové vody ve stávajícím dobývacím prostoru a jeho okolí částečně vsakují do povrchových vrstev, částečně stékají do místních vodotečí, případně přímo do těžebního jezera.

### B.III.3. Odpady

Počet produkovaných druhů odpadů a jejich množství se v souvislosti s realizací záměru proti současnému stavu nezmění. Oznamovatel neprovozuje zařízení pro využívání či odstraňování odpadů. Hlavními druhy produkovaných odpadů jsou:

Druhy produkovaných odpadů

| název druhu odpadu | kód odpadu | kategorie |
| --- | --- | --- |
| Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 13 02 05 | N |
| Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | 13 02 06 | N |
| Nechlorované hydraulické minerální oleje | 13 01 10 | N |
| Syntetické hydraulické oleje | 13 01 11 | N |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10 | N |
| Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 15 02 02 | N |
| Pneumatiky | 16 01 03 | O |
| Olejové filtry | 16 01 07 | N |
| zářivky | 20 01 21 | N |
| směsný komunální odpad | 20 03 01 | O |

Množství produkovaných odpadů představuje řádově celkem jednotky tun za rok. Údržba a opravy těžebních mechanismů a vozidel je prováděna dodavatelsky odbornými firmami. Z tohoto důvodu odpady pocházející z údržby jsou obvykle evidovány jako odpady z činnosti těchto firem, nikoliv jako odpady z činnosti oznamovatele.

Velmi obtížně lze odhadovat množství odpadů pocházejících ze závěrečného odstraňování technologické linky po ukončení těžby. Je otázkou, zda v roce ukončení těžby bude technologická linka ve stavu vhodném pro další využití v jiné lokalitě, či zda bude zneškodněna jako odpad 170405 Železo a ocel, kat. O. Bude-li technologie zařazena do odpadů, je množství tohoto odpadu odhadnout řádově v desítkách tun.

Oznamovatel pro provozovnu nenaplňuje limitní podmínky pro povinnost ustanovení funkce odpadového hospodáře.

### B.III.4. Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy)

Hluk

Pro těžbu a dopravu suroviny byla zpracována hluková studie, která je v celém rozsahu zařazena v příloze dokumentace. Těžba byla hodnocena pro činnost jak v etapě I, tedy při rozšíření DP, tak  v etapě II, tedy těžbu v nevýhradní části ložiska. Hodnocení je provedeno pro postup těžby v jednotlivých segmenetech území, aby byl přehled o proměněn hlukové zátěže co nejkomplexnější.

Pro vstup do programu pro výpočet hluku byly použity hodnoty pro mechanismy:

1 diezelhydraulické rypadlo CATERPILLAR CAT 325		85 dB

1 dozér CATERPILLAR CAT D 5					90 dB

3 nákladní automobily TATRA 815 (doprava)			65-70 dB

Jako vstup pro hodnocení liniového zdroje hluku byly použity hodnoty:

Ve sčítacím bodě 7-0740 na komunikaci I/56 byla v roce 2000 zjištěna celková zátěž 6520 vozidel/24 hodin.

Pro přepočet pro rok 2010 jsou použity koeficienty nárůstu dopravy vůči celostátnímu odečtu v roce 2000.

Pozn.: V roce 2005 proběhlo nové sčítání dopravy, výsledky dopravních intenzit nejsou zatím k dispozici.

Při výpočtu byly v hlukové studii zvoleny body u nejbližší obytné zástavby, a to 7 bodů podél jižního okraje obytné zástavby Zábřehu u Hlučína. Jižní okraj byl zvolen z důvodu, že zde se teoreticky může nejvíce projevit přemístění těžby ze stávající lokality.

Podél komunikace I/56 nebyly body voleny, neboť zde zůstane hluková zátěž z dopravy beze změn ve srovnání se stávajícím stavem (k navýšení dopravních intenzit z důvodu rozšíření těžebního prostoru nedojde).

Hluková zátěž navrhovaného záměru

| Kontrolní bod | hluková zátěž stacionárního zdroje – těžba štěrkopísku a odvoz vytěženého materiálu |
| --- | --- |
|  | Limit | Těžební prostor I. | Těžební prostor II. |
|  | LAeq dB(A) | LAeq dB(A) | LAeq dB(A) |
|  | Den | Den |
|  |  | Postup těžby „a“ | Postup těžby „b“ | Postup těžby „a“ | Postup těžby „b“ |
|  |  | Postup těžby | Postup těžby | Postup těžby | Postup těžby |
| 1 | 50 | 40,4 | 40,3 | 37,0 | 37,2 |
| 2 | 50 | 42,7 | 42,5 | 40,0 | 40,3 |
| 3 | 50 | 44,4 | 44,1 | 42,8 | 42,9 |
| 4 | 50 | 40,2 | 40,0 | 39,4 | 39,6 |
| 5 | 50 | 40,0 | 39,8 | 39,8 | 39,9 |
| 6 | 50 | 41,1 | 40,9 | 41,7 | 41,9 |
| 7 | 50 | 37,1 | 36,8 | 39,3 | 39,5 |

Vibrace

Při realizaci záměru a během vlastního provozu se nepředpokládá použití technologického zařízení, které by bylo zdrojem nadměrných vibrací. Podloží lokality případné vibrace dostatečně utlumí.

Záření

Při realizaci záměru ani ve fázi provozu nebude produkováno elektromagnetické nebo radioaktivní záření. V souladu s platnými normami a legislativou bude těžená surovina v závislosti na způsobu využití podrobena monitorování obsahu radioaktivity.

Zápach

Realizací záměru nebude okolí zatěžováno emisemi pachových látek.

### B.III.5. Doplňující údaje

Předpokládá se zachování stávajících pracovních míst.

### Zásah do krajiny

Každá povrchová těžba znamená sama o sobě zásah do krajiny. Mění se jak výškopis lokality, tak po přechodnou dobu způsob využívání a vzhled území. Tento nepříznivý faktor bude eliminován rozdělením nového těžebního prostoru do dvou menších úseků. Po vytěžení bude dotčený prostor rekultivován zčásti na vodní plochu (jižní část území), zčásti zpět na trvalý travní porost (severní část území). Po dohodě mohou být v lokalitě vysázeny vhodné druhy dřevin a dno vodní plochy může být vytvarováno tak, aby odpovídalo požadavkům na vytvoření vhodných podmínek pro obojživelníky a vodní ptactvo.

Změna krajiny bude částečně nevratná, částečně po vytěžení pozemků dojde k návratu zpět k původnímu využití.

# ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného   území

Širší území, v němž se nachází předmětný záměr, je v současné době využíváno zčásti pro těžbu nerostů, zčásti jako zemědělská půda a zčásti pro rekreaci. Rekreační funkce funkce je soustředěna na využívání části břehů těžebního jezera, která byla v minulých letech rekultivována. Další část břehů včetně porostů je ponechána pro hnízdění a jako úkryt vodního ptactva.

Postupem těžby nebudou dotčeny místní turistické trasy a komunikace spojující Zábřeh u Hlučína s těžebním jezerem, ani trasa vedoucí podél jeho břehů k lávce přes řeku Opavu do Smolkova.

Prioritou trvale udržitelného využití pro účely záměru je ochrana vodních toků v dotčeném území (Štěpánka, Mlýnská strouha) a jejich doprovodných porostů, dodržování hlukových limitů u obytné zástavby a maximální možná ochrana flóry a fauny.

Z hlediska územního plánu je za jednu z hlavních priorit považováno zachování pohledové charakteristiky území v blízkosti kulturních památek, což záměr splňuje. Je však třeba konstatovat, že v době zpracování dokumentace je záměr v územním plánu obsažen pouze částečně.

Územní systém ekologické stability

Lokální územní systém ekologické stability pro katastrální území Dolní Benešov a Zábřeh byl zpracován v roce 1993. Východiskem pro něj byly nejen všeobecně platné celostátní podmínky a požadavky pro zpracování podobných materiálů, ale také podrobný terénní průzkum, při kterém byla mapována kostra ekologické stability – všechna ekologicky stabilnější území s dochovaným původním genofondem.

V daném území byl podle tehdejších dispozic regionálních a nadregionálních prvků řešen průchod nadregionálního biokoridoru po řece Opavě a vymezení regionálního biocentra v prostoru Zábřežských luk.

S vypracováním celostátního ÚTP NR-R ÚSES ČR v roce 1996 byly i v tomto území akceptovány požadavky na parametry jednotlivých prvků. Podle tohoto nového uspořádání nadregionálních a regionálních prvků procházejí územím dvě osy nadregionálního biokoridoru K 96 – osa říční a osa nivní. V prostoru chráněného území Zábřežské louky bylo v ÚTP NR-R ÚSES ČR navrženo k vymezení na jmenovaném NRBK vložené regionální biocentrum 402 „Zábřežské louky“.

Podle nových parametrů byl lokální ÚSES katastrů Dolního Benešova a Zábřehu řešen při souborném zpracování ÚSES celého okresu Opava. Bylo upřesněno vymezení RBC 402 Zábřežské louky a dořešena síť lokálních prvků ÚSES v ochranném pásmu biokoridoru.

Podle biogeografického členění spadá celé území do Opavského bioregionu,který se shoduje s geomorfologickým celkem Opavská pahorkatina. Větší část tohoto bioregionu leží v Polsku. Bioregion je charakteristický poměrně teplým a suchým klimatem – leží v klimatické oblasti MT 10. Průměrná roční teplota Opavy je 8,00 C, průměrný roční úhrn srážek činí jen 640 mm.

Geologické podmínky daného území jsou určovány především recentními aluviálními sedimenty Opavy, v severní části území pak fluviglaciálními sedimenty  (štěrkopísky) a eolickými sedimenty (sprašové hlíny). Těmto poměrům odpovídá i pedologie území: na plošinách ledovcových štěrkopíscích převládají hluboké illimerizované hnědozemní půdy, v nivě Opavy pak oglejené nivní půdy. Pedologicky, přírodovědecky i krajinářsky jsou v území významné slatinné půdy v oblasti Zábřežských luk, které jsou patrně sycené vodou ze severních zvodní fluvioglaciálních štěrkopísků. Toto mokřadní území je z hlediska ekologie krajiny unikátní a regionálně významné.

Potenciálními přírodními ekosystémy byly v severní části dané oblasti na vysychavých illimerizovaných hnědozemích doubravy, na slatinách slatinné mokřady a olšiny, v nivě Opavy pak jasanové olšiny. Z těchto původních přirozených biocenóz se do současnosti zachovala pouze část genofondu ve značně pozměněných strukturách: v nivě Opavy převládají louky a pole, slatinné mokřady Koutských a Zábřežských luk, po staletí využívané jako louky, postupně zarůstají náletem olší a vrb, doubravy byly změněny na ornou půdu. Na změnách krajiny se výrazně podílí i těžba štěrkopísků, která na jedné straně mění strukturu biocenóz a hydropedologický režim biotopů, na druhé straně vytváří významné ekologické niky stojatých vod.

Kostru ekologické stability daného území tvoří především komplex Koutských a Zábřežských luk, a to jak vymezená přírodní rezervace, tak i mokřady za jeho hranicemi. Významným segmentem je i samotná řeka Opava, která v tomto úseku vytváří přirozené meandry a větší část toku má dobře vyvinuté břehové porosty. Z hlediska krajinné ekologie jsou důležité i velké vodní nádrže, které na levém břehu v nivě Opavy vznikly těžbou štěrkopísků. Střední část území představuje téměř souvisle a hustě zastavěnou oblast a severní část území je zcela pustá polní krajina s  absencí rozptýlené zeleně a s velmi nízkou ekologickou stabilitou. Celkově lze tedy kostru ekologické stability krajiny považovat za velmi nevyrovnanou a především v severní části území za zcela nedostačující.

V řešení vlastních os nadregionálního biokoridoru K 96 bylo podle současných možností navrženo převažující zastoupení lučních niv, jen malé procento plochy je navrhováno k zalesnění. Plocha regionálního biocentra Zábřežské louky by se měla vyvíjet jako maloplošné chráněné území podle plánů péče zpracovaných orgány ochrany přírody, principem by měla být záchrana unikátních slatinných lučních ekosystémů. Větší část plochy by tedy měla zůstat jako extenzívně obhospodařované louky, jen menší může být ponechána vratné sukcesi k bažinným ostřicovým olšinám.

Při řešení lokálních prvků ÚSES bylo přihlíženo především k možnostem daným kostrou ekologické stability krajiny a současně k potřebám zlepšení ekologické stability. Proto je po severních hranicích území uprostřed polí navrhován lesní lokální biokoridor s vloženým lesním lokálním biocentrem. Navazuje na lokální síť severozápadně od zpracovávaných katastrů a ve východní části navazuje na mokřadní lokální biokoridor vymezený po okrajích rybníků a po březích rybniční soustavy na Opustě.

V ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru K 96 byl vymezen po tocích Štěpánka a Mlýnská strouha pomocný lokální biokoridor, který má především vodní charakter.  Od biocentra Pastvisko je směrem na východ vymezen jako lesoluční.

Většina vymezených prvků ÚSES je v současnosti funkční nebo alespoň částečně funkční: některé plochy v nivě Opavy by měly být zalučněny, některé ve vložených biocentrech zalesněny. Na některých úsecích vodního a mokřadního LBK vymezeného po Opustě se předpokládají dílčí úpravy, které by stav mokřadních biocenóz zlepšily především s ohledem na jeho druhovou diverzitu a hydrologické funkce. Zcela nově má být realizován lesní biokoridor v polích v severní části území.

Kromě vymezených funkčních a nefunkčních lokálních biocenter a biokoridorů byly v rámci ÚSES navrženy i některé důležité interakční prvky, které by vhodně doplnily síť územních systémů a v převážně polní krajině by nadto sehrávaly důležitou půdoochrannou roli (především jako ochrana proti větrné erozi).

Stupně ekologické stability v lokalitě

Pro zhodnocení ekologického významu jednotlivých ploch jsou částem území přidělovány stupně ekologické stability, které hodnotí, jak je daná část krajiny schopná udržet si svou funkci. Nejvyšším (nejhodnotnějším) stupněm stability je 5, nejnižším 0.

0 - plochy ekologicky výrazně nestabilní, bez přirozených ekologických vazeb –         skládky, výsypky (v  území jsou reprezentovány těženými prostory, např. DP Dolní Benešov v aktivní části)

1 – plochy velmi málo stabilní – orná půda

2 – plochy málo stabilní - liniová zeleň, travní porosty

3 – plochy středně stabilní – vodní plochy, cennější části trvalých travních porostů

4 – plochy velmi stabilní – mokřady, litorál místních vodních ploch

5 – plochy nejstabilnější – plochy původních porostů nebo původním ekosystémům blízké

Zemědělská půda, která pokrývá kromě vodotečí prakticky celý navržený těžební prostor, je zařazena obvykle do stupně ekologické stability 1-2, zatímco vodní plochy, mokřady a trvalé travní porosty jsou zařazovány výše, do st. 3-4 podle výskytu fauny a flóry.

# Zvláště chráněná území

Nejbližším zvláště chráněným územím je ( citace – internetové stránky KÚ MSK): „ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky.

Katastrální území: Kravaře ve Slezsku, Zábřeh u Hlučína
		Výměra: 375,70 ha
		Nadmořská výška: 225 – 234 m

Širokou nivu toků Opavy a Štěpánky vyplňuje převážně hlinitá fluviální akumulace s vložkami bohatými organickou hmotou, slepými meandrů a ramen řeky. Na bázi akumulace leží štěrkovo-písčité sedimenty.

Na slatinných loukách byla v 50. a 60. letech minulého století popsána unikátní mokřadní společenstva svazů Caricion rostratae, Molinion coerulae a Calthion. V současné době se na podmáčených půdách nacházejí společenstva pcháčových a bezkolencových luk svazů Calthion a Molinion s řadou vlhkomilných druhů. Roste tu rdesno hadí kořen (Bistorta major), smldník bahenní (Peucedanum palustre), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), pcháč potoční (Cirsium rivulare), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kuklík potoční (Geum rivale), ostřice štíhlá (Carex gracilis), obecná (Carex nigra), dvoumužná (Carex diandra) a prosová (Carex panicea).

Díky intenzivnímu kosení se projevuje návrat některých vzácných druhů, které byly na loukách dříve hojné. Jedná se o ostřici příbuznou (Carex appropinquata), čertkus luční (Succisa pratensis), zábělník bahenní (Comarum palustre), hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum), vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), žebratku bahenní (Hottonia palustris) aj.“

# Významné krajinné prvky (VKP)

Zákon číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny navrhl nové pojetí a kategorizaci územní ochrany krajiny. Zákon rozeznává dva typy VKP:

1.	Taxativně vyjmenované, tj. lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

2. Jiné části krajiny, které zaregistruje dle §6 zákona orgán ochrany přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.

Základní povinnosti při obecné ochraně přírody, resp. VKP, stanoví § 4(2) zákona č.114/1992 Sb. VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

Zákonem vyjmenované VKP (vodoteče, mokřady, vodní plochy) budou v dotčeném  území respektovány a nebudou negativně ovlivněny, s výjimkou nivy řeky Opavy, v níž je záměr situován.

Registrace VKP v katastru Dolní Benešov u VKP „Stará hráz rybníka“, nacházejícího se na p.č. 1224/3 a p.č. 1220/1. Jeho posláním je ochrana porostu dřevin na uvedené hrázi bývalého rybníka, porost zde plní významnou funkci půdoochrannou a krajinářsko-estetickou. Tento VKP nebude záměrem dotčen.

VKP - vodní toky a jejich ochranné pásmo - budou respektovány a nebude do nich zasahováno s výjimkou čerpání důlních vod do vodoteče Mlýnská strouha a Štěpánka a výstavby provizorního mostního objektu přes Mlýnskou strouhu v prostoru severně od přeložky odkaliště.

# Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Lokalita není situována v oblasti historického, kulturního nebo archeologického zájmu. Při dosud probíhající těžbě nebyly nalezeny žádné artefakty nebo jiné známky nasvědčující nutnosti ochrany území z tohoto pohledu.

V území jsou evidovány nemovité kulturní památky zahrnující:

- zámek s areálem parku, Hájecká ul.

1357/1 zámek čn. 65, 66  Hájecká ul.  parc.č.: 126, 127, stav.

Doklad zámecké architektury vzniklé v několika slohových údobích -jádro stavby ze 16. století, z původní stavby zůstal zachován portál se znakem datovaným letopočtem 1498. Další přestavby v 19. a 20. století.

1357/2 	zámecký park  		parc.č.: 125/l, o.p.

Anglický park založen na přelomu 19. a 20. století, obklopuje budovy zámku ze všech čtyř světových stran. Rozloha: 1,7 ha, nadm. výška 230 m.

- farní kostel sv. Martina s kaplí  (v obci)

1358/1 farní kostel sv. Martina 	parc.č.: l, stav.

Jednolodní orientovaná kostelní architektura asi z roku 1669, upravena v roce 1747, věž s historizujícím tvaroslovím postavena kolem roku 1860, oratoř nad sakristií pravděpodobně z 20. stol.

1358/2 kaple – kostnice

u farního kostela sv. Martina		parc.č.: 2, stav.

Drobná hřbitovní stavba se štítovým průčelím z pozdního 18. století.

1359 	kaple sv. Kříže

na západním okraji obce u st. silnice, Opavská ul., parc.č.: 660, stav.

Pseudogotická neorientovaná cihlová stavba, typická pro tuto oblast, asi ze 70. let 19. století, od F. Exnera z Brém.

1360 	socha Immaculaty

náměstí Cypriána Lelka 		parc.č.: 2188, o.p.

Kamenná barokní socha, datovaná na soklíku 1784, podstavec na stupních z 20. století.

Nově je navrhována jako nemovitá kulturní památka kaplička za odbočkou do areálu Štěrkoven.

# Území hustě zalidněná

Dotčené území nepatří do území hustě zalidněných.

# Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Dotčené území není situováno v území zatěžovaném nad míru únosného zatížení. Hustota zástavby je poměrně malá, rozsah těžby v území je ale poměrně značný, i když nevykazuje nadměrné poškozování ekosystémů.

# Staré ekologické zátěže

Nebyly v zájmovém území zjištěny ani se zde nepředpokládají.

## C.2. 	Charakteristika současného stavu životního 		prostředí v dotčeném  území

V dalším textu jsou uvedeny základní charakteristiky zájmového území a jeho okolí.

### C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

Klimatické poměry

Dolní Benešov leží v klimaticky mírně teplé oblasti  MT 10  (delší léto, krátké teplé a mírně suché přechodné období s mírně teplým podzimem, krátká a mírně teplá, velmi suchá zima, s mírným trváním sněhové pokrývky). Podnebí je mírně teplé až teplé, projevuje se v něm zvýšená kontinentalita vzhledem k charakteru území, které je výběžkem polských rovin. Území je srážkami zásobeno středně.

Průměrné měsíční a roční teploty °C v období 1905 - 1980

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opava | -2,2 | -1,1 | 2,9 | 7,8 | 13,1 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 13,4 | 8,4 | 3,4 | -0,1 | 8,0 |
| Ostrava | -2,0 | -0.6 | 3,6 | 8,7 | 14,1 | 16,9 | 18,7 | 17,5 | 13,9 | 8,9 | 3,8 | 0.0 | 8,6 |

Průměrný měsíční úhrn srážek (mm) v období 1901 - 1980

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opava | 25 | 24 | 32 | 45 | 74 | 81 | 96 | 81 | 54 | 46 | 39 | 29 |
| Ostrava | 37 | 35 | 42 | 53 | 81 | 97 | 108 | 104 | 66 | 61 | 46 | 39 |

Dobývací prostor se nachází západně od Dolního Benešova, v katastrech Dolního Benešova a Zábřehu u Hlučína, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Nadmořská výška lokality se pohybuje kolem 240 m.

Grafické znázornění růžice

Tabulka hodnot větrné růžice

| třída | [m/s] | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | CALM | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.tř. | 1,7 | 0,42 | 0,17 | 0,24 | 0,02 | 0,09 | 0,41 | 0,24 | 0,05 | 3,35 | 4,99 |
| II.tř. | 1,7 | 1,1 | 0,52 | 0,63 | 0,05 | 0,27 | 1,22 | 0,5 | 0,09 | 3,75 | 8,13 |
| II.tř. | 5 | 7,15 | 2,68 | 0,24 | 0 | 0,08 | 5,29 | 0,62 | 2,8 | 0 | 18,86 |
| III.tř. | 1,7 | 2,29 | 1,39 | 1,26 | 2,34 | 4,65 | 2,63 | 3,17 | 2,66 | 1,64 | 22,03 |
| III.tř. | 5 | 2,57 | 0,85 | 0,39 | 0,28 | 1,85 | 1,92 | 1,73 | 0,9 | 0 | 10,49 |
| III.tř. | 11 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,29 |
| IV.tř. | 1,7 | 1,08 | 0,5 | 0,71 | 1,33 | 1,68 | 1,05 | 1,82 | 2,47 | 1 | 11,64 |
| IV.tř. | 5 | 2,42 | 0,47 | 0,33 | 0,35 | 2,27 | 2,69 | 2,54 | 1,62 | 0 | 12,69 |
| IV.tř. | 11 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 1,61 |
| V.tř. | 1,7 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,39 | 2,07 | 0,13 | 0,84 | 3,6 |
| V.tř. | 5 | 0,07 | 0,5 | 1,24 | 0,07 | 0,09 | 2,61 | 0,51 | 0,58 | 0 | 5,67 |
| Sum (Graf) | 18,12 | 7,1 | 5,1 | 4,5 | 10,99 | 18,21 | 13,2 | 12,2 | 10,58 | 100/100 |

Z hlediska čistoty ovzduší je nutno konstatovat, že katastr města Dolní Benešov je zařazen mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, což je dáno především škodlivinami z dopravy.

Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna emisemi z lokálních zdrojů. Vzhledem k tomu, že v blízkosti nejsou umístěny imisní měřicí stanice (resp. automatizované měřicí programy), nelze jednoznačně stanovit imisní zatížení lokality.

Pozaďové koncentrace NO2  lze očekávat kolem 25 g/m3, PM10  cca 30 g/m3 , CO do 1000 g/m3,  benzenu pod 3 g/m3.

### C.2.2. Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod

a) povrchová voda

Páteří hydrologického systému území je řeka Opava, která tvoří také jednu z hranic správního území města. Řeka tvoří přirozené meandry a větší část toku má dobře vyvinuté břehové porosty.

Hodnocení jakosti vody v říčních profilech podle ČSN 75 7221 „Klasifikace jakosti povrchových vod“ je prováděno Povodím Odry s.p. v profilu Děhylov, ř.km. 8,8. V letech 2002-2003 zde byly zjištěny hodnoty koncentrace znečištění:

Hodnoty znečištění v řece Opavě

| prům. průtok m3/s | RL mg/l | NL mg/l | Rozp. O2 | CHSKCr mg/l | Fe mg/l | Fek.kolif.bakt. KTJ/ml | BSK5 mg/l | N-NO3 mg/l | Pcelk mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,43 | 300/II | 31/II | 8,0/I | 27/III | 0,78/II | 201/III | 4,2/III | 2,79/I | 0,41/IV |

Celkově je řeka Opava zařazena do IV. třídy znečištění.

* Pozn: Míra znečištění povrchové vody se určuje podle pěti tříd jakosti vody:

I.   třída – velmi čistá voda

II. třída – čistá voda

III.třída – znečištěná voda

IV.třída – silně znečištěná voda

V. třída – velmi silně znečištěná voda

Síť ostatních drobných toků je velmi hustá, tvořená umělými i přirozenými koryty. Pro posuzovanou lokalitu má největší význam Mlýnská strouha (resp. Náhon, umělý tok), který dnes tvoří severozápadní hranici stávající dobývacího prostoru, a vodoteč Štěpánka. Kvalita vody Mlýnské strouhy odpovídá kvalitě vody v řece Opavě, z níž se vyděluje u splavu nad Smolkovem, kvalita Štěpánky je negativně ovlivněna obytnou zástavbou v Kravařích-Koutech, které nemají ČOV.

Přepad důlních vod z dolnobenešovského jezera je veden otevřeným melioračním příkopem, který svým korytem kopíruje koryto Štěpánky, do níž se nad jejím zaústěním do Opusty vlévá. Břehové porosty melioračního kanálu jsou v současné době  nepravidelné, koryto odtokového příkopu je zčásti zaneseno sedimenty.

Celá síť toků zůstane i při realizaci záměru beze změn, a to včetně doprovodných břehových porostů. Vzhledem k zahloubení stávajícího těžebního jezera, jehož dno se nachází níže, než těžební báze nového těžebního prostoru, aniž by to mělo negativní dopad na vodoteče, nelze očekávat negativní ovlivnění vodního režimu vodotečí v území.

Významnou složkou povrchových vod jsou rozsáhlé vodní plochy vzniklé po těžbě štěrkopísků (jezero cca 110 ha) a rybniční soustava na říčce Opustě v severovýchodní části katastrálního území Dolní Benešov (Chobot –6,5 ha, Bobrov - 12,3 ha, Bezedno -7,68 ha, Přehyně – 6,5 ha) a rybník Nezmar (65,6 ha).

b) podzemní voda, hydrogeologie

Hydrogeologické poměry v oblasti jsou prostorově málo proměnlivé. Území patří k hydrogeologickému rajónu 152 – Fluviální a glacigenní uloženiny povodí Opavy. Hydrogeologické prostředí je silně propustné s hodnotou koeficientu filtrace kf řádově n.10-4 až n.10-3 m/s.

Lokalita těžebního prostoru je situována na území údolní terasy řeky Opavy. Hladina podzemní vody je vytvořena v kolektoru trvale zvodnělých fluviálních štěrků údolní terasy s proměnným podílem jílovité a písčité frakce. Vespod je zvodnělý kolektor omezen počevním izolátorem mocných vrstev tortonských vápnitých jílů. Nadložní vrstvy jsou reprezentované holocenními sedimenty, ke kterým patří zejména fluviální hlíny. Tyto vrstvy vytvářejí při vyšší hladině podzemní vody stropní izolant. Jejich mocnost dosahuje cca 1,5 -2,5 m , v místech, kde byly provedeny náhradní rekultivace, přes 3,0 m.

Podzemní voda poříčního charakteru je vytvářena plošně, přibližně v rozsahu údolní terasy řeky. Plošné zvodnění může být horizontálně a částečně i vertikálně omezeno nepravidelnými jílovitými vložkami. Mocnost zvodnění je dána mocností fluviálních štěrků. Jejich mocnost klesá od 5,0 – 6,0 m na jihu lokality do 3,0 m na severu k okraji údolní terasy. Generelní směr proudění podzemní vody je od severozápadu k jihovýchodu, tj. zhruba ve směru souběžném s řekou Opavou s výškově nevýrazným  přestupem podzemní vody.

K dotačním zdrojům podzemní vody patří infiltrovaná povrchová voda z řeky Opavy, zejména v období zvýšených průtoků. S hladinou povrchových vod je podzemní voda údolní terasy v hydraulické spojitosti.

Druhým dotačním zdrojem jsou vsáklé srážkové vody zachycované ve vrstvách glaciálních sedimentů uložených severně od zájmové lokality těžebního prostoru. Tyto podzemní vody mohou dotovat prostřednictvím vyšší Zábřežské terasy skrytě přímo podzemní vodu údolní terasy nebo drénují do drobných vodotečí a vytvářejí soustavu levobřežních přítoků řeky Opavy. Jejich dotace do kolektoru údolní terasy je během roku převážně rovnoměrně rozložena.

Třetím dotačním zdrojem jsou srážkové vody spadlé na plochu údolní terasy, které po průsaku vrstvou fluviálních sedimentů přímo dotují podzemní vody v kolektoru údolní terasy.

Během období jednoho roku hladina podzemní vody v kolektoru údolní terasy podléhá rozkmitu v závislosti na množství shora uvedených dotačních vod a odtoku ve směru údolní terasy řeky Opavy.

Podzemní voda v oblasti je sladká, s mineralizací cca 400 mg/l a slabě zásaditou reakcí (pH cca 7,6). Voda je agresivní na železné a betonové konstrukce.

### C.2.3. Základní charakteristiky půd zájmového území

Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu).

Pro dotčenou oblast platí charakteristiky:

Klimatický region zájmové oblasti	6 (MT 3) – mírně teplým až teplým, a klimatickým 						regionem 5 (MT 2) – mírně teplým, mírně vlhkým (levý 					břeh Mlýnské strouhy za jeho přemostěním pod Zábřehem)

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek HPJ (dle vyhl.č. 546/2002 Sb)

(účelové seskupení půdních forem příbuzných vlastnostmi charakterizovanými genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu):

U pozemků dotčených záměrem:

| 58 | Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé |
| --- | --- |
| 67 převažující | Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné |
| 69 | Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních uloženinách nebo svahovinách, převážně těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků. |

V širší oblasti se dále vyskytují půdy:

14 - Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách (prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry.

22 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším.

71 - Gleje fluvické, fluvizemě glejové, na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké, avšak výrazně vlhčí při terasových částech úzkých niv.

### C.2.4. Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů

Reliéf krajiny

Posuzovaná lokalita leží v nivní rovině v nadmořské výšce 224-226 m n.m s velmi mírným úklonem k východu. Nivní rovina je členěna koryty vodních toků a místními komunikacemi. Převažují vodní plochy, kromě obytné zástavby jsou zde rovněž zastoupeny luční a polní porosty a břehové porosty vodotečí.

Geomorfologie

Území je součástí Kravařské roviny vymezené ve východní části Poopavské nížiny. Rovina se širokou údolní nivou řeky Opavy je protáhlá ve směru V-Z.

Geologické poměry

Na skalním podloží hornin Českého masivu jsou uloženy terciérní sedimenty miocenního badenského stáří, zastoupeny jíly, na nichž jsou uloženy štěrkopísky. V terciéru jsou zastoupeny glacilakustrinní písky halštrovského zalednění. Nejstaršími fluviálními sedimenty kvartéru jsou štěrkovité sedimenty pokryté eolickými sprašovými hlínami. Nejvýznamnějšími geologickými prvky jsou štěrkopísky údolní terasy řeky Opavy, převážně hrubé zrnitosti, s podílem hrubého kameniva 79-92%. Nejmladšími sedimenty jsou holocénní sedimenty hlinitého pokryvu (v rámci dobývání představují skrývku), tvořené převážně povodňovými hlínami s humózním horizontem.

Seizmicita

Dle mapy seizmických oblasti (příloha č.1 ČSN 73 0036) je území zařazeno do oblasti s intenzitou 6oM.C.S.

Eroze

Vodní ani větrná eroze dotčeného území nenastane ani se v současnosti v širším území významně neprojevuje.

Poddolovaná území, sesuvy

se v místě realizace záměru nenacházejí.

### C.2.5. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna, flora, ekosystémy, krajina)

Katastr Dolního Benešova a Zábřehu u Hlučína spadá do sosiekoregionu II.24 Opavská pahorkatina, poblíž jeho hranice se sosiekoregionem III.20.5 Nízký Jeseník na jižním okraji Slezské nížiny.

Po stránce fytogeografické patří Opavská pahorkatina k Českomoravskému mezofytiku.

Území zahrnuje biochoru II.24.1 - teplých až mírně teplých říčních niv a nižších fluviálních teras, a II.24.4 – teplých plochých pahorkatin s illimerizovanými půdami.

Zatímco první typ zabírající nivu řeky Opavy a představující více než polovinu posuzovaného katastru je reprezentován skupinou geobiocénů 2-3 BC 4-5 (jasanové olšiny), 3 B 5 (olšiny), 2-3 B 3 (bukové doubravy) a 2-3 AB 3 (dubové bučiny), druhý typ zabírá území severně od obytné zástavby a jsou v něm zastoupeny společenstva 2 B 3  a 2 AB 3 (bukové doubravy).

C.2.5.1 Ekosystémy

Ekosystémy v oblasti je možno rozdělit na přirozené a umělé. Přirozené ekosystémy se vyvíjejí s minimálními zásahy člověka a jsou stabilnější a druhově bohatší. Jedná se zejména o lesy (v okolí se zachovaly v podstatě jen v Přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky na podmáčených stanovištích s vysokou hladinou podzemní vody a středně výživnými slatinnými půdami) a rozptýlenou zeleň tvořenou především břehovými porosty vodotečí s kvalitními zástupci hlavních dřevin staršího věku.

V širším území se vyskytují převážně ekosystémy se stupněm stability I-II, méně často se vyskytují plochy se st. III, kam patří břehové porosty toků a rozptýlená a lesní zeleň. Mezi stabilní ekosystémy se st. IV jsou zařazeny mokřady a břehové porosty Opavy, případně extenzívní mokré louky pod Zábřehem u Hlučína nacházející se západně a severozápadně za hranicí DP. Plochy byly takto ohodnoceny v době zpracování místních ÚSES, k dnešnímu dni by patrně zejména zařazení vodní plochy po těžbě a některých částí jejího břehu bylo vyšší.

V původní krajině by část nivy řeky Opavy pokrývaly lužní lesy a olšiny, svahy terasy by byly porostlé listnatými dubohabrovými háji, jasany, vrbami a olšemi v nivách vodotečí.

#### C.2.5. 2 Flóra a fauna

#### Flóra

V místech střídavě zaplavovaných vodou (kalová pole u těžebního jezera) se nacházejí rákosiny. Na nekosených březích a v jejich okolí, zejména na jihozápadě, došlo k rozvoji vysokobylinných zárostů s výskytem vrbin, ostřic, svízele, sítin, tužebníku a náletových dřevin, které v některých úsecích začínají převažovat.

Podél Mlýnského náhonu a Štěpánky byly nalezeny porosty keřových vrb a olší s přimísením topolu černého a jasanu ztepilého. V místech zaplavovaných vodou se vyskytuje ptačinec bahenní, pryskyřník plamének, pomněnka bahenní, konopice zdobná, přeslička bahenní aj. Omezeně byl zjištěn výskyt druhů jako okřehek a rdest, rákos obecný, orobinec úzkolistý, blatouch bahenní, chrastice rákosovité. Těžebně využívané plochy jsou částečně ruderalizovány zejména zlatobýlem, vratičem, locikou a lebedou.

V remízcích a doprovodných porostech vodotečí v dotčeném území se nacházejí kromě dominantních dřevin (vrba, olše, jasan) i vtroušeniny dubu letního, třešně ptačí, případně lípy a klenu, v podrostu pak kalina, šípek, hloh, trnka, ostružiník, bez a hloh.

Bylinné pásmo je zastoupeno jednak vlhkomilnými rostlinami v místech občasně zaplavovaných nebo podmáčených (ostřice, vrbice, dvojzubec, druhově bohaté traviny, pryskyřník plazivý a prudký, kohoutek jarní, krvavec toten, vikev aj.), jednak na sušších stanovištích společenstvy ovsíkových luk se šťovíky, jetelem lučním, kostivalem lékařským, psárkou a metlicí trsnatou.

V blízkosti hnojených pozemků se projevuje nežádoucím způsobem eutrofizace. I na březích vodotečí a těžebního jezera se vyskytují kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha, hluchavka skvrnitá, zlatobýl kanadský, pcháč oset, šťovík tupolistý, vratič obecný aj., jejichž nadměrnému šíření může zamezit jen pravidelné kosení luk před vysemeněním.

V území přímo dotčeném těžbou nebyly při pochůzce zaměřené na výskyt ohrožených druhů nalezeny ohrožené druhy rostlin ve smyslu vyhl.č. 395/1992 Sb.

Pro lokalitu byl zpracován biologický průzkum, který je v celém rozsahu zařazen v přílohách. Zpracovatelka průzkumu konstatuje, že v území nebyl zjištěn žádný z kriticky ohrožených druhů živočichů, u rostlinstva na dotčených pozemcích nebyly shledány vzácnější druhy flóry.

V lokalitě byly při pochůzce zjištěny následující druhy flóry:

E3 Stromové patro

Betula verrucosa Ehrh. (bříza bradavičnatá)

Fraxinus excelsior L. (jasan ztepilý)

Larix decidua Mill. (modřín)

Malus silvestris Mill. (jabloň lesní)

Picea (smrk)

Populus nigra L.(topol černý)

Populus tremula L. (topol osika)

Populus nigra (topol černý)

Populus canadensis L. (topol kanadský)

Prunus spinosa L. (trnka obecná)

Quercus robur (dub letní)

Salix alba L.(vrba bílá)

Salix caprea L.(vrba jíva)

Sorbus aucuparia L. (jeřáb obecný)

Tilia cordata Mill. (lípa srdčitá)

E2 Keřové patro:

Acer pseudoplatanus L.(javor klen)

Corynus avellana L. (líska obecná)

Crataegus oxyacantha L. (hloh obecný)

Frangula alnus Mill.(krušina olšová)

Ligustrum vulgare L.(ptačí zob obecný)

Rubus fruticosus L. (ostružiník křovitý)

Rosa canina L.(růže šípková)

Salix alba L. (vrba bílá)

Salix caprea L. (vrba jíva)

Sambucus nigraL. (bez černý)

Sambucus racemosa L. (bez červený)

Viburnum opulus L. (kalina obecná)

E1 Bylinné patro:

Druhová pestrost území dotčeného těžbou v současnosti není v území výrazná. V jarním období se neprojevil výrazně bohatý aspekt v porostu.

Determinovány byly následující druhy bylinného patra:

Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)

Agropyron repens (pýr plazivý)

Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý)

Agrostis tenuis (psineček tenký)

Agrimonia eupatoria (řepík lékařský)

Anthyllis vulneraria (úročník bolhoj)

Arctium tomentosum (lopuch plstnatý)

Achillea millefolium (řebříček obecný)

Ajuga reptans (zběhovec plazivý)

Alchemilla  vulgaris (kontryhel obecný)

Alliaria petiolata (česnáček lékařský)

Alopecurus pratensis (psárka luční)

Arthemis (rmen)

Asperula odorata (mařinka vonná)

Atriplex (lebeda)

Bellis perennis (sedmikráska chudobka)

Brassica campestris (brukev obecná)

Brassica rappa (brukev řepka)

Campanula patula  (zvonek rozkladitý)

Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka)

Cardamine pratensis (řeřišnice luční)

Cirsium arvense (pcháč rolní)

Cirsium vulgare (pcháč obecný)

Convolvulus arvensis (svlačec rolní)

Dactylis glomerata (srha říznačka)

Daucus carota (mrkev obecná)

Dianthus deltoides (hvozdík kropenatý)

Echium vulgare (hadinec obecný)

Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens)

Equisetum arvense (přeslička rolní)

Euphorbia cyparisias (pryšec chvojka)

Euphorbia ascula (pryšec  obecný)

Festuca pratensis (kostřava luční)

Fragaria vesca (jahodník obecný)

Fumaria officinalis (zemědým lékařský)

Galeopsis tetrahit (konopice polní)

Galium aparine (svízel přítula)

Galium mollugo (svízel povázka)

Geranium robertianum (kakost krvavý)

Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý)

Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá)

Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bílá)

Chenopodium  album (merlík bílý)

Knautia arvensis (chrastavec polní)

Lolium perenne (jílek vytrvalý)

Linaria vulgaris (lnice obecná - květel)

Linaria arvensis (lnice rolní)

Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)

Medicago falcata (tolice srpovitá )

Matricaria chamomilla (heřmánek pravý)

Nigella arvensis (černucha rolní)

Phleum pratense (bojínek luční)

Pimpinella saxifraga (bedrník obecný)

Plantago media (jitrocel prostřední)

Poa pratensis (lipnice luční)

Polygonum aviculare (rdesno ptačí)

Polygonum bistorta (rdesno hadí kořen)

Poa nemorosa (lipnice hajní)

Poa pratensis (lipnice luční)

Poa annua (lipnice roční)

Polygonum bistorta (rdesno hadí kořen)

Potentilla anserina (mochna husí)

Potentilla verna (mochna jarní)

Poterium sanguisorba (krvavec menší)

Rosa canina (růže šípková)

Ranunculus arvensis (pryskyřník luční)

Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)

Raphanus raphanistrum (ohnice polní)

Rubus fruticosus (ostružiník křovitý)

Sedum telephium (rozchodník velký)

Saponaria officinalis (mydlice lékařská)

Silene vulgaris (silenka nadmutá)

Solidago virgaurea (celík zlatobýl)

Sinapis arvensis (hořčice rolní)

Sinapis alba (hořčice bílá)

Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý)

Symphytum officinale (kostival lékařský)

Tanacetum vulgare (vratič obecný)

Taraxacum officinale (tařice lékařská)

Thlaspi arvense (penízek rolní)

Trifolium repens (jetel plazivý)

Trifolium arvense (jetel rolní)

Taraxacum officinale (smetánka lékařská)

Trifolium pratense (jetel luční)

Tussilago farfara (podběl lékařský)

Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)

Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek)

Viola tricolor (violka trojbarevná)

Viola arvensis (maceška rolní )

Fauna

Přes poměrně nízký stupeň stability dotčených pozemků se v širším území díky vodní ploše vyvinulo bohaté druhové zastoupení fauny, a to i chráněných a kriticky nebo silně ohrožených a ohrožených druhů, zejména ptáků. S ohledem na blízkost těžebního jezera a vodotečí v těsném sousedství lokality záměru a blízkosti Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky nelze ani po předchozí pochůzce vyloučit občasný výskyt některého z ohrožených druhů fauny.

V širším území byl v minulosti doložen výskyt užovky obojkové, čolka obecného a velkého, skokana hnědého a zeleného, ropuchy, netopýra rezavého, rosničky zelené, rejsce šedého, kuňky aj.

V  území, zejména v blízké Přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky bylo popsáno více než 120 druhů ptáků, z toho přes 70 hnízdících. Pravidelně se zde vyskytují bramborníček hnědý, pěnice, šplhavci, slavík obecný, ťuhýk obecný, chřástal polní a malý, jestřáb lesní, sluka lesní, v blízkosti toků pak ledňáček říční, moudivláček lužní, hýl rudý, bramborníček černohlavý, zvonci, rehek, lindušky, konipasi, v mokřadech sídlí kachna divoká, vodouš bahenní, kropenatý, šedý a tmavý, rákosník zpěvný, obecný a proužkovaný, strnad rákosní, polák chocholačka, labuť velká, břehouš černoocasý, bekasína otavní, koliha velká a malá, kulík hnědý, čejka chocholatá, potápky, volavka popelavá, rybák obecný, racek bouřní, jespák bojovný, čírka modrá a jiné. Výskyt kriticky a silně ohrožených bahňáků byl jedním z hlavních důvodů vyhlášení Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky.

V blízkosti obytné zástavby se objevují druhy přivyklé člověku (vrabec domácí, sýkory, vlaštovky a jiřičky, poštolka, puštík, kosi, špačci apod.).

Nezanedbatelný a pro život vyšších druhů nepostradatelný je také výskyt hmyzu a vodních plžů, zejména vážek, motýlic, modrásků, batolece duhového, potápníků, bahenky, okružáka aj. V jezeře je v posledních letech uměle podporován chov ryb.

Ze savců se běžně vyskytují obvyklé druhy (ježek západní, rejsek obecný, myš domácí, veverka obecná, hraboš polní), nacházející potravu na agrocenózách. V lesních porostech a v jejich blízkosti se omezeně vyskytuje lovná zvěř. V březích vodotečí i stojaté vody byl zjištěn výskyt ondatry, která zde odchovává mláďata i přes blízkou těžbu.

V území přímo dotčeném navrhovanou těžbou nebyl při pochůzce zaměřené na zjištění výskytu ohrožených druhů fauny vzhledem ke stávajícímu pohybu mechanizace a těžební dopravy v jejich blízkosti zaregistrován výskyt žádného z ohrožených druhů fauny ve smyslu vyhl.č. 395/1992 Sb.

V tůňkách Mlýnské strouhy a Štěpánky byl zjištěn výskyt pulců, který nasvědčuje budoucímu vývoji obojživelníků. Do těchto ekosystémů však těžba nebude zasahovat a bude zachováno i ochranné pásmo obou vodotečí, zejména Štěpánky.

V agrocenóze byly při pochůzkách při zpracování biologického průzkumu zjištěny druhy:

hraboš polní Microtus arvalis

ježek východní Erinaceus  concolor

králík divoký Oryctolagus cuniculus

myšice křovinná Apodemus sylvaticus

potkan Rattus norvegicus

rejsek obecný Sorex araneus.

Výskyt ptactva je vázán na blízký stromový porost a vodní plochy s doprovodnými porosty, které jsou vhodnými lokalitami pro hnízdění ptactva. Dotčené pozemky vymezené pro rozšíření DP a navazující těžbu nejsou významným hnízdním územím. V rámci průzkumu nebyl zjištěn přímý výskyt hnízdišť.

Významným prvkem v území je nedaleká vodní plocha (těžební jezero) v prostoru situovaném východně od předmětného území. V rámci průzkumu nebyl výskyt obojživelníků zjištěn, předpokládán je zde výskyt Rana temporaria – skokan hnědý. V rámci průzkumu nebyl jeho výskyt zjištěn.

Z hlediska půdní fauny byl prokázán výskyt slimáků, pavouků, brouků, motýlů a housenek. Vliv těžby nebude mít vliv na likvidaci uvedených druhů, systém jejich stanovišť a rozmnožovacího cyklu není přímo vázán na lokalitu dotčenou dalším postupem těžby. Jejich výskyt nebude vlivem postupu těžby znamenat jejich vymizení.

Migrační koridory nebyly v rámci průzkumu zjištěny.

C.2.5.3 Krajina, krajinný ráz

Obecně je krajinný ráz ve smyslu pojetí § 12 zákona č. 114/1992 Sb. dán nejen mírou uchování přírodního prostředí, ale i způsobem obhospodařování a dlouhodobého využívání krajiny, její geomorfologií a charakterem osídlení. Cílem ochrany krajinného rázu je uchování základního charakteru krajiny a jejího vhodného dotváření tak, aby byla udržena či zvýšena její ekologická a estetická hodnota. Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určité oblasti či místa. Před činnostmi, které by mohly vést ke snížení jeho estetické a přírodní hodnoty, je krajinný ráz chráněn zákonem. Jakékoliv zásahy musí respektovat zachování dominant krajiny, VKP, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Pro veškeré činnosti, které by mohly krajinný ráz ovlivnit, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

Krajina v místě řešeného záměru je poznamenaná civilizačními zásahy, jak intenzivní zemědělskou činností, tak částečnou urbanizací a zejména těžbou. Pozemky mají nízký koeficient stability a snížený typ krajinářské hodnoty. Na území související s těžbou navazují na západě velmi cenná společenstva Přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky, do nichž nebude v souvislosti s realizací záměru oznamovatel vstupovat. Toto cenné území nebude ani zprostředkovaně těžbou poškozeno.

### C.2.6. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí

Charakter osídlení, obyvatelstvo

Lokalita je situována jižně od hranice obytné zástavby části Zábřeh u Hlučína. Zástavba se nachází asi 250 m od nejbližšího okraje nového těžebního prostoru.

Správní území města Dolní Benešov sestává ze dvou katastrálních území o celkové rozloze 1481 ha (Dolní Benešov a Zábřeh u Hlučína). V středu obou k.ú. se nachází souvisle zastavěná území, ze severu, východu a západu obklopené plochami obdělávaných polí, z jihu se pak nachází niva řeky Opavy s plošně rozsáhlými vodními plochami, rybniční soustava využívaná k chovu ryb a jezero vzniklé po těžbě štěrkopísku.

Roztroušená zástavba usedlostí se v krajině nenachází, mimo zastavěná území je v polích umístěn statek Moravec.

Zastavěné území se vyznačuje kompaktní zástavbou, převážně dvoupodlažních rodinných domů. V Zábřehu převažuje venkovský typ zástavby, v Dolním Benešově již spíše vilové čtvrti městského charakteru a v centru města vícepodlažní budovy.

Počet obyvatel města dosahuje asi celkem 4300, rozloha města činí přibližně 14 km2.

Hmotný majetek

V území dotčeném těžbou se nenacházejí žádné objekty, které by mohly být činností v lokalitě poškozeny.

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Záměr v současné době zčásti není v souladu s ÚPD Dolního Benešova. Podle vyjádření stavebního úřadu byla zadána ke zpracování změna územního plánu zahrnující také realizaci předmětného záměru.

Vyjádření je zařazeno jako příloha č. 1 oznámení.

## C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Z hlediska kvality životního prostředí je území hodnoceno II. třídou souborné kvality životního prostředí vzhledem k intenzivnímu využívání zemědělské půdy a s přihlédnutím k polopřírodnímu komplexu lučních pozemků a k přítomnosti cenných společenstev v širším okolí, zejména v blízkosti vodních ploch.

V území jsou překračovány imisní limity znečišťujících látek pocházejících zejména z dopravy /benzo(a)pyren/. K jejich navýšení však záměr přispívá zcela zanedbatelnou měrou (pouze díky prodloužení trasy vnitřní dopravy od místa těžby ke stávajícímu přístavu, objem dopravy po veřejných komunikacích se nemění).

Nenacházejí se zde žádné další rizikové prvky, jako hustě zalidněná území, staré zátěže, velmi znečištěné povrchové vody apod.

Voda v místních vodotečích, tam, obecně není dobré kvality, je hodnocena třídou III.-IV., tj. jako znečištěná až silně znečištěná, a to vlivem nedostatečného nebo žádného čištění splaškových komunálních vod.

Průmysl v území je lehký nebo jsou zde ojediněle provozovány menší areály průmyslu strojírenského bez významného podílu na znečištění ovzduší. Na znečištění ovzduší má hlavní podíl doprava, která je také příčinou stávající hlukové zátěže podél hlavní dopravní komunikace I/56. Stacionární zdroje hluku v území jsou zanedbatelné.

V území je dostatek zeleně, nacházejí se zde jak drobné vodoteče, tak velké vodní plochy s doprovodnými porosty a se silným zastoupením fauny.

# ČÁST D.	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ

# VLIVŮ ZÁMĚRU NA veřejné zdraví A  ŽIVOTNÍ

# PROSTŘEDÍ

## D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti  a významnosti

Na základě všech dostupných podkladů, provedeného místního průzkumu, porovnání předpokládané úrovně znečištění v lokalitě, výsledků vypočtených a zpracovaných studií a posudků a srovnání s obdobnými záměry jsou dále v tomto oddílu hodnoceny podstatné negativní vlivy, které se mohou při realizaci posuzovaného záměru projevit. Hodnocení negativních vlivů vedlo k návrhu opatření pro fázi provozu, realizace i ukončení záměru, které jsou dále zapracovány do této dokumentace a budou se promítat do následných řízení o povolení hornické činnosti v lokalitě.

Z možných negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí jsou nejzávažnějšími, nikoli však nadlimitními vlivy:

- emise z dopravy včetně emisí sekundárních,

- hlukové vlivy,

- riziko kontaminace podzemních vod úniky ropných látek z těžebních a dopravních mechanismů při havárii.

### D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Obecně k hodnocení zdravotních rizik

Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizik je jedním ze základních vstupů do procesu řízení rizik a má za úkol vést k navržení a přijetí takových opatření, která by snížila riziko na únosnou míru.

Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu nepříznivých dopadů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami danými platnými předpisy. Limitní hodnoty obvykle představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a zachování pobytové obyvatelstva.

Hodnocení má dále za úkol zvážit možnost případného synergického působení škodlivin, u nichž v jednotlivých případech nemusí dojít k překračování limitních hodnot, avšak při jejich souběhu může docházet k poškození zdraví obyvatelstva. Hodnocení je nutno použít i pro negativní účinky, jejichž zákonné limitní hodnoty nejsou legislativou dány.

Mezi základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice patří např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu  MŽP ČR k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č.184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, Manuál prevence  v lékařské praxi, díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha a metodický návod „Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnosti HS“ schválený dne 6.9.2001 Hlavním hygienikem ČR pro interní potřebu hygienické služby.

Hodnocení zdravotních rizik se provádí ve čtyřech základních krocích :

a) identifikace  nebezpečnosti, při které se zjišťuje, zda a za jakých podmínek daná látka může nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. Zdrojem informací jsou toxikologické databáze a odborná literatura, obsahující výsledky epidemiologických studií a pozorování u lidí, experimentů na pokusných zvířatech nebo laboratorních testů.

b) charakterizace nebezpečnosti, která má objasnit kvantitativní vztah mezi dávkou dané škodliviny a mírou jejího účinku, čímž je dán odhad míry rizika. Zde se rozlišují látky s účinkem prahovým (tedy takové, které svůj negativní účinek projevují až po dosažení určité míry vnosu do prostředí) a látky s účinkem bezprahovým (takové, u nichž neexistuje limitní hodnota, pod níž je účinek látky neškodný).

c) hodnocení expozice, při němž se sestavuje model ukazující, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je obyvatelstvo vystaveno dané škodlivině, a to jak v míře průměrné, tak v případech maximální expozice nebo expozice zvláště citlivých skupin osob.

d) charakterizace rizika, sloužící ke kvantitativnímu vyjádření míry skutečného konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních.

Pro hodnocení zdravotních rizik byl zpracován posudek o hodnocení vlivů na veřejné zdraví, zpracovaný autorizovanou osobou a soudním znalcem v oboru hodnocení zdravotních rizik. Tento posudek je v celém rozsahu zařazen v přílohách dokumentace.

Prach - TZL

Prostředí v těžebních areálech je charakterizováno větší či menší produkcí prachu, který je polydisperzní, tj. obsahuje částice různé velikosti. V závislosti na hmotnosti částice dříve či později sedimentují. Část prachu je tzv. respirabilní, tj. může docházet k jeho vdechnutí. Podle složení prachu může u osob vystavených jeho pravidelnému působení docházet ke vzniku prostého zaprášení plic, případně podráždění horních cest dýchacích, alergizaci, zhoršování astmatu apod. (v případě částic bez nebo jen s malým chemickým působením) nebo k fibrogennímu působení. Jedná se o onemocnění charakterizované tvorbou nevzdušné tkáně v plicích, čímž se omezuje účinná plocha dýchacího orgánu s následným poškozením srdce. Příčinou tohoto onemocnění je zejména obsah volného krystalického oxidu křemičitého v částicích o velikosti kolem 0,005 mm, které se nezachytí v horních cestách dýchacích a proniká až do plicních alveol.

Při rozmělňování a přemísťování jakýchkoliv materiálů, zvláště obsahují-li malý podíl vlhkosti, je vznik prachových částic běžný. Jeho přenos od místa vzniku závisí na několika faktorech. Vliv zde mají vlhkost, velikost a měrná hmotnost částic, jejich tvar, síla proudění vzduchu, pojezdy mechanismů, pohyby suroviny po lince a další. U částic s adsorbovanými karcinogeny a mutageny hrozí riziko vzniku nádorového onemocnění, což však není případ posuzovaného záměru. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že i surovina těžená na první etáži bude vykazovat vysoký podíl vlhkosti, což lze dokladovat zkušeností ze sousední těžby v DP Dolní Benešov.

Rozptylová studie se zabývala hodnocením imisních koncentrací z dopravy, kdy vyhodnotila jak zdroje liniové, tak pojezdy mechanizmů a vozidel po těžebním prostoru. Vyčíslené příspěvky jsou velmi nízké a s tím souvisí také velmi nízký příspěvek k možnému zhoršení zdraví obyvatelstva.

Hluk

Pro těžbu a dopravu suroviny v navrhovaném dobývacím prostoru a jeho okolí byla zpracována hluková studie, která je zařazena v přílohách dokumentace.

Za hluk jsou považovány zvuky nepříznivě ovlivňující pracovní nebo pobytovou pohodu člověka. Za nežádoucí se považuje hluk, který ruší klid, nepříjemný hluk je takový, který obtěžuje nebo snižuje pracovní způsobilost, škodlivý hluk je ten, který ohrožuje zdraví svými sluchovými nebo mimosluchovými účinky. Účinky hluku mohou být až patologické (hluchota), avšak nejběžnějšími důsledky soustavného hluku jsou poruchy spánku, podrážděnost, nervozita, snížení pracovního výkonu, bolesti hlavy apod.

Povaha hluku (běžný, vysokofrekvenční, hluk s výraznými tónovými složkami) je dána jeho kmitočtem, z hlediska délky trvání se hluk dělí na ustálený, proměnný a impulzní.

Škodlivost hluku závisí na vlastnostech hluku (hladině akustického tlaku, kmitočtu, době působení), druhu činnosti člověka (tělesná nebo duševní práce, odpočinek, potřeba soustředění), odolnosti organismu a jeho přizpůsobení.

Kromě možného fyziologického poškození sluchu (za bezpečnou se považuje hranice 85 dB(A), což je současně maximální mírou hluku v pracovním prostředí) může být organismus negativně ovlivněn zejména po stránce nervové (nervozita, bolesti hlavy, nesoustředěnost).

V oblasti byly zvoleny referenční body odpovídající nejbližším objektům hygienické ochrany u vlastního těžebního prostoru, tak u komunikace, po které bude vedena doprava. Těžba v území a s tím související doprava se předpokládá pouze v denních hodinách na jedné směně (nebo max. 10 hod v denní době).

Referenční body byly zvoleny u jižního okraje obytné zástavby v části Zábřeh u Hlučína, avšak grafické vyjádření hlukové studie dává možnost odečíst hlukovou zátěž v širším území.

## Zdravotní riziko hluku

Hygienický limit pro stacionární zdroje hluku v úrovni 50 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době a 40 dB v noční době vychází z prahových hodnot obtěžování hlukem u většiny průměrně citlivých lidí. Při jejich dodržení, což je doloženo hlukovou studií, tedy nehrozí zvýšené riziko nepříznivých zdravotních účinků hluku.

Prahové úrovně hlukové expozice v denní době pro prokázané nepříznivé účinky hluku dle WHO jsou znázorněny vybarvením v následující tabulce (1(.

| Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – den (LAeq, 6-22 h ) |
| --- |
| Nepříznivý účinek | dB(A) |
|  | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70+ |
| Sluchové postižení ¤ |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí |  |  |  |  |  |  |  |
| Ischemická choroba srdeční |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhoršená komunikace řečí |  |  |  |  |  |  |  |
| Silné obtěžování |  |  |  |  |  |  |  |
| Mírné obtěžování |  |  |  |  |  |  |  |

¤ přímá expozice hluku v interiéru

Dle hlukové studie nepřesáhne úroveň hlukové expozice ze stacionárních zdrojů v dobývacím prostoru a související dopravy vypočtená u nejbližší obytné zástavby pro rok 2006 při plném provozu těžby denní ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq 6-22 h 45 dB, u většiny sledovaných referenčních bodů bude hluková zátěž nižší.

Možnost existence zdravotního rizika hluku pro obyvatele v okolí je tedy možno vyloučit.

Ostatní vlivy na veřejné zdraví

Kromě přímých zdravotních rizik může pod obecný pojem vlivů na veřejné zdraví spadat i zprostředkované působení sociálně ekonomických a jiných faktorů ovlivňujících životní podmínky, chování a tím i zdravotní stav obyvatel.

V daném případě lze na základě zpracovaného hodnocení vyloučit, že by těžba štěrkopísku představovala pro obyvatele v okolí významnější zdravotní riziko. Dobývací prostor je situován v dostatečné vzdálenosti od obydlí a jeho provoz by tudíž neměl být zdrojem obav a obtěžování obyvatel v okolí, které by svým stresujícím účinkem mohly ovlivňovat zdravotní stav dotčených osob. Do úvahy zde přichází vizuální vjem pozvolné změny morfologie území dobývacího prostoru, který nutně přispěje zpočátku k negativnímu vnímání záměru, po ukončení rekultivace v nepříliš vzdáleném časovém horizontu však tento negativní vjem zřejmě pomine.

Z výše uvedeného vyplývá, že kromě lokální změny morfologie a využitelnosti území a negativních doprovodných psychických vlivů dopravy, která ale zůstane ve stávajícím rozsahu, nemá posuzovaný záměr vážné nepříznivé dopady ve vztahu k obyvatelstvu daného území a ani zprostředkovaně by neměl vést k nepříznivým vlivům na veřejné zdraví.

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované autorizovanou osobou je zařazeno v přílohách oznámení.

Ekonomické a sociální aspekty vlivů na obyvatelstvo

Záměr  přispěje k zachování stávající zaměstnanosti v území.

Záměrem nebudou znehodnocovány majetky obyvatel, původní využití pozemků bude po ukončení těžby opět umožněno v plném rozsahu.

Ekonomické vlivy a sociální aspekty záměru jsou malé.

### D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Předmětem rozptylové studie, která je součástí této dokumentace, je posouzení příspěvků k imisní zátěži související s těžbou a zejména dopravou vytěžené suroviny včetně pohybu vozidel a mechanismů po těžebním prostoru.

Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění ovzduší:

- Maximální hodinové koncentrace NO2

- Průměrné roční koncentrace NO2

- Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací CO

- Průměrné denní koncentrace PM10

- Průměrné roční koncentrace PM10

- Průměrné roční koncentrace benzenu

- Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu

V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí. V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem výpočtu rozptylové studie:

Imisní limity – ochrana zdraví lidí

| Látka | Aritmetický průměr / 1 h | Aritmetický průměr / 24 h | Aritmetický průměr / kalendářní rok |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 - I.etapa | nestanoven | 50 g.m-3 (nesmí být překročena více než 35krát za kalendářní rok) | 40 g.m-3 |
| PM10 - II.etapa1) | nestanoven | 50 g.m-3 (nesmí být překročena více než 7krát za kalendářní rok) | 20 g.m-3 |
| NO2 | 200 g.m-3 (nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok) | nestanoven | 40 g.m-3 |
| Benzen | nestanoven | nestanoven | 5 g.m-3 |
| Benzo(a)pyren | nestanoven | nestanoven | 1 ng/m3 |

1) Platné od r. 2010, jedná se o indikativní hodnoty podléhající přezkoumání – viz. NV č. 350/2002 Sb., příloha č. 1

Imisní limity  CO – ochrana zdraví lidí

| Látka | Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr |
| --- | --- |
| CO | 10 000g.m-3 |

Maximální vypočtené koncentrace

V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním limitem (bez meze tolerance).

U všech látek jsou maximální koncentrace vypočteny přímo na ploše dobývacího prostoru.

Souhrnná tabulka koncentrace znečištění v ovzduší

| NO2 [ g/m3 ] |
| --- |
| Maximální hodinová koncentrace | Průměrná roční koncentrace |
| Max. vypočtená hodnota | Imisní limit | Max. vypočtená hodnota | Imisní limit |
| 4,21 | 200 | 0,0732 | 40 |
| PM10 [ g/m3 ] |
| Průměrná denní koncentrace | Průměrná roční koncentrace |
| Max. vypočtená hodnota | Imisní limit | Max. vypočtená hodnota | Imisní limit |
| 3,17 | 50 | 0,0686 | 40 |
| Benzen [ g/m3 ] | Benzo(a)pyren [ pg/m3 ] |
| Průměrná roční koncentrace | Průměrná roční koncentrace |
| Max. vypočtená hodnota | Imisní limit | Max. vypočtená hodnota | Imisní limit |
| 0,148 | 5 | 0,211 | 1 000 |
| CO [ g/m3 ] |
| Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr |
| Max. vypočtená hodnota | Imisní limit |
| 10,8 | 10 000 |

## Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtených ve vybraných referenčních bodech, a to u nejbližší zástavby a na hranici těžebního prostoru. Umístění referenčních bodů (profilů) je znázorněno na obrázku:

Vypočtené hodnoty ve vybraných profilech (příspěvek):

| Číslo profilu | Maximální hodinové koncentrace [g/m3] | Maximální denní koncentrace g/m3] |
| --- | --- | --- |
|  | NO2 | PM10 | CO* |
| 1 | 1,06 | 0,708 | 2,08 |
| 2 | 1,26 | 0,861 | 2,48 |
| 3 | 0,97 | 0,649 | 2,09 |
| 4 | 0,75 | 0,479 | 1,63 |

* Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací

| Číslo profilu | Průměrné roční koncentrace [g/m3] |
| --- | --- |
|  | NO2 | PM10 | Benzen | Benzo(a)pyren [pg/m3] |
| 1 | 0,00158 | 0,00125 | 0,000048 | 0,000036 |
| 2 | 0,00225 | 0,00187 | 0,000072 | 0,000050 |
| 3 | 0,00307 | 0,00260 | 0,000100 | 0,000069 |
| 4 | 0,00307 | 0,00255 | 0,000098 | 0,000073 |

Vlivy na kvalitu ovzduší jsou časově omezeny na dobu hornické činnosti v území. Dopad těchto vlivů je minimální, sám o sobě neznamená překročení imisních limitů nebo významné zhoršení imisní situace. Vypočtený příspěvek zahrnuje i ten podíl emisí, který je již v současné době produkován stávající těžbou, vlastní skutečné zvýšení imisních koncnetrací dané prodloužením dopravních tras po těžebním prostoru je zcela zanedbatelné.

Po ukončení činnosti v území tento vliv ihned zcela odezní bez dalších následků.

### D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky

Hluková situace

Pro hodnocení vlivů na hlukovou situaci v lokalitě byla zpracována hluková studie, která je v celém rozsahu zařazena v příloze oznámení.

Jako vstupy do hlukové studie byly zvoleny:

1 diezelhydraulické rypadlo CATERPILLAR CAT 325		85 dB

1 dozér CATERPILLAR CAT D 5					90 dB

3 nákladní automobily TATRA 815 (doprava)			65-70 dB

Stávající zdroj hluku (úpravna) leží ve značné vzdálenosti od obytné zástavby Zábřehu u Hlučína, takže se vliv hlučnosti z úpravny u vybraných referenčních bodů neprojeví. Naopak hluk z navrhovaného těžebního prostoru (pojezd mechanizmů a vozidel) neovlivní hlukovou situaci v dosahu hlukových vlivů stávající úpravny.

V dosahu hlukových vlivů z navrhovaného těžebního prostoru je nejbližším územím s chráněnými objekty (objekty bydlení) situováno ve vzdálenosti cca 250 m severně až severozápadně od hranice těžebního prostoru. V tomto prostoru bylo zvoleno 7 referenčních bodů. Těžba bude probíhat jen v denních hodinách.

Výsledky výpočtu

Hluková zátěž stacionárního zdroje – těžba štěrkopísku a odvoz vytěženého materiálu

| Kontrolní bod | Pouze těžba (hluková zátěž stacionárního zdroje – těžba štěrkopísku a odvoz vytěženého materiálu) |
| --- | --- |
|  | Limit | Těžební prostor I. | Těžební prostor II. |
|  | LAeq dB(A) | LAeq dB(A) | LAeq dB(A) |
|  | Den | Den |
|  |  | Postup těžby „a“ | Postup těžby „b“ | Postup těžby „a“ | Postup těžby „b“ |
|  |  | Postup těžby | Postup těžby | Postup těžby | Postup těžby |
| 1 | 50 | 40,4 | 40,3 | 37,0 | 37,2 |
| 2 | 50 | 42,7 | 42,5 | 40,0 | 40,3 |
| 3 | 50 | 44,4 | 44,1 | 42,8 | 42,9 |
| 4 | 50 | 40,2 | 40,0 | 39,4 | 39,6 |
| 5 | 50 | 40,0 | 39,8 | 39,8 | 39,9 |
| 6 | 50 | 41,1 | 40,9 | 41,7 | 41,9 |
| 7 | 50 | 37,1 | 36,8 | 39,3 | 39,5 |

Těžba a doprava na silnici I/56

| Kontrolní bod | Těžba a doprava na silnici I/56 |
| --- | --- |
|  | Limit | Těžební prostor I. | Těžební prostor II. |
|  | LAeq dB(A) | LAeq dB(A) | LAeq dB(A) |
|  | Den | Den |
|  |  | Postup těžby „a“ | Postup těžby „b“ | Postup těžby „a“ | Postup těžby „b“ |
| 1 | 60 | 58,0 | 57,9 | 57,8 | 57,8 |
| 2 | 60 | 41,8 | 41,7 | 41,3 | 41,2 |
| 3 | 60 | 43,2 | 43,2 | 41,3 | 41,2 |
| 4 | 60 | 56,5 | 56,5 | 56,6 | 56,5 |
| 5 | 60 | 54,3 | 54,3 | 54,4 | 54,3 |
| 6 | 60 | 43,3 | 43,2 | 40,5 | 40,4 |
| 7 | 60 | 49,3 | 49,2 | 49,3 | 49,3 |

Hlukové vlivy v území budou mít časově omezený dosah a budou podlimitní.

Jiné fyzikální a biologické charakteristiky

Záměr nebude vykazovat jiné fyzikální nebo biologické vlivy.

### D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

V území se nenacházejí vodní zdroje, který by mohly být těžbou negativně ovlivněny.

Záměr nebude mít negativní vliv na podzemní vody v území. Svědčí o tom skutečnost, že nebyl prokázán pokles hladiny podzemní vody v celém dosavadním období těžby, která byla zahájena v polovině 70. let minulého století a která v minulosti několikanásobně převyšovala dnešní uvažovaný objem. Negativní dopad nemá ani dva roky prováděný „suchý“ způsob těžby, který je používán u přeložky odkaliště nebo při odtěžování zásob ve stávajícím dobývacím prostoru. Není tedy důvod se domnívat, že by další postup těžby přinesl v této oblasti významný negativní vliv.

Z hlediska vlivů na povrchové vody je nutno zvážit jak vliv navrhovaného záměru související jednak s vypouštěním důlních vod do vodoteče Mlýnská strouha, což je vliv nově vzniklý, jednak odběr důlní povrchové vody ze stávajícího jezera pro provoz mokré úpravy a její následné vypouštění do těžebního jezera, což je vliv sice související s předmětným záměrem, nicméně se jedná o vliv stávající.

Mlýnská strouha obdobně jako Štěpánka jsou drobné vodní toky s vysokým stupněm znečištění v důsledku odkanalizování části okolní obytné zástavby bez předchozího čištění. Z tohoto pohledu při dodržování běžné provozní kázně a zřízení vhodného místa čerpání důlních vod s předchozím odsazením nerozpuštěných látek bude vypouštění důlních vod značným nalepšením stávajícího průtoku i kvality. Množství vypouštěné vody bude záviset především na množství vody prosakující do těžebního prostoru. Pro odčerpání důlní vody bude podle dosavadní praxe dostačující čerpadlo s výkonem 20-30 l/s.

Odběr vody pro technologii mokré úpravy (třídění) těžené suroviny zůstane stávající, tedy přibližně 1500 m3/den, tedy 300 tis. m3/rok. Voda znečištěná jemnými jílovitými částice z úpravy štěrkopísku bude vedena do úložiště výpěrků, kde se částice jílu usadí a voda se vyčeří. Odsazená voda bude vypouštěna tak jako v současné době dostávajícího těžebního jezera v kvalitě:

Jakost vypouštěné vody z odkaliště

| ukazatel | mg/l |
| --- | --- |
| CHSKCr | 40 |
| Nlcelk | 8 |
| Nlorg. | 2 |
| Rlcelk | 150 |
| Rlorg | 20 |
| pH | 7-8 |

Kvalita důlní vody vypouštěné z těžebního prostoru do Mlýnské strouhy bude obdobná. Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že znečištění ve vypouštěné vodě je takřka výhradně anorganického charakteru a nebude přispívat k eutrofizaci v toku. Také množství nerozpuštěných látek je dostatečně nízké, aby nedocházelo k zanášení koryta toku. Kvalita vody vypouštěné z těžebního prostoru do Mlýnské strouhy bude obdobná.

Pro vypouštění vod požádá oznamovatel vodoprávní úřad o stanovení podmínek pro vypouštění důlní vody do vodoteče Mlýnská strouha.

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Zájmové území je odvodňováno převážně infiltrací srážek do podzemí a podzemním odtokem, v případě větších srážek drobnými vodními toky v území. Způsoby odvodnění nebudou v důsledku vytvoření malé vodní plochy v těžebním prostoru zásadním způsobem změněny. Srážkové vody z dobývacího prostoru a jeho nejbližšího okolí se budou shromažďovat v těžební jámě, avšak vlivem propustnosti podloží budou dále odváděny z oblasti stejně jako dosud.

Jak lze dokladovat z průběhu dosavadní těžby v území, ani vytvoření vodní plochy nemá vliv na vodnost toků v území. U vodotečí Štěpánka a Mlýnská strouha zůstanou zachovány ochranné pilíře, do toků nebude zasahováno. Naopak, čerpání vody z těžební jámy a z úložiště výpěrků zvýší vodnost drobných vodotečí, aniž by přispívalo k jejich eutrofizaci, což lze považovat za jev spíše pozitivní. Vypouštěním důlních vod dojde ke snížení koncentrace organického znečištění v toku.

Změny hydrologických charakteristik

Ustálením hladiny nové vodní plochy po ukončení hornické činnosti v území bude z hlediska hydtrologických charakteristik ovlivněna zejména vodoteč Mlýnská strouha, do níž budou odváděny vody čerpané z těžebního prostoru.

Vzhledem k tomu, že nová vodní plocha v části nového těžebního prostoru bude bezodotoká, bude úroveň její hladiny korespondovat s hladinou podzemní vody v okolí, a to zejména s ohledem na množství srážek a průtok v řece Opavě.

Vlivy na kvalitu vod

Záměr nebude mít za běžného provozu negativní vliv na kvalitu povrchových nebo podzemních vod, naopak, vypouštěním důlních vod dojde k pozitivnímu ovlivnění množství i kvality vody v Mlýnské strouze.

Přesto je třeba zvláště s ohledem na vysokou propustnost horninového prostředí brát ohled na riziko kontaminace horninového prostředí ropnými látkami z pohybu vozidel a mechanismů v území nebo z ropných havárií. Tato rizika je možno účinně omezit, jak lze dokladovat z dosavadní hornické činnosti v DP Dolní Benešov.

Oznamovatel pro bezpečné nakládání s ropnými látkami v lokalitě zajistí:

- Odstavování vozidel a mechanismů výhradně v zabezpečených prostorách (garážích).

- Plnění těžebního mechanismu a jakýchkoliv jiných mechanizačních prostředků a vozidel cisternou výhradně za použití záchytné vany umístěné pod plnicí armatury. Pohonné hmoty a oleje nebudou v lokalitě nového těžebního prostoru skladovány. Oznamovatel zajistí nepřetržitý dohled obsluhy cisterny i plněného mechanizačního prostředku po celou dobu plnění.

- U všech mobilních mechanismů budou využívány biologicky odbouratelné mazací oleje.

- Pravidelné kontroly technického stavu všech vozidel a mechanismů pohybujících se v území a okamžité odstranění všech zjištěných závad. Opravy a plánovanou údržbu bude provádět mimo lokalitu v servisní dílně nebo v naléhavém případě v garážích.

- Zpracování a pravidelnou aktualizaci provozního a havarijního řádu pro nakládání s nebezpečnými látkami. Havarijní řád aktualizovat a předložit ke schválení vodoprávnímu úřadu.

- Průběžné odstraňování jakékoliv případné kontaminace horninového prostředí odtěžením a důslednou sanací území odbornou firmou.

- Okamžitý odvoz všech případně vzniklých odpadů, používaných závadných látek a jejich obalů z těžebního prostoru na zabezpečené plochy a jejich skladování výhradně v odpovídajících skladovacích prostředcích.

Vlivy na hydrologické a hydrogeologické poměry

Při těžbě štěrkopísku spojené s postupným odčerpáváním důlní vody prosakující do těžebního prostoru bude v okolí těžebního prostoru vytvářen depresní kužel, ve kterém dojde ke snížení hladiny podzemní vody v kolektoru štěrkopísků údolní nivy řeky Opavy. Dosah vzdálenosti depresního kužele od těžebního prostoru je závislý na koeficientu filtrace horninového prostředí a mocnosti těženého štěrkopísku, která odpovídá potřebnému snížení vodního sloupce podzemní vody v horninovém prostředí.

Pro výpočet poloměru depresního kužele se používá Sichardtův vztah:

R = 3000 . s . √kf,

kde

R= poloměr dosahu depresního kužele v metrech,

s = hloubka potřebného snížení hladiny podzemní vody v metrech,

√kf  = druhá odmocnina koeficientu filtrace v m/s.

Vzhledem k tomu, že v těžebním prostoru dochází k postupnému snížení mocnosti štěrkopísků ze 6,0 m na jeho jižní straně na 3,0 m na jeho severní straně, dojde i ke snížení rozsahu poloměru depresního kužele z 205,2 m na 102,6 m. Z těchto údajů a z jejich porovnání se vzdálenostmi těžebního prostoru od zástavby Zábřehu u Hlučína vyplývá, že ovlivnění hladiny podzemní vody v průběhu provádění hornické činnosti nebude mít na obytnou zástavbu vliv.

Po ukončení těžební činnosti bude část těžebního prostoru rekultivována vyplněním skrývkovými hmotami po úroveň okolního terénu. Vzhledem k podstatně menšímu koeficientu filtrace u skrývkových hmot oproti původním štěrkopískům dojde v tomto prostoru je zpomalení proudění podzemní vody a k jeho obtékání podzemní vodou neporušenými částmi polohy štěrkopísků.

Zbývající část těžebního prostoru, která bude rekultivována na vodní plochu, bude po svém zaplnění prosakující podzemní vodou komunikovat se svým okolím a výška hladiny podzemní vody v tomto prostoru bude v přímé závislosti na hladině podzemní vody.

### D.I.5. Vlivy na půdu

Negativní vliv na půdu je významným negativním vlivem posuzovaného záměru. Tomuto vlivu se v žádném případě nelze vyhnout, neboť ložisko štěrkopísků se nachází na dané lokalitě a nelze je pochopitelně přemístit na pozemky již vyjmuté ze ZPF. Podrobný výčet dotčených pozemků včetně jejich bonity je uveden v přílohách oznámení.

Zmírňujícím faktorem zůstává, že značná část dotčených ploch se nachází ve IV. třídě ochrany půdy. Jedná se o půdy málo kvalitní, pro intenzivní zemědělské hospodaření nevhodné. Tyto půdy jsou v současné době územním plánem obce určeny pro zemědělské hospodaření.

Oznamovatel předpokládá, že z celkové výměry cca 24,3 ha pozemků bude postupně vyjímána převážná část (asi 15 ha). Část z těchto půd v rozsahu cca 5 ha bude vyjímána dočasně na dobu přibližně 10 let a zpětně rekultivována na trvalý travní porost, druhá část (cca 10 ha) bude vyjmuta trvale a vzhledem k nedostatku výplňových skrývkových hmot bude rekultivována na vodní plochu. Přesná výměra trvale vyjmuté plochy bude záviset na zvoleném sklonu svahů zbytkové jámy, který bude stanoven v rámci podrobného projektu předloženého v rámci schvalování POPD. Mapové podklady pro výhled budoucího stavu jsou v současné době zpracovávány.

Kulturní vrstvy pozemků budou odstraňovány postupně, budou ukládány odděleně do figur na plochách uvnitř DP Dolní Benešov a budou po vytěžení daného úseku podle možnosti průběžně ukládány na jeho povrch a osévány. Při dočasném uložení, které je rovněž zajištěno v dobývacím prostoru a nebude pro něj třeba zabírat další plochy v ZPF, budou skryté kulturní vrstvy podle potřeby ošetřeny proti plevelům a uloženy tak, aby nedocházelo k jejich rozplavení vlivem srážek a znehodnocení nebo ztrátám.

Pro maximální citlivost při hospodaření s půdou zajistí oznamovatel:

- Zpracování žádosti o dočasné a trvalé vynětí ze ZPF dle platné legislativy a požadavku orgánu ochrany půdy se všemi požadovanými náležitostmi, návrhu pro postupné skrývání kulturních vrstev a pro jejich uložení, a to vždy pro následný úsek určený k těžbě. Postupná otvírka těžebního prostoru umožní orgánu státní správy potřebnou kontrolu nad zajištěním rekultivace vytěžené části a hospodařením se skrytými vrstvami. Zejména bude v žádosti řádně podrobně zdůvodněna potřeba záboru půdy v ZPF a stanoven přesný postup rekultivace.

- Postupné skrývání kulturních vrstev v rozsahu nepřevyšujícím potřebu zajištění předstihu při těžbě.

- Podle možnosti průběžné provádění zpětné rekultivace po vytěžení jednotlivých úseků DP.

Možnost kontaminace půdy

Tento vliv souvisí s možností environmentální nehody, neboť za běžných provozních podmínek budou případné drobné úkapy ropných látek odbourány působením půdních mikroorganismů. Riziko nehody bude řešeno v následných oddílech této dokumentace.

Pro minimalizaci negativních vlivů budou pro mechanismy pracující v navrhovaném těžebním prostoru používána výhradně rychle biologicky odbouratelná mazadla.

Vlivy na půdu v území jsou významné, avšak následná rekultivace umožňuje tento vliv zčásti omezit.

### D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Těžbou dojde k vytěžení vypočtených zásob výhradního ložiska a na něj navazujících zásob nevýhradního ložiska v navrhovaném těžebním prostoru.

Těžba bude probíhat „na sucho“ a nebude jí omezeno nebo znemožněno využití žádných jiných přírodních zdrojů.

### Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou trvalého a zásadního charakteru, nicméně se jedná o aktivitu, která je k využití zdroje těžené suroviny přímo určena ustanovením horního zákona.

### D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměr bude realizován na plochách, které se v současné době nacházejí v přírodě blízkém stavu a jsou tvořeny sečenými travními porosty. Přechodně dojde k zásahu do stávajících ekosystémů, částečně v průběhu těžby a zejména po jejím ukončení během několika let nastane částečný návrat k zemědělskému hospodaření na 33 % původní plochy, částečně vznikne nový vodní ekosystém.

V rámci realizace záměru dojde k dočasnému zničení půdních biotopů nebo minimálně k jejich poškození při přemísťování skrývek. Zničeny nebo zapuzeny budou zejména druhy hmyzu a hlodavců vázané na půdu. Po dokončení rekultivace dojde během několika let na ploše vrácené zpět do kultury trvalých travních porostů k obnovení původního stavu. U vodní plochy, kde oznamovatel zajistí vhodné tvarování břehů a alespoň částečné vytvoření litorálního pásma, vzniknout dobré podmínky pro osídlení flórou a faunou obdobného složení, jako je tomu u stávajícího těžebního jezera.

Na okrajích těžebních ploch dojde přechodně k rozšíření ruderální květeny, zahrnující např. pelyněk černobýl, merlík, lebedu, celík a heřmánkovec. Tento stav však bude při průběžné rekultivaci napraven. V současné době předpokládá oznamovatel osev všech pozemků, které budou navráceny do ZPF, travním semenem. Trvalé travní porosty jsou z hlediska ekologické stability i omezení rizika větrné eroze příznivé. Terénní deprese cca 7 m spolu s vytvořením otevřené vodní plochy dává předpoklad rozšíření druhů vlhkomilných společenstev.

V počátečním stadiu jednotlivých etap postupu těžby bude nutno skácet stávající dřeviny podél místní komunikace. Kácení bude probíhat na základě povolení orgánu ochrany přírody a bude doprovázeno náhradní výsadbou. V ostatním dotčeném území je v současné době pouze náletová zeleň. Do liniové zeleně podél vodních toků nebude zasahováno.

U savců a ptactva lze očekávat, že přechodně migrující jedinci se budou lokalitě ve fázi provozu  vyhýbat, a to zejména v době pohybu a činnosti těžebních a úpravnických mechanismů. Při pochůzkách terénem byly zjištěny pouze běžně se vyskytující druhy lovné zvěře a ptactva spojeného s agrocenózami. Avifauna má dostatek prostoru a vhodných podmínek v klidné části dnešního těžebního jezera a v liniových společenstvech podél vodotečí

Území nespadá do lokality chráněných dle Ramsarské úmluvy a na dotčených plochách se nenachází mokřadní nebo vodomilná společenstva, která by mohla být realizací záměru poškozena. Nejbližší chráněné území nebudou těžbou ohrožena nebo dotčena.

Pro ochranu přírodních podmínek v území jsou navrhována následující doporučení:

- Skrývky realizovat vždy mimo vegetační období z důvodu snížení možnosti ovlivnění reprodukčního období na zemi případně hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu.

- Průběžně podle možnosti provádět rekultivační práce vytěžených částí DP, po rekultivovaných plochách již zbytečně nepřejíždět mechanismy a vozidly.

- Používat vhodné a předem odsouhlasené metody biologické rekultivace vedoucí k co nejlepší obnově funkce půdy v území.

Vlivy na faunu jsou u posuzovaného záměru minimální, vlivy na flóru jsou u posuzovaného záměru únosné. Oba vlivy jsou zčásti vratné po ukončení hornické činnosti v území, zčásti budou nahrazeny jinými (vodními a vlhkomilnými) společenstvy.

Vlivy na ekosystémy

a) vlivy na prvky ÚSES

S ohledem na polohu skladebných i podpůrných prvků ÚSES budou vlivy na ÚSES minimální, omezené na vypouštění důlních vod do místních vodotečí a výstavbu provizorního mostního objektu. Funkčnost prvků ÚSES nebude záměrem omezena.

b) vlivy na významné krajinné prvky

Kromě již zmíněného ovlivnění vodotečí při odvádění důlních vod bude záměrem ovlivněn VKP liniová zeleň podél  místní komunikace, kde dojde ke skácení stávajících dřevin. Za toto kácení bude realizována náhradní výsadba.

c) vlivy na další ekosystémy

Budou ovlivněny antropogenně podmíněné ekosystémy v rozsahu daném dobývacím prostorem (trvalé travní porosty) a náletová zeleň, která bude odstraněna.

d) další aspekty

Nepominutelným biologickým vlivem může být ruderalizace území před jejich důslednou biologickou rekultivací. Otevřené plochy jsou výrazně vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, jejichž rozvoji je možno zabránit co nejrychlejším návratem formou důsledně plněného plánu biologické rekultivace.

### D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Pro posouzení vlivu  navrhovaného těžby štěrkopísků na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést z několika pohledů:

  - Změna charakteristiky území

Realizací záměru dojde ke změně charakteristiky území, kde zahloubení dobývacího prostoru nahradí část vizuálně vnímatelných celků trvalých travních porostů. Tento vliv bude vratný jen částečně na ploše vrácené zpět do původní bonity, u druhé části těžebního prostoru, kde vznikne vodní plocha, bude změna nevratná, avšak z hlediska krajinotvorby nikoliv negativní. Zmírnění vizuálního vjemu napomůže vhodná výsadba dřevin a vytvoření podmínek pro rychlý nástup vlhkomilných společenstev nebo náletových dřevin.

  - Změna poměru krajinných složek

Zahloubení DP pod stávající úroveň terénu o cca 7 m v rozsahu přibližně 15 ha nebude mít významný vliv na změnu poměru krajinných složek. Konečná výměra zahloubení bude menší, přibližně 10 ha.

  - Ovlivnění vizuálních vjemů

V současné době obsahuje vizuální vjem krajiny členící prvky liniových společenstev podél vodotečí, obytné zástavby a sousedícího stávajícího DP s velkým těžebním jezerem. V době těžby nedojde k zásadní dynamizaci krajinného rázu. Felonie skrývek a kulturních vrstev budou po dobu těžby spolu s těžební jámou pohledově výrazným prvkem, který však s ukončením těžby zmizí. Vizuálně bude převažovat vjem stávajícího těžebního jezera. Stávající vnímání liniové zeleně se nezmění.

Dálkový pohled na krajinu s ohledem na její členitost, přítomnost sousedního stromového patra a zahloubení těžby nebude záměrem zásadním způsobem ovlivněn. ovlivněn.

8.4. Vliv na strukturu a funkční využití území

Lokalita je v současné době výrazně poznamenána antropogenní činností a je využívána výhradně k intenzivní zemědělské činnosti, u sousedních pozemků pak k těžbě a ošetřování lesních porostů. Stav dotčených pozemků bude po přechodnou dobu změněn na využití pro hornickou činnost, avšak po ukončení biologické rekultivace v území dojde k navrácení pozemků k původní struktuře krajiny.

8.5. Vlivy na rekreační využití krajiny

Širší území Dolního Benešova včetně stávajícího těžebního jezera je využíváno pro rekreační účely. Další postup těžby neovlivní negativně využití případných rekreačních aktivit v tomto území, naopak, vzniklá vodní plocha může sloužit po ukončení těžby zejména pro část avifauny a obojživelníků jako klidová zóna.

8.6. Závěr

Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území nebudou mít vzniklé změny v konečném dopadu zásadně negativní vliv. Plošný dosah změn bude únosný a z pohledu od trvalé obytné zástavby nebudou změny, které se projeví, vnímány negativně. Dočasné negativní vlivy související s průběhem těžby ložiska budou postupné a budou omezovány průběžnou rekultivací.

Těžba štěrkopísků v území nebude mít negativní vliv na regionálně významné hodnoty území a nebude dominovat nad určujícími strukturními prvky krajiny.

Uvedené vlivy na krajinný ráz s ohledem na pojetí záměru a jeho konečné vyznění pokládám za významné, dočasné, s postupem rekultivací ztrácející dominantnost, avšak současně je pokládán za vlivy, které nebudou působit negativně, spíše v kontextu se sousedními vodními plochami neutrálně. Nelze jim zabránit a omezení délky či rozsahu jejich vlivu je dáno rychlostí postupu těžby a následné rekultivace. Z hlediska krajinného rázu se jedná o změny akceptovatelné.

### D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr neovlivní pohledově ani dosahem svých vlivů objekty zařazené do seznamu nemovitých kulturních památek a nezpůsobí poškození hmotného majetku obyvatel obce.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky se neprojeví.

## D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Záměr nebude zdrojem přeshraničních vlivů.

Z pohledu dopravní obslužnosti území, rozdělení území na plošně menší celky i z hlediska možných generovaných negativních vlivů je možno záměr považovat za akceptovatelný.

Záměr nebude zdrojem významné hlukové zátěže dosahující k obytnému území, jeho příspěvek ke zhoršení kvality ovzduší u obytné zástavby bude zanedbatelný a bude pocházet takřka výhradně z dopravy, která je již v současné době v území z převažující části vedena. Jeho významným přínosem bude po dokončení rekultivace vznik další vodní plochy s litorálním pásmem, která dá možnost rozvoje druhů flóry a fauny v území již pevně zakotvené.

Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu se předpokládá významnější dopad na zemědělské využití pozemků v zájmovém území, což však v kontextu se vznikem vodní plochy nemusí nutně působit negativně. Vlivy na přírodu a krajinu jsou částečně vratné, částečně nahraditelné vznikem nových stanovišť stávajících společenstev spojených s vodním prostředím.

V nejbližší obytné zástavbě nenastane synergické působení negativních vlivů, které by mohlo umocnit působení známých negativních faktorů. Doprava související se záměrem bude stejné intenzity jako v současné době a bude v počátečním stadiu otvírky těžebního prostoru vedena po vnitřních účelových komunikacích mimo dosah obytné zástavby.

Stručný souhrn vlivů je uveden v následující tabulce. Významnost vlivů je hodnocena stupněm 0-3, přičemž kladné hodnoty jsou pozitivním vlivem, záporné negativním vlivem, míra hodnot je vzestupná s vzestupnou absolutní hodnotou stupně. Obdobně je postupováno i u rizika nevratnosti vlivů. Stupeň významnosti 0 znamená, že vliv nenastane, stupeň -1/+1 znamená, že účinky vlivu budou neutrální, částečně pozitivní, částečně negativní.

## Odhad významnosti vlivů a rizika nevratných vlivů

| Hodnocené vlivy | Stupeň významnosti vlivu | Riziko nevratnosti |
| --- | --- | --- |
| Vlivy na obyvatelstvo zdravotní rizika z hlediska imisního zatížení zdravotní rizika z hlediska hluku sociální a ekonomické důsledky narušení faktorů pohody | 0 0 +1 0 | 0 0 0 0 |
| Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce vlivy na ovzduší a klima množství emisí a jejich vliv na ovzduší vlivy na vodu vliv na charakter odvodnění oblasti změny hydrologických charakteristik vliv na jakost vody vliv na půdu, území a geologické podmínky vliv na způsob a rozsah užívání půdy znečištění půdy změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje (dle pohledu horního zákona) vliv na chráněné části přírody (niva Opavy) vlivy v důsledku ukládání odpadů vliv na flóru a faunu při provozu vliv na flóru a faunu po ukončení rekultivace vlivy na ekosystémy po ukončení rekultivace územní systém ekologické stability krajiny významné krajinné prvky a krajinný ráz | -1 -1 +1 -1/+1 -2 0 0 0 +1 -1 0 -1 +1 +1 0 -1 | 0 -1 0 0 -2 (částečné trvalé odnětí ze ZPF) 0 0 0 +1 (úplné vytěžení zásob v DP) -1 0 -1 +2 +1 0 0 |
| Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce vliv na budovy, architektonické a archeologické památky vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy poškození a ztráty geologických a paleontologických památek | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Vlivy na strukturu a funkci využití území vliv na dopravu na veřejných komunikacích vliv navazujících souvisejících staveb a činností rozvoj navazující infrastruktury vliv na estetické kvality území při těžbě/ po těžbě vliv na rekreační využití krajiny | 0 0 0 -1/+1 0 | 0 0 0 +1 0 |
| Ostatní vlivy Biologické vlivy Vliv hluku a záření Jiné ekologické vlivy | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Velkoplošné vlivy v krajině Vhodnost lokalizace z hlediska ekologické únosnosti území Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území – po ukončení těžby | 0 -1/+1 | 0 +1 |

Při hodnocení významnosti i nevratnosti vlivů je třeba vzít v úvahu, že u některých kritérií existuje různý pohled na to, zda je výsledek pozitivní nebo negativní (např. exploatace přírodních zdrojů je jinak hodnocena z pohledu horního zákona, který vyžaduje úplné vytěžení ložiska, a jinak z pohledu požadavku na šetření přírodních zdrojů, což oznamovatel nemůže ovlivnit). Obdobně hodnocení míry vlivu je vždy subjektivní. Dále je třeba jinak hodnotit záměr ve fázi provozu a jinak po jeho ukončení včetně návazné sanace a rekultivace, která může vést ke zlepšení stávajícího stavu území, i když po dobu těžby může přinášet dílčí negativní vlivy, nebo mohou být jednotlivé vlivy vnímány subjektivně i objektivně jako částečně pozitivní a částečně negativní.

## D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Při zvažování možných havarijních stavů při těžbě v rámci navrhovaného záměru připadají do úvahy možná rizika:

a) sesuv nestabilních nebo podmáčených svahů,

b) únik závadných látek,

c) zatopení zařízení vlivem srážek,

d) požár.

ad a)

K sesuvu méně stabilních svahů v území může dojít vlivem nevhodného svahování těžební stěny nebo vlivem podmáčení těžební stěny dlouhotrvajícími nebo přívalovými srážkami.

Riziko hrozící ze sesunutí ohrožuje zejména zaměstnance těžebny. Pro osoby překračující hranici DP se toto riziko jeví jako nevýznamné, bez předpokládaných negativních důsledků pro životní prostředí a obyvatelstvo, neboť případný sesuv by nastal pouze do těžební jámy.

Riziko je možno minimalizovat ponechávání dostatečného sklonu těžební stěny a upuštění od těžby při zjištění nebezpečí podmáčení těžební stěny. Následky havárie tohoto druhu lze zmírnit odstavováním strojního zařízení mimo dosah případného sesunutí na zabezpečenou manipulační plochu.

ad b)

Za únik závadných látek je třeba považovat zejména jakýkoliv únik ropných látek, jako jsou pohonné hmoty, mazadla, hydraulické oleje a jiné.

Minimalizace rizika spočívání v důsledném ukládání technických kapalin do zabezpečeného skladu mimo dobývací prostor (předpokládá se průběžný návoz pohonných hmot a mazadel s okamžitým plněním a následným odvozem zbytků mimo těžební prostor). Pro mazání mechanizačních prostředků budou využívána výhradně biologicky dobře odbouratelná mazadla.

Veškeré plnění mazacích a hydraulických okruhů, stejně jako nádrží pohonných hmot mohou provádět pouze poučení pracovníci, výhradně s použitím záchytných prostředků.

V lokalitě bude přímo v místě těžby k dispozici havarijní sanační sada a prázdné obaly pro uložení případně znečištěného materiálu a sorbentů.

Pro nakládání s ropnými látkami při těžbě bude zpracován a schválen vodoprávním úřadem plán opatření pro případ havárie. Všichni pracovníci s ním budou prokazatelně seznámeni. V lokalitě bude k dispozici mobilní telefon pro přivolání potřebné technické pomoci a ohlášení havárie příslušným orgánům a organizacím.

Vzhledem k tomu, že v lokalitě nebudou ukládány závadné látky a bude zde k dispozici potřebná technika pro odtěžení kontaminovaných materiálů, nepředpokládá se, že by ropná havárie měla závažnější důsledky pro životní prostředí. Při rychlém zásahu a sanaci území nehrozí znečištění podzemních nebo povrchových vod, znečištění půdy bude řešeno jejím odtěžením nebo podle možností biodegradací in situ.

Zásadou pro minimalizaci dopadů na životní prostředí při havárii je zejména:

- zabránění dalšímu vytékání závadné látky z poškozeného systému jeho utěsněním nebo přečerpáním do nepoškozeného obalu,

- zabránění dalšímu šíření závadné látky v území jejím odtěžením, zasypáním, vyčerpáním z prohlubní apod.

- nepoužíváním poškozených obalů nebo technických zařízení pro přečerpávání závadných látek,

- důslednou dekontaminací zasaženého podloží,

- provedením opatření bránících opakování havarijních stavů, umístění skladu nebezpečných látek mimo dosah možného sesunutí těžební stěny,

- odstavování těžebních mechanismů a vozidel jen na určených zabezpečených místech.

ad c)

Těžba bude s ohledem na vyšší hladinu podzemní vody probíhat z vody. Na dně těžební jámy tak bude nashromážděna voda, k níž může přibýt za déletrvajících nebo přívalových srážek voda srážková, která nestačí zasáknout do podloží. Při zatopení těžebních mechanismů nebo třídící linky by mohlo dojít k vymytí závadných látek do horninového prostředí.

Z tohoto důvodu je možno odstavovat těžební mechanismy a umísťovat případnou třídící linku jen tak, aby se předešlo jejich zatopení, u těžebních mechanismů bude dodržována zásada odstavení po ukončení denní těžby do garáží. V případě déletrvajících srážek je třeba včas těžební mechanismy přemístit mimo ohrožený prostor.

Lokalita je s ohledem na blízkost místních vodotečí zejména v jižní části ohrožena zaplavením rozvodněných vodních toků. Bude-li hrozit zaplavení těžební jámy, bude těžba v lokalitě přerušena do doby poklesu vodní hladiny na přijatelnou úroveň.

ad d)

Riziko požáru nelze v žádné lokalitě, kde jsou používány ropné látky a jsou umístěny hořlavé materiály zcela vyloučit.

V místě pobytu zaměstnanců a v těžebním mechanismu budou dostupné hasicí přístroje (předpoklad práškové). V havarijních případech mohou být přivolány složky hasičského záchranného sboru. Pro hašení může být využita voda z těžební jámy nebo ze stávajícího těžebního jezera.

V lokalitě nehrozí za žádných podmínek rozšíření požáru na obytné budovy nebo ohrožení obyvatelstva toxickými zplodinami hoření.

## D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Některá opatření byla již stanovena v předchozích oddílech. Pro prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou dále stanovena následující opatření:

### D.IV.1. Základní  opatření

- Veškerou činnost v těžebním prostoru provádět jen v souladu se schváleným POPD nebo Plánem dobývání ložiska, se stanovisky dotčených orgánů státní správy a schválenou projektovou dokumentací. Nepřekračovat hranice stanoveného těžebního prostoru a těžbu u jeho hranic provádět tak, aby sesuvem svahů nebo jinou činností nemohlo k poškození hranic těžebního prostoru dojít.

- Přednostně podle technických možností provádět průběžnou rekultivaci vytěžených prostor.

### D.IV.2. Územně plánovací opatření

- Záměr zapracovat v celém rozsahu do územního plánu obce.

### D.IV.2. Technická opatření

2.1. Ochrana vod

- Před zahájením těžby aktualizovat a předložit vodoprávnímu úřadu Plán opatření pro případ havárie. Seznámit s tímto dokumentem všechny pracovníky pískovny.

- V pískovně zajistit prostředky pro sanaci znečištění, záchytné vany pro plnění mechanismů a vozidel a přenosné hasicí přístroje.

- Všechny mechanismy a vozidla udržovat v dobrém technickém stavu. Těžební mechanismus a vozidla odstavovat po skončení pracovní doby do garáží. Pravidelně kontrolovat nepropustnost mazacího mechanismu třídící linky.

- Doplňování PHM pojízdnou cisternou nebo ze sudů řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše nebo s použitím záchytné vany, závadné látky a nebezpečné odpady v těžebním prostoru neskladovat.

- V souladu s havarijním plánem neprodleně průběžně odstraňovat všechny úkapy a úniky ropných látek. Používat jen biologicky odbouratelná mazadla.

- Podle dohody s vodoprávním úřadem je možno zajistit 1-2x ročně rozbory vody v těžební jámě se zaměřením na přítomnost ropných látek.

- Pravidelně v souladu s rozhodnutím o povolení k vypouštění vod monitorovat vody vypouštěné do Štěpánky a Mlýnské strouhy.

2.2. Ochrana ovzduší

- Nepřesypávat ložnou plochu dopravních prostředků nad úroveň bočnic.

- V suchém větrném počasí zajistit zkrápění manipulačních a pojezdových ploch a skládek hotových výrobků.

2.3. Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny

- Skrývky realizovat pokud možno na začátku nebo ke konci vegetačního období (jaro, konec léta – podzim) z důvodu snížení možnosti ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace hmyzu a umožnění přesunu jedinců zvířat při postupné skrývce do bezpečné vzdálenosti.

- Skrývky realizovat postupně, pouze v nutném předstihu před těžbou podle rozsahu těžby. Veškeré skrývané materiály ukládat jen ve vymezeném DP (odděleně ornici a podorniční vrstvy) tak, aby nedocházelo ke znehodnocení kulturních vrstev půdy. Při uložení na dobu delší než 2 roky ošetřit ukládanou ornici proti plevelům.

- Zajistit po dohodě se správcem lesních pozemků Boří les odborné sledování stavu okraje lesa z hlediska zjištění případného prosychání okrajových porostů.

2.4. Ochrana půdy

- V rámci žádosti o dočasné nebo trvalé vynětí pozemků ze ZPF stanovit postup těžby z hlediska postupného záboru zemědělské půdy po jednotlivých etapách a postupné průběžné rekultivace.

- Žádost o souhlas s vynětím zpracovat s potřebnými náležitostmi, zejména odůvodnit potřebu vyjímání pozemků ze ZPF.

2.5 Hlukové poměry

- Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby se zde organizační nebo technická opatření nepředpokládají. Při zahloubení pod okraj těžební jámy bude hluk těžebního mechanismu značně utlumen. Před zahloubením v počáteční fázi skrývek bude splňovat hlukové limity.

### D.IV.3. Kompenzační opatření

Kompenzační opatření mimo zákonem určené náhrady a zajištění rekultivace nejsou v této chvíli stanovena.

### D.IV.4. Jiná opatření

Po ukončení těžby v jednotlivých etapách oznamovatel zajistí:

- odstranění všech případných stavebních objektů a strojního zařízení,

- podrobnou prohlídku lokality z hlediska zjišťování případných úniků ropných látek a jejich urychlenou sanaci,

- postupnou rekultivaci území provádět jak po technické, tak po biologické stránce s cílovým návratem pozemků do ZPF v co největší míře, u vodní plochy vybudovat litorální pásmo a obecně vytvářet vhodné technické i biologické podmínky pro vlhkomilnou a vodomilnou faunu a flóru,

- zamezení rozšíření ruderálních druhů květeny na okrajových plochách DP.

## D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Vyhodnocení imisní zátěže zájmového území bylo provedeno s využitím metodiky SYMOS 97, verze 2003.

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt HLUK+, verze 6.01.

Pro hodnocení zdravotních rizik byly použity teze Metodického pokynu odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha a metodický návod „Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnosti HS“, schválený dne 6.9.2001 Hlavním hygienikem ČR pro interní potřebu hygienické služby. Další výčet metod je uveden v hodnocení vlivů na veřejné zdraví.

Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly použity standardní metody založené na rešerši dostupných archivních materiálů a hydrogeologických a geologických průzkumech.

Biologický průzkum lokality byl zajištěn několika pochůzkami v podzimním období 2005 zpracovatelky biologického průzkumu (Ing. Jarmila Paciorková, autorizovaný projektant ÚSES, znalec v oboru životního prostředí, specializace ekologie).

Hlavní použité podklady a rešerše:

Dokumentace byla zpracována na základě :

- pochůzky na místě samém,

- schválené územně plánovací dokumentace a aktualizovaného Konceptu územního plánu města Dolní Benešov, ing. arch. Kozelská-Bencúrová, 2004

- údajů Katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy,

- protokolů z měření hluku, evidence odpadů,  evidence spotřeby el. energie, pohonných hmot a dalších vstupů za uplynulé období dostupných u oznamovatele za uplynulé období,

- platné legislativy v oblasti životního prostředí, hygieny a bezpečnosti práce a požární ochrany,

- Ochrana životního prostředí, Pech, Bláhová, Dirner, VŠB Ostrava, 1997,

- Ekologie, Smolík, Kincl, Krpeš, VŠB Ostrava, 1994

- Životní prostředí, M. Herčík, VŠB, 1998

- Údajů Českého hydrometeorologického ústavu, Praha,

- Květena České republiky, Slavík, Hejný, ACADEMIA, Praha 1997

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Chráněná území České republiky. Praha

- Culek, M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Enigma 1995

- Ing. Jarmila Paciorková, 2005: Hluková studie – Změna a rozšíření DP Dolní Benešov

- Ing. Jarmila Paciorková, Biologický průzkum – Změna a rozšíření DP Dolní Benešov, 2005

- TESO Ostrava, Ing. M. Číhala, Rozptylová studie č. E/1479/2005 - Těžba štěrkopísku v prostoru změny – rozšíření dobývacího prostoru Dolní Benešov a navazujícího nevýhradního ložiska

- MUDr. B. Havel, Posudek vlivů na veřejné zdraví pro záměr Těžba štěrkopísku v prostoru změny – rozšíření dobývacího prostoru Dolní Benešov a navazujícího nevýhradního ložiska, 2006

- Hydrologické poměry Československa. 1970 Český hydrometeorologický ústav Praha.

- Olmer M.- Kessl J. a kol. (1990): Hydrogeologické rajóny. Práce  a studie. Sešit 176. VÚV Praha.

- Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. - Studia  Geographica, 16. Geograf. úst. ČSAV. Brno.

## D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Zpracovaná dokumentace vychází z dostupných dosud zpracovaných podkladů a rešerší prací zpracovaných pro ložisko štěrkopísků v Dolním Benešově jako celku nebo jednotlivé dosud otevřené části DP. Oblast realizace návrhu byla v minulosti dostatečně prozkoumána a všechny dostupné podklady byly v rámci zpracování této dokumentace aktualizovány a ověřeny. Potřebné podklady pro zpracování dokumentace jsou známy s dostatečnou přesností.

Pro území byly zpracovány rozptylová a hluková studie, biologický průzkum a posudek vlivů na veřejné zdraví zohledňující výhledovou situaci.

Jistou neurčitostí je konečné zaměření plánu sanace a rekultivace, které, ač bude součástí schvalovaného POPD, bude mít časově vzdálený horizont a v současné době nelze přesně stanovit rozsah ploch navrácených do ZPF a rozsah vodní plochy.

Pro přiblížení provozního a konečného stavu území bylo použito zkušeností z již provozovaného DP Dolní Benešov v těsném sousedství lokality.

# ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Návrh záměru je předkládán v jedné variantě. Situace v území je dána geografickou a stratigrafickou polohou ložiska a omezujícími faktory v území (vodoteče, inženýrské sítě apod.). Navrhovaná varianta byla podrobně hodnocena v předchozích oddílech.

Pro účel porovnání stávajícího a výhledového stavu byla v oddílu B zmíněna nulová varianta, která by znamenala ukončení hornické činnosti v území a tím také eliminaci jakýchkoliv vlivů na životní prostředí.

Umělé vytváření srovnávacích variant by v tomto případě bylo samoúčelné a nesplnilo by požadavek na stanovení podkladů pro výběr z realizovatelných možností.

# ČÁST F. ZÁVĚR

Na základě provedeného hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a obyvatelstvo, posouzení jeho dopadů, možných rizik a souběhu s dalšími záměry je možno konstatovat, že záměr splňuje legislativní požadavky na ochranu životního prostředí, neohrožuje zdraví obyvatelstva ani jeho pobytovou pohodu nad stávající míru a není v rozporu s dosud fungujícím funkčním využitím území.

Za splnění podmínek, které jsou navrhovány v rámci jednotlivých kapitol, zejména  kapitoly D.IV., lze předložený návrh záměru  doporučit k realizaci.

# ČÁST G. 	Všeobecně srozumitelné shrnutí

# netechnického charakteru

Oznamovatel, kterým je firma Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov, dlouhodobě provozuje hornickou činnost ve stávajícím dobývacím prostoru (dále jen DP) Dolní Benešov I a Dolní Benešov, který je součástí ložiska štěrkopísků v katastrech Dolní Benešov a Zábřeh u Hlučína.

Vzhledem k tomu, že těžba v tomto DP končí, navrhuje oznamovatel stávající DP k rozšíření a následně hodlá pokračovat s těžbou štěrkopísků v nevýhradním ložisku navazujícím na rozšířený dobývací prostor. Celková plocha rozšířeného těžebního prostoru bude činit asi 24 ha včetně ochranných pilířů vodotečí a vedení VN, do nichž nebude těžbou zasahováno.

Roční objem těžby zůstane zachován ve stávajícím ustáleném rozsahu, tzn. 100 tis. t/rok. Doba hornické činnosti v lokalitě se předpokládá cca 10 let.

Nový těžební prostor je navržen na přibližně 24 ha orné půdy, která je z větší části špatné kvality, avšak místně se zde vyskytuje i půda kvalitní. Celou plochu bude nutno vyjmout ze zemědělské půdy, u zhruba 5 ha bude toto vynětí dočasné a půda zde bude rekultivovaná závozem skrývkami zpět na zemědělskou půdu, zbývající část bude vyjmuta trvale a po ukončení těžby zde bude bezodtoká plocha (jezero).

Celá těžba bude probíhat postupně. Pro těžbu budou postupně odstraňovány kulturní vrstvy a případné nekulturní skrývky tvořící nadloží. Tyto skrývky budou stejně jako ornice a podornice odděleně uloženy na okraji těžebního prostoru a průběžně budou využívány pro zpětnou rekultivaci vytěžené plochy.

Těžba bude probíhat „nasucho“, což znamená, že bude nutno z těžební jámy odčerpávat prosakující podzemní vodu. Tato voda bude odčerpávána do Mlýnské strouhy a nadlepší tak množství i kvalitu vody v této vodoteči.

Vytěžená surovina bude odvážena do prostoru stávajícího „přístavu“ a bude stejně jako při dnešní těžbě podrobena mokré úpravě – vyplavení jemných částic. Voda pro tuto mokrou úpravu bude čerpána z těžebního jezera a po odsazení v novém úložišti výpěrků  bude vypouštěna zpět do těžebního jezera.

Oznamovatel v rámci tohoto oznámení nechal zpracovat rozptylové a hlukové hodnocení vlivů na okolí a také posudek vlivů na veřejné zdraví.

## Stručné shrnutí předpokládaných vlivů

Vlivy na obyvatelstvo

U vlivů na obyvatelstvo byly v této dokumentaci hodnoceny zejména hluk, emise škodlivin z dopravy a z těžby. Obytná zástavba (nejbližší je Zábřeh u Hlučína) je dostatečně vzdálená a hodnocené vlivy jsou natolik malé, že záměr nebude negativně ovlivňovat zdraví obyvatelstva a jeho pobytovou pohodu.

Vlivy na ovzduší a klima

Prašnost uvolňovaná těžbou v území bude vzhledem k vysoké vlhkosti těžené suroviny minimální a může být způsobena jen druhotnou prašností z komunikací a skládek výrobků.

Vlivy na vody

Výpočtem bylo ověřeno, že záměr nebude mít dosah negativních vlivů (depresního kužele) k obytné zástavbě.

Vlivy na půdu

Těžbou budou dotčeny pozemky o celkové rozloze 24 ha včetně ochranných pilířů, z nichž 5 ha bude zabráno dočasně a zbývající část trvale. Na trvale vyjmutých pozemcích vznikne po ukončení hornické činnosti v území jezero.

Lesní pozemky se v prostoru určeném k těžbě  nenacházejí.

Vlivy na faunu, floru, ekosystémy

Celá plocha dobývacího prostoru je v současné době obhospodařována jako travní porost nebo orná půda, nenacházejí se zde žádné ohrožené nebo vzácné druhy zvířat nebo rostlin. Jedná se o plochu s nízkou úrovní ekologické stability, která nepodléhá zvláštní ochraně z hlediska životního prostředí.

Nově vytvářená vodní plocha bude koncipována tak, aby zde byly zajištěny vhodné podmínky pro rozvoj vodního ptactva a obojživelníků.

Těžba se nedostane do střetu s žádným navrhovaným prvkem systému ekologické stability s výjimkou nivy řeky Opavy, v níž je celý záměr umístěn.

Vlivy na krajinný ráz

Vliv na vzhled krajiny bude nepříliš významný vzhledem k postupnému skrývání pozemků a průběžné rekultivaci a situování těžby pod úroveň terénu. V území nebudou stavěny výškové stavby, úpravna zůstane stávající. Po ukončení těžby se krajina zčásti začlení do původní struktury, zčásti bude pohledově navazovat na sousední stávající vodní plochu.

Vlivy na kulturní a archeologické památky

Při těžbě bude v případě potřeby zajištěn dozor odborné organizace z hlediska ochrany archeologických památek.

Závěr

Při hodnocení vlivů záměru rozšíření dobývacího prostoru a následné těžby nevýhradního ložiska ve správním území obce Dolní Benešov jsem neshledala žádné závažné negativní vlivy, které by uskutečnění záměru bránily nebo ho omezovaly. Pro uskutečnění záměru byly v této dokumentaci navrženy podmínky, při jejichž splnění budou negativní vlivy záměru omezeny na minimum. Tyto podmínky vycházejí z předběžných požadavků vyslovených zpracovateli podkladů a dotčenou obcí.

# ČÁST H.  PŘÍLOHY

Veškeré přílohy dokumentace včetně vyjádření stavebního úřadu jsou vázány za textovou částí oznámení.

Příloha č. 1	Vyjádření příslušného stavebního úřadu

Příloha č. 2	Soupis dotčených pozemků

Příloha č. 3	Rozptylová studie

Příloha č. 4	Hluková studie

Příloha č. 5	Posouzení vlivů na veřejné zdraví

Příloha č. 6  	Biologický průzkum včetně fotodokumentace

Příloha č. 7	Mapové přílohy

# ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Dokumentace byla dokončena k 31.1.2006.

Údaje o zpracovateli oznámení a spolupracujících osobách

Na zpracování dokumentace se podíleli:	MUDr. Bohumil Havel, Větrná 9, Svitavy

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví 						hygiena se specializací:

hygiena životního prostředí, hodnocení 							zdravotních rizik

Autorizace k hodnocení zdravotních rizik  							v autorizačních setech expozice chemickým 						látkám v prostředí a expozice hluku

Odborná způsobilost pro oblast posuzování vlivů 						na veřejné zdraví  - posouzení vlivů na 							obyvatelstvo

Ing. Jarmila Paciorková, oprávněná osoba dle						z. č. 100/2001 Sb. a znalec v oboru životního 						prostředí, specializace ekologie,								Havířov, Turgeněvova 3 - hluk

Ing. Milan Číhala, TESO Ostrava.								ovzduší a autorizovaná osoba z hlediska zákona 						č. 86/2002 Sb.

Nositel odborné způsobilosti:    		Ing. Pavla Žídková, oprávněná osoba dle 							z.č.100/2001 Sb. č.j. 4094/435/OPVŽP/95 ze 						dne 13.6.1995, Polní 293, 									747 62 Mokré Lazce,

tel., zázn., fax 553 716 960, mobil 777 807 191

Datum:					Podpis:

…31.1.2006……						……………………….

# přílohy

| Příloha č. 1 | Vyjádření příslušného stavebního úřadu |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | Soupis dotčených pozemků |
| Příloha č. 3 | Rozptylová studie |
| Příloha č. 4 | Hluková studie |
| Příloha č. 5 | Posouzení vlivů na veřejné zdraví |
| Příloha č. 6 | Biologický průzkum včetně fotodokumentace |
| Příloha č. 7 | Mapové přílohy |

# Příloha č. 1

### Dokladová část

- vyjádření stavebního úřadu

- usnesení obecního zastupitelstva

# příloha č. 2

Soupis dotčených pozemků

# příloha č. 3

Rozptylová studie

# příloha č. 4

Hluková studie

# příloha č. 5

Posouzení vlivů na veřejné zdraví

# příloha č. 6

Biologický průzkum včetně fotodokumentace

# příloha č. 7

Mapové přílohy