MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65

V Praze dne  28. července 2006

Č. j.: 580/408/ENV/2006/53865/ENV/06

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

# Identifikační údaje:

Název: 	       Central Trade Park Ostrava – Hrabová GDX Automotive

Rozsah záměru:            Výroba pryžových a plastových dílů pro osobní automobily          bude rozdělena na dva hlavní provozy – přípravu směsí a linku vlastní výroby pryžových dílů, která sestává ze  6 linek UHF (ultra high frequency – vysokofrekvenční záření) a z  linky TPE (termoplastický eleastomer), a samotnou montáž                a kompletaci výrobků.  Předpokládaná výroba pryžových a plastových dílů bude cca 2 958 000 ks/rok.

Charakter záměru:              Záměr  firmy GDX Automotive  bude umístěn v  průmyslové zóně Ostrava – Hrabová. Jedná se o výstavbu nové průmyslové    haly, která je řešena jako stavební monoblok s dvoupodlažní administrativní, provozní a sociální vestavbou. Součástí záměru budou účelové komunikace, parkoviště pro 200 stání    a zpevněné plochy.

##### Umístění:                            kraj:	 Moravskoslezský         	                                      obec:  Ostrava                                                                            k. ú:	 Hrabová

Zahájení:                                 II. pololetí 2006

Ukončení:                                II. pololetí 2007

Oznamovatel: 	                     CTP INVEST CZ, spol. s r.o.

Central trade park 1571, 396 01 Humpolec

Záměr „Central Trade Park Ostrava – Hrabová GDX Automotive“ naplňuje dikci bodu 7.1  kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon). Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv     na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Central Trade Park Ostrava – Hrabová GDX Automotive“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

Opatření v průběhu přípravy záměru:

- Zpracovat odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 86/2002 Sb.).

- Aktualizovat, nejpozději v rámci stavebního řízení stavby, hlukovou studii vzhledem        ke skutečným  naměřeným hladinám hluku  v chráněném venkovním prostoru - z provozu již realizovaných investic v  průmyslové zóně a vzhledem  k  upřesnění  hlukových parametrů.

- Zajistit provedení pedologického průzkumu.

Opatření v průběhu výstavby investičního záměru:

- Skryté kulturní zeminy umístit v prostoru vymezeném příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a udržovat v bezplevelném stavu.

- Přípravu staveniště a stavební práce provádět za příznivých klimatických podmínek. V případě zvýšené prašnosti zkrápět komunikace.

- Organizaci stavebních prací zajistit tak, aby hlučné práce a práce spojené s emisemi do ovzduší byly prováděny po co nejkratší dobu. Hlučné práce provádět v denní době; během víkendů hlučné práce neprovádět.

- Zajistit sníženou povolenou rychlost v areálu výstavby a také mimo zpevněné vozovky.

- Během stavebních prací zajistit pravidelné ošetřování souvisejících komunikací a manipulačních ploch, aby se zamezilo vzniku prašných emisí. Zajistit manuální čištění a mytí podvozků dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět stavbu.

- Na staveništi se nesmí provádět údržba mechanismů (výměna mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby.

- Plnění mechanismů pohonnými hmotami provádět v areálu stavby pouze v nezbytných případech.

- Zajistit dobrý technický stav stavební mechanizace a zajistit průběžnou kontrolu této mechanizace. Nesmí docházet k úkapům ropných látek a nadměrným emisím výfukových plynů.

- V místech zemních prací věnovat dostatečnou pozornost možnému výskytu archeologických nálezů. Zajistit, aby pracovníci provádějící zemní práce byli poučeni,  jak mají postupovat v případě výskytu archeologických nálezů v areálu stavby.

Opatření v průběhu provozu investičního záměru:

- Technologické uzly vybavit nejlepší dostupnou technikou (BAT), zaměřenou na omezování emisí těkavých organických látek.

- Před vypouštěním dešťových vod z parkoviště zajistit jejich předčištění pomocí odlučovačů ropných látek. S vodohospodářským orgánem projednat vhodný typ odlučovačů s ohledem na garantovaný obsah ropných látek na výstupu do 5 mg/l NEL.

- Dešťovou kanalizací odvádět dešťové vody do dolní retenční nádrže. Zajistit řízené vypouštění této vody do Šidloveckého potoka s ohledem na kapacitu koryta pod vyústěním.

- Zajistit dopravní napojení haly výrobního závodu na novou páteřní komunikaci průmyslové zóny s napojením na silnici I/56.

- Zajistit organizaci nákladní dopravy, související s provozem haly s ohledem na navazující provoz ostatních objektů průmyslové zóny.

- Zajistit výsadbu a údržbu ochranné a estetické zeleně, případné úhyny stromů a keřů nahradit novou výsadbou.

- Zařízení provozovat v souladu s  Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.

- Vhodným umístěním (nasměrováním nebo použitím tlumičů hluku) vzduchotechnického zařízení zajistit, aby emise hluku do venkovního prostoru byla co nejmenší.

- Zajistit měření hluku k ověření účinnosti navržených a realizovaných opatření.

Odůvodnění:

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Příslušný úřad neobdržel žádné relevantně zdůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení, žádné vyjádření neobsahuje požadavek na posuzování podle zákona.

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy;

- Úřad městského obvodu Hrabová;

- Úřad městského obvodu Ostrava - jih, odbor výstavby a životního prostředí;

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava;

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě;

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- z hlediska odpadového hospodářství – bez připomínek.

- z hlediska ochrany vod – uvádí, že pokud je nakládáno se závadnými látkami v množství větším než 1000 kg, je nutno zpracovat havarijní plán ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb.,  o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu  a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých účinků         - zákonem stanovená podmínka.

- z  hlediska ochrany ovzduší - konstatuje, že se jedná o zřízení nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (lakování, odmašťování, spalování). Dále krajský úřad upozorňuje     na skutečnost, že je kompetentním orgánem ve věci povolení umístění, stavby a provozu středních, velkých a zvláště velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v souladu      s § 17 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 86/2002 Sb. - zákonem stanovená podmínka..

- z hlediska ochrany přírody a krajiny – bez připomínek.

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – konstatuje, že záměr se nachází v areálu Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová. Tato lokalita byla v rámci řešení územně plánovací dokumentace posuzována a v tomto směru nemá krajský úřad k záměru výhrady                  za předpokladu respektování podmínek, které se vztahují k postupu vyplývajícímu                 z ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů.

- z  hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů  - bez připomínek.

- z  hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, nebude pro záměr nutné získat integrované povolení.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy – uvádí, že v souladu s § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, připravovaná stavba podléhá vyjádření vodoprávního úřadu, kterým je odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy – zákonem stanovená podmínka.

Úřad městského obvodu Hrabová – požaduje záměr detailně posoudit z hlediska vlivu       na ovzduší – předložení zpracovaného odborného posudku ve smyslu § 17 odst. 6 zákona      č. 86/2002 Sb.  je zákonnou podmínkou v následných správních řízeních.  Tato připomínka je jako upozornění zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení.

Úřad městského obvodu Ostrava - jih, odbor výstavby a životního prostředí - bez připomínek.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava

- z hlediska ochrany ovzduší – upozorňuje na to, že technologické uzly je nutné vybavit nejlepší dostupnou technikou (BAT), zaměřenou na omezování emisí těkavých organických látek.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  – požaduje, nejpozději v rámci stavebního řízení stavby, aktualizaci hlukové studie vzhledem ke skutečným  naměřeným hladinám hluku  v chráněném venkovním prostoru - z provozu již realizovaných investic v průmyslové zóně a vzhledem  k upřesnění  hlukových parametrů záměru - připomínka je zahrnuta do závěru zjišťovacího řízení.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod – upozorňuje na nepřesnost citace zákonů – oznamovatel do dokumentace pro následné správní řízení  zajistí citaci aktuálního znění zákonů.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší – bez připomínek.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

### Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky