MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                               100 10   PRAHA 10 - Vršovice,Vršovická 65

odbor výkonu státní správy IX                                                               pracoviště: Čs. legií 5, 702 00 Ostrava

V Ostravě dne 5. 1. 2007

Č.j.: 580/708/ENV/2006                          Sp. zn.: 000381/A-10

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších právních předpisů

# Identifikační údaje:

Název: 	                           Areál Kopřivná  (Sjezdová trať Vápenná)

Kapacita (rozsah) záměru:         Sjezdová trať bude široká 50 m s  převýšením 180 m. Součástí areálu bude doplnění systému zasněžování, výstavba čtyřsedačkové lanovky o délce 965 m a dvou na sebe navazujících lyžařských vleků o délkách 525 m a 595 m, včetně instalace odbavovacího systému a osvětlení sjezdové tratě.

Charakter záměru:                    Výstavba sedačkové lanovky a  lyžařských  vleků, pro-dloužení stávající sjezdové tratě, doplnění stávajícího systému zasněžování, včetně instalace elektrorozvodů pro zasněžování a osvětlení sjezdové tratě.

##### Umístění: 	    kraj:	            Moravskoslezský

obec:	             Malá Morávka

kat. území:	             Malá Morávka

Zahájení: 	                                III. čtvrtletí 2007

Ukončení: 	                                IV. čtvrtletí 2007

Oznamovatel: 	                                SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.                                                                    Malá Morávka 122, 793 36 Malá Morávka

Záměr „Areál Kopřivná (Sjezdová trať Vápenná)“ naplňuje dikci bodu 10.10 kategorie II  přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí          a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),    ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon).  Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k  zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Areál Kopřivná (Sjezdová trať Vápenná)“

má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

- řešení sjezdové tratě a umístění lanovky doplnit o další varianty;

- doplnit hlukovou studii;

- rozšířit terénní průzkum realizovaný v květnu – červenci 2006 na delší období (např. zahrnout do něj rovněž podzimní dobu – tzv. období „nepravého“ toku), aby přítomnost nebo nepřítomnost jeřábka lesního, který má poměrně rozsáhlou ekologickou niku,  byla v dotčeném území zachycena;

- na základě biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (biologické hodnocení v jarním a podzimním aspektu) provést podrobnější hodnocení případného vlivu záměru také na ostatní faunu a flóru (s ohledem na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů ve smyslu § 15, § 16  a § 18 vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb.);

- konkretizaci protierozního opatření;

- zpracovat vyhodnocení vlivu záměru na režim podzemních a povrchových vod ve vztahu k velikosti plochy sjezdové tratě (terénní úpravy plošně značného rozsahu budou mít na tento režim vliv) i provozu zasněžování ;

- doplnit hodnocení vlivu odlesnění na stabilitu okolních lesních porostů;

- doplnit hodnocení dopadu realizace záměru na krajinný ráz (rozsáhlé odlesnění v ploše sjezdovky a zřízení nástupní a výstupní stanice čtyřsedačkové lanovky významným způsobem zasáhne krajinný ráz území);

- zpracovat návrh opatření k eliminaci světelné kontaminace volné krajiny při večerním lyžování a zmírnění hlučnosti při noční činnosti sněžných děl;

- vyhodnotit zatížení dotčeného území a jeho okolí návštěvníky (např. nároky na nové parkovací plochy apod.)

- provést posouzení záměru v kontextu rozvoje aktivit v oblasti sjezdového lyžování obsažených v platném územním plánu obce.

Dále je třeba v dokumentaci zohlednit  a vypořádat připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel k oznámení, zpracovanému dle přílohy č. 3 k zákonu, řadu relevantních odůvodněných připomínek. S přihlédnutím k nim příslušný úřad specifikoval výše uvedené požadavky na dokumentaci záměru, zpracovanou dle přílohy č. 4 k zákonu.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací na 9 výtisků.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

### Ing. Helena Čížková, Ph.D.

### ředitelka odboru